Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 4 din 04.11.2015

Revizuire 1 din data de **.0*.2016

Operator: S.C. DEMECO S.R.L.

Adresa: mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 6A, judeţul Bacău

Punct de lucru: S.C. DEMECO S.R.L.

Locaţia activităţii: localitatea Vladimirescu, F.N., incinta ARCHIM S.A.,  judetul Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5.1. eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi. b) tratare fizico – chimică d) reambalare anterior prezentării pentru oricare din activităţile de la punctele 5.1 şi 5.2 f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici |  | 0910 |

Cod CAEN :  3811 – colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 - colectarea deseurilor periculoase

3822 – tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

4677 - comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

5210 - depozitări

Emisă de: APM Arad

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: 04.11.2015

Data expirării: 04.11.2025

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C. DEMECO S.R.L.

Sediul social: mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 6A, judeţul Bacău

Certificat de înregistrare: Seria B nr. 2690853

Cod unic de înregistrare: 16514342

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J4/1070/14.06.2004

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DEMECO S.R.L. cu punctul de lucru S.C. DEMECO S.R.L., înregistrată la APM Arad cu 2469/555/R/03.03.2015,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- şi în lipsa oricărui comentariu/cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza OM 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile – cerinţele BAT pentru tratarea deşeurilor cu conţinut de materiale periculoase sunt cuprinse în BREF WASTE TREATMENTS INDUSTRIES - 2006

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

Cu respectarea cerintelor legale prevăzute de:

- H.G. 349/2005  privind depozitarea deşeurilor cu completările și modificările ulterioare;

- O.M. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor care transpune prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19.11.2008, republicată;

# Regulamentul UE nr.333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condiţiilor în care anumite tipuri deşeuri nu mai constituie deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului Euroepan şi a Consiliul;

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- O.M. 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul comun M.M.G.A./M.A.I. 1281/2006 privind stabilireamodalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- Ordinul comun M.M.G.A./M.A.I. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori care conţin substanţe periculoase;

- Ordin Comun MM/ME 669/1304/2009 privind aprobarea procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori;

- Ordin 1399/2009 pentru aprobarea procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori;

- O.U.G nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

- O.M. nr 756/1997 pentru aprobarea Reglementării  privind evaluarea poluării solului, completările și modificările ulterioare;

- Ordin 1223/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidență și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipemente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România;

- H.G. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.G. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.G. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- H.G. nr.  937/2010 – privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului  CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind   înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 9I/689/CEE şi 96/61/CE;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parşamentului European şi al Consiliuluidin 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificărilşe şi completările ulterioare;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul in justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a planului naţional de gestionare a deşeurilor;

- HG 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020;

- Ordinul MMGA nr. 1364/2006 de  aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor;

- O.U.G. nr. 68/2007 aprobată de Legea 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- HG 788/2007 privind stabilirea unor privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri;

- H.G. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului(CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor67/548/CEE şi 1999/45/CE precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- HG 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România ABA Mureş;

- Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

Orice trimitere la OUG 78/2000, din legislaţia specifică privind gestionarea deşeurilor se va înţelege ca trimitere la Legea 211/2011 privind gestionarea deşeurilor.

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Operator: S.C. DEMECO S.R.L.

Adresa sediului: mun. Bacău, str. Chimiei, nr. 6A, judeţul Bacău

Punct de lucru: S.C. DEMECO S.R.L.

Locaţia activităţii: localitatea Vladimirescu, F.N., incinta ARCHIM S.A., judetul Arad

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

-sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

-nu este cauzată nici o poluare semnificativă;

-este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt valorificate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

-sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

-este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

-sunt luate măsurile necesare pentru ca la încetarea definitivă a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare care să îndeplinească condiţiile de utilizare în circuitul economic, după perioada de monitorizare postînchidere;

-sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei;

-sunt respectate principiile BAT;

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţele de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc şi specifică metodologia şi frecvenţa de măsurare, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu revizuită, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitidinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsa in Anexa I a Legii nr. 278/2013:

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t/zi, implicând desfăşurarea uneia sau a mai multora dintre activităţi.

b) tratare fizico – chimică

d) reambalare anterior prezentării pentru oricare din activităţile de la punctele 5.1 şi 5.2

f) reciclare/valorificarea a materialelor anorganice, altele decât metalele sau compuşii metalici

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Colectare 10000,00 Depozitare temporară – 10000,00 Transport – 10000,00 Stocare/valorificare/eliminare deşeuri periculoase – 4000,00 Tratare şi valorificare/eliminare deşeuri periculoase – 4000,00 Stocare temporară şi valorificare deşeuri nepericuloase – 2000,00 Capacitate maximă de stocare – 1600,00 | Tone/an |

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

- cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

- dovada publicităţii – Adeverinţa şi anunţul propriu zis nr. 2435 din 13.03.2015 emisă/înregistrate la Primăria Comunei Vladimirescu;

- dovada publicităţii dezbaterii publice – anunţ publicat în “Glasul Aradului” din 17.04.2015;

- dovada anunţului dezbaterii publice - Adeverinţa şi anunţul propriu zis nr. 4157 din 20.04.2015 emisă/înregistrate la Primăria Comunei Vladimirescu;

- formular de solicitare;

- raport de amplasament;

- Ordinul de plată nr. 7099/16.03.2015 eliberat de EXIMBANK, dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei depuse;

- Plăţi în lei – Ordin simplu nr. 7183/25.03.2015 eliberat de BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, dovada achitării tarifului de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Certificat de înregistrare având nr. de ordine în registrul comerţului J4/1070/14.06.2004, CUI 16514342, eliberat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău;

- Certificat constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 5203 din 11.02.2014, la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău;

- Contract privind vânzarea şi cumpărarea întregului capital social emis al OXIGEN APĂ AZOT S.R.L., încheiat la data de 14.01.2014 între S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de cumpărător şi Dl. Ursuţ Gelu, Dna Bozintan Dana şi Dl. Stana Ioan, în calitate de vânzători;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 3589 din 27.09.2013 privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, încheiat între S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L. în calitate de operator/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator/beneficiar;

- Contract de prestări servicii nr. 22/12.05.2014 privind efectuarea de către prestator a serviciilor de colectare, transport în vederea eliminării/valorificării deşeurilor generate de beneficiar din desfăşurarea activităţii proprii, încheiat între S.C. DEMECO S.R.L. (punct de lucru loc. Vladimirescu, incinta ARCHIM S.A.). în calitate de Beneficiar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de Prestator;

- Act adiţional nr. 1 din data de 11.05.2015 la Contractul de prestări – servicii nr. 22/12.05.2014;

- Adresa nr. 113/29.08.2014 a S.C. DEMECO S.R.L. către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad, de transmitere spre avizare a „Planului de intervenţie de la punctul de lucru nr. 3 din incinta S.C. ARCHIM S.R.L. şi punctul de lucru nr. 2 str. Gării din comuna Vladimirescu, judeţul Arad, puncte ce aparţin unităţii S.C. DEMECO S.R.L”;

- Contract de prestări servicii nr. 605/14.05.2013 referitor la livrarea de către Beneficiar la Prestator a „produselor” în vederea coincinerării acestora, încheiat între S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A. în calitate de Prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de Beneficiar;

- Act adiţional la Contractul de Prestări Servicii nr. 760/14.05.2013, încheiat între S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A. în calitate de Prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de Beneficiar;

- Act adiţional nr. 2 la Contractul de Prestări Servicii nr. 760/14.05.2013, încheiat între S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A.  în calitate de Prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de Beneficiar;

- Act adiţional nr. 4 la Contractul de Prestări Servicii nr. 760/14.05.2013, încheiat între S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A.  în calitate de Prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de Beneficiar;

- Act adiţional nr. 5 la Contractul de Prestări Servicii nr. 760/14.05.2013, încheiat între S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A.  în calitate de Prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de Beneficiar;

- Act adiţional nr. 6 la Contractul de Prestări Servicii nr. 760/14.05.2013, încheiat între S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A.  în calitate de Prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de Beneficiar;

- Act adiţional nr. 8 la Contractul de Prestări Servicii nr. 760/14.05.2013, încheiat între S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A. în calitate de Prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de Beneficiar;

- Contract de prestarea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 3589/27.09.2013 privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, încheiat între S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L. în calitate de operator/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator/beneficiar;

- Contract de prestări servicii nr. S150300600/01.01.2015, privind preluarea şi transportul deşeurilor solide nepericuloase şi a depozitării acestora, încheiat între S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de operator/prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de producător deşeuri/beneficiar;

- Contract de prestări servicii nr. S150300611/23.03.2015, privind prestarea de servicii de vidanjare, încheiat între S.C. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de operator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de client;

- Contract de vânzare – cumpărarea nr. 509/05.06.2012 privind valorificarea finală a deşeurilor deţinute de vânzător, colectate de acesta în exercitarea obiectului său de activitate, încheiat între S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de vânzător şi S.C. BORSENIA S.R.L. în calitate de cumpărător;

- Act adiţional nr. 1 din data de 07.08.2012 la Contractul de vânzare – cumpărare nr. 509/05.06.2012;

- Act adiţional nr. 2 din data de 12.02.2013 la Contractul de vânzare – cumpărare nr. 509/05.06.2012;

- Act adiţional nr. 3 din data de 05.06.2013 la Contractul de vânzare – cumpărare nr. 509/05.06.2012;

- Act adiţional nr. 4 din data de 08.07.2013 la Contractul de vânzare – cumpărare nr. 509/05.06.2012;

- Act adiţional nr. 5 din data de 29.06.2013 la Contractul de vânzare – cumpărare nr. 509/05.06.2012;

- Act adiţional nr. 6 din data de 23.10.2013 la Contractul de vânzare – cumpărare nr. 509/05.06.2012;

- Act adiţional nr. 8 din data de 05.06.2014 la Contractul de vânzare – cumpărare nr. 509/05.06.2012;

- Contract de prestări servicii Dem. nr. 216/28.11.2014, S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. nr. 3662/28.11.2014 privind efectuarea de către prestator pentru beneficiar a serviciilor de stocare, valorificare/eliminare deşeuri periculoase şi nepericuloase, încheiat între S.C. .A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de beneficiar şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de prestator;

- Contract nr. 1F10155/05.01.2015 de prestări servicii de depozitare deşeuri nepericuloase, încheiat între S.C. AVE BIHOR S.R.L. în calitate de operator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de utilizator;

- Contract de prestări servicii nr. 2/18.12.2014 în vederea tratării deşeurilor periculoase generate/colectate de Beneficier, de către Prestator, încheiat între S.C. ROUES SOLUTTIONS S.R.L. în calitate de Prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de Beneficiar;

- Anexa nr. 1 la Contractul de prestări servicii nr. 2/18.12.2014;

- Contract de prestări servicii nr. 425/11.05.2012 privind preluarea de către Prestator a deşeurilor de baterii şi acumulatori auto cu plumb, cod 16 06 01*colectate de beneficiar, încheiat între S.C. CCR REBAT RO S.R.L. în calitate de Prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de Beneficiar;

- Act adiţional nr. 1 din data de 20.04.2015 la Contractul de prestări servicii nr. 2/14.01.2014, încheiat între S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de vânzător şi S.C. VRANCART S.A. înn calitate de Cumpărător;

- Contract de servicii nr. 924/01.04.2015 privind efectuarea de către executant, la solicitarea beneficiarului, a determinărilor/analizelor (prestări servicii), încheiat între S.C. BIOSOL PSI S.R.L. în calitate de Executant şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de Beneficiar;

- Contract de prestări servicii nr. 114/01.09.2014, încheiat între S.C. HANIS TRANS S.R.L. în calitate de prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar;

- Contract de prestări servicii nr. 61/15.01.2015 – preluarea, neutralizarea şi distrugerea în condiţii ecologice a deşeurilor industriale rezultate din activitatea Beneficiarului, încheiat între S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. în calitate de prestator de servicii şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar;

- Contract de prestări servicii nr. 404/10.03.2015 – realizarea de investigaţii şi determinări analitice privind factorii de mediu (apă, aer, sol) pentru probele puse la dispoziţie de către beneficiar,  încheiat între S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. în calitate de prestator de servicii/executant şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar;

- Contract de prestări servicii nr. 61/15.01.2015 – preluarea, neutralizarea şi distrugerea în condiţii ecologice a deşeurilor industriale rezultate din activitatea Beneficiarului, încheiat între S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. în calitate de prestator servicii şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar;

- Acord de cooperare în vederea preluării deşeurilor de echipamenteelectrice şi electronice (DEEE) nr. 2037/22.07.2015, încheiat între S.C. ECOREC RECYCLING S.R.L. în calitate de prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar;

- Anexa nr. 1 la Contractul de prestări servicii nr. 61/15.01.2015;

- rapoarte de încercare emise de către S.C. BIOSOL PSI S.R.L.;

- rapoarte de încercare emise de S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A.;

- fişe tehnice de securitate ale substanţelor/amestecurilor folosite în activitate;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 167/30.06.2015 eliberată de Administraţia Naţională “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş;

- Aviz de securitate la incendiu nr. 86/15/SU – AR din 09.09.2015, emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;

- Plan de intervenție pentru situații accidentale avizat de ISU Arad;

- Proces verbal nr. 11784 din 16.09.2015 încheiat cu ocazia şedinţei CAT de definitivare a proiectului autorizaţiei integrate de mediu şi de luare a deciziei de emitere;

- Decizia nr. 12116/16.09.2015de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Anunţ decizie de emitere;

Documentele care stau la baza revizuirii

- cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

- dovada publicităţii – Adeverinţa şi anunţul propriu zis nr. 747 din 17.12.2015 emisă/înregistrate la Primăria Comunei Vladimirescu;

- formular de solicitare;

- raport de amplasament;

- Ordinul de plată nr. 8814/04.01.2016 eliberat de BRD – Groupe Societe Generale, dovada achitării tarifului de solicitare a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu;

- plan de amplasament şi delimitare a imobilului şi plan de încadrare în zonă;

- extras de carte funciară pentru informare din C.F. vechi 5490, nr. topografic 1/39, teren intravilan, Vladimirescuemis la Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad în baza cererii nr. 52358/15.06.2015;

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 167/30.06.2015 emisă de A.N. „Apele Române”, Administraţia bazinală de Apă Mureş;

- Aviz de securitate la incendiu nr. 86/15/SU – AR din 09.09.2015, emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş”al Judeţului Arad;

- Contract de prestări servicii nr. 3140/31.11.2015 privind colectarea, eliminarea prin incinerare cu recuperare de căldură şi valorificare prin distilare::: NU SE MAI VEDE PE CONTRACT

- Contract de prestări servicii nr. 1138/18.11.2015 privind prestarea serviciilor de analize de laborator, încheiat între S.C. WASTE LABORATORY  S.A. în calitate de prestator şi S.C. DEMECO S.R.L în calitate de beneficiar;

- Contract de prestări serviciinr. 3968/09.10.2008 privind predarea deşeurilor colectate, rezultate în urma preluării de la generatori, încheiat între S.C. VIVANI SALUBRITATE S.A. în calitate de eliminator final şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de colector temporar;

- Act adiţional nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18,  la contractul nr. 3968/09.10.2008,

- Contract de prestări servicii nr. 1900/16.09.2014 privind tratarea apelor industriale uzate şi a deşeurilor apoase, încheiat întreS.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar şi S.C. SYSTEMS OF ECOLOGYCAL SOLUTIONS S.R.L. în calitate de prestator;

- Contract de prestări servicii nr. 404/10.03.2015, privind realizarea investigaţiilor şi determinărilor analitice privind factorii de mediu pentru probele puse la dispoziţie de către beneficiar, încheiat între PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. în calitate de prestator de servicii şi DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar;

- Contract de prestări servicii nr. 61/15.01.2015 privind preluarea, neutralizarea şi distrugerea în condiţii ecologice a deşeurilor indistriale rezultate din activitatea beneficiarului, încheiat între S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. în calitate de prestator de servicii şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar;

- Contract de prestări servicii tratare deşeuri nr. 17/04.01.2013, privind tratarea şi valorificarea deşeurilor colectate de la CNE Cernavoda, încheiat între S.C. ECOREC RECYCLING S.R.L. în calitate de prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar;

- Contract de vânzare – cumpărarea nr. 51/11.06.2012 în vederea valorificării deşeurilor deţinute de vânzător, încheiat între S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de vânzător şi S.C. ECOREC RECYCLING S.R.L. în calitate de cumpărător;

- Contract de prestări servicii nr. 390/14.08.2015, referitor la efectuarea de către prestator a servciilor de preluare, transport, valorificare energetică prin coincinerare în industria cimentului şi eliminare finală către operatori economici terţi a deşeurilor periculoase şi nepericuloase menţionate în Anexa1, încheiat între S.C. ALTERNATIVE FUELS ROMANIA S.R.L. în calitate de prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar;

- Contract de prestări servicii nr. 453/09.04.2013 referior la preluarea, tratarea şi eliminarea finală a deşeurilor lichide colectate de beneficiar, încheiat între S.C. GENTOIL S.R.L. în calitate de prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitatea de beneficiar;

- Contract de prestări servicii nr. 52/23.03.2015 privind preluarea, neutralizarea şi distrugerea în condiţii ecologice a deşeurilor indistriale rezultate din activitatea beneficiarului, încheiat între S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A. în calitate de prestator de servicii şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar;

- Contract de prestări servicii nr. BE 3339/2015 având ca temă cercetări vizând nivelul de poluare pentru factorul de mediu aer (imisii), încheiat între INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE _ DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – ECOIND în calitate de prestator şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar;

- Contract de servicii nr. 924/01.04.2015 prind efectuarea de determinări/analize, încheiat întreS.C. BIOSOL PSI S.R.L. în calitate de executant şi S.C. DEMECO S.R.L. în calitate de beneficiar;

- Acord de cooperare în vederea preluării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) nr. 2037/22.07.2015, încheiat cu S.C. ECOREC RECYCLING S.R.L.;

- rapoarte de încercări/analize

Anexe:

- Plan de situaţie S.C. DEMECO S.R.L.

- plan de încadrare în zonă

SCOPUL

•  Revizuirea Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 4/04.12.2015 s-a solicitat ca urmare a extinderii activităţii prin colectarea/depozitarea temporară a unor noi deşeuri.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3.	Responsabilităţi

5.3.1. Titularul  trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

5.3.2. In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (art. 94 literele e,f,g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.3. In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".

Se vor respecta şi aplica prevederile Legii nr. 19/2008 pentru aprobarea O.U.G. nr. 68/2007 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

5.3.4. Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. Programul se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

5.4.	Documentaţia

Titularul Autorizatiei va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre APM Arad.

5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1.Titularul activităţii va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unei accident major, sau oricărei funcţionări defectoase a echipamentelor de control, sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

5.5.2.Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. In notificarea transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi măsurile luate pentru a minimiza emisiile şi a preveni repetarea acestora. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

    - In cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

    - In cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

-încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate,

-încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an,

-reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire,

-revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor,

-modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

5.5.5.	Titularul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări
planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fără a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare

5.5.6.	Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

In cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform OUG 68/2007, titularul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului A.P.M. Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu despre: datele de identificare ale titularului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Titularul de activitate, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime enumerate mai jos, conforme cu cele mai bune practici atât în ce priveste cantităţile cât şi modul de depozitare.

| Tip | Denumire | Încadra-re | Can-titate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri periculoase supuse tratării chimice (stabilizare – inertizare) | Cele trecute în ANEXA nr. 1 la prezenta | Materie primă | 4000 | t/an |  |  | Magazie în hala din nordul incintei cu pardoseala din beton | Periculoase |  |
| Deşeuri nepericuloase care se valorifică prin terţi fără tratare | Cele trecute în ANEXA nr. 2 la prezenta | Materie primă | 2000 | t/an |  |  | Magazie în hala din sudul incintei cu pardoseala din beton, cu rigolă colectoare | Nepericuloase |  |
| Deșeuri periculoase care se valorifică/ elimină prin terţi fără tratare | Cele trecute în ANEXA nr. 3 şi 4 la prezenta | Materie primă | 4000 | t/an |  | Depozitare temporară | Magazie în hala din sudul incintei cu pardoseala din beton, cu rigolă colectoare | Periculoase |  |
| Pulbere de natură anorganică | Inercem | Materie primă | 100 | t/an | Clincher de ciment şi praf de cuptor | Tratare deşeuri | Big bag polipropilenă pe paleţi de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al S.C. DEMECO S.R.L. | H 317, 318, 315, 335 R37/38, R41,43 |  |
| Material pulverulent | Stabilizator PP V3 | Materie primă | 100 | t/an | Ciment portland, făină de calcar, var hidratant | Tratare deşeuri | Big bag polipropilenă pe paleţi de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al S.C. DEMECO S.R.L. | R36/637, 38, 43 |  |
| Material pulverulent | Stabilizator V1 – V3 de produse petroliere | Materie primă | 100 | t/an | Var, cenuşă, ciment | Tratare deşeuri | Big bag polipropilenă pe paleţi de lemn depozitate la punctul de lucru nr. 3 al S.C. DEMECO S.R.L. | Nepericulos |  |
| apă |  | Materie auxiliară | 495 | t/an |  | Tratare deşeuri |  | Nepericuloasă |  |
| carburant | motorină |  | 10.000 | l/an | Carburant pentru utilaje |  | Canistre 25 l direct din staţiile de distribuţie carburanţi | Periculos |  |
| ciment | ciment | Materie auxiliară | 10 | t/an | Clincher Praf cuptor |  | Magazie în hala din sudul incintei cu pardoseala din beton, cu rigolă colectoare | R37/38, R41/43 |  |
| var | var | Materie auxiliară | 10 | t/an |  |  | Magazie în hala din sudul incintei cu pardoseala din beton, cu rigolă colectoare | R37.38.41 |  |

6.1. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.2. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.3. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.4. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri peste capacitatea autorizată.

6.5. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.6. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie.

Nu sunt folosite substanţe şi amestecuri chimice periculoase în procesul de producţie.

Analizele de laborator se execută la punctul de lucru nr. 1 situat în loc. Vladimirescu, F.N.

6.6.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.6.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apa potabilă

Sursa: surse autorizate, îmbuteliată şi depozitată în incinta punctului de lucru

7.1.1.2 Alimentarea cu apa industriala:

Sursa: alimentarea cu apă se realizează din sursă subterană, puţ forat având D=210 mm şi H=11 m. Este echipat cu pompă submersibilă dimensionată pentru Q=6 l/min şi H=98 mCA. Sursa de apă este contorizată. Apa este utilizată în scop igienico – sanitar precum şi pentru umectarea pulberilor.

7.1.1.3 Alimentarea cu pentru stingerea incendiilor:

Nu există rezervoare independente de stocare a apei P.S.I. Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din sistemul de alimentare cu apă existent în cadrul obiectivului.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate si pluviale

| Categoria apei | Receptor autorizat | Volum total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) | Anual (mc/an) |  |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim |  |  |
| Ape uzate fecaloid menajere | Bazin vidanjabil având V = 5 mc | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 26 | Apa uzată bazinul colector se vidanjează la comanda beneficiarului şi se transportă la staţia de epurare a mun. Arad |

Din activitatea de producţie desfăşurată pe amplasament nu rezultă ape uzate tehnologice.

Apele pluviale  din zonele verzi se infiltrează în teren, iar cele colectate prin reţeaua proprie de canalizare pluvială sunt dirijate în reţeaua de canalizare pluvială existentă pe amplasamentul fostului Combinat chimic.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.2.1. Energie electrica

- Alimentare cu energie electrica – energia electrică se preia din reţeaua ARCHIM care pune la dispoziţie o putere de 25 kW. Consumul anual de energie electrică pentru toate activităţile este de cca. 30 MWh.

7.2.2. Energie termică

Alimentarea cu energie termică este necesară pentru încălzirea spaţiilor administrative. Aceasta se realizează cu calorifere electrice.

7.3.UTILIZARE  CARBURANŢI/COMBUSTIBILI

Combustibilul lichid este folosit pentru alimentarea utilajelor din dotare. Nu se depozitează pe amplasament se achiziţionează în cantităţile strict necesare din staţiile de distribuţie carburanţi autorizate – cca. 4 l/an.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

- S.C. DEMECO S.R.L. cu punctul de lucru în loc. Vladimirescu, F.N. (incinta ARCHIM S.A.)  îşi desfăşoară activitatea pe fosta platformă  a Combinatului de Îngrăşăminte Chimice Arad, la limita de vest a acestuia.

- Amplasamentul poate fi accesat din două direcţi: drum de exploatarecare asigură legătura cu DN7 (E68) Arad – Deva şi drumul de exploatare care face legătura cu str. Gării din loc. Vladimirescu.

- Din punct de vedere urbanistic terenul zona în care se desfăşoară activitatea are funcţiune de activităţi industriale şi de depozitare, conform Planului de Urbanism General al Localităţii Vladimirescu.

- Din punct de vedere juridic terenul este proprietatea S.C. DEMECO S.R.L.

Distanţa faţă de ultimele case este de peste 1100 m.

Vecinătăţile amplasamentului sunt constituite din:

- la Sud: drum de exploatare şi teren agricol

- la Est: incintă industrială fără activitate, construcţii dezafectate

- la Vest: incintă industrială fără activitate şi locuinţă, construcţii dezafectate

- la Nord: drum de exploatare şi zonă industrială cu spaţii neutilizate

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 9554 mp. Modul de utilizare actuală este redat în tabelul de mai jos

|  | Suprafaţa construită | Teren liber (mp) | Total suprafeţe (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforme betonate, clădiri, reţele | Căi de transport auto |  |  |
|  | 7054 | 0 | 2500 | 9554 |
| Total | 7054 |  |  |

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Nu este situat în arie naturală protejată.

8.2 DOTARI (INSTALATII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE IN ACTIVITATE)

Activităţile se desfăşoară pe un amplasament cu suprafaţa de 9554 mp Terenul este împărţit convenţional în 2 zone funcţionale distincte

- Zona funcţională I este situată la partea de nord a incintei şi este destinată prelucrării chimice a deşeurilor, hala având o suprafaţă de 940 mp care include zona destinată depozitării temporare a deşeurilor ce urmează a fi tratate şi zona administrativă compusă din vestiar, grup sanitar, birou;

- Zona funcţională II este situată în partea de sud a incintei, are o suprafaţă de 788 mp şi include magazii pentru depozitarea temporară a deşeurilor colectate, atelier mecanic şi spaţiu administrativ.

8.2.1. FLUXURI ŞI INSTALAŢII TEHNOLOGICE PRINCIPALE

## 8.2.2. Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima t/an |
| --- | --- | --- | --- |
| Tratarea deşeurilor periculoase prin inertizare/stabilizare | Procedura P1 | - transport pe platforma la Punct de Lucru Vladimirescu, FN, incinta ARCHIM S.A. - descarcare si depozitare temporara - stabilire şarjă - tratare fizico – chimică - stabilizare/inertizare - aerare continuă - valorificare/eliminare deşeuri către depozite autorizate/terţi | 1 000 |
| Depozitarea temporară a deşeurilor nepericuloase | Procedura P2 | - transport la - Punct de Lucru Vladimirescu, FN, incinta ARCHIM S.A. - descarcare si depozitare temporara - prelevare probe - valorificare prin terţi | 35 000 |
| Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase în vederea valorificării prin terții | Procedura P3 | transport la - Punct de Lucru Vladimirescu, FN, incinta ARCHIM S.A. - descarcare si depozitare temporara - prelevare probe - valorificare prin terți | 10 000 |
| Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase în vederea valorificării sau eliminării prin terți | Procedura P4 | transport la - Punct de Lucru Vladimirescu, FN, incinta ARCHIM S.A. - descarcare si depozitare temporara - prelevare probe - eliminare sau valorificare prin terți | 4 000 |
| TOTAL |  |  | 000 |

8.2.3. Descrierea procesului tehnologic

Activitatea consta in realizarea de procese si procedee de tratare de deseuri

Flux tehnologic:

Punctul de lucru din judeţul Arad, localitatea Vladimirescu (Incinta Archim S.A.), FN, este constituit din două hale betonate:

- hală 940 mp, capacitate 1000 t deşeuri

- hală 788 mp, cu o capacitate 600 tonedeşeuri periculoase.

La acest punct de lucru SC DEMECO SRL  desfăşoară activitatea de colectare a deşeurilor periculoase şi nepriculoase, în vederea trimiterii la valorificare/eliminare prin operatori economici autorizaţi, tratarea deşeurilor prin procedee chimice în vederea neutralizării acestora pentru a fi livrate operatorilor autorizaţi în vederea depozitării în depozite conforme

Hala în care se desfăşoară activităţile de tratare a deşeurilor periculoase/nepericuloase, este construită din prefabricate de beton, acoperişul este din plăci de beton, montate pe grinzi de beton. Platforma halei este realizată din beton armat rezistent la traficul auto şi a personalului.

Hala este prevăzută cu trei uşi de acces, din care una este destinată intrării utilajelor iar celelalte două sunt destinate circulaţiei personalului.

Hala dispune de canalizare proprie, colectarea apelor realizându-se în spatele halei într-un bazin impermeabilizat, de 200 mc, prevăzut cu separator de hidrocarburi care insa nu functioneaza.

Deşeurile aduse în hală în vederea tratării sunt descărcate şi cântărite în zonele special amenajate, sunt aranjate pe categorii, în funcţie de compoziţia acestora.

După descărcare, în vederea stabilirii reţetei de tratare a deşeurilor în funcţie de contaminanţi şi umiditate, se prelevează probe care sunt trimise pentru analiză la un laborator acreditat RENAR.

În funcţie de rezultatele înscrise în buletinele de analiză, deşeurile sunt tratate prin stabilizare/inertizare. După tratare, acestea sunt analizate din nou şi sunt depozitate temporar cu respectarea legislaţiei în vigoare până la trimiterea spre valorificare/eliminare finală la operatori autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului.

Utilajele folosite la tratarea deşeurilor pe acest amplasament sunt: buldoexcavator, wolla.

În funcţie de rezultatul analizelor şi după stabilirea reţetelor de tratare a deşeurilor acestea vor fi tratate cu lianţi chimici, CaO, Ca(OH)2, Inercem si diferiţi stabilizatori chimici V1-V3, PPV3, ciment, var, s.a.

Omogenizarea/amestecarea se va realiza cu ajutorul excavatorului, lianţii sunt introduşi pe parcursul amestecării.

Cantitatea maximă de lianţi care pot fi folosiţi este cuprinsă între 2-10% faţă de cantitatea de deşeuri supuse tratării.

Inercemul şi stabilizatorii se introduc pentru corectarea pH-ului şi stabilizarea /inertizarea deşeurilor periculoase.

Colectarea deşeurilor, depozitare temporară şi transport

Societatea desfăşoară activitatea de colectare în vederea valorificării/eliminării finale a deşeurilor industriale periculoase şi nepericuloase, conform procedurilor P2, P3, P4.

Transportul deşeurilor se face de către societăţi autorizate, iar valorificarea/eliminarea finală se fac prin societăţi autorizate, în baza contractelor încheiate.

În vederea optimizării transporturilor, se face stocarea temporară a deşeurilor colectate la punctele de lucru ale SC DEMECO SRL.

Colectarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase de la generatori se face în baza contractelor încheiate cu generatorii de deşeuri, în vederea trimiterii la valorificare/eliminare.

Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale deşeurilor şi încadrarea acestora se face de către generator în laboratoare autorizate, iar buletinele de analiză, împreună cu fişa de identificare a deşeului vor face parte din documentele de însoţire la transportul acestora  până la punctele de lucru ale SC DEMECO SRL, unde se va face recepţia deşeurilor în vederea verificării acestuia.

Dacă generatorul deşeului nu poate pune la dispoziţie buletine de analiză, atunci se prelevează probe, care sunt trimise la analiză în laboratoare acreditate.

În cadrul activităţii desfăşurate, deşeurile sunt colectate, transportate şi stocate temporar în mod separat, pe categorii de deşeuri, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeu în caz de incendiu, astfel încât să se poate asigura un grad ridicat de protecţie a mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei, precum şi trasabilitatea de la locul de generare la destinaţia finală.

Modul de ambalare al deşeurilor colectate

Deşeurile preluate sunt ambalate şi inscripţionate cu denumirea şi codul deşeului, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi denumirea societăţii de unde provine deşeul.

Ambalarea deşeurilor se face atât în ambalaje puse la dispoziţie de către SC DEMECO SRL, cât şi în ambalaje aparţinând generatorului, conform condiţiilor contractuale.

În funcţie de caracteristicele fiecărui tip de deşeu se folosesc următoarele tipuri de ambalaje:

- pentru deşeurile lichide inflamabile (punct de aprindere < 500 C):butoaie metalice, butoaie fretate, canistre metalice, sticle;

- pentru deşeurile lichide inflamabile (punct de aprindere > 500 C): recipienţi din metal sau din material plastic, butoaie, damigene,canistre,flacoane,sticle;

- pentru deşeuri solide: containere între 0,8 – 34 mc, butoaie metalice sau alte butoaie, cutii, saci din hârtie sau din material plastic, baloţi sau se stochează pe paleţi.

- deşeurile periculoase trebuie ambalate de către generator într-un ambalaj corespunzător tipului de vehicul şi mărfurilor transportate, conform prevederilor ADR;

- ambalajele destinate transportului de substanţe şi preparate chimice periculoase trebuie omologate conform procedurii de omologare;

Unele amblajele se reutilizează până la sfârşitul duratei de viaţă a acestora, după care se predau la societăţilor autorizate în vederea valorificării/eliminării.

Ambalajele deţinute de societate sunt stocate pe platformă betonată urmând a fi furnizate generatorilor în funcţie de tipul deşeului ce urmează a fi colectat.

Încărcarea deşeurilor în mijlocul de transport

Încărcarea deşeurilor în mijlocul de transport se face sub observaţia deţinătorului deşeurilor. La operaţiunea de încărcare se utilizează electro sau motostivuitor, transpalet, paleţi, cutii de transport, etc. În cazul coletelor cu mase mici, încărcarea se poate face şi manual.

Descărcarea deşeurilor din mijlocul de transport

Descărcarea deşeurilor din mijlocul de transport se face prin grija angajaţilor societăţii unde are loc operaţiunea de valorificare/eliminare finală sau sub directa şi atenta supraveghere a şefului de depozit în cazul în care deşeurile sunt stocate temporar la punctele de lucru.

Se va avea în vedere ca :

- deşeurile să fie descărcate corect, în conformitate cu informaţiile din documentul de transport şi cu informaţiile de pe colete, containere sau vehicule;

- să se verifice  înainte şi în timpul descărcării ca ambalajele să nu fie deteriorate, să aibă pierderi care ar putea pune în pericol operaţiunea de descărcare;

Cantităţile de deşeuri colectate se vor corela cu capacităţile din spaţiile de colectare/stocare temporară/tratare de la punctul de lucru deţinut de societate.

După descărcarea deşeurilor din mijloacele de transport în vederea depozitării temporare la punctul de lucru se va face recepţia calitativă a acestora prin care se verifică:

- dacă toate deşeurile sunt ambalate şi securizate;

- ca fiecare ambalaj să poarte eticheta de identificare;

Deşeurile care sunt ambalate necorespunzator şi care prezintă risc de poluare trebuie să fie reambalate şi etichetate corespunzător.

Deşeurile descărcate trebuie sortate şi depozitate pe grupe de deşeuri.

După ce deşeurile au fost descărcate şi identificate se efectuează recepţia cantitativă.

- Fiecare lot recepţionat este cântărit şi depozitat separat

- Este interzisă introducerea în depozit a deşeurilor necântărite

- Rezultatele cântăririi sunt înregistrate

După efectuarea cântăririi, se completează Procesul Verbal de predare-primire a deşeurilor;

În cazul în care a fost întocmit Proces Verbal de neconformitate, acesta este transmis şefului punctului de lucru în vederea eliminării neconformităţii.

Bonul de cântar, avizul de însoţire a deşeurilor, procesul verbal de predare-primire, anexa transport şi fişa de siguranţă se transmit şefului punctului de lucru în vederea operării datelor în sistemul informatic.

Sortarea deşeurilor preluate se face pe grupe de aceeaşi clasă de periculozitate, corespunzător condiţiilor de  depozitare prevăzute în legislaţia în vigoare şi a matricei de compatibilitate a deşeurilor în funcţie de caracteristicile fizico-chimice.

Colectarea/depozitarea deşeurilor se face în hală betonată pentru a se evita poluarea mediului în eventualitatea producerii unor scurgeri accidentale sau a împrăştierii deşeurilor.

Pretratarea deşeurilor (reambalarea)

În cazul în care unele dintre deşeurile industriale transportate la depozitarea temporară la punctele de lucru a S.C. DEMECO S.R.L. necesită reambalare datorită faptului că au fost supuse manipulării la încărcare - descărcare, transport, se realizează această operaţie de reambalare astfel:

- dacă ambalajul în care a fost preluat deşeul păstrează în condiţii de siguranţă deşeul acesta nu se îndepărtează, reambalarea în acest caz constând doar în foliere şi împaletare;

- dacă ambalajul a fost deteriorat, deşeurile se ambalează în recipienţi corespunzători caracteristicilor deşeurilor, cu rezistenţa chimică la acestea, depozitate în spaţiu acoperit. Ambalajul original, contaminat, devenit deşeu, se etichetează şi se depozitează separat, urmând a fi transportat către valorificare/eliminare.

Depozitarea deşeurilor se face în funcţie de caracteristicile lor fizico - chimice, de aspectul fizic (starea în vrac, solide, lichide, sub forma de pastă).

Pentru deşeurile care conţin sau despre care sunt indicii ca ar conţine bifenili policloruraţi şi alţi compuşi similari se vor respecta  regulile de depozitare prevăzute de legislaţie, respectiv incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a se împiedica accesul persoanelor neautorizate, vor fi împrejmuite şi protejate de infiltrarea apei, pardoseala trebuie să fie acoperită cu un material rezistent la acţiunea substanţelor chimice şi la scurgeri de lichid,  toate uşile de acces în incintele de depozitare vor purta eticheta de pericolul corespunzătoare şi se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase

Transportul deşeurilor periculoase se efectuează de către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului şi care deţin dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR. Pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, destinaţie, cantitatea de deşeuri; transportul deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor H.G.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

Transportul deşeurilor periculoase se face cu societăţi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, în baza contractelor încheiate.

Lista deşeurilor nepericuloase/periculoase care pot fi colectate şi transportate în vederea valorificării/eliminării finale este prezentată la secţiunea "Deşeuri colectate" (conform clasificării din H.G. nr.856/2002 completată, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase).

Diagramele flux ale proceselor de tratare a deseurilor de pe platforma SC DEMECO Punct de lucru Vladimirescu, FN, incinta ARCHIM S.A.  sunt prezentate mai jos.

8.2.4. Proceduri de tratare deşeuri periculoase

- Procedura de lucru P1 pentru tratarea deşeurilor periculoase prin inertizare/stabilizare. Deşeurile codificate care se supun acestei proceduri sunt cele din Anexa nr. 1 la prezenta

Procesul tehnologic începe o dată intrarea deşeurilor pe platforma de depozitare/tratare. O dată ajunse deşeurile sunt cântărite  şi apoi sunt  descărcate în depozitul temporar de deşeuri periculoase şi nepericuloase.  Aceste se depozitează în zona deşeurilor periculoase.

După descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient (bigbags,sac,butoi, Ibc,vrac..etc) obtinandu-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt pastrate în dulapul de probe. Din depozitul temporar deseurile sunt preluate cu ajutorul stivuitorului si depozitate in zona special amenajata pentru dezambalare.  Aici are loc golirea deseurilor din recipientul in care au ajuns in depozit si aranjarea acestora sub forma de halda (gramada sub forma de con) cu ajutorul unui încarcator frontal de tip buldoexcavator, wola.

Următorea etapa corespunde stabiliri unei sarje de tratare. Sarja de tratare este de maxim 50 de tone/zi. Dupa stabilirea şarjei de tratare se face un calcul stoechiometric pentru lianti chimici ce urmeaza a fi amestecati cu deseurile. Calculul stoechiometric se face in functie de concentratia substantei periculoase din deseu, a umiditatii, a pH-ului. Aceste informatii se gasesc in buletinul de analiza al deseului. In functie de rezultatele acestui calcul se stabileste ce operatie are loc in prima faza de tratare.

O data stabilite aceste lucruri incepe tratarea propriuzisa a acestor tipuri de deseuri. Aceasta corespunde in amestecarea acestor deseuri cu diferiti lianti chimici (CaO, Ca(OH)2, ciment), cu stabilizatori V1-V7 si substante pentru inertizare (Inercem, NaOH,).  Se stabileste ordinea introducerii acestora in procesul de amestecare. O data cu amestecarea deseurilor cu liantii chimici are loc si aerarea succesiva a acestora. Oxigenul care intra in gramada de deseu o data cu vanturarea acestuia creste viteza de reactie chimica dintre substanta periculoasa si substantele introduse in vederea tratarii deseului.

Tratarea deseurilor prin amestecare si aerare continua dureaza între 5-15 zile de la introducerea liantilor chimici in amestec.

Dupa finalizarea operatiei de amestecare si tratare, deseurile sunt  depozitate sub forma de halda in zona destinata deseurilor stabilizate. Din acestea gramada se preleveaza probe. Dupa finalizarea buletinelor de analiza aceste deseuri stabilizate sunt încarcate si transportate catre un depozit autorizat sau catre anumiti terti in vederea valorificarii.

Nota*

*Dacă din anumite motive (concentraţii prea mari ale substantei periculoase) aceste deseuri  nu se pot stabiliza, atunci ele ajung la o instalatie de incinerare. Inventarul iesirilor

Deşeuri rezultate în urma stabilizării/inertizării cod 19 03 05 – deşeuri stabilizate altele decât cele specificate la 19 03 04.

B. Procedura de lucru P2 pentru depozitarea temporara a deseurilor nepericuloase – Anexa nr. 2.

Procesul tehnologic începe o data cu intrarea deseurilor pe platforma de depozitare/tratare. O data ajunse deseurile sunt cantarite  si apoi sunt  descarcate in depozitul temporar de deseuri periculoase si nepericuloase.

Dupa descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient (canistra, butoi, Ibc, big-bags, sac, cutie carton,..etc) obtinandu-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt pastrate in dulapul de probe. Dupa prelevarea de probe urmeaza aranjarea deseurilor in locurile corespunzatoare marcate din depozit. Daca este cazul deseurile sunt reambalate sau paletizate infoliate.

Urmatoarea etapa corespunde etichetarii corecte a tipurilor de deseuri. Pe eticheta sunt trecute urmatoarele informatii: nume generator, cod deseu, data intrarii. Dupa incarcare sunt cantarite, iar apoi se intocmesc documentele de transport. Documentele care insotesc transportul de deseuri nepericuloase sunt urmatoarele: anexa 3, aviz de expeditie, nota de cantar, cmr, buletin de analize. Dupa ce deseurile au parasit depozitul se reactualizeaza stocul de deseuri din gestiune.

Deseurile nepericuloase sunt transportate in baza contractelor de prestari servicii pe care societatea le are. Din depozit deseurile sunt evacuate cu acelasi cod de deseu cu care au intrat . Documentele de transport sunt realizate in 3 exemplare.

- Procedura de lucru P3 pentru depozitarea temporara a deseurilor periculoase – Anexa nr. 3 în vederea valorificarii (deşeuri uleioase).

Procesul tehnologic incepe o data intrarea deseurilor pe platforma de depozitare/tratare. O data ajunse deseurile sunt cantarite  si apoi sunt  descarcate in depozitul temporar de deseuri periculoase si nepericuloase.

Dupa descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient (canistra,butoi, Ibc,..etc) obtinandu-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt pastrate in dulapul de probe. Dupa prelevarea de probe urmeaza aranjarea deseurilor in locurile corespunzatoare marcate din depozit. Daca este cazul deseurile sunt reambalate sau paletizate infoliate.

Urmatoarea etapa corespunde etichetarii corecte a tipurilor de deseuri. Pe eticheta sunt trecute urmatoarele informatii: nume generator, cod deseu, denumirea deseului, data intrarii. In momentul cand se ajunge la o cantitate de deseuri ce au ca procedeu de valorificare, valorificarea acestora intr-un antrepozit fiscal acestea sunt încarcate în camion cu ajutorul stivuitorului. Dupa incarcare sunt cantarite, iar apoi se intocmesc documentele de transport. Transportul deseurilor periculoase se face in regim ADR. Fiecare transport de deseuri periculoase se realizeaza in baza Anexei 1 si a notificarii rutei de transport avizate de ISU. Documentele care insotesc transportul de deseuri periculoase sunt urmatoarele: anexa 2, aviz de expeditie, nota de cantar, cmr, anexa 1 si copie notificare ISU. Dupa ce deseurile au parasit depozitul se reactualizeaza stocul de deseuri din gestiune.

Deseurile periculoase sunt transportate catre valorificatorii finali in baza contractelor de prestari servicii pe care societatea noastra le are cu acestia. Din depozit deseurile sunt evacuate cu acelasi cod de deseu cu care au intrat.

Documentele de transport sunt realizate în 6 exemplare. Un exemplar din fiecare document va ajunge şi la autorităţile competente de mediu.

Nota*

* Daca aceste deşeuri nu se preteaza a fi eliminate la un antrepozit fiscal atunci ele se elimina la o instalatie de incinerare sau co-incinerare.

- Procedura de lucru P4 pentru depozitarea temporara a deseurilor periculoase – Anexa nr. 4.

Procesul tehnologic incepe o data intrarea deseurilor pe platforma de depozitare/tratare. O data ajunse deseurile sunt cantarite  si apoi sunt  descarcate in depozitul temporar de deseuri periculoase si nepericuloase.

Dupa descarcare se preleveaza probe din fiecare recipient (bigbags,sac,butoi, Ibc,..etc) obtinandu-se o proba medie care se stocheaza intr-un recipient pentru o perioada de 3 luni (90 de zile). Recipientele de probe sunt pastrate in dulapul de probe. Dupa prelevarea de probe urmeaza aranjarea deseurilor in locurile corespunzatoare marcate din depozit. (ex. deseuri de vopsele la vopsele, deseuri de baterii la baterii, emulsii la emulsii, adezivi la adezivi, absorbanti la absorbanti....etc). Daca este cazul deseurile sunt reambalate sau paletizate infoliate.

Urmatoarea etapa corespunde etichetarii corecte a tipurilor de deseuri. Pe eticheta sunt trecute urmatoarele informatii: nume generator, cod deseu, denumirea deseului, data intrarii. In momentul cand se ajunge la o cantitate de deseuri ce au ca procedeu de eliminare finala incinerarea acestea sunt incarcate in camion cu ajutorul stivuitorului. Dupa incarcare sunt cantarite, iar apoi se intocmesc documentele de transport. Transportul deseurilor periculoase se face in regim ADR. Fiecare transport de deseuri periculoase se realizeaza in baza Anexei 1 si a notificarii rutei de transport avizate de ISU. Documentele care insotesc transportul de deseuri periculoase sunt urmatoarele: anexa 2, aviz de expeditie, nota de cantar, cmr, anexa 1 si copie notificare ISU. Dupa ce deseurile au parasit depozitul se reactualizeaza stocul de deseuri din gestiune.

Deseurile periculoase sunt transportate in baza contractelor de prestari servicii pe care societatea noastra le are. Din depozit deseurile sunt evacuate cu acelasi cod de deseu cu care au intrat.

Documentele de transport sunt realizate in 6 exemplare. Un exemplar din fiecare document va ajunge si la autoritatile competente de mediu.

Nota*

*Aceste deseuri pot fi eliminate si prin coincinerare daca concentratia de substanta periculoasa Cl, S, F, din acestea  nu depaseste limita de 1 maxim 3%.

Utilaje: - stivuitor 2,5 tone

- buldoexcavator

- wolla

- betoniera

- pod rulant 5 t

8.2.2 PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE OBŢINUTE

## Inventarul ieşirilor

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs * (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cantitatea obţinută in anul 2014* (t/an) | Cantitatea obţinută la capacitatea proiectata (t/an) |
| Tratarea deseurilor periculoase prin inertizare şi stabilizare | Deşeu nepericulos sau inert 19 03 05 conform procedurii P1 | - depozitare definitiva in depozite de deseuri nepericuloase autorizate* - valorificare/eliminare prin terţi | 117 | 4 000 |  |
| Colectarea deşeurilor periculoase în scopul valorificării sau eliminării prin terți | Deşeu periculos conform procedurilor P3, P4 | depozitare definitiva in depozite de deseuri periculoase autorizate sau valorificarea acestora | 184 | 4 000 |  |
| Colectarea deşeurilor nepericuloase în scopul valorificării acestora prin terți | deşeu nepericulos conform procedurii P2 | depozitare definitiva in depozite de deseuri nepericuloase autorizate* sau valorificarea acestora | 196 | 2 000 |  |
| TOTAL |  |  | 497 | 000 |  |

8.3 CONDIŢII ANORMALE DE FUNCŢIONARE

În perioada de opriri accidentale sau întreruperi sau la pornirea instalaţiilor după acestea operatorii instalaţiei au obligaţia să execute manevrele necesare opririi sau pornirii instalaţiilor în condiţii de siguranţă.

Reguli generale pentru asigurarea protecţiei pe timpul pornirilor, opririlor sau întreruperilor

- verificarea funcţionării tuturor utilajelor înaintea începerii activităţii de tratare

- verificarea măsurilor constructive adoptate şi operarea corectă a acestora

- monitorizarea utilajelor şi controlul corespunzător al deşeurilor acceptate în vederea tratării.

Prevenirea poluărilor accidentale

- vor fi luate măsuri corespunzătoare pentru ca în caz de accident în funcţionare pe raza instalaţiei să nu fie posibilă deversarea de materiale care prin caracteristicile lor şi prin cantităţi să provoace consecinţe notabile asupra mediului natural;

- dotările cu rol de prevenire şi minimizare a potenţialelor evenimente poluante vor fi menţinute în stare de funcţionare, semnalate şi posibil de acţionat local în orice situaţie;

- titularul are obligaţia, în caz de avarii, de a asigura transvazarea mărfii în alt container;

- transportul produselor în incinta amplasamentului trebuie efectuat asfel încât să se ia precauţiile necesare pentru a evita răsturnarea accidentală a ambalajelor cu conţinut de substanţe periculoase;

- mijloacele de transport utilizate vor îndeplini prevederile Ordinului MTCT nr. 2134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase RNT3 cu completările şi modificările ulterioare;

- în cazul unui accident care pune în pericol ecosistemul acvatic sau care poluează grav aerul va fi anunţată autoritatea teritorială pentru protecţia mediului;

- este interzisă parcarea autovehiculelor care au transportat deşeuri periculoase în alte spaţii decât parcările special amenajate, unde se va face şi decontaminarea acestora;

- se interzice spălarea mijloacelor de transport pe amplasamentul punctului de lucru, în ape de suprafaţă sau canale.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

Sursele de emisii provenite din activitatea de tratare deşeuri sunt mobile.

Surse mobile de poluare

- vehiculele care transportă deşeurile spre zonele de depozitare şi tratare deşeuri

- utilajele pentru lucrul pe platforma de tratare.

9.1.1 Măsuri pentru prevenirea poluării atmosferice

- menţinerea tuturor echipamentelor în stare bună de funcţionare

- revizia şi întreţinerea regulată a vehiculelor. Utilajele tehnologice folosite în timpul operării vor respecta prevederile H.G. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze şi particule poluante provenite de la acestea

- minimizarea deplasărilor autovehiculelor pe amplasament

- se vor planta perdele vegetale de protecţie;

- materialele cu risc de dezvoltare excesivă a prafului sunt umezite imediat după descărcare folosind apa curată.

9.2. APA

9.2.1 Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | pH, suspensii totale, CCOCr, substanţe extractibile, produse petroliere | bazin betonat având V = 5 mc |

9.2.1 Emisii în sol, ape subterane

Sursele posibile de poluare a solului şi implicit a apei subterane sunt reprezentate de

- manipularea neglijentă a materiilor prime, materialelor;

- pierderi de produse din rezervoare din cauza accidentelor tehnice şi mecanice;

- exfiltraţii din reţeaua de canalizare/bazin vidanjabil ape uzate;

- manipularea neglijentă a deşeurilor generate pe amplasament.

Societatea îşi desfăşoară activitatea cu respectarea strictă a regulilor specifice privind disciplina tehnologică. Suprafţele pe care sunt depozitate deşeurile/amestecurile periculoase sunt betonate.

Deşeurile generate pe amplasament sunt gestionate corespunzător, societatea nu deţine bataluri sau halde descoperite.

Apele pluviale nu intră în contact cu deşeurile depozitate temporarsau tratate pe amplasament.

9.3. SOL

Cele două hale de depozitare temporară/tratare/valorificare deşeuri au pardoseli betonate

Măsuri pentru prevenirea poluării solului

- încărcările şi descărcările de materiale şi deşeuri trebuie să aibă loc numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor de scurgeri;

- deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei;

-  zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate.

10.4 ZGOMOT

#### Surse, categorii, masuri de control si prevenire

| Nr. | Sursa | Frecventa activitatii in 24 ore; nr. total ore de funcţionare | Distanţa faţă de receptori | Măsuri de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportul deseurilor/ descarcarea deseurilor | In functie de cantitatea de deseuri colectata | 1,1 km fata de receptorii externi; | Interzicerea claxonatului; ambalarea la minim a motoarelor; optimizarea traseelor pt a reduce durata de manifestare a zgomotului |
| 2 | Functionarea utilajelor care lucreaza la depozitarea/tratarea deseurilor | Luni – sambata zi lumina | 1,0 km fata de receptorii externi; | Zgomot diurn |

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

Calitatea aerului ambiental

Concentraţiile poluanţilor evacuaţi în atmosferă nu vor depăşi în aerul înconjurător valorile limită prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Titularul activitatii se va asigura ca toate operaţiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului. Titularul activitatii, in conditiile respectarii prevederilor legale, se va preocupa de mentinerea zonelor de protectie sanitara definite conform Anexei la O.M.S. 119/2014 NORME de igiena şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, art. 11.

## 10.2. APA

Indicatorii de calitate ai apelor uzate vidanjate şi descărcate în staţia de epurare a municipiului Arad se vor încadra în concentraţiile maxime admise prevăzute în H.G. nr. 352/2005 care modifică şi completează H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002 privind condiţiile de evacuare  a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, în conformitate cu Autorizaţia de Gospodărire a Apelor  nr. 167/30.06.2015.

10.3. Sol

Se vor respecta concentraţiile maxime admise prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului cu completările şi modificările ulterioare, pentru terenuri cu folosinţă mai puţin sensibilă

10.4. Zgomot

- activităţile de pe amplasament nu trebuie să genereze niveluri de zgomot care să depăşeascpă limitele prevăzute în STAS 10009/1988, respectiv la limita zonei funcţionale  a incintei industriale

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau tratare a deşeurilor.

11.1. DEŞEURI PRODUSE, STOCATE TEMPORAR

11.1.1 Deşeuri nepericuloase

| Nr. crt. | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Provenienţa | Cantitate | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Activitatea personalului la punctul de lucru | 2 t/an | Europubele de 1 mc. Se elimină periodic prin unităţi autorizate |
| 2 | Echipament individual de protecţie uzat | 15 02 03 | Activitate de prevenire şi protecţie | 0,1 t/an | Cutii păstrate în magazia societăţii. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |
| 3 | Deşeu de hârtie şi carton | 20 01 01 15 01 01 | Activitatea de birou Activitatea de aprovizionareAmbalaje materii prime şi materiale | 0,3 t/an | Depozitate pe platforme betonate. Se valorifică prin agenţi economici autiorizaţi |
| 4 | Deşeu de material plastic | 20 01 39 | Activitate de birou | Cantităţi variabile | Pubele păstrate pe platformă betonată |
| 5 | Deseu stabilizat şi inertizat | 19 03 05 | Tratare deseuri periculoase si alte deseuri |  |  |

Deşeuri periculoase

| Nr. crt. | Denunire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Provenienţa | Cantitatea | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Textile contaminate Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | 0,5 t/an | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 2 | Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Recipienţi de stocare | 0,3 t/an | Magazii destinate acestui scop |

11.2. DEŞEURI PREDATE CĂTRE UNITĂŢI AUTORIZATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII/ELIMINĂRII ACESTORA

| Nr. crt | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. nr. 856/2002 | Procesul din care provine | Destinaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri stabilizate altele decât cele menţionate la 19 03 04 | 19 03 05 | Stabilizare cu INERCEM şi stabilizatori |  |
| 2 | Deseuri periculoase conform procedurilor P3 şi P4 | Deşeurile din anexa 3 şi 4 | Colectare în vederea depozitării temporare | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 3 | Deseuri nepericuloase conform procedurii P2, fără tratare | Deşeurile din Anexa 2 | Colectare în vederea depozitării temporare | Eliminare conform P2 |
| 4 | Textile contaminate Materiale absorbante contaminate | 15 02 02* | Activitatea personalului la punctul de lucru | Containere speciale. Predare la firme specializate în eliminarea acestora |
| 5 | Ambalaje contaminate | 15 01 10* | Recipienţi de stocare | Magazii destinate acestui scop |

11.3 GESTIONAREA DEŞEURILOR

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei. Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu trebuie să depăşească 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală,

- să nu amestece diferutele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale,

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza origini sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a cestora,

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate,

- să valorifice deșeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției sănătății populației și a mediului

- să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. Evidenţa gestiuni deşeurilor se păstrează cel puţin 3 ani,

- pe lângă evidenţa menţionată mai sus, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protectia mediului,

- pentru deşeurile periculoase să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora sau a unui deţinător anterior,

- pe durata efectuarii operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea trebuie ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase,

- abandonarea deşeurilor este interzisă.

- eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

- introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora este interzisă.

- în cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a aparitiei ameninţării, să informeze agentia judeteana pentru protectia mediului şi comisariatul judeţean al G.N.M

Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmeasca și să implementeze, începand cu anul 2012, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. Programul se poate elabora și de către o terță persoana/asociație profesională.

- operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, prevăzute în anexa nr. 3 la Legea 211/2011, se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

- operatorii economici autorizaţi care valorifică deşeuri de ambalaje se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- vor fi salubrizate în permanenţă platformele folosite pentru manipularea, stocarea, livrarea deşeurilor colectate în vederea valorificării, fiind adunate toate deşeurile uşoare antrenate de vânt;

- de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă;

- de a transporta deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

- transportul deşeurilor, se face cu mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, autorizate din punct de vedere a protecţiei mediului şi care deţin dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR. Transportul deșeurilor se va face cu autoturisme speciale proprii sau închiriate de la unități autorizate în transportul deșeurilor.

- să folosească pentru transportul deșeurilor traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului aprobate de autoritățile competente;

- se vor respecta indicațiile autorităților competente privind restricțiile de circulație și de tonaj pe drumurile publice sau în ariile protejate.

- transportul deşeurilor periculoase se va realiza cu respectarea reglementărilor specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleaşi caracterisitici.

- fiecare transport de deşeuri periculoase, generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008- privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G. 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G. 1061/2008.

- registrul de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase.

Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzător un interval de cel puţin 3 luni.

Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţite de documentul de identificare prevăzut în anexa I B la Regulamentul CE 1013/2006.

În situaţia în care se doreşte transferul deşeurilor în vederea recuperării sau eliminării în altă ţară decât România se vor respecta prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

Întrucât operatorul economic nu deţine dotările menţionate în Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, este interzis a se colecta vehicule scoase din uz sau vehiculele scoase din uz depoluate şi dezmembrate parţial, acestea fiind încadrate conform H.G 856/2002, pe un alt cod de deşeu decât cele specificate la cap. IV, pct.2.

Se interzice conform O.U.G 31/2011, cu modificările și completările ulterioare, achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă și fluvială, de transport cu metroul, de transport public și electric de suprafață, de irigatii și desecari, în infrastructura pentru furnizarea utilităților de energie electrică, apă-canal, gaze și termoficare, în infrastructura aferentă operațiunilor de extracție, prelucrare, distribuție, transport și comercializare a gazelor naturale, a petrolului și a produselor petroliere, precum și în semnalizarea și dirijarea circulației pe drumurile publice, de tipul șinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contrașinelor, ecliselor, părților componente ale instalațiilor de siguranța circulației, cablurilor de semnalizare și telecomunicații, componentelor instalațiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalațiilor de semnalizare și dirijare a circulației, semnelor de circulație, semafoarelor, capacelor caminelor de vizitare sau părților componente și altele asemenea, parazapezilor sau părților componente ale unor construcții metalice destinate pentru protecția împotriva viscolului, avalanșelor, inundațiilor sau altor calamități, a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omenești.

Deşeurile de baterii şi acumulatori auto şi industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfăşoară, pe bază de contract, o activitate de tratare şi/sau reciclare. Se interzice eliminarea deşeurilor de baterii şi acumulatori industriali şi auto prin depozitare în depozite de deşeuri şi prin incinerare.

Este interzisă extragerea electolitului din bateriile/acumulatorii colectați.

Bateriile sau acumulatorii încorporaţi în echipamentele electrice şi electronice colectaţi împreună cu deşeurile de echipamente electrice şi electronice în conformitate cu OUG 5/2015 sunt îndepărtaţi din respectivele deşeuri şi colectaţi separat pentru a fi predaţi operatorilor economici care execută activităţi de tratare şi/sau reciclare a acestora.

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri de ecipamente electrice și electronice se va realiza cu respectarea prevederilor OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Se interzice eliminarea DEEE sub formă de deșeuri municipale nesortate, astfel cum sunt definite la art.2 alin 4 pct.3 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, precum și predarea DEEE către, respectiv preluarea DEEE de către alți operatori decât cei prevăzuți la art. 9 alin.1. Se interzice eliminarea DEEE colectate separat care nu au fost supuse operațiilor specifice de tratare potrivit prevederilor art.20-24. Operatorii economici care desfășoară activități de colectare și transport al DEEE colectate separat trebuie să asigure condiții optime pentru ca acestea să poată fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și pentru izolarea substanțelor periculoase.

Transferul în alt stat membru sau exportul în afara Uniunii Europene a DEEE în vederea tratarii se face cu respectarea prevederilor privind transferul deșeurilor cuprinse in Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri si Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări in care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică.

DEEE exportate în țări din afara Uniunii Europene se iau în calcul pentru îndeplinirea obligațiilor și obiectivelor prevăzute la art. 27 numai în măsura în care, respectând Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 și Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007, exportatorul dovedește că tratarea s-a desfășurat în condiții echivalente cu cerințele prevăzute actul normative în vigoare.

Se recomandă operatorilor economici care efectuează operațiuni de tratare a DEEE sa aibă în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS).

Operatorii economici care efectuează operațiuni de colectare și/sau de tratare sunt obligați să stocheze și să trateze DEEE potrivit cerintelor tehnice prevăzute în anexa nr. 8.

Se consideră că sunt respectate obligațiile referitoare la tratarea DEEE dacă sunt respectate standardele europene si standardele romane originale, după caz, pentru tratare, inclusiv valorificare, reciclare si pregatire pentru reutilizare, a DEEE. Lista cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene si standardele romane originale din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării și pregătirii pentru reutilizare a DEEE, se va avea în vedere la data intrării în vigoare.

În vederea desfăşurării activităţii de colectare a uleiurilor uzate, operatorul are obligaţia respectării prevederilor art. 4, 7 din H.G. 235/2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate.

Se va verifica periodic starea de integritate a tuturor recipienţilor utilizaţi pentru depozitarea deşeurilor periculoase; colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, iar stocarea temporară se va realiza în spaţii amenajate corespunzător, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de colectare a anvelopelor uzate sunt obligate:

a)să ţină evidenţa datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectată;

b)să păstreze pe o perioadă de 3 ani evidenţa prevăzută la lit. a);

c)să raporteze anual, până la data de 15 martie, datele prevăzute la lit. a) Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, conform tabelului nr. 5a) prevăzut în anexa nr. 5 la H.G. 170/2004.

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1 Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile H.G 804/2007 cu modificarile si completarile ulterioare – se utilizează cantităţi reduse de substanţe chimice periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.9. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.11. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Monitorizarea evacuării apelor uzate este sarcina şi obligaţia titularului.

13.4. Monitorizarea solului

O data la zece ani se vor face analize ale solului, prelevat din incinta societăţii, fiind analizaţi următorii indicatori: metale grele, produse petroliere. Punctele de prelevare vor fi marcate în teren.

13.5. Monitorizare tehnologică

14.5.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. deşeuri tehnologice

Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor colectate şi a deşeurilor de ambalaje colectate, respectiv generate din activitate se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.9. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

Pentru substanţele şi amestecurile utilizate vor deţine fişe cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 453/2010, de modificare a regulamentului CE nr. 1907/2006 privind înregistrare, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Întrucât fişele cu date de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la protecţia sănătăţii umane şi a securităţii la locul de muncă, prevum şi la protecţia mediului înconjurător, acestea se vor deţine redactate în limba română.

## 13.10.   Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM  Arad

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată): numele instalaţiei, locaţia instalaţiei, sursa de emisie, condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii, instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat: tipul poluantului, felul măsurătorii: continuu, momentan, cine a efectuat prelevare şi măsurarea, metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală, condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc., aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică), rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259/2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.4 ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare / autoritati competente, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

- Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii.

- Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea  competenta in conformitate cu OUG nr.195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006,  privind protectia mediului.

- Titularul de activitate trebuie sa respecte prevederile HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiului uzat.

- Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

- Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avind ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include in RAM.

14.5. Raportul  anual de mediu

Raportul de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

-  raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

Raportul  de mediu  va fi transmis la A.P.M. Arad până la data de 31 martie pentru anul de raportare anterior.

14.6. Alte raportări

Operatorul va transmite la A.P.M. Arad, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

-  inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.7. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deşeuri şi au în gestiune diverse instalaţii de tratare | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor. Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deşeuri şi au în gestiune diverse instalaţii de tratare |
| 2 | Gestionarea uleiurilor uzate Chestionar 3.1 operatori autorizați colectare | Semestrial conform HG 235/2007. | La solicitarea respectiv în formatul autorităţii competente pentru protecţia mediului | Chestionar 3.1 operatori autorizați colectare |
| 3. | Gestionare deșeurilor de ambalaje Chestionar Anexa 3 operatori economici colectori/comercianți de deșeuri de ambalaje | Anual | 25 februarie a anului în curs pentru anul precedent | Chestionar Anexa 3 operatori economici colectori/comercianți de deșeuri de ambalaje |
| 4 | Evidenţa gestiunii deşeurilor de echipamente electrice şi electronice pe tipuri aşa cum sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice şi raportarea acestora în conformitate cu prevederile Ordinul 1223/2005 | Anual | 30 aprilie a anului în curs pentru anul precedent. | APM ARAD |
| 5. | Evidenţa gestiunii deşeurilor de baterii şi acumulatori, şi raportarea acestora pe tipuri aşa cum sunt prevăzute în anexa nr.2 la Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori, aprobată prin Ordinul 669/1304/2009, respectiv conform anexei nr. 2 din Ordinul nr. 1399/2032/2009. | anual | 28 februarie a anului în curs pentru anul precedent | APM ARAD |
| 6 | Raportarea cantităților şi valorificării deşeurilor industriale reciclabile care intră sub incidenţa Legii 211/2011 cu modificările și completările ulterioare | anual | La solicitarea respectiv în formatul impus de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM |
| 7 | Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit H.G.nr. 856/2002 pentru anul anterior | anual | La solicitarea respectiv în formatul autorităţii competente pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM CJ al GNM Arad |
| 8 | Tipuri şi cantităţi de deşeuri eliminate | anual | In cadrul RAM și/sau la solicitarea și în formatul impus de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM |
| 9 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 10 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 11 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 12 | Reclamaţii (când ele există) | când există | In luna următoare primirii acesteia | APM ARAD |
| 13 | Raportarea incidentelor semnificative | imediat ce se produc | La 24 de ore de la data producerii | APM ARAD, CJ al GNM Arad, AN Apele Române |
| 14 | Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | anual | In cadrul RAM | APM ARAD |
| 15 | Orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare | când se produc | In maxim două ore de la constatare | APM ARAD |

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Arad  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane”;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC MAGONTEC SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.15.Titularul activităţii este obligat să respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului

15.16.Titularul activităţii este obligat să respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007privind refacerea zonelor în care solul şi subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate

15.17. Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora

17. VALABILITATE

În conformitate cu art. 16 alin. 5 şi alin 6 din OUG 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006 privind protectia mediului termenul de valabititate este de 10 ani de la data emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie conduce la suspendarea activităţii după o notificare prealabilă. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, A.P.M. Arad dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei integrate de mediu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de catre Comisariatul Judeţean al Garzii de Mediu Arad şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.

A.P.M. Arad îşi rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile şi imisiile de poluanţi datorate activităţii, în funcţie de evoluţia procesului de transpunere a legislaţiei Comunităţii Europene în legislaţia naţională.

DIRECTOR   EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

ŞEF SERVICIU A.A.A,

Gabriela VESA

Întocmit,

Gabriela VESA

Ramona BUZA

18. GLOSAR DE TERMENI

Tabel 18

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Arad (APM) Str.Splaiul Mures, FN, Arad |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control,inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului si Padurilor Bulevardul Libertatii nr.2,Sector nr.5.Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.152/2005,precum si orice alta activitate direct legata,sub aspect tehnic,de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli(curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Arad | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Arad al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |

ANEXA NR. 1

Deşeuri periculoase supuse tratării chimice (stabilizare – inertizare)

Coduri deşeuri:

| 01 03 05* | alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| --- | --- |
| 01 05 05* | deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri |
| 01 05 06* | noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 04 02 16* | coloranţi şi pigmenţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 04 02 19* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase |
| 05 01 02* | şlamuri de la desalinizare |
| 05 01 03* | şlamuri din rezervoare |
| 05 01 04* | nămoluri acide alchilice |
| 05 01 06* | nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor |
| 05 01 07* | gudroane acide |
| 05 01 08* | alte gudroane |
| 05 01 09* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase |
| 05 01 15* | argile de filtrare epuizate |
| 05 06 01* | gudroane acide |
| 05 06 03* | alte gudroane |
| 06 02 01* | hidroxid de calciu |
| 06 02 03* | hidroxid de amoniu |
| 06 02 04* | hidroxid de sodiu şi potasiu |
| 06 04 05* | deşeuri cu conţinut de alte metale grele |
| 06 05 02* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase |
| 06 09 03* | deşeuri pe bază de calciu care conţin sau sunt contaminate cu substanţe periculoase |
| 06 10 02* | deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 06 13 02* | cărbune activ epuizat (cu excepţia 06 07 02) |
| 07 01 11* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 02 11* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 03 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 04 11* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 05 11* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 06 11* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 07 11* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 05 13* | deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 07 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 08 03 14* | nămoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 01 04* | cenuşă zburătoare de la arderea uleiului şi praf de cazan |
| 10 01 13* | cenuşi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil |
| 10 01 14* | cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 01 16* | cenuşă zburătoare de la co-incinerare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 02 07* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 02 13* | Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 03 08 | Zguri saline de la topirea secundară |
| 10 03 19* | praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 03 21* | alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 03 23* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 04 04* | praf din gazul de ardere |
| 10 04 05* | alte particule şi praf |
| 10 04 07* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 05 03* | praf din gazul de ardere |
| 10 06 03* | praf din gazul de ardere |
| 10 06 07* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 08 08* | Zgură salină de la topirea primară şi secundară |
| 10 08 15* | praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 07* | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 09 11* | alte particule care conţin substanţe periculoase |
| 10 10 09* | praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 11* | alte particule cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 13* | deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 13* | nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 11 15* | deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 11 01 09* | nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 11 02 07* | alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 12 01 16* | deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 12 01 20* | piese de polizare uzate mărunţite şi materiale de polizare mărunţite cu conţinut de substanţe periculoase |
| 13 05 01* | solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apă |
| 13 05 02* | nămoluri de la separatoarele ulei/apă |
| 16 03 03* | deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase |
| 17 08 01* | materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe periculoase |
| 19 01 10* | cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere |
| 19 01 11* | cenuşi de ardere şi zguri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 01 13* | cenuşi zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 01 17* | deşeuri de piroliză cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 08 11* | nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale |
| 19 10 05* | alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 11 01* | argile de filtrare epuizate |
| 19 13 01* | deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 13 03* | nămoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase |

Coduri deseu pentru care se solicita revizuirea

| 070110* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| --- | --- |
| 070311* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 100120* | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 100406 | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 100505* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 100506* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 100606* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 100817* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 100905* | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 100909* | praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101005* | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101117* | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101119* | deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101209* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 101312* | deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 110108* | nămoluri cu conţinut de fosfaţi |
| 110202* | nămoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit) |
| 110503* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 130508* | amestecuri de deşeuri de la paturile de nisip şi separatoarele ulei/apă |
| 160708* | deşeuri cu conţinut de ţiţei |
| 190105* | turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 190107* | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 190304* | deşeuri încadrate ca periculoase, parţial *5) stabilizate |
| 191105* | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 191305* | nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase |
| 190402* | cenuşă zburătoare sau alte deşeuri de la epurarea gazelor de ardere |

ANEXA NR. 2

Deşeuri nepericuloase care se valorifică prin terţi fără tratare

Coduri deseuri:

| 01 01 01 | deşeuri de la excavarea minereurilor metalifere |
| --- | --- |
| 01 01 02 | deşeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05 |
| 01 03 08 | deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 |
| 01 03 09 | nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07 |
| 01 04 08 | deşeuri de pietriş şi spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 09 | deşeuri de nisip şi argilă |
| 01 04 10 | deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 11 | deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor,care conţin săruri,altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 12 | reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11 |
| 01 04 13 | deşeuri de la tăierea şi şlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
| 01 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 01 05 04 | deşeuri şi noroaie de foraj pe bază de apă dulce |
| 01 05 07 | noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06 |
| 01 05 08 | noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06 |
| 01 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 01 01 | nămoluri de la spălare şi curăţare |
| 02 01 03 | deşeuri de ţesuturi vegetale |
| 02 01 04 | deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor) |
| 02 01 07 | deşeuri din exploatarea forestieră |
| 02 01 09 | deşeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08 |
| 02 01 10 | deşeuri metalice |
| 02 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 02 01 | nămoluri de la spălare şi curăţare |
| 02 02 03 | materii care nu se preteaza consumului sau procesarii |
| 02 02 04 | nămoluri de la epurarea, efluenţilor proprii |
| 02 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 03 01 | nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare |
| 02 03 02 | deşeuri de agenţi de conservare |
| 02 03 03 | deşeuri de la extracţia cu solvenţi |
| 02 03 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 03 05 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 04 01 | nămoluri de la curăţarea şi spălarea sfeclei de zahăr |
| 02 04 02 | deşeuri de carbonat de calciu |
| 02 04 03 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 05 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 05 02 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 06 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 06 02 | deşeuri de agenţi de conservare |
| 02 06 03 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 02 07 01 | deşeuri de la spălarea, curăţarea şi prelucrarea mecanică a materiei prime |
| 02 07 02 | deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice |
| 02 07 03 | deşeuri de la tratamente chimice |
| 02 07 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
| 02 07 05 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă |
| 02 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 03 01 01 | deşeuri de scoarţă şi de plută |
| 03 01 05 | rumeguş,talaş,aşchii,resturi de scândură şi furnir,altele decât cele specificate la030104 |
| 03 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 03 02 99 | alţi agenţi de conservare pentru lemn, nespecificaţi |
| 03 03 01 | deşeuri de lemn şi de scoarţă |
| 03 03 02 | nămoluri de leşie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere) |
| 03 03 05 | nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei |
| 03 03 07 | deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate |
| 03 03 08 | deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării |
| 03 03 09 | deşeuri de nămol de caustificare |
| 03 03 10 | fibre,nămoluri de la separarea mecanică,cu conţinut de fibre,material de umplutură, cretare |
| 03 03 11 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10 |
| 03 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 04 01 01 | deşeuri de la seruire |
| 04 01 02 | deşeuri de la cenuşărire |
| 04 01 04 | flota de tăbăcire cu conţinut de crom |
| 04 01 05 | flota de tăbăcire fără conţinut de crom |
| 04 01 06 | nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de crom |
| 04 01 07 | nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incinta, fără conţinut de crom |
| 04 01 08 | deşeuri de piele tăbăcită (răzături, stutuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conţinut de crom |
| 04 01 09 | deşeuri de la apretare şi finisare |
| 04 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 04 02 09 | deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) |
| 04 02 10 | materii organice din produse naturale (grăsime, ceară) |
| 04 02 15 | deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat la 04 02 14 |
| 04 02 17 | coloranţi şi pigmenţi, alţii decât cei specificaţi la 04 02 16 |
| 04 02 20 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19 |
| 04 02 21 | deşeuri de fibre textile neprocesate |
| 04 02 22 | deşeuri de fibre textile procesate |
| 04 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 05 01 10 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09 |
| 05 01 13 | nămoluri de la cazanul apei de alimentare |
| 05 01 14 | deşeuri de la coloanele de răcire |
| 05 01 16 | deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului |
| 05 01 17 | bitum |
| 05 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 05 06 04 | deşeuri de la coloanele de răcire |
| 05 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 05 07 02 | deşeuri cu conţinut de sulf |
| 05 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 03 14 | săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11 şi 06 03 13 |
| 06 03 16 | oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15 |
| 06 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 05 03 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02 |
| 06 06 03 | deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02 |
| 06 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 08 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 09 02 | zgură fosforoasă |
| 06 09 04 | deşeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03 |
| 06 09 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 10 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 11 01 | deşeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan |
| 06 11 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 06 13 03 | negru de fum |
| 06 13 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 01 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11 |
| 07 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 02 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11 |
| 07 02 13 | deşeuri de materiale plastice |
| 07 02 15 | deşeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14 |
| 07 02 17 | deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la 07 02 16* |
| 07 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 03 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11 |
| 07 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 04 12 | nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11 |
| 07 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 05 14 | deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13 |
| 07 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 06 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11 |
| 07 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 07 07 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11 |
| 07 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 01 12 | deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 |
| 08 01 14 | nămoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 |
| 08 01 16 | nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15 |
| 08 01 18 | deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17 |
| 08 01 20 | suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19 |
| 08 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 02 01 | deşeuri de pulberi de acoperire |
| 08 02 02 | nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice |
| 08 02 03 | suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice |
| 08 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 03 07 | nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri |
| 08 03 08 | deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri |
| 08 03 13 | deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12 |
| 08 03 15 | nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14 |
| 08 03 18 | deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 |
| 08 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 08 04 10 | deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 |
| 08 04 12 | nămoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 |
| 08 04 14 | nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13 |
| 08 04 16 | deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi ,cleiuri,altele decât cele specificate la 080415 |
| 08 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 09 01 07 | film sau hârtie fotografică cu conţinut de argint sau compuşi de argint |
| 09 01 08 | film sau hârtie fotografică fără conţinut de argint sau compuşi de argint |
| 09 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 01 01 | cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04) |
| 10 01 02 | cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui |
| 10 01 03 | cenuşă zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat |
| 10 01 05 | deşeuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 10 01 07 | nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 10 01 15 | cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea altor deşeuri decât cele specificate la 10 01 14 |
| 10 01 17 | cenuşă zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16 |
| 10 01 19 | deşeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 18 |
| 10 01 21 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20 |
| 10 01 23 | nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22 |
| 10 01 24 | nisipuri de la paturile fluidizate |
| 10 01 25 | deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice |
| 10 01 26 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire |
| 10 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 02 01 | deşeuri de la procesarea zgurii |
| 10 02 02 | zgura neprocesată |
| 10 02 08 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07 |
| 10 02 10 | cruste de tunder |
| 10 02 12 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11 |
| 10 02 14 | nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13 |
| 10 02 15 | alte nămoluri şi turte de filtrare |
| 10 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 03 02 | resturi de anozi |
| 10 03 05 | deşeuri de alumină |
| 10 03 16 | cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15 |
| 10 03 18 | deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor,altele decât cele specificate la 10 03 17 |
| 10 03 20 | praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19 |
| 10 03 22 | alte particule şi praf inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21 |
| 10 03 24 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23 |
| 10 03 26 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25 |
| 10 03 28 | deşeuri de la epurarea, apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27 |
| 10 03 30 | deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre, altele decât cele specificate la 100329 |
| 10 03 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 04 10 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09 |
| 10 04 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 05 01 | zguri de la topirea primară şi secundară |
| 10 05 04 | alte particule şi praf |
| 10 05 09 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08 |
| 10 05 11 | scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10 |
| 10 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 06 01 | zguri de la topirea primara şi secundară |
| 10 06 02 | scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară |
| 10 06 04 | alte particule şi praf |
| 10 06 10 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09 |
| 10 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 07 01 | zguri de la topirea primară şi secundară |
| 10 07 02 | scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară |
| 10 07 03 | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 07 04 | alte particule şi praf |
| 10 07 05 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 07 08 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07 |
| 10 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 08 04 | particule şi praf |
| 10 08 09 | alte zguri |
| 10 08 11 | scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 |
| 10 08 13 | deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor,alteledecât cele specificate la100812 |
| 10 08 14 | resturi de anozi |
| 10 08 16 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15 |
| 10 08 18 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menţionate la 10 08 17 |
| 10 08 20 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menţionate la 10 08 19 |
| 10 08 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 09 03 | zgura de topitorie |
| 10 09 06 | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05 |
| 10 09 08 | Miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare,alteledecât cele specificate la10 09 07 |
| 10 09 10 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09 |
| 10 09 12 | alte particule decât cele specificate la 10 09 11 |
| 10 09 14 | deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 09 13 |
| 10 09 16 | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15 |
| 10 09 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 10 03 | zgura de topitorie |
| 10 10 06 | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05 |
| 10 10 08 | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07 |
| 10 10 12 | alte particule, decât cele specificate la 10 10 11 |
| 10 10 14 | deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 10 13 |
| 10 10 16 | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15 |
| 10 10 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 11 03 | deşeuri din fibre de sticlă |
| 10 11 05 | particule şi praf |
| 10 11 10 | deşeuri de la prepararea, amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09 |
| 10 11 12 | deşeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11 |
| 10 11 14 | nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13 |
| 10 11 16 | deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15 |
| 10 11 18 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17 |
| 10 11 20 | deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19 |
| 10 11 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 12 01 | deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării termice |
| 10 12 03 | particule şi praf |
| 10 12 05 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 12 06 | forme şi mulaje uzate |
| 10 12 08 | deşeuri ceramice, de cărămizi, ţigle sau materiale de construcţie (după procesarea termică) |
| 10 12 10 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09 |
| 10 12 12 | deşeuri de la smălţuire, altele decât cele specificate la 10 12 11 |
| 10 12 13 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 10 12 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 10 13 01 | deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice |
| 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului |
| 10 13 06 | particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13) |
| 10 13 07 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 13 10 | deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09 |
| 10 13 11 | deşeuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 şi 10 13 10 |
| 10 13 13 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12 |
| 10 13 14 | deşeuri de beton şi nămoluri cu beton |
| 10 13 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 11 01 10 | nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09 |
| 11 01 12 | lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11 |
| 11 01 14 | deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13 |
| 11 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 11 02 03 | deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluţie |
| 11 02 06 | deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului,altele decât cele specificate la 11 02 05 |
| 11 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 11 05 01 | zinc dur |
| 11 05 02 | cenuşă de zinc |
| 11 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 12 01 01 | pilitură şi şpan feros |
| 12 01 02 | praf şi suspensii de metale feroase |
| 12 01 03 | pilitură şi şpan neferos |
| 12 01 04 | praf şi particule de metale neferoase |
| 12 01 05 | pilitură şi şpan de materiale plastice |
| 12 01 13 | deşeuri de la sudură |
| 12 01 15 | nămoluri de la maşini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14 |
| 12 01 17 | deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 |
| 12 01 21 | piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decât cele specificate la 12 01 20 |
| 12 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |
| 15 01 04 | ambalaje metalice |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile |
| 15 02 03 | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz |
| 16 01 12 | plăcuţe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11 |
| 16 01 15 | fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 |
| 16 01 16 | rezervoare pentru gaz lichefiat |
| 16 01 17 | metale feroase |
| 16 01 18 | metale neferoase |
| 16 01 19 | materiale plastice |
| 16 01 20 | sticlă |
| 16 01 22 | componente fără altă specificaţie |
| 16 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 |
| 16 03 04 | deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 |
| 16 03 06 | deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05 |
| 16 05 05 | butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte substanţe decât cele specificate la 16 05 04 |
| 16 05 09 | substanţe chimice expirate, altele decât cele menţionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08 |
| 16 06 04 | baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03) |
| 16 06 05 | alte baterii şi acumulatori |
| 16 07 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 16 08 01 | catalizatori uzaţi cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepţia 16 08 07) |
| 16 08 03 | catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale sau compuşi ai metalelor tranziţionale, fără alte specificaţii |
| 16 08 04 | catalizatori uzaţi de la cracare catalitică (cu excepţia 16 08 07) |
| 16 10 02 | deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16 10 01 |
| 16 10 04 | concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03 |
| 16 11 02 | materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01 |
| 16 11 04 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menţionate la 16 11 03 |
| 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 |
| 17 01 01 | beton |
| 17 01 02 | cărămizi |
| 17 01 03 | ţigle şi materiale ceramice |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 |
| 17 02 01 | lemn |
| 17 02 02 | sticlă |
| 17 02 03 | materiale plastice |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alamă |
| 17 04 02 | aluminiu |
| 17 04 03 | plumb |
| 17 04 04 | zinc |
| 17 04 05 | fier şi oţel |
| 17 04 06 | staniu |
| 17 04 07 | amestecuri metalice |
| 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |
| 17 05 04 | pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 |
| 17 05 06 | deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 |
| 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 |
| 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 |
| 17 08 02 | materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 |
| 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 |
| 19 01 02 | materiale feroase din cenuşile de ardere |
| 19 01 12 | cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11 |
| 19 01 14 | cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13 |
| 19 01 16 | praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15 |
| 19 01 18 | deşeuri de piroliză, altele decât cele menţionate la 19 01 17 |
| 19 01 19 | nisipuri de la paturile fluidizate |
| 19 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 02 03 | deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase |
| 19 02 06 | nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05 |
| 19 02 10 | deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 şi 19 02 09 |
| 19 02 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 03 05 | deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 |
| 19 03 07 | deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06 |
| 19 04 01 | deşeuri vitrificate |
| 19 04 04 | deşeuri lichide apoase de la vitrificarea deşeurilor |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienţei |
| 19 05 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 06 03 | faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale |
| 19 06 04 | faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale |
| 19 06 05 | faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale |
| 19 06 06 | faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale |
| 19 06 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 07 03 | levigate din depozite de deşeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02 |
| 19 08 01 | deşeuri reţinute pe site |
| 19 08 02 | deşeuri de la deznisipatoare |
| 19 08 05 | nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti |
| 19 08 09 | amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile |
| 19 08 12 | nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 |
| 19 08 14 | nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 |
| 19 08 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 09 01 | deşeuri solide de la filtrarea primară şi separarea cu site |
| 19 09 02 | nămoluri de la limpezirea apei |
| 19 09 03 | nămoluri de la decarbonatare |
| 19 09 04 | cărbune activ epuizat |
| 19 09 05 | răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate |
| 19 09 06 | soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni |
| 19 09 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 10 01 | deşeuri de fier şi oţel |
| 19 10 02 | deşeuri neferoase |
| 19 10 04 | fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 |
| 19 10 06 | alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05 |
| 19 11 06 | nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 |
| 19 11 99 | alte deşeuri nespecificate |
| 19 12 01 | hârtie şi carton |
| 19 12 02 | metale feroase |
| 19 12 03 | metale neferoase |
| 19 12 04 | materiale plastice şi de cauciuc |
| 19 12 05 | sticlă |
| 19 12 07 | lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 |
| 19 12 08 | materiale textile |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) |
| 19 12 10 | deşeuri combustibile (rebuturi de derivaţi de combustibili) |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 |
| 19 13 04 | nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 |
| 19 13 06 | nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 |
| 19 13 08 | deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07 |
| 20 01 01 | deşeuri de hârtie şi carton |
| 20 01 25 | uleiuri şi grăsimi comestibile |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |
| 20 01 30 | detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29 |
| 20 01 32 | medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31 |
| 20 01 34 | baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33 |
| 20 01 36 | echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 |
| 20 01 39 | deşeuri de materiale plastice |
| 20 03 04 | nămoluri de la fosele septice |
| 20 03 07 | deşeuri voluminoase |

ANEXA NR. 3

Deșeuri periculoase care se valorifică/elimină prin terţi  fără tratare

Cod deşeuri:

| 08 03 19* | ulei de dispersie |
| --- | --- |
| 08 04 17* | ulei de colofoniu |
| 12 01 06* | uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut de halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor) |
| 12 01 07* | uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor) |
| 12 01 10* | uleiuri sintetice de ungere uzate |
| 12 01 19* | uleiuri de ungere uşor biodegradabile |
| 13 01 01* | uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB*1) *1) pentru scopul acestei liste de deşeuri PCB se va defini conform HG 173/2000 |
| 13 01 09* | uleiuri hidraulice minerale clorinate |
| 13 01 10* | uleiuri minerale hidraulice neclorinate |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice |
| 13 01 12* | uleiuri hidraulice uşor biodegradabile |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice |
| 13 02 04* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 03 01* | uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB |
| 13 03 05* | uleiuri minerale clorinate izolante şi de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01 |
| 13 03 07* | uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a căldurii |
| 13 03 08* | uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii |
| 13 03 09* | uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabile |
| 13 03 10* | alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii |
| 13 04 01* | uleiuri de santină din navigaţia pe apele interioare |
| 13 04 02* | uleiuri de santină din colectoarele de debarcader |
| 13 04 03* | uleiuri de santină din alte tipuri de navigaţie |
| 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apă |
| 13 07 01* | ulei combustibil şi combustibil diesel |
| 13 07 03* | alţi combustibili (inclusiv amestecuri) |
| 13 07 02* | benzină |
| 19 02 07* | ulei şi concentrate de la separare |
| 20 01 26* | uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 |

ANEXA NR. 4

Deșeuri periculoase care se valorifică/elimină prin terţi  fără tratare

Coduri deseu:

| 02 01 08* | deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase |
| --- | --- |
| 03 02 01* | agenţi de conservare organici nehalogenaţi pentru lemn |
| 03 02 02* | agenţi de conservare organocloruraţi pentru lemn |
| 03 02 03* | agenţi de conservare organometalici pentru lemn |
| 03 02 04* | agenţi de conservare anorganici pentru lemn |
| 03 02 05* | alţi agenţi de conservare pentru lemn, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 04 01 03* | deşeuri de la degresare cu conţinut de solvenţi fără faza lichidă |
| 04 02 14* | deşeuri de la finisare cu conţinut de solvenţi organici |
| 04 02 16* | coloranţi şi pigmenţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 05 01 11* | deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze |
| 05 01 12* | acizi cu conţinut de uleiuri |
| 06 01 01* | acid sulfuric şi acid sulfuros |
| 06 01 02* | acid clorhidric |
| 06 01 03* | acid fluorhidric |
| 06 01 04* | acid fosforic şi acid fosforos |
| 06 01 05* | acid azotic şi acid azotos |
| 06 01 06* | alţi acizi |
| 06 03 11* | săruri solide şi soluţii cu conţinut de cianuri |
| 06 04 03* | deşeuri cu conţinut de arsen |
| 06 04 04* | deşeuri cu conţinut de mercur |
| 06 07 01* | deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliză |
| 06 07 02* | cărbune activ de la producerea clorului |
| 06 07 03* | nămol de sulfat de bariu cu conţinut de mercur |
| 06 07 04* | soluţii şi acizi, de exemplu acid de contact |
| 06 13 01* | produşi anorganici de protecţie a instalaţiei, agenţi de conservare a lemnului şi alte biocide. |
| 06 13 02* | cărbune activ epuizat (cu excepţia 06 07 02) |
| 07 01 01* | soluţii apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 07 01 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 01 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 01 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare şi reacţie |
| 07 01 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare şi reacţie |
| 07 01 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 02 01* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 07 02 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 02 04* | alţi solvenţi organici, soluţii de spălare şi soluţii mumă |
| 07 02 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 02 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 02 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 02 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 02 14* | deşeuri de aditivi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 07 02 16* | deşeuri cu conţinut de siliconi periculoşi |
| 07 03 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 03 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 03 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 03 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 04 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 04 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 04 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 04 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 04 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 04 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 05 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 05 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 05 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 05 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 05 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 05 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 06 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 06 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 06 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 06 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 06 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 06 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 07 03* | solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 07 04* | alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă |
| 07 07 07* | reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 07 08* | alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie |
| 07 07 09* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 07 07 10* | alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi |
| 08 01 11* | deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 13* | nămoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 15* | nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 17* | deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 01 21* | deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor |
| 08 03 12* | deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 08 03 16* | deşeuri de soluţii de gravare |
| 08 03 17* | deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase |
| 08 04 11* | nămoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 04 13* | nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 08 05 01* | deşeuri de izocianaţi |
| 09 01 01* | developanţi pe bază de apă şi soluţii de activare |
| 09 01 02* | soluţii de developare pe bază de apă pentru plăcile offset |
| 09 01 03* | soluţii de developare pe bază de solvenţi |
| 09 01 04* | soluţii de fixare |
| 09 01 05* | soluţii de albire şi soluţii de albire filatoare |
| 09 01 06* | deşeuri cu conţinut de argint de la tratarea în incintă a deşeurilor fotografice |
| 10 03 04* | zguri de la topirea primară |
| 10 03 09* | scorii negre de la topirea secundară |
| 10 03 15* | cruste care sunt inflamabile sau emit în contact cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase |
| 10 03 17* | deşeuri cu conţinut de gudroane de la producerea anozilor |
| 10 03 27* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 04 01* | zguri de la topirea primară şi secundară |
| 10 04 02* | scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară |
| 10 04 03* | arseniat de calciu |
| 10 05 08* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 06 09* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 07 07* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 10 09 15* | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 10 15* | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 10 12 11* | deşeuri de la smălţuire cu conţinut de metale grele |
| 11 01 05* | acizi de decapare |
| 11 01 06* | acizi fără altă specificaţie |
| 11 01 07* | baze de decapare |
| 11 01 13* | deşeuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 11 01 11* | lichide apoase de clătire cu conţinut de substanţe periculoase |
| 11 01 15* | eluaţi şi nămoluri de la sistemele de membrane sau de schimbători de ioni care conţin substanţe periculoase |
| 11 03 01* | deşeuri cu conţinut de cianuri |
| 11 03 02* | alte deşeuri |
| 11 05 04* | baie uzată |
| 12 01 12* | ceruri şi grăsimi uzate |
| 12 01 14* | nămoluri de la maşini-unelte cu conţinut de substanţe periculoase |
| 12 01 16* | deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase |
| 12 01 18* | nămoluri metalice (de la mărunţire, honuire, lepuire) cu conţinut de ulei |
| 12 03 02* | deşeuri de la degresarea cu abur |
| 13 01 04* | emulsii clorurate |
| 13 01 05* | emulsii neclorurate |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apă |
| 14 06 01* | clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
| 14 06 02* | alţi solvenţi halogenaţi şi amestecuri de solvenţi |
| 14 06 03* | alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi |
| 14 06 04* | nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţi |
| 14 06 05* | nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţi |
| 15 01 10* | ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase |
| 15 01 11* | ambalaje metalice care conţin o matriţă poroasă formată din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune |
| 15 02 02* | absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de uleifărăaltăspecificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţiecontaminatăcusubstanţepericuloase |
| 16 01 07* | filtre de ulei |
| 16 01 08* | componente cu conţinut de mercur |
| 16 01 09* | componente cu conţinut de PCB |
| 16 01 10* | componente explozive (de ex. perne de protecţie (air bags)) |
| 16 01 11* | plăcuţe de frână cu conţinut de azbest |
| 16 01 13* | lichide de frână |
| 16 01 14* | fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 01 21* | componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 şi 16 01 13 şi 16 01 14 |
| 16 02 09* | transformatori şi condensatori conţinând PCB |
| 16 02 10* | echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 01 09 |
| 16 02 11* | echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC |
| 16 02 12* | echipamente casate cu conţinut de azbest liber |
| 16 02 13* | echipamente casate cu conţinut de componente periculoase *2) altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12 *2) Componentele periculoase de la echipamentele electrice şi electronice pot include acumulatorii şi bateriile menţionate la 16 06 şi marcate ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice şi alte tipuri de sticle activate. |
| 16 02 15* | componente periculoase demontate din echipamente casate |
| 16 05 04* | butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 05 06* | substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator |
| 16 05 07* | substanţe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conţinând substanţe periculoase |
| 16 05 08* | substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conţinând substanţe periculoase |
| 16 06 01* | baterii cu plumb |
| 16 06 02* | baterii cu Ni-Cd |
| 16 06 03* | baterii cu conţinut de mercur |
| 16 08 05* | catalizatori uzaţi cu conţinut de acid fosforic |
| 16 08 06* | lichide uzate folosite drept catalizatori |
| 16 08 07* | catalizatori uzaţi contaminaţi cu substanţe periculoase |
| 16 09 01* | permanganaţi, de ex. permanganat de potasiu |
| 16 09 02* | cromaţi, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu |
| 16 09 03* | peroxizi, de ex. apă oxigenată |
| 16 09 04* | substanţe oxidante, fără alte specificaţii |
| 16 11 01* | materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 11 03* | alte materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 16 11 05* | materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 17 04 09* | deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase |
| 17 04 10* | cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase |
| 19 01 10* | cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere |
| 19 02 04* | deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos |
| 19 02 05* | nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 02 08* | deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 02 09* | deşeuri solide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 02 11* | alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 03 06* | deşeuri încadrate ca periculoase, solidificate |
| 19 08 06* | răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate |
| 19 08 07* | soluţii sau nămoluri de la regenerarea răşinilor schimbătoare de ioni |
| 19 08 08* | deşeuri ale sistemelor cu membrană cu conţinut de metale grele |
| 19 08 10* | amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09 |
| 19 08 11* | nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale |
| 19 08 13* | nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale |
| 19 10 03* | fracţii de şpan uşor şi praf conţinând substanţe periculoase |
| 19 10 05* | alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 11 02* | gudroane acide |
| 19 11 03* | deşeuri lichide apoase |
| 19 11 04* | deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze |
| 19 11 07* | deşeuri de la spălarea gazelor de ardere |
| 19 12 06* | lemn cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 12 11* | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 20 01 13* | solvenţi |
| 20 01 14* | acizi |
| 20 01 15* | baze |
| 20 01 17* | substanţe chimice fotografice |
| 20 01 19* | pesticide |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur |
| 20 01 23* | echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi) |
| 20 01 26* | uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25 |
| 20 01 27* | vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini conţinând substanţe periculoase |
| 20 01 29* | detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase |
| 20 01 31* | medicamente citotoxice şi citostatice |

Coduri deseu pentru care se solicită revizuirea

| 030104* | Rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase |
| --- | --- |
| 050105* | Reziduuri uleioase |
| 060205* | Alte baze |
| 060313* | săruri solide şi soluţii cu conţinut de metale grele |
| 060315* | oxizi metalici cu conţinut de metale grele |
| 060802* | deşeuri cu conţinut de siliconi periculoşi |
| 070301* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 070309* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 070401* | turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi |
| 070501* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 070601* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 070701* | lichide apoase de spălare şi soluţii mumă |
| 080409* | deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 080415* | deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase |
| 100109* | Acid sulfuric |
| 100211* | Deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri |
| 100510* | scorii şi cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase |
| 100819* | deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei |
| 101309* | deşeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conţinut de azbest |
| 110110* | răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate |
| 110198* | alte deşeuri conţinând substanţe periculoase |
| 110205* | deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conţinut de substanţe periculoase |
| 120108* | emulsii şi soluţii de ungere uzate cu conţinut de halogeni |
| 120109* | emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni |
| 120301* | lichide apoase de spălare |
| 130801* | nămoluri şi emulsii de la desalinizare |
| 130802* | Alte emulsii |
| 130899* | Alte deseuri nespecificate |
| 160305* | deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase |
| 160606* | electroliţi colectaţi separat din baterii şi acumulatori |
| 160709* | deşeuri conţinând alte substanţe periculoase |
| 160802* | catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale periculoase *3) sau compuşi ai metalelor tranziţionale periculoase |
| 161001* | deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase |
| 170106* | amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase |
| 170204* | sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase |
| 170601* | materiale izolante cu conţinut de azbest |
| 170603* | alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe periculoase |
| 170605* | materiale de construcţie cu conţinut de azbest |
| 170902* | deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PCB (de ex: cleiuri cu conţinut de PCB, duşumele pe bază de răşini cu conţinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu PCB, condensatori cu conţinut de PCB) |
| 170903* | alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase |
| 190106* | deşeuri lichide apoase de la epurarea gazelor şi alte deşeuri lichide apoase |
| 191211* | alte deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 191307* | deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase |
| 200133* | baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste baterii |
| 200135* | echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi |
| 200137* | lemn cu conţinut de substanţe periculoase |

ANEXA NR.5

Conform OUG 5/2015, categoriile de EEE reglementate pe parcursul perioadei de tranziție potrivit prevederilor art 2 alin .(1) lit. a) ce urmează a fi colectate conform anexei 1 sunt:

- Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

- Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

- Echipamente informatice și echipamente pentru comunicații electronice

- Aparate electice de consum și panouri fotovoltaice

- Echipamente de iluminat

- Unelte electrice şi electronice cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni

- Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv

- Dispozitive medicale cu excepţia tuturor produselor implantate și infectate

9.  Instrumente de monitorizare şi control

10. Distribuitoare automate

Specificarea produselor cuprinse în categoriile de mai sus, conform anexei 3 este prezentată în lista de mai jos:

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni:
a) aparate frigorifice de mari dimensiuni;
b) frigidere;
c) congelatoare;
d) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru refrigerarea, conservarea și stocarea alimentelor;
e) mașini de spalat rufe;
f) uscatoare de rufe;
g) mașini de spalat vase;
h) mașini de gatit;
i) sobe electrice;
j) plite electrice;
k) cuptoare cu microunde;
l) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru prepararea sau procesarea de altă natură a alimentelor;
m) aparate electrice de încălzit;
n) radiatoare electrice;
o) alte aparate de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor, a scaunelor și a fotoliilor;
p) ventilatoare electrice;
q) aparate de aer condiționat;
r) alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare și de climatizare.

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni:
a) aspiratoare;
b) aparate de curățat covoare;
c) alte aparate de curățat;
d) aparate utilizate pentru cusut, tricotat, tesut și alte metode de prelucrare a textilelor;
e) fiare de călcat și alte aparate de calcat, calandrat și alte forme de întreținere a îmbrăcămintei;
f) aparate de prăjit pâine;
g) aparate de prăjit;
h) mașini de măcinat, filtre de cafea și echipamente de deschis sau sigilat recipiente sau ambalaje;
i) cuțite electrice;
j) aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuțe de dinți, aparate de ras, aparate pentru masaj și alte aparate de îngrijire corporală;
k) ceasuri, ceasuri de mână și echipamente de măsurat, indicat sau înregistrat timpul;
l) cântare.

3. Echipamente informatice și echipamente pentru comunicații electronice:
a) prelucrarea centralizată a datelor;
b) sisteme de procesare a datelor de mare capacitate;
c) minicomputere; imprimante; informatică personală;
d) calculatoare personale, inclusiv unitate centrală, mouse, monitor și tastatură;
e) calculatoare portabile, inclusiv unitate centrală, mouse, monitor și tastatură;
f) calculatoare mici portabile;
g) calculatoare electronice;
h) imprimante;
i) echipament pentru copiere;
j) mașini de scris electrice și electronice;
k) calculatoare de buzunar și de birou;
l) alte produse și echipamente de colectare, stocare, prelucrare, prezentare sau comunicare a informațiilor prin mijloace electronice;
m) terminale și sisteme pentru utilizatori;
n) faxuri;
o) telexuri;
p) telefoane;
q) telefoane publice;
r) telefoane fara fir;
s) telefoane celulare;
s) roboti telefonici;
t) alte produse sau echipamente pentru transmisia de sunete, imagini sau alte informații prin comunicțtii electronice.

4. Aparate electrice de consum și panouri fotovoltaice:
a) aparate de radio;
b) televizoare;
c) camere video;
d) aparate video cu înregistrare;
e) aparate de ănregistrare de înaltă fidelitate;
f) amplificatoare audio;
g) instrumente muzicale;
h) alte produse sau echipamente destinate înregistrării sau reproducerii sunetelor sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului sau imaginii, altfel decât prin comunicații electronice;
i) panouri fotovoltaice.

5. Echipamente de iluminat:
a) corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepția corpurilor de iluminat de uz casnic;
b) lămpi fluorescente drepte;
c) lămpi fluorescente compacte;
d) lămpi cu descarcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice;
e) lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune;
f) alte corpuri de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, inclusiv LED, cu exceptia lămpilor cu filament.

6. Unelte electrice și electronice, cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni:
a) mașini de găurit;
b) ferăstraie;
c) mașini de cusut;
d) echipamente de strunjit, de frezat, de șlefuit, de polizat, de tăiat cu ferastrăul, de tăiat, de forfecat, de perforat, de găurit, de ștanțat, de faltuit, de îndoit sau destinate altor operațiuni de prelucrare a lemnului, a metalului sau a altor materiale;
e) dispozitive de nituit, de fixat cu cuie, de înșurubat sau de extragere a niturilor, a cuielor, a șuruburilor sau pentru alte utilizari similare;
f) dispozitive pentru sudură, pentru lipit sau pentru utilizări similare;
g) echipamente de pulverizat, de împrăștiat, de dispersat sau alte operațiuni de tratare a substanțelor lichide sau gazoase prin alte mijloace;
h) unelte de tuns iarba sau pentru alte activități de grădinarit.

7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv:

a) seturi de trenuri electrice sau de curse de mașini;
b) console de mână pentru jocuri video;
c) jocuri video;
d) calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj și altele asemenea;
e) echipamente sportive cu componente electrice sau electronice;
f) automate cu monede.

8. Dispozitive medicale, cu exceptța tuturor produselor implantate și infectate:
a) echipamente de radioterapie;
b) echipamente de cardiologie;
c) echipamente de dializă, ventilatoare pulmonare, echipamente de medicină nucleară;
d) echipamente de laborator pentru diagnosticare in vitro;
e) analizoare;
f) aparate frigorifice;
g) teste de fecundare;
h) alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, a rănilor sau a incapacităților.

9. Instrumente de monitorizare si control:
a) detectoare de fum;
b) regulatoare de căldură;
c) termostate;
d) aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic sau utilizate ca echipamente de laborator;
e) alte instrumente de supraveghere și control utilizate în instalații industriale, de exemplu, în panourile de control.

10. Distribuitoare automate:
a) distribuitoare automate de băuturi calde;
b) distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci;
c) distribuitoare automate de produse solide;
d) distribuitoare automate de bani;
e) toate aparatele care furnizeaza automat orice fel de produse.

Conform OUG 5/2015, categoriile de EEE reglementate de art 2 alin .(1) lit. b) ce urmează a fi colectate confrom anexei 2 sunt:

- Echipamente de transfer termic

- Ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cm2

- Lămpi

- Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice și electronice; jucării, echipamente sportive și de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere si control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenți electrici. Aceasta categorie nu include echipamentele prevăzute la pct. 1-3.

- Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice și electronice; jucării, echipamente sportive și de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere si control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenți electrici. Aceasta categorie nu include echipamentele prevăzute la pct. 1-3 și 6.

- Echipamente informatice și de telecomunicatii de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm.

Specificarea produselor cuprinse în categoriile de mai sus, conform anexei 4 este prezentată în lista de mai jos:

1. Echipamente de transfer termic:

frigidere, congelatoare, distribuitoare automate de produse reci, echipamente de aer condiționat, echipamente de dezumidificare, pompe de căldură, radiatoare cu ulei și alte echipamente de transfer termic utilizând alte fluide decât apa pentru transferul termic.

2. Ecrane monitoare si echipamente care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2:
ecrane, televizoare, cadre foto LCD, monitoare, calculatoare portabile, calculatoare mici portabile.

3. Lămpi:
lămpi fluorescente drepte, lămpi fluorescente compacte, lămpi fluorescente, lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate - inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice -, lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune, LED.

4. Echipamente de mari dimensiuni:

mașini de spalat rufe, uscatoare de haine, mașini de spălat vesela, mașini de gătit, sobe electrice, plite electrice, aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale cu excepția orgilor instalate în lăcașuri de cult, aparate de tricotat și țesut, unități centrale de calculator de mari dimensiuni, imprimante de mari dimensiuni, fotocopiatoare, automate cu monede de mari dimensiuni, dispozitive medicale de mari dimensiuni, instrumente de supraveghere și control de mari dimensiuni, distribuitoare automate de produse și bancnote de mari dimensiuni, panouri fotovoltaice.

5. Echipamente de mici dimensiuni:

aspiratoare, aparate de curățat covoare, aparate de cusut, aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de ventilare, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuțite electrice, fierbătoare de apă, ceasuri deșteptătoare și ceasuri de mână, aparate de ras electrice, cântare, aparate pentru ingrijirea părului si de îngrijire corporală, calculatoare de buzunar, aparate de radio, camere video, aparate video, echipamente de înaltă fidelitate, instrumente muzicale, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, jucării electrice și electronice, echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc., detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate, unelte electrice și electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni, instrumente de supraveghere și control de mici dimensiuni, distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice integrate.

6. Echipamente informatice si echipamente pentru comunicatii electronice de dimensiuni mici, nicio dimensiune externa mai mare de 50 cm:

telefoane mobile, GPS, calculatoare de buzunar, routere, calculatoare personale, imprimante, telefoane.

ANEXA NR.6

Conform Ordinului 669/1304//2009, tipurile de baterii sau acumulatori colectate sunt cele prevăzute în Anexa nr.2, respectiv:

Baterii portabile (categoriile 1 și 2)

1a Alcaline

1b Litiu

1c Zinc carbon

1d Zinc aer

1e Oxid de mercur (HgO)

1f Oxid de argint (Ag2O)

1g Ansamblu de baterii

1h Altele

2a Nichel Cadmiu (NiCd)

2b Plumb

2c Nichel metal hidrura (NiMH)

2d Litiu ion

2e Litiu polimer

2f Altele

Baterii auto (categoría 3)

3a Plumb acid

3b Nichel cadmiu (NiCd)

3c Altele

Baterii industriale (categoría 4)

4a Plumb acid

4b Nichel cadmiu (NiCd)

4c Altele

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |