Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 5 din **.12.2015

Operator: S.C. SAARMIS INDUSTRIES S.R.L.

Adresa: Arad, Bd. Revolutiei, nr. 67, ap.2, Jud. Arad

Punct de lucru: S.C. SAARMIS INDUSTRIES S.R.L.

Locaţia activităţii: Arad , extravilan, strada Agronomului, nr. 15C, judeţul Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării |  | 0910 |

| Clasa CAEN | Denumire activitate | Observatii |
| --- | --- | --- |
| 2059 | Fabricarea altor produse chimice de baza nca | Amestecarea fizica a trei categorii de saruri |
| 3812 | Colectarea deseurilor periculoase |  |
| 3822 | Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase | Are loc o tratare mecanică prin măcinare, urmata de separarea componentelor. |
| 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |  |
| 4619 | Intermedieri în comerţul cu produse diverse |  |
| 4672 | Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice |  |
| 4675 | Comert cu ridicata al produselor chimice |  |
| 4677 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor |  |
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri | Transport de deseuri periculoase |
| 5210 | Depozitari | Depozitare temporara a deseurilor periculoase |

Emisă de: APM Arad

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: **.01.2016

Data expirării: **.01.2026

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C. SAARMIS INDUSTRIES S.R.L.

Sediul social: Arad, Bd. Revolutiei, nr. 67, ap.2, Jud. Arad

Certificat de înregistrare: Seria B nr. 2958788

Cod unic de înregistrare: 24036893

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J2/1050/11.06.2008

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC SAARMIS INDUSTRIES SRL cu punctul de lucru în Arad, strada Agronomului, nr. 15C, judeţul Arad, înregistrată la APM Arad cu 3051/742/R/16.03.2015,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- şi în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza O.M. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

– EMISSIONS FROM STORAGE – IULIE 2006;

– NON FERROUS METALS INDUSTRIES, DECEMBER  2003

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii.

Cu respectarea cerintelor legale prevăzute de:

- Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deseurilor;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România

# H.G. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările şi completările ulterioare

# O.G. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare

# O.G. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, cu modificările şi completările ulterioare

- H.G. 349/2005  privind depozitarea deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare;

- O.M.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul UE nr.333/2011 de stabilire a criteriilor de determinare a condiţiilor în care anumite tipuri deşeuri nu mai constituie deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului Euroepan şi a Consiliul;

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul comun M.M.G.A./M.A.I. 1121/1281/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori care conţin substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- O.M. nr 756/1997 pentru aprobarea Reglementării  privind evaluarea poluării mediului, cu completările şi modificările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 360/2003 (r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- H.G. nr. 1408/2008 - privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- H.G. nr.  937/2010 – privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului  CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind   înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 9I/689/CEE şi 96/61/CE;

- HG 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu completările şi modificările ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a planului naţional de gestionare a deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020;

- Ordinul MMGA nr. 1364/2006 de  aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor;

- O.U.G. nr. 68/2007 aprobată de Legea 19/2008 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

- HG 788/2007 privind stabilirea unor privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri;

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007;

- HG 118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;

- Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania ABA Mures

- Ordinul MS nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

Orice trimitere la OUG 78/2000, din legislaţia specifică privind gestionarea deşeurilor se va înţelege ca trimitere la Legea 211/2011 privind gestionarea deşeurilor.

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Operator: S.C. SAARMIS INDUSTRIES S.R.L.

Adresa sediu: Arad, Bd. Revolutiei, nr. 67, ap.2, Jud. Arad

Punct de lucru: S.C. SAARMIS INDUSTRIES S.R.L.

Locaţia activităţii: Arad , extravilan, strada Agronomului, nr. 15C, judeţul Arad

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu este cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt valorificate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca la încetarea definitivă a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare care să îndeplinească condiţiile de utilizare în circuitul economic, după perioada de monitorizare postînchidere;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei;

- sunt respectate principiile BAT;

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţele de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc şi specifică metodologia şi frecvenţa de măsurare, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului, de la primirea materiilor prime şi materialelor pe amplasament până la depozitarea finală a deşeurilor, închiderea depozitului şi monitorizarea post închidere, inclusiv managementul deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare

Activitatea cuprinsa in Anexa I a Legii nr. 278/2013:

5.5. Depozitarea temporară a deşeurilor periculoase care nu intră sub incidenţa pct. 5.4 înaintea oricăreia dintre activităţile prevăzute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 şi 5.6, cu o capacitate totală de peste 50 de tone, cu excepţia depozitării temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectării

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalaţiei | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.5. | depozitare temporară deşeuri periculoase: - zguri saline de la topirea secundară a aluminiului, - praf rezultat de la tratare mecanică prin măcinare a zguri saline capacitatea totală de stocare fiind de cca 48000 t | Tone |

Pe amplasament se desfăşoară şi activităţi care nu intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 şi anume:

- tratare mecanică prin măcinare a zguri saline de la topirea secundară a aluminiului, urmată de separarea  componentelor în vederea recuperării deşeurilor de aluminiu şi deşeurilor metalice feroase, capacitatea de procesare fiind de 3 t/h (1,5 t/h/moară, 24500  t/an)

- amestecarea  fizica  a  trei categorii de săruri: NaCl, KCl, CaF2, capacitatea fiind de 250 kg/şarjă (3000  t /an).

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

- Dovada publicităţii – anunţ publicat în ziarul “Glasul Aradului” din 16.03.2015;

- Formular de solicitare elaborat de SC PHOEBUS ADVISER SRL,

- Raport de amplasament elaborat de SC PHOEBUS ADVISER SRL,

- Chitanţa nr. 0021609/16.03.2015 eliberată de A.P.M. Arad, dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei depuse;

- Proces verbal nr. 4553 din 15.04.2015 întocmit cu ocazia şedinţei colectivului de analiză tehnică – etapa de analiză detaliată a documentaţiei depuse;

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat pe site-ul APM Arad în 17.04.2015,

- Raport de analiză a documentaţie eliberat de APM Arad sub nr. 4996/23.04.2015,

- Ordin de plată nr. 815195 din 16.04.2015, dovada achitării tarifului aferent etapei de analiză detaliată a documentaţiei depuse;

- Anunţ privind dezbaterea publică publicat de către SC SAARMIS INDUSTRIES SRL în ziarul Glasul Aradului din 28.04.2015,

- Proces verbal minuta nr. 5230 din 30.04.2015 încheiat cu ocazia dezbaterii publice;

- Proces verbal nr. 8974 din 15.07.2015 întocmit cu ocazia şedinţei colectivului de analiză tehnică – etapa de analiză detaliată a documentaţiei şi completărilor depuse;

- Raport de analiză a documentaţie eliberat de APM Arad sub nr. 9027/15.07.2015,

- Raport de analiză a documentaţie eliberat de APM Arad sub nr. 11271/03.09.2015,

- Proces verbal nr. 13639 din 21.10.2015 întocmit cu ocazia şedinţei colectivului de analiză tehnică – etapa de analiză detaliată a documentaţiei şi completărilor depuse;

- Certificat de Înregistrare seria B, nr. 2958788 cu CUI 24036893 eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Arad;

- Certificat Constatator eliberat sub nr. 21804 din 29.06.2015 de ORC de pe lângă Tribunalul Arad;

- Contract de închiriere nr. 7A/30.01.2015 încheiat între SC COLUMBO SRL în calitate de proprietar şi SC SAARMIS INDUSTRIES SRL în calitate de chiriaş, pentru terenul cu clădiri şi drumuri de acces utilizate de chiriaş;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale elaborat de titular;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 52138 din data de 28.08.2015 cod abonat 901039 încheiat cu SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA;

- Contract de prestări servicii nr. 0233/26.08.2015 încheiat cu SC INDECO SRL;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 53/26.08.2015 încheiat cu SC GEORGIA RECYCLING WMC SRL pentru aluminiu granulat şi deşeuri de materiale feroase (19 12 03 şi 19 12 02);

- Contract de prestări servicii nr. S140200794/01.03.2014, privind preluarea şi transportul deşeurilor reciclabile solide nepericuloase, încheiat între S.C. ASA SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de operator şi SC SAARMIS INDUSTRIES SRL în calitate de producător deşeuri şi Actul adiţional nr. 5 din 14.08.2015;

- Contract de prestări servicii nr. 948/03.06.2015 încheiat cu SC POLARIS M HOLDING SRL pentru vidanjarea apelor uzate menajere;

- Contract de prestare a serviciului public de salubrizare nr. 25379 din 31.01.2014 încheiat între SC POLARIS M HOLDING SRL în calitate de prestator şi SC SAARMIS INDUSTRIES SRL în calitate de deţinător de deşeuri;

- Protocol de colaborare în domeniul reciclării nr. 363/31.01.2014 încheiat cu SC POLARIS M HOLDING SRL în calitate de prestator şi SC SAARMIS INDUSTRIES SRL în calitate de deţinător de deşeuri reciclabile (deşeuri de ambalaje, deşeuri industriale: hârtie/carton, plastic, metal);

- Declaraţie de conformitate nr. 803/25.03.2015 şi Nota de livrare nr. DN00725/26.03.2015 emise de SC CANTARPROD SRL Constanţa pentru cântarul (basculă electronică, 3000 kg) achiziţionat şi folosit de titular;

- Fişele cu date de securitate ale substanţelor, preparatelor periculoase folosite;

- Adresele nr. 326/13/SU-AR din 22.02.2013 şi 1216600 din 16.10.2015 eliberate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad;

- Licenţa nr. 0173925 pentru transport rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ eliberată de Autoritatea Rutieră Română pentru SC SAARMIS INDUSTRIES SRL;

- Copie conformă nr. 1127054 pentru transport rutier internaţional de mărfuri contra cost în numele unui terţ eliberată de Autoritatea Rutieră Română pentru SC SAARMIS INDUSTRIES SRL – autovehicul cu nr. înmatriculare AR-81-SRS;

- Certificat de agreare individual nr. 007091-vv1 eliberat de SC IPROCHIM SA-Grupul ADR, solicitant SC SAARMIS INDUSTRIES SRL, pentru “container-basculant pentru transport materii solide, periculoase dpdv al mediului, nsa”;

- Certificat de agreare individual nr. 007161-vv1 eliberat de SC IPROCHIM SA-Grupul ADR, solicitant SC SAARMIS INDUSTRIES SRL, pentru “container-basculant pentru transport materii solide, periculoase dpdv al mediului, nsa”;

- Certificat de inspecţie tehnică container vrac nr. 58981 din 11.02.2015 eliberat de SC IPROCHIM SA pentru container metalic basculant;

- Certificat de inspecţie tehnică container vrac nr. 58050 din 25.11.2014 eliberat de SC IPROCHIM SA pentru container basculant pentru materii solide periculoase dpdv al mediului, nsa;

- Certificat de pregătire profesională a consilierului de siguranţă pentru transportul de mărfuri periculoase, seria CCS, nr. 0007055 eliberat de Autoritatea Rutieră Română – ARR pentru Codrean Lucian;

- Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto eliberat de Autoritatea Rutieră Română – ARR pentru Agavriloaie Mihai;

- ADR-Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto eliberat de Autoritatea Rutieră Română – ARR pentru Agavriloaie Mihai;

- Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto eliberat de Autoritatea Rutieră Română – ARR pentru Balas Sorin Ionel;

- ADR - Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto eliberat de Autoritatea Rutieră Română – ARR pentru Balas Sorin Ionel;

- Certificat de competenţă profesională pentru transportul rutier de marfă, nr. 0013750 eliberat de Autoritatea Rutieră Română – ARR, Agenţia Arad pentru Balas Sorin Ionel;

- Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto eliberat de Autoritatea Rutieră Română – ARR pentru Codrean Lucian;

- ADR - Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto eliberat de Autoritatea Rutieră Română – ARR pentru Codrean Lucian;

- Cartea de identitate a vehiculului AR-81-SRS (autoutilitară N3 marca DAF) eliberată de RAR, vizată de Inspectoratul de Poliţie SRPCIV Arad;

- Cartea de identitate a vehiculului AR-82-SRS (remorcă O4) eliberată de RAR, vizată de Inspectoratul de Poliţie SRPCIV Arad;

- Rapoarte de încercări nr. 350 şi 353/27.08.2015 eliberate de SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA pentru probele de zgură de granulaţie grosieră;

- Rapoarte de încercări nr. 351 şi 354/27.08.2015 eliberate de SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA pentru probele de zgură de granulaţie medie;

- Rapoarte de încercări nr. 352 şi 355/27.08.2015 eliberate de SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA pentru probele de zgură de granulaţie mică;

- Buletin de analiză nr. 1/22.08.2015 eliberat de Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului – Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile, pentru apa din forajele de monitorizare AF – 01 şi AF – 02;

- Buletin de analiză nr. 2/22.08.2015 eliberate de Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului – Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile, pentru probe de sol din incinta;

- Proces verbal nr. *****întocmit cu ocazia şedinţei colectivului de analiză tehnică - etapa de  definitivare a proiectului autorizaţiei integrate de mediu şi de luare a deciziei de emitere;

- Decizia de emitere nr. ***** a autorizaţiei integrate de mediu;

- Anunţ decizie de emitere

Anexe:

- plan de situaţie SC SAARMIS INDUSTRIES SRL

- plan de încadrare în zonă

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3.	Responsabilităţi

5.3.1. Titularul  trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

5.3.2. In conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (art. 94 literele e,f,g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.3. In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte".

Se vor respecta şi aplica prevederile Legii nr. 19/2008 pentru aprobarea O.U.G. nr. 68/2007 cu modificările şi completările ulterioare privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului:

5.3.4. Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor. Programul se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

5.4.	Documentatia

Titularul Autorizatiei va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre APM Arad.

5.5. Notificarea autorităţilor

- Titularul activităţii va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unei accident major, sau oricărei funcţionări defectoase a echipamentelor de control, sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

- Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. In notificarea transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi măsurile luate pentru a minimiza emisiile şi a preveni repetarea acestora. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

- In cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- In cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

-încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate,

-încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an,

-reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire,

-modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

5.5.5.	Titularul are obligaţia să informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări
planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanţială planificată în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fără a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare

5.5.6.	Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

In cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform OUG 68/2007, titularul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului A.P.M. Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu despre: datele de identificare ale titularului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Titularul de activitate, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici atat in ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare.

| Tip | Denumire | Încadra-re | Can-titate | UM | Natura chimică / compoziţie | Destinaţie / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri | zguri saline de la topirea secundară a aluminiului 10 03 08* | Materie primă | 42000 | tone | Deşeu periculos cu conţinut de substanţă solidă de 99,5%. Conţine amestec de săruri, oxizi de metale, aluminiu şi urme de metale grele | Depozitare temporară în vederea tratării mecanice prin măcinare, urmata de separarea componen-telor | în 5 hale pentru zgură şi o hală (alternativ cu praful), închise, acoperite si betonate | Periculos |  |
| Deşeuri | alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanicã a deseurilor cu conţinut de substanţe periculoase 19 12 11* | Altele | 22700 | tone | Deşeu periculos cu conţinut de substanţă solidă de 99,5%. Conţine amestec de săruri, oxizi de metale şi urme de metale grele | Depozitare temporară | într-o hală alternativ cu zgura şi într-o hală alternativ cu sărurile, închise, acoperite si betonate | Periculos |  |
| Alte materii | Clorura de potasiu | Materie primă | 800 | t/an | KCl 95,4% | amestecare fizica a trei categorii de săruri: NaCl, KCl, CaF2 – săruri de topire în industria aluminiului | Se depoziteaza în hala unde are loc operatiunea de amestecare, hala inchisa si betonata | nepericulos |  |
| Alte materii | Clorura de sodiu | Materie primă | 2000 | t/an | NaCl | amestecare fizica a trei categorii de săruri: NaCl, KCl, CaF2 – săruri de topire în industria aluminiului | Se depoziteaza în hala unde are loc operatiunea de amestecare, hala inchisa si betonata | nepericulos |  |
| Alte materii | Fluorura de calciu | Materie primă | 60 | t/an | CaF2 | amestecare fizica a trei categorii de săruri: NaCl, KCl, CaF2 – săruri de topire în industria aluminiului | Se depoziteaza în hala unde are loc operatiunea de amestecare, hala inchisa si betonata | nepericulos |  |
| Alte materii | motorină | Altele | 30 | mc/an |  | carburant | Se stocheaza in 3 rezervoare de 1000 l fiecare. Rezervoarele sunt amplasate in cladire inchisa , prevazuta cu suprafata betonata şi prag de oprire în caz de poluări accidentale | Periculos, H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411, Fraze de risc R40, R51/53, R65, R20, R38 |  |
| Alte materii | Uleiuri de motor | Altele | 1 | t/an |  | lubrifianţi | Se aprovizioneaza direct de la furnizori in ambalaje originale.Pana la utilizare se stocheaza in magazia de uleiuri şi carburant. | Neclasificat |  |
| Alte materii | Aer comprimat | Altele | 30 | mil mc/an |  |  | Este produs pe amplasament cu ajutorul unui compresor | Nepericulos |  |
| Alte materii | Rumeguş, nisip | Altele |  |  |  | materiale absorbante | Depozitat in atelier in saci de polietilena | Nepericulos |  |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie.

Nu sunt folosite substanţe şi amestecuri chimice periculoase în procesul de producţie.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

Alimentarea cu apa potabilă

Alimentarea cu apa este realizata de la retea în baza contractului cu SC Compania de Apa Arad SA.

Alimentarea cu apa industriala:

In procesul tehnologic nu se utilizeaza apa. Halele de depozitare şi spaţiile de producţie nu sunt racordate la apa.

- Evacuarea apelor uzate

Pentru personalul angajat proprietarul terenului asigura prin contract accesul la spatiul sanitar al acestuia , situat în clădirea de la intrarea pe amplasament. Apele menajere rezultate sunt colectate in bazin etans vidanjabil cu V=10 mc, care este vidanjat de catre un operator autorizat, in baza contractului încheiat de SC SAARMIS INDUSTRIES SRL.

| Categoria apei | Receptor autorizat | Volum total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic (mc/zi) | Anual (mc/an) |  |
|  |  | Maxim | Mediu | Minim |  |  |
| Ape uzate fecaloid menajere | În afara amplasamentului – în staţia de epurare a mun. Arad | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 26 | Apa uzată colectată în bazinul vidanjabil se vidanjează la comanda beneficiarului de către S.C. POLARIS M HOLDING SRL şi se transportă la staţia de epurare a mun. Arad |

Apele pluviale de pe amplasament se infiltraza in teren in zonele verzi, iar cele de pe drumuri si platforme sunt colectate prin rigole perimetrale si deversate intr-un bazin de 100 mc aflat in partea nord-vestica a amplasamentului. In zona nu sunt canale de desecare ANIF. Apele din bazin se vor utiliza la udarea spatiilor verzi de pe amplasament.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

7.2.1. Energie electrica

Consumul de energie este estimat la 1051MW/an.

Consumul de energie electrică se va contoriza si se vor lua  masuri de reducere prin evitarea functionarii utilajelor in gol.

7.2.2. Energie termică

În cadrul activităţii de depozitare a deşeurilor, de recuperare a aluminiului şi de amestecare săruri nu se foloseşte energia termică.

Pentru încălzirea clădirii administrative este folosit agent termic (apă caldă) produs de o centrală cu un cazan pe lemne, cu gazeificare, de 36 kW. Evacuarea gazelor de ardere se face prin coş de fum metalic, cu înălţimea de 7 m, Ø400.

7.3.UTILIZARE  CARBURANŢI/COMBUSTIBILI

Combustibilul lichid (motorină) este folosit pentru alimentarea utilajelor din dotare. Se stocheaza in 3 rezervoare de 1000 l fiecare. Rezervoarele sunt amplasate in cladire inchisă, prevazuta cu suprafata betonata si prag de oprire in caz de poluari accidentale

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul  obiectivului şi adresa:  municipiul Arad , extravilan, strada Agronomului, nr. 15C, judeţul Arad.

Accesul se face de pe şoseaua Arad – Timişoara (drumul european E761) la km 7 pe partea dreaptă, pe strada Agronomului. Activitatea se desfasoara pe amplasamentul fostului IAS Aradul (cu activitatea: cresterea animalelor - vacilor de lapte). În jurul fostului IAS se află terenuri agricole, iar ȋn partea de nord, la o distanţă de aproximativ **** m se găsesc două clădiri de locuinţe de serviciu  construite pentru foştii angajaţi ai IAS-ului.

Obiectivul se afla la 7 km, în partea de sud, faţă de municipiul Arad (la 2,8 km de limita sudică a municipiului).

Zona ȋn care este amplasată activitatea are suprafaţa de aprox. 16 hectare, fiind terenul fostei ferme de creştere a vacilor IAS Aradul Nou („IAS”).  Proprietatea actuala asupra terenului o detine SC COLOMBO SRL.

SAARMIS INDUSTRIES SRL a ȋnchiriat pe acest amplasament o suprafaţa de aprox. trei (3) hectare cu şapte (7) hale având suprafaţa de 1.650 mp fiecare, o hală de 1.000 mp (clădirile fiind foste grajduri unde au fost adăpostite vaci), un spaţiu cu suprafaţa de cca 200 mp (birouri, atelier/ garaj, magazie pentru piese de schimb, vaselina etc) dintr-o hală şi o construcţie închisă, cu suprafaţa de 8 mp (cu pardoseală betonată, uşă metalică, alipită unei hale de depozitare) pentru stocare temporară motorină şi uleiuri.

La intrarea pe amplasamentul ȋnchiriat mai există  o clădire de locuinţe de serviciu, birouri, grupuri  sanitare şi duşuri (la cca 100 m faţă de halele de depozitare).

Accesul ȋn zonă este asigurat de pe Calea Timişorii, pe strada Agronomului, iar ȋn interiorul amplasamentului drumurile de acces sunt betonate.

## BILANŢUL TERITORIAL – suprafaţa totală.  Suprafaţa contruită (clădiri, accese), suprafaţă spaţii verzi, număr de locuri de parcare :

|  | TEREN AFERENT | Situaţia existentă |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mp | % |
|  | Construcţii | 15.200 | 45 |
|  | Platforme betonate | 9.750 | 28 |
|  | Drumuri incintă | 5.400 | 16 |
|  | Teren liber | 3.650 | 11 |
| TOTAL GENERAL: | 34.000 | 100,0 |

În imediata vecinătate a clădirii administrative există clădiri şi structuri de depozitare care sunt ȋnchiriate către diverşi beneficiari, care desfasoară activităţi de depozitare, de mică producţie şi servicii (depozitare material pentru reparaţii drumuri, etc.).

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

În zona adiacentă amplasamentului nu se găsesc păduri şi nici zone declarate arii sau ecosisteme protejate, amplasamentul fiind departe de parcuri şi rezervatii naturale, arii de protectie avifaunistica (SPA) şi situri de interes comunitar (SCI).

8.2 DOTARI (INSTALATII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE IN ACTIVITATE)

Pe amplasament exista urmatoarele dotari:

- sapte   clădiri de depozitare si productie cu suprafaţa de 1.650 metri pătraţi fiecare, avand o lungime de 66 metri şi o lăţime de de 25 metri, din care şase  sunt  utilizate pentru stocare si una este amenajata  pentru productie;

- o cladire  de aprox. 1350 mp, avand o lungime de aprox. 40 m si o latime de 25 metri utilizata pentru realizarea amestecului  de saruri si pentru stocare saruri si pulberi;

- garaj si atelier;

- o construcţie închisă, cu suprafaţa de 8 mp (cu pardoseală betonată, uşă metalică, alipită unei hale de depozitare) pentru stocare temporară motorină şi uleiuri;

- platforme şi drumuri de incintă betonate.

Halele in care se depoziteaza si prelucreaza  zgura au fost amenajate de proprietar astfel incat sa corespunda cerintelor BAT. S-au realizat urmatoarele lucrari:

- dezafectarea jgheaburilor de alimentare cu furaje, închiderea cu folie din materiale plastice a golurilor de ventilaţie din acoperiş – fostele luminatoare, inchiderea  fostelor  uşi de acces laterale şi cele opuse accesului în hală.

- închiderea golurilor de aerisire din pereţii laterali.

- îndepărtarea vegetaţiei crescute spontan în zona depozitelor, căilor de acces sau între depozite,

- modificarea intrarilor in halele de depozitare, pentru a permite accesul camionului cu container în incinta, în vederea descărcării deşeurilor direct pe pardoseala betonată,

- s-a verificat si reparat hidroizolatia de pe acoperisurile a trei hale de stocare,

- s-au completat golurile din suprafata halelor cu beton, astfel încât sa rezulte o suprafata betonata compacta.

Hala  unde are loc procesul de amestecare a sarurilor, respectiv depozitarea sarurilor, are suprafata de aprox. 1.000 mp, este inchisă  si betonată.

Pentru a realiza amestecul de saruri se utilizeaza un malaxor.

Pentru activitatea de macinare a zgurii se utilixeaza o instalatie de procesare mecanică a zgurii de sare montată în hala 5, care este compusa din :

- CUVE DE INCARCARE  - 2 buc , cate una pentru fiecare moara

Sunt compuse din:

- Cuva piramidala cu capacitate de 1 mc., din tabla de otel, pe care este montat un grilaj cu vibrator, cu amortizatori.

- Alimentator vibrant din teava 420 mm (320 pentru M2) cu amortizatori din guma, 2 vibratoare prinse cu o placa reglabila pe doi pereti contrapusi care permit sa fie gasit cel mai bun punct de lucru.

- Maneca din piele care face legatura intre cuva si alimentator care permite vibrarea tevii.

- Structura de suport pentru alimentator.

- Hota de aspiratie pulberi.

- MORI CU BILE – 2 buc, capacitate de macinare 1.5t/h/moara , compuse din:

- Camera de macinare - tambur rotativ din tabla de otel, electrosudata, de mare grosime.

- Sine de rulare din otel 42Cr Mo 4, forjate si sudate la tambur.

- Camera de macinare este intarita cu 24 placi si 24 bare din otel cu mangan (12-14%).

- Capatul de incarcare cuprinde o diafragma interna din otel 300/10, paletele de descarcare care sunt din otel anti-uzura cu grosime de 10 mm cu gaura de trecere de 60 si 70 mm.

- Capatul exterior 280/10 sustine placile de contragreutate din otel 300/10.

- Intarirea compusa din 24 placi si 24 bare din otel cu mangan 12-24% sunt prinse pe camera de macinare prin suruburi speciale  si protejate cu material special.

- Miscarea camerei de macinare este realizata cu ajutorul acestor componente:

- 2 motoare electrice

- 2 articulatii oleodinamice

- 2 reductoare de turatii cu axe paralele

- 2 articulatii elastice

- 4 roti de tractiune

- 2 suporturi cu rulmenti

Toate componentele sunt asamblate pe o structura din otel S275JR din profile HEB 200 electrosudate.

Este montata si o plasa metalica sudata cu o inaltime de aproximativ 2,40 m pentru protectie.

- SEPARATOARE INERTIALE – 2 buc

Sunt fabricate din tabla  otel carbon, dimensioni 1500x1500 mm, special proiectate pentru separarea prin gravitatie a particulelor de dimensiuni mai mari, pentru a usura activitateta filtrelor si a le mari durata de viata.

Sunt dotate cu cuva inferiora pentru colectarea particulelor si ventil rotativ pentru golire.

- FILTRE  SACI (CU MANECI) – 2 buc

Tip FDP 120

Flux (debit ): 15.500 Nmc/h

Viteza de rotatie :1730 ture/min

Putere absorbita:  22 Kw

Au sectiune dreptunghiulara cumpusa din:

- Corp central pentru sustinerea manecilor din panouri prinse cu suruburi, flanse pentru lagatura la capat si baza.

- Cuva de baza cu sectiune piramidala unde intra aerul cu praf, si picioare de sustinere prinse pe pardosea.

- Corp de descarcare a prafurilor  cu supapa stelara actionata de la motoreductor electric cu transmisie prin lant.

- Camera cu filtre cu maneci fiecare cu o suprafata de 1 mp. Sunt 120 buc de saci in fiecare filtru. Suprafata de filtrare este de 120 mp/ filtru

Curatarea manecilor este automata si se obtine prin suflare cu  aer comprimat 6-7 bar; se incarca un rezervor si se descarca prin actionarea unei electrovalve la capatul linei de maneci.

Cand se deschide electrovalva, controlata prin secventiatorul  de pe tabloul de comanda, aerul din rezervor  se sufla cu forta prin o serie de duze inauntru la conii Venturi care vor amplifica raza de actiune provocand o “unda de presiune” care scutura manecile. Astfel pulberile  depozitate pe suprafata manecilor prin aspiratie, vor cadea la baza cuvei de colectare.

Acest procedeu se reproduce alternativ pe fiecare linie a manecilor, pe baza de timpi de lucru setati de pe tabloul de comanda.

- Tablou electric de comanda pentru a porni aspiratia, cu valva stelara, dotat cu temporizatori pentru a intarzia pornirea tabloului electric al electrovalvelor (tablou care cuprinde un panou electric cu placi extractibile si inlocuibile cu led luminos pe capac, ecran de control electrovalvelor si potenziometri pentru curatirea ciclica a manecilor).

- Transmisie prin curele si scripete

- Motor electric sincron trifazic cu structura inchisa, ventilatie externa.

- GRUP DE DESCARCARE

Compus din o banda rulanta de cauciuc prin care materialul vine transportat de la camerele de macinare la deferizatorul magnetic.

Banda este compusa  din trei grupuri :

- Grup de comanda - motoreductor si rola de tragere (tractiune)

- Grup de intindere - rola de tragere, lama de curatare rola si lama de curatare banda.

- Modul intermediar - structura electrosudata, role de rezistenta, role de suport, sponde laterale, acoperire inferioara si superioara, banda din cauciuc  vulcanizat cu interior din material textil.Banda transportoare este carcasata pentru a se evita emisiile difuze.

- DEFERIZATORUL MAGNETIC DMB2 – 1 buc

- Structura portanta si piedestal din profil U electrosudat, 2 role 300x1000 mm din inox, miscate prin motoreductor, cuva de dozaj vibranta din inox pe amortizoare din cauciuc, deviator de separare din inox cu vibrator mic, hota de aspiratie si tabla de protectie pentru componentele in miscare.

- Containere cu capacitatea de 1 mc pentru colectarea componentelor feroase si neferoase

- COMPRESOR

Pentru a executa curatirea in contracurent a elementelor filtrante ale filtrelor este necesara o sursa de aer precomprimat printr-un compresor cu flux de 1000 lt/min, care sa produca aer comprimat redus la 7 bar, dezumidificat si filtrat.Fluxurile de aer comprimat pe elementele filtrante (saci) pentru curatirea lor in contracurent, vor fi reglate cu valve pneumatice cu mare viteza de raspundere, alimentate cu curent 110 volti legate la un tablou electric tot alimentat cu curent 110 volti, cu posibilitate de a regla timpii de pauza si desuflaj.Fiecare filtru este compus din:

- 11 randuri fiecare cu 12 saci.

- Fiecare rand este comandat de o elecrovalva (adica avem 11 electrovalve).

- Fiecare sac are nevoie de 14 litrii de aer comprimat. Asta inseamna ca pentru curatatrea unui rand de saci este nevoie de 168 litrii de aer comprimat.

Consum total al aerului comprimat, dupa calcule este de 1000 Nl/min.

Alte dotari:

- concasor cu falci  C6, 30-50t/ora, motor 50kw

- un incarcator frontal

- autovehicul de trasport, 20 t(AR 81 SRS), remorca si doua containere

- malaxor de capacitate 250 kg/sarja

- cântar (basculă electronică de 3000 kg)

- în atelier : scule de mana

8.2.1. INVENTARUL PROCESELOR

- TRANSPORT SI DEPOZITARE ZGURA

Titularul preia deşeul de zgură de sare (care se ȋncadrează ȋn categoria deşeurilor periculoase, conform HG 856/2002  la codul 10 03 08*: zguri saline de la topirea secundară a aluminiului) de la generatori,  în scopul depozitării temporare pe acest amplasament până la valorificare/eliminare.  Transportul acestuia se face cu un camion de 20 t, aflat in propietatea titularului de activitate si care deţine licenţă de transport, pe baza documentelor de transport ȋntocmite şi aprobate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.

Zgura  este  preluata  de la generator în stare solidă, rece, sub formă de bulgări.  Este incarcata in camion si transportata pe traseul stabilit de ISU pana la amplasamentul din Strada Agronomului, nr.15C. Zgura este depozitată temporar in vederea procesarii mecanice cu scopul de a separa aluminiul continut de aceasta.

Camionul va descarca zgura la intrarea ȋn clădirea  unde se va depozita , iar de aici cu un încărcător frontal (volă cu cupă având capacitatea de doi metri cubi), zgura este manevrată şi aranjată pentru depozitare.  Zgura este depozitată în stivă cu înălţimea mai mare pe mijlocul clădirii, iar la margine înalţimea este mai mică.  Clădirile sunt acoperite şi închise iar pardoseala este din beton.   Zgura este o componentă solidă (conţinut de substanţă uscată peste 99%), rece, sub formă de bulgări si praf, astfel că depozitarea ei ȋn aceste clădiri nu poate să producă nici un efect negativ, ȋntrucât nu există contact cu apa sau alte substante care să producă levigarea componentelor zgurii şi producerea unei poluări.

- REALIZARE AMESTEC DE SARURI

Amestecul de saruri se realizeaza in hală (o cladire  de aprox. 1350 mp), cu ajutorul unui malaxor de capacitate 250 kg/sarja, durata unei sarje este de 30 minute. Amestecul este format din NaCl clorura de sodiu (~68%), KCl clorura de potasiu (~27%), CaF₂ fluorura de calciu (~3%).

Se amesteca in malaxor, dupa care se goleste amestecul in big-bag si se depoziteaza in aceeasi hala  pana la transportul acestuia la beneficiari.

- TRATAREA MECANICA A ZGURII PRIN MACINARE

Activitatea de macinare a zgurii implica doua etape:

- În prima etapă zgura adusa de la generatori se descarca in hală, unde cu ajutorul unui concasor cu falci, bucatile mari de zgura sunt aduse la dimensiuni mai mici. De aici zgura este transportata in halele de stocare temporară, apoi în hala de producţie şi depozitată in gramezi de unde se face alimentarea buncarelor de la mori.

- Macinarea zgurii in cele doua mori si separarea aluminiului.

Cantitatea de zgura macinata este de 1,5 t/h/moara. Morile functioneaza concomitent, dar cu decalarea operatiilor, astfel incat , daca prima moara macina, a doua goleste incarcatura macinata si este din nou incarcata pentru macinare. Se realizeaza acest decalaj  intre cele doua mori, deoarece este o singura banda care preia materialul care este transportat la deferizator. Durata unui ciclu de macinare este de 1 ora. Cantitatea maxima de zgura care poate fi macinata intr-o zi este de 72 tone. Din aceasta macinatura se separa si se recupereaza partial aluminiul, iar partea care ramane se va depozita in hala in big-baguri de 1 tona, pentru recuperarea ulterioara a restului de aluminiu rămas, oxizilor  de aluminiu si a sarii. Se preconizeaza ca aluminiul recuperat va fi in procent de 4-6% din cantitatea totala de zgura salina.  Aluminiul recuperat poate fi returnat la generatori pentru a fi introdus in cuptorul de topire.

Etapele fluxului tehnologic sunt:

- Preselectia manuala sau cu vola si maruntirea bucatilor mari de zgura pana la o anumita dimensiune cu ajutorul concasorului cu falci, montat in hala 3.

- Incarcarea morilor prin depunerea zgurii pe gratarul cu  ochiuri si vibrarea acestuia  pentru a trece doar  acea zgura care intra prin ochiurile gratarului

- Macinarea zgurii in cele doua mori cu bile de dimensiuni de 80-90 mm si cantitate variabila in functie de gradul de recuperare  la care se doreste sa se ajunga

- Separarea impuritatilor si prafurilor prin aspirarare constanta in timpul macinarii prin 2 separatoare inertiale si 2 filtre cu saci(maneci) fiecare cu o capacitate de 15.500 mc/ora.

- Dupa ciclul complet de macinare componentele grele se descarca automat pe banda transportoare care duce materialul la deferizatorul magnetic unde are loc separarea componentelor feroase de cele neferoase

Inainte de a incepe un ciclu de macinare,  trebuie sa porneasca aspiratia si sistemele de golire al separatoarelor si al filtrelor cu maneci FDP. Apoi porneste alimentatorul vibrant si se incarca grilajele cu vola sau un alt utilaj.

Pe grilaj se pune zgura, bucatile mai mari se opresc pe grilaj  iar cele mici trec in cuva de jos si sunt trimise direct  la alimentatorul morii pentru macinare.

Bucatile mai mari care nu au trecut prin grilaj pot fi ajutate prin actionarea vibratorului grilajului. Elementele ramase in urma actionari vibratorului grilajului trebuie scoase fie manual de operator sau vor fi aruncate afara prin sistemul de rabatare al grilajului. Aceste bucati trebuie sparte cu ajutorul concasorului  si incarcate din nou pe grilaj intr-un alt ciclu de prelucrare.

Praful care rezulta prin descarcarea materialului pe grilaj si de la alimentator se aspira prin hota suprapusa la grilaj si trimisa la sistemul de filtrare cu saci.

Odata inceputa faza de incarcare, trebuie sa porneasca moara care este in forma de melc: intr-un sens de rotatie incarca si macina, in celalalt sens de rotatie descarca.

Moara nu trebuie sa porneasca prea repede fata de alimentator, nici faza de incarcare nu trebuie sa fie prea lenta, pentru ca, invartind in gol moara este supusa la o uzura mai mare. In timpul macinarii (variabil pana la  60 minute in functie de tipul  de material si de caracteristicile lui) operatorul trebuie sa controleze buna functionare a morii. Pulberile  care se creaza prin macinare si in timpul incarcarii se aspira cu putere variabila printr-o valva de “aer fals” si sunt trimise la sistemul de filtrare

Odata terminat timpul de macinare, schimband sensul de rotatie al morii, componentele solide macinate sunt descarcate pe banda transportoare care duce la deferizator.

Moara in acest moment trebuie sa fie dezalimentata timp de 20-30 secunde pentru a se opri singura si apoi poate sa se reinceapa alt ciclu de macinare.

Materialul descarcat pe banda este  trimis la deferizatorul magnetic DMB. In deferizator are loc separarea componentelor feroase de cele neferoase. Acestea sunt separate si prin vibrare sunt descarcate fiecare in cuve de colectare. Banda transportoare este carcasata, pentru a evita emisiile fugitive. Etapa de separare in deferizator  este conectata la procesul de aspirare printr-o hota amplasata peste deferizator si legata la filtru cu o teava de 200 mm.

In acest moment procesul  de măcinare a zgurii şi separarea componentelor este terminat; materialul feros poate fi vandut si materialul neferos curat poate fi retrimis la topitorie.

Praful de la filtre este colectat in saci big bag si depozitat in vederea valorificarii ulterioare pentru a obtine restul de aluminiu ramas , sarea si oxizii.

Instalatia de filtrare colecteaza praful din toate etapele procesului tehnologic. Pentru a se evita colmatarea sacilor, acestia sunt scuturati  prin puls-jet cu aer comprimat. Instalatia asigura o desprafuire a aerului cu un randament de peste 99% , asigurand o concentratie de pulberi in aerul refulat sub 5 mg/Nmc.

Zona de concasare din hala este delimitata cu perdele de plastic.

8.2.2 PRODUSELE ŞI SUBPRODUSELE OBŢINUTE

## Inventarul ieşirilor (produselor)

| Nr.crt | Numele procesului | Numele produsului | Cantitatea (tone/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amestecare saruri | Complex de saruri | 3000 |
| 2 | Măcinarea zgurii de sare urmată de separarea componentelor (aluminiu, metale feroase, praf) | 19 12 03 metale neferoase (deşeuri de aluminiu) | 1500 |
|  |  | 19 12 02 metale feroase | 300 |
|  |  | 19 12 11* alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase | 22700 |

8.3 CONDIŢII ANORMALE DE FUNCŢIONARE

În perioada de opriri accidentale sau întreruperi sau la pornirea instalaţiilor după acestea operatorii instalaţiei au obligaţia să execute manevrele necesare opririi sau pornirii instalaţiilor în condiţii de siguranţă.

Reguli generale pentru asigurarea protecţiei pe timpul pornirilor, opririlor sau întreruperilor

- verificarea funcţionării tuturor utilajelor înaintea începerii activităţii de tratare

- verificarea măsurilor constructive adoptate şi operarea corectă a acestora

- monitorizarea utilajelor şi controlul corespunzător al deşeurilor acceptate în vederea tratării

Prevenirea poluărilor accidentale

- se va furniza conducătorului auto fişa de siguranţă, prin care se dau instrucţiuni privind: identificarea deşeului periculos, natura pericolelor prezentate de acesta, tipul de echipament de protecţie recomandat să fie utilizat, modul de intervenţie şi de alarmare a autorităţilor în caz de accident sau de eveniment rutier;

- titularul are obligaţia, în caz de avarii, de a asigura transvazarea mărfii în alt container;

- mijloacele de transport utilizate vor îndeplini prevederile Ordinului MTCT nr. 2134/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase RNTR 3, cu completările şi modificările ulterioare;

- în cazul unui accident care pune în pericol ecosistemul acvatic sau care poluează grav aerul va fi anunţată autoritatea teritorială pentru protecţia mediului;

- este interzisă parcarea autovehiculelor care au transportat deşeuri periculoase în alte spaţii decât parcările special amenajate, unde se va face şi decontaminarea acestora;

- este interzisă stocarea provizorie a mărfurilor periculoase pe traseu, în spaţii neamenajate, fiind obligatorie transportarea acestora direct la destinatar;

- vehiculul care va transporta mărfuri periculoase va fi semnalizat pe perioada efectuării transporturilor, cu panouri şi etichete de pericol, conform prevederilor ADR legale şi a reglementărilor specifice;

- expeditorii şi/sau destinatarii transportului de mărfuri periculoase trebuie să asigure după caz: curăţarea, spălarea, neutralizarea, decontaminarea sau dezinfectarea vehiculului rutier – care se va realiza conform fişei cu date de securitate pentru substanţele sau grupele de substanţe prevăzute de ADR;

- se interzice spălarea mijloacelor de transport la sediul administrativ al societăţii, în ape de suprafaţă sau canale;

- reparaţiile mijloacelor de transport se vor face numai în unităţi specializate, autorizate pentru această activitate.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

Surse mobile

-mijloacele de transport auto, echipate cu motoare Diesel

Surse staţionare- controlate

-	instalatia de macinare/separare

-     concasorul

Depozitarea materiilor prime (zgura) se conformeaza cerintelor BAT: zgura este depozitata in hale inchise şi betonate, fără a ajunge în contact cu apa pluvială.

Pe amplasament  se realizeaza doar procese mecanice.

Concasorul este amplasat în hală de depozitare zgură, zona de concasare fiind delimitata cu perdele de plastic pentru a se evita iesirea prafului din hala.

9.1.1. Emisii dirijate

Praful rezultat in urma tratării mecanice prin măcinarea zgurii de sare este separat dupa iesirea din mori in cele doua separatoare inertiale, in functie de dimensiuni.

- SEPARATOARE INERTIALE – 2 buc

Sunt fabricate din tabla  otel carbon, dimensioni 1500x1500 mm, special proiectate pentru separarea prin gravitatie a particulelor de dimensiuni mai mari, pentru a usura activitateta filtrelor si a le mari durata de viata.

Sunt dotate cu cuva inferiora pentru colectarea particulelor si ventil rotativ pentru golire.

Dimensiunea mai grosiera se colecteaza in big-bagurile amplasate sub separatoare, iar praful fin este colectat si epurat in instalatia de filtrare cu saci.

- FILTRE  SACI (CU MANECI) – 2 buc

Tip FDP 120

Flux (debit ): 15.500 Nmc/h

Viteza de rotatie :1730 ture/min

Putere absorbita:  22 Kw

Au sectiune dreptunghiulara cumpusa din:

- Corp central pentru sustinerea manecilor din panouri prinse cu suruburi, flanse pentru lagatura la capat si baza.

- Cuva de baza cu sectiune piramidala unde intra aerul cu praf, si picioare de sustinere prinse pe pardosea.

- Corp de descarcare a prafurilor  cu supapa stelara actionata de la motoreductor electric cu transmisie prin lant.

- Camera cu filtre cu maneci fiecare cu o suprafata de 1 mp. Sunt 120 buc de saci in fiecare filtru. Suprafata de filtrare este de 120 mp/ filtru

Curatarea manecilor este automata si se obtine prin suflare cu  aer comprimat 6-7 bar; se incarca un rezervor si se descarca prin actionarea unei electrovalve la capatul linei de maneci.

Cand se deschide electrovalva, controlata prin secventiatorul  de pe tabloul de comanda, aerul din rezervor  se sufla cu forta prin o serie de duze inauntru la conii Venturi care vor amplifica raza de actiune provocand o “unda de presiune” care scutura manecile. Astfel pulberile  depozitate pe suprafata manecilor prin aspiratie, vor cadea la baza cuvei de colectare.

Acest procedeu se reproduce alternativ pe fiecare linie a manecilor, pe baza de timpi de lucru setati de pe tabloul de comanda.

- Tablou electric de comanda pentru a porni aspiratia, cu valva stelara, dotat cu temporizatori pentru a intarzia pornirea tabloului electric al electrovalvelor (tablou care cuprinde un panou electric cu placi extractibile si inlocuibile cu led luminos pe capac, ecran de control electrovalvelor si potenziometri pentru curatirea ciclica a manecilor).

- Transmisie prin curele si scripete

- Motor electric sincron trifazic cu structura inchisa, ventilatie externa.

| Activitate NONIED | Denumire coş | Înălţime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficienţă (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cos 1 al instalatiei de desprafuire care colecteaza emisiile de la intreg fluxul tehnologic al morii 1 | 12,5 | 0,45 | 0,45 | Particule (PM10) | filtre textile | filtre cu saci textili | 99,60 |  |  |
|  | Cos 2 al instalatiei de desprafuire care colecteaza emisiile de la intreg fluxul tehnologic al morii 2 | 12,5 | 0,45 | 0,45 | Particule (PM10) | filtre textile | filtre cu saci textili | 99,60 |  |  |

9.2. APA

9.2.1.Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | pH, materii în suspensie, CCOCr, CBO5, detergenţi sintetici, azot total | Bazin vidanjabil cu capacitatea de 10 mc |

9.3.Emisii în sol, ape subterane

Sursele posibile de poluare a solului şi implicit a apei subterane sunt reprezentate de:

● manipularea neglijentă a materiilor prime, materialelor şi a produselor finite;

● pierderi de produse din instalaţii şi rezervoare, din cauza accidentelor tehnice şi mecanice;

● exfiltraţii din reţeua de canalizare ape uzate;

● manipularea neglijentă a deşeurilor generate pe amplasament.

Societate îşi desfăşoară activitatea cu respectarea strictă a regulilor specifice privind disciplina tehnologică. Suprafeţete pe care sunt depozitate deşeurile şi substanţele/preparatele periculoase sunt betonate.

Deşeurile generate pe amplasament sunt gestionate corespunzător, societatea nu deţine bataluri sau halde de deşeuri descoperite.

Apele pluviale nu intră în contact cu deşeurile depozitate şi tratate. Apele scurse de pe clădiri se infiltraza in teren in zonele verzi, iar cele de pe drumuri si platforme sunt colectate prin rigole perimetrale si deversate intr-un bazin de 100 mc aflat in partea nord-vestica a amplasamentului.

Apele din bazin se vor utiliza la udarea spatiilor verzi de pe amplasament.

In zona nu sunt canale de desecare ANIF.

Pentru stabilirea poluării istorice a amplasamentului au fost analizate apele freatice prelevate din două foraje de control.

Conform BA nr. 1/22.08.2015 emis de FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALA SI INGINERIA MEDIULUI INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ENERGII REGENERABILE, parametrii analizati din cele doua foraje de control nu prezinta depasiri fata de limitele impuse de Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania ABA Mures

|  |  |  | Valoarea | Ordinul nr. 621/2014 privind |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Analiza efectuata | UM | determinata | aprobarea valorilor de prag pentru |
| crt. |  |  | AF-01 | AF-02 | apele subterane din Romania ABA Mures |
| 1 | PH | unit. pH | 7,7 | 7,8 |  |
| 2 | Azotiti | mg/L | <0,05 | <0,05 |  |
| 3 | Azotati | mg/L | 0,4 | 0,4 | 0,5 mg/L |
| 4 | Amoniu | mg/L | 1,2 | 1,3 | 1,5 mg/L |
| 5 | Produse petroliere | mg /L | <3 | <3 |  |
| 6 | Cloruri | mg/L | 245 | 240 | 250 mg/L |
| 7 | Aluminiu | mg /L | <0,1 | <0,1 |  |
| 8 | Crom | mg /L | <0,02 | <0,02 | 0,05 mg/L |
| 9 | Cupru | mg /L | <0,05 | <0,05 | 0,10 mg/L |
| 10 | Nichel | mg /L | <0,01 | < 0,01 | 0,02 mg/L |
| 11 | Plumb | mg /L | < 0,005 | < 0,005 | 0,01 mg/L |
| 12 | Mangan | mg/L | <0,05 | <0,05 |  |
| 13 | Arsen | mg/L | < 0,005 | < 0,005 | 0,01 mg/L |
| 14 | Cadmiu | mg /L | < 0,002 | < 0,002 | 0,005 mg/L |

Se poate aprecia ca amplasamentul pe care se desfasoara activitatea nu prezinta o poluare istorica.

Impactul prezentei activitati asupra amplasamentului se va raporta la starea actuala a acestuia, prin monitorizarea apei freatice.

9.3. SOL

Toate halele de depozitare/valorificare au pardoseli betonate.

Măsuri pentru prevenirea poluării solului

- încărcările şi descărcările de materiale şi deşeuri trebuie să aibă loc numai în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor

- deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a apei

-  zonele de depozitare vor fi marcate şi semnalizate

Pentru stabilirea poluării istorice a amplasamentului a fost analizat solul in trei puncte pe amplasament la o adancime de 5cm si 30 cm.

Conform BA nr.2/22.08.2015 emis de FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALA SI INGINERIA MEDIULUI INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ENERGII REGENERABILE, parametrii analizati in cele trei puncte de prelevare sol, nu prezinta depasiri fata de limitele impuse de Ordinului MAPPM Nr. 756/1997, pentru soluri mai putin sensibile.

| Nr. crt. | Analiza efectuata | UM | Valoarea determinata | Valoare maxim admisa pentru sol mai putin sesibil cf. Ordinului MAPPM Nr. 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 |  |
|  |  |  | 5 cm | 30 cm | 5 cm | 30 cm | 5 cm | 30 cm | Prag de alerta | Prag de interventie |
| 1 | pH | unit. pH | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6.7 |  |  |
| 2 | Fosfor total | mg P205/Kg | 380 | 450 | 320 | 350 | 350 | 380 |  |  |
| 3 | Humus | % | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |  |  |
| 4 | Azot total | mg/Kg | 20 | 15 | 15 | 8 | 12 | 7.4 |  |  |
| 5 | Produse petroliere | mg/Kg | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | 1000 | 2000 |
| 6 | Aluminiu | % | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |  |  |
|  | Crom | mg /Kg | 37 | 25 | 29 | 35 | 39 | 40 | 300 | 600 |
| 8 | Cupru | mg Kg | 29 | 22 | 31 | 39 | 18 | 47 | 250 | 500 |
| 9 | Nichel | mg /Kg | 203 | 56 | 67 | 57 | 58 | 53 | 200 | 500 |
| 10 | Plumb | mg /Kg | 18 | 16 | 15 | 11 | 21 | 17 | 250 | 1000 |
| 11 | Mangan | mg /Kg | 528 | 606 | 582 | 675 | 702 | 706 | 2000 | 4000 |
| 12 | Arsen | mg /Kg | 7 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 25 | 50 |
| 13 | Cadmiu | mg /Kg | <2 | <2 | <2 | < 2 | <2 | < 2 | 5 | 10 |

Asa cum se poate observa, solul nu prezinta depasiri la indicatorii analizati pentru categoria de soluri mai putin sensibile (avand in vedere ca aici s-a desfasurat o activitate de crestere a vacilor), privind pragul de alerta si pragul de interventie.

10.4 ZGOMOT

### Sursele de zgomot

-echipamentele instalatiei de macinare,

- ventilatoarele;

- motoarele electrice din dotare;

- mijloacele de transport .

###### Nivelul zgomotului se încadrează în limitele admise de STAS 10009 – 88.

Zgomotul produs nu afecteaza locatarii celor doua blocuri care se afla la o distanţă de aproximativ un kilometru de sursele generatoare.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

Emisiile in aer de pulberi,  prevazute de BAT sunt de 5 mg/Nmc pentru instalatiile care utilizeaza filtre textile.

In instalatia de măcinare analizată praful este colectat si epurat in instalatie de filtrare cu saci textili.

Calitatea aerului ambiental

Concentraţiile poluanţilor evacuaţi în atmosferă nu vor depăşi în aerul înconjurător valorile limită prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare.

## 10.2. APA

Indicatorii de calitate ai apelor uzate vidanjate şi descărcate în staţia de epurare a municipiului Arad se vor încadra în concentraţiile maxime admise prevăzute în H.G. nr. 352/2005 care modifică şi completează H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002 privind condiţiile de evacuare  a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

10.3 SOL

Se vor respecta concentraţiile maxime admise prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 – reglementări privind evaluarea poluării mediului pentru terenuri cu folosinţa mai puţin sensibilă.

10.4. ZGOMOT

- activităţile de pe amplasament nu trebuie să genereze niveluri de zgomot care să depăşească limitele prevăzute în STAS 10009/1988.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deşeurilor.

11.1. Deşeuri produse

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operaţiune valorificare / eliminare | Cod operaţiune | Denumire operaţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 12 03 | metale neferoase (deseuri de aluminiu) | Macinare/ separare zgura de sare | 1500 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 02 | metale feroase | Macinare/ separare zgura de sare | 300 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 11* | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanicã a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase | Macinare/ separare zgura de sare | 22700 | Tone/an | Stocare temporară pe amplasament sau Valorificare | R 12 | Stocare temporară în vederea valorificării ulterioare pentru a obţine restul de aluminiu rămas, sarea şi oxizii sau Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | personal | 4,00 | Tone/an | Eliminare | D 5 | Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie si carton | ambalaje materii auxiliare sau birotica | 1,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | ambalaje materii auxiliare | 1,00 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 02 02* | absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | întreţinere | 0,50 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

Schimbul de ulei, anvelope, acumulatori se realizeaza la unitati autorizate. Pe amplasament are loc doar completarea uleiului la motoare.

Orice alte deşeuri necodificate prin autorizaţia integrată de mediu şi generate din activitate se vor codifica conform cu prevederile HG 856/2002, urmând a se stoca în ambalaje rezistente şi solide (pentru a se evita pierdea de conţinut), şi vor fi predate operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator de colectare a deşeurilor.

11.2.	 Deşeuri stocate temporar

Cele de la punctul 11.1, pe categorii, ambalate conform stării fizice.

11.3. Deşeuri tratate

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate | UM | Operaţiune valorificare / eliminare | Cod operaţiune | Denumire operaţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 03 08* | zguri saline de la topirea secundară a aluminiului | 24500 | Tone/an | reciclarea/ valorificarea metalelor si compusilor metalici | R 4 | Macinare/ separare zgura de sare |

- operatorul valorifică deşeurile menţionate la punctul 11.1 în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

  - GESTIONAREA DEŞEURILOR

- operatorul economic are obligaţia să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin hotărâre a Guvernului

- operatorul economic are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- deşeurile vor fi transportate de la generator pe amplasament şi de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană,

- zgura de sare se transportă de la generator pe amplasament cu un mijloc de transport propriu (camion şi remorcă), adecvat naturii deşeului transportat (prevăzut cu containere şi prelate) care deţine dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor A.D.R, şi pentru care conducătorul auto deţine certificat A.D.R. valabil

- vehiculul utilizat pentru transportul rutier de mărfuri periculoase trebuie să corespundă prevederilor ADR: să aibă dotările şi echipamentele necesare, să fie semnalizat pe perioada efectuării transporturilor cu panouri şi etichete de pericol, conform reglementărilor specifice în vigoare,

- să deţină la bordul vehiculului care transportă mărfuri periculoase documentele specifice transportului şi să le prezinte organelor de control la solicitarea acestora,

- să folosească pentru transportul deşeurilor traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului aprobate de autorităţile competente;

- se vor respecta indicaţiile autorităţilor competente privind restricţiile de circulaţie şi de tonaj pe drumurile publice sau în ariile protejate.

- transportul deşeurilor periculoase se va realiza cu respectarea reglementărilor specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleaşi caracterisitici.

- fiecare transport de deşeuri periculoase, generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008- privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008;

- registrul de evidenţă a transporturilor de deşeuri;

- destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzător un interval de cel puţin 3 luni.

- transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţite de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul CE 1013/2006;

- în situaţia în care se doreşte transferul deşeurilor în vederea recuperării sau eliminării în altă ţară decât România se vor respecta prevederile HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia;

- gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legii nr. 211/2011 (r1) privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca;

- deşeurile tehnologice reciclabile: ambalaje de hârtie, ambalaje de plastic, metale feroase şi neferoase - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru valorificare/eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei. Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu trebuie să depăşească 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală,

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale,

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza origini sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a cestora,

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate,

- să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă şi să nu amestece aceste deşeuri

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. Evidenţa gestiuni deşeurilor se păstrează cel puţin 3 ani,

- pe lângă evidenţa menţionată mai sus, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protectia mediului,

- pentru deşeurile periculoase să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora sau a unui deţinător anterior,

- abandonarea deşeurilor este interzisă.

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

- introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora este interzisă.

- în cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a aparitiei ameninţării, să informeze agentia judeteana pentru protectia mediului şi comisariatul judeţean al G.N.M

- operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, prevăzute în anexa nr. 3 la Legea 211/2011, se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

- operatorii economici autorizaţi care valorifică deşeuri de ambalaje se înscriu la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- vor fi salubrizate în permanenţă platformele folosite pentru manipularea, stocarea, livrarea deşeurilor colectate în vederea valorificării, fiind adunate toate deşeurile uşoare antrenate de vânt;

- de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă;

- de a transporta deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producţie, au obligaţia valorificării/încredinţării deşeurilor de ambalaje colectate selectiv către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie;

- se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie;

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1 Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile H.G 804/2007 cu modificarile si completarile ulterioare – se utilizează cantităţi reduse de substanţe/amestecuri chimice periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.9. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.11. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

| Activitate NONIED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cos 1 al instalatiei de desprafuire care colecteaza emisiile de la intreg fluxul tehnologic al morii 1 | Particule (PM10) | Discontinua Frecvenţa - *** |  |  |  |
|  | Cos 2 al instalatiei de desprafuire care colecteaza emisiile de la intreg fluxul tehnologic al morii 2 | Particule (PM10) | Discontinua Frecvenţa - *** |  |  |  |

13.2.1. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei: nu este cazul

13.3.2.  Monitorizarea pânzei freatice

Apa subterana va fi monitorizata prin cele doua foraje executate pe amplasament. Rezultatele monitorizarilor se vor raporta la rezultatele obtinute la prima monitorizare, conform Buletinului de analiză nr.1/22.08.2015.

| Parametru | Frecventa |
| --- | --- |
| pH | anual |
| Cloruri | anual |
| Aluminiu | anual |
| Azotaţi | anual |
| Amoniu | anual |
| Produse petroliere | anual |
| Suspensii | anual |
| Substante extractibile cu solventi | anual |
| Substante organice | anual |
| Cupru | anual |
| Zinc | anual |
| Nichel | anual |
| Cadmiu | anual |
| Plumb | anual |

13.4. Monitorizarea solului

Pentru monitorizarea solului se propun indicatorii din tabelul de mai jos. Punctele de prelevare vor fi aceleasi ca si la probele analizate conform Buletinului de analiză Nr.2/22.08.2015 si vor fi marcate in teren.

| Nr. Crt. | Element | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| 1 | produse petroliere | anual |
| 2 | azot total | anual |
| 3 | aluminiu | anual |
| 4 | cupru | anual |
| 5 | zinc | anual |
| 6 | plumb | anual |
| 7 | nichel | anual |
| 8 | cadmiu | anual |

13.5. Monitorizare tehnologică

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. deşeuri tehnologice

Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/valorificarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

- saci big-bag pentru stocarea complexului de săruri, precum şi a prafului care rezultă în urma tratării mecanice a zgurii de sare

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

13.9. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substantelor/amestecurilor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

Pentru substanţele şi amestecurile utilizate se vor deţine fişe cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentul CE nr. 453/2010, de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Întrucât fişele cu datele de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la protecţia sănătăţii umane şi a securităţii la locul de muncă, precum şi la protecţia mediului înconjurător, acestea se vor deţine redactate în limba română.

Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi preparate periculoase au următoarele obligaţii:

- să ţină evidenţa strictă (cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare) a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare

- să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în conformitate cu legislaţia specifică

- să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă

## 13.10.   Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie integrată de mediu trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM  Arad

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.4. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Controlul emisiilor de poluanti in mediu , precum si controlul factorilor de mediu se va realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare / autoritati competente, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

- Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii.

- Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea  competenta in conformitate cu OUG nr.195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006,  privind protectia mediului.

- Titularul de activitate trebuie sa respecte prevederile HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiului uzat.

- Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

- Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie integrată de mediu, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avind ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include in RAM.

14.5. Raportul  anual de mediu

Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele/amestecurilor periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi amestecuri periculoase.

Raportul  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.6. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.7. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvenţă de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicaţii SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor./ Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deşeuri şi au în gestiune diverse instalaţii de tratare | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 1: COL/TRAT – completat de operatorii ce se ocupa cu colectarea si/sau tratarea deseurilor. Chestionar 5: TRAT – completat de operatorii ce tratează deşeuri şi au în gestiune diverse instalaţii de tratare |
| 2 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 5 | Raportarea cantităţilor şi valorificării deşeurilor industriale reciclabile care intră sub incidenţa Legii 211/2011 cu modificările şi completările ulterioare | anual | La solicitarea respectiv în formatul impus de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM |
| 6 | Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit H.G.nr. 856/2002 pentru anul anterior | anual | La solicitarea respectiv în formatul autorităţii competente pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM CJ al GNM Arad |
| 7 | Tipuri şi cantităţi de deşeuri eliminate | anual | In cadrul RAM şi/sau la solicitarea şi în formatul impus de autoritatea competentă pentru protecţia mediului | APM ARAD în cadrul RAM |

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Arad  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil, conform pct. 14.9.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea titularului, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.15.Titularul activităţii este obligat să respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului

15.16.Titularul activităţii este obligat să respecte prevederile H.G. nr. 1408/2007privind refacerea zonelor în care solul şi subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate

15.17. Titularul activităţii trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru furnizarea de instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALAŢIEI

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor, instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

17. VALABILITATE

În conformitate cu art. 16 alin. 5 şi alin 6 din OUG 195/2005 aprobata prin legea 265/2006 privind protectia mediului termenul de valabilitate este de 10 ani de la data emiterii autorizatiei integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie conduce la suspendarea activităţii după o notificare prealabilă. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. In cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, A.P.M. Arad dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Arad  şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.

A.P.M. Arad îşi rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile şi imisiile de poluanţi datorate activităţii, în funcţie de evoluţia procesului de transpunere a legislaţiei Comunităţii Europene în legislaţia natională.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de 42 pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

ŞEF SERVICIU A.A.A,

Gabriela VESA

Întocmit,

Adina ORĂŞAN

Diana ŞERBAN

17. GLOSAR DE TERMENI

Tabel 17

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Arad (APM) Str.Splaiul Mures, FN, Arad |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control,inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului si Padurilor Bulevardul Libertatii nr.2,Sector nr.5.Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.152/2005,precum si orice alta activitate direct legata,sub aspect tehnic,de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli(curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |

18. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Arad | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Arad al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |

19. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 7.1 | Apa |  |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului |  |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi |  |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1 | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | Emisii în apă |  |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | Aer |  |
| 10.2 | Apă |  |
| 10.3 | Sol |  |
| 10.4 | Zgomot |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ABREVIERI |  |
| 20 | CUPRINS |  |