ANEXA Nr. 5  la metodologie

MEMORIU DE PREZENTARE

Denumirea proiectului:

”INFIINTARE PLANTATIE DE ALUN ETAPA 3- construire hala depozitare, conditionare si comercializare alune”;

II. Titular
   – numele companiei:  S.C. ARSAT POMICULTURA S.R.L. 
   – adresa postala: Seitin, Str. Izvor, nr 81, jud. Arad
   – numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0720444039, e-mail: office@athos.com.ro
   – numele persoanelor de contact:

- Iulian Gatea – Manager de proiect

III. Descrierea proiectului:
   – un rezumat al proiectului:

Documentatia de fata este elaborata la solicitarea beneficiarului SC Arsat Pomicultura SRL cu sediul în Seitin, Strada Izovr, nr 81, judetul Arad.

Se propune construirea unei hale de depozitare si conditionare alune, prevazuta cu facilitatile si utilitatile necesare functionarii in parametrii optimi.

Prin proiect se vor achizitiona de asemenea o serie de utilaje si echipamente, conform tabelului de mai jos:

| Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor/dotarilor |  |
| --- | --- |
| Autoutilitara transport | 1 | Masa total maxima admisibila: 3500Kg Aer Conditionat, Euro 6, instalatie semnalizare conform normelor RAR , Box izoterm, transport frigorific, |
| Linie conditionare si decorticare alune | 1 | Capacitate de productie min 500 kg/ora; benzi transportoare, ventilator/separator, utilaj pentru spalare/separare impuritati, elevator pentru transport pe verticala, uscator. |
| Linie ambalare | 1 | Sistem automat de ambalare Capacitate de productie: 50 ambalari/min. Dozator cantarire electronic |
| Linie procesare alune | 1 | Produs obtinut: pasta de alune Capacitate de productie: 300 kg/ora Linie automata de umplere in recipiente |
| Stivuitor | 1 | Capacitate de incarcare min 1600 kg, Catarg duplex cu Inaltime de ridicare 3000 mm, Furci cu lungimea de 1150 mm, Translatie laterala a furcilor integrata, Tren de rulare in 4 roti, Baterie de tractiune 48V, |
| Instant apa calda | 5 | Putere maxima 5000 W, reglabil de la robinetul de alimentare in functie de temeperatura apei de intrare si de iesire dorita, respectiv de treapta de incalzire selectata. |
| Coonvector electric | 5 | Putere maxima 500W, termostat de siguranta si termostat de camera reglabil. |
| Unitate AC cu inverter | 5 | Capacitate 12000BTU, posibilitate de racire si incalzire, refrigerant R410A. |
| Fosa septica | 1 | Volum 3000l, vidanjabila, ecologica. |
| Masa comercializare | 1 | Masa cu dulap, set de 3 sertare dreapta. |
| Site internet | 1 | Site personalizat. Posibilitate de comanda online si prezentare produse. |
| Branding | 1 | Creare marca personalizata, design pentru produsele finite din cadrul exploatatiei. |

- amplasament:

Proiectul de investitii propus este situat in Regiunea de vest, Judetul Arad, pe teritoriul administrativ al comunei Seitin, pe un teren aflat in proprietatea solicitantului, intravilan construibil, in suprafata de 6806 mp, parte dintr-o parcela mai mare in suprafata totala de 67735 mp,  situat in Loc. Seitin, Str. Izvor, nr.81, judetul Arad, inscris in CF 300111 Seitin.

Lotul este plan, nu prezinta declivitati majore si nu se afla in zona montana sau cu alte constrangeri.

- vecinatati:

Accesul in teren se realizeaza din Strada Izvor, situata in intravilanul localitatii Seitin si aflata in proprietatea primariei Seitin. Terenul se invecineaza cu alte parcele de teren private.

Terenul se invecineaza cu alte parcele de teren private.

– justificarea necesitatii proiectului:

Necesitatea investitiei intr-o ferma moderna, care aplica noi tehnologii rezulta fara indoiala din cererea crescanda de produse pomicole – in special alune - de inalta calitate, care sa respecte standardele in vigoare si sa indeplineasca asteptarile consumatorilor.

Pomicultura, ca ramura a agriculturii, are o influenta benefica in primul rand asupra sanatatii umane, alunele asigurand necesarul de vitamine si proteine corpului uman.

Asa cum se poate observa din tabelul alaturat, Romania nici macar nu se regaseste printre tarile occidentale cu un consum mediu de fructe, insa odata cu aderarea Romaniei la UE consumul de fructe a cunoscut un trend ascendent, deoarece Uniunea Europeana incurajeaza consumul de fructe de diferite feluri.

Romania se afla pe ultimul loc la consumul de fructe, cu doar 7 kg de portocale, 5 kg de mere si 2 kg de pere pe cap de locuitor pe an, fata de consumul mediu european de fructe care este de 57 kg pe cap de locuitor. Avand in vedere cresterea constanta a consumului de fructe la nivel european, se prevede necesitatea unor investitii noi in exploatatii pomicole, atat la nivel european cat si la nivel national.

Alunele au efecte benefice asupra sanatatii umane. Delicioasele alune ofera organismului energie, datorita continutului de grasimi, magneziu, potasiu si proteine. Consumate zilnic, alunele imbunatateste performanata intelectuala, stimuland sistemul nervos. De asemenea, datorita continutului bogat de substante minerale, intareste si sistemul imunitar si ajuta la prevenirea bolilor cardiovasculare.

Cererea mare existenta pe piata la momentul actual, in continua crestere si concurenta scazuta pe piata.

Pe plan national, desi este la un nivel scazut comparativ cu celelalte state din Uniunea Europeana, consumul mediu de alune per locuitor, a avut un trend ascendent in ultimii ani, pe fondul cresterii interesului consumatorilor pentru produse naturale, dar si a cresterii numarului de magazine specializate.

In ceea ce priveste productia de alune, in momentul de fata, Romania este la inceput de drum, abia acum incepand sa fie infiintate primele mari exploatatii pomicole de alun.

In tara noastra se cultiva atat soiuri romanesti de alun, cat si straine, adaptate conditiilor climatice si pedologice ale zonei. In ceea ce priveste proiectul de fata, SC Arsat Pomicultura SRL va planta urmatoarele soiuri de alun, care sunt adaptabile climei din tara noastra:

- Tonda Gentile Romana

- Tonda di Giffoni

- Tonda Gentile delle langhe

- Mare de Piemonte

In ceea ce priveste potentialul productiv de alune, in Romania, in special in zona din Vestul tarii, in momentul de fata, acesta este de aproximativ 3500-4000 de kg per hectar, in functie de intensivitate, iar pretul de vanzare al alunelor, pe piata externa, este de 6-7 euro per kilogram, pentru alunele decojite, ceea ce confera investitiei propuse prin proiect un potential ridicat de profitabilitate.

In plus, infiintarea unei plantatii de aluni presupune o investitie intre 7.000 si 7.500 de euro pe hectar si poate dura intre 40 si 60 de ani, cu costuri minime de intretinere.

Avand in vedere traditia tarii noastre privind pomicultura si faptul ca Romania este o tara cu importante resurse in ceea ce priveste pomicultura, piata pomicola - in special cea a alunelor, este in momentul de fata dezvoltata dar, ca urmare a consumului intern redus, cea mai mare parte a productiei din Romania, se vinde la export.

Piata derivata de produse din alune este in plina dezvoltare datorita insusirilor terapeutice si a bogatiei acestora in vitamine si substante energetice. O mare atentie s-a acordat produselor derivate din alune (mix din alune, ulei de alun, ciocolata cu alune), valorificarea acestora facandu-se in industria alimentara dar si in cea farmaceutica si cosmetica.

Piata locala este in curs de dezvoltare, in Vestul tarii activand putine societati  de mare impact in domeniul alunelor, concurenta fiind scazuta, singura societate mare fiind o companie care produce pe o suprafata de 1.000 de hectare, in judetul Timis, alune  exlcusiv pentru marele producator de ciocolata Ferrero Rocher. Insa, majoritatea exploatatiilor pomicole cu aluni, din aceasta zona, apartin micilor iubitori de pomicultura.

O alta necesitate a realizarii plantatiei de aluni este data de beneficiile aduse de alune . Alunele sunt bogate in vitamine, minerale si antioxidanti, astfel incat aduc multe beneficii sanatatii si sporesc longevitatea. Astfel, alunele sunt bogate in vitamina E, fapt care ajuta la stabilizarea membranelor celulare si  ajuta la regenerarea tesuturilor, reface vasele de sange si vegheaza asupra sanatatii muschilor. Aporturile nutritionale de vitamina E recomandate sunt de la trei la zece miligrame pe zi pentru copii, in timp ce adolescentii si adultii trebuie sa consume in jur de 12 miligrame. Datorita continutului de vitamina E si a acidului linoleic, alunele  sunt ideale pentru mentinerea fermitatii si tineretii pielii.

In acelasi timp, fructele sunt bogate si in alte vitamine, precum A si B1 (ajuta metabolizarea proteinelor si absorbtia acestora) si nu in ultimul rand tiamina sau vitamina B2 (are grija de apetitul nostru si de rezervele de energie).  In plus, fructele de alun contin si vitamina D, substanta care contribuie la mentinerea nivelurilor normale de calciu si fosfor in sange. Deficienta de vitamina D cauzeaza o serie de boli ale oaselor. De aceea, nutritionistii recomanda alunele  copiilor anemici, tinerilor in crestere sau persoanelor varstnice. Alunele mai contin cantitati importante de proteine, esentiale pentru dezvoltarea celulelor din organism si inlocuirea celor distruse, fibre (stimuleaza tranzitul intestinal), fier (pentru globulele rosii din sange si activitatea enzimatica), calciu (pentru dinti si oase) si potasiu (regleaza balanta fluidelor din organism).

De asemenea,trebuie mentionat faptul ca, desi sunt bogate in grasimi, alunele nu contin colesterol si, ca restul soiurilor de oleaginoase, alunele mai contin fitochimicale, substante cu proprietati antioxidante ce confera protectie impotriva mai multor tipuri de cancer.

Alunele sunt o sursa excelenta de proteine, fibre si magneziu. Au un continut scazut de sare, se pot consuma crude sau preparate cu unt.

Beneficiile pentru sanatate ale alunelor  sunt cunoscute inca din Antichitate, astazi acestea fiind apreciate din punct de vedere medical datorita calitatilor energetice, tonifiante, nutritive si digestive.

Alunele  reprezinta una dintre culturile cele mai stravechi si se crede ca sunt originare din Asia. Romanii si grecii foloseau alunele  in scopuri medicale. Doctorul Dioscorides, din Grecia antica, a laudat capacitatea alunelor  de a vindeca tusea cronica, racelile obisnuite si chiar de a ajuta la cresterea parului in zonele cu inceput de calvitie.

Totodata, uleiul de alune  este folosit pentru a combata si inlatura celulita de pe piele, fiind foarte bogat in vitamina E.

Aceste fructe nucifere au cea mai mare concentratie de acid folic dintre toate tipurile de nuci. Acidul folic reduce riscul aparitiei defectelor in tubul neural inainte de nastere si poate reduce riscul aparitiei bolilor cardiovasculare, a anumitor tipuri de cancer, a bolii Alzheimer si a depresiei. Alunele contin de asemenea minerale care scad tensiunea: calciu, magneziu si potasiu.

Totodata, alunele sunt si o sursa bogata de squalenta, o substanta chimica din plante – care se gaseste si in uleiul  de masline, uleiul din germeni de grau, uleiul de orez, uleiul de rechin si drojdie – care are efecte impotriva cancerului si reduce colesterolul.

Un studiu efectuat pe subiecti umani a aratat ca persoanele cu un nivel ridicat de colesterol care au consumat alune  timp de opt saptamani au prezentat un nivel scazut al lipidelor care promoveaza placa arterelor si un nivel crescut al colesterolului pozitiv HDL, in comparatie cu grupul de control.

In mai multe varietati, alunele sunt un aliment cu un inalt continut caloric si bogat in saruri minerale, aducand o multime de beneficii pentru sanatate. Ele contin: grasimi uleioase in mari cantitati, proteine, zaharuri, fibre alimentare, saruri minerale (potasiu, fosfor, calciu, magneziu, fier, mangan, cupru si seleniu; vitamine, rasini, pigmenti si tanini.

Alunele  au o aroma puternica si sunt deseori folosite in copturi, dar si pentru a face unt de alune, faina si paste. Alunele se gasesc in comert cu sau fara coaja, taiate, macinate sau prajite si se consuma mai ales uscate.

Sunt intrebuintate ca ingrediente in cofetarie si industria dulciurilor si ca inlocuitor pentru cacao. Din alunele presate se obtine un ulei apreciat in alimentatie, dar folosit si in industria cosmetica.

Alunele  nu sunt doar o sursa de proteine de foarte buna calitate, dar contin si o multime de antioxidanti, cum ar fi vitamina E si alte substante nutritive din plante care sunt benefice sistemului imunitar. Sunt bogate si in arginina, un aminoacid care relaxeaza vasele de sange.

Alunele  ajuta la mentinerea pielii tinere si sanatoase, efect care se explica prin prezenta, din belsug, a vitaminei E precum si a unei bogatii de antioxidanti care protejeaza pielea de efectele adverse ale imbatranirii.

Totodata, trebuie mentionat ca din extrasul florilor de alun – matisorii – se prepara ceaiuri sudorifice iar extractul din frunze si coji de alun ajuta la combaterea periflebitelor (afectiuni exterioare ale venelor).

Frunzele arborelui de alun sunt folosite totodata in medicina populara pentru ameliorarea simptomelor hemoroidale si hemoragiilor mici interne, pentru eliminarea teniei, a toxinelor, pentru tratarea venelor varicoase si a edemului in zona picioarelor.

Totodata, medicina traditionala utilizeaza si foloseste frunzele in forma de extract apos sau hidroalcoolic, pentru tratarea leziunilor mici, iar scoarta sa este utilizata in cazuri de febra.

Infuzia din muguri este folosita ca adjuvant in tratarea hepatitei, a insuficientei hepatice consecutive, a astmului, in cazul emfizemului pulmonar.

– planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

- Plan de încadrare în zonă Scara 1 : 25 000 și 1 : 5 000;

- Plan de situatie scara 1:500;

– formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

- Hala depozitare si conditionare

Hala de depozitare si conditionare va fi pe un singur nivel, cu o suprafaţă construită de 795 mp. Structura de rezistenţă din profile de otel, va fi formata din cadre (stalpi si grinzi) cu deschiderea de 20 m, respectiv 18 m , dispuse in travei cu latimea de 6 m. Cadrele vor fi fixate cu carcase metalice in fundaţii izolate din beton armat, formate din bloc de fundare si cuzinet. Adancimea de fundare va fi de minim 1.5m. Cadrele se vor consolida cu contravântuiri din profile de oțel. Structura va fi protejată corosiv cu 2 straturi de vopsea astfel încât să asigure durabilitatea protecţiei minimă de 20 de ani prevăzută de normativ. Structura secundară se va realiza din profile HEB şi Z galvanizate

Închiderile laterale ale fatadelor sunt din panouri sandwich de 60mm, fixate cu profile zincate. Inchiderea laterala de pe latura nordica a halei va fi din zidarie portanta, potrivit normativului P18-1999 privind siguranta la incendiu a constructiilor.

Acoperisul va fi de tip sarpanta cu structura din laminate de otel, in doua ape, cu invelitoarea din panouri sandwich de 60 mm,  montate pe pane din profile din otel zincat, cu panta de 10%, care va colecta apele pluviale printr-un sistem de jgheaburi și burlane din tablă, spre sistemul de canalizare general.

Accesul in hala se va realiza prin 3 porti industriale sectionale termoizolatoare cu dimensiunile 4,00 x 4,00 m amplasate pe fatada principala, respectiv prin 5 usi pietonale, care asigura accesul atat in zona tehnologica, dar si in magazin, vestiare, birou sef ferma si atelier.

La interior spatiul va fi impartit in 4 compartimente si anume:

- Zona depozitare alune preconditionate – in suprafata utila de 231.83 mp – unde are loc sortarea pe dimensiuni a alunelor spalate si uscate in prealabil, respectiv ambalarea in big bags si depozitarea lor in vederea conditionarii si procesarii;

- Zona conditionare (decorticare) si procesare alune – in suprafata totala utila de 325.70 mp – unde se desfasoara doua componente  ale fluxului tehnologic si anume:

  - Conditionarea (decorticarea), sortarea si ambalarea miezului de alune, pe o suprafata de 143.00mp; Acest spatiu este prevazut cu un depozit ambalaje in suprafata de 13.16 mp, afferent acestei functiuni.

  - Procesarea alunelor decorticate (productia de pasta de alune), pe o suprafata de 169.54 mp;

Toata aceasta zona este prevazuta cu sistem de climatizare in vederea asigurarii cerintelor de depozitare a alunelor, conform ghid ICDP pagina 193, punctul 12.6.6 unde se mentioneaza ca alunele trebuie pastrate in conditii de 21 de grade si 65 % umiditate;

- Zona depozitare produs finit - in suprafata totala utila de 107 mp, in care se depoziteaza pungile si caserolele cu miez de alune, pe o suprafata utila de 41.58 mp, respectiv recipientele cu pasta de alune pe o suprafata utila de 65.65 mp;

- Zona de functiuni conexe activitatii care se desfasoara in hala, si anume:

  - Atelier reparatii si intretinere, prevazut cu loc incarcare electrositvuitoare, in suprafata de 15.50 mp;

  - Filtru personal – cu holuri, vestiare si grupuri sanitare in suprafata totala de 37.98 mp;

  - Sala de mese – in suprafata de 12.75 mp;

  - Birou sef ferma, in suprafata de 17 mp;

  - Magazin de prezentare, in suprafata de 17.46 mp;

Compartimentarile interioare intre cele 3 zone tehnologice vor fi din zidarie, cu REI min 45 min, iar in zona functiunilor conexe (vestiare, atelier, birou) vor fi din rigips, cu strat median de vata minerala, grosimea totala a peretului rezultat fiind de min 8 cm. Tavanul la zona de grupuri sanitare si vestiar se va realiza cu panouri de rigips sau tavan casetat cu stratul median din vată mineral.

Finisaje interioare – in zona grupuri sanitare, vestiare, holuri, birou - vor fi finisaje cu gresie, faianta si zugraveli lavabile;

Tamplaria interioara – PVC cu geam termopan, usi interioare din PVC in zona grupurilor sanitare;

Pardoselile - in hala vor fi realizate cu beton elicopterizat, tratat cu sigilanti; in zona vestiarelor – gresie;

Dimensiunile halei:

    - Lungime = 35.28 ml;

    - Latime = 20.35 ml ;

    - Inaltime utila (la streasina) = 5,00 m;

    - Distanta intre travei = 6.00 m;

- Platforma betonata acoperita

In exterior, pe latura Nordica a halei, va fi amenajata o platforma betonata acoperita destinata activitatii de receptie si conditionare primara a alunelor.  In aceasta zona se regasesc :

- Buncarul de receptie alune prevazut cu elevator cu desprafuitor;

- Linia de sortare impuritati grele (pietre);

- Linia de spalare alune;

- Uscatoarele de alune;

- Buncare tampon intre echipamente;

- Diverse elevatoare si benzi menite sa transporte alunele pe flux intre diferitele echipamente de curatare, sortare, uscare, etc.

Suprafata totala a platformei este de 468 mp, din care 110 mp sunt destinati adapostirii unor masini si utilaje agricole, contravaloarea acestei suprafete fiind neeligibila. Copertina care acopera aceasta platforma este o constructie pe structura metalica, din profile tip HEA, fixate cu carcase metalice in fundatii izolate tip cuzineti de beton, ce va fi amplasata peste toata platforma, avand urmatoarele caracteristici:

  - Contur regulat având laturile de 23,00m x 20,00m;

  - Inaltime utila de 9,00 m.

  - Deschiderea de 20,00m având interaxul la 6,00 m.

  - Învelitoarea va fi executată din tablă cutată cu panta de 10 grade care va colecta apele pluviale printr-un sistem de jgheaburi și burlane din tablă, spre sistemul de canalizare general.

- Platforma circulatii:

Pe lateral, va fi amenajata o platforma betonata pentru circulatii, in suprafata de 2510 mp, destinata accesului spre hala, manevrarii si stationarii utilajelor si manipularii marfii.

Structurile rutiere adoptate pentru realizarea platformei vor fi:

- 20 cm beton de ciment (BcR 4,5 );

- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta;

- 30 cm strat de fundatie de balast

Accesul in, si din incinta va avea latimea de 8.00 m racordat cu raze circulare de 12.00 m la Strada Izvor.

Structurile rutiere adoptate vor fi:

- 20 cm beton de ciment ( BcR 4,5 );

- 20 cm strat de fundatie din piatra sparta;

- 30 cm strat de fundatie de balast;

- Imprejmuire

Imprejmuirea se va realiza din plasa de gard zincata, rigida, cu H = 1.8 m, fixata pe teava dreptunghiulara 50x50x3. Plasa zincata va fi fixata cu sarma de intindere, si va fi prevazuta cu contravantuiri oblice pentru rigidizarea ansamblului. Imprejmuirea va fi prevazuta cu sarma ghimpata in partea superioara, pentru a asigura protectie sporita antiefractie. Lungimea totala a imprejmuirii este de 198 ml.

- Amenajari pentru protectia mediului

Acestea cuprind lucrari de terasamente si aducere a terenului afectat de realizarea lucrarilor de constructii, la forma initiala. Prin caietul de sarcini se va impune constructorului sa realizeze aceste lucrari de imprastiere si nivelare pamant, evacuare deseuri, refacere zone inierbate. Avand in vedere tipul lucrarilor, impactul asupra zonei in care se realizeaza lucrarile de amenajari este redus.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
   – profilul si capacitatile de productie;

– descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

- Nu e cazul, in prezent nu exista activitati de nici o natura pe amplasamentul vizat, terenul fiind in pregatire.

– descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Fluxul tehnologic se prezinta astfel:

Receptia si preconditionarea alunelor:

Receptia materiei prime, alunele recoltate, se realizează in zona de receptie si conditionare primara, respectiv zona platformei acoperite.

O parte din materia primă se depozitează temporar în boxpaleții de pe platforma respectiva, deoarece capacitatea de recoltare este mai mare decât capacitea liniei tehnologice de spălare și uscare.

Alunele sunt descarcate in buncarul de primire prevazut cu elevator cu desprafuitor, și variator de viteză care dozează input-ul de alune (3-5 t/h) în spălător. Rolul acestul elevator cu desprafuitor este de a asigura o precuratire de impuritati mari (frunze, praf, crengute, etc). Spălătorul are o capacitate de lucru de 1,2 t/h, si are rolul de a asigura o curatare temeinica a alunelor, astfel incat acestea sa fie pregatite pentru a intra in fluxul de procesare. Din spălător materia primă ajunge intr-un separator de pietre iar apoi este preluată de o masă de inspecție cu variator de viteză de unde se scot manual corpurile străine rămase în urma proceselor de desprafuire si spalare anterioare.

De pe masa de inspectie alunele ajung intr-un buncar tampon, unde sunt stocate pana ajung la cantitatea aferenta capacitatii maxime a uscatorului. (dat fiind ca uscatorul este un mare consumator de energie, este important ca utilizarea acestuia sa se faca la parametrii maximi, eliminand cat mai mult redundantele si timpii morti, pentru un maxim de eficienta). Astfel, buncarul tampon alimentează un elevator cu cupe care aprovizionează uscătorul care are capacitate de încărcare de 4t/ 8 mc. Perioada de uscare variază în funcție de procentul de umiditate al materiei prime. Uscătorul se descarcă de conținut tot într-un recipient tampon sau in boxpaleți care sunt manipulați cu transpaletul electric până la linia de spargere sau pana la elevatorul de umplere (ambalare) in bigbags.

Alunele ambalate in big-bags sunt depozitate pe paleti in zona specifica din incinta halei. De aici vor fi preluate cu transpalet sau electrostivuitor si introduse in procesul de conditionare si procesare.

Conditionare si procesare

Alimentarea materiei prime în spărgător (50 kg/h) se realizează în cuva proprie. Transportul alunelor sparte se realizează printr-un elevator mobil inspre linia de separare. Separatorul sortează prin suflare resturile de coajă de miezul de alună având o capacitate de 50-200 kg/h. Aceasta linie de separare/sortare este compusă dintr-o cuvă de alimentare vibrantă, o masă de inspecție finală pentru garantarea calității produsului și un utilaj de sortare vibrant cu 4 site de diferite dimensiuni. Sortarea se poate face pe patru categorii de mărime a miezului cu o capacitate de 70-100 kg/h.

Produsele sortate se transportă în boxpaleți cu transpaletul electric la linia de ambalare.

Aprovizionarea liniei de ambalare de produse granulare se face printr-o bandă de alimentare tip Z într-un sistem dozator liniar cu 4 capete. Dozatorul descarcă în mașina de amblat care realizează următoarele operații: formarea pungii, umplerea cu produs și sigilarea finală. Capacitatea de ambalare este de 5-60 pungi/minut în funcție de dimensiunea dorită a ambalajului, volumul maxim fiind  de 3000 ml/ pungă. Produsul ambalat este colectat de pe banda transportoare de produs finit și depozitat în așteptarea comercializării. Masina de ambalare este prevazuta cu comanda numerica si actionare pneumatica, si cu sistem de introducere gaz inert in pachete, pentru prelungirea valabilitatii produsului.

O parte din alunele decorticate sunt transportate inspre echipamentul de producere pasta de alune. Acesta  este un utilaj complex, compact, care asigura intreg fluxul producerii pastei, inclusiv dozarea in recipiente (borcan, caserola, etc). Acest echipament contine un prajitor, linie de racire, linie exfoliere, conveior de sortare, presa, malaxor, extruder si linie de imbuteliere in recipiente de 50 – 150 gr.

Depozitare produs finit

Alunele decorticate ambalate in pungi si/sau caserole sunt asezate în boxpaleți transportati cu transpaletul electric în zona de depozitare. De aici vor fi livrate catre clienti.

Recipientele cu pasta de alune, sunt de asemnea asezte in cutii, stivuite pe paleti, care sunt de asemenea transportati si depozitati in zona de depozitare produs finit, de unde vor fi livrate catre clienti.

Produsul finit se expediază prin ușa de acces de pe fațada principală.

Evacuarea deșeurilor de resturi vegetale se realizează prin ușa de pe fațada principala și se depozitează în containere de colectare selectivă a deșeurilor.

– materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Activitatea de  cultura si intretinere cultura, nu presupune alte materii prime decat fertilizatorii transportati in incinta cu remorci specifice tractate de tractoare;

Utilajele functioneaza cu motoare diesel, astfel incat carburantul va fi asigurat de catre firme specializate, cu rezevoare mobile, pe baza de contract de livrare;

Asigurarea necesarului de apa in scop igienico sanitar se va realiza din forajul propus pe amplasamentul halei, cu H = 14-20m si Dn = 1000mm, echipata cu electropompa cu hidrofor. Reteaua de alimentare cu apa se va realiza cu conducta din PE cu Dn=32mm, in lungime totala de 15 m, pozata ingropat la -0.8m, pe pat de nisip de 10 cm.

Canalizare menajera - apele menajere provenite de la grupurile sociale aferente depozitului de alune se colecteaza printr-o retea interioara de canalizare formata dintr-o conducta din PVC cu Dn= 110 mm si L= 24 ml pana la un bazin vidanjabil, ingropat, cu V= 8 mc. De aici apele menajere vor fi evacuate prin vidanjare de catre SC Compania de Apa Arad SA – sector Seitin cu care firma va incheia un contract de prestari servicii.

Alimentarea depozitului de alune se va asigura dintr-un punct de conexiune prevazut cu contor electric trifazat, alimentat din LEA de joasa tensiune existentă langa proprietate, prin racord de cablu subteran tip CYABY 3x185+95mm, care va alimenta tabloul general TGD. Lungimea racordului electric va fi de 98 m în incintă. Alimentarea de rezerva, daca va fi cazul, se va asigura pentru tabloul TCV din care sunt alimentati consumatorii vitali (iluminat de siguranta, sistem de detectie si semnalizare incendiu, statie pompare apa, etc).

– racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Nu e cazul.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Lucrarile se vor executa strict in perimetrul proprietatii, fara afectarea proprietatilor vecine sau a structurilor naturale adiacente (canale, santuri, etc). O parte din pamantul rezultat in urma sapaturilor va fi distribuit uniform pe suprafata de teren ramasa neafectata de investitie, iar excedentul va fi transportat si depozitat in locatii agreate in prealabil;

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

- Nu e cazul

– resursele naturale folosite in constructie si functionare;

- Se va folosi apa nepotabila din puturile de pe amplasament;

– metode folosite in constructie;

- Constructiile se vor realiza conform normativelor in vigoare, cu respectarea legislatiei si normelor tehnice de executie, protectia muncii, PSI;

– planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

-	Trasare limite de proprietate

-	Poziționare obiecte

-	Săpături

- 	Plantare

-	Montaj imprejmuire

- 	Montaj sistem sustinere si protectie;

-	Rețele interioare și exterioare

- 	Amplasare echipamente

-	Recepționare lucrări

-	P.I.F.

-	Exploatare conform standardelor, urmarire în timp. Realizarea investitiei va atrage dupa sine angajarea unui personal calificat care sa faca posibila functionarea acesteia in parametrii optimi de exploatare

– relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Nu e cazul

– detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:

Nu e cazul

– alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Deseurile sunt de tipul ambalajelor (saci de plastic in care sunt livrate plantele si fertilizatorii, etc), de tip menajer si organice – rezultate in urma taierilor de intretinere si formare a coroanei. Acestea vor fi depozitate intr-o zona marcata corespunzator, in recipiente (containere) separate,  conform principiului separarii deseurilor.

– alte autorizatii cerute pentru proiect. –

Nu este cazul

Localizarea proiectului:
   – distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001:

Investitia nu se afla in zona de incidenta privind evaluarea impactului asupra mediului.

– harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia:

-  categoria actuală de folosință – arabil;

-  categoria planificata: livada

• politici de zonare si de folosire a terenului:

Proiectul de investitii propus este situat in Regiunea de vest, Judetul Arad, pe teritoriul administrativ al comunei Seitin, pe un teren aflat in proprietatea solicitantului.

Suprafata terenului este de 6806 mp, parte dintr-o parcela mai mare in suprafata totala de 67735 mp,  situat in Loc. Seitin, Str. Izvor, nr.81, judetul Arad, inscris in CF 300111 Seitin.

Lotul este plan, nu prezinta declivitati majore si nu se afla in zona montana sau cu alte constrangeri.

Terenul este liber de sarcini.

Din punct de vedere urbanistic, regimul terenului este reglementat conform Certificatului de Urbanism nr 5/20.02.2018, emis de Primaria Seitin, respectiv este incadrat ca zona destinata exploatarilor pomicole, pretabil pentru investitia propusa prin proiect.

• arealele sensibile:

La alegerea amplasamentului s-a luat în considerare distanţa faţă de zona de locuinţe (2600 m), activităţile desfăşurate în vecinătatea proiectului propus (agricultura), arealele sensibile, zone inundabile etc..

• detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:

- Nu e cazul;.

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

În vederea minimizării impactului asupra mediului înconjurăţor a infiintarii plantatiei, NU sunt necesare a fi introduse noţiuni de exploatare referitoare la: trafic, zgomote, mirosuri, poluarea aerului, calitatea apelor, purtătorii de germeni infecţioşi, păstrarea curăţeniei.

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:

- nu este cazul

– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

- Amenajarea acestei plantatii de afini, nu aduce nici un impact negativ asupra mediului inconjurator.

– extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/ habitatelor / speciilor afectate);

- nu e cazul

– magnitudinea si complexitatea impactului;

- nu e cazul

– probabilitatea impactului;

- nu e cazul

– durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- nu e cazul

– masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- nu e cazul

– natura transfrontiera a impactului.

- nu e cazul

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
   1. Protectia calitatii apelor:
   – sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

nu e cazul

– statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute – nu este cazul;

2. Protectia aerului:
   – sursele de poluanti pentru aer, poluanti:

Nu e cazul

– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

Nu este cazul

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: nu e cazul
   – sursele de zgomot si de vibratii;
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

4. Protectia impotriva radiatiilor: nu e cazul
   – sursele de radiatii;
   – amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor.

5. Protectia solului si a subsolului: 
   – sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice:

Materialele si consumabilele utilizate in procesul tehnologic nu constituie surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice.

– lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

nu e cazul;

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: - nu este cazul
   – identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: nu este cazul
   – identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;
   – lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament. 
   – tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate:

- Organice (coji, si alte reziduri organice rezultate in urma  recoltarii) – 2.000 kg pe an;

- Anorganice (resturi menajere, ambalaje de plastic si carton) – 500 kg /an;

– modul de gospodarire a deseurilor.

- Cele organice vor fi depozitate in saci (big bags) si evacuate de catre societati specializate, in vederea transformarii in peleti, brichete, etc.

- Ambalajele si alte deseuri menajere similare vor fi depozitate in containere inchise, amplasate in locatii special amenajate, si evacuate de catre societati specializate de salubritate;

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: nu este cazul
   – substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;
   – modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului: - nu este cazul  
   – dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.) – nu este cazul

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
   – descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Lucrarile de organizare de santier, respectiv executiile se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular si nu vor afecta domeniul public sau privat in zona.

Materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul, etc, se vor putea depozita in incinta proprietatii, in aer liber fara masuri deosebite de protectie.

Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in locuri special amenajate. Ca lucrari necesare organizarii de santier avem:

-	Semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor;

-	Asigurare utilități aferente organizare de santier;

-	Amplasare toalete ecologice;

-	Amenajare sală de ședințe + facilități pentru muncitori (containere)

– localizarea organizarii de santier: - pe amplasament

– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier: nu e cazul, impact minim.

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier:

nu e cazul

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: - nu este cazul

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile: 
   – lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

- Nu e cazul

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale:

- Nu e cazul

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei:

- Nu e cazul

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului:

- Nu e cazul

IX. Anexe - piese desenate 
   1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor
   Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)
   Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)
   2. Schemele-flux pentru:
   – procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de poluare.

Nu e cazul

3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

X. Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata, memoriul va fi completat cu:

a)descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;
b)numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
c)prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;

d)se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;
e)se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;
f)alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata.

Semnatura si stampila

# ÎNTOCMIT,

S.C.  ATHOS CONSULTING S.R.L.