S.C. SLOVAN AGRO L&K S.R.L MEMORIU DE PREZENTARE

DEZVOLTAREA ACTIVITATII S.C. SLOVAN AGRO L&K S.R.L MAI 2018

# I. Denumirea proiectului

“DEZVOLTAREA ACTIVITATII S.C. SLOVAN AGRO L&K S.R.L”

II. Beneficiar

| Sediul social: | Localitatea Nadlac, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 54, Judet Arad |
| --- | --- |
| Număr de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului: | J2/279/28.02.2017 |
| Cod unic de înregistrare: | 37124733 |
| Telefon / Fax: | 0728.618.378 |
| Adresa de email: | alexlestyan@gmail.com |
| Reprezentant legal: | Andrei-Alexandru Lestyan |
| Funcţie: | Administrator |
| Domiciliu: | Localitatea Nadlac, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 54 , Judet Arad |

III. Descrierea proiectului

- Rezumatul proiectului

S.C. SLOVAN AGRO L&K S.R.L isi propune prin prezentul proiect de investiții îmbunătățirea competitivităţii exploatației agricole deținute prin dotarea cu echipamente și utilaje agricole performante în raport cu structura agricolă actuală si prognozata, precum si creșterea valorii adăugate a produselor agricole realizate prin activități de recepție, condiționare, depozitare si procesare a cerealelor, respectiv de creare a unui lanț alimentar integrat prin integrarea producției agricole primare cu procesarea.

Investiția propusa consta in următoarele:

- dotarea cu utilaje si echipamente agricole

Echipamentele agricole propuse pentru achiziție sunt:

| Nr. crt. | Denumire echipament agricol | Numar bucati |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tractor | 1 |
| 2 | Plug | 1 |
| 3 | Semanatoare păioase | 1 |
| 4 | Semantoare prăsitoare | 1 |
| 5 | Combinator | 1 |
| 6 | Incarcator frontal | 1 |

- crearea unei unităţi de fabricare a nutreţurilor combinate

Proiectul implica realizarea următoarelor:

  - construire infrastructura construcții si instalații

    - corp <FNC>, construcție rectangulara cu funcțiunea de fabrica de nutrețuri combinate

  - achiziție utilaje tehnologice:

    - linie fabricație nutrețuri combinate

- crearea unei infrastructuri pentru comercializare produselor. In acest sens este prevăzut in cadrul corpului <FNC> un spațiu distinct “Magazin prezentare si desfacere” cu dotări specifice activității de comercializare, respectiv casa de marcat si cantar electronic.

Amplasamentul proiectului este situat in extravilanul localității Nădlac, județul Arad categoria de folosința arabil si este compus din suprafata de 2.800,00 mp. Imobilul se afla in folosința societatii SLOVAN AGRO L&K SRL. in baza Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 550/23.05.2017.

Accesul principal pe amplasament se va face pe limita de vest, societatea având drept de servitute de trecere prin Actul de constituire a unui drept de servitute de trecere cu încheierea de autentificare nr. 551/23.05.2017.

- Justificarea necesitatii proiectului

Investiţia care face tema prezentei documentaţii are ca obiect de activitate fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă.

Capacitatea de ansamblu de producere a nutreţurilor combinate în instalaţia propusa este 500 kgt/h.

Materii prime și auxiliare

    - Materii prime de bază: 80% din totalul materialelor procesate. Din categoria materiilor de bază fac parte cerealele

    - Materii auxiliare: o reprezintă 20% din totalul materialelor procesate. Din această categorie fac parte plantele oleaginoase si proteoleice in forma bruta sau sroturi, macroingrediente si microingrediente (sare, carbonat de calciu, bicarbonat de sodiu) si vitamine sub forma de premixuri.

Produse finite sunt diverse reţete de nutreţuri combinate utilizate în ferme.

Procesul tehnologic presupune următoarele etape:

- descărcarea diverselor tipuri de cereale in buncăre pentru depozitarea cerealelor de măcinat înainte de măcinat. Descărcarea se realizează direct din mijlocul de transport cu ajutorului unui șnec mobil prevăzut cu cuva de recepție fie cu ajutorul unui incarcator frontal.

- măcinarea cerealelor într-o moara prin tubulatura de aspirație. Dupa măcinarea fiecarui tip de materie prima, făinurile sunt transferate in amestecător.

- amestecarea produselor măcinate cu micro-elemente se realizaeaza in amestecător, obținându-se  nutreţuri de o calitate superioara

In funcţie de reţeta dorita, prin setarea de la sistemul de cantarire, prevazut cu doze tensiometrice, o anumita cantitate de faina din fiecare cereala este descarcata in amestecător. Sistemul de cantarire este prevazut cu avertizare sonora si este prevăzut cu memorie pentru memorarea rețetelor.

După terminarea fazei de amestecare si omogenizare urmează faza de însăcuire. Din amestecător, prin intermediul unui transportor melcat inclinat nutrețul combinat este descarcat in saci de 10-50 kg. Sacii sunt asezati pe o platforma de cantarit cu o capacitate de pana la 60 kg. Sistemul de insacuire este semiautomat, controlul snecului realizându-se cu o pedala electrica. Odată umplut un sac, acesta este cusut cu ajutorul unei masini de cusut saci portabile, ulterior fiind transferați in depozit.

Valorificarea produsului se realizează prin Magazinul de prezentare si desfacere atat la saci cat si vrac prin cantarire in magazin.

Principalele obiecte de construcție propuse sunt:

| FNC | Dimensiuni maxime construcție: 18,00 x 6,50m Construcție rectangulara, formata din 5 travee egale cu lungimi de 3,30m si 1 deschidere de 6,00m Regimul de înălțime proiectat este parter Sc = Sd = 117,00mp Su = 94,42mp V = | 410,00 mc H max = +5,00m (fata de cota +0,00) Cota +0,00 +0,20m fata de cota terenului amenajat CTA |
| --- | --- | --- |
| Platforme carosabile |
| Platforme carosabile Alei pietonale | S platforme carosabile S alei 300,00 mp 57,50 mp 11488.75 mp S platforme 11488.75 mp S platforme 11488.75 mp |
| Rețele exterioare |
| Rețea de alimentare cu apa |
| Rețea de canalizare |
| Rețea de alimentare cu energie electrica |
| Rețea de alimentare cu energie electrica |

Conform legii nr. 481/2004 si a hotararii nr. 37 din 12/ianuarie/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda, proiectul nu se incadreaza in categoriile de constructii la care realizarea adaposturilor este obligatorie.

|  | SITUATIA EXISTENTA | SITUATIA PROPUSA PRIN PROIECT | SITUATIA IN URMA REALIZARII INVESTITIEI |
| --- | --- | --- | --- |
| S teren | 2.800 mp |
| Sc | - | 117,00 | 117,00 mp |
| Sd | - | 117,00 | 117,00 mp |
| POT | - | POT | 4,17% |
| CUT | - | CUT | 0,04 |
| Platforme carosabile | - | 300,00 mp | 300,00 mp |
| Alei pietonale | - | 57,50 mp | 57,50 mp |

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construită | Suprafaţa desfășurată |
| FNC | 117,00 mp | 117,00 mp |

Pe amplasamentul investitiei se va pozitiona o constructie rectangulara, cu functiunea de FNC, avand dimensiunile maxime 18,00m x 6,50m.

Regimul de inaltime este parter.

| Suprafata construita | 117,00mp |
| --- | --- |
| Suprafata desfasurata | 117,00mp |
| Suprafata utila | 94,42mp |
| Volum | 410,00 mc |
| Inaltime maxima | +5,00m (fata de cota +0,00) |
| Cota +0,00 | +0,20 m fata de cota terenului amenajat CTA |

Structura funcționala a clădirii microFNC-ului este:

| Spațiu productie | 54,72mp |
| --- | --- |
| Hol | 4,08mp |
| Depozit | 10,40mp |
| Grup Sanitar | 2,76mp |
| Acces/ Vestiar | 2,76mp |
| Birou sef FNC | 9,85mp |
| Magazin prezentare si desfacere | 9,85mp |

Pentru stabilirea sistemului constructiva a FNC-ului, a fost propusa pentru realizare o structura constructiva ce presupune o construcție din zidarie cu stalpi si grinzi din beton armat, acoperita cu invelitoare tip terasa, tamplarie PVC.

Fundatiile structurii vor fi continue tip talpa din beton simplu si grinda de beton armat.

Astfel:

- Structura constructiva

- Fundatiile structurii sunt fundatii continue din beton armat, pozate pe un strat din beton simplu de egalizare.

Materialele prevazute:

- beton de clasa C8/ 10 pentru egalizare;

- beton de clasa C16/ 20;

- armaturi din otel OB 37/ PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/ A–S 32.5R.

- Suprastructura este o structura din beton armat alcatuita din stalpi, grinzi si planseu din beton armat,  cu invelitoare tip terasa.

Materialele prevazute:

- beton armat C20/25.

- armaturi din otel OB 37/ PC52/ Bst500S;

- tipul de ciment: CEM II/ A–S 32.5R

- Închideri si compartimentari

Inchiderile si compartimentarile sunt din zidarie de BCA cu grosimea de 30cm pentru inchiderile exterioare si 15cm pentru compartimentari.

Zidurile exterioare vor fi termoizolate cu placi din polistiren

Invelitoarea este tip terasa, alcatuita din placa de beton armat si straturile superioare specifice tipului de invelitoare ales.

Materialele prevazute:

- Zidarie caramida 30cm;

- Zidarie caramida 15cm;

- Termoizolatii.

- Finisaje:

Finisaje interioare. Vor fi realizate: pardoseli din ciment sclivisit in zona de producte si de depozitare, placari cu placi ceramice tip gresie in birou sef FNC, magazin prezentare si desfacere, vestiar si grup sanitar; tencuieli si vopsitorii cu vopsea pe baza de apa, placare cu faianta in grupul sanitar, tâmplărie PVC si geam termopan;

Materialele prevazute:

- placari gresie portelanata;

- placari faianta;

- ciment sclivisit;

- tencuieli;

Finisaje exterioare: vor fi realizate termoizolatii la inchiderile exterioare, se va folosi termoizolatie din polistiren extrudat de 5-10 cm, iar sub placa de la parter, de asemenea, se va folosi polistiren extrudat de 5 cm. Finisaj cu tencuiala tip similipiatra la soclu. Fatadele vor fi tencuite cu tencuiala de exterior si finisate cu vopsitorii lavabile de exterior. Tâmplărie PVC si geam termopan.

Materialele prevazute:

- tamplarie PVC;

- Instalatii:

In vederea unei bune functionari a functiunii propuse vor fi prevazute instalatii sanitare, termice si electrice.

- Informatii generale privind tehnologia de executie a lucrarilor:

- Fundatii:

Informatii generale privind tehnologia de executie a lucrarilor de beton:

Fundatiile se executa in terenul bun de fundare, la cotele prevazute prin proiect si cu o incastrare minima de 20 cm in acest strat.

Lucrari pregatitoare:

- curatirea si nivelarea amplasamentului, trasarea axelor constructiilor si stabilirea cotei  ( 0.00;

- devierea sau dezafectarea rețelelor din amplasament (ingropate si aeriene).

Sapaturile pentru fundatii vor incepe dupa verificarea trasarii si intocmirea procesului verbal respectiv:

- sapatura generala se executa cu taluzele si banchetele necesare, la cotele si dimensiunile din proiect;

- receptia terenului si a sapaturilor cu intocmirea procesului verbal pentru lucrari ce devin ascuse.

Executarea cofrajelor pentru fundatii:

Se executa dupa turnarea betonului in santurile sapate pentru fundatiile si receptionarea acestor lucrari.

Principalele operatiuni:

- trasarea pozitiei cofrajului cu ajutorul sarmelor intinse intre reperele materializate la trasarea sapaturilor;

- cofrajele si sprijinirile lor se vor confectiona din lemn si vor fi dimensionate conform prevederilor normativului NE 012/1-2007;

- inainte de montare, panourile de cofraj vor fi curatate si unse;

- dupa montare, va fi verificata pozitia si se va executa incheierea definitiva, sprijinirea si etansarea.

Armarea fundatiilor va fi realizata respectand proiectul si prescriptiile din punct de vedere al pozitiei, formei, diametrului, lungimii, distantelor, etc .

Se respecta stratul de  acoperire a armaturilor cu beton, prevazut in proiect si prescriptii.

Turnarea betonului simplu si a betonului armat pentru fundatii:

Se vor respecta prevederile normativelor in vigoare, avand caracteristicile si calitatea prevazute in proiect.

La executarea fundatiilor din beton vor fi avute in vedere urmatoarele:

- se executa controlul sapaturii si al cofrajelor conform celor expuse anterior;

- se verifica calitatea materialelor ce urmeaza a fi introduse in lucrare, care vor corespunde indicatiilor din proiect si prescriptiilor din standardele, normativele si normele de fabricatie in vigoare;

- fundatia se va executa pe cat posibil fara intrerupere pe distanta dintre 2 rosturi de tasare. In cazul cand aceasta conditie nu poate fi respectata se vor prevede “rosturi de lucru“ in conditiile prevazute de NE 012/1-2007.

Se fac urmatoarele precizari:

- nu se admit rosturi de lucru in fundatiile evazate;

- reluarea turnarii se face dupa pregatirea suprafetei rosturilor: curatire, spalare cu apa;

- turnarea benzilor de fundatie se va face in straturi orizontale de 30 - 50 cm si numai inainte de inceperea prizei betonului din stratul inferior.

- Decofrarea fundatiilor se face la peste 2 zile de la turnare (tinand cont de temperatura: peste 5(C si ciment utilizat: Pa 35 ).

- Suprastructura

Elevații peste cota ±0.00

Cofrajele se execută din panouri din placaj pe schelet de cherestea, panouri de cofraje plane metalice si completări cu scândură si dulapi.

Panourile vor fi proiectate corespunzător ca dimensiuni si rezistentă în cadrul proiectului tehnologic si vor fi montate respectând prevederile normativelor NE 012/1-2007, cu următoarele precizări:

- forma si dimensiunea elementului de beton proiectat se obțin pe baza unei trasări de poziție a cofrajului;

- obținerea unei suprafețe plane si verticale cu ajutorul tălpilor de rezemare, distanțiere, proptele;

- după verificarea poziției cofrajelor si introducerea armăturilor se execută curățirea si ungerea, legarea si sprijinirea definitivă, etanșarea rosturilor;

- montarea podinei de lucru si a parapetului (pentru înălțimi mai mari de 1.5 m).

Montarea armăturii din elevații se execută la poziția si dimensiunile prevăzute în proiect cu următoarele precizări:

- otelul va avea calitatea si fasonarea prevăzute în proiect si prescripții;

- barele vor fi montate în elementul de beton armat sub formă de carcase pentru stâlpi si bare legate pentru armarea din câmp;

- poziția barelor în cadrul carcasei si a plasei se asigură prin legare cu sarma, agrafe si distanțiere;

- se va acorda deosebită atenție poziției mustăților pentru stâlpii de la parter;

- după verificarea armăturii se va închide cofrajul si se pregătește pentru turnarea betonului.

Turnarea betonului se execută după verificarea cofrajului si armării elementelor si încheierea proceselor verbale de lucrări ce devin ascunse.

La turnarea betonului se vor respecta următoarele  reguli:

- cofrajele vor fi udate cu apã de 2 - 3 ori si imediat  înainte de turnarea betonului;

- se organizează transportul betonului până la locul de turnare cu mijloacele  corespunzătoare (bene, pompe, jgheaburi);

- se controlează calitatea betonului proaspăt;

- înălţimea de cădere liberă a betonului va fi mai mică de 3 m;

- nu admite deformarea sau deplasarea cofrajelor si armăturilor în timpul turnării;

- circulația muncitorilor si utilajelor în timpul betonării se face numai pe podini de lucru;

- se va urmări înglobarea completă în beton a armăturilor si compactarea acesteia cu vibratorul, ajutat de șipci si vergele din otel;

- betonarea se face continuu pana la rosturile de lucru prevăzute în proiect si în normativul  NE 012/1-2007.

- Închideri si compartimentări

Informatii generale privind tehnologia de executie a inchiderilor exterioare:

-zidurile exterioare (30cm) vor fi din zidarie BCA;

-compartimentări: zidurile interioare (15cm) vor fi din zidarie BCA;

Executia zidariei:

Lucrările de zidărie se vor efectua înaintea lucrărilor de pardoseli si de tencuirea tavanelor.

Ancorarea zidariei de structura cladirii (stalpi, diafragme) se face cu mustatile din otel beton prevazute in structura si/sau in zidarie, sau agrafe fixate cu bolturi impuscate sau forate.

Legatura zidariei cu structura se face prin aplicarea unui sprit de mortar de ciment si rostul intre zidarie si structura se umple complet cu mortar.

Barele de armatura prevazute in zidarie sc vor pozitiona corect, iar grosimea rostului de mortar va acoperi corespunzator barele de armatura.

La executia zidariilor se vor respecta abaterile maxime admisibile.

Alte prescriptii:

- zidaria se incepe de la colturi

- intreruperile se lasa sub forma de trepte

- la intreruperea lucrului nu este permisa asternerea mortarului peste ultimul strat de blocuri

Termoizolatii

Sistemul de izolare termica si finisare a fatadelor trebuie ales ca sa corespunda din punct de vedere al protectiei termice, acustice, incendii si la intemperii.

Faza executie

Placile termoizolante se fixeaza cu adeziv si dibluri.

Prima etapa este de aplicare a masei de spaclu adeziv in benzi, pentru a putea fixa plasa din fibre de sticla. Plasele se suprapun una peste alta pe o latime de 10 cm. Dupa aceasta se aplica umed pe umed pana cand spaclul adeziv inca nu s-a uscat. masa de spaclu de fixare care trebuie sa acopere plasa. Plasa nu trebuie sa se mai vada. Grosimea acestui strat este de cca. 3 mm.

Colturile se protejeaza cu plasa speciala de colt. Masa de spaclu se va aplica prin presare puternica pentru a nu se realiza o acoperire prea groasa.

In zona golurilor din fatada (ferestre, usi) este necesara o intarire suplimentara a coltului. Suprapunerea se face intre glaf si buiandrug cu o plasa de vinclu.

In zone supuse loviturilor (socluri) armatura uzuala poate fi intarita cu plase blindate, care insa nu se mai suprapun.

Se aplica masa de spaclu adeziv de cca. 2 mm grosime, se monteaza plasa blindata. Apoi se aplica masa de spaclu prin presare foarte puternica. Urmeaza armarea pe toata suprafata cu plasa din fibra de sticla, care se monteaza cu suprapunere si acoperirea ei cu masa de spaclu.

Glafurile de ferestre se vor alege cu latime in asa fel incat marginea de scurgere sa fie iesita in afara cu 3- 4 cm fata de noua suprafata.

Rosturile de dilatare ale cladirii se vor evidentia din stratul termoizolant prin executarea unui sant uniform de cca. 15 mm. Pe marginile rostului si de ambele parti ale acestuia, pe o distanta de cca. 20 cm latime, se aplica o masa de spaclu. Se introduce in rost banda de rost se aseaza plasa de colt, cu rigidizarea din sine de PVC pe patul de masa de spaclu si se spacluieste. Profilele se aseaza de jos in sus, suprapunandu-se pe o  distanta de cca. 2 cm pentru a asigura eliminarea completa a apei.

Inaintea unei noi prelucrari, stratul de masa de spaclu va sta la uscat minimum 7 zile.

Grundul se da pe masa de spaclu bine uscata. Grundul poate fi aplicat cu bidineaua sau cu trafaletele. Trebuie lucrat uniform si fara intreruperi. Timpul de uscare este de minim 24 de ore.

Tencuiala se da dupa uscarea grundului. Se aplica cu un dreptar de otel inoxidabil. Pentru o tencuiala periata, imediat dupa intinderea tencuielii pe perete se va peria rotund cu peria din material plastic, uniform si fara intrupere.

Grosimea tencuielii este de 3 mm.

- Finisaje

Informatii generale privind tehnologia de executie a finisajelor interioare:

Placari faianta/ gresie

Operatiuni pregatitoare

Inainte de începerea operatiunilor de placare cu placi de faiantă sau gresie, se vor fi executat celelalte lucrări de finisaj dupa cum urmeaza:

1.	Invelitoarea cladirii, cu executarea scurgerilor în solutia definitiva, astfel încât suprafetele pe care se executa placarea sa fie ferite de actiunea precipitatiilor atmosferice;

2.	Montarea tocurilor la ferestre si a tocurilor si captuselilor la usi, în afara pervazurilor care se vor monta dupa executarea placajelor.

3.	Tencuirea tavanelor si a suprafetelor care nu se placheaza, în încaperile unde se vor executa placaje.

4.	Montarea conductelor sanitare, electrice, de încalzire, îngropate sub placaj si probarea acestora sub presiune.

5.	Montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare, eventualele gauri ulterioare urmând a fi date numai cu burghiul.

6.	Executarea pardoselilor reci (mozaic turnat, plăci mozaicate, placi de gresie, marmură, etc.).

Aplicarea placilor de faiantă sau gresie se va face numai pe suprafete uscate, pregatite în prealabil si care se înscriu în abateri de la planeitate cuprinse între 3 mm/m pe verticala si 2 mm/m pe orizontala.

Eventualele neregularitati locale nu vor depasi 10 mm (umflaturi sau adâncituri).

Inainte de începerea lucrarilor de placare se vor executa urmatoarele operatiuni:

- îndepartarea eventualelor resturi de mortar, praf, pete de grăsime, etc.

- rosturile zidariei (orizontale si verticale) trebuie sa se curete bine pe o adâncime de cca 1 cm, pentru ca mortarul de fixare sa adere cât mai bine pe aceste suprafete.

- pe suprafetele de beton turnat monolit sau pe suprafetele de beton ale panourilor mari se va aplica un sprit, pentru obtinerea unei mai mari rugozitati, necesara aderarii mortarului de fixare a placilor.

Generalitati

Nu se vor executa placaje în zone unde temperatura este sub +5°C.

Se va avea grija sa se evite evaporarea rapida a apei din patul de mortar.

Patul de mortar nu se va aplica mult înainte de asezarea placilor de faianta sau gresie si în nici un caz  placile nu se vor aplica pe mortarul uscat.

Se va evita pe cât posibil taierea placilor, astfel încât printr-o asezare corecta a acestora, placile care vor trebui sa fie tăiate sa nu fie mai mici de jumatate de placa.

Rosturile între plăci vor fi realizate în continuitate, atât pe verticală cât si pe orizontalä si vor avea aceeasi dimensiune - cca. 2 mm - pe ambele directii. Abaterile admise pentru suprafetele finisate vor fi de +/- 2 mm sub dreptarul de 1,20 m lungime.

Trasarea suprafetelor pentru placare

Trasarea suprafetelor care urmeaza a se placa se va face atât fată de onizontala cât si fată de verticală.

Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m lungime si cu ajutorul repenelor alcatuite din bucati de faianta sau gresie fixate provizoriu cu mortar de ipsos pe suprafata respectiva a tencuielii, în imediata vecinătate a suprafetei care se placheaza.

Executia lucrarilor de placare

Dupa terminarea operatiilor de trasare se poate trece la executarea aplicarii placajului în urmatoarea succesiune de operatii.

Pentru pereti din beton (panouri prefabricate sau turnate monolit):

  - aplicarea spritului de mortar-ciment-nisip cu consistenta fluida (10-12 cm) pe toata înăltimea peretelui si driscuirea sa de la tavan pâna la linia despartitoare a zonei ce se placheaza;

  - aplicarea grundului de mortar de ciment-nisip cu consistenta mai mare (6 cm) pe zona ce se plachează;

  - aplicarea pastei adezive si a placajului;

  - executarea scafei de racordare;

  - aplicarea gletului pe zona superioara a peretelui;

  - aplicarea vopselei de ulei.

Pe pereti din zidarie de caramida sau blocuri din beton:

  - aplicarea spritului, grundului si tinciului pe suprafata ce ramâne tencuita;

  - aplicarea spritului din mortar de ciment-nisip si grundului din mortar de ciment- nisip pe suprafata ce urmeaza a fi placata:

  - executarea placajului.

Nu se vor folosi pentru placare placile ude.

Asezarea plăcilor va începe de la nivelul pardoselii, având grija sa corespunda rosturile pardoselii în cele ale placajului dacă nu se specifica altfel si corelându-se placajul (reglat perfect la orizontala) cu pardoseala al cărei nivel poate fi înclinat.

Montarea placilor se va face prin aplicarea cu mistria pe dosul placii a mortarului

sau a pastei adezive, dupa caz si aplicarea placilor prin apasare pe stratul suport. Dupa asezarea fiecarui rând de plăci se va curata mortarul în surplus si se va turna, în golurile ramase în spatele placilor, lapte de ciment.

Se controlează de fiecare data cu dreptarul.

Rostuirea

Dupa cca. 5-6 ore de la terminarea executarii placajului, rosturile dintre placi se vor curata prin frecare. Dupa această operatie, rosturile se vor umple cu pasta de ciment alb, daca nu se specifica altfel, la un interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executarii placajului pe întreaga suprafata din încaperea respectiva.

In timpul sezonului calduros, suprafetele expuse la soare vor fi acoperite cu foi de pânza de sac în fâsii sau foi care timp de 2 zile vor fi în permanenta umezite.

Pardoseli din ciment sclivisit

Se pozeaza pe strat suport din beton simplu sau armat.

Imbracamintile din ciment sclivisit se vor executa plane, orizontale sau cu pante spre gurile de scurgere sau rigole, cu pante de 0,5-1,0 %.

Mortarul se intinde si niveleaza prin batere cu mistria, dupa care se presara ciment si se netezeste cu drisca metalica pana la obtinerea unei suprafete netede si lucioase.

Dupa sclivisire pardoseala se roleaza cu ruloul metalic cu dinti.

Pardoseala de protejeaza 5-6 zile de la executie, de soare si curenti de aer.

Scafele se executa identic si concomitent cu pardoselile, folosind sabloane din sipci de 8 mm grosime.

In zonele scafei, inainte de executarea pardoselii se indeparteaza tencuiala peretilor si se inlocuieste cu mortar de ciment dozaj 400 kg ciment la m3 nisip, a carui fata se cresteaza cu mistria dupa intarire.

Se vor executa verificari de calitate, comune tuturor tipurilor de pardoseli, cum sunt:

- aspectul si starea generala;

- elemente geometrice (grosime, planeitate, pante);

- fixarea imbracamintii pe stratul suport;

- rosturile;

- racordarile cu alte elemente de constructii sau instalatii;

- corespondenta cu proiectul.

Tencuieli

Executarea tencuielilor se va face tinand cont de normativele specifice acestei categorii de lucrari si de prescriptiile tehnice in vigoare.

Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli:

- Se verifica terminarea lucrarilor care, efectuate ulterior, ar putea provoca deteriorarea tencuielilor (montarea tamplariilor, pozarea conductelor de instalatii pentru alimentarea cu apa si pentru incalzire, pozarea conductorilor si celorlalte elemente ale instalatiilor electrice si altele).

Anterior executării tencuielilor se va efectua contolul si pregatirea stratului suport. Principalele operațiuni care trebuie efectuate sunt urmatoarele:

- zidurile din caramida vor avea consumat timpul necesar tasarii pana la intarirea completa a mortarului (2-3 saptamani);

- elementele de beton vor fi uscate;

- se controleaza rigiditatea lor, planeitatea, verticalitatea, cu incadrare in limitele de abateri acceptate in prescriptiile tehnice corespunzatoare;

- rosturile zidariei de caramida, in zonele mai putin adanci de 3-4 mm, se vor curata, iar fetele de beton prea netede se vor aduce in stare rugoasa pentru asigurarea aderentei.

Executarea tencuielilor:

- Executarea amorsarii: Suprafetele de tencuit, verificate, curatate si trasate vor fi stropite cu apa dupa care se aplica prin stropire un sprit de 1-3 mm grosime;

- Executarea grundului: Grundul (15-20 mm) se aplica peste sprit, intr-una sau doua reprize, la o ora dupa aplicarea spritului pe zidarie de caramida si 24 ore pe beton.Grundul se aplica manual sau mecanizat, presupunand operatiunile de aplicare in unul sau doua straturi pana la fata martorilor orizontali sau verticali si operatiunea de nivelare cu dreptare care aluneca pe martori (fasii de tencuiala sau repere metalice);

- Executarea stratului vizibil: Grosimea stratului de tinci este de minimum 2-5 mm si are diferite moduri de aplicare in functie de tipul de finisaj si de materialele utilizate pentru acestea.In lucrare se gasesc astfel, tencuieli cu suprafetele driscuite, gletuite sau decorative din materiale speciale ca: praf de piatra, mozaic de marmura, cu sau fara coloranti;

Tencuielile interioare vor fi gletuite cu glet de ipsos in incapeile si zonele indicate in proiect. Acestea se vor executa cu respectarea prescriptiilor de preparare a materialelor si de aplicare a lor cuprinsa in normativele si instructiunile precizate.

Informatii generale privind tehnologia de executie a finisajelor exterioare:

Tamplarie:

Montajul se va face de catre firme specializate agreate de furnizorul si executantul sistemului (furniturii).

La terminarea lucrarilor usile se curata la interior si la exterior cu agentul de curatire indicat in scris de firma producatoare, in functie de tipul finisajului.

Se interzice folosirea substantelor abrazive de curatire.

Lucrarile de tamplarii de PVC se vor executa numai in urmatoarele conditii climaterice:

- iarna, la temperaturi de minim + 10 grd. C;

- vara intre +10 si +30 grd. C, umiditate 65%.

Lucrarile de tamplarii de PVC nu se vor executa pe ploaie, soare direct sau vant puternic.

Daca nu se precizeaza altfel, elementele din PVC vor fi montate in stare completa.

Izolarea intre rama de PVC si constructie, precum si intre elemente si ramele oarbe, sau elemente si constructie, trebuie sa respecte cerintele legate de izolare hidro, termo, fonica, etc.

Materialele izolatoare din zona prinderilor la perete nu trebuie sa intre in contact cu atmosfera interioara sau exterioara a cladirii. Daca acest lucru nu este posibil atunci acestea vor fi prevazute cu bariera de vapori.

Legaturile elementelor de tamplarie sau fatada la constructie precum si imbinarile intre profile vor fi astfel concepute si realizate astfel incat sa se minimizeze cantitatea de aer infiltrat.

Utilizarea izolantilor injectabili se va reduce la minim.

Utilizarea garniturilor elastice din material poros imbracat in rasina, este permisa doar unde exista necesitatea unei compresiuni de circa 25% din volum.

Se va verifica:

- corespondenta cu proiectul si detaliile respective;

- functionarea cu usurinta a canatelor si a feroneriei;

- functionarea corecta a dispozitivului automat de inchidere, daca este cazul;

- asamblarea elementelor componente prin suduri polizate (nu se admit cordoane de sudura neuniforma, cu scurgeri de material sau gauri produse prin arderea pieselor);

- prinderea tamplariei de inchideri sau elementele suprastructurii;

- modul in care s-au realizat montarile garniturilor de cauciuc.

- Instalatii:

Alimentarea cu apa rece se va face de la reteaua edilitara prezenta in zona, situata pe strada Răsăritului, pe latura de vest a amplasamentului. Pentru racordare, societatea dispune de servitute de trecere pentru utilitati si drept de racordare la utilitati instituit prin Actul de constituire a unui drept de servitute cu încheierea de autentificare nr. 551/23.05.2017 respectiv Actul adițional la acesta cu încheierea nr. 397/15.06.2017.

Producerea apei calde se va realiza cu o centrala termica electrica.

Calculul instalaţiei de distribuţie a apei reci s-a făcut in conformitate cu prevederile STAS 1478-90 si SR 1343-1/2006.

Distribuţia apei reci si apei calde de consum s-a prevăzut cu conducte de distribuţie orizontale si coloane verticale, care se vor executa din ţevi de PPR si vor fi izolate termic.

S-au prevăzut armaturi de închidere, golire si siguranţa in conformitate cu normele in vigoare si anume:

- robinete de închidere sferica, cu secţiunea de trecere totala, cu mufe si racord olandez, Pn 10 bari, pe plecările principale si pe coloane;

- robinete de golire, cu dop si racord portfurtun, după robinetele de închidere, in punctele cele mai coborâte ale instalaţiei;

- robinete de reglaj, colţari, cu ventil sferic, la obiectele sanitare.

Conductele de distribuţie si coloanele de alimentare cu apa rece, montate aparent sau in ghene închise, se vor izola anticondens, cu placi izolante.

Instalaţia interioara de canalizare se va realiza astfel:

- instalaţiile gravitaţionale de colectare ape menajere, a scurgerilor, se vor realiza din polipropilena ignifuga pentru canalizare, se vor directiona catre bazinul vidanjabil propus prin proiect;

- racordurile exterioare de canalizare gravitaţionala se vor executa cu tubulatura si piese speciale din tuburi de PVC-KG;

- jgheaburile si burlanele de colectare a apelor pluviale de pe suprafata invelitorii vor fi executate din tubulatura din tabla îmbinate mecanic care sa reziste la presiunea coloanei de apa si vor fi prevăzute conform proiectului cu:

    - piese de curăţire, in locurile indicate;

    - piese pentru preluarea dilatărilor;

    - puncte fixe, puncte glisante, executate conf. tehnologiei furnizorului.

Instalaţii termice si ventilatie:

Pentru realizarea, în sezonul rece, a condiţiilor de microclimat, necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii din clădire, precum si pentru prepararea apei calde menajere necesare in instalaţiile sanitare, se propun instalaţii de încălzire centrală, compuse dintr-o centrala termica electrica, corpuri de încălzire statice-radiatoare din oţel, conducte de distribuţie a agentului termic din ţeava de polipropilena pp-r, armături de reglaj, aerisire şi golire, aparate de măsura si control.

Distribuţia agentului termic-apă caldă la radiatoare se va face prin intermediul conductelor de distribuţie tur-retur pozate îngropat în zidărie. Toate conductele vor fi izolate termic.

Tehnologia de execuţie a instalaţiei cu conducte tip PP-R va respecta indicaţiile furnizorului acestora.

In punctele cele mai înalte ale instalaţiilor s-au prevăzut dezaeratoare automate iar in punctele cele mai joase ale instalaţiei se vor monta robinete de golire.

Robinetele din instalaţie vor fi robinete de închidere din alamă, de tip cu sferă.

Corpurile de încălzire vor fi prevăzute cu robinete cu cap termostatic.

Pentru evacuarea mirosurilor privenite din bai se propun ventilatoare actionate de la intrerupatorul de lumina.

Instalaţii electrice:

Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din clădire s-au prevăzut instalaţii electrice compuse din:

- corpuri de iluminat echipate cu lămpi economice;

- prize bipolare cu contact de protecţie pentru racordarea aparaturii de calcul si pentru utilizări generale;

- prize tripolare pentru consumatorii de forţa;

- circuite electrice de iluminat;

- tablouri electrice;

- aparataj de comutaţie.

Clădirea va fi prevăzuta cu instalaţii de iluminat normal. Acestea se vor realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi economice cu grade diferite de protecţie, în funcţie de destinaţia încăperilor.

Prizele vor fi cu contact de protecţie si se vor monta la înălţimea de h=0,4m, iar pentru centrala termica prizele se vor monta la h=1,5m de la pardoseala finita.

Alimentarea centralei termice se va face cu cablu CYYF 3x6mmp, din tabloul TG.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se va realiza de la tabloul  electric. Alimentarea cu energie electrică a tabloului TG se va face de la FDCP existent pe drumul de pe latura de est a amplasamentului cu cablu de energie, din aluminiu, tip ACYABY-F protejat în ţevi metalice la intrarea in clădire.

Protecţia împotriva atingerilor in directe se va face prin legare la conductorul de nul de protecţie a prizelor bipolare cu contact de protecţie, a carcaselor metalice ale corpurilor de iluminat şi a tuturor echipamentelor.

Se va prevedea instalaţie de paratrăsnet. In conformitate cu prevederile din normativul I7-2011, instalaţia de paratrăsnet se compune din:

- elemente de captare din bandă OLZn 25x4 mm, dispuse sub forma de reţea pe acoperiş;

- conductoare de coborâre din bandă OLZn40x4 mm

- conductoare de legare la priza de pământ din bandă OLZn40x4 mm

- piese de separaţie

Conductoarele de coborâre şi cele de legare la priza de pământ se execută din bandă de oţel zincată.

Conductoarele de coborâre se montează vertical, pe pereţii exteriori ai clădirii.

Fiecare conductor de coborâre este prevăzut cu piesă de separaţie, la locul de racordare cu conductorul de legare la priza de pământ.

Piesele de separaţie se amplasează pe pereţii exteriori ai clădirii, în cutii din tablă amplasate la înălţimea de 1,5 m de la nivelul solului, pentru a permite efectuarea măsurătorilor.

Pentru protecţia împotriva deteriorărilor mecanice, conductoarele de legare la priza de pământ se protejează cu oţel cornier 40x40x4 mm, pe o porţiune de 1,5 m deasupra solului şi de 0,3 m sub nivelul acestuia.

Întreaga instalaţie situată deasupra solului, se protejează prin grunduire cu vopsea de minimum de plumb şi vopsire cu două straturi de vopsea rezistentă la intemperii.

Conductoarele de legare la priza de pământ montate îngropat în pământ, se vopsesc cu emulsie de bitum.

Priza de pământ este constituită din electrozi verticali din OLZn şi platbanda OLZn, îngropaţi în pământ.

Electrozii verticali se vor îngloba în bentonită pentru îmbunătăţirea rezistivităţii solului.

Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va avea valoarea sub 1(, deoarece priza este comună pentru instalaţia de paratrăsnet şi instalaţia electrică.

Exploatarea obiectelor si urmarirea in timp se va realiza conform normativului P130-1999 si consta in “Urmarirea curenta a comportarii constructiilor”.

Urmarirea curenta se va planifica de catre beneficiar (utilizator) la urmatoarele intervale de timp:

- din 3 in 3 luni in primul an de functionare;

- anual pe intreaga perioada de exploatare;

- imediat, in cazul semnalizării unor neajunsuri in exploatare sau a unor defecțiuni evidente;

- imediat, in urma producerii unor evenimente neprevăzute (cutremure, inundații, furtuni, alunecări de teren, incendii, explozii, contaminări ale mediului etc).

| Denumire | Propus |
| --- | --- |
|  | Suprafaţa construită | Suprafaţa desfășurată |
| 2. | Platforme carosabile si alei |  |  |
|  | Platforme carosabile | 300,00 mp | 300,00 mp |
|  | Alei pietonale | 57,50 mp | 57,50 mp |

Platformele carosabile propuse pentru circulatiile din incinta vor avea acces principal prin prprietatea aflata pe latura de vest a amplasamentului, din strada Rasaritului. Pentru trecerea prin proprietatea invecinata pe latura de vest societatea detine drept de servitute de trecere instituita prin Actul de constituire a unui drept de servitute de trecere cu incheierea de autentificare nr. 551/23.05.2017

| Platforma carosabila macadam | 300,00 mp |
| --- | --- |

Structura constructiva

Alegerea structurii rutiere s-a făcut ținând seama de Normativul privind alcătuirea structurilor rutiere rigide NP 081/2002 si a structurilor rutiere flexibile pentru străzi NP 116/ 2005; a normativului AND 177/ 2001, STAS 1709/ 1990.

Structura rutiera propusa pentru drumul de acces si parcare este:

- macadam simplu

- strat de piatra sparta

- strat de balast

- strat de nisip.

Pentru realizarea platformelor, se propun următoarele operații tehnologice:

- sapatura/umplutura pana la cota de fundare a structurii rutiere;

- executie strat de nisip;

- realizare strat de balast;

- realizare strat de piatra sparta;

- montare borduri 20x25 cm;

- executie strat de macadam simplu;

Structura rutiera pentru trotuare este urmatoarea:

- 10 cm fundatie de balast;

- 10 cm strat de beton de ciment C12/15;

Pentru realizarea trotuarelor se propun urmatoarele operatii tehnologice:

- sapatura pana la cota de fundare a structurii rutiere;

- executie strat de balast, 10 cm grosime;

- montarea bordurilor 10x15 cm;

- realizare îmbrăcăminte din beton de ciment C12/15.

- Profilul si capacitatea de productie

Crearea capacităţii de procesare a produselor agricole va permite obţinerea unui nou produs, respectiv furaj nutreț combinat, utilizarea optima a resurselor existente si creşterea productivităţii muncii.

Linia tehnologica propusa cuprinde toate utilajele necesare producerii de furaje nutreţuri furajere si a amestecurilor concentrate, reprezentând un flux tehnologic modern. Instalaţia realizează dozarea, măcinarea, amestecarea produselor măcinate si cu micro-elemente si insacuirea produselor.

Capacitatea de ansamblu de producere a nutreţurilor combinate în instalaţia propusa este 500 kg/ h.

- Descrierea procesului de productie

Investiţia care face tema prezentei documentaţii are ca obiect de activitate fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă.

Capacitatea de ansamblu de producere a nutreţurilor combinate în instalaţia propusa este 500 kg/h.

Materii prime și auxiliare

    - Materii prime de bază: 80% din totalul materialelor procesate. Din categoria materiilor de bază fac parte cerealele

    - Materii auxiliare: o reprezintă 20% din totalul materialelor procesate. Din această categorie fac parte plantele oleaginoase si proteoleice in forma bruta sau sroturi, macroingrediente si microingrediente (sare, carbonat de calciu, bicarbonat de sodiu) si vitamine sub forma de premixuri.

Produse finite sunt diverse reţete de nutreţuri combinate utilizate în ferme.

Procesul tehnologic presupune următoarele etape:

- descărcarea diverselor tipuri de cereale in buncăre pentru depozitarea cerealelor de măcinat înainte de măcinat. Descărcarea se realizează direct din mijlocul de transport cu ajutorului unui șnec mobil prevăzut cu cuva de recepție fie cu ajutorul unui incarcator frontal.

- măcinarea cerealelor într-o moara prin tubulatura de aspirație. Dupa măcinarea fiecarui tip de materie prima, făinurile sunt transferate in amestecător.

- amestecarea produselor măcinate cu micro-elemente se realizaeaza in amestecător, obținându-se  nutreţuri de o calitate superioara

In funcţie de reţeta dorita, prin setarea de la sistemul de cantarire, prevazut cu doze tensiometrice, o anumita cantitate de faina din fiecare cereala este descarcata in amestecător. Sistemul de cantarire este prevazut cu avertizare sonora si este prevăzut cu memorie pentru memorarea rețetelor.

După terminarea fazei de amestecare si omogenizare urmează faza de însăcuire. Din amestecător, prin intermediul unui transportor melcat inclinat nutrețul combinat este descarcat in saci de 10-50 kg. Sacii sunt asezati pe o platforma de cantarit cu o capacitate de pana la 60 kg. Sistemul de insacuire este semiautomat, controlul snecului realizându-se cu o pedala electrica. Odată umplut un sac, acesta este cusut cu ajutorul unei masini de cusut saci portabile, ulterior fiind transferați in depozit.

Valorificarea produsului se realizează prin Magazinul de prezentare si desfacere atat la saci cat si vrac prin cantarire in magazin.

- Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentarea cu apa: se va realiza prin racord la rețeaua de distribuție a apei situata pe strada Răsăritului, pe latura de vest a amplasamentului. Pentru racordare, societatea dispune de servitute de trecere pentru utilitati si drept de racordare la utilitati instituit prin Actul de constituire a unui drept de servitute cu încheierea de autentificare nr. 551/23.05.2017 respectiv Actul adițional la acesta cu încheierea nr. 397/15.06.2017

Rețeaua exterioara de alimentare cu apa prevăzuta se compune din conducte de alimentare cu apa si fitinguri din PEHD izolate si montate ingropat in pamant sub adâncimea de inghet.

Lungimea rețelei de alimentare cu apa din incinta este de 40,00 m, iar lungimea rețelei exterioare pana la punctul de racord este de 140 m de la limita amplasamentului.

Calculul instalaţiei de distribuţie a apei reci s-a făcut in conformitate cu prevederile STAS 1478-90 si SR 1343-1/2006.

Alimentarea cu energie electrica: se va realiza din rețeaua publica aflata pe strada Rasaritului, din partea de vest a amplasamentului. Pentru branșament, societatea dispune de servitute de trecere si drept de racordare la utilitati instituite prin Actul de constituire a unui drept de servitute cu încheierea de autentificare nr. 551/23.05.2017 respectiv prin actul adițional la acesta cu încheierea nr. 397/15.06.2017.

Alimentarea consumatorilor se va realiza cu cablu de energie, din aluminiu, tip ACYABY-F protejat în ţevi metalice la intrarea in clădire.

Reţelele electrice se executa cu cablu ACYABY-F, montat in şanţ, pe pat de nisip. Cablul de alimentare va fi dimensionat in funcţie de puterea fiecărui consumator.

Lungimea retelei de alimentare cu energie electrica a obiectelor aferente investiției de pe amplasament este de 50,00 m, iar cea pana la branșamentul electric este de aproximativ 150,00 m de la limita amplasamentului.

Cablul de alimentare va fi dimensionat in funcţie de puterea fiecărui consumator. Ele vor alimenta următoarele tablouri electrice:

Asigurarea agentului termic: Nu este cazul.

Evacuare apelor uzate:

Nu exista rețele de canalizare, iar apele uzate menajere se vor evacua in bazinul vidanjabil construit propus prin proiect.

Rețeaua exterioara de canalizare prevăzuta se compune din:

	conducte de canalizare menajera din PP sau PVC KG, montate îngropat în pământ, sub adâncimea de îngheţ.

	cămine de canalizare ce vor fi executate din tuburi de beton, prevăzute cu capac si rama din fonta.

	bazin vidanjabil;

Lungimea rețelei de canalizare din incinta este de 45 m.

Colectarea reziduurilor solide se va realiza in europubele periodic ridicate de firma de salubrizare a localitatii, conform contractului de servicii incheiat.

- Resursele naturale folosite in constructie:

În perioada de construcţie se vor folosi agregate (nisip, pietriş) precum şi apă si lemn pentru realizarea elementelor proiectului descrise anterior.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Proiectul supus avizarii nu relationeaza cu alte proiecte.

- Autorizatii cerute prin proiect:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 29 din 16.06.2017, emis de emis de către Primăria orasului Nadlac, județul Arad, pentru autorizarea lucrarilor de construire sunt necesare urmatoarele avize si autorizatii:

  - Punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

  - Aviz alimentare cu apa

  - Aviz alimentare cu energie electrica

  - Aviz gaze natural

  - Aviz Administratia Nationala Apele Romane

- Localizarea proiectului:

Amplasamentul propus pentru realizarea investiției este situat in extravilanul localității Nădlac, județul Arad categoria de folosința arabil si este compus din suprafata de 2.800,00 mp. Imobilul se afla in folosința societatii SLOVAN AGRO L&K SRL. in baza Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 550/23.05.2017.

Accesul principal pe amplasament se va face pe limita de vest, societatea având drept de servitute de trecere prin Actul de constituire a unui drept de servitute de trecere cu încheierea de autentificare nr. 551/23.05.2017.

Destinatia actuala a terenului: extravilan, „categoria de folosința arabil”.

Suprafata: 	S= 2.800,00 mp,

Vecinatati:

- - pe latura de est - DG886;

- - pe latura de nord 	- A1500/1;

- - pe latura de vest - proprietate LACTALENA SRL;

- - pe latura de sud 	- A1620.

Cai de acces: Accesul principal pe amplasament se va face pe limita de vest, societatea având drept de servitute de trecere prin Actul de constituire a unui drept de servitute de trecere cu încheierea de autentificare nr. 551/23.05.2017.

Amplasamentul investitiei se afla pozitionat la o distanta mai mare de 200 m fata de zonele protejate, respectiv la 1.870 m de prima locuinta catre Nord (din orasul Nadlac), la 2.270 m de prima locuinta catre Vest (din orasul Nadlac), la 3.750 m de prima locuinta catre Sud (din localitatea Igris, Timis) si la 19.500 m de locuinta catre Est (din localitatea Pecica).

- Societatea SLOVAN AGRO L&K SRL detine exploatatia agricola pe raza administrativ - teritoriala a localității Nădlac, judetul Arad. In conformitate cu Studiul privind stabilirea potentialului socio-economic al zonelor rurale, anexa la Ghidul Solicitantului pentru submasura 4.1 - „Investitii in exploatatii agricole” terenurile aflate in exploatarea societatii au potențial mijlociu pentru toate culturile practicate.

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural;

Agricultura, alături de industrie, este una dintre sursele importante de agenți poluanți, cu impact negativ asupra calității mediului prin degradarea sau chiar distrugerea unor ecosisteme. Activitățile agricole determina apariția unor presiuni asupra mediului, care vor fi cu atât mai dăunătoare cu cât practicile agricole vor fi mai incorect aplicate.

În România 62% din suprafața este ocupata de terenuri utilizate în agricultura, ceea ce indica în mod evident impactul acestor activități asupra mediului. Deși activitățile agricole asigura existenta unui număr considerabil de populație, în mod paradoxal, tot agricultura contribuie la deteriorarea mediului si la scăderea calității vieții populației. Impactul agriculturii asupra mediului afectează toate componentele acestuia: aerul, apa, solul si biodiversitatea sunt deteriorate sau amenințate de activitati agricole care generează poluare, modificarea caracteristicilor spatiilor naturale si pierderea unor specii de animale si plante.

Impactul asupra faunei si florei - biodiversitatea

Impactul proiectului asupra biodiversitatii este minor si limitat ca timp si arie. Nu sunt necesare masuri suplimentare, pentru protectia acestui parametru de evidentiere ecologica a zonei. Nu se pune problema afectarii zonelor protejate.

Impactul asupra solului

Impactul asupra solului pe perioada de executie a proiectului este redus si temporar si poate fi cauzat, in situatii accidentale, de depozitari necontrolate a deseurilor rezultate, a evacuarilor necontrolate de ape uzate neepurate sau scurgerilor de combustibil/uleiuri de la utilajele de constructie si mijloacele de transport.

In conditii normale de functionare, impactul asupra solului este redus si doar in cazuri accidentale cauzat de:

- scurgeri accidentale de ape uzate cauzate de avarii la reteaua de canalizare interna;

- pierderi ale etanseitatii vidanjei de transport ape uzate din bazinul vidanjabil.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Implementarea proiectului nu va avea impact asupra regimului cantitativ si calitativ al apei si nu vor exista schimbari ale conditiilor hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului. Obiectivul nu va modifica regimul de curgere al apelor de suprafata si subterane sau debitul acestora.

Impactul asupra calitatii aerului

In perioada de executie a lucrarilor calitatea aerului poate fi afectata de emisiile de gaze de ardere provenite de la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport si pulberile rezultate in urma manipularii si punerii in opera a materialelor de constructii.

Avand in vedere dimensiunea investitiei, apreciem ca impactul emisiilor in faza de executie va fi redus ca intensitate, in timp si in spatiu. In scopul eliminarii posibilitatii dispersiei pulberilor provenind din lucrarile de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafetelor atunci cand este cazul.

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea fermei, echipamente ce includ dotari corespunzatoare pentru retinerea/minimizarea poluantilor emisi in atmosfera, impactul asupra aerului al activitatilor desfasurate pe amplasament, in timpul functionarii, este redus.

Zgomote si vibratii

Nu este cazul. In vecinatatea amplasamentului nu sunt receptori sensibili.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Proiectul propus nu prezinta elemente functionale sau de alta natura care ar putea sa aduca prejudicii peisajului din zona. Implementarea proiectului nu va afecta contextul existent si urmareste sa se incadreze in zona.

- impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.

Terenurile din zona amplasamentului proiectului sunt in mare parte arabile. Speciile cultivate, cu toate ca sunt putine la numar, ocupa suprafete mari in detrimentul florei spontane care se dezvolta cel mai bine la periferia parcelelor agricole.

Dintre culturile care ocupa suprafete importante se remarca porumbul si graul. Ornitofauna locala este reprezentata de specii relativ comune pentru ecosistemele antropizate (localitati rurale, terenuri agricole) din bioregiunea stepica. Pe langa populatiile speciilor sinantrope bine reprezentate numeric pe toata suprafata studiata cum ar fi de exemplu: ciorile, stancutele, cotofenele, vrabiile, graurii, randunelele, porumbeii pot fi intalnite si specii reprezentative pentru terenurile cultivate si nu numai, respectiv: ciocarlii, codobaturi, presuri, sticleti, fazani, potarnichi, prepelite.

Pe suprafata analizata si in vecinatatea acesteia nu sunt prezente habitate naturale cu valoare conservativa mare sau foarte mare care ar necesita solutii alternative de amplasare a elementelor construite sau masuri speciale de protectie a biodiversitatii altele decat cele recomandate in mod uzual pentru astfel de obiective.

Amplasamentul fermei, realizarea si functionarea obiectivului nu sunt de natura sa determine modificari asupra unor ecosisteme terestre.

Prin realizarea proiectului nu vor fi afectate asezarile umane, obiective de interes public, istoric sau cultural.

- Extinderea impactului:

Impactul pozitiv: reusita proiectului de investitii  va genera un impact pozitiv extinis prin replicabiltatea investitiei realizata de catre alti investitori din zona;

Impact negativ: in situatia putin probabila a unor defectiuni la sistemul de colectare si stocare dejectii propus a se realiza pe amplasament impactul eventualelor deversari nu va afecta din punct de vedere al contaminarii solului proprietatile invecinate, singurul disconfort posibil fiind de ordin olfactiv

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Avand in vedere faptul ca investitia propusa nu este de o complexitate ridicata si ca activitatea propusa nu utilizeaza in fluxul tehnologic substante periculoase apreciem faptul ca magnitudinea si complexitatea impactului asupra mediului sunt reduse.

- Probabilitatea impactului

Solutiile tehnice constructive propuse pentru realizarea obiectivului de investitii au urmarit respectarea exigentelor prevazute de legislatie in vigoare astfel incat eventualiatea unor deficiente de proiectare este putin probabila. Totodata, se va urmari executia obiectivului in toate etapele de lucrari si in exploatare astfel incat toate deficientele survenite sa fie remediate in timp util.

# Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuare si dispersia poluanților in mediu

- Protecția calitatii apelor

Apele uzate sunt stocate intr-un bazin vidanjabil, etans, betonat, care va reduce substantial emisia de poluanti in receptori naturali, apa uzată fiind transportată cu o autospeciala (vidanja) la statie de epurare din raza de activitate a operatorului specializat.

- Protecția aerului

Avand in vedere dimensiunea investitiei, apreciem ca impactul emisiilor in faza de executie va fi redus ca intensitate, in timp si in spatiu. In scopul eliminarii posibilitatii dispersiei pulberilor provenind din lucrarile de compactare si excavare se vor lua masuri de umectare a suprafetelor atunci cand este cazul.

Datorita echipamentelor performante propuse pentru dotarea fermei, echipamente ce includ dotari corespunzatoare pentru retinerea/minimizarea poluantilor emisi in atmosfera, impactul asupra aerului al activitatilor desfasurate pe amplasament, in timpul functionarii, este redus.

- Protecția împotriva zgomotului sau vibrațiilor

Nu sunt surse generatoare de zgomot peste limitele admisibile.

- Protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul.

- Protecția solului si subsolului

Nu rezulta reziduuri care se depozitează la sol. Incinta se va betona.

Conductele PVC prevăzute asigura o buna etanșeitate si nu exista riscul infiltrării in sol de ape uzate.

Atât pe perioada de execuţie a lucrărilor de construire, cat si pe perioada de funcţionare a proiectului se va asigura o colectare selectiva a deşeurilor rezultate si eliminarea/valorificarea acestora prin operatori autorizaţi. Se vor monta pubele PVC pentru colectarea selectiva a deșeurilor menajere.

- Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul.

- Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes pubic

Activitatea desfășurata nu afectează așezările umane.

- Gospodărirea deșeurilor rezultate pe amplasament

Deșeurile generate pe amplasament vor fi in cea mai mare parte solide. Vor fi colectate in mod selectiv, in recipiente speciale, si vor fi evacuate periodic de societatea care se ocupa de salubrizarea localitatii Nadlac.

Deşeurile rezultate din construcţia obiectivului vor fi depozitate temporar in containere si preluate periodic de societatea de slubrizare locala.

In timpul executiei obiectivului  se estimează a rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 170101 | Beton | Executia obiectivului | 15 mc | solid | Containere |
|  | 170201 | Lemn | Executia obiectivului | 1,8 mc | solid | Containere |
|  | 170202 | Sticlă | Executia obiectivului | 0.1 mp | solid | Containere |
|  | 170203 | Materiale plastice | Executia obiectivului | 85 kg | solid | Containere |
|  | 170405 | Fier şi oţel | Executia obiectivului | 158 kg | solid | Containere |
|  | 170407 | Amestecuri metalice | Executia obiectivului | 25 kg | solid | Containere |
|  | 170411 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | Executia obiectivului | 9 kg | solid | Containere |
|  | 170504 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 170503 | Executia obiectivului | 265 mc | solid | Containere |
|  | 170508 | Resturi de balast, altele decât cele specificate la 170507 | Executia obiectivului | 6 mc | solid | Containere |
|  | 170604 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 170601 şi 170603 | Executia obiectivului | 2,75 mp | solid | Containere |

Ca urmare a activității prevazuta in proiect se estimează a rezulta următoarele tipuri si cantități de deşeuri:

| Nr. crt | Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 30 01 | Deşeuri menajere si asimilabile | Întreaga unitate | 1,0 t | solida | Containere/saci plastic |
| 2 | 02 03.99 | Alte deseuri nespecifice | FNC | 1,0 t | solida | Lazi, saci |

Deşeuri menajere si asimilabile provenite de la salariaţii societăţii, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în incinta, se stochează în pubele si saci de plastic, in locuri special amenajate pe platforma de beton si sunt preluate ritmic, pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Alte deseuri nespecifice, reprezentate de pulberile si corpurile straine  nevalorificabile rezultate din procesul de conditionare si depozitare a cerealelor, ambalate in lazi sau saci, se stocheaza temporar pana la preluarea lor de catre firme specializate si autorizate, pe baza de contract.

Nu sunt surse de poluare a apelor subterane sau de suprafața.

- Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul

# Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

# Justificarea încadrării proiectului, după caz, in prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deșeurilor etc.)

Nu este cazul.

# Lucrări necesare organizării de șantier

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proprietatii printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcție.

Organizarea de șantier se va realiza pe amplasament, in zona destinata parcării, se vor asigura căile de acces, se vor amenaja 2 obiective provizorii – magazie provizorie cu rol de depozitare materiale si vestiar pentru muncitori si scule. Totodată se va asigura apa potabila si grup sanitar, respectiv cabine.

Materialele de construcție cum sunt cărămizile, nisipul, se vor putea depozita si în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protecție.

Tot prin organizarea de șantier se vor asigura:

- tablou electric;

- punct PSI (in imediata apropiere a sursei de apa);

- platou depozitare materiale.

Prin documentația tehnica de organizare șantier se vor prevedea masuri de protecție a vecinătăților (transmitere de vibrații si șocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Din punct de vedere a protecției mediului, se vor lua masuri specifice pe perioada realizării proiectului de investiții:

- se va evita poluarea accidentala a factorilor de mediu pe toata durata execuției;

- managementul deșeurilor rezultate din lucrările de construcții va fi in conformitate cu legislația specifica de mediu si va fi atât in responsabilitatea titularului de proiect, cat si a constructorului ce realizează lucrările;

- se vor amenaja spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deșeurilor rezultate atât in timpul realizării construcțiilor, cat si in timpul funcționarii obiectivului,

- se va organiza colectarea selectiva a deșeurilor, in conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deșeurilor;

- deșeurile de construcție vor fi transportate si depozitate pe baza de contract, cu unitățile si in amplasamentul stabilit de Primăria Comunei Silistea.

- nu se vor depozita materii prime, materiale sau deșeuri in afara perimetrului amenajat al obiectivului.

La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecția muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

Nu se vor realiza lucrări de întreținere si reparații ale utilajelor si mijloacelor de transport in cadrul obiectivului de investiții; alimentarea cu carburant se va realiza numai prin unitati specializate autorizate.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

In funcție de starea terenului la finalizarea proiectului, se va realiza replantarea si reintroducerea unor forme asemănătoare de folosința a terenului, iar acolo unde este cazul, se realiza acoperirea completa cu vegetație in etapa de funcționare, cu specii autohtone, in scopul refacerii comunitatilor de plante si a modelelor naturale.

Nu este cazul de poluări accidentale.

# Anexe - piese desenate

Planuri de arhitectura si fațade sc.1:100

Plan flux tehnologic

Proiectant general

S.C. Global Business Management – GBM S.R.L Bucureşti

Întocmit,

arh. Catalina Maria PARVU