PLANUL DE INCHIDERE A INSTALATIEI SC ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL PLOIEȘTI, PUNCT DE LUCRU VLADIMIRESCU FN JUD. ARAD

APRILIE 2018

1. INFORMATII GENERALE

Denumirea instalaţiei: Instalaţie pentru tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

Tipul instalaţiei :   instalaţie existentă

- punere în funcţiune – 2018

Amplasare instalaţie:

Obiectivul este amplasat în loc. Vladimirescu FN jud. Arad sub denumirea SC Eric Bioremediere Oil SRL Ploiești - situat în Vladimirescdu FN, incinta fostului combinat de îngrășăminte chimice Arad cu acces din DN7 Arad - Deva.

Titularul instalaţiei:

- Operator SC Eric Bioremediere Oil SRL Ploiești, punct lucru Vladimirescu FN

- Sediul social municipiul Ploiești str. Centura de Est nr. 119 jud. Prahova

- Certificat înregistrare seria B nr. 3132426

- CUI 13621689

- Nr. Ordine Registrul Comerțului J29/1717/2011

Operatorul instalaţiei: SC ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL PLOIEȘTI str. Centura de Est nr. 119

Adresa Punctului de Lucru: loc. Vladimirescu FN, jud. Arad

Incadrare conform Anexei nr.1 la OUG nr. 152/2005

Activitatea SC Eric Bioremediere Oil SRL Ploiești, punct lucru Vladimirescu FN se încadrează la punctul:

5.- Gestiunea deseurilor

5.1. eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 t / zi, implicand desfasurarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele activitati:

b) tratare fizico-chimica

d) reambalare anterior prezentarii pentru oricare din activitatile de la punctele 5.1 si 5.2

5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta punctului 5.4. inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1,5.2,5.4,5.6 cu o capacitate totala de peste 50 tone cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generare , inaintea colectarii.

Incadrarea conform Anexei A3 la Ordinul 1144/2002

- codul NOSE-P - 109.06

- codul SNAP2 - 0904

Cod CAEN

- Colectarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev.2-3812;

- Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev.2- 3822;

- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor cod CAEN rev.2  - 4677;

- Activitate și servicii de decontaminare cod CAEN – 3900.

Capacitatea maximă a instalaţiei:

- colectare – 190 000 to/an

- depozitare temporară –  190 000 to/an

- transport – 190 000 to/an

- tratare deşeuri periculoase / eliminare – 190 000 to/an

- sortare 190 000 to/an

- bioremediere 85 000 to/an

2. OBIECTIVE AVUTE IN VEDERE LA INCHIDEREA INSTALATIEI

In Raportul de amplasament la cap. 4 sunt descrise structurile subterane şi supraterane.

2.1  Structuri subterane

Apele menajere sunt colectate (vestiare şi grupuri sanitare) şi sunt deversate în reţeaua de incintă aparținând SC Agri Transport SRL.

Apele pluviale de pe platformă sunt evacuate în bazinul de colectare ape pluviale cu un volum de 105 mc.

## 2.2  Structuri supraterane

Utilajele care compun fluxul tehnologic nu fac obiectul unor măsuri speciale la oprirea activităţii întrucât nu manipulează materiale periculoase.

Din acelaşi motiv, dotările supraterane (eurocontainere) nu necesită luarea unor măsuri deosebite înainte de dezafectare.

Pe amplasament nu există structuri care să implice materiale cu conţinut de azbest.

Structurile supraterane cu risc de accidente sunt:

ZONA FUNCTIONALA A  este situata in partea de vest a incintei si este destinată stocării temporare a solului contaminat (cod deşeu 170305* - pământ şi pietre) suprafaţa fiind de 4000 mp, care include:

- staţie sortare cca. 600 mp şi zonă refuz de ciur cca. 300 mp

- instalaţie de spălare piatră model Drum Screen SM 414

- instalatie de sortare granulometrica

- bazin colectare ape pluviale, 105 mc (100 mp)

- bazin decantor 250 mc (150 mp)

- zonă destinată depozitării temporare a deşeurilor de lemn, plastic, sticle, cod 191206*, suprafaţă 300 mp

- zonă destinată depozitării temporare a pietrei sortate contaminate

- platformă de bioremediere

- LEA – alimentare cu energie electrică

- poartă acces, cabină poartă și cântar

- rigolă colectare ape pluviale

- separator hidrocarburi

- stație tratare ape uzate

Suprafata totala a acestei zone este de 4000 mp.

ZONA FUNCTIONALA B situată in partea centrală a incintei, include:

-  depozitul temporar de sol sitat bioremediat;

- depozit temporar de piatră decontaminată spălată;

Suprafata totala a acestei zone este de 3000 mp.

ZONA FUNCTIONALA C (de rezervă) situată in partea de est a incintei, include:

-  depozitul temporar de sol bioremediat;

- depozit temporar de piatră decontaminată;

-  magazie depozitare ENZIMIX, eurocontainer;

- cantar si cabina cantar.

Suprafata totala a acestei zone este de 3000 mp fiind parțial impermeabilizată prin betonare.

Ca si caracteristici generale ale amplasamentului constatate cu ocazia vizitei in teren, se mentioneaza:

♦  Toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi de producţie, de depozitare sau auxiliare sunt într-o stare tehnică bună.

♦  Platformele betonate sunt în stare bună.

Zonele sensibile identificate cu ocazia vizitei pe amplasament sunt:

- platformele pe care ar putea sa apara scapari de hidrocarburi de la utilaje;

- reţeaua de canalizare pluvial și tehnologică care ar putea colecta ape cu conţinut de substanţe periculoase.

## 2.3 Depozite de materiale şi deşeuri

Incinta în care se desfăşoară activitatea este împărţită în trei compartimente:

- compartimentul vestic, zona A, de 4000 mp, este destinat depozitării temporare a deşeurilor contaminate (pământ și pietre cod 170305) pentru activitatea de tratare fizico-chimică;

- compartimentul central, zona B, de 3000 mp, este destinat activităţii de depozitare temporară a solului bioremediat și piatră decontaminată spălată;

- compartimentul estic, zona C, de 3000 mp (de rezervă) este destinat depozitării temporare a solului bioremediat și piatră decontaminată.

Pentru colectarea apelor pluvial și tehnologice există rigole colectoare care conduc apele în bazinul de ape pluvial cu capacitate de 105 mc și apoi la separatorul de hidrocarburi și stația de epurare de 6 mc.

Pentru depozitarea substanţelor de tratare a deşeurilor societatea deţine spaţii proprii în această incintă (eurocontainer).

  - Lagune, iazuri, emisari naturali

SC ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL Ploiești PL Vladimirescu  este amplasat în bazinul hidrografic IV-1 al râului Mureș, la nord de acesta. Nu există interferenţe între activitatea desfăşurată în cadrul obiectivului studiat şi râul Mureș, nici sub aspectul unui eventual impact poluant reciproc şi nici sub acela al afectării unor amenajări hidrotehnice, distanţa dintre obiectiv şi râul Mureș fiind  de peste 3 km.

Nu există alte cursuri de apă semnificative mai apropiate.

Zona nu este inundabilă având în vedere digul mal drept al râului Mureș.

3. MĂSURI LUATE LA INCHIDEREA INSTALATIEI

La încetarea activităţii urmează a se parcurge următoarele etape principale care vizează obiectivele cu risc de poluare prezentate la Secţiunea 2.

3.1 Structuri subterane

(   Se va goli şi curăţa bazinul de apa pluvială și bazinul decantor și stația de epurare iar apele se vor transporta la Staţia de epurare a localităţii Arad

(   Se vor curăţa rigolele de apă pluvială

(   Se va opri alimentarea cu apă tehnologică

3.2 Structuri supraterane

(  Toate echipamentele instalaţiilor de producţie vor fi golite şi curăţate

(  Nu se impune luarea unor măsuri deosebite în ceea ce priveşte eurocontainerele

(    Se va întrerupe furnizarea de energie electrica și apă

## 3.3 Depozite de materiale şi deşeuri

(   Stocurile de materii prime solide, deșeuri, substanțe chimice utilizate pentru tratare deșeuri vor fi epuizate

(   Depozitele de materiale (eurocontainer) sau platformele de depozitare vor fi golite şi curăţate

(   Stocurile de produse finite vor fi lichidate iar depozitele sau platformele de depozitare vor fi curăţate

(   Toate deşeurile de pe  întreaga platformă industrială vor fi evacuate iar platformele de depozitare vor fi curăţate

3.4  Lagune, iazuri, emisari naturali

Nu e cazul.

Toate operaţiile se vor executa înainte de încetarea definitivă a activităţii pentru a avea acces la facilităţile existente pentru evacuarea materialelor, apelor reziduale şi deşeurilor.

Lucrările de dezafectare a instalaţiilor se vor realiza in condiţii controlate, astfel încât sa nu se producă poluări ale aerului, apei sau solului cu resturi de substanţe ramase in instalaţiile care urmează sa fie dezafectate, precum si poluarea solului cu deşeurile care rezulta in timpul dezafectării instalaţiilor.

Tratarea si gestiunea deşeurilor rezultate din dezafectări se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In continuare pe baza unor proiecte specifice de demolare se va proceda la dezafectarea instalaţiilor, echipamentelor, dacă este cazul.

Operaţiile de dezafectare se vor face în baza principiului valorificării la maximum a materialelor rezultate.

Operatorul platformei îşi asumă obligaţiile de mediu eventual rezultate în baza bilanţului de mediu, obligaţii care vor cuprinde şi monitorizarea sitului post-închidere în condiţiile stabilite de autoritatea de mediu.

Director tehnic                                                         ADMINISTRATOR

Maciovan Nelucu Fănică    			       Ducu Larisa Nicoleta