P.F.A. DUMESCU FLORIN

Expert de mediu

Proiectant autorizat de Ministerul Mediului

Înscris în Registrul Naţional al Elaboratorilor

de studii de protecţia mediului, pozitia 450

CUI 20472016, NR. ORC F02/1898/2004

310052 Arad, Str. Ceaikovski Nr. 12

Tel/Fax 0257 – 213379, 0744606574

____________________________________________________________________________________

Raport de amplasament

PENTRU ACTIVITATEA DE TRATARE ŞI ELIMINARE

A DEŞEURILOR PERICULOASE - Completări

Beneficiar: SC ERIC BIOREMEDIERE OIL SRL PLOIEȘTI

Proiectant: PFA Dumescu Florin

Intocmit: Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu

ARAD, Aprilie - 2018

BORDEROU DE PIESE

- PIESE SCRISE

- Raport de amplasament

- Formular de solicitare

- Cetificat constatator nr. 8959/3.02.2018

- PIESE SCRISE

- Plan de încadrare în zonă

- Plan de situaţie

- Plan incintă

RAPORT DE AMPLASAMENT

1.0 INTRODUCERE

1.1 Context

Prezenta lucrare este o completare a Raportului de amplasament solicitată de APM Arad cu adresa nr. 3357/02.03.2018, pentru activitatile desfasurate in cadrul obiectivului: ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L., Punct de lucru: Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, in cadrul Platformei fostului Cominat Industrial Chimic, FN, Judetul Arad, conform Adresa nr. 3357/02.03.2018 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Arad.

Lucrarea este efectuata in baza Contractului nr. 3/17.01.2018 încheiat între PFA Dumescu Florin in calitate de elaborator, fiind inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 450 şi ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. Ploiești in calitate de beneficiar.

Acest raport a fost intocmit pentru conformarea cu cerintele de prevenire si control al poluarii, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, astfel incat sa ofere informatii relevante pentru sustinerea solicitarii de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu.

Compania ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L., oras Ploiesti din str. Centura de Est, nr. 119 are ca obiect principal de activitate:

( Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, cod CAEN 3822

Categoria de activitate la Punctul de lucru: Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, in cadrul Platformei fostului Cominat Industrial Chimic, FN, Judetul Arad a fost identificata in conformitate cu certificatul constatator:

- Colectarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev.2-3812

- Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase cod CAEN rev.2-3822

- Comert cu ridicata al deşeurilor şi resturilor cod CAEN rev.2-4677

- Activitati si servicii de decontaminare cod CAEN rev.2-3900

Pe acesta platforma se deruleaza incepand cu anul 2018 o activitate de bioremediere in cadrul „Statiei de bioremedire” dotata cu:

- staţie sortare ce ocupa suprafata cca. 600 mp şi zonă refuz de ciur cca. 300 mp

- instalaţie de spălare piatră model Drum Screen SM 414;

- instalatie de sortare granulometrica

- utilaj bioremediere de tip Bachus 15.50

pentru materiale scose din cale: piatra sparta tip CF, pietris + nisip si sol contaminat cu produse petroliere si se vor depozita in baza Acordului de Asociere incheiat intre ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. si Asocierea BIOCENTRUM Kft, cat si din alte proiectelor de reconstructie ecologica care sunt in derulare si de unde vor rezulta sorturi de piatra, pamanturi/soluri contaminate cu hidrocarburi pe care socitetatea isi propunem sa le decontamineze pe aceasta platforma de bioremediere.

Punctul de lucru are ca obiecte principale urmatoarele activitati:

- colectarea, descărcarea, sortare, depozitarea temporară;

- activitati si servicii de decontaminare;

- tratare prin procedeul biologic si eliminarea deseurilor periculoase;

- eliminarea deseurilor nepericuloase;

- comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

Raportul a fost intocmit in vederea emiterii autorizatiei integrate de mediu in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 278/2013, prin incadrarea activitatii la categoria, mentionata la art. 10 din Legea nr. 278/2013 si anume:

5. Gestiunea deseurilor

5.1. Eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi:

a) tratare biologică;

f) reciclare/valorificarea materialelor anorganice, altele decat metalele sau compusii metalici

- Cod CAEN: 90 –  Procesarea si depozitarea deseurilor > 10 t/zi sau cu o capacitate > 25.000 t capacitatea totala

- Cod SNAP-2 : 0904

- Cod NOSE – P: 109.06

Acest raport a fost revizuit pentru conformarea cu cerintele de prevenire si control al poluarii, conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, astfel incat sa ofere informatii relevante pentru sustinerea solicitarii de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu.

Obiectivul principal al revizurii raportului de amplasament este evaluarea activitatii de protectia mediului din societatea analizata din punct de vedere tehnic, cat si al resurselor umane, care sa garanteze ca sunt prezentate in mod sigur si pe baza integrata toate tehnicile de prevenire si control al emisiilor provenite din activitatile desfasurate in instalatia tehnologica.

In conformitate cu legislatia in vigoare, din necesitatea obtinerii unor informatii suplimentare privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii datorita emisiilor specifice ale activitatilor poluante, desfasurate pe un amplasament, s-a efectuat raportul din teren, pentru a furniza informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si vulnerabilitatii sale, in vederea atingerii scopului de respectare a prevederilor in domeniul calitatii apelor, aerului, solului si subsolului.

In evaluare se va avea in vedere realizarea urmatoarelor obiective specifice:

- istoricul amplasamentului si utilizarea actuala pentru identificarea zonelor cu potential de contaminare;

- identificarea cadrului natural al amplasamentului si estimarea riscului posibil al oricarei contaminari;

- analiza situatiei actuale privind gradul de afectare al factorilor de mediu si descrierea interactiunii dintre factorii de mediu care pot exista pe teren.

Raportul de amplasament este elaborat pentru întreaga platformă de la Vladimirescu FN care include atât activitatea IPPC cât şi activităţile auxiliare.

1.2. Obiective

Principalele obiective ale raportului de amplasament, in conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluarii sunt:

• analiza ecologica a tehnologiei aplicate, corelata cu noile tehnologii aplicabile pentru tratarea deseurilor aplicata de catre ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. si activitatilor conexe ce se desfasoara pe amplasament;

• evaluarea consumurilor energetice, precum si a celor de apa si materii prime si auxiliare;

• stabilirea conditiilor de referinta pentru evaluarile ulterioare ale amplasamentului;

• furnizarea de informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii acestuia;

• analiza afectarii factorilor de mediu de catre deseurile tehnologice, apele reziduale sau emisiile de efluenti gazosi in atmosfera;

• evaluarea surselor si masurile luate pentru protectia factorilor de mediu (apa, aer, sol, subsol, biodiversitate); modul de gestionare a deseurilor generate; masurile de monitorizare a mediului.

De asemenea, s-a avut in vedere realizarea urmatoarelor obiective specifice:

• identificarea zonelor cu potential de contaminare, prin revizuirea utilizarilor anterioare si actuale ale terenului;

• furnizarea de suficiente informatii care sa permita descrierea interactiunii dintre factorii de mediu relevanti pentru amplasamentul analizat.

Acest raport se refera la zona ocupata de societatea analizata si la zonele invecinate ale acesteia, care pot afecta sau pot fi afectate de activitatile desfasurate pe amplasamentul analizat.

Raportul de Amplasament va servi de asemenea ca referinţă pentru studiile viitoare care vor avea ca obiectiv starea terenului de pe platforma ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. platforma de bioremediere – Statie de bioremediere din Vladimirescu FN.

1.3 Scop si Abordare

Din activitatea instalatiei detinute de ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L., care consta in bioremediere sorturilor de piatra, pamanturi/soluri contaminate cu hidrocarburi poate rezulta pentru amplasament si zona de influenta a acestuia, un impact potential ce ar putea influenta aria de instalare si aria din imprejurimile instalatiei.

Nu toate amplasamentele afectate de prezenta unui anumit poluant vor prezenta acelasi impact si risc si nu vor necesita acelasi nivel si aceleasi tipuri de remediere. Literatura de specialitate indica diferite metode de estimare si metodologii de evaluare a impactului si riscului, atat calitative cat si cantitative.

Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale - Sectiunea a 2-a Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate de mediu, indica atat o metoda generala de evaluare a impactului si riscului, cat si una cantitativa, aproximativa.

Stabilirea valorilor limita de emisii se bazeaza pe cele mai bune tehnici disponibile (BAT), fara a se prescrie utilizarea unei anumite tehnici sau tehnologii, dar luandu-se in considerare caracteristicile tehnice ale instalatiei detinute de ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L., precum si amplasarea sa geografica si conditiile locale de mediu, si anume de conditiile specifice amplasamentului.

In cadrul studiului s-a efectuat o recunoastere a terenului.

Pe baza investigaţiilor şi analizelor efectuate pe amplasament, a cadrului natural in care e situat obiectivul şi a altor informaţii existente, emisiile specifice activitatii desfasurate in cadrul instalatiilor tehnologice sunt pentru:

- factorul de mediu aer: emisii de gaze de ardere: pulberi si gaze arse (NOx, SOx, CO) ca emisii difuze – din arderea carburantilor de la utilajele din statia de bioremediere;

- factorul de mediu apa: pH, incarcarea organica, amoniu, azotati, azotiti, azot total, sulfati, cloruri, produse petroliere, suspensii, reziduu fix;

- factorul de mediu sol: rezervor motorină de 14.000 l prevăzut cu pompă de alimentare, utilajele tehnologice din statia de bioremediere, zonele de depozitare a materialului ce se va supune decontaminarii, zonele de depozitare de deseuri generate din activitatea curenta.

Actualul Raport de amplasament actualizat reprezinta o documentatie pe care societatea ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. o va supune analizei pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu.

Acest raport ofera autoritatii competente de mediu, date asupra starii amplasamentului – inclusiv situatia poluarii actuale datorita activitatilor desfasurate in cadrul Combinatului Chimic.

Raportul de amplasament s-a realizat respectand metodologia precizata in Ghidul Tehnic General, punctul nr. 20 si cu respectarea cerintelor din Legea nr. 278/2013 – Sectiunea a-2a. S-a analizat metodologia specificata in documentele de referinta pentru cele mai bune tehnici disponibile – BREF, in raport cu starea de calitate a mediului in zonele de locuit, care asigura furnizarea de informatii care sa orienteze industria privind nivelele de emisii ce pot fi atinse si consumurile prin utilizarea tehnicilor prezente.

Raportul de amplasament s-a realizat in principal, pe baza metodologiei indicata in Ghidul Tehnic General, dar s-au utilizat si date din literatura de specialitate – metodologia recomandata de Comisia Europeana de Standardizare pentru aplicarea seriei ISO 14000.

Raportul de amplasament pentru instalatia tehnologica luata in studiu descrie situatia actuala a amplasamentului si va evidentia situatia de referinta, de la care se detin informatii. Se vor prezenta masurile intreprinse pe parcursul anilor in vederea limitarii si reducerii emisiilor poluante.

Raportul de amplasament va analiza:

- instalatiile si tehnologiile actuale utilizate, cu prezentarea principalelor activitati desfasurate platforma de bioremediere in cadrul „Statiei de bioremedire”, precum si activitatile direct legate sub aspect tehnic de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibile a avea efect asupra mediului;

- amplasamentul si starea acestuia;

- modul de supraveghere a emisiilor poluante de la utilajelele din cadrul „Statiei de bioremedire”;

- modul de intretinerea a utilajelor din platforma de bioremediere, ca si a instalatiilor de preepurare existente pe platforma;

- monitorizarea proceselor tehnologice aplicabile procesul de bioremediere;

- inventarul de emisii si compararea cu cerintele legislatiei in vigoare;

- evaluarea situatiei existente si compararea cu cerintele documentelor de referinta privind cele mai bune tehnologii disponibile;

- modul de manipulare si depozitare a materialului supus decontaminarii, in vederea evitarii contaminarii solului, subsolului si a panzei freatice de pe amplasamentul industrial in care se desfasoara activitatea punctului de lucru a companiei ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L.;

- managementului sistemului de gestiune si depozitare a deseurilor.

Prezentul Raport de amplasament actualizat are menirea de a estima si evalua riscul posibil generat de functionarea instalatiilor tehnologice existente pe amplasamentul ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L., identificarea si caracterizarea riscului se va realiza functie de probabilitatea de aparitie a oricarui tip de poluare posibila.

Se vor identifica eventualele avarii/accidente ce pot surveni asupra factorilor de mediu in zona de influenta a instalatiei.

Acest raport a fost realizat pe baza datelor actuale ale terenului.

Raportul este impartit in urmatoarele capitole:

Capitolul 1 – Introducere - Prezentarea titularului de activitate

Capitolul 2 – Descrierea terenului – descrierea utilizarilor actuale si decorul terenului

Capitolul 3 – Istoricul terenului si al obiectivului

Capitolul 4 – Recunoasterea terenului – prezentarea unor aspecte de mediu identificate ca facand parte din descrierea terenului.

Capitolul 5 – Discutii despre modul de prezentare a rezultatelor

Capitolul 6 – Interpretarea datelor si recomandari

Capitolul 7 – Recomandări pentru reducerea poluarii

ANEXE

In cadrul studiului s-a efectuat o recunoastere a terenului. Detalii ale acestuia sunt prezentate in Capitolul 4 si au fost folosite pentru a oferi o descriere amanuntita a terenului si pentru a identifica orice posibila sursa de contaminare.

Pe baza investigaţiilor şi analizelor efectuate pe amplasament, a cadrului natural in care e situat obiectivul şi a altor informaţii existente se va dezvolta un ”model conceptual” de management al amplasamentului care va reliefa interacţiunea dintre sursele de poluare şi factorii de mediu. Modul de abordare şi rezultatele analizelor sunt prezentate în Capitolele 5 şi 6.

2.0 Descrierea Terenului

2.1 Localizarea terenului

Punctul de lucru Vladimirescu FN al ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. pe care sunt amplasate instalatiile IPPC este situat în sat Vladimirescu FN, în incinta fostului Combinat Chimic, la limita de vest a acestuia.

Din punct de vedere urbanistic terenul pe care este amplasată activitatea de bioremediere este considerat intravilan si este compus dintr-un singur lot cu nr. CF 300529 nr. cad 52/99 în com. Vladimirescu FN. Pe lângă acest teren pentru activitatea de birou, dotat cu grupuri sanitare, există o suprafață de 12,87 mp înscris in CF 309379 nr. top 1/35/1/3.

Din punct de vedere juridic terenul este inchiriat de catre AGRI TRANSPORT S.R.L. către ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. Suprafaţa totală este de 10000 mp conform contractului nr. 45/14.11.2017 cu anexe (anexat). Prin acelaşi contract se pune la dispoziţie şi un birou în suprafaţă de 12,87 mp şi acces la grupul sanitar; utilităţile aferente biroului sunt apa potabilă şi menajeră, canalizarea menajeră şi energia electrică, aflat în depozitul de tranzit mărfuri agroalimentare al AGRI TRANSPORT S.R.L.

Mod de încadrare în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului.

Din punct de vedere urbanistic zona in care se desfasoara activitatea are funcţiune de activitati industriale şi depozitare, conform Planului de Urbanism General al localitatii Vladimirescu.

Cai de acces

Accesul in unitate se face din drumul judetean DN 7 Arad – Deva, în zona centrală a localităţii Vladimirescu (moară). În interiorul incintei este asigurat accesul auto si pietonal prin intermediul platformelor betonate catre toate instalatiile tehnologice, spatiile administrative si zonele de asigurare a utilitatilor. Există două porți pentru accesul în incintă, pe latura nordică a acestuia.

Vecinătăţi

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din:

- la Sud: limitrof este AGRI TRANSPORT S.R.L. Arad cu activităţi de depozitare şi distribuţie produse pentru agricultură; SC Crimbo Gaz SRL

- la Est: teren viran în aceeaşi zonă industrială; unitate economică cu același profil

- la Vest: teren agricol – pasune;

- la Nord: zonă industrială, unitate fără activitate.

Platforma ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. este amplasata intr-o zona industrială din afara zonei rezidentiale Vladimirescu, la peste 1000 m de aceasta. În trecut acest teren a aparţinut fostului Combinat de îngrăşăminte chimice Arad (fosta haldă de carbonat de calciu).

In vecinatatea amplasamentului se afla calea ferată Arad - Deva, retele de alimentare cu apa şi canalizare care deservesc localitatea Vladimirescu şi alţi beneficiari ai platformei industriale.

Amplasarea terenului si zona invecinata din jurul amplasamentului este prezentata in Fig. 1.

Fig. nr. 1. Imagine satelit de ansamblu a zonei (GoogleEarth)

Terenul din incinta industrială poate fi împărţit convenţional în 3 ZonE funcţionale distincte, ce diferă între ele prin una sau mai multe din caracteristicile următoare:

- activitatea desfăşurată

- sensibilitatea terenului şi a zonelor învecinate

- nivelul de dotare cu infrastructură pentru utilităţi

- gradul de ocupare al terenului

- existenţa de receptori sensibili la poluare în zonă

Cele 3 ZONE FUNCTIONALE au fost denumite convenţional ZFA, ZFB, ZFC fiind prezentate si in Planul de Situatie anexat.

ZONA FUNCTIONALA A  este situata in partea de vest a incintei si este destinată stocării temporare a solului contaminat (cod deşeu 170305* - pământ şi pietre) suprafaţa fiind de 4000 mp, care include:

- staţie sortare cca. 600 mp şi zonă refuz de ciur cca. 300 mp

- instalaţie de spălare piatră model Drum Screen SM 414

- instalatie de sortare granulometrica

- bazin colectare ape pluviale, 200 mc (100 mp)

- bazin decantor 150 mp

- zonă destinată depozitării temporare a deşeurilor de lemn, plastic, sticle, cod 191206*, suprafaţă 300 mp

- zonă destinată depozitării temporare a pietrei sortate contaminate

- platformă de bioremediere

- LEA – alimentare cu energie electrică

- poartă acces, cabină poartă și cântar

- rigolă colectare ape pluviale

- separator hidrocarburi

- stație tratare ape uzate

Suprafata totala a acestei zone este de 4000 mp.

ZONA FUNCTIONALA B situată in partea centrală a incintei, include:

-  depozitul temporar de sol sitat bioremediat;

- depozit temporar de piatră decontaminată spălată;

Suprafata totala a acestei zone este de 3000 mp.

ZONA FUNCTIONALA C (de rezervă) situată in partea de est a incintei, include:

-  depozitul temporar de sol bioremediat;

- depozit temporar de piatră decontaminată;

-  magazie depozitare ENZIMIX, eurocontainer;

- cantar si cabina cantar.

Suprafata totala a acestei zone este de 3000 mp fiind parțial impermeabilizată prin betonare.

2.2 Proprietatea actuala

Din punct de vedere juridic terenul este concesionat catre ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. de către AGRI TRANSPORT S.R.L. Arad pentru suprafaţa de 10000 mp, conform contractului nr. 45/14.11.2017 şi act adiţional anexat.

Conform contractului terenul este închiriat pentru activitatea de depozitare și decontaminare piatră spartă și pământ, impregnate cu reziduuri petroliere.

De asemenea suprafaţa de 12,87 mp reprezintă biroul situat in hala metalica a AGRI TRANSPORT S.R.L.

2.3 Utilizarea actuala a terenului

2.3.1. Utilizarea terenului

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 10000 m2. Modul de utilizare actuală a terenului este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelul 2.3.1. Utilizarea terenului pe platforma ERIC BIOREMEDIERE OIL, Punct de Lucru VLADIMIRESCU FN, [mp]

|  | Suprafaţă construită | Teren liber | Total suprafeţe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Platforme betonate, cladiri, retele | Căi de transport auto |  |  |
|  | 10000 | 0 |  | 10000 |
| TOTAL | 10000 |  |  |

Procentul de ocupare a terenului este:

Sc/St =  100 %

Spaţiile administrative sunt asigurate în incinta Agri Transport fiind compuse din birou, prevăzut cu grup sanitar in suprafață totală de 12,87 mp. Magazie tip container amplasată în zona porții de acces.

Platforma: zonele funcționale A și B sunt betonate şi impermeabilizate cu membrană din polietilenă, armătură din plasă de sârmă, strat de beton; zona funcțională C este betonată.

Conform “Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale - Indicativ P 100 -92” oraşul Arad se încadrează, în zona “D” din punct de vedere al valorilor coeficienţilor Ks, ceea ce înseamnă KS = 0,16, iar din punct de vedere al perioadelor de colţ Tc (sec), în zona TC = 10. Pe baza acestor date, din tabelul A.2. al Normativului menţionat mai sus, rezultă că oraşul Arad se încadrează în zona de intensitate seismică VII  (exprimată în grade MSK ).

Adâncimea de îngheţ – dezgheţ, conform STAS 6054 – 77 este de 0,70 – 0,80 m.

Coordonatele STEREO ale amplasamentului sunt (vezi Plan de amplasament și delimitarea imobilului):

- P1: X=525300; Y=224500

- P2: X=525300; Y=224400

- P3: X=525200; Y=224400

- P4: X=525200; Y=224500

2.3.2. Activitati desfasurate pe amplasament

Procesele de remediere biologica se bazeaza pe utilizarea micoorganismelor deja existente în natură sau introducerea lor, accelerând viteza naturală de degradare a compușilor organici, îndeplinind scopul urmărit, im instalatiile ce fac parte din statia de bioremediere, ce este dotata cu spalator de piatra si instalatie de bioremediere sol.

Obiectivele ce pot fi atinse sunt:

- degradarea biologică rapidă a produselor petroliere (materie organică);

- deșeul periculos este transformat în deseu nepericulos;

- reumplerea excavației cu solul decontaminat ex situ;

- solul tratat respectă cerințele legale privind îndepărtarea poluanților petrolieri sub pragul de alertă.

Se utilizeaza tehnologii specifice, prin degradare biochimica cu ajutorul apei in care se vor adauga enzime.

Baza tehnologiei este enzimul biocatalizator ENZIM MIX care poate cataliza mai multe procese în aceeaşi timp, produs patentat de BIOCENTRUM KFT.

Materialul rezultat in urma bioremedierii va putea fi folosit ca material de umplutra in amplasamentele aflate in reconstructie ecologica.

( Toate procesele bioremediere utilizeaza ca materii prime produsul ENZIM MIX.

Prin enzimele de ENZIM MIX bacteriile autohtone utilizare in instalatiile de bioremediere piatra si sol poate degrada hidrocarburi cu lanţuri complicate, aromatice sau poliaromatice.

Rolul ENZIM MIX este dublu:

1. reducerea energiei de legătură, mărirea vitezei de reacţie;

2. transformarea compusele chimice neutilizabile de bacterii la compuse chimice utilizabil de bacterii autohtone.

Cantitatea de biopreparat se utilizeaza dupa evaluarea prin determinarea fizico-chimica a continutului in produs petrolier a materialului/solului supus biodegradarii, astfel incat produs sa se incadreze in limitele reglementate.

Cantitatea de biopreparat este un concentrat ce se aprovizioneaza in recipienti de 20 de l si se introduce in instalatie de tratare – instalatia spalat piatra si instalatia de tratare sol, impreuna cu apa.

In activitatea de la punctul de lucru se utilizeaza substante chimice de tip reactivi chimici, datorita fluxului discontinuu, sunt aprovizionate in cantitati mici si sunt depozitate in containerul tip laborator, care nu implica un potential factor de risc chimic a solului/subsolului.

Toate ambalajele de substante (produsul ENZIM MIX si reactivi chimici) sunt marcate cu etichete cu pictograme specifice pentru tipul de substanta periculoasa pe care il contine, in conformitate cu prevederile Regulamentului 1272/2008 cu modificarile ulterioare.

Pentru asigurarea combustibilului pentru utilaje din cadrul Statiei de bioremediere de la Punctul de lucru al societatii ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L., motorina este stocata in rezervorul motorină de 14.000 l prevăzut cu pompă de alimentare.

Aprovizionarea motorinei se realizeaza de catre firma furnizoare: PETROM sau ROMPETROL.

( ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. isi asigura necesarul de apa, energie termica si electrica de la AGRI TRANSPORT S.R.L. in baza Contractului de închiriere spaţii nr. 45/2017 si actele aditionale.

( ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. dispune de:

- instalatie de tratare a apelor uzate de tip BIO-KS-99/6, cu capacitatea de 6 mc/h;

- bazin colectare ape pluviale, 200 mc (100 mp);

- bazin decantor 150 mp;

- rigolă colectare ape pluviale;

- separator hidrocarburi

( Instalatii conexe:

- Cladire administrativa;

- laborator;

- cantar

- cabina poarta.

- Zona spalare roti camioane

( Pe platforma de bioremediere ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. este delimitata:

- zonă destinată depozitării temporare a pietrei sortate contaminate in suprafata de 3700 mp, ce cuprinde si platformă de bioremediere, pe care sunt amplasate instalatiile de sortare, instalatia de spalat piatra si instalatia de tratare sol;

- zonă destinată depozitării temporare a deşeurilor de lemn, plastic, sticle, cod 191206*, suprafaţă 300 mp;

- zona depozitare temporara de sol sitat bioremediat si zona depozitare temporara de piatră decontaminată spălată in suprafata de 3.000 mp;

- s-a delimitat si o zona de depozitare temporara de piatră decontaminată spălată si sol, de rezerva, in suprafata de 3.000 mp.

In aceasta sectiune sunt prezentate procesele tehnologice ale activitatilor desfasurate  pe amplasament, respectiv:

- activitatea de tratare a deşeurilor

- colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase;

- tratarea deşeurilor prin procedeele:

- sortare-spalare

- bioremediere

- activitati auxiliare:

- bazine decantare ape uzate

- PSI - exista pachet psi si stingatoare

-    parc auto – 4 autobasculante de 24 to

- 4 unități cap tractor cu semiremorcă de 24 to fiecare

-    rezervor motorină de 14000 l prevăzut cu pompă de alimentare

-    epurare ape uzate – stație tratare și  separator hidrocarburi

-    laborator ape uzate

- Activitatea IPPC – tratarea deşeurilor

- Capacităţi de producţie

- colectare – 190000 to

- depozitare temporară – 190000 to

- transport – 190000 to

- tratare deşeuri – 190000 to

- sortare – 190000 to

- bioremediere – 85000 to

Mod de functionare:  6 zile /saptamana; 16 h/zi; 310 zile/an.

Personal – 17 persoane

- Bilanţ de materiale

Bilantul general de materiale aferent instalatiei IPPC la capacitatea maxima de functionare este prezentat in tabelul urmator

| Intrari | Ieşiri |
| --- | --- |
| Materii prime | Cantitate, t/an | Deseuri | Cantitate, t/an |
| Deşeuri pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase 170503* | 190 0000 | Piatră spartă decontaminată 191302 Sol bioremediat sau tratat fizico-chimic 191302 Materiale plastice, lemn, sticlă cu conţinut de substanţe periculoase 170204 | 102 000 85 000 3 000 |
| Apă din rețea C.Apă | 4392 | Apă uzată | 1260 |
| ENZIMIX | 4,0 | - | - |
| Motorină pentru Bachus | 3 000 litri | - | - |
| Reactivi laborator | 0,020 | - | - |

- Descrierea procesului tehnologic

ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. pe platforma de bioremediere se vor desfasura activitati de bioremediere a materialului supus tratarii (piatra, pietris + nisip, sol), ce presupune urmatorul flux:

- colectarea, descărcarea, sortare, depozitarea temporară;

- activitati si servicii de decontaminare pentru pistra/pietris/sol contaminat;

- tratare prin procedeul biologic si eliminarea deseurilor nepericuloase rezultate din procesul de decontaminare;

- eliminarea deseurilor nepericuloase, altele decat cele rezultate din activitare de decontaminare;

- comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.

Elementul esential al tehnologiei este minimalizarea separari granulelor si tratamentele costisitoare.

Activitatile desfasurate sunt:

- Activitatea de tratare a deşeurilor

- Receptia materialului ce se decontamineaza

- Depozitarea temporara a materialului ce se va fi supus procesului de bioremediere

- Sortare manuala si mecanica a materialelor straine a materialului ce va fi supus procesului de decontaminare

- Incarcare mecanica (incarcator frontal) a instalatiei care urmeaza a fi procesat materialul

- Bioremediere

- Valorificarea si eliminarea deseului tratat

- Activitati auxiliare

- colectarea, epurarea si eliminarea apelor pluviale contaminate

Flux tehnologic:

Solul contaminat cu hidrocarburi este excavat si incarcat in camioane, la locul de generare din amplasamentele puse la dispozitie de CF. Dupa incarcare solul contaminat cu hidrocarburi este transportat pe amplasamentul platformei din localitatea Vladimirescu FN.

Ajuns la platforma solul insfestat este cantarit si depozitat in interiorul platformei in zona de depozitare temporara.

Dupa depozitare solul este supus sortarii manuale in vederea eliminarii deseurilor solide, in urma careia sunt evacuate resturile de betoane, lemn, cauciuc, plastic, textile. Aceste deseuri sunt stocate temporar in zonele destinate stocarii.

Din aceste zone sunt incarcate in camioane, cantarite si transportate la instalatiile de coincinerare, eliminate sau valorificare prin societati abilitate.

Solul care a fost supus sortarii manuale ajunge apoi in buncarul instalatiei de sitare.

In urma sitarii rezulta doua fractii si anume:

- Solul destinat bioremedierii

- Piatra destinata spalarii

- Solul destinat bioremedierii este depozitat pe platforma de bioremediere sub forma de prisme. Dupa depozitare sunt prelevate probe pentru a se determina continutul de TPH, umiditatea, in vederea stabilirii procesului de bioremediere. In functie de rezultate se stabileste cantitatea de nutrient ce urmeaza a fi adaugata pentru activarea bacteriilor care se hranesc cu hidrocarburi. Dupa ce se cunosc rezultatele analizelor incepe procesul de bioremediere. Prismele sunt aerate zilnic cu Backhus, ce are o capacitate pana la 3.000 mc/h.

Pe parcursul procesului de bioremediere sunt masurate temperatura si umiditatea din interiorul prismelor.

In functie de acestea se va stii cum evolueaza procesul. In timpul procesului de bioremediere sunt prelevate probe si trimise catre laborator in vederea stabilirii concentratiei de TPH.

In functie de rezultatele analizelor de laborator se cunoaste cand procesul de bioremediere este finalizat.

Daca toate conditiile necesare bioremedierii sunt satisfacute procesul poate decurge intre 12-180 zile. Factorul principal fiind concentratia de TPH.

Dupa finalizarea procesului de bioremediere este anuntat Beneficiarul Proiectului care va decide destinatia solului bioremediat.

Solul este incarcat in camioane, cantarit si transporatat la destinatia indicata de Beneficiar

- Piatra rezultata in urma sitarii mecanizate este depozitata sub forma haldata în zona destinată sortării. De aici cu ajutorul unui utilaj tip buldoexcavator este alimentata in spalatorul de capacitate 50 mc/h.

Dupa spalare piatra este depozitata in zona de depozitare temporara. Apoi se preleveaza probe care sunt trimise catre laborator acreditat RENAR, pentru analize după care piatra este incarcata, cantarita si transportata la destinatiile indicate de Beneficiar. Analizele de apa vor fi realizate pe lot.

O data cu evacuarea solului bioremediat si a pietrei spalate procesele de bioremediere si spalare sunt incheiate.

Statie de bioremediere – platforma de bioremediere ocupa o suprafata totala de 1.0000 mp si dispune de urmatoarele dotari:

- poartă acces;

- cabină poartă;

- cântar;

- birou, dotat cu grupuri sanitare, cu o suprafata 12,87 mp;

- gard delimitare

- platforme delimitate pentru stocarea temporara a materialului supus decontaminarii, in suprafate de:

  - 4.000 mp in zona de vest a amplasamentului pentru stocarea temporara a solului contaminat (cod deşeu 170305* - pământ şi pietre), in care este delimitata suprafata de 1.500 mp pentru stocarea temporara a pietrei sortate contaminate, suprafata de 300 mp pentru depozitărea temporare a deşeurilor de lemn, plastic, sticle, cod 191206* rezultate in urma activitatii de sortare manuala si mecanicata si platformă de bioremediere cu o suprafata de 2.000 mp;

  - 3.000 mp in partea centrală a incintei pentru stocarea temporara a materialelor decontaminate;

  - 3.000 mp situată in partea de est a incintei, zona de rezerva pentru stocarea temporara a materialelor decontaminate

- echipamente pentru activitatea de decontaminare, si anume:

  - instalatia de sortare granulometrica CONTINENTAL (ciur), capacitate maximă 250 to/h;

  - staţie de spălare piatră tip DRUM SCREEN SM 414, ce realizeaza si sortarea materialului cu o capacitate de sortare de 100 to/h si o capacitate de spalare piatra de 200 mc/h;

  - instalatie de decontaminare sol tip Bachus 17.50. cu capacitate de 300-3.000 mc/h;

- rigole colectare ape pluviale bazine decantare ape uzate, separator hidrocarburi, si statie de epurare tip BIO-KS-99/6, de 6 mc/h;

- rezervor motorină de 14.000 l prevăzut cu pompă de alimentare;

- LEA – alimentare cu energie electrică.

ZONELE FUNCTIONALE au fost denumite convenţional ZFA, ZFB, ZFC fiind prezentate si in Planul de Situatie.

ZONA FUNCTIONALA A este situata in partea de vest a incintei si este destinată stocării temporare a materialului contaminat (cod deşeu 170305* - pământ şi pietre), suprafaţa fiind de 4.000 mp, care include:

- staţie sortare tip Continental, capacitate de sortare de 250 to/h, ce ocupa o suprafata de cca. 600 mp şi zonă refuz de ciur cca. 300 mp

- staţie de spălare piatră tip DRUM SCREEN SM 414, ce realizeaza si sortarea materialului cu o capacitate de sortare de 100 to/h si o capacitate de spalare piatra de 200 mc/h

- bazin colectare ape pluviale, 200 mc (100 mp)

- bazin decantor, 150 mp

- zonă destinată depozitării temporare a deşeurilor de lemn, plastic, sticle, cod 191206*, suprafaţă 300 mp

- zonă destinată depozitării temporare a pietrei contaminate in suprafata de 1.000 mp

- platformă de bioremediere in suprafata de 2.000 mp

- LEA – alimentare cu energie electrică

- poartă acces, cabină poartă și cântar

- rigolă colectare ape pluviale

- separator hidrocarburi, 250 mc

- statie de epurare tip BIO-KS-99/6, de 6 mc/h.

Suprafata totala a acestei zone este de 4.000 mp.

ZONA FUNCTIONALA B situată in partea centrală a incintei, include:

- depozitul temporar de sol sitat bioremediat

- depozit temporar de piatră decontaminată spălată

Suprafata totala a acestei zone este de 3.000 mp.

ZONA FUNCTIONALA C (de rezervă) situată in partea de est a incintei, include:

- depozitul temporar de sol bioremediat

- depozit temporar de piatră decontaminată

Suprafata totala a acestei zone este de 3.000 mp.

Platforma: zonele funcționale A și B sunt betonate şi impermeabilizate cu membrană din polietilenă, armătură din plasă de sârmă, strat de beton; zona funcțională C este betonată.

In aceasta sectiune sunt prezentate procesele tehnologice ale activitatilor desfasurate  pe amplasament, respectiv:

- colectarea, descărcarea, sortarea, depozitarea temporară şi transportul deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase și nepericuloase;

- tratarea deşeurilor prin procedeele de sortare (manuala si mecanica);

- tratarea biologica;

- depozitarea temporara in vederea valorificarii si eliminarii deseurilor tratate si a deseurilor reciclabile sortate;

- colectarea, epurarea si eliminarea apelor pluviale contaminate;

- aprovizionarea cu motorina a rezervorului de stocare combustibil.

1. Colectarea deşeurilor, depozitare temporară şi transport material supus decontaminarii

Societatea desfăşoară activitatea de colectare în vederea valorificării/eliminării finale a deşeurilor industriale periculoase şi nepericuloase.

Transportul deşeurilor se face cu societăţi autorizate, iar valorificarea/eliminarea finală se fac prin societăţi autorizate, în baza contractelor încheiate.

În vederea optimizării transporturilor, se face stocarea temporară a deşeurilor colectate la punctul de lucru ale ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. din comuna Vladimirescu a materialelor scose din cale: piatra sparta tip CF, pietris + nisip si sol contaminat cu produse petroliere ce se depoziteaza in baza Acordului de Asociere incheiat intre ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. si Asocierea BIOCENTRUM Kft, cat si din alte proiectelor de reconstructie ecologica care sunt in derulare si de unde vor rezulta sorturi de piatra, pamanturi/soluri contaminate cu hidrocarburi pe care socitetatea isi propunem sa le decontamineze pe aceasta platforma de bioremediere.

Colectarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase de la generatori se face în baza contractelor încheiate cu generatorii de deşeuri, în vederea trimiterii la valorificare/eliminare.

Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale deşeurilor şi încadrarea acestora se face de către generator în laboratoare autorizate, iar buletinele de analiză, împreună cu fişa de identificare a deşeului vor face parte din documentele de însoţire la transportul acestora  până la punctele de lucru ale ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L., unde se va face recepţia deşeurilor în vederea verificării acestuia.

Dacă generatorul deşeului nu poate pune la dispoziţie buletine de analiză, atunci se prelevează probe, care sunt trimise la analiză în laboratoare acreditate.

În cadrul activităţii desfăşurate, deşeurile sunt colectate, transportate şi stocate temporar în mod separat, pe categorii de deşeuri, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeu în caz de incendiu, astfel încât să se poate asigura un grad ridicat de protecţie a mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei, precum şi trasabilitatea de la locul de generare la destinaţia finală.

1.1. Încărcarea deşeurilor în mijlocul de transport

Încărcarea deşeurilor în mijlocul de transport se face sub observaţia deţinătorului deşeurilor.

La operaţiunea de încărcare, se utilizează mijloacele din dotarea generatorului de deseu si anume: incarcator frontal, cat si mijloace auto de la firme abilitate.

1.2. Descărcarea deşeurilor din mijlocul de transport

Descărcarea deşeurilor din mijlocul de transport pe platforma se face prin grija angajaţilor societăţii unde are loc operaţiunea de valorificare/eliminare finală sau sub directa şi atenta supraveghere a Beneficiarului/Generator, în cazul în care deşeurile sunt stocate temporar in amplasamentele din cadrul proiectelor de reconstructie ecologica pe care societatea le are in derulare.

Se va avea în vedere ca :

- deşeurile să fie descărcate corect, în conformitate cu informaţiile din documentul de transport şi cu modul de descarcare al vehiculului;

- să se verifice înainte modul de acoperire aplicat materialului ce se transport şi în timpul descărcării modul de manevrare astfel incat pierderi sa fie cat mai mici si care ar putea pune în pericol operaţiunea de descărcare.

Cantităţile de deşeuri colectate se vor corela cu capacităţile din spaţiile de colectare/stocare temporară, nedepasindu-se spatiile de stocare conform legislatiei in vigoare si anume:

- colectare – 190.000 to

- depozitare temporară – 190.000 to

După descărcarea deşeurilor din mijloacele de transport în vederea depozitării temporare la punctul de lucru se va face recepţia calitativă a acestora prin care se verifică:

- cantitatea

- verificarea documentelor de insotire a materialele ce se va depozita.

Deşeurile descărcate trebuie sortate şi depozitate pe grupe de deşeuri.

După ce deşeurile au fost descărcate identificate şi cantarite se efectuează recepţia cantitativă.

- Fiecare lot recepţionat este cântărit şi depozitat separat

- Este interzisă introducerea în depozit a deşeurilor necântărite

- Rezultatele cântăririi sunt înregistrate

După efectuarea cântăririi, se completează Procesul Verbal de predare-primire a deşeurilor.

- În cazul în care a fost întocmit Proces Verbal de neconformitate, acesta este transmis generatorului de deseu în vederea eliminării neconformităţii.

- Bonul de cântar, avizul de însoţire a deşeurilor, procesul verbal de predare-primire, anexa transport şi fişa de siguranţă sunt predate responsabilului platformei de bioremediere în vederea operării datelor în sistemul informatic.

1.3. Transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase

Transportul deşeurilor periculoase se efectuează de către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului şi care deţin dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR.

Pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, destinaţie, cantitatea de deşeuri; transportul deşeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

Transportul deşeurilor periculoase se face cu societăţi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, în baza contractelor încheiate.

Lista deşeurilor nepericuloase/periculoase care pot fi colectate şi transportate în vederea valorificării/eliminării finale este prezentată la secţiunea "Deşeuri colectate" (conform clasificării din H.G. nr. 856/2002 completată, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase).

2. Tratarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase

Materialele contaminate de tip piatra/pietris/sol contaminate care urmează a fi tratate sunt depozitate temporara pe platformă betonată, în zonele delimitate, destinate procesului de decontaminate la care vor fi supuse.

După depozitare sunt prelevate probe în vederea stabilirii metodei de tratare care se stabileşte în funcţie de umiditatea solului şi a conţinutului de substanţe periculoase conţinute.

Capacitate de bioremediere a platformei este:

- tratare deşeuri – 190.000 to

- sortare – 190.000 to

- bioremediere – 85.000 to

Utilajele necesare în desfăşurarea acestei activităţi sunt:

- excavator;

- buldoexcavator; încărcător frontal si şnecuri,

- benzi, transportatoare, etc.

2.1. Decontaminarea piatra/pietris contaminat cu produse petroliere prin bioremediere

2.1.a) Staţia de sortare tip Continental care are o capacitate de sortare de 250 to/h şi este compusă din următoarele componente:

- Buncăr de alimentare cu grătar pe balama de 20 mc

- Alimentator tip bandă 800 x 22 m

- Bandă de alimentare de 650 x 16 m

- Ciur vibrant 12 mp cu 2 câmpuri

- 2 Benzi de sorturi de 650 x 18 m

- Bandă de evacuare material sitat, lungime 12 m

- Instalaţie electrică 60 KW

Pot fi sortate următoarele categorii de deşeuri:

| 17 05 03* | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase |
| --- | --- |

( Fluxul tehnologic:

- Deşeurile care urmează să fie sortate sunt introduse în buncărul de alimentare, de unde sunt preluate cu un alimentator şi încărcate pe banda transportoare (banda de alimentare);

- Deşeurile sunt transportate cu ajutorul benzii de alimentare până la ciur unde datorită vibraţiilor are loc sortarea deşeurilor în funcţie de granulaţie. Ciurul este dotat cu două site de cernere, cu dimensiuni diferite ale ochiurilor de 32 mm, respectiv 16 mm;

- Deşeurile care au fost trecute prin site, ajung pe banda de evacuare, care le transportă şi la evacuare sunt aranjate sub formă de prismă conică;

- Refuzul de ciur este preluat de o altă bandă şi este transportat în zona de depozitare sau direct in spalatorul de piatra;

Alimentatorul staţiei de sortare este prevăzut cu convertizor de frecvenţă, care ajută la reglarea debitului de material transportat.

Deşeurile rezultate în urma sortării:

| 17 02 04* | sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase |
| --- | --- |
| 17 05 03* | pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase |
| 19 12 06* | lemn cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 12 11* | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 13 01* | deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat din lucrările de dezafectare/decontaminare) |

2.1.b) Staţia de spălare piatră Drum Screes SM414 cu o capacitate de 200 mc/h are în compunere următoarele:

- Cuva de alimentare de 0,5 mc

- Site rotative

- Transportoare elicoidale cu paleţi

- Instalaţie de spălare

- Saşiu

- Pâlnie de evacuare

- Motor de antrenare

Spalatorul de balast este folosit in special in statii de sortare pentru spalarea argilei, eliminarea lemnului, a carbunelui si a altor impuritati din materialul de baza.

Folosirea judicioasa a spalatorului, prin reglarea optima a parametrilor de functionare in functie de calitatea materialului va duce la eliminarea in proportie de 70-80% a impuritatilor si 80-90% a argilei.

Materialul ce trebuie curatat va intra in spalator, care in prealabil a fost umplut cu apa, si va fi antrenat de doua axe prevazute cu palete, care se rotesc in sensuri diferite, antrenand astfel materialul spalat spre partea superioara unde va fi eliminat, iar impuritatile vor fi eliminate prin partea inferioara. Permanent  balastul va fi spalat de un numar de 12 diuze care indreapta un jet puternic de apa in sensul contrar de miscare al materialului.

Cele doua axe cu palete se rotesc cu o viteza reglabila cuprinsa intre 0- 22 rot./min.. Miscarea de rotatie este data de un grup motor 18,5kw si reductoare care sunt amplasate in partea superioara a spalatorului.

Apele de spălare sunt colectate într-un bazin de decantare cu rol de separator de hidrocarburi având V = 150 mc, din care după decantare sunt recirculate în cadrul stației de spălare.

( Fluxul tehnologic:

Deşeurile cu dimensiunile cuprinse între 16-32 mm, care au fost trecute prin Staţia de sortare sunt trecute apoi prin Staţia de spălare piatră.

Acestea sunt  introduse în spălătorul care în prealabil a fost umplut cu apă.

Deşeurile sunt antrenate de două axe prevăzute cu palete, care se rotesc în sensuri diferite, care după spălare vor fi trimise spre partea superioară, de unde  vor fi recuperate iar impurităţile vor fi eliminate prin partea inferioară. Spălarea se face prin introducerea unui jet puternic de apă prin 12 diuze, în sensul contrar de mişcare al deşeurilor.Cele două axe cu palete se rotesc cu 30 rot./min. fiecare. Mişcarea de rotaţie este dată de un grup de motoarele termice ale instalatiei.

Deşeurile ce intră în procesul de spălare

| 17 05 03* | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase |
| --- | --- |

Apa rezultată este decantată şi este refolosită în procesul de spălare agregate minerale (75% se recirculă).

Deşeurile rezultate în urma spălării:

| 19 12 04 | materiale plastice şi de cauciuc |
| --- | --- |
| 19 12 05 | sticlă |
| 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) |
| 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solurilor |

2.3. Decontaminarea solurilor contaminate cu produse petroliere prin bioremediere se foloseşte ca metodă de tratare pentru solurile contaminate cu produse petroliere.

Activitatea de bioremediere constă în:

- transportul deşeurilor ce vor fi supuse bioremedierii pe platforma dotată corespunzător acestei activităţi;

- cântărirea deşeurilor şi înregistrarea cantităţilor, naturii şi originii în registrul de evidenţă;

- efectuarea de analize pentru stabilirea calităţii materialului (deşeurilor) care va fi supus bioremedierii, la recepţia acestuia şi pe parcursul procesului de bioremediere în cadrul laboratoarelor autorizate;

- depozitarea deşeurilor în brazde succesive sau grămezi;

- spălarea şi curăţarea autobasculantelor în zona de spălare roţi;

- aerarea materialului stocat prin adăugarea de materiale de afânare şi întoarcerea periodică pentru asigurarea oxigenării optime cu ajutorul instalaţiei mobile tip Backhus 15.50;

- umectarea materialului, atunci când este cazul;

- adăugarea de nutrienţi pentru asigurarea raportului optim C:N:P – carbon, azot, fosfor  (dacă este cazul);

- încorporarea de enzime în vederea micşorării lanţului de hidrocarburi (ENZIMIX); Baza tehnologiei este enzimul biocatalizator ENZIM MIX care poate cataliza mai multe procese în aceeaşi timp, produs patentat de BIOCENTRUM KFT.

Prin enzimele de ENZIM MIX bacteriile autohtone în solul şi subsolul poate degrada hidrocarburi cu lanţuri complicate, aromatice sau poliaromatice.

Rolul ENZIM MIX este dublu:

1. reducerea energiei de legătură, mărirea vitezei de reacţie;

2. transformarea compusele chimice neutilizabile de bacterii la compuse chimice utilizabil de bacterii autohtone.

- temperatura optimă compostării de 40-65°C, este reglată prin reglarea debitului de aer utilizat pentru aerarea prismei, respectiv numărul de treceri prin masa deşeului a utilajului;

- efectuarea de analize pentru stabilirea calităţii materialului bioremediat cu un laborator independent;

- evacuarea materialului tratat, după încheierea unui ciclu de bioremediere, în funcţie de încadrarea în normativele legale în vigoare, materialul este dirijat după caz:

- materialul poate fi folosit pentru umplerea amplasamentelor în care au fost executate lucrării de excavare a solului contaminat sau alte excavari

- pentru depozitarea definitivă într-un depozit pentru deşeuri nepericuloase/periculoase autorizat;

2.a) Utilajul folosit în activitatea de bioremediere este de tip Backhus 15.50

- Capacitate de aerare de 300-3.000 mc/h

- Lăţime prismă - 2.8 m

- Inălţime prismă - 2.5 m

- Secţiune maximă prismă -2,7 m2

( Fluxul tehnologic:

Utilajul de bioremediere BACKHUS seria 15.50 se foloseşte pentru răscolirea (în vederea aerării) grămezilor de sol. Acesta este prevăzut cu două curăţătoare de drum care se mişcă în faţa şasiului, materialul care trebuie răscolit, este preluat de benzile de circulaţie spre centrul maşinii şi se aruncă în spate. Bolovanii mari se macină în acest fel şi va fi formată o prismă nouă, amestecată şi aerisită.

Cu ajutorul echipamentului, prismele sunt aerate prin procedeul de întoarcere a brazelor. Echipamentul dispune şi de o instalaţie de umezire a prismei de deşeu şi introducere de enzime, care au rolul de a micşora lanţul de hidrocarburi din poluant, în anumite condiţii de temperatură şi umiditate.

Bioremedierea se va realiza în cicluri succesive a căror durată de timp va depinde umiditate şi temperatură.

Bioremedierea este un termen care se refera la fenomene biochimice aerobe prin care compusii organici sunt descompusi in apa, dioxid de carbon si materii humice.

Bioremediere = compusi organici + micro(macro)organisme + conditii specifice

Conditii:

- macroelemente:  N, P, Na, K, Mg, Ca, etc.

- oxigen;

- umiditate 40-60%;

- temperatura de 40-65°C; va fi reglata indirect prin cantitatea de aer pompat.

( Bioremedierea - tehnologie

Are loc platforma betonata delimitata in amplasamentul, in suprafata de  numita platforma de bioremediere. Procesul consta in:

- Receptia si pretratarea solului contaminat: premixarea, maruntirea si udarea solului;

- Zona de bioremediere: aerul este introdus prin tehnologia prismelor aerate ;

- Depozitul de sol bioremediat.

Toate aceste procese dureaza aproximativ 4-6 saptamani.

Debitul de aer va fi realizat cu ajutorul echipamentului mobil BACKHUS 15.50, cu o capacitate intre 300 ÷ 3.000 mc/h.

In prisme, temperatura minima pentru proces va fi cuprinsa intre 55ºC, mentinuta timp de 2 saptamani (rolul de distrugere a microorganismelor patogene), si 65ºC, temperatura maxima mentinuta timp de 1 saptamana.

Datorita procesului de biodegradare si aerarii continue, gramezile de sol pot pierde apa, deci se va utiliza sistemul de udare BACKHUS 15.50, ce este atasat sistemului de aerare. – capacitatea maxima de udare este de 5 l/minut, volumul vasului este de 400 litri, consumul creste in functie de concentratia de hidrocarburi din sol.

Solul contaminat va fi inspectat si se vor lua probe in zona de receptie.

Deseurile neconforme (continut mare in metale, etc) vor fi separate si vor fi duse in zona de tratare a deseurilor periculoase.

Gramezile de sol dispuse in forma unor prisme cu ajutorul transportorului frontal.

( Aerarea

Gramezile de sol supuse bioremedierii vor fi tratate in mod individual si vor fi testate in laborator pentru a determina continutul de TPH.

In urma procesului de bioremediere, solul tratat poate fi utilizat ca:

- Sol destinat agriculturii, mai ales pentru plantarea arborilor (compostul este un sol foarte bun pentru cresterea plantelor);

- Acoperirea deponeelor de tratare a deseurilor menajere;

- Remedierea in facilitati destinate deseurilor periculoase daca solul tratat contine si alti contaminanti periculosi, in afara de TPH.

Deşeuri care pot fi tratate prin procesul de bioremediere:

- deşeuri (soluri) contaminate cu produse petroliere

| 17 05 03* | pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase (sol rezultat ca urmare a poluărilor accidentale) |
| --- | --- |

- deşeuri rezultate în urma bioremedierii

| 19 13 02 | Deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 191301* |
| --- | --- |

D. Utilaje si echipamente pentru tratarea deşeurilor

Dotarile tehnologice ale ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. sunt specifice activitatiilor desfasurate pe amplasament pe platforma de bioremediere.

1. Colectarea deşeurilor, depozitare temporară şi transport material supus decontaminarii

- parc auto – 4 autobasculante de 24 to si 4 unități cap tractor cu semiremorcă de 24 to fiecare

- autovehicule de la firme autorizate pentru transport deseuri periculoase si nepericuloase, în baza contractelor încheiat, in functie de necesitati

- platformă betonată și izolată cu suprafaţa de 7.000 mp prevăzută cu rigole colectoare şi bazin de stocare a apelor prevăzut cu statie de epurare si separator de hidrocarburi

- platformă betonată cu suprafaţa de 3.000 mp pentru depozitare temporara produs bioremediat si decontaminat.

- 2. Activitatea de decontaminare

- Staţia de spalare tip Drum Screen SM414, capacitate maximă 200 mc/h, compusa din:

- Cuva de alimentare de 0,5 mc

- Transportoare elicoidale cu paleţi

- Instalaţie de spălare

- Saşiu

- Pâlnie de evacuare

- Motor de antrenare

- Staţie de sortare piatră Continental, capacitate de 250 mc/h, compusa din:

- Buncar de alimentare cu gratar pe balama;

- Alimentator tip banda;

- Banda de alimentare;

- Ciur vibrant;

- Banda de evacuare material sitat;

- Banda de evacuare refuz ciur;

- Tabloul electric.

( Buncar de alimentare de 20 mc

- capacitate 20 mc;

- prevazut cu gratar separator, platforma si scara de acces;

( Alimentator tip banda

- Are o lungime de 22 m si o latime de 800 mm;

- Dotat cu motor prevazut cu convertizor de frecventa;

- Modulul de lucru este de la 1 la 10;

- Capacitate de alimentare intre 250 mc/h

( Ciur vibrant

- Suprafata de sitare 20 mp;

- Dotat cu doua site, una cu ochiuri de 32 mm si celalata de 16 mm;

- Motor electric de 7,5 kW;

- Dotat cu platforma care-l inconjoara si scara de acces

( Banda de evacuare material sitat

- Lungime 18 m, latime 650 mm;

- Motor electric de 5,5 kW;

- Capacitate maxima de transport de 250 mc/h

( Banda evacuare refuz ciur

- Lungime 18 m, latime 650 mm;

- Motor electric de 5,5 kW;

- Capacitate maxima de transport de 250 mc/h

( Tablou electric

- Tabloul electric este dotat cu un PLC care comanda toate utilaje din componenta statiei de sortare

- Pe tabloul electric sunt montate si inscriptionate butoane de pornire/oprire a tuturor utilajelor componente

- Statie bioremediere este de tip Backhus 15.50, capacitate de aerare de 300-3000 mc/h, cu caracteristicile:

- Lăţime prismă - 2.8 m

- Inălţime prismă - 2.5 m

- Secţiune maximă prismă -2,7 m2

Componentele utilajului sunt următoarele: cabină, cadru metallic, tunel, rotor, baterie cu comutator, motor diesel, rezervor pentru udat.

- Capacitatea de lucru a utilajului este de 300-3000 mc/h; zgomot 73-112 dB

- Motor diesel putere 200 kW; 6 cilindri; 8300 cm3

Alte utilaje:

- excavator;

- buldoexcavator; încărcător frontal si şnecuri,

- benzi, transportatoare, etc.

3. Colectare si epurarea apelor

Amplasamentul dispune:

- rigole colectare ape pluviale

- bazin decantor ape pluviale și tehnologice, 200 mc (100 mp)

- bazin apă limpede, 150 mp

- separator hidrocarburi;

- statie de epurare tip BIO-KS-99/6, de 6 mc/h

Apele colectate se vor evacua din amplasament prin vidanjare prin societati abilitate. Frecventa de eliminare a apelor uzate colectate in instalatiile de preepurare locale este in functie de volumul de material decontaminat si cantitatiile de precipitatii cazute.

4. Activitati auxiliare

- poartă acces

- cabină poartă

- cântar verificat metrologic

- birou tip container prevazut cu grup sanitar in suprafață totală de 12,87 mp

- magazie

- LEA – alimentare cu energie electrică

2.3.3. Surse de poluare

Din activitatile desfasurate pe platforma unitatii ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. punct de lucru Vladimirescu rezulta urmatoarele emisii:

♦ emisii in aer

- emisii de la sistemele de eşapare ale autovehiculelor şi utilajelor utilizare in operatiile de tratare, manipulare şi depozitarea deşeurilor supuse decontaminarii

♦ emisii in apa

- scurgeri accidentale produse în urma manipulării şi transportului de deşeuri

- emisii de la spălătorul de balast.

- ape pluviale potenţial contaminate de la contactul cu deşeurile

♦ emisii de deseuri

- de la tratarea deşeurilor în instalaţia de sortare

- de la sistemul de decantare a apelor uzate şi pluviale

- ambalaje de la materii prime (ENZIMIX)

2.3.3.1. Emisii în aer

In cadrul unitatii ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. - Punct de Lucru Vladimirescu nu exista surse punctiforme de poluare a aerului.

În cadrul activităţii de tratare a pietrei sparte tip CF, pietris + nisip si sol contaminat cu produse petroliere există următoarele surse difuze, mobile si fugitive de emisie în atmosferă:

- emisii de la operatiile de tratare, manipulare si depozitare a deseurilor solide – emisii difuze de pulberi, COV

- emisii de la sistemele de eşapare ale autovehiculelor si utilajelor – emisii mobile ale gazelor de ardere (NOx, SO2, CO) şi pulberi

In conformitate cu tipurile de procese tehnologice care se deruleaza pe amplasament precum si cu emisiile in atmosfera asociate BAT, pe platforma ERIC BIOREMEDIERE OIL rezulta emisii difuze si fugitive compuse din:

- Emisii COV – compuse din hidrocarburi in principal, in cazul tratarii solurilor contaminate cu produse petroliere;

- Emisii de pulberi

Nivelul emisiilor difuze si fugitive totale nu poate fi calculat si nici macar estimat deoarece normativele de calcul al emisiilor din procese tehnologice (atat normativul american EPA AP 42 cat si normativul european CORINAIR) nu ofera informatii privind coeficientii de emisie. Altfel spus, activitatile de tratare a deseurilor solide nu constituie surse semnificative de emisii difuze si fugitive.

Se pot face insa estimari privind repartizarea acestor emisii difuze si fugitive pe activitatile si operatiile derulate pe amplasament. Aceste estimari sunt prezentate in tabelul de mai sus, cu mentiunea ca totalul lor reprezinta 60-65% din totalul emisiilor, diferenta de 35-40% regasindu-se la operatia de sortare mecanica a deseurilor.

Emisii difuze şi fungitive

- emisii de pulberi, COV de la platforma betonată pentru stocare deşeuri – 10% pulberi şi 15% COV din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de COV şi pulberi de la descărcarea deşeurilor contaminate intrate pe amplasament – 20% COV şi 20% pulberi din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de la încărcarea deşeurilor tratate – pulberi 25% din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

- emisii de pulberi şi COV de la transportul deşeurilor pe bandă la instalaţia de sortare – 5% pulberi, 20% COV din evacuările totale ale poluantului, respectiv din instalaţie;

Pentru minimizarea poluării cu pulberi se aplică următoarele tehnici:

Depozitarea temporara a deseurilor solide se face in sistem descoperit, ceea ce constituie o sursa de poluare cu pulberi.

Se urmareste minimizarea timpului de depozitare a deseurilor netratate; se utilizeaza stropirea cu apa atunci cand este cazul.

Se realizeaza curatarea rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Exista program de curatenie a amplasamentului

2.3.3.2. Emisii in apa  - sunt prezentate in Sectiunea 2.9.2.

2.3.3.3. Surse de poluare a solului si subsolului

Activitatea principală de tratare a deşeurilor nu genereaza  emisii controlate pe sol sau subsol.

Unitatea deţine doar un rezervor de carburant, mobil, suprateran, in cuva.

Sursele potenţiale de poluare a solului prin infiltrare in cadrul amplasamentului, pot fi:

- pierderi accidentale la alimentarea autovehiculelor şi rezervoarelor

- pierderi accidentale in cadrul instalatiei de spălare a deşeurilor.

- scurgeri ocazionale din reteau de canalizare a apelor uzate si a echipamentelor de decantare locala

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor tehnologice

Măsuri de diminuare a impactului

Toate operaţiile fluxului tehnologic se desfasoara pe platforme betonate prevăzute cu sisteme de drenaj, asigurându-se în acest fel o protecţie a solului si subsolului faţă de orice fel de scăpări sau evacuări de substanţe poluante.

Pentru a nu polua solul cu produse petroliere, rezultate din scurgeri accidentale,    s-au luat următoarele măsuri:

Activităţile de colectare şi transport a deşeurilor periculoase şi nepericuloase se desfăşoară în zone industriale. În scopul evitării scurgerilor acestora, se vor utiliza numai ambalaje/recipiente de stocare de calitate corespunzătoare, din care să nu existe scăpări de produs. În cazul scăpărilor accidentale se vor utiliza materiale absorbante (Spill Sorb, Kemsorb, nisip) pentru colectarea deşeului scurs, care se colectează în recipiente bine închise şi urmează acelaşi traseu de eliminare ca şi deşeul.

Colectarea, sortarea şi depozitarea pe categorii a deşeurilor se vor desfăşura doar pe suprafeţe betonate.

Pe durata stocării temporare, recipientele cu deşeuri vor fi supravegheate din punct de vedere al integrităţii fizice, în vederea evitării scurgerilor sau împrăştierilor accidentale. Deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, în pubele amplasate pe platforme betonate şi vor fi predate operatorilor de salubritate.

În scopul evitării scurgerilor se vor utiliza numai recipiente de stocare corespunzătoare tipului de deşeu stocat, conform indicaţiilor din prescripţiile ADR.

Stocarea temporară a ambalajelor pe amplasamentul de lucru se va face pe spaţiu betonat.

- deşeurile tratate rezultate de la bioremediere care va fi utilizat ca material de umplutură, la refacerea amplasamentelor,  va avea concentraţia de hidrocarburi din petrol (THP) sub valorile de prag admise de Ord.756/1997 cu modificările şi completările ulterioare );

- calitatea solurilor în zona amplasamentelor instalaţiilor mobile nu va depăşi valoarea de prag admise de Ord.756/ 1997 cu modificările şi completările ulterioare ;

- în cazul poluărilor accidentale cu produse petroliere de la utilajele folosite în activităţile desfăşurate, se vor respecta prevederile OUG nr.68/2008, HG nr.1403/2007, HG nr.1408/2007, după remedierea defecţiunii şi reconstrucţia ecologică a solului, se vor efectua analize de supraveghere a gradului de contaminare din zona afectată, urmărindu-se încadrarea în limitele prevăzute în Ord. M.A.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificări şi completări ulterioare;

2.3.3.4. Emisii de deseuri – sunt prezentate in Sectiunea 2.3.6.

2.3.4. Asigurarea utilitatilor

Apa.

Alimentarea cu apa  este prezentata in Sectiunea 2.9

Energia electrica

Energia electrică necesară funcţionării instalatiilor (staţia de sortare, iluminat incintă, iluminat birouri şi spaţii administrative) este preluată de către ERIC BIOREMEDIERE OIL din reţeaua ELECTRICA SA (linia de medie tensiune 20 kV- prin intermediul unei statii de transformare 160 KVA – se preia de la Agritransport.

Statia este amplasata in zona de vest a incintei. De aici se face distribuţia energiei electrice prin circuite de siguranţă şi întrerupătoare existente în tablourile electrice ale unităţii.

Puterea instalata este de 160 kWA iar consumul anual de energie electrica pentru toate activitatile este de 100 KW/h

Energia electrică este utilizată pentru:

- acţionarea utilajelor: stație sortare, stație spălare

- iluminatul interior şi exterior

Energia termica

Alimentarea cu energie termică este necesară pentru încălzirea spaţiilor administrative (birou, grupuri sanitare) care se preia de la AGRI TRANSPORT S.R.L.

2.3.5. Zone de depozitare

Pe amplasamentul punctului de lucru al ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. au fost delimitate zone in vederea stocarii temporare a deseurilor de tip piatra/pietris/sol, contaminate in special cu cu produse petroliere, pe tipuri de sorturi/tip de material contaminat, pentru a se creea un flux mai eficient al decontaminarii acestora.

Pe amplasament este montat un rezervor de motorină cu capacitatea de 14.000 l prevăzut cu pompă de alimentare, ce se aprovizioneaza in functie de necesitate si de consumul utilajelor. Aprovizionarea se realizeaza de catre firma care furnizeaza combustibilul.

In magazie sunt depozitate substanţe cu volum mare: ENZIMIX – eurocontainer mobil.

Pe platforma punctului de lucru al ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. nu se creeaza stocuri de materiale, piese de schimb.

In magazia tip container sunt depozitate cantitatile necesare de biopreparate utilizate in procesul de spalare piatra/pietris si sol.

Pentru analizele de laborator ce se realizeaza pentru determinarea paramatrilor necesari in vederea stabilirii gradului de contaminare, parametrii necesari stabilirii procesului de bioremediere se spectrometre automate, ce utilizeaza kit-uri.

Incinta în care se desfăşoară activitatea este împărţită în două compartimente:

- compartimentul vestic, în suprafaţă de 7000 mp este destinat depozitării solului sitat, activităţii de bioremediere, activitatea de sortare-spălare piatră;

- compartimentul estic, în suprafaţă de 3000 mp (de rezervă), destinat stocării temporare a solului contaminat.

Pe platforma ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. de pe amplasamentul Vladimirescu FN zona de depozitare a materiilor prime este situata in partea de est a incintei. Zona de depozitare este betonata şi izolată şi se compune din 1 compartiment de 7000 mp.

Platforma (zona A + B) este impermeabilizată astfel:

- strat de etanşare din material sintetic (membrane de polietilenă)

- armătură din plasă de sârmă

- strat de beton

Zona de depozitare a materialului supus decontaminarii (piatră spartă decontaminată, sol bioremediat) este betonată și se compune din 1 compartiment de 3000 mp.

Platforma este betonată.

Pentru colectarea apelor pluviale există trei rigole colectoare: una pe direcţia nord sud, una in partea de nord şi una în partea de sud, toate prevăzute cu grătare.

Pentru depozitarea substanţelor de tratare a deşeurilor societatea deţine magazie pentru depozitarea Bioneolului amplasată în container mobil cu sistem de inchidere, ce va avea acces limitat (destinat depozitarii tuturor substantelor ce vor fi folosite).

2.3.6. Gestiunea deseurilor

Pe amplasamentul unitatii ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. exista doua tipuri de deseuri:

- – deseuri rezultate din activitatile proprii

- – deseuri colectate de la terti in vederea valorificarii ca materie prima

I. Deşeurile rezultate pe amplasamentul ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. se generează din două tipuri de surse:

- deşeuri tehnologice provenite din activităţile de producţie

- deşeuri provenite din activităţile auxiliare

şi se pot clasifica în două categorii: deşeuri periculoase şi nepericuloase.

Deşeuri nepericuloase:

| Denumirea deşeului | Sursa | Cantitate to/an | Operatiunea | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generate din activitatea administrativă, tratare deșeuri | Colectate de la diverși generatori /deținători |  | Valorificare | Eliminare |  |
| Deșeuri municipale 200301 | x |  | 2 |  | x | În incinta unității |
| Pământ și pietre cu conținut subst peric 170503* |  | x | 187000 | x |  | În incinta unității |
| Sticlă, mat plast, lemn cu cont subst peric 170204* | x |  | 3000 |  | x | În incinta unității |
| Minerale, nisip pietriș 191209 | x |  | 103000 | x |  | În incinta unității |
| Deșeuri solide de la remed sol 191302 | x |  | 85000 |  | x | În incinta unității |
| Nămoluri cu conț de subst peric 190813* | x |  | 12 |  |  | În bazinul de decantare |
| Absorbanți mat filtr 150202* | x |  | 0,5 |  | x | În incinta unității |
| Amestecuri de grăsimi de la separare ulei apă 190810* | x |  | 0,1 |  | x | În incinta unității |
| Deșeuri solide de la remed sol cu subst peric 191301* | x |  | 800 |  | X | În incinta unității |
| Alte deșeuri de la trat mec a deș. peric 191211* | x |  | 600 |  | x | În incinta unității |

II. Gestionarea deșeurilor

Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

Stocarea temporară a deşeurilor colectate se va face cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

Perioada de stocare temporară a deşeurilor periculoase şi nepericuloase nu trebuie să depăşească 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate.

Deşeuri colectate titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări pentru deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări şi cele tratate în cadrul punctelor de lucru se stochează temporar, în ambalaje corespunzătoare fiecărui tip de deşeu.

Stocarea temporară a deşeurilor colectate din activitatea de depoluare şi decontaminare se face pe amplasamentele ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. autorizate, unde a fost realizată activitatea de bioremediere, cu respectarea prevederilor legale referitoare la timp şi condiţiile de stocare şi pe amplasamentele beneficiarilor, în baza contractelor încheiate.

În cadrul punctului de lucru vor fi stocate temporar în vederea tratării deşeurile provenite din reabilitarea tronsonului de cale ferată precum şi  deşeuri ce urmează a fi tratate în baza contractelor ce vor fi încheiate cu  alţi generatori.

Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

Operaţiunile de valorificare a deşeurilor se vor face numai prin intermediul unor societăţi comerciale autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului în baza contractelor încheiate.

Deşeurile colectate în cadrul punctului de lucru sunt predate la societăţi autorizate în valorificare/eliminare, conform contractelor încheiate.

Materialul decontaminat în urma tratării va fi predat beneficiarului sau va fi reutilizat, după caz, la refacerea terenurilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Deşeurile rezultate de la tratare pot avea următoarea trasabilitate stabilită în baza criteriilor prevăzute în legislaţiei în vigoare:

- depozitarea într-un depozit conform pentru deşeuri nepericuloase cu stabilirea criteriilor de levigabilitate din Ord. nr.95/2005;

- folosirea ca strat de închidere şi/sau susţinere conform criteriilor din Ord. MMGA nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

- refacerea zonelor decontaminate se va face cu materiale care respectă criterile din Ord. nr.756/1997.

Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

Transportul deşeurilor periculoase colectate de la generatori la punctul de stocare temporară stocare şi de la punctele de stocare la firmele autorizate care asigură valorificarea sau eliminarea lor finală.

Transportul se face cu autovehicule licenţiate şi conducători auto cu certificat ADR.

Transportul deşeurilor nepericuloase se face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008.

- Deşeurile menajere sunt preluate de operatorul de salubritate.

Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)

Operaţiunile de eliminare finală a deşeurilor se vor face numai prin intermediul unor societăţi comerciale autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului în baza contractelor încheiate.

- În cazul în care deşeurile tratate nu se încadrează în din Ord. MMGA nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, acestea vor fi trimise la eliminare finală.

Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.

Se vor raporta datele referitoare la gestiunea deşeurilor APM teritoriale, în formatul şi la termenele stabilite de către acestea.

Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.

Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu HG nr. 856/2002 cu modificările şi completările ulterioare privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

La punctul de lucru, deşeurile menajere rezultate se vor colecta selectiv în recipienţi corespunzător amplasaţi pe platforme betonate şi vor fi eliminate pe bază de contract încheiat cu firme specializate.

2.4  Folosirea de teren din imprejurimi

Zone rezidenţiale şi comerciale

Zona rezidenţială cea mai apropiată este localitatea Vladimirescu situata la cca. 1 km vest de obiectiv. Între platforma ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. şi loc. Vladimirescu există un teren viran în prezent neutilizat.

În partea de sud a incintei, la limita de proprietate se află AGRI TRANSPORT S.R.L. care comercializează produse pentru agricultură.

Obiective industriale

Platforma ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. se află amplasată în incinta fostului Combinat de îngrăşăminte chimice Arad, la limita vestică a acestuia.

În partea de nord şi est a incintei se găsesc spaţii partial utilizate cu destinaţie industrială şi teren viran.

Terenuri agricole

Platforma ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. este amplasata in afara zonelor agricole ale localităţii Vladimirescu. Cele două terenuri virane limitrofe, pe laturile de vest şi est ale obiectivului nu sunt în prezent folosite.

Ape de suprafaţă

Obiectivul se află în bazinul hidrografic Mureş. Râul Mureş se găseşte la cca. 3 km sud de platforma industrială ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L.

Reţeaua de ape pluviale ale fostului CIC Arad, administrată în prezent de SC Arstate SRL, colectează apele de pe întreaga platformă.

Zona nu este inundabilă întrucât există dig de apărare împotriva inundaţiilor pe malul drept al râului Mureş care apără atât fosta platformă industrială a CIC Arad cât şi loc. Vladimirescu, digul continuându-se în aval până în loc. Pecica.

Obiective turistice, istorice şi arheologice

In apropierea platformei industriale, la cca. 1 km sud există Situl arheologic „Livada 5 Movile”, amplasată limitrof DN7 Arad - Deva. Nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie a acestui sit.

Zone protejate

Obiectivul este amplasat  la cca. 10 km est de aria naturală protejată din reteaua Natura 2000, ROSPA 0069 Lunca Mureşului Inferior şi ROSCI 0108 Lunca Mureşului Inferior. Nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie a acestor situri întrucât între obiectiv şi aceste situri se află mun. Arad şi autostrada Nădlac – Arad – Deva, obiective cu impact asupra mediului.

2.5 Utilizare chimica

In procesul de bioremediere nu se folosesc substante si preparate chimice periculoase.

In procesul de bioremediere si in la statia de epurare se utilizeaza enzime ce sunt produse patentate de BIOCENTRUM Kft.

Reactivii utilizati in laborator sunt substante si preparate chimice periculoase, dar cantitatile utilizate sunt mici si se consuma in reactie, care nu intra sub incindenta Legea nr. 59/2016.

Pentru alimentarea instalatiilor folosiste in procesul de bioremediere pen platforma este montat un rezervor de 14.000 l, care intra sub incindenta Legea nr. 59/2016, dar cantitatea maxima existenta in amplasament este cu mult sub limita impusa in Anexa I din lege.

| Nr. crt. | Denumire | CAS | Fraze de pericol | Clasa de pericol | Categoria de pericol | Cantitatea maxima prezenta pe amplasament |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motorina | 68334-30-5 | H226 H315 H304 H332 H351 H373 H411 | 3 | 1;2;3;4 | 14.000 l |
| 2 | Enzimix | - | - | - | - | 4 to/an |
| 3 | Reactivi laborator |  |  |  |  | 0,020 to/an |

Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase: se va face cu respectarea prevederilor HG 621/2005 modificată şi completată cu HG 1872/2006 şi HG 247/2011, organizându-se sistemul de colectare, reutilizând acelaşi tip de ambalaj pentru tipurile de produse până la sfârşitul duratei utile de viaţă.

Instalaţiile, amenajările, dotările  şi măsurile pentru protecţia factorilor de  mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

Pentru motorină: în caz de  scurgeri se izolează zona contaminată. În cazul în care se deversează a cantitate mare de substanţe, acestea  trebuie colectate rapid prin creerea unui canal de colectare, sau se vor folosi substanţe absorbante necombustibile (nisip, pământ).Materialul absorbant utilizat şi produsul deversat se colectează în vederea valorificării/ eliminării de către societăţi autorizate.Scurgerile de motorină constituie un pericol pentru mediul înconjurător, fapt pentru care este interzisă deversarea în canalizare, ape de suprafaţă sau pe sol .

# Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase

Se va ţine evidenţa strictă cu privire la cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare a substanţelor periculoase (transportate şi folosite, cât şi a stocurilor), inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor acestora care intră în sfera de activitate. Aceste date vor fi raportate la cererea autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

Se vor elimina în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu conform legislaţiei specifice în vigoare substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri.

- gestionarea şi monitorizarea substanţelor periculoase se va face de către persoane atestate profesional şi numite prin decizie de către conducerea unităţii;

- personalul va fi instruit lunar cu privire la modul de manevrare şi utilizare a substanţelor şi preparatelor periculoase;

- recipienţii care conţin substanţe toxice şi periculoase vor purta inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire;

Autorităţile pentru protecţia mediului şi de apărare civilă vor fi anunţate imediat în caz de accidente sau iminenţa descărcărilor neprevăzute de substanţe chimice periculoase.

Se va menţine starea de etanşeitate şi integritate a recipienţilor de orice tip, pentru a se evita producerea de efecte secundare cu impact asupra mediului.

2.6. Topografie şi scurgere

Amplasamentul pe care se gaseste obiectivul este un teren plan cu cota cuprinsa intre 115-120 mMN.

Toate operaţiile fluxului tehnologic se desfasoara pe platforme betonate prevăzute cu sisteme de canalizare. Pavarea şi izolarea amplasamentului asigură scurgerea apei meteorice în reţeaua de canalizare pluvială, prevenind infiltraţia în sol şi contaminarea pânzei freatice.

Apele pluviale si meteorice colectate de pe platformele betonate sunt epurate si evacuate in reteaua de canalizare din incintă (bazine betonate) și apoi evacuate în canalizare orășenească (dacă nu depășesc normele admise sau spre operatori specializati daca se depășesc normele admise).

2.7. Geologie şi hidrogeologie

GEOLOGIE

Din punct de vedere geologic, zona se situează în sectorul românesc al Depresiunii Pannonice.

Depresiunea Pannonică  reprezintă o unitate geologică cu extensie mare, (600km lungime şi 400km lăţime) dezvoltată, de la vest spre est, pe teritoriile Austriei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei, Iugoslaviei şi României. Sectorul românesc al acesteia ocupă partea vestică a teritoriului României, fiind limitat spre est şi nord de structurile Munţilor Carpaţi, iar spre vest şi sud, de frontiera României cu Ungaria şi Serbia.

Evoluţia acestei unităţi geologice, ca arie depresionară intramontană, s-a făcut începând din neogen, simultan cu ridicarea structurilor muntoase carpatice. Această situaţie a condus la separarea a două etaje structurale distincte, care se regăsesc în toată Depresiunea Pannonică.

Etajul inferior, constituit din formaţiuni preneogene, prezintă o structură complexă, ca urmare a  consolidării în mai multe cicluri tecto-genetice şi a evoluţiei ulterioare îndelungate, în regim subaerian.

Etajul superior, constituit din formaţiuni neogene, prezintă o structură mai simplă, determinată de răspunsul casant al etajului inferior la eforturile tectonice şi de  viteza de subsidenţă diferită a blocurilor rezultate.

Zona Arad se situează în partea centrală a sectorului românesc al Depresiunii Pannonice, la cca. 25 km vest de rama Munţilor Zărand. Ca urmare a acestei poziţii, în etajul structural inferior, s-au putut identifica elemente ce atestă prelungirea spre vest a unităţilor carpatice, respectiv ale Munţilor Zărand.

Etajul structural superior este rezultatul acumulării sedimentelor neogene şi cuaternare, iniţial în mediu marin şi ulterior, pe măsura scăderii salinităţii, salmastru , lacustru şi deltaic-fluviatil.

Acest aranjament structural face ca la alcătuirea structurii geologice a sectorului unde se situează municipiul Arad, să participe depozite aparţinând fundamentului cristalin, corespunzând etajului structural inferior, şi depozite sedimentare neogene şi cuaternare, aparţinând etajului structural superior.

Fundamentul cristalin se găseşte la adâncimi ce variază între 1100 şi 1400 m, corespunzând unuia dintre blocurile ridicate ale sectorului românesc al Depresiunii Pannonice.

El este constituit din şisturi epimetamorfice, cu un grad de metamorfism scăzut, corespunzător faciesului şisturilor verzi, izogradul cloritului, astfel încât pot fi recunoscute unele dintre particularităţile texturale şi structurale ale rocilor precursoare.

S-au identificat şisturi cloritoase, şisturi clorito - epidotice, şisturi clorito- cuarţoase, sernifite cu aspect grafitos, şisturi cuarţoase cu aspect pătat, şisturi filitoase, conglomerate brecioase, metamorfozate, intens cataclazate.

Ele sunt constituite în principal din mică albă (sericit, muscovit), cuarţ şi clorit, la care se adaugă subordonat amfiboli, epidot, biotit. Prezintă structură lepidoblastică şi textură şistoasă accentuată.

Din partea de sud a Munţilor Zărand, din şisturile cristaline ale Dealului Cetăţii Şiria, s-au recoltat probe care, prin conţinutul palinologic, indică vârsta devonian superior-carbonifer inferior a rocilor. Astfel, s-au identificat speciile: Stenozonotriletes simplicissimus Naum., Trachitriletes sp., Punctatisporites globatus (Luber.) Luber, Leiotriletes microrugosus (Ibr.) Naum., Zonotriletes cf. auritus Waltz.

Rocile cristaline ce constituie fundamentul zonei Arad, prezintă acelaşi facies petrografic cu formaţiunile descrise în Seria de Păiuşeni, din alcătuirea Munţilor Zărand, precum şi din Munţii Bihor (bazinul văilor Runcu şi Poşaga).

Etajul structural superior  este constituit din roci sedimentare aparţinând la două cicluri sedimentare : miocen superior (badenian-sarmaţian inferior) şi ponţian-cuaternar.

2.8. Hidrologie. Date Climatice

Apele freatice

Sunt cantonate în depozite cuaternare alcătuite din nisipuri cu granulometrie diferită, pietrişuri cu intercalaţii de argile, prafuri argiloase sau argilo-prăfoase. În partea superioară a acestor depozite permeabile se dezvoltă formaţiuni cu o permeabilitate mai redusă care fac ca în anumite zone nivelele hidrostatice să prezinte caractere ascensionale. În acelaşi timp, formaţiunile cu granulometrie fină şi apariţia unor orizonturi genetice de soluri impermeabile, bine dezvoltate, fac ca deasupra acestora (0,4 - 0,6 m) să se acumuleze strate acvifere sezoniere (suprafreatice) influenţate de condiţiile climatice, motiv pentru care prezintă oscilaţii sezoniere accentuate. Aceste strate sunt discontinue şi se află în interdependenţă cu stratele freatice propriu-zise.

Nivelurile apelor freatice în câmpia joasă se întâlnesc între 0,0 şi 3,0 metri, excepţie fac areale reduse de 3,0 - 5,0 metri care sunt situate în zonele grindate. Niveluri de 0,0 - 2,0 metri se întâlnesc în zonele depresionare şi pe fostele albii părăsite. În zonele înalte, apele freatice se drenează mai repede (din cauza materialului mai grosier al stratului acvifer) decât în zonele plane şi depresionare. Alimentarea pânzelor acvifere se face în cea mai mare parte din precipitaţii şi mai puţin din Mureş. Condiţiile cele mai favorabile de alimentare sunt în zona în care predomină materialele ceva mai grosiere.

Maximele de nivele se produc, de regulă, în lunile februarie şi martie. În continuare nivelul scade treptat până în lunile octombrie-noiembrie când se înregistrează valorile minime.

Conul aluvionar al Mureşului

Conul de dejecţie al râului Mureş se desfăşoară spre vest ca un larg evantai, la ieşirea din culoarul Mureşului imediat aval de Lipova, având o lungime între Lipova şi Nădlac de cca. 70 km şi o lăţime maximă de 59 km pe linia Secusigiu – Grăniceri totalizând o suprafaţă de 2.210 km2, din care 2.040. km2 pe teritoriul României. Debitul acestei hidrostructuri este de 11,1 m3/s omologat în 1983.

Faţă de axa Mureşului se observă o dezvoltare asimetrică în sensul că sectorul situat la nord de râu ocupă o suprafaţă mult mai mare (1.590 km2) faţă de sectorul situat la sud de Mureş (450 km2). De asemenea, în Ungaria, conul ocupă o suprafaţă de aproximativ 170 km2.

Orizonturile acvifere din con sunt separate în unele sectoare prin intercalaţii lenticulare de argile, argile nisipoase şi prafuri argiloase care nu asigură decât parţial izolarea stratului acvifer freatic de stratele acvifere de medie adâncime. Intercalaţiile argiloase sunt în general mai groase şi din ce în ce mai numeroase spre extremităţile vestice, nordice şi sudice.

Deschiderile de foraje au evidenţiat un important complex acvifer acumulat în principal în depozite fluvio – lacustre şi aluvionare în care, în porţiunile cu strat separator de argilă apar două strate acvifere: freaticul, până la 30 m adâncime şi cel subiacent, considerat de medie adâncime.

Acviferul freatic este alimentat atât din precipitaţiile căzute pe toată suprafaţa conului aluvionar, cât şi din infiltraţii din râul Mureş. Studiile cu foraje ale I.S.P.I.F. în albia Mureşului au stabilit că între Păuliş şi Arad pe o lungime de 16 km râul are un aport de 640 l/s la alimentarea acviferului. Nivelul hidrostatic întâlnit este de regulă cuprins între 2-5 m iar în luncile Mureşului, Ierului şi al principalelor canale de desecare de 0-2 m. Aspectul curgerii este în general divergent, reţelele de descărcare drenând în general freaticul.

Grosimea medie a stratului acvifer freatic, studiat mai aprofundat în lungul frontului nou de captare al municipiului Arad este de 12-17 m, iar debitele exploatabile pe foraj de 10-14 l/s la denivelări de 0,2 – 2,1 m.

Apa de suprafaţă

Râul Mureş constituie principala arteră care drenează municipiul Arad de la est spre vest. Evoluţia sa reprezintă cea mai importantă şi mai complexă evoluţie de vale din Câmpia Banatului.

Panta scăzută şi frecventele meandre au făcut ca unda de propagare a viiturii să fie redusă (2 - 4 km/h ).

Scurgerea minimă se produce la sfârşitul verii şi începutul toamnei, datorită prelungirii secetelor (la Arad în 1962 a fost 0,93 mc./sec.).

Debitul solid cărat de Mureş este la Arad de 86 kg/sec; el fiind rezultatul afluenţilor mari pe care îi are în Podişul Transilvaniei. Afluenţii mici din Munţii Zărandului îi aduc un debit solid redus - fapt explicat prin natura petrografică şi gradul ridicat de împădurire.

Date climatice

Localitatea Vladimirescu este situată în Câmpia Aradului, care este caracterizată printr-o uniformitate a reliefului, ce are ca urmare omogenizarea elementelor climatice, ceea ce îi oferă compoziţiei unicitate. Ea este mărginită la nord de Câmpia Crişurilor, la vest de Câmpia Peregului, la sud de lunca Mureşului şi Câmpia Vingăi, iar la este de Munţii Zarandului care apoi are un zid înalt de circa 400 m.

Din punct de vedere climatologic, Câmpia Aradului se încadrează în climatul Câmpiei Tisei adică într-un climat continental moderat, cu uşoare influenţe ale climatului mediteranean şi oceanic, cu ierni relativ blânde şi cu veri călduroase şi nu prea secetoase.

Lanţul Carpaţilor o adăposteşte împotriva invaziilor aerului rece continental, iar deschiderea dinspre vest, permite acoperirea câmpiei cu aer temperat maritim.

Temperatura aerului

Circulaţia maselor de aer specifice latitudinilor medii imprimă trăsături distincte temperaturii aerului din partea de vest a ţării.

Intensificarea circulaţiei maselor de aer umed dinspre vest în lunile iunie, iulie şi august face ca diferenţa medie de temperatură dintre lunile cele mai calde să fie doar câteva zecimi de grad.

Temperaturi medii anotimpuale (0C)

iarna		primăvara		vara		toamna

1,9		     10,2		20,0		   10,8

O caracteristică a regimului termic este faptul că temperaturile medii lunare cresc din ianuarie şi până în iulie, urmând o curbă descendentă până în ianuarie.

Luna cea mai rece este ianuarie (-1,80C) şi cea mai călduroasă iulie (21,00C).

Umezeala aerului

Umezeala aerului constituie un indicator important pentru caracterizarea regimului climatic a unei regiuni şi pentru ecologie.

Regimul anual se caracterizează printr-un maxim în perioada rece a anului şi un minim în perioada caldă.

Urmărind evoluţia umezelii relative medii anuale a aerului în comparaţie cu temperatura medie anuală se constată raportul invers dintre cele 2 elemente caracteristice. În schimb deficitul de umiditate urmează îndeaproape mersul temperaturii aerului, lunile cele mai călduroase caracterizându-se printr-o mare uscăciune a aerului.

Valorile maxime ale deficitului de umiditate sunt înregistrate în lunile iulie şi august, atunci când temperaturile sunt maxime.

Precipitaţii atmosferice

Precipitaţiile atmosferice reprezintă elementul component al climei care reflectă în cea mai mare măsură cadrul natural al unei zone.

Precipitaţiile sunt fenomene meteorologice care se disting printr-o accentuată variabilitate în timp şi spaţiu. Ele se modifică de la o lună la alta în funcţie de frecvenţa şi de direcţia de deplasare a maselor de aer şi a fronturilor.

Regimul anual al precipitaţiilor în Municipiul Arad este de tip continental caracterizat prin existenţa unui singur maxim în luna iunie şi un singur minim în luna februarie.

În lunile de iarnă precipitaţiile sunt mai scăzute, ele încep să crească începând cu luna aprilie, mai datorită activităţii ciclonilor şi a pătrunderii maselor de aer umed şi instabil dinspre Oceanul Atlantic. Ele au caracter de aversă însoţite de descărcări electrice.

Începând cu luna iulie acestea încep să scadă datorită frecvenţei mai accentuate a anticiclonilor, până în luna noiembrie, când se observă o uşoară creştere datorită ciclonillor din Marea Mediterană.

Stratul de zăpadă este prezent în lunile cu temperaturi negative şi numărul zilelor cu strat sunt în medie de 11 în luna ianuarie, 7 în februarie, 2-3 în martie şi 5-6 în decembrie.

Regimul eolian

Vântul este un factor climateric important, deoarece direcţia lui indică originea maselor de aer care pătrund în zonă, modificând mersul vremii.

Regimul vânturilor este determinat de dezvoltarea diferitelor sisteme barice care traversează Câmpia Aradului: Anticiclonul Azoric, anticiclonul euroasiatic, depresiunea Islandeză şi ciclonii mediteraneeni.

La Arad, vântul predominant este din sectorul sud-estic şi sudic. Acestea scot în evidenţă influenţa aerului mediteranean ce determină un climat cu nuanţă mai blândă în Câmpia Aradului.

De asemenea o frecvenţă destul de ridicată o au şi vânturile din sectorul nordic şi nord-vestic care aduc mase de aer rece.

Variaţiile frecvenţei vânturilor pe direcţii în timp de un an pot fi scoase în evidenţă şi mai bine prin analiza acesteia pe anotimpuri.

Frecvenţa vântului creşte spre amiază ca urmare a încălzirii suprafeţei active şi a aerului de deasupra ei. Cele mai mari deosebiri de frecvenţă a vânturilor scurte între orele din timpul dimineţii şi amiezii, apar rar. Frecvenţa calmului se reduce la mai mult de jumătate la orele 14:00 faţă de valorile de la orele 7:00

Viteza vântului variază în strânsă legătură cu mărimea gradientului baric orizontal, cu factorii fizico-geografici şi cu asperităţile suprafeţei subiacente deasupra căruia se mişcă. Cea mai mare valoare a vitezei vântului este din sectorul nord-vestic 4,3 m/s.

2.9. Autorizaţii curente

2.9.1. Reglementări de mediu

Activitatile derulate pe amplasamentul situat in localitatea Vladimirescu jud. Arad apartinand de ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. nu au fost autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.

ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. detine Autorizația integrată de mediu 195/12.08.2014, Decizie de transfer nr 13362/09.12.2015 pentru punct de lucru in jud. Prahova unde desfășoară activități asemănătoare.

2.9.2. Reglementări de gospodărire a apelor

Sursele de emisie pentru ape sunt:

- apă uzată de la instalaţia de spălare a pietrei

- ape pluviale

Pentru alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate nu s-a emis act de reglementare de gospodărirea apelor.

► Alimentarea cu apa

Apă potabilă

Se asigură din rețeaua de apa prin intermediul AGRI TRANSPORT S.R.L.

Apa este utilizată în scop igienico-sanitar pentru angajați și in scop tehnologic. Număr de personal 3 tesa, 14 muncitori.

Apă tehnologică

Este asigurată din sistemul centralizat de alimentare cu apă administrat de Compania de Apă S.A. Arad printr-un branșament al AGRI TRANSPORT S.R.L.

Necesar de apă

| Parametru | Necesar de apă |
| --- | --- |
|  | Qn med (mc/zi) | Qn max (mc/zi) | Qn min (mc/zi) |
| Inst. spălare | 12,5 | 13,75 | 6,25 |
| Bioremediere | 10,00 | 11,00 | 5,00 |
| Igienico-sanitar | 0,35 | 0,39 | 0,18 |
| Total | 22,85 | 25,14 | 11,43 |

Cerinţa de apă

O parte din apa folosită în scop tehnoligic la bazinul de spălare este recirculată în procent de 75%.

| Parametru | Cerinţa de apă |
| --- | --- |
|  | Qn med (mc/zi – mc/an) | Qn max * (mc/zi – mc/an) | Qn min (mc/zi – mc/an) |
| Inst. spălare | 4,42/1150 | 4,85/1260 | 2,2/572 |
| Bioremediere | 10,6/2756 | 11,66/3132 | 5,3/1382 |
| Igienico-sanitar | 0,37/96 | 0,41/107 | 0,19/49 |
| total | 15,39/4002 | 16,92/4499 | 7,69/2003 |

*Notă: cu aceste date (Qn max) s-a întocmit Diagrama 1 – Bilanţul apei în cadrul ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. punct de lucru Vladimirescu FN

Diagrama 1 – Bilanţul apei în cadrul ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L.

107                                    	107		canalizare Agrirom

♦ Canalizare şi epurare ape uzate

- Pentru apele uzate menajere există grup sanitar inchiriat de la AGRI TRANSPORT S.R.L., 12,87 mp, din care apele se evacuează în canalizarea orășenească. Debitul apelor uzate este de Q max = 0,41 mc/zi (107 mc/an)

● Apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea pietrei sunt colectate în bazinul de retenţie, de unde sunt  trecute printr-un separator de hidrocarburi pentru reţinerea produselor petroliere, iar apoi se vidanjează și se transportă la stația de epurare oraș Arad.

Apa rezultată din decantare este recirculată în procesul de spălare (75%) iar nămolul (cod 190813*) este vidanjat şi transportat pentru bioremediere (cca 8 to/an)

| Caracteristică | Canalizare menajeră / tehnologică | Restituţie / tratare |
| --- | --- | --- |
|  | Qu zi med (mc/zi) | Qu zi max (mc/zi) | Qu o max (mc/h) | Qu o max (l/s) |  |
| Apa uz ig-san. personal | 0,37 | 0,41 | 0,121 | 0,034 | Retea de alimentare AGRI TRANSPORT s.r.l. |
| Apa uz tehn – spălare sol contaminat | 4,42 | 4,85 | 1,45 | 0,405 | La epuizare: tratare în staţia de epurare Arad |
| Total spre staţia de epurare proprie | 4,42 | 4,85 | 1,45 | 0,405 |  |

♦ Ape pluviale

Sunt colectate de către rigolele de pe platformă şi dirijate în bazinul de ape pluviale, de unde sunt  trecute printr-un separator de hidrocarburi pentru reţinerea produselor petroliere, iar apoi se vidanjează și se transportă la stația de epurare oraș Arad.

Instalaţii de preepurare şi /sau epurare  a apelor uzate

Bazin de colectare ape pluviale si tehnologice, cu decantare si separator de produse petroliere.

Stație de epurare ape uzate.

Nămolurile (cod 190813) care rezultă în urma tratării apei sunt dirijate catre bioremediere.

■ Apele folosite la stingerea incendiilor - nu există sursă separată de apă pentru stingerea incendiilor

2.10. Detalii de planificare

Activităţile planificate:

- Se ţine evidenţa în registre speciale, a cantităţilor de deşeuri intrate şi ieşite pentru deşeurile colectate/transportate/pretratate/tratate şi depozitate temporar în vederea valorificăriişi/sau eliminării;

- Se ţine evidenţa rezultatelor analizelor efectuate înaintea începerii operaţiunilor de tratare şi la finalizarea tratării, pe loturi de deşeuri;

- Se ţine evidenţa cantităţilor de ape reziduale tratate şi trasabilitatea acestora;

- Se respecta valorile impuse  de STAS 12574/1987 privind calitatea aerului în zonele protejate.

Se ţine evidenţa cantităţilor şi tipurilor de deşeuri în conformitate cu prevederile HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completată prin HG nr. 210/2007 cu modificări şi completări ulterioare.

Datele ce sunt raportate autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

- evidenţa gestiunii deşeurilor, pentru deşeurile generate de activităţile proprii, conform HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, raport anual şi la cerere, în formatul solicitat;

- evidenţa lunară a gestiunii deşeurilor colectate şi a celor stocate temporar, raportată la cerere, în formatul şi la data stabilită de autoritatea de mediu;

- depunere documente solicitate prin HG1061/2008

În fiecare an, până la 31 ianuarie, operatorul întocmeşte şi transmite la APM un raport anual de mediu (RAM), care va conţine informaţii referitoare la:

- datele de identificare a titularului activităţii;

- raportarea privind gestionarea deşeurilor menajere şi tehnologice, conform HG 856/2002, cu modificări şi completări ulterioare, privind evidenţa gestionării deşeurilor şi pentru aprobarea listei privind deşeurile;

- se vor raporta incidentele, accidentele, poluări accidentale, rezultate din activitatea proprie, cu efecte asupra mediului;

- reclamaţii de mediu, sesizări, mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- măsurile dispuse de autorităţile de control pe linie de mediu şi modul de rezolvare;

- măsurile şi acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, după caz.

2.11. Incidente legate de poluare

Principalele pericole potenţiale care pot genera accidente, precum şi o evaluare preliminară a riscurilor sunt identificate şi prezentate în Tabelul 2.11.1

Tabel 2.11.1 Managementul principalelor pericole potenţiale de pe amplasamentul ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. – punct de lucru Vladimirescu FN

| Identificarea pericolelor | Evaluarea consecinţelor | Măsuri de reducere a riscurilor |
| --- | --- | --- |
| Evacuarea de ape insuficient decantate în cazul unor avarii la bazinele de colectare, decantare, separare hidrocarburi, stație epurare | ♦ Afectarea accidentală a retelei de canalizare | - monitorizarea apelor evacuate de pe amplasament - monitorizarea functionarii echipamentelor stației de epurare, de decantare si respectarea termenelor de decolmatare/curatire a lor - intervenţii operative în caz de funcţionare anormală |
| Scurgeri accidentale la rezervoarele de stocare produse petroliere ale utilajelor și ale rezervorului de hidrocarburi de 12000 l | ♦ afectarea canalizarii industriale si a echipamentelor de depoluare ♦ riscul contaminarii emisarului final (canalizare oraș Arad) cu produse petroliere | - verificarea permanentă a stării tehnice a rezervorului și cuvei de retenție a acestuia - monitorizarea calitatii apelor la evacuarea finala |
| Riscul producerii de poluări accidentale la manipularea substanţelor periculoase | ♦ Afectarea personalului angajat ♦ Riscul contaminarii solului | - aplicarea Planului de urgenţă internă |
| Scurgeri accidentale la rezervorul de stocare produse petroliere | ♦ afectarea canalizarii industriale si a echipamentelor de depoluare (decantor) ♦ riscul contaminarii emisarului final cu produse petroliere | - verificarea permanentă a stării tehnice a rezervorului si a cuvei de retenţie a acestuia - monitorizarea calitatii apelor la evacuarea finala din ultimul camin |
| Riscul producerii unui incendiu la rezervorul de hidrocarburi | ♦ afectarea personalului care deserveste depozitul ♦ poluarea atmosferei ♦ riscul contaminarii solului ♦ afectarea canalizării de ape uzate | aplicarea Planului de urgență internă |

2.12. Vecinatatea cu Specii sau Habitate Protejate sau Zone Sensibile

Obiectivul este amplasat  la cca. 10 km est de aria naturală protejată din reteaua Natura 2000, ROSPA 0069 Lunca Mureşului Inferior şi ROSCI 0108 Lunca Mureşului Inferior. Nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie a acestor situri întrucât între obiectiv şi aceste situri se află mun. Arad şi autostrada Nădlac – Arad – Deva, obiective cu impact asupra mediului.

2.13. Conditiile cladirilor

Condiţii de construcţie

In cadrul platformei de bioremediere nu sunt executate constructii/cladiri permanente.

Spaţiile administrative sunt asigurate în incinta de AGRI TRANSPORT ce a pus la dispozitie o hala metalica si acestea sunt compuse din birou, prevăzut cu grup sanitar in suprafață totală de 12,87 mp.

Magazie tip container este amplasată în zona porții de acces.

Construcţiile existe pe amplasament privesc:

- platforma betonată şi izolată a incintei în suprafaţă de 7000 mp (ZFA + ZFB)

- platforma betonată a incintei în suprafaţă de 3000 mp (ZFC)

- bazinul de stocare ape pluviale în suprafaţă de 240 mp și bazin decantare 150 mp

Spaţiile administative sunt asigurate în clădirea SC Agri Transport.

Din datele forajului F6 de observaţie a apelor subterane, limitrof amplasamentului, rezultă că structura litologică a solului este următoarea:

- 0,8 – 2,6 m – argilă compactă, gălbuie cu concreţiuni calcaroase mici;

- 2,6 - 3,2 m – argilă slab nisipoasă compactă cu FeO;

- 3,2 - 4,6 m - argilă nisipoasă cenuşie compactă cu FeO;

- 4,6 – 5 m – nisip fin spre mediu fără apă.

Pe amplasament nu există clădiri cu acoperiş din azbociment.

2.14. Raspuns de urgenta

Acţiunile de depistare, înştiinţare, alarmare şi primă intervenţie în caz de accidente sau evenimente deosebite se fac în baza unui plan – Scenarii de securitate la incendii – care este elaborat în conformitate cu cerinţele prevederilor legislative în vigoare şi poate fi consultat în baza de date a operatorului.

Din informaţiile furnizate de operator, de la demararea activitatilor productive pe amplasament si pana in prezent nu s-au înregistrat evenimente deosebite sau accidente cu impact semnificativ asupra mediului.

3.0. Istoricul terenului SI AL OBIECTIVULUI

Amplasamentul Vladimirescu FN pe care se desfăşoară activitatea ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. se află pe fosta platformă a Combinatului de Îngrăşaminte Chimice Arad, în partea de vest a acesteia, aproximativ în zona fostei halde de carbonat de calciu deşeu.

Combinatul de I. Ch. Arad a fost înfiinţat într-o structură de producţie de 360.250 t/an, 100 %îngrăşăminte complexe, adică: - 150.000 t/an N 100 %; 100.000 t/an P2O5  l00%; 35.000 t/an K2O 100%; 75.250 t/an N 100% în azotat de amoniu sau nitrocalcar.

Prin H.C.M. 295/1976 în cadrul etapei a II-a de dezvoltare s-a hotărât construirea unor capacităţi de 300.000 t/an amoniac şi 420.000 t/an uree cu 46,3% N.

Din 01.01.1990 societatea a încetat să mai funcţioneze şi au urmat succesiv diverse proceduri de privatizare, astfel: începând din anul 1999, ARCHIM S.A. - Arad şi culminând cu perioada 2000 - 2004 când s-au încercat diverse forme de privatizare, progresiv s-a trecut la dezafectarea tuturor instalaţiilor, depozitelor, traseelor de conducte şi estacade de transport. Au fost demontate toate utilajele, instalaţiile electrice şi de automatizare, inclusiv construcţiile metalice de susţinere a acestora. Toate acestea, după demontare au fost fie valorificate, fie expediate în afara platformei.

Pentru demolarea construcţiilor pe amplasamentul fostului C.Î.C., ARSTATE S.R.L. a obţinut acordul de mediu nr. 2/22.01.2009.

Prin demolarea construcţiilor se dorea redarea în circuitul industrial a întregului ansamblu aflat în teren proprietatea Arstate S.R.L., demolările şi dezafectările efectuându-se până la cota zero.

C.Î.C. Arad a lăsat în urmă o zestre de poluare manifestată îndeosebi în domeniul poluării solurilor şi apelor subterane:

- Probele de ape subterane recoltate după pompări din forajele de control (8 buc) indică depăşiri faţă de STAS 1342/92 la majoritatea indicatorilor dar totuşi mai mici decât în perioadele anterioare, semn că freaticul s-a mai „spălat”. Determinările efectuate de APM Arad, pentru zonele contaminate, arată depăşiri la amoniu, şi parţial la azotaţi.

- Solurile din zonă prezentau un caracter moderat acid (cu valori cuprinse între 5,1-5,8), datorită acţiunii noxelor cu caracter acid. În ultimii 25 ani datorită întreruperii poluării de către C. I. C. Vladimirescu, se constată o tendinţă de evoluţie pozitivă a solurilor din zonă, spre solurile caracteristice zonale care prezintă un pH foarte apropiat de valorile normale.

- Aceste aspecte pun în evidenţă faptul că simpla suprimare a acţiunii nefavorabile asupra factorului de mediu-sol a fost suficientă pentru revenirea la o situaţie normală din punct de vedere al pH-ului.

4.0. Recunoasterea terenului

Pentru identificarea problemelor de mediu ale amplasamentului si pentru a avea posibilitatea compararii situatiei actuale cu evolutia viitoare se prezinta in continuare o descriere succinta a obiectivelor din incinta industriala si observatiile rezultate cu ocazia vizitei efectuate pe amplasament.

4.1. Probleme identificate

► ZonELE A+B – în suprafaţă de 7000 mp, includ:

- platformă betonată, izolată pentru stocarea temporară a solului contaminat

- staţie sortare care ocupă o suprafaţă de 600 mp şi zona de refuz de ciur cu o suprafaţă de 300 mp

- instalaţie de spălare 50 mp

- bazin de ape pluviale +bazin ape industriale 100 mp

- zona de depozitare temporară a deşeurilor de lemn, plastic, sticlă, care ocupă o suprafaţă de cca. 300 mp

- rigolă cu grătar în partea centrală, de nord și sud a incintei pentru colectarea apelor pluviale

► Zona C  - în suprafaţă de 3000 mp include:

- platformă betonată (de rezervă), pentru depozitarea solului bioremediat si a pietrei decontaminate;

Ca si caracteristici generale ale amplasamentului constatate cu ocazia vizitei in teren, se mentioneaza:

♦  Toate spaţiile în care se desfăşoară activităţi de producţie, de depozitare sau auxiliare sunt într-o stare tehnică perfecta.

♦  Elementele de infrastructura si utilajele care tin de controlul emisiilor pe amplasament sunt finalizate si puse in functiune

♦  Platformele betonate sunt în stare foarte bună.

♦   Pe amplasamentul  nu s-au identificat zone poluate.

Zonele sensibile identificate cu ocazia vizitei pe amplasament sunt:

- platformele pe care ar putea sa apara scapari de hidrocarburi de la utilaje;

- perimetrul echipamentelor de colectare si decantare a apelor industriale si pluviale

- cuva de retenție a rezervorului de carburanți

4.2. Probleme ridicate

Principalele riscuri de poluare pe platforma ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. – Vladimirescu FN  se referă la următoarele aspecte:

- evacuarea de ape uzate insuficient decantate;

- scurgeri accidentale de produse petroliere de la utilaje;

- riscul producerii de poluări accidentale la manipularea substanţelor periculoase.

4.3. Depozitul chimic

In magazia tip container sunt depozitate cantitatile necesare de biopreparate utilizate in procesul de spalare piatra/pietris si sol.

4.4. Instalatia de tratare a reziduurilor

Din activitătile desfăşurate pe amplasamentul ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. – Vladimirescu FN rezultă:

- deşeuri tehnologice;

- ape uzate industriale

- ape pluviale contaminate

- nămol de la bazinul de decantare

Apele uzate tehnologice sunt decantate in bazinul de ape pluviale de unde sunt preluate pentru retinerea hidrocarburilor in separatoruld e hidrocarburi iar apoi sunt vidanjate și deversate la stația de epurare a orașului Arad.

Apa din bazinul de decantare este recirculată în procesul de spălare (75%) iar nămolul este vidanjat si valorificat in procesul de bioremediere.

Apele pluviale sunt colectate in rigolele de pe platforma si dirijate in bazinul de retentie unde se decantează și apoi se preiau în separatorul de produse petroliere, după care ajung in bazinul de colectare ape curate de unde se vidanjează.

Instalații de preepurare. Pe amplasament există două bazine betonate, unul pentru colectare ape pluviale si tehnologice, unul pentru colectare ape curate după separarea în separatorul de produse petroliere.

4.5. Aria interna de depozitare

Pe platforma punctului de lucru al ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. nu se creeaza stocuri de materiale, piese de schimb.

In magazia tip container sunt depozitate cantitatile necesare de biopreparate utilizate in procesul de spalare piatra/pietris si sol.

Pentru analizele de laborator ce se realizeaza pentru determinarea paramatrilor necesari in vederea stabilirii gradului de contaminare, parametrii necesari stabilirii procesului de bioremediere se spectrometre automate, ce utilizeaza kit-uri.

4.6. Sistemul de canalizare

Intrucât activităţile desfăşurate pe amplasament conduc la existenţa a două categorii de ape reziduale (industriale şi menajere), s-a avut în vedere colectarea separată în funcţie de provenienţa lor, astfel:

- canalizarea de ape uzate menajere;

- canalizarea de ape uzate industriale si apelor pluviale cu potential de poluare;

Caracteristicile tehnice ale celor 3 retele de canalizare sunt:

Canalizare menajeră

Apele uzate menajere sunt  evacuate in canalizarea orăşenească, prin canalizarea Agri Transport cu respectarea conditiilor impuse de HG. 352/2005 - NTPA 002.

Canalizare industrială

Colectează apele instalaţiei de spălare şi le conduce la bazinul de colectare și decantare.

Canalizare pluvială

Colectează apele de pe întreaga platformă prin intermediul a 2 rigole cu grătar şi le conduce în bazinul de retenţie de unde după decantare o parte se folosește in procesul de bioremediere iar o parte (surplus) sunt evacuate in statia de evacuare orășenească respectând NTPA 002.

4.7. Alte depozite chimice şi zone de depozitare

Nu exista alte depozite chimice sau zone de depozitare pe amplasamentul studiat, in afara celor prezentate deja.

5.0. Discutii despre modul de prezentare a rezultatelor

In baza informaţiilor prezentate în acest Raport, se propune în continuare un model conceptual al amplasamentului pentru ilustrarea modului în care activitatea desfăşurată poate afecta calitatea factorilor de mediu şi sănătatea populaţiei.

Modelul conceptual propus se întemeiază pe mai multe categorii de informaţii:

- date privind istoricul amplasamentului şi activităţile industriale care s-au desfăşurat aici

- procesele tehnologice actuale, bilanţuri de materii prime, materiale auxiliare, utilităţi

- planuri de dezvoltări viitoare ale capacităţilor de producţie

- studii şi monitorizări efectuate în afara amplasamentului care au relevanţă pentru instalaţia integrată

- constatări ale vizitelor efectuate pe amplasament

- informaţii şi recomandări ale documentelor de referinţă BREF referitoare la Directiva IPPC, din domeniul industriei de rafinare a titeiului.

”Modelul conceptual” presupune identificarea surselor potenţiale şi efective de poluare, a căilor de transmitere a poluării şi a receptorilor sensibili. Modelul conceptual reprezintă un punct de referinţă al amplasamentului pentru momentul actual constituind totodată baza managementului de mediu pentru instalaţia integrată. In sectiunile anterioare ale acestui Raport au fost analizate toate sursele de emisie şi căile de transmitere a poluării spre receptorii sensibili. O sinteza a acestor elemente este prezentată in Tabelul 5.1.

Tabelul 5.1. Surse potenţiale de poluare, căi şi receptori

| Sursa | Calea | Receptorul |
| --- | --- | --- |
| - emisii din surse mobile de gaze de ardere cu conţinut de CO, NOX, SO2 si pulberi – utilajele de pe platformă | Aerul atmosferic | - personalul care deserveşte instalaţia - zona rezidenţială din vestul incintei – loc. Vladimirescu - solul din incinta industrială şi din vecinătatea ei – terenul agricol |
| - emisii difuze din procesul tehnologic de tratare a deşeurilor | Aerul atmosferic | - personalul care deserveşte instalaţia - zona rezidenţială din vestul loc. Vladimirescu - solul din incinta industrială şi din vecinătatea ei – teren agricol |
| -evacuarea apelor uzate industriale | -Canalizare C.Apă - Râul Mureş | - Canalizare C.Apă - Râul Mureş |
| - evacuarea apelor pluviale | -Canalizare C.Apă - Râul Mureş | - Canalizare C.Apă - Râul Mureş |
| - exfiltraţii din reţeaua de canalizare a stației de epurare | Solul din zona bazinelor de epurare | - solul si apa freatica din zona instalatiilor de epurare |
| - scurgeri accidentale de hidrocarburi din rezervor | Canalizarea pluviala si industriala | - echipamentele de epurare - solul si apa freatica din zona instalatiilor de epurare |

In continuare sunt prezentate, pentru o mai bună ilustrare, interconexiunile surse-căi-receptori pentru incinta industrială ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. (Figura 4 - Anexă).

Semnificaţiile noţiunilor utilizate în Figura 4 sunt următoarele:

poluare directă – emisii gazoase:

  - emisii gaze de ardere din surse mobile

poluare indirectă – emisii gazoase

– transmiterea poluării cu gaze prin intermediul atmosferei către zonele rezidenţiale sau sensibile (prin dispersie)

poluare directă – emisii solide:

  - emisii de pulberi în atmosferă din surse fixe (depozitul de deşeuri)

–   emisii difuze de pulberi de la circulatia autovehiculelor

poluare indirectă – emisii solide:

  - depuneri de praf din atmosferă atât pe amplasament cât şi în vecinătatea acestuia (terenuri agricole)

poluare directă – emisii lichide:

  - exfiltraţii din sistemele locale de epurare (decantoare, separatoare)  şi din reţeaua de canalizare a incintei

  - evacuarea apelor uzate decantate in canalizarea orășenească

poluare indirectă – emisii lichide

- transferul substanţelor lichide deversate accidental către pânza freatică prin infiltrare în sol

poluarea fonică

  - emisii de zgomot datorită funcţionării utilajelor

6.0. Interpretarea datelor si Recomandari

Acest Capitol evidentiaza măsurile luate de operator si cele pe care urmeaza sa le aplice pe perioada functionarii instalatiei IPPC pentru limitarea nivelului de poluare şi încadrarea tuturor activităţilor de pe amplasament în legislaţia din domeniu.

Recomandările vor fi elaborate în baza concluziilor privind starea actuală a amplasamentului.

A. Sol şi apa freatică

Sol

In cadrul vizitei pe amplasament s-au identificat zone cu potenţial de poluare:

- platforma de depozitare a solului sitat, bioremediere;

- zona de stocare temporară a solului contaminat;

- staţia de spălare.

- perimetrul echipamentelor de decantare si evacuare a apelor industriale si pluviale

- substanţele periculoase folosite pentru tratarea solului contaminat

Aceste zone nu au făcut obiectul monitorizării calitatii solului şi apelor freatice prin puncte de prelevare.

apa freatică

Întrucât pe amplasament nu s-au derulat activități, nu s-au efectuat determinări pentru apă freatică.

Tabelul 6.2. Limite pentru poluanţii din apele freatice

| Indicator | U.M. | Valori admise L. 458 /2002 şi L. 311/2004 |
| --- | --- | --- |
| pH | - | 6,5 – 9,5 |
| Conductivitate | (S/cm-1 | 2.500 |
| Indice de permanganat (CCO-Mn) | mgO2/l | 5 |
| Amoniu | mg/l | 0,50 |
| Azot total | mg/l | 50 |
| Sulfati | mg/l | 250 |
| Cloruri | mg/l | 250 |
| Sulfuri/H2S | mg/l | 0,1 |
| Produse petroliere | mg/l | - |
| Fenoli | mg/l | - |
| Plumb | mg/l | 0,01 |
| Crom total | mg/l | 0,05 |
| Nichel | mg/l | 0,02 |

Se face mentiunea ca raportarea calitatii se face la Legea 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004 care se refera la apele subterane utilizate in scop potabil deoarece in Romania nu exista un normativ de calitate pentru apele freatice.

Pentru prevenirea poluării solului şi a apelor freatice se vor lua următoarele măsuri:

- se vor întreţine rigolele de colectarea a apelor pluviale astfel încât acestea să asigure scurgerea normală spre bazinul de colectare şi de aici spre staţia de epurare;

- se va menţine în stare corespunzătoare de funcţionare bazinul de ape pluviale şi staţia de spălare.

- depozitarea, manipularea substanţelor periculoase pentru tratarea solului contaminat se va face în spaţii protejate; tratarea solului contaminat se va face în condiţii de calm atmosferic;

- efectuarea de buletine de analiză pentru solul contaminat ce urmează a fi tratat şi pentru fiecare lot de deşeu tratat pentru verificarea potenţialelor pericole ale deşeurilor în vederea stabilirii destinaţiei finale a deşeurilor tratate;

- se vor respecta prevederile Ordinului MAPPM 756/1997 – Reglementări privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare

În caz de poluări accidentale, pentru desfăşurarea activităţilor de decontaminare – curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică a zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate este obligatorie respectarea prevederilor:

- OUG nr.68/2007 aprobată cu modificări prin Legea 19/2008, modificată prin OUG 15/2009, cu completările şi modificările ulterioare;

- HG nr.1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului;

- HG nr.1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

  - se vor efectua analize pentru conturarea zonelor contaminate şi determinarea volumului de sol care urmează a fi decopertat, eliminat şi înlocuit;

  - după remedierea defecţiunii şi reconstrucţia ecologică a solului, se vor efectua analize de supraveghere a gradului de contaminare a solului din zona afectată, urmărindu-se încadrarea în limitele prevăzute Ord. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare.

- Ape reziduale

De pe platforma ERIC BIOREMEDIERE OIL S.R.L. – Vladimirescu FN rezulta 2 tipuri de ape care necesita epurare si care sunt colectate in 2 retele diferite de canalizare:

- canalizarea de ape uzate menajere;

- canalizarea de ape uzate industriale si apelor pluviale cu potential de poluare;

Nu s-au efectuat analize pentru ape reziduale întrucât unitatea nu a funcționat.

- Poluarea aerului

Nu s-au efectuat determinări pentru aer reziduale întrucât unitatea nu a funcționat.

- Zgomot

Nu s-au efectuat determinări pentru zgomot întrucât unitatea nu a funcționat.

- DEŞEURI

Pentru solul brut preluat, operatorul a efectuat măsurători. Pentru întocmirea raportului de amplasament s-au prezentat rapoarte de încercări efectuate de laboratorul de încercări CP MED Laboratory București rezultând următoarele:

- piatra spartă, nisipul și pietrișul sunt contaminate cu produse petroliere și necesită decontaminare;

- metalele grele din probele de sol nu prezinta valori peste pragul de alertă (vezi rapoartele anexate).

7.0  recomandări pentru reducerea poluarii

În vederea reducerii poluării pe amplasament se fac următoarele recomandări:

- Titularul are obligaţia să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice pentru activităţile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu înconjurător;

- Se vor asigura lucrările şi dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;

- În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare – curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică; se va proceda de asemenea la informarea de urgenţă a autorităţilor de mediu Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiei pentru protecţia mediului de pe raza teritorial-administrativă a judeţului în cauză, GNM –CJ  şi a populaţiei din zonă;

- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecţie a mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, precum şi a condiţiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare;

- Mijloacele de transport şi echipamentele vor fi întreţinute periodic, conform legislaţiei în vigoare, pentru a limita emisiile şi a evita poluările accidentale; întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport şi a utilajelor din dotare se va face prin prestator de servicii autorizat; mijloacele de transport vor utiliza căile de acces existente;

- Pentru substanţele chimice utilizate se vor deţine fişele de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului REACH;

Cu privire la deşeuri titularul trebuie să aibă în vedere următoarele:

- să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin Hotărâre a Guvernului;

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora;

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special; să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie,metal, plastic şi sticlă şi să nu amestece aceste deşeuri;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, ale Hotărârii Guvernului nr.1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale, cu excepţia situaţiilor în care amestecul de deşeuri periculoase cu alte deşeuri, substanţe sau materiale se face numai cu acordul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi doar în situaţiile în care sunt respectate condiţiile precizate la art.20 din Legea 211/2011, amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

Întocmit,

Prof. Univ. Dr. Florin Dumescu

Expert de mediu

# Text boxes

Igienico-sanitar

evaporare

4499 m3/an

3132 m3/an

Operatia de bioremediere

3132 m3/an

APA  RETEA C.APĂ ARAD

Echipamente de preepurarE

1260     13001300m3/an

3575     13001300m3/an

3575

Operatia de  spalare

2315m3/an

1260 m3/an

Vidanjare si evacuare in staţia de epurare orăşenească Arad