INSTITUTUL  NAŢIONAL DE  CERCETARE - DEZVOLTARE

PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ – ECOIND – Sucursala TIMISOARA

formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu

PENTRU

S.C. SMITHFIELD ROMANIA S.R.L, FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE VINGA, JUDETUL TIMIS

Beneficiar: S.C. SMITHFIELD ROMANIA S.R.L

- 2 0 1 8-

FORMULARUL DE SOLICITARE PENTRU S.C. SMITHFIELD ROMANIA S.R.L, FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE VINGA

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Chim. Luoana Florentina PASCU

Coordonator Sucursala Timişoara,

Valeria NICORESCU

Responsabil temă,

Ladislau ANDRES

Colectiv de lucru,

Valeria NICORESCU

Cuprins

Pag

Formular de Solicitare								7

Informatia Solicitata de Articolul 6 al Directivei IPPC				9

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare		10

1.	Rezumat Netehnic	                                                     				12

2.	Tehnici de Management								21

2.1	Sistemul de management								21

3.	Intrari de Materiale									27

3.1	Selectia materiilor prime								27

3.2	Cerintele BAT									30

3.3   Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor   prime)												            31

3.4	Utilizarea apei									32

4.	Principalele Activitati								37

4.1	Inventarul proceselor								37

4.2	Descrierea proceselor								39

4.3	Inventarul iesirilor (produselor)							40

4.4	Inventarul iesirilor (deseurilor)							40

4.6	Sistemul de exploatare								41

4.7	Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare				42

4.8	Cerinte caracteristice BAT								42

5.	Emisii si Reducerea Poluarii							44

5.1	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer				44

5.2	Minimizarea emisiilor fugitive in aer						50

5.3      Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare													54

5.4	Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana		61

5.5	Emisii in ape subterane								66

5.6	Miros											68

5.7	Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT											73

6.	Minimizarea si Recuperarea Deseurilor						76

6.1	Surse de deseuri									76

6.2	Evidenta deseurilor									78

6.3	Zone de depozitare									78

6.4	Cerinte speciale de depozitare							79

6.5	Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)				79

6.6	Recuperarea sau eliminarea deseurilor						81

6.7.  Deşeuri de ambalaje							            83

7.	Energie										85

7.1	Cerinte energetice de baza							85

7.2	Masuri tehnice									87

7.3	Eficienta Energetica									88

7.4	Alternative de furnizare a energiei							90

8.	Accidentele si Consecintele lor							91

8.1	Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase - SEVESO						91

8.2	Plan de management al accidentelor						91

8.3	Tehnici										93

9.	Zgomot si Vibratii									94

9.1	Receptori										95

9.3	Studii privind masurarea zgomotului in mediu					96

9.4	Intretinere										97

9.5	Limite											97

9.6	Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat													98

10.	Monitorizare										99

10.1 Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer					99

10.2 Monitorizarea emisiilor in apa							100

10.3 Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana				103

10.4 Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare		103

10.5 Monitorizarea si raportarea deseurilor						103

10.6 Monitorizarea mediului								104

10.7 Monitorizarea variabilelor de proces						106

10.8 Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala				107

11.	Dezafectare										107

11.1 Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare		107

11.2 Planul de inchidere a instalatiei							108

11.3 Structuri subterane									109

11.4 Structuri supraterane								109

11.5 Lagune										110

11.6 Depozite de deseuri								110

11.7 Zone din care se preleveaza probe						111

12.	Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia			111

13.	Limitele de Emisie									113

13.1 Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor					113

13.2 Evacuari in reteaua de canalizare proprie					114

13.3 Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata													114

14.	Impact										116

14.1 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului					116

14.2 Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare													116

14.3 Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului		117

14.4 Managementul deseurilor								119

14.5 Habitate speciale									120

15.	Programele de Conformare si Modernizare					121

Glosar de Termeni

| (A n) | Referinta la un puct de emisie in aer |
| --- | --- |
| (L n) | Referinta la un puct de emisie in apa |
| (W n) | Referinta la sursa de desuri |
| AEM | Agentia Europeana de Mediu |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| BPEO | Cea Mai Buna Optiune de Mediu Practicabila |
| BREF | Documentul de Referinta BAT |
| CCC | Centrul Comun de Cercetare |
| CE | Comisia Europeana |
| COV | Compusi Organici Volatili |
| EIONet | Reteaua Europeana de Informatii si Observatii |
| EIPPCB | Biroul European IPPC |
| EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| EUROStat | Serviciul UE de Statistica |
| EWC | Codul European al Deseurilor |
| EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| GTL | Grupurile Tehnice de Lucru |
| IF | Intrebari frecvente |
| IPPC | Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii |
| NACE | Nomenclatorul Activitatilor Comerciale |
| NOSE-P | Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese |
| ONG | Organizatii Non Guvernamentale |
| SCASO | Substante care afecteaza stratul de ozon |
| SCM | Standard de Calitate a Mediului |
| SNAP | Nomenclatorul Inventarului Emisiilor |
| TA Luft | Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului |
| UE | Uniunea Europeana |
| VLEs | Valorile Limita de Emisie |

Formular de Solicitare

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii:

Numele instalatiei:

FABRICA de NUTRETURI COMBINATE VINGA

Numele Solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului

S.C. SMITHFIELD ROMANIA SRL

Adresa: Str. Polona, nr. 4, Corp A,  cod postal 300523, Timisoara, jud. TIMIS

Telefon/fax: 0256 –278800/  0256 490614

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J35/962/2000

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din Legea 278/2013 privind emisiile industriale.

6. Alte activităţi; 6.4. b) Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din: (ii) numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 tone/zi in cazul in care instalatia functioneaza pentru o perioada de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an

Alte activitati cu impact semnificativ desfasurate pe amplasament

Nu exista

Cod CAEN:

1091 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

4621 – comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

5210 – depozitari

8129 - alte activitati de curatenie

Cod NOSE-P:

- 105.03 – productia de produse alimentare si bauturi

Cod SNAP2:

- 04.06 - productia de produse alimentare si bauturi

Numele si prenumele proprietarului;

S.C. SMITHFIELD ROMANIA SRL

Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare:

Ana IONICĂ - Sef departament mediu

Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului:

Ana Ionica

Nr. de telefon: 0729887120

Adresa de e-mail: ana.ionica@smithieldferme.ro

In numele firmei mai sus menţionate, solicităm prin prezenta obtinerea autorizaţiei integrate de mediu (reautorizare)  conform prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale

Titularul de activitate/operatorul instalatiei isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea analizarii si demararii procedurii de autorizare.

Nume

Goran PANICI

Functia

Director  General

Semnatura si stampila

Data: 20.03.2018

Informatia Solicitata privind prevenIrea şi controlul integrat al poluarii

| O descriere a: | Unde se regaseste in formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- |
| - instalatiei si activitatilor sale | Formularul de solicitare, Sectiunea 4 |  |
| - materiile prime si auxiliare, alte substante si energia utilizata in sau generata de instalatie. | Formularul de solicitare, Sectiunea 3, 7 |  |
| - sursele de emisii din instalatie, | Formularul de solicitare, Sectiunea 5 |  |
| - conditiile amplasamentului pe care se afla instalatia, | Raportul de amplasament si Sectiunea 11,12 |  |
| - natura si cantitatile estimate de emisii din instalatie in fiecare factor de mediu precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului, | Sectiunile 5, 13 si 14 |  |
| - tehnologia propusa si alte tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunile 3.2, 3.4.3, 5 si 13 |  |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunea 6 |  |
| - masuri suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale decurgand din obligatiile de baza ale operatorului asa cum sunt ele stipulate in Capitolul III al OUG 152/2005 | Formularul de solicitare Sectiunea 15 |  |
| (a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare sectiunea 3.2, 5 si 13 |  |
| (b) nu este cauzata poluare semnificativa; | Formularul de solicitare Sectiunea 14 |  |
| (c) este evitata generarea de deseuri in conformitate cu legislatia specifica mentionata in vigoare privind deseurile(11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau , unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare Sectiunea 6 |  |
| (d) energia este utilizata eficient; | Formularul de solicitare Sectiunea 7 |  |
| (e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinteleor lor; | Formularul de solicitare Sectiunea 8 |  |
| (f) sunt luate masurile necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare | Formularul de solicitare Sectiunea 11 |  |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu. | Formularul de solicitare Sectiunea 10 |  |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Sectiunile 5.7 si 12.2 |  |
| Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus. | Formularul de solicitare Sectiunea 1 |  |

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

In plus fata de acest document, verificati daca ati inclus elementele din tabelul urmator

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de ALPM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea integrata de mediu |  |  |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei integrate a fost achitata |  |  |  |
| 3 | Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu |  |  |  |
| 4 | Rezumat netehnic | Sectiunea 1 |  |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, includeţi punctele de emisie în toţi factorii de mediu | Sectiunea 4.5 |  |  |
| 6 | Raportul de amplasament | Sectiunea 12 |  |  |
| 7 | Analize cost–beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | - |  |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalatie | Sectiunea 5.7 |  |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Sectiunea 2.1 |  |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Raport de amplasament |  |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Raport de amplasament |  |  |
| 12 | Locatia instalatiei | Formularul de solicitare |  |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emanatii de mirosuri | Sectiunea 5.6 (Miros) |  |  |
| 14 | Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcatre direct sau indirect substante periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea si completarea legii apelor 107/1996 in apele subterane | Sectiunea 4.13.1 |  |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 9.1 |  |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive | Sectiunea 5.2 |  |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Sectiunea 10 |  |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 14.5 |  |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament |  |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | Nu este cazul |  |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Sectiunea 14.5 |  |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Sectiunea 14.5 |  |  |
| 23 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau in legatura cu acestea |  |  |  |
| 24 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate |  |  |  |
| 25 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii |  |  |  |
| 26 | Copie a anuntului public |  |  |  |

# Rezumat Netehnic

Aceasta sectiune trebuie sa fie cat mai succinta, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar permitand in acelasi timp o prezentare suficienta a activitatilor. Este oportunitatea dumneavoastra de a spune evaluatorului cat de bine va desfasurati activitatea si imbunatirile pe catre intentionati sa le faceti. Este preferabil sa completati aceasta sectiune dupa ce ati elaborat intreaga documentatie de solicitare, deoarece veti sti ce sa rezumati. Rezumatul va  include:

1.	DESCRIERE

O descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, instalatiile implicate, diagrama proceselor cu marcarea punctelor de emisii,  nivele de emisii din fiecare punct

Activitati principale: Unitatea are ca obiect de activitate fabricarea de nutreţuri combinate destinate hranei animalelor (porcilor) din fermele SMITHFIELD ROMANIA. Fazele procesului tehnologic de fabricare a de nutreţurilor combinate sunt urmatoarele: Receptia cerealelor Transferul cerealelor umede Uscarea/ conditionarea cerealelor umede Indepartarea materialelor feroase din cereale Temperarea cereallelor uscate si curatate (compensarea/egalizarea continutului de umiditate si temperatura intregului volum de cerale0 Predozarea (manuala/ automata) diferitelor ingrediente pentru nutreturi Macinarea ingredientelor Dozarea manuala/ automata a microingredientelor (vitamine si alte ingrediente necesare retetei de nutreturi) Dozarea manuala/ automata a ingredientelor lichide in malaxor Malaxarea nutreturilor Granularea/peletizarea nutreturilor combinate Pulverizarea grasimilor/ enzimelor pe peletele de nutreturi combinate Stocarea nutreturilor granulate Incarcarea in autospeciale si livrarea nutreturilor combinate Tehnologia de fabricare a nutreturilor combinate utilizata in cadrul FNC VINGA corespunde prevederilor BAT. Produse finite - nutreturi combinate sub forma de peleti (granule) Instalatii si utilaje: staţii de descărcare modernizate, de mare capacitate - 200 t/h; 2 silozuri metalice pentru depozitare cereale umede instalaţie de uscare performantă, care are în componenţă: două silozuri pentru depozitare cereale umede uscătorul propriu-zis curatatorul de cereale proiectat sa aspire, sa decojeasca materialele mari, sa cearna materialele mici, si/sau sa sorteze produsele două silozuri de temperare, care permit compensarea/egalizarea continutului de umiditate şi temperatură a intregului volum de cerale două mori cu ciocane, având o capacitate de 50 t/h. Morile au in componenta lor urmatoarele instalatii: instalaţia pre-dozare; instalaţia microingrediente; instalaţia de dozare si amestecare; instalaţia de granulare/peletizare; instalaţia de încărcare; instalaţiile de lichide. Morile sunt prevăzute cu instalaţii de reţinere a poluanţilor. Alte instalaţii: instalaţia de aer comprimat şi centrala termică. parcul auto de pe platformă este format dintr-un motostivuitor care functioneaza pe baza de GPL B. Activitati auxiliare care deservesc activitatea principala A.1. Laboratorul uzinal - Activitatea laboratorului consta in efectuarea urmatoarelor analize fizico-chimice: umiditate, proteinabruta, celuloza bruta, grasime bruta, cenusa bruta, calciu, fosfor, total cloruri, activitatea ureazica, corpuri straine grasimi, aciditatea si testul de rancezire al grasimilor. A2. Centrala termica – Centrala termica furnizeaza abur tehnologic folosit în procesul de fabricație la etapa de peletizare a nutrețurilor. Boilerul are o capacitate totală de ieşire de aproximativ 7.0 t/h folosind încălzire directă cu GPL. Consumul de GPL este de 232.5 m3/h. Consumul de apă este de 9 mc/h. Evacuarea gazelor reziduale se face pe un coș cu înălțimea de 15 m și diametrul de 0,4 m. Apa de alimentare a cazanului este tratata in vederea prevenirii coroziunii si depunerilor pe suprafata interioara a acestuia si elementele componente. A.3. Activitati de DDD Dezinfecţia autovehiculelor - Toate maşinile de transport furaje care pleacă din FNC spre ferme sunt supuse procesului de dezinfectie. Dezinfecţia fluxului de producţie - Se face dezinfecţia fluxului de producţie (şi implicit a furajului). Se foloseşte 5 kg/tona de furaj, timp de 5 zile consecutiv. Acţiunea se face o dată pe lună. Substanţa se integrează în produsul finit fără să afecteze negativ furajul. Deratizare - consta in administrarea de momeli in interiorul cutiilor capcana. Dezinsecţia - se face la nevoie (destul de rar), funcţie de infestarea cu dăunători de seminţe (molii, gărgăriţe etc.). Dezinsecţia este făcută de către societăţi prestatoare de servicii, specializate în activităţi de DDD, care aduc şi substanţele necesare. Surse de poluare Din procesul de preparare a hranei pentru cresterea porcilor in ferme rezultă următoarele emisii: ♦ emisii in apa apa menajera ♦ emisii in aer emisii difuze si fixe de pulberi din diferite puncte ale procesului tehnologic; gaze de ardere de la centrala termica si uscator ♦ emisii de deseuri De departe problema de mediu cea mai importanta la FNC Vinga o constituie emisiile de pulberi. Ca urmare si cea mai mare parte a echipamentelor de control al emisiilor sunt cele care au rolul de reducere a emisiilor de pulberi

## Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica

Pe platforma FNC VINGA există un singur operator. Nu există spaţii închiriate la alte unităţi industriale sau comerciale. 1. Analiza vizuală a amplasamentului In cadrul prezentului studiu s-a efectuat o vizită pe amplasamentul incintei în luna februarie 2018 Observaţiile rezultate cu această ocazie sunt prezentate în continuare: clădirile, atat cele administrative cat si cele tehnologice sunt în stare bună şi funcţionale forajul de alimentare cu apă potabilă este prevăzut cu zonă de protecţie corespunzătoare. rezervoarele de GPL sunt dispuse in conditii standard pe platforme betonate In concluzie, în incinta unităţii nu se constată semne vizibile de afectare a terenului. Cu ocazia vizitei nu au fost identificate zone care să necesite o investigaţie mai detaliată. 2. Poluarea istorică Nu se poate vorbi de o poluare istorică deoarece activităţile anterioare de preparare furaje nu constituie sursă de poluare ireversibilă a solului cu substanţe toxice sau/şi persistente. Pe acest amplasament se fabrica nutreturi combinate din anul 2007.

## Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)

Nu se pune problema luării în considerare a altor alternative privind locaţia unităţii sau modificarea domeniului de activitate.

2.	TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1	Sistemul de management

SC SMITHFIELD ROMANIA SRL FNC Vinga are implementat un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001:2004, Cert. Nr. 20 104 9200 4302

3.	INTRARI DE MATERIALE

3.1	Selectia materiilor prime

Principalele materii prime şi auxiliare pentru activitatea de preparare a nutreturilor combinate sunt: - cereale - porumb, grau, tarate, orz, sorg, srot soia, coaja de soia, srot floarea soarelui - materiale auxiliare - inlocuitori lapte praf, grasimi vegerale si animale, aminoacizi sintetici, macroelemente, microelemente, colina clorhidrica, antibiotice, enzime, premixuri - dezinfectante specifice şi recomandate pentru activitatea de producere a nutreturilor combinate In selectarea materiilor prime se utilizează criterii care privesc: - calitatea materiei prime - cerealele şi celelalte materiale ce intră în compoziţia nutreţurilor combinate trebuie să asigure conţinutul de proteine, fosfor şi energie metabolizabilă necesara animalelor în diferite faze de creştere minimizarea distantelor de aprovizionare costuri - utilizarea pe cât posibil a materiilor prime indigene - utilizarea materiilor prime cu impact nesemnificativ asupra mediului

3.2	Cerintele BAT

Recomandările BAT se referă la selectia furnizorilor, materiilor prime, receptia lor, manipularea su depozitarea. Unitatea se conformeaza cerintelor BAT, conform documentului Comparare BAT atasat acestei documentatii.

3.3	Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

Operatorul a efectuat un audit privind minimizarea deşeurilor. Recomandarile auditului sunt: Prevenirea generarii deseurilor; Pregatirea pentru reutilizare; Reciclarea; Alte operatiuni de valorificare.

3.4	Utilizarea apei

Alimentarea cu apă 1.Alimentarea cu apă potabilă a FNC Vinga se realizează din 2 foraje de adâncime (H = 104 si 105 m), amplasate în incinta unităţii. In cadrul obiectivului apa potabilă este utilizată pentru: - producerea aburului – apa tehnologica - necesităţile igienico-sanitare ale angajaţilor – apa menajera - filtru rutier si activitati de dezinfectie - sursă pentru stingerea incendiilor Consumurile de apă s-au calculat pe baza normelor specifice de consum pentru diferite categorii de consumatori: apa tehnologica – producere abur – 9 mc/h = 144 mc/zi (16 h/zi) apa menajera – 100 l/om/zi la un numar de 24 angajati – 2,4 mc/zi filtru rutier si dezinfectie – 1,5 mc/zi Necesarul de apă calculat si reglementat prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor este de: zilnic maxim = 220,1 mc/zi; zilnic mediu = 183,4 mc/zi; zilnic minim = 128,4 mc/zi Intrucat apa tehnologica nu se recircula, gradul de recirculare este 0%, cerinta de apa va fi egala cu necesarul BAT nu prevede limite privind consumul de apă. Surse de ape uzate Apele uzate rezultate pe amplasament sunt constituite din apele uzate menajere rezultate din funcţionarea şi întreţinerea grupurilor sanitare. Acestea se colectează într-un bazin vidanjabil (V = 10 mc) şi sunt evacuate Ia staţia de epurare a municipiului Timişoara. Quz.med. = 3,68 m3/zi Quz.max. = 4,41 m3/zi De pe amplasament nu rezultă ape uzate tehnologice. Purja de la producerea aburului se evacueaza in canalizarea pluviala ca apa conventional curata

4.	PRINCIPALELE ACTIVITATI

Activitatea principala desfăşurate în cadrul FNC VINGA este fabricarea de nutreţuri combinate destinate hranei porcilor din fermele SMITHFIELD ROMANIA Capacitatea maxima de productie este de: 1 600 tone/zi, sau 416 000 tone/an

5.	EMISII SI REDUCEREA POLUARII

♦ Emisii în atmosferă Surse dirijate de emisii: Pe amplasamentul FNC Vinga exista 2 categorii importante de emisii: emisii de gaze arse de la centrala termica cu functionare pe GPL emisii de pulberi din diferite faze ale procesului tehnologic de preparare a nutreturilor combinate (uscare, macinare, transportoare, elevatoare). Nivelul emisiilor Emisii dirijate Monitorizarea emisiilor s-a facut in toata perioada de functionare a obiectivului 2008-2017. Rezultatele masuratorilor indica faptul ca toti indicatorii se inscriu in limitele admise pe toata perioada avuta in vedere. Emisii difuze Nivelul emisiilor difuze nu poate fi nici masurat si nici determinat prin bilanturi de materiale In conformitate cu evaluarea de mediu efectuata in cadrul prezentului studiu dar si cu prevederile Ghidului CORINAIR, pentru activitatea de prelucrare a cerealelor exista un singur parametru de poluare relevant, si anume indicatorul PM10. Coeficientul de emisie pentru parametrul PM10 are valoarea de 24 g/tona de cereale. Emisiile totale de pulberi la capacitatea maxima de productie au valoarea de: 24 g/t x 416 000 t = 9984 kg/an Reducerea emisiilor Pentru centrala termica nu exista si nu sunt necesare echipamente de reducere a emisiilor, parametri analizati se incadreaza in limitele impuse. Centrala termica este prevazuta cu cos de dispersie cu dimensiunile: D = 0,4 m, H = 15 m. Pentru reducerea emisiilor de pulberi de pe fluxul tehnologic, instalatiile care evacueaza cantitati semnificative de pulberi sunt prevazute cu sisteme de retinere a prafului – cicloane, filtre si ventilatoare). Din documentul Comparare BAT rezulta conformarea unitatii la cerintele privind reducerea emisiilor ♦ Emisii în apă Surse de ape uzate Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare sunt dirijate într-un bazin vidanjabil 10 mc. Aici se colecteaza si apa de la filtrul auto. Apele menajere sunt vidanjate şi transportate la staţia de epurare AQUATIM din Timisoara. Apele pluviale de pe acoperiş clădiri, suprafeţe betonate, platforme, sunt colectate prin rigole betonate de suprafaţă intr-un bazin de retentie cu capacitatea de 1600 mc, impreuna cu purja de la centrala termica. Se valorifica la udarea spatiilor verzi din incinta. Inainte de evacuare in bazinul de retentie apele pluviale sunt trecute printr-un decantor/ separator de produse petroliere. Nivelul emisiilor în apele uzate Apele uzate rezultate de la grupurile sanitare prezintă caracteristicile unui efluent de tip menajer. Nu există surse de impurificare cu substanţe toxice organice sau metale grele. Analiza chimică a apei uzate indică faptul că aceasta se încadrează în limitele admise prevăzute de HG 352/2005 - NTPA 002 şi pot fi vidanjate într-o staţie de epurare mecano-biologică. Reducerea emisiilor Minimizarea emisiilor de ape uzate prin reducerea consumurilor specifice de apă aplicând următoarele măsuri verificarea periodică a presiunii în reţeaua internă de distribuţie a apei verificarea periodică a racordurilor de pe reţeaua de distribuţie a apei activităţi periodice de mentenanţă sau în funcţie de necesităţi monitorizarea săptămînală, lunară şi anuală a consumului de apă pentru verificarea încadrării în debitele autorizate. ♦ Emisii în sol şi apa freatică Nu există emisii controlate de ape uzate pe sol sau în apa freatică. Este improbabila poluarea solului si apei freatice avand in vedere ca toate suprafetele pe care se deruleaza activitati sunt betonate si oricum nu se genereaza substante periculoase. Deşeurile produse sunt depozitate temporar in depozite special amenajate sau în recipienti metalici amplasati pe platforme betonate

6.	MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

Deşeurile rezultate pe platforma FNC Vinga se generează din 2 tipuri de surse: - deşeuri tehnologice provenite din activitatea de preparare a hranei pentru creşterea porcilor - deşeuri provenite din activităţile auxiliare Deseurile generate in activitatile auxiliare sunt predate catre firme specializate de valorificare sau distrugere/depozitare definitive in cazul celor care nu se pot valorifica Operatorul păstrează evidenţa deşeurilor conform HG 856/2002

7.	ENERGIE

Unitatea utilizează două surse de energie: energia electrică şi GPL Energia electrică este folosită în principal pentru acţionarea instalaţiilor şi utilajelor din dotare (transportoarele de cereale/ingredient, morile cu ciocane, instalațiile de granulare/peletizare, etc ) si iluminat. GPL –ul se utilizeaza la: centrala termica pentru furnizarea aburului tehnologic. Consumul de combustibil este de 232 Nmc/h la 241 milibari. Instalația de uscare - pentru reducerea umidității cerealelor recepționate. Consumul orar de GPL este de 620 Nmc/h. Instalatia de uscare funcționează în funcție de necesități, aproximativ 1440 de ore/an. BAT nu recomanda limite pentru consumurile energetice specifice. Impune insa masuri de reducere a consumurilor generale de energie.

8.	ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

FNC VINGA nu intră sub incidenţa Directivei SEVESO. In cadrul planurilor de interventii si accidente sunt luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător. In cadrul planurilor de interventii si accidente sunt luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător.

9.	ZGOMOT SI VIBRATII

Sursele de zgomot la FNC VINGA sunt: Instalaţiile tehnologice ale unitatii (reprezintă morile cu ciocane pentru măcinarea cerealelor, ventilatoarele si alte piese in miscare ale instalatiei, etc.) Mijloacele de transport Valorile inregistrate in ultimii 10 ani, pentru nivelul de zgomot la limita unităţii nu depăşesc limita admisă de 65 dB(A) (valorile monitorizate sunt cuprinse intre 57 si 60 dB).

10.	MONITORIZARE

In cadrul acestei Secţiuni este prezentată situaţia monitorizării de mediu pe amplasamentul FNC VINGA conform Programului de monitorizare a factorilor de mediu impus prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 47 din 08.09.2008, revizuita in 2015. Componentele sistemului de monitorizare sunt: Aer emisii în atmosferă de la centrala termica – cosul de dispersie Indicatorii urmăriţi: CO, pulberi, NO2, SO2 imisii - măsurători de pulberi sedimentabile in 3 puncte situate la limita incintei APA - apa uzata colectata in bazinul vidanjabil din vecinatatea corpului administrativ Indicatorii urmariti: pH, amoniu, consum chimic de oxigen, consum biochimic de oxigen la 5 zile, materii in suspensie, substante extractibile ZGOMOT – determinarea nivelului de zgomot anual, intr-un punct situat la la poarta principală de acces DESEURI - se pastreaza evidenţe deşeurilor conform HG 856/2002 Anual operatorul face raportarea rezultatelor la APM Arad.

11.	DEZAFECTARE

FNC VINGA nu este o ”instalaţie nouă”. In faza de proiectare insa au fost luate în considerare recomandările BAT privind dezafectarea unităţii. Clădirile şi instalatiile care nu vor mai fi repuse în funcţiune vor fi demolate pe baza unor avize de mediu şi autorizaţii de demolare conform legislaţiei în vigoare, dacă se va lua o astfel de decizie.

12.	ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

♦ amplasamentul FNC Vinga nu are un istric din punct de vedere al activitatilor prestate si impactul asupra mediului; inainte de construirea instalatiei amplasamentul a fost un teren agricol ♦ in cei 10 ani de funcţionare unitatea şi-a păstrat aceeaşi structură de producţie, utilizând în general aceleaşi tipuri de materii prime sau materiale auxiliare şi aceleaşi tehnologii de preparare a nutreturilor combinate; ca urmare nu este de aşteptat ca pe amplasament să existe alte categorii de poluanţi decât cei care provin din activitatea prezentă. In momentul de faţă singurul operator de pe amplasament şi solicitantul autorizaţiei integrate de mediu este SMITHFIELD ROMANIA SRL

13.	LIMITELE DE EMISIE

Limitele de emisie pentru aer sunt stabilite de Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/1993. Limitele de imisie sunt stabilite de STAS 12574-1987 si Ordinul M.A.P.M. 592/2002 Limitele de emisie pentru apele uzate sunt stabilite de HG. 352/2005 – NTPA 002 Limite admisibile pentru nivele de zgomot sunt stabilite de STAS 10009 – 88

14.	IMPACT

Principalii receptori sensibili sunt: - localitatile Vinga si Ortisoara - apa freatica - canalul de desecare limitrof amplasamentului - staţia de epurare AQUATIM - solul din incinta Impactul emisiilor în atmosferă asupra calităţii aerului şi implicit a receptorului sensibil, evidenţiat prin nivelul imisiilor, este nesemnificativ. Parametrii determinaţi conform programului de monitorizare se încadrează în limitele impuse Pânza freatică din incinta unităţii nu este afectată de activitatea desfăşurată pe amplasament Impactul asupra staţiei de epurare AQUATIM este nesemnificativ. Calitatea apei uzate vidanjate la staţia de epurare se încadrează în condiţiile de evacuare impuse de HG. 352/2005 - NTPA 002. Nu exista impact asupra paraului Apa Mare situat la cca. 1 km nord de obiectiv intrucat nu exista evacuare controlata in acesta. Calitatea solului nu este afectată de activităţile desfăşurate pe amplasamentul unităţii.

- PLANUL DE MASURI OBLIGATORII SI PROGRAMELE DE MODERNIZARE

Nu exista

# Tehnici de Management

## Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificare / inregistrare | DA – ISO 14001:2004, Cert. Nr. 20 104 9200 4302 |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Organigrama de management este prezentată în ANEXA. |

Daca sunteti sau nu certificat sau inregistrat asa cum a fost prezentat mai sus, trebuie sa completati casutele goale de mai jos. In general exista 2 optiuni pentru modul in care puteti raspunde la fiecare punct:

- Fie sa confirmati ca aveti in functiune un sistem de management atestat printr-un document si faceti referire la documentatia respectiva, astfel incat sa poata fi ulterior inspectata/auditata pe amplasament;

- Sau, daca nu aveti un un sistem de management atestat printr-un document, descrieti modul in care gestionati acest aspect. Introduceti “a se vedea informatii suplimentare” in coloana 4 si faceti descrierea intr-o casuta sub tabel.

Daca intentionati sa dobanditi un sistem atestat printr-un document, indicati in Coloana 3 data de la care acesta va fi valabil

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsibilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | DA | Politica integrată de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupationala sisiguranta alimentului | Responsabil cu Sistemul de Mangement Integrat - RMI |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | DA | Proceduri specifice implementate conform Sistemului de Management Integrat SMI | Departamentul Mentenanţă |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | DA | Proceduri specifice implementate conform Sistemului de Management Integrat SMI | Departamentul Mentenanţă |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | DA | Proceduri specifice implementate conform ISO 14001 | Responsabil cu Sistemul de Management de Mediu RMM |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | DA | Proceduri specifice implementate conform ISO 14001 | Responsabil RMM |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei? | DA | Proceduri specifice implementate conform ISO 14001 | Responsabil RMM |
| 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ? | DA | Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale actualizat anual | Departament Mediu şi FNC-uri |
| 8 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi |  |  |  |
| 9 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatia integratade nediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si conditii anormale; constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare integrata de mediu; prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | DA | Există un sistem de instruire, conform procedurilor specifice implementate, conform ISO 14001, care cuprinde: planul anual de instruire tematica instruirilor materialele de instruire confirmarea instruirilor şi verificarea eficacităţii acestora evidenţa instruirilor pe teme de protecţie a mediului | Departament Resurse Umane, Departament Mediu,Responsabil RMM |
| 10 | Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | DA | Fişa postului | Departament Resurse Umane |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | DA | Norme specifice activităţilor de fabricare a nutreţurilor combinate | Departament Producţie Furaj (FNC-uri) |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru manevrare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | DA | Proceduri specifice implementate conform Sistemului de Management Integrat SMI: - acţiuni preventive - acţiuni corective - controlul produsului neconform | Responsabil RMM |
| 13 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | DA | Pe baza condiţiilor din autorizaţia integartă de mediu şi a procedurilor specifice implementateconform Sistemului de Management Integrat SMI | Responsabil RMM Departament Mediu |
| 14 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | DA | TUV Austria şi E.R.M. Bucureşti | director general si responsabil RMI |
| 15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | DA |  |  |
| 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca acesta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | DA | Raportul RMI pentru analiza efectuată de management şi procesul verbal al analizei | Director general |
| 17 | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | DA | Raportul RMI pentru analiza efectuată de management şi procesul verbal al analizei | Director general |
| 18 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  | ● controlul schimbarii procesului in instalatie; | DA | Conform politicii integrate de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupatională şi siguranţa alimnetului şi a programului de management integrat | responsabil rmi şi rmm |
|  | ● proiectarea si inspectarea noilor instalatii, echipamente sau altor proiecte importante; | DA |  |  |
|  | aprobarea de capital; | DA |  |  |
|  | alocarea de resurse; | DA |  |  |
|  | planificarea si programarea; | DA |  |  |
|  | includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; | DA |  |  |
|  | politica de achizitii; | DA |  |  |
|  | evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | DA |  |  |
| 19 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: |  |  |  |
|  | informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | da | Raportul anual de mediu (ram) conţine informaţii care pot fi preluate în raportul anual al companiei | Responsabil RMM Departament Mediu |
|  | eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | da | Raportul RMI pentru analiza efectuată de management şi procesul verbal al analizei | Director general |
| 20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | DA | Comunicate de presă, articole, site oficial,etc. | Manager relaţii publice şi responsabil rmm |

Informatii suplimentare

Compania a implementat un sistem de management integrat şi a fost certificată în anul 2009 pentru sistemele EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 şi OHSAS 18001:2007 şi în 2010 pe sistemul EN ISO 22000:2005. Sistemele au fost recertificate în 2015, respectiv în 2016 şi sunt valabile până în 2018, respectiv 2019.

| Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentatiei si registrelor Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate. |  |  |  |
| Politici | Sediu | La cerere | Conducere companie şi responsabil RMI |
| Responsibilitati | Sediu | La cerere | Resurse Umane |
| Tinte | Sediu | La cerere | Conducere companie şi responsabil RMI |
| Evidentele de intretinere | Punct de lucru | La cerere | Şef mentenanţă |
| Proceduri | Sediu | La cerere | Responsabil RMI şi RMM |
| Registrele de monitorizare | Sediu şi punct de lucru | La cerere | Departament mediu şi responsabil RMM |
| Rezultatele auditurilor | Sediu | La cerere | Responsabil RMI şi responsabil RMM |
| Rezultatele revizuirilor | Sediu | La cerere | Responsabil RMI şi responsabil RMM |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele | Sediu | La cerere | Departament mediu şi responsabil RMM |
| Evidentele privind instruirile | Sediu si punct de lucru | La cerere | Departament mediu şi responsabil RMM |

## 3.  INTRARI DE MATERIALE

# 3.1. Selecta rea Materiilor Prime

- Utilizati acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor materiale folosite, precum si a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea aratati unde exista materiale alternative care au un impact mai mic asupra mediului si daca acestea sunt utilizate. Daca nu sunt utilizate, explicati de ce.

| Principalele materiale/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime: porumb, grau, tarate, orz, sorg, srot soia, coaja de soia, srot floarea soarelui | Produse naturale de origine vegetala | 332 800 t/an Ponderea cea mai mare in amestec o au porumbul (30%) si graul (30%) | 99,8% in produs 0,2 % in deseuri 0,002 % in aer | Impactul nutreţurilor asupra mediului este nesemnificativ. Sunt constituite din materiale organice biodegradabile şi produse anorganice nepericuloase. | Nu e cazul | Se depoziteaza in silozuri; nu se impun sisteme de drenare lichide |
| Materiale auxiliare: inlocuitori lapte praf, grasimi vegerale si animale, aminoacizi sintetici, macroelemente, microelemente, colina clorhidrica, antibiotice, enzime, premixuri | Produse alimentare de sinteză, produse nealimentare netoxice, de origine animala | 83 200 t/an | 100% in produs | Nu au impact negativ asupra mediului | Nu e cazul | Rezervoare metalice sau polistif Saci, cutii, big baguri in magazii inchise Nu se impun sisteme de drenare lichide |
| Materiale dezinsectie | H315, H318 H410 | 3,5 kg/an | 80% în aer 20% în canalizare | Impact nesemnificativ asupra mediului daca se gestioneaza corect, sunt biodegradabile şi se folosesc cantităţi reduse | Sunt produse specifice şi recomandate pentru activitatea desfasurata pe amplasament | Se depoziteaza temporar in magazie inchisa. Nu se pastreaza stocuri |
| Materiale deratizare | H302, H310, H332 H410 | 100 kg/an |  |  |  |  |
| Materiale dezinfectie | H226, H302,H314, H332, H400.H272, H290,H312, H318, H335 | 2190 kg/an |  |  |  |  |
| Produse pentru tratarea apei |
| Hidro X 5% | - solutie hidroxid de sodiu 5% - H314 | 8350 kg/an | 99 % in produs 1 % în aer | Impact local si minor asupra mediului la o gestionare necorespunzatoare | Sunt produse specifice şi recomandate pentru tratarea apei pentru cazane | Se depoziteaza temporar in magazie inchisa. Nu se pastreaza stocuri |
| Combustibili |
| Motorină | H226,H304, H315 H332, H411 | 400 l/an |  | Nu are impact asupra mediului la gestionare corecta | Nu | Rezervor standard afferent generatorului de curent |
| GPL | H220, H280 | 3 000 000 l/an |  | Nu are impact asupra mediului | Este cea mai ecologica varianta | Rezervoare standard amplasate pe platforma betonata |

### Datele prezentate în Tabelul de mai sus se referă la capacitatea maximă de producţie.

## 3.2.Cerintele BAT

- Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | Nu este necesar. Se cunoaşte impactul potenţial al fiecărei materii prime | - |
| Listati orice inlocuiri preconizate si indicati data la care acestea vor fi finalizate, in cadrul programului de modernizare. | Nu este cazul. | - |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da, ne conformăm pe deplin - evidente privind stocul de materii prime, materiale si auxiliare existente precum si a consumurilor tehnologice. | Sef unitate |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da | - |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari ale impactului asupra mediului cauzate de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | Da | - |

## Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

- Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. Nota: Referire la HG 856/2002. | DA |  |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si termenele de conformare. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit. | Prevenirea generarii deseurilor; Pregatirea pentru reutilizare; Reciclarea; Alte operatiuni de valorificare; Eliminarea deseurilor |  |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati, principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si data la care ele vor fi implementate | - |  |
| 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit | 2018 | Sef Departament Mediu |
| 5 | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin o data la 2 doi ani. Prezentati procedura de audit si rezultatele/recomandarile auditului precum si modul de punere in practica a acestora in termen de 2 luni de la incheierea lui. | DA | Sef Departament Mediu |

## 3.4. Utilizarea apei

### 3.4.1.Consumul de apa – datele din tabelul de mai jos se referă la capacitatea maximă de producţie

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa prelevat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37 440 | Apa tehnologica – producere abur | 0 | 0 |
|  | 620 | Necesităţi igienico-sanitare ale personalului | 0 | 0 |
|  | 390 | Filtru rutier si dezinfectie | 0 | 0 |
| TOTAL | Qmed = 38 450 |  | 0 | 0 |

Beneficiarul nu păstrează o evidenţă a consumurilor de apă pe activităţi. Se monitorizează doar debitul total de apă captat din foraje. Este montat un contor pe refularea fiecarei pompe de apă.

Prin urmare, volumele anuale de apă prelevate s-au calculat pe baza datelor furnizate de beneficiar şi conform normelor specifice de consum pentru diferite categorii de consumatori:

- pentru apa tehnologica – producere abur – 9 mc/h

- pentru apa igienico sanitara - 100 l/om/zi

- filtru rutier si dezinfectie – 1,5 mc/zi

Perioada de functionare este de 16 h/zi si 260 zile/an.

Numarul de angajati este de 24 persoane

### 3.4.2 Compararea cu limitele existente:

Pentru sectorul de preparare a nutretului combinat BAT nu prevede limite privind consumul de apă.

| Sursa valoarii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| BAT | Nu exista limite | consum total de apa in anul 2016 – 15 000 mc/an include consumul de apa de pe intreaga unitate |

| O diagrama a circuitelor apei si a debitelor caracteristice este prezentata mai jos/anexate/altele Schema de bilant a apei in cadrul instalatiei (de la prelevare pana la evacuarea in receptorul natural) este prezentata mai jos/anexat | Numarul documentului Diagrama 2. Bilanţul apei în cadrul FNC VINGA |
| --- | --- |

aer

Diagrama 2. BILANŢUL general AL APEI  in cadrul FNC VINGA

Nutreturi combinate

Producere abur

37 440

mc/an

Bazin retentie

Retea canalizare pluviala

2 rezervoare 50 mc

300 mc

Bazin  vidanjabil          10 mc

Captare

FORAJE

38 450

mc/an

Consum menajer

620

mc/an

390

mc/an

Filtru rutier

STATIa DE EPURARE AQUATIM Timisoara

### 3.4.3.Cerintele BAT pentru utilizarea apei

- Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind eficienta utilizarii apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | NU | - |
| Listati principalele recomandari ale acelui studiu si termenele de realizare Anexati planul de actiune pentru punerea in practica a recomandarilor si termenele stabilite. | Nu este cazul | - |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | - Utilizarea sistemului de spălare a pardoselilor cu apă sub presiune - Implementarea unei mentenante eficiente pentru intretinerea sistemelor de captare si distributie a apei - Pastrarea evidentei consumurilor – interventie in cazul cresterii acestora | Director |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | Nu mai este cazul; consumurile de apa se pastreaza la nivele scazute si sub valorile reglementate prin AGA | Director |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul studiu . | Nu este necesar. | - |
| Confirmati faptul ca veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei IPPC si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. | Nu este necesar. | - |

Descrieti in casutele de mai jos pozitia actuala sau propusa cu privire la alte cerinte caracteristice a BAT mentionate in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justifcarea abaterilor sau utilizarea masurilor alternative, ca raspuns la intrebarile de mai jos.

      - Sistemele de canalizare

Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel incat sa evite contaminarea apei de ploaie. Acolo unde este posibil aceasta trebuie retinuta pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat, trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament?

Situaţia existentă: Reţeaua internă de canalizare a FNC Vinga este de tip divizor si este pozata subteran. Aceasta cuprinde: Canalizarea menajeră – apele uzate menajere generate de funcţionarea şi întreţinerea grupurilor sanitare sunt preluate de reţeaua de canalizare a obiectivului şi colectate într-un bazin vidanjabil (Vutil = 10 m3) care apartine de fosta statie de epurare acum aflata in conservare. De aici sunt vidanjate periodic şi evacuate la staţia de epurare a municipiului Timişoara. Sistemul de canalizare este realizat din tuburi de polietilena. Apa uzata de la filtrul rutier este evacuata impreuna cu apele uzate menajere. Canalizarea pluvială – colecteaza apele pluviale si purja de la centrala termica si le dirijeaza printr-un decantor separator de hidrocarburi catre un bazin de retentie. Acesta este situate in exteriorul incintei, este impermeabilizat si are o capacitate de 1600 mc. Apa din bazinul de retentie este valorificata pentru intretinerea spatiilor verzi de pe amplasament Conformare: Apa pluvială se colectează impreuna cu purja si se reutilizează pe amplasament.

- 3.4.3.2. Recircularea apei

Apa trebuie recirculata in cadrul procesului din care rezulta, dupa epurarea sa prealabila, daca este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculata in alta parte a procesului care necesita o calitate inferioara a apei; pentru identificarea scopului pentru substituirea cu apa din surse reciclate, trebuie identificate cerintele de calitate a apei asociate fiecarei utilizari. Fluxurile de apa mai putin contaminate, de ex. apele de racire, trebuie pastrate separat acolo unde este necesara reutilizarea apei, posibil dupa o anumita forma de tratare.

Situaţia existentă: In prezent apa rezultata de la producerea aburului se evacueaza ca apa conventional curata in reteaua interna de canalizare pluviala. In principiu exista posibilitatea recircularii acestei ape la centrala termica. S-a facut un studiu in acest sens si a rezultat ca nu este fezabila economic deocamdata implementarea sistemului de recirculare fiind mai rentabila utilizarea apei fara recircularea ei. Conformare: Nu se justifica economic, deocamdata, recircularea apei de la centrala termica.

- 3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare

- Sistemele de racire cu circuit inchis trebuie utilizate acolo unde este posibil; in final, apele uzate vor necesita o forma de epurare. Totusi, in multe solicitari, cea mai buna epurare conventionala a efluentului produce o apa de buna calitate care poate fi utilizata in proces direct sau amestecata cu apa proaspata. Atunci cand calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat in mod selectiv, atunci cand calitatea este corespunzatoare, si condus spre evacuare atunci cand calitatea scade sub nivelul pe care sistemul il poate tolera. Operatorul trebuie sa identifice cazurile in care apa epurata din efluentul statiei de epurare poate fi folosita si sa justifice atunci cand aceasta nu poate fi folosita.

De exemplu, costul tehnologiei cu membrane continua sa scada. Ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la statia de epurare. In final, ele vor putea inlocui complet statia de epurare, ducand la reducerea semnificativa a volumului efluentului. Concentratia efluentului ramane totusi insemnata, dar, acolo unde debitul este suficient de mic, si in particular acolo unde caldura reziduala este disponibila pentru epurare ulterioara prin evaporare, poate fi realizat un sistem al carui efluent poate fi redus la zero. Daca este cazul, Operatorul trebuie sa evalueze costurile si beneficiile utilizarii acestui tip de epurare:

Unitatea se conformează reglementarilor AGA în privinţa consumurilor de apă. Deocamdata nu se pune problema implementarii unui sistem de producere a aburului in circuit inchis, din motive economice.

- 3.4.3.4. Apa utilizata la spalare

Acolo unde apa este folosita pentru curatire si spalare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin:

aspirare, frecare sau stergere mai degraba decat prin spalare cu furtunul;

Se aplica

evaluarea scopului reutilizarii apei de spalare;

Nu este cazul

controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare.

Unitatea se conformează.

Exista alte tehnici adecvate pentru instalatie?

verificarea periodică a presiunii în reţeaua internă de distribuţie a apei verificarea periodică a racordurilor de pe reţeaua de distribuţie a apei activităţi periodice de mentenanţă sau în funcţie de necesităţi monitorizarea săptămînală, lunară şi anuală a consumului de apă pentru verificarea încadrării în debitele autorizate.

CENTRALIZATOR PRIVIND INCADRAREA IN CERINTELE BAT IN DOMENIUL MANAGEMENTUL APEi

| Cerinţe BAT | Mod de conformare |
| --- | --- |
| Verificarea şi repararea scurgerilor de apă | Se conformează. Control permanent al scurgerilor de apă realizat de personalul propriu. |
| Păstrarea unei evidenţe privind consumurile de apă. | Se conformează. Operatorul contorizeaza consumul de apa la nivelul unitatii şi păstreaza evidenţa consumurilor de apă. |

# Principalele  Activitati

## Inventarul proceselor

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul)/ Fazele procesului | Descriere | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de preparare a nutreturilor combinate | Receptia cerealelor | Capacitatea instalatiei de receptie este de 200 MTPH la o densitate de 730 kg/m3. | 416 000 t/an |
|  | Instalatia pentru transferul cerealelor umede | Cerealele umede se transfera prin intermediul unor transportoare in curatatorul de cereale pentru curatarea de impuritati |  |
|  | Instalatia pentru uscarea cerealelor | Uscatorul este o instalatie de uscare a cerealelor (grau, orz, porumb, s.a) folosind incalzirea directa cu GPL |  |
|  | Instalatia de temperare | Cerealele uscate si curatate se transporta la silozurile de temperare pentru a permite compensarea/egalizarea continutului de umiditate si temperatura intregului volum de cerale. |  |
|  | Instalatie pre-dozare | Are rolul de a doza cu precizie, manual sau automat, diferitele ingrediente pentru nutreturi care sunt apoi trimise spre instalatia de macinare. Contine 13 camere/buncare de pre-dozare dotate cu alimentatoare elicoidale. Capacitatea instalatiei este de 100 tone/ora. |  |
|  | Instalatia de macinat | Utilizeaza mori cu ciocane cu capacitatea de 50 tone/ora fiecare. Sistemul de exhaustare al morilor cu ciocane prevazut cu instalatie de filtrare a aerului este proiectat pentru a absorbi si elimina aerul de la mori prin site si a-l separa de particule inainte de eliminarea/exhaustarea in atmosfera. Ventilatoarele au capacitatea de 8,800 m3/ora fiecare. |  |
|  | Instalatiile de micro si mezo ingrediere | Este proiectata sa dozeze cu precizie, automat sau manual, diferitele microingrediente: vitamine si alte ingrediente necesare retetei de nutreturi. Instalatia de microingrediente dozeaza si trimite aceste microingrediente inspre instalatia de amestecare. |  |
|  | Instalatia de dozare a ingredientelor lichide si de malaxare | Instalatia este proiectata pentru a doza diferitele ingrediente lichide pentru nutreturi. Instalatia dozeaza si trimite aceste ingrediente spre malaxor unde ingredientele secundare vor fi adaugate ingredientelor dozate macinate principale, microingredientelor dozate, ingredientelor dozate care provin din saci, ingredientelor adaugate cu mana si lichidelor |  |
|  | Instalatiile de granulare/peletizare | Exista doua instalatii de granulare/peletizare. Fiecare este proiectata sa transforme nutreturile amestecate in pelete/granule de 3,5, 4 sau 5 mm prin intermediul morii de granulare/peletizare. Capacitatea instalatiilor este de 60 tone/ora respectiv 40 tone/ora |  |
|  | Instalatiile de livrare si de incarcare in autospeciale pentru transport furaje | Exista 2 instalatii de livrare. Rolul lor este sa descarce, transporte si sa cantareasca manual sau automat, nutreturile in camioane. Capacitatea fiecarei instalatii de incarcare este de 200 tone/ora la 641 kg/m3. |  |
|  | Instalatiile de lichide | Rezervoarele pentru ingredientele lichide sunt gazduite intr-o camera special destinata unde se afla si sistemul de pompare care consta din pompe hidraulice. Rezervoarele pentru grasimi si cele pentru enzime sunt gazduite in camera pentru rezervoare pentru lichide in care se va afla si pompa. Aceasta camera este izolata si incalzita de aeroterme care functioneaza pe baza de abur pentru a pastra lichidele la o consistenta corespunzatoare pentru a fi pompate si transferate din rezervoare in zona de dozare a nutreturilor. |  |

## Descrierea proceselor

Prezentati diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activitatilor pentru a indica principalele faze ale procesului si pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la o activitate la alta.

Principala activitate desfăşurata în cadrul FNC VINGA este de preparare a nutreturilor combinate pentreu hrana animalelor crescute in ferme

Diagrama fluxului tehnologic cu marcarea punctelor de emisii este redata mai jos.

Diagrama 1: DIAGRAMA PROCESULUI DE PREPARARE A NUTRETURILOR COMBINATE

| . Intrari (materii prime/utilitati) |  | Proces si produs |  | Rezultate (produs/deseuri/ emisii) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEREALE, MINERALE SUBS. AUXILIARE |  | Proces tehnologic de productie a nutreturilor combinate |  | CORPURI STRAINE EMISII PULBERI |
| ABUR |  |  |  |  |
|  |  | NUTRETURI COMBINATE |  |  |

## Inventarul iesirilor (produselor)

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitatea de produs * (volum/lungime) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricare nutreturi combinate | Nutreturi combinate | Hrana animale ferma | 416 000 t/an |

## * - capacitatea maximă

## Inventarul iesirilor (deseurilor)

Din procesul de productie rezulta 2 categorii de deseuri:

- deseuri tehnologice din activitatea principala de preparare a nutretului combinat

- deseuri activitatile auxiliare care deservesc activitatea principala de productie: asistenta medicala, deratizare, dezinfectie, dezinsectie, activitati administrative. Aceste deseuri vor fi prezentate in Sectiunea 6 Minimizarea si recuperarea deseurilor.

| Numele procesului | Faza procesului | Numele si codul deseului si numele emisiei | Impactul deseului, emisiei | Cantitatea t/t materie primă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparare nutreturi combinate | Instalatia de nutreturi combinate | Deseuri vegetale – corpuri straine 02 03 99 | Deseu nepericulos, nu are impact asupra mediului | 1,2 kg/tona |

## Diagramele elementelor principale ale instalatiei

Diagramele elementelor principale ale instalatiei acolo unde sunt importante pentru protectia mediului; de ex.: tratare cu saramura, tratare cu var, degresare, tabacire, instalatie de acoperire, sisteme de extractie, capacitati de ventilare, instalatie de reducere a emisiilor, inaltimea cosurilor.

Elementele principale şi relevante pentru protecţia mediului ale unei instalaţii de preparare nutreturi combinate sunt cele legate de emisiile controlate sau difuze de pulberi. Acestea apar practic in toate fazele procesului tehnologic. Acolo unde emisiile sunt mai mari instalatia de la FNC Vinga este prevazuta cu sisteme de retinere a pulberilor (filtre, cicloane si ventilatoare) In Sectiunea 5 a prezentei solicitari sunt prezentatele echipamentele de control al emisiilor de pulberi la instalatia FNC Vinga.

## Sistemul de exploatare

Tinand cont de informatiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date in diagramele de mai sus, in sectiunile referitoare la reducere si in diagramele conductelor si instrumentelor, furnizati orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul  in care sistemul de exploatare include informatiile de monitorizare a mediului.

| Parametrul de exploatare | Inregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R) | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns? (secunde/ minute/ ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retetele de nutreturi la fazele de predozare, dozare si ingrediere | DA | N |  | minute |
| Nivelul emisiilor de pulberi din diferite faze ale procesulu i tehnologic | NU | N | Nu există feedback | - |
| Nivelul emisiilor de la centrala termică - parametri: CO, SO2 , NOx, pulberi | NU | N | Nu există feedback | - |
| Nivelul imisiilor la limita incintei - parametri: CO, SOx, NO2, pulberi | NU | N | Nu există feedback | - |
| Debitul şi calitatea efluentilor vidanjati la staţia de epurare AQUATIM - parametrii: pH, Amoniu, Consum chimic de oxigen, CCOCr, CBO5, Materii in suspensie, Nitrati, Nitriti, Substante extractibile in eter de petrol | NU | N | Nu există feedback | - |

Informatii suplimentaredespre sistemul de exploatare Fabrica de Nutreturi Combinate Vinga este o instalatie modernizata si controlata cu un sistem eficient de automatizare, care asigura obtinerea unor produse finite care respecta cu strictete retetele de preparare. Operatorul monitorizează nivelele de emisii în aer la centrala termica si la limita incintei şi calitatea apei uzate din bazinele vidanjable. Unitatea nu deţine sisteme de monitorizare on-line. Măsurătorile se efectuează cu frecvenţa stabilită în programul de monitorizare.

### Conditii anormale

- Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane

- Tinand cont de informatiile din Sectiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si intreruperilor momentane, furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata protectia in timpul acestor faze.

Nu există situaţii/condiţii anormale de funcţionare care ar putea genera un impact potenţial asupra factorilor de mediu. Operatorul are obligatia de a gestiona corect pornirile instalatiei, lucru care presupune punerea in functiune simultan a echipamentele de retinere a prafului

## Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

- Identificati omisiunile in informatiile de mai sus, pentru care Operatorul crede ca este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le si in Sectiunea 15.

| Proiecte curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| Nu există |
| Studii propuse |  |
| Nu sunt necesare. |

## Cerinte caracteristice BAT

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT, demonstrand ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici trebuie aplicate, acolo unde este cazul, tuturor instalatiilor. In paragrafele specifice procesului, prezentate mai jos, sunt identificate cerinte suplimentare sau sunt accentuate cerinte specifice.

- Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

### Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

SC SMITHFIELD ROMANIA SRL are implementat un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001:2004, Cert. Nr. 20 104 9200 4302

### Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

- Planul este compus din: - Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale - Planul de prevenire si stingere a incendiilor - Planul de prevenire si combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase si a accidentelor la constructiile hidrotehnice Prevede planul masuri corespunzatoare fiecareia dintre situatiile de urgenta, responsabilii de punerea in practica a acestor masuri sunt instruiti, se fac simulari si exercitii periodice?

Acţiunile de depistare, înştiinţare, alarmare şi primă intervenţie în caz de accidente sau evenimente deosebite se face în baza urmatoarelor planuri: Plan de interventie in caz de incendiu pentru FNC VINGA Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale Pentru prevenirea situatiilor si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel: unitatea este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI; reteaua de hidranti se mentine in perfecta stare de functionare; personalul este instruit unitatea este verificata pe linie PSI de Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta – grupul de pompieri Arad. Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale este intocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM 278/1997, si cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale , asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală. Documentaţiile menţionate pot fi consultate în baza de date a SC SMITHFIELD ROMANIA SRL

### Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice – nu exista

# Emisii si Reducerea Poluarii

## (4.9). Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

Furnizati scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul in care instalatia principala este legata de instalatia de depoluare a aerului. Prezentati reducerea poluarii si monitorizarea relevante din punct de vedere al mediului. Desenati o schema de flux a procesului tehnologic sau completati acest tabel pentru a arata activitatile din instalatia dumneavoastra. Pentru alte tipuri de instalatii furnizati o schema similara.

### (4.9.1) Emisii si reducerea poluarii

| Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producerea aburului in centrala termica | ♦ combustibil GPL ♦ aer | ■ abur si apă caldă ■ gaze de ardere cu conţinut de pulberi, NOx, SO2, CO | - nu există sisteme de depoluare | - 1 coş de dispersie, H = 15 m, D= 400 mm |

### (4.9.2.) Protectia muncii si sanatatea publica

Este necesara monitorizarea profesionala/ocupationala (cu Tuburi Drager)? sau monitorizarea ambientala (cu tehnici automate/continue sau neautomate sau periodice)?

Avand in vedere emisiile difuze de pulberi se recomanda monitorizarea locurilor de muncă din punct de vedere al noxelor profesionale, care la FNC VINGA sunt reprezentate de indicatorul pulberi

Periodic se face verificarea stării de sanătate a personalului care deserveşte instalatia

Descrieti gradul de protectie al echipamentelor care trebuie purtate in diferite zone ale amplasamentului.

Echipamentele de protecţie individuală sunt specificate în instrucţiunile de protecţia muncii.

### (4.9.3.) Echipamente de depoluare

Pentru fiecare faza relevanta a procesului /punct de emisie si pentru fiecare poluant, indicati echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeti amplasarea sistemelor de ventilare si supapele de siguranta sau rezervele. Unde nu exista, mentionati ca nu exista.

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producerea aburului la centrala termica | - 1 coş de dispersie | Pulberi, SO2, NOx, CO | - nu exista echipamente de depoluare | Nu este necesar, emisiile sunt reduse (GPL nu genereaza emisii semnificative de noxe) |

Pentru fiecare tip de echipament de depoluare (filtru cu saci, arzatoare cu NOx redus), includeti varianta corespunzatoare din lista tehnologiilor de reducere a poluarii  si completati detaliile solicitate.

Centrala termica nu detine echipament de depoluare si nici nu are nevoie. Exista in schimb zone in procesul tehnologic unde se evacueaza cantitati semnificative de pulberi. Acestea au fost dotate cu echipamente de retinere a pulberilor – cicloane, filtre si ventilatoare. Lista cu aceste echipamente este prezentata in continuare

Situatia echipamentelor de retinere a pulberilor la FNC Vinga

| Localizare pe fluxul tehnologic | Denumire utilaj | Tip utilaj | Caracteristici |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capacitate (debit) (m3/h) | Putere (kW) | Diametru (mm) | Înălţime gură evacuare (m) |
| Sistem uscare cereale | Filtru praf | Jesma EFF106/3000 WB TR | 19209 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma DAT 560-55R | 19209 | 30 | 800 | 10.20 |
|  | Filtru praf | Jesma EFF 19/1800 WB TR | 1100 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M 23/5 | 1100 | 3 | 190x140 | 57.38 |
| Moară | Filtru praf | Jesma EFF 82/3000WB TR | 15300 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma DAT 500-45/R | 15300 | 37 | 500x350 | 22.40 |
|  | Filtru praf | Jesma EFF 82/3000WB TR | 15300 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma DAT 500-45/R | 15300 | 37 | 500x350 | 22.40 |
| Transfer cereale | Filtru praf | Jesma DFAK 9/2400 | 1825 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 5.23 |
|  | Filtru praf | Jesma DFAK 9/2400 | 2200 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 2200 | 3 | 190x140 | 5.23 |
|  | Filtru praf | Jesma DFB16/1800 | 1825 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 57.40 |
|  | Filtru praf | Jesma DFB16/1800 | 1825 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 57.15 |
| Sistem predozare | Filtru praf | Jesma DFAK 9/1800 | 1400 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1400 | 3 | 190x140 | 5.18 |
| Transfer spre măcinare | Filtru praf | Jesma DFAK 6/2400 | 1000 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1000 | 3 | 190x140 | 57.10 |
| Sistem amestecare | Filtru praf | Jesma DFAK 9/2400 | 1825 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1825 | 3 | 190x140 | 5.23 |
| Transfer sistem granulare | Filtru praf | Jesma DFAK 9/1800 | 1300 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1300 | 3 | 190x140 | 57.13 |
| Transfer spre sistem descărcare | Filtru praf | Jesma DFAK 4/1800 | 600 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma NP30 | 600 | 1,1 | 160 | 57.13 |
|  | Filtru praf | Jesma DFAK 4/1800 | 600 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma NP30 | 600 | 1,1 | 160 | 57.16 |
| Transport cereale umede | Filtru praf | Jesma DFAK 9/1800 | 1300 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma M25/3 | 1300 | 3 | 190x140 | 10.60 |
| Recepție cereale | Filtru praf | Jesma EFF136/3000 WB TR | 28900 |  |  |  |
|  | Ventilator | Jesma DAT 630-75R | 28900 | 75 | 950 | 11.20 |
| Granulare | Ventilator | Geelen GMB32/RD0 | 39927 | 110 | 1050 | 17.50 |
|  | Ventilator | Geelen GMB32/RD0 | 39927 | 110 | 1050 | 17.50 |

Filtrele textile utilizate in diferite puncte ale procesului tehnologic pentru controlul emsiilor de pulberi, sunt  filtre de tip EFF. Ele sunt constituite din saci filtranti cu curatare cu aer comprimat si sunt proiectate pentru filtrarea prafului industrial. Sunt folosite intr-o serie larga de aplicatii.

Indiferent de model, filtrul se constituie din:

• Cap de filtru cu sistem de curatare integrat si cu reglare electrica, cu racorduri electrice si pentru aer comprimat, si cu iesire pentru aerul curat.

• Camera de praf cu saci filtranti, usa de acces si admisie pentru aerul cu praf.

• Sectiune de golire pentru materialul filtrat cu evacuare intr-un rezervor de praf sau printr-un robinet rotativ.

Aerul este curatat fiind transmis printr-un mediu de filtrare din fetru sub forma unor saci filtranti.

Cand aerul este fortat sa treaca prin sacii filtranti, praful ramane in partea exterioara; curatarea la intervale regulate de timp este necesara datorita presiunii diferentiale. Pentru a se preveni prabusirea sacilor filtranti, acestia sunt montati in carcase (cadre).

La iesirea din filtru, aerul este curat si este transmis spre un ventilator.

Sacii filtranti sunt curatati la intervale regulate in timpul operarii trimitandu-se rafale scurte si puternice de aer comprimat prin saci din directia opusa curentului normal de aer.

Filtrul nu necesita lubrifiere. Motorul cu reductor de turatie (motoreductorul), daca exista, de asemenea nu necesita ungere deoarece este lubrifiat pe viata.

### (4.9.4.) Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu sunt necesare studii suplimentare de soluţie pentru încadrarea în limitele de emisie admise. Emisiile masurate de la centrala termica precum si imisiile se incadreaza in valorile limita. | - |

### (4.9.5.) COV

Acolo unde exista emisii de COV, identificati principalii constituenti chimici ai emisiilor si evaluati ce se intampla cu  aceste substante chimice in mediu.

Pe amplasamentul FNC VINGA  nu exista emisii  dirijate de COV.

| Componenta | Punct de evacuare | Destinatie | Masa/ unitate de timp | mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COV din Clasa I |  |  |  |  |
| Total COV din Clasa I |  |  |  |  |
| COV din Clasa II |  |  |  |  |
| Total COV din Clasa II |  |  |  |  |
| Alte COV |  |  |  |  |
| Total alte COV |  |  |  |  |

### (4.9.6.) Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care este impactul materialelor utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este necesar | - |

### (4.9.7) Eliminarea penei de abur

Prezentati emisile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este in conformitate cu cerintele BAT sau explicati masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila.

Pe amplasamentul FNC VINGA nu există pene de abur

## (4.10.) Minimizarea emisiilor fugitive in aer

- Oferiti informatii privind emisiile fugitive dupa cum urmeaza:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta* | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesul tehnologic de preparare a nutreturilor combinate: -descarcarea cerealelor in silozuri - transportoare cenzi, elevatoare - macinare - uscare - dozare, amestecare, peletizare - incarcare in mijloace de transport | - pulberi | 9984 kg/an calcul CORINAIR | 90 – 95 % |
| Rezervoare deschise (de ex. statia de epurare a apelor uzate, instalatie de tratare/acoperiri a suprafetelor); |
| Zone de depozitare (de ex. containere, baza de depozite, lagune etc.); |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport; |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul (de ex. reactoare, silozuri; cisterne) |
| Sisteme de transport;de ex. benzi transportoare, |
| Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.); |
| Deficiente de etansare/etansare slaba |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (in aer sau in apa); Posibilitatea ca emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului sau a statiei de epurare a apelor |
| Pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor in caz de avarie |

Calculul emisiilor totale de pulberi

Indicatorul de poluare relevant pentru activitatea desfasurata la FNC Vinga este indicatorul “pulberi” respectiv PM10. El se genereaza in procesul tehnologic in proportie de 90-95% fata de emisia totala de pulberi de pe platforma. Nivelul emisiilor difuze nu poate fi nici masurat si nici determinat prin bilanturi de materiale. El poate fi doar estimat utilizand coeficienti de emisie, spre ex. AP 42 (normativul american), CORINAIR si documentul de referinta IPPC (normative europene). In acest Raport s-a optat pentru coeficientii de emisie din documentul CORINAIR.

In conformitate cu evaluarea de mediu efectuata in cadrul prezentului Raport de Amplasament dar si cu prevederile Ghidului CORINAIR, pentru activitatea de prelucrare a cerealelor exista un singur parametru de poluare relevant, si anume indicatorul PM10.

A se consulta Ghidul CORINAIR, Partea , Sectiunea 2 – procese industriale, punctul 2.H.2. – alimente si bauturi

Coeficientul de emisie pentru parametrul PM10 are valoarea de 24 g/tona de cereale.

Emisiile totale de pulberi la capacitatea maxima de productie au valoarea de:

24 g/t  x 416 000 t = 9984 kg/an

### (4.10.1)Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de programul pentru conformare. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu sunt necesare | - |

### (4.10.2) Pulberi si fum

Descrieti in urmatoarele casute pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT descrise in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

- Urmatoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu :

Continutul de praf de la polizare. Posibiltatea de recirculare a prafului trebuie analizata;

Nu este cazul

Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;

Nu este cazul

Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

Nu se utilizeaza spatii de depozitare neacoperite

Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi etc.;

Nu e cazul

Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Se aplica.

Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (constantand necesitatile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Se aplica

Curatenie sistematica;

Se asigură curăţenia permanentă pe amplasament..

Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

Nu e cazul.

### (4.10.3) COV

Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza

| De la | Catre | Substante | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| NU E CAZUL |

### (4.10.4.) Sisteme de ventilare

Oferiti informatii despre sistemele de ventilare dupa cum urmeaza

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| O caracteristica a procesului tehnologic consta in faptul ca include numeroase puncte/zone cu emisii semnificative de pulberi. Toate aceste zone au fost identificate in Sectiunea din prezenta Solicitare unde este descris procesul tehnologic. Punctele de emisii difuze sunt echipate cu sisteme de ventilatie cuplate cu filtre textile. Descrierea sistemelor de filtre/ventilatoare se regaseste in Sectiunea referitoare la echipamente de depoluare a aerului din prezenta Solictare. | Sistemele de ventilatie cuplate cu filtre textile si cicloane determină reducerea drastica a emisiilor difuze de pulberi. Monitorizarea imisiilor confirma acest lucru. Bat nu recomandă alte tehnici de minimizare a emisiilor de pulberi |

## (4.11) Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

### (4.11.1) Sursele de emisie

Descrieti dupa cum urmeaza sistemele de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa uzată menajeră Apa uzata de la filtrul rutier | Reducerea pierderilor de apă în sistemul de distribuţie a apei | apa uzată nu se epurează pe amplasament | Se colectează într-un bazin vidanjabil de 10 mc situat în apropierea corpului administrativ Se vidanjează şi se transportă la staţia de epurare AQUATIM Timisoara |

### Se face mentiunea ca apele rezultate de la producerea aburului in centrala termica nu sunt ape uzate si ca atare nu apar in aceasta Sectiune a Solicitarii. Ele se evacueaza ca ape conventional curate in canalizarea pluviala

### (4.11.2.) Minimizare

Justificati cazurile in care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau recirculata

Având în vedere specificul activităţi nu se pune problema reutilizării sau recirculării apelor uzate. Recircularea apei in centrala termica nu este deocamdata fezabila economic Măsurile de minimizare aplicate deja in cadrul FNC VINGA corespund recomandărilor BAT pentru acest sector.

### (4.11.3.) Separarea apei meteorice

Confirmati ca apele meteorice sunt colectate separat  de apele uzate industriale si identificati orice zona in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata

Apele pluviale de pe acoperişul clădirilor, suprafeţe betonate, platforme, impreuna cu purja de la centrala termica, sunt colectate separat de apele uzate, prin rigole betonate de suprafaţă şi acumulate intr-un bazin de retentie impermeabilizat cu capacitatea de 1600 mc. Inainte de intrarea in bazinul de retentie apele pluviale si purja sunt trecute prin separatorul de produse petroliere situat in exteriorul incintei. Apa acumulata in bazinul de retentie nu se evacueazain emisar natural ci se utilizeaza pentru udarea spatiilor verzi de pe amplasamentacueaza Nu există riscul contaminării apelor pluviale cu substanţe toxice sau periculoase. Prin urmare, nu există nici un risc de contaminare a freaticului prin infiltrarea apei meteorice.

### (4.11.4) Justificare

- Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati, o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este cazul);

Apele uzate menajere si apele uzate de la filtrul rutier se evacueaza prin vidanjare la o statie de epurare din exteriorul incintei. Nu se evacueaza ape uzate neepurate in emisari de suprafata. Apele tehnologice (purja) de la producerea aburului sunt nepoluate si se evacueaza impreuna cu apele pluviale.

      - (4.11.4.1) Studii

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode de incadrare in valorile limita de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu e cazul |  |

### (4.11.5) Compozitia efluentului

Identificati principalii constituenti chimici ai efluentului epurat  (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu

Pe amplasamentul FNC Vinga rezulta ape uzate menajere si ape uzate de la filtrul rutier care se colecteaza intr-un bazin si se vidanjeaza periodic la statia de epurare Timisoara.

In tabelul de mai jos sunt prezentate concentraţiile poluantilor din bazinele vidanjabile in perioada 2015- 2017.

| Componenta – (in special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa/ unitate de timp [kg/zi] | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | ♦ Bazine vidanjabile | Apele uzate sunt vidanjate la statia de epurare AQUATIM Timisoara | Debitele masice de poluanţi sunt nesemnificative | 6,7 - 7,2 |
| Amoniu |  |  |  | 2 - 18 |
| CCOCr |  |  |  | 350 - 450 |
| CBO5 |  |  |  | 150 - 200 |
| Materii in suspensie |  |  |  | 60 - 100 |
| Substante extractibile in eter de petrol |  |  |  | <20* |

### (4.11.6.) Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stablii destinatia in mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu sunt necesare studii. | - |

### (4.11.7) Toxicitate

Prezentati lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentati pe scurt rezultatele oricarei evaluari de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitaii efluentului.

Nici una din componentele efluentului general nu prezintă toxicitate. Materiile prime şi produsele finite nu se găsesc pe lista substanţelor prioritar periculoase.

- Acolo unde exista studii care au identificat substante periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumati orice informatii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential;

Nu e cazul.

### (4.11.8) Reducerea CBO

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului . Acolo unde evacuarea se realizeaza direct in ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Daca  nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati.

De pe amplasamentul FNC VINGA nu se evacuează ape uzate în ape de suprafaţă. Apele uzate menajere si apele uzate de la filtrul rutier se vidanjează şi se transportă la staţia de epurare AQUATIM. Acestea nu prezintă încărcare organică peste limita admisă de HG 352/2005 – NTPA 002. Nu sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a CBO, deoarece apele provenite din cadrul fermei au o biodegradabilitate ridicată (R>0,4)

### (4.11.9) Eficienta statiei de epurare orasenesti

Daca apele uzate sunt epurate in afara amplasamentului, intr-o statie de epurare a apelor uzate orasenesti, demonstrati ca: epurarea realizata in aceasta statie este la fel de eficienta ca si cea care ar fi fost realizata daca apele uzate ar fi fost epurate pe amplasament, bazata pe reducerea incarcarii ( si nu concentratiei) fiecarui poluant in apa epurata evacuata.

| Parametru | Modul în care acestia vor fi epurati in statia de epurare |
| --- | --- |
| Metale | Nu e cazul |
| Poluanti organici persistenti | Nu e cazul |
| Saruri si alti compusi anorganici | Nu e cazul |
| CCO | Staţia de epurare AQUATIM are două trepte de epurare (mecanică şi biologică) care permite reducerea CCO şi CBO la limitele prevăzute de HG 352/2005 – NTPA 001. |
| CBO |  |

### (4.11.10) By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Demonstrati ca probabilitatea ocolirii statiei de epurare a apelor uzate ( in situatii de viituri provocate de furtuna sau alte situatii de urgenta) sau a statiilor intermediare de pompare din reteaua de canalizare este acceptabil de redusa (poate ca ar trebui sa discuati acest aspect cu operatorul sistemului de canalizare);

| % din timp cat statia este ocolita | Nu se pune problema by-pass-arii staţiei de epurare AQUATIM. |
| --- | --- |
| O estimare a incarcarii anuale crescute cu metale si poluanti persistenti care vor rezulta din by-pass-are | Nu e cazul |
| Planuri de actiune in caz de by-pass-are, cum ar fi cunoasterea momentului in care apare, replanificarea unor activitati, cum ar fi curatarea, sau chiar inchiderea atunci cand se produce by-pass-area ; | Nu e cazul |
| Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta in mod negativ statia de epurare si ce actiuni (de ex. bazine de retentie, monitorizare, descarcare fractionata etc) sunt luate pentru a o preveni. | Nu există riscul afectării staţiei de epurare orăşeneşti . Apa uzată de la FNC VINGA nu conţine substanţe organice periculoase sau metale grele. |
| Valoarea debitului de asigurare la care statia de epurare oraseneasca va fi by-pass-ata. | capacitate de stocare a apelor uzate din cadrul fermei este de 10 mc pentru apele uzate |

      - (4.11.10.1) Rezervoare tampon

Demonstrati ca este asigurata o capacitate de rezerva sau tampon sau aratati modul in care sunt rezolvate incarcarile maxime fara a supraincarca capacitatea statiei de epurare.

Capacitatea totala de stocare a apelor uzate vidanjabile in cadrul fermei este de 10 mc.

### (4.11.11) Epurarea pe amplasament

Daca efluentul este epurat pe amplasament, justificati alegerea si performanta statiilor de epurare pe trepte, primara, secundara si tertiara (acolo unde este cazul). Completati tabelul de mai jos:

- Tehnici de epurare a efluentului

In cadrul FNC VINGA  nu se epurează efluentul general. Apa uzata rezultata de pe amplasamentul unităţii este un efluent de tip menajer. Nu există surse de impurificare cu substanţe toxice organice sau metale grele. Nu se impun faze de epurare pe amplasament.

| Statie | Obiective | Tehnici | Parametrii principali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametrii proiectati | Statia de epurare analizata | Parametrii de performanta | Eficienta epurarii |
| Epurare primara | Reducerea fluctuatiile de debit si intensitate ale efluentului | Egalizarea debitului | Capacitate |  | Debit mediu zilnic (m³/zi) Debit maxim pe ora (m³/h) |  |
|  | Prevenirea deteriorarii statiei de epurare | Rezervoare de deviatie | Capacitate |  | Monitorizarea on-line a turbiditatii/solidelor in suspensie |  |
|  | Indepartarea solidelor de dimensiuni mari si a unor poluanti precum grasimi uleiuri si lubrifianti (GUL) | Gratare | Capacitate (Examinarea marimii particulelor in timpul proiectarii de detaliu) |  | Solide in suspensie (mg/dm3) in efluentul de la gratare |  |
|  | Indepartarea solidelor in suspensie / pigmentilor culorilor | Centrifugare |  |  | Solide in suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Decantare |  |  | Solide in suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Flotare pneumatica |  |  | Solide in suspensie (mg/l) |  |
| Epurare secundara | Indepartarea CBO | Epurare aeroba | Valorile incarcarii cu CCO Timpul de retentie hidraulica % de namol activ recirculat |  | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent Solutii mixte Solide in suspensie (mg/l) |  |
|  |  | Epurare anaeroba | Pre-epurare? Timpul de retentie hidraulica Nutrienti Incarcare pH si temperatura Productie de gaz Post epurare |  | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent |  |
|  | Tratarea si eliminarea namolului | Concentrare si deshidratare | Potential de ingrosare Indicele de namol Timpul de retentie |  | Procent de solide uscate in influent si efluent |  |
| Epurare tertiara | Reciclarea apei | Macrofiltrare | Marimea paturilor filtrante (Filtre de nisip?) |  | Materii totale in suspensie (mg/l) Turbiditate |  |
|  |  | Membrane | Marimea porilor? |  | Conductivitate |  |
|  |  | Dezinfectie |  |  | Transmisivitate (pentru UV) Numar de coliformi Analiza agenti patogeni |  |
| Pot fi unele etape ocolite/evitate? Daca da, cat de des se intampla asta si care sunt masurile luate pentru reducerea emisiilor? |  |

## (4.12) Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

### (4.12.1) Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| bazinele vidanjabile de stocare a apelor uzate | Specifici apelor menajere, | Nu este cunoscută | Nu se poate estima |
| reţeaua de canalizare internă | Specifici apelor menajere | Nu este cunoscută | Nu se poate estima |

Descrieti pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT care demonstreaza ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor (de la recomandarile BAT) sau a utilizarii masurilor alternative

### (4.12.2) Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | DA | Planul de situaţie cu reţele de alimentare si canalizare | - |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: Conducte subterane izolatie de siguranta detectare continua a scurgerilor un program de inspectie si intretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex in ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani). Rezervoare subterane de carburanţi izolatie de siguranta detectare continua a scurgerilor un program de inspectie si intretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex in ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani). | - NU - NU - PARTIAL – doar inspecţii vizuale NU EXISTA | - - | Nu este necesar Nu este necesar - - |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Conductele de evacuare a efluentilor transportă doar substanţe nepericuloase. Ca urmare nu necesită măsuri suplimentare de izolaţie sau detectare a scurgerilor.

### (4.12.3) Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: capacitati; grosime; precipitatii; material; permeabilitate; stabilitate/consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | Nu este cazul |  |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? |  |  |

### (4.12.4) Zone de poluare potentiala

- Pentru fiecare zona in care exista posibiltatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca structurile instalatiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.

- Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se vor conforma. Introduceti referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar.

Zone potentiale de poluare

| Cerinta | Suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila | Cuve etanse de retinere a deversarilor | Imbinari etanse ale constructiei | Conectarea la un sistem etans de drenaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| bazin vidanjabil de 10 mc pentru stocarea temporara a apelor uzate | DA, bazin betonat | Nu e cazul | DA | Nu e necesar |
| bazin separator de produse petroliere | DA, bazin betonat | Nu e cazul | DA | Nu e necesar |
| Rezervoarele de GPL | Fundaţie betonată, rezervoare standard suspendate | Nu e cazul | DA | Nu e necesar |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Nu e cazul

### (4.12.5) Cuve de retentie

Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele prezentate in tabelul de mai jos. Daca nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Introduceti datele corespunzatoare instalatiei analizate si repetati tabelul daca este necesar.

Cuve de retentie

In cadrul FNC VINGA  nu exista rezervoare de depozitare a substanţelor periculoase pentru mediu care să necesite cuve de retenţie

| Cerinta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate |  |  |
| Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga- colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie |  |  |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafatele de siguranta |  |  |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete |  |  |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor |  |  |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare |  |  |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de nivel inalt si cu alarma, dupa caz |  |  |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata |  |  |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) |  |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Nu e cazul.

### (4.12.6) Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| COLINA CLORHIDRICĂ se stochează într-un rezervor cu volum total de 60 m3, | Este amplasat într-o cuvă din beton pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale. Volumul de retenţie al cuvei este de 21,5 m3. |

## (4.13.) Emisii in ape subterane

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care sa va ajute in pregatirea informatiilor solicitate.Totusi, daca dumneavoastra considerati ca este posibil sa evacuati substante prezentate in Anexele 5 si 6 ale Legii 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC sau in Anexa VIII a Directivei 2000/60, in apa subterana, direct sau indirect, sunteti sfatuiti sa discutati cerintele cu specialistul din cadrul Agentiei de Protectia Mediului care se ocupa de emiterea autorizatiei.

### (4.13.1) Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

FNC VINGA nu produce şi nu utilizează substanţe prezentate în Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/2004.

|  | Supraveghere – aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex. zilnica, lunara) |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Dati detalii despre tehnicile / procedurile existente |

### (4.13.2) Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:

- Frecventa controlului si personalul responsabil

- Cum se face intretinerea

- Exista sume cu aceasta destinatie prevazute in bugetul anual al firmei?

Nu se utilizează procedee speciale pentru controlul conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare ci doar observaţii vizuale.

Personalul responsabil este cel de la compartimentul întreţinere. Se intervine de câte ori se constată colmatări sau scurgeri din conductele de canalizare internă.

Beneficiarul nu are prevăzute în bugetul anual sume cu destinaţie specială în acest sens.

## (4.14.) Miros

In general, nivelul de detaliere trebuie sa corespunda riscului care determina neplacere receptorilor sensibili (scoli, spitale, sanatorii, zone rezidentiale, zone recreationale). Instalatiile care nu utilizeaza substante urat mirositoare sau care nu genereaza materiale urat mirositoare si prin urmare prezinta un risc scazut trebuie separate la inceput utilizand Tabelul 5.6.1.

Sursele nesemnificative dintr-o instalatie care are si surse semnificative trebuie “separate” din punct de vedere calitativ la inceputul Tabelului 5.6.1 (trebuie facuta justificarea) si nu mai trebuie furnizate informatii detaliate in sectiunile urmatoare.

In cazul in care receptorii se afla la mare distanta si riscul asociat impacului asupra mediului este scazut, informatiile referitoare la receptorii sensibili care trebuie oferite,,vor fi minime. Informatiile referitoare la sursele nesemnificative de miros din Tabelul 5.6.3 vor fi totusi cerute si trebuie utilizate BAT-uri pentru reducerea mirosului atat cat va permite balanta costurilor si beneficiilor.

Daca este cazul trebuie furnizate harti si planuri de amplasament pentru a indica localizarea receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare.

Pe amplasamentul FNC Vinga nu exista surse semnificative de miros

### (4.14.1) Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Activitati care nu utilizeaza sau nu genereaza substante urat mirositoare trebuie mentionate aici. Trebuie furnizate suficiente explicatii in sprijinul acestei optiuni pentru a permite Operatorului sa nu mai dea informatii suplimentare. In cazul in care sunt utilizate sau generate substante urat mirositoare, dar acestea sunt izolate si controlate, nu trebuie completat acest tabel, ci trebuie in schimb descrise in Tabelul 5.6.3.

Nu exista instalatii generatoare de miros

### (4.14.2.) Receptori

(inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si la reglementarile existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)

In unele cazuri, delimitarea suprafetei pe care se desfasoara procesul sau perimetrul amplasamentului a fost poate utilizat ca o localizare care sa inlocuiasca  evaluarea impactului (pentru instalatii noi) si evaluari de mediu (pentru instalatiile existente)  asupra receptorilor sensibili, iar limitele sau conditiile au fost stabilite poate, in functie de acest perimetru. In acest caz, ele trebuie incluse in tabelul de mai jos.

| Identificati si descrieti fiecare zona afectata de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizeaza o monitorizare de rutina? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrieti tipul de receptor si dati o aproximare a numarului de locuitori, dupa caz. Intr-o instalatie mare, diversi receptori pot fi afectati de surse diferite. Descrieri localizarea sau indicati pozitia pe un plan al localitatii (indicati si perimetrul procesului unde este posibil). | De exemplu, orice evaluari care vizeaza IMPACTUL asupra receptorilor – adica nu efectele la nivelul amplasamentului, (la sursa), desi pot utiliza ca date primare, date care provin de la sursa. Astfel de evaluari pot include modelari ale dispersiei, studii privind populatia, sondaje privind perceptia publicului, observatii in teren, olfactometrie simpla (testari olfactive) sau orice monitorizare a aerului ambiental. Cand au fost acestea realizate si cu ce scop? Care au fost rezutatele privind efectul/impactul asupra receptorilor? | Se realizeaza o monitorizare suplimentara care se refera la impact (monitorinzarea sursei este inclusa in Tabelul 5.5.3.1. Aceasta ar putea cuprinde “testari olfactive” efectuate in mod regulat pe perimetru sau o alta forma de monitorizare a aerului ambiental. Sub ce forma, care este frecventa de realizare si care sunt rezultatele obisnuite? | Au fost primite vreodata sesizari? Cate, cand si la cate incidente sau surse/receptori separati se refera acestea? Care este/a fost cauza si daca a fost corectata? Daca nu a facut-o deja in alta parte a Solicitarii, Operatorul trebuie sa confirme ca are implementata o procedura pentru solutionarea sesizarilor. | Au fost impuse conditii sau limite de catre Autoritate Regionala de Mediu care se refera la receptorii sensibili sau la alte localizari. De ex. restrictii de amplasare, coduri de buna practica, conditii stabilite pentru instalatiile existente |
| Localitatea Vinga pe directia nord-est (situata la 1,5 km) Localitatea Ortisoara pe directia sud (situata la 3 km) | Nu s-au efectuat evaluări la nivelul receptorilor. La limita incintei şi la nivelul receptorilor sensibili impactul este nesemnificativ. | Nu se realizează monitorizare suplimentară de impact | Nu au existat sesizări cauzate de eventualul disconfort creat datorită mirosurilor neplăcute Operatorul are implementată o procedură specifică pentru rezolvarea sesizărilor | Nu există limite sau condiţii impuse de APM privind mirosurile. |

NU se acepta anexarea copiilor rapoartelor FARA explicatii care sa sprijine informatiile sau prezentarea generala ca mai sus.

### (4.14.3)Surse/emisii NE semnificative

Faceti o prezentare generala succinta a surselor cu impact nesemnificativ

Sursele nesemnificative pot fi “separate” prin evaluarea impactului de mediu sau prin utilizarea unei abordari calitative reale atunci cand nivelul scazut de risc este evident. Trebuie facuta o scurta justificare a acestei alegeri. NU trebuie furnizate informatii suplimenatare in Tabelul 5.5.3.1 de mai jos pentru sursele care au fost descrise aici. Justificarea trebuie facuta pentru a arata ca aceste surse nu se adauga unei probleme. Vezi justificarea de la inceputul 5.5. De introdus un exemplu – mirosuri indigene, traditionale, de exemplu industria prelucratoare a produselor piscicole in Sulina.

Nu e cazul

      - (4.14.3.1) Surse de mirosuri

(inclusiv actiuni intreprinse pentru prevenirea si/sau minimizarea acestora)

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate? | Descrieti sursele punctiforme de emisii. | Descrieti emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala. | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? | Se realizeaza o monitorizare continua sau ocazionala? | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare la aceste emanari? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor. | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Descrieti activitatea sau procesul in care sunt utilizate sau generate materiale mirositoare. Zonele de depozitare a materialelor mirositoare trebuie si ele prezentate. De exemplu: - Incalzirea materialelor, adaugarea de acizi, activitatea de intretinere, - Zone de depozitare, statia de epurare a apelor uzate | Pentru fiecare activitare sau proces descris in coloana (a) faceti o lista a surselor punctiforme de emisii, de ex. ventile, cosuri, exhaustoare Includeti ventilele sau flacarile de avarie, valvele de siguranta ale rezervoarelor | Pentru fiecare activitate sau proces descris in coloana (a) descrieti punctele de emanare fugitiva – acestea trebuie sa includa lagunele si spatiile deschise de depozitare, benzile rulante si alte mijloace de transport, orificii in peretii claldirilor (fie ele intentionate sau neintentionate), flanse, valve etc. | - substante care sunt cunoscute ca fiind mirositoare (de ex. mercaptanii) - materiale mirositoare care pot degaja un amestec de substante care emana mirosuri (materiale aflate in putrefactie, namolul ce rezulta de la epurarea apelor uzate) - un “tip” de miros, de ex. mirosul de “ars” Sunt acestea materii prime, intermediare, sub-produse, produse finite sau deseuri? Sunt materialele mirositoare folosite pentru curatire sau procesul de curatire transforma sau disloca materiale mirositoare? | Aceasta se refera la monitorizarea la sursa sau in apropierea sursei. Pentru fiecare sursa listata, faceti o descriere – in ce forma, cat de des este realizata si care sunt rezultatele inregistrate in mod obisnuit? | Daca nu au fost mentionate anterior cu privire la receptori. | Pentru fiecare sursa demonstrati ca nu vor aparea probleme in conditii de functionare normala. De asemenea, aratati cum vor fi administrate situatiile anormale (acest aspect este tratat mai amanuntit in tabelul „Managementul mirosurilor” si astfel poate fi omis aici daca vor fi furnizate informatii suplimentare). Tehnicile de management si de instruire precum si tehnologiile trebuie de asemenea prezentate | Identificati orice propuneri pentru imbunatatire sau aspecte locale specifice care trebuie solutionate pentru a indeplini cerintele caracteristice BAT. O prezentare a planificarii actiunilor in timp trebuie de asemenea inclusa. |
| Orice alte informatii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De.ex. orice surse care nu se afla in instalatie, dar sunt pe acelasi amplasament (de ex. care vor continua sa fie reglementate de legislatia referitoare la efecte neplacute). |
| Nu exista surse de miros pe amplasamentul FNC Vinga |

In cazul in care emanarile au fost deja descrise ca “emisii in aer” in alta parte a solicitarii DAR AU SI MIROS, ele trebuie mentionate si aici. Este suficient sa precizati materialul si/sau mirosul aici si sa faceti referire la partea din solicitare in care se se gasesc detaliile.

Sursele potentiale de mirosuri trebuie indicate, la fel ca si cele reale. De exemplu, o statie de epurare a apelor uzate poate sa nu fie detectabila dincolo de perimetrul instalatiei in conditii normale, dar daca au loc procese anaerobe, atunci ea poate deveni sursa de mirosuri.

Nu există alte surse de mirosuri semnificative.

### (4.14.4) Declaratie privind managementul mirosurilor

Puteti identifica aici evenimente pe care nu le puteti controla si care pot duce la degajare de mirosuri (de ex. conditii meteorologice extreme sau intreruperi ale curentului electric pentru care BAT-ul nu prevede alimentare de siguranta).

Trebuie sa descrieti masurile pe care le propuneti pentru reducerea impactului unor astfel de evenimente (de ex. oprire cat mai rapid posibil). Daca sunt acceptate de Agentia de Protectia Mediului, va trebui sa mentineti aceste masuri drept conditii de autorizare, dar, atat timp cat luati masuri, nu puteti fi dati in judecata pentru aceste evenimente rare.

Managementul mirosurilor – nu e cazul, nu exista surse de miros

| Sursa/punct de emanare | Natura/cauza avariei | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? | Ce se intampla atunci cand se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate atunci cand apare? | Cine este responsabil pentru initierea masurilor? | Exista alte cerinte specifice cerute de autoritatea de reglementare? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) |
| Ca cele mentionate in coloana (a), (b) sau (c) din “Tabelul surselor de mirosuri” | Pentru fiecare sursa – identificati dificultati specifice care pot afecta generarea, reducerea sau transportul /dispersia mirosurilor in atmosfera (elemente specifice de topografie pot juca un rol important aici). | Masuri active de prevenire sau minimizare trebuie sa fi fost deja conturate in “Tabelul surselor de mirosuri” coloana (g). In acest tabel trebuie sa fie luate in considerare mai pe larg scenarii de tip “ce se intampla daca” pentru prevenirea avariilor. De exemplu, un scrubber poate fi instalat pentru minimizarea mirosurilor. Masurile luate pentru monitorizare si intretinere trebuie precizate in aceasta sectiune. | In cazul in care o estimare este posibila si are sens, indicati cat de des poate aparea evenimentul descris, cat de “mult” miros poate fi emanat si durata probabila a evenimentului. Nota: utilizarea aprecierilor de tip “mult”, “mediu” si “putin” poate fi folositoare daca nu sunt disponibile informatii mai detaliate. Este posibil sa primiti sesizari? | Ce masuri sunt luate? Descrieti masurile care au fost implementate pentru reducerea impactului exercitat de producerea unei avarii. Aceste masuri trebuie sa fie stabilite de comun acord cu Autoritatea de Reglementare. Astfel de masuri pot fi minore – de tip inchiderea usilor – sau mai semnificative – incetinirea proce-sului de productie sau oprirea acestuia in cazul aparitiei conditiilor nefavorabile. | Cine (ca post) este responsabil de initierea masurilor descrise in coloana precedenta? | De exemplu – orice cerinta de a informa Autoritatea de Reglementare intr-un anumit interval de timp de la aparitia evenimen-tului sau masuri specifice care trebuie luate sau cerinte de tinere a evidentei avariilor etc. |

## (4.15) Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT

Descrieti succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer, apa si sol si pentru reducerea zgomotului. Prezentati concluziile acestor studii pentru a sprijini selectarea BAT.

AER

Situaţia existentă

Pe amplasamentul studiat exista o singura sursa de emisie dirijata – cosul centralei termice de producere a aburului. Avand in vedere ca GPL reprezinta un combustibil ecologic, emisiile de gaze de ardere sunt de intensitate redusa

Problema principala o constituie emisiile difuze de pulberi din procesul tehnologic. Solutiile si tehnicile aplicate pentru controlul acestor emisii constau in filtre textile si sisteme de ventilatie, care retin cea mai mare parte  a emisiilor. Masuratorile efectuate la implementarea lor au demonstrat eficienta acestor echipamente. In cadrul acestei Solicitari a fost prezentat tabelul cu principalele caracteristici ale echipamentelor respective.

Tehnologii aplicate

Pentru controlul emisiilor difuze de pulberi s-au montat filtre JESMA, tipul filtrului fiind specific in functie de activitatea desfasurata astfel:

- la receptia si transferul cerealelor – tip EFF 136/3000;

- la procesarea cerealelor – tip EFF106/3000

Alternative studiate

Tehnicile aplicate în prezent si prezentate mai sus sunt în concordanţă cu prevederile BAT pentru reducerea emisiilor.

apa

Situaţia existentă

Apele uzate rezultate pe amplasament sunt constituite din apele uzate menajere rezultate din funcţionarea şi întreţinerea  grupurilor sanitare si ape uzate de la filtrul rutier. Acestea se colectează într-un bazin vidanjabil (V = 10 mc) şi sunt evacuate la staţia de epurare a municipiului Timişoara.

Perioada de vidanjare se calculează ţinând cont de: debitul mediu zilnic şi volumul util al bazinelor vidanjabie

De pe amplasament nu rezulta ape uzate tehnologice

Apele rezultate de la producerea aburului nu sunt contaminate si se elimina impreuna cu apele meteorice, ca ape conventional curate.

Apele pluviale de pe acoperiş clădiri, suprafeţe betonate, platforme, sunt colectate prin rigole betonate de suprafaţă şi stocate in bazinul de retentie din exteriorul incintei. Tot aici este stocata si purja de la centrala termica. Inainte de a ajunge in bazinul de retentie apele sunt trecute printr-un decantor separator de hidrocarburi.

Apele din bazinul de retentie sunt utilizate la intretinerea spatiului verde din incinta

Impactul asupra staţiei de epurare Timisoara se înscrie în limite suportabile, calitatea apelor uzate se  încadrează  în condiţiile de evacuare impuse de HG 352/2005 -NTPA 002.

Tehnologii aplicate

- Minimizarea emisiilor de ape uzate prin reducerea consumurilor specifice de apă aplicând următoarele măsuri:

- spalarea spatiilor cu apa sub presiune, cu consum mic de apa

- inregistrarea consumului de apa prin apometre

- detectarea si eliminarea scurgerilor de apa

Recomandări BAT

- Prevederile BAT pentru apele reziduale se referă la necesitatea încadrării calităţii efuentului în limitele admise în funcţie de natura emisarului (apă de suprafaţă, canalizare urbană) precum şi la minimizarea emisiilor în emisar.

Tehnologii alternative

- Nu sunt necesare tehnologii alternative sau trepte suplimentare de epurare

SOL şi apa freatică

Situaţia existentă

In cadrul FNC  VINGA toate activitatile se desfasoara pe platforme betonate. Este exclusa poluarea solului sau a apei freatice

Tehnologii alternative

Nu se impun alte tehnologii alternative de reducere a poluarii in sol si panza freatica.

ZGOMOT

Situaţia existentă

Sursele de zgomot la FNC Vinga sunt:

- instalaţiile tehnologice ale unitatii

- mijloacele de transport

- Dintre acestea principalele surse de zgomot le reprezintă morile cu ciocane pentru măcinarea cerealelor, ventilatoarele si alte piese in miscare ale instalatiei

Mijloacele de transport includ atat pe cele interne, proprii, cat si autocamioanele care transporta materiile prime si preiau produsele finite

Nivelul zgomotului generat de sursele sus amintite nu impun dotări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor, intrucat receptorul sensibil la zgomot cel mai apropiat este localitatea Vinga situata la cca. 1,5 km. Impactul poluarii fonice asupra localitatii este nesemnificativ

Totusi AIM impune monitorizarea nivelului de zgomot cu frecventa anuala,  intr-un punct situat la  poarta principală de acces.

Valorile inregistrate in ultimii 10 ani se situeaza intre 57 si 63 dB. Limita impusa este de 65 dB.  Nu au fost înregistrate depășiri ale valorii limită admise

Tehnologii aplicate

Respectarea disciplinei tehnologice

Recomandări BAT

Recomandarile BAT prevăd menţinerea redusă a nivelului de zgomot prin disciplină tehnologică, cu mentiunea ca masuri de reducere se impun doar daca exista in aria de impact un receptor sensibil: la FNC Vinga nu exista receptor sensibil in apropierea unitatii.

Tehnologii alternative

Nu sunt necesare măsuri de intervenţie pentru diminuarea impactului poluării fonice.

# (5) Minimizarea si Recuperarea Deseurilor

## (5.1) Surse de deseuri

| Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | 3. Identifcati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificati fluxurile de deseuri* [UM/an] | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? -deseurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitati administrative | 20 03 01 | Deşeuri menajere | 200 mc | Colectare separata. Depozitare deponeu autorizat SC RETIM ECOLOGIC SA |
| 2 | Procesul tehnologic de preparare nutret combinat | 02 03 04 | Deşeuri vegetale | 500 t |  |
| 3 | Achizitii materiale | 15 01 02 | Ambalaj plastic | 20 t | Colectare separata Valorificare prin firme specializate - SC Viele 2005 SRL |
| 4 | Achizitii materiale | 15 01 01 | Ambalaje hartie-carton | 20 t |  |
| 5 | Achizitii materiale | 15 01 06 | Ambalaje amestecate | 7 t |  |
| 6 | Activitatea de mentenanta | 17 04 07 | Amestecuri metalice | 12 t | Valorificare prin firme specializate - SC Viele 2005 SRL |
| 7 | Asigurare iluminat incinta | 20 01 21* | Surse de lumina | 30 kg | Eliminare prin firme specializate - Rechoralex |
| 8 | Functionare utilaje | 13 02 08* | Ulei uzat | 400 kg | Valorificare prin firme specializate - SC ROUES SRL |
| 9 | Activitati administrative | 08 03 18 | Tonere consumate | 60 buc | Eliminare prin firme specializate - EDEFAU TECHNIK SRL |

Legendă:

- *- Cantităţile anuale de deşeuri rezultate din activitatile desfasurate in cadrul unitatiii corespund la capacitatea maximă de producţie  pentru FNC VINGA

In cadrul unitatii nu exista  deseuri de materiale cu PCB ( ulei uzat cu PCB )

Pe amplasament nu exista deseuri care sa contina azbest.

## (5.2) Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie | Operatorul păstrează evidenţa deşeurilor conform HG 856/2002. |
| Cantitate |  |
| Natura |  |
| Origine (acolo unde este relevant) |  |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) |  |
| Frecventa de colectare |  |
| Modul de transport |  |
| Metoda de tratare |  |

## (5.3.) Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare?* | Apropierea fata de a. cursuri de ape – b. zone de interes public / vulnerabile la vandalism c. alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) d. identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajarile existente pe depozite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pubele | Deşeuri menajere | da | a.– paraul Apa Mare – 1 km b.– nu există c.– localitatile Vinga si Ortisoara - peste 1,5 km d. – nu sunt necesare măsuri pentru minimizarea riscurilor | Platforma betonată |
| Buncăre de depozitare | Deseuri tehnologice: deseuri vegetale si corpuri straine | da | a.– paraul Apa Mare – 1 km b.– nu există c.– localitatile Vinga si Ortisoara - peste 1,5 km d. – nu sunt necesare măsuri pentru minimizarea riscurilor | Platforma betonată |
| Container metalic la locul generarii | Deseuri metalice | da | a.– paraul Apa Mare – 1 km b.– nu există c.– localitatile Vinga si Ortisoara - peste 1,5 km d. – nu sunt necesare măsuri pentru minimizarea riscurilor | Platforma betonata |
| Butoi tabla de 200 l in magazie inchisa | Ulei uzat | da | a.– paraul Apa Mare – 1 km b.– nu există c.– localitatile Vinga si Ortisoara - peste 1,5 km d. – nu sunt necesare măsuri pentru minimizarea riscurilor | Platforma betonata |

## (5.4) Cerinte speciale de depozitare

(de ex. pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii acoperite). In acest sector, raspundeti la urmatoarele puncte, mai ales unde este cazul.

Nu este cazul

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau patrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A 	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii acoperite.

AA	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii imprejmuite.

B	Aceste materiale este probabil sa degaje praf si sa necesite captarea aerului si directionarea lui catre o instalatie de filtrare.

C	Sunt posibile reactii cu apa. Nu trebuie depozitate in zone inundabile.

## (5.5) Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipientii de depozitare: ● prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; ● inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza (cand sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati) | Nu sunt folosiţi recipienţi speciali de depozitare |
| Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile recipientilor care s-au stricat sau curg? |  |

Identificati orice masura de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, praf, COV si mirosuri) rezultate de la depozitarea sau manevrarea deseurilor care nu au fost deja acoperite in raspunsul dumneavoastra la Sectiunile 1.1 si 5.5).

Nu e cazul

## (5.6.) Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practicabile pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |
| --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| Activitati administrative | Nu conţin substanţe periculoase | Deşeuri menajere 20 03 01 | Nu este cazul | Eliminare | Depozitare la rampa de deşeuri | Deşeul nu are valoare de reutilizare |
| Procesul tehnologic de preparare a nutreturilor combinate | Nu conţin substanţe periculoase | Deşeuri vegetale 02 03 04 | Nu este cazul | Eliminare | Depozitare la rampa de deşeuri | Deşeul nu are valoare de reutilizare |
| Achizitie materiale | Nu conţin substanţe periculoase | Ambalaj plastic 15 01 02 | Nu este cazul | Reciclare | Valorificare prin firme specializate | - |
|  | Nu conţin substanţe periculoase | Ambalaje hartie-carton 15 01 01 | Nu este cazul | Reciclare |  | - |
|  | Nu conţin substanţe periculoase | Ambalaje amestecate 15 01 06 | Nu este cazul | Reciclare |  | - |
| Activitati de mentenanta | Nu conţin substanţe periculoase | Deseuri metalice 17 04 07 | Nu este cazul | Reciclare | Valorificare prin firme specializate | - |
| Iluminatul incintei | Conţin substanţe periculoase | Surse de lumina 20 01 21* | Nu este cazul | Recuperare elemente utile | Eliminare prin firme specializate | - |
| Utilajele care functioneaza cu uleiuri minerale | Conţin substanţe periculoase | Ulei uzat 13 02 08* | Nu este cazul | Reciclare | Valorificare prin firme specializate | - |
| Activitati administrative | Conţin substanţe periculoase | Tonere consumate 08 03 18 | Nu este cazul | Recuperare elemente utile | Eliminare prin firme specializate | - |

  - (5.7) Deşeuri de ambalaje

In cadrul unitatii deseurile de ambalaje provin de la achizitia materialelor care intra in componenta nutreturilor combinate precum si a altor materiale auxiliare utilizate in procesul tehnologic

| Material | Deşeuri de ambalaje generate [t/an] | Valorificare sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, [t/an] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetică | Alte forme de valorificare | Incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie |
|  |  |  | a | b | E | f | g | h |
| Sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastic | 23,5 |  | 23,5 | 23,5 |  |  |  | 23,5 |
| Hârtie – carton | 23,5 |  | 23,5 | 23,5 |  |  |  | 23,5 |
| Metal | Aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oţel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lemn |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 47 |  | 47 | 47 |  |  |  | 47 |

Notă:

Câmpurile gri deschis

- Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice şi trebuie explicate în descrierea metodologiei.

- Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.

- Câmpurile gri închis. Furnizarea datelor este voluntară.

- Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

- Coloana (c) include toate formele de reciclare inclusiv reciclarea organică dar excluzând reciclarea materială.

- Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) şi (c)

- Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea şi valorificarea energetică

- Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) şi (g)

- Procentajul de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. Coloana (h)/coloana (a)

- Procentajul de reciclare. Coloana (d)/ coloana (a)

- Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.

# (6) Energie

## (6.1) Cerinte energetice de baza

### (6.1.1) Consumul de energie

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica | 13 000 MWh/an | - | 35 |
| Electricitate din alta sursa | NU ESTE ALTA SURSA | - | - |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament (a)* | NU | - | - |
| Gaze | NU | Nu se aplica | - |
| Petrol | NU | Nu se aplica | - |
| Carbune | NU | Nu se aplica | - |
| Altele (Operatorul/titularul activitatii trebuie sa specifice) Motorina si GPL | 3 000 000 l/an – GPL 24 150 MWh/an 2 000 l/an - motorina 20 MWh/an | - | 65 |

* specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara

Conversie GPL = 8,05 kWh/l

Conversie motorina: = 9,95 kWh/l

(Observati ca autorizatia va solicita ca informatiile referitoare la consumul de energie sa fie furnizate anual)

Energia electrică este folosită în principal pentru acţionarea instalaţiilor şi utilajelor din cadrul unitatii si pentru iluminat

GPL este folosit la centrala termica si la instalatia de uscare a materiilor prime.

Motorina se utuilizeaza pentru mijloacele de transport intern si pentru generatorul de curent

Informatiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balante energetice, diagrame “Sankey”) care arata modul in care este consumata energia in activitatile din autorizatie sunt descrise in continuare:

| Tip de informatii (tabel, diagrama, bilant energetic etc) | Numarul documentului respectiv |
| --- | --- |
| Nu există | - |

### (6.1.2) Energie specifica

##### Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatie sunt descrise in tabelul urmator:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) (specificati unitatile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) Recomandare BAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de preparare a nutreturilor combinatei | kWh/tona de materii prime | 90 din care: 31 energie electrica; 59 motorina si GPL | - |

### (6.1.3) Intretinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca aveti implementat un sistem documentat si faceti referire la acea documentatie, astfel incat el sa poata fi inspectat pe amplasament de catre GNM/APM; sau

- Declararea intentiei de a implementa un astfel de sistem documentat si indicarea termenului  pana la care veti aplica un asemenea program, termen care trebuie sa fie acoperit de perioada prevazuta in programul pentru conformare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Exista masuri documentate de functionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componemte ? (acolo unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/condensatorului); | Nu e cazul |  |  |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Nu e cazul | - | - |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | Nu e cazul | - | - |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | Nu e cazul | - | - |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | DA | - | Există documente de referinţă Producerea aburului la centrala termica este corelată cu necesarul şi parametrii aburului necesar in procesul tehnologic |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Nu e cazul | - | - |
| Intretinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; | Nu e cazul | - | - |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | Nu e cazul | - | - |

## (6.2.) Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea termenului pana la care o veti face in cadrul programului de conformare a activitatii analizate; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da () | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | DA |  | . |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | DA |  | Cladirile sunt bine etanşate |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. | Nu e cazul |  | Nu există senzori si întrerupătoare temporizate simple |
| Alte masuri adecvate | - |  | - |

### (6.2.1) Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea datei pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | Da |  | Iluminarea artificială se face cu sisteme de putere mică |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Incalzirea spatiilor Apa calda Controlul temperaturii Ventilatie Controlul umiditatii | Nu |  | Nu se impune acest lucru |

## (6.3) Eficienta Energetica

Un plan de eficienta energetica este furnizat mai jos, care identifica si evalueaza toate tehnicile de eficienta energetica aplicabile activitatilor din autorizatie

Completati tabelul astfel:

- Indicati ce tehnici de eficienta energetica, inclusiv cele omise la cerintele energetice fundamentale si cerintele suplimentare privind eficienta energetica, sunt aplicabile activitatilor, dar nu au fost inca implementate.

- Precizati reducerile de CO2 realizabile de catre acea tehnica pana la sfarsitul ciclului de functionare (al instalatiei pentru care se solicita autorizatia integrata de mediu)

- In plus fata de cele de mai sus, estimati costurile anuale echivalente implementarii tehnicii, costurile pe tona de CO2 recuperata si prioritatea de implementare.

| TOTI SOLICITANTII |
| --- |
| Masura de eficienta energetica | Recuperari de CO2 (tone) | Cost Anual Echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tona | Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |

Observatii

Prezentati metoda de evaluare si faceti dovada ca au fost utilizate cele mai bune criterii pentru rata de actualizare, durata de viata si cheltuieli (EUR/ tona).

Măsurile de eficienţă energetică aplicate în cadrul unitatii sunt:

- comanda iluminatului exterior cu senzori crepusculari

-  comanda iluminatului interior selectiv

-  comanda iluminatului interior pentru spațiile mai puţin tranzitate cu senzori de prezență

-  verificarea acţionărilor electrice în vederea eliminării funcţionării în gol

-  iluminat cu tuburi fluorescente de noua generație și corpuri de iluminat echipate cu balasturi electronice

- activităţi periodice de mentenanţă sau în funcţie de necesităţi.

Nu se impun măsuri suplimentare de minimizare faţă de cele care se implementează deja, consumurile fiind corelate strict cu necesităţile de producţie.

### (6.3.1) Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informatii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos;

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca masura este implementata, sau

- Declararea intentiei de a implementa masura si indicarea termenului de aplicare a acesteia ; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor, de.ex din solutiile de vopsire. | N | Nu e cazul |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei de uscare. | D | - |
| Minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | D | - |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). | D | - |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. | D | - |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. | D | - |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. | N | Nu e cazul |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | D | - |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. | N | Nu e cazul |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | Nu e cazul | - |
| Valve automate | D | - |
| Valve de returnare a condensului | N | Nu e cazul |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | D |  |
| Altele | - | - |

## (6.4.) Alternative de furnizare a energiei

Informatii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date in tabelul de mai jos

Completati tabelul astfel:

- Confirmati faptul ca masura este implementata, sau

- Declarati intentia de a implementa masura si indicati termenul de punere in practica ; sau

- Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | N | Nu se justifică economic utilizarea unităţilor de co-generare |
| Recuperarea energiei din deseuri; | N | Nu e cazul Nu rezulta deseuri care se pretează la recuperarea energiei |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | D | Se utilizeaza GPL, care genereaza o poluare redusa |

# (7) Accidentele si Consecintele lor

## (7.1) Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform prevederilor Legii 59/2016 ce transpune Directiva SEVESO? | NU | Daca da, ati depus raportul de securitate? | - |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform prevederilor Legii 59/2016 ce transpune Directiva SEVESO? | NU | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? | - |

Dintre substanţele chimice utilizate in cadrul FNC Vinga, se ragasesc în Legea 59/2016  – ANEXA nr. 1  urmatoarele:

- Produsele DDD – nu se depoziteaza, se achizitioneaza doar cantitatile necesare

- Motorina – nu se depoziteaza in incinta

- GPL – capacitatea de stocare este de 2 x 40 000 l = 80 000 l = 45,5 tone

Pragul minim prevazut de Legea 59/2016  – ANEXA nr. 1  este de 50 t/an

Prin urmare unitatea nu intră sub incidenţa prevederilor Lege 59/2016  – ANEXA nr. 1 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

## (7.2.) Plan de management al accidentelor

Utilizand recomandarile prevazute de BAT ca lista de verificare, completati acest tabel pentru orice eveniment care poate avea consecinte semnificative asupra mediului sau atasati planurile de urgenta (interna si externa) existente care sa prezinte metodele prin care impactul accidentelor si avariilor sa fie minimizat. In plus, demonstrati implementarea unui sistem eficient de management de mediu.

| Scenariu de acccident sau de evacuare anormala | Probabiltatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel se eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Explozie depozit GPL |  | Incendiu si deteriorări instalaţii Emisii necontrolate de poluanţi gazoşi | urmărirea parametrilor de exploatare revizii periodice instruire personal exploatare | Punerea în aplicare a planurilor specifice de intervenţie Mobilizare resurse materiale şi umane Asanarea zonei afectate |
| Explozie CT |  |  |  |  |
| Explozie uscător cereale |  |  |  |  |

Care dintre cele de mai sus considerati ca provoaca cele mai critice riscuri pentru mediu?

Scenariul cu riscurile potentiale cele mai mari il reprezinta explozia la depozitul GPL

## (7.3) Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | A se vedea sectiunea 3.1 |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | Există circuite separate pentru materii prime, produse şi deşeuri |
| depozitare adecvata | A se vedea sectiunile 5.4 si 6.3 Materiile prime, auxiliare şi materialele se depozitează în magazii şi depozite special amenajate Deşeurile se colectează separat pe tipuri de deşeuri |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Nu e cazul |
| bariere si retinerea continutului | Nu e cazul |
| cuve de retentie si bazine de decantare | Nu e cazul |
| izolarea cladirilor; | Nu e relevant – nu există depozite de substanţe chimice care să necesite măsuri speciale de izolare |
| asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme independente de nivel inalt, intrerupatoare de nivel inalt si contorizarea incarcaturilor; | Nu e cazul |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Incinta este împrejmuită. Pază este asigurată permanent. |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, rateurilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | Există o evidenţă a evenimentelor anormale şi incidentelor înregistrate |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | Nu a fost cazul |
| rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | Sunt stabilite în cadrul Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. | Sunt stabilite în cadrul normelor specifice locurilor de muncă şi regulamentelor de funcţionare şi exploatare |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | Nu e cazul |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel inalt sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | Nu e cazul |
| alarmele de nivel inalt nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | Nu e cazul |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Conform planurilor: - Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | Sunt stabilite si precizate in planurile de prevenire si interventie |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; | Nu e cazul |
| izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare | Reteaua de pluvial este echipata cu separator de produse petroliere |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 4 |

# (8) Zgomot si Vibratii

Ca recomandare, nivelul de detaliere al informatiilor oferite trebuie sa corespunda riscului de producere a disconfortului la receptorii sensibili. In cazul in care receptorii se afla la mare distanta si riscul este prin urmare scazut, informatiiile solicitate in Tabelul 9.1 vor fi minime, dar informatiile referitoare la sursele de zgomot din Tabelul 9.2 sunt necesare, iar BAT-urile trebuie folosite pentru reducerea zgomotului atat cat permite balanta costurilor si beneficiilor. Sursele nesemnificative trebuie “separate” calitativ (oferind explicatii) si nu trebuie furnizate informatii detaliate.

Trebuie oferite harti si planuri de amplasament daca este cazul pentru a indica localizarea receptorilor, surselor si punctelor de monitorizare. Va fi utila identificarea surselor aflate pe amplasament, in afara instalatiei, in cazul in care acestea sunt semnificative.

## (8.1) Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia /sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zonele rezidentiale constituite din: -Localitatea Vinga din NE incintei (situata la 1,5 km) -Localitatea Ortisoara din S incintei (situata la 3 km) | 45- 50 dB(A) | Nu este necesar | - | 55 - 63 dB(A) la limita incintei | Limită STAS 10009/83 – 50 dB(A) la nivelul receptorilor sensibili - 65 dB(A) la nivelul incintei industriale |

## (8.2) Surse de zgomot

(Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale)

| Faceri o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informatiilor din sectiunea referitoare la evaluarile de mediu (impact sau/si bilant de mediu) privind zgomotul si vibratiile sau prin folosirea unei abordari calitative obisnuite, atunci cand nivelul scazut de risc este evident. NU este necesara furnizarea de informatii suplimentare pentru sursele descrise aici. |
| --- |
| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in programele pentru conformare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Morile cu ciocane |  | Zgomot intermitent | La poarta principala | mare | Utilaje silentioase Intretinere permanenta | Nu se impun masuri suplimentare deoarece nu exista receptori sensibili in apropiere |
| Ventilatoarele |  | Zgomot continuu | La poarta principala | mare |  |  |

Orice alte informatii relevante trebuie precizate aici sau trebuie facuta referire la ele. De ex. Surse non-instalatie Sursele non-instalaţie de poluare fonică de pe amplasament au contribuţie moderata la emisia totală de zgomot: traficul auto este relativ intens

## (8.3) Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Dati detalii despre orice studii care au fost facute.

Nu există si nu este necesar un studiu de specialitate privind analiza zgomotului pe amplasamentul FNC VINGA intrucat nu exista receptori sensibili in apropiere

| Referinta (Denumirea, anul etc) studiului respectiv | Scop | Locatii luate in considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu există studii |  |  |  |  |

## (8.4) Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | Da |  |  |

## (8.5) Limite

Din tabelul 9.1 rezumati impactul zgomotului referindu-va la limite recunoscute

| Receptor sensibil | Limite admise | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate identificate in tabelul 9.1). |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona rezidentiala din localitatile Vinga si Ortisoara | Limită STAS 10009/83 – 50 dB(A) la nivelul receptorilor sensibili - 65 dB(A) la nivelul incintei industriale | 55 - 63 dB(A) la limita incintei când instalatia functioneaza | Nu sunt necesare masuri de minimizare a nivelului de zgomot. Nu sunt depăşiri ale nivelului de zgomot la limita incintei. |

## (8.6) Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Aceasta este o cerinta suplimentara care trebuie completata cand este solicitata de Autoritatea de Reglementare. Aceasta poate fi de asemenea utila oricarui Operator care are probleme cu zgomotul sau este posibil sa produca disconfort cauzat de zgomot si/sau vibratii pentru a directiona sau ierarhiza activitatile.

| Sursa | Scenarii de avarie posibile | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului? | Care este impactul/rezultatul asupra mediului daca se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate daca apare si cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu exista |

Minimizarea potentialului de disconfort datorat zgomotului, in special de la:

- Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;

Nu e cazul

- Manevrare mecanica,

Nu e cazul

- Deplasarea vehiculelor, in special incarcatoare interne precum autoincarcatoare;

Nu e cazul

Orice alte informatii relevante care nu au fost cerute in mod specific mai sus trebuie date aici sau trebuie sa se faca referire la ele. In cadrul FNC VINGA nu există alte surse de zgomot cu risc ridicat

# (9) Monitorizare

In cadrul acestei Secţiuni este prezentată situaţia monitorizării de mediu pe amplasamentul unitatii FNC VINGA   conform Programului de monitorizare a factorilor de mediu impus prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. 47 din 08.09.2008, cu ultima revizuire din  19.01.2015.

## (9.1) Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

In tabelul de mai jos este prezentată situaţia actuală a monitorizării emisiilor in aer.

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| -pulberi, -oxizi de sulf -oxizi de azot - monoxid de carbon | Centrala termica – cos de dispersie | Trimestrial | Discontinuu prin prelevare de probe de emisii Pulberi – SR EN 13284-1:2002/C91:2010 oxizi de sulf - SR ISO 10396-2008 - SR EN 15259:2008 oxizi de azot - SR ISO 10396-2008 - SR EN 15259:2008 CO - SR ISO 10396-2008 - SR EN 15259:2008 | DA – laboratoare acreditate RENAR | - |  | se executa de terti - laboratoare acreditate |

Descrieti orice programe/masuri diferite pentru perioadele de pornire si oprire.

Nu e cazul.

Observatii:

- Monitorizarea si inregistrarea continuua este posibil sa fie impuse in urmatoarele circumstante:

- Cand emisia este redusa inainte de evacuarea in aer (de ex. printr-un filtru, arzator sau scruber);

- Cand sunt impuse alte masuri de control pentru realizarea unui nivel satisfacator al emisiilor (de ex. selectia sarjei, degresare);

- Fluxurile de gaz trebuie masurate, sau determinate in alt mod pentru a raporta concentratiile la evacuarile de masa;

- Pentru a raporta masuratorile la conditiile de referinta va fi necesar sa se masoare si sa se inregistreze temperatura si presiunea emisiei. Continutul de vapori de apa trebuie de asemenea masurat daca este probabil sa depaseasca 3% doar daca tehnicile de masurare utilizate pentru alti poluanti nu dau rezultate in conditii uscate.

- Unde este cazul, trebuie efectuate evaluari periodice vizuale si olfactive ale evacuarilor pentru a asigura faptul ca evacuarile finale in aer trebuie sa fie incolore, fara aburi sau vapori persistenti si fara picaturi de apa.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | Buletine de analiza privind emisiile la cosul aferent centralei termice |
| --- | --- |

## (9.2) Monitorizarea emisiilor in apa de suprafata

Descrieti masurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzand orice monitorizare a mediului si frecventa, metodologia de masurare si procedura de evaluare propusa. Trebuie sa folositi tabelele de mai jos si sa prezentati referiri la informatii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.

Descrieti orice masuri speciale pentru perioadele de pornire si oprire.

Observatii:

- Frecventa de monitorizare va varia in functie sensibilitatea receptorilor si trebuie sa fie proportionala cu dimensiunea operatiilor.

- Operatorul trebuie sa aiba realizata o analiza completa care sa acopere un spectru larg de substante pentru a putea stabili ca toate substantele relevante au fost luate in considerare la stabilirea valorilor limita de emisie. Acesta analiza trebuie sa cuprinda lista substantelor indicate de legislatia in vigoare. Acest lucru trebuie actualizat in mod normal cel putin o data pe an.

- Toate substantele despre care se considera ca pot crea probleme sau toate substantele individuale la care mediul local poate fi  sensibil si asupra carora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie sa se aplice in special pesticidelor obisnuite si metalelor grele. Folosirea probelor medii alcatuite din probe momentane este o tehnica care se foloseste mai ales in cazurile in care concentratiile nu variaza in mod excesiv.

- In unele sectoare pot exista evacuari de substante care sunt mai dificil de masurat/determinat si a caror capacitate de a produce efecte negative este incerta, in special cand sunt in combinatie cu alte substante. Tehnicile de monitorizare a „toxicitatii totale a efluentului” pot fi asadar adecvate pentru a face masuratori directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directa a toxicitatii. O anumita indrumare privind testarea toxicitatii poate fi primita de la Autoritatea de Reglementare.

De pe platforma FNC VINGA nu se evacueaza ape uzate sau pluviale in emisari naturali.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apele de suprafata | Rapoarte de incercare pentru apa pluviala |
| --- | --- |

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele acreditate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |

Descrieti orice aranjamente diferite pe perioada punerii pornirii sau opririi.

Nu e cazul, nu exista evacuari

## (9.3) Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

Pe amplasamentul unitatii nu se utilizează sisteme de infiltrare în sol si  în apa subterană.

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## (9.4) Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

Apa uzata (menajera si cea de la filtrul rutier) este colectata intr-un bazin vidanjabil  de 10 mc. Periodic apa uzata menajera  este vidanjata  şi transportata la staţia de epurare AQUATIM  Timisoara

Operatorul monitorizează calitatea acestei apei uzate. Parametrii monitorizati si frecventa sunt prezentate in tabelul de mai jos.

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | Bazin vidanjabil de 10 mc | trimestrial | SR ISO 10523 -2012 |
| Amoniu | mg/l |  |  | SR ISO 7150/1-01 |
| Consum chimic de oxigen | mgO2/l |  |  | SR ISO 6060 - 96 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile | mgO2/l |  |  | SR EN 1899/1,2-02 |
| Materii in suspensie | mg/l |  |  | STAS 6953-81 / SR EN 872-2005 |
| Substante extractibile | mg/l |  |  | SR 7587-1996 |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare | Rapoarte de incercare ape uzate din bazinele vidanjabile |
| --- | --- |

## (9.5) Monitorizarea si raportarea deseurilor

In cadrul unitatii FNC Vinga  se monitorizează generarea de deseuri.

Operatorul ţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform HG 856/2002.

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Observatii:

Pentru generarea de deseuri trebuie monitorizate si inregistrate urmatoarele:

- compozitia fizica si chimica a deseurilor;

- pericolul caracteristic;

- precautii de manevrare si substante cu care nu pot fi amestecate;

- in cazul in care deseurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu imprastierea namolului sau un depozit de deseuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia in considerare materialele, agentii potentiali de contaminare si parcursurile potentiale din sol in apa subterana, apa de suprafata sau lantul trofic.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind raportarea generarii de deseuri | - evidenta deseurilor conform HG 856/2002 - RAM |
| --- | --- |

## (9.6) Monitorizarea mediului

### (9.6.1) Contributia la poluarea mediului ambiant.

### Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalatiei ?

Monitorizarea de mediu are următoarele componente: ♦ monitorizarea calităţii aerului la limita incintei in 3 puncte de prelevare concomitenta amplasate la limita amplasamentului societatii pe directiile nord, sud si est indicator - pulberi sedimentabile frecvenţă - anuala ♦ monitorizarea nivelului de zgomot intr-un punct situat la poarta principala frecventa anuala

Observatii:

- Necesitatea monitorizarii de mediu trebuie luata in considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor in cursurile de apa controlate, in apa subterana, in aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri nepacute.

- Monitorizarea mediului poate fi ceruta, de. ex. atunci cand:

  - exista receptori vulnerabili;

  - emisiile au o contributie semnificativa asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) care este in pericol de a fi depasit

  - Operatorul doreste sa justifice o concluzie BAT  bazandu-se pe lipsa efectului asupra mediului

  - este necesara validarea modelarii

3)	Necesitatea monitorizarii trebuie luata in considerare pentru:

- apa subterana, cand trebuie facuta o caracterizare a calitatii si debitului si luate in considerare atat variatiile pe termen scurt, cat si variatiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilita prin autorizatia de gospodarirea apelor pe baza unui studiu hidrogeologic care sa indice directia de curgere a apelor subterane, amplasamentul si caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;

- apa de suprafata, cand vor fi necesare, in conformitate cu prevederile autorizatiei de gospodarirea apelor, prelevarea de probe, analiza si raportarea calitatii in amonte si in aval a cursurilor de apa controlate

- aer, inclusiv mirosurile;

- contaminarea solului, inclusiv vegetatia si produsele agricole;

- evaluarea impactului asupra sanatatii;

- zgomot.

### (9.6.2) Monitorizarea impactului

Descrieti orice monitorizare a factorilor de mediu realizata sau propusa privind efectele emisiilor

In Tabelul de mai jos sunt prezentate investigaţiile privind impactul, efectuate in conformitate cu Programul de monitorizare impus prin Autorizatia Integrata de Mediu

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost trase) |
| --- | --- | --- |
| Factor de mediu AER – imisii Limita admisă – conform STAS 12574-1987 |
| Pulberi sedimentabile | STAS 10195-75 | Nu se înregistrează depăşiri ale limitelor admise in perioada 2015 -2017 |
| Factor de mediu - zgomot |
| Nivel de zgomot | Determinarea nivelului de zgomot intr-un punct situat la limita incintei | valorile determinate in perioada 2008-2017 nu au depasit limita impusa de 65 dB |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata sau in reteaua de canalizare | BULETINE DE ANALIZA RAM /2015-2017 |
| --- | --- |

Observatii:

In cazul in care monitorizarea factorilor de mediu este ceruta, la formularea propunerilor, trebuie luate in considerare urmatoarele:

- poluantii care trebuie monitorizati, metodele standard de referinta, protocoalele privind prelevarea probelor;

- strategia de monitorizare, selectia punctelor de monitorizare, optimizarea abordarii monitorizarii;

- stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;

- incertitudinea metodelor utilizate si eroarea generala de masurare care rezulta;

- protocoale de asigurare a calitatii (AC) si de control al calitatii (CC ), calibrarea si intretinerea echipamentelor, depozitarea probelor si urmarirea lantului de custodie/audit;

- proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea si analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informatiilor catre Autoritatea de Reglementare.

## (9.7) Monitorizarea variabilelor de proces

Descrieti monitorizarea variabilelor de proces

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere poluantilor, atunci cand acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare; | Se analizeaza materiile prime in cadrul laboratorului propriu; indicatorii urmariti sunt: Umiditate, proteinabruta, celuloza bruta, grasime bruta, cenusa bruta, calciu, fosfor, total cloruri, activitatea ureazica, corpuri straine grasimi, aciditatea si testul de rancezire al grasimilor |
| oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura in cuptor sau in emisiile de gaze; | Se urmaresc parametrii care caracterizeaza procesul de ardere atat la producerea aburului cat si la uscarea materiilor prime: oxigen monoxid de carbon, presiune, temperaturi |
| eficienta instalatiei atunci cand este importanta pentru mediu; | Nu este cazul |
| consumul de energie in instalatie si la punctele individuale de utilizare in conformitate cu planul energetic (continuu si inregistrat); | Se monitorizează consumul de energie prin contorizare la intrarea în unitate |
| calitatea fiecarei clase de deseuri generate. | Nu se urmăreşte calitatea deşeurilor generate şi nu este necesară monitorizarea continuă a lor deoarece nu prezintă variaţii importante ale compoziţiei |
| Listati alte variabile de proces care pot fi importante pentru protectia mediului. | - |

## (9.8) Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Descrieti orice masuri speciale propuse pe perioada de punere in functiune, oprire sau alte conditii anormale. Includeti orice monitorizare speciala a emisiilor in aer, apa sau a variabilelor de proces ceruta pentru a minimiza riscul asupra mediului.

Nu este cazul

# (10) Dezafectare

## (10.1)  Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

(Pentru o instalatie noua) descrieti modul in care au fost luate in considerare urmatoarele etape in faza de proiectare si de executie a lucrarilor

FNC VINGA  nu este o instalaţie nouă. In faza de proiectare insa (2007) au fost luate în considerare recomandările BAT privind dezafectarea unităţii.

- Utilizarea rezervoarelor si conductelor subterane este evitata atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Nu este cazul

- este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

Nu este cazul

- lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

Nu este cazul

- izolatia este conceputa astfel incat sa fie impermeabila, usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

Nu este cazul

- materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

Nu este cazul

- Nota: pentru instalatiile existente, asa cum sunt specificate de Directiva 96/61/CE, este necesar ca la prima autorizare integrata de mediu, documentatia sa prezinte si programul/masurile prevazue pentru dezafectare, astfel incat sa previna poluarea mediului.

Planul de inchidere va respecta prevederile Ghidului tehnic general, aprobat prin Ordinul nr.36/2004. Planul de inchidere trebuie sa includa minim: planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane; orice masura de precautie specifica necesara pentru prevenirea poluarii apei, aerului sau solului; masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata. Măsurile prevăzute pentru dezafectare ”instalaţiei” şi care vizează problematica protecţiei mediului sunt: - stocurile de materii prime (cereale), materii auxiliare (grasimi vegerale si animale, aminoacizi sintetici, macroelemente, microelemente, etc), alte materiale (produse DDD, materiale aferente activitatilor secundare) vor fi epuizate - silozurile de cereale vor fi golite si curăţate - rezervoarele pentru ingredientele lichide vor fi golite si curăţate - instalatia de preparare nutreturi combinate va fi golita si curatata - stocurile de produse finite vor fi lichidate - rezervoarele de GPL vor fi golite - toate apele uzate vor fi vidanjate şi transportate la o staţie de epurare externă - toate deseurile vor fi eliminate sau valorificate Planul de închidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui în practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului Autorizatiei. Titularul activitatii are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa ia masuri necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea lor. Toate operaţiile se vor executa înainte de încetarea definitivă a activităţii pentru a avea acces la facilităţile existente pentru evacuarea materialelor, apelor reziduale şi dejecţiilor. In continuare pe baza unor proiecte specifice de demolare se va proceda la dezafectarea echipamentelor şi în final a clădirilor dacă este cazul. Operaţiile de dezafectare şi demolare se vor face în baza principiului valorificării la maximum a materialelor rezultate. Operatorul platformei îşi asumă obligaţiile de mediu eventual rezultate în baza bilanţului de mediu, obligaţii care vor cuprinde şi monitorizarea sitului post-închidere în condiţiile stabilite de autoritatea de mediu.

## (10.2) Planul de inchidere a instalatiei

Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa contina un Plan de inchidere a instalatiei.

Cele de mai jos pot alcatui fundamentul unui plan de inchidere a instalatiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament si actualizat daca circumstantele se modifica. Orice revizuiri trebuie trimise Autoritatii de Reglementare.

| Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate in Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceti o referire la acesta. | Este anexat în Raportul de amplasament |
| --- | --- |

FNC VINGA  nu deţine un Plan de inchidere a unităţii care sa respecte prevederile Ghidului tehnic general, aprobat prin Ordinul nr.36/2004.

## (10.3) Structuri subterane

Pentru fiecare structura subterana identificata in planul de mai sus se prezinta  pe scurt detalii privind modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Reţeaua subterană de canalizare | - ape uzate menajere | oprirea evacuărilor în reţeaua subterană golirea reţelei subterane extragerea structurilor subterane nu sunt necesare alte măsuri speciale la dezafectare |
| Bazin vidanjabil de stocare a apelor uzate | Ape uzate menajere | oprirea evacuărilor în bazin golirea bazinului extragerea structurilor subterane nu sunt necesare alte măsuri speciale la dezafectare |

## (10.4) Structuri supraterane

Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Silozurile pentru cereale | Nu conţin materiale periculoase | Nu există – se impune doar golirea silozurilor |
| Rezervoarele pentru ingredientele lichide | Nu conţin materiale periculoase | Nu există – se impune doar golirea rezervoarelor şi curăţarea acestora |
| Buncare pt depozitarea nutretului combinat | Nu conţin materiale periculoase | Nu există – se impune doar golirea prealabilă a lor |
| Rezervoarele de GPL | GPL | Predarea rezervoarelor la furnizor |
| Bazin de retentie ape pluviale si purje | Nu conţin materiale periculoase | Nu există – se impune doar golirea bazinului |

Pe amplasament nu există structuri supraterane care să conţină materiale periculoase. Nu au fost identificate materiale cu conţinut de azbest.

## (10.5) Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

Operatorul nu deţine lagune

| Lagune | Nu există |  |
| --- | --- | --- |
| Identificati toate lagunele |  |  |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa? |  |  |
| Cum va fi eliminata apa? |  |  |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din sediment/namol? |  |  |
| Cum va fi eliminat sedimentul/namolul? |  |  |
| Cat de adanc patrunde contaminarea? |  |  |
| Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna? |  |  |
| Cum va fi tratata structura lagunei pentru recuperarea terenului? |  |  |

## (10.6) Depozite de deseuri

FNC VINGA nu deţine depozite de deşeuri ci doar platforme amenajate (betonate) pentru depozitare temporară.

| Depozite de deseuri | Depozitul temporar de dejectii |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii; | Nu e cazul |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | Nu e cazul |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | Nu e cazul |

## (10.7) Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol si de apa subterana la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita in raporul initial de amplasament.

| Zone/locatii in care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |
| --- | --- |
| Nu e cazul |  |

Nu s-au identificat zone cu grad de poluare care să necesite măsuri de remediere.

| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate. |
| --- |
| Studiu | Termen (anul si luna) |
| Nu este necesar | - |

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea dezafectarii.

# (11) Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea 13 | DA |
| --- | --- |

## (11.1) Sinergii

Luati in considerare si descrieti daca exista sau nu posibilitatea de aparitie a sinergiilor cu alti detinatori de autorizatie de mediu fata de urmatoarele tehnici sau fata de altele care sunt pertinente pentru instalatie.

| Tehnica | Oportunitati |
| --- | --- |
| proceduri de comunicare intre diferitii detinatori de autorizatie; in special cele care sunt necesare pentru a garanta ca riscul producerii incidentelor de mediu este minimizat; |  |
| beneficierea de economiile de scara pentru a justifica instalarea unei unitati de cogenerare; |  |
| combinarea deseurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalatii in care deseurile sunt utilizate la producerea de energie / unei instalatii de co-generare; |  |
| deseurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime intr-o alta instalatie; |  |
| efluentul epurat rezultat dintr-o activitate avand calitate corespunzatoare pentru a fi folosit ca sursa de alimentare cu apa pentru o alta activitate; |  |
| combinarea efluentilor pentru a justifica realizarea unei statii de epurare combinate sau modernizate; |  |
| evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect daunator asupra unei activitati aflate in vecinatate; |  |
| contaminarea solului rezultata dintr-o activitate care afecteaza alta activitate – sau posibilitatea ca un Operator sa detina terenul pe care se afla o alta activitate; |  |
| Altele. |  |

## (11.2) Selectarea amplasamentului

Justificati selectarea amplasamentului propus.

Nu e cazul.

# (12) Limitele de Emisie

## Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise

## Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

(stergeti sectiunile in care nu se aplica)

### (12.1.1) Emisii de solventi

### In cadrul FNC VINGA  nu există emisii de solvenţi ci doar emisii de pulberi şi gaze de ardere.

### In tabelul de mai jos sunt prezentate nivelele emisiilor in aer conform monitorizarilor efectuate in perioada 2008-2017, la centrala termica

Cerinte suplimentare sau variate pentru tipuri specifice de activitate.

| Activitate | Emisie mg/ N m3 | Puncte de emisie | Nivel limita Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/1993 Concentratie mg/ N m3 | Tehnici care pot fi considerate a fi BAT | Orice abatere de la limita – faceti justificarea aici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica | CO = 1 - 55 | Cosul de dispersie de la centrala termica | 100 | Nu e cazul | Nu există abateri |
|  | NOx = 30 - 155 |  | 350 |  |  |
|  | SO2 = 0 – 6,4 |  | 35 |  |  |
|  | Pulberi = 0,2 - 3,8 |  | 5 |  |  |

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie prezentate  mai sus.

Nu este cazul.

Valori limita de imisii

Concentratiile poluantilor evacuati în atmosfera, determinati ca imisii la limita amplasamentului, nu vor depasi valorile limita prevazute prin STAS 12574/1987:

| Indicator | Perioada de mediere | C.M.A. STAS 12574/1987 |
| --- | --- | --- |
| Pulberi sedimentabile | luna | 17g/mp/luna |

### (12.1.2) Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 in mediu (tone/an) |
| --- | --- |
| Electricitate din reteaua publica | - |
| Electricitate din alta sursa* | - |
| Abur adus din afara amplasamentului/apa fierbinte* | - |
| Gaz | - |
| Petrol |  |
| Total | - |

- * specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile de CO2

(Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO2)

## (12.2) Evacuari in reteaua de canalizare proprie  - NU E CAZUL

Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor

| Substanta | Puncte de emisie | valoarea prag mg/dm3 | Valoarea limita de emisie propusa mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum Biologic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C) | - |  |  |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) | - |  |  |
| Materii totale in suspensie | - |  |  |
| Sulfuri | - |  |  |
| pH | - |  |  |
| Metale si compusi metalici | - |  |  |

Nota: O valoare prag este stabilita facand referinta mai intai la legislatia romana si apoi la Indrumarele BAT si in cazul in care nici una din cele doua alternative de mai sus nu se aplica putem sa ne ghidam dupa VLE stabilite prin normele unui alt stat membru.

OBS: Se specifica cel putin valorile limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu.

Limitele considerate mai sus se aplica in general emisiilor in cursuri de rauri. Autorizatiei. Pentru situatiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.

## (12.3) Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

## Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca (dupa preepurarea proprie)

Apele uzate (menajere) se colecteaza într-un bazin vidanjabil. Din acest bazin apa uzata este vidanjată şi evacuată în staţia de epurare AQUATIM. Apele uzate vor respecta limitele prevazute in HG 352/2005- NTPA 002.

| Substanta | Puncte de emisie | Limita de emisie HG. 352/2005 - NTPA 002 mg/ dm3 | Nivel de emisie AGA mg/ dm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Bazin vidanjabil | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
| Amoniu |  | 30 | 30 |
| Consum chimic de oxigen* |  | 500* | 500* |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile |  | 300 | 300 |
| Materii in suspensie |  | 350 | 350 |
| Substante extractibile |  | 30 | 30 |

* - valoarea CCO-Cr este condiţionata de respectarea raportului CBO5/ CCO-Cr ≥ 0,4

Analizele efectuate in perioada 2015-2017 la apa uzata din bazinul vidanjabil confirma incadrarea calitatii apelor uzate in limitele admise

    - Emisii in apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

Nu exista emisii in ape de suprafata. Apele pluviale si purja de la boiler sunt colectate intr-un bazin de retentie si utilizate pentru intretinerea spatiului verde.

| Substanta | Puncte de emisie | Limita de emisie HG. 352/2005 -NTPA 001 mg/ dm3 | Nivel de emisie AGA mg/ dm3 |
| --- | --- | --- | --- |

* Observatie; Tabelul se va completa cu gama indicatorilor cuprinsi in HG nr.188/2002 (NTPA 002 pentru evacuarile in reteaua de canalizare oraseneasca si NTPA 001 pentru evacuarile in cursurile de apa de suprafata) completata cu HG 118/2002, in functie de indicatorii prezenti in apa uzata industriala provenita din instalatie.

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie de mai sus.

13.4  (12.4)  Emisii in ape subterane

Nu se impune monitorizarea calitatii apei freatice.

Impactul generat de FNC Vinga asupra factorului de mediu apă subterană este nesemnificativ

13.5  (12.5) Emisii in sol

Nu se impune monitorizarea calitatii solului.

FNC Vinga nu genereaza impact asupra factorului de mediu sol/subsol.

# (13) Impact

## (13.1) Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Luand in considerare faptul ca au fost deja realizate fie un studiu de evaluare a impactului asupra mediului fie un bilant de mediu, nivelul de detaliere din solicitare trebuie sa corespunda nivelului de risc asupra mediului exercitat de emisiile rezultate din activitati. Instalatiile care au receptori importanti sau sensibili localizati in mediul receptor sau emit substante a caror natura si cantitate ar putea afecta receptorii din mediu pot necesita o evaluare mai detaliata a efectelor potentiale. In cazul in care instalatiile evacueaza doar un nivel scazut de emisii si nu exista receptori afectati sau sensibili, aceste zone pot sa nu necesite o astfel de evaluare detaliata.

Operatorii trebuie sa aiba dovezi care sustin evaluarea impactului exercitat de activitatile lor asupra mediului si acestea sa fie componente ale documentatiei de solicitare. Indrumarul privind evaluarea BAT prezinta o metodologie pentru efectuarea acestei evaluari, care ofera recomandari suplimentare privind natura informatiilor si nivelul de detaliere necesar. De asemenea, ofera o metoda de stabilire a importantei impactului unei evacuari asupra mediului receptor.

## (13.2.) Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

Trebuie anexate harti si planuri ale amplasamentului la scara corespunzatoare pentru a indica in mod vizibil localizarile receptorilor, sursele si punctele de monitorizare in care au fost facute masuratori pentru substantele evacuate sau pentru impactul substantelor evacuate din instalatii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, national sau international, in functie de marimea si natura instalatiei si de natura evacuarilor.

In special, urmatorii receptori importanti si sensibili trebuie luati in considerare ca parte a evaluarii:

- Habitate care intra sub incidenta Directivei Habitate, transpusa in legislatia nationala prin Legea 462/2001, aflate la o distanta de pana la 10km de instalatie sau pana la 15km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare 50MWth

- Rezervatii stiintifice aflate la o distanta de pana la 2km de instalatie

- Rezervatii stiintifice care poat fi afectate de instalatie

- Comunitati (de ex. scoli, spitale sau proprietati invecinate)

- Zone de patrimoniu cultural

- Soluri sensibile

- Cursuri de apa sensibile (inclusiv ape subterane)

- Zone sensibile din atmosfera (de ex. reducerea stratului de ozon din stratosfera, calitatea aerului in zona in care SCM este amenintat)

Informatiile despre identificarea receptorilor importanti si sensibili trebuie rezumate in tabelul de mai jos (extindeti tabelul daca este nevoie)

### (13.2.1) Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atat efectele negative, cat si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse – anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de amplasament* | Pânza freatică | Nu există evacuări controlate in apa subterana Pânza freatică poate fi afectată prin infiltraţii în sol din canalizarea interna | Nu exista date intrucat nu se impune monitorizarea |
| Plan de amplasament* | Zona rezidentiala a localitatilor Vinga si Ortisoara | emisii controlate de gaze arse cu conţinut de pulberi de la coşul centralei termice | Baza de date – monitorizare emisii la incinerator si imisii la limita incintei in perioada 2012-2016 |
| Plan de amplasament* | Terenul de pe amplasamentul unitatii | Nu există evacuări controlate in sol Potenţiale exfiltraţii din canalizarea interna de ape uzate | Nu exista date intrucat nu se impune monitorizarea |
| Plan de amplasament* | Pânza freatică | Utilizarea apei pluviale si a purjei la intretinerea spatiilor verzi | Nu exista date intrucat nu se impune monitorizarea |

### * Planul de amplasament este prezentat in ANEXA

## (13.3) Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

Operatorii trebuie sa faca dovada ca o evaluare satisfacatoare a efectelor potentiale ale evacuarilor din activitatile autorizate a fost realizata si impactul  este acceptabil. Acest lucru poate fi facut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT si a altor informatii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activitati. Rezultatul evaluarii trebuie inclus in solicitare si rezumat in tabelul 14.3.1 de mai jos.

### (13.3.1) Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

| Rezumatul evaluarii impactului |
| --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex. cele in care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |
| Evacuarea apelor uzate menajere în staţia de epurare Aquatim Timisoara | Nu se impune modelarea detaliată având în vedere concentraţia redusă a poluanţilor evacuaţi | Calitatea apelor uzate menajere vidanjate la staţia de epurare AQUAIM Timisoara se încadrează în condiţiile de evacuare impuse de HG. 352/2005.- NTPA 002. Impactul asupra staţiei de epurare este nesemnificativ. |
| Evacuarea gazelor cu conţinut de pulberi, si gaze arse de la centrala termica | Nu se pune problema modelării impactului deoarece emisiile de pulberi si gaze de ardere se încadrează în limitele impuse | Nu se evidenţiază prezenţa poluanţilor peste limitele admise la limita amplasamentului |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

## (13.4) Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau recuperarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare.

Deşeurile generate în cadrul FNC VINGA sunt colectate separat şi se depozitează temporar în spatii şi depozite special amenajate. Nu se impun masuri suplimentare.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: | Nu exista |
| risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau |  |
| cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau |  |
| afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; |  |

Referitor la obiectivul relevant

b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| Planul judeţean de gestiune al deşeurilor | Valorificarea la maxim a categoriilor de deşeuri pentru care există posibilităţi de valorificare (metale feroase, hartie, carton, etc) |

## (13.5) Habitate speciale

Nu există zone protejate în apropierea obiectivului.

| Cerinta | Raspuns (Da/Nu / identificati / confirmati includerea, daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de Interes Comunitar, in special reteaua Natura 2000, Zone Speciale de Conservare sau Rezervatii Stiintifice care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea dumneavoastra de impact de mai sus? | NU Daca nu, treceti la Sectiunea urmatoare. |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate, pentru Planificarea la nivel Urban sau Rural, SEVESO sau in alt scop? |  |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, va rugam enumerati) |  |
| Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra Zonelor Europene? Nu uitati sa luati in considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. |  |

# (14) Programul  pentru Conformare si Programul de Modernizare

Va rugam sa rezumati mai jos toate datele pe care le-ati propus in sectiunile anterioare ale solicitarii.  Masurile incluse in acest program trebuie grupate pe sectiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, masuri de reducere a poluarii, masuri de remediere a poluarii istorice, pe baza obiectivului principal al masurii respective.

| Masura | Data propusa pentru implementare | Costuri [euro] | Sursa de finantare Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu exista masuri |  |  |  |

Nota:

- 0= sursa va trebui identificata

- 1 = finantare proprie

- 2 = credit bancar

- 3 = institutie financiara internationala

- 4 = finantare nerambursabila

Acest program trebuie sa includa obligatoriu si prevederile Programului de etapizare, anexa la Autorizatia de Gospodarirea apelor

In acest moment, ati realizat toate etapele completarii solicitarii dumneavoastra. Va rugam sa va intoarceti la pagina de inceput pentru a verifica daca ati inclus toate elementele necesare.

Legea 451/2001 care implementeaza Directiva 67/548/EC privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasament

Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea

N=Fara alarma     L=Alarma la nivel local     R=Alarma dirijata de la distanta (camera de control)

Aceasta se refera la fiecare sursa enumerata in Tabelul 9.2

Receptorii sensibili la mirosuri si zgomot trebuie sa fi fost identificati in Sectiunile 5.6.3.1 si 9 din solicitare