MEMORIU DE PREZENTARE

1 INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

DENUMIREA INVESTIŢIEI:		P.U.Z. si RLU –

„REALIZARE CENTRU DE ZI PENTRU BATRANI ”

AMPLASAMENT:	            	ORASUL  NADLAC,

STRADA GEORGE COSBUC NR. 52 si PIATA UNIRII NR. 9

C.F. nr.302094 nr. cad. 302094;

C.F. nr.304898 nr. cad. 304898

BENEFICIAR:                             	BISERICA EVANGHELICA LUTHERANA

PAROHIA SLOVACA NADLAC

Sediul social :  Oras Nadlac, strada Piata Unirii nr 9, judetul Arad

PROIECTANTGENERAL:	            S.C.PROIECT LINIA B  S.R.L

ARAD, BD.DECEBAL   NR. 12, AP. 3

URBANISM:				S.C. ARH DESIGN S.R.L.

310099 ARAD, BD. REVOLUŢIEI NR. 104, AP. 3

ELABORATOR TEMĂ PROIECTARE:

BISERICA EVANGHELICA LUTHERANA

PAROHIA SLOVACA NADLAC

FAZA DE PROIECTARE           	PUZ

DATA ELABORARII                   	IAN. 2019

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

Solicitări ale temei program

Biserica Evanghelică Lutherană din România - Parohia Slovacă Nădlac, doreşte să dezvolte un serviciu social, prin amenajarea, respectiv construirea unui centru de zi pentru bătrâni, pe de-o parte in spatiile proprii – existente, prin schimbare de destinaţie, pe de alta parte, in spatii nou realizate si extinderea spatiilor existente.

In cadrul planului se propune extinderea, modificarea si schimbarea de destinatie a unei cladiri existente cu destinatie actuala de locuinta, in centru de zi pentru batrani, respectiv construirea unui corp de cladire nou si un corp de legatura intre cele doua, cu aceeasi destinatie. In urma realizarii investitiei va fi creata o zona pentru asistenta sociala – Centru de zi pentru Batrani.

Terenul pe care se propune realizarea planului este alcătuit din doua parcele de teren aflate in proprietatea beneficiarului, Biserica Evanghelică Lutherană din România - Parohia Slovacă Nădlac.

A. Parcela 1 - Terenul  pe care  este  amplasata cladirea  propusa pentru modificare extindere si schimbare de destinatie, se afla in intravilanul localitatii Nadlac, strada Piata  Unirii nr 9. Acest teren are  acces din Piaţa  Unirii.

Terenul este inscris in  C.F. nr.302094 Nadlac, cu nr. cad. 302094, are suprafaţa de 929,00 mp. si este  proprietatea Bisericii Evanghelice Lutherane Parohia Slovace Nadlac

B. Parcela 2 – Terenul este alipit parcelei 1. Terenul este înscris in C.F. nr.304898 Nadlac, cu nr. cad. 304898, are suprafaţa de 3012,00 mp. si este proprietatea Bisericii Evanghelice Luterane Parohia Slovace Nadlac . Terenul se afla in intravilanul oraşului Nadlac strada G. Cosbuc  nr. 52. Pe parcela 2 exista constructii edificate cu functiunea de Camin si Cantina pentru Batrani. Aceste cladiri nu vor suferi interventii sau modificari prin planul propus. Acest teren are  acces atât din strada G. Cosbuc  cat si din Piaţa  Unirii.

Obiecte Propuse:

1. Corp existent – modificări si schimbare de destinaţie – centru de zi pentru Bătrâni

2. Extindere – Corp de clădire nou - Centru de zi pentru Bătrâni

La acestea se adaugă amenajările din incinta:

- spaţii verzi

- platforme carosabile, parcări în incintă

- alei pietonale

- împrejmuire

Prevederi ale programului de dezvoltare al localităţii pentru zona studiată

Terenul propus pentru reglementare este situat intr-un ansamblu urban protejat  - Ansamblul Urban Nădlac - Nord aflat pe LMI cu nr. 337 AR –II-m-B-00633 si se afla in  vecinătatea unui monument  istoric - Biserica Evanghelică Slovacă, aflat  pe LMI AR-II-m-B-00635, situată în Piaţa Unirii, nr.1.

A. Parcela 1 -

Conform P.U.G. Nadlac si Regulament aferent,  terenul se afla in U.T.R 2 - zona Centrului Slovac in subzona Cc2e - subzona centrala preponderent comerciala,cu functiuni complementare admise: locuinte, birouri, comert, servicii, asistenta sociala. Terenul este situat in Ansamblul urban Nadlac aflat in LMI cu nr. 337 AR –II-m-B-00633.

B. Parcela 2 –

Conform P.U.G. Nadlac si Regulament aferent, acest  teren se afla in  U.T.R 2 - zona Centrului  Slovac in sub zona Clm2e - subzona  centrala cu locuinţe mici,  preponderent urbane cu funcţiuni complementare admise: construcţii   destinate invatamantului, asistentei medicale ,comerţului,  serviciilor etc.

Prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism – permisiuni şi restricţii – necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată.

Întocmirea P.U.Z. serveşte rezolvării problemelor legate de organizarea arhitectural urbanistică a incintei studiate, modul de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic şi circulaţia terenurilor.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

- stabilirea funcţiunilor permise in cadrul acestei zone

- asigurarea accesului la viitoarea zona funcţionala propusa

- reglementarea gradului de construire a terenului şi a regimului de înălţime;

- asigurarea circulaţiei şi a acceselor carosabile pe parcela studiata

- asigurarea infrastructurii tehnico – edilitare;

- asigurarea necesarului de zone verzi.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

PUZ este întocmit in concordanta cu:

- Legea 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu modificările si completările ulterioare,

- HGR 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată,

- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriilor şi urbanismului, republicata cu modificările si completările ulterioare,

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z., indicativ GM-010—2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16 aug.2000.

Studii si proiecte elaborate anterior PUZ

- La întocmirea lucrării a fost consultată documentaţia: Plan Urbanistic General  Nadlac şi Regulamentul de Urbanism aferent.

Studii de Fundamentare întocmite concomitent cu PUZ

- S-au întocmit studii de teren care privesc caracteristicile zonei: studiu topografic şi studiu geotehnic preliminar.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1.EVOLUTIA ZONEI

Oraşul Nadlac se situează la limita Judeţului Arad, in câmpia de Vest, la o  altitudine de ~95 m, pe drumul naţional DN7.  Oraşul Nadlac se afla la graniţa cu Ungaria, fiind cunoscut ca punct vamal important pentru transportul rutier.

Nadlacul a fost declarat oraş la 17 februarie 1968.

Activitatea economica dominanta a orasului este agricultura – legumicultura, cultura cerealelor si plantelor tehnice, mica industrie, servicii.

In zona centrala sunt prezente funcţiunile pentru locuire, comert, servicii, administratie, culte, invatamant, asistenta sociala si medicala.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Conform P.U.G. Nadlac si Regulament aferent,  terenul se afla in U.T.R 2 - zona Centrului Slovac - Ansamblul Urban Nădlac – Nord, aflat pe LMI cu nr. 337 AR –II-m-B-00633, respectiv in  vecinătatea unui monument  istoric - Biserica Evanghelică Slovacă, aflat  pe LMI AR-II-m-B-00635, situată în Piaţa Unirii, nr.1

Vecinătăţi:

Parcela 1 - strada Piaţa  Unirii nr. 9

- la nord – Piaţa Unirii

- la sud – teren intravilan proprietate persoane fizice

- teren înscris in C.F. nr.304898 Nadlac nr. cad. 304898 cu suprafaţa de 3012,00 mp.,proprietatea Bisericii Evanghelice Luterane Parohia Slovace (parcela 2).

- la est  - Piaţa Unirii

- teren înscris in C.F. nr.304898 Nadlac  cad. 304898  in suprafaţa de 3012,00 mp., proprietatea Bisericii Evanghelice Luterane Parohia Slovace (parcela 2).

- la vest – clădire locuinţe colective P+2E, teren intravilan.

Parcela 2 - strada  G. Cosbuc  nr. 52

- la sud - strada  G. Cosbuc

- la nord - Piaţa  Unirii

- la est - terenuri intravilane proprietate persoane fizice

- la vest  	-   teren intravilan - terenul înscris in C.F. nr. 302094 Nadlac  cad. 302094 fiind in suprafaţa de 929,00 mp proprietatea Bisericii Evanghelice Lutherane Parohia Slovace Nadlac (parcela 1)

Acces:

Parcela 1 - strada Piaţa  Unirii nr. 9 .  Terenul are acces din strada Piaţa  Unirii

Parcela 2 - strada  G. Cosbuc  nr. 52. Terenul are acces din strada G. Cosbuc  si  din strada Piaţa  Unirii.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Aspecte generale

Teritoriul administrativ Nădlac este aşezat în vestul judeţului Arad, fiind localitate de frontieră cu Ungaria. Teritoriul este străbătut aproximativ prin mijloc de paralela 460

11’ latitudine nordică şi de meridianul 200 47’ longitudine estică. Teritoriul administrativ are o formă alungită, pe direcţia nord-nord-est având distanţele între punctele extreme de 19,49 km pe direcţia SSV-NNE şi 10,52 km pe direcţia VNV-ESE.

Poziţia geografică a teritoriului administrativ Nădlac se află în plină zonă temperată, dar mai aproape de cea mediteraneană. Poziţia geografică a Nădlacului condiţionează durata şi intensitatea luminării şi încălzirii variabile de-a lungul întregului an.

Caracteristica geografică fundamentală a teritoriului administrativ este dată de poziţia geografică ce o situează în zona temperată cu influenţe mediteraneene, de relieful

de câmpie joasă, aluvionară şi de prezenţa cursului inferior al râului Mureş pe direcţia est-vest, care creează un traseu natural între podişul Transilvaniei şi câmpia Panoniei.

Geologic - Zona se caracterizează prin existenţa în partea superioară a formaţiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri şi pietrişuri cu extindere la peste 11 m adâncime.

Amplasamentul in cauza se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi si teren natural) in partea superioara a stratificaţiei. Pânza freatica permanenta se afla la adâncimea de 2,00-2,50m cu tendinţe ascensionale

Adâncimea maximă de îngheţ este stabilită conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere seismic, normativul P100/92 încadrează amplasamentul  cu o perioadă de colţ Tc = 0,7 sec. si acceleraţia de vârf a terenului  ag = 0,16g

Riscuri naturale

a) Cutremure de pământ

În zona studiată intensitatea seismică,privind zona seismica a teritoriului României  este VII  grade MSK  conform anexa 3 din   Legea 575/ 2001. Nu sunt necesare măsuri de restricționare a condițiilor de construire (regim de înălțime, distanțe între clădiri) datorită intensității seismice .

b) Inundaţii

Zona studiată  este o zonă afectată de inundații conform anexa 5 din   Legea 575/ 2001. Albia majora  a râului MURES este menţinuta in totalitate in cadrul digurilor de apărare construite de o parte si de cealaltă a râului

c) Alunecări de teren

Zona studiata nu este o zona afectata de alunecări de teren conform anexa 7 din legea 575/ 2001

Relieful

Din punct de vederea al încadrării în unităţile fizico-geografice ale României, teritoriul administrativ Nădlac se înscrie în Unitatea Banato-Crişană, Câmpia Banato-Crişană (sau Câmpia de Vest), Câmpie joasă (subunitatea de silvostepă), Câmpia Mureşului cu subunitatea Câmpia Nădlacului.

Forme de relief

Astfel teritoriul administrativ al Nădlacului, inclus în Câmpia Nădlacului este format

din două tipuri de câmpie fluviatilă: o câmpie tabulară de loess, neinundabilă, dezvoltată pe cea mai mare parte a teritoriului şi o câmpie joasă de divagare pe traseul văii Mureşului, la sud. Este important de precizat faptul că solurile formate pe loess, în general cernoziomuri, sunt printre cele mai fertile tipuri de sol.

Apele

Hidrografia generală a teritoriului administrativ Nădlac determinată de poziţia

geografică temperat continentală şi de evoluţia paleogeografică a Câmpiei de Vest.

Hidrografia Nădlacului este formată din ape subterane (freatice şi de adâncime), reţeaua de ape de suprafaţă (râul Mureş şi pârâul Crac) şi lacuri artificiale.

Apele subterane

Pe teritoriul administrativ Nădlac, ca de altfel în întreaga câmpie de Vest, regimul

apelor freatice zonale suferă influenţa climatului temperat-oceanic, manifestată prin alimentarea mai abundentă în timpul iernii. Aceste ape freatice sunt acumulate în

nisipurile pleistocenului superior şi temporar au caracter ascensionar. Adâncimea lor

se menţine între 3-6 m în câmpia interfluvială tabulară de loess şi între 0-3 m în aria

joasă de câmpie de divagare.

Râurile

Principala arteră hidrografică ce străbate teritoriul administrativ Nădlac este râul

Mureş, aflat în cursul său inferior. Cursul Mureşului formează pe teritoriul Nădlac un traseu sinuos, datorat pantei relativ mici a terenului, schimbându-şi de-a lungul timpului de nenumărate ori traseul în meandre şi despletiri, aşa cum arată atât izvoarele cartografice istorice cât şi microtopografia luncii Mureşului. Acest aspect, împreună cu debitul foarte variabil şi cu forma dominantă de relief (câmpia) au făcut ca de-a lungul timpului, Mureşul să iasă de nenumărate ori din albie, astfel că soluţia digurilor de apărare împotriva

inundaţiilor aplicate atât în perioada modernă a localităţii cât şi în perioada socialistă, este pe deplin justificată. Astfel albia majoră este menţinută în totalitate în cadrul digurilor de apărare construite de o parte şi de cealaltă a râului.

Teritoriul administrativ Nădlac beneficiază de lucrări hidroameliorative de desecare

încadrate în două sisteme locale de desecare cu deversare directă în râul Mureş, şi anume sistemul canalului Crac şi sistemul Bujac care deservesc cca. 3700 ha de teren aflate la nord de râul Mureş, o parte din acestea fiind pe teritoriul Ungariei.

Clima

Climatul general al zonei Nădlac este temperat continental, cu influenţe ciclice atât

calde, mediteraneene sau deşertice cât şi reci polare. Particularităţile principalelor elemente climatice ale Nădlacului sunt analizate şi prezentate mai jos.

Temperatura

Temperatura medie anuală la Nădlac este 11C. Procesul caloric poate fi şi mai bine conturat pe baza temperaturii medii lunare în cea mai caldă respectiv cea mai rece

lună din an astfel că se poate surprinde şi amplitudinea medie a temperaturii aerului. La Nădlac, temperatura medie a lunii iulie este de 22C, iar cea medie a lunii ianuarie de -1,5C. Se observă o amplitudine medie anuală de cca. 23,5C. Variaţiile de lungă durată ale temperaturii anuale au abateri de maxim 2,5C faţă de media multianuală, în ianuarie fiind cu mult mai mari (5-6C) iar în iulie mult mai reduse (2,5C).

Geotehnia

Conform studiilor geotehnice efectuate pe teritoriul Nădlac, terenul de fundare este

constituit din argilă cafenie, plastic vârtoasă, cu presiuni convenţionale de cca. 240 kPa. Apa freatică prezintă agresivitate intensă sulfatică şi slab carbonică.

2.4. CIRCULATIA

Circulatia se realizeaza pe strazi de categoria a treia, care fac parte din reţeaua de strazi a orasului – Piata Unirii la nord, strada Victoriei la Vest, strada G. Cosbuc la sud.

Accesul pe parcele se realizeaza atat din Piata Unirii cat si din strada George Cosbuc. Toate caile de acces stradale, carosabile sunt asfaltate si prevăzute cu trotuare pe ambele parţi.

Accesul pietonal se realizeaza de asemenea din cele doua strazi, Piata Unirii cat si din strada George Cosbuc.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupa zona studiata

Terenul este situat in Ansamblul urban Nadlac AR-II-a-B-00633 si in vecinătatea

AR-II-m-B-00635.

Terenul este amplasat in UTR2, zona Centrului Slovac, existenta, cu regim de inaltime P+2E+M, in subzona Cc2e si P+1E+M in subzona Clm2e.

Cc2e – subzona centrala preponderent comerciala, existenta, cuprinzând latura sudica a Pietei Unirii.

Functiuni complementare –

Constructii destinate locuintelor, birourilor, comertului si serviciilor.

POT 80%

CUT 3,2

Clm2e – subzona centrala cu locuinte mici, preponderent urbane existente

Functiuni complementare –

Constructii destinate invatamantului, asistentei medicale, comertului, serviciilor, birourilor, turismului.

POT 0%

CUT 1,2

UTR2 (Cc2e, Clm2e)

Utilizari permise –

asistenta sociala, (camine si azile de batrani, centre de asistenta sociala, case de primire), altele...

2.5.2. Relaţionări  intre funcţiuni

Investiţia se integrează in zona, având in vedere mai mulţi factori:

- Beneficiarul proiectului este Biserica Evanghelică Lutherană din România-Parohia Slovacă Nădlac. Aceasta, in demersul aflat in curs pentru obţinerea de fonduri nerambursabile, este si lider de proiect, deoarece deţine în proprietate atât clădirea cât si terenurile pe care se propune planul. Deoarece Biserica nu oferă servicii sociale, a încheiat in acest scop un parteneriat cu Asociatia ”Diakonia” Evanghelică Nădlac, care deţine certificat de acreditare, fiind autorizată să acorde servicii sociale pe o perioadă nedeterminată din 12.04.2018, având de asemenea licenţe de funcţionare provizorie pentru: serviciu social-cantină socială si serviciu social-cămin pentru persoane vârstnice.

Biserica Evanghelică Lutherană din România-Parohia Slovacă Nădlac în parteneriat cu Asociaţia ”Diakonia” Evanghelică din Nădlac doreşte să dezvolte pe lângă serviciile existente ale asociaţiei (serviciu social-cantină socială si serviciu social - cămin pentru persoane vârstnice) si un serviciu social-centru de zi.

Funcţiuni complementare exista in zona, iar prin PUG al oraşului Nadlac este permisa realizarea de funcţiuni pentru asistenta sociala si/sau medicala. Pe langa funcţiunile propuse ansamblul propus prin plan va fi integrat in zona si prin soluţiile arhitecturale, volumetrie, finisaje, etc.

2.6. ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

In zona exista reţele pentru toate utilităţile necesare funcţionarii corecte a clădirilor existente si propuse:

- branşament la reţeaua de  energie electrică

- branşament apa - canal

- branşament gaz

2.7. PROBLEME DE MEDIU –existent

2.7.1. SURSE DE POLUARE

Poluarea aerului

În zona studiata nu exista surse permanente de poluare a aerului (activităţi industriale cu emisii de fum sau pulberi).

Poluarea apei

Nu există alţi factori locali cu potenţial de poluare.

Poluarea cu zgomot

Nu exista poluare sonora in zona.

2.7.2. CADRU NATURAL

- Relaţia cadru natural cadru construit

Fiind vorba de zona centrala a oraşului, cadrul natural este reprezentat de cadrul construit. In vecinătate se afla parcul existent, realizat in jurul Bisericii evanghelice. 	Clădirile propuse pe amplasament se vor încadra in regimul de inaltime existent in zona, iar realizarea lor se va realiza in interiorul parcelei, fara a deranja vecinatatile imediate.

- Evidenţierea riscurilor naturale si antropice

Pe ansamblul zonei nu exista risc natural : Aceste riscuri sunt prezentate in cadrul capitolului ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL			Nu e cazul.

- Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesita protecţie

- Imobilele nu sunt incluse pe Lista Monumentelor Istorice .

- Imobilele nu fac parte dintr-un sit arheologic.

- Imobilele nu sunt  incluse intr-o arie naturala protejata si nici din zona de protecţie acesteia.

Imobilul este inclus intr-un ansamblu urban protejat  - Ansamblul Urban Nădlac - Nord aflat pe LMI cu nr. 337 AR –II-m-B-00633 si se afla in  vecinătatea unui monument  istoric - Biserica Evanghelică Slovacă, aflat  pe LMI AR-II-m-B-00635, situată în Piaţa Unirii, nr.1.

- Evidenţierea potenţialului balnear si turistic			Nu e cazul.

- Trasee din sistemul cailor de comunicaţii si din categoriile echipării edilitare ce prezintă riscuri pentru zona -

In zona nu exista reţele sau artere majore ce pot constitui un risc pentru amenajarea propusă.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

- rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile si pietonale

- asigurarea necesarului de spaţii verzi.

2.9. PROTECŢIE CIVILA

Identificarea zonelor de risc:

- nu exista zone de risc in zona studiata.

Zone protejate

- Imobilul este inclus intr-un ansamblu urban protejat  - Ansamblul Urban Nădlac - Nord aflat pe LMI cu nr. 337 AR –II-m-B-00633 si se afla in  vecinătatea unui monument  istoric - Biserica Evanghelică Slovacă, aflat  pe LMI AR-II-m-B-00635, situată în Piaţa Unirii, nr.1.

Risc de accident chimice(HGR 804/2007) 			Nu este cazul

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA.

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Pentru terenul studiat a fost întocmit un referat geotehnic şi un studiu topografic. Din punctul de vedere al condiţiilor de teren, nu sunt probleme de realizare a investiţiei.

Ridicarea topo

În scopul identificării amplasamentului studiat , a fost realizata ridicarea topografica. Aceasta a ajutat la determinarea corecta a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea fata de parcelele vecine si indicarea drumurilor existente in zona.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Terenul este situat in Ansamblul urban Nadlac AR-II-a-B-00633 si in vecinătatea monumentului istoric AR-II-m-B-00635.

Terenul este amplasat in UTR2, zona Centrului Slovac, existenta, cu regim de inaltime P+2E+M, in subzona Cc2e si P+1E+M in subzona Clm2e.

Cc2e – subzona centrala preponderent comerciala, existenta, cuprinzând latura sudica a Pieţei Unirii.

Funcţiuni complementare –

Construcţii destinate locuinţelor, birourilor, comerţului si serviciilor.

POT 80%

CUT 3,2

Clm2e – subzona centrala cu locuinţe mici, preponderent urbane existente

Funcţiuni complementare –

Construcţii destinate invatamantului, asistentei medicale, comerţului, serviciilor, birourilor, turismului.

POT 0%

CUT 1,2

UTR2 (Cc2e, Clm2e)

Utilizări permise – asistenta sociala, (cămine si azil de bătrâni, centre de asistenta sociala, case de primire), altele...

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata beneficiază de un cadru natural atractiv, fiind amplasat in vecinătatea parcului bisericii.

Terenul fiind plat  nu necesita lucrări semnificative de sistematizare verticala.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Accesul pe parcelele propuse pentru reglementare este asigurat din străzile adiacente. Căile de acces nu se vor modifica in urma implementării planului.

3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA –

REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Suprafaţa totală teren = 3941 mp;

C.F. nr. 302094 Nadlac  cad. 302094, C.F. nr. 304898 Nadlac  nr. cad. 304898.

Prin Planul Urbanistic Zonal se propune ca suprafaţa terenului studiat sa fie de 31.700 mp, suprafaţa care cuprinde parte din terenurile învecinate.

ZONA ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA

Zone Funcţionale propuse:

- Clădiri pentru asistenta sociala – existent si propus

- Spaţii verzi

- Platforme carosabile si parcare, circulaţii pietonale

BILANT TERITORIAL

| Suprafeţe teren | Situaţia existenta | Situaţia propusa |
| --- | --- | --- |
| Curti constructii | 3.941 100% |  |
| Construcţii | 1.249 | 1.971 50 % |
| Spatii verzi total parcela | 2.292 | 1.181 30% |
| Platforme carosabile si parcare, circulaţii pietonale | 400 | 789 20% |
| Total | 3.941 100% | 3941 100% |

POT propus –maxim: 50,00%

CUT propus –maxim: 1,00

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

3.6.1 Instalatii sanitare

3.6.1.1 SITUATIE EXISTENTA

Cladire Existenta

GRADUL DE ECHIPARE

Conform prevederilor STAS 1478 Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare şi Normativului privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I.9-2015, grupul sanitar este echipat cu vase WC din portelan alb cu rezervor montat la semiinaltime, lavoare din porţelan sanitar montate pe blat si cu un pisoar.

Sistemul de canalizare a apelor uzate menajere din cladire este cu conducte din PP pentru canalizarea interioară (ingropate in sapa sau pamant, in slituri practicate in pereti sau aparent) şi tip PVC-SN4 pentru conductele exterioare îngropate în pământ şi este racordat la canalizarea menajera stradala existenta.

PRINCIPIUL DE DISTRIBUTIE A APEI

Alimentarea cu apa potabila a cladirii existente este realizata de la caminul de apometru existent, apa fiind potabila.

La cladirea existenta conductele de distributie apa rece de la intrarea conductei de alimentare apa in cladire si conductele de apa calda menajera de la cazanul mural cu functionare pe gaz la obiectele sanitare sunt executate din teava de polipropilena reticulata (PPR) si fitinguri imbinate prin polifuziune.

Conductele de distributie apa rece si calda la obiectele sanitare sunt montate ingropat in pardoseala, aparent si in slituri practicate in zidarie.

Prepararea apei calde menajere se face de la cazanul mural cu functionare pe gaz, in regim instant si prioritar fata de instalatia de incalzire cu radiatoare.

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calcului de dimensionare şi echilibrare hidraulică. Soluţia de distribuţie aleasă şi configuraţia geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.

PRINCIPIUL DE CANALIZARE A APEI UZATE MENAJERE

Colectarea şi evacuarea apei uzate de la obiectele sanitare din cladirea existenta se face prin tuburi din PP, pentru scurgere cu mufă şi garnitură de cauciuc.

Apele menajere provenite de la obiectele sanitare sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera stradala prin intermediul caminelor de vizitare.

La trecerile conductelor prin golurile executate în pereţi sau planşee, golurile se vor etanşa.

Toate apele uzate menajere montate in exteriorul cladirii si îngropate în pământ sunt colectate prin conducte din PVC tip SN4 pentru exterior.

PRINCIPIUL DE CANALIZARE A APEI PLUVIALE

Apele pluviale de pe acoperișul clădirii sunt colectate prin jgheaburi și burlane și sunt deversate la nivelul solului.

Apele pluviale evacuate la nivelul solului vor trebui să fie conform NTPA 001/2002.

INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR

In cladirea existenta nu sunt instalatii de stingere.

      - SITUATIE PROPUSA

Cladire Existenta

In situatia propusa asupra instalatiilor de apa rece, apa calda menajera si canalizare menajera din cladirea existenta se aduc urmatoarele modificari:

- Se va reface racordul de alimentare cu apa rece a cladirii.

- Se va reface racordul de canalizare menajera a cladirii, prin racordarea la reteaua publica de canalizare nou propusa prin prezentul proiect. Racordul se va realiza in caminul de vizitare propus pe aceasta retea.

- Nu se propun instalatii de stingere a incendiilor.

Cladire Propusa

GRADUL DE ECHIPARE

Conform prevederilor STAS 1478 Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare şi Normativului privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I.9-2015, grupurile sanitare vor fi echipate cu vas WC din portelan alb cu rezervor montat la semianaltime, lavoar din porţelan sanitar montat pe piedestal sau pe blat si cabina de dus.

La parter spalatoria va fi dotata cu doua masini de spalat rufe si doua uscatoare de rufe, iar la etaj Oficiu personal va fi dotat cu un spalator simplu de vase.

Sistemul de canalizare a apelor uzate menajere din cladire va fi cu conducte din PP pentru canalizarea interioară (ingropate in sapa sau pamant, in slituri practicate in pereti sau aparent) şi tip PVC-SN4 pentru conductele exterioare îngropate în pământ şi se va racorda la caminele de vizitare propuse in incinta si in final in canalizarea menajera stradala.

PRINCIPIUL DE DISTRIBUTIE A APEI

Pentru alimentarea cladirilor, atat cea existenta cat si cea propusa, se va realiza o extindere a retelei publice de apa potabila, pana in fata obiectivului. Extinderea se va realiza de la conducta existenta pe strada Victoriei, dintr-o conducta de PVC cu diamentrul de 110mm, prin intermediul unui camin de vane, iar extinderea va fi din teava de PEHD PE80 D110mm.

Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice de distribuţie a apei reci şi a apei calde de la punctul de racord (reteaua stradala) până la ultimul punct de consum din imobil. Deasemenea, se stabilesc soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor interioare de canalizare a apei uzate menajere, de la punctele de consum până la canalizarea menajera stradala.

Conductele de distributie apa rece si apa calda menajera de la intrarea conductei de alimentare apa in cladire la distribuitoare si de aici la obiectele sanitare se executa din teava de polietilena reticulata (PE-Xa) si fitinguri imbinate prin manson alunecator specifice producatorului.

Prepararea apei calde menajere se va face de la un boiler cu o serpentina pentru preparare si acumulare apa calda menajera de 300 litri, cu agent termic de la cazanul mural cu functionare pe gaz. Atat boilerul cat si cazanul sunt amplasate in Spatiul tehnic de la parterul cladirii.

Alimentarea cu apa potabila a cladirii se propune a se realiza de la reteaua stradala extinsa, prin intermediul unui camin de apometru complet echipat cu robineti si contor de apa rece.

De la caminul de apometru catre instalatia interioara, conducta de apa rece propusa va fi din polietilena de inalta densitate PEHD, pana la intrarea in cladire (in spatiul tehinc). Conducta de apa din PEHD se va monta ingropat la adancimea de 1m, pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm fiind acoperita de nisip intr-un strat de 30 cm.

Imediat dupa intrarea conductei de apa rece in cladire, se va trece pe distributie din PE-Xa. La intrarea in cladire se vor monta robineti, clapeta de sens si filtre pentru purificarea apei.

PRINCIPIUL DE CANALIZARE A APEI UZATE MENAJERE

Colectarea şi evacuarea apei uzate de la obiectele sanitare din grupurile sanitare se va face prin tuburi din PP, pentru scurgere cu mufă şi garnitură de cauciuc.

Apele menajere provenite de la grupurile sanitare se vor evacua in caminele de canalizare exterioare proiectate din incinta. La trecerea conductelor din interiorul cladirii spre exterior in caminele de canalizare, nu se vor afecta fundatiile existente sau cele propuse. Strapungerea fundatiilor se va realiza doar cu acordul proiectantului de rezistenta, respectiv a expertului tehnic de rezistenta.

Se va respecta o pantă de scurgere de 0.8-1% pentru conductele cu Dn160 mm, 2% pentru conductele cu Dn110 mm şi de 3,5% pentru conductele cu Dn 40-50 mm.

La trecerea conductelor prin pereţi, pardosea şi fundaţii se vor monta tuburi de protecţie.

Este interzisa trecerea prin fundatii, grinzi sau stâlpi a conductelor fara acceptul proiectantului de rezistenţă.

Toate apele uzate menajere montate in exteriorul cladirii si îngropate în pământ se vor colecta prin conducte din PVC tip SN4 pentru exterior, dupa care se vor deversa in căminele de vizitare proiectate in incinta, iar in final in reteaua stradala de canalizare menajera.

Deoarece nu exista o retea de canalizare menajera care sa poata prelua gravitational ambele cladiri, pentru evacuarea apelor uzate menajere de la cladirea propusa si de la cea existenta, se propune extinderea retelei de canalizare menajera de la Caminul existent pe strada Victoriei, pana in fata cladirii propuse.

Reteaua de canalizare menajera va fi alcatuita din conducte din PVC-SN4 cu diametrul de 250 mm si camine de vizitare amplasate la intersectii de conducte si la distante care sa nu depaseasca 50m intre camine.

PRINCIPIUL DE CANALIZARE A APEI PLUVIALE

Apele pluviale de pe acoperișul clădirii sunt colectate prin jgheaburi și burlane și sunt deversate la nivelul solului.

Apele pluviale evacuate la nivelul solului vor trebui să fie conform NTPA 001/2002.

INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR

Conform Normativului P118/2-2013 completat cu Ordinul nr. 6026-2018, cladirea se incadreaza pentru a se asigura instalatii de stingere a incendiilor cu hidrantiinteriori cu 1 jet in functiune simultana.

Cladirea studiata va fi dotata cu hidranti interiori compusi din cutii de hidrant 650/550/200mm, complet echipate, cu furtun tip plat de tip C cu lungimea de 20 ml, robinet de inchidere cu deschidere lenta DN 50, ajutaj, teava de refulare 13mm.

Instalaţia cu hidranţi de incendiu interiori, va asigura un număr de 1 (un) jet în funcţiune simultană, timp de functionare 10 minute.

Echipamentul unui hidrant interior pentru stingerea incendiilor cuprinde:

- robinet de hidrant (cu ventil sferic) cu diametru de Dn= 50 mm;

- furtun plat de tip C şi lungime l= 20 m; (SR EN 671-2)

- ţeavă de refulare cu diametru ajutajului de 13 mm.

Caracteristicile retelei de hidranti interiori:

- Debitul specific minim al unui jet: qih=2.1 l/sec;

- Debitul de calcul al instalaţiei: Qih=1x2.1 =2.1 l/sec.

- Numar de jeturi in funcţiune simultana: 1;

- Lungimea minima a jetului compact: lc=6,0 m;

- Timpul de actionare: 10 min

- Presiunea necesara la distribuitorul statiei de pompare este de 35 mCA = 3,5 bar

Reteaua de hidranti interiori este alimentata cu apa de la statia de pompare pentru stingere incendii, din incaperea „Statie pompatre incendiu” de la parterul cladirii, rezerva de apa pentru stingere fiind constituita intr-un bazin metalic din aceeasi incapere.

Rezerva de apa intangibila pt stingerea incendiilor din interior:

- V = 1 x 2,1 x 10 x 60 = 1,26 mc.

=> V+10% = 1,386 mc = 1,4 mc - rezerva minima necesara

3.6.2.Instalatii termice si de ventilare

3.6.2.1.SITUATIE EXISTENTA

Cladire Existenta

SOLUTIILE PROIECTULUI

Prepararea agentului termic se realizeaza cu un cazan mural cu tiraj fortat cu functionare pe gaz, cu puterea de incalzire de 32 kW amplasat in cladire, la parter si cu radiatoare din otel cu elementi.

Racirea anumitor incaperi se realizeaza cu sistem monosplit cu unitate interioara de perete și unitate exterioara aferenta, montata pe perete in exteriorul cladirii.

3.6.2.2 SITUATIE PROPUSA

Cladire Existenta

In situatia propusa asupra instalatiilor de incalzire din cladirea existenta se aduc urmatoarele modificari:

- La parter in incaperea cu destinatia “Hol” se propune montarea unui radiator din otel si racordarea acestui la instalatia de incalzire existenta.

- La etaj in incaperea cu destinatia “Biblioteca 1” se propune montarea unui radiator din otel si racordarea acestui la instalatia de incalzire existenta.

Cladire Propusa

În spatiul tehnic al cladirii propuse se vor monta echipamente ce asigură producerea energiei termice necesară încălzirii spaţiilor clădirii în perioada rece a anului si de preparare a apei calde menajere pe toata perioada anului.

Agentul termic preparat în camera tehnica este apă caldă TV/TR = 50/30 °C (in regim de functionare in condensare), TV/TR = 80/60 °C (fara functionare in condensare) si este asigurata de un cazan mural in condensatie, cu tiraj fortat, combustibilul folosit fiind gazul metan, cu puterea de  incalzire de 65 kW.

Prepararea apei calde menajere se propune a se realiza prin intermediul unui boiler de preparare si acumulare apa calda menajera cu o serpentina, cu agent termic de la cazanul de incalzire, cu volumul de 300 litri si rezistenta electrica de 3 kW (1~230V).

Tipul corpurilor de încălzire sunt radiatoare din otel tip panou si vor fi alese în funcţie de puterea termică necesară, la faza de proiect tehnic.

Racordarea corpurilor de încălzire de tip panou la sistemul de distribuţie a agentului termic se va face astfel - intrarea la partea superioară şi ieşirea pe diagonală în partea de jos, astfel încât să se asigure o circulaţie completă a agentului termic în radiatoare. La partea superioară a fiecărui corp de încălzire se montează cîte un ventil manual de aerisire.

Racirea incaperilor din cladirea propusa se va realiza cu sistem monosplit cu unitate interioara de perete și unitate exterioara aferenta, montata pe perete in exteriorul cladirii.

Aparatele de aer condiţionat au rolul de a menţine aerul dintr-o incintă la parametrii doriţi de temperatură şi de umiditate. Scopul acestor aparate o constituie în cele mai multe cazuri climatizarea de confort.

Pentru ventilarea, respectiv evacuarea aerului viciat din grupul sanitar se prevede montarea in perete a unui ventilator de aspiratie aer viciat cu timer, clapeta antiretur si jaluzele automate.

Ventilatorul se va racorda printr-o tubulatura de ventilare din PVC la o grila exterioara din aluminiu, montata in peretele exterior.

Ventilatorul se va alimenta electric de la circuitul electric aferent grupului sanitar pe care il deserveste

BREVIAR DE CALCUL

| 1. ALIMENTARE CU APĂ |  |
| --- | --- |
| A. Necesarul de apă rece potabilă se determină conform SR 1343-1/2006 pentru |  |  |
| necesarurile specifice de apă rece şi caldă în funcţie de destinaţiile clădirilor |  |  |  |
| (STAS 1478-90) astfel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) debitul zilnic mediu de apă rece |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q n zi med = 0,001 x ( Σ N (i) x q sp (i) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N(i) = numărul de utilizatori consumatori fizici de apă sau unităţi specifice de |  |  |  |
|  | produs pentru care se foloseşte apa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qs(i) = debit specific: cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator |  |  |
|  | pentru oactivitate normală. Se determină conform STAS 1478-90 |  |  |  |  |
|  | b) debitul zilnic maxim de apă rece |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q n zi max = 0,001 x ( Σ N (i) x q sp (i) x K zi(i)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K zi = | 1,3 | (coeficientul de variatie zilnică) |  |  |  |  |  |  |
|  | c) debitul orar maxim de apă rece |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se consideră o funcţionare de 24 ore/zi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q n o max = 0,001 x ( Σ N (i) x q sp (i) x K zi(i) x K o(i)) / 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K o = | 2,8 | (coeficientul de variatie orara) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gradul de asigurare 99%, regimul de furnizare a apei calde menajere este de 24 h/zi, |  |  |
|  | iar temperatura apei calde menajere este de 60 °C. |  |  |  |  |  |  |
| B. Cerinţa de apă rece potabilă se stabileşte conform STAS 1343/1 –2006 |  |  |  |
|  | Qs = Ks x Kp x Q n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ks = | 1,02 | (coeficient care ţine seama de nevoile tehnologice ale instalaţiilor de |  |
|  |  |  | tratare şi epurare ale sistemului de alimentare cu apă şi canalizare) |  |  |
|  | Kp = | 1,15 | (coeficient care ţine seama de pierderile de apă în aducţiune şi în reţeaua |  |
|  |  |  | de distribuţie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Apa rece la grupurile sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. crt. | Destinaţia clădirii | Pers. | Nr. pers. | Necesar specific apa rece | Necesar mediu zilnic | Necesar maxim zilnic | Necesar maxim orar | Cerinta medie zilnica | Cerinta maxima zilnica | Cerinta maxima orara |  |
|  |  |  |  |  |  | Qn.zi.med | Qn.zi.max | Qn.o.max | Qs.zi.med | Qs.zi.max | Qs.o.max |  |
|  |  |  |  |  | l/om, zi | mc/zi | mc/zi | mc/h | mc/zi | mc/zi | mc/h |  |
|  | 1 | Cladire existenta | - | 8 | 20 | 0,16 | 0,21 | 0,02 | 0,188 | 0,244 | 0,028 |  |
|  | 2 | Cladire propusa | angajati | 10 | 40 | 0,40 | 0,52 | 0,06 | 0,469 | 0,610 | 0,071 |  |
|  |  |  | clienti | 45 | 170 | 7,65 | 9,95 | 1,16 | 8,973 | 11,665 | 1,361 |  |
|  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  | 9,630 | 12,519 | 1,461 |  |
| C. Debitul simultan de apă rece se stabileşte conform STAS 1478 –90 |  |  |  |  |
|  | a) Consum la obiectele sanitare: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | →Centru de zi batrani: |  |  |  |  | qc = 0,30 √E |  |  |  |
|  | Nr. crt. | Denumire obiect | qs | Nr. obiect | Echivalent |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (l/s) |  | obiect | Total |  | E=E1+E2 = | 32,96 |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | →Centru de zi batrani: |  | qc = 0,30√E= | 1,72 | l/s |  |
|  | 1 | Lavoar Dn15 | 0,07 | 25 | 0,35 | 8,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Spălător Dn15 | 0,2 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Cada de dus Dn15 | 0,2 | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Marmita Dn15 | 0,2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Rezervor de closet Dn10 | 0,10 | 16 | 0,5 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Pisoar Dn10 | 0, 350 | 3 | 0,17 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Masina spalat rufe | 0,17 | 2 | 0,85 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Robinet dublu serviciu Dn15 | 0,2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Incalzitor apa cu gaze Dn15 | 0,2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Σ E 1 | 17,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Σ E 2 | 15,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | Debitul total simultan necesar la bransamentul de apa rece este: | qc = | 1,72 | l/s |  |
|  | Presiunea necesara la bransamentul de apa rece este: |  |  | Hnec = | 2 | bar |  |

| 2. CANALIZARE MENAJERA |  |
| --- | --- |
|  | Se stabileste conform STAS 1846-1 / 2006 astfel: |  |  |  |  |  |  |
|  | Qu = 1 x Qs | unde Qs – debitul de apă de alimentare caracteristice ale cerinţei de apă |  |
|  | Apa uzata menajera evacuata de la grupurile sanitare |  |  |  |  |
|  | a) debitul zilnic mediu | Qu.zi.med = 1 x Qs.zi.med = | 9,630 | mc/zi |  |  |  |  |
|  | b) debitul zilnic maxim | Qu.zi.max = 1 x Qs.zi.max = | 12,519 | mc/zi |  |  |  |  |
|  | c) debitul orar maxim | Qu.o.med = 1 x Qs.o.med = | 1,461 | mc/h |  |  |  |  |
|  | d) debitul de calcul pentru canalizare menajeră se determină conform SR 1846 - 1/2006 |  |
|  |  | qc = qcs + qs max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | În care: qcs = debitul corespunzător sumei echivalenţilor de debit pentru |  |  |
|  |  | scurgere al obiectelor sanitare, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | qs max = debitul specific cu valoarea cea mai mare. |  |  |  |  |
|  | →Centru de zi batrani: |  |  |  |  | qcs= | 0,31 | √Es |  |  |
|  | Nr.crt | Denumire obiect | qs | Nr.obiect | Echivalent |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (l/s) |  | obiect | Total |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | →Centru de zi batrani: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Lavoar Dn15 | 0,17 | 25 | 0,5 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Spălător Dn15 | 0,33 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Cada de dus Dn15 | 0,5 | 6 | 1,5 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Marmita Dn15 | 0,66 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Rezervor de closet Dn10 | 2 | 16 | 6 | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Pisoar Dn10 | 1,15 | 3 | 3,5 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Masina spalat rufe | 0,5 | 2 | 1,5 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Σ E s | 138 |  | qcs=√Es= | 3,64 | l/s |  |
|  | Debitul simultan de apa uzata evacuata de la grupurile sanitare este: |  |  |
|  | qs max = | 2 | l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | qc = qcs + qs max = | 5,64 | l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6.3 . Instalatii electrice

Situaţia existentă

Reţele de energie electrică – În zona studiată există linii electrice aeriene si subterane de energie electrică care fac parte din reteaua urbană de distributie de joasă tensiune la consumatori. Pe amplasamentul noului obiectiv nu există retele electrice (conf. aviz nr. 257557451/28.02.19 emis de E-Distribuție Banat SA).

Noul obiectiv este format dintr-un corp de clădire existent (P+1E), un corp de clădire nou (P+1E) si o galerie (P) care unelte cele două corpuri de clădire. Corpul de clădire existent este alimentat cu energie electrică printr-un bransament aerian la linia aeriană de joasă tensiune existentă la frontul stradal.

Reţele de telecomunicaţii – În zona studiată există linii aeriene si subterane de telecomunicatii (telefonie, date, cablu tv) care fac parte din reteaua urbană de telecomunicatii. Pe amplasamentul noului obiectiv nu există retele de telecomunicatii.

Corpul de clădire existent este conectat printr-un bransament aerian la reteaua urbană de telecomunicatii.

Situaţia propusă

Retele electrice – Pentru noul obiectiv se estimează în această fază un necesar de putere electrică de cca. 60 kVA la nivelul postului de transformare, ca urmare este necesară înlocuirea bransamentului electric existent cu un bransament nou de capacitate corespunzătoare. Conform avizului nr. 257557451/ 28.02.19 emis de E-Distributie Banat SA, alimentarea cu energie electrică nu se poate face din reteaua de distributie existentă la frontul stradal, fiind necesară executarea unui bransament electric de la cel mai apropiat post de transformare fată de obiectiv. Se propune ca bransamentul de energie electrică să fie executat subteran. Acesta va alimenta tabloul electric principal de distributie al noului obiectiv, de la care se vor alimenta consumatorii de energie electrică din incinta acestuia.

Pentru realizarea efectivă a acestor lucrări, atât în ceea ce priveşte soluţia de alimentare cu energie electrică, cât şi gestionarea instalaţiilor electrice propuse, investitorul se va adresa direct sau prin intermediul proiectantului de specialitate către operatorul local de distribuţie a energiei electrice pentru a obţine aprobările şi avizele necesare.

Proiectarea şi executarea lucrărilor de mai sus se va face în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie, de către societăţi care deţin competenţe în acest sens, fiind autorizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare a Energiei Electrice Bucureşti.

Retele de telecomunicatii - Bransamentul de telecomunicatii existent (telefonie, date, cablu tv) se va reface. Noul bransament se va executa subteran, cu cablu cu fibră optică conectat la reteaua urbană de telecomunicatii existentă.

Condiţii şi restricţii impuse de furnizorii serviciilor de telecomunicatii:

- terenul unde vor fi pozate instalaţiile de telecomunicaţii va rămâne în domeniul public

- înainte de începerea lucrărilor beneficiarul va solicita detinătorilor de retele de telecomunicatii predarea amplasamentului, pentru identificarea exactă a instalaţiilor/retelelor în teren

- pozarea cablurilor de telecomunicatii pe toată lungimea care urmează a fi acoperită de căi de acces şi drumuri se face cu câte un tub de rezervă, cu documentaţie de execuţie şi autorizare.

Proiectarea şi executarea lucrărilor de telecomunicatii se va face în conformitate cu prevederile normelor tehnice specifice.

3.6.3.Alimentare cu gaze naturale

In zona  exista reţea de gaz. Cladirea existenta este bransata la reteua de gaz.existenta in zona

3.6.4. Telecomunicaţii

Amplasamentul nu este afectat de reţele de telefonie

3.6.5 Alimentarea energie termica

In. Alimentarea cu energie termica se va realiza prin mijloace proprii.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului:

1. Caracteristicile planului cu privire , în special, la:

a) Gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare în ceea ce priveşte amplasamentul natural, mărime şi condiţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

Planul urbanistic zonal se refera la  crearea  unei zone de asistenta sociala – Centru de zi pentru bâtrani.

Se va crea o singura parcela in suprafaţa de 3941 mp, pe care se vor amplasa clădiri cu un POT max de 50 %. Restul terenului este destinat căilor de circulaţie, (acces carosabil, parcări, alei pietonale), si zone verzi in procent de min 20%

Prin prezentul P.U.Z. se prevede si echiparea edilitara a amplasamentului studiat.

b) Gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

P.U.Z. nu influenţează alte planuri sau proiecte existente, ci doar le completează, fiind in armonie cu cadrul construit existent.

c) Relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

Proiectul ţine cont de dezvoltarea zonei în perspectivă. Proiectul va respecta legislaţia în vigoare şi are la bază principiul dezvoltării durabile. P.U.Z. nu prevede realizarea unor obiective care sa desfăşoare activităţi cu impact asupra mediului.

d)  Problemele de mediu relevante pentru plan sau program

Prin implementarea Planului nu se pun probleme deosebite de mediu, impactul

este mic , corespunzător funcţiunii propuse.

Apa :

In urma realizării investiţiei apele uzate menajere  vor fi colectate si evacuate în reţeaua stradala existenta a oraşului.

Apele pluviale provenite de pe suprafaţa cailor de acces sau parcări vor fi  trecute printr-un separator de hidrocarburi si vor fi evacuate in reţeaua stradala existenta a oraşului.

Aerul - nu exista surse de poluare a atmosferei funcţiunea  de asistenta sociala - Cămin pentru bătrâni.

Surse intermitente ar fi :

- gazele de eşapament de la utilajele folosite in timpul execuţiei, existenta lor este strict limitata de perioada de execuţie

- emisiile rezultate in urma arderii gazelor de la centralele termice

Noxele produse in urma activităţii de transporturi a materialelor de construcţii si instalaţii necesare pe perioada execuţiei, se vor încadra in prevederileRNTR-1 din 25/07/2008, astfel nivelul maxim admis pentru:

CO2 nu va depăşi 3,5% din totalul gazelor arse

HC nu vor depăşi 1000 ppm

Oxizii de azot nu vor depăşi 2% din volumul gazelor arse.

Toate autocamioanele vor fi echipate cu motoare care corespund normelor Euro 4 si Euro 5 si cu atenuator de zgomot evacuare gaz cu catalizator si filtru de particule incorporat.

Solul

În perioada de realizare a lucrărilor de constructii pot exista surse accidentale de poluare a solului. De aceea sunt interzise lucrările de reparaţii si schimbul de ulei  la utilajele folosite in timpul execuţiei, si a celor care sunt folosite pentru transportul materialelor pe amplasamentul analizat. Acestea se vor face în unităti specializate. Este interzisa deversarea sau depozitarea pe sol a deşeurilor sau a altor substanţe poluatoare.

În perioada de funcţionare :

- depozitarea deşeurilor menajere se va face în euro pubele si containere etanşe realizate din materiale necorodabile, amplasate în spatii special amenajate.

Zgomot si vibraţii

Se apreciază ca nivelul de zgomot în zona  propusa se încadrează în limita admisibila de 50 dB si nu depăşeşte poluarea de fond a zonei.

Radiaţii

Nu se produc si nu se folosesc radiaţii in zona.

Principalele  acte normative privind protectia mediului ce trebuie respectate, sunt următoarele:

- Se vor respecta conditiile de calitate a aerului, conform STAS12574/87;

- Deseurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile –hârtie, carton, sticlă etc. vor fi colectate separate, pe tipuri si vor fi predate unitătilor specializate pentru valorificare, conform O.U16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum si cele al O.U. 78/2000 privind regimul deseurilor;

- Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;

- Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88(max. 50dB)

si STAS 6156/1986;

- Emisiile de poluanti în aer nu vor depăsi valorile impuse de O. 462/93 si

O. MAPM 1103/2003;

- Apele uzate vor respecta conditiile de colectare din NTPA 002/2002;

- Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea conditiilor impuse de Legea 426/2001;

- Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritătile administratiei publice locale sau judetene

Planul nu impune rezolvarea unor probleme deosebite de mediu, decât cele uzuale, legate de servicii publice locale (ridicarea gunoiului menajer, evacuarea apei uzate menajere rezultate în urma activitătilor umane ).

- Managementul deşeurilor menajere

În oraşul Nadlac , colectarea deşeurilor se face centralizat, de firma specializata, cu utilaje adecvate. Deşeurile rezultate vor fi de tip menajer, iar colectarea lor se va face în europubele amplasate în loc special amenajat, pe platformă betonata. După colectare, toate deşeurile sunt transportate si depuse la noua rampa municipala, gestionarea lor făcându‐se în concordanta cu normele EU.

- Gospodărirea substantelor periculoase si toxice:

Zona nu produce substante toxice fiind o zona centrala preponderent de locuinţe, ca atare nu se impun masuri speciale.

-  Protectia calitătii apelor: prin propunerile din cadrul proiectului respectiv de alimentare cu apa in sistem centralizat si evacuare a apelor menajere in sistem centralizat ,nu se impun masuri suplimentare de protejare a calitatii apelor ,ele fiind in concordanta cu normele EU.

2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

2.a Probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor  -

Pe parcursul execuţiei lucrărilor, impactul asupra mediului va fi generat de activităţile de construcţie specifice (poluanţi : zgomot, praf) datorita în special utilajelor terasiere si de transport materiale. Aceste efecte îşi încetează influenta în momentul în care se finalizează construirea zonei.

2.b Natura cumulativă a efectelor

Efectele descrise mai sus sunt intermitente si de scurta durata, cu impact redus asupra mediului

2.c Natura transfrontieră a efectelor				  	- nu este cazul

2.d Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (ex. accidente)

Planul nu prezintă risc pentru sănătatea omului

2.e Mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate) 						           		- nu este cazul

2.f.Valoarea şi vulnerabilitatea aerului posibil a fi afectat		- nu este cazul

2.fi.Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural	- nu este cazul

2.fii. Depăşirea standardelor sau valorilor limită de calitate a mediului – nu se depăşesc limitele admise

2.fiii.Folosirea terenului în mod intensiv –- P.O.T. maxim admis: 50%

Terenul este ocupat parţial de suprafeţe construite, urmând ca restul sa fie destinate dezvoltării zonelor verzi si cailor de acces

2.g Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional		  		- nu este cazul

Conform concluziilor analizei efectelor produse de realizarea prevederilor prezentului PUZ, rezulta ca sunt preconizate toate masurile impuse de legislaţia în vigoare pentru reducerea la minim sau eliminarea poluării mediului din zona.

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA Obiective de utilitate publică sunt reţelele edilitare, iluminatul public , amenajarea zona verde  precum si caile de acces.

3.8.1. Tipuri de proprietate teren

În zona studiată si incinta există următoarele forme de proprietate asupra terenului:

- terenuri proprietate publica de interes local si judeţean

- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice

4. CONCLUZII – MASURI ÎN CONTINUARE

Propunerile prezentului P.U.Z. se înscriu în prevederile proiectului Plan Urbanistic General al Oraşului Nadlac  şi Regulament de Urbanism aferent.

Prezentul P.U.Z. are caracter de reglementare ce explicitează şi detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor în zona propusa pentru reglementare.

La stabilirea categoriilor principale de intervenţie au stat:

- asigurarea amplasamentelor şi a amenajărilor necesare pentru obiectivele solicitate prin tema de proiectare.

- respectarea concluziilor şi recomandărilor cuprinse în avizele şi acordurile aferente documentaţiei.

Elaboratorul P.U.Z. apreciază că realizarea acestei investiţii va duce la dezvoltarea zonei, asigurând premizele pentru dezvoltarea viitoare a zonei.

Întocmit:

Arhitect Botos Adalbert