MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Legii 292/2018, Anexa 5E

I. Denumirea proiectului:

„CONSTRUIRE FABRICĂ DE ULEI ŞI EXTINDERE CAPACITĂŢI DE DEPOZITARE ÎN CADRUL SC TERRACULT SRL”

- Titular:

- numele titular

S.C. SC TERRACULT SRL, având J02/654/2009, C.U.I.– RO 15844296

- adresa titularului, telefon, fax, e-mail;

Horia FN, DJ 709,Vladimirescu, cam.6, C.P. 317407, Tel. 0749494971 e-mail cp@agroeast.com

- adresa poştală:

Horia FN, DJ 709,Vladimirescu, cam.6, C.P. 317407, Tel. 0749494971 e-mail cp@agroeast.com

- persoană de contact

Christina Pădureţu, Horia FN, DJ 709,Vladimirescu, cam.6, C.P. 317407, Tel. 0749494971 e-mail cp@agroeast.com

- responsabil cu protecţia mediului

Luca Aurel, mobil 0758-055314

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

În cadrul investiției, în comuna Vladimirescu, sat Horia, jud. Arad, se va realiza o fabrică pentru prelucrarea seminţelor oleaginoase şi se vor extinde capacităţile de depozitare seminţe.

b) justificarea necesităţii proiectului;

Investiţia care are ca scop principal procesarea complexă a semințelor în vederea obținerii unor produse solicitate de beneficiari, atât din România, cât şi din străinătate. Proiectul este necesar pentru a crea capacități noi de procesare şi de valorificare superioară a produselor agricole din România. Totodată, în zonă urmează să se creeze noi locuri de muncă.

c) valoarea investiţiei;

Estimare : 4.000.000 EURO + TVA,

d) perioada de implementare propusă;

3 ani, începând din iunie 2019. Punerea în funcţiune – vara anului 2021.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexează

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Documentaţia are la bază Certificatul de Urbanism nr. 345 din 10.08.2018 eliberat de Primăria comunei Vladimirescu pentru terenul situat în intravilanul satului Horia – comuna Vladimirescu (Trup Izolat C6) și în extravilanul satului Horia – comuna Vladimirescu, amplasament De 151 și De 155, având o suprafaţă totală de 57.000 mp, conform extraselor C.F. nr. 300089, 300093, și 316556 Vladimirescu.

NOTĂ: CF 316556 a rezultat în urma unificării vechilor CF-uri309672, 315920, 315926 şi 315923.

Categoriile de lucrări necesare investiţiei vor fi:

a) construcţii noi:

OB.1 -INSTALAȚIA DE ÎNSOLIZARE –NOU

Capacitatea de depozitare va crește prin construirea a 4 silozuri de cereale având capacitatea de 3398 m3/buc. şi a unui siloz de tranzit de capacitate de 132,8m3. Prin intermediul acestei investiții de extindere  se vor construi baterii de silozuri pentru depozitarea cerealelor. Activitățile ce se vor realiza la noul obiectiv vor fi continue și vor presupune depozitarea și comerțul cu ridicata al cerealelor.

Pentru a putea să se desfășoare procedura de încărcare și descărcare în parametri normali indiferent de condițiile meteorologice se propune realizarea unei hale în care va fi poziționat și silozul de tranzit.

Ob.2 -HALA DE DEPOZITARE 1 se va amplasa în partea de Est pe limita de proprietate și la aproximativ 2,00m faţă de limita de proprietate din partea de Sud.

OB.3 -HALA DE DEPOZITARE 2 se va amplasa în partea de Est pe limita de proprietate și la 10cm față de hala de depozitare 1.

OB.4 HALA DE DEPOZITARE 3 se va amplasa în partea de N-V la 5,5m față de limita de proprietatea și la 10 cm față de hala de depozitare –produs finit.

OB.5 HALA PRESĂ ULEI se va amplasa în partea de N-V la 5,5m față de limita de proprietatea și la 10cm față de hala de depozitare –produs finit.

OB.6 HALA DEPOZITARE –PRODUS FINIT se va amplasa în partea de N-V la 5,5m față de limita de proprietatea și la 10 cm față de hala presă ulei.

b) completare dotări tehnico-edilitare

c) sistematizarea verticală a terenului

d) drumuri de incintă

e) extindere platforme silozuri şi racordul la drumurile/platformele existente și propuse

f) trotuare

g) amenajare zone verzi.

Caracteristicile construcţiilor propuse

| nr. crt. | Denumire obiecte propuse | Ac | An | Ad | Au | Volum | Regim Înălțime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hala încărcare descărcare şi | 574.88 |  | 574.88 | 555.98 | 8675 | P |
|  | silozuri 4buc+utilaje | 822.79 |  | 822.79 |  |  |  |
| 2 | hala depozitare 1 | 488.12 |  | 488.12 | 460.84 | 3749 | P |
| 3 | hala depozitare 2 | 258.92 |  | 258.92 | 243.52 | 1989.5 | P |
| 4 | hala depozitare 3 | 491.27 |  | 491.27 | 468 | 3772 | P |
| 5 | hala presa ulei | 585.17 | 6.6 | 591.77 | 541.17 | 5273.25 | P |
| 6 | hala depozitare - produs finit | 305.08 |  | 305.08 | 276.22 | 2357.5 | P |
| 7 | amenajări exterioare - post trafo (presa ulei) - generator (presa ulei) - generator (platformă) | 29.75 |  | 29.75 |  |  |  |
| total |  | 3555.98 |  | 3562.58 | 2545.73 |  |  |

| INIDICI URBANISTICI |
| --- |
|  | mp. | % |  |
| Suprafață teren(conf. Măsurători) | 57000 |  |  |
| Spaţii verzi | 22,255.30 |  |  |
| Platforme rutiere | 34,744.70 |  |  |
| POT EXISTENT |  | 15.91 |  |
| POT PROPUS |  |  | 22.15 |
| CUT EXISTENT |  | 0.16 |  |
| CUT PROPUS |  |  | 0.22 |

- profilul şi capacităţile de producţie;

Din semințe  vor rezulta: ulei obținut prin presarea la rece şi şrot măcinat pentru furaj pentru uz zootehnic. Anual se vor procesa:

- 500 tone/an rapiță, din care 300 tone  provenite din producția proprie, iar 200 de tone de la terți;

- 500 tone/an soia, din care 350 tone provenite din producția proprie, iar 150 tone de la terți.

Cantităţi de produse rezultate:

Depozitare (suplimentar faţă de existent)

In prezent TERRACULT are o capacitate de depozitare cereale de aproximativ 40.000 tone (1 hala de capacitate 10.000 tone şi 6 silozuri de 5.000 tone capacitate fiecare), iar prin proiect îşi extinde capacitatea de depozitare prin construirea a 3 hale de : 488,12 mp, 258,92 mp, respectiv 491,27 mp şi 4 silozuri de capacitate de 2.718,4 tone fiecare (Suprafaţă 822.79 şi respectiv 574,88 hala de încărcare). După terminarea investiţiei SC Terracult SRL va avea o capacitate totală de depozitare cereale şi seminţe de plante oleaginoase de aproximativ 52.114,10  tone.

Total produse din rapiţă (Materie primă 500 tone/an seminţe de rapiţă)

- 160 to/an ulei de rapiţă presat la rece

- 340 to/an şrot pentru furaj pentru uz zootehnic

Total produse din soia (Materie primă 500 tone/an seminţe de soia)

- 100 to/an ulei de soia presat la rece

- 400 to/an şrot pentru furaj pentru uz zootehnic

Capacitatea totală ca urmare a realizării /finalizării investiției:

Producție totală medie de ulei /an - rapiţă şi soia:  260 tone

Producție totală medie de turte şrot /an  - din semințe de  rapiţă şi soia:  740 tone de turtă

Uleiul obţinut se va vinde vrac (neambalat)

Produsele secundare obținute în urma procesării (turte/şrot) vor fi vândute direct către fermele zootehnice.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

La ora actuală terenul adiacent noilor facilităţi este ocupat cu silozuri de depozitare, birouri, laborator, magazii, rezervă apă incendiu şi atelier mecanic.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

În linii mari, procesul de producţie cuprinde următoarele etape:

1. Procesare in vederea depozitării pe termen lung

- recepţie cantitativă (cântărire) (instalaţie existentă)

- recepţie calitativă (analize de laborator) (instalaţie existentă)

- selectare – precurăţire seminţe (instalaţie existentă)

- uscare seminţe cu aer cald (instalaţie existentă)

- depozitare (parţial instalaţie existentă)

2. Procesarea seminţelor de rapiţă sau soia

- presare seminţe la rece

- filtrare ulei presat la rece

- analiza chimică şi microbiologică a uleiului

- depozitare ulei în rezervor

- desfacere ulei

- ambalare şrot/turte de la presare

- depozitare

- desfacere şrot/turte pentru furaj, pentru uz zootehnic

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime vor fi semințele de cereale pentru depozitare şi seminţe de rapiţă şi soia pentru depozitare şi presare ulei.

Semințe de oleaginoase procesate anual:

- 500 tone/an rapiță, din care 300 tone  provenite din producția proprie, iar 200 de tone de la terți;

- 500 tone/an soia, din care 350 tone provenite din producția proprie, iar 150 tone de la terți.

Surse de energie:

Energia electrică se va obține din Sistemul energetic naţional (SEN)

- Zona este deservită de reţele edilitare de energie electrică. La sud de DJ 709 (cca. 300 m nord-vest față de amplasament) există o linie electrică aeriană LEA 20 kV de la care sunt alimentate clădirile construite în Trupul Izolat C6, prin intermediul unui post de transformare 20 kV/0,4 kV în anvelopă. Cablul electric este pozat subteran de-a lungul parcelei înscrisă în CF 315925 Vladimirescu, până la incintă. De aici sunt alimentate utilajele, zona administrativă, iluminatul de incintă.

- Pentru necesarul de energie electrică al obiectelor nou propuse în incintă, se va suplimenta postul de transformare existent și se vor amplasa în apropierea acestora generatoare electrice cu funcționare pe combustibil lichid, care să asigure continuitatea fluxului tehnologic în orice situație.

- Pentru noile obiective, consumatorii de energie electrică sunt constituiţi în principal din: iluminatul exterior, circuite de prize monofazate şi trifazate pentru utilizare generală, instalaţii pentru alimentarea utilajelor tehnice, alimentarea sistemelor de siguranţă (antiincendiu, antiefracţie, control acces, supraveghere, etc.).

- Silozurile vor fi dotate cu instalaţii de protecţie: instalaţii de împământare generală, echipotenţializare şi de protecţie contra loviturilor de trăsnet.

Energia termică  se va obţine, cu precădere, de la o centrală proprie pe GPL.

Pentru stocarea GPL se vor folosi rezervoare relocate pe noile poziţii.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Alimentare cu apă

- Racord la reţeaua de apă potabilă existentă. Calitatea apei din forajul de alimentare este analizată la ANSVSA sau DSP. Există Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 43 din 13.12.2018. Volumul de apa consumat de noile obiective este neglijabil faţă de volumele autorizate, dar, oricum, se va cere revizuirea actului în cauză.

- Asigurarea apei pentru PSI se face de la hidranţi exteriori supraterani existenţi pe platformă. Rezerva de apă pentru PSI este existentă pe platformă.

- Canalizare

- Apa uzată menajeră, provenită de la grupurile sanitare ale personalului şi birourile din fabrica de ulei va fi  colectată în bazin vidanjabil.

- Apele uzate de la fabrica de ulei – igienizări, spălări utilaje - vor fi trecute prin separator de ulei şi colectate în acelaşi bazin vidanjabil.

- Înainte de deversare în staţia de epurare, se vor preleva probe pentru a se vedea că apa corespunde normativului NTPA 002/2005.

- Uleiul colectat în separator va fi preluat de către o societate autorizată.

- Apele pluviale

- În zonă nu există reţele edilitare de canalizare pluvială. Apa pluvială provenind de pe drumul de incintă de pe lotul învecinat este colectată printr-o rețea de rigole și guri de scurgere și deversată gravitațional spre zonele agricole din jur. Apa pluvială colectată de la noile obiective va respecta parametri din NTPA 001/2005 şi va putea fi deversată direct în zona verde.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Nu vor fi necesare astfel de lucrări.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Căile noi de acces se vor realiza exclusiv în incinta actualei ferme.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resursele naturale folosite în etapa de construcţie vor consta din pietriş şi nisip.

In funcţionare, întreaga cantitate de materie primă – seminţele de plante oleaginoase şi de cereale – sunt resurse naturale, dar regenerabile.

- metode folosite în construcţie/demolare;

Actualmente terenul destinat noilor investiţii nefiind ocupat cu nici un fel de construcţie, nu se pune problema demolărilor.

Sistemul constructiv pentru hala de producţie şi magazii:

Suprastructura obiectului 1

Suprastructura este calculată şi dimensionată cu programul Axis VM – 13, fiind compusă din cadre de metal, cu stâlpii principali din profile tip HEA ( europrofile), cu stâlpii principali cu secțiunea HEA500 si HEA400. De asemenea grinzile se vor realiza din profile I, tip europrofile IPE. Nodul de intersecție a stâlpului cu grinda şi cel de la coamă este prins in buloane M20 grupa de calitate 10.9. Per ansamblu hala a fost contravântuită  în două travei cu otel rotund Ø 24 si contravântuiri intre stâlpii in plan vertical, in planul pereților. Perimetral se vor turna elevații de beton armat de 30 cm. grosime, pentru a prelua eventualele împingerii laterale, in axele A intre axele  2 – 5, in axul B, precum si in axul 1 intre axele A – B.

Obiectele 2 ;3 ;4 ;5 si 6

Infrastructura obiectelor 2 ;3 ;4 ;5 si 6

Hala de depozitare cereale precum şi presa de ulei, obiectele 2 până la 6, se vor executa cu fundații care au fost proiectate ca şi fundații izolate rigide. Acestea vor fi prevăzute cu bloc de fundare din beton simplu şi cuzinet de beton armat. Cuzinetul de beton armat are rolul de a încastra  stâlpii de la suprastructură prin intermediul carcaselor din otel laminat si de a mări suprafața de descărcare a stâlpului pe blocul de fundare. De asemenea trebuie ancorat cuzinetul de  blocul de fundare prin intermediul armaturilor, pentru a avea o stabilitate sporita la acțiunea momentelor încovoietoare din încărcări seismice, permanente si din vânt. Grinzile de fundare se vor realiza intre fundațiile izolate, aceste fiind incastrate in cuzineții de beton armat.

La capătul obiectului 5 se va realiza o încăpere cu funcționalitatea de depozit de deșeuri. Infrastructura va fi de suprafață, cu o pernă de balast de 40 cm. grosime compactată şi un radier din beton armat de 30 cm. pe rol si de pardoseala.

Obiectele 5 si 6 - hala producție, presă ulei şi hala de depozitare produs finit vor avea cuve de beton armat cu radier şi elevații la cote inferioare faţă de cota +0.00 m. conform tehnologiei date de investitor.

Suprastructura obiectelor 2 ;3 ;4 ;5 si 6

Suprastructura este calculata si dimensionata cu programul Axis VM – 13, fiind compusa din cadre de metal, cu stâlpii principali din profile tip HEA ( europrofile), cu stâlpii principali cu secțiunea HEA. De asemenea grinzile se vor realiza din profile I, tip europrofile IPE. Nodul de intersecție a stâlpului cu grinda şi cel de la coamă este prins in buloane M24 grupa de calitate 10.9. Per ansamblu hala a fost contravântuită  in doua travei cu otel rotund Ø 24 si contravântuiri intre stâlpii in plan vertical, in planul pereților. Perimetral se vor turna elevatii de beton armat de 30 cm. grosime, pe trei laturi, o latura fiind deschisa, pentru a prelua eventualele împingerii laterale.

Suprastructura la depozitul de deșeuri se va realiza din zidărie de cărămidă cu stâlpișori şi centuri la capetele zidăriei, fără planșeu.

Intre axele 5 – 7 si axele A – a’ se va executa la nivelul suprastructurii o structura din zidărie de cărămidă cu pereții din cărămidă cu goluri de 30 cm. grosime şi planșeu de beton armat la nivelul intermediar, realizându-se astfel o subpantă.

Obiectul 7

Structura obiectului 7

La obiectul 7 se vor monta, generator si post trafo, pe o fundație de suprafață formată dintr-o perna de balast peste care se va turna o pardoseala din beton armat tip radier de beton armat. Suprastructura se va monta in variantă ușoară tip containere sau structura din panouri sandwich, din tabla ușoară cu spumă poliuretanică la interior.

Pe perimetrul limitei de proprietate se va executa un gard cu infrastructura din beton armat monolit. Din 2.50 in 2.50 m. se vor realiza fundații izolate rigide. Cota de fundare va respecta adâncimea de îngheț de 70 cm. La suprastructura se va monta un gard din panouri din otel beton care in dreptul fundațiilor izolate ( din 2.50 in 2.50 m.) va avea o rigidizare din țeavă de 42x58.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Se anexează

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Hala de fabricaţie ulei va putea procesa materia primă din producţia actuală afermei. De asemenea, o parte dintre facilităţile depozitului actual (de ex. laborator, recepţie, trior, uscător) vor putea fi folosite şi la noile capacităţi de depozitare.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Alternativa 1 – Să nu se realizeze investiţia. În acest caz, nu se  va putea valorifica superior potenţialul agricol din zonă şi terenurile deja existente.

Alternativa 2 – Investiția să se realizeze pe un alt amplasament. O astfel de variantă ar aduce după sine necesitatea achiziţiei unui alt teren, care să dispună de căi de acces şi utilităţi în imediata apropiere. Acest lucru ar duce la creşterea semnificativă a costului investiţiei şi la prelungirea duratei de punere în funcţiune.

Alternativa 3 – varianta propusă prin proiect – teren aflat în proprietate, acces uşor la drum județean, acces uşor la utilităţile necesare – energie electrică şi apă potabilă.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu vor exista alte activităţi conexe.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Dat fiind faptul că atât materia primă (semințele oleaginoase), cât şi produsele obţinute au încărcătură termică mare sunt, este necesar Aviz ISU. Avându-se în vedere că rezultă produse alimentare, atât pentru uz uman, cât şi pentru uz animal, sunt necesare avize DSP şi ISU.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu se necesită lucrări de demolare

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor).

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Distanţa faţă de frontiera cu Ungaria este de cca. 30 km, dar impactul obiectivului propus este unul exclusiv local.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu este cazul

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

Se anexează

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului;

Folosinţa actuală a terenului este curţi construcţii. Terenurilor adiacente au destinaţie agricolă. În viitor, terenurile adiacente se vor putea constitui ca şi furnizoare de materie primă pentru fabrica de procesare.

- arealele sensibile;

Nu există areale sensibile în zonă (zone umede, ROSPA, ROSCI etc.).

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Judeţul: ARAD

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale:  Sat Vladimirescu, sat Horia

| Nr. punct | COORDONATE STEREO 70 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 230.941,24 | 529.893,37 |
| 2 | 230.594,12 | 529.705,22 |
| 3 | 230.683,72 | 529.688,29 |
| 4 | 230.718,96 | 529.879,64 |
| 5 | 230.656,80 | 529.993,66 |

Planşa cu poziţionarea punctelor este în anexă.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu s-a avut în vedere un alt amplasament, cel actual oferind toate facilităţile necesare – cale de acces, utilităţi în imediata apropiere etc..

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

- protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de poluanţi pentru ape îl pot constitui resturile de ulei de la spălarea utilajelor şi a pardoselii. Toate apele uzate, atât cele menajere, cât şi cele tehnologice, ajung în bazine vidanjabile.

Nu există emisar din categoria apelor de suprafaţă.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Sunt prevăzute separatoare de ulei, înainte ca apele tehnologice să ajungă în bazinele vidanjabile. Se asigură astfel încadrarea apelor din bazinele vidanjabile cu apă tehnologică în limitele parametrilor cuprinşi în HG 188/2002 cu completările, respectiv în NTPA 002/2005.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele de poluanţi pentru aer sunt vehiculele de transport al materiei prime şi al produselor finite.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Nu vor fi necesare.

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Sursele de zgomot şi vibraţii, audibile extern, sunt vehiculele de transport al materiei prime şi al produselor finite,

Sursele interioare de zgomot sunt constituie din sistemele de transport intern,  electromotoarele utilajelor. Acestea, practic,  nu sunt audibile extern.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu sunt necesare amenajări speciale pentru eliminarea surselor de zgomot sau de vibraţii, inclusiv datorită distanţei mari faţă de zona de locuinţe a comunei

- protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Nici în etapa de construcţie, şi nici în cea de exploatare, nu vor fi folosite surse radioactive

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul

e) protecţia solului şi a subsolului:

-  sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Sursele de poluanți pentru sol pot să fie exclusiv scurgeri de ulei sau de combustibil de la vehiculele de transport

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Zona de circulaţie a vehiculelor va fi betonată în totalitate. Pentru apa pluvială colectată pe aceste suprafeţe sunt prevăzute separatoare de produse petroliere, cu filtru de coalescenţă, astfel ca apa colectată să se înscrie în parametrii din NTPA 001/2005.

În caz de scurgeri de ulei sau combustibil este prevăzută o rezervă de material absorbant.

- protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu există areale sensibile de a fi afectate prin proiect.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Nu este cazul

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

- Distanţa faţă de primele case din localitatea Vladimirescu, sat Horia este de cca. 2 km.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Nu sunt necesare astfel de măsuri.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

În etapa de construcție vor rezulta:

-  deșeuri de materiale de construcții, cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantități de ordinul câtorva tone. Acestea se vor ridica de către societăți autorizate.

- deşeuri cod 17 05 04 „pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03”, pământ de la săpături – se vor depune pe locurile indicate de către Primărie

- deșeurile menajere amestecate cod 20 03 01 se colectează în tomberoane şi vor fi transportate de către societăți autorizate.

În etapa de exploatare vor rezulta

- deșeurile menajere amestecate cod 20 03 01 se colectează în tomberoane şi vor fi transportate de către societăți autorizate.

- 19 08 09 amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile

- 13 05 06 * ulei de la separatoarele ulei/apă (din apa pluvială colectată de pe platformele betonate).

- 13 05 02* nămoluri de la separatoarele ulei/apă (din apa pluvială colectată de pe platformele betonate)

- 15 02 03 *  absorbanţi şi materiale filtrante (filtre de ulei comestibil uzate, cârpe de şters)

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Deşeurile cod 13 05 06* şi 13 05 02* vor fi minimalizate prin utilizarea unor vehicule de transport aflate în stare tehnică bună

- planul de gestionare a deşeurilor;

Toate tipurile de deşeuri vor fi colectate în recipienţi adecvaţi şi predate spre valorificare / eliminare la societăţi autorizate.

- gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

În analizele de laborator vor fi utilizați reactivi din categoria substanţelor periculoase.

De exemplu, la determinarea acidităţii uleiurilor se foloseşte o soluţie de titrare pe bază de hidroxid de sodiu NaOH.

În procesul de producţie se foloseşte, ca şi în prezent,  GPL. Rezervoarele actuale se vor reloca pe noua platformă.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Chimicalele de laborator se vor ţine în magazia special destinată acestora, sub cheie şi cu acces permis numai personalului calificat.

Manevrarea şi utilizarea recipienţilor cu gaze sub presiune este permisă exclusiv personalului calificat.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Nu va exista un impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul se va limita la incinta depozitului/presei de ulei.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Magnitudinea impactului asupra factorilor de mediu va fi una redusă.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea unui impact mai semnificativ asupra mediului va fi în etapa de aducere a recoltelor de seminţe în incintă, ca urmare a intensităţii mărite a traficului de vehicule şi a activităţii centralei termice pe biomasă.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Un oarecare impact mai semnificativ asupra mediului va fi în etapa de aducere a recoltelor de seminţe în incintă, ca urmare a intensităţii mărite a traficului de vehicule şi a activităţii centralei termice pe biomasă.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu vor fi necesare măsuri deosebite  de evitarea a impactului asupra mediului

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu va exista un impact transfrontalier asupra mediului

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Monitorizarea mediului se va rezuma la analiza apelor deversate in bazinul vidanjabil pentru ape tehnologice, după separatorul apă/ulei. Această operaţie urmează a fi efectuată de către societăţi autorizare in domeniu, cu o frecvenţă recomandată de 1 dată/an

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de şantier va fi una minimală. La faţa locului se va aduce un container pentru birou, odihna şi servitul mesei personalul constructor şi se va utiliza grupul  sanitar existent..

- localizarea organizării de şantier;

Organizarea de şantier se va face în viitoarea incintă îngrădită a obiectivului.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Impactul asupra mediului va fi generat de sursele de poluanţi (gaze de eșapament, zgomote şi vibraţii, pulberi în suspensie) de la utilajele de construcţii.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Sursele de poluanţi (gaze de eșapament, zgomote şi vibraţii, pulberi în suspensie) vor fi generate de către utilajele de construcţii. Nu vor exista instalaţii de dispersie, evacuare şi reţinere, altele decât cele de la eşapamentele vehiculelor şi utilajelor.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu vor exista dotări sau măsuri deosebite pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

În etapa de finalizare spaţiul verde se va planta cu gazon şi arbori.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

În caz de poluări accidentale (scurgeri de ulei sau combustibil) se vor lua măsuri de colectare al solului contaminat şi de predare către o societate autorizată în vederea eliminării.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu se prevede

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu se prevede

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexează

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

Separatoarele apă/ulei sunt prezentate în planşa anexată

3. Schema-flux a gestionării deşeurilor;

Deşeurile vor fi colectate pe o platformă special destinată acestui scop. De la locurile de colectare, deşeurile vor fi ridicate de către societăţi autorizate.

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

Nu este cazul

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Nu există în apropiere arii protejate.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu este cazul

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Nu este cazul

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

Nu este cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Apa se va folosi la igienizarea personalului şi a utilajelor, respectiv ca şi rezervă de incendiu. Se menţionează faptul că rezerva de incendiu este reglementată prin Autorizaţia de Gospodărire a a Apelor, fiind comună cu actualele facilități existente.

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Bazinul hidrografic Ier

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

Curs de apă Ier hm 140 – 160, cod cadastral: IV - 000.00.00.00.00. ,

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

corp de apă de suprafaţă cod RORW 4.4._B1 Ier (Mureş), corp de apă subterană ROMU20/ Conul aluvial Mureş (Pleistocen superior - Holocen).

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Apa subterană , singura utilizată în cadrul extinderii are calitate potabilă.

      - 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu vor fi efecte asupra corpurilor de apă din zonă. Consumul de apă din corpul subteran este practic neglijabil faţă de volumele actuale reglementate, iar evacuarea se va face în bazin vidanjabil, de unde apa se va duce la Staţia de Epurare a municipiului Arad.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul

Semnătura şi ştampila titularului