Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ** din 20.06.2019

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL ARAD cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 75, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 688/R/2948 din 21.02.2019, cu completările înregistrate la nr. 1174/R/4964 din 21.03.2019, nr. 5989/03.04.2019 şi nr. 10592/11.06.2019  în baza:

Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.06.2019 că proiectul “TERMOFICARE ÎN ARAD – REABILITAREA REŢELEI DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE ŞI TRANSFORMAREA PUNCTULUI TERMIC DIN CARTIERUL ARADUL NOU” propus a fi amplasat în Arad, str. Muncii, nr. 1 (pentru punctul termic) şi intravilanul Municipiului Arad (pentru reabilitări reţele),  jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2 la pct. 3, lit. a) – „instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”;

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Proiectul cuprinde 2 componente:

- Realizarea unei centrale termice în punctul termic Aradul Nou existent, situat în mun. Arad, str. Muncii nr. 1, nr. cad. 303161. Centrala termica Aradul Nou va fi dotata cu:

- 3 cazane VITOFLEX 200, arzător Riello LowNOx pe gaz natural cu putere termica totala de 2700 kW (3 x 900 kW);

- 1 cazan VITOFLEX 300-RF pe biomasa cu putere termica 150 kW.

Aceste cazane vor furniza agent termic apă caldă, cu parametrii proiectați 95/75°C, folosit la prepararea agent termic secundar încălzire şi apa caldă menajeră pentru toți consumatorii racordați. Alimentarea cu combustibil pentru cazanul pe biomasa se va face automat de la silozul amplasat în exteriorul centralei termice. Silozul de biomasa este dimensionat pentru a asigura necesarul de combustibil pentru 2 săptămâni, având capacitatea 17 mc. Evacuarea gazelor de ardere se va face prin patru coșuri fum cu înălțimea de 18 m fiecare. Coșurile de fum vor fi montate pe o structura metalica comuna.

- Înlocuirea rețelelor termice de transport și distribuție:

- înlocuirea rețelelor termice de transport din Magistralele M1/tronson 1, 2, 3; Magistrala M2/tronson 1, 2; Magistrala M3/tronson 1, 2, 3, 4, 5; Magistrala M4/tronson 1, 2, precum și a bretelei de legătura M1-M3. În total se înlocuiesc 4285 m rețele termice de transport și 160 m rețea de legătură între M1 și M3

- înlocuirea rețelelor termice de distribuție (de încălzire și apă caldă de consum) în cartierul Aradul Nou. În total se înlocuiesc 1980 m rețele termice de distribuție și se realizează 140 m rețele noi.

Principalele caracteristici ale centralei termice sunt:

- centrala termică va fi complet automatizată şi va fi dotata cu sistem de transmitere la distanta.

- evacuarea gazelor de ardere de la cazanele cu funcționare pe gaz natural se va realiza prin racordarea fiecărui cazan la un coş de fum montat în exterior.

- evacuarea gazelor de ardere de la cazanul cu funcționare pe biomasa se va realiza prin racordarea acestuia la un coş de fum montat în exterior. Pentru asigurarea parametrilor admisibili din punct de vedere a normelor de mediu în vigoare înaintea racordării cazanul la coş se va intercala un ciclon  cu rolul de reținere a particulelor de cenușă.

- alimentarea cu combustibil pentru cazanul pe biomasa se va face automat de la silozul amplasat în exteriorul centralei termice. Silozul de biomasă este dimensionat pentru a asigura necesarul de combustibil pentru 2 săptămâni, având capacitatea 17 mc conform caietului de sarcini.

- evacuarea gazelor de ardere se va face pe patru coșuri fum cu înălțimea de 18 m fiecare, conform calculului efectuat. Coșurile de fum vor fi montate pe o structura metalica comuna.

În soluția de modernizare se prevăd următoarele echipamente:

- cazan Vitoplex 200, arzator Riello LOW Nox, 3 buc.

  - putere termica 			Qcz = 900 kW;

  - parametrii apa calda (primar)	Ttur/Tretur  = 95/75 (C;

  - presiune de regim			Pn = 6 bar;

- coş de fum cazan gaze naturale		H = 18 m: 3 buc

- cazan Vitoflex 300-RF; 1 buc.

  - putere termica			Qcz = 150 kW;

  - parametrii apa calda (primar)	Ttur/Tretur  = 95/75 (C;

  - presiune de regim			Pn = 3 bar;

- coş de fum cazan peleti lemn H = 18 m           1 buc

Pe circuitul agentului de încălzire s-a prevăzut un separator de nămol, montat pe conducta de întoarcere de la consumatori pentru a proteja schimbătoarele de căldură de eventualele impurități provenite din rețeaua de distribuție.

Reţelele termice:

- Reţele transport

Se vor înlocui rețelele din tronsoanele indicate după cum urmează:

| Magistrala | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tronson | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Denumire | Camin C0 Onisifor Ghibu – Neculce Dragormir | CR3-CR4 Scoalei colt Scarisoara- PT8V | Muresel-Biruintei Abatorului Padurii | Pipos-Slavici | Slavici-Omniasig | intr subt- CR1-BINGO –Vlaicu | Avrig- Astra1 | CR1 Poetului ntr scoală | Interior scoala- CR Luchian | CR1-CR PT6V str Poetului | Str Abrud- Intersectia Miorita | B-dul Titulescu PT5 Z 3 |
| Dn actual (mm) | 500 | 300 | 300 | 400 | 300 | 600 | 600 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| Lungime (m) | 700 | 250 | 415 | 600 | 280 | 260 | 350 | 600 | 360 | 250 | 110 | 110 |
| Dn înlocuire (mm) | 450 sau 500 | 250 sau 300 | 300 | 350 sau 400 | 250 sau 300 | 500 sau 600 | 500 sau 600 | 350 sau 400 | 350 sau 400 | 150 sau 200 | 150 sau 200 | 150 sau 200 |

Se mai prevede înlocuirea bretelei de legătura M1-M3 cu Dn 300 pe distanta 160 m.

Înlocuirea tronsoanelor este solicitata deoarece acestea sunt în stare tehnica proasta, generând  pierderi mari de căldură si agent termic.

Reţele termice în cartierul Aradul Nou

Odată cu transformarea PT în centrală termică se face şi înlocuirea rețelelor de încălzire si apă caldă de consum plus recircularea acesteia în întregul cartier. Înlocuirea se face cu țevi preizolate cu diametre cuprinse între Dn 150 şi Dn 20 conform calcului hidraulic ce se va efectua ulterior. În total se înlocuiesc 1980 m rețele termice de distribuție și se realizează 140 m rețele noi.

Utilitățile sunt necesare doar pentru componenta 1 a proiectului – respectiv realizarea centralei termice în punctul termic Aradul Nou, astfel:

- Alimentarea cu apă: din rețeaua publică a mun. Arad;

- Evacuarea apelor uzate: în rețeaua publică a mun. Arad

- Asigurarea apei tehnologice: Nu este cazul;

- Asigurarea agentului termic: Nu este cazul. Centrala furnizează agent termic și nu necesită aport suplimentar de agent termic.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Amplasamentul punctului termic Aradul Nou este într-o zonă populată, fiind înconjurat de blocuri de locuințe.

- Rețele termice de distribuție - în cartierul Aradul Nou la 25 blocuri de locuit;

- Rețele termice de transport: se implementează în Municipiul Arad.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Nu se ocupă teren suplimentar

Bilanț suprafețe componentă 1 – Centrală termică Aradul Nou

- Proiectul prevede ocuparea următoarelor suprafețe de teren noi:

- Fundație coșuri de fum, S = 16 mp (4 x 4 m);

- Siloz peleți, S = 16.81 mp (4.1 x 4.1 m).

- Aceste obiecte sunt lipite de clădirea existentă a punctului termic, care se va reabilita prin transformarea acesteia în centrală termică.

- Punctul termic care este transformat în centrală termică, este existent și are suprafața la sol de 347 mp.

- Terenul este intravilan, domeniu public.

Bilanț suprafețe componentă 2 – rețele de transport și distribuție:

- Pentru înlocuirea rețelelor se va ocupa temporar teren în timpul lucrărilor. După finalizarea proiectului, terenul va fi adus la starea inițială. Suprafețele de teren ocupate temporar pe perioada lucrărilor sunt:

- Rețele de transport: 150.000 mp;

- Rețele de distribuție: 3.500 mp.

- Terenul este intravilan, domeniu public.

- Nu se ocupă definitiv teren suplimentar pentru reabilitarea sistemului de distribuție și transport.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate.

În timpul execuției lucrărilor

| DENUMIRE DESEU | COD DESEU | CANTITATE (KG) | Proveniență | MODALITATI DE VALORIFICARE / ELIMINARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri biodegradabile (material lemnos și resturi vegetale de la curățarea terenului) | 20.02.01 | 1200 | De la curățarea terenului | Valorificare prin operatori autorizați |
| Pământ și pietre | 17.05.04 | 6000 | Fundații | Refolosire / Valorificare prin operatori autorizați |
| Ambalaje de hârtie și carton | 20.01.01 | 250 | Materii prime | Valorificare prin agenți economici autorizați |
| Ambalaje de materiale plastice | 20.01.39 | 250 | Materii prime | Valorificare prin agenți economici autorizați |
| Deșeuri textile | 20.01.11 | 340 | Materii prime; echipamente de protecție | Valorificare prin agenți economici autorizați |
| Beton si moloz | 17.01.01 | 6000 | Din activitatea de construcție | Eliminare prin operatori autorizați |
| Deșeuri de lemn din activitatea de construcție | 17.02.04 | 1000 | Cofraje, alte surse | Valorificare prin agenți economici autorizați |
| Materiale ceramice – sticla, porțelan | 17.01.03 | 1200 | Refuzuri materiale de construcție | Valorificare prin agenți economici autorizați |
| Fier, fonta, otel | 17.04.05 | 2000 | Armături, resturi de la diverse activități de construcție | Valorificare prin agenți economici autorizați |
| Cabluri fără substanțe periculoase | 17.04.11 | 250 | Deșeuri de la instalațiile electrice | Valorificare prin agenți economici autorizați |

Din funcționarea instalației vor rezulta următoarele produse, deșeuri și emisii:

| Nr crt | Denumire deșeu / compoziție | Cod | Cantitate anuală Tone | Proveniență | Modul de valorificare / eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la co-incinerarea altor deșeuri decât cele specificate la 10 01 14 | 10 01 15 | 10.6* | Cazane Cenușa rezultată din arderea rumegușului este evacuata intr-un container aflat sub focar. | Eliminare – depozitare finală în depozitul de deșeuri menajere conform al jud. Arad |
|  | Deșeuri municipale Deșeuri amestecate – plastic, hârtie, organice etc. | 20 03 01 | 6 | Colectare în containere adecvate | Eliminare prin terți |

*) La un consum anual de 213 tone biomasă

Deșeurile rezultate din funcționarea centralei termice sunt valorificate și/sau eliminate conform legislației în vigoare: HG nr. 349/29.04.2002, Legea nr. 211/2011 și HG nr. 856/2002.

Categoriile de deșeuri care vor rezulta ca urmare a realizării lucrărilor de înlocuire a conductelor care fac obiectul proiectului  sunt:

- resturi vegetale rezultate de la curățarea spaţiilor verzi în vederea realizării lucrărilor (cod deșeu 20 02 01), circa 50 mc;

- deșeuri de material izolant (vată minerală) rezultate de la desfacerea izolației conductelor (cod deșeu 17 06 04), circa 2000 mc;

- deșeuri metalice rezultate de la demontarea tablei de protecție  izolației (acolo unde mai exista) (cod deșeu 17.04.07), circa 120 t;

- deșeuri menajere rezultate de la angajații care vor realiza lucrările de reabilitare si angajații din cadrul organizării de șantier (cod deșeu 20 03 01), circa 10 t.

- Poluarea şi alte efecte negative – în perioada de execuţie, temporar, se vor produce emisii de praf din surse mobile, inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ.

Cazanele K1, K2, K3 – pe gaz metan

Cazanele pe gaz metan nu se încadrează în prevederile Directivei 2015-2193 UE, transpusă în România prin Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere, deoarece puterea acestora este mai mică de 1 MW (art. 2 lin. 1, a). De asemenea, nu se aplică art. 10 din lege privind agregarea surselor, deoarece cazanele funcționează independent și emit prin coșuri independente.

În aceste condiții, limitele de emisie sunt conform Ord. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

Limitele la emisie sunt (conform Ord. 462/1993, Anexa 2, pct. 4, la 3% O2 în gazele de ardere):

•	Pulberi: 5 mg/Nmc

•	CO: 100 mg/Nmc

•	NOx: 350 mg/Nmc

•	SOx: 35 mg/Nmc

Puterea cazanelor este de 900 kW; debitul de gaze de ardere evacuat pe cos de la fiecare cazan pe gaz metan este de 1142 Nmc/h, iar  temperatura de evacuare este 195 oC. Diametrul la evacuare este 300 mm pentru fiecare coș.

Cazanul K4 pe biomasă solidă (peleți lemn)

Cazanul pe biomasă nu se încadrează în prevederile Directivei 2015-2193 UE, transpusă în România prin Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere, deoarece puterea acesteia este mai mică de 1 MW (art. 2 lin. 1, a).

În aceste condiții, limitele de emisie sunt conform Ord. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

Limitele la emisie sunt (conform Ord. 462/1993, Anexa 2, pct. 3, la 6% O2 în gazele de ardere):

•	Pulberi: 100 mg/Nmc

•	CO: 250 mg/Nmc

•	NOx: 500 mg/Nmc

•	SOx: 2000 mg/Nmc

Puterea cazanului este de 150 kW; debitul de gaze de ardere evacuat pe cos de la centrala pe deșeu lemnos este 234 Nmc/h, iar  temperatura de evacuare este 160oC. Diametrul la evacuare este 250 mm.

Instalaţiile propuse asigură limitele de emisie impuse prim Legea 188/2018, conform fişelor tehnice ale arzătoarelor.

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice – redus, în condiţiile respectării normelor de protecţie a muncii specifice

- Riscurile pentru sănătatea umană

- Punctul Termic Aradul Nou este situat într-o zonă rezidențială, fiind înconjurat de blocuri de locuințe de 4 etaje, cu înălțimea maximă de 15 m.

Înălţimea finală calculate a coşurilor în condiţii de cumulare a emisiilor este de minim 18 m

Pentru proiect a fost emisă Notificarea de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 397/21.05.2019, emisă de DSP Arad în care se precizează că “proiectul este în concordanţă cu legislaţia naţională privind condiţiile de igienă şi sănătate publică”

2. Amplasarea proiectului

- utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Proiectul se implementează pe raza municipiului Arad - rețele termice de transport si în cartierul Aradul Nou - Punct termic si rețele distribuție:

- Modificare punct termic: Punct termic Aradul Nou (1304) este amplasat pe teren situat în mun. Arad, jud. Arad, str. Muncii nr. 1, nr. cad. 303161, suprafață 352 mp. Pe teren se găsește clădirea existentă, C1 (punct termic și grup sanitar) – înscrisă în CF303161- C1, categoria de folosință curți construcții, Sc = 347 mp – aparține mun. Arad cf. Act administrativ nr. 410/17.10.2018;

- Rețele termice de distribuție - în cartierul Aradul Nou la 25 blocuri de locuit;

- Rețele termice de transport: se implementează în Municipiul Arad. Zonele afectate de lucrări sunt:

- Cămin C0; C1; C2; C3; C4; C6; C7 - str. O. Ghibu, str. I. Neculce, str. Mărțișor, str. N. A. Dragomir;

- Cămin CR3-CR4 -str. Scoalei colt cu Scărișoarei pana in cămin CR4 de racord pa PT 8V;

- Cămin CR7 (MURESEL)- C. MODA - str. Biruinței, Abatorului, Pădurii; Intre P-ta C. Iacob si str. Bihorului;

- Cămin Pipos-CR6 Slavici (bd. Dragalina),

- Cămin CR6 Slavici-Omniasig (bd. Dragalina);

- Cămin intrare subteran-CR 1 (Viaduct)-Bingo - str. Bihorului, C. A. Vlaicu (langa restaurant Bucegi);

- Cămin PF Avrig-racord Astra I (ieşire subteran) - str. Avrig;

- Cămin CRl(Poetului)-intrare Sc.Gen.-str. Poetului; Interior Liceu-CR Luchian (racord PT 1 V;2V) - str. Luchian;

- Cămin CRl(Poetului)-C/. racord PT6V - str. Poetului;

- Cămin PF (preizol)-PF3 - str. Abrud-intersecția cu Mioriţa - Racord PT 2M;

- Cămin PF (Preizol)-iesire aerian - bd. N. Titulescu - racord PT 5M;

- rețele termice aferente PT Aradul Nou.

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zonă umede;

2. zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

3. zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – zona supusă implementării proiectului este situat în afara unei arii naturale protejate de pe teritoriul judeţului Arad;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – proiectul nu este amplastat în zone clasificate sau protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei – proiectul este amplasat în intravilanul municipiului Arad;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

- natura impactului – redusă;

- natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

- intensitatea şi complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la pct. 1 şi 2;

- probabilitatea impactului – redusă;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – nu sunt alte proiecte în zonă;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu este amplasat în sit Natura 2000

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul nu se încadrează în prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

- pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări :

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

Măsuri în timpul execuției săpăturilor:

- se vor lua măsuri de protecție specifice pentru a evita degradări sau distrugeri accidentale ale construcțiilor învecinate în timpul efectuării lucrărilor de săpătura.

- înaintea de realizarea săpăturilor se vor identifica rețele existente pe amplasament şi se va realiza debranșarea amplasamentului de la utilități, de către lucrători specializați si dotați cu echipament de protecție, sub asistenta tehnica de specialitate obligatorie, golindu-se instalațiile si luându-se masuri pentru a nu fi deteriorate conductele păstrate.

- lucrările de execuție se vor realiza în etape conform proiectului;

Măsuri generale pentru protecția factorilor de mediu la execuția lucrărilor

- pe toată durata execuției lucrărilor până la recepția finală, constructorului îi revine ca obligație  protejarea  materialelor  și a lucrărilor realizate  cu  respectarea  tehnologiei de  execuție, a prevederilor din caietele de sarcini în scopul asigurării parametrilor proiectați și calității lucrărilor. În acest scop constructorul va lua măsuri deosebite privind:

  - depozitarea materialelor în spatii amenajate;

  - transportul și punerea în operă, în timp optim;

  - respectarea unor măsuri impuse de furnizorul de materiale;

  - aprovizionarea  cu  utilaje  în  timp  util  astfel  încât   să   nu  fie împiedecată execuția lucrărilor și predarea, în termen, a investiției.

- se vor lua toate măsurile pentru realizarea curățeniei și a reducerii la minimum a factorilor de disconfort pentru vecinătăți (zgomot, praf, fum etc.), colectarea și evacuarea deșeurilor făcându-se în condițiile respectării calității mediului.

- la terminarea lucrărilor, zona trebuie  să  se  găsească în  stare  de  curățenie.

- pentru realizarea lucrărilor sunt necesare devieri ale traficului, realizarea de accese provizorii în locuințe sau instituții; blocarea sau restrângerea temporară a traficului pe perioada lucrărilor. Se vor respecta următoarele măsuri:

  - Pentru fiecare front de lucru se va întocmi un plan de trafic care va fi aprobat de beneficiarul lucrării precum și de organismele în drept.

  - Lucrările se vor desfășura doar pe timp de zi, în condiții de mediu favorabile.

  - În timpul lucrărilor va fi ținut un registru cu reclamații și sesizări, în care se vor menționa toate plângerile cetățenilor și se vor aplica măsuri de remediere.

  - Se vor face notificări ale instituțiilor interesate precum și la asociațiile de proprietari care vor fi afectate de lucrări, pentru fiecare tronson în parte.

Măsuri și lucrări de refacere după finalizarea lucrărilor:

- înlocuirea conductelor de transport sau de distribuție presupune ample lucrări în zone intens populate. Pentru realizarea lucrărilor sunt necesare devieri ale traficului, realizarea de accese provizorii în locuințe sau instituții; blocarea sau restrângerea temporară a traficului pe perioada lucrărilor.

- refacerea terenului după finalizarea lucrărilor implică:

  - Refacerea mobilierului stradal;

  - Replantarea vegetației afectate de lucrări, după caz;

  - Refacerea sistemelor de iluminat public sau telecomunicații afectate de lucrări;

  - Refacerea părții carosabile sau a trotuarelor afectate de lucrări.

Toate elementele de mai sus sunt aduse la starea inițială.

Măsuri privind organizarea de șantier:

- Lucrările de construire se vor executa integral în incinta proprietății, fără a afecta proprietatile vecine, domeniul public sau drumurile perimetrale. Organizarea de șantier se va desfaşura pe toata durata şantierului numai în spatiul proprietarului.

- Lucrarile se vor efectua numai dupa ce s-au luat masuri de izolarea a perimetrului si de protecție a trecătorilor

- La accesul în șantier se va amplasa panoul de identificare a lucrarilor. La poarta de acces se va organiza un punct de control şi verificare a accesului in șantier. Se va asigura paza permanenta a amplasamentului.

- Toate camioanele ce intra sau ies din șantier vor avea obligatoriu încarcaturile transportate în containere închise sau în bene acoperite cu prelate.

- Utilitățile se vor asigura din rețelele existente în zonă.

- Depozitarea materialelor și a deșeurilor se face în spaţii şi incinte special organizate şi amenajate în acest scop, împrejmuite şi asigurate impotriva accesului neautorizat.

- Conform specificului si tehnologiilor de execuție pentru lucrări de construcții-montaj, in incinta șantierului, pe perioada realizării proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse. Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor în șantier sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcțional şi al securității muncii si siguranței circulației.

- Nici un vehicul nu va avea motorul pornit in timpul stationarii.

Măsuri pentru protecția calității apelor

- Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanți, uleiuri de la utilaje. Scurgerile de ulei (sau alți carburanți) sunt controlate de constructor prin procedurile interne ale acestuia. În general, se urmărește ca utilajele să fie în bună stare de funcționare. Schimburile de ulei nu se fac pe amplasament.

- Toate conductele de transport sunt țevi de oțel izolate cu vată minerală și protejate cu tablă. Izolația din tablă se colectează separat și se valorifică la fier vechi prin unități autorizate. Vata minerală se colectează separat și se elimină prin operatorul de salubritate al mun. Arad – depozitare la depozitul ecologic. Conductele de oțel se transportă în primă fază la amplasamentul CET Hidrocarburi unde se stochează temporar până la valorificarea acestora ca fier vechi prin operatori autorizați.

- Operațiile de întreținere şi reparație a utilajelor şi echipamentelor vor fi realizate în ateliere/locații cu dotări adecvate.

- Toate categoriile de deșeuri vor fi corect gestionate. S-au prevăzut spații amenajate pentru stocarea temporară a fiecărei categorii de deșeuri. Sunt eliminate astfel posibilitățile de scurgere a levigatelor;

- Personalul va fi instruit pentru a preveni orice evacuare de substanțe sau materii care poluează mediul în apele uzate, pluviale sau apele de suprafață, de pe amplasament sau din afara acestuia.

Apele uzate evacuate în reţeaua de canalizare a localităţii se vor încadra în prevederile HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Normativului NTPA  002

Măsuri pentru protecția aerului

- Se vor lua masuri pentru minimizarea activităților generatoare de praf.

- Pentru prevenirea împrăștierii cauzate de vânt, mișcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere in containere a  deșeurilor.

- Nu se permite arderea a nici unui material pe șantier.

- Se vor echipa toate utilajele pentru activități de taiere cu apa și șlefuire cu echipamente speciale de aspirare a prafului.

- Lucrările se vor realiza astfel încât riscul de împrăștiere/scăpările de material prin cădere să fie minimizate. Zonele unde se realizează desfaceri/demolări vor fi stropite periodic, de câte ori este nevoie cu apă sau cu soluții speciale care măresc eficienta apei în fixarea prafului.

- Folosirea de materiale speciale (plase de protecție, prelate) pentru acoperirea zonelor de lucru pe timp de vânt si ploaie.

- Nici un vehicul sau utilaj nu se va lăsa cu motorul pornit la staționare, dacă nu este necesar. Vehicule și utilaje se vor întreține corespunzător. La orice emisie de fum închis (cu excepția pornirii), utilajul/mașina se oprește imediat și problema se rectifică înainte de folosire.  Vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător si vor avea reviziile tehnice la zi si se conformează standardelor de emisii. Gazele evacuate de la vehicule nu se vor îndrepta spre teren pentru a nu ridica praful.

- Limita maxima de viteza pentru circulația in incinta șantierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf. Se va evita accesul autovehiculelor pe pământ.

- La ieșirea din șantier rotile autovehiculele se vor curata eficient.

Toate camioanele ce intra sau ies din șantier vor avea obligatoriu încărcăturile transportate in containere închise sau in bene acoperite cu prelate.

Titularul de proiect/activitate va exploata obiectivul astfel încât să se asigure parametrii de calitate ai aerului înconjurător prevăzuţi de Legea nr. 104/2011, respectiv STAS 12574/87;

Titularul de proiect/activitate va exploata obiectivul astfel încât să fie respectate prevederile Ord. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

Respectarea prevederilor STAS 12574-87,

Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica.

Măsuri pentru protectia impotriva zgomotului şi a vibratiilor

- Programul de lucru in șantier va fi normal între orele 8-17, pe timpul zilei, fără a afecta programul de odihna şi somn al locatarilor din imobilele învecinate.

- Zgomotul si vibrațiile vor fi la un nivel cat mai mic posibil si se vor lua masuri pentru izolarea lor pentru a nu afecta cetățenii din imobilele învecinate sau de pe strada. Se vor avea in vedere următoarele norme tehnice: STAS 6156-86, STAS 12025/1-81, P121-89, SR 12025-2.

- După caz, șantierul se va izola perimetral cu plasa de protecție. Acestea vor contribui la protecția trecătorilor si la diminuarea zgomotului și a prafului.

- Utilajele în repaos vor avea motoarele oprite. Nici un vehicul nu va avea motorul pornit in timpul staționarii.

- Pentru reducerea zgomotului se va evita demolarea elementelor constructive prin prăbușire și producerea zgomotelor puternice din impact la manipularea, încărcarea, descărcarea materialelor.

Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica.

Măsuri pentru protectia solului şi a subsolului

- Dacă se identifică o scurgere de ulei, se intervine rapid pentru stoparea acesteia și se raclează solul contaminat, colectându-se într-un recipient. Solul contaminat este predat unor operatori autorizați în vederea eliminării.

- Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburanți, uleiuri de la utilaje.

- Toate conductele de transport sunt țevi de oțel izolate cu vată minerală și protejate cu tablă. Izolația din tablă se colectează separat și se valorifică la fier vechi prin unități autorizate. Vata minerală se colectează separat și se elimină prin operatorul de salubritate al mun. Arad – depozitare la depozitul ecologic. Conductele de oțel se transportă în primă fază la amplasamentul CET Hidrocarburi unde se stochează temporar până la valorificarea acestora ca fier vechi prin operatori autorizați.

- platforma organizării de șantier va avea  o suprafaţă de beton sau piatră spartă, stabilizată pentru a împiedica sau reduce infiltraţiile de substanţe poluante în sol şi subsol; aceste suprafeţe vor fi prevăzute cu şanţuri de gardă pentru colectarea eventualelor scurgeri, cu debuşarea în başe impermeabilizate din care să se poată colecta lichidele contaminante;

- utilajele și mijloacelor de transport, vor fi alimentate cu combustibil si se vor repara la operatori economici terti specializati;

- apele uzate fecaloid-menajere provenite de la angajații organizării de şantier și de la cei din zonele de lucru vor fi evacuate in canalizarea municipiului Arad, sau vor fi colectate în bazinele toaletelor ecologice care vor fi utilizate și ulterior transportate la stația de epurare a municipiului Arad. Constructorul are de asemenea obligaţia readucerii la starea inițială a terenurilor ocupate sau afectate.

Măsuri pentru protectia așezărilor umane

- lucrările de reabilitare vor fi realizare numai pe timpul zilei (8.00 – 18.00); se vor utiliza echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de scăzut de zgomot/vibratii si emisii de poluanti în atmosferă cât mai mici;

- izolatia termica din vata minerala rezultata din desfacerea de pe conducte vor fi puse in saci si transportate zilnic din zonele lucrărilor, astfel încât să nu fie deranjată circulatia;

- se va dirija (daca va fi cazul) traficul in zonele de lucru, astfel încât să se asigure fluenta circulatiei, iar dacă va fi cazul se vor lua măsuri pentru devierea temporară a traficului;

- se va limita viteza de deplasare a traficului greu la 40 km/h.

Protecţia biodiversităţii - spaţii verzi:

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuţia lucrărilor prin realizarea unui aliniament de arbori adiacent pistei de biciclete;

- organizarea activităţii se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus;

Respectarea prevederilor Legii nr. 24 (r1) privind reglementarea si administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localitatilor:

- Art. 18. - (1) Răspunderea pentru reducerea suprafeţelor spaţiilor verzi revine autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea obligaţiilor privind spaţiile verzi.

(3) Instrăinarea şi atribuirea terenurilor cu spaţii verzi se efectuează în condiţiile prevăzute de lege, cu păstrarea destinaţiei de spaţiu verde.

(4) Schimbarea destinaţiei terenurilor înregistrate în registrul local al spaţiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publica, stabilite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate conform legislatiei in vigoare.

(5) Este interzisă schimbarea destinaţiei, reducerea suprafeţelor ori strămutarea spaţiilor verzi definite de prezenta lege.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), este permisă schimbarea destinaţiei spaţiilor verzi în vederea realizarii unor lucrări de utilitate publica, astfel cum acestea sunt prevazute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, altele decât cele privind construcţiile locuinţelor sociale, obiectivelor sociale de învatamant, sănatate, protecţie şi asistenţă socială, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi administratiei publice si autoritatilor judecatoresti.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), se pot amplasa pe un spatiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc şi odihnă, construcţii pentru expoziţii şi activităţi culturale, construcţii uşoare cu caracter provizoriu pentru activităţi de comerţ şi alimentaţie publică, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere, dar numai în baza unei documentatii de urbanism pentru întreaga suprafaţă a spaţiului verde şi cu obligaţia ca suprafaţa cumulată a acestor obiective să nu depaşească 10% din suprafaţa totală a spaţiului verde.

Vor fi respectate prevederile următoarelor acte normative: Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, Art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007, prevede la alin. (1): “Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora” iar la alin. (2): “Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin.  (1) sunt lovite de nulitate absolută”. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată în 2009; Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului,

Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate, în pubele pvc, urmând a fi preluate de societăţi autorizate în transportul deşeurilor menajere;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi depozitate la un depozit de deşeuri nepericuloase solide autorizat;

Alte condiţii:

Respectarea documentaţiei tehnice depuse la APM Arad şi a punctelor de vedere (avizelor) emise de autorităţile implicate în realizarea investiţiei.

Se vor respecta prevederile.

- Ordonanţa de urgenţă nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului.

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, respectiv NTPA 001/2005 şi 002/2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile medii de ardere;

- Ordinul MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- STAS - SR 10009/2017 privind nivelul zgomotului;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi H.G. 899/2004 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, precum şi a altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei;

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi cu modificările şi completările ulterioare;

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunţul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Jurnalul Naţional” (din 28.03.2019), precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 26.03.2019);

- anuţul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Jurnalul Naţional” (din 10.06.2019) şi “Jurnalul Arădean“ (din 13.06.2019, precum şi pe pagina de internet a APM Arad (http://apmar.anpm.ro – în data de 21.06.2019)

Documentaţia conţine:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu;

- Certificat de Urbanism nr. 1168/19.06.2017 eliberat de Primăria Municipiului Arad;

- Planuri de situaţie şi încadrare în zonă;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;

- Calculul înălţimii coşurilor de evacuare, întocmit de SC ECONOVA SRL;

- Referat de evaluare a impactului activităţilor care se vor desfăşura la obiectivul investiţiei nr. 2135/13.05.2019, întocmit de Institutul Naţional de Sănătate Publică – Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi;

- Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 303161, nr. 303161-C1-U2 Arad şi nr. 303161-C1-U3 Arad, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;

- Punct de vedere nr. 661/16.04.2019, eliberat de GNM CJ Arad;

- Punct de vedere nr. 3994/27.02.2019 emis de A.N. ”Apele Romane” Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea;

- Notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 397/21.05.2019, emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Dovadă mediatizare proiect (anunţuri privind solicitarea acordului de mediu, anunţuri privind decizia etapei de încadrare);

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie conţine şapte (13) pagini şi a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018.

Titulariul proiectului au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie.Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

# Director Executiv

# Dana-Monica DĂNOIU

Şef Serviciu A.A.A. Adina ORĂŞAN

Întocmit, Emil HUSĂRAŞ

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Ciprian BOGDAN