Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.  ** din 18.01.2019

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC COMPANIA DE DEZVOLTARE IMOBILIARĂ SRL, cu sediul în Ususău, FN, jud. Arad,  înregistrată la APM Arad cu nr. 4288/R şi 15579 din 05.10.2017 şi completările ulterioare înregistrate cu nr. 4779/R/17099/26.10.2017, 4852/R/17484/02.11.2017, 19568/28.11.2018, 5779/R/20197/11.12.2018 şi 04/R/27/03.01.2019, în baza:

- Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.12.2018, că proiectul “AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXTRACŢIA NISIPULUI ŞI PIETRIŞULUI – PERIMETRUL DE EXPLOATARE USUSĂU II B” propus a fi realizat pe teritoriul administrativ al comunei Conop, extravilan Chelmac (lunca râului Mureş), jud. Arad nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2, lit. a – „cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1”

b) Mărimea proiectului:

Se propune realizarea unui iaz piscicol prin exploatarea nisipului si pietrişului din perimetrul de exploatare Ususau II B situat în terasa râului Mureş, la circa 80 m de malul stâng al albiei minore şi la circa 20 m faţă de digul de apărare împotriva inundaţiilor, pe teritoriul administrativ al comunei Conop, jud. Arad. La 2,5 km nord se afla traseul drumului national Arad – Deva şi comuna Conop, la 3 km sud-vest se afla limita intravilanului satului Ususau, iar la 2,2 km est se află limita intravilanului satului Chelmac.

Lucrarile de amenajare a bazinului piscicol vor conduce la extracţia a 166628 m3 agregate minerale (nisip şi pietriş) de pe o suprafata de 19793 m2. Bazinul rezultat va avea o suprafaţă maximă a luciului de apa de 19793 m2 şi un volum de apa de 70254 m3.

Extractia agregatelor minerale – faza 1 şi 2 - se va realiza pe o înalţime de 7,50 m, din care decoperta are o grosime de 0,80 m, iar utilul 6,70 m.

| Nr. Crt. | Bilant teritorial | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | % | m2 | % |
| 01. | Terenuri neproductive | 58.334 | 100 | 19.741 | 33,80 |
| 02. | Drumuri incinta/platforme | - | - | 3.200 | 5,50 |
| 03. | Expoatare agregate minerale Faza 1 Faza 2 Total exploatare agregate minerale | - - - | - - - | 10.000 9.793 19.793 | 17,14 16,79 33,93 |
| 04. | Constructii provizorii propuse | - | - | 400 | 0,70 |
| 05. | Zona dotari tehnico-edilitare | - | - | 400 | 0,70 |
| 06. | Zone verzi amenajate | - | - | 14.800 | 25,37 |
| TOTAL GENERAL | 58.334 | 100 | 58.334 | 100 |

Iazul piscicol va fi format din:

- un bazin de forma poligonală, cu lungimea de 256 m, lăţimea de 126 m, adâncimea excavaţiei de 7,50 m, din care adâncimea apei de 3,00 m (nivelul hidrostatic este în medie la cota 128 NMN, respectiv - 4,50 m faţă de CTN); taluzurile bazinelor piscicole vor avea o înclinare de 330;

- bazinul rezultat va avea o suprafaţă a luciului de apă de 19793 m2;

- volumul de apă estimat va fi de 70254 m3.

Perimetral şi spre nord vor fi amenajate zone verzi, într-un procent de minim 30% din suprafaţa incintei.

Se va mentine accesul carosabil dinspre Drumul de exploatare De 1148/1 şi platformele pentru construcţii provizorii din fazele 1 si 2.

Bazinul piscicol va avea:

- luciul de apa la cota 128 NMN;

- talvegul la cota 125 NM;

- adâncimea medie a apei în iaz va fi de 3,00 m;

- alimentarea şi primenirea apei în bazinul piscicol se realizeaza din pânza freatică;

- suprafaţa iazului - 1,97 ha (19793,45 m2);

- suprafaţa luciului de apă – 1,8 ha (18000 m2);

- lungimea iazului cca 220 m;

- latimea iazului cca 116 m;

- adâncimea maxima fata de nivelul terenului – 7,5 m, până la cota +125 m;

- panta taluze 1:2;

- volumul total de apă a iazului piscicol va fi de 70254 m3;

- unghiul de taluz al malurilor bazinului piscicol va fi de maxim 33⁰.

Decoperta înlăturată de pe suprafaţa viitorului bazinului piscicol va fi folosită pentru rambleierea a trei excavaţii existente în lunca râului dispuse în zona de protecţie a malului râului, între acesta şi taluzul bazinului piscicol.

Construcţii propuse/dotări:

- un container prefabricat având funcţiunea de birou (S = 14,80 mp)

- un container prefabricate având funcţiunea vestiar (S = 14,80 mp)

- toaletă ecologică 2 buc.

- cisternă apă (mobile) V = 3000 l

- excavator, autobasculante, cilindru compactor, bulldozer.

Construcţiile provizorii şi dotările tehnico-edilitare vor fi amplasate pe o platformă din piatră propusă la nord de drumul de incintă.

În faza a 3-a se va realiza amenajarea unui luciu de apă pe terenul excavat, cu zone verzi amenajate perimetral, alei pietonale, platforme gospodăreşti şi amenajări tehnico-edilitare, accese carosabile

Iazul piscicol va fi format dintr-un bazin de formă poligonală, cu lungimea de 256 m, lăţimea de 126 m, adâncimea excavaţiei de 7,50 m, din care adâncimea apei de 3,00 m (nivelul hidrostatic este în medie la cota 128 NMN, respective – 4,50 m faţă de CTN). Bazinul rezultat va avea o suprafaţă a luciului de apă de 19.793 mp, iar volumul de apă estimate va fi de 70.254 mc. Perimetral şi spre nord vor fi amenajate zone verzi, într-un procent de min. 30 % din suprafaţa incintei.

Se vor amenaja alei carosabile în suprafaţă de 990 mp

Popularea cu peşti se va face în regim natural – la nevoie şi artificial - şi va tine seama de ecosistemul specific apelor stagnante şi în special de organismele planctonice şi bentonice caracteristice.

Se vor amenaja zone verzi, dispuse perimetral taluzurilor iazului piscicol, amenajate pe o lăţime de 9 m şi în zona nord-vestică a incintei, la nord de iazul piscicol, în suprafaţă de 18.555 mp. Acestea vor fi amenajate prin înierbare şi plantare cu sălcii.

BILANT TERITORIAL ZONA STUDIATA - faza 3

| Nr. Crt. | Bilant teritorial | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | % | m2 | % |
| 01. | Terenuri neproductive | 85.341 | 6,65 | 48.355 | 37,20 |
| 02. | Terenuri arabile | 7.070 | 5,44 | 7.070 | 5,44 |
| 03. | Drum de exploatare | 3.247 | 2,50 | 3.247 | 2,50 |
| 04. | Drumuri incinta | - | - | 1.000 | 0,77 |
| 05. | Luciu de apa | 2.225 | 1,71 | 22.018 | 16,94 |
| 06. | Dig protectie inundatii | 600 | 0,46 | 600 | 0,46 |
| 07. | Zona constructii provizorii | - | - | 800 | 0,61 |
| 08. | Albia minora a raului Mures | 12.525 | 9,63 | 12.525 | 9,63 |
| 09. | Zone verzi | 18.992 | 14,61 | 34.385 | 26,45 |
| TOTAL GENERAL | 130.000 | 100 | 130.000 | 100 |

Utilităţi:

- alimentarea cu apă potabilă se va asigura conform prevederilor din proiect: pentru angajaţi se va asigura apă îmbuteliată din comerţ. Societatea va achiziţiona toaletă ecologică;

- apele pluviale ce spală suprafaţa perimetrului se vor scurge natural, infiltrându-se în sol în cea mai mare parte;

c) Cumularea cu alte proiecte:

Amplasamentul este situate în terasa joasă de pe malul stâng al râului Mureş, la cca. 80 m de malul albiei minor.

Terenul amplasat în albia majoră a râului Mureș figurează ca neproductiv în planul teritoriului administrativ al comunei Conop.

La 2,5 km nord se afla traseul drumului national DN 7Arad – Deva şi comuna Conop, iar la 3 km sud-vest se afla limita intravilanului satului Ususău şi la 2,2 km est se afla limita intravilanului satului Chelmac.

Vecinătăţile perimetrului de exploatare Ususau II B sunt:

- Nord si Vest – dum de exploatare DE 1148/1 şi râul Mureş;

- Sud – terenuri neproductive;

- Est – dig pământ cu o înălţime de H = 1,80 m şi terenuri arabile.

Pe acest amplasament nu au fost identificate perimetre de protecţie sanitară sau perimetre de protecţie hidrogeologice ale surselor de alimentare cu apă;

Societatea are în prezent un punct de lucru la cca. 3 Km de amplasamentul proiectului, în localitatea Ususău unde desfăşoară activitatea de Sortare agregate minerale.

d) Utilizarea resurselor naturale:

Lucrarile de amenajare a bazinului piscicol vor conduce la extracţia a 166628 m3 agregate minerale (nisip şi pietriş) de pe o suprafata de 19793 m2. Bazinul rezultat va avea o suprafaţă maximă a luciului de apa de 19793 m2 şi un volum de apa de 70254 m3.

e) Productia de deseuri:

In perioada de realizare a iazului piscicol rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri :

- deşeuri metalice cca 240 kg/an – sunt colectate, provizoriu, într-un spaţiu amenajat pe platforma staţiei de spălare – sortare – concasare şi sunt transportate, periodic, la unităţi specializate în valorificarea acestor deşeuri.

- reziduuri petroliere cca 220 kg/an – sunt colectate în recipienţi închişi şi apoi transportate la unităţi specializate în colectarea şi valorificarea acestor deşeuri;

- anvelope scoase din uz cca  500 kg/an  – constituite din anvelopele uzate, care vor fi depozitate în spaţii special amenajate şi valorificate periodic prin unităţi specializate.

- deşeuri menajere cca 400 kg/an– sunt colectate în containere omologate, urmând să fie evacuate periodic, la depozitul de deşeuri menajere omologat al localităţilor din zonă.

- deşeuri de la excavarea minereurilor - materialul din decopertă (13.765 mc) - va fi utilizat pentru rambleierea unei excavatii neautorizate existente la nord de incinta, dincolo de De 1148/1.

Deşeurile menajere vor fi colectate, în recipiente special destinate acestui scop, urmând a fi preluate de societăţi autorizate;

Se va realiza o gestionare corespunzătoare a deşeurilor menajere şi a deşeurilor tehnologice prin depozitarea în spaţii special amenajate şi gestionarea selectivă a acestora;

Se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

f) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Pentru diminuarea impactului pe care activitățile de implementare a proiectului în perimetrele Ususău II B îl va produce asupra aerului, titularul de activitate va avea în vedere:

- limitarea timpilor de funcționare ai utilajelor la strictul necesar și menținerea acestora în stare foarte bună de funcționare

- stropirea drumurilor de acces la perimetrul Ususău II B în perioada secetoasă

- reducerea vitezei de rulare a autovehiculelor pe drumurile de acces

- reabilitarea și menținerea stratului de rulare al drumurilor de acces

- autobasculantele folosite la transport vor avea în mod obligatoriu bena acoperită cu prelată

- folosirea mijloacelor de transport echipate cu motoare nepoluante

g) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:

- titularul de proiect va lua măsuri în vederea prevenirii accidentelor;

2. Localizarea proiectelor (se ia in considerare sensibilitatea mediului în zona geografica posibil a fi afectata de proiect):

2.1. Utilizarea existentă a terenului:

Terenul amplasat în albia majoră a râului Mureș figurează ca neproductiv în planul teritoriului administrativ al comunei Conop.

Fulosinţa conform CF şi destinaţia stabilită prin PUZ este de iaz piscicol.

2.2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul

2.3. Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atentie deosebită pentru:

a) zonele umede:

Pe acest amplasament, nu au fost identificate perimetre de protecţie pentru surse de alimentare cu apă (zone de protecţie sanitară sau perimetre de protecţie hidrogeologice ale surselor de alimentare cu apă.

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si cele împădurite: nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: - nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc.:

- sitului de importanţă comunitară “Defileul Mureşului Inferior’’ (cod sit: ROSCI0064).

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, şi Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

- proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind amplasat în cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI 0064 Defileul Mureşului Inferior, conform HG nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi Ordinului nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: - nu este cazul;

h) ariile dens populate:

La 2,5 km nord se afla traseul drumului national DN 7Arad – Deva şi comuna Conop, iar la 3 km sud-vest se afla limita intravilanului satului Ususău şi la 2,2 km est se afla limita intravilanului satului Chelmac.

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: - nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potential:

a) Extinderea impactului - aria geografica şi numarul persoanelor afectate:

- Perimetrul de exploatare Ususău II B se află la distanţe relativ mari de localitatea Ususău (la cca. 3,0 km), nu afectează gospodăriile individuale, biserici, cimitire sau alte obiective sociale şi nici nu afectează condiţiile de viată ale localnicilor, prin poluarea aerului şi apei, prin poluare sonoră sau prin modificarea peisajului.

Zonele locuite, respectiv casele din localitatea Ususău sunt situate la distanţe suficient de mari de perimetru, şi nu vor fi afectate de activităţile desfăşurate în perimetru, prin:

- emisiile de poluanţi gazoşi

- nivelul zgomotelor şi vibraţiilor

Concentraţia emisiilor de pulberi de suspensie, în aer, au areale de dispersie locală, neafectând semnificativ zonele locuite, perimetrul fiind situat într-o zonă nelocuită. Distanţa minimă a limitelor perimetrului faţă de zonele locuite este de aproximativ 3000 m;

b) Mărimea şi complexitatea impactului:

Iazul piscicol va fi format din:

- un bazin de forma poligonală, cu lungimea de 256 m, lăţimea de 126 m, adâncimea excavaţiei de 7,50 m, din care adâncimea apei de 3,00 m (nivelul hidrostatic este în medie la cota 128 NMN, respectiv - 4,50 m faţă de CTN); taluzurile bazinelor piscicole vor avea o înclinare de 330;

- bazinul rezultat va avea o suprafaţă a luciului de apă de 19793 m2;

- volumul de apă estimat va fi de 70254 m3.

c) Probabilitatea impactului: impact redus

d) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: impact redus

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Realizarea proiectului nu afectează integritatea sitului ROSCI 0064 – Defileul Mureşului  deoarece:

- nu reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară;

- nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară;

- nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea ariilor naturale protejate de interes comunitar şi avifaunistic;

- nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar şi avifaunistic;

Proiectul propus nu are un potenţial impact semnificativ asupra elementelor şi obiectivelor de conservare ale sitului ROSCI 0064 – Defileul Mureşului

Condiţiile la faza de realizare a proiectului:

- pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări:

- scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu şi asupra populaţiei din zonă;

- folosirea unor utilaje şi mijloace de transport silenţioase;

a) Protecţia calităţii apelor:

- respectarea tehnologiei de exploatare a agregatelor naturale – excavarea se va realiza în două trepte, respectiv:

- prima până la + 0,50 m deasupra nivelului hidrostatic,

- a doua treaptă va avea ca obiectiv exploatarea agregatelor sub nivelul hidrostatic, respectiv până la cota + 125 m, reprezentând talvegului iazului piscicol.

Exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor de râu se face prin metoda clasică, respectiv în fâşii paralele cu latura lungă a iazului (fisiile având lăţimea de cca. 3 – 5m), avansând dinspre nord spre sud. Balastul va fi excavat cu ajutorul unui excavator cu cupa de 1,2 m, va fi încărcat în mijloace de transport ale beneficiarilor sau ale titularului şi transportat de către aceştia la locul de punere în operă sau la staţia de sortare de la Ususău.

- respectarea adâncimii maxime de exploatare faţă de cota terenului natural pentru a nu depăşii cota talvegului albiei minore a râului Mureş în secţiune transversală.

- manipularea carburanţilor şi celelalte operaţiuni de întreţinere a utilajelor se vor face numai în afara zonei de excavare, pe suprafeţe special amenajate.

- în zona exploatării nu se vor folosii substanţe prioritar periculoase aşa cum sunt ele definite de H.G. 351/2005;

b) Protecţia calităţii aerului:

- pentru evitarea antrenării în atmosferă a prafului generat de mijloacele de transport care se deplasează pe căile de rulare va fi menţinută o umiditate corespunzătoare a acestora (cu precădere în perioadele fără precipitaţii atmosferice) iar pentru mijloacele de transport (nisip – pietriş) vor fi prevăzute şi utilizate prelate pentru evitarea pierderilor de agregate minerale pe carosabil;

- menţinerea în stare bună de funcţionare a utilajelor;

- folosirea utilajelor în limita strictului necesar;

- reducerea vitezei de rulare a mijloacelor de transport pe căile de acces;

La limita unităţii aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 şi va conţine max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile şi 0,5 mg/mc pulberi în suspensie;

Circulaţia auto se va face pe drumurile existente, cu aprobarea Primăriei Comunei Ususău, fără a se produce pierderi de agregate minerale pe carosabil. Porţiunea de drum de acces balastrat se va stropi cu apă pentru evitarea antrenării prafului;

Exploatarea şi transportul agregatelor minerale se vor efectua fără a se aduce prejudicii factorilor de mediu, populaţiei şi biodiversităţii;

c) Protecţia solului şi a subsolului:

- solul vegetal și argila nisipoasă  rezultate din lucrările de decopertare a terenului va fi utilizată pentru rambleierea unei excavatii neautorizate existente la nord de incinta, dincolo de De 1148/1;

- amenajarea şi consolidarea taluzelor bazinului piscicol pe toată lungimea laturilor, în vederea evitării alunecării şi prăbuşirii acestora şi eroziunii prin valuri, inclusive în situaţia imersă a unei posibile inundaţii ce depăşeşte cota terenului;

- controlul permanent al stabilităţii taluzului din proximitatea treptei în care se lucrează;

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere pe sol;

- efectuarea lucrărilor de reparaţii sau a schimbului de ulei se va realiza numai la unităţi autorizate;

d) Gestionarea deşeurilor:

- deşeurile menajere vor fi colectate în pubele pvc, urmând a fi preluate de societăţi autorizate în transportul deşeurilor menajere;

- se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

- deşeurile menajere din organizarea de şantier, precum şi cele inerte rezultate din tehnologiile de execuţie, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spaţii special amenajate, urmând ca deşeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deşeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi unui predate unui operator de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

Se va realiza o gestionare corespunzătoare a deşeurilor menajere şi a deşeurilor tehnologice prin depozitarea în spaţii special amenajate şi gestionarea selectivă a acestora;

Se va evita depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării  lucrărilor;

Decoperta înlăturată de pe suprafaţa viitorului bazinului piscicol va fi folosită pentru rambleierea a trei excavaţii existente în lunca râului dispuse în zona de protecţie a malului râului, între acesta şi taluzul bazinului piscicol

e) Protecţia biodiversităţii:

- interzicerea poluarii, deteriorarii habitatelor, speciilor  pentru care a fost declarat situl.
- conform OUG 57/2007, art 33, alineatul 1,  pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu exceptia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele 4A si 4 B, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate cât şi în afara lor se interzice : orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural ; deteriorarea, distrugerea cuiburilor sau culegerea ouălor din natură ; recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea  acestor plante în habitatele lor natural;

- conform OUG 57/2007, modificată şi completată prin OUG 154/2008, art 33, alin. 2, fără a se aduce atingere art.33, alin(3) şi (4) şi art. 38 din prezenta Ordonanţă de urgenţă, precum şi art. 17, art. 19, alin (5), art.20, 22, 24 şi art. 26, alin (1) şi (2) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare în vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise: uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată ; deteriorarea, distrugerea şi culegerea intenţionată a cuiburilor şi/ sau ouălor din natură ; deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea ; perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de pertubare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţei de urgenţă; comercializarea, deţinerea şi transportul în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la aceastea uşor de identificat;

- protecţia şi conservarea speciilor de plante şi animale sălbatice de interes comunitar pentru care a fost declarat situl de importanţă comunitară;

- în perioada de construire se vor folosi utilaje si echipamente in asa fel incat poluarea aerului ca si zgomotul si vibratile sa fie minime;

- utilizarea unei tehnologii moderne care asigura mentinerea valorilor parametrilor factorilor de mediu in limite admisibile conform legislatiei în domeniu;

- respectarea suprafetei si a proiectului tehnic vizat de autoritatile de stat competente.

Se vor respecta prevederile.

- OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii apelor nr.107/1996 modificată prin Legea 310/2004;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 republicată în 2002 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere;

- H.G. nr. 188/2002 cu completările şi modificările ulterioare pt. aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (H.G. nr. 352/2005 , HG nr. 210/2007);

- H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi a H.G. 899/2004 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, precum şi a altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei;

- STAS 10009/1988 privind nivelul zgomotului;

- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice;

- Ordonanţa de urgenţă nr.  154/2008, pentru modificarea şi complectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/ 2006;

- Hotărârea Guvernului nr.  1284/2007, privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Ordinul nr. 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

Alte condiţii:

Respectarea documentaţiei tehnice depuse la APM Arad şi a punctelor de vedere (avizelor) emise de autorităţile implicate în realizarea investiţiei.

Documentaţia conţine:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu;

- Planuri de situaţie şi încadrare în zonă;

- Plan perimetru Ususău II;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 15892/11.10.2017, întocmit de APM Arad;

- Procese verbal nr. 17796/08.11.2017 şi 20672/19.12.2018, întocmit în baza şedinţlor CAT;

- Certificat de Urbanism nr. 9/20.09.2017 eliberat de Primăria Comunei Conop;

- Certificat de Înregistrare cod unic 18828546 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 300025, eliberate de O.C.P.I. Lipova;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Ord. 135/2010 anexa nr. 5;

- Memoriu de prezentare întocmit conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată – OUG nr. 19/2010 întocmit de SC EURO ENVIROTECH SRL;

- Avizul de oportunitate nr. 1/13.12.2016, Primăria Comunei Conop;

- Hotărârea nr. 68/31.07.2017 privind aprobarea documentaţiei de urbanism – PUZ şi RLU afferent “Amenajare iaz piscicol prin extracţia nisipului şi pietrişului – perimetrul de exploatare Ususău II B”, emisă de Consiliul Local Conop;

- Adresă nr. 5887/28.11.2018, eliberată de ANANP, reprezentând punctul de vedere pentru şedinţa CAT în etapa de încadrare;

- Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 50/25.09.2017 emis de AN “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş – SGA Arad;

- Adresă nr. 301.175/20.06.2017, emisă de Agenţia Naţională pentru resurse Minerale;

- Adresă nr. 869/30.10.2017, emisă de Agenţia Naţională pentru resurse Minerale – Compartimentul Teritorial Inspecţie Resurse Minerale Timişoara;

- Punct de vedere nr. 1/17.01.2019, emis de APM Arad Domeniul Biodiversitate;

- Dovadă mediatizare proiect (anunţuri privind solicitarea acordului de mediu, anunţuri privind decizia etapei de încadrare);

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, planului sau programului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5, din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Nerespectarea prevederilor prezentului act atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica A.P.M Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condiţiilor impuse prin prezenta decizie. Procesul-verbal întocmit de către A.P.M Arad se va anexa şi va face parte integrantă din documentaţia care se va depune la APM Arad în vederea autorizării, înainte de începerea activităţii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului şi conţine 9 pagini şi a fost emisă în 2 exemplare

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

# Şef Serviciu A.A.A.,

# Adina ORĂŞAN

Întocmit, Emil HUSĂRAŞ

Ciprian BOGDAN