Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ** din 24.05.2019

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SAND HILL PETROLEUM ROMANIA SRL cu sediul în Bucureşti, C-lea Floreasca, nr. 175, Sector 1, înregistrată la APM Arad cu nr. 5614/R/19459 din 27.11.2018, cu completările înregistrate la nr. 1180/R/4970 din 21.03.2019, nr. 1449/R/5919 din 02.04.2019 şi nr. 2231/R/8941 din 20.05.2019  în baza:

Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.05.2019 că proiectul “Foraj sondă, amenajare careu foraj şi drum de acces la sonda 1 SHPR Sintea Mare, jud. Arad” propus a fi realizat în extravilanul comunei Sintea Mare (CF nr. 304714), jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

- anexa nr. 2, pct. 2, lit. d – „foraje de adancime, cu exceptia forajelor pentru investigarea stabilitatii solului......”

- anexa nr. 2, pct. 3, lit (e) – „instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui, petrolului, gazelor naturale şi minereurilor, precum şi a şisturilor bituminoase”

b) justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Amplasarea sondei 1 SHPR Sintea Mare se face în cadrul perimetrului de explorare, dezvoltare şi exploatare EX – 5 ADEA, conform Acordului de concesiune petrolieră  pentru perimetrul de explorare, dezvoltare şi exploatare, aprobat prin HG nr. 835/2015, publicată în M.O. nr. 760/13.10.2015.

Investiţia are ca scop realizarea sondei 1 SHPR Sintea Mare, precum şi amenajarea unui careu de foraj şi a drumului de acces la acesta.

Sonda are caracter de explorare hidrocarburi şi a fost proiectata la adancimea de max. 1000 m.

Suprafeţe necesare proiectului propus:

| Nr. crt. | Denumire | Suprafaţă (mp) |
| --- | --- | --- |
|  | S construită | 0 |
|  | S desfăşurată | 0 |
|  | Amenajare careu foraj sondă (pietriş tasat) | 1890 |
|  | Amenajare drumuri/accese (pietriş tasat) | 395,75 |
|  | Teren arabil (neutilizat) | 12014,25 |
| TOTAL SUPRAFATA | 14.300 |

Coordonatele STEREO 70 ale proiectului sunt:

| Nr. crt. | Coordonate pct de contur | Lungimi laturi (m) | Amplasament | Tip geometrie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
|  | 244871.690 | 556327.799 | 52,947 | Perimetru | Poligon |
|  | 244823.937 | 556304.929 | 269,268 | Perimetru | Poligon |
|  | 244705.673 | 556546.836 | 52,960 | Perimetru | Poligon |
|  | 244752.705 | 556571.182 | 270,911 | Perimetru | Poligon |

Proiectul se află în extravilanul comunei Sintea Mare, județul Arad şi constă în forarea unei sonde, amenajarea unui careu de foraj şi a drumului de acces la SONDA 1 SHPR SINTEA MARE.

Terenul, de formă rectangulară, aparține unui proprietar particular, având o suprafață totală de 14300 mp, situat în tarla 355 – parcela 1655/5, C.F. 304714 Sintea Mare cu nr. top. 304714 şi având Certificatul de Urbanism nr. 23 din 09.11.2018.

Principalele faze de realizare a obiectivului de investitie sunt:

- executarea lucrarilor de constructii -  montaj pentru amplasarea instalatiei de foraj;

- executarea lucrarilor de foraj şi efectuarea probelor de productie;

- executarea lucrarilor de demobilizare.

Procesul tehnologic de forare al unei sonde constă în săparea unui puţ cu diametre descrescătoare, de la suprafaţă şi până la baza stratului productiv, cu ajutorul unui sistem rotativ-hidraulic acţionat de la suprafaţă. Procesul de foraj se realizează în întregime cu mijloace mecanizate (instalaţie de foraj).

Instalaţia de foraj de tip HH-75 este o instalaţie de foraj hidraulică, destinată lucrărilor de inginerie civilă, exploatare a apei, gazelor, hidrocarburilor și operațiunilor anexate. Aceasta execută foraje conform caracteristicilor geologice ale pământului întâlnit.

Sistemul de gestiune a nămolului din cadrul instalaţiei include:

- 3 habe cu capacitatea de 100 m3;

- 2 agitatoare (Mini Cobra 2 Panel);

- 2 pompe centrifuge de alimentare (alimentate electric);

- 1 linie de amestecare DN 200 mm;

- 1 linie de recirculare DN 200 mm;

- 3 palete de amestecare;

- scară, șină de siguranță și șină de trecere;

- 1 habă de colectare detritus de 20 m3.

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara:

- Executarea lucrarilor de construcţii - montaj aferente amplasarii instalaţiei de foraj

Drumul de acces va avea o lungime de 55 m şi o lăţime de 5 m, care să permită circulaţia mijloacelor de transport până la sondă.

Careu foraj

Amenajarea careului de foraj, implică realizarea de terasamente ce constau din:

- îndepartarea solului vegetal şi depozitarea acestuia în depozitul de sol vegetal;

- formarea platformei sondei prin săpături şi umpluturi de pamânt, ce se va compacta până la obtinerea unui grad de compactare de 98 %;

- trasarea şi executarea drumului interior şi al platformelor tehnologice:

Dimensiunile şi amplasamentul careului sondei s-au proiectat în funcţie de tipul instalaţiei de foraj utilizate (HH 75 Termica), poziţia locaţiei, relieful terenului.

Pe aceasta suprafata nivelata si compactata se vor amplasa obiectivele:

- instalaţia de foraj tip HH 75 Termică;

- rampă material tubular;

- 2 grupuri moto-pompă;

- habe metalice cu capacitatea de 40 mc pentru depozitare apă tehnologică şi fluid foraj;

- rezervoare (sau habe) metalice pentru rezerva de apa PSI;

- baracamente;

-    zona de protecţie.

Pentru proteţia mediului, în incinta careului de foraj se vor executa următoarele lucrări:

Montarea barăcilor pe dale sau platformă pietruită, suprastructura acestora va fi executata dintr-un strat de balast compactat.

Se va realiza un şant betonat în lungime de 84 m pentru colectarea apelor pluviale de pe terenurile învecinate evitandu-se inundarea careului de foraj;

Scurgerile accidentale tehnologice din interior se realizeaza printr-un şant dalat, având lungimea de 21 m, ce descarcă în bazinul colector/haba de reziduuri, care se va goli periodic cu vidanja.

Haba de reziduuri - va avea capacitatea de 6 mc şi se va amplasa în interiorul careului de foraj în poziţie îngropată, pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm. Inainte de montaj haba se va hidroizola cu doua straturi de solutie bituminoasa.

Pentru depozitarea detritusului - rezultat în procesul de foraj se va monta o haba de 24 mc în pozitie semiîngropată în imediata vecinatate a sitelor vibratoare.

La gura sondei se va construi un beci betonat – cu dimensiunile 1,40 x 2,20 x 1,50 m, care are rolul de a permite montarea capului de coloană şi a instalaţiei de prevenire precum şi rolul de a capta toate scurgerile din zona găurii de sondă şi de pe podul instalatiei de foraj.

Montarea unei fose septice pentru colectarea apelor uzate fecaloid-menajere; rezultate din activitatea sociala a personalului care execută lucrările. Aceasta va fi golita prin vidanjare, iar apele uzate vor fi trasportate la statia de epurare care deserveste zona.

Montarea habelor pentru depozitarea cantitatilor suplimentare de fluid de foraj.

Se prevede o baraca de chimicale dotată cu platforma de protectie pentru depozitarea şi manipularea materialelor şi substanţelor utilizate în procesul tehnologic, în condiţii de siguranţă şi conform Normelor Tehnice de Securitate.

- Executarea lucrarilor de foraj propriu – zis

Dupa terminarea fazei de montaj se începe activitatea de foraj care presupune realizarea unei găuri de sondă cu diametre diferite şi protejarea acesteia prin tubarea unor coloane de burlane dupa un program de constructie stabilit prin proiectul de foraj.

Conform documentatiei tehnice a proiectului de foraj, pentru realizarea obiectivului propus s-a adoptat urmatorul program de constructie:

Coloana de ghidaj ( 13 3/8 in x 20 m - va fi tubata într-un puţ săpat manual, centrată cu masa şi cimentata pana la nivelul fundului beciului sondei. Aceasta coloana serveste la protejarea fundaţiei împotriva infiltraţiilor, asigurând circulaţia fluidului către sitele vibratoare.

Coloana de ancoraj ( 9 5/8 in x 250 m - are rolul de a izola formaţiunile slab consolidate de suprafaţă, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate şi permeabilitate. Ea protejeaza formatiunile acvifere impotriva contaminarii si va fi cimentata la zi.

Dupa tubajul şi cimentarea coloanei se va monta la gura puţului un sistem de etanşare şi o instalaţie de prevenire a erupţiilor care va asigura desfaşurarea forajului pentru faza urmatoare in conditii de securitate.

Coloana de exploatare ( 5 1/2  in x 1000 m - se va tuba dupa efectuarea investigaţiilor geofizice necesare şi va fi cimentată pe intervalul 250 – 1000 m.

Coloana de exploatare permite executarea probelor de productie şi exploatarea acumulărilor de hidrocarburi în condiţii de securitate.

- Executarea lucrarilor de demobilizare instalatie de foraj si reducerea careului la  valoarea careului de probe

Suprafaţa afectată de careul de foraj se reduce, în cazul în care sonda prezintă interes, la valoarea careului de producţie şi a drumului de acces ~ 2286 mp, restul suprafeţei închiriate (12014 mp) redându-se în circuit. În cazul în care sonda nu este economică, aceasta se abandonează, iar întreaga suprafaţă ocupată temporar se redă în circuitul iniţial, conform prevederilor legale.

Dupa demontarea şi transportul de la locaţie la altă locaţie sau la depozit a instalatiei de foraj/probe producţie împreuna cu anexele sale, urmeaza efectuarea lucrărilor de demobilizare - protecţie mediu:

- demontarea şi transportul instalaţiilor şi dotărilor din careul sondei;

- transportul materialelor şi deşeurilor (detritus, ape reziduale);

- transportul materialelor folosite la amenajarea careului (piatră spartă, macadam) în altă locaţie;

- nivelarea suprafeţei prin distribuirea cu buldozerul a pământului din depozitul de pământ pe toată suprafaţa;

- astuparea şanţului de gardă perimetral;

- scarificarea, urmată de arătură, fertilizarea cu îngrăşăminte naturale şi anorganice;

- prelevarea de probe de sol cu respectarea Ordinului nr. 756/1997 al MAPPM şi analiza acestora în laboratoare specializate; rezultatele analizelor se compară cu valorile determinate iniţial (înainte de începerea lucrărilor la obiectiv), pentru a se verifica modul de refacere a amplasamentului;

- Executarea probelor de producţie

Probele de productie se vor efectua cu instalatia IC 5.

Sonda fiind de explorare-evaluare, nu se va face echiparea acesteia, în cadrul prezentului proiect. În cazul în care dupa testarea capacitătii zăcamântului se dovedeste ca acesta este eficient din punct de vedere economic, se va face echiparea sondei, care va face obiectul unui alt proiect.

- Punerea în funcţiune

Tehnologia de exploatare a sondei, va fi stabilită funcţie de natura zăcămintelor de hidrocarburi (titei) descoperite.

Dupa efectuarea probelor de productie, se va stabili daca sonda intra în regim de exploatare sau se va abandona.

- Redarea terenului in circuitul agricol

Suprafaţa afectată de careul de foraj se reduce, în cazul în care sonda prezintă interes, la valoarea careului de exploatare şi a drumului de acces la acesta (cca. 2286 mp), restul suprafeţei (cca. 12014 mp) redându-se în circuit conform prevederilor legale în vigoare, prin readucerea terenului la condiţiile iniţiale.

Pentru redarea suprafetei careului instalatiei de foraj în circuitul productiv, se va executa urmatoarea succesiune de lucrari:

- scarificarea mecanică a terenului;

- strângerea, încarcarea şi transportul patului de balast şi nisip folosit la amenajarea careului ce a fost scarificat;

- împraştierea solului vegetal din depozit pe suprafaţa careului sondelor;

- nivelarea suprafeţei solului ce a fost acoperită cu sol vegetal (suprafaţa totală, mai puţin suprafaţa necesară exploatării sondei);

- aratura mecanică în doua sensuri, discuirea şi administrarea de îngrasaminte chimice şi prelevarea de probe de sol cu respectarea Ordinului Ordinului 184/1997  al MAPPM şi analiza acestora în laboratoare specializate; rezultatele analizelor se compara cu valorile determinate initial (înainte de începerea lucrarilor la obiectiv), pentru a se verifica modul de refacere a amplasamentului;

În cazul în care sonda va fi neproductivă se va reda în circuitul iniţial toată suprafaţa careului de foraj al sondei. Lucrarile de demobilizare inclusiv redarea suprafeţei în circuitul initial se vor executa pe baza altei documentatii şi se va respecta programul de abandonare sonde conform Ordinului nr. 8 din 12 ianuarie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare şi respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol, emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.

Înainte de retrocedarea terenului, catre proprietari, se vor efectua urmatoarele operatiuni, în vederea aducerii amplasamentului la starea pe care acesta a avut-o, anterior existentei sondei:

- scarificare;

- doua arături adânci pe directii perpendiculare;

- răspandirea uniforma a stratului de sol vegetal;

- discuire;

- fertilizare cu îngrasaminte naturale.

- înainte ca terenul dezafectat şi ecologizat sa fie predat proprietarilor sunt executate determinari realizate de catre OSPA, în vederea stabilirii calitatii solului rezultat.

- probele de sol vor fi prelevate de la doua adâncimi diferite (reprezentand adancimile situate la 5 cm si, respectiv, 30 cm de suprafata solului).

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Piatră spartă (macadam)

În vederea asigurării accesului autovehiculelor pentru transportul de materii, materiale, a utilajelor şi a echipajului de pompieri, este necesară amenajarea terenului în careul de foraj, precum şi a drumului de acces.

Beton de ciment

Betonul de ciment folosit pentru beciul sondei, pentru şanţul de colectare ape pluviale şi pentru coloana de foraj NU se va prepara pe amplasamentul lucrării, ci în stații autorizate din zonă și transportat cu mijloace de transport specifice.

Membrană de impermeabilizare

Pe platforma de lucru se va amplasa o membrană cu o capacitate portamtă de 70 kg/cm2, cu rol de impermeabilizare, pe o suprafaţă de cca. 600 mp, în zona parcării, a barăcii de chimicale şi a operării utilajelor, cu scopul de a preveni infiltrarea eventualelor scurgeri accidentale.

Fluid de foraj

Forajul sondei se va executa în 3 intervale de forare, pentru fiecare dintre acestea utilizându-se câte un anumit tip de fluid de foraj, după cum urmează:

- pentru intervalul de foraj cuprins între 0-35 m: fluid de foraj pe bază de apă; intervalul va fi săpat prin interiorul coloanei de ghidaj;

- pentru intervalul de foraj cuprins între 35-370 m: fluid de foraj tip Gips-Polimer, cu densitatea de 1,05 – 1,10 kg/ dm³;

- pentru intervalul de foraj cuprins între 370-1000 m: fluid de foraj tip KCl-Polimer, cu densitatea de 1,10 – 1,20 kg/ dm³.

Fluidul de foraj folosit în procesul de foraj al sondei se transportă de la staţia de fluide a schelei contractoare a lucrărilor de foraj la sondă doar în momentul utilizării, la sondă neexistând stocuri de fluide de foraj. După ce este pompat în gaura de sondă și revine la suprafață transportând fracția mobilizată prin săpare, noroiul de foraj este filtrat printr-un sistem de site, este depozitat în habe și este recuperat în proporție de 100%, fiind reintrodus în gaura de sondă. La finalul procesului de forare, tot noroiul din gaura de sondă este extras și depozitat în habe, urmând a fi transportat prin intermediul unor cisterne către unitățile sub-contractantului care a asigurat furnizarea acestui fluid tehnologic.

Apa

Necesarul de apă tehnologică se asigură prin transport cu vidanja de la punctele de lucru ale societăţii specializate în lucrări de foraj şi ale furnizorului fluidului de foraj şi se depozitează direct în rezervoarele de stocare ale instalaţiei de foraj.

Apa potabilă, în cantitate de cca. 1 m3/zi, se va procura de la societăţi comerciale din comuna Sintea Mare, jud. Arad şi se va depozita la sondă în recipiente etanşe.

Energia electrică

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor principali şi auxiliari se va realiza cu ajutorul grupului electrogen aflat în dotarea instalaţiei. Instalaţia de foraj este acţionată cu motoare termice omologate şi nu se proiectează racord de înaltă tensiune.

Combustibilii

Alimentarea cu carburanți a utilajelor şi mijloacelor de transport va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar. Instalaţia de foraj HH-75 se va alimenta cu motorina depozitată într-un rezervor etanș, amplasat pe platforma protejată cu membrană impermeabilă a careului de foraj.

Modul de asigurare cu utilităţi

Alimentarea cu apa potabila folosita de personalul muncitor pentru băut şi spălat pe mâini, în cantitate de cca. 1 m3/zi, va fi procurata de la societăţi comerciale din comuna Sintea Mare şi se va stoca temporar la sondă în recipiente etanşe.

Apa utilizată în scop igienico-sanitar este transportată cu cisterna din surse autorizate şi este stocată în rezervoare metalice sau din material plastic.

Alimentarea cu apa tehnologica: apă tehnologică se asigură prin transport cu vidanja de la punctele de lucru ale societăţii specializate în lucrări de foraj şi ale furnizorului fluidului de foraj şi se stochează temporar direct în rezervoarele de stocare ale instalaţiei de foraj (Tacrom HH-75). Apa tehnologică este consumată (intră în produs) la corectarea caracteristicilor fluidelor de foraj (diluţia fluidului de foraj), precum şi pentru răcire.

Evacuare ape uzate şi pluviale

Circuitul de utilizare a apei în cadrul instalaţiei de foraj exclude teoretic posibilitatea formării şi evacuării de ape uzate, apa fiind utilizată în circuit închis.

Apa uzata menajera va fi colectata în toalete ecologice amplasate în incinta careului sondei de unde vor fi trasportate la cea mai apropiată staţie de epurare, în baza unui contract încheiat de beneficiar cu o unitate specializata.

Apa tehnologică este consumată (intră în produs) la corectarea caracteristicilor fluidelor de foraj (diluţia fluidului de foraj), precum şi pentru răcire. Necesarul de apă tehnologică trebuie să asigure compensarea debitelor de apă şi a pierderilor prin evaporare.

La gura sondei se va realiza un beci betonat, care are rolul de a permite montarea capului de coloană şi a instalaţiei de prevenire a erupţiilor, precum şi rolul de a capta toate scurgerile din zona găurii de sondă şi de pe podul instalaţiei de foraj. Cu ajutorul unei pompe centrifuge, acestea vor fi reintegrate în fluxul tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj. Apa tehnologică reziduală are practic aceleaşi calităţi fizice şi chimice ca şi ale apei folosite în procesul tehnologic.

Colectarea apelor pluviale potenţial impurificate de pe suprafaţa careului de foraj se va realiza printr-un şanţ betonat perimetral cu adâncimea de 0,30 m, urmând a fi evacuate într-un bazin de colectare (habă metalică etanşă cu capacitatea de 20 m3, montată îngropat).

Substanţele reziduale – fecaloide rezultate din toaletele ecologice amplasate în incinta careului sondei vor fi colectate într-un bazin de colectare ape uzate menajere, montat pe locaţie conform normelor în vigoare, care va fi golită periodic prin vidanjare, iar apele uzate vor fi trasportate la cea mai apropiată staţie de epurare.

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Proiectul nu este legat fizic de alte proiecte existente în zona. El face parte din perimetrului de explorare, dezvoltare şi exploatare EX – 5 ADEA, conform Acordului de concesiune petrolieră  pentru perimetrul de explorare, dezvoltare şi exploatare, aprobat prin HG nr. 835/2015, publicată în M.O. nr. 760/13.10.2015.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

- la executarea lucrărilor de suprafaţă şi de foraj se folosesc nisip, macadam, piatră spartă, bolovani de râu- produse de balastieră.

- Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate

Deşeuri extractive generate conform HG 856/2008:

- din decopertare (sol vegetal);

- activitarea de foraj (detritus, fluid de foraj rezidual).

Solul vegetal de pe amplasamentul unde se vor construi principalele obiecte ale proiectului sondei 1 SHPR Sintea Mare, rezultat din lucrarile de descopertare, se va depune intr-un spatiu din incinta careului, urmand a fi utilizat la reconstructia ecologizarea  a terenurilor restituite dupa restrangerea careului sondei.

Detritusul

- detritus – cod deseu 01 05 04 (namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce);

- detritus - cod deseu 01 05 08 (namoluri de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specifice la 01 05 05* si 01 05 06*).

Sunt singurele reziduuri rezultate din procesul de săpare, sunt rocile sfaramate de către sapa de foraj. La forajul acestei sonde rezulta circa 200 t detritus.

Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba de 24 mc, de unde va fi transportat periodic la o statie de neutralizare/eliminare finala.

Detritusul rezultat este similar din punct de vedere al compozitiei cu fluidul de foraj (fluid pe baza de apa dulce, fluid de tipul KCl Polymer (cloruri).

Fluidul de foraj rezidual

- fluid de foraj rezidual – cod deseu 01 05 04 (namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce);

- fluid de foraj rezidual - cod deseu 01 05 08 (namoluri de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specifice la 01 05 05* si 01 05 06*).

Fluidul de foraj ramas la finalul sondei, daca nu i se gaseste folosinta la alte sonde, va fi transportat în vederea tratarii si eliminarii finale la o statie de tratare/eliminare.

Deşeuri ne-extractive:

- deşeuri metalice;

- deşeuri de ambalaje;

- deşeuri din materiale de constructii;

- deşeuri menajere.

Deşeuri metalice (cod deseu - 17 04 07) - sunt deşeuri feroase rezultate din taierea coloanelor, cabluri de otel, piese de schimb inlocuite. Se estimeaza producerea unei cantitati de, circa 0,50 tone de deseuri metalice. Aceste deseuri se vor valorifica prin unitati de colectare specializate.

Deşeurile de ambalaje:

- butoaie metalice care se reutilizeaza;

- ambalaje din hartie si carton care se colecteaza si se predau la unitatile de colectare autorizate;

- ambalaje din materiale plastice, rezultate de la diverse bauturi racoritoare sau nu, de la diverse alimente preparate, semipreparate, nepreparate, fructe etc.;

- ambalaje de sticla rezultate de la diverse conserve sau bauturi.

Pentru gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Ambalajele, in care au fost stocate materialele chimice (saci de panza, butoaie metalice si de plastic), necesare conditionarii fluidului de foraj vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor  fi trimise la societatea furnizoare, cu care compania constructoare si executanta a lucrarilor de foraj are contract de achizitii, pentru a fi reutilizate.

Deşeurile din materiale de construcţii - la amenajarea terenului se folosesc ca materiale de constructie macadam din piatra sparta de cariera pentru drumuri, fundatii din balast. Aceste deseuri sunt utilizate la repararea si intretinerea drumurilor de schela  (permanenta), sau sunt transportate la rampele ( bazele ) de productie a societatii care va castiga licitatia pentru executarea lucrarilor de foraj.

Deseurile menajere - vor fi precolectate in containere (pubele) amplasate in careul sondei. Eliminarea deseurilor menajere se face printr-un operator economic autorizat, conform contractului incheiat intre S.C. SAND HILL PETROLEUM SRL si operatorul economic autorizat. Metoda de eliminare a deseurilor menajere se face prin depozitare finala. Se estimeaza o cantitate de aproximativ 0,2 m3 de deseuri menajere.

- Poluarea şi alte efecte negative

- în perioada de executie a lucrarilor vor rezulta ape uzate tehnologice rezultate în urma scurgerilor accidentale sau datorită neetanseitatilor din circuit; ape pluviale potential impurificate cu urme de produse petroliere şi materii in suspensie;

- pentru aer sursele de poluanti sunt: utilajele – buldozere, săpatoare de sant, autocamioane, care în urma arderii combustibililor evacuează gaze de ardere specifice, grupul generator de electricitate care functioneaza cu motorina,

- pentru sol: sursele de poluare sunt reprezentate de gestionarea neadecvata a fluidului de foraj, detritusului şi a apelor reziduale, scurgerile accidentale de carburanti, lubrifianti şi substanţe chimice utilizate şi accidente în timpul forajului şi a exploatarii pierderi de circulatie de fluid, eruptii libere care au drept urmare deversarea de hidrocarburi sau ape reziduale, gaze libere;

- Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

În scopul reducerii pericolului utilizarii unor substante cu caracteristici periculoase, fluidul de foraj este adus de contractorul de foraj în momentul utilizarii (neexistand stocuri de fluid de foraj la sonda) iar pentru diluţia acestuia (atunci cand este cazul ) se vor folosi aditivi, inclusiv lubrifiantii şi inhibitorii de coroziune cu toxicitate redusa (poligicoli, polimeri biodegradabili).

Dupa terminarea forajului, fluidul de foraj rezidual daca nu i se gaseste folosinta la alte sonde, se va transporta conform contract prestari servicii incheiat între S.C. SAND HILL PETROLEUM SRL şi Contractorul waste management, la o statie de tratare/eliminare.

Materialele pentru conditionarea/dilutia fluidului de foraj sunt ambalate de la livrare in saci, butoaie, containere si depozitate in baraca metalica pentru chimicale.

Substantele sunt pastrate in ambalajele originale ale furnizorului, sunt etichetate conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor periculoase (CLP). Aprovizionarea materialelor, depozitarea acestora, manipularea si utilizarea acestora se efectueaza de catre operatorul specializat in fluide de foraj.

Ambalajele rezultate de la substantele pentru tratarea fluidului de foraj (saci de panza, butoaie metalice si de plastic) vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde vor fi transportate la statia de fluide a schelei contractoare a lucrarilor de foraj.

Pentru stocarea materialelor si a aditivilor folositi la dilutia fluidelor de foraj, in careul sondei s-a amplasat baraca pentru chimicale. Aceasta este o constructie metalica realizata din tabla de otel, cu acoperis cu invelitoare impermeabila. Baraca este montata pe platforma de foraj betonata.

- Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectului

- utilizarea actuală şi aprobată a terenului

- folosinţa actuală este teren arabil iar destinaţia  stabilită prin PUG este teren extravilan, zonă nereglementată urbanistic, confor Certificatului de urbanism nr. 23/09.11.2018, emis de Primăria Comunei Sintea Mare.

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia

Amplasarea sondei 1 SHPR Sintea Mare se face în cadrul perimetrului de explorare, dezvoltare şi exploatare EX – 5 ADEA, conform Acordului de concesiune petrolieră  pentru perimetrul de explorare, dezvoltare şi exploatare, aprobat prin HG nr. 835/2015, publicată în M.O. nr. 760/13.10.2015.

Zăcămantul de hidrocarburi reprezinta o formatiune geologica de roci poros permeabile in care acestea s-au acumulat si care pot fi exploatate industrial.

Conform Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesară realizarii unor obiective de interes national, judetean (modificata si completata cu Legea nr. 220/2013), art. 1 si art 2 lit. d, aceste tipuri de proiecte sunt declarate prin lege ca fiind de utilitate publica.

Substanţa minerală fluida care urmeaza a fi exploatată este destinata consumului industrial şi pentru combustie, reprezentând una dintre cele mai importante resurse de materii prime si energetice.

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zonă umede;

- zonele costiere şi mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – zona supusă implementării proiectului este situat în afara unei arii naturale protejate de pe teritoriul judeţului Arad;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare – nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informaţii referitoare la depăşirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei –  proiectul este propus a se realiza la o distanţă de cca. 1,45 km de zona de locuinţe;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată

Amplasamentul sondei este situat la distanţa de cca. 1,45 faţă de zona de locuinţe a localităţii.

Pentru amplasarea şantierului de foraj se ocupă o suprafaţă totală de 14300 mp din care: pentru careu foraj sonda 1890 mp iar pentru drum de acces 395,75 mp iar teren neutilizat 12014,25 mp.

Terenul beneficiază de acces din drumul de exploatare De 1656/1 (drum de pământ), care se leagă la DC 131 Ţipar (drum asfaltat). Accesul la locaţia sondei, se va face pe un drum proiectat din piatra sparta, cu lungimea de 55 m şi lătimea de 5 m, racordat la drumul de exploatare De 1656/1. De asemenea, se va amplasa o membrana cu rol de impermeabilizare pe o suprafaţă de cca. 600 m2, în zona parcării, in zona dedicata stocării temporare de substanţe chimice şi cea aferenta operării utilajelor, cu scopul de a preveni infiltrarea eventualelor scurgeri accidentale.

- natura impactului – redusă;

- natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

- intensitatea şi complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menţionate la pct. 1 şi 2;

- probabilitatea impactului – redusă;

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuţie, respectiv de funcţionare;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – nu sunt alte proiecte în zonă;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 48, lit. j)

Conform adresei nr. 3156/03.04.2019, emisă de A.N. Apele Române – A.B.A. Crişuri, pentru proiectul propus nu este necesar elaborarea SEICA

Administraţia Naţională Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Crişuri a emis  Avizul de gospodărire a apelor nr. C46/07.03.2019 cu următoarele condiţii:

- în eventualitatea identificării unui zăcământ de hidrocarburi şi intrarea sondei în exploatare, se va întocmi un studio hidrogeologic final, în vederea proiectării sistemului de monitorizare prin foraje al acviferului freatic;

- în timpul procesului de foraj, cât şi după aceea este strict interzisă evacuarea de ape uzate menajere sau tehnologice în apele de suprafaţă sau subterane;

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiţii:

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 23/09.11.2018, emis de Primaria Comunei Sintea Mare.

- Proiectul prevede realizarea unui foraj de explorare. În cazul în care, ca urmare a rezultatelor explorării se va lua decizia trecerii la faza de exploatare, societatea are obligaţia de a obţine actele de reglementare aferente acestei etape.

- Respectarea Contractului de superfice încheiate cu proprietarul terenului care este pe o perioadă de 12, până la data de 15.10.2019.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Înainte de inceperea lucrarilor se vor preleva probe de sol şi se va determina continutul THP al solului din zona de amplasament (proba martor);

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor şi a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizării de şantier şi a depozitelor, precum şi alte activităţi conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor tăia arbori şi nu vor fi afectate spaţiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deşeurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 Acustica;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Măsuri pentru protecţia calităţii apelor:

În vederea prevenirii impactului accidental şi pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă, sunt prevazute urmatoarele măsuri:

- executarea unui şant betonat pentru colectarea apelor pluviale de pe terenurile invecinate evitandu-se inundarea careului de foraj;

- executarea sant dalat pentru colectarea apelor pluviala de de platforma careului si a eventualelor scurgeri tehnologice şi racordarea acestuia la haba de reziduri de 6 mc, care va fi ingropata la nivelul solului si acoperita cu capac metalic;

- montarea unei fose septice pentru colectarea apelor uzate fecaloid-menajere; rezultate din activitatea sociala a personalului care executa lucrarile. Aceasta va fi golita prin vidanjare, iar apele uzate vor fi trasportate la statia de epurare care deserveste zona;

- montarea instalatiei de foraj pe o platforma dalata;

- programul de tubaj si cimentare al coloanelor va asigura izolarea stratelor intalnite in procesul de foraj, fiind astfel eliminate orice surse potentiale de contaminare a apelor subterane interceptate in procesul de foraj;

- la gura sondei se va construi un beci betonat – cu dimensiunile 1,40 m x 2,20 m x 1,50 m, care are rolul de a permite montarea capului de coloana şi a instalatiei de prevenire precum şi rolul de a capta toate scurgerile din zona gaurii de sonda şi de pe podul instalatiei de foraj;

- vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporara, pe categorii a deseurilor. Stocarea deseurilor se va face in recipienti adecvati tipului de deseu.

Pentru preîntâmpinarea impactului negativ şi protectia calitatii apelor subterane, se prevăd următoarele măsuri de protecţia mediului, care au în vedere prevenirea sau reducerea impactului:

- săparea primului interval în zona panzelor de apa freatica cu fluide de foraj nepoluante pe baza de apa dulce;

- tubarea si cimentarea pana la suprafata a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere atenta ;

- platforma tehnologica este prevazuta cu panta de scurgere catre rigola prefabricata de colectare scurgeri;

- executarea unu sant betonat pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spalare, scurgeri;

- executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului in sistem inchis.

Pentru protectia apelor freatice, trebuie luate urmatoarele masuri:

- respectarea disciplinei tehnologice in timpul operatiei de foraj;

- păstrarea curaţeniei în careul sondei, pentru evitarea formarii solutiilor poluante, din materiale imprastiate, in timpul ploilor.

În cazul în care datorită neetanseităţii la lucru sau din alte cauze se produc accidente, deversari de substante poluante, trebuie luate urmatoarele masuri:

- închiderea imediata a sursei de poluare, pentru limitarea intinderii zonei poluate;

- colectarea poluantului (in masura in care acesta este posibil); - limitarea intinderii poluarii cu ajutorul digurilor.

Întreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului si de executie a lucrarilor de forare si a celor conexe acestora.

Măsuri pentru protectia aerului

- verificarea tehnica riguroasa a autovehiculelor implicate in procesul tehnologic;

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni si interventia imediata pentru eliminarea cauzelor;

- udarea cailor de transport pe care circula autocamioanele, in vederea reducerii pana la anulare a poluarii cu praf;

- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex: imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- respectarea stricta a tehnologiei de forare;

- sporirea atentiei in cazul manipularii pulberilor fine;

- nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera – de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi;

- se va realiza asigurarea sondei impotriva unor eruptii sau manifestari prin montarea la gura putului a sistemelor de etansare si instalatiilor de prevenire a eruptiilor corespunzatoare presiunilor estimate;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului de forare si a celor conexe acestora.

Măsuri de diminuare a impactului pentru sol si subsol:

- aşezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.

- toate suprafeţele ocupate de obiecte, instalatii sau utilaje se vor plasa pe platforme dalate, betonate.

- pentru protectia solului, suprafata inchiriata va fi decopertata cu depozitarea stratului de sol vegetal si nivelarea acesteia, urmand ca la terminarea lucrarilor, acesta sa fie imprastiat pe toata suprafata, mai putin cea pentru amenajarea careului pentru exploatarea sondei.

- fluidul de foraj folosit în procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acestea neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora. Utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru circulatia de suprafata a fluidului de foraj.

Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- în timpul efectuarii lucrarilor se vor respecta normele de producere a zgomotului prin poluare fonica, se vor folosi utilaje performante din acest punct de vedere, vor circula cu viteza redusa si fara a produce vibratii;

- instalatia de foraj si utilajele componente vor fi dotate cu elemente de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor;

- toate utilajele si autovehiculele care produc zgomot si/sau vibratii vor fi performante din acest punct de vedere si se vor incadra in limitele de protectie prevazute de normative;

- organizarea muncii, minimizarea expunerii la zgomot peste orele normale de lucru, pentru lucratori, planificarea activitatilor generatoare de zgomote ridicate, astfel incat sa se evite o suprapunere a acestora – respectarea graficelor de lucru;

- oprirea motoarelor vehiculelor pe perioada stationarii;

- automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului in scopul aplicarii de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, pe perioada activitatilor de realizare a forajului sondei.

Gospodărirea deşeurilor:

Cantitatea de detritus rezultata va fi depozitata într-o haba metalică de 24 mc, de unde va fi transportata periodic la la o statie de neutralizare/eliminare finala.

Fluidul de foraj necesar desfasurarii activitatii de foraj va fi depozitat în habe metalice etanşe pentru fluid de foraj, cu capacitatea de 20 mc fiecare.

Fluidul de foraj ramas la finalul sondei, dacă nu i se găseşte folosinţa la alte sonde, va fi transportat in vederea tratării şi eliminării finale la o staţie de tratare/eliminare.

Chimicalele sunt ambalate de la livrare în saci de pânză, hârtie, butoaie metalice sau de plastic, la sonde luandu-se masuri impotriva scurgerii si imprastierii acestora. Stocarea materialelor si a aditivilor folositi la prepararea fluidului de foraj, in careul sondei se va realiza intr-o baraca pentru chimicale.

Aceasta va fi realizata din tabla de otel, cu acoperis cu invelitoare impermeabila. Substantele vor fi pastrate in ambalajele originale si vor fi etichetate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor periculoase (CLP).

Utilizarea acestora se realizează în conformitate cu instrucţiunile prevazute în fisele cu  date de securitate; ambalajele care se constituite in deseuri periculoase vor fi colectate separat si vor fi depozitate in baraca de chimicale de unde, in baza contractului de prestari servicii, vor fi preluate de o societate autorizata in vederea eliminarii prin incinerare.

Depozitarea chimicalelor se face în magazie metalică, iar manipularea acestora se face de personal calificat.

Magazia pentru depozitarea produselor in santier va fi asigurata de beneficiar; produsele nefolosite si in buna stare in ceea ce priveste modul de ambalare vor fi returnate la depozitele Contractorului de fluid de foraj.

Materialele de securitate vor fi transportate in santier pe masura derularii lucrarilor, iar o parte dintre acestea vor fi pastrate in securitate in depozitele Contractorului, la dispozitie in orice moment pentru a fi transportate in santier.

Substantele reziduale - fecaloide - rezultate din WC-ul ecologic amplasat in incinta careului sondei vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare care deserveste zona.

Deşeurile metalice rezultate sunt colectate, sortate si predate spre valorificare, pe baza de contract, unei firme de profil.

Deşeurile din materiale de constructii sunt transportate la parcurile din zona si vor fi utilizate pentru reparatii pe drumurile de exploatare existente in zona.

Deşeurile menajere vor fi colectate in pubele si evacuate la rampa ecologica de gunoi care deserveste zona prin grija beneficiarului.

Evidenţa gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru si monitorizata de catre serviciul de protectia al beneficiarului.

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- urmărirea realizării transportului de deşeuri la locurile stabilite; transportul se va efectua cu mijloace auto adecvate, pentru a se elimina posibilitatea împrăştierii deşeurilor pe timpul transportului;

- asigurarea funcţionării în permanenţă a dotărilor cu rol de protecţie a mediului;

- situaţia gestiunii deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- raportarea poluărilor accidentale, a incidentelor, accidentelor în tehnologie sau în transportul, depozitarea sau manipularea materiilor prime, materialelor auxiliare sau utilităţilor care au efect asupra mediului;

- instruirea periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din prezentul act;

- personalul care desfăşoară activitatea de construire/foraj/extracţie a sondei este obligat să cunoască şi să respecte regulamentul de prevenire a erupţiilor şi de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

Anunţarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad în situaţia în care apar elemente noi, neprevăzute în documentaţie;

Se vor respecta prevederile.

- Ordonanţa de urgenţă nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului.

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii apelor nr. 107/1996 modificată prin Legea 310/2004;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, respectiv NTPA 001/2005 şi 002/2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Ordinul MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- STAS SR 10009/2017 Acustica;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi H.G. 899/2004 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, precum şi a altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

- Ordinul nr. 462/1993 condiţii tehnice privind protecţia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi produşi de surse staţionare;

- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

Alte condiţii:

Respectarea documentaţiei tehnice depuse la APM Arad şi a punctelor de vedere/actelor administrative/de reglementare emise de autorităţile implicate în realizarea investiţiei.

Respectarea Contractului de superfice încheiate cu proprietarul terenului care este pe o perioadă de 12, până la data de 15.10.2019.

Documentaţia conţine:

- Notificare privind intenţia de obţinere a acordului de mediu;

- Certificat de Urbanism nr. 23.11.2018 eliberat de Primăria Comunei Sintea Mare;

- Planuri de situaţie şi încadrare în zonă;

- Extras CF nr. 304714, eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Chişineu Criş;

- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;

- Adresă nr. 13687/01.11.2018, emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;

- Punct de vedere nr. 3156/03.04.2019 emis de A.N. ”Apele Romane” Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea;

- Aviz de gospodărire a apelor nr. C46/07.03.2019, eliberată de AN “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Crişuri;

- Aviz nr. 7/16.01.2019, emis de ANIF Unitatea de Administrare Arad;

- Notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 05/14.01.2019 emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Punct de vedere nr. 1787/02.04.2019 emis de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

- Dovadă mediatizare proiect (anunţuri privind solicitarea acordului de mediu, anunţuri privind decizia etapei de încadrare);

- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Prezenta decizie conţine nouă (9) pagini şi a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

# Director Executiv

# Dana-Monica DĂNOIU

Şef Serviciu A.A.A. Adina ORĂŞAN

Întocmit, Emil HUSĂRAŞ

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Ciprian BOGDAN