|  | S.C. VAALIT S.R.L. TIMIȘOARA Strada Ștefan Octavian Iosif, nr. 2, Bloc U15, ap. 3 Nr. Î.R.C Timiș: J 35/3287/2004; CUI: RO 16922856 Cont nr.: RO82 INGB 0000 9999 0166 0754 Banca ING BANK - NV Fax: 0372879039; Mo: 0722/389014 E-mail: vseretan@yahoo.com; |  |
| --- | --- | --- |

MEMORIU DE PREZENTARE

(Completat conform conținutului – cadru prevăzut în Anexa nr. 5E la procedură)

- Denumirea proiectului:

”Realizare balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic” pe terenurile din: CF 300190 Zimandu Nou, CF 300178 Zimandu Nou și CF 300184 Zimandu Nou, satul Zimandu Nou, comuna Zimandu Nou, județul Arad.

II. Titular

  - Numele companiei: S.C. METABRAS S.R.L.

2.2  Adresa poştală: municipiul Salonta, strada Regele Ferdinand, nr. 2, judeţul Bihor

2.3  Numărul de telefon, fax, mail: 0769026620; Fax: 0372879039; icireap@yahoo.com

2.4  Numele persoanelor de contact: Cireap Nelu

2.5  Administrator: Pirtea Ana

2.6  Responsabil pentru protecţia mediului: Cireap Nelu

2.7 Împuternicit pentru reprezentare: Serețan Vasile, telefon: 0722389014;

E-mail: vseretan@yahoo.com

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

3.1 Un rezumat al proiectului:

Terenurile pe care este proiectată realizarea balastierei prin excavarea agregatelor minerale deasupra nivelului hidrostatic și pe care s-a instituit, de către ANRM București, perimetrul ZIMAND SUD EST, judeţul Arad, sunt situate în zona de terasă a conului aluvionar care se dezvoltă între râurile Mureș și Crișul Alb..

Din punct de vedere administrativ, perimetrul aparţine de comuna Zimandu Nou, județul Arad, fiind amplasat în extravilanul localităţii Zimandu Nou, la cca 3.000 m sud-est față de limita estică a acesteia.

Față de localitățile învecinate perimetrul este situat astfel:

- 3.000 m sud-est față de localitatea Zimandu  Nou, județul Arad;

- 3.200 m nord-est față de localitatea Zimandcuz, județul Arad;

- 4.500 m nord-est față de localitatea Livada, județul Arad;

- 5.500 m nord-vest față de localitatea Horia, județul Arad.

Din punct de vedere morfologic, perimetrul solicitat aparţine zonei depresionare ce se dezvoltă între râurile Mureş şi Crişul Alb, la limita nordică a bazinului hidrografic al râului Mureş. Relieful general este specific zonei de câmpie, aproape plat, altitudinile în zona perimetrului fiind cuprinse între + 112,83 mdMN - + 113,65 mdMN. În zona în care este amplasat perimetrul solicitat pentru realizare balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic, nu sunt cursuri de apă permanente.

În zona perimetrului, solicitat pentru realizare balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic, nu sunt cursuri de apă permanente, cel mai apropiat curs fiind canalul Ier a cărui traseu de curs este la cca. 800 m spre sud-vest.

Proiectul de realizare balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic se va efectua într-o singură zonă din cadrul celor trei terenuri, respectiv cea din partea sud-estică a liniei electrice aeriane – LEA de 400 kV – la care trebuie lăsat un pilier de minim 37,5 m față de traseul cablurilor de curent.

Proiectul de realizare balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic se va efectua într-o singură zonă din cadrul celor trei terenuri, respectiv cea din partea sud-estică a liniei electrice aeriane – LEA de 400 kV – la care trebuie lăsat un pilier de minim 37,5 m față de traseul cablurilor de curent.

Vecinătăţi:

- pentru zona de excavare situată în partea sud-estică a terenurilor cu CF 300190, 300178 și 300184, vecinătățile sunt:

- la nord-vest – limita pilier LEA de 400 kV;

- la nord-est  – parte din terenul arabil cu CF 300189;

- la sud-est –  canal HCn 351;

- la sud-vest –  parte din terenul arabil vecin;

Perimetrul cumulat, instituit de către ANRM București, pentru realizarea proiectului (cu cele două zone ale sale de excavare) - denumit ZIMAND SUD EST, județul Arad - are o suprafaţă totală de 50.447 m2, 5,04 hectare și este delimitat de următoarele coordonate topografice (în sistem STEREO 1970):

| Denumire perimetru | Nr. punct de delimitare | X[m] | Y [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| ZIMAND SUD EST | 1 | 535201 | 225310 |
|  | 2 | 535062 | 225438 |
|  | 3 | 534953 | 225330 |
|  | 4 | 535056 | 225235 |

Așadar, din suprafața totală a terenurilor pe care se va realiza proiectul de ST = 50.447 mp., s-a instituit ca perimetru de realizare balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic numai suprafața de S TE = 25.667 mp, 2,57 hectare.

Din cadrul acestei suprafețe după lăsarea pilierilor marginali suprafața efectivă de excavare va fi de 22.938 mp (2,29 hectare).

Terenurile pe care se va realiza proiectul s-au identificat prin extrasele CF 300190, CF 300178 și CF 300184, ca având în totalitate proprietar titulara de proiect – SC METABRAS SRL Salonta: CUI: 14565447.

Această suprafață de 25.667 a fost scoasă temporar din circuitul agricol cu Decizia Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 21713/15.11.2021, respectiv pentru terenurile cu categoria de folosință arabil, clasa de calitate a IV-a, situate în extravilanul localității Zimandu Nou, județul Arad, înscris în CF nr. 300190, tarlaua nr. 84/1, parcela 403/5, nr, cadastral 300190, nr. 300178, tarlaua nr. 84/1, parcela 403/4, numărul cadastral 300178, nr. 300184, tarlaua nr. -, parcela nr. -, numărul cadastral 300184, pentru o perioadă de 2 ani începând cu data de 15.11.2021. Beneficiarul acestei aprobări – S.C. METABRAS S.R.L. Salonta, are obligația de a reda în circuitul agricol terenul având datele de identificare menționate la clasa de calitate și categoria de folosință avute anterior aprobării, în termen de un an de la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol.

Va rămâne așadar înafara suprafeței de realizare a proiectului, o suprafață nefolosită de 24.780 mp. - ca spațiu verde (terenuri arabil).

Așadar, din suprafața totală a celor trei terenuri de 50.447 mp., 5,0447 hectare (aferentă celor trei CF 300190, CF 300178 și CF 300184 Zimandu Nou)  va fi folosită pentru realizarea proiectului denumit ”Realizare balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic” și refacerea, în final, cât mai aproape de forma inițială, a suprafeței de 25.667 m2 (2,57 hectare),  restul suprafeței - de 19.819 mp, fiind destinată zonei de protecţie faţă de proprietăţile vecine (cu lățime de 4 m), , față de canalul din zona sud-estică (cu o lățime de 6) m și față de LEA de înaltă tensiune care traversează care traversează, aproape central, terenurile de la nord-est la sud-vest perimetrul  – cu lățimea de 37,5 m față de partea traseului LEA situată spre zona perimetrului.

Coordonatele de delimitare a zonei în care se va realiza balastiera prin excavarea agregate minerale (nisip și pietriș), în cadrul perimetrului instituit și denumit ZIMAND SUD-EST, județul Arad, sunt următoarele:

| Denumire amenajare | Nr. punct de delimitare | Coordonate (Stereo 1970) |
| --- | --- | --- |
|  |  | X[m] | Y [m] |
| Zona de excavare a perimetrului | E 1 | 535196,181 | 225310,159 |
|  | E 2 | 535064,630 | 225431,712 |
|  | E 3 | 534960,001 | 225327,892 |
|  | E 4 | 535057,078 | 225238,034 |

Construcţia proiectată va consta din lucrări de excavaţii și terasamente pentru realizare balastieră într-o zonă unică de excavare a agregatelor minerale (nisipurilor și pietrișurilor) și amenajarea, în final, a suprafeței afectate prin umplerea ei cu material de împrumut și aducerea la forma și folosința cât mai apropiată de cea actuală.

Prin efectuarea lucrărilor de realizare balastieră va rezulta o suprafaţa totală excavată de: Stotal de escvat = 25.667 m2,  restul de 24.780 mp rămânând în continuare ca folosință agricolă (spațiu verde).

Pe o parte din suprafețele excluse (cele a pilierilor de protecție și siguranță - cu lățimea de 4, 6 și 37,5 m) se va efectua și haldarea produsele rezultate din decopertare, constituite din sol vegetal și argilă nisipoasă.

Terenurile pe care se vor desfășura lucrările de deschidere balastieră prin excavare agregate minerale (nisip și pietriș), sunt în totalitate în proprietatea S.C. METABRAS S.R.L. Salonta, județul Bihor.

Suprafetele de teren  propuse a fi folosite prntru realizarea investitiei sunt identificte prin extrase de carte funciara, Stotal = 50.447 m2, 5,0447 hectare, respectiv:

- CF 300190 Zimandu Nou, Nr. cadastral 300190 Zimandu Nou, nr. top 84/1.403/5, în suprafață de 19.800 mp;

- CF 300178 Zimandu Nou, Nr. cadastral 300178 Zimandu Nou, nr. top 84/.1.403/4, în suprafață de 5.700 mp;

- CF 300184 Zimandu Nou, Nr. cadastral 2143 Zimandu Nou, nr. top 84/.1.403/5, în suprafață de 24.947 mp;

Cele trei terenuri, în totalitate arabile, pe care se va realiza proiectul sunt libere de construcţii și au ca vecinătăţi:

- la nord-vest – drumul de exploatare DE 407/1;

- la nord-est  – teren arabil încris în Cf 300189 Zimandu Nou;

- la sud-est –  canal HCN 351;

- la sud-vest –  terenul arabil;

De asemenea, zona de excavare proiectată are următoarele vecinătăți:

- la nord-vest – limita pilier la LEA;

- la nord-est  – parte din terenul arabil cu CF 307123;

- la sud-est –  canal HCn 351;

- la sud-vest –  parte din terenul arabil nr. cadastral 866, Tarla 84/1, parcela A 403/2;

Din necesitatea lăsării pilierului de protecție de o parte și de alta a LEA de înaltă tensiune – impus prin PUG Zimandu Nou la o lățime de 75 m în total față de LEA (35,7 m de o parte și de alta), a condus la reducerea suprafeței în care se vor amenaja balastiera. (numai zona sud-estică a terenurilor).

În conformitate cu planul de situaţie, în zona perimetrului de exploatare, relieful este tipic de cîmpie înaltă, aproape orizontal, cotele fiind cuprinse între + 112,91 mdMN și + 113,55 mdMN, cu o cotă medie de + 113,23 mdMN.

Pentru realizarea investiţiei societatea va folosi întreaga gamă de utilaje necesare desfăşurării activităţilor de excavare (lucrări de terasamente - Ts şi îmbunătăţiri funciare – If).

Înainte de începerea efectuării lucrărilor beneficiarul va realiza pichetarea perimetrului de exploatare conform fişei perimetrului - care va fi aprobată de către autoritățile competente.

Lucrările de amenajare - după finalizarea lucrărilor de realizare balastieră zona de excavare a agregatelor minerale se vor amenaja pentru a fi cât adusă cât mai aproape de forma inițială a terenurilor, respectiv prin aducerea de material argilos de împrumut atât a celui rezultat prin decopertare cât și cel adus din alte locații - care nu fac obiectul prezentului proiect.

Excavarea agregatelor minerale în cadrul acestei zone a terenurilor se va realiza până la cca. un metru și jumătate deasupra nivelului hidrostatic (interceptat în punctele de sondare la cota + 104,50 mdMN), respectiv până la cota + 106,00 mdMN.

Apa provenită din precipitații se va scurge pe suprafețele de excavare și de amenajare și se va infiltra direct în subsol.

Calitatea apelor freatice nu se va modifica, deoarece apele din precipitații nu vor fi încărcate cu produse neconforme.

Accesul la perimetru

Accesul în incinta perimetrului se va realiza din DN 79 Arad-Oradea, spre dreapta (est) pe drumul - de exploatare agricolă - DE 407/1.

Construcţii aferente

În perimetrul organzării de șantier care se va amenaja în colțul nordic, cu o suprafață de 150 mp, se va instala o rulotă mobilă tip șantier, o cisterna pentru apă menajeră, o toaletă ecologică cu serviciul de vidanjare asigurat printr-un contract, pubele pentru gunoi menajer și deseuri de hârtie și plastic.

Personalul de deservire şi programul de lucru

Personalul de deservire pentru excavarea agregatelor minerale va fi pregătit din timp de către titularul de investiţie, iar numărul de personal necesar se va stabili în funcţie de gradul de pregătire, dotarea tehnică şi productivitatea reală a activității desfășurate nu mai puțin de 6 salariați. Programul de lucru va fi stabilit de către societate funcție de condițiile de muncă. Timpul de lucru va fi de maxim 10 ore/zi, 5 zile pe săptămână, maxim 200 zile pe an.

Prelucrarea nisipului şi pietrişului

Substanţa minerală utilă extrasă (nisipul și pietrișul) va fi valorificată brută prin transportarea înafara perimetrului la diverși beneficiari sau la lucrările de construcții pe care le va efectua societatea.

3.2 Justificarea necesităţii proiectului:

Proiectul propus este amplasat într-o zonă destul de productivă din punct de vedere agricol, însă efectuarea excavării în balastieră a agregatelor minerale va crea mari oportunități de valorificare, pe o perioadă scurtă și limitată, a substanțe minerale utile din subsol – nisip și pietriș.

S.C. METABRAS S.R.L. Salonta își propune exploatarea în balastieră a agregatelor minerale prezente în subsolul din cadrul perimetrului - până la cota + 106,00 mdMN și valorificarea (în stare brută) a lor - ca material de umplutură la diverse infrastructuri sau în construcții - pentru fabricarea betoanelor.

Prin executarea lucrărilor de excavare agregate minerale se va forma o cuvetă (groapă) cu adâncimi cuprinse între 6,91 m și 7,55 m.

  - Valoarea investiției:

Având în vedere experiența anterioară a S.C. METABRAS S.R.L. în domeniul exploatării și valorificării de agregate minerale (nisipuri și pietrișuri), valoarea investiției s-a evaluat astfel:

- valoarea documentațiilor, taxelor, garanțiilor, etc. = 80.000 lei;

- cantitatea totală de material util excavat x valoarea costului unui metru cub de material util excavat, respectiv: 165.840 m3 x 6,8 lei = 1.127.710 lei;

- valoarea totală a lucrărilor de refacere a zonei excavate = 22.938 m2  x 2,80 lei = 64.230 lei

- total valoare investiție: 1.271.940 lei

  - Perioada de implementare propusă:

Realizarea balastierei, prin excavarea și valorificarea sub formă brută a resurselor de agregate minerale, se va realiza în 2 ani contractuali în baza unor permise de exploatare succesive, eliberate de ANRM București, și va respecta prevederile Avizului de gospodărire a apelor nr. 17/03.03.2021, eliberat de către Direcția Apelor Mureș Târgu-Mureș și Decizia nr. 21713/15.11.2021 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de scoatere temporară din circuitul agricol. După finalizarea lucrărilor de exploatare a resurselor de agregate minerale se vor realiza toate lucrările de umplere a golului creat cat mai aproape de forma inițială și efectuarea tuturor lucrărilor de refacere a mediului proiectate și aprobate.

  - Planşele anexate - reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

- Fișa perimetrului de exploatare, scara 1: 25.000;

- Plan de situație cu perimetrul de exploatare și zona de excavare, scara 1:2.000;

- Profil geologic longitudinal prin perimetrul de exploatare A-AI, scara 1:2000/1:400;

3.6 O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie și altele)

3.6.1 Profilul şi capacităţile de producţie:

- cod CAEN 0812, la punctul de lucru CF 300190, 300178 ȘI 300184 Zimandu Nou – perimetru ZIMAND SUD EST, amplasat în terenuri extravilane ale comunei Zimandu Nou, judeţul Arad.

Perimetrul propus pentru realizare balastieră - care face obiectul prezentului memoriu, va fi evidenţiat în teren prin borne și va avea următoarele caracteristici:

  - cotele în cadrul perimetrului se încadrează între + 112,91 mdMN și + 113,55 mdMN, cu o cotă medie de + 113,23 mdMN;

  - suprafaţa totală a perimetrului instituit: S = 25.667 mp;

  - suprafaţa efectivă a perimetrului de excavat: S = 22.938 mp;

  - forma geometrică a perimetrului este trapezoidală, cu o lungime medie de 160,42 m şi o lăţime medie de 160,00 m;

- nivelul hidrostatic a fost măsurat la o cota medie de: + 104,50 mdMN;

- adâncimea la care se află nivelul freatic variază între 8,41 m și 9,05 m, cu o medie de 8,73 m;

- cota maximă de excavare: + 106,00 mdMN;

- taluz la excavare cu panta 1:1 și perimetral, la final, cu panta de 1:2;

- adâncime maximă de excavare: 7,55 m;

- adâncimea minimă de excavare: 6,91 m;

- adâncime medie de excavare: 7,23 m;

  - volum total de material excavat: VTOTAL EXCAVAT = 188.780 mc din care :

- Volum decopertă = 22.940 mc, din care:

- 11.470 mc sol vegetal – la o grosime medie de 0,50 m;

- 11.470 mc argilă prăfoasă și nisipoasă – cu o grosime medie de 0,50 m.

- Volum resursă de nisip și pietriș = 165.840 mc.

3.6.2 Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Activitatea de exploatare în balastieră a agregatelor minerale (nisipuri și pietrișuri) din cadrul perimetrului cuprinde următoarele faze:

- îndepărtarea (decaparea) copertei - formată din sol vegetal și argilă nisipoasă;

- excavarea agregatelor minerale formate din nisip și pietriș pe suprafața aprobată și în adâncime până la cota + 106 mdMN;

- încărcare și transport material steril și util rezultat fie direct la beneficiari fie la stația de sortare proprie.

Utilajele care vor fi folosite de către societate pentru realizarea excavării agregatelor în balastieră vor fi următoarele:

- excavatoar hidraulic care vor decapa separat materialul existent în copertă și utilul existent atât deasupra nivelului hidrostatic cu cel puțin un metru;

- încărcătoar frontal tip Volla care va fi utilizat pentru încărcarea sterilului şi utilului excavat în mijloacele de transport;

- autobasculante de diferite capacități pentru transportul sterilului și utilului.

Agregatele minerale exploatate vor fi încărcate direct sau din depozitul temporar ȘI transportate direct, în afara perimetrului, la terți beneficiari și la diverse lucrări de construcții ale beneficiarului.

    - Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Exploatarea agregatelor minerale (nisipurilor şi pietrişurilor) din cadrul perimetrului se va efectua prin metoda „treptelor orizontale descendente”.

Pentru pregătirea resursei de agregate minerale sunt necesare lucrări de decopertare a suprafeței perimetrului, unde coperta este constituită din sol vegetal - cu o grosime medie de 0,50 m și din argilă nisipoasă - cu o grosime medie de 0,50 m. A rezultat că din cadrul perimetrului se va excava cantitatea de 11.470 m3 de sol vegetal și cantitatea de 11.470 m3 de argilă nisipoasă.

Tehnologia de decopertare presupune decaparea separată a solului vegetal şi apoi a sterilului (argila nisipoasă), depunerea (haldarea) provizorie pe terenurile rămase ca pilieri de protecție a perimetrului și redistribuirea acestora, la finalul excavărilor și depunerilor de umpluturi, pe suprafețele finale care trebuie amenajate pentru aducerea la o formă cât mai apropiată de cea inițială.

Decopertarea se va face prin îndepărtarea separată a solului vegetal și argilei nisipoase, în fâşii transversale zonei de excavare, cu o lăţimea de 10,0 m, paralele cu latura perimetrului, cu direcția de avansare dinspre sud-est spre nord-vest, cu taluzarea permanentă la cota de 1/1 a marginilor rezultate şi cu respectarea limitelor zonelor de excavare și a adâncimii medii de excavare.

Materialul rezultat va fi depus în spatiile special amenajate (pe suprafața pilierilor laterali de protecție), în halde separate și temporare.

Lucrările de pregătire vor devansa pe cele de exploatare, astfel încât să se asigure continuitatea exploatării şi să se evite amestecarea sterilului din copertă cu materialul util extras.

Metoda de exploatare care va fi folosită va fi cea a „treptelor orizontale descendente” - până la cota finală (maximă) de + 106,00 mdMN.

Exploatarea agregatelor minerale (nisipurilor şi pietrişurilor) din cadrul perimetrului se va realiza într-o singură treaptă cu două subtrepte, astfel:

- subtreapta I – imediat de la cota medie a - + 112,00 mdMN – până la cota cota medie + 109,00 mdMN – la care excavarea agregatelor minerale se va realiza cu excavatorul cu cupa inversă;

- subtreapta II – între cota medie + 109,00 mdMN și + 106,00 mdMN (cota finală de excavare) - la care excavarea agregatelor minerale se va realiza tot cu excavatorul cu cupa inversă.

Exploatarea agregatelor minerale (nisipului şi pietrişului) – se va realiza așadar numai mecanizat, în fâşii paralele și transversale pe lungimea zonei de excavare și cu lățimea medie de 10 m, cu direcția de avansare dinspre sud-est spre nord-vest.

Lucrările de excavare se vor realiza numai din interiorul perimetrului aprobat a se excava, în jurul lor asigurându-se păstrarea unor pilieri de siguranţă de minim 6,0 m faţă de canalul HCN 35, de 4 m față de terenurile agricole vecine și 37,50 m față de LEA de înaltă tensiune care traversează terenurile în care este amplasat perimetrul.

Materialul util excavat (reprezentat prin nisip și pietriș) va fi zilnic încărcat în mijloacele de transport şi expediat la terți beneficiari sau la amplasamentele în care societatea efectuează lucrări de construcții în zonă.

Prin executarea lucrărilor de balastieră pentru exploatare de agregate minerale (nisip și pietriș) vor rezulta următoarele produse și subproduse:

| Produse și subproduse | Total | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- |
| Sol vegetal | 11.470 m3 | În depozite temporare și va fi folosit la refacerea mediului pe parcursul și la finalizarea lucrărilor |
| Argilă nisipoasă | 11.470 m3 | În depozite temporare și va fi folosit la refacerea mediului pe parcursul și la finalizarea lucrărilor |
| Nisip şi pietriş brut | 165.840 m3 | În depozite temporare și va fi zilnic transportat în afara perimetrului |

3.6.4  Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare al acestora;

Utilajele care vor fi folosite pentru îndepărtarea solului vegetal și a argilei nisipoase, excavarea agregatelor minerale și încărcarea lor în autobasculante, transportul sterilului și utilului vor utiliza drept combustibil – motorina, la care se vor adăuga diverși lubrefianți și materiale.

Consumuri specifice şi efective de combustibili pentru întreaga activitate – capacitate totală 165.840 m3 util şi 22.940 m3 steril, vor fi următoarele:

| Nr. Crt. | Utilaj | Volum m3 | Consum efectiv motorină litrii | Consum specific motorină litrii/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Excavator cu cupa inversă | 288.780 m3 | 150.165 | 0,52 |
| 2 | Încărcător frontal | 165.840 m3 | 82.920 | 0,50 |
| 3 | Autobasculante | 288.780 m3 | 184.820 | 0,64 |
| TOTAL | 417.905 |  |

Astfel, se estimează utilizarea următoarele cantități de materiale și combustibili:

| Materiale şi combustibili | Total | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- |
| Piese şi subansamble pentru întreţinerea utilajelor | Cantități variabile | Vor fi achiziţionate de la producători şi comercianţi |
| Combustibili, lubrefianţi: - motorină - uleiuri pentru motor şi hidraulic | 417.905 l 1.200 l | Aceştia vor fi transportaţi în butoaie metalice de la staţii PECO. Alimentarea cu motorină se va realiza direct din staţia PECO şi din butoaie și recipienți metalici și din plastic. |

Utilajele care vor transporta agregatele minerale se vor alimenta cu combustibil direct de la stații PECO și vor fi reparate și întreținute corespunzător înafara perimetrului la sediul societății, unde societatea este organizată conform standardelor de mediu în vigoare.

Utilajele care vor fi folosite pe amplasament pentru îndepărtarea solului vegetal, excavarea agregatelor minerale și încărcarea lor în autobasculante, care vor funcționa pe bază de motorină, se vor alimenta dintr-o cisternă mobilă adecvată conform standardelor - prevăzută cu o pompă, ceas și furtun flexibil. Această cisternă există actualmente în dotarea societății și va prelua combustibilul de la stații PECO.

În cadrul perimetrului și activităților programate nu se vor folosi combustibili pentru încălzire.

3.6.5  Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Făcând parte în prezent din tarlale cu terenuri destinate agriculturii, zona este deficitară în ceea ce priveşte reţelele tehnico - edilitare.

Pe perioada în care se vor efectua lucrările în balastieră - exploatarea și valorificarea agregatelor minerale, se va instala o rulotă mobilă tip şantier, o toaletă ecologică şi o cisternă (rezervor) pentru apă și un WC ecologic.

Nu se vor folosi instalaţii de captare a apei din apele de suprafață adiacente, alimentarea cu apă pentru igiena personalului urmând a se face cu o cisternă care va prelua apa de la o priză amplasată înafara perimetrului.

Apele pluviale care vor fi prezente pe suprafața perimetrului de excavare se vor infiltra în sol și apoi subsol.

Alimentarea cu apă potabilă se va face cu apă îmbuteliată, din comerţ.

În cadrul activităţilor din interiorul perimetrului nu se va folosi energia electrică de la rețea.

3.6.6  Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

După terminarea lucrărilor de excavare diminuarea impactului asupra imaginii peisagistice, asupra vegetaţiei şi indirect asupra asociaţiei faunistice și floristice prezente în zonă se va realiza prin amenajarea adecvată a zonei excavate pentru recuperarea agregatelor minerale.

Gropile rezultate se vor umple cu material argilos din decopertă și din împrumut pentru a se aduce suprafața excavată cât mai aproape de forma inițială. Apoi se va acoperi cu stratul de sol vegetal rezultat din decopertarea acesteia. Suprafața perimetrului astfel amenajată precum și eventualele taluzuri finale ale ei se vor nivela şi compacta şi se vor însămânța cu ierburi perene specifice zonei şi apoi se vor reda la folosința inițială – cea agricolă.

Este indicat, ca în perioada de desfășurare a lucrărilor în balastieră să fie realizată  împrejmuirea perimetrală a zonei de excavare din cadrul terenului - care poate fi realizată cu un  gard de sârmă ghimpată.

3.6.7  Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Pentru realizarea proiectului accesul direct de va realiza din drumul de acces existent și înregistrat la cadastru – DE 407/1. se va realiza din se vor construi căi noi de acces sau schimba cele existente, va fi întreținut.

Din drumul de acces principal - DE 407/1 accesul la zona de exploatare se va realiza printr-un drum tehnologic  care va fi construit pe terenul cu CF 300190 Zimandu Nou – marginea lui nord-estică pe o lungime de 140 m și lățime de 4 m

După finalizarea lucrărilor de exploatare și valorificare a agregatelor minerale (nisipurilor și pietrișurilor), în cadrul perimetrului se vor amenaja/desființa toate căile de acces la perimetru și în interiorul lui 9drumul tehnologic).

3.6.8  Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

În cadrul construcţiei şi funcţionării ei nu se vor folosi resurse naturale.

3.6.9  Metode folosite în construcţie/demolare;

În cadrul obiectivului se vor folosi metode clasice pentru acest tip de lucrări – săpături mecanice în spaţii deschise - care se vor realiza cu excavatorul cupa inversă, prin metoda „treptelor orizontale descendente” pe suprafața de exploatare aprobată și până la cota finală de + 106,00 mdMN.

Nu vor exista lucrări de demolare de nici un fel.

3.6.10  Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Faza de construcție se va desfăşura în perioadele de valabilitate a permiselor de exploatare care vor fi eliberate de către ANRM București, dacă lucrările au început la cel mult 24 de luni de la emiterea Avizului de gospodărire a apelor. Realizarea balastierei – pentru exploatarea nisipurilor și pietrișurilor va începe numai după obţinerea Permisului de exploatare care va fi eliberat de către ANRM Bucureşti şi se va realiza numai în condiţiile impuse prin actele de reglementare care trebuie și vor fi obținute conform legii.

3.6.11 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Realizarea balastierei se va realiza numai în interiorul perimetrului de exploatare instituit și denumit ZIMAND SUD EST, pe care S.C. METABRAS S.R.L. Salonta l-a solicitat la ANRM pentru instituire şi pentru care urmează să fie eliberat permis de exploatare. Nu există vre-o relație cu alte proiecte existente și planificate.

3.6.12 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare Soluțiile alternative ale proiectului);

În propunerile de realizare a proiectului s-au luat în considerare și analizat următoarele alternative:

- ALTERNATIVA 0 – Nerelizarea (lipsa implementării) proiectului – care s-a considerat ca punct de plecare în realizarea proiectului şi care redă situaţia actuală a factorilor de mediu - în lipsa implementării proiectului propus.

Chiar dacă nu se va interveni asupra factorilor principali de mediu prin lipsa implementării proiectului în această alternativă, zona analizată va continua sa fie o zona nevalorificată economic din punct de vedere al potențialului ridicat de prezență a unor roci utile, având în vedere că prezența resurselor de agregate minerale (nisipuri și pietrișuri) este o oportunitate pentru ca ele să fie folosite benefic din punct de vedere economic - ca materiale de construcții la diverse lucrări de realizare a modernizării/realizării infrastructurii rutiere și la diverse construcții civile și industriale din zonă;

- ALTERNATIVA 1 – excavarea agregatelor minerale pe o parte din suprafața celor trei terenuri – de 25.667,00 m2 (2,57 hectare), cu refacerea în final a suprafeței ca luciu de apă - cu adâncime apei de până la 3,5 m (sub cota de + 104,50 mdMN a nivelului hidrostatic) - prin metoda de exploatare cu trepte descendente (deasupra și sub nivelul hidrostatic) până la cota finală de + 101,00 mdMN. Această alternativă nu a fost aleasă pentru că:

- această activitate se va desfășura intr-un interval de timp mai mare (cca. 4-5 ani);

- această activitate va schimba categoria de folosință a terenului – în luciu de apă, cu obligativitatea amenajării ca iaz piscicol;

- această activitate va necesita costuri suplimentare pentru excavarea sub nivelul hidrostatic și pentru monitorizarea permanentă a calității apelor din orizontul freatic;

- această activitate va avea un efect mult mai mare asupra factorilor de mediu;

- ALTERNATIVA 2: cea pentru implementare acestui proiect – realizare balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic” pe o suprafață de 25.667,00 m2 (2,57 hectare) din suprafața totală a terenurilor de 5,04 hectare, cu refacerea în final a suprafeței excavate (prin umplerea gropii create cu material argilos și sol vegetal) – pentru ca terenurile să fie aduse cât mai apropiat de forma inițială. Această alternativă a fost aleasă pentru că:

- necesită costuri mai mici pentru realizarea proiectului;

- se poate realiza intr-un interval de timp mai scurt – maxim 3 ani (inclusiv refacerea la forma inițială);

- include transportul de material argilos din exterior (împrumut) cu costuri suplimentare și posibile efecte negative minore asupra factorilor de mediu dar exclude efectul care ar exista asupra factorului de mediu apă prin excavarea sub nivelul hidrostatic;

- această activitate nu va avea un efect perturbator semnificativ asupra factorilor de mediu în timpul realizării proiectului și va dispărea după realizarea lui;

- prin această activitate se vor exploata și valorifica economic resursele de agregate minerale din cadrul perimetrului;

- această activitate va crea o activitate economică benefică – exploatare de resurse de agregate minerale;

- această activitate, daca va fi implementată conform, va crea noi locuri de muncă și va duce la crearea condițiilor de refacere a factorilor de mediu în conformitate cu cele mai bune practici în acest sens.

3.6.13 Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Ca urmare a realizării proiectului de amenajare balastieră prin exploatarea și valorificarea a agregatelor naturale (nisipuri și pietrișuri) - pe o suprafaţă efectivă de 22.938 m2, vor rezulta alte activităţi ca:

-  decopertare steril (sol vegetal și argilă nisipoasă);

- extragere resurse minerale de agregate minerale (nisip şi pietriş) din cadrul perimetrului, până la un metru deasupra nivelului hidrostatic (cota + 160,00 mdMN);

-  depozitare temporară a nisipului și pietrișului în cadrul perimetrului;

- încărcarea și transportul materialului util rezultat direct la terți beneficiari și la lucrările de construcții ale societății.

3.6.14  Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

-  permis de exploatare – de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Bucureşti;

-  aviz de gospodărirea apelor – de la ABAM Târgu-Mureș – SGA Arad.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

4.1 Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Nu vor fi necesare lucrări de demolare.

După finalizarea lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale din cadrul perimetrului se va efectua refacerea suprafeței după un program de execuție a lucrărilor de refacere și redare a terenurilor la folosința inițială.

4.2 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Terenul se va nivela și scarnifica în totalitate. Apoi terenul va fi acoperit, pe toată suprafața lui, cu sol vegetal (cu o grosime medie de 0,50 m), care apoi se va nivela și compacta. În final terenul astfel redat se va însămânța cu ierburi perene.

4.3 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Căile de acces construite spre și în perimetru vor fi curățate de toate materiale depuse, vor fi scarnificate și acoperite cu sol vegetal. In final vor fi semănate cu ierburi perene.

Drumul de acces cadastral – DE 407/1 – va fi menținut pentru accesul la proprietățile din zonă.

4.4 Metode folosite în demolare;

Metodele folosite la demolare vor fi cele specifice acestor tip de amplasamente/construcții.

4.5 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu sunt.

4.6 Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Deșeurile rezultate prin curățarea drumurilor de acces din interiorul perimetrului (balast amestecat cu argilă) vor fi folosite ca umplutură pentru refacerea terenurilor afectate.

V. Descrierea amplasării proiectului

5.1 Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin <LLNK 12001    22 10 201   0 17>Legea nr. 22/2001

Proiectul nu cade sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.

5.2 Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu sunt cunoscute în zona perimetrului situri de patrimoniu arheologic sau cultural care pot fi afectate de proiectul programat. Acest fapt este confirmat de Avizul favorabil eliberat de către Direcția județeană pentru Cultură Arad cu nr. 408-158/13.07.2020.

5.3 Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

Nu sunt prezentate pentru că nu sunt cunoscute.

5.4 Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Regimul juridic: terenuri arabile în extravilanul localității Zimandu Nou, județul Arad, în proprietatea și folosința S.C. METABRAS S.R.L. Salonta, județul Bihor.

Regimul economic:

-  folosinţa actuală: teren agricol arabil în extravilan Zimandu Nou, județul Arad - în suprafaţă totală de 50.447 m2, 5,04 hectare;

- propunere:

- prin Certificatul de urbanism nr. 56/10.06.2020 - eliberat de Primăria comunei Zimandu Nou, județul Arad – „Realizarea balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic”, pe terenurile UAT comuna Zimandu Nou,  judeţul Arad;

- prin adresa ANRM nr. 301482/25.08.2020 – s-a acceptat instituirea perimetrului de exploatare ZIMAND SUD EST, județul Arad – pentru exploatarea, cu permis, pe o perioadă de cel puțin un an contractual, a substanței minerale utile – nisip și pietriș.

5.4.1 Politici de zonare şi de folosire a terenului

Nu sunt.

5.4.2 Arealele sensibile

Nu sunt

5.5 Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Perimetrul instituit de către ANRM București pentru exploatare nisipuri și pietrișuri are o suprafaţă totală de 25.667 m2 și este delimitat de următoarele coordonate topografice (în sistem STEREO 1970):

| Nr. punct de delimitare | Coordonate (STEREO 1970) |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 535.201 | 225.310 |
| 2 | 535.062 | 225.438 |
| 3 | 534.953 | 225.330 |
| 4 | 535.056 | 225.235 |

5.6 Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Varianta de amplasare care a fost luată în considerare și justificare ei este următoarea:

- VARIANTA DE AMPLASAMENT pentru implementarea acestui proiect – realizare balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic” pe o suprafață de 25.667,00 m2 (2,57 hectare) din suprafața totală a terenurilor de 5,04 hectare, cu refacerea în final a suprafeței excavate (prin umplerea gropii create cu material argilos și sol vegetal) – pentru ca terenurile să fie aduse cât mai apropiat de forma inițială. Această alternativă a fost aleasă pentru că:

- necesită costuri mai mici pentru realizarea proiectului;

- se poate realiza intr-un interval de timp mai scurt – cca. 2 ani contractuali;

- include transportul de material argilos din exterior (împrumut) cu costuri suplimentare și posibile efecte negative minore asupra factorilor de mediu dar exclude efectul care ar exista asupra factorului de mediu apă prin excavarea sub nivelul hidrostatic;

- această activitate nu va avea un efect perturbator semnificativ asupra factorilor de mediu în timpul realizării proiectului și va dispărea după realizarea lui;

- această activitate va exploata și valorifica economic resursele de agregate minerale din cadrul perimetrului;

- această activitate va crea o activitate economică benefică – producerea de agregate minerale brute;

- această activitate, dacă va fi implementată conform, va crea locuri de muncă și va putea asigura condițiilor optime, în conformitate cu cerințele legale, de refacere a factorilor de mediu.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

A.a  Protecţia calităţii apelor:

A.a 1 Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În procesul de realizare balastieră prin excavare agregate minerale în perimetrul ZIMAND SUD EST nu se va folosi apa tehnologică şi nu va rezulta apă industrială (tehnologică) uzată.

Activitatea de excavare va avea un impact punctual şi de durată scurtă asupra apelor subterane prin pătrundere, prin infiltrație în adâncime, sub cota + 106,00 mdMN, în cadrul lor a unor suspensii minerale ca urmare a excavărilor.

Singura sursă potenţială de poluare a acviferelor ar putea fi scurgerile accidentale  de  produse petroliere şi lubrefianţi de la utilajele folosite, care să pătrundă în subsol.

În perimetrul propus investiţiei nu au fost şi nu vor fi amplasate alte obiective care ar putea polua pânza freatică şi apele subterane de adâncime. Protejarea apelor subterane din pânza freatică se va realiza şi prin controlul tehnologiei de excavare, a stării de funcţionare a utilajelor folosite, cu respectarea strică a limitei inferioare de excavare (un metru deasupra nivelului hidrostatic – cota + 106,00 mdMN).

Se poate așadar aprecia că activitatea proiectată a fi desfăşurată nu va reprezenta o sursă de poluare pentru factorul de mediu apă, dar se impune să fie respectate, în desfășurarea ei, următoarele acte normative:

- OMS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al populaţiei;

- STAS 1342/1991 Apa potabilă - condiţii de calitate;

- STAS 4706/1988 Apele de suprafaţă, înlocuit de Ordinul nr. 1146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţa pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă;

- Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în resursele de apă NTPA 001/2005.

A.a 2  Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În zonă nu sunt necesare stații și instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate.

Apele menajere provenite de la grupul sanitar ecologic, cu care va fi dotat amplasamentul, se vor vidanja de către o societate specializată care va avea acreditarea să întreţină și evacueze acest tip de grup sanitar – cu care beneficiarul va avea un contract de prestări servicii.

Apele pluviale: Ţinând cont de specificul lucrării, apele pluviale nu vor necesita lucrări speciale deoarece platformele de excavare vor fi permanent amenajate pe roci poros-permeabile (nisipuri și pietrișuri) - care vor facilita infiltrarea în pânza freatică a acestor ape.

După finalizarea exploatării agregatelor minerale, apele pluviale care va cădea pe suprafața amenajată prin depunere de material de umplutură se va infiltra direct în sol și subsol – fără conținuturi de poluanți.

Măsuri de diminuare a impactului

Pentru evitarea influenţelor negative asupra ecosistemelor din zonă, în timpul procesului de realizare balastieră pentru exploatarea agregatelor minerale și sortarea lor în stația proprie, se vor lua următoarele măsuri:

- în interiorul perimetrului nu se vor depozita carburanţi;

- alimentarea mijloacelor de transport, se va face în locuri special amenajate – respectiv la punctul de lucru al societății, amplasată în afara acestui perimetru;

- în interiorul perimetrului se vor alimenta cu carburanți numai utilajele de excavare și de încărcare. Acestea trebuie să nu aibă scăpări, respectiv printr-o cisternă auto-purtată cu furtun flexibil cu ceas și robinet la evacuare;

- reparaţiile la utilaje se vor efectua numai în ateliere de specialitate;

- nu se vor depozita deşeuri menajere sau de orice altă natură în perimetrul de exploatare ci numai în locuri special amenajate în interiorul organizării de șantier;

- se vor lua imediat măsurile necesare de remediere rapidă a poluării accidentale cu produse petroliere (în cazul în care aceasta s-a produs), în scopul eliminării efectelor negative asupra apelor de suprafață și subterane;

A.b.  Protecţia aerului

A.b.1 Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

În procesul de excavare a copertei de sol vegetal și argilă nisipoasă și cea de excavare a agregatelor minerale (nisipului şi pietrişului), în cadrul perimetrului ZIMAND SUD EST, pot fi prezente următoarele surse de poluanţi pentru aer:

- particule în suspensie şi apoi sedimentabile (praf) - la efectuarea lucrărilor de excavaţii copertă și agregate minerale;

- particule în suspensie şi apoi sedimentabile (praf) produse prin deplasarea mijloacelor de transport şi de efectuare activități pe amplasament → gaze de eşapament şi particule;

- emisii atmosferice în timpul realizării obiectivului – rezultate din cumulul activităților desfășurate.

Utilajele care vor funcţiona în incinta perimetrului vor fi dotate numai cu motoare care folosesc ca și carburant - motorina, principalele noxe eliberate în atmosferă, de către acestea, fiind cele rezultate din gazele de eşapament, şi nume:

-  oxizi de azot (NOx);

-  oxizi de sulf  (SOx);

-  monoxid de carbon (CO);

-  compuşi organici volatili (COV);

-  particule.

Cantitatea de gaze de eşapare emise în aer variază în funcţie de numărul de utilaje folosite şi timpul de funcţionare al acestora.

Consumul de motorină estimat pentru executarea lucrărilor de deschidere, pregătire şi exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor este de 391.489 litrii.

Concentraţiile poluanţilor pentru cantitatea de un litru motorină consumată sunt:

-  Particule ………….…0,51 mg/l

-  SOX  …………......….3,41 mg/l

-  HC (nearse)…………0,15 mg/l

-  NO x ………………....0,62 mg/l

-  Aldehide …………….0,11 mg/l

-  CO ………………......0,25 mg/l

Impactul produs asupra factorului de mediu aer este direct determinat de cantităţile de noxe care vor fi degajate în atmosferă ca urmare a arderii combustibilul lichid - motorina, folosită pentru funcţionarea utilajelor de excavat, încărcat și transport agregate minerale.

Sursele de poluare ale aerului în cadrul perimetrului vor avea o acţiune intermitentă, nici una din ele neavând o perioadă mai mare de 10 ore în cursul unei zile.

Nu vor exista surse deosebite de mirosuri în timpul executării proiectului.

A.b.2 Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Noxele emise în atmosferă datorită funcţionării utilajelor sunt formate din componenţi gazoşi şi pulberi în suspensie. Aceste emisii nu constituie o problemă deosebită de impact asupra mediului, având în vedere efectul de aerare şi dispersie care va fi produs de circulaţia activă a aerului din zonă, limitarea timpilor de funcţionare a utilajelor la strictul necesar şi întreţinerea utilajelor ca să funcționeze la parametrii optimi.

Având în vedere cerințele de calitate a utilajelor şi a mijloacelor de transport și a utilajelor folosite vor fi dotate cu instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosfera - care să se încadreze în directivele Uniunii Europene, se poate susține că impactul emisiei de gaze de eşapament asupra atmosferei din zonă va fi mic, aceasta încadrându-se în normele impuse de legislaţia aflată în vigoare – fiind deci încadrat ca nesemnificativ.

Efectele produse asupra aerului vor fi limitate la incinta obiectivului şi în imediata vecinătate. Nu vor interveni modificări semnificative în calitatea aerului, mai ales că în afara perimetrului nu se prevăd, ca posibile, efecte de sinergism.

Se poate astfel concluziona că impactul prognozat asupra aerului va fi redus, fără influenţe majore asupra calităţii aerului atmosferic. Nu se vor înregistra, din acest punct de vedere, fenomene de poluare remanentă în zonă.

Măsuri de diminuare a impactului

stropirea căilor de acces nebetonate/neasfaltate, pe unde vor circula mijloacele de transport a agregatelor minerale extrase, în vederea reducerii poluării cu praf a zonei;

evitarea activităţilor de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf, în perioadele cu vânt, având viteze de peste 3 m/s;

utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare de minim tip EURO IV - ale căror emisii respectă legislaţia în vigoare;

întreţinerea utilajelor şi reparaţiile acestora se vor face periodic, înafara perimetrului, pentru evitarea degajării suplimentare de noxe în timpul funcţionarii, în locațiile special amenajate ale societății, dinafara perimetrului;

A.c.  Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

A.c.1  Sursele de zgomot şi de vibraţii

Sursele de zgomot şi vibraţii din zonă: nu au fost identificate şi semnalate surse de zgomot şi vibraţii semnificative în zonă.

Sursele de zgomot şi vibraţii în cadrul perimetrului:

- Zgomot

- funcţionarea utilajelor de pregătire şi de excavare a copertei şi a nisipului şi pietrişului;

- funcţionarea şi circulaţia mijloacelor de încărcat şi transport.

- Vibraţii

- funcţionarea utilajelor de pregătire şi de excavare a copertei şi a nisipului şi pietrişului;

- funcţionarea şi circulaţia mijloacelor de încărcat şi transport;

A.c.2  Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Toate motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport vor fi prevăzute cu amortizoare de zgomot şi vibraţii şi vor fi capotate.

Măsuri pentru reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii

- menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiaţi de cei recomandaţi de societăţile constructoare;

- capotarea tuturor utilajelor folosite;

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

- atacarea frontului de excavare a agregatelor minerale pentru fiecare zonă se va face astfel încât, pe cât posibil, să se creeze ecrane protectoare naturale pentru diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor.

A.d  Protecţia împotriva radiaţiilor:

A.d. 1  Sursele de radiaţii

În cadrul obiectivului şi în zona lui nu vor exista surse de radiaţii.

A.d. 2 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu vor fi necesare.

A.e  Protecţia solului şi a subsolului:

A.e.1  Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

În activitatea de excavare a agregatelor minerale, principalele surse de poluare directă a solului și subsolului pot fi constituite din:

- scurgerile accidentale de produse petroliere de la utilajele și echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolată a materialelor folosite şi a deşeurilor rezultate, direct pe sol, în spaţii neamenajate corespunzător;

- depunerea de pulberi antrenate și transportate de vânt;

- lucrările de excavare şi nivelare vor presupune deranjarea orizonturilor de sol acţionându-se în mod direct asupra structurii, texturii, porozităţii şi a altor caracteristici naturale ale acestuia;

- consecinţele constau în modificarea proprietăţilor naturale ale solurilor şi perturbarea activităţii microbiologice care are o acţiune generală pozitivă pe o perioadă destul de scurtă;

- deversări accidentale de produse petroliere şi uleiuri minerale de la mijloacele auto şi utilajele de exploatare determinând poluări punctuale pe suprafeţe mici.

Nu vor exista surse de poluanți pentru apele freatice și de adâncime pentru că activitatea de excavare agregate minerale se va realiza deasupra cu un metru față de nivelul hidrostatic al apelor freatice din zona perimetrului.

A.e.2  Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

- aprovizionarea cu carburanţi se va face pentru cele mai multe utilaje folosite de la stațiile PECO din zonă, iar la utilajele ce vor funcționa numai în perimetru cu o cisternă prevăzută cu furtun flexibil, robinet etanș și ceas - în zonele special amenajate în incinta organizării de șantier;

- deşeurile menajere se vor depozita numai în locuri special amenajate în cadrul organizării de șantier din incinta perimetrului, respectiv în containere metalice sau din plastic şi vor fi preluate de societăți acreditate și transportate la un deponeu de gunoi autorizat şi aflat la cea mai mică distanţă față de perimetru;

- încărcarea apelor pluviale va fi în exclusivitate cu suspensii, care prin compoziţia lor chimică şi prin măsurile pe care titularul le are în vedere pentru reţinerea lor, nu se vor constitui ca un factor de poluare pentru sol şi subsol.

A.f  Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

A.f.1   Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu sunt prezente areale sensibile care pot fi afectate de proiect.

A.f.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu sunt prevăzute.

A.g  Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

A.g.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.

-  în cadrul zonei nu sunt obiective de interes public;

- distanţa faţă de limita locuită a celei mai apropiate localității (Zimandu Nou) e de minim 3.000 m – pe direcția nord-vest.

A.g.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Nu sunt prevăzute astfel de dotări deoarece în desfășurarea activităților din perimetru nu există emisii de poluanți care să afecteze așezările umane din apropiere.

A.h Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

A.h.1 Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantităţile de deşeuri rezultate

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea care urmează a fi desfăşurată în perimetrul de excavare, codificate conform HG 856/2002, precum şi cantităţile maxime ale acestora, pe perioada de un an de zile, se prezintă astfel:

| Codurile deșeurilor conform Listei Europene a Deșeurilor | Denumirea deșeului generat | U / M | Cantităţi | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 04 09 | Deșeuri de sol vegetal și argilă | m3 | 22.940 | VN – în vrac, neacoperit |
| 13 02 07* 13 01 12* | Uleiuri uzate | l | 600 | În recipienți etansi |
| 15 01 01 | Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton | kg | Cantități variabile | S – în saci din material plastic |
| 15 01 02 | Deșeuri din materiale plastice | kg | 2.500 | CT – în container transportabil |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | buc | Cantități variabile | Pe platformă pietruită din interiorul organizării |
| 20 02 01 | Deșeuri biodegradabile | m3 | 15,0 | PB - în pubela din plastic |
| 20 03 04 | Nămoluri din fosele septice | m3 | 9,0 | În fosa septică a WC ecologic |

A.h.2  Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Pentru respectarea cantităților de deșeuri tehnologice (material steril rezultat din decopertare: sol vegetal și argilă nisipoasă), decopertarea se va efectua numai în interiorul perimetrului de excavare aprobat.

Deșeurile tehnologice vor fi depozitate separat în spații special amenajate și temporare - amplasate în cadrul perimetrului (pe suprafața pilierilor laterali de protecție) – în total pe o suprafaţă de cca. 4.000 mp.

Pe măsura înaintării excavărilor, solul vegetal și a argila nisipoasă se vor prelua din haldele separate de steril și se vor depune în tot golul excavat – realizând astfel reconstrucția ecologică a perimetrului care face obiectul investiției.

Colectarea celorlalte deșeuri se va face selectiv, în saci din plastic, recipienți etanși și europubele, amplasate în locuri special amenajate în spațiul organizării de șantier din interiorul perimetrului. Toate vor fi apoi transportate la unitățile specializate de preluare.

A.h. 3  Planul de gestionare a deșeurilor

Modul de gospodărire al deşeurilor:

Haldarea materialului steril – solul vegetal și argila nisipoasă - rezultate din lucrările de decopertare a terenului vor fi depozitate, separat, în halde temporare care vor fi amenajate în interiorul perimetrului de excavare fără a bloca perimetrul de excavare (pe pilierii laterali de protecție) urmând ca pe tot parcursul derulării activităţii să fie folosite, în totalitate, la amenajarea conformă a gropii rezultate.

Deşeurile de hârtie și carton – vor fi colectate în saci din plastic în spaţii închise, ferite de intemperii (magazii metalice) şi vor fi valorificate periodic prin unităţi specializate.

Deşeurile de ambalaje din materiale plastice – constituite din peturi pentru apă potabilă și alte peturi și ambalaje din plastic folosite - vor fi depozitate în container transportabil depus în spaţii special amenajate în organizarea de șantier şi vor fi valorificate periodic prin unităţi specializate.

Uleiurile uzate provenite de la utilajele care funcționează în perimetru, vor fi colectate în recipienți etanși și vor fi predate la societăți autorizate pentru recondiționarea/lichidarea lor.

Anvelopele uzate rezultate de la utilajele și mijloacele de transport vor fi depozitate pe o platformă pietruită din incinta organizării de șantier situată în interiorul perimetrului de exploatare.

Deșeurile biodegradabile se vor depozita în incinta organizării de șantier numai într-o pubelă adecvată din plastic. Acestea va fi preluată de societăți acreditate pe bază de contract, va fi transportată și predată la unitățile specializate de preluare.

Nămolul din fosa septică a WC – ului ecologic se va vidanja ori de câte ori va fi nevoie înainte de umplere, pe bază de contract, de către o societate specializată în acest sens

A.i   Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

A.i.1  Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse

În procesul de producţie nu se vor produce şi utiliza substanţe şi preparate chimice periculoase.

A.i.2 Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu va fi cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Perimetrul ZIMAND SUD EST este situat într-o zonă în care terenurile sunt încadrate ca fiind agricole (arabile), cu productivitate bună.

Solul vegetal considerat ca prima copertă a agregatelor minerale care vor fi exploatate - va fi îndepărtat de pe întreaga suprafață supusă excavării, respectiv:

–  pe o suprafață de 22.938 m2 ( 11,470 m3 la o grosime medie de 0,50 m);

Argila nisipoasă considerată ca a două copertă a agregatelor minerale care vor fi exploatate - va fi îndepărtată de pe întreaga suprafață supusă excavării, respectiv:

–  pe o suprafață de 22.938 m2 ( 11,470 m3 la o grosime medie de 0,50 m);

Solul vegetal decapat din cadrul perimetrului va fi depozitat și păstrat în spații special amenajate în interiorul lui, iar la finalizarea lucrărilor de excavații va fi folosit la amenajarea și refacerea terenurilor excavate și umplute cu material argilos.

Resursele de agregatele minerale (nisip și pietriș) extrase vor fi valorificate numai în stare brută  - pentru a fi folosite ca material de umplutură la diverse lucrări de construcție sau ca material compozit la anumite tipuri de betoane.

La lucrările de excavare a agregatelor naturale nu vor fi folosite resursele de apă din perimetru și din zonă, pentru că excavarea se va efectua numai până la un metru deasupra nivelului hidrostatic.

Terenurile se vor folosi numai în conformitate cu prevederile proiectelor aprobate și a actelor de reglementare obținute.

Biodiversitatea nu va fi afectată de realizarea proiectului.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

7.1 Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- impactul asupra populaţiei – impact pozitiv ca urmare a dezvoltării unei activități economice locale si zonale;

- impactul asupra sănătăţii umane – va fi foarte mic şi pe termen scurt şi limitat;

- impactul asupra faunei şi florei – va fi mic, secundar şi pe termen scurt;

- impactul asupra solului şi subsolului – posibil, pe termen scurt și limitat;

- impactul asupra bunurilor materiale – va lipsi;

- impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei – va lipsi atât în timpul efectuării lucrărilor de excavare și de prelucrare a agregatelor minerale şi nesemnificativ după finalizarea proiectului;

- impactul asupra calităţii aerului – va fi indirect, strict local şi pe termen scurt;

- impactul asupra climei – nu va fi (nu vor exista emanații de gaze cu efect de seră);

- impactul asupra zgomotelor şi vibraţiilor - va fi local, limitat şi pe termen scurt;

- impactul asupra peisajului şi mediului vizual – va fi secundar şi temporar, benefic după finalizarea lucrărilor pentru că la data întocmirii prezentei documentații, terenurile pe care se va executa proiectul sunt nefolosite și o parte din ele nu corespund din punct de vedere peisagistic;

- impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural – va lipsi pentru că, conform investigațiilor arheologice de verificare efectuate nu au fost semnalări de nici un fel, iar despre impactul asupra patrimoniul cultural, acesta va lipsi;

- impactul asupra interacţiunilor dintre ele – va fi pe termen scurt, temporar şi limitat.

7.2Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul nu va avea o extindere în cadrul zonei geografice, deoarece impactul este local și nesemnificativ.

7.3 Magnitudinea şi complexitatea impactului

Magnitudinea impactului va fi mică. Complexitatea lui va fi redusă.

7.4 Probabilitatea impactului

Este foarte puțin probabilă.

7.5 Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Durata va fi pe termen scurt, temporară, iar reversibilitatea foarte puţin probabilă. Se manifestă în perioada realizării lucrărilor de excavare și transport a resursei minerale. La finalizarea lucrărilor, majoritatea factorilor de mediu vor reveni la starea inițială sau chiar vor fi afectați pozitiv.

7.6 Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Proiectul nu va avea impact semnificativ asupra mediului. Pentru reducerea impactului asupra mediului se vor lua următoarele măsuri (care nu vor fi exclusive):

-  efectuarea lucrărilor numai în cele două zone ale limitelor perimetrului aprobat - pe suprafeţele de teren care fac obiectul proiectului, fără a afecta sub nici o formă proprietăţile învecinate și construcția LEA care traversează terenurile;

-  respectarea metodologiei și a parametrilor de excavare și prelucrare proiectați;

- în interiorul perimetrului nu se vor depozita carburanţi și lubrefianți, alimentarea utilajelor mijloacelor de transport efectuându-se numai de la stații PECO sau cu o cisternă mobilă cu furtun etanș și ceas;

- menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiaţi de cei recomandaţi de societăţile constructoare;

utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare de tip EURO IV - ale căror emisii respectă legislaţia în vigoare;

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

- reparaţiile la utilaje se vor efectua numai în ateliere de specialitate și înafara perimetrului;

- nu se vor depozita deşeuri menajere sau de orice altă natură în perimetrul de excavare ci numai în locurile special amenajate în incinta organizării de șantier;

- se vor lua imediat măsurile necesare de remediere rapidă a poluării (în cazul în care aceasta s-a produs), în scopul eliminării efectelor negative asupra factorilor de mediu;

- reamenajarea, cât mai adecvată din punct de vedere peisagistic, a zonei afectate de lucrările de excavare executate și prelucrare agregate minerale;

-  realizarea tuturor lucrărilor necesare de refacere a mediului.

7.7 Natura transfrontalieră a impactului.

Nu va fi.

7.8. Impactul cumulativ și relația cu alte proiecte existente și planificate

Proiectul ”Realizare balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic” pe terenurile cu: CF 300190 Zimandu Nou, CF 300178 Zimandu Nou și CF 300184 Zimandu Nou, propus a fi amplasat în extravilanul satului Zimandu Nou, comuna Zimandu Nou, județul Arad, are următorul bilanț teritorial propus:

- suprafaţă totală teren prevăzut pentru construire prin Certificatul de urbanism: S = 50.447 mp, 5,0447 hectare,  din care:

- suprafața perimetrului instituit pentru excavare = 25.667 mp,

- suprafața totală de excavat:  S = 22.938 mp;

- suprafața care va rămâne ca spațiu verde în pilieri la terenuri, proprietăți vecine și  LEA, S = 2.729 mp.

Investiția proiectată va consta, din lucrări de excavaţii deasupra cu un metru față de nivelul hidrostatic pentru recuperarea și prelucrarea agregatelor minerale (nisip și pietriș) și, la final, umplerea golului creat pentru a-l aduce cât mai aproape de forma inițială.

În zonă nu mai există alte proiecte în derulare cu implicare asupra exploatării resurselor de agregate minerale, motiv pentru care nu se constată existența unor relații cu alte proiecte care ar fi existente în zonă.

În ceea ce privește relaţia cu alte proiecte planificate, aceasta nu va fi pentru că la data întocmirii acestei documentații,  nu sunt informații legate de astfel de proiecte în zonă.

În concluzie, în ceea ce privește estimarea dacă proiectul ”Realizare balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic” - perimetrul ZIMAND SUD EST – județul Arad” va avea sau nu efecte cumulative datorită vecinătății cu alte proiecte existente sau planificate și care au efecte similare - s-a estimat că acestea vor lipsi.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

În perioada de realizare a proiectului este necesară monitorizarea factorilor de mediu în scopul urmăririi eficienței măsurilor aplicate, și pentru stabilirea procedurilor corective, în cazul neîncadrării în normele specifice.

În acest sens se propun următoarele măsuri:

- identificarea și monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii și imisii specifice de poluanti;

- verificarea respectării normelor de funcționare ale utilajelor/mijloacelor de excavat și transport;

- verificarea periodică a utilajelor folosite pentru depistarea eventualelor defecțiuni;

- verificarea permanentă a modului de gestionare conformă a tuturor deșeurilor rezultate;

- stabilirea unui program de intervenție în cazul în care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu aer, apa, sol și subsol și biodiversitate nu se încadrează în limitele impuse de legislația în vigoare;

- prevenirea și combaterea poluărilor accidentale

Monitorizarea tuturor factorilor de mediu, pe toată durata executării lucrărilor proiectate, precum și aplicarea tuturor măsurilor de protecție, au drept scop asigurarea funcționării obiectivului pentru înregistrarea unui impact minim asupra mediului.

Controlul emisiilor de poluanţi de mediu se va face de către persoane fizice sau juridice acreditate care vor deţine dotările necesare – nefiind necesare dotări şi măsuri speciale ale titularului în acest sens.

IX. Legătura cu alte acte normative și / sau planuri / programe / strategii / documente de planificare

IX.A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Pentru marea majoritate a actelor normative care transpun legislația europeană, nu este cazul ca acest proiect să facă obiectul unei încadrări.

Riscul asociază probabilitatea de apariție a evenimentelor sau tendințelor periculoase (hazard) cu impactul acestora. Pentru prezentul proiect, termenul risc se referă în primul rând la riscul hazardurilor legate de efectele asociate schimbări climatice bruște în cadrul zonei din care face parte – conul aluvionar al Mureșului.

Vulnerabilitatea reprezintă măsura în care un sistem (natural sau antropic), expus unui anumit tip de hazard, poate fi afectat. Vulnerabilitatea presupune disfuncționalități potențiale interne, ca urmare a efortului de adaptare al sistemului la transformări de mediu. Mai exact, vulnerabilitatea este definită ca un ansamblu de caracteristici care predispun comunitățile umane și sistemele de infrastructura la efectele dăunătoare ale hazardului analizat. In cazul prezentului proiect, vulnerabilitatea poate fi definită numai în cazul apariției unor situații determinate de efectele implicite ale schimbărilor climatice zonale care pot creste susceptibilitatea lucrărilor proiectate, la impactul unui hazard – prin expunerea la inundații a perimetrului ca rezultat a creșterii semnificative a nivelului hidrostatic și prezența unor scurgeri abundente a apelor din precipitațiile căzute în zonă

Referitor la promovarea investiţiei ”Realizare balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic” - perimetrul ZIMAND SUD EST, judeţul Arad, sunt stabilite următoarele:

- în conformitate cu proiectul - Planul pentru Prevenirea, Protecţia şi Diminuarea Efectelor inundaţiilor în spaţiul hidrografic Mureșul Inferior, având ca scop elaborarea hărţilor de hazard la inundaţii, în zona studiată se constată că pentru probabilitatea de depăşire de 1%, 5% și 10%  - aceasta zonă nu este inundabilă de către cursul râului Mureș și afluenții săi;

- în conformitate cu Planul de Management al Riscului la inundaţii în Spaţiul hidrografic Mureș, în această zonă A.B.A. Mureș nu are prevăzute lucrări de investiţii.

În zona studiată nu sunt executate lucrări hidrotehnice de nici un fel.

Întrucât în perioadele cu precipitații abundente pot apărea unele disfuncționalități, se va institui plan local de apărare care are în vedere următoarele aspecte:

- aplicare uşoară prin observaţii vizuale directe în amplasament;

- stabilirea sarcinilor personalului de intervenție și realizarea unei dotări specifice în acest sens.

În ceea ce privește aspectele din Directiva EIA revizuită, legate de:

IX A.1 Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante ca urmare a realizării proiectului

Datorită faptului că acest proiect este amplasat pe terenuri agricole, fără construcții, și la distanță mare de zone locuite (peste 3000 m) se estimează că nu vor exista riscuri majore și/sau dezastre relevante ca urmare a realizării proiectului.

IX A. 2  Riscuri seismice ca urmare a realizării proiectului

Din punct de vedere seismic, după cum rezultă din harta de macrozonare seismică alcătuită pe baza informaţiilor seismologice şi seismotectonice (P. Constantinescu ş. a. – 1979), terenul de fundare este amplasat într-o zonă cu seismicitate moderată, respectiv în focarul seismic aparţinând:

- Zona sud-vestică, în conexiune cu sistemul de fracturi situate între domeniul getic şi cel danubian,  cu focare situate între 10 şi 20 km adâncime şi care determină cutremure cu efecte locale în lungul liniilor rupturale menţionate şi care au o perioadă medie de revenire de cca. 50 ani.

La realizarea construcţiei se va avea în vedere gradul de intensitate stabilit pe harta de macrozonare seismică a ţării, în vederea prevenirii şi limitării efectelor distructive produse de eventualele mişcări seismice, cu posibil impact distructiv asupra acesteia.

Conform Normativului P 100/1-2013, zona în care se va realiza proiectul se încadrează în: „zona pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României este minimum VII” (exprimată în grade MKS).

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului) est ag = 0,15 g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec.

Sintetizând asupra seismicității zonei se pot face următoarele asupra amplasamentului:

- este situat în zona seismică de calcul E ;

- este situat în zona de hazard seismic cu valoarea  0,15 g;

- zona are perioada de control (colț): 0,7 s;

- zona are gradul de intensitate seismica: VII.

Ca urmare acestei încadrări seismice zona din care face parte proiectul nu prezintă riscuri seismice.

IX A. 3 Riscuri din punct de vedere hidrologic ca urmare a realizării proiectului

În zona în care se va realiza proiectul nu sunt executate nici un fel de lucrări hidrotehnice.

Perimetrul de exploatare ZIMAND SUD EST, este situat la o distanța mare față de cursuri de apă – deci nu există posibilitatea de inundare de către ape la viituri mari.

IX A. 4 Riscurile din punct de vedere climatic ca urmare a realizării proiectului

Din punct de vedere climatic, zona în care se va realiza proiectul aparține zonei din apropierea municipiului Arad. În acest sens clima acestei zone a țării este continental-moderată, cu slabe influențe mediteraneene cu următoarele caracteristici:

-  vara temperatură medie este de 21 °C și iarna o temperatura medie de -1 °C;

- cantitatea medie multianuală de precipitații este de 582 mm. Cele mai mari cantități de precipitații se înregistrează în luna iunie (88,6 mm), în general sezonul cald înregistrând 58% din cantitatea totală Între cele două maxime se intercalează un minim principal: februarie, martie, cu cea mai scăzută valoare de 30 mm și un alt minim în septembrie de 36,5 mm.

- datorită poziției în câmpie a Aradului, zona este supusă tot timpul anului advecției aerului umed din vest și ascensiunea sa în contact cu rama muntoasă a Apusenilor, de aici și explicația frecvenței ridicate a zilelor cu precipitații de 120.

- valoarea medie anuală a umidității relative este de 76 %;

- frecvența medie a circulației maselor de aer este cea sud-estică, frecvența maximă fiind atinsă în luna octombrie (22,6 %), urmată de cea sudică în noiembrie (18,9 %), de cea nord-estică în mai (17,8 %) și cea nord-vestică în iulie (15,0 %).

Din aceste date rezultă că nu vor exista riscuri din punct de vedere climatic ca urmare a realizării acestui proiect.

IX A. 5 Riscurile cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice

Conform cunoștințelor științifice existente pentru zona din care face parte acest proiect nu există riscuri din punct de vedere a schimbărilor climatice.

IX A. 6 Riscurile cauzate de eventualele alunecări de teren

Conform Normativului NP 074/2014 intitulat ,,NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE” se stabilește nivelul de risc geotehnic pentru infrastructura clădirii, conform Tabelului 1:

| Factorii de influență | Caracteristici ale amplasamentului | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Condițiile de teren | Terenuri medii | 3 |
| Apa subterană | Fara epuismente | 1 |
| Clasificarea construcției după categoria de importanță | Normală | 3 |
| Vecinătăți | Fără riscuri | 1 |

La punctajul stabilit pe baza celor 4 factori nu se adaugă puncte corespunzătoare zonei seismice de calcul ale amplasamentului, deoarece zona are accelerația terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mișcării terenului la solicitări seismice) – ag = 0,16 g.

Rezultă un total de 8 (opt) puncte, ceea ce încadrează lucrarea din punct de vedere al riscului geotehnice în tipul ,,REDUS”, iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în ,,CATEGORIA GEOTEHNICĂ 1”.

Amplasamentul perimetrului, din punct de vedere al valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare (ag) pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR=100 ani, valoarea ag = 0,16 g, iar din punct de vedere al perioadei de colţ Tc, se încadrează în zona cu Tc = 0,7 s.

Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament – nu există date geofizice în acest sens.

Din aceste cauze se apreciază că pe terenurile pe care se va realiza investiția nu există riscuri pentru producerea unor alunecări de teren pentru că prezintă un risc geotehnic redus, fiind totodată aproape orizontale. Terenurile din jurul lor sunt de asemenea orizontale.

IX A. 7 Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu contaminarea apei sau a poluării atmosferice)

Deoarece proiectul este amplasat înafara unor zone locuite (peste 3000 m), nu există riscuri pentru sănătatea umană, neexistând posibilitatea de contaminare a apei sau cea de apariție a unei poluări ca urmare a precipitațiilor căzute în timp.

IX.B. Se va menționa planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

X.1  Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

Pentru organizarea de şantier provizorie din cadrul zonei administrative a perimetrului în care se va monta și stația de sortare, se prevede dotarea cu: container metalic cu destinaţie de birou, magazie piese de schimb și o toaleta ecologică.

X.2  Localizarea organizării de şantier;

Platforma pentru organizare de șantier va fi amplasată pe o suprafață de 150 m2 amplasată la intrarea în perimetrul ZIMANDU SUD EST în partea sa nordică.

X.3  Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Impactul asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier va fi minor.

X.4  Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Datorită impactului minor al activităţilor prevăzute nu va fi cazul şi nu vor fi necesare instalații pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu.

X.5  Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu vor fi necesare.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

XI.1 Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

La încetarea activităţii de excavare a copertei și a nisipurilor şi pietrişurilor din cadrul perimetrului până la un metru deasupra nivelului hidrostatic, titularul de activitate va efectua toate lucrările necesare de refacere a mediului și de amenajare a zonei excavate și a zonei în care a fost organizarea de șantier în așa fel încât să fie aduse cât mai aproape de forma inițială.

Aceste lucrări vor consta, în principal, din:

- dezafectarea perimetrului de toate construcţiile şi utilajele folosite în procesul de excavare și transport copertă și agregate minerale;

- transportul întregii cantități de nisip şi pietriş excavat și/sau prelucrat spre valorificare;

- transportul copertei și depunerea ei integrale (în ordinea argilă nisipoasă și apoi sol vegetal) în golul creat prin realizarea excavării pentru recuperarea agregatelor minerale. La acestea se va adăuga și argila nisipoasă necesară a fi adusă din exterior;

- nivelarea și compactarea în straturi succesive a materialului argilos și a solului vegetal depuse;

- semănarea de iarbă  pe toate suprafețele amenajate prin redare;

- efectuarea lucrărilor de întreţinere după semănare;

- întreținerea drumului de exploatare De 407/1 şi menţinerea acestuia în condiţii bune de circulație;

După executarea lucrărilor de refacere a mediului afectat de activităţile de excavare a nisipurilor şi pietrişurilor din perimetrul temporar de exploatare va fi necesar să se efectueze o monitorizare a factorilor de mediu post închidere prin:

- urmărirea periodică a modului de tasare a terenurilor care au fost redate;

- urmărirea periodică a modului de păstrare a orizontalității terenurilor redate;

- urmărirea periodică a modalităţilor de scurgere şi înfiltrare în pânza freatică a apelor de suprafaţă;

- urmărirea sezonieră a modului de realizare a refacerii vegetaţiei.

XI.2  Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

În caz de poluări accidentale se va interveni cu personalul propriu sau se va apela la firmele de specializate pentru astfel de intervenţii.

XI.3   Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

La finalizarea activităţilor de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor din cadrul perimetrului se vor lua toate măsurile necesare pentru închiderea/dezafectarea obiectivului, în conformitate cu proiectul aprobat și legislaţia şi normele aflate în vigoare. Astfel, se vor executa toate lucrările necesare pentru decongestionarea suprafeţelor de orice utilaje.

După terminarea lucrărilor de amenajare a terenurilor afectate se va proceda la evacuarea tuturor utilajelor de pe amplasament și se va realiza ecologizarea zonelor afectate.

XI.4 Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

După epuizarea recuperării resurselor de nisip şi pietriş din zona de excavare, beneficiarul va umple cât mai aproape de forma inițială golul rezultat, va amenaja şi nivela toate suprafeţele finale rezultate după umplerea lui. Apoi terenurile vor fi însămânțate cu specii de iarbă adecvate topoclimatului local și vor fi redate folosinței inițiale - cea de terenuri agricole arabile.

XII. Anexe - piese desenate

XII.1  Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

- Fișa perimetrului de exploatare, scara 1: 25.000;

- Plan de situație cu perimetrul de exploatare și zona de excavare, scara 1:2.000;

- Profil geologic longitudinal prin perimetrul de exploatare A-AI, scara 1:2000/1:400;

XII.2 Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu există un proces de prelucrare al agregatelor naturale ele urmând a se transporta înafara perimetrului.

XII.3 Schemele-flux a gestionării deșeurilor

Nu este cazul.

XII.4  Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele

În conformitate cu Adresa APM Arad cu nr. 8594/15.07.2020 a rezultat că perimerrul ZIMAND SUD EST – în care se va realiza balastiera prin excavarea agregatelor minerale deasupra cu un metru față de nivelul hidrostatic, nu se află în cadrul unei arii natural protejate.

XIII.a  Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Nu este cazul.

XIII. b  Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

XIII.   Prezența și efectivele / suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

Nu este cazul.

XIII. d  Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

XIII. e  Se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Nu este cazul.

XIII. f  Alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

XIV.1. Localizarea proiectului

XIV.1.1  Bazinul hidrografic: Mureș;

XIV.1.2  Cursul de apă: denumirea și codul cadastral: Mureș, cod cadastral IV-1.

XIV.1.3  Corpul de apă de suprafață: RORW4.1_B10” Mureș, conf. Șoimoș - conf. Zadarlac”;

XIV.1.4  Corpul de apă subterană: ROMU20 Conul aluvionar Mureș (Pleistaocemn superior-Holocen)..

Perimetrul este amplasat în zona de terasă de pe malul drept a râului Mureș, înafara unei zone dig-mal, respectiv la o distanță mare – 13,3 km  față de malul drept a râului Mureșului.

XIV.2.  Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Corpul de apă de suprafață principal, cel mai apropiat față de limita perimetrului, este râul Mureș – a cărui mal drept este la minim 13,3 km. În sectorul studiat, râul are o stare ecologică bună, apele din cursul său încadrându-se, până în prezent, în limitele admise.

Corpul de apă de suprafață secundar, cel mai apropiat spre sud de perimetru este canalul Ier, față de care distanța minimă este de 800 m. Starea și potențialul ecologic și starea chimică a apelor din acest canal este bună.

Corpul de apă subterană cu codul ROMU20 Conul aluvionar Mureș (Pleistaocemn superior-Holocen), aflat în subsolul imediat din zona perimetrului are starea și potențialul ecologic și starea chimică a apelor bună

XIV.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul pentru că proiectul nu are legătură nici cu apele de suprafață și nici cu cele subterane.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei şi asupra factorilor de mediu se consideră a fi benefic, iar dacă va fi realizat, se va reflecta pe următoarele planuri, respectiv:

- va conduce la o transformare din punct de vedere al mediului a unui teren agricol productiv, în subsolul căruia sunt prezente imediat aproape de suprafață resurse de agregate minerale, într-o zonă productivă și apoi reamenajată atât din punct de vedere al gospodăririi apelor cât și din punct de vedere al gestionării eficiente și durabile a factorilor principali de mediu;

- în conformitate cu normele existente pentru amenajarea zonei de excavare agregate minerale, prin realizarea readucerii formei terenurilor la una apropiată de cea inițială se vor rezolva toate problemele de mediu existente în perimetru pe perioada funcționării obiectivului;

- dezafectarea perimetrului de toate construcţiile şi utilajele și mijloacele de transport folosite în procesul de exploatare, precum și a celor din incinta organizării de șantier;

- transportul întregii cantități de pietriş şi nisip excavat spre valorificare în afara perimetrului;

- depunerea, nivelarea și compactarea în state succesive a umpluturilor necesare;

- semănarea la final de iarbă pe toate suprafețele amenajate;

- efectuarea lucrărilor de întreţinere după semănare;

- întreținerea drumului de acces în zonă şi menţinerea acestuia în condiţii bune de circulație;

La încetarea activităţilor programate în balastiera ZIMAND SUD EST - de excavare a copertei și a agregatelor minerale (nisipurilor şi pietrişurilor) din cadrul perimetrului, beneficiarul proiectului va efectua toate lucrările necesare de refacere a mediului și de redare în circuitul agricol a terenului.

După executarea lucrărilor de refacere a mediului afectat de activităţile din balastieră – de extragere agregate minerale (nisipurilor şi pietrişurilor) din perimetrul temporar de exploatare și de amenajare a gropii rezultate și a terenurilor afectate de excavare și organizarea de șantier va fi necesar să se efectueze o monitorizare a factorilor de mediu post închidere prin:

- urmărirea periodică a modului de tasare a terenurilor care au fost redate;

- urmărirea periodică a modului de păstrare a nivelului orizontal a terenurilor;

- urmărirea periodică a modalităţilor de scurgere şi înfiltrare în pânza freatică a apelor de suprafaţă;

- urmărirea sezonieră a modului de realizare a refacerii vegetaţiei;

În concluzie, având în vedere criteriile prevăzute în ANEXA NR. 3 la Legea nr. 292 privind evaluarea impactului - pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului a rezultat faptul că pentru proiectul ”Realizare balastieră prin excavare agregate minerale deasupra nivelului hidrostatic” pe terenurile cu: CF 300190 Zimandu Nou, CF 300178 Zimandu Nou și CF 300184 Zimandu Nou, propus a fi amplasat în extravilanul satului Zimandu Nou, comuna Zimandu Nou, județul Arad nu este necesartă evaluarea impactului asupra mediului.

Întocmit,

Proiectant: S.C. VAALIT S.R.L. Timișoara

DIRECTOR,

ing. geolog Vasile SEREȚAN

Titular proiect,

S.C. METABRAS S.R.L. Salonta

ADMINISTRATOR,

Ana PIRTEA