Arad, 310168, str. Calimaneşti nr.11, bl.31, ap.2

Tel. 0257 338002, Tel. / Fax. 0357 408313,

e-mail:office@arcoinstal.ro; arcoinstal@yahoo.com

Beneficiar: COMUNA VLADIMIRESCU

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexei Nr.5E la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Denumirea investiţiei: 	CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE APĂ ARAD - VLADIMIRESCU, JUDEŢUL ARAD

Proiectant:				S.C.  ARCOINSTAL S.R.L.  ARAD

februarie 2023

| S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L. Arad, str. Calimaneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2 Tel./Fax. 0357 408313, 0257 338002 e-mail: office@arcoinstal.ro arcoinstal@yahoo.com | Nr. proiect: Faza: Beneficiar: Denumire proiect: | 539 / 2021 SF Comuna Vladimirescu Conductă de aducțiune apă Arad-Vladimirescu, județul Arad |
| --- | --- | --- |

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexei Nr.5E la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE APĂ ARAD - VLADIMIRESCU, JUDEŢUL ARAD

II. TITULARUL PROIECTULUI

COMUNA VLADIMIRESCU

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Beneficiarul comuna Vladimirescu își propune realizarea unei conducte de aducțiune de apă care să alimenteze localitatea Vladimirescu prin partea de vest, de la rețeaua de distribuție de apă a municipiului Arad.

Conducta de aducțiune apă se va racorda în municipiul Arad pe strada Aurel Crișan la conducta de apă existentă din țeavă de PEID De315mm, iar în localitatea Vladimirescu pe strada Revoluției la o conductă de apă existentă din țeavă de PEID De315mm. Astfel se realizeze o rețea de apă în sistem inelar între distribuția de apă existentă a municipiului Arad și distribuția de apă existentă a localității Vladimirescu.

Pentru realizarea investiției se propun următoarele obiecte:

Obiect nr.1:	Punct de racord la rețea de apă Arad

Obiect nr.2:	Conductă de aducțiune apă Arad – Vladimirescu

Obiect nr.3:	Punct de racord la rețea apă Vladimirescu

b) justificarea necesitatii proiectului;

Alimentarea cu apă a comunei Vladimirescu și implicit a localității Vladimirescu se face de la Sistemul de alimentare cu apă a municipiului Arad a cărui operator fiind SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA, printr-o conductă de aducţiunea de apă potabilă de la Uzina de Apă nr. 2 Arad. Această conductă alimentează localitatea Vladimirescu prin partea de nord.

Datorită dezvoltării urbanistice a localității Vladimirescu, și implicit de creșterea de consumatori de apă potabilă (în anul 2006 localitatea Vladimirescu avea 3.500 locuitori, iar în prezent, 2021, localitatea Vladimirescu are o populație de cca. 9.000 de locuitori), conform specificațiilor din ultimele avize emise de COMPANIA DE APĂ ARAD, este necesar realizarea unei noi conducte de aducțiune de apă care să alimenteze localitatea Vladimirescu prin partea de vest, din rețeaua de distribuție apă Arad.

c) valoarea investitiei; 4.183.149,51 lei + TVA (din care C+M 3.747.455,75 lei + T.V.A. )

d) perioada de implementare propusa; 19 luni (din care 12 luni - perioada de executie)

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului; anexate

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Beneficiarul comuna Vladimirescu își propune realizarea unei conducte de aducțiune de apă care să alimenteze localitatea Vladimirescu prin partea de vest, de la rețeaua de distribuție de apă a municipiului Arad.

Conducta de aducțiune apă se va racorda în municipiul Arad pe strada Aurel Crișan la conducta de apă existentă din țeavă de PEID De315mm, iar în localitatea Vladimirescu pe strada Revoluției la o conductă de apă existentă din țeavă de PEID De315mm. Astfel se realizeze o rețea de apă în sistem inelar între distribuția de apă existentă a municipiului Arad și distribuția de apă existentă a localității Vladimirescu.

Pentru realizarea investiției se propun următoarele obiecte:

Obiect nr.1:	Punct de racord la rețea de apă Arad

Obiect nr.2:	Conductă de aducțiune apă Arad – Vladimirescu

Obiect nr.3:	Punct de racord la rețea apă Vladimirescu

Obiect nr.1:	Punct de racord la rețea de apă Arad

Conducta de aducțiune apă se va racorda în municipiul Arad pe strada Aurel Crișan la conducta de apă existentă din țeavă de PEID De315mm.

Conducta de aducțiune de apă se racordează la conducta de apă existentă pe strada Aurel Crișan printr-un cămin de vane propus. Căminul de vane propus este din elemente prefabricate din beton armat (tip cuvă), carosabil, cu secțiune circulară, (Ø1,80x1,70)m, cu radier, rezistent la apa freatică. Căminul de vane va avea din fabricație (la livrare) bașe și piese de trecere etanșe din PVC cu garnitură de cauciuc înglobate în beton, pentru protecția țevilor din PEID. Căminul de vane va avea scări de acces metalice și este acoperit cu placă din beton armat circulară prevăzută cu capac de accces cu ramă carosabil din compozit sau fontă. Etanșarea dintre elementul de cămin de vane de bază cu placa prefabricată se face cu mortar de tencuială special de tencuială hidroizolant. Echiparea căminului se va face cu robineţi cu sertar pană şi corp plat cauciucat Pn10 şi piese de legătură din oţel cu flanșe protejate anticoroziv prin grunduire şi vopsire cu vopsea de ulei (teuri, tuburi cu flanşă, etc.) Pn10bar, armăturile din cămin se vor sprijini pe suporţi din metal sau beton. Legătura armăturilor şi a pieselor de legătură din oţel cu ţeavă şi piesele de legătură de polietilenă se va executa cu adaptoare de flanşă din polietilenă cu flanşe din oţel libere.

Pentru montarea căminul de vane este necesar desfacerea și refacerea structurii asflatice a străzii Aurel Crișan pe o suprafață de 8,00mp.

Obiect nr.2:	Conductă de aducțiune apă Arad – Vladimirescu

Conducta de distribuție Arad – Vladimirescu propusă este din țeavă PEID PE100 SDR17 Pn10 De315mm și se va poza îngropat în pământ, pe cât posibil în zona verde a tramelor stradale. La pozarea conductelor se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Rețele de distribuție și STAS 8591/97 – Amplasarea în localități a rețelelor subterane. Lungimea conductei este de 5.153,00m.

Pentru amplasamentul conductei de aducțiune apă Arad – Vladimirescu cu traseu la nord de supermarketurile REMARKT și JUMBO se propune următorul traseu:

      - Pe teritoriul municipiului Arad:

- Din Arad de la punctul de racord la conducta de apă existentă de pe strada Aurel Crișan paralel cu calea Radnei / drumul național DN7 (în zona verde între calea Radnei / DN7 și drumul de acces la SC QUARK MOTORS SRL, SC SELINE’S SRL, SC MANOLO SRL),

- Subtraversează sensul giratoriu de la SELGROS, prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC SN8 De400mm, cu o lungime de 82,00m,

- În zona verde dintre DN7 și drumul de acces (în partea de nord a drumului de acces) la supermarketul SELGROS până la Stația de Distribuție Carburanți MOL,

- Înainte de Stația de Distribuție Carburanți MOL, conducta de aducțiune apă subtraversează drumul de acces, cu o lungime de 19,00m, și are traseul la sud de drumul de acces pe o porțiune de cca. 130,00m, după care subtraversează drumul de acces, cu o lungime de 11,00m, și se amplasează la nord de drumul de acces; subtraversările de drum de acces se face prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC SN8 De400mm,

- Până la linia de CFR conducta de aducțiune de apă are traseul la nord de drumul de acces la supermarketurile JUMBO șo REMARKT, între drumul național și drumul de acces în zona verde,

- Subtraversarea liniei CF 220 Glogovăț – Aradu Nou se face la km 2+616 prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de oțel protejat anticoroziv De600mm, cu o lungime de 31,50m,

      - Pe teritoriul comunei Vladimirescu:

- De la linia CFR conducta de aducțiune de apă se amplasează paralel cu drumul național DN7 la sud de pista de biciclete în zona verde,

- Înainte de sensul giratoriu cartier Via Carmina conducta de aducțiune de apă se amplasează paralel, în partea de nord, cu drumul de acces spre supermarket LIDL, subtraversează drumul de acces prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC SN8 De400mm, cu o lungime de 15,00m, apoi paralel cu sensul giratoriu cartier Via Carmina se montează sub pista de biciclete până la strada Cetății Orod pe o lungime de 53,00m și o lățime de 80cm,

- De la sensul giratoriu de acces cartier Via Carmina conducta de aducțiune de apă subtraversează strada Cetății Orod prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC SN8 De400mm, cu o lungime de 26,00m, subtraversează canalul de desecare Cn418 prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC SN8 De400mm, cu o lungime de 15,00m,

- Conducta de apă se amplasează paralel cu canalul de desecare CN418 în partea de est a acestuia (canalul de desecare CN418 este paralele cu strada Cetății Orod) până la cca. 125,00m de strada Fermei,

- Subtraversează sensul giratoriu din cartierul Via Carmina, prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC SN8 De400mm, cu o lungime de 68,00m,

- Înainte de strada Fermei conducta de aducțiune de apă subtraversează canalul de desecare Cn418 prin foraj orizontal, conducta de apă montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC SN8 De400mm, cu o lungime de 15,00m și se amplasează pe strada Cetății Orod, și strada Apusului în zona carosabilă (străzile Cetății Orod și Fermei sunt asfaltate),

- De la intersecția străzilor Fermei și Apusului, din sudul zonei locuite a localității Vladimirescu, conducta de aducțiune de apă se montează în zona carosabilă a străzii Apusului (strada Apusului este din pământ),

- Paralel cu strada Ion Vodă, în zona carosabilă (strada Ioan Vodă este asfaltată),

- Paralel cu strada Revoluției în partea de sud a străzii Revoluției, în zona carosabilă (strada Revoluției este asfaltată),

- Punctul de racord la rețeaua de distribuție de apă existentă din localitatea Vladimirescu este la intersecția străzii Revoluției cu strada Ștefan cel Mare.

Este necesar desfacerea și refacerea structurii carosabilului cu asfalt pe o suprafață de 1.222,60mp.

Pe traseul conductei de aducțiune de apă se vor realiza 19 cămine de vane de sectorizare, de golire și de aerisire. Căminele de vane propuse se realizează pentru a se asigura posibilitatea de intervenție în caz de avarie pe rețea. Dimensiunile acestora variind în funcție de echiparea fiecărui cămin în parte. Căminele de vane propuse sunt elemente prefabricate din beton armat (tip cuvă), carosabile, cu secțiune circulară, cu radier, rezistente la apa freatică. Căminele de vane vor avea din fabricație (la livrare) bașe și piese de trecere etanșe din PVC cu garnitură de cauciuc înglobate în beton, pentru protecția țevilor din PEID, scări de acces metalice și sunt acoperite cu placă din beton armat circulare prevăzute cu capace cu ramă carosabile din compozit sau fontă. Etanșarea dintre elementul de cămin de vane de bază cu placa prefabricată se face cu mortar de tencuială special de tencuială hidroizolant. Echiparea căminelor se va face cu robineţi cu sertar pană şi corp plat cauciucat Pn10 şi piese de legătură din oţel cu flanșe protejate anticoroziv prin grunduire şi vopsire cu vopsea de ulei (teuri, tuburi cu flanşă, etc.) Pn10bar. Armăturile din căminele de vane se vor sprijini pe suporţi din metal protejate anticoroziv. Legătura armăturilor şi a pieselor de legătură din oţel cu ţeavă şi piesele de legătură de polietilenă se va executa cu adaptoare de flanşă din polietilenă cu flanşe din oţel libere.

Pe conducta de aducțiune de apă la schimbările de direcție se vor monta 22 masive de ancoraj.

Pentru identificarea traseului conductei de aducțiune de apă în zonele verzi se vor monta 6 borne de semnalizare.

Această conductă de apă va funcționa ca o aducțiune de apă, deci nu se vor face pe ea branșamente de apă și, nici, hidranți de incendiu. Se vor face, doar, legături la rețeaua de distribuție de apă prin intermediul căminelor de vane.

Obiect nr.3:	Punct de racord la rețea apă Vladimirescu

Conducta de aducțiune apă se va racorda în localitatea Vladimirescu la o conductă de apă existentă din țeavă de PEID De315mm de pe strada Ștefan cel Mare la intersecție cu strada Revoluției.

Conducta de aducțiune de apă se racordează la conducta de apă existentă de pe strada Ștefan cel Mare printr-un cămin de vane propus. Căminul de vane propus este din elemente prefabricate din beton armat (tip cuvă), carosabile, cu secțiune rectangular (1,70x1,70x1,70)m, cu radier, rezistent la apa freatică. Căminul de vane va avea din fabricație (la livrare) bașe și piese de trecere etanșe din PVC cu garnitură de cauciuc înglobate în beton, pentru protecția țevilor din PEID. Căminul de vane va avea scări de acces metalice și este acoperit cu placă din beton armat circulară prevăzută cu capac de accces cu ramă carosabil din compozit sau fontă. Etanșarea dintre elementul de cămin de vane de bază cu placa prefabricată se face cu mortar de tencuială special de tencuială hidroizolant. Echiparea căminului se va face cu robineţi cu sertar pană şi corp plat cauciucat Pn10 şi piese de legătură din oţel cu flanșe protejate anticoroziv prin grunduire şi vopsire cu vopsea de ulei (cruce, tuburi cu flanşă, etc.) Pn10bar, armăturile din cămin se vor sprijini pe suporţi din metal sau beton. Legătura armăturilor şi a pieselor de legătură din oţel cu ţeavă şi piesele de legătură de polietilenă se va executa cu adaptoare de flanşă din polietilenă cu flanşe din oţel libere.

Pentru montarea căminul de vane este necesar desfacerea și refacerea structurii asflatice a străzii Ștefan cel Mare pe o suprafață de 9,00mp.

Toate produsele, materialele, substanțele chimice / amestecurile și echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă, propuse în prezenta documentație tehnică vor fi avizate sanitar conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 275/2012.

La selectarea variantei tehnice s-a ţinut cont de urmatoarele criterii:

- respectarea prevederilor legislaţiei privind fazele de lucru, siguranţa lucrarilor, sanatatea oamenilor şi protecţia mediului;

- selectarea unor soluţii simple, care intr-o faza ulterioara trebuie sa se poata dezvolta sau cupla cu alta parte de lucrare similara – integrarea soluţiilor de alimentare cu apa cu cele prevazute pentru sistemul de canalizare;

- considerarea limitei de suportabilitate a tarifului in funcţie de nivelul mediu pe gospodarie;

- corelarea cu strategia de dezvoltare a zonei şi cu planurile de amenajare a teritoriului, corelare care ţine cont de:

  - posibilitatea realizarii unor trame stradale favorabile dezvoltarii ulterioare a altor reţele edilitare;

  - posibilitatea amplasarii favorabile a lucrarilor edilitare, spaţii de amplasare, zone de protecţia sanitara, zone de extindere, etc.

- considerarea condiţiilor din zonele şi localitaţile vecine in ceea ce priveşte sursa de apa;

- posibilitatea ca lucrarile sa fie date in exploatare etapizat.

- alte activitaţi care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numarului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

In urma realizarii proiectului se va realiza alimentarea cu apa a localitatii Vladimirescu.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect

Pentru proiect s-au obtinut urmatoarele avize si acorduri:

- Aviz Compania de Apă Arad

- Aviz Administratia Nationala Apele Romane

- Aviz ENEL

- Aviz E-on Gaz

- Aviz Orange

- Aviz Telekom

- Aviz CNAIR

- Decizia etapei de evaluare inițială APM

- Acord prealabil SADP

- Aviz Transelectrica

- Aviz CFR

- Aviz Direcția pentru Cultură Arad

- Aviz ANIF

- Aviz Poliția Rutieră Arad

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

Amplasamentul obiectivelor este situat in localitatea Vladimirecu, comuna Vladimirescu, Judeţul Arad.

- distanţa faţa de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001; Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;Nu este cazul

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

Folosinta actuala: zona stradala - domeniu public comuna Vladimirecu

Folosinta planificata: zona stradala si de utilitati publice

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului;

Coordonatele STEREO ale inceputului si sfarsitului de tronson proiectat sunt urmatoarele:

| Numar Punct | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| CV1 str.Aurel Crisan (Arad) | 219841.917 | 525836.649 |
| Cvex str.Revolutiei (Vladimirescu) | 222409.724 | 523784.969 |

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Alegerea amplasamentului a fost determinata de existenta zonelor de locuit si a terenului aflat in domeniu public pentru gospodaria de apa si statiile de pompare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Surse potenţiale de poluare a apelor subterane se pot ivi in etapa de construcţie, unde praful şi posibile scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi din rezervoarele autovehiculelor utilizate de constructor se pot infiltra in panza freatica. In condiţii normale de funcţionare a autovehiculelor (fara defecţiuni) scurgerile sunt neglijabile şi necuantificabile.

In perioada de functionare a investitiei nu se identifica surse de poluare a apelor.

Pentru asigurarea calitaţii apelor se vor respecta prevederile Avizului de Gospodarirea Apelor emis de Administraţia Națională Apele Române – Adimistrația Bazinală de Apă Mureș.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Nu este cazul.

b) protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Se  face  menţiunea ca sursele de poluare a aerului in perioada de execuţie sunt temporare, fiind limitate pe durata şantierului.

Activitatea de exploatare a sistemului de alimentare cu apa nu genereaza surse de poluanti pentru aer.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera; Nu este cazul.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

Sursele de zgomot si vibratii sunt rezultate de la utilajele din dotare. Prin natura activitatii, cat si prin specificul utilajelor utilizate, se apreciaza ca nu se produc perturbatii de zgomot cu impact major care sa afecteze vecinatatile.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Pentru faza de executie a proiectului se vor  lua urmatoarele masuri de diminuare a zgomotului:

-  respectarea duratei de  executie a proiectului  si  a orarului de  lucru (in perioada lucrarilor de execuţie in intravilanul localitaţii), astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada;

d) protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;

Lucrarile de construcţie cat şi cele de exploatare ulterioara nu sunt generatoare de radiaţii.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu sunt necesare amenajari şi dotari pentru protecţia impotriva radiaţiilor.

e) protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

In etapa de contrucţie, indiferent de specificul lucrarilor, poluarea solului poate fi generata prin:

- poluari accidentale prin deversarea unor produse (adezivi, vopsele, produse petroliere) direct pe sol;

- scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de construcţie; in timpul manipularii acestora pot sa ajunga in contact cu solul;

- depunerea pe sol a gazelor emise din funcţionarea utilajelor de construcţii;

- spalarea utilajelor de construcţii sau a altor substanţe de catre apele de precipitatii poate constitui o alta sursa de poluare a solului sau a apelor subterane.

- pulberile fine rezultate la manevrarea utilajelor de construcţii depuse pe sol;

- alte emisii in aer, care in anumite condiii se pot depune pe suprafaţa solului.

- depozitarea necontrolata de materiale pe sol.

Pentru faza de functionare nu se identifica surse de poluare.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

In perioada de construcţie se prevede folosirea de toalete ecologice, depozitarea controlata a materialelor şi deşeurilor. Se interzice efectuarea pe amplasament de reparaţii, lucrari de intreţinere sau alimentare cu combustibil a echipamentelor şi utilajelor folosite de catre constructor.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; nu este cazul

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate; nu este cazul

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

Nu este cazul afectarii obiectivelor de interes public.

Se considera ca activitatea ce se va desfaşura pentru realizarea sistemului de alimentare cu apa atat in perioada executarii lucrarilor cat şi in perioada funcţionarii ulterioare, nu va aduce modificari cu efecte negative asupra aşezarilor umane din zona sau a altor obiective de interes public.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public; Nu este cazul

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

In general, cantitatile de deseuri generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemul constructiv utilizat si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in pubele.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, Anexa 2) sunt urmatoarele:

- deseuri de constructii: pamant si piatra rezultata din excavatii (17 05 04); deseuri metalice (17 04 05), resturi de beton (17 01 01), lemn (17 02 01);

- deseuri menajere (20 03 01), generate de activitatea personalului din constructii.

Pe perioada de functionare nu se genereaza deseuri.

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

- deseuri de constructii - fractiunile reciclabile se vor valorifica prin unitatie autorizate; deseurile inerte pot fi utilizate ca materiale de umplutura la indicatia si cerinta autoritatii locale ce emite autorizatia de construire sau pot fi depozitate intr-un depozit de deseuri inerte;

- deseurile menajere se vor depozita intr-o pubela in locul de lucru si vor fi transportate la baza societatii la sfarsitul zilei de lucru; vor fi predate pe baza de contract catre serviciul de salubrizare al localitatii; volumul va varia zilnic, functie de numarul echipelor implicate in lucrari.

- planul de gestionare a deseurilor;

Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de executie si de a se asigura ca operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; Nu este cazul

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei: Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

In perioada de executie se va utiliza nisip.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

Datorita dimensiunii reduse a proiectului propus si naturii proiectului, acesta nu reprezinta sursa de poluare, iar perioada de constructie a acestuia este limitata in timp si se desfasoara pe o suprafata strict delimitata, fara a afecta alte suprafete decat cele prevazute prin proiect, iar la sfarsitul lucrarilor este prevazuta refacerea amplasamentului la conditiile initiale.

Se apreciaza ca impactul asupra mediului al noului obiectiv se va resimti local la nivelul suprafetei amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia datorita lucrarilor de constructie ce se vor efectua, care implica lucrari de excavari de material, lucrari de montare propriu-zisa.

Se considera ca find nesemnificativ potentialul impact al proiectului propus asupra factorilor de mediu apa, sol-subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

In perioada de executie este necesara monitorizarea calitaţii factorilor de mediu in zona. In etapa de exploatare se impune monitorizarea tehnologica.

Monitorizarea tehnologica va avea in vedere urmatoarele aspecte:

- monitorizarea calitaţii apei potabile, conform prevederilor Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile,

- controlul periodic al conductelor, echipamentelor.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

Amplasamentul propus pentru organizarea de şantier este in localitatea Vladimirescu, pe domeniu public (incinta Caminului Cultural)

Amplasamentul pentru organizarea de şantier este imprejmuit si are acces auto.

In incinta se va amplasa: un container metalic, un panou de PSI şi o toaleta ecologica.

Organizarea de santier nu se va racorda la utilitati.

Apa pentru personal se va asigura din surse imbuteliate.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Suprafetele de teren ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

XII. Anexe

Piese desenate

|  | Plan de situaţie general Plan de încadrare în zonă | sc.1:5.000 | G-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan de situație nr. 7 | sc.1:500 | H-2.07 |
|  | Plan de situație nr. 8 | sc.1:500 | H-2.08 |
|  | Plan de situație nr. 9 | sc.1:500 | H-2.09 |

Avize şi acorduri

Pentru proiect s-au obtinut urmatoarele avize si acorduri:

- Aviz Compania de Apă Arad

- Aviz Administratia Nationala Apele Romane

- Aviz ENEL

- Aviz E-on Gaz

- Aviz Orange

- Aviz Telekom

- Aviz CNAIR

- Decizia etapei de evaluare inițială APM

- Acord prealabil SADP

- Aviz Transelectrica

- Aviz CFR

- Aviz Direcția pentru Cultură Arad

- Aviz ANIF

- Aviz Poliția Rutieră Arad

Intocmit,

Ing. Anca Nan