MEMORIU TEHNIC

PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

(conform anexei 5.E la legea nr. 292 din 3 decembrie 2018)

Obiectiv:	RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA CHESINT, COMUNA ZABRANI, JUD. ARAD

Beneficiar :	                    COMUNA ZABRANI,  JUD. ARAD

Proiectant general:          S.C. WATER GFM S.R.L.

J35/2460/2019

41239510

Faza:				SF

I. Denumirea proiectului:

„RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA CHESINT, COMUNA ZABRANI. JUD. ARAD"

II. Titular:

- beneficiar: COMUNA ZABRANI

- adresa poştală: Localitatea Zabrani, str. Principala, Nr. 95, jud. Arad

- numărul de telefon/ fax: 0257.457.001; 0257.457.430

- numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Codrean Danut - primar

- responsabil pentru protecţia mediului: Codrean Danut

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Tinand seama de topografia terenului, si de tema de proiectare investitia cuprinde urmatoarele obiecte, dupa cum urmeaza:

- Retea aductiune de la UA Zabrani la turn de apa Chesint

- Turn de apa Chesint

- Retea de distributie apa Chesint

Beneficiarii investitiei sunt locuitorii din localitatea Chesint, comuna Zabrani, jud. Arad.

- justificarea necesităţii proiectului;

Scopul lucrării îl constituie extinderea sistemului de alimentare cu apa in localitatea Chesint.

Prin realizarea acestui proiect se asigura apa potabila pentru toti locuitorii comunei.

Dezvoltarea zonei depinde de realizarea acestor investitii. Dupa realizarea extinderii retelelor de alimentare cu apa se vor crea conditii civilizate de trai si de functionare, astfel, localitatile vor constitui o alternativa pentru investitorii particulari sau pentru localnicii care locuiesc in oras si doresc sa se stabileasca in aceste localitati. Prin asigurarea cu utilitati se va stimula cresterea economica, dezvoltarea localitatilor prin construirea de noi locuinte si ocuparea fortei de munca.

Necesitatea acestei lucrari isi gaseste utilitatea:

- in deservirea locuitorilor comunei de a fi racordati la reteaua de apa potabila

- imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei si diminuarea riscurilor de imbolnavire;

- reducerea impactului de mediu;

Lucrarile propuse au urmatoarele aspecte favorabile:

- posibilitatea de bransare la un sistem centralizat de alimentare cu apa al locuitorilor;

- asigurarea presiunilor necesare in reteaua de alimentare cu apa;

- protectia populatiei prin eliminarea surselor de infestare.

- valoarea investiţiei;

Valoarea estimativă a lucrărilor         22.495.973,34 lei fara TVA

- perioada de implementare propusă;

Perioada de execuţie propusă          24 luni

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Conform pieselor desenate atasate.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Tinand seama de topografia terenului, si de tema de proiectare, investitia cuprinde urmatoarele obiecte, dupa cum urmeaza:

- Retea aductiune de la UA Zabrani la turn de apa Chesint

- Turn de apa Chesint

- Retea de distributie apa Chesint

Beneficiarii investitiei sunt locuitorii din localitatea Chesint, comuna Zabrani, jud. Arad.

Descrierea functionala si tehnologica

Calculul necesarului de apa a fost determinat in baza S.R. 1343/1 – 2006 pentru:

- o populatie de 1160 locuitori in localitatea Chesint, conform datelor furnizate de Primaria Zabrani si o populatie de perspectiva (30 ani) de 1564 locuitori.

Au rezultat urmatoarele valori:

| Qzi,med | = | 196.4 | m³/zi | = | 2.27 | l/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qzi,max | = | 265.2 | m³/zi | = | 3.07 | l/s |
| Qor,max | = | 28.2 | m³/ora | = | 7.83 | l/s |

Procentul de restitutie la canalizare se considera de 100% din necesarul de alimentare cu apa calculat pentru etapa de perspectiva.

- Container pompare si Rezervor de inmagazinare apa in localitatea Zabrani

Se va amplasa in localitatea Zabrani un container avand in componență un rezervor de apa cu volum util de 10mc si o statie de pompare. Aceasta va stoca apa din reteaua de apa a localitatii Zabrani si o va pompa la turnul de apa propus in localitatea Chesint.

Rezervorul de apa se va monta in container si va fi din PEHD. Grupul de Pompe pentru distributie complet echipate (suporti de prindere, sasiu pompe, distribuitoare, sisteme de ventilatie, cu convertizor de frecventa 1+1R; Q=4.04 l/s si Hp=50.9 mCA).

Amplasarea containerului se va face in interiorul gospodariei de apă Zabrani.

Descrierea componentelor containerului de pompare:

Rezervorul din PEID 1000 , cu un volum 10.000 l, avand grosimea minima a peretului de 25 mm si capac acces de 800 mm.

Alimentarea Rezervorului se va face printr-o conducta intrare DN100 - otel inox AISI 314, pe care este montat debitmetru DN 80 si care alimenteza Rezervoul 10000l in partea superioara a acestuia.

La intrarea in rezervor sa va gasi vana cu plutitor de nivel.

Rezervorul va Include:  racord de intrare PEHD, vana cu plutitor de nivel,racord de iesire PEHD,  capac de vizitare PEHD,  racord de preaplin PEHD, traductor de nivel 4-20mA pentru lipsa apa in aspiratie grup de pompare.

Mentinere a presiunii pentru refulare se va realiza de componentele ce alcatuiesc sistemul de pompare si anume:

- Grup de pompare format din 1A+1R electro pompe tip manta.Mantalele de presiune din inox inox AISI304 - 4 inch (pentru 2 pompe) placa de baza din otel galvanizat/zincat cu picioruse reglabile

- Colector aspiratie principal DN100, colector refulare principal DN100 - otel inox AISI 304 (pentru 2 pompe)

- o clapeta de sens si doua vane de izolare pentru fiecare pompa

- manometru, 1 traductor de presiune si vas hidrofor 8l pe colector refulare

- 1 panou pentru apa potabila IP54 - controleaza (1A+1R) electro pompe montate vertical

- Debitmetru DN 80 montat pe conducte de refulare comuna

- Vane fluture pe asp. si ref. pompe + clapeta pe ref. pompe DN40 PN16 , 1buc.

- traductor de pres.4-20mA + manometru + vas hidrofor 8l pe colector ref.,

- placa de baza din otel galv./zincat cu picioruse reglabile.

- Protectia la lipsa apa se face cu traductorul de nivel 4-20mA din rezervorul de aspiratie 10.000 l.

- Vas hidrofor 800l pentru eventuale socuri hidraulice din retea

Constructie tip container care adaposteste ansamblul de pompare  avand caracteristicile geometrice L = 8000 mm, l = 2500 mm, si h = 2800 mm.

Containerul pe schelet metalic este dotat cu: pereti isopan 100mm grosime,  convector 2000W, aer conditionat 9000 BTU, conducte preaplin rezervor, sifon de pardoseala, ventilator tip axial de perete, instalatie electrica 230V (iluminat, prize, tablou sigurante).

Pardoseala va fi din beton armat minim 100 mm cu gauri tehnologice pentru foraj si refulare comuna.

Fereastrele vor fi termopan oscilobatante dimensiune 1000 x 1000 mm, geam termopan  minim 3 x straturi. Usi duble de exterior laterale la ambele capete ale containerului  1800 /2000 si 1600/2000 mm.

Include instalatii interioare din inox AISI304, vane, cabluri electrice si paturi de cablu.

Descriere structurala:

Panou IP54 cu comanda in functie de presiune pe refulare, cu intrare de la traductor de nivel pentru lipsa apa in put.

Include:

1buc. traductor de presiune 4-20mA cu montaj pe refulare pompa,

1buc. traductor de nivel 4-20mA cu 50m cablu cu montaj in put pentru lipsa apa.

- Convertizor de frecvenţă pentru 1 x pompa, comuta, pentru reglarea turaţiei în funcţie de sarcină a tuturor pompelor

- Filtrul pentru motoare pentru asigurarea unei tensiuni sinusoidale la motor şi atenuarea vârfurilor de tensiune

- Protecţie cu siguranţe a sistemelor de antrenare şi a convertizoarelor de frecvenţă

- Comutatorul Manual-0-Automat: Comutator pentru selectarea modurilor de funcţionare a pompelor, „Manual“ (funcţionare în caz de avarie/ test la reţea; protecţie motor existentă), „0“ (pompă oprită – nu este posibilă cuplarea prin CMP) şi „Auto“ (pompă disponibilă pentru funcţionarea în regim automat prin CMP)

- Ìntrerupător general: Cuplarea/decuplare a panoului electric

- Ecran tactil: Afişarea datelor de funcţionare şi a stării de funcţionare prin schimbarea culorii iluminării fundalului, posibilitatea selectării meniuluişi a introducerii de parametric prin intermediul suprafeţei cu senzori tactili.

- Comanda cu memorie programabilă: CMP modulară cu adaptor de alimentare pentru reţea.

Descriere functionala:

- Reglarea presiunii constant prin reglare variabila continua a vitezei tuturor pompelor

- Decuplare la debit zero

- Alternarea functionarii pompelor

- Definire pompa de rezerva

- Proba de funcţionare a pompelor

- Comutarea în caz de defecţiune a instalaţiei multi pompă

- Monitorizarea presiunii maxime şi minime

- Oprire externă

- Protectie la funcţionarea cu senzor defect

- Funcţionarea în caz de avarie – punere în funcţiune a pompelor de la reţea prin comutatorul Manual- 0-Auto

- Iesire protocol Modbus RTU

- 1 panou pentru electropompa de foraj IP54

- Retea aductiune de la UA Zabrani la Turn de apa Chesint

Conducta de aductiune proiectata va transporta apa de la rezervorul de inmagazinare propus in localitatea Zabrani la Turnul de apa propus in localitatea Chesint. Aceasta va fi din PEHD RC SDR17 PN10 De110mm cu o lungime totala de 3318 m.

Traseul conductei va fi amplasat in subteran în zona verde urmărind trama stradală. Acolo unde topografia terenului nu permite amplasarea zona verde, conductele vor fi amplasate in trama stradala, fara a afecta circulatia rutiera. Pe verticală, ele vor fi aşezate deasupra conductelor de apa uzata, sub conductele de cabluri electrice si canalele de cabluri telefonice, etc.

Patul pentru pozarea conductelor se va realiza conform specificatiilor tehnice şi a instructiunilor date de furnizor.

Reteaua de aductiune apa se va poza sub adancimea de inghet specifica zonei, la o adâncime medie de 1,20 m.

Deasupra intregii retele de apa la o inaltime de cca. 50cm deasupra generatoarei superioare a conductei, pe toata latimea sapaturii, se va monta grila de avertizare din polietilena de culoare albastră pentru protectia conductei la loviri accidentale datorate interventiilor la retelele subterane.

Pentru detectarea conductei din polietilena, pe aceasta se va monta fir de detectie din cupru sau aluminiu cu diametrul minim de 1,5 mm ce va avea contact galvanic cu elementele metalice ale armaturilor.

Pe reteaua de aductiune apa sunt prevazute 11 camine de vane.

Subtraversari:

###### Subtraversare drum judetean cu conducte de aductiune apa

Se vor realiza subtraversari de drum judetean cu conducte de apa PEHD RC SRD17 PN10. Subtraversarile se vor executa prin foraj orizontal, circulatia pe drumul judetean nefiind intrerupta. La subtraversari se va folosi ţeava de protecţie din oţel. Protectia conductei se va realiza pe diferite lungimi:

| Denumirea | Material (tip) | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| Tub de protectie din OL DN 200 mm, la trecerea pe sub DJ682 la km75+148, pentru conducta de apa PEHD RC PN10 De110mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera, acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului judetean | OL | 13 |
| Tub de protectie din OL DN 200 mm, la trecerea pe sub DJ691 la km 45+105, pentru conducta de apa PEHD RC PN10 De110mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera, acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului judetean | OL | 40 |

Acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului judetean.

Subtraversari drumuri comunale in interiorul localitatii cu conductele de aductiune apa

Conducta de aductiune apa care subtraverseaza drumurile comunale va fi protejata in tuburi de OL. Deasemenea se vor realiza compactari cu grad proctor de 90 pe toata lungimea subtraversarii.

| Denumirea | Material (tip) | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| Tub de protectie din PEHD 200 mm, la trecerea pe sub DC, pentru conducta de apa PEHD RC PN10, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera, acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului | PEHD | 60 |

###### Subtraversare canale/ rigole/ podete

Tuburile se vor ingropa la minim -1.20 m de albia canalului

| Denumirea | Material (tip) | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| Tub de protectie din OL Dn200mm, la trecerea pe sub canal pentru conducta din PEHD RC PN10 De110mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera; tuburile se vor ingropa la minim -1.20 m de albia canalului. | OL | 15 |

- Turn de apa Chesint

Turnul de apa va fi amplasat in localitatea Chesint, pe teren ce apartine primariei Zabrani.

Turnul de apa propus va fi unul modern in care apa se va pastra la o calitate corespunzatoare normativelor in vigoare si va fi complet automatizat.

Turnul de apa este o componenta compacta cu două camere de stocare cu un volum de 70 mc fiecare precum si camera tehnica amplasata sub rezervoare si va adaposti sistemul de pompare, clorinare,automatizare si instalatiile care deservesc turnul.

Ansamblul are inaltimea de max.14.50 m, diametrul de 4.2 m si va fi amplasata pe o fundatie de beton. Intreg ansamblul va fi izolat termic Armaflex 32 mm si camasuit, protejat cu o structura metalica coli de Zinc- 1 mm pentru protectia izolatiei termice.

Turnul de apa circular fără presiune, se va realiza din inox 1.4162, echipat cu sistemul de autocuratire/spalare pentru fiecare compartiment de stocare a apei, poziţionat vertical. Peretele rezervorului  din bandă de oţel inox 1.4162 rotunjit mecanic şi sudat elicoidal. Sudurile sunt periate pe ambele părţi. Perete sudat etanş de fund şi capac.

Apa potabilă se înmagazinează în doua rezervoare/compartimente circulare fără presiune (turn de apa), din inox 1.4162 duplex poziţionat vertical deasupra filtrului, cu o capacitate de 120mc.

Fundul şi capacul rezervorului sunt realizate tot din inox 1.4162. Rezervorul este  prevăzut cu: senzor de nivel/presiune, cu sistem semiautomat de curăţire, platforma de operare cu acces prin trepte, sistem interior pentru omogenizare, iluminare interioară prin capac, capac de vizitare, sistem de aerisire prevăzut cu filtru, prea-plin, piesa de aducţiune şi refulare.

Fundul rezervorului, ca şi învelişul, este fabricat din oţel inoxidabil de 4 mm grosime. In mod normal, un sistem de deversare este instalat la baza rezervorului pentru a putea fi complet golit. Plăcile fundului sunt aşezate cu precizie in forma finală şi sunt sudate printr-un proces special, intr-un rezervor cu baza netedă.

Invelişul rezervorului este construit in spirală, de Ia bază spre capac, printr-o metodă specială, şi sudat printr-un dispozitiv automat, pentru a nu avea ondulaţii. Capacul, ca şi fundul sunt sudate de înveliş la ambele capete.

Capacul rezervorului (conic sau cupolă) se autosusţine şi rezistă la greutate. Flansa centrala pentru ridicarea sistemului de curăţire, sistemul împotriva revărsării apei, flanşa de ridicare a sistemului de iluminare şi cupola sunt integrate in capac.

Plăcile utilizate vor fi tratate înainte. Prin urmare doar sudura necesita tratament, sudura este curăţită şi tratată in parte sau in totalitate. Înainte de tratamentul final se montează in rezervor conexiunile pentru ţevi, vizoarele şi celelalte deschideri cerute. Rezervoarele sunt curăţite cu agenţi speciali de curăţire şi dezinfectate, înainte de utilizare.

Sistemul de curăţare a fost special conceput pentru a curaţi întreaga suprafaţa interioară a rezervorului. Cu acest sistem rezervorul poate fi curăţit şi dezinfectat intr-un timp destul de scurt (aproximativ 15-20 min). In cele mai multe cazuri este suficienta apa la presiune mare, fără agenţi de curăţire. Nu este necesar accesul unei persoane in interiorul rezervorului pentru a-l curaţi şi, astfel nu se introduc germeni în interior.

Toate conductele care deservesc turnul de apa, compartimentele turnului, grupul de pompare si toate instalatiile de circulatie a apei vor fi din otel inox 1.4404-316L.

Turnul de apa va fi echipat cu sistem de paratraznet si balizaj nocturn incorporate.

Staţia de clorinare dozare hipoclorit de sodiu

Aceasta va fi amplasata in compartimentul inferior/compartiment tehnic al turnului de apa.

Vor exista două puncte de clorinare pentru corecția clorului in apa de distribuit către populație.Un punct de dozare si corecție la intrare in rezervoarele care alcătuiesc turnul și unul pe distribuția pompelor către populație cu corectia cantitatii de clor.

Dupa ultima injective de clor apa si clorul se vor mixa printr-un mixer static inline dimensionat corespunzator.

Modulul compact de dozare hipoclorit de sodiu  este compus din instalaţia de reglare şi dozare automată a dioxidului şi echipamentul de măsurare a clorului liber rezidual.

Instalatia de dozare hipoclorit este compus din :

- pompa de dozare cu membrana cu comanda electronica prevazuta cu accesorii ( conducte si fitinguri di PE, injector pentru solutia de ClO2, senzor de nivel solutie etc. )

- rezervor de stocare din polietilena pentru solutia de ClO2 cu V=100 L;

- analizator de clor rezidual ( celula de masurare + controler ).

1. Pompa dozatoare cu membrana si microprocesor tip,– 2 buc.

Pompa dozatoare poate fi comandata in mai multe moduri:

- manual, cu dozare constanta a solutiei de ClO2;

- proportional cu debitul apei de clorinat, in functie de un semnal transmis de un contor cu impulsuri;

- proportional cu semnalul transmis de catre unitatea de comanda si control AU 2006 .

Caracteristici tehnice:

- Carcasa din plastic;

- protectie IP 65;

- iesire semnal extern:, 4 – 20 mA,

- contrapresiunea in punctul de injectie: 10 bar

- alimentare electrica: 230V AC – 50 Hz;

Componente ce intra in contact cu lichidul:

- Diafragma: PTFE

- Capul pompei: polipropilena,

- Reglajul fin: capul pompei din PVC.

- Racorduri: polipropilena

- Filtru: polipropilena

- Racord injectie: polipropilena

- Furtun de admisie: PVC - flexibil

- Furtun de evacuare: polietilena

- Supape: tip “buza” din viton

- Garnituri: viton.

Unitate de injectie 3/8” cu supapa unisens (Viton) ;

Unitate de aspiratie prevazuta cu filtru;

Senzor de nivel al solutiei de dioxid de clor 35% din rezervor ;

Recipient de stocare hipoclorit PE, V=50-60 litri ;

Accesorii necesare montajului: (panou montaj echipamente confectionat din placa de polipropilena cu grosimea de 8 mm; furtune si fitinguri din PE si PVC, 4 x 6 mm,  fitinguri, cabluri electrice intre echipamente, cablu electric pentru alimentare instalatie, canal cabluri, etc).

1.1 Unitate de comanda si control a dozarii hipocloritului de sodiu, - 2 buc

Este alcatuita din microprocesoare de ultima ora integrate într-o carcasa rezistenta la actiunea coroziva a clorului lichid. Este proiectata special pentru dozarea hipocloritului în apa. Are trei moduri de lucru:

- reglarea dozarii functie de debitul apei;

- reglarea dozarii functie de clorul rezidual din apa ;

- reglarea dozarii functie de ambii parametri (debit si rezidual).

Aparatul primeste informatii (debitul apei, concentratia clorului rezidual din apa) de la contorul cu emitator de impulsuri, respectiv de la celula de masurare a clorului rezidual din apa si functie de doza de clor prestabilita supervizeaza functionarea corecta a echipamentului instalat.

In cazul în care apar modificari in sistem (s-a modificat debitul apei sau calitatea apei), controlerul receptioneaza aceste modificari, le transmite mai departe pompei dozatoare care, dupa caz, creste sau scade numarul injectiilor de hipoclorit de sodiu functie de necesitate, anuland astfel disfunctionalitatea aparuta.

In caz de necesitate, aparatul poate functiona si in regim manual.

Date tehnice:

- afisaj

- conector pentru celula de masurare a clorului rezidual liber din apa;

- conector pentru contorul cu impulsuri

- conector pentru debitmetru electromagnetic

Celula de masurare a clorului rezidual liber din apa. Masoara concentratia clorului rezidual liber din apa si o transmite sub forma de semnal unificat 4 – 20 mA la unitatea de comanda cu controler care supervizeaza dozarea si functionarea corecta a echipamentului instalat.

Date tehnice :

- electrozi din Au si Cu;

- functioneaza fara reactivi, cu alimentare continua de apa;

- debitul apei de analizat 0,5 l/min;

- iesire semnal 4 – 20 mA;

- gama de masura 0 – 1 mg/l;

- rezolutie 0,01 ppm;

- carcasa din ABS, protectie IP 65.

Filtru impuritati pentru protectie celula de masurare

1.2 Panou electric si de protectie

- alimentare si protectie pompe dozatoare;

- alimentare si protectie unitate automata de dozare a clorului;

Pompa dozatoare asigura dozarea precisa a dioxidului de clor 35% in apa de dupa filtrare.

Functionarea pompei dozatoare este asigurata de o diafragma montata pe piston, care este pus in actiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent.

In faza de refulare pistonul inainteaza, produce o presiune in capul pompei (in camera de pompare) cu o expulsare a lichidului, prin valva de refulare care se deschide.

In faza de absorbtie, la sfarsitul impulsului, arcul readuce pistonul in pozitia initiala, valva de refulare inchizandu-se si deschizandu-se cea de absorbtie, prin care se reumple camera de pompare.

Masurarea clorului rezidual liber este asigurat de celula de de masurare cu debit consatant, echipat cu senzor de clor.

Monitorizarea valorii clorului liber rezidual liber masurat se face prin intermediului controler – ului de procec.

Solutia de dioxid este stocat intr-un recipient din polietilena care are o constructie speciala, perfect adaptata la montarea pompei dozatoare.

Reglarea necesarului de clor se face automat funcţie de debitul de apă .

Sistemul  funcţioneaza manual, semiautomat, automat.

Sistemul de comandă şi control este integrat în sistemul de monitorizare şi automatizare al Gospodăriei de Apă.

Turnul de apa va fi prevazut cu paratrasnet integrat si sistem de iluminare si balizaj amplasat la punctul cel mai inalt al rezervorului.

Staţia de pompare

Modulul compact de pompare asigura distribuţia a apei potabile în reţeaua de apă a localitatii Chesint si este amplasat in interiorul constructiei turnului.

Modulul preia apa din rezervoarele de apa potabila situate deasupra si refuleaza in reteaua de distributie.

Modulul compact de pompare mentine presiunea constanta in reteaua de distributie indiferet de comsum.

Statia de pompare va fi echipata cu grup de pompare automatizat compus din (1A+1R+1i) electropompe  cu  urmatoarele  caracteristici minime: Q pompa = 5 l/s, H = 17 mCA si Q grup = 10 l/s, H = 17 mCA.

- Retea de distributie apa in localitatea Chesint

Se propune realizarea unei retele din PEHD RC SDR17 PN10, care sa asigure debitul, presiunea necesara precum si calitatea apei dorita de consumator.

Reteaua de alimentare cu apa proiectata se va realiza din conducte PEHD RC De32mm, De75mm, De90mm, De110mm, De125mm cu o lungime totala de 5415 m (inclusiv conducte bransament) si 18 camine de vane. Lucrarile includ si refacere structura rutiera drum.

| Nr. crt. | Localitatea |  | Diametre (mm) / Lungimi(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PEHD RC | PEHD RC | PEHD RC | PEHD RC | PEHD RC |
|  |  | De32 | De75 | De90 | De110 | De125 |
| 1 | Chesint | 1000 | 1653 | 395 | 1507 | 860 |
| TOTAL [m] |  | 5415 |

Lucrările propuse sunt amplasate pe teritoriul localitatii Chesint, conductele de apa acoperind cea mai mare parte a tramei stradale.

Sistemul de alimentare cu apa proiectat este compus din :

- retea de conducte distributie;

- camine;

- camine apometru;

- hidranti de incendiu;

- subtraversari drumuri si canale.

Traseele conductelor de apa vor fi amplasate in subteran în zona verde urmărind trama stradală. Acolo unde topografia terenului nu permite amplasarea zona verde, conductele vor fi amplasate in trama stradala, fara a afecta circulatia rutiera. Pe verticală, ele vor fi aşezate deasupra conductelor de apa uzata, sub conductele de cabluri electrice si canalele de cabluri telefonice, etc.

Patul pentru pozarea conductelor se va realiza conform specificatiilor tehnice şi a instructiunilor date de furnizor.

Reteaua de apa se va poza sub adancimea de inghet specifica zonei, la o adâncime medie de 1,20 m.

Deasupra intregii retele de apa la o inaltime de cca. 50cm deasupra generatoarei superioare a conductei, pe toata latimea sapaturii, se va monta grila de avertizare din polietilena de culoare albastră pentru protectia conductei la loviri accidentale datorate interventiilor la retelele subterane.

Pentru detectarea conductei din polietilena, pe aceasta se va monta fir de detectie din cupru sau aluminiu cu diametrul minim de 1,5 mm ce va avea contact galvanic cu elementele metalice ale armaturilor.

Pe reteaua de distributie apa sunt prevazute 18 camine .

Aceste camine ajuta la izolarea tronsoanelor in caz de mentenata, la eliminarea surplusului de aer din retea, precum si la o amorsare eficienta a retelei.

Căminele de vane ce se vor executa vor fi din elemente de beton prefabricat sau monolit cu diametrul interior de 1,00m ÷2,50m. Căminele vor fi acoperite cu capac şi ramă carosabilă din material compozit rezistent la trafic greu (clasa D400) cu inchidere antifurt. Caminele vor fi prevazute cu scara de acces din metal.

In cadrul prezentei investitii se vor realiza un numar de 160 camine de bransament complet echipate.

Caminele de bransament

Căminele vor fi cu diametrul Dn800mm si  Dn 1000mm si inaltimea H=1270mm, complet echipat cu contor Dn 25 mm si 2 robineti Dn25mm.In exterior de o parte si de alta a caminului se vor prevedea doua reductii De32/25mm de compresiune.

Inaintea fiecarui camin se va prevedea o vana din PEHD ingropata cu tija si capac (inglobat in beton 45x45x20cm) pentru sectionarea bransamentului.Aceasta vana va servi la mentenanta ulterioara a sistemului de bransament.

Cămin prefabricat pentru apometre va fi Triplustrat avand: structura sandwich, strat compact de polietilena la interior si exterior, un strat de polietilenă expandată la mijloc.

Capac necarosabil din PE - clasă A-15 pentru zonă pietonală si amplasarea in zona verde.

Capacele amplasate in trotuar si zona de trafic vor fi carosabile D400 si vor fi inglobate intr-o placa de beton cu g=20cm.

Capacul necarosabil este o structură de tip labirint, pentru prevenirea infiltrării apei pluviale intre corpul căminului si capacul acestuia. Capacul este prevăzut cu cameră de formare a pernei de aer împotriva îngheţului, care îi conferă si o rezistenţă mecanică ridicată.

Sistem de închidere va fi cu lacăt.

Contoarele de apă rece vor fi de tip multijet, semiuscat IP68 pre-echipat pt transmitere la distanţă, sistem inductiv.

Contoarele de apa rece

Mecanismul integrator cu role al contorului de apa rece este capsulat si scufundat intr-un lichid de protectie.

Aceasta solutie previne formarea condensului si asigura o citire foarte buna, indiferent de calitatea apei vehiculata prin contor.Este echipabil cu modul radio, M-Bus, sau transmiţător de impulsuri avand presiunea de lucru PN 16, clasa de precizie R 160 (cls C), echipat cu filtru intern.Contoarele vor fi construite din materiale rezistente la coroziune fiind montate in pozitie orizontala.

Contoarele vor avea debitul vehiculat de Q=6.3mc/h si vor fi Dn25mm.

Sistem de citire radio pt contoare

Transmiterea la distanţă a consumurilor înregistrate de aceste contoare se va face prin intermediul modulului radio. Acest modul compact poate fi usor fixat direct pe contor si sigilat, şi are gradul de protecţie IP 68.

Modulul radio asigură o corelare perfectă între indicaţia contorului si indexul electronic al modulatorului de impusuri, luând in calcul debitele inverse accidentale.

Citirile se vor face cu un terminal de mana care se va achizitiona o data cu soft-ul de citire pentru un numar nelimitat de contoare, utilizat la gestionarea informațiilor citite care se poate instala pe un singur calculator.

Pe reţeaua distributie apa se vor monta 10 hidranţi supraterani de incendiu DN80mm.

Racordul de la conductele de apă până la hidranţi se realizează printr-o conducta din PEHD PE 100, De 90 L = 2 m.

Hidranţii se vor amplasa în zona verde la maxim 2 m de carosabil.

Hidranţii vor fi cu sistem de protecţie la rupere cu bucșe de titan care vor ceda în cazul lovirii. Sistemul de protecție la rupere va fi astfel realizat ca în cazul lovirii/avarierii hidrantului să nu existe riscul pierderii de apă și să permită repararea hidrantului doar prin înlocuirea bucșelor.

Subtraversari

###### Subtraversare drum judetean cu conducte de distributie apa

Se vor realiza subtraversari de drum judetean DJ cu conducte de apa PEHD RC SRD17 PN10. Subtraversarile se vor executa prin foraj orizontal, circulatia pe drumul judetean nefiind intrerupta. La subtraversari se va folosi ţeava de protecţie din oţel. Protectia conductei se va realiza pe diferite lungimi:

| Denumirea | Material (tip) | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| Tub de protectie din OL DN 200 mm, la trecerea pe sub DJ682N, pentru conducta de apa PEHD RC PN10 De90mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera, acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului judetean | OL | 10 |
| Tub de protectie din OL DN 200 mm, la trecerea pe sub DJ682N, pentru conducta de apa PEHD RC PN10 De90mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera, acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului judetean | OL | 12 |
| Tub de protectie din OL DN 200 mm, la trecerea pe sub DJ682N, pentru conducta de apa PEHD RC PN10 De110mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera, acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului judetean | OL | 15 |
| Tub de protectie din OL DN 200 mm, la trecerea pe sub DJ682N, pentru conducta de apa PEHD RC PN10 De75mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera, acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului judetean | OL | 12 |
| Tub de protectie din OL DN 200 mm, la trecerea pe sub DJ682N, pentru conducta de apa PEHD RC PN10 De110mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera, acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului judetean | OL | 11 |

Acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului judetean.

Subtraversari drumuri comunale in interiorul localitatii cu conductele de distributie apa

Conductele de distributie apa care subtraverseaza drumurile comunale vor fi protejate in tuburi de PEID. Deasemenea se vor realiza compactari cu grad proctor de 90 pe toata lungimea subtraversarii.

| Denumirea | Material (tip) | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| Tub de protectie din PEHD De 200 mm, la trecerea pe sub DC, pentru conducta de apa PEHD RC PN10 De75mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera, acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului, L=10m | PEHD | 20 |
| Tub de protectie din PEHD De 200 mm, la trecerea pe sub DC, pentru conducta de apa PEHD RC PN10 De90mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera, acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului, L=10m | PEHD | 20 |
| Tub de protectie din PEHD De 200 mm, la trecerea pe sub DC, pentru conducta de apa PEHD RC PN10 De110mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera, acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului, L=10m | PEHD | 30 |
| Tub de protectie din PEHD De 200 mm, la trecerea pe sub DC, pentru conducta de apa PEHD RC PN10 De125mm, inclusiv lucrari de montaj si punere in opera, acoperirea tubului de protectie va fi de 1.50 m din axul drumului, L=10m | PEHD | 10 |

Spargeri si refaceri podete,rigole drumuri pietruite

In urma realizarii retelei de alimentare cu apa in zona rezidentiala, la racorduri si la subtraversari, este afectat partial carosabilul ceea ce necesita refacerea lui in aceste puncte sau pe traseul conductelor. Refacerea structurii carosabilului se face conform cu initialul. In cazul in care pe traseul conductelor exista lucrari de arta (podete, rigole dalate) si se distrug acestea vor fi refacute conform cu originalul.

Alimentarea cu energie electrica.

Alimentarea cu energie electrică se va face prin intermediul unor blocuri de măsură şi protecţie prevăzut de furnizorul de energie electrică din reteaua de medie tensiune a localitatii.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu se vor realiza lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasării proiectului:

-  distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa <LLNK 11991     0252BO01   0 10>Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin <LLNK 12001    22 12 211   0 17>Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

–  localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin <LLNK 12004  2314 50BJ01   0 55>Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de <LLNK 12000    43133 331   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu este cazul.

– hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

• arealele sensibile;

Nu este cazul.

–  coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Atasat prezentului memoriu, in format electronic.

–  detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

In cadrul investitiei nu a fost luata in considerare alta varianta de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

-  sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Contaminarea apelor subterane prin infiltrarea unor scurgeri accidentale de ape uzate, combustibil, lubrifianti etc.; indepartarea necorespunzatoare a deseurilor din constructii.

Ca si masuri de reducere in faza de constructie, sau chiar al eliminarii riscurilor de poluare a apei, se impun urmatoarele masuri:

- Se va realiza gestionarea adecvata a deseurilor in punctele de lucru.

- Deseurile solide, materialul rezultat din decopertari, escavatii, combustibilii sau uleiurile nu se vor deversa in cursurile de apa. Se recomanda colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii/eliminarii prin firme autorizate.

–  staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu au fost prevazute.

b) protecţia aerului:

-  sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

In faza de constructie a proiectului - calitatea aerului atmosferic poate suferi local datorita urmatoarelor surse:

- mijloace auto sau alte utilitare folosite in timpul lucrarilor de constructii, care genereaza gaze de ardere

- lucrari de constructii –particule in suspensie si sedimentabile.

–  instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Ca si masuri de reducere in faza de constructie, reducerea emisiilor poluante si a producerii de praf, se poate realiza prin:

- Prevenirea formarii de praf prin stropirea cu apa in perioadele de vreme uscata;

- Umezirea suprafetelor de lucru in zilele secetoase/caldurose pentru a reduce cantitatea de praf care poate fi produsa;

- Limitarea zonelor de lucru si a duratei lucrarilor;

- Curatarea zilnica a cailor de acces aferente organizarilor de santier si punctelor de lucru (indepartarea pamantului si a nisipului), pentru a preveni formarea prafului;

- Controlul si asigurarea materialelor impotriva imprastierii in timpul transportului si in amplasamentele destinate depozitarii, inclusiv a pamantului rezultat din sapaturi, excavatii.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

-  sursele de zgomot şi de vibraţii;

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt date de următoarele elemente:

- Pe durata execuţiei lucrărilor :

  - utilajele de execuţie ;

  - mijloacele de transport şi utilajele de construcţii (excavatoare,  compresoare, autobasculante, tractoare, etc.)

- Pe durata funcţionării obiectivului :

  - electropompe de ape ;

–  amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Protecţia împotriva vibraţiilor este asigurată prin dimensionarea în consecinţă a fundaţiilor care pot produce vibraţii.

Protecţia împotriva zgomotului se realizează prin prevederea de echipamente performate care au nivel de zgomot sub normele admise.

Nivelul de zgomot şi de vibraţii la limita incintei turnului de apa se încadrează sub normele admise de normativele tehnice în vigoare.

În timpul execuţiei lucrărilor, programul de lucru în intravilanul localităţilor se va limita la 10 ore, iar zgomotul produs de utilajele de construcţii pentru realizarea lucrărilor nu va depăşi limita de 60 dB.

S-au identificat ca sursa de zgomot grupurile de pompare din interiorul  turnului de apa. Grupurile de pompare propuse sunt echipamente performante si vor fi montate pe suporti elastici pentru a preveni vibratiile si zgomotul. Acestea lucreaza alternativ si se incadreaza in limitele admise privind nivelul de zgomot in localitate.

Nivelul de zgomot produs de grupul de pompe este de 70 dB / grup, pompele pornind alternativ.

Operatiunea de tratare a apei se desfasoara permanent cu usile inchise, in interiorul cladirii turnului de apa.

Turnul de apa este o componenta compacta care inglobeaza rezervorul de inmagazinare a apei potabile si camera pompelor.

Ansamblul are inaltimea de max.14.50m, diametrul de 4.2 m si va fi amplasata pe o fundatie de beton. Intreg ansamblul va fi izolat termic cu vata bazaltica/ Armaflex 32 mm si camasuit, protejat cu o structura metalica Aluminium/Zink-Plate 1 mm pentru protectia izolatiei termice.

Atenuarea zgomotului de impact se realizează atât prin măsuri constructive, cât şi prin utilizarea unor finisaje absorbante la pereţii exteriori de inchidere.

Conform STAS 10009/88 “Acustica in constructii.Acustica urbana.Limite admisibile ale nivelului de zgomot” zonele funcţionale au limite maxim admisibile de zgomot diferite iar la intersecţia lor se aplică nivelul minim. Exemple de zone funcţionale şi nivel zgomot maxim admis: 2 m de exteriorul locuinţei – max 50 dB (limita admisibila a nivelului de zgomot echivalent). Limita admisibila a nivelului de zgomot echivalent exterior cladirilior, se considera la 2 m fata de fatada si 1.30 m fata de sol.

Prin urmare, functionarea echipamentelor turnului de apa nu va depasi nivelul maxim de zgomot prevazut prin lege, asadar nu afecteaza asezarile/activitatile umane situate in apropiere.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

-  sursele de radiaţii;

– amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Activităţile de execuţie şi de exploatare ale obiectivului de investiţie se desfăşoară fără surse de radiaţii. În acest sens nu sunt necesare dotări pentru protecţia împotriva radiaţiilor, nivelul de radiaţii la limita incintei obiectivului fiind cel natural.

e) protecţia solului şi a subsolului:

-  sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

– lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Pe durata execuţiei lucrărilor solul zonei poate fi poluat prin depozitarea nejudicioasă a materialelor de construcţie folosite sau de scurgerile de carburanţi şi de lubrifianţi la utilajele de construcţii.

In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

-  identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Potenţialii poluanţi pentru ecosistemele terestre şi acvatice sunt apele uzate menajere provenite din gospodăriile locuitorilor şi de la obiectivele social-culturale şi industriale.

– lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Prin exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a sistemului de alimentare cu apa se asigură protecţia ecosistemului terestru şi acvatic.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

-  identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Turnul de apa este amplasat in intravilanul localitatii Chesint. Distanta de la turnul de apa pana la primele locuinte este de minim 80m.

–  lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Lucrările nu afectează monumente istorice, de arhitectură sau alte obiective de interes naţional.

Protecţia aşezărilor umane este asigurată prin însăşi realizarea retelei de alimentare cu apa si prin materialele folosite.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

-  lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Deşeurile rezultate se diferenţiează după tipul activităţilor desfăşurate.

  - pe perioada de execuţie a lucrărilor rezultă resturi de materiale de construcţie (beton, mortare, cărămizi, balast, nisip, etc.); fier vechi; ambalaje de hartie si carton; ambalaje din material plastic; namoluri de la epurare; deseuri menajere.

| Denumire deseu* | Cantitate prevazuta a fi generata (t/an) | Starea fizica | Cod deseu* | Cod privind princ.prop.peric** | Cantitate prevazuta a fi : (t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorif. | Elim. | Ramasa in stoc |
| Fier vechi | 0.5 | S | 17 04 05 | - | 0.5 | - | - |
| Ambalaje de hartie si carton | 0.5 | S | 15 01 01 |  | 0.5 |  | - |
| Ambalaje din material plastic | 0.3 | S | 15 01 02 |  | 0.3 |  | - |
| Deseuri menajere | 0,320 | S | 20 03 01 | - | - | 0,320 | * |

–  programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Nu este cazul.

–  planul de gestionare a deşeurilor;

In perioada de executie se va obtine un volum de strat vegetal obtinut din decopertare care va fi stocat pe amplasament si apoi se va folosi la umpluturi. Pamantul vegetal care este excedentar se va folosi la nivelari. Utilajele folosite pentru constructia retelei de canalizare vor fi reprezentate de: escavatoare, macara mobile, buldozere si masini de transport. Toate utilajele se vor alimenta cu combustibil de la pompa de carburanti, in incinta santierului neamplasandu-se nici un rezervor pentru carburanti.

Deseurile menajere produse de acestia vor fi depozitate in containere si vor fi preluate de firma specializata.

Daca vor rezulta deseuri de hartie, metal sau plastic, pe perioada constructiei firma care va construi aceste obiective va fi obligata sa predea aceste deseuri unei firme specializate.

Pentru implementarea proiectului propus rezulta :

-sol vegetal, V=16320 m3, se va mentine in depozit temporar si apoi  se va utiliza la refacerea mediului pentru inierbarea traseului conductelor ;

-amestecuri de beton , cod cf HG 856/2002 17 05 04 : G=0.7 t/an,

Betoanele rezultate din spargeri se vor concasa si vor fi utilizate ca material de  umplutura sau ca agregate in statia de betoane. Se pot utiliza si ca meterial inert la gropile  de gunoi.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

-  substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

În cadrul investiţiei nu se produc şi nu se folosesc substanţe toxice sau periculoase.

–  modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul, nefiind folosite sau produse astfel de substanţe.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Utilizarea terenurilor:

Pentru executia lucrarilor propuse urmeaza sa fie ocupata urmatoarea suprafata de teren definitiv:

- pentru container pompare si rezervor de inmagazinare 38 m²

- pentru turn de apa Chesint 625 m²

- pentru camine cca 100 m²

- pentru hidranti cca 20 m²

Suprafetele de teren necesare realizarii retelelor de apa si canalizare sunt suprafetele ce se vor ocupa temporar pe perioada executiei. Suprafata totala ocupata temporar pe perioada executiei este de aproximativ 5.250 m².

Terenul ocupat definitiv si temporar este domeniu public si apartine Primariei Zabrani.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

-  impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

–  magnitudinea şi complexitatea impactului;

–  probabilitatea impactului;

–  durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

–  măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

–  natura transfrontalieră a impactului.

Materialele folosite in executie sunt de calitate superioara si respecta normativele in vigoare.

Căminele vor fi acoperite cu capac şi ramă carosabilă, tipul IV şi trepte de acces, conform STAS 2308-81.

Caminele vor fi tip prefabricat sau se vor executa monolit.

Căminele executate monolit  vor fi executate din beton cu următoarele caracteristici:

- Clasa de expunere a betonului                2a

- BETON PERETI SI RADIER                  C12/15-T3/T4-II/A 32.5/0-31 mm

- BETON EGALIZARE                              C8/10-T3-II/A 32.5/0-71 mm

- OTEL BETON                                         OB 37

Se va acorda o mare atenţie hidroizolaţiei exterioare a căminului, aceasta fiind o hidroizolaţie hidrofugă din membrană bituminoasă sau in cadrul caminelor prefabricate la exteriorul pereţilor se va aplica o spoială cu bitum aditivat executată pe strat suport.

Deasemenea o atenţie deosebită se a acorda golurilor speciale din pereţii căminelor pentru trecerea conductei.Trecerile conductei se vor face prin intermediul pieselor de trecere si de etanşare înglobate în masa betonului în timpul turnării.

Preventiv se mai pune şi un inel de mastic expandabil la infiltraţii astfel încât căminele să aibă un mediu de lucru uscat fără infiltraţii.

Toate materialele de constructie utilizate vor fi agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia UE.

Lucrările ce se vor executa înainte de începerea lucrărilor de terasamente propriu-zise, sunt, în principal, cele de defrişări, demolări, amenajare a terenului şi a platformei de lucru.

Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei construcţiilor pe amplasamentele proiectate şi marcarea fiecărei construcţii conform proiectului.

Lucrările de săpătura a tranşeelor şi a gropilor de fundaţii se execută în conformitate cu prevederile proiectului. Metodele de executare a săpaturilor sunt determinate de volumul lucrarilor, de caracteristicile solului, precum si de adancimea si forma tranşeelor. Tranşeele pentru montarea statiei se executa cu pereti verticali sau in taluz, in functie de natura solului si de spatiul disponibil pentru executarea sapaturii.

Pământul rezultat din săpatură se depoziteaza pe o singura parte.

Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor si bilelor din lemn de brad sau al sprijinirilor metalice (conform detalii de sprijiniri), in asa fel incat sa se obtina o siguranta suficienta pentru lucrarile de montaj si o usoara executare a lucrarilor in interiorul transeei.

În terenurile cu ape subterane abundente, sprijinirile se fac prin intermediul palplanşelor de lemn sau metalice.Palplanşele trebuie să fie în pământ minimum 0,50m.

În cazul în care se va întâlni apă subterană în săpătură, se va folosi o baterie de filtre aciculare pe toată lungimea tranşeei astfel încăt să se lucreze într-un mediu uscat.

Materialul de umplutură din jurul statiei va fi material selectat compactat manual.

Umpluturile se vor face in straturi de cate 30-40 cm grosime bine compactate  putându-se utiliza compactoare mecanice, pana la suprafata terenului, urmarindu-se realizarea unui grad de compactare Proctor de minimum 90%, in conformitate cu prevederile STAS 2914.

Inaintea inceperii lucrarilor de sapatura, se vor executa sondaje pentru retelele subterane in vederea evitarii deteriorarii acestora si posibila poluarii accidentala.

Pe traseul lucrarilor spatiul verde afectat se va readuce la starea initiala.

Apreciem ca impactul potential este redus si in limitele admise care nu afecteaza sanatatea populatiei.

In perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Monitorizarea va fi facuta respectand Ordinul 320/2005. Pentru construirea retelei de alimentare cu apa si a turnului de apa din comuna Zabrani, este necesar sa se faca urmatoarea monitorizare:

- In perioada de constructie a retelelor de alimentare cu apa trebuie urmarite si verificate lucrarile ascunse de catre cei de la agentia de protectia mediului

- Tot in aceasta perioada se va face o planificare a lucrarilor de constructie,  aceasta planificare fiind adusa la cunostinta celor de la Agentia Regionala de protectia mediului

- Atunci cand se vor executa sapaturi este obligatoriu sa se stabileasca o zona pentru depozitarea pamantului din excavatii pentru ca apoi acest pamant sa fie folosit la umpluturi si lucrari de sistematizare pe verticala.

- Inainte de punerea in functiune a investitiei, care este considerata activitate cu impact semnificativ asupra mediului si dupa obtinerea acordului de mediu,  Primaria Zabrani  este obligata sa depuna o solicitare la  Agentia de Protectia Mediului pentru a obtine autorizatia de mediu.

- La finalul lucrarilor de constructii este obligatoriu sa se faca un program de punere in functiune a turnului de apa,  atat ca utilaje folosite in procesul tehnologic cat si ca utilitati.

- In conformitate cu Hotararea nr.  856/16 august 2002 orice agent economic care prin activitatea lui genereaza deseuri este obligat sa tina o evidenta a gestiunii acestora in conformitate cu modelul prevazut in anexa 1 pentru fiecare tip de deseu,  modul de depozitare si apoi de neutralizare. Datele centralizate lunar si anual se trimit apoi Agentiei Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: <LLNK 832010L0075           20>Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), <LLNK 832012L0018           20>Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a<LLNK 831996L0082           20> Directivei 96/82/CE a Consiliului, <LLNK 832000L0060           20>Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, <LLNK 832008L0050           31>Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, <LLNK 832008L0098           20>Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

NU ESTE CAZUL.

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

NU ESTE CAZUL.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

-  descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Pentru Organizarea de santier in cadrul proiectului: ,, retea de alimentare cu apa in localitatea chesint, comuna Zabrani, jud. Arad” se propune o locatie in localitatea Chesint, pe un teren ce apartine primariei ZABRANI, indentificat prin CF nr. 310074, suprafata 11300 mp.

Imprejmuirea terenului destinat Organizarii de Santier (dimensiunea in plan a organizarii de santier este de aproximativ 30.00m lungime si 20.00m latime, avand o poarta batanta de acces de 5.00m).

Organizarea de santier se va executa pe o suprafata aproximativa de 600mp, avand o poarta batanta de acces de 5.00m. Nu se vor realiza cai noi de acces, materialele se vor aproviziona pe masura ce sunt puse in opera.

Organizarea de santier va cuprinde:

- Platforma balastata

- Container de depozitare – 3 buc..

- Container de personal – 2 buc.

- Zona de depozitare materiale

- Drumurile de acces si cele din incinta Organizarii de santier;

- Sursele de energie (Tablou Electric ):

- Apa potabila si grup sanitar-Toalete ecologice 3 buc., rezervor 1000l pentru asigurarea zilnica a necesarului de apa pt oameni si spalat echipamente)

- Paza amplasament (Cabina Portar, Imprejmuire);

- Protectie PSI (Punct PSI usor accesibil )

In perioada de executie se va obtine un volum de strat vegetal obtinut din decopertare care va fi stocat pe amplasament si apoi se va folosi la umpluturi. Pamantul vegetal care este excedentar se va folosi la nivelari. Utilajele folosite pentru constructia retelei de apa vor fi reprezentate de: escavatoare, macara mobile, buldozere si masini de transport. Toate utilajele se vor alimenta cu combustibil de la pompa de carburanti, in incinta santierului neamplasandu-se nici un rezervor pentru carburanti.

Deseurile menajere produse de acestia vor fi depozitate in containere si vor fi preluatede firma specializata.

Daca vor rezulta deseuri de hartie, metal sau plastic, pe perioada constructiei firma care va construi aceste obiective va fi obligata sa predea aceste deseuri unei firme specializate.

Apa necesară pe şantier in timpul lucrarilor (spalat, probe de etanseitate) va fi asigurată din reteaua existenta.

–  localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier va fi amplasata in localitatea Chesint, pe un teren ce apartine primariei Zabrani, indentificat prin CF nr. 310074, suprafata 11300 mp.

– descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Activităţile specifice Organizării de şantier se încadrează în locuri de muncă în spaţiu deschis, şi se raportează la limitele admise conform Normelor de Protecţie a Muncii.

Organizarea de şantier prin dotările tehnice, administrative şi sociale de care dispune şi prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursă de radiaţii pentru mediu.

– surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere.

Alaturi de emisiile de particule (praf) vor aparea emisii de poluanti specifici gazelor de esapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operatiile si de la vehiculele pentru transportul materialelor.

– dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Se asteapta sa apara o crestere aditionala a zgomotului in timpul fazei de executie a proiectului. Se va interzice lucrarile de constructii pe timpul noptii si restrictii in timpul orelor de odihna precum si reducerea vitezei autovehiculelor in zonele de lucru.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

-  lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

La incetarea activitatii lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului sunt cele de aducere completa la starea initiala.

Acolo unde lucrarile se executa in zona verde, pe traseul de amplasare al conductei se va planta iarba.

–  aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Intretinerea corespunzatoare a echipamentelor si utilajelor pentru constructii si a vehiculelor de transport materiale de constructie;

Intretinerea, alimentarea cu combustibil, spalarea vehiculelor si operatiile de reparatii/ intretinere a utilajelor sa se efectueze la locatii prevazute cu dotari adecvate de prevenire scurgerilor de produse poluante;

In vederea prevenirii formarii de praf in zonele de lucru se va utiliza apa netratata pentru stropirea zonelor de lucru.

–  aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

In arealul in care se executa lucrarea nu exista nici o dezafectare de instalatii sau obiecte care trebuiesc dezafectate.

–  modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Pe traseul unde se va amplasa conducta se va replanta iarba;

Nu vor fi afectati de proiect arborii si alte specii de plante.

Acolo unde sunt afectate trotuarele, acestea se vor aduce la starea initiala conform cu originalul.

In urma realizarii retelei de alimentare cu apa in zona rezidentiala si la subtraversari, este afectat partial carosabilul ceea ce necesita refacerea lui in aceste puncte sau pe traseul conductelor.

Refacerea structurii carosabilului se face conform cu initialul. In cazul in care pe traseul conductelor exista lucrari de arta (podete, rigole dalate) si se distrug acestea vor fi refacute conform cu originalul.

Nu vor fi afectate tramele stradale si acostamentele, conductele de canalizare plasandu-se in zona verde.

Nu vor fi afectati de proiect arborii si alte specii de plante.

XII. Anexe - piese desenate

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

NU ESTE CAZUL.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

-  bazinul hidrografic: Mures;

–  cursul de apă: Parau Valea Fanatelor de Jos;

–  codul cadastral: IV-1.160.00.00.00.00

–  cod corp de apă de suprafaţă la evacuare: -.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

NU ESTE CAZUL.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

NU ESTE CAZUL.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Detalierea aspectelor privind riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice:

Riscuri de accidente din utilizarea substantelor periculoase

Nu vor fi utilizate substante toxice periculoase.

Riscuri de accidente din dezastre naturale:

Comuna Zăbrani este situată la 20 - 25 km est-sud-est de municipiul Arad şi la cca. 4 km sud de râul Mureş, pe malul stâng al râului.

Satele aparţinătoare comunei Zăbrani sunt satul Neudorf la 3,75 km est de centru de comună Zăbrani şi satul Chesinţ la 2,00 km sud de centru de comună Zăbrani.

Aceste trei localităţi sunt legate între ele prin intermediul drumului judeţean Arad-Lipova DJ 682 Zăbrani - Neudorf, prin intermediul drumului judeţean Timişoara-Maşloc-Zăbrani DJ 691 Chesinţ - Neudorf şi drumul comunal DJ682N Zăbrani - Chesinţ.

Localitatea este aşezată în partea de sud - est a judeţului Arad, la limită cu judeţul Timiş, în podişul Lipovei, la intersecţia drumurilor judeţene Arad-Lipova şi Timişoara – Lipova, la 26 km.de municipiul Arad, 55 km de municipiul Timişoara şi 12 km.de oraşul Lipova. Altitudinea medie este de 181m. Iar cea maximă de 217m, în cartierul Parneava.

Reţelele de apa si canalizare proiectate vor fi amplasate în trama stradală şi pe terenuri ce aparţin domeniului public al Comunei Zabrani.

O parte din teritoriul localităţii se afla în bazinul râului Mureş, pe terasă a treia, o câmpie sub colinară, pe dealurile şi depresiunile acestuia şi pe văile unor mici ape curgătoare.

Apa subterana a fost interceptata in forajele executate la o adancime de 3,40 - 3,50m fata de nivelul terenului.

Variația nivelului apei subterane este legată de cantitățile de precipitații căzute în zonă, precum și de variațiile râului Mureș.

Se prevede un regim maxim ascensinal al apei subterane până la adâncimea de 1,80 - 2,00 m față de nivelul terenului.

Comuna Zăbrani este aşezată pe formaţiunile depresiunii panonice, depresiune care a luat naştere prin scufundarea lentă a unui masiv hercinic, constituit din şisturi cristaline. Peste cristalin, situat la cca 1000 m adâncime, stau discordant şi transgresiv formaţiunile sedimentare ale panonianului şi cuaternarului. Cuaternarul are o grosime începând de la suprafaţă, de cca. 250 m şi este alcătuit din formaţiuni lacustre şi fluviaţile (pleistocen şi holocen) prezentând o stratificaţie în suprafaţă de natură încrucişată, tipică formaţiunilor din conurile de dejecţie. Cuaternarul este constituit din pietrişuri şi bolovănişuri în masa de nisipuri cu intercalaţii de argile şi prafuri argiloase.

Din punct de vedere geologic zona este alcătuită din depozite terţiare şi cuaternare. Solurile zonale brun roşcat de pădure şi brun gălbui se întind pe o suprafaţă mai mare, iar solurile azonale, (lacovişte)-aluvionale, nisipoase cuprind o suprafaţă mai restrânsă. Solurile sunt fertile, favorabile culturilor cerealiere, legumiculturii şi pomiculturii. Din păcate în zona nu există resurse minerale ale subsolului.

Depozitele cuaternare care ocupă arii însemnate în cuprinsul zonei, au vârsta Pleistocen – Holocen şi acoperă formaţiunile mai vechi, fiind reprezentate prin depozitele conului aluvionar al râului Mureş.

Ca ape curgătoare se găsesc paraul Valea Fanetelor de Jos si Valea Tiganilor.

Plecand de la aceste analize principalele riscuri naturale in care se incadreza proiectul ar putea fi :

#### Riscul seismic

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 3,  amplasamentul cercetat nu este situat în zone URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensităţii cutremurelor.

#### Riscul hidrologic de inundatii

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 5 – Inundaţii,  amplasamentul cercetat se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii produse pe torenti.

#### Riscuri climatice

Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s.

Tornade. nu s-au înregistrat până în prezent tornade.

Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea masurilor de reducere a riscurilor 2015).

Incendii de vegetație. Terenurile agricole sunt destul de fragmentate iar riscul de incedii în perioadele secetoase este redus.

Avalanse: Nu s-au inregistrat.

- Risc de alunecari de teren

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecări de teren, amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.

Ca masuri ce se pot lua inca din faza de proiectare legat de riscurile naturale care pot sa apara , sunt:

- prevederi privind modul de realizare a constructiilor astfel incat sa reziste la gradul de cutremur preconizat in zona;

- prevederi privind modul de realizare a constructiilor astfel incat sa reziste la furtuni puternice;

In ceea ce priveste influenta proiectului asupra schimbarilor climatice care pot sa apara - Proiectul studiat nu are influenta asupra schimbarilor climatice.

Riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice).

Riscul de contaminare a apelor subterane sau de suprafata datorat proiectului este mic.

Prin utilizarea corecta a echipamentelor si instalatiilor ce compun sistemul de canalizare menajera, impactul asupra apelor de suprafata si subterane va fi mic, ceea ce nu va duce la un impact asupra sanatatii populatiei pe aceste cai.

Anexe

- Piese desenate

- Piese scrise:

Semnătura şi ştampila titularului