MEMORIU DE PREZENTARE

Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

I   Denumirea proiectului: CONSTRUIRE  ADAPOST DE ANIMALE SI

MAGAZIE DE FURAJE

II. Titular:

- numele;                      COOPERATIVA AGRICOLA ARSIB

– adresa poştală;           Oras Nadlac, Intravilan trup izolat U.T.R. 24 judetul Arad

– numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

0747699791   ticastanca@gmail.com

– numele persoanelor de contact:         STANCA ADRIANA

• director/manager/administrator;         STANCA ADRIANA

• responsabil pentru protecţia mediului.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Investiţia vizează efectuarea unor lucrari de constructie a  unui adapost de animale de catre cooperativa  , a une magazii de furaje si a sistematizaruilor necesare  si achizitionarea de utilaje agricole necesare pentru obtinerea unei parti din furajele  necesare pentru hrana animalelor. Astfel implementarea proiectului va duce la achizitia urmatoarelor:

•	Magazie de furaje-	544 mp

•	Adapost animale	2225,42 mp

•	Drum intrare		499,00 mp

•	Platforma carosabila- 1860,00mp

•	Platforma gunoi	500,00 mp

•	Utilitati  - alimentare cu energie electrica si apa

•	Tractor	 - putere maximala motor 170-230 CP

•	Incarcator frontal - inaltime de ridicare 4-4,5 m

•	Cositoare - latime de lucru 2,5-3,5 m

•	Grebla agricola - latime de lucru 6-7 m

•	Presa de balotat - latime de lucru 2-3 m

•	Remorca trasnport baloti - Capacitate 11-12 to

•	Remorca pe doua axe - basculare 3 parti masa maxima admisa 10-12 tone

•	Incinerator - volum 1,5-2 mc

•	Remorca tehnologica  - Volum 10-16 mc cu  2 melci

•	Cisterna - Volum 6-9 mc

•	Autosasiu transport frigorific - Capacitate 450-500 cp si volum izoterma 45-50 mc

•	Remorca transport animale - 4 nivele de incarcare lungime  7-8 m

•	Cantar pod bascula - capacitate 50-70 tone

In cadrul investitiei se propune construirea unui adapost animale si magazie furaje,

prin  realizarea  urmatoarelor obiective

Se prevad realizarea  urmatoarelor obiective

A. Adapost animale

B. Magazie furaje

C. Cantar auto

D. Container vestiar

E. Amenajari exterioare

b) justificarea necesităţii proiectului;

Datorita cererii crescute din ultima perioada a lactatelor de oaie pe piata interna, am fost determinati sa optam pentru trecerea spre o rasa specializata pe productia de lapte si cresterea lor in sistem intensiv, stabulatie permanenta si mulgerea la aparate. Acest lucru aduce un plus valoare semnificativ fermei, prin reducerea timpului de muls, igiena mult mai ridicata fata de mulsul traditional si monitorizarea avansata a fiecarui animal prin sistemul de gestiune integrat al salii de muls, care cuprinde 48 de posturi.

c) valoarea investiţiei;

|  | Valoare fara TVA | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 8.222683,54 | 1549.319,12 | 9.772.002,66 |
| din care C+M | 5.024.534,42 | 954.661,54 | 5.979.195 |

d) perioada de implementare propusă;

Durata de implementare  a lucrarilor previzionate este de 48 luni

Durata de executie a lucrarilor previzionate este de : 20 luni

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Atasat memoriului

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Proiectul propune cresterea controlata a oilor in sistem intensiv  asigurand cresterea productivitatii la miei, cu o capacitate  de1500 de oi mame.

In cadrul investitiei se propune construirea unui adapost animale si magazie furaje, prin

realizarea  urmatoarelor obiective

A. Adapost animale

B. Magazie furaje

C. Cantar auto

D. Amenajari exterioare

A . Adapost animale

Imobilul va avea regim de înălţime parter .Adapostul va fi populat cu 1500 de oi si miei , care vor fi distribuite in boxele adapostului.

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

-     funcţiunea:  Adapost animale

- regim de înălţime : parter

-     suprafata construită:                           Sc       = 2225,42 mp

-    suprafata construită desfasurata:       S.C.D. =  2225,42 mp

- HMAX streasina e= + 3,67 m (fata de cota 0);

- HMAX coama e    = + 6,98 m (fata de cota 0);

Construcţia proiectată se încadrează la CATEGORIA “D” DE IMPORTANŢĂ  (conform HGR nr. 766/1997) şi la CLASA "IV" DE IMPORTANŢĂ (conform Normativului P100/92)

Sistemul constructiv.

- fundatii  continue si fundatii izolate din beton armat si elevatii din  beton armat

-    suprastructura de tip cadre metalice  transversale contravântuite cu 1 deschidere de 22,00M     și travei de  5,00m. Stâlpii de cadru sunt realizați din profile laminate HEA și grinzile din IPE .

-  invelitoare- panouri sandvich montate pe pane metalice tip metalice  ZET.

Închiderile exterioare şi compartimentările interioare

– latura nordica si sudica - parapeti din b.a. pana la 1,50m si inchideri amovibile din

prelate

-   latura estica si vestica - parapeti din b.a. pana la 1,50m si panouri sandwich de la

1,50m pana la 3,67m

- compartimentările interioare se vor realiza din garduri metalice

- Finisajele interioare

Nu e cazul

-Finisajele exterioare –

Nu e cazul .Tamplaria , respectiv usile de acces vor fi metalice.

-Sarpanta si invelitoarea

Imobilul va avea un acoperiş tip şarpantă metalica în două ape cu pantă de 15 grade

-  invelitoare- panouri sandvich montate pe pane metalice tip ZET.

Descriere functionala

Adapostul de animale va cupride 30 de boxe in care vor fi distribuite cele 1500 de oi si miei  o cale de furajare si doua cai de acces pe cale doua laturi perimetrale ale adapostului. In cadrul adapostului se propune o sala de muls, depozit de lapte ,vestiare filtru,birou si o zona de lactatie artificiala .Vestiarul filtru va deservi personalul care deserveste sala de muls Se prevede de asemenea o platforma de depozitare deseuri din adapost .Purinul rezultat de pe platforma de gunoi se va colecta intr-un rezervor vidanjabil.

Adapostul de animale va cupride 30 de boxe in care vor fi distribuite cele 1500 de oi si miei , o cale de furajare si doua cai de acces pe cale doua laturi perimetrale ale adapostului .

Oile vor fi compartimentate separat in functie de stadiul fiziologic.Cele mai multe vor fi in lactatie, dupa care vor fi cele in repaus mamar, apoi oile sterpe sau cu cantitate nesatisfacatoare de lapte care urmeaza a fi scoase din efectiv, tineretul de prasila si berbecii vor sta si ei separat.

In boxe oile vor sta pe asternut de paie, care va fi completat zilnic. Gunoiul rezultat va fi scos cu ajutorul utilajelor si va fi depozitat pe platforma betonata din vecinatatea adapostului.

Pentru a avea o cantitate constanta de lapte pe toata perioada anului, fatarile se vor programa in 2 sau 3 perioade diferite ale anului, datorita faptului ca oile Assaf sunt o rasa specializata si sunt poliestrice, fiind active din punct de vedere sexual o perioada mult mai indelungata fata de rasele rustice. Drept urmare exista posibilitatea sincronizarii caldurilor si determinarii ovulatiei medicamentos.

Dupa cele 14 zile in care au fost implantati buretii intravaginali cu progesteron, acestia se scot si se administreaza injectabil PMSG, o gonadotropina ce determina ovulatia. Odata terminat tratamentul se pot introduce berbecii pentru monta.

La o perioada determinata de timp dupa monta, pentru a avea o imagine corecta a procesului, se recurge la examen ecografic, unde se constata statusul oilor. Oile gestante sunt marcate si repartizate separat in boxe, unde se vor pregati ulterior si boxele de fatare demontabile. Oile care nu sunt gestante se reintorc la monta, iar dupa a treia incercare esuata de monta, oaia va fi directionata spre sacrificare deoarece este neeconomica.

Gestatia la oaie dureaza 150 de zile, cu variatii de 140-160. Prima perioada de gestatie este considerata a fi in primele 90 de zile (primele 3 luni) iar a doua perioda in urmatoarele 2. In prima luna de gestatie se vor asigura conditii la fel de bune de hrana ca in timpul montei. In lunile 2 si 3 se poate scade usor ratia dar furajele sa fie tot calitative si nemucegaite, iar in ultima parte a gestatiei atentia trebuie sa fie sporita, furajele sa fie din abundenta pentru a sustine dezvoltarea fatului si deasemenea trebuie evitate lovirile sau inghesuirile animalelor.

Mieii,dupa fatare vor fi luati de la mame, ingrijiti, curatati, ombilicul va fi dezinfectat si li se va administra colostru, dupa care vor fi repartizati la lacto-robot, unde li se va administra lapte praf pana la varsta de intarcare, cand vor fi directionati spre ingrasare.

Pentru buna gestiune a efectivului, se vor procesa datele din sistemul de management al instalatiei de muls, se vor face statistici referitoare la performantele de productie ale oilor si conform datelor se ia decizia asupra caror produsi sa fie opriti de prasila, pentru cresterea performantei efectivului.

Caracteristicile tehnice generale pentru construirea unui adăpost pentru ovin sunt următoarele:

Sistemul de întreţinere:stabulatie permanenta

Furajarea: semi-mecanizată sau mecanizată in jgheaburile de furajare situate de o parte și alta a aleii de furajare.

Adăparea: adăpători cu plutitor.

Evacuarea dejecţiilor: mecanizat, de cate ori nivelul acestuia creste prea mult.

Ventilaţia: Natural organizată, cu posibilităţi de reglare a secţiunilor laterale de intrare a aerului;

Admisia: prin pereţii laterali amovibili și prin capetele adăpostului

Evacuarea: prin pereţii laterali şi prin fanta de 0,2 m amplasata la coama adăpostului.

Iluminatul: natural şi artificial (5 lx/mp noaptea și 100 lucși ziua)

(Adăpostul cu o lungime de 100,38 m și  22,17 m lățime,)

Alee distribuţie furaje: 4 m;  Material: beton carosabil laturile constituie și zona de furajare (ieslea)

Alee de serviciu: Lăţime 1,25 Material: beton raiat

Fluxul tehnologic

Fluxul tehnologic cuprinde mai multe ramuri:

- fluxul personalului (personalul va intra pe poarta fermei obligatoriu prin filtru sanitar de la intrare si vor intra in adapost prin vestiarul prevazut in incinta acestuia unde vor avea echipamentul necesar )

- fluxul animalelor (animalele vor fi repartizate in boxe si vor fi crescute in stabulatie permanenta;oile care intra la muls vor fi directionate de catre ingrijitor sa respecte traseul prestabilit spre si dinspre sala de muls)

- fluxul furajelor (furajul concentrat va fi administrat in timpul mulsului prin sitemul salii, iar furajele grosiere cu ajutorul remorcii furajere purtate de tractor pe linia de furajare)

- fluxul cadavrelor (ferma va detine un incinerator care va deservi la arderea cadavrelor)

- fluxul vehicolelor (vehicolele vor trece prin dezinfector, soferii din exterior vor sta in masini,iar daca e necesar sa coboare, acestia trebuie sa respecte traseul prin filtru)

Pentru ca desfasurarea fluxurilor tehnologice sa se realizeze corect sunt necesare niste obiective (care apar pe planul de situatii):

- grajd

- spatiu de depozitare furaje

- platforma de gunoi, fosa septica

- depozitare si ardere cadavre

- fanar

- filtru vestiar cu zona murdara,grup sanitar si zona curata

- spatiu administrativ

- filtru dezinfector rutier

- imprejmuire si porti de acces

- zona de depozitare lapte

- put forat

- boxa de izolare animale bolnave

B.Magazie furaje

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

-     funcţiunea:  magazine

- regim de înălţime : parter

-     suprafata construită:                     S.C.      = 543,95 mp

-      suprafata construită desfasurata: S.C.D.  = 543,95 mp

- HMAX streasina e= + 5,15 m (fata de cota 0);

- HMAX coama e    = + 6,98 m (fata de cota 0);

Construcţia proiectată se încadrează la CATEGORIA “D” DE IMPORTANŢĂ  (conform HGR nr. 766/1997) şi la CLASA "IV" DE IMPORTANŢĂ (conform Normativului P100/92)

Cladirea va avea urmatoarele spatii interioare:

| Nivel | Spaţiu | A utilă (mp) | A construită (mp) | A construită desfăşurată (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parter | Magazie | 497,35 | 544,00mp 225,42 | 544,00mp 225,42 |
|  | Total Parter | 497,35 |  |  |
|  |  |  | Total S utila=497,35 mp |  |

- Sistemul constructiv.

- fundatii continue si izolate  din beton armat monolit

- suprastructura din  cadre de beton armat  monolit si structura metalica respectiv stalpi,grinzi si pane metalice

- Închiderile exterioare şi compartimentările interioare

Inchiderile exterioare :

-  Inchiderile perimetrale  se vor realiza din pereti portanti din b.a.pana la 3,00m

respectiv  din tabla cutata de la + 3,00m la + 5,15 m

Nu se vor realiza compartimentarile interioare.

- Finisajele interioare

Nu se vor realiza finisaje interioare.

- Finisajele exterioare

Nu se vor realiza finisaje exterioare. Tamplaria , respectiv usa de acces va fi o usa metalica.

.– Acoperişul şi învelitoarea

Imobilul va avea un acoperiş tip şarpantă metalica în două ape cu pantă de 12 grade  Invelitoarea va fi din tabla cutata anticondens de culoare gri .

Descriere functionala

Cerealele sunt recoltate si duse in incinta cu utilajele proprii, se cantaresc pe cantarul propus, se descarca pe platforma beronata din fata magaziei , sau direct in magazie.

C. Cantar

Cântarul auto este un utilaj care se amplaseaza pe o fundatie alcătuită din:

-infrastructură realizata din fundatii continue si  fundatii izolate din beton armat C16/20 respectiv C20/25. Înainte de turnarea betonului de egalizare C8/10 se va realiza un strat de pietris compactat.

Utilaj: platformă de cântărire 18,00m x3,00m.

D.   Container vestiar

La intrare in ferma se va instala un container vestiar care va deservi personalul responsabil cu hranirea animalelor

Utilaj: platformă de cântărire 18,00m x3,00m.

D.  Amenajari exterioare

-  Drum acces

Accesul in  incinta abatorului se realizeaza pe un drum pietruit care se va prelungi in incinta . Suprafetele propuse sunt urmatoarele

S= 499,10 mp

-  Platforma circulabila

Se va realiza o platforma betonata circulabila care este asezata intre cele doua corpuri propuse adapostul de animale si magazia in suprafata de S= 1860,00mp

-  Platforma depozitare deseuri

Platforma de depozitare are ca scop depozitarea dejectiilor semiuscate care provin din adapostul de animale.S=500,00mp

UTILAJE

INCINERATOR  DESEURI

Incineratoarele din gama IncinerPro sunt conforme cu:

– Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 AL Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (subprodusele de origine animală

– Regulamentul (UE) nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si a produselor care nu sunt destinate consumului uman derivate, în ceea ce priveste sub-produse de origine animală, care nu sunt proiectate pentru consumul uman, a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 808/2003 al Parlamentului European si al Consiliului.

– Ordinul ANSVSA nr. 79/06.06.2019 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor din domeniul subproduselor de origine animala si produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman (Sectiunea 3 - Articolele 13, 14 si 16 - „Cerinte specifice pentru functionarea unitatilor de incinerare, coincinerare si combustie”)

Domeniul de utilizare

Incineratoarele ecologice sunt proiectate pentru incinerarea unei game largi de deseuri, de proveninta animala:

 Cadavre (carcase) de animale;

 Deseuri provenite din unitati de prelucrare a carnii (deseuri de abatorizare, material cu risc specific

CARACTERISTICI U.M. VALORI OBSERVATII

Rata de ardere

Kg/ora Max. 100

Rata de ardere este influentata de puterea calorica si

umiditatea deseurilor, specia si varsta animalelor,

vechimea deseurilor, modul de incarcare si mixare a

deseurilor, starea tehnica a arzatoarelor si a

incineratorului, calitatea combustibilului.

Capacitate de incarcare pe sarja

kg Max. 1.000

Capacitatea de incarcare este influentata de natura

deseului (compozitie, umiditate, volum)

Volum camera primara de ardere

m³

1,86(2,19 m x 0,89 m x 0,98 m)

Cantitatea de deseu introdusa este influentata de modul

de incarcare, natura deseului (compozitie, umiditate, volum)

Greutate totala

(aprox.) tone 5,3

Greutatea incineratorului poate diferi in functie de solutia

de izolare termica aleasa aleasa pentru camera

secundara de ardere

Combustibil utilizat, motorina,

Consumuri de combustibil

Nm3/h

În funcție de aplicație

Energie electrica 230V/50Hz

Dimensiuni de gabarit

M 4,5(L) x 3,1(l) x 2,4(h)

Lungime x Latime x Inaltime (fara cos)

Mod de alimentare cu deseu

Manual Vertical (pe sus), prin intermediul usii basculante

Mod de eliminare al cenusii Manual

Standard, cenusa se elimina prin usa de alimentare cudeseu, dupa racirea acesteia. Incineratorul este dotat cu usa speciala pentru eliminarea cenusii.

Finisaj exterior

Finisajul este de calitate superioara, metoda utilizata fiind echivalenta cu vopsirea in camp electrostatic,

Constructie

Incineratorul este construit din tabla de otel, sudata, cu suporti pentru sectiunile de structura si intarituri.

Carcasa metalica este realizata din tabla cu o grosime de 3-10 mm.

Standard, incineratorul este echipat si livrat cu 2 camere de ardere:

– combustie primara (principala)

– post-combustie (secundara)

CAMERA DE COMBUSTIE PRIMARA

 Denumita si „camera principala”, este destinata arderii primare a deseurilor. Arzatoarele din aceasta camera directioneaza flacara spre sarja de deseuri din 2 parti opuse, incalzesc cuptorul si degazeifica complet materialul.

 Incinta de combustie primara este construita dintr-un beton refractar dens rezistent la temperaturile inalte la care se realizeaza arderea. Betonul utilizat este proiectat sa reziste la temperaturi de pana la 1.500°C.

 Temperatura din camera principala este programabila si controlata continuu prin intermediul uneI termocuple (sonda de temperatur). Valorile temperaturilor sunt afisate pe display-ul de pe panoul de control.

 Alimentarea cu deseuri a incineratorului si evacuarea cenusii se vor face astfel incat traseele sa fie cat mai scurte si sa poata fi asigurata o decontaminare rapida si eficienta a zonelor de lucru.

 Alimentarea cu deseuri se face manual/mecanizat, pe sus.

 Deseurile se pot incarca si in timpul arderii, astfel incat functionarea fara oprire a unui incinerator se prelungeste pana la momentul la care este necesara eliminarea cenusii. Daca incineratorul este dotat cu usa pentru eliminarea cenusii functionarea incineratorului poate fi continua (respectand procedurile de mentenanta)

 Usa de alimentare a deseurilor

– Usa basculanta este izolata cu beton termoizolant, cu o grosime de 100 mm pe intreaga ei

suprafata. In dotarea standard, usa are sisteme SIGURE de inchidere (fara posibilitatea de

deschidere accidentala).

Usa de eliminare a cenusii

– Cenusa rezultata se poate elimina prin usile de alimentare, dupa racirea incineratorului.

– Incineratorul se livreaza cu usa separata pentru evacuarea cenusii.

CAMERA DE POST COMBUSTIE ( post combustie)

 In camera de post-combustie are loc arderea completa a compusilor organici volatili la o temperatura de minim 850ºC, asigurandu-se un timp de retentie a gazelor de minim 2 secunde pe intrega durata a ciclului de ardere.

 Incinta post combustie este izolata cu beton termoizolant, rezistent la 1.400°C sau cu module de fibra ceramica, rezistente la 1.100°C.

 Temperatura din aceasta camera este programabila, fiind monitorizata cu ajutorul termocuple. Temperatura masurata din camera de postcombustie si cea programata pot fi citite pe un afisaj digital.

 Camera de post-combustie este dotata cu 1 arzator automatizat.

ARZATOARE

 Cele 3 arzatoare sunt complet automatizate, de inalta fiabilitate, cu aprindere electronica automata si sisteme pentru controlul combustiei.

 Fiecare arzator are anumite particularitati, in functie de combustibilul folosit: motorina

Controlul temperaturilor in ambele camere de ardere se realizeaza prin intermediul unor termocuple, conectate la panoul de control ce asigura pornirea/oprirea automata a arzatoarelor pentru mentinerea temperaturilor setate.

COSUL DE FUM

Standard incineratorul este livrat cu un varf de cos cu o lungime de 1.150 mm.

Optional se pot livra segmente de cos din otel refractar sau chiar segmente de cos duble cu izolatie ceramica

INSTALATII

INSTALATII  SANITARE

PRINCIPIUL DE DISTRIBUTIE A APEI

Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice de distribuţie a apei reci de la punctul de racord (put forat propus) până la ultimul punct de consum din Hală adăpost animale.

Conductele sistemului de distribuţie (interioară) din Hala adopost animale se execută din țeava de polietilena de inalta densitate, care se va folosi pentru distribuţia apei reci la toate adăpătoarele din hală.

Conductele sistemului de distribuţie (exterioară) se execută din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate (PEHD) cu îmbinare prin compresiune, care se va folosi pentru distribuţia apei reci, de la puțul forat propus până la fiecare adapatoate in parte.

Adăpătoarele se vor alimenta cu apă prin intermediul robinetului cu plutitor. Pe conductele montate aparent (cele ce nu sunt ingropate in pamant sub limita de inghet) de alimentare a adapatoarelor se va înfașura cablu încălzitor cu termostat încorporat care activează încălzirea la temperaturi sub 3°C, conectat cu ștecher la priză electrică. După montarea cablurilor, conductele se vor izola cu tuburi din cauciuc de 9 mm grosime si se vor proteja (masca) cu tablă zincată.

Proiectarea sistemului s-a făcut în concordanţă cu prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare, indicativ I.9-2009. Acest normativ va fi respectat la punerea în operă a prezentului proiect.

Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calcului de dimensionare şi echilibrare hidraulică. Soluţia de distribuţie aleasă şi configuraţia geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.

Puțul forat va asigura un debit necesar instantaneu cerut prin proiect de: Qc = 7,08 l/s si presiunea necesara la pompa de: Hnec = 7,5 bar.

Forajul (apă potabilă) se va executa pe un diametru de: D=∅160 mm la o adancime de: H=55 m, iar echipamentele si materialele pentru puț sunt urmatoarele:

→Pompa submersibila multietajata de 3", debit: 2,5 mc/h, inaltime de pompare: 75 mCA, refulare pompa: 11/4", valva de retinere inclusa, diametrul minim al forajului: 76 mm, puterea de intarare - P1: 2.32 kW, putere motor: 1.68 kW, frecventa retelei electrice: 50 Hz, tensiune nominala: 1 x 200-240 V, curent nominal: 11.2 A, factor de putere: 1,00, turatie nominala: 10700 rpm, grad de protectie (IEC 34-5): IP68, clasa de izolare (IEC 85): F, lungimea cablului: 70 m.								- 1 buc

→Tub pentru put forat: D = ∅160 mm, H = 55 m			- 1 buc

→Conducta din polietilena de inalta densitate ∅50 mm		- 60 m

→Cablu de suspendare						- 60 m

→Senzori de nivel							- 3 buc

→Suport zincat de sustinere pompa in put				- 1 buc

→Cot compresiune PEHD ∅50 mm					- 3 buc

→Robinet de inchidere 11/2"					- 2 buc

→Filtru Y 11/2"							- 1 buc

→Regulator de debit						- 1 buc

→Contor de apa rece DN: 25 mm					- 1 buc

→Teu PEHD  ∅50 mm						- 1 buc

→Racord compresiune PEHD 50-11/2"				- 10 buc

→Manometru							- 1 buc

→Presostat reglabil intre: 1,5-5 bar, Qmax: 7mc/h			- 1 buc

→Recipient hidrofor 500 litri, presiune max:10 bar, dimensiuni: D=780 mm, H=1550 mm, racord: 11/2"							- 1 buc

→Tablou electric de comanda					- 1 buc

→Usa de acces din otel galvanizat					- 1 buc

→Camin din beton, hidroizolat, LxlxH: 1,5x1,5x2 m			- 1 buc

PRINCIPIUL DE CANALIZARE A APEI UZATE MENAJERE

Nu este cazul

PRINCIPIUL DE CANALIZARE A APEI PLUVIALE

Apele pluviale de pe acoperișul clădirilor sunt colectate prin jgheaburi și burlane și sunt deversate la nivelul solului.

Apele pluviale evacuate la nivelul solului vor trebui să fie conform NTPA 001/2005.

LUCRARI DE REALIZARE A UNEI INSTALATII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE CU PANOURI FOTOVOLTAICE

In cadrul proiectului se propune instalarea unui sistem format din 50 panouri fotovoltaice  - cu o putere instalată de min. 17,5 kW - care se vor amplasa pe învelitoare.,in partea sudica . Alimentarea cu energie electrică a clădirii se va putea face atât din rețeaua de distribuție a furnizorului cât și de la sistemul  fotovoltaic (on-grid), iar surplusul de energie electrică fotovoltaică se va livra în rețea. Dacă sistemul fotovoltaic nu acoperă necesarul de consum, energia este preluată din rețea.

Blocul de protecţie şi măsură (BPM) se va prevedea cu contor electronic trifazat bidirecțional și se va conecta cu invertorul sistemului fotovoltaic, de la care se va alimenta tabloul electric principal de distribuție (T1). Invertorul asigură comutarea automată între cele două surse de energie electrică.

INSTALATII ELECTRICE

Obiectivul propus va fi prevăzut cu următoarele instalaţii electrice:

A.  Alimentare cu energie electrică

B.  Rețea de distribuție a energiei electrice la consumatori

C.  Instalaţii electrice pentru iluminat

D.  Instalaţii electrice pentru prize și forță

E.  Instalaţii de protecţie

Stabilirea soluțiilor pentru instalațiile electrice se va face cu respectarea prevederilor normativelor I7/2011, NTE/007/08/00 și a tutror celorlate norme și reglementări în vigoare, privind alegerea materialelor și aparatajului,  amplasarea și cablarea acestora. Toate componentele instalațiilor electrice (conductori, cabluri, jgheaburi de cabluri, tuburi de protecție, corpuri de iluminat, aparataj și echipamente electrice etc) vor fi de tip omologat, conform normelor CE și ISO. Cablurile și conductorii utilizați vor fi cu conductoare de cupru, cu izolație și manta din pvc. Prin proiectul tehnic de execuție ce se va elabora se vor respecta cerințele principale de calitate conform legii nr. 10/1995 (cu modificările şi completările ulterioare) pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente: rezistență mecanică și stabilitate; securitate la incendiu; igienă, sănătate și mediu înconjurător; siguranță și accesibilitate în exploatare; protecție împotriva zgomotului; economie de energie și izolare termică; utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Lucrările de instalații electrice se vor executa doar de către sau firme și personal special atestate pentru astfel de lucrări.

Utilități – Este necesară executarea unui branșament pentru alimentarea cu energie electrică a amplsamentului . Alimentarea cu energie electrică se va face conform studiului de solutie elaborat de furnizor în cadrul avizului tehnic de racordare (ATR), care se va întocmi la solicitarea beneficiarului. Lucrările de alimentare cu energie electrică se vor executa de către furnizor sau firme atestate pentru astfel de lucrări. Pentru alimentarea cu energie electrică se va întocmi documentatie tehnică separată, avizată de furnizor.

Alimentarea cu energie electrică se va face prin cablu montat în tub de protectie gofrat cu perete dublu, pozat în sant pe pat de nisip si având traseul marcat cu folie de avertizare pentru instalatii electrice. Cablul va alimenta blocul de protectie si măsură care se va instala de către furnizor de la care se va alimenta tabloul electric general de distributie (Te)

Instalații aferente construcțiilor – În cele două clădiri propuse circuitele electrice interioare se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY/CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, respectiv montate în tuburi de protecție din pvc pozate aparent pe elementele de construcție. Corpurile de iluminat, aparatajul de comandă și prizele se vor monta aparent pe elementele de construcție.

Date privind forța de muncă - Pentru întreținerea și exploatarea instalațiilor electrice proiectate, după punerea acestora în funcțiune de către firma de execuție, nu este nevoie de personal calificat. Este necesară verificarea anuală a rezistenței de dispersie a prizei de pământ, operațiune executată de personal atestat în acest scop (se vor emite buletine de verificare). Supravegherea funcționării instalațiilor electrice se va face de către personalul angajat, iar eventualele disfuncționalități se vor comunica executantului.

A. Alimentare cu energie electrică – Pentru cele două clădiri propuse - hală adăpost animale, magazie furaje - branșamentele de energie electrică se vor executa subteran și vor alimenta tablourile electrice principale de distribuție ale acestora.

Datele energetice estimate ale consumatorului sunt: Pi = 34 kW, Pa = 24 kW, U = 400V.

A.1. Instalație fotovoltaică – Se propune instalarea unui sistem format din 50 panouri fotovoltaice  - cu o putere instalată de cca Alimentarea cu energie electrică se va face conform studiului de solutie elaborat de furnizor în cadrul avizului tehnic de racordare (ATR), care se va întocmi la solicitarea beneficiarului. Lucrările de alimentare cu energie electrică se vor executa de către furnizor sau firme atestate pentru astfel de lucrări. Pentru alimentarea cu energie electrică se va întocmi documentatie tehnică separată, avizată de furnizor.

Alimentarea cu energie electrică se va face prin cablu montat în tub de protectie gofrat cu perete dublu, pozat în sant pe pat de nisip si având traseul marcat cu folie de avertizare pentru instalatii electrice. Cablul va alimenta blocul de protectie si măsură care se va instala de către furnizor de la care se va alimenta tabloul electric general de distributie (Te)- care se vor amplasa pe învelitoarea orientată spre sud a adăpostului de animale. Alimentarea cu energie electrică a clădirii se va putea face atât din rețeaua de distribuție a furnizorului cât și de la sistemul  fotovoltaic (on-grid), iar surplusul de energie electrică fotovoltaică se va livra în rețea. Dacă sistemul fotovoltaic nu acoperă necesarul de consum, energia este preluată din rețea.

Blocul de protecţie şi măsură (BPM) se va prevedea cu contor electronic trifazat bidirecțional.

B. Rețea de distribuție a energiei electrice la consumatori – Consumatorii de energie electrică sunt constituiți din corpuri pentru iluminat interior și exterior, prize pentru utilizare generală și echipamente / utilaje specifice activității (linii furajare, pompe, pluguri racloare etc).

De la BPM se vor alimenta tablourile electrice principale de distribuție ale celor două clădiri prin cabluri pozate subteran. Pentru magazia de furaje se prevede un singur tablou electric de la care se vor alimenta toți consumatorii de energie electrică. Pentru adăpostul de animale, de la tabloul principal se vor alimenta o parte din consumatori și tabloul electric secundar de distribuție, de la care se vor alimenta restul consumatorilor. Coloana de alimentare a tabloului electric secundar se va executa cu cablu cu conductoare din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY-F), pozat pe jgheab metalic pentru cabluri, montat suspendat.

Tablourile electrice se vor prevedea fiecare cu întreruptor general și spațiu de rezervă și se vor executa în cutii cu grad mărit de protecție. Echiparea tablourilor electrice se va face cu aparataj şi echipamente cu grad mare de siguranţă în exploatare, calitate şi fiabilitate - întreruptoare magnetotermice modulare cu protecție la suprasarcină și scurtcircuit, cu protecție la curenți diferențiali reziduali (max. 30mA) pentru circuitele de prize.

Tablourile electrice se vor prevedea cu spațiu de rezervă (cca. 25-30%), atât pentru aparataj cât și pentru cleme de legături, în vederea unor eventuale dezvoltări ulterioare sau apariția unor noi consumatori.

Reţeaua interioară de distribuție va fi în conexiune de tip TN-S şi se va conecta la o priză generală de împământare (vezi cap. Instalaţii de protecţie). Pentru diminuarea riscului de incendiu se va instala un dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual de max. 300mA la branșament sau în punctul de alimentare cu energie electrică al fiecărei clădiri.

C. Instalatii electrice pentru iluminat - Circuitele interioare de iluminat interior se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY/CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, respectiv montate în tuburi de protecție din pvc pozate aparent pe elementele de construcție. Corpurile de iluminat se vor monta suspendat sau aparent pe elementele de construcție.

Iluminatul interior se va proiecta astfel încât să se asigure un nivel cât mai uniform al iluminatului și corespunzător destinației fiecărui spațiu în parte. Iluminatul interior se va face cu corpuri de iluminat cu lămpi led, cu grad mărit de protecție, cu montaj suspendat de structura de susținere a învelitorii. Comanda iluminatului se va face de la întrerupătoare 10A/230V cu grad mărit de protecție, cu montaj aparent.

În ambele clădiri, spațiile interioare având o suprafață mai mare de 300mp, se va prevedea iluminat de securitate pentru evacuare, care se va executa cu corpuri de iluminat echipate cu aparataj pentru iluminat de siguranță cu acumulatori.

Pentru iluminatul spațiilor exterioare se vor folosi corpuri pentru iluminat exterior, cu lămpi led, montate pe pereții exteriori ai clădirilor, respectiv montate pe stâlpi – pe drumul de acces și în zona cântarului. Pe traseele exterioare de iluminat cablurile se vor monta în tuburi de protecție pozate subteran.

D. Instalații electrice pentru prize și forță - Circuitele interioare de prize și forță se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru, cu izolație și manta din pvc (tip CYY/CYY-F), pozate pe jgheaburi metalice pentru cabluri, respectiv montate în tuburi de protecție din pvc pozate aparent pe elementele de construcție.

Se vor prevedea prize monofazate și trifazate pentru utilizare generală (lucrări de întreținere, intervenții). Se vor folosi prize cu grad mărit de protecţie. Toate prizele vor fi prevăzute cu obturatori și contacte de protectie. Se vor prevedea circuite separate pentru alimentarea unor consumatori cu consum mărit de energie electrică.

Circuitele de forță vor alimenta echipamente / utilaje specifice activității (linii furajare, pompe, pluguri racloare, hidrofor etc). Pe porțiunile exterioare ale traseelor cablurile se vor monta în tuburi de protecție pozate subteran.

E. Instalații de protecție - Instalațiile de protecție constau în legarea la pamânt a instalațiilor, tablourilor și utilajelor electrice prin intermediul celui de-al treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S. Fiecare clădire se va prevedea cu priză de pământ, rețea de echipotențializare și instalație de protecție împotriva trăsnetului.

Pentru fiecare clădire se va executa o rețea interioară de echipotențializare, cu conductoare din cupru cu izolație galben-verde conectate la barete de echipotențializare care se vor lega la priza de pământ.

Conform prevederilor normativului I7/2011 fiecare clădire se va prevedea cu instalație de protecție împotriva trăsnetului, iar conductoarele de coborâre se vor lega la priza de pământ a clădirii.

Pentru fiecare clădire se va executa o priză de pământ formată din electrozi orizontali și verticali din oţel zincat, montați subteran (conf. I7/2011). Se va prevedea conectarea tuturor elementelor metalice/conductoare la rețeaua de echipotențializare și la priza de pământ: elemente metalice ale structurilor, conducte/ţevi metalice, rame metalice ale tablourilor electrice,  utilajele electrice, contactele de protecţie ale prizelor - prin conductorul de nul de protecţie din cupru, diferenţiat de nulul de lucru.

H. Măsuri SSM şi PSI - În conformitate cu normele în vigoare (I7/2011, NTE-007-08-00 etc.) instalaţiile electrice se vor proiectat pntru cazul reţelelor de joasă tensiune cu neutrul legat la pământ, în sistem TN-S (PE+N).

Prin proiectare se stabilesc măsuri pentru protecţia de bază (prin atingere directă) și protecția la defect (prin atingere indirectă) împotriva şocurilor electrice, a persoanelor care lucrează cu utilaje şi aparate acţionate electric, precum şi a persoanelor care execută verificări, întreţin sau exploatează instalaţiile electrice: folosirea de echipamente în carcase închise, respectarea distanţelor de protecţie şi de lucru, folosirea mijloacelor individuale de securitate a muncii. Se vor respecta cele prevăzute la capitolul ”Instalaţii de protecţie”.

Se va respecta Legea 319/2006 privind protecția și securitatea muncii. În proiectare s-au respectat prevederile normativelor: P118/99 – “Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor”, PE009/93 - "Norme de prevenire și stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice", “ Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice ”, aprobat cu Ord. MAI nr.163/2007.

Trecerile cablurilor electrice prin elementele de construcție (pereți, planșee etc.) se vor etanșa cu materiale omolgate care să asigure rezistența la foc cel puțin egală cu cea a elementului de construcție străpuns. Tablourile şi circuitele electrice se vor marca şi eticheta conform normelor în vigoare. Exploatate corect, instalaţiile electrice proiectate nu prezintă pericol de incendiu.

Montarea, exploatarea şi mentenanța mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se fac în conformitate cu reglementările tehnice specifice, cu instrucţiunile de montaj, utilizare, verificare şi întreţinere ale producătorilor şi cu standardele europene de referință, astfel încât sa li se asigure permanent performanţele normate. Mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor, cu care se echipeaza şi se dotează construcţiile, instalaţiile tehnologice şi amenajările, se întreţin permanent în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilitatii şi eficientei necesare, conform reglementărilor tehnice specifice.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

Nu e cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei

privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Terenul pe care se va amplasa adapostul de animale si magazia de furaje se afla in extravilanul orasului NADLAC  inscria in  C.F. 318068 Nadlac nr. cad 318068 Judetul  ARAD..Suprafaţa terenului este de 25.200,00 mp.

Terenul este proprietatea doamnei Stanca Adriana si Stanca Dumitru , Cooperativa Agricola Arsib avand drept de superficie asupra C.F. 318068 Nadlac nr. cad 318068

Pe amplasament exista o cladire cu destinatia de sopron care a fost edificat in baza A.C. nr. 28/23.11.2016 .cladire care nu este notata in C.F.

Proiectul se incadreaza in prevederile OrdInului Nr. 119/4.02.2014 ,articolul 11.
       Sunt respectate distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si unitatea care produce disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei. Astfel terenul pe care se va amplasa adapostul de animale se afla la urmatoarele distante fata de limita intravilanului orasului Nadlac ( conform plansei de incadrare in teritoriu anexat ) : - nord   -

- vest   - 746,17m

- sud    - 904,77 m

- sud-est -1363,69m

- est    -  1832,78m

Terenul are forma  de litera L intors cu dimensiuni 300,58 m- vest  , 241,39-est  149,78 m -sud  129,34m- nord.

Accesul pe parcela se va realiza  din partea de nord  a incintei .

In imediata vecinatate a terenului se gasesc

- la nord – DE 137 de pe care se face accesul ,terenuri agricole in extravilan

- la sud –,terenuri agricole in extravilan

- la vest – ferma  pentru crestere  ovine –trup izolat ,proprietaea Stanca  Adriana

- terenuri agricole in extravilan

- la est  –terenuri agricole in extravilan

Accesul la parcela se realizeaza pe de drumul comunal din intravilanul orasului Nadlac DC 136 ,respectiv drumul de exploatare De 137, De 138.Drumul comunal este de categoria a IV in administrarea orasului NADLAC ,De 137, De 138 si De 146 sunt drumuri de exploatare , care deservesc exploatatiile agricole din zona si sunt in administrarea orasului NADLAC

– localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu e cazul

– hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Destinatia actuala a terenului este teren agricol si pasune

• politici de zonare şi de folosire a terenului; nu e cazul

• arealele sensibile; nu e cazul

– coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

– detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

– staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Adapostul de animale va cupride 30 de boxe in care vor fi distribuite cele 1500 de oi si miei , o cale de furajare si doua cai de acces pe cale doua laturi perimetrale ale adapostului .

In boxe oile vor sta pe asternut de paie, care va fi completat zilnic. Gunoiul rezultat va fi scos cu ajutorul utilajelor si va fi depozitat pe platforma betonata din vecinatatea adapostului.

Purinul rezultat din gunoiul depozit pe platforma va fi colectat intr-un rezervor vidanjabil, care va fi vidanjat periodic si imprastiat pe terenurile agricole detinute de membrii cooperativei.

Apele rezultate din igienizarea  salii de muls respectiv  depozitul de lapte vor fi trecute printr-un separator de grasimi inainte de a fi colectate intr-un rezervor vidanjabil .

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

– instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Nu e cazul

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

– amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Nu e cazul

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

– amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu e cazul

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

– lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

– lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

– lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Terenul  pe care  este  se va amplasata adapostul  animale si  magazia de  furaje se afla in intravilanul localitatii NADLAC  -  trup izolat.

Conform P.U.G. Nadlac si Regulament aferent,  terenul este amplasat in subzona AM24e - zona unitatilor  agrozootehnice cu specificarea ca in subzonele Am sunt dominante unitatile mixte dintre fermele vegetale si unitatile zootehnice

Destinatia actuala terenului este pentru  construirea de unitati destinate exploatatiilor agricole si unitati zootehnice,destinatie care se va mentine in continuare . Conform CF destinatia terenului este de curti constructii

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

– programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

– planul de gestionare a deşeurilor;

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

– modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

– magnitudinea şi complexitatea impactului;

– probabilitatea impactului;

– durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

– măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

– natura transfrontalieră a impactului.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

– localizarea organizării de şantier;

– descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

– surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

– dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

– aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

– modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic; Mureş

– cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; Cod cadastral: IV – 1.000.00.00.00.00. curs de apă Mureş

– corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod:

corp de apă subteran ROMU20/conul aluvionar Mureş (Pleistocen superior - holocen).

Corp de apă de suprafaţă RORW4.1_B11/Mureş

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Apa subterană de calitate buna, nu va fi afectată de către investiția propusă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Nu vor fi efecte asupra corpurilor de apă din zonă. Consumul de apă din corpul subteran este practic neglijabil față de volumele actuale reglementate, iar evacuarea apelor uzate se va face în bazine vidanjabile, de unde apa se va duce la una din Stațiia    de Epurare a Companiei de Apă Arad.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. ..... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;

Proprietarul deţine amplasamentul alăturat şi este reglementat prin Autorizaţia de mediu nr. 19/05.02.2021 pentru activităţile CAEN 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor şi CAEN 1051 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor.

Amplasamentul studiat se învecinează astfel:

- la nord – DE 553/5 de pe care se face accesul,teren intravilan trup izolat – ferma ovine Stanca Adriana II

- la sud – DE 553/6 canal

- la vest –terenuri agricole in extravilan ,teren intravilan trup izolat

- la est  – DE 553/6 ,terenuri agricole in extravilan

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;

Suprfaţa de teren care va fi ocupată cu construcţii face parte din CF 317811 cu suprafata totală de 12.600 mp  - Nădlac

Pentru realizarea construcţiilor vor fi utilizate agregate naturale: nisip, pietriş, piatră, ; apă

d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

Tipurile de deșeuri rezultate în perioada de execuție, sunt catalogate, conform Anexei 2 la categoria 17 – deșeuri din construcții și demolări și sunt prezentate codificat în tabelul următor:

| Nr. crt. | Cod deșeu conf. H.G. 856/2002 | Denumire deșeu | Gestionarea deșeurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eliminare | Operator |
| 1. | 17 02 01 | Lemn |  | Constructor |
| 2. | 17 02 03 | Materiale plastice |  |  |
| 3. | 17 04 05 | Fier și oțel |  |  |
| 4. | 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele cu conținut de azbest sau alte substanțe periculoase |  |  |

În etapa de funcţionare:

| 02 01 06 | dejecții animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei | animalele |  | t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 02 | deșeuri de țesuturi animale | mortalităţi |  | kg/an |

e) poluarea şi alte efecte negative;

In etapa de constructie, sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc.

Construcţiile nu vor fi încălzite

___________________________________________________________________________________

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice.

Nu se vor folosi substanţe sau amestecuri periculoase.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.
Nu este cazul, ferma este amplasată la cca 1 km faţă de intravilanul localităţii Nădlac

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;

fermă ovine, fermă agricolă

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia;

amplasamentul nu este situat în zonă protejată

___________________________________________________________________________________

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

Nu este amplasat în acest tip de zone

2. zone costiere şi mediul marin;

Nu este amplasat în acest tip de zone

3. zonele montane şi forestiere;

Este la câmpie, nu este amplasat în acest tip de zone

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional;

Nu este amplasat în arie naturală protejată

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

Nu este amplasat în arie naturală protejată

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

Activităţile desfăşurate sunt monitorizate, nu sunt depăşiri ale indicatorilor

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei;

Ferma este amplasată la cca 1 km faţă de intravilanul localităţii Nădlac

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic;

Nu sunt în zonă

i)peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica.

Nu sunt în zonă

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată;

Ferma este amplasată la cca 1 km faţă de intravilanul localităţii Nădlac

b) natura impactului;

-

c) natura transfrontalieră a impactului;

nu este cazul

d) intensitatea şi complexitatea impactului;

redus

e) probabilitatea impactului

redus

f) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului;

redus

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate.

Cumulat cu activităţile desfăşurate în ferma de ovine din vecinătate

Semnătura şi ştampila titularului

..................................