MUNICIPIUL ARAD, JUDETUL ARAD

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE

APM ARAD

CONFORM Deciziei etapei de evaluare initiala nr. 16460 DIN 28.10.2022

pentru investitia

SF RETELE DE CANALIZARE APE UZATE SI CANALIZARE PLUVIALA AFERENTE STRAZILOR DE PAMANT

Foaie de capat

Beneficiar	MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD

Numar contract	51128/28.06.2022

Tip contract	Servicii de proiectate

Numar proiect	XT159/2022

Denumire proiect	SF RETELE DE CANALIZARE APE UZATE SI CANALIZARE PLUVIALA AFERENTE STRAZILOR DE PAMANT

Faza de proiectare	Studiu de fezabilitate

Proiectant	S.C. XALLO TEHNIC S.R.L.

Str. Victor Babes nr.15/4

430092 Baia Mare

Tel: 0362.404.968

Responsabil proiect	ing. dipl. Daniel Dorofteese

CUPRINS

CUPRINS	3

Memoriu de prezentare	5

I.	Denumirea proiectului	5

1.1.	Indicativul proiectului	5

1.2.	Autoritate competenta pentru protectia mediului	5

1.3.	Proiectant	5

1.4.	Evaluarea initiala a notificarii	5

II.	Titular	5

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect	6

3.1.	Rezumatul proiectului	6

3.2.	Justificarea necesitatii proiectului	6

3.3.	Valoarea investitiei	8

3.4.	Perioada de implementare propusa	8

3.5.	Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului	8

3.6.	Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)	10

IV.	Descrierea lucrarilor de demolare necesare	19

V.	Descrierea amplasarii proiectului	19

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului	20

A.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:	22

a)	Protectia calitatii apelor:	22

b)	Protectia aerului	23

c)	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	25

d)	Protectia impotriva radiatiilor	26

e)	Protectia solului si subsolului	26

f)	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	27

g)	Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public	28

h)	Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea	29

i)	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase	31

B.	Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii	32

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect	32

VIII.	Prevederi pentru monitorizarea mediului	34

IX.	Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare	35

A.	Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).	35

B.	Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	36

X.	Lucrari necesare organizarii de santier	36

XI.	Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei	38

XII.	Anexe – piese desenate	39

XIII.	Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV	40

CONCLUZII	40

Anexe documentatie	41

Memoriu de prezentare

Intocmit conform Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului (Anexa nr.5E)

- Denumirea proiectului

SF RETELE DE CANALIZARE APE UZATE SI CANALIZARE PLUVIALA AFERENTE STRAZILOR DE PAMANT

Indicativul proiectului

XT159/2022

Autoritate competenta pentru protectia mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Muresului FN Arad

Tel: 0257-280996, 0257-281461

Proiectant

S.C. Xallo Tehnic S.R.L.

Str. Victor Babes nr.15/4

430092 Baia Mare

Tel: 0362.404.968

Responsabil documentatie: ing. Daniel Dorofteese, daniel.dorofteese@xallotehnic.ro, 0773-875725

Evaluarea initiala a notificarii

Conform Deciziei etapei de evaluare initiale nr. 16460 din 28.10.2022 formulata de Agentia pentru Protectia Mediului Arad,

- Proiectul intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului fiind incadrat in Anexa 2 la punctul 10 litera b);

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art.54 litera a) din Legea apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Titular

Beneficiarul proiectului: Municipiul Arad, județul Arad

Titularul proiectului: Primaria Municipiului Arad

B-dul Revolutiei, nr.75

Municipiul Arad, județul Arad

Tel: 0257-281850; Fax: 0257-284744

Reprezentant legal: Calin Bibart – Primar

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

Rezumatul proiectului

In proiect se propun măsuri de investiții pentru extinderea retelei de canalizare menajera si de canalizare pluviala in municipiul Arad.

- Reţea de canalizare menajeră

  - Rețea de canalizare gravitațională în lungime totală de 1.520 m, realizată din tubulatură PVC SN8 pentru canalizare cu diametrul DN250 mm;

    - Echipată cu cămine de vizitare din elemente prefabricate din beton, Φ1000mm: 73 buc;

    - Racorduri la rețeaua de canalizare pentru gospoariile din localitate: 82 buc;

  - Stații de pompare ape uzate echipate, complet echipate (din GRP) cu (1A+1R) pompe submersibile: 2 buc;

  - Conducte de refulare de la stațiile de pompare în lungime de 97 m, realizate din tubulatură PEID PN10 De75 mm.

- Reţea de canalizare pluvială

  - Rețea de canalizare gravitațională în lungime totală de 3.621 m, realizată din tubulatură PVC SN8 pentru canalizare, din care 41,0 m cu diametrul DN250 mm si 3.580,0 m cu diametrul DN400 mm;

    - Echipată cu cămine de vizitare din elemente prefabricate din beton, Φ1000mm: 96 buc;

    - Guri de scurgere tip Geiger: 161 buc;

  - Stații de pompare ape uzate echipate, complet echipate (din GRP) cu pompe submersibile: 2 buc;

Conducte de refulare de la stațiile de pompare în lungime de 205 m, realizate din tubulatură PEID PN10 De160 mm si De250 mm.

Justificarea necesitatii proiectului

Situatia actuala

Sistemul de alimentare cu apă

Sistemul zonal de alimentare cu apa al municipiului Arad asigura in prezent alimentarea cu apa a retelelor de distributie din municipiu.

Sistemul de canalizare menajeră

Sistemul de canalizare ape uzate, existent in municipiul Arad este de tip separativ cu dirijarea apelor uzate spre statția de epurare aferenta municipiului Arad.

Sistemul de canalizare pluviala

Sistemul de canalizare ape pluviale, existent in municipiul Arad este de tip separativ cu dirijarea apelor pluviale spre emisarul municipiului Arad, raul Mures si afluientii acestuia

Fundamentarea proiectarii

Dezvoltarea economică și socială durabilă a municipiului depinde în mare măsură de nivelul echipării edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilităților necesare desfășurării activității potențialilor investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viata.

Realizarea alimentării centralizate cu apă este condiționată de realizarea unui sistem de colectare, transport, epurare ape uzate, respectiv evacuare ape pluviale.

Prin realizarea investiției se preconizează:

- Pe termen scurt: asigurare colectarii, transportului si epurarii pentru toate gospodăriile municipiului, instituțiile publice și unități economice.

- Pe termen mediu:

  - Stoparea migrației populației înspre zone rurale;

  - Creșterea calității vieții și satisfacerea cerințelor europene de dezvoltare a mediului urban;

  - Protejarea mediului înconjurător;

- Pe termen mediu și lung:

  - Îmbunătățirea potenţialului turistic al zonei care în acest moment nu poate fi exploatat la adevărata capacitate din lipsa utilităților;

  - Motivarea investițiilor în municipiu și răspândirea agriculturii ecologice;

Extinderea sistemului centralizat de canalizare asigură conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale (articolul 3 privind echiparea localităţilor cu sisteme de colectare a apelor uzate menajere).

Accesul la apă curentă şi canalizare, la electricitate, gaze naturale, servicii de salubritate, apropierea de furnizorii de servicii educaţionale, medico-sanitare, comerciale şi sociale, formează un tot unitar care dau o măsură a calității vieții.

Proiectul se adresează comunității locale, instituțiilor publice, agenților economici și potențialilor investitori. Astfel, de rezultatele proiectului vor beneficia:

- 387 locuitori direct deserviți de extinderea rețelei de canalizare menajeră, canalizare pluviala proiectată;

- Indirect, întreaga populație a municipiului;

- Instituţii şi agenţi economici.

Valoarea investitiei

Conform Devizului general, valoarea investitiei este: 6.524.550,947 lei (fara TVA).

Perioada de implementare propusa

Investitia se va realiza in perioada 2022-2023. Durata de executie este de 56 de luni de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor pana la receptia la terminarea lucrarilor. Proiectul se consideră finalizat după terminarea perioadei de notificare a defectelor (36 luni) și admiterea Recepției finale.

Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

Amplasamentul proiectului:

Lucrarile propuse pentru extinderea reţelei de canalizare se vor executa in intravilanul municipiului Arad din județul Arad.

Traseele reţelelor de canalizare ape uzate si canalizare pluviala urmăresc trama stradală din intravilanul municipiului

Traseele reţelelor de canalizare menajeră, ape pluviale urmăresc trama stradală din intravilanul municipiului.

Figura 1. Harta judetului Arad – Municipiul Arad

Figura 2. Limitele proiectului

Limitele proiectului:

Coordonatele limitelor proiectului, in sistem de referinta STEREO70, se prezinta in tabelul urmator.

Tabel 1 – Limitele proiectului

| Nr. crt. | Strada | Extremitate 1 | Extremitate 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y | x | y |
| 1 | Furnicii | 214965,3671 | 522712,6639 | 214974,132 | 524086,986 |
| 2 | Lucernei | 214652,3187 | 524283,8382 | 215057,9723 | 524097,0692 |
| 3 | Digului | 219088,5158 | 524649,5188 | 219609,504 | 525903,4409 |
| 4 | Vulturilor | 213638,3368 | 527116,9545 | 213858,2914 | 526971,2016 |
| 5 | Dr. Augustin Lazar | 215025,6464 | 522357,3839 | 215078,3049 | 522273,3258 |
| 6 | Dr. Gheorghe Serban | 215159,6954 | 522323,6681 | 215171,3723 | 522088,000 |
| 7 | Dumitru Bagdazar | 215568,7086 | 522338,277 | 215496,3469 | 521833,6627 |
| 8 | Mihail Marcus | 215226,9730 | 522338,277 | 215197,725 | 521942,5621 |

Plansele reprezentand limitele amplasamentului:

Limitele amplasamentului sunt reprezentate in: Plansa PS-00 - Plan general – Retele de canalizare ape uzate si pluviale.

Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele)

Profilul investitiei

Servicii de canalizare menajera si pliviala pentru populatia Municipiului Arad

In proiect se propun masuri pentru extinderea sistemului centralizat de canalizare menajera, respectiv pliala  in Municipiul Arad.

Capacitatile investitiei:

Indicatorii tehnici generali ai investitiei care fac obiectul prezentei documentatii tehnice sunt inclusi in tabelul urmator.

Tabel 2 – Capacitatile investitiei

| Nr. Crt. | Descriere indicator | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lungime rețea nouă de canalizare ape uzate | m | 1.520 |
| 2 | Lungime rețea nouă de canalizare pluviala | m | 3.621 |
| 3 | Lungime conducte de refulare noi ape uzate | m | 97 |
| 4 | Lungime conducte de refulare noi pluviale | m | 205 |
| 5 | Stații noi de pompare apă uzată | Buc. | 2 |
| 6 | Stații noi de pompare pluviale | Buc. | 2 |
| 7 | Racorduri individuale pentru populație | Buc. | 82 |
| 8 | Guri de scurgere, tip geiger | Buc. | 161 |

Pentru dimensionarea rețelei de canalizare menajeră s-au luat în considerare următoarele:

- Populația municipiului Arad  pentru care a fost dimensionat sistemul existent de canalizare menajeră: 159.074;

- Populația municipiului Arad care nu beneficiază de servicii centralizate de canalizare menajeră și pentru care s-au dimensionat lucrările prezentului proiect: 387 .

- Debitele de apă uzată calculate conform normativelor și standardelor de proiectare.

Debitele de dimensionare ale rețelei de canalizare menajera, corespunzătoare fiecărei localități, se prezintă în tabelul următor.

Tabel 3  – Debite de dimenionare rețea de canalizare

| Localitate | Debit de dimensionare rețea de canalizare (Qu.or max ) |
| --- | --- |
|  | mc/h | l/s |
| Arad | 7.95 | 2,21 |

(*) Debitul a fost luat in considerare in perspectiva extinderii retelei de canalizare menajera.

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

In prezent municipiul Arad detine un sistem centralizat de canalizare menajera.

Amplasamentele pe care vor fi realizate masurile proiectului sunt puse la dispozitia proiectului de administratiile publice Arad si au ca destinatie actuala cai de comunicatie (drumuri).

Pozarea conductelor se va face subteran, pe terenuri apartinand domeniului public, paralel cu trama stradala, pe cat posibil in spatiul verde, in acostamente si trotuare si doar unde nu se dispune de spatiu necesar, in carosabil.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Lucrarile proiectate supuse avizarii sunt lucrari de construire si includ realizarea facilitatilor necesare pentru colectarea si transportul apelor uzate menajere din municipiul Arad in reteaua existenta a municipiului.

Propuneri proiect

Retea de canalizare ape uzate

- Colectoare canalizare

Pentru transportul gravitaţional al apelor uzate se propune tubulatură din PVC pentru canalizare cu mufă şi îmbinare cu inel de cauciuc, montaj subteran în săpătură deschisă. Îmbinarea tuburilor cu inel de cauciuc realizează o etanşare ridicată a conductelor.

Centralizatorul reţelei de canalizare ape uzate se prezintă astfel:

Tabel 3 Centralizator extinderi rețea de canalizare ape uzate

| Nr. Crt. | Denumire strada | Denumire tronson | Lungime trasata | Lungime pe diametre | Cămine beton | Racorduri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 250 mm | D1000mm | D400 |
|  |  |  | (m) | PVC (m) | (buc) | (buc) |
| Retea canalizare ape uzate |
| 1 | Digului | Tr.M1 | 675.00 | 675.00 | 27.00 | 17.00 |
| 2 | Dr. Augustin Lazar | Tr.M2 | 149.00 | 149.00 | 6.00 | 4.00 |
| 3 | Dr. Gheorghe Serban | Tr.M3 | 243.00 | 243.00 | 15.00 | 20.00 |
| 4 | Mihail Marcus | Tr.M4 | 453.00 | 453.00 | 25.00 | 41.00 |
|  |  |  | 1,520.00 | 1,520.00 | 73.00 | 82.00 |

Tronsoanele de canalizare gravitaţională respectă criteriile de dimensionare hidraulică:

- Grad de umplere: 60% (pentru conducte cu DN<300 mm);

- Viteza de autocurăţire ≥0,7 m/s pentru evitarea depunerilor în colectoarele de canalizare;

- Viteza maximă de curgere ≤5,0 m/s pentru evitarea eroziunii colectoarelor de canalizare datorită frecării nisipurilor sau a altor materii cu duritate ridicată antrenate de apa uzată.

Se prevede înscrierea reţelei în secţiunea transversală a străzilor, cu respectarea distanţelor prescrise în SR 8591-1991.

Astfel se va ţine seama de următoarele:

- poziția colectoarelor nu trebuie să pericliteze siguranța celorlalte rețele subterane și siguranța sanitară a utilizatorilor;

- asigurarea soluțiilor raționale pentru intervenții în rețea pentru reparații/reabilitări fără deteriorarea altor rețele;

- intervenția la rețele să se poată face în mod rațional.

Pe reţeaua de canalizare ape uzate sunt necesare următoarele construcţii accesorii care să asigure buna funcţionare a reţelei:

- Cămine de vizitare: 73 buc.

Sunt construcţii verticale care asigură legătura între colectorul de canalizare şi stradă. Permit accesul personalului de operare la colectoare şi asigură ventilarea reţelei.

Pentru căminele de vizitare vor fi utilizate elemente de cămin prefabricate din beton îmbinate cu garnituri de cauciuc. Căminele vor fi prevăzute cu scară de acces şi capac carosabil.

Amplasarea căminelor de vizitare se va face de preferinţă în afara zonei carosabile, la distanţe de maxim 60 m în aliniament, precum şi la orice schimbare a direcţiei canalului în plan, la schimbarea diametrelor şi în punctele de intersecţie cu canalele locale, conform STAS 3051-1991.

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este funcţie de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.

Se prevăd cămine de vizitare cu diametrul D1000 mm, cu una, două sau trei intrări şi o ieşire pentru conducte cu diametrul DN250 mm.

- Racorduri canalizare: 82 buc.

Racordul de canalizare este format dintr-un cămin de inspecție (racord) și conducta de racord la rețeaua de canalizare. S-au prevăzut camine de inspectie din materiale plastice, amplasate la limita de proprietate, pe terenuri apartinând domeniului public și conducte de racord din PVC DN160 mm.

Racordarea caminelor de inspectie la reteaua de canalizare se va realiza in camine de vizitare, iar unde nu este posibil, racordul se va realiza direct in conducta principala prin teu si cot la 45°.

Rețea de canalizare sub presiune:

- Staţii de pompare apă uzată: 2 buc.

Asigură transportul apelor uzate colectate către colectoarele sistemului existent de canalizare.

Staţiile de pompare sunt construcţii compacte, preasamblate în cămine din poliesteri ranforsaţi cu filamente continue din fibră de sticlă sau polietilena, echipate cu electropompe submersibile. Funcţionarea staţiilor este automată în baza semnalelor primite de la senzorii de nivel minim-maxim.

Caracteristicile staţiilor de pompare se prezintă în tabelul următor.

Tabel 4 Centralizator stații de pompare apă uzata

| Nr. crt. | Statie pompare | Diametru cheson Ø [m] | Adincime cheson aleasa H [m] | Diametru conducta refulare Ø [mm] | Lungime conducta refulare [m] | Nr. Pompe [A+R] | Q pompa [l/s] | H pompa ales [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPM1 | 1.20 | 6.20 | 75 | 79.00 | 2.00 | 2.50 | 5.00 |
| 2 | SPM2 | 1.20 | 6.80 | 75 | 18.00 | 2.00 | 2.50 | 5.00 |

- Conducte de refulare de la stațiile de pompare

Pentru transportul sub presiune a apelor uzate se propune tubulatură din PEID PN10 cu îmbinare cap la cap sau prin electrofuziune, în montaj subteran prin săpătură deschisă.

Diametrul conductelor de refulare a fost determinat plecând de la viteza de curgere a apei în conductă: 1,0(1,1 m/s.

Conductele de refulare vor fi realizate din tubulatură PEID PN10 De75 mm și vor avea lungimea totala de 2.016 m.

Tabel 5 Centralizator conducte de refulare

| Nr. crt. | Conducta refulare | Material | Lungime [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REF SPM 1 | PEHD PE100 PN10 De75mm | 79 |
| 2 | REF SPM 2 | PEHD PE100 PN10 De75mm | 18 |
| TOTAL | 97 |

Lucrări speciale:

- Subtraversări drumuri: 1 buc.

Pe reţeaua de canalizare gravitațională și sub presiune se vor realiza următoarele subtraversări.

Tabel 6 Caracteristici traversări

| Nr. Crt. | Tip traversare | Conducta de transport [mm] | Conducta de protectie [mm] | Lungime traversare [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subtraversare drum | PEID De75 | Tv. OL ∅219x8 | 11 |

Subtraversările se vor realiza cu respectarea prevederilor STAS 9312-1987. Pe portiunea subtraversarii conducta de transport va fi introdusa intr-un tub de protectie din teava de otel, etansat la capete. Diametrul interior al tubului de protectie (Di) va fi cu cel putin 100 mm mai mare decat diametrul exterior al conductei de transport (De). Adancimea minima de pozare se determina in functie de distanta intre axul drumului si generatoarea superioara a tubului de protectie, care trebuie sa fie ≥1,50 m.

Retea de canalizare pluviala

- Colectoare canalizare

Pentru transportul gravitaţional al apelor pluviale se propune tubulatură din PVC pentru canalizare cu mufă şi îmbinare cu inel de cauciuc, montaj subteran în săpătură deschisă. Îmbinarea tuburilor cu inel de cauciuc realizează o etanşare ridicată a conductelor.

Centralizatorul reţelei de canalizare ape uzate se prezintă astfel:

Tabel 7 Centralizator extinderi rețea de canalizare pluviala

| Nr. Crt. | Denumire strada | Denumire tronson | Lungime trasata | Lungime pe diametre | Cămine beton | Geigere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 250 mm | 400 mm | D1000 mm | D400 mm |
|  |  |  | (m) | PVC (m) | PVC (m) | (buc) | (buc) |
| Retea canalizare ape pluviale |
| 1 | Furnicii | Tr.P1 | 41.00 | 41.00 | - | 2.00 | 4.00 |
| 2 | Lucernei | Tr.P2 | 354.00 | - | 354.00 | 15.00 | 16.00 |
| 3 | Digului | Tr.P3.1-Tr.P3.7 | 1,387.00 | - | 1,387.00 | 34.00 | 57.00 |
| 4 | Vulturilor | Tr.P4 | 264.00 | - | 264.00 | 6.00 | 13.00 |
| 5 | Dr. Augustin Lazar | Tr.P5 | 104.00 | - | 104.00 | 4.00 | 6.00 |
| 6 | Dr. Gheorghe Serban | Tr.P6.1-Tr.P6.2 | 240.00 | - | 240.00 | 6.00 | 12.00 |
| 7 | Dumitru Bagdazar | Tr.P7.1-Tr.P7.2 | 856.00 | - | 856.00 | 19.00 | 36.00 |
| 8 | Mihail Marcus | Tr.P8.1-Tr.P8.2 | 375.00 | - | 375.00 | 10.00 | 17.00 |
|  |  |  | 3,621.00 | 41.00 | 3,580.00 | 96.00 | 161.00 |

Se prevede înscrierea reţelei în secţiunea transversală a străzilor, cu respectarea distanţelor prescrise în SR 8591-1991.

Astfel se va ţine seama de următoarele:

- poziția colectoarelor nu trebuie să pericliteze siguranța celorlalte rețele subterane și siguranța sanitară a utilizatorilor;

- asigurarea soluțiilor raționale pentru intervenții în rețea pentru reparații/reabilitări fără deteriorarea altor rețele;

- intervenția la rețele să se poată face în mod rațional.

Pe reţeaua de canalizare pluviala sunt necesare următoarele construcţii accesorii care să asigure buna funcţionare a reţelei:

- Cămine de vizitare: 96 buc.

Sunt construcţii verticale care asigură legătura între colectorul de canalizare şi stradă. Permit accesul personalului de operare la colectoare şi asigură ventilarea reţelei.

Pentru căminele de vizitare vor fi utilizate elemente de cămin prefabricate din beton îmbinate cu garnituri de cauciuc. Căminele vor fi prevăzute cu scară de acces şi capac carosabil.

Amplasarea căminelor de vizitare se va face de preferinţă în afara zonei carosabile, la distanţe de maxim 60 m în aliniament, precum şi la orice schimbare a direcţiei canalului în plan, la schimbarea diametrelor şi în punctele de intersecţie cu canalele locale, conform STAS 3051-1991.

Adâncimea de pozare a căminelor de vizitare este funcţie de adâncimea de pozare a conductelor de canalizare.

Se prevăd cămine de vizitare cu diametrul D1000 mm, cu una, două sau trei intrări şi o ieşire pentru conducte cu diametrul DN250 mm, Dn400mm.

- Guri de scurgere, tip geiger: 161 buc.

Gurile de scurgere tip geiger sunt formate din elemente de beton prefabricate, cos de retinere, placa beton si gratar metalic D400. Gurile de scurgere sunt echipate cu racord evacuare din PVC DN160 mm.

Rețea de canalizare pluviala sub presiune:

- Staţii de pompare pluviale: 2 buc.

Asigură transportul apelor uzate colectate către colectoarele sistemului existent de canalizare pluviala.

Staţiile de pompare sunt construcţii compacte, preasamblate în cămine din poliesteri ranforsaţi cu filamente continue din fibră de sticlă sau polietilena, echipate cu electropompe submersibile. Funcţionarea staţiilor este automată în baza semnalelor primite de la senzorii de nivel minim-maxim.

Caracteristicile staţiilor de pompare se prezintă în tabelul următor.

Tabel 8 Centralizator stații de pompare canalizare pluviala

| Nr. crt. | Statie pompare | Diametru cheson Ø [m] | Adincime cheson aleasa H [m] | Diametru conducta refulare Ø [mm] | Lungime conducta refulare [m] | Nr. Pompe [A+R] | Q pompa [l/s] | H pompa ales [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPP1 | 3.00 | 4.60 | 160 | 188.00 | 3.00 | 28.78 | 8.00 |
| 2 | SPP2 | 4.00 | 5.00 | 250 | 17.00 | 3.00 | 69.60 | 5.00 |

- Conducte de refulare de la stațiile de pompare

Pentru transportul sub presiune a apelor pluviale se propune tubulatură din PEID PN10 cu îmbinare cap la cap sau prin electrofuziune, în montaj subteran prin săpătură deschisă.

Diametrul conductelor de refulare a fost determinat plecând de la viteza de curgere a apei în conductă: 1,0(1,1 m/s.

Conductele de refulare vor fi realizate din tubulatură PEID PN10 De160 mm și De250 mm si vor avea lungimea totala de 205 m.

Tabel 9 Centralizator conducte de refulare

| Nr. crt. | Conducta refulare | Material | Lungime [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REF SPP 1 | PEHD PE100 PN10 De160mm | 188 |
| 2 | REF SPP 2 | PEHD PE100 PN10 De250mm | 17 |
| TOTAL | 205 |

Refacerea amplasamentelor

La finalizarea lucrarilor, amplasamentele afectate vor fi refacute la starea initiala.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

In perioada de executie vor fi folosite materiale de constructii specifice lucrarilor de canalizare menajera, respectiv: apa, nisip, betoane, conducte, armaturi.

Combustibilul utilizat in perioada de executie este motorina. Pentru activitati specifice santierului va fi asigurata energia electrica.

Motorina va fi asigurata din statiile de distributie carburanti, iar energia electrica din sistemul energetic national.

Consumurile de motorina si de energie electrica nu pot fi determinate in acest moment, ele fiind specifice Antreprenorului.

In perioada de exploatare, pentru obiectele prezentei investitii, nu sunt necesare materii prime si combustibili. Energia electrica este necesara pentru functionarea statiilor de pompare de pe traseul retelei de canalizare menajera.

Energia electrica va fi asigurata din sistemul energetic national.

Tabel 10 – Consumuri energetice

| Consumator | Putere instalata | Putere consumata |
| --- | --- | --- |
|  | kW | kW/zi | kW/an |
| SPM1 | 1,30 | 6,24 | 2.277,6 |
| SPM2 | 1,30 | 6,24 | 2.277,6 |
| SPP1 | 2.20 | 1.76 | 642.40 |
| SPP2 | 3.00 | 2.40 | 876.00 |
| TOTAL | 17.72 | 6.073.60 |

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Extinderea retelei de canalizare menajera proiectata pentru municipiul Arad va descarca apele uzate in reteaua de canalizare existenta a municipiului Arad.

Extinderea retelei de canalizare pluviala proiectata pentru municipiul Arad va descarca ape colectate în retelele pluviale existente sau in emisari din zona diferitelor strazi tratate prin proiect

Lucrarile de instalatii electrice vor include racordul electric al statiilor de pompare la sistemul national de alimentare cu energie electrica.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Dupa executarea lucrarilor, amplasamentele vor fi refacute la starea initiala.

Suprafetele ocupate definitiv si temporar pentru realizarea investitiei sunt in proprietatea domeniului public, din punct de vedere juridic in administrarea municipiului Arad. Terenurile afectate de lucrarile proiectului se situeaza in intravilanul municipiului Arad.

Pentru realizarea investiţiei este necesară ocuparea următoarelor suprafeţe de teren:

- definitiv - se consideră ocupare definitivă suprafaţa ocupată efectiv de staţiiile de pompare apa uzata.

Tabel 11 – Suprafete de teren ocupate definitiv

| Obiect | Nr. buc | Suprafaţă unitara afectată (m2) | Suprafaţă totala afectată (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stații de pompare | 4 | 18 | 72 |
| Capacele căminelor de vizitare | 169 | 1,3 | 220 |
| Camine racord | 82 | 2 | 164 |
| Geigere | 161 | 2 | 322 |
| Total suprafață afectată | 778 |

- temporar – se ocupă suprafeţe de teren din vecinătatea traseelor conductelor (spaţiu afectat de pozarea conductelor) şi spaţiul afectat de organizarea de şantier.

Tabel 12 – Suprafete de teren ocupate temporar

| Obiect | Lungime conducte (m) | Suprafaţă afectată (m2) |
| --- | --- | --- |
| Rețea de canalizare | 5.443 | 7.076 |
| Organizare de şantier |  | 2.500 |

Conductele de canalizare se executa ingropat, paralel cu caile de acces. La finalizarea executiei lucrarilor, vor fi indepartate toate surplusurile de materiale rezultate din executie, terenul va fi nivelat. Amplasamentele afectate vor fi refacute (zone verzi, trotuare, carosabil).

Pentru organizarea de santier va fi ocupata temporar o suprafata de teren pe care Antreprenorul o va utiliza pe perioada de executie pentru depozitarea materialelor si pentru asigurarea spatiilor necesare personalului. La finalizarea lucrarilor, amplasamentul organizarii de santier se va elibera de utilaje si constructii mobile (containere), de toate materialele si deseurile, iar zona va fi refacuta prin reinstalarea stratului vegetal decopertat la inceputul lucrarilor.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu sunt necesare cai noi de acces sau schimbari ale celor existente.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare

In perioada de executie se utilizeaza urmatoarele resurse naturale:  apa, pietris, nisip, pamant.

In perioada de exploatare nu se utilizeaza resurse naturale.

Metode folosite in constructie/demolare

Lucrarile proiectului sunt lucrari normale de constructii constand din: sapaturi, umpluturi, turnare beton, montaj echipamente si instalatii.

Proiectul nu cuprinde lucrari de demolare.

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Pentru realizarea obiectivelor proiectului se propun urmatoarele lucrari:

- Organizare de santier;

- Lucrari de baza

          - Terasamente (sapaturi, umpluturi, compactari etc);

          - Montaj conducte de canalizare din PVS si PEID;

          - Montaj camine de vizitare prefabricate din beton pe traseul retelei de canalizare gravitationale;

          - Executie racorduri pentru populatie (camin de racord prefabricat si conducta de legatura cu colectorul de canalizare);

          - Montaj statii de pompare prefabricate;

          - Executie camine de vane pe traseul conductelor de refulare;

          - Conexiuni retele, echipare camine;

- Lucrari speciale

          - Alimentare cu energie electrica statii de pompar;

          - Lucrari pentru traversari de drumuri si cursuri de ape;

- Lucrari auxiliare

          - Probe tehnologice si teste;

          - Refacere amplasamente (carosabil, trotuare, zona verde).

Lucrarile de pozare a conductelor se vor derula in paralel pe mai multe strazi pentru scurtarea perioadei de executie si implicit diminuarea impactului asupra mediului si asupra factorului uman. La atacarea unui tronson din proiect, vor fi executate in acelasi timp toate lucrarile necesare: pozare conducta, montaj camine de vizitare si facilitati pentru racordare.

Nu se va incepe executia la un alt tronson pana la finalizarea celui anterior. Lucrarile pe un tronson se considera incheiate dupa finalizarea probelor si testelor tehnologice, acoperirea transeei si refacerea amplasamentului.

Planul de executie va fi elaborat de catre Constructor si aprobat de Beneficiar.

Testele pentru punerea in functiune vor demonstra performanta hidraulica a intregului sistem de canalizare menajera.

Exploatarea sistemului de canalizare menajera si canalizare pluviala se va face in baza Manualului de exploatare si intretinere ce va cuprinde totalitatea operatiilor si activitatilor efectuate de catre Operator in vederea functionarii corecte a intregului sistem.

Amplasamentele statiilor de pompare vor fi curatate de excesul de materiale, iar daca este necesar, sistematizat.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Extinderea retelei de canalizare menajera proiectata pentru municipiul Arad va descarca apele uzate in reteaua de canalizare existenta a municipiului Arad.

Extinderea retelei de canalizare pluviala proiectata pentru municipiul Arad va descarca ape colectate în retelele pluviale existente sau in emisari din zona diferitelor strazi tratate prin proiect

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Studiul de fezabilitate nr. XT159/202a a elaborat de S.C. XALLO TEHNIC S.R.L. in baza temei de proiectare si a informatiilor colectate din teren.

Solutia tehnica din proiect reprezinta varianta optima din punct de vedere tehnico-economic si al impactului social si de mediu.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Scopul proiectului este asigurarea serviciilor de canalizare menajera si pluviala in sistem centralizat pentru populatia municipiului Arad.

Prin realizarea investitiei se asigura servicii de calitate pentru locuitorii din zona proiectului si se creaza premisele necesare dezvoltarii socio-economice a zonei. Indirect poate conduce la cresterea numarului de locuinte.

Alte autorizatii cerute pentru proiect

Pentru prezenta investitie primaria municipiului Arad a emis Certificatul de urbanism nr. 2300 din 08.12.2022.

Certificatul de urbanism reglementeaza regimul juridic, economic si tehnic al terenului pe care se vor realiza lucrarile proiectului in vederea inceperii procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de constructii, precum si a instalatiilor aferente acestora.

Referitor la punctul de vedere al Autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Arad a formulat Decizia etapei de evaluare initiala Nr.16460 din 28.10.2022.

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Prezentul proiect nu cuprinde lucrari de demolare.

- Descrierea amplasarii proiectului

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera.

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Amplasamentul proiectului se afla in zona de influenta a patrimoniului cultural asa cum se prezinta in Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rețeaua de canalizare proiectată nu interferează cu monumentele și siturile arheologice, fiind proiectată de-a lungul căilor de circulație ale municipiului Arad.

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind: folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia; politici de zonare si de folosire a terenului; arealele sensibile

Folosinta actuala a amplasamentului proiectului este cai de comunicatii rutiere. Traseele retelei de canalizare menajera vor fi paralele cu strazile pe care se pozeaza, de preferinta in spatiul verde, in acostamente si trotuare.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

Coordonate STEREO 70 ale amplasamentului proiectului se prezinta in tabelul urmator.

Tabel 13 – Limitele proiectului

| Nr. crt. | Strada | Extremitate 1 | Extremitate 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | x | y | x | y |
| 1 | Furnicii | 214965,3671 | 522712,6639 | 214974,132 | 524086,986 |
| 2 | Lucernei | 214652,3187 | 524283,8382 | 215057,9723 | 524097,0692 |
| 3 | Digului | 219088,5158 | 524649,5188 | 219609,504 | 525903,4409 |
| 4 | Vulturilor | 213638,3368 | 527116,9545 | 213858,2914 | 526971,2016 |
| 5 | Dr. Augustin Lazar | 215025,6464 | 522357,3839 | 215078,3049 | 522273,3258 |
| 6 | Dr. Gheorghe Serban | 215159,6954 | 522323,6681 | 215171,3723 | 522088,000 |
| 7 | Dumitru Bagdazar | 215568,7086 | 522338,277 | 215496,3469 | 521833,6627 |
| 8 | Mihail Marcus | 215226,973 | 522338,277 | 215197,725 | 521942,5621 |

Coordonatele amplasamentului proiectului sunt evidentiate pe planul de situatie Plansa PS-00 - Plan general, Retele de canalizare ape uzate si pluviale, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

Lucrarile propuse prin prezentul proiect nu produc poluarea zonei si conduc la o crestere a nivelului de trai al populatiei.

Prin realizarea sistemului centralizat de canalizare menajera se asigura colectarea apelor uzate de la populatia si institutiile municipiului Arad, cresterea nivelului de trai, protectia mediului si sanatatii populatiei.

Lucrarile propuse prin prezentul proiect nu vor avea impact negativ asupra faunei si florei, folosintelor, bunurilor materiale, climei, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

In perioada de executie, lucrarile propuse pot crea efecte locale, pe termen scurt, in principal cauzand disconfortul populatiei.

Pentru prevenirea eventualelor accidentari, in perioada de executie se vor avea in vedere semnalizarea corespunzatoare a sapaturilor lasate deschise perioada mai indelungata, cu benzi si lumini avertizoare atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte. Pentru a facilita accesul riveranilor in zonele in care se vor efectua lucrarile de executie la conducte, se vor monta pasarele de acces asigurate contra alunecarii si prevazute cu balustrade de protectie.

La finalizarea lucrarii, amplasamentele afectate vor fi aduse la starea initiala.

Populatia riverana va fi afectata in perioada de executie prin disconfortul creat de traficul rutier si utilajele nerutiere specifice santierului. Impactul lucrarilor derulate in perioada de executie este de scurta durata si localizat in vecinatatea santierului.

In proiect s-au prevazut masuri obligatorii pentru executantul lucrarii astfel incat sa se preintampine degradarea componentelor de mediu. In acest sens se vor avea in vedere:

- protejarea solului si subsolului in zonele adiacente obiectivului de lucru;

- interzicerea depozitarii de materiale sau stationarii utilajelor in albie;

- evitarea poluarii apelor si solului cu produse petroliere ca urmare a exploatarii utilajelor tehnologice;

- utilizarea de vehicule si utilaje de lucru prevazute cu motoare Diesel cu emisii reduse;

- verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor de lucru;

- restrangerea pe cat posibil a spatiului de depozitarea materiilor prime pe suprafete rational dimensionate, langa obiectivul de executie;

- managementul corespunzator al deseurilor;

- excedentele de materiale rezultate in urma sapaturilor vor fi transportate si depozitate, conform acordurilor incheiate cu beneficiarul, in locuri special amenajate (gropi de imprumut, depozite de deseuri sau terenuri scoase din folosinta si avand aceasta destinatie) cu respectarea principiilor ecologice.

In perioada de exploatare prezentul proiect nu va produce efecte negative asupra mediului si asupra populatiei.

Realizarea proiectului va crea un impact pozitiv direct asupra mediului social si economic. Asigurarea infrastructurii de canalizare menajera este conditie esentiala a dezvoltarii socio-economice a unei zone populate, indiferent de caracterul urban sau rural al acesteia.

Prin masurile impuse, impactul proiectului asupra mediului si sanatatii populatiei se considera „negativ neglijabil”.

  - Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

  - Protectia calitatii apelor:

Surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Investitia analizata nu este situata pe nici un corp de apa.

In perioada de executie

Lucrarile care se executa in cadrul proiectului sunt lucrari normale de constructii (excavatii, umpluturi, constructii din beton, lucrari pentru retele subterane, manipularea materialelor de constructie, traficul obisnuit de santier, organizare de santier).

Sursele de poluare pentru corpurile de apa identificate si masurile de diminuare ale impactului acestora se prezinta astfel:

Tabel 14 –APA - Sursele de poluare si masurile de diminuare a impactului in perioada de executie

| Surse de poluare | Masurile de diminuare a impactului |
| --- | --- |
| Scurgeri accidentale de produse petroliere de la functionarea utilajelor implicate in realizarea lucrarilor | Amenajare parcare pentru vehicule si utilaje; Montare separator de produse petroliere; Utilizarea de vehicule si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic; Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor de lucru; Pe amplasamentul lucrarii nu se vor realiza operatii de reparare a utilajelor, iar alimentarea cu carburanti se va face doar la statiile de carburanti; In cazul producerii incidentului se vor aplica metode organizatorice pe amplasament si utilizarea de materiale biodegradabile. |
| Depozitarea si manipularea necorespunzatoare a materialelor utilizate in executia lucrarilor | Depozitarea materialelor necesare realizarii proiectului se va realiza corespunzator, in functie de starea fiecarui material in parte si de riscul de poluare asupra mediului ce poate fi generat de acesta; Zonele de depozitare a materialelor, materiilor prime si deseurilor nu se vor amplasa in vecinatatea cursurilor de apa; Santierul va fi prevazut cu dotari pentru interventie in caz de poluari accidentale. |
| Stocarea si gestionarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate in urma lucrarilor | Deseurile rezultate in urma lucrarilor de constructie se vor depozita temporar in locuri special amenajate, selectiv, astfel incat sa se evite orice risc de poluare generat de acestea. De asemenea, eliminarea deseurilor de pe amplasament se va realiza doar de catre societati autorizate. |
| Activitati igienico-sanitare ale personalului de executie | Echiparea Organizarii de santier cu toalete ecologice. |

Aceste surse de poluanti pot aparea in principal ca urmare a nerealizarii corespunzatoare a lucrarilor de executie sau a unor poluari accidentale si pot conduce la alterarea calitatii apelor de suprafata si subterane, impactul fiind direct, local, temporar, de scurta durata, cu efecte reversibile.

Activitatea care se va desfasura in cadrul obiectivului nu presupune alimentarea cu apa industriala si in consecinta nu vor rezulta ape uzate tehnologice. Pentru aprovizionarea cu apa potabila a personalului se va utiliza apa imbuteliata.

In perioada de exploatare

La ora actuala, principala sursa de poluare a apelor de suprafata si subterane o reprezinta apele uzate provenite de la gospodariile populatiei evacuate direct sau indirect cursurile de apa din zona.

Odata cu realizarea proiectului, apele uzate vor fi colectate si transportate prin conducte etanse in reteaua de canalizare a municipiului Arad.

Exploatarea corecta a retelelor de canalizare, respectand manualul de operare, elimina riscurile legate de poluarea apelor de suprafata si subterane cu ape uzate menajere.

Tabel 15 – APA - Sursele de poluare si masurile de diminuare a impactului in perioada de exploatare

| Surse de poluare | Masurile de diminuare a impactului |
| --- | --- |
| Exfiltratii de ape uzate din reteaua de canalizare in sol, ape de suprafata sau rigole pluviale | Utilizarea de materiale care sa asigure un grad ridicat de etanseitate; Respectarea programului de revizii si reparatii; Personal de operare bine calificat si cu posibilitate de interventie rapida. |

Impactul asupra apei este nesemnificativ, acceptabil atat in perioada de executie cat si in perioada de exploatare.

Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor prevazute

Nu sunt prevazute instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate.

In perioada de executie fiecare santier va fi dotat cu toalete ecologice care vor fi vidanjate de operatori specializati.

Reteaua de canalizare proiectata va descarca apele uzate in reteaua de canalizare a municipiului Arad care este deservit de o statie de epurare.

  - Protectia aerului

Surse de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

In perioada de executie

Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt pulberile si gazele de esapament produse de traficul auto si utilajele de pe santier.

Pulberile prafoase rezulta de la rularea mijloacelor de transport pe caile de acces ale municipiului Arad (asigurarea santierului cu materii prime, transportul pamantului, utilajelor etc).

Pulberile chimice (NOx, CO, pulberi metalice, etc) rezulta din operatiile de imbinare prin sudura. Gazele de esapament rezulta de la vehiculele si utilajele folosite in timpul executiei. Contin: NOx, CO, pulberi, COV, SOx.

Sursele de poluare sunt mobile si uniforme. Mijloacele de transport se considera surse liniare de poluare. Utilajele pentru montajul retelelor isi modifica continuu pozitia, chiar daca se deplaseaza pe distante scurte, in zona frontului de lucru. Astfel se poate aprecia ca unifoma repartizarea poluantilor de-a lungul santierului. In afara perimetrului santierului, concentratiile poluantilor scad in intensitate proportional cu distanta fata de acesta. Alegerea mijloacelor de transport si a utilajelor intra in sarcina constructorului, fapt ce poate afecta concentratia anumitor poluanti in aer.

Poluarea aerului este de scurta durata si este limitata in timp (numai in perioada de executie).

Sursele de poluare identificate si masurile de diminuare ale impactului acestora se prezinta astfel:

Tabel 16 –AER - Sursele de poluare si masurile de diminuare a impactului in perioada de executie

| Surse de poluare | Masurile de diminuare a impactului |
| --- | --- |
| Pulberi prafoase si gaze specifice arderii combustibililor in motoarele vehiculelor/utilajelor | Utilizarea de vehicule si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic; Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor de lucru; Evitarea efectuarii activitatilor de incarcare/descarcare materiale de constructie atunci cand viteza vantului este mai mare decat 3 m/s; Amplasarea de ecrane protectoare in jurul santierului; Nivelarea si stropirea permanenta a platformelor de lucru; Acoperirea incarcaturii pentru a evita imprestierea pe caile de rulare. |

Sursele de poluare sunt surse la sol sau in apropierea solului, deschise si mobile.

Natura temporara a lucrarilor de constructie si specificul diferitelor faze de executie, diferentiaza emisiile specifice acestor lucrari, atat in ceea ce priveste estimarea, cat si controlul emisiilor.

O sursa suplimentara de praf este reprezentata de eroziunea vantului, fenomen care insoteste, in mod inerent, lucrarile de constructie. Fenomenul apare datorita existentei, pentru un anumit interval de timp, a suprafetelor de teren neacoperite, expuse actiunii vantului.

Praful generat de manevrarea materialelor si de eroziunea vantului este, in principal, de origine naturala (particule de sol, praf mineral).

In perioada de exploatare

Singurul disconfort al retelei de canalizare este legat de aparitia mirosului caracteristic fermentarii, mai pregnant in perioadele calde care accelereaza procesele de descompunere. Acesta apare la stagnarea apelor uzate in conducte, camine de vizitare.

Reteaua de canalizare proiectata va asigura viteza de autocuratire, eliminandu-se astfel mirosurile si disconfortul populatiei.

Sursele de poluare identificate si masurile de diminuare ale impactului acestora se prezinta astfel:

Tabel 17 – AER - Sursele de poluare si masurile de diminuare a impactului in perioada de exploatare

| Surse de poluare | Masurile de diminuare a impactului |
| --- | --- |
| Miros si poluanti specifici fermentarii substantelor organice din componenta apelor uzate in colectoarele de canalizare | Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a retelei de canalizare; Asigurarea vitezei de autocuratire pe conductele de canalizare; Respectarea programului de curatare a retelei de canalizare; Evitarea stagnarii apelor uzate pe retea; Deseurile rezultate din curatarea retelei de canalizare vor fi transportate la statia de epurare a municipiului Arad. |

Impactul asupra aerului este nesemnificativ, acceptabil atat in perioada de executie si nesemnificativ in perioada de exploatare.

Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Pentru executia si exploatarea lucrarilor proiectate nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

  - Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Surse de zgomot si de vibratii

In perioada de executie

Sursele de zgomot si vibratii in perioada executiei, provin de la utilajele de manipulare-montaj si de la traficul auto.

Nivelul de zgomot la sursa este cca. 85÷95 dBA, iar in unele cazuri 110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasa frecventa si durata este cca. 8÷10 ore/zi.

Vibratiile care se produc nu ajung sub nivelul de 20 Hz, nivel sub care este afectat organismul uman.

Executia retelei de canalizare se va desfasura in imediata apropiere a imobilelor ceea ce va crea un disconfort local si de scurta durata pentru populatie.

In perioada de exploatare

Nu au fost identificate surse de zgomot pentru perioada de exploatare.

Statiile de pompare vor fi montate subteran. Echipamentele prevazute se incadreaza in prevederile STAS 10.009/88.

Impactul generat de zgomot este nesemnificativ, acceptabil in perioada de executie. In perioada de exploatare nu produce impact.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Pentru reducerea zgomotului si vibratiilor produse in perioada de executie a lucrarilor nu este necesara aplicarea unor masuri speciale. Este insa necesar sa se respecte urmatoarele:

- Respectarea graficului de executie;

- Utilizarea de vehicule si utilaje performate;

- Respectarea programului de lucru (lucrarile se vor executa doar pe timp de zi);

- Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor de lucru;

- Reducerea vitezei de circulatie a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- Oprirea motoarelor vehiculelor si utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate.

  - Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile propuse nu produc si nu folosesc radiatii in procesul tehnologic, deci nu necesita masuri de protectie.

  - Protectia solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

In perioada de executie

In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar acidental. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.

Sursele potentiale de poluanti pentru sol, subsol si ape subterane in perioada de executie sunt reprezentate de:

- Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice de la autovehiculele si utilajele implicate in realizarea lucrarilor. Aceste surse pot conduce la alterarea calitatii solului, subsolului si apelor subterane. Eventualele scurgeri directe pe sol de produse petroliere (carburanti) sau alte substante vor conduce la afectarea superficiala a stratului de sol;

- Depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructii si a deseurilor;

- Gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate generate in etapa de executie a lucrarilor (ape uzate menajere);

- Traficul vehiculelor si utilajelor implicate in realizarea obiectivului. Odata cu impurificarea aerului, exista posibilitatea ca o anumita cantitate din poluantii atmosferici sa ajunga pe sol, putand conduce la modificarea caracteristicilor acestuia.

In perioada de exploatare

Sursele potentiale de poluanti pentru sol, subsol si ape subterane in perioada de exploatare sunt:

Tabel 17 – SOL si SUBSOL - Sursele de poluare si masurile de diminuare a impactului in perioada de exploatare

| Surse de poluare | Masurile de diminuare a impactului |
| --- | --- |
| Exfiltratii de ape uzate din reteaua de canalizare in sol, cursuri de apa, rigole pluviale | Utilizarea de materiale care sa asigure un grad ridicat de etanseitate; Respectarea programului de curatare a retelei de canalizare; Gestionarea judicioasa a deseurilor rezultate din exploatarea sistemului. |

Poluarea solului si subsolului se caracterizeaza ca fiind negativa moderata spre negliabil in perioada de executie si nesemnificativa in perioada de exploatare.

Lucrari si dotari pentru protectia solului si subsolului

Nu sunt necesare lucrari si dotari speciale pentru protectia solului si subsolului.

In perioada de executie a lucrarilor vor fi respectate urmatoarele masuri:

- Utilizarea de vehicule si utilaje performate;

- Evitarea amplasarii directe pe sol a materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in urma lucrarilor;

- Alimentarea cu carburanti se va realiza doar in statiile de carburanti;

- Organizarea de santier va cuprinde zone de depozitate adecvate pentru fiecare tip de material utilizat in santier;

- Colectarea deserilor se va face selectiv, in containere etanse si acoperite, amplasate in spatii special amenajate;

- Echiparea organizarii de santier cu toalete ecologice;

- Organizarea de santier va fi prevazuta cu dotari pentru interventie in caz de poluari accidentale;

- In cazul unei contaminari a solului, portiunea afectata va fi indepartata si tratata/eliminata in functie de tipul de contaminare;

- Constructorul va elabora un Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si va instrui personalul implicat in lucrari pentru respectarea prevederilor acestuia.

In perioada de exploatare vor fi respectate urmatoarele masuri:

- Respectarea Manualului de operare;

- Respectarea programului de revizii si reparatii al retelelor.

  - Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Lucrarile proiectate sunt amplasate in intravilanul municipiului Arad, de-a lungul cailor de circulatie, intre trama stradala si limita de proprietate a gospodariilor populatiei.

Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. Cel mai apropiat sit este ROSPA0069 – Lunca Muresului Inferior (ROSCI0108) se află la mare distanță de lucrarile propuse in prezentul proiect. Cel mai apropiat punct al rețelelor de canalizare de situl Natura2000 se situează la cca.1,8 km.

ROSPA0069 Lunca

Muresului Inferior

Figura 3. Amplasamentul proiectului în raport cu situl ROSPA0069

(sursa: http://atlas.anpm.ro/atlas#)

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

In perioada de executie, prin aplicarea masurilor prezentate in sectiunile anterioare de protectie a apelor, aerului si solului si de reducere a nivelului de zgomot, se asigura protectia biodiversitatii, monumentelor naturale si ariilor protejate.

In perioada de exploatare, masurile cuprinse in  proiect nu produc efecte asupra biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

  - Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

Din punct de vedere juridic, amplasamentul investitiei se afla pe domeniul public, in administrarea UAT Arad. Retelele de canalizare vor fi pozate in intravilanul municipiului Arad, de-a lungul de-a lungul cailor de circulatie.

Proiectul contribuie la dezvoltarea socio-economica a zonei prin realizarea urmatoarelor obiective:

- Asigurarea accesului populatiei la servicii de canalizare menajera;

- Imbunatatirea conditiilor de viata;

- Protectia mediului si sanatatii populatiei;

- Cresterea potentialului economic al zonei.

Distanta fata de asezarile umane

Lucrarile pentru realizarea retelei de canalizare se vor executa in zona rezidentiala, scopul acestora fiind colectarea apelor uzate de la gospodariile populatiei.

Distanta fata de monumente istorice si de arhitectura

Rețeaua de canalizare proiectată nu interferează cu monumentele și siturile arheologice, fiind proiectată de-a lungul căilor de circulație ale municipiului Arad.

Distanta fata de alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

In zona de interes a proiectului nu s-au identificat zone cu regim de restrictie sau zone de interes traditional.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului social, suplimentar fata de masurile propuse in sectiunile anterioare, in etapa de executie se recomanda luarea urmatoarelor masuri:

- informarea cetatenilor cu privire la programul lucrarilor;

- efectuarea lucrarilor pe timp de zi;

- curatarea zilnica a cailor de acces in vecinatatea zonelor de lucru si intretinerea acestor drumuri;

- protectia si semnalizarea zonelor de lucru, cu marcaje clare privind limita de siguranta in perimetrul lucrarilor;

- montare pasarele de acces  la gospodariile populatiei asigurate contra alunecarii si prevazute cu balustrade de protectie;

- utilizarea de vehicule, echipamente si utilaje performante, conforme din punct de vedere tehnic, cu cele mai bune tehnologii existente.

In ceea ce priveste protectia monumentelor istorice, in cazul in care in urma sapaturilor se vor descoperi obiecte de importanta istorica, constructorul va anunta autoritatile competente si va tine cont de recomandarile acestora, in ceea ce priveste modul de continuare a lucrarilor.

Trebuie de asemenea mentionat faptul ca, proiectul va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra populatiei, prin imbunatatirea calitatii vietii umane.

  - Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

In perioada de executie

In perioada de executie pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: pamant din descopertari, de excavatie, materiale de constructii, resturi conducte, conductori, tamplarie, uleiuri uzate.

Tipurile si cantitatile estimate de deseuri ce vor fi generate in etapa de executie, precum si modalitatile de gestionare sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabel 18 – Tipuri si cantitati estimate de deseuri generate in etapa de executie

| Denumire deseu | Cod deseu | Sursa generare | Cantitate estimata (tone) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamant si pietre | 17 05 04 | Lucrari de excavare si amenajare a terenului | 980 | Reutilizare la realizarea umpluturilor si refacerea amplasamentelor |
| Deseuri de beton | 17 01 01 | Carotarea caminelor de vizitare, construirea caminelor de vane | 0,50 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Valorificare/ eliminare prin firme specializate |
| Materiale plastice (deseuri PVC, PEID) | 17 02 03 | Construirea retelelor de canalizare, benzi de delimitare si avertizare a amplasamentelor | 1,10 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Valorificare prin firme specializate |
| Amabalaje de hartie si carton | 15 01 01 | Aprovizionarea organizarilor de santier cu materii prime si auxiliare | 0,10 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Valorificare prin firme specializate |
| Deseuri de lemn | 17 02 01 | Realizarea cofrajelor | 0,05 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Reutilizare sau eliminare prin firme specializate |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Personalul implicat in lucrarile de constructii | 2,00 | Depozitare temporara in cadrul organizarilor de santier Eliminare prin firme de salubritate |

Pana la transportul deseurilor spre unitatile de valorificare sau depozitul de deseuri, acestea vor fi stocate temporar pe suprafete impermeabilizate, in containere sau soproane special amenajate.

Evidenta gestiunii deseurilor generate pe santier, colectarea, transportul si depozitarea temporara sau definitiva a acestora se va face conform prevederilor HGR nr.856 din 16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

In perioada de exploatare

Deseurile tehnologice rezultate din curatarea retelei de canalizare au regim nepermanent de producere si vor fi transportate la statia de epurare Jibou.

Echipamentele uzate (pompe) se supun principiilor de management a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) putand fi preluate de furnizorul de echipamente in sistem „unu la unu”.

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

Pentru reducerea cantitatilor de deseuri generate se recomanda:

- reutilizarea pamantului si pietrisului rezultat din excavatii pe amplasament, pentru umpluturi si refacerea amplasamentelor;

- comandarea la statia de betoane si punerea in opera a cantitatii de beton recomandata in proiect la calitatea specificata;

- efectuarea lucrarilor cu personal calificat astfel incat sa se diminueze pierderile de materiale;

- preluarea de catre furnizorii de materiale a ambalajelor in vederea reutilizarii.

Planul de gestionare a deseurilor

In Planul de management al mediului pe durata executiei lucrarilor, Antreprenorul va include si o componenta de gestionare a deseurilor care va contine:

- Inventarul tipurilor si cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de periculozitate;

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

- Determinarea modalitatii si a responsabilitatilor privind implementarea masurilor de gestionare a deseurilor.

Antreprenorul va asigura degajarea de orice resturi de materiale de constructie si deseuri a traseelor lucrarilor. La terminarea lucrarilor amplasamentele vor fi aduse la starea initiala.

In perioada de exploatare vor fi respectate prevederile Manualului de operare.

  - Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

In perioada de executie

In perioada de executie se vor utiliza materiale de constructie ce vor fi aprovizionate de constructor in in vederea executiei lucrarilor prevazute in proiect. Se vor utiliza carburanti si uleiuri necesare functionarii vehiculelor si utilajelor implicate in executia lucrarilor.

In tabelul de mai jos sunt prezentate informatii cu privire la substantele si preparatele chimice ce vor fi utilizate in perioada de executie a proiectului.

Tabel 19 – Informatii despre substantele chimice utilizate in perioada de executie a proiectului

| Denumirea materiei prime, a substantei sau preparatului chimic | Destinatie | Cantitate utilizata | Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor chimice |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Categorie | Periculozitate | Fraze de pericol |
| Motorina | Utilaje | nd | P | Lichid inflamabil, categoria 3; Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii; Toxicitate acuta, categoria 4 Inhalare; Corodarea/iritarea pielii, categoria 2; Susceptibil de a provoca cancer, categoria 2; Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata, categoria 2; Toxic pentru viata acvatica, avand efecte de lunga durata. | H226 H304 H332 H315 H351 H373 H411 |

Executia lucrarilor nu implica producerea de substante si preparate chimice periculoase.

In perioada de exploatare

In perioada de exploatare nu se utilizeaza substante si preparate chimice periculoase.

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

Alimentarea cu carburanti si schimburile de ulei ale vehiculelor se vor efectua in unitati specializate si autorizate pentru astfel de activitati.

  - Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Pentru realizarea lucrarilor nu este necesara utilizarea de resurse naturale. Investitia propusa consta in pozarea colectoarelor de canalizare, montarea statiilor de pompare, realizare camine de vizitare, de vane si racorduri.

Reteaua de canalizare se pozeaza ingropat, intre limita de proprietate a gospodariilor si trama stradala, la finalul lucrarilor amplasamentul reluandu-si functiunea initiala.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Constructia si operarea investitiei propuse pot genera urmatoarele forme de impact:

- Impact pozitiv ca urmare a asigurarii serviciilor de canalizare menajera pentru populatia municipiului Arad;

- Impact negativ local, pe termen scurt (pe perioada de executie), ca urmare a realizarii lucrarilor in zona rezidentiala, de-a lungul cailor de circulatie din municipiul Arad.

Impactul pozitiv este unul de lunga durata si conduce la imbunatatirea calitatii vietii umane si la oportunitati de dezvoltare socio-economica.

Deopotriva, prin asigurarea serviciilor de canalizare menajera sunt vizate direct obiectivele de mediu privind imbunatatirea starii de sanatate a populatiei umane si deci impactul asupra acestei componente de mediu este de asemenea unul pozitiv.

Impactul cumulativ analizat pentru etapa de functionare a proiectului, in concordanta cu investitiile similare realizate anterior sau de perspectiva din municipiul Arad,  este de asemenea unul pozitiv pe termen lung.

Este vorba deci de un efect cumulativ semnificativ asupra factorilor de mediu si asupra populatiei, dar de scurta durata intrucat lucrarile se vor executa pe tronsoane scurte, iar trecerea la un tronson nou se va face doar dupa finalizarea lucrarilor pe tronsonul anterior si aducerea terenului la starea initiala.

Investigatiile efectuate pentru identificarea riscurilor asociate schimbarilor climatice, nu au condus la considerarea unor situatii critice sau posibilitatea aparitiei unor impacturi ca urmare a modificarii semnificative a conditiilor climatice.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul proiectului este unul local si de scurta durata, fara a afecta populatii, habitate sau specii.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Investitia propusa va avea un impact general negativ nesemnificativ in faza de construire si pozitiv semnificativ in faza de functionare.

Probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului este foarte redusa.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Investitia propusa va avea un impact negativ redus, manifestat numai in perioada de construire si un impact pozitiv pe perioada de functionare.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Impactul negativ al proiectului asupra mediului este redus si nu sunt necesare masuri speciale pentru evitarea, reducerea sau ameliorarea lui.

Masurile prevazute pentru perioada de executie a lucrarilor sunt prezentate in sectiunile anterioare.

Natura transfrontaliera a impactului.

Nu este cazul, data fiind distanta mare pana la granita.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona

In perioada de executie

Masurile necesare a fi respectate pe perioada de executie a lucrarilor sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabel 19 – Masuri pentru monitorizarea mediului si pentru reducerea impactului

| Masura | Responsabilitate |
| --- | --- |
| Respectarea conditiilor impuse in actele de reglementare, in avize si acorduri emise pentru proiect, precum si a legislatiei in vigoare | Antreprenor Diriginte de santier |
| Respectarea programului de lucru | Antreprenor Diriginte de santier |
| Gestionarea judicioasa a deseurilor din santier | Antreprenor Diriginte de santier |
| Inlaturarea oricarui impact negativ asupra solului, apei, aerului | Antreprenor Diriginte de santier |
| Interventia rapida si eficienta in cazul poluarilor accidentale | Antreprenor Diriginte de santier |

In perioada de exploatare

Controlul cantitativ si calitativ al apelor uzate se va executa la statia de epurare Arad. Monitorizarea calitativa va fi efectuata de Compania de Apa  si Sistemul de Gospodarire a Apelor Arad.

- Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

  - Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Investitia propusa va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania si va asigura conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind apele uzate urbane.

Proiectul intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului fiind incadrat in Anexa 2 la punctul 10 Proiecte de infrastructura, litera b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul propus intra sub incidenta Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art.54, litera a) lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente..

Proiectul nu se incadreaza in Anexa I – „Lista cuprinzand activitatile propuse” a Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25.02.1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Lucrarile proiectului nu se regasesc in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

  - Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Proiectul face parte din obiectivele strategice ale municipiului Arad

- Obiectiv strategic: Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii locale pentru cresterea confortului locuirii

- Obiectiv Specific: Dezvoltarea si modernizarea retelelor de infrastructura locala

- Masura: Extindere retea de canalizare menajera.

- Masura: Extindere retea de canalizare pluviala.

Proiectul se incadreaza in obiectivele strategiilor regionale:

- Obiectivele politice europene: OP5. O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale;

- Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Vest 2021-2027 – Obiectiv specific 3. Cadru de viata sustenabil, autentic si atractiv

- Strategia integrata de dezvoltare durabila a Judetului Arad 2021-2027.

Investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania si vor asigura conformarea cu Directiva 91/271/CEE privind apele uzate urbane.

- Lucrari necesare organizarii de santier

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

In etapa de executie a proiectului, va fi necesara realizarea unei Organizari de santier ce va fi utilizata in principal pentru depozitarea temporara a materialelor necesare executiei proiectului si a deseurilor rezultate din lucrari (cu exceptia pamantului excavat). De asemenea, constructorul va instala in incinta Organizarii de santier containere pentru birouri si vestiare, toalete ecologice, puncte PSI. Organizarea de santier va fi imprejmuita.

In vederea realizarii obiectivului propus, pentru organizarea executiei lucrarilor, se impun urmatoarele:

- accesul in incinta a materialelor si echipamentelor necesare va fi asigurat pe caile de acces existente;

- amenajarea platformelor pentru depozitarea materialelor, deseurilor si a diverselor echipamente utilizate in lucrarile de constructie;

- amplasarea containerelor necesare pentru desfasurarea activitatilor;

- lucrari de imprejmuire a terenului ocupat de organizarea de santier;

- materialele de constructii necesare se vor depozita temporar in incinta organizarii de santier, pana la punerea lor in opera;

- pentru personalul de executie vor fi asigurate apa potabila imbuteliata si toalete ecologice;

- vor fi respectate normele de protectia muncii. Se vor respecta prevederile HG nr. 300/02.03.2006, privind cerintele de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. Constructorul va desemna pe parcursul executiei un responsabil cu protectia muncii;

- la intrarea in organizarea de santier se va amplasa un panou cu toate datele de recunoastere ale obiectivului, durata de executie etc;

- periodic, se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirii astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat in incinta;

- in incinta organizarii de santier se va amenaja un pichet de interventie PSI dotat cu mijloace de stins incendii.

Depozitarea materialelor se va face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere – pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere/magazii metalice – pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare.

Deseurile se vor colecta in incinta organizarii de santier, in spatii si containere adecvate, selectiv. Se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate prin evacuare la depozitul de deseuri.

Forta de munca de pe santier trebuie organizata in formatii de muncitori, corespunzator lucrarilor si metodelor de executie prevazute prin proiect. Aceasta se realizeaza printr-o cat mai buna diviziune a muncii. Organizarea locului de munca este considerata rationala atunci cand se asigura conditiile necesare pentru munca cu cea mai mare productivitate posibila, cu cat mai mic consum de efort, miscari inutile si incomode.

Localizarea organizării de şantier

Organizarea de santier va fi amplasata pe un teren indicat de autoritatea locala sau un spatiu inchiriat de Antreprenor.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Lucrarile organizarii de santier pot produce impact asupra mediului prin:

- Poluare accidentala cu scurgeri de carburanti;

- Poluare accidentala prin antrenarea de catre apele pluviale a materialelor de constructii si deseurilor;

- Poluare aer cu pulberi si gaze de la utilajele si vehiculele de transport;

- Poluare fonica de la utilajele si vehiculele de transport;

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Sursele de poluanti din cadrul organizarilor de santier sunt reprezentate de:

- utilaje si autovehicule de transport - emisii de poluanti atmosferici, scurgeri accidentale de produse petroliere;

- functionarea utilajelor si manipularea materialelor necesare lucrarilor de constructie – zgomot;

- lucrari de amenajare a terenului - pulberi in suspensie;

- apele uzate menajere provenite de la toaletele ecologice;

- depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructie, substantelor si deseurilor rezultate din lucrari.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu sunt necesare dotari si masuri speciale pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Pentru diminuarea impactului asupra mediului se prevad urmatoarele masuri:

- Platforma amenajata pentru stocarea utilajelor si vehiculelor;

- Utilizare utilaje si vehicule performante cu grad redus de zgomot si emisii;

- Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor de lucru;

- Depozitarea materialelor in spatii special amenajate;

- Managementul corespunzator al deseurilor;

- Imprejmuirea organizarii de santier cu gard (panouri).

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

In vederea refacerii amplasamentelor afectate de realizarea investitiei, se vor implementa urmatoarele masuri:

- eliminarea tuturor deseurilor si a materialelor ramase dupa finalizarea lucrarilor de executie, prin intermediul unor firme specializate;

- refacerea zonelor afectate temporar de lucrari (suprafeta organizarii de santier etc.) prin reinstalarea stratului vegetal decopertat si depozitat la inceputul lucrarilor;

- refacerea portiunilor de drumuri afectate de lucrari;

- degajarea amplasamentelor de utilaje si constructii mobile (containere) utilizate in cadrul organizarilor de santier.

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

In cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere, provenite de la utilajele si autovehiculele de transport implicate in lucrarile de constructie, factorul de mediu posibil a fi afectat este solul. In acest sens, ca masura preventiva se recomanda dotarea organizarilor de santier cu material absorbant, pentru interventia imediata in caz de aparitie a unor poluari accidentale.

In cazul aparitiei unor scurgeri accidentale de substante periculoase (motorina, uleiuri etc.), vor fi luate imediat masuri corespunzatoare, astfel:

- Izolarea sursei de poluare:

  - evitarea raspandirii substantei periculoase prin oprirea mecanica si recuperarea prin utilizarea barajelor si santurilor de colectare, interceptarea prin crearea de santuri si diguri;

  - limitarea extinderii suprafetei contaminate utilizand materiale absorbante si mijloace de interventie.

- Indepartarea substantelor poluante:

  - recuperarea pierderilor intr-un recipient;

  - colectarea, transportul si depozitarea intermediara in conditii de securitate corespunzatoare pentru mediu, in vederea recuperarii, sau dupa caz, a neutralizarii ori distrugerii substantelor poluante.

- Gestionarea deseurilor rezultate in urma deversarilor accidentale:

  - pamantul contaminat cu substante poluante va fi indepartat in vederea eliminarii prin intermediul firmelor autorizate;

  - materialul absorbant utilizat la absorbtia substantelor poluante va fi colectat in recipiente metalice acoperite in vederea valorificarii/eliminarii prin intermediul firmelor autorizate.

De asemenea, pe toata perioada de realizare a lucrarilor se recomanda verificarea periodica a starii utilajelor si vehiculelor precum si instruirea personalului privind procedurile de prevenire a poluarilor accidentale si verificarea periodica a respectarii acestora.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Durata minima de viata a investitiei, conform HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, este de 32-48 ani (poz.1.8.7 Conducte de canalizare).

La sfarsitul acestei perioade sau daca se inregistreaza avarii, conductele/caminele se inlocuiesc.

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare, in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Reteaua de canalizare nu afecteaza folosinta actuala a terenurilor, fiind pozata ingropat.

In situatia in care vor fi necesare reabilitari prin inlocuire a conductelor de canalizare propuse prin prezentul proiect, conductele dezafectate vor fi scoase din pamant si valorificate prin firme specializate (deseuri din plastic).

- Anexe – piese desenate

| Nr.crt. | Denumire plansa | Nr. plansa |
| --- | --- | --- |
| 01 | Plan general, Retele de canalizare ape uzate si pluviale | PS-00 |

- Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III-XIV

CONCLUZII

Din punctul de vedere al factorilor de mediu aer, apa si sol, proiectul propus nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare, daca se respecta conditiile mentionate in documentatie.

Descrierea rezumativa a impactului:

- impactul asupra populatiei – redus datorita folosirii utilajelor care se incadreza in limitele de zgomot si vibratii impuse in cadrul asezarilor umane;

- impactul asupra sanatatii umane - proiectul va avea impact pozitiv asupra sanatatii umane prin asigurarea canalizarii menajere in sistem centralizat pentru populatia municipiului Arad;

- impactul asupra solului – impactul negativ cu caracter punctiform poate surveni ca urmare a scurgerilor accidentale de carburant sau ulei de motor survenite in urma defectiunilor aparute la utilajele folosite in etapa de construire;

- impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei – fara impact in faza de construire si impact pozitiv in faza de functionare prin reducerea emisiilor de substante specifice apelor fecaloid menajere in raurile de suprafata;

- impactul asupra calitatii aerului, climei – impact temporar redus in perioada de construire;

- impactul asupra zgomotelor si vibratiilor – impact temporar redus in perioada de construire;

- impactul asupra peisajului si mediului vizual – impact direct foarte redus;

- impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente – fara impact, lucrarile nu se vor desfasura in imediata apropiere a obiectivelor de patrimoniu istoric si cultural;

- magnitudinea si complexitatea impactului - impact general negativ nesemnificativ in etapa de executie si pozitiv semnificativ in etapa de exploatare;

- probabilitatea impactului – foarte redusa;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului – impact negativ redus numai in perioada de executie si impact pozitiv in perioada de exploatare;

- natura transfrontiera a impactului – nu este cazul, data fiind distanta mare pana la granita.

Proiectul contribuie la conformarea cu directivele europene in domeniul apei uzate asigurand cresterea nivelului de trai pentru populatia municipiului Arad in acelasi timp cu protectia factorilor de mediu.

Anexe documentatie

Certificat de urbanism nr. nr. 2300 din 08/12/2022 emis de Primaria Municipiului Arad

Decizia etapei de evaluare initiala nr. 16460 din 28.10.2022 emisa de APM Arad

Intocmit,

ing.dipl. Daniel Dorofteese

Semnatura si stampila titularului