| SC TARA PLAN SRL Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 15/A, cod postal 310010, Nr. Reg.Com. J02/1251/2006, CUI RO 18832512 tel. 0749.111.572, tel. 0728.365.027 Email : danielaursachi@gmail.com |  |
| --- | --- |

FOAIE DE CAPAT

Beneficiar:		S.C. LUKOIL ROMANIA  S.R.L.

Proiect nr.:		275/2022

Faza:			D.T.A.C.

Denumire pr.: 	„ AMPLASARE SKID GPL SI SPALATORIE AUTO SELFSERVICE, CU AMENAJARI AFERENTE „

str. 1, nr. 91, oras Pecica, jud. Arad

Conţinut volum:	 DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU OBŢINERE

ACORD MEDIU

| SC TARA PLAN SRL Mun. Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 15/A, cod postal 310010, Nr. Reg. Com. J02/1251/2006, CUI RO 18832512 tel. 0749.111.572, tel. 0728.365.027 Email : danielaursachi@gmail.com |  |
| --- | --- |

BORDEROUL VOLUMULUI

A. PIESE SCRISE

- Memoriu de prezentare – continut cadru prevazut in Anexa nr.5 E la procedura;

- Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 18340 din 06.12.2022 emisă de APM Arad;

| SC TARA PLAN SRL Mun. Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 15/A, cod postal 310010, Nr. Reg. Com. J02/1251/2006, CUI RO 18832512 tel. 0749.111.572, tel. 0728.365.027 Email : danielaursachi@gmail.com |  |
| --- | --- |

MEMORIU DE PREZENTARE

I.DENUMIREA PROIECTULUI

„AMPLASARE SKID GPL SI SPALATORIE AUTO SELF SERVICE, CU AMENAJARI AFERENTE”

II. TITULAR

– numele companiei şi datele de identificare: S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L, Bucuresti Sectorul 1, str. Siriului, nr. 20, corp A, Nr. ORC J40/4469/1998, CUI 10547022
   – adresa postala: Bucuresti Sectorul 1, str. Siriului, nr. 20, corp A,

– numarul de telefon:  0749.111.572,

– numele persoanelor de contact: URSACHI DANIELA
   – administratori: -

– reprezentant: ABAGIU SIMONA

– proiectant: SC TARA PLAN SRL Arad, Proiect nr. 275/2022

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1.A. REZUMATUL PROIECTULUI

Terenul studiat este situat in intravilanul orasului Pecica, pe DJ 709J, adresa postala str.1, nr.91.

Terenul pe care se propune investitia este teren curti-constructii, avand o suprafata totala de 5.740 mp, fiind in proprietatea privata a LUKOIL ROMANIA S.R.L, conform C.F. nr. 312038 Pecica.

Terenul studiat este ocupat cu constructii si se acceseaza de pe latura Nordica, din strada nr.1 ca si acces principal, dar si de pe strada nr. 110 si strada nr. 112 ca si acces secundar, terenul fiind amplasat pe colt intre trei strazi. Accesul la teren este reglementat si functional pentru activitatea curenta, respectiv aceea de statie distributie carburanti cu urmatoarele obiective edificate pe amplasament:

- Constructie cu destinatie comerciala si administrativa, in regim parter

- Copertina metalica

- Rezervor subteran

- Gura descarcare carburanti

- Pompe distributie carburanti

- Platforma carosabila

- Elemente publicitare si semnalistica

- Imprejmuire partiala teren

- Racorduri la retele tehnico-edilitare

- Realizare racord carosabil la strada nr.1

- Spatii verzi

- Separator hidrocarburi si produse petroliere

Zona studiata are urmatoarele vecinatati:

N –drum national DJ 709J;

S – drum de asfalt, CF nr. 305700 Pecica;

V – drum de asfalt , CF nr. 312282 Pecica;

E – teren curti- constructii, proprietate privata.

Statia de distributie carburanti este racordata si utilitati.

Suprafata Construita EXISTENTA: 76,00 mp (conf. CF nr. 312038 Pecica).

Suprafata Desfasurata EXISTENTA: 76,00 mp (conf. CF nr. 312038 Pecica).

P.O.T  existent = 1,32%  		C.U.T existent = 0,01

Prin prezentul proiect se propun urmatoarele categorii de lucrari:

Pe terenul studiat se propun urmatoarele lucrari:

- Realizarea unei statii de distributie carburanti, cu amenajarile aferente, si anume:

- Skid GPL

- Spalatorie auto self-service

- Amenajare spatii verzi aferente functiunilor propuse

- Realizare drumuri de incinta cu scopul de a asigura legatura intre corpurile de cladire existente pe amplasament si cele propuse prin prezentul proiect.

3.1.B. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI

Documentaţia cuprinde datele specifice aferente lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitie „AMPLASARE SKID GPL SI SPALATORIE AUTO SELF SERVICE, CU AMENAJARI AFERENTE” str. 1 nr. 91, oras Pecica, jud. Arad., in suprafata de 5.740 mp, în vederea obtinerii Autorizatiei de construire,  in conformitate cu prevederile Legii Nr. 50/1991 si a Legii Nr. 125/1996 privind modificarea si completarea Legii Nr. 50/1991 , Legii Nr. 453/2001 si a Ordinului M.L.P.T.L. Nr. 1943/2001 si a Legii Nr. 401/2003.

Necesitatea realizării prezentei investitii rezulta din intentia beneficiarului de a realiza SKID GPL SI SPALATORIE AUTO SELF SERVICE SI AMENAJARI AFERENTE   pe str. 1 nr. 91, oras Pecica, C.F. nr. 312038 Pecica, prin construcție nouă pe teren privat.

Pentru realizarea investiţiei, SC LUKOIL ROMANIA S.R.L. a solicitat si a obtinut de la Primaria Orasului Pecica, Certificatul de urbanism nr. 116 din 21.06.2022, in vederea intocmirii documentatiilor pentru autorizarea lucrarilor solicitate.

Prin promovarea acestei investiții se va realiza o stație de carburanți care va încorpora în structura sa instalații și tehnologii care să promoveze siguranța în exploatare și monitorizarea potențialului poluator.

3.1.C. VALOAREA INVESTITIEI

Pentru realizarea obiectivului, beneficiarul estimeaza un buget al investitiei de aproximativ 58.000 lei.

3.1.D. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Perioada de execuție a lucrarilor propuse prin prezenta documentatiei este de 12 luni.

3.1.E.  PLANŞE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV ORICE SUPRAFAŢĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ TEMPORAR (PLANURI DE SITUAŢIE ŞI AMPLASAMENTE);

3.1.F. O DESCRIERE A CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT, FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLĂDIRI, ALTE STRUCTURI, MATERIALE DE CONSTRUCŢIE ETC.)

- Profilul şi capacităţile de producţie

Aceasta noua investitie va avea ca obiect activitățile: comerț cu ridicata al combustibililor gazoși - cod CAEN 4671, Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate - cod CAEN 4730 si intretinere si repararea autovehiculelor , spalare si lustruire – cod CAEN 4520.

Investiția va beneficia de utilitatile din incinta:  alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, canalizare tehnologică, iluminat incinta, reclame.

O data cu realizarea noul obiectiv de investitii va avea urmatoarele caracteristici si va beneficia de urmatoarele sevicii si va derula urmatoarele activitati:

Numarul total al personalului angajat va fi de 3 persoane, dupa cum urmeaza : in primul schimb 2 lucratori; in al doilea schimb 1 lucrator .

Lucratorii vor lucra 12h cu 24h, o saptamana urmata de o saptamana libera.

Capacitatea recipientului suprateran pentru stocare GPL este de 5000 l.

Spalatoria auto are 2 boxe de spalare care au in dotare cate o instalatie de spalare de inalta presiune.

Organizare de șantier: barăci mobile, WC ecologic; pământul excavat si solul vegetal va fi depozitat separat , pe restul de teren neamenajat al proprietatii, pentru ca la finalizarea lucrarilor acesta sa se foloseasca la nivelarea terenului si la amenajarea zonelor verzi proiectate.

Perioada de execuție:   12 luni

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

PROPUNERI CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE:

Conform plan de situatie anexat prezentei documentatii, propunerea din incinta cuprinde urmatoarele obiective:

Spalatorie auto

Boxa si camera tehnica spalatorie

Skid GPL

Platforma beton pentru amplasare Skid GPL

Copertina GPL

Extindere Platforma carosabila

Retele de incinta

Boxe spalatorie si aspirare:

- regim înălţime maximă:  P

- înălţimea maximă:	 +4.80 m

Spalatoria auto este compusa din 2 boxe descoperite si o zona tehnica pentru echipamentele acesteia.

Zona alocata activitatii de curatare, aspirare are prevazute doua posturi de lucru deschise si cu echiparea tehnica instalata intre acestea.

Skid GPL – echipat cu copertina:

- regim înălţime maximă:  P

- înălţimea maximă:	 +3.00 m

- S copertina skid GPL:	4,11 mp

Skid GPL de capacitate 5.000 l, va fi instalat pe un postament realizat din beton si este prevazut cu o pompa de alimentare amplasata in lateralul acestuia.

Deasupra skidului GPL se prevede realizarea unei copertine metalice si invelitoare, sustinuta de un stalp metallic, imbracat in alucobond.

## CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Zona seismică de calcul	ag=0,20

Perioada de colt	Tc=0.70 sec.

Clasa de importanţă a construcţiei:	III conform Normativ P100/2013

Categoria de importanţă a construcţiei:	“C” conform H.G.R. 766/1997

SISTEMUL CONSTRUCTIV

2. SPALATORIE AUTO

Spalatoria auto este compusa din 2 boxe acoperite.

Structura celor 2 boxe este realizata din elemente metalice. Acoperisul va fi realizat din tabla cutata otel galvanizat la cald, protejat poliester, cuta 50 mm, grosime tabla 0,5 mm.

Panourile despartitoare dintre boxe vor fi realizate din policarbonat.

3. SKID GPL

Skidul GPL se va amplasa pe un radier de beton, iar deasupra skidului se prevede o copertina metalica sustinuta de un stalp metallic.

STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

SUPRAFAŢA TEREN conform C.F. nr. 312038 PECICA: 5.740 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA / DESFASURATA EXISTENTA: 76,00 mp

P.O.T. EXISTENT = 1,32%

C.U.T. EXISTENT = 0,01

SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ PROPUSĂ: 4,11 mp

SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ PROPUSA: 4,11 mp

SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ REZULTATĂ: 80,11 mp

SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ REZULTATĂ: 80,11 mp

P.O.T. PROPUS = 1,39%

C.U.T. PROPUS = 0,01

ARIE BOXE SPALATORIE:			75,40 mp

ARIE ZONA ASPIRARE AUTO:				49,00 mp

SUPRAFATA PLATFORMA CAROSABILA,ALEI, PAVAJE:		642,00 mp

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea.

- Echipare tehnologică

Terenul studiat este ocupat cu constructii si se acceseaza de pe latura Nordica, din strada nr.1 ca si acces principal, dar si de pe strada nr. 110 si strada nr. 112 ca si acces secundar, terenul fiind amplasat pe colt intre trei strazi.

Terenul pe care se propune investitia este teren curti-constructii, avand o suprafata totala de 5.740 mp, fiind in proprietatea privata a LUKOIL ROMANIA S.R.L, conform C.F. nr. 312038 Pecica.

Pe amplasament se afla o statie de distributie carburanti cu urmatoarele obiective edificate:

- Constructie cu destinatie comerciala si administrativa, in regim parter

- Copertina metalica

- Rezervor subteran

- Gura descarcare carburanti

- Pompe distributie carburanti

- Platforma carosabila

- Elemente publicitare si semnalistica

- Imprejmuire partiala teren

- Racorduri la retele tehnico-edilitare

- Realizare racord carosabil la strada nr.1

- Spatii verzi

- Separator hidrocarburi si produse petroliere

Obiectivele nou propuse in incinta sunt:

- Boxe descoperite pentru spalatorie auto

- Skid GPL

- Zona descarcare skid GPL

- Extindere platforma carosabila

Spălătoria auto are 2 boxe de spălare ce au în dotare o instalaţie de spălare de înaltă presiune.

In componenta statiei GPL de tip SKID intra urmatoarele echipamente : - recipient de stocare pentru GPL suprateran, cu capacitatea maxima de 5000 litri volum de apa, echipat cu racorduri, aparatura de masura si control, ventile si armaturi de siguranta. - o pompa centrifuga, antrenata de un motor electric, pentru vehicularea GPLului in stare lichida , de la recipient spre pompa de distributie GPL . - o pompa de distributie GPL la autovehicule, echipata cu furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armaturi, aparatura de control si afisare si inregistrare mecanica sau /si electronica. - un ventil cu inchidere rapida, pe aspiratia pompei centrifuge cu actionare ISCIR de la distanta , rezistent la actiunea focului. - trasee de conducte si armaturi aferente pentru faza lichida respectiv faza gazoasa; - un tablou de comanda pentru actionarea pompelor centrifuge; -cadru metalic pentru sustinerea echipamentelor.

- Profilul de activitate

Activitatile principale nou propuse desfasurate in incinta sunt :

- alimentarea cu gaz petrol lichefiat;

- spalare si luctruire autovehicule.

- Capacitatea de depozitare a produselor în rezervoare

Recipientul metalic suprateran pentru stocare GPL are capacitatea de 5.000 l.

D. Capacitatea de livrare a produselor petroliere în vrac

Nu este cazul

E. Instalația tehnologică

Instalatia de distributie GPL la autovehicule va functiona ca un skid simplu, cu un rezervor. Autocisterna cu GPL intra in statie, pe platforma betonata existenta, din drumul aflat la vest de proprietate.

Viteza de parcurs a autocisternei intrate in incinta nu trebuie sa depaseasca 10 km/h. Cisterna va functiona pe perioada descarcarii la minim 5,00 m fata de skid. Din momentul intrarii cisternei, statia devine nefunctionala, interzicandu-se accesul sau continuarea alimentarii autovehiculelor la pompa de GPL. Pistolul pompei de distributie se asigura prin inchiderea locasului cu lacat. Obligatoriu se va scoate de sub tensiune pompa centrifuga. Se vor inchide robinetele manuale de pe aspiratia, respectiv refularea pompei centrifuge si de pe retur faza lichida si gazoasa in recipient. Premergator descarcarii, conducatorul auto va lua toate masurile privind asigurarea vehiculului (oprirea motorului, tragerea franei de mana si montarea sabotilor la roti). Conducatorul autovehiculului va asigura impamantarea cisternei si va racorda furtunul flexibil de la autocisterna la scutul de incarcare de pe recipient prin intermediul sistemului de cuplare (personalul de deservire va supraveghea corectitudinea desfasurarii operatiunilor). In cazul in care autocisterna este prevazuta si cu furtun pentru egalizarea fazei gazoase, se va efectua racordarea acesteia la stutul prevazut cu manometru pentru egalizarea presiunii intre recipientul de pe autocisterna si recipientul skid-ului. Dupa cuplarea furtunelor flexibile, conducatorul auto va deschide ventilul pe faza lichida de la recipientul autocisternei si va porni pompa, in prima faza incarcandu-se cca. 100 litri de GPL, dupa care se opreste pompa. Manevra are scopul de a verifica etanseitatea instalatiei de alimentare a skid-ului, precum si functionarea aparaturii de masura si control de pe recipient, respectiv de la autocisterna (manmetru si indicator de nivel). In cazul in care nu se sesiseaza scapari de GPL, operatia de incarcare cu GPL a recipientului se continua, repornindu-se pompa si urmarindu-se permanent indicatiile aparaturii AMC (manometru si indicator de nivel) de la skid, respectiv manometrul, indicatorul de nivel si controlul de la autocisterna. Incarcarea este considerata terminata la indicarea nivelului de 80% la aparatul de pe recipientul skid-ului. Cantitatea de GPL livrata se verifica prin indicatia contorului de pe autocisterna (prin diferenta). Dupa descarcare, conducatorul auto decupleaza furtunul si il strange pe tambur, scoate impamantarea si scoate autocisterna in afara incintei statiei. Detaliat, operatiile pe care trebuie sa le execute conducatorul auto sunt prevazute in manualul de operare al autocisternei. Personalul desemnat pentru incarcarea recipientului stocator de GPL, cel de distributie si personalul de interventie trebuie sa indeplineasca conditiile de personal prevazute in prescriptiile tehnice Colectia ISCIR in vigoare si va fi autorizat de ISCIR, in conformitate cu prevederile PT C8-2010, Colectia ISCIR. Dupa plecarea autocisternei, personalul de distributie GPL va face o verificare a etanseitatii instalatiei Livrarea GPL se face prin SKID-ul amplasat in locatie care este dotat cu un bazin cu o capacitate de 5000 litri, GPL-ul fiind livrat catre autoturisme prin pompa de alimentare care este dotata cu un furtun cu pistol de livrare.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora.

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale (ciment, balast, nisip, confectii metalice, materiale de finisaje uzuale conform cu reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E., aprovizionate de la bazele autorizate, energie electrica, combustibili auto necesari functionarii utilajelor si vehiculelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie). Aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766/ 1997 si Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.

In faza de functionare:

Skid GPL: GPL (gaz petrol lichefiat) in functie de gradul de solicitare.

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Terenul detinut de SC LUKOIL ROMANIA SRL beneficiaza de urmatoarele:

  - bransament de apa

  - bransament pentru stingerea incendiilor

  - racord canal menajer

  - racord canal pluvial

Alimentare cu apă.

Terenul este bransat la reteaua  stradala de alimentare cu apa. Noile obiective se vor racorda la reteaua de apa existenta in incinta .

Canalizarea menajeră:

Terenul este bransat la reteaua stradala de canalizare menajera. Prin proiectul propus, nu exista noi obiective care sa necesite legarea la reteaua de canalizare existenta in incinta.

Canalizarea pluvială:

De pe platformele carosabile, apele pluviale sunt colectate în rigole de scurgere cu grătar carosabil și trecute prin separatorul de nisip si apoi prin separatorul de produse petroliere, după care ajung în reteaua de canalizare pluviala existenta in zona.

Stingerea incendiilor:

Dotarile PSI  pentru statia de distributie carburanti care exista pe amplasament, vor asigura si noile activitatii propuse prin proiect, respectiv spalatorie auto si skid GPL.

Alimentarea cu energie electrică:

Terenul este bransat la reteaua stradala de energie  electrică. Noile obiective se vor lega la reteaua de energie  electrică  existent in incinta.

Alimentarea cu energie termică:

Nu este cazul

Asigurarea cu gaze naturale:

Nu este cazul.

Deseurile menajere si tehnologice:

Deseurile vor fi colectate in recipiente omologate si evacuate periodic de o societate comerciala specializata, pe baza de contract. Deseurile rezultate in urma construirii vor fi evacuate de o societate comerciala specializata, pe baza de contract, atunci cand va fi cazul.

  - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Desfiintarea organizarii de santier: desfiintarea constructiei usoare pentru personal si depozitare scule/echipamente; evacuarea deseurilor generate pe perioada executiei lucrarilor prin predarea catre societati autorizate in conditiile legii; indepartarea solului contaminat cu produse petroliere rezultate de la utilajele cu ajutorul carora s-au efectuat lucrarile de construire, in situatia in care se vor inregistra poluari accidentale, si predarea catre o societate autorizata in vederea asigurarii trasabilitatiii catre o unitate de tratare/eliminare.

  - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Obiectivele componente ale investitiei propuse sunt amplasate conform plansa 01A Plan de situatie propus.

Nu se va modifica accesul in incinta. Acesta se va realiza in continuare de pe latura de vest a incintei, iar iesirea de pe proprietate se va realiza in str. Nr. 1 (DJ 709J).

  - Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare.

În perioada de construcție se vor folosi: piatră spartă, pietriş, nisip, ciment, mixturi asfaltice, apă pentru preparare betoane, materiale plastice, energie electrică.

În perioada de funcționare: apă menajeră si potabila, energie electrică.

  - Metode folosite în construcţie

Lucrarile rutiere proiectate ale infrastructurii rutiere constau in principal din :

- decaparea stratului vegetal pe o grosime medie de cca 50 cm

- saparea casetei structurii rutiere noi , sau umpluturi din material granular daca este cazul , sub structura rutiera

- realizarea structurii rutiere rigide noi formata dintr-o imbracaminte din beton de ciment rutier asezata pe o fundatie din basast stabilizat si balast

- lucrari de incadrare cu borduri pentru facilitarea scurgerii apelor spre gurile de scurgere proiectate

- lucrari de sistematizare pe verticala

Se vor selectata produse şi servicii sigure din punct de vedere al protecţiei mediului. Se va acorda prioritate produselor care corespund standardelor recunoscute pe plan internaţional şi naţional. Se vor alege materiale şi metode testate în loc de tehnici noi şi necunoscute. Şantierele de construcţie vor fi îngrădite pentru a preveni accesul publicului şi se vor impune măsuri generale de siguranţă. Inconvenienţele temporare cauzate de lucrările de construcţie vor fi minimizate prin planificare şi colaborare cu contractorii, vecinii şi autorităţile. Activităţile care produc zgomot sau vibraţii vor fi strict realizate în timpul zilei.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

S-a prevazut ca organizarea de santier sa nu afecteze circulatia in zona, aceasta organizindu-se integral in incinta proprie.

Amenajarile privind organizarea de santier vor fi amplasate pe terenul propriu, nu este necesar sa fie inchiriat in acest sens domeniu public. Aceste amenajari privind organizarea de santier includ containerele pentru personal, toaleta ecologica, cabina paza, zona depozitare utilaje si zona depoazitare materiale ce urmeaza sa fie puse in opera.

Se va decapa solul vegetal rezultat in urma sapaturilor pentru fundatii care va fi depozitat pe proprietate.

In paralel cu pregatirea noilor platforme din incinta, se vor poza si traseele pentru instalatii.

Faza urmatoare presupune executia obiectivelor propuse prin proiect.

Utilitatile necesare functionarii obiectivelor propuse exista deja pe amplasament, deoarece aici functioneaza o statie de distributie carburanti. Utilitatile existente pe amplasament sint: alimentare cu energie electrica, canalizare menajera , instalatii privind stingerea incendiilor, canalizare pluviala - separator de hidrocarburi. Obiectivele nou propuse vor fi racordate la aceste utilitati existente deja pe parcela.

Lucrările de construire si dotarea spațiilor, punerea în funcțiune, probele tehnologice și darea în exploatare sunt estimate a se desfășura pe o perioada de un an. Noua investiție este proiectată a funcționa pe toată perioada cât aceasta va avea profit, acesta fiind asigurat de fluxul și interesul potențialilor clienți.

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

SC LUKOIL ROMANIA SRL a obţinut din partea Primariei orasului Pecica, Certificatul de urbanism nr. 116/21.06.2022 pentru lucrarea „Amplasare SKID GPL si spalatorie auto selfservice, cu amenajarile aferente” iar APM Arad a emis Decizia de evaluare iniţială nr. 18340 din 06.12.2022.

La momentul intocmirii acestei documentatii, nu se deruleaza alte proiecte in zona.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Proiectantul lucrărilor SC TARA PLAN SRL în Proiectul nr. 275/2022 a prezentat pentru avizare o singură variantă DTAC fiind vorba de lucrări noi.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Urmare a realizării proiectului, va creste potentialul economic al zonei studiate, ceea ce va duce aparitia activitatilor conexe.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect

S-au mai obținut următoarele avize solicitate de APM:

- Certificat de urbanism nr. 116/21.06.2022 emis de Primăria orasului Pecica;

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

Nu este cazul

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea

impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

Nu este cazul, amplasamentul nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu modificarile si completările ulterioare.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul, amplasamentul nu se învecinează cu monumente istorice și situri arheologice.

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Pe amplasament functioneaza actualmenete o statie de distributie carburanti. Folosinta planificata este in concordanta cu folosintele actuale, si anume amplasare un skid GPL si  construire o spalatorie auto.

Zona studiata are urmatoarele vecinatati:

N –drum national DJ 709J;

S – drum de asfalt, CF nr. 305700 Pecica;

V – drum de asfalt , CF nr. 312282 Pecica;

E – teren curti- constructii, proprietate privata.

Statia de distributie carburanti este racordata si utilitati.

- Politici de zonare si de folosire a terenului

Nu se cunosc.

- Areale sensibile

Nu exista areale sensibile in vecinatatea amplasamentului.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

Coordonatele punctelor de contur ale amplasamentului sunt conform tabelului de mai jos:

| X | Y |
| --- | --- |
| 526519.978 | 196658.329 |

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazul.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În faza de execuție a obiectivului propus nu vor fi utilizate surse de apă, deci nu se vor genera ape uzate. Nu este folosita apa in activitatea de construire. Nu se va utiliza apa decat pentru a umecta suprafetele de pamant (daca sunt zile secetoase) pentru a nu se ridica praf in atmosfera. Din procesul de construire nu vor rezulta substanțe care sa modifice calitatea apei, astfel că se estimează un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu “apa”.

Pe perioada de funcţionare pot aparea posibile scapari accidentale de carburanti generate la incarcare, descarcare sau la tranzitarea autovehiculelor pe platforma care pot fi antrenate de precipitatiile meteorice care vor fi preluate de rigole si conduse catre separatorul de hidrocarburi in vederea preepurarii. Cum traseele de circulatie si platforma de depozitare a deseurilor vor fi betonate si prevazute cu un sistem exterior de colectare a ape pluviale se va reduce astfel la minim pericolul unor poluari accidentale a fraticului datorat scurgerilor.

Se va asigura alimentarea cu apa de la reteaua existenta in zona. Reteaua de alimentare cu apa va fi trasata si realizata subteran , din tevi PPR. Aceste tevi vor fi introduse in tuburi cu diametrul mai mare, cu rolul de protectie, dar si pentru o usoara verificare in timp.

Apele pluviale posibil poluate cu hidrocarburi provenite din zona platformelor circulabile vor fi colectate prin rigole carosabile si guri de evacuare și dirijate în canalizarea tehnologică care se va descărca în sistemul deznisipator, separator de hidrocarburi; efluentul preepurat va fi evacuat în reteaua de canalizare pluviala existenta.

● Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate:

- efluenții deversați se vor încadra obligatoriu din punct de vedere calitativ în limitele valorilor conf HG 188/2002 cu completările și modificările NTPA 001/2005, adică vor fi ape convențional curate și vor fi supuse monitorizării odată cu punerea în funcțiune a obiectivului.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

| Sursa apelor uzate/ procesul tehnologic | Loc de evacuare | Volume de ape uzate rezultate | Instalatii de epurare, pe amplasament | Concentratii maxime admise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă pluvială poluată cu hidrocarburi | Retea de canalizare pluviala existenta | - | Separator de produse petroliere | Cf NTPA 001/2005 |

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

În faza de execuție pot fi generate în atmosferă următoarele emisii de poluanți:

-pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de construcție și din tranzitarea zonei de șantier;

- gaze de ardere din procese de combustie generate de mijloacele de transport;

Dat fiind faptul că proiectul propus nu are o complexitate mare, sistemul de construcție fiind simplu, nivelul estimat al emisiilor din sursa nedirijata se încadreaza în VLE impuse prin legislația de mediu în vigoare, iar sursele de emisie nedirijata ce pot apărea în timpul punerii în operă sunt foarte mici, și prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

În faza de funcționare sursa de poluare o constituie vehicularea carburantilor in si din rezervorul de depozitare.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Pentru faza de executie, in scopul limitarii emisiilor fugitive in atmosfera, titularul si constructorul vor lua urmatoarele masuri:

-manevrarea corecta a solului vegetal decopertat;

-umectarea, in perioadele lipsite de precipitatii a suprafetelor drumurilor de acces si a platformelor de lucru;

-incetarea lucrului in conditii de dispersie nefavorabila;

-utilizarea de mijloace de transport si a utilajelor performante, in scopul respectarea concentratiilor limita – imisii, specifice gazelor de ardere provenite de la surse mobile(CO, NOx, SO2)

Pe perioada alimentarii, a stationarii in incinta amplasamentului, toate autoturismele vor avea motorul oprit, in vederea reducerii generarii emisiilor in atmosfera. Aceste indicatii si indrumari vor fi afisate la locurile de parcare.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

În faza de executie, sursele de zgomot si vibrații sunt produse de traficul auto din zona de lucru si de lucrarile executate pentru amenajarea SKID-ului GPL si spalatoriei auto. Deoarece terenul se afla in imediata vecinatatea a unui drum judetean, la periferia localitatii, sursele de zgomot si de vibratii vor fi nesemnificative.

În faza de funcționare sursa de zgomot este reprezentata de vehiculele ce se alimenteaza cu carburanti si participa la trafic. Nivelul echivalent de zgomot pe o cale rutiera este determinat de debitul de trafic, structura fluxului de vehicule participante la trafic, alura strazii, viteza medie de trafic, conditiile meteorologice, etc. Calea de trafic in vecinatatea careia se afla statia de distributie a carburantilor este drum judetean.

Apreciem ca faţa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraţiilor este nesemnificativ si nu va afecta negativ populaţia din zona.

Avand in vedere calitatea fundatiilor, nivelul de vibratie transmis va fi foarte redus, ca urmare nu exista o posibila poluare a mediului prin vibratii.

Datorită funcţionării continue, sursele de zgomot, mașinile care alimentează rezervoarele și cele care vin la încărcat, vor avea caracter permanent.

Zgmotul produs nu va influenţa semnificativ nivelul de zgomot la limită de incintă, 65 dB(A).

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Toate utilajele ce vor fi puse in functiune vor corespunde cerintelor UE in ceea ce priveste nivelul de zgomot  generat;

Pompa destinata distributiei GPL-ului va fi silentioasa, nivelul de zgomot situandu-se sub limita de 40 dB;

Nivelul  de zgomot admis la limita incintei, cf STAS 10009/88 este de 65 db(A).

In aceste conditii nu vor fi necesare masuri speciale de protectie impotriva zgomotului.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

Nu este cazul.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

În faza de executie, sursele de poluanti sunt considerate organizarea de santier, depozitarea materialelor de construire, stationarea mijloacelor auto, stocarea deseurilor generate.

In timpul functionarii sursele de poluare sunt considerate:

-stationarea mijloacelor auto-scapari accidentale carburanti;

-deprecieri la separatorul de hidrocarburi – infiltrari de hidrocarburi in sol si subsol.

Asupra factorului de mediu „sol" se răsfrâng direct sau indirect efectele poluării celorlalti factori de mediu, modificându-i compozitia si proprietătile bio-fizico-chimice initiale, îngreunând ritmul de regenerare a acestuia.

Aceste efecte pot fi determinate de:

- actiunea apelor rezultate din igienizarea incintelor;

- actiunea deseurilor toxice si inflamabile rezultate in urma activitatii din statie;

- actiunea deseurilor menajere depozitate necorespunzător;

- scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defectiuni ale autovehiculelor care vor tranzita si vor aproviziona obiectivul si antrenarea acestora de  către apele pluviale;

- actiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer, care pot fi antrenati de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentare gravitationala pe sol.

Caracteristicile constructive, precum si metoda de exploatare a obiectivului face ca efectul asupra solului din zona sa fie diminuat la maxim, se poate spune chiar nesemnificativ.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

La faza de construire: Organizarea de santier va consta in realizarea unei platforme betonate pe care vor fi delimitate mai multe spatii. Va fi prevazuta cu spatii distincte pentru depozitarea materialelor de construire cca 30 mp, pentru stocarea deseurilor cca10 mp ( in care vor fi amplasate containere de stocare pe tipuri a deseurilor) pentru stationarea mijloacelor de transport/utilajelor cca 30 mp.

Pentru a evita poluarea accidentală a solului din zona evaluata toate lucrările vor fi efectuate cu respectarea strictă a normelor în vigoare. Astfel, va fi acordată o atentie mare respectării normelor legale privind depozitarea, schimbul si transportul produselor petroliere (combustibili si uleiuri). Aceleasi măsuri stricte trebuiesc aplicate si în legătură cu stocarea si transportul deseurilor menajere.

De asemenea se impune:

- respectarea cailor de acces pentru utilaje;

- respectarea locului de parcare;

- service-ul/reparatiile si spalarea utilajelor vor fi efectuate numai la societati autorizate in acest scop;

- manipularea volumelor de pamant excavat numai in spatiul destinat lucrarilor.

La faza de functionare:

Pentru a nu afecta solul cu produse petroliere au fost luate urmatoarele masuri:

-evitarea eventualelor deversari in timpul umplerii rezervoarelor autovehiculelor, prin utilizarea unor pistoale speciale de umplere, prevazute cu dispozitive care inchid alimentarea automat la umplerea rezervorului;

-impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde exista posibilitatea unor deversari accidentale si realizarea rigolelor ;

-achizitionarea de materiale absorbante pentru carburanti ;

-preluarea deseurilor periodic ;

-intretinerea separatorului de hidrocarburi si efectuarea inspectiei periodice ;

-intretinerea cailor de acces, platformelor si echipamentelor.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

In vecinatatea incintei statiei nu exista monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Pentru a nu crea un disconfort in zona, se vor lua urmatoarele masuri:

-reducerea vitezei de la cea nominala la cea de rulare in incinta;

-stationarea cu motorul oprit;

-pornirea si accelerarea pana la viteza medie de trafic;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

In vecinatatea incintei statiei nu exista monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional.

Protectia altor obiective si a asezarilor umane se realizeaza prin distantele de siguranta stabilite prin normative, astfel, in vecinatatea terenului se identifica urmatoarele constructii :

N: min 44 m – Restaurant, imobil locuinte colective

S: min. 50 m – locuinte individuale

V: min. 35 m – Magazin universal Lidl

E: min. 50 m - Biserica

Prin lucrarile efectuate si prin exploatarea invetitiei se vor lua masurile necesare pentru a nu influenta cu absolut nimic factorii existenti ai zonei.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Pentru a nu crea un disconfort in zona, se vor lua urmatoarele masuri:

-reducerea vitezei de la cea nominala la cea de rulare in incinta;

-stationarea cu motorul oprit;

-pornirea si accelerarea pana la viteza medie de trafic;

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

In timpul realizarii proiectului, in urma nivelarii pamantului nu rezulta deseuri. In faza de executie a platformei betonate, materialele folosite sunt aduse in faza prelucrata si nu genereaza deseuri.

Pot aparea deseuri de ambalaje de la dotarile in interiorul cabinei operatorului,  deseuri de hartie carton, deseuri care vor fi predate catre firma specializata.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare in perioada de executie a lucrarilor se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri. Zonele de depozitare a deseurilor vor fi clar delimitate si marcate iar containerele vor fi inscriptionate.

In faza de functionare, se pot identifica urmatoarele deseuri rezultate :

Deseuri nepericuloase:

| CANTITATI DESEURI |
| --- |
| Nr crt | Cod deseu | Denumire | Cantitate/luna | UM |
| 1 | 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 100 | mc |
| 2 | 15 01 02 | Deseu material plastic | 20 | Kg |
| 3 | 15 01 01 | Deseu hartie si carton | 30 | Kg |
| 4 | 20 01 40 | Deseu ambalaje metalice | 10 | Kg |
| 5 | 15 01 07 | Deseu ambalaje de sticla | 10 | kg |

Deseuri nepericuloase:

| Nr. crt. | Cod deseu | Denumire | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 05 07* | Amestec ulei+hidrocarburi | 50 kg/an |
| 2 | 15 02 02* | Material absorbant imbibat cu produs petroliere | 10kg/an |
| 3 | 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri care sunt contaminate cu substenate periculoase | 5kg/an |

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica. Astfel, colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora contribuie la reducerea cantitatii de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare. Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

- planul de gestionare a deșeurilor;

In timpul functionarii, privitor la modul de gospodarire a deseurilor rezultate se vor respecta urmatoarele:

-in locurile special amenajate , delimitate si marcate se vor stoca temporar deseurile rezultate apoi vor fi preluate de societati specializate pe fiecare tip de deseu generat;

-in perioada construirii vor fi aduse europubelece vor fi mutate in functie de etapele construirii;

-in perioada de functionare se va marca si delimita un spatiu cu destinatia de stocare temporara deseuri.

Modul de transport al deseurilor: sunt respectate prevederile HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoare si nepericuloase (sunt intocmite anexele de transport deseuri).

Monitorizarea gestiunii deseurilor: sunt completate lunar fisele de gestiune deseuri, pe categorii de deseuri generate. Anual se raporteaza evidenta gestiunii deseurilor catre Agentia pentru Protectia Mediului Arad.

Evidenta deseurilor produse se va tine lunar, conform HG nr. 856/2002 si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii/eliminarii/valorificarii deseului, cantitate emiminata/predata/valorificata.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

In faza de construire nu se vor utiliza substante periculoase.

In faza de functionare:

-GPL-ul va fi depozitat in rezervorul suprateran;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Modul de gospodarire:

-transport: cu mijloace auto speciale autorizate ale furnizorului; sunt respectate prevederile HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase;

-depozitare: in rezervor suprateran;

- comercializare: catre detinatorii de autovehicule.

Produsele petroliere comercializate sunt insotite de fisa cu date de securitate Depozitarea GPL va respecta toate normele cu privire la protectia factorilor de mediu si a sanatatii populatiei in vigoare.

Evidenta deseurilor produse se va tine lunar, conform HG nr. 856/2002 si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii/eliminarii/valorificarii deseului, cantitate eliminata/predata/valorificata.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul

VII DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

-Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ).

Impactul potential asupra mediului ca urmare a realizarii investitii se va incadra in reglementarile in vigoare, atat in ceea ce priveste impactul asupra aerului, apei si solului cit si asupra populatiei si sanatatii umane, faunei si florei, bunurilor materiale si folosintelor, dat fiind faptul ca se vor lua masurile necesare pentru prevenirea/reducerea acestuia.

Impactul asupra apei.

Nivelul concentratiilor de poluanti in emisari nu vor depasi limitele maxime admise prevazute de HG 188/2002, modificat și completat prin HG 352/2005, NTPA 001/2005, astfel:

- pH – 6,5-8,5

-suspensii-max. 35 mg/dmc;

-substante extractibile cu solventi organici- max. 20 mg/dmc;

-CBO5- max  25 mgO2/dmc;

-produse petroliere – max 5 mg/dmc;

-detergenți sintetici – max 0,5 mg/dmc

Pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii antreprenorul se va îngriji de dotările necesare pentru asigurarea necesarului de apă potabilă şi evacuarea apelor menajere pentru personalul de execuţie.

Impactul asupra aerului.

Nivelul emisiilor in atmosfera, se va incadra in limitele de emisie admise de STAS 12574 nefiind necesara o reducere mai severa a emisiilor.

Pe timpul execuţiei lucrărilor emisiile de poluanţi vor proveni din gazele de ardere ale utilajelor de construcţii.

Impactul asupra solului si apei subterane.

Solul şi pământul rezultat din construcţie vor fi depozitate în incinta proprie. Intreaga incinta masoara 5.740 mp, din care, pe 1.500 mp este amenajata o statie de distributie carburanti. In zonele ramase neutilizate se va imprastia pamintul rezultat ca excavare.

Amenajările care se vor executa (drumuri de acces și incintă, platforme betonate, colectori ape pluviale, menajere și tehnologice) nu vor afecta calitatea solului şi apelor subterane.

Impactul generat de zgomot.

Pe timpul execuţiei lucrărilor, nivelul de zgomot va fi generat de utilajele terasiere (buldozere, excavatoare, maşini de trabsport materiale, etc). Acestea vor avea dotările existente din construcţie pentru micşorarea zgomotului.

După punerea în funcţiune zgomotul va fi generat de mașinile care alimentează skidul GPL, care vor fi dotate din construcţie pentru minimizarea zgomotului.

Nivelul de zgomot admis la limita incintei este de 65 dbA conf. STAS 10009/88.

Obiectivele nou propuse se vor realiza in incinta unei statii de distributie carburanti existenta, acestea nu genereaza zgomot suplimentar fata de cel generat de activitatile existente.

-Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate)

Impactul va fi limitat la zona incintei si imediata vecinatate a acestuia; zona de impact are destinația de spații de servicii și comerț, fără locuințe și/sau zone protejate.

Nu sunt cursuri de care să fie afectate de functionarea obiectivului; canalul aflat partial pe amplasament nu va fi afectat de construirea obiectivului. Apele de pe amplasament  vor fi: ape pluviale de pe suprafetele construite aferente obiectivului, ape tehnologice și apele uzate menajere, toate deversând în sistemul de canalizare pluviala stradala, după o prealabilă epurare.

-Magnitudinea şi complexitatea impactului.

Impactul va fi redus, limitindu-se la suprafata amplasamentului. Se apreciază că acest impact se va incadra in prevederile legale.

-Probabilitatea impactului.

După punerea în funcţiune sursele de emisii in aer vor fi continue şi vor aparţine vehiculelor, autocamioanelor si autotrenurilor ce vor utiliza incinta.

Pe timpul execuţiei lucrărilor, impactul va fi generat de utilajele de construcţie şi transport a materialelor necesare executării lucrărilor.

-Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului.

După punerea în funcţiune:

- Emisiile in aer şi apă vor fi continue; producerea deşeurilor va fi continuă.

- Zgomotul produs de utilajele de construcții va fi continuu pe perioada execuției; zgomotul produs de autocisterne și autotrenuri se va limita la timpul de accesare si utilizare ale incintei.

Pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie impactul se va limita la perioada respectivă, respectiv maxim 12 luni.

-Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului.

Pentru prevenirea si/sau diminuarea impactului asupra mediului se propun urmatoarele masuri in perioada de constructie:

•optimizarea spatiilor speciale amenajate prevazute pentru depozitarea deseurilor rezultate cat si a a materiilor prime utilizate si preluarea lor de catre societatile specializate;

•monitorizarea continua a calitatii factorilor de mediu pe durata de constructie;

•folosirea utilajelor si vehiculelor auto corespunzatoare, cu nivel minim de emisii si noxe; •verificarea periodica a vehiculelor folosite si mentinerea intr-o stare tehnica corespunzatoare a tuturor utilajelor;

•respectarea normelor specifice de protectia muncii si protectia mediului la lucrarile ce se vor executa;

•reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport auto;

In perioada de exploatare masurile recomandate pentru reducerea si diminuarea eventualelor efecte adverse sunt:

-exploatarea corespunzatoare a SKID-ului GPL;

-intretinerea si curatirea periodica a rigolelor, gurilor de scurgere si drenurilor;

-folosirea instalatiilor verificate si autorizate;

-colectare, depozitare si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri.

- Natura transfrontalieră a impactului .

Obiectivul se află la cca 8 km distanţă de frontiera cu Ungaria pe relaţia Arad-Turnu şi nu va produce disfuncţii riveranilor sau impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pentru acest lucru au fost luate urmatoarele masuri:

-deseurile menajere sunt monitorizate si gestionate in conformitate cu prevederile HG 856/2002 si pentru ridicarea si transportul lor exista incheiat contract de prestari servicii cu societatea abilitata,

-monitorizarea factorilor de mediu se face conform indicatiilor din actul de reglementare;

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară

Nu e cazul.

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare /planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

-Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier.

Lucrările de construire prevăzute se vor realiza în mod obligatoriu cu firme specializate și cu personal calificat pentru astfel de lucrări.

Lucrările de execuție nu vor afecta domeniul public pe perioada șantierului.

Organizarea de șantier presupune identificarea și amenajarea urmatoarelor zone de depozitare: o zonă de depozitare materiale preambalate sau care necesita a fi protejate de intemperii, precum și amplasarea unei construcții provizorii ușoare(executată din lemn sau metalică) pentru depozitare materiale mărunte și ca vestiar pentru personalul de execuție.

- Localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier va fi realizata pe amplasamentul in care va functiona investitia.

-Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier.

Impactul produs de organizarea de șantier descrisă mai sus, va fi unul redus ca efecte și timp, pentru reducerea la maxim a acestuia vor fi luate următoarele măsuri:

-oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

-oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea

materialelor;

- folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot;

-prevederea de spaţii special amenajate, dotate cu pubele pentru colectarea deşeurilor

menajere și de ambalaje rezultate;

- interzicerea eliminării necontrolate a deşeurilor în zonele din vecinătate;

-interzicerea accesului utilajelor mobile sau a vehiculelor aferente şantierului în zonele din vecinătate;

-interzicerea efectuării reparaţiilor utilajelor şi schimbarea uleiurilor pe amplasament;

-delimitarea spaţiilor în care se vor executa lucrările de construcţie pentru a se evita afectarea unor perimetre suplimentare celor destinate construirii;

-remedierea imediată a perimetrelor cu sol contaminat ca urmare a eventualelor pierderi accidentale de produse petroliere şi eliminarea solului contaminat prin operatori autorizaţi;

-instruirea periodică a personalului de execuţie privind protecţia mediului;

- în cazul implicării unor terţe părţi în lucrările de construcţie se vor prevedea clauze contractuale cu privire la responsabilităţile ce revin acestora pentru protecţia mediului în amplasament şi în împrejurimi;

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii,

-Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii.

La finalizarea investitiei, suprafeţele afectate de lucrari, vor corespunde scopului realizat.

- Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru prevenirea poluarilor  accidentale si interventia in caz de accident, toate instalatiile si depozitele de materii si substante periculoase vor fi manipulate de către personal autorizat.

De asemenea sunt prevazute sisteme de prevenire si stingere a incendiilor.

- Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei

Beneficiarul nu are în plan închiderea, dezafectarea sau demolarea obiectivelor investitiei în următorii ani.

- Modalităţi de refacere a stării iniţiale / reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Investiţia este prevazuta sa functioneze pe durata nedeterminata.

Întocmit

Arh. Claudia BAN