proiect

CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA SEN

amplasament

Comuna Buteni, judet ARAD, NC 307706, 307707, 307708, 307709

beneficiar

S.C. SOLARIS PARK EIGHT S.R.L.

CUI: RO 44964501

Str. Braului, Bucuresti

proiectant general

s.c. lucian simion arhitectura s.r.l.

bd. Iuliu Maniu nr. 14, Bl. 13, Sc. E, Ap 208

tel 0722 62 55 72

nr proiect:

PV04/2022

MEMORIU TEHNIC

* elaborat in baza anexei 5E la legea 292/2018

Cuprins

1.DENUMIREA PROIECTULUI

2.TITULAR

2A.LOCALIZAREA PROIECTULUI

3.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

4.DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

5.DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

6.DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

7.DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

8.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

9.LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A.JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ

B.PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT.

10.LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

11.LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

1.Denumirea proiectului

Proiectul supus avizarii se intituleaza:

CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA SEN

Proiectul se afla in faza DTAC

2.Titular

Titular al proiectului este  S.C. SOLARIS PARK EIGHT S.R.L.

Cu sediul si adresa postala in:

Str. Braului nr. 18-18A, parter, camera 3, Bucuresti

Identificata prin :   CUI: RO44964501

Date de contact:

telefon: …..........................

fax:................................

e-mail: ...............................

Persoana de contact: Alexandru Voicu

Responsabiliati pentru protectia mediului - nu este cazul

2A  Localizarea proiectului

Amplasamentul obiectivului

Amplasamentul investitiei este constituit din terenurile cu numar cadastral 307706, 307707, 307708 si 307709, situate in Comuna Buteni, judet Arad.

Terenurile sunt situatie in intravilanul comunei , avand categoria de folosinta arabil / drum:

Terenurile sunt adiacente, constituind o incinta comuna.

Pe terenuri nu exista constructii.

Terenurile nu sunt imprejmuite.

Vecinatati:

Vecinatati generale:

Ansamblul de terenuri se afla la nordul localitatii Buteni, in imediata continuare a intravilanului consolidat, intr-o zona preponderent agricola, cu tendinte de dezvoltare a capaciatilor industriale.

Vecinatati imediate ale grupului de terenuri:

N-teren cu numar cadastral 307710 – intravilan Buteni – categoria de folosinta – drum

E-DN 79A (intre limita teren si carosabil se gaseste un canal de colectare ape pluviale sosea

S-teren cu numar cadastral 307705 – intravilan Buteni – destinatie indstriala – fara constructii

V-teren cu numar cadastral 307701 – teren agricol extravilan

Accesibilitatea  amplasamentului:

Accesul in incinta se va face dinspre nord, dinspre drumul de exploatare identificat cu NC 307710, ce origineaza din DN 79A

3.DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

a) rezumatul proiectului;

b) justificarea necesităţii proiectului;

c) valoarea investiţiei;

d) perioada de implementare propusă;

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

f) descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

3.a.Rezumatul proiectului

Proiectul presupune realizarea unei centrale electrice fotovoltaice, denumita si parc fotovoltaic, compus din:

-panouri fotovoltaice montate pe structura  prefabricata metalica.

-echipamente de transformare a curentului produs

-trasee electrice subterane de transport al energie electrice de la panouri catre punctele de transformare si respectiv de la punctele de transformare catre cutia de conexiuni a parcului.

Deasemenea se vor realiza:

-imprejmuire a incintei – gard cu inaltime de 2.5 metri realizat din plasa bordurata superata de sarma ghimpata

-drumuri interne din pamant consolidat cu piatra sparta

-sistem de iluminat nocturn pentru supravegherea antiefractie.

Operarea instalatiei nu necesita prezenta personalului.

In functie de necesitatile pentru asigurarea protectiei si supravegherii amplasamentului, bazate pe studiu de risc, Beneficiarul poate opta pentru montarea unei cabine de paza, cu prezenta permanenta a personalului de paza.

Instalatia fotovoltaica va fi compusa din :

-6720 panouri fotovoltaice, a cate 575 Wp, grupate in 280 string-uri a cate 24 paouri

-aproximativ 14 invertoare , fiecare deservind intre 16 si18 string-uri

-un post   de transformare cu putere de  3500 kVA

3.b.Justificarea necesităţii proiectului

La nivel global si european se cauta in prezent implementarea de masuri care sa limiteze emisia de gaze cu efect de sera, cu scop declarat de stopare a fenomenului de incalzire globala.

Comisia Europeana a adoptat  Directiva 2009/28/CE, in curs de actualizare, denumita si Pactul Verde al Europei, care presupune ca pana in anul 2030 in toate tarile membre cel putin 32% din energia consumata  sa fie produsa din surse regenerabile.

In prezent Romania se apropie de cota de 20%, gratie sistemului hidroenergetic, insa isi propune sa respecte acest angajament, prin politici publice de incurajare a investitiilor in domeniu.

Motorul acestei revolutii energetice sunt in mare parte investitorii privati, care, sub auspiciile politicilor ce favorizeaza aceste investitii, sunt incurajati sa demareze proiecte dedicate exclusiv produceri de energie electrica din surse regenerabile.

In conditiile in care productia hidroenergetica a atins deja limita maxima de dezvoltare cele doua axe principale de investitie raman sistemele fotovoltaice si cele eoliene.

Distributia uniforma in teritoriu  a capacitatilor de productie regenerabila este critica, astfel incat  input-ul de energie electrica sa poata fi preluat in mod echilibrat de Sistemul Energetic National (SEN).

3.c.Valoarea investiţiei

Valoarea investitiei este estimata la 2 200 000 euro

3.d.Perioada de implementare propusă

| Eliberare amplasament | -nu este cazul |
| --- | --- |
| Proiectare si autorizare | -2 luni |
| Executie lucrari | -6 luni |

3.e.Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

Se va consulta partea desenata anexata

3.f.Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

| profilul şi capacităţile de producţie | Productie de electricitate din surse regenerabile – sistem fotvoltaic. Capacitatea instalata : 3.864 Mwp |
| --- | --- |
| descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament | Instalatia consta in : --panouri fotovoltaice montate pe structura prefabricata metalica. Panourile sunt asamblate in module de 24 panouri, (module cu orientare sud) ori 48 panouri (module duble, cu orientare est-vest. Modulele sunt insiruite dispuse in randuri paralele, cu spatii interstitiale suficiente pentru a permite insorirea tuturor randurilor, accesul facil la panouri si eventuala exploatare agricola a terenului nefolosit. -grupuri de 16-18 module fotovoltaice sunt conectate la echipamete tip Inverter, care transforma curentul continuu in curent alternativ, crescand totodata tensiunea la aproximativ 700 V -De la invertoare curentul ajunge la postul de transformare, care asigura cresterea tensiunii de la 700 la 20 000 V Alternarea curentului electric produs si cresterea succesiva a tensiunii sunt esentiale pentru a se limita pierderile de energie rezultate din rezistivitatea conductorilor. -la parasirea parcului , in functie de solutia de conectare, se va realiza un punct de conexiune, ce acumuleaza tensiunea provenind de la toate posturile de transformare, transferand-o catre cablul subteran ce va porni in lungul drumurilor publice catre punctul de racordare. NOTA: traseul de conexiune inafara limitei amplasamentului face obiectul unei documentatii de autorizare distincta. |
| descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; | Productia de energie electrica este automata si nu necesita prezenta operatorilor. Procesul nu presupune flux de materiale de orice fel. Functionarea centralei electrice presupune operatiuni constante de monitorizare – ce se asigura la distanta – precum si operatiuni periodice de mentenanta, constand in: -inspectii periodice -reparatii ocazionale -curatirea periodica a suprafetei panourilor -intretinerea zonelor verzi , respectiv cosirea periodica a ierbii, in sistem mecanizat (cu tractoare de gradina) Pentru curatarea panourilor se vor utiliza echipamente automatizate, transportate cu tractorul de gradina din dotare, ce include brat cu racleta si stropitor. Curatirea panourilor se face de obicei anual, dupa sezonul recoltei, cand cantitatea de praf atmosferic in zonele agricole este mai ridicata. In general , curatirea se face uscat, fara aport de apa. |
| materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora | Nu este necesara materie prima, ori combustibili. Energia folosita este exclusiv energie a radiatiei solare care, prin efectul de dioda al campurilor de siliciu din cadrul panourilor fotovoltaice, genereaza miscarea electronilor intre electrozii de colectare. In situatia in care este necesara si spalarea panourilor se va folosi apa transportata pe amplasament cu cisterna. Estimativ se utilizeaza 8 mc apa/ Mwp instalat, la o spalare. |
| racordarea la reţelele utilitare existente în zonă | Racordarea la SEN se va face in baza avizului ATR obtinut pentru amplasament. |
| descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei | Nu sunt necesare lucrari de refacere a amplasamentului. Montarea modulelor fotovoltaice se va face pe micropiloti metalici batuti in pamant. PostulTrafo se aseaza pe pat de beton, ce ocupa doar amprenta postului. Traseele LES sunt ingropate in canale sapate liniar, ce se acopera la loc dupa pozarea firului. |
| căi noi de acces sau schimbări ale celor existente | Nu este cazul |
| resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare | Pe perioada construirii nu sunt folosite resurse naturale. Pe perioada functionarii este utilizata energia solara. |
| metode folosite în construcţie/demolare | Nu exista lucrari de demolare. |
| planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară | FAZA DE CONSTRUCTIE: -se procedeaza la decopertarea terenului in lugul axelor randurilor si pe suprafata afectata drumurilor se realizeaza drumurile interne de exploatare prin imprastierea de piatra sparta si compactarea terenului -se instaleaza micropilotii metalici prin batere -se realizeaza traseele de cabluri ingopate -se monteaza echipamentele fotovoltaice si posturile de transformare FAZA DE OPERARE Operarea presupune: -monitorizarea productiei prin sisteme de comunicare radio-internet, monitorizarea facandu-se la punctul de dispecerat, ce poate fi amplasat in orice birou cu conexiune la internet -operatiuni curente de revizii tehnice -operatiuni de curatire periodica a panourilor, prin stergerea prafului cu echipamente cu brat si racleta cu panza poroasa. FAZA DE POST-UTILIZARE Durata de viata a instalatiilor fotovoltaice este de 25 ani, perioada care, prin inlocuirea panourilor, durata de exploatare se poate prelungi cu o durata egala. In cazul in care se impune post-utilizarea investitiei operatiunile vor fi: -demontarea echipamentelor si transportul acestora catre puncte de reciclare -extragerea micropilotilor metalici din pamant si transportul acestora catre puncte de reciclare -recuperarea cablurilor electrice subterane -decopertarea stratului de piatra al drumurilor interne si evacuarea molozului si a pamantului contaminat -afanarea pamantului prin arare. Terenul poate fi in acest fel redat utilizarii agricole. |
| relaţia cu alte proiecte existente sau planificate | Nu este cazul |
| detalii privind alternativele care au fost luate în considerare | Nu este cazul |
| alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); | Nu este cazul |

3.g. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.g.1. Caracteristici constructive

a)Bilant teritorial

b)Descrierea generala a investitiei

b.1.Situatie existenta

Terenul are in prezent utilizare agricola si este liber de constructii.

Terenul prezint ao usoar adeclivitate in parte anord-vest, panta acestei zone fiind insa pretabila pentru amplasarea de module fotovoltaice.

Terenurile sunt traversate dinspre NV catre SE de doua trasee aeriene de transport energie electrica

Se vor respecta culoarele de protectie aferente tarseelor LEA ce traverseaza amplasamentul:

LEA 20 kV – latime culoar 24 m

LEA 0.4 kV – latime culoar 4 m

b.2.Situatie propusa

Centrala electrica fotovoltaica se realizeaza pe suprafata intregului teren disponibil, respectandu-se o retragere de aproximativ 5 metri fata de limitele de proprietate.

Randurile de module fotovoltaice se dispun in mod regulat, intre limitele de retragere, respectandu-se deasemenea si o distanta de minimum 5 m fata de posturile de transformare, precum si zonele necesare pentru giratia vehiculelor.

Echipamentele, anexele tehnice si amenajarile propuse sunt urmatoarele:

Puterea instalata rezultata este urmatoarea:

*un string consta intr-o insiruire electrica de 24  panouri fotovoltaice

4.DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu sunt necesare lucrari de demolare

| planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului | NU ESTE CAZUL |
| --- | --- |
| descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului | NU ESTE CAZUL |
| căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; | NU ESTE CAZUL |
| metode folosite în demolare | NU ESTE CAZUL |
| detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; | NU ESTE CAZUL |
| alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor). | NU ESTE CAZUL |

5.DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

| distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră | Nu este cazul |
| --- | --- |
| localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată şi Repertoriului arheologic naţional | Amplasamentul nu se afla in aria de protectie a monumentelor de arhitectura sau a altor categorii de cladiri si amenajari protejate |
| hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii | Se vor consulta plansele anexate |
| coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului | *Se precizeaza centrul de greutate al amprentei NORD: 46º 20' 33.40'' EST: 22º 06' 17.10'' Altitudine 142 m fata de nivelul Marii Negre Coordonate stereo 70: |
| detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare | Amplasamentul alocat investitiei este unic, fiind vorba de un teren care a fost disponibil pentru incheierea contractului de superficie, care asigura suprafata consolidata necesara si distanta optima fata de reteaua nationala de transport energetic. Terenul nu prezinta dezavantaje ori elemente de risc, pentru investitie ori vecinatati, care sa impuna evaluarea altor optiuni. Deasemenea se precizeaza interesul comunitatii locale pentru atragerea investitiei, terenurile fiind introduse in prealabil in zona intravilana, realizandu-se premisele coagularii unui pol industrial la nord de loclaitate, profitandu-se de conectivitatea buna cu teritoriul in aceasta arie (DN 79A). Nu au fost analizate alte variante pentru amplasarea investitiei, aceasta optiune fiind considerata optima. |

6.DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE

6.A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

6.A.a. Protectia calitatii apelor

surse de poluanti pentru ape

Nu exista surse de poluanti pentru apele freatice  sau supraterane.

Se aduce urmatoarea argumentatie:

| a)suprafete de apa aflate in apropiere si distanta fata de acestea | Nu exista cursuri de apa naturale ori sezoniere, pe amplasament ori in vecinatate. |
| --- | --- |
| b)Natura activitatii si materiile emise catre sol/ atmosfera | Functionarea centralei electrice fotovoltaice presupune transformarea energiei solare in energie electrica in mod pasiv, la nivel sub-atomic, prin efectul excitarii electronilor de pe stratul superior al atomilor de siliciu, acestia ajungand sa se desprinda de nucleul de origine si sa se deplaseze in circuitul asigurat, generand astfel un curent electric. Nu exista elemente in miscare, nu exista arderi de materii organice, nu se consuma materii prime de orice fel. Functionarea centralei nu genereaza niciun tip de materie reziduala, prin urmare neexistand surse de poluare pentru mediul inconjurator. Curatarea sezoniera a panourilor presupune, dupa caz, si stropirea acestora, astfel incat apa sa asigure agregarea particulelor de praf si desprinderea acestora de pe suprafata panourilor. Nu se folosesc alti agenti (de tipul degresantilor). Apa cu praf cade in mod natural pe sol, la fel ca apa pluviala. Fiecare spalare a panourilor este echivalenta cu o ploaie moderata, diferenta fiind aceea ca, pentru indepartarea prafului, se foloseste simultan si racleta. Activitatile de paza, daca beneficiarul opteaza pentru instalarea unui post de paza, presupun prezenta unei persoane , careia I se asigura cabina WC ecologic, cu bazin vidanjabil, etans. Apa potabila pentru personalul de paza se asigura imbuteliat. Nu exista retele de canalizare si nici evacuari de ape uzate de orice tip catre sol. |

statiile si instalatiile de epurare

Nu este cazul

concentratii si debite masice ale poluantilor evacuati in mediu

Nu este cazul

6.A.b. Protectia calitatii aerului

Nu exista surse de poluanti pentru atmosfera si nu sunt necesare masuri de protectie.

6.A.c. Protectia impotriva zgomotului

sursele de zgomot pot fi:

-vizite ocazionale ale echipelor de mentenanta , respectiv zgomote specifice

-zgomotul produs de posturile de transformare, variabil in functie de fluctuatiile de putere produsa.

Conform fisei tehnice, zgomotul produs de postul  trafo este de aproximativ 53 dB.

Postul  trafo sunt amplasate la o distanta de minimum 5 m fata de cea mai apropiata limita de proprietate  si respectiv la  aproximativ 15 m fata de latura drumului national

Nivelul de atenuare fonica la limita proprietatii (CEF) catre strada este de 12 dB:

Rezulta ca nivelul de zgomot la limita proprietatii este de 53-12=41 dB, incadrandu-se in limitele admise.

In zona locuita, aflata la distanta de 700 m, zgomotul generat est epractic insesizabil

6.A.d. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul

6.A.e. Protectia solului si a subsolului

Nu exista agenti poluanti care sa poata afecta calitatea solului sau a subsolului.

6.A.f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Nu este cazul.

6.A.g. Protectia asezarilor umane

Nu este cazul

6.A.h. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

-lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

-programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

-planul de gestionare a deșeurilor;

Se listeaza mai jos tabelul cu categoriile de deseuri ce pot rezulta din activitatile specifice amplasamentului – respectiv deseuri din lucrari de construire, conform anexa la HG 856/2002:

| Nr. Crt | Cod deseu cf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Sursa de provenienta | Cantitate prevazuta a fi generata (an) | Stare fizica | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CATEGORIA – DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI |
|  | 17 05 04 | pãmânt şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | Rezulta din sapaturi pentru fundatii | 80 mc (doar la executarea lucrarilor, intr-o perioada de maximum 6 luni) | Vraf | Se redistribuie pe suprafata terenului fiind necontaminat |
|  | 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | Pot rezulta in urma realizarii patului de balast pentru punctul trasfo | 1mc (doar la executarea lucrarilor, intr-o perioada de maximum 6 luni) | Vraf | Pe teren, in spatiul delimitat, in organizarea de santier |
|  | CATEGORIA - AMBALAJE |
|  | 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Ambalaje echipamente marunte / ambalaje menajere | ~ 50 kg | Vraf (depozitat in container) | Se colecteaza in container / europubele spre preluarea ulterioara prin contract salubrizare |
|  | 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Ambalaje panouri - invertoare / ambalaje menajere | ~0.05 kg/kWp = 200 kg | Vraf (depozitat in container) | Se colecteaza in container / europubele spre preluarea ulterioara prin contract salubrizare |

Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri rezultate:

Din tabelul de mai sus se observa ca, pe amplasament, in perioada executiei, nu rezulta deseuri considerate periculoase, conform prevederilor articolului 8 din HG 856/2002.

Dupa obtinerea autorizatiei de construire, si in vederea implementarii investitiei, Titularul are, conform prevederilor OUG 92/2021, privind regimul deseurilor,  Art 17, punct 4, obligatia aisgurarii planului de gestionare a deseurilor si , deasemenea, conform aceluiasi act notmativ, articol 17, punct 7, obligatia aisgurarii cotei minime de reciclare pentru deseurile nepericuloase, cu exceptia celor geologice (categoria 17 05 04 din anexa).

Pe perioada functionarii:

Centralele electrice functioneaza fara a necesita prezenta personalului.

In situatia in care beneficiarul opteaza pentru instalarea unei cabine de paza, va exista personal de paza cu prezenta 24/24 h.

Deseurile rezultate sunt de tip menajer, ocazionale. Acestea se colecteaza in europubele in mod diferentiat, in zona de intrare pe amplasament, si vor fi evacuate in mod periodic in baza de contract.

Cantitatile estimate, in cazul prezentei personalului de paza – o persoana cu prezenta permanenta:

-deseuri plastic – 1 kg/ luna

-deseuri carton – 2 lg/ luna

-deseuri menajere – 0.1 kg/zi ->3 kg/ luna

6.A.i. Gospodarirea substantelor toxice

Nu este cazul.

6.B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Nu este cazul.

Centrala foloseste in mod exclusiv energia solara.

Nu se utilizeaza apa din surse subterane

7.DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

| impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. | Instalatia fotovoltaica este amplasata inafara limitei rezidentiale, la o distanta de aproximativ 700 m de zona locuita, aflata la sud. Prin natura sa, aceasta nu afecteaza mediul natural ori pe cel antropic. |
| --- | --- |
| extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); | Impactul este nesemnificativ, fiind redus la limitele amplasamentului. |
| magnitudinea şi complexitatea impactului; | Nu este cazul |
| probabilitatea impactului; | Nu este cazul |
| durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; | Nu este cazul |
| măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; | Nu este cazul |
| natura transfrontalieră a impactului | Nu este cazul, amplasamentul se afla integral pe teritoriul Romaniei, la o distanta de 65 km fata de granita cu Ungaria. |

8.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul de masuri speciale pe perioada exploatarii.

Pe perioada lucrarilor se iau urmatoarele masuri active:

-verificarea periodica a instalatiei electrice pentru prevenirea scurgerilor de energie catre sol.

-verificarea integritatii incintei pentru prevenirea accesului animalelor si al persoanelor neautorizate

9.LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A.JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAŢIA COMUNITARĂ

NU ESTE CAZUL

B.PLANUL/PROGRAMUL/STRATEGIA/DOCUMENTUL DE PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PROIECTUL, CU INDICAREA ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT.

NU ESTE CAZUL

10.LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

- Descrierea lucrarilor

Pe perioada santierului amplasamentul va fi accesat de vehicule pentru instalarea pilotilor, de vehicule pentru transport pamant si piatra sparta, vehicule de transport materiale si echipamente, cu greutatea pe osie de aproximativ 8 tone, precum si de autoturisme ale angajatilor.

Lucrarile de executie vor avea loc exclusiv in interiorul incintei.

Pentru personal se vor monta doua containere tip birou, precum si un grup sanitar ecologic, cu bazin vidanjabil.

- Amplasamentul organizarii de santier

Organizarea de santier se va amplasa in interiorul terenului, in dreptul unuia dintre accesuri.

Nu este necesara refacerea de amplasament dupa dezafectarea organizarii de santier.

- Impactul asupra mediului in perioada santierului

Nu exista factori de risc in perioada desfasurarii santierului.

Nu exista surse de poluare in perioada santierului.

- Surse de poluanti pe perioada santierului

Deseurile vor fi :

- deseuri menajere – colectate in pubele special amenajate

- ambalaje ale produselor

- alte tipuri de ambalaje din plastic sau carton – colectate in mod diferentiat in vederea transportului catre centre de reciclare.

- resturi metalice – colectate diferentiat in vederea recuperarii materialului.

Toate deseurile colectate vor fi evacuate catre puncte de colectare/deversare autorizate.

Pamantul rezultat din sapaturi se va imprastia pe suprafata terenului.

-Dotari prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

nu este cazul

11.LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

- Situatii identificate de risc potential

In perioada exploatarii nu se identifica situatii de risc pentru amplasament care sa necesite masuri preventive.

- Masuri preconizate

Nu este cazul.

- Lucrari prevazute pentru refacerea terenului in caz de accident si la incheierea activitatii

La incheierea actvitatii se vor lua masurile de post-utilizare descrise anterior.

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Nu exista prevederi specifice.

- Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Nu este cazul

Intocmit

arhitect Lucian Simion