MEMORIU DE PREZENTARE

privind etapa de încadrare din procedura de evaluare a impactului conform Legii 292/2018 pentru proiectul:

Înființare Distribuție Gaze Naturale Presiune Medie în localitatea Sintea Mare, comuna Sintea Mare, Jud. Arad

Titular: COMUNA SINTEA MARE

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare conform ANEXA Nr. 5.E din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impacului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

I. Denumirea  proiectului:

Înființare distribuție gaze naturale presiune medie în localitatea Sintea Mare, comuna Sintea Mare, jud. Arad

.

II. Titular:

- COMUNA SINTEA MARE

nr. 228

Sintea Mare

Jud. Arad

Cod 317300

Romania

Telefon:

Tel: 0257.357.100

Fax:

Fax: 0257.327.100

- Numele persoanelor de contact: BAN CIPRIAN - Primar

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- - rezumatul proiectului;

Prin proiect se propune alimentarea cu gaze naturale a localitătii Sintea Mare, jud. Arad, prin înfiintarea retelei de distributie a gazelor naturale presiune medie pe străzile din localitate.

Traseul conductelor proiectate va fi rectiliniu si va urmări profilul străzilor. Conductele de distributie, fitingurile si armăturile din polietilenă se montează îngropate în pământ, adâncimea minimă de montaj fiind de 0,90 m, măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

În cazul în care adâncimea minimă de montaj a conductei nu poate fi respectată, se vor prevedea, cu acordul operatorului licentiat de distributie, măsuri de protejare a conductei care să evite deteriorarea acesteia.

Pentru realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale s-au avut in vedere posibilităţile tehnice de racordare la sistemul naţional de transport gaze, respectiv existenta in zona de sud a comunei Sintea Mare, pe un teren aflat in domeniul public-privat al Primariei, a unei conducte magistrale de transport gaze naturale presiune inalta.

Alimentarea cu gaze naturale a localităţii SINTEA MARE impune realizarea unui racord de inalta presiune (lungime aproximativ 167.00m) de la magistrala de gaz existenta in partea de Sud a localitatii Sintea Mare pana la o statie de reglare masurare-predare a gazelor naturale (capacitate statie 2500mc/h) proiectata pentru localitatea Sintea Mare (si in viitor pentru cele trei sate apartinatoare: Sintea Mare, Adea, Tipar), realizarea distributiei de gaze naturale presiune medie (din teava polietilena PE100 SDR11) pe teritoriul administrativ aparținând comunei Sintea Mare, realizarea de posturi de reglare masurare echipate cu regulatoare de presiune in doua trepte de presiune pentru fiecare consumator.

Rețeaua de gaz proiectată pe teritoriul aparținând comunei Sintea Mare, va fi realizată din polietilenă PE100 SDR11 si va avea lungimea totală de 14610,00m.

Terenul pe care se realizează investiţia, aparţine domeniului public, fiind în administraţia Consiliului Local al comunei Sintea Mare.

Reţeaua de distribuţie ce se va executa, va fi amplasată numai pe domeniul public, iar traseul acesteia va respecta normele tehnice în vigoare precum şi condiţiile impuse prin reglementările urbanistice.

La execuţia reţelei de gaze naturale proiectate se vor utiliza ţevi din polietilenă conform SR-ISO 4437, PE100 SDR11.

Traseul reţelei va fi rectiliniu, marcat prin inscripţii sau prin aplicarea de plăcuţe indicatoare pe construcţii şi stâlpii din vecinătate. Distanţa dintre plăcuţele de inscripţionare nu va fi mai mare de 30m.

Conductele subterane de distribuţie se vor poza numai în domeniul public, pe trasee mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane, ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă:

-zone verzi;

-trotuare;

-alei pietonale;

-carosabil.

Conductele, fitingurile şi armăturile din polietilenă se montează îngropate în pământ, adâncimea minimă de montaj fiind de 0,90 m, măsurată de la generatoarea superioară a

conductei. În cazul în care adâncimea minimă de montaj a conductei nu poate fi respectată, se vor prevedea, cu acordul operatorului licenţiat de distribuţie, măsuri de protejare a conductei care să evite deteriorarea acesteia.

Suprafața totală de teren aparținând comunei Sintea Mare, necesară amplasării conductelor de gaze naturale presiune medie este de 5844,00 mp (14610,00m x 0,40m),teren ce va fi ocupat temporar.

Lungimea totală a reţelei de distribuţie proiectate este de  14610,00 m.

După finalizarea lucrărilor,  terenul  va fi readus  la starea iniţială. Proiectarea rețelelor de gaze naturale s-a efectuat conform cerinţelor de calitate prevăzute de Legea 10/95 privind calitatea în construcţii respectiv: rezistenţă şi stabilitate, siguranţă în exploatare, siguranţă la foc, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, economia de energie şi protecţia împotriva zgomotului.

Conform HGR 766/97, obiectivul proiectat se încadrează în categoria de importanţă “C” şi clasa de calitate II, iar durata normală de funcţionare este de 50 ani pentru conductele de polietilenă şi 25 ani pentru conducte de oţel.

- justificarea necesităţii proiectului;

Proiectul se justifică prin necesitatea asigurării alimentatării cu gaz a locuitorilor localității Sintea Mare.

În prezent locuitorii din zonă folosesc pentru încălzirea locuințelor, lemne de foc și cărbuni, iar pentru prepararea hranei folosesc gaze lichefiate și lemne de foc. Acelasi tip de combustibili sunt folositi si pentru încălzirea spatiilor societăţilor comerciale și a obiectivelor social culturale.

Pentru inlocuirea acestor tipuri de combustibili, se propune alimentarea cu gaze naturale a comunei mentionate mai sus. Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din localitatea prezentata mai sus, este necesara pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, în scopul îndeplinirii criteriilor pentru atingerea standardelor europene. Prin punerea în funcțiune a acestei investiții se va realiza implicit și crearea unui mediu de viață sănătos, precum și creșterea confortului pentru locuitorii localității.

Investitia este oportuna pentru intreaga zona, realizandu-se :

- economii in bugetul familiilor, gazele naturale sunt o sursa de energie mai ieftină decât combustibilul solid (lemnele de foc) folosit la încălzire și prepararea apei calde de consum, și decât gazele petroliere lichefiate utilizate la prepararea hranei;

- disponibilizarea masei lemnoase pentru a fi valorificata superior;

Realizarea investitiei va avea un impact pozitiv asupra mediului inconjurator, prin reducerea poluării și protejarea stratului de ozon, prin micșorarea suprafetelor de pădure care se vor defrișa.

- - valoarea investiției;

13.606.413 RON

- - perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare propusă este de 24 luni.

- - planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului : planul de situatie şi încadrare în zonă atașate

Planuri de situație

- - o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie;

Proiectul propus nu implică procese de producție, ci realizarea unei retele de

distributie gaze naturale presiune medie în localitatea Sintea Mare.

Racordarea se face din SRM proiectat .

Rețeaua de distribuție din polietilenă se va realiza numai pe domeniul public, în

lungul străzilor localitatii Sintea Mare.

Principalii consumatori vizaţi pentru consumul de gaze naturale sunt prezentaţi in

tabelul următor:

| COMUNA SINTEA MARE (fara satele apartinatoare) | Număr | Debit orar | Debit orar total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mc/h |
| Imobile de locuit | 396 | 0,73 | 290.66 |
| Agenti economici | 40 | 12.75 | 510 |
| Institutii publice | 8 | 8.50 | 68 |
| Perspectiva | 31.34 |
| Total | 900 |

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu există instalații și fluxuri tehnologice existente pe amplasament.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul

investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Proiectul nu prevede obtinerea unor produse, acesta prevede infiintarea unei retele de

distributie gaze naturale presiune medie în montaj subteran. Adancimea de pozare este de 0,90 m de la generatoarea superioara a conductei.

Profilul construcţiei este distribuţia gazelor naturale prin conducte de polietilena

PE 100 SDR11 de gaze naturale.

Tuburile de protecţie se montează la subtraversari de drumuri, avand principalul scop de preluare a solicitărilor mecanice determinate de sarcini externe (trafic auto)

Tuburile de protecţie se vor executa din oțel sau polietilenă, avand diametrul interior mai mare cu 100 mm decat diametrul exterior al conductei de distribuţie. La capetele tuburilor de protecţie se vor monta rasuflarori pentru evacuarea eventualelor scăpări de gaz. Rasuflatorile se montează deasupra îmbinărilor sudate dar la distante de 150 - 300 m, la capetele tuburilor de protecţie, la ramificaţii ale conductelor.

Pentru evacuarea eventualelor infiltraţii de gaze naturale, se asigura ventilarea naturala a subsolului clădirilor prin orificii de ventilare practicate pe conturul exterior al acestora, intre încăperile din subsol, precum si prin legarea subsolului clădiri lor la canale de ventilare naturala.

Avand in vedere configuraţia terenului, in zonele in care nu se poate realiza pozarea ingropata, se realizează montaj suprateran al conductei (traversări de apa, terenuri instabile sau cu denivelări accentuate, distante prea mici fata de construcţii, etc.), utilizandu-se ţevi, elemente de ansamblare (curbe, coturi, teuri, etc.) din otel, Legătură cu elementele din polietilena se realizează prin elemente de tranziţie oțel - polietilena agrementate tehnic.

- Conductele din polietilena se imbina prin una din metodele omologate de sudare si anume pentru ţevi cu diametre de 90 mm si mai mari se va aplica procedeul de sudare „cap la cap”;

- pentru ţevi avand diametrul mai mic de 90 mm, ca si pentru ramificaţii si branşamente, sudurile se vor realiza prin electrofuziune utilizand mufe, racorduri, etc.

Coborarea conductei in sant se realizează utilizand numai mijloace nemetalice (funii, scanduri etc.), evitandu-se contactul conductei cu diferite obiecte metalice care pot genera deformarea sau zgarierea conductei.

Schimbările de direcţie din traseul conductei se realizează prin curbarea conductei atunci cand raza de curbura este mai mica de 30 x diametru, fara aport suplimentar de căldură. Daca efectuarea lucrărilor se realizează pe timpul verii, pozarea conductei se va realiza la o lungime mai mare decat cea proiectata, pentru a compensa contracţia acesteia in momentul atingerii temperaturii normale la adancimea de pozare.

În punctele de instalare a armaturilor grele (flanse si robineti din otel), se montează suporţi din beton, atat pentru preluarea greutăţii ţevilor, cat si a efectului de torsiune produs prin manevrarea robinetilor.

Conductele de gaze naturale se vor poza subteran la o adancime de minim 0,9 m de la generatoarea superioara, iar latimea santului va fi sub 1 m.

In funcţie de configuraţia tramei stradale si de diferentele de nivel metrice, sunt prevăzute subtraversari ale partii carosabile prin săpătură deschisa sau foraj orizontal.

Latimea şanţurilor in care se vor poza conductele este de minim 40 cm.

Baza santului se nivelează si acopera cu un strat de nisip, compactat manual, cu grosime de minim 10 cm. După aşezarea conductei in sant, aceasta se acopera cu nisip compactat manual, avand grosimea minima de 10 cm, masurata de la generatoarea superioara. Santul se umple cu pămant rezultat din săpătură, in straturi de cca. 30 cm, compactat manual. Deasupra primului strat de umplutura se aseaza banda avertizoare. Avand in vedere valoarea mare a coeficientului de dilatare termica a ţevii de polietilena, umplerea santului se efectuează pe porţiuni cu lungimea de cca. 20...30 m, lucrarea desfasurandu-se intr-un singur sens.

Suprafaţa de teren afectata este de:

| Lungime reţea distribuţie | 14610 m |
| --- | --- |
| Suprafaţa de teren afectata temporar | 5844,00 mp |

Conform Normelor tehnice privind proiectarea si execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, distantele minime obligatorii de montaj al conductelor de distribuţie fata de alte instalaţii sau construcţii sunt date in tabelul de mai jos. (distanțe exprimate în m)

| Nr. Crt | Instalaţia, construcţia, obstacolul | Presiune joasa | Presiune redusa | Presiune medie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Canal pentru reţele termice, canale pentru instalaţii termice | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 2 | Conducte de canalizare | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 3 | Conducte de apa, cabluri de forţa, cabluri telefonice montate direct in sol sau cămine | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Copaci | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Stalpi | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

In conformitate cu H.G.R. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, obiectivul proiectat se incadreaza in categoria de importanta "C".

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Prezentul proiect nu implica utilizarea de materii prime pentru obtinerea de produse si subproduse, ca urmare a proceselor tehnologice desfasurate pe amplasament. In perioada de punere in opera a proiectului principalele materii prime pentru realizarea retelei de distributie sunt:

| Nr. | Denumirea articolului | U.M. | Cantitate estimativă |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. |
| 1. Reţea de gaze naturale |
| 1.1. | Ţeavă din PEHD PE100 | m | 14610 |
| 2. Terasamente |
| 2.1. | Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,7 mm (pentru strat de repartiţie și pentru răsuflători) | mc | 1461 |
| 3. Ţeavă pentru tub de protecţie la subtraversari |
| 3.1. | Ţeavă din PVC- KG | m | 90 |
| 4. Răsuflătoare |
| 4.1. | Răsuflători spatiu verde / carosabil | buc | 180 |
| 5. Alte materiale |
| 5.1. | Fir trasor | m | 14610 |
| 5.2. | Bandă avertizoare din PVC | m | 14610 |
| 5.3. | Fitinguri electrofuzibile din PEHD PE100 | buc | 230 |
| 5.4. | Plăcuțe de marcaj | buc | 187 |

Principalii combustibili folositi pentru realizarea retelei de distributie:

Motorina/ benzina necesara pentru actionarea utilajelor mici care sapă/ acoperă santul în care se monteaza conductele (miniexcavator) și pentru mijloacele de transport.

Mijloacele de transport vor fi alimentate cu combustibil in centre specializate – benzinarii.

Parțial sau total, săpătura șantului se face manual în funcție de aglomerarea de utilități în zona săpăturii.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Realizarea și funcșionarea rețelei de distribuție gaze naturale nu necesită racordarea la rețelele utilitare din zonă (energie electrică, apă, canal, etc), prin proiect se propune înființarea unei retele de distributie gaze naturale presiune medie in comuna Sintea Mare.

Energia electrica necesară la sudarea fitingurilor și a tevilor din PE100 va fi produsa de un grup generator al constructorului.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia

investiţiei;

Dupa finalizarea lucrărilor de montaj a conductei, se trece obligatoriu la refacerea amplasamentului în zona afectată de execuția investitiei. Aceste lucrari de refacere constau in:

- astuparea santului conductei;

- curățirea terenului de eventualele deseuri rezultate in procesul de montare/demontare iar deseurile revalorificabile rezultate se predau unităților autorizate să preia acest tip de deseuri;

- nivelarea terenului, tasare, fertilizare si redepunerea stratului fertil decopertat la inceputul lucrarilor pe aliniamentul conductei cu scopul aducerii la starea initiala;

- operatii de refacere a stratului de asfalt afectat si a betonului (dacă este cazul);

- operatii de indepartare a moluzului rezultat in urma sapaturii si depozitarea acestuia in locațiile precizate de Primarie in Autorizatia de Construire;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Rețeaua de distributie gaze naturale pentru alimentarea localitatilor Sicula, Cherelus si Gurba nu creeaza căi noi de aces și nu le schimbă pe cele existente.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

În construcție se folosește ca resursă naturală, nisip pentru pozarea conductelor. În funcționare se va folosi resursa energetică reprezentată de gazul metan CH4.

- metode folosite în construcţie/demolare;

Principalele metode de constructie ale retelei de distributie sunt:

- decopertarea stratului vegetal sau a îmbrăcămintii asfaltice a drumurilor;

- săparea șantului de montaj;

- montarea conductelor în șant;

- efectuare probe de rezistență și etanșeitate;

- acoperirea conductelor cu pamânt în straturi succesive; tasarea acestora

- readucerea terenului la starea inițială.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare,

refacere şi folosire ulterioară;

Pentru realizarea lucrărilor de executie este necesara o perioadă de aproximativ 24 de luni de la semnarea contractului de execuţie.

Activităţile ce vor fi derulate în cadrul planului de execuţie al lucrării vor cuprinde:

-achiziţionarea materialelor si echipamentelor conform proiectului;

-realizarea lucrărilor de construcţie;

- remedierea şi realizarea lucrărilor acolo unde cazul.

Se va stabili desfăşurarea lucrărilor de comun acord cu beneficiarul.

Lucrările de realizare a proiectului cuprind următoarele faze:

- pregătirea terenului;

- execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului;

- recepţia lucrărilor de construcţii/montaj

- punerea în funcțiune a obiectivului

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul analizat nu interfereaza cu alte planuri/proiecte.

Specificul lucrărilor care se vor desfasura nu generează căi de cumulare a impactului asupra factorilor de mediu.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

a) alternativa 0 – nerealizarea proiectului

b) în varianta aleasă si prezentată, traseul conductelor de distributie a gazelor naturale presiune medie proiectate pentru alimentarea localitatii Sintea Mare are o lungime de 14610m, alimentarea realizandu-se din SRM cu capacitatea 2500mc/h proiectat.

c) o alternativa la proiect pentru o alta alimentare cu gaz a localitatii Sintea Mare era asemanatoare cu varianta aleasa, insa cu un regim de presiune redusa a gazelor, ceea ce impunea diametre mai mari pentru conductele proiectate.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de

agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

În timpul execuției lucrarii și in exploatare nu rezultă activitati care pot deriva din proiectul propus.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

În conformitate cu Certificatul de Urbanism se impune obținerea următoarelor avize și

acorduri:

Avize si acorduri privind utilitatille urbane și infrastructura:

- alimentare cu apă si canalizare

- alimentare cu energie electrica

- telefonizare (Telekom, RCS&RDS)

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- nu se executa lucrari de demolare;

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- nu se executa lucrari de demolare;

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- nu e se impun căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Metode folosite în demolare;

- nu se executa lucrari de demolare;

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- nu au fost luate în considerare alternative;

Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

- nu se executa lucrari de demolare;

V. Descrierea amplasării proiectului:

Comuna Sintea Mare este situată în intersecţia paralelei 46 grade şi 36 minute latitudine nordică cu meridianul de 21 grade şi 42 minute longitudine estică..

Comuna Sintea Mare se invecineaza la est cu satul Chereluş, la nord-est cu comuna Şepreuş, la  nord comuna Mişca cu satele Vânători şi Satu-Nou, la sud cu Crişul Alb, iar la vest cu oraşul Chişineu Criş.

Comuna Sintea Mare are in componenta satele: Sintea Mare, Adea si Tipar si este străbătută de drumul naţional Dn79/A Chişineu Cris -Sintea Mare – Sicula, de drumul judeţean DJ 793 Sintea Mare -Sepreuş de Dc 130 Sintea Mare -Adea.

Gara C.F.R. cea mai apropiată este Chişineu Criş la 7 km.

Accesul auto (cu microbuze şi autobuze  private) de la Chisineu Cris se face pe şoseaua (DN 79/A)  care traversează localitatea şi merge spre Cherelus.

Relief

Relieful este caracterizat în întregime printr-un şes neted, fără onduleuri, care se încadrează în aşa numita câmpie joasă.

Pe teritoriul comunei există cursuri de apă de suprafaţă, văi, pâraie, ce deversează în Crişul Alb si Teuz.

Exista îndiguiri fata de inundaţii ale cursurilor de apa pe tot parcursul traseului, de-a lungul râurilor Crisul Alb si Teuz, precum si diguri de apărare a localităţilor Tipari si Sintea Mare, si in zona deversării râului Crisul Alb, in caz de preaplin sau in caz de accident.

Apele subterane sau pânza freatică variază mult pe suprafeţe restrânse, existenţa lor fiind legată de prezenţa unor lentile de argilă şi de succesiunea neregulată cu structură încrucişată, cu straturi aluvionare, care determină o infiltrare şi o circulaţie neuniformă în straturile pământului.

Nivelul stratului freatic (apa din fântâni) variază între trei şi cinci metri, în funcţie de înălţimea locului faţă de nivelul mării.In locurile mai joase, apa freatică este la adâncime mai mică iar în cele mai înalte la o adâncime mai mare. Datorită nivelului acestei pânze freatice aproape de suprafaţa pământului, în perioadele cu multe precipitaţii apa din fântână creşte până aproape la nivelul de suprafaţa. Acest fenomen produce înmlăştiniri şi face imposibil consumul apei pentru populaţie, ea fiind folosită doar pentru animale şi udat în grădini.

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

-	 proiectul nu cade sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

- proiectul nu cade sub incidenţa Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Distanța față de granița cu Ungaria este de peste 50 km.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

- folosinta actuală – străzi

- folosinte planificate conform PATJ – drum (comunal si strazi); străzi

- politici de zonare şi de folosire a terenului; - conform PATJ

- arealele sensibile - în zona amplasamentului studiat nu se afla areale sensibile

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, sunt prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

Coordonate geografice ale localitatii Sintea Mare sunt:

46030’24” N

21037’28” E

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luata in calcul alta varianta de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a. 	Protecţia calităţii apelor:

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Proiectul nu implica utilizarea de apa direct din sursa naturala, nici in perioada de implementare si nici in perioada de functionare. Utilajele ce vor deservi activitatile de constructie vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianti sau produse petroliere. In aceste conditii riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redusa.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Nu sunt prevăzute.

b. 	Protecţia aerului:

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

În perioada de realizare a proiectului emisiile vor consta în gazele de esapament de la utilaje/autovehicule, precum şi în pulberile/praful antrenat, dar in cantitati nesemnificative.

In timpul functionarii, la refularile tehnologice precum si in cazul in care au loc remedieri ale defectiunilor au loc evacuari in atmosfera (emisii) de metan. Aceste cantitati sunt relativ reduse si cu frecventa scazuta de aparitie. Etilmercaptanul substanta cu rol de odorizant, se adauga in conductele cu metan datorita mirosului specific, in scopul depistarii eventualelor pierderi de gaz pe traseu si la utilizator, are proprietati fizico chimice specifice importante care o fac indispensabila pentru securitatea instalatiilor de gaze naturale. Se apreciaza ca prin inlocuirea surselor actuale de incalzire a institutiilor si locuintelor cu Gaze Naturale, se va reduce gradul de poluare a mediului in zona.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

In perioada de construire, pentru limitarea dispersiei pulberilor, suprafetele se vor stropi constant cu apa, terenul se va imprejmui cu o plasa de protectie. Se vor utiliza utilaje care detin motoare de ardere de ultima generatie.

In procesul de distributie a gazelor prin conducte, singurele contacte cu aerul sunt eventualele scapari sau refulari pentru lucrari de interventii. Gazele fiind mai usoare decat aerul, se vor raspandi in atmosfera, cantitatile rezultate fiind neinsemnate, la fel si poluarea atmosferei.

Traseul conductei de gaze va fi controlat periodic de personalul operatorului.

c. 	Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Sursele de zgomot și de vibrații:

- motoarele utilajelor, in perioada de construire, dar si motoarele autotirurilor care tranziteaza amplasamentul in perioada de functionare.

Amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

In timpul executiei lucrarilor pot aparea periodic zgomote produse de motoarele utilajelor folosite de constructor. Constructorul va folosi aceste utilaje in perioadele de timp in care, de regula, locatarii nu sunt acasa, pentru a diminua disconfortul produs de zgomotele care pot aparea.

d. 	Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu este cazul de asigurare a protectiei deoarece nu exista surse de radiatii ori materiale radioactive.

e. 	Protecţia solului şi a subsolului:

Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Pe perioada executării lucrărilor care fac obiectul proiectului formele de impact identificate asupra solului și subsolului pot fi:

-înlăturarea stratului de sol vegetal și pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitare neadecvată;

-deversări accidentale ale unor substanţe/compuşi direct pe sol.

O altă sursă potenţială de poluare dispersă a solului şi subsolului este reprezentată de activitatea utilajelor în zonele de lucru. Utilajele, din cauza defecţiunilor tehnice, pot pierde carburant şi ulei. Neobservate şi neremediate, aceste pierderi reprezintă surse de poluare a solului şi subsolului.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Solul vegetal (fertil) decopertat va fi depozitat separat de solul care va rezulta din săparea șanțurilor,fundatiilor, etc. fie în cadrul organizării de șantier, fie în altă locație stabilită de comun acord cu autoritățile locale și va fi utilizat la finalizarea lucrărilor pentru reconstrucţia ecologică a zonelor. De asemenea, solul care va rezulta din săparea șanțurilor va fi depozitat, fie în cadrul organizării de șantier, fie în altă locație stabilită de comun acord cu autoritățile locale și va fi utilizat în vederea aducerii terenului la starea inițială.

Activităţile specifice şantierului implică manipularea unor substanţe poluante pentru sol şi subsol. În categoria acestor substanţe trebuie incluşi carburanţii, pulberile antrenate de apele din precipitaţii şi/sau curenţii de aer etc. Aprovizionarea, depozitarea şi alimentarea utilajelor cu carburanţi reprezintă activităţi potenţial poluatoare pentru sol şi subsol, în cazul pierderilor de carburant şi infiltrarea acestuia în teren.

In acest sens se prevede ca alimentarea si activitatile de intretinere curenta, reparatii pentru utilajele de lucru sa se faca doar in spatii special destinate acestui scop la sediul firmelor prestatoare.

Având în vedere cele menționate anterior, impactul global asupra solului și subsolului pentru perioada de realizare a investiției, poate fi caracterizat ca fiind moderat, pe termen scurt, local.

f. 	Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

În vecinătatea amplasamentului nu au fost identificate alte areale sensibile.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodivertatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Prin implementarea proiectului nu va exista vreun impact asupra ariei naturale protejate.

g. 	Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Nu este cazul, in zona nu sunt obiective de interes public, in zona nu exista monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional ;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Conductele de gaze proiectate vor fi amplasate pe terenuri neagricole, strazi si drumuri de exploatare, in intravilanul si extravilanul UAT Sintea Mare. Conductele se vor monta respectand distantele minime admise fata de alte instalatii, constructii sau obstacole subterane, precizate in NORMELE TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ȘI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, APROBATE DE ANRE PRIN ORDINUL NR. 89/2018 CU MODIFICARILE ADUSE PRIN ORDINUL ANRE NR.2/18.01.2023.

In zonele in care acest amplasament nu este posibil, distantele fata de limitele de proprietate se vor reduce cu respectarea prevederilor normativului.

h. 	Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Principalele categorii de deseuri rezultate in urma acestui tip de activitate sunt:

- deseurile de sol

- deseuri menajere

- deseuri rezultate din activitatea de construcţii.

Pămantul rezultat în urma săpăturilor (pentru realizarea şanţului în care se montează conducta) va fi depozitat pe marginea şantului, după care o parte va fi utilizat la acoperirea conductei iar surplusul va fi transportat în locuri special amenajate indicate de Primărie la eliberarea Autorizaţiei de Construire.

Nisipul utilizat la realizarea patului pe care se amplasează conducta va fi depozitat provizoriu în imediata apropiere a şanţului.

La finalizarea lucrărilor terenul va fi readus la starea iniţială.

Deşeurile menajere se vor aduna în saci menajeri din polietilenă, după care la sfârşitul programului vor fi transportate la containerul de gunoi amplasat în vecinătatea Primăriei din Sintea Mare.

Nu există o platformă ecologică.

Există o groapa de gunoi în localitate,  colectându-se cca .23 tone /lunar .

Deşeurile rezultate din activitatea de construcţii sunt :

- bucăţi de ţeavă din polietilenă rezultate în urma prelucrării capetelor ţevilor în

vederea sudării acestora

- bucăţi de fir conductor care se montează pe conducta de gaz

- resturi de bandă izolatoare cu care se fixează firul conductor pe conducta de gaz

Toate aceste deşeuri rezultate din activitatea de construcţii,se vor colecta în saci

menajeri din polietilenă, după care la sfârşitul programului vor fi transportate la containerul de gunoi amplasat în curtea Primăriei Sintea Mare.

Deșeurile estimate rezultate în urma activității de execuție a investiției sunt cele prezentate în tabelul de mai jos

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Eliminare / Valorificare deșeu | Cantități |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Valorificate prin societăți specializate | cca 5kg |
| Deșeuri de ambalaje din mase plastice | 15.01.02 | Valorificate prin societăți specializate | cca 5kg |
| Beton si moloz | 17.01.01 | Cantitațile de rămase vor fi eliminate la o groapă de deșeuri inerte în județ | cca 1 mc |
| Materiale ceramice-sticla, portelan | 17.01.03 | Eliminare in groapa de deseuri inerte a localitatii | cca 0,5mc |
| Materiale plastice | 17.02.03 | Valorificate prin societăți specializate | cca 0,5kg |
| Cupru (provenit de la firele electrice - trasor) | 17.04.01 | Valorificate prin societăți specializate | cca 0,2kg |
| Lemn | 17.02.01 | Valorificate prin societăți specializate | cca 0,5mc |

- modul de gospodărire a deşeuriillor

Deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de constructii vor fi preluate in baza unui contract/Comezi de prestari servicii incheiat cu societatea autorizata;

Deseuri generate in perioada de functionare

- Nu se generează deșeuri în perioada de funcționare.

Programul de prevenire și reducere a cantităţilor de deșeuri generate

Intervenţiile majore la instalaţii se fac în mod planificat, în perioada programata. La sfârşitul perioadelor de intervenţie, toate deşeurile rezultate din activităţile de întreţinere/reparare sunt evacuate din incintă (prin depozitare la rampe de deşeuri sau prin valorificare, după caz).

Deseurile rezultate din intretinere sunt colectate pe categorii de deseuri, sunt stocate temporar in zone special amenajate in containere sau alte modalitati de stocare pana la pradarea catre firme care le elimina sau valorifica.

Planul de gestionare a deșeurilor

Toate deseurile vor fi gestionate conform legislatiei in vigoare. Titularul va tine evidenta lunara a gestiunii deseurilor conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si va transmite aceasta evidenta la autoritatea competenta in functie de solicitarile acesteia.

i. 	Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Prin proiectul propus a se realiza nu se vor genera substante chimice periculoase..

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea

condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu se impun lucrari sau masuri pentru gospodarirea preparatelor chimice periculoase Vehicularea gazului natural in reteaua de distributie se realizeaza securizat, fiind

respectate normele tehnice in vigoare.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Nu se impune în acest proiect.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea în conderare a urmatorilor factori:

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

- impactul asupra populatiei – redus, doar in perioada de realizare a proiectului, in perioada de functionare – impact pozitiv;

- impactul asupra sanatatii umane - redus, doar in perioada de realizare a proiectului. Pulberile rezultate se vor limita la zona amplasamentului.

In timpul realizarii proiectului, suprafetele si deseurile de constructii vor fi stropite cu apa. Masinile nu vor parasi incinta santierului cu rotile murdare.

In timpul functionarii: Prin realizarea proiectului se estimeaza reducerea poluarii atmosferice pe termen lung, data fiind pe de-o parte inlocuirea metodelor actuale de incalzire a locuintelor si institutiilor din localitate si pe de alta parte posibilitatea reglarii fidele a consumului de catre utilizator, impactul fiind pozitiv pe termen mediu si lung.

- impactul asupra faunei si florei – nu are un impact semnificativ, în zona studiata nefiind situate Rezervatii, Parcuri Naturale protejate, areale protejate Natura 2000.

- impactul asupra solului - nu existã surse de poluanti pentru sol si subsol, impactul fiind redus. Pot sa apara poluari accidentale daca exista pierderi de carburanti de la motoarele utilajelor de constructii sau de la masinile care vin in santier pentru aprovizionarea cu materiale de constructii. In cazul unor poluari accidentale , constructorul va lua imediat masuri de remediere a acestora prin utilizarea de materiale absorbante.

- impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale – impact pozitiv indirect, prin cresterea potentialului de dezvoltare a zonei; în apropiere nu se afla obiective de patrimoniu;

- impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei – fara impact, neexistând surse de poluare a apelor;

- impactul produs de zgomot si vibratii –redus doar in perioada de construire ;

- impactul asupra peisajului si mediului vizual – impact nesemnificativ

- impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente – fara impact, în zona nu exista obiective ale patrimoniului istoric si cultural; .

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se estimeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona si din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii,

- magnitudinea si complexitatea impactului - impact redus

- probabilitatea impactului – probabilitate redusa ;

- durata, frecventa si reverbilitatea impactului – impactul este redus si temporar pe întreaga durata de realizare a obiectivului . Luand in considerare destinatia subsecventa a terenului, impactul implementarii proiectului propus este unul pozitiv. Impactul pe termen scurt este unul negativ, generator de praf in perioada de constructie, insa pe termen lung, efectele cumulative sunt net superioare avnd rol in cresteea calitatii vietii pentru locuitorii zonei..

– natura transfrontiera a impactului

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera. Nu se regaseste in anexa nr. I –„Lista activitatilor propuse” din Legea nr. 22/2001.

Nu există aspecte de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.

# VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă

Se recomandă ca în etapa de constructie să se urmărească gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate, dupa caz.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară:

Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul propus nu se încadreaza în niciuna dintre reglementarile respective.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sintea Mare face parte din Strategia Locala de

Dezvoltare Durabila 2014-2020, fiind data de nevoia unei perspective de dezvoltare si de creare unor conditii de viata pentru generatiile urmatoare

X. Lucrări necesare organizării de şantier

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;.

Lucrarile de executie din organizarea de santier se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular (Primaria Sintea Mare) si au un caracter temporar.

Suprafata necesara organizarii de santier este de circa 250mp. In vederea organizarii de santier se vor lua toate masurile necesare astfel incat materialul depozitat, utilajele stationate si orice alte activitati in perimetrul de lucru, sa nu afecteze in vreun fel sau sa polueze mediul inconjurator:

- căile de acces:

Accesul pe organizarea de santier se face direct de pe strada Principala.

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare: In incinta acestei locatii (curtea Primariei) va fi amplasata o baraca pentru aparate, scule, echipamentul de protectie al personalului, etc; de asemenea va fi depozitat materialul tubular si utilajele necesare realizarii intregii lucrari.

- sursele de energie : deoarece uneltele electrice folosite in timpul santierului sunt de mare si mic voltaj , acestea vor fi alimentate de la reteaua electrica

- vestiare, apă potabilă, grup sanitar :muncitorii vor folosi grupul sanitar temporar vidanjabil inchiriat si amplasat pe platforma balastata, asigurarea apei potabile va sta in sarcina constructorului si se va face prin achizitie din comert.

- grafice de execuţie a lucrărilor : lucrarile vor dura 24 luni

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor: materiale necesare realizarii proiectului vor fi depozitate pe terenul pus la dispozitie de Primarie, Materialele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare):

- transmiterea vibratiilor-nu e cazul de a se lua masuri de preventie

- degajari mari de praf: se va monta perimetral o plasa pentru retinerea prafului

- asigurarea acceselor necesare: nu este cazul

- localizarea organizarii de santier – Se va realiza pe o suprafata de 250 mp, pe un teren pus la dispozitie de Primaria Sintea Mare, in curtea Primăriei. Pe amplasamentul respectiv va fi amplasată o baracă pentru aparate,scule,materiale marunte si echipamentul de protectie al personalului muncitor. În incinta acestei locatii va fi depozitat materialul tubular si utilajele necesare realizării întregii lucrări. Este necesar să se asigure paza permanentă a acestei locatii.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier – impact temporar redus pe perioada executarii proiectului.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizarii de santier - motoarele utilajelor si ale masinilor de transport a materialelor puse în opera reprezinta sursele de poluanti; nu este cazul de amplasare a unor instalatii speciale pentru protectia mediului în timpul organizarii de santier, impactul fiind temporar si redus.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu – folosirea unor utilaje cu motoare cu emisii reduse de poluanti. Emisiile vor fi de durată scurtă şi nu sunt necesare instalaţii pentru reţinerea sau dispersia acestora

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Lucrarile de refacere a pavajelor vor fi obligatorii, se vor reface spatiile verzi afectate. La executarea umpluturilor, stratul fertil se va aseza deasupra si se va reface gazonul. La terminarea lucrarilor, toate terenurile afectate vor fi redate in starea in care au fost preluate.

In caz de poluare accidentala se va interveni de urgenta cu materiale absorbante, pentru a se evita intinderea poluarii. Constructorul si beneficiarul sunt obligati ca la inceperea lucrarilor de santier sa fie dotat cu materiale absorbante si unelte si scule pentru interventie.

–  pentru protecţiia factoriillor de mediiu, se prevede:

Interzicerea depozitării direct pe sol a oricăror produse ori materiale care ar putea afecta calitatea acestuia;

Desemnarea unui personal în vederea monitorizării deşeurilor rezultate, stocate, manipulate, valorificate, gestionate;

Valorificarea cât mai eficientă a deşeurilor rezultate la firme specializate;

Toate deşeurile cu conţinut de substanţe periculoase se vor elimina de pe amplasament prin firme specializate în colectare şi neutralizare;

În caz de poluare accidentală se procedează la limitarea propagării şi se anunţă Agenţia de Protecţia Mediului pentru stabilirea soluţiilor optime de depoluare.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări

accidentale

Constructorul va fi instruit cu privire la modul de răspuns în caz de accidente/avarii care pot provoca poluări, inclusiv dotarea organizării de şantier cu materiale absorbante.

In vederea prevenirii poluarilor accidentale se iau masurile mentionate la cap. anterioare, personalul este instruit sa alerteze echipele de decontaminare si sa anunte superiorii ierarhici, cu privire la producerea poluarii accidentale.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Proiectul nu prevede închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- îndepăratarea tuturor utilajelor şi echipamentelor folosite, precum şi a materialelor neutilizate;

- transportul deşeurilor: conform cerinţelor gestionării deşeurilor;

-deşeurile valorificabile/reciclabile: conform . cerinţelor gestionării deşeurilor.

La finalizarea lucrărilor, după efectuarea probelor de presiune si etanseitate, terenul va fi readus la starea initială, în sensul că se vor reface toate zonele afectate cu ocazia realizării săpăturilor: zone verzi, trotuare, carosabil (în zona traversărilor de drumuri).

XII. Anexe - piese desenate

- Plan de încadrare in zona,

- Plan de situatie general;

XIII.  Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:,

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului: Proiectul nu se realizează pe ape sau nu are legătură cu apele.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă. Proiectul nu se realizează pe ape sau nu are legătură cu apele

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz. Proiectul nu se realizează pe ape sau nu are legătură cu apele.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

S-a tinut cont de criteriile din anexa 3.

Întocmit,

Ing. Puia Lucian

Semnătura şi ştampila titularului

.........................................