MEMORIU DE PREZENTARE

Acest Memoriu de prezentare necersar pentru obtinerea Acordului de Mediu pentru proiectul 
“ CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER” a fost realizat in conformitate cu Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, Anexa nr. 5  la metodologie – Continutul-cadru al memoriului de prezentare.

I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER

II. Titular:

- numele beneficiarului: MOGA AUREL

- adresa poştală: Ineu, calea Traian, nr.3, jud. Arad

- numărul de tel./fax: 0724661955

- numele persoanelor de contact: arh. Cioară Lucian

- director/manager/administrator: Moga Aurel

- responsabil pentru protecţia mediului: arh. Cioară Lucian

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- Un rezumat al proiectului:

Se doreste construirea unui spațiu comercial parter (de dimensiuni generale maxime: 32.17 m x 15.54 m). La parter se va crea 2 zone : una pentru spatiul comercial, deschis și una pentru zona administrativă, spre spate. Aici vor fi grupuri sanitare, magazie, birou și centrala detecție incendiu.

Imobil va fi amplasat cu retragere de 2.02 m de la frontul stradal (Strada Traian), din partea dreaptă (N) in cel mai apropriat punct va fi lasata distanta de 2.05 m, iar din stanga (S) 17.25 m. Retragere din limita posterioara (S) va fi de 12.92 m.

Zona de parcaje auto se va rezolva la partea posteriară, asigurându-se un număr de 6 locuri pentru mașini și o alee de legătiră cu drumul public lat de 3,5 m.

Spatiu verde amenajat va fi un sumar de suprafate prevazute prin Regulament general de urbanism pentru spatii comerciale (20 % din suprafata parcelei). Spatiul verde pentru comert: 498 mp x 20 % = 100 mp. Sumar de spatii verde necesare este de 100 mp, iar in proiect spatii verde au suprafata de 500 mp, ceea ce inseamna ca cerinta este implinita. Spatiul verzi va fi amenajat cu gazon si vegetatie medie si joasa, cu gard viu din conifiere intre imobil si platforma de depozitare deseuri.

Prin aceasta lucrare nu vor fi afectate in niciun fel proprietatile invecinate, nici circulatia pietonala. Intre drumul public si imobil este asigurat spatiu pentru accesul autospecialelor de interventii pentru stingerea incendiilor.

- Justificarea necesitatii proiectului:

  - Necesitatea realizarii unor spații de comerț cu un grad de confort ridicat, conform certintelor actuale ale orașului;

  - Contribuie la dezvoltarea unitară a orasului si al cartierului, cu impact pozitiv asupra populatiei, datorita unui standard calitativ ridicat;

  - Crestere calitatii zonei prin punerea in functiune a unor constructii si amenajari;

  - Atragerea unor alti investitori privati, oferind astfel orasului si zonei posibilitatea de dezvoltare si crestere ;

- Valoarea investitiei: conform devizului = 504.474 lei;

- Perioada de implementare propusa: Perioada de implementare propusa este estimata la 12 luni.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente): A se vedea plan de situatie anexat prezentei documentatii.

- O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

  - formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele):

Bilantul teritorial propus Lot 1(obiectul proiectului conform Certificat de Urbanism 413/02.03.2020) – conform PUZ aprobat prin HCLM 722/2019:

| Nr. crt. | Destinatia | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 1. | Zona construita | 0 | 0 % | 498 | 32.17 % |
| 2. | Zona platforme | 0 | 0 % | 550 | 35.53 % |
| 3. | Zona spatii verzi amenajate | 1.548 | 0 % | 500 | 32.30 % |
|  | TOTAL Lot 1: | 1.548 | 100 % | 1.548 | 100 % |

Date tehnice:

| EXISTENT | PROPUS | TOTAL |
| --- | --- | --- |
|  | Spațiu comercial |  |
| Sc = 0 mp | Sc = 498.0 mp | Sc = 498.0 mp |
| Scd = 0 mp | Scd = 498.0 mp | Scd = 498.0 mp |
| Su = 0 mp | Su = 457.2 mp | Su = 457.2 mp |
| Sl = 0 mp | Sl = 0.00 mp | Sl = 0.00 mp |
| P.O.T. existent = 0 % | P.O.T. propus = 32.17 % |  |
| C.U.T. existent = 0 | C.U.T. propus = 0.32 |  |
| Aria parter = 498.0 mp | Su parter = 457.2 mp | Categoria de importanta „C”, conf. HG 766/1997 |

Complexul este realizat pe o structură cu:

- fundaţii izolate din beton armat;

- sistemul structural metalic;

- închideri din panouri termoizolante 10 cm

- pereţi desparţitori din gips-carton de 12.5 cm, cu fonoizolatie din saltele de vata minerala intre structura metalica proprie;

- acoperiş tip terasă necirculabilă cu hidroizolatie din membrana PE si termoizolatie din polistiren extrudat 25 cm (inclusiv 5 cm perimetral la perete);

- sistem pluvial din PVC sub presiune;

- pardoseli din ciment cu finisaje microciment, gresie şi parchet;

- placaje: faianţă la bai, grupuri sanitare şi parţial bucatarii;

- jgheaburi şi burlane din tablă vopsita

- tâmplărie aluminiu cu geam tripan, umplut cu argon şi garnituri de etanşare

  - profilul şi capacităţile de producţie;

Nu este cazul, nu este unitate de productie.

  - descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); Nu este cazul, terenul fiind liber de constructii.

  - descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul, nu este unitate de productie.

  - materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Pentru realizarea investiţiei este necesară o cantitate de 750 mc beton la fundaţii şi infrastructură, care va fi deservit de la o staţia de betoane din zonă, 42000 kg fier uzinat, termoizolatie din vata minerala intre 5 si 25 cm, achiziţionate de la terţi.

  - racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

În zonă, există reţele publice edilitare şi anume: apă, canalizare şi curent electric. Construcţia nou propusă va fi branşată la reţele edilitare din zonă, după cum urmează :

Apă potabilă :

Va fi un branşament de apă potabilă, de la reţea, cu montare de ventile de reţinere în cămine, după apometru, conform OMS nr. 119/2014, CAPITOL II si III.

Canalizare menajeră :

Apa uzată menajeră va fi deversată în reţeaua publică de canalizare existentă, conf. OMS nr. nr.119/2014, CAPITOL IV, art. 28-35.

Curent electric :

Clădirea nou propusă va fi racordată la reţeaua electrică existentă in zona, printr-un tablou general şi reţele interioare.

Gaze naturale :

Clădirea nou propusă va fi racordată la reţeaua existenta de gaze naturale.

  - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Refacerea amplasamnetului la finalul procesului de construire constă în realizarea de spaţii verzi amenajate (descrise mai sus) cu plantări de copaci şi iarbă şi platforme pavate pentru circulaţii auto si pietonale.

  - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul principal in teren se face din str. Traian printr-o intersectie existenta in forma de „T”, cu un carosabil cu latimea 3.5 m. Se va crea o alee de acces spre zona de parcaje de la partea posterioară. In incinta se va realiza un număr de 6 locuri de parcare. In plus este prevazut un loc de parcare pentru persoane cu dezabilitati, amplasat in directa apropriere a trotuarului, pe langa accesul secundar. Parcările şi drumurile interioare vor fi asfaltate şi dotate cu sifoane de preluare ape pluviale, dirijate spre un separator de hidrocarburi si nisip, care la rândul lui este racordat la reţeaua exterioară publică de ape pluviale.

Accesul pietonal se va realiza tot în zona acceselor auto, cu racordare la trotuarele existente pe domeniul public. De jur împrejurul clădirii proiectate se poate circula pietonal pentru întreținere.

  - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resursele naturale care vor fi folosite în timpul construcţiei includ apa, materialele inerte, materialele de construcţie, dispozitive de fixare şi altele. Se vor folosi de asemenea combustibil, gaze naturale şi energie electrică, precum şi materiale auxiliare deservite.

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene. Pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale avizate, de la distribuitori autorizati.

În urma lucrărilor specifice şantierului, vor rezulta un volum de 120 mc pământ excavat, care va fi folosit pentru sistematizarea pe verticală a terenului, acesta nefiind perfect plan. Nu vor fi externalizate volume de pământ rezultat.

  - metode folosite în construcţie/demolare;

Sistemele constructive vor respecta standardele in vigoare. Lucrarile de constructie desfasurate nu vor avea un caracter special, constand in procese uzuale, specifice acestui tip de proiect: camasuiri pereti, recompartimentari interioare, montare tamplarie, etc.

  - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Pe perioada executiei constructiilor se va respecta cu strictete proiectul pentru obiectivele propuse cat si recomandarile specifice pentru protectia mediului. Lucrarile de constructie sunt preconizate sa dureze aprox. 12 luni, iar data estimata de incepere a lucrarilor este: iunie 2024.

  - relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: Nu este cazul.

  - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Nu este cazul, lucrarile se realizeaza pe teren proprietate privata a investitorului.

  - alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului: Nu este cazul.

  - alte autorizaţii cerute pentru proiect:

- aviz alimentare cu apa,

- aviz gaze naturale,

- aviz canalizare,

- aviz alimentare cu energie,

- aviz securitatea la incendiu,

- aviz sanatatea populatiei,

- autorizatia speciala de construire a accesului,

- autorizatia de racordare la utilitati emisa de administratorul drumului public,

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului: Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului: Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz: Nu este cazul.

- metode folosite în demolare: Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării: Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

Terenul pe care se doreşte realizarea investiţiei se află în intravilanul orasului Ineu, pe calea Traian, la nr. 3, in judetul Arad. Parcela este situata in partea centrală a oraşului. Terenul pe care urmează să se realizeze documentatia este proprietate privată conform C.F. nr. 318301 Ineu şi apartine lui MOGA AUREL-NICOLAE si FLORENTINA-MARIA, CHILIAN IOAN-FLORIAN si CLAUDIA-FLORENTINA, avand o suprafaţă de 1.548,00 mp.

Categoria de folosinta a terenului, conform PUZ si RLU este „zona locuinta colectiva și comerț”, aprobat prin HCL 46/2024.

Terenul este amplasat la calea Traian şi are formă neregulata. Zona este propice pentru activități comerciale.

Terenul este liber de construcţii, deci nu se pune problema alipirii la construcţii existente. În plus faţă de limitele de proprietate ale terenului, construcţia propusă va fi retrasă astfel :

- faţă de frontul stradal (N): 		viran : 2.05 m ;

- faţă de lateral dreapta (V):  		drum :  12.92 m ;

- faţă de lateral stânga (E): 		drum :   2.02 m ;

- faţă de limita posterioara (S): 	viran :  17.25 m ;

Parcelele învecinatate sunt/nu sunt libere de constructii. Ceea din nord este cu construcție (locuință și comerț). Ceea de la sud este liberă de construcție. Ceea mai apropiată construcţie este spre nord, casa unifamiliala in regim de inaltime P la 4.0 m

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

- Diagnosticul arheologic a fost realizat în orașul Ineu, județul Arad cu scopul cercetării parcelei înregistrată sub nr. CF 318310 pentru a se cunoaște situația arheologică, aceasta aflându-se în imediata proximitate a cetății medievale a Ineului, mai exact, conform hărților de epocă, în interiorul fostului perimetru extins al fortificației.

- Suprafața diagnosticată măsoară 1.548 mp și este localizată pe strada Calea Traian, nr. 3, pe malul nordic am Crișului Alb, la vest de capătul de nord al vechiului pod, alăturat, spre sud, Colegiului „Mihai Viteazul” din localitate.

- Scopul cercetării, ținând seama de monumentul din imediata vecinătate, a fost de a identifica potențialul arheologic al zonei ce ar urma să fie afectate de viitorul proiect „PUZ-Zonă Locuințe și Comerț”.

- Activitatea arheologilor a debutat cu periegheză în zona vizată și în imediata vecinătate a acesteia, recunoașterea terenului și identificarea limitelor „rămășițelor” structurii construcției ce încă suprapun o bună parte a suprafeței investigate.

- Apoi au urmat lucrările de excavare de pământ în vederea diagnosticului intruziv, lucrări coordonate și supravegheate în permanență de minim un arheolog înscris în Registrul Arheologilor. Pentru a surprinde existența eventualelor urme arheologice, s-a utilizat un vehicul mecanizat (excavator cu cupă de taluz) cu ajutorul căruia au fost executate 5 sondaje având dimensiunile aproximative de 1,30 x 4-5 m. Întreaga activitate a fost documentată prin fotografiere, iar fiecare unitate de sondaj efectuată, a fost înregistrată topografic în sistem STEREO 70` cu o unitate GPS conectată la ROMPOS, cu sistemul de transformare oficial al OCPI TransDatRo, integrat.

- Raportat la monumentul din imediata vecinătate, a poziției conform hărților istorice, putem afirma fără să greșim că zona vizată are un potențial arheologic extrem de ridicat. Conform cIMeC.ro, în raport cu actualul monument încă păstrat, respectiv „Cetatea medievală de la Ineu” arealul în discuție se află în zona de protecție a acestuia, la o distanță de aproximativ 60 m sud-vest de turnul ce colț sud-vestic al cetății anterior menționate.

- În urma diagnosticului intruziv efectuat pe suprafața parcelei cu CF 318310, în toate cele cinci sondaje efectuate au fost identificate urme de natură antropică de potențial istoric constând în elemente structural constructive, fragmente ceramice și arheozoologice și un proiectil sferic din piatră (o ghiulea) databil înaintea începutului secolului al XVII-lea.

CONCLUZII:

În suprafața asupra căreia s-a solicitat diagnostic arheologic intruziv în jud. Arad, orașul Ineu au fost executate cinci de sondaje cu dimensiuni aproximative de 1,30 x 4-6 m și adâncimi variabile. Premergător lucrărilor de excavație s-a recurs la cercetarea de teren non-invazivă, în scopul identificării la suprafața a eventualelor zone cu potențial arheologic. Periegheza a fost urmată de diagnosticul intruziv propriu-zis, astfel suprafața ce ar urma să fie afectate de proiect a fost abordată cu un utilaj de tip excavator având în dotare cupă de taluz.

În urma diagnosticului arheologic efectuat în suprafață propusă, în vederea cunoașterii situației arheologice în cazul implementării proiectului „PUZ – Zonă Locuințe Colective și Comerț” pe parcela înscrisă CF sub numărul 318310 ce măsoară 1547 mp, în toate cele cinci sondaje au fost întâlnite componente atât stratigrafice cât și materiale și constructive ce constituie elemente definitorii ale unui sit arheologic.

De asemenea, nu se poate face abstracție de proximitatea monumentului Cetatea medievală a Ineului (aprox. 60 m) (în forma ei actuală - palatul cetății!), privit în ansamblu, conform hărților istorice, realizăm că parcela supusă diagnosticării este amplasată în arealul interior al cetății extinse, în interiorul perimetrului fortificat odinioară. (vezi planuri istorice la pag. 6-9)

Trebuie să facem câteva mențiuni cu privire la parcela în discuție, și anume, că într-o bună măsură aceasta este acoperită de o fundație a unei clădiri demolate (ce  aparține fostei case parohiale a comunității maghiare din localitate), în decursul anilor 2022-2023  și de asemenea o altă suprafață (la vest de fundație) este acoperită cu deșeu de construcție, zone ce au fost imposibil de sondat în scopul diagnosticării (vezi planuri topo.)

Raportat la afirmațiile anterioare, deși situația nu părea favorabilă unei astfel de lucrări, au fost identificate zone propice pentru excavarea sondajelor de diagnostic.

Astfel au fost săpate cinci sondaje și în fiecare din ele au fost surprinse elemente de natură arheologică, iar în cele ce urmează vom prezenta succint fiecare secțiune excavată:

În cazul convențional numitului sondaj S.01 a fost atinsă adâncimea de -2,20 m fiind identificate șase straturi însă numai în cazul celui cuprins în intervalul de adâncime –0,58 -2,08 m au fost identificate răzleț elemente de natură arheologică și foarte mult material tegular. Sub adâncimea de -2,08 m a fost întâlnit un strat de culoare galben-brun deschis cu textură argilos-cleioasă, compact, însă nu avem certitudinea faptului că este nivelul natural, steril. Afirmăm cu certitudine că nivelul al V-lea (– 0,58 – 2,08 m) conține materiale arheologice databile în sec. XVII-XVIII și putem presupune a fi un strat istoric de nivelare cu elemente aflate în poziție secundară.

În sondajul S.02 a fost întâlnit stratul anterior descris care pare a avea o ușoară „cădere”/înclinare către nord, surprins în intervalul (–0,58 –1,65 m), și având o compoziție identică, respectiv fragmente de material tegular, răzleț pietriș, foarte puține fragmente ceramice, faunistice și piese din metal (cuie „de fierar” pentru șindrilă). Nivel succedat de (pe intervalul –1,65 –1,85) un strat brun-negricios, semi-afânat, prezentând urme de arsură și chirpici ars la negru, având în compoziție foarte multe fragmente arheozoologice, urme de mortare dezagregate și fragmente de material tegular. Elementul „surpriză” al sondajului îl reprezintă nivelul situat în intervalul –1,85 – 2,18 în a cărui compoziție au fost descoperite fragmente tegulare de mari dimensiuni, elemente litice prelucrate, fragmente ceramice și mortare dezagregate. În acest ultimul nivel atins au fost identificate elemente constructive litice precum blocuri cubice cu o fațetă prelucrată, o posibilă „apără poartă”, și elementul cel mai spectaculos, un proiectil sferic din piatră (o ghiulea) cu diametrul 28 cm. Dată fiind compoziția și pozițiile de descoperire, din nou, putem presupune că și acesta pare a fi un strat de nivelare cu elemente arheologice databile înaintea începutului de  sec. XVII foarte probabil aflate în poziție secundară.

Și în sondajul S.03 a fost întâlnit stratul anterior amintit și întâlnit în S.01 și S.02 însă de această dat pe intervalul de adâncime –0,35 –1,07, acesta fiind urmat de un nivel de grosime aproximativă 40 cm culoare galbenă cu tente ușor brune, semi-compact, având în compoziție răzleț fragmente de material tegular. Nivelul următor, respectiv cel al șaselea (în intervalul –1,50 –2,08) s-a dovedit a fi un strat cenușiu puternic pigmentat negru, fiind format din cenușă, fragmente de cărbune, mortar, răzleț fragmente de material tegular, având în compoziție foarte multe fragmente ceramice și faunistice, de asemenea, au fost identificate și piese din fier reprezentate de cuie cu profil pătrat. În urma evaluării potențialului nivelului al VI-lea, respectiv cel identificat în intervalul de adâncime – 1,50 – 2,08, având în vedere densitatea extreme de mare de material arheologic s-a luat decizia întreruperii adâncirii sondajului și conservarea stratului până la o posibilă cercetare în suprafață extinsă.

Sondajele S.04 și S.05 sunt foarte asemănătoare prin natura descoperirilor, în ambele fiind identificate structuri constructive la cote nu foarte adânci în raport cu actualul nivel de călcare.

În cazul lui S.04, la adâncimea de – 1,10 m au fost descoperite două ziduri, țesute, clădite din blocuri de piatră, ce formează colțul unei încăperi cu orientarea aproximativă sud-est – nord-vest, având o grosime aproximativă de 0,5 – 0,7 m. Paramentele exterioare sunt, lise, clădite îngrijit. Presupunem că respectiva construcție a fost dărâmată/ demantelată în vechime, mult înaintea clădirii ce a figurat până recent pe acest teren, fără ca cele două să fi avut vreodată vreo legătură. Conform hărților istorice avem certitudinea că în acest areal ar fi putu fi cel puțin o clădire încă de la mijlocul sec. al XVIII-lea (sau mai timpuriu?) ce ar fi putut figura până după mijlocul sec al XIX-lea. (vezi plan datat 1759, 1791) Menționă că stratul ce suprapune zidăria (–0,25 –1,10)  pare a fi foarte similar cu cel întâlnit la celelalte sondaje, respectiv, „strat brun-cenușiu deschis, compact, având în compoziție fragmente de material tegular, răzleț pietriș, cu foarte puține fragmente ceramice” situație identică și în cazul stratului de la nivelul zidăriei, spre vest (–1,10 – 1,75) – strat foarte similar ultimului atins în sondajul S.01 „strat de culoare galben-brun deschis cu textură argilos-cleioasă, compact”, însă nici de această dată nu avem certitudinea faptului că este nivelul natural, steril.

Cu privire la S.05, la adâncimea de -1,25 m, din extremitatea estică și continuând spre vest, odată cu adâncirea s-au conturat mai multe blocuri de piatră dreptunghiulare, dispuse liniar cu progresie de adâncire spre vest, ce s-au confirmat a fi treptele unei scări ce ar putea fi în strânsă legătură cu potențiala încăpere al cărei colț vestic a fost identificat în sondajul S.04. Așadar și în acest caz a fost necesară sistarea adâncirii. Menționăm că stratul al doilea (în intervalul – 0,25 – 1,74) pare a fi similar celui care suprapune zidurile întâlnite în sondajul anterior.

Din perspectiva arheologică, micro-stratigrafia sectorului cercetat comportă variații lenticulare și discontinuități de straturi vizibile în spațiu, fiind marcate atât de evidente procese de eroziune cât și de procese post-depoziționare. De asemenea, secvența stratigrafică este unitară și omogenă, în întreaga suprafață acoperită prin sondare, prezentând foarte mici variațiuni cromatice și de grosime a straturilor „comune”, identificate în succesiunea stratigrafiei mai multor sondaje.

În cazul primelor trei sondaje, datorat unor niveluri superioare instabile, și a iminentei prăbușiri a profilurilor, pericol la care s-ar fi expus arheologul /documentaristul la acea adâncime, s-a luat hotărârea opririi adâncirii, de asemenea, în cazul celorlalte două, apariția structurilor constructive a necesitat acest lucru.

Concluzionând, reiterăm că în prezenta suprafață de lucru ce are CF 318310, aflată în orașul Ineu, au fost identificate elemente constructive și materiale ce necesită atenție arheologică de specialitate. (Anexat și avizul Direcției de Cultură Arad).

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: Nu este cazul.

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia: Categoria de folosinta a terenului, conform PUZ si RLU este „Zona locuinta colectiva cu parter comercial si locuinte individuale”;

- politici de zonare şi de folosire a terenului: Nu este cazul.

- arealele sensibile: Parcela studiata nu se afla in interiorul unui areal sensibil.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970: A se vedea Ridicare Topografica, atasata documentatiei, carei masuratorile s-au efectuat in sistem de proiectie stereografic 1970.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor (sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute):

Atat pe perioada de executare a lucrarilor, cat si pe perioada de functionare a obiectivului, nu se va produce poluarea panzei freatice deoarece:

- se vor utiliza produse biodegradabile pentru igienizarea spatiilor (existente intr-o gama variata pe piata);

- apele uzate provenite din cladire vor fi evacuate in canalizare, cu restrictia indicatoriilor de calitate mentionate in normativul NTPA 002/2005, privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare ale localităţilor. Astia trebuie trecute intai prin-un set de filtre si separatoare de hidrocarburi;

- depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu special amenajat, pe o platforma betonata, bordurata si acoperita, pentru evitarea depozitarii acestora direct pe sol. Astfel, deseurile generate vor fi preluate de firma de salubritate cu care beneficiarul are incheiat contract;

- constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare optima de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini;

- constructorul isi prevedea un sistem de colectare a pierderilor lichide şi al apelor pluviale care se scurg din spaţiile de preparare a betonului şi evacuarea într-un decantor pentru depunerea suspensiilor. Nămolul rezultat se transportă la depozitul de deşeuri inerte.

- in timpul constructiei in cazul depozitelor temporare de materiale, care pot fi spalate de apele pluviale, se recomanda amenajarea platformelor de depozitare cu santuri perimetrale de garda. Aceste santuri vor fi curatate periodic pentru a se evita colmatarea lor.

Se apreciază că emisiile de substanţe poluante în perioada de execuţie provenite de la traficul rutier specific şantierului, de la manipularea şi punerea în operă a materialelor, care ajung direct sau indirect în apele de suprafaţă sau subterane nu vor fi în cantităţi importante pentru a modifica semnificativ calitatea receptorilor naturali.

Dupa execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu vor exista surse de poluare ale apelor subterane sau de suprafata din zona, deoarece activitatea va fi realizata in interior imbolilelor si nu se vor utiliza substanţe ce pot afecta mediul inconjurator.

Pe perioada de funcţionare a obiectivului, traseele exterioare de circulaţie, platformele de depozitare a deşeurilor generate vor fi betonate (impremeabil) şi prevăzute cu un sistem exterior de colectare a apei pluviale, reducându-se astfel la minimum pericolul unor poluări accidentale a freaticului datorate scurgerilor

b) protecţia aerului (sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă):

Atat in perioada de constructie, cat si pe perioada de functionare, nu vor exista surse de poluare ale aerului, masurile adoptate pentru evitarea poluarii aerului fiind urmatoarele:

- stropirea permanenta a platformelor santierului, pentru evitarea genererii emisiilor de praf in atmosfera datorita lucrarilor de sapatura pentru fundatii si platforme ;

- utilizarea eficienta a masinilor/utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca la maximum emisiile din gaze de esapament;

- spalarea rotilor autovehiculelor de transport la iesirea din santier ;

- depozitarea materialelor usoare in locuri special amenajate, astfel incat sa nu poata fi luate de vant;

- menţinerea unor suprafeţe verzi la finalizarea lucrarilor de construcţie;

- stabilirea unor trasee clare de circulaţie in interiorul incintei;

- gestionarea corecta a locurilor de parcare, astfel incat, sa se reduca timpul de manevra pentru parcarea propriu-zisa;

Incalzirea spatiilor din cladire se va realiza cu ajutorul unei pompe de caldura care functioneaza cu electricitate. Astfel, aceasta nu va afecta mediul inconjurator.

Pentru evitarea poluării aerului, utilajele folosite vor fi într-o stare tehnică foarte bună, cu reviziile şi verificările la zi făcute. Datorită procesului de producţie a profilelor metalice, investiţia nu este generatoare de poluanţi în aer, iar zona de sudură şi vopsitorie este controlată şi asistată, fiind la interior.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor (sursele de zgomot şi de vibraţii; amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor):

In timpul realizarii obiectivului, sursele de zgomot si de vibraţii, ar putra fi reprezentate de mijloacele de transport cu care constructorul isi desfasoara activitatea, dar vor fi limitate sub limita maxima admisă, adică sub 85 dB. Se vor crea vibraţii la faza de compactare a straturilor sub placa de pardoseală, dar nu vor afecta construcţiile învecinate.

Pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot si/sau vibraţii vor fi menţinute in stare buna de funcţionare.

Intrucat prin activitatea propusa se vor realiza activitati de productie de confecti metalice, apreciem ca:

- faţa de imprejurimi impactul zgomotului si al vibraţiilor din incinta halei de productie este nesemnificativ si nu va afecta negativ populaţia, datorita faptului ca activitatea este limitata in spatiu inchis - interiorul halei;

- nu se impun amenajari speciale pentru protecţia impotriva zgomotului si vibraţiilor;

Izolarea acustica fata de exterior si intre incaperile interioare se realizeaza cu materiale fonoabsorbante care permit limitarea la maxim a duratei de reverberatie.

d) protecţia împotriva radiaţiilor (sursele de radiaţii; amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor):

Nu exista surse de radiatii atat in perioada de executie, cat si pe perioada de functionare a obiectivului propus.

e) protecţia solului şi a subsolului (sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime; lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului):

Atat pe perioada de executie a lucrarilor, cat si in timpul functionarii obiectivului, nu vor exista surse de poluati pentru sol, subsol si ape freatice deoarece :

- preventiv, în zona de organizare de şantier se va pune un strat de 15-20 cm de balast şi pietriş compactat, pentru a nu se crea împotmoliri ale utilajelor şi nici a duce pe partea de drumuri publice noroi din şantier. Mai mult, acest strat va proteja şi solul vegetal de posibile poluări cu hidrocarburi şi uleiuri.

- productiea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu special amenajat, pe o platforma betonata, bordurata si acoperita, pentru evitarea depozitarii acestora direct pe sol. Astfel, deseurile generate vor fi preluate de firma de salubritate cu care beneficiarul are incheiat contract ;

- constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care sunt in stare optima de funcţionare, pentru a evita scurgerile accidentale pe sol ale produselor petroliere sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini;

- prin activitatea de productie nu se vor utiliza substanţe ce pot afecta negativ mediul inconjurator;

- atat platforma accesului, cat si rampa vor fi impermeabile prin betonare, fapt care va impiedica poluarea solului, subsolului sau a freaticului, datorata scaparilor accidentale de produse petroliere provenite de la autovehiculele care sunt la aprovizionare sau la incarcare;

- reconstrucţia ecologică în zonele unde terenul a fost afectat prin lucrările de excavare, depozitare materiale, staţionare utilaje, organizarea de şantier, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice (identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate):

Pe amplasament nu exista grupuri de plante sau animale ocrotite prin lege. In zona nu exista habitate naturale, flora si fauna, care trebuie conservate si nu sunt necesare masuri speciale de protecţie. Nu exista surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice nici in perioada de executie, nici in functionare. Cea mai apropriata aria protejata este Câmpia Cermeiului la o distanta mai mare de 5 km. In concluzie, amplasamentul studiat nu se afla situat sau in apropierea unei arii naturale protejate de interes comunitar.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public (identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele; lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public):

Vecinatati amplasament propus a fi reglementat:

- in partea de sud teren viran liber de construcții după care este râul Crișul Alb;

- in partea de est calea Traian, iar peste drum teren viran comerț;

- in partea de vest la cca 30 m – liceul Ineu in regim de inaltime „P+2E”;

- in partea de nord  la cca 4 m - casa unifamiliala in regim de inaltime „P”;

Conform planului de incadrare in zona si planului de situatie anexate la prezenta documentatie, cea mai apropriata zona locuita se afla la distanta de cca 4 m, fata limita amplasamentului analizat si activitatea ce se va desfasura in cadrul incintei nu va influenta negativ asezarile umane, fiind una de aceelasi gen. Dotarile si masurile prevazute pentru protectia factorilor de mediu, cat si lucrarile ce se vor executa in cadrul investitiei propuse asigura incadrarea in concentratiile maxime admisibile in ceea ce priveste emisia si imisia poluantilor. Deci, din acest punct de vedere, asezarile umane sunt protejate.

In zona nu se afla monumente istorice, de arhitectura sau alte zone si obiecte de interes traditional, public sau istoric.

In timpul costructii se va asigura semnalizarea zonelor de lucru cu panouri de avertizare, se va asigura funcţionarea la parametri optimi proiectaţi a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport pentru reducerea noxelor şi zgomotului care ar putea afecta factorul uman.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea (lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate; programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate; planul de gestionare a deşeurilor):

Prin proiect s-a prevazut depozitarea deseurilor in partea de vest a amplasamentului, pe o platforma gospodareasca special amenajata in interiorul proprietatii (platforma betonata, bordurata), accesul la aceast spatiu facandu-se usor din exteriorul cladirii.

In acest spatiu de depozitare se vor amplasa pubele destinate fiecarui tip de deseu in parte, evidenţierea colectarii selective se va face alegand pubele de culori diferite si inscripţionate conform tipului de deseu pe care il conţine.

Evacuarea gunoiului se va realiza periodic, catre groapa de gunoi cea mai apropiata, de catre firma de salubritate. În prezent beneficiarul are contract pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor cu operatorul specializat din oraş.

Deseurile provenite din construcţii, rezultate in urma lucrarilor de construire a cladirii propusa, vor fi preluate de firma de salubritate cu care beneficiarul are incheiat un contract pentru servicii de colectare și depozitare deșeuri inerte.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei):

Lucrările de execuţie şi întreţinere presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase. Produsele cele mai frecvent folosite sunt:

- carburanţii utilizaţi de utilaje şi de mijloacele de transport;

- lubrifianţi (uleiuri, vaselină);

- lacuri şi vopsele, diluanţi – utilizati in cadrul lucrarilor la cladiri si la lucrarile de intretinere si protectie a constructiilor metalice .

Manipularea, depozitarea şi transportul acestor substanţe chimice se vor realiza numai cu respectarea prevederilor fişelor de securitate ale fiecărui produs utilizat şi a normelor de protecţia muncii. Depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive se va realiza cu respectarea strictă a normelor legale specifice.

Vopselele, lacurile şi diluanţii se vor transporta cu mijloace care permit protejarea produsului împotriva  radiaţiilor solare şi intemperiilor şi care respectă reglementările în vigoare privind transportul produselor inflamabile. Se vor păstra în recipiente metalice, marcate cu semne avertizoare; se vor depozita în spaţii curate, aerisite, sigure, ferite de foc, de radiaţii solare şi de intemperii. Vopselele şi grundurile folosite sunt atestate, acestea sunt pulverizate mecanizat în mediu închis şi controlat de către personal calificat.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii. Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului;

Lucrarile propuse nu presupun un impact major asupra populatiei, nici biodiversitati, deoarece lucrarile se deruleaza pe o perioada scurta de timp – pe perioada normata a autorizatiei de construire, iar o mare parte din acestea se realizeaza in interiorul cladiriilor.

Zgomotul produs de utilaje utilizate (intr-o perioada de executie a lucrarilor, cat si in timpul functionarii obiectivului) va fi temporar (in orele de lucru standardizate) si local. Lucrarile se vor desfasura dupa un program agreat de administratia locala, astfel incat sa se asigure orele de odihna ale locatalilor din zona de locuinte invecinata.

Obiectivul proiectului de construire locuinta colectiva cu parter comercial va avea impact:

- pozitiv direct pe termen mediu si lung, permanent avand in vedere faptul ca creste calitatea zonei prin punerea in functiune a unor constructii si amenajari si atrage unor alti investitori privati, oferind zonei posibilitatea de dezvoltare si crestere ;

- negativ direct si indirect, temporar, pe perioada în care se vor executa lucrări şi în zona acestora, asupra solurilor, aerului, populatiei, faunei,

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

Zona geografica cea mai afectata va fi cea limitrofa amplasamentului propus, care este una rezidentiala. Imobil fiind amplasat intravilan nu se estimeaza impactul negativ deasupra numarul de populatiei, habitatelor, nici speciilor.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Se apreciaza ca impactul negativ generat in perioada de constructie nu va avea o magnitudine semnificativa. In perioada de constructie impactul maxim se va manifesta numai in zona executiei lucrarilor. Magnitudinea impactului negativ se reduce proportional cu indepartarea de sursele generatoare. Impactul negativ este apreciat ca fiind „de o complexitate redusa” avand in vedere faptul ca proiectul este de tip rezidential de dimensiuni medii.

Impactul pozitiv are in schimb un caracter complex, avand in vedere multitudinea factorilor economici si sociali care beneficiaza direct sau indirect de imbunatatirea economiei in zona proiectului.

- probabilitatea impactului;

La modul general, constructiile au un impact asupra mediului inevitabil, generand o poluare fonica si chimica in zona lucrarilor. Si in cazul de fata, aceste tipuri de impact vor aparea cu siguranta, dar totodata trebuie luate in considerare si impacturile pozitive de mare importanta, generate la fel de probabil ca urmare a implementarii proiectului.

Se mentioneaza şi faptul că seturile de măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului care se propun si care sunt obligatoriu de a fi respectate, vor contribui la scaderea probabilitatii aparitiei si/sau extinderii unor tipuri de impacturi.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Impactul negativ generat in perioada de constructie se va intinde strict pe perioada de executie a lucrarilor (12luni) si probabil pe o perioada de timp foarte scurta dupa terminarea lucrarilor. Impactul va avea o frecventa variabila (in functie de progamul de executie si tipul lucrarilor executate). In perioada de iarna, care nu este propice pentru executia lucrarilor nu vor exista impacturi negative. Impactul negativ generat in perioada de constructie se apreciaza in totalitate ireversibil dupa finalizarea lucrarilor. Implementarea măsurilor obilgatorii de prevenire şi reducere a impactului negativ asupra mediului, vor contribui la scaderea duratei si frecventei unor tipuri de impacturi negative.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului sunt propuse o serie de masuri specifice fiecarui factor de mediu si care sunt prezentate in cadrul capitolului VI din prezentul memoriu.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Luand in considerare imobile proiectate, amenajarile interioare si exterioare propuse, activitatea de zona de locuinte, care nu afecteaza mediul inconjurator in mod negativ, consideram ca nu este necesar controlul si supravegherea calitatii mediului dupa realizarea obiectivului si darea lui in folosinta.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

Nu este cazul.

B. Se va menţiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de şantier va cuprinde 3 baraci metalice pentru muncitori, 1 pentru unelte si 2 pentru vestiare. Totodată vor fi închiriate şi 3 toalete ecologice mobile pentru muncitori. Se recomanda realizarea unor platforme de balast compactat pentru materiale de construcţie şi utilaje. Odată terminate fazele de construcţie se va trece la utilizarea ei conform necesităţilor: În prealabil investitorul va obţine şi autorizaţia de mediu necesară.

În cadrul organizării de şantier se va organiza stocarea temporară şi colectarea deşeurilor în containere etanşe depozitate în locuri special amenajate.

Principalele lucrări necesare organizării de şantier sunt:

- amplasarea construcţiilor temporare modulare (containere) sau realizarea unor construcţii temporare de tipul magaziilor;

- crearea unui sistem adecvat de drenaj al apelor pluviale – rigole perimetrale impermeabilizate;

- impermeabilizarea unor suprafeţe fie prin betonare fie prin utilizarea unor material impermeabile de tipul foliei de polietilenă;

- lucrări pentru realizarea conectării la reţelele de utilităţi existente în zonă – daca se considera necesar.

Pentru a asigura condiţii igienico-sanitare lucrătorilor la locul de muncă se vor lua următoarele măsuri:

- vor fi prevăzute grupuri sanitare ecologice, care vor fi golite periodic de către o societate autorizată;

- vor fi prevazute truse de prim ajutor  la toate punctele de lucru pe şantier;

- întreg personalul va fi instruit să asigure prim ajutor;

- se vor face instructaje si verificari ale cunostiintelor referitoare la SSM cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei ; instruirea este obligatorie atat pentru personalul de pe santier, cat si pentru cel care vine ocazional pe santier in interes personal sau de serviciu;

- pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier;

- se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase;

- servicii de asistenţă pentru urgenţe medicale vor fi furnizate de unităţi medicale din orașul Ineu.

Antreprenorul este obligat să respecte cerinţele Regulamentului privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, aprobat cu ordinul nr. 9/N/15.03.93 de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului (M.L.P.A.T.). Contractantul executiei este responsabil pentru curatenia in incinta zonei unde se executa lucrarile propuse.

- localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului (partea de nord-est), pe o platforma de pietris compactat, executantului revenindu-i in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:

Lucrările necesare organizării de şantier vor fi de mică amploare, fără impact negativ semnificativ asupra mediului. După dezafectarea punctelor de organizare a şantierului amplasamentele vor fi readuse la starea iniţială prin grija constructorului şi sub supravegherea beneficiarului. Şantierul nu este generator de deşeuri considerabile. Deşeuri rezultate vor fi de la faza de construire (zidarie sparta, resturi de termoizolatie, etc.) si de la faza de finisare interioară (pereţi gips carton, placări gresie, etc.) Astfel, prin grija beneficiarului, constructorul va colecta deşeurile inerte în container metalic pentru al preda spre depozitare unui operator economic specializat.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații. Inca o sursa de poluanti sunt apele meteorice cazute pe platformele de lucru ale organizarii de santier.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

În perioada de construcţie, respectarea prevederilor legale de protecţie a mediului în activitatea de construcţii se referă si la măsurile de eliminarea/diminuarea impactului organizarilor de santier. Aceste prevederi cuprind reglementări privind organizarea de şantier, gestiunea deşeurilor menajere şi de altă natură, stocarea carburanţilor şi alimentarea utilajelor, semnalizarea şi împrejmuirea organizarii de santier, instruirea personalului, etc.

- depozitarea substanţelor periculoase se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în spaţii cu acces restricţionat, acoperite, pe o suprafaţă impermeabilă, prevăzută cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale

- interzicerea depozitării de materiale de construcţii direct pe sol, fara impermeabilizari prealabile;

- verificări periodice ale utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament. Acestea vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- controlul transportului de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor şi aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din şantier sau drumurile publice;

- curăţarea zonelor accidental contaminate cu ape uzate fecaloid-menajere din toalete ecologice, evitându-se astfel apariţia unor situaţii de risc epidemiologic pentru sănătatea populaţiei;

- se vor utiliza pe cat posibil echipamente cu un nivel redus de zgomot.

- autovehiculele vor fi prevăzute cu catalizator si vor fi menţinute intr-o stare bună de funcţionare, având reviziile la zi;

- curăţarea săptămânală a fronturilor de lucru, cu eliminarea corespunzatoare a deşeurilor.

Nu se consideră necesare dotări speciale pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

După finalizarea lucrărilor de construcţie, pentru dezafectarea organizarii de santier se va proceda la:

- Retragerea utilajelor grele din perimetrul organizarii de santier;

- Debransarea de la utilitati (alimentare cu apa, energie electrica, canalizare);

- Incarcarea modulelor container, anexelor, dotarilor diverse in autocamioane, autoremorci si transportul acestora la bazele constructorului;

- Scoaterea impermeabilizarilor, daca acestea s-au folosit, acoperirea cu pământ vegetal şi plantarea de vegetaţie daca organizarea de santier a fost amplasata pe un teren fara platforma betonata existenta;

- Zonele ocupate temporar de proiect vor fi curăţate şi nivelate, iar terenul readus la starea iniţială.

Lucrarile de refacere a amplasamentului afectat de organizarea de santier vor fi receptionate de catre administratorul portului care a inchiriat terenul constructorului si autoritatea de mediu competenta.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

În cazul apariţiei unei poluări accidentale, persoana care observă fenomenul anunţă imediat şeful de şantier. Şeful de şantier dispune anunţarea colectivelor cu atribuţii prestabilite şi a echipelor de intervenţie în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi pentru diminuarea efectelor poluării accidentale şi se anunţă autorităţile competente cu privire la producerea poluării accidentale.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul deoarece prin lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea execuției investiției terenul va fi readus la starea inițială, la aceeași categorie de folosință.

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

A se vedea Planul de incadrare si Planul de situatie anexat prezentei documentatii.

- schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare; Nu este cazul.

- schema-flux a gestionării deşeurilor; A se vedea plansa cu schema, anexata prezentei documentatii.

- alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Nu este cazul.

ÎNTOCMIT

Arh. CIOARĂ LUCIAN