MEMORIU DE PREZENTARE

Pentru proiectul

“INFIINTARE SISTEM DE IRIGARE PENTRU SC AGRICOLA UTVINIS SRL”

privind  etApa de  incadrare  din  procedura  de Evaluare  A IMPACTULUI  conform LEGII 292/2018

proiectant de specialitate:

sc comporsa srl

BENEFICIAR:

SC AGRICOLA UTVINIS SRL

MEMORIU JUSTIFICATIV

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

“INFIINTARE SISTEM DE IRIGARE PENTRU SC AGRICOLA UTVINIS SRL”

Proiectul intra. sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa 2 pct 1, litera c) Proiecte de gospodarire a apelor pentru agricultura inclusiv proiecte de irigatii si desecari si pct 2, liteta d) foraje pentru alimentarea cu apa.

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.

Proiectul propus intra sub incidenta Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,, art 48, lit. b) lucrari de folosire a apelor cu constructiile si instalatiile aferente: alimentari cu apa potabila, industriala si pentru irigatii.

II. TITULAR

Denumirea titularului : SC Agricola Utvinis SRL

Date titular : cu sediul in judetul Arad, localitatea Zimandu Nou, Utvinis, str  Principala, nr. FN, Cod fiscal: 21895480, Nr. registrul comertului: J02/1100/08.06.2007, cod CAEN: 0141 ” Cresterea bovinelor de lapte.

Tel : 0731 630 064

Adresa email: office@agricolautvinis.ro

- reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare:

Reprezentant legal: Imputernicit: Rosu Catalin, domiciliat in loc. Zimand - Cuz, col.Utvinis, nr. 7, ap. 2, jud. Arad, identificat prin CI, seria ZR, nr. 040289, având CNP1810225020091, să reprezinte societatea la Agenția pentru Protectia Mediului Arad,putând în acest sens să semneze, să depună sau să ridice în numele societății cereri șiorice alt document, in scopul obtinerii documentului solicitat.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

3.1. Amplasarea proiectului

- Încadrare în localitate şi zonă:

Investitia de realizare a forajelor este amplasata in judetul ARAD,  pe terenurile extravilane ale localitatii Zimandu Nou, sat Zimandcuz- colonia Utvinis,  inscrise in cartea funciara cu numere cadastrale :

- Cartea Funciara nr  304828 nr. Cad. 304828 In suprafata de 55 000 mp – amplasare 2 foraje

- Cartea Funciara nr. 304916, nr. Cad. 304916 in suprafata de 11 700 mp  - amplasare 2 foraje

Coordonate Stereo 70 a zonei de amplasare a forajelor:

#### -  X 1 = 218174.56; 	Y 1= 538866.31

#### - X 2= 217985.75; 	Y 2= 538175.01

#### - X 3= 218747.11; 	Y 3= 537622.48

#### - X 4=219613.49; 		Y 4= 537941.93

#### Coordonate Stereo 70 a plantatiei:

#### -    X 1 = 218344.2923; 	Y 1= 539468.4351;

#### - X 2= 217852.4318; 	Y 2= 537696.1376;

#### - X 3= 219473.7584; 	Y 3= 537476.7589;

#### - X 4=219760.2977; 	Y 4= 538472.8070;

Nu se taie copaci. Nu exista pe amplasament.

Proiectul propus nu intra sub incidenia art. 28 din Ordonanta de urgenta Guvemului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.

3. 2. Justificarea necesitatii proiectului:

Lucrarile propuse nu influenteaza obiectivele existente in zona. Impactul asupra mediului este redus. Din punct de vedere al activitatii prestate, beneficiarul produce cereale aducand un plus financiar comunitatii din zona.

Prin implementarea proiectului se valorifica superior un teren utilizat slab  in momentul de fata. Prin irigarea culturilor se urmareste asigurarea unei umiditati optime in sol in zona de dezvoltare a radacinilor si pentru un randament superior.

Echipamentele de udare utilizate pentru distribuirea apei la cereale sunt echipamente agrementate care asigura o distributie relativ uniforma a apei de irigatie si in cantitati controlabile.

Activitatea prestata de beneficiar in cadrul investitiei nu necesita consum de apa in scop tehnologic in urma caruia nu rezulta apa uzata.

3.3. Valoarea investiției: 1000000 euro

3.4.Perioada de implementare propusă: 2 luni de la obtinerea autorizatiei de construire.

3.5. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

-plan de incadrare /situatie

-plan de situatie,

3.6. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: profilul si capacitatile de productie

Prin implementarea proiectului se valorifica superior un teren utilizat slab  in momentul de fata. Prin irigarea culturilor, se urmareste asigurarea unei umiditati optime in sol in zona de dezvoltare a radacinilor si pentru un randament superior.

Întregul ansamblu cuprinde lucrările și instalațiile de alimentare cu apă pentru irigare prin aspersie a culturilor de cereale ce vor fi plantate in cadrul mai multor parcele in suprafata de 175  ha. Sursa principală de apă pentru sistemul de irigatii vor fii patru foraje realizate conform studiului hidrogeologic realizat de catre SC COMPORSA SRL.

Suprafata irigata se compune din urmatoarele parcele:

| Nr. Crt. | C.F. numar | U.A.T. Numar top. | Nr. Crt. | C.F. numar | U.A.T. Numar top. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304812 | zimandu nou | 53 | 304863 | zimandu nou |
| 2 | 304813 | zimandu nou | 54 | 304864 | zimandu nou |
| 3 | 304814 | zimandu nou | 55 | 304865 | zimandu nou |
| 4 | 304815 | zimandu nou | 56 | 304866 | zimandu nou |
| 5 | 304816 | zimandu nou | 57 | 304867 | zimandu nou |
| 6 | 304817 | zimandu nou | 58 | 304868 | zimandu nou |
| 7 | 304818 | zimandu nou | 59 | 304869 | zimandu nou |
| 8 | 304819 | zimandu nou | 60 | 304870 | zimandu nou |
| 9 | 304820 | zimandu nou | 61 | 304871 | zimandu nou |
| 10 | 304821 | zimandu nou | 62 | 304872 | zimandu nou |
| 11 | 304822 | zimandu nou | 63 | 304873 | zimandu nou |
| 12 | 304823 | zimandu nou | 64 | 304874 | zimandu nou |
| 13 | 304824 | zimandu nou | 65 | 304875 | zimandu nou |
| 14 | 304825 | zimandu nou | 66 | 304876 | zimandu nou |
| 15 | 304826 | zimandu nou | 67 | 304877 | zimandu nou |
| 16 | 304827 | zimandu nou | 68 | 304878 | zimandu nou |
| 17 | 304828 | zimandu nou | 69 | 304879 | zimandu nou |
| 18 | 304829 | zimandu nou | 70 | 304880 | zimandu nou |
| 19 | 304830 | zimandu nou | 71 | 304881 | zimandu nou |
| 20 | 304831 | zimandu nou | 72 | 304882 | zimandu nou |
| 21 | 304832 | zimandu nou | 73 | 304883 | zimandu nou |
| 22 | 304833 | zimandu nou | 74 | 304884 | zimandu nou |
| 23 | 304834 | zimandu nou | 75 | 304885 | zimandu nou |
| 24 | 304835 | zimandu nou | 76 | 304886 | zimandu nou |
| 25 | 304836 | zimandu nou | 77 | 304887 | zimandu nou |
| 26 | 304837 | zimandu nou | 78 | 304888 | zimandu nou |
| 27 | 304838 | zimandu nou | 79 | 304889 | zimandu nou |
| 28 | 304839 | zimandu nou | 80 | 304890 | zimandu nou |
| 29 | 304840 | zimandu nou | 81 | 304903 | zimandu nou |
| 30 | 304841 | zimandu nou | 82 | 304904 | zimandu nou |
| 31 | 304842 | zimandu nou | 83 | 304905 | zimandu nou |
| 32 | 304843 | zimandu nou | 84 | 304906 | zimandu nou |
| 33 | 304844 | zimandu nou | 85 | 304907 | zimandu nou |
| 34 | 304845 | zimandu nou | 86 | 304908 | zimandu nou |
| 35 | 304846 | zimandu nou | 87 | 304909 | zimandu nou |
| 36 | 304847 | zimandu nou | 88 | 304910 | zimandu nou |
| 37 | 304848 | zimandu nou | 89 | 304911 | zimandu nou |
| 38 | 304849 | zimandu nou | 90 | 304912 | zimandu nou |
| 39 | 304850 | zimandu nou | 91 | 304913 | zimandu nou |
| 40 | 304851 | zimandu nou | 92 | 304914 | zimandu nou |
| 41 | 304852 | zimandu nou | 93 | 304915 | zimandu nou |
| 42 | 304853 | zimandu nou | 94 | 304919 | zimandu nou |
| 43 | 304854 | zimandu nou | 95 | 304930 | zimandu nou |
| 44 | 304920 | zimandu nou | 96 | 304931 | zimandu nou |
| 45 | 304921 | zimandu nou | 97 | 304932 | zimandu nou |
| 46 | 304922 | zimandu nou | 98 | 304933 | zimandu nou |
| 47 | 304923 | zimandu nou | 99 | 304934 | zimandu nou |
| 48 | 304924 | zimandu nou | 100 | 304935 | zimandu nou |
| 49 | 304925 | zimandu nou | 101 | 304936 | zimandu nou |
| 50 | 304926 | zimandu nou | 102 | 304937 | zimandu nou |
| 51 | 304927 | zimandu nou | 103 | Suprafata totala irigatii 175 ha |
| 52 | 304928 | zimandu nou | 104 |  |

DOTARI TEHNICE

- amplasamente foraje

- amplasare echipamente si instalatii specifice extractie apa

- realizare prize de apa la fiecare pivot

- amplasare pivot irigatii

- realizare irigatie

- Amplasamente foraje

Din analiza situatiei hidrogeologice detaliata in studiul hidrogeologic pentru asigurarea necesarului de apa pentru irigatii  Q = 13 l/s / investitiei, din sursa proprie centralizata din puturi proprii se recomanda solutia optima prin propunerea de a executa patru foraje:  F1, F2, F3, F4: H= 35 m.

Forajele vor fii realizate pentru a inspecta zona propusa adica in regim de explorare si apoi folosite in regim de exploatare functie de cantitatea de apa si calitatea acesteia.

Forajele vor fii  realizate si definitivate  cu o coloana de tubaj de Ø225m.

Forajele sunt prevazute cu filtre cu suprafata activa 14% cu aceeasi  coloana ca si diametrele coloanelor de tubaj Ø225m, in dreptul stratelor acvifere captate  pentru a satisface cerinta de debit Q=13 l/s.

In jurul coloanei definitive se va introduce material filtrant  pietris margaritar diametru  Ø 1-3 mm + 3 -5 mm

Dupa introducerea pietrisului se vor efectua operatiuni de decolmatare-deznisipare a forajului, ascendent – descendent pe fiecare strat in parte, pana la limpezirea completa a apei.

Elevatia va fi prevazuta cu un capac de inchidere.

Puturile se va desnisipa la limpezirea apei  se vor executa pompari experimentale insotite de masuratori de nivel piezometric, nivel hidrodinamic si debit, date necesare la determinarea debitului admisibil de exploatare, a tipului de pompa si a adancimii de instalare a acesteia.

In timpul pomparii se va preleva o proba de apa/foraj pentru analize  fizico-chimice.

Forajele in scop de irigatii se vor amplasa pe parcelele:

- Cartea Funciara nr  304828 nr. Cad. 304828 In suprafata de 55 000 mp – amplasare 2 foraje

- Cartea Funciara nr. 304916, nr. Cad. 304916 in suprafata de 11 700 mp  - amplasare 2 foraje

2.Amplasare echipamente si instalatii specifice extractie apa

Forajele vor fii prevazute cu camine subterane in care vor fii amplasate urmatoarele:

- Contorul de masurare a debitului de apa consumat

- Armaturile de inchidere cu accesoriile aferente

- Electropompa submersibila montata in foraje cu tablorile de comanda corespunzatoare.

Pompele submersibile care se monteaza in interiorul puturilor vor fii dotate cu senzori de presiune in cazul in care presiunea de apa creste, pompele se vor oprii automat treptat pentru a nu se deteriora.

Pompele submersibile corespunzatoare debitului de exploatare, vor fii dimensionate cu un debit mai mic decat debitul potential al forajului, sistemul de pompare va fii echitat complet si automatizat urmand sa se realizeze bransamentul de la fiecare foraj de la conducta introdusa in foraj PEHD 63mm, in conducta principala de irigatie.

Sistemul de irigatie tine seama de tipul de cultura, necesarul de apa, tipul solului, sursa de energie, localizarea sursei de apa.

Forajul va fii echipat astfel:

-Cabina protectie din PVC cu baza inchisa ; Diametru =1100 mm; Inaltime = 1720 mm.

-Pompa submersibila, tip Pedrollo, din inox, avand un debit mai mic decat capacitatea forajului astfel sa poata satisfice cerinta de apa.

-Coloana refulare pompa din PHDE; DN=50 mm; Pn=6atm

-Cap de pompare format din capac foraj, ancoraj pompa, robinet de trecere, supapa de sens, robinet probe, contor apa.

-Automatizare in bazin cuprinzand,manometru, presostat.

3. Realizare circuit apa la cele 4 foraje propuse:

Conducta principala de record pivot va fii din PEHD si va fii dimensionata treptat crescator de la forajul F1 la forajul F2, spre alimentarea cu apa a prizei pivotului 1 si de la F3 la F4 alimentarea cu apa  a pivotului nr. 2, prizele de refulare vor avea diametrul 200mm. Lungime conducta aproximativa 200ml intre foraje.

Conducta va fii amplasata la sub adancimea de activitate agricola, sub cota de 1.2m, pe terenurile beneficiarului, spre zona drumurilor, daca aceasta nu este posibil se va solicita acord de la fiecare beneficiar pe unde va traversa conducta principala de irigatii zona privata.

4. Amplasare pivot irigatii

Pentru realizarea investitiei se prevad 2 pivoti ambulanti. Pivotul central constă dintr-o structură ridicată pe roți, ancorată la un capăt de o bază unde avem calea navigabilă. Mișcarea acestuia în avans, descrie o suprafață circulară udată.
Pivotul central este sistemul de irigare care se adaptează cel mai bine la parcelele cu denivelări și în funcție de lungimea acestuia poate acoperi suprafețe de până la aproximativ 87 hectare în funcție de tipul de proiect și locație.

Pivotul central poate funcționa într-un viraj complet de 360 ° sau într-un cerc parțial, în funcție de forma parcelei.

PIVOT NR 1:

Pivotul CIRCULAR URA MT 472, folosit, funcționează cu motoare electrice pentru mișcarea acestuia.

Necesarul de apa in teren se va satisface cu ajutorul instalatiei de irigare prin aspersie cu un pivot tip CIRCULAR URA MT 472.

PIVOT NR 2:

Pivotul CIRCULAR URA MT 472, folosit, funcționează cu motoare electrice pentru mișcarea acestuia.

Necesarul de apa in teren se va satisface cu ajutorul instalatiei de irigare prin aspersie cu un pivot tip CIRCULAR URA MT 404.

Principalele elemente in cadrul echipamentului de irigare sunt aspersoarele.

Cele mai utilizate sunt de tip spray, cu o dimensiune mică a picăturilor și o acoperire mai mică, iar cele rotative cu o dimensiune a picăturilor ceva mai mare și o acoperire mai mare. Presiunile de lucru ale ambelor sunt de obicei cuprinse între 0,7 și 1,4 bari

Designul exclusiv al acționării hidrostatice oferă avantaje substanțiale astfel, fiecare turn al unui sistem se deplasează continuu, garantând o împrăștiere uniformă a apei, deosebit de importantă pentru distribuția chimică. Mișcarea continuă reduce șansele de blocare și reduce semnificativ uzura componentelor de acționare. Designul de acționare hidrostatică oferă un cuplu maxim în timp ce se ajustează automat pentru cerințele variate ale debitului turnului determinate de viteza de rotație. O pompă hidraulică cu compensare a presiunii, cu debit variabil, furnizează numai puterea necesară, nu întotdeauna capacitatea maximă de 100% tot timpul. Pe lângă pivoturile standard, oferă și pivoturi tractabile.

Pivotul fix este calculat pentru utilizarea la 360 de grade.

Sistemul de aspersie tip pivot are urmatoarele caracteristici aproximative:

| Lungime sistem final | 404 - 472 metrii |
| --- | --- |
| Numărul de turnuri | 5 Turnuri |
| Lungime de depășire | 13,7 metrii |
| Flux de apă | 160 m3 / oră |
| Presiune deasupra | 2,1 Bar |
| Curatenie totala | 2.13 metrii |
| Acționare pompă hidraulică | Isuzu 3CE1 (15cp) Diesel - Hidraulic |
| Regulator de presiune prin aspersoare | 15 PSI Nelson |
| Controlul pivotului | Cu oprire poziția turnului final |
| Dimensiunea anvelopei | 14,9 x 24 |
| Tipul de angrenaj | Cu planetara |
| Remorcabil | Da, tractabil rapid |
| End Gun | Nelson SR100 |
| Termină controlul pistolului | Control manual |

Piese aproximative conectare pivot :

- Supapa napolitana Nelson 6 "- 8" - 10 " AV 150 AIR și supapă de vid 2 "- 3"

- Galv. Capace de țevi 2 "- 3"

- conductă de 8 "cu 4 ieșiri flg x flg

- SET DE ȘURUBURI WAFER VLV 6 "& 8"

- Adaptor 8 "x10" - 6 "x 8"

3.7.   Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

-nu e cazul , nu sunt fluxuri tehnologice pe amplasament .

3.8. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Se pot obtine 1500 – 2000 tone / an

3.9. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Nu e cazul, nu este un flux tehnologic.

3.10.Racordarea la retelele utilitare existente în zona

Nu este cazul

Alimentarea cu gaz – nu e cazul;

3.11.Alimentare cu apa

- Se va realiza din forajele prezentate

Din analiza situatiei hidrogeologice detaliata in studiul hidrogeologic pentru asigurarea necesarului de apa pentru irigatii  Q = 13 l/s din sursa proprie centralizata din puturi proprii se recomanda solutia optima prin propunerea de a executa patru foraje:  F1, F2, F3, F4: H= 35 m.

Forajele vor fii realizate pentru a inspecta zona propusa adica in regim de explorare si apoi folosite in regim de exploatare functie de cantitatea de apa si calitatea acesteia.

Forajele vor fii  realizate si definitivate  cu o coloana de tubaj de Ø225m.

Forajele sunt prevazute cu filtre cu suprafata activa 14% cu aceeasi  coloana ca si diametrele coloanelor de tubaj Ø225m, in dreptul stratelor acvifere captate  pentru a satisface cerinta de debit Q=13 l/s.

3.12.Canalizare

- Nu e cazul

Apele meteorice

Apele meteorice se infiltreaza in pamant.

3.13.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției; Dupa executia obiectivului, lucrarile de refacere a amplasamentului sunt minimale. Aducerea terenului la forma initiala presupune refacerea spatiului verde aferent zonei de interventie .

3.14.Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Deoarece lucrarea care se executa este amplasata in zona localitatii specificate  nu  necesita realizarea de cai de acces provizorii la obiectiv, caile de acces provizorii sunt asigurate de strazile existente in zona amplasamentului.

3.15.Resursele naturale folosite în constructie si functionare

– nu se utilizeaza resurse naturale;

3.16.Metode folosite în constructie:

- Pentru realizarea acestui obiectiv s-a emis certificatul de urbanism nr. 70 din 25.10.2023

- In conformitate cu datele de tema si Certificatul de Urbanism nr. 70 din 25.10.2023

eliberat de Primaria Comunei Zimandu Nou.

În ceea ce priveste metodele de constructie, se vor utiliza metode care sa aiba un impact minor asupra mediului:se vor utiliza materiale de constructii care sa aiba impactul cel mai mic asupra mediului si sanatatii oamenilor.

3.17. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Pentru realizarea lucrărilor de executie este necesara o perioadă de aproximativ 2 luni de la semnarea contractului de execuţie.

Activităţile ce vor fi derulate în cadrul planului de execuţie al lucrării vor cuprinde:

SCHEMA FLUX APA:

3.18.  Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

- Nu este cazul

3.19.Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu au fost alte alternative studiate.

3.20.Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Surse sau linii de transport al energiei

- nu apare o noua linie de transport a energiei

Eliminarea apelor uzate

- Nu e cazul, nu se produc ape uzate.

Apele meteorice

Apele meteorice se infiltreaza in pamant.

Eliminarea deseurilor

- deseurile menajere rezultate  pe perioada etapei de constructie si apoi de exploatare  –

cod 20 03 01 se colecteaza în tomberoane daca va fii cazul si vor fi transportate de catre societati autorizate.

3.21.Alte autorizatii cerute pentru proiect – autorizatia de constructie

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

4.1 Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

- nu se executa lucrari de demolare

4.2.Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- nu e cazul

4.3.Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

- nu e cazul

4.4.Metode folosite în demolare;

- nu e cazul

4.5.Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- nu e cazul

4.6. Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

- nu e cazul

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Proiectul cade sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001. Distanta fata de granita cu Serbia sau Ungaria  este sub 20km.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Proiectul propus nu intra sub incidenia art. 28 din Ordonanta de urgenta Guvemului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale si alte informatii privind:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia -  folosinte actuale  - teren  extravilan

- folosinte planificate – teren extravilan, culturi

- politici de zonare si de folosire a terenului – zona cu terenuri destinate  proiectelor de dezvoltare locala.

- areale sensibile – în zona amplasamentului studiat nu se afla areale sensibile.

- detalii privind orice varianta  de amplasament care a fost luata în considerare - realizarea proiectului pe un alt amplasament – nu e cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonate Stereo 70 a zonei de amplasare a forajelor:

#### -  X 1 = 218174.56; 	Y 1= 538866.31

#### - X 2= 217985.75; 	Y 2= 538175.01

#### - X 3= 218747.11; 	Y 3= 537622.48

#### - X 4=219613.49; 		Y 4= 537941.93

#### Coordonate Stereo 70 a plantatiei:

#### -    X 1 = 218344.2923; 	Y 1= 539468.4351;

#### - X 2= 217852.4318; 	Y 2= 537696.1376;

#### - X 3= 219473.7584; 	Y 3= 537476.7589;

#### - X 4=219760.2977; 	Y 4= 538472.8070;

#### - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luata alta varianta de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

a) PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR:

 Pentru proiectul propriu- zis:

Protectia calitatii apelor se va realiza in cadrul perimetrului, prin asigurarea perimetrului de protectite sanitara.

Pentru realizarea forajului, in scopul prevenirii contaminarii apelor subterane dinspre suprafata, in proiectul de foraj se prevede amenajarea careului sondei in asa fel incat, de la suprafata, nu se vor deversa si infiltra ape uzate sau alte fluide ce pot contamina atat apa de suprafata, solul cat si apa subterana. Regimul de functionare a folosintei de apa este temporar, alimentarea cu apa asigurandu-se numai pe durata executarii lucrarilor de foraj si a probelor de productie.

In afara lucrarilor mentionate, pentru protectia apelor de suprafata si a celei subterane se are in vedere:

 Amplasarea materialelor absorbante pentru controlul scurgerilor accidentale, de combustibili, lubrifianti, alte materiale si substante chimice utilizate in procesul de foraj;

 Proceduri standard pentru desfasurarea in conditii de siguranta a activitatilor (de ex. realimentarea cu combustibil);

 Inspectia periodica a echipamentelor;

 Planuri de raspuns in cazul unor situatii de urgenta;

 Planuri privind etapele de executie ale proiectului.

Tinand seama de planul de management a proiectului, orice sursa potentiala de poluare accidentala va fi indepartata cu maxima promptitudine pentru a evita orice pericol de contaminare a apelor de suprafata, a solului, subsolului si a apelor subterane.

In mod concret, pentru a preveni contaminarea resurselor de apa subterana dinspre partea bazala a hidrostructurii, s-a preconizat prin proiectare, utilizarea de fluide de foraj adecvate, tubarea unor coloane intermediare si cimentarea acestora.

La suprafata, fluidul de foraj va fi curatat si recirculat. La terminarea activitatii, noroiul va fi transportat in locuri speciale, potrivit acordurilor de mediu.

Organizarea se santier este minima, fara influente.

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

 Apele uzate provenite de la realizarea proiectului nu sunt contaminate daca se respecta tehnologia de executie.

Potentialele substante poluante pot proveni de la functionarea defectuasa a echipamentelor si utilajelor utilizate la executia gaurii de sonda si sunt produse petroliere.

Pentru prevenirea eventualelor poluari accidentale, se vor intocmi Planurile de Prevenire si Combatere a Poluarilor accidentale si se va dota organizarea de santier cu KIT uri de retinere a produselor petroliere.

 Apele uzate provenite de la minima organizare de santier de care este nevoie pentru executarea forajului si bonstructiile aferente vor fi de categorie igienico-sanitara si vor fi evacuate prin vidanjare, de o firma autorizata.

La deversare, acestea vor respecta prevederile normativelor de calitate in vigoare.

b) protecţia aerului:

Factorul de mediu aer va fi afectat doar in perioada de functionare a utilajelor, cand se vor executa operatiunile de construire.

Tot pentru protectia aerului, zona de interventie va fi imprejmuita cu plase de delimitare a zonei de interventie. La iesirea din santier, rotile utilajelor vor fi spalate in vederea limitarii producerii de particule.

In perioada de executie a lucrarilor necesare realizarii proiectului, principalele surse de poluare a aerului vor fi reprezentate de:

- Activitati de manevrare a materialelor (incarcare- descarcare, transport) a materialelor rezultate din escavare – surse stationare nedirijate. Poluanti specifici: particule.

- Eroziunea eoliana de pe suprafetele de teren eliberate de vegetatie in vederea realizarii constructiilor sau a cailor de acces. Poluanti specifici: particule

- Surse de emisii mobile (vehicule si utilaje utilizate la activitatile de demolare). Poluanti specifici: NOx, SOx, CO, compusi organici volatili si particule cu continut de metale grele.

Pentru organizarile de santier nu sunt prevazute desfasurari de activitati care sa se constituie in surse majore de poluare pentru aer. In perioada de executie a operatiunilor de executie a sapaturilor, sursele stationare nedirijate vor fi reprezentate de:

- manevrarea materialelor rezultate din sapaturi

- incarcarea materialelor rezultate.

Cea mai mare parte a acestor operatii se vor constitui in surse de dispersie a prafului in atmosfera. Sursele de emisii identificate au legatura cu functionarea utilajelor si echipamentelor specifice in zona frontului de lucru si cu realizarea de escavatii in front deschis.

In etapa de executie a lucrarilor se vor utiliza doar echipamente si utilaje conforme, care sa se incadreze din punct de vedere tehnic in normele in de emisii inscrise in cartea tehnica si sa aiba reviziile tehnice la zi.

În aprecierea impactului pe care, funcţionarea utilajelor în perioada de execuţie a lucrărilor, o poate avea asupra factorului de mediu aer, se au în vedere şi condiţiile climatice generale ale zonei precum şi factorii meteorologici specifici pentru perioada în care se va executa lucrarea (direcţia şi viteza vântului, numărul zilelor de calm atmosferic, valoarea precipitaţiilor, intensitatea radiaţiei solare).

Pe toată durata de execuţie a lucrărilor, se vor lua măsuri de utilizare a utilajelor care să corespundă normelor în vigoare, din punct de vedere al emisiilor generate.

Activităţile de realizare a operatiilor de executie a lucrarilor se vor desfăşura astfel încât să se respecte prevederile Ord. 462 / 1993.

Concentraţiiie la emisie şi debitele masice de poluanţi emişi, admise de ordinul nr. 462/93 al MAAPM

Referitor la nivelul de imisii, nivelul maxim admisibil va fi cel impus de STAS 12574 – 1987. In aprecierea nivelului de imisii, se vor respecta prevederile Ordinului nr.592 din 2002 al

Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător.

Executarea lucrarilor trebuie sa respecte prevederile Ord. 462 /1993 privind protectia calitatii aerului. In etapa de exploatare, avand in vedere caracteristicile obiectivului de investitie, NU vor exista surse de poluare a aerului, impactul asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Referitor la protectia impotriva zgomotului, proiectul propus va include masuri de eliminare a disconfortului fonic generat de functionarea echipamentelor si utilajelor utilizate la activitatile de executare a forajului.

Avand in vedere faptul ca proiectul se va realiza intr-o zona fara receptori sensibili in imediata apropiere, se apreciaza ca activitatea de executie a forajului nu are un impact major.

 Pentru perioada de realizare a lucrarilor, nivelul de zgomot la limita amplasamentului nu va depasi valoarea de 60 dB(A) pe curba de zgomot Cz 60 (conform prevederilor STAS 10009 actualizat in 2017 – Acustica urbana).

Principalele surse de zgomot identificate pentru realizarea lucrarilor contractate sunt:

- traficul generat de masinile utilizate la transportul utilajelor

- functionarea utilajelor si echipamentelor necesare realizarii lucrarilor.

Sursele de zgomot vor fi discontinue si relativ de scurta durata, reprezentand surse de zgomot nesemnificative.

Limite admisibile ale nivelului de zgomot sunt reglementate de STAS 10009 care prevede urmatoarele valori ale nivelului de zgomot exterior:

- 70 dB(A) - nivel de zgomot echivalent;

- 65 dB - valoarea curbei Cz;

- 80 dB(A) - nivel de zgomot de varf.

Nivelul de zgomot variaza functie de tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in functiune, regim de lucru, suprapunerea numarului de surse si dispunerea pe suprafata orizontala si/sau verticala, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Activitatile specifice desfasurate se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis, si se raporteaza la limitele admise conform Normelor de Protectie a Muncii, care prevad ca limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala normala a atentiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru.

La aceasta valoare se poate adauga corectiade 10 dB(A) – in cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).

Impact potential:

- disconfort produs de zgomot si vibratii pe perioade limitate de timp,

- neplaceri si disconfort produse de mijloacele de transport.

Masurile de protectie impotriva zgomotului in etapa de executie sunt:

- adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili chiar daca acestia nu sunt situati in imediata apropiere;

- oprirea motoarelor utilajelor cand lucrarile executate nu necesita functionarea acestora;

- atenuarea zgomotului sau izolarea componentelor care vibreaza;

Nivelul de zgomot datorat activitatilor din perioada de pregatire si executie a lucrarilor, se va incadra in limitele admise prevazute prin:

- STAS 10009 - Acustica urbana;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/ 2014 - Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Pentru limitarea disconfortului, utilajele nu vor funcționa simultan în acelasi amplasament, zgomotul asociat activităților de demolare va genera doar temporar un impact inevitabil, moderat. Evaluarea si cuantificarea impactului sunt dificile deoarece activitățile de demolare se vor muta, în mod constant, de la o cladire la alta de pe amplasament, conducând la niveluri de impact într-un punct dat cu o mare variabilitate temporară.

 Pentru perioada de executie a bazinului, forajului, se apreciaza ca impactul activităților de executare a constructiei asupra nivelurilor de zgomot va fi nesemnificativ. Sursele generatoare de emisii sonore vor dispărea o dată cu finalizarea activităților de construire.

 Pentru perioada de functionare nu exista surse generatoare de zgomot.

d) protecţia împotriva radiaţiilor: Avand in vedere caracterul proiectului, din perspectiva masurilor impotriva radiatiilor, nu se impun masuri de protectie impotriva radiatiilor.

e) protecţia solului şi a subsolului:

Lucrarile de executie a proiectului nu necesita lucrari speciale de protectie a solului si a subsolului. Terenurile vor fi aduse la starea initila, imediat dupa finalizarea lucrarilor de executie a retelei de aductiune.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

În etapa de realizare a sapaturilor, sursele potențiale de afectare a solului si subsolului pot fi reprezentate de:

 activități de escavatii

 potentiale scurgeri accidentale de carburanți si/sau de ulei de la vehiculele si utilajele de construcții;

 depozitarea necorespunzătoare a unor deseuri de construcții sau a deseurilor rezultate de la operatorii lucrărilor de pozare a retelei de aductiune.

În etapa de exploatare – nu sunt surse de poluare de poluare.

Măsuri pentru protecția solului și subsolului

Măsurile specifice de protecție a solului si subsolului pentru etapa de realizare a lucrarilor vor include:

• demarcarea zonelor de lucru înainte de începerea lucrărilor astfel încât să fie indicate limitele între care se vor desfăsura toate activitățile specifice;

• verificarea zilnică a stării tehnice a vehiculelor si utilajelor utilizate astfel incat acestea sa se incadreze in standardele tehnice de functionare si sa nu genereze scurgeri accidentale de produse petroliere;

• respectarea de către contractori a instrucțiunilor si procedurilor privind managementul substanțelor periculoase, deseurilor si intervenției în caz de scurgeri sau deversări accidentale si instruirea personalului cu privire la aceste aspecte;

Pentru organizarea de santier

• colectarea apelor fecaloid – menajere utilizând toalete ecologice;

• depozitarea deseurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate în zona organizării de santier;

• reabilitarea terenului aferent organizării de santier după finalizarea lucrărilor de dezafectare si aducerea acestuia la condițiile inițiale.

f)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: Nu este cazul.

- Nu e cazul

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

1. Protectia calitatii apelor: - sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

 Pentru proiectul propriu- zis:

Protectia calitatii apelor se va realiza in cadrul perimetrului, prin asigurarea perimetrului de protectie.

Pentru realizarea forajului, in scopul prevenirii contaminarii apelor subterane dinspre suprafata, in proiectul de foraj se prevede amenajarea careului sondei in asa fel incat, de la suprafata, nu se vor deversa si infiltra ape uzate sau alte fluide ce pot contamina atat apa de suprafata, solul cat si apa subterana. Regimul de functionare a folosintei de apa este temporar, alimentarea cu apa asigurandu-se numai pe durata executarii lucrarilor de foraj si a probelor de productie.

In afara lucrarilor mentionate, pentru protectia apelor de suprafata si a celei subterane se are in vedere:

 Amplasarea materialelor absorbante pentru controlul scurgerilor accidentale, de combustibili, lubrifianti, alte materiale si substante chimice utilizate in procesul de foraj;

 Proceduri standard pentru desfasurarea in conditii de siguranta a activitatilor (de ex. realimentarea cu combustibil);

 Inspectia periodica a echipamentelor;

 Planuri de raspuns in cazul unor situatii de urgenta;

 Planuri privind etapele de executie ale proiectului.

Tinand seama de planul de management a proiectului, orice sursa potentiala de poluare accidentala va fi indepartata cu maxima promptitudine pentru a evita orice pericol de contaminare a apelor de suprafata, a solului, subsolului si a apelor subterane.

In mod concret, pentru a preveni contaminarea resurselor de apa subterana dinspre partea bazala a hidrostructurii, s-a preconizat prin proiectare, utilizarea de fluide de foraj adecvate, tubarea unor coloane intermediare si cimentarea acestora.

La suprafata, fluidul de foraj va fi curatat si recirculat. La terminarea activitatii, noroiul va fi transportat in locuri speciale, potrivit acordurilor de mediu.

Organizarea se santier este minima, fara influente.

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

 Apele uzate provenite de la realizarea proiectului nu sunt contaminate daca se respecta tehnologia de executie.

Potentialele substante poluante pot proveni de la functionarea defectuasa a echipamentelor si utilajelor utilizate la executia gaurii de sonda si sunt produse petroliere.

Pentru prevenirea eventualelor poluari accidentale, se vor intocmi Planurile de Prevenire si Combatere a Poluarilor accidentale si se va dota organizarea de santier cu KIT uri de retinere a produselor petroliere.

 Apele uzate provenite de la minima organizare de santier de care este nevoie pentru executarea forajului si bonstructiile aferente vor fi de categorie igienico-sanitara si vor fi evacuate prin vidanjare, de o firma autorizata.

La deversare, acestea vor respecta prevederile normativelor de calitate in vigoare.

Apele meteorice

Apele meteorice se infiltreaza in sol.

2. Protectia aerului: - sursele de poluanti pentru aer, poluanti rezultati

Factorul de mediu aer va fi afectat doar in perioada de functionare a utilajelor, cand se vor executa operatiunile de construire.

Tot pentru protectia aerului, zona de interventie va fi imprejmuita cu plase de delimitare a zonei de interventie. La iesirea din santier, rotile utilajelor vor fi spalate in vederea limitarii producerii de particule.

In perioada de executie a lucrarilor necesare realizarii proiectului, principalele surse de poluare a aerului vor fi reprezentate de:

- Activitati de manevrare a materialelor (incarcare- descarcare, transport) a materialelor rezultate din escavare – surse stationare nedirijate. Poluanti specifici: particule.

- Eroziunea eoliana de pe suprafetele de teren eliberate de vegetatie in vederea realizarii constructiilor sau a cailor de acces. Poluanti specifici: particule

- Surse de emisii mobile (vehicule si utilaje utilizate la activitatile de demolare). Poluanti specifici: NOx, SOx, CO, compusi organici volatili si particule cu continut de metale grele.

Pentru organizarile de santier nu sunt prevazute desfasurari de activitati care sa se constituie in surse majore de poluare pentru aer. In perioada de executie a operatiunilor de executie a sapaturilor, sursele stationare nedirijate vor fi reprezentate de:

- manevrarea materialelor rezultate din sapaturi

- incarcarea materialelor rezultate.

Cea mai mare parte a acestor operatii se vor constitui in surse de dispersie a prafului in atmosfera. Sursele de emisii identificate au legatura cu functionarea utilajelor si echipamentelor specifice in zona frontului de lucru si cu realizarea de escavatii in front deschis.

In etapa de executie a lucrarilor se vor utiliza doar echipamente si utilaje conforme, care sa se incadreze din punct de vedere tehnic in normele in de emisii inscrise in cartea tehnica si sa aiba reviziile tehnice la zi.

În aprecierea impactului pe care, funcţionarea utilajelor în perioada de execuţie a lucrărilor, o poate avea asupra factorului de mediu aer, se au în vedere şi condiţiile climatice generale ale zonei precum şi factorii meteorologici specifici pentru perioada în care se va executa lucrarea (direcţia şi viteza vântului, numărul zilelor de calm atmosferic, valoarea precipitaţiilor, intensitatea radiaţiei solare).

Pe toată durata de execuţie a lucrărilor, se vor lua măsuri de utilizare a utilajelor care să corespundă normelor în vigoare, din punct de vedere al emisiilor generate.

Activităţile de realizare a operatiilor de executie a lucrarilor se vor desfăşura astfel încât să se respecte prevederile Ord. 462 / 1993.

Concentraţiiie la emisie şi debitele masice de poluanţi emişi, admise de ordinul nr. 462/93 al MAAPM

Referitor la nivelul de imisii, nivelul maxim admisibil va fi cel impus de STAS 12574 – 1987. In aprecierea nivelului de imisii, se vor respecta prevederile Ordinului nr.592 din 2002 al

Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 şi PM2,5), monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător.

Executarea lucrarilor trebuie sa respecte prevederile Ord. 462 /1993 privind protectia calitatii aerului. In etapa de exploatare, avand in vedere caracteristicile obiectivului de investitie, NU vor exista surse de poluare a aerului, impactul asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ.

3. Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor: - sursele de zgomot si de vibratii; - amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

- nu este cazul, cu exceptia etapei de constructie când sursele de zgomot vor fi motoarele utilajelor folosite în etapa de constructie;

- nu este nevoie de amenajari si dotari pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor, amplasamentul este departe de zona de locuit;

4. Protectia împotriva radiatiilor: - sursele de radiatii; - amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor.

- nu este cazul de asigurare a protectiei deoarece nu exista surse de radiatii ori materiale radioactive.

5. Protectia solului si a subsolului: - sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice; - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Lucrarile de executie a proiectului nu necesita lucrari speciale de protectie a solului si a subsolului. Terenurile vor fi aduse la starea initila, imediat dupa finalizarea lucrarilor de executie a retelei de aductiune.

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

În etapa de realizare a sapaturilor, sursele potențiale de afectare a solului si subsolului pot fi reprezentate de:

 activități de escavatii

 potentiale scurgeri accidentale de carburanți si/sau de ulei de la vehiculele si utilajele de construcții;

 depozitarea necorespunzătoare a unor deseuri de construcții sau a deseurilor rezultate de la operatorii lucrărilor de pozare a retelei de aductiune.

În etapa de exploatare – nu sunt surse de poluare de poluare.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

- Nu e cazul, in zona nu exista  ecosisteme terestre sau acvatice.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: - identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata  de asezarile umane, respectiv fata  de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista  instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.; - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

- nu este cazul, in zona nu sunt obiective de interes public, in zona nu exista  monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista  instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional  ;

- nu sunt necesare masuri pentru protectia asezarilor umane, zgomotul produs nu va depasi zgomotul fondului urban si neexistând emisii de poluanti.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: - tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura  rezultate;

În etapa de construire vor fi generate următoarele tipuri de deseuri:

• sol vegetal de la suprafața terenului;

• deseuri menajere si asimilabil menajere, rezultate din activitățile igienico sanitare ale personalului angajat

În cazul unei organizări de santier cu personal de cca. 5 oameni, pentru deseurile menajere si asimilabile, rata medie zilnică de producere a deseurilor este de 0,5 kg pe persoană si zi, cu o densitate medie de 330 kg/m3. Recipientul de colectare a deseurilor menajere va fi o pubelă tip, cu capac, iar durata de depozitare temporară a deseurilor în organizarea de santier nu va depăsi 48 ore.

- Deșeuri generate În faza de construire:  estimati cantitățile

20 03 01 - Deşeuri menajere 0.1 mc/lună

17 09 04 - Deşeuri din construcţie provenite din organizarea de şantier 50 kg/lună

15 01 01- Deşeuri de ambalaje hârtie/carton provenite de la materii prime nepericuloase 50 kg/lună

15 01 02 - Ambalaje de mase plastice  rezultate din activităţi auxiliare (ale personalului) 10kg

15 01 04 - Ambalaje metalice rezultate din activităţi auxiliare (ale personalului) 5kg

15 01 03 - Deşeuri de ambalaje provenite de la materii prime nepericuloase 10 kg

17 05 04-   Sol vegetal și pământuri rezultate din excavare – 1tona

Pămȃntul rezultat din excavările pentru realizarea puțului forat vor fii folosite ca si umplutura in teren, acestea nu vor necesita transportate.

Precolectarea primara a deseurilor se va realiza in recipienti de dimensiuni mici, amplasati in zonele de producere. Preluarea lor se va face de catre operatorul de salubritate autorizat, in baza unui contract de preluare a deseurilor.

Prin modul de producere, precolectare si gestionare a deseurilor, se va respecta legislatia in vigoare. Planul de gestionare a deşeurilor pentru perioada de executie:

Pentru gestionarea problemei deseurilor, in vederea respectarii conditiilor prevazute de OU 92/2021, privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificari, completari si aprobari ulterioare, se vor incheia contracte de preluare a deseurilor de catre operatori autorizati iar depozitarea deseurilor din constructii se va face la depozite autorizate din punct de vedere al mediului.

Conform prevederilor legale, titularul va intocmi un plan de gestionare a deseurilor provenite din demolari/dezafectari, cu respectarea selectarii deseurilor in vederea valorificarii sau eliminarii acestora si va incadra tipurile de deseu conform legislatiei in vigoare.

Titularul va asigura fondurile necesare pentru gestionarea corespunzatoare a deseurilor si pentru eliminarea acestora in conditiile legilor in vigoare, cu operator autorizat.

În faza de funcționare: vor fi generate deșeurile  din activitățile de întreținere, în urma realizării schimbului de piese: ambalaje hartie/carton, ambalaje materiale plastic.: deşeuri metalice. Aceste deșeuri  vor fi preluate de pe amplasament de către firma de specializata.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: - substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Nu se utilizeaza substante periculoase pe amplasament.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.
- nu e cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. – nu e cazul

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

O scurta  descriere a impactului potential, cu luarea în considerare a urmatorilor factori:

Natura impactului (adica  impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

- impactul asupra populatiei – redus, proiectul fiind amplasat la o distanta suficient de mare  fata de cea mai apropiata zona de locuinte ; zgomotul produs de utilaje in timpul realizarii  obiectivului,va fi perceptibil doar în incinta acestuia si se va încadra în parametrii admisi prin lege;

- impactul asupra sanatatii umane -  redus, doar in perioada de realizare a obiectivului Pulberile rezultate se vor limita la zona amplasamentului. In timpul realizarii proiectului, suprafetele  si  deseurile de constructii vor fi stropite cu apa.

Masinile nu vor parasi incinta santierului cu rotile murdare.

- impactul asupra faunei si florei – nu are un impact semnificativ, în zona studiata nefiind situate Rezervatii, Parcuri Naturale protejate, arealele protejate Natura 2000.

- impactul asupra solului - nu existã surse de poluanti pentru sol si subsol, impactul fiind redus.  Pot sa apara poluari accidentale daca exista pierderi de carburanti de la motoarele utilajelor de constructii sau de la masinile care vin in santier pentru aprovizionarea cu materiale de constructii. In cazul unor poluari accidentale , constructorul va lua imediat masuri de remediere a acestora prin utilizarea de materiale  absorbante.

- impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale – impact pozitiv indirect, prin cresterea potentialului de dezvoltare a zonei; în apropiere nu se afla obiective de patrimoniu;

- impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei – fara impact, neexistând surse de poluare a apelor;

- impactul produs de  zgomot si vibratii – redus la nivelul incintei amplasamentului pe perioada de constructie; impact temporar pe termen scurt în etapa de constructie, când sursele de zgomot vor fi motoarele utilajelor folosite ;

- impactul asupra peisajului si mediului vizual – impact nesemnificativ.

- impactul asupra patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente – fara impact, în zona nu exista obiective ale patrimoniului istoric si cultural;

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se estimeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona si din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local.

- magnitudinea si complexitatea impactului -  impact general redus, limitat la incinta sau la zona imediat învecinata;

- probabilitatea impactului – probabilitate redusa

- durata, frecventa si reverbilitatea impactului – impactul este redus si temporar pe întreaga durata de realizare a obiectivului .

- natura transfrontiera a impactului

Proiectul intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera. Nu se regaseste in anexa nr. I –„Lista activitatilor propuse” din Legea nr. 22/2001.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

- Nu este necesar.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Proiectul propus nu se încadreaza în niciuna dintre reglementarile respective.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu e cazul

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

In vederea realizarii investitiei in bune conditi, executantul lucrarilor va asigura aprovizionarea cu materialele necesare de la furnizorii cei mai apropiati si care prezinta o garantie in privinta calitatii acestora.

Beneficiarul investitiei, va preda catre constructor amplasamentul viitoarei investitii, liber de orice sarcini.

Materialele care urmeaza sa fie puse in opera vor fi asigurate de catre executantul lucrarii.

- localizarea organizării de șantier;

Organizarea de santier se va realiza strict pe amplasmentul proiectului.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Efectele asupra mediului în aria organizării de şantier sunt nesemnificative, locale şi decurg

din:

- ocuparea terenului

- efectuarea lucrărilor

Durata impactului este limitată, până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea organizării de

şantier, urmată de refacerea terenului, dacă va fi cazul.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

În zona organizării de şantier, apar emisii de poluanţi în aer de la motoarele autovehiculelor,

se generează praf de la lucrările specifice construcţiilor, de la manevrarea materialelor şi zgomot,

ca urmare a folosirii echipamentelor specifice realizării lucrărilor de remediere specifice acestor activităţi.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Suprafata organizarii de santier va fi imprejmuita. Pentru a se evita spulberarea prafului, deseurile rezultate din constructie si suprafetele, vor fi stropite cu apa pe perioada calda si cu vant. Masinile nu vor parasi santierul cu rotile murdare.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

In faza de executie amplasamentul va fi refacut in zona afectata de lucrari. Se vor elimina deseurile rezultate . Terenul afectat va fi amenajat cu solul fertil rezultat la decopertare.In caz de poluare accidentala se va interveni de urgenta cu materiale absorbante, pentru a se evita intinderea poluarii. Constructorul si beneficiarul este obligat ca la inceperea lucrarilor de santier sa fie dotat cu materiale absorbante si unelte si scule pentru interventie.

- Pentru protecţia factorilor de mediu, se prevede:

- Interzicerea depozitării direct pe sol a oricăror produse ori materiale care ar putea afecta calitatea acestuia;

- Desemnarea unui personal în vederea monitorizării deşeurilor rezultate, stocate, manipulate, valorificate, gestionate;

- Valorificarea cât mai eficientă a deşeurilor rezultate la firme specializate;

- Toate deşeurile cu conţinut de substanţe periculoase se vor elimina de pe amplasament prin firme specializate în colectare şi neutralizare;

- În caz de poluare accidentală se procedează la limitarea propagării şi se anunţă Agenţia de Protecţia Mediului pentru stabilirea soluţiilor optime de depoluare.

- La lucrările de dezafectare se vor respecta toate normele de protecţia muncii, sanitare şi PSI, pentru prevenirea accidentelor.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

In vederea prevenirii poluarilor accidentale se iau masurile mentionate la cap. anterioare, personalul este instruit sa alerteze echipele de decontaminare si sa anunte superiorii ierarhici, cu privire la producerea poluarii accidentale.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu e cazul

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu e cazul

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

S-au depus impreuna cu notificarea.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu e cazul

3. schema-flux a gestionării deșeurilor; Nu e cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului. Nu e cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

BAZINUL HIDROGRAFIC: MURES

CURS DE APĂ: MURES

LOCALITATEA: ZIMANDU NOU

JUDEȚUL: ARAD

NR. CADASTRALE: POZITIONARE FORAJE - CF 304828; CF 304916;

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Pentru proiectul propus s-a obtinut aviz de gospodarire a apelor , care este atasat la prezentul memoriu.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

In realizarea memoriului s-au luat in considerare criteriile din anexa 3. Se detaliaza cerintele privind riscurile de ecidente din utilizarea substantelor chimice periculoase, riscurile natural si antropice si efectul de sera.

Completari cu cerintele noii Directive EIA, revizuita:

Detalierea aspectelor privind riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice;

Riscuri de accidente din utilizarea substantelor periculoase

Proiectul propus nu se incadreaza sub Directiva SEVESO, nu se utilizeaza substante chimice periculoase. Nu exista risc de accident major.

Riscuri de accidente din dezastre naturale:

-Nu este cazul

Raul Mures exercita o puternica influenta asupra drenajului din zona. Directia de drenare sufera unele inflexiuni locale, conforme cu relieful dar mai ales cu aspectul cursului Muresului  care are un caracter foarte meandrat in aceasta zona.

Plecand de la aceste analize principalele riscuri naturale in care se incadreza proiectul ar putea fi :

#### Riscul seismic

Seismicitatea zonei se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6. Socurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvenţe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni).

#### Riscul hidrologic   de inundatii

Conform hărților privind riscul de inundații  Zimandu Nou nu se află în  zonele de risc redus de inundatii.

Amplasamentul proiectului nu se regasete in zona cu risc.

Nu există inregistrate insa  fenomene hidrologice istorice periculoase care să confirme prezența unui risc hidrologic al amplasamentului.

#### Riscuri climatice

Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informatiilor de la Statia meteorologica

Tornade. În zona nu s-au înregistrat până în prezent tornade.

Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu .

Incendii de vegetație. Terenurile agricole din jurul localitatii sunt destul de fragmentate iar riscul de incedii în perioadele secetoase este redus.

- Risc de alunecari de teren

Terenul  amplasamentului este plan , fara denivelari  si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona. In desursul perioadei nu au fost inregistrare asemenea evenimente.

Amplasamentul proiectului se situeaza in zona in care nu exista riscurile enumerate mai sus.

In ceea ce priveste influenta proiectului asupra schimbarilor climatice care pot sa apara, din activitatea de udare a livezii,  nu rezulta emisii de gaze cu efect de sera.

Riscurile pentru sanatatea umana ( de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice).

Amplasamentul este prevazut in zona agroindustriala.

Nu exista  risc asupra sanatatii populatiei prin implementarea acestui proiect.

Reprezentant titular

Ing. Oros Alin

S.C. COMPORSA S.R.L

# Text boxes

ALIMENTARE CONDUCTA PRINCIPALA

EXTRAGERE SI POMPARE APA

(POMPA SUBMERSIBILA, SISTEM AUTOMATIZARE SI  BRANSARE )

EXTRAGERE SI POMPARE APA

(POMPA SUBMERSIBILA, SISTEM AUTOMATIZARE SI  BRANSARE )

EXTRAGERE SI POMPARE APA

(POMPA SUBMERSIBILA, SISTEM AUTOMATIZARE SI  BRANSARE )

PUT FORAT                                                                F1 = 35 M

PUT FORAT                                                                F2 = 35 M

PUT FORAT                                                                F3 = 35M

PUT FORAT                                                                F4 = 35M

EXTRAGERE SI POMPARE APA

(POMPA SUBMERSIBILA, SISTEM AUTOMATIZARE SI  BRANSARE )

ALIMENTARE PRIZA DE APA

ALIMENTARE CAP PIVOT

ALIMENTARE SISTEM IRIGATII PRIN               ASPERISE

CULTURI CEREALE