MEMORIU DE PREZENTARE

proiect:

DECOLMATAREA ALBIEI MINORE A RÂULUI MUREȘ

PRIN EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE

ÎN PERIMETRUL BARAȚCA 3

amplasament:

oraș Lipova-extravilan, nr. CF 307739,  jud. Arad.

titular proiect: S.C.  EUROKIPPER S.R.L.

administrator: Cismaș Constantin

.................................................

Întocmit: S.C. CLARISSAN S.R.L.

adm. ing. Cornel DIŢA......................

Cuprins

conform conținutului-cadru prevăzut în anexa 5E la Procedura aprobata prin Legea 292/2018;

Cap. XIII - conform Anexa 3A la Ghidul metodologic aprobat prin Ord. MMAP nr. 1682/2018

| Titlul I. Denumirea proiectului............................................................................................ II. Titular.................................................................................................................... III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect........................................ IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare........................................................ V. Descrierea amplasării proiectului.......................................................................... VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile.............................................................. VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect.................................................................................................................. VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului .......................................................... X. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare............................................................................................................. X. Lucrări necesare organizării de șantier................................................................. XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității...................................................................... XII. Piese desenate................................................................................................... XIII. Completări- informații arii naturale protejate...................................................... XIV. Informații despre corpurile de apă de suprafață și subterane preluate din P.M.B.H. Mureș actualizat......................................................................................... XV Criterii prevazute in anexa 3 la legea 292/2018.................................................. Anexe: - Certificat de înregistrare ORC - Certificat de urbanism + anexe CU (extras CF, extras Plan cadastral, plan localizare) - Decizia etapei de evaluare inițială - Aviz gospodarire ape - Contract închiriere albie Planșe - Plan de localizare - Fisa perimetrului de exploatare - Plan de situație pe amplasament - Sectiuni transversale | pag. 3 3 4 11 12 17 25 28 29 30 31 31 32 72 74 |
| --- | --- |

I. Denumirea proiectului

DECOLMATAREA ALBIEI MINORE A RÂULUI MUREȘ PRIN EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE ÎN PERIMETRUL BARAȚCA 3.

II. Titular

- denumirea: S.C.  EUROKIPPER S.R.L.

- sediul: sat Neudorf, Comuna Zăbrani,  nr. 3/a, jud. Arad,  cod poştal 317412;

- nrr. de  înregistrare în Reg. Comerțului: J2/2107/2017,

- CUI: 18540194;

- administrator: Cismaș Constantin

- tel: 0746 660 499;  e-mail: eurokipper@yahoo.com

- reprezentant pt. comunicare:  Cornel DIŢA.

- tel : 0740 134 982 ;  e-mail : clarissan_cluj@yahoo.com

III. Descrierea caracteristicilor fizice

ale întregului proiect

a) rezumatul proiectului:

Proiectul prevede executarea lucrărilor de decolmatare a albiei minore a râului Mureș prin exploatarea agregatelor minerale reprezentate de nisip și pietriș, acumulate sub forma unei plaje situată la malul stâng al cursului de apă.

Agregatele minerale extrase se vor valorifica în domeniul construcțiilor.

b) justificarea necesității proiectului:

Proiectul se justifică din punct de vedere al gospodăririi apelor deoarece  acumularea aluvionară existentă împiedică scurgerea normală a debitelor conducând la mărirea vitezei apei și a presiunii exercitată asupra malurilor, având ca urmare eroziunea accentuată a acestora și degradarea terenurilor riverane.

Prin executarea lucrărilor propuse, se va corecta secțiunea albiei minore a râului Mureș conducând la optimizarea parametrilor hidraulici de curgere a apei, reducerea presiunii asupra malurilor concomitent cu protejarea lor și a terenurilor riverane față de acțiunea eroziv-distructivă a apei.

Din punct de vedere al utilităţii publice, realizarea proiectului va conduce la:

- introducerea resurselor naturale locale în circuitul economic;

- contribuţii financiare la bugetul local şi naţional;

Din punct de vedere al beneficiarului, prin implementarea proiectului, va avea o nouă oportunitate pentru desfășurarea activitatății și de atingere a obiectivelor sale economice.

c) valoarea investiției: total proiect = 50 000, euro;

d) perioada de implementare propusă: trim. I-II an 2024;  durata = 2 - 3 ani

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului

- se anexează  Plan de situație cu limitele amplasamentului.

f)  descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului

(  Profilul și capacitățile de producție;

# - profilul activitatății - conform CAEN Rev.2 ete: ” Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului”- 0812.

- capacitatea de producție programată:

| material excavat | programat an 1 | programat an 2 | total |
| --- | --- | --- | --- |
| agregate minerale | 33 000,0 mc | 33 000,0 mc | 66 000,0mc |

( descrierea fluxurilor tehnologice existente pe amplasament – nu este cazul, proiectul este în fază de avizare.

( descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

- Procesele de producție - sunt reprezentate de exploatarea agregatelor minerale, concomitent cu decolmatarea albiei minore a râului Mureș.

Lucrările se vor executa în cadrul unui perimetru de exploatare denumit "BARAȚCA 3" cu suprafaţa totală de 24 010,0 mp, delimitat de următoarele puncte de coordonate STEREO 70:

| Nr. Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 515729,000 | 242204,000 |
| 2 | 515739,000 | 242242,000 |
| 3 | 515619,000 | 242319,000 |
| 4 | 515458,000 | 242387,000 |
| 5 | 515384,000 | 242388,000 |
| 6 | 515123,000 | 242274,000 |
| 7 | 515119,000 | 242220,000 |
| 8 | 515376,000 | 242337,000 |
| 9 | 515504,000 | 242351,000 |
| 10 | 515645,000 | 242279,000 |

( Caracteristici dimensionale:

- lungime = max. 680,0 m;   lăţime =   15,0-50,0 m ;

- suprafaţa  = 24 010,0 mp ( = 0,024 kmp),  din care:

-  suprafața efectiv  exploatabilă = 16 500,0 mp

- alte suprafete (pilier de protectie, apa)  = 6 800,0 mp

- rezerva exploatabilă = 66 000,0 mc

( Procesul tehnologic

Lucrările de decolmatare se vor executa prin excavarea nisipului și pietrișului în debleu cu înclinarea taluzului de 1:1,5. fiind necesare lucrări de pregătire şi lucrări de extracţie ( de exploatare propriu-zise) care se vor executa succesiv.

(  Lucrările de pregătire- sunt reprezentate de amenajarea drumului local existent la malul stâng al râului Mureș prin nivelarea ușoară cu ajutorul unui buldoexcavator. Acest drum face legătura amplasamentului cu Baza de producție a firmei, aflată la o distanță de cca. 500 m.

- Nu este necesară decopertarea, plaja neprezentând copertă de sol vegetal în zona programată pentru exploatare

( Lucrările de exploatare

- se vor executa prin excavarea agregatelor minerale (nisip și pietriș) în debleu cu înclinarea taluzului de 1:1,5,  în fîşii longitudinale cu lățime de 4-6 m, având înaintare din aval înspre amonte, extrase în ordine, dinspre firul apei spre malul stâng, folosindu-se ca utilaje excavatoare echipate cu cupa inversă.

Utilajul de excavare va lucra în retragere, din aval înspre amonte până la finalizarea exploatării unei fâșii, după care se va deplasa în avalul plajei, reluând excavarea pentru fâșia următoare.

( Exploatarea se va desfăşura strict în limitele perimetrului avizat, pe o adâncime maximă de 5,0m, fără a se depăși nivelul talvegului natural.

- Se va acorda o deosebită atenţie respectării adâncimii maxime de exploatare care se va urmări prin  măsurători topografice periodice realizate de pe reperi  ficşi.

( Parametrii exploatarii:

- suprafața excavată = 16 500,0 m

- inclinare taluz = 1:1,5

- adâncime de excavare:

- maximă = 5,0m;

-  medie = 4,0m

- cota finală a excavării:

-  amonte =+116,80m med MN

-  aval = +115,90m med MN

- panta talveg = 0,13 %

- accesul la punctele de exploatare - se va face direct din drumul tehnologic de acces existent, prin vehicularea utilajului de excavare la punctul de exploatare pe un traseu prestabilit, în funcție de avansarea lucrărilor.

- transportul: agregatele minerale exploatate se vor  încărca direct în autobasculante de 26-36 to, prevăzute cu bene etanșe, fiind transportate la punctele de  utilizare. Vehicularea autobasculantelor se va face pe drumul tehnologic existent.

- pilieri de protecție:

- se va respecta zona de protecție pentru malul stâng al râului Mureș cu lățime = 30,0 m, conform  Anexa 2 la Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările ulteioare.

- se va menține un pilier de protecție pentru malul stâng cu lățimea de 10,0 m, pe toată lungimea peimetrului de exploatare. Se va urmări ca taluzul dinspre apă al pilierului rezultat în urma excavării să prezinte o înclinare de 1:1,5 și se va racorda amonte-aval cu malul natural.

Lățimea zonei de protecție și a pilierulul de protectie se măsora de la baza taluzului malului stâng.

În zona de protecție a malului stâng cu lățimea de 30,0 m și în zona pilierului de protecție nu se vor executa lucrări de exploatare și nu se vor realiza depozite temporare sau permanente de agregate minerale.

- utilajele folosite la exploatare :

- excavator = 2 buc ;

- autoîncărcător frontal = 2 buc

- buldoexcavator = 1 buc ( utilizat temporar, pentru amenajare drum);

- autobasculante = max 10  buc.

( Produse și subproduse obținute, cantități, destinație:

( produse :

- agregate minerale (nisip și pietriș), total = 66 000 mc;;

Agregatele minerale exploatate se vor lvalorifica prin livrare la terți specializați în construcții.

( subproduse : nu rezultă

( materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

( materii prime: nu este cazul;

( energie electrică: nu se utilizează; Iluminatul de noapte se asigură cu surse fotovoltaice.

( combustibilii: sunt reprezentați de motorina utilizată pentru funcționarea motoarelor termice ale utilajelor de excavare, încărcare și transport a agregatelor minerale.

- modul de asigurare cu combustibil:

Pe amplasament se vor alimenta cu motorină numai utilajele folosite la excavare (excavatoarele). Autobasculantele folosite la transport și autoîncărcătoarele frontale vor fi alimentate la o stație de combustibil din zonă, autorizată în acest scop.

Combustibilul (motorina) folosit pentru alimentarea utilajelor care nu se deplasează de pe amplasament, se va aduce la comandă, pe baze contractuale, de către un furnizor din zonă autorizat, cu mijloace auto echipate special în acest scop, fiind transvazat și depozitat în rezervoarele utilajelor în loc special amenajat, dotat cu tăvi de retenție.

- consumuri preconizate de combustibil = 120 000,0 l/an; 480l/zi.

- Modul de asigurare cu uleiuri minerale:

Uleiurile minerale reprezentate de uleiuri hidraulice și uleiuri de motor (de ungere) se folosesc pentru funcționarea corespunzătoare a utilajeleor.

Pe amplasament, se vor face ocazional numai completări de uleiuri la utilajele de excavare care nu se deplasează de pe amplasament (2 excavatoare), fiind aduse pe în cantități mici (20-30l, după caz), ambalate în recipienții originali. După efectuarea operațiilor de completare, recipienții sunt recuperați de către furnizor, fiind evacuați de pe amplasament.

Schimburile complete de uleiuri se vor face cu ocazia reviziilor periodice, prin deplasarea utilajelor de excavare pe treiler la unități specializate.

De asemenea, autoîncărcătoarele și autobasculantele se vor deplasa la unități specializate în vederea efectuării operației de completare /schimb complet de uleiuri.

- consum de uleiuri (minerale și hidraulice) = 800 l/an.

- Pe amplasament nu sunt prevăzute rezervoare de combustibil și nu se vor depozita uleiuri minerale proaspete sau uzate.

( racordarea la rețelele utilitare existente în zonă- nu este cazul;

( Alimentarea cu apă:

-  apa potabilă: se va consuma apă îmbuteliată procurată din surse externe;

-  apa menajeră: nu este necesară; pentru nevoile personalului se va amenaja un refugiu dotat cu toaletă ecologică, întreținută de un prestator specializat din zonă, pe baze contractuale.

- apa tehnologică:  nu este necesară.

( Evacuarea apelor uzate:

- ape menajere uzate: nu rezultă;

- apa tehnologică uzată : nu rezultă

- apele pluviale: se scurg natural pe panta terenului ajungând în râul Mureș.

( salubrizarea amplasamentului - se va face de un prestator specializat din zonă, pe baze contractuale.

( descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției: se vor executa lucrările prevăzute în Capitol XI.

( căi noi de acces sau schimbări ale celor existente – nu este cazul; se va utiliza drumul tehnologic existent amenajat și întreținut corespunzător.

( resursele naturale folosite în construcție și funcționare:

- sunt reprezentate de agregatele minerale (nisip și pietriș) exploatate, în cantitate totală = 66 000mc.

( metode folosite în construcție

( Metoda aplicată este prin excavarea agregatelor minerale în debleu, în fâșii longitudinale cu înaintare din aval înspre amonte și de la firul apei spre mal, folosindu-se ca utilaje excavatoare echipate cu cupa inversă.

( planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

- etapa de pregătire:

- trasarea lucrărilor și bornarea perimetrului de exploatare;

- pregătirea terenului (recondiționare dum tehnologic)

- etapa de execuție:

- cuprinde lucrările de exploatare a agregatelor minerale, concomitent cu decolmatarea albiei minore a râului Mureș;

- transportul agregatelor minerale exploatate la punctele de utilizare;

- etapa de închidere și refacere a amplasamentului:

- executarea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

- evacuarea eventualelor deșeuri;

- retragerea utilajelor, predarea amplasamentului la administratorul acestuia (ABA Mureș).

Folosirea ulterioară a amplasamentului va fi de albie minoră a râului Mureș.

( Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

La terminarea exploatării agregatelor minerale se vor executa următoarele lucrări:

- taluzul dinspre apă al pilierului de protecție a malului stâng, rezultat în urma extragerii nisipului şi pietrişului, se va rectifica la o înclinare de 1:1,5 şi se va racorda amonte-aval cu malul natural al râului;

- zona de racord a drumului tehnologic cu plaja, se va taluza la o inclinare apropiată de înclinarea naturală a malului stâng, renaturându-se prin plantare de butaşi de salcie și înierbare;

- după caz, se va nivela drumul tehnologic de acces pe tronsonul cuprins între malul stâng al râului Mureș și Baza de producție a beneficiarului (cca. 500m), astfel încât să poată fi utilizat în continuare de proprietarii terenurilor din zonă;

- se vor evacua utilajele folosite și dotările organizării de șantier (rulota mobilă, toialeta ecologică, etc);

-  se vor evacua toate deseurile de pe amplasament;

(  folosire ulterioară a terenului: albie minoră.

( relația cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul.

( detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

( Pentru implementarea proiectului, beneficiarul a studiat următoarele alternative:

- alternativa 0 - proiectul să nu se execute, fapt care ar fi condus la nerealizarea dezideratelor sale economice şi pe de altă parte, nu ar avea loc optimizarea parametrilor hidrodinamici ai scurgerii debitelor râului Mureș, având ca rezultat continuarea  şi intensificarea  eroziunilor de mal existente şi degradarea terenurilor riverane învecinate;

- alternativa 1: implementarea proiectului pe un alt amplasament.

- Această alternativă prezintă dificultăţi datorită condiţiilor naturale care nu oferă oriunde posibilităţi de dezvoltare a proiectelor de acest gen.

Această alternativă s-a dovedit neviabilă deoarece amplasamentele identificate ca favorabile sunt în exploatarea altor operatori economici.

- alternativa 2: implementarea proiectului pe amplasamentul prezentat, datorită următoarelor motive:

- amplasamentul are o poziţie izolată iar din punct de vedere al gospodăririi apelor este necesară executarea unor lucrări de decolmatare a albiei minore;

- depozitul aluvionar este situat într-o zonă de depunere a râului Mureș astfel încât, regenerarea anuală a resurselor conduce la posibilitatea de prelungire a activităţii pe termen de cca. cinci ani;

- există un drum de acces la amplasament aflat în  stare bună, necesitând doar un minim de lucrări de recondiționare; totodată, acest drum face legătura cu Baza de producție a firmei Eurokipper SRL situată a cca. 500 m.

- distanţa faţă de punctele principale de desfacere preconizate este de maxim 50 km, situaţie care favorizează implementarea proiectului pe amplasamentul propus, permitând ca materialul extras să fie transportat direct în vederea livrării fără a fi nevoie ce amenajarea unor spaţii de depozitare intermediare.

( alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului - nu este cazul;

( alte autorizații cerute pentru proiect.

- permis de exploatare;

- autorizaţia de construire

- autorizaţia de gospodărire a apelor

- autorizatia de mediu

IV.Descrierea lucrărilor de demolare necesare

( Nu este cazul, nu sunt necesare lucrări de demolare.

V. Descrierea amplasării proiectului

Amplasamentul proiectului este situat în albia minoră a râului Mureș, la malul stâng, pe teritoriul cadastral al orașului Lipova, jud. Arad, fiind reprezentat de o acumulare aluvionară de agregate minerale (pietriș și nisip) de forma unei plaje alungite cu lungime de cca. 680,0, lățime 15-50m, grosime 3-5m.

Plaja este vizibilă deasupra nivelului apei în perioadele cu ape mici și medii iar în perioadele cu ape mari devine submersă, fiind acoperită  de apă.

- Vecinătăți:

- la nord: albia minoră a râului Mureș din avalul amplasamentului;

- la est: malul drept al râului Mureș și terenuri neproductive/agricole riverane;

- la sud: albia minoră a râului Mureș din amontele amplasamentului;

- la est: malul stâng al râului Mureș și terenuri neproductive/agricole riverane

- Accesul: se face pe un drum local amenajat anterior ca drum tehnologic, ce face legătura dintre drumul județean DJ 682 Lipova -Zăbrani, Baza de productie a SC EUROKIPPER SRL din zona amplasamentului și perimetrul de exploatare (plaja de la malul stâng al râului Mureș).

- amplasamentul proiectului (prelucrare Google Erth)

foto 1: plaja in aval                                                      foto 2:  plaja in amonte

foto3: drumul de acces

( distanța față de granițe – cca. 85 km până la granița cu Ungaria (pct Nădlag).

( localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural

Pe amplasament sau în imediata vecinătate nu sunt monumente istorice din  Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare sau situri istorice/arheologice înscrise în Repertoriul arheologic national RAN).

Cele mai apropiate obiective arheologice înscrise în RANl sunt reprezentate de:

-  Situl arheologic de la Cladova - Dealul Carierei”- cod RAN 11566.01, situat la  cca. 2,16km spre nord-est;

- Situl arheologic de la Lipova - La Hodaie, cod RAN 583.01, situat cca. la 2,5 km spre sud-est

- Situl arheologic de la Lipova - Pârâul Ţârnobara NV-cod RAN 9583.14, situat la cca. 2,42 km spre sud.

Localizarea perimetrului fată de cel mai apropiate obiective arheologice:

sursa: Serviciul Cartografic pentru Patrimoniul Cultural Național            https://map.cimec.ro/Mapserver/index.html

( folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia:

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 106/22.09.2023 emis de Primăria Orașului Lipova, jud. Arad, terenul este situat în extravilan, având folosința ape curgătoare, aparține Statului Român, fiind în administrarea A.N.Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș.

- Terenul albie minoră a râului Mureș este închiriat de administratorul A.N. Apele Române-A.B.A. Mureș firmei EUROKIPPER S.R.L. în vederea”înlăturării materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore a râului Mureș”, prin Contract nr. 3286 I / 2023 de închiriere a suprafeței de 24 010,0 mp teren albie minoră a râului Mureș, bun imobil proprietatea publică a statului, aflat în administratrea A.N.”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș, perimetrul Birchiș Aval.

- În Certificatul de Urbanism nr. 106/22.09.2023 emis de Primăria Orașului Lipova, jud. Arad, nu sunt specificate constrângeri urbanistice.

(politici de zonare și de folosire a terenului (bilanțul terenurilor):

- existent: albie minoră = 24 010,0 mp

- propus:   albie minoră (decolmatată) = 24 010,0 mp

( arealele sensibile;

- coordonatele amplasamentului (Stereo 70):

| Nr. Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 515729,000 | 242204,000 |
| 2 | 515739,000 | 242242,000 |
| 3 | 515619,000 | 242319,000 |
| 4 | 515458,000 | 242387,000 |
| 5 | 515384,000 | 242388,000 |
| 6 | 515123,000 | 242274,000 |
| 7 | 515119,000 | 242220,000 |
| 8 | 515376,000 | 242337,000 |
| 9 | 515504,000 | 242351,000 |
| 10 | 515645,000 | 242279,000 |

(  Conform Deciziei de evaluare initială nr. 16256 /2.10.2023, amplasamentul este situat în situl Natura 2000 ROSAC 0370- Râul Mureș între Lipova și Păuliș.

Aria specială de conservare ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș a fost desemnată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964 / 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare, fiind declarată arie specială de conservare prin H.G. nr. 685 din 25 mai 2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Prin O.M. 1191/2016 a fost aprobat Planul de management  și Regulamentul sitului ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș.

Conform legislației în vigoare, situl este administrat de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Suprafața ROSAC0370 - Râul Mureș între Lipova și Păuliș este de 608,60 ha (619 ha cf planului de management), aflându-se în Regiunea Vest, partea central-sudică a județului Arad, pe teritoriul administrativ a localităților Lipova, Păuliș și Zăbrani. Forma de relief în care se regăsește aria naturală protejată este cea de luncă, situl fiind localizat în Culoarul Mureșului,  situat în sudul Munților Zarand, unde Mureșul s-a adâncit cu circa 200 m față de altitudinea înregistrată în extremitatea culmilor secundare. În prezent, în culoar se înregistrează un proces de sedimentare care a determinat o meandrare puternică a râului în aval de Radna. În cadrul albiei minore apar procese erozionale în malurile concave, respectiv acumulări de sedimente în dreptul malurilor convexe. Reniile, vizibile mai ales la ape mici, argumentează aceste procese.

Situl are ca scop principal conservarea a 3 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni şi 10 specii de peşti de importanţă comunitară, respectiv:

- Spermophilus citellus, popândăul,

- Castor fiber, castorul,

- Lutra lutra, vidra,

- Triturus cristatus, tritonul crestat,

- Bombina bombina, buhaiul de baltă cu burta roşie,

- Bombina variegata, buhaiul de baltă cu burta galbenă,

- Gobio albipinnatus, porcuşor de şes, murgoi,

- Aspius aspius, avatul,

- Rhodeus sericeus amarus, boarţa,

- Sabanejewia aurata, dunariţa,

- Cobitis taenia, zvârluga,

- Gymnocephalus schraetzer, răspărul,

- Zingel zingel, pietrarul,

- Gobio kessleri, petrocul,

- Pelecus cultratus, săbiţa,

- Gymnocephalus baloni, ghiborţul de râu.

- Habitate Natura 2000, habitate după clasificarea națională, floră de interes conservativ: Nu au fost identificate.

- amplasarea perimetrulului de exploatare în raport cu situl Natura 2000 ROSAC(ROSCI) 00370 , sursa : https://euni.eea.europa.eu/sites/ROSCI0370

( detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul. Variantele de amplasament din zonă sunt ocupate de alți operatori.

( Planse – se anexează ca material grafic.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

(  sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de poluanţi pentru apa râului Mureș sunt reprezentate de:

- extracţia nisipului şi pietrişului - conduce la mărirea locală a turbidităţii apei datorită deplasării în timpul excavării agregatelor minerale a materialului fin, nisipos, sub formă de suspensii, manifestându-se printr-o tulburare temporară a apei.

- utilajele folosite pentru exploatare: pot fi o sursă de poluare în cazul întreţinerii necorespunzătoare, a etanşărilor incorecte, a folosirii garniturilor uzate, etc. care pot să conducă la pierderi accidentale de motorină sau uleiuri.

( stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu sunt necesare instalații de epurare sau prepurare deoarece în activitate nu se va folosi apă tehnologică sau apă menajeră astfel încât, nu vor rezulta ape uzate.

-  suspensiile nisipoase deplasate în timpul excavării agregatelor minerale vor fi în cantitate redusă, obişnuită pt acest tip de operaţii şi vor avea o durată scurtă astfel încât, tulburarea locală a apei nu va avea efecte negative semnificative.

- utilajele folosite se vor întreține corespunzător, astfel încât să fie evitate pierderile accidentale de combustibil sau uleiuri;

-  alimentarea utilajelor se va face în loc special amenajat, dotat cu tăvi de retenție, situat în afara punctului de excavare și în afara zonei perimetrului, la stații autorizate (pt. autobasculante și autoîncărcătoare frontale);

b) protecția aerului:

( sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri - sunt reprezentate de:

- motoarele termice ale utilajelor de încărcare şi transport - generează noxe (gaze de eşapament) ce conţin substanţe poluante de tip CO, NOx , SOx, hidrocarburi nearse, aldehide.

- circulaţia utilajelelor de transport - generează praf, mai ales în perioadele secetoase.

( Procesul tehnologic de excavare a agregatelor minerale având loc în mediu umed, nu generează pulberi.

(  instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

- utilajele folosite vor fi prevăzute cu echipamente speciale pentru reținerea emisiilor de gaze, conforme minim normelor EURO 3.

- în perioadele secetoase se vor lua măsuri de umectare a acceselor folosite în scopul reducerii producerii prafului.

- se va reduce viteza de circulație a autobasculantelor pe drumul tehnologic;

- benele autobasculantelor folosite la transport vor fi prevăzute cu prelate.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

( sursele de zgomot și de vibrații- sunt reprezentate de:

- Utilajele de excavare, încărcare şi transport;

( amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:  utilajele de excavare, încărcare și transport sunt prevăzute din construcție cu sisteme speciale de amortizare astfel încât, vibraţiile şi zgomotul produs se va încadra în limite admisibile pentru zona de utilizare.

d) protecția împotriva radiațiilor- nu este cazul;

e) protecția solului și a subsolului:

( sursele de poluanți pentru sol și subsol

- utilajele folosite - pot afecta solul prin pierderi accidentale de uleiuri sau carburanţi în cazul unei întreţineri deficiente.

Lucrările de exploatare a nisipului şi pietrişului nu vor afecta solul şi subsolul deoarece se vor desfăşura în albia minoră a râului Mureș, vizând numai acumularea aluvionară existentă la malul stâng.

Lucrpile de exploatare a agregatelor minerale nu au legătură cu apa subterană.

( Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

( Se vor lua următoarele măsuri de protecţie:

- nu se vor depasi limitele perimetrului de exploatare;

- adâncimea de exploatare nu va depăși nivelul talvegului natural;

- se va respecta pilierul de protecție cu lățimea de 10 m prevăzut pentru malul stâng și zona de protecție cu lățimea de 30,0m conform Anexei 21 la Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările ulterioare, protejându-se astfel şi terenul adiacent şi implicit, solul vegetal şi subsolul;

- pe pilierul de siguranță și în zona de protecție a malului stâng, nu se vor realiza excavatii sau depozite de nisip şi pietriş;

- circulaţia autobasculantelor se va realiza numai pe drumul tehnologic amenajat şi întreţinut corespunzător;

- utilajele se vor intreţine şi menţine în bună stare de funcţionare, eliminîndu-se posibilitatea poluării solului pe seama pierderilor accidentale de carburant sau ulei.

- alimentarea excavatoarelor și autpîncărcătoarelor cu combustibil și completările cu uleiuri necesare se vor face numai în loc special amenajat, dotat cu tăvi metalice de retenţie ;

( Nu sunt necesare alte dotări sau amenajări pentru protectia solului si subsolului.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

( identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Perimetrul este inclus în aria naturală protejate ROSAC (SCI) 0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș.

( lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Având în vedere situarea proiectului  în aria specială de conservare ROSAC (SCI) 0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș, se vor lua următoarele măsuri de protecţie a ecosistemelor terestre şi acvatice:

-  pentru protecţia tuturor speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane care trăiesc atât în ariile protejate cât şi în afara acestora sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor din flora şi fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie a speciilor;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- pentru protecţia tuturor speciilor de păsări, inclusiv cele migratoare, sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare,

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

- alte măsuri:

- lucrările se vor desfăşura strict în limitele perimetrului de exploatare astfel încât, ecosistemele învecinate să nu fie deranjate sau afectate;

- nu se va defrişa vegetaţia arbustivă existentă pe malul stâng al râului Mureş;

- nu se vor deranja în niciun fel zonele dintre perimetrul de exploatare şi terenurile învecinate;

- în cazul în care se va observa cuibărirea păsărilor în zona învecinată perimetrului de exploatare, se va anunţa administratorul sitului ROSAC 0730 în vederea stabilirii speciilor şi a măsurilor de protejare necesare;

- pt. conservarea vegetaţiei arbustive de pe malul stâng al râului Mureş se va respecta zona tampon reprezentată de pilierul de protecție a malului cu lățimea de 10,0m și zona de protecție cu lățime de 30 m stabilită conform Anexei 2 la legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare; în pilierul de protecție cu lățimea de 10,0m și în zona de protecție cu lățimea de 30,0m , nu se vor executa niciun fel de lucrări de excavare.

Titularul  proiectului are obligatia de a mentine si de a nu periclita starea de conservare  favorabila a speciilor si habitatelor naturale pentru a se asigura integritatea Retelei Europene NATURA 2000.

- măsuri pentru protecția  monumentelor naturii :

- nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

(  identificarea obiectivelor de interes public:

În imediata vecinătate a amplasamentului nu sunt obiective de interes public perimetrul fiind izolat.

(  distanța față de așezările umane:

Cele mai apropiate localități sunt situate la următoarele distanțe față de amplasament (măsurate în linie dreaptă):

- loc.Radna- Lipova- cca. 1,0 km spre est-nord est;

- oraș Lipova- cca. 1,70 km m spre est;

- sat Barațca -a cca. 2,6 km spre nord-vest.

(  distanța față de monumentele istorice și de arhitectură

Cele mai apropiate obiective arheologice înscrise în Repertoriului arheologic național sunt:

Cele mai apropiate obiective arheologice înscrise în RANl sunt reprezentate de>

-  Situl arheologic de la Cladova - Dealul Carierei”- cod RAN 11566.01, situat la  2,16km spre nord-est;

- Situl arheologic de la Lipova - La Hodaie, cod RAN 583.01, situat cca. la 2,5 km spre sud-est

- Situl arheologic de la Lipova - Pârâul Ţârnobara NV-cod RAN 9583.14, situat la cca. 2,42 km spre sud.

(  distanța față de zone asupra cărora există instituit un regim de restricție

- nu este cazul.

(  distanța față de zone de interes tradițional - nu este cazul;

( lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

-  măsuri pentru protecția așezărilor umane

Nu sunt necesare lucrări sau dotări speciale deoarece localităţile cele mai apropiate sunt situate la distanţe care asigură confortul şi siguranţa localnicilor iar din activitatea desfăşurată nu vor rezulta mase de poluanţi care să afecteze aşezările umane cele mai apropiate menţionate mai sus.

- se va respecta programul de lucru

- la traversare localităților, ciculația autovehiculelor se va face cu viteza impusă de legislația rutieră în vigoare.

- înainte de ieșirea autovehiculelor de transport în drumul  DJ 682 Lipova -Zăbrani, după caz, se vor lua măsuri pentru curățarea anvelopelor;

- autobasculantele încărcate cu agregate minerale vor avea benele acoperite cu prelată.

- măsuri pentru protecția obiectivelor de interes public;

Nu este cazul.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea acestora

(  lista deșeurilor, cantități de deșeuri generate;

- uleiuri minerale uzate cod 13 02 08 = 800 l/an

- deşeuri municipale amestec: cod 20 03 01  = cca 750 kg/an

( Recipienții în care se vor aduce pe baze contractuale de către furnizor specializat uleiuri minerale, vor fi recuperați de către acesta, fiind obligația lui.

( programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate:

- se vor instrui angajații cu privire la prevenirea generării deșeurilor și obligația reutilizării produselor și a prevenirii și colectării selective a deșeurilor.

- se va achiziționa apă de consum în recipienți cu volum mare pt. evitarea producerii de deșeuri de ambalaje de plastic cu volum redus (PET-uri);

- micșorarea cantității de deșeuri de materiale plastice prin scăderea numarului de pahare de unică folosință, angajații fiind încurajați să folosească pahare din sticlă/ căni din ceramică-tablă;

- amplasarea optimă și ultilizarea recipienților pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje generate pe amplasament;

- reutilizarea pungilor de plastic sau utilizarea sacoșelor din materiale textile;

- achizițonarea de produse neambalate sau produse fără ambalaje excesive;

- reutilizarea pe cât posibil a ambalajelor folosite de angajați pentru transportul produselor alimentare;

- utilajele se vor folosi corespunzător, astfel încât cantitatea deșeurilor reprezentate de baterii uzate și anvelope uzate să fie cât mai mică.

( planul de gestionare a deșeurilor

-  deșeurile reprezentate de uleiuri uzate se vor colecta de către unităţile specializate la care se vor executa reviziile generale;

- deşeurile menajere se vor colecta temporar în conteinera metalice  prevăzute cu capac, fiind evacuate  de un prestator specializat, pe baze contractuale ;

- nu se vor forma stocuri de deșeuri menajere care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri neplăcute, etc;

- evidenţa gestionarii deşeurilor se va face de către titularul activităţii în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

În activitate nu se vor utiliza, produce sau comercializa substanţe toxice sau periculoase.

Se vor utiliza amestecuri toxice și periculoase reprezentate de motorină (amestec periculos și toxic)  și uleiurile hidraulice (amestec toxic).

( Caracteristici principale (Conf. Regulament CE 1272/2008):

| Denumire | Starea fizică | Cantitate/an | Fraze de risc conf. Regulament CE1272/2008 | depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorina | lichid | 120 000 l/an | H 226 H315 H332 H304 H351 H373 H411 | Lichid extrem de inflamabil Provoacă iritarea pielii Periculos daca e inhalat Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii Poate provoca cancer. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | in rezervoarele utilajelor |
| ulei hidraulic | lichid | 800 l/an | H 304 H 318 H 411 | Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii Provoacă leziuni oculare grave Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | in instalațiile speciale ale utilajelor |

( Conform Regulamentului CE 1272/2008, uleiurile de ungere (de motor) nu sunt clasificate ca periculoase.

( modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Combustibilii și uleiurile minerale necesare efectuarii completărilor periodice  se vor aduce pe amplasament la cerere, de către un furnizor autorizat, pe baze contractuale, în cantitățile necesare, prestabilite.

- Combustibilul (motorina) - se va depozita în rezervoarele utilajelor prin transvazare în loc special amenajat, dotat cu tăvi de retenție pentru colectarea eventualelor pierderi.

- uleiurile minerale și hidraulice vor fi aduse de furnizor în recipienții originali care vor fi recuperați de către acesta după efectuarea completărilor necesare.

Autovehicule de transport combustibil vor aparține furnizorului, fiind echipate special în acest scop.

(  Pe amplasament nu se vor depozita combustibili, uleiuri minerale proaspete sau uleiuri minerale uzate.

- Uleiurile minerale uzate, se vor colecta de către unităţile specializate la care se vor executa reviziile generale.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Resursele naturale folosite sunt reprezentate de:

- nisip și pietriș (agregate minerale naturale) = 66 000 mc, se vor exploata, utilizându-se în construcții;

- terenuri: se va utiza terenul albie inoră cu suprafața = 24 010,0 mp

- apa- nu este cazul;

-  Biodiversitatea: nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

-  Impactul asupra populației, sănătății umane

Ca orice investiţie cu caracter productiv, realizarea proiectului va avea un efect benefic asupra comunităţii materializat prin aport financiar la bugetul local, ajutor material şi tehnic la întreţinerea unor drumuri comunale şi la alte lucrări edilitar- gospodăreşti, etc. Totodată există posibilitatea efectuării unor angajări din rândul forţei de muncă locale. De asemenea, tot ca efect benefic al proiectului, trebuie considerat şi faptul că de amenajarea drumului local utilizat ca drum tehnologic vor profita şi proprietarii terenurilor agricole din zonă care îl vor utiliza fară restricţii

Cele mai apropiate așezări umane sun situate la distanțe suficient de mari astfel încât, confortul locuitorilor nu va fi afectate.

( În concluzie, proiectul va avea un  impact pozitiv asupra populației,

- Biodiversitatea:

Vegetația de pe malul stâng al râului Mureș este reprezentată de asociații erbacee spontane, tufătișuri, arbuști și arboret, vegetație invazivă. Fauna amplasamentului este reprezentată prin specii comune de nevertebrate (microfaună) cu putere mare de regenerare. Nu s-au întâlnit specii faunistice medii sau mari  iar păsările sunt prezente temporar, în căutare de hrană, fără a cuibări.

Din observarea altor obiective similare, se constată că avifauna se adaptează repede la noile condiții, rămânănd pe amplasamentul inițial fără a-l părăsi astfel încât, se apreciază că  impactul activităţii asupra confortului avifaunei va fi nesemnificativ.

Fauna acvatică reprezentată în principal de nevertebrate acvatice cu mare putere de regenerare, batracieni şi peşti comuni, nu va fi afectată semnificativ de executarea lucrărilor deoarece acestea au un caracter punctiform şi temporar.  De asemenea, fauna acvatică (batracieni, pești, etc) este adaptabilă, recurgând eventual o retragere temporară față de punctul de excavare, fără a fi afectată.

Cordonul de vegetație existent pe malul stâng al râului Mureș intră în zona de protecție a malului cu lățimea de 30,0 m în care sunt interzise lucrările de excavare astfel încât, vegetația nu va fi afectată.

Pe suprafața aluviunilor care se vor exploata, nu se dezvoltă vegetaţie arbustivă care să fie afectată de executarea lucrărilor.

Pe amplasament nu nu s-au observat speciile faunistice pentru care a fost desemnat situl ROSAC (SCI) 0730-Râul Mureș între Lipova și Păuliș.

( În concluzie, impactul asupra biodoversității se apreciază a fi fi neglijabil.

- Apa :

- apa de suprafață (râul Mureș) - va fi afectată temporar și local datorită turbionării materialului fin care se produce în timpul excavării, afectarea manifestându-se ca tulburare locală. Suspensiile turbionate se depun imediat în aval față de locul excavării fără a afecta semnificativ sau pe termen lung calitatea apei. Probabilitatea producerii unor pierderi accidentale de uleiuri sau carburanți este foarte redusă astfel încât, se estimează un impact nesemnificativ asupra calității apei.

Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hudraulici ai albiei minore a râului Mureș, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei.

- apa subterană: nu re legătură cu lucrările programate.

- Solul şi subsolul

Deoarece exploatarea agregatelor minerale va avea loc în albia minoră a râului Mureș, obiectul exploatării fiind o acumulare aluvionară lipsită de copertă și nu este necesară amenajarea unor drumuri sau rampe tehnologice de acces, solul v nu va fi afectat.

Executarea lucrărilor programate va avea un efect benefic asupra solului și subsolului care intră în alcătuirea malurilor râului Mureș prin reducerea eroziunilor active care se va resimți după finalizarea decolmatării.

- Aerul - va fi afectat local cu emisii de gaze de eşapament iar în perioadele secetoase cu praf degajat la vehicularea utilajelor de transport.

- Afectarea va fi redusă, sursele fiind punctiforme și având funcționare intermitentă astfel încât, calitatea aerului din zonă va fi neschimbată.

- Zgomotul și vibrațiile - utilajele folosite fiind prevăzute cu sisteme de amortizare, zgomotul și vibrațiile se vor produce în limite admisibile lucrări de acest gen, astfel încât impactul va fi neglijabil.

- Peisajul și mediul vizual - nu este cazul

- Patrimoniul istoric și cultural - nu este cazul

( Natura impactului :

În urma analizei de mai sus, rezultă faptul că activitatea va avea un impact pozitiv asupra populației și un impact fizic negativ direct asupra factorilor de mediu,  biodiversitate, apă și aer manifestat punctiform și temporar ((pe durata de execuție a exploatării agregatelor minerale).

(  Extinderea impactului : punctiformă.

( Magnitudinea și complexitatea impactului: din analiza prezentată mai sus, magnitudinea impactului este limitată la amplasament iar complexitatea este redusă.

( Probabilitatea impactului: redusă

- Durata, frecvența și reversibilitatea impactului :

- durata impactului: este limitată la perioada de execuție a lucrărilor de excavare.

- frecvența: intermitentă și temporară (pe timpul programului de lucru);

- reversibilitate: impactul va dispare complet la închiderea obiectivului, fiind reversibil .

(  măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

-  nu se identifică un impact negativ semnificativ asupra mediului;

(  Pentru prevenirea și reducerea efectelor negative repercutate de activitate  asupra mediului se vor lua următoarele măsuri:

-  lucrările de exploatare se vor desfășura strict în perimetrul avizat, respectându-se pilierul și zona de protecție pentru malul drept cu lățime de 10,0m și respectiv 30,0 m măsurat de la baza taluzului de mal;

- utilajele de încărcare și transport  se vor întreține corespunzător;

- alimentarea utilajelor cu combustibil se va face în loc special amenajat, dotat cu tăvi de retenție;

- circulația autovehiculelor se va face cu viteză redusă și numai pe accesele tehnologice amenajate și întreținute corespunzător;

- în perioadele secetoase se va umecta drumul tehnologic de acces;

-  se vor respecta prevederile actelor de reglementare a activității emise de autoritățile competente (Aviz/Autorizație de gospodărire a apelor, Acord/Autorizație  de mediu).

-  se vor respecta prevederile legislative și normative în vigoare sau emise pe parcursul derulării activității.

( natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

( Programul de monitorizare curentă a mediului cu poluanţiu rezultaţi din activitatea obiectivului:

În timpul desfăşurării activităţii de extragere a nisipului şi pietrişului se vor lua următoarele măsuri pentru monitorizarea mediului:

- se va urmări constant funcţionarea şi starea utilajelor vizând normalitatea emisiilor de gaze de eşapament şi eliminarea pierderile de carburant şi uleiuri.

- se va urmăriri respectarea măsurilor impuse pentru executarea lucrărilor (încadrarea în limitele perimetrului de exploatare, respectarea tehnologiei de extracţie, respectarea condiţiilor tehnice impuse pentru executarea lucrărilor);

- se va deschide un registru în care se vor consemna evenimentele observate şi modul de remediere al acestora; registrul se va prezenta autorităţilor competente la cererea acestora;

- se vor respecta prevederile din Acordul/ Autorizaţia de mediu şi a altor acte normative existente sau adoptate pe parcursul desfăşurării lucrărilor.

- unitatea va asigura autorităţilor competente facilităţi de prelevare a probelor de aer , de apă şi măsurare a nivelului de zgomot oricând va fi necesar.

Se va adopta următorul program de monitorizare:

| factor de mediu | poluanți monitorizati | ce se monitorizează | metoda | frecvența |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer | emisii de praf | circulatia autobasculantelor pe drumul tehnologic | observații vizuale | zilnic, în perioadele secetoase |
|  | emisii gaze eșapament | incinta obiectiv | revizii periodice | conform carte tehnică utilaj |
| Apa | grad de tulbureală | respectarea tehnologiei de lucru la excavare | observatii | ocazional |
|  | pierderi accidentale de combustibil | utilaje de transport | observatii, verificari | zilnic |
| zgomot și vibrații | nivelul de zgomot și vibrații | utilaje de excavare si transport | observații | zilnic |
| sol, vegetație | -- limitele perimetrului de exploatare - pierderi accidentale de combustibil - vehicularea utilajelor | - respectarea limitelor perimetrului de exploatare - starea fizică a utilaje lor - respectarea vehicularii pe drumul tehnologic | bornare, masuratori topo verificare periodică observatii verificari periodice | la inceputul activitătii trimestrial dupa caz |

( Datele observate/ măsurate se vor înregistra, analiza şi evalua corespunzător. În urma evaluării se vor lua (după caz) măsurile corective necesare.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu;

- înainte de începerea lucrărilor se va borna perimetrul de exploatare și se va trasa topografic rampa tehnologică provizorie;

- se va instrui personalul angajat cu privire la măsurile de protecţie a biodiversotăţii şi se va urmări însuşirea şi aplicarea acestora;

- utilajele folosite vor fi minim EURO 3;

- utilajele vor fi verificate zilnic de personal specializat în privința funcționării corecte a motoarelor luându-de măsuri imediate de remediere a eventualelor defecțiuni care pot conduce la emisii suplimentare de gaze de eșepement;

- se vor executa verificările periodice obligatorii (ITP) în unități specializate;

- în eventualitatea degajării prafului în exces prin vehicularea autobasculantelor se vor lua măsuri de reducere a vitezei de circulație și de umectare a acceselor cu ajutorul unei autocisterne alimentată din râul Mureş.

IX. Legătura cu alte acte normative Și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Proiectul are legătură cu:

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare

- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările și completările ulterioare

- Legea construcțiilor nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

(  Organizarea de șantier constă în amplasarea pe o suprafață de teren de cca. 100 mp balastată în prealabil, a următoarelor dotări:

- o rulotă  de șantier pentru adăpost;

- un punct de colectare deșeuri dotat minim cu două recipiente metalice;

- pct. PSI dotat corespunzător normativelor specifice;

- o toaleta ecologică

În cadrul organizării de șantier se va amenaja locul pentru alimentarea utilajelor cu combustibil, dotat cu tâvi de retenție.

Nu este necesară montarea unui cântar auto deoarece cântărirea autobasculantelor goale/pline se va face în incinta Bazei de producție din apropiere.

Nu sunt necesare parcări; după terminarea programului, utilajele folosite la excavare și încărcare sunt parcate pe punctul de lucru iar autobasculantele folosite la transport se vor parca în incinta Bazei de producție.

-  localizarea organizării de șantier – la intrarea in incinta obiectivului, in vecinatatea drumului de acces conform Plan de situație;

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier: Nu se înregistrează niciun impact asupra mediului deoarece:

- pentru amenajarea organizarii de șantier nu sunt necesare lucrări de defrișare a vegetației de pe malul stâng al râului Mureș

- organizarea de șantier ocupă o suprafață mică, de cca. 100 mp și nu prezintă surse de poluare.

-l ocul de alimentare al utilajelor va fi prevăzut cu tăvi de retenție.

- salubrizarea amplasamentului organizării de șantier și întreținerea toaletei ecologice se va face de către un prestator specializat,  pe baze contractuale.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier - nu este cazul;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu- nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului

la finalizarea investiȚiei, în caz de accidente

Și/sau la încetarea activităȚii

La terminarea exploatării agregatelor minerale se vor executa următoarele lucrări:

- taluzul dinspre apă al pilierului de protecție a malului stâng rezultat în urma extragerii nisipului şi pietrişului se va rectifica la o înclinare de 1:1,5 şi se va racorda amonte-aval cu malul natural al râului;

-  zona de intrare a drumului tehnologic pe plajă va taluza la o inclinare apropiată de înclinarea naturală a malului, renaturându-se prin plantare de butaşi de salcie și înierbare;

- după caz, se va nivela drumul tehnologic de acces între perimetrul de exploatare și Baza de producție (cca. 500,0m), astfel încât să poată fi utilizat în continuare de proprietarii terenurilor din zonă;

- se vor evacua utilajele folosite și dotările organizării de șantier (rulota mobilă, toialeta ecologică, etc);

-  se vor evacua toate deseurile de pe amplasament;

( Măsurile concrete şi necesarul fizic şi valoric al lucrărilor de refacere se vor stabili în Planul de refacere a mediului şi în Proiectul tehnic de refacere a mediului care se vor întocmi conform prevederilor legislative în vigoare, stabilindu-se totodată şi valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului. Proiectele menţionate şi valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului vor fi prezentate APM Arad pentru avizare.

XII. Piese desenate-

Se anexează:

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului

2. Fișa perimetrului de exploatare

3. Planul de situație

# XIII. COMPLETĂRI: BIODIVERSITATE ȘI INFORMAȚII DESPRE ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR PREZENTE ÎN ZONA PROIECTULUI

## MEMORIU DE PREZENTARE

## A. Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar

Proiectul prevede executarea lucrărilor de decolmatare a albiei minore a râului Mureș prin exploatarea agregatelor minerale reprezentate de nisip și pietriș acumulate sub forma unei plaje alungite situată la malul stâng al cursului de apă. Acumularea aluvionară împiedică scurgerea normală a debitelor conducând la mărirea vitezei apei și a presiunii exercitată asupra malurilor, având ca urmare eroziunea accentuată a acestora și degradarea terenurilor riverane.

Prin executarea lucrărilor propuse, se va corecta secțiunea albiei conducând la optimizarea parametrilor hidraulici de curgere a apei, reducerea presiunii asupra malurilor concomitent cu protejarea lor și a terenurilor riverane față de eroziunea apei.

Lucrările se vor executa în cadrul unui perimetru de exploatare denumit "BARAȚCA 3" cu suprafaţa totală de 24 010,0 mp.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 106/22.09.2023 emis de Primăria Orașului Lipova, jud. Arad, terenul este situat în extravilan, având folosința ape curgătoare, aparține Statului Român, fiind în administrarea A.N.Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș.

Terenul albie minoră a râului Mureș este închiriat de administratorul A.N. Apele Române-A.B.A. Mureș firmei EUROKIPPER S.R.L. în vederea”înlăturării materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore a râului Mureș”, prin Contract nr. 3286 I / 2023 de închiriere a suprafeței de 24 010,0 mp teren albie minoră a râului Mureș, bun imobil proprietatea publică a statului, aflat în administratrea A.N.”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș

Coordonatele Stereo 70 ale perimetrului de exploatare sunt prezentate în anexă.

Caracteristici dimensionale:

- lungime = max. 680,0 m;

- lăţime =   15-50 m ;

- suprafaţa  = 24 010, 0 mp ( = 0,024 kmp)

din care:

-  suprafața efectiv  exploatabilă = 16 500,0 mp

- zone de protecție, suprafața liberă (apa) = 7 510,0 mp

Lucrările de decolmatare se vor executa prin îndepărtarea mecanizată a pietrișului și nisipului din albia minoră a râului Mureș (extragerea/ exploatarea), fiind necesare lucrări de pregătire şi lucrări de extracţie/de exploatare care se vor executa succesiv.

Accesul se face din drumul județean DJ 682 Lipova -Zăbrani, accesând drumul local care conduce la Baza de producție a beneficiarului situată în zona amplasamentului.

Proiectul este localizat în ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș.

Tabelul nr. 1 Descrierea proiectului şi distanţa faţă de ANPIC

| Nr. crt. | Tip de intervenție în perioada de construcție/ operare / dezafectare proiect | Descrierea intervențiilor principale/ secundare și conexe proiectului pe perioada de construcție, funcționare și dezafectare | Localizarea față de aria naturală protejată de interes comunitar (distanța) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lucrările de pregătire | amenajarea drumului local existent la malul stâng al râului Mureș prin nivelarea ușoară cu ajutorul unui buldoexcavator. Acest drum face legătura amplasamentului cu Baza de producție a firmei, aflată la o distanță de cca. 500 m. | ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș |
| 2. | Lucrările de exploatare propriu-zise (de extracție) | excavarea agregatelor minerale (nisip și pietriș) în fâşii longitudinale cu lățimea de 4-6 m, extrase în ordine, dinspre firul apei spre mal, cu înaintare din aval înspre amonte, folosindu-se ca utilaje excavatoare echipate cu cupa inversă. Utilajul de excavare va lucra în retragere, din aval înspre amonte până la finalizarea exploatării unei fâșii, după care se va deplasa în avalul insulei sau a plajei, reluând excavarea pentru fâșia următoare. Exploatarea se va desfăşura strict în limitele perimetrului avizat | ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș |
| 3 | Transportul agregatelor minerale | Agregatele minerale excavate se vor încărca direct în mijloace auto, fiind transportate de pe amplasament la destinație, fără a se realiza depozite temporare sau permanente în albia râului sau pe maluri. | Pe drumurile locale, în ROSAC0370 |
| 4. | Organizarea de șantier | Organizarea de șantier constă în amplasarea pe o suprafață de teren de cca. 100 mp a unei rulote mobile de șantier cu rol de adăpost , a unei toalete ecologice și amenajarea locului pentru alimentarea utilajelor cu combustibil, dotat cu tâvi de retenție. De asemenea, se va amenaja locul pentru colectarea deșeurilor menajere dotat cu minim două conteinere metalice. | ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș |
| 5. | Lucrări de închidere | La finalul lucrărilor de decolmatare, se vor executa lucrările de refacere a mediului reprezentate de rectificarea taluzului rezultat în urma excavării și racordarea amonte-aval cu malul natural, refacerea zonei pe care s-a făcut accesul utilajelor, recondiționare acces tehnologic, evacuarea deșeurilor. | ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș |

Figura nr. 1 Localizarea proiectului în raport cu ROSAC0370

## B. Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Tabelul nr. 2 Informații privind ANPIC potenţial afectate de proiect

| Codul și numele ariei naturale protejate de interes comunitar | Inter- sectată (Da/Nu) | Obiective de conservare (Da/Nu) | Plan de management (Da/Nu) | ANPIC inclus în zona de influență a proiectului (Da/Nu) | ANPIC găzduiește specii de faună care se pot deplasa în zona proiectului (Da/Nu) | ANPIC conectată din punct de vedere ecologic cu zona proiectului (Da/Nu) | Măsuri restrictive din PM/ act normativ/ act administrativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș | Da | Da, decizie nr. 26/20.01.2022 | Da | Da | Da | - | Nu au fost identificate |

## C. Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș

Aria specială de conservare ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș a fost desemnată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964 / 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare și apoi a fost declarată arie specială de conservare prin H.G. nr. 685 din 25 mai 2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Suprafața ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș este de 608,60 ha (619 ha cf planului de management), fiind situat în totalitate în bioregiunea panonică. Aria naturală protejată ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș este situată în Regiunea Vest, partea central-sudică a județului Arad, pe teritoriul administrativ a localităților Lipova, Păuliș și Zăbrani.

Prin O.M. 1191/2016 a fost aprobat Planul de management  și Regulamentul sitului ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș.

Conform legislației în vigoare, situl este administrat de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Situl Natura 2000 este situat în Regiunea Vest, partea central sudică a județului Arad, pe teritoriul administrativ al localităților Lipova, Păuliș și Zăbrani. Forma de relief în care se regăsește aria naturală protejată este cea de luncă, situl fiind localizat în Culoarul Mureșului. Culoarul Mureșului este situat în sudul Munților Zarand, unde Mureșul s-a adâncit cu circa 200 m față de altitudinea înregistrată în extremitatea culmilor secundare.

În prezent se înregistrează un proces de sedimentare în culoar, care a determinat o meandrare puternică a râului în aval de Radna. În cadrul albiei minore apar procese erozionale în malurile concave, respectiv acumulări de sedimente în dreptul malurilor convexe. Reniile, vizibile mai ales la ape mici, argumentează aceste procese.

Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește, conform formularului standard, revizuit în septembrie 2021:

| Specie | Populatie | Sit |
| --- | --- | --- |
| Grup | Cod | Denumire științifică | S | NP | Tip | Marime | Unit. masura | Categ. | Calit. date | AIBICID | AIBIC |
|  |  |  |  |  |  | Min. | Max. |  | CIRIVIP |  | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| M | 1337 | Castor fiber |  |  | P | 10 | 25 | i | P | G | B | B | B | B |
| M | 1355 | Lutra lutra |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | C |
| M | 1303 | Rhinolophus hipposideros |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | C |
| M | 1335 | Spermophilus citellus |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | B | C |
| A | 1188 | Bombina bombina |  |  | P | 100 | 500 | i | P | G | C | B | C | B |
| A | 1193 | Bombina variegata |  |  | P | 50 | 100 | i | P | G | C | B | C | C |
| A | 1166 | Triturus cristatus |  |  | P | 10 | 50 | i | P | G | C | B | C | C |
| F | 1130 | Aspius aspius |  |  | P | 100 | 500 | i | P | G | C | B | C | C |
| F | 6963 | Cobitis taenia Complex() |  |  | P | 5000 | 10000 | i | P | G | C | B | C | C |
| F | 2555 | Gymnocephalus baloni |  |  | P | 1 | 10 | i | P | M | C | B | C | B |
| F | 1157 | Gymnocephalus schraetzer |  |  | P | 100 | 500 | i | P | G | C | B | C | B |
| F | 2522 | Pelecus cultratus |  |  | P | 1 | 10 | i | P | M | C | C | C | C |
| F | 5339 | Rhodeus amarus |  |  | P | 1000 0 | 50000 | i | P | G | C | B | C | B |
| F | 6143 | Romanogobio kesslerii |  |  | P | 5000 | 10000 | i | P | G | C | B | C | B |
| F | 5329 | Romanogobio vladykovi |  |  | P | 1000 | 5000 | i | P | G | C | B | C | B |
| F | 5197 | Sabanejewia balcanica |  |  | P | 1000 | 5000 | i | P | G | C | B | C | B |
| F | 1159 | Zingel zingel |  |  | P | 100 | 500 | i | P | G | C | B | C | B |
| R | 1220 | Emys orbicularis |  |  | P |  |  |  | P |  | C | B | C | C |

Caracteristicile generale ale sitului:

| Cod | Clase habitate | Acoperire % |
| --- | --- | --- |
| N06 | Râuri, lacuri | 30,03% |
| N12 | Culturi (teren arabil) | 41,79 |
| N14 | Pășuni | 4,84 |
| N15 | Alte terenuri arabile | 7,48 |
| N21 | Vii și livezi | 3,23 |
| N23 | Alte terenuri artificiale (localități, mine..) | 2,24 |
| N26 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) | 10,40 |

Tabelul nr. 3 Prezența și efectivele/ suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

| Codul ANPIC | Denumire științifică specie/ habitat | Suprafața / populația | Locația față de proiect (intersectat Da / Nu – distanța față de proiect) | Direcția geografică și diferența altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0370 | Leuciscus aspius (Aspius aspius) | 100-500 indivizi | Specia potențial prezentă | Conform planului de management, specia a fost întâlnită în toate corpurile de apă naturale din sit: râul Mureș și afluenți și în Balta Egreta SRL. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | 5339 Rhodeus sericeus amarus | 10000- 50000 indivizi | Specia potențial prezentă | Conform planului de management, specia a fost întâlnită în toate corpurile de apă naturale din sit: râul Mureș și afluenți și în Balta Egreta SRL. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | 2522 Pelecus cultratus | 1-10 indivizi | Conform hărții de distribuție din planul de management, amplasamentul lucrărilor nu intersectează habitatul speciei | Râul Mureș, în special în partea de est | nefavorabilă | îmbunătățirea stării de conservare a speciei |
|  | 6143 Romanogobio kesslerii (Gobio kesslerii) | 5000 – 10000 indivizi | Specia potențial prezentă | Conform planului de management, specia a fost întâlnită în toate corpurile de apă naturale din sit: râul Mureș și afluenți și în Balta Egreta SRL. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | 5329 Romanogobio vladykovi (Gobio albipinnatus) | 1000- 5000 indivizi | Specia potențial prezentă | Conform planului de management, specia a fost întâlnită în toate corpurile de apă naturale din sit: râul Mureș și afluenți și în Balta Egreta SRL. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | 5297 Cobitis elongatoides (Cobitis taenia) | 5000 – 10000 indivizi | Specia potențial prezentă | Conform planului de management, specia a fost întâlnită în toate corpurile de apă naturale din sit: râul Mureș și afluenți și în Balta Egreta SRL. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | 2555 Gymnocephalus baloni | 1-10 indivizi | Specia potențial prezentă | Conform planului de management, specia a fost întâlnită în toate corpurile de apă naturale din sit: râul Mureș și afluenți și în Balta Egreta SRL. | nefavorabilă | îmbunătățirea stării de conservare a speciei |
|  | 1157 Gymnocephalus schraetzer | 100-500 indivizi | Specia potențial prezentă | Conform planului de management, specia a fost întâlnită în toate corpurile de apă naturale din sit: râul Mureș și afluenți și în Balta Egreta SRL. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | 5197 Sabanejewia balcanica (Sabanejewia aurata) | 1000- 5000 indivizi | Specia potențial prezentă | Conform planului de management, specia a fost întâlnită în toate corpurile de apă naturale din sit: râul Mureș și afluenți și în Balta Egreta SRL. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | 1159 Zingel zingel | 100-500 indivizi | Specia potențial prezentă | Conform planului de management, specia a fost întâlnită în toate corpurile de apă naturale din sit: râul Mureș și afluenți și în Balta Egreta SRL. | favorabilă | menținerea stării de conservare |
|  | 1160 Zingel streber | - | Trebuie evaluată în termen de 3 ani. | Nu sunt disponibile date despre marimea populației la nivelul ariei protejate. | necunoscută | menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1166 Triturus cristatus | 10-50 indivizi | Conform hărții de distribuție din planul de management, amplasamentul lucrărilor nu intersectează habitatul speciei | Speciile de amfibieni necesită habitate terestre lipsite de fragmentare și cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere. | nefavorabilă | îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1188 Bombina bombina | 100-500 indivizi | Conform hărții de distribuție din planul de management, specia este potențial prezentă | afluenții râului Mureș, amenajări piscicole - Balta Egreta SRL. ochiuri de apă aparținătoare balastierelor în terasă - SC Transkatrin SRL și SC Stone Agregate SRL. ochiuri de apă rezultate în urma extragerii de agregate minerale, canale de drenare, cât și în habitatele temporare din cadrul albiei majore a râului Mureș | nefavorabilă-inadecvată | îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1193 Bombina variegata | 50-100 indivizi | Conform hărții de distribuție din planul de management, specia este potențial prezentă | afluenții râului Mureș, amenajări piscicole - Balta Egreta SRL. ochiuri de apă aparținătoare balastierelor în terasă - SC Transkatrin SRL și SC Stone Agregate SRL. ochiuri de apă rezultate în urma extragerii de agregate minerale, canale de drenare, cât și în habitatele temporare din cadrul albiei majore a râului Mureș | nefavorabilă-inadecvată | îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1335 Spermophilus citellus | - | Conform hărții de distribuție din planul de management, amplasamentul lucrărilor nu intersectează habitatul speciei | La nivelul sitului nu a fost identificată o populație a speciei, doar habitatul caracteristic acesteia. | nefavorabilă | îmbunătățirea stării de conservare |
|  | 1337 Castor fiber | 10-25 indivizi | trebuie definită, conform deciziei | Nu sunt disponibile date | favorabilă | menținerea stării de conservare a speciei |
|  | 1355 Lutra lutra | - | Conform hărții de distribuție din planul de management, specia este potențial prezentă | Toată lungimea râului Mureș cuprinsă în sit reprezintă habitat pentru specie. | favorabilă | menținerea stării de conservare a speciei |

## D. Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul propus nu are legătură directă cu situl și nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar.

ROSAC0370 deține plan de management și regulament aprobat prin Ordinul nr. 1.191/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș. Obiectivele generale pentru implementarea Planului de management sunt următoarele:

- Asigurarea unui management administrativ eficient al sitului;

- Asigurarea păstrării sau îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară și națională;

- Contribuția la îmbunătățirea condițiilor socio-economice ale comunităților locale, prin promovarea turismului durabil;

- Îmbunătățirea bazei de cunoaștere de către comunitatea locală și de către specialiști, precum și creșterea gradului de conștientizarea publicului față de obiectivele de conservare ale ariei protejate.

## E. Estimarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

## E.1. Identificarea și estimarea impactului

Zona propusă spre exploatare are următoarele caracteristici:

- suprafaţa  totală a perimetrului închiriat= 24 010, 0 mp  din care:

- suprafața efectiv  exploatabilă = 16 500,0 mp

- zone de protecție, suprafața liberă (apa) = 7 510,0 mp

Lucrările se vor desfășura strict în perimetrul de exploatare, în perioada de valabilitate a permisului de exploatare.

- identificarea tuturor intervenţiilor proiectului, ale efectelor generate de acesta şi a formelor de impact generate asupra ROSAC0370

În tabelul de mai jos sunt prezentate efectele generate de lucrările propuse prin proiect și impactul acestora asupra speciilor prezente în ROSAC0370.

Tabel nr. 4 Identificarea relaţiilor cauză – efecte - impacturi

| Tipuri de intervenții propuse de proiect în etapele de construcție/ operare/ dezafectare | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru identificarea impactului (acolo unde este cazul) | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potențial afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcție |
| Lucrările de pregătire | Creșterea nivelului de zgomot | Conform SR 10009/2017 | Perturbarea speciilor potențial prezente | Local, la nivelul amplasamentului proiectului, de scurtă durată, temporar. | ROSAC0370 |
|  | Modificarea calității aerului | Conform Legii nr. 104/2011 | Tipar de distribuție al speciilor de la nivelul sitului | Folosința actuală este ape curgătoare, aflat în administrarea ”Apele Române”; calitatea aerului va fi afectată temporar | ROSAC0370 |
|  | modificarea substratului | - | Alterarea habitatului, local, reversibil, de scurtă durată | Lucrările de exploatare a agregatelor minerale nu vor afecta solul şi subsolul deoarece se vor desfăşura în albia minoră a râului, vizând numai acumularea aluvionară existentă. | ROSAC0370 |
| Lucrările de exploatare propriu-zise (de extracție) | Creșterea nivelului de zgomot | Conform SR 10009/2017 | Perturbarea speciilor potențial prezente | Lucrările propuse vor fi temporare, limitate la perioada de implementare a proiectului. | ROSAC0370 |
|  | Modificarea calității aerului | Conform Legii nr. 104/2011 | Alterarea habitatului, local, reversibil, de scurtă durată | Lucrările propuse vor fi temporare, limitate la perioada de construcţie a proiectului. | ROSAC0370 |
|  | Modificarea calității apei | Conform NTPA 001/2005 | Tipar de distribuție al speciilor de la nivelul sitului | Calitatea apei va fi afectată temporar și local datorită turbionării materialului fin care se produce în timpul excavării. Suspensiile turbionate se depun imediat în aval față de locul excavării fără a afecta semnificativ sau pe termen lung calitatea apei. Se apreciază că, impactul va fi nesemnificativ, local, în limitele amplasamentului. | ROSAC0370 |
|  | Lovire – accidentare | - | Perturbarea speciilor potențial prezente | În general, fauna are o mobilitate ridicată și se retrage ușor din calea surselor de stres. În etapa de execuție viteza de deplasare a utilajelor pe amplasament va fi redusă la maxim 20 km/h astfel încât să fie evitate mortalitățile prin accidentare. | ROSAC0370 |
| Organizarea de șantier | Creșterea nivelului de zgomot | Conform SR 10009/2017 | Perturbarea speciilor potențial prezente | Local, la nivelul amplasamentului proiectului, de scurtă durată, temporar. La finalizarea lucrărilor de exploatare, terenul ocupat de organizarea de șantier va fi adus la starea inițială. | ROSAC0370 |
|  | Deșeuri | Se va ține evidența conform legislației | - | Deșeurile vor stocate în spații special amenajate - deșeurile vor fi permanent îndepărtate pentru ca speciile potențial prezente să nu fie atrase de posibile surse de hrană oferite de acestea. | ROSAC0370 |
| Funcționare |
| Perimetru de exploatare | Calitatea aerului Calitatea apei | Conform standarde | - | - lucrări de refacere a mediului -refacerea zonei pe care s-a făcut accesul utilajelor - se vor evacua utilajele folosite și dotările organizării de șantier (rulota mobilă, toaleta ecologică, etc); - se vor evacua toate deseurile de pe amplasament; | - |
| Dezafectare |
| Nu sunt prevăzute lucrări de dezafectare | - | - | - | - | - |

- Lista habitatelor, speciilor și a parametrilor acestora potențial afectați de implementarea proiectului

Urmare analizei efectelor intervențiilor propuse asupra speciilor potențial prezente din zona de influență a proiectului, în tabelul de mai jos sunt prezentate formele de impact asupra parametrilor potențial afectați.

Tabelul nr. 5 Estimarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor potențial prezente din ROSAC0370

| Denumire ANPIC | Specie/ habitat | Parametru afectat | Țintă parametru | Starea de conservare | Forma de impact | Semnificația impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0370 | 1130 Leuciscus aspius (Aspius aspius) | Mărimea populației | Cel puțin 1000 | favorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | nesemnificativ |
|  |  | Densitate populație | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Proiectul propus nu va conduce la modificarea parametrului. |  |
|  |  | Compoziția pe clase de vârstă a populației | Cel puțin 20% | - | Proiectul nu afectează compoziția pe clase de vârstă. |  |
|  |  | Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei | Cel puțin 14.49 km | - | Proiectul nu va afecta lungimea rețelei de ape curgătoare. Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei | Cel puțin 90% | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului, lucrările propuse nu vor afecta acest parametru. |  |
|  |  | Hidromorfologie naturală | Trebuie definită în termen de 2 ani |  | Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Elemente de fragmentare longitudinală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Gradul de fragmentare laterală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Poluare provenită de la balastiere Turbiditatea apei | 0 Nivel natural | - | Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hidraulici ai albiei minore a râului, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico- chimici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | Cel puțin stare bună(B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Specii de pești invazive / alohtone | Absență | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Densitatea speciilor de pești invazive / alohtone | 0 | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. |  |
|  |  | Lungimea sectoarelor afectate negativ de intervențiile antropice care au schimbat caracterul natural al acestor sectoare | 0/absență | - | Nu sunt disponibile informații despre lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice. Proiectul se desfășoară pe o suprafață redusă, în perioada de valabilitate a permisului de exploatare |  |
| ROSAC0370 | 5339 Rhodeus amarus | Mărimea populației | 10.000-50.000 indivizi | favorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | nesemnificativ |
|  |  | Densitate populație | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Proiectul propus nu va conduce la modificarea parametrului. |  |
|  |  | Compoziția pe clase de vârstă a populației | Cel puțin 30% | - | Proiectul nu afectează compoziția pe clase de vârstă. |  |
|  |  | Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei | Cel puțin 14,49 km | - | Proiectul nu va afecta lungimea rețelei de ape curgătoare. Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei | Cel puțin 90% | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului, lucrările propuse nu vor afecta acest parametru. |  |
|  |  | Hidromorfologie naturală | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Elemente de fragmentare longitudinală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Gradul de fragmentare laterală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Poluare provenită de la balastiere Turbiditatea apei | 0 Nivel natural | - | Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hidraulici ai albiei minore a râului, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico- chimici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Specii de pești invazive / alohtone | Absență | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Densitatea speciilor de pești invazive / alohtone | 0 | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. |  |
|  |  | Lungimea sectoarelor afectate negativ de intervențiile antropice care au schimbat caracterul natural al acestor sectoare | 0/absență | - | Nu sunt disponibile informații despre lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice. Proiectul se desfășoară pe o suprafață redusă, în perioada de valabilitate a permisului de exploatare |  |
| ROSAC0370 | 2522 Pelecus cultratus | Mărimea populației | 500-1000 indivizi | favorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | nesemnificativ |
|  |  | Densitate populație | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Proiectul propus nu va conduce la modificarea parametrului. |  |
|  |  | Compoziția pe clase de vârstă a populației | Cel puțin 30% | - | Proiectul nu afectează compoziția pe clase de vârstă. |  |
|  |  | Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei | Cel puțin 14,49 km | - | Proiectul nu va afecta lungimea rețelei de ape curgătoare. Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei | Cel puțin 90% | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului, lucrările propuse nu vor afecta acest parametru. |  |
|  |  | Hidromorfologie naturală | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Elemente de fragmentare longitudinală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Gradul de fragmentare laterală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Poluare provenită de la balastiere Turbiditatea apei | 0 Nivel natural | - | Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hidraulici ai albiei minore a râului, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico- chimici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Specii de pești invazive / alohtone | Absență | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Densitatea speciilor de pești invazive / alohtone | 0 | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. |  |
|  |  | Lungimea sectoarelor afectate negativ de intervențiile antropice care au schimbat caracterul natural al acestor sectoare | 0/absență | - | Nu sunt disponibile informații despre lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice. Proiectul se desfășoară pe o suprafață redusă, în perioada de valabilitate a permisului de exploatare |  |
| ROSAC0370 | 6143 Romanogobio kesslerii | Mărimea populației | 10.000-50.000 indivizi | favorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | nesemnificativ |
|  |  | Densitate populație | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Proiectul propus nu va conduce la modificarea parametrului. |  |
|  |  | Compoziția pe clase de vârstă a populației | Cel puțin 30% | - | Proiectul nu afectează compoziția pe clase de vârstă. |  |
|  |  | Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei | Cel puțin 14,49 km | - | Proiectul nu va afecta lungimea rețelei de ape curgătoare. Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei | Cel puțin 90% | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului, lucrările propuse nu vor afecta acest parametru. |  |
|  |  | Hidromorfologie naturală | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Elemente de fragmentare longitudinală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Gradul de fragmentare laterală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Poluare provenită de la balastiere Turbiditatea apei | 0 Nivel natural | - | Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hidraulici ai albiei minore a râului, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico- chimici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Specii de pești invazive / alohtone | Absență | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Densitatea speciilor de pești invazive / alohtone | 0 | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. |  |
|  |  | Lungimea sectoarelor afectate negativ de intervențiile antropice care au schimbat caracterul natural al acestor sectoare | 0/absență | - | Nu sunt disponibile informații despre lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice. Proiectul se desfășoară pe o suprafață redusă, în perioada de valabilitate a permisului de exploatare |  |
| ROSAC0370 | 5329 Romanogobio vladykovi | Mărimea populației | 5000- 10.000 indivizi | favorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | nesemnificativ |
|  |  | Densitate populație | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Proiectul propus nu va conduce la modificarea parametrului. |  |
|  |  | Compoziția pe clase de vârstă a populației | Cel puțin 30% | - | Proiectul nu afectează compoziția pe clase de vârstă. |  |
|  |  | Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei | Cel puțin 14,49 km | - | Proiectul nu va afecta lungimea rețelei de ape curgătoare. Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei | Cel puțin 90% | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului, lucrările propuse nu vor afecta acest parametru. |  |
|  |  | Hidromorfologie naturală | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Elemente de fragmentare longitudinală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Gradul de fragmentare laterală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Poluare provenită de la balastiere Turbiditatea apei | 0 Nivel natural | - | Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hidraulici ai albiei minore a râului, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico- chimici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Specii de pești invazive / alohtone | Absență | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Densitatea speciilor de pești invazive / alohtone | 0 | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. |  |
|  |  | Lungimea sectoarelor afectate negativ de intervențiile antropice care au schimbat caracterul natural al acestor sectoare | 0/absență | - | Nu sunt disponibile informații despre lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice. Proiectul se desfășoară pe o suprafață redusă, în perioada de valabilitate a permisului de exploatare |  |
| ROSAC0370 | 5297 Cobitis elongatoides | Mărimea populației | 5000- 10.000 indivizi | favorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | nesemnificativ |
|  |  | Densitate populație | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Proiectul propus nu va conduce la modificarea parametrului. |  |
|  |  | Compoziția pe clase de vârstă a populației | Cel puțin 30% | - | Proiectul nu afectează compoziția pe clase de vârstă. |  |
|  |  | Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei | Cel puțin 14,49 km | - | Proiectul nu va afecta lungimea rețelei de ape curgătoare. Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei | Cel puțin 90% | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului, lucrările propuse nu vor afecta acest parametru. |  |
|  |  | Hidromorfologie naturală | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Elemente de fragmentare longitudinală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Gradul de fragmentare laterală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Poluare provenită de la balastiere Turbiditatea apei | 0 Nivel natural | - | Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hidraulici ai albiei minore a râului, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico- chimici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Specii de pești invazive / alohtone | Absență | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Densitatea speciilor de pești invazive / alohtone | 0 | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. |  |
|  |  | Lungimea sectoarelor afectate negativ de intervențiile antropice care au schimbat caracterul natural al acestor sectoare | 0/absență | - | Nu sunt disponibile informații despre lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice. Proiectul se desfășoară pe o suprafață redusă, în perioada de valabilitate a permisului de exploatare |  |
| ROSAC0370 | 2555 Gymnocephalus baloni | Mărimea populației | 500- 1000 indivizi | nefavorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | nesemnificativ |
|  |  | Densitate populație | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Proiectul propus nu va conduce la modificarea parametrului. |  |
|  |  | Compoziția pe clase de vârstă a populației | Cel puțin 30% | - | Proiectul nu afectează compoziția pe clase de vârstă. |  |
|  |  | Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei | Cel puțin 14,49 km | - | Proiectul nu va afecta lungimea rețelei de ape curgătoare. Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei | Cel puțin 90% | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului, lucrările propuse nu vor afecta acest parametru. |  |
|  |  | Hidromorfologie naturală | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Elemente de fragmentare longitudinală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Gradul de fragmentare laterală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Poluare provenită de la balastiere Turbiditatea apei | 0 Nivel natural | - | Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hidraulici ai albiei minore a râului, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico- chimici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Specii de pești invazive / alohtone | Absență | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Densitatea speciilor de pești invazive / alohtone | 0 | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. |  |
|  |  | Lungimea sectoarelor afectate negativ de intervențiile antropice care au schimbat caracterul natural al acestor sectoare | 0/absență | - | Nu sunt disponibile informații despre lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice. Proiectul se desfășoară pe o suprafață redusă, în perioada de valabilitate a permisului de exploatare |  |
| ROSAC0370 | 1157 Gymnocephalus schraetzer | Mărimea populației | 500- 1000 indivizi | favorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | nesemnificativ |
|  |  | Densitate populație | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Proiectul propus nu va conduce la modificarea parametrului. |  |
|  |  | Compoziția pe clase de vârstă a populației | Cel puțin 30% | - | Proiectul nu afectează compoziția pe clase de vârstă. |  |
|  |  | Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei | Cel puțin 14,49 km | - | Proiectul nu va afecta lungimea rețelei de ape curgătoare. Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei | Cel puțin 90% | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului, lucrările propuse nu vor afecta acest parametru. |  |
|  |  | Hidromorfologie naturală | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Elemente de fragmentare longitudinală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Gradul de fragmentare laterală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Poluare provenită de la balastiere Turbiditatea apei | 0 Nivel natural | - | Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hidraulici ai albiei minore a râului, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico- chimici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Specii de pești invazive / alohtone | Absență | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Densitatea speciilor de pești invazive / alohtone | 0 | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. |  |
|  |  | Lungimea sectoarelor afectate negativ de intervențiile antropice care au schimbat caracterul natural al acestor sectoare | 0/absență | - | Nu sunt disponibile informații despre lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice. Proiectul se desfășoară pe o suprafață redusă, în perioada de valabilitate a permisului de exploatare |  |
| ROSAC0370 | 5197 Sabanejewia balcanica | Mărimea populației | 5000- 10.000 indivizi | favorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | nesemnificativ |
|  |  | Densitate populație | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Proiectul propus nu va conduce la modificarea parametrului. |  |
|  |  | Compoziția pe clase de vârstă a populației | Cel puțin 30% | - | Proiectul nu afectează compoziția pe clase de vârstă. |  |
|  |  | Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei | Cel puțin 14,49 km | - | Proiectul nu va afecta lungimea rețelei de ape curgătoare. Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei | Cel puțin 90% | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului, lucrările propuse nu vor afecta acest parametru. |  |
|  |  | Hidromorfologie naturală | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Elemente de fragmentare longitudinală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Gradul de fragmentare laterală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Poluare provenită de la balastiere Turbiditatea apei | 0 Nivel natural | - | Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hidraulici ai albiei minore a râului, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico- chimici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Specii de pești invazive / alohtone | Absență | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Densitatea speciilor de pești invazive / alohtone | 0 | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. |  |
|  |  | Lungimea sectoarelor afectate negativ de intervențiile antropice care au schimbat caracterul natural al acestor sectoare | 0/absență | - | Nu sunt disponibile informații despre lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice. Proiectul se desfășoară pe o suprafață redusă, în perioada de valabilitate a permisului de exploatare |  |
| ROSAC0370 | 1159 Zingel zingel | Mărimea populației | 500- 1000 indivizi | favorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | nesemnificativ |
|  |  | Densitate populație | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Proiectul propus nu va conduce la modificarea parametrului. |  |
|  |  | Compoziția pe clase de vârstă a populației | Cel puțin 30% | - | Proiectul nu afectează compoziția pe clase de vârstă. |  |
|  |  | Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei | Cel puțin 14,49 km | - | Proiectul nu va afecta lungimea rețelei de ape curgătoare. Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei | Cel puțin 90% | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului, lucrările propuse nu vor afecta acest parametru. |  |
|  |  | Hidromorfologie naturală | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Elemente de fragmentare longitudinală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Gradul de fragmentare laterală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Poluare provenită de la balastiere Turbiditatea apei | 0 Nivel natural | - | Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hidraulici ai albiei minore a râului, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico- chimici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Specii de pești invazive / alohtone | Absență | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Densitatea speciilor de pești invazive / alohtone | 0 | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. |  |
|  |  | Lungimea sectoarelor afectate negativ de intervențiile antropice care au schimbat caracterul natural al acestor sectoare | 0/absență | - | Nu sunt disponibile informații despre lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice. Proiectul se desfășoară pe o suprafață redusă, în perioada de valabilitate a permisului de exploatare |  |
| ROSAC0370 | 1160 Zingel streber | Mărimea populației | Trebuie definită în termen de 3 ani | necunoscută | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | nesemnificativ |
|  |  | Densitate populație | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Proiectul propus nu va conduce la modificarea parametrului. |  |
|  |  | Compoziția pe clase de vârstă a populației | Cel puțin 20% | - | Proiectul nu afectează compoziția pe clase de vârstă. |  |
|  |  | Lungimea rețelei de ape curgătoare adecvată speciei | Cel puțin 14,49 km | - | Proiectul nu va afecta lungimea rețelei de ape curgătoare. Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Proporție vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei | Cel puțin 90% | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului, lucrările propuse nu vor afecta acest parametru. |  |
|  |  | Hidromorfologie naturală | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Elemente de fragmentare longitudinală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Gradul de fragmentare laterală | 0 | - | Proiectul nu presupune bariere fizice astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Poluare provenită de la balastiere Turbiditatea apei | 0 Nivel natural | - | Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hidraulici ai albiei minore a râului, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico- chimici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | Cel puțin stare bună (B) | - | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Specii de pești invazive / alohtone | Absență | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Densitatea speciilor de pești invazive / alohtone | 0 | - | Proiectul nu prevede conectivitate între lacurile adiacente și râul Mureș, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Număr specii de pești autohtone identificate atât în timpul evaluărilor cât și din literatură | Trebuie definită în termen de 3 ani | - | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. |  |
|  |  | Lungimea sectoarelor afectate negativ de intervențiile antropice care au schimbat caracterul natural al acestor sectoare | 0/absență | - | Nu sunt disponibile informații despre lungimea sectoarelor afectate de intervențiile antropice. Proiectul se desfășoară pe o suprafață redusă, în perioada de valabilitate a permisului de exploatare |  |
| ROSAC0370 | 1166 Triturus cristatus | Mărimea populației | Cel puțin 500 indivizi | nefavorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | Nu |
|  |  | Abundența populației | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Lucrările propuse prin proiect nu intersectează habitatul speciei, nu va afecta nici abundența populației |  |
|  |  | Suprafața habitatului | Cel puțin 50 ha | - | Lucrările propuse prin proiect nu intersectează habitatul speciei, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Distribuția speciei în aria naturală | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Conform hărții de distribuție din planul de management, specia a fost identificată în 3 locații de-a lungul Mureșului în jumătatea din amonte a sitului, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Densitatea habitatului de reproducere | Cel puțin 4 Număr habitat de reproducere/ km2 | - | Conform hărții de distribuție din planul de management, specia a fost identificată în 3 locații de-a lungul Mureșului în jumătatea din amonte a sitului, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Acoperirea habitatelor naturale terestre din jurul habitatelor de reproducere pe o rază de 0.5 km | Cel puțin 75 % | - | Conform hărții de distribuție din planul de management, specia a fost identificată în 3 locații de-a lungul Mureșului în jumătatea din amonte a sitului, parametrul nu va fi afectat |  |
| ROSAC0370 | 1188 Bombina bombina | Mărimea populației | Cel puțin 750 indivizi | nefavorabilă-inadecvată | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | Nu |
|  |  | Suprafața habitatului | Trebuie definită în termen de 2 ani Cel puțin 60 | - | Lucrările propuse nu vor afecta suprafața habitatului speciei, parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Distribuția speciei | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Conform hărții de distribuție din planul de management, indică prezența pe toată suprafața sitului, mai puțin suprafețele de apă deschisă a râului Mureș. |  |
|  |  | Densitatea habitatului de reproducere | Cel puțin 4 Număr habitate de reproducere / km2 | - | Ținând seama de distribuția speciei în sit, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Acoperirea habitatelor naturale terestre în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m | Cel puțin 75 % | - | Ținând seama de distribuția speciei în sit, parametrul nu va fi afectat |  |
| ROSAC0370 | 1193 Bombina variegata | Mărimea populației | Cel puțin 500 | nefavorabilă-inadecvată | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | Nu |
|  |  | Suprafața habitatului | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Lucrările propuse nu vor afecta suprafața habitatului speciei, parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Distribuția speciei | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Conform hărții de distribuție din planul de management, indică prezența pe toată suprafața sitului, mai puțin suprafețele de apă deschisă a râului Mureș. |  |
|  |  | Densitatea habitatului de reproducere | Cel puțin 4 Număr habitate de reproducere / km2 | - | Ținând seama de distribuția speciei în sit, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Acoperirea habitatelor naturale terestre în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m | Cel puțin 75 % | - | Ținând seama de distribuția speciei în sit, parametrul nu va fi afectat |  |
| ROSAC0370 | 1335 Sperrnophilus citellus | Mărimea populației | Trebuie definită în termen de 2 ani | nefavorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | Nu |
|  |  | Suprafața habitatului speciei (pășuni) | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Lucrările propuse nu intersectează habitatul speciei, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Distribuția speciei | Trebuie definită în termen de 2 ani | - | Lucrările propuse nu intersectează habitatul speciei, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Vegetație arborescentă în habitatele speciei | Mai puțin de 20 Acoperire % / ha | - | Lucrările propuse nu intersectează habitatul speciei, parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | înălțimea vegetație în habitatele caracteristice | Mai puțin de 20 cm | - | Lucrările propuse nu intersectează habitatul speciei, parametrul nu va fi afectat |  |
| ROSAC0370 | 1337 Castor fiber | Mărimea populației | Cel puțin 10 | favorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | nesemnificativ |
|  |  | Mărimea habitatului | Trebuie definită în termen de 1 an Cel puțin 402 ha | - | Lucrările propuse se vor executa strict în zona perimetrului de exploatare, parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Distribuția speciei | Trebuie definită în termen de 1 an | - | Lucrările propuse se vor executa strict în zona perimetrului de exploatare, parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Vegetație ripariană arborescentă cu o lățime medie de cel puțin 10 m pe ambele maluri ale cursurilor de apă | Trebuie definită în termen de 1 an Cel puțin 75% | - | Lucrările propuse nu implica afectarea vegetaţiei lemnoase existente pe maluri, parametrul nu va fi afectat. |  |
| ROSAC0370 | 1355 Lutra lutra | Mărime populație | Cel puțin 5 indivizi | favorabilă | Lucrările proiectului se desfășoară în albia minoră a râului. Autovehiculele și utilajele vor circula la o viteză redusă astfel încât fauna să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor. Proiectul nu va afecta mărimea populației. | nesemnificativ |
|  |  | Lungimea cursurilor de apă utilizate de vidră | Cel puțin 14.49 km | - | Lucrările nu afectează conectivitatea și lungimea cursului de apă |  |
|  |  | Elemente de fragmentare pentru speciile de pești (atât în interiorul sitului cât și în afara limitelor sitului) | 0 | - | Proiectul nu prevede bariere fizice. Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Elemente de fragmentare pentru vidră (atât în interiorul sitului cât și în afara limitelor sitului) | 0 |  | Proiectul nu prevede bariere fizice. Se va asigura curgerea continuă a apei, fără a exista bariere fizice pe cursul de apă astfel încât parametrul nu va fi afectat |  |
|  |  | Integritatea vegetației ripariene | Trebuie definită în termen de 1 an |  | Lucrările propuse nu implica afectarea vegetaţiei lemnoase existente pe maluri, parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Vegetație ripariană arborescentă | Cel puțin 90 % |  | Lucrările propuse nu implica afectarea vegetaţiei lemnoase existente pe maluri, parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Poluare provenită de la balastiere Turbiditatea apei | 0 Nivel natural |  | Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hidraulici ai albiei minore a râului, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor chimici și fizico - chimici | Cel puțin stare ecologică bună (B) |  | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |
|  |  | Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici | Cel puțin stare ecologică bună (B) |  | Lucrările propuse nu prevăd descărcări de ape uzate în faza de constructie sau descărcări de ape uzate. Parametrul nu va fi afectat. |  |

- Estimarea impactului cumulat

Descrierea și analiza impactului cumulativ generat de proiect analizat împreună  cu alte proiecte care afectează parametri obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor potențial afectate.

Tabelul nr. 6 Analiza impactului cumulativ cu presiuni și amenințări existente

| Denumire ANPIC | Specie / habitat | Parametru afectat de proiectul analizat | Presiuni / amenințări, alte proiecte care pot genera impact cumulat | Semnificația impactului cumulat | Justificarea semnificației impactului cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0370 | Castor fiber Lutra lutra Aspius aspius, Cobitis taenia Gobio albipinnatus Gobio kessleri Gymnocephalus baloni Gymnocephalus schraetzer Pelecus cultratus Rhodeus sericeus amarus Sabanejewia aurata balcanica Zingel zingel | Perturbarea activității speciei | Riscurile conexe legate de activităţile de creştere a animalelor domestice Uciderea indivizilor prin braconaj Deșeurile de orice fel degradează calitatea habitatelor și împietează peisajul Dezvoltarea reţelelor de transport și comunicare Fragmentarea habitatelor datorată dezvoltării infrastructurii și activităților economice Efectele induse de extragerea de agregate minerale din albia minoră a râului Mureş | nesemnificativ | Lucrările propuse se vor desfășura în albia minoră a râului. Intensitatea localizată a impacturilor cauzate de presiunile actuale asupra speciilor se manifestă local, probabiliatea de producere este de la scăzută la ridicată în funcție de proiect. Proiectul nu creează bariere fizice în albia cursului de apă. |

## E.2. Identificarea incertitudinilor

În ceea ce privește datele de proiect nu au fost identificate incertitudini care să determine efecte necunoscute.

Referitor la informațiile și datele disponibile în Formularele standard, deciziile privind obiectivele de conservare acestea se vor definitiva de către autoritățile responsabile cu administrarea siturilor.

E.3 Concluzii

Având în vedere caracteristicile proiectului și măsurile de reducere, implementarea proiectului nu va afecta integritatea ariei speciale de conservare si starea de conservare a speciilor și habitatelor pentru care a fost desemnată, fiind asigurată din acest punct de vedere, conservarea populațiilor speciilor pe termen lung, integritatea și coerența rețelei Natura 2000.

În zona de interes a proiectului nu au fost identificate habitate de interes comunitar astfel că nu se pune problema fragmentării acestora. De asemenea, nu au fost identificate alte specii relevante de floră și faună pe teritoriul sitului ROSAC0370 Râul Mureș între Lipova și Păuliș.

Proiectul nu va produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Analiza și evaluarea diferitelor tipuri de impact în raport cu integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar

- Pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice

Lucrările propuse se vor realiza pe suprafața clar delimitată. În zona de interes a proiectului nu au fost identificate habitate de interes comunitar astfel că nu se pune problema reducerii suprafețelor habitatelor. De asemenea, nu au fost identificate alte specii relevante de floră și faună pe teritoriul sitului. Luând în considerare faptul că prin executarea lucrărilor programate se vor optimiza parametrii hidraulici ai albiei minore a râului Mureș, cu efecte pozitive asupra regimului de curgere și asupra malurilor, respectiv reducerea eroziunilor, reflectată și asupra solului și subsolului, rezultă un efect benefic cumulat mult mai important decât efectul negativ de tulburare temporară și locală a apei.

- Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă

Suprafața totală a perimetrului închiriat este de cca. 2,4 ha, exploatarea efectivă se va realiza pe o suprafață de cca. 1,6 ha care reprezintă 0,26289% din suprafața sitului ROSAC0370. Impact redus pe perioada lucrărilor de construcție, după terminarea lucrărilor se vor realiza lucrări de refacere a mediului.

- Alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei

Proiectul nu generează efecte care să conducă la alterarea habitatelor terestre și acvatice a speciilor de interes comunitar din sit. Execuţia lucrărilor în cursul de apă va fi etapizată, cu asigurarea unei curgeri continue a apei. Lucrările vor evita perioadele critice pentru reproducerea ihtiofaunei.

La terminarea lucrărilor, terenul va fi degajat de materiale şi realizate lucrări de refacere a mediului.

- Alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor

În etapa de execuție a lucrărilor poate exista un impact asupra habitatelor de hrănire, odihnă a speciilor de pești și amfibieni. Având în vedere că ihtiofauna, amfibienii și reptilele se pot deplasa și retrage ușor din calea pericolelor, apreciem un impact nesemnificativ în ceea ce le privește.

- Perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor

Persistența perturbării speciilor de faună se limitează la faza de construcție și va fi pe termen scurt până la finalizarea lucrărilor.

Se apreciază că impactul potențial asupra speciilor de faună va fi nesemnificativ având în vedere că acestea prezintă ușurința în deplasare și se vor retrage către terenuri învecinate cu funcții ecologice asemănătoare.

Proiectul nu va contribui la contaminarea apei și a solului întrucât vor fi folosite tehnici de construcţie şi echipamente moderne, astfel încât emisiile de substanţe poluante să fie reduse /eliminate.

- Fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate

Se apreciază că impactul potențial asupra faunei va fi nesemnificativ având în vedere că acestea prezintă ușurința în deplasare și se vor retrage către terenuri învecinate cu funcții ecologice asemănătoare. Proiectul nu creează bariere fizice și implicit nici fragmentarea habitatelor. Se va asigura curgerea continuă a apei prin metoda de execuția a lucrărilor de decolmatare astfel se va menține conectivitatea pe cursul de apă.

- Reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe generată de proiect sau ca urmare a celorlalte forme de impact

Lucrările propuse  vor fi temporare, limitate la perioada de exploatare. Situl nu a fost desemnat pentru habitate de interes comunitar.

În etapa de execuție viteza de deplasare a utilajelor pe amplasament va fi redusă la maxim 20 km/h astfel încât să fie evitate mortalitățile prin accidentare.

Prezența utilajelor şi a personalului constructorului şi nivelul crescut al zgomotului determină îndepărtarea temporară a exemplarelor de faună care utilizau amplasamentul proiectului pentru hrănire. Aceste exemplare se vor deplasa în habitatele similare din vecinătatea amplasamentului, astfel încât impactul va fi  nesemnificativ asupra biodiversităţii.

Pe toată durata lucrărilor de execuție deșeurile vor fi stocate în spații special amenajate și vor fi valorificate periodic astfel încât speciile de păsări să nu fie atrase de sursele de hrană. Nu se vor crea stocuri pe amplasament.

În situația în care se constată prezența unor exemplare de amfibieni sau reptile în zonele de lucrări, pentru diminuarea impactului asupra acestora se recomandă relocarea în habitate potrivite din vecinătate, cu implicarea unui specialist biolog.

Pentru  speciile  de  plante  şi  animale  sălbatice  terestre,  acvatice  şi  subterane,  specii de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B (specii de  interes  naţional)  din  OUG  57/2007  aprobată  cu  modificări  și  completări  prin  Legea  49/2011 precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a  exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea  intenţionată  în  cursul  perioadei  de  reproducere,  de  creştere,  de  hibernare  şi  de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

- Alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului

Nu este cazul

- Incertitudinile identificate

Nu este cazul.

Metode utilizate pentru colectarea informațiilor privind speciile și habitatele de interes comunitar din zona proiectului

Au fost consultate documentele bibliografice, formularul standard, planul de management și regulamentul siturilor Natura 2000. Metoda principală de investigare în teren a constat în parcurgerea unor transecte în zonele ce vor fi ocupate temporar de lucrări, corelat cu metoda punctelor fixe.

Elaborat pentru titular de proiect, S.C. EUROKIPPER S.R.L.

expert atestat – nivel principal

XIII. Informații despre corpurile de apĂ de suprafațĂ

Și subterane preluate din P.M.S.H. MUREȘ actualizat

sursa: http://www.rowater.ro/

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Mureș;

- curs de apă:  râul Mureș, cod cadastral:  IV-1.000.00.00.00.00 - amplasamentul se află la malul stâng al râului Mureș.

- corp de apă de suprafață: MUREȘ, confl. Soimoș -confl. Zadarlac, cod  RORW4.1._B10;

- corp de apă subterană: Conul Mureșului (Pleistocen superior-Holocen), cod ROMU20, corp de apă subterană freatic și Conul aluvial al Mureșului (Pleistocen inferior-mediu), cod ROMU22, corp de apă subternă de adâncime.

2. Starea ecologică/potențialul ecologic și starea chimică a corpurilor de apă de suprafață; starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă subteran.

- corpul de apă de suprafață MUREȘ, confl. Soimoș -confl. Zadarlac, cod  RORW4.1._B10;

- stare ecologică/potențial ecologic: P (puternic modificat).

- stare chimică: B (BUNĂ)

- corpul de apă subterană freatic Conul Mureșului (Pleistocen superior-Holocen), cod ROMU20,

-stare cantitativă: B (BUNĂ)

-stare calitativă: S (SLABĂ); -conform P.M.B.H. Mureș actualizat, pentru corpul de apă subterană freatică ROMU20 - Conul Mureşului au rezultat depăşiri ale standardului de calitate la indicatorul azotaţi şi depăşiri locale ale valorilor prag la amoniu, sulfaţi, fofaţi şi cloruri.

Sursele care au condus la determinarea stării chimice slabe sunt probabil aglomerările umane neconectate la rețeaua de colectare a apelor uzate: Sânpetru German, Frumușeni, Sâmbăteni, Livada.

- corpul de apă subterană de adâncime Conul aluvial al Mureșului (Pleistocen inferior-mediu), cod ROMU2:

-stare cantitativă: B (BUNĂ);

-stare calitativă: B (BUNĂ); conform P.M.B.H. Mureș, în perioada 2017-2019, calitatea apei subterane a fost monitorizată în foraje aparţinând Reţelei Hidrogeologice Naţionale, situate la extremitatea estică a corpului de apă subterană şi în extremitatea vestică a acestuia.

Au fost înregistrate depăşiri, locale, ale valorilor prag la NH4, NO2 şi PO4.

Pentru evaluarea stării calitative au fost analizate şi rezultatele analizelor chimice efectuate în anii anteriori; conform acestor analize, nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor de prag sau a standardului de calitate (pentru NO3) la nici un parametru analizat.

Pe baza celor menţionate, se consideră că depăşirea valorilor de prag are caracter

local, astfel încât corpul de apă subterană ROMU22 se află în stare bună din punct de vedere calitativ.

3. Obiectivele de mediu pentru corpurile de apă identificate

Conform P.M.B.H. Mureș actualizat,, obiectivele de mediu includ în esenţă următoarele elemente:

• pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă naturale, respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale;

• pentru corpurile de apă subterană: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune;

• reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase în apele de suprafaţă, prin implementarea măsurilor necesare;

• „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi în apele subterane, prin implementarea de măsuri;

• inversarea tendinţelor de creştere semnificativă şi durabilă a concentraţiilor de poluanţi în apele subterane;

• nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane, (art. 4.1.(a) (i), art. 4.1.(b)

(i) ale DCA);

• pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia  specifică.

# XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI

## 15.1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect

- Proiectul prevede executarea lucrărilor de decolmatare a albiei minore a râului Mureş prin exploatarea agregatelor minerale care se vor valorifica prin livrare la terți cu activitate în domeniul construcţiilor.

- Suprafața perimetrului de exploatare = 24 010,0 mp.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate

- Nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Resursele naturale sunt reprezentate de:

- agregatele minerale extrase (nisip și pietriș) = 66 000,0 mc; se vor utiliza în construcții.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate

Principalele categorii de deșeuri estimate a fi generate sunt reprezentate de:

- uleiuri minerale uzate cod 13 02 08 = 800 l/an

- deşeuri municipale amestec: cod 20 03 01  = cca 750 kg/an

Pe parcursul derulării proiectului se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor. Se va încheia contract cu operator de salubritate autorizat  din zonă. pentru preluarea deşeurilor și valorificarea acestora.

e) Poluarea și alte efecte negative

Ffactorii de mediu afectați de executarea lucrărilor sunt reprezentati de:

- vegetație: va fi afectată în zona de amenajare a organizării de șantier pe o suprafață de cca. 100 mp;

- aer: va fi afectat prin emisii de gaze de eșapament și praf degajat la vehicularea autobasculantelor pe drumul de acces;

- apa: va suporta o tulburare locală în punctul de excavare a agregatelor minerale.

Prin respectarea proiectului de execuție și a măsurilor prevăzute pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care să amplifice presiunea asupra factorilor de mediu.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice

- nu este cazul;

Proiectul nu este de amploare și/sau natură care să prezinte riscuri de accidente majore și/sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice.

g) Riscurile pentru sănătatea umană : Nu este cazul.

## 15.2. Amplasarea proiectului

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 106/22.09.2023 emis de Primăria Orașului Lipova, jud. Arad, terenul este situat în extravilan, având folosința ape curgătoare, aparține Statului Român, fiind în administrarea A.N.Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș.

- Terenul albie minoră a râului Mureș este închiriat de administratorul A.N. Apele Române-A.B.A. Mureș firmei EUROKIPPER S.R.L. în vederea”înlăturării materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore a râului Mureș”, prin Contract nr. 3286 I / 2023 de închiriere a suprafeței de 24 010,0 mp teren albie minoră a râului Mureș, bun imobil proprietatea publică a statului, aflat în administratrea A.N.”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș, perimetrul Birchiș Aval.

- În Certificatul de Urbanism nr. 106/22.09.2023 emis de Primăria Orașului Lipova, jud. Arad, nu sunt specificate constrângeri urbanistice.

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia

Resursele naturale reprezentate de agregatele minerale (nisip și pietriș)  exploatate = 66 000,0 mc sunt regenerabile, amplasamentul fiind situat intr-o zonă de depunere a râului Mureș.

Terenul aferent proiectului este reprezentat de albia minoră a râului Mureș care necesită lucrări de decolmatare astfel încât, condițiile hidraulice să fie îmbunătățite față de cele actuale concomitent cu reducerea eroziunii malurilor și a terenurilor riverane adiacente.

Vegetația de pe malul stâng al râului Mureș este abundentă în zona amplasamentului având o putere mare de regenerare astfel încât, afectarea acesteia produsă prin amenajarea organizării de șantier o suprafață de cca. 200 mp va fi neglijabilă și totodată, reversibilă.

c) Capacitatea de absorbție a mediului natural:

1. Zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:

-   zone umede: nu este cazul;

- zone riverane: sunt reprezentate de terenurile adiacente malurilor râului Timiș cu folosință de neproductiv și agricol, Nu au legătură cu lucrările programate.

- guri ale râurilor: nu este cazul, în zona amplasamentului nu sunt confluențe.

2. Zone costiere și mediul marin: nu este cazul.

3. Zonele montane și forestiere: nu este cazul

4. Arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:

- proiectul este localizat în ROSAC 0730-Râul Mureș între Lipova și Păuliș

După cum s-a arătat anterior, afectarea produsă este minimă iar impactul suportat este local, temporar și reversibil.

5. Zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice:

- proiectul este localizat în ROSAC 0730-Râul Mureș între Lipova și Păuliș.

6. Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri:

- nu este cazul

7. Zonele cu o densitate mare a populației: orașul Lipova la cca. 1,5 km distanță față de amplasamentul obiectivului.

8. Peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

## 15.3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată

Impactul asupra componentelor de mediu va fi punctiform pe suprafață redusă, fără a se extinde teritorial.

b) natura impactului: fizică.

c) natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul

d) intensitatea și complexitatea impactului

Ținând seama de componentele de mediu analizate se poate aprecia că realizarea proiectului prezintă un impact negativ asupra factorilor de mediu. nesemnificativ, manifestat local și temporar. Impactul este reversibil și incetează la terminarea lucrărilor.

e) probabilitatea impactului: redusă.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului

Impactul asupra mediului va debuta odată cu începerea lucrărilor .

- durata impactului: este limitată la perioada de execuție a lucrărilor de exploatare.

- frecvența: intermitentă și temporară (pe timpul programului de lucru);

- reversibilitate: impactul va dispare complet la închiderea obiectivului, fiind reversibil

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate

Nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului

Se vor respecta măsurile de reducere recomandate în Memoriul de prezentare.

TITULAR ACTIVITATE: SC EUROKIPPER SRL

adm.Cismaș Constantin...............

Întocmit: proiectantul lucrărilor S.C. CLARISSAN S.R.L.

adm. ing. Cornel DIŢA......................

# Text boxes

- sediul sat Neudorf, Comuna Zăbrani,  nr. 3/a, jud. Arad,  cod poştal 317412 -

- Tel: 0746 660 499;  e-mail: eurokipper@yahoo.com