RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE

A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

construire corp DEPOZIT DEȘEURI NEPERICULOASE (lb2)

fcc arad

LISTA DE SEMNăTURI

| ELABORATOR | s.c. argif proiect SRL |
| --- | --- |
| ADMINISTRATOR | Ec. Adina Maria Dumitru |
| Întocmit | Expert de mediu Mihaela Pană |
| Colaboratori | Ing. Elena Duminică Ing.Marius Ivașcu |

BORDEROU

introducere……………………………………………………………………………………..7

CAPITOLUL 1.   DESCRIEREA PROIECTULUI…………………………………………………7

1.1.	Amplasament	8

1.2.	Caracteristici fizice ale proiectului	14

1.3.	Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului/ post-închidere	46

1.4.	Estimare a cantităților de deșeuri și emisii preconizate	66

1.4.1.	Estimarea cantităților de deșeuri în perioada de execuție	66

1.4.2.	Estimarea emisiilor preconizate în perioada de execuție	69

1.4.3.	Estimarea emisiilor preconizate în perioada de operare (exploatare)	75

1.4.4.	Estimarea emisiilor preconizate în perioada post-închidere	84

CAPITOLUL 2.	DESCRIEREA ALTERNATIVELOR…………………………………………84

CAPITOLUL 3.	DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII

ACTUALE A MEDIULUI…………………………………………………...91

3.1.	Factorul de mediu apă	92

3.2.	Factorul de mediu aer	94

3.3.	Factorul de mediu sol	96

3.4.	Floră și faună, biodiversitate	96

3.5.	Zgomot	97

3.6.	Evoluția probabilă a mediului în cazul neimplementării proiectului	97

CAPITOLUL 4.   DESCRIEREA FACTORILOR SUSCEPTIBILI A FI AFECTAȚI DE  PROIECT	………………………………………………………………………98

4.1.	Populația și sănătatea umană	98

4.2.	Floră, faună și biodiversitatea	99

4.3.	Solul	101

4.4.	Geologie	101

4.5.	Apele subterane și de suprafață	105

4.6.	Aerul și clima	108

4.7.	Zgomot și vibrații	111

4.8.	Peisaj , bunuri materiale, patrimoniu cultural	112

CAPITOLUL 5.	EFECTELE SEMNIFICATIVE PE CARE LE POATE AVEA PROIECTUL ASUPRA MEDIULUI…………………………………………………………………....113

5.1.	Construirea și existența proiectului	113

CAPITOLUL 6.	DESCRIEREA ALTERNATIVELOR…………………………………………113

5.1.	Rezumatul proiectului	113

5.2.	tatea proiectului de închidere	113

5.1.1.	Populația și sănătatea umană	113

5.1.2.	Floră, faună, biodifersitate……………………………………………………………..114

5.1.3.	Solul	115

5.1.4.	Apa	117

5.1.5.	Aerul și clima	118

5.1.6.	Zgomot și vibrații	125

5.1.7.	Folosințe și bunuri materiale	126

5.1.8.	Peisaj și mediu vizual	128

5.2.	Utilizarea resurselor naturale	128

5.3.	Emisia de poluanți	130

5.4.	Riscuri pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu	132

5.5.	Cumularea efectelor asupra mediului cu cele ale altor proiecte existente	141

5.6.	Impactul proiectului asupra climei	144

5.7.	Tehnologiile și substanțele folosite	145

CAPITOLUL 6.	METODE DE PROGNOZĂ UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI…………………………………………………………153

6.1.	Metode de prognoză utilizate	153

6.2.	Detalii privind dificultățile întâmpinate cu privire la colectarea informațiilor solicitate	159

6.3.	Prezentarea principalelor incertitudini existente	160

CAPITOLUL 7.	MĂSURI AVUTE ÎN VEDERE PENTRU EVITAREA, PREVENIREA ȘI REDUCEREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURI DE MONITORIZARE	……………………………………………………………161

7.1.	Măsuri avute în vedere pentru evitarea, prevenirea și reducerea efectelor asupra mediului în etapa de construire	161

7.1.1.	Populația și sănătatea umană	161

7.1.2.	Biodiversitatea, flora și fauna	161

7.1.3.	Solul	162

7.1.4.	Folosințe și bunuri materiale	162

7.1.5.	Apa	163

7.1.6.	Aer și climă	164

7.1.7.	Zgomot și vibrații	164

7.1.8.	Peisaj și mediu vizual	164

7.2.	Măsuri avute în vedere pentru evitarea, prevenirea și reducerea efectelor asupra mediului în etapa de exploatare	165

7.2.1.	Populația și sănătatea umană	165

7.2.2.	Biodiversitatea, flora și fauna	165

7.2.3.	Solul	166

7.2.4.	Folosințe și bunuri materiale	166

7.2.5.	Apa	167

7.2.6.	Aer și climă	170

7.2.7.	Zgomot și vibrații	171

7.2.8.	Peisaj și mediu vizual	171

7.3.	Măsuri avute în vedere pentru evitarea, prevenirea și reducerea efectelor asupra mediului în etapa post-închidere	171

7.4.	Măsuri de monitorizare propuse	172

CAPITOLUL 8.	EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE VULNERABILITATEA PROIECTULUI ÎN FAȚA RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE ȘI/ SAU DEZASTRE…………………………….176

CAPITOLUL 9.	REZUMAT NETEHNIC AL INFORMAȚIILOR FURNIZATE………………………………………………………………….177

9.1.	Descrierea  proiectului	177

9.1.1.	Amplasament	177

9.1.2.	Necesitatea și oportunitatea proiectului	178

9.1.3.	Descrierea succintă a proiectului	179

9.2.	Emisii preconizate în perioada de construire, în perioada de exploatare și în perioada post-închidere	182

9.2.1.	Perioada de construire	182

9.2.2.	Perioada de exploatare	182

9.2.3.	Perioada post-închidere	183

9.3.	Descrierea stării actuale a mediului	183

9.4.	Efectele semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului, în perioada de construire, în perioada de exploatare și în perioada post-închidere	184

9.5.	Impactul cumulat asupra mediului	185

9.6.	Măsuri de monitorizare propuse în raport cu normele de protecție a mediului	186

9.7.	Concluzii	187

CAPITOLUL 10.	LISTĂ DE REFERINȚE CARE SĂ DETALIEZE SURSELE            UTILIZATE……………………………………………………………………189

ANEXE…………………………………………………………………………………………….191

BORDEROU FIGURI

Figura 1	Încadrarea în zona – Noul corp de depozit deșeuri nepericuloase LB2	10

Figura 2	Schema amplasare dren levigat și succesiune straturi de etanșare baza si     taluzuri depozit	24

Figura 3	 Detaliu descărcare conductă drenaj în cămin pentru levigat	28

Figura 4	Separator condens	30

În capitolul Anexe am prezentat schematic care sunt etapele Procedurii de acceptare a deșeuri la depozitul conform pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad.	45

Figura 5	Modul de dispunere al sub-sectoarelor de depozitare	47

Figura 6	Detaliu sistem de închidere corp depozit deșeuri LB2	52

Figura 7	Circulatia fluidului în modulul RCDT	54

Figura 8	Prezentare discuri şi modalitate principală de stivuire a tampoanelor membrană între discuri.	55

Figura 9	Structura unui disc-tub cu sandwich cu membrane	55

Figura 10	Schema bloc unitate RO osmoza inversa	55

Figura 11	Flux tehnologic treapta levigat RO1	57

Figura 12	 Flux tehnologic permeat RO2	57

Figura 13	Fazele de generare pentru gazele de fermentare	71

Figura 14	Evoluția cantitaților totale de biogaz produse pe fiecare grupă de sectoare de exploatare și pe intreg corpul depozitului	74

Figura 15	Amplasarea ariilor naturale protejate din zona depozitului pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad	93

Figura 16	Harta geologică – zona Arad	96

Figura 17	Stratigrafia substratului geologic din amplasament	97

Figura 18	 Direcția de curgere a acviferului freatic	100

Figura 19	Evoluția lunară a temperaturilor si precipitatiilor medii multianuale – Arad	103

Figura 20	Variația lunară a evaporatiei multianulanuale (2003-2021)	104

Figura 21	Roza vânturilor  - Arad	105

Figura 22	Concentrația H2S în raport cu limitele prevăzute de STAS12574/87	115

Figura 23	Concentrația benzenului în raport cu limitele prevăzute de STAS12574/87	115

Figura 24	Concentrația metil mercaptanului în raport cu limitele prevăzute de STAS12574/87	116

Figura 25	Amplasare perimetru de exploatare argilă necesară etanșării bazei și taluzurilor celulei de depozitare	122

BORDEROU TABELE

Tabel 14.	Centralizator al lucrărilor de terasamente	72

Tabel 15.	Emisii de poluanți în atmosferă generați de utilaje și mijloacele de transport pentru realizarea lucrărilor  de execuție	72

Tabel 16.	Cantitatea medii și maxime zilnice de levigat care se estimează a se produce de noul corp de depozitare LB2, precum si de sectoarele S16-18	76

Tabel 17.	Cantități estimate  de gaze de fermentare generate – pe grupe de sectoare de exploatare si întreg corpul depozitului de deșeuri  – LB2	80

Tabel 18.	Emisii de poluanți în atmosferă generați de utilaje și mijloacele de transport în perioada de exploatare	81

Tabel 19.	Calitatea apelor subterane în zona depozitului actual de deseuri LB1 în raport cu valorile de calitate ale corpului de apa subterana ROMU20	92

Tabel 20.	Calitatea apelor pluviale  evacuate în canalul Ier	93

Tabel 21.	Compozitia gazelor de depozit – anul 2021	95

Tabel 22.	Concentrația emisiilor de gaze de ardere provenite de la cosul de ardere al stației de cogenerare în raport cu valorile limită admise conform Ordinului 462/1993	95

Tabel 23.	Imisii de pulberi în zona amplasamentul depozitului conform pentru deșeuri – LB1 în raport cu STAS12574/1987	95

Tabel 24.	Analiza privind pretabilitatea substratului geologic pentru asigurarea barierei naturale – depozit deșeuri LB2	104

Tabel 25.	Ratele de emisii pentru poluanții urmăriți și total gaze depozit	120

Tabel 26.	Suprafețele și volumele aferente fiecărui grup de sectoare de exploatare și întreg depozitul de deșeuri	120

Tabel 27.	Concentrațiile gazelor de fermentare analizate la distanța unde se înregistrează valoarea maximă și la 1500 m de amplasament raportat la limitele prevăzute de STAS 12574/87	121

Tabel 28.	Concentratii maxime in atmosfera a gazelor de esapament –                               zona depozit nou LB2	124

Tabel 29.	Coordonatele STEREO 70 ale perimetrului de exploatare argilă	129

Tabel 30.	Emisii de poluanți în mediu înconjurător pe etape de lucru	131

Tabel 31.	Matricea impactului comulativ asupra factorilor de mediu  și socio-economici în zona de dezvoltare a noului corp de depozit de deșeuri LB2	142

Tabel 32.	Efecte cumulate, pe fiecare factor de mediu, ale activităților din zona amplasamentrului viitorul corp de depozit de deșeuri LB2	143

Tabel 33.	Cantitațile maxime estimate  de metan și dioxid de carbon, pe fiecare grup de sectoare de exploatare – LB2	145

Tabel 34.	Analiza multicretirială privind efectele semnificative ale proiectului asupra factorilor de mediu, asupra populației și sănătății umane, asupra folosințelor și bunurilor materiale	147

Tabel 35.	Caracterizarea magnitudinii unui impact	155

Tabel 36.	Caracterizarea senzitivității receptorului	157

Tabel 37.	Stabilirea semnificației impactului în funcție de magnitudinea și senzitivitatea receptorului	158

Tabel 38.	Planificarea automonitorizarii tehnologice	173

Tabel 39.	Planificarea monitorizarii factorilor de mediu	174

# introducere

Prezenta documentație a fost întocmită la solicitarea FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL și ca urmare a Deciziei etapei de încadrare emisa de APM Arad  nr. 15252 din 10.10.2022 (anexată la prezenta documentație) prin care s-a decis că pentru obiectivul “Construire corp depozit deșeuri nepericuloase (LB2) FCC Arad”  este necesară efectuarea evaluării  impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului  asupra corpurilor de apa și fără evaluare adecvată.

Continuarea procedurii de obținere a acordului de mediu se va face prin întocmirea Raportului privind impactul asupra mediului în conformitate cu prevederile Îndrumarului transmis de APM Arad cu adresa nr. 16162/24.10.2022 și ale Anexei 4 din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

# DESCRIEREA PROIECTULUI

denumirea proiectului:

“Construire corp depozit deșeuri nepericuloase (LB2) FCC Arad”

Titularul și beneficiarul investiției: Municipiul Arad și concesionarul S.C. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL.

MUNICIPIUL ARAD

Adresă: Bulevardul Revoluției nr. 75, Municipiul Arad, județul Arad

Tel: 0040-257-281850,

Fax: 0040-257-284744

SC FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL

Adresa poștală: Cod 310580, Municipiul Arad, Zona CET, Șoseaua de Centura Nord Nr. F.N.

Număr telefon/fax: Tel.: +40 357130920 Fax: +40 357130921

Mobil: +40 754043013

e-mail: office@fcc-group.ro,

Nume persoană de contact: Bogdan Mureșan – Project manager

Nr. de telefon: 0754 – 043.013

Adresa de e-mail: bogdan.muresan@fcc-group.ro

Autor E.I.M.: SC ARGIF PROIECT SRL Pitești

Certificat de atestare – nivel principal pentru elaborarea studii de mediu în domeniile de atestare RIM-11b, RIM-13b seria RGX nr. 080/10.12.2021

Adresa: Municipiul Pitești, b-dul I. C. Brătianu nr. 34, județul Argeș.

Telefon/fax: 0248-222182

e-mail: argif.proiect@gmail.com

Persoane de contact:

- evaluator de mediu Mihaela Pană (Certificat de atestare – nivel principal pentru elaborarea studii de mediu în domeniile de atestare RIM-11b, RIM-13b seria RGX nr. 066/11.11.2021) - Mobil: 0721-226476

## Amplasament

Extinderea depozitului actual prin construirea noului corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad (LB2) va fi situată în intravilanul municipiului Arad,  Zona Industrială Nord Arad, în imediata vecinătate a Depozitului ecologic de deșeuri FCC existent și a depozitului de zgură și cenușă CET Arad aparținând C-Gaz.

Depozit pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad (LB2) se va realiza pe terenul desfășurat pe 3 parcele proprietatea  FCC Environment România SRL Arad si Municipiul Arad astfel, CF 356278 proprietatea FCC Environment Romania SRL (S = 156.715 mp), CF 359981 proprietatea FCC Environment Romania SRL (S = 1.464 mp), CF 360157 proprietatea FCC Environment Romania SRL (S = 113 mp),  CF 360156 (S = 2.818 mp) si CF 356277 proprietatea Municipiului Arad (S = 87.800 mp). Extrasele acestor Cărți funciare sunt anexate la prezenta documentație.

Din întreaga suprafață alocată viitoarei dezvoltări a depozitului pentru deșeuri nepericuloase (Stot = 248.910 mp), suprafață ocupată de noul corp de Depozit pentru deșeuri nepericuloase solide – LB2 și facilitățile conexe acestuia (aferente actualei faze de dezvoltare) este de 103.924 mp, din care:

- Depozit pentru deșeuri nepericuloase solide propriu-zis (suprafața totală ocupată de incintă de depozitare inclusiv diguri perimetrale și rigola perimetrală): 90.618 mp

- Facilități conexe (cabină poartă și cabina cantar, cantar, zona aferenta tratării levigatului, bazin spălare roți, drumuri de acces interioare, facilități pentru stingerea incendiilor):  13.306,7 mp.

Restul suprafeței, de 144.986 mp va fi aferentă zonei verzi și zonei de extindere viitoare.

În prezent, amplasamentul studiat este liber de construcții.

Categoria de folosință a terenului, conform Certificat de urbanism nr. 739/21.04.2022, este teren arabil situat în intravilan.

În vederea introducerii în intravilan a terenurilor pe care urmează să se construiască noul depozit pentru  deșeuri nepericuloase solide FCC Arad s-au realizat:

- Plan urbanistic zonal (PUZ)- zona administrare deșeuri – FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL aprobat prin HCL nr. 403 din 09.10.2020 ;

- Plan urbanistic zonal (PUZ) - Depozit deșeuri nepericuloase– FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL aprobat prin HCL nr. 549 din 23.11.2021

Accesul la amplasament se face dinspre șoseaua Centura Nord, prin intermediul drumurilor De 1712/1, De 1702/3 și De 1702/2, continuându-se cu drumul de acces actual la  depozit conform pentru deșeuri al FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL drum ce se prelungește pe amplasamentul  drumului de exploatare situat intre depozitul de cenușă CET si actualul corp de depozit (LB1) pana la joncțiunea cu drumul de incinta ce va fi construit pe terenul proprietatea FCC, identificat cu CF 356278.

Adresă amplasament: Municipiul Arad, Zona CET, Șoseaua de Centura Nord Nr. F.N.

Vecinătățile amplasamentului studiat sunt:

- Nord: drum de exploatare De 1692 și terenuri arabile în extravilan;

- Sud: canal de desecare Cn 1599, respectiv teren arabil in extravilan, depozitului de zgură și cenușă aparținând CET Arad, incinta FCC Environment România SRL cu destinația de depozit de deșeuri, De 1702/2  , linia de cale ferată ;

- Est: incinta FCC Environment România SRL cu destinatia de depozit de deseuri, terenuri arabile;

- Vest: teren aparținând FCC Environment România (zona de dezvoltare a viitoarelor facilități de tratare a deșeurilor), drum de exploatare De 1685/2, canalul de desecare Cn 1680 (IER) și terenuri arabile în extravilan.

Distanța față de cele mai apropiate locuințe este de 1,5 km est de amplasament (Cartier verde – localitatea Livada).

În vecinatatea amplasamentului, la cca. 300 m nord-est, se afla sistemul de desecare si drenaj Ier, care face parte din amenajarea Ier-Arad-Frontiera, cu rol de colectare și evacuare a apelor pluviale  care drenează terenurile agricole din jur.

Cel mai apropiat curs de apă natural este râul Mureș, situat la cca. 6,5 km  sud de amplasament.

Încadrarea în zona – Noul corp de depozit deșeuri nepericuloase LB2

Sursa: Google earth

Coordonatele geografice  ale întregului amplasament al viitorului depozit de deșeuri nepericuloase – LB2 și a construcțiilor conexe, precum și coordonatele geografice pentru corpul depozitului de deșeuri propriu-zis (LB2) sunt prezentate în tabelul de mai jos:

- Coordonate geografice STEREO 70 pentru întreg amplasamentul si pentru corpul depozitului de deșeuri nepericuloase – LB2

| Inventar coordonate întreg amplasamentul |
| --- |
| Nr. Pct. | X (Est) | Y (Nord) |
| 1 | 217986.14 | 533036.12 |
| 2 | 218763.20 | 532774.40 |
| 3 | 218730.95 | 532710.12 |
| 4 | 218728.57 | 532706.54 |
| 5 | 218.712.456 | 532.685.653 |
| 6 | 218.693.458 | 532.671.579 |
| 7 | 218.628.101 | 532.647.342 |
| 8 | 218.611.326 | 532.634.744 |
| 9 | 218.442.503 | 532.554.394 |
| 10 | 218.422.863 | 532.538.249 |
| 11 | 218.379.140 | 532.587.644 |
| 12 | 218.370.287 | 532.594.416 |
| 13 | 218.284.969 | 532.632.014 |
| 14 | 218.207.667 | 532.641.209 |
| 15 | 218.132.262 | 532.672.109 |
| 16 | 218.133.291 | 532.681.156 |
| 17 | 218.113.319 | 532.691.182 |
| 18 | 218.059.887 | 532.705.010 |
| 19 | 218.058.091 | 532.696.367 |
| 20 | 218.002.469 | 532.712.530 |
| 21 | 217.981.223 | 532.728.646 |
| 22 | 217.892.451 | 532.751.808 |
| 23 | 217.825.295 | 532.756.722 |
| 24 | 217.751.390 | 532.759.376 |
| 25 | 217.774.305 | 532.960.913 |
| 26 | 217.785.814 | 532.958.813 |
| 27 | 217.845.255 | 532.966.982 |
| 28 | 217.945.534 | 533.007.671 |
| Inventar coordonate corp depozit de deșeuri nepericuloase propriu – zis – LB2 |
| 29 | 218.611.326 | 532.634.744 |
| 30 | 218.608.361 | 532.689.456 |
| 31 | 218.602.513 | 532.724.861 |
| 32 | 218.594.561 | 532.736.896 |
| 33 | 218.405.148 | 532.855.463 |
| 34 | 218.387.289 | 532.863.620 |
| 35 | 218.269.154 | 532.904.429 |
| 36 | 218.245.433 | 532.900.186 |
| 37 | 218.231.423 | 532.886.758 |
| 38 | 218.207.105 | 532.818.506 |
| 39 | 218.176.442 | 532.725.717 |
| 40 | 218.179.116 | 532.709.421 |
| 41 | 218.192.179 | 532.695.587 |
| 42 | 218.267.438 | 532.668.731 |
| 43 | 218.339.267 | 532.643.401 |
| 44 | 218.368.282 | 532.626.966 |
| 45 | 218.399.932 | 532.596.898 |
| 46 | 218.442.503 | 532.554.394 |

Detalii privind amplasamentul sunt prezentate în Plan de încadrare in zona și Plan de situație anexate.

Amplasamentul viitorului corp de depozitare LB2 se conformează cerințelor Anexei 1, pct. 1.1.2. – Ordonanța 2/2021 privind condițiile care trebuie îndeplinite de un amplasament în vederea construirii unui depozit  conform pentru deșeuri, așa cum se poate vedea în tabelul 2 de mai jos.

- Conformarea cu cerințelor Anexei 1, pct. 1.1.2. – Ordonanța 2/2021 privind alegerea amplasamentului noului corp de depozitare deșeuri nepericuloase

| Cerințe pentru alegerea amplasamentului depozitului – Ordonanța 2/2021, Anexa 1, pct. 1.1.2. | Amplasament proiect – corp nou pentru depozitarea deșeurilor – LB2 |
| --- | --- |
| Zone în care este interzisă amplasarea depozitelor de deșeuri |
| Zonă carstică | Nu – conform studiu geotehnic GEOSOND - 2021 |
| Zonă inundabilă sau zonă supusă viiturilor | Nu |
| Zona se constituie în arii naturale protejate și zone de protecție a elementelor patrimoniului natural și cultural | Nu – conform site-uri https://natura2000.eea.europa.eu/ http://ananp.gov.ro/ariile-naturale-protejate-ale-romaniei/ Cele mai apropiate arii protejate din zona, in raport cu ampalsamentul studiat, sunt distribuite astfel: in partea de sud-vest a amplasamentului se afla ROSPA 0069 Lunca Murestului inferior - la o distanta de 8,6 km; in partea de vest a amplasamentului se afla ROSCI 0401 Turnu Variasu - la o distanta de 14,7 km; in partea de nord, nord-est de amplasament se afla ROSPA 0015 Campia Crisului Alb si a Crisului Negru la o distanta de 10,3 km |
| Zona de protecție a surselor de apă potabilă sau zone izolate temporar, zone cu izvoare de apă minerală sau termală cu scop terapeutic | Nu – conform precizărilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. 235 din 15.09.2022 pentru Construire corp depozit deșeuri nepericuloase (LB2) FCC Arad |
| Excavații din care nu este posibilă evacuarea levigatului prin cădere liberă în conductele de evacuare amplasate în afara zonei de depozitare | Nu |
| Verificarea amplasamentului depozitului în funcție de: |
| Condiții geologice, hidrogeologice , pedologice și geotehnice de pe amplasamentul depozitului și în zonele imediat învecinate | Studiu geotehnic GEOSOND – 2021 - s-au analizat condițiile geologice, geotehnice, hidrogeologice din amplasamentul proiectului Studiu hidrogeologic GEOSOND – 2021 – realizare foraje alimentare cu apă nepotabilă pentru investiția PUZ Studiu pedologic si agochimic de încadrare în clasa de calitate cu elemente de fundamentare pedologică – OSPA ARAD, 2019 Condiții de amplasament îndeplinite. |
| Poziționarea față de zonele locuite existente sau planificate; distanță de protecție față de corpul depozitului de minim 1000 m. | Distanța față de cele mai apropiate locuințe este de 1,5 km est de amplasament (Cartier verde – localitatea Livada). |
| Poziționarea în zone seismice sau în zone active tectonic | Conform zonării seismice după Normativul P100-1/2013 amplasamentul se incadrează în zona cu o perioadă de colț Tc = 0,7 sec și un coeficient seismic ag = 0,2 g și gradul 6 de intensitate seismică conform STAS 11100/93 (Informații prezentate si in studiul geotehnic GEOSOND – 2021) |
| Poziționarea în zone unde pot apărea alunecări de teren și căderi de pământ în mod natural | Terenul este aproximativ plan orizontal nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea. Informație preluată din studiul geotehnic GEOSOND – 2021. |
| Stabilitatea condițiilor de fundare Terenul trebuie sa aibă stabilitatea necesară pentru a prelua sarcinile rezultate din corpul depozitului. | Conform studiul geotehnic GEOSOND – 2021: Stratificaţia interceptată în foraje este eterogenă, dedesubtul solului vegetal, aflându-se o alternanţă de pământuri coezive şi orizonturi nisipoase, până la adâncimile de investigare de 10,00 ÷ 30,00 m faţă de CTN. Lucrările de teren au pus în evidenţă, în zona activă a viitoarei construcţii, prezenţa unor pământuri cu o compresibilitate medie spre foarte mare. categoria geotehnică 2 – risc geotehnic moderat. Terenul poate sa preia sarcinile exercitate de corpul depozitului. |

## Caracteristici fizice ale proiectului

Depozitul pentru deșeuri nepericuloase solide FCC Arad – corpul LB2 (obiectul prezentului studiu) este o extindere a actualului depozit conform pentru deșeuri FCC Arad – corpul LB1, situat în imediata vecinătate, la est de acesta.

SITUAȚIA EXISTENTĂ – DEPOZIT CONFORM PENTRU DEȘEURI LB1

Depozitul conform pentru deșeuri LB1 cuprinde atât amenajări pentru depozitarea deșeurilor, care reprezintă activitatea de bază desfășurată pe amplasament, cât si dotări, instalații si spatii de depozitare materiale necesare desfășurării activităților conexe celei de depozitare propriu-zisa, precum si instalații de protecție si de monitorizare a calității mediului.

- Depozitul propriu-zis – este format din 15 sectoare de depozitare deseuri solide  nepericuloase,  ocupand o suprafata totala de 9,6383 ha.  Capacitatea totala a depozitului conform pentru deseuri FCC ARAD – corp LB1 este de 2.029.620 mc (2.841.468 to).

Exploatarii depozitului de deseuri s-a realizat si se realizeaza treptat, pe sectoare, astfel:

- Sectoarele 1-3 a fost pus in functiune in 2003 si inchise in anul 2009.

- Sectorul 4 a fost pus in functiune in 2006,

- Sectoarele 5 si 6 au fost puse in functiune in 2007.

- Sectoarele 4 si 5 au fost inchise in 2012.

- Sectorul 7 a fost pus in functiune in 2008.

- Sectoarele 6 si 7 au fost inchise in 2017.

- Sectoarele 8 si 9 au fost construite in 2010 si 2011 si sunt închise in 2018-2019.

- Sectoarele 10 si 11, au fost construite in anul 2015, în prezent sunt în perioada de stabilizare.

- Sectoarele 12-13, au fost construite în anul 2018, în prezent sunt în perioada de exploatare.

- Sectorul 14, a fost construit in 2021, în prezent este în perioada de exploatare.

- Sectorul 15 a fost construit în anul 2021-2022 , în prezent  este gata de exploatare.

Executia corpului de depozitare LB1 a respectat conditiile de proiectare impuse de Ordinul 757/2004 si  HG 349/2005 (în vigoare la vremea execuției acestuia) si consta in urmatoarele lucrari:

    - Terasamente

    - Etansare

    - Drenaj + colector A + camine colectoare

    - Puturi captare biogaz

  - Terasamente – dupa sistematizare s-a realizat un strat de umplutura din material local cu grosimi de 1,5–3,0 m pentru a asigura distanta minima de 1 m fata de nivelul maxim al panzei freatice.

Aria de depozitare are in prezent o forma regulata si compacta, avand o latura mai mare si rotunjita, de aproximativ 220 x 450 m, cu o latura mai lata orientata aproximativ spre nord. Intraga locatie a corpului depozitului este  inconjurata de dig periferic, iar la est este maenajat drumul de serviciu. Baza sectoarelor de depozitare este realizata in coame  cu panta de 3%, cu distanta intre axe de 30 m si panta longitudinala de 1%. Baza depozitului este realizata astfel incat sa se asigure distanta minima intre zona de depozitare a deseurilor si  si nivelul apei freatice de 1,5 m.

Inaltimea maxima a stratului de deseuri, in punctul cel mai inalt al depozitului va fi de 30 m, dupa inchiderea si stabilizarea corpului depozitului. In vederea asigurarii accesului in zona de recultivare, pentru monitorizare si intretinerea depozitului, profilul drumului folosit pentru operare se mentine, si dupa impermeabilizarea acestuia.

  - Sistem de etansare – pentru impermeabilizarea bazei si taluzurilor depozitului. Acesta are urmatoarea stratificatie:

    - 2 straturi de argila bine compactata, cu grosimea de 0,25 m fiecare si permeabilitate 10-9 m/s

    - Sistem de geosenzori, pentru monitorizarea integritatii stratelor de etansare geosintetica (geocompozit si geomembrana). Acesti senzori sunt legati la un panou de control, putandu-se efectua verificari periodice ale integritatii foliei PEHD. Fiecare senzor acopera o suprafa circulara cu diametrul de 8 m;

    - Geocompozit cu bentonita de 6000 g/m2   si k = 10-11 m/s

    - Geomembrana din HDPE cu grosimea de 2,00 mm

    - Geotextil de protectie - 800 g/m2

  - Sistem de drenare a levigatului – drenurile absorbante au fost montate la baza coamelor, in stratul de pietris. Drenurile absorbante (din PEHD 225 mm PN 10, perforate) se descarca gravitational in drenul colector (din PEHD PN 10, neperforate), prin camine de vizitare. Drenul colector este împărţit în 3 tronsoane:

- tronsonul A construit din HDPE, între drenurile S1 şi S8, va avea lungimea de 224,38 m, panta 0,8% şi diametrul exterior de 315 mm;

- tronsonul B construit din HDPE, între drenurile S8 şi S15, va avea lungimea de 217,32 m, panta 0,8% şi diametrul exterior de 315 mm;

- tronsonul C construit din HDPE, între drenurile S7 şi S8, va avea lungimea de 44,20 m, panta 1% şi diametrul exterior de 225 mm.

Căminul S8 are diametrul interior de 3,5 m, volumul de operare de 18,3 mc şi volumul de acumulare de 31,7 mc. De aici, levigatul este pompat în bazinul colector pentru levigat, prin intermediul a două pompe submersibile .

- Rezervorul pentru levigat – are rolul de a asigura stocarea levigatului drenat din depozit, in conditii de siguranta. Acesta este amplasat pe latura de vest a depozitului si are capacitatea utila de 700 mc. Acesta este un recipient metalic, cilindric vertical, inchis, cu pereti si parte inferioara duble. Rezervorul este pozitionat pe fundatie de beton.

Din rezervorul de levigat acesta este pompat catre statia de epurare cu osmoza inversa. Transportul levigatului pana la statia de epurare se face prin intermediul unei conducte  cu lungimea totala de 30 m, din PEHD Dn 200 mm, ingorpata,  pe o lungime de 20 m si din metal Dn 200 mm, aeriana, paralele cu rezervorul de levigat, pe o lungime de 10 m.

- Stația de epurare a levigatului – funcționează pe principiul osmozei inverse, de tip ROTREAT, are capacitatea de 60 mc/zi și realizează tratarea levigatului în trei trepte de epurare: prefiltrare, epurare propriu-zisă și degazeificare. Apa epurata – permeatul – îndeplinește caracteristicile NTPA001/2005. Această stație se va reloca în zona de tratare levigat de pe amplasamentul noului corp de depozit deșeuri nepericuloase – LB2. Capacitatea acesteia va fi mărită la 150 mc/zi.

Statia de epurare ROTREAT conține următoarele componente:

- Sistemul de control

- Dozare acid

- Pre-filtrare

- Treapta 1 (RO1) de epurare levigat RO RCDT XXL 38 cu 38 de module

- Trepta 2 (RO2) de epurare Permeat RO RCDT XXL 10 cu 10 module

- Unitatea de degazificare

- Schimbatori de ioni (optional)

- Sistemul de bazine

- Containere

- Bazinul pentru rezerva de incendiu - este un bazin impermeabilizat cu geomembrana, tip laguna, împrejmuit cu balustrada metalica, avand un volum de 500 mc.

- Sistem de colectare pentru biogaz – se bazeaza pe sistemul activ de colectare a biogazului, prin intermediul puturilor de biogaz (total 41 de puturi existente), distribuite pana in prezent, astfel:

- Sector 1 si 2 : 4 puturi de biogaz

- Sector 3 : 5 puturi de biogaz

- Sector 4 : 4 puturi de biogaz

- Sector 5 : 4 puturi de biogaz

- Sector 6 : 4 puturi de biogaz

- Sector 7 : 5 puturi de biogaz

- Sectoarele 8-9 : 5 puturi de biogaz ;

- Sectoarele 10-11: 7 puturi de biogaz

- Sectoarele 12-13 : 3 puturi de biogaz urmeaza sa se mai construiască 3 puțuri in 2023

- Sectoarele 14-15: sectoare in operare puțurile de biogaz vor fi  construite pe masura ce avanseaza depozitarea.

Puturile sunt executate din tuburi PEHD perforate, cu diametrul de 160 mm amplasate in interiorul unui tub metalic cu diametrul de 1000 mm si lungimea de 3,0 m, umplut cu piatra sparta si pietris. La partea superioara este  montat un capact metalic. Fiecare put are o fundatie circulara din beton de 0,50 m grosime si 1,10 m diametru, in care este incastrata o teava metalica  care prin flanse se leaga de  cu teava PEHD perforata. Fundatia din beton este plasata pe stratul drenant din pietris peste care este asternut un geotextil de protectie de 200 g/mp. Inaltimea totala a puturilor de colectare a gazului de depozit, cand celulele ajung la  cota maxima, variaza intre 14 - 30 m, datorita formei depozitului.

- Statia de pompare a biogazului - preia biogazul din depozit si-l pompeaza catre unitatea de cogenerare pentru a fi transformat in energie electrica sau direct la ardere la temperatura inalta prin flacara. Statia se compune dintr-o suflanta de aer, unitatea de izolare, analizator biogaz plasat intr-un container tehnologic. Statia de degazeificare a fost pusa in functiune in luna decembrie 2009.

- Statia de cogenerare - este inchiriata  de catre SC RENEWABLE POWER SRL, pentru activitatea careia s-a obtinut autorizatie de mediu nr. 243/22.12.2022. Constructia este  realizata in apropierea zonei de recultivate a depozitului de deseuri (partea de degazeificare) si pe suprafata recultivata a depozitului de deseuri (partea tehnologica).

- Sistem de monitorizare – cuprinde urmatoarele instalatii:

- 5 foraje (M1–M5), doua in amonte si trei in aval, pentru monitorizarea calitatii apei subterane

- sistemul de senzori pentru verificarea integritatii straturilor de etansare.

- platforma electronica de cantarire auto pentru monitorizarea cantitatii de deseuri primita in instalatie

- apometru pentru determiinarea consumului de apa potabila

- apometru pentru determinarea cantitatii de permeat rezultata.

- Drum de acces – continua drumul impietruit existent care asigura accesul la depozitul CET Arad pana la amplasamentul depozitului conform FCC Arad. Exista doua intrari separate in incinta: prima asigura accesul spre cladirea administrativa si parcarea adiacenta si a doua permite accesul direct la cantar si respectiv la depozit.

- Drum de serviciu – asigura circulatia autogunoierelor spre depozit. Punctul de inceput al drumului este la poarta 2 si are o lungime de 300,64 m. Pana la km 108,75 drumul are 3 benzi, fiecare avand latimea de 3,00 m si, in continuare, are doua benzi cu latimea de 3,00 m si acostamente. De la km 163,08 structura drumului se dezvolta pe digul de pe latura vestica a depozitului.

- Facilități existente în aria de servicii a actualului depozit ecologic pentru deșeuri nepericuloase – LB1. De aceste facilități va beneficia și noul corp de depozitare a deșeurilor nepericuloase – LB2.

- Clădire administrativa. Aceasta este o clădire formata din doua corpuri care comunica intre ele, unul pe structura ușoară din P+M (suprafata 105mp) si un corp construit din caramida P+E+M (suprafata 223 mp). Acesta este centrul controlului operational si este destinata activitatilor operatorilor rampei. Cladirea include grupuri sanitare, vestiare, birouri.

Atelierul de reparatii auto, magazia care deserveste atelierul si cea care deserveste depozitul sunt amplasate intre hala de reciclabile si hala de spalare Este o constructie din caramida, sustinuta de stalpi din beton, cu suprafata totala este de 128,62 mp. Inaltimea maxima a garajului este de 7,20 m.

Atelier de reparatii este destinat intretinerii si reparatiei  masinilor si utilajelor proprii. Atelierul este compartimentat, avand o parte operationala si o parte folosita ca si magazie. Pentru accesul sub vehicule este construit un canal de beton.

- Hala materiale reciclabile.

Hala de reciclabile  s-a construit langa atelierul de reparatii. Din suprafata totala de 591 mp, 400mp se utilizeaza pentru valorificarea deseurilor reciclabile din hartie, carton, folie si materiale plastice, iar 191mp se utilizeaza pentru stocarea deseurilor reciclabile.Pentru balotarea deseurilor reciclabile colectate se utilizeaza  o presa cu capacitatea de 30 baloti/8h.

- Șopron depozitare anvelope si cort provizoriu

Spronul pentru depozitarea anvelopelor - este o constructie metalica usoara, cu acoperis din panouri sadwich, fara alte inchisderi in plan vertical. Suprafata de depozitare este realizata din pietris. Acesta ocupa o suprafata de 79,53 mp si este amplasat langa hala de spalare.

Cortul provizoriu este realizat dintr-o structura metalica, fiind inchis cu membrana de vinil armat cu poliester. Acesta este amplasat pe platforma betonata din fata  halei de reciclare, ocupa o suprafata de 178,37 mp si este destinat stocarii  deseurilor din hartie.

- Statia de alimentare cu combustibile

Consta dintr-un rezervor monocompartimentat cu pereti dubli (capacitatea 20 mc), montat pe suporti de rezemare metalici si dotat cu gura de vizitare si capac etans, racord 3" incarcare rezervor dotat cu supapa de limitare a umplerii pana la 90% din capacitate si cupla etansa cu inchidere rapida, racord si aspiratie, racord aerisire cu filtru si opritor flacari.

Statia este amplasta pe platforma betonata si este dotata cu:

- distribuitor motorina uniprodus cu 1 pistol si un debit de 68 litrii/ min/furtun

- instalatie detectie scurgeri din rezervorul

- cu pereti dubli - senzor scurgere LAG 14.

- Depozit uleiuri

Este o cabina din otel usor, construita pe traverse din otel, destinata stocarii uleiurilor si uleiurilor uzate in butoaie de 200 l. Cabina este prevazuta cu cuve de retentie (2 tavi de retentie pentru 4 butoaie) pentru scurgerile accidentale de uleiuri.

- Platformă pentru deshidratarea namolului provenit de la automăturători

Aceasta este o platforma betonata cu suprafata de 18 mp, amplasata langa rezervorul de levigat. Este destinata deshidratarii namolului (deseului stradal) provenit de la automaturatori. Dupa deshidratare deseul stradal este depozitat in zona activa a depozitului.

- Facilitați stingerea incendiilor LB1 Interconectate cu LB2  compuse din:

- Bazin apa incendiu (S = 289 mp, Vtot = 436 mc)  pentru asigurarea rezervei intangibile pentru apa incendiu;

- Statie pompare (S = 20 mp) pentru asigurarea pomparii apei in sistemul de conducte si hidranti pentru stingere incendiu, dotata cu grup pompare (2 electropompe  q = 40l/s + 1 pompa rezervă q = 1l/s)

- Conducta incendiu PEHD 100, L = 1428 ml

- Hidranți de incendiu – 17 buc

- Pichet de incendiu echipat.

DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS

Noul corp de depozitare a deșeurilor nepericuloase – LB2 va asigura spațiu de depozitare finală pentru:

- deșeurile municipale și municipale similare provenite din industrie colectate de pe teritoriul administrativ al județului Arad,

- refuzuri tehnologice provenite din instalațiile de tratare/valorifciare a deșeurilor reciclabile existente pe termitoriu județului Arad.

Tipurile de deșeuri acceptate la depozitare vor fi cele prezentate în Lista deșeurilor acceptate  la depozitare prezentată în Anexa 5 la prezenta documentație.

Investițiile pentru care se solicită obținerea acordului de mediu și care fac obiectul prezentei evaluări de impact asupra mediului sunt:

- Depozitul pentru deșeuri nepericuloase solide FCC Arad (LB2 - extinderea celui existent)

- Zona de tratare a levigatului (Rezervor pentru levigat și stație de epurare a levigatului prin osmoză inversă)

În prezent pe amplasamentul studiat nu există alte construcții.

Depozitul pentru deșeuri nepericuloase solide FCC ARAD (LB2)

Noul corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase solide FCC Arad (LB2) reprezintă extinderea cu încă 13 sectoare de exploatare (sectoarele 16 - 28) a actualului depozit conform pentru deșeuri FCC Arad (LB1 - sectoarele 1 - 15). Sectoarele se vor construi treptat, în funcție de nevoile operatorului. În prima etapă se vor construii primele 3 sectoare, respectiv 16-18.

În cele de mai  jos am prezentat volumele, suprafețele și durata de funcționare pe fiecare sector și etape de dezvoltare a depozitului de deșeuri – LB2.

- Volumele, suprafețele aferente și durata de funcționare a fiecărui sector de dezvoltare noului depozit (LB2)

| Sector | Volum (m³) | Volum (to) | Suprafață (m²) | Durata estimativa de funcționare* (ani) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pe fiecare sector | Pe etape de dezvoltare | Pe fiecare sector | Pe etape de dezvoltare | Pe fiecare sector | Pe etape de dezvoltare | Pe fiecare sector | Pe etape de dezvoltare |
| 16 | 129.274 | 360.011 | 180.983,6 | 504.015,4 | 8.140 | 20.916 | 1,17 | 3,25 |
| 17 | 108.988 |  | 152.583,2 |  | 6.343 |  | 0,98 |  |
| 18 | 121.749 |  | 170.448,6 |  | 6.433 |  | 1,10 |  |
| 19 | 123.103 | 397.092 | 172.344,2 | 555.928,8 | 6.026 | 20.341 | 1,11 | 3,58 |
| 20 | 107.784 |  | 150.897,6 |  | 5.485 |  | 0,97 |  |
| 21 | 166.165 |  | 232.631 |  | 8.830 |  | 1,50 |  |
| 22 | 94.898 | 322.820 | 132.857,2 | 451.948 | 5.448 | 17.632 | 0,86 | 2,92 |
| 23 | 108.516 |  | 151.922,4 |  | 5.979 |  | 0,98 |  |
| 24 | 119.406 |  | 167.168,4 |  | 6.205 |  | 1,08 |  |
| 25 | 123.252 | 424.116 | 172.552,8 | 593.762,4 | 6.205 | 24.138 | 1,11 | 3,83 |
| 26 | 123.736 |  | 173.230,4 |  | 6.205 |  | 1,12 |  |
| 27 | 117.065 |  | 163.891 |  | 6.205 |  | 1,06 |  |
| 28 | 60.063 |  | 84.088,2 |  | 5.523 |  | 0,54 |  |
| 16-28 | 1.504.000 |  | 2.105.600 |  | 83.027 |  | 13,58 |  |

*Durata de funcționare este estimativă, în funcție de cantitatea de deșeuri anuală depozitată preconizată (110.714 mc/an). Odată cu dezvoltarea facilităților de sortare/tratare a deșeurilor, cantitatea anuală de deșeuri depozitată va scădea, astfel încât durata de funcționare a LB2 va crește.

Având în vedere faptul că noul corp de depozitare deșeuri – LB2 va forma un corp comun de depozitare cu actualul  depozit conform  - LB1, capacitatea totala de depozitare  și durata totala estimată de exploatare pentru întreg depozitul de deșeuri nepericuloase, sunt conform celor prezentate în tabelul de mai jos.

- Capacități de depozitare si durata estimată de functionare a întregului depozit conform pentru deșeuri (LB1 + LB2)

| Corp de depozitare deșeuri | Capacitate | Durata de funcționare estimată |
| --- | --- | --- |
|  | mc | to |  |
| Depozit conform actual – LB1 | 2.029.620,00 | 2.841.468,00 | 20 ani |
| Depozit conform viitor – LB2 | 1.504.000 | 2.105.600 | 13,58 ani |
| TOTAL DEPOZIT | 3.533.620,00 | 4.947.068,00 | 33,58 |

La proiectarea sectoarelor de depozitare s-au respectat cerințele legislației in vigoare, respectiv prevederile “Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor”, anexa la OMMGA 757/2004 si a Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor. Acest lucru a fost evidențiat prin compararea prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor cu prevederile proiectului, așa cum sunt prezentate în tabelul de mai jos:

- Paralelă între prevederile Ordinului 757/2004 – Normativ tehnic privind depozitarea  deșeurilor și prevederile prezentului proiect în etapa de construire, de funcționare și etapa de închidere

| Ordinul 757/2004 -Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor | Prevederi Proiect tehnic – Depozit conform pentru deșeuri LB2 |
| --- | --- |
| Imperneabilizare operare: Bariera GEOLOGICA naturala | Conform studiu geotehnic Geosond nu sunt îndeplinite condițiile pentru bariera geologică naturală. |
| 3.1.6. Cerințe privind impermeabilizarea baza depozit: |
| Impermeabilizare baza depozit var. I: Distanta freatic ≥1 m, Bariera naturala kf≤1*10-7 m/s, grosime 1m Impermeabilizare minerala 3*25 cm (al treilea strat doar sub dren) Folie HPDE ≥ 2 mm care trebuie sudata continuu Strat din nisip si bentonita Folie PEHD ≥ 2 mm Geotextil protectie folie G≥ 1000 gr/m2 Folie izolanta PEHD grosime ≥ 1 mm Strat deranj din PIETRIS 16/32, carbonat de calciu <30%, d≥50 cm | Impermeabilizare bază și taluzuri interioare - pachet etanșare: Distanta freatic ˃1,31 m; Bariera naturala grosime 0,5 – 1,40 m ; Impermeabilizare minerala 2*25 cm; Sistem monitorizare etanșeitate cu senzori Strat geocompozit cu bentonită (Bentofix) care corespunde unei grosimi de 0,625 m de etansare minerala cu permeabilitate 1 x 10-9 m/s. Folie HDPE 2 mm sudata continuu ; Geotextil de protectie, Secutex PP R1001 de 1000 g/m2 ; Strat drenaj sort 16/32 mm, d = 50 cm ; Se va aplica varianta II de impermeabilizare |
| Impermeabilizare baza depozit var. II: Distanta freatic ≥1 m, Impermeabilizare minerala 4*25 cm Folie HPDE ≥ 2 mm Strat nisip/bentonita Folie PEHD ≥ 1,5 mm Pietris ≥ 2000g/m2, strat drenant d≥50 cm, kf≥1*10-3, continut de carbonat de calciu < 10% |  |
| 3.2.5. Conducte de drenaj pentru levigat |
| Conducte de drenaj: perforate pe 2/3 din secțiunea transversală, PEHD, Lmax=200m/ramura retea, diametrul nominal ≥250 mm panta: minim 1% în lungul conductelor de drenaj și minim 3% în secțiune transversală | Conducte drenaj din PEID Dn 250 mm. Sistemul de drenaj este compus dintr-un tronson pentru fiecare sector de depozitare. Panta in lungul drenurilor este de 1% de la nord-est către sud-vest, iar panta in sens transversal de 3%. Lungimea conductelor de drenaj perforate este cuprinsă între 200 ml și 217 ml |
| 3.3. Colectarea levigatului |
| Sistemul de colectare a levigatului cuprinde și: |
| Conducta de colectare levigat PEHD (legatura intre conducta de drenaj si camine, respectiv camine si rezervor), diametru nominal ≥200 mm | Colector levigat din PEHD Dn 315 mm este amplasat pe latura de sud-vest a corpului depozitului și are o lungime de 310 m. |
| Cămine pentru levigat | Căminele vor fi prefabricate, din PEHD, cu diametrul de 1500 mm; 12 buc. |
| Statia de pompare | Cămin pompare etanșat cu folie PEHD, echipat cu 2 pompe |
| Rezervor subteran (PEHD, beton) sau suprateran (beton/ hotel izolate) | Rezervorul pentru levigat este îngropat, din beton armat, etanșat cu geomemnbrană cu grosimea de 2mm, împărțit în 2 camere. |
| Conducta de eliminare pentru levigat, DN ≥200 mm, PEHD pentru transport la instalatia de tratare | Conducte de alimentare a statiei de tratare din PEHD subterana cu DN 315 mm |
| 3.4. Tratarea levigatului |  |
| Instalatie de tratare proprie depozitului cara să permită evacuarea direct in receptorul natural (NTPA 001/2005) Instalație de preepurare a levigatului pentru evacuarea într-o stație de epurare a apelor uzate orășenești. | Statie tratare levigat prin osmoză inversă proprie depozitului cu capacitate tratare de 150 mc/zi; evacuare apa epurată la parametrii de calitate NTPA 001/2005 |
| 3.5. Sistem colectare biogaz |
| Puturi de extractie gaz: cca. 50 m intre ele; montarea cand se ajunge la o grosime de 4m deseuri; formate din filtru vertical din pietris sau griblura cu d˃80 cm; conducta de drenaj cu d≥200 mm, perforata, pervazuta cu sistem de infiletare. În forma sa finala putul este prevăzut cu cu un dispozitiv de acoperire și închidere. | Puțurile (63 buc)vor fi executate din tuburi PEHD perforate, cu diametrul de 160 mm amplasate in interiorul unui tub metalic cu diametrul de 1000 mm si lungimea de 3,0 m, umplut cu piatra sparta si pietriș. La partea superioara este montat un capac metalic. |
| Conducte de captare gaz (de colectare) conectate la fiecare put de extractie . Panta cel puțin 5% . Diametrul conductei de captare ≥90mm. | Conducte de captare gaz din puturi cu diametru de 90 mm conectate la conducta principala cu diametru de 160 mm ce duce la statia de ardere . |
| Stații de colectare gaz : cilindru de colectare si echipamente de măsură. Construite in afara zonei impermeabilizate. Pot fi mai multe in funcție de dimensiune depozit si numărul de puturi. | Extern : Renewable Power , Exista o singura statie de colectare gaz in afara zonei impermeabilizate – LB1, in apropiere de statia de cogenerare, ce primeste gazul si il transfera catre aceasta cu ajutorul unei pompe de presiune |
| Conducta principala de eliminare gaz (conducta perimetrală de gaz), in afara zonei de impermeabilizare. Conectare mai multe statii de colectare gaz intre ele. | Conducta principala de eliminare/transportare gaz la statia de cogenerare/facla este din PEHD de dimensiuni 250x12,8 mm. |
| Separator de condensat, instalat in conducta principala de eliminare gaz, in camine subterane, compus din: conducta pentru extragere condensat, robinet, pompa, rezervor cu apa, conducta pentru eliminarea condensului, dispozitiv pentru citire nivel, ștuț pentru umplere rezervor | Intre statia de pompare si statia de cogenerare este prevazut un separator de condens. Condensul rezultat din pomparea biogazului este colectat intr-un camin separator/colector PEHD de 500 litri, de unde cu o pompa submersibila cu plutitor, se pompeaza intr-un IBC, iar periodic este descarcat, prin vidanjare, la stația de epurare levigat proprie. |
| Rezervor pentru condensat la care sunt conectate toate separatoarele de condensat | Rezervorul pentru condens este dedesuptul separatorului de condens |
| 3.6. Tratarea, arderea controlată, valorificarea gazului de depozit |
| După ultimul cămin de separare a condensului se instalează exhaustorul și instalația de ardere sau de valorificare a gazului. | Extern : Renewable Power Statia de cogenerare este prevazuta cu 4 exhaustoare : doua superioare si doua inferioare . |
|  | Exista instalatie de ardere controlata , BYOPLIN model VTP60.0/300 |
|  | Statie de cogenerare (producere energie electrica ) cuplata la reteaua de 20 kv |
| 3.7.2. Cerințe pentru închiderea depozitelor pentru deșeuri nepericuloase clasa b |
| Varianta I Strat de susținere (suport): 50 – 100 cm, Kf ≥1*10-4 m/s Strat de drenaj pentru gaz, Kf≥1*10-4 m/s, d≥50cm Impermeabilizare argila d≥50 cm (2 straturi a cate ≥25 cm), kf≤1*10-9 m/s Geotextil protectie ≥400 gr/m2 Strat de drenaj d≥30cm, kf≤1*10-3 m/s pietris sau balast. Alternativ saltea drenanta cu filtru pe ambele parti si folie protectie Geosintetici permeabili, (PEHD) Strat de pamant argilos cu nisip/pietria, d≥85cm Sol d≥15 cm Gazon, vegetație rezistentă la eroziune Nota: Saltea drenanta cu fitru pe ambele parti si folie de protectie sau alt geocompozit cu protetia similara | FCC Va aplica Varianta III |
| Varianta a-II-a Strat de susținere (suport): 50 – 100 cm, Kf ≥1*10-4 m/s Strat de drenaj pentru gaz, Kf≥1*10-4m/s, d≥30cm Impermeabilizare sintetica PEHD ≥2 mm Geotextil protectie ≥1000 gr/m2 Strat de drenaj d≥30cm, kf≤1*10-3 m/s pietris sau balast. Alternativ saltea drenanta cu filtru pe ambele parti. Geotextil permeabil, -Strat de pamant argilos, nisip si pietris, d≥85cm, necompactat Sol d≥15 cm Gazon, vegetație rezistentă la eroziune Nota: Saltea drenanta cu filtru pe ambele parti si folie de protectie sau alt geocompozit cu protectie similara | FCC Va aplica Varianta III |
| Varianta a-III-a Strat de susținere (suport): 50 – 100 cm, Kf ≥1*10-4 m/s Strat de drenaj pentru gaz, Kf≥1*10-4 m/s, d≥30cm Impermeabilizare cu geocompozit , greutate ≥6000 gr/m2 Strat de drenaj d≥30cm, kf≤1*10-3 m/s pietris. Alternativ saltea drenanta cu filtru pe ambele parti și folie protectie Geotextil permeabil, Strat de pamant argilos cu nisip/pietris, d≥85cm Sol d≥15 cm Gazon, vegetație rezistentă la eroziune Nota: Saltea drenanta cu filtru pe ambele parti si folie de protectie sau alt geocompozit cu protectie similara | Strate de inchidere pentru depozit deșeuri: Strat suport, d = 50 cm Geocompozit de drenaj pentru colectarea gazelor (material geosintetic k>1x10-4 m/s) Geocompozit bentonitic (GCL), g= 6.000 gr/mp Strat pentru drenarea apei pluviale din geocompozit de drenaj, k>1x10-3 m/s. Strat de recultivare din pământ necompactat (h=0,85 m); Strat din pământ vegetal cu grosimea de 0,15 m; Înierbări cu specii perene rezistente la eroziune. |
| 3.8. Colectarea apelor de pe suprafețele acoperite |
| -Strat drenaj direct peste geotextil sau PEHD –mineral grosime min. 30cm (piertis sau griblura 8-32 mm), kf≥1*10-3m/s. Panta stratului de drenaj trebuie să fie de cel puţin 5%, panta maxima admisă este de 33%. La o panta mai mare de 10% trebuie să fie prezentată dovada stabilităţii stratului în funcţie de caracteristicile efective ale materialelor din care este alcătuit. - În cazul depozitelor cu suprafaţa mare, panta mica şi timp lung de scurgere a apei din precipitaţii, se amenajează conducte de scurgere în stratul de drenaj, pentru ca apa să poată fi evacuata direct în rigola perimetrala. -Panta conductelor de scurgere trebuie să fie > 1,5%, după stingerea tasarilor. - Între stratul de recultivare şi stratul de drenaj trebuie să nu existe pericolul de sufoziune, astfel încât în stratul de drenaj sa nu ajungă granule sau particule foarte fine, care să modifice valoarea permeabilităţii. După caz se aplică un geotextil de filtrare pe stratul de drenaj. -Rigola pe margine interioara berme; -Rigola perimetrala la baza taluzului (dale sau criblura/nisip, izolatie); -Decantor, dupa caz -Bazin colectare ape din precipitatii, dupa caz -Rigola de evacuare, -Punct de evacuare in apa de suprafață sau scurgere in apa freatica | Strat pentru drenarea apei pluviale din geocompozit de drenaj, k>1x10-3 m/s (deasupra stratului de impermeabilizare sintetic menționat antrior). Rigole perimetrale din beton cu o lungime totală de cca. 1.050 ml care se va construi odată cu sistemul de închidere al corpului de deșeuri și va colecta apele pluviale curate scurse de pe depozitului închis (suprafață depozit închis: 85.732 mp). Apele pluviale colectate de această rigolă vor fi descărcate prin intermediu unor cămine cu vane și guri de vărsare în canalul de desecare CN1688 (la nord de LB2) și în canal de desecare CN 1599 (la sud de LB2). Descărcarea apelor pluviale din rigolele perimetrale se va face prin conducte îngropate din PVC, Dn315mm, prin intermediul unor cămine cu vane, Dn 1000mm (CV) și a unor guri de vărsare (GV). |
| 3.9. Instalatii monitorizare |
| Sistem de monitorizare apa freatica – 1 put in amonte si 2 foraje aval | 5 puturi monitorizare 2 in amonte si 3 in aval |
| Instalatii de monitorizare a lasarilor si deformarilor sistemului de izolare a bazei depozitului precum si a corpului depozitului | Extern cu laboratoare specializate acreditate Monitorizarea factorilor de mediu, atât în faza de exploatare cât și post-închidere se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, astfel: Date meteorologice: Cantitatea de precipitații medii, temperatura minimă, maximă, la ora 15.00, direcția si viteza dominantă a vântului, evaporare, umiditate atmosferică (ANMetrologie Banat) Controlul apei de suprafață, al levigatului și al gazului de depozit Volumul și compoziția levigatului Compoziția permeatului Calitatea apei pluviale evacuate in emisar Compoziția gazelor de depozit evacuate (CH4, CO2, H2S, H2)- la statia de biogaz Caracterizarea apelor subterane: nivelul apei subterane și compoziția apei subterane (prin intermediul celor 5 puțuri de monitorizare) Topografia depozitului: comportarea la tasare și urmărirea nivelului depozitului, structura și compoziția depozitului. Prin firme specializate. |
| Instalatie monitoriare levigat, a apelor acumulate la suprafata depozitului si a precipitatiilor |  |
| Instalatii monotirizare a datelor meteo – precipitatii, temperatură, vânt, evaporarea apei |  |
| 3.10. Criterii pentru instalațiile din dotare |
| În vederea unei funcţionari corespunzătoare a unui depozit, sunt necesare următoarele instalaţii şi echipamente principal: Zona de acces cu: zona de livrare a cantităţilor mici de deşeuri – max 1 mc, in zona de acces spatiu special amenajat pentru acest scop dotat cu containere cântare şi echipament de înregistrare a cantităţii de deşeuri, cabina operatorului responsabil cu preluare deseuri echipament pentru controlul vizual al deseurilor | Pentru corp depozit LB2 instalațiile si dotarile prevăzute sunt: se vor folosi facilitățille conexe existente în zona de depozitare LB1și anume: garaj , un atelier pentru reparatii , un loc de aprox 3000 mp pentru parcare containere si utilaje ; cladire de birouri administrative , vestiare pentru muncitori si grupuri sanitare hala materiale reciclabile șopron depozitare anvelope și cort provizoriu pentru materiale reciclabile stație alimentare combustibil depozit uleiuri platforma deshidratare nămoluri Facilități conexe LB2: zona cabina poartă, cabina cântar și cantare auto (2 buc) Exista zona de livrare a cantitatilor mici de deseuri in apropierea cantarului dotat cu containere pentru acest scop ; persoana responsabila cu vizualizarea deseurilor care stabileste conformitatea acestora cu codul de deseu inscris in documente ; sistem de camere video si deasupra cabinei cantar ; zona de stationare in imediata apropiere a cabinei cantar ; amplasamentul este imprejmuit cu gard de protectie de 2 m inaltime perimetral - gardul este din plasa de sarma cu ochiuri foarte mici ; la intrarea pe cantar exista portal de verificare a radioactivitatii deseurilor ; Drum exterior din partea sudica va avea L = 408,00 m Drumuri de acces interior LB2 (acces pe latura nordică și acces pe latura sudică) Drum de legătură între platformele nordică și sudică ale extinderii deponeului ecologic LB2 realizând astfel un circuit complet în jurul noului deponeu Imprejmuire și poartă de acces auto (prevăzută cu barieră) și acces pietonal. Lungimea totala a împrejmuirii este de 2.305,72 ml. Spații verzi, S = 157.620,00 m2 Plantație vegetală de protecție, L= 2.305,72 ml Utilități (alimentare cu apă, canalizare menajera si pluvială, alimentare cu energie electrică Facilitați stingerea incendiilor compuse din: Bazin apa incendiu (S = 289 mp, Vtot = 750 mc) pentru asigurarea rezervei intangibile pentru apa incendiu; Statie pompare (S = 19,37 mp) pentru asigurarea pomparii apei in sistemul de conducte si hidranti pentru stingere incendiu, dotata cu grup pompare (1 motopompa diesel q = 40l/s P=8 bar + 1 motopompa rezervă q = 1l/s P=8 bar, precum si o pompă pilot q=1l/s) Conducta incendiu PEHD 200, L = 1428 ml Hidranți de incendiu – 18 buc Pichet de incendiu echipat. |
| zona de staţionare, echipamente de verificare şi prelevare a probelor de deşeuri, echipament pentru testare rapida deseuri. zona de securitate – 200mp cu margini din beton sau suprafata intarita cu pietris si containere inchise pentru depozitare echipamente de monitorizare a radioactivităţii: monitoare portabile de detecţie a radiaţiilor tip radiodebitmetru sau contaminometru |  |
| Îngrădire completa a amplasamentului depozitului |  |
| Drumuri in incinta depozitului: - drumul perimetral care asigura accesul catre celule - drumul de acces intre poarta si zona de acces - accesul catre zona de depozitare |  |
| Garaje, ateliere şi locuri de parcare pentru utilaje; |  |
| Echipament de curăţare a roţilor utilajelor de transport; |  |
| Birouri administrative, vestiare şi grupuri sanitare. Unitate PSI |  |
| Utilaje:buldozer, incarcator, compactor picior de oaie, compactor cu role, scraper, excavator hidraulice, tocator | Utilaje disponibile : -buldoexcavator x1 ; -incarcator frontal x1 ; -compactor picior de oaie x 2 ; |

Fiecare sector de depozitare se va realiza urmând aceleași etape constructive.

Pentru construirea fiecărui dintre sectoarele de depozitare se vor realiza următoarele lucrări:

- Lucrări de sistematizare

- Impermeabilizare bază celulă și taluz interior

- Sistem de drenaj levigat LB2

- Sistem pompare și transfer levigat din LB1 către rezervor levigat LB2

- Sistem colectare apa pluvială

- Sistem de colectare a biogazului

- Lucrări de sistematizare care constau în:

- Profilarea bazei celulei  prin lucrări de săpătură

- Umpluturi și compactarea umpluturii pentru digul perimetral

- Săpătura

Stratul de sol superior de pe zona supusă construcției va fi îndepărtat și depozitat separat de alte materiale de sol,  în partea de vest a sectorului 28. Celula de depozitare se va executa in săpătura deschisă, cu o adâncimi cuprinse între 0,0 m  – 1,4 m, în funcție de topografia terenului, si taluzuri cu inclinarea de 1:3.  Volumul de săpătură estimat: 10.000 mc.

- Umplutura

Umpluturile se vor realiza din pământ corespunzător din groapa de împrumut (zona Șoseaua de Centura Nord, FN  precum si din achiziționarea de sol din decopertări de pe raza teritoriala a UAT Arad si împrejurimi).

Cu privire la calitatea pământului bun pentru lucrări de terasamente, se vor face analize in principal privind următoarele caracteristici: compoziție granulometrică, coeficient de neuniformitate, limitele de plasticitate, sensibilitate la îngheț-dezgheț, umflare liberă, conținut săruri solubile si materiale organice.

Digurile vor avea o înălțime variabilă (in funcție de topografia terenului),  cu un coronament de 2 m si taluzuri de 1:3. Volumul de pământ necesar pentru realizarea digurilor este de cca. 70.000 mc.

- Impermeabilizare bază celulă și taluz interior

Suprafața sistematizată a depozitului va fi impermeabilizată  în bază și pe taluzurile interioare cu un pachet de etanșare format din:

- etanşarea minerală din argilă

Acesta se va realiza prin așternerea de două straturi de etanșare minerală de 25 cm grosime fiecare Materialul pentru etanșarea minerală se procura din groapa de împrumut situată la cca. 1,5 km depărtare față de amplasamentul depozitului.

- etanşare cu bentofix

Stratul va fi format din saltele bentonitice care acoperă suprafața cu suprapuneri (conform recomandării producătorului). Ancorarea saltelelor va fi asigurată în șanțuri de ancorare de-a lungul perimetrului depozitului de deșeuri. Îmbinările benzilor individuale vor fi sigilate cu pulbere sau pastă de bentonită.

Parametrii principali de calitate (conform Fișei tehnice atașate și declarației de performanță atașate) ai geocompozitului cu bentonită (bentofix) sunt:

- material: geocompozit bentonitic (GCL) cu un geotextil nețesut superior impregnat suplimentar cu bentonită (acesta se constituie ca o barieră geosintetică argiloasă)

- Densitate: 6000 g/m2

- Grosime: 7,5 mm

- Conductivitate hidraulică: 1,2x10-11 m/s

- Salteaua bentonita are permeabilitate hidraulica 1,2 x 10-11 m/s, grosime 7,5 mm. Corespunde unei grosimi de 0,625 m de etansare minerala cu permeabilitate 1 x 10-9 m/s.

Hidroizolația depozitului de deșeuri va fi monitorizată de un sistem care funcționează pe principiul impulsurilor electromagnetice și ecourile acestora. Este o metodă care permite identificarea cu suficientă precizie a locurilor în care, pe durata construcției, dar și ulterior, pe durata funcționării (după 2 m înălțime), s-a deteriorat stratul de etanșare și ar putea fi implementate măsuri corective înainte ca subsolul să fie contaminat.

Componentele sistemului de monitorizare vor fi instalate sub salteaua de etanșare cu bentonită deasupra stratului de etanșare minerală.

- geomembrana PEID de 2mm protejată împotriva deteriorărilor mecanice la partea superioară cu geotextil.

Pentru etanșarea bazei și taluzurilor depozitului se va folosi o folie de etanșare din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD) cu stabilitate mecanică, chimică și biologică a următorilor parametri:

- Material: polietilenă de joasă presiune, stabilizată împotriva radiațiilor UV

- Densitate: min. 0,942 g/cm3

- Grosimea foliei: min. 2,0 mm

- Lățimea foliei: min. 5 m

Folia PEHD va fi protejată împotriva deteriorării de un geotextil, ale cărui proprietăți tehnice trebuie să îndeplinească următorii parametri:

- Valoare minimă a testului CBR: 8000 N

- Greutate: 1000 g/m2

Având în vedere:

- Pe amplasamentul viitorului corp de depozitare deșeuri nu există o barieră geologică naturală (strat de argilă  ≥1,0 m)

- S-a optat pentru o barieră geologică construită conform recomandărilor din Normativul privind depozitarea (subcapitolul 3.1.6.2)

- Materialele folosite pentru impermeabilizare sunt conforme cu cerințele legale în vigoare

- Normativul prevede că: ”aceste bariere geologice  construite sunt proiectate ținând cont de  condițiile geologice locale și recomandările generale din normativ.”

- O barieră geologică construită  nu trebuie să fie mai subțire de 0,5 m

S-a optat pentru sistemul de etanșare al bazei depozitului și al taluzurilor  propus în cele prezentate mai sus.

Pachetul de etanșare propus corespunde cerințelor de proiectare prevăzute în Normativul tehnic privind depozitarea, subcapitol 3.1.6. Cerințe privind impermeabilizarea  bazei depozitului și cerințelor prevăzute în Ordonanța 2/2021 privind depozitarea  deșeurilor aprobată cu Legea 17/2023.

Acest lucru este demonstrat prin compararea cerințelor privind  impermeabilizarea din Normativul privind depozitarea deșeurilor cu soluțiile tehnice propuse prin proiect, prezentate în tabelul 5 și figura 2 de mai jos.

- Conformarea Cerințelor tehnice pentru bariera construită propusă în proiect cu cele prevăzute de Normativul privind depozitarea deșeurilor subcapitol 3.1.6.

| Cerințe prevăzute pentru depozitele de deșeuri nepericuloase | Normativul privind depozitarea deșeurilor subcapitol 3.1.6. | Propunere proiect |
| --- | --- | --- |
| Grosime geomembrană PEHD | 2mm | 2mm |
| Permeabilitate strat (m/s) | 10-9 | 2 straturi de argilă, fiecare cu 0,25 mm, cu permeabilitate 1x10-9 m/s Strat geocompozit bentonitic (GCL) echivalentul a două 2 straturi de argilă, fiecare cu 0,25 mm, cu permeabilitate1,2x10-11m/s, (Bentofix corespunde unei grosimi de 0,625 m de etansare minerala cu permeabilitate 1 x 10-9 m/s). Conform calcul atașat permeabilitatea pachetului compus din argila si GCL este de 1,7x10-10 m/s |
| Grosime strat (m) | ≥0,5 m | 0,5 m strat argila +0,625 m GCL |

- Sistem de drenaj levigat LB2

Deasupra geotextilului se va construi un strat de drenaj cu pietriș cu grosimea de 50 cm. Stratul de drenaj va fi construit din pietriș de râu cu fracțiune de 16 – 32 mm, granule ovale.

Pietrișul folosit trebuie să îndeplinească următorii parametri:

- Coeficient de filtrare:	cf (1*10-3 m.s-1

- Conținut maxim de carbonat de calciu: 60%

- Conținut de granule (2 mm: mai puțin de 3% din cantitatea totală

Sistem de conducte de drenaj și transport levigat este compus din:

- Conducte perforate (la baza depozitului) de drenaj din PEID Dn 250 mm. Sistemul de drenaj este compus dintr-un tronson pentru fiecare sector de depozitare. Panta in lungul drenurilor este de 1% de la nord-est către sud-vest, iar panta in sens transversal de 3%.

Lungimea conductelor de drenaj perforate este cuprinsă între 200 ml și 217 ml. Conducte pe perforate de drenaj, înainte de trecerea prin dig, se continuă cu conducte neperforate PEHD Dn 250 mm care, mai departe,  prin intermediul unui cămin de levigat, se descarcă în colectorul pentru levigat.

Schema amplasare dren levigat și succesiune straturi de etanșare baza si     taluzuri depozit

- Soluție propusă prin proiect

- Soluție propusă în Normativul privind depozitarea – fig. 3.1.3.(b)

Notă: doua dintre straturile de argila de câte 0,25 m au fost compensate prin geocompozitul bentonitic (GCL) prevăzut în proiect. Se atașează calcul  de compensare din care rezultă îndeplinirea condițiilor de permeabilitate.

- Colector levigat din PEID Dn 315 mm este amplasat pe latura de sud-vest a corpului depozitului și are o lungime de 310 m până la descărcarea în rezervorul pentru levigat. Colectorul pentru levigat este format din doua tronsoane care se întâlnesc în căminul de pompare PS23, astfel:

- Tronsonul  B1 construit între căminele S16 și PS 23. Lungimea acestuia va fi de 160 m. Înclinația conductei colectoare va fi de 1% pe toată lungimea sa. Materialul conductelor va fi PEHD D315, SDR 17.

- Tronsonul B2 construit între căminele PS 23 și S28. Lungimea acestuia va fi de 150 m. Înclinația conductei colectoare va fi de 1% pe toată lungimea sa. Materialul țevilor va fi PEHD D315, SDR 17.

Părțile individuale ale canalului principal de colectare vor fi construite treptat odată cu extinderea corpului depozitului de deșeuri LB2.

Levigatul, din căminul PS 23, este pompat în rezervorul de levigat prin conducta sub presiune PEHD D110 mm.

- Căminul de pompare PS23

Căminul a fost proiectat dintr-o structură de beton și secțiune transversală pătrată. Dimensiunea interioară a căminului este de 3 x 3 m și grosimea peretelui de 0,3 m. Înălțimea căminului este de 6,0 m.

Pereții căminului vor fi căptușiți cu folie PEHD cu crampoane, grosime de 2 mm, pe partea interioară și folia netedă PEHD cu o grosime de 1,5 mm pe partea exterioară.

Baza căminului va fi căptușită dublu cu folie netedă PEHD cu o grosime de 2 mm. Un strat sub betonul de bază și celălalt peste betonul de bază. Într-o latură a bazei căminului va fi prevăzută o bașa de nămol cu dimensiunile 500 x 500 mm, 150 mm adâncime. Căminul va acoperit cu placă din beton prevăzută cu aerisire si capac de tablă. Toate trecerile prin pereții căminului sunt impermeabile.

Căminul va fi echipat cu două pompe, astfel:

- Flyght NP 3085.160 SH/253 (pompa 2) pentru transportul levigatului de la PS 23 la rezervorul de levigat. Pompe submersibile verticale de presiune medie de fabricație neexplozivă și cu protecție la suprafata a interiorului împotriva agresivității apei pompate.

Caracteristici:

  - Q = 10,2 l/s

  - H = 14,7 m

Pompa este instalată împreună cu tijele de ghidare și cotul piciorului pe partea inferioară a căminului. Pomparea levigatului este automată, pe tot parcursul anului, cu posibilitate de control manual. Pompele sunt pornite/oprite de la comutatorul de nivel la atingerea nivelului apei. Controlerele de nivel sunt suspendate pe un fir cu cablu de admisie la înălțimea necesară a nivelului observat.

- Flyght BS 2075.324 ST/272 (pompa 1) pentru transportul levigatului la depozitul de deșeuri. Pompe submersibile verticale de fabricație neexplozivă și cu protecție la suprafață a interiorului împotriva agresivității apei pompate.

Caracteristici:

  - Q = 2,08 l/s

  - H = 55,8 m

Pomparea levigatului este posibilă doar în modul manual.

- Conductă sub presiune de la PS 23 la rezervorul de levigat. Acesta va transporta levigatul de la PS 23 la rezervorul de levigat unde va fi stocată înainte de tratare.

Conducta va pleca din pompa nr. 2 din căminul de pompare PS 23 iar descărcarea va fi liberă în rezervorul de levigat, și anume în ambele camere ale acestui rezervor. Distribuția branșamentelor va avea loc în căminul de manipulare MS 02.

- Branșamentul V1 - conductă PEHD D110 mm, SDR 17 cu o lungime de 170 m. Branșamentul începe de la pompa nr. 2 și se termină în camera 2 a rezervorului de levigat.

- Branșamentul V2 - Conductă PEHD D110 mm, SDR 17 cu o lungime de 5 m. Branșamentul începe în căminul de manipulare MS 02 și se termină în camera 1 a rezervorului de levigat.

- Conductă sub presiune către depozitul de deșeuri LB2

Conducta de presiune va transporta levigat fie din PS 23, fie din rezervorul de levigat în depozitul de deșeuri LB2. Conducta va fi folosită atunci când, din motive de întreținere/service sau avarie, apa trebuie evacuată din PS 23/rezervorul de levigat.

Conducta se va desfășura între pompa nr. 1 din căminul de pompare PS 23 și la pompele nr. 3 și nr. 4 din rezervorul de levigat. Capătul va fi la bornele de descărcare (T1 – T3) pe perimetrul corpului depozitului de deșeuri LB2 (3 bucăți de-a lungul laturii de sud a LB2).

Sistemul este împărțit în șase branșamente, astfel:

- Branșamentul R1 construit între pompa 1 plasată în căminul de pompare PS 23 și terminalul de descărcare T1. Lungimea branșamentului va fi de 117 m. Materialul conductelor va fi PEHD D110, SDR 17.

- Branșamentul R2 construit între căminul de manipulare MS 01 și terminalul de descărcare T3. Lungimea branșamentului va fi de 123 m. Materialul conductelor va fi PEHD D110, SDR 17.

- Branșamentul R3 construit între căminul de manipulare MS 01 și punctul de descărcare din rezervorul de levigat din camera 2. Lungimea branșamentului va fi de 180 m. Înclinația conductei va fi de 0,5% pe toată lungimea sa de la rezervorul de levigat până la căminul de manipulare MS 01. Materialul conductelor va fi PEHD D110, SDR 17.

- Branșamentul R4 este o conexiune scurtă între pompa nr. 3 din rezervorul de levigat (camera 1) și branșamentul R3. Racordarea are loc în căminul de manipulare MS 03. Lungimea branșamentului va fi de 5 m. Înclinarea conductei va fi de 1% spre pompă. Materialul conductelor va fi PEHD D110, SDR 17.

- Branșamentul R5 este o legătură scurtă între rezervorul de levigat (camera 1) și branșamentul R3, paralel cu branșamentul R4. Racordarea are loc în căminul de manipulare MS 03. Lungimea branșamentului va fi de 5 m. Panta conductei va fi de 1% spre rezervorul de levigat. Materialul conductelor va fi PEHD D110, SDR 17.

- Branșamentul R6 este o conexiune scurtă între pompa nr. 4 din rezervorul de levigat (camera 2) și branșamentul R3. Racordarea are loc in căminul de manipulare MS 04. Lungimea branșamentului va fi de 5m. Panta conductei va fi de 1% spre pompa. Materialul conductelor va fi PEHD D110, SDR 17.

- Cămine de manipulare (MS)

Căminele de manipulare vor fi utilizate pentru reglarea direcției curgerii apei prin conducta de presiune folosind supape/vane. Căminele vor fi instalate pe ambele conducte de evacuare - pe linia înspre rezervorul de levigat și pe conducta de evacuare a apei de levigat înspre corpul depozitului de deșeuri.

Vor exista patru cămine de manipulare, denumite MS 01, MS 02, MS 03, MS 04, astfel:

- MS 01 - Căminul de manipulare va fi amplasat în imediata apropiere a căminului de pompare PS 23. Dimensiunile interioare ale căminului vor fi de 2700 x 1200 mm, cu înălțimea de 1550 mm. În cămin se vor instala 4 robinete de intrare DN 100.

- MS 02 - Căminul de manipulare va fi amplasat în imediata apropiere a rezervorului de levigat. Dimensiunile interioare ale căminului vor fi de 1200 x 900 mm, cu înălțimea de 1500 mm. În cămin se vor instala 2 robinete de intrare DN 100mm.

- MS 03 - Căminul de manipulare va fi amplasat în imediata apropiere a rezervorului de levigat. Dimensiunile interioare ale căminului vor fi de 1800 x 1600 mm, cu înălțimea de 1600 mm. În cămin se vor instala 4 robinete de intrare DN 100mm.

- MS 04 - Căminul de manipulare va fi amplasat în imediata apropiere a rezervorului de levigat. Dimensiunile interioare ale căminului vor fi de 1200 x 900 mm, cu înălțimea de 1500 mm. În cămin se vor instala 2 robinete de intrare DN 100mm.

Construcția tuturor căminelor va fi similară, doar dimensiunile și echiparea internă a vanelor vor diferi. Pereții și baza vor fi construite din beton armat hidroizolant. Grosimea pereților va fi de 150 mm. Căminele vor fi acoperite cu elemente prefabricate din beton, iar deschiderea de acces va fi dotată cu capac din plastic sau tablă din două piese, prins de pereți prin balamale.

- Cămine levigat – 12 buc.

- Căminele vor fi construite pe canalul principal de colectare în fiecare intersecție a canalului principal și scurgerile din sectoare individuale. Scopul principal al căminelor este de a permite accesul la supapă/vana, care închide fluxul de intrare din sectorul depozitului de deșeuri. De asemenea, căminul permite inspecția și curățarea canalului principal de colectare.

- Căminele vor fi prefabricate, din PEHD, cu diametrul de  1500 mm, prevăzut cu scări portabile și  capac din plastic. Fiecare camin va fi echipat cu o supapă (cu control extensie) și un sifon. Supapa trebuie să fie rezistentă la medii agresive (protecție puternică împotriva coroziunii). Robinetul de intrare DN 200 (cu racord cu flansa) se va monta pe conducta dinspre sectorul dinaintea vanei cu sifon. Valva cu sifon va avea doua coturi PEHD D160 sudate intre ele. Diametrul conductei inferioare (drenajul principal de levigat) va fi de 315 mm (PEHD), iar conducta din sectorul depozitului va fi PEHD D225mm.

Detaliu descărcare conductă drenaj în cămin pentru levigat

- Sistem pompare și transfer levigat din LB1 către rezervor levigat LB2

Levigatul captat în sistemul LB1 va fi retrimis în sistemul de levigat al LB2 prin pompare. Pompa va fi amplasată fie în rezervorul de levigat LB1, fie în căminul pompei S8. Acest sistem va funcționa temporar până când LB1 va fi eliberat de orice levigat.

Pompa submersibila are următoarele caracteristici:

- Debit: 130 m3/h

- Înălțime de pompare la debitul ales: 10 mCA

Conducta de refulare de la pompa pana la conducta de dren nr.16A din LB2 va fi din PEHD PE100, Pn10, SDR17 cu diametrul de 160mm si are o lungime de 320m. Noua conductă va fi construită de-a lungul căii de acces existente.

- Sistem colectare apă pluvială

Sistemul de colectare al apelor pluviale din zona aferentă noului corp de depozit de deșeuri și din zona drumului de acces (de sud) și platforma betonată aferentă stației de epurare (zone de interes pentru obiectivele care fac subiectul prezentei documentații) va fi format din:

- Rigole perimetrale din beton cu o lungime totală de cca. 1.050 ml care se va construi odată cu sistemul de închidere al corpului de deșeuri  și va colecta apele pluviale curate scurse de pe depozitului închis (suprafață depozit închis: 85.732 mp). Apele pluviale colectate de această rigolă vor fi descărcate prin intermediu unor cămine cu vane și guri de vărsare în canalul de desecare CN1688 (la nord de LB2) și în canal de desecare CN 1599 (la sud de LB2). Descărcarea apelor pluviale din rigolele perimetrale se va face  prin  conducte îngropate din PVC, Dn315mm,  prin intermediul unor cămine cu vane, Dn 1000mm (CV) și a unor guri de vărsare (GV), astfel:

- căminele CV2-CV6 și guri de vărsare GV2-GV6 pentru descărcarea in CN1688 de la nord de amplasament

- căminul CV1 și gura de vărsare GV1 pentru descărcarea în canalul de desecare CN1695

- căminele CV7-CV10 și guri de vărsare GV7-GV10 pentru descărcarea in CN1599 de la sud de amplasament

- Evacuarea apelor pluviale de pe drumul de acces de sud și platforma betonată aferentă stației de epurare se va face prin pantele în profil transversal de 1.5...2 % și dirijarea lor spre guri de scurgere, astfel:

- Gura de scurgere GS1 se descarcă prin conducta îngropată PVC, Dn 200mm cu L = 7,8 m în cămin canalizare pluvială impurificată (CPH1), trece prin separatorul de hidrocarburi (SH1, Q = 20 l/s) și mai departe în cămin canalizare apă pluvială curată (CPP1), în căminul cu vane (CVP1) de unde se evacuează în canal desecare prin gura de vărsare ape pluviale (GVP1).

- Gura de scurgere GS2 se descarcă prin conductă îngropată, PVC, Dn 200mm cu L = 14,6 m în cămin cu vane canalizare pluvială (CVP2) de unde se evacuează în canal desecare prin gura de vărsare ape pluviale (GVP2).

- Gura de scurgere GS3 se descarcă prin conductă îngropată, PVC, Dn 200mm cu L = 12 m în cămin cu vane canalizare pluvială (CVP3) de unde se evacuează în canal desecare prin gura de vărsare ape pluviale (GVP3).

Căminelor cu vane cuțit (CV/CVP) au fost prevăzute pentru prevenirea poluărilor accidentale conform cerințelor ANIF,  iar fiecare zona de descărcare in canal fiind consolidata cu beton. Apele pluviale descărcate în canalele ANIF trebuie să îndeplinească condițiile de calitate prevăzute de NTPA 001/2005.

- Sistem de colectare a biogazului

Sistem de colectare pentru biogaz – se bazeaza pe sistemul activ de colectare a biogazului, prin intermediul puturilor de biogaz (total puturi preconizate pe intreg LB2: 63 buc ).

Puțurile vor fi executate din tuburi PEHD perforate, cu diametrul de 160 mm amplasate in interiorul unui tub metalic cu diametrul de 1000 mm si lungimea de 3,0 m, umplut cu piatra sparta si pietriș. La partea superioara este  montat un capac metalic.

Fiecare puț are o fundație circulara din beton de 0,50 m grosime si 1,10 m diametru, in care este incastrată o țeavă metalica  care prin flanșe se leagă de  țeava PEHD perforata. Fundația din beton este plasata pe stratul drenant din pietriș peste care este așternut un geotextil de protecție de 200 g/mp. Înălțimea totala a puțurilor de colectare a gazului de depozit, când celulele ajung la  cota maxima, variază în funcție de forma depozitului.

Pentru preluarea biogazului din depozit și pomparea acestuia către unitatea de cogenerare este prevăzută o stație de pompare a biogazului. Stația se compune dintr-o suflanta de aer, unitatea de izolare, analizator biogaz plasat intr-un container tehnologic. Ea functioneaza pe amplasamentul LB1 iar după construirea in totalitate a primelor puțuri colectoare pe LB2, se vor face  conexiunile dintre acestea si stația de pompare biogaz.

Pretratare condens statia cogenerare Biogaz -Intre statia de pompare si statia de cogenerare este prevazut un separator de condens. Condensul rezultat din pomparea biogazului este colectat intr-un camin separator/colector PEHD de 500 litri, de unde cu o pompa submersibila cu plutitor, se pompeaza intr-un IBC iar periodic este descarcat, prin vidanjare, in sistemul de epurare levigat din vecinatate (incinta FCC Environment Romania SRL)  (Autorizatie de mediu nr. 243 din 22.12.2022 titular Renewable Power SRL pag. 9)

Separator condens

Stația de cogenerare - este cea existentă, care funcționează în prezent și pentru corpul de depozit LB1.

Acesta este închiriată  de către SC RENEWABLE POWER SRL, pentru care s-a emis  Autorizație de mediu nr. 243 din 22.12.2022. Construcția este  realizata in apropierea zonei de recultivate a depozitului de deșeuri (partea de degazeificare) si pe suprafața recultivată a depozitului de deșeuri (partea tehnologică).

Zona de tratare a levigatului

Acesta este formată din:

Rezervor pentru levigat

Rezervorul de levigat va fi construit complet în faza inițială a extinderii corpului depozitului de deșeuri și va stoca levigatul provenit din noul corp de depozit – LB2, cât și levigatul provenit din vechiul corp de depozit LB1 (până la epuizarea acestuia).

Rezervorul pentru levigat  este îngropat, din beton armat, etanșat cu geomemnbrană cu grosimea de 2mm, împărțit în 2 camere. Acesta este acoperit cu  panouri din beton prevăzute cu 2 deschideri (1,35 x 1,35 m) prevăzute cu capac de otel pentru fiecare cameră.

Acesta are un volum total de 2.947 m3, împărțit în doua compartimente, fiecare cu un volum util de 1326,5 mc. Din rezervor levigatul este pompat în stația de epurare cu osmoză inversă.

Următoarele conducte vor intra și ieși din rezervor:

Camera nr. 1:

- 1x conductă de presiune (branșament R5) – PEHD D110, SDR 17 (110,40m.asl.) – intrare

- 1x conductă de presiune (branșament R4) – PEHD D110, SDR 17 (108,15m.asl.) – ieșire

- 1x conductă de presiune (branșament V2) – PEHD D110, SDR 17 (110,40m.asl.) – intrare

- 1x conductă de presiune (WWTP„intrare unitate“) – PEHD D40, SDR 17 (110,40m.n.m.) – ieșire

- 1x conductă de presiune (WWTP „înapoi la bazin“) – PEHD D40, SDR 17 (110,40 m.asl..) – ieșire

- 1x conductă de presiune (WWTP „drenare container“) – PEHD D50, SDR 17 (110,40 m.asl..) – intrare

Camera nr. 2:

- 1x conductă de presiune (branșament R3) – PEHD D110, SDR 17 (110,40 m.asl.) – intrare

- 1x conductă de presiune (branșament R6) – PEHD D110, SDR 17 (108,30m.asl.) – ieșire

- 1x conductă de presiune (branșament V1) – PEHD D110, SDR 17 (110,40 m.asl.) – intrare

Echipamentul rezervorului de levigat

Camera nr. 1:

- Flyght BS 2075.324 ST/272 (pompa 3) pentru transportul levigatului la depozitul de deșeuri. Pompe submersibile verticale de fabricație neexplozivă și cu protecție la suprafață a interiorului impotriva agresivității apei pompate.

Caracteristici:

- Q = 2,08 l/s

- H = 55,8 m

Caseta de control (Tabloul de automatizare) a pompei va fi amplasată lângă rezervorul de levigat. Pompa poate fi pornită manual doar de către operatorul LF. Oprirea poate fi efectuată manual de către operatorul LF sau prin comutatorul de nivel în cazul nivelului scăzut al apei sau prin temporizator.

- Grundfos SP 9-4 (pompa 5) pentru transportul levigatului în stația de tratare a levigatului. Pompe submersibile verticale cu protecție a suprafeței interiorului împotriva agresivității apei pompate (oțel inoxidabil).

Caracteristici:

- Q = 2,5 l/s

- H = 20,2 m

Caseta de comandă (Tabloul de automatizare) a pompei va fi amplasată lângă rezervorul de levigat. Pompa poate fi pornită manual de către operatorul LF sau poate fi dirijată din unitatea RO (automat când unitatea RO este pornită).

Camera nr. 2:

- Flyght BS 2075.324 ST/272 (pompa 4) pentru transportul levigatului la depozitul de deșeuri. Pompe submersibile verticale de fabricație neexplozivă și cu protecție la suprafață a interiorului împotriva agresivității apei pompate.

Caracteristici:

- Q = 2,08 l/s

- H = 55,8 m

Caseta de control (Tabloul de automatizare) a pompei va fi amplasată lângă rezervorul de levigat. Pompa poate fi pornită manual doar de către operatorul LF. Oprirea poate fi efectuată manual de către operatorul LF sau prin comutatorul de nivel în cazul nivelului scăzut al apei sau prin temporizator.

Statei de epurare a levigatului prin osmoză inversă: capacitatea 150 mc/zi (Rotreat).

Stația de epurare va fi un model ROTREAT -  RO RCDT XXL 38/10-IEX cu osmoză inversă și va avea o capacitate netă de 150 mc/zi. Aceasta este stația de epurare existentă pe amplasamentul actualului depozit conform pentru deșeuri FCC Arad – LB1, care se va reloca în zona de tratare levigat de pe amplasamentul noului corp de depozit deșeuri nepericuloase – LB2.

Facem mențiunea ca actuala stație de epurare cu osmoză inversă (150 mc/zi) a fost avizată din punct de vedere al gospodăriri apelor (Aviz de gospodărire a apelor nr. 160/12.07.2022 – Amplasare stație de epurare  cu patru rezervoare  și platformă betonată, Arad; acesta este prezentat în atașament la prezenta documentație -  Anexa 1).

Stația de epurare cu osmoză inversă va fi formată din următoarele componente:

- Sistemul de control

- Dozare acid

- Pre-filtrare

- Treapta 1 (RO1) de epurare 1 levigat RO RCDT XXL 38

- Treapta 2 (RO2) de epurare permeat RO RCDT XXL10

- Schimbător de ioni

- Sistemul de bazine

- Container

- Sistemul de control

Staţia este controlată de un PLC industrial. Interfaţa de intrare şi periferică este un panou PC industrial (IP 65) cu ecran tactil, echipat cu un sistem de control/vizualizare a procesului şi un program de stocare a datelor. Staţia poate fi controlată de la distanţă printr-o conexiune telefonică sau de reţea.

În cazul unei defecțiuni a computerului, stația poate fi controlată complet de un panou de rezervă (ecran tactil grafic de 7”).

- Dozare acid

În rezervorul de levigat valoarea pH-ului din levigat este reglat dozând controlat cu acid concentrat (acid clorhidric sau acid sulfuric). Motivul controlării pH-ului este de a preveni precipitarea sărurilor sub forma de peliculă pe suprafața membranelor, care trebuie evitată pe parcursul procesului pentru a avea un interval cât mai mare intre spălările membranelor.

- Pre-filtrarea

Levigatul preluat din bazinul tampon cu o pompă submersibilă este pre-filtrat de către un filtru de nisip, urmat de două  filtre tip sac cu o filtrare până la particule de 10 μm. Filtrele tip sac vor opera intercalat, unul activ și unul în repaus, și se vor schimba automat, de pe primul pe al doilea, pe bază de diferență de presiune (între 1,1 și max. 2 bari diferență de presiune).

Procesul este controlat de PLC-ul stației de epurare. Filtrarea de până la 10 μm este necesară pentru a proteja pompele și membranele de osmoză inversă. Cele doua perechi de filtre cu sac vor filtra levigatul înainte treapta de levigat. Declanșarea spălării filtrului cu nisip in contracurent se face automat pe baza de diferență de presiune (1,5-2 bari).

- Treapta 1 de epurare levigat RO1

Treapta de epurare levigat RO RCDT XXL 38, este construită și montată pe un cadru din inox.

Aceste 38 de module vor fi conectate în paralel într-un bloc de module având posibilitatea de a funcționa ca și un întreg și vor alcătui treapta RO1 de levigat.

Treapta de epurare levigat conține următoarele componente:

- Cabina de control

- Distribuție de joasă tensiune

- Echipamente de măsurare

- Pompa de înaltă presiune

- Secțiunea bloc de module cu pompa liniară

- Regulator de presiune

- Rezervor de spălare cu pompa de clătire

- Valve de control (manuale) pneumatice

- Conductele din instalație (material de presiune joasa: PVC, material presiune înaltă: oțel inoxidabil)

- Infrastructură de alimentare cu  aer comprimat

- Sistem de dozare soluție de spălare bazică tip “Cleaner A”

- Sistem de dozare soluție de spălare acidă tip „Cleaner S”

- Treapta 2 de epurare permeat RO2

Treapta de epurare RO2 permeat compusa din RO RCDT XXL 10 care conține 10 module RCDT XXL, este instalată pe un cadru din inox identic ca și în treapta de levigat. În ceea ce privește conceptul, proiectarea si controlul, toate treptele implicate sunt controlate ca si un întreg de către treapta de levigat.

Componentele principale sunt:

- Pompa de înalta presiune

- Sistemul bloc de module

- Valve de control pneumatice

- Echipamente de măsură

- Schimbătorul de ioni

Acesta funcționează pe baza de rășini și are rolul de a elimina duritatea și ionii pozitivi rămași în permeatul după treapta RO2. Este alcătuit din:

- 2 buc. - vase cu schimbători cu rășină NH1 și NH2, conectate în paralel.

- Valve de control pentru operare cu funcție normală și regenerare ”cu PLC” .

- 1 buc - rezervor saramură.

- Manometru.

- Unitatea de degazificare

În urma procesului de filtrare cu membrane de tip osmoză inversă, permeatul rezultat mai poate să conțină unele gaze dizolvate și de aceea acesta necesită o tratare ulterioară.

Tratarea se va face prin intermediul unui degazificator (FE195). Degazificatorul FE195 are rolul de îndepărtare a H2S si CO2 prezent in permeat după treapta finala RO2. Unitatea de degazificare conține următoarele componente:

- Turn degazificare permeat (montat deasupra bazinului B195, înainte de bazin pH 5,5-6,0, asta e valoarea pH după RO2)

- Sistem de dozare NaOH (pompa de dozare, bazin stocare NaOH, pompa de dozare)

- Bazin de condiționare pH permeat B195 ( va ridica de la pH 5,5-6,0 la pH 6,5-8,5 prin adăugare de NaOH)

- Pompa de recirculare/amestecare

- Sistemul de bazine

Acesta este prezentat în tabelul următor:

- Sistemul de bazine din cadrul stației de epurare cu osmoză inversă

| Funcție | Codificare in planșă | bucăți | RO RCDT XL 38/10 Vol. [ litri ] | Tip |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezervor stocare acid | B101 | 1 | 12000 | HDPE cu pereţi dubli |
| Rezervor de condiționare pH levigat | B 124 | 1 | 15000 | HDPE perete simplu |
| Rezervor de condiționare pH levigat | B 122 | 1 | 5000 | HDPE perete simplu |
| Rezervor transfer de concentrat | B173 | 1 | 8000 | HDPE perete simplu |
| Rezervor de acid existent | B122 | 1 | 5000 | HDPE cu pereţi dubli |
| Sistem de dozare sol. spălare tip “Cleaner A” | B 112 | 1 | 250 | HDPE cu pereţi dubli |
| Sistem de dozare sol. Spălare tip “Cleaner S” | B 113 | 1 | 250 | HDPE cu pereţi dubli |
| Sistem de dozare Anticalcar | B 114 | 1 | 100 | HDPE perete simplu |
| Rezervor cu degazor | B 195 | 1 | 3000 | HDPE perete simplu |
| Sistem de dozare NaOH | B 194 | 1 | 140 | HDPE perete dublu |
| Turn degazare Ø=800mm H=2300mm | FE 195 | 1 | - | HDPE |

- Container

Unitatea este instalata într-un container izolat si prevăzut cu sistem de încălzire.

Tipul de container și dimensiunile acestuia sunt prezentate în cele de mai jos:

| Tip container | Bucăți | Lungime | Lățime | Înălțime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40" Container | 1 | 12,120 mm | 2,438 mm | 2,891 mm |

Greutate container: 17 tone fără lichid.

Rezervor concentrat

Acesta este o construcție subterană, din beton armat, etanșat cu geomembrană cu grosimea de 2 mm, cu un volum de 237 mc. Practic rezervorul de concentrat face corp comun cu rezervorul de levigat, fiind a treia cameră a acestuia.

Concentratul în exces va fi descărcat în corpul depozitului prin intermediul unei conducte de presiune (WWTP „ieșire concentrat“) – PEHD D40, SDR 17 (110,40 m.asl.)

Rezervor pentru permeat

În vederea asigurării unui rezervor tampon pentru permeatul evacuat spre canalul de desecare CN1599  s-a prevăzut un rezervor din PEHD  cu pereți simpli, cu un volum de 10 mc. Descărcarea permeatului se face gravitațional prin intermediul conductei  PVC, SN4, Dn 160mm cu vană închidere până la căminul de canalizare apa pluviala curata (CPP1), apoi în căminul cu vana cuțit (CVP1) de unde, mai departe, prin intermediul conductei PVC, Dn200 mm, L = 10 m, se descarcă, prin intermediul gurii de descărcare GVP1, în canalul de desecare CN1599 situat la sud de amplasament.

În zona gurii de descărcare in canalul de desecare existent se vor monta dale de beton pentru evitarea erodării malurilor.

Coordonatele STEREO 70 pentru gura de descărcare a permeatului (GVP1) în canalul de desecare sunt: X = 218628.851; Y= 532645.514.

Facilitățile conexe noului  corp de depozit LB2, care se vor construii și fac obiectul unui alt acord de mediu, sunt următoarele:

- Zona cabina poartă, cabina cântar și cantare auto

Cabina poarta (S = 7,32 mp) si cabina cantar (S =14,82 mp) sunt containere prefabricate necesare monitorizarii accesului pe amplasament cat si receptionarii deseurilor acceptate la depozitare. Pentru monitorizarea cantitatilor de deseuri intrate in depozit s-au prevazut 2 cantare auto precum si un portal de detectie radiatii.

- Bazin spălare roți (S = 86,56 mp). Facilitate pentru curatarea rotilor autogunoierelor care ies din incinta de depozitare deseuri.

- Facilitați stingerea incendiilor  compuse din:

- Bazin apa incendiu (S = 289 mp, Vtot = 750 mc)  pentru asigurarea rezervei intangibile pentru apa incendiu;

- Statie pompare (S = 19,37 mp) pentru asigurarea pomparii apei in sistemul de conducte si hidranti pentru stingere incendiu, dotata cu grup pompare (1 motopompa diesel  q = 40l/s P=8 bar + 1 motopompa rezervă q = 1l/s P=8 bar, precum si o pompă pilot q=1l/s)

- Conducta incendiu PEHD 200, L = 1428 ml

- Hidranți de incendiu – 18 buc

- Pichet de incendiu echipat.

- Drum exterior din partea sudica va avea L = 408,00 m

Accesul rutier la depozitul ecologic existent se realizează prin intermediul DC 1697/3 (format din DE 1712/1, DE 1702/1, DE 1702/2), drum situat în sudul depozitului de deșeuri existent care face legătura între acesta și centura de nord a municipiului Arad (DN 7). Este un drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, cu lățime de 4.50 m și prevăzut cu platforme de întâlnire. Accesul la depozitul ecologic existent este asigurat prin intermediul a două accese rutiere, primul asigurând accesul autoturismelor în zona clădirilor administrative și locurilor de parcare ale FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL, respectiv, la nord, cel de-al doilea acces rutier, ce asigură accesul controlat al camioanelor cu deseuri pe platforma de depozitare. Se menționează faptul că acest drum de exploatare se sfârșește la cel de-al doilea acces, spre nord, continuându-se fizic doar ca urme șerpuite pe o pietruire superficială.

Viitorul drum de acces exterior la LB2, în lungime de 408 m va avea lățimea părții carosabile de 4.00 m (S= 1632 m2)  fiind prevăzut cu o singură bandă de circulație, s-au prevăzut de-a lungul acestuia o platforma de întâlnire cu lungimea de 35.00 m suprafata de 125 m2.

- Drumuri de acces interior LB2

În vederea asigurării accesului la LB2 se vor realiza următoarele variante de acces:

1. Acces pe latura nordică a perimetrului, se va realiza un drum în lungime de 154.40 m în continuarea drumului interior existent perimetral laturii nordice a deponeului existent. Ca traseu, acesta se va desfășura perimetral noului depozit. Ca și drumul existent căruia îi asigură continuitatea, va fi realizat cu două benzi de circulație (câte una pentru fiecare sens) având o lățime de 6.00 m, ceea ce presupune continuarea drumului perimetral de interior existent în cadrul depozitului LB1, spre nord, printr-un nou drum perimetral, ce se va desfășura paralel cu limita de proprietate a parcelei 356278, între limita de proprietate și baza noului depozit (parcela 356277) (S= 924 m2);

Între km 0+0,30 și km 0+0,116 acest drum se va lărgi progresiv pe partea dreaptă până la limita de proprietate nordică a parcelei, asigurând astfel o platformă de circa 6345 m2, necesară pentru funcționarea deponeului (diferite depozitări, zone de garare pentru autovehicule sau utilaje, etc.).

2. Acces interior pe latura sudică a perimetrului  in lungime de 395 m – având în vedere dezvoltarea în perspectivă a drumului de exploatare exterior incintei spre nord, pe partea sudică a LB2 perimetrului studiat s-a prevăzut un nou drum de interior, cu două benzi de circulație (circulație rutieră pe ambele sensuri, lățime a părții carosabile de 6.00 m) și platforma de 7.50m având partea carosabilă betonată. Acest drum la intrarea în perimetru este prevăzut pe partea stângă cu o platformă de parcare pentru autoturisme (165 m2) , apoi cu o platformă de cântărire (295 m2), după care, în capătul vestic al acestuia o platformă de întoarcere; Suprafata totala  fiind 4865 m2.

3. Drum de legătură

Acest drum va asigura legătura între platformele nordică și sudică ale extinderii deponeului ecologic LB2 realizând astfel un circuit complet în jurul noului deponeu.

Este  în lungime de 734.40 m va avea lățimea părții carosabile de 4.00 m (platformă de 6.00 m) având structura rutieră alcătuită dintr-o pietruire. Fiind prevăzut cu o singură bandă de circulație, s-au prevăzut de-a lungul acestuia, platforme de întâlnire cu lungimea de 35.00 m (10.00 m pană de racordare + 20.00 x 3.00 m bandă de staționare + 10.00m pană de racordare). Supafata 2936 m2.

- Imprejmuire și poartă de acces auto (prevăzută cu barieră) și acces pietonal. Lungimea totala a împrejmuirii este de 2.305,72 ml.

- Facilitați de monitorizare și protecția mediului

- Foraje de monitorizare a calității apelor subterane: 5 buc (, F1,F3, F4,F5 si F6  ), două în amonte (F3 și F4) și trei în aval (F1, F5 și F6)

Cu urmatoarele coordonate:

| Foraj | X | Y | Z | Adancime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 533010.3 | 217988.6 | 108.36 | 18 m |
| F3 | 532754.9 | 217965.6 | 106.7 | 10 m |
| F4 | 532683.8 | 218152.9 | 106.97 | 10 m |
| F5 | 532657.7 | 218633.8 | 107.2 | 30 m |
| F6 | 532788.7 | 218576.2 | 108.71 | 10 m |

- Spații verzi, S = 157.620,00 m2

- Plantație vegetală de protecție, L= 2.305,72 ml, Constă în:  insamitarea terenului cu iarbă și plantarea de arbuști și arbori din speciile arborilor cu crestere rapida la o inaltime de 10 m, si anume tei, platan, plop.

- Utilități

Alimentarea cu apă

Sursa de alimentare cu apă este constituită din doua foraje proprii (F1 la 18 m cu dublu rol, alimentare cu apă și monitorizare, F2 la o  adîncimea de 18 m) situate în partea de Nord-Vest a amplasamentului, in apropierea bazinului de incendiu coordonatele fiind (F1 X=217988,6, Y=533010,3, Z=108,36) si (F2 X=217927,7, Y=532905,6, Z=108,1) Debitul total de apa furnizat de cele doua puțuri de forate este de 13,4 l/s.  Din cele doua puțuri se va alimenta bazinul de apa pentru incendiu și din acesta se va prelua și apa necesara pentru uz igienico-sanitar si tehnologic. Apa este nepotabilă. Pentru consumul de apa potabilă se va procura apă îmbuteliată.

Punctele de alimentare cu apa sunt:

- Container administrativ pentru cantar, care va fi preechipat cu un grup sanitar compus din vas WC si Lavoar. Cerința medie zilnică de apă fiind de 0,12 mc/zi.

- Zona rezervor si statie epurare levigat. Se va folosi apa ori de cate ori este nevoie pentru mentenanta si intretinere, cerința medie zilnică de apă fiind de 9 mc/zi

- Umplere bazin spălare roți. Se va folosi apa cu o frecventa de aproximativ o data pe saptamana pentru umplere cuva spalare roti masini. Cerința medie zilnică de apă fiind de 8,66 mc/zi.

Conductele de alimentare cu apa de la punctele de racord din reteaua de apa pentru stingerea incendiilor la consumatori se vor realiza din teava de polietilena de inalta densitate, PEHD PE100.

Canalizare menajeră

Apele uzate fecaloid – menajere de la grupul sanitar al containerului administrativ pentru cântar sunt canalizate şi deversate într-un rezervor/bazin vidanjabil propus (RV) pe amplasament, avand volumul util de 3,5 mc. Debit uzat mediu: 0,12 mc/zi. Acest bazin va fi vidanjat prin serviciul intern de vidanjare iar apele uzate vor fi transportate la Statia de epurare Arad.

Apele tehnologice de la bazinul de spălare roți vor fi canlaizate prin conductă PVC SN4 și vor fi deversate întru-un cămin de pompare, de unde se vor deversa în rețeaua de canalizare pluvială care trece prin separatorul de hidrocarburi SH2 cu evacuare in canalul de desecare de la sud de amplasament. Volumul de apă din bazinul de spalare roți este de 13 mc , timpul de golire fiind de aproximativ 3 ore. Debit tehnologic uzat mediu (Qmed zi teh1) este de    8,66 mc/zi.

Apele uzate tehnologice provenite de la rezervorul si stația de epurare a levigatului rezultate de la mentenanță și întreținere vor fi evacuate  în rețeaua de canalizare tehnologică  cu evacuare în stația de epurare. Debit tehnologic uzat mediu (Qmed zi teh2) este de 9 mc/zi.

Canalizare pluvială

Apele pluviale convențional curate care vor proveni de pe acoperișurile cladirilor și de pe drumurile din incintă se vor colecta printr-o rețea de guri de scurgere cu grătar carosabil, cămine și conducte din PVC și se vor descărca gravitațional în canalul de desecare CN 1599 de la sud de amplasament.

Apele pluviale potențial impurificate provenite de pe anumite platforme si drumuri propuse, unde exista posibilitatea infestarii cu hidrocarburi, se vor colecta prin guri de scurgere, respectiv prin rigole, vor fi preluate de conducte PVC și cămine și vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi  și produse petroliere  cu filtru coalescent, înainte de descărcarea în canalele de descare de la sud si nord de amplasament.

Sunt trei zone cu potential de infestare cu hidrocarburi:

- Zona bazinului si statiei de epurare levigat. Conform debitelor de calcul a ploii, se propune un separator de hidrocarburi (SH1) avand debitul de 20 l/s

- Zona de acces pe amplasament, a cantarului si spalare roti. Conform debitelor de calcul a ploii, se propune un separator de hidrocarburi (SH2) avand debitul de 20 l/s

- Zona platforma de depozitare si parcare de la Nord Est de amplasament. Conform debitelor de calcul a ploii, se propune un separator de hidrocarburi (SH3) avand debitul de 65 l/s

Alimentarea cu energie electrică

Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor noilor obiective propuse a se construi in zona studiata este necesara amplasarea a unui post de transformare 20/0,4 kV in anvelopa si alimentarea acestuia din linia subterana de medie tensiune existenta in zona, din postul trafo 250kVA existent pe amplasamentul actualului depozit. Autorizarea si lucrarile de construire si alimentare fac obiectul unui proiect se afla in faza de studiu de proiectare.

Toate construcțiile conexe existente/noi aferente noului corp de depozitare LB2 au facut/fac obiectul altor proceduri de mediu.

Cerințe privind utilizarea terenurilor in cursul fazelor de construire si funcționare

În faza de construire

| Destinație teren utilizat | Suprafață ocupată (mp) |
| --- | --- |
| Organizare de șantier - se va amplasa în zona sud-vestică a amplasamentului | 2000 împărțiti astfel : 500 mp pe CF 359981 si 1500 mp pe CF 356278 |
| Zonă lucrări de construire a primelor sectoare de depozitare (S16 – S18) | 29.100 mp |
| Zonă construire facilitati conexe noi pentru LB2: Bazin spălare roți Bazin apa incendiu, statie de pompare Rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială | 735mp |
| Zonă aferentă lucrărilor de construire a facilităților din zona stației de epurare: Bazine levigat Bazin permeat Bazin concenetrat Conexiuni între acestea si intre bazinul de levigat si sistemul de drenaj LB2 si bazinul de levigat LB1 | 2.100mp |
| Zona lucrărilor de construire a drumului de acces si a drumurilor interioare | 13.700 mp |
| Suprafață verde, neafectată de construcții. Zona extindere viitoare | 142.573mp 69.702mp |

În faza de funcționare

| Destinație teren utilizat | Suprafață ocupată (mp) |
| --- | --- |
| Zonă depozitare - sectoare de depozitare (S16 – S18) Zona depozitare sectoare S19 – S24 | 20.916 * 69.702 |
| Cabina poartă | 7,32 |
| Cabină cantar | 14,82 |
| Cantare (2) | 192 |
| Bazin spălare roți | 86,56 |
| Facilități de stingere a incendiilor: Bazin apa incendiu Statie de pompare | 471 |
| Zonă stației de epurare: Container SE + rezervoare substanțe necesare proces Bazine levigat Bazin permeat Bazin concenetrat | 1.100 |
| Drumuri de acces si interioare | 11.435 |
| Spații verzi | 144.986 |
| Total | 248.910 |

*Suprafețele de teren vor fi utilizate treptat conform Tabel 3 Volumele, suprafețele aferente și durata de funcționare a fiecărui sector de dezvoltare noului depozit (LB2)

## Caracteristici tehnice organizării de șantier

Organizarea de șantier aferentă lucrărilor de execuție pentru noul corp de depozit  de deșeuri LB2 se va realiza pe proprietatea privata si va conține următoarele componente:

- Container prefabricat – 1 birou

- Grup sanitar ecologic si vestiar

- Cabina WC

- Baraca muncitori

- Remiza PSI dotata cu materiale si unelte necesare investitiei

- Truse medicale de prim ajutor omologate – 1/25 persoane

- Parcare provizorie utilaje

Organizarea de șantier se va amplasa in zona sud‐vestica a amplasamentului studiat.

Suprafața propusa pentru organizarea de șantier va fi de 2.000 mp. Aceasta suprafața, propusa  pentru organizarea de șantier, va fi distribuita pe doua parcele de teren, astfel:

‐ 500 mp pe parcela identificata cu CF nr. 359981,

‐ 1500 mp pe parcela identificata cu CF nr. 356278.

Conform planului de situatie pentru organizarea lucrărilor de executie, depozitarea materialelor se va face exclusiv pe proprietatea privata si nu pe domeniul public.

Pentru amenajarea organizării de santier se vor realiza următoarele activitati:

‐ Eliberarea de vegetație pentru a putea așeza elementele organizarii de șantier,

‐ Nivelarea terenului

‐ Amenajare platforma,

‐ Amenajare si semnalizare drumuri interne.

## Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului/ post-închidere

Profilul: Lucrări de protecție a mediului în domeniul gestionării deșeurilor

Nu sunt prevăzute instalații de producție cu fluxuri tehnologice.

Capacități de producție: pe acest amplasament nu se vor desfășura activități de producție.

Principalele caracteristici constructive ale depozitului de deșeuri nepericuloase (LB2) și ale construcțiilor/echipamentelor conexe acestuia sunt prezentate în tabelul 7 de mai jos:

- Caracteristicile depozitului de deșeuri nepericuloase si construcțiilor/echipamentelor conexe

| Elemente caracteristice | U.M | Constructii/echipamente |
| --- | --- | --- |
| Depozit pentru deșeuri nepericuloase |
| Capacitate depozitare deșeuri | mc (to) | 1.504.000 (2.105.600) |
| Cantitatea estimativă anuala de deșeuri depozitate | mc (to) | 110.714 (155.000 ) |
| Înălțimea maximă (măsurată de la nivelul de bază) | m | 30 |
| S coronament interior | mp | 18.404,00 |
| Suprafața totala | mp | 90.618 |
| Lmed coronament | m | 420 |
| lmed coronament | m | 210 |
| h dig | m | 0,0 -1,5 |
| l dig | m | 2,5 |
| m (panta taluzuri) |  | 1:3 |
| Zona de tratare levigat |
| Statie de epurare cu osmoză inversă – capacitate | mc/zi | 150 |
| Rezervor pentru levigat | mc | 2.947 |
| Rezervor concentrat | mc | 237 |
| Platformă betonată aferentă acesteia | mp | 1.650 |

Tipul depozitului

În funcție de tipurile de deșeuri depozitate, Depozitul pentru deșeuri – LB2 se încadrează  in clasa « b » - depozit de deşeuri nepericuloase, conform clasificării din Ordonanța nr. 2/2021, art. 4.

Capacitatea de depozitare:

Volumul total estimat pentru noul corp de deșeuri nepericuloase LB2 va fi de 1.504.000 mc, din care primele sectoare, 16-18, realizate în prima etapă, vor avea un volum de                   360.011 mc.

Conformarea cu PNGD si PJGD si cerinte legislatie actuala (Ordonanta 2/2021)

Potrivit dispozițiilor art. 17 alin 2 lit. b din Ordonanta  2/2021 privind depozitarea deșeurilor, proiectul de față este în conformitate cu Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 precum si cu Planul Judetean de Gestionare a deseurilor Arad (PJGD), întregul amplasament fiind conceput cu scopul de a dezvolta un cadru general propice gestionării deșeurilor cu efecte negative minime asupra mediului.

Prin prezentul proiect, pe lânga serviciile de administrare și procesare deșeuri realizate prin Statiile de transfer Barzava, Chisineu Cris si Sebis,  prin Statia de Compostare Arad precum si prin facilitatile conexe de tratare si balotare a deseurilor comerciale si industrial de pe amplasamentul din Arad, FCC Environment România SRL va desfășura activitatea de depozitare a deșeurilor  municipale, comerciale și industriale nepericuloase cât și a deșeurilor din construcții și demolări, indeplinind in acest sens sarcinile prevazute in art. 8 alin. 6 din Ordonanta 2/2021 referitoare la Depozitarea deşeurilor, doar dup ace au fost supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în ordonanta, realizand exploatarea, monitorizarea, închiderea și urmărirea post închidere a depozitelor, în condiții de protecție a mediului și a sănătății populației.

Măsurile adoptate de FCC cu privire la activitățile desfășurate  au  drept scop   prevenirea și reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafață, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de seră, precum și a oricărui risc pentru sănătatea populației, pe întreaga durată de  fucționare a instalațiilor și depozitelor aflate în exploatare cât și după închiderea acestora și expirarea perioadei de monitorizare.

Proiectul noului corp de depozitare deșeuri - LB2 este în conformitate atât cu necesitățile locale de gestionare a deșeurilor cât și cu dispozițiile legale incidente conformandu-se PNGD si PJGD dupa cum se poate constata si in Tabel III-33 Hotărârii de Guvern nr. 942/2017 PNGD pag. 241 si 258

Procesul tehnologic și tehnologia de depozitare în noul corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase este similar cu cel care se desfășoară în prezent în actualul depozit conform pentru deșeuri (LB1) FCC Arad.

În funcție de tipurile de deșeuri depozitate, Depozitul pentru deșeuri – LB2 se încadrează  in clasa « b » - depozit de deşeuri nepericuloase, conform clasificării din Ordonanța nr. 2/2021, art. 4.

Tipurile de deșeuri acceptate la depozitare în Depozitul de deșeuri nepericuloase – LB2 sunt aceleași ca și in cazul corpului de depozit existent LB1, conform listei de deșeuri acceptate, anexă la prezenta documentație.

Procesele tehnologice si tehnologia de depozitare (așa cum s-a desfășurat pâna în prezent și în corpul de depozit -LB1) au respectat prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor aprobată cu Legea 17/2023.

- Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor – construirea, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deşeuri, aprobat cu Ordinul MAPM nr. 757/2004.

- Ordinul MAPM 95/2005 privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifica unui depozit si pe lista naționala de deşeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deşeuri

- Decizia UE 955/2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Procedura de acceptare a deşeurilor

Depozitul conform pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad preia toate deşeurile municipale generate şi colectate de pe raza judeţului Arad si deseuri industriale admise la depozitare in depozitele clasa B de la terti.

Tipurile de deşeuri acceptate la depozitul conform pentru deșeuri FCC Arad sunt conform prevederilor art.8, alin. 2, din Ordonanța nr. 2/2021 si conform criteriilor din Ordinul 95/2005, privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, definite după natură şi origine, caracteristicile deşeurilor determinate prin metode de analiză standardizate și Lista  deșeurilor acceptate la depozitare.

Operatorul depozitului trebuie sa se asigure ca deșeurile pe care le primeşte respecta cerinţele legate de protecţia mediului si a sănătăţii oamenilor.

In acest scop toate vehiculele care vin la Depozitul conform pentru deșeuri FCC trebuie să treacă obligatoriu prin zona de control pentru a se:

- asigura controlul de recepţie:

- verificare documente (cantitate, caracteristici, sursa de provenienţa, natura deşeurilor, conformarea cu analiza de declaraţie, date despre transportor).

- inspecția vizuală, în vederea controlului stării de agregare a deşeurilor (pentru nămolurile de la staţiile de epurare) si pentru verificarea conformării deşeurilor transportate cu documentele însoţitoare si criteriile de acceptare in cadrul Depozitului conform

- prelevarea probelor, dacă este cazul, și efectuarea analizei de control (rapidă) daca este cazul

- înregistra cantitatea de deșeuri intrată (prin cântărire pe platforma electronică de cântărire auto)

- asigura că toate deşeurile recepţionate vor fi procesate chiar si in situaţii deosebite cum ar fi: defecţiuni ale uneia din instalaţii, fenomene meteo deosebite, capacitatea de primire a instalaţiilor este depăşită.

Deşeurile acceptate la Depozitul conform FCC Arad trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- se respecta cerintele legale prevazute in art. 8 alin. 6 din Ordonanta 2/2021 referitoare la Depozitarea deşeurilor municipale, doar dupa ce au fost supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic

- să se regăsească in lista deşeurilor acceptate la depozitare

- să fie livrate numai de transportatori autorizaţi, cu excepţia transportatorilor particulari, care aduc deşeuri in cantităţi mici,

- sa fie însoţite de documentele necesare, conform Normativului tehnic si criteriilor de recepţie prevăzute de operator, conform propriilor proceduri.

Deșeurile acceptată la depozitare, în conformitate cu art. 8, pct. 2, din Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, sunt:

- deseuri mixte colectate de pe intreg teritoriul judetului Arad (care ajung la depozit fie direct fie prin intermediul stațiilor de transfer din județ)

- deseuri stradale colectate de pe intreg teritoriul judetului Arad

- deseuri de constructii-demolari (in principal cele pretabile sunt folosite ca material de acoperire sau pentru drumuri, celelalte vor fi depozitate)

- refuzul statiei de sortare deșeuri reciclabile

- refuzul statiei de compostare (fie ca sunt deseuri rezultate al receptia/pre-tratarea deseurilor sau material inertizat care nu poate fi valorificat ca si compost)

- deseurile voluminoase si rezidualul de la statia de epurare

- alte deseuri acceptate si permise prin Autorizatia Integrata de Mediu

Toate celelalte categoriile de deșeuri pentru care există soluții fezabile de valorificare/tratare (deșeuri reciclabile, deșeuri biodegradabile, DCD) și care ajung la depozitul FCC vor urma fluxurile specifice (a se vedea figura 5 Procedura de acceptare a deșeurilor in cadrul depozitului FCC Arad), respectiv:

- Deșeurile reciclabile către Hala materiale reciclabile existentă în zona LB1 (reciclabilele din fluxul industrial)/redirecționate către Stația de sortare Arad(reciclabilele din fluxul municipal)

- Deșeurile biodegradabile sunt redirecționate către stația de compostare FCC din vecinatatea LB2

- Deșeurile din construcții și demolări sunt redirectionate catre Statia de compostare Arad, in vederea concasarii sau in eventualitatea in care aceste deseuri sunt pretabile utilizarii ca material tehnologic, Managerul de depozit va decide cantitatea cat si zona de depozitare in vederea utilizarii ulterioare pentru drumurile tehnologice sau alte intrebuintari pe amplasament.

Deşeurile care nu se acceptă la depozitare sunt:

- deşeuri lichide;

- deşeuri cu proprietăţi care fac ca acestea sa fie periculoase (explozive, corozive, oxidante,foarte inflamabile sau inflamabile), proprietăţi: aşa cum sunt definite în anexa nr. 4 al Ordonanței de urgență nr. 92/2021, privind regimul deseurilor;

- deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare cu proprietatea H9;

- toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca materiale în construcţii într-un depozit;

- orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 2, Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

- orice tip de deşeu care nu se regăseşte pe lista deşeurilor acceptate la depozitare

In vederea respectarii dispozitiilor Ordonantei nr. 2/2021 in cadrul FCC sunt implementate procedure si instructiuni de lucru ce reglementeaza activitatea de preluare, tartare, receptionare, transport si depozitare ce se aplica intregului Flux tehnologic al FCC.

Etapele procedurale de acceptare a deșeurilor la depozitare sunt:

Procedura pentru înregistrarea tipului de deșeuri si cantitatea/tonajul acestora, parcurge următorii pași:

- trecerea prin portalul de identificare deseuri radioactive, montat in fata cantarului. In cazul in care portalul  indentifica deseuri radioactive ,emite o alarma iar operatorul de cantar nu permite accesul masinii in depozit si  anunta telefonic Seful depozitului.

- cântărire numai după ce s-a dovedit ca documentele de proveniență sunt conforme

- emiterea documentului de primire/recepție a deșeurilor

Dacă în urma controlului de recepţie rezultă că sunt respectate toate cerinţele de acceptare, operatorul dirijează transportul de deşeuri către zona de depozitare activă a depozitului.

Daca in urma controlului vizual apar îndoieli cu privire la respectarea cerințelor sau se constata ca exista diferenţe intre documentele însoţitoare si deşeurile livrate, atunci se efectuează o analiza de control, parametrii analizaţi fiind stabiliţi in funcţie de tipul si aspectul deşeurilor.

Neconformările pot apărea din mai multe motive, printre care:

- documentele însoţitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzătoare;

- deşeurile transportate nu corespund cu cele descrise in documentele însoţitoare sau nu corespund cu deşeurile menţionate in lista deşeurilor acceptate la depozitare.

În caz de neconformare operatorul nu accepta deșeurile la depozitul FCC.

In cazul în care deşeurile au fost deja descărcate, acestea vor fi izolate, se anunta colectorul, se solicita analizarea situatiei si daca se constata ca sunt necorespunzatoare se reîncarcă în autogunoieră și vor fi refuzate la depozitare.

Soferul transportului de deseuri va primi, după descarcare si cântărire, inainte de a iesi din depozit o copie a unui document care va contine cel putin următoarele informatii:

- numele companiei/număr de înmatriculare

- proprietarul si soferul masinii

- originea deseurilor (Localitatea, ruta de colectare sau agentul economic, după caz)

- tipul de deseuri si numărul de cod in conformitate cu Ordinul 95/2005 si Autorizatia de mediu

- cantitatea de deseuri livrata

- data si ora livrării

Se întocmesc 3 exemplare, unul pentru livrator (transportatorul de deseuri), unul pentru Beneficiar si unul pentru operatorul depozitului.

În Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformările înregistrate, împreuna cu date referitoare la acţiunile întreprinse, cine a luat deciziile si daca au fost înregistrate daune.

Datele privind transportul de deşeuri se înregistrează automat (platforma de cântărire este racordata la un sistem computerizat) si se vor completa in doua exemplare (unul pentru transportatorul de deşeuri altul pentru operatorul depozitului).

Operatorul depozitului va realiza înregistrarea datelor referitoare la: cantitatea si caracteristicile deşeurilor primite, cod deseu, sursa, data livrării, alte informaţii considerate relevante. Aceste informaţii vor fi disponibile si in format electronic.

În capitolul Anexe am prezentat schematic care sunt etapele Procedurii de acceptare a deșeuri la depozitul conform pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad.

Tehnologia de exploatare a depozitului pentru deșeuri nepericuloase

Modul specific de exploatare utilizat de către operatorul depozitului depinde de natura deşeurilor acceptate si trebuie sa tina cont de:

- starea fizica a deşeurilor;

- condiţiile meteo din momentul depozitarii;

- cerinţele speciale pentru evitarea riscurilor.

Metode de depozitare / descărcare

Se practică operarea pe sectoare active mai mici, astfel încât sa fie minimizate:

- posibilitatea de împrăştiere a deşeurilor uşoare  de către vânt

- mirosurile in zona limitrofa depozitului

- formarea de levigat, datorita acoperirii zonelor ajunse la cota de umplere

- formarea de colonii de pasări, animale si insecte specifice depozitelor de deşeuri

- impactul vizual

Pentru depozitarea deşeurilor municipale procesul tehnologic este următorul:

- descărcarea la locul de depozitare

- împrăştiere si compactare, pentru reducerea volumului

- aşternere de straturi de acoperire, periodic

Activitatea de descărcare propriu-zisa a deşeurilor se supune unor reguli stricte pe care trebuie sa le cunoască toţi lucrătorii depozitului, precum si conducătorii vehiculelor de transport. Descărcarea unui transport de deşeuri este supravegheata si controlata de o persoana instruita in acest scop. In cazul in care apar îndoieli cu privire la caracteristicile deşeurilor si acceptabilitatea acestora la depozitare, va fi informata imediat conducerea depozitului, astfel incat sa poată fi luate masurile necesare.

Depozitarea deșeurilor se realizeaza cu respectarea prevederilor Planului de functionare.

Deşeurile se depun si se distribuie in straturi cat se poate de subţiri (clasa b - max. 1 m), apoi se compactează. Densitatea de compactare pentru deşeurile menajere trebuie sa fie de minim 0,8 tone/m3 (densitatea deșeurilor în LB1 a ajuns la 1,4 to/mc). Metoda de depozitare a deşeurilor municipale propusa este depozitarea pe suprafaţa - prin descărcarea si compactarea deşeurilor se formează o platforma relativ orizontala a cărei înălţime maxima, de obicei nu depăşeşte 2,5 m.

Corpul depozitului in rambleu va avea taluzuri cu înclinarea 1:3, cu berne de min. 3 m lăţime, la 10 m înălţime a stratului de deşeuri.

Atunci când gradul de umplere ajunge la 70-80% din capacitatea proiectată pentru sectorul de depozitare activ trebuie demarate procedurile pentru construirea următorului sector de depozitare, care trebuie sa fie funcțional înainte de epuizarea spațiului de depozitare in sectorul activ.

Descrierea procedurilor pentru manevrarea deşeurilor in zona de descărcare/ depozitare (inspectarea, împrăştiere, compactare, acoperire, etc.)

Operaţiile de depozitare propriu-zisa presupun parcurgerea următoarelor proceduri:

Principalele etape operaţionale in zona de depozitare finală includ:

- Planificarea detaliata a celulelor de depozitare

- Asigurarea accesului la celula de depozitare operaţionala in ziua respectiva

- Deplasarea maşinilor către celula de depozitare operaţionala in ziua respectiva

- Descărcarea deşeurilor in locul indicat de operatorul depozitului

- Inspecţia deşeurilor la locul de depozitare

- Depunerea/împrăştierea deşeurilor conforme in zona de depozitare stabilită pentru ziua respectivă

- Compactarea energică a fiecărui strat de deşeuri depozitat

- Acoperirea temporară a sectorului „in aşteptare”

- Asigurarea curăţeniei

- Întreţinerea in stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor si construcţiilor depozitului: sistem de colectare si evacuare levigat, bazin colector pentru levigat, cămine de vizita, drum de acces si drum tehnologic, împrejmuirile fixe si mobile, etc.)

- Monitorizarea factorilor de mediu

Planificarea detaliata a celulelor de depozitare

Fiecare celula de depozitare va fi divizata, imaginar (nu prin lucrări constructive), in sectoare de lucru, care la rândul lor vor fi împărţite in zone active de depozitare.

Zonele active de depozitare sunt zone de maximum 2500 m2 (50mx50m) si un volum de cca. 3.750 mc (5.250 to), respectiv o înălţime de max. 1,5 m după compactare. De regula zonele active  de depozitare sunt dimensionate pentru o perioada limitata de timp, cat mai mica (6 zile), pentru a permite o buna împrăştiere si compactare a deşeurilor, limitarea efectelor curenţilor de aer care pot antrena materiale uşoare, limitarea mirosurilor, diminuarea cantităţii de levigat formată. Ţinând cont ca deşeurile după compactare trebuie sa ajungă la o greutate de  1,4 t/mc, rezultă că zilnic se vor depozita cca. 600 mc deşeuri (840 to/zi). Ca urmare un sub-sector de depozitare va fi operaţional cca. 6 zile. Cel puţin 2 sub-sectoare de depozitare vor fi operaţionale alternativ.

Proiectarea dimensiunilor zonelor active de depozitare va tine cont de cantităţile de deşeuri livrate zilnic.

In plan orizontal zonele active de depozitare vor avea forma de pătrat cu latura de 50 m si vor ocupa toată suprafaţa bazei depozitului. In zona digului perimetral si acolo unde din cauza geometriei generale a depozitului nu se poate opera neavând forma de pătrat cu laturile de 50 m, se va avea in vedere  lungimea de împrăştiere optima cu utilajele specifice , rezultând zone active de depozitare având forma geometrică de trapez dreptunghic. Suprafaţa aferentă trebuie să fie de cca. 2500 m2 si să se încadreze in forma generală a bazei.

Modul de dispunere al sub-sectoarelor de depozitare

In plan vertical, zonele active de depozitare vor avea înălţimea de 1,5 m, după compactare. Dispunerea zonelor active de depozitare se va face întreţesut, precum cărămizile la o zidărie, pentru a asigura o stabilitate cat mai buna corpului depozitului in rambleu, pe de o parte si pentru a permite infiltrarea apei din precipitaţii către sistemul de drenaj, pe de alta parte. Vor fi evitate in acelaşi timp formarea pungilor cu gaz de fermentare, care constituie un pericol in exploatare, daca nu este captat si evacuat dirijat.

Operarea in sectoarele de depozitare

- Deplasarea maşinilor către zona de depozitare

După cântărire, autogunoierele si autocamioanele transport containere sunt dirijate prin semnalizare rutiera adecvata, către zona de descărcare a deşeurilor in depozit.

Deşeurile pot fi descărcate numai conform indicaţiilor operatorului de la locul de descărcare.

Pot fi dirijate către zona de depozitare numai un număr limitat de maşini care transporta deşeuri, astfel încat acestea sa nu reprezinte un pericol pentru personal, iar toate deşeurile descărcate sa poată fi distribuite, controlate si compactate imediat.

- Descărcarea deşeurilor in locul indicat de operatorul depozitului

Descărcarea unui transport de deşeuri este supravegheata si controlata de o persoana instruita in acest scop precum si de operatorul compactorului.

La descărcarea deşeurilor prăfoase, acestea se umezesc si se acoperă imediat cu alte deşeuri sau cu materiale minerale .

Operatorii din zona de descărcare  poartă echipament de protecţie colorat, uşor de recunoscut, încălţăminte cu talpa metalică si cască de protecţie.

În zona de descărcare se montează panouri pentru interzicerea fumatului.

- Inspecţia deşeurilor la locul de descărcare

Aceasta procedura se aplica numai deşeurilor care se descărca din autogunoiera direct in depozit.

Descărcarea deşeurilor se va face direct in zona de depozitare, astfel încât din aceasta zona deşeurile sa fie preluate in vederea împrăştierii direct de utilajele speciale (buldozer, compactor). Pe platforma de descărcare se va proceda la o inspecţie vizuala a deşeurilor descărcate de fiecare transport. Daca apar dubii în ce priveşte caracteristicile deşeurilor si acceptarea lor pe depozit, atunci conducerea Depozitului trebuie sa fie imediat informata asupra acestui fapt, astfel încât ea sa poată lua masurile necesare (marcarea cu banda avertiozare, o noua verificare și decizia de depozitare sau nu).

Procedura este următoarea:

- se vizualizează natura deşeurilor.

- daca se constata ca ele nu corespund cerinţelor depozitului:

- se izolează cu banda avertizoare, se încărca in mijlocul de transport si se dirijează către zona de securitate (parcare)

- se informează administratorul Depozitului

- se ia legătura cu livratorul si/sau autoritatea competenta

- se decide acţiunea corespunzătoare

- se înregistrează neconformitatea

- se respinge transportul

- daca deşeurile descărcate corespund cerinţelor depozitului, ele sunt preluate si împrăştiate in celula de depozitare operaţională in acel moment

- Depunerea/împrăştierea deşeurilor conforme in zona de depozitare stabilită pentru ziua respectivă (sectoar de depozitare)

Aceasta procedura se aplică:

- Deşeurilor care se descarcă din autogunoiere direct in zona de depozitare

- Refuzului din Staţia de sortare

- Refuzului din Staţia de compostare

Împrăştierea deşeurilor in sub-sectoarele de depozitare, se poate face prin doua metode, in funcţie de caracteristicile zonei respective. Modul de împrăştiere al straturilor de deseuri va fi stabilit de operatorul de la locul de depozitare.

1. Metoda compactării pe taluz  in straturi subţiri

- Deşeul se descarcă la marginea taluzului, in partea superioară a acestuia.

- Se împinge/împrăştie cu buldozerul pe toata panta, care nu trebuie sa fie mai mare de 1:3, in straturi cat mai subţiri. Operaţia se execută de sus in jos

- Se compactează prin treceri repetate cu compactorul.

2. Metoda compactării pe fata celulei de depozitare

- Deşeul se descarcă pe suprafaţa celulei de depozitare, in capătul opus fata de taluz

- Se împinge/împrăştie cu buldozerul către margine astfel încât sa se formeze un taluz, care nu trebuie sa aibă panta mai mare de 1:3, si înălţimea după compactare mai mare de 2 m. Operaţia se execută pe toata grosimea stratului in formare (parte superioara si taluz),

- Se compactează prin treceri repetate cu compactorul.

Indiferent de metoda folosita, împrăştierea se va realiza cu utilajul din dotarea depozitului (buldozer pe senile).

Zonele de depozitare sunt umplute repede, pentru a se putea aplica straturi de protecţie, astfel încât sa fie diminuate: mirosurile si/sau antrenarea deşeurilor uşoare de către vânt.

Deşeurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilităţii se depun în amestec cu deşeuri stabile.

Deşeurile nepericuloase care nu provin din gospodarii (nămol, deşeuri prăfoase, deşeuri industriale) se pot depune in depozitul FCC, care este un  depozit de clasa “b” numai amestecate cu deşeuri menajere.

Împrăştierea deşeurilor se face in straturi subţiri (0,30-0,40 m), cu buldozerul. Distanta de împrăştiere este de cca.10-15 m. Începerea operaţiei de împrăştiere cu buldozerul va fi permisă numai după plecarea maşinii de transport, pentru a fi evitate accidentele.

Zonele de descărcare si împrăştiere vor fi stabilite astfel încât sa fie alternate cu zone de compactare. Descărcarea nu se poate face decât in zona in care compactarea s-a realizat la parametrii stabiliţi. O zona in care s-a realizat împrăştierea in straturi conform planificării devine zona de lucru pentru compactor.

Deşeurile se depun astfel încât pe timpul întregii perioade de funcţionare sa aibă numai influente reduse asupra omului si mediului înconjurător. Modul de depunere depinde de fiecare tip de deşeu în parte (nămol, deşeuri minerale sau municipale, ec.), precum si de condiţiile meteorologice si de forma si dimensiunile depozitului.

Depozitarea deșeurilor dificile

Deşeurile dificile nu intra in categoria deşeurilor periculoase, insa din cauza proprietăţilor specifice necesita o abordare speciala pentru depozitarea finala. Ele nu pot fi aşezate in aceeaşi zona de depozitare cu deşeurile obişnuite si nici nu pot fi compactate odată cu acestea. Din aceasta categorie fac parte: nămolurile din canalizare sau de la staţia de epurare, materiale uşoare precum polistiren, deşeuri prăfoase.

Nămolul de la staţiile de epurare se depozitează amestecat cu deşeuri menajere în proporţie de 1:10 si in condiţiile in care umiditatea lui este de max. 65%.

Nămolul de la staţia de epurare se  depozitează respectand următoarea tehnologie:

- Stratul de deşeuri pe care se depozitează este bine compactat si va avea o grosime de cel puţin 3-4 m

- Depozitarea se face astfel încât să nu afecteze manipularea celorlalte categorii de deşeuri si mai ales drumurile tehnologice

- Stratul de nămol depozitat se acoperă imediat cu alte tipuri de deşeuri menajere si in măsura posibilităţilor cu deşeuri concasate, de dimensiuni mai mari. Stratul de deşeuri de acoperire va avea o grosime mai mare (min. 0,50 m) si va fi compactat cu atenţie pentru a se evita accidentele

Operaţiunea este executată intr-o subcelulă de depozitare in aşteptare si nu in una operaţională in acel moment, pentru a evita accidentele posibile datorită instabilităţii create iniţial de depozitarea unui deşeu cu grad mare de umiditate. Zona va fi semnalizata corespunzător.

Acoperirea temporară a „zonei de depozitare in aşteptare”

Deşeurile descărcate si compactate pe depozitele de clasa b se acoperă periodic, în funcţie de condiţiile de operare si de prevederile Autorizaţiei de mediu, pentru a evita mirosurile, împrăştierea de vânt a deşeurilor uşoare, limitarea formarii de levigat si apariţia insectelor si a pasărilor. Acoperirea are ca scop si îmbunătăţirea aspectului depozitului. Drept material pentru acoperire se vor utiliza deşeuri solide minerale, cum ar fi sol, deşeuri din construcţii si demolări, cenuşa, compost. Deşeurile prăfoase nu pot fi utilizate.

Utilizarea altor tipuri de materiale de acoperire, cum ar fi foliile plastic si ţesăturile fibroase (materiale geotextile), trebuie aprobata în fiecare caz de către autoritatea competenta pentru protecţia mediului. Aceste tipuri de acoperiri se îndepărtează înainte de continuarea depozitarii, ele putând fi reutilizate.

Tipul si grosimea stratului de acoperire se stabilesc în funcţie de:

- criterii referitoare la permeabilitatea pentru gazul de depozit si apa din precipitaţii,

- criterii referitoare la volumul pe care îl ocupa stratul de acoperire.

O acoperire a deşeurilor menajere nu este necesară, daca în ziua următoare se continua depozitarea pe aceeaşi sub-celulă de depozitare. In faza de operare, are in vedere sa nu fie lăsate neacoperite mai mult de 2 sub-celule de depozitare simultan: una operaţionala in ziua respectiva si una in aşteptare, care urmează sa devina operaţionala in ziua următoare.

Materialele minerale, cum ar fi deşeuri din construcţii concasate,CLO sunt utilizate la acoperirea zonelor de depozitare ajunse la cota de umplere proiectata si/sau la construirea taluzurilor de protecţie.

Echipamente mobile pentru exploatarea depozitelor

Exploatarea depozitului se realizează cu ajutorul echipamentelor mobile: compactor, incarcator, buldozer si autobasculanta.

Cantitatea și categoriile de deșeuri

Tipurile de deșeuri acceptate la depozitare în Depozitul de deșeuri nepericuloase – LB2 sunt aceleași ca și in cazul corpului de depozit existent LB1, conform listei de deșeuri acceptate, anexă la prezenta documentație.

Timpul de funcționare estimativ al noului corp de depozit LB2 este de cca.13 ani. Cantitatea de deșeuri anuală depozitată preconizată: 110.714 mc/an. Odată cu dezvoltarea facilităților de sortare/tratare a deșeurilor, cantitatea anuală de deșeuri depozitată va scădea, astfel încât durata de funcționare a LB2 va crește.

Tehnologia de închidere a depozitului

Închiderea depozitului conform pentru deșeuri se va realiza etapizat, pe măsură ce sectoarele active au ajuns la cota de umplere.

Prin închiderea depozitului se înţelege executarea lucrărilor de acoperire finala si de recultivare a suprafeţelor respective, conform prevederilor Ordonanței 2/2021 si ale Ordinului 757/2004. Executarea acestor lucrări nu poate  începe  înainte de consumarea tasărilor din corpul depozitului, care pot dura cca. 3-5 ani de la sistarea activităţii operaționale de depozitare a deşeurilor. Stratul de pământ pentru acoperire (zona calotei) trebuie sa aibă o grosime de 30-50 cm; atât calota, cat si taluzurile se însămânţează.

Din acest motiv, practic acțiunea de închidere finala se desfășoară pe zone, delimitate in funcție de stadiul de consumare a tasărilor. Acestea se delimitează ca urmare a planului de monitorizare a tasărilor care consta in măsurători topo ale cotei de umplere fata de un reper stabilit in plan. Frecventa de verificare este in general de 1 an. După închidere zona va fi monitorizata minim 30 ani. Lucrările executate vor fi menţinute prin lucrări de întreţinere anuala.

Lucrările de închidere vor fi similare cu cele pentru celula depozitul conform pentru deșeuri actual – LB1. Suprafata dupa inchiderea definitiva a sectoarelor pe care nu s-au efectuat lucrari de inchidere (sectoarele S9-S28), inclusiv straturile de acoperire este de cca. 134.509 mp, suprafata masurata in plan. În final, corpul de depozitare a deșeurilor LB1 va forma corp comun cu  corpul de depozitare a deșeurilor LB2 (a se vedea Planul de închidere atasat – Anexa 2).

Planul de închidere al depozitului implica parcurgerea următoarelor etape:

- ETAPA I:

- Sistematizare verticala prin relocarea deșeurilor si modelarea zonelor de depozitare care au ajuns la cota proiectata de umplere, acolo unde este cazul;

Sistematizarea depozitului se va face dupa cum urmeaza:

•	panta transversala a calotei/platformei superioare este de min. 5 %,

•	taluz corp depozit: max. 1:3, după consumarea tasărilor.

- construirea/completarea stratului de forma / susținere pe toata suprafața;

- Sistem de evacuare biogaz (puțuri de biogaz), exclusiv sistem de colectare si transport. Etapa I executia puturilor propriu-zise – preconizate – 63 buc.

- In aceasta perioada se vor monitoriza tasările pe corpul depozitului prin intermediul măsurătorilor topografice de detaliu

- ETAPA II: dupa consumarea tasarilor (cca, 3 ani): executia sistemului de inchidere definitiva, respectiv:

- Execuție sistem de gestionare biogaz : Etapa II executia sistemului de colectare si transport. Acesta nu poate functiona decat dupa executia lucrarilor de etansare.

- Completare cu strat de susținere in zonele unde prin consumarea tasărilor s-au creat tasări / denivelări fata de momentul sistării depozitarii;

- instalarea stratului colector pentru gaze de depozit: geocompozit pentru colectarea gazelor (material geosintetic k>1x10-4 m/s)

- instalarea stratului de etanșare (impermeabilizare): geocompozit bentonitic (GCL) m= 6.000 gr/mp;

- instalare strat pentru drenarea apei pluviale din geocompozit de drenaj, k>1x10-3 m/s.

- conducte de transport;

- construire strat de recultivare din pământ necompactat (h=0,85 m);

- așternere strat din pământ vegetal cu grosimea de 0,15 m;

- înierbări cu specii perene rezistente la eroziune;

- sistem de colectare si evacuare ape pluviale

- drumuri de inspecție si berme, după caz.

În cele de mai jos am prezentat sistemul de inchidereal depozitului de deșeuri, cu detalierea stratificației de închidere.

Detaliu sistem de închidere corp depozit deșeuri LB2

- Detaliu stratificație de închidere

- Detaliu inchidere depozit

Procedurile pentru închiderea finala vor parcurge următorii paşi:

- Verificarea cotelor finale, după consumarea tasărilor si completarea cu deşeuri acolo unde tasările au fost importante

- Verificarea suprafeţei stratului suport, care trebuie să aibă panta continua către aval, sa fie bine compactată, să nu prezinte denivelări accentuate

- Notificarea Agenţiei de mediu cu privire la începerea procedurilor de închidere finala

- Obţinerea tuturor aprobărilor pentru soluţia de închidere finala propusa

- Executarea închiderii finale pentru fiecare compartiment/sector care a ajuns la cota de umplere proiectata

- Luarea de măsuri ca lucrările de închidere finală sa nu stânjenească activitatea din sectorul alăturat, care este operaţional

- Asigurarea monitorizării post-închidere, conform cerinţelor Agenţiei de Protecţie a Mediului si a celorlalţi avizatori, după caz

- Executarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii a tuturor instalaţiilor pe toata durata monitorizării post-închidere

Procesul tehnologic – stație de epurare cu osmoză inversă

Stația de epurare va funcționa conform  tehnologiei de epurare cu osmoză inversă prin intermediul unui sistem de membrane numit “modul RCDT” (radial-channel-disc-module).

Stație de epurare răspunde următoarelor cerințe:

- Qlevigat/zi = 150 mc/zi,

- Caracteristicile apei tratate: sa se încadreze in limitele impuse de NTPA 001

- Stația sa fie modulara, astfel încât volumul ce urmează a fi tratat sa poată fi mărit, daca se va dovedi necesar.

Tratarea levigatului pompat din bazinul de omogenizare se realizează în următoarele trepte:

- Treapta pre-tratare levigat , în care are loc o condiționare de pH și prefiltrare până la 10µm.

- Treapta RO1 de levigat de filtrare cu osmoză inversă, în care are loc procesul de tratare propriu-zis prin osmoză inversă.

- Treapta RO2 de permeat de filtrare cu osmoză inversă, în care are loc procesul de tratare propriu-zis prin osmoză inversă.

- Treapta post-tratare a permeatului, prin degazificare și schimbătorul de ioni de NH4+.

Principalul avantaj în folosirea modulului RCDT este acea in care se obtine o viteză constantă in întregul modul cu ajutorul unei pierderi extrem de reduse de presiune.

Principiul de bază a acestui flux circular este de a atinge o stare de flux definită şi stabilă in fiecare punct al suprafeţei membranei, direcţionând fluxul de alimentare printr-o stivă de discuri care au între ele perne membranare (Figura 7).

Circulatia fluidului în modulul RCDT

Forma RCDT a modulului prezintă următoarele avantaje:

- Evitarea întoarcerilor inverse fixe frecvente de 180° (în cazul modulelor convenţionale cu disc, 2 întoarceri pe nivel placă);

- Flux definit în întreaga stivă de membrane;

- Viteză definită fără segmente de accelerare sau încetinire;

- Evitarea secţiunilor cu viteză redusă;

- Pierderi de presiune la viteze mari diminuate la toate componentele;

Prezentare discuri şi modalitate principală de stivuire a tampoanelor membrană între discuri.

Modulele cu disc, prin construcţia optimizată ca module RCDT, combină avantajul tehnicii cu canal deschis cu densitatea ridicată de împachetare a membranei iar nivelul de energie necesar este foarte scăzut din cauza volumului optimizat şi a volumului scăzut de alimentare.

În comparaţie cu celelalte module cu disc, modulele RCDT evită întoarcerile ascuţite de 180°, prezintă o viteză continuă a fluxului, nu îşi schimbă diametrul canalului şi, prin urmare, prezintă o pierdere extrem de redusă a presiunii prin modul.

Structura unui disc-tub cu sandwich cu membrane

Schema bloc a unitații RO de osmoză inversă se prezintă ca in figura 10 fiind menționate atât intatrea de levigat cât si ieșirea de permeat si concentrat.

Schema bloc unitate RO osmoza inversa

Treapta pre-tratare

Pre-filtrarea levigatului este făcută cu ajutorul unui sistem de filtrare multimedia care este compus din un filtru de nisip si filtru tip sac. Filtru cu nisip, cu proprietatea de a fi curățat in contracurent, care este urmat mai apoi de un filtru cartuș. Necesitatea presiunii de alimentare este produsa de către o pompa interna de alimentare a fluxului de levigat. Levigatul brut sau permeatul pot fi folosite la curățarea filtrului cu nisip, conform programului de spălare filtru cu nisip. Programul de spălare al filtrului cu nisip începe în mod automat atunci când diferența dintre presiunea de la intrare si presiunea de la ieșire din filtru cu nisip (delta presiune) este prea mare de obicei mai mare decât 1-2 bari, sau după un anumit interval de timp. De asemenea programul de spălare a filtrului cu nisip se poate porni si in mod manual de ori de cate ori se dorește. Filtru cu nisip are rolul prentru filtrarea particulelor solide și le poate reduce până la 100µm

Filtru sac (filtrare fină pentru protecție) este montat in aval, după filtru cu nisip, si garantează o funcționare optima pentru treptele de epurare RO. Ele trebuie schimbate atunci când presiunea scade cu 1bar-2,5 bari. Necesitatea de a schimba este evidențiată în panoul de control (SCADA si panoul mic de comanda). Filtru cu sac are rolul de reduce particulele filtrabile pana la 10-25µm inante ca levigatul sa ajunga la filtrelele cu membrana de osmoza inversa.

Ca regulă, pH-ul levigatului trebuie reglat de obicei intre 6,0 – 6,8 pentru a evita depunerile de precipitat necontrolate pe suprafață membranelor din module.

Treapta de levigat (RO1)

După prefiltrare, levigatul este pompat in sistemul de distribuție prin pompa de pre-presiune care va alimenta pompa de înaltă presiune care va crea o presiune de pana la 90 de bari. Pompele liniare rezistente la presiuni înalte ale unităților modulare, transfera levigatul prin sistemul de distribuție in modulele RCDT. La capătul sistemului de distribuție este instalată o valvă motorizată de  control a presiunii.

Treapta de levigat RO1 este alcătuită din 38 module Rotreat RCDT asigurând astfel o suprafață necesară de membrane pentru a trata levigatul cu debitul proiectat la linia de distribuție.

Volumul de flux optim de apă brută necesară să străbată un modul RCDT este cuprins între 750 l/h si 1000 l/h.

După treapta de epurare levigat RO1 va rezulta:

- Concentratul care este evacuat din linia de distribuție în bazinul pentru concentrat. Concentratul va fi gestionat în funcție de  compoziția sa (Conform prevederilor Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, cu modificările și completările ulterioare).

- Permeatul care va trece în următoarea treaptă de epurare, treapta RO2 (treapta de permeat).

Schema bloc a fluxului tehnologic pentru treapta de levigat pentru treapta RO1 se prezintă ca in figura 11 de mai jos.

Flux tehnologic treapta levigat RO1

Treapta de permeat (RO2)

Treapta de tratare permeat este necesară pentru atingerea calității de evacuare, astfel permeatul produs în urma treptei de levigat RO1, este încă o data filtrat prin membranele din treapta a doua RO2.

Elementele dizolvate care au rămas în permeatul produs în urma treptei de levigat RO1, vor fi din nou reduse in general cu 80% - 90% așa încât limitele de evacuare să fie îndeplinite.

Permeatul din treapta RO1 alimentează direct treapta RO2. Pompa de înaltă presiune livrează debitul necesar pentru modulele RCDT cu o presiune de operare cuprinsă între 30 bari - 75 bari. Valva de presiune mare controlează randamentul de recuperare a apei epurate si presiunea de operare. Concentratul rezultat din treapta de permeat RO2 este reutilizat astfel că o parte este  reintrodus înaintea treptei de levigat RO1 și o altă parte recirculat înaintea pompei de înaltă presiune din treapta RO2. Randamentul treptei de permeat RO2 este de 75-90% din volumul de alimentare.

Permeatul rezultat după treapta RO2 va urma următorul curs: primul turnul de degazificare FE195, colectare în bazinul de permeat B195, condiționare pH 6,5-8,5 (dozare NaOH + recirculare), evacuare prin schimbătorul de ioni de amoniu NH4.

Flux tehnologic permeat RO2

Treapta post-tratare a permeatului

Treapta  de degazeificare

După treapta RO2, permeatul va fi trecut prin primul turnul de degazificare FE195 (la ieșirea din turn pH cca. 6,0), după care va fi colectat in bazinul B195. În acest bazin permeatul va fi condiționat prin degazeificare și mai apoi dacă este necesar cu NaOH la o valoare a  pH-ului cuprinsă intre 6,5-8,5.

Acest bazin este echipat cu o pompa de permeat și cu senzori de nivel. În stadiul de oprire automată a stației de epurare si înainte de spălarea membranelor cu soluție de spălarea (Cleaner), unitatea RO este clătită cu permeatul din bazinul de permeat. Permeatul din B195 este de asemenea folosit și la programul de spălare al membranelor.

În timpul operării unității, în mod automat, totdeauna va fi destul volum de permeat stocat in bazinul de permeat pentru scopuri de spălare și clătire.

Schimbătorul de ioni de amoniu NH4

Înainte de evacuarea permeatului din bazinul de stocare permeat B195 și condiționare pH, permeatul este trecut printr-un sistem de schimbător de ioni de amoniu.

Operarea se va face în mod automat, permeatul trecând prin ambele vase de schimbători de ioni NH4 in paralel. La fiecare 40-150 m3 de permeat (în funcție de conținutul de NH4+ de după RO2) se va regenera un vas, celălalt vas rămânând activ.

Regenerarea vasului cu schimbători de ioni de amoniu pe baza de rășină se face cu sare tip tablete.

În afara procesului tehnologic propriu zis de tratare a levigatului, stația de epurare cu osmoză inversă este echipată cu un circuit intern de spălare care poate fi activat automat sau manual. Spălarea modulelor poate fi făcută în 3 moduri, potrivit tipului de scalare/ancrasare a membranei de către levigat. Agenții de spălare necesari sunt alimentați prin stațiile de dozare care sunt proiectate cu un consum minimal. Agenții de spălare folosiți sunt:

    - Agent de spălare alcalin (bazic), anti-ancrasare, elimina depunerile organice – RO - Cleaner A

    - Agent de spălare acid, anti-scalarea, elimina complexele de depuneri cu Ca si Fe - RO-Cleaner S

Fluxul cantitativ și calitativ al stație de epurare

În funcței de valoarea conductivității levigatului introdus în sistemul de epurare, proporțiile și debitele de permeat și concentrat rezultate sunt urmatoarele:

| Valoarea unității in operare cu o conductivitate in levigat de 48.000 μS/cm: |
| --- |
| Levigat: | 100% | 6,25 m³/h | 150,00 m³/zi | 54.750 mc/an |
| Concentrat: | 53% | 3,31 m³/h | 79,50 m³/zi | 29.017 mc/an |
| Permeat: | 47% | 2,94 m³/h | 70,50 m³/zi | 25.233 mc/an |

La valori ale conductivități mai mici crește performanța de epurare a stației.

În ceea ce privește cantitatea de levigat de 54.750 mc/an  prevăzută in tabelul anterior, aceasta cantitate se refera la capacitatea maxima de tratare anuala a stație si nu reflecta cantitatea de levigat tratata anual in cadrul Depozitului FCC Arad până în momentul prezent. Din activitatea de monitorizare realizată pentru depozitul conform pentru deșeuri existent – LB1, cantitatea cea mai mare de levigat tratată a fost de 40.307 mc/an  in anul 2021.

Cantitatea de levigat estimată a se produce din noul corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase – LB2 a fost calculată ca diferența între intrările de apă (precipitații) si consumul de apă (evaporație, apa reținută in depozit, apa consumată în procesele fizico-chimice, biologice din corpul depozitului)

Bilantul apei in cadrul depozitului pentru deșeuri – LB2 s-a realizat având in vedere următoarele elemente:

- Cantitatea de deseuri estimată a se depozita;

- Consumul de apa in procesele de fermentare (consumul biologic)

- Gradul de compactare a deșeurilor: cca.1,0 to/mc.

- Capacitate de acumulare a levigatului in corpul depozitului

- Precipitațiile medii lunare si evaporația medie lunară caracteristice zonei Arad (pe baza datelor meteorologice – stația meteo Arad (2004 - 2021)

Cantitatea medii și maxime zilnice de levigat care se estimează a se produce de noul corp de depozitare LB2, precum si de sectoarele S16-18 (conform Anexa 3 – Calculul estimativ al cantităților de levigat), sunt redate în tabelul de mai jos:

- Cantitatea medii și maxime zilnice de levigat care se estimează a se produce de noul corp de depozitare LB2, precum si de sectoarele S16-18

| Etapă de dezvoltare | Debit estimativ de levigat (mc/zi) |
| --- | --- |
|  | Cantitate medie zilnică | Cantitate maximă zilnică |
| Sectoarele 16-18 in funcțiune | 18 | 34 |
| Intreg LB2 în funcțiune | 70 | 131 |

Acestea sunt cantități estimative care s-au determinat în situația cea mai defavorabilă când întreaga suprafață a depozitului, respectiv a primelor trei sectoare de depozitare,  este acoperită cu deșeuri și apa din precipitații s-ar scurge prin toată masa de deșeuri.  Cantitățile de levigat pot varia în funcție de stadiul de exploatare al depozitului (sectoare de exploatare descoperite, sectoare de exploatare acoperite, închise) condițiile climatice, de procesele fizico-chimice din corpul depozitului, de umiditatea deșeurilor și nu în ultimul rând de capacitatea de acumulare în corpul depozitului.

Permeatul evacuat din stația de epurare va avea caracteristicile NTPA 001/2005. Evacuarea permeatului din rezervorul pentru permeat (10 mc) se va face in canalul de desecare Cn1599, situat la sud de amplasament.

Concentratul se va evacua din stația de epurare cu osmoză inversă în rezervorul pentru concentrat (V = 237 mc). Concentratul va fi gestionat în funcție de  compoziția sa (Conform prevederilor Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, cu modificările și completările ulterioare).

## Estimare a cantităților de deșeuri și emisii preconizate

### Estimarea cantităților de deșeuri în perioada de execuție

Conform H.G. nr. 856/2002 agenții economici și orice alți generatori de deșeuri, persoane fizice sau juridice au obligația de a ține evidența gestiunii deșeurilor. Această evidență se va ține pe baza “Listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase”, prezentată în anexa 2 a H.G. 856/2002 și în concordanță cu Directiva CE 955/2014 pentru modificarea Directivei  532/2008/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 98/2000/CE.

In perioada de execuție

Deșeurile rezultate din activitatea de execuție a investiției și modul lor de gestionare sunt reprezentate în tabelul de mai jos:

- Tipurile de deșeuri rezultate în perioada de execuție, modul lor de gestionare și impact asupra mediului

| Activitate generatoare de deșeuri | Cod deșeuri | Tipuri de deșeuri | Mod de gestionare | Impact asupra mediului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activități administrative | 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Colectate in europubele dedicate, separat, pe fiecare fracție. În final- la statia de sortare/depozitare in actualul depozit conform - LB1. | Aceste deșeuri vor fi in cantități reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sănătatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului doar printr-o gospodărire neadecvata. |
|  | 20 01 01 | Hartie si carton |  |  |
|  | 20 01 39 | Materiale plastice |  |  |
| Activitrăți tehnologice si deșeurile din construcții | 01 03 01 | Sol vegetal | Se refolosește pe amplasament | Nu au impact asupra mediului în condițiile gestionării corespunzătoare. |
|  | 17 05 04 | Pământ si material excavat | Se refolosește pe amplasament |  |
|  | 17 07 03 | Amestecuri de deșeuri de la construcții | Se refolosește pe amplasament/se depozitează în LB1. |  |
|  | 20 01 04 | Alte matariale plastice (resturi de materiale geosintetice) | Se colectează separat și merg către stația de sortar/ gestionate de antreprenor prin societate autorizată |  |
|  | 15 01 02 | Ambalaje din material plastic (ambalaje materiale geosintetice) | Se colectează separat și merg către stația de sortare/gestionate de antreprenor prin societate autorizată |  |
| Activități conexe (de la utilajele si mijloacele de transport folosite in timpul execuției) | 13 02 04* | Uleiul de motor uzat, de transmisie si de ungere | Colectate separat, pe fractii, și eliminate prin firme autorizate. | Combustibilii lichizi si uleiurile pot apare accidental si in cantități nesemnificative. Aceste deșeuri pot constitui o sursa de poluare a solului printr-o gospodărire neadecvata. |
|  | 20 01 34 | Baterii si acumulatori |  |  |
|  | 16 01 03 | Anvelope uzate |  |  |

În perioada de execuție se estimează o cantitate de deșeuri menajere și asimilabile de max. 10 kg/zi. Gestionare tuturor categoriilor de deșeuri rezultate în perioada de execuție, așa cum au fost precizate in tabelul de mai sus, va reveni societății care va executa lucrarile de construire (antreprenorului) ale celulei de depozitare și a stației de epurare.

Durata de execuție a lucrărilor este e maxim 12 luni.

Cantitățile de deșeuri pot fi apreciate, global, după listele cantităților de lucrări.

O parte a acestor deșeuri vor fi reciclate în lucrările de terasamente, în umpluturi, cât și pentru lucrări provizorii de drumuri, platforme, nivelări si ca material inert etc.

Toate deșeurile generate sunt colectate in pubele speciale amplasate la vedere. Beneficiarul are obligația de a încheia contracte de prestări servicii cu firme autorizate pentru colectarea deșeurilor.

În afara deșeurilor prevăzute in proiect, în bazele de utilaje se pot acumula deșeuri specifice activității acestora. Se pot acumula uleiuri de motor de la întreținerea utilajelor, piese metalice (piese de schimb de la reparațiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane, resturi de asfalt, bitum si alte materiale de construcții.

Este dificil de făcut o evaluare cantitativa a acestor deșeuri, tehnologiile adoptate de antreprenor fiind prioritare in evaluarea naturii si cantității de deșeuri.

Conform prevederilor OUG 92/2021 si H.G 856/2002 antreprenorul are obligația să țină evidența lunară a producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor.

În perioada de funcționare a noului corp de depozitare deșeuri, acest obiectiv de investiție nu este generator de deșeuri ci este un spațiu destinat eliminării finale a deșeurilor.

Vor rezulta doar deșeuri  provenite din activitățile conexe care se vor desfășura pe amplasament (activități administrative, activități de întreținere și reparații autovehicule/utilaje, din procesul de tratare a levigatului in cadrul stației de epurare cu osmoză inversă. În tabelul de mai jos am prezentat tipurile de deșeuri  produse de activitatea proprie, cantitațile estimative și modul lor de gestionare, limitându-ne doar la activitățile care fac obiectul prezentei documentații și care pot fi generatoare de deșeuri (activitățile desfășurate la stația de epurare cu osmoză inversă).

- Tipurile, cantitațile estimative și modul de gestionare al deșeurilor rezultate din activitatea proprie

| Activitate generatoare de deșeuri | Cod deșeuri | Tipuri de deșeuri | Cantitați estimative anuale | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activităţi de exploatare si întreţinere staţie de epurare levigat | 19 09 01 | Cartuse filtrante, filtre sac | 180 buc | Colectare separată – eliminare finală prin depozitare |
|  | 15 01 10* | Ambalaje contaminate (cu preparate si substante chimice) – ambalaj reutilizabil | 300 buc | Ambalajele contaminate se predau la schimb către societăți autorizate |
|  | 19 08 14 | Concentrat Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 (periculos pentru sol și apa subterană dacă se descarcă în mediul natural) | 29.017 mc | Va fi gestionat în funcție de compoziția sa |

### Estimarea emisiilor preconizate în perioada de execuție

Factorul de mediu apă

Fiecare din următoarele surse pot produce poluanți cu impact asupra calității apelor:

- tehnologia de execuție propriu-zisă;

- utilajele terasiere și cele de transport;

- activitatea umană.

Execuția terasamentelor este principala lucrare cu impact direct asupra apelor.

Modul de lucru, vechimea utilajului și starea lui tehnică sunt elemente care pot provoca în timpul execuției neplăceri din punct de vedere al poluării apei.

Principalii poluanți sunt motorina și uleiurile arse.

Acestea pot ajunge să afecteze calitatea apei freatice prin:

- spălarea utilajelor sau a mașinilor în șantier;

- repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei în spații neamenajate;

- stocarea motorinei sau a uleiurilor arse în depozite sau recipiente improprii.

Activitatea salariaților din șantier este și ea generatoare de poluanți cu impact asupra apei, deoarece:

- produce deșeuri menajere care, depozitate în locuri necorespunzătoare pot fi antrenate de ape sau pot produce levigat care să afecteze calitatea apei freatice;

- evacuările fecaloid menajere aferente organizării de șantier, pot să afecteze apa freatică dacă grupul sanitar nu este amplasat într-un loc corespunzător și nu sunt luate măsuri de protecție.

Factorul de mediu aer

În perioada de execuție sursele de poluare vor fi generate de:

- lucrările de terasamente;

- circulația echipamentelor care participă la execuția lucrărilor.

Sursele aferente lucrărilor de terasamente se încadrează în categoria surselor libere la sol, discontinue, cu un regim maxim de 10 ore/zi în perioada de execuție a lucrărilor în sezonul cald.

Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafeței de realizare a depozitului. Operațiunile de manevrare a pământurilor, care se constituie în surse de impurificare a atmosferei, sunt reprezentate de:

- Săpături pentru:

- Decoperta stratului vegetal;

- Aducerea terenului la cota proiectată;

- Executarea canalelor pluviale.

- Umpluturi:

- Depunerea, împrăștierea și compactarea materialului natural (argilă din altă sursă) în diguri;

- Depunerea, împrăștierea stratului drenant din pietriș.

- Eroziune eoliana.

Aceste emisii se vor produce pe o perioadă limitată de timp, atât cât vor dura lucrările de execuție, cca. 12 luni.

Poluanții atmosferici caracteristici lucrărilor de terasamente sunt particulele de proveniență naturală – pulberi în suspensie.

Natura temporara a lucrărilor de construcție le diferențiază de alte surse nedirijate de praf, atât in ceea ce privește estimarea, cat si controlul emisiilor. Emisiile din amplasamentul unei construcții au un început si un sfârșit care pot fi bine definite, dar variază apreciabil de la o faza la alta a procesului de construcție. Aceste particularități le diferențiază de marea majoritate a altor surse nedirijate de praf, ale căror emisii au fie un ciclu relativ staționar, fie un ciclu anual ușor de evidențiat.

O sursa suplimentară de praf este reprezentata de eroziunea vântului, fenomen care însoțește, in mod inerent, lucrările de construcție. Fenomenul apare datorita existentei, pentru un anumit interval de timp, a suprafețelor de teren neacoperite expuse acțiunii vântului. Praful generat de manevrarea materialelor si de eroziunea vântului este, in principal, de origine naturala (particule de sol, praf mineral).

Principalele faze de activitate care se constituie in surse de emisie a prafului in atmosfera sunt săpăturile si operațiunile de descărcare si împrăștiere a pământurilor.

Emisiile de poluanți in atmosfera au o durata egala cu durata zilnica a programului de lucru putând prezenta unele variații de la o ora la alta si de la o zi la alta.

Se specifica faptul ca emisiile de particule din timpul lucrărilor de manevrare a pământului sunt direct proporționale cu conținutul de particule mici (d < 75 μm), invers proporționale cu umiditatea solului/pământului si, după caz, cu viteza de deplasare si cu greutatea utilajului.

Emisiile de particule se limitează la perioada de execuție propriu-zisa a construcțiilor, iar dispersia acestora în atmosferă este dependentă de condițiile climatice.

Estimarea emisiilor de particule s-a determinat utilizând factorii de emisie furnizaţi de metodologia US EPA/AP-42, preluați în tabelul 1.4 din Ordinul 3299/2012, categoriile principale de lucrări, suprafața afectată de lucrări și cantitățile de materiale manevrate. Estimarea emisiilor de particule s-a realizat pentru zona primelor sectoare de depozitare care se vor executa (sectoarele de depozitare 16-18).

- Volumele de terasamente manevrate

| Operațiune | Volume estimate (mc) |
| --- | --- |
| Decoperatare sol vegetal | 21.060 |
| Săpătură | 10.000 |
| Umplutură | 70.000 |
| Așternere strat de pământ coeziv (argilă) | 10.458 |
| Așternere strat de agregate | 9.750 |

Suprafața afectată de eroziunea eoliană va fi de 2,34 ha.

Valorile prezentate în tabelul 2 sunt reprezentative pentru volumul total de operațiuni de excavare și umpluturi care se vor desfășura pe parcursul unui an în care se realizează lucrările de construire.

- Estimare emisii de particule în perioada de execuție

| Operațiune | UM | Factor de emisie | Emisii (kg/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| Decopertare sol vegetal | kg/t | 0,029 | 794 |
| Eroziune eoliană de pe suprafețele perturbate | kg/ha/an | 850 | 1.989 |
| Încărcare pământ/ sol vegetal în camioane | kg/t | 0,018 | 72 |
| Excavare | kg/oră | 1,798 | 4.488 |
| Descărcare pământ din camioane | kg/t | 0,0200 | 768 |
| Descărcare agregate din camioane | kg/t | 0,0035 | 0 |
| Descărcare nisip din camioane | kg/t | 0,0011 |  |
| Total |  |  | 8.111 |

Cantitatea de particule estimată a fi emisă în perioada de execuție este de  8.111 kg/an și se încadrează sub limita de 50.000 kg/an prevăzută în Anexa II Poluanți care trebuie declarați în cazul în care se depășește valoarea limită din Decizia Comisiei (2006)/166/(CE) privind înființarea Registrului European al poluanților emiși și transferați (EPER) și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE.

Sursele mobile de ardere sunt reprezentate de utilajele angrenate în executarea lucrărilor de construire a depozitului (transport/ excavare/ umplere/împrăștiere pământ/agregate).

Execuția lucrărilor de construcție implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operații, ceea ce conduce la apariția unor surse de poluanți caracteristici motoarelor cu ardere interna. In plus, aprovizionarea cu materiale de construcție necesar a fi puse in opera implica utilizarea de autovehicule pentru transport care, la rândul lor, generează poluanți caracteristici motoarelor cu ardere interna.

Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca si in cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activității si de operațiile specifice, prezentând o variabilitate substanțiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului. Ca urmare, modul de abordare privind estimarea emisiilor de la lucrările de execuție a construcțiilor utilizat si recomandat in tarile dezvoltate (Agenția Europeana de Mediu - EEA, Agenția de Protecția Mediului a SUA - USA EPA) se bazează pe luarea in considerare a lucrărilor in ansamblu care se executa pe întreaga arie implicata sau, după caz, pe porțiuni ale acestei arii, fără a se urmări in detaliu planul de execuție pentru proiectul unei anumite construcții.

Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectia tehnica ce se efectueaza periodic pe toata perioada utilizarii autovehiculelor rutiere inmatriculate in tara. De asemenea, emisiile de poluanți sunt dependente de perioada de funcționare a utilajelor/mașinilor și condițiile climatice.

Valorile prezentate în tabelul 10 sunt reprezentative pentru volumul total de operațiuni de excavare, umpluturi și compactare, care se vor desfășura pe parcursul perioadei de execuție a lucrărilor de execuție, 12 luni (312 zile lucrătoare).

- Centralizator al lucrărilor de terasamente

| Operația, faza și procesele de lucru | Volume de lucru (mc) | Utilaje execuție | Număr utilaje (buc) | Productivitate (mc/oră) | Ore de funcționare | Consum carburant (l/oră) | Consum carburant (l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Săpătură | 10.000 | Excavator 120 CP | 2 | 32 | 156 | 35 | 5.469 |
| Umplutură | 70.000 | Buldozer 180 CP | 3 | 125 | 184 | 55 | 10.267 |
| Încărcare în auto | 80.000 | Excavator 120 CP | 2 | 32 | 1.250 | 35 | 43.750 |
| Transport cu autobasculanta | 80.000 | Autobasculantă 200 CP | 4 | 30 | 667 | 35 | 23.333 |
| Descărcare din auto | 20.208 | Autobasculantă 200 CP | 2 | 30 | 337 | 35 | 11.788 |
| Împrăștiat pământ | 100.208 | Buldozer 180 CP | 3 | 155 | 216 | 55 | 11.853 |
| Compactare | 100.208 | Compactor 180 CP | 2 | 200 | 251 | 55 | 13.779 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 120.238 |

Emisiile preconizate din aceste surse, care pot afecta factorul de mediu aer sunt: CO2, SO2, NOx, aldehide, hidrocarburi nearse.

Calculele au fost efectuate pentru situația cea mai defavorabilă din punct de vedere al impactului asupra calității atmosferei și anume, cel mai mare volum de terasamente executate în unitatea de timp și funcționarea simultană a tuturor utilajelor, situație în care se emit cele mai mari debite masice orare de poluanți.

Datele care au stat la baza efectuării calculelor de estimare a emisiilor poluante generate de mijloacele de transport și utilaje sunt:

- cantitatea de carburant (motorină) consumat: 40 kg/oră;

- timp de funcționare zilnică: 8 ore/zi;

- timp de realizare a lucrărilor de închidere: 312 zile;

- consum total de carburanți: 120.238 kg/an;

- Emisii de poluanți în atmosferă generați de utilaje și mijloacele de transport pentru realizarea lucrărilor  de execuție

| Denumirea sursei | Debite masice (g/oră) |
| --- | --- |
|  | CO2 | SO2 | NOx | Aldehide | Hidrocarburi nearse |
| Debit masic (g/kg carburant) conf. AP-42 | 20,8 | 7,8 | 4,2 | 0,8 | 13 |
| Mijloace de transport și utilaje | 827 | 310 | 167 | 32 | 517 |

Se menționează că emisiile estimate și prezentate sunt reprezentative, ca valori maxime, pentru perioada de execuție.

În situația în care perioada de execuție a lucrărilor va fi mai mare decât cea prevăzută inițial, debitele masice orare de poluanți vor fi mai mici decât cele calculate.

Factorul de mediu sol și subsol

Pentru realizarea investiției în prima etapă (sectoarele 16-18), solul cu o grosime medie de 0,90 m va fi decopertat pe o suprafața de 23.400 mp, reprezentând un volum total de 21.060 mc. Suprafața va fi decopertată treptat, pe măsura ce se execută primele sectoare de depozitare și apoi, pe măsură ce se dezvoltă investiția, celelalte sectoare. Pământul decopertat va fi depozitat temporar pe amplasament si refolosit apoi după necesitate.

Impactul asupra solului nu poate fi considerat decât ca fiind un impact mecanic  prin decopertare, redus la suprafața ocupată de extinderea obiectivului.

Alte surse de poluare accidentale a solului pot fi și:

- apele reziduale menajere;

- deșeurile împrăștiate;

- scurgeri de carburant și uleiuri de la utilajele terasiere

- poluanți ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluanților din aer, proveniți din circulația mijloacelor de transport, funcționarea utilajelor de construcții.

În faza de execuție a lucrărilor de construire ale noii celule de depozitare impactul asupra solului și subsolului va fi redus la minim datorită soluțiilor din proiect și a măsurilor privind execuția lucrărilor, astfel:

- respectarea căilor de acces pentru utilaje;

- respectarea locului de parcare și de reparații pentru utilajele terasiere și de transport;

- retragerea din frontul de lucru a utilajelor defecte;

- deșeurile menajere generate de activitatea umană din incinta se vor depozita în containere sau pubele special amplasate în incinta șantierului în acest scop

- asigurarea unui grup sanitar în incinta organizării de șantier pentru care vor fi luate măsurile de protecție adecvate;

- asigurarea de grupuri sanitare adecvate pentru a se evita scurgerea de ape uzate menajere pe sol/subsol.

- manipularea volumelor de pământ și deșeuri excavate numai în spațiul destinat lucrărilor;

- asigurarea unui bun management al materialelor în timpul lucrărilor de execuție.

Factorul de mediu floră și faună, biodiversitate

Suprafața pe care se vor realiza lucrările de construire ale noului corp de depozit  de deșeuri LB2 este un teren arabil, poziționat într-o zona puterinic antroizată șu unde flora si fauna specifică zonei a fost modificată. De asemenea, pe suprafața de teren pe care se vor executa lucrările de construire nu se gasesc specii de plante sau animale cu valoare conservativă.

Nu sunt zone protejate pe amplasament sau limitrof acestuia. Cea mai apropiată arie naturală protejată din zonă, in raport cu ampalsamentul studiat,  este ROSPA 0069 Lunca Murestului inferior aflată la o distanta de 8,6 km sud-vest.

Activitățile desfășurate în perioada de execuție a lucrărilor, ce se constituie în surse de poluare ce se manifestă la nivelul amplasamentului analizat și în vecinătatea acestuia sunt:

- înlăturarea componentelor biotice de pe amplasament prin lucrările desfășurate (decopertare etc.).

- fragmentarea habitatelor naturale prin apariția șantierului și a celulelor de depozitare.

Principalii poluanți prezenți în mediu în vecinătatea zonei de lucru (amplasamentului) sunt particulele de praf.

Alături de acestea dar în cantități mai mici vor fi prezenți pe parcursul perioadei de construcție următorii poluanți susceptibili de a produce dezagremente asupra formelor de viață: NOx, SO2, CO (acesta din urmă în mai mică măsură).

Execuția lucrarilor de construire în condițiile respectării tuturor măsurilor de protecție a mediului nu costituie o sursă de emisii cu impact major asupra florei și faunei locale.

Factorul de mediu peisaj

Impactul negativ asupra peisajului poate apărea în perioada de execuție prin prezența șantierului și din desfășurarea lucrărilor la infrastructura proiectată.

Mediu social si economic

Execuția lucrărilor proiectate va avea un impact mediu asupra populației din zonă prin prezența șantierului (sursă de zgomot și praf) și creșterea volumului traficului auto.

Impactul asupra mediul social și economic va fi:

- Pozitiv: prin dezvoltarea zonei și asigurarea infrastructurii necesare depozitarii controlate a deșeurilor generate din județul Arad

- Negativ: impact redus prin creșterea pe anumite intervale orare a traficului auto.

Zgomot și vibrații

În perioada de execuție a lucrărilor proiectate, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

- lucrările de execuție a construcțiilor aferente celulelor de depozitare implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate, aceste utilaje în lucru reprezentând surse de zgomot și vibrații.

- transportul materialelor în amplasamentul șantierului.

- circulația autobasculantelor și autocamioanelor care transportă materiale necesare execuției lucrării.

Emisiile de zgomot preconizate la limita amplasamentului nu vor depăși limita maximă de 80 dB (A), conform SR 10009:2017.

### Estimarea emisiilor preconizate în perioada de operare (exploatare)

Factorul de mediu apă

Sursele de poluanți pentru ape în faza de exploatare sunt:

- Deșeurile propriu-zise;

- Levigatul format in procesul de fermentare

- Utilajele folosite în exploatare;

- Activitatea umana

Deșeurile propriu-zise

Nerespectarea tehnologiilor de exploatare a unui depozit controlat (marcarea zonelor zilnice de lucru, modelarea deșeurilor, compactarea si acoperirea periodica cu straturi de pământ ) pot crea aceleași probleme ca si in cazul depozitelor tradiționale (miros, păsări,  etc.).

O alta componenta importanta in timpul exploatării este reprezentata de respectarea procedurii de acceptare a deșeurilor la depozitare. Dacă aceasta procedura nu este funcțională, în depozit pot să ajungă, urmând calea deșeurilor menajere si deșeuri periculoase (ex: deșeuri spitalicești si/sau industriale sau de altă natură).

Levigatul

Principala sursa de poluare este levigatul care rezulta din pătrunderea apei din precipitații prin masa de deșeuri si din cedarea apei conținute de deșeuri in urma procesului de fermentare a acestora.

Acesta poate produce poluarea apei în următoarele situații:

- sistemul de etanșare se fisurează;

- conductele de evacuare a levigatului se fisurează;

- fisurarea pereților/membranei rezervorului de levigat;

- accidental în urma defecțiunii unei instalații/fenomene naturale extreme (precipitații abundente, cutremure etc.)

Cantitatea de levigat rezultata din actualul depozit conform pentru deșeuri – LB1 a fost monitorizată pe parcursul întregii perioade de funcționare pană în prezent. Cantitatea de levigat provenită din corpul actualului depozit conform pentru deșeuri, în 2021, a fost, în medie, de cca. 100 mc/zi.

Cantitatea de levigat estimată a se produce din noul corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase – LB2 a fost calculată ca diferența între intrările de apă (precipitații) si consumul de apă (evaporație, apa reținută in depozit, apa consumată în procesele fizico-chimice, biologice din corpul depozitului)

Bilantul apei in cadrul depozitului pentru deșeuri – LB2 s-a realizat având in vedere următoarele elemente:

- Cantitatea de deseuri estimată a se depozita;

- Consumul de apa in procesele de fermentare (consumul biologic)

- Gradul de compactare a deșeurilor: cca.1,0 to/mc.

- Capacitate de acumulare a levigatului in corpul depozitului

- Precipitațiile medii lunare si evaporația medie lunară caracteristice zonei Arad (pe baza datelor meteorologice – stația meteo Arad (2004 - 2021)

Cantitatea medii și maxime zilnice de levigat care se estimează a se produce de noul corp de depozitare LB2, precum si de sectoarele S16-18 (conform Anexa 4 – Calculul estimativ al cantităților de levigat), sunt redate în tabelul de mai jos:

- Cantitatea medii și maxime zilnice de levigat care se estimează a se produce de noul corp de depozitare LB2, precum si de sectoarele S16-18

| Etapă de dezvoltare | Debit estimativ de levigat (mc/zi) |
| --- | --- |
|  | Cantitate medie zilnică | Cantitate maximă zilnică |
| Sectoarele 16-18 in funcțiune | 18 | 34 |
| Intreg LB2 în funcțiune | 70 | 131 |

Acestea sunt cantități estimative care s-au determinat în situația cea mai defavorabilă când întreaga suprafață a depozitului, respectiv a primelor trei sectoare de depozitare,  este acoperită cu deșeuri și apa din precipitații s-ar scurge prin toată masa de deșeuri.  Cantitățile de levigat pot varia în funcție de stadiul de exploatare al depozitului (sectoare de exploatare descoperite, sectoare de exploatare acoperite, închise) condițiile climatice, de procesele fizico-chimice din corpul depozitului, de umiditatea deșeurilor și nu în ultimul rând de capacitatea de acumulare în corpul depozitului.

Masurile constructive luate pentru realizarea noului corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase – LB2, vor elimina posibilitatea de poluare a apelor din sursele enumerate mai sus.

Menționam că nu se va evacua în emisar natural sau pe sol nici o categorie de apă uzată rezultată de pe amplasament.  Apele pluviale sunt colectate cu rigole pluviale amplasate la baza digurilor exterioare. Apele colectate pe aceste canale/rigole se descarcă prin  conducte îngropate din PEID,  in canalele de desecare CN 1599 (la Sud de LB2) respectiv CN 1688 (la nord de LB2). Calitatea apelor pluviale evacuate în canalele de desecare corespund condițiilor de calitate prevăzute de NTPA 001/2005.

În zona de tratare a levigatului se va amplasa o Stația de epurare model ROTREAT -  RO RCDT XXL 38/10-IEX cu osmoză inversă cu următoarele caracteristici:

- capacitate netă de 150 mc/zi

- randament: 47% in conditiile unei conductivități de 48.000 µS/cm (randamentul se poate imbunătății odata cu scaderea conductivității)

- permeat – calitate conform NTPA 001/2005 – evacuat în rezervorul pentru permeat (V = 10 mc) de unde se poate evacua în calalul ANIF CN1599 sau se poate refolosi pentru udat spații verzi/zona recultivată a corpului depozitului

Utilajele folosite în exploatare

Acestea pot deveni surse de poluare prin deversări accidentale de uleiuri/carburanți care pot fi antrenate de apa pluvială spre canalele de desecare limitrofe amplasamentului.

Activitatea umană

Se manifestă ca factor de poluare tot în mod accidental în condițiile fisurării conductelor  de canalizare ape uzate menajere și afectarea calității apelor freatice.

Factorul de mediu aer

Principalele surse de poluare, în funcție de locul de producere, sunt:

- fermentarea fracțiunii organice din deșeurile depozitate

- utilajele de exploatare

- utilajele de transport

Procesul de fermentare

În prezent în imediata vecinătate (la est de amplasament) se află actualul corp de depozitare conform pentru deșeuri – LB1, în exploatare cu ultimele sectoare, sectorul 13,14 și 15.

Dată fiind soluția tehnică aleasă, de exploatare succesivă a sectoarelor depozitului de deșeuri, cu toate ca se pot diferenția etape, distincte in timp, de execuție, respectiv de exploatare a lucrărilor acestea nu sunt caracterizate de procese similare de generare a poluanților (levigat si gaze de depozit).

Putem considera (in acord si cu principiul analizei situației cele mai defavorabile) ca pe parcursul unui an calendaristic putem avea următoarea situație:

- Pe sectorul  de exploatare anterior se vor desfasura operatiuni de închidere;

- Celula imediat adiacenta se va afla in exploatare (depunere deseuri).

Constituenții primari ai gazului emanat de depozitele de deșeuri sunt metanul (CH4) si bioxidul de carbon (CO2), gaze produse de microorganisme in condiții anaerobe. Transformările CH4 si CO2 sunt mediate de populațiile microbiene adaptate la ciclurile materialelor in medii anaerobe.

Generarea gazelor in depozitele de deșeuri, inclusiv rata de generare si compoziția, trece prin patru faze:

- Faza I- este aeroba (cu oxigenul disponibil) si gazul primar produs, CO2.

- Faza II- este caracterizata de distrugerea (dispariția) O2, ceea ce conduce la un mediu anaerobic, in care se produc mari cantități de CO2 si de hidrogen (H2).

- Faza III- începe producerea CH4, însoțita si de reducerea cantității de CO2 produsa. Conținutul de azot (N2) in gazul emis este inițial ridicat in prima faza si scade pronunțat pe măsura ce depozitul trece in faza a doua si a treia.

- Faza IV- producția gazoasa de CH4, CO2 si N2 devine relativ stabila.

Fazele de generare pentru gazele de fermentare

Timpul total si durata pe faze a generării de gaz variază in funcție de condițiile specifice depozitului (de ex. compoziția deșeurilor, metoda de depozitare, starea anaerobica, perioada de funcționare a unui compartiment pana la închidere).

Rata emisiilor la depozitul de deșeuri este guvernata de mecanismele de producere si transport ale gazelor, astfel:

- mecanismele de producere implica producerea constituentului emisiei in faza de vapori prin vaporizare, descompunerea biologica sau reacție chimica.

- mecanismele de transport implica producerea constituentului emisiei in faza de vapori la suprafața depozitului, prin stratul limita de deasupra si din atmosfera. Cele trei mecanisme majore de transport care asigura transportul unui constituent volatil in faza sa de vapori sunt difuzia, convecția si advecția.

Gazul emis de la depozitele de deșeuri consta, atunci când generarea gazului atinge starea staționară, in aproximativ 50 % (volumic) CO2, 50 % CH4 si urme de compuși organici nonmetanici (CONM).

Emisiile de CONM rezulta din CONM conținuți in deșeurile depozitate si din crearea acestora prin procese biologice si reacții chimice.

Tipurile de deșeuri care sunt depozitate pe depozitul conform FCC Arad, sunt reprezentate de: deșeuri menajere si asimilabile celor municipale (deșeuri produse de populație si deșeuri asimilabile produse de agenți economici) si deșeuri nepericuloase (industriale  nepericuloase

similare celor municipale).

De asemenea, in evoluția eliminării deșeurilor, un factor important este acela de reducere a cantităților depozitate prin scoaterea din fluxul de deșeuri a unor cantități importante de deșeuri de ambalaje si deșeuri biodegradabile.

Conform estimărilor teoretice, in primul an de funcționare nu se produce gaz de fermentare. Pe măsura ce depozitul de deșeuri s-a extins si au fost depozitate deșeuri, cantitatea de gaze de fermentare a crescut, preconizându-se să se ajungă la un maxim  in primul an după închiderea depozitului (celule depozitare). După închiderea totală a depozitului de deșeuri, producția de biogaz va fi in scădere.

Estimarea cantităților de gaze de fermentare – corp depozit de deșeuri nepericuloase LB2

Cantitățile de gaz produse au fost calculate cu ajutorul modelului LandGEM (Landfill Gas Emissions Model), dezvoltat de EPA – USA, program destinat studiului depozitelor de deșeuri.

Elementele care au stat la baza calculului:

- cantitatea medie de deseuri menajere depozitate anual: 99.000 – 110.000 t (functie de  evolutia generarii deseurilor si de respectarea tintelor legislative);

- durata de functionare a depozitului totală și pe grupe de sectoare de exploatare: durata totală estimată - 13,5 ani (pana in 2038); fiecare grupă de sectoare de exploatare va funcționa pe durată de cca. 3 – 4 ani;

- rata de generare a metanului;

- tipurile de deseuri depozitate;

- Exploatarea treptată, pe patru grupe de sectoare. În prima etapa se vor realiza sectoarele 16-18.

Pentru cuantificarea emisiilor gazului de depozit se utilizeaza un model cinetic de ordinul 1, elaborat de Agentia de Protectia Mediului din USA (EPA USA). Ecuatia de baza a acestui model este:

QCH4 = L0 ( R ( (e-kc - e-kt), unde:

QCH4 	- generarea metanului la momentul t (m3/an)

L0     	- potentialul de generare a metanului (m3 CH4 /m3 de deseuri)

R 	- cantitate medie anuala de depozitare a deseurilor (t/an)

e	- logaritm in baza n

k	- constanta de generare a metanului (1/an)

c	- perioada de la inchiderea depozitului (c=0 pentru depozitele in functiune)

(ani)

t 	- perioada de operare a depozitului (ani)

Pentru depozitul ASA Arad, calculele au fost facute utilizand ca valori ale parametrilor: L0 = 170 m3/t de deseuri si k = 0,04 1/an.

Gazul de depozit include, in general, in momentul in care emisia este stationara, 50% (in volum) CO2, 50% CH4 si o cantitate redusa de compusi organici non-metanici (CONM).

Rezultatele aplicarii modelului sunt:

- estimeaza rata de emisie a metanului, a dioxidului de carbon (principalii compusi care contribuie la epuizarea stratului de ozon), a compusilor organici non-metanici si a altor poluanti emisi din depozitele de deseuri solide pe durata de exploatare a depozitului (pe fiecare grupa de sectoare de exploatare și intreg depozitul) si pentru un numar de ani dupa inchiderea depozitului;

- este bazat pe un set de valori implicite pentru calculul emisiilor – factori de emisie – metodologia US EPA /AP – 42;

- pune la dispozitie rezultatele emisiilor de poluanti pe perioada de viata a depozitului si dupa inchiderea acestuia pentru depozitul in studiu (prezentate sub forma de tabele);

- ofera graficele emisiilor de poluanti pe durata de exploatare si dupa inchiderea depozitului pentru un depozit dat.

Din analiza rezultatelor se constata ca emisiile de poluanti cresc pana la o valoare maxima, care se atinge în primul an după închiderea fiecărui grup de sectoare de explaotare și dupa 13 ani de functionare (primul an după inchiderii ultimului sector) dupa care scad exponential. În primul an de funcționare nu se produce gaz de fermentare.

Rezultatul calcului privind cantitățile de biogaz produse sunt prezentate în Anexa 3 la prezenta documentație.

Evoluția cantitaților totale de biogaz produse pe fiecare grupă de sectoare de exploatare și pe intreg corpul depozitului prezentate grafic în figura de mai jos:

Evoluția cantitaților totale de biogaz produse pe fiecare grupă de sectoare de exploatare și pe intreg corpul depozitului

Cantitațile estimative cele mai mari de gaze de fermentare generate (CH4, CO2, CONM – cantitati totale compuși organici non-metanici si cantitatile de gaze odorante și toxice principale: H2S, metil mercaptan, benzen) pe parcursul expoatării depozitului de deșeuri LB2, pe fiecare grupă de sectoare de exploatare si pe intreg depozitul de deșeuri sunt prezentate în tabelul de mai jos.

- Cantități estimate  de gaze de fermentare generate – pe grupe de sectoare de exploatare si întreg corpul depozitului de deșeuri  – LB2

| Poluanți | S16-18 anul 2028 | S19-21 anul 2032 | S22-24 anul 2035 | S25-28 anul 2039 | TOTAL DEPOZIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | to/an | to/an | to/an | to/an | to/an |
| H2S | 0,22 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,84 |
| Metil mercaptan | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
| Benzen | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,59 |
| CH4 | 1422,74 | 1667,89 | 1382,81 | 1781,57 | 5508,32 |
| CO2 | 3903,67 | 4576,29 | 3794,11 | 4888,22 | 15113,53 |
| total CONM | 61,15 | 71,69 | 59,44 | 76,58 | 236,76 |
| TOTAL GAZE DEPOZIT | 5326,41 | 6244,18 | 5176,92 | 6669,80 | 20621,85 |

Nota: cantitațile de biogaz sunt cele maxime estimate (în primul an după închiderea fiecarei grupe de sectoare)

Având în vedere faptul că și biogazul care va fi generat de viitorul corp de depozit de deșeuri LB2 va fi captat și valorificat in cadrul statiei de cogenerare apartinand SC RENEWABLE POWER SRL, existentă, emisiile de gaze în atmosferă, rezultate din procesul de fermentare al deșeurilor, sunt mult diminuate.

Utilajele de transport si exploatare

Sursele mobile sunt reprezentate de utilajele auto folosite in operațiunile de manevrare a pământului necesar pentru acoperirea zilnica, de manevrare a deșeurilor în procesul de sistematizare a acestora în celula activă de depozitare,  precum si la transportul pământului si a altor materiale necesare. Tot aici se regăsesc si autogunoierele care transporta deșeurile.

Emisiile poluante ale autovehiculelor se limitează cu caracter preventiv prin condițiile tehnice prevăzute la omologarea pentru circulație, cat si prin condițiile tehnice prevăzute la inspecția tehnica ce se efectuează periodic pe toata perioada utilizării autovehiculelor rutiere înmatriculate in tara.

Acestea sunt emisii mobile, nedirijate de poluanți în atmosferă, respectiv pulberi in suspensie si pulberi sedimentabile, poluanți specifici gazelor de ardere (CO2, SO2, NOx, aldehide, hidrocarburi nearse) rezultate de la combustia motorinei în motoarele Diesel ale maşinilor de transport și ale utilajelor de pe amplasament. Nivelul concentraţiei poluanţilor emişi în aer depinde de vechimea utilajului, de starea tehnica a acestuia.

Estimarea emisiilor de poluanți s-a efectuat pentru consumul mediu anula de carburanți (motorină) al mașinilor si utilajelor din amplasament

Datele care au stat la baza efectuării calculelor de estimare a emisiilor poluante generate de mijloacele de transport și utilaje sunt:

- consum total de carburanți: 390 mc/an;

- densitatea motorinei:825 kg/mc;

- cantitatea de carburant (motorină) consumat într-un an: 321.750 kg/an

- cantitatea de carburant (motorină) consumat: 206,25 kg/oră;

- timp de funcționare zilnică: 6 ore/zi.

- Emisii de poluanți în atmosferă generați de utilaje și mijloacele de transport în perioada de exploatare

| Denumirea sursei | Poluanti |
| --- | --- |
|  | CO2 | SO2 | NOx | Aldehide | Hidrocarburi nearse |
| Debit masic (g/kg carburant) conf. AP-42 | 20,8 | 7,8 | 4,2 | 0,8 | 13 |
| Debit masic (g/oră) datorate mijloacelor de transport și utilaje | 4290 | 1608 | 866 | 165 | 2681 |

Se vor respecta toate măsurile de protecția calității aerului respectiv:

- în perioada de construcţie se vor utiliza echipamente mobile nerutiere, conform normelor RAR;

- în perioada de exploatare se va realiza:

  - transportul deşeurilor cu mijloace de transport adecvate (închise), astfel încât să fie redusă emisia de miros;

  - plantarea unei centuri verzi în jurul amplasamentului depozitului;

  - păstrarea platformei în stare bună şi în condiţii de curăţenie;

  - monitorizarea emisiilor din surse dirijate;

  - monitorizarea imisiilor.

Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosfera

Sistemul de colectare activa a biogazului  va fi compus din:

- puțuri de biogaz: 63 buc

- conducte de legătura intre puțurile pentru extragerea gazului

- conducta principala de legătura intre sistemul de colectare si unitatea de cogenerare,

- unitatea de cogenerare

Factorul de mediu sol si subsol

Corpul de depozit de deșeuri  nepericuloase este un depozit conform, care în condițiile unei exploatări corespunzătoare, nu constituie o sursa de poluare a solului. De asemenea, prin proiectul propus sunt luate toate măsurile constructive pentru protejarea solului, subsolului și apelor freatice.

Surse de poluare a solului pot fi:

- Deșeurile propriu-zise;

- Levigatul

- Tehnologia de exploatare;

- Utilajele de exploatare;

- Activitatea umana.

Acești poluanți pot ajunge pe sol, subsol si apa freatică numai accidental, in caz de:

- Defecțiuni ale sistemelor de etanșare.

- Scurgeri de combustibili/uleiuri uzate pe sol

- Scurgeri de substanțe chimice utilizate în cadrul stației de epurare

- Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, direct pe sol

- Neacoperirea periodică a deșeurilor depozitate

Factorul de mediu floră și faună, biodiversitate

Vegetația și  fauna locala poate fi influențată indirect prin:

- emisii de pulberi, gaze datorate funcționarii mașinilor si utilajelor,

- biogazului degajat de cele 2 corpuri de depozit (după închiderea și a sectorului 15 de depozitare, in primul an după închidere se înregistrează cantitățile maxime de biogaz, iar apoi acestea sunt in scădere; in sectoarele 16-18 de depozitare, odată cu depozitarea deșeurilor creste si producția de biogaz),

- împrăștierea de deșeuri pe zonele limitrofe.

De asemenea, prin dezvoltarea unor noi sectoare de depozitare pot apărea pasările (ciori, pescăruși etc) si animalele (in principal rozătoare) oportuniste.

Factorul de mediu peisaj

Având in vedere aspectul general al proiectului de depozitare a deșeurilor factorul de mediu poate fi afectat prin crearea masivului de depozitare – aspect cu caracter local.

Mediu social si economic

În perioada de exploatare emisiile care pot afecta factorii de mediu enumerati anterior pot afecta si mediul social si economic al zonei în condiții de operare deficitară a depozitului.

Obiectivul de investiție care se va realiza are ca scop îmbunătățirea condițiilor socio-economice ale zonei, astfel:

- asigura venituri suplimentare la bugetul local, prin taxe si impozite;

- contribuie la dezvoltarea economica a zonei;

- se asigură extinderea spațiului ecologic pentru depozitarea finală a deșeurilor provenite din județul Arad.

- impact pozitiv asupra sănătății populației prin crearea unei facilități de depozitare ecologică a deșeurilor. În acest fel se elimină depozitare ilegala de deșeuri cu efecte negative asupra mediului natural si social.

Prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuție și de exploatare, care se vor aplica in conformitate cu legislația in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de a afecta în mod negativ mediul social si economic  al zonei.

Zgomot și vibrații

În perioada de exploatare a lucrărilor proiectate principalele surse de zgomot sunt datorate circulației rutiere suplimentare adusă de către autogunoiere, precum și de funcționarea echipamentelor de compactare a deșeurilor in celulele de depozitare.

### Estimarea emisiilor preconizate în perioada post-închidere

Emisiile de poluanți preconizate în perioada post-închidere a corpului depozitului de deșeuri se vor reduce la maxim, astfel:

- Emisii de poluanți în aer: biogazul va fi colectat, transportat și valorificat in cadrul stației de cogenerare aparținând SC RENEWABLE POWER SRL. Odată cu închiderea corpului depozitului cantitățile de biogaz vor fi in scădere.

- Emisii de poluanți în apa de suprafață și subterană: nu se produc în condițiile execuției unor lucrări de închidere conforme cu prevederile Normativului privid depozitarea deșeurilor (drenare si colectare levigat – epurare – evacuare permeat la parametrii NTPA 001/2005; etanșare în baza și odată cu închiderea corpului depozitului; colectarea apelor pluviale care se vor scurge pe calota depozitului închis).

- Emisii de poluanți în sol/subsol: sunt eliminate prin închiderea definitivă a depozitului.

- Emisii de poluanti care sa afecteze flora și fauna: odată cu închiderea depozitului nu vor fi emisii care sa afecteze flora și fauna locală, zonele protejate și biodiversitatea zonei.

- Nu vor mai exista surse de zgomot.

# DESCRIEREA ALTERNATIVELOR

În cazul proiectului avut în discuție, analiza alternativelor de proiect s-a realizat  în cadrul evaluării strategice  de mediu efectuate  pentru Planul  de urbanism zonal (PUZ). Pentru PUZ ”Zonă administrare deșeuri – FCC Environment România SRL Arad” s-a emis Avizul de mediu nr. 4 din 30.07.2020.

În PUZ întocmit de SC Bauplaning SRL și SC Simplu Cadd SRL s-au analizat 3 variante:

- varianta 1 neimplementată: presupune neexecutarea proiectului;

- varianta 2 – implementarea planului în varianta propusă și adoptată

- varianta 3 – neimplementată: presupune neexecutarea TMB.

Analiza alternativelor, așa cum a fost ea realizată în PUZ și în Raportul de mediu la acesta,  este prezentată în cele de mai jos.

VARIANTA 1

Bilanț teritorial zonă reglementată 255.515,00mp:

| Nr. Crt. | BILANT TERITORIAL | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 01. | TEREN ARABIL | 251.507,79 | 98,44 | 255.515,00 | 100,00 |
| 02. | ZONĂ DE ADMINISTRARE, PROCESARE SI DEPOZITARE DEȘEURI SOLIDE NEPERICULOASE SI DESEURI INERTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1 | Construcții, dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2 | Depozit de deșeuri LB 2 (depozitul de deșeuri municipale si asimilabile) LB 3 (depozitul de deșeuri din construcții și demolări) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3 | Depozit zona rezervata |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 02.4 | Căi de comunicație, alei pietonale, platforme betonate și parcaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5 | Zone verzi amenajate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. | DRUMURI DE EXPLOATARE | 1.744,12 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 04. | CANALE | 2.263,09 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1 | Canale de desecare | 2.263,09 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2 | Canal relocat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 255.515,00 | 100 | 255.515,00 | 100 |

| INDICI URBANISTICI – REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
| 01. | Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) | 0,00 % | 0,00 % |
| 02. | Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) | 0,00 | 0,00 |

CONSTRUCȚII, DOTĂRI PROPUSE

P.O.T. existent = 0,00 %

C.U.T. existent = 0,00

Sc = 0,00 mp

Sd = 0,00 mp

P.O.T. maxim propus = 0,00 %

C.U.T. maxim propus = 0,00%

Sc = maxim 0 mp

Sd = maxim 0 mp

CONCLUZIE  VARIANTA   I :

În cadrul Varientei I a fost luat în calcul neimplementarea planului, ca atare suprafata de 255.515 mp rămâne ca posibil de utilizat în agricultură, terenul având categoria III de fertilitate. În aceste condiții nu sunt necesare măsuri de prevenire a efectelor negative asupra mediului și nici program de monitorizare a acestora.

Această variantă nu satisface cerințele municipalității întrucât actualul depozit mai avea la acel moment mai putin de 4  ani de fucționare.

VARIANTA 2

Bilanț teritorial zonă reglementată 255.515,00mp:

| Nr. Crt. | BILANT TERITORIAL | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 01. | TEREN ARABIL | 251.507,79 | 98,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02. | ZONĂ DE ADMINISTRARE, PROCESARE ȘI DEPOZITARE DEȘEURI SOLIDE NEPERICULOASE ȘI DEȘEURI INERTE | 0,00 | 0,00 | 247.416,00 | 96,83 |
| 02.1 | Construcții, dotări | 0,00 | 0,00 | 51.103,00 | 20,00 |
| 02.2 | Depozit de deșeuri LB 2 (depozitul de deșeuri municipale si asimilabile) LB 3 (depozitul de deșeuri din construcții și demolări) | 0,00 | 0,00 | 108.000,00‬ | 42,27 |
| 02.3 | Depozit zona rezervata |  |  | 10.000,00 | 3,91 |
| 02.4 | Căi de comunicație, alei pietonale, platforme betonate și parcaje | 0,00 | 0,00 | 28.149,00 | 11,02 |
| 02.5 | Zone verzi amenajate | 0,00 | 0,00 | 51.103,00 | 20,00 |
| 03. | DRUMURI DE EXPLOATARE | 1.744,12 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 04. | CANALE | 2.263,09 | 0,88 | 7.160,00 | 2,80 |
| 04.1 | Canale de desecare | 2.263,09 | 0,88 | 2.260,00 | 0,88 |
| 04.2 | canal relocat | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 1,92 |
| TOTAL GENERAL | 255.515,00 | 100 | 255.515,00 | 100 |

| INDICI URBANISTICI – REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ S = 2.990,00mp | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
| 01. | Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) | 0,00 % | 20,00 % |
| 02. | Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) | 0,00 | 0,23 |

Procent minim spații verzi: 20% pentru incinta reglementată.

Regimul maxim de înălțime propus este de Parter+2Etaje.

- Birouri administrative,– regim de înălțime P+2 Etaje;

- Construcții pentru ateliere de mentenanță și reparații curente vehicule și utilaje industriale– regim de înălțime Parter înalt;

- Construcții pentru procesarea și sortarea deșeurilor solide nepericuloase- regim de înălțime Parter înalt;

- Construcții pentru tratarea nămolurilor si  perimetru de desecare- regim de înălțime Parter inalt;

- Construcții pentru tratarea biologică a fracției umede din  deșeurile solide nepericuloase - regim de înălțime Parter înalt;

- Construcții pentru procesarea și marunțirea fracției uscate din deșeurilor solide nepericuloase - regim de înălțime Parter înalt;

- Platforme pentru depozitarea temporară deșeuri –

- depozitarea deșeurilor  solide nepericuloase -regim de înălțime maxim 30,00m;

- depozit de deșeuri inerte -regim de înălțime maxim 30,00m;

LB 2 (corp de depozitare deșeuri 2) fiind destinat  depozitării deșeurilor  municipale și asimilabile, deșeuri din sfera comercială și industrială:

După epuizarea capacității existente a corpului depozitului de deșeuri (LB 1),  se va continua depozitarea in corpul de depozitare deseuri LB 2

Levigatul din LB 2 este acumulat în noul rezervor de levigat ce va fi construit separat. 
Ramura de colectare principală pentru levigat este situată de-a lungul laturii sudice a LB 2, unde baza depozitului este în general înclinat.

LB 3 ( depozitul de deșeuri din construcții și demolări):

Corpul depozitului pentru deșeurile din construcții și demolări (LB 3) este proiectat ca un depozit de deșeuri separat construit pe partea de vest a zonei destinate exclusive depozitării de deșeuri. LB 3 este format din 3 sectoare care sunt, în general, înclinate spre sud.

CONSTRUCȚII, DOTĂRI PROPUSE

P.O.T. existent = 0,00 %

C.U.T. existent = 0,00

Sc = 0,00 mp

Sd = 0,00 mp

P.O.T. maxim propus = 20,00 %

C.U.T. maxim propus = 0,23

Sc = maxim 51.103,00 mp

Sd = maxim 58.768,45 mp

CONCLUZII VARIANTA  2 :

În cadrul Varientei 2 a fost luat în calcul  suprafața de ocupare a teritoriului cuprinzând  construcții industriale, depozit conform de deșeuri nepericuloase, construcții și zona procesare deșeuri  în proporție de  77,20 %, iar procentul de ocupare a terenului cu zona verde amenajată fiind de 20%.

Pentru acastă variantă se propun măsurile de prevenire și compensare a efectelor semnificative asupra mediului precum și programul de monitorizare a acestora.

Această variantă îndeplinește cerintele generale de urbanism, amenajare a teritorului și protecția mediului fiind  în acord cu planurile și investițiile FCC Environment România SRL, precum și cu legislația de mediu în vigoare.

Această variantă a fost propusă ca ALTERNATIVĂ FINALĂ A PLANULUI.

VARIANTA 3

Bilanț teritorial zonă reglementată 255.515,00mp:

| Nr. Crt. | BILANȚ TERITORIAL | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 01. | TEREN ARABIL | 251.507,79 | 98,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02. | ZONĂ DE ADMINISTRARE, PROCESARE ȘI DEPOZITARE DEȘEURI SOLIDE NEPERICULOASE ȘI DEȘEURI INERTE | 0,00 | 0,00 | 247.416,00 | 96,83 |
| 02.1 | Construcții, dotări | 0,00 | 0,00 | 43.437,00 | 17,00 |
| 02.2 | Depozit de deșeuri LB 2 (depozitul de deșeuri municipale si asimilabile) LB 3 (depozitul de deșeuri din construcții și demolări) | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 42,27 |
| 02.3 | Depozit zona rezervata |  |  | 10.000,00 | 3,91 |
| 02.4 | Căi de comunicație, alei pietonale, platforme betonate și parcaje | 0,00 | 0,00 | 35.831,00 | 14,02 |
| 02.5 | Zone verzi amenajate | 0,00 | 0,00 | 51.103,00 | 20,00 |
| 03. | DRUMURI DE EXPLOATARE | 1.744,12 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 04. | CANALE | 2.263,09 | 0,88 | 7.160,00 | 2,80 |
| 04.1 | Canale de desecare | 2.263,09 | 0,88 | 2.260,00 | 0,88 |
| 04.2 | canal relocat | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 1,92 |
| TOTAL GENERAL | 255.515,00 | 100 | 255.515,00 | 100 |

| INDICI URBANISTICI – REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN INCINTA REGLEMENTATĂ S = 2.990,00mp | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
| 01. | Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) | 0,00 % | 17,00 % |
| 02. | Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) | 0,00 | 0,2 |

Procent maxim spații verzi: 20% pentru incinta reglementată.

Regimul maxim de înălțime propus este de Parter+2Etaje.

- Birouri administrative,– regim de înălțime P+2 Etaje;

- Construcții pentru ateliere de mentenanță și reparații curente vehicule și utilaje industriale– regim de înălțime Parter înalt;

- Construcții pentru procesarea și sortarea deșeurilor solide nepericuloase- regim de înălțime Parter înalt;

- Construcții pentru tratarea nămolurilor si  perimetru de desecare- regim de înălțime Parter inalt;

- Construcții pentru tratarea biologică a fracției umede din  deșeurile solide nepericuloase - regim de înălțime Parter înalt;

- Construcții pentru procesarea și marunțirea fracției uscate din deșeurilor solide nepericuloase - regim de înălțime Parter înalt;

- Platforme pentru depozitarea temporară deșeuri –

- depozitarea deșeurilor  solide nepericuloase -regim de înălțime maxim 30,00m;

- depozit de deșeuri inerte -regim de înălțime maxim 30,00m.

LB 2 (corp de depozitare deșeuri 2) fiind destinat  depozitării deșeurilor  municipale și asimilabile, deșeuri din sfera comercială și industrială:

După epuizarea capacității existente a corpului depozitului de deșeuri (LB 1),  se va continua depozitarea în corpul de depozitare deșeuri LB 2.

Ramura de colectare principală pentru levigat este situată de-a lungul laturii sudice a LB 2, unde baza depozitului este în general înclinat.

LB 3 ( depozitul de deșeuri din construcții și demolări):

Corpul depozitului pentru deșeurile din construcții și demolări (LB 3) este proiectat ca un depozit de deșeuri separat construit pe partea de vest a zonei destinate exclusive depozitării de deșeuri. LB 3 este format din 3 sectoare care sunt, în general, înclinate spre sud.

CONSTRUCȚII, DOTĂRI PROPUSE

P.O.T. existent = 0,00 %

C.U.T. existent = 0,00

Sc = 0,00 mp

Sd = 0,00 mp

P.O.T. maxim propus = 17,00 %

C.U.T. maxim propus = 0,20

Sc = maxim 43.437mp

Sd = maxim 51.437,00 mp

CONCLUZII VARIANTA 3 :

În cadrul Varientei 3 a fost luat în calcul suprafața de ocupare a teritoriului cuprinzând  construcții industriale, depozit conform de deșeuri nepericuloase, construcții și zona procesare deșeuri  în proporție de  77,20 %, iar procentul de ocupare a terenului cu zona verde amenajată fiind de 20%.

Pentru acastă variantă se propun măsurile de prevenire și compensare a efectelor semnificative asupra mediului precum și programul de monitorizare a acestora.

În varianta 3 nu există facilități privind stația de tratare mecano-biologică cu biouscare, ce cuprinde Hala cu instalațiile de tratare, perimetrul compostare și maturare fracție umedă, bazinul vidanjabil BV2.

FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL nu agrează această variantă întrucât nu concordă cu planul de management și investiții al societății precum și pentru că nu este conform cu Planul Național de Gestionare a Deșeurilor.

CONCLUZIA  FINALĂ privind varianta aleasă

Alternativa finală a PUZ concordă cu Varianta 2, astfel:

În cadrul Variantei 2 a fost luat în calcul  suprafața de ocupare a teritoriului cuprinzând  construcții industriale, depozit conform de deșeuri nepericuloase, construcții și zonă procesare deșeuri  în proporție de  77,20 %, iar procentul de ocupare a terenului cu zona verde amenajată fiind de 20%.

Pentru această variantă se propun măsurile de prevenire și compensare a efectelor semnioficative asupra mediului precum și programul de monitorizare a acestora.

Această variantă îndeplinește cerințele generale de urbanism, amenajare a teritorului și protecția mediului fiind în acord cu planurile și investițiile FCC Environment România SRL, precum și cu legislația de mediu în vigoare.

Această variantă este propusă ca ALTERNATIVĂ FINALĂ A PLANULUI.

În privința construirii unui incinerator, HG 942/2017, prevede doar pentru Municipiul București construirea unui incinerator, in celelalte zone nefiind prevazută o astfel de instalație de tratare deșeuri.

Alternativa de proiectare aleasă în cadrul PUZ îndeplinește următoarele criterii:

- Minimizarea efectelor asupra mediului,

- Costuri de investiție și de operare optime,

- Proiectarea, respectiv dezvoltarea depozitului  pe sectoare, astfel încât să existe suprafețe de depozitare deschise mici care să satisfacă nevoile curente de depozitare și să impacteze cât mai puțin factorii de mediu,

- Flexibilitatea proiectului, permițând extinderea viitoare atât a depozitului de deșeuri cât și a unor noi facilități de depozitare/tratare a deșeurilor care să îmbunătățească sistemul de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Arad,

- Utilizarea gazului de depozit pentru producerea de energie electrică.

Alternativa tehnologică de construire a noului corp de depozitare deșeuri LB2 este în conformitate cu prevederile legislative privind construirea depozitelor ecologice pentru deșeuri (Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, Ordonanța 2/2021 privind depozitarea).

Astfel, proiectul pentru sistemul de etanșare al bazei și taluzurilor depozitului, sistemul de drenare și colectare al levigatului, precum și sistemul de captare și colectare a biogazului respectă cele mai bune tehnici disponibile referitoare la depozitele de deșeuri.

Având în vedere că în perimetrul amplasamentului extinderii noului corp de depozitare LB2 nu avem un strat geologic natural de etanșare, s-au analizat doua variante de construire a barierei geologice, astfel:

- Barieră geologică construită formată din patru straturi compactate de argila, fiecare a câte 0,25 m

- Barieră geologică construită cu doua straturi compactate de argilă, fiecare cu  o grosime de 0,25 m + un strat de geocompozit bentonitic (GCL) care să suplimenteze celelalte doua straturi de argilă de câte 0,25 m prevăzute în Normativul privind depozitare deșeurilor.

S-a ales varianta a doua, având în vedere următoarele aspecte:

- Suplimententarea celor doua straturi de argila cu GCL s-a realizat după ce s-a realizat un calcul de compensare prin care s-a demonstrat ca GCL ales indeplinește condițiile de permeabilitate pe care le-ar fi asigurat cele doua straturi de argilă înlocuite.

- Folosind GCL în loc de cele doua straturi de argilă se economisesc resurse minerale naturale și în același timp se reduce impactul asupra mediului prin înființarea unui perimetru de exploatare a argilei suplimentar care sa asigure necesarul de argila pentru realizarea barierie geologice construite a depozitului.

- Prin alegerea acestei variante se reduc costurile de execuție, timpul de execuție al lucrărilor de etanșare și, nu in ultimul rând, impactul asupra calității aerului atmosferic       (prin timp mai scurt de lucru și de funcționare a utilajelor și mașinilor, un volum mai mic de material argilos ce trebuie manevrat pe amplasament).

Tehnologia de exploatare aleasă include și măsuri de atenuare a impactului asupra factorilor de  mediu legate, în principal, de:

- Măsurile constructive propuse in proiect (care respecta prevederile Normativului tehnic privind depozitarea) vin să reducă la minim dezagrementele legate de funcționarea depozitului.

- Respectarea Regulamentului de exploatare al depozitului

- Respectarea programului de monitorizare a calității factorilor de mediu si automonitorizarea tehnologică

- Buna funcționare a stației de epurare a levigatului astfel încât sa se evacueze în mediu acvatic apa la parametrii prevăzuți de NTPA 001/2005.

- Aplicarea de tehnic de prevenire  a mirosurilor/disconfortului olfactiv, cum ar fi:

- Acoperirea frecventă cu pământ  a deșeurilor depozitate

- Respectarea planului de exploatare a sectoarelor de depozitare, cu zone active de exploatare mici.

- Se vor aplica reguli de trafic specifice unor instalații de depozitare controlată

- Acceptarea la depozitare a deșeurilor pentru care eliminarea este soluția ultimă de gestionare.

- Dezvoltarea pe viitor a facilităților pentru tratarea deșeurilor (tratarea mecano-biologică a deșeurilor-TMB)

- Drenarea  tuturor acumulărilor de levigat care ar putea  genera mirosuri  prin procesul de fermentație.

- Odată cu producerea de biogaz de către masa de deșeuri, gazele de depozit vor fi colectate și direcționate către instalația de cogenerare.

- Tratarea prealabilă a deșeurilor valorificabile prin intermediul facilităților existente (stații de sortare, stații de compostare) și a celor viitoare (TMB cu biouscare) astfel încât să fie reduse cantitățile de deșeuri depozitate și implicit  modificarea compoziției deșeurilor depozitate cu repercusiuni pozitive în ceea ce privește: compoziția levigatului, compoziția biogazului, prezența mirosurilor, calitatea aerului atmosferic etc.

Toate acestea se constituie ca alternative tehnologice care, aplicate, au ca efect funcționarea în condiții de protecție a mediului înconjurător.

# DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII

# ACTUALE A MEDIULUI

Noul corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase solide FCC Arad (LB2) reprezintă extinderea cu încă 13 sectoare de exploatare (sectoarele 16 - 28) a actualului depozit conform pentru deșeuri FCC Arad (LB1 - sectoarele 1 - 15).

Starea actuala a factorilor de mediu in zona depozitului conform de deșeuri – LB1 este monitorizată conform cerințelor din Autorizația integrată de mediu nr. 2/26.02.2018, revizuită în 01.03.2019.

Pentru a evidenția starea actuală a mediului în zonă amplasamentului noului corp de depozit pentru deșeuri – LB2 s-au avut în vedere:

- Concluziile Raportului de amplasament realizat pentru Depozitul conform pentru deșeuri FCC Arad, existent, realizate pe baza analizei rezultatelor  determinărilor privind calitatea  factorilor de mediu pe amplasament.

- Rezultatele analizelor de laborator privind calitatea  factorilor de mediu  in zona actualului depozit conform pentru  deșeuri (LB1) – anul 2022.

- Concluziile privind calitatea  apelor de suprafață și subterane aparținând corpurile de apă din zona amplasamentului (conform Planului de Management bazinal al spațiului hidrografic Mureș 2016 – 2021).

- Studiu pedologic și agrochimic de încadrare în clasele de calitate cu elemente de fundamentare pedologică, întocmit de Oficiu de studii Pedologice și Agrochimice Arad, 2019.

- Planul de acțiune pentru gestionarea zgomotului  și a efectelor acestuia în municipiul Arad, 2021.

## Factorul de mediu apă

Apa subterana

Zona amplasamentului este situată în zona corpurilor de apă subterana ROMU20 - (pentru apa freatica) si ROMU22 (pentru apa subterana de adâncime) – Conul aluvial al Muresului. Conform Planului de management al spatiului hidrografic Mures, cap. 4 – Caracterizarea apelor subterane, corpul de apa are urmatoarele caracteristici:

Corpul de apa ROMU20 - pentru apa freatica:

- Suprafata: 2222,68 km

- Tip: poros

- Utilizare: ca apa potabila, agricola

- Grad de protectie globala: slaba

- Calitate: slabă în ceea ce privesc azotații

- Din punct de vedere cantitativ: buna

Corpul de apa ROMU22 - pentru apa subterana de adancime:

- Suprafata: 1683 km

- Tip: poros

- Utilizare: ca apa potabila, agricola, industriala

- Grad de protectie globala: buna si foarte buna

- Calitate: bună

- Din punct de vedere cantitativ: buna

Calitatea apelor subterane pe amplasamentul – LB1 este urmarită anual prin intermediul a 5 foraje de monitorizare. Conform concluziilor Raportului de ampasament rezultatele determinarilor de laborator au evidentiat faptul ca apa subterana din zona depozitului de deseuri se mentine in limitele de calitate pentru corpul de apa subterana ROMU20 si ale valorilor prag determinate inainte de punerea in exploatare a depozitului de deseuri.

Acest fapt este evidențiat și de rezultatele analizelor de laborator realizate în ianuarie 2022 pe probe de apă subterană prelevate din cele 5 foraje de monitorizare existente în zona aferenta depozitului conform pentru deșeuri LB1, existent în vecinătatea amplasamentului corpului nou de depozit – LB2.

Rezultatele analizelor de laborator (realizate în 2022) în raport cu limitele de calitate ale corpului de apa subterana ROMU20 (conform Ordinului 621/2014 privind aprobarea Valorile prag pentru corpurile de apa subterana din România) sunt prezentate în tabelul de mai jos:

- Calitatea apelor subterane în zona depozitului actual de deseuri LB1 în raport cu valorile de calitate ale corpului de apa subterana ROMU20

| Luna/ An | Foraje monitorizare | Indicatori analizati |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH (unit. pH) | Azot amoniacal (mg/l) | Azotati (mg/l) | Azotiti (mg/l) | Sulfati (mg/l) | Cloruri (mg/l) | Cadmiu (µg/l) | Plumb (µg/l) | Fosfați (mg/l) | Reziduu filtrabil 105oC (mg/l) | Arsen (µg/l) | Pesticide organoclorurate (µg/l) | Pesticide triazinice (µg/l) | Pesticide organofosforice (µg/l) |
| Ianuarie /2022 | M1 | 7,0 | <0,028 | 0,39 | <0,15 | 4,08 | <5 | <0,4 | <0,75 | 0,13 | 271 | <2,0 | <0,005 | <0,025 | <0,003 |
|  | M2 | 6,9 | <0,028 | 2,16 | <0,15 | 2,48 | <5 | <0,4 | <0,75 | 0,151 | 300 | <2,0 | <0,005 | <0,025 | <0,003 |
|  | M3 | 7,0 | <0,028 | 3,81 | <0,15 | 6,60 | <5 | <0,4 | <0,75 | 0,163 | 298 | <2,0 | <0,005 | <0,025 | <0,003 |
|  | M4 | 6,8 | <0,028 | 3,54 | <0,15 | <2,1 | <5 | <0,4 | 0,9 | 0,161 | 303 | <2,0 | <0,005 | <0,025 | <0,003 |
|  | M5 | 6,8 | <0,028 | 2,63 | <0,15 | 2,63 | <5 | <0,4 | <0,75 | 0,152 | 299 | <2,0 | <0,005 | <0,025 | <0,003 |
| Valori de prag ROMU20 (Ordin 621/2014) | - | - | 1,9 | - | 0,5 | 250 | 250 | - | 20 | 0,6 | - | - | - | - | - |

Apa de suprafață

Starea ecologica/potențialul ecologic a canalului Ier este moderată conform Planului de Management bazinal al spațiului hidrografic Mureș 2016 – 2021, Anexa 6.1.A. Starea chimică a canalului Ier, conform aceluiași Plan de  Management bazinal al spațiului hidrografic Mureș 2016 – 2021 – Anexa 6.2., este bună.

Starea ecologică și chimică a canalului Ier nu este influențată în mod direct de către activitatea desfășurată pe amplasamentul depozitului conform pentru deșeuri LB1, așa cum s-a concluzionat în Raportul de amplasament.

Acest lucru este demonstrat și de ultimele analize de laborator privind calitatea apelor pluviale evacuate în canalul Ier, prezentate în tabelul de mai jos:

- Calitatea apelor pluviale  evacuate în canalul Ier

| Nr. crt. | Indicator analizat | UM | Valoare determinata | Valoare limita cf. NTPA 001-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proba 1 – Ier 1 | Proba 2 – Ier 2 |  |
| 1 | pH | Unit. pH | 7,1 | 7,0 | 6,5 - 8,5 |
| 2 | CCO | mgO2/l | <30 | <30 | 25 |
|  | CBO5 | mgO2/l | 9,25 | 7,87 |  |
| 3 | Substante extractibile cu eter de petrol | mg/l | <20 | <20 | 20 |
| 4 | Materii in suspensie | mg/l | <8 | <8 | 5 |
| 5 | Reziduu fix | mg/l | 308 | 299 | 2000 |
| 6 | Produse petroliere | mg/l | <0,10 | <0,10 | 60 |

În concluzie, calitatea apelor subterane și de suprafață nu este influențată de funcționarea actualului depozit conform pentru deșeuri – LB1 și se menține în limitele de calitate specifice  corpurilor de apă existente în zonă.

Pentru construirea noului corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase LB2 și pentru a se facilita posibilitatea de a face corp comun cu depozitul conform actual – LB1, s-a deviat canalului de desecare ANIF CN1688 situat pe latura de sud a amplasamentului. Astfel s-a intervenit asupra sistemului de gospodărire a apelor din zona amplasamentului.

Lucrările de devierea a canalului de desecare ANIF CN1688 au constat în :

- Devierea de pe amplasamentul inițial al canalului de desecare Cn 1688 pe lungimea de 303 m, aflat între proprietăţile S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L., se va face pe latura sud-vestică a amplasamentului noului corp de depozit LB2. Tronsonul deviat (repoziționat) al canalului de desecare Cn 1688 va avea lungimea de 826 m şi va respecta elementele geometrice şi hidraulice din regulamentul de exploatare al A.N.I.F. Tronsonul deviat (repoziționat) va avea continuitate cu canalul de desecare rămas pe poziţie iniţială, asigurându-se astfel funcţionalitatea acestuia;

- Construirea podeţelor tubulare (PT1 și PT2) cu lungimea de L=7,00 m fiecare,  pe tronsonul de canal de desecare deviat (repoziționat) la intersecția cu drumul de exploatare De 1685/2 și a drumul de acces Podeţele tubulare sunt realizate din tuburi de beton prefabricate cu diametrul Dn 800 mm. Podeţele tubulare se încadrează între două timpane din beton armat cu grosime minimă de 30 cm. Pe lungimea de 2,00 m amonte şi aval de podeţe se prevăd peree din beton armat turnat monolit;

- Reprofilarea canalului de desecare Cn 1688 pe lungimea de 118 m pe tronsonul cuprins intre km 2+708÷2+826 cu o panta de 0,3 ‰ către tronsonul deviat (repoziționat).

Pe tronsonul deviat al canalului de desecare se va asigura transportul debitului maxim de desecare conform regulament de exploatare A.N.I.F., astfel încât să nu se modifice parametrii funcţionali ai acestuia şi nici ai amenajării de desecare Ier-Frontieră.

Devierea canalului de desecare s-a efectuat astfel încât să nu fie afectată continuitatea şi funcţionalitatea amenajării de desecare Ier - Frontieră. Canalul de desecare repoziționat (relocat) a respectat elementele hidraulice şi geometrice din regulamentul de exploatare ANIF.

Lucrările de repoziționare a canalului de desecare CN1688 au fost avizate de ANIF Arad și în prezent sunt realizate (a se vedea Proces verbal la terminarea lucrărilor nr. 1 din 24.11.2021 prezentat în Anexa 1).

## Factorul de mediu aer

În ceea ce privește calitatea aerului înconjurător în zona amplasamentului viitorului corp de depozit de deșeuri – LB2 putem face doar o apreciere parțială bazată doar pe determinările realizate în cadrul programului de monitorizare al actualului depozit conform pentru deșeuri LB1 așa cum am prezentat în cele de mai jos:

Biogazul produs de actualul depozit conform pentru deșeuri este captat și valorificat în cadrul statiei de cogenerare apartinand SC RENEWABLE POWER SRL și de aceea  nu a fost cazul realizarii determinarilor cu privire la concentratia emisiilor de poluanti la gurile puturilor de gaz. Anual, se fac deteminari cu privire la compozita procentuala a gazului de depozit in vederea determinarii procentelor de gaze principale (CH4, CO2, O2, N2) produse in urma proceselor de fermentare din cadrul masei de deseuri.

Pentru determinarea compozitiei procentuală a gazelor provenite din depozitul conform de deșeuri – LB1 în 2021 s-au făcut măsurători la gurile puturilor de deagzeificare 35, 36, 41 ,42, trimestrial. Rezultatele măsurătorilor s-au concretizat în Rapoarte de încercare ale căror rezultate sunt sintetizate în tabelul de mai jos:

- Compozitia gazelor de depozit – anul 2021

| Trimestru | Pondere gaze componente din biogaz (%) |
| --- | --- |
|  | CH4 | CO2 | O2 | N2 | H2S |
| I | 31-43 | 24 – 31 | 5 – 9 | rest | sub limita de cuantificare |
| II | 11 – 14 | 8 – 11 | 15 – 16 | rest | sub limita de cuantificare |
| III | 32 – 33 | 25 – 26 | 8 – 9 | rest | sub limita de cuantificare |
| IV | 34 – 46 | 24 – 32 | 4 – 8 | rest | sub limita de cuantificare |

- SC RENEWABLE POWER SRL detine autorizatie de mediu pentru functionarea statiei de cogenerare, autorizatie prin care se solicita monitorizarea emisiilor de gaze rezultate in urma arderii biogazului și menținerea acestora în limitele legale admise. Acest fapt este demonstratde ultimele măsurători de emisii la coșul de ardere al instalației de cogenerare. Rezultatele determinărilor în raport cu limitele legale admise (Ordin 462/1993) sunt prezentate în tabelul de mai jos:

- Concentrația emisiilor de gaze de ardere provenite de la cosul de ardere al stației de cogenerare în raport cu valorile limită admise conform Ordinului 462/1993

| Indicator anlaizat | UM | Valoarea determinată | Valoare maximă conform Ordin 462/1993 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |  |
| Monoxid de carbon (CO) | mg/Nm3 | 57 | 79 | 100 |
| Oxizi de azot (Nox), exprimați în NO2 | mg/Nm3 | 143 | 84 | 350 |
| Oxizi de sulf (Sox) exprimați în SO2 | mg/Nm3 | ˂20 | ˂20 | 35 |
| Pulberi totala | mg/Nm3 | 1,333 | 2,911 | 5 |

- Pe amplasamentul depozitului conform pentru deșeuri – LB1 s-au mai făcut determinari cu privire la imisii de pulberi în suspensie (PM10) in aerul atmosferic. Concentrațiile de pulberi înregistrate sunt sub limita prevăzută de STAS 12574/1987 – Condiții de calitate a aerului în zonele protejate, așa cum  se poate vedea și în tabelul de mai jos:

- Imisii de pulberi în zona amplasamentul depozitului conform pentru deșeuri – LB1 în raport cu STAS12574/1987

| Poluant | UM | Concentrație determinată (perioada de mediere 30 min) | Limită STAS12574/1987 (perioada de mediere 30 min) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai 2021 | Iulie 2021 |  |
| Pulberi în suspensie PM10 | mg/m3 | 0,046 | 0,064 | 0,5 |

Calitatea aerului atmosferic în zona viitorului corp de depozit de deșeuri – LB2 este cea specifică unei zone de dezvoltare industrială, unde activitățile desfășurate exercită fiecare în parte, în funcție de specific, emisii/imisii de poluati (în principal gaze de ardere – CET Arad, instalatie cogenerare, Incineratorul Alvi Serv; pulberi și mirosuri -  Stația de compost FCC, depozit conform  - LB1, depozit de zgură – CET Arad, Stația de sortare deșeuri Recons) cu impact cumulat asupra calității aerului.

În zona industrială nord Arad, zonă unde se va dezvolta și noul corp de depozit de deșeuri LB2, nu există o stație de monitorizare a calității aerului  (stație din cadrul retelei nationale) care să ne furnizeze informații cu privire la calitatea aerului atmosferic.

În acest context se va dezvolta viitorul corp de depozIt de deșeuri LB2.

## Factorul de mediu sol

În zona limitrofă sau pe amplasamentul actualului depozit conform pentru deșeuri – LB1 nu     s-au efectuat pana in prezent analize cu privire la calitatea solului.

Pe amplasamentul viitoruliui corp de depozit de deșeuri – LB2 s-a efectuat un studiu pedologic și agrochimic de încadrare în clasa de calitate, din care rezultă că terenurile se încadrează în categoria a III-a de calitate (fertilitate). Învelișul de sol este reprezentat prin: Eutricambosol molic – gleic, gleizat moderat cu apă freatică situată între 3-5 m; Faeoziom cambis gleic, gleizat moderat cu apă freatică situată între 2-3 m; Eutricambosol gleic, gleizat moderat cu apă freatică între 2-3 m; Eutricambosol gleic, gleizat moderat  pe materiale fluviatile cu apă freatică între 2-3 m.

Solurile pe care se va dezvolta corpul de depozit de deșeuri – LB2 este un sol neproductiv, a cărui calitate este influențată de factorii antropici din zonă.

## Floră și faună, biodiversitate

În zona de nord a municipiului Arad, implicit și în zona amplasmentului corpului de depozit de deșeuri  - LB2, predomină formațiunile vegetale de stepă și silvostepă.

Formațiunea de silvostepă este format din asociații ierboase și lemnoase a căror existență a fost influențată de lucrările de îmbunătățiri funciare care au contribuit la instalarea condițiilor de stepă.

Fauna este slab reprezentată, se menţionează fauna endemică obişnuită alcătuită din câteva specii de păsări şi mamifere mici.

Pe amplasament nu se dezvoltă specii vegetale cu valoare conservativă.

Nu sunt zone protejate pe amplasament sau limitrof acestuia.

## Zgomot

Conform Planului de actiune pentru gestionarea zgomotului  și a efectelor acestuia în municipiul Arad (2021) zonele industriale nu au ridicat probleme din punct de vederere al zgomotului, nedepășindu-se limitele de zgomot admise.

Sursele de zgomot prezente în zona amplasamentului sunt cele legate de traficul aferent activităților industriale din zonă și a activității din cadrul depozitului conform pentru deșeuri – LB1.

## Evoluția probabilă a mediului în cazul neimplementării proiectului

În situația neimplementării proiectului evoluția probabilă a stării actuale de mediu este după cum urmează:

- Apele de suprafață și subterane

Se preconizează că nu vor apărea modificări, în mod direct, din punct de vedere calitativ asupra  apele subterane si de suprafață nici în cazul impelmentarii și nici în cazul neimplementarii proiectului.  Modificarea care survine este legată de sistemul de gospodărire a apelor  și anume  că în cazul neimplementării proectului nu se devia canalul CN 1688.

- Aer

Se vor menține sursele actuale de emisii/imisii in aerul atmosferic așa cum am menționat la subcapitolul 3.2.

- Sol

În cazul neimplementării proiectului terenul rămâne fără construcții și cu funcțiune agricolă cu productivitate modestă. De asemenea, în condițiile în care nu se extinde capacitatea de depozitare actuală pot apărea depozite ilegale de deșeuri cu repercursiuni asupra calității solului.

- Floră, faună și biodiversitate

În cazul neimplemetării proiectului  zona nu va fi afectată având aceeași compoziție ca și în prezent.

În concluzie, în varianta neimplementării proiectului, terenul va fi utilizat tot pentru producția agricolă, existând cadrul creat pentru proiecte în agricultură. Această situație însă nu concordă cu necesitățiile actuale de rezolvare a problemei de depozitare a deșeurilor în municipiul Arad percum și orașele și comunele arondate din tot județul.

# DESCRIEREA FACTORILOR SUSCEPTIBILI A FI AFECTAȚI DE PROIECT

## Populația și sănătatea umană

Conform Certificatului de urbanism nr. 739/21.04.2022, terenul pe care urmează să se realizeze noul corp de depoizt de deșeuri – LB2 este situati în intravilan, având categoria de folosința arabil.

Vecinătățile amplasamentului studiat sunt:

- Nord: drum de exploatare De 1692 și terenuri arabile în extravilan;

- Sud: canal de desecare Cn 1599, respectiv teren arabil in extravilan, depozitului de zgură și cenușă aparținând CET Arad, incinta FCC Environment România SRL cu destinația de depozit de deșeuri, De 1702/2  , linia de cale ferată ;

- Est: incinta FCC Environment România SRL cu destinatia de depozit de deseuri, terenuri arabile;

- Vest: teren aparținând FCC Environment România (zona de dezvoltare a viitoarelor facilități de tratare a deșeurilor), drum de exploatare De 1685/2, canalul de desecare Cn 1680 (IER) și terenuri arabile în extravilan.

Distanța față de cele mai apropiate locuințe este de 1,5 km est de amplasament (Cartier verde – localitatea Livada).

În vecinatatea amplasamentului, la cca. 300 m nord-est, se afla sistemul de desecare si drenaj Ier, care face parte din amenajarea Ier-Arad-Frontiera, cu rol de colectare și evacuare a apelor pluviale  care drenează terenurile agricole din jur.

Distanțele față de localitățile cele mai apropiate de obiectivul de investiție sunt:

- localitatea Livada – la cca. 1,5 km est

- localitatea Sânleni – la cca. 2,5 km sud-est

- localitatea Zimanducuz – la cca. 2,8 km nord-est

- localitatea Șofrone – la cca. 5 km nord

- localitatea Sânpaul – la cca. 6 km vest

- municipiul Arad – la cca.3 km sud

Alte obiective aflate în vecinătatea corpului nou de depozit sunt:

- actualul depozit conform pentru deșeuri FCC Arad situat la sud de amplasament

- depozitul de zgura și cenușă CET Arad și CET Arad, la sud de amplasament

- Incineratorul SC ALVI SERV SRL – se află în partea de sud al depozitului de deșeuri existent, limitrof părții estice a depozitului de cenușă și zgură a CET pe lignit.

- Stația de sortare deșeuri a municipiului Arad, la sud de depozitul de cenusa si zgura CET Arad

- calea ferata dubla CFR Arad – Oradea la est de amplasament

În ceea ce privesc căile de acces, se păstrează aceleași,  respectiv dinspre șoseaua Centura Nord, prin intermediul drumurilor De 1712/1, De 1702/3 și De 1702/2, continuandu-se cu drumul de acces actual la  depozit conform pentru deșeuri al FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL drum ce se prelungește pe amplasamentul  drumului de exploatare (CF 360355) situat intre depozitul de cenusa CET si actualul corp de depozit (LB1) pana la joncțiunea cu drumul de incintă ce va fi construit pe terenul proprietatea FCC, identificat cu CF 356278. Nu se creează căi de acces noi care să afecteze zonele populate.

Elementele de disconfort urban pe care le generează, de obicei, un depozit de deșeuri sunt insesizabile in zonele locuite având in vedere:

- distanța fața de zonele locuite

- masurile constructive

- tehnologia de  exploatare a sectoarelor de depozitare

- amplasarea geografică

- plantația de protecție vegetală

În ceea ce privește starea de sănătate a populației, statisticile existente nu permit efectuarea de corelații cu privire la influența stării calității factorilor de mediu asupra incidenței bolilor.

Nu s-au constatat în zonă afectări majore ale factorilor de mediu cu efecte asupra sănătății populației.

Institutul National pentru Sănătate Publică în cadrul Raportului pentru sănătate și mediu – 2020 a analizat tendințele privind evoluția indicatorilor de sănătate în raport cu calitatea aerului atmosferic la nivelul orașelor reședințe de județ și municipiul București.

În cadrul Raportului menționat mai sus, s-a concluziont, printre altele, că pentru municipiul Arad ”evoluția  valorilor legate de poluarea atmosferică și evoluția indicatorilor de sănătate nu au scos în evidență  existența unor tendințe crescătoare”.

## Floră, faună și biodiversitatea

Vegetația

În zona de nord a municipiului Arad predomină formațiunile vegetale de stepă și silvostepă. Formațiunea de silvostepă este format din asociații ierboase și lemnoase a căror existență a fost influențată de lucrările de îmbunătățiri funciare care au contribuit la instalarea condițiilor de stepă.

Această zonă are vegetație mezofilă, nu are caractere de stepă naturală iar plantele ierboase sunt: Festuca sulcata, Koeleria gracilis, Salvia pratenzis, Salvia austriaca și Centaurea mieronthos. Vegetația lemnoasă se găsește sub formă de pâlcuri formate din Prunus spinosa, Crataegus monogyma. Datorită intensificării agriculturii vegetația lemnoasă spontană este pe cale de dispariție.

Vegetația ierboasă este reprezentată prin elemente xerofile: Agropyrum cristatum, Lolium perene, Bromus inermis, Poa bulbosa, Cynodon dactylon, Euphorbia gloriosa ș.a. care formează asociații în cazul pășunilor.

Fauna: este slab reprezentată, se menţionează fauna endemică obişnuită alcătuită din câteva specii de păsări şi mamifere mici.

Pe amplasament nu se dezvoltă specii vegetale cu valoare conservativă.

Nu sunt zone protejate pe amplasament sau limitrof acestuia.

Cele mai apropiate arii protejate din zona, in raport cu ampalsamentul studiat,  sunt distribuite astfel:

- in partea de sud-vest a amplasamentului se afla ROSPA 0069 Lunca Murestului inferior - la o distanta de 8,6 km;

- in partea de vest a amplasamentului se afla ROSCI 0401 Turnu Variasu - la o distanta de 14,7 km;

- in partea de nord, nord-est de amplasament se afla ROSPA 0015 Campia Crisului Alb si a Crisului Negru la o distanta de 10,3 km

Amplasarea ariilor naturale protejate din zona în raport cu amplasamentul depozitului pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad este redată în figura de mai jos:

Amplasarea ariilor naturale protejate din zona depozitului pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad

Având în vedere natura investiției cât și măsurile constructive și de exploatare, considerăm că atât în perioada de construire a sectoarelor de depozitare, cât și în perioada de exploatare și  închiderea ulterioară a acestora, nu se manifestă un impact negativ asupra obiectivelor de conservare din ariile protejate menționate mai sus și a biodiversității.

## Solul

Învelişul de sol în zonă reflectă în mod fidel interferenţa factorilor pedogenetici (litologici, geomorfologici, climatici, hidrologici şi alţii, asociaţi în timp cu activitatea factorului antropic).

Cernoziomurile tipice şi cambice sunt soluri ce ocupă suprafeţe întinse în zona Aradului. Ele se definesc prin prezenţa orizontului diagnostic Am (molic) de culoare negricioasă sau brun-închisă.

O caracteristică a acestor tipuri de soluri este conţinutul scăzut de humus (la suprafaţă 2-3 %) ceea ce face necesară aplicarea îngrăşămintelor organice.

Cernoziomurile tipice s-au format pe depozite leossoide, pe luturi şi argile şi aproape toate se găsesc sub influenţa apei freatice. Textura cernoziomurilor tipice este predominant lutoasă, lutoargiloasă şi devine mai uşoară spre profunzime.

Cernoziomurile cambice se deosebesc de primele prin apariţia orizontului Bv (cambic) sub orizontul Am. Materialele parentale pe care s-au format aceste soluri sunt foarte variate (luturi, loessuri, argile luto-nisipoase).

În funcţie de adâncimea nivelului freatic, cernoziomurile cambice au fost influenţate diferit de franja capilară.

Textura acestor soluri este foarte variată de la luto-nisipoasă la argiloasă, proprietăţile lor fizice şi chimice fiind influenţate de natura şi caracterul depozitelor pe care s-au format.

După cum s-a arătat mai sus, zona amplasamentului analizat reprezintă un teren cu exces de umiditate a solurilor, ceea ce a condus la executarea unor lucrări de desecare pentru înlăturarea  apelor freatice. Acest fapt se datorează în mare parte și texturii solurilor din această zonă unde sunt identificate soluri cu umezire moderată, de durată prelungită cu exces de umiditate stacnant, reprezentate de soluri formate pe luturi fine și argile cu textură argilo-lutoasă cu ape freatice la 5-10 m adâncime și, cea mai mare parte, soluri cu umezire moderată de natură freatică reprezentate de cernoziomuri gleizate formate pe luturi, cu adâncimea apei freatice între 1-2 m, cernoziomuri cambice (levigate) gleizate formate pe luturi și materiale loesside și soluri aluviale gleizate formate pe depozite fluviatile, cu textură luto-nisipoaspă cu adâncimea apei freatice între 1-2 m.

Pe terenul studiat, OSPA Arad a elaborat studiu pedologic și agrochimic de încadrare în clase de calitate din care rezultă categoria a III-a de calitate a solurilor care se regăsesc pe ampasamentul viitorului corp de depozit pentru deșeuri – LB2.

## Geologie

- Geologie generală

Geologic, zona aparţine Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică.

La alcătuirea geologică a etajului inferior – presenonian, participă, în bază, formaţiuni cristalofiliene, mezo- şi epizonale, proterozoic superioare, reprezentate prin micaşisturi, micaşisturi biotito-sericitoase, micaşisturi cu granaţi, paragnaise, cuarţite micacee, şisturi sericito-cloritoase, şisturi cuarţito-cloritoase şi şisturi sericito-talcoase. La partea superioară, aceste formaţiuni prezintă o zonă alterată de grosimi variabile, cuprinsă în general, între 50 – 100 m. Uneori, rocile metamorfice din fundament sunt străbătute de roci eruptive: granite (Sântana, Turnu, Variaş etc.), dacite (Pecica), andezite (Pâncota), bazalte (Ianova), diabaze (Bencec, Giarmata etc.).

Peste formaţiunile cristalofiliene se dispun formaţiuni permiene şi mezozoice. Acestea sunt reprezentate prin gresii silicioase verzi/roşii şi conglomerate cu intercalaţii de argile (Permian), conglomerate şi gresii cuarţitice roşcate, şisturi argiloase-nisipoase roşii şi verzi, calcare stratificate, negre bituminoase, dolomitice, calcare pseudo-oolitice cenuşii cu intercalaţii locale de şisturi argiloase (Triasic), argile grezoase şi gresii cuarţitice, marnocalcare cu intercalaţii de şisturi argilo-marnoase, marne pseudo-oolitice (Jurasic). Formaţiunile cretacice inferioare din Pădurea Craiului se continuă spre vest, pe sub cuvertura sedimentară senonian-neogenă din fundamentul Depresiunii Pannonice, şi dispun transgresiv peste Jurasic, ocupând aproximativ aceleaşi suprafeţe ca şi formaţiunile jurasice, pe care le depăşesc, însă, ca extindere.

Sedimentarea Cretacicului inferior începe cu calcare lacustre negre sau cenuşii, după care urmează calcare stratificate în bancuri groase, marnocalcare în alternanţă cu calcare bioclastice, apoi calcare cenuşii masive iar, în final, gresii glauconitice, şisturi marno-argiloase, gresii grosiere, microconglomerate, calcare, şisturi argiloase şi gresii fine argiloase.

Cuvertura posttectonică începe cu formaţiunile senoniene, dispuse trensgresiv şi discordant peste depozite mezozoice mai vechi sau direct peste cristalin, lipsind însă, în general, în zonele cu fundament ridicat.

Depozitele senoniene sunt de o mare diversitate facială, fiind reprezentate prin: conglomerate, calcare, calcare grezoase, gresii calcaroase, şisturi argiloase cu strate de cărbuni, după care urmează gresii feruginoase, gresii marnoase şi microconglomerate. La sfârşitul Senonianului, regiunea a fost exondată, ciclul de sedimentare reluându-se cu formaţiunile neogene, bine dezvoltate şi dispuse transgresiv şi discordant peste formaţiunile mai vechi.

În final, depozitele cuaternare, cele care constituie, efectiv, în cele mai multe cazuri în această regiune, terenuri de fundare, au o răspândire largă. Ele sunt reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formaţiuni:

- aluvionare – aluviuni vechi şi noi ale râurilor care străbat regiunea şi intră în constituţia teraselor şi luncilor acestora;

- gravitaţionale – reprezentate prin alunecări de teren şi deluvii de pantă, ce se dezvoltă în zona de „ramă” a depresiunii;

- cu geneză mixtă (eoliană, deluvial–proluvială ) – reprezentate prin argile cu concreţiuni fero-manganoase şi depozite de piemont.

- Geologia amplasamentului

În cazul de faţă, cu ocazia lucrărilor de teren efectuate pe amplasament, au fost identificate depozite aluvionare cuaternare recente (Pleistocen superior - Holocen inferior) (a se vedea figura de mai jos), acoperite uneori de umpluturi, eterogene, necompactate, realizate neorganizat. Dată fiind stratificaţia înclinată şi încrucişată caracteristică sistemului fluviatil (în care s-au acumulat depozitele străbătute prin foraj) precum şi intervenţia antropică, succesiunea stratigrafică întâlnită în astfel de depozite poate varia pe distanţe foarte mici.

Harta geologică – zona Arad

Sursa: Harta Geologică a României 1:200000, extras din Foaia 16 – Arad.

Pentru stabilirea condițiilor de fundare ale amplasamentului, în cadrul sudiului geotehnic elaborat de GEOSOND s-au executat 40 de foraje geotehnice (F1 ÷ F40 de 4,00 ÷ 30,00 m adâncime) şi 13 teste de penetrare dinamică cu con de 10,00 m adâncime, de tip greu.

Din foraje au fost prelevate probe tulburate şi netulburate, care au fost analizate macroscopic şi corelate cu analizele de laborator. Astfel în foraje a fost identificat în suprafaţă un strat de sol vegetal (cu grosimea de 0,20 ÷ 0,50 m) urmat de un strat subţire de pământuri coezive (care se dezvoltă până la adâncimi de 1,00 – 1,40 m). În continuare, până la adâncimi de 14,00 – 16,00 m se dezvoltă un strat de pământuri necoezive, alcătuit din nisipuri, sau pietrişuri. După acest strat necoeziv, se dezvoltă intercalaţii de pământuri coezive şi orizonturi nisipoase până la adâncimea de 30,00 m.

Nivelul superior al acviferului a fost interceptat în toate forajele, la adâncimi de 1,00 ÷ 3,00 m faţă de CTA din punctul de execuţie al forajului, acesta fiind cu nivel liber.

În figura de mai jos am reprezentat schematic succesiunea litologică prezentă în zona amplasamentului analizat.

Stratigrafia substratului geologic din amplasament

|  |  |  | 0,20÷0,50 m - sol vegetal |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,50÷1,40 m - pământ coeziv (complex argilos nisipos plastic vârtos) |
|  |  |  | NH = 1,0 ÷ 3,0 m 1,40 ÷ 16,0 m – pământ necoeziv (nisiuri și pietrișuri) |
|  |  |  | 16,0 ÷ 30,0 m intercalaţii de pământuri coezive şi orizonturi nisipoase |

Datele geotehnice specifice amplasamentului, așa cu au fost prezentate în studiul geotehnic realizat de GEOSOND, au fost raportate la prevederile Normativului tehnic privind depoztiarea  pentru a  vedea daca bariera naturala din amplasament întrunește cerințele legale.  Această paralelă este prezentă în tabelul de mai jos:

- Analiza privind pretabilitatea substratului geologic pentru asigurarea barierei naturale – depozit deșeuri LB2

| Normativ privind depozitarea deșeurilor | Concluzii studiu geotehnic - GEOSOND |
| --- | --- |
| Teren omogen Teren stabil | Teren stabil (nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice), neomogen Pământuri cu umflări şi contracţii mari (PUCM) |
| Panza freatica la adâncimea ˃1,0 m | NH = 1,0 – 3,00 m |
| Conținut de materie organică în materialul argilos: ˂5% | 4,3 – 10% |
| Conținut de minimum 15% materiale argiloase cu d˂0,002 mm | 11 – 38% |
| Maxim 40% masa nisip+pietris cu diametru particulelor 0,06 – 63 mm | Medie cca. 70% |
| Argila cu continut de minim 10% minerale cu potential ridicat de retinere a particulelor poluante din levigat | Conținut >10% |
| Permeabilitate ≥1X10-9 m/s | 3,83x10-11 – 4,61x10-10 m/s |
| Grosime ≥1,0 m | 0,5 – 1,40 m |

Din cele prezentate mai sus rezultă că există o barieră naturală impermeabilă (strat argilos) care să împiedice eventualii poluanți care s-ar putea infiltra. Stratul argilos însă nu este uniform, având grosimi si compoziție variabilă. În acest context, în unele zone, unde nu se îndeplinesc condițiile de grosime si compoziție, bariera naturala necesită construirea ei astfel încât să se satisfacă condițiile prevăzute de Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Seismicitatea: conform Codului de proiectare seismică P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec, a factorului de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului β0 = 3,00 şi accelerația terenului pentru proiectare ag = 0,20g.

Adâncimea maximă de îngheț este stabilită conform STAS 6054-77 la 0,70m÷0,80m.

Riscuri naturale

Zona studiată, conform PATJ Arad, nu face parte din localitățile afectate de alunecările de teren care trebuie monitorizate sau din zonele cu potențial mediu și ridicat de producere a alunecărilor de teren active. Terenul în zona studiată este relativ plan şi are stabilitatea asigurată (conform Studiului geothenic). Nu există în zonă versanţi expuşi alunecărilor de teren.

## Apele subterane și de suprafață

Apele subterane

Cercetările hidrogeologice efectuate în zona amplasamentului au pus în evidență un acvifer freatic și de medie adâncime, localizate în depozitele cuaternare, precum și un acvifer de adâncime localizat în partea superioară a depozitelor panoniene. Partea inferioară a depozitelor panoniene cantonează apă geotermală.

Apele subterane freatice sunt cantonate în depozite cuaternare alcătuite din nisipuri cu granulometrie diferită, pietrişuri cu intercalaţii de argile, prafuri argiloase sau argilo-prafoase. În partea superioară a acestor depozite permeabile se dezvoltă formaţiuni cu o permeabilitate mai redusă care fac ca în anumite zone nivelele hidrostatice să prezinte caractere ascensionale. În acelaşi timp, formaţiunile cu granulometrie fină şi apariţia unor orizonturi genetice de soluri impermeabile, bine dezvoltate, fac ca deasupra acestora (0,4 - 0,6 m) să se acumuleze strate acvifere sezoniere (suprafreatice) influenţate de condiţiile climatice, motiv pentru care prezintă oşcilaţii sezoniere accentuate. Aceste strate sunt discontinue şi se află în interdependenţă cu stratele freatice propriu-zise.

Nivelurile apelor freatice în câmpia joasă se întâlnesc între 0,0 si 3,0 metri, excepţie fac areale reduse de 3,0 - 5,0 metri care sunt situate în zonele grindate. Niveluri de 0,0 - 2,0 metri se întalnesc în zonele depresionare şi pe fostele albii parăsite. În zonele înalte, apele freatice se drenează mai repede (din cauza materialului mai grosier al stratului acvifer) decât în zonele plane şi depresionare. Alimentarea pânzelor acvifere se face în cea mai mare parte din precipitaţii şi mai puţin din Mures.

Condiţiile cele mai favorabile de alimentare sunt în zona în care predomină materialele ceva mai grosiere. Maximele de nivele se produc, de regulă, în lunile februarie şi martie. În continuare nivelul scade treptat până în lunile octombrie-noiembrie când se înregistrează valorile minime.

Nivelul hidrostatic, având adâncime relativ mică este supus şi influenţei climatice în sensul că primăvara când se produc infiltraţii acesta se ridică uşor, iar vara, când evapotranspiraţia creşte, nivelul scade. Oşcilaţiile nivelului freatic prezintă amplitudini de 1,0 - 1,5 metri în apropierea Mureşului, în depozitele grosiere, ele pot atinge până la 2,0 - 2,5 metri iar în zonele de interfluvii, acestea sunt situate între 0,5 - 2,5 metri. Datorită amplitudinii mari, în depresiuni nivelele freatice se întalnesc uneori la suprafaţă sau aproape de suprafaţă din care cauză se semnalează fenomene de băltiri. Oşcilaţii ale nivelurilor freatice se întâlnesc şi de la un an la altul, în funcţie de regimul precipitaţiilor. Trebuie subliniat că tendinţa în ultima vreme este ca aceste niveluri să scadă.

Regimul apelor freatice este puternic influenţat de îndiguiri si desecări. Reţeaua canalelor de drenaj de adâncime construită în toată câmpia a determinat înlăturarea parţială a pânzelor de ape suprafreatice şi a contribuit la coborârea nivelului freatic.

In cazul amplasamentului viitorului corp de depozit LB2, pe baza măsurătorilor piezometrice efectuate la data de 9 iulie 2021 de către GEOSOND, s-a construit prin interpolare poziția suprafeței libere a acviferului freatic, pentru curgerea în regim natural. Se constată gradienți ai curgerii în regim neinfluențat în zona investigată extrem de reduși, mai mici de 0,03%. Ca urmare este dificil de identificat o direcție generală de curgere. Pe baza măsurătorilor, în zona investigată direcția principală de curgere, în conformitate cu harta obținută, ar fi de la vest spre est.

Direcția de curgere a acviferului freatic

Sursa: Studiu geotehnic intocmit de GEOSOND -Timișoara, 2021 pentru viitorul amplasament al depozitului de deșeuri - LB2

Chimismul apelor freatice. Orizonturile acvifere cantonate in depozitele grosiere in care circulatia apei este mai mare, mineralizarea si duritatea prezinta valori reduse. Calitate mai slaba au apele din zonele joase, unde drenajul este lent si unde depozitele fine din acoperisul acvifer ingreuneaza regenerarea apelor subterane prin infiltratii verticale. Chimismul variaza de la un foraj la altul pe distante reduse. Reziduul fix al apelor freatice poate varia intre 0,4 si 1,5 g/l, deci intalnim toata gama de ape, de la dulce la salcie.

Apele freatice din zonă aparțin corpului de apa subterană  ROMU20 Conul aluvial al Râului Mureş (Pleistocen superior-Holocen).

Apele subterane de adancime din zona campiei Aradului sunt cuprinse in marea unitate a Bazinului Artezian Vestic. Puternica fragmentare a soclului conditioneaza un circuit propriu care face ca la suprafata sa apara ape termale. In foraje executate in campia Muresului pana la adancimea de 425 m, in depozite cuaternare, au fost distinse 12 orizonturi acvifere ascensionale. Acestea aparțin corpului de apă subterană ROMU22 - Conul aluvionar al Muresului (Pleistocen inferior si mediu).

Apele de suprafață

Raul Mureș constituie principala artera care drenează municipiul Arad de la est spre vest. Evoluția sa reprezintă cea mai importanta si mai complexa evoluție de vale din Câmpia Banatului.

Mureșul este cel mai mare afluent al Tisei, ca debit, iar in câmpie a divagat pe cele mai mari suprafețe si a format cele mai extinse conuri de dejecție din Câmpia Tisei. Cantitatea de aluviuni este, in prezent ceva mai mica decât la Someș vastitatea conului său explicându-se prin aceea ca  ele se împrăștie pe un fundament mai ridicat, deși mai faliat, si unde subsidența a fost mai atenuată. De asemenea, marea extensiune a conurilor Mureșului a fost determinata de distanta mare dintre cele trei arii de subsidență care au atras periodic râul sau brațe ale sale (Saret - confluenta Crișurilor, Szeged - confluenta Mureș - Tisa si Timișoara - Timișul Inferior ).

Din cauza influentei aproape concomitente asupra sa a acestor areale subsidente si a lipsei unor râuri vecine de proporția sa, fenomenul de difluență sau despletire a fost aproape o permanenta a Mureșului din câmpie in toata evoluția sa cuaternară, dar acestea nu excludeau un curs principal. Acest curs avea stabilitate pe termen mai scurt sau mai lung si pe sectoare si era impus de jocul faliilor si a blocurilor din fundament de atracția mai activa a unuia dintre cele trei centre subsidențe de la extremități si demersul si tasarea colmatărilor.

Rețeaua hidrografica a municipiului Arad este formata si din cursuri mai mici precum Valea Țiganca din cartierul Aradul Nou, Mureșul Mort care își are originea într-un meandru puternic al Mureșului, chiar in interiorul orașului Arad, Valea Sanleani care își are originea in perimetrul comunei Tudor Vladimirescu si se varsă in Mureșul Mort in apropierea Uzinei Electrice din Arad.

In vecinătatea amplasamentului se afla sistemul de desecare si drenaj Ier, care face parte din amenajarea Ier-Arad-Frontiera. Canalul colector principal este Ier-Inferior la care nu s-a depășit cota de siguranță de 0,5 m fata de nivelul terenului de la reprofilarea acestuia in anul 1968. Debitul pentru care a fost dimensionat canalul Ier Inferior in aceasta zona este de               3,1 m3/sec. Asigurarea la care a fost dimensionata in proiectul de execuție întreaga amenajare de desecare este de 2%.

Canalul colector principal a fost dimensionat corespunzător si executat conform proiectului de execuție, ceea ce a făcut ca in perioada de funcționare a acestuia sa nu se înregistreze deversări si inundații pe terenurile limitrofe.

Apreciem ca si in viitor nu vor fi situații de inundații si deversări din canal, acesta având capacitatea de a asigura scurgerea apelor si nu va fi cazul sa fie afectate construcțiile din amplasamentul depozitului.

Date hidrologice caracteristice:

- Bazin hidrografic: bazinului hidrografic al Mureșului.

- Cursul de apă: canalul Ier (cod cadastral: IV-004.00.00.00.0).

- Corpul de apa de suprafață: RORW.4.4_B1

- Starea ecologica/potențialul ecologic a canalului Ier este moderată (conform Planului de Management bazinal al spațiului hidrografic Mureș 2016 – 2021, Anexa 6.1.A.)

- Starea chimică a canalului Ier este bună (conform aceluiași Plan de  Management bazinal al spațiului hidrografic Mureș 2016 – 2021 – Anexa 6.2.)

## Aerul și clima

Date climatice şi meteorologice

Amplasamentul este situat la nord de Municipiul Arad, în Câmpia Aradului, care este caracterizată printr-o uniformitate a reliefului, ce are ca urmare omogenizarea elementelor climatice, ceea ce îi oferă compoziţiei unicitate. Ea este mărginită la nord de Câmpia Crişurilor, la vest de Câmpia Peregului, la sud de lunca Mureşului şi Câmpia Vingăi, iar la est de Munţii Zărandului care apoi are un zid înalt de circa 400 m.

Din punct de vedere climatologic, Câmpia Aradului se încadrează în climatul Câmpiei Tisei adică într-un climat continental moderat, cu uşoare influenţe ale climatului mediteranean şi oceanic, cu ierni relativ blânde şi cu veri călduroase şi nu prea secetoase.

Lanţul Carpaţilor o adăposteşte împotriva invaziilor aerului rece continental, iar deschiderea dinspre vest, permite acoperirea câmpiei cu aer temperat maritim.

Pentru caracterizarea climatică a zonei Municipiului Arad s-au analizat principalele elemente meteorologice: temperatura aerului, umezeala aerului, precipitaţiile atmosferice şi regimul eolian. În vestul ţării procesele şi fenomenele atmosferice cât şi regimul elementelor climatologice sunt influenţate de circulaţia aerului umed din vest şi sud-vest.

Temperatura aerului

Circulaţia maselor de aer specifice latitudinilor medii imprimă trăsături distincte temperaturii aerului din partea de vest a ţării. Intensificarea circulaţiei maselor de aer umed dinspre vest în lunile iunie, iulie şi august face ca diferenţa medie de temperatură dintre lunile cele mai calde să fie doar câteva zecimi de grad.

O caracteristică a regimului termic este faptul că temperaturile medii lunare cresc din ianuarie şi până în iulie, urmând o curbă descendentă până în ianuarie.

Luna cea mai rece este ianuarie (media minimă zilnică: -20C) şi cele mai călduroase: iulie și august (media maximă zilnică: 30,00C), așa cum se observă și în figura 17 de mai jos..

O particularitate este aceea că primăvara începe brusc şi mai devreme decât în restul ţării, iar masele de aer maritime dau o nuanţă mai blândă a climei în cursul iernii şi veri nu prea secetoase.

În general toamna prezintă valori termice mai constante decât primăvara datorită faptului că de obicei, toamnele se găsesc sub influenţa unui anticiclon pronunţat care menţine timpul senin şi cald, mai multe săptămâni continuu. Amplitudinea anuală este de 23,30C.

De asemenea se constată că media maximelor lunare este pozitivă în tot cursul anului, iar cea a minimelor este negativă doar în lunile de iarnă.

- Temperatura maximă absolută: 39,10C (21.08.2000).

- Temperatura minimă absolută: -27,20C (31.01.1987).

Umezeala aerului

Umezeala aerului constituie un indicator important pentru caracterizarea regimului climatic a unei regiuni şi pentru ecologie.

Regimul anual se caracterizează printr-un maxim în perioada rece a anului şi un minim în perioada caldă.

Urmărind evoluţia umezelii relative medii anuale a aerului în comparaţie cu temperatura medie anuală se constată raportul invers dintre cele 2 elemente caracteristice. În schimb deficitul de umiditate urmează îndeaproape mersul temperaturii aerului, lunile cele mai călduroase caracterizându-se printr-o mare uscăciune a aerului.

Valorile maxime ale deficitului de umiditate sunt înregistrate în lunile iulie şi august, atunci când temperaturile sunt maxime.

Precipitaţiile atmosferice

Precipitaţiile atmosferice reprezintă elementul component al climei care reflectă în cea mai mare măsură cadrul natural al unei zone. Precipitaţiile sunt fenomene meteorologice care se disting printr-o accentuată variabilitate în timp şi spaţiu. Ele se modifică de la o lună la alta în funcţie de frecvenţa şi de direcţia de deplasare a maselor de aer şi a fronturilor.

Regimul anual al precipitaţiilor în Municipiul Arad este de tip continental. Precipitațiile medii multianuale (30 ani)  în zona Arad sunt de 555mm/an. Se înregistrează un maxim în iunie (59 mm) și un minim in octombrie (36 mm), așa cum se poate vedea în graficul de mai jos.

În lunile de iarnă precipitaţiile sunt mai scăzute, ele încep să crească începând cu luna aprilie, mai datorită activităţii ciclonilor şi a pătrunderii maselor de aer umed şi instabil dinspre Oceanul Atlantic. Ele au caracter de aversă însoţite de descărcări electrice.

Începând cu luna iulie acestea încep să scadă datorită frecvenţei mai accentuate a anticiclonilor, până în luna noiembrie, când se observă o uşoară creştere datorită ciclonillor din Marea Mediterană.

Stratul de zăpadă este prezent în lunile cu temperaturi negative şi numărul zilelor cu strat sunt în medie de 11 în luna ianuarie, 7 în februarie, 2-3 în martie şi 5-6 în decembrie.

Evoluția lunară a temperaturilor si precipitatiilor medii multianuale – Arad

Sursa:

https://www.meteoblue.com/ro/vreme/historyclimate/climatemodelled/arad_rom%C3%A2nia_686254

Evaporația atmosferică

Conform determinarilor inregistrate la statia meteo Arad in perioada 2003 – 2021, valorile evaporatiei  atmosferice variaza pe parcursul anului înregistrând un minim iarna (0 mm - ianuarie) și un maxim vara (122 mm – iunie).

Evoluția lunară a evaporației atmosferice – Arad este prezentată în figura de mai jos:

Variația lunară a evaporatiei multianulanuale (2003-2021)

Sursa: grafic propriu realizat pe baza datelor meteorologice înregistrate la stația meteo Arad, furnizate de beneficiar

Regimul eolian

Vântul este un factor climateric important, deoarece direcţia lui indică originea maselor de aer care pătrund în zonă, modificând mersul vremii.

Regimul vânturilor este determinat de dezvoltarea diferitelor sisteme barice care traversează Câmpia Aradului: Anticiclonul Azoric, anticiclonul euroasiatic, depresiunea Islandeză şi ciclonii mediteraneeni.

La Arad, vânturile predominante, așa cum se observa și in roza vânturilor prezentată în figura 20, sunt:

- din sectorul sud-estic şi sudic. Acestea scot în evidenţă influenţa aerului mediteranean ce determină un climat cu nuanţă mai blândă în Câmpia Aradului.

- din sectorul nordic şi nord-vestic care aduc mase de aer rece.

Cea mai mare valoare a vitezei vântului este din sectorul nord-vestic: 4,3 m/s.

De asemenea se înregistrează 2 maxime ale vitezei vântului: una primăvara şi alta la sfârşitul toamnei, fiind cauzate de deplasarea în regiune a maselor de aer polare şi intensificarea fronturilor atmosferice în această perioadă.

Vânturile din sectorul nordic au viteza cea mai mare, produc scăderi de temperatură şi sunt periculoase îndeosebi primăvara, aducând brumă şi îngheţuri târzii.

Vânturile din sectorul sudic au viteze mai mici şi sunt calde care provoacă uscăciune.

Roza vânturilor  - Arad

Sursa:

https://www.meteoblue.com/ro/vreme/historyclimate/climatemodelled/arad_rom%C3%A2nia_686254

## Zgomot și vibrații

După cum am mai menționat principala sursă de zgomot și de vibrații din zonă este reprezentată de traficul rutier. După realizarea investiției, valorile de trafic nu vor înregistra creșteri semnificative. Conform Planului de actiune pentru gestionarea zgomotului  și a efectelor acestuia în municipiul Arad (2021) zgomotul provocat de industrie în regim Lzsn și Lnoapte, nu depășește limita de 65 dB pentru indicatorul Lzsn ,respectiv 55 dB pentru indicatorul Lnoapte. De asemenea, nu există clădiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele legale de 65 dB pentru Lzsn, respectiv 55 dB pentru Lnoapte.

## Peisaj , bunuri materiale, patrimoniu cultural

Perimetrul amplasamentului face parte din campia Aradului ce apare ca o treapta intermediara intre Campia Crisului Alb care este mai coborât si Campia Vingai mai inalta.

În perimetrul studiat, Muresul prezinta doua terase sub forma de fragmente:

- prima terasa de 2-3 m altitudine relativa, apare sub forma de fragmente de terasa in partea estica a municipiului Arad, de o parte si alta a Muresului, iar la vest de intravilan numai la nord de albia Muresului.

- terasa a doua de 3-5 m altitudine relativa, apare la nord de albia actuala a Muresului, atat in estul cat mai ales in vestul intravilanului municipiului Arad. Este mai extinsa decat terasa de 2-3 m, latimea ei ajunge uneori la 0,5-1,5 km. Terasa prezinta un aspect plan usor inclinat spre sud – vest; Formele de microrelief create de vechile peregrinari ale Muresului sunt mult mai estompate.

Pe aspectul general plan al acestor fragmente de terasa se grefeaza o alternanta de grinduri cu foste meandre parasite ale Muresului.

Altitudinea medie a Campiei Aradului este in jur de 100 m avand un aspect tipic de divagare si prezinta o diversitate mare a formelor de microrelief: zone plane cu depresiuni, grinduri, vai si meandre parasite.

Zona în care se va realiza noul corp de depozit LB2 este o zonă industrială  și terenuri agricole fără valoare peisagistică deosebită. Investiția propusă se încadrează în peisajul din zonă.

Având în vedere înălțimea finală a depozitului (30 m) și aria lui de desfășurare  acesta va fi vizibil pe o arie largă.

În zonă nu există situri arheologice care să fie înscrise în Lista Monumentelor Istorice (L.M.I.) și care să facă parte din Planul de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a III-a, Zone Protejate (P.A.T.N./III), ca valoare de patrimoniu cultural de interes național.

Fertilitatea terenului agricol pe care se va dezvolta investiția este modestă, iar prin realizarea investiției nu va fi ocupată o suprafață cu potențial agricol valoros.

# EFECTELE SEMNIFICATIVE PE CARE LE POATE AVEA PROIECTUL ASUPRA MEDIULUI

Caracteristicile impactului potențial asupra factorilor de mediu asociat componentelor proiectului și etapelor acestuia este prezentat în cele ce urmează.

## Construirea și existența proiectului

### Populația și sănătatea umană

În etapa de construire

În etapa de construire impactul negativ asupra populației și sănătății umane constă în disconfortul creat de emisiile în atmosferă, zgomot și vibrații.

Impactul va fi pe termen scurt pe perioada de execuție a lucrărilor execuție, care este estimată la 12 luni. Extinderea este locală în vecinătatea amplasamentului afectat de lucrări. Impactul este reversibil și va avea probabilitate redusă.

În etapa de exploatare

Natura impactului este și pozitiv și negativ și se poate manifesta indirect asupra populație și sănătății umane.

Impactul pozitiv este dat de :

- impactul social ca urmare a unor facilitați de interes public, care se creează datorită realizării lucrărilor:

  - asigura venituri suplimentare la bugetul local, prin taxe si impozite;

  - contribuie la dezvoltarea economica a zonei;

  - se asigură extinderea spațiului ecologic pentru depozitarea finală a deșeurilor provenite din județul Arad.

- Impact pozitiv asupra sănătății populației prin crearea unei facilități de depozitare ecologică a deșeurilor. În acest fel se elimină depozitare ilegala de deșeuri cu efecte negative asupra mediului natural si social.

Impactul negativ poate sa apară în condițiile unei exploatări deficiente a depozitului de deșeuri și se poate manifesta prin:

- posibile generări temporare de disconfort olfactiv in imediata vecinătate a amplasamentului

- împrăștierea deșeurilor ușoare de către vânt

- deversări de levigat/apa uzată cu impact indirect asupra stării de sănătate a populației

Extinderea impactului

Nu exista riscul de extindere a impactului asupra populației din vecinătatea depozitului, cele mai apropiate case aflându-se la o distanta de cca. 1,5 km. Respectarea procesului tehnologic de execuție și exploatare al depozitului de deșeuri va reduce la minim un posibil impact asupra populație si sănătății umane.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mică si de complexitate redusa.

Probabilitatea impactului

Prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuție și de exploatare, care se vor aplica in conformitate cu legislația in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de apariție a impactului.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Impactul asupra sănătății populației se poate manifesta pe toata durata de funcționare a depozitului, cu efecte reversibile și cu o frecvență legată de desfășurarea activității de depozitare.

În etapa post-operare

Lucrările de închidere a corpului de depozit, realizate în conformitate cu normativele în vigoare, reduc semnificativ impact negativ asupra poulației și sănătății umane. Impactul va fi redus ca amploare, local, de lunga durată, reversibil cu probabilitate scăzută de apariție.

### Floră, faună, biodiversitatea

În etapa de construire

În perioada de execuție a noului corp de depozitare deșeuri LB2 și de funcționare a sectorului 15 de depozitare (activ în prezent) impactul este nesemnificativ, indirect, temporar și cu intensitate mică si se va manifestă în limitele  amplasamentului sectoarelor de depozitare, neafectând speciile și habitatele de pe amplasament și din vecinătate.

Acesta se poate manifesta prin:

- emisii de pulberi, gaze datorate funcționarii masinilor si utilajelor, gaze de depozit provenite din sectorul de depozitare 15 în funcțiune

- odată cu începerea lucrărilor de construire se va acționa prin îndepărtarea vegetației existente  pe suprafața aferentă sectoarelor de depozitare 16-18 (2,09 ha). Speciile de plante afectate nu au valoare conservativă.

- In intervalul de lucru (cca. 6 ore/zi), funcționarea utilajelor va duce un aport de zgomot, gaze de eșapament și particule (aceasta se va manifesta temporar)

În etapa de exploatare

În perioada de funcționare a noului corp de depozitare deșeuri LB2 (in prima etapa sectoarele 16-18) și de închidere a actualului depozit de deșeuri nepericuloase – LB1, natura impactului este nesemnificativ, este indirect, temporar, ewversibil, cu intensitate mică asupra zonei limitrofe, pe termen mediu și lung, astfel :

- Vegetația și  fauna locală, biodiversitatea pot fi influențată indirect prin: emisii de pulberi, gaze datorate funcționarii mașinilor si utilajelor, biogazului degajat de cele 2 corpuri de depozit (după închiderea și a sectorului 15 de depozitare, in primul an după închidere se înregistrează cantitățile maxime de biogaz, iar apoi acestea sunt in scădere; in sectoarele 16-18 de depozitare, odată cu depozitarea deșeurilor creste si producția de biogaz), împrăștierea de deșeuri pe zonele limitrofe. Menționăm că prin sistemul de colectare și ardere controlata a biogazului produs cu producerea de energie în cadrul instalației de cogenerare se valorifică metanul și astfel se elimină efectele acestuia asupra mediului biologic.

- Prin dezvoltarea unor noi sectoare de depozitare pot apărea pasările (ciori, pescăruși etc) si animalele (in principal rozătoare) oportuniste.

Extinderea impactului

Nu exista riscul de a afecta habitatele sau speciile de animale din zona amplasamentului, cu atât mai mult nu exista riscul de extindere a impactului. Toate deșeurile acceptate la depozitare sunt deșeuri nepericuloase, care vor fi depozitate conform tehnologiei de depozitare abordată. Spațiul de depozitare va fi creat prin construirea de diguri cu înălțimea variabilă.

Probabilitatea impactului asupra biodiversității este mică având în vedere următoarele aspecte:

- Depozitul de deșeuri este ecologic și a fost/ și va fi executat conform prevederilor legislative în domeniu, luându-se toate măsurile de protecție (de natură constructivă și de exploatare asa cum vor fi enumerate mai jos) pentru protejarea factorilor de mediu și implicit și a biodiversității naturale.

- Chiar și în cazul unei poluări accidentale nu poate fi afectată considerabil biodiversitatea zonei, mai ales că în acest areal aceasta este puternic antropizată. Impactul este nesemnificativ si se manifesta pe termen scurt.

Magnitudinea impactului este mică si de complexitate redusă, fără a produce modificări în structurile și funcționalitatea receptorului.  Până în prezent, pe perioada de funcționare a actualului depozit conform pentru deșeuri – corp LB1, nu s-au înregistrat evenimente care să evidențieze afectarea speciilor de floră si faună din amplasament sau zona limitrofă.

În etapa post-operare

Impactul este pozitiv prin apariția de noi suprafete înierbate (spații verzi) și posibilitatea de dezvoltare de noi habitate. Odată cu lucrările de închidere intensitatea impactului scade, tinzând spre zero.

### Solul

În etapa de construire

In perioada de execuție a noului corp de depozitare deșeuri LB2 (in prima etapă sectoarele 16-18) impactul asupra solului se manifestă direct prin:

- înlăturarea stratului de sol vegetal și construirea unui profil artificial prin lucrările executate.

- apariția temporară a eroziunii.

- pierderea caracteristicilor naturale a stratului de sol prin depozitare neadecvată a acestuia în haldele de sol rezultate din decopertări.

- înlăturarea/degradarea stratului de sol fertil în zonele unde vor fi realizate căi de acces, platforme, trotuare etc.

- izolarea unor suprafețe de sol, față de circuitele ecologice naturale, prin betonarea/asfaltarea acestora.

- deversări accidentale ale unor substanțe/compuși direct pe sol.

- depozitarea necontrolată a deșeurilor, a materialelor de construcție sau a deșeurilor tehnologice.

- potențiale scurgeri ale sistemelor de canalizare/colectare ape uzate.

- potențiale scurgeri de carburanți/uleiuri

Impactul asupra solului se poate manifesta și indirect prin:

- particule de praf (rezultate din realizarea excavațiilor, din manevrarea materialelor de construcție și arderea combustibililor). Efecte se vor manifesta cu preponderență pe solurile aflate în vecinătatea amplasamentului. Se consideră existența unei zone sensibile până la distanța de 10 - 20 m față de operațiunile de execuție desfășurate. Acestea pot fi afectate de modificări ale pH-ului precum și susceptibile de modificări structurale.

- dioxidul de sulf (SO2) și oxizii de azot (NOx) rezultati în urma funcționării mașinilor și utilajelor de lucru. Aceste gaze după ce sunt antrenate în atmosferă, în contact cu  lumina solară și vaporii de apă, formează compuși acizi.  Depunerile acide pot apărea însă la distanțe variabile, în general fiind greu de identificat sursa exactă și de cuantificat concentrațiile la nivelul solului.

Efectul acestor depuneri, în special al ploilor acide, este acidifierea solului care atrage după sine sărăcirea faunei din sol, crearea unor condiții de anabioză față de unele specii de plante și scăderea capacității productive a solului.

Impactul prognozat asupra solului: impact negativ moderat, direct/indirect, local, temporar, reversibil cu probabilitate mică de apariție

Riscul de extindere a impactului este minim și se manifestă pe termen scurt, doar în perioada de execuție a lucrărilor, cca. 12 luni.

În perioada de exploatare a noului corp de depozitare deșeuri LB2 (in prima etapă sectoarele 16-18), natura impactului se poate manifesta indirect, negativ,  doar în condițiile nerespectării tehnologiei de exploatare cu efecte similare asupra solului ca celor din perioada de exploatare.

În etapa post-operare impactul asupra solului este pozitiv prin:

- eliminarea surselor posibile de poluare care se puteau manifestat în perioada de execuție și de operare

- acoperirea depozitului, după așternerea stratelor de închidere, la final, cu un strat de sol fertil care va fi substratul zonei înierbate.

Extinderea impactului

Impactul asupra solului se manifestă local, în zona amplasamentului. Riscul de extindere a impactului este minim și se manifestă pe termen scurt (perioada de executie celule depozitare/închidere celule depozitare) si lung(in perioada de exploatare si post-inchidere).

Magnitudinea si complexitatea impactului este mica si de complexitate redusă.

### Apa

În etapa de construire

Impactul asupra calității apelor de suprafață și subterane poate fi negativ, se poate manifesta direct și indirect, este reversibil, se manifestă pe termen scurt și are o probabilitate de producere moderată.  Efectele semnificative asupra apelor se manifestă prin:

- antrenarea de către apele de ploaie a solului dislocat în cadrul șantierului și transportul acestuia către canalele de desecare limitrofe ampalsamentului sau spre canalul Ier, cu creșterea cantitații de suspensii în apa de suprafață;

- traficul greu, specific șantierului, determina diverse emisii de substanțe poluante in atmosfera (NOx, CO, SO2 - caracteristice carburantului motorina - particule in suspensie etc). De asemenea, vor fi si particule rezultate prin frecare si uzura (din calea de rulare, din pneuri). Atmosfera este si ea spălată de ploi, astfel încât poluanții din aer sunt transferați in apa / sol etc).

- posibile scurgeri accidentale de carburanti/uleiuri provenite de la masinile/utilajele din șantier care antrenate de apa de ploaie pot ajunge în apa de suprafață.

În etapa de exploatare

Impactul negativ asupra apelor se manifestă numai în situații accidentale sau în cazul unor disfuncționalități apărute în buna funcționare a sistemului de drenaj și epurare al apelor uzate. Impactul este local, pe termen scurt, reversibil, atunci când se iau măsuri imediate de reducere a impactului.

Efectele semnificative posibile se pot manifesta prin:

- Deteriorarea stratului de etanșare și scurgeri accidentale de levigat

- Impraștierea deșeurilor ușoare care, ajunse în apele de suprafață, pot deteriora calitatea acestora

- Netratarea corespunzătoare a levigatului și deversarea în apa de suprafață a unui efluent care nu corespunde NTPA 001/2005.

Având în vedere faptul că:

- noul corp de depozitare a deșeurilor LB2 este construit cu respectarea tuturor prevederilor Normativului privind depozitarea și cu luarea tuturor măsurilor preventive pentru evitarea unei poluari a apelor de suprafață și subterane,

- exploatarea acestuia va fi în conformitate cu un regulament de funcționare cu luarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu și implicit și a apelor subterane și de suprafață,

- dotarea cu o stație de epurare a levigatului care utilizează principiul osmozei inverse, cu performanțe privind eficiența epurarii.

Probabilitate de producere a unor efecte semnificative asupra apelor este redusă.

Magnitudinea impactului este mică si de complexitate redusă.

În etapa post-închidere

În această etapă fiecare din următoarele surse pot produce poluanți cu impact asupra calității apelor:

- personalul care execută lucrările de întreținere/ monitorizare;

- nerespectarea Regulamentului de întreținere/ monitorizare și exploatare post-închidere.

În fapt, activitatea umană este cea care influențează în mod direct toată strategia de întreținere, exploatare, monitorizare și eficiența măsurilor de prevedere luate prin soluțiile de proiectare.

Prin realizarea lucrărilor de închidere a depozitului de deșeuri cu respectarea Normativului privind depozitarea se elimină posibilitatea unui impact semnificativ asupra calității apelor.

Extinderea impactului

Nu exista riscul de a afecta calitatea și regimul cantitativ al apei, cu atât mai mult nu există riscul de extindere a impactului în condițiile în care se respectă tehnologia de întreținere/ monitorizare/ exploatare a amplasamentului post-închidere.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mică și de complexitate redusă.

### Aerul și clima

În etapa de construire

Natura impactului este directă prin emisii specifice arderii carburanților în motoare (CO2, SO2, NOx, aldehide, hidrocarburi nearse) și emisii specifice circulației auto și activității utilajelor (pulberi în suspensie și sedimentabile). A fost făcută evaluarea emisiilor în aer în perioada de construcție, rezultate din arderea carburanților în motoarele utilajelor și mijloacelor de transport (subcapitolul 1.4.2. Emisii preconizate  în perioada de execuție).

Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condițiile tehnice prevăzute la omologarea pentru circulație, cât și prin condițiile tehnice prevăzute la inspecția tehnică care se efectuează periodic pe toata perioada utilizării autovehiculelor rutiere înmatriculate în țară.

Din examinarea datelor prezentate se constată că activitatea utilajelor și circulația mijloacelor de transport, emisiile zilnice de substanțe poluante în aer nu au impact semnificativ asupra calității aerului.

În perioada de construcție, activitățile de execuție a terasamentelor (săpături, transporturi, compactare, etc.), de aprovizionare, de transporturi etc., toate acestea sunt activități generatoare de cantități importante de praf/pulberi în suspensie și sedimentabile.

Efectele semnificative ale concentrațiilor ridicate de pulberi în aer se manifestă, pentru oameni, prin senzații neplăcute, de jenă, prin iritații ale căilor respiratorii și, la expuneri prelungite, chiar prin îmbolnăviri. Depunerea pe vegetație a prafului conduce la diminuarea procesului de fotosinteză și implicit la reducerea dezvoltării vegetației.

Zonele de poluare a aerului cu pulberi/praf sunt relativ limitate ca extindere, în vecinătatea amplasamentului. Conform aprecierilor US – EPA/AP – 42, particulele cu diametrul mai mare de 100 μm se depun în timp scurt, zona de depunere nedepășind 10 m de la marginea amplasamentului. Particulele cu dimensiunile cuprinse între 30 μm și 100 μm se depun până la 100 m lateral de amplasament. Particulele cu dimensiuni mai mici de 30 μm respectiv pulberile în suspensie, se depun la distanțe mai mari de 100 m.

Impact negativ moderat, direct, local, temporar (pe perioada de execuție de cca. 12 luni), reversibil cu probabilitate crescută de apariție.

În perioada de exploatare

Natura impactului este directă prin emisie gaze de depozit,  gaze de eșapament și particule în suspensii.

Procesul de fermentare

Principalii constituenți ai gazelor de depozit sunt: metanul (CH4 – 45-60 %) și dioxidul de carbon (CO2 – 40- 60%), azot (N2 – 2-5%) și urme de compuși organici volatili nonmetanici (CONM – 0,01-0,6%).

Atât metanul (CH4) cât și dioxidul de carbon (CO2) sunt gaze cu efect de seră. În sectorul de activitate specific depozitelor d deșeuri municipale, emisiile de CH4 și CO2 reprezintă o contribuție importantă la nivelul inventarului național privind emisiile GES.

Metanul, care este principalul component al gazelor de depozit și un important gaz cu efect de seră, are caracteristici periculoase, fiind un gaz inflamabil și exploziv. Potențialul metanului pentru inflamabilitate sau explozie este influențat de celelalte componente din compoziția gazului de depozit, astfel nu există potențial mare de inflamabilitate atunci când metanul este amestecat cu dioxidul de carbon sau azotul și nivelul de oxigen din gazul de depozit este sub 12,8% din volum.

Dioxidul de carbon este clasificat din punct de vedere al toxicității ca fiind încadrat între substanțe toxice și non-toxice. În concentrații mari acesta este responsabil pentru depletarea oxigenului din sistemul respirator. Când este prezent în concentrații mari în sol, poate rezulta fenomenul de asfixiere a plantelor. Dioxidul de carbon atmosferic reprezintă un factor limitativ pentru fenomenul de fotosinteză fiind esențial pentru plante.

Printre constituenții gazelor de depozit, dar într-o concentrație mai mică (maxim 1% din volumul gazului de depozit) sunt și compușii organosulfuroşi și compușii organici volatili nemetanici (responsabile de mirosul specific gazelor de depozit) cum ar fi: hidrogenul sulfurat, acizii organici volatili, mercaptanii, sulfurile metilice și unii compuși organici clorurați.

Mirosurile sunt emise atat in faza de exploatare, cat si dupa inchiderea depozitului, atunci cand depozitele fie nu sunt prevazute cu sisteme adecvate de colectare a gazelor, fie atunci cand sistemele de colectare nu sunt exploatate corespunzator.

Pe baza emisiiilor de gaze de depozit estimate, prezentate la subcap.1.4.3. Emisii preconizate  în faza de execuție, s-a realizat prognoza dispersia principalilor poluanți atmoasferici (CH4, CO2, CONM (compusi organici nonmetanici) totali, H2S, C6H6 (benzen), metil mercaptan), cuantificarea concentrației principalilor poluanți la distanțe cuprinse intre 100 – 1500 m față de amplasament și raportarea lor la valorile limită admisibile prevăzute de STAS 12574/87 – Condiții de calitate a aerului în zonele protejate.

Descrierea modelului utilizat pentru prognozarea dispersiei poluantilor

Evaluarea poluantilor emisi in exploatarea obiectivului prezentat asupra calitatii aerului s-a facut prin modelarea matematica a dispersiei, cu ajutorul programului Screen view 4.0.1., pe baza unui model tip gaussian.

Pentru modelarea matematica a dispersiei gazelor de fermentare s-au folosit urmatoarele date de intrare:

- rata de emisie pentru fiecare dintre poluanții urmăritiți (CH4, CO2, CONM (compusi organici nonmetanici) totali, H2S, C6H6 (benzen), metil mercaptan) și pentru total gaze de depozit (calculata cu programul LandGEM).

- ratele de emisie exprimate în g/s/mp sunt raportate la cele mai mari cantitati de biogaz produse, pe fiecare poluant urmărit și total gaze de depozit, așa cum sunt prezentate în cele de mai jos.

- Ratele de emisii pentru poluanții urmăriți și total gaze depozit

| Poluanți | S16-18 anul 2028 | S19-21 anul 2032 | S22-24 - anul 2035 | S25-28 - anul 2039 | TOTAL DEPOZIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | to/an | g/s/mp | to/an | g/s/mp | to/an | g/s/mp | to/an | g/s/mp | to/an | g/s/mp |
| H2S | 0,22 | 0,0000003 | 0,26 | 0,00000040 | 0,21 | 0,00000038 | 0,21 | 0,00000027 | 0,84 | 0,00000032 |
| Metil mercaptan | 0,02 | 0,00000003 | 0,03 | 0,00000004 | 0,02 | 0,00000004 | 0,02 | 0,00000003 | 0,08 | 0,00000003 |
| Benzen | 0,15 | 0,0000002 | 0,18 | 0,00000028 | 0,15 | 0,00000027 | 0,15 | 0,00000019 | 0,59 | 0,00000023 |
| CH4 | 1422,74 | 0,0022 | 1667,89 | 0,0026 | 1382,81 | 0,0025 | 1781,57 | 0,0023 | 5508,32 | 0,0021 |
| CO2 | 3903,67 | 0,01 | 4576,29 | 0,01 | 3794,11 | 0,0068 | 4888,22 | 0,0064 | 15113,53 | 0,0058 |
| total CONM | 61,15 | 0,0001 | 71,69 | 0,0001 | 59,44 | 0,00011 | 76,58 | 0,0001 | 236,76 | 0,00009 |
| Total gaze depozit | 5326,41 | 0,01 | 6244,18 | 0,0097 | 5176,92 | 0,0093 | 6669,80 | 0,0088 | 20621,85 | 0,0079 |

- Determinarea concentrațiilor  poluantilor în atmosferă s-a realizat pe fiecare etapă de exploatare și pe întreg  depozitul de deșeuri – LB2.

- Concentrațiile prezentate sunt cele maxime determinate la o anumită distanță de corpul depozitului.

- Înaltimea la care se realizeaza dispersia (inaltimea maxima a depozitului fata de cota terenului): 30 m

- Înaltimea receptorului : 1,7 m

- Aria de emisie a gazelor reprezintă suprafața fiecărei grupe de sectoare de exploatare precum si suprafața întregului depozit de deșeuri, așa cum sunt prezentate în tabelul de mai jos:

- Suprafețele și volumele aferente fiecărui grup de sectoare de exploatare și întreg depozitul de deșeuri

| Sectoare exploatare | Volum (m³) | Suprafață (m²) |
| --- | --- | --- |
| S16-18 | 360.011 | 20.916 |
| S19-21 | 397.052 | 20.341 |
| S22-24 | 322.820 | 17.632 |
| S25-28 | 424.116 | 24.138 |
| S16-28 | 1.503.999 | 83.027 |

Concentratiile gazelor de fermentare analizate, la distanța unde se înregistrează valoarea maximă și la 1500 m de amplasament, în raport cu limitele prevăzute de STAS 12574/87 – Condiții de calitate a aerului în zonele protejate sunt prezentate în tabelul și figurile de mai  jos:

- Concentrațiile gazelor de fermentare analizate la distanța unde se înregistrează valoarea maximă și la 1500 m de amplasament raportat la limitele prevăzute de STAS 12574/87

| Poluant/gaz | Sectoare de exploatare | Limite cf. STAS 12574/87 (mg/mc) |
| --- | --- | --- |
|  | S16-18 | S19-21 | S22-24 | S25-28 |  |
|  | Concentrație maximă (mg/mc)determinată la distanța de 218 m | Concentrație la 1500 m de amplasament (mg/mc) | Concentrație maximă (mg/mc)determinată la distanța de 226 m | Concentrație la 1500 m de amplasament (mg/mc) | Concentrație maximă (mg/mc)determinată la distanța de 224 m | Concentrație la 1500 m de amplasament (mg/mc) | Concentrație maximă (mg/mc)determinată la distanța de 227 m | Concentrație la 1500 m de amplasament (mg/mc) |  |
| Metan | 3,721 | 0,79 | 51,06 | 12,41 | 4,77 | 1,14 | 4,6 | 1,17 | - |
| Dioxid de carbon | 9,97 | 2,13 | 13,94 | 3,33 | 12,94 | 3,1 | 128,2 | 32,61 | - |
| CONM total | 0,16 | 0,036 | 0,21 | 0,052 | 0,21 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | - |
| Hidrogen sulfurat | 0,0005 | 0,0001 | 0,0007 | 0,00019 | 0,0007 | 0,00017 | 0,0005 | 0,00013 | 0,008 |
| Benzen | 0,0003 | 0,00007 | 0,0005 | 0,00013 | 0,00051 | 0,00012 | 0,0003 | 0,00009 | 0,8 |
| Metil mercaptan | 0,00001 | 0,0000008 | 0,00001 | 0,000001 | 0,00001 | 0,000001 | 0,00001 | 0,000001 | 0,00001 |

Concentrația H2S în raport cu limitele prevăzute de STAS12574/87

Concentrația benzenului în raport cu limitele prevăzute de STAS12574/87

Concentrația metil mercaptanului în raport cu limitele prevăzute de STAS12574/87

Din cele prezentate anterior rezultă următoarele concluzii:

- Concetrațiile gazelor de depozit analizate, și pentru care există limite legale admisibile, chiar si la valorile cele mai mari, se încadrează în limitele admisibile de către STAS12574/87.

- La 1500 m față de amplasament, distanță la care se află zona locuită cea mai apropiată (Cartier Verde – comuna Livada), concentrația gazelor cu impact olfactiv înregistrează valori în limitele admise de STAS12574/87.

- Concentrația metanului, dioxidului de carbon si a CONM totali înregistrează valori maxime la cca. 200 m de amplasament, zona din imediata vecinătate a corpului de depozitare. Pe măsură ce ne depărtăm de corpul depozitului, concentrația acestor gaze scade, înregistrându-se concentrații care nu pot afecta starea de sănătate a populației.

Disconfort olfactiv

Conform Legii 123/10.07.2020 a fost introdus termenul de disconfort olfactiv in OUG 195/2005 astfel:

„disconfortul olfactiv - efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației și a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naționale, europene și internaționale în vigoare;"

In cazul depozitelor de deșeuri nu exista încă o metodologie de cuantificare obiectiva a parametrului adoptata in prezent in legislația naționala.

Conform prevederilor aceleiași legi rezulta o serie de masuri necesare a fi implementate de operatorul depozitului de deșeuri.

Operatorul economic/Titularul care desfășoară activități pentru care este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

(2) În situația în care prevenirea emisiilor de substanțe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, operatorul economic/titularul activității ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

Printre constituenții gazelor de depozit, dar într-o concentrație mai mică (maxim 1% din volumul gazului de depozit), după cum s-a văzut în estimarile de mai sus,  sunt și compușii organosulfuroşi și compușii organici volatili nemetanici (responsabile de mirosul specific gazelor de depozit) cum ar fi: hidrogenul sulfurat, mercaptanii, sulfurile metilice și unii compuși organici clorurați. Dintre aceste gaze odorante, în programul de monitorizare desfășurat în cadrul amplasamentului actualului depozit conform pentru deșeuri – LB1, doar emisiile de hidrogen sulfurat sunt monitorizate la coșurile de captare a gazelor de depozit.

Metil mercaptanul reprezintă cel mai toxic compus organosulfuros, ce poate afecta sistemul central nervos al organismelor expuse la concentraţii mari. De asemenea, compușii organosulfuroşi (în special metil mercaptanul) sunt responsabili pentru mirosul neplăcut al gazului de depozit ce poate avea un impact negativ asupra calității vieții în zonele din vecinătatea depozitului.

În anumite perioade ale anului, cât și în anumite situații climatice (umiditatea relativă aerului, temperatura, viteza și direcția vântului, radiația solară, turbulența și stabilitatea atmosferică),

în funcție de fluxul  tehnologic și activitatea desfășurată pe amplasament, pot apărea în zonă poluanți specifici care sunt responsabili de generarea de miros specific de descompunere a materiei organice și anorganice biodegradabile.

Gazele rău mirositoare sunt transportate de vânt, dar concentrația pe care o ating la o anumită distanță de obiectiv, depinde și de alți factori climatici. Astfel, daca viteza vântului este mică transportul aerian al mirosului este împiedicat. Însă daca în aceste condiții crește temperatura și umiditatea relativă a aerului, acestea favorizează transportul aerian al mirosurilor.

În general, cel mai scăzut nivel al mirosurilor se produce la viteze mari ale vântului.

Raportat la perioadele unei zile, mirosurile se resimt, în general, mai mult seara când scade viteza vântului si creste umiditatea aerului și mai puțin la amiază când crește viteza vântului și scade umiditatea aerului.

Intensitatea mirosurilor se poate diminua odată cu diluția acestora în atmosferă.

Având în vedere:

- Distanța față de așezările umane (cea mai apropiata localitate cca. 1,5 km pe direcția est)

- Direcția predominantă a vântului (vântul bate predominant din direcția nord-vest,nord și  sud-est,sud dinspre zonele locuite spre amplasamentul depozitului)

- Măsurile constructive si de operare ale noului corp de depozit LB2:

- construirea si exploatarea acestuia conform Normativului privind depozitarea

- sunt prevăzute puțuri de captare a biogazului, arderea controlata a acestora cu producerea de energie electrică (statie de cogenerare existentă pe amplasamentul actualului  depozit conform pentru deșeuri -LB1)

- Diluarea semnificativă a concentrației de H2S, metilmercaptan la limita amplasamentului si spre zonele locuite.

- Până în prezent nu s-au înregistrat reclamații din partea locuitorilor din zonele limitrofe privind prezența mirosurilor.

Considerăm că viitorul corp de depozitare nu va crea disconfort olfactiv în zona adiacentă și în special în zonele locuite cele mai apropiate.

Gaze de eșapament provenite de la utilaje si masini

Emisiile poluante ale utilajelor și vehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectia tehnică care se efectueaza periodic pe toata perioada utilizarii autovehiculelor rutiere/utilaje inmatriculate in tara.

Pentru calculul dipersiei poluantilor s-a folosit programul ajutorul programului Screen view 4.0.1., pornind de la consumul total de motorină pe amplasament, timpul de functionare mediu al masinilor si utilajelor și a debitelor masice determinate în subcapitolul 1.4.3. Emisii preconizate în perioada de exploatare. Rezultatele privind concentrațiile maxime determinate pentru poluanții emiși sunt prezentate în tabelul urmator :

- Concentratii maxime in atmosfera a gazelor de esapament – zona depozit nou LB2

| Poluant | Distanta fata de sursa (m) | Concentratia maxima (mg/mc) | STAS 12574/87 (medii pe lungă durată) |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 194 | 0,51 | - |
|  | 1500 | 0,036 |  |
| SO2 | 194 | 0,18 | 0,25 |
|  | 1500 | 0,012 |  |
| NOx | 194 | 0,11 | 0,3 |
|  | 1500 | 0,007 |  |
| Aldehide | 194 | 0,004 | 0,012 |
|  | 1500 | 0,00002 |  |
| Hidrocarburi nearse | 194 | 0,33 | - |
|  | 1500 | 0,023 |  |

Valorile au fost calculate pentru un trafic activ 6 ore/zi, toate autovehiculele si utilajele de exploatare funcționând simultan. Concentrațiile maxime sunt estimate în limitele amplasamentului aferent noului corp de depozit LB2 și se încadreaza în limitele prevăzute, pentru medii de lungă durată, de STAS 12754/87 privind Calitatea aerului în zonele protejate.

În concluzie, impactul se manifestă local, pe termen lung,  reversibil, cu probabilitate mică de apariție. Extindere a impactului se poate face doar în zona de proximitate a depozitului, fără repercusiuni majore asupra calității aerului.

Având în vedere cele prezentate mai sus, impactul prognozat în perioada de exploatare este negativ moderat, direct, local, termen lung, reversibil cu probabilitate mică de apariție.

În etapa post-închidere

În perioada post-închidere a depozitului impactul este redus la minimum prin respectarea tehnologiei de întreținere, exploatare și monitorizare.

Având în vedere că:

- Fiecare sector de depozitare este prevăzut cu puturi de captare a gazelor de depozit și că aceste puturi sunt conectate la instalația de cogenerare,

- Pe masură ce se încheie expoatarea sectoarelor de depozitare, acestea sunt închise conform Normativului privind depozitarea,

- După închiderea corpului de depozitare cantitățile de biogaz produse scad tinzând către valori nesemnificative.

Impact negativ asupra calității aerului sau a schimbărilor climatice tinde către zero.

Extinderea impactului

Riscul de a se afecta calitatea aerului și climei este nesemnificativ în condițiile în care nu se respectă tehnologia de întreținere, exploatare și monitorizare.  Extinderea impactului se poate face doar în zona de proximitate a depozitului, fără repercusiuni majore asupra calității aerului.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este nesemnificativă și de complexitate redusă.

În concluzie, în perioada post-închidere impactul asupra aerului este mic, doar prin emisiile de gaze rezultate în urma arderii biogazului de depozit (instalatie de ardere care functionează și va funcționa pe baza unei autorizatii de mediu, cu reglementarea concentrațiilor de meisii de gaze poluante). Impactul este direct, reversibil, pe termne lung, cu probabilitate mică de apariție.

### Zgomot și vibrații

În etapa de construire

În timpul realizării lucrărilor de execuție, se pot reține ca surse de zgomot și de vibrații, mijloacele de transport și utilajele terasiere. Prin folosirea utilajelor mecanice nu există posibilități de depășire a limitelor de poluare fonică stabilite prin  SR 10009:2017.

Acestea sunt surse temporare/intermitente de zgomot și vibrații. Se apreciază că față de împrejurimi impactul zgomotului și al vibrațiilor este nesemnificativ.

Natura impactului: indirectă, pe termen limitat la perioada de execuție a construcțiilor sau de funcționare a utilajelor și mașinilor din amplasament.

În etapa de exploatare

Sursele de zgomot prezente în zona noului corp de depozitare – LB2, ca și în cazul actualului corp de depozit LB1, sunt cele legate de traficul aferent activităților din cadrul depozitului de deșeuri, respectiv: traficul masinilor care transporta gunoiul și utilajele în lucuru care operează pe corpul depozitului.

Extinderea impactului

Nu exista riscul de a depăși nivelul de zgomot admis, cu atât mai mult nu exista riscul de extindere a impactului. Utilajele de transport si manipulare a deșeurilor se vor păstra in perfecta stare de funcționare si se vor respecta masurile pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.

Impactul prognozat: indirect, cu manifestare intermitentă (pe peroiada de funționare a mașinilor și utilajelor), reversibil, local, cu probabilitate mică să influențeze starea de sănătate a populației din localitățile limitrofe.

În etapa post-închidere

Principalele surse de poluare sunt mașinile și utilajele utilizate la executarea lucrărilor de întreținere.

Natura impactului este indirectă, pe termen limitat la perioada de execuție a lucrărilor de întreținere din amplasament.

Extinderea impactului

Nu există riscul de a depăși nivelul de zgomot admis, cu atât mai mult nu există riscul de extindere a impactului. Echipamentele de întreținere se vor păstra in perfectă stare de funcționare și se vor respecta măsurile pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este nesemnificativă și de complexitate redusă.

### Folosințe și bunuri materiale

În etapa de construire

Lucrările de execuție vor avea loc cu respectarea condițiilor de protecție a mediului înconjurător. Se va urmări:

- manipularea cu atenție a utilajelor;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje;

- respectarea locului de parcare pentru mașini și utilajele terasiere și de transport;

- respectarea tehnologiei de execuție;

- manipularea volumelor de deșeuri și de pământ numai în spațiul destinat lucrărilor.

Noul corp de depozitare a deșeurilor nepericuloase – LB2 se va construi în imediata vecinătate a actualului depozit conform pentru deșeuri nepericuloase – LB1, unde sunt în funcțiune toate obiectivele acestuia (sectoarele de depozitare închise și active, aria de servicii, zona de sortare, atelier reparații auto, stația de epurare etc.).

Execuția noului corp de depozitare a deșeurilor nepericuloase – LB2 nu va afecta celelalte obiective din cadrul zonei actualului depozit conform pentru deșeuri – LB1. Exploatarea noului corp de depozitare a deșeurilor nepericuloase – LB2 se va face independent de actualul depozit de deșeuri. Se vor realiza toate construcțiile conexe (zona administrativă, bazin spălare roți, cântar, stație de epurare, sistem de alimentare cu apa, canalizare, bazin apa incendiu, etc.- care fac obiectul altui acord de mediu) necesare bunei funcționări a noului corp de depozitare a deșeurilor nepericuloase – LB2.

Terenul pe care se va realiza noul corp de depozitare deșeuri – LB2  are categoria de folosință arabil, clasa de calitate 3 (conform studiului pedologic realizat de OSPA Arad, faza PUZ) cu fertilitate scăzută. Astfel, noua investiție nu va afecta suprafața agricolă cu terenuri fertile.

De asemenea, terenul este reglementat din punct de vedere urbanistic in vederea extinderii depozitului actual LB1 (depozit existent) catre LB2 (propus conform PUZ-uri aprobate prin HCL Arad nr. 403/09.10.2020 și HCL nr. 549 din 23.11.2021). Din punct de vedere urbanistic zona nu este destinată locuintelor, este o zona industrial.

În etapa de exploatare

Activitățile predominante în zona noului depozit de deșeuri le reprezintă gestionarea deșeurilor municipale, industriale și de altă natură. În zona amplasamentului depozitului se află terenuri agricole, depozitul pentru cenușă si zgura CET Arad, canale de desecare – ANIF Arad, căile de transport feroviar pe relațiile Arad-Curtici cu ieșire internațională și Arad-Oradea pe partea de vest respectiv est.  Aceste obiective socio-economice/material nu sunt  afectate de investiția în cauză.

Se preconizează că nu va crește traficul  greu în zonă. Nu va crește numarul de autogunoiere față de cel al autogunoierelor care aduc în prezent deșeuri la depozitul conform – LB1.

Impactul prognozat: pozitiv, direct prin faptul ca s-a dat o folosință unui teren neproductiv, pe termen lung, ireversibil, cu probabilitate mare.

În etapa post-închidere

Dupa închiderea depozitului de deșeuri conform prevederilor Normativului privind depozitarea se va extinde zona verde în acest perimetru industrial unde a funcționat depozitul de deșeuri. După perioade de monitorizare post-închidere, suprafața aferenta depozitului închis poate sa aiba si o alta destinație (excluziv constructii care sa necesite fundații) în funcție de planul urbanistic local.

Impactul prognozat: pozitiv, pe termen lung, ireversibil, cu probabilitate mare.

### Peisaj și mediu vizual

În etapa de construire

Impactul este temporar, manifestându-se pe perioada de execuție a lucrărilor de construire. Fiind o zona industrială organizarea de șantier și șantierul de lucru pentru realizarea obiectivului de investiție nu va contrasta cu peisajul zonei. Impactul vizual este minim.

În etapa de exploatare și post-închidere

Natura impactului: directă, permanent. Prin natura investiție investiție se produc schimbări permanente ale peisajului si mediului vizual din zona, atât in perioada de exploatare, cât și în perioada post-inchidere a depozitului.

Realizarea noului corp de depozitare – LB2 nu va avea un impact negativ asupra peisajului din zonă. Lucrările se încadrează ansamblul obiectivelor care s-au dezvoltat în zonă.

Lucrările se încadrează în prevederile Planului Urbanistic General și zonal  al Municipiului Arad.

Impactul prognozat: direct, permanent, local,  ireversibil, cu probabilitate mare.

## Utilizarea resurselor naturale

Pentru execuția incintei de depozitare deșeuri sunt necesare următoarele resurse minerale:

- Argilă: 41 520 mc

- Groapă de împrumut pământ -120 000 mc

- Material pentru terasamente estimare brută: 70 000 mc

- Sort pietriș 16-32 mm:  41 520 mc

Pietrișul va fi procurate de la cea mai apropiată balastieră.

Pentru pământul argilos necesar etanșării bazei celulei de depozitare s-a identificat o suprafață de teren situată la vest de amplasament (a se vedea figura 24 de mai jos). Pe această suprafață s-au facut prospecțiuni geologice, s-au prelevat probe de material argilos și se vor face determinări cu privire la calitatea acesteia in vederea folosirii pentru etanșare.

Amplasare perimetru de exploatare argilă necesară etanșării bazei și taluzurilor celulei de depozitare

Coordonatele STEREO 70 ale perimetrului de exploatare sunt redate în tabelul de mai jos:

- Coordonatele STEREO 70 ale perimetrului de exploatare argilă

După epuizarea rezervei de material mineral groapa de împrumut  va fi transformată amenajare bazin piscicol –pescuit sportiv .

Transportul lor se va face in condiții de siguranța cu mașini speciale de mare tonaj.

Având în vedere că:

- Perimetrul de exploatare se află în vecinatatea amplasamentului, la cca. 1 km vest de acesta, distanța de transport este mică

- Perimetrul de expoatare nu se află în vecinătatea unei zone locuite

- Zona de afectată de exploatare va avea o noua destinatie după epuizarea rezervei de argilă.

Putem spune că nu sunt previzionate efecte semnificative asupra factorilor de mediu.

În situația în care materialul argilos din acest perimetru de exploatare nu corespunde cerințelor de permeabilitate pentru a fi folosit ca material de etanșare, Beneficiarul mai are în vedere următoarele variante:

- Achiziția de la furnizori  de materiale minerale (In acest sens a fost identificata o exploatare de tip Balastiera in Zona localitatii Ghioroc pentru care se fac determinari de laborator pentru stabilirea calitatii argilei si conformarii cu cerintele normativului. )

Exploatarea actualelor terenuri  proprietatea FCC Environment Romania pentru care  există/se va obține permis de exploatare (Exista in imediata vecinatate a amplasamentului teren ce cuprinde un depozit de argila suficient (3,8 ha) pentru care s-au efectuat determinari de laborator pentru stabilirea calitatii argilei si conformarii cu cerintele normativului. Acesta corespunde din punct de vedere calitativ și cantitativ pentru utilizarea acesteila la etansarea bazei si taluzurilor noului corp de depozitare) .

În perioada de funcționare se utilizează materiale de acoperire periodică a deșeurilor, ca și în cazul actualului depozit conform pentru deșeuri – LB1, respectiv sol steril.

În periada post închidere

Pământul de acoperire și stratul vegetal vor fi procurate din gropi de împrumut autorizate sau de la execuția unor obiective de investiție care au pământ suplimentar din excavații sau strat vegetal din decoperta pentru execuția lucrărilor (ex. construcții civile, industriale, drumuri etc.). Pentru pământul din groapa de împrumut se vor face teste de calitate pentru a se demonstra pretabilitatea acestuia pentru lucrările de acoperire – pământul trebuie să fie ușor coeziv și necontaminat cu produse petroliere, deșeuri din construcții sau alte impurități.

Balastul va fi procurate de la cele mai apropiate balastiere.

Transportul lor se va face in condiții de siguranță cu mașini speciale de mare tonaj.

Nu sunt previzionate efecte semnificative asupra factorilor de mediu ca urmare a realizării lucrărilor menționate.

## Emisia de poluanți

În fiecare dintre etapele de construire, exploatare și post-închidere exista o serie de emisii de poluanți specifici activităților desfășurate. Aceste emisii de poluanți  sunt limitate prin măsurile de prevenire care se vor lua în fiecare dintre etapele de lucru (executie, exploatare, post-inchidere), dintre care, menționăm, în principal:

În perioada de executie:

- Mentinerea în stare de funcționare optimă a masinilor si utilajelor  în lucru pentru reducerea emisiilor în aer, scurgeri accidentale pe sol și în apă, cu repercursiuni și asupra mediului biotic; menținerea zgomotului și vibrațiilor în limitele admisibile.

- Respectarea tehnologiei de execuție astfel încât să se evite dislocare inutilă de pământ, front mare de lucru cu repercursiuni asupra factorilor de mediu.

- Depozitarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri rezultate în șantier

În perioada de exploatare:

- Construirea corpului de depozitare deșeuri în conformitate cu prevederile Normativului privind depozitarea care presupune: sistem de etansare, drenaj levigat, drenaj apa pluvială.

- Colectarea levigatului si tratarea acestuia intr-o statie de epurare cu osmoză inversă

- Puturi de biogaz pentru colectarea biogazului și arderea controlata a biogazului in statia de cogenerare existentă.

- Respectarea tehnologieie de exploatare

- Gestionarea corespunzătoare a deseurilor și a substantelor chimice periculoase

- Implementarea unui sistem e monitorizare a factorilor de mediu si de automonitorizare tehnologică pe amplasament.

În perioada de exploatare:

- Acoperirea corpului depozitului cu strate de închidere conform prevederilor Normativului de depozitare

- Colectarea si arderea controlata (statie de cogenerare) a gazelor de depozit.

- Monitorizarea cel putin 30 ani a factorilor de mediu și a corpului depozitului.

- Emisii de poluanți în mediu înconjurător pe etape de lucru

| Factor de mediu | Emisii de poluanți |
| --- | --- |
|  | Etapa de execuție | Etapa de funcționare | Etapa de post-închidere |
| Apa | Scurgeri accidentale de poluanți (carburanți, uleiuri de motor) Deșeuri depozitate necontrolat Evacuarea de ape uzate menajere în mediu natural | Scurgeri accidentale de levigat Apelor epurate care nu îndeplinesc NTPA 001/2005 În situația managementului defectuos al apelor pluviale pe amplasament | Scurgeri accidentale de levigat Apelor epurate care nu îndeplinesc NTPA 001/2005 În situația managementului defectuos al apelor pluviale pe amplasament |
| Aer | Lucrări de terasamente (decopertări, săpături, umpluturi) cu emisii de particule în suspensie. Funcționarea mașinilor și utilajelor de construcții cu emisii de: CO2, NOx, CO, hidrocarburi nearse. | Emisii de GES (CH4, CO2, CONM) Funcționarea mașinilor și utilajelor: emisii de CO2, NOx, CO, hidrocarburi nearse. Manevrare deșeuri și pamanturi(pentru stratele de acoperire) cu emisii de particule in suspensie. Generare mirosuri neplăcute | Emisii rezultate din arderea gazelor în cadrul instalației de cogenerare: SO2, NO2, CO, pulberi |
| Sol/subsol | Scurgeri accidentale de poluanți (carburanți, uleiuri de motor) Lucrări de terasamente (decopertări, săpături, umpluturi) | Ocuparea terenului Scurgeri accidentale de levigat În situația managementului defectuos al apelor pluviale pe amplasament | Ocuparea terenului Scurgeri accidentale de levigat |
| Zgomot si vibrații | Funcționarea utilajelor și mașinilor Trafic suplimentar | Funcționarea utilajelor Trafic generat de autovehicule de transport deșeuri | - |
| Populația si sănătatea umana | Funcționarea utilajelor și mașinilor Trafic suplimentar | Funcționarea utilajelor și mașinilor de transport deșeuri Generare mirosuri neplăcute | - |
| Biodiversitate | Funcționarea utilajelor și mașinilor | Emisii de GES, pulberi, Gaze de ardere (SO2, NO2, CO, pulberi) | - |
| Peisaj | Lucrări de decopertare strat vegetal Lucrări de terasamente (săpături, umpluturi) | Ocuparea terenului | Crearea de forme de relief antropice |

Cantitățile de deșeuri menajere generate atât in execuție cat si in operarea obiectivului sunt nesemnificative si vor fi gestionate in conformitate cu prevederile legale aplicabile societăților comerciale. In special colectarea separata a deșeurilor reciclabile. Deșeurile generate pe amplasament nu reprezintă un impact semnificativ asupra mediului.

În ceea ce privește nivelul de zgomot și vibrații, noua investiție va funcționa cu respectarea  Planului de actiune pentru gestionarea zgomotului  și a efectelor acestuia în municipiul Arad (2021). Astfel,  zgomotul în regim Lzsn și Lnoapte, nu va depăși limita de 65 dB pentru indicatorul Lzsn ,respectiv 55 dB pentru indicatorul Lnoapte.

## Riscuri pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu

Riscul este definit ca probabilitate de a se ajunge la limita potenţiala de dauna in condiţiile de operare.

Riscul depinde, deci, de probabilitatea de producere a evenimentului nedorit (P) si de gravitatea consecinţelor sau a daunelor provocate de eveniment (D).

R=f (P, D)

Riscul este cu atât mai mare cu cat creste probabilitatea de producere a evenimentului si cu cat creste nivelul daunelor provocate.

O reducere a riscului poate fi obţinuta, aşadar, atât prin diminuarea probabilităţii (prevenire), cat si prin atenuarea daunelor (protecţie).

Eficacitatea masurilor care trebuiesc luate pentru reducerea riscului depinde de trei elemente:

- identificarea riscului

- evaluarea sa

- controlarea sa

Având in vedere ca nu exista activitate cu risc 0, masurile au întotdeauna intenţia de a aduce riscul la nivelul cel mai redus posibil ( risc acceptabil).

Identificarea riscurilor specifice

Riscurile specifice in cazul depozitelor de deşeuri menajere urbane solide pot fi clasificate in funcţie de următoarele categorii:

a) riscuri pentru mediu

b) riscuri pentru siguranţa lucrătorilor

c) riscuri pentru sănătatea lucrătorilor și a populației

a) Riscurile pentru mediu

Riscurile pentru mediu pentru depozitul de deşeuri sunt evidente si se refera la:

- infiltrarea de levigat in apa freatica, de suprafaţa si in sol;

- răsturnarea deşeurilor din autogunoiere direct pe teren si contaminarea acestuia

atât cu levigat cat si cu părţi solide

- impurificarea aerului prin emisii de prafuri si pulberi rezultate din manevrarea

deşeurilor dar si din tranzitul autogunoierelor si a utilajelor terasiere

- emisii de gaze rezultate din fermentaţia deşeurilor organice;

- stabilitatea taluzurilor si a corpului depozitului;

- autoaprindera deşeurilor.

Depozitele de deşeuri prezintă o serie de particularitatea care se manifesta in însăşi structura lor, particularitatea legate de prezenta, natura si starea deşeurilor.

Astfel apar probleme legate de:

- solicitări mecanice: tasări in timp ale materialelor depuse sau pierderi de stabilitate.

- solicitări hidrice ca urmare a infiltraţiilor de apa in special provenite din precipitaţii.

- solicitări chimice: producerea de levigat mai mult sau mai puţin agresiv pentru structura trenului de fundare.

- solicitări fizice: variaţiile de umiditate si acţiunile organismelor vegetale si animale: rădăcini sau galerii care favorizează răspândirea in interior a substanţelor poluante din deşeuri.

- producerea de biogaz

- durata de serviciu

- dificultatea de intervenţie asupra bazei, terenului de fundare, in timpul exploatării .

Detaliind efectul acestor solicitări, se pot remarca următoarele:

- tasarea deşeurilor se produce ca urmare a faptului ca numeroasele materiale care intra in compoziţia deşeurilor (in special a celor menajere) fermentează astfel incat sufera ulterior rearanjări si îndesări considerabile, cu o desfăşurare in timp care se poate extinde pe mai mulţi ani.

Aceste tasări ale deşeurilor au următoarele consecinţe:

- deformarea si fisurarea stratului de la suprafaţa depozitului;

- formarea de depresiuni pe suprafaţa acestuia favorizând stagnarea apei din precipitaţii;

- formarea de goluri in interiorul corpului depozitului, ceea ce conduce la   prăbuşirea unor zone.  Acestea vor avea un potenţial de eroziune ridicat.

- pierderea stabilităţii corpului depozitului se poate produce prin apariţia unor suprafeţe de cedare prin masa de materiale depozitate.

- emanaţiile de gaze prin prezenta lor pot de asemenea sa afecteze stabilitatea zonei.

- reacţiile chimice se produc in cele mai multe cazuri datorita materialelor din compoziţia deşeurilor care reacţionează intre ele sau cu pământul din jur prin schimb de cationi sau alte procese chimice generând noi compuşi care pot fi si mai periculoşi din punct de vedere ecologic.

- acţiunea organismelor vegetale si animale se resimte prin rădăcinile si respectiv galeriile lor, favorizând răspândirea in exterior a levigatului si a gazelor de fermentare .

Riscurile de mediu pot fi prevenite prin monitorizarea in timp a elementelor ce contribuie la producerea fenomenelor de risc.

Masuri pentru prevenirea si reducerea riscurilor de mediu

- compactarea energica a deşeurilor depozitate

- acoperirea periodica a stratului de gunoi proaspăt depozitat si bine compactat

- împrejmuirea incintei de depozitare

- asigurarea pazei permanent

- monitorizarea forajelor de observaţie din zona depozitului

- monitorizarea tasărilor si a stabilităţii taluzurilor

b) Riscuri pentru siguranţa lucrătorilor

Riscul pentru siguranţa sau cele de natura accidentală  sunt responsabile de producerea de incidente ce afectează personalul muncitor, ca urmare a unui impact fizic, traumatic sau de altă natură (mecanică, electrică sau chimică).

Printre riscurile previzibile ce pot apărea in urma desfăşurării activităţii din cadrul obiectivului analizat in documentaţia de față,  amintim:

- lipsa de siguranţa a maşinilor, utilajelor si instalaţiilor;

- reacţii nedorite sau imprevizibile intre materiale incompatibile;

- deplasarea lucrătorilor sau a altor persoane pe deșeuri fapt care ar putea duce la prăbuşirea grămezilor de gunoi peste aceştia;

- arsuri provocate de incendii sau explozii;

- ruperea si prăbuşirea taluzului;

- lovirea cu obiecte contondente a oamenilor ce dirijează descărcarea materialelor;

- incendiu sau explozia ;

- utilizarea necorespunzătoare a instalaţiilor si utilajelor din dotare.

Pentru siguranţa maşinilor, utilajelor si instalaţiilor trebuie respectate  următoarele norme:

- toate vehiculele cu motor sa fie in bune condiţii de funcţionare in conformitate cu cerinţele Directivei europene 89 / 392 CEE. Aceasta directiva introduce  principiul “responsabilităţii producătorului, indiferent de culpa” pentru modul in care maşina îşi îndeplineşte funcţiile pentru care a fost conceputa, asigurând in acelaşi timp protecţia vieţii si sănătăţii oamenilor, securitatea muncii operatorilor si protecţia mediului înconjurător;

- toţi şoferii de autovehicule  vor trebui sa posede permise de conducere potrivite pentru categoria de vehicul condus.

c) Riscuri pentru sănătatea lucrătorilor si populaţiei din zona obiectivului

Aceste riscuri sunt legate de:

- ingerarea, contactul si inhalarea de substanţe periculoase;

- expunerea la zgomot;

- infiltrarea apelor ce spăla depozitul (levigatul) in subteran si poluarea apei de suprafaţa si a pânzei freatice cu efecte nocive asupra populaţiei.

- desfăşurarea activităţii in cadrul depozitului fără a se respecta normele de securitate si sănătate in munca .

Factori de risc in faza de exploatare

Riscul de mediu in etapa de exploatare a obiectivului poate fi cauzat de mai mulţi factori, dintre care se menţionează:

- depozitarea necontrolata a deşeurilor permite antrenarea materiilor poluante rezultate din degradarea lor sau chiar a deşeurilor propriu-zise;

- nerespectarea fluxurilor tehnologice pentru fiecare obiectiv in parte;

- nerespectarea graficelor de utilizare umplere a depozitului;

- compactarea  necorespunzătoare a deşeurilor;

- neacoperirea periodica a deşeurilor compactate cu straturi inerte;

- incendiu parţial sau generalizat;

- colmatarea canalelor de garda.

In condiţiile unei exploatări corespunzătoare probabilitatea producerii de accidente de acest fel tinde spre zero.

Din punct de vedere al riscurilor pentru flora si fauna se pot aminti:

- creşterea ratei de emisie in atmosfera a ionilor de metan si bioacumularea in agrosistemele învecinate;

- introducerea unor specii vegetale străine zonei biogeografice cu implicaţii in modificarea echilibrelor biologice;

- apariţia pasărilor din specii specifice acestei activitati (ciori, pescăruşi) sau a rozătoarelor (şobolani, şoareci) care pot produce o perturbare a ecosistemului natural si un dezagrement major pentru localnici.

Elementele de risc pentru populaţia umana sunt reprezentate de evacuările accidentale de substanţe toxice si infestate in mediul înconjurător. Cea mai uşoara cale de producere a unui asemenea accident este reprezentata de evacuarea necontrolata a deşeurilor toxice si periculoase, rezultate de la activităţile industriale si spitaliceşti folosind calea deşeurilor menajere.

Factorii de risc cei mai importanţi in exploatare sunt:

- lunecarea masei de deşeuri;

- fisurarea rezervorului pentru ape uzate

- colmatarea canalelor de garda

Aceste fenomene se pot produce in principal datorita :

- unei activitati de exploatare necorespunzătoare

- unei execuţii defectuase.

- unei activitati seismice deosebite pentru aceasta zona

Accidente

Accidentul este un eveniment care trebuie studiat, cu scopul de a se afla si a se înlătura cauzele pentru ca acesta sa nu se mai repete in viitor.

De aceea este important sa se culeagă un număr cat mai mare de informaţii in acest sens, pentru a se putea descoperi cauzele care au stat  la originea evenimentului.

Riscul accidentelor pentru oameni sunt responsabile de producerea de incidente ce ii afectează personal, ca urmare a unui impact fizic sau de alta natura (mecanica, fizica, electrica sau chimica).

În această categorie intra riscurile legate de:

- arsuri provocate de incendii sau explozii

- inhalarea de gaze rezultate din fermentare, a prafului

- ruperea taluzului si prăbuşirea grămezilor de gunoi peste oameni, când depozitul este in rambleu

- lovirea cu obiecte contondente a oamenilor ;

- lipsa de siguranţa a maşinilor sau utilajelor

- lipsa vizibilităţii in orele de seara daca incinta nu este iluminata

- lucrul fără echipamente de protecţie

Oricine suferă un accident, chiar si uşor, spre exemplu o simpla julitura, zgârietura sau smulgere a pielii, are obligaţia sa îşi informeze imediat superiorul direct si sa facă o dezinfectare si un tratament eficient.

In cazurile evident nesemnificative, este suficient sa se utilizeze trusa medicala din dotare (care  este obligatorie). In cazul leziunilor mai serioase (tăieturi adânci, arsuri, entorse, etc.) este necesar, pentru a se evita complicaţiile inutile, sa se recurgă la îngrijirile personalului sanitar calificat.

In cazul unui accident grav, îngrijirea si asistarea celui accidentat trebuie efectuata numai de persoane care au cunoştinţele necesare. Altfel este mult mai bine sa se renunţe la orice iniţiativa si sa se intervină doar pentru a se aduce cat mai repede ajutor medical calificat.

Ajutorul imediat este necesar si poate fi salutar in cazul hemoragiilor sau al intoxicaţiilor.

De aceea este important sa se culeagă un număr cat mai mare de informaţii in acest sens, pentru a putea stabili cauzele care au stat la originea evenimentului.

Imediat după acordarea primului ajutor celui rănit trebuie sa se înceapă ancheta, prin luarea de declaraţii martorilor, efectuarea de fotografii si recuperarea materialelor sau a instrumentelor implicate in accident. In ceea ce priveşte sarcinile celui responsabil cu activitatea in depozit, trebuie sa urmeze procedura de raportare a accidentului si a eventualelor masuri corective.

Norme de prim ajutor

Cel care acorda primul ajutor, trebuie ca in aşteptarea medicului sa se limiteze la operaţiuni si intervenţii simple si cu efect imediat, fără sa încerce sa improvizeze intervenţii sanitare complexe care necesita cunoştinţe specifice aprofundate si care trebuie lăsate in seama medicului. Normele specifice de prim ajutor vor fi comunicate personalului prin documente scrise.

Masuri pentru evitarea riscurilor privind siguranţa lucrătorilor

Pentru a se evita orice accidente trebuie luate următoarele masuri:

- lucrătorilor li se va interzice staţionarea in zona de operare a mijloacelor auto;

- iluminarea platformei de depozitare pentru a crea o buna vizibilitate seara;

- interzicerea accesului persoanelor neautorizate in incinta depozitului;

- interzicerea fumatului si aprinderea focurilor;

- asigurarea unei dotări minime pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

- administratorul trebuie sa ştie adresa si numărul de telefon al secţiei de pompieri ;

- folosirea echipamentului de protecţie la locul de munca in funcţie de specificul fiecărei activitati desfăşurate.

Masuri pentru asigurarea contiilor igienico-sanitare:

Lunar sunt efectuate activitati de deratizare si sunt implementate masuri de prevenire a atragerii parazitilor, insectelor si rozatoarelor prin campanii lunare de deratizare, se desfasoara activitati de prevenire si control al formarii prafului prin stropirea drumurilor in perioada secetoasa si limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor,tunderea si irigarea periodica a spatiilor verzi si a corpului depozitului recultivat.

Masuri de protecția muncii:

Pentru a obtine rezultatele intentionate ale sistemului de management de SSM, procesele vor fi monitorizate, masurate si analizate.

În acest scop sunt monitorizate:

- reclamatiile referitoare la sanatatea in munca, sanatatea lucratorilor (prin monitorizare) si mediul de lucru

- incidente, raniri, imbolnaviri si reclamatii legate de munca

- eficacitatea controalelor operationale, a inspectiilor de SSM

În cadrul măsurării şi monitorizării se are în vedere:

- măsura în care politica, obiectivele şi programul de îmbunătăţire a SSM au fost stabilite şi îndeplinite

- gradul de implicare a angajaţilor în problemele specifice de SSM

- gradul de mediatizare a politicii şi obiectivelor SSM

- eficacitatea programului de instruire privind SSM

- numărul sugestiilor de îmbunătăţire a SSM venite din partea angajaţilor

- eficacitatea controalelor în domeniul securităţii muncii

- efectuarea activitatilor de deratizare pentru a preveni atragerea parazitilor, insectelor si rozatoarelor

- eficacitatea inspectiilor de SSM

- gradul de îndeplinire a măsurilor de control medical al angajaţilor

- gradul de utilizare a EIP şi EIL

- cerinte ale grupului FCC in materie de SSM.

- numărul total de victime (decese, invalidităţi, incapacitate temporară de muncă)

- numărul total de zile de incapacitate temporară de muncă înregistrate ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale

- numărul total al accidentelor uşoare

- numărul total al incidentelor periculoase

- pierderi materiale şi financiare exprimate în costuri, ca urmare a accidentelor de muncă, bolilor profesionale şi incidentelor periculoase.

Tehnicile  de măsurare sunt :

Pentru măsurarea performanţelor SSM se folosesc următoarele metode:

- rezultatele procesului de identificare a pericolelor, evaluarea şi controlul riscurilor;

- inspectarea sistematică a locurilor de muncă;

- evaluarea prealabilă a unor noi echipamente, facilităţi, materiale, tehnologii, proceduri sau metode de lucru;

- inspecţii ale anumitor maşini/echipamente, pentru a verifica dacă, componentele de securitate  sunt încorporate şi sunt în stare bună;

- evaluarea comportamentului angajaţilor pentru a identifica modurile de lucru lipsite de securitate  şi care ar necesita acţiuni corective;

- benchmarking privind bunele practici de SSM din alte organizaţii.

Lucrătorul desemnat (LD) pentru SSM are autoritatea şi responsabilitatea de a verifica capacitatea de îndeplinire a cerinţelor de SSM prin efectuarea inspecţiilor la locurile de muncă, unde se investighează atât starea echipamentului tehnic, cât şi materialele utilizate, componentele de securitate, condiţiile de muncă, precum şi comportamentul factorului uman.

LD efectuează aceste inspecţii la locurile de muncă pe baza unui program prestabilit, respectiv “Planul de inspectii SSM si Mediu”, rezultand “Raport verificare locuri de munca/amplasament”,

LD poate propune modificarea/revizuirea programului anual de instruire în domeniul SSM pe baza rezultatelor inspecţiilor efectuate.

LD elaborează un program de determinare a parametrilor mediului de muncă – microclimat, noxe, iluminat, zgomot – după caz - şi urmăreşte realizarea lui.

Echipamente de protectie si siguranta

Selectarea unui echipament adecvat de protectie individuala, se va realiza conform regulilor de mai jos:

- Evaluarea pericolelor ce nu pot fi evitate,

- Cerintele de la echipamentul individual de protectie, pe baza acestor pericole, si

- Evaluarea proprietatilor echipamentelor disponibile, care indeplinesc cerintele necesare.

In general, diferentiem urmatoarele echipamente de protectie individuala:

- Ochelari de protecție

- Căști antifonice

- Casca de protecție

- Mănuși protecție

Pentru evitarea îmbolnăvirilor in rândul populaţiei si a lucrătorilor este necesar:

- sa se asigurare condiţii minime de igiena la locul de munca

- sa se respecte Regulamentul de exploatare si comportare la locul de munca;

- sa se asigurare condiţiile ca alte persoane sau lucrătorii sa nu vina in contact direct cu deşeurile, prin dotarea acestora cu echipament de protecţie;

- sa se asigure dotarea lucrătorilor cu dispozitive de protecţie împotriva zgomotelor;

- sa se procedeze la sanitarizarea depozitului prin aplicarea unei tehnologii de exploatare care sa asigure condiţii de protecţie pentru sănătatea oamenilor in general si a lucrătorilor in special

Plan de urgenta cu masuri de intervenţie

Planul de urgenta stabileşte competentele specifice si procedurile de urmat in caz de accidente.

Urgenta apare ori de cate ori exista o situaţie diferita de cele normale, de natura sa creeze o condiţie de pericol, imediat sau potenţial, pentru persoane, mediu sau utilaje.

Planul de urgenta trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu:

- responsabilul pentru siguranţa depozitului si a construcţiilor conexe

- personalul si atribuţiile lor specifice

- sarcinile echipei de intervenţie pentru urgente

- procedurile operative de tratare a diferitelor situaţii

- colaborarea cu echipele de intervenţie externe

Sistem de administrare al obiectivului va dispune de un plan de urgenta adecvat si de echipamentele si/sau dotările specifice pentru urgente. De aceea pe lângă eliminarea riscului producerii unui accident se elimina si riscul imposibilităţii de a interveni pentru prevenirea sau ameliorarea lui.

Cu toate ca echipamentele si mijloacele de intervenţie de urgenta se utilizează, din fericire rar, atunci când sunt necesare ele trebuie sa funcţioneze perfect, întrucât de acest lucru poate depinde siguranţa uneia sau mai multor persoane. Ele trebuie sa fie la indemna pentru a putea fi folosite imediat.

De aceea este necesar ca zonele din fata lor sa fie întotdeauna libere de orice obstacol, astfel, incat accesul sa fie imediat ( accesarea rapida este obligatorie prin lege in cazul mijloacelor de apărare împotriva incendiilor).

Incendiul

Adresa si numărul de telefon a Grupului de pompieri Arad, trebuie sa fie întotdeauna la indemna lucrătorilor. Pentru focurile de mica intensitate, echipa sau persoana însărcinata trebuie sa dispună izolarea zonei, pentru a preveni extinderea focului. In acelaşi timp trebuie avertizat imediat responsabilul cu siguranţa.

Pentru incendii cu intensitate mare trebuie apelat imediat la pompieri. In aşteptarea lor trebuie sa se controleze, pe cat posibil, incendiul pentru a se preveni extinderea lui si sa se dispună îndepărtarea persoanelor neautorizate si care nu au legătura cu siguranţa. Responsabilul cu siguranţa va fi anunţat imediat.

In caz de inhalare de fum, posibil toxic sau iritant trebuie sa se utilizeze imediat  dispozitivele de protecţie a cailor respiratorii.

FCC Arad deține un Plan de urgență în caz de incendiu – procedura PS.18.00.01, ed 3, rev. 0 (atșat la prezenta documentatie) prin care s-au stabilit actiunile intreprinse si responsabilii pentru anumite activități în caz de incediu în cadrul depozitului conform pentru deșeuri.

Descărcarea deşeurilor

In cazul descărcării deşeurilor solide, persoana sau echipa însărcinata cu supravegherea operaţiunii trebuie sa intervină imediat cu mijloace mecanice pentru a aranja materialul descărcat in zona operaţionala din ziua respectiva. Nu trebuie admise in depozit decât deşeuri cuprinse in lista deşeurilor acceptate la depozitare (anexa la documentaţia de fata). In cazul răspândirii de fum, vapori sau prafuri, înainte de orice alta intervenţie este necesar sa se folosească dispozitive de protecţie personala.

Dotarea cu mijloace de intervenţie

Dotările minime necesare sunt:

  - In caz de incendiu: lopeţi, sape, târnăcoape, galeţi, lăzi cu nisip, furtunul pentru apa echipat cu sistem de racord la hidranţi.

  - In caz de accidente de munca: trusa de prim ajutor cuprinzând spirt, rivanol, faşă sterile, vata, garou, dispozitive de protejare a cailor respiratorii, etc.

### Riscuri pentru patrimoniul cultural

Noul corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase LB2 nu se situează în perimetrul monumentelor istorice sau în zonele de protecție a monumentelor istorice care fac parte din patrimoniul cultural național și universal. De asemenea, acesta nu este situat nici în vecinătatea siturilor arheologice trecute în Repertoriul Arheologic Național.

## Cumularea efectelor asupra mediului cu cele ale altor proiecte existente

Surse de poluare a mediului existente limitrofe amplasamentului și disconfortul creat în zonă

- CET-ul pe lignit și depozitul de cenușă și zgură

- a reprezentat o sursă majoră de poluare a aerului, apei, solului, așezărilor umane în zonă cu emisii de poluanți provenite atât de la activitatea energetică cât și datorită haldei de cenușă și zgură, stației de tratare chimică a apelor și depozitului de cărbune, poluând masiv aerul în municipiul Arad și zonele limitrofe acestuia. În prezent unitatea nu mai funcționează cu combustibil solid (lignit) ci are în funcțiune producerea de energie cu gaz metan;

- poluarea subterană a rămas un arierat de mediu întrucât apele pluviale se infiltrează prin stratul de pământ care acoperă halda, infiltrându-se astfe în sol și apa freatică întrucât puțurile de intercepție care preluau apa tehnologică infiltrată din depozit returnând-o, nu mai funcționează;

- Depozitul de deșeuri existent al FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA – a fost pus în funcțiune în anul 2003, are gradul de umplere 95% și va atinge capacitatea maximă în anul 2024. Depozitul continuă să primească anul cca. 165.000 to deșeuri cu posibile tendințe de creștere datorită funcționării defectuoase a Sistemului Integrat de Gestiune a Deseurilor de la nivelul județului Arad, dar mai ales a stației de sortare Arad.

- Depozitul are dotările necesare pentru protecția factorilor de mediu și nu s-au înregistrat disfuncționalități care să genereze poluanți cu repercursiuni asupra calității factorilor de mediu;

- În perioadele calde ale anului, cu calm la sol se simt mirosuri pe areale reduse de la celulele neacoperite ale depozitului;

- Colectarea si arderea controlată a biogazului în cadrul instalației de cogenerare existentă cu producerea de energie electrică  reduce substanțial emisia gazelor cu efecte de seră (GES);

- După epuizarea capacității  de depozitare  se vor demara lucrările de închidere completă a depozitului conform de deșeuri LB1; pot să apară emisii datorate execuție lucrărilor de închiderii (emisii de pulberi în suspensie, emisii de la mașini și utilaje etc).

- După închiderea depozitului conform LB1 impactul asupra mediului se reduce la minim, cu tendința spre zero.

- Incineratorul SC ALVI SERV SRL – se află în partea de sud a depozitului de deșeuri existent, limitrof părții estice a depozitului de cenusă și zgură a CET pe lignit. Este o sursă redusă de poluare a aerului cu mirosuri care se resimte local, în special în perioadele calde ale anului cu calm atmosferic.

- Stația de sortare deșeuri a municipiului Arad – a funcționat sub operarea Polaris, dar în prezent nu este operațională. Se are în vedere reabilitarea acesteia după un proiect DALI aprobaat de CL Arad. Nefuncționarea acesteia generează cantități mari de deșeuri reciclabile care se transportă în depozitul de deșeuri FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA.

- Stația de compost a FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA este funcțională, dar la capacitate redusă datorită necolectării selective a deșeurilor. Riscul acesteia de poluare este foarte redus și cu impact strict local.

- Instalația de cogenerare  RENEWABLE POWER SRL – funcționează în proximitatea actualului depozit conform pentru deșeuri LB1 și are rolul de ardere controlată a gazelor de depozit si producerea de energie electrică. Emisiile de poluanți rezultatew de la coșul de ardere se monitorizează și se mențin în limitele admisibile.

- Terenuri agricole – prin administrarea de ingrașaminte naturale și pesticide/insecticide pot să aducă modificări asupara calității solurilor și a apelor subterane din zonă.

Estimarea impactului cumulat al activităților desfășurate în zonă în raport cu proiectul noului corp de depozit de deșeuri LB2

Evaluarea efectelor potențiale cumulate asupra mediului generate de activitățile din zonă în raport cu noului corp de depozit de deșeuri LB2 a fost efectuată pentru următorii factori de mediu relevanți: populaţia;  apa;  aerul;  sol, zgomotul şi vibraţiile,  biodiversitatea, mediu social și economic.

Pentru a realiza o evaluare sintetică a impactului cumulat asupra factorilor de mediu menționați mai sus s-a tinut cont de:

- domenile de activitate ale activităților desfășurate în zonă,

- gradul de funcționalitate al acestor activități

- emisiile de poluanți în mediu pentru fiecare dintre aceste activități, în funcție de specificul fiecăreia.

În cele de mai jos am prezentat matricea pentru aprecierea impactului cumulativ asupra factorilor de mediu în zona de dezvoltare a noului corp de depozit de deșeuri LB2.

- Matricea impactului comulativ asupra factorilor de mediu  și socio-economici în zona de dezvoltare a noului corp de depozit de deșeuri LB2

| Activități cu impact asupra mediului | Factori de mediu și măsura în care pot fi afectați |
| --- | --- |
|  | Apă | Aer și climă | Sol | Biodiversitate | Peisaj | Zgomot | Mediu social și economic |
| CET Arad și depozit de cenușă | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | +2 |
| Stație de compostare FCC | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | +2 |
| Stație de sortare deșeuri | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Incinerator SC ALVI SERV SRL | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +1 |
| Depozit conform pentru deșeuri-LB1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 |
| Instalația de cogenerare RENEWABLE POWER SRL | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 |
| Terenuri agricole | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +2 |
| Noul corp de depozit pentru deșeuri LB2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 |
| Impact cumulat | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | +2 |

Legendă

| Impact cumulat negativ semnificativ | -3 |
| --- | --- |
| Impact cumulat negativ moderat | -2 |
| Impact cumulat negativ redus | -1 |
| fără impact | 0 |
| Impact cumulat pozitiv redus | +1 |
| Impact cumulat pozitiv moderat | +2 |
| Impact cumulat pozitiv semnificativ | +3 |

Din cele prezentate mai sus se poate concluziona că impactul cumulat asupra factorilor de mediu este negativ moderat pentru :apă, sol, biodversitate, negativ redus pentru aer, peisaj și zgomot și impact cumulat pozitiv moderat pentru mediu social si economic.

Detalierea efectelor cumulate pe ficare dintre factorii de mediu și socio economici analizati sunt prezentate în tabelul de mai jos:

- Efecte cumulate, pe fiecare factor de mediu, ale activităților din zona amplasamentrului viitorul corp de depozit de deșeuri LB2

| Factor de mediu | Efecte cumulate ale activităților din zona amplasamentrului viitorul corp de depozit de deșeuri LB2 |
| --- | --- |
| Apa | Impactul cumulat este determinat de evacuările de ape uzate şi de ape pluviale, infiltratiile de substante poluante în apa subterană (depozit de cenușă CET Arad), precum şi de managementul deșeurilor. Colectarea şi epurarea apelor uzate asociate lucrărilor şi managementul corespunzător al tuturor tipurilor de deșeuri va determina un impact cumulat negativ moderat asupra calităţii apelor de suprafață şi subterane, având în vedere că majoritatea obiectivelor dispun de dotările necesare eliminării riscurilor de poluare. |
| Aer și climă | Impactul cumulat asupra calităţii aerului se manifestă prin emisiile de poluanți (in principal: CH4, CO2, CONM, COV, CO, NO2, SO2, PM) generate de activitățile din zonă (instalții de ardere, de incinerare, statie de compostare, statie de sortare, depozite conforme pentru deșeuri). Impactul cumulat asupra climei este determinat de emisiile de gaze cu efect de seră generate de surse de ardere staţionare şi mobile, depozit de deșeuri. Impactul cumulat este apreciat ca negativ redus, deoarece aceste activități aduc un aport la impurificarea aerului din zonă. Acest impact va fi atenuat în etapa post-închidere a depozitului de deșeuri LB1, când emisiile de biogaz vor fi mai mici și vor fi captate și valorificate in instalația de cogenerare existentă. |
| Solul | Impactul cumulat privind solul şi utilizarea terenului este apreciat ca negativ moderat. Utilizarea actuală a terenului din zonă și modificarea utilizării terenului în zona de construire a viitroului corp de depozitare LB2, va genera un impact negativ în etapele de construcție şi de operare, care va fi atenuat în etapa post-închidere ca urmare a reabilitării mediului şi reintroducerii terenurilor în circuitul natural. Calitatea solului este influențată indirect, cu precădere prin emisiile de poluanți în atmosfera și direct prin utilizarea îngrășămintelor si pesticidepor/insecticidelor în agricultură. |
| Peisajul | Impactul asupra peisajului este asociat modificării definitive a acestuia, respectiv construcțiile industriale din zonă, precum și cele doua depozite de deșeuri (cel actual – LB1 și viitorul depozit de deșeuri LB2 rezultând o formă de relief pozitivă (+ 30 m față de cotă teren). Având în vedere că sona este una cu precadere industriala și se află la distanță mai mare de 1 km față de zonele locuite, impactul asupra peisajului va fi negativ redus. |
| Biodiversitatea | Impactul cumulat al activităţilor desfășurate asupra biodiversității va consta în modificarea suprafețelor biotopurilor de pe amplasament şi a categoriilor de folosință a terenurilor, în afectarea dezvoltării vegetației și faunei locale prin emisiile de poluanți genrate. Impactul cumulat este apreciat ca negativ moderat. |
| Zgomotul şi vibraţiile | Impactul cumulat al activităţilor desfășurate asupra nivelurilor de zgomot şi vibrații se va situa sub valorile limită pentru protecția receptorilor sensibili şi este apreciat, ca negativ redus, deoarece activităţile ce se vor desfăşura vor aduce un aport scăzut la nivelurile de zgomot şi vibraţii, iar perimetre cu receptori sensibili sunt situate la distanțe mari. |
| Mediu social și economic | Se apreciaziază un impact cumulat pozitiv moderat. Dezvoltarea industriala a zonei cu repercursiuni pozitive asupra economiei locale sunt factorii determinați în acestă apreciere. |

## Impactul proiectului asupra climei

Activitatea de depozitare a deșeurilor nepericuloase este generatoare de gaze cu efect direct de seră (CH4, CO2) și cu efect indirect de seră (CONM, NOx, SO2).

CH4, CO2 și CONM rezultă în urma proceselor de fermentare a masei de deșeuri, iar NOx, SO2 sunt gaze rezultate ca urmare a traficului mașinilor și uitlajelor pe amplasament.

Estimarea cantitatilor de gaze cu efecte de seră, atât în faza de execuție cât și în faza de exploatare,  s-a realizat în subcapitolul 1.4.2. și 1.4.3.

Emisiile poluante ale autovehiculelor se limitează cu caracter preventiv prin condițiile tehnice prevăzute la omologarea pentru circulație, cat si prin condițiile tehnice prevăzute la inspecția tehnica ce se efectuează periodic pe toata perioada utilizării autovehiculelor rutiere înmatriculate in țară. Sunt emisii difuze intermitente care se limiteaza la timpău lde funcționare al mașinilor și utilajelor.

Importante pentru activitatea de depozitare sunt emisiile de CH4 și CO2.

Cantitațile maxime de metan și dioxid de carbon (primul an după închidere), pe fiecare grup de sectoare de exploatare, sunt redate în tabelul de mai jos:

- Cantitațile maxime estimate  de metan și dioxid de carbon, pe fiecare grup de sectoare de exploatare – LB2

| Poluanți | S16-18 anul 2028 | S19-21 anul 2032 | S22-24 anul 2035 | S25-28 anul 2039 | TOTAL DEPOZIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | to/an | to/an | to/an | to/an | to/an |
| CH4 | 1422,74 | 1667,89 | 1382,81 | 1781,57 | 5508,32 |
| CO2 | 3903,67 | 4576,29 | 3794,11 | 4888,22 | 15113,53 |

În vederea reducerii emisiilor de gaze cu efecte de seră, proiectul prevede montarea de puturi de captare a biogazului si arderea controlată a acestuia  în vederea producerii de energie electrică (stația de cogenerare existentă gestionată de RENEWABLE POWER SRL).

Investiția propusă se conformează prevederilor Strategiei Uniunii Europene de reducere a emisiilor de metan în Europa și la nivel internațional și atingerea obiectivelor în materie de schimbări climatice pentru 2030 prin valorificarea potențialul energetic al metanului cu reducerea simultană a emisiilor.

Reducerea la minimum a eliminării deșeurilor biodegradabile în depozitul de deșeuri este esențială pentru a evita formarea de metan. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, este necesară implementarea la nivelul județului Arad a unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor și realizarea și punerea în funcțiune a unor instalatii de tratare/valorifcare nu numai a deșeurilor biodegradabile, cât și a deșeurilor reciclabile.

În perioada post-închidere depozitul nu va afecta factorul de mediu climă.

Vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice

Petru proiect nu au fost identificate vulnerabilități la schimbările climatice. Materialele geosintetice de impermeabilizare, utilizate in construcția celulelor de depozitare a deșeurilor, sunt rezistente la razele UV și aspectul esențial este că acestea nu sunt supuse acțiunii directe, ele fiind acoperite cu stratul de drenaj al levigatului și ulterior cu deșeuri.

## Tehnologiile și substanțele folosite

Descrierea tehnologiilor de funcționare au fost prezentate în cadrul subcapitolului 1.3. Principalele caracteristici ale etapei de funcționare.

Efectele semnificative pe care tehnologia de construire și de exploatare a depozitului le poate avea asupra mediului sunt reduse smenificativ prin măsurile constructive și de exploatare prevăzute, după cum urmează:

- Construirea secotarelor de depozitare se va face cu respectarea prevederilor Normativului privid depozitare,

- Exploatarea depozitul de deșeuri se va face etapizat, pe grupuri de sectoare, astfel încât suprafața activă să fie cât mai redusă și să impacteze cât mai puțin factorii de mediu.

- Exploatarea corpului de depozitare se va face respectându-se prevederile Planului de exploatare (zone de lucru active mici, acoperirea periodică cu material steril a deșeurilor, getionarea levigatului)

- Stația de epurare pentru levigat este o statie care funcționează pe principiul osmozei inverse cu performanță în tratarea levigatului până la calitatea apei conform NTPA 001/2005.

Principalele utilizări de substanțe chimice pe amplasamentul viitorului Depozit pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad (LB2) sunt în cadrul stației de epurarea a levigatului prin osmoză inversă.

Acestea sunt substanțe chimice cu care se intervine in procesul de tratare al levigatului (acid clorhidric, hidroxid de sodiu, antiscalant) și substanțe folosite pentru curățarea instalației de epurare (cleaner A, cleaner S).

Substanțele periculoase menționate mai sus sunt achiziționate numai de la furnizori autorizați si se tine o evidenta stricta a acestora. Acestea se vor procura în funcție de necesitate și nu se vor crea stocuri.

Stocarea substanțelor chimice periculoase se realizează în rezervoarele stației de epurare cu osmoză inversă, destinate fiecărui tip de substanță.Stația de epurare este prevăzută cu cuvă de retenție pentru reținerea unor eventuale scurgeri accidentale e substante periculoase.

Toate substanțele chimice folosite au fise tehnice si de securitate si sunt etichetate si ambalate in conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substanțelor periculoase.  Personalul care intra in contact cu substanțele chimice sunt instruit cu privire la modul de folosire al acestora. La primirea recipientelor cu substanțe se vor returna recipientele goale către producător.

Folosirea substanțelor chimice în cadrul stației de epurare, în condițiile gestionarii corespunzătoare a acestora, nu are un impact asupra factorilor de mediu. Chiar și în cazul unor scurgeri accidentale de substanțe chimice, acestea sunt reținute în cuva de retenție cu care este dotată stația de epurare cu osmoză inversă și nu ajung să afecteze factorii de mediu .

Descrierea efectelor negative semnificative probabile asupra factorilor specificați la art. 7 alin. (2)

Se va utiliza analiza multicriterială pentru identificarea efectelor semnificative asupra factorilor de mediu, asupra populației și sănătății umane, asupra folosințelor și bunurilor materiale, după cum urmează :

- populația și sănătatea umană,

- biodiversitatea,

- solul,

- folosințe și bunuri materiale,

- calitatea și regimul cantitativ al apei,

- aerul și clima,

- zgomot și vibrații,

- peisaj și mediu vizual.

Rezultatele analizei multicriteriale privind impactul asupra mediului sunt redate în tabelul următor:

- Analiza multicretirială privind efectele semnificative ale proiectului asupra factorilor de mediu, asupra populației și sănătății umane, asupra folosințelor și bunurilor materiale

| Faza proiect | Activitate | Efecte potențiale | Natura impact | Tipul impactului | Reversibilitate | Extindere | Durată | Probabilitate | Intensitate | Evaluarea impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Magnitudine | Senzitivitate | Semnificație impact |
| Evaluarea efectelor asupra populației și sănătății umane |
| Execuție | Tehnologia de execuție propriu-zisă | Emisii în atmosferă Zgomot, vibrații | Negativ | Direct | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Minor |
|  | Utilaje terasiere și de transport |  | Negativ | Direct | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Minor |
| Etapa de funcționare | Depozitarea propriu-zisă a deșeurilor | Emisii în atmosferă | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen lung | Mică | Mică | Mică | Mică | Minor |
|  |  | Zgomot, vibrații | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen lung | Mică | Mică | Mică | Mică | Minor |
| Etapa post-închidere | Monitorizare și întreținere spații verzi | Închidere depozit și înființare spațiu verde | Pozitiv | Direct | Reversibil | Local | Termen lung | Mare | Medie | Pozitivă | Pozitivă | Pozitivă |
| Evaluarea efectelor asupra biodiversității |
| Execuție | Tehnologia de execuție propriu-zisă | Emisii în atmosferă, zgomot, vibrații | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Utilaje terasiere și de transport |  | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Activitatea umană |  | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
| Etapa de funcționare | Depozitarea propriu-zisă a deșeurilor | Emisii în atmosferă, Împrăștierea accidentală a deșeurilor in zonele limitrofe zgomot, vibrații | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen lung | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Funcționarea utilajelor și mașinilor de transport deșeuri |  | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen lung | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
| Post-închidere | Monitorizare și întreținere spațiu verde | Închidere depozit și înființare spațiu verde | Pozitiv | Direct | Reversibil | Local | Termen lung | Mare | Medie | Pozitivă | Pozitivă | Pozitivă |
| Evaluarea efectelor asupra solului |
| Execuție | Tehnologia de execuție propriu-zisă | Decopertare, emisii în atmosferă, scurgeri accidentale de uleiuri/com- bustibili pe sol | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Utilaje terasiere și de transport |  | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Activitatea umană |  | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
| Etapa de funcționare | Depozitarea propriu-zisă a deșeurilor | emisii în atmosferă scurgeri accidentale de levigat sau uleiuri/com-bustibili pe sol | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen lung | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Funcționarea utilajelor și mașinilor de transport deșeuri |  | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen lung | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
| Post-închidere | Monitorizare și întreținere spațiu verde | Închidere depozit și înființare spațiu verde | Pozitiv | Direct | Reversibil | Local | Termen lung | Mare | Medie | Pozitivă | Pozitivă | Pozitivă |
| Evaluarea efectelor asupra folosințelor și bunurilor materiale |
| Execuție | Lucrările de execuție ale corpului de depozitare și ale stației de epurare | Punerea in valoare a unui teren neproductiv | Pozitiv | Direct | Ireversibil | Local | Termen scurt | Mare | Mare | Mare | Mare | Mare |
| Etapa de exploatare | Funcționarea depozitului propriu-zis | Respectarea PUZ in privința folosinței terenului ocupat de depozitul de deșeuri | Pozitiv | Direct | Ireversibil | Local | Termen lung | Mare | Medie | Medie | Mică | Minoră |
| Post-închidere | Monitorizare și întreținere spațiu verde | Închidere depozit și înființare spațiu verde | Pozitiv | Direct | Reversibil | Local | Termen lung | Mare | Medie | Pozitivă | Pozitivă | Pozitivă |
| Evaluarea efectelor asupra calității apei |
| Execuție | Tehnologia de execuție propriu-zisă | Modificarea calității apei de suprafață în mod accidental | Negativ | Direct | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Utilaje terasiere și de transport |  | Negativ | Direct | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Activitatea umană |  | Negativ | Direct | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
| Etapa de exploatare | Depozitarea propriu-zisă a deșeurilor | Acicidental se pot aparea următoarele efecte potentiale: Infltratii de levigat, scurgeri acidentale de uleiuri/com-bustibili, permeat necorespunzător | Negativ | Direct | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Funcționarea utilajelor și mașinilor de transport deșeuri |  | Negativ | Direct | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Epurarea levigatului |  | Negativ | Direct | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
| Post-închidere | Monitorizare și întreținere spațiu verde | Închidere depozit și înființare spațiu verde | Pozitiv | Direct | Reversibil | Local | Termen lung | Mare | Medie | Pozitivă | Pozitivă | Pozitivă |
| Evaluarea efectelor asupra calității aerului și climei |
| Execuție | Tehnologia de execuție propriu-zisă | Emisii de pulberi , Modificarea calității aerului | Negativ | Direct | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Utilaje terasiere și de transport |  | Negativ | Direct | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Activitatea umană |  | Negativ | Direct | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
| Etapa de exploatare | Activitatea de depozitare propriu-zisă | Emisii biogaz (preluate prin sistem de coletare și ardere controlată-cogenerare), particule, gaze de eșapament | Negativ | Direct | Reversibil | Local | Termen lung | Mare | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Funcționare utilaje și trafic autogunoiere |  | Negativ | Direct | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
| Post-închidere | Monitorizare și întreținere spațiu verde | Închidere depozit și înființare spațiu verde | Pozitiv | Direct | Reversibil | Local | Termen lung | Mare | Medie | Pozitivă | Pozitivă | Pozitivă |
| Evaluarea efectelor privind zgomotul și vibrațiilor |
| Execuție | Tehnologia de execuție propriu-zisă | Modificări ale nivelului de zgomot, vibrații | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
|  | Utilaje terasiere și de transport |  | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
| Etapa de exploatare | Funcționare utilaje și trafic autogunoiere | Modificări ale nivelului de zgomot, vibrații | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen lung | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
| Post-închidere | Monitorizare și întreținere spațiu verde | Închidere depozit și înființare spațiu verde | Pozitiv | Direct | Reversibil | Local | Termen lung | Mare | Medie | Pozitivă | Pozitivă | Pozitivă |
| Evaluarea efectelor privind peisajul și mediul vizual |
| Execuție | Utilaje terasiere și de transport | Disconfort vizual | Negativ | Indirect | Reversibil | Local | Termen scurt | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
| Etapa de exploatare | Depozit propriu-zis de deșeuri | Disconfort vizual redus având in vedere ca amplasamen-tul se află într-o zona industrială | Negativ | Direct | Ireversibil | Local | Termen lung | Mică | Mică | Mică | Mică | Mică |
| Post-închidere | Monitorizare și întreținere spațiu verde | Închidere depozit și înființare spațiu verde | Pozitiv | Direct | Reversibil | Local | Termen lung | Mare | Medie | Pozitivă | Pozitivă | Pozitivă |

# METODE DE PROGNOZĂ UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI

Raportul privind impactul asupra mediului s-a bazat pe consultarea datelor și informațiilor bibliografice, precum și pe cele furnizate de titularul proiectului și pe documentele puse la dispoziție de către acesta.

Metodele utilizate vizează diferite componente în evaluare (identificarea, descrierea și compararea impacturilor prin utilizarea nivelelor scalare, a ponderii acestora) și sprijină colectarea și clasificarea datelor despre impactul proiectului asupra mediului. S-au folosit metode consacrate pentru estimarea emisiilor de poluanți, calcule teoretice, precum și matrice de evaluare.

## Metode de prognoză utilizate

Identificarea efectelor semnificative s-a realizat pe baza analizei multicriteriale, stabilindu-se criterii pentru evaluarea semnificația unui impact. Metoda este detaliată în cele ce urmează.

Semnificația unui impact poate fi majoră (semnificativă), moderată, minoră neglijabilă, fără valoare sau pozitivă. Semnificația unui impact este dată de două componente:

- Magnitudinea impactului care este dată de caracteristicile proiectului și ale efectelor generate de acesta, cum ar fi:

- Natura efectului: negativ, pozitiv sau ambele;

- Tipul efectului: direct, indirect, secundar sau cumulativ;

- Reversibilitatea efectului: reversibil sau ireversibil;

- Extinderea efectului: locală, regională, națională sau transfrontalieră;

- Durata efectului: temporar, termen scurt sau termen lung;

- Intensitatea efectului: mică, medie sau mare.

Magnitudinea efectului poate fi: mică, medie sau mare, în funcție de caracteristicile de mai sus.

Senzitivitatea receptorului este înțeleasă ca fiind sensibilitatea mediului receptor asupra căruia se manifestă efectul, inclusiv capacitatea acestuia de a se adapta la schimbările pe care proiectele le pot aduce. Aceasta poate fi mică, medie sau mare.

Magnitudinea impactului

Componentele magnitudinii impactului sunt:

Natura impactului

- Negativ: un impact negativ care implică o modificare negativă (adversă) a condițiilor inițiale sau introduce un factor nou, indezirabil;

- Pozitiv: un impact care implică o îmbunătățire a condițiilor inițiale sau introduce un factor nou, dezirabil;

- Ambele: un impact care implică o modificare negativă (adversă) dar în același timp și una pozitivă a condițiilor inițiale.

Natura impactului

- Direct: impact ce rezultă din interacțiunea directă dintre o activitate a proiectului și un factor de mediu (ex ocuparea unui habitat în timpul construirii)

- Indirect: impact ce rezultă din alte activități sau ca o consecință sau circumstanță a proiectului (ex. intensificarea traficului rutier în zona proiectului);

- Secundar: impact direct sau indirect ca rezultat al interacțiunii repetate dintre componentele proiectului și factorii de mediu (ex. impact secundar direct – un impact asupra faunei datorită coliziunilor; impact secundar indirect – impact asupra faunei datorită pierderii de habitat);

- Cumulat: impact care acționează împreună cu alt impact (incluzând impactele altor planuri/ proiecte/ activități), afectând același factor de mediu sau receptor (ex. efectul combinat al altor proiecte similare în aria de influență.

Reversibilitatea impactului

- Reversibil: un impact este reversibil când factorul de mediu afectat (receptorul) poate reveni la starea inițială, dinaintea acțiunii impactului (ex. turbiditatea apei poate reveni la inițial după încetarea cauzei turbidității – activitățile de construire);

- Ireversibil: un impact este ireversibil dacă factorul de mediu nu mai poate reveni la starea inițială (ex. ocuparea permanentă a terenului).

Extinderea impactului

- Locală: impactul care afectează receptori locali în vecinătatea componentelor proiectului. Un impact local apare de obicei pe o rază de până la 5 km de sursă (ex. suspensii și sedimente în apă). Trebuie definită aria de influență;

- Regională: impactul care afectează factorii de mediu pe o rază de aproximativ                5–40 km de sursă și are o extindere regională (termen ce trebuie definit în fiecare evaluare);

- Națională: impactul care afectează receptorii de mediu la nivel național (ex. impact social cu extindere națională;

- Transfrontalieră: impact ce afectează factorii de mediu la nivel internațional.

Durata impactului

- Temporar: impactul se manifestă pe o durată scurtă de timp și eventual intermitent/ ocazional (ex. depozite temporare de pământ pe durata de execuție a lucrărilor);

- Termen scurt: impactul se preconizează că va fi activ pentru o perioadă limitată, scurtă de timp și va înceta în totalitate la finalizarea activității care-l provoacă (ex. zgomot și vibrații generate în timpul construirii). De asemenea, impactul are o durată scurtă dacă este eliminat prin măsuri adecvate sau factorul de mediu este restaurat (ex. oprirea unei instalații dacă zgomotul produs de acesta afectează receptorii);

- Termen lung: impactul se manifestă pe o perioadă lungă de timp (pe toată perioada de operare – estimată la mai mult de 25 ani), dar încetează odată cu închiderea proiectului (ex. zgomotul produs de instalații, emisii etc.). De asemenea, impactul are o durată lungă chiar dacă este intermitent, dar se manifestă pe toată durata de viață a proiectului (ex. perturbarea biodiversității în timpul operațiilor de întreținere a instalației);

- Permanent: impactul se manifestă în toate fazele proiectului și rămâne activ și după închiderea proiectului. Altfel spus, cauzează schimbări permanente asupra resurselor biotice și abiotice sau asupra receptorilor (ex. distrugerea unui habitat prioritar).

Intensitatea impactului

- Mică: atunci când factorul de mediu are o valoare sau/ și o sensibilitatea redusă. Impactul poate fi prevăzut dar este de obicei la limita detecției și nu conduce la modificări permanente în structurile și funcțiunile receptorului. Altfel spus, efectele manifestării impactului se încadrează în limitele naturale de variabilitate ale receptorului, fără a fi necesară refacerea receptorului;

- Medie: atunci când factorul de mediu are o valoare și/ sau o sensibilitate medie. Structurile și funcțiunile receptorului sunt afectate dar structura/ funcțiunea de bază nu este afectată. Altfel spus, efectele manifestării impactului depășesc limitele naturale de variabilitate ale receptorului, iar timpul de refacere este mediu (< 2 ani).

- Mare: atunci când factorul de mediu are o valoare și/ sau o sensibilitate mare (ex. situri Natura 2000). Structurile și funcțiunile receptorului sunt afectate complet. Pierderea structurilor/ funcțiunilor este vizibilă. Altfel spus, efectele manifestării impactului depășesc limitele naturale de variabilitate, cauzând perturbări ireversibile sau reversibile în perioade lungi de timp (> 2 ani).

Magnitudinea impactului este o combinație a tuturor elementelor de caracterizare a unui impact (natura, tipul, reversibilitatea, extinderea, durata, intensitatea) făcută pe baza experienței evaluatorului. Criteriile de determinare a magnitudinii impactului diferă pentru factorii de mediu fizici, biologici și sociali.

- Caracterizarea magnitudinii unui impact

| Magnitudinea impactului | Factorii de mediu fizici | Factorii de mediu biologici | Factorii de mediu sociali |
| --- | --- | --- | --- |
| Mică | Impact temporar sau pe termen scurt asupra receptorilor (resurselor) fizici, localizabili și detectabili, care cauzează modificări peste variabilitatea naturală, fără a modifica funcționalitatea sau calitatea receptorului (resursei). Mediul revine la starea dinaintea impactului după încetarea activității care cauzează impactul. | Impact asupra unei specii care se manifestă doar la nivelul unui grup de indivizi pe o perioadă scurtă de timp (o generație sau mai puțin), dar nu afectează alte niveluri trofice sau populația speciei respective. | Impact asupra unui grup specific/ comunitate sau asupra bunurilor materiale (culturale, turism etc.) pe o perioadă scurtă de timp, care însă nu se extinde și nu generează perturbări ale populației sau resurselor. |
| Medie | Impact temporar sau pe termen scurt asupra receptorilor (resurselor) fizici, care se poate extinde peste scara locală și poate produce modificare calității sau funcționalității receptorului (resursei). Totuși, nu este afectată integritatea pe termen lung a receptorului (resursei) sau a oricărui receptor dependent. Dacă estinderea impactului este mare, atunci și magnitudinea poate fi mare. | Impact asupra unei specii care se manifestă la nivelul unei părți din populație și poate cauza modificări în abundență și/ sau o reducere a distribuției de-a lungul uneia sau mai multor generații, dar nu afectează integritatea pe termen lung a populației speciei sau a altor specii dependente. Caracterul cumulativ și mărimea consecințelor sunt importante. Dacă extinderea impactului este mare atunci și magnitudinea poate fi mare. | Impact asupra unui grup specific/ comunitate sau asupra bunurilor materiale care poate genera schimbări pe termen lung, dar nu afectează stabilitatea generală a grupurilor, comunităților sau a bunurilor materiale. Dacă estinderea impactului este mare, atunci și magnitudinea poate fi mare. |
| Mare | Impact asupra receptorilor (resurselor) care poate provoca modificări ireversibile și peste limitele admise, la scară locală sau mai mare. Modificările pot altera caracterul pe termen lung al receptorului (resursei) și al altor receptori dependenți. Un impact care persistă după încetarea activității care-l produce are o magnitudine mare. | Impact asupra unei specii care se manifestă asupra întregii populați și cauzează declin în abundență și/ sau schimbări în distribuție peste limita de variație naturală, fără posibilitate de recuperare sau revenire sau care se manifestă de-a lungul mai multor generații. | Impact asupra unui grup specific/ comunitate sau asupra unuia sau mai multor bunuri materiale care cauzează modificări pe termen lung sau permanent și afectează stabilitatea generală și starea acestora. |

Senzitivitatea receptorului

Semnificația generală a unui impact depinde în egală măsură și de valoarea/ senzitivitatea receptorului. Chiar dacă un impact are o magnitudine mare, semnificația generală a impactului poate fi medie dacă valoarea/ senzitivitatea receptorului este mică.

- Caracterizarea senzitivității receptorului

| Valoarea/ senzitivitatea receptorului | Factorii de mediu (receptori) fizici | Factorii de mediu (receptori) biologici | Factorii de mediu (receptori) sociali |
| --- | --- | --- | --- |
| Mică | Un receptor/ resursă care nu este important pentru funcționarea ecosistemelor sau serviciilor, sau care este important dar rezistent la schimbări (în contextul activităților propuse) și își va reveni rapid pe cale naturală la starea dinaintea impactului odată ce activitatea generatoare de impact se oprește. | O specie sau un habitat care nu este protejată sau listată. Este comună sau abundentă, nu este critică pentru funcționarea ecosistemului sau a altor ecosisteme (ex. pradă pentru alte specii sau prădător al speciilor de rozătoare), nu prezintă elemente cheie pentru stabilitatea ecosistemului. | Bunurile materiale și elementele socio-economice afectate nu sunt considerate semnificative din puncte de vedere al resurselor și nu au o valoare mare economică, culturală sau socială. |
| Medie | Un receptor/ resursă care este important pentru funcționarea ecosistemelor sau serviciilor. Poate fi mai puțin rezistent la schimbări dar poate fi readus la starea inițială prin acțiuni specifice, sau se poate reface pe cale naturală, în timp. | O specie sau un habitat care nu este protejată sau listată. Este răspândită global, dar este rară în zona proiectului. Este importantă pentru funcționarea și stabilitatea ecosistemului și este amenințată sau populația este în declin. | Elementele socio-economice afectate nu sunt semnificative în contextul general al zonei analizate însă au o semnificație locală mare. |
| Mare | Un receptor/ resursă care este critic pentru ecosisteme/ servicii, nu este rezistent la schimbări și nu poate fi readus la starea inițială. | O specie sau un habitat care este protejată prin directivele relevante sau convenții internaționale. Este listată ca fiind rară, amenințată sau vulnerabilă (IUCN). Este critică pentru stabilitatea și funcționalitatea ecosistemului. | Elementele socio-economice afectate sunt protejate în mod specific prin legislația națională sau internațională și sunt semnificative pentru comunitățile din zona proiectului sau la nivel regional/ național. |

Semnificația generală a impactului

Pentru determinarea semnificației generale a impactului se au în vedere următoarele elemente cheie:

- Magnitudinea impactului (scară, durată, intensitate etc.);

- Valoarea/ senzitivitatea receptorului.

- Stabilirea semnificației impactului în funcție de magnitudinea și senzitivitatea receptorului

|  | Magnitudine mică | Magnitudine medie | Magnitudine mare | Nicio modificare | Pozitiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoare/ senzitivitate mică | Minor | Minor | Moderat |  |  |
| Valoare/ senzitivitate medie | Minor | Moderat | Major |  |  |
| Valoare/ senzitivitate mare | Moderat | Moderat | Major |  |  |
| Semnificația impactului |
| Fără impact sau nesemnificativ | Impactul nu generează efecte cuantificabile (vizibile sau măsurabile) în starea naturală a mediului. |
| Semnificație minoră | Impactul are magnitudine mică. Se încadrează în standarde și/ sau este asociat cu receptori cu valoare/ senzitivitate mică sau medie. Impact cu magnitudine medie care afectează receptori cu valoare mică. |
| Semnificație moderată | Impact care se încadrează în limite, cu magnitudine mică afectând receptori cu valoare mare, sau magnitudine medie afectând receptori cu valoare medie sau magnitudine mare afectând receptori cu valoare medie. |
| Semnificație majoră | Impact care depășește limitele și standardele și are o magnitudine mare afectând receptori cu valoare medie sau magnitudine medie afectând receptori cu valoare mare. |
| Pozitiv | Beneficii asupra comunității locale, îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții. |

Determinarea impactului cumulat cu alte proiecte existente în zona de dezvoltare a proiectului analizat în cadrul prezentei documentații (Noul corp de depozit de deșeuri nepericuloase – LB2 )

Pentru aprecierea impactului cumulat asupra factorilor de mediu  în zona de dezvoltare a proiectului s-au parcurs mai multe etape după cum urmează:

Etapa 1: Determinarea scopului evaluării impacturilor cumulative

Următoarele abordări sunt implementate în timpul acestei etape:

- identificarea proiectelor existente, aprobate sau în curs de aprobare și/sau dezvoltare, inclusiv identificarea tuturor proiectelor care au asocieri spațiale, funcționale, tehnice, logistice și alte asocieri similare cu propunerea de investiție

- identificarea componentelor și factorilor de mediu ce ar putea fi afectate(ti) de posibilele impacturi cumulative ale propunerii de investiție împreună cu alte proiecte dezvoltate în zonă;

- identificarea impacturilor potențiale ale obiectelor identificate privind fiecare componentă/factor de mediu. Această evaluare se va baza pe analiza:

- locația și caracteristicile proiectelor existente, aprobate sau în curs de aprobare și/sau dezvoltare

- infrastructura principală și de susținere (drumuri, etc.);

- durata de funcționare și starea amplasamentelor – cercetare, construcție, punere în funcțiune, planuri recente pentru modernizare sau extindere, scoatere din funcțiune, etc.;

- autorizații pentru regimurile de funcționare.

Sursele de informații pentru identificarea potențialelor impacturi asupra amplasamentelor sunt următoarele:

- planuri de dezvoltare spațială, planuri de dezvoltare locală și regională;

- evaluări de către experți, rapoarte, rezultate și alte informații.

Etapa 2: Analiza impacturilor cumulative și determinarea importanței acestora

În timpul acestei etape s-a efectuat evaluarea potențialelor impacturi cumulative ale proiectelor existente, aprobate sau în curs de aprobare și/sau dezvoltare asupra componentelor/factorilor de mediu și această analiză include:

- Impactul fiecărui proiect existent sau în curs de dezvoltare asupra fiecărei/fiecărui componente/factor de mediu;

- suprapunerea impacturilor: o acumularea impacturilor similare ce duce la un nou impact semnificativ,

- efectele în timp – evaluarea posibilelor impacturi ce ar putea apărea în diferite etape în timpul implementării amplasamentului (construire, utilizare) și care pot duce la un nou impact semnificativ.

Evaluarea finală a impacturilor cumulative și importanta acestora s-a efectuat prin medierea nivelul impactului asupra fiecărui component/factor de mediu. În raport cu scala de apreciere aleasă s-a stabilit  tipul de impact cumulativ (semnificativ, moderat, redus negativ/pozitiv sau fără impact).

## Detalii privind dificultățile întâmpinate cu privire la colectarea informațiilor solicitate

Pe parcursul elaborării evaluării impactului asupra mediului pentru Construire corp depozit de deșeuri nepericuloase LB2, au fost întâmpinate următoarele dificultăți tehnice și practice:

- Nu există o stație de monitorizare a calității aerului care să evidențieze starea actuală a calității aerului atmosferic în zona industrială unde urmează să se dezvolte  viitorului corp de depozitare deșeuri - LB2;

- In ceea ce privește starea de sănătate a populației, statisticile existente nu permit efectuarea de corelații cu privire la influența stării calității factorilor de mediu asupra incidentei bolilor.

- Aprecierea impactului cumulativ al tuturor activităților industriale desfășurate în zonă și al viitoarei investiții nu s-a bazat pe deteminări concrete ale concentrației diversilor poluanți ai factorilor de mediu (nu am avut aceste informatii) ci din informațiile publice și  în funcție de domeniul de activitate al fiecărui proiect existent/viitor.

## Prezentarea principalelor incertitudini existente

În realizarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul Construire corp depozit de deșeuri nepericuloase LB2 nu s-a constatat existența unor incertitudini majore legate de proiect sau de impactul acestuia asupra mediului. Au fost identificate efectele potențiale și modalitățile de diminuare a a efectelor semnificative negative asupra factorilor de mediu.

Evaluarea impactului concret, negativ și pozitiv asupra mediului datorat acestui proiect va fi complet realizată doar după monitorizarea tuturor factorilor de mediu în perioada de operare și post-închidere în conformitate cu prevederile acordului integrat de mediu și a autorizației integrate de mediu.

# MĂSURI AVUTE ÎN VEDERE PENTRU EVITAREA, PREVENIREA ȘI REDUCEREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI ȘI MĂSURI DE MONITORIZARE

## Măsuri avute în vedere pentru evitarea, prevenirea și reducerea efectelor asupra mediului în etapa de construire

### Populația și sănătatea umană

Se au în vedere următoarele măsuri de reducere a impactului:

- reducerea la minimul necesar a timpilor de funcționare a utilajelor;

- reducerea vitezei de deplasare a utilajelor pe drumurile de acces și în incintă;

- revizii periodice ale utilajelor și echipamentelor pentru încadrarea în limitele admise pentru nivelul de zgomot și vibrații;

- protecția și semnalizarea adecvată a organizării de șantier și interzicerea accesului în incintă pentru persoanele neautorizate;

- se vor respecta normele de igienǎ şi de securitate a muncii  în cadrul organizării de șantier;

- în cadrul organizării de șantier se vor prevede toalete ecologice.

### Biodiversitatea, flora și fauna

Lucrările de execuție nu vor avea o influență majoră asupra florei și faunei locale sau asupra biodiversitații, datorită măsurilor speciale impuse prin proiect:

- delimitarea strictă a zonei de lucru. Lucrările de construcție se vor limita la amplasamentul destinat construirii celulelor de depozitare, fără a afecta direct flora și fauna  din zona limitrofă acesteia.

- perioada limitată a executării lucrărilor, cca 12 luni.

- respectarea căilor de acces stabilite (drum de acces existent, fără creare de drumuri de acces noi).

- utilizarea de tehnici si tehnologii performante (materiale geosintetice) care presupune utilizarea la minim a resurselor naturale, inclusiv afectarea biodiversității (prin decopertarea unor suprafețe mari de teren in vederea folosirii de pământuri necesare etanșării în bază a depozitului de deșeuri).

- înierbarea suprafețelor gropilor de împrumut.

- se interzice executarea lucrărilor pe timp de noapte

- stropirea suprafețelor de sol decopertat în fronturile de lucru și pe drumurile temporare din pământ, în vederea evitării ridicării prafului

- se interzice orice formă de recoltare, capturare, distrugere, vătămare sau ucidere a exemplarelor aflate în mediul lor natural

- ce va asigura organizarea funcțională a incintei organizației de șantier astfel încât desfășurarea activității sa se limiteze la spatiile desemnate, in funcție de specific (depozitare, spatii de manevră etc.);

- constructorul va aplica proceduri si va asigura implementarea masurilor de protecție  a solului împotriva eventualelor contaminări accidentale;

- În cazul poluărilor accidentale a solului cu produse petroliere si lubrifianți de la vehiculelor grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la  la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a  deșeurilor rezultat si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizării de către firme specializate.

### Solul

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra solului:

- suprafața de teren care va fi  ocupată de organizarea de șantier va fi limitată la strictul necesar;

- după încetarea activității și dezafectarea organizării de șantier se va aduce amplasamentul la stadiul inițial;

- respectarea locului de parcare pentru utilajele terasiere și de transport;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje;

- schimburile de ulei și reparațiile mașinilor și utilajelor se vor face numai în service auto, nu în cadrul organizării de șantier, direct pe sol;

- nu se vor depozita deșeuri menajere sau de altă natură direct pe sol;

- deșeurile se vor depozita în containere sau pubele special amplasate în incinta șantierului în acest scop și apoi vor fi preluate de operatorul de salubritate din zonă/ se va elimina in sectorul activ al corpului de depozit conform LB1;

- constructorul va aplica proceduri și va asigura implementarea măsurilor de protecție a solului împotriva eventualelor contaminări accidentale;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și lubrifianți de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a  deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate;

- manipularea volumelor de pământ excavat numai in spațiul destinat lucrărilor;

- asigurarea unui bun management al materialelor în timpul lucrărilor de execuție.

### Folosințe și bunuri materiale

Lucrările de execuție a noului corp de depozitare a deșeurilor nepericuloase – LB2 vor avea loc cu respectarea condițiilor de protecție a mediului înconjurător. Se va urmări:

- manipularea cu atenție a utilajelor;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje;

- respectarea locului de parcare pentru mașini și utilajele terasiere și de transport;

- respectarea tehnologiei de execuție;

- manipularea volumelor de pământ numai în spațiul destinat lucrărilor.

### Apa

Măsuri de diminuare a impactului asupra apelor în perioada de execuție:

Tehnologia de execuție

- depozitele provizorii de pământ se vor amplasa în afara zonelor de concentrare a scurgerilor de suprafață;

- taluzurile vor avea pante cât mai mici, astfel încât șiroirile să le afecteze cât mai puțin;

- locurile de depozitare temporară vor fi prevăzute cu șanțuri de gardă pentru protecția depozitului și evacuarea rapidă a apei;

- terasamentele se vor executa pe suprafețe mici, astfel încât finalizarea lor să fie rapidă și pe cât posibil ploaia să nu le surprindă deschise;

- se recomandă pentru execuția lucrărilor de terasamente perioada iulie – noiembrie când deficitul de umiditate din sol este 0;

În prima jumătate a acestui interval este optimă executarea terasamentelor, deoarece precipitațiile înregistrează valorile cele mai mici, iar evaporația are valori ridicate.

Prin săpătură nu trebuie afectate apele subterane. Manevrarea pământurilor din amplasament se va face cu utilaje terasiere specifice.

Utilajele terasiere și de transport

- utilajele terasiere și de transport care vor lucra la execuție vor fi verificate în ceea ce privește starea lor tehnică. Proprietarii acestora vor fi obligați să prezinte documentele care să ateste acest lucru;

- repararea utilajelor se va efectua în spații amenajate corespunzător, în afara șantierului. În acest scop utilajele defecte vor fi transportate în afara șantierului;

- schimbul de ulei se va realiza în service autorizat, iar alimentarea cu carburanți se va face cu luarea de măsuri maxime de precauție, pentru a se evita orice scurgere pe sol;

- rezervorul de carburanți este etanș, amplasat într-o cuvă de beton impermeabilizată, prevăzut cu cămin de control cu fante de comunicare la nivelul radierului, putându-se depista eventuala fisurare a acestuia;

- se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor terasiere în zona de lucru.

Activitatea umană

- organizarea de șantier va dispune de grup sanitar corespunzător;

- deșeurile menajere se vor depozita în containere sau pubele special amplasate în incinta șantierului în acest scop. Conținutul acestora se va elimina în depozitul conform;

- se interzice cu desăvârșire arderea organizată sau nu a deșeurilor. Cenușa rezultată poate contamina atât solul, cât și apa de suprafață, prin mărirea turbidității acesteia.

### Aer și climă

În privința lucrărilor de construcție, măsurile de diminuare a impactului asupra aerului și climei sunt:

- controlului operațiunilor de manevrare a maselor de pământ. Asigurarea unei umidități adecvate a materialului excavat/ transportat/ împrăștiat poate conduce la reducerea emisiilor cu 40%. Soluția umectării trebuie avută în vedere la nivelul drumurilor de acces neasfaltate, prin aceasta asigurându-se o reducere considerabila a debitelor de particule emise ca urmare a traficului utilajelor sau a acțiunii vântului.

- transportul materialelor de umplutură în cadrul amplasamentului, dar și în afara acestuia, se poate face cu ajutorul unor utilaje auto dotate cu prelate de protecție a materialului transportat.

- utilizarea unor echipamente și utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

- verificări tehnice periodice ale autovehiculelor și utilajelor folosite la realizarea lucrărilor;

- reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează încărcarea/descărcarea materialelor de construcție.

### Zgomot și vibrații

Pentru păstrarea nivelului de zgomot sub limitele admise se vor lua următoarele măsuri:

- interzicerea claxonatului;

- ambalarea la minim a motoarelor mașinilor și utilajelor la execuție.

### Peisaj și mediu vizual

Măsuri de reducere a impactului asupra peisajului și mediului vizual în perioada de execuție:

- lucrările se vor desfășura doar pe timpul zilei, nefiind necesare surse suplimentare de lumină;

- se va respecta perimetrul de lucru, care se va încadra în limita de proprietate înscrisă în cartea funciară;

- este prevăzută plantații de protecție de jur-împrejurul amplasamentului

- taluzurile rambleelor din pământ se vor înierba

- se vor respecta prevederile constructive din proiect.

## Măsuri avute în vedere pentru evitarea, prevenirea și reducerea efectelor asupra mediului în etapa de exploatare

### Populația și sănătatea umană

Principalele măsuri de reducere a efectelor semnificative asupra populației și sănătății umane sunt legate de:

- Respectarea procesului tehnologic de exploatare al depozitului de deșeuri va reduce la minim un posibil impact asupra populație si sănătății umane.

- Măsurile constructive propuse in proiect vin să reducă la minim dezagrementele legate de funcționarea depozitului.

- Respectare normelor de protecție a muncii de către personalul deservent a ldepozitului de deșeuri.

### Biodiversitatea, flora și fauna

Lucrările de execuție nu vor avea o influență majoră asupra florei și faunei locale sau asupra biodiversitații, datorită măsurilor speciale impuse prin proiect:

- delimitarea stricta a zonei active de depozitare

- dimensiunile zonei active vor fi stabilite astfel încât suprafața operaționala sa fie cat mai mica

- compactarea deșeurilor cu utilaje speciale astfel încât sa se reducă la minim posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor ușoare

- utilizarea straturilor de acoperire periodica a suprafețelor active

- împrejmuire fixă si mobilă pentru evitarea transportării de către curenții de aer a fracțiunilor ușoare

- împrejmuirea suprafeței ocupate de depozitul de deșeuri pentru a împiedica pătrunderea animalelor în incintă.

- efectuarea de lucrări de deratizare si dezinsecție (după necesitate)

- folosirea tunurilor pentru îndepărtarea pasărilor oportuniste (ciori care prin înmulțirea lor ar afecta echilibrul ecosistemului local)

- păstrarea curățeniei in jurul depozitului si pe o raza de cel puțin 50 m dincolo de limita acestuia.

- după închiderea parțială a sectorului 15 de depozitare suprafața înierbată va crește cu cca. 0,55 ha.

- distanța suficient de mare față de cel mai apropiat sit natural protejat (7 km – sit Lunca Mureșului inferior),

- amplasamentul depozitului de deșeuri nepericuloase va fi împrejmuit cu gard de plasa de sarma cu înălțimea de 2 m

- dispunerea plantației de protecție vegetală de jur împrejurul amplasamentului

- respectarea condiției de descărcare a permeatului la parametrii de calitate NTPA 001/2005, menținerea în stare bună de funcționare a tuturor instalațiilor și  respectarea Regulamentului de exploatare al obiectivului.

- utilizarea  de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic si cu nivel redus al emisiilor astfel încât sa se evite scurgerile accidentale de produse petroliere si lubrifianti sau emisii de noxe în exces;

- în cazul poluărilor accidentale a solului cu produse petroliere si lubrifianți de la vehiculelor grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la  la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a  deșeurilor rezultat si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizării de către firme specializate;

- folosirea utilajelor silențioase pentru a reduce la minim zgomotul  in zona;

- Este recomandata ca perioada de lucru  sa fie de 8 ore/zi;

- Asigurarea capacității de epurare a levigatului (in condiții impuse de NTPA 001/2005) rezultat atât din actualul depozit de deșeuri – LB1, cât și din noul depozit de deșeuri – LB2.

- în cazul unei poluări accidentale, să se acționeze rapid, să se împiedice difuzarea poluantului în mediu și, în funcție de natura poluării, se vor lua toate măsurile de neutralizare a poluantului și minimizare a efectelor negative asupra mediului.

### Solul

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra solului:

- respectarea programului de monitorizare din perioada de exploatare a depozitului.

- În verdea asigurării stabilității terenului și implicit a construcțiilor existente și care se vor realiza pe amplasament trebuie respectate recomandările privind condițiile de fundare din  studiului geotehnic care e va realiza pe amplasamentul extinderii noului depozit de deșeuri – LB2.

- baza depozitului si taluzurile interioare ale digurilor vor fi etanșate in conformitate cu Ordinul 757/2004,

- respectarea locului de parcare pentru utilajele terasiere și de transport;

- respectarea căilor de acces pentru utilaje;

- schimburile de ulei și reparațiile mașinilor și utilajelor se vor face numai în service auto/atelier auto, nu direct pe sol ;

- gestiunea adecvată a deșeurilor rezultate din activitatea proprie;

- levigatul este colectat și tratat într-o stație de epurare cu osmoză inversă. Astfel, acesta este gestionat corespunzător fără a produce un impact aupra solului.

### Folosințe și bunuri materiale

În vedere protecției folosințelor și bunurilor materiale incinta depozitului este împrejmuită, se asigura paza pe întreagă amplasamentul, menținându-se în siguranță toate investițiile.

### Apa

Măsurile luate prin proiect pentru protecția principalului factor de mediu ce ar putea fi afectat de exploatarea depozitului controlat analizat, apa, vor fi prezentate in funcție de sursa de emisie a poluantului.

Deșeurile propriu-zise

- acoperirea periodica (recomandabil săptămânal) a deșeurilor depozitate in celula de depozitare activa cu materiale inerte;

- interzicerea depozitarii dezorganizate sau neautorizate a deșeurilor in jurul depozitului

- utilizarea de garduri mobile in zona activa de depozitare, astfel încât deșeurile ușoare antrenate de curenți de aer sau vânt, sa nu afecteze apele de suprafața  învecinate

- verificarea deșeurilor sosite la depozit si refuzarea celor necorespunzătoare (spitalicești, toxice si/sau periculoase)

In acest fel se va evită:

- formarea de levigat in zone fără protecție;

- împrăștierea deșeurilor ușoare pe suprafața apelor

- depozitarea ilegală de deșeuri in zone neamenajate.

Procesul de producere a levigatului

- proiectarea depozitului  astfel încât levigatul format să nu poată părăsi incinta de depozitare. În acest scop, s-au asigurat pante de scurgere si s-a închis incinta cu diguri perimetrale;

- toata baza depozitului va fi etanșata, așa cum am menționat la capitolul 1. Descrierea proiectului.

- În baza depozitului se va monta un sistem de senzori pentru detectarea unor eventuale fisuri în sistemul de etanșare (geomenbrana)

- in rambleu, depozitul se va ridica cu o inclinare a taluzurilor de 1:3, care pe lângă stabilitate asigura si o scurgere a apelor din precipitații fără sa producă eroziuni.

- colectarea si evacuarea dirijata a levigatului format in depozit. Pentru aceasta toata baza este acoperita cu un sistem drenant format din drenuri absorbante cu fante, din HDPE                            Dn 225 mm, amplasate intr-un strat de pietris sort 16-32 cu o grosime de 0,50 m, inclusiv peste generatoarea superioara.

- drenurile absorbante se descarcă in drenul colector PEHD Dn 315 mm și mai departe în rezervorul  pentru levigat de unde în final ajunge în stația de epurare cu osmoză inversă.

- rezervorul de levigat, precum și cel pentru concentrat sunt căptușite cu geomembrana;

- dupa atingerea cotei proiectate, pe intreaga suprafata a depozitului (taluzuri exterioare si calota) se vor închide în conformitate cu prevederile Normativului privind depozitarea deșeurilor.

- asigurarea capacitații de epurare a levigatului atât pentru levigatul rezultat din actualul corp de depozitare – LB1 (care se va închide) cât si pentru levigatul rezultat din noul corp de depozitare – LB2.  Stația de epurare are o capacitate de 150 mc/zi.

- exploatare noului corp de depozitare – LB2 se va face etapizat, așa încât să rezulte o cantitate minima de levigat.

- când noul corp de depozitare – LB2 va fi acoperit in totalitate cu deșeuri, vechiul corp de depozitare – LB1 va fi închis, reducându-se astfel productia de levigat (acesta nu va mai avea aport de apa și ca urmare vor rezulta cantități mai mici de levigat).

- se aplica toate masurile de prevenire și/sau intervenție în cazul unor poluări accidentale a apelor, după cum urmează:

Poluare cu produse dizolvabile in apa :

- Funcție de timpul minim de propagare a undei de diluție, se poate evacua în emisar apa pluvială curată în vederea realizării unui grad de diluție corespunzător astfel încât ecosistemul acvatic sa fie cat mai puțin afectat.

- In corpul de apa poluat vor fi administrate substanțe neutralizante (antidot) in condițiile in care acestea nu agravează impactul ecologic. Administrarea neutralizantului va fi efectuata dinspre limita aval a zonei poluate spre amonte, operațiunea fiind continuata pana la înregistrarea parametrilor fizico-chimici anteriori poluării.

Poluare cu produse in suspensie:

- Se neutralizează prin administrare de substanțe specifice - in cazul in care exista posibilitatea neutralizării.

- Se administrează substanțe specifice pentru decantarea poluantului prin coagulare - floculare. Reziduul decantat se îndepărtează pentru împiedicarea antrenarea acestora in aval.

- Funcție de vitezele de decantare ale poluantului, se amenajează obstacole in albie pentru a micșora viteza apei si respectiv timpul de decantare.

- Se amplasează baraje filtrante pentru reținerea suspensiilor

- Se va proceda la îndepărtarea stratului superficial de pământ aflat in zona de impact cu produsul poluator.

- Materialul recoltat se depozitează controlat si se neutralizează (după caz)

Poluare cu produse plutitoare (produse petroliere, deseuri, etc)

- Se amplasează in secțiunea de intervenție baraje plutitoare in număr suficient astfel încât unda poluatoare sa nu depășească ultimul baraj din aval.

- Se împrăștie material absorbant, din aval spre amonte, specific tipului de poluant pe întreaga suprafața a corpului de apa afectat.

- Se colectează materialul absorbant după expirarea timpului de absorbție specific si se depozitează controlat in vederea neutralizării.

- In cazul barajelor plutitoare absorbante, acestea se înlocuiesc imediat după saturarea acestora. Barajul saturat nu se va îndepărta decât in condițiile in care exista sau se amplasează aval de acesta unul sau mai multe (după caz) baraje nesaturate.

- Se recoltează si se depozitează controlat vegetația acvatică afectată.

- Se colectează si se depozitează controlat fauna acvatică afectată.

- Lucrările de întreținere si reparații la Staţia de epurare a levigatului se vor realiza conform manualului de utilizare si întreținere pus la dispoziție de către furnizorul echipamentului.

- Se vor respectata instrucțiunile de exploatare ale stației de epurare în conformitate cu recomandările furnizorului.

Prin masurile enumerate mai sus exfiltrațiile din depozit la nivelul terenului si care ar putea ajunge in apa de suprafață dar si infiltrațiile prin baza depozitului care ar putea sa ajungă in apa freatica, sunt practic excluse.

Chiar daca are loc un accident punctiform datorat unei suduri imperfecte a geomembranei sau găuririi acesteia din diverse motive, levigatul care se scurge si trece de etanșarea sintetcă, intalneste etansarea de bază construită (strat de argilă cu grosime de 0,5 m). Stratul de etanșare construit din baza depozitului are un coeficient de permeabilitate extrem de mic  K=10-9 m/s, fiind practic impermeabil. In plus la trecerea prin acest strat, levigatul suferă o epurare naturala din punct de vedere biologic datorita fixării ionilor pe particulele de argilă.

Tehnologia de exploatare

Adoptarea unei tehnologii de exploatare corecte, care poate micșora sau chiar evita pericolul de accidente care sa pună in pericol starea calității apei subterane sau a celei de suprafața este foarte importanta.

În acest sens se recomanda următoarele:

- supravegherea descărcării deșeurilor în zonele de lucru active;

- respectarea regulament de exploatare al depozitului

- personalul de exploatare va respecta cu strictețe toate prevederile acestui regulament;

- acoperirea periodică (recomandat săptămânal) a straturilor de deșeuri depozitate;

- asigurarea gradului de compactare optim (astfel încât sa se ajungă la o greutate specifica a deșeurilor de cel puțin 0,8 to/mc)

Utilaje de exploatare si mijloace de transport

Este necesar ca acestea:

- sa fie verificate tehnic si sa nu prezinte defecțiuni prin care sa aibă loc scurgeri de motorina, uleiuri etc.

- alimentarea cu motorina se va face pe platforma betonata, special amenajata in acest scop;

- schimbul de ulei și reparațiile se vor executa in atelierul auto;

- spălarea roților autogunoierelor se va face, in punctul special amenajat si dotat in acest scop (bazin spălare roti);

- orice utilaj sau autogunoiera care nu prezinta siguranța in exploatare din punct de vedere al protecției mediului va fi oprit sa lucreze;

- mecanicii de utilaje si șoferii vor fi instruiți in sensul acestor prevederi.

Activitatea umana

In fapt ea este cea care influențează in mod direct toata strategia de exploatare, monitoring si eficienta a masurilor de prevedere luate prin soluțiile de proiectare.

Se vor lua masuri speciale pentru:

- depunerea deșeurilor rezultate de la birourile administrative ale depozitului sau din activitatea de exploatare in containere speciale amplasate in locuri protejate;

- toti salariații vor fi instruiți cu privire la măsurile speciale de protecție a mediului pe care trebuie sa le respecte si vor fi informați cu privire la masurile coercitive ce vor fi luate in caz de accidente ecologice datorate neglijentei.

- la contractare, se va aprecia clar ce tipuri si categorii de deșeuri sunt admise la depozitare. In cazul in care deșeurile aduse spre depozitare nu corespund din punct de vedere fizico-chimic cu datele fisei de însoțire si daca nu exista o soluție optima de depozitare sunt trimise înapoi la expeditor.

Masuri constructive de diminuare a impactului asupra mediului și implicit a apelor in timpul exploatării

- etanșarea bazei depozitului cu sintetice (geomembrana, geotextil)

- asigurarea pantelor de scurgere către sistemul de drenaj

- sistem de drenaj al levigatului

- rezervoare colectoare pentru levigat

- diguri de compartimentare si perimetrale

- dotarea cu vane de control în căminele de colectare a levigatului

- rigole perimetrale pentru colectare apa pluvială

### Aer și climă

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra aerului în perioada de exploatare sunt, în principal:

- respectarea planului de exploatare al celulelor de depozitare, cu zone active mici ;

- deșeurile se depun și se distribuie în straturi cât se poate de subțiri: clasa b - max. 1 m apoi se compactează

- densitatea de compactare pentru deșeurile menajere trebuie să fie de minim                        0,8 tone/m3

- deșeurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilității se depun în amestec cu deșeuri stabile

- nămolul se depozitează amestecat cu deșeuri menajere în proporție de 1:10.

- la viteze mai mari ale vântului, când gardurile de protecție nu sunt suficiente (clasa b), iar deșeurile pot fi împrăștiate, se pot construi pe marginile zonei de depozitare supraînălțări

- deșeurile descărcate și compactate pe depozitele de clasă b se acoperă periodic, în funcție de condițiile de operare, pentru a evita mirosurile, împrăștierea de vânt a deșeurilor ușoare și apariția insectelor și a păsărilor. Acoperirea are ca scop și îmbunătățirea aspectului depozitului.

- utilajele care vor funcționa în incinta depozitului vor fi noi si vor respecta normele de poluare impuse;

- stropirea cailor de acces in perioadele secetoase pentru a evita împrăștierea prafului.

- controlul biogazului prin captarea lor din corpul depozitului si evacuarea către stația de cogenerare existentă. Controlul gazelor de depozit se realizeaza in principal pentru indepartarea unui important factor de risc: acumularea metanului in corpul depozitului sau in terenurile invecinate.

- sistemul de colectare a biogazului se va realiza conform Normativului privind depozitarea deșeurilor, capitolul 3.5.2. care prevede: ”În cazul depozitelor nou construite  se incepe instalarea puțurilor de gaz după ce stratul de deșeuri a atins înalțimea de aproximativ 4 m. Baza puțului trebuie să fie amplasată  la cel puțin 2-3 m deasupra stratului de drenaj pentru levigat, pentru a se evita apariția unor forțe de presiune peste limita admisă pe stratul de drenaj pentru levigat și pe stratul de impermeabilizare  a bazei depozitului. Cu ajutorul unor dispozitive de tragere în formă de cupolă puțurile de gaz sunt înălțate  odată cu creșterea în înălțime a corpului depozitului până la nivelul maxim de umplere a acestuia.”

- monitorizarea calității aerului din zona de influență a depozitului.

### Zgomot și vibrații

Pentru păstrarea nivelului de zgomot sub limitele admise se vor lua următoarele măsuri:

- interzicerea claxonatului;

- ambalarea la minim a motoarelor mașinilor și utilajelor la execuție.

### Peisaj și mediu vizual

Pentru evitarea unor dezagremente din punct de vedere peisagistic, s-au luat următoarele masuri:

- este amenajat un drum de acces civilizat si dotat cu construcțiile hidrotehnice necesare unei bune exploatări, indiferent de condițiile atmosferice

- clădirile din cadrul amplasamentului au un aspect arhitectonic plăcut

- este prevăzută plantații de protecție de jur-împrejurul amplasamentului

- taluzurile rambleelor din pământ se vor înierba

- acoperirea periodică a deșeurilor depozitat

## Măsuri avute în vedere pentru evitarea, prevenirea și reducerea efectelor asupra mediului în etapa post-închidere

Practic, după realizarea lucrărilor de închidere, efectele semnificative asupra factorilor de mediu și asupra sănătății populației sunt reduse la minim. Totuși se impun câteva măsuri de prevenire, cum ar fi:

- se va restricţiona pǎtrunderea persoanelor strǎine şi animalelor prin realizarea unei împrejmuiri complete a zonei;

- delimitarea strictă a zonei amenajate prin închidere definitivă a depozitului;

- întreținerea spațiilor verzi (covor ierbaceu bine încheiat) prin curățiri, fasonări, stropiri și alte lucrări specific;

- păstrarea curățeniei în încinta împrejmuită, dar și în zonele limitrofe.

- respectarea programului de monitorizare din perioada post-închidere a depozitului.

- asigurarea pantelor de scurgere către sistemul de colectare, transport și evacuare a apelor pluviale către canalele de desecare învecinate;

- rigole pluviale de preluarea și transport a apelor pluviale de pe toată suprafața de închidere, consolidate prin înierbare;

- pe amplasament nu se vor construi clădiri;

- după închiderea definitivă a depozitului această zonă se va încadra armonios în peisaj, fiind însămânțată specii erbacee, încadrându-se armonios în peisaj..

## Măsuri de monitorizare propuse

Monitorizarea se va realiza atât în perioada de execuţie, în etapa de funcţionare a proiectului, cât și în perioada post-închidere  depoztiului.

Frecvenţa monitorizării variază în funcţie de fiecare criteriu sau indicator în raport cu specificul metodei standardizate de monitorizare, de probabilitatea de apariţie a anumitor efecte vizibile/măsurabile în vederea descoperirii din timp a efectelor negative şi pentru a se aplica măsurile corespunzătoare pentru a fi redus sau chiar eliminat impactul negativ.

În perioada de construire

În etapa de execuție nu se impune monitorizarea calității factorilor de mediu prin prelevarea de probe, deoarece se va asigura controlul asupra modului de realizare a lucrărilor.

Se va urmări însă ca disconfortul asupra zonelor limitrofe şi asupra celor tranzitate pentru aprovizionare să fie minim.

Activitățile de monitorizare in perioada construcției includ următoarele:

- Monitorizarea organizării de șantier acordând o atenție specială:

  - limitării emisiilor de zgomot

  - limitării emisiilor de substanțe periculoase, pulberi  în atmosferă

  - prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane/de suprafață

  - protejării spațiilor verzi.

- Monitorizarea colectării deșeurilor rezultate in urma activității din șantier (evidenta lunara a acestora pe tipuri si cantități de deșeuri)

- Monitorizarea funcționarii in bune condiții ale mașinilor utilaje

- Monitorizarea respectării proiectului tehnic de execuție a lucrărilor precum si a respectării tehnologiilor de execuție (conform normativelor tehnice de execuție specifice) pentru lucrările executate  (terasamente, așternere geosintetice, turnare fundații beton).

Responsabilitatea monitorizării activităților aferente organizării de șantier și a lucrărilor executate revine antreprenorului general.

În perioada de exploatare și post - închidere

Pe durata funcţionării noului corp de depozit pentru deşeuri nepericuloase – LB2, precum şi după  închiderea acestuia (pe o durată de minim 30 ani) va fi necesar să se instituie sistemul de monitorizare al activităţilor, cu două componente:

- automonitorizarea tehnologică – verificarea condiţiilor tehnice de desfăşurare a activităţilor

- monitorizarea factorilor de mediu: apă, aer, sol

Automonitorizarea tehnologică va consta în verificarea permanentă a stării şi funcţionării amenajărilor şi dotărilor depozitului. Aceasta se va efectua în faza de funcţionare cât și în  faza post-închidere, conform tabelului de mai jos:

- Planificarea automonitorizarii tehnologice

| Nr. Crt | Denumirea indicatorului de automonitorizare | Valori de referinţă | Urmărire în faza de funcţionare | Urmărire în faza post- închidere | Locul monitorizării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Starea drumului de acces şi a drumurilor din incintă | Cartea tehnică a obiectivului | Permanent | - | Incinta Depozit - Drumuri interioare si drum de acces |
| 2. | Functionarea sistemului de drenaj al apelor pluviale | Cartea tehnică a obiectivului | Permanent | Permanent | Canalizare pluviala - amplasament |
| 3. | Urmarirea gradului de tasare si a stabilitatii depozitului: Comportarea taluzurilor Aparitia unor tasari diferentiate si stabilirea masurilor de prevenirea lor; Aplicarea masurilor de prevenire a pierderilor de stabilitate - modul corect de depunere a straturilor de deseuri | Ridicarile topografice initiale si cele realizate anual pe parcursul exploatarii | Permanent | Permanent | Sectoarele in exploatare si cele inchise |
| 4. | Starea impermeabilizării depozitului | Cartea tehnică a obiectivului Ordinul 757/2004 | Permanent | Permanent | Sectoare inchise si cele in exploatare prin sistemul de senzori |
| 5. | Funcţionarea sistemului de drenaj al depozitului: deformări ale înălţimii şi poziţionării condutelor de levigat funcţionarea conductelor de colectare levigat: deteriorari mecanice (deformari,rupturi, fisuri) ale conductelor si imbinarilor depuneri de crusta in interiorul conductelor condiţiile de temperatură în corpul depozitului | Cartea tehnică a obiectivului Ordinul 757/2004 Coordonate GPS iniţiale* | Anual | Anual | Sectoare inchise si cele in exploatare |
| 6. | Starea stratului de acoperire in zona unde nu se face depozitarea curenta | Cartea tehnică a obiectivului Ordinul 757/2004 | Permanent | Permanent | Sectoare inchise |
| 7. | Verificarea cântarului | Cartea tehnică a Echipamentului | Control metrologic anual | - | Cabina cantar si platforma electronica de cantarire |
| 8. | Funcţionarea instalaţiei de epurare ape uzate | Cartea tehnică a instalaţiei de Epurare | Permanent | Permanent | Statia de epurare Retele de colectare levigat |
| 9. | Funcţionarea instalaţiei de captare a gazelor de depozit | Cartea tehnică a instalaţiei de captare gaze | Permanent | Permanent | Instalatia de captare a gazului |
| 10. | Funcţionarea instalaţiilor de evacuare ape pluviale | Cartea tehnică a obiectivului | Permanent | Permanent | Reteaua de canalizare pluviala |
| 11. | Starea utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor din incinta | Cartea tehnică a utilajului / echipamentului/ instalaţiei | Permanent | - | Incinta amplasament |
| 12. | Realizarea şi completarea registrului de funcţionare | Ordinul 757/2004 | permanent | Permanent | Administrativ |
| 13. | Monitorizarea deşeurilor care intră pe amplasamentul Depozitului de deseuri: cantităti de deseuri intrate categorii de deseuri intrate verificare documente însoţitoare inspecţia vizuală şi organoleptică verificarea radioactivității deșeurilor inspecţia vehiculelor care ies de pe amplasament înregistrarea datelor depunerea deşeurilor în depozit | Regulament de exploatare al depozitului conform Ordinul 95/2005 Autorizaţia de mediu | Permanent | - | Cabin poarta/ cântar |
| 14. | Consum carburanti |  | Lunar | - | Statie carburanti |

Monitorizării factorilor de mediu

Acesta se va realiza pe durata de funcţionare a depozitului de deşeuri nepericuloase, dar şi în perioada post-închidere, după cum urmează:

- Planificarea monitorizarii factorilor de mediu

| Nr. Crt | Denumirea factorului de mediu | Valori de referinţă | Urmărire în faza de funcţionare | Urmărire în faza post-închidere | Locul de prelevare / monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date meteorologice |
| 1 | Cantitatea de precipitatii |  | Zilnic | Zilnic, dar si ca valori lunare medii | Administratatia Nationala de Meteorologie - Centrul Meteorologic Regional Banat - Crisana |
| 2 | Temperatura minima, maximă, la ora 15,00 |  | Zilnic | Medie lunara |  |
| 3 | Directia si viteza dominanta a vantului |  | Zilnic | Nu este necesar. |  |
| 4 | Evaporare (lisimetru) |  | Zilnic | Zilnic, dar si ca valori lunare medii |  |
| 5 | Umiditate atmosferica, la ora 15,00 |  | Zilnic | Medie lunara |  |
|  | Factorul de mediu apă |
| 6 | Volum levigat |  | Lunar | Semestrial | Rezervorul colector levigat |
| 7 | Compoziţia levigatului: pH, materii solide în suspensie, consum chimic de oxigen, consum biochimic de oxigen, amoniu, azot organic, azot total, nitrati, nitriţi, sulfaţi, cloruri, metale grele, fosfor total, AOX |  | Trimestrial | Semestrial | Rezervorul colector levigat |
| 8 | Compoziţia permeatului: pH, materii solide în suspensie, consum chimic de oxigen, consum biochimic de oxigen, amoniu, fosfor total, substante extractibile cu solventi organici, produse petroliere. | NTPA 001/2005 | Semestrial | Semestrial | La ieșirea din statia de epurare |
| 9 | Compoziţia apei subterane: pH,amoniu, cloruri, sulfati, cadmiu, plumb, arsen, azotiti, azotati, fosfati, reziduu filtrabil la 105oC, substanțe active din pesticide | Ordin 621/2014 corp de apa ROMU20 si ROMU22 Si valorile de referinta dinaintea începerii operării depozitului* | Anual | Anual | Cele 5 foraje de hidroobservaţie |
| 10 | Nivelul apei freatice | - | Semestrial | Trimestrial | Cele 5 foraje de hidroobservaţie |
| 11 | Apa pluviala: pH, CBO5, substante extractibile in eter de petrol, produse petroliere, reziduu fix, materii in suspensie. | NTPA 001/2005 | Anual | Anual | Canal Ier |
| Factorul de mediu aer |
| Emisii din surse dirijate |
| 12 | Indicatori analizati: CH4, CO2, O2, N2 Determinarea compozitiei procentuale | - | Trimestiral | - | Puturi de evacuare biogaz |
| Date despre corpul depozitului |
| 13 | Construcţia şi compoziţia corpului depozitului: suprafaţa ocupată de deşeuri, volumul şi compoziţia deşeurilor, durata depozitării, capacitatea liberă de depozitare | - | Anual | - | Depozitul de deşeuri |
| 14 | Tasarea depozitului | - | Anual | Anual | Ridicari topografice anuale |

Datele înregistrate în urma monitorizării vor fi raportate autorităţii competente pentru protecţia mediului, după cum urmează:

- anual, datele înregistrate în urma monitorizării, pentru a demonstra conformitatea cu autorizaţia integrată de mediu;

- în maximum 12 ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.

# EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE VULNERABILITATEA PROIECTULUI ÎN FAȚA RISCURILOR DE ACCIDENTE MAJORE ȘI/ SAU DEZASTRE

La proiectarea noului corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase – LB2, s-au respectat cerințele legislației în vigoare, respectiv prevederile:

- Ordinul 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;

- Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor (care a abrogat  HG 349/2005).

Ținând cont de tipul lucrărilor propuse prin proiect, se apreciază că acesta nu prezintă o vulnerabilitate la producerea accidentelor majore sau a dezastrelor.

Prin măsurile constructive, de exploatare și de închidere  ale depozitului pentru deșeuri nepericuloase – LB2, putem spune că riscurile de accidente majore și/sau  dezastre sunt reduse la minim.

# REZUMAT NETEHNIC AL INFORMAȚIILOR FURNIZATE

Evaluarea de impact asupra mediului a identificat, descris și evaluat în mod corespunzător, pentru fiecare caz în parte efectele directe și indirecte ale proiectului asupra următorilor factori:

- Populația și sănătatea umană;

- Biodiversitatea;

- Solul;

- Folosințe și bunuri materiale;

- Apa;

- Aerul și clima	;

- Zgomot și vibrații;

- Peisaj și mediu vizual.

Rezultatele acestei evaluări s-au concentrat pe următoarelor aspecte:

- descrierea proiectului;

- emisii preconizate în perioada de construire, în perioada de exploatare și în perioada post-închidere;

- descrierea stării actuale a mediului;

- descriere a factorilor  de mediu susceptibili a fi afectați de proeict

- descrierea efectelor semnificative pe care proectul pe poate avea asupra mediului, în perioada de construire, în perioada de exploatare și în perioada post-închidere;

- prezentarea măsurilor pentru evitarea, prevenirea efectelor negative  semnificative asupra mediului;

- măsuri de monitorizare propuse în raport cu normele de protecție a mediului.

Raportul privind impactul asupra mediului a fost realizat în conformitate cu Anexa 4 a Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu recomandările din Anexa 5 privind Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private a Legii 292/2018, precum și ținând cont de recomandarile din Ordinul 269/2020 privind aprobarea Ghidului general  aplicabil etapelor procedurii de evaluare aimpactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea  impacrului asupra mediului  în context transfrontieră și a altor ghiduri specifice  pentru diferite domenii și categorii de proiecte.

## Descrierea  proiectului

### Amplasament

Extinderea depozitului actual prin construirea noului corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad (LB2) va fi situată în intravilanul municipiului Arad,  Zona Industrială Nord Arad, în imediata vecinătate a Depozitului ecologic de deșeuri FCC existent și a depozitului de zgură și cenușă CET Arad aparținând C-Gaz.

Depozit pentru deșeuri nepericuloase FCC Arad (LB2) se va realiza pe terenul desfășurat pe 3 parcele proprietatea  FCC Environment România SRL Arad si Municipiul Arad astfel, CF 356278 proprietatea FCC Environment Romania SRL (S = 156.715 mp), CF 359981 proprietatea FCC Environment Romania SRL (S = 1.464 mp), CF 360157 proprietatea FCC Environment Romania SRL (S = 113 mp),  CF 360156 (S = 2.818 mp) si CF 356277 proprietatea Municipiului Arad (S = 87.800 mp). Extrasele acestor Cărți funciare sunt anexate la prezenta documentație.

Din întreaga suprafață alocată viitoarei dezvoltări a depozitului pentru deșeuri nepericuloase (Stot = 248.910 mp), suprafață ocupată de noul corp de Depozit pentru deșeuri nepericuloase solide și facilitățile conexe acestuia (aferente actualei faze de dezvoltare) este de 95.719 mp, din care:

Depozit pentru deșeuri nepericuloase solide propriu-zis (suprafața totală ocupată de incintă de depozitare inclusiv diguri perimetrale și rigola perimetrală): 90.618 mp

Facilități conexe (zona aferenta tratării levigatului, bazin spălare roți, drumuri de acces interioare):  5.101 mp.

În prezent, amplasamentul studiat este liber de construcții.

Accesul la amplasament se face dinspre șoseaua Centura Nord, prin intermediul drumurilor De 1712/1, De 1702/3 și De 1702/2, continuandu-se cu drumul de acces actual la  depozit conform pentru deșeuri al FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL drum ce se prelungește pe amplasamentul  drumului de exploatare situat intre depozitul de cenușă CET si actualul corp de depozit (LB1) pana la joncțiunea cu drumul de incinta ce va fi construit pe terenul proprietatea FCC, identificat cu CF 356278.

Adresă amplasament: Municipiul Arad, Zona CET, Șoseaua de Centura Nord Nr. F.N.

Distanța față de cele mai apropiate locuințe este de 1,5 km est de amplasament (Cartier verde – localitatea Livada).

În vecinatatea amplasamentului, la cca. 300 m nord-est, se afla sistemul de desecare si drenaj Ier, care face parte din amenajarea Ier-Arad-Frontiera, cu rol de colectare și evacuare a apelor pluviale  care drenează terenurile agricole din jur.

Cel mai apropiat curs de apă natural este râul Mureș, situat la cca. 6,5 km  sud de amplasament.

### Necesitatea și oportunitatea proiectului

Prin proiectul „Depozit conform pentru deșeuri ASA Arad” (actualmente FCC ARAD) s-a pus in funcțiune și s-a dezvoltat actualul depozit conform pentru deșeuri (sectoarele 1 -15, LB1). În prezent acesta se află în faza finală de exploatare (sectorul 15) și se impune necesitatea extinderii acestuia cu alte sectoare de exploatare (sectoarele 16 – 28). În acest sens contractul de concesiune nr. 6863/25.07.2002 privind neutralizarea deșeurilor solide nepericuloase din Județul Arad, a fost modificat prin încheierea Actului aditional nr. 19/18.06.2020  aprobat prin HCL Arad nr. 219/28.05.2020 prin intermediul căruia  perioada concesiunii a fost prelungita cu 10 ani până în data de 25.07.2032, respectiv prin actul adițional nr. 20/09.03.2022 la contractul de concesiune anterubricat, aprobat prin HCL Arad nr. 85/14.02.2022, a fost extinsă suprafața actualului amplasament cu suprafața necesară efectuării investiției LB2.

Oportunitatea realizării investiției

- crearea unui spațiu nou de depozitarea a deșeurilor municipale provenite din județul Arad, în concordanță cu prevederile legislative și ale PJGD Arad.

- contribuie la protecția factorilor de mediu prin construirea unui depozit conform pentru deșeuri

- crește calitatea vieții prin eliminarea deșeurilor într-un depozit ecologic care prin toate măsurile constructive și de exploatare prevăzute reduce impactul asupra mediului și implicit asupra sănătății populației.

### Descrierea succintă a proiectului

Investițiile pentru care se solicită obținerea acordului de mediu și care fac obiectul prezentei documentații sunt:

- Depozitul pentru deșeuri nepericuloase solide FCC Arad (LB2 - extinderea celui existent)

- Zona de tratare a levigatului (Rezervor pentru levigat și stație de epurare a levigatului prin osmoză inversă)

Zona administrativă aferenta depozitului pentru deșeuri (drumuri de incinta, platforme pentru manevrare, din zona cântar si spălare roți, acces incintă, cabina poartă, cântar și cabina cântar), precum și asigurarea utilităților necesare (alimentarea cu apă, sistem de canalizare menajeră, sistem de canalizare pluvială, bazin apă incendiu,  alimentarea cu energie electrică) și împrejmuire amplasament fac obiectul altei proceduri de acord de mediu.

Depozitul pentru deșeuri nepericuloase solide FCC Arad

Noul corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase solide FCC Arad (LB2) reprezintă extinderea cu încă 13 sectoare de exploatare (sectoarele 16 - 28) a actualului depozit conform pentru deșeuri FCC Arad (LB1 - sectoarele 1 - 15).

Caracteristici tehnice ale noului depozit pentru deșeuri:

- suprafața de 90.618 mp (suprafața totală ocupata de incinta de depozitare, inclusiv diguri, canale pluviale);

- capacitatea noului corp de depozit pentru deșeuri nepericuloase este de: 1.504.000 mc;

- înălțimea maximă a celulei de depozitare măsurată de la nivelul bazei este de: 30 m;

- dig perimetral  cu înălțimea variabilă,

- taluz cu panta de 1:3, spre interiorul și exteriorul celulei de depozitare

- în perioada de exploatare se propune împărțirea spațiului de depozitare în celule (sectoare de exploatare) pentru o exploatare optimă.

La proiectarea celulelor se vor respecta cerintele legislatiei in vigoare, respectiv prevederile “Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor”, anexa la OMMGA 757/2004 si a Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deseurilor.

Proiectul cuprinde următoarele lucrări:

- Lucrări de sistematizare care constau în:

- Profilarea bazei celulei  prin lucrări de săpătură

- Umpluturi și compactarea umpluturii pentru digul perimetral

Umpluturile se vor realiza din pământ corespunzător din groapa de împrumut (zona Șoseaua de Centura Nord, FN  precum si din achiziționarea de sol din decopertări de pe raza teritoriala a UAT Arad si împrejurimi). Pământurile din groapa de împrumut vor fi analizate în laborator in vederea determinărilor caracteristicilor geo-fizice ale acestora astfel încât sa corespundă cerințelor de etanșare prevăzute de Normativul privind depozitarea.

- Impermeabilizare bază celulă și taluz interior

Suprafața sistematizată a depozitului va fi impermeabilizată  în bază și pe taluzurile interioare cu un pachet de etanșare format din:

- etanşarea minerală din argilă cu o grosime de 2x25 cm,

- etanşare cu bentofix - strat de bentonită deasupra etanşării minerale cu argilă

- geomembrana PEID de 2mm protejată împotriva deteriorărilor mecanice la partea superioară cu geotextil.

Se va instala un sistem activ de verificare a integrităţii geomembranei pentru avertizarea in timp a eventualelor fisuri ce pot apărea la construcţii ce folosesc sisteme de izolare cu geomembrane sau structuri asemănătoare (conducte de plastic, structuri asfaltice, etc).

- Sistem de conducte de drenaj și transport levigat compus din:

- Geocompozit de drenaj pe taluzuri

- Strat drenaj levigat  constituit din pietriș sort 16-32 mm în bază

- Conducte perforate de drenaj din PEID Dn 250 mm,la baza depozitului, cu lungimi cuprinse între 200 – 217 ml,

- Conducta de transport al levigatului (colector levigat) spre rezervorul de levigat. Acesta este din PEID Dn 315 mm, este amplasat pe latura de sud-vest a corpului depozitului și are o lungime de 310 m.

- Căminul de pompare PS23: etanșat în baza, prevăzut cu doua pompe pentru levigat.

- Conductă sub presiune de la PS 23 la rezervorul de levigat care în căminul de manipulare MS 02 se ramifică în două branșamente (V1 și V2), fiecare către camera 1 și respectiv camera 2 a rezervorului de levigat.

- Conductă sub presiune către depozitul de deșeuri LB2 va transporta levigat fie din PS 23, fie din rezervorul de levigat în depozitul de deșeuri LB2. Conducta va fi folosită atunci când, din motive de întreținere/service sau avarie, apa trebuie evacuată din PS 23/rezervorul de levigat. Sistemul este împărțit în șase branșamente, în funcție de tronsonul deservit, este din PEHD D110, SDR 17, cu lungimi cuprinse între 5 m și 180 m.

- Cămine de manipulare (MS). Acestea vor fi utilizate pentru reglarea direcției curgerii apei prin conducta de presiune folosind supape/vane. Căminele vor fi instalate pe ambele conducte de evacuare - pe linia înspre rezervorul de levigat și pe conducta de evacuare a apei de levigat înspre corpul depozitului de deșeuri.

- Cămine levigat – 12 buc,  prefabricate, din PEHD, cu diametrul de  1500 mm.

- Sistem pompare și transfer levigat din LB1 către rezervor levigat LB2

Levigatul captat în sistemul LB1 va fi retrimis în sistemul de levigat al LB2 prin pompare. Pompa va fi amplasată fie în rezervorul de levigat LB1, fie în căminul pompei S8. Acest sistem va funcționa temporar până când LB1 va fi eliberat de orice levigat. Conducta va va fi din PEHD PE100, Pn10, SDR17 cu diametrul de 160mm si are o lungime de 320m. Noua conductă va fi construită de-a lungul căii de acces existente.

- Sistem colectare apa pluvială

Sistemul de colectare al apelor pluviale din zona aferentă noului corp de depozit de deșeuri și din zona drumului de acces (de sud) și platforma betonată aferentă stației de epurare (zone de interes pentru obiectivele care fac subiectul prezentei documentații) va fi format din:

- Rigole perimetrale din beton cu o lungime totală de cca. 1.050 ml care se va construi odată cu sistemul de închidere al corpului de deșeuri  și va colecta apele pluviale curate scurse de pe depozitului închis (suprafață depozit închis: 85.732 mp). Apele pluviale colectate de această rigolă vor fi descărcate prin intermediu unor cămine cu vane și guri de vărsare în canalul de desecare CN1688 (la nord de LB2) și în canal de desecare CN 1599 (la sud de LB2). Descărcarea apelor pluviale din rigolele perimetrale se va face  prin  conducte îngropate din PVC, Dn315mm,  prin intermediul a 10 cămine cu vane, Dn 1000mm (CV1- CV10) și 10 guri de vărsare (GV1-GV10).

- Evacuarea apelor pluviale de pe drumul de acces de sud și platforma betonată aferentă stației de epurare se va face prin pantele în profil transversal de 1.5...2 % și dirijarea lor spre guri de scurgere (GS1-GS3) prin intermediul unor conducte PVC, Dn 200mm, cu lungimi diferite (7 – 12 m) și a căminelor cu vane cuțit (CVP1 – CVP3).

- Sistem de colectare a biogazului –se bazeaza pe sistemul activ de colectare a biogazului, prin intermediul puturilor de biogaz (total puturi preconizate pe intreg LB2: 63 buc ), conducte de colectare, stație pompare biogaz spre unitatea de cogenerare existentă.

Zona de tratare a levigatului

Acesta este formată din:

- Rezervor pentru levigat: rezervor  îngropat, din beton armat etanșat cu geomembrană, cu un volum total de 2.947 mc, împărțit în doua camere, echipate cu sisteme de pompare,  fiecare cu un volum util de 1326,5 mc. Rezervorul de levigat va fi construit complet în faza inițială a extinderii corpului depozitului de deșeuri și va stoca levigatul provenit din noul corp de depozit – LB2, cât și levigatul provenit din vechiul corp de depozit LB1 (până la epuizarea acestuia).

- Statei de epurare a levigatului prin osmoză inversă: capacitatea 150 mc/zi (Rotreat). Evacuarea permeatului (NTPA 001/2005) se va face in canalul de desecare Cn1599, situat la sud de amplasament.

Stația de epurare cu osmoză inversă va fi formată din următoarele componente:

- Sistemul de control

- Dozare acid

- Pre-filtrare

- Treapta 1 (RO1) de epurare 1 levigat RO RCDT XXL 38

- Treapta 2 (RO2) de epurare permeat RO RCDT XXL10

- Schimbător de ioni

- Sistemul de bazine

- Container

- Rezervor concentrat: îngropat, din beton armat etanșat cu geomembrană, cu un volum de 237 mc. Practic rezervorul de concentrat face corp comun cu rezervorul de levigat, fiind a treia cameră a acestuia.

- Rezervor pentru permeat: suprateran, cu pereti simpli, din PEHD, cu un volum de     10 mc. Descărcarea permeatului către canalul de desecare CN1599 se face gravitațional prin intermediul unei conducte  PVC, Dn 160mm, cu vană închidere până căminul de canalizare apa pluviala curata (CPP1), apoi în căminul cu vana cuțit (CVP1) de unde, mai departe, prin intermediul conductei PVC, Dn200 mm, L = 10 m, se descarcă, prin intermediul gurii de descărcare GVP1.

## Emisii preconizate în perioada de construire, în perioada de exploatare și în perioada post-închidere

### Perioada de construire

În etapa de construire emisiile potențiale în mediu sunt:

- emisii de pulberi și gaze de eșapament cu efecte asupra calității aerului, asupra vegetatiei si faunei din zonă;

- emisii de poluanți (cel mai frecvent datorită scurgerilor accidentale de combustibili sau uleiuri uzate) în apa de suprafață, pe sol

- înlăturarea componentelor biotice de pe amplasament prin lucrările desfășurate (decopertare etc.).

- zgomot și vibrații;

- disconfort vizual.

În perioada de execuție a lucrărilor emisiile de poluanți vor fi  temporare, estimat la cca. 12 luni și cu intensitate doar pe amplasamentul lucrărilor și în imediata vecinătate a amplasamentului afectat de lucrări.

### Perioada de exploatare

În perioada de exploatare emisiile de poluanți preconizați sunt:

- Emisii de gaze în atmosferă datorate, în principal:

- Fermentării fracțiunii organice din deșeurile depozitate (CH4, CO2, CONM)

- Utilajelor de exploatare și mașinilor de transport deșeuri (CO2, NOx, SO2, aldehide, hidrocarburi nearse)

- Manevrării maselor de deșeuri, de pământ, traficului în amplasament (particule în suspensie)

- Emisii în apă datorită următoarelor  surse de poluare:

- Deșeurilor propriu-zise;

- Levigatului format in procesul de fermentare

- Utilajelor de exploatare;

- Activității umana

- Emisii pe  sol datorită următoarelor  surse de poluare:

- Deșeurile propriu-zise;

- Levigatul

- Tehnologia de exploatare;

- Utilajele de exploatare;

- Activitatea umana.

- Afectarea indirectă a florei, faunei și biodiversitații prin emisiile în aer, apă, sol enunțate mai sus

- Zgomot și vibrații datorat mașinilor de transport deșeuri și utilajelor în lucru

- Disconfort vizual.

### Perioada post-închidere

Prin lucrările de închidere a depozitului de deșeuri unele dintre emisiile de poluanți se elimină (zgomot și vibrații; pulberi în suspensie; biogaz – gazele de depozit scad treptat și sunt captate și utilizate pentru producerea de energie electrică în cadrul instaltiei de cogenerare;), iar altele se reduc substanțial (levigat – scade substanția în lipsa unui aport de apă; acesta este tratat în cadrul stației de epurare cu osmoză inversă).

## Descrierea stării actuale a mediului

Apă subterană

Calitatea apelor subterane din zonă este monitorizată în prezent prin intermediul celor 5 foraje de monitorizare existente pe amplasamentul – LB1. Conform concluziilor Raportului de ampasament pentru Depozitul conform pentru deșeuri – LB1, rezultatele determinarilor de laborator au evidentiat faptul ca apa subterana din zona depozitului de deseuri se mentine in limitele de calitate pentru corpul de apa subterana ROMU20 si ale valorilor prag determinate inainte de punerea in exploatare a depozitului de deseuri.

Conform Planului de Management bazinal al spațiului hidrografic Mureș 2016 – 2021, calitatea corpului de apă ROMU20 - pentru apa freatică - Conul aluvial al Muresului (prezent în zona amplasamentului analizat) este slabă în ceea ce privesc azotații.

Apa de suprafață

Starea ecologica/potențialul ecologic a canalului Ier este moderată conform Planului de Management bazinal al spațiului hidrografic Mureș 2016 – 2021, Anexa 6.1.A. Starea chimică a canalului Ier, conform aceluiași Plan de  Management bazinal al spațiului hidrografic Mureș 2016 – 2021 – Anexa 6.2., este bună.

Aer

Calitatea aerului atmosferic în zona viitorului corp de depozit de deșeuri – LB2 este cea specifică unei zone de dezvoltare industrială, unde activitățile desfășurate exercită fiecare în parte, în funcție de specific, emisii/imisii de poluati (în principal gaze de ardere – CET Arad, instalatie cogenerare, Incineratorul Alvi Serv; pulberi și mirosuri -  Stația de compost FCC, depozit conform  - LB1, depozit de zgură – CET Arad, Stația de sortare deșeuri Recons) cu impact cumulat asupra calității aerului.

În zona industrială nord Arad, zonă unde se va dezvolta și noul corp de depozit de deșeuri LB2, nu există o stație de monitorizare a calității aerului  (stație din cadrul retelei nationale) care să ne furnizeze informații cu privire la calitatea aerului atmosferic.

Sol

Solurile pe care se va dezvolta corpul de depozit de deșeuri – LB2 este un sol neproductiv (se încadrează în categoria a III-a de calitate), a cărui calitate este influențată de factorii antropici din zonă.

Floră, faună, biodiversitate

În zonă întâlnim vegetație și fauna specifică zonei de stepă. Pe amplasament nu se dezvoltă specii vegetale cu valoare conservativă. Nu sunt zone protejate pe amplasament sau limitrof acestuia.

Zgomot

Conform Planului de actiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia în municipiul Arad (2021) zonele industriale nu au ridicat probleme din punct de vederere al zgomotului, nedepășindu-se limitele de zgomot admise.

## Efectele semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului, în perioada de construire, în perioada de exploatare și în perioada post-închidere

Caracteristicile impactului potențial asupra factorilor de mediu asociat componentelor proiectului și etapelor acestuia, sunt rezumate în cele ce urmează:

Apa

Natura investițiilor precum cele prevăzute prin proiectul propus manifestă atât forme de impact negativ asupra factorului de mediu apă, cât și de impact pozitiv. În cadrul acestui proiect, impactul negativ este, de regulă, asociat etapei de execuție a lucrărilor, specifică oricăror lucrări de infrastructură, în timp ce pe durata funcționării investițiilor propuse prin proiect, impactul negativ poate surveni numai in urma unor incidente sau accidente asociate unei operări deficitare, unor avarii ale sistemului de transport a levigatului, nefuncționarea corespunzătoare a stației de epurare a levigatului. Impactul pe termen lung asociat este unul pozitiv, contribuind la îmbunătățirea modalității de gestionare a deșeurilor si menținerea calității apei freatice prin depozitarea conforma a deșeurilor.

Aer

Natura investițiilor precum cele prevăzute prin proiectul propus manifestă forme posibile de impact negativ asupra factorului de mediu aer în perioada de construcție prin degajarea in aer a prafului, pulberilor si gazelor arse de la autovehiculele de execuție si de transport a materialelor. În timpul operării activitatea de depozitare a deșeurilor are un potențial impact negativ moderat, direct, local, pe termen lung, reversibil cu probabilitate crescuta de apariție deoarece in celulele de depozitare au loc procese de descompunere a deșeurilor biodegradabile depozitate si pot rezulta gaze cu efect de sera precum si disconfort olfactiv rezultat din dispersia in atmosfera a unor componenți ai acestor gaze. Colectarea si arderea controlata a biogazului (imediat ce este tehnic posibilă)  cu producerea de energie electrică in cadrul statie de cogenerare contribuie substanțial la reducerea emisiilor de gaze în atmosferă. Măsurile operaționale de diminuare a impactului țin de realizarea acoperirilor provizorii ale suprafețelor active de depozitare si utilizarea unei suprafețe active cat mai mici.

Sol

Impactul asociat acestor surse de poluare pe perioada de construcție este un impact negativ moderat, direct/indirect, local, temporar, reversibil cu probabilitate mică de apariție, iar in timpul exploatării similar factorului de mediu apa (cu care este in directa legătura) , impactul negativ poate surveni in numai in urma unor incidente sau accidente asociate unei operări ineficiente – deteriorări ale sistemelor de transport a levigatului, scurgeri accidentale de carburanti sau uleiuri pe sol, depozitarea inadecvata a deșeurilor proprii sau alte deșeuri  etc.

Floră, faună, biodiversitate

În perioada de execuție a noului corp de depozitare deșeuri LB2 impactul este nesemnificativ, indirect, temporar și cu intensitate mică si se va manifestă în limitele  amplasamentului sectoarelor de depozitare, neafectând speciile și habitatele de pe amplasament și din vecinătate.

În perioada de exploatare a lucrărilor proiectate principalele surse de afectare a factorului de mediu biodiversitate sunt reprezentate de generarea de emisii poluante (gaze cu efect de sera, gaze de eșapament) provenite din depozitare si traficul auto din zona depozitului; generarea de zgomot și vibrații, tot datorită traficului auto si utilajelor de pe celula operațională. Natura impactului este nesemnificativ, este indirect, temporar, ireversibil, cu intensitate mică asupra zonei limitrofe, pe termen mediu și lung.

Populatia si sănătatea umană

În etapa de construire impactul negativ asupra populației și sănătății umane constă în disconfortul creat de emisiile în atmosferă, zgomot și vibrații. Impactul se manifestă pe termen scurt, reveribil și va avea probabilitate redusă.

În etapa de exploatare natura impactului este și pozitivă și negativă (apare în condițiile unei exploatări deficiente a depozitului) și se poate manifesta indirect asupra populație și sănătății umane. Respectarea procesului tehnologic de execuție și exploatare al depozitului de deșeuri va reduce la minim un posibil impact asupra populație si sănătății umane.

### În etapa post-închidere impactul asupra factorilor de mediu se reduce semnificativ tinzând către zero.

## Impactul cumulat asupra mediului

Având în vedere faptul că noul corp de depozit de deșeuri LB2 se dezvoltă într-o zonă industriale în care se desfășoară și alte activități cu impact asupra calității factorilor de mediu  (CET-ul și depozitul de cenușă și zgură, Depozitul de deșeuri existent al FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA – LB1, Incineratorul SC ALVI SERV SRL, Stația de sortare deșeuri a municipiului Arad,  Stația de compost a FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA, Instalația de cogenerare  RENEWABLE POWER SRL, terenuri agricole) s-a realizat o evaluare a impactului cumulat al acestor activități asupra mediului înconjurător.

Impactul cumulat asupra factorilor de mediu este negativ moderat pentru :apă, sol, biodversitate, negativ redus pentru aer, peisaj și zgomot și impact cumulat pozitiv moderat pentru mediu social si economic.

## Măsuri de monitorizare propuse în raport cu normele de protecție a mediului

Pe durata funcţionării noului corp de depozit pentru deşeuri nepericuloase – LB2, precum şi după  închiderea acestuia (pe o durată de minim 30 ani) va fi necesar să se instituie sistemul de monitorizare al activităţilor, cu două componente:

- automonitorizarea tehnologică – verificarea condiţiilor tehnice de desfăşurare a activităţilor

- monitorizarea factorilor de mediu: apă, aer, sol

Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării şi funcţionării amenajărilor şi dotărilor depozitului, după cum urmează:

- Starea drumului de acces şi a drumurilor din incintă

- Functionarea sistemului de drenaj al apelor pluviale

- Urmarirea gradului de tasare si a stabilitatii depozitului

- Starea impermeabilizării depozitului

- Funcţionarea sistemului de drenaj al depozitului

- Starea stratului de acoperire in zona unde nu se face depozitarea curenta

- Verificarea cântarului

- Funcţionarea instalaţiei de epurare a levigatului

- Funcţionarea  instalaţiei  de  captare  a  gazelor  de depozit

- Realizarea şi completarea registrului de funcţionare

- Monitorizarea deşeurilor care  intră pe amplasamentul Depozitului de deseuri

- Consum carburanti

Monitorizarea factorilor de mediu, atât în faza  de exploatare cât și post-închidere se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, astfel:

- Date meteorologice: Cantitatea de precipitații medii, temperatura  minimă, maximă, la ora 15.00, direcția si viteza dominantă a vântului, evaporare, umiditate atmosferică.

- Controlul apei de suprafață, al levigatului și al gazului de depozit

- Volumul și compoziția levigatului

- Compoziția permeatului

- Calitatea apei pluviale evacuate in emisar

- Compoziția gazelor de depozit evacuate (CH4, CO2, H2S, H2)

- Caracterizarea apelor subterane: nivelul apei subterane și compoziția apei subterane (prin intermediul celor 5 puțuri de monitorizare)

- Topografia depozitului: comportarea la tasare și urmărirea nivelului depozitului, structura și compoziția  depozitului.

Proprietarul obiectivului de investiții este obligat să efectueze monitorizarea post-închidere pe o perioadă stabilită de către autoritatea de mediu competentă de minim 30 ani, conform prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea, aprobat cu Ordinul 757/2004.

## Concluzii

Proiectul analizat în cadrul acestui studiu, Construire corp depozit deșeuri nepericuloase (LB2) FCC Arad, este aprobat din punct de vedere urbanistic și respectă prevederile legislației existente în domeniul deșeurilor și protecției mediului și astfel:

- S-a întocmit Plan urbanistic zonal (PUZ) - Depozit deșeuri nepericuloase– FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL care s-a aprobat prin HCL nr. 549 din 23.11.2021. Acest PUZ a fost reglementat și din punct de vedere al protecției mediului prin emiterea avizului de mediu nr. 4/30.07.2020;

- este în concordanță cu prevederile Planului Județean de Gestionare a deșeurilor în județul Arad 2020-2025;

- respectă HG 870/2013 privind Strategia națională de gestionare a deșeurilor, perioada 2014-2020;

- respectă HG 942/2017 de aprobare a PNGD care urmărește măsurile necesare îndeplinirii obiectivelor de mediu pentru perioada 2018-2025;

- este în conformitate cu prevederile Ordonanței 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;

- respectă Ordinul 757/2004 privind tehnicile de construire a depozitelor de deșeuri la nivelul cerințelor europene, fiind utilizate cele mai bune tehnici disponibile pentru depozitele de deșeuri;

- respectă Ordinul 119/2014 care prevede ca distanța minimă de protecție sanitară între teritorile protejate și perimetrul unităților care produc disconfort și riscuri pentru sănătatea populației să fie 1000 m;

- respectă prevederile avizelor emise de către autoritățile menționate în Certificatul de urbanism;

- concluziile si recomandările rezultate din studiile de specialitate (geotehnice, hidrogeologice, topografice).

Investiția propusă rezolvă probleme depozitării deșeurilor din județul Arad pentru o perioadă de circa 10 ani de la data închiderii depozitului actual.

Măsurile propuse în proiect limitează efectele pe care poluanții produși in timpul execuției si exploatării le au asupra factorilor de mediu.

Pe tot parcursul implementării proiectului este necesar sa se respecte prevederile proiectului cu maxima rigurozitate, personalul de execuție, exploatare si monitorizare să fie calificat astfel încât erorile umane sa fie reduse la minim.

În perioada de execuție

Activitățile desfășurate în timpul lucrărilor de execuție, vor duce, în principal, la modificări calitative ale aerului si la creșterea nivelului de zgomot, dar aceste modificări vor fi strict locale (localizate strict in zona de lucru), reversibile si temporare si nu vor determina disconfort receptorilor potențiali.

În perioada de execuție a investiției, estimăm că factorii de mediu nu vor suferi modificări semnificative, având in vedere modul organizat in care se va asigura evacuarea apelor uzate si a apelor pluviale din zona lucrărilor de terasamente si impermeabilizare, folosirea unor tehnologii performante de lucru, organizare de șantier adecavată.

În perioada de exploatare

Scopul lucrărilor acestui proiect este acela de a realiza un spațiu de depozitare a deșeurilor municipale conform care să protejeze factorii de mediu din amplasament, să mențină impactul potențial negativ in limite acceptabile și să protejeze sănătatea populației.

Respectarea tehnologie de exploatare a depozitului de deșeuri și a stației de epurare, respectarea măsurilor de protecție a muncii, a regulilor de trafic în amplasament și, nu în ultimul rând, a planului de automonitorizare tehnologică și  monitorizare a factorilor de mediu sunt condiții esențiale pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

În evaluarea impactului asupra mediului s-a ținut cont de asemenea de sursele de poluare a mediului existente și disconfortul creat în zonă, cumulat, întrucât amplasamentul de află situat în vecinătatea unor obiective care au produs în trecut sau produc în prezent impact negativ asupra mediului.

Având în vedere cele prezentate în cadrul acestui studiu, putem concluziona că proiectul poate fi implementat ținând cont de măsurile care trebuiesc luate pentru protecția mediului și a sănătății populației.

# LISTĂ DE REFERINȚE CARE SĂ DETALIEZE SURSELE UTILIZATE

Sursele utilizate pentru descrierile și evaluările incluse în prezenta documentație sunt:

- Raport de amplasament pentru Depozit conform pentru deșeuri FCC Arad, intocmit in 2018 cu ocazia revizuirii AIM, de către SC ARGIF PROIECT SRL;

- PUZ ”Zonă administrare deșeuri – FCC Environment România SRL, 2020, proeictant de specialitate SC SIMPLU CADD SRL

- Raport de mediu pentru PUZ ”Zonă administrare deșeuri – FCC Environment România SRL întocmit de expert de mediu Dumescu Florin;

- Studiu pedologic și agrochimic nr. 662/04.07.2019 elaborat OSPA Arad

- Studiul geotehnic pentru extindere depozit deșeuri, realizat în iunie 2021 – întocmit de SC GEOSOND SA;

- Planul de acțiune  pentru gestionarea  zgomotului  și a efectelor acestuia în municipiul Arad, 2021, întocmit de SC ENVIRO CONSULT

- Planul de management al bazinului hidrografic Mureș, actualizat;

- Raport județean privind starea mediului – județul Arad, 2021, întocmit de APM Arad

- Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Arad 2020-2025

- Raport pentru sănătate și mediu – 2020,  intocmit de Institutul Național pentru Sănătate Publică,

- JASPERS – Ghiduri sectoriale pentru evaluarea impactului asupra mediului – Proiecte pentru sisteme de management integrat al deșeurilor

- Ordinul 269/2020 privind aprobarea Ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte

- Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordinul 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;

- Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor (care a abrogat                             HG 349/2005);

- Ordinul 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- Ordinul 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România;

- Ordinul 161/2014 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa;

- Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri;

- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate

- Decizia Comisiei (2006)/166/(CE) privind înființarea Registrului European al poluanților emiși și transferați (EPER) și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE

- Natura 2000 Network Viewer;

- landGEM – Landfill Gas Emissions Model, version 3.2 – U.S. Environmental Protection Agency

- Lakes Environmental screen_view_v.4.01.

- https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors

- Strategiua UE pentru reducerea emisiilor de metan (2020) parte a pactului verde european

- www.anpm.ro

- www.rowater.ro

- www.mmediu.ro

- www.meteoblue.com

- Rojanschi V. – Ghidul evaluatorului și auditorului de mediu. Ed. Economică București, 2008

- Rojanschi V.– Evaluarea impactului ecologic și auditul de mediu. Ed. ASE București, 2004

- Datele puse la dispoziție de către beneficiar referitoare la proiectele în derulare pentru investiția care face obiectul prezentului studiu

- Rapoartele de încercare  pentru factorii de mediu monitorizați – depozit conform pentru deșeuri LB1

# ANEXE

ANEXA 1 DOCUMENTE

- Certificat de urbanism 739 din 21.04.2022

- Extrase de Carte Funciara

- Contract concesiune si adițional la acesta

- HCL nr. 403 din 09.10.2020

- HCL nr. 549 din 23.11.2021

- Decizia etapei de încadrare nr. 15252/10.10.2022

- Îndrumar transmis de APM Arad cu adresa nr. 16162/24.10.2022

- Aviz de gospodărire a apelor nr. 235 din 15.09.2022

- Decizie ABA Mureș nr. 16914/32787/08.09.2022  că nu este necesară SEICA

- Notificare DSP Arad nr 378/05.09.2022

- Aviz de amplasament e-distribuție Banat nr. 10098422/03.06.2022

- Aviz DEL-GAZ grid nr. 231695193/16.05.2022

- Aviz amplasament Transelectrica nr. 45/27.05.2022

- Aviz tehnic ANIF nr. 2/21.096.2022

- Negatie aviz DSV Arad nr. 11212/31.08.2022

- Aviz securitate la incendiu nr. 120/22/SU-AR DIN 20.10.2022

- Certificat conformitate stație de epurare cu osmoză inversă

- Proces verbal la terminarea lucrărilor  nr. 1 /24.11.2021 pentru deviere canal ANIF

- Fisa tehnică și Declarație performanță Bentofix (GCL)

ANEXA 2 – PLANSE

| Nr. planșă | Denumire planșă | Scara |
| --- | --- | --- |
|  | Plan de încadrare in zona | - |
| 01_A | Plan de situație cu lucrări proiectate | 1:1000 |
| 03_A | Profil transversal | 1:1000 |
| 04_A | Profil longitudinal | 1:1000 |
| 2 | Plan cu închiderea finală a întregului depozit pentru deșeuri | 1:2000 |
| IS07 | Plan de situație sistem de colectare levigat |  |
| IS08 | Profil longitudinal sistem de colectare levigat |  |
|  | Plan de situație stație de epurare |  |
|  | Plan de situație organizare de șantier |  |

ANEXA 3  BREVIARE DE CALCUL

- REZULTAT CALCUL EMISII DE GAZE - LANGEM

- DISPERSIE CU SCREEN

- CALCULUL ESTIMATIV AL CANTITATILOR DE LEVIGAT

- CALCUL DEBIT APA PLUVIALA

- CALCUL ECHIVALENȚĂ A STRATELOR FOLOSIND GCL CONFORM

ANEXA 4 – RAPOARTE DE ÎNCERCARE UTILIZATE și BULETINE DE ANALIZĂ PE PROBE DE ARGILĂ DIN AMPLASAMANT

ANEXA 5 LISTA DEȘEURILOR ACCPETATE LA DEPOZITARE

ANEXA 6 Plan de urgență în cazul apariției unui incendiu în cadrul depozitului conform pentru deșeuri

ANEXA 7 Plan de intervenție

ANEXA 8 Planul de funcționare a depozitului

ANEXA 9 Schema Procedurii de acceptare a deșeurilor la Depozitul conform pentur deșeuri FCC Arad

ANEXA 10 Planul de Prevenire a poluarii accidentale

ANEXA 11 Raport de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică

ANEXA 12 Proiect tehnic de închidere depozit conform FCC Arad

# Comments

De ce nu e prevazuta statia de 150 mc?

Sunt 41 actualmente

Preluate din AIM Simina 2023

De inlocuit poza de la Iulian

# Text boxes

ELABORATOR:

s.c. ARGIF PROIECT s.r.l., pITESTI

Str. I.C. Bratianu, nr. 34, tel/fax: 0248 222 182

2023

BENEFICIAR: FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA SRL

sub-sectoare epozitare

catre FE195

turn de degazificare

Concentrat inapoi in treapta RO1

Amplasamentul noului corp de depozit – FCC Arad

Amplasament corp depozit LB2

Amplasament perimetru exploatare argilă