Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. ** din **.11.2023

Titularul autorizaţiei: WEST PETROL RAFINARE SRL

Locaţia activităţii: Apateu, FN, jud. Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NOSE-P | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.2. Instalații pentru rafinarea țițeiului și prelucrarea gazelor. | 105.08 | 0401 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 1 a | Rafinării de petrol și gaze |

Activitate NON-IPPC - fabricarea și comercializarea combustibilului tip S1 pentru focare industriale - capacitatea proiectata este de 6,9 t/zi respectiv 1800 t/an.

Codul CAEN rev.2:

1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

3812 Colectarea deșurilor periculoase;

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

5210 Depozitari

5221 Activitati de servicii pentru transporturi terestre

Emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Data emiterii: **.11.2023

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viză anuală - conform Legii 219/2019 – Art. I, pct. 2, alin (2) de modificare şi completare a OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Conform OM nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu – Anexa 1 Procedură din 27 mai 2020 de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Art. 5. alin. (1) „Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;

c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d) dovada achitării tarifului.”

alin. (4) „Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.”

alin. (5) „Pentru autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea prevederilor alin. (4).”

alin. (6) „Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecţia mediului acceptă solicitarea şi, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare şi suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere faţă de termenul specificat la alin. (4). Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecţia mediului informează Garda Naţională de Mediu.”

Titularul activităţii va depune la solicitarea vizei anuale împreună cu documentele prevăzute în actul normativ menţionat anterior şi copia autorizaţiei integrată de mediu.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Operator:  WEST PETROL RAFINARE SRL

Adresa sediu social:                               Chișineu Criș, str. Înfrățirii, FN, judeţul Arad

Adresă punct de lucru:                           Apateu, FN, jud. Arad

Certificat de Înregistrare: 		  Seria B, nr. 2223899

Cod Unic de Înregistrare:			  14068499

Nr. de ordine în Registrul Comerţului:  J02/446/2001

Telefon: 					  0257350037

E-mail: 					  office@westpetrol.ro

2. TEMEIUL LEGAL

Urmare a cererii adresată de către  WEST PETROL RAFINARE SRL cu sediul în Chișineu Criș, str. Înfrățirii, FN, judeţul Arad, înregistrată la APM Arad sub nr. 1494/R/7944 din 23.05.2022, precum şi a completărilor depuse ulterior, în baza:

- analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- OM nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

În baza: Deciziei de Punere in Aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral și a gazului –[notificata cu numarul C(2014)7155] -2014/738/UE];

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se emite:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

# pentru funcţionarea instalaţiei: SC WEST PETROL RAFINARE SRL

amplasată în Apateu, FN, judeţul Arad

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru a se asigura că:

- sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nicio poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt reutilizate, reciclate, valorificate sau în cazul în care aceste operatii sunt imposibile din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- în caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei. Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei, frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrate de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, după caz, pe baza notificării titularului, (prevăzută la Art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (Art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completeză sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

Din motiv economice la data emiterii autorizației pe ampalsament nu se desfășurau activități specifie rafinării țițeiului, iar odată cu punerea în funcțiune a instalației va fi notificată APM ARAD.

Repunerea în funcțiune a instalației se va realiza cu respectarea instrucțiunilor de funcționare și după verificarea acestei conform prevederilor legale.

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- Decizia de punere în aplicare (UE) din 9 octombrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral și a gazului;

- OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificari prin Legea nr. 265/2006, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;

-  HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea "Registrului european al poluantilor emisi si transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului ambiental;

- Ordin MAPPM nr. 462/1993 conditiile tehnice privind protectia atmosferei;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului în zonele protejate;

- Ordinul comun al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministrului Transporturilor, Ministrului Sanatatii Publice si Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 152/558/1119/532/2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor – limita si a modului de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerari, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerari unde se desfășoara activități industriale prevazute in anexa nr. 1 Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;

- O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cumodificările și completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- O.G. nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu completările si modificările ulterioare;

- HG nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotarare nr. 1038/13.10.2010 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase;

- HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquisul comunitar în domeniul protectiei mediului;

- Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- Regulament CE nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea

substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de

modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului CE nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificările și completările ulterioare ;

- Regulament CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și a

amestecurilor de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase;

- Ordinul MMAP/MAI nr.1175/39/2020 privind aprobarea procedurii de notificare a activitățiilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 86/10.05.2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justitie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- HG nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu aprobata prin Legea nr.105/2006 cu modificările și completarile ulterioare;

- Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică;

- Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină;

- O.U.G. nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

- Ordinul nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de

compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale;

- OUG nr. 68/28.06.2007 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările aduse prin

Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 15/2009;

- SR 10009/2017 - Acustica urbana - limite admisibile ale nivelului de zgomot;

precum şi ale oricăror alte acte normative în vigoare care reglementează activitatea autorizată.

Încălcarea prevederilor legislative menţionate anterior, atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizaţie se va aplica tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului, de la primirea materiilor prime şi materialelor pe amplasament până la valorificarea/eliminarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.

Activitatea cuprinsă în Anexa I a Legii nr. 278/2013:

1. Industrii energetice

1.2. Rafinarea petrolului şi a gazului

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Rafinarea petrolului şi a gazului | 250 6625 70750 | Tone/zi tone/luna tone/an |

a)Rafinarea țițeiului la presiunea atmosferică - Activitate IED

SC WEST PETROL RAFINARE SRL are ca obiect principal de activitate în punctul de lucru APATEU, obținerea produselor petroliere din rafinarea la presiune atmosferică a țițeiului.

Instalația de distilare are ca scop prelucrarea țiței brut și alte materii prime precum: combustibil lichid, păcură, reziduu petrolier în vederea obținerii fracțiilor petroliere: benzină, white spirit, motorină, păcură.

Distilarea țițeiului cuprinde o serie de fenomene fizice succesive și anume: încălzirea țițeiului, fierberea, evaporarea, distilarea fracționată, condensarea, răcirea.

Dintre aceste fenomene, distilarea fracționată este faza cheie a procesului unei instalații de distilare atmosferică. Aceasta se realizează în coloana de fracționare, funcție de caracteristicile și numărul fracțiunilor petroliere necesar a se obține.

Obiectivul intră sub incidența Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, transpusă prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările și completarile ulterioare, fiind încadrat ca obiectiv de nivel superior.

Activitățile desfasurate pe amplasament sunt:

- rafinarea țițeiului la presiunea atmosferică;

- procesarea combustibilului tip S1;

- activități auxiliare.

Mod de funcționare: 6 zile/săptămâna funcționează normal și o zi pe săptămână instalația funcționează în regim de recirculare la cald.

Pentru mentenanța instalației, aceasta necesită 2 perioade de oprire a câte 15 zile în decursul unui an.

Instalația a fost proiectată pentru prelucrarea următoarelor categorii de materii prime:

- țiței brut - 30% din capacitatea de producție anuală ceea ce reprezintă 21225 t/an;

- păcură ușoara/CLU - 70% din capacitatea de producție anuală ceea ce reprezinta 49525 t/an.

| Produsele rezultate din activitatea de distilare la presiune atmosferica |
| --- |
| Produs rezultat din distilare țiței | Cantitate de produs realizat (t/an) | Utilizare produs |
| benzine | 2610 | Conditionare si comercializare ca produs finit |
| petrol(distilat mediu I) | 3540 | Conditionare si comercializare ca produs finit |
| motorine(distilat mediu II) | 3540 | Conditionare si comercializare ca produs finit |
| păcura (produs de blaz) | 11340 | Conditionare si comercializare ca produs finit |
| gaze combustibile | 193,5 | Captat si utilizat ca si combustibil in cuptorul H1 |
| șlamuri ce pot rezulta de la curatarea instalatiei | 1,5 | materie prima pentru instalatia non IPPC |
| Total | 21225 |
| Distilare păcură ușoară la presiune atmosferică |
| Benzine | 2475 | Conditionare si comercializare ca produs finit |
| petrol | 2475 | Conditionare si comercializare ca produs finit |
| motorine | 4952 | Conditionare si comercializare ca produs finit |
| păcură | 39619 | Conditionare si comercializare ca produs finit |
| șlamuri ce pot rezulta la curățarea instalației | 3,5 | materie prima pentru instalatia non IPPC |
| Total | 49525 |

b)Procesarea combustibilului tip S1 - Activitate NON IED

Procesarea combustibilului tip S1.

Activitatea constă în fabricarea și comercializarea combustibilului tip S1 pentru focare industriale.

Capacitatea proiectată este de 6,9 t/zi respectiv 1800 t/an.

| Procesarea combustibilului tip S1 | Capacitate proiectata |
| --- | --- |
| prelucrare slamuri, rezidii si deseuri petroliere | 1800 t/an(6,9t/zi) |

c) Activități auxiliare:

- producerea energiei termice (pentru instalația  IED și pentru activitatea NON IED) ce se realizează în 3 unități:

- centrala pe ulei diatermic (instalația de Dowterm cu rol de a încălzi țițeiul  din rezervoare);

- centrala termică de abur (pentru încălzirea rezervoarelor SC1, SC2, T2, T3);

- cuptor refierbător H1 aferent coloanei de rectificare (destinat încălzirii și evaporării parțiale a țițeiului recirculat din baza coloanei de distilare atmosferică C1).

- tratarea apei industriale

- gestionarea apelor uzate și meteorice

- activități de întreținere

- depozitare și comercializare produse petroliere.

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

- Cererea pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

- OP nr. 1/17.05.2022 privind tariful pentru autorizaţia integrată de mediu;

-  OP nr. 1/09.11.2023 privind Analiza propriu-zisă a conţinutului documentaţiei de susţinere a solicitării autorizaţiei integrate de mediu;          
- Declarație de luare la cunoștină de prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera

circulație a acestor date ("GDPR");

- Dovada publicităţii privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu – anunţ publicat în ziarul

”Glasul Aradului” din 26.05.2022;

- Formular de solicitare  pentru emiterea  Autorizație integrată de mediu şi formularul refăcut, elaborate de către SC LAJEDO SRL;

- Raport de amplasament și raportul refăcut, elaborate de către SC LAJEDO SRL;

- Studiu comparativ între performanțele de mediu actuale ale instalației aferente SC WEST PETROL RAFINARE SRL și nivelul de performanță asociat BAT și comparația refăcută realizat de SC LAJEDO SRL;

- Raportul privind situaţia de referinţă elaborat de către SC LAJEDO SRL;

- Adresa nr. 8750/06.06.2022 privind acceptarea documentaţiei, eliberată de APM Arad;

- Proces verbal verificare amplasament nr.9422/17.06.2022, încheiat de reprezentanții APM Arad;

- Notă de constatare nr. 14006/15.09.2022 pentru verificarea măsurilor stabilite prin Procesul verbal de verificare a amplasamentului nr. 9422/17.06.2022 și Raportul de analiză nr. 10504/08.07.2022;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 226/04.08.2022, valabilă până la 01.08.2024, emisă de AN ”Apele Române”- ABA Crișuri;

- Aviz nr. 25/27.06.2023 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Arad;

- Autorizație de securitate la incendiu nr. 35/07.10.2011 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș" Arad;

- Adresă nr. 4708457/02.09.2022 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș" Arad  în care se precizează faptul că Autorizația de securitate la incendiu își păstrează valabilitatea dacă nu au fost aduse modificări;

- Adresă nr. 4710637/23.11.2022 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș" Arad în care se precizează faptul că la repunerea în funcțiune a instalației este obligatorie respectarea instrucțiunilor de funcționare, verificare și întreținere, precum și a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor;

- Notificare întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1175/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Raport de inspecţie SEVESO nr. 6/26.01.2023 întocmit de cătrea ISU ARAD, GNM-CJ ARAD, APM ARAD, în care se precizează faptul că încadrarea amplasamentului este de nivel superior (diferită de cea inițială pentru care s-a depus PPAM);

- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore (PPAM) întocmit de Expert Auditor/Evaluator de mediu Nelu Corneliu Ilie;

- Raport de securitate (RS), întocmit de ISOLTEC SERVICE SRL;

- Adresă comună APM Arad nr. 3071/22.02.2023, ISU Arad nr. 301278/20.02.2023 și GNM – CJ Arad nr. 715/21.02.2023 privind încadrarea obiectivului/amplasamentului la nivel superior conform Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

- Punct de vedere favorabil nr. 301301/28.04.2023 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș" Arad pentru Raportul de securitate al SC WEST PETROL RAFINARE SRL;

- Proces verbal nr. 2623/17.07.2023 întocmit la Comuna Apateu cu ocazia ședinței Comisiei

pentru stabilirea compatibilității teritoriale în jurul amplasamentului de tip SEVESO la nivelul comunei Apateu;

- Rapoartele de inspecție al G.N.M. – C.J. Arad pentru perioada 2012 – 2014 (nr. 257/23.08.2012, nr.108/15.05.2013, nr. 305/24.10.2013 și nr. 158/14.04.2014);

- Raport de inspecție nr. 344/02.11.2015 încheiat de GNM – CJ Arad în care se precizeaza că pe amplasament nu se desfășoară activitate;

- Certificat de Înregistrare CUI 14068499, J02/446/11.07.2001, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad;

- Certificat constatator nr. 707645/03.08.2022, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului;

- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrat sub nr. 1974/25.01.2023 de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad;

- Actul constitutiv al SC WEST PETROL RAFINARE SRL;

- Plan de închidere la SC WEST PETROL RAFINARE SRL;

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- Procese verbale nr. 9952/29.06.2022 – analiza detaliată a documentaţiei depuse, nr. 14298/21.09.2022, nr. 17845/23.11.2022, nr. 8220/17.05.2023 și nr.12823/09.08.2023;

- Rapoartele de analiză nr.10504/08.07.2022, 14847/30.09.2022, 18293/05.12.2022, eliberate de APM Arad;

- Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 300194 Apateu emis de OCPI – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Chișineu Criș;

- Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 308306 Apateu emis de OCPI – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Chișineu Criș (terenul din CF 300194 în care este înscrisă Rafinăria cu toate instalațiile, rezervoarele de depozitare și construcțiile aferente a fost unificat cu terenurile din CF nr. 300107 și 300195 formând extrasul CF 308306);

- Contract de concesiune din 30.11.2009 încheiat între CL Apateu și SC PETROTOUR SRL;

- Hotărârea nr. 18/25.02.2011 emisă de Consiliul Local al Comunei Apateu prin care se aprobă modificarea cap. I "Părți contractante" la Contractul de concesiune ca urmare a schimbării denumirii din SC PETROTOUR SRL în SC WESTPETROL RAFINARE SRL;

- Proces verbal de sigilare nr. 447 CA/04.09.2014 încheiat de MFP – ANAF, DGRFP Timișoara, Direcția Regională Vamală Timișoara;

- Declarația din 06.10.2022 reprezentantului SC WEST PETROL RAFINARE SRL privind atribuirea rezervorului  005 pentru stocarea deșeuri;

- Adresă nr. 1/2854/LAF/26.07.2022, emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului ca răspuns la adresa SC LAJEDO SRL referitoare la procedura de reglementare a SC WEST PETROL RAFINARE SRL;

- Autorizație integrată de mediu nr. 2 din 27.09.2012 emisă de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Timișoara;

- Contract prestări servicii nr. 2022.07.060 din 27.07.2022 încheiat cu ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Arad;

- Certificat de inspecție tehnică COV nr. 1314/05.08.2022 emis de SC LAJEDO SRL pentru Instalația de încărcare benzină în cisterne mobile la Terminal Apateu;

- Certificat de inspecție tehnică COV nr. 1313/05.08.2022 emis de SC LAJEDO SRL pentru Instalația depozitare intermediară vapori benzină la terminal – Rezervorul R1 de la Terminal Apateu;

- Certificat de inspecție tehnică COV nr. 1311/05.08.2022 emis de SC LAJEDO SRL pentru Instalații depozitare benzină la terminal – Rezervoarele R108 – R116 de la Terminalul Apateu;

- Certificat de inspecție tehnică COV nr. 1310/05.08.2022 emis de SC LAJEDO SRL pentru Instalație descărcare benzină din containere mobile la terminal – Instalație descărcare benzină din cisterne auto la Terminal Apateu;

- Contract de prestare a serviciului public de salubrizarenr. 68/01.09.2022, încheiat cu SC SALUB-PREST ECO SRL;

- Contract de prestări servicii nr. 289/27.07.2022, încheiat cu SC GENTOIL SRL pentru servicii de preluare și eliminare finală a apei uzate industrial cu Anexa nr.1/14.10.2022 pentru preluare șlamuri de la desalinizare (05 01 02*) și Anexa nr. 2/16.12.2022 pentru preluare nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase (05 01 09*) și deșeuri de la spălarea combustibililor de baze (05 01 11*);

- Raport de încercare nr. 839/09.05.2022 emisă de SC LAJEDO SRL pentru aer înconjurător, și nivel de zgomot;

- Raport de încercare nr. 1660/05.08.2022 – apă subterană  din forajele P0, P1, P2 și P3;

- Raport de încercare nr. 1661/05.08.2022 – probe de sol S1-S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12;

- Fişele cu date de securitate pentru amestecurile/substanţele periculoase utilizate în procesul tehnologic (NaOH 40%, solvenţi, titei etc.);

- Fişele cu date de securitate pentru amestecurile obținute din procesul tehnologic;

- Certificate de conformitate a produselor - produse şi comercializate;

- Autorizație de antrepozit fiscal nr. RO0090602PP02/28.06.2013 emisă de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse accizelor armonizate, vlabilă 30.06.2019;

- Autorizație de antrepozit fiscal nr. RO0090602PP02/28.06.2013 modificată, emisă Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse accizelor armonizate, valabilă 30.06.2016;

- Proces verbal de desigilare/segilare nr. 4461/1342/R/CASCMPA/22.07.2022, încheiat de Direcția Regională Vamală Timișoara Biroul Vamal Interior Arad;

- Anunţ privind dezbaterea publică afișat la sediul Primărie Apateu din 09.06.2023;

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat pe site-ul APM Arad, în 29.05.2023;

- Anunţ privind dezbaterea publică publicat în ziarul „Jurnalul Cotidian Național” din data de 13.06.2023;

- Anunț privind emiterea autorizației integrate de mediu, în cotidianul .....................;

- Proces verbal nr. 10197/22.06.2023, întocmit cu ocazia dezbaterii publice a activității și documentației de susținere a solicitării de emitere a autorizației integrată de mediu;

- Punct de vedere nr. 67/13.11.2023 emis de către Serviciul CFM pentru emiterea autorizației integrate de mediu;

Anexe:

- Plan de situație al amplasamentului;

- Plan amplasare canalizare;

- Plan rețea canalizare industrială;

- Plan rețea canalizare meteorică;

- Plan amplasare canalizare menajeră;

- Flux ulei în schema tehnologică a combustibililor;

- Schema flux a procesului de distilare la presiune atmosferică a țițeiului;

- Schema tehnologică;

- Plan de amplasare și delimitare a imobilului cu poziționarea forajelor de observație;

SCOPUL

Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

Instalaţia va fi controlată, exploatată și întreținută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, Art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006, respectiv în conformitate cu prevederile Art. 21, din Legea 278/2013:

Art. 21. alin (1) „În scopul conformării cu prevederile prezentei legi, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu, potrivit prevederilor alin. (2)-(7) şi, acolo unde este necesar, le actualizează.”

alin. (2) „La cererea autorităţii competente, operatorul prezintă toate informaţiile necesare în scopul reexaminării condiţiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor şi alte date care permit efectuarea unei comparaţii a funcţionării instalaţiei cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile şi cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.”

alin. (3) „La reexaminarea condiţiilor de autorizare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu utilizează toate informaţiile obţinute în urma monitorizării sau a inspecţiilor instalaţiei.”

alin. (7) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea

valorilor-limita de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situaţia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.”

alin. (8) „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.”

În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu, reexaminează periodic toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi, acolo unde este necesar, le actualizează.

În acest scop operatorul are obligaţia să informeze APM Arad cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

Nici o modificare sau reconstrucţie, care afectează activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad şi fără autorizaţie de construire/desfiinţare emisă în condiţiile legii.

Prezenta autorizaţie reglementează toate activităţile desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

Titularul nu are implementat şi certificat Sistemul de Management de Mediu şi al Calităţii.

BAT 1. În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a instalațiilor pentru rafinarea petrolului și a gazelor naturale, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (SMM) care include toate caracteristicile următoare:

- angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;

- definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a instalației;

(iii) planificarea și stabilirea procedurilor, a obiectivelor și a țintelor necesare, corelate cu planificarea financiară și investițiile;

(iv) punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție deosebită: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, sensibilizării și competenței; (c) comunicării; (d) participării personalului; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) capacității de pregătire și intervenție în caz de urgență; (i) garantării respectării legislației de mediu;

(v) verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție deosebită: (a)monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, documentul de referință privind principiile generale de monitorizare); (b) acțiunii corective și preventive; (c) păstrării înregistrărilor; (d)auditului intern și extern independent (dacă este posibil) pentru a se stabili dacă sistemul de management de mediu respectă sau nu procedeele prevăzute și dacă a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;

(vi) revizuirea sistemului de management de mediu și a caracterului corespunzător, adecvat și eficient de către conducerea superioară;

(vii) urmărirea dezvoltării de tehnologii ecologice;

(viii) luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației în etapa de proiectare a unei noi fabrici și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare;

(ix) aplicarea de evaluări comparative sectoriale în mod regulat.

5.1.Acţiuni de control

5.1.1Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

5.1.2 Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici o poluare asupra mediului.

5.1.3 Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.4Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.1.5 Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

– responsabilităţi;

– evidenţele de întreţinere;

– registre de monitorizare cu rezultatele analizelor;

– rezultatele auditurilor;

– evidenţa privind sesizările şi incidentele;

– evidenţe privind instruirile.

5.1.6 Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management de Mediu, care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. Sistemul de management va evalua toate operaţiunile şi toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de Management de Mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale SC WEST PETROL RAFINARE SRL.

5.2.2. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate pot avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână în orice moment accesibil personalului desemnat cu atribuţii în   domeniul protecţiei mediului.

5.2.3. Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii, în format fizic sau electronic tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prevăzute în aceasta.

5.2.4. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele securitate la incendiu de sănătatea şi securitatea muncii în vigoare.

5.2.5. Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveste instalaţiile.

5.2.6. Se vor prelucra instrucţiunile de lucru, atât pentru operare, cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiilor.

5.2.7. În tablourile locale de comanda din cadrul fiecarui sector vor fi afișate schemele de anunțare a persoanelor și serviciilor care trebuie informate în cazul apariției unor evenimente.

5.2.8. Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

5.3. Responsabilităţi

- Titularul  trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

- În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului (Art. 94 literele e,f,g ) conducerea societăţii, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele  aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.3Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta în registre specifice.

5.3.4.Instalaţia va fi exploatată, controlată și întreținută, asa cum s-a stabilit în prezenta Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse în solicitare și care vor fi duse la indeplinire conform condițiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

5.3.5 Activitatea se va desfașura cu personal calificat pentru fiecare loc de muncă, special instruit și familiarizat cu condițiile impuse în prezenta autorizatie.

5.3.6 Toate echipamentele și instalațiile utilizate în desfașurarea activității, a căror avarie sau funcționare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intreținute în condiții optime de lucru;

5.3.7 Operatorul va asigura un program de întreținere a echipamentelor și instalațiilor și documente de evidență a operațiunilor de întreținere efectuate;

5.3.8.În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „ poluatorul plateste ”;

5.3.9 Poluanții care trebuie incluși în raportul către autoritatea competenta pentru protectia mediului vor fi cei mentionati în H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 – privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;

5.3.10 Operatorul activității va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

5.3.11 Operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile:

- operatorul activității trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate în așa manieră încât emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului;

- operatorul activității va menține un Sistem de management de mediu, prin care se va urmari modul de acțiune pentru realizarea condițiilor din autorizatie. Sistemul de Management de mediu va evalua toate operațiunile și va revizui toate opțiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producției mai curate și reducerii și minimizării deșeurilor și va include o planificare a obiectivelor și sarcinilor de mediu.

5.3.12 În caz de scurgeri masive de poluanți în cantități necontrolate, se va opri faza sau instalația respectivă și se va acționa conform procedurilor stabilite în Planul de prevenire și combatere a poluării accidentale la folosințele de apă. Totalitatea procedurilor este pusă la dispoziția autorității de mediu în orice circumstanță;

5.3.13 Întregul personal trebuie să aibă o instruire prealabilă inițială asupra problemelor de mediu și siguranță, adaptate specificului activității;

5.3.14 Orice modificare pe care operatorul intenționează să o facă în instalați sau în apropierea acestora, în modul lor de funcționare, de natură a antrena o schimbare semnificativă a elementelor precizate inițial în documentația ce stă la baza solicitării autorizației integrate de mediu, va fi adusă la cunoștința autorității competente pentru protectia mediului, împreună cu toate elementele ei descriptive, înainte de efectuarea acesteia;

5.3.15 La schimbarea modului de exploatare a instalației, prevazută de operator, operatorul de activitate este obligat să ceară eliberarea acordului și/sau autorizatiei integrate de mediu;

5.3.16 Monitorizările prevazute în prezenta autorizație se vor realiza în perioadele de funcționare normală a instalațiilor verificate. Cheltuielile aferente acestor monitorizări sunt suportate de titularul activității.

5.3.17 Titularul activitătii se va asigura că publicul interesat va obține informații privind performanțele de mediu ale societății.

5.4.	 Raportări

5.4.1 Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad şi GNM - CJ Arad raportările solicitate prin în capitolul 14 ,,Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului". De asemenea va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

5.4.2 Titularul activităţii va depune la APM Arad și GNM-CJ Arad, nu mai târziu de 31 martie în fiecare an (pe durata valabilităţii autorizaţiei de mediu) Raportul Anual de Mediu (RAM) pentru întregul an calendaristic precedent, care va cuprinde raportarea anuală cu monitorizarea factorilor de mediu, managementul deşeurilor, consumuri de substanţe chimice, practici pentru întreţinerea amplasamentului, audit de apă, energie etc.

5.4.3 Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.4 Titularul instalaţiei este obligat să raporteze la APM Arad şi GNM - CJ Arad anual, datele înregistrate în urma monitorizării pentru a demonstra conformitatea cu prevederile din autorizaţia integrată de mediu, iar în cazul în care se constată orice efecte ecologice negative semnificative, orice depășiri ale limitelor pentru indicatorii monitorizați, să notifice în regim de urgență (maxim 12 ore de la constatare) atât APM Arad cât și GNM CJ Arad.

5.4.5  Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, titularul are obligaţia să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 şi ale art. 16 alin (1) din Regulamentul EPRTR.

Substanţele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către A.P.M. Arad sunt cele specificate prin prezentul document. Contribuţia la (EPRTR) va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protecţie a Mediului şi va fi raportată în format electronic şi pe suport hârtie, anual până la 30 aprilie anul n+1 - considerând n = anul de raportare.

5.5.Documentaţia

Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu va menţine un sistem propriu de management al documentelor care vor fi raportate către APM Arad.

5.6. Notificarea autorităților

5.6.1 Titularul activităţii va înregistra şi va comunica la APM Arad şi GNM-CJ Arad prin fax, notă telefonică, e-mail, producerea oricăror evenimente pe amplasament, într-un interval de timp de  maxim 1 oră:

- poluări accidentale legate de orice emisie în aer, apă, pe sol;

- creşterea nivelului de zgomot, semnificativă pentru mediu, de la orice punct de emisie;

- accidente, avarii, disfuncţii ale sistemului de monitorizare;

- defecţiuni la echipamente din instalaţie sau la activităţi asociate, la instalaţii de depoluare;

- apariţia unor substanţe necunoscute la data prezentării solicitării.

5.6.2Titularul activităţii va specifica în comunicat: data, ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident, extinderea, impactul, circumstanţele producerii incidentului, măsuri corective.

5.6.3Titularul activităţii va anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatul  Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unei accident major, sau oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control.

5.6.4 Persoanele autorizate de titularul activităţii vor înregistra şi notifica incidentul. În notificarea transmisă Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu se vor comunica:- data, ora incidentului, detalii despre eveniment şi a oricărui risc creat de incident, extinderea, impactul, circumstanţele producerii incidentului, măsuri corective. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus şi ca parte a RAM.

În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform OUG nr. 21/2004 aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu completările și modificările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.6.5 Titularul activităţii va notifica orice incident care are legatură cu deversările în apă la APM Arad, GNM CJ Arad, precum şi la Administrația Națională ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Crișuri.

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform OUG nr. 68/2007, titularul are obligaţia de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului APM Arad şi Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu despre: datele de identificare ale titularului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate.

5.6.6 În cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul activităţii va trimite o notificare Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Comisariatului Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii unei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care va depăşi un an;

- reluarea exploatării unei părţi, sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor;

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al titularului.

5.6.7 Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu responsabilităţi în emiterea autorizaţiei integrate de mediu cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte datele prevăzute la art.12  alin. (1) lit. f) din Legea 278/2013.

6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE, MOD DE DEPOZITARE

Operatorul va utiliza următoarele materii prime/auxiliare descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

Materiile prime sunt prezentate separat pe cele două activități productive:

- Distilarea la presiune atmosferică țiței și păcură (IED)

- Producerea combustibilului tip S1 (activitate non IED)

Distilare la presiune atmosferică țiței/păcura usoara (IED)

Instalația de distilare la presiune atmosferică poate prelucra 70.750 t/an materii prime din care țiței brut – 30% din capacitatea de productie anuală 21.225 t/an și  păcură ușoară  – 70% din capacitatea de producție anuală 49.525 t/an.

Rafinarea/distilarea atmosferică a țițeiului și a păcurii ușoare la presiunea atmosferică cuprinde o serie de fenomene fizice succesive și anume:

- Separarea apei prin decantare din țiteiul brut (procesul nu este obligatoriu, se face funcție de  conținutul de apă din țițeiul achizitionat). Nu se realizează spălarea țițeiului;

- Încălzirea materiei prime și fierberea;

- Evaporarea/distilarea fracționată la presiune atmosferică;

- Condensarea și răcirea produselor obtinute;

- Finisarea produselor obținute (neutralizarea motorinei, benzinei și petrolului) ;

- Condiționarea și depozitarea produselor finite;

Tabelul 6.1.

| tip | Denumirea | incadrare | Natura chimică/ compoziţie | Fraza de pericol | Capacitatile maxime de stocare pe amplasament | Mod de stocare | Localizarea in cadrul amplasamentului* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m3 | tone |  |  |
| amestec | Titei | materie prima | Petrol brut | H225, H350, H319, H336, H373 | 1800 | 1728 | Rezervor cilindric suprateran vertical izolat cu incalzire | Parcul de titei si pacura R1= 1800 mc |
| amestec | Petrol | Petrol | Amestec | H226 H410 | 119,18 | 95,34 | Rezervoare cilindrice supraterane orizontale | Parc produse albe 126 = 50.633 mc 113= 23,923 mc 114= 24,481 mc 115 = 20.146 mc |
| amestec | Pacura | materie prima | pacura | H304, H315, H373 H411 | 1800 | 1728 | Rezervor cilindric suprateran vertical izolat cu incalzire | Parcul de titei si pacura R1= 1800 mc sau R2 |
| amestec | CLU | materie prima | Clarified oils (petroleum), catalytic cracked Gas oils (petroleum), light vacuumm | H226 H304 H315 H332 H350 H361d H373 H410 | 332,12 | 315,52 | Rezervoare cilindrice orizontale | Parc produse neconforme: rezervoarele 1=10 mc 2=10 mc Parc produse albe: rezervoarele 116 =19.595 mc 117 = 24.541 mc 118 = 24.653 mc Parc produse negre: rezervoarele 1= 20,538 mc 2= 20,983 mc 3= 20,872 mc 4= 20,946 mc 5 = 50 mc 6= 50 mc 7= 30 mc 8 = 30 mc |
| amestec | Benzina | pt conditionare produse | Benzina, toluen, benzen | H224 H315 H340 H350 H304 H411 H336 | 90,03 | 69,77 | Rezervoare cilindrice supraterane orizontale | Parc produse albe, rezervoare: 115 = 20.146 mc 119 = 23.78 mc 120 = 23.628 mc 121 = 22.478 mc |
| amestec | Motorina | pt conditionare produse | Combustibil diesel (constituent principal) | H226 H315 H351 H373 H411 | 980,84 | 828,8 | Rezervoare cilindrice supraterane orizontale/vertical (T2 (R4)) | Parc de produse albe: rezervoarele 101=64,318mc 102=63,102 mc 103=63,366 mc 105=51,983 mc 106= 50,982 mc 107=48,476 mc 108=46,702 mc 109= 28,280 mc 110=19,813 mc 111=20,487 mc 112= 23,332 mc Parcul de produse finite T2(R4)= 500 mc |
| amestec | Biodiesel | pt conditionare produse | 68334-30-5 | H226 H411 | 61,9 | 68,78 | Rezervoare cilindrice supraterane orizontale | Parc produse albe:Rezervoarele 116 =19.595 mc 117 = 24.541 mc 118 = 24.653 mc |
| substanta | Izobutanol | pt conditionare produse | Izobutanol | H226 H315 H318 H335-336 | 24,216 | 19,34 | Rezervor cilindric orizontal | Parc produse albe: rezervorul 122 = 24.216mc |
| substanta | Toluen | pt conditionare produse | Toluen | H225 H304 H315 H336 H373 | 26,082 | 22,69 | Rezervor cilindric orizontal | Parc produse albe Rezervorul 123 = 26.082 mc |
| amestec | Ulei de baza | pt conditionare produse | 64742-54-7 | H411 | 79,551 | 70,8 | Rezervoare cilindrice supraterane orizontale | Parc produse albe: rezervoarele 124 = 31.762 mc 125 = 47.789 mc |
| substanta | Etanol | pt conditionare produse | Etanol | H226 | 3 | 2,6 | IBC ambalaje originale | Tarc deschis, acoperit amplasat langa parcul de produse albe |
| substanta | NaOH 40%, 20% | pt neutralizare compusilor cu sulf din motorina | NaOH | H290 H314 | 82 | 174,66 | Rezervoare verticale | Rezervoarele SC1=41 mc, SC2=41 mc |

Conformare la cerinţele BAT - Proces tehnologic - Distilarea atmosferică a titeiului brut

| Nr. | Cerinţe / Recomandări BAT | Conformare |
| --- | --- | --- |
| 1 | - integrarea energetică în instalația de distilare la presiune atmosferică prin optimizarea transferurilor energetice se realizeaza un grad avansat de recuperare și reducere a consumurilor energetice | Căldura produselor finite este recuperată și utilizată pentru preîncălzirea materiei prime; transferurile termice sunt optimizate. Unitatea se conformeaza din punct de vedere al integrarii energetice |
| 2 | - utilizarea distilării progresive – constă în integrarea instalației de distilare atmosferica cu instalatia de distilare în vid; constituie forma extremă de integrare energetică între cele doua tipuri de distilare și conduce la economii de energie de până la 30 % | Nu e cazul, pe platformă nu exista instalatie de rafinare a țițeiului sub vacum |
| 3 | - recircularea apei uzate tratate în scopul reutilizării sale în procesul de eliminare a apei din țiței (ca apă de spălare) | Nu este cazul, procesul tehnologic nu include activitatea de spălare a țițeiului. |
| 4 | - reintroducerea unor categorii de produse neconforme în procesul de distilare atmosferică a țițeiului | Da – se conformeaza Instalația are capacitatea de a recircula și reintroduce în proces produsele care nu respectă specificațiile tehnice. Situațiile sunt frecvente la pornirea instalației, până la intrarea în regim. |

Producerea combustibilului tip S1 (activitate non IED)

Activitatea constă în fabricarea și comercializarea combustibilului tip S1 pentru focare industriale.

Capacitatea proiectată maximă de este de 6,9 t/zi respectiv 1800 t/an.

Materiile prime utilizate se pot clasifica în 2 categorii:

- șlamuri, rezidii și deseuri petroliere

- solvenți

Șlamuri, rezidii și deșeuri petroliere

Reprezintă o activitate de tratare a deșeurilor în scopul valorificarii lor. În această categorie de activități materia primă este constituita din deșeuri care prin prelucrare se transformă în produse finite valorificabile și pot produce eventual alte deșeuri (secundare) în timpul procesului tehnologic.

În cazul instalației de fabricare a combustibilului tip S1 se utilizează următoarele tipuri de deșeuri, din categoria produselor petroliere și uleiuri minerale, ca materii prime preluate de la generatori/deținători de pe terioriul României:

| Cod deseu | Denumire | Cantitate | Mod de stocare | Cod si denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 01 03* | nămoluri provenite din rezervor | Consumul maxim de deșeuri la capacitatea proiectată de producție este de 1350 tone/an. | rezervorul 005 cu capacitatea de 32,5 tone | R 1 Întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie |
| 05 01 11* | deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze |  |  |  |
| 05 01 05* | scurgeri de petrol |  |  |  |
| 05 01 99 | deșeuri nespecificate |  |  |  |
| 13 07 01* | ulei combustibil și combustibil diesel |  |  |  |
| 13 07 03* | alți combustibili (inclusiv amestecuri) |  |  |  |
| 13 01 09* | uleiuri hidraulice minerale clorurate |  |  |  |
| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice |  |  |  |
| 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice |  |  |  |
| 13 02 04* | uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere |  |  |  |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere |  |  |  |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere |  |  |  |
| 13 02 07* | uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile |  |  |  |
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere |  |  |  |
| 13 05 07* | ape uleioase de la separatoarele ulei/apă |  |  |  |
| 19 02 10 | deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09 |  |  |  |

Toate deşeurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate şi gestionate astfel încât să fie evitată împrăştierea acestora în afara perimetrului spaţiului de stocare a deşeurilor.

Deşeurile primite pe amplasamentul instalaţiei trebuie să se regăsească în autorizaţia integrată de mediu.

În ceea ce priveste producerea deșeurilor din procesulul tehnologic de fabricare a combustibilului S1, nu se genereaza deșeuri tehnologice. Rezultă doar nămoluri sau șlamuri petroliere la golirea și curățarea rezervoarelor și utilajelor, care se reintroduc în procesul  tehnologic deci nu necesită măsuri de gestionare specifică.

Substante chimice auxiliare utilizate pentru producție S1 (25% respectiv 450 t/an sau 1,6t/zi):

- solvent - rezultat din producția propriei de la rafinare;

- uleiuri de rafinare fracția 1 - rezultate din productie propriei de la rafinare;

- petrol distilat - rezultate din producție proprie de la rafinare;

- motorina - rezultate din producție propriei de la rafinare.

Materii prime si auxiliare, respectiv  produse finite obtinute:

| Intrari | Iesiri |
| --- | --- |
| Materii prime | Cantitati anuale, [t/an] | Produse finite | Cantitati anuale, [t/an] |
| deșeuri, din categoria produselor petroliere și uleiuri minerale | 1350 | combustibil tip S1 | 1800 |
| substanțe chimice auxiliare: Solvent , uleiuri de rafinare fracția 1, petrol distilat , motorina | 450 |  |  |
| Total materie prima | 1800 |  |  |

Materia primă este constituită din deşeurile colectate care sunt transportate auto sau CFR cu cisterne ermetic închise şi sunt depozitate în rezervoarele proprii în vederea prelucrării. Din cisternă acestea sunt transportate prin conducte prevăzute cu filtre în instalaţia de procesare, astfel materia primă va fi filtrată înainte de a ajunge în instalaţia de procesare sau depozit.

Conditii de preluare, transport, manipulare, depozitare

Toate materiile prime și materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, manipulate și depozitate conform normelor specifice fiecărui material, fișelor cu date de securitate - unde este cazul - în condiții de siguranță pentru personal și pentru mediu.

Depozitele și magaziile se vor mentine amenajate și întreținute corespunzator și se va asigura securitatea acestora.

Traseele și echipamentele de descărcare, transport, manipulare ale materiilor prime și materialelor vor funcționa în condiții corespunzătoare.

Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea şi depozitarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi

mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi auxiliare astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Operatorul va ține evidența lunara a consumurilor de materii prime și materiale utilizate.

Titularul va deţine pe amplasament fişele cu date de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Parcul de rezervoare cuprinde:

Pe platforma SC WEST PETROL RAFINARE SRL Apateu zona de depozitare a materiilor prime și produselor finite este situate în partea de nord a incintei și este structurata astfel:

- Parcul de țiței și pacură - cuprinde rezervoarele:

-  R1 - pentru depozitare țiței;

-  R2 - pentru depozitare păcură;

-  R5 - R8 - pentru depozitare materii prime.

Rezervoarele R1 și R2 au fost prevăzute cu un sistem dublu de securitate pentru controlul poluărilor accidentale. Ele sunt  amplasate în interiorul unei cuve betonate care asigură recuperarea produselor ce se deversează în caz de avarii la rezervoare. Platforma interioară a cuvei este betonată și este prevazută cu rigole de scurgere a apei meteorice care dirijează apa colectată din fenomenele meteo către canalizarea de apă meteorică prin intermediul unui cămin prevăzut cu robinet de izolare.

Pentru scurgerea apei din rezervoarele R1 și R2 au fost prevazute două bașe legate la canalizarea industrială prin intermediul unui cămin cu închidere hidraulică.

Astfel cele două categorii de ape meteorice (convențional curate din cuvă și potențial poluate din bașe) sunt colectate și tratate separat.

Ambele rezervoare sunt prevazute cu serpentină de încălzire și utilizează ulei termic pentru menținerea temperaturii de depozitare a produselor. Uleiul termic este încălzit în centrala de ulei termic până la temperatura de 220 ºC și este dirijat prin circuitele realizate asfel încât să asigure încălzirea fie simultană a rezervoarelor R1 și R2 fie doar încalzirea rezervorului R1 pentru depozitarea țițeiului atunci cand rezervorul R2 pentru depozitarea păcurii nu necesită acest lucru (pe timpul funcționării instalației păcura rezultată din instalație are temperatura suficient de ridicată încât nu mai necesită încalzire cu ulei termic).

Pentru intervenție în caz de incendiu rezervoarele R1 și R2 au fost prevăzute cu două generatoare de spumă fiecare și cu circuite de răcire exterioară cu apă.

- Parcul  de produse finite - cuprinde rezervoarele:

-  R 4 (T2 ) - pentru depozitare motorină finite;

-  R3 (T3) - pentru depozitare CLU.

Rezervoarele T2 și T3 au fost prevăzute cu un sistem dublu de securitate pentru controlul poluărilor accidentale. Ele sunt  amplasate în interiorul unei cuve betonate care asigură recuperarea produselor ce se deversează în caz de avarii la rezervoare. Platforma interioară a cuvei este betonată și este prevazută cu rigole de scurgere a apei meteorice care dirijează apa colectată din fenomenele meteo către canalizarea de apă meteorică prin intermediul unui cămin prevazut cu robinet de izolare.

Pentru scurgerea apei din rezervoarele T2 și T3 au fost prevăzute doua bașe legate la canalizarea industrială prin intermediul unui cămin cu închidere hidraulică.

Astfel cele doua categorii de ape meteorice (convențional curate din cuvă și potential poluate din bașe) sunt colectate și tratate separat.

Cele doua rezervoare sunt prevazute cu serpentină de încalzire și utilizează abur pentru menținerea temperaturii de depozitare a produselor.

Pentru intervenție în caz de incendiu rezervoarele T2 și T3 au fost prevazute cu un generator de spumă fiecare și cu circuite de răcire exterioară cu apă.

- Parcul de produse albe - cuprinde rezervoarele:

- 101- 126 - pentru depozitarea produselor albe;

- 301-304 pentru depozitarea produselor negre.

Rezervoarele sunt amplasate în interiorul cuvelor betonate care asigură recuperarea produselor ce se deversează în caz de avarii la rezervoare.

Platforma interioara a cuvelor este betonată și este prevazuta cu rigole de scurgere a apei meteorice care dirijează apa colectată din fenomenele meteo către canalizarea de apă meteorică prin intermediul unui cămin prevăzut cu robinet de izolare.

Toate rezervoarele au fost prevazute cu un tun fix pentru intervenție în caz de incendiu cu apă și spumă.

- Parcul de produse negre - cuprinde rezervoarele:

Cuprinde rezervoarele 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008. In rezervorul 005 (33,59 mc) se vor stoca deșeurile petroliere achiziționate de la generatori/deținători.

Rezervoarele sunt amplasate în interiorul unei cuve betonate care asigura recuperarea produselor ce se deverseaza în caz de avarii la rezervoare.

Platforma interioară a cuvei este betonată și este prevazută cu rigole de scurgere a apei meteorice care dirijeaza apa colectată din fenomenele meteo către canalizarea de apă meteorică prin intermediul unui cămin prevăzut cu robinet de izolare.

Rezervoarele  au fost prevazute cu un tun fix  pentru intervenție în caz de incendiu cu apă și spumă.

Pe amplasamet exista 3 rezervoare necalibrate, făra număr neutilizate, care se vor reloca pe un alt amplasament.

În afara capacităților de depozitare pentru produsele petroliere prezentate mai sus, în incintă mai exista o zona de depozitare aferenta activitații de neutralizare a motorinei compusă din: 2 rezervoare verticale cu capacitatea de 41 mc fiecare pentru depozitarea și prepararea soluțiilor de NaOH (SC1 pentru NaOH 40%  și SC2 pentru NaOH 20%).

- Parcul de produse neconforme - cuprinde rezevoarele:

Rezervoarele 1-5 pentru depozitarea produselor neconforme rezultate de la spălarea instalației la oprirea de lungă durată.

Rezervoarele sunt amplasate în interiorul unei cuve betonate care asigură recuperarea produselor ce se deversează în caz de avarii la rezervoare.

Platforma interioara a cuvei este betonată și este prevazută cu rigole de scurgere a apei meteorice care dirijează apa colectată din fenomenele meteo către canalizarea de apă meteorică prin intermediul unui cămin prevăzut cu robinet de izolare.

Rezervoarele  au fost prevăzute cu un tun fix  pentru intervenție în caz de incendiu cu apă și spumă.

Pe platforma SC WEST PETROL RAFINARE SRL toate rezervoarele de depozitare produse petroliere sunt supraterane, nu există capacități de depozitare subterane.

Pentru prevenirea poluărilor accidentale toate rezervoarele sunt  amplasate în cuve de retenție betonate (pe compartimente asa cum au fost ele prezentate mai sus). Pereții cuvelor de retenție au înaltimea cuprinsă între 0,5 m și 1,0 m.

Cuvele de retentie sunt prevăzute cu rigole de scurgere a apei meteorice. Rigolele de scurgere sunt racordate la canalizarea de apă meteorică care evacuează apele prin intermediul unor echipamente de depoluare, respectiv de reținere a produselor petroliere. Rezervoare sunt confecționate din  tablă de oțel de dimensiuni variabile, asamblate prin sudura. Rezervoarele sunt  realizate pentru a rezista la o suprapresiune de cel mult 20 mbar și la un vid de cel mult 4 mbar.

Conductele de legatura ale rezervoarelor  se fixează de  flanșele ștuturilor sudate de acestea. Conductele sunt  montate etanș între ele pe trasee bine determinate și  servesc la transportul produselor petroliere aflate în stare lichidă, gazoasă sau fluidizată. Traseele de conducte sunt construite din tubulatură, elemente de legatura (flanșe, piese fasonate, fitinguri, etc), dispozitive de preluare a dilatațiilor termice, armături de închidere, reglare sau distribuire, precum și din elemente de rezemare și sustinere.

Situatia rezervoarelor de depozitare materii prime și produse finite din cadrul SC WEST PETROL RAFINARE SRL

| Nr. crt. | Poziţie rezervor | Capacitate rez. (mc) | Produs depozitat | Temp. max. depozitare, (°C) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | 64,318 | Motorina | 50 | Orizontal |
| 2 | 102 | 63,102 | Motorina | 50 | Orizontal |
| 3 | 103 | 63,366 | Motorina | 50 | Orizontal |
| 4 | 104 | 34,648 | Produse neconforme | 50 | Orizontal |
| 5 | 105 | 51,983 | Motorina | 50 | Orizontal |
| 6 | 106 | 50,982 | Motorina | 50 | Orizontal |
| 7 | 107 | 48,476 | Motorina | 50 | Orizontal |
| 8 | 108 | 46,702 | Motorina | 50 | Orizontal |
| 9 | 109 | 28,280 | Motorina | 50 | Orizontal |
| 10 | 110 | 19,813 | Motorina | 50 | Orizontal |
| 11 | 111 | 20,487 | Motorina | 50 | Orizontal |
| 12 | 112 | 23,332 | Motorina | 50 | Orizontal |
| 13 | 113 | 23,923 | White spirite | 50 | Orizontal |
| 14 | 114 | 24,481 | White spirite | 50 | Orizontal |
| 15 | 115 | 20,146 | Benzina | 40 | Orizontal |
| 16 | 116 | 19,595 | Biodiesel | 40 | Orizontal |
| 17 | 117 | 24,541 | Biodiesel | 40 | Orizontal |
| 18 | 118 | 24,653 | Biodiesel | 40 | Orizontal |
| 19 | 119 | 23,780 | Benzina | 40 | Orizontal |
| 20 | 120 | 23,628 | Benzina | 40 | Orizontal |
| 21 | 121 | 22,478 | Benzina | 40 | Orizontal |
| 22 | 122 | 24,216 | Izobutanol | 40 | Orizontal |
| 23 | 123 | 26,082 | Toluen | 40 | Orizontal |
| 24 | 124 | 31,762 | Ulei de baza | 40 | Orizontal |
| 25 | 125 | 47,789 | Ulei de baza | 40 | Orizontal |
| 26 | 126 | 50,633 | Petrol | 40 | Orizontal |
| 27 | R1 | 1800 | Titei | 55 | Vertical izolat |
| 28 | R2 | 1800 | Pacura | 90 | Vertical izolat |
| 29 | T2(R4) | 500 | Motorina | 50 | Vertical izolat |
| 30 | T3(R3) | 500 | CLU | 90 | Vertical izolat |
| 31 | 001 | 20,538 | Produse negre | 90 | Orizontal izolat |
| 32 | 002 | 20,983 | Produse negre | 90 | Orizontal izolat |
| 33 | 003 | 20,872 | Produse negre | 90 | Orizontal izolat |
| 34 | 004 | 20,946 | Produse negre | 90 | Orizontal izolat |
| 35 | 005 | 32,5 | Deseuri achizitionate | 50 | Orizontal |
| 36 | 006 | 50 | Combustibil tip S1 | 50 | Orizontal |
| 37 | 007 | 30 | Produse negre | 90 | Vertical izolat |
| 38 | 008 | 30 | Produse negre | 90 | Vertical izolat |
| 39 | 1 | 10,0 | CLU pentru cuptor si centrala termica | 90 | Orizontal |
| 40 | 2 | 10,0 | CLU Pentru cuptor si centrala termica | 90 | Orizontal |
| 41 | 3 | 22,015 | Produse neconforme | 90 | Orizontal |
| 42 | 4 | 22,327 | Produse neconforme | 90 | Orizontal |
| 43 | 5 | 22,533 | Produse neconforme | 90 | Orizontal |
| 44 | SC1 | 41,00 | Hidroxid de sodiu concentrat | 30 | Vertical izolat |
| 45 | SC2 | 41,00 | Hidroxid de sodiu diluat | 30 | Vertical izolat |

Lânga parcul de produse negre se află 2 rezervoare RP1 și RP2. RP1 se folosește penru condiționarea benzinei cu bioethanol și RP2 se folosește pentru conditionarea motorinei cu biodiesel.

Depozitarea produselor petroliere

Cantităţile de produse pompate din instalație se urmăresc pe aparatele de măsură la tabloul de comanda și prin măsurători efectuate la rezervoarele în care se efectuează pomparea.

Consemnarea şi evidenţa cantităţilor de produse pompate precum şi temperatura acestora se menţionează în foile de măsuri, respectiv în foaia de pompări. Conform calibrării rezervoarelor se pot determina cantităţile de produs pompate.

Pentru produsele petroliere care intră în depozit din diverse surse de achiziții se procedează la evidențierea cantiății produselor prin cântărire pe cântarul basculă din dotarea societății.

Calitatea produselor achizitionate va fi prezentată în documentele de însoțire și poate fi verificată prin recoltare de probe și determinarea diverselor caracteristici specifice în cadrul laboratorului intern sau în laboratoare specializate.

În parcul de depozitare a materiilor prime și produselor finite se desfasoara următorele activitati:

- depozitarea materiei prime (țiței, CLU, produse negre, toluen, izobutanol, NaOH);

- depozitarea produselor finite obtinute (benzine, motorina, white spirit, păcura, combustibil lichid ușor, combustibil lichid greu, combustibil tip S);

- depozitarea produselor neconforme;

- încălzirea produselor depozitate în vederea favorizării decantării apei – rezervoarele R1, R2, T2 (R4) și T3 (R2) sunt prevazute cu sisteme de încălzire;

- decantarea apei din produsele depozitate și scurgerea la separatorul de ape industriale - pentru scurgerea apei din rezervoare au fost prevăzute bașe legate la canalizarea industrială

- pomparea produselor depozitate către stațiile de transfer din cadrul depozitului.

Pentru încărcarea/descarcărea produselor petroliere în/din autocisterne în zona adiacentă fiecărui parc există câte o stație de transfer și anume:

- Stația de transfer ST1 și ST2 deservește parcul de produse albe. Instalaţia este proiectată pentru capacitatea nominală de încărcare/descărcare de 25 mc/h benzină și 30 mc/h motorină și funcţionează discontinuu  în funcţie de cerere.

Stația ST1 este destinată manipulării celorlalte produse din parcul de produse albe.

Instalaţia de încărcare care deserveşte această stație este dotată cu 2 braţe prevăzute cu articulaţii flexibile ce se monteaza între brațul de încărcare și autocisternă, pentru încarcarea pe sus.

Stația ST2 este destinata manipularii benzinei. Ea este prevazuta cu un braț articulat care respectă cerintele tehnice de proiectare și de exploatare impuse echipamentelor de încărcare pe la partea inferioară a cisternelor auto, prevazute în Anexa 5 la  Legea 264/2017privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de COV rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină.

- Stația de transfer ST3 deservește parcul de produse petroliere negre. Instalaţia de încărcare care deserveşte stația de transfer ST 3 constă din existența unui braţ prevăzut cu articulaţii flexibile ce se montează între brațul de încărcare și autocisternă pentru încărcarea pe sus. Instalaţia este proiectata pentru capacitatea nominală de încărcare de 30 mc/h produse negre și funcţionează discontinuu în funcţie de solicitari.

- Stația de transfer ST4/A, B, C (cu 3 posturi) deservește parcul de țiței și păcură.  Instalaţia de încărcare care deserveşte stația de transfer ST4/A,B,C constă din existenta a 3 braţe prevăzute cu articulaţii flexibile ce se montează între brațul de încărcare și autocisternă pentru încărcarea pe sus. Capacitatea nominală de încărcare/descărcare  a instalației este de 30 mc/h țiței și păcură. Instalația funcţionează discontinuu în funcţie de cererea de încărcare/descărcare.

- Stația de transfer ST5/A,B (cu 2 posturi) deservește parcul de motorină și CLU.  Instalaţia de încărcare care deserveşte statia de transfer ST5/A,B constă din existența a 2 braţe prevăzute cu articulaţii flexibile ce se montează între brațul de încărcare și autocisternă pentru încărcarea pe sus. Instalaţia functionaează la o capacitate nominală de încărcare/descărcare de 30 mc/h motorină și CLU și funcţionează discontinuu în funcţie de cerere.

Întrucat transferul produselor în și din rezervoare reprezintă cea mai importantă susrsă de poluare potențială a atmosferei cu hidrocarburi, au fost prevazute o serie de măsuri și secvente de operații care trebuie respectate continuu pentru a se evita scăpările necontrolate în atmosferă.  Aceste operatii sunt:

- Scurgerea rezervoarelor ce urmeaza a fi pompate la stația de transfer;

- Izolarea prin robineți a conductelor de intrare și iesire din rezervor cu exceptia robinetului montat pe conducta de aspirație a pompei de transfer;

- Închiderea robineților aflați pe ramificațiile conductei de aspirație a pompei ce urmează a fi utilizată la încărcat în autocisternă;

- Legarea la pământ a autocisternei care urmează să fie încărcată prin conectarea pe containerul autocisternei a clapetei cu care este echipat sistemul de punere la pământ;

- Pornirea pompei de către operatorul din parcul de rezervoare;

- Deschiderea vanei manuale de încărcare de pe brațul corespunzator de încărcare;

- Urmărirea umplerii compartimentelor autocisternei;

- Închiderea progresivă a vanei manuale de pe brațul corespunzător de încărcare;

- Schimbarea brațului de încarcare la urmatorul compartiment și reluarea operațiunilor începand cu pasul (g).

Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie:

Substanţele/amestecurile periculoase utilizate de către titularul de activitate sunt prezentate la tabelul 6.1.

Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe/amestecuri periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (EC) nr. 1272/2008. Operatorul va deţine pe amplasament fişele cu date de securitate pentru substanţele şi amestecurile periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare.  Pentru substanţele şi amestecurile utilizate se vor deţine Fişe cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentul CE (UE) nr. 878/2020 de modificare a anexei II la Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi amestecurilor utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

Se interzice depozitarea în comun a substanţelor şi preparatelor periculoase, care prezintă pericolul apariţiei unor situaţii periculoase (eliberarea unor substanţelor toxice, explozii, incendii sau reacţii puternic exoterme). Întrucât fişele cu datele de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la protecţia sănătăţii umane şi a securităţii la locul de muncă, precum şi la protecţia mediului înconjurător, acestea se vor deţine redactate în limba

română.

Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi amestecurile periculoase au următoarele obligaţii (conform OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art 28):

b) să ţină evidenţa strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanţelor şi preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră in sfera lor de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice in vigoare;

c)să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţe-

le şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate, în conformitate cu legislaţia specifică;

d)să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot

reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau

accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 226 din 04.08.2022, valabilă până la data de 01.08.2024, eliberată de Administraţia Naţională ”Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Crișuri.

7.1.1. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a unităţii se realizeaza din două foraje existente în incinta unității:

- forajul F1 are adâncimea de 70 m și este echipat cu o pompă submersibilă, Q= 4 mc/h, Pi=1,5 Kw(X=574031,96  Y=252114,16);

- forajul F2 are adâncimea de 150 m și este echipat cu o pompă submersibilă, Q= 10 mc /h, Pi=3 Kw (X=574188,56; Y=252139,73).

Apa captată din cele 2 foraje este utilizată în scop igienico-sanitar și în procesul tehnologic.

Alimentarea cu apă în scop igienico – sanitar:

- sursa: forajul F1

Volume și debite de apă autorizate:

- zilnic maxim – 2,17 mc; anual: 0,792 mii mc;

- zilnic mediu – 1,73 mc; anual: 0,631 mii mc;

- zilnic minim – 1,44 mc; anual: 0,525 mii mc.

Funcționarea este: - permanentă 365 zile/an și 24 ore/zi.

Alimentarea cu apă tehnologică

- sursa: forajul F2

Volume și debite de apă autorizate:

- zilnic maxim – 80,60 mc; anual: 29,419 mii mc;

- zilnic mediu – 67,10 mc; anual: 24,491 mc;

- zilnic minim – 34,05 mc; anual: 12,428 mii mc.

Instalații de captare:

- electropomă submersibilă, având caracteristicile: Q= 4 mc/h, H = 80 mCA, P = 1,5 kW (foraj F1);

- electropomă submersibilă, având caracteristicile: Q= 10 mc/h, H = 50 mCA, P = 3 kW (foraj F2).

Instalații de tratare: instalație dedurizare

Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei:

- conductă PVC, Dn=2", L = 75 m;

- bazin deschis (iaz) rezervă de incendiu, V = 5000 mc;

- casa de pompe, echipată cu 2+1 electropompe (2 buc. – Q=285 mc/h, 1 buc. Q=90 mc/h).

Rețeaua de distribuție a apei:

- instalație hidrofor, avand caracteristicile Q=125 mc/h, H =60 mca, p=37Kw, Vrez=800 l;

- țeavă OL, Dn=200 mm, L=150 m;

- rețea de hidranți  externi supraterani, 7 buc;

- turn de răcire Boldrocchi tip TAL 151/CVH.

Apa pentru stingerea incendiilor: volumul intangibil – 700 mc.

Modul de folosire a apei

Necesaru total de apă:

- maxim 2.498,60 mc/zi;

- mediu 2.083,10 mc/zi;

- minim 34,85 mc/zi.

Cerința totală de apă

- maximă 120,10 mc/zi;

- medie 67,10 mc/zi;

- minimă 34,05 mc/zi.

Gradul de recirculare internă a apei: 97 %

| BAT 33.Pentru a reduce consumul de apă și emisiile în apă provenite din procesul de desalinare, BAT constau în utilizarea uneia sau a mai multora dintre tehnicile enumerate mai jos. |
| --- |
| Tehnică | Descriere | Mod de implementare |
| Reciclarea apei și optimizarea procesului de desalinare | Un ansamblu de bune practici de desalinare care vizează creșterea eficienței instalației de desalinare și reducerea consumului de apă de spălare, folosind, de exemplu, dispozitive de amestecare cu deformare redusă și o presiune scăzută a apei. Acesta include etapele de gestionare a parametrilor cheie pentru spălare (de exemplu buna amestecare) și separare (de exemplu, pH, densitate, vâscozitate, potențialul câmpului electric pentru fuzionare) | Nu se spală țițeiul. apa care rezultă din deshidratarea țețiului este în cantitate foarte mic și nu se justifică acest procedeu. |
| Instalația de desalinare în mai multe trepte | nstalațiile de desalinare în mai multe trepte funcționează cu adaos de apă și deshidratare, repetate în două sau mai multe etape pentru obținerea unui randament mai bun în procesul de separare și, prin urmare, a unei coroziuni mai redusă în procesele ulterioare | Nu se spală țițeiul. |
| Etapă suplimentară de separare | O separare suplimentară îmbunătățită intre țiței/ apă și solid/apă, destinată reducerii încărcăturii de țiței în instalația de tratare a apei uzate și reciclarea acesteia pentru procesare. Aceasta include, de exemplu, decantoare, utilizarea controlerelor de nivel optim de interfață | Apa care rezultă din dehsidratarea țețiului se decantează și apoi se descarcă în rețeaua internă de canalizare și apoi se trece prin separatoare de produse petroliere. |

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

În incinta societății canalizarea este de tip difuzor, colectându-se separat 3 tipuri de ape care necesită evacuare:

- canalizare de ape uzate menajere;

- canalizarea de ape uzate industriale și ape meteorice cu potențial de poluare;

- canalizare de ape meteorice convențional curate.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere provenite de la clădirea administrativă se colecteaza prin intermediul rețelei de canalizare menajeră și sunt conduse la stația de epurare mecano biologică din incintă de unde se evacuează în șantul pluvial al DJ794 cu respectarea parametrilor impusi de HG 352/2005-NTPA 001.

Stația de epurare mecano biologică tip AQUACLEN SBR 17/50 LE are capacitate de 8 mc/zi la o încărcare medie de 1,6-2,2 kg CBO5/zi.

Schema de epurare a stației implică urmatoarele etape:

Etapa I

În această fază sunt îndepărtate corpurile solide flotatante sau neemulsionate. Bazinul în care are loc faza primară are rol și de bazin stocare nămol. Scopul acestei faze este de a crește la peste 95% eficiența de epurare  și de a proteja  echipamentul din aval.

Etapa II - Epurarea biologică

Procesul biologic se desfășoară în 4 faze: alimentare, amestecare (denitrificare), aerare (eliminarea carbonului și nitrificarea) și sedimentare

Elementele componente:

- Pompă de nămol NOVA 200 (amonte separator Kessel)

- Pompăpentru apa epurata NOVA 200

- Aerator sumersibil AQUA 200.

- Pompă pentru încărcare apă preepurata (FEKA 600)

- 2 Plutitoare

- Panou de comandă și control

- Cadru metalic de sustinere și lanțuri pentru suspendarea echipamentelor în bazin

- 3 foraje de observatie cu H=15m si Dn=110mm

Evacuarea apelor uzate industriale

Activitățile desfășurate pe amplasament conduc la existenta mai multor categorii de ape uzate industriale. Funcție de proveniența lor sunt ape provenite din materiile prime în cazul de față din țiței și ape uzate contaminate provenite din stația de dedurizare și din sistemul de răcire.

Apele uzate provenite din decantarea materiilor prime reprezinta cca 0,2-5% din cantitatea de țiței procesată și au un conținut ridicat de săruri. Cantitatea maxima de ape uzate fiind de cca 12,5 mc/zi (conform autorizatiei de gospodarire a apelor).

Ape uzate contaminate provenite din stația de dedurizare, din sistemul de răcire, de la instalația de producere combustibil S1 precum și apele meteorice impurificate sunt epurate local, în incintă. Metodele de epurare constau din separarea gravitațională a produselor petroliere dupa care apele astfel epurate sunt trecute prin separatoare pentru produse petroliere cu filtre coalescente

Stații de preepurare și epurare:

- 2 rigole prevăzute cu câte o bașă colectoare;

- bazin colector betonat apă meteorică V=40 mc;

- separator de produse petroliere cu flotație naturală;

- separator de produse petroliere tip Kessel prevazut cu filtru coalescent.

Ape de neutralizare

Apele de neutralizare provin din vasel de neutralizare V6 și V7, cilindrice orizontale și având o capacitate de V=25 mc fiecare.

Vasele vor lucra la plin, soluția de neutralizare fiind depozitată la partea inferioară a vaselor, iar combustibilul va fi dispersat in solutia de neutralizare, apoi va fi evacuat din vase pe la partea superioară prin proprie presiune spre rezervoarele de depozitare produse finite.

Apele tehnologice contaminate, provenite de la neutralizarea produselor petroliere vor fi preluate de către o societate autorizată.

- 7.1.3. Obligații ale titularului activității

- să respecte prevederile Autorizației de gospodarire a apelor;

- să respecte cerintele B.A.T. în vigoare;

- să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, aducțtiune, folosire, epurare și evacuare a apelor uzate, precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;

- să reactualizeze planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale; să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să actioneze în conformitate cu prevederile Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pe care are obligatia să-l reactualizeze permanent;

- să ia măsuri corective în cazul în care se constată depașiri ale valorilor indicatorilor de calitate reglementați;

- să determine prin masuratori datele tehnice privind captarea, aductiunea, tratarea, evacuarea apelor, sa organizeze si sa intretina evidenta acestora si sa transmita datele respective autoritatilor de gospodarire a apelor conform legislatiei in vigoare;

- în caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de restrangere sau de încetare provizorie sau definitiva a utilizării volumelor de apă brută din sursele de apă, să anunțe conform obligatiunilor contractuale, organul emitent al autorizatiei;

- în cazul provocării unor poluări în receptori, prin depașirea concentrațiilor indicatorilor de calitate autorizați, să anunte Sistemul de Gospodarire a Apelor și Administratia Bazinală de Apa, din  bazinul hidrografic în care funcționează;

- toate instalațiile care conțin substanțe posibil poluatoare vor fi prevăzute cu platforme betonate și sisteme de colectare a eventualelor scurgeri și a apelor pluviale; Rezervoarele vor avea cuve de retenție și platforme impermeabilizate;

- nu se va evacua apa uzată fără ca analizele de laborator să confirme calitatea corespunzatoare.

7.1.4. Cerința BAT

| BAT 11 (Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral și a gazului – 2014/738/UE). Cu scopul de a reduce consumul de apă și volumul de apă contaminată, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor de mai jos |
| --- |
| Masura BAT | Descriere | Mod de implementare |
| Integrarea fluxurilor de apă | Reducerea apei de tratare produsă la nivel de unitate înainte de deversare prin reutilizarea internă a fluxurilor de apă provenite, de exemplu, din procesele de răcire și condensare, în special pentru utilizare în desalinarea țițeiului | Nu se aplica deoarece la aceast operator economic exista o singura instalatie de procesare a titeiului si produselor petroliere |
| Sisteme de canalizare și apă pentru separarea fluxurilor de apă contaminate | Proiectarea unei unități industriale de optimizare a gestionării apei, unde fiecare flux este tratat, după caz, de exemplu prin dirijarea apei acide generate (prin distilare, cracare, unități de cocsare etc.), pentru pretratarea adecvată, către o unitate de stripare | Instalatia de rafinaria la presiune atmosferica dispune de un sistem de canalizare separativ iar apele conventional curate sunt trimise direct in canalul ANIF fara sa mai necesite tratare. De asemenea, se aplica si pretratari locale |
| Separarea fluxurilor de apă necontaminate (de exemplu, răcirea cu circulație forțată, apa de ploaie) | Proiectarea unei unități, pentru a evita trimiterea apei necontaminate către diverse unități de tratare a apelor reziduale și pentru a avea o evacuare separată după eventuala reutilizare pentru acest tip de flux | Nu se aplica |
| Prevenirea scurgerilor și a infiltrațiilor | Practicile care includ utilizarea procedurilor speciale și/sau a echipamentelor temporare pentru a menține performanțele atunci când este necesar pentru a gestiona situații deosebite, cum ar fi scurgerile, pierderea izolării etc. | La repornirea instalatiei se vor aplica procedurile de intretinere |

| BAT 12. În vederea reducerii sarcinii de emisii de poluanți din apele reziduale în corpurile de apă receptoare, BAT constau în îndepărtarea substanțelor poluante solubile și insolubile, utilizând toate tehnicile de mai jos. |
| --- |
| Masura BAT | Mod de implementare |
| Eliminarea substanțelor insolubile prin recuperarea fracției petroliere | Operatorul economic dispune de separatoare de produs petrolier si de o statie de epurare in trei trepte: - mecanica, cu separatoare ; - fizico chimica, - biologica, cu namol activ |
| Eliminarea substanțelor insolubile prin recuperarea materiilor solide în suspensie și a uleiurilor dispersate |  |
| Eliminarea substanțelor solubile, inclusiv tratarea biologică și clarificarea |  |

7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ENERGETICE

7.2.1. Energie electrică

Energia electrică necesară funcționării instalațiilor WEST PETROL RAFINARE SRL de pe amplasamentul Apateu este preluată din rețeaua ELECTRICA SA (linia de medie tensiune 6 kV) prin intermediul unei stații de transformare 6/0,4 kV care aparține de asemenea de furnizor. Stația este amplasată în zona de sud-est a incintei, în zona funcțională III. De aici se face distribuția energiei electrice prin circuite de siguranță și întrerupătoare existente în tablourile electrice ale unității.

Puterea instalată este de 1,04 MW, iar puterea necesară este de 800 kW.

Consumul anual de energie electrică estimate este de cca. 200 Mwh.

Energia electrică este utilizată pentru:

- actionarea utilajelor și aparatelor;

- iluminatul interior și exterior.

Pentru situații de avarie ale sistemului de alimentare cu energie electrică, în cadrul unității există un grup Diesel cu puterea instalată de 300 kW.

7.2.2. Energie termică

Asigurarea energiei termice pentru instalație și pentru alte activitati se realizeaza în 3 unități:

- centrala pe ulei diatermic;

- centrala termică de abur;

- cuptorul refierbător H1 aferent coloanei de rectificare.

a) Centrala pe ulei diatermic (instalația de Dowterm)

Instalația de Dowterm are rolul de a încălzi țițeiul din rezervoare și este o centrală pe ulei diatermic, cu un singur arzator, cu trei treceri de fum cu focar cu flacara trecatoăre și ieșirea fumului în partea posterioară. Este proiectată pentru sarcini termice joase la viteze mari ale uleiului, pentru a elimina orice risc de producere al fenomenului de “cracking”, proces de descompunere al uleiului când este supus la supraîncalzire.

Uleiul termic utilizat la centrala de ulei termic este Ulei Tratament Termic TT 50.

Circuitul este format din centrala de ulei termic, traseele de conducte aferente, 4 rezervoare 005, 006, 007, 008 prevăzute cu serpentine de încălzire și vasul de expansie. Cantitatea de ulei existent în circuitul instalatiei este de 1500 litri. Prin extinderea circuitului se alimenteaza încă doua rezervoare R1 și R2 folosind trasee de conducte noi care  sunt racorda la centrala termică de ulei existentă.

Cantitatea de ulei din circuitul extins este de 4600 litri. Cantitatea totală de ulei tratament termic este de 6100 litri.

Principalele caracteristici tehnice ale centralei termice sunt:

- Puterea utilă – 698 kW, respectiv 600 Mcal/h;

- Puterea termică – 810 kW, respectiv 697 Mcal/h;

- un arzător;

- Volum ulei – 210 l;

- Presiune ulei – 1,60 bar;

- Temperatura maxima de lucru – 3000C;

- Temperatura gazelor de ardere - 3500C;

- Înalțimea coșului 4,5 m, iar diametrul coșului este de 350 mm.

Combustibilul utilizat este de tipul combustibil lichid ușor .

Consumul maxim de CLU pentru Centrala termică de ulei este de 68 kg/h.

Acest combustibil este utilizat pe lânga centrala termică de ulei (un arzător) și la centrala termică de abur (un arzător) și la cuptorul H1 pentru două dintre cele 3 arzatoare, al treilea

arzător de la cuptorul H1 utilizează gazele combustibile produse în instalație.

Combustibilul lichid este depozitat în rezevorul T2 având capacitatea de 500 mc, de unde este trimis la rezervoarele CL1, CL2 având capacitatea de 10 mc fiecare, care asigura alimentarea centralelor termice de abur, ulei și a cuptorului H1 cu ajutorul pompelor de combustibil lichid. Sursele potentiale de poluare a aerului datorate functionarii instalatiei Dowterm sunt gazele de ardere (pulberi, CO, NOx, SO2). Noxele gazoase se evacuează în mediu prin intermediul coșului centralei.

b) Centrala termică de abur

Aburul este utilizat în principal pentru încălzirea rezervoarelor SC1, SC2, T2, T3, stațiile de serviciu PSI și pentru însoțitorii tehnologici.

Centrala termică de producere a aburului este prevazută cu un singur arzator alimentat cu combustibil lichid. Arzatorul este cu funcționare în doua trepte.

Principalele caracteristici tehnice ale centralei termice sunt:

- Puterea utilă – 698 kW, respectiv 600 Mcal/h;

- un arzător;

- Producția de abur – 1020 kg/h;

- Presiune abur – 6 bar

- înalțimea coșului de evacuare a gazelor arse este de 8 m, iar diametrul coșului este de 300 mm.

Combustibilul utilizat este CLU de tip 2 sau 3 produs în instalația de rafinare.

Consumul de combustibil pentru Centrala termica de abur este de 68 kg/h.

Sursele potențiale de poluare a aerului datorate funcționării centralei termice de abur sunt gazele de ardere (pulberi, CO, NOx, SO2). Noxele gazoase se evacueaza în mediu prin intermediul coșului centralei.

c) Cuptorul refierbator H1

Cuptorul refierbator H1 este un cuptor cilindric vertical cu un singur pas, prevăzut cu zona de convecție și zonă de radiație și este destinat încălzirii și evaporării parțiale a țițeiului recirculat din baza coloanei de distilare atmosferica C1.

Pompele de recirculare P2a,r vehiculează țițeiul lichid din baza coloanei prin serpentina aflată în zona de convecție a cuptorului preluînd căldura de la gazele arse apoi prin serpentine aflata în zona de radiație a cuptorului unde preia căldura de la flacara arzatoarelor și de la gazele arse. Debitul de materie prima vehiculata prin cuptor este de 60 t/h.

Sarcina termică a cuptorului este 3,7687x106 W iar tensiunea termică pentru care a fost

dimensionată zona de radiație este 42000 W/mp.

Cuptorul H1 este prevăzut cu două arzătoare alimentate cu combustibil lichid și un arzător alimentat cu combustibil gazos. Arzătoarele sunt de tip cu aer însuflat și cu arderea modulantă a flăcării atât pe combustibil lichid cât și pe combustibil gazos.

Se utilizeaza CLU cu caracteristicile din gospodaria de combustibil prezentata mai sus.

Consumul nominal de CLU pentru Cuptorul refierbator H1 este de 362,5kg/h.

Gazele combustibile utilizate în al treilea arzător provin din instalația de distilare produs petrolier de la vasul separator de reflux V1 unde are loc separarea benzinei de apă și de gaze. Acestea sunt preluate în rețeaua de gaze combustibile de unde se alimentează al treilea arzător al cuptorului H1.

Caracteristicile gazelor combustibile utilizate la cuptorul H1 sunt:

- densitate absolută( Kg/Nmc): 0,500 – 1,450.

- cromatograma, C5+( % v/v): maxim 1.

- putere calorifica, Mj/mc minim 26

Consumul mediu de gaze combustibile este de 80 Nmc/h.

Gazele arse din cuptor cedează căldura serpentinei din zona de convecțive apoi sunt evacuate la coș având temperatura de 180-2000C.

Coșul de evacuare a gazelor arse are diametrul 800 mm și înalțimea de 15,60 m.

Elemente de siguranța în exploatare

Întrucât cuptorul refierbător reprezintă echipamentul cu cele mai mari riscuri din instalație, el este prevăzut din fabricație cu o serie de elemente de protecție și de prevenire/limitare a unui incendiu. Astfel pentru întreruperea alimentării cu combustibil a cuptorului au fost prevăzute robinete de blocare în caz de avarie atat pe circuitul de combustibil lichid cât și pe circuitul de combustibil gazos.

Pentru intervenția în caz de incendiu la cuptorul H1 a fost prevazut un colector circular pentru injecție abur în vatra cuptorului cât și injecția de abur în refularea pompelor P2 A,R care alimentează cuptorul. De asemenea a fost prevăzut un robinet pentru golirea rapidă a cuptorului în cazul în care siutația creată impune acest lucru.

Golirea rapidă a cuptorului se face la vasul de golire rapida V4 destinat acestui scop.

Vasul de golire rapidă este prevăzut cu o coloană de răcire cu apă a produsului evacuat și cu injecție de abur în coșul de evacuare pentru a preîntâmpina aprinderea produsului evacuat.

Pentru a izola cuptorul H1 față de instalația tehnologică în caz de avarii a fost prevazută o perdea de abur între cuptor și instalația tehnologică.

Circuitul de intrare țiței în cuptor a fost prevăzut cu o supapă de siguranță cu rolul de a proteja serpentina cuptorului la suprapresiuni.

Pentru recoltarea probelor de gaze arse de la coșul cuptorului a fost prevazut un racord și o conducta de prelevare probe.

Cuptorul este prevazut cu 4 guri de explozie cu rolul de a evacua suprapresiunea din camera de ardere în cazul acumularilor de combustibil urmate de arderea violentă a combustibilului.

O situatie centralizata cu cele 3 surse de poluare a aerului cu gaze de ardere este prezentata în tabelul urmator:

| Nr crt | Denumire | Dimensiuni surse de evacuare | Putere (kw) | Consum nominal combustibil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dn [mm] | H [m] |  |  |
| 1 | Centrala pe ulei diatermic OPX 600 | 350 | 4,5 | 698 | CLU= 68 kg/h |
| 2 | Centrala termica de abur AX 600 | 300 | 8 | 698 | CLU= 68 kg/h |
| 3 | Cuptorul refierbator H1 | 800 | 15,6 | 3720+ 580= 4300 | - CLU= 362,5 kg/h - Gaze comb.= 80Nmc/h |

# 7.2.3 Carburanti/combustibili utilizati

a) Pentru centrala pe ulei diatermic (instalația de Dowterm)

Combustibilul utilizat este de tipul combustibil lichid ușor.

Consumul maxim de CLU pentru Centrala termica de ulei este de 68 kg/h.

Acest combustibil este utilizat pe langa centrala termică de ulei (un arzator) și la Centrala termica de abur (un arzator) și la cuptorul H1 pentru două dintre cele 3 arzatoare; al treilea arzător de la cuptorul H1 utilizează gazele combustibile produse în instalație.

Combustibilul lichid este depozitat în rezevorul T2 având capacitatea de 500 mc, de unde este trimis la rezervoarele CL1, CL2 având capacitatea de 10 mc fiecare, care asigura alimentarea centralelor termice de abur, ulei și a cuptorului H1 cu ajutorul pompelor de combustibil lichid.

Consumul nominal de CLU/gaze pentru cele 3 unități de producere a energiei termice

| Nr crt | Denumire | Putere (kw) | Consum nominal combustibil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala pe ulei diatermic OPX 600 | 698 | CLU= 68 kg/h |
| 2 | Centrala termica de abur AX 600 | 698 | CLU= 68 kg/h |
| 3 | Cuptorul refierbator H1 | 3720+ 580 = 4300 | - CLU= 362,5 kg/h - Gaze comb.= 80 Nmc/h |

b) Pentru centrala termică de abur

Combustibilul utilizat este CLU de tip 2 sau 3 produs în instalația de rafinare.

c) Pentru cuptorul refierbator H1

Se utilizeaza CLU cu caracteristicile din gospodaria de combustibil.

Consumul nominal de CLU pentru Cuptorul refierbator H1 este de 362,5kg/h.

Gazele combustibile utilizate în al treilea arzător provin din instalația de distilare produs petrolier de la vasul separator de reflux V1 unde are loc separarea benzinei de apă și de gaze.

Consumul mediu de gaze combustibile este de 80 Nmc/h.

de minus 300 C.

Tehnicile si modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:

| BAT 2.În vederea utilizării eficiente a energiei, BAT constau în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor de mai jos |
| --- |
| Tehnică | Mod de implementare |
| Tehnici de proiectare | Se recuperează energia termică |
| Analiza PINCH Integrarea termica Recuperarea energiei termice și electrice |  |
| (ii) Tehnici de control și întreținere a proceselor | Nu s-a realizat până în acest moment, instalația nua funcționat |
| Optimizarea proceselor (b) Gestionarea și reducerea consumului de abur (c)Utilizarea de analiză benchmark pentru energie |  |
| (iii) Tehnici de producție eficiente din punct de vedere energetic | Nu se produce energie electrică, doar termică |
| (a) Utilizarea cogenerării |  |
| (b)Ciclu combinat de gazeificare integrată (IGCC) |  |

7.2.4 Aerul comprimat

Aerul comprimat este utilizat pentru acționarea servomotoarelor de la robineții de reglare prevăzuți pe circuitele din instalația tehnologică.

Consumul de aer comprimat este de 45mc/h la presiunea de 7 bar.

Necesarul de aer comprimat se asigura cu ajutorul unui compresor tip CECCATO BLUAIR, cu pornire automată utilizat pentru amplasări interioare.

Caracteristicile compresorului sunt:

- Puterea: 7,5 CP;

- Capacitatea : 45,6mc/h.

Compresorul este prevazut cu presostat pentru pornire-oprire automată și cu supapă de siguranta.

Compresorul este echipat cu un sistem de uscare a aerului care asigură aer cu punct de roua

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Punctul de lucru din Apateu aparținând SC WEST PETROL RAFINARE SRL este situat la vest de localitate, pe drumul județean DJ 794.

Terenul înscris în CF nr. 300197, cu o suprafață de 37330 mp în care sunt incluse toate instalațiile, rezervoarele de depozitare și construcțiile aferente a fost unificat cu terenurile din extrasele CF nr. 300107 și 300195, formând extrasul CF nr. 308306 cu Stot=60798 mp. Această unificare a fost aprobată prin HCL Apateu nr. 89/12.12.2022.

Vecinatati:

- N - terenuri agricole (pașune)

- S - DJ Misca-Apateu și o stație de distribuție carburanți

- E - sală de sport și zonă rezidențială

- V - teren agricol

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Obiectivul se află amplasat în vecinătatea sitului Natura 2000ROSPA0014 – Câmpia Cermeiului.

Întreaga activitate se va realiza respectând condiţiile din Avizul nr. 25/27.06.2023  emis de către ANANP - Serviciul Teritorial Arad și cu realizarea monitorizărilor specificate în acesta.

## 8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese

### 8.2.1 Instalatia de distilare la presiune atmosferică a țițeiului - IED

Instalația de distilare la presiune atmosferică a țițeiului are ca scop prelucrarea țițeiului brut în vederea obținerii fracțiilor petroliere: benzină, white spirit, motorină și păcură. Produsele finite constituie materii prime pentru prelucrarea lor ulterioară (benzina și white spirit-ul) sau vor fi utilizate drept combustibili pentru focare industriale conform standardelor de produs deținute de firma WEST PETROL RAFINARE SRL.

Instalatia poate prelucra doua categorii de materii prime:

- țițeiul brut;

- combustibilul lichid usor/păcura.

Se estimează ca structura capacității de producție raportată la materiile prime este urmatoarea:

- țitei – 30%;

- CLU – 30%;

- păcură – 40%.

Parcul de rezervoare pentru materiile prime a fost dimensionat în conformitate cu aceasta structura: rezervoarele pentru țiței sau păcură nu vor fi utilizate pentru stocarea altor produse; CLU va fi stocat doar în rezervoarele destinate acestuia.

Distilarea țițeiului cuprinde o serie de fenomene fizice succesive și anume:

- încălzirea țițeiului;

- fierberea;

- evaporarea;

- distilarea fracționată;

- condensarea;

- răcirea.

Dintre aceste fenomene, distilarea fracționată este faza cheie a procesului unei instalații de distilare atmosferică. Aceasta se realizează în coloana de fracționare, funcție de caracteristicile și numărul fracțiunilor petroliere necesar a se obține.

În coloana de fracționare, pe fiecare taler este un produs de o anumita compoziție, datorită echilibrului ce se realizează pe taler între fluxul ascendent de vapori și fluxul descendent de lichid (reflux intern).

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele procese de fabricație:

-separarea apei prin decantare din țițeiul brut (procesul nu este obligatoriu, depinde de conținutul de apă din țițeiul achizitionat);

-distilarea atmosferică a țiteiului decantat;

-depozitarea produselor finite;

-finisarea produselor obținute.

Materia primă (țiteiul brut) este achiziționată de la diverși furnizori, transportată pe calea ferata până la cea mai apropiata stație CFR de unde va fi preluata cu autocisterne și descărcată în rezervoarele intermediare de decantare și de aici în rezervorul de alimentare a instalației, R1 care are o capacitate de 1800 mc. Aici țiteiul este încălzit prin intermediul serpentinei cu ulei termic la 450C pentru a favoriza decantarea apei care după separare se evacuează în canalizarea industrială a incintei. Se face mentiunea că furnizorii de materie prima fiind diferiți pot exista diferențe între calitatea țițeiului inclusiv în ce privește conținutul de apă. Dacă acesta este mic, operația de decantare nu este necesară. Pe amplasament nu se realizează spălarea țiteiului.

O data cu eliminarea apei se face și desalinizarea respectiv eliminarea clorurii de sodiu dizolvate în apă și eventual a unor metale grele sau alte rezidii insolubile.

După eliminarea apei țițeiul este preluat cu pompele P1A și trimis în instalație în vederea preîncălzirii în schimbătoarele S3 și S4.

În schimbătorul S3 țițeiul face schimb de căldură cu motorina preluată de pe talerul 12 din coloana de distilare C1 și realizează încălzirea țițeiului până la temperatura de 1600C (țițeiul circulă prin tuburi iar motorina circulă prin manta).

Din acest schimbator țițeiul este dirijat în schimbătorul de caldura S4 (prin țevi) și se încălzește până la temperatura de 2700C pe seama căldurii primite de la păcura ce părăseste baza coloanei C1.

Țițeiul astfel preîncălzit alimentează coloana C1 pe talerul 18, parțial vaporizat, vaporii fiind dirijați spre partea superioară a coloanei iar partea lichidă fiind dirijată spre baza coloanei.

Din baza coloanei C1, partea lichidă este preluată cu pompa P2A/R și recirculată prin cuptorul H1 cu debitul de cca. 60 mc/h, unde se încălzește în zona de convecție, apoi în zona de radiație a cuptorului poate fi încalzită până la temperatura de 3500C, temperatură la care nu au loc descompuneri termice ale hidrocarburilor componente.

Debitul de recirculare al pompei P2A/R este stabilit în funcție de procentul vaporizat din materia primă ce se dorește a fi realizat, pentru obținerea fracțiunilor în cantitatea maximă și cu calitatea dorită.

În funcție de nivelul din baza coloanei C1, o parte din păcura vehiculată cu pompa P2 este dirijată spre parcul de rezervoare, în rezervorul R2 cu o capacitate de 1800 mc, prin mantaua schimbatorului de caldura S4 apoi prin racitorul cu aer A2.

Cuptorul va fi încălzit cu ajutorul arzătoarelor alimentate cu combustibil lichid printr-un circuit cu presiune constantă realizat în acest scop. Unul din arzatoare este prevăzut să funcționeze atât pe combustibil lichid din gospodaria existentă cât și pe combustibil gazos din rețeaua de gaze combustibile provenite din vasul separator V1.

Fracțiunile din țiței vaporizate în coloana de distilare sunt rectificate în coloană cu ajutorul refluxului rece ce este dirijat pe talerul 1 al coloanei C1 cu ajutorul pompei de reflux P3A/R. Refluxul rece dirijat la varful coloanei se îmbogățește în componente mai putin volatile, coborând din taler în taler și contribuind astfel la realizarea echilibrului la nivelul fiecarui taler.

Pentru a menține temperatura necesară la vârful coloanei C1, o parte din lichidul obținut în urma condensării vaporilor de la varful coloanei (benzina acumulată în vasul V1) este trimisă la rezervor ca produs intermediar.

Benzina rezultată la vârful coloanei sub formă vaporizată este dirijată la condensatorul S1, unde este condensată și răcită până la temperatura de 400C, apoi se acumulează în vasul separator de reflux V1. Aici are loc separarea celor 3 faze (apă, benzină, gaze). Apa se acumulează în doma vasului V1 și este scursă periodic, benzina este preluată cu pompele P3A/R și dirijată ca reflux, iar surplusul dirijat la parc. Gazele separate sunt evacuate în funcție de presiunea din vas în rețeaua de gaze combustibile.

Din coloana de fracționare C1 se obțin doua fracții laterale: white spirit care se culege de sub talerul 6 și motorina care se culege de sub talerul 12.

Fracția de white spirit preluată de pe talerul 6 este racită în răcitorul S2 apoi este colectată în vasul V2 de unde în funcție de nivelul din vas este dirijată la parcul de rezervoare cu pompa P4A/B. Gazele acumulate în V2 sunt dirijate în rețeaua de gaze combustibile.

Fracția de motorină preluată de pe talerul 12 face schimb de căldură în schimbătorul S3 cu țițeiul, este racită în A1 apoi este colectată în vasul V3 de unde în funcție de nivelul din vas este dirijată la parcul de rezervoare cu pompa P5A/B, sau poate fi dirijată spre instalația de neutralizare motorina la vasul V5 și de aici la rezervoarele de depozitare. De asemenea gazele acumulate în V3 sunt dirijate în rețeaua de gaze combustibile.

Produsele obținute se dirijează în parcul de rezervoare după cum urmează:

- benzina la rezervoarele 115, 119, 120, 121;

- white spirit la rezervoarele 113,114;

- motorina la rezervoarele 101-103 si 105-112;

- motorina neutralizata la rezervorul T2;

- păcura la rezervorul R2;

- produsul neconform de la goliri instalație, spălări, la rezervoarele 03, 04, 05 și 104.

În faza de pornire a instalației toate produsele sunt dirijate în recirculare la rezervorul de țiței până se ajunge la parametrii de regim normal de funcționare iar produsele obținute au calitatea prevazută în specificațiile tehnice.

Dacă unul dintre produse nu atinge calitatea prevăzută în specificație, se menține în recirculare numai acest produs, iar restul produselor sunt dirijate la rezervoarele de produs conform, urmând ca atunci când pentru produsul în cauză se obțin analize conforme să fie dirijat și el la rezervorul de produs conform.

Există posibilitatea de a recircula un produs care nu are analiza conformă și în linia de alimentare a instalației prevăzută special pentru acest scop.

Așa cum s-a aratat mai sus, fracția de motorină preluata de pe talerul 12 al coloanei de distilare atmosferică C1 face schimb de căldură în schimbătorul S3 cu țițeiul de alimentare, este racită cu aer în răcitorul A1 apoi este colectată în vasul V3 de unde în funcție de nivelul din vas este dirijată la parcul de rezervoare.

În situația când instalația de distilare produs petrolier este utilizată pentru distilarea combustibilui lichid, combustibilul lichid ușor preluat de pe talerul 12 al coloanei de distilare atmosferică face schimb de caldură în schimbătorul  S3 cu combustibilul lichid, este răcit cu aer în răcitorul A1 apoi este colectat în vasul V3 de unde în funcție de nivelul din vas este dirijat la parc cu pompele  P5A, R spre rezervorul T3. În acest caz vasul de neutralizare motorina V5 este by-passat.

Instalația de neutralizare a benzinei

Instalația prevede doua vase, cilindrice orizontale, V6 și V7, cu un volum de 25 mc fiecare în vederea neutralizării în sistem închis a combustibilului (benzină și petrol). Vasele sunt prevăzute cu sistem de reglare a presiunii și dotate cu supape de siguranța racordate la vasul de golire rapidă. Cele doua vase sunt amplasate într-o cuvă betonată. Vasele vor lucra la plin, soluția de neutralizare de hidroxid de sodiu fiind depozitată la partea inferioară a vaselor iar combustilul va fi dispersat în soluția de neutralizare apoi va fi evacuat din vase pe la partea superioară, prin proprie presiune, spre rezervoarele de depozitare produse finite.

Instalația este amplasată în apropierea celei existente pentru neutralizarea motorinei (pe aceeași platformă) și va utiliza gospodaria de hidroxid de sodiu a acesteia.

Pentru neutralizarea compușilor cu sulf din motorină se utilizează soluție de hidroxid de sodiu în concentrație de 20% obținută prin diluarea cu apă a soluției de hidroxid de sodiu de concentrației 40% depozitată în rezervorul SC1. Această diluare se face în scopul scăderii temperaturii de congelare a soluției de hidroxid. Diluarea are loc în rezervorul de sodă diluată SC2 prin pomparea de apă în rezervor peste soluția concentrată de sodă.

Soluția diluată de hidroxid de sodiu este pompată în vasul de neutralizare V5 până când nivelul de hidroxid ajunge la 50% măsurat la sticla de nivel a vasului V5.

Vasul V5 este locul în care motorina acidă provenită din instalația de distilare este contactată cu soluția diluată de hidroxid de sodiu prin utilizarea unui distribuitor prevazut cu orificii care se afla plasat la baza vasului, imersat în soluția de hidroxid de sodiu. Motorina acidă pompată din instalație cu pompele P5a,r este dirijată prin distribuitorul aflat la baza vasului V5 și este contactată cu soluția de hidroxid de sodiu din vas, nivelul de sodă din vas fiind de 50%.

Vasul V5 lucrează la presiunea de 4 bar, reglarea fiind făcută cu ajutorul unei bucle de reglare a presiunii, nivelul de motorina din vas fiind maxim (vasul contine 2 faze lichide: 50% hidroxid de sodiu diluat și 50 % motorina).

În urma reacției de neutralizare, treptat hidroxidul de sodiu se consumă trecând în sulfura de sodiu care se evacuează ca deșeu de fabricație fiind încărcat în autocisternă prin presiunea proprie după care  se completează nivelul de hidroxid de sodiu de conc. 20%. Sulfura de sodiu rezultată în urma procesului de neutralizare motorina este societăți la societăți autorizate.

Circuitele de recuperare compusi organici volatili

Sistemul de recuperare COV a fost implementat pentru rezervoarele destinate stocării produselor cu volatilitate ridicată: benzină (rezervoarele 115, 119,120, 121) și țiței (rezervorul R1).

Pentru recuperarea compusilor organici volatili rezultați în urma transvazărilor de produse care emană compuși organici volatili (COV), rezervoarele au fost dotate cu supape de respirație care vor fi racordate la circuite de colectare a COV și trimiterea lor pentru absorbție în motorină ce se află depozitată în vasul de absorbție COV (rezervorul T2). Periodic motorina din vasul de absorbție este înlocuită în vederea menținerii capacității de absorbție. S-a optat pentru absorbția COV în motorină deoarece aceasta are o capacitate de absorbție foarte bună și este un produs de distilare primară care urmează să fie ulterior condționat sau chiar prelucrat în continuare, deci nu exista riscul deteriorarii compozitiei sale. Circuitele de colectare a COV sunt realizate din conducte de otel cu diametre care să asigure preluarea debitului de COV cu o cădere de presiune convenabilă.

## Utilaje si echipamente:

## Parcul de rezervoare a fost prezentat la  cap. 6 MATERII PRIME ȘI AUXILIARE, MOD DE DEPOZITARE.

În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele utilaje și echipamente care compun ”Instalatia de distilare la presiune atmosferică” și caracteristicile acestora.

| Nr. Crt. | Simbol flux | Denumire | Caracteristici tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | C1 | Coloana de fracționare | Diametru – 1524 mm Inaltime – 19535 mm Volum – 29,4 mc Presiunea de lucru – 1 bar Presiune de calcul – 5 bar Temperatua de lucru – 3400C Temperatua de calcul – 3500C Numar talere – 20 Distanta dintre talere – 610 mm Talere de alimentare – 18 si 15 Guri de vizitare - 3 |
| 2. | V1 | Vas separator reflux | Diametru – 1400 mm Lungime – 5000 mm Volum – 7,3 mc Presiunea de lucru – 1 bar Presiune de calcul – 5 bar Temperatura de lucru – 2000C Temperatura de calcul – 2000C Mediul de lucru - benzina |
| 3. | V2 | Vas acumulator | Diametru – 1000 mm Lungime – 2000 mm Volum – 1,9 mc Presiunea de lucru – 1 bar Presiune de calcul – 5 bar Temperatura de lucru – 2500C Temperatura de calcul – 2000C Mediul de lucru – white spirit |
| 4. | V3 | Vas acumulator | Diametru – 1000 mm Lungime – 2000 mm Volum – 1,9 mc Presiunea de lucru – 1 bar Presiune de calcul – 5 bar Temperatura de lucru – 2500C Temperatura de calcul – 2000C Mediul de lucru - motorina |
| 5. | V4 | Vas golire rapidă | Diametru – 1800 mm Lungime – 6000 mm Volum – 15,1 mc Presiunea de lucru – atmosferica Presiune de calcul – 0,2 bar Temperatura de lucru – 3500C Temperatura de calcul – 3500C Mediul de lucru – hidrocarburi |
| 6. | V5 | Vas neutralizare motorină | Volum – 50 mc Presiunea de lucru – 4 bar Temperatura de lucru – 200C Mediul de lucru – motorina si solutie alcalina |
| 7. | S1 | Schimbător de căldura | Suprafata de schimb termic – 138 mp Fluidul din tevi – apa recirculata Fluidul din manta – benzina Temp. intrare tevi – 270C Temp. iesire tevi – 400C Temp. intrare manta – 1600C Temp. iesire manta – 400C |
| 8. | S2 | Schimbător de căldura | Suprafata de schimb termic – 55 mp Fluidul din tevi – apa recirculata Fluidul din manta – white spirit Temp. intrare tevi – 270C Temp. iesire tevi – 400C Temp. intrare manta – 2000C Temp. iesire manta – 1300C |
| 9. | S3 | Schimbător de căldura | Suprafata de schimb termic – 55 mp Fluidul din tevi – titei Fluidul din manta – motorina Temp. intrare tevi – 400C Temp. iesire tevi – 1600C Temp. intrare manta – 2700C Temp. iesire manta – 2000C |
| 10. | S4 | Schimbător de căldura | Suprafata de schimb termic – 117 mp Fluidul din tevi – titei Fluidul din manta – pacura Temp. intrare tevi – 1600C Temp. iesire tevi – 2700C Temp. intrare manta – 3500C Temp. iesire manta – 2000C |
| 11. | A1 | Răcitor cu aer | Suprafata de schimb termic – 56 mp Fluidul din tevi – motorina Fluidul din manta – aer Temp. intrare tevi – 2000C Temp. iesire tevi – 700C |
| 12. | A2 | Răcitor cu aer | Suprafata de schimb termic – 56 mp Fluidul din tevi – pacura Fluidul din manta – aer Temp. intrare tevi – 2000C Temp. iesire tevi – 700C |
| 13. | H1 | Cuptor încălzire țiței | Debit mediu – 60 mc titei/h Procent de vaporizare titei – 50% Temp. in zona de convectie - 3300C Temp. in zona de radiatie - 3500C Presiunea de lucru – 6 bar Numar arzatoare – 3 Consum mediu CLU – 800 kg/h |
| 14. | P1A/R | Pompa încarcare/descarcare rezervoare R1, R2 | Presiune de lucru – 6 bar Temperatura de lucru - 900C Debit normal – 40 mc/h Debit maxim – 60 mc/h Putere nominala – 11 kW |
| 15. | P1A/A | Pompa alimentare instalație | Presiune de lucru – 6 bar Temperatura de lucru - 450C Debit normal – 12 mc/h Debit maxim – 20 mc/h Putere nominala – 11 kW |
| 16. | P2A/R | Pompa recirculare cuptor | Presiune de lucru – 6 bar Temperatura de lucru - 1000C Debit normal – 60 mc/h Debit maxim – 80 mc/h Putere nominala – 30 kW |
| 17. | P3A/R | Pompa reflux | Presiune de lucru – 6 bar Temperatura de lucru - 400C Debit normal – 10 mc/h Debit maxim – 20 mc/h Putere nominala – 11 kW |
| 18. | P4A/R | Pompa white spirit | Presiune de lucru – 6 bar Temperatura de lucru - 400C Debit normal – 10 mc/h Debit maxim – 20 mc/h Putere nominala – 11 kW |
| 19. | P5A/R | Pompa motorina | Presiune de lucru – 6 bar Temperatura de lucru - 700C Debit normal – 10 mc/h Debit maxim – 20 mc/h Putere nominala – 11 kW |
| 20. | P6A/R | Pompă apă recirculată | Presiune de lucru – 6 bar Temperatura de lucru - 380C Debit normal – 125 mc/h Debit maxim – 150 mc/h Putere nominala – 37 kW |

Conformare la cerinţele BAT - Proces tehnologic - Distilarea atmosferica a titeiului brut

| Nr. | Cerinţe / Recomandări BAT | Conformare |
| --- | --- | --- |
| 1 | - integrarea energetica in instalatia de distilare la presiune atmosferica; prin optimizarea transferurilor energetice se realizeaza un grad avansat de recuperare si reducere a consumurilor energetice | Caldura produselor finite este recuperata si utilizata pentru preincalzirea materiei prime; transferurile termice sunt optimizate. Unitatea se conformeaza din punct de vedere al integrarii energetice |
| 2 | - utilizarea distilarii progresive – consta in integrarea instalatiei de distilare atmosferica cu instalatia de distilare in vid; constituie forma extrema de integrare energetica intre cele doua tipuri de distilare si conduce la economii de energie de pana la 30 % | Nu e cazul, pe platforma nu exista instalatie de rafinare a titeiului sub vacuum |
| 3 | - recircularea apei uzate tratate in scopul reutilizarii sale in procesul de eliminare a apei din titei (ca apa de spalare) | Nu este cazul, procesul tehnologic nu include activitatea de spalare a titeiului. |
| 4 | - reintroducerea unor categorii de produse neconforme in procesul de distilare atmosferica a titeiului | Da – se conformeaza Instalatia are capacitatea de a recircula si reintroduce in proces produsele care nu respecta specificatiile tehnice. Situatiile sunt frecvente la pornirea instalatiei, pana la intrarea in regim. |

Instalaţia se conformează cerinţelor BAT în toate fazele procesului tehnologic, atât din punct de vedere al tehnicilor utilizate cât şi al utilajelor şi echipamentelor propuse. Suplimentar, gradul înalt de automatizare garantează consumuri specifice şi emisii de poluanţi reduse.

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Rafinarea țiteiului la presiunea atmosferică | nu este cazul | Instalatia de distilare la presiune atmosferica a titeiului are ca scop prelucrarea țițeiului brut în vederea obținerii fracțiilor petroliere: benzina, white spirit, motorina și păcura. Produsele finite constituie materii prime pentru prelucrarea lor ulterioară (benzina si white spirit-ul) sau vor fi utilizate drept combustibili pentru focare industriale conform standardelor de produs detinute de firma WEST PETROL RAFINARE . | 250 t/zi, respectiv 12 mc/h titei procesat |
| producerea combustibilului tip S1 | nu este cazul | Instalatia destinată realizării procesului de fabricare a combustibilului tip S1 este constituită dintr-un malaxor orizontal prevăzut cu pompe pentru barbotare în care sunt introduse reziduurile cu fluiditate redusă extrase din rezervoarele pentru depozitare. | 1800t/an |
| neutralizarea motorinei pentru eliminarea compusilor cu sulf | nu este cazul | Tratarea benzinei, motorinei cu NaOH pentru eliminarea sulfului din compoziție | 99,648kg/an NaOH |
| ACTIVITATI AUXILIARE parc de rezervoare -Statia de transfer ST1 si ST2 - Statia de transfer ST3 -Statia de transfer ST4 /A,B,C (cu 3 posturi) Statia de transfer ST5/A,B (cu 2 posturi) | nu este cazul | Pe platforma SC WEST PETROL RAFINARE SRL Apateu zona de depozitare a materiilor prime si produselor finite este situata in partea de nord a incintei |  |
|  | nu este cazul | deserveste parcul de produse alb |  |
|  | nu este cazul | deserveste parcul de produse petroliere negre. |  |
|  | nu este cazul | deservesteparcul de titei si pacura |  |
|  | nu este cazul | deserveste parcul de motorina si CLU |  |
| B.PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE Asigurarea energiei termice pentru instalația IED și pentru activitatea nonIED se realizează în 3 unități: centrala pe ulei diatermic, centrala termică de abur, cuptorul refierbator H1 aferent coloanei de rectificare. | nu este cazul | Asigurarea energiei termice pentru instalația IED si pentru activitatea nonIEDse realizează în 3 unități. |  |
| C. Asigurarea cu aer comprimat | nu este cazul | Aerul comprimat este utilizat pentru acționarea servomotoarelor de la robineții de reglare prevăzuți pe circuitele din instalația tehnologică. |  |
| D. Circuitul de răcire | nu este cazul | In instalația de distilare atmosferică a țițeiului, apa de răcire este utilizată pentru condensarea și răcirea produsului de vârf al coloanei C1, în condensatorul S1 cât și pentru răcirea fracției laterale de White spirit în schimbătorul S2. |  |
| E) Stația de tratare(dedurizarea apei) | nu este cazul | Pentru completarea apei evaporate din turnul de răcier și a pierderilor s-a prevăzut o stație de dedurizare a apei cu capacitatea de 4,1mc/h. Aceasta asigură și apa de adaos pentru centrala termică de abur (1,1mc/h). Adaosul de apă în circuitul de răcier este de 3mc/h) |  |

## 8.2.2.  Activitate non IED – Producerea combustibilului S1

Activitatea constă în fabricarea și comercializarea combustibilului tip S1 pentru focare industriale.

Materiile prime utilizate se pot clasifica în 2 categorii:

- șlamuri, rezidii și deșeuri petroliere;

- solvenți.

Activitatea de producere a combustibilului tip S1-

Reprezintă o activitate de tratare a deșeurilor în scopul valorificarii lor. În aceasta categorie de activități materia primă este constituită din deșeuri care prin prelucrare se transformă în produse finite valorificabile și pot produce eventual alte deșeuri (secundare) în timpul procesului tehnologic. În cazul instalației de fabricare a combustibilului tip S1 se utilizează tipurile de deșeuri din categoria produselor petroliere și uleiuri minerale prezentate la cap.6.

Consumul maxim de deșeuri la capacitatea proiectată de producție este de 1350 tone/an. Se achizitionează deșeuri petroliere de pe piață numai pentru producerea combustibilului S1 Acestea se stochează în rezervorul 005 cu capacitatea de 32,5 tone.

În ceea ce priveste producerea de deșeuri secundare din procesul tehnologic de fabricare a combustibilului S1 vor rezulta doar nămoluri sau șlamuri petroliere la golirea și curățarea rezervoarelor și utilajelor.

## Descrierea procesului tehnologic de obtinere a combustibilului tip S1

Instalația destinată realizării procesului de fabricare a combustibilului tip S1 este constituită dintr-un malaxor orizontal prevazut cu pompe pentru barbotare în care sunt introduse reziduurile cu fluiditate redusă extrase din rezervoarele pentru depozitare.

Din malaxorul orizontal, reziduurile fluidificate sunt transferate dupa barbotare într-un vas separator cu agitator dotat cu sisteme de încălzire și amestecare prin barbotare unde se realizează operația de neutralizare cu o soluție preluată dintr-un vas de depozitare cu ajutorul unei pompe de transfer. Procesul tehnologic cuprinde pe de o parte, o fază de fluidizare a reziduurilor petroliere prin încălzire la o temperatura de 50-60oC și agitare prin barbotare timp de 30-60 minute, urmată de o faza de contactare la o temperatura de 50-60oC și agitare prin barbotare timp de 30-60 minute, după care se face omogenizarea cantităților de reziduuri petroliere cu diluanți pentru obținerea produsului finit.

## Utilaje si echipamente

## - rezervorul 005 pentru stocare deșeuri, cu capacitatea de 32,5 tone;

- malaxor orizontal cu capacitatea de 50 t;

- cuvă de amestec cu capacitatea de 50 t;

- rezervoare diluenți amestec – 2 buc., 2 x 25 t;

- rezervor soluție neutralizare cu capacitatea de 20 t.

Produsul finit este depozitat în rezervorul suprateran 006, cu capacitatea de 50 mc.

Schema flux a procesului tehnologic de obtinere a combustibilului tip S1 NONIED

8.2.3. Activități auxiliare

Producerea energiei termice

Asigurarea energiei termice pentru instalația IPPC și pentru activitatea non IPPC se realizează în 3 unități:

- centrală pe ulei diatermic;

- centrala termica de abur;

- cuptorul refierbător H1 aferent coloanei de rectificare.

Detaliile despre cele 3 unități sunt prezentate la punctul.7.2.2.

Instalatia de recuperare compuși organici volatili (COV)

Sistemul de recuperare COV este amplasat în vecinătatea depozitului de produse petroliere și deservește rezervoarele destinate stocării produselor cu volatilitate ridicată: benzină (rezervoarele 115, 119,120,121) și țiței (rezervorul Rl).

Pentru recuperarea compusilor organici volatili, rezervoarele sunt dotate cu supape de respiratie care sunt racordate la circuite de colectare a COV si trimiterea lor pentru absorbtie in motorina ce se afla depozitata in vasul de absorbtie COV (rezervorul T2). Periodic motorina din vasul de absorbtie este inlocuita in vederea mentinerii capacitatii de absorbtie. Circuitele de colectare a COV sunt realizate din conducte de otel cu diametre care sa asigure preluarea debitului de COV cu o cadere de presiune convenabila.

Asigurarea cu aer comprimat

Aerul comprimat este utilizat pentru acționarea servomotoarelor de la robineții de reglare prevazuți pe circuitele din instalația tehnologică.

Consumul de aer comprimat este de 45 mc/h la presiunea de 7 bar.

Necesarul de aer comprimat se asigura cu ajutorul unui compresor, cu pornire automată utilizat pentru amplasări interioare.

Circuitul de răcire

În instalația de distilare atmosferică a țițeiului, apa de răcire este utilizată pentru condensarea și răcirea produsului de varf al coloanei C1, în condensatorul S1 cât și pentru răcirea fracției laterale de White spirit în schimbatorul S2. Apa caldă provenită de la condensatorul S1 cât și schimbătorul S2 este dirijată la turnul de răcire cu tiraj forțat T1, , cu urmatoarele caracteristici:

- putere termică, KW : 1.744;

- temperatură intrare apa, °C: 38;

- temperatură ieșire apă,°C: 28;

- debit apă de racit, Us: 41,67.

Pentru completarea apei evaporate din turnul de racire și a pierderilor a fost prevazută o stație de dedurizare apă cu capacitatea de 4,1 mc/h.

Stația de tratare (dedurizare) a apei

Pentru completarea apei evaporate din turnul de răcire și a pierderilor a fost prevazută o stație de dedurizare apă cu capacitatea de 4,1 mc/h. Aceasta asigură și apa de adaos pentru centrala termică de abur (1,1 mc/h). Adaosul de apă tratată în circuitul de răcire este de 3 mc/h.

Stația de dedurizare are în componentă și sistemul de tratare apă recirculată (inhibitor antialge, inhibitor de coroziune și de reglare pH).

Se compune din următoarele echipamente:

- filtru automat cu nisip cuarțos;

- filtru autocurățitor;

- stația automata de dedurizare a apei în sistem dual compusă din doua coloane de cationit (slab și puternic acid) sistemul de regenerare cu soluție de clorura de sodiu;

- echipamentul de dozare reactivi anticoroziune;

- echipamentul de dozare reactivi antialge;

- echipamentul de dozare reactivi pentru reglare pH;

- echipament automatizat de control final al durității și salinității.

Instalații pentru prevenirea și stingerea incendiilor și remiza PSI

Rezerva de apă de incendiu este de aprox. 700 mc într-un bazin deschis dotat cu casă de pompe pentru apa de incendiu. Bazinul este situat în partea de nord a incintei în zona depozitelor de produse petroliere.

Pentru intervenție la stingerea unui eventual început de incendiu la instalația de distilare, a fost prevazută o rețea de hidranți exteriori cu un numar de 7 hidranți supraterani (3 de Dn 150 și 4 de Dn 100) cât și 3 tunuri de incendiu tip TFAS 3000.

De asemenea pentru intervenția cu abur la un eventual început de incendiu la utilajele instalației sau la pompe se vor folosi furtunurile pentru abur de incendiu montate în fiecare stație de serviciu și pastrate pe suporții destinați special pentru aceasta.

Pentru alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie au fost prevazute racorduri de alimentare montate pe rețeaua de hidranți exteriori. Acestea pot fi folosite și pentru a se alimenta cu apă rețeaua de hidranți exteriori din mijloace mobile.

Laboratoare CTC și de cercetare

În cadrul societății există un laborator uzinal pentru determinarea și urmărirea calității materiilor prime și a produselor finite în care se efectuează diverse analize specifice proceselor de fabricație.

#### Intrăr

Produsele și subprodusele obținute:

- benzina auto fără Pb, calor extra, combustibil tip M, combustibil pentru centrale termice CLU, combustibil pentru focare industriale, decofrant, ulei pentru conservare lemn, combustibil M calor tip I si tip II, păcura pentru centrale termice, solvent vopsele I, solvent vopsele II, motorina Euro, Combustibil tip S1, White spirit

| tip | Denumirea produs | Natura chimică/ compoziţie | Fraza de pericol | Capacitatile maxime de stocare pe amplasament | Mod de stocare | Localizarea in cadrul amplasamentului* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3 | tone |  |  |
| Amestec | benzina auto fără Pb | - | H225 H411 | 90,03 | 69,77 | Rezervoare cilindrice supraterane orizontale | Parc produse albe, rezervoare: 115 = 20.146 mc 119 = 23.78 mc 120 = 23.628 mc =22.478 mc |
| Amestec | motorina Euro | - | H226 H411 | 980.84 | 828.8 | Rezervoare cilindrice supraterane orizontale /vertical (T2 (R4)) | Parc de produse albe 101=64,318mc 102=63,102 mc 103=63,366 mc 105=51,983 mc 106= 50,982 mc 107=48,476 mc 108=46,702 mc 109= 28,280 mc 110=19,813 mc 111=20,487 mc 112= 23,332 mc Parcul de produse finite T2(R4)= 500 mc |
| Amestec | Produse neconforme | - | H411 | 101.52 | 90.75 | Rezervoare cilindrice supraterane orizontale | Parc produse neconforme 104 = 34.64 mc 301= 31,2 mc 302= 27,75 mc 303= 28,03 mc |
| Amestec | Combustibil tip S1 | - | H226 H411 | 50 | 48 | Rezervor cilindric orizontal | Parc produse negre 50 mc |
| Amestec | White spirit | - | H226 H411 | 48.40 | 39.44 | Rezervor cilindric orizontal | Parc produse albe 113= 23,923 mc 114= 24,481 mc |
| Amestec | Calor extra | - | H226 H410 | 243.33 | 231.16 | Rezervoare cilindrice orizontale | Parc produse negre 1= 20,538 mc 2= 20,983 mc 3= 20,872 mc 4= 20,946 mc 5 = 50 mc 6= 50 mc 7= 30 mc 8= 30 mc |
| Amestec | Combustibil ecologic centrale termice CLU |  | H226 H410 | 480.84 | 456.79 | Rezervoare cilindrice orizontale | Parc produse albe 101=64,318mc 102=63,102 mc 103=63,366 mc 105=51,983 mc 106= 50,982 mc 107=48,476 mc 108=46,702 mc 109= 28,280 mc 110=19,813 mc 111=20,487 mc 112= 23,332 mc |
| Amestec | Combustibil pentru focare industriale |  | H226 H410 | 243.33 | 233.59 | Rezervoare cilindrice orizontale | Parc produse negre 1= 20,538 mc 2= 20,983 mc 3= 20,872 mc 4= 20,946 mc 5 = 50 mc 6= 50 mc 7= 30 mc = 30 mc |
| Amestec | Decofrant |  | H226 H410 | 480.84 | 427.94 | Rezervoare cilindrice orizontale | Parc produse albe 101=64,318mc 102=63,102 mc 103=63,366 mc 105=51,983 mc 106= 50,982 mc 107=48,476 mc 108=46,702 mc 109= 28,280 mc 110=19,813 mc 111=20,487 mc 112= 23,332 mc |
| Amestec | Combustibil tip M |  | H226 H410 | 480.84 | 406.3 | Rezervoare cilindrice orizontale | Parc produse albe 101=64,318mc 102=63,102 mc 103=63,366 mc 105=51,983 mc 106= 50,982 mc 107=48,476 mc 108=46,702 mc 109= 28,280 mc 110=19,813 mc 111=20,487 mc 112= 23,332 mc |
| Amestec | Combustibil M calor tip 1 |  | H226 H410 | 480.84 | 427.94 | Rezervoare cilindrice orizontale | Parc produse albe 101=64,318mc 102=63,102 mc 103=63,366 mc 105=51,983 mc 106= 50,982 mc 107=48,476 mc 108=46,702 mc 109= 28,280 mc 110=19,813 mc 111=20,487 mc 112= 23,332 mc |
| Amestec | Combustibil M calor tip 2 |  | H226 H410 | 480.84 | 427.94 | Rezervoare cilindrice orizontale | Parc produse albe 101=64,318mc 102=63,102 mc 103=63,366 mc 105=51,983 mc 106= 50,982 mc 107=48,476 mc 108=46,702 mc 109= 28,280 mc 110=19,813 mc 111=20,487 mc 112= 23,332 mc |
| Amestec | Ulei pentru conservarea lemnului |  | H226 H410 | 480.84 | 456.79 | Rezervoare cilindrice orizontale | Parc produse albe 101=64,318mc 102=63,102 mc 103=63,366 mc 105=51,983 mc 106= 50,982 mc 107=48,476 mc 108=46,702 mc 109= 28,280 mc 110=19,813 mc 111=20,487 mc 112= 23,332 mc |
| Amestec | Pacura pentru centrale termce industriale | - | H411 | 1800 | 1729 | Rezervor cilindric vertical | Parcul de titei si pacura R2 =1800 mc |
| Amestec | Solvent vopsele tip I | - | H224 H411 | 90.03 | 69.77 | Rezervoare cilindrice supraterane orizontale | Parc produse albe: 115 = 20.146 mc 119 = 23.78 mc 120 = 23.628 mc =22.478 mc |
| Amestec | Solvent vopsele tip II | - | H224 H411 | 90.03 | 69.77 | Rezervoare cilindrice supraterane orizontale | Parc produse albe 115 = 20.146 mc 119 = 23.78 mc 120 = 23.628 mc 121 = 22.478 mc |

- pentru amestecurile obținute și comercializate se vor deține fişe cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2020/878 al Comisiei din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

- întrucât fişele cu date de securitate conțin informații despre proprietățile substanței sau amestecului, despre pericole și instrucțiuni de manipulare, eliminare și transport, precum și măsuri de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de control al expunerii acestea se vor fi redactate în limba română;

-fișele cu date de securitate trebuie să fie actualizate fără întârziere în cazul în care apar informații noi despre pericole sau despre necesitatea unor măsuri mai stringente de gestionare a riscurilor;

- despre modul de întocmire a fișelor cu date de securite se poate utiliza Ghidul de redactare a fișelor cu date de Securitate, elaborat de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice;

-orice producător al unei substanțe, ca atare sau într-un   amestec  sau în   amestecuri, în cantități anuale de o tonă sau mai mari, prezintă o cerere de înregistrare Agenției  Europeană pentru Produse Chimice. Obligațiile de înregistrare se aplică fiecărei substanțe în sine, indiferent dacă aceasta există ca atare, într-un amestec sau într-un articol. Cu alte cuvinte, numai substanțele trebuie înregistrate conform REACH, amestecurile sau articolele nu trebuie să fie înregistrate.

- despre modul înregistrare se poate utiliza Ghidul privind înregistrarea,elaborat de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice;

- prelucrarea uleiurilor uzate în vederea utilizării lor drept combustibili pentru focare industriale, se poate face numai în condiţiile respectării, pentru produsul final, a specificaţiei tehnice de calitate (STAS 51/83 pentru combustibil lichid greu pentru focare industriale) şi a Ordinului MAPPM nr 462/1993;

- furnizorul oricărei categorii de combustibili este obligat să prezinte cumpărătorului un certificat de calitate întocmit conform normelor legale în vigoare, care să ateste conţinutul produsului în substanţe nocive, prevăzute în anexa 5 la Ordinului MAPPM nr 462/1993.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

9.1. Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate în atmosferă

Emisii de la cazanele de producere a energiei termice, constituite din gaze de ardere, evacuate în mediu prin intermediul coșurilor de dispersie (emisii din surse fixe):

| Nr.crt. | Denumire sursa | Punct de emisie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala pe ulei diatermic OPX 600 (functioneaza pe CLU) P = 698kW | Coș gaze arse D = 350 mm;Hutil= 4,0 m (Htot = 4,5 m) Qgaze arse = 780 mc/h |
| 2 | Centrala termica de abur AX 600 (functioneaza pe CLU) P = 698 kW | Coș gaze arse D = 300 mm; Hutil = 7 m (Htot = 8 m) Q gaze arse = 780 mc/h |
| 3 | Cuptor refierbator H1 are: - doua arzatoare alimentate cu combustibil lichid (CLU) și - un arzător alimentat cu combustibil gazos (gaze de rafinarie) CLU = 362,5 kg/h Gaze comb.= 80 Nmc/h P=3720+ 580= 4300 kW | Coș gaze arse D= 800 mm;Hutil =14,6m (Htot=15,6 m) Q gaze arse = 6600 mc/h |

9.1.2. Emisii difuze și fugitive – emisii COV

Sursele potențiale de COV-uri și punctele principale de emisii fugitive

- instalația de rafinare: supape, sistem insuflare aer, sisteme de purjare, etanșarea pompelor, flanșe, valve, conducte, accidental neetanșeităti;

- depozitul de rezervoare: respirația rezervoarelor, sistemele de încarcare-descarcare;

Sursele staționare nedirijate de emisii de COV în aer.

| Sursa de emisie nedirijata | Poluant | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- |
| De la | Catre |  |  |
| Cisternele auto de aprovizionare | Rezervorul R1 | Hidrocarburi (titei brut, CLU) | - instalatie de recuperare COV pentru rezervorul de titei - etanşeitatea sistemelor de transvazare. |
| Rezervorul R1 | Instalatia de rafinare | Hidrocarburi (titei brut, CLU) | - instalatie de recuperare COV - menţinerea etanşeitătii sistemelor de transport (conducte, vane, flanse, etc) |
| Instalatia de rafinare | Parc de rezervoare produse finite | Hidrocarburi (benzine, white spirit, motorina, pacura) | - instalatie de recuperare COV (pentru rezervoarele de benzina) - menţinerea etanşeitătii sistemelor de transport (conducte, vane, flanse, etc) |
| Parc de rezervoare produse finite | Cisterne auto | Hidrocarburi (benzine, white spirit, motorina, pacura) | - instalatie de recuperare COV (pentru rezervoarele de benzina) - etanşeitatea sistemelor de transvazare. |

| BAT 3- Depozitarea și manipularea materialelor solide În vederea prevenirii sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de pulberi rezultate din stocarea și manipularea materialelor care produc pulberi, BAT constau în utilizarea uneia sau a mai multora dintre tehnicile enumerate mai jos: |
| --- |
| Tehnică | Mod de implementare |
| (i) depozitarea materialelor cu compoziție fină în silozuri închise prevăzute cu un sistem de reducere a prafului (de exemplu, un filtru textil); (ii) (depozitarea materialelor cu compoziție fină în recipiente închise sau în saci sigilați; (iii) păstrarea umezelii la nivelul stocurilor de materiale care conțin pulberi grosiere, stabilizarea suprafeței cu agenți de uscare sau depozitarea la adăpost în stocuri; (iv) utilizarea vehiculelor de curățare a drumului | La Rafinaria Apateu nu se manipuleaza substante sub forma de pulbere |
| BAT 6.Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) constau în monitorizarea emisiilor difuze de COV în aer provenite din întreaga unitate, utilizând următoarele tehnici: i. metode de aerisire asociate curbelor de corespondență pentru echipamentele esențiale; ii. tehnici de imagistică optică a gazului; si calculele periodice privind emisiile cronice bazate pe factori de emisie (de exemplu, o dată la doi ani) validate prin măsurători. | La nivelul instalatiei de rafinare atmosferica, NU s-au efectuat calcule ale emisiilor de COV conform procedurii prezentate in AP42 din motivele expuse mai sus Minimizarea emisiilor de COV s-a realizat prin montarea de etansari mecanice la echipamentele dinamice, etansari suplimentare la rezervoare |

Emisiile în aer la nivelul instalatiei de rafinare pot fi gestionate separat, pe fiecare sursa sau integrat la nivel de intregii instalații. Gestionarea integrată oferă informații ce pot genera acțiuni de reducere a acestora. In conformitate cu Decizia 2014/738/UE, gestionarea integrata a emisilor impune aplicarea concluziilor BAT 57 si BAT 58.

| BAT 18.În vederea prevenirii sau reducerii emisiilor COV difuze, BAT constau în a aplica tehnicile prezentate mai jos. |
| --- |
| Tehnică | descriere | Mod de implementare |
| Tehnicile legate de proiectarea instalațiilor | i) limitarea numărului surselor de emisii potențiale (ii) maximizarea caracteristicilor inerente ale procesului de izolare (iii)selectarea unui echipament cu integritate ridicată (iv)facilitarea monitorizării și a activităților de întreținere prin asigurarea accesului la | Echipamentele, mai ales cele dinamice, sunt echipate cu sisteme de etanșare bună. Echipamentele în funcțiune au fost dotate cu sisteme de etanșare mecanicp, sunt urmărite din punct de vedre al vibrațiilor, caracteristica care poate compromite sistemul de etanșare. |
| II.Tehnicile privind instalarea și punerea în funcțiune a instalațiilor | (i) proceduri bine definite pentru construcție și asamblare (ii)proceduri solide de punere în funcțiune și transfer, pentru a se asigura că instalația este montată în conformitate cu cerințele de proiectare | Punerea în fucțiune se va face doar după recepția efectuată de către o echipă interdisciplinară de specialiști care verifică instalația din toate punctele de vedere. |
| III.Tehnici legate de funcționarea instalațiilor | Utilizarea unui program de detectare și de reparare a scurgerilor în funcție de riscuri (LDAR), în vederea identificării componentelor care prezintă scurgeri și a reparării acestor scurgeri. A se vedea secțiunea 1.20.6 | Instalația de rafinărie are implementat un program de inspecție pentru identificarea componentelor care prezintă scurgei. Acestea sunt comunicate responsabilui de instalație vare le trece în situația de defecțiuni zilnice. |

| BAT 34. Pentru a preveni sau reduce emisiile de NOX în aer provenite de la unitățile de ardere, BAT constau în utilizarea uneia sau a mai multora dintre tehnicile enumerate mai jos. |
| --- |
| Tehnică | descriere | Mod de implementare |
| (i) Selectarea sau tratarea combustibilului |
| (a) Utilizarea gazului pentru înlocuirea combustibilului lichid | Gazul conține în general mai puțin azot decât lichidul și arderea acestuia determină un nivel redus al emisiilor de NOX A se vedea secțiunea 1.20.3 | Se utilizeaza atat combustibil lichid cat si gaze de la rafinarie |
| (b)Utilizarea combustibilului lichid de rafinărie cu nivel scăzut de azot (RFO), de exemplu, prin selectarea RFO sau prin hidrotratarea RFO | selectarea combustibilului lichid de rafinărie se favorizează combustibilii lichizi cu nivel scăzut de azot dintre posibilele surse ce pot fi utilizate în cadrul unității Hidrotratarea are drept scop reducerea conținutului de sulf, azot și metal din combustibil A se vedea secțiunea 1.20.3 | Se utilizeaza atat combustibil lichid cat si gaze de la rafinarie cu nivel scazut de RFO |
| (ii) Modificări de combustie |  |
| (a) Ardere eșalonată: — eșalonare aer —eșalonare combustibil | A se vedea secțiunea 1.20.2 | Se utilizeaza atat combustibil lichid cat si gaze de la rafinarie cu continut mic de oxizi de azot |
| (b)Optimizarea combustibilului |  | Optimizarea arderii se urmareste continuu prin sistemele de monitorizare oxigen |
| (c) Recircularea gazului de ardere |  | Nu se aplica |
| (d) Injectarea diluantului |  | Nu se aplica |
| (e) Utilizarea arzătoarelor cu conținut redus de NOX (LNB) |  | Se utilizeaza atat combustibil lichid cat si gaze de la rafinarie |
| II.Tehnici secundare sau la sfârșit de proces (end of pipe), cum ar fi: |
| (i)Reducere catalitică selectivă (RCS) | A se vedea secțiunea 1.20.2 | Se utilizeaza atat combustibil lichid cat si gaze de la rafinarie |
| (ii) Reducere necatalitică selectivă (RNCS) |  | Nu se foloseste RNCS |
| (iii) Oxidare la temperatură scăzută |  | Nu se foloseste |
| (iv) Tehnică combinată SNOX |  | Nu se foloseste |

| BAT 57. Pentru a obține o reducere totală a emisiilor de NOX în aer de la unitățile de ardere și unitățile de cracare catalitică în pat fluidizat (FCC), BAT constau în utilizarea unei tehnici integrate de gestionare a emisiilor ca o alternativă la aplicarea BAT 24 și BAT 34. |
| --- |
| Descriere | Mod de implementare |
| Tehnica presupune gestionarea emisiilor de NOX din câteva sau din toate unitățile de ardere și unitățile FCC de la nivelul unei rafinării, într-un mod integrat, prin punerea în aplicare și operarea celei mai potrivite combinații BAT în diferitele unități vizate și prin monitorizarea eficienței acestora, astfel încât emisiile totale rezultate să fie mai mici sau egale cu emisiile ce ar fi obținute prin aplicarea în unități în mod individual a BAT-AEL menționate în BAT 24 și BAT 34. | La nivelul instalatiei de rafinare atmosferica, din cadrul West Petrol Rafinare NU s-a aplicat o reducere a NOx de la unitatile de ardere deoarece Instalatia nu a functionat. Operatorul economic, la repornirea instalatiei va gestionarea emisiilor de NOx din unitățile de ardere într-un mod integrat, prin punerea în aplicare și operarea aceastei tehnici care este adecvată în special pentru rafinăriile de petrol: In carul operatorului West Petrol Rafinare se aplica tehnica de a utiliza o parte din reziduurile de proces sub forma de combustibili interni, cauzând modificări frecvente ale amestecului de combustibil, în conformitate cu cerințele de proces. Nivelurile de emisii asociate BAT pentru emisiile de NOx în aer când se aplică BAT 57, exprimate în mg/Nm3 ca valoare medie lunară La repornirea instalatiei de rafinare se va pune în practică, tehnici care să permită unităților respective să îndeplinească următoarele: pentru unitatile de ardere ce ard combustibili de rafinărie în mod singular sau simultan cu alți combustibili: intervalele BAT-AEL descrise in BAT 34. Acest BAT-AEL este exprimat prin următoarea formulă: Σ debitului gazelor de ardere ale unității respective xconcentrația NOXce se va obține pentru acea unitate / Σdebitelor gazelor de ardere ale tuturor unităților Prin aplicarea formulei de mai sus operatorul economic obține o concentratie de NOX mg/Nm3, concentratie care poate fi comparata cu valorile BAT-AEL individuale. |

| BAT 58 Pentru a obține o reducere totală a emisiilor de SO2 în aer din unitățile de ardere, unitățile de cracare catalitică în pat fluidizat (FCC) și unitățile de recuperare a sulfului din gazele reziduale, BAT constau în utilizarea unei tehnici integrate de gestionare a emisiilor ca o alternativă la aplicarea BAT 26, BAT 36 și BAT 54.: |
| --- |
| Descriere | Mod de implementare |
| . Tehnica presupune gestionarea emisiilor de SO2 din câteva sau toate unitățile de ardere, unitățile FCC și unitățile de recuperare a sulfului din gazele reziduale de la nivelul unei rafinării, într-un mod integrat, prin punerea în aplicare și operarea celei mai potrivite combinații BAT în diferitele unități vizate și monitorizarea eficiențe acestora, astfel încât emisiile totale rezultate să fie mai mici sau egale cu emisiile ce ar fi obținute prin aplicarea în unități în mod individual a BAT-AEL menționate în BAT 26 și BAT 36, dar și a BAT-AEPL stabilite în BAT 54. Prin aplicarea formulei anterioare dar pentru oxizii de sulf se obtine o concentratie BAT- AEL de 10.15 mg/Nm3, valoare mai mica decat orice BAT-AEL individual. | Emisiile la nivelul Instalatiei de rafinarei la presine atmosferica din cadrul West Petrol Rafinare nu au fost gestionate deoarece aceasta a fost inchisa și sigilată de ANAF –Vama. La repornire se va evalua nivelul emisiilor surselor iar trimestrial se va evalua valoarea BAT globala comparativ cu valorile BAT – AEL ale surselor individuale |

Conformare la cerinţe BAT – Factor de mediu AER

| Nr. | Cerinţe / Recomandări BAT | Conformare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reducerea emisiilor în aer Aplicarea unor tehnici preventive de reducere a CO – controlul arderii | Da – se conformeaza Arderea in cuptorul H1 este controlata automatizat, cu parametrii monitorizati on –line. Toate arzatoarele sunt verificate periodic. |
|  | Controlul emisiilor de CO2 prin: - management energetic - utilizarea gazelor de rafinarie ca si combustibil - aplicarea proceselor de distilare progresiva -utilizarea combustibililor cu continut ridicat de H2 - randamente de ardere ridicate | Da Da Nu este cazul Da, gazele de combustie au un continut ridicat de H2 Da Procesul tehnologic este optimizat din punct de vedere a consumului de combustibil. Se valorifica gazul de rafinarie, cu un continut mai redus de carbon decat combustibilii lichizi. Unitatea se conformeaza din punct de vedere al reducerii emisiilor de CO2 |
|  | Reducerea emisiilor de NOx - se aplica in instalatiile de prelucrare a fractiunilor petroliere rezultate din distilarea titeiului - oxidarea NOx la temperatura joasa - reducerea non catalitica selectiva - reducerea catalitica selectiva | Nu este cazul. Nu sunt necesare tehnici end-of-pipe pentru reducerea emisiilor de NOX la gazele de ardere. Se aplica tehnici preventive constand in controlul arderii. |
|  | Reducerea emisiilor de pulberi - se aplica pentru emisiile din procese tehnologice de prelucrare catalitica a fractiunilor petroliere - cicloane - electrofiltre - filtre - scrubere umede - echipamente de spalare a gazelor | Nu este cazul. Nu sunt necesare tehnici end-of-pipe pentru reducerea emisiilor de pulberi la gazele de ardere. Combustibilii utilizati genereaza emisii reduse de pulberi la ardere. |
|  | Reducerea emisiilor de SO2 utilizarea combustibililor cu continut redus de sulf achizitionarea de materie prima (titei brut) cu continut redus de sulf aplicarea de tehnici end-of-pipe pentru reducerea SO2 Tehnici de reducere a emisiilor de COV program de prevenire, detectare si control al emisiilor fugitive - sisteme de recuperare/distrugere a vaporilor (pentru materialele foarte volatile) Tehnici de control al mirosurilor spalarea gazelor in scrubere cu hipoclorit | Da Da Nu sunt necesare tehnici end-of-pipe Unitatea se conformeaza din punct de vedere al tehnicilor BAT preventive de reducere a SO2. Da Da Rezervoarele de benzina sunt legate la instalatia de recuperare a COV. Produsele cu continut ridicat de sulf sunt spalate cu NaOH Nu este cazul |

9.2. Apă

9.2.1. Surse de ape uzate

Canalizarea unitatii

In incinta SC WEST PETROL RAFINARE SRL canalizarea este de tip difuzor, colectându-se separat 3 tipuri de ape care necesită evacuare:

- canalizarea de ape uzate menajere;

- canalizarea de ape uzate industriale și ape meteorice cu potențial de poluare;

- canalizarea de ape meteorice convențional curate.

Apele uzate industriale și apele meteorice cu potential de poluare se tratează într-un sistem local de epurare compus din:

- separator de produse petroliere Kessel tip NG

- separator de produse petroliere Kessel cu filtru cu coalescentă.

Apele meteorice convențional curate sunt dirijate spre un decantor-separator cu flotație naturala.

Efluenții celor 2 rețele de canalizare, după epurarea lor sunt colectați într-un bazin comun de unde se pompează periodic în șantul de pluviale al DJ794 limitrof incintei.

Evacuarea efluentului din bazinul colector comun se face respectând condițiile impuse de HG. 352/2005 - NTPA 001.

Apele tehnologice contaminate, provenite de la neutralizarea produselor petroliere vor fi preluate de către o societate autorizată.

Conformare la cerinţe BAT – APA

| Nr. | Cerinţe / Recomandări BAT | Conformare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Debit de apa uzata: 0,09 – 0,53 mc/t titei | Se conformeaza Debit de apa uzata = 0,096 mc/t titei |
| 2. | Reducerea emisiilor în apa Managementul apelor reziduale separarea apelor uzate cu incarcari diferite eliminarea hidrocarburilor in separatoare locale inainte de statia de epurare generala Eliminarea și recuperarea hidrocarburilor din apa reziduala – în special hidrocarburi aromatice usoare (benzen, fenol) striparea cu aer sau azot si recuperarea compusilor aromatici prin retinere pe carbune activ recuperarea fenolului din apa prin extractie lichid-lichid oxidarea cu aer umed sub presiune oxidarea la presiune joasa și tratare biologica | Da Da Managementul apelor uzate se conformeaza cerintelor BAT. Apele menajere, industriale si pluviale sunt colectate in canalizari separate si epurate corespunzator in functie de incarcarea fiecareia. Nu se justifica o statie de epurare generala pe platforma. Nu e cazul Nu se aplica nici una din metodele prezentate intrucat efluentul nu contine hidrocarburi aromatice in cantitati care sa justifice recuperarea lor. |
|  | Epurarea primara - prin utilizarea sistemelor de separare hidrocarburi/apa/solide Epurarea secundara – prin flotatie, coagulare cu polielectroliti, filtrare pe nisip Epurarea tertiara - biologica Epurarea finala - se aplica atunci cand efluentul urmeaza sa fie refolosit in alte procese tehnologice; metode utilizate – ultrafiltrarea, osmoza inversa si filtrarea pe carbune activ | Da – se conformeaza Este singura metoda de epurare aplicata pe amplasament: se utilizeaza separatoare gravitationale pentru produse petroliere, decantoare si filtre cu coalescenta. Nu este necesara Nu e cazul |
| 2. | Limite de evacuare a apelor uzate în receptori naturali* pH - 6,5 - 8,5 CCO-Cr – 160 mgO2/l CBO5 – 30 mgO2/l Azot amoniacal – 15 mg/l Azot total – 100 mg/l Suspensii – 80 mg/l Fenol - 0,4 mg/l Sulfuri/H2S - 0,6 mg/l Cr total - 0,5 mg/l Ni - 0,5 mg/l Pb - 0,5 mg/l Produse petroliere - 5,0 mg/l | Conform datelor de proiectare indicatorii apelor uzate epurate sunt: pH - 7,5 - 8,5 CCO-Cr - 50-120 mgO2/l CBO5 - 15-20 mgO2/l Azot amoniacal - 0,1-5 mg/l Azot total - 1-4 mg/l Suspensii - 10-60 mg/l Cloruri - 500 mg/l Sulfati - 50-70 mg/l Fenol - <0,1 mg/l Sulfuri/H2S - 0,1-0,5 mg/l Cr total - 0,1-0,2 mg/l Ni - 0,1-0,3 mg/l Pb - 0,1-0,2 mg/l Produse petroliere - 1-5 mg/l Apele uzate epurate evacuate de pe amplasamentul unitatii se incadreaza in limite impuse de BAT |

* Recomandarile BAT pentru limitele de evacuare a apelor uzate în receptori naturali se referă la procesele petrochimice (prelucrare complexa a produselor petroliere) care generează ape cu conținut ridicat de substanțe organice organice greu biodegradabile sau periculoase pentru mediu. În cazul distilării la presiune atmosferica a țițeiului nu sunt prevazute limite de evacuare BAT, doar măsuri de reducere a emisiilor în apă.

9.2.2. Apa freatică

Pentru evidențierea unei eventuale contarninari istorice, cât și pentru cunoașterea evoluției calității stratului freatic, s-a implementat un program de monitorizare a calității acesteia prin intermediuf forajelor de control.

Pe amplasament există 3 foraje de observație – H =15 m.

9.3. Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse de poluare a solului si subsolului

Activitatea principală de  distilare la presiune atmosferică a  țițeiului sau a CLU nu generează  emisii controlate pe sol sau subsol.

Unitatea nu deţine rezervoare de carburanţi subterane.

Sursele potenţiale de poluare a solului prin infiltrare in cadrul amplasamentului, pot fi:

- pierderi accidentale de carburanţi din sistemul de stocare şi vehiculare datorate eventualelor neetanşeităţi sau fisuri la rezervoarele şi conductele supraterane;

- pierderi accidentale la alimentarea autocisternelor şi rezervoarelor de depozitare;

- pierderi accidentale in cadrul instalatiei de distilare la presiune atmosferica si a instalatiei de procesare a combustibilului S1;

- scurgeri ocazionale din rețeaua de canalizare a apelor uzate și a echipamentelor de epurare locală;

- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor tehnologice.

Accidental se poate produce poluarea solului cu produse petrolire. Impurificarea solului cu produse petroliere poate reprezenta un fenomen cu extindere destul de largă în funcţie de circuitul apei subterane în zonă şi de cantitatea de produse pătrunse în sol, şi care poate conduce la imposibilitatea utilizării acviferului ca sursă de apă. Mai mult, efectele datorate poluării solului pot fi remediate numai prin tehnologii complexe la costuri foarte ridicate. De aceea rămâne prioritară activitatea de prevenire a poluării solului.

Măsuri de diminuare a impactului

Toate operaţiile fluxului tehnologic se desfasoara pe platforme betonate prevăzute cu sisteme de canalizare, asigurându-se în acest fel o protecţie a solului si subsolului faţă de orice fel de scăpări sau evacuări de substanţe poluante. Intreg spaţiul rămas liber este încadrat de zone verzi, pe care este planta gazon şi copaci.

Pentru a nu polua solul cu produse petroliere, rezultate din scurgeri accidentale, s-au luat următoarele măsuri:

- toate rezervoarele de depozitare produse petroliere sunt supraterane, montate în cuve betonate

- montarea valvelor de preaplin pe conductele de încărcare ale rezervoarelor/cisternelor, care opresc încărcarea la atingerea a 95% din capacitatea rezervorului/cisternei.

Colectarea deşeurilor tehnologice  se face  separat, în rezervoare amplasate in parcul de depozitare.

9.3.2. Emisii în ape subterane

În incinta platforme industrialeau fost realizate următoarele:

- amplasarea tuturor rezervoarelor pe platforme betonate prevazute cu cuve de retenție și sisteme de preluare a scurgerilor

- amenajarea corespunzatoare a rampelor de descărcare – încărcare materii prime și produse finite

- amplasarea depozitelor de deșeuri tehnologice pe platforme betonate, îngradite și acoperite

9.4. Miros

Activitatea desfășurată pe amplasament, nu constituie o sursă semnificativă de disconfort pentru aşezările umane (din punctul de vedere al poluării aerului). Activitatea unitătii nu crează disconfort în zona în care este amplasată.

| BAT 47 Pentru a reduce emisiile în aer din procesul de tratare a produselor, BAT constau în asigurarea eliminării corespunzătoare a gazelor reziduale, mai ales a mirosurilor din unitățile de tratare, prin redirecționarea lor pentru distrugere, de exemplu, prin incinerare. |
| --- |
| Aplicabilitate | Mod de implementare |
| Se aplică, în general, proceselor de tratare a produselor în cazul în care fluxurile de gaz pot fi prelucrate în condiții de siguranță către unitățile de distrugere. Din motive de siguranță nu pot fi aplicabile pentru unitățile de îndulcire. | din motive de siguranța nu pot fi aplicate la west petrol |

9.5. Zgomot

| Tipul poluării | Sursa de poluare | Nr. surse de poluare | Poluare maximă permisă (limita maximă admisă pentru om şi mediu) | Poluare de fond | Poluare calculată produsă de activitate şi măsuri de eliminare/reducere | Măsuri de eliminare/ reducere a poluării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe zona obiectivului | Pe zone de protecţie/restricţie aferente | Pe zone rezidenţiale, de recreere sau alte zone protejate cu luarea în considerare a poluării de fond |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fără măsuri de eliminare/ reducere a poluării | Cu implementarea măsurilor de eliminare/ reducere a poluării |  |
| zgomot | - Instalaţia de rafinare a titeiului la presiunea atmosferica - Instalaţia de procesare a combustibilului tip S1 | 2 | 65 dBA* | Trafic rutier DJ 794 de intensitate scăzută | Semnificativă | Nu există zone de protecţie | Nu e cazul | Nu e cazul | - Instalaţiile sunt dotate cu echipamente silenţioase - Ungerea şi întreţinerea pieselor în mişcare la instalaţiile generatoare de zgomot - Realizarea unei perdele de copaci la limita de est a incintei industriale -Nu sunt necesare alte măsuri |
| zgomot | Circulaţia autovehiculelor în incinta unităţii | Poluare difuză | 65 dBA* |  | Semnificativă | Nu există zone de protecţie | Nu e cazul | Nu e cazul | Nu e cazul |

Conformare la cerinţele BAT – Zgomot

Nu exista limite considerate BAT privind nivelul de zgomot la instalatia de distilare atmosferică a titeiului. BAT recomanda utilizarea unor tehnici de control si prevenire a poluarii fonice.

Unitatea se conformeaza cu cerintele BAT prin:

- adoptarea de tehnici preventive: achizitionarea de echipamente silentioase (in special pompele de produs)

- incinta industriala este amplasată in intravilanul localitatii Apateu, intr-o zona cu functiune urbanistica de servicii si comert

- distanţa dintre zona rezidenţială şi obiectiv este de cca. 300 m

- realizarea unei perdele de copaci la limita de est a incintei industriale (spre sala de sport si localitatea Apateu)

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Emisii dirijate în atmosfera ( surse punctiforme de poluare a atmosferei)

Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepția celor acceptate legal.

Emisiile în aer, rezultate în urma arderii combustibililor, nu vor depășii valorile limită

Tabel10.1-1

| Sursa generatoare de poluanti/tipul emisiei | Poluati emisi | VLE conform Ordinuhii 462/1993 mg/Nm3 (la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale uscate ) |
| --- | --- | --- |
| Centrala pe ulei |  |  |
| diatermic OPX 600 |  |  |
| (functioneaza pe CLU) | Pulberi | 50 |
|  | NOx | 450 |
| Centrala termica de | SOx | 1700 |
| abur AX 600 | CO | 170 |
| (functioneaza pe CLU ) |  |  |

Pentru cuptorul H1, prevăzut cu 2 buc. arzatoare alimentate cu combustibil lichid ușor și 1 buc arzător alimentat cu combustibil gazos (gaz de rafinarie), emisiile în aer nu vor depasi valorile limita din tab 10.1-2.

Tabel10.1-2

| Nr. Crt. | Tipul combustibilului | Valori limita de emisie (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | pulberi | NOx | SOx | CO |
| 1 | gaz de rafinarie | 5* | 200* | 25* | 50* |
| 2 | CLU | 50** | 450** | 1700** | 170** |
| 3 | Amestec CLU+gaz de rafinarie | 45*** | 420*** | 1490*** | 155*** |

VLE au fost stabilite pentru cazul în care se utilizeaza un singur tip de combustibil (CLU sau gaze de rafinarie ) astfel:

- *VLE conform Documentului de referinfa privind cele mai bune tehnici disponibile în domeniul rafinariilor de petrol și gaze, la un continut de 02 de 3% în gazele reziduale uscate;

- **VLE conform Ord. nr 462/1993, la un continut de 02 de 3% în gazele reziduale uscate;

Pentru cazul în care se utilizeaza un amestec mixt de combustibil (CLU și gaze de rafinarie) Conform datelor prezentate în documentația de solicitare a autorizatiei integrate de mediu

- Consumul nominal/debitul de CLU este de 362,5 kg/h. Puterea calorifica inferioara a CLU este de min 9 700 kcal/kg.

- Consumul nominal/debitul de gaz de rafinarie este de 80 Nmc/h.

Puterea calorifica inferioară a gazului de rafinarie este de 26 000 kJ/Nmc, respectiv 6207,2 kcal / Nmc ( lkcal=4,1868 kj)

- *** VLE la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale uscate (pentru fiecare indicator ) s-a calculat folosind formula:

VLE m ( VLELx QlxPcil + VLEGx QGx PciG)/(QixPciL + QGx Pcic)

Unde:

VLEL = valoare limita de emisie pentru combustibil lichid (conf Ord nr 462/1993)

VLEg = valoare limita de emisie pentru combustibil gazos (gaz de rafinare) conf BAT

QL = debitul combustibilului lichid

QG = debitul combustibilului gazos

PciL = puterea calorifica inferioara a combustibilului lichid

PciG = puterea calorifica inferioara a combustibilului gazos

Probele medii zilnice reprezintă media aritmetică a tuturor măsurătorilor valide, efectuate pe durata a 24 ore de funcționare normală.

Valoriile medii se determrna în timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire și  oprire).

Locurile de măsurare vor fi: usor accesibile, clar marcate, pe cat posibil o curgere fără disturbări, pe distanța de măsurare.

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate.

Monitorizarea emisii COV

Conform Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină:

Art. 16 alin (1) „Titularii activităţilor care realizează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei de la terminale la staţiile de benzină au obligaţia să evalueze emisiile totale anuale de compuşi organici volatili în atmosferă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în vederea elaborării inventarelor de emisii conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu, şi să transmită toate datele şi informaţiile solicitate privind emisiile de compuşi organici volatili, anual, până la data de 15 martie pentru anul precedent, către autorităţile competente pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă se află, responsabile cu emiterea acordului/autorizaţiei de mediu, în condiţiile legii”

alin (2) „Titularii activităţilor care realizează operaţii de depozitare a benzinei, precum şi operaţii de încărcare şi descărcare a benzinei în sau din cisterne mobile, desfăşurate la terminalele dotate cu unităţi de recuperare a vaporilor de benzină, au obligaţia de a realiza măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din aceste operaţii. ”

alin (3) „Măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili prevăzută la alin. (2) se efectuează conform uneia dintre metodele prevăzute de standardele SR EN ISO 16017-1 „Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de muncă. Prelevarea şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie/desorbţie termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 1: Prelevare prin pompare“, SR EN ISO 16017-2 „Aer de interior, aer înconjurător şi atmosfera locului de muncă. Prelevarea şi analiza compuşilor organici volatili prin tub de absorbţie/desorbţie termică/cromatografie în fază gazoasă pe capilară. Partea 2: Prelevare prin difuziune“ sau SR EN 13649 „Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice a compuşilor organici gazoşi individuali. Metoda cu cărbune activ şi desorbţia solvenţilor“, ediţiile în vigoare la data utilizării standardelor de referinţă, precum şi conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi încărcarea/descărcarea benzinei la terminale”

Concentraţia medie orară a vaporilor evacuaţi de la unitatea de recuperare a vaporilor - cu aplicarea corecţiei necesare pentru diluţia produsă în timpul procesului - nu trebuie să depăşească 35 g/Nmc pentru fiecare oră. Echipamentul de măsurare folosit trebuie să fie capabil să măsoare concentraţii de cel puţin 3 g/Nmc şi să aibă o precizie de cel puţin 95% din valoarea măsurată.

Măsurătorile trebuie efectuate pe parcursul unei zile de lucru complete (minimum 7 ore), în condiţii normale de operare.

10.1.2. Concentratii de poluanți în aerul înconjurător

Concentrațiile de poluanți în aerul înconjurător specifice, determinate de activitatea desfășurată pe amplasament, nu trebuie sa depășească valorile limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator

Vor fi respectate valorile limită ale poluanților în mediul înconjurător din Anexa nr. 3, punctul B.2. din Legea nr. 104/2011 conform tabel 10.1.2

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | Valori limita -Conf. Legii 104 / 2011, Anexa 3, pct. B2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dioxid de sulf | 1 ora | 350 ug/m3 |
|  |  | 24 ore | 125 ug/m3 |
| 2 | Dioxid de azot | 1 ora | 200 ng/m3 |
|  |  | An calendaristic | 40 ug/m3 |
| 3 | Monoxid de carbon | Valoarea maxima zilnica a mediilor pe 8 ore | 10mg/m3 |
| 4 | Particule în suspensie (PM10) | Ozi | 50 ug/m3 |
|  |  | An calendaristic | 40 u.g/m3 |
| 5 | Benzen | An calendaristic | 5 ug/m3 |
| 6 | Plumb | An calendaristic | 0,5 ug/m3 |

10.2. Apă

10.2.1 Apa uzată

Evacuarea efluentului bazinului colector comun (bazinul de omogenizare final unde se amestecă apele uzate industriale și cele pluviale) se face respectand conditiile impuse de HG. 352/2005 - NTPA 001/2005 , conform tabelului 10.2.1

| Nr.crt. | Categoria apei | Indicatori de calitate | Valori admise (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Menajere + tehnologice + pluviale | Temperatura | 35ºC |
|  |  | pH | 6,5 – 8,5 |
|  |  | CCO Cr | 125 |
|  |  | CBO5 | 25 |
|  |  | Suspensii | 35 |
|  |  | azot total | 15 |
|  |  | fosfor total | 2 |
|  |  | Produse petroliere | 5 |
|  |  | Reziduu fix | 2000 |
|  |  | detergenți sintetici | 0,5 |
|  |  | substanțe extractibile | 20 |
|  |  | Fenoli | 0,3 |
|  |  | Sulfuri | 0,5 |
|  |  | Sulfați | 600 |
|  |  | Cloruri | 500 |
|  |  | Cianuri totale | 0,1 |
|  |  | Ni | 0,5 |
|  |  | Pb | 0,2 |
|  |  | Cd | 0,2 |

Frecvența de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate este semestrială.

Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate au fost stabiliți de AN Apele Române – ABA Crișuri prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 226/04.08.2022

Ceilalți indicatori vor respecta valorile limită prevazuți de HG. 188/2002-NTPA 001/2005, HG. 351/2005 si HG. 352/2005.

Indicatorii de calitate vor fi analizati din probe momentane.

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se va efectua de un laborator acreditat.

10.2.2 Apa freatică

Valorile indicatorilor de calitate a apelor freatice se vor compara cu valorile analizelor efectuate pentru documentația de solicitare a Autorizatiei Integrate de Mediu și vor constitui valori de referință pentru evoluția viitoare a calității apei subterane și influența activității societății asupra acesteia.

| Nr | Parametru | UM |  | Valori de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| crt |  |  | (Raport de încercare nr. 342/TIM din |
|  |  |  |  | 27.08.2012prevăzute în AIM nr. 2/27.09.2012 emisă de ARPM Timișoara) |  |
|  |  |  | Po | P1 | P2 | P3 |
| 1. | pH | unitati pH | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 7,0 |
| 2. | Produse |  | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 3. | petroliere | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 4. | Subst. extractbile cu solvent organici | mg/dm3 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| 5. | CCOCr | mg 02/dm3 | 2,71 | 92,1 | 86,7 | 119 |
| 6. | CB05 | mg 02/dm3 | 1,4 | 49,7 | 48,6 | 60,7 |
| 7. | NH4,+ | mg/dm3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 8. | Sulfuri totale | mg/dm3 | < 0,001 | < 0,001 | 3,23 | 2,20 |
| 9. | Pb | mg/dm3 | 0,062 | 0,061 | 0,047 | 0,042 |
| 10. | Cr total | mg/dm3 | < ,0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 11. | Ni | mg /dm3 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| 12. | Cd | mg/dm3 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 | < 0,0005 |
| 13. | Hg | ug/dW | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 14. | Fenoli | ug/dW | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |

Monitorizarea apelor subterane se va realiza pentru indicatorii din tabel, rezultatele se vor compara cu evaluările iniţiale ale acestor indicatori şi nu vor depăşi valorile analizate pentru proba martor.

Pentru urmărirea influenţei activităţii instalaţiei asupra calităţii apelor subterane se vor efectua analize ale apelor subterane (semestrială). Valorile obţinute se vor compara cu valorile de referinţă (valorile obţinute pe proba prelevată/analizată pentru prima dată).

10.3. Sol

Se vor respecta concentrațiile maxime admise prevazute de Ordinul nr. 756/1997 - aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila, și anume:

Tabel 10.3 - Concentrații de poluanți în sol pentru terenuri cu folosința mai putin sensibilă

| Nr. Crt. | Indicator | Ord MAPPM nr. 756/1997 Prag de alerta (mg/kg s.u.) | Ord MAPPM nr. 756/1997 Prag de interventie (mg/kg s.u.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cadmiu | 5 | 10 |
| 2 | crom total | 300 | 600 |
| 3 | cupru | 250 | 500 |
| 4 | mangan | 2000 | 4000 |
| 5 | mercur | 4 | 10 |
| 6 | nichel | 200 | 500 |
| 7 | plumb | 250 | 1000 |
| 8 | seleniu | 10 | 20 |
| 9 | vanadiu | 200 | 400 |
| 10 | zinc | 700 | 1500 |
| 11 | sulfati | 5000 | 50000 |
| 12 | sulfuri | 400 | 2000 |
| 13 | benzen | 0,5 | 2 |
| 14 | toluen | 30 | 100 |
| 15 | xilen | 15 | 25 |
| 16 | fenol | 10 | 40 |
| 17 | Total hidrocarburi aromatice(HA) | 50 | 150 |
| 18 | Total HAP | 25 | 150 |
| 19 | Total hidrocarburi din petrol | 1000 | 2000 |

- Conform Ordinului MAPPM nr.756/1997, la atingerea pragurilor de alertă, titularul activității are obligația suplimentării monitorizării concentrațiilor poluanților și luarea măsurilor de reducere a acestora.

- Sunt interzise deversările neautorizate și accidentale a oricăror substanțe poluante pe sol, în apele de suprafață sau freatice.

- Încărcarea și descărcarea materialelor trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor sau scurgerilor.

În tabelul de mai jos sunt menţionate valorile analizate pentru probele martor ( probe prelevate în 2010, respectiv 2022).

Valorile măsurate vor fi comparate cu cele din buletinele de analiză pentru investigaţiile făcute pe amplasament la întocmirea Raportului privind situaţia de referinţă.

Valorile concentrațiilor poluanților specifici activității, prezenți în solul din incinta societății, nu vor depăși limitele de folosință mai puțin sensibilă prevăzute în Ordinul MAPPM nr. 756/1997.

10.4. Zgomot

Valori limită

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, pe baza căreia se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform Standardului SR 10009:2017: Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

La limita receptorilor protejaţi, zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Se va realiza permanent salubrizarea întregului amplasament şi a zonelor adiacente acestuia, fără abandonarea necontrolată a deşeurilor de orice natură;

Abandonarea/depozitarea deşeurilor pe amplasamente neautorizate este strict interzisă.

Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.

Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.

Este interzisă eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate.

Se vor respecta prevederile legislaţiei specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei.

Documentul Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment” 2018, prezintă un exemplu de diagramă de compatibilitate pentru stocarea deşeurilor periculoase  de care se va ţine cont în desfăşurarea activităţii.

Vor fi salubrizate în permanenţă platformele folosite pentru manipularea, stocarea, livrarea deşeurilor colectate în vederea valorificării, fiind adunate toate deşeurile uşoare antrenate de vânt.

Definiții/termeni:

- deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

- producător de deşeuri - orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri, producător de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri.

Caracterizarea deşeurilor va cuprinde informaţiile menţionate în secţiunea 1, pct.1.6 din Ord. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri.

Se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 32, alin (1) „Introducerea pe teritoriul României a deşeurilor de orice natură, în scopul eliminării acestora, este interzisă.”

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:

a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică;

e) eliminarea.”

Art. 7, alin. (1) „Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

b) anexei nr. 4.”

Art. 8, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.”

alin. (2) „În cazul unui tip de deşeu care se încadrează potrivit listei deşeurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) sub două coduri diferite în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deşeu nepericulos se realizează de către producătorii şi deţinătorii de astfel de deşeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză şi a altor documente relevante solicitate de către autoritatea de protecţie a mediului.”

alin. (4) „În scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4.”

Art. 11 „Este interzisă reclasificarea deşeurilor periculoase ca deşeuri nepericuloase de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri prin diluarea sau amestecarea acestora în scopul de a diminua concentraţiile iniţiale de substanţe periculoase la un nivel mai mic decât nivelul prevăzut pentru ca un deşeu să fie definit ca fiind periculos.”

Art. 13, alin. (6) „Operatorii economici generatori de deşeuri iau măsuri pentru:

a) reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare”

Art. 15, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia de a se asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 21.”

alin. (2) Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:

„a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

b) să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei”

alin. (3) „Producătorii/deţinătorii de deşeuri vor îndeplini aceeaşi obligaţie ca cea prevăzută la alin. (2) lit. a).”

Art. 16, alin. (1) „Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.”

alin. (2) „Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a le verifica vizual dacă sunt separate corespunzător şi de a le prelua separat şi a nu le amesteca în timpul transportului cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.”

alin.(2^1) „Transportul deşeurilor se face numai cu autovehicule inscripţionate cu litera «D» la loc vizibil.”

Art. 20, alin. (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.”

alin. (3) „Abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor sunt interzise.”

alin. (4) „Eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise.”

alin. (5) „Se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect.”

alin. (6) „Îngroparea deşeurilor de orice fel este interzisă.”

Art. 21 „Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Art. 23, alin. (1) „Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are

obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21.”

alin. (4) „Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.”

alin. (5) „Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 24, alin. (1) „Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.”

Art. 27, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48.”

Art. 28, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care intră fizic în posesia deşeurilor, au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.”

alin. (3) „Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pot autoriza amestecarea dacă:

a) operaţiunea de amestecare este efectuată de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor art. 34;

b) sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 21, iar efectele nocive ale gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului nu sunt agravate;

c) operaţiunea de amestecare se realizează în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;
d) caracterizarea deşeurilor prevăzută la art. 8 alin. (4) permite acest proces.”

Art. 29, alin. (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ”

Art. 31, alin. (1) „Cu respectarea obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 28 şi art. 29, producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, excluzând persoanele fizice, trebuie să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că:

a) uleiurile uzate sunt colectate separat ţinând cont de bunele practici în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, cu excepţia cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;

b) uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operaţiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 şi 21;

c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deşeuri sau substanţe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operaţiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;

d) uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate. ”

Art. 44, alin. (1) „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs

fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri

de reducere a periculozităţii deşeurilor.”

Art. 48, alin. (1) „Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

a) codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

b) destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

c) cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.”

alin. (2) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.”

alin. (5) „Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.”

alin. (6) „La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) trebuie să furnizeze documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.”

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 16, alin. (14) „Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje.”

11.1	. Deşeuri produse

Orice alte deşeuri necodificate prin autorizaţie şi generate din activitate se vor codifica conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare, urmând a se stoca în ambalaje adecvate (pentru a se evita pierdea de conţinut), şi vor fi predate operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator de colectare a deşeurilor.

Alocarea codurilor de valorificare/eliminare a deşeurilor generate se stabileşte conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, de către generator în funcţie de activitatea autorizată a operatorilor economici care preiau deșeurile (activitatea contractantului).

În cazul în care deșeurile generate sunt predate unor operatori economici în vederea eliminării, titularul va demonstra că nu a găsit soluții pentru reutilizarea/reciclarea sau alte operațiuni de valorificare a acelor tipuri de deșeuri.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Activitatea personalului la punctul de lucru | 60 | mc/an | eliminare | D13 |  |
| 05 01 02* | nămoluri rezultate din desalinizare | Șlam | 0,3 | t/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |
| 05 01 03* | nămoluri provenite din rezervor | Slamuri din instalatia de distilare și productie combustil S1 | 49 | t/an |  |
| 05 01 11* | deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze | Neutralizare motorina | 270 | t/an |  |
| 05 01 09* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | nămoluri | Nu au fost estimate |  |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Activitatea personalului la punctul de lucru |  |  |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Activitatea personalului la punctul de lucru |  |  |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | dezambalare |  |  |  |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | Activitatea personalului la punctul de lucru |  |  |  |

11.2. Deşeuri colectate

- deșeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 60 | mc/an | eliminare | D13 |  |
| 05 01 02* | nămoluri rezultate din desalinizare | 0,3 | t/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |
| 05 01 03* | nămoluri provenite din rezervor | 49 | t/an |  |
| 05 01 11* | deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze | 270 | t/an |  |
| 05 01 09* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | Nu au fost estimate |  |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton |  |  |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |  |  |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |  |  |  |
| 15 01 04 | ambalaje metalice |  |  |  |

La cap.6 sunt specificate tipurile de deşeuri care sunt colectate de către titularul actului de reglementare de la generatori/deţinători.

11.3. Deşeuri stocate temporar

- deșeuri rezultate din activitatea titularului actului de reglementare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 60 | mc/an | Europubele de 1 mc |
| 05 01 02* | nămoluri rezultate din desalinizare | 0,3 | t/an | Bazin de retenție dedicate pentru acest scop; |
| 05 01 03* | nămoluri provenite din rezervor | 49 | t/an | Rezervoarele 3, 4, 5 și 104 |
| 05 01 11* | deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze | 270 | t/an |  |
| 05 01 09* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | Nu au fost estimate |  | Bazin de retenție dedicate pentru acest scop |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton |  |  | pubele |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |  |  | pubele |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |  |  | Vrac in incinta unității |
| 15 01 04 | ambalaje metalice |  |  | Pubele/Vrac in incinta unității |

Perioada de stocare temporară a deşeurilor nu va depășii 1 an pentru deşeurile care urmează să fie eliminate şi 3 ani în cazul deşeurilor care urmează să fie valorificate.

Operatorul economic are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.4. Deşeuri tratate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare/ eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 60 | mc/an | eliminare | D13 |  |
| 05 01 02* | nămoluri rezultate din desalinizare | 0,3 | t/an | Se vor aplica prevederile OUG nr. 92/2021, Art. 4, alin. (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor: a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operaţiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.” |
| 05 01 03* | nămoluri provenite din rezervor | 49 | t/an |  |
| 05 01 11* | deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze | 270 | t/an |  |
| 05 01 09* | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase | Nu au fost estimate |  |  |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton |  |  |  |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |  |  |  |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |  |  |  |
| 15 01 04 | ambalaje metalice |  |  |  |

11.5. Deşeuri transportate

Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Transportul deşeurilor (atît a celor generate cât și a celor colectate de la generstori/dețintăroti) , se realiza cu mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, autorizate din punct de vedere a protecţiei mediului şi care deţin dotările şi echipamentele necesare, conform prevederilor ADR, aparținând operatorilor economici care operează în domeniul transporturilor.

Fiecare transport de deşeuri periculoase, generate de către expeditor se va efectua după ce acesta şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform HG 1061/2008- privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase);

- formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

- formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor;

- registrul de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase.

Destinatarul este obligat să preleveze o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase, pe care să o păstreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzător un  interval de cel puţin 3 luni.

Transferul deşeurilor periculoase pe teritoriul naţional trebuie să fie însoţite de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul CE 1013/2006.

În situaţia în care se doreşte transferul deşeurilor în vederea recuperării sau eliminării în altă ţară decât România se vor respecta prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1. Obiectivul intră sub incidenta Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, transpusa prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind încadrat ca amplasament de nivel superior.

Societate a fost informată de încadrarea obiectivului ca amplasment de nivel superior prin adresa comună nr. 3071/22.02.2023, nr. 301.278/20.02.2023 și nr. 715/21.02.2023 emisă de APM Arad, I.S.U. "Vasile Goldiș" al Județului Arad și GNM – CJ Arad

Se vor respecta prevederile:

- Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările și completările ulterioare

art. 7, alin. (1) „Operatorul are obligaţia de a transmite SRAPM, pe suport hârtie, în 3 exemplare, şi în format electronic, o notificare care să cuprindă următoarele:

a) numele şi/sau denumirea comercială a operatorului şi adresa completă a amplasamentului în cauză;

b) sediul social al operatorului, inclusiv adresa completă a acestuia;

c) numele şi funcţia persoanei care răspunde de amplasament, dacă aceasta este diferită de cea prevăzută la lit. a);

d) fişele cu date de securitate şi alte informaţii necesare, suficiente pentru a identifica substanţele periculoase şi categoria de substanţe implicate sau care ar putea fi prezente;

e) cantitatea şi forma fizică sub care se prezintă substanţa sau substanţele periculoase în cauză, precum şi capacităţile de stocare existente pe amplasament, exprimate în tone;

f) activitatea sau activitatea propusă a instalaţiei ori a zonelor de depozitare;

g) date despre imediata vecinătate a amplasamentului, factorii care ar putea provoca un accident major sau agrava consecinţele acestuia, inclusiv, dacă sunt disponibile, detalii privind amplasamentele vecine, siturile de exploatare, chiar dacă nu intră în domeniul de aplicare a prevederilor prezentei legi, zone şi dezvoltări care ar putea fi sursa unui accident major ori ar putea creşte riscul sau agrava consecinţele unui accident major şi al unor efecte domino.”

alin. (6) „Operatorul are obligaţia să actualizeze notificarea şi să o transmită SRAPM înainte de următoarele evenimente:

a) orice creştere ori scădere semnificativă a cantităţii sau orice schimbare semnificativă a naturii ori a formei fizice a substanţei periculoase prezente, după cum se indică în notificarea furnizată de operator potrivit prevederilor alin. (1), sau o modificare semnificativă a proceselor în care aceasta este utilizată;

b) modificarea unui amplasament sau a unei instalaţii care ar putea avea consecinţe semnificative în termeni de pericole de accident major;

c) închiderea definitivă a amplasamentului sau dezafectarea acestuia;

d) modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).”

alin. (7) “În cazul în care evenimentele prevăzute la alin. (6) nu au loc, operatorul elaborează şi transmite o notificare actualizată o dată la 5 ani de la depunerea notificării prevăzute la alin. (1).”

Art. 8, alin.  (1) “Operatorul are obligaţia de a elabora un document potrivit prevederilor prevăzute în anexa nr. 2, în care să prezinte politica sa de prevenire a accidentelor majore, denumită în continuare PPAM, şi să garanteze că aceasta este implementată în mod corespunzător. PPAM trebuie să fie elaborată astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului. Aceasta cuprinde obiectivele globale şi principiile de acţiune ale operatorului, rolul şi responsabilitatea gestionării, precum şi angajamentul privind îmbunătăţirea continuă a controlului pericolelor de accident major şi trebuie să fie elaborată astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecţie şi să fie proporţională cu pericolele de accident major.”

alin. (5) “Fără a se aduce atingere prevederilor art. 11, operatorul revizuieşte periodic, cel puţin o dată la 5 ani, şi actualizează, dacă este necesar, PPAM. Operatorul transmite PPAM actualizată la SRAPM, cu 90 de zile anterior termenului de 5 ani de la data la care a fost întocmită.”

Art. 10, alin. (1) “Operatorul unui amplasament de nivel superior are obligaţia de a întocmi un raport de securitate cu scopul:

a) de a demonstra că au fost puse în practică o PPAM şi un sistem de management al securităţii pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit informaţiilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 4;

b) de a demonstra că au fost identificate pericolele de accident major şi scenarii posibile de accidente majore şi că au fost luate măsurile necesare pentru a se preveni astfel de accidente şi pentru a se limita consecinţele acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului;

c) de a demonstra că au fost luate în considerare securitatea şi fiabilitatea, adecvate în proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea oricărei instalaţii, zone de depozitare, echipamente şi infrastructura aferente exploatării, care sunt legate de pericolele de accident major în interiorul amplasamentului;

d) de a demonstra că planurile de urgenţă internă au fost elaborate şi de a furniza informaţii care să permită întocmirea planului de urgenţă externă;

e) de a furniza suficiente informaţii autorităţilor competente prevăzute la art. 6 alin. (2) şi autorităţilor administraţiei publice responsabile cu amenajarea teritoriului şi cu urbanismul, pentru a permite luarea de decizii cu privire la localizarea sau dezvoltarea de noi activităţi în jurul amplasamentelor existente.”

alin. (2) “Raportul de securitate conţine cel puţin datele şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 3 şi trebuie corelat cu cerinţele din legislaţia subsecventă prezentei legi. Condiţiile minime se detaliază în funcţie de obiectiv şi de solicitările autorităţilor competente care examinează documentaţia. Acesta indică numele organizaţiilor relevante implicate în elaborarea raportului.”

alin. (5) “Fără a se aduce atingere prevederilor art. 11, operatorul revizuieşte periodic, cel puţin o dată la 5 ani şi actualizează, dacă este necesar, raportul de securitate. De asemenea, operatorul revizuieşte şi, dacă este necesar, actualizează raportul de securitate în urma unui accident major sau incident pe amplasamentul său şi în orice alt moment, din proprie iniţiativă ori la cererea autorităţii competente prevăzute la art. 6 alin. (2), în cazul în care acest lucru este justificat de date noi sau de cunoştinţe tehnologice noi în domeniul securităţii, inclusiv cunoştinţe care decurg din analiza unor accidente ori, pe cât posibil, a evenimentelor la limita de producere a unui accident, precum şi de progresele în ceea ce priveşte cunoştinţele legate de evaluarea pericolelor.”

Art. 14, alin.  (1) “Operatorul are obligaţia ca informaţiile prevăzute în anexa nr. 6 să fie puse în permanenţă la dispoziţia publicului, inclusiv în format electronic pe propria pagină de internet. Informaţiile se actualizează, atunci când este necesar, inclusiv în cazul modificărilor prevăzute la art. 11.”

alin. (2) “Pentru amplasamentele de nivel superior, operatorul are obligaţia:

a) să informeze periodic şi în forma cea mai adecvată toate persoanele care ar putea fi afectate de un accident major, fără ca acestea să solicite acest lucru, cu informaţii clare, suficiente şi inteligibile privind măsurile de securitate şi conduita obligatorie în caz de accident major;

b) să pună la dispoziţia publicului, la cerere, raportul de securitate, iar în cazul aplicării prevederilor art. 22 alin. (3), să pună la dispoziţia acestuia un raport modificat, sub forma unui rezumat fără caracter tehnic, care include cel puţin informaţii generale privind pericolele de accident major şi efectele potenţiale asupra sănătăţii umane şi asupra mediului în caz de accident major;

c) să pună la dispoziţia publicului, la cerere, inventarul substanţelor periculoase, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3).”

alin. (3) “Informaţiile care urmează să fie furnizate în temeiul prevederilor alin. (2) lit. a) includ cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 6. Aceste informaţii sunt, de asemenea, furnizate tuturor administratorilor sau proprietarilor construcţiilor şi zonelor de utilitate publică, inclusiv şcoli şi spitale, şi tuturor amplasamentelor învecinate, în cazul amplasamentelor care intră sub incidenţa prevederilor art. 9.”

alin. (4) “Operatorul are obligaţia să furnizeze informaţiile, cel puţin o dată la 5 ani, să le revizuiască periodic şi, atunci când este necesar, să le actualizeze, inclusiv în cazul unor modificări care intră sub incidenţa prevederilor art. 11.”

Art. 16, alin. (1) “În cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia să ia următoarele măsuri:

a) să informeze imediat ISUJ privind producerea accidentului;

b) să ofere ISUJ, imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai târziu de două ore de la producerea accidentului, următoarele informaţii referitoare la: circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii umane, asupra mediului şi proprietăţii şi măsurile de urgenţă adoptate;

c) să informeze autorităţile competente prevăzute la art. 6 alin. (2) cu privire la măsurile avute în vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului, precum şi pentru prevenirea repetării unui astfel de accident;

d) să actualizeze informaţiile furnizate dacă cercetările ulterioare fac cunoscute date suplimentare care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile stabilite.”

- OM nr. 3710/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism;

Art. 8, alin. (1) „Determinarea şi reprezentarea grafică a zonelor în care se pot manifesta consecinţele unui accident major, denumite în continuare zone de impact, din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 se fac de către operatorii ce exploatează sau deţin amplasamentele în cauză, în baza analizei de risc care este cuprinsă în documentaţiile specifice - Politica de prevenire a accidentelor majore, Raportul de securitate, Planul de urgenţă internă - transmise autorităţilor competente de la nivel judeţean.”

alin. (4) „Pentru determinarea zonelor de impact ale unui accident major, operatorul identifică în analiza de risc scenarii de accidente majore care să conducă la pierdere de conţinut şi consecinţe asupra omului, mediului sau proprietăţii şi calculează frecvenţele de apariţie a acestora.”

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele;

- Amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

- titularul va anunţa iminenţa producerii unor descărcări neprevăzute sau a accidentelor, autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi de apărare civilă;

- se  vor respecta prevederile raportului de securitate şi a planului de urgenţă internă;

- staţionarea, încărcarea sau descărcarea autovehiculelor se va face numai în incinta societăţii, în spaţiile destinate acestui scop;

- transportul carburanţilor se va face numai cu mijloace auto omologate pentru transporturi rutiere de mărfuri periculoase, conform reglementărilor Autorităţii Rutiere Române, în vigoare. Autovehiculele vor fi inscripţionate corespunzător;

- aprovizionarea depozitului pe linia de cale ferată industrială se va face cu respectarea condiţiilor impuse de Autoritatea Feroviară Română – AFER;

- se va furniza conducătorului auto fişa cu date de securitate, prin care se dau instrucţiuni privind: identificarea substanţei, natura pericolelor prezentate de acesta, tipul de echipament de protecţie recomandat să fie utilizat, modul de intervenţie şi de alarmare a autorităţilor în caz de accident sau de eveniment rutier;

Informarea preventiva a populatiei care poate fi afectata de un accident major

In colaborare cu Institutia Prefectului, titularul de activitate trebuie sa informeze persoanele susceptibile a fi implicate intr-un accident (servicii publice, colectivitati), precum si populatia invecinata amplasamentului asupra riscurilor unui accident major si regulile care trebuiesc respectate in asemenea situatii. Informatiile se transmit prin brosuri.

Aceste informatii contin:

- numele titularului de activitate si coordonatele;

- autoritatea de pe amplasament care furnizeaza informatii;

- denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse , denumirile generice sau categoria generală de periculozitate a substanţelor şi a preparatelor din obiectiv care ar putea duce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

- informaţii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potenţiale asupra populaţiei şi mediului.

- informaţii corespunzătoare asupra modului în care populaţia afectată va fi avertizată şi informată în cazul în care se produce un accident major.

- informaţii corespunzătoare asupra acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă populaţia vizată şi asupra comportamentului pe care trebuie să îl adopte în cazul în care se produce un accident major.

- confirmarea faptului că titularul activităţii are obligaţia de a lua măsuri interne adecvate, în special menţinerea legăturii cu serviciile de urgenţă, pentru a acţiona în caz de accidente majore şi pentru a minimiza efectele acestora.

- referinţă la Planul de urgenţă externă elaborat pentru a aborda oricare dintre efectele externe ale accidentului. Aceasta trebuie să cuprindă îndrumarea de a coopera la orice instrucţiuni sau solicitări din partea serviciilor de urgenţă în momentul accidentului.

- detalii asupra sursei de unde pot fi obţinute informaţii suplimentare, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii.

Titularul activitatii este obligat sa rezolve pe niveluri de competenta problemele de mediu, in functie de amploarea acestora.

Titularul activitatii este obligat sa informeze autoritatilor competente si populatia in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major.

ELEMENTE IMPORTANTE DESTINATE PREVENIRII ACCIDENTELOR

- Elementele importante pentru securitate

Titularul de activitate, stabileste, sub responsabilitatea sa, tinand cont de Raportul de securitate, lista factorilor importanti pentru securitate. Aceasta identifica echipamentele, parametrii, regulamentele, instructiunile de lucru si instruirile personalului, cu scopul de a tine sub control instalatiile, in toate fazele de exploatare (functionare normala, pornire/oprire, situatii accidentale) susceptibile de a induce consecinte grave pentru om si mediu.

Domeniu de functionare

Titularul de activitate stabileste, sub responsabilitatea sa, limitele de variatie care determina siguranta in functionare a instalatiilor. Instalatiile trebuie sa fie echipate cu dispozitive de alarma cand parametrii depasesc plaja de functionare in siguranta. Declansarea alarmei trebuie sa antreneze actiuni automate sau proceduri de corectie.

Echipamente importante pentru securitate

Echipamentele trebuie sa fie confectionate astefel incat sa reziste la actiunea substantelor si preparatelor manipulate si in mediul de functionare al instalatiei (soc, coroziune, etc.). Acestea trebuie controlate periodic si mentinute in stare de functionare dupa proceduri scrise.

Alimentarea si transmiterea comenzilor trebuie sa se realizeze in « securitate pozitiva » (functionare normala si in pana de curent).

Sisteme de alarma si securizare a instalatiilor

Acestea permit, in caz de depasire a pragurilor critice prestabilite, de a alarma personalul de supraveghere in cazul unui accident si de a securiza instalatiile susceptibile a provoca consecinte grave asupra vecinatatilor si mediului. Acestea functioneaza in «securitate pozitiva» (functionare normala si in pana de curent).

Supravegherea si detectarea zonelor de pericol

Instalatiile susceptibile de a provoca consecinte grave pentru vecinatati si mediu trebuie echipate cu sisteme de detectie si alarma a caror plaja de sensibilitate depinde de natura riscurilor ce pot aparea.

Titularul de activitate trebuie sa actualizeze lista detectorilor existenti si sa stabileasca operatiile de mentenanta destinate mentinerii eficacitatii lor in timp.

12.3 Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă

şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

Conform punctului de vedere nr. 4708457/02.09.2022 emis de ISU Vasile Goldiș Arad "Pentru a se putea realiza repunerea în funcțiune a instalațiilor aferente construcțiilor și instalațiilor tehnologice de pe amplasament, este obligatorie respectarea instrucțiunilor de funcționare, verificare și întreținere, precum și a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, conform art. 81, alin. (3) din OMAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor și operatorul economic trebuie să facă dovada faptului că verificările pentru instalațiile mai sus menționate nu au depășit termenele stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații, conform art. 82, lit. (d) din OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor".

12.4. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil,

disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Inventarul substantelor și preparatelor periculoase prezente pe amplasament

a) Titularul de activitate trebuie să dețină documente care să îi permit să cunoască natura și riscurile substanțelor și preparatelor periculoase prezente în instalațiile sale (cu precadere fisele cu date de securitate). Se va actualiza, ori de câte ori este nevoie, inventarul și evidența stocurilor de substanțe și preparate periculoase prezente pe amplasament.

b) Operatorul va avea o situație actualizată zilnic care indică natura și cantitatea maxima a produselor periculoase pe care le deține, cu un plan general de stocare anexat. Acesta situație

va fi pusă la dispoziția serviciului de securitate al societății și inspectoratului pentru situatii de urgență.

c) Rezervoarele și celelalte ambalaje vor avea inscriptionate cu caractere lizibile numele produselor si simbolurile de pericol, conform reglementarilor referitoare la etichetarea substantelor si compusilor chimici periculosi.

Identificarea zonelor de risc din amplasament

Titularul de activitate identifica zonele din amplasament unde se poate declansa un incendiu, o emisie de substante sau preparate periculoase stocate sau utilizate sau se poate forma un nor

cu continut de substante nocive sau explozive, pentru o scurta durata sau de maniera permanenta. Aceste zone sunt marcate prin indicatoare de securitate vizibile conform prevederilor actelor normative din domeniul protectiei securitatii si sanatatii in munca si al apararii impotriva incendiilor, pentru riscurile identificate si evaluate in analiza de risc din Raportul de securitate, operatorul trebuie sa detina mijloace de protectie/prevenire a accidentelor majore si pentru limitarea consecintelor.

Verificari periodice

a) Instalatiile, aparatele si depozitele in care sunt stocate substante si preparate periculoase, ca si mijloacele de interventie in caz de pericol, fac obiectul unor verificari periodice.

b) Titularul de activitate are obligatia de a asigura functionarea in bune conditii a sistemului de

monitorizare si control al poluantilor pe raza de incidenta a activitatii desfasurate, in scopul prevenirii si evitarii riscurilor tehnologice si eliberarii accidentale de poluanti in mediu.

c) Titularul de activitate are obligatia sa asiste persoanele imputernicite cu inspectia, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii, toate documentele relevante si sa le faciliteze controlul activitatilor si prelevarea de probe.

Interdictia de foc

Este interzisa aducerea focului sub orice forma in zonele cu risc de incendiu, explozie, in afara de interventiile ce fac obiectul unui permis de interventie.

Instruirea personalului

Intreg personalul trebuie sa cunoasca si sa respecte politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM) si raportul de securitate, prevederile planului de urgenta interna.

Instruirea personalului privind siguranta instalatiilor si managementul situatiilor de urgenta se va

face periodic. Se va respecta procedura privind instruirea, scolarizarea si/sau perfectionarea angajatilor si a colaboratorilor (dupa caz).

Instruirea personalului operator propriu, precum si a personalului firmelor terte participante la testarea Planului de Urgenta Interna se efectueaza in baza „Graficului de exercitii de testare a Planului de Urgenta Interna, aplicatiile propuse cuprinzind toate tipurile de riscuri (incendiu, explozie, emisii de gaze toxice, etc.) grafic care este avizat de catre Managerul pentru Situatii de Urgenta al societatii iar un exemplar se transmite catre ISUJ Arad.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Operatorul economic are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi, conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-

Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.1.1. emisii din surse dirijate

Titularul activitatii are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor de poluanți în aer pentru sursele din tabelul 10.1.1 și 10.1.2, în conformitate cu conditiile stabilite în tabelul 13.1.1

Tabel 13.1.1.

| Nr. | Indicator! | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| crt. |  | de monitorizare |
| 1 | Pulberi | Semestrial * - Cuptor refierbator HI |
| 2 | Monoxid de carbon |  |
| 3 | Oxizi de sulf |  |
| 4 | Oxizi de azot | Anual - Centrala pe ulei diatermic - Centrala termica de abur |

NOTĂ

Pentru cazul în care se utilizează un amestec mixt de combustibil (CLU și gaze de rafinarie) Rapoartele de încercare (Buletinele de analiză) pentru indicatorii monitorizați vor fi însoțite și de Buletinul de analiza pentru tipul de CLU folosit la combustie (în care să se specifice Puterea calorifica inferioară).

## 13.1.2. Monitorizarea calităţii aerului

Concentratii de poluanti in aerul inconjurator (imisii)

Titularul autorizatiei are obligația să monitorizeze nivelul concentratiilor de poluanți în aerul înconjurator, la limita amplasamentului, pe latura de est a platformei pe direcția receptorului sensibil, în condițiile stabilite în tabelul 13.1.2.

Tabel 13.1.2.

| Indicatori | Frecvenja de monitorizare |
| --- | --- |
| Dioxid de sulf | Anual (la limita amplasamentului, pe latura de est a platformei, pe directia receptorului sensibil) |
| Dioxid de azot |  |
| Monoxid de carbon |  |
| Particule in suspensie (PM10) |  |
| Benzen |  |
| Plumb |  |
| Modelarea matematica a dispersiei poluantilor atmosferici generati pe amplasamentul SC WEST PETROL RAFINARE SRL | Anual* |

Notă

NOTA

*Modelarea matematică a dispersiei poluanților atmosferici generați pe amplasamentul SC WEST PETROL RAFINARE SRL APATEU SRL va cuprinde:

- prezentarea datelor meteorologice (inclusiv roza vânturilor);

- informații despre poluarea de fond;

- calculele de dispersie pentru poluanții emiși cumulativ cu poluarea de fond, în condițiile meteorologice cele mai defavorabile

- grila de calcul pentru modelul matematic, 5x5 km, cu o rezoluție spațială de 100 m;

- pentru monoxidul de carbon CO, perioada de mediere de 8 ore (maxima zilnică a mediilor pe 8 ore);

- calculul concentrațiilor de poluanți, utilizandu-se modelarea matematica a dispersiei poluanților în atmosfera pentru: C6H6, particule în suspensie PM10, Pb;

- distanța față de sursa unde se înregistrază concentrațiile maxime de poluanți la nivelul solului;

- reprezentarea pe hărți a limitelor amplasamentului.

13.2.3. Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiză de la locul de prelevare, din coş, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.2. Monitorizarea emisiilor în apă

13.2.1. Monitorizarea apei

| Nr.crt. | Categoria apei | Indicatori de calitate | Frecvența |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Menajere + tehnologice + pluviale (la ieșirea din bazinul de omogenizare final) | Temperatura | Lunar pe perioada în care se desfășoară activitatea (conform Autorizației de gospodărire a apelor emisă de AN Apele Române – ABA Crișuri) |
|  |  | pH |  |
|  |  | CCO Cr |  |
|  |  | CBO5 |  |
|  |  | Suspensii |  |
|  |  | azot total |  |
|  |  | fosfor total |  |
|  |  | Produse petroliere |  |
|  |  | Reziduu fix |  |
|  |  | detergenți sintetici |  |
|  |  | substanțe extractibile |  |
|  |  | Fenoli |  |
|  |  | Sulfuri |  |
|  |  | Sulfați |  |
|  |  | Cloruri |  |
|  |  | Cianuri totale |  |
|  |  | Ni |  |
|  |  | Pb |  |
|  |  | Cd |  |

Pentru micropoluanții organici specifici activității: DEHP [Di(2-etilhexil) ftalat], triclorbenzen, 1,2-dicloretan, tetracloretilenă, antracen, benzen, HCBD (hexaclorbutadienă), PCBe (Pentaclorbenzen), cloroform, DCM (Diclormetan), naftalină, aceștia se vor monitoriza o perioadă de 3 luni, după care vor rămâne în monitorizare cu frecvența lunară, acei indicatori care au valori de cca. 80% din valoarea SCM-ului din H.G. nr. 1.038/2010.

13.3. Monitorizarea apei freatice

| Parametru | Frecvenţa de monitorizare | Punct de prelevare |
| --- | --- | --- |
| pH | SEMESTRIAL | 4 foraje de control |
| Conductivitate |  |  |
| Culoare, aspect |  |  |
| Indice de permanganat (CCO-Mn) |  |  |
| Amoniu |  |  |
| Azot total |  |  |
| Sulfaţi |  |  |
| Cloruri |  |  |
| Crom total |  |  |
| Nichel |  |  |
| Plumb |  |  |
| Sulfuri/H2S |  |  |
| Produse petroliere |  |  |
| Fenoli |  |  |

13.4. Monitorizarea solului

Monitorizarea  calităţii solului în zonele identificate ca fiind expuse la poluare: zona instalaţiei de distilare la presiune atmosferică, zona parcurilor de rezervoare și zona echipamentelor de epurare și a instalației de combustibil tip S1.

Se va realiza o rețea de 6 puncte din care se vor preleva probe de sol de la 2 adancimei - 5 cm (probele S) respectiv 30 cm (probele S*).

- S1, S2 si S1*, S2* - probe de sol prelevate din vecinătatea instalaţiei de distilare la presiune atmosferică

- S3, S4 si S3*, S4* - probe de sol prelevate din vecinătatea parcurilor de rezervoare

- S5, S6 si S5*, S6* - probe de sol prelevate din zona echipamentelor de epurare și a instalației de combustibil tip S1

| Parametru | Frecvenţa de monitorizare | Punct de prelevare |
| --- | --- | --- |
| Nichel | anual | 6 puncte la două adâncimi conform situaţiei prezentate mai sus |
| Crom total |  |  |
| Plumb |  |  |
| Produse petroliere |  |  |

13.5. Monitorizare tehnologică

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.6.  Monitorizarea deşeurilor și substanțelor chimice periculoase

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea prevederilor:

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deşeuri;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu modificările ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului  European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive;

precum şi ale altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei, raportându-se la APM Arad, datele în funcţie de legislaţia specifică sau la solicitarea acesteia.

Recuperarea sau eliminarea deseurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în prezenta Autorizație și în conformitate cu legislația și protocoalele naționale. Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Evidenţa gestiunii deşeurilor colectate, valorificate şi eliminate se va raporta conform actelor normative în vigoare şi a cerinţelor APM ARAD.

Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM Arad, ca parte a RAM.

13.7. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul va ține evidența ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, evidențiind: cantitatea achiziționată, cantitatea introdusă pe piață, cantitatea reutilizabilă, cantitățile recuperate și eliminate.

Operatorii economici deţinători de ambalaje folosite şi/sau de deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie au obligaţia:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnaţi de aceştia conform prevederilor contractuale;

b) să predea deşeurile de ambalaje secundare şi deşeurile de ambalaje pentru transport către colectori desemnaţi de o organizaţie prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sau

c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea operaţiilor respective, precum şi raportarea datelor potrivit obligaţiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).

Se interzice amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea,

respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot

Monitorizarea zgomotului se va face anual și obligatoriu la orice modificare a instalatiilor existente.

Toate utilajele și instalatiile care produc zgomot și/sau vibrațtii vor fi menținute în stare bună de functionare.

Monitorizarea anuală constă în măsurători privind zgomotul la limita incintei, astfel:

- la limita de nord -est a incintei;

- la limita de sud - est a incintei.

13.9. Monitorizare miros – nu este cazul

## 13.10.  Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate,  în orice moment.

Operatorul, prin persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite la APM Arad şi GNM-CJ Arad raportările solicitate la datele stabilite, rezultatele monitorizărilor conform cap. 13 după primirea lor de la laboratoarele atestate.

Operatorul trebuie să înregistreze toate accidentele/incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Arad, raportul privind incidentul.

Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalaţiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Operatorul  trebuie să depună un raport la agenţie în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM

14.2. Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM  Arad

Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

Date privind operatorul: nume, sediu

- Date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- Pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 1. a – Rafinării de petrol și gaze.

Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

Este un document ce sintetizează toate informaţiile privind desfăşurarea activităţii în condiţii normale şi anormale de funcţionare, impactul asupra mediului şi modul de respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.

Rapoartele trebuie depuse la autoritatea de mediu astfel:

| Raport | Frecventa raportarii | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- |
| RaportuI anual de mediu (RAM) | Anual | Pâna la 31 martie a anului urmator celui pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Semestrial Anual | Zece zile de la încheierea semestrului, respectiv anului, pentru care se face monitorizarea inclusă în RAM |
| Monitorizarea poluanților în aerul înconjurator (imisii) | Anual | Inclusă în RAM |
| Modelarea matematica a dispersiei poluantilor atmosferici generati pe amplasament | Anual | Inclusa în RAM |
| Raport emisii totale anuale de compuşi organici volatili – completat conform Legii nr. 264/2017 | Anual | 15 martie pentru anul precedent. Inclusa în RAM |
| Monitorizarea emisiilor în apă evacuată | Lunar | Lunar pentru perioada în care se desfășoară activitatea Inclusă în RAM |
| Monitorizarea apelor freatice ( 4 buc foraje monitorizare) | Anual | Inclusa în RAM |
| Monitorizarea zgomotului | Anual | Inclusa în RAM |
| Monitorizarea solului | Anual | Inclusa în RAM |
| Monitorizarea deseurilor | Anual | Inclusa în RAM |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind infiinjarea Registrului European al Poluanjilor Emisi si Transferal s\ modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEEsi 96/61/CE | Anual | Perioda 1 aprilie – 30 mai an urmator raportării |
| Reclamatii | Imediat ce se produc | Zece zile de la incheierea lunii pentru care se face raportarea; Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite |

Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM Raportul emisii totale anuale de compuşi organici volatili – completat conform Legii nr. 264/2017

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu | Anuala | Perioada 1 aprilie – 30 mai | Registrul IPPC |
| 2 | Raportul anual de mediu | anual | 31 martie a anului în curs pentru anul precedent. | APM Arad GNM-CJ ARAD |
| 2 | Raport emisii totale anuale de compuşi organici volatili – completat conform Legii nr. 264/2017 | anual | 15 martie pentru anul precedent | Registru COV stații/depozite produse petroliere |
| 3 | Raport anual pentru Registrul European al Poluantilor emisi si transferati conform H.G 140/2008 | Anual | Perioda 1 aprilie – 30 mai | Registrul EPRTR |
| 4 | Raportarea inventarului privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în conformitate cu O.M. nr. 3299/2012 | anual | La termenele specificate de APM | Inventare locale de emisii |
| 5 | Statistica deşeurilor Chestionar 4 PRODDES – completat de producatorii de deseuri | Anual | 1 februarie – 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri |
| 6 | Evidența uleiurilor uzate generate din activitate Chestionar: 4.3 AGENŢII ECONOMICI VALORIFICATORI PRIN ALTE MODALITĂŢI DECÂT PRIN REGENERARE SAU CO-INCINERARE DE ULEIURI UZATE | anual | Conform OUG nr.92/2021. In formatul solicitat de APM Arad | APM Arad |
| 7 | SCP Chimicale | anual | La solicitarea respectiv în formatul autorităţii competente pentru protecţia mediului | APM Arad |

Conform Legii nr. 59/2016, art. 16, paragraful (1) “În cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia să ia următoarele măsuri:

c) să informeze autorităţile competente prevăzute la art. 6 alin. (2) cu privire la măsurile avute în vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului, precum şi pentru prevenirea repetării unui astfel de accident;

d) să actualizeze informaţiile furnizate dacă cercetările ulterioare fac cunoscute date suplimentare care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile stabilite.

Conţinutul cadru al formularului de notificare a accidentului major este prevăzut în Anexa nr.1 a OM nr. 1175/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

Conform OM nr. 1175/2019 Art.5.

alin. (5) „Se notifică orice incident sau accident care are loc pe un amplasament ce intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016, cu completările ulterioare, chiar dacă nu îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 7 la aceasta.”

alin. (6) „Operatorul are obligaţia de a avea un registru de evidenţă a incidentelor/accidentelor, completat la zi, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2.”

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITÃŢII

Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea

actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad:

- încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Arad  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

- notificare telefonică maxim 2 ore dar nu mai mult de 24 ore

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

-în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională „Apele Romane” Administraţia Bazinală de APĂ Mureş Sitemul de Gopsodărirea Apelor Arad;

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş Arad;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia integrată de mediu;

- solicitarea de autorizare;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea S.C. Takata Romania S.R.L, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

În conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobată de Legeanr. 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII ACTIVITĂȚII

În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18).

Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi

golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării la prevederile prezentului act de reglemrntare se face de către reprezentanţii Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Arad.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de 88 pagini.

DIRECTOR EXECUTIV

Dana Monica Dănoiu

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Bociort Claudiu

Întocmit,

Husăraș Emil

17. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Arad al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | Producţie secundară | Producția de metale utilizând reziduuri și/sau resturi, inclusiv prin procese de retopire și de aliere |
| 7 | Măsurare continuă | Măsurarea cu ajutorul unui „sistem de măsurare automată” instalat permanent în unitate pentru monitorizarea continuă a emisiilor |
| 8 | Măsurare periodică | Stabilirea unei mărimi măsurate (cantitate specifică supusă măsurării), la intervale de timp specificate, folosind metode manuale sau automate |
| 9 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 10 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 11 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 12 | NOX | Cantitatea totală de monoxid de azot (NO) și dioxid de azot (NO2) exprimată ca NO2 |
| 13 | TCOV | Cantitatea totală de carbon organic volatil; cantitatea totală de compuși organici volatili măsurată cu ajutorul unui detector cu ionizare în flacără (FID) și exprimată sub forma cantității totale de carbon |
| 14 | COV | Compuşi organici volatili |
| 15 | PCDD/F | Dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (17 congeneri) |
| 16 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A) |
| 17 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 18 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea nr. 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 19 | RAM | Raport anual de mediu |
| 20 | PRTR | HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 21 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 22 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 23 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 24 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 25 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 26 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

18. CUPRINS

| 1. | DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII .......................................................... | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | TEMEIUL LEGAL .................................................................................................................... | 2 |
| 3. | CATEGORIA DE ACTIVITATE ................................................................................................ | 6 |
| 4. | DOCUMENTATIA SOLICITARII. SCOPUL ............................................................................... | 7 |
| 5. | MANAGEMENTUL ACTIVITATII ................................................................................................... | 11 |
| 6. | MATERII PRIME SI AUXILIARE. MOD DE DEPOZITARE ............................................................ | 16 |
| 7. | RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE, AER COMPRIMAT............................................. | 25 |
| 8. | DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT .............................................................................................................................. | 33 |
| 9. | INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU | 48 |
| 10. | CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT ........................................................................................................................ | 57 |
| 11. | GESTIUNEA DESEURILOR..................................................................................................... | 62 |
| 12. | INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI ..................................................................................................... | 69 |
| 13. | MONITORIZAREA ACTIVITATII ............................................................................................... | 75 |
| 14. | RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA................................................................................................ | 80 |
| 15. | OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII ................................................................................ | 83 |
| 16. | MANAGEMENTUL INCHIDERII ACTIVITĂŢII ............................................................................ | 85 |
| 17. | GLOSAR DE TERMENI ............................................................................................................ | 87 |

# Text boxes

Produs de Adaos

Materie primă

DECANTARE PRIMARĂ

Cuva nr. 1

FAZA DE CONTACTARE

Cuva nr. 2

Prelevare probe:

Verificare densitate pe şarjă

Realizate

Nerealizate

Transfer

REZERVOR PRODUS FINIT

Prelevare probe:

Verificare şarjă la un laborator specializat