Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 13 din 20.09.2018

Revizuită în XX.XX.2022

Titularul autorizatiei:  COMBINATUL AGROINDUSTRIAL OLARI SRL,

FERMA DE REPRODUCŢIE PORCI

Locatia activitatii: sat Olari, comuna Olari, FN (CF 306006-Olari), jud. Arad

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN;

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 6.6 – Instalaţii pentru creşterea intensivă a porcilor, având o capacitate mai mare de: c) 750 de locuri pentru scroafe | 3B3 | 100904 |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 7.a.iii | Instalaţii de creştere intensivă a [...] porcilor: iii) cu 750 locuri pentru scroafe |

Cod CAEN:  	0146 – creşterea porcinelor

0162 – activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

1091 – fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

5210 - depozitări

Emisa de: 	Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Data emiterii: 20.09.2018

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viză anuală - conform Legii 219/2019 – Art. I, pct. 2, alin. (2) de modificare şi completare a OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Conform OM nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu – Anexa 1 Procedură din 27 mai 2020 de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu:

Art. 5, alin. (1) „Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;

b) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;

c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;

d) dovada achitării tarifului.”

alin. (4) „Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.”

alin. (5) „Pentru autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii, cu respectarea prevederilor alin. (4).”

alin. (6) „Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publică pentru protecţia mediului acceptă solicitarea şi, în termen de 5 zile lucrătoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare şi suspendarea actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere faţă de termenul specificat la alin. (4). Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna). Totodată, autoritatea publică pentru protecţia mediului informează Garda Naţională de Mediu”

Titularul activităţii va depune la solicitarea vizei anuale împreună cu documentele prevăzute în actul normativ menţionat anterior şi copia autorizaţiei integrată de mediu.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

COMBINATUL AGROINDUSTRIAL OLARI SRL

Adresa sediu: sat Olari, comuna Olari, str. Narciselor, nr. 17, jud. Arad

Cod Unic de Inregistrare: RO 13430140;

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J02/534/2000

Telefon: 0257377163;  e-mail: caiolari@yahoo.com

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii de revizuire adresată de COMBINATUL AGROINDUSTRIAL OLARI SRL, cu sediul in sat Olari, comuna Olari, str. Narciselor, nr. 17, jud. Arad, punct de lucru sat Olari, comuna Olari, FN (CF 306006-Olari), jud. Arad,  inregistrata la APM Arad cu nr. 10520/1620/R din 13.07.2021 si a completarilor inregistrate ulterior,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a documentaţiei de susţinere a revizuirii acesteia, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurilor;

- cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind desfăşurarea activităţii

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

- în baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- in baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu,

- în baza OM 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană,

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATĂ DE MEDIU

REVIZUITĂ

pentru:

COMBINATUL AGROINDUSTRIAL OLARI SRL,

Ferma de reproducţie porci din sat Olari, comuna Olari, FN (CF 306006-Olari), jud. Arad

2.2. Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare,

- Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor,

- Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- HG nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului al Parlamentului European şi al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002  privind calitatea apei potabile, republicata;

- HG nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 (actualizată) privind calitatea aerului inconjurator;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Ordinul nr. 3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Conventiei – cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu completările şi modificările ulterioare;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicată;

- Legea nr. 349/03.12.2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu completările şi modificările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,

- H.G. nr. 856/2002  privind evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor;

- Decizia Comisiei din 18.12.2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Ordin 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu completările şi modificările ulterioare;

- OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

- STAS 10009/2017 - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

- H.G. nr. 964/2000 pentru modificarea si completarea privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;

- Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

- Ordin MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura; cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr.621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania

Încalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea reglementată se încadrează în Anexa I din Legea 278/2013 la punctul 6.6. Cresterea intensiva a [...]porcilor, cu capacitati de peste:

c) 750 de locuri pentru scroafe

Coduri CAEN: 	0146 – cresterea porcilor,

0162 – activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor,

1091 – fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

5210 - depozitări

Cod NFR:             	3B3 - Managementul dejecţiilor - scroafe

Cod SNAP:           	100904 - scroafe

Capacitatea maxima de populare: 9988 capete (locuri) cu urmatoarea structura pe categorii:

- Vieri 8 capete

- Scroafe (diverse faze) 936 capete

- Scrofițe (diverse faze): 340

- Purcei sugari 3456 capete

- Tineret 5248 capete.

Capacitatea reglementată de DSVSA: 9988 capete

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII, SCOPUL

## Documentatia inițială cuprinde :

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, evaluarea conformării cu BAT adoptat prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/ue a parlamentului European şi a Consiliului, pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, intocmit de titular;

- Raport de amplasament întocmit de PF Patko;

- Chitanţa nr. 28606/02.05.2017 de achitare a tarifului aferent analizei iniţiale,

- Aviz de mediu nr. 1 din 20.04.2015 emis de APM Arad;

- Acord de mediu nr. 1 din 20.08.2015 emis de APM Arad;

- Ordin de plată nr. 164/15.05.2017 de achitare a tarifului aferent analizei documentaţiei,

- Plan de situaţie şi încadrare în zonă;

- Plan compartimentari interioare,

- Plan hală, plan cuve colectoare dejecţii;

- Plan detaliu colector dejecţii,

- Plan parter;

- Dovada mediatizării solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu – anunţ în ziarul Jurnal Arădean din 02.05.2017;

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad, Seria B,  Nr.1374286, Cod Unic de Inregistrare 13430140/10.10.2000 ;

- Certificat constatator eliberat sub nr 63035 din 12.09.2017 de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad ptr. sediul secundar din sat Olari, comuna Olari, FN, jud.Arad ;

- Extras de carte funciara nr 15406/09.08.2017 din CF 301215-Olari eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Chişineu Criş;

- Extras de carte funciara nr 15402/09.08.2017 din CF 301217-Olari eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Chişineu Criş;

- Extras de carte funciara nr 15408/09.08.2017 din CF 301219-Olari eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Chişineu Criş;

- Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 746/18.10.2016 încheiat cu PAB ROMANIA SRL;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 129 din 14.05.2018 emisă de Administratia Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Crisuri Oradea;

- Autorizaţie Sanitar Veterinara nr. 976 din 22.05.2017emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad pentru exploataţie porcine;

- Autorizaţie Sanitar Veterinara nr. 1075 din 15.12.2017emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad pentru exploataţie de origine porcine;

- Adresa nr. 1535 din 04.07.2018 emisă de ANIF – Filiala Teritorială Timiş-Mureş Inferior – Unitatea de Administrare Arad;

- Adresa nr. 752/14/SU-AR emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad pentru fermă;

- Contract de prestări servicii nr. 15/04.12.2017 încheiat cu EUROFLORAL ECO SRL pentru servicii de salubritate;

- Contract de prestări servicii nr. S140300592 din 01.10.2014 încheiat cu ASA SERVICII ECOLOGICE SRL pentru vidanjare ape uzate;

- Contract de prestări servicii nr. 249 din 23.05.2017 încheiat cu SC PROTAN SA;

- Contract de prestări servicii nr. 1716 din 29.09.2015 încheiat cu SC EMILIANA PLUS SRL pentru deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie;

- Contract de prestări servicii nr. 52 din 09.06.2017 încheiat cu SYNEVOVET SRL pentru analize de laborator;

- Contract de prestări servicii sanitar veterinare nr. 159 din 22.05.2017 încheiat cu CMV DR. HOTARAN GHEORGHE SRL,

- Contract de prestări servicii de colectare, transport şi eliminare finală a deşeurilor periculoase şi nepericuloase nr. AR1-12 din 01.07.2017 încheiat cu STERICYCLE ROMANIA SRL;

- Cerere unică de plată 2017- IPA Online, privind terenurile pe care se împrăştie dejecţiile;

- Studiu agrichimic în vederea folosirii eficiente şi raţionale a îngrăşămintelor şi amendamentelor – folosirea pentru fertilizare a dejecţiilor animaliere – beneficiar Combinatul Agroindustrial Olari SRL, întocmit pentru suprafaţa de 756,57 ha de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad;

- Plan de fertilizare toamna 2015-primăvara 2016 elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Arad,

- Fişele cu date de securitate ale produselor de dezinfecţie folosite;

- Buletin de analiză nr. 223 din 21.11.2016 eliberat de APM Arad, pentru monitorizarea apei din forajele de observaţie,

- Proces verbal de verificare amplasament nr. 5979 din 10.05.2017 întocmit de APM Arad;

- Procese verbale CAT din 17.05.2017, 02.08.2017, 27.09.2017, 17.01.2018, 04.07.2018, 08.08.2018;

- Raport de analiză nr. 7578 din 26.05.2017, 824/17.01.2018,

- Raport de analiză nr. 11834 din 07.08.2017,

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat pe site-ul APM Arad în 29.09.2017,

- Anunţ privind dezbaterea publică din Ziarul Jurnal Arădean din 02.10.2017,

- Proces verbal minuta întocmit cu ocazia dezbaterii publice, nr. 16501 din 19.10.2017,

- Adresa nr. 13091/09.08.2018 de comunicare către ANPM privind luarea deciziei de emitere a autorizaţiei integrată de mediu;

- Decizia nr. 13092/09.08.2018 de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,

- Proiectul autorizaţiei integrate de mediu

- Anunţ privind luarea deciziei de emitere a autorizaţiei integrată de mediu înregistrat la Primăria Olari  sub nr. 3131/10.08.2018 şi publicat în ziarul „Jurnal Arădean” din 13.08.2018;

## Documentatia pentru revizuirea autorizației cuprinde:

- Cerere de revizuire a autorizației integrată de mediu întocmită de titular;

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu, elaborat de SC EURO ENVIROTECH SRL;

- Raport de amplasament elaborat de SC EURO ENVIROTECH SRL, evaluarea conformării cu BAT adoptat prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a parlamentului European şi a Consiliului, pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor;

- OP din 09.07.2021 de achitare a tarifului aferent revizuirii autorizației integrată de mediu,

- Actul constitutiv al SC COMBINATUL AGROINDUSTRIAL OLARI SRL,

- Autorizația integrată de mediu nr. 13 din 20.09.2018 emisă de APM Arad,

- Plan coordonator rețele edilitare elaborat de PFA Iovescu Daniel Ioan;

- Dovada mediatizării solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu – anunţ în ziarul Jurnal Arădean din 09.07.2021;

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad, Seria B,  Nr.4312569, Cod Unic de Inregistrare 13430140/10.10.2000; J2/534/2000;

- Extras din CF 306006-Olari eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Chişineu Criş în 16.09.2020;

- Acord de puenere la dispoziție a resursei de apă din subteran încheiat cu PORKPROD SRL;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 207 din 22.07.2020 emisă de Administratia Nationala “Apele Romane” – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea, valabilă până la 21.07.2021;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 293 din 16.08.2021 emisă de Administratia Nationala “Apele Romane” – Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea, valabilă până la 01.09.2025;

- Coloana litografică a forajului F1 Olari

- Autorizaţie Sanitar Veterinara nr. 1075 din 28.01.2020 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad pentru exploataţie de origine porcine, capacitate 9988 capete;

- Contract de prestare a serviciului public de salubrizare nr. 00185/25.11.2019 încheiat cu CONSULT SOC CENTRUM SRL;

- Contract de prestări servicii nr. S140300592 din 01.10.2014 încheiat cu ASA SERVICII ECOLOGICE SRL pentru vidanjare ape uzate, Acte adiționale nr. 4 din 01.10.2018, nr. 5 din 01.10.2019 la contract

- Contract prestări servicii de colectare, transport și incinerare a deșeurilor de origine animală nr. 110/15.02.2018 încheiat cu ALVI SERV SRL, Acte adiționale nr. 1 din 15.02.2019,nr. 2 din 15.02.2020, nr. 3 din 15.02.2021 la contract;

- Acte adiționale nr. 01 din 10.11.2016, nr. 7 din 01.09.20202 la Contractul pentru vânzare-cumpărare de energie electrică la clienți eligibili nr. AVA072EA din 12.09.2016 încheiat cu SC GETICA 95 COM SRL;

- Contract de prestări servicii nr. 738 din 02.12.2019 încheiat cu SC DACRIVET SRL pentru dezinfecție și deratizare;

- Contract de prestări servicii nr. 189 din 10.02.2021 încheiat cu DEMECO SRL pentru preluare deșeuri periculoase și nepericuloase (15 01 10*, 18 02 08, 18 02 06), Anexa 1 la contract;

- Contract de prestări servicii colectare deșeuri nr. 322 din 24.04.2020 încheiat cu ECOREC RECYCLING SRL pentru preluare deșeuri de ambalaje (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04), Anexele 1 și 2 la contract;

- Contract de prestări servicii de colectare, transport şi eliminare finală a deşeurilor periculoase şi nepericuloase nr. AR1-12 din 01.07.2019 încheiat cu STERICYCLE ROMANIA SRL, Anexa 1 la contract;

- Contract de vânzare cumpărare nr.11406 din 02.06.2015 încheiat cu VRANCART SA pentru deșeuri de hârtie-carton, Anexa nr. 1 la contract;

- Contract de prestări servicii sanitar veterinare nr. 26 din 19.10.2020 încheiat cu RENTAL VET CARE SRL,

- Proces verbal de verificare amplasament nr. 11569 din 03.08.2021 întocmit de APM Arad;

- Adresa nr. 3315/CJ Arad/20.09.2021 emisă de GNM-Comisariatul Județean Arad;

- Procese verbale CAT din 04.08.2021, 22.09.2021, 27.10.2021, xx.02.2022;

- Rapoarte de analiză documentație nr. 11668 din 04.08.2021, 14160 din 27.09.2021,

- Raport Anual de Mediu (RAM) aferent anului 2020,

- Studiu agrochimic în vederea folosirii eficiente și raționale a îngrășămintelor și amendamentelor / Folosirea pentru fertilizare a dejecțiilor animaliere-beneficiar Combinatul Agroindustrial Olari SRL, suprafața de 380 ha pe teritoriul administrativ al comunei Olari, elaborat de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Arad,

- Plan de fertilizare 2020-2021 întocmit de titular,

- Rețete de furajare funcție de stadiile de dezvoltare an 2020 întocmite de titular,

- Buletine de analiză imisii eliberate de Universitatea Politehnică Timișoara,

- Rapoarte de încercare apă din foraje eliberate de Compania de Apă Arad SA,

- Rapoarte de încercare și buletine de analiză sol eliberate de OSPA Arad și Minear Laboratoare SRL;

- Buletine de analiză dejecții eliberate de OSPA Arad;

- Plan de gestionare a disconfortului olfactiv determinat de activitatea Combinatului Agroindustrial Olari SRL amplasat în comuna Olari, județul Arad, elaborat de Euro Envirotech SRL Ploiești,

- Anunţ privind dezbaterea publică afişat pe site-ul APM Arad în 05.08.2021,

- Anunţ privind dezbaterea publică din Ziarul Jurnal Arădean din 17.08.2021, afișat la Primăria Comunei Olari sub nr. 3796 din 17.08.2021

- Proces verbal minuta întocmit cu ocazia dezbaterii publice, nr. 12964 din 02.09.2021,

- Adresa nr. 1836/09.02.2022 de comunicare către ANPM privind luarea deciziei de emitere a autorizaţiei integrată de mediu;

- Decizia nr. 1834/09.02.2022 de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu,

- Proiectul autorizaţiei integrate de mediu revizuită

- Anunţ privind luarea deciziei de revizuire a autorizaţiei integrată de mediu înregistrat la Primăria Olari  sub nr. xx/data şi publicat în ziarul „Jurnal Arădean” din data xx;

SCOPUL

Revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu s-a solicitat:

- pentru a permite functionarea fermei la o capacitate de 9988 capete, din care:

- Vieri 8 capete

- Scroafe (diverse faze) 936 capete

- Scrofițe (diverse faze): 340

- Purcei sugari 3456 capete

- Tineret 5248 capete.

- corelarea capacități reglementate prin autorizația integrată de mediu cu cea reglementată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad și AN Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Crișuri;

- Activitatea se desfasoara într-o hală de productie, cu următoarele compartimentări: camera de carantină, sector gestație, sector de scrofițe în așteptare, sector vieri, laborator însămânțări artificiale, sector maternitate, sector tineret (cresterea tineretului înţărcat de la 6-7 kg până la greutatea de 30 kg)

-  Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

-  Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17 alin. 2 din OUG nr.195/2005 aprobata prin Legea 265/2006), respectiv în conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

Art.21 alin (7) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, in cazul in care este necesar, actualizeaza conditiile de autorizare, cel putin in urmatoarele situatii:

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, astfel incat se impune revizuirea valorilor-limita de emisie existente in autorizatia integrata de mediu sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alti poluanti;

b) din motive de siguranta in functionare, este necesara utilizarea altor tehnici;

c) este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situatia in care un standard de calitate a mediului prevede conditii mai stricte decat cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Art. 21, alin (8) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, daca este cazul, actualizeaza conditiile de autorizare in oricare alte situatii considerate, in mod obiectiv si justificat, necesare, fara a aduce atingere prevederilor legale in vigoare.

În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează.

Operatorul are obligaţia să informeze APM Arad cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum și în ceea ce privesţe indicarea naturii și a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Arad, și fără autorizație de construire/desfiinţare emisă în condiţiile legii.

Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

Prezenta autorizaţie reglementează toate activităţile desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materiilor prime/materialelor până la expedierea produselor finite.

Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Titularul autorizaţiei se va asigura că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Sisteme de management de mediu (conformare cu BAT 1)

| Prevederi BAT 1 | Analiza conformării/ Descrierea situației existente în fermă |
| --- | --- |
| Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care încorporează toate caracteristicile următoare: |
| 1. Angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; | Conducerea societății este angajată pe deplin în toate activităţile și reglementările pe care este nevoită, prin reglementări naţionale și europene, să le respecte |
| 2. Definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației; | Societatea are o politică de mediu care prevede inclusiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu |
| 3. Planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile; | Permanent, conducerea societăţii este preocupată de stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară |
| 4. Punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială: (a) structurii și responsabilității; (b) formării, conștientizării și competenței; (c) comunicării; (d) implicării angajaților; (e) documentației; (f) controlului eficient al proceselor; (g) programelor de întreținere; (h) pregătirii și intervenției în caz de urgență; (i) garantării conformității cu legislația în domeniul mediului; | Societatea posedă proceduri pentru majoritatea aspectelor privind desfășurarea în bune condiţii a activităţilor |
| 5. Verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție specială: (a) monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință al JRC privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalațiile IED – ROM); (b) măsurilor corective și preventive; (c) păstrării evidențelor; (d) auditului intern sau extern independent (dacă este posibil), pentru a se stabili dacă EMS respectă sau nu dispozițiile prevăzute și dacă acesta a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător; | Sunt atent și permanent urmărite rezultatele monitorizării calității tuturor factorilor de mediu și sunt luate măsuri care să corecteze eventualele depășiri sau deraieri de la încadrările în valorile limită |
| 6. Revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia; | SMM nu este în prezent certificat |
| 7. Urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate; | Toate tehnologiile aplicate în fermă sunt în concordanţă cu evoluţia tehnică a sectorului |
| 8. Luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare; | A fost întocmit un plan de închidere a instalaţiei |
| 9. Aplicarea cu regularitate a evaluărilor sectoriale comparative (de exemplu Documentul sectorial de referință EMAS). | Activitatea se adaptează la cele mai noi tehnici și măsuri în domeniu |
| 11. Punerea în aplicare a unui plan de gestionare a mirosului (a se vedea BAT12). | A fost întocmit Planul de gestionare a disconfortului olfactiv și Planul de măsuri pentru diminuarea disconfortului olfactiv |

5.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR)

Substanţele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către APM Arad sunt cele specificate prin prezentul document şi vor fi transmise anual. Contribuţia la E-PRTR va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante în vigoare.

5.4. Documentaţia

Titularul Autorizaţiei va stabili și va menține un sistem propriu de management al documentelor de mediu.

5.5. Conștientizare și instruire

Titularul Autorizaţiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protecţia mediului, în sensul minimizării consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum și minimizarea deșeurilor și măsuri în caz de urgență, funcţie de instalaţia pe care-și desfășoară activitatea. Evidenţa instruirilor va fi păstrată în registre adecvate.

Personalul va fi calificat conform specificului instalaţiei pe baza studiilor absolvite, a instruirilor și experienţei adecvate.

Titularul Autorizaţiei va transmite câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

5.6. Responsabilități

Se va asigura accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora art. 94, pct. f din O.U.G 195/2005;

5.7. Comunicare

Titularul Autorizaţiei se va asigura de faptul că publicul poate obține informaţii privind performanţele de mediu ale titularului activităţii.

Titularul Autorizaţiei va depune la APM ARAD şi GNM – CJ Arad, nu mai târziu de 31 martie a fiecărui an, un raport anual de mediu (RAM) pentru întregul an calendaristic precedent, raport care trebuie să îndeplineasca cerinţele APM Arad. Acest raport va include obligatoriu cel puţin informaţiile menţionate în Tabelele nr. 14.1. și nr. 14.2.

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Materii prime:

Principala materie prima o constituie efectivele de:

- Vieri 8 capete

- Scroafe (diverse faze) 936 capete

- Scrofițe (diverse faze): 340

- Purcei sugari 3456 capete

- Tineret 5248 capete.

Tabel 6.1. Alte materii prime si utilitati

| Materii prime | Proces tehnologic/ activitate in care se utilizeaza | Cantitati zilnice/ anuale/ capacitati maxime | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu (prin natura chimica sau modul de depozitare) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Furaje concentrate (amestec de cereale, aditivi, minerale, premixuri vitamino-minerale, grăsimi, lapte praf etc) | hrănire | 2575,24 t/an | în silozuri, | NU |
| Apa | Potabil şi tehnologic: | 18,93 mii mc/an (volum maxim reglementat) | Un foraj situat în incinta PORKPROD SRL (din imediata vecinătate) | NU |
| Peleți | Încălzire, apă caldă | 178 t/an | Buncărul centralei | NU |
| Dezinfectanți: DM CID Foamining lance Kenosan Nitra Cid Agri Virkon S Virocid |  | 1050 kg/an 6 l/an 418 kg/an 525 kg/an 50 kg/an 680 l/an | magazie | DA |
| Medicamente și vaccinuri | Tratamente veterinare |  | Magazie |  |

Managementul nutrițional (conformare cu BAT 3, BAT 4)

| Index | BAT 3 Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă - conformare a,b,c,d, |
| a | Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. | Regimul alimentar se face în conformitate cu cerințele de nutriție specifice fiecărei categorii de vârstă a suinelor |
| b | Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adăptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | Hrănirea suinelor se face diferenţiat în funcţie de categoria de vârstă şi tip de animal, cu rețete stabilite pentru categoria de suină prezentă |
| c | Adăugarea unei cantități controlate de aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute. | Furajul utilizat este special realizat în FNC, în conformitate cu normele referitoare la hibridul (suina) aflată în fermă |
| d | Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat. | Se utilizează aditivi furajeri autorizați care reduc azotul total excretat |

| Index | BAT 4 Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă - conformare a, b |
| a | Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adăptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | Furajarea suinelor se face diferenţiat în funcţie de categoria de vârstă şi tip de animal |
| c | Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje. | Se utilizează în rețetele de hrană funcție de cerințele nutriționale |

7. RESURSE : APA, ENERGIE

7.1. APA

Conform Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor nr. 293 din 16.08.2021 emisă de ABA Crişuri Oradea:

- Alimentarea cu apă în vederea potabilizării:

-Sursa: din rețeaua SC PORKPROD SRL Olari, din sursa subterană.

Coordonate Sistem STEREO 70: Y=236164,678; X=550274,054

- Volume şi debite de apă  autorizate:

- zilnic maxim = 1,2 mc/zi

- zilnic mediu  =  0,92 mc/zi

- volum anual maxim = 0,38 mii mc/an.

Funcţionarea  este: 320 zile/an,  8 ore/zi.

- Instalatii de captare :

Prelevarea apei se face din rețeaua SC PORKPROD SRL pe bază de convenție

- Instalații de aducţiune şi  înmagazinare a apei: din rețeaua SC PORKPROD SRL pe bază de convenție

- Reţea de distribuţie a apei: rețea exterioară din PEHD, L=280 m, diametrul 75 mm, până la rezervorul de înmagazinare (rezerva PSI cu V=260 mc); rețea interioară din PEHD cu diametre 20, 25, 32 și 50 mm, în lungime de 220 m..

- Alimentarea cu apă în scop tehnologic:

- Sursa: din rețeaua SC PORKPROD SRL pe bază de convenție.

Coordonate Sistem STEREO 70: Y=236164,678; X=550274,054

- Volume şi debite de apă  autorizate:

- zilnic maxim = 50,68 mc/zi

- zilnic mediu  =  38,96 mc/zi

- volum anual maxim = 18,5 mii mc/an.

- Funcţionarea  este: 365zile/an,  24 ore/zi.

- Instalatii de captare :

Prelevarea apei se face din rețeaua SC PORKPROD SRL pe bază de convenție

- Reţele de aducţiune şi  înmagazinare a apei: din rețeaua SC PORKPROD SRL pe bază de convenție. Rezervor de înmagazinare în scop PSI cu V=260 mc

- Reţea de distribuţie a apei: rețea exterioară din PEHD, L=280 m, diametrul 75 mm, până la rezervorul de înmagazinare (rezerva PSI cu V=260 mc); rețea interioară din PE cu diametre 20, 25, 32 și 50 mm, în lungime de 220 m.

- Volume de apă asigurate în surse pentru alimentarea cu apă potabilă şi tehnologică a folosinţei

Apă potabilă şi tehnologică:

- regim nominal = 51,88 mc/zi; 18,93 mii mc/an;

- Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de apa:

- maxim – 51,88 mc/zi

- mediu – 39,88 mc/zi

- minim – 5,29 mc/zi

- Cerinta totala de apa:

- maxim – 51,88 mc/zi

- mediu – 39,88 mc/zi

- minim – 5,29 mc/zi

- Apa nu se recircula.

- Norme de apă specifice

- scroafe și vieri (944 capete): 21 l/zi/cap animal

- purcei tineret/scrofițe (5588 capete): 2,8 l/zi/cap animal

- Evacuarea apelor uzate

Tabel 7.1

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qzi max mc | Qzi med mc | Anual mii mc |  |
| Ape uzate menajere | Bazin vidanjabil betonat de 10 m3 | 1,2 | 0,92 | 0,384 | Contract de vidanjare încheiat cu societate autorizată |
| Dejecţii animaliere, ape uzate tehnologice rezultate de la igienizare | Platformă de dejecţii solide cu V=320 mc, batal pentru dejecţii lichide V=3300 mc | 8,06 15,4 | 6,18 11,8 | 2,94 5,621 | Suprafaţa necesară de teren 223,6 ha conform studiu OSPA |
| Apa pluvială | Reţea hidrografică locală | Qpl = 231,13 l/s |  |

- Statii de preepurare si epurare:

Nu exista.

- Foraje de control:

Monitorizarea calităţii apelor freatice se face din 3 foraje de control:

- F3 cu adâncimea de 5,0 m şi diametrul Dn 110 mm amplasat lângă batalul de dejecţii, coordonate ST 70: X=550394,789; Y=236120,807;

- F4 cu adâncimea de 5,0 m şi diametrul Dn 110 mm, coordonate ST 70: X=550384,865; Y=236003,494;

- F5 cu adâncimea de 5,0 m şi diametrul Dn 110 mm amplasat lângă clădirea administrativă, coordonate ST 70: X=550269,517; Y=235874,038;

# 7.2. ENERGIE

La ferma se folosesc urmatoarele tipuri de energie de bază:

- energie termica obtinuta prin arderea combustibilului solid (peleţi) în cazan industrial cu alimenentare automată pe combustibil solid, cu capacitatea de 400 kW, fiind folosită pentru incalzirea halei, obţinerea apei calde şi pentru încălzirea clădirii de birouri;

- energie electrica pentru iluminat interior/exterior si actionarea utilajelor si instalatiilor electrice, a pompelor si ventilatoarelor: se preia din reteaua de distributie a sistemului energetic naţional 534 kW/lună; printr-un post de transformare 20/0,4 kV, clădirile fiind alimentate prin branşamente de joasă tensiune executate subteran.

In cazuri de avarie/ intrerupere accidentala a alimentarii cu energie electrica din retea, se foloseste un generator electric care functioneaza pe motorina. Rezervorul de motorina din dotarea echipamentului este de 240 l.

Utilizarea eficientă a energiei (conformare cu BAT 8)

| Index | BAT 8 Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă - conformare a,b,c,d |
| a | Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată. | Sistemul de microclimat este automat, controlat printr-o unitate de proces, astfel încât să aibă o eficiență energetică optimă |
| b | Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. | Sistemul de microclimat este automat, controlat printr-o unitate de proces, astfel încât să aibă o eficiență energetică optimă |
| c | Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. | Hala este izolată termic |
| d | Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | Se utilizează sistem de iluminat cu consum redus de energie, sunt instalate temporizatoare cu fotocelule pe sistemul de alimentare iluminat |

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DOTARI

Ferma de reproducere a porcilor aparţinând de S.C. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL OLARI S.R.L., este amplasata pe teritoriul administrativ al comunei Olari, în extravilan, la o distanta de cca 1,5 km fata de cea mai apropiata locuinta a satului Olari.

Vecinatăţile terenului sunt:

- la nord: terenuri agricole,

- la sud și est: ferma de îngrășare porci titular PORKPROD SRL;

- la vest: drumul de exploatare DE160, canalul HCN 78/1. Terenuri agricole

Accesul la obiectiv se face prin mijloace auto de pe Drumul Judeţean 791 Sântana – Sintea Mică, care se află în apropierea terenului. Accesul la teren se realizează prin drumul de exploatare DE160, printr-o intersecţie în T.

Terenul fermei, totalizand cca 5,3 ha este in proprietatea operatorului

Ferma de reproducţie şi terenurile folosite pentru fertilizare cu dejecţii provenite din fermă nu sunt situate în arii naturale protejate

Structura suprafetelor ocupate pe amplasamentul fermei

Tabel 8.1 Structura suprafetelor ocupate pe amplasamentul fermei

| Utilizarea sprafetei | Arie |
| --- | --- |
| Suprafaţa totală (Stotal) | 52846,65 m2 |
| Din care: |
| Teren arabil: | 39052,65 |
| Suprafata amenajată, din care: | 13794 m2 |
| -hală reproducţie porci cu anexe | 7400 m2 |
| -clădire birouri | 100 m2 |
| -batal şi platformă dejecţii | 2245 m2 |
| Drumuri incinta | 1289 m2 |
| Suprafaţa liberă (spaţii verzi) | 2760 m2 |

Caracteristicile constructive, distribuirea spatiului şi dotarile din clădiri sunt prezentate mai jos.

HALA REPRODUCȚIE PROCINE

- Dimensiunile maxime la teren			: 51,72m x 300,88 m

- Regim de înălţime					: DTH + Parter

- Suprafaţa utilă totala 				: 6255,41 mp;

- Volumul util al cuvei pentru colectare dejecții	: 2800 mc

Hala de reproducere porcine este o constructie tip parter, realizata din cadre de beton şi zidarie, acoperită cu tablă. Pardoseala este din beton, complet perforat, sub aceasta aflându-se cuva de colectare a dejecţiilor (pe toata suprafaţa halei) cu adâncimea maxima de 0,70 m (de la radier pâna la pardoseala tip grătar). Hala de reproducere porcine prezintă următoarele compartimentări:

Camere de carantină.

La intrare în hala de reproducere a porcinelor de la Olari, se află două camere de carantina pentru scrofiţe, dispuse simetric (stânga – dreapta) faţă de intrare, fiecare având o suprafaţă de 71,95 mp. Fiecare cameră de carantină dispune de cinci boxe a câte 16 locuri fiecare (11,50 mp/boxă), astfel sectorul carantină însumând un număr de 160 locuri pentru scroafe şi scrofiţe.

Cele 2 compartimente de carantină sunt dotate cu o pardoseală formată din gratare de beton perforate cu grosimea de 13 cm, prefabricate cu dimensiunea de 220/50 cm şi fante de 85/1,5 cm, sub care se află cuva de colectare a dejecţiilor.

Microlimatul necesar camerelor de carantina - umiditate şi temperatură (+16 °C / +18 °C) este asigurat automat prin admisia de aer proaspăt prin patru intrari (ferestre) de admisie (40/50 cm), câte 2 pentru fiecare camera. Evacuarea aerului viciat se face printr-un ventilator cu diametrul de 52 cm şi senzor de debit. Umiditatea din aer este realizată prin pulverizarea de apă (prin intermediul a două duze pentru fiecare intrare) cu ajutorul unei pompe de înaltă presiune. Toate acestea sunt coordonate prin intermediul unui soft de pe calculatorul central.

Iluminatul fiecărei camere de carantină este realizat artificial timp de 11 ore/zi prin 3 corpuri de iluminat cu câte 2 tuburi fluorescente.

Hrănirea în sectorul carantina se face semilichid (ca de altfel în toată ferma) printr-un sistem tubular cu Ø=63 mm în sistem pneumatic. Adăparea animalelor se face prin suzete cu un calibru de ½ ţoli.

Sectorul de gestaţie.

Sectorul de gestaţie se compune din partea de inseminare artificială - gestatie primară (prima luna) şi partea de gestaţie comună, însumând în total o suprafaţă de 2376,25 mp. Partea de inseminare artificială şi gestatie primară dispune de 240 de locuri pentru insămânţare fiind formată din 12 compartimente a cate 20 de boxe individuale, dispuse simetric – 6 pe partea stânga şi 6 pe partea dreaptă a halei de reproducţie, aproape de sectorul maternitate. Partea de gestaţie comună se situează între sectorul carantina şi cel de inseminare artificială. Această parte se compune din 12 boxe comune dispuse simetric - 6 pe partea stânga şi 6 pe partea dreaptă. Fiecare boxă comună dispune de 40 de boxe individuale, în total 480 locuri pentru gestatie.

Sectorul de gestaţie este prevăzut cu o pardoseală formată din gratare de beton perforate cu grosimea de 13 cm, prefabricate cu dimensiunea de 300/122 cm şi fante de 20/1,5 cm, sub care se află cuva de colectare a dejecţiilor.

Microlimatul necesar camerelor de carantina - umiditate şi temperatură (+16 °C / +18 °C)  este asigurat automat prin admisia de aer proaspăt prin 36 intrări laterale de 40/50 cm prevăzute cu câte 2 duze pentru fiecare iar pe mijloc sunt 6 inleturi tubulare cu ciupercă dispuse în poziţie verticală şi 48 duze de racire. Umiditatea din aer este realizată prin pulverizarea de apă prin intermediul acestor duze cu ajutorul unei pompe de înaltă presiune. Evacuarea aerului viciat se face prin şase ventilatoare cu diametrul de 82 cm şi senzor de debit. Toate acestea sunt coordonate prin intermediul unui soft de pe calculatorul central.

Iluminatul sectorului de gestaţie este realizat artificial timp de 11 ore/zi prin 80 corpuri de iluminat cu câte 2 tuburi fluorescente.

Hrănirea în sectorul gestaţie se face semilichid (ca de altfel în toată ferma) printr-un sistem tubular cu Ø=63 mm în sistem pneumatic.  Administrarea hranei se face în sistemul de autocaptare a animalelor în boxele individuale cu 15 minute înainte de administrarea hranei, adică animalele pot intra în boxele individuale dar nu mai pot iesi. Cu un minut înainte de administrarea furajului, uşile boxelor se blochează. Deblocarea boxelor se realizează după 30 de minute de la administrarea hranei.  Sistemul de autocaptare funcţionează pneumatic sau în caz de avarie prin acţionare manuala. După administrarea furajului sistemul tubular se spală pentru a preveni alterarea furajelor ramase în acesta. Adăparea animalelor se face prin suzete cu un calibru de ½ ţoli.

Sectorul scrofiţe în aşteptare.

Sectorul scrofiţe în aşteptare este format dintr-o incăpere situată între gestaţie şi maternitate în suprafaţă de 146,35 mp formată din 10 boxe comune cu câte 18 locuri (total 180 locuri). Sectorul scrofiţe în aşteptare este prevăzut cu o pardoseală formată din gratare de beton perforate, prefabricate cu grosimea de 13 cm, dimensiunea de 260/50 cm şi fante de 85/1,5 cm, sub care se află cuva de colectare a dejecţiilor.

Microlimatul necesar - umiditate şi temperatură (+16 °C / +18 °C)  este asigurat automat prin admisia de aer proaspăt prin 2 inleturi tubulare cu ciupercă dispuse în poziţie verticală prevăzute fiecare cu 2 duze de racire. Umiditatea din aer este realizată prin pulverizarea de apă prin intermediul acestor duze cu ajutorul unei pompe de înaltă presiune. Evacuarea aerului viciat se face printr-un ventilator cu diametrul de 73 cm şi senzor de debit. Toate acestea sunt coordonate prin intermediul unui soft de pe calculatorul central.

Iluminatul sectorului scrofiţe este realizat artificial timp de 11 ore/zi prin 4 corpuri de iluminat cu câte 2 tuburi fluorescente.

Sectorul pentru vieri.

Sectorul pentru vieri este format dintr-o incăpere în suprafaţă de 81,65 mp situată între gestaţie şi maternitate, vis a vis de sectorul scrofiţe în aşteptare şi este format din 8 boxe individuale. Sectorul este prevăzut cu o pardoseală formată din gratare de beton perforate, cu grosimea de 13 cm, prefabricate cu dimensiunea de 190/50 cm şi fante de 160/1,5 cm, sub care se află cuva de colectare a dejecţiilor.

Microlimatul necesar - umiditate şi temperatură (+16 °C / +20 °C)  este asigurat automat prin admisia de aer proaspăt prin 2 inleturi laterale (50/40 cm) prevăzute fiecare cu 2 duze de racire. Umiditatea din aer este realizată prin pulverizarea de apă prin intermediul acestor duze cu ajutorul unei pompe de înaltă presiune. Evacuarea aerului viciat se face printr-un ventilator cu diametrul de 42 cm şi senzor de debit. Toate acestea sunt coordonate prin intermediul unui soft de pe calculatorul central.

Iluminatul sectorului pentru vieri este realizat artificial timp de 11 ore/zi prin 3 corpuri de iluminat cu câte 2 tuburi de fluorescente.

Laborator de însămânţări artificiale.

Laboratorul este situat lângă sectorul vieri şi este format dintr-o incăpere cu suprafaţa de 16,45 mp. Laboratorul prezintă următoarea dotare: microscop, racitor cu rafturi din inox, termometru cu afisaj electronic al temperaturii, spermodensimetru, 1 termometru pentru frigider, 1 termometru cu infrarosu, sticlărie şi instrumentar de laborator, pungi de recoltare cu filtru incorporat, manusi de recoltare, servetele umede, seminete de unica folosinta, flacoane din plastic de 100 ml pt materialul seminal etc.

Sectorul maternitate.

Sectorul maternitate se compune din 6 camere în suprafaţă de 200,30 mp fiecare cu dispunere simetrică - 3 pe partea stângă şi 3 pe partea dreaptă. Fiecare cameră prezintă 36 boxe de fatare, accesul fiind realizat prin două usi separate. Boxa de fătare dispune central de o pardoseală tip grătar metalic (fontă) – zona în care stă scoafa, iar în rest grătare de plastic, cu dimansiunea de 160/60 cm. Fiecare boxă de fătare dispune în lateral şi de un pat încălzit şi lămpi UV pentru purcei.

Încălzirea se realizeaza cu tuburi delta iar la purceii mici suplimentar cu pat cald cu dimensiunea de 119/47 cm şi becuri cu infraroşii de 150 W. Pentru a diminua pierderile de caldura la purcei în maternitate sunt custi de plastic cu dimensiunea de 120/50 cm.

Microlimatul necesar - umiditate şi temperatură (+16 °C / +20 °C / +30 °C)  pentru fiecare cameră este asigurat automat prin admisia de aer proaspăt prin 4 inleturi montate în tavanul fals, prevăzute fiecare cu 2 duze de racire. Umiditatea din aer este realizată prin pulverizarea de apă prin intermediul acestor duze cu ajutorul unei pompe de înaltă presiune. Evacuarea aerului viciat se face printr-un ventilator cu diametrul de 73 cm şi senzor de debit. Toate acestea sunt coordonate prin intermediul unui soft de pe calculatorul central.

Iluminatul sectorului de maternitate este realizat artificial prin 6 tuburi de fluorescente a câte 58 W.

Furajarea purceilor se face uscat şi umed, furajul umed este distribuit cu un sistem numit Nutrix.

Hrănirea scroafelor în boxele de fătare se face semilichid (ca de altfel în toată ferma) printr-un sistem tubular cu Ø=63 mm în sistem pneumatic. Adăparea animalelor se face pritr-un bol cu robinet. În zona paturilor calde pentru purcei se află şi o taviţă inox pentru administrarea de starter lichid. Sectorul dispune de 216 locuri pentru scroafe gestante și 3456 locuri pentru sugari.

Sectorul tineret.

Sectorul tineret dispune de 8 camere cu suprafaţa de 242,80 mp fiecare cu dispunere simetrică stânga/dreapta. Fecare cameră de tineret dispune de 16 boxe cu câte 37-42 locuri purcei, adăpostind un maxim de 5248 purcei. Camerele pentru tineret sunt prevăzute cu 2 usi de acces, tavan fals cu 2 ventilatoare cu senzor şi diametrul de 63 cm, 6 inleturi cu cate 2 duze. Inleturile de aer au dimensiunea de 51/33 cm.

Pardoseala este realizată din gratare de plastic şi un pat ceramic cald cu dimensiunea de  100/80 cm în fiecare boxa iar deasupra patului cald se gaseste un acoperis de pvc de 310/126 cm pentru a diminua pierderile de caldura. Încălzirea se realizează cu tuburi delta şi pat ceramic cald de 100/80. Iluminatul sectorului de tineret este realizat artificial prin 6 tuburi de neon a câte 58 Wati.

Furajarea se face în sistem tubular-pneumatic cu diametrul de 50 mm prin administrarea de furaje lichide în vase de inox. Sistemul dispune de senzori de timp care reglementeaza furajarea purceilor prin comandă din calculatorul central. Fiecare boxă dispune de 3 adăpătoare cu bol.

BUCATARIE FURAJERA, ZONA DE DEPOZITARE ȘI PROCESARE CEREALE

- Dimensiunile maxime la teren		: 51,72m x 300,88 m

- Regim de înălțime				: Parter

- Suprafața construita				= 220,00 mp;

- Suprafața utila totala 			= 185,80 mp;

Bucataria furajera este imparţită în 2 parti: scroafe şi tineret. Sistemul de la scroafe este format dintr-un tanc de apa proaspata de 5000 l,  care este comun cu tineretul, tanc de mixare (L/l/H=145/145/170cm), prevazut cu un mixer cu 2 palete, tanc de apa uzata (L/l/H=114/114/130), 3 snecuri de alimentare, 3 silozuri de furaj finit de 7 to, şi 2 de 10 to, 1 medicator umed de 250 l, 1 medicator uscat de 25 kg , compresor(12 bari), 2 pompe: una cu rotor şi una cu stator, valve, tevi care sunt pline cu apa curata, pompa pt acid, pompa pt baza folosite la igienizare.

Prepararea furajului se face astfel: se introduc datele în calculator: nr. de animale pe fiecare valva, curba de furajare care cuprinde varsta animalului greutatea şi kg de furaj pe zi, reteta de furajare care cuprinde tipul de furaj şi dilutia, apoi se introduce  programul de furajare care cuprinde ora la care incepe furajarea şi procentul de furaj care trebuie sa-l primeasca.

La ora programata sistemul porneste: calculeaza numărul de animale care trebuie furajate, introduce în tancul de mixare cantitatea de apa necesara, furajul în functie de reteta şi categoria de animale, mixeaza 120 secunde , apoi cu pompa cu rotor trage furajul preparat din tancul de mixare si-l impinge pe tevile de furajare iar apa de pe tevi vine în tancul de apa uzata şi este folosita la urmatoarea furajare. Dupa ce a impins furajul pe tevi, deschide valva şi cu pompa cu stator impinge furajul în jgheab. Igienizarea sistemului se face la sfarsitul furajarii o data pe saptamana cu acid iar urmatoarea saptamana cu baza. Programul de igienizare porneste automat la ora stabilita, introduce în tancul de mixare apă, acid sau baza (concentratie 1%), face spalarea tacului de mixare, apoi spala tevile de furajare dupa care goleşte soluţia la canal şi se clateste cu apa proaspata.

Sistemul de la tineret este format din: 2 tancuri de mixare de 4000 l fiecare, tanc de apa uzate de 114/114/65 cm, 2 medicatoare umede de 250 l, 2 medicatoare uscate de 25 kg, tevi pt furajare, valve, 1 pompa cu stator,1 compresor(12 bari),3 snecuri, 3 silozuri pt furaj, pompa de acid şi baza pt igienizare. Functionarea este identica cu cea de la scroafe.

Pentru completarea bucătăriei furajere și pentru depozitarea materiei prime (cereale) a fost pusă în funcțiune o moară pentru furaje cu capacitatea de 5 t/h, care deservește atât ferma de suine a CAI Olari cât și ferma de îngrășare suine a PORKPROD SRL din imediata vecinătate.

Zona de depozitate și procesare furaje cuprinde pe lângă moară și 2 silozuri de amestecare cu capacitatea de 60 t fiecare, 4 silozuri de stocare  cu capacitatea de 80 t fiecare.

Bucătăria furajeră cuprinde:  9 silozuri pentru furaje (18 t fiecare), 2 tancuri de amestecare (4000 l fiecare), 2 tancuri pentru apa curată (5000 l fiecare), tanc pentru apa de clătire a conductelor de furajare (1500 l), sistem de aditivare, țevi de alimentare la hrănitori, hrănitori prevăzute cu senzor electric pentru determinarea nivelului de umplere cu furaj.

CLADIRE DE BIROURI - PAVILION ADMINISTRATIV

- Dimensiunile maxime la teren		: 51,72m x 300,88 m

- Regim de înălțime				: Parter

- Suprafața construita				= 135,00 mp;

- Suprafața utila totala 			= 97,57 mp

Cladirea de birouri este formata din două zone:

- zona administrativa cu secretariat,  biroul veterinarului şi birou administrativ.

- vestiare şi sala de mese cu chicineta. Pentru a se păstra o securitate biologica a fermei sunt realizare doua vestiare negre şi doua vestiare albe, intre cele doua vestiare sunt prevăzute doua grupuri sanitare cu intrare din fiecare vestiar alb/negru şi doua dușuri la bărbați şi un duș la femei, prin care sa trece pentru a ajunge din vestiarul negru în vestiarul alb. Sala de mese este prevăzuta cu acces doar din interiorul fermei cu o suprafața de 16,23 mp, iar chicineta este prevăzuta doar cu acces din exteriorul fermei cu o suprafață de  8,25 mp.

Pe perioada sezonului rece cladirea de birouri va fi incalzita cu ajutorul radiatoarelor  (agent termic – apa caldă – fiind furnizată de centrala pe peleţi), iar pe perioada sezonui cald cu unitati de aer conditionat de capacitate 9000 BTU/h pentru birouri, secretariat şi sala de mese.

Apele uzate igienico-sanitare sunt evacuate într-un bazin vidanjabil ce are un volum de 10 mc şi care este amplasata în apropierea cladirii birourilor permitand un acces rapid pentru curatarea acestuia.

SISTEM MANAGEMENT DEJECȚII

Batal dejectie lichide

- Dimensiunile maxime la teren		: 51,72m x 300,88 m

- Regim de înălțime				: platforma şi spatiu tehnic

- Suprafața construita (BATAL)		= 1620,00 mp;

- Suprafața utila totala (BATAL)	            = 1591,85 mp;

Este o structură realizată din perete de beton armat perimetral cu o înălțime de 2,50 m din care 1,5 m sub nivelul solului respectiv 1 m deasupra nivelului solului, fundul batalului este realizat din pământ impermeabilizat cu membrană, în zona centrală a batalului este realizata o başa cu o adâncime de 50 cm realizată prin excavarea pământului şi taluzarea peretelui la un unghi de 45 grade.

Membrana folosita la etanşeizarea batalului este din polipropilena cu îmbinare de tip sudura la cald, membrana armată. Volumul de stocare este de 3303,60 mc pana la o înălţime de 2 m de la partea inferioara a batalului, respectiv 2,5 m de la partea inferioara a başei, cu timp de stocare a dejecţiilor de minim 6luni.

Platforma dejectie solide

- Dimensiunile maxime la teren			: 51,72m x 300,88 m

- Regim de înălțime					: PLATFORMA şi SPATIU TEHNIC

- Suprafața construita (PLATFORMA)		= 501,62  mp;

- Suprafața utila totala 	(PLATFORMA)	= 497,30  mp;

Platforma de dejecţii solide se foloseste pentru stocarea fracţiei solide după separare. Separarea dejecţiilor de face mecanic prin stoarcere cu ajutorul unui separator. Cantitatea de stocare posibila este de 320 mc, realizata pe platforma betonata cu perete perimetral pe trei laturi cu o înălţime de 1,00 m.

CAMERA MORTALITATII

- Dimensiunile maxime la teren		: 51,72m x 300,88 m

- Regim de înălțime				: Parter

- Suprafața construita 				= 33,80 mp;

- Suprafața utila totala 				= 28,15 mp

Camera pentru mortalităţi este de tipul container metalic prefabricat. Pentru asigurarea unor temperaturi scazute, în camera frigorifica este montată o unitate frigorifica de capacitate 5 kW, alimentata cu energie electrica de la tabloul aferent camerei frigorifice şi montat pe peretele exterior.

Pentru camera frigorifica este prevăzut un camin din polietilena pentru racordul apei reci şi un camin din polietilena pentru colectarea apelor uzate rezultate prin spalarea camerei.

CAMERA CAZAN TERMIC – BUNCĂR COMBUSTIBIL

- Dimensiunile maxime la teren		: 51,72m x 300,88 m

- Regim de înălțime				: Parter

- Suprafața construita 			= 33,80 mp;

- Suprafața utila totala 			= 28,15 mp

Alimentarea cu energie termică se face de la cazanul ce functioneaza pe combustibil solid (peleti) de putere 400 kW. De la cazan, agentul termic este trimis catre un vas tampon vertical (puffer) de capacitate 5000 de litri, izolat şi montat în exteriorul camerei centralei termice. De la acesta, prin intermediul unui distribuitor-colector principal agentul termic va fi trimis prin intermediul pompelor de circulatie catre sistemele de incalzire din hala, catre sistemul de incalzire al cladirii birourilor, precum şi pentru sistemul de preparare al apei calde de consum.

Pentru evacuarea gazelor de ardere este montat un cos de fum din inox, izolat, cu diametrul 400 mm şi o inaltime de 10 metri.

În interiorul halei, agentul termic este trimis catre distribuitoarele-colectoarele complet echipate şi care vor asigura alimentarea cu energie termica a paturilor calde şi a sistemelor de panouri twin-pipe.

Prin intermediul sistemului de automatizare modular agentul termic şi functionarea ventilatoarelor de introducere a aerului proapat vor fi sincronizate pentru asigurarea parametrilor interiori optimi.

Buncărul de combustibil este vecin cu camera cazanului şi are un volum de stocare de circa 8500 kg peleţi. Alimentarea cazanului din buncăr se face în mod automatizat.

GARD DE IMPREJMUIRE

- Dimensiunile maxime la teren		: 51,72m x 300,88 m

- Regim de înălțime				: Parter

- Suprafața construita				= 683,27ml;

- Suprafața utila totala 			= 683,27ml

Numărul estimat de angajaţi pentru producţie va fi în jur de 10 persoane pe schimb (din care 50%-50 % femei şi bărbaţi), iar la birouri vor fi 2 persoane (50%-50% femei şi bărbaţi).

Program de lucru: 24 ore/zi, 365 zile /an.

# 8.2. PROCESUL TEHNOLOGIC

Procesele operationale din cadrul fermei de reproducţie porcine pot fi impartite în secvenţe după cum urmează.

A. Activităţi pentru reproducția  suinelor - ce cuprind urmatoarele etape:

- monta - 6 zile

- gestatie individuală - 35 zile

- gestaţie grup – 115 zile

- maternitate – 28 zile

- tineret – 40 zile

Primul pas constă în aducerea exemplarelor de porcine ce urmează a fi folosite în procesul de reproducție; acestea sunt introduse în zona de carantină, unde staționează o perioada de o săptămână, pentru a fi aclimatizate. Zona de carantină este compusă din patru boxe.

După această etapă exemplarele de sex masculin (8 exemplare) sunt mutate în zona de vier unde are loc procesul de extragere a materialului seminal, iar exemplarele feminine ("scroafele") sunt mutate şi ţinute în zona de înseminare circa 35 de zile, unde are loc înseminarea acestora şi realizarea unui set de analize pentru verificarea înseminări.

Pasul următor este menținerea scroafelor în zona de gestație pentru circa 105-115 zile, unde acestea se află în boxe separate. Gestația este o etapă antemergătoare etapei de maternitate. Cu 5 - 10 zile inainte de data estimată a fătării femelele se vor muta în maternitate unde vor sta pana aproximativ 28 de zile după fătare când vor fi înţărcate şi mutate în boxele de asteptare monta, în vederea însămânţării.

La maternitate fiecare scroafă are o boxă care este compusă din două zone, prima zonă este zona pentru purcei care este prevăzuta cu un pat cu încălzire electrică, care să le asigure necesarul de căldură, a doua zona a boxei este destinată scroafei care nu are acces decât în zona de hrănire, fără acces la purcei. Pardoseala este din grătare de fontă pentru scroafe şi plastic pentru purcei, prevazută cu cuve pentru adunarea şi eliminarea dejectiilor. Cuvele  au o perna cu apa de circa 10-15 cm, care asigură eliminarea dejecţiilor la ridicarea dopurilor. Din cuvele impermeabilizate dejecţiile sunt eliminate în canalele colectoare racordate la reţeaua de canalizare dejecţii a unităţii.

Perna de apă menţionată mai sus, este menţinută permanent în cuvele de colectare, lucru ce nu permite propagarea mirosului în interiorul halei. Evacuare dejecţiilor din cuve se efectuează la sfârşitul fiecarui ciclu.

Dezinfectarea se realizează la sfârşitul fiecărui ciclu cu substanţe stabilite de normele sanitar-veterinare în vigoare.

Canalele din interiorul halei sunt legate prin tubulatură de plastic de canalizarea unităţii, respectiv de staţia de pompare a dejecţiilor, de unde acestea sunt refulate spre staţia de separare.

Ultima zona cea de tineret, este etapa tehnologică în care purceii sunt mutați din zona de maternitate şi îngrășați pana la o greutate de 25-30 kg/purcel, ajunși la această greutate aceştia vor fi mutați în ferme de îngrășare.

După scoaterea scroafelor, purcei înțărcați rămân pe loc pentru 1 - 2 zile după care vor fi trasferati în creşă sau zonă de tineret.

Intreţinerea tineretul înţărcat se va face în compartimente şi boxe special amenajate, care vor fi astfel dimensionate încat să poată prelua în totalitate, pe serii de producţie, purcei înţărcati din maternitate, asigurând în acelasi timp livrarea tineretului la varsta de 37-40 de zile şi o greutate corporala de 25-30 kg catre îngrăşătorii. Ca şi la maternitate, în creşă, unitatea funcţională este compartimentul, popularea şi depopularea lui făcându-se dupa principiul totul plin, totul gol.

Încălzirea zonelor – se face doar în sectorul maternitate (fătare) şi în sectorul tineret. Pardoseala este prevăzută cu grătare din ceramică prin care trece apa caldă, în circuit tur-retur, care încălzeşte pătuţurile destinate purceilor. Microclimatul este asigurat printr-un sistem automatizat cu termostate care asigură menţinerea temperaturii şi umidităţii adecvate în funcţie de climatul exterior. Hala este pervăzută cu un sistem de încălzire cu tuburi radiante – tuburi TWIN. Acestea au o putere radiantă de 200 W/m liniar de tub. Sectorul fătare este prevăzut cu 120 metri conductă pereche (24000 W) iar sectorul tineret dispune de 60 metri (12000 W).

Ventilaţia halelor - este controlată de calculator şi se face pe fiecare compartiment în parte. Evacuarea aerului uzat se realizează prin ventilatoarele situate pe acoperisul halelor, care creaza vid şi absorb aerul proaspăt prin inleturile (geamurile) situate pe pereţii laterali ai halei sau în tavanul acesteia.

| Sector | Descriere admisie aer | Volum admisie aer (mc/h) | Descriere evacuare aer | Volum evacuare aer (mc/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carantină | 8 elemente alimentare cu aer pe perete exterior | 17600 | 2 ventilatoare cu diametrul de 52 cm | 14300 |
| Gestaţie | 40 elemente de alimentare cu aer de perete şi 6 elemente tubulare de tavan | 129400 | 6 ventilatoare cu diametrul de 82 cm | 129400 |
| Maternitate | 24 elemente tubulare de tavan pt alimentare cu aer | 91200 | 6 ventilatoare cu diametrul de 73 cm | 105600 |
| Scrofiţe | 2 elemente tubulare de tavan pt alimentare cu aer | 7600 | 1 ventilator cu diametrul de 73 cm | 17600 |
| Vieri | 1 element tubular de tavan pt alimentare cu aer | 3800 | 1 ventilator cu diametrul de 42 cm | 4600 |
| Tineret | 48 elemente tubulare de tavan pt alimentare cu aer | 182400 | 16 ventilatoare cu diametrul de 63 cm | 184000 |

Răcirea halelor – se asigură automat prin pulverizarea de apă la înaltă presiune, ceea ce poate duce la o reducere a temperaturii din interiorul halei cu 7 grade C faţă de exterior. Duzele prin care se face pilverizarea apei sunt montate în apropierea inleturilor de aer şi au un debit de 5 l/minut. Dispunerea lor este următoarea: 8 la carantină, 140 la gestatie, 8 la scrofiţe, 4 la vieri, 96 la fătare şi 192 la tineret.

Hrana animalelor – se asigură automat de la bucătăria furajeră, prin conducta pneumatică. Furajul este transportat la cele nouă silozuri existente lângă maternitate (cu capacitatea de 9 mc – 3 bucăţi, 12,1 mc – 2 bucăţi şi 15,2 mc – 3 bucăţi), spre bucătăria furajeră pentru preparare, de unde sunt refulate în interiorul halei la fiecare boxă, fiind prevăzute cu dozatoare gradate pentru hrană.

La ora programata pentru furajare  sistemul porneste automat,  calculeaza numărul de animale care trebuie furajate, introduce în tancul de mixare cantitatea de apa necesara, furajul în functie de reteta şi categoria de animale, mixează 120 secunde, apoi cu pompa cu rotor trage furajul preparat din tancul de mixare si-l impinge pe ţevile de furajare iar apa de pe ţevi vine în tancul de apa uzata şi este folosita la urmatoarea furajare. Dupa ce a impins furajul pe tevi, deschide valva şi cu pompa cu stator impinge furajul în jgheab. Igienizarea sistenului se face la sfarsitul furajarii o data pe saptamana cu acid iar urmatoarea saptamana cu baza.

Adăparea animalelor - se realizează printr-un sistem automat de adapare racordat la reţeaua de alimentare cu apă a complexului, tip “suzeta”, atât pentru scroafe, cât şi pentru purcei, prin care se evită risipa de apă. în boxele de fatare există şi adăpătoare de tipul „mamă şi copil”.

Ferma este utilizată in asa fel incat sa se poata aplica managementul TOTUL PLIN TOTUL GOL.

Pregatirea spatiilor incepe imediat ce ultimul animal paraseste compartimentul. Se incepe cu o curatire mecanica a dejectiilor solide. Spalarea propriu-zisa se realizeaza cu ajutorul pompelor cu presiune mare. Dupa spalare se trece la dezinfectia si dezinsectia spatiului.

### Alte activitati:

- descarcarea animalelor la popularea halelor și incarcarea animalelor in vederea transportului la punct de sacrificare;

- transferul purceilor (tineret) la unitățile de îngrășare (între CAI Olari și PORKPROD SRL este amenajat un coridor acoperit)

- descarcarea hranei din autobuncar in buncarele exterioare

- activitati de transport in interiorul fermei;

- activitati de intretinere si reparatii curente la liniile de adapare si furajare, alte instalatii mecanice si electrice;

- filtru sanitar si activitati administrative.

- asistenta sanitar-veterinara este asigurata de catre medicul veterinar epizootolog. Administrarea medicamentelor (vitamine si antibiotice) se face injectabil si in apa de baut. Vaccinurile se administreaza injectabil.

- activitati DDD: în zona camerei frigorifice şi a spaţiului de necropsie se vor realiza acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare (DDD) cu aceleaşi substanţe ca şi în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanţe.

Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală este aplicată o bună organizare internă (conformare cu BAT 2):

| Index | BAT 2 Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă - conformare a,b,c,d,e |
| a | Amplasarea corespunzătoare a instalației/ fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: - a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); - a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protecție; - a lua în considerare condițiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); - a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioară a fermei; - a preveni contaminarea apelor. | Ferma este amplasată astfel: - amplasamentul este cu acces direct dintr-un drum principal - distanța față de potențialii receptori este mai mare de 1500 m. - zona nu se caracterizează prin vânturi puternice sau precipitații >800 mm/an - există potențial de dezvoltare - construcțiile sunt izolate |
| b | Educarea și formarea personalului, în special pentru: - reglementări relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor; - transportul și împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere; - planificarea activităților; - planificarea și gestionarea situațiilor de urgență; - repararea și întreținerea echipamentelor. | - personalul care lucrează in domeniul de activitate autorizat este calificat si instruit corespunzator fiecarui loc de munca. - în ferma se va aplica un sistem de instruire periodica pe linie de protectia mediului, a personalului relevant. Evidenta instruirilor va fi ţinuta in scris. |
| c | Pregătirea unui plan de urgență pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Acesta poate include: - un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți; - planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil); - echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). | - plan de prevenire și intervenție în caz de poluare accidentală - procedura scrisa de investigare, rezolvare, comunicare si raportare a incidentelor de mediu |
| d | Verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, cum ar fi: - depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; - pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare - sistemele de aprovizionare cu apă și furaje; - sistemul de ventilație și senzorii de temperatură; - silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi); - sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecții periodice). Acestea pot include curățenia fermei și gestionarea dăunătorilor. | - toate echipamentele si instalatiile utilizate pe amplasament sunt intretinute in conditii optime de funcționare. - anual se intocmeste un plan de revizii si intretinere a instalatiilor si echipamentelor; - operatorul va asigura evidenta scrisa a reviziilor, interventiilor si reparatiilor efectuate in instalatii. - reviziile si reparatiile sunt efectuate de personal calificat |
| e | Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile. | - sunt amenajate spații speciale pentru stocare temporară până preluarea de către operatorul autorizat |

9. INSTALATII ŞI MĂSURI PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

Sursele de generare a emisiilor in  atmosfera sunt :

- procesele metabolice ;

- managementul dejectiilor ;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Tabel 9.1.1.: Inventarul emisiilor în aer

| Poluant | Sursa/Mod de generare |
| --- | --- |
| Amoniac (NH3) | Adăpostirea animalelor, depozitarea dejecțiilor și utilizarea acestora la fertilizarea terenurilor agricole |
| Metan (CH4) | Adăpostirea animalelor, depozitarea și tratarea dejecțiilor |
| Oxizi de azot NOx | Instalații de încălzire interioară și instalații mici de combustie |
| Bioxid de carbon (CO2) | Adăpostirea animalelor, |
| Miros (cum ar fi H2S) | Adăpostirea animalelor, depozitarea dejecțiilor și utilizarea acestora ca fertilizant |
| Pulberi | Descărcarea/depozitarea nutrețului combinat în buncăre |

Principalele emisii în aer sunt reprezentate de amoniac, metan și oxizi de azot care rezultă din procesele metabolice și din dejecții. Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt: spaţiile de creştere şi batal de stocare a dejecțiilor.

Emisii de amoniac, gaz metan și oxizi de azot sunt generate și din activitatea de împrăștiere a dejecțiilor pe câmp. Aceste emisii se produc însă în afara amplasamentului fermei și de aceea, nu sunt luate în considerare la evaluarea impactului generat pe amplasament.

Controlul pentru minimizarea excreției de azot și a emisiilor de compuși ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adăpostire, compoziția furajelor, modul de administrare a apei de băut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea și eliminarea dejecțiilor.

Din procesele de distribuție a hranei și din transport pot să apară și emisii de pulberi, minimizate prin măsuri specifice menționate în tabelele de conformare cu tehnicile exemplificate în documentul de referință .

NOx și CO apar de la activități asociate, cum sunt motoarele cu ardere interne ale autovehiculelor de transport.

Emisii fugitive pot apărea din sistemul pentru transferul dejecțiilor din hală către bazinul de stocare.

Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale (conformarea cu BAT 11), au fost luate următoarele măsuri:

| Index | BAT 11 Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a | 3. alimentarea ad libitum 4. utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate 5. montarea unor separatoare de pulberi în depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice 6. proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | - alimentare ad libitum - în fermă se utilizează ulei vegetal în hrana suinelor care acționează ca liant al hranei prăfoase, - există opritoare de pulberi în depozite - supraveghere continuă a sistemelor de ventilație |
| b | Reducerea concentrației de pulberi în interiorul adăpostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. ceață de apă; | - este prevăzută un sistem de răcire cu ceață de apă |

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de depozitul de dejecții lichide (conformare cu BAT 16) sunt aplicate următoarele:

| Index | BAT 16 Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a | Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin utilizarea mai multor tehnici prezentate mai jos: |  |
|  | 1. reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide. | - dejecțiile lichide sunt stocate în batal |
|  | 2. reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejecțiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. | - batalul nu se alimentează până la cota de 100% |
|  | 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide | - dejecțiile lichide nu se amestecă |

Pentru a se reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide (conformare cu BAT 21, BAT 22) sunt aplicate următoarele:

| Index | BAT 21 Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer rezultate din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- | --- |
|  | Tehnica |  |
| b | Dispozitiv de împrăștiere în fâșii, prin aplicarea uneia dintre următoarele tehnici: 1. rampă orizontală cu furtunuri; 2. rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică. | Se aplică tehnica rampă orizontală cu furtunuri |
| d | Injector cu brazdă de adâncime (închisă) | Se aplică în arătură apoi se discuiește |

| Index | BAT 22 Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil. |
| --- | --- |
|  | Tehnica |  |
| a | Încorporarea dejecțiilor animaliere împrăștiate pe suprafața solului se realizează fie prin arare, fie prin utilizarea altor echipamente pentru cultivare, cum ar fi grape cu dinți sau cu discuri, în funcție de tipul și de condițiile solului. Dejecțiile animaliere sunt amestecate complet cu solul sau sunt îngropate în acesta. Împrăștierea dejecțiilor solide se efectuează cu un dispozitiv de împrăștiere adecvat (de exemplu un dispozitiv de împrăștiere rotativ, un dispozitiv de împrăștiere cu descărcare prin partea din spate, un dispozitiv de împrăștiere dublu). | Aplicarea se realizează în general înainte de lucrări agricole asupra solului prin arătură și discuire, pe terenuri proprii Se aplică tehnica - rampă orizontală cu furtunuri. |

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru porci (conformare cu BAT 30) sunt aplicate următoarele:

| Index | BAT 30 Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă Conformare a.0.iii, a.0.iv., a.0, a.2, a.3, a.4, a.7, a.10, a.12,a.13, |
| a | Una dintre următoarele tehnici, care aplică unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: reducerea suprafeței emițătoare de amoniac; creșterea frecvenței de transportare a dejecțiilor lichide (dejecții animaliere) către depozite externe; separarea urinei de materiile fecale; păstrarea așternutului curat și uscat. | Separarea urinei de materiile fecale, păstrarea așternutului curat |
|  | O fosă adâncă (în cazul unei podele prevăzută integral sau parțial cu grătare) numai în cazul în care este utilizată cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: o combinație de tehnici de management nutrițional, un sistem de purificare a aerului reducerea pH-ului dejecțiilor lichide răcirea dejecțiilor lichide | Sub hală este o fosă adâncă, se aplică tehnici de management nutrițional |
|  | 2. Pereți înclinați ai canalului pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Pereți înclinați ai canalului pentru dejecții animaliere care asigură evacuarea imediată și totală a dejecțiilor |
|  | 3. o racletă pentru evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide | Sunt racleți |
|  | 4. Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide prin spălare sub presiune (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide prin spălare sub presiune după fiecare ciclu de producție |
|  | 7. Cuști sau padocuri (în cazul unei podele prevăzute parțial cu grătare). | Cuști sau padocuri (podea prevăzută parțial cu grătare) |
|  | 10. Boxe cu așternut cu generare combinată de dejecții animaliere (dejecții solide și lichide) | Boxe cu așternut cu generare combinată de dejecții animaliere (dejecții solide și lichide) |
|  | 12. Bazin pentru dejecții animaliere (în cazul unei podele prevăzute integral sau parțial cu grătare). | Există bazin colector sub podele |
|  | 13. Colectarea dejecțiilor animaliere în apă. | Colectarea sub strat de apă |

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere, BAT constau în încorporarea dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede posibil (BAT 22)

| Parametru | Intervalul de timp asociat BAT cuprins între împrăștierea pe sol a dejecțiilor animaliere și încorporarea acestora în sol (ore) |
| --- | --- |
| Timp | 0(1)-4(2) |

(1) Limita inferioară a intervalului corespunde încorporării imediate.

(2) Limita superioară a intervalului poate fi de până la 12 ore, în cazul în care condițiile nu sunt favorabile unei încorporări mai rapide, de exemplu în cazul în care resursele umane și mașinile nu sunt accesibile din punct de vedere economic.

9.2. APA

Nu exista descarcari in ape de suprafata sau subterane.

Apele de pe amplasament sunt gestionate astfel:

- colectarea dejecţiilor şi a apelor de spălare se face în cuvele colectoare amplasate sub cota 0,00 a pardoselilor;

- cuva de dejectii se goleste prin ridicarea unor dopuri, dejectiile ajung în bazinul de colectare din afara fermei de unde sunt preluate de o instalaţie de separare;

- separarea dejecţiilor de face mecanic prin stoarcere,

- dejecţiile solide se depoziteaza pe platforma betonata cu perete perimetral pe trei laturi cu o înălţime de 1,00 m. Cantitatea de stocare posibilă este de 320 mc.

- stocarea şi fermentarea anaerobă a dejecţiilor lichide se face intr-un batal de circa 3300 mc, de unde se preiau cu cisterna proprie sau a unui prestator si se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole;

- apele uzate igienico-sanitare rezultate de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil de 10 m3;

- apele uzate provenite de la spalarea zonei de necropsie si camera frig sunt colectate intr-un bazin vidanjabil de 2 mc;

- apele meteorice se infiltreaza direct in sol pe suprafetele de teren neacoperite de cladiri, alei sau drumuri.

Toate bazinele de colectare a apelor uzate sunt etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea solului si implicit a apei freatice.

Pentru a utiliza eficient apa (conformarea cu BAT 5) operatorul fermei respectă cerinţele de reducere a consumului specific de apă astfel:

| Index | BAT 5 Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă Conformare a, b, c, d, e |
| a | Menținerea unei evidențe a utilizării apei. | Consumul de apă este contorizat. În orice moment se cunoaște consumul specific |
| b | Detectarea și repararea scurgerilor de apă. | Instalațiile de alimentare cu apă sunt verificate periodic de către departamentul tehnic, pentru a identifica eventualele scurgeri |
| c | Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. | Pentru spălare se utilizează pompe mobile cu presiunea de 200 barr |
| d | Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). | Pentru adăpare se utilizează suzete cu vase de colectare; |
| e | Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | Sistemul de adăpare este verificat și calibrat periodic |

Pentru a reduce emisiile provenite din ape uzate (conformare cu BAT 6, BAT 7), operatorul fermei aplică următoarele:

| Index | BAT 6 Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica |  |
| a | Menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. | Zona murdară este clar delimitată și are o suprafață minimă. Animalele sunt crescute în sistem închis; dejecțiile sunt evacuate prin conducte, zilnic se face curățarea zonelor murdare. Purceii tineret sunt transferați în ferma de creștere prin culoar acoperit |
| b | Reducerea la minimum a consumului de apă. | Consumul de apă, în afară de cel pentru adăpat (apa pentru adăpat este furnizată la discreție), este minim. Prin reducerea scurgerilor nejustificate se reduce la minim consumul de apă |
| c | Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | Apele de ploaie sunt convențional curate și sunt evacuate în afara amplasamentului. Există o rețea de colectare a apelor puviale separat de celelalte rețele |

| Index | BAT 7 Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă Conformare a, b, c |
| a | Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecțiile lichide. | - apele de spălare în hală şi dejecțiile sunt colectate în lagună impermeabilizată |
| b | Epurarea apelor uzate menajere. | - apele uzate menajere sunt colectate în bazin vidanjabil și preluate cu vidanja în vederea epurării în afara amplasamentului |
| c | Împrăștierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigații, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăștiere | - dejecțiile sunt utilizate ca îngrășământ pe terenurile agricole proprii |

9.3. SOL

În fermă sunt aplicate următoarele măsuri pentru protecţia solului:

- depozitarea deşeurilor menajere în pubele amplasate pe platforme betonate;

- bazine vidanjabile betonate, impermeabilizate în care sunt colectate apele uzate menajere de la filtrul sanitar şi camera de necropsie,

- conducte si alte constructii subterane sunt etanse si intretinute corespunzator pentru evitarea scurgerilor,

- batalul este impermeabilizat cu membrană,

- platforma pentru dejecții solide este impermeabilizată şi are pereți pe trei laturi,

Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, (conformarea cu BAT 15) operatorul fermei aplică următoarele:

| Index | BAT 15. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile în sol și apă provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos, în următoarea ordine de prioritate |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnică aplicată în fermă Conformare c, d, |
| c | Depozitarea dejecțiilor solide pe o podea solidă impermeabilă echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. | Platformă betonată impermeabilizată |
| d | Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. | Depozitul este suficient de mare pentru a păstra dejecțiile pentru o perioadă mai mare de un an |

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol a dejecţiilor (conformarea cu BAT 20) sunt aplicate următoarele:

| Index | BAT 20. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnică aplicată în fermă Conformare a, b, c, d, e, g, h |
| a | Evaluarea terenului pe care sunt împrăștiate dejecțiile pentru a identifica riscurile de scurgere, luând în considerare: - tipul de sol, condițiile și panta terenului; - condițiile climatice; - drenarea și irigarea terenului; - rotațiile culturilor; - resursele de apă și zonele de apă protejate. | Sunt întocmite studii agrochimice pentru a se calcula cantitatea maximă de azot și fosfor care poate fi împrăștiată pe soluri |
| b | Menținerea unei distanțe suficiente între terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) și: 1. zonele în care există un risc de scurgere în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, puțuri etc.; 2. proprietățile învecinate (inclusiv împrejmuirile). | Sunt respectate prevederile menționate. |
| c | Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere atunci când riscul de scurgere poate fi semnificativ. În special, dejecțiile animaliere nu se aplică atunci când: 1. terenul este inundat saturat de apă, înghețat sau acoperit de zăpadă; 2.condițiile solului (de exemplu saturația apei sau tasarea) în combinație cu panta terenului și/sau drenarea terenului sunt de așa natură încât riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3 scurgerea poate fi anticipată având în vedere precipitațiile preconizate. | Sunt respectate prevederile menționate. |
| d | Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a dejecțiilor animaliere, luând în considerare conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor animaliere și caracteristicile solului (de exemplu conținutul de nutrienți), cerințele privind culturile sezoniere și condițiile climatice sau ale solului care ar putea cauza scurgeri. | Sunt întocmite studii agropedochimice pentru a se calcula cantitatea maximă de azot și fosfor care poate fi împrăștiată pe soluri. |
| e | Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor animaliere cu cererea de nutrienți a culturilor. | Sunt întocmite studii agropedochimice pentru a se calcula cantitatea maximă de azot și fosfor care poate fi împrăștiată pe soluri. |
| g | Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de dejecții animaliere și efectuarea în mod eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără a avea loc scurgeri. | Este asigurat accesul la bazin și platforma pentru dejecții |
| h | Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în stare bună de funcționare și să fie configurate la o rată de aplicare adecvată. | Utilajele de împrăștiere sunt verificate periodic |

9.4. MIROS

Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 13, BAT 14)

| Index | BAT 13 Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a | Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. | Distanța față de receptorii sensibili este mai mare de 1000 m |
| b | Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: - menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); - reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); - evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior; - reducerea temperaturii dejecțiilor animaliere (de exemplu prin răcirea dejecțiilor animaliere) și a temperaturii mediului interior; - scăderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere; - menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. | Sistemul de creștere este cu grătare care permite scurgerea dejecțiilor în canalul colector de dedesubt. Se aplică curățarea frecventă a podelelor. Astfel, zona de adăpostire rămâne uscată |
| c | Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: - creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); - creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; - amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); - adăugarea unor acoperitori deflectoare în orificiile de evacuare amplasate în partea inferioară a pereților pentru a devia aerul evacuat către sol; - devierea aerului evacuat către părțile laterale ale adăpostului care sunt orientate în direcția opusă receptorului sensibil; - alinierea axei coamei acoperișului unei clădiri ventilate natural transversal față de direcția predominantă a vântului. | Evacuarea aerului viciat se face prin acoperișul halei. Optimizarea a fost aplicată la construcția halei |
| e | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei combinații a acestora: |  |
|  | 2. amplasarea depozitului, luând în considerare direcția generală a vântului și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce viteza vântului în jurul și deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); | Bazinul de dejecții este amplasată ținând cont de direcția vântului și de localizarea celorlalte obiective ale fermei |
|  | 3. reducerea la minimum a amestecării dejecțiilor lichide. | Dejecțiile nu se amestecă |
| g | Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a unei combinații a acestora: | Dejecţiile sunt folosite pentru fertilizarea terenurilor agricole proprii |
|  | 1.împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de suprafață sau de adâncime pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide; |  |
|  | 2. utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai repede posibil. |  |

| Index | BAT 14 Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor solide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Tehnici aplicate în fermă |
| a | Reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide | Se utilizează o platformă cu 3 pereți |

După aprobare prin Hotărâre de Guvern a conţinutul Planului de gestionare a disconfortului olfactiv, întocmit ca urmare a prevederilor Legii nr. 123/2020, titularul are obligaţia revizuirii acestuia şi depunerea lui la Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor stabilite în planul de gestionare a disconfortului olfactiv la termenele stabilite.

9.5. ZGOMOT

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, titularul utilizează o combinație a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 10)

| Index | BAT 10 Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| --- | --- |
|  | Tehnică | Descriere |
| a | Asigurarea unor distanțe adecvate între instalație/ fermă și receptorii sensibili. În etapa de planificare a instalației/fermei, distanțele adecvate dintre instalație/fermă și receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distanțelor standard minime. | - potențialii receptori sunt situați la minim 1500 m de fermă |
| b | Amplasarea echipamentelor. Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin: (i) mărirea distanței dintre emițător și receptor (prin amplasarea echipamentelor cât mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii țevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor și a silozurilor cu furaje astfel încât să se reducă la minimum circulația vehiculelor în cadrul fermei. | - depozitul de cereale și moare sunt aproape de silozurile de furaje |
| c | Măsuri operaționale Acestea includ măsuri cum ar fi: (i) închiderea ușilor și a orificiilor principale ale clădirii, în special pe perioada hrănirii, în cazul în care este posibil; (ii)utilizarea echipamentului de către personal cu experiență; (iii)evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții și la sfârșit de săptămână, în cazul în care este posibil; (iv) măsuri pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere; (v) operarea conveierelor și a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, în cazul în care este posibil; (vi)efectuarea a cât mai puține lucrări de terasament în zonele aflate în aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapă. | - se aplică toate măsurile operaționale |
| d | Echipamente silențioase. Acestea includ echipamente cum ar fi: (i)ventilatoare cu randament ridicat, în cazul în care ventilația naturală nu este posibilă sau nu este suficientă; (ii) pompe și compresoare; (iii) sisteme de hrănire care reduc stimulul înainte de hrănire (de exemplu recipiente cu hrană prevăzute cu pâlnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei) | - sistemele de ventilație sunt noi; acestea respectă limitele de zgomot admise, - compresoarele sunt în incintă antifonată - sistemele de hrănire sunt ad libitum |
| e | Echipamente de control al zgomotului. Acestea includ: (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea surselor de vibrații; (iii)amplasarea în spații închise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); (iv) izolarea fonică a clădirilor | - clădirile sunt izolate termic și implicit fonic - echipamentele care fac zgomot sunt amplasate în spații închise |

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

10.1. AER

10.1.1.  Emisii

Valori limita pentru emisiile atmosferice de amoniac (BAT 30)

Tabel 10.1.1.1: BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din adăpostul pentru porci

| Parametru | Categorie de animale | BAT AEL (kg NH3/spaţiu pentru animal/an)(1) |
| --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Scroafe aflate în călduri și scroafe gestante | 0,2-2,7(2)(3) |
|  | Scroafe care alăptează (inclusiv purcei) din boxele de fătare | 0,4-5,6(4) |
|  | Purcei intarcati | 0,03-0,53 (5)(6) |

(2)Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 4,0 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(3) Pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a6, 30.a7 sau 30.a.11, limita superioară a BAT-AEL este de 5,2 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(4)Pentru instalațiile existente care utilizează BAT 30.a.0 în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 7,5 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(5)Pentru instalațiile existente care utilizează o fosă adâncă în combinație cu tehnici de management nutrițional, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

(6) Pentru instalațiile care utilizează BAT 30.a6, 30.a7 sau 30.a8, limita superioară a BAT-AEL este de 0,7 kg de NH3/spațiu pentru animal/an.

Emisiile poluantilor in aer de la încălzire, se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.1

Tabel 10.1.1

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Centrala termică (cu combustibil solid)* | CO | Cos de evacuare | 250 | mg/Nm3 |
|  | SO2 |  | 2000 | mg/Nm3 |
|  | NOx |  | 500 | mg/Nm3 |
|  | pulberi |  | 100 | mg/Nm3 |

* VLE conform Ord. 462/1993, marime de referinta: valorile limita de referinta se raporteaza la continutul in oxigen al efluentilor gazosi de 6 %

10.1.2. Aer inconjurator (imisii):

Concentrațiile poluanților din aerul înconjurător nu vor depăși valorile limită prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Tabel 10.1.2.1

| Indicator | Perioada de mediere | V.L.E. Legea nr. 104/2011 |
| --- | --- | --- |
| Dioxid de azot | Perioada de mediere: o oră | 200 µg/mc |
|  | an calendaristic | 40 µg/mc |

Valorile imisiilor substanţelor poluante cuprinse în STAS 12574 – 87, în urma desfăşurării activităţii, se vor încadra în limitele prevăzute în tabelele următoare:

Tabel 10.1.2.2.

| Indicator | Perioada de mediere | V.L.E. STAS 12574/1987 |
| --- | --- | --- |
| H2S | Media de scurtă durată (30 min) | 0,015 mg/mc |
|  | Medie zilnică | 0,008 mg/mc |
| Amoniac | Media de scurtă durată (30 min) | 0,3 mg/mc |
|  | Medie zilnică | 0,1 mg/mc |

Tabel 10.1.2.3.

| Indicator | Perioada de mediere | C.M.A. STAS 12574-87 |
| --- | --- | --- |
| Pulberi sedimentabile | lună | 17 g/m2/lună |

### NOTA - Prelevarea probelor şi efectuarea analizelor se vor face doar de laboratoare acreditate.

10.2. APA

Apele uzate menajere descărcate în staţie de epurare autorizată, vor respecta limitele maxim admise prin  HG 188/2002– NTPA 002, cu modificările şi completările ulterioare.

Apele colectate de la spalarea camerei de necropsie si a camerei frig vor respecta parametrii din HG 188/2002– NTPA 002 pentru a fi acceptate intr-o statie de epurare.

Apele pluviale scurse de pe amplasament, vor respecta limitele maxim admise prin  HG 188/2002– NTPA 001, cu modificările şi completările ulterioare.

10.3. APE SUBTERANE

Indicatorii de calitate ai apelor freatice urmărite prin forajele de observaţie se vor compara cu valorile obţinute pentru proba martor (Rapoartele de încercare 270T, 271T, 272T din 21.05.2019 emis de Compania de Apă Arad SA) şi anume:

Tabel 10.3

| Indicator | Unitatea de masura | Foraj F3 (fost F1) | Foraj F4 (fost F2) | Foraj F5 (fost F3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit. pH | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
| CCOCr | mgO2/l | 38 | 39 | 38 |
| NH4 | mg/l | 0,76 | 0,76 | 0,77 |
| Nitriti | mg/l | 0,23 | 0,24 | 0,22 |
| Nitrati | mg/l | 60,69 | 59,11 | 66,85 |
| Fosfor total | mg/l | 1,41 | 1,3 | 1,45 |
| Cloruri | mg/l | 15 | 10 | 16 |

Indicatorii de calitate ai apelor freatice urmărite prin forajele de obsevaţie vor fi în jurul valorilor menţionate în tabelul 10.3.

Indicatorii de calitate ai apelor freatice urmărite prin forajele de alimentare cu apă nu vor depăşi valorile de prag pentru corpurile de apă subterană din bazinul Crisuri în care se încadrează, conform OM 621/2014.

10.4. SOL

Valorile concentrațiilor poluanților specifici activității, prezenți în solul din incinta societății și pe solurile unde se împrăștie dejecțiile nu vor depăși limitele indicate în tabelele de mai jos:

Tabel 10.4.1

|  | pH unităţi pH/T oC | Hidrocarburi din petrol total mg/kg SU | Cupru mg/kg | Zinc mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proba sol - adâncime 5-10 cm | 6,49/24,8 | 4977 | 19,88 | 75,37 |
| Proba sol - adâncime 50 cm | 6,69/24,7 | 4635 | 17,84 | 69,75 |
| Limite conform Ord. 756/1997* |
| Valori normale | - | <100 | 20 | 100 |
| Soluri cu folosință sensibilă – prag alertă | - | 200 | 100 | 300 |
| Soluri cu folosință sensibilă – prag intervenție | - | 500 | 200 | 600 |

*) Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

La atingerea pragurilor de alertă (70% din concentrațiile admise pentru agenții poluanți pentru factorul de mediu sol), titularul activității are obligația suplimentării monitorizării concentrațiilor poluanților și luarea măsurilor de reducere a acestora.

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH)

Tabel 10.4.2.

| Domeniu de pH | Reacția solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acidă |
| 5.0-5.8 | Moderat acidă |
| 5.8-6.8 | Slab acidă |
| 6.8-7.2 | Neutră |
| 7.2-8.4 | Slab alcalină |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalină |
| >9.0 | Puternic alcalină |

Gradul de poluare cu compuși de azot, funcție de clasele de aprovizionare cu azot

Tabel 10.4.3

| Strarea de aprovizionare | Culturi de câmp | Culturi intensive |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm(mg/kg) |
| Scăzută | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normală | 41-60 | 71-100 |
| Ridicată | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicată | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Doza maximă de azot provenit din îngrășămintele organice care se aplică pe teren nu trebuie să depășească 170 kg/hectar/an, conform Codului de bune practici agricole.

10.5. ZGOMOT

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB.

10.6. MIROS

Conform Standardului National 12574/87 - Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Tabel 10.6.1

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Halele de adapostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Sesizabil | Acoperite cu capac |
| Bazine de stocare dejectii | Sesizabil | - |

11. GESTIUNEA DESEURILOR

##### Tabel 11.1.

| Nr Crt. | Cod deseu conf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Periculozitate | Gestiunea deseurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| 1. | 02 01 06 | Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei 1 | Nepericulos | Sunt stocate în batal de 3300 m3 | Fertilizarea terenurilor agricole |  |
| 2. | 02 01 02 | deseuri de tesuturi animale - cadavre 2 | Nepericulos | Camera frigorifică | - | Incinerare la firmă specializată |

Nota 1 - dejecţiile animaliere şi  deseuri de tesuturi animale - cadavre porci

- sunt excluse din domeniul de aplicare al OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor (conform art. 2),

- intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 2150/2002 referitor la statisticile privind deşeurile,

- intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) - subproduse de la animale, materiale de categoria 2

Tabel 11.2.

| Tip de deseu – denumire conform HG 856/2002 | Cod/ categorie | Cantităţi estimate generate anual | Mod stocare temporara | Mod de recuperare/ eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a caldurii | 13 03 08* | 809 kg/an | bidon, butoi | R12 |
| ambalaje de hârtie şi carton | 15 01 01 | 2,4 t/an | pubelă, container | R12 |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 3,1 t/an | pubelă, container | R12 |
| filtre de ulei | 16 01 07* | 130 kg/an | butoi | R12 |
| fier şi oţel | 17 04 05* | 9,2 t/an | vrac | R12 |
| deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infectiilor | 18 02 02* | 0,3 t | Saci, pubelă | D10 |
| tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | 20 01 21* | 1 kg/an | cutie | D13 |
| echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi periculosi*6) | 20 01 35* | 17 kg/an | vrac | D13 |
| echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 | 20 01 36 | 46 kg/an | vrac | D13 |
| deşeuri municipale amestecate (deseuri menajere) | 20 03 01 | 0,5 mc/lună | pubelă | D13 |

11.1. Titularul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

11.2. Pe tot parcursul colectării, recuperării sau eliminării, toate deșeurile trebuie depozitate temporar în zone și locuri special amenajate protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

11.3. Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperarea sau eliminare, pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare, fără a afecta semnificativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

11.4. Animalele decedate în fermă vor fi depozitate temporar în camera frigorifică și eliminate în condiții specifice impuse de normele sanitar veterinare.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel încât să nu creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deșeuri.

11.6.  Vor fi respectate prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor:

Art. 4, alin (1) „Următoarea ierarhie se aplică prioritar în cadrul politicii şi legislaţiei de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:

a)prevenirea;
b)pregătirea pentru reutilizare;

c)reciclarea;
d)alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

e)eliminarea

(2) Aplicarea ierarhiei deşeurilor prevăzute la alin. (1) are ca scop încurajarea acelor opţiuni care produc cel mai bun rezultat global în privinţa mediului şi a sănătăţii populaţiei.”

Art. 8, alin (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri, persoane juridice, sunt obligaţi cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1), după care să întocmească o listă a acestora.”

Art. 16, alin (1) „Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 şi pentru facilitarea sau îmbunătăţirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării şi altor operaţiuni de valorificare, au obligaţia să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.”

Art. 20, (1) „Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplinesc cerinţele art. 21.

(2) Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru activitatea de eliminare a deşeurilor au următoarele obligaţii:

b) să folosească cele mai bune tehnici disponibile şi care nu implică costuri excesive pentru eliminarea deşeurilor;

c) să introducă în instalaţia de eliminare numai deşeurile menţionate în autorizaţia emisă de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, ANPM, după caz, şi să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea.

(3) Abandonarea deşeurilor este interzisă.

(4) Eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.

(5) Incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă.”

Art. 21 „Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.”

Art. 23, alin (1) „Producătorul de deşeuri iniţial sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 21.”

(4) Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

(5) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 24 alin (1) „Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevăzute la art. 23 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit, ca regulă generală de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă”;

Art. 27, alin (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 21, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, pentru a îndeplini prevederile art. 48”

Art. 28, alin (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care intră fizic în posesia deşeurilor, au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale”

(2) Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.“

Art. 29, alin (1) „Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 44, alin (1) „Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.

2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.
3) Programul prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.”

Art. 48, alin (1) „Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară tabelară şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în format letric, la cerere, şi electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:

- codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

- destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant; şi

- cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

(2) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

(5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.”

11.7. Dejecții animaliere.

Se vor respecta prevederile recomandate de „Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” aprobat prin OM MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole:

În timpul administrării îngrășămintelor organice naturale lichide și semilichide se vor adopta bunele practici în scopul evitării trecerii acestora în sursele de apă:

- îngrăşămintele organice lichide şi semilichide se aplică, de regulă, prin injectare în sol;

- să se aibă în vedere condițiile meteorologice și starea solului; în cazul aplicării la suprafaţa solului, se va evita împrăștierea pe timp cu vânt, cu soare puternic, în timpul ploilor,

- să se evite orice descărcare accidentală sau intenționată a acestor lichide, din rezervorul sau cisterna utilajului de administrare, în apropierea oricărei surse de apă sau direct în acestea. În acest scop este necesar ca rezervorul sau cisterna sa fie protejate sau construite din materiale anticorozive; atât la transportul, cât și la administrarea acestor îngrășăminte, pierderile tehnologice sau prin neetanșeitatea utilajelor trebuie reduse în totalitate.

Se interzice aplicarea gunoiului de grajd, ca şi a oricărui tip de îngrăşământ, pe timp de ploaie, ninsoare şi soare puternic şi pe terenuri cu exces de apă, îngheţate sau acoperite cu zăpadă.

În plus faţă de cele arătate mai sus, nu se recomandă să fie aplicate dacă:

- solul este crăpat (fisurat) în adâncime;

- solul este săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură.

Pe terenurile în pantă fertilizarea trebuie făcută numai prin incorporarea îngrăşămintelor în sol şi ţinând cont de prognozele meteorologice (nu se aplică îngrăşăminte, mai ales dejecţii lichide, când sunt prognozate precipitaţii intense).

Pe terenurile adiacente cursurilor de apă se instituie zone de protecţie şi benzi tampon (fâşii de protecţie) în care este interzisă aplicarea fertilizanţilor de orice fel.

Zonele de protecţie se instituie în conformitate cu art.40 şi Anexa nr. 2 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în lungul cursurilor de apă. Lăţimea zonelor de protecţie este stabilită în funcţie de lăţimea cursului de apă, tipul şi destinaţia resursei de apă sau amenajării hidrotehnice (anexa 12 din Cod).

Alte condiţii care trebuie respectate:

- încorporarea rapidă în sol a dejecţiilor, folosind utilajele mecanice specifice activităţii;

- organizarea sistemului de monitorizare/urmărire la teren a tuturor operaţiilor de încărcare/transport /aplicare a dejecţiilor pe terenurile agricole;

- urmărirea permanenă a utilajelor cu care se transportă și se aplică dejecţiile în vederea respectării planului de fertilizare stabilit de titular.

11.8. Operatorul are obligația de a analiza dejecțiile înainte de împrăștiere, din punct de vedere chimic și biologic.

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifică deșeurile se comunică la APM Arad.

Gestiunea substantelor toxice si  periculoase

Pe amplasament se utilizeaza urmatoarele substanta chimice periculoase: motorina, dezinfectanţi utilizați la dezinfectia halelor.  Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se  verificarea modului de depozitare si manipularea acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Măsuri luate în situaţia apariţiei unor condiţii anormale de funcţionare:

În situaţii speciale, cum ar fi îmbolnăviri masive în rândul porcilor, deşeurile de origine animală și dejecţiile se vor colecta, manipula și elimina din activitate conform dispoziţiilor autorităților sanitar-veterinare, elaborate în acest sens.

În situaţia defecţiunilor la instalaţia de incinerare, se va opri funcţionarea incineratorului, se va asigura stocarea cadavrelor de porci in camera frigorifica si se vor efectua remedierile necesare, cu personal calificat. Reluarea activităţii de incinerare se va face numai după ce se asigura condiţiile de funcţionare normală.

Defecțiunile apărute la sistemul de ventilaţie al halelor se vor remedia imediat, astfel încât microclimatul necesar pentru creşterea și întreţinerea porcilor să fie asigurat.

Se vor asigura permanent mijloace de comunicare cu personalul din cadrul societății și cu autorităţile locale.

Orice situaţie anormală de funcţionare ce necesită remedierea operativă a acestora, va fi comunicată imediat, telefonic și în scris, următoarelor autorități: APM Arad, GNM – CJ Arad, Primăria Şeitin, Prefectura Arad.

Activitatea intră sub incidența OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului; în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum și în cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acţiona și va informa autorităţile de mediu conform obligaţiilor ce îi revin, în baza prevederilor Capitolului Măsuri preventive și reparatorii, din OUG 68/2007

Prin natura activității, în cadrul unității pot apărea situații de urgență generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situații și intervenția în cazul apariției incendiilor, ferma va fi dotată cu materialele necesare, conform prevederilor legislației specifice PSI.

În cadrul firmei va fi întocmit, în conformitate cu prevederile Ord. MAPPM 278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale », care  va cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale, fișa poluantului potențial din cadrul fermei, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

În conformitate cu profilul de producţie, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare şi administrarea dejecţiilor.

O evacuare necontrolată în mediu a dejecţiilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafaţă. Conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, vor fi luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deşeurilor care are ca scop siguranţa în transportul, stocarea şi administrarea pe terenul agricol a dejecţiilor rezultate din creşterea porcilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu, se va realiza prin analize efectuate de personalul specializat al unor laboratoare/autoritati acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea  competenta, in conformitate cu OUG 195/2005, privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta recomandare BAT 29 a:

| Index | BAT 29. BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an. | Analiza conformarii/ Descrierea situatiei din ferma |
| --- | --- | --- |
|  | Parametru | Descriere | Aplicabilitate |  |
| a. | Consumul de apă. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Principalele procese consumatoare de apă din adăposturile pentru animale (curățarea, hrănirea etc.) pot fi monitorizate separat. | Este posibil ca monitorizarea în mod separat a principalelor procese consumatoare de apă să nu fie aplicabilă în cazul fermelor existente, în funcție de configurația rețelei de aprovizionare cu apă. | Evidenţele, pe baza citirii apometrelor, se vor ţine săptămânal, lunar şi anual. Consumul anual se raportează în RAM. |
| b. | Consumul de energie electrică. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Consumul de energie electrică al adăposturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor instalații din fermă. Principalele procese consumatoare de energie din adăposturile pentru animale (încălzire, ventilație, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat. | Este posibil ca monitorizarea în mod separat a principalelor procese consumatoare de energie electrică să nu fie aplicabilă în cazul fermelor existente, în funcție de configurația rețelei de aprovizionare cu energie. | Evidenţele, pe baza citirii contoarelor, se ţin săptămânal, lunar şi anual. Consumul anual se raportează în RAM. |
| c. | Consumul de combustibil | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. | General aplicabila. | Consumul de combustibil lichid (motorina pentru generator) se evidenţiază pe baza documentelor de intrare şi orelor de funcţionare a instalaţiei. Evidenţele se ţin săptămânal, lunar şi anual. Consumul anual se raportează în RAM. |
| d. | Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. |  | Se inregistreaza numarul de scroafe, vieri, purcei fătaţi si cel al porcilor care ies si se raporteaza anual (in RAM). De asemenea, se inregistreaza mortalitatile si se raporteaza anual (in RAM). |
| e. | Consumul de furaje. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente. |  | Se inregistreaza consumul de furaje si reteta acestuia corespunzatoare perioadei de hrănire si se raporteaza anual (in RAM). |
| f. | Generarea de dejecții animaliere. | Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. |  | Se inregistreaza toate cantitatile de dejectii generate şi valorificate si se raporteaza anual (in RAM). |

Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces

Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei (BAT 24).

| Index | BAT 24. BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea următoarei tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Frecventa | Aplicabilitate |
| b. | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. | General aplicabilă. |

13.1. AER

13.1.1. IMISII

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabel 13.1.1.1., astfel :

# Tabel 13.1.1.1.

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dioxid de azot | anual* | Conform standardelor in vigoare |
| 2. | Amoniac | anual* |  |
| 3. | H2S | anual* |  |
| 4 | pulberi | Anual* |  |

* în perioada caldă a anului (iulie-august), trei măsurători pentru fiecare parametru, în zile diferite.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand prevederile Legii nr. 104/2011, standardele de calitate pentru aer ambiental în vigoare şi perioadele de mediere menţionate.

13.1.2. EMISII

Monitorizarea emisiilor in aer si raportarea catre APM Arad se va realiza conform tabelului:

| Index | BAT 25 BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea următoarei tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnică | Frecvența |
| c | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |

| Index | BAT 27 BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea următoarei tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| --- | --- |
|  | Tehnica | Frecventa |
| b | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | O dată pe an. |

13.2. APA

Apa din bazinul etans vidanjabil aferent zonei de necropsie şi camerei frig  va fi monitorizata la solicitarea GNM-CJ Arad, APM Arad sau AN Apele Române-ABA Crişuri.

Conditii de monitorizare pentru apa subterana

Amplasarea forajelor de monitorizare

Reteaua de monitorizare a apelor freatice cuprinde 3 foraje de monitorizare amplasate in incinta fermei (conform pct. 7.1).

Apa subterana  va fi monitorizata  semestrial din forajele de observaţie menţionate.

Monitorizarea  calitatii apei subterane se va face conform Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor nr. 293 din 16.08.2021 emisă de ABA Crişuri:

Tabelul 13.2.1.

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje de observaţie | pH | Semestrial | Conform standardelor in vigoare |
|  | CCO-Cr |  |  |
|  | Azot amoniacal |  |  |
|  | Nitriti |  |  |
|  | Nitrati |  |  |
|  | Fosfor total |  |  |
|  | Cloruri |  |  |

13.3. SOL

Monitorizarea solului în incinta fermei în zona bazinelor de dejecţii:

- 2 locaţii din vecinătatea batalului şi platformei de dejecţii, situate în afara zonei betonate şi

- o probă din afara zonelor indicate mai sus (proba martor).

Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate.

Tabel 13.3.1

|  | pH unităţi pH/T oC | Hidrocarburi din petrol total mg/kg SU | Cupru mg/kg | Zinc mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proba sol - adâncime 5-10 cm | 6,49/24,8 | 4977 | 19,88 | 75,37 |
| Proba sol - adâncime 50 cm | 6,69/24,7 | 4635 | 17,84 | 69,75 |
| Frecvenţa | - cel puţin o dată la 10 ani, dacă rezultatele primei monitorizări nu depăşesc pragurile de alertă - anual dacă valorile primei monitorizări depăşesc pragurile de alertă, pentru poluanţii care depăşesc acest prag, până la scăderea valorilor sub pragul de alertă, - se iau măsuri de intervenţie dacă rezultatele primei determinări depăşesc pragul de intervenţie |
| Metoda de analiza | SR ISO 10390:2015, PO-105 | ICP-MS/ EPA 200.8, PO-102 |
| Limite conform Ord. 756/1997* |
| Valori normale | - | <100 | 20 | 100 |
| Soluri cu folosință sensibilă – prag alertă | - | 200 | 100 | 300 |
| Soluri cu folosință sensibilă – prag intervenție | - | 500 | 200 | 600 |

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile:

Tabel 13.3.2

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | Conform standardelor in vigoare |
| pH |  |  |
| Azot total |  |  |
| Fosfor mobil |  |  |
| Potasiu mobil |  |  |

Parcelele pentru recoltarea probelor de sol, adâncimea de recoltare a probelor şi număr acestora se stabilesc cu OSPA

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, se va realiza o data la 4 ani  Studiul Agrochimic si Pedologic, si anual Planuri de fertilizare a terenurilor.

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii, se va realiza numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru stabilizare/fermentare.

13.4. DESEURI

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidența gestiunii deșeurilor, colectarea și eliminarea lor conform celor specificate în Tabelele 11.1 şi 11.2.

13.4.2. Prezenta autorizație se aplică activităților de management al deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în Tabelele 11.1 şi 11.2. ale prezentei Autorizatii, în conformitate cu legislatia si protocoalele în vigoare. Nu trebuie eliminate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără acordul prealabil scris al Agenției pentru Protecția Mediului Arad.

13.4.4. Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activități cu deșeuri. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația și protocoalele în vigoare.

13.4.5. Se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 t/an, se va efectua după ce expeditorul şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);

- formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

- formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.

13.4.6. Evidența deșeurilor produse va fi ținută lunar conform HG 856/2002 și va conține următoarele informații: tipul deșeului, codul deșeului, cantitatea produsă, data evacuării deșeului, modul de stocare, data predării deșeului, cantitatea predată de către transportator, date privind orice amestecare a deșeurilor.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operațiunile și practicile de management al deșeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziția persoanelor autorizate ale Agenției pentru inspecție, trebuie păstrat de către titularul autorizației.

Acest registru trebuie să conțină minimum de detalii cu privire la:

- cantitățile de deșeuri gestionate pe amplasament, însoțite de codul din Codul European al Deșeurilor pentru deșeurile transportate;

- numele agentului și transportatorului de deșeuri și detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalației finale destinate eliminării/recuperării deșeurilor);

- confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea și eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deșeuri periculoase și locul de depozitare/eliminare;

Se interzice golirea sau spălarea utilajelor de administrare a dejecțiilor în apele de suprafață sau în apropierea lor.

13.4.8. Dejecții animaliere

Recomandările privind împrăștierea dejecțiilor vor fi monitorizate în mod special ținind cont de OM 296/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, partea II-a, punctul 2.4.

Se va ține seama de tipurile fertilizanților și de obligația de a respecta perioadele de interdicție (restricționare) la aplicarea (împrăștierea) acestora pe sol, conform Ordinului MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

Se vor respecta măsurile speciale ce se impun la aplicarea îngrășămintelor pe terenurile din vecinătatea cursurilor de apă, lacurilor, captărilor de apă potabilă, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrați, transportați cu apele de drenaj și scurgerile de suprafață.

Pe terenurile agricole în pantă fertilizarea trebuie făcută numai prin incorporarea îngrășămintelor în sol și ținând seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile în pantă mare aplicarea fertilizanților este interzisă.

Pe terenurile saturate de apă, inundate, înghețate sau acoperite de zăpadă trebuie ales momentul de aplicare atunci când solul are o umiditate corespunzătoare.

Pe lângă planul de fertilizare, în exploataţie trebuie ţinut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele de aplicare şi producţiile obţinute. Asemenea informaţii sunt deosebit de utile la perfecţionarea permanentă a planului de fertilizare precum şi în gestionarea economică a exploataţiei.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECȚIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1.

13.4.9. O copie a registrului privind Managementul Deșeurilor trebuie depusă la APM Arad, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.5. ZGOMOT

Intrucat ferma este amplasată la circa distanţă de 1,5 km faţă de ultima gospodărie din satul Olari, in mijlocul unor terenuri agricole, in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu s-a impus.

În situaţia în care se va dovedi o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili, pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile sonore, vor fi elaborate și puse în aplicare un plan de gestionare a zgomotului (conformarea cu BAT 9), care va face parte din sistemul de management de mediu și care va include următoarele elemente:

- un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare;

- un protocol pentru monitorizarea zgomotului;

- un protocol pentru răspunsul la evenimentele sonore identificate;

- un program de reducere a zgomotului, conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile sonore, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere;

- o analiză a incidentelor sonore anterioare și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele sonore.

13.6. MIROSURI

Activitatea crează disconfort local datorită mirosului. Se apreciază ca impactul asupra populației din localităţile învecinate este redus, datorită amplasării fermei.

Mirosurile apar și atunci când sunt împrăștiate dejecțiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile înseamnă gestionarea împrăștierii dejecțiilor pe sol pentru reducerea neplăcerilor provocate de miros, prin:

- împrăștierea în timpul zilei, când este foarte probabil ca populația să nu fie acasă, și evitarea sfârșiturilor de săptămâna și a sărbătorilor publice;

- observarea direcției vântului în raport cu casele din localitate;

- plantarea de perdele de protecție de-a lungul perimetrului fermei, pe direcția predominantă a vântului  pe laturile aflate spre localități.

S-au adoptat cele mai bune tehnici disponibile pentru reducerea mirosurilor, astfel:

- măsuri de igienă a producției prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creșterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutrițional adecvat în vederea reducerii emisiilor de miros;

- respectarea programului de eliminare a dejecțiilor, evitându-se stagnarea lor în adăposturi;

- gestiunea corectă a dejecțiilor;

- întreținerea și igienizarea periodică a sistemului de dejecții și a rețelelor de canalizare;

- titularul activității își planifică activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distante mari. De asemenea, toate operațiile de pe amplasament sunt realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor” BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer.

După aprobare prin Hotărâre de Guvern a conţinutul Planului de gestionare a disconfortului olfactiv, întocmit ca urmare a prevederilor Legii nr.123/2020, titularul are obligaţia refacerii acestuia şi depunerea la Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor stabilite în planul de gestionare a disconfortului olfactiv la termenele stabilite.

În situaţia în care se vor dovedi neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili, se vor aplica următoarele:

Prevederile BAT 12: BAT constă în elaborarea, punerea în aplicare şi revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (BAT 1), care include următoarele elemente:

- un protocol care conţine acţiunile şi calendarele corespunzătoare;

- un protocol pentru monitorizarea mirosurilor;

- un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri;

- un program de prevenire şi eliminare a mirosurilor, conceput pentru identificarea sursei, monitorizarea emisiilor de mirosuri (BAT 26), a caracteriza contribuţiile surselor şi pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare şi/sau reducere;

- o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri şi a măsurilor de remediere a acestora;

- diseminarea cunoştiinţelor privind incidentele în materie de mirosuri.

Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate (conformarea cu BAT 26) prin utilizarea:

- Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri).

- În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

# 13.7. REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANŢILOR EMIŞI SI TRANSFERAŢI (E-PRTR)

Pentru factorii de mediu aer şi apă, în conformitate cu HG nr.140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art.5 alin (1)-(4) şi ale art.a6, alin (1) din Regulamentul EPRTR.

Operatorul trebuie să raporteze către APM Arad cantităţile anuale (împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări) a emisiilor în aer şi apă a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită.

În cazul în care datele au fost exprimate pe bază de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate in Anexa II, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile înafara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art.5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

Documentele se vor transmite la APM Arad, cu respectarea prevederilor art.2 alin (5) din HG nr.140/2008, în format electronic şi pe hârtie până la termenele pe care le va comunica APM Arad. Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat,potrivit art.11 din Regulamentul EPRTR.

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art.5 alin (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III a Regulamentului EPRTR.

Se vor respecta prevederile menţionate în cap.14 RAPORTĂRI CATRE AUTORITATILE DE MEDIU

13.8. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

Operatorul are obligația de a analiza dejecțiile înainte de împrăștiere (prin laborator specializat și acreditat), din punct de vedere chimic, fiind analizați următorii indicatori: pH, azot total, posfor, potasiu;

Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, dupa evaluarea rezultatelor testărilor.

Titularul autorizației trebuie să asigure accesul sigur și permanent la punctele de prelevare și monitorizare.

Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

Se va ține evidența cantităților de dejecții produse, cantitățile împrăștiate pe terenuri, locul și suprafața de împrăștiere.

În cazul depășirii indicatorilor de calitate autorizați, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua următoarele măsuri:

- vor face investigații pentru a identifica și izola sursa de contaminare;

- vor aplica măsuri de prevenire a contaminării și de reducere a efectului poluării.

Toate puțurile de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificate periodic în ceea ce privește etanșeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafață.

Se solicită reprezentarea grafică a evoluției parametrilor monitorizați pentru toți factorii de mediu, având ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date  se vor  include în RAM.

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agenția pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN. Se va ține cont de anexa nr.1 si anexa nr.2 din prezenta autorizație.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 14.1. - Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea concentrațiilor de poluanți în aerul înconjurător/emisiilor în aer | Anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea calității solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizării apelor subterane | Anual | Ca parte a RAM |
| Situația lunară a gestiunii deșeurilor | Anual | Incluse in RAM |
| Prezentarea unui plan de management al dejecțiilor pentru anul în curs | Anual | 31.03. al fiecarui an |
| Situația cantității ambalajelor gestionate anual | Anual | 25.02 a anului urmator |
| Situația gestiunii deșeurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | 15 martie anul următor raportării |
| Program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate | Anual | 31 mai anul următor raportării |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a anului următor |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an următor raportării |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanți în atmosferă în conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă; | Anual | 15 martie a anului următor |

Tabel 14.2. - Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalației | Odată cu notificarea de dezafectare |
| Notificare privind poluările accidentale | Maxim două ore de la producere |
| Planul de prevenire și combatere a poluării accidentale | Actualizare anuală |
| Reclamații (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii în care se face reclamația |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizează toate informațiile privind desfășurarea activității în condiții normale și anormale de funcționare, impactul asupra mediului și modul de respectare a prevederilor autorizației integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel puțin, urmatoarele informații:

- date de identificare a titularului activității;

- date privind desfășurarea activității (date privind producția în anul încheiat);

- utilizarea materiilor prime și a materialelor auxiliare/consumuri specifice; măsuri de minimizare a pierderilor și optimizare a consumurilor specifice;

- măsuri de minimizare a pierderilor și optimizare a consumurilor specifice de apă, energie și gaze naturale (utilizarea eficientă a utilităților );

- impactul activității asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, pânzei freatice, nivelul zgomotului;

- modul de gestionare a deșeurilor;

- reclamații, sesizări/mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- costuri de mediu;

- măsuri dispuse de autoritățile de control pe linie de mediu și modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificări.

Titularul autorizației trebuie să înregistreze toate reclamațiile de mediu legate de exploatarea activității. Fiecare astfel de înregistrare trebuie să ofere detalii privind data și ora reclamației, numele reclamantului și să ofere detalii cu privire la natura reclamației. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecarei reclamații. Titularul autorizației trebuie să depună un raport la Agenția pentru Protecția Mediului Arad în luna următoare primirii reclamației, oferind detalii despre orice reclamație care apare. Un rezumat privind numărul și natura reclamațiilor primite trebuie inclus în RAM.

Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizație trebuie agreat de APM Arad.

Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe o perioadă de minim 7 ani și trebuie să fie disponibile pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate în orice moment.

Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, așa cum sunt ele menționate în prezenta Autorizație trebuie depuse la sediul APM Arad în conformitate cu termenele stabilite. Un original și o copie trebuie depuse la momentul și în modalitatea precizată.

Toate procedurile scrise deținute de operator să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

Frecvența și scopul raportării, așa cum sunt prevăzute în Autorizația integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Arad după evaluarea rezultatelor.

Titularul autorizației trebuie să mențină un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Arad și la sediul unității. Acest dosar trebuie să conțină minimum:

- copii ale corespondenței (alta decât cea desemnată a fi confidențială,) între APM Arad și titularul autorizației;

- Autorizația Integrată de Mediu;

- solicitarea;

- raportările anuale către APM Arad;

- alte aspecte pe care titularul autorizației le consideră relevante.

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizație de mediu conduce la suspendarea acesteia și la încetarea activității după caz, conform art.17 din OUG 195/2005 privind Protecția Mediului, aprobată prin Legea 265/2006, modificată și completată, precum și la sancționarea celor vinovați.

15.2.  Instalația va fi controlată, exploatată și întreținută, iar emisiile vor fi evacuate așa cum s-a stabilit în prezenta Autorizație integrata de mediu.

15.3. Operatorul este obligat să notifice la APM Arad, cu 30 de zile înainte, orice modificare afectând activitatea sau orice parte a activității.

15.4. Prezenta autorizație se aplică tuturor activităților desfășurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, până la expedierea animalelor.

15.5. Operatorul de activitate trebuie să înregistreze într-o bază de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în această autorizație.

15.6. Operatorul activității are obligația să dețină un număr adecvat de dispozitive de absorție precum și o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante, adecvate pentru controlul oricărei poluări accidentale.

15.7. Operatorul activității trebuie să planifice și să realizeze activitățile de revizii și reparații la elmentele de construcții subterane: conducte, cămine.

15.8. Sub controlul direct al autorității sanitar veterinare, titularul activității va respecta reglementările în domeniu.

15.9.  Implementarea sistemului de management de mediu ISO 14001.

15.10. Operatorul activității are obligația de a realiza tehnici nutriționale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, în scopul reducerii cantității de nutrienți din dejecții (azot și fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor în mediu.

15.11. Administrarea șlamului de balegar se va face numai cu unități autorizate conform legislației în vigoare.

15.12. Operatorul activității are obligația ca în registrul cu documente de mediu să păstreze documente doveditoare privind vidanjările de ape uzate și transportul apelor uzate la stația de epurare.

15.13. Operatorul activității este obligat să informeze autoritățile competente pentru protecția mediului despre orice schimbare adusă instalației sau procesului tehnologic. Autoritatea pentru protecția mediului, reanalizează după caz , condițiile de funcționare stabilite în autorizația integrată de mediu.

15.14. Operatorul are obligația de a depune la sediul Primăriei de pe raza localității unde se află amplasamentul și la GNM CJ Arad următoarele:

- plan de ferilizare (actualizat, la zi);

- planșe cu parcelele pe care se face fertilizarea;

- traseele utilizate pentru transportul dejecțiilor de la fermă până la parcele;

15.15. Operatorul trebuie să aibă disponibilă suprafața de teren necesară pentru împrăștierea dejecțiilor corelată în permanență cu numărul de animale din fermă.

15.16.  Operatorul are obligația ca după umplerea fiecărui  compartiment a lagunei de stocare și înainte de împrăștiere să analizeze dejecțiile; este interzisă deversarea dejecțiilor din fermă în acel compartiment până la golire și inspectare.

15.17. La înregistrarea la APM, GNM, DSP și/sau administrația publică locală de petiții ale cetățenilor prin care se reclamă disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveți obligația ca în  termen de 10 zile de la luarea la cunoștință de existența petițiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind acoperirea lagunei de stocare dejecții sau de neutralizare a mirosurilor și de a comunica APM Arad soluția aleasă cu indicarea termenelor de realizare.

15.18. Va fi asigurată vidanjarea cu societăţi autorizate a apelor uzate menajere de câte ori este nevoie, astfel încât să se evite deversările din bazinul vidanjabil. Titularul se va asigura că descărcarea vidanjei se va face numai în canalizarea menajeră de la o staţie de epurare funcţională;

15.19 Titularul va planta o perdea forestieră de protecţie înspre localitatea Olari, pentru prevenirea disconfortului olfactiv aferent activităţilor din fermă.

15.20.  Notificarea autorităților

Titularul Autorizației trebuie să notifice APM Arad şi GNM Comisariatul Județean Arad, electronic, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situații:

a) Orice emisie în aer, care depășește valorile limită prevăzute în autorizație, de la orice punct potențial de emisie.

b) Orice funcționare defectuoasă sau defecțiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

c) Orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane, sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol.

d) Orice emisie care nu se conformează cu cerințele prezentei Autorizații.

- Titularul Autorizației trebuie să înregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul incidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deșeurilor generate și a efectelor asupra mediului și evitarea reapariției. După notificarea incidentului, titularul Autorizației trebuie să depună la APM Arad și GNM Comisariatul Județean Arad raportul privind incidentul.

- Raportul care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Arad şi GNM Comisariatul Județean Arad, ca parte a RAM.

- În cazul oricărui incident precizat mai sus, care are legătură cu deversările în apă, titularul autorizației trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.

În cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa catre APM Arad:

- încetarea permanentă a funcționării oricărei părți sau a întregii Instalații Autorizate;

- încetarea funcționării oricărei părți sau a întregii Instalații Autorizate pentru o perioada care poate depăși un an;

- reluarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate, dupa oprire.

Orice modificare privind următoarele detalii depuse de Operator în solicitare, trebuie notificată la APM Arad, în scris, în 14 zile de la apariția ei:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificări privind aspecte specifice ale ultimului deținător al instalației, acționariatului (inclusiv detalii ale unui consorțiu final în cadrul căruia Operatorul a devenit o sucursală);

- măsuri luate privind implicarea Operatorului în administrație, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI

16.1. La încetarea activității cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum și la schimbarea titularului activității, inclusiv prin vânzare de active, vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmată de lichidare, faliment, este obligatorie efectuarea bilanțului de mediu de către titularul activității, în scopul stabilirii obligațiilor de mediu. În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

16.2. La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință, operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la situaţia descrisă în raportul privind situaţia de referinţă. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.

16.3. Legea 278/2013 - Secţiunea a 9-a „Închiderea amplasamentului”, art 22, paragraful (6) „La încetarea definitivă a activităţii, operatorul evaluează starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalaţie. În cazul în care instalaţia a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situaţia de referinţă prevăzut la alin. (2)-(5), operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situaţia de referinţă. În acest scop se ia în considerare şi fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.”

16.4. Legea 278/2013 - Secţiunea a 9-a „Închiderea amplasamentului”, art 22, paragraful (7) „Fără a aduce atingere prevederilor alin. (6),la data încetării definitive a activităților și în cazul în care contaminarea solului și a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfășurării activităților autorizate, înainte de prima actualizare a autorizaţiei, după data intrării în vigoare a prezentei legi şi ţinând seama de condiţiile amplasamentului instalaţiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), operatorul ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ținând seama de utilizarea sa actuala sau de utilizările viitoare aprobate potrivit prevederilor legislației specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc.”

16.5. Legea 278/2013 - Secţiunea a 9-a „Închiderea amplasamentului”, art 22, paragraful (8) „În cazul în care operatorul nu se află, la momentul autorizării, sub incidenţa prevederilor legale care să îl oblige să întocmească raportul privind situaţia de referinţă conform alin. (2)-(5), la data încetării definitive a activităţilor, acesta ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanţelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ţinând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate, să nu mai prezinte niciun risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu, cauzat de contaminarea solului şi a apelor subterane ca rezultat al activităţilor autorizate şi ţinând seama de condiţiile amplasamentului instalaţiei stabilite potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d).

16.6. Pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, a propunerii de program de acțiuni și a planului de închidere, prezentate de titularul activității, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabileşte obligaţiile de mediu conform Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificări şi completări. Planul de închidere trebuie să includă minim:

- planuri ale tuturor conductelor și rezervoarelor subterane;

- orice măsură de precauție specifică necesară pentru prevenirea poluării apei, aerului sau solului;

- acolo unde este cazul, golirea completă de conținut potențial periculos și spălarea conductelor și a rezervoarelor;

- eliminarea tuturor substanțelor potențial dăunătoare de pe amplasament și eliminarea deșeurilor;

- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere intenționată.

Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică și să declare mijloacele de asigurare a disponibilității acestor resurse, indiferent de situația financiară a titularului autorizației.

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

În cazul unei epizootii se vor respecta măsurile ce se vor stabili în comandamentul antiepizootic central/județean/local.

Titularul/operatorul activității va respecta măsurile stabilite de consiliile locale și structurile teritoriale ale Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Titularul/operatorul activității are obligația să asigure neutralizarea deșeurilor de origine animală fără afectarea factorilor de mediu și să informeze autoritatea de mediu asupra modului de desfăşurare a acțiunilor.

Alegerea uneia sau mai multor metode de neutralizarea  a animalelor moarte, în cazul unei epidemii care implică o boală cu declarare obligatorie, trebuie să fie în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională, să fie realizabile în funcţie de resursele disponibile, iar procedura de neutralizare trebuie să fie selectată astfel încât să aibă drept rezultat inactivarea agentului patogen.

În situaţia în care se confirmă apariţia Pestei Porcine Africane în exploataţia comercială, deciziile emise de către Centrul Local pentru Combaterea Bolilor al judeţului Arad vor fi obligatoriu respectate.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr 51 pagini semnate, intră în vigoare la data de xx.xx.xxxx şi înlocuiește Autorizația Integrată de Mediu nr. 13 din 20.09.2018.

DIRECTOR EXECUTIV

Dănoiu Dana Monica

Întocmit - Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Orăşan Adina

18. GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN, |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control,inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului Bulevardul Libertatii nr.2,Sector nr.5.Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie | o unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 a Legii 278/2013, precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexele respective şi care pot genera emisii şi poluare. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietatii ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificari de Legea nr.426/2001 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CCO-Mn | Consum chimic de oxigen-metoda cu permanganat de potasiu |
| 20. | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII	3

2. TEMEIUL LEGAL	3

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE	6

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII, SCOPUL	6

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII	9

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE	11

7. RESURSE : APA, ENERGIE	13

7.1. APA	13

7.2. ENERGIE	14

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	15

8.1. DOTARI	15

8.3. PROCESUL TEHNOLOGIC	21

9. INSTALATII ŞI MĂSURI PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	24

9.1 . AER	24

9.2. APA	26

9.3. SOL	27

9.4. MIROS ................................................................................................................................................ 28

9.5 ZGOMOT ............................................................................................................................................. 29

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

10.1. AER	29

10.1.1.  Emisii	..............................29

10.1.2. Aer inconjurator:	30

10.2. APA	30

10.3. APE SUBTERANE	31

10.4. SOL	31

10.5. ZGOMOT	32

10.6. MIROS	32

11. GESTIUNEA DESEURILOR	32

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.	34

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII	35

13.1. AER	37

13.1.1. Imisii	37

13.1.2. Emisii	37

13.2. APA	38

13.3. SOL	38

13.4. DESEURI	39

13.5. ZGOMOT	40

13.6. MIROSURI	41

13.7. REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANŢILOR EMIŞI SI TRANSFERAŢI (E-PRTR)	44

13.8. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA	42

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA	43

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII	44

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI	46

17. FUNCŢIONAREA ÎN CONDIŢII ANORMALE	47

18. GLOSAR DE TERMENI	48

Anexă

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. capete/an | Cantitatea de dejectii t/an | Concentratia de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare | Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi | Realizat | Cantitatea de dejectii ramasa t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numar | Supra-fata | Perioada de imprastie-re | Ingrasaminte naturale t/an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Ingrasaminte naturale t/an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a |  |

Anexa 2

| Denumire societate | Data si locul prelevarii probei | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusa conform autorizatiei | Valoare obtinuta | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Se va justifica depasirea VLE impusa daca este cazul