BILANT DE MEDIU DE NIVEL II

PENTRU  INCETAREA ACTIVITATII

„Producere a energiei termice si agentului termic –

CET GAVANA”

TITULAR ACTIVITATE:     S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

AMPLASAMENT: Pitesti, str. Gavenii, nr. 20, judetul Arges

mai  2015

Foaie de capat

Proiectant atestat:  S.C. APOMAR CONSULTING 2005 S.R.L.

Pitesti, str. I.C. Bratianu nr. 49, bl. M1, sc. A, et.1, jud. Arges

Certificat de inregistrare emis de Ministerul Mediului

in data de 18.11.2014, valabil 5 ani, inscrisa in

REGISTRUL NATIONAL AL ELABORATORILOR

DE STUDII  PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  pozitia 44

Beneficiar:	    S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

Pitesti, Calea Bucuresti, bl. U4, etaj Mezanin, judetul Arges             J03/880/2010, C.U.I.  RO27374805

Faza de proiectare:  BM nivel II si Raport la bilantul de mediu nivel II,

pentru incetarea activitatii:

„Producere a energiei termice si agentului termic – CET GAVANA”

Amplasament : Pitesti, str. Gavenii, nr. 20, judetul Arges

Data elaborarii:	mai 2015

| CUPRINS | pag. |
| --- | --- |
| 1. Elemente de coordonare | 4 |
| 2. Domenii de analiza (Utilizarea terenului in zona amplasamentului obiectivului si in vecinatatea acestuia) | 5 |
| 2.1. Detalii de amplasament | 5 |
| 2.2. Surse de poluare in zona | 5 |
| 2.3.Caracterizarea fizico-geografica a zonei | 6 |
| 2.3.1. Elemente de relief si geologie | 6 |
| 2.3.2.Hidrologia | 8 |
| 2.3.3. Solurile | 11 |
| 2.3.4. Biodiversitatea | 11 |
| 3. Istoricul zonei | 12 |
| 4. Posibilitatea poluarii solului | 13 |
| 4.1. Prezentarea activitatilor desfasurate in cadrul obiectivului | 13 |
| 4.1.1 Dotari | 16 |
| 4.1.2. Proces tehnologic | 20 |
| 4.1.3. Utilitati | 24 |
| 4.2. Bilant de materiale | 25 |
| 4.3. Surse potentiale de poluare a solului | 53 |
| 5. Depozitarea deseurilor | 58 |
| 5.1. Managementul deseurilor rezultate din activitatile desfasurate pe amplasament | 58 |
| 5.2. Tipuri de deseuri generate pe amplasament | 59 |
| 5.3. Colectarea/ reciclarea deseurilor generate | 59 |
| 5.4. Evacuarea deseurilor | 60 |
| 6. Condensatori/ transformatori electrici | 60 |
| 7.Securitatea zonei | 60 |
| 8.Masuri de paza impotriva incendiilor | 61 |
| 9.Securitatea si sanatatea in munca | 62 |
| 10.Evacuarea apelor uzate | 64 |
| 10.1. Alimentarea cu apa | 64 |
| 10.2. Epurarea apelor uzate | 66 |
| 10.3. Evacuarea apelor. Conditii de calitate | 66 |
| 11.Emisii atmosferice | 78 |
| 12.Impactul zgomotului | 88 |
| 13. Proximitatea cablurilor | 90 |
| 14. Surse de informare | 90 |

BILANT  DE  MEDIU

pentru incetarea activitatii

„Producere a energiei termice si agentului termic – CET GAVANA”

Amplasament:  Pitesti, str. Gavenii, nr. 20, judetul Arges

Beneficiar:  S. C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

1. Elemente de coordonare

Prezenta lucrare a fost intocmita in baza contractului de prestari servicii incheiat intre S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., in calitate de beneficiar, si S.C. APOMAR CONSULTING 2005 S.R.L., in calitate de prestator de servicii/proiectant de specialitate si are drept scop intocmirea Bilantului de mediu pentru incetarea activitatii: „Producere a energiei termice si agentului termic – CET GAVANA”, desfasurata in Pitesti, str. Gavenii, nr. 20, judetul Arges.

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. are sediul in Pitesti, Calea Bucuresti, bl. U4, etaj Mezanin, judetul Arges, tel: 0248/214851, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J03/880/2010, C.U.I. RO27374805 si este reprezentata de dl. Ing. Richiteanu Iulian, Director General.

S.C. APOMAR CONSULTING 2005 S.R.L. este inregistrata din 18.11.2014 in REGISTRUL NATIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU  PROTECTIA MEDIULUI, pozitia 44., in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr. 1026 din 27 iulie 2009, privind aprobarea conditiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilantului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate si studiului de evaluare adecvata.

Conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 184/1997, pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu, prin  Bilanţ de mediu nivel II se intelege efectuarea de  investigaţii asupra unui amplasament, efectuate în cadrul unui bilanţ de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluării prin prelevări de probe şi analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.

La intocmire, s-au avut in vedere reglementarile cuprinse in:

- OUG nr.195/2005, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- Ordinul nr. 184/1997 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

- Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata de HG 352 / 2005;

- Legea apelor 107/1996, modificata si completata de Legea 310 /2004 si acte normative ulterioare;

- Legislatia in domeniul gestiunii deseurilor.

Datele tehnice necesare intocmirii documentatiei sunt preluate de la beneficiar si din baza de date a S.C. Apomar Consulting 2005 S.R.L.

2. Domenii de analiza (utilizarea terenului in zona amplasamentului obiectivului si in vecinatatea acestuia)

2.1. Detalii de amplasament

Obiectivul este amplasat in municipiul Pitesti, in zona industriala nordica a orasului, la cca. 1 km de malul drept al raului Arges (cod cadastral X – 1.000.00.00.00.0).

Suprafata terenului pe care se afla amplasata CET Gavana este de 46459,75 mp si apartine Primariei Pitesti.

Accesul la amplasamentul CET Gavana se face:

- de pe Centura Pitesti (A1), pe strada Depozitelor, apoi pe strada Gavenii;

- de pe strada N. Balcescu, pe strada Gavenii.

Amplasare in zona -  CET Gavana

2.2.  Surse de poluare in zona

In zona aferenta societatii, sursele de poluare sunt reprezentate prin:

Surse fixe

- activitati desfasurate in cadrul obiectivelor invecinate;

Surse mobile

- circulatia autovehiculelor de toate tipurile, desfasurata pe strada Depozitelor.

2.3. Caracterizarea fizico-geografica a zonei

2.3.1.Elemente de relief si geologie

Perimetrul studiat este situat in Campia Piemontana a Pitestiului, denumita si Campia Inalta a Pitestiului, care cuprinde doua unitati distincte:

- Unitatea vestica – cu caracter de camp inalt, care, din punct de vedere structural, face parte din Platforma Cotmeana

- Unitatea estica, ce coboara in trepte, incluzand zona de terase a Argesului

Campul inalt, cu altitudinea absoluta de 200-300 m, are aspect tabular si o usoara inclinare spre sud, trecand treptat la campia joasa, ce constituie o zona de tranzitie intre Campia Piemontana de nord si Campia Neajlovului situata la sud. Caracteristic zonei de tranzitie este faptul ca vaile ce traverseaza aceasta unitate, devin mai largi si mai adanci, avand fundul plat si versanti bine individualizati, spre deosebire de Campul Inalt, unde aceste caracteristici lipsesc. Atat Campia Piemontana cat si Campia de tranzitie se caracterizeaza printr-o retea hidrografica divergenta. Un element morfologic il constituie terasele. Formarea acestora se datoreaza proceselor de eroziune-acumulare ale apelor superficiale. Cercetarile anterioare efectuate au pus in evidenta existenta a 5 nivele de terase pentru raul Arges, dezvoltate numai pe partea dreapta. O caracteristica importanta a teraselor o reprezinta scaderea altitudinii relative a lor, din amonte spre aval, ceea ce face ca altitudinea relativa a unei terase inferioare, in amonte, sa fie mai mare decat a terasei imediat superioare, in aval.

Cele cinci terase sunt:

- Terasa inalta – cu altitudine relativa de 55-65 m, formeaza o banda continua intre limita nordica a perimetrului si limita nordica a localitatii Suseni, unde se afunda. Aceasta terasa are latimea maxima de 4 km. Taluzul acestui nivel este destul de bine conservat, exceptie facand zona sudica a acestuia. Pe “podul” terasei inalte sunt situate fostele localitati Bradu de Sus si Bradu de Jos, care, in prezent, s-au unit formand localitatea Bradu.

- Terasa superioara – cu altitudine relativa de 40-50 m, este bine individualizata, incepand cu municipiul Pitesti pana la sud de localitatea Oarja, unde se afunda sub depozitele mai noi; fruntea acestei terase dispare total in dreptul localitatii Suseni. Terasa prezinta o usoara inclinare pe directia NV-SE, cu o panta medie de 2 m/km; cotele, in partea de nord, ating 290-300 m, iar in partea de sud 245-250 m. Terasa se dezvolta pe o lungime de 22 km si are o latime de 1 km. Intre suprafata terasei si lunca Argesului exista o diferenta de nivel de circa 40 m. Pe podul terasei superioare sunt amplasate cartierul vestic al municipiul Pitesti, localitatea Oarja si cea mai mare parte a perimetrului industrial Arpechim.

- Terasa medie – se dezvolta sub forma unei benzi aluvionare, intrerupta numai de torentii din sudul municipiul Pitesti, pana la localitatea Morteni, unde dispare sub depozitele mai noi. Are o altitudine relativa de 25-40 m. Acest nivel are dezvoltarea cea mai mare, uneori o latime de peste 10 km. Datorita faptului ca are aceeasi altitudine cu campia joasa, identificarea limitei dintre cele doua unitati este foarte dificil de facut, neexistand nici o denivelare sau alte puncte de identificare. Fruntea acestei terase este bine individualizata, exceptie facand zona din nordul localitatii Ciresu, unde isi are obarsia raul Neajlov. Pe podul acestei terase se gasesc localitatile Ciresu, Silistea, Bociu si o parte a localitatii Fundulesti, dar si limita estica a perimetrului industrial Arpechim.

- Terasa inferioara – este bine conservata pe raul Arges, prezentandu-se sub forma unei benzi continue intre municipiul Pitesti si sudul localitatii Petresti, depasind limita sudica a perimetrului studiat. Are o altitudine relativa de 10-30 m si o latime maxima de 12 km. La acest nivel se observa foarte bine scaderea altitudinii relative, aceasta scadere accentuandu-se in zona localitatii Cateasca. Pe suprafata acestei terase s-au dezvoltat localitatile Catanele, Cateasca, Patroaia, Ciupa, Petresti etc.

- Terasa joasa – are extindere redusa, apartinand in nord perimetrului studiat, in zona municipiul Pitesti, unde are o altitudine relativa de 12 m si in SV perimetrului, pe raul Teleorman, in zona localitatii Ionesti, unde are o latime de 50 m si o altitudine de 7-10 m.

Lunca Argesului – se afla in cea mai mare parte pe stanga raului Arges, pe partea dreapta ea se dezvolta foarte putin in cateva locuri. Lunca Argesului se afla in opozitie cu terasele care sunt dezvoltate numai pe partea dreapta a raului.

Geomorfologia

Zona de care ne ocupam este amplasata in marea unitate Subcarpatica numita Depresiunea Getica, iar din punct de vedere morfologic, in zona terminala estica a Platformei Cotmeana, formata din conurile de dejectie ale  raului Arges, si constituita din patru terase succesive ale

Geneza teritoriului este strans legata de cea a Campiei Romane, al carui fundament cristalin este constituit din formatiuni paleozoice, mezozoice si neozoice. Pe verticala, prezinta trei etaje geomorfologice – doua de eroziune, care apartin peneplenei fosile valahe, si unul de acumulare la zi.

Primul etaj de eroziune prezinta un relief destul de accidentat (cu ridicari si depresiuni), dezvoltat pe formatiuni de varsta Ordovician – Carbonifer.

Al doilea etaj de eroziune,  este reprezentat prin peneplena moesica fosilizata, formata incepand din Cretacic si pana in Levantin, printr-o actiune complexa – de eroziune, abraziune si carstica.

Al treilea etaj este cel de acumulare, reprezentat prin cuvertura sedimentara neogena si cuaternara. Cuvertura neogena este alcatuita din depozite sarmatiene, meotiene, pontiene, daciene si levantine. Depozitele cuaternare constituie partea superioara a cuverturii sedimentare din Campia Romana.

Ele au rezultat din vasta actiune morfogenetica a fortelor externe ce s-au suprapus pe fondul general al suprafetei initiale fluvio-lacustre pliocene, care s-a incheiat cu faza de sedimentogeneza Levantin-Villafranchiana.

Seismicitate

Conform normativului P100-1/2006 perimetrul municipiului Pitesti corespunde zonei de calcul, avand urmatorii parametrii:

- perioada de control (colt) a spectrului de raspuns, Tc = 0,7 s;

- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure avand

intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani, ag = 0,20 g.

2.3.2. Hidrologia

Amplasamentul terenului care face obiectul prezentei lucrari este situat in bazinul hidrografic Arges.

Principalul curs de apa ce strabate zona este raul Arges, care colecteaza majoritatea apelor, avand directia de curgere NV-SE. Zona este strabatuta si de paraul Albota, in vestul acestuia, ce-si are obarsia in Platforma Cotmeana si o directie de curgere N-S. In SE, zona este strabatuta de raul Neajlov, care se formeaza in zona Campului Inalt sau a teraselor raului Arges si are un curs nepermanent, pana in zona Campiei Joase, de unde cursul devine permanent.

Raul Arges

Intreaga retea hidrografica din zona este tributara raului Arges, avand directia generala de curgere N-S, pe cursul superior, pentru ca in momentul iesirii din munti, directia de curgere sa aiba orientarea NV-SE, atat pe cursul mediu cat si pe cel inferior.

Argesul are o lungime de 327 km si o suprafata a bazinului de 12.590 km2, suprafata care il situeaza pe locul 6 in ierarhia raurilor din tara noastra.

Cei mai importanti afluenti ai Argesului sunt raul Doamnei si raul Targului, ce izvorasc din zone bogate in precipitatii, facand parte din asa numita categorie a raurilor de munte. O alta categorie a afluentilor raului Arges o constituie afluentii de campie, din care fac parte raurile Neajlov, Dambovnic, Sabar, Colentina, etc. Aceasta categorie este supusa, in buna masura, variatiilor sezoniere ale precipitatiilor, cu scaderi foarte importante ale debitelor in anotimpul secetos.

In privinta bazinului hidrografic, acesta este mai dezvoltat pe cursul inferior unde, de fapt, sunt amplasate si cele mai importante captari de apa din subteran, iar din punct de vedere al asimetriei se observa ca bazinul hidrografic are o suprafata de 4.840 km2 pe dreapta si 7.750 km2 pe stanga raului. Aproximativ jumatate din bazinul hidrografic Arges se situeaza la inaltimi mai mari de 200 m.

Debitul mediu multianual, masurat la postul hidrometric Budesti, este de 49,70 m3/s, din care 25,3% in perioada ianuarie-martie, 48,3% in perioada aprilie-iunie, 13,79% in perioada iulie septembrie si numai 11,61% in perioada octombrie-decembrie. Aceasta repartitie neuniforma a debitelor medii din cursul anului are consecinte directe asupra captarilor din subteran, in special a celor de mica adancime care functioneaza prin infiltratii de mal. Din acest motiv, in perioadele cu consum maxim de apa (iulie-septembrie), scurgerea medie reprezinta numai 13,7% din total.

Lunca si terasele raului prezinta conditii favorabile pentru obtinerea unor debite importante de apa subterana. Din punct de vedere geologic, raul Arges traverseaza formatiuni de diferite varste si constitutie litologica diversificata, pe directia N-S semnalandu-se prezenta unor formatiuni din ce in ce mai noi.

Scurgerea maxima

Scurgerea maxima se inregistreaza in general primavara - vara si provine mai ales din topirea zapezilor, determinata in principal de ridicarea temperaturii aerului la valori pozitive si adeseori intensificata de caderea precipitatiilor lichide, sau in timpul ploilor torentiale.

Elementul climatic reprezentat prin precipitatiile cazute, este unul din factorii cei mai importanti. In ordinea importantei, trebuie mentionati factorii morfometrici si in primul rand suprafata, relieful, solul si gradul lui de umezire, vegetatia si structura geologica.

Scurgerea minima

Evolutia scurgerii minime in perioadele de seceta atmosferica, este determinata de legea epuizarii rezervelor subterane, rolul principal in determinarea debitelor minime ii revine modului in care reteaua hidrografica  a Neajlovului si Dambovnicului dreneaza rezervele de ape subterane, conditionat de starea si caracteristicile acestor rezerve .

Acesti factori determina drenuri complete ale rezervelor de ape subterane, precum si incetarea drenarii la un anumit grad de epuizare a rezervelor de ape subterane .

Stabilitatea albiilor

Albia raului Arges si a vailor componente de pe teritoriul Municipiului Pitesti, sunt intr-o evolutie continua sub actiunea curentului de apa din timpul viiturilor. Curentul de apa, caracterizat printr-un anumit regim de curgere, isi croieste singur albia, ca traseu, forma si dimensiune. La randul ei, albia, prin geometria sa, actioneaza asupra curentului  corespunzator formei pe care o are la momentul respectiv.

Pentru a studia hidrogeologia zonei, s-au facut numeroase studii hidrogeologice de-a lungul anilor. De asemenea, s-au executat foraje, atat pentru observatii cat si pentru alimentare cu apa a localitatilor din zona si, totodata, s-au facut si observatii directe asupra izvoarelor, cursurilor de apa, lacurilor si fantanilor satesti din zona, obtinandu-se astfel informatii reale asupra stratelor acvifere si cursurilor de apa din zona, cat si informatii asupra litologiei perimetrului. Toate aceste cercetari au pus in evidenta existenta atat a stratelor freatice cat si a celor de adancime. Zona de cercetare s-a impartit in doua subzone importante:

- Unitatea vestica – cu caracter de Camp Inalt, care, din punct de vedere hidrogeologic, este lipsita de un orizont acvifer freatic

- Unitatea estica, ce coboara in terase (terasele si lunca Argesului), in care s-a identificat un orizont acvifer freatic

Unitatea vestica – este inclusa Platforma Cotmeana, care, sub aspect hidrogeologic, se individualizeaza ca o regiune lipsita de existenta apelor freatice. Platforma Cotmeana este constituita din depozite groase de materiale dentritice care permit acumularea apei subterane numai la baza lor. Alimentarea cu apa pentru localitatile din zona este foarte dificila, apa captandu-se de la adancimi mari, peste 100 m, si cu nivel hidrostatic scazut. Captarea se face din depozitele permeabile, al caror acoperis este constituit dintr-o alternanta de argile cu nisipuri.

In Platforma Cotmeana, primul orizont acvifer se intalneste in complexul psamo-pelitic, apartinand Willafranchianului inferior, prezentand adancimi mari, de peste 100 m. Din punct de vedere paleohidrogeologic, complexul psefidic care formeaza culcusul depozitelor loessoide din Campia Inalta a constituit, probabil, pana la inceputul Pleistocenului superior, un important strat acvifer freatic. Pentru aceasta pledeaza existenta frecventelor cruste limonitice si manganoase care acopera elementele componente ale complexului psefitic. Odata cu instalarea retelei hidrografice actuale, acest strat acvifer a fost complet drenat. Lipsa apelor freatice din Platforma Cotmeana se atribuie faptului ca aceasta unitate a fost afectata de miscarile neotectonice pozitive (de ridicare) din ce in ce mai intense, orientate nord-sud. Din aceasta cauza, orizonturile permeabile superioare au fost drenate catre reteaua hidrografica actuala, sau de straturile acvifere subterane, in timp secand complet. Aceasta explicatie este confirmata, pe de o parte, de existenta unei pante morfologice mult mai accentuate decat suprafata naturala de depresiune a apelor de adancime din partea de sud a platformei, iar pe de alta parte de constatarea ca, in zona de nord a regiunii, apele subterane se intalnesc la adancimi mari, in timp ce in sud ele devin arteziene. In general, vaile au curs temporar, secand in anotimpul secetos, deoarece nu sunt alimentate subteran.

## Unitatea estica

In aceasta unitate au fost identificate mai multe orizonturi acvifere, care sunt descrise dupa cum urmeaza:

- Freaticul cantonat in depozitele cuaternare ale luncii Argesului – depozitele cuaternare din lunca Argesului au fost puse in evidenta de forajele executate pentru alimentarea cu apa a municipiului Pitesti si a Platformei Arpechim, in zona Zeama Rece (actual aceste foraje sunt acoperite de lacul de acumulare). Studiile efectuate pe ambele maluri ale raului Arges au aratat ca, in zona de lunca depozitele cuaternare sunt constituite din nisipuri, nisipuri cu pietris si bolovanis, care apar de obicei pana la suprafata terenului, uneori fiind acoperite de sol. Acestea au grosimi de 5-8 m si cantoneaza apa cu nivel liber. Nivelul apei se intalneste intre 0-5 m adancime de sol. Acesta are variatii in timp, datorita precipitatiilor si mai ales nivelului apei din Arges. La pomparile experimentale s-au obtinut debite de 1,5-10,0 l/s, la denivelari corespunzatoare 0,5-1,5 m. Coeficientii de permeabilitate au fost cuprinsi intre 50-300 m/zi.

- Freaticul cantonat in depozitele cuaternare ale teraselor raului Arges – datorita grosimilor mari a depozitelor deluviale care au fost puse in evidenta de majoritatea forajelor din zona, freaticul din depozitele teraselor este practic continuu pe toate nivelele acestora. Directia de curgere a freaticului este NV-SE, fiind aproximativ paralela cu directia de curgere a Argesului. Aceste strate acvifere satisfac doar partial necesarul de apa potabila din regiune si sunt situate la adancimi cuprinse intre 0-30 m. Aceste strate au o mare raspandire, exceptie facand zona Campului Inalt, unde, datorita prezentei stratelor lenticulare de argila, nu exista un strat freatic acvifer continuu. De asemenea, tot in aceasta categorie intra si zona nordica a teraselor, unde, datorita fragmentarii acestora, stratul acvifer freatic este puternic drenat. Cota maxima a nivelului hidrostatic masurat in foraje este de 310 m, in zona Pitestiului, scazand pana la circa 170 m in SE zonei, in dreptul localitatii Gaiesti. Panta de scurgere este cuprinsa intre 1‰ si 10‰. In unele zone de pe terasa inferioara, in perioadele ploioase, apa balteste pe suprafete intinse, datorita nivelului hidrostatic apropiat de suprafata solului (zona de la nord de Ciresu). Alimentarea acviferului freatic se face mai ales din precipitatiile atmosferice si, intr-o masura mai redusa, din apele superficiale. Studiile hidrogeologice executate in zona au pus in evidenta faptul ca depozitele permeabile levantine (stratele de Candesti), in partea nordica a zonei studiate, au caracter freatic, iar in partea sudica acestea cantoneaza strate acvifere de medie si mare adancime. Directia de curgere a curentului acvifer este orientata NV-SE. Alura curbelor arata ca apa de suprafata a Dambovnicului, Neajlovului si Neajlovelului este alimentata de catre apa subterana.

Constitutia litologica, redata de forajele geotehnice executate in 1994 in zona Arpechim – Fabrica Negru de fum, Statia de epurare biologica si Rafinarie, arata urmatoarea succesiune litologica :

0,30 - 0,60 m	sol vegetal

0,60 - 2-4 m	complex argilos prafos

2-4  -  10 m	     complex permeabil de pietrisuri cu bolovanisuri si nisipuri, uneori prafoase

> 10 m		argila, in baza

Dintre aceste foraje, numai cateva au strabatut integral complexul de pietrisuri, iar dintre acestea numai putine au intalnit, in baza, un  nivel de apa, sub forma de infiltratii, la adancimi de 5-7 m de sol.

2.3.3. Solurile

Majoritatea solurilor din tara noastra sunt distribuite într-o zonalitate orizontala, în regiunile de campie si dealuri si într-o zonalitate verticala în regiunile montane. Conditiile locale (de roca, relief, drenaj) determina o împestritare a învelisului de sol cu asociatii de soluri, imprimand un caracter aparte regional si chiar local fiecarui teritoriu.

Cercetările pedologice au pus în evidenţă existenţa, pe teritoriul judeţului Argeş, a unei mari varietăţi de soluri, începând de la solurile pajiştilor alpine, pana la cele slab dezvoltate şi de luncă.

În partea nordică a judeţului au o largă răspândire solurile montane, acestea fiind soluri brun acide, soluri brune-podzolice feriiluviale, regosoluri, rendzine.

A doua categorie de soluri o constituie cele din etajul pădurilor de răşinoase şi de amestec, care sunt soluri brun acide montane de pădure, cu diferite grade de podzolire şi soluri podzolice montane.

Dealurile piemontane şi subcarpatice ale Argeşului reprezintă domeniul de dezvoltare a solurilor silvestre podzolice brune şi brune-gălbui, iar podişurile piemontane Cotmeana şi Cândesti au soluri podzolice pseudogeice şi brune-gălbui, cu aciditate ridicată.

În sud, inclusiv în câmpie, apar soluri pseudogleizate, iar în lungul văilor apar soluri brun roşcate şi brun-roşcate podzolice, specifice unui climat mai cald.

2.3.4. Biodiversitatea

Marea varietate a formelor de relief din judetul Arges a determinat o evidentă zonalitate pe verticală a vegetaţiei sălbatice şi chiar a plantelor cultivate. Astfel, de la nord la sud, se disting următoarele etaje de vegetaţie: etajul alpin, etajul pădurilor de răşinoase, etajul pădurilor de foioase, etajul de stepă. De subliniat este faptul că circa 40% din suprafaţa judeţului este acoperită cu păduri situate în principal în zona de deal şi de munte. Acestea conţin circa 60 specii de arbori, 38 specii arbustive, 286 specii erbacee şi subarbustive (dintre acestea sunt ocrotite 120 specii).

Fauna judetului Arges este tot atat de bogata si variata, in concordanta cu conditiile oferite de cadrul natural. Fauna terestra este bine reprezentata prin circa 71 specii de vertebrate si numeroase specii de nevertebrate (27 specii ocrotite). Fauna acvatica este intalnita atat in apele curgatoare, cat si in lacuri, unde exista aproximativ 34 specii de pesti.

Flora

In zona municipiului Pitesti predomina vegetatia caracteristica dealurilor din Piemontul Getic. In aceasta zona se dezvolta vegetatia de padure colinara, vegetatia de silvostepa, iar ca tip azonal, vegetatia de lunca.

Fauna

Imprejurimile Pitestiului sunt populate de animale specifice zonei de interferenta a faunei central-europene de padure, est europene de stepa si sudice. Majoritatea animalelor din fauna terestra apartine biotopului de padure colinara si, in mica masura, biotopului de silvostepa.

Mentionam faptul că terenul pe care se desfasoara activitatea CET Gavana se afla  la o distanţă de cca. 2,3 km fata de limita sudica a Sitului Natura 2000 ROSPA0062  Lacurile de acumulare de pe Argeş (Lacul Bascov) si la cca. 2,8 km fata de limita nordica a Sitului Natura 2000 ROSPA0062  Lacurile de acumulare de pe Argeş (Lacul Prundu).

Localizarea amplasamentului si distanta fata de limitele sitului Natura 2000 ROSPA0062  Lacurile de acumulare de pe Argeş

3. Istoricul zonei

S.C. Termo Calor Confort S.A. a fost infiintata in anul 2010 si are ca activitate principala, conform certificatului de inregistrare seria B, nr. 2200079, „Furnizarea de abur si aer conditionat”, - cod CAEN 3530.

Societatea a preluat CET Pitesti Gavana de la Serviciul Public Local de Termoficare al municipiului Pitesti, conform actului „Hotarare privind participarea municipiului Pitesti, ca actionar, la constituirea operatorului regional S.C. Termo Calor Confort S.A. si delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distributie si furnizare de energie termica in sistem centralizat in municipiul Pitesti” din 12.08.2010.

CET Pitesti Gavana a fost construita in anul 1963 si a fost pusa in functiune in anul 1964, ca urmare a necesitatii de a satisface alimentarea cu energie electrica si termica a consumatorilor industriali de pe platforma de nord a municipiului si a consumatorilor urbani din Municipiul Pitesti.

In anul 2000 s-a inceput modernizarea cazanelor de abur cu arzatoare cu NOx redus, realizat in anul 2002.

In anul 2006 s-a inceput modernizarea a doua cazane de apa fierbinte cu arzatoare cu NOx redus, realizat in 2009.

In zona nu exista obiective protejate, vegetatie sau zone cu specii rare, ocrotite sau pe cale de diparitie, terenul pe care se afla centrala este situat in intravilanul municipiului Pitesti, judetul Arges.

Avize si autorizatii obtinute anterior

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 172/29.11.2005, revizuita in data 07.09.2009, privind „Alimentarea cu apa si canalizarea obiectivului «CET Pitesti - Nord», municipiul Pitesti, judetul Arges”, cu termen de valabilitate 31.10.2017;

- Transferul nr. 20/10.11.2010 al Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 172/ 29.11.2005, revizuita in data 07.09.2009, cu termen de valabilitate 31.10.2017, privind „Alimentarea cu apa si canalizarea obiectivului «Cet Pitesti - Nord», municipiul Pitesti, judetul Arges”;

- Autorizatie integrata de mediu nr. 80/28.12.2010, emisa de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Arges;

- Autorizatia nr. 5322/2013, privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare al municipiului Pitesti,  emisa de S.C. Apa Canal 2000 S.A.

Activitatile desfasurate si dotarile facute pana in prezent, relativ bine organizate din punct de vedere al protectiei mediului inconjurator, precum si masuratorile realizate, nu au pus in evidenta surse de poluare majora a factorilor de mediu, anterioare datei efectuarii prezentului bilant.

4. Posibilitatea poluarii solului

4.1. Prezentarea activitatilor desfasurate in cadrul obiectivului

Conform certificatului de inregistrare fiscala, seria B, nr. 2200079, S.C. Termo Calor Confort S.A. are ca activitate principala „Furnizarea de abur si aer conditionat”, - cod CAEN 3530.

Activitatea centralei consta in producerea energiei electrice si termice si este destinata asigurarii cu caldura, sub forma de apa fierbinte, a consumatorilor din municipiul Pitesti si alimentarii, sub forma de abur, a unor consumatori industriali din zona.

Conform fluxului de productie, functionarea SC Termo Calor Confort SA este caracterizata de patru activitati principale:

- producerea energiei termice si electrice

- transportul energiei termice

- distributia caldurii si a apei calde de consum

- furnizarea de caldura si apa calda de consum

Producerea energiei termice

Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care se realizează in instalaţiile din centralele termice sau centralele electrice de termoficare agent termic sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, necesar asigurării incălzirii şi preparării apei calde de consum pentru locuinţe, instituţii publice, agenţi economici, etc.

Producătorii de energie termică pot fi agenţi economici, persoane juridice romane, compartimente de specialitate  din  aparatul  propriu  al  consiliilor  locale  sau  servicii  publice  din  subordinea  consiliilor locale, autorizate şi licenţiate conform legii, avand ca obiect de activitate producerea energiei termice, in scopul furnizării acesteia.

Activitatea  de  producere  a  energiei  termice  se  desfăşoară  in  condiţii  de  tratament  egal  pentru  toţi producătorii, fiind interzise orice discriminări.

Transportul energiei termice

Transportul  energiei  termice  reprezintă  activitatea  organizată  prin  care  energia  termică  ajunge  din instalaţiile de producere in instalaţiile de distribuţie şi/sau la instalaţiile utilizatorilor finali.

Instalaţiile de transport al energiei termice se delimitează fizic de instalaţiile de producere sau  de distribuţie  prin  puncte  de  separare  precizate  in  contractele  incheiate  intre  părţi,  in  conformitate  cu reglementările tehnice in vigoare.

Operatorii de transport al energiei termice sunt persoane juridice romane, autorizate in conformitate cu  prevederile  legale,  care  desfăşoară  activităţi  de  transport  şi/sau  de  distribuţie  pentru  o  zonă determinată, pe bază de licenţe acordate de autoritatea de reglementare competentă.

Activitatea  de  transport  al  energiei  termice  se  desfăşoară  in  condiţii  de  tratament  egal  pentru  toţi utilizatorii racordaţi la reţelele de transport, fiind interzise orice discriminări.

Distribuţia şi furnizarea energiei termice

Distribuţia energiei termice reprezintă activitatea prin care energia termică se preia de la producător sau transportator către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizata prin utilizarea reţelelor termice de distribuţie.

Furnizarea  energiei  termice  reprezintă  activitatea  prin  care  se  asigura,  pe  baze  contractuale, comercializarea energiei termice intre producători si utilizatori.

Energia  termică  livrată  utilizatorilor  se  facturează  de  către  furnizor  pe  baza  indicaţiilor

echipamentelor de inregistrare şi măsurare.  In  cazul  consumatorilor  casnici,  echipamentele  de inregistrare  şi  măsurare  sunt  achiziţionate  şi  montate  prin  grija  furnizorului,  iar  in  cazul consumatorilor  industriali  sau  urbani,  alţii  decat  cei  casnici,  prin  grija  acestora.  In  toate  cazurile, intreţinerea echipamentelor este asigurată de operatorul furnizor.

Instalaţiile de distribuţie a energiei termice se delimitează fizic de instalaţiile de producere, de cele de transport sau de cele ale utilizatorilor, prin puncte de separare; punctele de separare vor fi precizate in contractele  incheiate  intre  părţi  şi  vor  fi  prevăzute  cu  echipamente  de  măsurare  adecvate,  in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare.

SC Termo Calor Confort SA are in administrare urmatoarele obiective:

| Municipiul Pitesti | Comuna Bascov | Comuna Maracineni |
| --- | --- | --- |
| CET Pitesti Sud cu functionare pe combustibil gazos si pacura; CET Pitesti Gavana cu functionare pe combustibil gazos si pacura; Retelele de transport a energiei termice din municipiul Pitesti; Centrale termice de zona si de cvartal; Punctele termice si retelele de distributie a agentului termic. | Centrale termice de cvartal; Punctele termice si retelele de distributie a agentului termic. | Centrale termice de zona si de cvartal; Punctele termice si retelele de distributie a agentului termic. |

CET Gavana a fost construita pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica si termica a consumatorilor industriali de pe platforma de nord a orasului si a consumatorilor urbani. Constructia centralei a inceput in anul 1963.

Putere electrica instalata (MW): 6

Putere termica instalata (MWt): 556

In anul 1964 au fost puse in functiune:

- Un cazan de apa fierbinte de 50 Gcal/h;

- 2 cazane de abur de 50 t/h si o turbina cu abur de 6 MW ce alimentau platforma industriala si primele blocuri din Calea Bucuresti.

Odata cu dezvoltarea orasului Pitesti, s-a extins capacitatea de productie cu inca un cazan de abur de 50 t/h si 4 cazane de apa fierbinte de 100 Gcal/h, ultimul construindu-se in anul 1980.

Astfel, profilul actual al CET Pitesti Gavana este urmatorul:

- 3 cazane de abur cu un debit nominal de 50 t/h, din care 2 cazane tip CR 12 (gaze naturale + pacura) si 1 cazan tip CR 15 (gaze naturale + pacura);

- 1 turbina cu abur in contrapresiune si priza reglabila AKSR – 6 MW;

- 5 cazane de apa fierbinte din care 4 CAF de 100 Gcal/h (gaze naturale + pacura) si 1 CAF de 50 Gcal/h (gaze naturale);

- 2 boilere de termoficare de 15 Gcal/h fiecare.

La acest moment,  beneficiarul a incetat activitatea de producere a energiei termice si agentului termic – in punctul  CET GAVANA, activitate ce se defasura in Pitesti, strada Gavenii, nr. 20, judetul Arges.

4.1.1. Dotari

Amplasarea în zonă a societăţii este prezentată în figura alaturata:

Constructii

Terenul in suprafata de 46.459,75 mp pe care este ampalasta societatea este proprietate a Primariei Pitesti.

Pe acest teren sunt amplasate urmatoarele constructii:

- cabina portar S = 12,91 mp;

- rezervor apa incendiu S = 262,50 mp;

- cantina+magazie S = 187,87 mp;

- bazin apa (epurare chimica) S = 362,27 mp;

- statii pompe apa S = 81,61 mp, S = 29,23 mp;

- statie pompe Sc = 31,38 mp, Sd = 62,72 mp;

- bazine de apa S = 142,59 mp;

- depozit sare S = 42,58 mp;

- bazin apa S = 62,23 mp;

- sopron sare S = 83,49 mp;

- statie gaze S = 68,12 mp;

- laboratoare chimice comanda Sc = 1437,37 mp, Sd = 2874,74 mp;

- instalatii rezervoare S = 245,64 mp;

- sala turbine+cazane S = 1111,53 mp;

- atelier S = 66,86 mp;

- atelier termoficare+garaj S = 378,82 mp;

- 2 rezervoare S = 414,85 mp;

- 2 rezervoare pacura – 400 mc, 1 rezervor pacura – 3000 mc, S = 2123,76 mp;

- statie pompe pacura I S = 100,80 mp;

- statie pompe pacura II S = 148,97 mp;

- rezervor pacura subteran – 2000 mc, S = 620,55 mp;

- instalatii S = 129,6; mp

- bazine s = 17,21 mp, S = 18,58 mp;

- rampa descarcare pacura S = 980,00 mp;

- depozit deseuri fier S = 132,50 mp;

- magazie materiale S = 323,07 mp;

- magazie S = 972,99 mp, S = 349,73 mp;

- depozit S = 167,69 mp;

- ateliere S = 27,14 mp, S = 98,75 mp, S = 181,27 mp, S = 110,74 mp;

- atelier S = 191,24 mp;

- C.A.F.5 S = 191,24 mp;

- C.A.F.1,2,3,4 S = 1566,31 mp;

- rezervoare ulei S = 234,69 mp;

- depozit ulei uzat S = 43,98 mp;

- C.T.3 S = 57,75 mp;

- P.T. comanda S = 41,27 mp, S = 57,65 mp.

Gospodaria de pacura aferenta CET Pitesti Gavana cuprinde:

- rampa de descarcare;

- depozit de pacura;

- statie de pompare, preincalzitoare;

- filtre si conducte de transport a combustibilului lichid.

Instalatii

Instalatii energetice

Productia de energie termica si electrica este realizata prin arderea combustibililor gazosi si lichizi (gaze naturale si pacura) in urmatoarele instalatii energetice:

- 2 cazane tip CR12 de 50 t/h, fiecare cu o putere termica instalata de 40 MW, puse in functiune in anul 1964;

- 1 cazan tip CR15 de 50 t/h, cu o putere termica instalata de 40 MW, pus in functiune in anul 1969;

- 4 cazane de apa fierbinte (CAF) de 100 Gcal/h, fiecare cu o putere termica de 130 MW, puse in functiune in anii 1968, 1970, 1971 si 1979;

- 1 cazan de apa fierbinte (CAF) de 50 Gcal/h, cu o putere termica instalata de 65 MW, pus in functiune in anul 1964;

- 1 turbogenerator tip AKSR 6, de 6 MW.

Cazanele energetice de producere a aburului, tip CR 12 si CR 15, au o putere termica mai mica de 50 MW, iar evacuarea gazelor rezultate din procesele de ardere se face pe cosul de fum al fiecarui cazan in parte, astfel incat aceste agregate energetice nu se incadreaza in categoria instalatiilor mari de ardere.

Instalatii mari de ardere (IMA)

Echipamentele energetice, aflate in exploatarea CET-ului, formeaza urmatoarele instalatii mari de ardere (IMA):

- IMA 1 – compusa din cazanul de apa fierbinte nr. 1 (CAF 1) – 116 MW, pus in functiune in anul 1968;

- IMA 2 – compusa din cazanul de apa fierbinte nr. 2 (CAF 2) – 116 MW, pus in functiune in anul 1970;

- IMA 3 – compusa din cazanul de apa fierbinte nr. 3 (CAF 3) – 116 MW, pus in functiune in anul 1971;

- IMA 4 – compusa din cazanul de apa fierbinte nr. 4 (CAF 4) – 116 MW, pus in functiune in anul 1979;

- IMA 5 – compusa din cazanul de apa fierbinte nr. 5 (CAF 5) – 58 MW, pus in functiune in anul 1964.

Cazanele energetice produc abur din apa demineralizata, prin arderea combustibililor gazosi sau lichizi.

Controlul proceselor de ardere a combustibililor fosili in cazane este realizat cu ajutorul analizoarelor portabile de gaze tip TESNO si INNOVA, in scopul determinarii si inlaturarii la timp a cauzelor care ar putea conduce la o ardere imperfecta (lipsa aerului necesar arderii, un amestec neomogen dintre combustibili si aer).

Focarele CAF-urilor sunt in forma de cub cu latura de 6,2 m, avand arzatoare de tip cu flux axial de aer si ambrazura convergenta, cuprinzand un injector de pacura cu pulverizare simpla.

CAF 1 -  100 Gcal/h   - 16 arzatoare cu NOx redus

CAF 2 – 100 Gcal/h    - 16 arzatoare cu NOx redus

CAF 3 – 100 Gcal/h    -   8 arzatoare cu NOX redus

CAF 4 -  100 Gcal/h    -   8 arzatoare cu NOx redus

CAF 5 –   50 Gcal/h    - 12  arzatoare cu NOx redus

Arzatoarele permit utilizarea alternativa a doi combustibili: gaz sau pacura.

Gazele arse rezultate din arderea combustibilului sunt evacuate in atmosfera prin intermediul propriilor cosuri de fum, dupa cedarea caldurii catre apa din tevile cazanelor de apa fierbinte. Dimensionarea cosurilor de fum a fost efectuata astfel incat sa asigure dispersia in atmosfera a gazelor de ardere, fara a fi depasite concentratiile limita de poluanti aflati in imisie.

Instalatii de tratare chimica a apei

Functionarea in conditii de fiabilitate a instalatiilor termoenergetice, aflate in exploatarea CET Gavana, presupune utilizarea mai multor tipuri de apa, cu indicatori de calitate bine stabiliti, prin norme si prescriptii tehnice, monitorizati prin personal calificat. Diferitele categorii de apa tratata sunt obtinute in cadrul statiei proprii de tratare a apei.

Apa bruta preluata din reteaua de alimentare cu apa potabila a orasului este tratata termic si filtrata prin filtre verticale cu nisip cuartos. Apa limpezita, cu un continut de suspensii sub 10 mg/l, este stocata in cinci rezervoare, cu o capacitate totala de 320 mc (3 x 40 mc si 2 x 100 mc). In mod curent, o data pe schimb, sunt efectuate analize chimice pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apei limpezite, utilizata in statia de tratare chimica a apei.

Statia de dedurizare

Statia de dedurizare este utilizata pentru producerea apei dedurizate, necesara pentru completarea pierderilor de agent termic din reteaua de termoficare urbana, si este alcatuita din 5 linii tehnologice, cu o capacitate totala de 320 mc/h (89 l/s), compuse din:

- 2 filtre mecanice;

- 5 filtre NA+ - cationice;

- 3 rezervoare pentru stocarea apei limpezite (V = 2 x 40 mc si V = 250 mc);

- gospodaria de sare et.I, compusa din: depozitul de sare bruta (gema – industriala), statia de pompare solutie de saramura conc. 10-20% (2 pompe) si bazine de dilutie si stocare  solutie de saramura conc. 10-20% (V = 12 mc);

- gospodaria de sare et. II, compusa din: bazin de dilutie si stocare solutie de saramura conc. 10-20% (V = 32 mc), statia de pompare solutie de saramura conc. 10-20% (2 pompe).

Apa dedurizata este obtinuta din apa limpezita prin eliminarea ionilor de Ca si Mg in filtrele NA+ - cationice, umplute cu mase ionice tip Purolite. Masele ionice utilizate sunt regenerate cu ajutorul unei solutii de NaCl 10%. In urma proceselor de regenerare a maselor ionice rezulta ape tehnologice uzate neutre, bogate in saruri, cu concentratie mai mare de cloruri si sodiu, care sunt evacuate in reteaua de canalizare industriala.

Statia de demineralizare

Statia de demineralizare este utilizata pentru procesarea apei demineralizate, necesara compensarii pierderilor de agent termic din circuitul apa-abur al instalatiei de producere in cogenerare a energiei electrice si termice. Instalatia de demineralizare este alcatuita din 3 linii tehnologice, compuse din:

- 3 filtre mecanice, echipate cu material filtrant – nisip cuartos de diferite granulatii;

- 3 pompe tip Lotru 125 pentru pomparea apei filtrate mecanic, in instalatiile de tratare chimica;

- 3 electropompe pentru pomparea apei limpezite;

- 2 rezervoare de stocare a apei limpezite V = 100 mc/h;

- 3 linii de demineralizare totala – cu cate patru trepte de filtrare: 2 trepte puternic acide-cationice, 1 treapta slab bazica-anionica si ultimul etaj puternic bazic-anionic;

- 3 baterii de filtre anionice;

- 3 baterii de filtre cationice;

- un rezervor pentru stocarea apei demineralizate (V = 100 mc);

- 3 pompe tip PCH 80-25, Q = 120 mc/h, pentru pomparea apei demineralizate;

- 2 pompe de apa decarbonatata, tip PCH 80-25, Q = 120 mc/h;

- 1 pompa de apa decarbonatata, tip LOVARA Q = 65-85 mc/h;

- 2 electroventilatoare de aer – pt. eliminarea CO2;

- 2 electropompe de apa de spalare si impuls pentru regenerarea si spalarea filtrelor cationice si anionice;

- 1 electropompa pentru afanarea filtrelor ionice;

- 2 rezervoare de stocare a apei decationizate (V = 100 mc);

- 1 turn decarbonator, echipat cu inele Raching pentru eliminarea CO2.

Capacitatea de productie a instalatiei de apa demineralizata este de 240 mc/h.

Apa demineralizata este obtinuta din apa limpezita, prin indepartarea totala a continutului de saruri cu ajutorul filtrelor cationice si anionice, umplute cu masa ionica tip Purolite. Masele ionice uzate, din filtrele cationice, sunt regenerate prin afanarea cu apa si spalarea cu o solutie HCl de concentratie 7%. Dupa regenerare, se efectueaza o spalare cu apa a masei ionice pentru indepartearea excesului de acid.

Regenerarea maselor ionice din filtrele anionice se face cu o solutie de NaOH de concentratie 4%, dupa ce se afaneaza masa anionica cu apa. Dupa regenerare, se efectueaza o spalare a masei ionice, pentru indepartarea excesului de hidroxid de sodiu.

Apele provenite de la regenerarea maselor ionice din filtrele cationice si anionice (afanare, spalare, regenerarea propriu-zisa) sunt colectate si trimise la instalatia de neutralizare. Apele rezultate, cu caracter agresiv, sunt introduse in 2 bazine de neutralizare subterane din beton armat si protejate anticoroziv, cu un volum de 2 x 250 mc, unde are loc neutralizarea reciproca (apele cu caracter acid sunt amestecate cu ape cu caracter bazic).

Excesul de reactivi folositi in instalatiile de tratare chimica a apei este colectat prin intermediul a 2 cuve protejate anticoroziv si introdus in bazinele de neutralizare.

Apele neutralizate sunt evacuate in sistemul de canalizare industriala cu ajutorul a 2 pompe de apa neutra (EPAN). Sistemul de transport al apelor uzate cu caracter agresiv (acid sau bazic) este alcatuit din conducte de otel cauciucate.

Instalatii de inmagazinare si distributie

Depozitul de pacura cuprinde:

- un rezervor subteran cu capacitatea de 2000 mc;

- un rezervor suprateran de 3000 mc;

- doua rezervoare supraterane de 400 mc.

Pacura, folosita in procesul tehnologic de producere a energiei termice si agentului termic, este stocata in rezervorul subteran (V = 2000 tone), prevazut cu sistem de incalzire cu posibilitate de drenare.

Din acest rezervor, pacura este pomapata in rezervoarele supraterane sau direct in reteaua de alimentare cu combustibil lichid a cazanelor. Rezervoarele supraterane (V = 1 x 3000 tone si V = 2 x 400 tone) sunt constructii metalice, prevazute cu izolatie termica, instalatie de incalzire cu serpentine si instalatie de stins incendiul. Acestea sunt amplasate intr-un batal de pamant, placat cu placi de beton, care are rolul de a retine scurgerile accidentale, cauzate de eventuale spargeri a rezervoarelor, limitand astfel zonele ce pot fi poluate cu produse petroliere.

Rezervorul de inmagazinare a apei

Pentru inmagazinarea apei, necesara pentru incendii si rezerva interventii/avarii/ tehnologica, este amplasat la intrare, in incinta CET Gavana un rezervor V = 500 mc.

4.1.2. Procese tehnologice

Fluxuri de materii si materiale in procesele tehnologice desfasurate in incinta

Principalele fluxuri de energie si masa sunt:

Combustibilul

Acesta constituie un flux de material a carui marime depinde de puterea electrica momentana a centralei si de felul si calitatea combustibilului utilizat.

Aerul necesar arderii

Aerul este utilizat pentru asigurarea cantitatii optime de oxigen, necesara arderii combustibilului energetic. Circulatia aerului este realizata cu ajutorul ventilatoarelor de aer.

Gazele de ardere

In focar are loc procesul de oxidare (ardere) a combustibilului in prezenta oxigenului. Produsii de ardere sunt oxizi in stare gazoasa, cu o temperatura ce variaza intre 900ºC, in focar, si 150ºC, la evacuarea in atmosfera, cedand caldura apei vehiculate prin schimbatoarele de caldura ale cazanelor de apa fierbinte. Evacuarea gazelor arse in atmosfera se efectueaza prin cosul de fum al fiecarui cazan de apa fierbinte in parte.

Fluxul fluidului de lucru apa-abur

Acest flux este in circuit inchis si este caracterizat de variatii mari ale volumului specific.

Apa demineralizata este introdusa in cazanele energetice (CR12 si CR15), unde, prin preluarea caldurii de la gazele de ardere, se transforma in abur energetic. Aburul produs de cazanele energetice este destins in turbina cu abur pentru antrenarea generatorului electric. Aburul de la iesirea din turbina este livrat consumatorilor de pe platforma industriala sau este utilizat pentru prepararea apei fierbinti din reteaua de termoficare.

Fluxul de caldura catre consumatorii externi

Furnizarea energiei termice catre consumatorii locali este realizata prin intermediul retelelor de termoficare urbana si industriala. Consumatorii amplasati pe platforma industriala primesc energie termica sub forma de abur printr-un sistem etans de conducte aflate sub presiune, care formeaza reteaua de termoficare industriala.

Consumatorii urbani primesc energie termica sub forma de apa fierbinte prin intermediul unui sistem etans de conducte sub presiune, instalatii de pompare si puncte termice pentru prepararea apei calde menajere si a agentului termic necesar incalzirii incintelor, care, impreuna, formeaza reteaua de termoficare urbana. Apa dedurizata din reteaua de termoficare urbana este incalzita cu abur de la iesirea din turbina sau prin arderea combustibilului energetic in cazanele de apa fierbinte.

Apa de adaos in circuitele termice

Circuitele termice ale termocentralei sunt circuite inchise, care asigura transportul energiei termice prin recircularea apei. Debitul de apa de adaos reprezinta doar cantitatea de apa dedurizata sau demineralizata, introdusa in circuitele termice pentru compensarea scaparilor sau pierderilor accidentale de agent termic din retelele de termoficare sau din circuitul termic al ciclului termodinamic de producere a energiei electrice.

Fluxul de energie electrica spre sistemul electroenergetic

Energia electrica produsa in instalatiile energetice din CET Gavana este evacuata in Sistemul Energetic National prin intermediul statiei electrice proprii.

Fluxul de energie pentru serviciile interne reprezinta fluxul de energie necesar pentru alimentarea tuturor consumatorilor interni ai centralei electrice.

Centrala electrica de termoficare Gavana produce energie termica si electrica in regim de cogenerare.

Cogenerarea, ca solutie de producere combinata si simultana a energiei electrice si termice, prin avantajele energetice, economice si ecologice pe care le prezinta, se incadreaza in categoria tehnologiilor „curate” de producere a energiei. In acelasi timp, cogenerarea reprezinta una din cele mai economice tehnologii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, rol recunoscut oficial de catre Uniunea Europeana, alaturi de utilizarea surselor de energie regenerabila.

Descrierea sistemului de producere a energiei electrice si termice

Sistemul de producere s energiei electrice si termice in CET Gavana se compune din 4 parti:

- subsistemul de alimentare cu combustibil;

- subsistemul de producere a aburului (cazane);

- subsistemul de utilizare a aburului (turbine + generatoare);

- subsitemul de producere a caldurii pentru termoficare (boilere, cazane de apa fierbinte).

Subsistemul de alimentare cu combustibil consta in totalitatea instalatiilor de alimentare cu combustibil a cazanelor.

Subsistemul de producere a aburului

Cazanele produc abur de inalta presiune si temperatura, care intra in turbinele de abur. Cazanele din cadrul CET Gavana sunt cazane cu circulatie naturala, avand in compunere:

- economizor;

- vaporizor;

- supraincalzitor;

- preincalzitori aer.

Subsistemul turbine abur

In turbinele de abur, energia termica a aburului este transformata in energie mecanica, folosita la antrenarea generatoarelor de energie electrica.

Prin destinderea adiabatica, aburul isi micsoreaza temperatura si presiunea producand lucru mecanic pentru antrenarea generatoarelor de energie electrica.

O parte din aburul care intra in turbine este extras la prize pentru producerea aburului de termoficare industriala si a caldurii pentru termoficarea orasului.

Subsistemul de producere a caldurii pentru termoficare consta in extragerea aburului din prizele turbinelor (transmis la consumatorii industriali si prepararii apei fierbinti pentru termoficare urbana). Sistemul mai contine conductele de condensat sau apa prin care agentul termic se intoarce de la consumatori.

Procedeele de tratare a apei in instalatiile mari de ardere (IMA) constau in tehnicile urmatoarele:

Tratarea apei pentru instalatiile de cazane cu abur are ca scop eliminarea partiala sau totala a ionilor de carbonat hidrogenat (HCO3), suspensiilor, SiO2 si substantele organice.

Tratarea apei poate fi impartita in trei etape:

- pretratare

  - eliminare suspensii

  - diminuare duritate

  - diminuare HCO3 (alcalinitate „m”)

  - siliciu ionic si coloidal

- tratare

- dedurizare prin schimb de ioni in contracurent

- demineralizare prin schimb de ioni

- finisare prin pat mixt

- degazare termica

- tratarea condensului de termoficare

- filtrare mecanica (pentru eliminare suspensii mecanice)

- dedurizare

Descarcarea, depozitarea si manipularea combustibililor lichizi

Alimentarea cu combustibil lichid se face prin intermediul conductelor, vapoarelor, trenurilor sau camioanelor, in functie de disponibilitatea sistemelor de transport de la rafinarie la locul de amplasament al centralei.

Combustibilii lichizi sunt procesati in rafinarii pentru folosirea directa in motoare, ardere in sisteme casnice sau in centrale termoelectrice.

Combustibilul lichid este stocat in rezervoare verticale, cilindrice, din otel. Capacitatea acestora variaza intre 1000 – 100000 mc, in functie de numarul de rezervoare si de marimea statiei. Rezervoarele sunt in general grupate in interiorul unui bazin de retentie, care poate retine in totalitate sau o parte (de ex. 75% din capacitatea maxima a tuturor rezervoarelor, dar cel putin egal cu volumul maxim al celui mai mare rezervor) din cantitatea de combustibil stocat in cazul scurgerilor accidentale sau altor defectiuni ale rezervoarelor (incendiu, explozie, spargerea conductelor). Bazinul de retentie trebuie sa fie perfect impermeabilizat si sa dispuna de bariere filtrante pentru a preveni contaminarea apelor din zona.

In functie de conditiile climatice ale zonei si de tipul de combustibil lichid depozitat, rezervoarele pot avea nevoie de sisteme de incalzire, pentru a aduce combustibilul lichid la o temperatura adecvata pentru transfer si depozitare. In acest caz, rezervoarele trebuie sa fie bine izolate termic. Exista doua tipuri de sisteme de incalzire a combustibilului lichid:

- incalzire la baza, care incalzeste intregul volum de combustibil;

-  incalzire recuperativa, in care incalzitoarele sunt localizate inainte de conductele de extractie.

Pe platforma CET Gavana, pacura este descarcata din vagoane in jgheabul colector de la rampa de pacura, iar de aici, prin conducte prevazute cu sistem de incalzire cu abur, combustibilul lichid este directionat in colectorul inchis de pacura. Scurgerile accidentale de pacura in zona de descarcare sunt colectate intr-o basa prevazuta cu pompe de drenaj si introduse in separatorul de produse petroliere din gospodaria de combustibil lichid. Pacura colectata din separator este reintrodusa in circuitul de combustibil lichid al centralei.

Utilizarea apei in procesele tehnologice de producere a energiei termice si electice se face in circuit inchis, cu recircularea apei in circuitele termice ale centralei (circuitul de termoficare, circuitul termic da producere in cogenerare a energiei electrice si termice). Consumul de apa al centralei termice reprezinta doar pierderi tehnologice, urmarite de personal specializat, in scopul mentinerii in limite normale de functionare a instalatiilor energetice. Gradul de recirculare al apei utilizate in procesele tehnologice desfasurate in CET Gavana este de circa 85%.

Pentru evitarea poluarii apelor de suprafata, ca urmare a evacuarii apelor uzate tehnologice, centrala utilizeaza o statie de neutralizare a apelor reziduale si a scurgerilor de reactivi din statia de tratare chimica a apei, un separator de produse petroliere in gospodaria de combustibil lichid si un separator final de produse petroliere.

4.1.3. Utilitati

Alimentarea cu apa

In cadrul obiectivului, apa este utilizata pentru:

- consumul menajer;

- consumul tehnologic;

- stingerea incendiilor.

Necesarul de apa al CET Gavana este asigurat din reteaua de alimentare cu apa potabila a municipiului Pitesti, gospodaria de apa ZIN, aductiunea realizandu-se prin 2 conducte OL (Dn = 219 mm) si o conducta OL (Dn = 400 mm). Furnizarea apei din aceasta sursa se face in baza contractului nr. 49708/2012, incheiat cu S.C. Apa Canal 2000 S.A.

Evacuarea apelor

Apele uzate rezultate de pe platforma CET Gavana sunt colectate in sistem separativ prin intermediul a 3 retele de canalizare:

- reteaua de canalizare ape menajere;

- reteaua de canalizare ape impurificate cu pacura;

- reteaua de canalizare ape pluvial-industriale.

Instalatii de epurare

Apele uzate rezultate din activitatea CET Gavana sunt epurate local prin urmatoarele instalatii de epurare:

- statie de neutralizare a apelor cu caracater acid si alcalin;

- separator local de produs petrolier;

- separator final de produs petrolier.

Alimentarea cu gaz

Alimentarea cu combustibil gazos este asigurata de S.C. Distrigaz Sud Retele S.R.L., conform contractului de distributie a gazelor naturale nr. 1 Termoc Calor/2014. Alimentarea se face din magistrala de gaze a orasului Pitesti, prin intermediul unei statii de reglare a presiunii.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua nationala, pe baza contractului pentru vanzare-cumparare de energie electrica la clientii eligibili nr. E6812E din 23.04.2014, incheiat cu S.C. CEZ Vanzare S.A.

Alimentarea cu pacura

Aprovizionarea cu pacura a centralei se realizeaza pe calea ferata, transportul efectuandu-se cu cisterne CFR de 30 tone si de 50 tone. Descarcarea combustibilului lichid din vagoane se desfasoara pe o rampa special amenajata din incinta centralei, unde pacura din cisternele CFR este incalzita si transportata gravitational, printr-un traseu de conducte, in rezervorul subteran din vecinatate. Rezervorul subteran are o capacitate de stocare de 2000 de tone si este prevazut cu sistem de incalzire, cu posibilitate de drenare.

Din acest rezervor, pacura este pompata in rezervoarele supraterane sau direct in reteaua de alimentare cu combustibil lichid a cazanelor. Rezervoarele supraterane au o capacitate totala de stocare de 3800 tone (1 x 3000 tone si 2 x 400 tone), sunt constructii metalice, prevazute cu izolatie termica, instalatie de incalzire cu serpentine si instalatie de stins incendiul. Acestea sunt amplasate intr-un batal de pamant, placat cu placi de beton, care are rolul de a retine scurgerile accidentale, cauzate de eventuale spargeri a rezervoarelor, limitand astfel zonele ce pot fi poluate cu produse petroliere.

4.2. Bilant de materiale

Producerea energiei termice si electrice se realizeaza prin arderea combustibililor gazosi gaz natural) si lichizi (pacura).

Conform informatiilor primite de la beneficiar, consumul de materii prime la CET Gavana in anul 2013, este prezentat in tabelele urmatoare:

| Luna | Consum gaze naturale |  |
| --- | --- | --- |
|  | mc | MWh |  |
| Ianuarie | 5.245.472 | 56.726,294 |  |
| Februarie | 3.870.355 | 41.792,935 |  |
| Martie | 3.823.568 | 41.485,674 |  |
| Aprilie | 1.567.271 | 17.135,440 |  |
| Mai | 670.722 | 7.530,165 |  |
| Iunie | 519.201 | 5.940,379 |  |
| Iulie | 426.285 | 4.903,782 |  |
| August | 384.981 | 4.399,043 |  |
| Septembrie | 365.166 | 4.170,252 |  |
| Octombrie | 1.637.227 | 18.304,691 |  |
| Noiembrie | 2.478.521 | 27.403,856 |  |
| Decembrie | 3.463.114 | 37.815,800 |  |
| Total | 24.451.883 | 267.608,311 |  |
| Luna | Cantitate apa potabila preluata din reteaua orasului | Apa adaos introdusa in reteaua de termoficare | Apa evacuata la raul Arges |
|  | mc | mc | mc |
| Ianuarie | 70620 | 38354,0 | 32266,0 |
| Februarie | 45540 | 25813,6 | 19726,4 |
| Martie | 48561 | 21683,0 | 26878,0 |
| Aprilie | 42805,5 | 28690,4 | 14115,1 |
| Mai | 28050 | 22542,2 | 5507,8 |
| Iunie | 17052 | 14141,8 | 2910,2 |
| Iulie | 20725,5 | 13110,2 | 7615,3 |
| August | 17751 | 10363,6 | 7387,4 |
| Septembrie | 10636,5 | 7917,6 | 2718,9 |
| Octombrie | 46420,5 | 25206,0 | 21214,5 |
| Noiembrie | 53441 | 25492,0 | 27949,0 |
| Decembrie | 45931,5 | 22240,0 | 23691,5 |
| TOTAL | 447534,5 | 255554,4 | 191980,1 |

Conform Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 80/28.12.2010, emisa de ARPM Pitesti, consumul de gaze naturale este de 67081 mii Nmc, iar de pacura 500 tone/an.

Alte materiale, care intra in procesul de producere a energiei termice si electrice sunt:

- apa dedurizata – 345600 mc (80 mc/h – vara) + 864000 (200 mc/h – iarna) = 1209600 mc/an;

- apa demineralizata – 344500 mc/an;

- masa ionica = 25 t/an;

- HCl 32% - 150 t/an;

- NaOH 100% - 75 t/an;

- NACl – 550 t/an;

- NH3 – 3,0 t/an;

- Energie electrica – 16793 MWh;

- Consum specific de energie (CSE):

- Pentru producerea energiei electrice – 181,1 gcc/KWh;

- Pentru producerea energiei termice – 180,1 Kgcc/Gcal.

- consumul propriu tehnologic pentru producerea energiei termice: 35,4 KWh/Gcal.

Substantele chimice folosite in desfasurarea activitatii sunt:

Acidul clorhidric (HCl), cu o concentratie de 32%, este utilizat pentru regenerarea maselor ionice din filtrele cationice ale instalatiei de demineralizare a apei. Acesta este adus in centrala cu cisterne CFR, de unde, cu ajutorul pompelor de acid (2 buc.), este descarcat in doua rezervoare (1 x 40 mc si 1 x 25 mc). Rezervoarele, protejate antiacid, sunt amplasate in aer liber, pe o platforma placata antiacid si bordata, prevazuta cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale in bazinele de neutralizare. Schema de functionare a instalatiei permite transvazarea in caz de necesitate a acidului clorhidric intre cele doua rezervoare, pentru evitarea scurgerilor accidentale de reactiv. Acidul clorhidric 32% este pompat in vasele de consum (2 x 2,5 mc) din Statia de tratare chimica a apei, unde este diluat cu apa demineralizata, pana la o concentratie de 5-8%.

Hidroxidul de sodiu (NaOH), cu o concentratie de 48-50%, este utilizat pentru regenerarea filtrelor anionice. Reactivul este adus in centrala cu ajutorul cisternelor CFR, de unde este descarcat prin pompare in 2 rezervoare (2 x 25 mc). Rezervoarele, protejate anticoroziv, sunt amplasate in aer liber, pe o platforma bordata din beton, placata anticoroziv cu gresie, prevazuta cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale in bazinele de neutralizare. Schema de functionare a instalatiei permite transvazarea in caz de necesitate a hidroxidului de sodiu intre cele doua rezervoare, pentru evitarea scurgerilor accidentale de reactiv. Din rezervoarele de stocare, hidroxidul de sodiu este pompat in vasele de consum (2 x 2,5 mc) din Statia de tratare chimica a apei, unde este diluat cu apa demineralizata, pana la o concentratie de 4%.

Clorura de sodiu (NaCl) este folosita sub forma de solutie (saramura) la regenerarea maselor ionice din filtrele Na-cationice din Statia de dedurizare a apei. Clorura de sodiu este adusa in centrala in vagoane CFR, sub forma de bulgari, care sunt descarcati in 2 bazine de sare, care sunt betonate si protejate anticoroziv. Solutia de clorura de sodiu de 10% (saramura) este preparata prin adaos de apa dedurizata. Saramura obtinuta este stocata intr-un rezervor, dupa care este filtrata prin decantare si trimisa in Statia de dedurizare a apei.

Amoniacul (NH3) este folosit ca agent de alcalinizare pentru conditionarea (modificarea pH-ului) apei de alimentare a cazanelor si aburului in functie de valoarea pH-ului apei si a indicelui „p” al aburului. Aprovizionarea centralei cu amoniac se face de la CET Pitesti Sud, cu ajutorul cisternelor auto, cu o capacitate de transport de 1 tona.

# Fise cu date de securitate ale substantelor chimice

# Acid clorhidric solutie, min. 32%

# Denumire comerciala: acid clorhidric solutie, min. 32%

# Denumire chimica: acid clorhidric, solutie.

# Utilizarea substantei/preparatului chimic periculos

# Intermediar in sinteze organice si anorganice, agent de decapare a suprafetelor metalice, agent de neutralizare, materie prima pentru obtinerea cloroprenului si clorurii de vinil, regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni, obtinerea pigmentilor.

Identificarea pericolelor substantei/preparatului chimic periculos

Clasificare in conformitate cu D 67/548/CEE, Anexa I:C; R34

Lichid coroziv care fumega in contact cu aerul.

Provoaca arsuri. Iritant la inhalare.

Pericole pentru sanatate: contactul cu substanta poate cauza arsuri sau ulceratii. Datorita stropirilor pot aparea vatamari permanente ale ochilor. Inhalarea de vapori, proveniti de la solutiile de acid clorhidric, duce la iritarea cailor repiratorii. Inhalarea de vapori in concentratii mari poate irita plamanii, determinand aparitia tusei sau chiar oprirea respiratiei. Expunerea prelungita la actiunea vaporilor proveniti de la solutiile de acid clorhidric poate determina eroziunea dintilor si aparitia edemului pulmonar.

Pericole pentru mediu: acidul clorhidric solutie are o buna capacitate de infiltrare in sol. Scurgerile accidentale determina dizolvarea unor substante din sol, in particular cele pe baza de carbonati. Solutiile de acid clorhidric pot fi toxice pentru viata acvatica.

Pericole in caz de utilizari gresite: este o substanta necombustibila, dar poate reactiona cu majoritatea metalelor, eliberand hidrogen, un gaz mai usor ca aerul, foarte inflamabil si exploziv (limitele de explozie ale amestecului H2-aer sunt cuprinse intre 4 si 75%).

Alte pericole: solutia de acid clorhidric fumega in aer (se desoarbe acidul clorhidric gaz) si este puternic coroziva.

Compozitia/informatii despre ingrediente

| Constituenti/componenti periculosi | Concentratie %, greutate | Nr. CAS | Nr. EC | Nr. index lista subst. periculoase | Simbol pericol | Fraze R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acid clorhidric, % | Min. 32 | 7647-01-0 | 231-595-7 | 017-002-01-X | C | R34 R37 |

Produsul nu mai contine alte impuritati care pot sa influenteze clasificarea.

Masuri de prim ajutor

Se va acorda asistenta medicala imediata in toate cazurile de expunere si se va transporta de urgenta la spital.

Masuri de prim ajutor in caz de inhalare: inhalarea de vapori (ceata, aerosoli) are efect coroziv asupra mucoaselor determinand aparitia necrozelor epiteliale ale bronhiilor si traheii, tuse convulsiva, sufocanta, ulceratii.

Persoana expusa se scoate la aer curat. Daca aceasta nu respira, i se va face respiratie artificiala si se solicita asistenta medicala de urgenta. Daca victima prezinta tulburari de respiratie este necesara administrarea de oxigen. Pacientul va fi mentinut sub observatie medicala 24 de ore.

Masuri de prim ajutor in caz de contact cu pielea si ochii: este coroziv si iritant pentru piele, ochi, mucoase si pentru toate tesuturile vii. Contactul cu acidul clorhidric solutie determina arsuri puternice, inrosirea zonei afectate, posibile ulceratii.

Indepartati imediat imbracamintea contaminata. Spalati zona afectata cu apa in jet continuu cel putin 15 minute. Pentru piele inrosita sau cu basici consultati un medic. Echipamentul va fi spalat si decontaminat inainte de reutilizare. In cazul stropirii accidentale nu permiteti victimei sa-si frece sau sa stranga ochii. Ridicati usor pleoapele si spalati imediat si abundent cu jet de apa cel putin 15 minute, dupa care victima este transportata la medic.

Masuri de prim ajutor in caz de inghitire: este putin probabila, dar daca ea are loc, simptomele cuprind colorarea in alb a limbii, coroziunea membranelor mucoase, diaree, sete intensa, dificultati de inghitire, colaps circulator si posibila moarte.

In caz de inghitire se vor face spalaturi gastrice cu solutie de carbonat de sodiu 5%, urmate de administrarea de hidroxid de aluminiu. Nu se va induce voma! Nu se va administra nimic pe gura unei persoane inconstiente sau in convulsii. Se va acorda imediat asistenta medicala.

Masuri speciale: in cazul stropirii concomitente a ochilor si a fetei se vor trata mai intai ochii. Locurile de munca vor fi dotate cu: puncte de spalare a ochilor, dusuri si spatii de curatare a echipamentului contaminat.

Masuri de combatere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate: acidul clorhidric solutie nu este inflamabil. In cazul unor incendii datorate altor materiale in zonele de depozitare sau de lucru cu solutie de acid clorhidric, se utilizeaza spuma, dioxid de carbon sau chimicale uscate in functie de natura substantelor combustibile.

Mijloace de stingere care nu trebuie folosite: utilizarea apei se face cu precautie.

Pericole de expunere: este o substanta necombustibila, dar poate reactiona cu majoritatea metalelor eliberand hidrogen, un gaz foarte inflamabil si exploziv (limitele de explozie ale amestecului H2-aer sunt cuprinse intre 4 si 75%). Acidul clorhidric solutie reactioneaza cu multe substante organice, cu degajare de caldura. In caz de incendiu, containerele vor fi racite prin pulverizare de apa pana la stingerea completa a focului.

Echipament de protectie pentru pompieri: pompierii vor fi dotati cu costume complete de protectie impotriva focului si antiacide. In cazul unor interventii in incinte sau zone cu fum sau gaze de descompunere se va folosi masca contra gazelor sau aparatul de respiratie autonom.

Masuri impotriva pierderilor accidentale

Masuri de precautie pentru personal: in caz de scapari accidentale se va evacua personalul care nu participa la operatiile de interventie. Personalul ramas in zona afectata trebuie sa poarte echipament de protectie. Se va izola si se va ventila in zona de risc in vederea mentinerii noxelor in limitele admise. In cazul in care concentratia noxelor depaseste limitele admise se impune protectia respiratiei prin purtarea mastii contra gazelor cu cartus de acid clorhidric sau clor sau a unui aparat respirator izolant autonom. Nu se va calca prin materialul scurs si se va evita contactul cu el.

Masuri de precautie pentru mediu: daca este posibil se va izola spartura. In zona afectata, scurgerile mici vor fi acoperite cu pamant, nisip sau alti absorbanti, colectand toate aceste reziduuri in containere adecvate pentru evacuare. Scurgerile mari vor fi imprejmuite cu diguri (daca se produc acolo unde exista cuve de retinere) si produsul va fi recuperat intr-un tanc/cisterna prevazut cu mijloace de absorbtie prin vacuumare. Se va evita patrunderea materialului imprastiat in canalizari, rauri si sol.

Metode de curatare: deseurile rezultate se vor depozita in containere nemetalice ce vor fi gestionate conform reglementarilor in vigoare. Zona afectata va fi neutralizata si spalata cu multa apa. In cazul unor scurgeri mari, zona se va imprejmui cu pamant sau saci cu nisip pentru a preveni imprastierea in mediu a solutiilor acide. Se va utiliza o perdea de apa pentru reducerea vaporilor. Lichidul va fi absorbit cu ajutorul unei cisterne prevazuta cu vacuumare in vederea recuperarii sau distrugerii. Ulterior zona se va neutraliza cu var, calce sodata, soda calcinata si se va spala cu multa apa. Apele de spalare vor fi trimise la instalatia de tratare ape reziduale. Deseurile se vor gestiona in conformitate cu reglementarile in vigoare. In cazul unor scurgeri accidentale, acestea se vor dispersa si neutraliza cu materiale de bazicitate medie.

Indicatii speciale: mijloacele de transport solutie de acid clorhidric trebuie sa fie prevazute cu materiale pentru neutralizarea si absorbtia eventualelor scurgeri accidentale.

Manipulare si depozitare

Manipulare: se va evita deteriorarea fizica a containerelor sau bidoanelor. Personalul ce manipuleaza produsul va fi bine ventilata in vederea mentinerii nivelului de noxe in limitele admise. In timpul manipularii se va evita contactul cu metalele si substantele organice. Cand se dilueaza acidul, intotdeauna trebuie adaugat in portii mici in apa. Nu se va utiliza niciodata pentru diluare apa fierbinte si nu se va adauga niciodata apa in acid. Apa adaugata in acid poate determina incalzirea locala excesiva.

Depozitare: containerele/tancurile, bidoanele de depozitare a acidului clorhidric solutie trebuie sa fie confectionate din materiale rezistente la coroziune (sticla, email, cauciuc, ebonita, otel protejat) sau materiale plastice (polietilena, polipropilena, policlorura de vinil) vor fi inchise etans. Depozitarea se va face intr-o zona rece, bine ventilata, lipsita de umiditate, ferita de caldura, radiatii UV si substante incompatibile.

Utilizari specifice: la utilizare se va tine seama de faptul ca acidul clorhidric ataca majoritatea metalelor inclusiv otelul inox si plumbul. Otelurile inalt aliate pot fi utilizate numai daca se vehiculeaza acid diluat. In aplicatiile in care temperatura de lucru este apropiata de temperatura de fierbere a acidului clorhidric, se vor utiliza echipamente confectionate din zirconiu sau tantal (materiale care sunt rezistente la actiunea acidului clorhidric in orice concentratie si temperatura ridicata). Diluarea produsului se va efectua prin introducerea acidului in apa cu racirea concomitenta a vasului. Dupa utilizare, recipientele vor fi inchise etans.

Controlul expunerii/protectie personala

Solutia de acid clorhidric poate degaja vapori toxici (ceata, aerosoli), din cauza desorbtiei HCl gaz care antreneaza si apa sub forma de picaturi fine.

Controlul expunerii ocupationale: monitorizarea nivelului de noxe se va face prin analize toxicologice prin metode fizice (tubusoare indicatoare de acid clorhidric) sau chimice. Se vor asigura sisteme de ventilare locala si genrala cu exhaustare, pentru a mentine concentratia noxelor in limitele admise. Ventilarea locala cu exhaustare este preferabila deoarece previne dispersia contaminantului in zona de lucru.

Protectia respiratiei: aparatul de protectie respiratorie trebuie ales dupa calitatile sale de protectie pentru conditiile de lucru date, nivelul de concentratie in aer si prezenta suficienta a oxigenului. Pentru concentratii <50 ppm purtati aparat respirator filtrant tip cagula si element cartus filtrant pentru vapori de acid clorhidric. Pentru concentratii >100 ppm se recomanda aparate respiratoriiizolante cu aductiune de aer proaspat sau aparat respirator autonom. Pentru cazuri de urgenta sau operatii speciale (curatarea deversarilor accidentale, a reactoarelor sau a tancurilor de depozitare) purtati aparat respirator izolant autonom.

Protectia mainilor: se vor utiliza manusi din cauciuc natural, neopren, policlorura de vinil.

Protectia ochilor: purtati ochelari de protectie si/sau viziere de protectie chimica. Se vor asigura la locurile de munca fantani de spalare a ochilor.

Protectia pielii: se va purta costum complet de protectie confectionat din materiale antiacide, cizme, sorturi de cauciuc sau policlorura de vinil, pentru prevenirea contactului cu pielea.

Masuri suplimentare de protectie: locurile de munca vor fi dotate cu: puncte de spalare a ochilor, dusuri si spatii de curatare a echipamentului contaminat.

Controlul expunerii mediului: se recomanda realizarea unui plan de monitorizare a personalului si a mediului in puncte fixe in zonele in care concentratia de acid clorhidric poate depasi limitele de expunere stabilite prin standarde nationale. Punctele de prelevare a probelor si frecventa analizelor va fi astfel aleasa incat rezultatele obtinute sa fie reprezentative atat pentru aerul din incintele de lucru (aerul respirabil de catre muncitori) cat si pentru zonele cele mai susceptibile de a fi expuse pierderile accidentale de produs.

Proprietati fizico-chimice ale substantei/preparatului chimic

Aspect – lichid incolor

Miros – puternic intepator

pH – 0,1 (solutie 4%)

punct de inghetare = -17,17ºC pentru solutie 10,81%

- 46,2ºC pentru solutie 31,24%

Stabilitate si reactivitate

Stabilitate chimica: stabil in conditii normale de presiune si temperatura in tancuri/containere inchise etans.

Conditii de evitat: caldura, radiatiile UV, contactul cu metalele.

Materiale de evitat: reactioneaza violent cu alcoolii, acidul cianhidric, permanganatul de potasiu; se aprinde la contactul cu fluorul, acetilurile metalice sau carbura de calciu. Provoaca polimerizarea aldehidelor sau epoxizilor. Alte incompatibilitati cu: anhidrida acetica, 2-aminoetanol, hidroxidul de amoniu, fosfura de calciu, acidul clorsulfonic, etilenimide, 1,1-difluoretilena, acid percloric, ulei, oxid de propilena, hidroxid de sodiu, acid sulfuric, perclorat de argint+tetraclorura de carbon, acetat, acetilura de calciu, bromura de magneziu, sulfatul de mercur, clor+dinitroanilina. Prin dilutie cu apa, solutia de acid clorhidric genereaza mari cantitati de caldura si chiar vapori toxici.

Corozivitate: foarte coroziv. Ataca majoritatea metalelor (cu exceptia mercurului, argintului, aurului, platinei, tantalului si catorva aliaje) cu eliberare de hidrogen. Aluminiul, cuprul si aliajele sale sunt corodate cu viteza foarte mare de acidul clorhidric.

Produse de descompunere periculoase: hidrogen si clor.

Efectele toxicologice si simptomele

Inhalare: acidul clorhidric solutie este coroziv si iritant pentru tractul respirator. Inhalarea de vapori (ceata, aerosoli) poate determina aparitia necrozelor epiteliale ale bronhiilor si traheii, tuse convulsiva, sufocanta, ulceratii. Iritarea excesiva a plamanilor in urma expunerii prelungite provoaca aparitia pneumoniilor si a edemelor pulmonare care pot fi fatale.

Contact cu pielea: este coroziv si iritant pentru piele si pentru toate tesuturile vii. Contactul cu acidul clorhidric solutie determina arsuri puternice, inrosirea zonei afectate, posibile umflaturi si necroze.

Contact cu ochii: contactul cu lichidul sau vaporii solutiilor cauzeaza arsuri dureroase, ulceratii si necroza corneii.

Inghitire: inghitirea este putin probabila si poate fi fatala; poate determina arsuri severe ale gurii si stomacului.

Efecte cronice: expunerea prelungita sau repetata poate duce la dermatite, conjuctivite, gsatrite, eroziunea dintilor, fotosensibilitate, edeme pulmonare. Expunerea repetata la vaporii solutiilor pentru decaparea metalelor poate duce la sangerari ale nasului, gingiilor, ulceratii ale mucoasei nazale si bucale.

Informatii ecologice

Mobilitate: in aer, vaporii de acid clorhidric solutie sunt absorbiti in umiditatea de suprafata, in apa de ploaie cand se produce ionizarea acestuia. In apa, acidul clorhidric solutie ionizeaza si este neutralizat in functie de capacitatea de neutralizare a apei impurificate. In sol, solutiile de acid se infiltreaza repede. Poate dizolva unele substante din sol care vor fi transportate catre apele freatice.

Persistenta si degradabilitatea: timpul de injumatatire in aer este de 11 zile. Metodele de determinare a biodegradabilitatii nu se aplica pentru substantele anorganice.

Potentialul bioacumulator: nu se bioacumuleaza datorita solubilitatii mari in apa.

Alte efecte adverse: este considerat un impurificator slab pentru mediul acvatic. Toxicitatea asupra mediului acvatic se manifesta prin scaderea pH-ului apelor, o valoare a pH-ului de 5, putand produce mortalitatea in mediul acvatic.

Masuri privind evacuarea substantei/preparatului chimic periculos

Tratarea deseurilor de acid clorhidric solutie:

Gestionarea deseurilor se face in conformitate cu prevederile legale cuprinse in Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deşeurilor.

Legea stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse, determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor, şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora.

Recuperati si reutilizati solutia de acid clorhidric. Daca nu este posibil, solutia de acid clorhidric se va manipula ca deseu periculos si se va neutraliza cu o baza diluata (carbonat de sodiu, lapte de var, etc.) dupa care se va evacua la statia de tratare ape uzate. Depozitarea deseurilor solide contaminate, dupa neutralizare, se va face in conformitate cu normele si reglementarile legale privind protectia mediului.

Tratarea ambalajelor: ambalajele se vor gestiona in conformitate cu HG 621/2005, completata si modificata de HG 1872/2006. ambalajele in care a fost transportat produsul (cisternele auto si CF, cubitainere si canistre) se vor spala cu multa apa atat la interior cat si la exterior in statii de spalare special amenajate. Dupa spalar, ambalajele se vor usca prin suflare cu azot sau aer uscat. Apele reziduale rezultate se vor evacua la bazinul/statia de tratare ape acide pentru neutralizare.

Informatii privind reglementarile specifice aplicabile

Conform     O. U.G.   Nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, acidul clorhidric este precursor de categoria a III-a. acidul clorhidric solutie este clasificat si etichetat in conformitate cu Anexa 2 la HG 490/2002 (Anexa I la Directiva 67/548/CEE).

Clasificare                                   nr. index EC 017-002-01-X

C; R34

Xi; R37

Etichetare

Simbol de pericol                        C – coroziv

Fraze de risc                               R34 – provoaca arsuri

R37 – iritant pentru caile respiratorii

Fraze de siguranta                    S26 – la contactul cu ochii, se spala imediat cu multa apa si         se consulta medicul

S45 – in caz de accident sau daca va simtiti rau, a se consulta imediat medicul (daca este posibil, i se arata eticheta)

Alte informatii

Controlul tehnic: se va evita contactul direct cu substanta lichida sau vaporii, iar zonele in care se manipuleaza sau se lucreaza vor fi bine ventilate.

Controlul administrativ: se va evita expunerea la vaporii de acid clorhidric solutie a persoanelor cu afectiuni pulmonare sau reparatorii. Personalul va avea asupra lui masca de protectie contra gazelor.

Interdictii: nu se va manca, nu se va bea in zona de lucru cu solutia de acid clorhidric. Nu se va fuma in zonele de lucru.

Marcaje de securitate: in zonele unde se lucreaza cu solutie de acid clorhidric se vor afisa vizibil indicatoare de securitate: „Pericol - Produse corozive”; „Obligativitate: Folositi ochelari de protectie; Folositi manusi de protectie”.

# Acid clorhidric

Identificarea produsului

# Denumirea produsului: acid clorhidric

# Alte denumiri: clorura de hidrogen

# Cod (Nr. CAS, CEE, index): 7647-01-0, 231-595-7, 017-002-01-X

# Formula chimica: HCl

# Obtinere si utilizari: se gaseste sub forma de solutie apoasa a acidului clorhidric gazos. Se obtine prin dizolvarea acidului clorhidric gazos in apa la concentratii variate. Este folosit la decaparea metalelor, ca intermediar in sonteze organice, in industria farmaceutica, fotografica si alimentara.

# Compozitie/informatii asupra componentelor

# Acid clorhidric ≥ 25%

Identificarea pericolelor

Eticheta:

Simbol pericol: T – toxic, C – coroziv

Fraze de risc:   R23 – toxic prin inhalare

R35 – provoaca arsuri grave

Fraze de securitate: S1/2 – pastrati incuiat si nu lasati la indemana copiilor

S9 – a se pastra containerul/recipientul intr-un loc bine ventilat

S26 – in caz de contact cu ochii se va clati imediat cu multa apa si se va acorda asistenta medicala

S36/37/39 – purtati echipament de protectie corespunzator, manusi si masca de protectie pentru ochi/fata

S45 – in caz de accident sau daca nu va simtiti bine consultati medicul (daca este posibil aratati eticheta)

Pericol de aprindere sau explozie: acidul clorhidric nu este combustibil. Totusi, in urma actiunii sale corozive asupra metalelor, in prezenta apei, se poate degaja hidrogen gazos, foarte inflamabil.

Pericol pentru sanatate: acidul clorhidric este puternic coroziv; provoaca arsuri ale pielii si ochilor, precum si probleme respiratorii acute si cronice.

Masuri de prim ajutor

In caz de inhalare: se scoate victima la aer curat si, daca este necesar, se face respiratie artificiala. Se solicita asistenta medicala.

In cazul contactului cu ochii: nu se permite victimei sa-si frece sau sa-si tina ochii strans inchisi. Se spala ochii cu multa apa timp de 15 minute, inclusiv sub pleoape. Se consulta imediat un medic.

In caz de ingerare: este putin probabila, dar daca ea are loc, simptomele cuprind colorarea in alb a limbii, coroziunea membranelor mucoase, diaree, sete intensa, dificultati de inghitire, colaps circulator si posibila moarte.

In cazul contactului cu pielea: acidul clorhidric poate provoca arsuri sau ulceratii. Se indeparteaza urgent imbracamintea contaminata si se spala inainte de reutilizare. Se spala zona contaminata cu multa apa, cel putin 15 minute. Spalati zona expusa cu sapun si apa. Consultati imediat un medic.

Nota pentru medic: efectuati radiografii pulmonare numai la expunere acuta.

Masuri de combatere a incendiilor

Materiale pentru stingerea incendiilor: utilizati mijloace de stingere corespunzatoare pentru limitarea incendiului. Raciti containerele cu apa pulverizata pana cand focul este stins.

Procedee speciale de stingere a incendiilor: deoarece focul poate produce fumuri toxice prin descompunere termica, se folosesc aparate respiratorii izolante autonome. Nu deversati lichidele rezultate din stingerea incendiului in canale sau cursuri de apa.

Masuri ce trebuie luate in caz de imprastiere accidentala

Anuntati imediat personalul de protectie a muncii, izolati si ventilati zona, interziceti intrarea si nu stati in directia vantului. Neutralizati scurgerile cu pietris de calcar, soda calcinata, oxid de calciu, silicat de mica sau bicarbonat de sodiu. Dupa neutralizare acoperiti cu pamant, nisip sau alt material absorbant necombustibil si puneti in containere adecvate pentru evacuare. Spalati cu jeturi de apa scurgerile din zona contaminata. Nu deversati in canale sau cursuri de apa.

Manipulare si depozitare

Depozitati intr-o zona rece, bine ventilata, departe de caldura, soare si substante incompatibile. Reproduceti etichetarea fractionarii ambalajelor.

Controlul expunerii/protectie personala

Alegerea echipamentului individual de protectie se face conform reglementarilor legale in vigoare.

Protectia respiratorie: cereti asistenta de specialitate pentru alegerea aparatului de protectie respiratorie. Pentru cazuri de urgenta sau operatii speciale (curatarea deversarilor accidentale, a reactoarelor sau a tancurilor de depozitare) purtati aparat respirator izolant autonom. Atentie: aparatele respiratorii filtrante nu protejeaza muncitorii in atmosfere cu deficit de oxigen.

Protectia ochilor: purtati ochelari de protectie potrivit reglementarilor pentru protectia fetei si a ochilor. Deoarece folosirea lentilelor de contact in industrie este controversata, stabiliti propria dvs. politica.

Protectia pielii si a corpului: manusi, ghete, sorturi pentru a preveni contactul cu pielea.

Ventialtia: se asigura sisteme de ventilare locala si generala pentru a mentine concentratia in limite normale.

Puncte de prim ajutor: asigurati la locurile de munca puncte de spalare a ochilor, dusuri si mijloace de spalare.

Echipamentul contaminat: separati hainele de lucru contaminate de hainele de strada. Spalati-le inainte de folosire.

Masuri de igiena: niciodata nu mancati, beti sau fumati la locul de munca. Aplicati o buna igiena personala dupa folosirea acestui material, in special inainte de a manca, bea, folosi toaleta sau folosirea cosmeticelor.

Proprietati fizice si chimice

Aspect, culoare si miros: gaz sufocant cu miros acid, usor lichefiabil. Este utilizat sub forma de solutii apoase de diverse concentratii.

Punct de fierbere: - 85ºC

Punct de inghet: - 114ºC

Stabilitate si reactivitate

Stabilitate: acidul clorhidric are o mare stabilitate termica (descompunerea in hidrogen si clor nu depaseste 1% la 2227ºC.

Incompatibilitati chimice: reactioneaza violent cu agenti oxidanti si baze. Acidul clorhidric anhidru nu ataca metalele obisnuite, dar in prezenta umiditatii este coroziv pentru majoritatea metalelor cu degajare de hidrogen.

Informatii toxicologice

Riscuri: acidul clorhidric este un lichid puternic coroziv. In functie de concentratia si durata de expunere, simptomele cuprind iritari, ulceratii sau vatamare permanenta.

Organe afectate: pielea, tractul respirator, ochii si ficatul (la animale).

Cai primare de intrare: inhalare, contactul cu pielea, contactul cu ochii.

Efecte acute: inhalarea vaporilor este coroziva pentru tractul respirator si poate determina aparitia necrozelor epiteliale ale bronhiilor si traheelor (moartea tesuturilor) tuse convulsiva, ulceratii. Aspirarea lichidului poate duce la aparitia edemelor pulmonare, emfizem si deteriorari ale vaselor de sange.

Efecte cronice: expunerea prelungita sau repetata poate duce la dermatite, conjuctivite, gsatrite, eroziunea dintilor, fotosensibilitate, sangerari ale nasului si gingiilor, ulceratii ale mucoasei nazale si bucale.

Conditii medicale agravate de expunere pe termen lung: tulburari respiratorii.

Consideratii referitoare la indepartare (evacuare)

Eliminare: neutralizati intre pH 5,5 – 8,5 inainte de evacuare. Contactati furnizorul sau contractorul licentiat pentru recomandari.

# Amoniac

Identificarea produsului

# Denumire: amoniac anhidru

# Alte denumiri: amoniac gaz

# Cod (Nr. CAS, UE): 7664-41-7, 231-635-3

# Formula chimica: NH3

# Obtinere si utilizari: se utilizeaza in industria de ingrasaminte cu azot, precum si la fabricarea a numerosi derivati chimici cu continut de azot; ca agent frigorific, agent de nitrurare a otelului; in productia de fire sintetice, in procese de policondensare, agent neutralizant, productia de fire sintetice, in procese de policondensare, agent neutralizant, productia de latexuri, de explozivi, combustibil pentru rachete.

# Compozitie/informatii asupra componentelor

# Amoniac cca. 100%

# Impuritati < 0,1%

Identificarea pericolelor

Eticheta:

Simbol pericol: T – toxic, N – periculos pentru mediul inconjurator

Fraze de risc:   R10 - inflamabil

R23 – toxic prin inhalare

R34 – provoaca arsuri

R50 – foarte toxic pentru organismele acvatice

Fraze de securitate: S1/2 – pastrati incuiat si nu lasati la indemana copiilor

S7/9 – a se pastra recipientul bine inchis si in locuri bine ventilate

S16 – a se pastra departe de sursele de aprindere – fumatul oprit

S26 – in caz de contact cu ochii se va clati imediat cu multa apa si se va acorda asistenta medicala

S36/37/39 – purtati echipament de protectie corespunzator, manusi si masca de protectie pentru ochi/fata

S38 – in caz de ventilatie insuficienta se vor folosi mijloace de protectie respiratorie adecvate

S45 – in caz de accident sau daca nu va simtiti bine consultati medicul (daca este posibil aratati eticheta)

S61 – a se evita aruncarea in mediul inconjurator. A se consulta instructiunile speciale/fisa de date de securitate.

Pericol de aprindere sau explozie:

Temperatura de autoaprindere: 651ºC

Limita inferioara de explozie: 15%

Limita superioara de explozie: 28%

Amoniacul, gaz relativ putin inflamabil, poate forma amestecuri explozive cu aerul.

Pericol pentru sanatate: are un efect puternic iritant, proportional cu concentratia.

Masuri de prim ajutor

In caz de inhalare: se scoate victima la aer curat si, daca este necesar, se face respiratie artificiala. Se solicita asistenta medicala.

In cazul contactului cu pielea: la contactul cu amoniac lichid se spala zona contaminata cu multa apa calda, cel putin 15 minute. Sub jet de apa se taie si se indeparteaza cu grija hainele ramase lipite imprejurul zonei contaminate. Se solicita imediat asistenta medicala. Se arunca hainele contaminate, incaltamintea si obiectele din piele. Nu se refolosesc.

In cazul contactului cu ochii: spalati imediat ochii cu apa calduta, sub pleoape cu grija, cel putin timp de 15 minute.

In caz de inghitire: nu este cazul pentru amoniac gaz sau anhidru.

Masuri de combatere a incendiilor

Materiale pentru stingerea incendiilor: bioxid de carbon, pudre chimice uscate.

Procedee speciale de stingere a incendiilor: deoarece incendiul poate produce fumuri toxice prin descompunere termica, se folosesc aparate respiratorii izolante autonome. Se opreste scurgerea gazului (sau lichidului) daca operatia este riscanta; daca nu este posibil si daca incendiul nu prezinta pericol pentru zona inconjuratoare se lasa focul sa arda pana se stinge de la sine. Se izoleaza materialele neimplicate in incendiu si se asigura protectia personalului. Daca este posibil se indeparteaza containerele din zona si de al distanta sigura se racesc cu apa. Reziduurile rezultate din stingerea incendiului nu se deverseaza in canale sau cursuri de apa.

Masuri ce trebuie luate in caz de imprastiere accidentala

Anuntati imediat personalul de protectie a muncii, izolati si ventilati zona,

Personalul care asigura curatenia trebuie sa fie protejat impotriva inhalarii si a contactului cu pielea. Se sting sau se indeparteaza toate sursele de foc. Daca s-au produs scapari in mediu, se avertizeazeaza autoritatea de resort. Se aeriseste sau se ventileaza zona, se indeparteaza vasele cu materiale de acoperire a scurgerilor, se eticheteaza vasele golite, se foloseste apa sau ceata pentru reducerea norului de gaz. Nu se arunca apa direct peste sursele de scurgere. Daca este posibil se rastoarna cilindrul de gaz in asa fel ca scurgerea sa fie mai mult de gaz decat de lichid. Se izoleaza zona pana la dispersarea completa a gazului. Se contacteaza furnizorul sau producatorul autorizat pentru recomandari detaliate.

Manipulare si depozitare

# Materialul se va feri de contactul cu scantei, flacari sau alte surse de aprindere. Se pun avertizoare „Nu se fumeaza” in zona de lucru. Se evita scaparea de gaz in atmosfera de lucru. Deplasarea recipientilor se face cu carucioare de mana sau electrice dotate corespunzator acestui scop. Nu se apuca recipientii de capetele de golire; nu se manevreaza cu mainile unsuroase. Se aseaza in pozitie verticala si nu se lovesc unul de altul. Ventilul trebuie sa fie intotdeauna corespunzator pentru functionare si corect inchis atunci cand nu se lucreaza. Dupa golirea completa a recipientilor se asigura deschiderea completa a ventilului. La cilindrii in curs de golire se misca ventilul cel putin o data pe zi pentru a evita „inghetul”. Se urmareste folosirea cantitatii minim posibile, in zone cu ventilatie adecvata. Se foloseste echipamnet de protectie plasat astfel incat sa fie usor accesibil. Se limiteaza cantitatile depozitate; se restrictioneaza accesul in zona. Se monteaza semne de avertizare, se mentine zona de depozitare departe de zonele aglomerate de lucru; se fac inspectii periodice. Daca este necesar, se monteaza detectoare sau alarme. Se depoziteaza in spatii reci, uscate, bine ventilate, ferite de lumina soarelui, caldura, surse de foc si materiale incompatibile ca oxidanti puternici sau acizi tari. Materialele de instalatii si de dotare din depozit trebuie sa fie rezistente la coroziune. Recipientii cu amoniac se aseaza vertical pe o suprafata neteda, pe podea rezistenta la foc, cu conditii de siguranta. Se va evita deteriorarea sau deformarea recipientilor, ventilele se pastreaza acoperite. Recipientii plini se pastreaza separat de cei goliti; se eticheteaza toti recipientii. Stocarea nu se face pentru mai mult de sase luni. Se fac adaptarile si conformarile legale si necesare pentru eventuala depozitare si manipulare a gazului sub presiune.

Controlul expunerii/protectie personala

Alegerea echipamentului individual de protectie se face conform reglementarilor legale in vigoare.

Protectia respiratorie: cereti asistenta de specialitate pentru alegerea aparatului de protectie respiratorie. Acesta trebuie ales dupa calitatile sale de protectie pentru conditiile de lucru date, nivelul de concentratie in aer si prezenta suficienta a oxigenului. Pentru urgente sau operatii de curatare a scurgerilor tancurilor de stocare se poarta un aparat de respiratie autonom. Atentie! Aparatele respiratorii filtrante nu protejeaza angajatii in atmosfere cu deficit de oxigen.

Protectia ochilor: purtati ochelari de protectie potrivit reglementarilor pentru protectia fetei si a ochilor. Deoarece folosirea lentilelor de contact in industrie este controversata, stabiliti propria dvs. politica.

Alte mijloace de protectie individuala: manusi, ghete, sorturi din cauciuc butil, cauciuc natural, neopren, nitril, PVC sau polietilena. Alegerea materialului se face functie de conditiile locale specifice si revine personalului de specialitate.

Ventialtia: se asigura sisteme de ventilare locala si generala pentru a mentine concentratia in limite normale. Se recomanda ventilarea locala de evacuare deoarece previne dispersia noxelor in zona de lucru prin captarea la sursa.

Puncte de prim ajutor: asigurati la locurile de munca puncte de spalare a ochilor, dusuri si mijloace de spalare.

Observatii: niciodata nu mancati, beti sau fumati la locul de munca. Aplicati o buna igiena personala dupa folosirea acestui material, in special inainte de a manca, bea, folosi toaleta sau folosirea cosmeticelor.

Proprietati fizice si chimice

Punct de fierbere: - 33,4ºC

Punct de topire: - 777ºC

Solubilitate: foarte solubil in apa, solubil in etanol si eter.

Aspect si miros: gaz puternic mirositor, cu efect iritant, usor lichefiabil la presiune.

Incompatibilitati chimice: reactioneaza violent cu acizii, cu agentii oxidanti, cu sarurile de brom, halogenuri si interhalogenuri, compusi cu aur, argint, telur, mercur, etilenoxid, acid hipocloric, hipoclorit, metale (ataca cuprul, zincul, aluminiul si aliajele lor). Prin dizolvare in apa degaja cantitati mari de caldura.

Stabilitate si reactivitate

Stabilitate: este stabil in conditii adecvate de depozitare si manipulare.

Polimerizare: nu sufera polimerizari accidentale.

Informatii toxicologice

Cancerogeneza: nu figureaza pe nici o evidenta  a produselor suspectate a fi cancerigene.

Riscuri: se remarca prin efect puternic iritant, proportional cu concentratia.

Organe afectate: pielea, tractul respirator, ochii.

Cai primare de intrare: inhalare, contactul cu pielea, contactul cu ochii, rare cazuri de ingestie cu solutii apoase.

Efecte acute: prin inhalare irita tractul respirator. Se detecteaza usor, datorita mirosului, chiar la 1-52 ppm. Senzatiile de iritare si disconfort se instaleaza catre nivelul de 20-25 ppm. Expunerea timp de 5 min. La concentratie de 133 ppm produce iritatii la nas si gat. La 400-700 ppm se constata imediat iritatii ale ochilor, nasului si gatului. O expunere, chiar scurta, la 5000 ppm produce moartea rapida, datorita sufocarii sau patrunderii fluidului in plamani. In contact cu pielea produce arsuri si degeraturi. La concentratii foarte mari de vapori (10000-30000 ppm) se produc iritatii sau coroziune. Dupa un contact cu ochii timp de 5 minute la 134 ppm poate produce iritatia corneei si a glandelor lacrimale. La 700 ppm vaporii produc iritatii imediate; in amestec cu metanul lichid poate produce iritatii grave, hemoragii, umflarea pleoapelor si orbire poartiala sau totala, dac nu se aplica tratament imediat.

Efecte cronice: expunerea repetata la gaz produce iritatii de durata ale ochilor, nasului si tractului respirator superior. Muncitorii expusi deseori la emisii de amoniac, isi dezvolta o toleranta la efectele iritante dupa cateva saptamani. Expunerea zilnica la 97-122 ppm produce iritatii ale cailor respiratorii superioare si ale ochilor. Nu se acumuleaza; este un component normal al corpului, se elimina prin urina, ca saruri de amoniu sau uree. O oarecare eliminare se produce si prin glandele sudoripare.

Consideratii referitoare la indepartare (evacuare)

Eliminare: se va contacta furnizorul sau producatorul autorizat pentru recomandari detaliate.

# Hidroxid de sodiu

Identificarea produsului

# Denumire: hidroxid de sodiu

# Alte denumiri: soda lesie, soda caustica alba

# Cod (Nr. CAS, CEE, index): 1310-73-2, 215-185-5, 011-002-6

# Formula chimica: NaOH

# Obtinere si utilizari: derivat prin electroliza din saramura de clorura de sodiu, prin reactia clorurii de calciu cu carbonat de sodiu sau prin electroliza cu diafragma. Hidroxidul de sodiu contine adeseori mici cantitati de sare, carbonat de sodiu, sulfat de sodiu, clorat de sodiu, fier sau nichel. Folosit ca dizolvant al caseinei, pentru productia de materiale plastice, la tratarea celulozei pentru productia de fibre artificiale si celofan, in productia de vopsele, zinc electrolitic, in gravura si placare electrolitica, la spalarea si albirea hartiei, rafinarea uleiurilor comestibile, la cojirea fructelor si legumelor in industria alimentara, la hidroliza grasimilor si fabricarea sapunului, in medicina veterinara ca dezinfectant.

# Compozitie/informatii asupra componentelor

# Hidroxid de sodiu 50%

# Apa                       50%

Identificarea pericolelor

Eticheta:

Simbol pericol: C – coroziv

Fraze de risc:   R35 – provoaca arsuri grave

Fraze de securitate: S1/2 – pastrati incuiat si nu lasati la indemana copiilor

S26 – in caz de contact cu ochii se va clati imediat cu multa apa si se va acorda asistenta medicala

S37/39 – a se purta manusi de protectie si ochelari/masca de protectie adecvate

S45 – in caz de accident sau daca nu va simtiti bine consultati medicul (daca este posibil aratati eticheta)

Pericol de aprindere sau explozie: in contact cu apa poate degaja mari cantitati de caldura, care provoaca aprinderea altor materiale.

Masuri de prim ajutor

In caz de inhalare: se scoate victima la aer curat si, daca este necesar, se face respiratie artificiala. Se solicita asistenta medicala.

In cazul contactului cu ochii: nu se permite victimei sa-si frece sau sa-si tina ochii strans inchisi. Se spala ochii cu multa apa timp de 15 minute, inclusiv sub pleoape. Atentie! Se evita contaminarea ochiului neafectat. Se consulta imediat un medic.

In caz de inghitire: se apeleaza la un medic si, daca nu se indica altceva, se dau victimei sa bea 1-2 pahare de apa pentru diluare, apoi ote sau suc de fructe pentru neutralizare. Nu se administreaza nimic pe cale orala unei persoane fara cunostinta sau in convulsii. Nu se provoaca voma.

In cazul contactului cu pielea: se spala zona contaminata cu multa apa si sapun, cel putin 15 minute. Atentie! Aceasta substanta poate degaja o mare cantitate de caldura in contact cu apa. Se scoate imbracamintea contaminata si se spala inainte de reutilizare. Daca iritatia persista, se va consulta un medic.

Masuri de combatere a incendiilor

Materiale pentru stingerea incendiilor: pentru incendii mici se folosesc pulberi chimice uscate, bioxid de carbon, si spuma obisnuita. Sunt necesare precautii la folosirea apei, deoarece reactioneaza cu efect puternic exoterm. Daca se foloseste totusi apa, trebuie sa fie cat se poate de rece. Pentru incendii mari se foloseste spuma obisnuita.

Procedee speciale de stingere a incendiilor: deoarece incendiul poate produce fumuri toxice prin descompunere termica, se folosesc aparate respiratorii izolante autonome. Imbracamintea de protectie pentru pompieri asigura o protectie limitata. Daca este posibil, se indeparteaza containerele din zona si de la distanta sigura se racesc cu apa. Daca este posibil, fara riscuri, se scot containerele din zona. Nu se fac deversari in canale sau cursuri de apa.

Masuri ce trebuie luate in caz de imprastiere accidentala

Anuntati imediat personalul de protectie a muncii, izolati si ventilati zona,

Personalul care asigura curatenia trebuie sa fie protejat impotriva inhalarii si a contactului cu pielea. Se foloseste apa pulverizata pentru dispersarea vaporilor, dar nu se stropeste direct materialul varsat. Se absorb cantitatile mici cu cenusa sau praf de ciment si se neutralizeaza cu otet. Se contacteaza furnizorul sau producatorul autorizat pentru recomandari detaliate.

Manipulare si depozitare

Depozitati in containere inchise, in locuri racoroase, uscate si bine ventilate departe de materialele incompatibile. Protejati containerele de deteriorari fizice. Este preferata depozitarea in spatii separate sau aerisite. Se pastreaza containerele inchise etans deoarece soda caustica se poate descompune. Se pastreaza containerele inchise etans deoarece soda caustica se poate descompune in carbonat de sodiu si bioxid de carbon dupa expunerea la aer. Deoarece coroziunea survine cu usurinta la temperatura de 60ºC nu se depoziteaza si nu se transporta in containere de aluminiu sau de otel, la o temperatura apropiata de aceasta valoare. Containerele se stocheaza in incaperi echipate cu cuvete de retinere.

Controlul expunerii/protectie personala

Alegerea echipamentului individual de protectie se face conform reglementarilor legale in vigoare.

Protectia respiratorie: cereti asistenta de specialitate pentru alegerea aparatului de protectie respiratorie. Acesta trebuie ales dupa calitatile sale de protectie pentru conditiile de lucru date, nivelul de concentratie in aer si prezenta suficienta a oxigenului. Pentru urgente sau operatii speciale (curatirea scurgerilor, a reactoarelor sau tancurilor de stocare) se poarta un aparat de respiratie izolant autonom. Atentie! Aparatele respiratorii filtrante nu protejeaza angajatii in atmosfere cu deficit de oxigen.

Protectia ochilor: purtati ochelari de protectie potrivit reglementarilor pentru protectia fetei si a ochilor. Deoarece folosirea lentilelor de contact in industrie este controversata, stabiliti propria dvs. politica.

Protectia pielii si a corpului: manusi, ghete, sorturi pentru a preveni contactul cu pielea.

Ventialtia: se asigura sisteme de ventilare locala si generala pentru a mentine concentratia in limite normale.

Puncte de prim ajutor: asigurati la locurile de munca puncte de spalare a ochilor, dusuri si mijloace de spalare.

Echipamentul contaminat: separati hainele de lucru contaminate de hainele de strada. Spalati-le inainte de folosire.

Masuri de igiena: niciodata nu mancati, beti sau fumati la locul de munca. Aplicati o buna igiena personala dupa folosirea acestui material, in special inainte de a manca, bea, folosi toaleta sau folosirea cosmeticelor.

Proprietati fizice si chimice

Punct de fierbere: 140ºC

Punct de inghet: 12ºC

Solubilitate in apa: complet solubil in apa

Alte solubilitati: solubil in alcool, metanol si glicerina, insolubil in acetona si eter

Aspect si miros: lichid limpede, clar, inodor.

Incompatibilitati chimice: deoarece genereaza mari cantitati de caldura in contact cu apa, hidroxidul de sodiu poate degaja vapori. Rectioneaza cu acizi minerali, formand sarurile corespunzatoare; cu acizii stabili gazosi ca hidrogenul sulfurat, formeaza bioxid de sulf si bioxid de carbon. Poate fi foarte coroziv in contact cu metale ca: aluminiu, staniu, zinc, ca si cu aliaje ca otelul, formand hidrogen gazos inflamabil. Cresterea temperaturii si a presiunii survine in containere, daca hidroxidul de sodiu este amestecat cu anhidrida acetica, acid acetic glacial, clorhidrina, acid clorsulfonic, etilencianhidrina, glioxal, oleum, acid clorhidric 36%, acid fluorhidric 48,7%, acid azotic 70%, acid sulfuric 96%.

Produse periculoase de descompunere: prin descompunerea termica se formeaza oxid de sodiu si peroxid de sodiu, ambele foarte toxice.

Conditii de evitat: contactul cu apa, metalele si alte substante incompatibile. Deoarece hidroxidul de sodiu absoarbe cu usurinta apa si bioxidul de carbon din aer, containerele trebuie pastrate inchise etans.

Stabilitate si reactivitate

Stabilitate: este stabil in conditii adecvate de depozitare si manipulare.

Polimerizare: nu sufera polimerizari accidentale. Polimerizarea violenta poate surveni la contactul cu acroleina sau acrilonitril.

Informatii toxicologice

Cancerogeneza: nu este desemnat drept cancerigen.

Organe afectate: pielea, ochii, tractul digestiv, sistemul respirator.

Cai primare de intrare: inhalare, ingestie, contactul cu pielea, contactul cu ochii.

Efecte acute: ingestia produce imediat arsuri in gura, esofag si stomac, dureri la inghitire, salivare excesiva, edematoza buzelor, barbiei, a limbii si faringelui; edem esofagial, gelatinoze, necroza tesuturilor, membranelor mucoase, voma, accelerarea pulsului; racirea si umezirea pielii. De regula, moartea survine prin soc, asfixie (lipsa de oxigen ca urmare a intreruperii respiratiei) sau pneumonie in a doua sau a treia zi dupa ingestie. Inhalarea vaporilor poate produce arsuri, caderi temporare ale parului (in pasajele nazale deoarece hidroxidul de sodiu distruge cheratina) si posibile edeme pulmonare. Contactul cu pielea produce arsuri, distrugeri de cheratina (par si unghii), edem intracelular, cu daune progresive pana la arsuri severe, coroziunea tesuturilor, ulceratii adanci, cu cicatrici permanente daca nu se spala imediat. De asemenea, la contact, coneea incepe sa se corodeze. Dezintegrarea epiteliilor conjuctivale si corneene pot progresa pana la opacifiere (temporara sau permanenta), incetosare, simblefarita (aderenta pleoapei la globul ocular).

Efecte cronice: dupa expuneri repetate la solutii diluate apar dermatite. Cazurile de carcinom celular (tumori maligne de origine epiteliala) pe esofag s-au inregistrat la 12-14 ani dupa ingestie, fiind deci neclar daca aparitia cancerului se datoreaza cicatricelor provocate de distrugerea tesuturilor sau efectului cancerigen al produsului.

Consideratii referitoare la indepartare (evacuare)

Eliminare: reziduurile se absorb cu cenusa sau praf de ciment si se depoziteaza in containere speciale (hidroxidul de sodiu corodeaza otelul la 60ºC) pentru indepartarea ulterioara. Se va contacta furnizorul sau producatorul autorizat pentru recomandari detaliate.

Pacura

Identificarea produsului

# Denumire: pacura

# Alte denumiri: combustibil de bunker, (combustibil) special pentru nave.

# Cod (Nr. CAS, UE): 68476-33-5

# Obtinere si utilizari: pacura este o mixtura complexa de hidrocarburi parafinice, olefine si naftenice aromatice, cu < 100 ppm benzen. Un nivel scazut de benzen reduce riscul carcinogenic. Este un lichid de vascozitate medie, rezidual al benzinelor de tip usor si greu. Literatura semnaleaza doua tipuri de pacura, grea si usoara. In anumite conditii climatice, cea usoara poate fi manipulata si arsa fara preincalzire, este folosita in furnale si boilere ale centralelor termotehnice, uzinelor, vapoarelor, locomotivelor si in operatii metalurgice. Atentie! Pacura este un iritant respirator si un agent depresiv al sistemului nervos central. Atunci cand este expusa la caldura sau flacara, prezinta un risc moderat de foc.

Identificarea pericolelor

Eticheta:

Simbol pericol: T – toxic

Fraze de risc:   R45 – poate cauza cancer

Fraze de securitate: S53 – a se evita expunerea – cereti instructiuni speciale inainte de folosire

S45 – in caz de accident sau daca nu va simtiti bine consultati medicul (daca este posibil aratati eticheta)

Pericol de aprindere sau explozie:

Punct de aprindere: 69 - 169ºC  pacura de tip usor

71 - 121ºC pacura de tip greu

Limite inferioare de explozie: 1%

Limite superioare de explozie: 5%

# Pacura este un lichid combustibil. Vaporii difuzeaza catre sursa de ignitie si se aprind.

Masuri de prim ajutor

In caz de inhalare: se scoate victima la aer curat si, daca este necesar, se face respiratie artificiala. Se solicita asistenta medicala.

In cazul contactului cu pielea: se va spala zona contaminata cu multa apa, cel putin 15 minute. Se va spala zona contaminata si se va spala inaite de reutilizare.

In cazul contactului cu ochii: se va indeparta rapid imbracamintea contaminata. Se vor spala ochii cu multa apa timp de 15 minute. Se va spala zona expusa cu apa si sapun. Pentru pielea inrosita sau vezicata se va consulta un medic.

In caz de inghitire: nu se va administra nimic pe cale orala unei persoane fara cunostinta sau in convulsii. Nu se va provoca voma decat daca au fost inghitite cantitati mari. Cantitatile mari pot produce toxicitate pentru ficat, rinichi sau sistemul nervos central. Se va apela la un medic.

Nota pentru medic: daca n-au fost inghitite cantitati mari, lavajul gastric este contraindicat datorita riscului de aspirare. Antidoturile preferate sunt carbunele medical activat si laptele. .

Masuri de combatere a incendiilor

Materiale pentru stingerea incendiilor: folositi substante chimice uscate, dioxid de carbon, spuma, ceata de apa sau spray. Nu folositi un jet (spray) fortat de apa direct pe pacura aprinsa deoarece acest lucru imprestie focul. Utilizati apa pulverizata pentru a mentine la rece containerele.

Procedee speciale de stingere a incendiilor: izolati zona de incendiu si interziceti intrarea in zona. Deoarece incendiul poate produce substante toxice prin descompunere termica, se folosesc aparate respiratorii izolante autonome cu fata de masca completa cu reglare de presiune sau cu presiune pozitiva si imbracaminte completa de protectie. Daca este posibil se indeparteaza containerele din zona si de la distanta sigura se racesc cu apa. Nu lasati scurgerile de material sa ajunga in canale de irigatie sau in canalele de alimentare cu apa.

Masuri ce trebuie luate in caz de imprastiere accidentala

Anuntati imediat personalul de protectie a muncii, izolati si ventilati zona.

Personalul care asigura curatenia trebuie sa fie protejat purtand imbracaminte de protectie complet inchisa, impermeabila la vapori, pentru protejarea impotriva inhalarii si a contactului cu pielea sau cu ochii. Curatati prompt scurgerile pentru a reduce riscul de foc sau de formare a vaporilor. Pentru a capata scurgerile/imprastierile in cantitati mici, folositi un material absorbant necombustibil. Pentru cantitati mai mari de scurgeri se fac indiguiri. Nu eliberati in scurgeri sau canale produsele recuperate datorita riscurilor de incendiu sau explozie. Raportati scurgerile mari. Se contacteaza furnizorul sau producatorul autorizat pentru recomandari detaliate.

Manipulare si depozitare

# Se va depozita in containere inchise, in locuri racoroase, uscate si bine ventilate, departe de lumina sursele de caldura si aprindere si agenti oxidanti puternici. Se vor proteja containerele de vatamari fizice si de contactul cu apa. Utilizati instrumente care nu produc scantei si echipament electric antiex. Legati la pamant toate containerele si echipamentul folosit in manipulare, transport sau transfer. Nu este permis fumatul in zonele de stocaj sau manipulare.

Controlul expunerii/protectie personala

Alegerea echipamentului individual de protectie se face conform reglementarilor legale in vigoare.

Protectia respiratorie: se vor cere indicatii de specialitate inainte de a alege si a utiliza aparatul respirator. Daca este necesar, folositi aparate respiratorii filtrante contra vaporilor organici. Pentru operatii de interventie sau in cazuri speciale (curatarea scurgerilor, vaselor reactorului sau tancurilor de depozitare) se vor purta aparate respiratorii izolante autonome. Atentie! Aparatele respiratorii filtrante nu protejeaza angajatii in atmosfere cu deficit de oxigen.

Protectia ochilor: se vor purta ochelari de protectie chimica, conform reglementarilor referitoare la protectia fetei si a ochilor. Se va evita folosirea lentilelor de contact la locul de munca.

Alte mijloace de protectie individuala: pentru prevenirea contactului cu pielea se vor purta manusi, cizme si sorturi de protectie chimica.

Ventialtia: se vor asigura sisteme de ventilare locala si generala pentru a mentine concentratia in limite admise. Se prefera ventilarea locala de evacuare deoarece previne dispersia noxelor in zona de lucru prin captarea la sursa.

Puncte de prim ajutor: se vor asigura statii de spalre a ochilor in zona de lucru in caz de urgenta si dusuri rapide de protectie.

Echipamentul contaminat: se vor separa hainele de lucru contaminate de hainele de strada si se vor spala inainte de reutilizare.

Observatii: nu se va manca niciodata, nu se va bea si nu se va fuma niciodatain zona de lucru. Se va asigura o buna igiena personala inainte de a bea, de a fuma, inainte de utilizarea toaletei sau dupa folosirea cosmeticelor.

Proprietati fizice si chimice

Punct de fierbere: > 220ºC

Densitate: 0,93-1,05

Solubilitate in apa: insolubil

Aspect si miros: lichid omogen, uleios, negru, cu un miros puternic de asfalt.

Incompatibilitati chimice: incompatibil cu agenti puternic oxidanti, incalzirea sa creste riscul de incendiu.

Produse periculoase de descompunere: prin descompunere termica oxidativa poate produce diverse hidrocarburi de greutate moleculara joasa si derivati ai hidrocarburilor, monoxid de carbon si oxizi de sulf.

Conditii de evitat: evitati sursele de incalzire si aprindere.

Stabilitate si reactivitate

Stabilitate: este stabil in la temperatura camerei in containere inchise, in conditii normale de depozitare si manipulare.

Polimerizare: nu este posibila polimerizarea accidentala.

Informatii toxicologice

Cancerogeneza: este mentionat posibil agent cancerigen uman.

Riscuri: in general, uleiurile reziduale sunt mai vascoase si mai putin toxice decat kerosenul, datorita vascozitatii lor joase. Atunci cand sunt incalzite sau amestecate, inhalarea poate provoca euforie, disritmii cardiace, stop respiratoriu si toxicitatea sistemului nervos central, depinzand de concentratie si de timpul de expunere. Atunci cand sunt scoase din zona de expunere, in general, persoanele expuse isi revin complet. Uleiurile reziduale (grele) prezinta un risc scazut de a fi aspirate deoarece sunt mai vascoase. Totusi, daca acestea sunt aspirate, se poate produce depresia temporara a sistemului nervos central sau o stare de excitare. Efectele secundare includ hipoaxia, infectii si disfunctii cronice ale plamanilor. Contactul prelungit sau repetat cu pielea poate avea efecte sistemice, poate provoca iritatie si bloca glandele sebacee, cu un gen de pete ca acneea, localizate in mod obisnuit pe brate si picioare.

Organe afectate: pielea, mambranele mucoase, sistemul nervos central.

Cai primare de intrare: inhalare, ingestie.

Efecte acute: efectele sistemice produse in urma ingestiei includ iritare gastrointestinala, voma, diaree si in cazuri severe depresia sistemului nervos central – progresand catre coma si moarte. Inhalarea aerosolilor sau amestecurilor poate conduce la cresterea ritmului respiratiei, tarhicardie, cianoza, hemopatie, edem pulmonar si afectiuni ale ficatului si rinichilor.

Efecte cronice: contactul repetat cu pielea provoaca dermatite si posibil toxicitate sistemica.

Consideratii referitoare la indepartare (evacuare)

Curatati prompt scurgerile pentru a reduce riscul de foc sau de formare a vaporilor. Pentru a capta scurgerile/imprastierile in cantitati mai mari de scurgeri se fac indiguiri. Se va contacta furnizorul sau producatorul autorizat pentru recomandari detaliate.

Toluen

Identificarea produsului

# Denumire: toluen

# Alte denumiri: metilbenzen, fenilmetan, toluol.

# Cod (Nr. CAS, CEE, index): 108-88-3, 203-625-9, 601-021-00-3

# Obtinere si utilizari: derivat din titei prin dehidrogenarea fractiilor de cicloparafina urmata de aromatizarea hidrocarburilor aromatice saturate sau prin distilarea fractionata a uleiului din gudron de carbune. Inlocuind in multe cazuri benzenul, este folosit foarte mult ca solvent pentru uleiuri, rasini, adezivi, cauciuc natural, gudron de carbune, asfalt, smoala, acetilceluloza, vopsele. Toluenul este un bun diluant pentru vopsele, este folosit in fotogravura, ca materie prima in sinteze organice (cloruri de benzoil si benziliden, zaharina, toluen diizocianat si multe vopsele), etc.

Compozitie/informatii asupra componentelor

Toluen <100%

Benzen, xilenm hidrocarburi nearomatice <1%

Identificarea pericolelor

Eticheta:

Simbol pericol: F – foarte inflamabil

Xn - nociv

Fraze de risc:   R11 – foarte inflamabil

R20 – nociv prin inhalare

Fraze de securitate: S2 – a nu se lasa la indemana copiilor

S16 – a se pastra departe de sursele de aprindere – fumatul oprit

S25 – a se evita contactul cu ochii

S29 – a nu se arunca la canalizare

S33 – a se lua masuri de protectie impotriva descarcarilor de electricitate statica

Pericol de aprindere sau explozie:

Punct de aprindere: 4,4ºC

Temperatura de autoaprindere: 480ºC

Limita inferioara de aprindere (% volum in aer la 760 mmHg si 20ºC): 1,27

Limita superioara de aprindere (% volum in aer la 760 mmHg si 20ºC): 7,0

# Este o substanta inflamabila. Vaporii concentrati sunt mai grei decat aerul si pot migra catre sursele de aprindere propagand flacara inapoi in mod instantaneu. Containerul poate exploda la caldura focului.

Pericol pentru sanatate

Este iritant pentru ochi, piele si tract respirator.

Masuri de prim ajutor

In caz de inhalare: se scoate victima la aer curat si, daca este necesar, se face respiratie artificiala. Dupa caz, se solicita asistenta medicala.

In cazul contactului cu ochii: nu se permite victimei sa-si frece sau sa-si tina ochii strans inchisi. Se spala ochii cu multa apa timp de 15 minute, inclusiv sub pleoape. Dupa caz, se solicita asistenta medicala.

In caz de inghitire: se apeleaza la un medic si, daca nu se indica altceva, se dau victimei sa bea 1-2 pahare de apa pentru diluare. Nu se administreaza nimic pe cale orala unei persoane fara cunostinta sau in convulsii. Nu se provoaca voma pentru ca exista pericolul aspirarii in plamani. Daca sunt inghitite cantitati mari de toluen se fac spalaturi gastrice.

In cazul contactului cu pielea: se spala zona contaminata cu apa si sapun, cel putin 15 minute. Se indeparteaza imbracamintea contaminata si se spala inaite de reutilizare.

Masuri de combatere a incendiilor

Materiale pentru stingerea incendiilor: toluenul este un lichid inflamabil. Pentru stingerea incendiilor se folosesc substante chimice uscate, dioxid de carbon sau spume alcoolice. Apa pulverizata este ineficienta deoarece toluenul pluteste pe apa si poate raspandi incendiul.

Procedee speciale de stingere a incendiilor: deoarece incendiul poate produce substante toxice prin descompunerea termica, se poarta aparat respirator izolant cu masca completa. Imbracamintea de protectie pentru pompieri asigura o protectie limitata. Daca este posibil se indeparteaza containerele din zona si de la distanta sigura se racesc cu apa.

Masuri ce trebuie luate in caz de imprastiere accidentala

Anuntati imediat personalul de protectie a muncii, izolati si ventilati zona, interziceti inhalarea si nu stati in directia vantului. Personalul care asigura curatenia trebuie sa fie protejat impotriva inhalarii si a contactului cu pielea. Folositi apa pulverizata pentru a raci si a dispersa vaporii, dar nu pentru a preveni aprinderea in spatii inchise. Etilglicolul si solutia de fluorocarbura pot fi folosite pentru retinerea sau suprimarea vaporilor. Absorbiti scurgerile mici cu pamant, nisip, silicat de mica sau alte materiale absorbante neinflamabile. Sapati un canal de scurgere pentru imprastieri mari, pentru recuperarea sau evacuare ulterioara. Pentru scurgeri in apa (>10 ppm) aplicati carbon activat (de 10ori mai mult dacat cantitatea scursa) sau scoateti materialul poluant cu un furtun de aspiratie sau folositi o draga sau un elevator mecanic pentru a indeparta masele imobilizate si precipitate.

Manipulare si depozitare

# Depozitati in locuri racoroase, uscate, bine ventilate, departe de materialele incompatibile si sursele de aprindere. Preveniti expunerea directa la lumina soarelui. Protejati containerele de deteriorari fizice. Este preferata depozitarea in spatii separate sau aerisite. In cazul depozitarii in interior se recomnda depozitarea in magazii, camere sau dulapuri standard pentru lichide inflamabile. Pentru a preveni scanteile statice se recomanda impamantarea si izolarea tutror echipamentelor care folosesc toluen, inainte de folosire se verifica daca toluenul este curat sau contine benzen intr-o proportie mai mica de 1%.

Controlul expunerii/protectie personala

Alegerea echipamentului individual de protectie se face conform reglementarilor legale in vigoare.

Protectia respiratorie: in locurile de munca cu concentratii mari de vapori se poarta aparate respiratorii contra vaporilor organici. Pentru operatii de interventie sau in cazuri speciale (curatarea scurgerilor, vaselor reactorului sau tancurilor de depozitare) se vor purta aparate respiratorii izolante autonome. Atentie! Aparatele respiratorii filtrante nu protejeaza angajatii in atmosfere cu deficit de oxigen.

Protectia ochilor: purtati ochelari de protectie, conform reglementarilor referitoare la protectia fetei si a ochilor. Se va evita folosirea lentilelor de contact la locul de munca.

Alte mijloace de protectie individuala: pentru prevenirea contactului cu pielea se vor purta manusi, cizme si sorturi de protectie adecvate.

Ventialtia: se vor asigura sisteme de ventilare locala si generala pentru a mentine concentratia in limite admise. Se prefera ventilarea locala de evacuare deoarece previne dispersia noxelor in zona de lucru prin captarea la sursa.

Puncte de prim ajutor: se vor asigura statii de spalre a ochilor in zona de lucru in caz de urgenta si dusuri rapide de protectie.

Echipamentul contaminat: se vor separa hainele de lucru contaminate de hainele de strada si se vor spala inainte de reutilizare.

Observatii: nu se va manca niciodata, nu se va bea si nu se va fuma niciodatain zona de lucru. Se va asigura o buna igiena personala inainte de a bea, de a fuma, inainte de utilizarea toaletei sau dupa folosirea cosmeticelor.

Proprietati fizice si chimice

Punct de fierbere: 110,6ºC

Punct de topire: -95ºC

Solubilitate in apa: foarte putin solubil

Aspect si miros: lichid fara culoare, cu un miros care produce greata.

Incompatibilitati chimice: oxidanti puternici, acidul azotic concentrat, acid azotic+acid sulfuric, tetraoxid de diazot, percloratul de argint, trifluorura de brom, tetranitrometan.

Produse periculoase de descompunere: descompunerea termica oxidativa poate produce dioxid de carbon si fum coroziv, iritant.

Conditii de evitat: contactul cu caldura, sursele de aprindere sau substante chimice incompatibile.

Stabilitate si reactivitate

Stabilitate: este stabil la temperatura camerei, in containere inchise, in conditii normale de depozitare si manipulare.

Polimerizare: nu sufera polimerizari accidentale.

Informatii toxicologice

Cancerogeneza: nu este desemnat drept cancerigen.

Riscuri: toluenul este iritant pentru ochi, nas si tractul respirator. Inhalarea in concentratii mari produce un efect narcotic conducand la coma si leziuni ale ficatului si rinichilor. 93% din toluenul inhalat este retinut in corp, din care 80% este metabolizat in acid benzoic, apoi in acid hipuric si excretat in urina, restul este metabolizat in o-crezol si excretat sau expirat. Metabolismul toluenului este impiedicat de inghitirea alcoolului si este sinergic cu benzenul, fumuri de asfalt sau hidrocarburi clorurate. Toluenul este absorbit rapid prin piele si pare sa fie retinut mai mult de victimele obeze decat de cele slabe, datorita solubilitatii acesteia in lipide. Cauzeaza leziuni ale maduvei osoase prin otravire cronica. Inhalarea cronica in timpul perioadei de graviditate a fost asociata cu efecte teratogene ale fetusului ce includ microcefalia, dereglari ale sistemului nervos central, intarzieri de dezvoltare, tulburari de vorbire, crestere retardata si deficiente fizice incluzand deformari ale fetei, leziuni ale ochilor si ale urechilor, nas mic si plat. Toluenul poate cauza boli ale rinichilor.

Organe afectate: pielea, ficat, rinichi, sistemul nervos central.

Cai primare de intrare: inhalare, absorbtie, contact cu pielea.

Conditii medicale agravate de expunerea pe termen lung: alcoolism, boli de ficat si rinichi.

Efecte acute: inhalarea poate cauza iritarea ochilor, tractului respirator, oboseala, slabiciune, confuzie, insomnii, nervozitate, care pot duce la o coma narcotica. Se poate produce stop cardiac, datorat fibrilatiilor ventriculare. Lichidul pulverizat in ochi cauzeaza iritari conjuctivale, leziuni ale corneei si posibile arderi. Contactul prelungit cu pielea conduce la dermatite acute. Inghitirea cauzeaza iritarea tractului gastrointestinal.

Efecte cronice: simptomele includ iritarea mucoaselor, dureri de cap, ameteli, pierderea apetitului si intoleranta la alcool. Expunerea prelungita la concnetratii mari poate determina encefalopatie, marirea ficatului si distrofia rinichilor. Simptomele apar de obicei la sfarsitul zilei.

Informatii ecologice

Efectele produsului in mediul inconjurator: pe sol, toluenul se evapora si sufera degradari biochimice. In apa, toluenul volatilizeaza si se biodegradeaza cu o perioda de injumatatire de la cateva zile pana la cateva saptamani. In aer, toluenul se degradeaza producand, prin  reactii fotochimice, radicali hidroxil.

Consideratii referitoare la indepartare (evacuare)

Eliminare: tratati apele contaminate prin separare gravitationala a solidelor, urmata de curatarea suprafetei apei. Apa se filtreaza si se trateaza cu carbune (1 kg de carbune la 10 kg material solubil). Apa uzata se readuce in separatorul gravitational. Contactati furnizorul sau producatorul autorizat pentru recomandari detaliate.

Producătorii de energie termică au următoarele obligaţii principale:

 să  livreze  energia  termică  oricărei  persoane  fizice  sau  juridice  solicitante  care  indeplineşte  condiţiile de autorizare şi de licenţă pentru a fi transportator, distribuitor ori furnizor sau care  este  utilizator  de  energie  termică,  in  limita  capacităţii  instalaţiilor  şi  cu  respectarea reglementărilor  legale  in  vigoare  şi  a condiţiilor  tehnice  impuse  prin  autorizaţii  şi  licenţe  şi prin clauzele contractuale;

 să  asigure  livrarea  energiei  termice  in  reţelele  de  transport,  de  distribuţie  sau  in  instalaţiile  utilizatorului, potrivit standardelor şi/sau normelor tehnice in vigoare şi contractelor incheiate, precum şi controlul calitativ şi cantitativ al acestor parametri;

 să asigure realizarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi in Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de producere, transport şi distribuţie a energiei termice;

 să  menţină  o  rezervă  de  combustibil  la  un  nivel  suficient,  pentru  indeplinirea  obligaţiilor privind  producerea  şi  furnizarea  energiei  termice  prevăzute  in  autorizaţiile  şi  licenţele acordate;

 să asigure eficienţa energetică şi economia de combustibil in producerea energiei termice;

 să  exploateze  instalaţiile  de  producere  racordate  la  sistemele  de  transport, distribuţie  sau  la instalaţiile  utilizatorului,  astfel  incit  să  nu  inducă  in  sistem  fenomene  perturbatoare  peste limitele admise de prescripţiile tehnice in vigoare;

 să  intocmească  şi  să  urmărească  realizarea  programelor  de  reabilitare  şi  retehnologizare  a instalaţiilor de producere a energiei termice existente, in vederea creşterii eficienţei energetice a  acestora,  reducerii  preţurilor  şi  tarifelor,  creşterii  calităţii  energiei  termice,  asigurării continuităţii  alimentării  utilizatorilor  şi  incadrării  in  normele  privind  emisiile  poluante  şi protecţia mediului.

Situatia existenta pe amplasamentul CET Gavana la data intocmirii bilantului de mediu

Pana in luna iunie 2009, productia de energie electrica si termica s-a realizat in CET Sud si CET Gavana in regim de cogenerare.

Incepand cu luna iulie 2009, la reluarea activitatii de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in municipiul Pitesti, s-a luat o masura organizatorica, fara costuri suplimentare si anume functionarea cu o singura sursa de producere a energiei termice, respectiv CET Gavana, care este o sursa mai flexibila, a carei productie poate fi reglata mai usor in functie de cerere.

Oprirea CET Pitesti Sud si CET Gavana (cu luna mai 2014) si functionarea numai cu centrale termice de zona si cvartal a avut ca principal obiectiv reducerea consumurilor energetice ca o conditie esentiala a realizarii unui echilibru financiar, astfel incat sa se reuseasca mentinerea in functiune a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica a populatiei din municipiul Pitesti, in conditii de eficienta energetica si economica.

Din informatiile furnizate de beneficiar, societatea a incetat activitatea de „Producere a energiei termice si agentului termic – CET GAVANA”, desfasurata in Pitesti, str. Gavenii, nr. 20, judetul Arges.

In acest sens, este necesara intocmirea prezentului bilant de nivel superior, conform Adresei nr. 10444/10.06.2014, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Arges.

Incetarea activitatii de  „Producere a energiei termice si agentului termic – CET GAVANA”, desfasurata in Pitesti, str. Gavenii, nr. 20, judetul Arges, cuprinde urmatoarele etape:

- Oprirea instalatiei tehnologice cu respectarea cu strictete a procedurilor din regulamentul de functionare;

- S-a procedat la golirea si curatarea celor doua rezervoare supraterane de reziduu de pacura (slam);

- Rezidurile rezultate au fost preluate in vederea valorificarii si eliminarii lor conform legislatiei de mediu in vigoare, in baza contractului de prestari servicii de specialitate existent, de catre societatea care a efectuat aceste lucrari;

- Rezervorul subteran a fost golit partial – in el existand la momentul intocmirii prezentului bilant cca 300 t de pacura si slam, stocate pe fundul rezervorului;

- Acest rezervor va fi golit complet  si curatat in perioada urmatoare, slamul rezultat fiind preluat de catre societatea care presteaza lucrarile de curatire in baza contractului de prestari servicii;

- La acest moment, pe amplasamentul CET Gavana nu mai exista  substante chimice  ramase neutilizate ;

- La momentul intocmirii bilantului de mediu pe amplasamentul studiat nu mai exista uleiuri decat in circuitul hidraulic al turbinelor aflate in conservare;

Mai jos prezentam imagini din interiorul CET – Gavana- Pitesti, realizate cu prilejul vizitei facute pe amplasament.

Situatia utilitatilor pe amplasament la momentul intocmirii bilantului

- Alimentarea cu energie electrica

- transformatorul electric se afla sub tensiune;

- serviciile de iluminat ( cabina portar si iluminat incinta CET) sunt in functiune;

- instalatiile de producere energie electrica sunt decuplate de la reteaua electrica;

- Alimentarea cu gaz  : Conducta de aductiune principala a gazului este blindata de catre furnizorul de servicii de specialitate;

- Alimentarea cu apa :  Serviciile de alimentare cu apa sunt asigurata de la reteaua APA CANAL Pitesti, alimentarea cu apa fiind in functiune la acest moment ;

- Evacuarea ape uzate menajere se face in reteaua de canalizare a municipiului Pitesti , autorizatia de alimentare cu apa si evacuare ape uzate emisa de catre APA CANAL Pitesti fiind valabila;

- Evacuare ape uzate tehnologice impurificate cu pacura – se face conform autorizazatiei de gospodarirea apelor nr .172/29.11.2005  valabila pana la 31.10.2017, in raul Arges;

- Evacuarea apelor uzate pluviale se face in continuare conform autorizatiei de gospodarirea apelor emisa de catre ABAAV Pitesti si valabila si in prezent;

- Calea ferata cu acces direct  de la SC ALPROM SA nu este dezafectata, ea putand fii pusa in functiune in orice moment;

Vedere cu calea ferata

Situatie ipotetica

( posibil realizabila in urma unei decizii viitoare a conducerii)

Daca se va pune problema dezafectarii intregii instalatii CET GAVANA – Pitesti sunt necesare luarea de catre titularul de activitate a urmatoarelelor  masuri suplimentare:

- Golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- Se va demonta si valorifica aparatura AMC din instalatie;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice, materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii, vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Dupa decuplaraea de la retea se vor demonta instalatiile electrice;

- Materialele metalice rezultate de la demontarea instalatiei electrice ( conductori de cupru, etc.) se vor depozita intr-o incapere inchisa, asigurata, pana la valorificarea acestora catre firme specializate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

## Planul de închidere al instalaţiei

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ordinul MAPAM nr. 36/2004

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor

## eliminarea azbestului şi a tuturor substanţelor periculoase de pe amplasament

## valorificarea/eliminarea deşeurilor

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

4.3. Surse potentiale de poluare a solului

Solul reprezinta partea superioara de deasupra litosferei, in grosime variabila, de la cativa cm pana la 2-3 m. Indicatorii de calitate a solurilor pot fi influentati de activitatile desfasurate.

Caracterizarea pedologica in zona este urmatoarea:

Solurile brune luvice (podzolite)

În clasificările anterioare au fost denumite soluri argiloiluviale brune podzolite, soluri brune de pădure podzolite, soluri silvestre podzolite brune sau soluri brune podzolite argiloiluviale.

Raspandire. Solurile brune luvice au un areal larg. Ele se intalnesc in regiunile de deal si de podis, pana in regiunea montana inferioara. Mai frecvent apar in Podişul Transilvaniei, Podisul Central Moldovenesc, Podisul Sucevei, Piemontul Getic, Dealurile vestice, ca si in Subcarpaţi (3550 mii ha).

Condiţii fizico-geografice

Relieful caracteristic pe care s-au format si evoluat solurile brune luvice este reprezentat prin suprafete plane piemontane, culmi interfluviale cu o energie slaba de relief si terase.

Materialul parental este diferit, fiind alcatuit din depozite loessoide, luturi, argile si nisipuri, in general sarace in elemente bazice.

Vegetatia, aproape in toate cazurile, este constituita din paduri de foioase in amestec (sleau de deal), gorunete, care furnizeaza o litiera bogata, relativ acida.

Solurile brune argiloiluviale

In tara noastra, pe hartile de sol, multa vreme n-au figurat ca unitati singulare, in schimb apareau intr-o zona intinsa cu luvisoluri albice (Murgoci Gh., 1911, 1924). Pe harta 1: 1.000.000 (1964), solurile brune argiloiluviale apar sub denumirea de „soluri silvestre brune” si sunt mentionate mai ales in regiunile deluroase, piemontane si de podis ale tarii. Cele mai intinse suprafete se intalnesc in Piemontul getic, Podisul Transilvaniei, Podisul Moldovei, in dealurile piemontane vestice, campii piemontane terminale, ca si in Subcarpati (640 mii ha).

Condiţii fizico-geografice

Relieful caracteristic solurilor brune argiloiluviale este cel cu aspect de dealuri si piemonturi, cu suprafata terenului slab-moderat inclinata si altitudini de pana la 600 m.

Materialele parentale ale acestor soluri sunt diferite ca origine, compozitie granulometrica si mineralogica si se deosebesc mult intre ele. Acestea sunt reprezentate prin loessuri si depozite loessoide, luturi, nisipuri si materiale de natura eluvial-deluviala, rezultate din alterarea diferitelor roci, toate continand ceva calciu si alte elemente bazice.

Vegetaţia sub care s-au format si dezvoltat cele mai multe din aceste soluri este predominant forestiera, fiind constituita din paduri de foioase, in alcatuirea carora intra cvercinee ca Quercus cerris, Q.frainetto, Q.petraea si din paduri de amestec (Q. petraea si Fagus sylvatica). La parterul padurilor predomina o vegetatie ierboasa, in general neacidofila, din genurile Geranium, Dentaria, Pulmonaria, Lamium etc. In prezent, cea mai mare parte dintre solurile brune argiloiluviale sunt cultivate.

Intre factorii de mediu, solul are o importanta majora, el constituind, pe de o parte, un loc de acumulare a elementelor poluante, iar pe de alta parte un mijloc de raspuns dinamic la procesul acumularii.

In perioada de functionare a obiectivului, pot aparea accidente tehnologice care pot conduce la poluari punctiforme ale solului.

Activitatile care pot avea impact negativ asupra solului sunt:

- aprovizionarea cu pacura;

- alimentarea cu combustibil gazos;

- aprovizionarea cu materii prime si auxiliare;

- depozitarea materialelor;

- functionarea echipamentelor energetice si a instalatiilor auxiliare;

- depozitarea deseurilor.

Lista punctelor critice din unitate, de unde pot proveni poluari accidentale

| Nr. crt. | Locul de unde poate proveni poluarea accidentala | Cauzele posibile ale poluarii | Poluantii potentiali | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rezervoare pacura | Scurgeri accidentale Spargerea rezervoarelor | Pacura |  |
| 2 | Circuit transport pacura | Scurgeri accidentale Scurgeri de la cisternele de pacura | Pacura |  |
| 3 | Gospodaria de reactivi | Scurgeri accidentale | Reactivi (HCl, NaOH, NaCl, NH3) | Cisternele cu reactivi sunt amplasate pe o platforma placata antiacid, cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale in bazinul de neutralizare |
| 4 | Evacuare ape uzate de la bazinele de neutralizare | Deversari netratate | Ape uzate (anioni, cationi) |  |
| 5 | Racitori ulei turbina | Scurgeri accidentale | Ulei |  |

Fisa poluantului potential

| Nr. crt. | Denumirea poluantului | Limite admisibile | Periculozitate la manipulare | Posibilitati de combatere (indepartare) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apa de suprafata | Apa potabila | Apa subterana | Caracte-ristici pericu-loase | Masuri de precautie necesare | Actiunea | Mijloace necesare |
| 1 | Pacura | 0,1 mg/l | - | - | Inflama-bilitate, ecotoxi-citate | Curatirea si intretinerea separatoarelor de pacura | Exploatarea corespunzatoare a separatoarelor | Colectare, limitarea raspandirii pe sol sau apa |
| 2 | Ape cu pH diferit de norme | 6,5 – 8,5 | - | - | Toxicita-te | Tratarea corespunzatoare a apelor uzate | Neutralizare | HCl, NaOH |
| 3 | Ulei | 0,1 mg/l | - | - | Ecotoxi-citate | Urmarirea functiona-rii normale a racitorului ulei TA | Exploatare corespunzatoare a racitorilor | Colectare, limitarea raspandirii pe sol sau apa |

Program de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarilor accidentale

| Nr.crt. | Masura sau lucrarea | Scopul | Responsabilitati | Termene | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Exploatarea si intretinerea corespunzatoare a separatoerelor de pacura, a instalatiilor de descarcare, depozitare si transport pacura | Eliminarea poluarii | Sef CET Gavana Maistrii | Permanent |  |
| 2. | Functionarea corespunzatoare a statiei de tratare a apelor | Eliminarea poluarii | Sef compartiment chimic | Permanent |  |
| 3. | Exploatarea si intretinerea corespunzatoare a retelei de canalizare industriala si pluviala | Eliminarea poluarii | Sef CET Gavana Sef compartiment chimic | Permanent |  |
| 4. | Urmarirea efectuarii profilaxiilor si a reparatiilor planificate | Eliminarea poluarii | Sef CET Gavana | Cf. graficelor profilactice si a planului de reparatii |  |

Posibilitatea de poluare a solului de pe amplasamentul CET Gavana, ca rezultat al surselor mentionate mai sus, este redusa, datorita mãsurilor, dotãrilor si amenajãrilor realizate pentru protectia solului si a subsolului.

Pentru determinarea valorilor de poluare a solului, au fost prelevate probe de sol din 3 zone din cadrul S.C. Termo Calor Confort S.A.: livada de meri, statia chimica si statia de pacura. Rapoartele de incercare au fost emise de S.C. Artoprod S.R.L.:

- Raport de incercare nr. 252/16.12.2013, loc colectare proba: Livada de meri, adancime 0 - 30 cm

- Raport de incercare nr. 253/16.12.2013, loc colectare proba: Livada de meri, adancime 30 - 60 cm

- Raport de incercare nr. 254/16.12.2013, loc colectare proba: Statia chimica, adancime: 0 – 30 cm

- Raport de incercare nr. 255/16012.2013, loc colectare proba: Statia chimica, adancime 30 - 60 cm

- Raport de incercare nr. 256/16.12.2013, loc colectare proba: Statia de pacura, adancime 0 – 30 cm

- Raport de incercare nr. 256/16.12.2013, loc colectare proba: Statia de pacura, adancime 30 – 60 cm

Rezultatele analizelor pentru probele de sol nu au semnalat depasiri ale concentratiilor maxim admisibile, conform Ordinului 756/1997, in care sunt prevazute urmatoarele valori limita:

Principalele masuri, dotari si amenajari pentru protectia solului si a subsolului identificate în cadrul obiectivului  analizat sunt urmatoarele:

- Zonele de descarcare si depozitare a pacurii si a altor produse petroliere sunt special amenajate, in scopul captarii scurgerilor accidentale de combustibil (batal de imprejmuire a rezervelor de pacura, basa de colectare a scurgerilor de pacura in zona rampei de descarcare, platforme betonate pentru depozitarea produselor petroliere). Scaparile accidentale de produse petroliere sunt colectate direct sau prin spalare in separatoarele de pacura si reintroduse in rezervoarele de pacura.

- Alimentarea cu combustibil gazos este efectuata prin intermediul magistralei de alimentare cu gaze naturale a orasului Pitesti, administrata de S.C. Distrigaz Sud S.A.

- Aprovizionarea cu materii prime si auxiliare se realizeaza prin firme specializate, iar receptia, manipularea, depozitarea si utilizarea acestor materiale este efectuata de personal calificat din cadrul CET Gavana, in baza unor proceduri interne specifice fiecarei operatii in parte.

- Depozitarea materialelor se face in spatii special amenajate, conform instructiunilor.

- Functionarea echipamentelor energetice si a instalatiilor auxiliare este monitorizata cu ajutorul aparaturii de comanda si control, cu indicatii locale sau in camerele de comanda, fapt ce permite reglarea proceselor de ardere a combustibililor fosili si a celorlalte procese tehnologice. Deoarece instalatiile de ardere nu sunt echipate cu aparate de masurare continua a compozitiei gazelor de ardere, reglarea amestecului combustibil-aer se realizeaza prin supravegherea vizuala a flacarii de catre operatorii de la arzatoare si prin analize de gaze de ardere periodice sau ori de cate ori procesele tehnologice o impun.

- Depozitarea deseurilor se face in spatii special amenajate, pe suprafete betonate, de unde sunt preluate si valorificate de societatile de profil, pentru eliminarea finala.

Se considera ca in incinta unitatii nu sunt emisii semnificative pe sol.

5.  Depozitarea deseurilor

5.1. Managementul deseurilor rezultate din activitatile desfasurate pe amplasament

Prin H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, se stabileste obligativitatea pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice sau juridice, de a tine evidenta gestiunii deseurilor.

Gestionarea deseurilor se face in conformitate cu prevederile legale cuprinse in Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deseurilor.

Conform legislatiei in vigoare, Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deseurilor, pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri sunt obligati sa colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla.

Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:

a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

5.2. Tipuri de deseuri generate pe amplasament

In urma desfasurarii activitatii de producere a energiei termice si agentului termic, rezulta urmatoarele categorii de deseuri:

(Deseuri menajere si asimilabile, rezultate din activitatea administrativa;

(Deseuri tehnologice, rezultate din activitatea de producere a energiei termice si agentului termic.

Conform Raportarilor situatiei lunare pentru deseurile produse pe platforma CET Gavana, in decursul anului 2014, transmise catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges, rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri:

Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantităţi, mod de depozitare)

| Nr. crt. | Cod deseuri conf.HG 856/02 | Denumire deseu | Instalatie/sectie | Cantitatea (U.M.) | Starea fizica | Mod de stocare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri menajere si asimilabile | Intreaga unitate | 822 t/an | solida | Europubele |
| 2. | 17 04 05 | Deseu fier si otel | Intreaga unitate | 4,119 t/an | solida | Platforma betonata |
| 3. | 16 07 08 | Slam petrolier (deseurile de combustibil pacura si apa din rezervorul de pacura) | Separatorul local de produs petrolier Separatorul final de produs petrolier | 114,74 t/an | vascoasa | Rezervorul subteran |

5.3. Colectarea / reciclarea deseurilor generate

Colectarea deseurilor se  face selectiv, in locuri special amenajate; in cadrul societatii sunt organizate fluxuri de depozitare temporara a deseurilor valorificabile, inainte de predarea pe baza de contract colectorilor autorizati.

5.4. Evacuarea deseurilor

Deseuri eliminate (comercializate) la agenti economici autorizati

| Nr. crt | Cod deseu Conf. H.G. 856/2002 | Denumire deseu conform H.G. 856/ 2002 | Sursa/ provenienta | Cantitate (UM) | Starea fizica | valorificare/eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri menajere si asimilabile | Intreaga unitate | 822 t/an | solida | S.C. Salubritate 2000 S.A. |
| 2. | 17 04 05 | Deseu fier si otel | Intreaga unitate | 2,652 t/an | solida | S.C. Argvinia S.R.L. |
| 3. | 16 07 08 | Slam petrolier (deseurile de combustibil pacura si apa din rezervorul de pacura) | Separatorul local de produs petrolier Separatorul final de produs petrolier | 114,74 t/an | vascoasa | S.C. Mediu Pur Serv S.R.L. |

- Precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special se realizeaza prin intermediul S.C. Salubritate 2000 S.A., conform contractului nr. 1120/1 din 19.11.2010, prestari servicii de salubrizare pentru utilizatori agenti economici.

- Pentru preluarea deseului de fier (cantitatea de aprox. 2650 kg), societatea a incheiat contractul de vanzare-cumparare deseu fier vechi cu S.C. Argvinia S.R.L.

- Preluarea slamului petrolier (deseurile de combustibil pacura si apa din rezervorul de pacura) se realizeaza prin intermediul S.C. Mediu Pur Serv S.R.L., conform contractului de vanzare-cumparare a unor deseuri de combustibil pacura, ce apartin domeniului privat S.C. Termo Calor Confort S.A., nr. 44/21.07.2014.

6. Condensatori / transformatori electrici

Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua nationala, pe baza contractului pentru vanzare-cumparare de energie electrica la clientii eligibili nr. E6812E din 23.04.2014, incheiat cu S.C. CEZ Vanzare S.A.

7. Securitatea zonei

Platforma CET Gavana este imprejmuita cu gard din beton, iar accesul se face din strada Gavenii. Paza este asigurata de angajatii societatii. Pe timp de noapte, incinta  este iluminata artificial si este asigurata corespunzator impotriva actelor de efractie si vandalism.

Avand in vedere ca societatea dispune de paza non-stop, nu se pune problema de poluare datorata unor efractii sau acte de vandalism.

Nu au fost semnalate, in general, aspecte care ar putea periclita siguranta in exploatare a obiectivului si/sau sanatatea angajatilor.

Nu se pun probleme de poluare din cauza  unor efractii sau acte de vandalism.

8. Masuri de paza impotriva incendiilor

Prevenirea si stingerea incendiilor se face in conformitate cu legislatia in vigoare (legea  307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare), existand obligativitatea ca toti salariatii sa  cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, sa intretina si sa foloseasca dotarile pentru apararea impotriva incendiilor puse la dispozitie de catre administratorul societatii.

Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit legii, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.

Apararea impotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe, in conditiile legii, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.

Principalele cerinte ce trebuie asigurate prin proiectare, executie si exploatare sunt urmatoarele:

- protectia persoanelor, autovehiculelor si a echipelor de interventie in caz de incendiu, limitand pierderile de vieti omenesti si bunuri materiale;

- impiedicarea extinderii incendiilor la obiectivele invecinate;

- prevenirea avariilor la constructiile invecinate datorate incendiilor sau exploziilor.

In vederea realizarii unor interventii operative, eficiente, s-au stabilit urmatoarele:

- alarmarea in caz de incendiu

- alarmarea personalului care manuieste utilajele si materialele necesare pentru combaterea incendiilor, precum si a personalului responsabil cu intreruperea instalatiilor electrice, de ventilatie, etc, prin posturile tehnologice din sectii, la telefon;

- alarmarea companiei de pompieri militari  prin telefon direct;

- ipoteze de stingere, masuri generale

- pompierii militari vor fi alarmati din primele momente de la aparitia incendiului;

- se va verifica periodic posibilitatea de acces la toate mijloacele si caile de evacuare, precum si existenta si starea utilajelor si materialelor de stingere a incendiilor;

- stingatoarele se mentin in stare buna de functionare si sunt amplasate cat mai aproape de zonele care trebuie protejate, in locuri usor accesibile;

- sunt prevazute posturi de incendiu si lazi cu nisip in locuri care sa permita folosirea lor in mod eficient si fara intarziere.

Conform Raportului de Inspectie nr. 8307/13.11.2007, emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, pentru activitatile desfasurate pe amplasamentul CET Gavana, obiectivul este scos de sub incidenta HG 804/2007, din urmatoarele considerente:

- produsul petrolier existent in obiectiv este pacura – distilat de petrol fractie grea, care nu figureaza in Anexa 1, partea I la HG 804/2007;

- conform fisei tehnice de securitate pentru pacura, fraza de risc R45 (poate provoca cancer), nu figureaza ca fraza de risc relevant in prevederile HG 804/2007, Anexa 1, partea a II-a.

Pentru prevenirea si stingerea incendiilor, societatea are urmatoarele dotari:

  - Stingatoare de incendiu: tip P6 – 33 buc.

tip SM9 – 25 buc.

tip G5 – 5 buc.

tip G2 – 2 buc.

tip SM50 – 1 buc.

  - Hidranti interiori alimentati de la reteaua de apa a orasului si dintr-un bazin cu apa pentru incendiu de 500 mc, cu ajutorul a 3 electropompe, avand Q = 80 mc/h, cu urmatoarea distributie:

- corp administrativ, birouri – 4 buc.

- sala masini si cazane – 7 buc.

- cladiri CAF-uri – 4 buc.

- Retea inelara de hidranti exteriori, alimentata de la reteaua de apa a orasului si dintr-un bazin de apa pentru incendiu de 500 mc, cu ajutorul a 3 electropompe, avand Q = 80 mc/h – 21 buc.

- Instalatie de stingere cu spuma la gospodaria de pacura.

- Instalatii fixe de stins incendiu cu apa pulverizata cu duze in dotarea gospodariei de pacura.

Pentru prevenirea si stingerea incendiilor au fost stabilite urmatoarele:

- instruirea periodica a personalului angajat, in vederea folosirii corecte a instalatiilor electrice si a mijloacelor de stingere a incendiilor;

- este interzis fumatul si focul deschis in incinta unitatii;

- la inchiderea programului, se vor verifica spatiile, eliminindu-se orice sursa potentiala de incendiu (resou, aparate electrice, etc.);

- se interzic improvizatiile de orice fel la instalatia electrica, orice reparatie sau modificare se va face cu personal calificat in acest sens;

Pentru prevenirea producerii unui eventual incendiu, se impune respectarea legislatiei in domeniul P.S.I., fapt asumat de societate odata cu inregistrarea activitatii si implicit demararea acesteia.

Masurile si dotarile de prevenire a incendiilor proprii activitatilor desfasurate in cadrul CET Gavana, arata ca prin dotarea actuala se poate interveni, atat pentru localizarea, izolarea si stingerea unor eventuale incendii survenite in timpul functionarii, cat si a celor ce pot aparea in timpul unor calamitati.

9. Securitatea si sanatatea in  munca

Normele de securitate si sanatate in munca, stabilite prin legile specifice, reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca.

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca:

- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca”

- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.Conform Legii Nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca - se instituie masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor.

Legea se aplica in toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si private.

Prevederile acestei legi se aplica angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor.

In cadrul societatii este desemnata o persoana care indruma din punct de vedere metodologic intreaga activitate de  securitate si sanatate in munca, desfasurand urmatoarele activitati:

- controleaza locurile de munca in scopul aplicarii cu strictete a normelor de securitate si sanatate in munca si urmareste asigurarea respectarii masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;

- asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire la locurile de munca si propune masurile necesare de prevenire corespunzatoare cu sprijinul institutiilor de specialitate;

- intocmeste cu celelalte structuri organizatorice proiectul planului de masuri si propunerile privind fondurile necesare securitatii si sanatatii in munca;

- analizeaza evolutia si cauzele accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale prin colaborarea cu serviciile medicale si efectueaza instructajul general la angajarea personalului pentru a corespunde cerintelor de securitatea muncii;

- verifica cu ajutorul serviciilor de specialitate daca noxele se incadreaza in limitele de nocivitate admise pentru locul de munca. Participa la cercetarea cauzelor producerii accidentelor de munca si realizeaza masurile stabilite cu ocazia cercetarii lor;

- insoteste pe teren organele de control in actiunile de control si procedeaza la eliminarea deficientelor constatate la controlul efectuat;

- urmareste reactualizarea planului de interventie si combatere a avariilor din societate si a planurilor de alarmare in cazul poluarilor accidentale, in functie de modificarile survenite: intrarea in functiune a unor noi instalatii, schimbarea din functie a unor persoane, etc.

Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.

In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:

a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor;

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea si instruirea lucratorilor;

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.

Fiecare salariat trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atat propria persoana, cat si alte persoane, care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

- Evacuarea apelor uzate

10.1. Alimentarea cu apa

In cadrul obiectivului, apa este utilizata pentru:

- consumul menajer;

- consumul tehnologic;

- stingerea incendiilor.

Sursa de apa

Necesarul de apa al CET Gavana este asigurat din reteaua de alimentare cu apa potabila a municipiului Pitesti, gospodaria de apa ZIN, aductiunea realizandu-se prin 2 conducte OL (Dn = 219 mm) si o conducta OL (Dn = 400 mm). Furnizarea apei din aceasta sursa se face in baza contractului nr. 49708/2012, incheiat cu S.C. Apa Canal 2000 S.A.

Instalatii de captare

- 2 racorduri (Dn = 219 mm), situate in zona portii principale de acces din str. Gavenii;

- 1 racord (Dn = 400 mm), situat in zona portii de acces din str. Depozitelor.

Cele 3 conducte de aductiune se unesc in zona portii principale de acces, intr-un camin prevazut cu vane de sectionare si debitmetre cu diafragma. Racordul la retelele de distributie ale CET se face prin 2 conducte metalice (Dn = 219 mm).

Debite si volume de apa prelevate autorizate (conf. Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 172/29.011.2005, revizuita in data 07.09.2009)

Total, din care:                             potabil                            industrial

Qzi max = 3264 mc/zi (37,777 l/s)            34 mc/zi (0,393 l/s)         3230 mc/zi (37,384 l/s)

Qzi med = 1400 mc/zi (16,203 l/s)            27 mc/zi (0,312 l/s)         1373 mc/zi (15,891 l/s)

Van med = 511000 mc                                  9855 mc                             501 145 mc

Instalatii de tratare

Tratarea apei, necesara procesului tehnologic, se realizeaza intr-o statie de dedurizare si o statie de demineralizare.

Instalatii de inmagazinare – un rezervor ingropat (V = 500 mc) din beton, pentru stocarea rezervei proprii de apa tehnologica si de incendiu.

Distributia apei, atat in scop potabil, cat si tehnologic, se realizeaza direct din caminul de distributie sau prin pompare (apa fiind aspirata din rezervorul de inmagazinare) printr-o retea de distributie (L = 860 m), realizata din conducte OL (Dn = 108-219 mm).

Alimentarea circuitului pentru agentul energetic se realizeaza cu ajutorul a 4 pompe (Q = 75 mc/h, H = 170 mCA).

Alimentarea circuitului pentru agentul termic se realizeaza cu ajutorul a 7 pompe (Q = 1000 mc/h, H = 140 mCA).

Recircularea apei

Circuitul pentru producerea agentului energetic apa-abur este de tip inchis, cuprinzand urmatoarele componente principale: pompe de alimentare, preincalzitoare, cazane, turbina, degazor, pompe de alimentare, conducte de legatura. Pierderile rezultate din condensatul intern nerecuperat si purjele cazanelor sunt acoperite cu adaos de apa demineralizata (Qzi max = 2 l/s). gradul de recirculare este de 90%.

Circuitul de termoficare este de tip inchis, cuprinzand urmatoarele componente principale: CAF-uri, 2 boylere de termoficare, 2 preincalzitoare de apa dedurizata, 2 degazoare atmosferice, pompe de circulatie, conducta de termoficare tur, puncte termice urbane, conducta de termoficare retur. Pierderile din reteaua de termoficare sunt acoperite cu adaos de apa dedurizata (Qzi max = 25 l/s). gradul de recirculare este de 80%.

Circuitele de racire a generatorului, turbinei si a celorlalte instalatii tehnologice sunt de tip deschis, folosindu-se ca apa de racire apa prelevata din reteaua oraseneasca, fara a mai fi tratata (Qzi max = 13 l/s).

Apa pentru stingerea incendiilor

Volum intangibil: 500 mc.

Timp de refacere dupa un incendiu: 4 ore.

Debitul necesar (34,7 l/s) pentru refacerea rezervei de incendiu va fi asigurat din reteaua oraseneasca.

Gospodaria de apa pentru incendiu are in componenta:

- un rezervor (V = 500 mc) pentru stocarea rezervei de incendiu;

- statia de pompare nr. 1, echipata cu 3 pompe (Q = 120 mc/h, H = 50 mCA) si o pompa (Q = 20 mc/h, H = 90 mCA);

- statia de pompare nr. 2, echpata cu 3 pompe (Q = 100 mc/h, H = 90 mCA);

- reteaua de distributie (Dn = 33-89 mm, L = 927 m), alimentata cu apa de statia de pompare nr. 2.

Modul de folosire a apei

Necesarul total de apa: - zilnic max. = 21760 mc/zi (251,185 l/s);

- zilnic med. = 9330 mc/zi (107,986 l/s);

Cerinta totala de apa: - zilnic max. = 3264 mc/zi (37,777 l/s);

- zilnic med. = 1400 mc/zi (16,203 l/s);

10.2. Epurarea apelor uzate

Apele uzate rezultate din activitatea CET Gavana sunt epurate local prin urmatoarele instalatii de epurare:

- statie de neutralizare a apelor cu carcater acid si alcalin;

- separator local de produs petrolier;

- separator final de produs petrolier.

Statia de neutralizare (Qmax.orar = 50 l/s) a apelor acide si alcaline, rezultate de la regenerarea filtrelor ionice din statia de demineralizare, are in componenta urmatoarele echipamente:

- 2 rezervoare (V = 250 mc fiecare) pentru stocare si omogenizare, prevazute cu 4 agitatoare mecanice;

- 2 pompe (Q = 90 mc/h, H = 45 mCA) pentru recircularea si evacuarea apelor neutralizate in reteaua de canalizare;

- Conducte de legatura otel cauciucat, pe care sunt prevazute armaturile aferente circuitelor tehnologice.

Separatorul local de produs petrolier amplasat in zona gospodariei de pacura, epureaza mecanic apele rezultate de la purjele serpentinelor de incalzire a rezervoarelor de pacura si apele pluviale cazute pe suprafata gospodariei de pacura a rampei de descarcare. Acesta este o constructie din beton de forma paralelipipedica (L = 6 m, b = 1 m, h = 1,9 m) cu 3 compartimente, fiind dimensionat pentru un debit maxim zilnic de 7 l/s.

Separatorul final de produs petrolier este amplasat in afara incintei CET, la cca. 275 m est de aceasta, si este o constructie din beton, de forma paralelipipedica (L = 10 m, b = 1,8 m, h = 1 m), fiind dimensionat pentru un debit maxim zilnic de 10 l/s.

10.3. Evacuarea apelor uzate. Conditii de calitate

Apele uzate rezultate de pe platforma CET Gavana sunt colectate in sistem separativ prin intermediul a 3 retele de canalizare:

- reteaua de canalizare ape menajere;

- reteaua de canalizare ape impurificate cu pacura;

- reteaua de canalizare ape pluvial-industriale.

Reteaua de canalizare ape menajere (L = 654 m) colecteaza apele uzate menajere si le evacueaza in canalizarea oraseneasca (colectorul Dn = 400 mm), fiind executata din tuburi de beton (Dn = 200 mm). Evacuarea in reteaua oraseneasca se face in baza contractului nr.  49708/2012, incheiat cu S.C. Apa Canal 2000 S.A.

Pentru evaluarea conformitatii indicatorilor masurati din raportul de incercare pentru apa uzata menajera, punct de prelevare – racord final canalizare oraseneasca – S.C. Termo Calor Confort S.A. a comandat societatii Aqua Inspect AG S.R.L. efectuarea Rapoartelor de inspectie, prezentate mai jos:

- Raport de inspectie nr. 249/04.02.2013

- Raport de inspectie nr. 288/15.02.2013

- Raport de inspectie nr. 436/13.03.2013

- Raport de inspectie nr. 481/11.04.2013

- Raport de inspectie nr. 561/26.06.2013

- Raport de inspectie nr. 596/11.07.2013

Reteaua de canalizare ape impurificate cu pacura (L = 450 m), executata din tuburi de bazalt (Dn = 400 mm), colecteaza apele pluviale impurificate cu pacura din zona gospodariei de pacura, condensul impurificat din serpentinele aferente rezervoarelor de pacura si rampei de descarcare, purjele de la rezervoarele de pacura si apele de la spalarea CAF-urilor.

Apele impurificate cu pacura, preepurate local, sunt transportate catre separatorul final de produs petrolier, unde sunt epurate mecanic si apoi evacuate in raul Arges (mal drept, hm = 1012) printr-un canal (b = 3 m, h = 1,5 m, m = 1:1), avand lungimea totala de cca. 500 m, din care cca. 400 m este pereat cu dale din beton. Acest canal are capatul amonte imediat aval de separatorul final de produs petrolier.

Reteaua de canalizare ape pluvial-industriale (L = 620 m), executata din tuburi de ROPAFS si bazxalt (Dn = 340 – 400 mm), colecteaza apele pluviale de pe platforma CET, apele de racire si apele rezultate din procesul tehnologic al statiilor de tratare. Aceste ape sunt evacuate in raul Arges printr-un colector (Dn = 400 m, L = 275 m) pana langa separatorul final de produs petrolier, apoiprin acelasi canal mentionat mai sus.

Debite si volume de apa evacuate autorizate (conf. Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 172/29.011.2005, revizuita in data 07.09.2009)

| Categoria apelor | Receptor | Volume/debite de ape evacuate | Qmax orar |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zi max | Zi med (/) | Anual med |  |
| Menajere | Canalizare mun. Pitesti | 30 mc 0,347 l/s | 24 mc 0,281 l/s | 8,76 mii mc | 1,07 l/s |
| Tehnologice care necesita epurare | Raul Arges | 2170 mc 25,115 l/s | 980 mc 11,342 l/s | 357,7 mii mc | 37,5 l/s |
| Tehnologice care nu necesita epurare | Raul Arges | 1900 mc 22,00 l/s | 150 mc 1,736 l/s | 54,75 mii mc | 12,0 l/s |
| Ape pluviale | Raul Arges | - | - | - | - |

Pentru evaluarea conformitatii indicatorilor masurati din raportul de incercare pentru apa uzata tehnologica, punct de prelevare –canal evacuare a apelor uzate tehnologice in raul Arges – S.C. Termo Calor Confort S.A. a comandat societatii Aqua Inspect AG S.R.L. efectuarea Rapoartelor de inspectie, prezentate mai jos:

- Raport de inspectie nr. 248/04.02.2013

- Raport de inspectie nr. 360/26.02.2013

- Raport de inspectie nr. 439/13.03.2013

- Raport de inspectie nr. 480/11.04.2013

- Raport de inspectie nr. 560/26.06.2013

- Raport de inspectie nr. 595/11.07.2013

Conform Autorizatiei nr. 5332/2013, emisa de S.C. Apa Canal 2000 S.A., valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate ai apelor evacuate stabilite pentru indicatorii fizico-chimici sunt:

| Ape uzate menajere (0,353 l/s) si pierderi tehnologice (ape de dilutie 0,281 l/s) Grupa de risc | Ape industriale pe reteaua de canalizare, conform Anexa la autorizatie Grupa de risc |
| --- | --- |
| Temperatura 40ºC | Temperatura 40ºC |
| pH 6,5 – 8,5 unit pH | pH 6,5 – 8,5 unit pH |
| MTS 350 mg/l | MTS 60 mg/l |
| Azot amoniacal 30 mg/l | - |
| Fosfor total 5 mg/l | - |
| CCO-Cr 500 mg/l | - |
| Detergenti sintetici 25 mg/l | - |

Se interzice evacuarea in reteaua de canalizare a apelor uzate, ce contin substante periculoase, prioritare/prioritar periculoase.

Apele evacuate in emisar vor respecta prevederile Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 172/29.11.2005, revizuita in 07.09.2009, cu valabilitate 31.10.2017.

Pentru apele tehnologice si pluviale evacuate in raul Arges, stabilite conform prevederilor NTPA 001, aprobat prin HG 188/2002:

pH ............................................................................6,5 – 8,5;

Suspensii.....................................................................60 mg/l;

CBO5 ..........................................................................20 mg/l;

CCO-Cr........................................................................70 mg/l;

Substante extractibile cu solventi organici...................20 mg/l;

Produs petrolier ........................................................... 2 mg/l;

Reziduu fix (105ºC) ................................................1500 mg/l;

Sulfati ....................................................................... 200 mg/l;

Cloruri........................................................................ 300 mg/l;

Azotiti..............................................................................1 mg/l;

Azotati...........................................................................20 mg/l;

Azot amoniacal..............................................................2 mg/l;

Sulfuri...........................................................................0,1 mg/l;

Fier total ionic.................................................................1 mg/l;

Mangan........................................................................0,8 mg/l;

Calciu.........................................................................150 mg/l;

Sodiu..........................................................................100 mg/l;

Magneziu.....................................................................50 mg/l;

Temperatura................................................................  25ºC .

Alti indicatori de calitate nespecificata se vor incadra in limitele NTPA 001.

Frecventa de detreminare a indicatorilor de calitate este lunara pentru efluentul total.

Evacuarea apelor din bazinele statiei de neutralizare se va face pe baza buletinelor de analiza si numai daca indicatorii de calitate se incadreaza in limitele maxime autorizate.

- Emisii atmosferice

Regiunea în care este amplasat oraşul Piteşti se încadrează la climatul de tranziţie deal-câmpie, resimţind influenţe ale maselor de aer vestice, cât şi estice. Configuraţia reliefului joacă un rol deosebit în modificarea parametrilor climatici şi deci în stabilirea topoclimatului zonei. Caracteristica principală a reliefului o constituie înclinarea generală nord-vest, sud-est, care influenţează substanţial condiţiile climaterice, imprimându-le anumite particularităţi locale.

Cercetarea particularităţilor climatice locale în zona municipiului Piteşti s-a făcut pe baza datelor înregistrate la staţia meteorologică Piteşti.

Temperatura aerului

Temperatura aerului constituie unul din factorii meteorologici care contribuie la difuzia impurităţilor în atmosferă.

Aceasta scade treptat de la sol spre altitudini, ca urmare a faptului că Soarele încălzeşte solul, iar acesta, la rândul său, straturile de aer aflate în imediata apropiere,  deplasându-se ascendent prin convecţie, antrenând şi impurităţile evacuate în atmosferă.

Valorile medii multianuale cele mai ridicate ale extremelor se realizează în luna iulie 24,8(C şi august 22,6(C, iar mediile lunare cele mai coborâte în luna ianuarie –2,8(C, după cum se observă în tabelul  alaturat(anii: 1990-2000).

Precipitatiile atmosferice

Cantităţile lunare de precipitaţii se repartizează în cadrul regiunii studiate în mod diferenţiat de la o lună la alta, în funcţie de frecvenţa şi de caracteristicile maselor de aer şi a fronturilor atmosferice, precum şi de gradul de dezvoltare al proceselor locale de formare a precipitaţiilor.

În funcţie de cantităţile medii lunare de precipitaţii, ne putem da seama de intensitatea poluării în regiunea studiată.

Precipitatiile atmosferice, in zona analizata, înregistreaza cantitati medii anuale de 600 mm (medie a valorilor inregistrate pe 10 ani). Regimul anual de precipitatii, dar si temperaturile înregistrate, înscriu municipiul Pitesti în randul localitatilor cu clima continentala de dealuri cuprinse între 200 si 800 m.

În lunile de iarnă predomină precipitaţiile din nori stratiformi, care ating valori medii lunare de 48,6 mm. În luna mai, precipitaţiile încep să crească în cantitate, datorită acţiunii ciclonilor şi a pătrunderii aerului umed (83,4 mm). În lunile iunie şi iulie se înregistrează cantităţi medii mari (90,7 mm) şi datorită proceselor convective.

Cantitatea medie lunara si anuala (mm)

| Punctul | L u n a | An. |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Piteşti | 23,7 | 33,4 | 36,9 | 60,0 | 93,1 | 78,2 | 67,1 | 48,2 | 29,5 | 44,1 | 45,4 | 50,8 | 610,8 |

Lunile cu cele mai mari cantităţi de precipitaţii, deci şi cu media lunară multianuală mai mare, sunt: aprilie, mai, iunie si iulie, iar cu cantităţi mai mici: ianuarie, februarie, martie si septembrie. Aportul principal il au precipitatiile sub forma lichida (70%) din perioada calda a anului, determinat fie de activitatea ciclonilor mediteraneeni si/sau advectiei aerului umed si instabil de origine oceanica, fie de procesele termoconvective care produc averse frecvente.

De la un an la altul, datorita variabilitatii mari a factorilor dinamici, cantitatile lunare de precipitatii difera apreciabil.

Regimul diurn al vitezei vântului

Viteza vantului creste in timpul zilei, cu atat mai mult cu cat incalzirea provocata de radiatia solara este mai intensa, deoarece curentii de corectie termica antreneaza si miscarile orizontale ale aerului. Noaptea, dupa incetarea convectiei, vitezele orizontale ale vantului devin in general mai mici, datorita racirii si stratificarii stabile a aerului deasupra solului.

Amplitudinea medie diurna este mai mare in lunile de vara si primavara, decat in lunile de iarna. Odata cu rasaritul soarelui, viteza vantului incepe sa creasca pana in primele ore ale dupa amiezii, cand se produc cele mai mari viteze orare medii, iarna si toamna, intre orele 1200-1300, iar primavara si vara intre orele 1500-1600.

Spre seara, vitezele incep sa scada. Vantul are viteze mai mici vara si toamna (0,9-3,5 m/s). Vantul, cu viteza mica aparent, mentine concentratii ridicate de impuritati in stratul de aer in care a ajuns. In zona de contact dintre zona de fum si straturile invecinate, se produc pierderi partiale si diluari ale cantitatilor initiale de impuritati.

| Directia | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecventa | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.0 |
| Viteza m/s | 5.4 | 0.5 | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 2.9 |

Sursele de poluare a aerului în cazul unitatii studiate vor fi reprezentate de:

a) Surse mobile -  traficul intern

b) Surse stationare de ardere

A. Surse mobile

Sursele mobile sunt reprezentate de utilajele mobile care sunt utilizate pe platforma societatii, pentru diferite activitati, si de vehiculele pentru aprovizionarea cu materiale. Functionarea utilajelor mobile si circulatia vehiculelor pe platforma liberã a societãtii constituie asa numitul trafic intern sau traficul de incintã.

Traficul intern reprezinta o sursa nedirijata, poluantii emişi de acesta (NOx, SOx, CO,    particule si compusi organici volatili) neputând fi captati si evacuati controlat în atmosfera.

Emisiile in atmosfera provenite din traficul intern au urmatoarele caracteristici:

- surse nedirijate (fugitive);

- surse situate la nivelul solului;

- ansamblul surselor liniare formeaza o sursa de suprafata.

Datorita faptului ca aceste surse nu sunt dirijate, valorile estimate ale emisiilor de poluanti nu pot fi evaluate in raport cu limitele maxime admise in Ord. 462/1993, al MAPPM –pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, modificat prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Estimarea emisiilor provenite de la mijloacele auto si utilaje s-a realizat prin metodologia EEA/EMEP CORINAIR, tinand cont de intensitatea traficului de incinta, tipul si viteza mijloacelor de transport, precum si de distanta parcursa de mijloacele de transport auto in incinta amplasamentului.

S-a considerat astfel o distanta medie parcursa de mijloacele de transport de 100 m, iar distanta medie de deplasare si manevrare oprire/pornire de 30 minute.

De asemenea s-a considerat ca toate mijloacele de transport ale societatii circula simultan.

Rezultatele calculelor de emisie pentru toate mijloacele de transport sunt urmatoarele:

- Pulberi in suspensie (PM 10)                                   120,3 g/h

- CO                                                                            352,8 g/h

- SO2                                                                             98,6 g/h

- NOx                                                                           341,2 g/h

- COVtot                                                                                                    75,4 g/h

Emisiile fugitive se vor determina ca imisii la limita amplasamentului; acestea nu vor depăşi valorile stabilite de Standardul de calitate pentru aerul ambiental nr. 12574/1987 si Legea 104/15.06.2011 privind calitatea  aerului inconjurator, respectiv:

| Indicator | Perioada de mediere | Valoare Limita |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 1 h 24 h | 350 μg/mc 125 μg/mc |
| NO2 si NOx | 1h | 200 μg/mc |
| Pulberi in suspensie – PM10 | 24 h | 50 μg/mc |
| CO | Val. max. zilnica a mediilor pe 8 ore | 10 mg/mc |

B. Surse stationare de ardere

CET Gavana furnizeaza energie termica si agent termic prin functionarea instalatiilor energetice si a instalatiilor mari de ardere (IMA).

Instalatii energetice

- 2 cazane tip CR12 de 50 t/h, fiecare cu o putere termica instalata de 40 MW;

- 1 cazan tip CR15 de 50 t/h, cu o putere termica instalata de 40 MW;

- 4 cazane de apa fierbinte (CAF) de 100 Gcal/h, fiecare cu o putere termica de 130 MW;

- 1 cazan de apa fierbinte (CAF) de 50 Gcal/h, cu o putere termica instalata de 65 MW;

Cazanele energetice de producere a aburului, tip CR 12 si CR 15, au o putere termica mai mica de 50 MW, iar evacuarea gazelor rezultate din procesele de ardere se face pe cosul de fum al fiecarui cazan in parte, astfel incat aceste agregate energetice nu se incadreaza in categoria instalatiilor mari de ardere.

Instalatii mari de ardere (IMA)

Echipamentele energetice, aflate in exploatarea CET-ului, formeaza urmatoarele instalatii mari de ardere (IMA):

- IMA 1 – compusa din cazanul de apa fierbinte nr. 1 (CAF 1) – 116 MW, pus in functiune in anul 1968;

- IMA 2 – compusa din cazanul de apa fierbinte nr. 2 (CAF 2) – 116 MW, pus in functiune in anul 1970;

- IMA 3 – compusa din cazanul de apa fierbinte nr. 3 (CAF 3) – 116 MW, pus in functiune in anul 1971;

- IMA 4 – compusa din cazanul de apa fierbinte nr. 4 (CAF 4) – 116 MW, pus in functiune in anul 1979;

- IMA 5 – compusa din cazanul de apa fierbinte nr. 5 (CAF 5) – 58 MW, pus in functiune in anul 1964.

Controlul proceselor de ardere a combustibililor fosili in cazane este realizat cu ajutorul analizoarelor portabile de gaze tip TESNO si INNOVA, in scopul determinarii si inlaturarii la timp a cauzelor care ar putea conduce la o ardere imperfecta (lipsa aerului necesar arderii, un amestec neomogen dintre combustibili si aer).

Focarele CAF-urilor sunt in forma de cub cu latura de 6,2 m, avand arzatoare de tip cu flux axial de aer si ambrazura convergenta, cuprinzand un injector de pacura cu pulverizare simpla.

CAF 1 -  100 Ghal/h   - 16 arzatoare cu NOx redus

CAF 2 – 100 Gcal/h    - 16 arzatoare cu NOx redus

CAF 3 – 100 Gcal/h    -   8 arzatoare cu NOX redus

CAF 4 -  100 Gcal/h    -   8 arzatoare cu NOx redus

CAF 5 –   50 Gcal/h    - 12  arzatoare cu NOx redus

Arzatoarele permit utilizarea alternativa a doi combustibili: gaz sau pacura.

Gazele arse, rezultate din arderea combustibilului, sunt evacuate in atmosfera prin intermediul cosurilor de fum ale fiecarui cazan, dupa cedarea caldurii catre apa din tevile cazanelor de apa fierbinte.

Dimensionarea cosurilor de fum a fost efectuata, astfel incat sa asigure dispersia in atmosfera a gazelor de ardere, fara a fi depasite concentratiile limita de poluanti aflati in imisie.

| Nr. crt | Cazan | Inaltime cos (m) | Diametrul cosului la varf (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CR 12 50t/h-1 | 22 | 1,2 |
| 2 | CR 12 50t/h-2 | 22 | 1,2 |
| 3 | CR 15 50t/h-3 | 32 | 2,2 |
| 4 | CAF 1-100 Gcal/h | 37 | 3,0 |
| 5 | CAF 2-100 Gcal/h | 37 | 3,0 |
| 6 | CAF 3-100 Gcal/h | 37 | 3,0 |
| 7 | CAF 4-100 Gcal/h | 37 | 3,0 |
| 8 | CAF 5- 50 Gcal/h | 17 | 2,5 |

Centrala de termoficare nu are in dotare echipamente de depoluare pentru reducerea emisiilor.

Emisiile in aer, rezultate in urma desfasurarii procesului de ardere a combustibililor: gaz si  pacura, nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici stabilite in tabelul de mai jos, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 - conditii tehnice privind protectia atmosferei:

| Denumire sursa de emisie | Indicatori | Valori Limita de Emisie la un continut de O2 de 3% in gazele reziduale uscate (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- |
| 2 cosuri metalice de evacuare noxe, cu caracteristicile: H = 22 m si diametrul cosului la varf = 1,2 m, aferent celor 2 cazane tip CR12 de 50 t/h, functionale cu gaz si pacura, fiecare cu o putere termica instalata de 40 MW; 1 cos metalic de evacuare noxe, cu caracteristicile: H = 32 m si diametrul cosului la varf = 2,2 m, aferent unui cazan tip CR15 de 50 t/h, functionale cu gaz si pacura, cu o putere termica instalata de 40 MW; 4 cosuri metalice de evacuare noxe, cu caracteristicile: H = 37 m si diametrul cosului la varf = 3,0 m, aferente celor 4 cazane de apa fierbinte (CAF) de 100 Gcal/h, fiecare cu o putere termica de 130 MW; 1 cos metalic de evacuare noxe, cu caracteristicile: H = 17 m si diametrul cosului la varf = 2,5 m, aferent unui cazan de apa fierbinte (CAF) de 50 Gcal/h, cu o putere termica de 65 MW. | Monoxid de carbon CO Oxizi de sulf (exprimati in SO2) Oxizi de azot (exprimati in NO2) Pulberi | 100 35 350 5 |

Masurarea noxelor provenite din instalatiile de ardere, avand ca surse de emisie cosurile de evacuare a gazelor arse, s-a realizat de catre S.C. Artoptod S.R.L., iar rezultatele sunt prezentate mai jos:

- Raport de incercare nr. 328/05.02.2013, emisii cos cazan CR12, 50 t/h, nr.2, combustibil: gaz metan

- Raport de incercare nr. 329/05.02.2013, emisii cos cazan de apa fierbinte CAF3 – IMA3, combustibil: gaz metan

- Raport de incercare nr. 102/103 din 27.02.2013,

Descrierea instalatiei: cazan de apa fierbinte CAF3, putere termica = 116 MWt, cos evacuare a gazelor arse – metalic, cu D = 3 m si H = 37 m, combustibil: gaz metan

- Raport de incercare nr. 104/105 din 27.02.2013,

Descrierea instalatiei: cazan CR12 nr. 2, putere termica nominala = 40 MWt, cos evacuare a gazelor arse – metalic, cu D = 1,2 m si H = 22 m, combustibil: gaz metan

- Raport de incercare nr. 199/03.04.2013,

Descrierea instalatiei: cazan de apa fierbinte CAF3, putere termica = 116 MWt, cos evacuare a gazelor arse – metalic, cu D = 3 m si H = 37 m, combustibil: gaz metan

- Raport de incercare nr. 200/03.04.2013,

Descrierea instalatiei: cazan CR12 nr. 2, putere termica nominala = 40 MWt, cos evacuare a gazelor arse – metalic, cu D = 1,2 m si H = 22 m, combustibil: gaz metan

- Raport de incercare nr. 221/06.05.2013,

Descrierea instalatiei: cazan de apa fierbinte CAF4, putere termica = 116 MWt, cos evacuare a gazelor arse – metalic, cu D = 3 m si H = 37 m, combustibil: gaz metan

- Raport de incercare nr. 235/04.06.2013,

Descrierea instalatiei: cazan de apa fierbinte CAF4, putere termica = 116 MWt, cos evacuare a gazelor arse – metalic, cu D = 3 m si H = 37 m, combustibil: gaz metan

- Raport de incercare nr. 1606/05.07.2013,

Descrierea instalatiei: cazan de apa fierbinte CAF4, putere termica = 116 MWt, cos evacuare a gazelor arse – metalic, cu D = 3 m si H = 37 m, combustibil: gaz metan

- Raport de incercare nr. 2049/05.08.2013,

Descrierea instalatiei: cazan de apa fierbinte CAF4, putere termica = 116 MWt, cos evacuare a gazelor arse – metalic, cu D = 3 m si H = 37 m, combustibil: gaz metan

- Raport de incercare nr. 2224/30.08.2013,

Descrierea instalatiei: cazan de apa fierbinte CAF4, putere termica = 116 MWt, cos evacuare a gazelor arse – metalic, cu D = 3 m si H = 37 m, combustibil: gaz metan

- Raport de incercare nr. 2470/30.09.2013,

Descrierea instalatiei: cazan de apa fierbinte CAF4, putere termica = 116 MWt, cos evacuare a gazelor arse – metalic, cu D = 3 m si H = 37 m, combustibil: gaz metan

Luand in considerare sursele de emisii, tipurile de poluanti si prevederile actelor de reglementare in domeniul calitatii aerului, se apreciaza ca impactul activitatilor din cadrul amplasamentului analizat asupra calitatii aerului ambiental este minor si se situeaza sub limitele prevazute de legislatia in vigoare pentru protectia receptorilor sensibili.

Activitatiile desfasurate induc in zona de impact o poluare atmosferica nesemnificativa.

Reglementarile ce trebuiesc respectate privind calitatea aerului sunt cuprinse in Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, iar prin respectarea acesteia se apreciaza ca impactul asupra factorilor de mediu aer este neglijabil.

- Impactul zgomotului

Agresiunea datorata zgomotelor constituie o cale de degradare a mediului ambiant urban. Zgomotul are o actiune complexa asupra organismului in functie de frecventa, tarie si pozitia surselor. Contributia cea mai mare la poluarea fonica o au autovehiculele cu motoare cu ardere interna in localitati.

Excitantul specific al analizorului auditiv este sunetul, energie vibratorie de o anumita frecventa si intensitate. Pentru urechea umana, frecventa sunetelor audibile este cuprinsa intre 20 si 2000 Hz. Totodata, pentru a fi auzit, sunetul trebuie sa aiba un nivel minim de intensitate (prag liminal) si sa nu depaseasca o intensitate maxima, dincolo de care excitatia devine nociva, iar senzatia auditiva se altereaza, devenind dureroasa (prag dureros auditiv). Energia acustica fiind o conditie naturala si permanenta de mediu, analizorul auditiv poseda, biologic, capacitatea adaptarii la excitatiile sonore, prin cresterea sau diminuarea temporara a sensibilitatii auditive.

Excitatiile acustice suprafiziologice (apanaj aproape exclusiv al zgomotului industrial, fata de care nu exista o adaptare biologica) determina oboseala si, in ultima instanta, alterarea fiziomorfologica a analizatorului auditiv, realizand trauma acustica. Zgomotul are o actiune complexa asupra organismului uman. Din punct de vedere al senzatiei subiective, perceperea unui zgomot este neplacuta si, din acest motiv, se defineste drept zgomot orice sunet suparator. Cercetarile si masurile au confirmat ca efecte nocive ale zgomotelor stridente sunt mai vizibile si mai grave decat zgomotele infundate.

In functie de nivelul de tarie al zgomotului, exista mai multe categorii de efecte daunatoare exercitate de zgomot asupra fiintei umane:

-afectiuni ale organului auditiv;

-afectiuni ale diverselor organe si aparate ale corpului (afectiuni ale sistemului circulator, nervos);

-scaderea productivitatii muncii;

-reducerea inteligibilitatii vorbirii.

Datorita faptului ca zgomotul are asupra organismului uman o actiune nociva, a fost necesara stabilirea unor valori limita a caror depasire sa nu fie permisa. Din punct de vedere medical, pentru fixarea limitelor admisibile, s-au luat in consideratie efectele nocive pe care zgomotul le produce asupra organismului uman.

Din punct de vedere profesional, s-au luat in consideratie conditiile necesare in vederea efectuarii anumitor munci, ca de exemplu munca manuala fara concentrarea atentiei, munca intelectuala, etc. La stabilirea normelor de zgomot, in majoritatea cazurilor nu este necesar sa se plece de la conditiile optime sau confortabile, adica de la asemenea conditii in care actiunea daunatoare a zgomotului nu se manifesta sau este neinsemnata. Limitele admise de zgomot se stabilesc in functie de doua obiective: asigurarea protectiei sub raportul efectelor locale (instalarea hipoacuziei profesionale) si asigurarea protectiei sub raportul efectelor generale (evitarea efectului de jena si interferarea atentiei).

Conform literaturii de specialitate, limita de aparitie a disconfortului se poate situa la:

-55-65 dB in camp liber, pentru activitatea exterioara;

-60-70 dB la fatada unei cladiri, pentru un disconfort resimtit in interiorul unei incaperi.

Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori:

-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere;

-conditii climatice – vanturi dominante;

-structura traficului rutier (vehicule usoare sau grele);

-conditii de circulatie (numar vehicule/ora, viteza de circulatie);

-caracteristici tehnice ale traseului;

Sursa generatoare de zgomot poate fi:

- traficul auto din incinta;

- functionarea instalatiilor energetice si a instalatiilor mari de ardere (IMA).

Conform raportului de incercare nr. 3052/12.12.2013, efectuat de S.C. Artoptod S.R.L., rezultatele masurarilor nivelului de zgomot la limita amplasamentului (la data efectuarii masurarilor, cazanele de apa fierbinte nu au functionat), sunt redate in tabelul urmator:

Dispunerea punctelor  in care s-au efectuat masurari

- Proximitatea cablurilor de tensiune

Pe amplasamentul analizat in prezentul Bilant de mediu nu  exista cabluri de tensiune.

14.   Surse de informare/definitii

- Date tehnice obtinute de la beneficiar

- Investigatii efectuate pe amplasament

CONCLUZII

Situatia existenta pe amplasamentul CET Gavana, la momentul intocmirii bilantului de mediu

Incepand cu luna mai 2014 , conducerea SC TERMO CALOR CONFORT SA a luat decizia de a inchide activitatea din cadrul CET  Gavana - Pitesti si a pastra in activitate  numai  centrale termice de zona si cvartal.

Aceast masura a fost impusa avand ca  principal scop reducerea consumurilor energetice ca o conditie esentiala a realizarii unui echilibru financiar, astfel incat sa se reuseasca mentinerea in functiune a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica a populatiei din municipiul Pitesti, in conditii de eficienta energetica si economica.

Incetarea activitatii de  „Producere a energiei termice si agentului termic – CET GAVANA”, desfasurata in Pitesti, str. Gavenii, nr. 20, judetul Arges, cuprinde urmatoarele etape:

- Oprirea instalatiei tehnologice cu respectarea cu strictete a procedurilor din regulamentul de functionare;

- S-a procedat la golirea si curatarea celor doua rezervoare supraterane de reziduu de pacura (slam);

- Rezidurile rezultate au fost preluate in vederea valorificarii si eliminarii lor conform legislatiei de mediu in vigoare, in baza contractului de prestari servicii de specialitate existent, de catre societatea care a efectuat aceste lucrari;

- Rezervorul subteran a fost golit partial – in el existand la momentul intocmirii prezentului bilant cca 300 t de pacura si slam, existent pe fundul rezervorului;

- Acest rezervor va fi golit complet  si curatat ibn perioada urmatoare, slamul rezultat fiind preluat de catre societatea care presteaza lucrarile de curatire in baza contractului de prestari servicii;

- La acest moment, pe amplasamentul CET Gavana nu mai exista  substante chimice  ramase neutilizate ;

- La momentul intocmirii bilantului de mediu pe amplasamentul studiat nu mai exista uleiuri decat in circuitul hidraulic al turbinelor aflate in conservare;

Situatia utilitatilor pe amplasament la momentul intocmirii bilantului

- Alimentarea cu energie electrica

- transformatorul electric se afla sub tensiune;

- serviciile de iluminat ( cabina portar si iluminat incinta CET) sunt in functiune;

- instalatiile de producere energie electrica sunt decuplate de la retea;

- Alimentarea cu gaz  : este blindata conducta de aductiune principala de catre furnizorul de servicii de specialitate.

- Alimentarea cu apa :  este in functiune fiind asigurata de la reteaua APA CANAL Pitesti;

- Evacuarea ape uzate menajere se face in reteaua de canalizare a municipiului Pitesti , autorizatia de alimentare cu apa si evacuare ape uzate emisa de catre APA CANAL Pitesti fiind valabila;

- Evacuare ape uzate tehnologice impurificate cu pacura – se face conform autorizazatiei de gospodarirea apelor nr .172/29.11.2005  valabila pana la 31.10.2017,in raul Arges.

- Evacuarea apelor uzate pluviale se face in continuare conform autorizatiei de gospodarirea apelor emisa de catre ABAAV Pitesti si valabila si in prezent;

- Calea ferata cu acces direct  de la SC ALPROM SA nu este dezafectata, ea putand fii pusa in functiune in orice moment;

## Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului la inchiderea instalatiei

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica in mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2).

Având în vedere situaţia existentă la CET GAVANA, la incetarea   activităţii, au fost luate următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu  gaz ( conducta de alimentare este blindata de catre furnizorul de gaz);

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la A.P.M. Arges si ABAAV Pitesti;

Recomandari

## Analiza periodica a solului din incinta, o dată pe an, printr-un laborator specializat.  Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate  trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/97 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

## Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii, fiind anuntate imediat ABAAV Pitesti si APM Arges-Pitesti ;

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane;

4. Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza prin analiza calităţii apei

prelevate din puţurile de observaţie freatic, urmărindu-se evoluţia calităţii

apei subterane în timp In acest sens propunem o frecventa de masurare de  doua masuratori pe an la parametrii stabiliti in autorizatia de gospodarire a apelor.

5.Conform autorizazatiei de gospodarirea apelor nr .172/29.11.2005  valabila pana la 31.10.2017,apa pluviala si tehnologica(apa impurificata cu pacura ) este evacuata in raul Arges, limitele indicatorilor de calitate fiind cei stabiliti in autorizatie si care se vor incadra in limitele NTPA 001. Frecventa propusa privind determinarea indicatorilor de calitate este trimestriala, avand in vedere statutul de consevare al instalatiilor ;

6.Titularul  activităţii va evita pe cat posibil  producerea deşeurilor ( activitatea fiind inchisa), iar în cazul aparitiei lor, deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor  Legeii nr. 211/15.11.2011 , privind regimul deşeurilor şi a H.G. nr.  856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările   ulterioare;

## 7.Titularul activităţii are obligaţia de a asigura valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin predarea acestora unor unităţi autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, în vederea valorificării sau eliminării acestora;

## 8 .Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului  şi a reţelei de canalizare;

# 9.Titularul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în  vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage   răspunderea civilă,  contravenţională şi penală, după caz.

## 10.Titularu activităţii este obligat sa notifice autoritatile competente pentru protecţia mediului si gospodarirea apelor asupra oricăror modificări aparute fata de prevederile autorizatiei de gospodarirea apelor;

## 11.Titularul activităţii are obligaţia de a solicita A.P.M. Arges acord de mediu pentru  orice lucrare de dezafectare / demolare aparuta fata de prevederile autorizatiei integrate de mediu;

## 12. Titularul activităţii are obligaţia de a se asigura că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute;

## 13.Titularul activităţii are obligaţia de a actualiza „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

Definitii

## Autorizatie de mediu

„Act tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau pentru punerea in functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu”.

## Aer poluat

“Aer care contine poluanti in concentratii la care acestia actioneaza nociv asupra organismelor vii si daunator mediului inconjurator”.

## Bilant de mediu de nivel I

“Studiul de mediu, constand in culegere de date si documente, care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potential semnificativ de pe un amplasament”.

## Colectare

“Strangerea, sortarea si/sau regruparea ( depozitarea temporara ) deseurilor in vederea transportarii lor”.

## Deseuri

“Orice substanta sau obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca”.

## Deseuri periculoase

“Deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau proprietate care face ca acestea sa fie periculoase”.

## Deteriorarea mediului

“Alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversitatii sau productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calitatii vietii, cauzate, in principal, de poluarea apei, atmosferei si solului, supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara, ca si amenajarea corespunzatoare a teritoriului”.

## Detinator

“Producatorul de deseuri sau persoana fizica ori juridica ce are in posesie deseuri”.

## Efluent

“Orice forma de deversare in mediu, emisie punctuala sau difuza, inclusiv prin scurgere, jeturi, injectie, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare”.

## Eliminare

“Orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie, conform definitiei prevazute in Anexa 1 din Legea 211/15.11.2011 privind regimul deseurilor”.

## Emisie

“Evacuarea directa sau indirecta, prin surse punctuale sau difuze ale instalatiei, de substante, vibratii, ori de zgomot in aer, apa sau sol”.

## Evaluarea impactului asupra mediului

“Proces menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si mediului”.

Folosinta sensibila de terenurilor

“Utilizarea acestora pentru zone rezidentiale, si de agrement, in scopuri agricole, ca arii protejate sau zone sanitare cu regim de restrictii, precum si suprafetele de terenuri prevazute pentru astfel de utilizari in viitor”.

Folosinta mai putin sensibila a terenurilor

“Include toate utilizarile industriale si comerciale existente, precum si suprafetele de terenuri prevazute pentru astfel de utilizari in viitor”.

## Gestionare

“Colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora”.

## Impact de mediu

“Modificarea negativa considerabila a caracteristicilor fizice, chimice sau structurale ale componentelor mediului natural; diminuarea diversitatii biologice; modificarea negativa considerabila a productivitatii ecosistemelor naturale si antropizate; deteriorarea echilibrului ecologic, reducerea considerabila a calitatii vietii sau deteriorarea structurilor antropizate, cauzata in principal de poluarea apelor, a aerului si a solului; supraexploatarea resurselor naturale, gestionarea, folosirea sau planificarea teritoriala necorespunzatoare a acestora”.

## Mediu

“Ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului”.

## Poluare

“Concentratii de poluanti in mediu care depasesc valorile naturale”.

## Prag de alerta

“Concentratii de poluanti in apa, aer, sol sau emisii/evacuari care au rolul de a avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti in emisii/evacuari”.

## Poluare potential semnificativa

“Concentratii de poluanti in mediu care depasesc pragurile de alerta prevazute in reglementarile privind evaluarea poluarii mediului. Aceste valori definesc pragul poluarii la care autoritatile competente considera ca un amplasament poate avea un impact asupra mediului si stabilesc necesitatea unor studii suplimentare”.

## Prag de interventie

“Concentratii de poluanti in aer, apa sol sau emisii/evacuari la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari”.

## Poluare semnificativa

“Concentratii de poluanti in mediu ce depasesc pragurile de interventie prevazute in reglementarile privind evaluarea poluarii mediului”.

Poluant

“Orice substanta, lichida, gazoasa sau sub forma de vapori ori de energie ( radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii ) care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestora si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale.”

## Prejudiciu

“Efect cuantificabil in cost al daunelor asupra sanatatii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat de poluanti, activitati daunatoare, accidente ecologice sau fenomene naturale periculoase”.

## Poluare antropica

“Poluare a aerului rezultata din activitati umane”.

## Poluare de fond a atmosferei

“Poluare existenta in zonele in care nu se manifesta direct influenta surselor de poluare”

## Poluare naturala

“Poluare a aerului rezultata din activitati naturale”.

## Potential de poluare

“Nivel posibil al poluarii, caracteristic unei zone date, variabil in functie de conditiile meteorologice si orografice, care poate fi atins in prezenta unei surse de poluare de o anumita intensitate; se defineste in mai multe moduri, functie de intensitatea emisiilor”.

## Prag de actiune

“Concentratie minima a unui poluant in aer la care apar primele efecte decelabile asupra omului si mediului inconjurator”.

## Protectie a aerului

“Actiune de prevenire si/sau de reducere a poluarii aerului prin masuri tehnice si legislative”.

## Producator

“Orice persoana fizica sau juridica din a carei activitate rezulta deseuri (producator initial) si/sau care a efectuat operatiuni de pretratare, amestec sau alte operatiuni asupra deseurilor, ceea ce determina schimbarea naturii sau compozitiei acestora”.

## Program pentru conformare

“Plan de masuri cuprinzand etape care trebuie parcurse in intervale precizate prin prevederile autorizatiei de mediu de catre titularul activitatii, sub controlul autoritatii competente pentru protectia mediului, in scopul respectarii reglementarilor privind protectia mediului”.

## Reciclare

“Operatiuni de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor pentru scopul initial sau pentru alte scopuri”.

## Sursa de poluare

“Loc, proces sau activitate care genereaza poluanti”.

## Titularul activitatii

“Persoana fizica sau juridica raspunzatoare legal pentru desfasurarea unei activitati, prin drepturi de proprietate, concesiune sau alta forma de imputernicire legala asupra dreptului de folosinta a amplasamentului si/sau instalatiilor supuse procedurii de autorizare”.

## Valorificare

“Orice operatiune ( dezmembrare, sortare, taiere, maruntire, presare, balotare, topire-turnare,  etc. ) efectuata asupra unui deseu prin procedee industriale, in vederea transformarii sale intr-o materie prima secundara sau sursa de energie”.

Bibliografie

- Lege/Normativ/Standard;

- O.U.G. 195/ 2005 privind protectia mediului;

- Legea 265 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului;

- Ordinul nr. 184/1997 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 310/2004, pentru modificarea si completarea Legii 107/1996;

- H.G.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- H.G. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate;

- STAS 10009-88, Acustica urbana, limite admisibile;

- Legea 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deseurilor;

- H.G. 856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,   inclusiv deseurile periculoase;

- H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca;

- Legea nr. 104 din 15 iunie 2011privind calitatea aerului inconjurator.

# Text boxes

Acest document este proprietatea S.C. Apomar Consulting 2005 S.R.L., poate fi folosit in exclusivitate pentru scopul in care este in mod specific furnizat si nu poate fi reprodus, copiat, imprumutat sau intrebuintat integral sau partial, direct sau indirect in alt scop, fara permisiunea prealabila a proprietarului, acordata legal, in scris.

Acest document intra sub incidenta legii 8/1996 privind drepturile de autor