RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTUL „LUCRĂRI PREGĂTITOARE PROVIZORII, FORAJ ŞI PROBE DE PRODUCŢIE LA SONDA 1 ILIEŞI”

LUCRARE NR. 130.495 ET. 236

| 0 | 08.2017 | Emis pentru avizare | Ing. Anuţă Mădălina | Ing. Stroe Laura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. nr. | Data | Descriere | Elaborat Şef proiect | Consilier |
|  | CLIENT : S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SUCURSALA MEDIAŞ | Codul documentului |
|  |  | FV | 03 | AM | 00 |

CUPRINS

1.	INFORMAŢII GENERALE	4

1.1.	TITULARUL PROIECTULUI	4

1.2.	ELABORATORUL RAPORTULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI	4

1.3.	DENUMIREA PROIECTULUI	4

1.4.	DESCRIEREA PROIECTULUI	4

1.5.	DURATA DE REALIZAREA SONDE	10

1.6.	INFORMAŢII PRIVIND PRODUCŢIA CE SE VA REALIZA ŞI RESURSELE NECESARE	10

1.7.	INFORMAŢII DESPRE MATERII PRIME, SUBSTANŢE SAU PREPARATELE CHIMICE UTILIZATE	11

1.8.	INFORMAŢII DESPRE POLUANŢII FIZICI	14

1.9.	DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE	15

1.10.	LOCALIZARE GEOGRAFICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ	16

1.11.	INFORMAŢII PRIVIND TERENUL, INFRASTRUCTURA, VALORILE NATURALE ŞI ISTORICE ŞI ZONELE PROTEJATE	17

1.11.1. Informaţii despre utilizarea curentă a terenului	17

1.11.2. Informaţii despre infrastructura existentă	17

1.11.3. Valori naturale, istorice, culturale, arheologice	18

1.11.4. Arii protejate / Zone protejate, zone de protecţie	18

1.12.	AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI	18

1.13.	MODALITĂŢI PROPUSE PENTRU CONECTAREA LA INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ	18

2.	PROCES TEHNOLOGIC	18

2.1.	DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC	18

2.2.	DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR NECESARE	19

2.3.	VALORI LIMITĂ ATINSE PRIN TEHNICILE PROPUSE DE TITULAR	21

3.	DEŞEURI	22

3.1.	GENERAREA DEŞEURILOR	22

3.2.	MANAGEMENTUL DEŞEURILOR	23

4.	IMPACTUL ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU ŞI MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI	24

4.1.	APA	24

4.1.1. Condiţii hidrogeografice ale amplasamentului	24

4.1.2. Alimentarea cu apă	25

4.1.4. Prognozarea impactului	29

4.1.5. Măsuri de diminuare a impactului	30

4.2.	AER	31

4.2.1. Date generale	31

4.2.2. Efectele poluării aerului asupra sănătăţii şi mediului	33

4.2.3. Prognozarea impactului asupra aerului	34

4.2.4. Măsuri de diminuare a impactului	36

4.2.5. Zgomot şi vibraţii	36

4.3.	SOLUL	39

4.3.1. Date generale	39

4.3.2. Surse, cauze, poluanţi pentru sol	40

4.3.3. Prognozarea impactului	41

4.3.4. Dotari pentru diminuarea impactului asupra solului	44

4.3.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra solului	44

4.4.	GEOLOGIA SUBSOLULUI	45

4.4.1. Caracterizarea subsolului amplasamentului	45

4.4.2. Impactul prognozat asupra componentelor subterane	47

4.4.3. Măsuri de diminuare a impactului	47

4.5.	BIODIVERSITATEA	48

4.5.1.Date generale	48

4.5.2. Impactul prognozat	48

4.5.3. Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii	49

4.6.	PEISAJUL	49

4.6.1. Informaţii despre peisaj	49

4.6.2. Impactul prognozat	49

4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului	50

4.7.	MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC	50

4.7.1. Date generale	50

4.7.2. Impactul potenţial asupra activităţilor social – economice şi asupra  populaţiei	50

4.7.3. Măsuri de reducere a impactului asupra activităţilor social – economice şi asupra populaţiei	52

4.8.	CONDIŢII CULTURALE ŞI ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL	53

4.9.	IMPACTUL CUMULATIV ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU GENERAT DE REALIZAREA SONDELOR 7 SI 8 BATRANESTI IN RAPORT CU SONDELE EXISTENTE	53

4.10.	EVALUAREA ŞI CUANTIFICAREA IMPACTULUI. IMPACT REZIDUAL	54

5.	ANALIZA ALTERNATIVELOR	56

6.	MONITORIZAREA MEDIULUI	56

7.	SITUAŢII DE RISC	58

7.1.	RISCURI NATURALE	58

7.2.	RISCURI TEHNOLOGICE	59

7.3.	ACCIDENTE POTENŢIALE	59

7.4.	ANALIZA POSIBILITĂŢII APARIŢIEI UNOR ACCIDENTE	61

7.5.	MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR	62

7.5.1. Măsuri de prevenire a accidentelor pe perioada de foraj sondă – probare strate	62

7.5.2. Măsuri generale de prevenire a poluării	64

7.5.3. Plan de reconstrucţie ecologică a amplasamentelor la încetarea activităţii	65

7.6.	SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII. APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR	66

7.6.1. Sistemul de pază şi apărare al obiectivelor	66

7.6.2. Instrucţiuni de lucru privitor la sănătatea şi securitatea în muncă	67

7.6.3. Apărarea împotriva incendiilor	68

8.	DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR	68

9.	REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC	68

ANEXE:

- Certificat de urbansim

- Acte teren

- Plan de încadrare în zonă, sc. 1:5000;

- Plan de încadrare în zonă, sc. 1:25000;

- Plan de amplasare instalaţia de foraj, Desen Nr. ZF-1011;

- Certificat de înregistrare S.C. Geopetrol S.A pentru înscrierea în Registrul Naţional al elaboratorilor de rapoarte de evaluare a impactului asupra mediului.

# INFORMAŢII GENERALE

## TITULARUL PROIECTULUI

| Numele companiei: | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SUCURSALA MEDIAS; |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Str. Garii, nr. 5, Medias, jud. Sibiu, România; |
| Numărul de telefon: | 0269 201050; |
| Numărul de fax: | 0269 846297; |
| Director: | Ing. Florinel Sutoiu |
| Responsabil protectia mediului | Ing. Lata Adriana |
| Numărul de telefon: | 0749 331501 |
| Numărul de fax: | 0269 846727; |

PROIECTANT:

| Numele companiei: | S.C. PETROSTAR S.A. Ploieşti; |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Bd. Bucure(ti nr.: 37; cod 100520; |
| Numărul de telefon: | 0244 513777; |
| Numărul de fax: | 0244 575412; |
| Email: | petrostar@petrostar.ro |

## ELABORATORUL RAPORTULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

| Autor atestat: | S.C. GEOPETROL S.A. |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Bulevardul Bucureşti nr. 37, Ploieşti, judeţul Prahova; |
| Numărul de telefon: | 0244 513777; |
| Numărul de fax: | 0244 575412; |
| Email: | geopetrol@geopetrol.ro |
| Director general: | Ing. Rucăreanu Daniel |

## DENUMIREA PROIECTULUI

Proiectul propus a se realiza se numeşte: “LUCRĂRI PREGĂTITOARE PROVIZORII, FORAJ ŞI PROBE DE PRODUCŢIE LA SONDA 1 ILIEŞI”.

## DESCRIEREA PROIECTULUI

Caracteristici fizice ale proiectului. Amenajarea terenului în timpul fazelor de construcţie şi funcţionare

Prezenta documentaţie Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului s-a realizat pentru forajul sondei de explorare – deschidere strate productive 1 Ilieşi, propusă a se amplasa în perimetrul administrativ al localităţii Ilieşi, comuna Racova, judeţul Bacău, în poziţia dată de coordonatele STEREO 70: X= 580986,69; Y= 638101,22.

Sonda 1 Ilieşi are ca scop cercetarea Sarmaţianului, în vederea precizării condiţiilor de capcană, stabilirii succesiunilor litografice şi determinării conţinutului în hidrocarburi a colectoarelor traversate, îndeosebi al corpurilor nisipoase indicate de seismică ca potenţial gazeifere.

| Limite geologice: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sarmaţian | = | 2300 m |

Sonda se va fora la adâncimea de 2300 m TVD (2349 m MD).

Instalaţia de foraj va fi tip 200 tone forţă cu acţionare independentă.

Lucrările de organizare a şantierului, careu şi operaţiile de foraj propriu-zise şi probe de producţie se vor executa având următoarea bază legală:

Pentru execuţia proiectului sunt prevăzute:

- Lucrări de mobilizare-demobilizare şi lucrări pregătitoare pentru începerea forajului;

- Program de construcţie al sondei, tehnologia forării sondei şi evaluarea duratei forajului.

- Programul de probare a stratelor.

- Lucrări de mobilizare - demobilizare şi lucrări pregătitoare pentru începerea forajului

Amenajarea terenului presupune realizarea următoarelor lucrări:

- amenajarea careului sondei (pentru instalaţia de foraj).

Accesul la sondă se va realiza din drumul judetean pietruit DJ 207 F Gura Văii-Ilieşi, pe un drum slab pietruit existent, amenajat pe o lungime de 420 m.

Drumul de acces către sondă se va întreţine prin balastare.

Amenajare careu pentru instalaţia de foraj

Pentru asigurarea stabilităţii instalaţiei de foraj şi a anexelor acesteia, precum şi pentru accesul autovehiculelor de transport materii, materiale, utilaje şi a formaţiilor de pompieri este necesară şi oportună amenajarea careului sondei, a drumului interior şi a platformei pentru agregate precum şi a drumului de acces care să permită circulaţia acestora în orice condiţii atmosferice.

Lucrările de foraj se vor executa cu instalaţia de foraj tip 200 tf cu acţionare independentă.

Suprafata ocupată = 6245 m2 din care:

- suprafaţă careu foraj şi grup social = 5125 m2;

- suprafaţă depozit sol vegetal = 1120 m2;

Faţă de cele de mai sus, lucrările de terasamente necesare amenajării careului sondei constau din :

- decopertare strat vegetal pe grosimea de 20 cm, strângerea în depozit a acestuia în vederea folosirii la redarea terenului în circuitul agricol după terminarea lucrărilor de foraj;

- nivelarea terenului în profil mixt (săpătură, umplutură); cota de nivelare (358,40 m), este cota terenului în locaţia sondei rezultată în urma amenajării platformei careului, cu o pantă transversală de 0,5 % pe direcţia N-S;

- nivelarea terenului la cota mai sus menţionată permite montarea substructurii instalaţiei de foraj pe teren viu (în săpătură). Nu se montează instalaţia pe umplutură de pământ;

- pregătirea patului platformei careului de foraj.

Lucrări proiectate:

Terasamente:

- decopertare strat vegetal: V = 5125 mp x 0,20 m = 1025 mc;

- nivelat platformă terasamente S = 5125 mp;

- pregătire pat platformă S = 5125 mp;

Suprastructură:

Drumul interior şi platforma pentru agregate: (S = 2004 mp), are sistemul rutier constituit din :

- 20 cm fundaţie din piatră spartă;

V = 2004 mp x 0,20 m = 401 mc;

- 2 cm strat de nisip ;

V = 2004 mp x 0,02 m = 40 mc;

- îmbrăcăminte din dale de beton armat (3,00 m x 1,00 m x 0,18 m);

2004 mp : 3 mp = 668 bucăţi.

Platforma instalaţiei de foraj: (S = 1988 mp), are sistemul rutier constituit din :

- geomembrană pe suprafaţa de S = 1493 mp, necesară pentru protejarea contaminării solului de eventuale scurgeri de produse poluante;

- 30 cm fundaţie din piatră spartă pe suprafata de S = 1788 mp;

V = 1988 mp – 200 mp = 1788 mp x 0.30 m = 536 mc;

Notă:

200 mp reprezintă suprafaţa ocupată de şantul betonat de colectare, haba îngropată si cele trei podeţe Ø 400 mm, L = 5 m .

Pentru asigurarea accesului în zona instalaţiei de foraj, peste şanţul perimetral proiectat se vor monta 3 tuburi din beton cu diametrul de Ø = 400 mm, în lungime de L = 5 m fiecare.

Platforma baracamente şi grup social: (S = 1133 mp), are sistemul rutier constituit din :

- 20 cm strat din piatra sparta;

V = 1133 mp x 0.20 m = 227 mc;

Pentru protecţia mediului, în incinta careului se vor executa următoarele lucrări:

- Pozarea unei geomembrane impermeabile pentru protecţia subsolului din zona de

lucru a instalaţiei de foraj (S = 1568 m2);

- Şant de colectare pentru apele reziduale (pozitia 35 din plan ZF-1011);

Şanţul va avea un profil trapezoidal, adâncime de 0,40 m şi o lungime de 157 m

cu rolul de a colecta şi transporta apele reziduale la o habă de depozitare ;

- Bazin colector ape pluviale şi reziduale (pozitia 34 din plan ZF-1011). Bazinul constă dintr-o habă metalică cu capacitatea de 40 m3 ce se va îngropa şi proteja cu capac metalic;

- Amplasarea unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare (pozitia 33 din plan ZF-1011). Haba metalică va avea capacitatea de 70 m3 si va fi îngropată la 1 m de nivelul solului.

Fundaţiile pentru susţinerea instalaţiei de foraj vor fi din prefabricate tip beton armat, aşezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime.

(n interiorul careului astfel amenajat se va monta instalaţia de foraj tip 200 tf cu acţionare independentă împreună cu anexele acesteia (rampă prăjini, habe de noroi, grup motopompă, grup electrogen, distribuitor electric, baracamente, etc.).

- 1 habă pentru detritus, cu capacitatea de 70 m3;

- 2 habe pentru fluid de foraj de rezervă, cu capacitatea de 40 m3 fiecare;

- 1 habă pentru curăţire fluid de foraj, cu capacitatea de 40 m3;

- 1 habă pentru preparare fluid foraj, cu capacitatea de 40 m3;

- 1 habe pentru aspiraţie, cu capacitatea de 40 m3.

Lucrările de amenajare a grupului social

Pentru cazarea personalului ce formeaz( echipele din cadrul brig(zii de foraj este necesar un grup social cu suprafaţa de 780 m2.

Suprafa(a de amplasare a grupului social este adiacent( careului instala(iei de foraj :

- capacitate: 40 persoane;

- amplasament faţă de sond(: 40 m;

- dotare: dormitoare, vestiare, WC,etc.

Pe suprafaţa necesară amenajării grupului social se vor poziţiona barăci pentru personal, şi nu necesită amenajare de cantină şi canalizare.

Barăcile sunt construcţii metalice tipizate transportabile şi se folosesc la fiecare locaţie.

Lucrări de demobilizare

După terminarea forajului sondei se vor executa lucrările de demobilizare careu foraj ce constau în:

- demobilizat dale şi transportul acestora în depozit;

- demobilizat împietruire, transport şi împrăştiere material pe drumurile de exploatare din zonă.

Lucrările de demobilizare a careului utilizat pentru foraj presupun mai întâi demontarea instalaţiilor tehnologice şi a platformelor fundaţiilor şi dalelor de beton, transportul acestora la un depozit aparţinând constructorului, urmate de redarea terenului la categoria de folosinţă avută iniţial.

Proiectul prevede redare totală. Sonda fiind de explorare – deschidere (cercetare), întrega suprafaţăva fi redată în circuitul agricol. În cazul în care sonda va fi productivă va rămâne o suprafaţă de cca. 24 m2 (beci sondă împrejmuit cu gard de protecţie). Pentru punerea în producţie a sondei se va executa un proiect nou care nu face obiectul acestei lucrări. Proiectul nu are impact asupra condiţiilor de viaţă din zonă, locaţia sondei fiind amplasată în extravilan la circa 570 m de zona locuită.

Lucrări de redare a terenului in circuitul initial

După demontarea şi transportul de la locaţie la altă locaţie sau la depozit a instalaţiei de foraj/probare strate împreună cu anexele sale, lucrările de demobilizare - protecţie mediu vor fi următoarele:

1. Curăţarea şanţului de depunerile reziduale şi transportul acestora în bazinul colector de 40 m3.

2. Desfacerea dalelor din şanţul colector şi transportul lor fie la un alt loc de utilizare fie la depozit  (315 km).

3. Golirea habei colectoare de depunerile acumulate (cca. 60 t) şi transportul acestora (50 km).

4. Demontarea habei colectoare şi transportul ei (315 km)

5. Astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

6. Demontarea habei de detritus şi transportul ei (315 km)

Notă !

Golirea habei de detritus se va realiza periodic pe durata lucrarilor de foraj, costul lucrărilor (golire, transport, procesare) făcând parte din sistemul de Waste Management contractat de catre contractorul general al lucrărilor sau contractorul fluidelor de foraj.

7.  Astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

8. Împrăştierea mecanizată şi acoperirea întregii suprafeţe a careului de foraj ce va fi redată proprietarilor 6245 m2) cu sol vegetal din depozit (1025 m3).

9. Nivelarea suprafeţei de 6245 m2 care se va reda proprietarilor.

10. Arătura mecanică în două sensuri perpendiculare a suprafeţei menţionate la punctul anterior, discuirea şi administrarea de îngrăşăminte chimice şi organice şi efectuarea a 9 analize agropedologice de teren conform Ordin 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu..

11. Demontarea împrejmuiri careului de foraj.

12. Demontarea drumului interior şi a platformei au fost prinse în lucrarea de careu sondă.

Lucrări de conservare a sondei

In cazul în care, în urma probelor de producţie, sonda va avea producţie industrială de gaze se va trece în conservare, şi din suprafaţa de 6245 m2 va rămâne o suprafaţă de cca. 24 m2 (beci sondă împrejmuit cu gard de protecţie).

Programul lucrărilor de conservare a sondei constă în:

-  umplerea puţului cu un fluid de aceleaşi caracteristici ca cel utilizat în timpul forajului;

- echiparea sondei cu material tubular şi echipament de suprafaţă care să asigure posibilitatea de execuţie a intervenţiilor în sondă şi monitorizarea acesteia;

-  în cazul în care potenţialul energetic al zăcământului impune luarea unor măsuri suplimentare, intervalele deschise se vor izola fie prin înnisipări şi/sau dopuri de ciment, fie utilizând dopuri mecanice.

Pentru punerea în producţie a sondei se va executa un proiect nou care nu face obiectul acestei lucrări.

Lucrări de abandonare a sondei

În cazul în care sonda nu se va dovedi productivă se va trece la asigurarea şi abandonarea acesteia pe bază de proiect tehnic.

In aceste situaţiii, sonda se va abandona în conformitate cu instrucţiunile tehnice ale ANRM nr. 8/2011, conform următorului program:

- executare dop de ciment de cca. 50 m deasupra formaţiunii pentru care a fost exploatată sonda;

- executare dopuri de ciment din 200 în 200 m pe  o lungime de cca. 50 m (pe cât posibil în dreptul stratelor impermeabile), cu umplerea găurii de sondă cu fluid de foraj cu densitatea celui folosit în timpul forajului (dacă este cazul);

- executare dop de ciment de cca. 50 -100 m în teren sub şiul ultimei coloane tubate şi de cca. 50 m în coloană;

- coloanele defecte se vor cimenta pe toată lungimea afectată, începând cu 50 m sub şi terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (dacă este posibil);

- executare dop de ciment de cca. 50 m sub nivelul solului, tăiere coloană la 2,50 m sub nivelul solului, sudare blindă metalică ştanţată cu numărul sondei;

- Programul de construcţie al sondei – tehnologia forării sondei

Proiectul constă în forajul sondei de gaze la adâncimea de 2400 m TVD (2426 m MD), după următorul program de construcţie:

a) Coloana de ghidaj Ø  600 mm

Se va tuba circa 10 m adâncime într-un puţ săpat manual de 1000/1000 mm, pentru a proteja fundaţiile instalaţiei de foraj de infiltraţii şi pentru a asigura circulaţia fluidului de foraj către sitele vibratoare. Coloana ( 600 mm este alcătuită din burlane confecţionate din tablă cu grosimea de 6 mm, îmbinate prin sudură.

b) Coloana de protecţie Ø 13.3/8 in

Se va tuba la 100 m pentru a izola depozitele de suprafaţă ce vor fi traversate cu fluid foraj de 1050-1100 kg/m3. Astfel se vor izola formaţiunile geologice instabile (i permeabile de la suprafaţă şi se va continua forajul în condiţii de siguranţă.

Notă: Pe această coloană de 13.3/8 in se vor monta o flanşă cu mufă Ø 13.5/8 in şi o instalaţie de prevenire cu presiunea de 210 bar, pentru prevenirea unor eventuale manifestări eruptive pe intervalul 100-700 m. După tubarea şi cimentarea coloanei de Ø 9.5/8 in, se vor demonta flanşa cu mufă Ø 13.5/8 in şi instalaţia de prevenire (flanşa cu mufă Ø 13.5/8 in nu face parte din capul de coloană). Coloana de 13.3/8 in va deveni coloană de protecţie.

c) Coloana  ancoraj Ø 9.5/8 in

Coloana de ancoraj ( 9.5/8 in se va tuba la adâncimea 700 m asigurând continuarea forajului (n condi(ii de siguran((. Şiul coloanei se va fixa într-o secvenţă consolidată din Sarmaţian. Pe acestă coloană se va monta instalaţia de prevenire a erupţiilor cu presiunea nominală de 350 bar.

d) Coloana de exploatare Ø 5.1/2 in

Coloana de exploatare cu diametrul de 5.1/2 in se va tuba la adâncimea de 2300 m TVD (2349 m MD), permiţậnd efectuarea probării stratelor şi eventual exploatarea sondei.

Profilul coloanei s-a calculat la golire totală în fluid de 1300 kg/m3.

Coloana se va cimenta cu nivelul de ciment la zi.

Pentru această sondă construcţia se prezintă astfel:

| Denumirea coloanei | Diametrul coloanei (in) | Adâncimea de tubaj (m) | Interval de cimentare (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Protecţie | 13.3/8 | 100 | 100 - 0 |
| Ancoraj | 9.5/8 | 700 | 700 - 0 |
| Exploatare | 5.1/2 | 2349 | 2349 - 0 |

Programul de probare a stratelor

Programul lucrărilor pentru probarea stratelor a fost propus de  S.N.G.N. ROMGAZ  S.A. prin tema de proiectare.

Probarea stratelor se execută cu instalaţia de foraj tip 200 tf, durata fiind estimată la 7 zile.

Pentru executarea probelor se procedează la:

- introducerea ţevilor de extracţie şi efectuarea etanşării;

- echiparea gurii puţului cu echipament de suprafaţa corespunzător;

- perforare sondă;

- efectuarea legăturilor (conductă cap erupţie – instalaţie etalonare sondă);

- măsurători de presiune şi analize fluide produse de stratul productiv.

Fluidele rămase şi cele rezultate în urma pistonărilor vor fi depozitate în habele prevăzute şi vor fi transportate şi prelucrate la unul din punctele de lucru stabilit de contractorul de specialitate prin contract. După efectuarea acestei operaţii practic forajul sondei s-a încheiat.

| Nr. crt. | Interval perforat | Instalaţia de probe | Densitate fluide de | Perforator | Operaţii ce se vor executa (indice) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | perforare | Tip | Nr.jet /m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | (m) |  | (Kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2317-2307 | IF 200* | 1150-1180 | TCP 3.3/8” | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

## DURATA DE REALIZAREA SONDĂ

În urma stabilirii duratele de operare şi staţionare conform metodologiei prevăzută în Regulamentul privind proiectarea, contractarea şi deconectarea lucrărilor de foraj au rezultat următoarele:

- etapa de mobilizare – demobilizare:		            71 zile:

- etapa de foraj propriu-zisă:				34 zile;

- etapa de probare strate:					  7 zile.

- etapa de redare:					 	30 zile.				 Durata totală de realizare a sondei este de 149 zile.

## INFORMAŢII PRIVIND PRODUCŢIA CE SE VA REALIZA ŞI RESURSELE NECESARE

Sonda fiind sondă de explorare - deschidere gaze capacitatea de producţie nu se poate prognoza.

Pentru realizarea obiectivelor sunt necesare următoarele :

- amenajare platformă careu foraj :

Tabelul nr. 1

| Nr. Crt. | Tip Material | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Piatră spartă pentru amenajare structura platformă de lucru | to | 3706,5 |
|  | Nisip pentru nivelare structura zona de lucru instalaţie de foraj | to | 184,6 |
|  | Geomembrana pentru impermeabilizarea zonei de lucru instalaţie de foraj si şanţuri colectare ape pluviale contaminate | m2 | 1568 |
|  | Dale din beton (3,00x1,00x0,18 m) pentru amenajare zona de lucru instalaţie de foraj (drum interior şi platformă agregate) | buc. | 668 |
|  | Apă tehnologică | m3/zi | 9,85 |
|  | Apă potabilă | m3/zi | 0,72 |
|  | Lubrifianţi | tonă/lună | 0,10 |
|  | Combustibil | tonă/lună | 220-240 |

## INFORMAŢII DESPRE MATERII PRIME, SUBSTANŢE SAU PREPARATELE CHIMICE UTILIZATE

Materiale necesare preparării şi condiţionării fluidului de foraj

Gradul de toxicitate a unor materiale şi aditivi folosiţi în industria de exploatare - prepararea fluidelor de foraj, considerate nepoluante, sunt redate în tabelul următor.

CLASIFICAREA ŞI ETICHETAREA SUBSTANŢELOR UTILIZATE

Tabelul nr. 2

| PRODUS | FUNCŢIE | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie: Periculoase (P)/ Nepericuloase (N) |
| Bentonita | Vâscozitate/Suport coloidal | N |
| Sodă caustică | Control pH | P |
| Sodă calcinată | Control duritate | N |
| CMC HV | Vâscozitate/Filtrare | N |
| CMC-LV | Control filtrare | N |
| Desco CF | Fluidizant | N |
| PAC LV | Control filtrare | N |
| PAC R | Vâscozitate/Control filtrare | N |
| Fitrapac LV | Control filtrare | N |
| XAN BORE | Control vâscozitate | N |
| Barită | Control densitate | N |
| Monoetanolamină | Control coroziune | N |
| Torque-free Xtra | Lubrifiant | N |
| Glutaraldehidă | Bactericid | N |
| KCl | Inhibiţie argile | N |

Pentru realizarea forajului şi probarea stratelor se vor realiza stocuri de materiale conform prevederilor de proiectare. Acestea vor fi depozitate într-un container dotat cu platformă impermeabilă pentru evitarea infestării solului şi apelor freatice prin infiltraţii.

Dintre materialele stocate este considerată a face parte din categoria substanţelor periculoase soda caustică.

Periculozitatea sodei caustice este dată de fraza de risc R 35.

R35 – Provoacă arsuri grave

dacă în cazul aplicării pe pielea sănătoasă şi intactă a unui animal, ţesutul pielii se distruge în toată profunzimea după un timp de expunere de până la 3 minute sau dacă acest rezultat poate fi previzionat.

Substanţele şi preparatele periculoase vor fi stocate într-un container prevăzut cu platformă betonată.

Caracteristicile procesului de recirculare ale fluidului de foraj

La stabilirea tipurilor de fluide de foraj recomandate, a sortimentelor şi cantităţilor de chimicale necesare pentru tratarea şi condiţionarea acestora, s-a avut în vedere ultima metodologie, metodologie conform căreia s-a ţinut seama de analiza sortimentelor şi consumurilor de chimicale la sondele de corelare, eficienţa de cernere a sistemului de curăţire mecanică, conţinutul de solide şi volumele de diluţie necesare pentru aducerea solidelor la nivelul programat, după operaţia de curăţire mecanică.

În baza acestor informaţii se recomandă ca forajul sondei să se realizeze utilizând următoarele tipuri de fluide de foraj:

Intervalul 0 - 100 m se va traversa cu un fluid tip natural, cu densitatea        1050 - 1100 kg/m3. Pentru diminuarea fenomenului de apariţie a pierderilor parţiale de circulaţie densitatea fluidului de foraj se va menţine la valori minime.

Intervalul 100 - 700 m se va traversa cu un fluid tip NATURAL-DISPERSAT, cu densitatea 1100 - 1230 kg/m3.

Intervalul 700 – 2349 m MD se va traversa cu un fluid tip inhibitiv cu densitatea 1200 - 1250 kg/m3.

Nu se exclude posibilitatea ca în funcţie de condiţiile concrete ale sondei, densitatea fluidului de foraj să atingă alte valori faţă de cele prevăzute în documentaţie.

Sistemul de circulaţie a fluidului de foraj se compune din pompa de noroi, habele de noroi curat, claviatură pentru controlul presiunii, un încărcător, capul hidraulic şi furtunul Rotary.

De aici circuitul fluidului de foraj prin capul hidraulic, ajunge în interiorul prăjinii de antrenare a sapei, interiorul garniturii de prăjini de foraj şi de prăjini grele, va trece prin duzele sapei şi va spăla talpa de detritus (fragmente de rocă dislocată) pe care îl aduce la suprafaţă prin spaţiul inelar dintre garnitura de foraj şi peretele sondei. De la gura sondei, prin derivaţie şi jgheaburi, fluidul de foraj ajunge în habele de depozitare şi circuitul se închide, trecând printr-un sistem de echipamente ce asigură separarea fluidului de foraj de detritusul transportat.

Sistemul de curăţire mecanică a fluidului de foraj cuprinde în principal site vibratoare, baterii hidrocicloane şi un separator centrifugal de linie.

Solidele rezultate sunt depozitate în habe metalice, urmând a fi transportate împreună cu detritusul.

Faza lichidă se va întoarce în circuit, putând fi folosită ca fluid de diluţie.

Din punct de vedere al protecţiei mediului folosirea unităţilor de floculare va rezolva problema privind depozitarea şi procesarea volumelor mari de fluid.

La pornirea forajului se foloseşte fluid de foraj tip natural care se va prepara la sondă sau va fi adus de la staţia de fluide, iar ulterior necesarul de fluid se prepară la sondă de către o firmă specializată. Surplusul de fluid de foraj format se depozitează în habe metalice, el constituind şi stoc necesar în caz de manifestare eruptivă. Ceea ce depăşeşte capacitatea de depozitare se va transporta cu mijloace auto la staţia de fluide sau la o altă sondă în foraj, după necesităţi. Deasemenea, la terminarea sondei, în cazul în care fluidul nu mai poate fi refolosit la o altă sondă, acesta va fi evacuat pentru eliminare totală sau depozitare în scopul refolosirii.

Fluidele de foraj şi detritusul se vor colecta în habe metalice etanşe.

Utilizarea chimicalelor necesare preparării şi condiţionării fluidului de foraj se va face conform fişelor tehnice de siguranţă care vor însoţi produsele.

Depozitarea chimicalelor se va face într-un container dotat cu platformă impermeabilă pentru evitarea infestării solului şi apelor freatice prin infiltraţii.

Caracteristici ale cimentului utilizat

Cimentarea se execută în sistem închis (fără pierderi de ciment) cu ajutorul agregatelor de cimentare şi containerelor de transport ciment.

| Specificaţii | Simbol | U.M | Cantităţi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Protecţie 13.3/8 | Ancoraj 9.5/8 | Exploatare 5.1/2 |
| Volumul pastei de ciment | Vc | m3 | 12 | 30 | 61 |
| Cimentul necesar | Gc | tone | 14 | 30 | 69 |

Reţetele de cimentare şi cantităţile de ciment şi aditivi sunt estimative. Pentru definitivarea acestora şi pentru efectuarea analizelor de laborator (în funcţie de condiţiile reale de presiune şi temperatură, adâncime, diametrul sondei şi sorturile de cimenturi şi aditivi cu care se vor executa cimentările), se va apela la prestatorul operaţiei de cimentare.

## INFORMAŢII DESPRE POLUANŢII FIZICI

Tabelul nr. 3

| Tipul poluării | Sursa de poluare/ Durata de manifestare | Nr. surse de poluare | Nivelul de putere acustică admis în dB/1pW) Conform HG 1756/2006 | Poluare calculată, produsă de activitate şi măsuri de eliminare / reducere ** | Măsuri de eliminare / reducere a poluării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe zona obiecti-vului | Pe zona de protecţie / restricţie aferentă obiectivului conform legislaţiei |  |
|  | Etape de mobilizare/ demobilizare |  |  |  |  |  |
| Fonică | Etapa de pregătire a amplasamentului sondei | Sunt surse cu acţiune limitată pe perioada de mobilizare / demobilizare, cu impact redus asupra receptorilor învecinaţi, având în vedere situaţia reală din teren (distanţa sursă – receptor) şi morfologia acestuia. |
|  | Maşini de exacavat şi compactat; transport | 3 | p ≤ 8 8 < p ≤ 70 | 105 106 | 98 | 49 |  |
|  | Buldozer | 1 | p ≤ 55 p > 55 | 103 84+11 lgP | 95 | 46 |  |
|  | Macarale mobile | 2 | p ≤ 55 p > 55 | 101 82+11 lgP | 93 | 44 |  |
|  | Excavator | 1 | p ≤ 15 p > 15 | 93 80+11 lg P | 85 | 36 |  |
|  | Etapa de execuţie a lucrărilor de foraj/probare strate | Sunt surse exterioare de zgomot cu acţiune limitată. În situaţia dată nu necesită măsuri speciale de protecţie la zgomot, având în vedere distanţa sursă – receptor localitatea Damienesti – 260 m. |
|  | Grup electrogen | 1 | Pel < 2 2<Pel≤10 p> 10 | 95+ lg P 96 + lg Pel 95 + lg Pel | 88 | 39 |  |
|  | Instalaţie de foraj | 1 | 65 dB la limita zonei de funcţionare | 93 | 44 |  |
|  | Autoutilitare | 3 | p ≤ 55 p > 55 | 101 82+11 lgP |  |  |  |

Sunetul este un fenomen provocat de variaţiile de presiune ale aerului în jurul presiunii medii reprezentate de presiunea atmosferică.

Din punct de vedere fizic, sunetul este definit de doi factori:

- intensitatea, corespunzând mărimii variaţiei presiunii în jurul poziţiei sale de echilibru;

- înălţimea sau frecvenţa sunetului corespunzător rapidităţii variaţiilor de presiune.

Parametrul care caracterizează intensitatea zgomotului este nivelul acustic.

Nivelul acustic se măsoară în dB, iar determinarea lui se face cu ajutorul unui sonometru.

Conform prevederilor din HG 493/2006 modificată şi completată cu HG 601/2007 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de zgomot, valorile de expunere de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind protecţia sănătăţii lucrătorilor sunt:

- valori de expuneri inferioare 	LEX,8h = 80 dB, pvârf = 112 Pa;

- valori de expunere superioare 	LEX,8h = 85 dB, pvârf = 140 Pa;

- valori limită de expunere 		LEX,8h = 87 dB, pvârf = 200 Pa.

unde: LEX,8h = nivel de expunere zilnică la zgomot,

pvârf = presiune acustică de vârf.

În timpul realizării activităţilor de foraj sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de utilajele care execută lucrările.

## DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE

Alternativa 0 şi impactul prognozat

Alternativa 0 reprezintă situaţia în care se renunţă la proiectul “LUCRĂRI PREGĂTITOARE PROVIZORII, FORAJ ŞI PROBE DE PRODUCŢIE LA SONDA 1 ILIEŞI”.

Impactul prognozat pentru această alternativă va fi unul negativ din punct de vedere socio – economic:

- nu se vor putea stabili condiţiile de exploatabilitate ale zăcământului;

- nu se va putea determina cantitatea şi calitatea hidrocarburilor din zăcământ;

- nu va conduce la conturarea rezervelor comerciale de substanţe minerale utile;

- nu se vor creea locuri de muncă pentru o parte a populaţiei din zonă.

Principalele alternative şi impactul prognozat

Proiectul “ LUCRĂRI PREGĂTITOARE PROVIZORII, FORAJ ŞI PROBE DE PRODUCŢIE LA SONDA 1 ILIEŞI” conţine o singură variantă din punct de vedere al locaţiei.

Sonda 1 Ilieşi a fost stabilită de către compartimentul geologic al beneficiarului SNGN Romgaz Mediaş în funcţie de informaţiile preliminare referitoare la posibile acumulări de hidrocarburi din zonă.

Sonda se va situa în perimetrul administrativ al localităţii Ilieşi, comuna Racova, judeţul Bacău.

Prima variantă propusă a fost amplasare sondei în zonă silvică, datorită faptului că trebuiau să se efectueze lucrări de defrişare, locaţia sondei a fost mutată în zonă arabilă.

Locaţia sondei a fost stabilită geologic funcţie de poziţia zăcămintelor de gaze, după interpretarea datelor seismice. Pentru sonde forate vertical nu există variante alternative. Sonda 1 Ilieşi, în poziţie verticală avea amplasament în zonă	silvică cu defrişare. Pentru a evita defrişarea s-a ales ca variantă amplasarea pe teren arabil, sonda având o deplasare la talpă de 350 m x 150.

Din punct de vedere al execuţiei forajului, pentru protecţia mediului (diminuarea impactului asupra mediului) se utilizează metoda de foraj fără batale. Se vor utiliza habe metalice petru detritus, ape reziduale şi alte scurgeri. Utilizarea geomembranei pentru protejarea solului, a apelor subterane, pe suprafaţa careului de foraj.

Amplasamentul sondei a fost stabilit în afara ariilor protejate (art. 28 din O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare).

Amplasamentul sondei a ţinut cont de distanţa (570 m) faţă de zonele locuite şi accesul optim către obiectivul de investiţi. S-a ţinut cont şi de litologia întâlnită în timpul forajului sondelor de corelare, nu se interceptează roci radioactive ( conform investigaţiilor seismice).

Sonda se va amplasa la o distanţă de cca. 3 km nord-est de centrul localităţi Gura Văii, 0,98 km de centrul localităţi Ilieşi  şi la cca. 2,7 km vest de centrul localităţii Pădureni.

La varianta de amplasament s-a avut în vedere şi cumularea următorilor factori:

- Rezultatele investigatiilor obtinute pe baza carotajelor seismice executate în zonă ;

- Accesul facil dintr-un drum existent fără a necesita scoaterea din circuitul agricol de terenuri suplimentare pentru realizarea drumurilor de acces;

- Asigurarea unei distanţe faţă de zonele rezidenţiale care să asigure evitarea disconfortului creat de lucrări;

- Evitarea pe cât posibil a amplasarii in zone protejate;

Clientul a avut in vedere folosinţa actuală a terenului (arabil), zona de siguranţă faţă de alte obiective existente în zonă (570 m faţă de zona locuită) şi punerea in producţie a sondei.

În cazul în care zăcământul se dovedeşte eficient din punct de vedere economic, se vor proiecta şi executa conducte de transport gaze de la sondă la cel mai apropiat grup de gaze din zonă, sau sonda se va trece în conservare până la realizarea unui nou grup de gaze care să preia producţia sondei proiectate.

Construirea acestor conducte va fi oportună şi va face subiectul unui proiect separat, numai după testarea capacităţii zăcămăntului.

Pentru tratarea şi condiţionarea fluidului de foraj se utilizează ultimele metodologii din domeniu, conform cărora se ţine seama de analiza sortimentelor şi consumurile de chimicale la sondele de corelare, eficienţa de cernere a sistemului de curăţire mecanică, conţinutul de solide şi volumele de diluţie necesare.

Pentru creşterea eficienţei îndepărtării solidelor active în fluidul de foraj este prevăzut un sistem de curăţre mecanică a acestuia.

Echipamentul minim necesar de curăţare a solidelor va fi alcătuit din două site cu mişcare liniară.

Datorită cantităţilor de fluid de diluţie generat la forajul acestei sonde, a distanţei mari de transport la depozit şi a costului neutralizării la depozit, este necesară utilizarea instalaţiei de floculare (DEWATERING UNIT). Instalaţia de floculare elimină o mare parte din transportul fluidului de foraj (înlocuindu-l cu un transport de solide umede cu autobasculanta în cantitate mult mai mică) fapt care va reduce cheltuielile de transport.

Totodată se vor reduce şi costurile cu întreţinerea fluidului de foraj deoarece apa rezultată din flocularea fluidului care mai conţine şi o parte din aditivii utlizaţi (ex. săruri de KCl) va putea fi stocată în habe şi refolosită la prepararea volumelor de diluţie. Folosirea unităţii de floculare va rezolva problemele de mediu privind depozitarea şi procesarea volumelor mari de fluid, probleme care nu pot fi cuantificate pe fiecare sondă.

## LOCALIZARE GEOGRAFICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ

Sonda se va situa în perimetrul administrativ al comunei Racova, sat Ilieşi, judeţul Bacău, la o distanţă de cca. 3 km nord-est de centrul localităţi Gura Văii, 0,98 km de centrul localităţi Ilieşi  şi la cca. 2,7 km vest de centrul localităţii Pădureni.

COORDONATELE STEREO 70: X = 580986,69;

Y = 638101,22.

Accesul la sondă se va realiza din drumul judetean pietruit DJ 207 F Gura Văii-Ilieşi, pe un drum slab pietruit existent, amenajat pe o lungime de 420 m.

Pentru realizarea obiectivului “Lucrări pregătitoare provizorii, foraj şi probe de producţie la sonda 1 Ilieşi” este necesară o suprafaţă totală de 6245 m2, teren ce se va închiria de la proprietari particulari.

Categoria de folosinţă a suprafeţei de 6245 m2 este arabilă.

Faţă de suprafaţa arabilă existentă, suprafaţa necesară obiectivului (6245 m2) este redusă şi scoaterea terenului din circuitul agricol se face pe o durată mică de timp (142 zile).

## INFORMAŢII PRIVIND TERENUL, INFRASTRUCTURA, VALORILE NATURALE ŞI ISTORICE ŞI ZONELE PROTEJATE

### 1.11.1. Informaţii despre utilizarea curentă a terenului

Sonda se va situa în perimetrul administrativ al localității Ilieşi, comuna Racova, judeţul Bacău.

Categoria de folosinţă a suprafeţei de 6245 m2 este arabilă.

### 1.11.2. Informaţii despre infrastructura existentă

- Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă tehnologică

Alimentarea cu apă tehnologică se va realiza prin transportul cu autocisterna, prin grija executantului de la cea mai apropiată sursă contorizată aparţinând SNGN ROMGAZ SA (Grup Hârleşti).

Apa tehnologic( pentru instalaţia de foraj include:

- apa pentru prepararea (i condi(ionarea fluidului de foraj;

- apa pentru prepararea pastei de ciment;

- apa pentru apărarea împotriva incendiilor;

- apa pentru întreţinerea instalaţiei foraj;

Apa tehnologic( pentru probare strate include:

- apa pentru apărarea împotriva incendiilor;

- apa pentru întreţinerea instalaţiei;

Alimentarea cu apă pentru consum menajer

Apa utilizată în scop igenico-sanitar este de regulă transportată cu cisterna din surse autorizate, stocată în rezervoare metalice sau din material plastic.

Alimentarea cu apă potabilă

Necesarul de apă potabilă pentru personal este asigurat prin dozatoare.

- Alimentarea cu energie electrică

Lucrările energetice se referă la:

- acţionarea motoarelor auxiliare;

- iluminat interior şi exterior.

Acţionarea motoarelor instala(iei de foraj tip 200 tf  se realizează termic, iar iluminatul este asigurat prin intermediul grupurilor electrogene din dotarea instalaţiei.

- Drum acces

Accesul la sondă se va realiza din drumul judetean pietruit DJ 207 F Gura Văii-Ilieşi, pe un drum slab pietruit existent, amenajat pe o lungime de 420 m.

- Telecomunicaţii

Comunicarea se va realiza prin intermediul telefoniei mobile.

### 1.11.3. Valori naturale, istorice, culturale, arheologice

În imediata apropiere a amplasamentului sondei nu există situri arheologice sau valori naturale, istorice sau culturale.

### 1.11.4. Arii protejate / Zone protejate, zone de protecţie

În zona amplasamentului sondei nu există arii naturale protejate şi nici obiective care să necesite asigurarea protecţiei sanitare a zonei.

## AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul propus are categoria de folosinţă : arabil.

Amenajarea terenului necesita ocuparea unei suprafeţe de 6876 m2 din care:

- suprafaţă careu foraj şi grup social= 5125 m2;

- suprafaţă depozit sol vegetal= 1120 m2;

- suprafaţă zonă protecţie= 303 m2.

La finalul operaţiilor de foraj şi probe de producţie, se vor realiza lucrări de redare a terenului, constând în scarificare şi nivelare a terenului cu readucerea terenului la aspectul lui iniţial cu pantă unică pe cât este posbil, împrăştiere pe toată suprafaţa a solului vegetal din depozit şi utilizarea îngrăşămintelor chimice şi naturale.

## MODALITĂŢI PROPUSE PENTRU CONECTAREA LA INFRASTRUCTURA EXISTENTĂ

Accesul la sondă se va realiza din drumul judetean pietruit DJ 207 F Gura Văii-Ilieşi, pe un drum slab pietruit existent, amenajat pe o lungime de 420 m.

# PROCES TEHNOLOGIC

Procesul tehnologic este prezentat pentru etapele de foraj şi probe de producţie la sondă.

## DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC

Procesul tehnologic de forare al sondei constă în săparea mecanizată a unui puţ având diametre descrescătoare, de la suprafaţă, până la baza stratului productiv, cu ajutorul unui sistem rotativ – hidraulic, acţionat de la suprafaţă.

Metoda de foraj rotativă constă în acţionarea elementului de dislocare - sapa de foraj - cu ajutorul garniturii de prăjini de foraj, de la suprafaţă. La această metodă de foraj este absolut necesar, ca în timpul lucrului sapei, detritusul - roca sfărâmată - să fie îndepărtat permanent de pe talpa sondei şi transportat la suprafaţă. Concomitent cu activitatea expusă, sapa trebuie să fie răcită. Aceste operaţii sunt îndeplinite de fluidul de foraj, care este pompat de la suprafaţă, cu ajutorul pompelor cu pistoane, prin interiorul prăjinilor de foraj.

La ieşirea din orificiile sapei, fluidul de foraj preia detritusul, pe care îl transportă la suprafaţă, prin spaţiul inelar, situat între prăjini şi pereţii găurii de sondă. La suprafaţă, fluidul de foraj este curăţat cu ajutorul sitelor vibratoare şi al bateriilor de hidrocicloane.

Detritusul separat va fi depozitat în habele metalice.

În procesul de foraj, fluidul de foraj este vehiculat în circuit închis, astfel încât printr-o exploatare normală şi corectă, nu pot avea loc pierderi pe faze.

După executarea forajului fiecărui interval, are loc consolidarea găurii de sondă, prin tubarea acesteia, cu ajutorul unor coloane din ţevi de oţel, având diametrul corespunzător intervalului săpat. Aceste coloane au scopul de a consolida gaura de sondă şi de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor. Se asigură în acelaşi timp:

- consolidarea peretelui găurii de sondă;

- împiedicarea contaminării apelor subterane, cu fluide aflate în sondă;

- izolarea stratelor care conţin hidrocarburi – gaze – a căror exploatare se urmăreşte, prevenind contaminarea cu hidrocarburi a apelor subterane.

După executarea tubării fiecărei coloane are loc cimentarea spaţiului inelar dintre coloană şi peretele găurii de sondă.

După terminarea lucrărilor de foraj şi probe de producţie se vor executa următoarele operaţii:

- demontarea instalaţiei de foraj / probe de producţie;

- transportul instalaţiei de foraj /probe de producţie din incinta careului la baza de producţie, pentru revizii şi operaţiuni de întreţinere.

Efectuarea probării stratelor

| Nr. crt. | Interval perforat | Instalaţia de probe | Densitate fluide de | Perforator | Operaţii ce se vor executa (indice) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | perforare | Tip | Nr.jet /m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | (m) |  | (Kg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2317-2307 | IF 200* | 1150-1180 | TCP 3.3/8” | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Pentru executarea operaţiilor de probare a stratelor sistemul de etanşare şi instalaţia de prevenire a erupţiilor va avea următoarea componenţă :

- cap coloană : 11 in x 9.5/8 x 350 kgf/cm2 -11 in x 350 kgf/cm2 -7.1/16 in x 350 kgf/cm2. Tubingheadul va fi model cu axe de blocare şi agăţător pentru ţevi de extracţie Ø 2.7/8 in. Boneta va fi 7.1/16 in x 350 bar-2.9/16 in x 350 bar;

- prevenitor orizontal  tip SE  :7.1/16 in x 350 kgf/cm2;

- cap de erupţie tip CEG  2.9/16 x 2.9/16 in x 350 kgf/cm2;

- manifold de presiune ce se montează sub prevenitorul VH;

- conductă de salvare;

- acumulator de presiune şi staţie pentru acţionarea prevenitoarelor hidraulice ;

- cruce de circulaţie la ţevile de extracţie;

- instalaţie de separare – colectare

Categoria de importanţă a construcţiei

Categoria de importanţă a construcţiei: Normală (C).

Conform codului de proiectare seismică indicativ P100-1/2013, pentru zona sondei 1 Ilieşi se vor considera următorii parametrii:

- acceleraţia terenului pentru proiectare pentru zona de hazard seismic în care se situează amplasamentul stabilit de client este: ag = 0,30g;

- perioada de control (de colţ) a spectrului de răspuns, pentru componentele orizontale ale mişcării seismice: Tc = 0,7s.

## DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR NECESARE

Instalaţiile, utilajele, echipamentele, dispozitivele, sculele şi materiale pentru realizarea programelor de lucru vor fi asigurate de contractorul lucrărilor. Acestea cuprind:

Instala(ia, utilaje, echipamente, dispozitive, scule, etc.

Instala(ia de foraj tip 200 tf, cu ac(ionare independentă, având în dotare toate anexele conform normativ în vigoare. Instala(ia va fi dotat( cu pompe (triplex) 3 PN - 1300, IPCN tip 200, cu capacitate depozitare fluid de foraj de 320 m3.

Caracteristicile instalatiei de foraj tip 200 tone forţă sarcina la cârlig

| Tip instalaţie (acţionare independentă *) *) energia de acţionare a instalaţiei de foraj va fi asigurată de contractorul de specialitate | 200 tf – cu Top Drive (200 tf = sarcina maximă la cârlig) |
| --- | --- |
| Sarcina maximă la cârlig | 200 tf |
| Sarcina de lucru la cârlig | 125 tf |
| Adâncimea recomandată de foraj (cu prăjini de 4.1/2 in) | 4000 m |
| Puterea instalată | - |
| Tipul troliului | - |
| Troliu de foraj (Puterea de antrenare la intrare în troliu) | - |
| Număr tobe la troliu | - |
| Tracţiunea în cablul de manevră | - |
| Diametrul cablului de manevră | - |
| Echiparea sistemului macara geamblac | - |
| Număr de viteze de manevră | - |
| Tipul sistemului macara cârlig | - |
| Cap hidraulic (Sarcina maximă statică) | - |
| Tipul mesei rotative | - |
| Masa rotativă (Puterea la intrare) | - |
| Număr de viteze la masă | - |
| Diametrul secţiunii de trecere a mesei rotative | - |
| Turaţia maximă la masa rotativă | - |
| Număr pompe independente | 2 |
| Tip pompă | 3 PN-1300 |
| Puterea pentru pompa de noroi | 603...1300 CP |
| Presiunea max. a maniflodului de refulare | 163...360 bar |
| Presiunea de lucru la reţeaua pneumatică | 10 bar |
| Compresor de aer antrenat de la instalaţie | - |
| Tip mast | - |
| Capacitatea nominală totală (echivalentă API) | - |
| Înălţimea liberă a mastului | - |
| Înălţimea podului la mast | - |
| Cota liberă sub grinzile mesei rotative | - |

Instalaţia de foraj va avea în dotare:

- Pod reglabil pentru tubare;

- Baracă sondor şef;

- Panouri de apărare pentru prelate şi substructuri;

- Rampă pentru material tubular;

- Jilip;

- Baraca instalaţiei tip 200 tone forţă;

- Troliu pneumatic cu o tobă;

- Furtun rotary 3.1/2 in x 350 kgf/cm2;

- Centrală electrică cu un grup electrogen;

- Echipament pentru circulaţia şi tratarea fluidului de foraj:

- habă site vibratoare – pozitia 5 din plan ZF-1011;

- habă curăţire – pozitia 6 din plan ZF-1011;

- habă aspiratie – pozitia 11 din plan ZF-1011;

- habă preparare – pozitia 9 din plan ZF-1011;

- habă apă – pozitia 13 din plan ZF-1011;

- habe fluid foraj de rezerva – pozitia 14 din plan ZF-1011;

- manifold aspiratie şi refulare fluid foraj;

- sistem curăţire fluid foraj:

- site vibratoare (tip SWACO);

- grup deznisipare;

- grup dezmâluire.

## VALORI LIMITĂ ATINSE PRIN TEHNICILE PROPUSE DE TITULAR

Pentru realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse se va urmări, încă din faza de proiectare, încadrarea în normele legale în vigoare privind protecţia sănătăţii populaţiei şi factorilor de mediu cu respectarea următoarelor măsuri:

- pentru prevenirea şi reducerea poluărilor se vor asigura toate măsurile de securitate şi sănatate a muncii şi de apărare împotriva incendiilor;

- lucrările de construcţie şi montare a instalaţiilor aferente se vor executa cu personal de specialitate autorizat;

- deşeurile recuperabile vor fi sortate şi colectate separat apoi valorificate prin unităţi specializate;

- toate deşeurile nerecuperabile rezultate în urma activităţii de foraj se vor transporta la depozitul de deşeuri specializat;

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, astfel încât impactul generat să fie cât mai mic şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- pentru diminuarea impactului generat în timpul construcţiei se va urmări:

  - scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

  - depozitarea corespunzătoare a materialelor de construcţie astfel încât să nu blocheze căile de acces şi să nu poată fi antrenate de vânt sau apele pluviale;

  - optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie la amplasament şi pe cele nerecuperabile la depozitul de deşeuri;

  - evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

  - folosirea unor utilaje adecvate şi silenţioase atât în faza de construcţie cât şi de exploatare a instalaţie;

  - îndepărtarea de pe teren a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor.

Pentru prevenirea şi reducerea impactului negativ al activităţii asupra factorilor de mediu în perioada de exploatare se vor lua măsuri privind buna practică de extracţie respectându-se recomandările Celor Mai Bune Tehnici Disponibile (Best Available Technique):

- identificarea şi implementarea programelor educaţionale şi de instruire pentru personalul din cadrul societăţii;

- diminuarea volumului de apă utilizat la diluţia fluidului de foraj prin utilizarea unei staţii de floculare;

- înregistrarea consumului de apă şi energie, cantităţile de substanţe chimice folosite la prepararea fluidului de foraj;

- deţinerea unei proceduri de urgenţă pentru abordarea incidentelor şi emisiilor neplanificate;

- implementarea unui program de reparaţie şi întreţinere, care să asigure ca structura şi echipamentul de lucru să se afle într-o bună stare de funcţionare, iar instalaţiile să fie păstrate curate.

# DEŞEURI

## GENERAREA DEŞEURILOR

Din activitatile de foraj sonde de gaze naturale sunt generate doua tipuri de deseuri:

- Deşeuri rezultate direct din activitatea de foraj sonde : detritus si fluid rezidual (fac obiectul HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive)

- Deşeuri rezultate indirect din activitatea de foraj sonde : deşeuri municipale amestecate, deşeuri metalice, deşeurile din materiale de construcţii şi demolări, deşeuri din ambalaje plastice, deşeuri din ambalaje de hârtie şi carton, uleiuri uzate (fac obiectul Legii 211/2011 privind regimul deseurilor)

Dupa realizarea forajului sondelor, fluidul rezidual se va transportauare Detritusul (roca sfărâmată) este adus la suprafaţă de fluidul de circulaţie şi separat din acesta cu ajutorul instalaţiilor de curăţire. Acesta este colectat în haba metalică de stocare (70 m3), de unde va fi încărcat şi transportat la un depozit specific autorizat.

Fluidul de foraj rezidual

Instalaţiile de curăţire din dotare: site vibratoare, hidrocicloane şi centrifuga de mare viteză reduc la minim cantitatea de fluid de foraj care se poate impurifica şi care ar necesita eliminarea. Acesta va fi depozitat în habele din dotarea instalaţiei. Fluidul de foraj curat (apă cu conţinut de aditivi) va fi reintegrat în fluxul tehnologic de foraj. După realizarea forajului sondei, fluidul rezidual se va transporta la un depozit specializat pentru acest tip de deşeuri prin grija beneficiarului şi contractorului lucrărilor de foraj, în vederea tratării si procesării.

Atât detritusul şi solidele umede, cât şi fluidul rezidual provenite din instalaţiie de curăţire a fluidului de foraj din cadrul instalaţiei de foraj (site vibratoare, hidrocicloane şi centrifuga de mare viteză) se vor transporta la un depozit specific în vederea procesării/neutralizării. Aceasta pocesare/neutralizare se face în cadrul depozitului specific acreditat de MMP cu care contractorul lucrărilor de foraj încheie contract.

Deşeurile municipale amestecate, sunt precolectate în containere (pubele) amplasate în careul sondei. Eliminarea deşeurilor menajere se face prin depozitare finală la un depozit specific acreditat de MMP, conform contractului dintre firma de foraj şi o firmă de specialitate.

Deşeurile metalice, sunt deşeuri feroase care rezultă la tăiere coloane, cabluri de oţel, piese de schimb. Aceste deşeuri vor fi sortate pe tipuri: (fier şi oţel, pilitură de fier şi şpan, pilitură neferoasă şi şpan).

Piliturile feroase/neferoase şi şpanurile se vor colecta la locul unde sunt produse în containere metalice provenite de la firme de profil, sau în containere închiriate şi depozitate în spaţii de colectare special amenajate betonate sau placate cu plăci din beton.

Deşeurile metalice se valorifică la unităţi de colectare specializate (tip REMAT).

Deşeurile provenite din materiale de construcţie şi demolări - aceste deşeuri rezultă din spargerea accidentala a unui procent mic de dale folosite la amenajarea careului sondei de beton armat la demontarea lor, fiind colectate şi stocate temporar pe platforme din beton special amenajate. În urma transportului acestora pentru a fi reutilizate la alte locaţii, se pot deteriora devenind astfel deşeuri. Aceste deşeuri sunt folosite la repararea, reîntreţinerea şi consolidarea drumurilor petroliere sau sunt transportate la rampele (bazele) de producţie ale societăţii care va câştiga licitaţia pentru executarea lucrărilor de foraj.

Deşeurile din ambalaje plastice se vor colecta în containere metalice provenite de la firme de profil sau în cutii speciale cumpărate sau închiriate şi vor fi etichetate corespunzător.

Containerele vor fi amplasate în locaţii de depozitare din beton sau placate cu plăci din beton, urmănd a fi transportate la centrele de recuperare.

Deşeurile din hârtie şi carton – sunt colectate în containere metalice închise provenite de la firme cu profil sau în cutii speciale cumpărate sau închiriate şi vor fi etichetate corespunzător.

Containerele vor fi amplasate în locaţii de depozitare din beton sau placate cu plăci din beton. Deşeurile de hârtie şi carton vor fi recuperate prin livrare la firme autorizate.

Uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere – sunt colectate în butoaie marcate cu etichete. Colectarea acestora se va face în funcţie de tipul uleiului. Butoaiele cu uleiuri uzate vor fi transportate de către firme autorizate la centrele de colectare.

## MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

În timpul operaţiilor de foraj şi probare strate se estimează a fi generate cantităţile de deşeuri prezentate în tabelul următor.

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

Tabelul nr. 4

| Denumirea deşeului | Cantitatea totală prevăzută a fi generată | Starea fizică (Solid– S; Lichid–L; Semisolid – SS) | Codul deşeului | Codul privind principala proprietate periculoasă Periculos – P Nepericulos – N | Managementul deşeurilor – cantitatea prevăzută a fi generată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificată | Eliminată | Rămasă în stoc |
| Detritus şi solide umede | 65 tone 11 tone | S | 01 05 04 01 05 08 | N | - | 76 tone | - |
| Fluid de foraj rezidual | 194 tone 123 tone | L | 01 05 04 01 05 08 | N | 317tone | - | - |
| Deşeuri municipale amestecate | 5,5 tone | S | 20 03 01 | N | - | 5,5 tone | - |
| Deşeuri metalice | 5 tone | S | 17 04 07 | N | 5 tone | - | - |
| Deşeurile din materiale de construcţii şi demolări | 1 tona | S | 17 09 04 | N | - | 1 tona | - |
| Deşeuri din ambalaje de hârtie şi carton | 0,2 tone | S | 20 01 01 | N | 0,2 tone | - | - |
| Uleiuri uzate | 0,08 tone | L | 13 02 05 | P | 0,08 tone | - | - |

Cantităţile de deşeuri prezentate au caracter orientativ, agentul economic – firma care va câştiga licitaţia are obligativitatea de a ţine o evidenţă a acestora.

Toate tipurile de deşeuri rezultate vor fi eliminate de pe amplasament şi depozitate pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate. Înainte de începerea lucrărilor de construcţie se vor prezenta autorităţilor de protecţie a mediului copii ale contractelor de furnizare şi prestare a acestor servicii.

În vederea eliminării impactului negativ al deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii umane se va ţine cont de următoarele:

- respectarea Legii 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deşeurilor;

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse şi a operaţiunilor cu deşeuri conform prevederilor HG 856/2002;

- respectarea Hotărârârii Nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- respectarea Hotărârârii nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- se va ţine evidenţa transportului şi recepţiei cantităţilor de detritus şi a reziduurilor tehnologice, luându-se măsurile necesare ca în timpul depozitării să nu se polueze zonele limitrofe;

- este interzisă în timpul forajului evacuarea fluidului de foraj sau a reziduurilor provenite de la sondă în apele de suprafaţă sau subterane;

- se vor asigura mijloace de transport corespunzătoare, în vederea evitării pierderilor de pe traseu (a fluidului de foraj şi a detritusului);

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul de deşeu, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri;

- transportul deşeurilor periculoase se va face de către operatori de transport autorizaţi, care deţin autorizaţie de mediu, licenţă de transport mărfuri periculoase.

Contractorul lucrărilor de foraj va încheia contract de prestare servicii privind eliminarea deşeurilor de pe amplasament. La momentul obţinerii avizelor şi acordurilor, beneficiarul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SUCURSALA MEDIAŞ nu poate încheia contract cu o firmă specializată, deci nu poate prezenta un „contract de valorificare / eliminare” şi nici preciza depozitul autorizat de Agenţia de Mediu, deoarece acea firmă specializată va fi cunoscută numai după adjudecarea licitaţiei, licitaţie care se poate face numai după obţinerea “Autorizaţiei de construire”.

# IMPACTUL ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU ŞI MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI

## APA

### 4.1.1. Condiţii hidrogeografice ale amplasamentului

#### 4.1.1.1. Informaţii despre apa subterană

În timpul efectuării forajului geotehnic nu s-au semnalat infiltraţii de apă.

4.1.1.2. Caracteristici ale orizontului de exploatare

Orizonturile de apă subterană din zona sondei nu sunt exploatate.

#### 4.1.1.3. Informaţii despre corpurile de apă de suprafaţă

Sonda se va amplasa pe un teren din perimetrul administrativ al comunei Racova, sat Ilieşi, judeţul Bacău.Terenul pe care va fi amenajat careul sondei 1 Ilieşi se află la 1,2 km est de pârâul Valea Rea, şi nu se află în zonă inundabilă.

Câteva date hidrologice despre pârâul Valea Rea :

- Lungime = 7 km;

- Altitudinea: amonte = 380 m;

aval = 188 m;

- Panta medie = 27%o;

- Coeficient de sinuozitate = 1,08;

- Suprafaţa bazin hidrografic = 12 km2;

- Altitudinea medie bazin hidrografic = 312 m;

- Suprafaţa fondului forestier = 302 ha.

Aceste date au fost extrase din ,,Atlasul Cadastrului Apelor din România” ediţia 1992 (cod cadastral XII – 1.53.71)

#### 4.1.1.4. Descrierea sursei de alimentare cu apă

Alimentarea cu apă potabilă pentru personalul care execută lucrările de foraj şi probarea stratelor este asigurată din dozatoare portabile prin grija constructorului.

Alimentarea cu apă tehnologică pentru realizarea operaţiilor la sondă (preparare (i condi(ionare fluid de foraj, preparare soluţii de cimentare, apă necesară pentru întreţinere instalaţie foraj şi probe), apă pentru apărarea împotriva incendiilor şi apa necesară grupului social se face prin transport cu autocisterna, prin grija executantului de la cea mai apropiată sursă contorizată aparţinând SNGN ROMGAZ SA (Grup Hârleşti).

### 4.1.2. Alimentarea cu apă

#### 4.1.2.1. Motivarea metodei propuse. Măsuri de îmbunătăţire a alimentării cu apă

Întrucât în zona amplasamentului sondei nu există reţea de alimentare cu apă, apa necesară pe durata lucrărilor de foraj şi probe de producţie va fi preluată din surse autorizate şi asigurată prin transport cu autocisterna, prin grija executantului de la o sursă autorizată şi contorizată.

#### 4.1.2.2. Alţi utilizatori de apă din zona de impact a activităţii

În zona amplasamentului sondei nu există şi nu sunt prognozaţi alţi utilizatori de apă.

#### 4.1.2.3. Bilanţul consumului de apă

Necesarul de apă pe perioada lucrărilor de foraj şi probe de producţie la sonda 1 Ilieşi va fi asigurat prin transport cu autocisterna.

Pe toată durata lucrărilor la sondă, apa potabilă va fi asigurată de către beneficiar şi/sau subcontractori, prin cumpărarea de apă îmbuteliată (în sticlă sau PET-uri) de la magazin.

Alimentarea cu apă tehnologică se face prin transport cu autocisterna de la cea mai apropiată sursă contorizată aparţinând SNGN ROMGAZ SA (Grup Hârleşti).

Receptorul apelor uzate şi meteorice îl constituie haba metalică de 40 m3. Aceste ape sunt reintegrate fluxului preparării fluidelor de foraj.

NECESAR DE APĂ PE DIFERITE UTILITĂŢI

Alimentarea cu apă potabilă revine contractorului lucrărilor şi se face prin achiziţionare  de apă îmbuteliată în PET-uri de plastic.

Alimentarea cu apă tehnologică a instalaţiei de foraj se va realiza prin transport cu autocisterna, prin grija executantului de la cea mai apropiată sursă contorizată aparţinând SNGN ROMGAZ SA (Grup Hârleşti).

Necesarul de apă folosit la forajul unei sonde este compus din:

- necesar de apă potabilă folosită de personalul muncitor pentru băut şi spălat pe mâini;

- necesar de apă pentru consumul tehnologic, din care:

- necesar de apă pentru preparare fluide de foraj;

- necesar de apă pentru preparare paste de ciment, folosite la cimentarea coloanelor de burlane;

- necesar de apă pentru întreţinere (răcire frâne troliu foraj, curăţirea podului sondei);

- necesar de apă pentru rezerva intangibilă de apărare împotriva incendiilor.

Necesarul de apă potabilă se calculează conform STAS 1478 - 90 şi SR 1343 1/2006.

Debitul mediu zilnic (m3/zi) este:

Debitul maxim zilnic (m3/zi) este:

Debitul orar maxim (m3/orã) este:

în care:

N(i) - numărul de utilizatori de apă - numărul de personal dintr-un schimb = 24 persoane

qs(i) - debit specific: cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator  pentru activitatea normală = 30 l/om - schimb (STAS 1478-90)

kzi(i) - valoarea maximă a abaterii valorii consumului zilnic = 1,30 (tabel 1 din SR 1343 - 1/2006)

ko(i) - valoarea maximă a abaterii valorii consumului zilnic = 2,80 (tabel 2 din SR 1343 - 1/2006)

În urma calculul rezultă:

Qzi med = 0,72 m3/zi = 0,03 m3/h = 0,008 l/s;

Qzi max = 0,93 m3/zi = 0,039 m3/h = 0,011 l/s;

Qo max = 0,109 m3/oră = 0,0303 l/s.

Apa va fi asigurată din sursa de apă potabilă din zonă.

Necesar de apă pentru preparare fluide de foraj si paste de ciment

Conform reţetei pentru fluidele care se vor prepara, pentru 1 m3 de fluid de foraj este necesară o cantitate medie de 850-900 litri apă.

Având în vedere că la sondă se utilizează echipamente de curătire performante si unitatea de floculare care separa apa din fluidul de foraj, în urma procesării va rezulta un volum de apa cu continut de săruri care va fi din nou folosita la prepararea si recondiţionarea fludelor de foraj. Utilizarea acestui sistem de Waste Management are urmatoarele avantaje:

- reducerea cantitatii de apa care se transporta de la sursă;

- reducerea cantitatilor de chimicale utilizate pentru fluidul de foraj;

- reducerea cantitatii de fluid rezidual de transportat;

- reducerea costurilor cu procesarea la depozit;

Cantitatea de fluid de foraj care se va prepara şi condiţiona la sonde este de 497 m3 fluid, din care:

Volum de fluid preparat iniţial la inceputul lucrarilor: 40 m3;

Q1.1 = 40 m3 fluid x 0,85 m3 apă/m3 fluid = 34 m3 apă;

Volum de fluid preparat in continuare (cu 0,60 m3/m3 apă din sistem şi 0,25 m3/m3 apa recirculată): 457 m3;

Q1.2 = 457 m3 fluid x 0,60 m3 apă/m3 fluid = 274,2 m3 apă;

Volum apa pentru fluid: Q1 = 308,2 m3;

Conform reţetei pentru preparare pastă de ciment, pentru 1 m3 de pastă de ciment este necesară o cantitate medie de 650 litri apă (0,65 m3). Cantitatea de pastă de ciment care se va prepara pentru cimentarea coloanelor este de 71,5 m3.

Q2 = 71,5m3 pastă ciment x 0,65 m3 apă/m3 pastă ciment = 46,5 m3 apă (total pentru pasta de ciment)

Volumul necesar pentru prepararea fluidelor de foraj si a pastelor de ciment este:

Q = 308,2 m3 + 71,5 m3 = 354,7 m3 (fluid+pastă ciment)

Necesar de apă pentru întretinere

Se foloseşte pentru curăţirea podului sondei.

Suprafaţa de lucru este: 50 m2.

Norma de consum pentru spălat platforme este:

qs = 4 l/m2 conform manual „Alimentarea cu apă „ - Pâslăraşu şi Rotaru

Pentru o spălare a podului sondei:

Q = 4 l/m2 x 50 m2 = 200 litri = 0,2 m3

Dacă se face curăţenie de circa 2 ori pe schimb (din practică), se lucrează 3 schimburi pe zi rezultă:

Qspălare = 0,2 m3 x 6 spălări/zi = 1,2 m3/zi

Pe durata lucrărilor de foraj si probare strate cu instalatia de foraj rezultă un necesar de apă de 49,2 m3.

Necesar de apă pentru rezerva pentru apărare împotriva incendiilor

Rezerva intangibilă de apă pentru apărare împootriva incendiilor este de 110 m3 conform normativului NPCIPG - 1989 tab. 9.2.14, în care este specificat debitul de apă de 10 dm3/s şi punctul 09.39, unde este specificat ca hidranţii să functioneze timp de 3 ore.

Q = 10 dm3/s x 10-3 x 3 ore x 3600 = 108 m3.

Necesarul de apă pentru apărare împotriva incendiilor este depozitat în 2 habe cu capacitate de 40 m3 fiecare + un rezervor metalic de 28 m3. În cadrul incintei sunt amplasaţi trei hidranţi de incendiu, montaţi cât mai aproape de drum cu acces din toate părţile.

Cerinţa de apă

Pentru consumul menajer (apa potabilă): Qs

Qs zi med = 0,72 m3/zi = 0,03 m3/h = 0,008 l/s

Qs zi max = 0,93 m3/zi = 0,039 m3/h = 0,011 l/s

Qs orar max = 0,109 m3/ h = 0,0303 l/s

Cerinţa de apă potabilă pe durata lucrărilor de foraj (34 zile) şi probare strate cu instalaţia de probe (7 zile) este de 29,52 m3.

Pentru consumul tehnologic

Qteh = 354,7 m3 + 49,2 m3  = 403,9 m3

Qteh zi med = 403,9 m3 : 41 zile = 9,85 m3/zi = 0,41 m3/h = 0,114 l/s

Qteh zi max = 1,30 x 9,85 m3/zi = 12,806 m3/zi = 0,534 m3/h = 0,148 l/s

BILANŢUL CONSUMULUI DE APĂ (m3/zi)

Tabelul nr. 5

| Proces tehnologic | Sursa de apă | Consum total de apă (coloanele 4,10,11) | Apa prelevată din sursă | Recirculată/reutilizată | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Con sum menajer | Consum industrial | Apa de la propriul obiec- tiv | Apa de la alte obiective |  |
|  |  |  |  |  | Apa subte- rană | Apa de supra- faţă | Pentru compensarea pierderilor în sistemele cu circuit închis |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Apa subte- rană | Apa de suprafaţă |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Fluid foraj Pastă ciment Întreţinere | Alimen- tare cu autocis terna | 35,11 | 10,571 | 0,72 | - | 9,851 | - | - | 24,54 | - |  |

Restituţii ape uzate

1. Restituţii ape uzate menajere:

Qu zi med = 0,612 m3/zi = 0,026 m3/h = 0,007 l/s

Qu zi max = 0,769 m3/zi = 0,033 m3/h = 0,009 l/s

Qs orar max = 0,093 m3/ h = 0,026 l/s

Apa uzată menajeră este colectată în recipienţii speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal şi vidanjată periodic la Staţia de epurare a municipiului Bacău, contractorul lucrărilor desemnat prin licitaţie publică având obligaţia de a încheia contract.

2. Restitutii tehnologice

- din prepararea fluidelor de foraj şi paste de ciment nu rezultă ape uzate tehnologice;

- ape uzate rezultate din spălarea podului sondei;

Qu spălare med zi = 0,8 x 1,2 m3/zi = 0,96 m3/zi = 0,04 m3/h = 0,011 l/s

Qu spălare max zi = 1,3 x 0,96 m3/zi = 1,248 m3/zi = 0,052 m3/h = 0,014 l/s

Qu spălare max orar = 2,8 x 1,248 m3/zi/24 = 0,146 m3/h = 0,040 l/s

Debitul orar minim se calculează cu relaţia:

Q u orar min = p x Qu s  max zi  in care p = coeficient adimensional

p = 0,18 conform STAS 1846 -90, punctul 2.2.1.2

Q u orar min = 0,18 x 1,248 m3/zi = 0,225 m3/zi = 0,009 m3/h = 0,003 l/s

Această apă este colectată în beciul sondei, care este betonat, de unde este reintegrată fluxului tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj cu ajutorul pompei 3 PN.

Beciul sondei are dimensiunile 2,30 m x 2,20 m x 0,8 m, volumul fiind de 4,1 m3.

- ca ape uzate se pot considera şi apele pluviale care cad pe suprafaţa careului sondei şi sunt colectate în haba metalică de 40 m3 montată îngropat.

Pentru determinarea debitului apelor meteorice s-a folosit 1846 -2:2008 conf. cap. 2.1.6.

Din STAS se calculează :

Qp = m x s x ( x i , în care :

m - coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, ţinând seama de capacitatea de înmagazinare în timp şi de durata ploii m = 0,8

S - aria secţiunii de calcul (aria careului sondei)

( - coeficient de scurgere aferent ariei S, se va alege din tabelul 1, pct 4, referitor la pavaje din asfalt si din beton ( = 0,8

i - intensitatea ploii luată în calcul funcţie de frecvenţa f, durata ploii t.

conform STAS 9470 - 73 , în litri pe secundă la hectar.

f - frecvenţa ploii luată în calcul funcţie de clasa de importanţă a folosinţei care 		    este IV (conform STAS 1846-2:2008 tabelul 13 care este 1/1).

t - durata ploii luată în calcul.

t = tcs + L/VA

t = 15 min

Pentru determinarea valorii intensităţii ploii luate în calcul s-a folosit STAS 9470 - 73.

i = 116  l/s - ha

Suprafaţă de calcul generatoare de ape pluviale = 2984 m2; S = 0,2984 ha

Qp = 0,8 x 0,2984 x 0,8 x 116 = 22,153 l/s

Qp = 22,153 x 10-3 x 15 min x 60 sec = 19,938 m3

Dacă se consideră o ploaie maximă pe zi, rezultă Qp = 19,938 m3/zi

Total restituiri

Qu med zi = 0,612+3,03+0,96+19,938= 24,54 m3/zi = 1,023 m3/oră = 0,284 l/s

Qu max zi = 24,54 x 1,3 = 31,9 m3/zi = 1,329 m3/h

Ape tehnologice

Apa recuperată de la procesare = 0,25 m3/m3

Apa recuperată de la procesare de la tot fluidul = 0,25 x 497 = 124,25 m3

Q zi med = 124,25 m3 : 41 zile = 3,03 m3/ zi

BILANŢUL apelor uzate

Tabelul nr. 6

| Sursa apelor uzate, Proces tehnolo-gic | Totalul apelor uzate generate | Ape uzate evacuate | Ape direcţionate spre reutilizare/recirculare | Comen- tarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | menajere | industriale | pluviale | în acest obiectiv | către alte obiective |  |
|  | m3/zi | m3/ an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/an | m3/zi | m3/ an |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| întreţinere | 24,54 | - | 0,612 | - | 0,96 | - | 19,938 | - | 3,03 | - | - | - |  |

Apa uzată menajeră este colectată în recipienţii speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal şi vidanjată periodic la Staţia de epurare a municipiului Bacău, contractorul lucrărilor desemnat prin licitaţie publică având obligaţia de a încheia contract.

Apa rezultată din întreţinerea instalaţiei de foraj este colectată in beciul sondei, care este betonat, de unde este reintegrată fluxului tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj cu ajutorul pompei 3 PN.

Beciul sondei are dimensiunile 2,30 m x 2,20 m x 0,8 m, volumul fiind de 4,10 m3;

Apa rezultată din ploile care cad pe suprafaţa careului sondei sunt dirijate către haba de ape reziduale de şanţul din incinta careului. De aici este reutilizată în procesul tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj.

Apa uzată, rezultată din refularea sondei în timpul probelor de producţie se acumulează în habe de 20 mc, apoi va fi transportata la sonda de injectie 433 Roman Moldoveni, prin grija beneficiarului si contractorului lucrarilor de foraj.

Coeficientul de recirculare internă (Ri)

Coeficientul de recirculare internă reprezintă raportul în procente dintre cantitatea de apă recirculată şi necesarul de apă, exprimate în aceleaşi unităţi de măsură. În cadrul procesului de foraj se recirculă apa colectată în haba de 40 m3, adică total restituiri.

Cerinţa de apă este: 35,11 m3/zi.

Volumul de apă recirculată: 24,54 m3/zi.

Coeficientul de recirculare internă:

Ri = 0,67086 = 69,894 %

### 4.1.4. Prognozarea impactului

Sursele şi cauzele posibile de poluare a apelor datorate activităţii de foraj şi probare strate pot fi:

- habele de colectare detritus, fluid foraj, ape reziduale (în cazul unor ploi torenţiale, capacitatea de înmagazinare a habelor poate fi depăşită, în această situaţie careul sondei şi zonele de teren adiacente pot fi infestate);

- neetanşeităţi în zona gurilor de evacuare şi curăţire a habelor;

- deversări necontrolate de fluid de foraj, care pot apare numai în unele situaţii accidentale;

- apariţia fisurilor şi neetanşeităţilor datorate nerespectării tehnologiilor de tubare şi cimentare;

- neetanşeităţi la racorduri;

- manipularea şi depozitarea necorespunzătoare a substanţelor chimice utilizate, a carburanţilor şi lubrifianţilor.

În condiţiile respectării măsurilor prezentate în proiect pentru fiecare fază a procesului de lucru cât şi a instrucţiunilor privind manipularea şi depozitarea corespunzătoare a substanţelor chimice, a carburanţilor şi lubrifianţilor, impactul asupra apelor este nesemnificativ.

### 4.1.5. Măsuri de diminuare a impactului

În vederea prevenirii accidentelor şi pentru protecţia calităţii apei sunt prevăzute următoarele măsuri:

- Şanţ interior de colectare ape reziduale (pozitia 35 din plan ZF-1011), căptusit cu dale prefabricate din beton armat rostuite cu mortar de ciment, cu lungimea de 127 m, profil trapezoidal (cu dimensiunile 0,4 x 1,24 x 0,4m), racordat la o haba metalica de 40 m3 (pozitia 34 din plan ZF-1011), îngropată, hidroizolată şi protejată cu capac metalic, de unde, periodic, apa colectată este utilizată în procesul de formare a fluidului de foraj.

- Pozarea unei geomembrane impermeabile pentru protecţia subsolului din zona de

lucru a instalaţiei de foraj (S = 1568 m2);

- Amplasarea unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare (poziţia 33 din plan ZF-1011). Haba metalică va avea capacitatea de 70 m3 şi va fi îngropată la 1 m de nivelul solului.

- Depozitul de carburanţi (poziţia 37 din plan ZF-1011) şi de lubrifianţi (pozitia 48 din plan ZF-1011), precum şi magazia pentru produse chimice, aditivi, săruri şi substanţe tensioactive (poziţia 15 din plan ZF-1011), se vor construi conform Normativelor în vigoare, cu borduri si pante de scurgere în base colectoare, pentru a impiedica împrăştierea eventualelor scurgeri care pot infesta solul si pânza freatică din zonă.

- Depozitarea apelor de zăcământ se va face in habe metalice de 20 mc, din care, in final vor fi transportate cu mijloace auto la sonda de injectie 433 Roman Moldoveni, prin grija beneficiarului si contractorului lucrarilor de foraj.

- Toate scurgerile lichide accidentale de pe platforma sondei vor fi recuperate in beciul sondei betonat si impermeabilizat al sondei

Pentru protecţia calităţii apelor subterane, se prevăd următoarele măsuri, care au în vedere prevenirea accidentelor sau reducerea impactului:

- săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe bază de apă şi argilă;

- tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atentă ;

- dalarea platformei tehnologice şi a drumului interior;

- platforma tehnologică este prevăzută cu pantă de scurgere către şanţul pereat de colectare scurgeri;

- executarea de şanţuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spălare, scurgeri;

- executarea operaţiilor de tratare – condiţionare a fluidului în sistem închis.

Pentru protecţia apelor freatice, trebuie luate următoarele măsuri:

- respectarea disciplinei tehnologice în timpul operaţiei de foraj;

- păstrarea curăţeniei în careul sondei, pentru evitarea formării soluţiilor poluante, din materiale împrăştiate, în timpul ploilor.

În cazul în care datorită neetanşeităţii la lucru sau din alte cauze se produc accidente, deversări de substanţe poluante, trebuie luate următoarele măsuri:

- închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate;

- colectarea poluantului (în măsura în care acesta este posibil).

## AER

### 4.2.1. Date generale

#### 4.2.1.1. Condiţii de climă şi meteorologie în zona amplasamentului

Calitatea aerului reprezintă, conform SR 9081 - 1995, starea definită de ansamblul caracteristicilor sale cantitative şi calitative.

Gradul de poluare (nivelul de poluare) reprezintă concentraţia poluanţilor din aer, într-un punct sau într-o zonă evaluată în raport cu anumite criterii (poluare de fond, concentraţii maxim admise, risc pentru sănătate).

Pentru fiecare tip de poluant funcţie de procesele din care rezultă tipul zonei (zonă protejată sau nu) se face comparaţia cu nivelele maxime admise prevăzute în norme şi standarde, care limitează concentraţiile de poluanţi permise.

Zonele protejate reprezintă teritoriile cu zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, precum şi unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită ca poluanţii din aer să fie sub pragul de acţiune.

Emisiile de poluanţi reprezintă eliminarea în aer a poluanţilor de către diferite surse de poluare. Cele mai multe emisii apar la suprafaţa Pământului în straturile inferioare ale atmosferei şi în funcţie de condiţiile meteorologice, în special când apare o inversiune termică, poluanţii se pot acumula în anumite zone, depăşind pragurile de alertă.

Poluanţii emişi suferă schimbări în atmosferă ca urmare a dispersiei, reacţiilor chimice.

Timpii de transformare a poluanţilor în atmosferă sunt foarte diferiţi de la mai puţin de o oră – exemplu compuşii organici volatili reactivi – ciclopentadeina, la mai multe decenii.

Transformările chimice convertesc poluanţii primari emişi direct (cum ar fi SO2 sau NOx) în poluanţi secundari (cum ar fi acizii şi particulele de sulfaţi şi nitraţi).

#### 4.2.1.2. Calitatea aerului şi efectele poluării aerului

Calitatea aerului reprezintă, conform SR 9081 - 1995, starea definită de ansamblul caracteristicilor sale cantitative şi calitative.

Gradul de poluare (nivelul de poluare) reprezintă concentraţia poluanţilor din aer, într-un punct sau într-o zonă evaluată în raport cu anumite criterii (poluare de fond, concentraţii maxim admise, risc pentru sănătate).

Pentru fiecare tip de poluant funcţie de procesele din care rezultă tipul zonei (zonă protejată sau nu) se face comparaţia cu nivelele maxime admise prevăzute în norme şi standarde, care limitează concentraţiile de poluanţi permise.

Zonele protejate reprezintă teritoriile cu zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, precum şi unităţile economice ale căror procese tehnologice necesită ca poluanţii din aer să fie sub pragul de acţiune.

Emisiile de poluanţi reprezintă eliminarea în aer a poluanţilor de către diferite surse de poluare. Cele mai multe emisii apar la suprafaţa Pământului în straturile inferioare ale atmosferei şi în funcţie de condiţiile meteorologice, în special când apare o inversiune termică, poluanţii se pot acumula în anumite zone, depăşind pragurile de alertă.

Poluanţii emişi suferă schimbări în atmosferă ca urmare a dispersiei, reacţiilor chimice.

Timpii de transformare a poluanţilor în atmosferă sunt foarte diferiţi de la mai puţin de o oră – exemplu compuşii organici volatili reactivi – ciclopentadeina, la mai multe decenii.

Transformările chimice convertesc poluanţii primari emişi direct (cum ar fi SO2 sau NOx) în poluanţi secundari (cum ar fi acizii şi particulele de sulfaţi şi nitraţi).

#### 4.2.1.3. Caracterizarea surselor de poluare din zona amplasamentului

##### 4.2.1.3.1.Surse de poluare

În imediata vecinătate a amplasamentului sondei nu sunt surse potenţiale de poluare, terenurile având folosinţă arabil.

Sursele de poluare ale aerului pentru fiecare etapă a proiectului sunt:

- pe perioada lucrărilor de mobilizare şi lucrări pregătitoare pentru începerea forajului:

  - vehiculele necesare transportului materialelor de construcţie – careu sondă (aprox. 4 curse / zi x 12 zile amenajare);

  - vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj şi instalaţiei de probare:

* autocamioane cu peridoc 15 + 5 to = 16 transpoarte;

* autocamioane cu platformă 15 to = 20 transpoarte;

* autocamioane cu remorcă 20 to = 22 transpoarte;

* autocamioane cu remorcă 40 to = 5 transpoarte;

Aceste transpoarte se realizează pe durata montării a instalaţiei de foraj aprox. 16 zile.

-	vehicule necesare transportului materiilor prime (aprox. 1-2 curse / 3 zile);

-	vehicule necesare transportului persoanelor (aprox. 1 cursă / 2 săptămâni);

-	containere agregate cimentare necesare cimentării fiecărei coloane (aprox. 2-4 curse / 1 zi).

- pe durata lucrărilor de foraj şi probare strate:

- instalaţia de foraj şi probare strate;

- vehicule care asigură aprovizionarea cu materiale necesare efectuări programului de construcţie al sondei şi probarea stratelor;

- autocisterne pentru asigurarea necesarului de apă potabilă şi tehnologică;

- maşini suplimentare ale contractorilor ce asigură service– ul.

- pe durata lucrărilor de demobilizare:

- vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj de pe locaţie;

- vehiculele necesare transportului habelor, rezervoarelor, containerelor, etc.;

##### 4.2.1.3.2. Cauzele poluării pot fi:

- intensificarea traficului;

- scăpări accidentale de produse manipulate şi depozitate;

- operaţii de manipulare a combustibililor care conţin COV;

- organizare şantier şi excavaţii.

##### 4.2.1.3.3.Poluanţi

Factorul de mediu aer poate fi afectat de următorii poluanţi :

1. Emisii de particule materiale;

2. Dioxidul de sulf (SO2) este un gaz acid care în aer afectează sănătatea producând astm;

3. Monoxid de carbon(CO):

- este un gaz toxic ca rezultat al procesului de ardere sau cel evacuat din trafic;

- acest gaz împiedică transportul normal de oxigen in sânge.

4. Dioxid de azot (NO2) este un gaz rezultat din traficul rutier-poate afecta sănătatea - boli respiratorii;

5. Compuşii organici volatili (COV):

- sunt eliberaţi din procesul de stocare prin evaporarea combustibililor (motorina) care conţin benzen;

- sunt substanţe periculoase pentru că sunt cancerigeni;

- sunt eliberaţi în gazele evacuate de la vehicule.

### 4.2.2. Efectele poluării aerului asupra sănătăţii şi mediului

Din punct de vedere al influenţei exercitate de poluanţii atmosferici asupra stării de sănătate şi a mediului, se pot distinge două grupe de efecte:

- efecte directe asupra populaţiilor umane;

- efecte indirecte asupra ecosistemelor naturale.

Efectele directe sunt reprezentate de modificările care apar în starea de sănătate a populaţiei umane, ca urmare a expunerii acesteia la acţiunea agenţilor poluanţi. Astfel de modificări se caracterizează, în ordinea gravităţii, prin: - creşterea mortalităţii, creşterea morbidităţii, apariţia unor simptome sau modificări fizico-patologice, apariţia unor modificări fiziologice discrete.

Efectele directe ale acţiunii poluanţilor asupra sănătăţii populaţiei umane se pot clasifica în două mari categorii:

- efecte imediate;

- efecte pe termen lung.

Efectele imediate apar ca rezultat al creşterii bruşte a concentraţiei unor poluanţi, în condiţii nefavorabile de mediu, create prin interacţiunea tuturor factorilor abiotici (meteorologici, climatici, geografici,etc.), a căror influenţă negativă asupra sănătăţii umane se exercită într-o perioadă de timp relativ scurtă.

Efectele de lungă durată sunt caracterizate de apariţia unor fenomene patologice, în urma expunerii prelungite la acţiunea poluanţilor atmosferici. Efectele pot fi rezultatul acumulării poluanţilor în organism, până când concentraţia lor atinge pragul toxic.

Efectele de lungă durată apar după o perioadă de expunere, care poate fi de ani sau chiar zeci de ani. Manifestările patologice se pot caracteriza prin fenomene de intoxicaţie cronică, fenomene alergice, efecte carcinogene, mutagene şi teratogene sau pot apărea sub forma unor afecţiuni cu etiologie multiplă, în care poluanţii reprezintă o parte dintre agenţii etiologici determinanţi sau agravanţi ai bolii (afecţiuni respiratorii acute şi cronice, anemii etc.).

În contextul poluării şi acidifierii aerului, substanţele sunt discutate în trei faze:

- particule materiale (la care pot fi ataşate diferite substanţe);

- gaze;

- substanţe dizolvate în picături de apă sau în filme umede de pe suprafaţa particulelor.

Legea 104/2011 stabileşte criteriile de amplasare a punctelor de măsurare pentru evaluarea pulberilor în suspensie, SO2, NO2, NO şi CO în mediul înconjurător.

a) Efectul poluării emisiilor de pulberi fine asupra sănătăţii şi mediului

Particulele de materiale rezultă ca urmare a lucrărilor de suprafaţă (amenajare careu sondă şi realizare platformă betonată pentru funcţionarea instalaţiei de foraj) şi a traficului de vehicule grele necesare execuţiei lucrărilor de foraj şi probe sondă.

Particulele de materiale au efecte de scădere a vizibilităţii, se depun pe plante şi culturile agricole şi participă la accentuarea ploilor acide.

Ponderea cea mai mare din particulele de materiale cu efect important asupra sănătăţii îl au particulele PM10, fiind particule denumite „inhalabile” - producând intoxicaţii şi inflamaţii pulmonare şi dificultăţii respiratorii.

Expunerea pe termen lung la o concentraţie scăzută de pulberi poate cauza cancer şi moarte prematură.

b) Efectul poluării cu oxizi de sulf asupra sănătăţii şi mediului

Arderea combustibililor fosili (motorina) conduce la evacuarea în atmosferă a unor oxizi de sulf. În urma reacţiilor chimice şi a transformărilor pe care le suferă în atmosferă, aceşti oxizi devin sursa precipitaţiilor acide, formă sub care îşi exercită la nivelul solului acţiunea distrugătoare asupra vegetaţiei.

Dioxidul de sulf absorbit de plante duce la efecte acute şi efecte cronice. Efectele acute, care urmează concentraţiile ridicate şi unor expuneri relativ scurte, se manifestă prin modificarea culorii a ţesuturilor lezate.

Efectele cronice, rezultate a unor expuneri prelungite la concentraţii scăzute se manifestă printr-o continuă îngălbenire a frunzelor, ca urmare a afectării mecanismului de producere a clorofilei. În cazul efectelor acute, planta se apără transformând dioxidul de sulf în acid sulfuric şi apoi în sulfaţi care se depun în anumite porţiuni ale ţesuturilor.

Prezenţa oxizilor de sulf în spaţiul atmosferic reduce vizibilitatea când se produc procese fotochimice cu ceaţă şi determină apariţia unui miros neplăcut. În atmosferă contribuie la acidifierea precipitaţiilor, cu efecte toxice asupra vegetaţiei şi asupra solului.

Efectele asupra sănătăţii umane sunt determinate de concentraţia şi perioada de expunere. Expunerea la o concentraţie mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca dificultăţi respiratorii severe. Expunerea la o concentraţie redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecţii ale tractului respirator: bronşite cronice, astm, cancer pulmonar.

c) Efectul poluării cu monoxid de carbon

Monoxidul de carbon se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili.

La concentraţii monitorizate în mod obişnuit în atmosferă nu are efecte asupra plantelor, animalelor sau mediului.

Monoxidul de carbon, în concentraţii peste limitele admisibile, are efecte directe asupra sănătăţii umane, cu consecinţe asupra sistemului respirator şi a sistemului cardio-vascular.

d) Efectul poluării cu oxizi de azot asupra sănătăţii şi mediului

Oxizii de azot rezultă din procesele de ardere a combustibililor în surse staţionare (motoarele instalaţiei de foraj) şi mobile (din traficul cu utilaje grele).

În funcţie de natura combustibilului, tipul instalaţiei, condiţiile exploatării, gazele de ardere conţin 200 - 800 ppm de NOx.

O acţiune deosebit de nocivă o are formarea smogului. În formarea smogului fotochimic (care conţine în special NO provenit din eşapamentul automobilelor) se produce oxidarea NO la NO2 de culoare brună şi oxidarea oxigenului molecular la ozon.

Expunerea plantelor la acest poluant poate provoca albirea sau moartea ţesuturilor plantelor, reducerea ritmului de creştere a acestora.

Expunerea populaţiei la concentraţii ridicate poate fi fatală, iar la concentraţii reduse afectează ţesutul pulmonar. Populaţia expusă la acest tip de poluanţi poate avea dificultăţii respiratorii, disfuncţii ale plămânilor.

### 4.2.3. Prognozarea impactului asupra aerului

#### 4.2.3.1.Emisii de particule (pulberi fine)

Pot apărea surse de poluarea aerului în timpul manipulării pulberilor fine (ciment, bentonită), pe platforme deschise, unde pot fi antrenate de curenţii de aer.

Emisia poluantă atmosferică durează o perioadă de timp egală cu aceea a programului de lucru (în general, 8 - 10 ore pe zi), dar poate varia de la oră la oră sau de la zi la zi.

De asemenea, emisia poluantă va varia în timpul perioadei de muncă datorită diferitelor operaţii îndeplinite la un moment dat şi diferitelor condiţii atmosferice.

Emisia de particule produse de eroziunea vântului poate avea loc continuu, în timpul întregii perioade de construcţie; cantităţile pot varia în funcţie de viteza vântului.

Emisia de particule din timpul lucrărilor de manevrare a pământului este direct proporţională cu conţinutul de particule mici (d < 75 µm), invers proporţională cu umiditatea solului şi, unde este cazul, cu greutatea echipamentului.

Estimarea cantităţilor de particule eliberate în aer s-a realizat pe baza spectrului de emisie a particulelor eliberate şi a materialelor folosite la fiecare activitate. Cantitatea de particule pentru activităţile/sursele mai sus menţionate a fost calculată pe baza diametrului următoarelor particule:

- particule cu diametrul:d ≤ 30 µm;

- particule cu diametrul:d ≤ 15 µm;

- particule cu diametrul:d ≤ 10 µm;

- particule cu diametrul: d ≤ 2,5 µm (particule care ajung în plămâni, aşa-numitele particule „inhalabile”).

Particulele din gazele de eşapament de obicei aparţin categoriei de particule „inhalabile”;

Particulele cu diametrul ≤ 30 µm sunt particule în suspensie. Particulele cu diametru mai mare se depun rapid pe sol.

Tabelul de mai jos conţine rezultatele privitoare la cantităţile de masă poluantă.

Masa particulelor eliberate în atmosferă în timpul lucrărilor de construcţie

Tabelul nr. 7

| Nr. crt. | Operaţia | Masa/ spectrul de emisii (Kg/Km, oră) |
| --- | --- | --- |
|  |  | d ≤ 30 µm | d ≤ 15 µm | d ≤ 10 µm | d ≤ 2,5 µm |
| 1 | Excavare sol vegetal | 3,648 | 0,833 | 0,631 | 0,243 |
| 2 | Nivelare şi compactare | 0,038 | 0,009 | 0,007 | 0,002 |
| 3 | Lucrări de pământ -umplere, compactare | 1,208 | 0,226 | 0,207 | 0,087 |
| 4 | Stratul de balast | 0,111 | 0,026 | 0,018 | 0,012 |
| 5 | Eroziune (Kg/Km, oră) | 0,025 | 0,017 | 0,013 | 0,0003 |

Valorile maxime de emisie a particulelor reprezintă cantităţi maxime orare, care ar apărea dacă întreaga gamă de lucrări ar fi executate simultan, dar acest lucru este foarte puţin probabil. În mod obişnuit impactul negativ asupra aerului, este temporar, reversibil şi prezintă intensitate relativ mică.

#### 4.2.3.2.Calculul concentraţiilor de poluanţi rezultaţi de la autovehicule

Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă din funcţionarea motoarelor autovehiculelor şi utilajelor (maşini de compactat, buldozere, încărcătoare pe şenile, macara mobilă, camioane, agregate cimentare) necesare efectuării lucrărilor se calculează conform Ordinului 1032/2011 după formula:

Q = f × V

unde:

Q – cantitatea de poluant emisă în atmosferă pe tip de poluant [kg];

f – factor de emisie pentru fiecare tip de poluant în funcţie de tipul de combustibil şi de tipul de sursă mobilă [kg/l combustibil];

V – cantitatea de combustibil [l].

Conform OUG 196/2005 modificată cu Legea 17/2012 şi Ordinului 1032/2011 factorii de emisie utilizaţi pentru calculul cantităţilor de poluanţi emise în atmosferă de către surse staţionare care utilizează motorină sunt:

f = 0,0132 kg NOx/l;

f = 0,0006 kg SO2/l ;

f = 0,0063 kg pulberi/l ;

f = 0,000000008 kg cadmiu/l

Pentru determinarea emisiilor provenite din arderea combustibilului în motoarele autovehiculelor s-a considerat cazul cel mai defavorabil: surse staţionare care utilizează motorină nonEuro.

Calculul emisiilor rezultate de la funcţionarea vehiculelor s-a realizat pentru perioada de mobilizare – demobilizare în care traficulul este cel mai intens. Emisiile rezultate au fost calculate pentru funcţionarea concomitentă a 5 autovehicule pentru un consum orar de combustibil (motorină) de 10 l/h.

În tabelul următor sunt prezentate valorile determinate, debitele masice şi CMA impuse de Legea 104/2011.

DEBITELE MASICE ŞI CMA IMPUSE

Tabelul nr. 8

| Poluant | Debit masic calculat conform Ord 1032/2011 [mg/h] | Valorile limită orare conform Legii 104/2011 |
| --- | --- | --- |
| Cadmiu | 0,00024 | 5 [μg/m3] |
| NOx | 0,000146 | 200 [μg/m3] |
| SOx | 0,018 | 350 [μg/m3] |
| Pulberi | 0,038 | 50 [μg/m3] |

Debitele masice de gaze calculate conform Ordinului 1032/2011 sunt cu mult sub valorile prevăzute de Legea 104/2011.

Întrucât debitele masice calculate pentru cel mai defavorabil caz (utilizarea combustibilului motorina nonEuro; perioada în care se utilizează cele mai multe mijloace de transport mobilizare - demobilizare, durata de desfăşurare a lucrărilor 71 de zile) se situează sub valorile limită prevăzute în legislaţia în vigoare, funcţionarea vehiculelor este intermitentă se poate aprecia că impactul asupra aerului este nesemnificativ.

În concluzie, pentru factorul de mediu aer, putem aprecia că funcţionarea motoarelor produce o poluare în limite acceptabile pentru factorul de mediu aer (poluare nesemnificativă).

### 4.2.4. Măsuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se propun următoarele:

- verificarea tehnică riguroasă a autovehiculelor implicate în procesul tehnologic;

- pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi întreprinse măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării atmosferice cu pulberi, praf şi noxe chimice prin transportul şi manipularea adecvată a materialelor folosite în procesul de forare ;

- se va realiza asigurarea sondei împotriva unor erupţii sau manifestări prin montarea la gura puţului a sistemelor de etanşare şi instalaţiilor de prevenire a erupţiilor corespunzătoare presiunilor estimate.

- datorita intensificarii traficului in zona de locuinte pe durata lucrarilor se recomanda sa se circule cu viteza redusa si sa se ude drumurile pietruite in vederea reducerii emisiilor de praf.

### 4.2.5. Zgomot şi vibraţii

#### 4.2.5.1. Surse de zgomot şi vibraţii

Din punct de vedere al amplasării, sursele de zgomot pot fi clasificate în:

- surse de zgomot fixe;

- surse de zgomot mobile.

Sursele fixe de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de instalaţia de foraj/probare strate şi anexele acesteia (pompe, generatoare).

Sursele de zgomot şi vibraţii mobile sunt reprezentate de:

- vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj, transportului materialelor de construcţie, transportului materiilor prime, maşini de compactat, buldozere, încărcătoare pe şenile, macarale mobile, camioane, agregate cimentare necesare lucrărilor de amenajare pe parcursul etapei de mobilizare;

- vehicule care asigură aprovizionarea cu materiale necesare efectuării programului de construcţie al sondei şi probarea stratelor, autocisterne pentru asigurarea necesarului de apă potabilă şi tehnologică, maşini suplimentare ale contractorilor ce asigură service– ul pe durata lucrărilor de foraj şi probare strate;

- vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj de pe locaţie, vehiculele necesare transportului habelor, rezervoarelor, containerelor, ca urmare a demontării acestora şi vehiculele necesare transportului deşeurilor de construcţie pe durata lucrărilor de demobilizare.

Utilajele de construcţie şi vehiculele sunt principalele surse de zgomot şi vibraţii în timpul perioadei de construcţie a proiectului.

Având în vedere intensificarea traficului pe perioada lucrărilor de mobilizare – demobilizare (66 de zile) datorat utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se va produce o creştere a nivelului de zgomot şi vibraţi în această perioadă.

Se estimează că sursele de zgomot vor crea un disconfort moderat având în vedere faptul că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă scurtă de timp.

Obiectivul analizat implică folosirea maşinilor cu masa mare, care cauzează vibraţii atunci când sunt în mişcare. Aceste maşini vor fi echipate cu amortizoare, având masa mare şi atunci când nu sunt sub sarcină.

#### 4.2.5.2. Nivelul de zgomot şi vibraţii

Limitele admise ale nivelului de zgomot sunt reglementate în principal prin:

- STAS 10009-88 : Acustica în construcţii ; Acustica urbană ; Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- HG 493/2006 modificată cu HG 601/2007 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscurile generate de zgomot;

- HG 321/2008 republicată: privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

- Ordin 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor;

- HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor, care transpune Directiva 2000/14/CE.

Valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior pe străzi, măsurate la bordura trotuarului, este funcţie de categoria străzii (I – IV) şi este cuprins între 60 – 85 dB.

Conform HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, valorile de expunere la care se declanşează acţiunea angajatorului sunt:

- valori de expunere inferioare    LEX, 8 h = 80 dB, pvârf = 112 Pa;

- valori de expunere superioare  LEX,8 h = 85 dB, pvârf  = 140 Pa;

- valori limită de expunere           LEX, 8 h = 87 dB, pvârf = 200 Pa.

unde: LEx – nivel de expunere zilnică la zgomot

pvârf - presiune acustică de vârf

În condiţiile în care nivelul de expunere săptămânal depăşeşte valoarea limită de expunere 87 dB (conform HG 493/2006) angajatorul va asigura:

- mijloace individuale de protecţie auditivă;

- mijloace tehnice pentru reducerea zgomotului;

- organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi intensităţii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale utilajelor şi mijloacelor de transport, se estimează că în condiţii normale de funcţionare nivelul de zgomot faţă de cel mai apropiat receptor (570 m - aşezări umane) variază între 36-49 dB, fiind sub valorile admisibile de zgomot de 50 dB, conform STAS 10009/88.

Toate echipamentele utilizate pentru execuţia lucrărilor sunt din dotarea firmei constructoare, cu care beneficiarul va încheia contract.

Ţinând cont de faptul că zona locuia se afla la circa 570 m de amplasament, zgomotele produse nu constituie ameninţări la starea de sănătate a comunităţii existente.

Nivelul de vibraţii

Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii aferente proiectului vor cuprinde în general:

- operarea vehiculelor grele şi uşoare pentru transportul personalului, materialelor şi echipamentelor către, de la şi în perimetrul proiectului;

- operarea utilajelor mobile şi staţionare, inclusiv camioane de transport, excavatoare, încărcătoare, macarale,etc.

Sensibilitatea umană la vibraţii este cea mai acută la frecvenţe cu valorile între 8 Hz până la 80 Hz.

În privinţa vibraţiilor se consideră că acestea au un impact nesemnificativ asupra personalului, situându-se în limitele admise.

#### 4.2.5.4. Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot

În vederea protejării personalului care participă la lucrările de foraj, se vor lua următoarele măsuri:

- planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o suprapunere a acestora;

- toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare (HG 1756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor);

- se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să se încadreze în STAS 10009/88.

- datorită intensificării traficului în zona de locuinţe pe durata lucrărilor se recomandă să se circule cu viteza redusă.

- pentru diminuarea impactului proiectului asupra factorului de mediu zgomot şi vibraţii se vor alege trasee pentru transportul materialelor şi a deşeurilor astfel încât să se evite pe cât posibil traversarea localităţilor şi utilizarea unor drumuri de categorie inferioară (IV şi V) ce se pot deterioara uşor şi pot transmite vibraţii la clădirile învecinate;

- în zonele cu locuinţe se va limita viteza de deplasare la 5 km / h.

#### 4.2.5.3. Măsuri de diminuare a impactului generat de vibraţii

Se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să se încadreze în:

- STAS SR 12025/1-94, unde sunt specificate efectele vibraţiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor sau părţilor de clădiri;

- STAS 12025/-94 stabileşte metodele de măsurare a parametrilor vibraţiilor aferenţi produse de traficul rutier, propagate prin străzi şi care afectează clădiri sau părţi de clădiri.

- datorită intensificării traficului în zona de locuinţe pe durata lucrărilor se recomandă să se circule cu viteza redusă.

Utilajele folosite să respecte instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică. Se recomandă să nu fie folosite un număr prea mare de utilaje în acelaşi timp, în acelaşi punct de lucru.

## SOLUL

### 4.3.1. Date generale

#### 4.3.1.1. Caracteristicile solurilor dominante

Sonda 1 Ilieşi, se va proiecta în extravilanul localităţii Ilieşi (1000 m nord de centrul localităţii), judeţul Bacău.

Careul sondei 1 Ilieşi se va amenaja pe un teren ce înclină pe direcţia nord vest - sud est cu pantă mică (sub 1 %), liber de construcţii. Amplasamentul este situat pe un teren agricol la altitudinea merdie de 358 m.

În data de 21 Noiembrie 2016 au fost efectuate cercetări geotehnice, constând din observaţii de ansamblu asupra zonei, precum şi din executarea unui foraj geotehnic pe careul sondei (vezi plan de situaţie cu locaţiile forajelor geotehnice):

Forajele au întâlnit următoarea litologie:

Forajul geotehnic nr.1

0,00 - 0,30 m = sol vegetal;

0,30 - 1,00 m = praf argilos cafeniu, vârtos;

1,00 - 2,00 m = praf cafeniu, vârtos;

2,00 - 6,00 m = praf cafeniu deschis cu concreţiuni calcaroase, vârtos;

În timpul efectuării forajului geotehnic  nu s-au semnalat infiltraţii de apă.

Din forajele executate au fost recoltate probe de teren, care au fost analizate în laboratorul geotehnic al S.C. Petrostar S.A. - Ploieşti, rezultatele obţinute fiind prezentate în raportul de încercare nr.112 din 06.12.2016, anexat la prezentul, din care constatăm:

compoziţie granulometrică

- fracţia argilă………………………………………….....................................10 - 17 %;

- fracţia praf………………………………......................................................61 - 70 %;

- fracţia nisip…………………………………. ...............................................16 - 26 %;

- fracţia pietriş.………………………………. ........................................................0 %;

umiditate

- umiditatea naturală a terenului (W%)................ …………………...…....17,9 - 23,1;

plasticitate

- indicele de plasticitate (IP) ...........................................................................15 - 20;

- indicele de consistenţă (IC).....................................................................0,80 - 0,86;

structură

- greutatea volumetrică ((): - în stare naturală ..........................18,31 - 19,12 kN/m3;

- în stare uscată ............................15,00 - 16,20 kN/m3;

- porozitatea (n)………………………………………....................................39 - 44 %;

- indicele de porozitate (e)……………………..................................... .... 0,64 - 0,79;

- gradul de umiditate (Sr)…………………………......................................0,72 - 0,79;

forfecare

- unghi de frecare internă (()…………………………………………...................18,4(;

- coeziunea (c)………………………………………………………..........…...26,0 KPa;

compresibilitatea

- modulul de compresibilitate (M2-3):……………………………….....3703 ÷ 3874 kPa;

- coeficientul de tasare specifica (ep):…………………………………........5,2 - 5,5 %;

- tasarea specifică la inundare (im3):………………………………............ ….0 - 0,1 %.

Ca urmare a rezultatelor obţinute se constată următoarele:

- din punct de vedere granulometric predomină fracţiile praf şi nisip urmate de argilă;

- gradul de umiditate ne indică o scădere a acesteia cu adâncimea;

- indicele de plasticitate ne arată pământuri cu plasticitate medie;

- indicele de consistenţă ne arată că terenul este alcătuit din pământuri vârtoase;

- modulul de compresibilitate şi coeficientul de tasare specifică ne indică terenuri cu compresibilitate mare;

- tasarea specifică la inundare, im300 < 2 % ne arată faptul ca terenul face nu face  parte din categoria pământurilor sensibile la umezire.

#### 4.3.1.2. Condiţii chimice în sol, poluarea existentă

La data observaţiilor privind cercetările geotehnice şi locaţia sondei nu au fost identificate calitativ suprafeţe poluate.

#### 4.3.1.3. Vulnerabilitatea solurilor

Pentru realizarea proiectului, pe amplasamentul propus s-au efectuat cercetări geotehnice, care au costat în recunoaşterea geotehnică a terenului şi a zonei adiacente, precum şi efectuarea forajului geotehnic necesar pentru:

- precizarea condiţiilor geomorfologice din zona în care se situează terenul pe care va fi amenajat careul instalaţiei de foraj;

- evaluarea stabilităţii generale şi locale a terenului;

- precizarea constituţiei litologice a terenului respectiv şi prelevarea de probe în vederea determinării parametrilor fizico-mecanici ai pământurilor din componenţa terenului de fundare;

- semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflări şi contracţii mari, pământuri foarte compresibile, terenuri cu un conţinut mare de materii organice etc.) sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplas(ri de teren, zone de sedimenta(ie eolian( intens( etc.), care ar putea influen(a stabilitatea terenului (i siguran(a obiectivului proiectat;

- eventuale soluţii de îmbunătăţire a terenului;

- evalurea presiunii convenţionale de bază;

- stabilirea situa(iei apei subterane în vederea adoptării măsurilor privind protejarea obiectivului proiectat împotriva infiltraţiilor acesteia şi a ascensiunii capilare, precum şi pentru prevenirea antrenării hidrodinamice;

- încadrarea terenului de fundare în categoria geotehnică corespunzătoare.

Din  punct de vedere morfologic zona amplasamentului face parte din unitatea Podişul Moldovei care coincide cu Platforma Moldovenească şi prezintă în mod predominant un relief colinar cu altitudini cuprinse între 600-400 m, care scad de la nord la sud şi cu interfluvii largi şi plane.

#### 4.3.1.4. Tipuri de culturi în zona amplasamentului

În vecinătatea amplasamentului sondei 1 Ilieşi sunt terenuri având categoria de folosinţă arabil.

### 4.3.2. Surse, cauze, poluanţi pentru sol

#### 4.3.2.1. Sursele şi cauzele poluării

Pe perioada de execuţie, sursele şi cauzele potenţiale de poluare a solului sunt:

- manipularea, utilizarea şi depozitarea inadecvată a diferitelor substanţe chimice, ciment, aditivi specifici (bentonită, antispumant), lubrifianţi şi combustibili utilizaţi pe perioada lucrărilor de foraj;

- deversări accidentale de fluid de foraj pe perioada de probare strate;

- neetanşeităţi ale unor zone de racord;

- neetanşeităţi în zona gurilor de evacuare şi curăţire ale habelor;

- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între încărcător şi capul hidraulic (cu inserţii metalice) datorită îmbătrânirii materialului sau a manevrării bruşte;

- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între pompa de noroi şi manifoldul pompei, datorită îmbătrânirii materialului;

- depăşirea capacităţii de înmagazinare a habelor de depozitare a detritusului şi a fluidului de foraj, habei de preluare a apelor uzate;

- depozitarea necorespunzătoare a soluţiilor folosite la tratarea fluidului de foraj.

În condiţii de funcţionare normală nu există posibilitatea poluării solului. Aceste surse posibile de poluare pot apărea doar în cazuri accidentale.

#### 4.3.2.2. Poluanţii potenţiali pentru factorul de mediu sol

Poluanţii potenţiali pentru factorul de mediu sol pot fi:

- fluid de foraj;

- detritus;

- ciment şi aditivi (bentonită, antispumant);

- combustibili şi lubrifianţi;

- apă pluvială potenţial impurificată.

#### 4.3.2.3. Efectele poluanţilor asupra factorului de mediu sol

Poluarea chimică a solului se poate produce prin manipularea, utilizarea şi depozitarea inadecvată a diferitelor substanţe chimice necesare procesării fluidului de foraj, ciment şi combustibili.

Substanţele chimice utilizate la prepararea fluidului de foraj constituie cea mai periculoasă sursă de poluare a solului.

Cimentul şi anumiţi aditivi dacă sunt manipulate necorespunzător în timpul preparării, pompării şi cimentării, pot constitui o sursă de poluare directă şi de lungă durată a solului. Respectarea riguroasă a normelor şi instrucţiunilor de utilizare ale acestora, va reduce/elimina impactul potenţial asupra solului.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Antreprenorului îi revine sarcina depozitării şi folosirii în condiţii de siguranţă a acestor substanţe. Deşeurile rezultate, în principal ambalajele acestor substanţe, vor fi depozitate în siguranţă şi predate unităţilor specializate de depozitare definitivă, reciclate sau incinerate.

### 4.3.3. Prognozarea impactului

#### 4.3.3.1. Impactul prognozat de poluarea existentă

Pentru determinarea condiţiilor geotehnice în vederea realizării proiectului tehnic au fost efectuate observaţii de teren.

Pe terenul propus pentru amplasarea sondei nu s-au identificat calitativ suprafeţe poluate.

#### 4.3.3.2. Impactul asupra solului

Impactul prognozat cauzat de poluare

Poluarea solului cu fluid de foraj, detritus rezultat în urma forajului, substanţe chimice utilizate la prepararea fluidului de foraj, ciment şi aditivi, ape pluviale impurificate, se poate produce doar în cazuri accidentale.

Fluidul de foraj

Prepararea şi întreţinerea fluidului de foraj vor fi asigurate de către o firmă de specialitate.

Noroaiele de foraj sunt sisteme eterogene, polidispersate, formate din:

- fază continuă - apa (este posibil să conţină şi un electrolit, ca element de dispersie ionică şi diferiţi reactivi reducători de vâscozitate sau săruri nedisociate, ca elemente de dispersie moleculară);

- fază dispersă reprezentată, în principal, de unele argile (dispersate coloidale, materiale de îngreunare şi detritusul provenit din foraj (ca elemente de dispersie grosieră), precum şi anumite substanţe macromoleculare hidrofile.

Cel mai simplu fluid de foraj din această categorie este "noroiul natural", care este un sistem dispers, relativ stabil, cu bune proprietăţi colmatante şi tixotropice. S-a constatat, însă, că acesta este foarte sensibil la contaminarea cu sărurile solubile întâlnite în timpul forajului (NaCl, gips, anhidrit).

Dintre materialele care intră în compoziţia fluidelor de foraj, cu grad de toxicitate ridicat, sunt : hidrocarburile, aditivi ce conţin metale grele, săruri, sodă caustică etc.

Compoziţia fluidelor de foraj având în vedere restricţiile impuse la prepararea şi întreţinerea acestora pe plan mondial şi în urma unor experienţe de laborator efectuate este:

- indice pH = 7, max 8,5;

- conţinutul total de produse petroliere = 0 – max 2 ppm;

- conţinut total de materiale de suspensie = max 30%

- conţinutul total de solide coloidale active (M.B.T) = max 50 kg/m3;

- conţinutul de cloruri (CI) = max 5000 ppm;

- conţinutul de clorură de sodiu (NaCl) = max 50 kg/m3;

- conţinutul de calciu (Ca2+) = max 200 ppm;

- evitarea la prepararea şi întreţinerea fluidelor de foraj nepoluate a ferocromlignosulfaţilor, cromaţilor, bicromaţilor, inhibitorilor de coroziune, aldehidă formică şi toţi aditivii pe bază de produse petroliere sau derivaţi ai acestora.

Discuţie asupra sistemului Inhibitiv

Intervalul 700-2349 m se va săpa cu un fluid pe baza de KCl cu o greutate specifică de 1,20-1,25 kg/dmc. Frezarea sabotului şi a cimentului se va face cu fluidul dispersat folosit pentru săparea intervalului precedent, tratat corespunzător cu bicarbonat pentru prevenirea contaminării cu ciment.

Inlocuirea fluidului dispersat cu fluidul inhibitiv (KCl) se va face cu un dop de separare din apă de cel puţin 5 mc (Spacer) la debit maxim de circulaţie, având grijă ca pompele să nu fie oprite în timpul procesului de dislocuire.

Inhibiţia sistemului va fi controlată prin conţinutul de KCl care este esenţial în săparea intervalului fără probleme.

Se vor monitoriza permanent starea detritusului de la site. În situaţia constatării depletării rapide a conţinutului de inhibitori iar starea detritusului nu este fermă (apărând umed şi moale), concentraţia de KCl din sistem se va ridica pentru a combate umflarea şi dispersarea argilelor reactive.

Se va monitoriza de asemenea apariţia dărâmăturii la site; în cazul în care inhibiţia este suficientă (detritus uscat) iar filtratul are valori rezonabil de mici, se va recomanda ridicarea densităţii sistemului pentru a conferii găurii de sondă stabilitate mecanică.

Filtratul va fi controlat prin adiţie de Filtrapac LV şi Pac LV (R). Funcţie de condiţiile găurii de sondă, pentru a minimiza pericolul lipirilor diferenţiale în stratele nisipoase traversate, se va menţine filtratul la valorile minime proiectate.

MBT-ul trebuie menţinut la valorile minim economic posibil prin folosirea la capacitate maximă a echipamentului de controlul solidelor şi prin diluţii. Un conţinut ridicat de solide uşoare active poate conduce la gelaţii ridicate nedorite, de aceea solidele săpate active trebuie să se situeze în domeniul proiectat, capacitatea de transport a sistemului fiind controlată prin adiţii uşoare de Xan-Bore. Nu se va accepta apariţia gelaţiilor progresive, acestea putând conduce la destabilizarea găurii prin efectul de piston la marşuri şi manevrare a garniturii în gaură.

Nu în ultimul rând, se va controla permanent chimismul fazei continue a sistemului, verificându-se eventualitatea contaminărilor cu carbonaţi/bicarbonaţi. Controlul durităţii sistemului şi a apei de preparare se va face prin adiţii de Sodă Calcinată, contaminările cu carbonaţi fiind tratate cu var şi controlul pH-ului.

Este recomandat ca fiecare creştere de densiate în valoare de 0,05 kg/dmc să fie acompaniată de un tratament corespunzător cu diluţie (5 – 10 % fluid proaspăt preparat) pentru prevenirea gelaţiilor progresive.

In caz de nevoie, se recomandă folosirea produsului DESCO pentru un mai bun control al vâscozităţii.

Este foarte important să avem suficientă apă liberă în fluid! Apa liberă este necesară pentru un bun control al vâscozităţii în cazul adiţiei mari de barită şi chimicale.

Principalele obiective care au stat la baza proiectării acestui sistem de fluid sunt:

- curăţirea găurii de sondă;

- stabilitatea găurii;

- prevenirea manifestărilor eruptive;

- prevenirea pierderilor de circulaţie;

- prevenirea prinderilor de garnitură;

- reducerea volumelor de fluid şi detritus.

Forarea intervalului în timp cât mai scurt prezintă un avantaj deosebit şi pentru menţinerea cheltuielilor cu fluidul de foraj la un nivel scăzut.

Fluidul de foraj care necesită eliminarea, este colectat în habe metalice şi transportat la depozite special amenajate.

Materialele necesare preparării şi condiţionării fluidului de foraj sunt depozitate într-un container de chimicale.

Detritus

Detritusul reprezintă roca sfărâmată rezultată în timpul operaţiunilor de foraj sondă.

Detritusul este potenţial poluant datorită umectării cu fluid de foraj utilizat pentru forajul sondei.

Pe durata forării sondei detritusul este separat de sitele vibratoare.

Detritusul rezultat în timpul forajului are o compoziţie chimică care nu-i permite menţinerea îndelungată pe suprafeţe agricole. Detritusul va fi colectat pe amplasament în habă metalică, cu capacitatea de 70 m3.

Apa pluvială potenţial impurificată

Conţinutul apei pluviale impurificate cu poluanţi specifici activităţii (hidrocarburi, materii în suspensii, cloruri de calciu) necesită că aceste ape reziduale să fie preluate printr- un şanţ colector din plăci prefabricate de beton armat în lungime de 127 m şi dirijate către un bazin colector (habă) cu capacitatea de 40 m3.

Combustibili

Depozitul de carburanţi (poziţia 37 din plan ZF-1011) şi de lubrifianţi (poziţia 48 din plan ZF-1011), precum şi magazia pentru produse chimice, aditivi, săruri şi substanţe tensioactive (poziţia 15 din plan ZF-1011), se vor construi conform Normativelor in vigoare, cu borduri si pante de scurgere în base colectoare, pentru a împiedica imprăştierea eventualelor scurgeri care pot infesta solul si pânza freatică din zonă.

Prin respectarea programului de foraj, depozitarea şi evacuarea controlată a deşeurilor şi gestionarea corespunzătoare a substanţelor toxice şi periculoase impactul asupra solului este redus.

Impactul fizic (mecanic) asupra solului

Pentru realizarea proiectului este necesară ocuparea unei suprafeţe de 6245 m2 :

- suprafaţă zonă protecţie: 303 m2;

- suprafaţă depozit sol vegetal: 1120 m2;

- suprafaţă incintă careu sondă: 5125 m2.

Utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor produc un impact fizic (mecanic) asupra solului prin tasarea şi compactarea acestuia.

Impactul transfrontieră

Dată fiind localizarea sondei 1 Ilieşi, nu va exista impact transfrontieră.

### 4.3.4. Dotari pentru diminuarea impactului asupra solului

În vederea prevenirii accidentelor şi pentru protecţia solului sunt prevăzute următoarele măsuri:

- Şanţ interior de colectare ape reziduale (poziţia 35 din plan ZF-1011), căptuşit cu dale prefabricate din beton armat rostuite cu mortar de ciment, cu lungimea de 127 m, profil trapezoidal (cu dimensiunile 0,4 x 1,24 x 0,4m), racordat la o haba metalica de 40 m3 (poziţia 34 din plan ZF-1011), îngropată, hidroizolată şi protejată cu capac metalic, de unde, periodic, apa colectata este utilizată în procesul de formare a fluidului de foraj.

- Pozarea unei geomembrane impermeabile pentru protecţia subsolului din zona de

lucru a instalaţiei de foraj (S = 1568 m2);

- Amplasarea unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare (pozitia 33 din plan ZF-1011). Haba metalică va avea capacitatea de 70 m3 si va fi îngropată la 1 m de nivelul solului.

- Depozitul de carburanti (pozitia 37 din plan ZF-1011) şi de lubrifianţi (poziţia 48 din plan ZF-1011), precum şi magazia pentru produse chimice, aditivi, săruri şi substanţe tensioactive (poziţia 15 din plan ZF-1011), se vor construi conform Normativelor în vigoare, cu borduri şi pante de scurgere în base colectoare, pentru a împiedica imprăştierea eventualelor scurgeri care pot infesta solul si pânza freatică din zonă.

- Depozitarea apelor de zacamant se va face in habe metalice de 20mc, din care, in final vor fi transportate cu mijloace auto la sonda de injectie 433 Roman Moldoveni, prin grija beneficiarului si contractorului lucrarilor de foraj.

- Toate scurgerile lichide accidentale de pe platforma sondei vor fi recuperate in beciul sondei betonat si impermeabilizat al sondei.

### 4.3.5. Măsuri de diminuare a impactului asupra solului

a) Perioada de foraj  / probe de producţie

Pentru a se evita sau diminua impactul ecologic al activităţii de foraj s-a prevăzut:

- utilizarea unui sistem închis şi sigur – fără posibilităţi de infiltrare sau deversări – protejat împotriva accidentelor pentru circuitul de suprafaţă al fluidului de foraj, pentru apele reziduale şi detritus;

- utilizarea  instalaţiei de floculare (DEWATERING UNIT)

- procesarea fluidului de foraj rezidual în cadrul centrifugei de mare viteză pentru diminuarea fluidelor de diluţie prin reutilizarea apei rezultate;

- urmărirea permanentă a calităţilor reologice ale fluidului de foraj;

- înlocuirea constituenţilor şi aditivilor, inclusiv a lubrifianţilor şi inhibitorilor de coroziune, având toxicitate ridicată cu alţii, mai puţin toxici;

- folosirea ca aditivi pentru noroaie, a polimerilor biodegradabili;

- testarea noroaielor de foraj, periodic şi la terminarea sondei;

- reducerea consumului de lubrifianţi, dispersanţi, detergenţi.

b) Perioada de demobilizare a instalaţie de foraj / probe de producţie

Pentru diminuarea impactului asupra solului, la finalul lucrărilor de foraj şi probare strate au fost prevăzute lucrări de demobilizare şi reconstrucţie ecologică.

După demontarea şi transportul la altă locaţie sau la depozit a instalaţiei de foraj şi anexele acesteia, se vor ţine cont de următoarele măsuri de protecţie:

- demontarea drumului interior şi a platformei. Demontarea constă în desfacerea dalelor şi transportul lor la un depozit sau la altă sondă, scarificarea mecanică a acestei suprafeţe, strângerea, încărcarea şi transportul materialului scarificat.

- curăţarea şanţului de depunerile reziduale şi transportul acestora în bazinul colector de 40 m3.

- desfacerea dalelor din şantul colector şi transportul lor fie la un alt loc de utilizare (careu probe producţie) fie la depozit.

- golirea bazinului colector de depunerile acumulate şi transportul acestora la baza de lucru.

- demontarea bazinului şi transportul lui la depozit sau la un alt loc de utilizare.

- astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

- demontarea habei de detritus şi transportul acesteia, fie la un alt loc de utilizare fie la depozit.

- astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

- dezafectarea împrejmuiri careului de foraj.

Lucrările specifice de reconstrucţie ecologică a solului sunt:

- scarificarea mecanică a suprafeţei (suprafaţa scarificată reprezintă diferenţa dintre suprafaţa nivelată a careului instalaţiei de foraj şi a următoarelor suprafeţe: suprafaţă habă detritus, suprafaţă habă colectare ape reziduale, drum interior şi platforma tehnologică demontată, careu exploatare şi şanţ de pământ);

- strângerea, încărcarea şi transportul patului de balast, nisip folosit la amenajarea careului ;

- împrăştierea mecanizată şi acoperirea întregii suprafeţe cu sol vegetal din depozit ;

- nivelarea suprafeţei;

- arătură mecanică, discuirea şi administrarea de îngrăşăminte chimice şi naturale şi efectuarea de analize agropedologice de teren conform Ordin 184/1997.

În condiţiile respectării etapelor de execuţie a proiectului, a respectării disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de foraj şi probare strate, a programului lucrărilor de refacere a mediului prevăzute în proiect, impactul asupra solului va fi redus.

## GEOLOGIA SUBSOLULUI

### 4.4.1. Caracterizarea subsolului amplasamentului

Zona în care este amplasată locaţia sondei 1 Ilieşi  este amplasată din punct de vedere geologic în zona sudică a Platformei Moldoveneşti.

În acest areal Platforma Moldovenească se prezintă din punct de vedere tectonic sub forma unui slab monoclin, cu inclinări de sub 20-25 m / km cu tendinţă de afundare sub Orogenul Carpatic ce se dezvoltă la vest, fragmentat de falii longitudinale principale orientate în principal Nord-Sud cu falii de sprijin orientate aproximativ VSV -NEN şi separat în blocuri tectonice mai mult sau mai puţin  etanşe. Sucesiunea stratigrafică  specifică Platformei Moldoveneşti cuprinde mai multe cicluri tectono-sedimentare ce acoperă intervalul Paleozoic-Sarmaţian şi are grosimi cumulate de peste 6000 m.

#### 4.4.1.1. Structura tectonică şi activitatea seismică

Conform codului de proiectare seismică indicativ P100-1/2013, pentru zona în care se află perimetrul sondelor se vor considera următorii parametri:

- acceleraţia terenului pentru proiectare pentru zona de hazard seismic în care se situează amplasamentul stabilit de client este: ag = 0,30g;

- perioada de control (de colţ) a spectrului de răspuns, pentru componentele orizontale ale mişcării seismice: Tc = 0,7s.

#### 4.4.1.2. Protecţia şi calitatea subsolului

În cadrul proiectului au fost stabilite măsuri de protecţie a stratelor traversate prin utilizarea unui sistem închis şi sigur – fără posibilităţi de infiltrare sau deversări –pentru circuitul de suprafaţă al fluidului de foraj, apelor reziduale şi a detritusului.

Datorită cantităţilor de fluid de diluţie generat la forajul sondei, a distanţei mari de transport la depozit şi a costului neutralizării la depozit, este prevăzută utilizarea instalaţiei de floculare (DEWATERING UNIT).

Apa rezultată din flocularea fluidului va fi stocată în habe şi refolosită la prepararea volumelor de diluţie. Folosirea unităţii de floculare va rezolva problemele de mediu privind depozitarea şi procesarea volumelor mari de fluid, probleme care nu pot fi cuantificate pe fiecare sondă.

Lucrul cu instalaţia de floculare necesită folosirea unor aditivi suplimentari de procesare (coagulant şi floculant). Pentru ca unitatea de floculare să fie eficientă este necesar să se proceseze un volum cât mai mare de fluid de foraj rezidual. Pentru procesare se amestecă fluidul de foraj cu aditivii de procesare, după care amestecul va intra în centrifuga de mare viteză pentru separarea solidelor de faza lichidă. Solidele rezultate din centrifugare vor avea o umiditate de cca. 60%. Solidele rezultate pot fi încărcate şi transportate odată cu detritusul, iar faza lichidă se va întoarce în circuit putând fi folosită la prepararea de fluid de diluţie.

Pentru protectia componentelor subterane sunt prevăzute următoarele măsuri:

- săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe bază de apă şi argilă;

- tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atentă ;

- impermeabilizarea suprafeţei solului din interiorul careului (platforma tehnologică şi drumul de acces (baracă chimicale);

- dalarea platformei tehnologice şi a drumului interior ;

- platforma tehnologică este prevăzută cu pantă de scurgere către şanţul pereat de colectare scursori ;

- executarea de şanţuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spălare, scursori ;

- haba de depozitare a detritusului se montează îngropat ;

- executarea operaţiilor de tratare – condiţionare a fluidului în sistem închis.

#### 4.4.1.3. Resursele subsolului, condiţii de exploatare şi condiţii de realizare a  lucrărilor de inginerie geologică

Resursele zonei analizate sunt reprezentate de zăcămintele de gaze.

Condiţii de realizare a lucrărilor de inginerie geologică

În urma prospecţiunilor seismice efectuate de ROMGAZ în ultimele decenii coroborate cu datele din foraje, prospecţiunile geochimice şi interpretarea profilelor seismice existente în zonă au fost puse în evidenţă, la nivelul Miocenului superior, mai multe corpuri/lentile poros permeabile (arenitice) formate ca urmare a variaţiei regimului sedimentar respectiv variatia zonei de confluenţă/vărsare a paleorâurilor formându-se astfel serii de tip deltaic la lacustrin. Locaţia propusă urmăreşte punerea în evidenţă a posibilelor lentile/corpuri arenitice din Sarmaţian.

Coroborând datele existente pe structurile învecinate: Săuceşti la Sud-Vest, Bahna la Nord-Vest, Săcuieni-Roman la Nord-Est se poate estima că forajul propus va intercepta, în limitele adâncimii proiectate următoarea succesiune lito-stratigrafică:

Quaternarul, posibil a fi întâlnit de la suprafaţă până la circa 200-250 m, format din depozite detritice cu grnulatii variate, de la pelitice la ruditice constituite dintr-o alternaţă de argile, nisipuri, pietrişuri, aparţinând interfluviului Bistriţa-Siret.

Pliocenul, evidenţiat în sondele de corelare până în jurul adâncimii de 700 m, constituit dintr-o serie detritică comprehensivă alcătuită dintr-o alternanţă de argile, argile nisipoase, nisipuri si pietrişuri.

Grosimea stivei Quaternar-Pliocene poate prezenta variaţii importante de grosime pe suprafaţă.

Sarmaţianul, (700-2300 m), este constituit predominant din roci pelitice (marne slab nisipoase, marne argiloase, argile, argile fin grezoase, argilite microgrezoase) în care sunt incluse, sub formă de intercalaţii dezvoltate discontinuu datorită variaţiilor litofaciale, pachete compacte de nisipuri fin micafere, gresii cuarţitice fine, ciment calcaros, cu duritate medie şi gresii marnoase / argiloase, cu bob fin.

Caracterul lentiliform al colectoarelor grezoase existente în secvenţa inferioară a formaţiunii a fost dovedit de informaţiile seismice recente corelate cu datele geofizice obţinute din sondele săpate.

Adâncimea finală a sondei este de 2300m.

Sonda se sapă dirijat având o deplasare la talpă de 350 m pe un azimut de 15°.

### 4.4.2. Impactul prognozat asupra componentelor subterane

În condiţiile respectării prevederilor din programul de foraj şi probare strate, realizat pentru sonda 1 Ilieşi, impactul asupra componentelor subterane este redus.

### 4.4.3. Măsuri de diminuare a impactului

Pentru reducerea impactului asupra componentelor subterane sunt prevăzute următoarele măsuri:

- lucr(rile de terasamente se vor executa astfel (nc(t fazele procesului tehnologic s( se succeadă f(r( decalaje între diferitele faze de lucru, care ar putea duce la înmuierea pământului din corpul drumului de c(tre apele meteorice;

- pe timp friguros nu se admite ca lucr(rile de terasamente s( fie întrerupte (n faze intermediare ale procesului tehnologic (i executarea terasamentelor cu pământ îngheţat;

- în timpul execut(rii terasamentelor, executantul este obligat s( ia m(suri pentru scurgerea natural( a apelor, iar la întreruperea lucr(rilor suprafaţa terasamentelor s( asigure scurgerea apelor spre exterior, evitându-se colectarea lor (n depresiunile de pe platformă;

- nu se va trece la executarea sistemului rutier înainte ca patul acestuia s( ating( gradul de compactare (i se va menţiona (n procese-verbale de lucr(ri;

- întrucât stabilitatea instalaţiei de foraj depinde în special de stabilitatea şi capacitatea de rezistenţă a terenului pe care se amplasează sonda, lucrările de umplutură se vor executa cu maximum de acurateţe.

- prin tubarea şi cimentarea fiecărui interval se izolează gaura de sondă de teren. Densitatea fluidului de foraj asigură contrapresiune pe stratele traversate, iar raza de influenţă a acestuia este de ordinul a cm filtratului redus şi nu este afectată condiţia geologică a subsolului.

În perioada de construcţie se va face instructajul prealabil tuturor celor care acţionează în zona de lucru, insistându-se în special asupra următoarelor prevederi:

- manevrarea corectă a utilajelor de construcţii şi instruirea muncitorilor ce lucrează în raza de activitate a utilajelor (macarale, maşini de săpat, de împrăştiat, de compactat, etc.);

- un instructaj special trebuie făcut celor care acţionează în raza utilajelor acţionate termic;

- în cazul în care nu s-au prevăzut toate lucrările de sprijinire necesare, ele se vor executa în baza comenzilor suplimentare avizate în prealabil de proiectant.

## BIODIVERSITATEA

### 4.5.1.Date generale

#### 4.5.1.1. Informaţii despre biotopurile de pe amplasament

Biotopul specific amplasamentului este reprezentat de terenuri având categorie de folosinţă arabil.

#### 4.5.1.2. Informaţii despre flora locală

Vegetaţia din zona amplasamentului sondei se încadrează în vegetaţia zonei de stepă. Vegetaţia specifică este reprezentată în proporţie de 90 – 95% cu plante de cultură. Se întâlnesc culturi de cereale şi plante tehnice cum ar fi: grâu, orz, ovăz, porumb, soia, floarea soarelui, rapiţă etc.

#### 4.5.1.3. Informaţii despre fauna locală

Fauna de stepă, destul de săracă, cuprinde rozătoare (popândău, şoarece de câmp, orbete, hârciog, şobolan de câmp, iepure), păsări (ciocârlia de Bărăgan, şorecarul încălţat, prepeliţa, potârnichea), reptile (şerpi, şopârla) şi numeroase insecte (lăcuste, cosaşi, greieri, călugăriţe, fluturi).

### 4.5.2. Impactul prognozat

#### 4.5.2.1. Modificările biotopului de pe amplasament

Pe perioada de foraj şi probe de producţie, vegetaţia va fi afectată exclusiv în zona de lucru.

În perioada de execuţie va fi necesară amenajarea organizării de şantier în care vor fi amplasate: instalaţia de forare, modulele pentru personal, magazia pentru materiale, precum şi alte dotări necesare.

La terminarea lucrărilor de foraj şi degajarea tuturor instalaţiilor şi materialelor folosite în timpul forajului şi probării stratelor pe terenul utilizat temporar se vor efectua lucrări de reconstrucţie ecologică (agrotehnice) pentru aducerea acestuia la starea iniţială.

#### 4.5.2.2. Impactul asupra mediului natural în caz de accident

În situaţii accidentale răspândirea materialelor, substanţelor şi/sau produşilor de sondă, ca detritus, noroi, substanţe solide pot afecta vegetaţia din careul sondei.

Măsurile ce trebuie adoptate pentru prevenirea riscurilor producerii unor accidente sunt:

- execuţia lucrărilor se va face cu respectarea riguroasă a etapelor prevăzute în proiect;

- se vor respecta măsurile cuprinse în planurile de intervenţie în caz de accidente, avarii ce pot avea impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător;

- verificarea etanşeităţii habelor pentru depozitarea fluidului de foraj ;

- păstrarea curăţeniei în careul sondei şi depozitarea materialelor chimice în condiţii de siguranţă, în locuri special amenajate;

- se interzice deversarea fluidelor de foraj şi a altor reziduuri pe alte terenuri decât în locurile special amenajate;

- forajul propriu – zis, operaţiunile de carotaj şi perforare, probarea stratelor precum şi orice fel de operaţii în gaura de sondă, se vor executa numai cu instalaţii de stopare a erupţiilor, montate corect şi complet şi menţinute permanent în stare de funcţionare;

- se va asigura rezerva de fluid de foraj şi materiale de îngreuiere conform regulamentelor în vigoare.

### 4.5.3. Măsuri de reducere a impactului asupra biodiversităţii

Măsurile prevăzute în proiect privind buna funcţionare a instalaţiilor, sunt menite să protejeze şi componentele ecosistemului.

Refacerea vegetaţiei în zona careului se va realiza pe baza unui studiu special întocmit, după aplicarea măsurilor de reabilitare a solului.

## PEISAJUL

### 4.6.1. Informaţii despre peisaj

Terenul pe care va fi amplasată sonda are categoria de folosinţă arabil, iar cel din vecinătatea sondei are categoria de folosinţă arabil.

### 4.6.2. Impactul prognozat

#### 4.6.2.1. Tipuri de peisaj şi utilizarea terenului

Peisajul din zona amplasamentului este specific zonelor agricole fiind reprezentat de terenuri agricole.

Suprafaţa totală de teren necesară în timpul lucrărilor de foraj şi probe de producţie este prezentată în tabelul nr. 9.

SUPRAFEŢE OCUPATE DE PROIECT

Tabelul nr. 9

| Utilizarea terenului | Suprafaţa [m2] |
| --- | --- |
|  | Înainte de punerea în aplicare a proiectului | După punerea în aplicare a proiectului | Recultivată |
| Arabil | 6245 | 0 | 6245 |

Conform proiectului, suprafaţa necesară pentru scoaterea temporară din circuitul initial este de 6245 m2.

La terminarea lucrărilor amplasamentul va fi degajat de materiale şi deşeuri şi se trece la reconstrucţia ecologică prin lucrări agrotehnice specifice.

#### 4.6.2.2. Impactul asupra cadrului natural

Datorită alegerii amplasamentului impactul proiectului asupra cadrului natural este minim.

Lucrările prevăzute în proiect nu vor fragmenta biotopul (nefiind împiedicată migrarea sau mişcarea faunei din zonă).

Terenul din vecinătatea amplasamentului propus are categoria de folosinţă arabil.

Nu există zone naturale protejate (rezervaţii, parcuri naturale, zone tampon etc.) sau zone naturale folosite în scop recreativ sau zone de interes turistic.

### 4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului

Pentru diminuarea impactului în proiect au fost prevăzute lucrări de redare în circuitul iniţial a terenului utilizat temporar pentru executarea lucrărilor de foraj.

Pe amplasamentul propus pentru realizarea proiectului nu au fost prevăzute zone în scop recreativ.

## MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC

### 4.7.1. Date generale

Sonda se va situa în perimetrul administrativ al localităţii Ilieşi, comuna Racova, judeţul Bacău.

### 4.7.2. Impactul potenţial asupra activităţilor social – economice şi asupra  populaţiei

Sonda se va situa la o distanţă de circa 570 m de zona locuită.

În perioada de execuţie personalul care va realiza lucrările de foraj este angajat de către firma constructoare, iar transportul, cazarea şi alte servicii sunt asigurate de către firmă.

Realizarea proiectului nu modifică condiţiile economice locale.

Existenţa în zona exploatărilor de gaze a sondei de explorare - deschidere 1 Ilieşi nu conduce la modificarea structurii activităţii economice locale, tradiţionale. Realizarea şi exploatarea obiectivului nu va crea aşezări umane noi. Sonda, prin amplasamentul ei, nu afectează în niciun fel aşezările umane. Având în vedere că distanţa la care se află sonda este mult mai mare decât cea minim impusă - 50 m – şi că în procesul de foraj nu se folosesc substanţe radioactive, sau microbiene, se consideră că securitatea aşezărilor umane, nu este afectată.

Impactul potenţial asupra populaţiei vulnerabile

În perioada de construcţie muncitorii care vor realiza lucrările sunt angajaţi de către firma constructoare şi vor fi special instruiţi pentru desfăşurarea lucrărilor şi dotaţi cu echipamente de protecţie.

Activităţile cu potenţial impact asupra lucrătorilor pot fi:

- instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea utilajelor mecanice şi electrice;

- operaţii de forare;

- manipularea substanţelor periculoase;

- exploatare instalaţii cu grad ridicat de pericol (incendii);

- colectarea şi recuperarea deşeurilor;

- emisii de gaze şi zgomot determinate de traficul utilajelor din cadrul şantierului.

Debitele masice ale poluanţilor emişi de motoarele utilajelor sunt sub valorile concentraţiilor impuse de legislaţia ce stabileşte calitatea factorului de mediu - aer.

Având în vedere cele menţionate mai sus precum şi modul de funcţionare intermitentă a autovehiculelor şi perioada limitată de timp, impactul asupra personalului este nesemnificativ.

În cazul obiectivului analizat suntem în prezenţa zgomotelor normale, ce se produc în cadrul unui şantier. Zgomotul produs de utilaje va fi în jur de 80 dB.

Având în vedere distanţa faţă de aşezările umane zgomotele produse pe perioada de foraj şi probarea stratelor nu constituie ameninţări la starea de sănătate a comunităţii existente.

În condiţiile respectării normelor de sănătate şi securitate în muncă aplicabile sectorului de foraj, normelor de apărare împotriva incendiilor şi normelor de protecţie a mediului, impactul asupra populaţiei potenţial vulnerabile este minim şi se desfăşoară pe timp limitat, pe durata fazelor de realizare a proiectului.

Obligaţiile titularului

Pentru realizarea proiectului beneficiarul va informa şi consulta populaţia interesată de dimensiunea şi impactul realizării lucrărilor aferente de explorare – deschidere gaze.

Informarea, consultarea şi facilitarea publică contribuie la îmbunătăţirea calităţii proiectului şi previn eventualele pierderi sau întârzieri ale proiectului şi aduc beneficii, cum ar fi:

- informarea părţilor interesate relevante şi furnizarea unei platforme pentru discuţii deschise asupra aspectelor locale legate de proiect ;

- oferirea posibilităţilor de a face comentarii la opţiunile proiectului şi garanţia că niciun aspect major legat de proiect nu va fi trecut cu vederea de către proiectant ;

- reducerea eventualelor conflicte printr-un proces de comunicare / consultare deschis şi transparent ;

- facilitarea abordează problemele ridicate de comunitate şi ajută la includerea particularităţilor locale în elaborarea proiectului.

La analiza proiectului se va ţine cont de: relevanţa pentru comunitate; relevanţa socială; relevanţa pentru mediu; relevanţa legală şi vor fi oferite explicaţii ale măsurilor colaterale întreprinse pentru a atenua problemele sociale şi de mediu.

Cetăţeanul are dreptul de a fi informat cu privire la riscurile la care este supus în cadrul comunităţii şi la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Comportamentul preventiv cuprinde totalitatea acţiunilor pe care cetăţeanul le realizează pentru a preîntâmpina producerea de evenimente negative ce pot genera pierderi.

Acţiunile ce pot fi întreprinse la nivelul cetăţenilor sunt:

- informarea generală şi permanentă/periodică şi a concetăţenilor asupra riscurilor specifice care le pot afecta viaţa şi proprietatea;

- formarea comportamentului preventiv, dezvoltarea culturii de securitate şi eliminarea / reducerea neglijenţelor de conduită;

- dezvoltarea spiritului civic şi de solidaritate în comunitatea locală;

- adoptarea de măsuri proprii pentru reducerea riscurilor asupra familiei, bunurilor, locuinţei şi anexelor gospodăreşti, cu respectarea cadrului legal privind construirea.

Beneficiarul va respecta condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind dezbaterea publică a proiectului.

Având în vedere poziţia sondei faţă de localităţi (570 m) se poate aprecia că realizarea proiectului nu are impact asupra populaţiei din zonă.

### 4.7.3. Măsuri de reducere a impactului asupra activităţilor social – economice şi asupra populaţiei

- Măsuri de reducere a impactului asupra activităţii social – economice

După demontarea şi transportul de la locaţie la altă locaţie sau la depozit a instalaţiei de foraj/probare strate împreună cu anexele sale, lucrările de demobilizare - protecţie mediu vor fi următoarele:

1. Curăţarea şanţului de depunerile reziduale şi transportul acestora în bazinul colector de 40 m3.

2. Desfacerea dalelor din şanţul colector şi transportul lor fie la un alt loc de utilizare fie la depozit  (315 km).

3. Golirea habei colectoare de depunerile acumulate (cca. 60 t) şi transportul acestora (50 km).

4. Demontarea habei colectoare şi transportul ei (315 km)

5. Astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

6. Demontarea habei de detritus şi transportul ei (315 km)

Notă !

Golirea habei de detritus se va realiza periodic pe durata lucrarilor de foraj, costul lucrărilor (golire, transport, procesare) făcând parte din sistemul de Waste Management contractat de catre contractorul general al lucrărilor sau contractorul fluidelor de foraj.

7.  Astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

8. Împrăştierea mecanizată şi acoperirea întregii suprafeţe a careului de foraj ce va fi redată proprietarilor 6245 m2) cu sol vegetal din depozit (1025 m3).

9. Nivelarea suprafeţei de 6245 m2 care se va reda proprietarilor.

10. Arătura mecanică în două sensuri perpendiculare a suprafeţei menţionate la punctul anterior, discuirea şi administrarea de îngrăşăminte chimice şi organice şi efectuarea a 9 analize agropedologice de teren conform Ordin 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu..

11. Demontarea împrejmuiri careului de foraj.

12. Demontarea drumului interior şi a platformei au fost prinse în lucrarea de careu sondă.

- Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei vulnerabile

La executarea lucrărilor de construcţii – montaj, foraj, probe de producţie şi operaţiuni speciale sunt necesare respectarea următoarelor măsuri pentru reducerea impactului asupra populaţiei potenţial vulnerabile:

- locurile de muncă trebuie menţinute curate, iar substanţele sau depunerile periculoase trebuie îndepărtate ori ţinute sub supraveghere pentru a nu pune în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

- lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire şi pregătire necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lor;

- pentru fiecare loc de muncă vor fi elaborate instrucţiuni scrise care să cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi al siguranţei utilajelor;

- utilajele şi instalaţiile mecanice vor fi prevăzute cu protecţie adecvate şi sisteme de securitate în caz de avarii;

- lucrătorii vor fi dotaţi cu echipamente de protecţie corespunzătoare;

- înregistrarea şi măsurarea concentraţiilor de gaze, montarea de dispozitive de alarmă automate, sisteme de decuplare automată a instalaţiilor electrice şi sisteme de oprire automată a motoarelor cu ardere internă;

- locurile de muncă trebuie să fie amenajate astfel încât lucrătorii să fie protejaţi împotriva influenţelor atmosferice, să nu fie expuşi la niveluri sonore nocive, nici la influenţe exterioare nocive, în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă;

- locurile de muncă vor fi prevăzute cu dispozitive adecvate pentru prevenirea declanşării şi propagării incendiilor;

- respectarea distanţelor de siguranţă între instalaţiile din şantierele de lucru;

- să se ţină evidenţa strictă a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase inclusiv a recipientelor şi ambalajelor;

- organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei şi intensităţii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru.

- Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei în general

Având în vedere că nu există impact produs de realizarea proiectului asupra populaţiei, nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului.

## CONDIŢII CULTURALE ŞI ETNICE, PATRIMONIU CULTURAL

Impactul potenţial al proiectului asupra condiţiilor etnice şi culturale

Nu există impact provocat de proiect asupra condiţiilor etnice şi culturale.

Impactul potenţial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice

În zona de impact a activităţilor desfăşurate pe perioada de execuţie şi exploatare nu există obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice.

## IMPACTUL CUMULATIV ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU GENERAT DE REALIZAREA SONDEI 1 ILIEŞI IN RAPORT CU SONDELE EXISTENTE

Conform Ordinului nr. 863/2002 este necesar ca, in evaluarea efectelor asupra mediului ale prevederilor proiectului, să fie luate in considerare efectele cumulative si sinergice asupra mediului. Astfel, efectele cumulative pot aparea in situaţii în care mai multe activităţi au efecte individuale nesemnificative, dar împreună pot genera un impact semnificativ sau, atunci când mai multe efecte individuale ale planului generează un efect combinat.

In situaţie în care sonda se va dovedi productivă se va trece în conservare până la realizarea unui grup de gaze care să preia producţia sondei proiectate.

Impactul asupra mediului in faza de realizare a proiectului este redus si temporar.

Impactul generat de exploatarea sondele din zona amplasamentului este nesemnificativ, in zona neexistând semne de afectare a factorilor de mediu, astfel că impactul cumulativ al sondei proiectate (în situaţia exploatării ei) cu sondele din zonă este nesemnificativ, nu se vor inregistra fenomene care sa conducă la efecte sinergetice ale noii activităţi în contextul continuării activitaţilor obiectivelor deja existente în zonă.

Pentru evitarea unor posibile depăşiri limitele admisibile care pot afecta mediul, la sonde se iau măsuri de protecţia mediului pentru fiecare factor de mediu in parte, măsuri pentru prevenirea poluării accidentale, măsuri în cazul unei poluări accidentale. Pentru a verifica calitatea factorilor de mediu, beneficiarul monitorizează realizarea proiectului.

Riscurile de mediu sunt menţinute la un nivel scăzut prin implementarea unor tehnologii care să asigure protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, diminuarea consumurilor energetice, a pierderilor tehnologice şi a necesarului de personal, în scopul măririi rentabilităţii, precum şi realizarea unor condiţii mai bune de muncă pentru personalul societăţii.

## EVALUAREA ŞI CUANTIFICAREA IMPACTULUI. IMPACT REZIDUAL

EVALUAREA ŞI CUANTIFICAREA IMPACTULUI

Pentru evaluarea şi cuantificarea impactului s-a utilizat o scară cu valori cuprinse între -2 şi +2, astfel:

+2 = efect pozitiv substanţial al impactului;

+1 = efect pozitiv al impactului;

0 = niciun impact;

-1= impact negativ;

-2 = impact negativ substanţial

EVALUAREA ŞI CUANTIFICAREA IMPACTULUI

Tabelul nr. 10

| Tip de efecte | Periodicitatea efectelor şi impactul pe termen | Importanţa efectului prognozat |
| --- | --- | --- |
| Categoria de efecte | pozitiv/negativ direct / indirect | scurt | mediu | lung |  |
| Secundare -Implementarea tehnologiilor noi | Efect pozitiv – indirect asupra mediului. Utilizarea instalaţiei de procesare fluid de foraj eficientă din punct de vedere ecologic | +2 | +1 | 0 | Foarte important |
| -Schimbarea folosinţei terenului | Efect negativ – direct asupra solului | -1 | -1 | 0 | Importanţă medie |
| Cumulative -Protejarea solului | Efect negativ direct asupra solului datorat lucrărilor desfăşurate în perioada de mobilizare, foraj, demobilizare | -1 | -1 | 0 | Foarte important |
|  | Efect negativ direct în cazul evacuărilor necontrolate de ape uzate asupra solului | -1 | -1 | 0 | Foarte important |
| -Epuizarea resurselor naturale neregenarabile | Efect indirect negativ | -1 | -1 | -2 | Importanţă medie |
| Sinergice Sănătatea umană | Efect negativ direct, datorat disconfortului creat de intensificarea traficului şi creşterea nivelului de zgomot în zonă | -1 | 0 | 0 | Importanţă medie |
| Impact socio-economic | Efect pozitiv asupra economiei locale şi infrastructurii | +1 | +2 | +2 | Importanţă redusă |

Studiul a luat în considerare toate informaţiile privind calitatea factorilor de mediu ca şi condiţie iniţială, predicţiile pentru perioada de foraj / probe de producţie şi accidentele potenţiale.

Efectul primar asupra populaţiei din vecinătatea drumurilor de acces îl constituie disconfortul creat de intensificarea traficului şi de zgomotul generat.

Riscul apariţiei focului, exploziilor şi generarea de gaze, fumuri, fluide toxice şi praf este în conexiune cu managementul substanţelor periculoase şi a deşeurilor rezultate. Depozitarea, colectarea şi transportul deşeurilor trebuie să respecte reglementări stricte de mediu şi sănătate.

În concluzie, lucrările prevăzute nu vor determina apariţia de efecte adverse asupra stării de sănătate a populaţiei din vecinătatea viitorului obiectiv.

Realizarea investiţiei va avea un impact pozitiv economic, prin colectarea de taxe şi impozite la bugetul local.

IMPACTULUI REZIDUAL

Pentru diminuarea efectelor asupra mediului în cadrul proiectului au fost prevăzute o serie de măsuri pentru eliminarea pericolelor mecanice, electrice, termice, chimice, datorate locului de muncă, calamităţi naturale (seism, vânt, grindină, inundaţii, alunecări de teren, etc), manifestări eruptive sau erupţii libere.

Impactul rezidual este impactul potenţial care se manifestă după aplicarea tuturor măsurilor de reducere a impactului asupra mediului şi poate fi evaluat în toate cele trei faze ale proiectului: mobilizare, foraj/probe şi demobilizare instalaţie foraj.

Pentru evaluarea impactului rezidual s-a utilizat o scară cu valori cuprinse astfel: pentru intensitatea impactului: 1 - minim, 10 – maxim; pentru întinderea spaţială a impactului: L - local, Z - zonal, R - regional, N – naţional; ca întindere temporală: Mo - momentan, M – medie durată, L - lungă durată, I – ireversibil.

Impactul va fi nesemnificativ asupra apelor, florei şi habitatelor.

În condiţiile respectării prevederilor din programul de foraj şi probare strate, impactul asupra componentelor subterane este redus.

În faza de mobilizare şi demobilizare ca urmare a măsurilor de prevenire ce vor fi luate (colectare ape uzate, gestionare deşeuri) apreciem o reducere substanţială a impactului. Impactul rezidual după implementarea măsurilor prevăzute este de intensitate minimă (valoare = 1), ca întindere spaţială local (L), iar ca întindere temporală este momentan (Mo).

Emisiile de noxe în atmosferă se vor produce doar pe perioada implementării proiectului şi provin de la utilajele şi mijloacele de transport. Pentru reducerea emisiilor, măsurile ce se impun sunt menţinerea utilajelor în stare bună de funcţionare, circulaţia cu viteză redusă la turaţii joase ale motoarelor care vor genera un nivel scăzut de gaze de eşapament şi folosirea de utilaje ce respectă normele europene privind emisiile de noxe.

Prin aplicarea acestor măsuri se prognozează reducerea emisiilor, ceea ce duce la un impact rezidual de intensitate redusă (valoare = 2), ca întindere spaţială zonal (Z), iar ca întindere temporală este momentan (Mo).

Praful generat în faza de transport a materialelor reprezintă o componentă importantă a impactului generat în zonă. Ca urmare a măsurilor de prevenire ce vor fi luate (repararea şi întreţinerea drumurilor, circulaţia cu viteză redusă) apreciem o reducere a cantităţii de praf generate.

Prin aplicarea acestor măsuri se prognozează reducerea emisiilor, ceea ce duce la un impact rezidual de intensitate medie (valoare = 4), ca întindere spaţială zonal (Z), iar ca întindere temporală este momentan (Mo).

Zgomotul produs de utilaje poate fi redus semnificativ, prin aplicarea măsurilor prevăzute în proiect, impactul rezidual este de intensitate redusă (valoare = 2), ca întindere spaţială local (L), iar ca întindere temporală este momentan (Mo).

# ANALIZA ALTERNATIVELOR

Proiectul tehnic al sondei 1 Ilieşi conţine o singură variantă din punct de vedere al locaţiei şi al programului de construcţie al sondei.

Sonda 1 Ilieşi a fost stabilită de către compartimentul geologic al beneficiarului SNGN Romgaz Mediaş în funcţie de informaţiile preliminare referitoare la posibile acumulări de hidrocarburi din zonă.

Singurele alternative avute în vedere sunt legate de tipul şi caracteristicile fluidului de foraj utilizat pentru forarea sondei.

Pentru tratarea şi condiţionarea fluidului de foraj se utilizează ultimele metodologii conform cărora se ţine seama de analiza sortimentelor şi consumurile de chimicale la sondele de corelare, eficienţa de cernere a sistemului de curăţire mecanică, conţinutul de solide şi volumele de diluţie necesare.

Utilizarea centrifugelor de mare viteză şi a instalaţiilor de flocurare prezintă o serie de avantaje:

- reducerea volumului de fluid de foraj rezidual;

- reducerea cheltuielilor de transport ca urmare a diminuării volumului de fluid;

- reducerea cheltuielilor de întreţinere a fluidului de foraj prin reutilizarea fazei lichide care mai conţine şi o parte din aditivii utilizaţi;

- diminuarea cantităţii de fluid de diluţie prin recircularea fazei lichide rezultate în urma procesului de floculare.

Instalaţia de floculare rezolvă problema depozitării şi procesării volumelor mari de fluid de foraj care nu pot fi cuantificate la sonde.

Solidele rezultate din proces sunt încărcate împreună cu detritusul şi transportate la un depozit specific autorizat M.M.P.

# MONITORIZAREA MEDIULUI

Sistemul de monitoring reprezintă un sistem complex de achiziţie a datelor privind calitatea mediului, obţinute pe baza unor măsurători sistematice, de lungă durată, la un ansamblu de parametri şi indicatori, cu acoperire spaţială şi temporală care să asigure posibilitatea controlului poluării.

Pe perioada prevăzută pentru realizarea lucrărilor de foraj/probare strate, monitorizarea mediului se realizează prin respectarea etapelor prevăzute pentru execuţie, precum şi evacuarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate.

În această etapă este foarte important să se respecte locaţiile prevăzute pentru depozitarea deşeurilor rezultate.

Toate operaţiile de foraj se execută cu măsuri stricte de control, cu respectarea normelor în vigoare şi a condiţiilor tehnico – economice.

Procesul tehnologic se desfăşoară numai în incinta careului special amenajat în vederea evitării poluării factorilor de mediu.

Realizarea proiectului este monitorizată de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor privind protecţia mediului.

Monitorizarea mediului se realizează prin:

- urmărirea realizării transportului de deşeuri la locurile stabilite. Transportul se va executa cu mijloace auto adecvate, pentru a se elimina posibilitatea deversării deşeurilor pe timpul transportului. Documentele care vor însoţi transportul vor avea menţionate în principal: natura deşeurilor, cantitatea, locul de eliminare. La întoarcerea din cursă, se va prezenta confirmarea că deşeul a fost transportat la locul stabilit;

- asigurarea funcţionării în permanenţă a dotărilor cu rol de protecţie a mediului;

- instruirea periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din acordul de mediu emis pentru acest obiectiv;

- informarea imediată a autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului cu privire la modificările faţă de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte negative asupra mediului înconjurător;

- personalul care desfăşoară activitatea de construire a sondei este obligat sa cunoască şi să respecte regulamentul de prevenire a erupţiilor. Acest regulament cuprinde un set complet de măsuri concrete, pentru fiecare loc de muncă şi instalaţie, necesare a fi luate pentru prevenirea sau intervenţia în caz de situaţii deosebite;

- folosirea tipurilor de fluide recomandate în proiect şi asigurarea în permanenţă a caracteristicilor indicate;

- parametrii fluidului de foraj se vor adapta în funcţie de condiţiile întâlnite, se vor lua măsuri de prelucrare continuă a datelor obţinute, în scopul asigurării unui fluid de foraj optim pentru traversarea formaţiunilor geologice întâlnite;

- în timpul operaţiilor de tubaj şi cimentare se vor respecta măsurile SSM specifice acestor operaţii, cuprinse în normele departamentale de protecţia muncii;

- instruirea corespunzătoare a personalului privitor la condiţiile geologo – tehnice ale sondei şi prevederile SSM şi apărarea împotriva incendiilor, Îndrumătorul tehnic, regulamentele pentru prevenirea erupţiilor, prevenirea şi lichidarea accidentelor tehnice;

- desfăşurarea operaţiilor pe bază de programe întocmite şi avizate cu asigurarea unei asistenţe corespunzătoare;

- verificarea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor instalaţiei.

În timpul probării stratelor, se vor monitoriza permanent: tipul fluidelor obţinute, debit, volum produs şi presiuni de suprafaţă.

Pe toata durata operaţiilor de foraj, parametrii vor fi înregistraţi permanent.

Personalul specializat va întocmi “Raport zilnic” privind parametrii înregistraţi şi hidrocarburile detectate, iar la final va întocmi “Raport final” care va include toate diagramele solicitate.“Raportul zilnic” va include descrierea litologică a probelor, indicaţiile de hidrocarburi din probe, rezultatele analizelor (fluorescenţă, reacţie benzen, acetonă, etc) şi valorile de conţinut în material carbonatic.

Pentru urmărirea poluării mediului în zona de activitate a obiectivelor analizate se impune un control periodic a surselor potenţial poluatoare.

Având în vedere că sonda ar caracter de explorare – deschidere (cercetare), pentru obţinerea autorizaţiei de construire se va întocmi studiu hidrogeologic preliminar. În cazul în care sonda se va dovedi productivă, pentru trecerea ei în exploatare se va întocmi studiu hidrogeologic final, studiu ce va stabili foraje de monitorizare a calităţii apelor subterane.

Înaintea începerii lucrărilor (amenajare careu foraj) se vor preleva probe de către OSPA în vederea stabilirii clasei de calitate a solului. Acestea vor fi comparate ca şi probe martor cu probele prelevate după redarea terenului în circuitul agricol.

MONITORIZAREA DE FOND A SURSELOR POSIBILE DE POLUARE

Tabelul nr. 11

| Sursa potenţială de poluare / obiective | Indicator urmărit | Interval urmărire – măsurare | Măsuri de limitare a poluării |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompe, armături | Avarii, neetanşeităţi | Data producerii | Reparaţii executate / mod gospodărire deşeuri / înlocuire garnitură |
| Habe, bazin colector | Vidanjare (golire) bazin colector | Grafic de curăţare / vidanjare | Organizatorice (respectarea graficului) |
| Sonda | Intervenţii, reparaţii | Data execuţiei | Organizatorice |

Strategia protecţiei mediului în România trebuie să aibă la bază următoarele principii şi criterii generale:

- conservarea condiţiilor de sănătate ale oamenilor;

- dezvoltarea durabilă;

- evitarea poluării prin adoptarea unor măsuri preventive;

- conservarea biodiversităţii;

- apărarea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor;

- raport maxim beneficiu/cost;

- implementarea prevederilor convenţiilor şi programelor internaţionale privind protecţia mediului.

Specificul industriei extractive de gaze impune măsuri ferme în ceea ce priveşte extracţia gazelor, ca orice activitate industrială de altfel, afectează mediul înconjurător, atât prin derularea proceselor tehnologice propriu-zise, cât şi prin unele accidente nedorite ce se pot produce.

Aplicarea conceptelor de management ecologic în industria extractivă de hidrocarburi vizează problematica purificării solului şi apelor freatice contaminate şi minimizarea cantităţii de reziduuri înaintea utilizării unor instalaţii costisitoare de tratare a acestora.

# SITUAŢII DE RISC

## RISCURI NATURALE

Riscul la cutremur

Conform codului de proiectare seismică indicativ P100-1/2013, pentru zona in care se vor fora sondele se vor considera următorii parametrii:

- acceleraţia terenului pentru proiectare pentru zona de hazard seismic în care se situează amplasamentul stabilit de client este: ag = 0,30g;

- perioada de control (de colţ) a spectrului de răspuns, pentru componentele orizontale ale mişcării seismice: Tc = 0,7s.

Întrucât la realizarea proiectului s-a ţinut seama de încărcările suplimentare care apar în timpul unui seism, se poate concluziona că apariţia unui seism nu prezintă un risc.

Riscul la inundaţii şi la alunecări de teren

Cercetarea geotehnică a terenului de fundare pentru instalaţia de foraj şi a zonei adiacente a constat în:

- condiţiile geomorfologice din zona în care se situează terenul pe care se va amplasa instalaţia de foraj;

- evaluarea stabilităţii generale şi locale a terenului;

- stratificaţia terenului, delimitarea stratelor interceptate, natura şi starea fizică a pământurilor în starea lor naturală, parametrii fizici (pentru identificare şi caracterizare) şi mecanici (de rezistenţă şi deformabilitate) ai pământurilor ce compun terenul respectiv;

- încadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicităţii;

- semnalarea unor categorii speciale de teren (terenuri cu umflări şi contracţii mari, pământuri foarte compresibile, terenuri cu un conţinut mare de materii organice etc.) sau procese geologice-dinamice (eroziuni, abrupturi, sufozii, crovuri, deplas(ri de teren, zone de sedimenta(ie eolian( intens( etc.), care ar putea influen(a stabilitatea terenului (i siguran(a obiectivului proiectat;

- eventuale soluţii de îmbunătăţire a terenului;

- evaluarea presiunii convenţionale de bază;

- situa(ia apei subterane în vederea adoptării măsurilor privind protejarea fundaţiilor instalaţiei de foraj împotriva infiltraţiilor acesteia şi a ascensiunii capilare, precum şi pentru prevenirea antrenării hidrodinamice;

- încadrarea terenului de fundare în categoria geotehnică corespunzătoare.

La data cercetărilor geotehnice terenurile nu prezentau aspecte de instabilitate.

Riscul la condiţii meteorologice deosebite

Funcţionarea sondelor nu este influenţată de condiţiile meteorologice din zona amplasamentului şi deci nu există riscuri privind funcţionarea în perioade cu condiţii meteorologice deosebite (secetă, temperaturi foarte scăzute etc.).

## RISCURI TEHNOLOGICE

Dificultăţile de foraj sunt în general de natură geologică, obiectivă, mai rar de natură geologo-tehnică. Ele sunt detereminate de caracteristicile fizice sau chimice ale unor roci traversate de gaura de sonda şi ale fluidelor din porii sau fisurile lor: sunt aşa numite formaţiuni cu probleme.

Adeseori, dificultăţile de foraj sunt provocate sau agravate de condiţiile tehnice şi tehnologice, cum ar fi mărimea presiunii create în gaura de sondă, viteza de manevrare a garniturii de foraj, fluidul de circulaţie folosit, tehnologia de lucru utilizată. Dificultăţile privind menţinerea direcţiei sondei sunt determinate în mare măsură de natura rocilor întalnite, dar şi de alcătuirea ansamblurilor utilizate.

Dificultăţile respective se manifestă în timpul forajului propriu-zis, dar şi al altor operaţii executate la sondă (tubare, cimentare, măsuri geofizice), uneori chiar în timpul repausului, ca de exemplu o manifestare eruptivă sau o pierdere de circulaţie).

Adeseori se întâlnesc simultan mai multe probleme, chiar adverse, ceea ce complică operaţiile de prevenire şi de combatere a lor. Tipică este o pierdere de circulaţie într-un strat, concomitent cu o manifestare eruptivă dintr-un strat adiacent: pierderea de circulaţie se rezolvă de regulă prin reducerea densităţii fluidului de foraj, în timp ce combatarea manifestării presupune o creştere a densităţii. Acest risc se poate diminua prin alegerea unui program de construcţie adecvat.

POSIBILELE DIFICULTĂŢI ESTIMATE PE DURATA FORAJULUI SONDELOR

- posibile pierderi par(iale de circula(ie în formaţiunile de suprafaţă (0-70 m)

- posibile gazeific(ri ale fluidului de foraj (n Sarmaţian începând cu adâncimea de 650-700 m;

## ACCIDENTE POTENŢIALE

Accidentul tehnic reprezintă un eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit survenit în timpul funcţionării sistemului tehnic/tehnologic.

O consecinţă a accidentului tehnic o constituie deprecierea semnificativă a caracteristicilor sistemului tehnic în sensul înrăutăţirii drastice a valorilor acestora dintr-un anumit punct de vedere produs din degradarea, deteriorarea sau distrugerea materialelor.

Dintre avariile potenţiale ce pot apărea, avariile majore pot avea consecinţe grave asupra factorilor de mediu, sănătăţii populaţiei etc.

Disfuncţiile ce pot produce accidentul tehnic sunt :

- disfuncţii tehnice (asociate factorilor materiali de concepţie, realizare şi exploatare);

- disfuncţii datorate factorului uman;

- disfuncţii asociate pregătirii şi organizării defectuoase a activităţilor de mentenanţă şi de exploatare tehnologică;

- disfuncţii datorate incompetenţei şi lipsei de informare;

- disfuncţii datorate factorilor externi aleatori.

Riscul tehnic (probabilitatea de producere a unui accident tehnic) creşte odată cu creşterea interferenţelor între factorii implicaţi în producerea disfuncţiilor.

De intensitatea şi frecvenţă minimă pot fi considerate şi disfuncţiile datorate incompetenţei şi lipsei de informare.

Disfuncţiile de mentenanţă, exploatare tehnologică, avarii, vor fi minime prin măsuri luate de beneficiar care pot fi grupate în :

- măsuri şi dotări privind securitatea zonei;

- măsuri şi dotări privind sănătatea şi securitatea muncii;

- măsuri şi dotări privind apărarea împotriva incendiilor.

Factorii de mediu posibil a fi afectaţi în cazul apariţiei unor riscuri naturale pot fi:

- factor de mediu aer;

- factor de mediu sol;

- factor de mediu apă.

În condiţiile dotării corespunzătoare cu sisteme de control al poluării (echipamente de prevenire a erupţiilor, rezervoare de depozitare, pompe, conducte) şi a unei organizări şi discipline riguroase a muncii, pe perioada lucrărilor de foraj / probare strate, nu apar efecte poluante asupra mediului înconjurător.

Pe perioada de foraj şi probare strate este posibil să apară evenimente care se situează în afara condiţiilor normale ale protecţiei mediului.

Aceste evenimente sunt reprezentate de declanşările erupţiilor libere, necontrolabile, care se pot produce datorită următoarelor cauze:

- neasigurarea contrapresiunii necesare asupra stratelor. Reducerea contrapresiunii asupra unui strat, se datorează, fie scăderii densităţii fluidului de foraj, fie scăderii înălţimii coloanei de fluid, din gaura de sondă;

- scăderea densităţii are loc din cauza pătrunderii de fluide mai uşoare, din strat, în fluidul de foraj. Cel mai frecvent caz este gazeificarea fluidului de foraj, în timpul traversării, cu viteze mari, a stratelor de gaze;

- scăderea înălţimii coloanei de fluid de foraj, în gaura de sondă, se poate produce, în cazul pierderilor de circulaţie;

- necunoaşterea manevrării sau manevrarea greşită a echipamentului de prevenire a erupţiilor;

- existenţa unui echipament de prevenire a erupţiilor necorespunzător pentru presiunile la care este supus, la sonda respectivă.

Cuantificarea riscului apariţiei unei erupţii, funcţie de cauzele care o generează este:

CUANTIFICARE RISC

Tabelul nr. 12

| Cauza | Probabilitate | Clasificarea gravităţii | Risc |
| --- | --- | --- | --- |
| Neasigurarea contrapresiunii necesare asupra stratelor | 1 (mică) | 2 (medie) | 2 |
| Manevrarea greşită a echipamentelor de prevenire a erupţiilor | 1 (mică) | 3 (majoră) | 3 |
| Utilizarea unui echipament neadecvat de prevenire a erupţiilor | 1 (mică) | 3 (majoră) | 3 |

## ANALIZA POSIBILITĂŢII APARIŢIEI UNOR ACCIDENTE

Riscul este probabilitatea apariţiei unui accident într-o perioadă de timp specificată şi este adesea descris sub forma ecuaţiei:

Risc = Probabilitate x Gravitate

Obiectivul general al evaluării este de a controla riscuri provenite de la un amplasament, prin identificarea:

- agenţilor poluanţi sau pericolelor celor mai importante;

- resurselor şi receptorilor expuşi riscului;

- mecanismelor prin care se realizează riscul;

- riscurilor importante care apar pe un amplasament;

- măsurilor generale pentru a reduce gradul de risc la un nivel acceptabil.

În continuare este prezentată relaţia sursă – cale – receptor pentru sursele posibile de poluare din perioada de foraj – probare strate.

Impactul ecologic al unei erupţii libere se manifestă prin deversarea în mediul ambiant a fluidului de foraj, soluţii chimice.

Toate deversările rezultate în urma erupţiilor libere necontrolabile conduc la poluarea solului şi a pânzei freatice.

AGENT POLUANT / SURSĂ/ CALE/ ŢINTĂ

Tabelul nr. 13

| Agent poluant | Pericol | Sursa | Cale | Ţinte | Atingere ţintă | Importanţa riscului | Necesitatea lucrărilor de remediere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fluid de foraj | Inert | Fisuri în conducta de refulare a fluidului de foraj; Neetanşeităţi ale unor zone de racord; Fisurare furtun vibrator; Apariţia fisurilor în pereţii habelor de depozitare. | Deversare | Sol/ Subsol Acvifer | Da | Mică | Închiderea sursei de poluare. Colectarea poluantului |
| Soluţii chimice | Fitotoxic | Produse chimice necesare tratării fluidului de foraj depozitate necorespunzător | Împrăştiere | Sol/ Subsol Acvifer | Da | Mică | Colectare |
| Carburanţi, lubrifianţi | Fitotoxic | Evacuări accidentale | Scurgeri, deversări | Sol/ Subsol Acvifer | Da | Mică | Identificarea sursei de poluare. Neutralizarea poluantului |

Cuantificarea riscului:

- Agent poluant: fluid de foraj

Probabilitate = 1 (mică)

Gravitate = 1 (uşoară)

R = 1 x 1 = 1

- Agent poluant: soluţii chimice

Probabilitate = 1 (mică)

Gravitate = 2 (medie)

R = 1 x 2 = 2

- Agent poluant: carburanţi, lubrifianţi

Probabilitate = 1 (mică)

Gravitate = 2 (medie)

R = 1 x 2 = 2

Pe baza celor menţionate se poate concluziona că riscul este minim.

## MĂSURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR

### 7.5.1. Măsuri de prevenire a accidentelor pe perioada de foraj sondă – probare strate

Pentru prevenirea accidentelor în perioada de foraj se impun următoarele măsuri:

- păstrarea curăţeniei în careul sondei pentru evitarea formării soluţiilor poluante, din materialele împrăştiate în timpul ploilor;

- efectuarea probelor de presiune a manifoldului pompei, înainte de începerea lucrărilor de foraj;

- verificarea etanşeităţii habelor pentru depozitarea fluidelor de foraj;

- depozitarea materialelor chimice necesare tratării fluidului de foraj, în containerul de chimicale;

- în timpul forajului, cât şi după terminarea lucrărilor, se interzice deversarea fluidelor şi a altor reziduuri pe alte terenuri, decât în locurile special amenajate – habe, depozite autorizate.

În cazul în care datorită neetanşeităţii se poate produce poluarea solului şi a subsolului, trebuie luate următoarele măsuri:

- închiderea imediată a sursei de poluare;

- colectarea poluantului (în cea mai mare măsură posibilă);

- limitarea întinderii poluării cu ajutorul digurilor;

- înlăturarea zonei poluante prin decopertare.

Pentru evitarea declanşării unor erupţii necontrolabile, se vor respecta următoarele măsuri de siguranţă:

Măsuri tehnologice

- executarea lucrărilor de foraj cu respectarea programelor de lucru şi a proiectului tehnic de foraj;

- pe timpul activităţii de foraj detritusul şi fluidul de foraj, vor fi depozitate numai în habe metalice etanşe;

- organizarea lucrului la sondă şi instruirea brigăzii în aşa fel încât să se observe şi să sesizeze primele simptome de manifestare ale sondei;

- forajul propriu – zis, operaţiunile de carotaj şi perforare, probare strate, precum şi orice fel de operaţii, în gaura de sondă, se vor executa numai cu instalaţii de prevenire şi stingere a erupţiilor, montate complet, corect şi menţinute în stare de funcţionare;

- instalaţia de prevenire şi echipamentele anexe, trebuie să fie corespunzătoare presiunii, la care va fi solicitată. De asemenea, aceasta trebuie să fie completă, montată, menţinută în perfectă stare de funcţionare, probată la presiune şi supusă periodic, în timpul lucrărilor la verificări şi probe de funcţionare;

- este absolut necesar ca sonda să fie prevăzută cu rezervă de fluid de foraj şi materiale de îngreuiere, alimentare cu apă şi cu echipament auxiliar corespunzător;

- personalul trebuie să fie bine instruit asupra importanţei, scopului construcţiei, întreţinerii şi modului de funcţionare a instalaţiei de prevenire.

Măsuri organizatorice

Riscul producerii de erupţii libere este exclus, întrucât încă din faza de proiectare se ia în calcul acest factor – prin elaborarea fişei de caracterizare complexă a coloanei stratigrafice şi fundamentare a schemei de tubaj şi a programului fluidului de foraj, pe baza informaţiilor obţinute de la sondele de corelare – în vederea asigurării siguranţei maxime, pe timpul efectuării lucrărilor de foraj şi asigurarea măsurilor enumerate mai sus.

Măsurile care se impun, pentru protejarea factorilor de mediu, pentru fiecare etapă de lucru în parte, sunt următoarele:

- respectarea etapelor de mobilizare prevăzute în proiectul tehnic;

- forajul sondei se execută conform proiectului tehnic şi cu respectarea Legii 319/2006, HG 1050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă;

- după terminarea montajului instalaţiei de foraj şi înaintea începerii forajului se face recepţia acesteia, de către o comisie formată din reprezentantul investitorului, directorul tehnic, inginer şef mecanic, şef compartiment sănătate şi securitate în muncă, şef compartiment mediu, inginer şef energetic al firmei contractoare a lucrărilor de foraj şi se execută probe tehnologice, ale utilajelor instalaţiei de foraj;

- în procesul de foraj, vehicularea, tratarea şi transportul fluidului de foraj se realizează în sistem închis;

- depozitarea produselor chimice necesare tratării fluidului de foraj, se face numai în containerul de chimicale, dotată cu platformă betonată impermeabilă, pentru prevenirea infestării solului şi apelor freatice, prin infiltraţii;

- păstrarea curăţeniei în careul sondei, pentru evitarea formării soluţiilor poluante din materialele împrăştiate, în timpul ploilor;

- verificarea etanşeităţii tuturor capacelor utilajelor, care pot emite poluanţi;

- traversarea primului interval (pentru tubarea şi cimentarea coloanei de ancoraj) se face cu fluid de foraj natural, care să afecteze minimal, stratele friabile de suprafaţă şi eventualele strate freatice traversate;

- datorită diferenţei de presiune sondă – strate, în dreptul rocilor traversate, fluidul de foraj depune, prin filtrare o turtă din particule solide, care consolidează pietrişurile, nisipurile şi alte roci slab cimentate, sau fisurate, nu permite contaminarea cu fluide de foraj, a posibilelor acvifere existente;

- prin realizarea programului de construcţie propus – tubajul coloanelor – de ancoraj, intermediară şi de exploatare – cimentarea acestora, se realizează protecţia solului şi a apelor subterane în timpul forajului, probării stratelor şi a exploatării sondei;

- cimentarea coloanelor se execută în sistem închis, cimentul fiind transportat în autocisterne. Operaţia de cimentare va fi precedată de probarea întregului echipament tehnic folosit: agregate, conducte, furtune, ventile de reţinere. Pompele agregatului de cimentare vor fi prevăzute cu supape de siguranţă şi manometre;

- după tubajul şi cimentarea fiecărei coloane se montează instalaţia de prevenire a erupţiilor conform „Regulamentului pentru prevenirea erupţiilor la forajul, punerea în producţie şi exploatarea sondelor de ţiţei şi gaze”, ediţia 1982;

- detritusul se depozitează temporar în habe metalice, urmând a fi transportat la un depozit special;

- substanţele şi produsele chimice necesare tratării fluidului de foraj rămase neutralizate se transportă la magazia de materiale a societăţii contractoare a lucrărilor de foraj;

- după încheierea lucrărilor de foraj se vor executa lucrări de reconstrucţie ecologică pe suprafaţa de teren închiriată temporar pentru foraj, mai puţin cea necesară pentru montarea instalaţiei de exploatare.

- eliminarea în totalitate şi în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi preparatele chimice periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în conformitete cu legislaţia specifică;

- executarea tuturor lucrărilor de refacere a terenurilor afectate;

- evidenţa gestiunii deşeurilor pe fiecare tip de deşeu;

- depozitarea şi eliminarea deşeurilor să se efectueze astfel încât să nu aducă daune calităţii amlasamentului şi să nu provoace daune suplimentare calităţii apelor subterane şi peisajului;

- folosirea instalaţiilor şi utilajelor care generează zgomote şi vibraţii care să nu depăşească pragurile admise.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi clientul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi să preîntâmpine poluarea.

În vederea protecţiei factorilor de mediu sol, subsol, ape subterane şi de suprafaţă, se vor aplica lucrările de protecţia mediului prevăzute în proiect.

La efectuarea unor intervenţii se vor folosi numai scule care nu produc scântei prin lovire sau frecare.

Nu se admit scăpări şi scurgeri de gaze. În acest scop se va controla permanent etanşeitatea armăturilor componente ale instalaţiei de suprafaţă.

Căile de acces vor fi întreţinute în bune condiţii, fiind amenajate pentru a se putea interveni în caz de incendiu.

Pentru stingerea incendiilor locale, personalul de deservire a instalaţiilor va fi instruit pentru a acţiona imediat, cu utilaje mobile şi materiale de stingere, aflate în dotarea careului respectiv.

### 7.5.2. Măsuri generale de prevenire a poluării

Deoarece reconstrucţia ecologică – refacerea potenţialului zonelor degradate contaminate este un proces costisitor şi dificil este preferabil să se aplice acţiuni de prevenire a degradării mediului.

Aceste acţiuni cuprind:

- identificarea surselor de poluare (neetanşeităţi, spărturi, avarii);

- oprirea surselor existente de poluare;

- caracterizarea naturii şi oprirea gradului de poluare a solului şi a apei subterane prin realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;

- crearea unei baze de date care să includă toate sursele de poluare cu stabilirea elementelor de identificare şi limitele admise.

LUCRĂRI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRII

Tabelul nr. 14

| Lucrări de prevenire şi combatere a poluării | Scopul |
| --- | --- |
| Amenajare careu: întreţinere şanţuri colectare scurgeri şi ape pluviale de jur împrejurul careului; | Protecţia solului, apelor de suprafaţă, apei freatice, prin prevenirea afectării factorilor de mediu ca urmare a scurgerilor, deversărilor infiltrărilor. |
| Colectarea şi dirijarea apelor meteorice ca cad în careul sondei printr-un şanţ dalat la o habă colectoare. | Protecţia solului, apelor de suprafaţă, apei freatice, prin prevenirea afectării factorilor de mediu ca urmare a antrenării scurgerilor, deversărilor, infiltrărilor. |
| Construcţia sistemelor de colectare a scurgerilor va fi specifică fiecărui careu în parte, în funcţie de realităţile din teren, astfel încât să se asigure panta hidraulică necesară evacuării optime a apelor meteorice potenţial impurificate | Protecţia solului, apelor de suprafaţă, apei freatice, prin prevenirea afectării factorilor de mediu ca urmare a antrenării scurgerilor, deversărilor, infiltrărilor. |
| Ca măsuri organizatorice, se va proceda la întreţinerea şi vidanjarea la timp a rezervoarelor şi habei de colectare scurgeri, întreţinerea careurilor sondelor, echipamentelor de suprafaţă a sondei etc. | Protecţia solului, apelor de suprafaţă, apei freatice, prin prevenirea afectării factorilor de mediu ca urmare a scurgerilor, deversărilor, infiltrărilor. |

EFECTE SCONTATE

Tabelul nr. 15

| Măsuri de diminuare | Efecte scontate |
| --- | --- |
| Respectarea reglementărilor impuse de sănătatea şi securitatea muncii specifice industriei de foraj – extracţie gaze | Minimalizează riscul producerii de evenimente poluante şi accidente umane |
| Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor şi a prevederilor legislaţiei de protecţia mediului | Elimină riscul producerii de accidente umane şi materiale |
| Măsuri şi echipamente speciale de protecţie / prevenire a accidentelor la executarea operaţiilor de intervenţie la sondă | Elimină riscul poluării factorilor de mediu şi accidentării personalului |

### 7.5.3. Plan de reconstrucţie ecologică a amplasamentelor la încetarea activităţii

Modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, în scopul identificării prejudiciilor aduse acestora şi stabilirii responsabilităţilor pentru refacerea mediului geologic sunt reglementate de HG 1408/2007.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

Investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic pentru amplasament şi zonele adiacente parcurg următoarele etape:

- analiza şi interpretarea datelor existente;

- investigarea şi evaluarea preliminară;

- investigarea şi evaluarea detaliată.

Scopul investigării şi evaluării preliminare este stabilirea existenţei şi intensităţii poluării mediului geologic pentru prelevări de probe, analize geologice, geochimice şi măsurători geofizice.

Evaluarea intensităţii poluării într-un sit contaminat se efectuează prin comparaţie cu fondul natural din zonele adiacente şi cu valorile de prag de alertă şi prag de intervenţie.

Valorile de fond se stabilesc în funcţie de zonă şi de formaţiunea geologică existentă.

Valorile de prag de alertă şi de prag de intervenţie sunt prevăzute în reglementările specifice.

În cazul în care concentraţia unuia sau a mai multor poluanţi se situează peste pragul de alertă, dar nu ating valorile pragului de intervenţie, operatorul economic şi/sau deţinătorul de teren sunt obligaţi să asigure monitorizarea periodică a evoluţiei concentraţiilor de poluanţi în mediu geologic, stabilită de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

În cazul în care concentraţia unuia sau a mai multor poluanţi depăşeşte valorile pragului de intervenţie, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze etape de investigare şi evaluare detaliată, la solicitarea şi condiţiile stabilite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Scopul investigării şi evaluării detaliate este delimitarea spaţială a zonei poluate, clarificarea naturii intensităţii poluării identificate, relaţia poluanţilor cu matricea minerală a rocilor şi structura mediului geologic, căile de migrare şi transport al poluanţilor şi evaluarea riscului geologic, dar necesare elaborării programelor sau proiectelor de refacere a mediului geologic.

Rezultatele investigării şi evaluării detaliate sunt cuprinse în raportul geologic final de investigare şi evaluare a poluării mediului geologic, care se depune la autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Cadrul legal pentru desfăşurarea activităţilor de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică a zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate sunt stabilite de Hotărârea 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate.

Proiectul tehnic pentru curăţare, remediere şi/sau reconstrucţii este aprobat de  Autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Refacerea mediului geologic şi a ecosistemelor terestre afectate constă în aducerea acestora cât mai aproape de starea naturală, prin aplicarea unor măsuri de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică, complementare şi compensatorii şi prin eliminarea oricărui risc semnificativ de impact asupra acestora, conform categoriei de folosinţă a terenului.

Procesul de refacere a mediului geologic constă în îndepărtarea surselor de contaminare de pe amplasament, în izolarea şi decontaminarea ariilor contaminate, limitarea şi eliminarea posibilităţilor de răspândire a poluanţilor în mediu geologic şi în atingerea valorilor limită admise pentru concentraţiile de poluanţi.

Operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să execute măsurile cuprinse în proiectul pentru curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică la încheierea activităţii şi/sau la schimbarea destinaţiei terenului.

Monitorizarea siturilor după încheierea proiectului tehnic pentru curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică este asigurată prin mijloace specifice de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului.

## SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII. APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

### 7.6.1. Sistemul de pază şi apărare al obiectivelor

Securitatea obiectivelor se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu, pe două planuri:

- securitatea obiectivelor;

- preîntâmpinarea poluărilor accidentale.

Paza obiectivelor este asigurată conform planului de pază realizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Asigurarea fluxului continuu şi prevenirea poluărilor accidentale se realizează în conformitate cu:

- OUG nr. 195/2005 – privind Protecţia Mediului modificată şi completată cu OUG nr. 164/2008;

- Legea nr. 319/07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

- HG nr. 1091/08.2006 – Hotărâre privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă;

- HG nr. 1425/10.2006 modificată şi completată cu HG 955/2010 – Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Prevederile tuturor actelor normative specifice se aplică cumulativ şi au valabilitate locală şi naţională, indiferent de forma de organizare în care se desfăşoară activitatea.

Conform normativelor în vigoare este necesară respectarea şi asigurarea următoarelor:

- măsuri de prevenire şi pregătire pentru intervenţii;

- măsuri operative urgente de intervenţie în cazuri periculoase;

- măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.

În cadrul sondei este asigurată paza proprie, fiind stabilite modalităţi concrete de organizare şi execuţie a pazei.

Pentru a reduce riscul accidentelor sunt respectate măsurile de intervenţie în diferite cazuri de necesitate cuprinse în cadrul „Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale” întocmit în cadrul societăţii.

În perioada de construcţie a drumurilor şi lucrărilor de artă aferente acestora, a consolidării terenurilor, precum şi în orice alt gen de construcţii se va face instructajul prealabil tuturor celor care acţionează în zona de lucru, insistându-se în special asupra următoarelor:

- manevrarea corectă a utilajelor de construcţii şi instruirea muncitorilor ce lucrează în raza de activitate a utilajelor (macarale, maşini de săpat, de împrăştiat, de compactat, etc.).

- instructajul special pentru persoanele care acţionează în raza utilajelor acţionate termic.

Pe toată durata execuţiei, şantierele vor fi dotate cu panouri speciale pentru avertizarea lucrătorilor, specifice operaţiilor de lucru, iar personalul de conducere al punctului de lucru va verifica dacă se respectă aceste indicaţii.

Când apar probleme deosebite, pe şantier se va solicita proiectantului elaborarea de prevederi speciale privind sănătatea si securitatea muncii , pentru ca execuţia să se desfăşoare fără pericol de accidente materiale sau umane.

### 7.6.2. Instrucţiuni de lucru privitor la sănătatea şi securitatea în muncă

În cadrul obiectivului sunt elaborate instrucţiuni proprii privind sănătatea şi securitatea muncii pentru prevenirea pericolelor ce pot să apară în activitate, măsuri suplimentare cu privire la sănătatea şi securitate în muncă, necesare condiţiilor de lucru, precum şi măsuri de prim ajutor în caz de accidente. Aceste instrucţiuni specifice au fost aduse la cunoştinţă salariaţilor, care au obligaţia să le cunoască şi să le aplice, conform regulamentului de ordine interioară al societăţii.

În toate etapele cuprinse în operaţiile de exploatare a instalaţiilor (inclusiv revizii, reparaţii şi dezafectări) vor fi respectate cerinţele cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă, şi anume:

- dotarea lucrătorilor cu echipament de protecţie corespunzător locului de muncă;

- cunoaşterea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire;

- respectarea instrucţiunilor proprii de sănătate şi securitate în muncă cu privire la locul de muncă unde lucrătorii îşi desfăşoară activitatea.

### 7.6.3. Apărarea împotriva incendiilor

Asigurarea exploatării instalaţiilor şi obiectivelor se bazează, în principal, pe lipsa oricărei atmosfere explozive în procesul tehnologic.

Organizarea şi desfăşurarea autoapărării necesită includerea în programul de măsuri de apărare împotriva incendiilor întocmit de compartimentul de apărare împotriva incendiilor al societăţii, a unor măsuri tehnice specifice acestei activităţi.

Pentru toate activităţile desfăşurate în incinta careului de foraj al sondelor, compartimentul de apărare împotriva incendiilor elaborează, iar conducerea aprobă, atât planul de măsuri de prevenire a incendiilor cât şi măsurile, cerinţele şi criteriile specifice de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor şi Ordinul 163/2007 privind Normele de apărare împotriva incendiilor.

Sondele sunt  încadrate din punct de vedere al pericolului de incendiu, la categoria A.

Panoul de incendiu (pichet) pentru sonde de foraj, conform normelor de dotare, conţine:

- stingător portativ cu praf şi CO2				4

- stingătoare portative cu spumă chimică			2

- furtun cauciucat cu racorduri tip C	   	                      40 m.

- ţevi de refulare tip C pentru 1 hidrant			            2

- lopeţi cu coadă						2

- găleţi de tablă						            2

- târnăcop							1

- ladă nisip de 1 m3						1

In interiorul careului sondelor se interzice focul deschis. Toate instalaţiile vor avea punere electrică la pământ.

Instalaţia este în totalitate în construcţie antiexplozivă, iar operaţiile de sudură se vor executa numai cu permis de lucru cu foc deschis.

În mod deosebit se atrage atenţia asupra următoarelor:

- sonda va fi asigurată cu apă de rezervă pentru stins incendiu depozitată în rezervoare metalice

- va exista la sondă un panou de incendiu tip III

- vor exista la sondă stingătoare cu praf şi cu spumă chimică şi lăzi cu nisip.

# DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR

La realizarea proiectului “ LUCRĂRI PREGĂTITOARE PROVIZORII, FORAJ ŞI PROBE DE PRODUCŢIE LA SONDA 1 ILIEŞI” nu s-au întâmpinat dificultăţi.

# REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

Sonda se va situa în perimetrul administrativ al comunei Racova, sat Ilieşi, judeţul Bacău, la o distanţă de cca. 3 km nord-est de centrul localităţi Gura Văii, 0,98 km de centrul localităţi Ilieşi  şi la cca. 2,7 km vest de centrul localităţii Pădureni.

COORDONATELE STEREO 70: X = 580986,69;

Y = 638101,22.

Accesul la sondă se va realiza din drumul judetean pietruit DJ 207 F Gura Văii-Ilieşi, pe un drum slab pietruit existent, amenajat pe o lungime de 420 m. Drumul de acces către sondă se va întreţine prin balastare.

Terenul ce se va folosi pentru forajul sondei are categoria de folosinţă astfel:

- 6245 m2 (A 291/57) – arabil.

Adâncimea proiectată: 2300 m (TVD) / 2349 m (MD)

Pentru execuţia proiectului sunt prevăzute:

    - Lucrări de mobilizare-demobilizare şi lucrări pregătitoare pentru începerea forajului;

    - Program de construcţie al sondei, tehnologia forării sondei şi evaluarea duratei forajului.

    - Programul de probare a stratelor.

Pentru realizarea proiectului este necesară ocuparea unei suprafeţe de 6245 m2 din care:

- suprafaţă drum interior şi platformă agregate  S = 2004 mp;

- suprafaţă platformă instalaţie foraj S = 1988 mp;

- suprafaţă platformă baracamente S = 353 mp;

- suprafaţă platformă grup social S = 780 mp;

- suprafaţă depozit sol vegetal = 1120 mp;

Durata totală de realizare a sondei este de 142 zile.

METODOLOGII DE EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Impactul asupra mediului s-a determinat cu ajutorul următoarelor metode:

- matricea de evaluare a impactului asupra mediului întocmită conform Ordinului 863 din 2002;

- indici de calitate (IC), pentru următoarele componente de mediului: aer, apă, sol / subsol, biodiversitate, peisaj şi aşezări umane;

IMPACTUL ASUPRA COMPONENTELOR DE MEDIU ŞI MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

FACTOR DE MEDIU APĂ

IMPACTUL PRODUS ASUPRA FACTORULUI DE MEDIU APA

Sursele şi cauzele de poluare a apelor datorate activităţii de foraj şi probare strate pot fi:

- habele de colectare detritus, fluid foraj, ape reziduale (în cazul unor ploi torenţiale, capacitatea de înmagazinare a habelor poate fi depăşită, în această situaţie careul sondei şi zonele de teren adiacente pot fi infestate);

- neetanşeităţi în zona gurilor de evacuare şi curăţire a habelor;

- deversări necontrolate de fluid de foraj, care pot apare numai în unele situaţii accidentale;

- apariţia fisurilor şi neetanşeităţilor datorate nerespectării tehnologiilor de tubare şi cimentare;

- neetanşeităţi la racorduri;

- manipularea şi depozitarea necorespunzătoare a substanţelor chimice utilizate, a carburanţilor şi lubrifianţilor.

În condiţiile respectării măsurilor prezentate în proiect pentru fiecare fază a procesului de lucru cât şi a instrucţiunilor privind manipularea şi depozitarea corespunzătoare a substanţelor chimice, a carburanţilor şi lubrifianţilor, impactul asupra apelor este nesemnificativ.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

În vederea prevenirii accidentelor şi pentru protecţia factorului de mediu apa sunt prevăzute următoarele măsuri:

- Şanţ interior de colectare ape reziduale (pozitia 35 din plan ZF-1011), căptuşit cu dale prefabricate din beton armat rostuite cu mortar de ciment, cu lungimea de 127 m, profil trapezoidal (cu dimensiunile 0,4 x 1,24 x 0,4m), racordat la o haba metalica de 40 m3 (pozitia 34 din plan ZF-1011), ingropată, hidroizolată si protejată cu capac metalic, de unde, periodic, apa colectata este utilizata in procesul de formare a fluidului de foraj.

- Pozarea unei geomembrane impermeabile pentru protecţia subsolului din zona de

lucru a instalaţiei de foraj (S = 1493 m2);

- Amplasarea unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare (poziţia 33 din plan ZF-1011). Haba metalică va avea capacitatea de 70 m3 si va fi îngropată la 1 m de nivelul solului.

- Depozitul de carburanti (pozitia 37 din plan ZF-1011) şi de lubrifianţi (poziţia 48 din plan ZF-1011), precum si magazia pentru produse chimice, aditivi, saruri si substante tensioactive (pozitia 15 din plan ZF-1011), se vor construi conform Normativelor in vigoare, cu borduri si pante de scurgere in base colectoare, pentru a impiedica imprastierea eventualelor scurgeri care pot infesta solul si panza freatica din zona.

- Depozitarea apelor de zacamant se va face in habe metalice de 20mc, din care, in final vor fi transportate cu mijloace auto la sonda de injectie 433 Roman Moldoveni, prin grija beneficiarului si contractorului lucrarilor de foraj.

- Toate scurgerile lichide accidentale de pe platforma sondei vor fi recuperate in beciul sondei betonat si impermeabilizat al sondei.

Pentru protecţia calităţii apelor subterane, se prevăd următoarele măsuri, care au în vedere prevenirea accidentelor sau reducerea impactului:

- săparea primului interval în zona pânzelor de apă freatică cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe bază de apă şi argilă;

- tubarea şi cimentarea până la suprafaţă a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- executarea operaţiilor de cimentare conform proiectului de foraj şi cu supraveghere atentă ;

- impermeabilizarea suprafeţei solului din interiorul careului (platforma tehnologică şi drumul de acces);

- dalarea platformei tehnologice şi a drumului interior ;

- platforma tehnologică este prevăzută cu pantă de scurgere către şanţul pereat de colectare scurgeri ;

- executarea de şanţuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spălare, scurgeri ;

- executarea operaţiilor de tratare – condiţionare a fluidului în sistem închis .

Pentru protecţia apelor freatice, trebuie luate următoarele măsuri:

- respectarea disciplinei tehnologice în timpul operaţiei de foraj;

- păstrarea curăţeniei în careul sondei, pentru evitarea formării soluţiilor poluante, din materiale împrăştiate, în timpul ploilor.

În cazul în care datorită neetanşeităţii la lucru sau din alte cauze se produc accidente, deversări de substanţe poluante, trebuie luate următoarele măsuri:

- închiderea imediată a sursei de poluare, pentru limitarea întinderii zonei poluate;

- colectarea poluantului (în măsura în care acesta este posibil);

- limitarea întinderii poluării cu ajutorul digurilor.

FACTOR DE MEDIU AER

IMPACTUL ASUPRA FACTORULUI DE MEDIU AER

În imediata vecinătate a amplasamentului sondei nu sunt surse potenţiale de poluare, terenurile având folosinţă pasune.

Sursele de poluare ale aerului pentru fiecare etapă a proiectului sunt:

- pe perioada lucrărilor de mobilizare şi lucrări pregătitoare pentru începerea forajului :

  - vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj;

  - vehiculele necesare transportului materialelor de construcţie;

  - vehiculele necesare transportului materiilor prime;

  - vehiculele necesare transportului persoanelor;

  - maşini de compactat, buldozere, încărcătoare pe şenile, macarale mobile, camioane, agregate cimentare necesare lucrărilor de amenajare;

- pe durata lucrărilor de foraj şi probare strate :

- instalaţia de foraj şi probare strate;

- vehicule care asigură aprovizionarea cu materiale necesare efectuări programului de construcţie al sondei şi probarea stratelor;

- autocisterne pentru asigurarea necesarului de apă potabilă şi tehnologică;

- maşini suplimentare ale contractorilor ce asigură service– ul.

- pe durata lucrărilor de demobilizare :

- vehiculele necesare transportului instalaţiei de foraj de pe locaţie;

- vehiculele necesare transportului habelor, rezervoarelor, containerelor, etc.;

- vehiculele necesare transportului deşeurilor de construcţie.

Cauzele poluării pot fi:

- intensificarea traficului;

- scăpări accidentale de produse manipulate şi depozitate;

- operaţii de manipulare a combustibililor care conţin COV;

- organizare şantier şi excavaţii.

Pentru determinarea eventualului impact s-au calculat debitele masice de poluanţi (SOx, NOx)

În cadrul proiectului, incertitudinea este legată de datele de intrare necesare pentru calculul emisiilor rezultate din arderea carburantului lichid, tip motorină: monoxidului de carbon (CO), oxizilor de azot (NO), oxizilor de sulf (SO) şi pulberilor în suspensie. Datele de intrare sunt estimative, plecând de la consumul mediu de carburant / utilaj, până la tipul motorului, regimul de funcţionare, distanţa parcursă, timpul de deplasare şi frecvenţa traficului. Evaluarea concentraţiilor s-a realizat pentru cazul cel mai defavorabil.

Debitele masice de gaze calculate conform Ordinului 1032/2011 sunt cu mult sub valorile prevăzute de Legea 104/2011.

Întrucât debitele masice calculate pentru cel mai defavorabil caz (utilizarea combustibilului motorina nonEuro; perioada în care se utilizează cele mai multe mijloace de transport- mobilizare, durata de desfăşurare a lucrărilor se situează sub valorile limită prevăzute în legislaţia în vigoare, funcţionarea vehiculelor este intermitentă se poate aprecia că impactul asupra aerului este nesemnificativ.

În concluzie, pentru factorul de mediu aer, putem aprecia că funcţionarea motoarelor produce o poluare în limite acceptabile pentru factorul de mediu aer (poluare nesemnificativă).

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se propun următoarele:

- verificarea tehnică riguroasă a autovehiculelor implicate în procesul tehnologic;

- pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi întreprinse măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării atmosferei cu pulberi, praf şi noxe chimice prin transportul şi manipularea adecvată a materialelor folosite în procesul de forare;

- se va realiza asigurarea sondei împotriva unor erupţii sau manifestări prin montarea la gura puţului a sistemelor de etanşare şi instalaţiilor de prevenire a erupţiilor corespunzătoare presiunilor estimate.

- datorita intensificarii traficului in zona de locuinte pe durata lucrarilor se recomanda sa se circule cu viteza redusa si sa se ude drumurile pietruite in vederea reducerii emisiilor de praf.

ZGOMOT ŞI VIBRATII

IMPACTUL GENERAT DE ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii aferente proiectului vor cuprinde în general:

- operarea vehiculelor grele şi uşoare pentru transportul personalului, materialelor şi echipamentelor către, de la şi în perimetrul proiectului;

- operarea utilajelor mobile şi staţionare, inclusiv camioane de transport, excavatoare, încărcătoare, macarale,etc.

Utilajele de construcţie şi vehiculele sunt principalele surse de zgomot şi vibraţii în timpul perioadei de realizare a proiectului.

Obiectivul analizat implică folosirea maşinilor cu masa mare, care cauzează vibraţii din cauza mişcărilor. Aceste maşini vor fi echipate cu amortizoare, deoarece acestea au masa mare şi atunci când nu sunt sub sarcină.

Având în vedere intensificarea traficului pe perioada lucrărilor de mobilizare – demobilizare datorat utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se va produce o creştere a nivelului de zgomot şi vibraţii în această perioadă.

Se estimează că sursele de zgomot vor crea un disconfort moderat având în vedere faptul că lucrările se vor desfăşura pe o perioadă scurtă de timp.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI GENERAT DE ZGOMOT

În vederea protejării personalului care participă la lucrările de foraj, se vor lua următoarele măsuri:

- planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o suprapunere a acestora;

- toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare (HG 1756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor);

- se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să se încadreze în STAS 10009/88.

- datorita intensificarii traficului in zona de locuinte pe durata lucrarilor se recomanda sa se circule cu viteza redusa.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI GENERAT DE VIBRAŢII

Se recomandă ca activităţile ce se desfăşoară pentru realizarea obiectivului analizat să se încadreze în:

- STAS SR 12025/1-94, unde sunt specificate efectele vibraţiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor sau părţilor de clădiri;

- STAS 12025/-94 stabileşte metodele de măsurare a parametrilor vibraţiilor aferenţi produse de traficul rutier, propagate prin străzi şi care afectează clădiri sau părţi de clădiri;

- datorita intensificarii traficului in zona de locuinte pe durata lucrarilor se recomanda sa se circule cu viteza redusa.

Utilajele folosite să respecte instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică. Se recomandă să nu fie folosite un număr prea mare de utilaje în acelaşi timp, în acelaşi punct de lucru.

FACTOR DE MEDIU SOL

IMPACTUL ASUPRA FACTORULUI DE MEDIU SOL

Impactul fizic (mecanic) asupra solului

Pentru realizarea proiectului este necesară ocuparea unei suprafeţe de 6245 m2 din care:

- suprafaţă drum interior şi platformă agregate  S = 2004 mp;

- suprafaţă platformă instalaţie foraj S = 1988 mp;

- suprafaţă platformă baracamente S = 353 mp;

- suprafaţă platformă grup social S = 780 mp;

- suprafaţă depozit sol vegetal = 1120 mp;

Utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor produc un impact fizic (mecanic) asupra solului prin tasarea şi compactarea acestuia.

Pe perioada de execuţie, sursele şi cauzele potenţiale de poluare a solului sunt:

- manipularea, utilizarea şi depozitarea inadecvată a diferitelor substanţe chimice, ciment, aditivi specifici (bentonită, antispumant), lubrifianţi şi combustibili utilizaţi pe perioada lucrărilor de foraj;

- deversări accidentale de fluid de foraj pe perioada de probare strate;

- neetanşeităţi ale unor zone de racord;

- neetanşeităţi în zona gurilor de evacuare şi curăţire ale habelor;

- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între încărcător şi capul hidraulic (cu inserţii metalice) datorită îmbătrânirii materialului sau a manevrării bruşte

- fisurarea furtunului vibrator, care face legătura între pompa de noroi şi manifoldul pompei, datorită îmbătrânirii materialului

- depăşirea capacităţii de înmagazinare a habelor de depozitare a detritusului şi a fluidului de foraj, habei de preluare a apelor uzate.

- depozitarea necorespunzătoare a soluţiilor folosite la tratarea fluidului de foraj.

În condiţii de funcţionare normală nu există posibilitatea poluării solului. Aceste surse posibile de poluare pot apărea doar în cazuri accidentale.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI ASUPRA SOLULUI

a) Perioada de foraj  / probe de producţie

Pentru a se evita sau diminua impactul ecologic al activităţii de foraj s-a prevăzut:

- utilizarea unui sistem închis şi sigur – fără posibilităţi de infiltrare sau deversări – protejat împotriva accidentelor pentru circuitul de suprafaţă al fluidului de foraj, pentru apele reziduale şi detritus;

- procesarea fluidului de foraj rezidual în cadrul centrifugei de mare viteză pentru diminuarea fluidelor de diluţie prin reutilizarea apei rezultate;

- urmărirea permanentă a calităţilor reologice ale fluidului de foraj;

- înlocuirea constituenţilor şi aditivilor, inclusiv a lubrifianţilor şi inhibitorilor de coroziune, având toxicitate ridicată cu alţii, mai puţin toxici;

- folosirea ca aditivi pentru noroaie, a polimerilor biodegradabili;

- testarea noroaielor de foraj, periodic şi la terminarea sondei;

- reducerea consumului de lubrifianţi, dispersanţi, detergenţi.

În vederea prevenirii accidentelor şi pentru protecţia factorului de mediu sol sunt prevăzute următoarele măsuri:

- Şanţ interior de colectare ape reziduale (pozitia 35 din plan ZF-1011), căptusit cu dale prefabricate din beton armat rostuite cu mortar de ciment, cu lungimea de 127 m, profil trapezoidal (cu dimensiunile 0,4 x 1,24 x 0,4m), racordat la o haba metalica de 40 m3 (pozitia 34 din plan ZF-1011), îngropată, hidroizolată şi protejată cu capac metalic, de unde, periodic, apa colectată este utilizată în procesul de formare a fluidului de foraj.

- Pozarea unei geomembrane impermeabile pentru protecţia subsolului din zona de

lucru a instalaţiei de foraj (S = 1493 m2);

- Amplasarea unei habe metalice semiîngropate pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare (poziţia 33 din plan ZF-1011). Haba metalică va avea capacitatea de 70 m3 şi va fi îngropată la 1 m de nivelul solului.

- Depozitul de carburanţi (poziţia 37 din plan ZF-1011) şi de lubrifianţi (pozitia 48 din plan ZF-1011), precum şi magazia pentru produse chimice, aditivi, săruri şi substanţe tensioactive (poziţia 15 din plan ZF-1011), se vor construi conform Normativelor în vigoare, cu borduri si pante de scurgere în base colectoare, pentru a impiedica împrăştierea eventualelor scurgeri care pot infesta solul si pânza freatică din zonă.

- Depozitarea apelor de zăcământ se va face in habe metalice de 20 m3, din care, in final vor fi transportate cu mijloace auto la sonda de injectie 433 Roman Moldoveni, prin grija beneficiarului si contractorului lucrarilor de foraj.

- Toate scurgerile lichide accidentale de pe platforma sondei vor fi recuperate in beciul sondei betonat si impermeabilizat al sondei.

b) Perioada de demobilizare a instalaţie de foraj  si reconstructie ecologica

Pentru diminuarea impactului asupra solului, la finalul lucrărilor de foraj şi probare strate au fost prevăzute lucrări de demobilizare şi reconstrucţie ecologică.

După demontarea şi transportul la altă locaţie sau la depozit a instalaţiei de foraj, de probare strate şi anexele acesteia, se vor ţine cont de următoarele măsuri de protecţie:

- demontarea drumului interior şi a platformei. Demontarea constă în desfacerea dalelor şi transportul lor la un depozit sau la altă sondă, scarificarea mecanică a acestei suprafeţe, strângerea, încărcarea şi transportul materialului scarificat.

- curăţarea şanţului de depunerile reziduale şi transportul acestora în bazinul colector de 40 m3.

- desfacerea dalelor din şantul colector şi transportul lor fie la un alt loc de utilizare (careu probe producţie) fie la depozit.

- golirea bazinului colector de depunerile acumulate şi transportul acestora la baza de lucru.

- demontarea bazinului şi transportul lui la depozit sau la un alt loc de utilizare.

- astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

- demontarea habelor de detritus şi transportul acestora, fie la un alt loc de utilizare fie la depozit.

- astuparea excavaţiei şi compactarea suprafeţei acesteia.

- dezafectarea împrejmuiri careului de foraj.

Lucrările specifice de reconstrucţie ecologică a solului sunt:

- scarificarea mecanică a suprafeţei (suprafaţa scarificată reprezintă diferenţa dintre suprafaţa nivelată a careului instalaţiei de foraj şi a următoarelor suprafeţe: suprafaţă habă detritus, suprafaţă habă colectare ape reziduale, drum interior şi platforma tehnologică demontată, careu exploatare);

- strângerea, încărcarea şi transportul patului de balast, nisip folosit la amenajarea careului ;

- împrăştierea mecanizată şi acoperirea suprafeţei ocupate temporar cu sol vegetal din depozit ;

- nivelarea suprafeţei;

- arătură mecanică, discuirea şi administrarea de îngrăşăminte chimice şi naturale şi efectuarea de analize agropedologice de teren conform Ordin 184/1997.

În condiţiile respectării etapelor de execuţie a proiectului, a respectării disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de foraj şi probare strate, a programului lucrărilor de refacere a mediului prevăzute în proiect, impactul asupra solului va fi redus.

COMPONENTE SUBTERANE

IMPACTUL ASUPRA COMPONENTELOR SUBTERANE

În condiţiile respectării prevederilor din programul de foraj şi probare strate, realizat pentru sondele 7 si 8 Batranesti impactul asupra componentelor subterane este redus.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

Pentru reducerea impactului asupra componentelor subterane sunt prevăzute următoarele măsuri:

- pentru realizarea unor lucr(ri de calitate, se va da o deosebit( atenţie execut(rii lucr(rilor de terasamente (i respect(rii tehnologiei de execuţie a suprastructurii drumului (i platformei carosabile;

- lucr(rile de terasamente se vor executa astfel (nc(t fazele procesului tehnologic s( se succeadă f(r( decalaje între diferitele faze de lucru, care ar putea duce la înmuierea pământului din corpul drumului de c(tre apele meteorice;

- pe timp friguros nu se admite ca lucr(rile de terasamente s( fie întrerupte (n faze intermediare ale procesului tehnologic (i executarea terasamentelor cu pământ îngheţat;

- în timpul execut(rii terasamentelor, executantul este obligat s( ia m(suri pentru scurgerea natural( a apelor, iar la întreruperea lucr(rilor suprafaţa terasamentelor s( asigure scurgerea apelor spre exterior, evitându-se colectarea lor (n depresiunile de pe platformă;

- nu se va trece la executarea sistemului rutier înainte ca patul acestuia s( ating( gradul de compactare (i se va menţiona (n procese-verbale de lucr(ri;

- întrucât stabilitatea instalaţiei de foraj depinde în special de stabilitatea şi capacitatea de rezistenţă a terenului pe care se amplasează sonda, lucrările de umplutură se vor executa cu maximum de acurateţe.

În perioada de construcţie se va face instructajul prealabil tuturor celor care acţionează în zona de lucru.

BIODIVERSITATE

IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA BIODIVERSITĂŢII

Pe perioada de foraj şi probare strate, vegetaţia va fi afectată exclusiv în zona de lucru.

În perioada de execuţie va fi necesară amenajarea organizării de şantier în care vor fi amplasate: instalaţia de forare, modulele pentru personal, magazia pentru materiale, precum şi alte dotări necesare.

La terminarea lucrărilor de foraj şi degajarea tuturor instalaţiilor şi materialelor folosite în timpul forajului şi probării stratelor pe terenul utilizat temporar se vor efectua lucrări de reconstrucţie ecologică (agrotehnice) pentru aducerea acestuia la starea initiala.

MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA BIODIVERSITĂŢII

Măsurile prevăzute în proiect privind buna funcţionare a instalaţiilor, sunt menite să protejeze şi componentele ecosistemului.

Lucrările prevăzute în proiect nu vor fragmenta biotopul (nefiind împiedicată migrarea sau mişcarea faunei din zonă).

PEISAJ

IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA PEISAJULUI

Datorită alegerii amplasamentului impactul proiectului asupra cadrului natural este minim.

Folosinţa actuală a terenului pe care se doreşte construirea sondelor este pasune.

În vecinătatea amplasamentului sondei nu există arii naturale protejate şi nici obiective care să necesite asigurarea protecţiei sanitare a zonei.

În apropierea amplasamentului sondei nu există situri arheologice sau valori naturale, istorice sau culturale.

MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI

Pentru diminuarea impactului în proiect au fost prevăzute lucrări de redare în circuitul initial a terenului utilizat temporar pentru executarea lucrărilor de foraj.

ACTIVITĂŢI SOCIAL-ECONOMICE ŞI POPULAŢIE

IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA ACTIVITĂŢILOR SOCIAL-ECONOMICE ŞI ASUPRA POPULAŢIEI

Impactul potenţial asupra activităţilor social-economice

Personalul de execuţie / demobilizare va aparţine firmei constructoare cu care SNGN ROMGAZ S.A. va încheia contract pe perioada realizării lucrărilor.

În funcţie de disponibilităţile firmei constructoare se va stabilii necesitatea angajării de forţă de muncă nouă.

Conform datelor de proiectare, necesarul de personal pentru realizarea acestei investiţii este de 40 persoane.

Prin realizarea investiţiei se vor produce efecte pozitive asupra infrastructurii zonale ca urmare a amenajarii drumurilor de acces .

Impactul asupra populaţiei

Zona ce poate fi afectată de realizarea proiectului, este reprezentată de suprafaţa careului sondei şi a drumului de acces, prin intensificarea traficului, zgomotului, antrenarea particulelor de praf, şi modificarea locală a peisajului natural.

În zona de construcţie sau în vecinătatea acesteia, emisiile generate de autovehiculele de transport ar putea deveni un factor perturbator în cazul depăşirii capacităţii unor drumuri secundare şi generării unor concentraţii locale mărite de poluanţi atmosferici, ca urmare a opririlor şi pornirilor frecvente în trafic.

Pentru realizarea proiectului beneficiarul va informa şi consulta populaţia interesată de dimensiunea şi impactul realizării lucrărilor aferente de explorare – deschidere gaze.

Având în vedere poziţia sondei faţă de localităţi (260 m) se poate aprecia că realizarea proiectului nu are impact asupra populaţiei.

MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ASUPRA ACTIVITĂŢII SOCIAL – ECONOMICE

Existenţa în zonă a sondei de explorare – evaluare hidrocarburi nu va afecta în nici un fel bunurile materiale (imobile, proprietăţi particulare, etc) deţinute de localnici.

Datorită lipsei impactului asupra activităţilor social – economice produs de realizarea proiectului, nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului.

În cazul în care după testarea capacităţii zăcământului se dovedeşte că acesta este eficient din punct de vedere economic, se vor proiecta şi executa conducte de transport gaze de la sondă la cel mai apropiat grup de gaze din zonă, sau se va trece in conservarea sondei până la realizarea unui grup de gaze care să preia producţia sondei proiectate.

Conservare sondă

Lucrările de adâncime se referă la lucrările din gaura de sondă:

Programul lucrărilor de conservare a sondelor constă în:

- umplerea puţului cu un fluid având aceleaşi caracteristici ca şi cel utilizat în timpul forajului;

- echiparea sondei cu material tubular şi echipament de suprafaţă care să asigure posibilitatea de execuţie a intervenţiilor în sondă şi monitorizarea acesteia;

- în cazul în care potenţialul energetic al zăcământului impune luarea unor măsuri suplimentare, intervalele deschise se vor izola fie prin înnisipări şi/sau dopuri de ciment, fie utilizând dopuri mecanice.

Lucrările de suprafaţă se referă la redarea terenului:

- demontare dale;

- scarificare platformă şi transport balast;

- arătură şi discuire teren;

- acoperire suprafaţă cu sol vegetal.

Abandonare sondă

În cazul in care sonda se abandoneză se va reda întrega suprafaţă în circuitul agricol.

Abandonare semnifică ansamblul lucrărilor executate în sondă pentru protecţia tuturor formaţiunilor geologice traversate, precum şi al lucrărilor de suprafaţă executate în scopul refacerii şi reabilitării mediului (conform Ordin nr. 8 din 12/01/2011 şi Ordin 143/2016 pentru completarea ,, Instrucţiunilor tehnice privind avizarea operaţiunilor petroliere de conservare, abandonare şi, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol” al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale).

Lucrările de adâncime se referă la lucrările din gaura de sondă:

- se va efectua un dop de ciment în coloană cu oglinda la 50 m deasupra perforaturilor;

- se va umple gaura de sondă cu un fluid având aceleaşi caracteristici ca şi cel utilizat în timpul forajului;

- se vor efectua dopuri de ciment de cca. 50 m deasupra şi sub capetele de liner (unde este cazul);

- coloanele defecte se vor cimenta pe toată lungimea afectată, începând cu 50 m sub şi terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (dacă acest lucru este posibil);

- la sondele la care coloana de exploatare nu este cimentată pe toată lungimea şi se constată presiuni între coloane se va perfora coloana de exploatare şi se va executa o cimentare sub presiune, astfel încât să se obţină un inel de ciment pe o lungime de cel puţin 100 m sub şiul ultimei coloane cimentate la zi;

- la sondele în care există material tubular rămas accidental la puţ se va executa un dop de ciment suspendat pe o lungime de 50 m, deasupra capului de operare;

- în sondele care probează strate în gaură liberă se vor executa dopuri de ciment de cca 50 m deasupra şiului ultimei coloane tubate şi de 100 m în teren sub şiul ultimei coloane cimentate la zi, astfel încât să se asigure etanşeitatea sondei;

- se va efectua un dop de ciment de 50 m la gura sondei şi se va blinda şi ştanţa pe capul de coloană numărul sondei;

- în cazul sondelor a căror stare tehnică nu mai permite reintrarea în sondă, cu avizul A.N.R.M., se vor tăia coloanele la cca 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de cca. 50 m, se va suda o blindă ştanţată cu numărul sondei, peste care se va pune sol vegetal;

- pentru sondele afectate de alunecări de teren/viituri etc. (coloane rupte/smulse în teren, rămase în albia râurilor etc.), programul de abandonare a sondelor va face obiectul unei analize speciale pentru fiecare sondă, împreună cu A.N.R.M.

Lucrările de suprafaţă se referă la redarea terenului:

- demontare dale;

- scarificare platformă şi transport balast;

- arătură şi discuire teren;

- astupare beci sondă;

- acoperire întreaga suprafaţă cu sol vegetal.

MONITORIZAREA MEDIULUI

Pe perioada prevăzută pentru realizarea lucrărilor de foraj / probe de producţie, monitorizarea mediului are la bază respectarea etapelor prevăzute pentru execuţie, precum şi evacuarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate.

CONCLUZII

Studiul a luat în considerare toate informaţiile privind calitatea factorilor de mediu ca şi condiţie iniţială, predicţiile pentru perioada de foraj / probe de producţie şi accidentele potenţiale.

Prin respectarea măsurilor prezentate în proiectul tehnic pentru fiecare etapă (mobilizare-demobilizare, foraj, probare strate şi redare teren), a normelor de sănătate şi securitate în muncă, a instrucţiunilor proprii privind apărarea împotriva incendiilor şi a măsurilor de protecţie a mediului prevăzute pentru fiecare factor de mediu precum şi evacuarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate se apreciază că impactul asupra mediului produs de realizarea proiectului         “ LUCRARI PREGATITOARE PROVIZORII, FORAJ ŞI PROBE DE PRODUCŢIE LA SONDA 1 ILIEŞI” va fi redus şi temporar pe perioada desfăşurării lucrărilor.