RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL BACĂU,

ÎN PERIOADA 2014-2020”

Octombrie  2019

Variantă inițială

COLECTIV DE ELABORARE:

Laura DELIMART	Expert protectia mediului/GIS

Cristina HARBER          Expert protectia mediului

Iulia Badescu                 Ecolog, elaborator atestat de studii de evaluare adecvată

Ciprian Matache             Inginer retele edilitare

Maria Stoica                   Inginer retele edilitare

Valeriu Roman               Inginer retele edilitare

Cristina Mihaela              Inginer retele edilitare

Razvan  Iliescu               Inginer retele edilitare

VERIFICAT:

Musat Adrian              Coordonator reţele edilitale

Vasilescu Alina           Manager proiect

APROBAT:

Anca TOFAN	      Director de Proiect

CUPRINS:

1.	INFORMAȚII GENERALE	9

1.1	INFORMAȚII DESPRE TITULARUL PROIECTULUI	9

1.2.	DENUMIREA PROIECTULUI	9

2.	DESCRIEREA PROIECTULUI	9

2.1. AMPLASAMENTUL PROIECTULUI	19

2.2.	INVESTITII CE SE VOR REALIZA ÎN CADRUL PROIECTULUI	58

2.2.1.	INVESTIŢII CE SE VOR REALIZA PENTRU SISTEMUL DE APĂ	58

2.2.2.INVESTIŢII CE SE VOR REALIZA PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERe	145

2.3.	DESCRIEREA ETAPELOR PROIECTULUI ( CONSTRUCȚIE, FUNCȚIONARE, DEMONTARE /DEZAFECTARE/ÎNCHIDERE/POSTÎNCHIDERE)	250

2.4.	INFORMAŢII PRIVIND PRODUCŢIA CARE SE VA REALIZA ŞI RESURSELE FOLOSITE ÎN SCOPUL PRODUCERII ENERGIEI NECESARE ASIGURĂRII PRODUCŢIEI	260

2.5.	INFORMAŢII DESPRE MATERIILE PRIME, SUBSTANȚELE SAU PREPARATELE  CHIMICE	261

3.	INFORMAŢII DESPRE POLUANŢII FIZICI ŞI BIOLOGICI CARE AFECTEAZĂ MEDIUL, GENERAŢI DE ACTIVITATEA PROPUSĂ	305

4.	DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE DE TITULARUL PROIECTULUI ŞI INDICAREA MOTIVELOR ALEGERII UNEIA DINTRE ELE	311

5.	PROCESE TEHNOLOGICE	317

6.	DESEURI	318

7.	ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PROIECTULUI SI EVOLUȚIA PROBABILĂ A STĂRII MEDIULUI ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PROIECTULUI	321

8.	IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA  COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA	324

8.1.APA	326

8.2.AERUL	369

8.3.SOL ȘI SUBSOL	375

8.4 BIODIVERSITATEA	385

8.5 PEISAJ	448

8.6 MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC	449

8.7.CONDIŢII CULTURALE ŞI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL	452

8.8.IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE	456

9.	IMPACTUL CUMULATIV CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PROPUSE	472

10.	MONITORIZAREA	485

11.	SITUATII DE RISC	491

12.	DESCRIEREA DIFICULTATILOR	495

13.	REZUMAT NON TEHNIC	495

TABELE

Tabel 1 1: Lista de investiții	12

Tabel 1 2:  Masuri in sistemele de alimentare cu apa prevazute in cadrul acestui proiect ZAA Bacau	40

Tabel 1 3:Masuri in sistemele de alimentare cu apa prevazute in cadrul acestui proiect ZAA Darmanesti	41

Tabel 1 4:Masuri in sistemele de alimentare cu apa prevazute in cadrul acestui proiect pentru alte sisteme de alimentare cu apa	42

Tabel 1 5: Masuri pentru reteaua de canalizare prevazute in cadrul acestui proiect	55

Tabel 1 6: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Bacau	61

Tabel 1 7: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Fantanele	67

Tabel 1 8:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Magura	74

Tabel 1 9: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Sarata	76

Tabel 1 10:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Buchila	80

Tabel 1 11: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Nicolae Balcescu	82

Tabel 1 12:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Galbeni	83

Tabel 1 13: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Gioseni-Tamasi	85

Tabel 1 14: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Faraoani	88

Tabel 1 15: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Fundu Racaciuni	90

Tabel 1 16: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Racaciuni	92

Tabel 1 17: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Darmanesti	93

Tabel 1 18: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Moinesti	94

Tabel 1 19: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Casin	95

Tabel 1 20:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Dofteana	97

Tabel 1 21: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Poduri	98

Tabel 1 22:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Targu Ocna	100

Tabel 1 23: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Targu Trotus	101

Tabel 1 24:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Tuta	101

Tabel 1 25: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Viisoara	102

Tabel 1 26: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Magiresti	103

Tabel 1 27: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Buhusi	106

Tabel 1 28: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Balcani	109

Tabel 1 29: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Tescani	112

Tabel 1 30:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Barsanesti	115

Tabel 1 31:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Blagesti	118

Tabel 1 32:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Filipesti	120

Tabel 1 33: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Racova-Garleni	125

Tabel 1 34:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Hemeius	126

Tabel 1 35: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Livezi	130

Tabel 1 36:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Manastirea Casin	132

Tabel 1 37: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Orbeni	134

Tabel 1 38: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Campeni	137

Tabel 1 39: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Saucesti	138

Tabel 1 40: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Secuieni	139

Tabel 1 41: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Traian	141

Tabel 1 42:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Bogdanesti	143

Tabel 1 43: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Zemes	145

Tabel 1 44: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Bacau (UAT Bacau)	147

Tabel 1 45:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Bacau (UAT Margineni)	148

Tabel 1 46: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Bacau (UAT Hemeius)	148

Tabel 1 47: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Bacau (UAT Letea Veche)	149

Tabel 1 48: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Bacau (UAT Magura)	149

Tabel 1 49: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Bacau (UAT Luizi Calugara)	150

Tabel 1 50: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Moinesti	151

Tabel 1 51: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Zemes	151

Tabel 1 52:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Poduri	152

Tabel 1 53:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Buhusi	153

Tabel 1 54: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Racova	154

Tabel 1 55: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Blagesti	155

Tabel 1 56:Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Targu Ocna	156

Tabel 1 57: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Darmanesti	157

Tabel 1 58: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Parjol-Balcani	164

Tabel 1 59: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Dofteana	169

Tabel 1 60: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Casin	176

Tabel 1 61: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Manastirea Casin	177

Tabel 1 62: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Valea Seaca	183

Tabel 1 63: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Orbeni	184

Tabel 1 64: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Cleja	189

Tabel 1 65: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Nicolae Balcescu	192

Tabel 1 66: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Racaciuni	199

Tabel 1 67: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Fundu Racaciuni	200

Tabel 1 68: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Garleni	205

Tabel 1 69: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Magiresti	211

Tabel 1 70: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Targu Trotus	215

Tabel 1 71: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Faraoani	221

Tabel 1 72: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Gioseni	226

Tabel 1 73: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Filipesti (UAT Filipesti)	232

Tabel 1 74: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Tamasi	238

Tabel 1 75: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Cotofanesti	244

Tabel 1 76:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Stefan Cel Mare	250

Tabel 1 77:  Detalii despre organizările de şantier	253

Tabel 1 78:Informatii privind productia și necesarul resurselor energetice	260

Tabel 1 79:  Materii prime, faza de execuţie lucrări	261

Tabel 1 80:  Descrierea alternativelor apa	312

Tabel 1 81: Descrierea alternativelor apa uzata	315

Tabel 1 82: Tipuri deşeuri generate în perioada execuţiei lucrărilor	318

Tabel 1 83: Substanţe chimice periculoase utilizate la realizarea investiţiei	320

Tabel 1 84: Evoluţia stării mediului în situația neimplementării proiectului	321

Tabel 1 85: Categorii de impact	324

Tabel 1 86:: Magnitudinea impactului şi probabilitatea de apariţie	325

Tabel 1 87:Volumele captate din corpurile de ape subterane de la ABA Siret	330

Tabel 1 88: SEAU care preiau apele uzate din zona proiectului	355

Tabel 1 89: Impactul potenţial asupra apei	366

Principalele posibilităţi de apariţie a unui impact cumulat în cazul factorului de mediu aer sunt prezentate în de mai jos. Tabel 1 90:. Impact cumulat asupra factorului de mediu aer	370

Tabel 1 91: Impactul potenţial asupra aerului	373

Tabel 1 92:. Evoluţia cantităţilor de nămol generate după implementare proiectului POIM	379

Tabel 1 93: Evaluarea impactului cumulat pentru factorul de mediu sol	379

Tabel 1 94: Impactul potenţial asupra solului şi subsolului	381

Tabel 1 95:. Amplasamentul conductei de aducţiune Târgu Ocna – Onesti in raport cu limitele ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna	391

Tabel 1 96: Coordonatele STEREO 1970 pentru amplasamentul conductei de aducţiune Târgu Ocna - Oneşti aflata in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0318 Magura Târgu Ocna	391

Tabel 1 97: Coordonatele STEREO 1970 pentru amplasamentul conductei de aducţiune Târgu Ocna - Oneşti aflata la limita sitului Natura 2000 ROSCI0318 Magura Târgu Ocna	392

Tabel 1 98:. Amplasamentul investiţiilor din UAT Nicolae Balcescu, Cleja, Răcăciuni, Gioseni, Tămaşi în raport cu ariile protejate limitrofe	401

Tabel 1 99:  Coordonatele STEREO 1970 pentru amplasamentele  aflate in cadrul siturilor Natura 2000 sau în vecinătatea acestora	402

Tabel 1 100:. Coordonatele STEREO 1970 pentru amplasamentul gospodăriei de apă nouă Pârjol (rezervor+clorinare) aflate in interiorul ROSPA0138 Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni	414

Tabel 1 101: Coordonatele STEREO 1970 ale amplasamentului gospodăriei de apa noua Balcani-Frumoasa (rezervor+clorinare) aflat in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0138 Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni	415

Tabel 1 102:  Coordonatele STEREO 1970 ale amplasamentului gospodăriei de apă nouă Blăgeşti, ale conductei propuse Poiana Negustorului şi ale conductei de aducţiune Blăgeşti aflate in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni	417

Tabel 1 103: Coordonatele STEREO 1970 şi distanţă până  la limitele ariei naturale protejate ROSPA0138  Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni pentru amplasamentele GA reabilitare Luncani 1 şi Luncani 2  (UAT Margineni)	419

Tabel 1 104: Caracteristicile pompelor din staţiile de pompare	428

Tabel 1 105: Evaluarea impactului cumulat pentru biodiversitate	432

Tabel 1 106: Evaluarea şi cuantificarea efectelor asupra speciilor şi habitatelor de pe amplasament şi asupra celor din vecinătate	433

Tabel 1 107: Evaluarea impactului asupra biodiversităţii generat de dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău	437

Tabel 1 108:  Măsuri pentru protecţia habitatelor identificate in amplasamentului proiectului (habitatul Ruderal communities) şi calendarul implementării acestor măsuri	440

Tabel 1 109:. Măsuri pentru protecţia mamiferelor identificate in amplasamentului proiectului şi in vecinătatea acestuia şi calendarul implementării acestor măsuri	441

Tabel 1 110:  Măsuri pentru protecţia speciilor de avifaună observate in amplasamentul proiectului (inclusiv a celor pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești şi ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni) şi calendarul implementării acestor măsuri	442

Tabel 1 111: Măsuri pentru protecţia speciilor de reptile şi amfibieni din amplasamentul proiectului şi calendarul implementării şi monitorizării acestor măsuri	443

Tabel 1 112: Măsuri pentru protecţia speciilor de peşti identificate in amplasamentul analizat şi calendarul implementării şi monitorizării acestor măsuri	445

Tabel 1 113: Măsuri pentru protecţia nevertebratelor identificate in amplasamentului proiectului şi calendarul implementării acestor măsuri	446

Tabel 1 114: Impactul potenţial asupra populaţiei, folosințelor, bunurilor materiale și cultuare	454

Tabel 1 115:  Plan de acțiune privind adaptarea	463

Tabel 1 116:  Rezumal al evaluarii impactului cumulat	474

Tabel 1 117 Investiții propuse în sectorul hidroedilitar prin proiectul din Municipiul Onesti (finantat prin POIM)	477

Tabel 1 118 : Impact cumultat in raport cu investițiile în curs de aprobare din proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onesti în perioada 2014-2020,	478

Tabel 1 119:. Parametrii pentru monitorizarea de control a calităţii apei potabile	486

Tabel 1 120: Monitorizarea apelor de suprafață	487

Tabel 1 121:  Monitorizarea apelor subterane	487

Tabel 1 122:Perioadele optime / favorabile pentru monitorizarea faunei	490

Tabel 1 123:  Accidente potențiale și măsuri de prevenire	494

Tabel 1 124: Măsuri propuse și responsabilități pentru evitarea producerii poluării accidentale	495

Tabel 1 125:  Rezumat investitiile proiect	497

FIGURI

Figura 1 1: Localizarea sistemelor de alimentare cu apa din proiect in judetul Bacau	19

Figura 1 2:  Localizarea aglomerarilor din proiect in judetul Bacau	20

Figura 1 3: Harta Sistemului regional de alimentare cu apa Valea Uzului existent	24

Figura 1 4:  Harta Sistemului regional de alimentare cu apa Valea Uzului propus	26

Figura 1 5: Traseul conductei de aductiune Stejaru Barati	27

Figura 1 6:Harta Zonei de alimentare cu apa Bacau Sud	29

Figura 1 7: Harta Zonei de alimentare cu apa Bacau Nord	58

Figura 1 8:Harta Sistemului de alimentare cu apa Bacau	59

Figura 1 9: Harta Sistemului de alimentare cu apa Margineni	63

Figura 1 10: Harta Zonei de alimentare cu apa Bacau Sud	68

Figura 1 11:  Realizarea unei aductiuni pentru Zona de alimentare cu apa Bacau Sud	73

Figura 1 12: Harta Aglomerarii Bacau	146

Figura 1 13: Clusterului Buhusi	153

Figura 1 14: Harta Aglomerarii Targu Ocna	156

Figura 1 15: Harta Aglomerarii Parjol-Balcani	158

Figura 1 16: Harta Clusterului Casin-Manastirea Casin	171

Figura 1 17: Harta Clusterului Valea Seaca	178

Figura 1 18: Harta Clusterului Racaciuni	194

Figura 1 19: Limitele admistrative ale judetului Bacau şi BH Siret si Prut Barlad	327

Figura 1 20: Caracterizarea şi evaluarea stării ecologice şi a potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă (Sursa: sursa Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)	329

Figura 1 21: Distribuţia corpurilor de apă subterană freatică atribuite ABA Siret si lucrarile propuse	329

Figura 1 22:Captările de apă subterană aferente Administraţiei Bazinale de Apă Siret	330

Figura 1 23:: Starea cantitativă a corpurilor de apă subterană atribuite ABA Siret	333

Figura 1 24:Rețeaua de monitorizare cantitativă a corpurilor de apă subterane la nivelul județului Bacău	334

Figura 1 25: Corpul de apa subterana la risc chimic de pe teritoriul Administratiei Bazinale de Apa Siret	336

Figura 1 26: Reţeaua de monitorizare chimică a corpurilor de apă subterane la nivelul județului Bacău	337

Figura 1 27: Regimul de curgere a apelor subterane freatice în anul 2017	335

Figura 1 28: Albia râului Trotuş	368

Figura 1 29:Utilizarea terenurilor la nivelul județului Bacău(Sursa:Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României+prelucrare consultant în GIS)	375

Figura 1 30: Harta geologică Bacău	377

Figura 1 31:. Aspecte ale vegetaţiei existente in amplasamentul lucrărilor din zona Tg. Ocna	394

Figura 1 32:. Amplasamentul investiţiei SEAU Tămaşi in raport cu ariile naturale protejate	402

Figura 1 33: Amplasamentul investiţiilor din UAT Filipeşti în raport cu limitele ariilor naturale protejate	408

Figura 1 34: Amplasamentul investiţiilor din Traian şi Secuieni in raport cu limitele ariilor naturale protejate	409

Figura 1 35: Amplasarea GA Pârjol in raport cu limitele ROSPA0138 Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni	414

Figura 1 36: Amplasarea GA Balcani-Frumoasa in raport cu limitele ROSPA0138 Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni	415

Figura 1 37:Amplasamentul investiţiilor din Blăgeşti şi Gîrleni in raport cu limitele ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni	416

Figura 1 38:. Suprapunerea GA Blăgeşti, a conductei de aducţiune Blăgeşti şi a conductei de apa Poiana Negustorului cu limitele ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni	417

Figura 1 39: Amplasamentul investiţiilor din Margineni în raport cu limitele	418

Figura 1 40: Plan de detaliu reabilitare Luncani 1 şi Luncani 2,	419

Figura 1 41: Amplasament investiţii propuse prin proiect in zona rezervației RONPA0147 Pădurea de pini	424

Figura 1 42: Detaliu cu amplasamentul lucrărilor propuse în raport cu limitele rezervaţiei Pădurea de pini	425

Figura 1 43:Schema tehnologică GA Pini	426

Figura 1 44:: 18: Zonele aferente investiţiilor propuse a se realiza prin proiect	458

Figura 1 45: Lucrarile propuse in proiect suprapuse cu extinderea arealelor inundabile in cele 3 scenarii prin analiza GIS	491

# INFORMAȚII GENERALE

## INFORMAȚII DESPRE TITULARUL PROIECTULUI

a) denumirea titularului:

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACAU S.A.

b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:

Str. Narciselor Nr. 14, CP. 600310, Bacau, jud. Bacau

Telefon: +40 (0) 334-401.796

Fax: +40 (0) 234-55.11.75

c) reprezentanţi legali/imputerniciţi, cu date de identificare:

Contact:	NINA CHIPER, DIRECTOR GENERAL

## 1.2.	DENUMIREA PROIECTULUI

"PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL BACAU, ÎN PERIOADA 2014-2020„ componentă a proiectului judeţean finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), în perioada 2014-2020.

# DESCRIEREA PROIECTULUI

Investitiile in infrastructura de apa si apa uzata pentru localitatile din judetul Bacau incluse in proiect au avut in vedere imbunatatirea calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei. Prin investitiile cuprinse in acest proiect se continua procesul de extindere si reabilitare ale infrastructurii de apa si apa uzata realizate in etapa 2007-2013 in zonele urbane si se propun investitii in extinderea/infiintarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in zonele rurare.

In prezentul Studiu de fezabilitate au fost propuse investitii pentru infrastructura de apa si apa uzata in 42 de UAT-uri din judetul Bacau, populatia beneficiara in infrastructura de apa fiind de 431.827 locuitori.

Investitiile pentru infrastructura de apa propuse la nivelul zonei de proiect au urmarit:

- dezvoltarea unor sisteme de apa care sa asigure conditiile de calitate a apei conform cu cerintele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, cu influenta directa asupra sanatatii populatiei;

- asigurarea continuitatii in furnizarea serviciului de alimentare cu apa;

- creşterea ratei de conectare a consumatorilor la sistemul centralizat de alimentare cu apă pe străzile prevăzute cu retele de apă;

- reducerea pierderilor de apă din sistem prin lucrări de reabilitare acolo unde au fost depistate astfel de pierderi;

- functionarea sistemelor cu costuri de exploatarea minime;

- asigurarea posibilitatii de extindere a acestor sisteme in viitor.

Prin investitiile propuse s-a urmarit asigurarea cresterii randamentului si a eficientei sistemelor existente de distributie a apei prin eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica cat si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea sistemelor.

In urma analizei sistemelor de alimentare cu apa din punct de vedere a calitatii apei si disponibilitii sursei, a functionalitatii retelei existente si a posibilitatii de extindere, a capacitatii de inmagazinare si tratare, investitiile din cadrul proiectului s-au axat in directia infiintarii unor sisteme de alimentare cu apa care sa dispuna de o sursa de apa care sa respecte conditiile de calitate cu costuri minime de tratare, care sa permita extinderea in viitor al sistemului prin conectarea de noi consumatori.

Investitiile in sectorul de apa din cadrul proiectului sunt destinate asigurarii accesului la apa potabila de calitate a populatiei din localitati ale judetului grupate in 43 de sisteme de alimentare cu apa, din care 25 sunt grupate in 3 zone de alimentare cu apa.

Investitiile din sectorul de apa uzata incluse in cadrul proiectului constau in:

- in aglomerarile urbane extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare in aglomerari care au beneficiat de finantarea POS Mediu 2007-2013;

- infiintarea de sisteme de canalizare in zona rurala, sisteme care sa asigure posibilitatea de dezvoltare ulterioara a sistemului de canalizare si sa permita colectarea si epurarea apelor uzate cu costuri minime.

In zona rurala a judetului Bacau din zona proiectului, s-au identificat 29 aglomerari rurale >2.000 LE definite conform Directivei apa uzate 91/271/EEC. Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei 91/271/EEC., reprezinta „o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de evacuare finala”.

Au fost identificate solutiile tehnice optime pentru colectarea si epurarea apelor uzate colectate de pe suprafata aglomerarilor rurale in care se infiinteaza retele de canalizare. Aglomerarile au fost grupate in clustere deservite de o singura statie de epurare avand la baza configuratia terenului natural, distanta intre aglomerari si existenta statiilor de epurarea si a emisarilor.

Pentru infrastructura de apa uzata din proiect s-au identificat 18 aglomerari care sunt grupate in 7 clustere, si 14 aglomerari care vor fi deservite de statii de epurare proprii.

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare si conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, si conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca de Legea nr. 458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a infrastructurii de apa a judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala.

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare in cadrul judetului Bacau avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort si de conectare al populatiei.

În tabelul de mai jos sunt sunt evidențiate investițiile propuse a se realiza la nivelul fiecărui UAT pentru sistemul de apă și apă uzată inclusiv capacitățile acestora.

Aria de acoperire a proiectului include următoarele sisteme,sisteme zonale si subsisteme de alimentare cu apă  la nivelul județului Bacau .

Proiectul este impartit in 20 de Contracte de lucrari dupa cum urmeaza:

| Cod | Denumire contracte de lucrari | TIP CONTRACT |
| --- | --- | --- |
| CL1 | Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Municipiul Bacau | Executie |
| CL2 | Reabilitarea aductiunii de la Stejaru la Bacau si extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Margineni. | Executie |
| CL3 | Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Moinesti si Poduri | Executie |
| CL4 | Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Buhusi, Blagesti si Racova | Executie |
| CL5 | Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Darmanesti, Targu Ocna, Targu Trotus si Dofteana | Executie |
| CL6 | Reabilitarea aductiunii de apa bruta de la lacul Poiana Uzului la statia de tratare Caraboaia | Executie |
| CL7 | Reabilitarea aductiunii de apa tratata de la statia de tratare Caraboaia la Onesti | Executie |
| CL8 | Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Stefan cel Mare, Cotofanesti, Casin si Manastirea Casin | Executie |
| CL9 | Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Orbeni, Valea Seaca, Racaciuni, Sarata, Luizi Calugara | Executie |
| CL10 | Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Balcani, Parjol si Beresti Tazlau | Executie |
| CL11 | Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Garleni si Hemeius | Executie |
| CL12 | Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gura Vaii, Barsanesti, Magiresti si Zemes | Executie |
| CL13 | Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gioseni, Faraoani, Cleja, Tamasi, Letea Veche, Saucesti, Traian si Secuieni | Executie |
| CL14 | Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Bacau, Margineni, Hemeius, Magura și Nicolae Balcescu | Proiectare si executie |
| CL15 | Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Zemes, Magiresti, Parjol, Balcani, Beresti Tazlau, Livezi si Poduri | Proiectare si executie |
| CL16 | Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Dofteana, Barsanesti, Casin, Manastirea Casin, Gura Vaii, Stefan cel Mare, Tg. Trotus si Cotofanesti | Proiectare si executie |
| CL17 | Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Valea Seaca, Racaciuni, Orbeni, Cleja, Tamasi, Gioseni, Faraoani, Nicolae Bălcescu și Sărata | Proiectare si executie |
| CL18 | Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Magura, Nicolae Balcescu si Filipesti | Executie |
| CL19 | Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa si de epurare apa uzata in Racova, Blagesti, Buhusi, Garleni, Filipesti, Traian și Secuieni | Proiectare si executie |
| CL20 | Realizarea stației de demanganizare Gherăiești și reabilitarea fronturilor de captare | Proiectare si executie |

În tabelul de mai jos sunt sunt evidențiate investițiile propuse a se realiza in judetul Bacau pentru sistemul de apă și apă uzată.

Tabel 1 1: Lista de investiții

| Uat | Investiții SISTEME APA | Investiții CANALIZARE |
| --- | --- | --- |
| Bacău | Extindere retea de distributie a apei in municipiul Bacau, cca 20,2 km; Reabilitare retea de distributie a apei in municipiul Bacau, cca 53,8 km; Statii de demanganizare noua la Gheraiesti Reabilitare front de captare Gheraiesti 1, Margineni 1 si 2, Hemeius 2 Reabilitarea statiei de clorinare de la Stejaru | Igienizare paturi uscare Extindere conducte de canalizare cca L=cca 11,12 km in Bacau; Reabilitare conducte de canalizare cca L=7,7 km in Bacau; Conducte de refulare cca 1,24 km in Bacau; Realizare cca 4 statii de pompare apa uzata in Bacau; Reabilitare cca 1 statie de pompare apa uzata in Bacau |
| Luizi calugara | Nu sunt prevazute lucrari | Extindere conducte de canalizare L=cca 23 km in Luizi Calugara; Conducte de refulare cca 2,2 km in Luizi Calugara; Realizare cca 5 statii de pompare apa uzata in Luizi Calugara |
| Margineni | Reabilitare conducta de aductiune Stejaru – Bacau L=cca 21,46 km; Extindere retea de distributie a apei L=cca 4,37 km Realizare 2 statii de pompare apa tip booster Reabilitare GA Luncani 1; Reabilitare GA Luncani 2 | Extindere conducte de canalizare L=cca 29,5 km in Margineni; Conducte de refulare cca 7,1 km in Margineni Realizare 20 statii de pompare apa uzata in Margineni; Reabilitare 3 statii de pompare apa uzata in Margineni |
| Letea veche | Nu sunt propuse investitii prin POIM | Extindere conducte de canalizare L=cca 6,27 km in Letea Veche; Realizare cca 6 statii de pompare apa uzata in Letea Veche Conducte de refulare in lungime totala de cca 3,2 km |
| Magura | Realizare conducta de aductiune L=cca 7,7 km; Reabilitare statie de clorinare in GA existenta Magura; Realizare 2 rezervoare in gospodaria de apa existenta Magura Realizare cca 2 statii de pompare; Extindere retea de distributie L= cca 12,2 km | Extindere conducte de canalizare L=cca 20,8 km in Magura; Conducte de refulare de cca 5,7 km in Magura; Realizare cca 10 statii de pompare apa uzata in Magura; |
| Sarata | Conservarea forajelor existente; Realizare aductiune de L=cca 50 m; Reabilitare SP Sarata (in amplasamentul SP existent); Realizare rezervor V=200 mc; Realizare statie de reclorinare– 2 buc; Reabilitare SP Sarata (in amplasamentul GA existent); Extindere retea de distributie L=cca 5,069 km. Reabilitare retea de distributie L=cca 3,432 km. | Nu sunt propuse lucrari |
| Gioseni | Tinand cont de faptul ca noua sursa o reprezinta conducta de aductiune apa potabila de la STAP Barati, se vor realiza lucrari de conservare a puturilor existente. Aceste lucrari constau in: Demontarea si depozitarea echipamentelor; Sudarea capacelor metalice ale forajelor; Scoaterea sigurantelor electrice. Se propune: Trecerea in conservare a statiei de clorinare existenta; Trecerea in conservare a statiei de pompare existenta, subdimensionata si cu un grad avansat de uzura; Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit; Realizare rezervor de inmagazinare V=400 mc in incinta gospodariei de apa existenta; Realizare statie de pompare in cadrul gospodariei de apa existenta, in aceeasi cladire cu statia de clorinare; Extindere retea de distributie a apei in Gioseni L=cca 3,31 km; Realizarea unei statii de repompare apa potabila. | Extindere conducte de canalizare L= cca 9,35 km; Realizarea a cca 11 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 1,12 km Rechiparea statiei de pompare apa uzata SPAU2; Executie statie de epurare apa uzata |
| Tamasi | Tinand cont de faptul ca noua sursa o reprezinta conducta de aductiune apa potabila de la STAP Barati, se vor realiza lucrari de conservare a puturilor existente. Se propune: Extindere retea de distributie a apei in Tamasi L=cca 3,1 km Realizarea a cca 2 statii de repompare apa potabila. in retea | Extindere conducte de canalizare L=cca 7,2 km; Realizare a cca 8 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 860m; Reechipare SPAU1 existenta cu echipamente noi; Se propune executia unei noi SEAU pe un amplasament situat in apropierea SEAU existenta. |
| Faraoani | Conservarea forajelor existente; Dezafectarea statiei de clorinare existenta; Dezafectarea statiei de pompare existenta; Realizare statie de reclorinare (in amplasamentul existent al SP Faraoani); Realizare rezervor de inmagazinare (in amplasament existent SP Faraoani) V=300 mc; Realizare statie de pompare (in amplasamentul existent al SP Faraoani); Realizare statie de pompare aferenta aductiunii principale (in amplasamentul existent al SP Faraoani); Extinderea retelei de distributie L= cca 1,7 km. | Extindere conducte de canalizare L=cca 4,23 km; Realizarea a cca 4 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare cca 0,8 km Se propune executia unei noi SEAU pe acelasi amplasament |
| Cleja | Conservarea forajelor existente ce alimenteaza GA Somusca; Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit (in GA noua din Cleja) Realizare rezervor de inmagazinare (in GA noua din Cleja); Realizare statie de pompare (in GA noua Cleja) aferenta aductiunii principale; Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit (in GA Somusca); Realizarea a doua statii de pompare tip booster; Extinderea retelei de distributie L=cca 4,8 km. | Extindere conducte de canalizare L=cca 21,2 km; Realizare a cca 13 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 2,92 km; Realizare statie de epurare apa uzata |
| Racaciuni | Fundu Racaciuni Conservarea forajelor existente; Realizare statie de reclorinare (in GA Gasteni); Realizare rezervor inmagazinare V=400 mc; Realizarea unei statii de pompare in incinta GA Gasteni; Realizarea unei statii de pompare tip booster; Extinderea retelei de distributie L=cca 7,86 km. Racaciuni Realizare statie de reclorinare; | Racaciuni Extindere conducte de canalizare L=cca 34,1 km; Realizarea a cca 13 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 5,86 km; Realizare statie de epurare. |
| Darmanesti | Realizarea unei statii de repompare pentru alimentarea zonelor inalte din Lapos; Reabilitarea si reechiparea a 2 statii de repompare existente in Lapos si Salatruc; Extinderea retelei de distributie L=cca 6,84 km. | Extindere conducte de canalizare L=cca 5,12 km; Realizarea a cca 4 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 0,47 km |
| Moinesti | Reabilitare conducta de aductiune L= cca 5,8 km; Reabilitare rezervoare de inmagazinare; Realizarea a cca 11 statii de pompare; Extindere retea de distributie L=cca 21,1 km; Reabilitare retea de distributie L=cca 28,36 km | Extindere conducte de canalizare L=cca 18 km; Realizarea a cca 4 statii de pompare apa uzata; |
| Casin | Realizare statie de pompare catre GA Curita; Reabilitare conducta de aductiune Casin L= cca 3,2 km; Realizare conducta de aductiune Casin – Curita L= cca 3,23 km; Realizare statie de clorinare; Realizare rezervor de inmagazinare V=250 mc; Extindere retea de distributie L=cca 12,98 km | Extindere conducte de canalizare L=cca 17,00 km; Realizarea a cca 12 statii de pompare apa uzata; Realizare statie de epurare. |
| Dofteana | Reechiparea unei statii de repompare SRP1 existente; Extinderea retelei de distributie L=cca 1,13 km; Reabilitarea retelei de distributie L=cca 9,26 km | Realizare conducte de canalizare L=cca 22,95 km; Realizarea a cca 21 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 2,895 km; Realizare SEAU pentru 11.995 l.e. |
| Poduri | Extindere capacitate statie de clorinare; Inlocuire rezervor existent cu V=700 cu rezervor nou V=1300 mc; Realizarea a cca 4 statii de pompare tip booster; Extinderea retelei de distributie L= cca 9,83 km; Reabilitarea retelei de distributie L=cca 5,21 km | Realizare conducte de canalizare L=cca 18,64 km; Realizarea a cca 13 statii de pompare apa uzata; |
| Targu Ocna | Reabilitarea retelei de distributie L=cca 7,42 km. | Extindere conducte de canalizare L=cca 8,89 km; Realizarea a cca 17 statii de pompare apa uzata Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 3,36 km |
| Targu Trotus | Extinderea retelei de distributie L=cca 3,2 km Tg Trotus Extinderea retelei de distributie L=cca 0,23 km. Tuta Reabilitare rezervor V=200 mc Viisoara. | Extindere conducte de canalizare L=cca 17,89 km; Realizarea a cca 11 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 4,5 km; Extinderea statiei de epurare |
| Gura Vaii | Nu sunt propuse investitii prin POIM | Nu sunt propuse investitii prin POIM |
| Magiresti | Reabilitarea retelei de distributie L=cca 1,31 km; Extinderea retelei de distributie L=5,466 km; Reabilitarea a 2 statii de pompare tip booster; Realizarea a 3 statii de pompare tip booster. | Extindere conducte de canalizare L=cca 19,37 km; Realizarea a cca 3 statii de pompare apa uzata; Extindere statie de epurare |
| Ardeoani | Nu sunt propuse investitii in cadrul POIM. | Nu sunt propuse investitii in cadrul POIM. |
| Buhusi | Reabilitare aductiune L=cca 5,2 km; Realizare statie de tratare; Extindere retea de distributie L=cca 1,63 km; Reabilitare retea de distributie L=cca 4,35 km. | Extindere conducte de canalizare L=cca 0,73 km; Reabilitare conducte de canalizare L=cca 0,8 km; |
| Parjol | Campeni Realizare front de captare; Realizare statie de pompare apa bruta; Realizare conducta de aductiune L= cca 3,37 km; Realizare statie de clorinare; Realizare rezervor de inmagazinare; Realizare retea de distributie L=cca 15,97 km; Realizarea a cca 6 statii de repompare tip booster. Realizare STAP la front captare | Realizare a cca 14 SPAU Realizare colector Parjol-SEAU Parjol de cca 4,72 km Realizare retele canalizare Campeni si Pustiana de cca 22,75 km Realizare retele canalizare Pustiana Realizare statie de epurare pentru Pe traseul rețelelor de canalizare din comuna Pârjol satele Câmpeni și Pustiana un număr de 14 stații de pompare ape uzate, cu conducte de refulare in lungime totala de cca 6.842 m. |
| Balcani | Realizare front de captare; Realizarea statiei de pompare apa bruta; Realizare conducta de aductiune L= cca 5,26 km; Realizare statie de tratare(clorinare); Realizare rezervoare de inmagazinare plus clorinare V=2x650 mc; Realizare retea de distributie L=cca 29,82 km; Realizarea a cca 4 statii de repompare tip booster | Extindere conducte de canalizare L=cca 45,2 km; Pe traseul rețelelor de canalizare din comuna Balcani s-au prevăzut un număr de cca 11 stații de pompare ape uzate Realizare retele canalizare de cca 23,74 km Realizare colector Balcani-Frumoasa-Ludasi-SEAU Parjol de cca 4,1 km |
| Beresti-tazlau | Tescani Realizare front de captare; Realizare conducta de aductiune L= cca 1,19 km; Realizare statie de tratare Realizare rezervor de inmagazinare V=200 mc si statie de reclorinare; Realizare retea de distributie L=1 cca 1,77 km | Nu sunt prevazute lucrari |
| Barsanesti | Realizare front de captare; Realizare statie de pompare apa bruta; Realizare conducta de aductiune L= cca 7,7 km; Gospodarie de apa noua cu statie de tratare si rezervor de inmagazinare V=800 mc; Realizare retea de distributie L=cca 12,69 km; Realizarea cca 4 statii de repompare tip booster. | Nu sunt prevazute lucrari |
| Blagesti | Realizare front de captare; Realizare conducta de aductiune L= cca 2,88 km; Realizare statie de clorinare; Realizare statie de tratare Realizare rezervoare de inmagazinare V=2x500 mc; Realizare retea de distributie L=cca 41,82 km; Realizarea a cca 5 statii de repompare tip booster. | Extindere conducte de canalizare L=cca 38,3 km; Realizare a cca 21 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare de cca 12,37 km |
| Filipesti | Extindere front de captare; Extindere conducta de aductiune L=cca 0,5 km; Realizare statie de tratare; Realizare rezervor de inmagazinare | Extindere conducte de canalizare L= cca 20,95 km; Realizarea cca15 statii de pompare apa uzata; Extinderea statiei de epurare |
| Racova | Realizare front de captare; Realizare conducta de aductiune L= cca 4,32 km Realizare statie de tratare; Realizare rezervoare de inmagazinare V=2x600 mc; Realizare retea de distributie a apei in Racova L=cca 19,67 km | Racova Extindere conducte de canalizare L=cca 17,8 km; Realizarea a cca 13 statii de pompare apa uzata; Conducte de refulare in lungime de cca 7,28 km |
| Garleni | Sursa de alimentare cu apa alcatuita din 10 foraje pentru alimentarea sistemelor Racova si Garleni Executia statiei de tratare cu ultrafiltrare in zona captarii Racova; Executia statiei de pompare apa bruta la GA Racova; Executia conductei de aductiune pana la GA Racova; Executia rezervoarelor 2 x 600 m3 in gospodaria de apa Racova; Executia conductei de legatura intre reteaua Racova si reteaua Garleni, L=cca 0,98 m; Realizare retea de distributie a apei in Garleni L=cca 33,05 km. Realizarea a cca 3 statii de repompare in retea; | Garleni Extindere conducte de canalizare L=cca 24,598 km; Realizarea a cca 9 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 3,26 km; Pe amplasamentul existent se va executa o noua statie de epurare |
| Hemeius | Montarea unui grup de pompare apa potabila in SP Margineni pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare a apei până în gospodaria de apa GA2 Hemeius; Realizare conducta de aductiune de la GA Margineni la GA2 Hemeius L=cca 3,59 km; Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit in GA2 Hemeius; Realizare rezervoare V=2x500 mc in GA2 Hemeius; Realizarea unei statii de pompare in GA2 Hemeius; Extindere retea de distributie a apei L=cca 27,25 km; Fantanele Realizare statie de reclorinare Qtr = 3,3 l/s in cladire existenta | Extindere conducte de canalizare L=cca 27,25 km in Hemeius si Lilieci; Extindere conducte de canalizare L=cca 2,9 km in Fantanele Realizarea a cca 11 statii de pompare apa uzata in Hemeius si Lilieci; Realizarea a cca 3 statii de pompare apa uzata in Fatanele; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 1,95 km; |
| Livezi | Livezi Extindere sursa prin realizarea unui front de captare; Realizare conducta de aductiune de la frontul de captare la GA L=cca 1,275 km; Realizare conducta de transport apa potabila de la GA la reteaua de distributie L=cca 0,833 km; Conducta de aductiune de la drenul existent la statia de tratare L=960m; Realizare statie de tratare pentru eliminare nitrati; Realizare statie de clorinare Realizare rezervor de inmagazinare V=600 mc in amplasamentul existent al GA Livezi; Realizare statie de pompare de la statia de tratare la GA Livezi; Realizarea a 2 statii de repompare in retea | Nu sunt prevazute lucrari |
| Manastirea casin | Realizare rezervor nou V=400 mc; Extinderea retelei de distributie L=cca 3,52 km | Extindere conducte de canalizare L=cca 21,92 km; Realizarea a cca 19 statii de pompare apa uzata; Prin proiect se propune o noua statie de epurare care va trata apele uzate din clusterul Casin-Manastirea Casin, deservind astfel cele doua aglomerari Casin si Manastirea Casin. Apa epurată va fi deversată în râul Casin. |
| Orbeni | Extindere front de captare; Realizare conducta de aductiune L= cca 3,143 km; Realizare statie de tratare; Se desfiinteaza rezervorul de 100 mc si se realizeaza un rezervor de inmagazinare V=500 mc si statie de reclorinare in acelasi amplasament; Extindere retea de distributie L=cca 8,306 km; Realizare statie de pompare tip booster | Extindere conducte de canalizare L=cca 19,720 km; Realizare 5 statii de pompare apa uzata; Conducte de refulare de cca 3,66 km. Reteaua de canalizare din Clusterul Valea Seaca ce va cuprinde Aglomerarile Valea Seaca (satele Valea Seaca si Cucova) si Orbeni (satele Orbeni si Scurta) va descarca apele uzate in statia de epurare Valea Seaca care se va extinde prin proiect. |
| Saucesti | Extinderea retelei de distributie L=cca 8,27 km; Realizarea unei statii de pompare tip booster. | Nu sunt prevazute lucrari |
| Secuieni | Realizare front de captare; Realizare conducta de aductiune L= cca 1,51 km; Realizare statie de clorinare; Realizare rezervor de inmagazinare V=350 mc; Realizare retea de distributie L=cca 11,4 km; Realizare unei statii de repompare tip booster. | Nu sunt prevazute lucrari |
| Traian | Traian Extindere front de captare; Realizare conducta de aductiune L=cca 0,41 km; Realizare statie de tratare; Realizare rezervor de inmagazinare in GA Zapodia V=600 mc; Realizare statie de pompare in GA Zapodia; Extindere retea de distributie L=cca 7,54 km; Realizare unei statii de repompare tip booster. Bogdanesti Realizare front de captare; Realizare statie de tratare; Realizare statie de pompare tip booster; Realizare rezervor de inmagazinare V=250 mc; Extinderea retelei de distributie L=cca 4,63 km. | Nu sunt prevazute lucrari |
| Zemes | Realizare conducta de transport L= cca 10,83 km; Realizare statie de clorinare; Realizare rezervor tampon V=15 mc; Extindere retea de distributie L=cca 0,36 km; Sursa de apa Captare apa de suprafata prin priza montata in acumularea de pe paraul Holmu. | Extindere conducte de canalizare L=cca15,94 km; Realizarea a cca 5 statii de pompare apa uzata; |
| Cotofanesti | Nu sunt prevazute lucrari | Extindere conducte de canalizare L=cca 14,26 km; Realizarea a cca 13 statii de pompare apa uzata; Realizare statie de epurare |
| Stefan cel mare | Nu sunt prevazute lucrari | Extindere conducte de canalizare L=27,216 km; Realizare 20 statii de pompare apa uzata; Realizare statie de epurare pentru 2602 l.e. |
| Nicolae balcescu | Buchila Conservarea forajelor existente; Realizare statie de reclorinare; Realizare rezervor de inmagazinare (in amplasament existent SP Buchila) V=150 mc; Reabilitare statie de pompare existenta in SP Buchila; Reabilitare statie de pompare existenta in GA Buchila; Realizare statie de pompare aferenta aductiunii principale; Realizarea unei statii de pompare tip booster; Realizare retea de distributie L=cca 10,54 km; Nicolae Balcescu Conservarea forajelor existente; Desfiintarea statiei de tratare existenta; Desfiintarea statiei de pompare existenta; Realizare conducta de aductiune L=cca 0,10 km; Realizare statie de reclorinare; Realizare rezervor de inmagazinare V=450 mc; Reechipare statie de pompare existenta in GA; Realizare retea de distributie L=cca 8,77 km Galbeni Conservarea forajelor existente; Desfiintarea statiei de tratare existenta; Desfiintarea statiei de pompare existenta; Realizare conducta de aductiune L=cca 0,10 km; Realizare statie de reclorinare; Realizare rezervor de inmagazinare V=300 mc; Realizare statie de pompare in cadrul gospodariei de apa existenta Sursa de apa Galbeni Tinand cont de faptul ca noua sursa o reprezinta conducta de aductiune apa potabila de la STAP Barati, se vor realiza lucrari de conservare a puturilor existente. Aceste lucrari constau in: Demontarea si depozitarea echipamentelor; Sudarea capacelor metalice ale forajelor; Scoaterea sigurantelor electrice. Statie clorare Galbeni | Nicolae Balcescu Extindere conducte de canalizare L=cca 10,67 km; Realizare a cca 12 statii de pompare apa uzata; Reechiparea unei statii de pompare apa uzata; Reabilitare si extindere statie de epurare apă uzată |
| Valea seaca | Nu sunt prevazute lucrari | Valea Seaca Extindere conducte de canalizare L=cca 6,81 km; Realizare 2 statii de pompare apa uzata; Reabilitare 1 statie de pompare apa uzata; Conducte de refulare de cca 1,92 km Extindere statie de epurare. |

### 2.1. AMPLASAMENTUL PROIECTULUI

Amplasamentul lucrarilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-2020” este județul Bacau, ce face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a Romaniei, fiind situat in partea centrala a Moldovei si avand o suprafata de 6.621 kmp.

Aria proiectului cuprinde urmatoarele UAT-uri: Mun. Bacau, Mun. Moinesti, Orasul Buhusi, Orasul Darmanesti, Orasul Tg. Ocna, Com. Balcani, Com. Beresti-Tazlau, Com. Barsanesti, Com. Blagesti, Com. Casin, Com. Cleja, Com. Cotofanesti, Com. Dofteana, Com. Faraoani, Com. Filipesti, Com. Girleni, Com. Gioseni, Com. Hemeius, Com. Letea Veche, Com. Livezi, Com. Luizi Calugara, Com. Magura, Com. Magiresti, Com. Margineni, Com. Manastirea Casin, Com. Nicolae Balcescu, Com. Orbeni, Com. Parjol, Com. Poduri, Com. Racaciuni, Com. Racova, Com. Sarata, Com. Saucesti, Com. Secuieni, Com. Stefan cel Mare, Com. Tamasi, Com. Targu Trotus, Com. Traian, Com. Valea Seaca, Com. Zemes.

Harta generala a judetului Bacau prezinta localizarea sistemelor de alimentare cu apa si aglomerarilor din proiect in judetul Bacau, precum si zona de deservire a Companiei Operatorului Regional.

Figura 1 1: Localizarea sistemelor de alimentare cu apa din proiect in judetul Bacau

Figura 1 2:  Localizarea aglomerarilor din proiect in judetul Bacau

#### 1.4.1.1.  SISTEME DE APĂ

Investitiile in sectorul de apa din cadrul proiectului sunt destinate asigurarii accesului la apa potabila de calitate a populatiei din localitati ale judetului grupate in 44 de sisteme de alimentare cu apa, din care 26 sunt grupate in 3 zone de alimentare cu apa:

- Zona de alimentare cu apa Bacau Nord cuprinde:

- Sistemul de alimentare cu apa Bacau, care asigura alimentarea cu apa a municipiului Bacau;

- Sistemul de alimentare Margineni, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Margineni, Barati, Padureni, Trebes, Valea Budului, Luncani, Podis si Poiana din UAT Margineni;

- Sistemul de alimentare Fantanele, care asigura alimentarea cu apa a localitatii Fantanele din UAT Hemeius;

- Sistemul de alimentare Letea Veche, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Letea Veche, Holt, Radomiresti, Rusi-Ciutea si Siretu din UAT Letea Veche;

- Zona de alimentare Bacau Sud cuprinde

- Sistemul de alimentare cu apa Magura, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Magura, Dealu Mare, Crihan si Sohodol din UAT Magura;

- Sistemul de alimentare cu apa Sarata, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Sarata si Baltata din UAT Sarata;

- Sistemul de alimentare cu apa Buchila, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Valea Seaca si Buchila din UAT Nicolae Balcescu;

- Sistemul de alimentare cu apa Nicolae Balcescu, care asigura alimentarea cu apa a localitatii Nicolae Balcescu din UAT Nicolae Balcescu;

- Sistemul de alimentare cu apa Galbeni, care asigura alimentarea cu apa a localitatii Galbeni din UAT Nicolae Balcescu;

- Sistemul de alimentare cu apa Gioseni-Tamasi, care asigura alimentarea cu apa a localitatii Gioseni din UAT Gioseni si alocalitatilor Tamasi, Chetris si Furnicari din UAT Tamasi;

- Sistemul de alimentare cu apa Faraoani, care asigura alimentarea cu apa a localitatii Faraoani din UAT Faraoani;

- Sistemul de alimentare cu apa Cleja, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Cleja, Somusca si Valea Mica din UAT Cleja;

- Sistemul de alimentare cu apa Fundu Racaciuni, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Fundu Racaciuni, Gasteni si Ciucani din UAT Racaciuni;

- Sistemul de alimentare cu apa Racaciuni, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Racaciuni si Rastoaca din UAT Racaciuni;

- Zona de alimentare cu apa Darmanesti cuprinde:

- Sistemul de alimentare cu apa Darmanesti, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Darmanesti, Salatruc, Darmaneasca, Lapos, Pagubeni si Plopu din UAT Darmanesti;

- Sistemul de alimentare cu apa Moinesti, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Moinesti si Gazarie din UAT Moinesti;

- Sistemul de alimentare cu apa Casin, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Casin si Curita din UAT Casin;

- Sistemul de alimentare cu apa Dofteana, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Dofteana, Bogata, Cucuieti, Haghiac, Seaca, Stefan Voda si Larga din UAT Dofteana;

- Sistemul de alimentare cu apa Poduri, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Poduri, Prohozesti, Valea Sosii, Bucsesti, Cernu, Cornet si Negreni din UAT Poduri;

- Sistemul de alimentare cu apa Targu Ocna, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Targu Ocna, Poieni si Valcele din UAT Targu Ocna;

- Sistemul de alimentare cu apa Targu Trotus, care asigura alimentarea cu apa a localitatii Targu Trotus din UAT Targu Trotus;

- Sistemul de alimentare cu apa Tuta, care asigura alimentarea cu apa a localitatii Tuta din UAT Targu Trotus;

- Sistemul de alimentare cu apa Viisoara, care asigura alimentarea cu apa a localitatii Viisoara din UAT Targu Trotus;

- Sistemul de alimentare cu apa Gura Vaii, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Gura Vaii, Motocesti, Dumbrava, Capata, Paltinata si Temelia din UAT Gura Vaii;

- Sistemul de alimentare cu apa Magiresti, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Magiresti, Prajesti, Sesuri, Stanesti si Valea Arinilor din UAT Magiresti;

- Sistemul de alimentare cu apa Ardeoani, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Ardeoani si Leontinesti din UAT Ardeoani;

- Sistemul de alimentare cu apa Buhusi, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Buhusi, Marginea si Runcu din UAT Buhusi;

- Sistemul de alimentare cu apa Balcani, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Balcani, Frumoasa, Ludasi si Schitu Frumoasa din UAT Balcani;

- Sistemul de alimentare cu apa Tescani, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Romanesti si Tescani din UAT Beresti-Tazlau;

- Sistemul de alimentare cu apa Barsanesti, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Barsanesti, Bratesti si Caraclau din UAT Barsanesti;

- Sistemul de alimentare cu apa Blagesti, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Blagesti, Buda, Tardenii Mari, Poiana Negustorului si Valea lui Ion din UAT Blagesti;

- Sistemul de alimentare cu apa Filipesti, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Filipesti, Galbeni si Carligi din UAT Filipesti;

- Sistemul de alimentare cu apa Racova-Garleni, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Racova, Gura Vaii, Halmacioaia si Iliesi din UAT Magiresti si a localitatilor Garlenii de Sus, Garleni, Lespezi si Surina din UAT Garleni;

- Sistemul de alimentare cu apa Hemeius, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Hemeius si Lilieci din UAT Hemeius;

- Sistemul de alimentare cu apa Livezi, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Livezi, Balaneasa, Orasa, Poiana, Prajoaia si Scariga din UAT Livezi si localitatea Albele din UAT Barsanesti;

- Sistemul de alimentare cu apa Manastirea Casin, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Manastirea Casin, Lupesti si Parvulesti din UAT Manastirea Casin;

- Sistemul de alimentare cu apa Orbeni, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Orbeni si Scurta din UAT Orbeni;

- Sistemul de alimentare cu apa Campeni, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Campeni, Pustiana, Haineala si Basasti din UAT Parjol;

- Sistemul de alimentare cu apa Saucesti, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Saucesti, Bogdan Voda, Schineni, Serbanesti si Siretu din UAT Saucesti;

- Sistemul de alimentare cu apa Secuieni, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Secuieni, Berbinceni, Chiticeni, Glodisoarele si Valeni din UAT Secuieni;

- Sistemul de alimentare cu apa Traian, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Traian, Zapodia, Hertioana de Jos si Hertioana-Razesi din UAT Traian si Fundeni din UAT Secuieni;

- Sistemul de alimentare cu apa Bogdanesti, care asigura alimentarea cu apa a localitatii Bogdanesti din UAT Traian;

- Sistemul de alimentare cu apa Zemes, care asigura alimentarea cu apa a localitatii Zemes din UAT Zemes;

- Sistem de alimentare cu apa Valea Seaca, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor Valea Seaca si Cucova din UAT Valea Seaca.

##### 1.4.1.1.1. Alimentarea cu apa: Surse de apă/Apă de suprafata/Aductiuni

PRIN PROIECT NU SE PROPUN INVESTITII PRIVIND CAPTAREA DIN SURSE DE APA DE SUPRAFATA.

Principala sursa de apa din judetul Bacau este reprezentata de lacul Poiana Uzului. 
Prin execuția barajului de la Poiana Uzului s-a creat o acumulare de 90 mil m³ necesară satisfacerii cerințelor de apă din Valea Trotușului și a municipiului Bacău.

În secțiunea barată, debitul modul al râului este de 3,8 m³/s, debitul afluent cu asigurarea de 0,1% este de 540 m³/s, iar cel cu asigurarea de 0,1% este de 900 m³/s.

În amplasamentul stabilit, secțiunea transversală a văii este largă de 300 m în albie și de peste 500 m la nivelul coronamentului.

Barajul este constituit din 33 de ploturi, dintre care 3 sunt de construcție masivă, 3 deversante, iar celelalte de tip curent. Golirile de fund realizate din conductă metalică de Ø=1,5 m, sunt dispuse în ploturile deversante. Deversorul, pe 3 câmpuri, este echipat cu stavile clapetă, acționate cu hidromecanisme. Priza de apă potabilă și industrială este înglobată în ciuperca plotului 17 și asigură prelevarea apei la 3 niveluri diferite, în funcție de calitatea acesteia. În plotul 18 este amenajată priza centralei hidroelectrice. În ploturile 11 și 24, fundate primul pe o rocă mai slabă, iar cel de al doilea pe o rocă foarte bună, sunt amplasate aparatele de măsură și control. La piciorul aval al ploturilor deversante 19, 20 și 21 este amenajat disipatorul de energie, un bazin de 43 m lățime, 70 lungime și 11 m înălțime, dimensiuni stabilite pe baza încercărilor de laborator.

Plotul tip, din beton simplu, este alcătuit dintr-o ciupercă poligonală de 15 m lățime, înclinată în elevație cu o pantă de 1/0,5 și rezemată pe toată înălțimea pe un contrafort lat de 5 m. Acesta reazemă, la rândul său, pe un soclu de fundație de 15 m lățime, egală cu cea a ciupercii. Astfel se realizează o fundație joantivă, care protejează terenul de fundație și servește totodată ca suport pentru lest.

Contrafortul este secționat în fâșii de 13,2 m lățime prin intermediul rosturilor de contracție permanente, orientate paralel cu paramentul aval.

Pericolul unor tasări neuniforme ale ploturilor a pus problema unei etanșeizări a rosturilor de dilatație dintre ciuperci. Sunt prevăzute două benzi de etanșare, una amonte din tablă de cupru de 2 mm grosime și una aval din material plastic tip Sika M 35, dispuse la 50 cm respectiv 1 m de marginea rostului. Este posibilă injectarea ulterioară a spațiului dintre benzi prin niște țevi lăsate în acest scop la execuție. In spatele benzii Sika, la 50 cm, este dispus un dren de Ø=20 cm care colectează eventualele ape de infiltrație. La baza rosturilor de dilatație dintre fundațiile contraforților sunt prevăzute galerii vizitabile de drenaj. Apele colectate din întregul baraj sunt evacuate printr-un canal colector semifabricat cu Ø=1 m, lung de 800 m.

În dreptul ploturilor 17 și 18 sunt amplasate camera de rupere a presiunii și centrala hidroelectrică. Prima asigură o presiune constantă în conducta de aducțiune, indiferent de nivelul apei în lac, iar centrala cu o putere instalată de 4,1 MW produce 14 GWh/an energie electrică.

Barajul de la Poiana Uzului a introdus, pentru prima dată câteva soluții tehnice inedite la acea vreme și de eficiență practică. Dintre acestea amintim folosirea prefabricatelor de beton de până la 2,5 t, utilizate la cofrarea și protecția peramentelor, sablarea rosturilor de betonare care duce la eliminarea microfisurării și obținerea unor rosturi de rezistență practic egală cu aceea a betonului monolit, vaacumarea suprafeței betonului la parament care a dus la extragerea a 8-10 l/m² și creșterea rezistenței la compresiune cu 50%, ancorarea rocilor fisurate de pe versnți prin precomprimare.

###### 1.4.1.1.1.1.Situatia existenta privind alimentarea cu apa din acumularea Poiana Uzului

Figura 1 3: Harta Sistemului regional de alimentare cu apa Valea Uzului existent

Acumularea Poiana Uzului reprezinta sursa de apa pentru ZAA Bacau si a ZAA Darmanesti.

Zona de alimentare cu apa Bacau

Legatura intre barajul Acumulării Poiana Uzului si Staţia de tratare Baraţi din apropierea municipiului Bacău, se face prin intermediul conductei de aducţiune a apei brute L = 64.848 ml. Pe traseul conductei, în localitatea Moineşti a fost construită o staţie de pompare care pompează apa până la Baraţi.

Conducta de aducţiune este branşată la colectorul Dn 1500 mm amplasat într-un cămin exterior barajului care este prevăzut cu un teu vertical având Dn 600 mm unde s-a realizat o reducţie 800/600 mm, urmează un cot la 90°, un compensator de montaj, o vană fluture Dn 800 mm şi un debitmetru electromagnetic Dn 800 mm, după care conducta din OL Dn 800 mm este pozată pe zidul de sprijin existent pe cca. 58 m lungime.

După coborârea de pe zidul de sprijin conducta este îngropată, iar diametrul ei trece de la OL Dn 800 mm la fontă Dn 1000 mm pe lungimea de 19.897 m până la staţia de pompare Moineşti. De aici, până la poalele dealului Grigoreni conducta are lungimea de L = 25.638 m şi este din fontă ductilă având Dn 800 mm. De la poalele dealului Grigoreni se utilizează conducta veche până la Baraţi, pe o lungime de 19.313 m. Conducta veche este din tuburi PREMO Dn 800 mm şi ţeavă oţel la subtraversări şi supratraversări de cursuri de apă.

Prin Masura ISPA 2002/RO/16/P/PE/018, componenta A, „Constructia si reabilitarea aductiunii principale care face legatura intre Bacau si sursa de apa de suprafata lacul Poiana Uzului” a fost reabilitat tronsonul de conducta de aductiune situat intre lacul Poiana Uzului si Scorteni, in lungime de aprox. 45.400 m cu conducta din fonta ductila Dn 800 mm.

Tronsonul conductei de aductiune de la microhidrocentrala Stejaru la Bacau (gospodaria de apa Barati) a fost realizata in perioada anilor 1988 – 1991. Aductiunea in aceasta portiune de traseu (circa 20.000 m) este executata din tuburi PREMO imbinate prin garnituri de cauciuc si tuburi de otel DN 800 mm. In perioada 1988 – 1991, in zona erau construite CAP-uri, dupa 1990, terenurile respective au trecut in proprietate particulara. Nu exista un inventar al proprietarilor de terenuri pentru aceasta portiune a aductiunii.

Zona de alimentare cu apa Darmanesti

Conducta de aductiune apa bruta de la lacul Poiana Uzului la statia de tratare a apei Caraboaia functioneaza gravitational, este executata din anul 1973 din tuburi metalice OL si beton centrifugat tip PREMO avand diametrul de 1000 mm.

Data fiind perioada îndelungată de exploatare, peste 40 de ani, cât și a materialelor de transport utilizate, conducte din oțel și PREMO, conducta de aducțiune apă brută prezintă o serie de aspecte negative în exploatare.

Din statia de tratare Caraboaia sunt alimentate cu apa urmatoarele sisteme de alimentare cu apa din cadrul zonei de alimentare Darmanesti:

- Din conducta de aductiune Ramura Nord (L=10.130 m): SA Moinesti, SA Darmanesti, SA Poduri, SA Magiresti si orasul Comanesti;

- Din conducta de aductiune Ramura Sud (L=28.700 m): SA Dofteana, SA Targu Ocna, SA Pargaresti, SA Targu Trotus, SA Tuta, SA Viisoara, SA Casin, municipiul Onesti precum si alti terti consumatori aflati pe traseul aductiunii.

###### 1.4.1.1.1.2. Situatia propusa privind alimentarea cu apa din acumularea Poiana Uzului

Acumularea Poiana Uzului  va reprezinta sursa de apa pentru ZAA Bacau si a ZAA Darmanesti si ZAA Bacau Sud .

Figura 1 4:  Harta Sistemului regional de alimentare cu apa Valea Uzului propus

Reabilitare conducta de aductiune Stejaru – Bacau

Pentru transportul apei din barajul de acumulare Poiana Uzului, la gospodaria de apa Barati, ultimul tronson, avand vechime mare si aflat partial pe proprietati particulare se propune reabilitarea conductei de aductiune Stejaru – Bacau

Figura 1 5: Traseul conductei de aductiune Stejaru Barati

In vederea asigurarii debitului necesar alimentarii cu apa a localitatii Bacau, se va reabilita conducta de aductiune existenta de la UAT Scorteni (camin existent) la gospodaria de apa Barati din UAT Margineni,  cu o lungime totala de 21.453 m, De 800 mm, material fonta ductila cimentata la interior si protejata la exterior, clasa grosime perete K9, clasa de presiune C25.

Dimensionare hidraulica a conductei de aductiune intre MHC Stejaru – STAP Barati s-a facut avand in vedere doua scenarii de functionare, respectiv cu si fara turbinarea apei prin MHC Stejaru.

Conducta de aductiune asigura transportul unui debit de 800 l/s, ce acopera cerinta de apa potabila pentru urmatorii 30 de ani, debit ce corespunde cu capacitatea maxima a Statiei de tratare Barati.

Noul traseu al conductei de aductiune este urmatorul:

- de la conexiunea cu conducta reabilitata prin programul ISPA, situata pe drumul national DN 2G, la circa 580 m inainte de intrare in localitatea Grigoreni, conducta este pozata pe marginea drumului national pe partea stanga (in sensul de parcurgere Scorteni – Grigoreni), circa 786 m, pana in localitatea Grigoreni;

- conducta traverseaza DN 2G si traseul urmeaza un drum de exploatare pe o lungime de 930 m, pana la caminul existent de rupere de presiune de la Grigoreni;

- de la caminul de rupere a presiunii Grigoreni, conducta urmeaza un drum de exploatare, pe o lungime de 818 m, pana la intersectarea drumului national DN 2G;

- in continuare, conducta este pozata pe marginea drumului national, pe partea dreapta (in sensul de parcurgere Grigoreni – Stejaru), pe o lungime de 367 m, pana la intrarea in incinta MHC Stejaru;

- in incinta MHC Stejaru este prevazut un camin nou de vane (prevazut cu vana de reglare a debitului) care permite fie turbinarea apei prin MHC, fie by-pass-area MHC Stejaru si transferul apei direct catre Statia de tratare Barati;

- de la MHC Stejaru, conducta urmareste traseul drumului national DN 2G prin localitatile Podis, Luncani, Valea Budului, Trebes si Margineni pana la intersectia cu DJ 119B, pe o lungime de 15.706 m;

- de la intersectia cu DN 2G conducta urmeaza traseul DJ 119B, str. Parcului, str. Bologesti, str. Alexandru Piru, Str. Cimitirului, str. Casa de Apa pana la Statia de tratare Barati, pe o lungime de 2.936 m.

Reabilitare conducta de aductiune ZAA Bacau Sud

In vederea asigurarii sursei comune necesara functionarii sistemelor de alimentare cu apa din Zona de alimentare cu apa Bacau Sud, s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Reabilitare aductiune De 600 mm L=4300 m

- Realizare aductiune De 400 mm L=6500 m

- Realizare aductiune De 315 mm L=2850 m

- Realizare aductiune De 280 mm L=5700 m

- Realizare aductiune De 250 mm L=7750 m

- Realizare aductiune De 225 mm L=2400 m

- Realizare aductiune De 200 mm L=5750 m

- Realizare aductiune De 180 mm L=10000 m

- Realizare aductiune De 160 mm L=100 m

- Realizare aductiune De 140 mm L=3500 m

- Realizare aductiune De 125 mm L=4900 m

- Realizare aductiune De 110 mm L=50 m

- Realizare aductiune De 90 mm L=3700 m

- Realizare SRP (3+1 pompe) pe aductiune

Figura 1 6:Harta Zonei de alimentare cu apa Bacau Sud

Conducta de aductiune

Lucrările necesare pentru realizarea acestei aducțiuni sunt următoarele:

- Înlocuirea aducțiunii existente DN600 Azbo/Beton/Oțel de pe strada Calea Dr. Alexandru Șafran cu conductă nouă PEHD DN600, PN10 pe o lungime de aproximativ 4.300 m

- Realizarea conexiunii noii aducțiunii DN400 PEHD într-un cămin prevăzut cu vană de izolare și racord de golire

- TRONSON 1 – 2 - Realizarea primului segment al aducțiunii pe un traseu paralel cu drumul județean DJ119, pe partea stângă, cu conducta PEHD, PN10, De400, L=500 m (Q=108,4 L/s) de la cota +175,0 m la cota +190,0 m.

- Construcția unei noi stații de pompare într-un amplasament nou, la cota +190,0 m. Stația de pompare va fi prevăzută cu un rezervor tampon și un grup de pompare prevăzut cu 4 pompe (3+1) cu convertizor de frecvență.

- TRONSON 3 - 4 - Realizarea celui de-al doilea segment al aducțiunii pe un traseu paralel cu drumul județean DJ119, pe partea stângă, cu conducta PEHD, PN10, De400, L=2400 m (Q=108,4 L/s) de la cota +175,0 m la cota +205,0 m, până în poziția stației de tratare și pompare actuale a localității Sărata.

- Reabilitarea stației de pompare actuale Sărata care realizează pomparea apei potabile (Q=6,0 L/s) de la cota +205,0 m la rezervorul existent de 200 m3 amplasat la cota +255,0. În amplasamentul stației de pompare existente se va construi un nou rezervor cu capacitatea de 400 m3.

- Gospodăria de apă existentă de la Sărata rămâne nemodificată, realizând numai reabilitarea sistemului electric și integrarea noului sistem de instrumentație și transmisie SCADA.

- TRONSON 4 - 6 - Realizarea celui de-al treilea segment al aducțiunii pe un traseu paralel cu drumul județean DJ119, pe partea stângă, cu conducta PEHD, PN10, De400, L=3600 m (Q=102,4 L/s) de la cota +205,0 m la un vârf cu cota maximă +225,0 m și o coborâre la cota +205,0 până în poziția conexiunii cu ramura aducțiunii către Nicolae Bălcescu – Galbeni - Gioseni.

- TRONSON 6 - 7 - Realizarea ramurii de aducțiune de la DJ119 la Gospodăria de Apă existentă  a localității Nicolae Bălcescu, cu conductă PEHD, PN10, De250, L=1450 m (Q=39,5 L/s) de la cota +205,0 m la cota +175,0 m

- TRONSON 7 - 8 - Realizarea conexiunii din noua ramură de aducțiune la gospodăria de apă existentă Nicolae Bălcescu cu conductă PEHD, PN10, De160, L=100 m (Q=16,5 L/s). În incinta gospodăriei de apă existente se vor dezafecta stația de tratare apă și stația de pompare existentă către Buchila. Rezervorul existent cu capacitatea de 600 m3 se va păstra și se va amplasa un nou rezervor cu capacitatea de 450 m3, precum și o nouă stație de pompare cu hidrofor pentru punerea sub presiune a rețelei de distribuție din localitatea Nicolae Bălcescu.

- TRONSON 7 - 9 - Se continuă ramura de aducțiune cu conductă PEHD, PN10, De200, L=5750 m (Q=23 L/s) prin localitatea Nicolae Bălcescu cu subtraversarea drumului național DN2 și a căii ferate până la gospodăria de apă Galbeni existentă.

- TRONSON 9 - 10 - Realizarea conexiunii din noua ramură de aducțiune la gospodăria de apă existentă Galbeni cu conductă PEHD, PN10, De90, L=100 m (Q=3,9 L/s). În incinta gospodăriei de apă existente se vor dezafecta stația de tratare apă și stația de pompare existentă. Rezervorul existent cu capacitatea de 200 m3 se va păstra și se va amplasa un nou rezervor cu capacitatea de 300 m3, precum și o nouă stație de pompare cu hidrofor pentru punerea sub presiune a rețelei de distribuție din localitatea Galbeni.

- TRONSON 9 - 11 - Se continuă ramura de aducțiune cu conductă PEHD, PN10, De180, L=3900 m (Q=19,1 L/s) prin localitatea Galbeni cu supratraversarea barajului lacului de acumulare Bistrița-Siret până la gospodăria de apă Gioseni existentă.

- În Gospodăria de apă Gioseni există un rezervor de 800 m3 care se va păstra. Stația de pompare pentru punerea sub presiune a rețelei de distribuție în localitățile Gioseni, Tamași și Furnicari se va reabilita.

- TRONSON 6 - 12 - Continuarea aducțiunii principale de la bifurcația ramurii către GA Nicolae Bălcescu către Gospodăria de apă existentă Buchila cu conductă PEHD, PN10, De315, L=2850 m (Q=62,9 L/s), de la cota +205,0 m la cota +190,0 m.

- În punctul de intersecție a Drumului Județean DJ119 cu Drumul Comunal 169 se va realiza o cameră de conexiuni unde se va realiza un by-pass al traseului refulării de la GA existent Buchila.

- În Gospodăria de apă existentă Buchila de la cota +190,0 m se va realiza reabilitarea stației de pompare existentă către rezervorul din Valea Seacă (Q=10,1 L/s) amplasat la cota +280,0 m. De asemenea în cadrul acestei gospodării se va amplasa și un rezervor suplimentar cu capacitatea de 150 m3 necesar suplimentării volumului de acumulare în sistemul Buchila-Valea Seacă.

- Gospodăria de apă existentă de la Valea Seacă rămâne nemodificată, realizând numai reabilitarea sistemului electric și integrarea noului sistem de instrumentație și transmisie SCADA.

- TRONSON 13 - 14 - Continuarea aducțiunii principale în lungul Drumului Județean DJ119 spre Faraoani, până la intersecția cu drumul comunal 167 și în continuare până la Gospodăria de Apă existentă Faraoani, cu conductă PEHD, PN10, De280, L=5700 m (Q=52,8 L/s), de la cota +190,0 m la cota +185,0 m cu traversarea unui deal cu o cotă maximă de +235,0 m.

- În punctul de intersecție a Drumului Județean DJ119 cu Drumul Comunal 167 se va realiza o cameră de conexiuni unde se va realiza un by-pass al traseului refulării de la GA existent Faraoani.

- În Gospodăria de apă existentă Faraoani de la cota +185,0 m se va realiza reabilitarea stației de pompare existentă către rezervorul din Faraoani (Q=14,1 L/s) amplasat la cota +315,0 m. De asemenea în cadrul acestei gospodării se va amplasa și un rezervor suplimentar cu capacitatea de 300 m3 necesar suplimentării volumului de acumulare în sistemul Faraoani.

- Gospodăria de apă existentă de la Faraoani rămâne nemodificată, realizând numai reabilitarea sistemului electric și integrarea noului sistem de instrumentație și transmisie SCADA.

- TRONSON 15 - 16 - Continuarea aducțiunii principale în lungul Drumului Județean DJ119H spre Cleja, până la intersecția cu drumul comunal 165 și în continuare până la Gospodăria de Apă nouă Cleja, cu conductă PEHD, PN10, De250, L=6300 m (Q=38,7 L/s), de la cota +185,0 m la cota +225,0 m cu traversarea unui deal cu o cotă maximă de +265,0 m.

- În localitatea Cleja se propune realizarea unei noi gospodării de apă amplasată la cota +225,0 pentru a permite o distribuție mai eficientă a apei în localitate deoarece peste 80% din localitate poate fi alimentată utilizând apa stocată la această cotă. În această nouă gospodărie de apă se va amplasa noul rezervor de 800 m3 și se va instala un nou grup de pompare (Q=25,4 L/s) către rezervorul Somușca de la cota +365,0 m.

- TRONSON 17 - 18 – Se realizează înlocuirea conductei existente pe același traseu cu conductă nouă de refulare PEHD, PN16, De225, L=2400 m (Q=25,4 L/s), de la cota +225,0 m la cota +370,0 m.

- Gospodăria de apă existentă de la Somușca situată la cota +365,0 m unde este amplasat rezervorul existent cu volumul de 300 m3 rămâne nemodificată, realizând numai reabilitarea sistemului electric și integrarea noului sistem de instrumentație și transmisie SCADA.

- TRONSON 18 - 19 – După punctul de derivație laterală către GA Somușca, conducta de aducțiune pompată își continuă traseul de-a lungul drumului județean DJ119 pana la noua gospodarie de apa pentru Fundu racaciuni, cu conductă PEHD, PN16, De180, L=260 m (Q=18,4 L/s). Pe traseu se amplasează la cota +345,0 un cămin cu o vană de aerisire automată pentru a realiza rupere presiunii.

- Se va realiza o nouă gospodărie de apă ce conține un rezervor de 400 m3, din care se va alimenta gravitațional rezervoarele din GA Răcăciuni.

- TRONSON 19 – 20  – Din punctul de ramificație a aducțiunii GA Fundul Răcăciuni se continuă aducțiunea spre Racaciuni cu conductă PEHD, PN10, De140, L=14.150 m, (Q=11,5 L/s) până la gospodăria de apă .

- În gospodăria de apă existentă de la Răcăciuni de la cota +195,0 există 2 rezervoare de beton armat semi-îngropate având fiecare un volum de 200 m3. Se va construi un nou rezervor suplimentar de beton armat având capacitatea de 400 m3.

| Tronson | Material | Diametrul exterior [mm] | Diametrul interior [mm] | Clasa de presiune [PN] | Lungime [m] | Debit [L/s] | Cotă Minimă Maximă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | PEHD | 400 | 352,6 | PN10 | 500 | 108,4 | +175,0 +190,0 |
| 3-4 | PEHD | 400 | 352,6 | PN10 | 2400 | 108,4 | +190,0 |
| 4-5 | PEHD | 110 | 96,8 | PN10 | 50 | 6,0 | +190,0 +205,0 |
| 4-6 | PEHD | 400 | 352,6 | PN10 | 3600 | 102,4 | +190,0 +225,0 |
| 6-7 | PEHD | 250 | 220,4 | PN10 | 1450 | 39,5 | +175,0 +205,0 |
| 7-8 | PEHD | 160 | 141 | PN10 | 100 | 16,5 | +175,0 |
| 7-9 | PEHD | 200 | 176,2 | PN10 | 5750 | 23,0 | +135,0 +175,0 |
| 9-10 | PEHD | 90 | 79,2 | PN10 | 100 | 3,9 | +135,0 |
| 9-11 | PEHD | 180 | 158,6 | PN10 | 3900 | 19,1 | +135,0 |
| 6-12 | PEHD | 315 | 277,6 | PN10 | 2850 | 62,9 | +190,0 +205,0 |
| 13-14 | PEHD | 280 | 246,8 | PN10 | 5700 | 52,8 | +185,0 +235,0 |
| 15-16 | PEHD | 250 | 220,4 | PN10 | 6300 | 38,7 | +185,0 +265,0 |
| 17-18 | PEHD | 225 | 184 | PN16 | 2400 | 25,4 | +225,0 +370,0 |
| 18-19 | PEHD | 180 | 147,8 | PN16 | 260 | 18,4 | +200,0 +345,0 |
| 19-20 | PEHD | 140 | 123,4 | PN16 | 14150 | 11,5 | +185,0 +250,0 |
| TOTAL | 49510 |  |  |

##### 1.4.1.1.2 Alimentarea cu apa: Surse de apă/Apă subterana

Pentru sistemul de alimentare cu apa BACAU sunt prevazute lucrari de de reabilitare a celor 4 fronturi de captare insumand 93 foraje functionale, astfel:

- Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Hemeius II: 5 puturi cu adancimea de H=8-12m;

- Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Gheraiesti I: 44 puturi cu adancimea de H=10-12m;

- Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Margineni I: 28 puturi cu adancimea de H=6.4-12m;

- Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Margineni II: 16 puturi cu adancimea de H=15-18m;

De asemenea, pe cele doua aductiuni care colecteaza apa bruta de la fronturile de captare Hemeius II si  Margineni I se vor prevedea camine de debitmetre echipate cu debitmetre electromagnetice, conectate la SCADA.  Aceste debitmetre vor fi amplasate in gospodaria de apa Margineni, din vecinatatea frontului de captare Margineni I.

Prin reabiltarea forajelor, cel mai probabil se va obține un debit exploatabil cel mult egal cu debitul rezultat la execuția inițială a acestora.

In urmatoarele sistemele de alimentare cu apa  sunt propuse fronturile de captare noi : Balcani, Tescani, Livezi, Campeni, Barsanesti, Secuieni, Racova-Garleni, Blagesti, Bogdanesti, Traian, Orbeni si Filipesti.

| Nr | SAA | UAT | foraje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balcani | UAT Balcani, sat Frumoasa | 10 |
| 2 | Tescani | UAT Beresti Tazlau, sat Tescani | 3 |
| 3 | Livezi | UAT Livezi, sat Balaneasa | 4 |
| 4 | Campeni | UAT Parjol, sat Campeni | 3 |
| 5 | Barsanesti | UAT Barsanesti, sat Barsanesti | 3 |
| 6 | Secuieni | UAT Secuieni, sat Secuieni | 2 |
| 7 | Racova-Garleni | UAT Racova, sat Racova | 10 |
| 8 | Blagesti | UAT Blagesti, sat Blagesti | 8 |
| 9 | Bogdanesti | UAT Traian, sat Bogdanesti | 2 |
| 10 | Traian | UAT Traian, sat Zapodia | 3 |
| 11 | Filipesti | UAT Filipesti | 2 |
| 12 | Orbeni | UAT Orbeni | 2 |
| TOTAL | 52 |

- Front captare Balcani

Sursa sistemului de alimentare cu apă Balcani o reprezintă un front de captare realizat din 10 foraje. Fiecare foraj având un debit de Q = 2 l/s și adâncimea H = 8 m. Forajele comunică între ele printr-o conductă în lungime de 100-150  m intre fiecare foraj.

Noul front de captare va fi amplasat, conform recomandărilor studiului hidrogeologic, pe malul terasei Tazlăului, în satul Frumoasa și va consta în 10 puțuri săpate cu captare din apa freatică, cu adâncimea de 15 m, și o coloană de exploatare de ∅900 prevăzută cu filtre Johnson. Se estimează că din forajele de exploatare se va obține un debit de cca. 2,0-2,5 L/s pentru o denivelare de 2-3 m, adâncimea nivelului hidrostatic fiind la aproximativ 5-6 m. Necesarul de apă pentru comuna Balcani a fost calculat la un debit de 22,1 L/s, de unde rezultă că ar fi necesare un număr de 8-10 puțuri forate.

Puțurile sunt amplasate la distanțe de aproximativ 100-150 m între ele și sunt protejate conform normelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă cu lungimea totală de 350 m.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

Puțurile laterale pompează apa brută extrasă din foraj către zona puțului central care este amplasat în incinta stației de tratare care a fost poziționată în cadrul frontului de captare.

- Front captare Tescani

Noul front de captare va fi amplasat, conform recomandărilor studiului hidrogeologic, pe malul râului Tazlău, și va consta în 3 puțuri săpate cu captare din apa freatică, cu adâncimea de 15 m, și o coloană de exploatare de ∅900 prevăzută cu filtre Johnson. Se estimează că din forajele de exploatare se va obține un debit de cca. 1,5-2 L/s pentru o denivelare de 2-3 m, adâncimea nivelului hidrostatic fiind la aproximativ 3-4 m. Necesarul de apă pentru comuna Teșcani și Romanești a fost calculat la un debit de 4,4 L/s, de unde rezultă că ar fi necesare un număr de 3 puțuri forate.

Puțurile sunt amplasate la distanțe de aproximativ 200 m între ele și sunt protejate conform normelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă cu lungimea totală de 350 m.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

Puțurile laterale pompează apa brută extrasă din foraj către zona puțului central care este amplasat în incinta stației de tratare care a fost poziționată în cadrul frontului de captare.

- Front captare Livezi

Pentru realizarea debitului necesar la sursa, in conformitate cu breviarul de note de calcul, a rezultat un numar suplimentar de 4 puturi, care vor furniza un debit total de circa 10 l/s. Noul front de captare este propus a fi amplasat in zona de sud a localitatii Livezi, in vecinatatea drumului national DN 11. Puturile proiectate se vor fora la 20 m adancime, si vor furniza un debit capabil de circa 2,5 l/put. Fiecare put ce alcatuieste frontul de captare se va imprejmui cu un gard de sarma, lungimea totala a imprejmuirii va fi de circa 4x80 m=320 ml. In fiecare put se va prevedea o pompa submersibila avand caracteristicile estimate de: Q=2,5 l/s, H=25 mCA.

Noul front de captare va fi amplasat, conform recomandărilor studiului hidrogeologic, pe malul pârâului din localitate, și va consta în 4 puțuri săpate cu captare din apa freatică, cu adâncimea de 8 m, și o coloană de exploatare de ∅900 prevăzută cu filtre Johnson. Se estimează că din forajele de exploatare se va obține un debit de cca. 2,0 – 3,0 L/s pentru o denivelare de 2-3 m, adâncimea nivelului hidrostatic fiind la aproximativ 5-6 m. Debitul de apa necesar suplimentar fata de dren pentru comuna Livezi a fost calculat la un debit de 10,5 L/s, de unde rezultă că ar fi necesare un număr de 4 puțuri forate.

Puțurile sunt amplasate la distanțe de aproximativ 80 m între ele și sunt protejate conform normelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă cu lungimea totală de 350 m.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

Puțurile laterale pompează apa brută extrasă din foraj către zona puțului central care este amplasat în incinta stației de tratare care a fost poziționată în cadrul frontului de captare.

La drenul existent se vor prevedea instrumentatii de masura si transmitere la distanta a debitului si presiunii, care se vor integra in sistemul SCADA.

- Front captare Campeni

Sursa sistemului de alimentare cu apă Câmpeni o reprezintă un front de captare realizat din 3 foraje.

Noul front de captare va fi amplasat, conform recomandărilor studiului hidrogeologic, pe malul râului Tazlău, în incinta Pieței comunale, și va consta în 3-5 puțuri săpate cu captare din apa freatică, cu adâncimea de 8 m, și o colană de exploatare de ∅900 prevăzută cu filtre Johnson. Se estimează că din forajele de exploatare se va obține un debit de cca. 2,0 – 3,0 L/s pentru o denivelare de 2-3 m, adâncimea nivelului hidrostatic fiind la aproximativ 5-6 m. Necesarul de apă pentru comuna Pârjol a fost calculat la un debit de 9,8 L/s, de unde rezultă că ar fi necesare un număr de 3-5 puțuri forate, numărul exact urmând a fi stabilit după construcția primelor trei puțuri și determinarea productivității acestora.

Puțurile sunt amplasate la distanțe de aproximativ 130 m între ele și sunt protejate conform normelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă cu lungimea totală de 350 m.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

Puțurile laterale pompează apa brută extrasă din foraj către zona puțului central care este amplasat în incinta stației de tratare care a fost poziționată în cadrul frontului de captare.

- Front captare Barsanesti

Noul front de captare va fi amplasat în zona de Est a localității Bârsănești și va fi compus din 3 puțuri forate de suprafață cu adâncimea de 15 m și diametrul coloanei de 180 mm, captând apa din acviferul freatic de suprafață, cu un debit estimat preliminar între 2,5-3,5 l/s fiecare puț, ajungând la un debit total al frontului de captare de 10,6 l/s (aprox. 38 m3/h).

Puțurile sunt amplasate la distanțe de aproximativ 130 m între ele și sunt protejate conform normelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă cu lungimea totală de 350 m.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

De la fiecare din cele două puțuri laterale pornește o conductă de aducțiune ce se unește cu conducta puțului din mijloc pe o aducțiune comună prin care se realizează pomparea apei brute, direct din pompele de puț, pe o lungime de aproximativ 7,5 km, către gospodăria de apă în incinta căreia se va amplasa rezervorul de acumulare cu volumul de 800 m3 și stația de tratare a apei pe un teren având dimensiunile de 48 x 48 m, rezultând o suprafață totală de 2304 m2 și un perimetru de 192 m.

- Front captare Secuieni

Pentru alimentarea cu apă a localității Secuieni s-a propus realizarea unui front de captare alcătuit din două puțuri forate pentru captarea acviferului de adâncime, a unei stații de tratare, a unui rezervor și a unei stații de pompare cu hidrofor pentru punerea sub presiune a rețelei de distribuție apă potabilă.

Frontul de captare propus este amplasat în zona de sud-est a localității, la cota +202,0 m, în două amplasamente împrejmuite. Conform analizei realizate în studiul hidrogeologic a rezultat că este posibilă exploatarea unui debit maxim de 5 L/s prin intermediul a două foraje cu adâncimea de 130 m cu o coloană având diametrul de 180 mm, pentru o denivelare de 3,7-5,0 m și un nivel hidrostatic între 21-25 m. Puțurile sunt amplasate la distanțe de aproximativ 150 m între ele și sunt protejate conform normelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

- Front captare Racova Garleni

Noul front de captare va fi amplasat în zona de Sud a localității Racova și va fi compus din 10 puțuri forate cu adâncimea de 15 m și diametrul coloanei de 180 mm, captând apa din acviferul freatic de suprafață, cu un debit estimat preliminar între 2,5-3,0 L/s fiecare puț, ajungând la un debit total al frontului de captare între 25-30 L/s (90-108 m3/h).

Puțurile sunt amplasate de-a lungul unei linii la distanțe de 100 m între ele și sunt protejate conform cerințelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă cu lungimea totală de 1000 m.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

- Front Captare Blagesti

Cerința de apă calculată pentru sistemul Blăgești este de 18 L/s. Pentru rezolvarea acestei cerințe s-a realizat un studiu hidrogeologic pentru identificarea sursei de apă. Conform acestui studiu s-a propus realizarea unui front de captare a apei freatice de suprafață alcătuit din 8 puțuri cu adâncimea de 15 m și coloana cu diametrul de 180 mm.

Noul front de captare va fi amplasat în zona de Nord-Est a localității Blăgești și va fi compus din 8 puțuri forate cu adâncimea de 15 m și diametrul coloanei de 180 mm, captând apa din acviferul freatic de suprafață, cu un debit estimat preliminar între 2,5-3,0 L/s fiecare puț, ajungând la un debit total al frontului de captare de aproximativ 18 L/s.

Puțurile sunt amplasate de-a lungul unei linii la distanțe de 100 m între ele și sunt protejate conform cerințelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă cu lungimea totală de 1000 m.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

- Front Captare Bogdanesti

Conform analizei realizate în studiul hidrogeologic a rezultat că este posibilă exploatarea unui debit maxim de 5 L/s prin intermediul a două foraje cu adâncimea de 120 m cu o coloană având diametrul de 180 mm, pentru o denivelare de 9-13 m și un nivel hidrostatic între 35-40 m. Puțurile sunt amplasate la distanțe de aproximativ 130 m între ele și sunt protejate conform normelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

- Front Captare Filipesti

Cele două puțuri existente vor fi incluse în noul sistem. În cadrul acestui proiect, pentru acestea va fi prevăzută realizarea unor lucrări de curățare și deznisipare precum și înlocuirea echipamentelor hidromecanice (pompe, conducte și vane) și a instrumentației (debitmetre, traductor de presiune, senzor de nivel apă în puț, măsurare mărimi electrice pompă, controller PLC, transmițătoare RTU etc.). De asemenea în amplasamentul fiecărui puț se va fora un nou puț de observație pentru a permite monitorizarea permanentă a variației curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua on-line eficiența efectivă a puțului.

Sursa de apă existentă va fi extinsă prin intermediul unui puț nou, FN1, amplasat în zona Zapodia, în incinta noii gospodării de apă. Conform studiului hidrogeologic acest puț va permite suplimentarea debitului exploatabil actual cu aproximativ 2,0-2,5 L/s, pentru o denivelare de 8.00 – 10.00 m, adâncimea nivelul hidrostatic regăsindu-se între 6.00 – 11.00 m. Noul puț va fi amplasat într-o cameră din clădirea tehnică a clădirii gospodăriei de apă, apa brută extrasă din puț fiind transportată către noua stație de tratare Traian. În incinta  gospodăriei de apă se va realiza și un puț de observație pentru a permite monitorizarea permanentă a variației curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua on-line eficiența efectivă a puțului.

- Front Captare Filipesti

Sursa de apă existentă va fi extinsă prin intermediul unui nou front de captare amplasat pe o parcelă cu dimensiunile de aproximativ 215 m x 25,5 m, unde se vor amplasa două puțuri noi P4N și P5N (și puțuri de observație aferente) având aceleași dimensiuni și captând același acvifer al celor 3 puțuri existente P1E, P2E, P3E. Conducta de transport apă brută va subtraversa drumul dintre cele două fronturi de captare (existent și cel nou) și va evacua apa brută captată de noile puțuri în noua stație de tratare ce se va construi în apropierea puțului existent P3E.

Cele trei puțuri existente vor fi incluse în noul sistem. În cadrul acestui proiect, pentru acestea va fi prevăzută realizarea unor lucrări de curățare și deznisipare precum și înlocuirea echipamentelor hidromecanice (pompe, conducte și vane) și a instrumentației (debitmetre, traductor de presiune, senzor de nivel apă în puț, măsurare mărimi electrice pompă, controller PLC, transmițătoare RTU etc.). De asemenea în amplasamentul fiecărui puț se va fora un nou puț de observație pentru a permite monitorizarea permanentă a variației curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua on-line eficiența efectivă a puțului. Se va înlocui de asemenea și conducta de transport apă brută a fiecărui puț existent către noua stația de tratare ce se va construi în apropierea puțului P3E.

- Front captare Orbeni

Forajul va fi investigat geofizic până la adâncimea finală, H=140 m, cel puţin prin metoda carotajului electric. Pe baza interpretării diagrafiei geofizice, coroborată cu informaţiile obţinute în timpul forajului (probe de sită din 3 in 3 m foraţi sau la schimbarea formaţiunii geologice), cu datele geologice şi hidrogeologice generale ale zonei, se va stabili programul definitiv de tubaj.

Forajul proiectat va fi echipat cu coloană de protecţie Ø 508 mm pe intervalul 0,00 —10,00 m şi de la adâncimea finală la zi, cu coloană de exploatare Ø 180 mm din PVC rigid, prevăzută cu filtre Ø 180 mm cu fante adecvate. Coloana de exploatare va fi împachetată cu pietriş mărgăritar în zona filtrelor (de la talpa sondei până deasupra filtrului superior), se va izola în spate prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat iar spaţiul inelar de deasupra dopului de argilă se va cimenta pe un interval de minimum 10 m. Se va introduce material de umplutură (balast sau argilă) până la cca. 5 m urmând a se efectua o ultima cimentare până la suprafaţa terenului. Sortul pietrişului mărgăritar şi dimensiunile fantelor vor fi stabilite în funcţie de granulometria stratelor ce vor fi captate. Forajul va capta straiele poros-permeabile sarmaţiene întâlnite sub adâncimea de cca. 55 m.

După efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se va efectua testarea hidrogeologică în regim stabilizat a forajului, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitului optim de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile.

Se estimează că din foraj se va obţine un debit de cca. 2,5 – 3,4 l/s, pentru o denivelare de 5,0 – 10,0 m, adâncimea nivelul piezometric regăsindu-se la 20,0 – 25,0 m.

La suprafaţă, forajele vor fi protejate prin cabine semiingropate.

Cabinele vor fi înconjurate cu gard, pentru marcarea zonelor de protecţie sanitară conform normelor în vigoare. In aceste perimetre vor fi interzise orice fel de activităţi, cu excepţia intervenţiilor periodice la foraje şi a activităţilor curente ale personalului deservent (recoltare probe de apă, măsurători de nivel, verificare instalaţie electrică, etc.).

Din cauza conţinutului ridicat de Fe şi Mn forajul F2 Scurta va fi casat:

- în coloana tubată se va introduce pietriş clorinat din decantor pâna la adâncimea de 20 m;

- se va plasa un dop de argilă pe intervalul 20-19 m;

- se va plasa un dop de ciment pe intervalul 19 -14 m;

- se va introduce balast de la 14 m pănă la 2 m şi apoi se va cimenta la zi;

- se va suda un capac metalic de coloana existentă.

##### 1.4.1.1.3. Gospodării de apă

Masurile pentru toate cele 42 de sisteme de alimentare cu apa analizate privind GA propuse in cadrul acestui proiect sunt redate in acest tabel:

Tabel 1 2:  Masuri in sistemele de alimentare cu apa prevazute in cadrul acestui proiect ZAA Bacau

| Categorii de investitii | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare | Sistem de alimentare cu apa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statii de tratare | Reabilitarea si extinderea facilitatilor de tratare a apei la gospodariile Gheraiesti si Margineni | Realizarea a doua statii de tratare noi la Gheraiesti si Margineni in cadrul gospodariilor de apa existente pentru aducerea parametrului mangan in limitele maxime admise | Datorita depasirilor foarte mari la parametrul mangan intr-o serie de puturi din fronturile de la Gheraiesti 1 si 2 si Hemeius 1 si 2, multe puturi reabilitate nu sunt folosite. Dupa realizarea statiilor de tratare noi fronturile de puturi din sursa sistemului Bacau vor putea fi exploatate si se va putea furniza in siguranta debitul de apa potabila necesar localitatilor din acest sistem. | Bacau |
| Rezervoare de inmagazinare | Nu sunt propuse investitii. |  |  |  |
| Statii de tratare |  | O statie de clorinare noua in GA1 |  | Margineni |
| O statie de clorinare reabiliata in GA2 | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. |  |  |  |
| Statii de tratare | Statie de clorinare | Qtr = 3,3 l/s | Asigurarea clorului remanent in reteaua de distributie | Fantanele |
| Rezervoare de inmagazinare | Reabilitarea anexe ale rezervrului existent. | Reabilitare lucrări conexe ale rezervorului V=100 mc din GA Fantanele | Se va îmbunătății operarea și mentenanțadin cadrul GA. |  |

Tabel 1 3:	Masuri in sistemele de alimentare cu apa prevazute in cadrul acestui proiect ZAA Darmanesti

| Categorii de investitii | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare | Sistem de alimentare cu apa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare de inmagazinare | Reabilitare instalatii hidraulice | Instalatiile hidraulice aferente rezervorelor de inmagazinare a apei in cele trei gospodarii de apa vor fi reabilitate Se vor inlocui conductele, armaturile, echipamentele de control si siguranta | Gradul ridicat de uzura al instalatiilor aferente rezervoarelor; Reabilitarea conductelor de aductiune si a retelelor principale de distributie de la rezervoare; | Moinesti |
| Statii de tratare | Statie de reclorinare | Statie de reclorinare Qtr=3,5 l/s | Asigurarea cantitatii de clor remanent in reteaua de distributie | Casin |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de inmagazinare | Rezervor de inmagazinare V=250 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de pompare | Stație de pompare Cașin – GA Curița | Stația de pompare va fi echipată cu 1+1 pompe având Q=3,5 l/s și H=56 m | Asigură transportul apei de la Cașin la gospodăria de apă Curița. |  |
| Retea de distributie | Realizarea retelelor de apă, inclusiv, traductoare de presiune si clor rezidual, bransamente si hidranti, monitorizare SCADA | Lungime totala retea L=12,977 km | Acoperire 100% cu retea de alimentare cu apa a SA Casin |  |
| Statii de tratare | Reabilitare statie de tratare | Statia de clorare existenta la Poduri se va reabilita prin marirea capacitatii de dezinfectie prin clorare astfel incat sa asigure dezinfectia debitului tranzitat | Cresterea debitului tranzitat prin extinderea retelei de distributie | Poduri |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de inmagazinare Imprejmuire | Rezervor nou V = 1300 mc | Asigurarea rezervei intangibile de incendiu si a necesarului de apa pentru SAA Poduri in conditiile extinderii retelei de distributie a apei. Respectarea normelor in vigoare privind asigurarea zonelor de protective cu regim sever pentru rezervele de apa. |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Reabilitare rezervor 200 mc | Reabilitare structurala; inlocuirea instalatiei hidraulice din camera de vane; imprejmuirea zonei de protective sanitara | Remedierea defectiunilor si extinderea duratei de viata a constructiei; siguranta in exploatare | Viisoara |
| Statii de pompare | Statii de pompare | Reabilitarea a 2 statii de pompare tip booster; -Realizarea a 3 statii de pompare tip booster | Pentru asigurarea parametrilor necesari (debit, presiune) pentru furnizarea apei potabile la consumatori | Magiresti |

Pentru celelalte sistem de alimentare cu apa cuprinse in prezentul proiect, masurile ce urmeaza a fi luate sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 1 4:	Masuri in sistemele de alimentare cu apa prevazute in cadrul acestui proiect pentru alte sisteme de alimentare cu apa

| Categorii de investitii | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare | Sistem de alimentare cu apa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statii de tratare | Statie de tratare | Stație de tratare Qtr = 22,1 l/s | Tratarea apei din foraje de mica adancime | Balcani |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervoare de înmagazinare | Rezervoare V=2x650 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de tratare | Statie de tratare Statie de reclorinare langa rezervor | Stație de tratare Qtr = 4,4 l/s | Tratarea apei din foraje de mica adancime Dezinfectia apei potabile. | Tescani |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de înmagazinare | Rezervor V=300 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de tratare | Statie de clorinare | Stație de tratare Qtr = 10,6 l/s | Tratarea apei din foraje de mica adancime | Barsanesti |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervoare de înmagazinare | Rezervor V=800 mc | Pentru asigurarea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de tratare | Statie de tratare | Statie de tratare | Asigurarea tratarii apei din foraje | Blagesti |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervoare noi | Realizarea a doua rezervoare de 500 mc. | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2048 |  |
| Statii de tratare | Realizare statie de reclorinare | Realizare statie de reclorinare in GA Cleja Qtr=13,3 l/s Realizare statie de reclorinare in GA Somusca Qtr=7,0 l/s | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. | Cleja |
| Rezervoare de inmagazinare | Extindere capacitate de inmagazinare | Rezervor nou de 800 mc in GA Cleja | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2045 |  |
| Statii de pompare | Realizare statii de pompare | Realizare statie de pompare aferenta aductiunii principale; Realizare statii tip booster: Q=2,98l/s, H=35 mCA Q=1,0 l/s, H=20 mCA | Pentru optimizarea funcţionării retelei şi pentru a se asigura regimul de presiune necesar |  |
| Statii de tratare | Desfiintare statie de tratare | Desfiintarea statiei de tratare existenta | Nefunctionare corespunzatoare si grad avansat de uzura | Faraoani |
|  | Realizare statie de reclorinare | Realizare statie de reclorinare Qtr=14,1 l/s | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Extindere capacitate de inmagazinare | Rezervor nou de 300 mc | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2045 |  |
| Statii de pompare | Desfiintare statie de pompare | Desfiintarea statiei de pompare catre Rezervorul de 700 mc existenta | Nefunctionare corespunzatoare si grad avansat de uzura |  |
|  | Realizare statie de pompare | Realizare statie de pompare in gospodaria de apa catre rezervorul de 700 mc; | Realizare statie de pompare |  |
| Statii de tratare | -Statie de denitrificare | -1 buc.statie denitrificare cu capacitatea Q=10l/s cu integrarea in sistemul SCADA | -Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei distribuite catre reteaua de distributie existenta din satele Filipesti, Carligi si Galbeni.in conformitate cu Directiva 98/83/EC siTratatul de aderare capitolul 22; - Asigurarea monitorizarii si controlul sistemului | Filipesti |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor inmagazinare | -1 buc rezervor V=150mc | Asigurarea volumului de inmagazinare a apei la capacitatea necesara. |  |
| Statii de tratare | Statie de tratare Q=26,6 l/s | Statie de tratare pentru reducerea parametrilor care depasesc valorile maxime admise | Asigurarea unei calitati bune a apei potabile | Racova-Garleni |
| Rezervoare de inmagazinare | 2 rezervoare de inmagazinare | V=2x600 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de tratare | Desfiintare statie de tratare | Desfiintarea statiei de tratare existenta | Nefunctionare corespunzatoare si grad avansat de uzura | Gioseni-Tamasi |
|  | Realizare statie de reclorinare | Realizare statie de reclorinare Qtr=19,1 l/s | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Realizare rezervor de inmagazinare | Realizarea unui rezervor de inmagazinare V=400 mc | Pentru asigurarea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de pompare | Desfiintare statie de pompare | Desfiintarea statiei de pompare existenta | Nefunctionare corespunzatoare si grad avansat de uzura |  |
|  | Realizare statie de pompare | Realizare statie de pompare in gospodaria de apa | Pentru asigurarea presiunii necesare bunei functionari a sistemului de alimentare cu apa. |  |
|  | Realizare statii de repompare | 2 statii in Tamasi si 1 statie in Gioseni | Pentru optimizarea funcţionării retelei de distributie şi pentru a se asigura regimul de presiune necesar |  |
| Statii de tratare | Statie de reclorinare cu hipoclorit Qtr=13,3 l/s | Instalatii si echipamente aferente, inclusiv tablou de automatizare si control | Asigurarea clorului remanent in reteaua de distributie | Hemeius |
| Rezervoare de inmagazinare | 2 x 500 m3 | Rezervoare supraterane, metalice, cu instalatiile hidraulice aferente si camera de vane | Asigurarea capacitatii de inmagazinare, conform cerintei anului 2048 |  |
| Statii de pompare | Grup de pompare 1+1 pompe avand Q= 13,3 l/s, H=30mCA (in GA Margineni) SP din GA2 avand 1+1 pompe Q= 33,8 l/s |  | Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie |  |
| Statii de tratare | Executie statie de tratare pentru eliminare nitrati din apa bruta | Statie de tratare pentru debitul total de Q=16.2l/s | Asigurarea unei calitati corespunzatoare a apei brute | Livezi |
|  | Executie statie de clorinare pentru dezinfecta totala | Statie de clorinare pentru un debit total de QIC=16,2 l/s | Asigurarea capacitatii de clorinare pentru intreg debitul necesar QIC |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Extindere capacitate de inmagazinare | Rezervor nou de 600 mc | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2045 |  |
| Statii de pompare | Sunt necesare 1 SP in statia de tratare si 2 SRP in reteaua de distributie | SP; Q=16,2 l/s, H=105 mCA SRP 1, Q=6,10 l/s, H=60 mCA;SRP 2, Q=15 l/s, H=60 mCA | Pentru asigurarea transportului debitului la rezervoare si ridicarea presiunii in reteaua de distributie |  |
| Statii de tratare | Reabilitare statiei de clorare din Gospodaria de apa Magura | Statii de tratare | Reabilitare statiei de clorare din Gospodaria de apa Magura | Magura |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor nou Rezervor nou | Realizarea doua rezervoare in GA Magura. Realizarea a unui rezervor in Sohodol. | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2048 |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Realizare rezervor suplimentar | Rezervor de inmagazinare V=400 mc | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2045 | Manastirea Casin |
| Statii de tratare | Statii de reclorinare | Statie de reclorinare | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. | Nicolae Balcescu |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor inmagazinare suplimentar | 1 rezervor de inmagazinare V=450 mc Extinderea gospodăriei de apă existente in N. Bălcescu (retele în incintă, caminele aferente, alei in incinta, imprejmuire si porti) | -Pentru asigurarea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. Asigurarea zonei de protectie sanitara cu regim sever; |  |
| Statii de pompare | Statie pompare existenta | Realizare statie de pompare noua in gospodaria de apa existenta | Pentru asigurarea funcționării sistemului de alimentare cu apă și asigurarea presiunii pentru regim normal și incendiu a tuturor consumatorilor din satul Nicolae Bălcescu |  |
| Statii de tratare | Desfiintare statie de tratare | Desfiintare statie de tratare | Nefunctionare corespunzatoare si grad avansat de uzura |  |
|  | Realizare statie de reclorinare | Realizare statie de reclorinare | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Realizare rezervor de inmagazinare | 1 rezervor de inmagazinare V=300 mc | Pentru asigurarea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de pompare | Desfiintare statie de pompare | Desfiintarea statiei de pompare existenta | Nefunctionare corespunzatoare si grad avansat de uzura |  |
|  | Realizare statie de pompare | Realizare statie de pompare | Pentru asigurarea presiunii necesare bunei functionari a sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de tratare | Statie clorinare | Statie de reclorinare | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. | Buchila |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor inmagazinare | 1 rezervor de inmagazinare V=150 mc | -Pentru asigurarea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de pompare | Reabilitare statii de pompare | Reabilitare statie de pompare existenta in SP Buchila; Reabilitare statie de pompare existenta in GA Buchila. | Pentru asigurarea presiunii necesare bunei functionari a sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de tratare | Statie clorinare | Statie de clorinare in GA1 Statie de clorinare in GA2 | Asigurarea parametrilor necesari pentru apa din foraje | Orbeni |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervoare noi | Un rezervor nou 500 mc | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2048 |  |
| Statii de pompare | O statie de pompare noua | Se va prevede realizarea unei statii de pompare noi in incinta GA existente unde este amplasat rezervorul de 200 mc | Asigurarea presiunii in retea |  |
| Statii de tratare | Statie de tratare | Stație de tratare Qtr = 8.0 l/s | Tratarea apei din foraje de mica adancime | Campeni |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de înmagazinare | Rezervor V = 600 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de pompare | 1 statie de pompare apa bruta 6 statii de repompare tip booster | SP 1+1 pompe Q = 8 l/s H = 120 m 6 SRP | Transportul apei de la entru de captare la gospodăria de apă. Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie |  |
| Statii de tratare | Statie de clorinare | Statie de reclorinare | Asigurarea capacitatii de clorinare pentru reteaua de distributie | Racaciuni |
| Statii de tratare | Realizare statie de reclorinare | Realizare statie de reclorinare | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. | Fundu Racaciuni |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de inamgazinare | Realizare rezervor de inmagazinare V=600 mc | Pentru asigurarea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de pompare | 1 statie de pompare tip booster | statie de pompare tip booster 1+1: Q=1,6 l/s și H=25 mCA O pompa de incendiu: Q=5 l/s și H=25 mCA | Pentru asigurarea presiunii in zona inalta a localitatii Fundu Racaciuni |  |
| Statii de tratare | Statie de reclorinare | Statie de reclorinare | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. | Sarata |
| Rezervoare de inmagazinare | 1 rezervor de inmagazinare | V=200 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de pompare | Reabilitare statie de pompare | Reabilitare SP Sarata (in amplasamentul SP existent); Reabilitare SP Sarata (in amplasamentul GA existent); | Instalarea unui nou grup de pompare in statia de pompare existenta care sa asigure alimentarea cu apa a localitatii Baltata. |  |
| Statii de pompare | Statie de repompare | Statie de pompare tip booster – hidofor | Pentru asigurarea presiunii de serviciu si a debitului la consumatorii finali | Saucesti |
| Statii de tratare | Statie de tratare | Statie de tratare | Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei distribuite catre reteaua de distributie in conformitate cu Directiva 98/83/EC siTratatul de aderare capitolul 22; | Secuieni |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de inmagazinare | Rezervor V = 350 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de pompare | Statie de pompare tip booster-hidrofor | SP 1+1 pompe Q = 8,4 l/s H = 27 m | Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie |  |
| Statii de tratare | Extindere statie de tratare existenta | Stație de tratare Qtr = 7,3 l/s | Asigurarea unei calitati bune a apei | Traian |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de inmagazinare | Rezervor de inmagazinare in GA Zapodia V=600 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |  |
| Statii de pompare | Statie de pompare | 1 statie de pompare tip booster in GA Traian 1 statie de pompare tip booster retea de distributie Secuieni | Pentru asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie a localitatilor Zapodia si Fundeni |  |
| Statii de tratare | Statie de tratare | Statie de tratare Qtr=2,1 l/s | Statia de tratare va asigura tratarea apei prelevate din frontul de captare Bogdanesti pentru a reduce amoniul | Bogdanesti |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor inmagazinare | Rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 250 m3 | In vederea asigurarii capacitatii de inmagazinare, au fost prevazute masuri de investitie pentru realizarea unui rezervor de inmagazinare |  |
| Statii de pompare | Statie de pompare intermediara retea distributie | Statie de pompare tip booster – hidofor | Pentru asigurarea presiunii de serviciu si a debitului la consumatorii finali |  |
| Statii de tratare | Statie de clorinare | Stație de clorinare Qtr = 10,3 l/s | Dezinfectia apei potabile. | Zemes |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor tampon | Rezervor tampon cu capacitatea de 15 m3 | Asigura aspiratia apei pentru statia de repompare |  |
| Statii de pompare | Statie de repompare | Statie de repompare Q = 10.3 l/s H = 110 mCA | Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie |  |

#### 1.4.1.2. AGLOMERĂRI

Pentru infrastructura de apa uzata din proiect s-au identificat 28 aglomerari rurale care au fost grupate in clustere deservite de o singura statie de epurare avand la baza configuratia terenului natural, distanta intre aglomerari si existenta statiilor de epurarea si a emisarilor.

Aglomerarile si Clusterele propuse in zona proiectului sunt:

Aglomerarea Bacau

- Aglomerarea Bacau, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatii Bacau din UAT Bacau, a localitatilor Margineni, Barati, Padureni, Trebes, Valea Budului, Luncani, Podis si Poiana din UAT Margineni, a localitatilor Hemeius, Lilieci si Fantanele din UAT Hemeius, a localitatilor Letea Veche, Rusi-Ciutea si Siretu din UAT Letea Veche, a localitatilor Magura, Sohodol, Crihan si Dealu Mare din UAT Magura, a localitatilor Luizi Calugara si Osebiti din UAT Luizi Calugara si a localitatilor Holt si Radomiresti din UAT Letea Veche;

- Clusterul Moinesti cuprinde:

- Aglomerarea Moinesti, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Moinesti si Gazarie din UAT Moinesti;

- Aglomerarea Zemes, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Zemes si Bolatau din UAT Zemes;

Aglomerarea Poduri

- Aglomerarea Poduri, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Poduri, Prohozesti, Valea Sosii, Bucsesti, Cernu, Cornet si Negreni din UAT Poduri;

- Clusterul Buhusi cuprinde:

- Aglomerarea Buhusi, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatii Buhusi din UAT Buhusi;

- Aglomerarea Racova, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Racova, Gura Vaii, Halmacioaia si Iliesti din UAT Racova;

- Aglomerarea Blagesti, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Blagesti, Buda, Tardenii Mari, Valea lui Ion si Poiana Negustorului din UAT Blagesti;

Aglomerari

- Aglomerarea Targu Ocna, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Targu Ocna, Poieni si Valcele din UAT Targu Ocna, a localitatii Viisoara din UAT Targu Trotus si a localitatii Bogata din UAT Dofteana;

- Aglomerarea Darmanesti, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Darmanesti, Salatruc, Darmaneasca, Lapos, Pagubeni si Plopu din UAT Darmanesti;

- Aglomerarea Parjol – Balcani, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Pustiana, Campeni, Parjol, Tarata, Hemieni, Barnesti, Basasti, Haineala si Bahnaseni din UAT Parjol si a localitatilor Balcani, Frumoasa, Schitu-Frumoasa si Ludasi din UAT Balcani;

- Aglomerarea Dofteana, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Dofteana, Cucuieti, Haghiac, Stefan Voda, Seaca si Larga din UAT Dofteana;

- Clusterul Casin – Manastirea Casin cuprinde:

- Aglomerarea Casin, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Casin si Curita din UAT Casin;

- Aglomerarea Manastirea Casin, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Manastirea Casin, Lupesti si Parvulesti din UAT Mnastirea Casin;

- Clusterul Valea Seaca cuprinde:

- Aglomerarea Valea Seaca, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Valea Seaca si Cucova din UAT Valea Seaca;

- Aglomerarea Orbeni, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Orbeni si Scurta din UAT Orbeni;

Aglomerari

- Aglomerarea Cleja, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Cleja, Somusca si Valea Mica din UAT Cleja si a localitatii Gheorghe Doja din UAT Racaciuni;

- Aglomerarea Nicolae Balcescu, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Nicolae Balcescu, Buchila, Valea Seaca si Galbeni din UAT Nicolae Balcescu;

- Clusterul Racaciuni cuprinde:

- Aglomerarea Racaciuni, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Racaciuni, Gasteni si Rastoaca din UAT Racaciuni;

- Aglomerarea Fundu Racaciuni, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Fundu Racaciuni si Ciucani din UAT Racaciuni;

Aglomerari

- Aglomerarea Garleni, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Garlenii de Sus, Garleni, Lespezi si Surina din UAT Garleni;

- Aglomerarea Magiresti, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Magiresti, Sesuri, Stanesti, Prajesti si Valea Arinilor din UAT Magiresti;

- Aglomerarea Targu Trotus, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Targu Trotus si Tuta din UAT Targu Trotus;

- Aglomerarea Faraoani, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatii Faraoani din UAT Faraoani;

- Aglomerarea Gioseni, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatii Gioseni din UAT Gioseni;

- Aglomerarea Filipesti, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Filipesti, Galbeni si Carligi din UAT Filipesti;

- Aglomerarea Tamasi, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Tamasi, Chetris si Furnicari din UAT Tamasi;

- Aglomerarea Cotofanesti, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Cotofanesti, Balca si Borsani din UAT Cotofanesti;

- Aglomerarea Stefan Cel Mare, care asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Stefan Cel Mare, Bogdana si negoiesti din UAT Stefan cel Mare;

##### 1.4.1.2.1. SEAU

Masurile privind SEAU propuse in cadrul acestui proiect includ urmatoarele lucrari:

Tabel 1 5: Masuri pentru reteaua de canalizare prevazute in cadrul acestui proiect

| Categorii de investitii | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare | Aglomerare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statie de epurare ape uzate Bacau | Igienizare paturi de uscare namol | Analize namol |  | Bacau |
| Statie de epurare ape uzate | Realizare SEAU noua in localitatea Poduri | Statie de epurare 8.938 l.e. | Infiintarea sistemului de canalizare in localitatea Poduri | Poduri |
| Statie de epurare ape uzate | Realizare statie de epurare ce deserveste comunele Balcani si Parjol | Statie de epurare 10.083 l.e | Realizarea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare | Parjol-Balcani |
| Statie de epurare ape uzate | SEAU noua | SEAU 11.995 LE | Realizarea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din sistemul de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare | Dofteana |
| Statie de epurare ape uzate | Realizare statie de epurare ape uzate | Statia de epurare deserveste aglomerarile Casin si Manastirea Casin 10.435 LE | Realizarea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare din cele doua aglomerari si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare | Casin |
| Statie de epurare ape uzate | Extindere SEAU Valea Seaca | 9.016 LE | Extinderea este necesara pentru a prelua debitele din aglomerarile Valea Seaca si Orbeni | Valea Seaca |
| Statie de epurare ape uzate | Statie de epurare noua | SEAU noua 8.929 LE | Realizarea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din sistemul de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare | Cleja |
| Statie de epurare ape uzate | Statie de epurare | A fost prevăzuta reabilitarea si extinderea statiei de epurare existenta. | Stația de epurare existenta se constată faptul că aceasta nu a fost dimensionată pentru eliminarea nutrienților (azot și fosfor) Stația de epurare nu atinge performanțele de reducere asumate la faza de proiectare | Nicolae Balcescu |
| Statie de epurare ape uzate | Extindere statie de epurare Racaciuni | Extindere statie de epurare Racaciuni | Extinderea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu nomele romanesti si europene in vigoare | Racaciuni |
| Statie de epurare ape uzate | Extindere statie de epurare | Extindere capacitate SEAU 7.818 LE | Extinderea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare | Garleni |
| Statie de epurare ape uzate | Extindere statie de epurare existenta | Extindere SEAU 4.739 LE | Realizarea extinderii stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din aglomerare, deoarece capacitatea statiei existente nu era suficienta si nu indeplinea conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare | Magiresti |
| Statie de epurare ape uzate | Extindere SEAU | Extindere SEAU 4.995 LE. | Realizarea si punerea in functiune a stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din sistemul de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare | Targu Trotus |
| Statie de epurare ape uzate | Extindere statie de epurare | Extindere statie de epurare existenta 6.056 LE | Realizarea si Extinderea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare in intreaga aglomerare, si conformarea cu nomele romanesti si europene in vigoare | Faraoani |
| Statie de epurare ape uzate | Realizare SEAU noua | Capacitate SEAU : 4.677 l.e. | Realizarea unei statii de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu nomele romanesti si europene in vigoare | Gioseni |
| Statie de epurare ape uzate | Extindere SEAU | Extindere statie de epurare la 3.285 l.e. | descarcarea apelor uzate in conformitate cu Directiva 91/271/CEE | Filipesti |
| Statie de epurare ape uzate | Constructie statie de epurare noua | Capacitate SEAU 3.418 l.e | Constructia unei stații de epurare noi este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, precum si pentru conformarea cu nomele romanesti si europene in vigoare | Tamasi |
| Statie de epurare ape uzate | Realizare statie de epurare | Statie de epurare noua 3.379 l.e. | Realizarea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare | Cotofanesti |
| Statie de epurare ape uzate | Realizare statie de epurare | Statie de epurare noua 2.663 LE | Realizarea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare | Stefan cel Mare |

### INVESTITII CE SE VOR REALIZA ÎN CADRUL PROIECTULUI

### INVESTIŢII CE SE VOR REALIZA PENTRU SISTEMUL DE APĂ

#### ZONA DE ALIMENTARE CU APA BACAU NORD

Zona de alimentare cu apa Bacau Nord este prezentată in figura de mai jos.

Figura 1 7: Harta Zonei de alimentare cu apa Bacau Nord

##### Sistem de alimentare cu apă Bacau (UAT Bacau)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 192.530 locuitori.

Figura 1 8:Harta Sistemului de alimentare cu apa Bacau

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Bacau s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Reabilitare 93 foraje existente;

- Extindere retea de distributie a apei in municipiul Bacau, aprox. 20,19 km;

- Reabilitare retea de distributie a apei in municipiul Bacau, aprox. 53,75 km;

- Realizare GA Gherăiești;

- Reabilitare GA Mărgineni I.

Pentru sistemul de alimentare cu apa Bacau investitiile prevăzute pentru statii de tratare si rețeaua de distribuție se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2048.

Captarea apei

Sunt prevazute lucrari de de reabilitare a celor 4 fronturi de captare insumand 93 foraje functionale, astfel:

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Hemeius II: 5 puturi cu adancimea de H=8-12m;

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Gheraiesti I: 44 puturi cu adancimea de H=10-12m;

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Margineni I: 28 puturi cu adancimea de H=6.4-12m;

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Margineni II: 16 puturi cu adancimea de H=15-18m;

De asemenea, pe cele doua aductiuni care colecteaza apa bruta de la fronturile de captare Hemeius II si  Margineni I se vor prevedea camine de debitmetre echipate cu debitmetre electromagnetice, conectate la SCADA.  Aceste debitmetre vor fi amplasate in gospodaria de apa Margineni, din vecinatatea frontului de captare Margineni I.

Prin reabiltarea forajelor, cel mai probabil se va obține un debit exploatabil cel mult egal cu debitul rezultat la execuția inițială a acestora.

Gospodarie de apa Gheraiesti

Stația de tratare Gherăiești are ca scop tratarea apei ce provine din cele 44 puțuri modernizate din frontul de captare Gherăiești 1 ce au o capacitate de 200 L/s.

Filiera de tratare nou proiectată va consta în:

Omogenizare debite apa brută;

Alcalinizare cu Na2CO3 / NaOH 5 – 7 mg/L la pH 8,0 – 8,2 unităţi;

Preoxidare cu clor la doze de 2,6 mg/L, pentru asigurarea unei concentraţii a clorului rezidual liber de minim 0,3 – 0,4 mg/L si aerare pentru amestec si eliminare gaze, timp de contact 30 minute;

Filtrare in doua trepte: pe filtrul uscat cu material catalitic si pe filtrul submers cu nisip;

Corecţie pH – cu acid sulfuric;

Dezinfecţie cu clor cu asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din staţia de tratare.

Principalele lucrari de constructie propuse in incinta GA Gheraiesti sunt următoarele:

- executia bazinului de contact/oxidare;

- executia filtrelor catalitice pentru deferizare si demanganizare, împreună cu toate instalațiile hidromecanice și de automatizare necesare;

- executia filtrelor de nisip pentru deferizare si demanganizare, împreună cu toate instalațiile hidromecanice și de automatizare necesare;

- achiziția echipamentelor de preparare și dozare reactivi;

- execuția halei ce adăpostește filtrele, echipamentele și stația de reactivi;

- execuția bazinului de retenție a apei de spălare a filtrelor si a instalatiilor aferente spalarii filtrelor;

- execuția bazinului de retenție a apei de la spălare si a instalatiei de recirculare a apei de la spalare;

- realizarea gospodariei de namol aferenta tratarii apei uzate de la spalarea filtrelor in vederea indeplinirii NTPA 001/2005 a apei evacuate in emisar si depozitarii namolului rezultat;

- reabilitarea laboratorului existent pentru analize primare necesare procesului;

- realizarea unui centru SCADA local;

- reabilitarea cladirii administrative;

- reabilitarea statiei de clorinare.

Obiecte auxiliare gospodariei de apa Gheraiesti, necesar a se realiza prin proiect:

Retele in incinta: se vor monta toate conductele si caminele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare apa potabila, conducte de apa uzata, namol, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, canalizare, retele electrice si de automatizare. De asemenea, pentru conditii speciale de nefunctionalitate a statiei de tratare, se va prevedea un bypass general care sa permita alimentarea rezervorului de inmagazinare direct din foraje;

Drumuri si platforme in incinta gospodariei de apa: se vor realiza toate drumurile, aleile si platformele necesare obiectelor si cladirilor din cadrul statiei de tratare; Toate drumurile permanente, aleile si zonele de parcare vor fi pavate cu un strat de asfalt pe o  fundatie adecvata din beton pentru incarcarile de trafic preconizate si delimitate prin borduri;

Imprejmuire si poarta de acces noua: Imprejmuirea existenta se va demola, iar intregul perimetru al statiei de tratare va fi imprejmuit cu un gard realizat din panouri de plasa din sirma zincata, montate pe stilpi metalici zincati avind inaltimea de 2,0 m;

Sistematizare incinta: toate bazinele si cladirile vor fi prevazute cu trotuare, spatiile neocupate de bazine, cladiri sau drumuri se vor innierba;

- Prevederea instalațiilor de automatizare și monitorizare a proceselor de tratare;

- Integrare in SCADA a rezervoarelor de inmagazinare existente din GA Gheraiesti;

- Iluminat exterior in incinta gospodariei de apa;

- Instalatie de paratraznet in incinta gospodariei de apa;

- Sistem de securitate antiefractie in incinta gospodariei de apa;

- Generator de rezerva care sa asigure functionalitatea sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica cat si mentinerea in functiune a minim 8 foraje din cadrul captarii de apa Gheraiesti I. Grupul electrogen va fi de tip carcasat, insonorizat si montat pe o platforma din beton. Echipamentul va fi imprejmuit cu un gard din plasa de sarma si monitorizat cu un sistem video;

Reabilitare post de transformare.

Gospodarie de apa Margineni I

Principalele lucrari de constructie propuse in incinta GA  Margineni I sunt următoarele:

- realizarea unui centru SCADA local prin care sa se realizeze supervizarea si controlul forajelor de apa existente, din fronturile de captare Margineni I si Hemeius II, precum si monitorizarea parametrilor din gospodaria de apa GA1 Margineni

- reabilitarea cladirii administrative in care va fi amplasat centru SCADA.

- dotarea rezervoarelor de inmagazinare din cadrul GA1 Margineni cu traductoare de nivel ultrasonice care sa fie preluate in sistemul SCADA local, pentru afisare niveluri si stocuri de apa din rezervoare

- dotarea conductelor de aductiune care colecteaza apa bruta de la fronturile de captare Hemeius II si Margineni I, cu camine de debitmetre echipate cu debitmetre electromagnetice, traductoare de presiune, sonde multiparametru pentru pH, temperature, turbiditate, oxidabilitate si analizor on-line de mangan, conectate la sistemul SCADA.

- dotarea conductei de plecare din GA 1 Margineni catre rezervoarele Barati cu camine de debitmetru, echipate cu debitmetru electromagnetic, traductor de presiune, sonda multiparametru pentru pH, turbiditate si clor rezidual si analizor on-line de mangan, conectate la sistemul SCADA.

- Reabilitare post de transformare.

Tabel 1 6: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Bacau

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Fronturi de captare | Reabilitare 4 fronturi de captare, respective 93 foraje. |  |
| Aductiuni | Lucrarile pentru reabilitarea conductei de aductiune Stejaru – Bacau vor fi prezentate in descrierea lucrarilor prevazute in UAT Margineni |
| Statii de tratare | Reabilitarea si extinderea facilitatilor de tratare a apei la gospodariile Gheraiesti si Margineni | Realizarea a doua statii de tratare noi la Gheraiesti si Margineni in cadrul gospodariilor de apa existente pentru aducerea parametrului mangan in limitele maxime admise | Datorita depasirilor foarte mari la parametrul mangan intr-o serie de puturi din fronturile de la Gheraiesti 1 si 2 si Hemeius 1 si 2, multe puturi reabilitate nu sunt folosite. Dupa realizarea statiilor de tratare noi fronturile de puturi din sursa sistemului Bacau vor putea fi exploatate si se va putea furniza in siguranta debitul de apa potabila necesar localitatilor din acest sistem. |
| Rezervoare de inmagazinare | Nu sunt propuse investitii. |  |  |
| Statii de pompare | Nu sunt propuse investitii. |  |  |
| Retea de distributie | Extinderi retele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | L = 20.189 m cu diametrul De 110 mm | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din localitatea Bacau |
|  | Reabilitare prin inlocuire retea de distributie | L = 53.753 m cu diametre cuprinse intre De 110 mm – De 600 mm | Reteaua de distributie propusa spre reabilitare prin inlocuire are o vechime mare, si un numar mare de avarii inregistrate. |

##### Sistem de alimentare cu apă Margineni (UAT Margineni)

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Margineni s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere retea de distributie a apei L=4,367 km;

- Reabilitare GA Luncani 1;

- Reabilitare GA Luncani 2;

- Reabilitare instalație hidraulică SP Trebeș.

Figura 1 9: Harta Sistemului de alimentare cu apa Margineni

A se vedea tronsonul de aductiune MHC Stejaru – Bacau, descris mai sus la Zona de alimentare cu apa Bacau Nord

Statii de tratare

- Pentru gospodăria de apă Luncani 1 (SP apă brută + clorinare)

- Eliminarea din amplasament a rezervorului suprateran de 8 m3 existent (inclusiv fundațiile de beton armat ale acestuia) a celor două containere inclusiv a echipamentelor interioare și a conductelor de racord;

- Refacerea racordului la conducta de aducțiune DN800 OL în cămin de beton armat vizitabil cu amplasarea unei vane de izolare noi;

- Construcția unei clădiri cu regim de înălțime parter, cu dimensiunile în plan de 4,70 x 6,00 m;

- În interiorul clădirii se va amplasa un rezervor de polietilenă de tip suprateran cu volumul de 3 m3, (L=1,9 m, H=1,7 m, B=1,6 m), un grup de pompare compus din 2 (1+1) pompe Q=4 L/s, H=78 mCA, și un rezervor de hipoclorit din polietilenă amplasat pe un europalet de plastic cu posibilitate de manipulare cu forkliftul. În cazul în care nivelul apei din rezervorul din cea de-a doua gospodărie de apă atinge nivelul maxim se transmite semnalul de oprire a pompării apei brute clorinate către rezervorul de 250 m3. Pornirea pompei se va face la atingerea unui nivel minim al apei pre-setat în rezervorul de 250 m3. Pe perete se va monta o pompă dozatoare cu membrană capabilă să susțină dozarea unui debit de soluție de hipoclorit (cu concentrație între 6-12 %) între 0,2-2 L/h la o presiune de 8 bar în conducta de refulare a grupului de pompare;

- Se va reface racordul electric la transformatorul existent, se va înlocui echipamentul de măsură a consumului electric cu un contor ce are posibilitatea transmiterii tuturor parametrilor electrici în RTU local. Se va reface instalația de împământare și de paratrăznet. Se va asigura iluminatul exterior pe toată durata nopții cu senzor crepuscular. Se va instala sistem de alarmare anti-efracție și sistem de supraveghere video cu transmisie GSM la dispeceratul central.

- Se prevede instalarea unui grup generator de urgență cu alimentare pe benzină amplasat în exterior, cu pornire AR, și afișarea duratei de funcționare, a energiei electrice produse și a consumului de combustibil.

Pentru gospodăria de apă Luncani 2 (rezervor + clorinare)

- Refacerea împrejmuirii exterioare în lungime de 110 m, astfel încât să se asigure o distanță minimă de 10 m față de pereții exteriori ai rezervorului și ai clădirii. Suprafața toatală a amplasamentului este de 787,2 m2.

- Construcția unei clădiri similare cu cea de la gospodăria de apă 1.

- În interiorul noii clădiri se va amplasa numai un rezervor de hipoclorit (concentrație 6-12%) și o pompă dozatoare cu membrană (Q=0,1-1 L/h, H=1 bar) și aceleași dotări auxiliare (senzor nivel, supapă de admisie aer).

- Se vor amplasa două analizoare on-line de clor, unul pe intrare apei în rezervor și altul pe ieșirea apei din rezervor. Dozarea soluției de hipoclorit pe ieșirea dinba rezervor se va face proporțional cu debitul ieșit în rețeaua de distribuție și diferența dintre concentrația de clor existentă la ieșirea din rezervor și concentrația necesară, setată de operator. Apa de ieșire din analizoare se va colecta într-un recipient de plastic și se va pompa cu o mică pompă submersibilă în rezervor.

- În rezervor se vor instala flotoare cu contacte pentru nivelul minim, nivelul minim de incendiu și nivelul maxim și un traductor de nivel ultrasonic.

- Se va amplasa un RTU care va realiza comunicația GSM cu gospodăria de apă 1 și cu dispeceratul central SCADA.

- Deoarece nu există alimentare cu curent electric se va instala un sistem de alimentare independent alcătuit din panouri solare și acumulatori dimensionat pentru asigurarea necesarului de energie electrică pentru: pompa dozatoare, RTU, cei doi analizori de clor cu pompa de retur, sistemul de alarmare anti-efracție, sistemul de monitorizare video, iluminatul eficient pe timpul nopții.

- Se prevede instalarea unui grup generator de urgență cu alimentare pe benzină amplasat în exterior, cu pornire AR, și afișarea duratei de funcționare, a energiei electrice produse și a consumului de combustibil.

Rezervoare de inmagazinare

Nu sunt lucrari propuse.

Statii de pompare

Pentru ridicare presiunii in reteaua de alimentare cu apa s-au prevazut 2 statii de pompare apa tip booster cu urmatoarele caracteristici:

- Statie de pompare tip Booster (SP 1 –Calea Moinesti-str.Serpeni), compacta, pentru alimentare cu apa, capacitatea tehnica (Qp=(2x1,0) L/s), (1A+1R), Hp=57 m

- Statie de pompare tip Booster (SP 2 –Str.Fagului), compacta, pentru alimentare cu apa, capacitatea tehnica (Qp=(2x0,2) L/s),  (1A+1R), Hp=32 m

Cele 2 statii de pompare apa tip booster vor fi prevazute cu toate echipamentele de automatizare si SCADA care se impun in vederea functionarii automate si a transmiterii la distanta, la Dispeceratul Statiei de tratare Barati a tuturor informatiilor referitoare la functionarea acestora dupa cum urmeaza: starea pompelor (pornit/oprit/avarie), starea senzorilor (efractie camin, efractie tablou, etc), prezenta/lipsa tensiune de alimentare si alte semnale electrice ce tin de particularitatile fiecarei statii de pompare.

Adițional pentru reabilitarea SP Trebeș existentă, se propune înlocuirea echipamentului hidromecanic existent cu unul nou, având următoarele caracterisitici: grup de pompare 1A + 1R, Qp = 60 mc/h, Hp = 110 m; de asemenea, se propune un racord electric nou, adaptata la noua putere instalata a SP Trebes.

Retea de distributie

In vederea asigurarii accesului la apa potabila pentru toti consumatorii din comuna Margineni, se prevad urmatoarele lucrari:

- extinderea retelei de distributie;

- 2 statii de pompare tip booster (descrise mai sus)

- bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua extinsă;

- lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari.

Lungimea totală a extinderii reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va executa în cadrul acestui proiect, este de L = 4.367 m, si se va executa din conducte de polietilena de inalta densitate, PEID PE 100, SDR 27,6, cu diametre de De 110 mm.

Bransamente

S-a prevazut un număr total de 126 de branşamente.

Viitorii consumatori vor fi branşaţi la reţeaua de distribuţie a apei potabile, prin intermediul unor branşamente din PEHD, cu diametre De 25 mm.

Lucrari conexe pe reteaua de distributie

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel:

- 9 cămine de vane;

- 126 de bransamente

- 45 hidranţi supraterani cu diametrele Dn 80 mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 m între ei.

Suplimentar, pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza:

| Tip lucrare specială | Drum/ râu/CF | Tip conductă | Diametru conductă (mm) | Diametru tub protecție din țeava OL (mm) | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 subtraversare | Drum national | apa potabilă | De 110 | DN 250 | 16 |
| 4 subtraversari | Curs de apa/vai/viroage | apa potabilă | De 110 | DN 250 | 39 |
| Total | 55.0 |

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Margineni sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabelul 2-1	Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Margineni

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Aductiuni | Inlocuire conducta de aductiune Dn 800 mm, fonta ductila, Stejaru – Bacau | L=21.453 m, De 800 mm | Pentru transportul apei din barajul de acumulare Poiana Uzului, la gospodaria de apa Barati, ultimul tronson, avand vechime mare si aflat partial pe proprietati particulare. |
| Statii de tratare |  | O statie de clorinare noua in GA1 O statie de clorinare reabiliata in GA2 | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. |
| Rezervoare de inmagazinare | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Statii de pompare | Statii de pompare noi | 2 statii de pompare booster | Ridicarea presiunii in retea |
| Retea de distributie | Extinderi retele apă, inclusiv bransamente si hidranti | L = 4.367 m, De 110mm | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din localitatea Margineni ( L=2190 m) si localitatea Podis (L=2177 m). |
| SCADA | Sistem SCADA | Sistem SCADA | Crearea unui concept modern de operare, inclunzand automatizare si control SCADA la nivel local pentru reteaua de distributie. |

##### Sistem de alimentare cu apă Fantanele (UAT Hemeius)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 810 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Fantanele s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare statie de reclorinare Qtr = 3,3 l/s;

- Reabilitare rezervor V=100 mc din GA Fantanele.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Fantanele sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 7: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Fantanele

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de tratare | Statie de reclorinare | Qtr = 3,3 l/s | Asigurarea clorului remanent in reteaua de distributie |
| Rezervoare de inmagazinare | Reabilitarea rezervoarelor existente. | Reabilitare rezervor V=100 mc din GA Fantanele | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2048 |
| Statii de pompare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Retea de distributie | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |

##### Sistem de alimentare cu apă Letea Veche (UAT Letea Veche)

Nu sunt propuse investitii prin POIM.

#### ZONA DE ALIMENTARE CU APA BACAU SUD

Zona de alimentare cu apa Bacau Sud este prezentată in figura de mai jos.

Figura 1 10: Harta Zonei de alimentare cu apa Bacau Sud

Pentru zona de alimentare cu apa Bacau Sud, s-a propus, ca soluție alternativă, realizarea unei aducțiuni având ca sursă apa potabilă de foarte bună calitate produsă în stațiile de tratare existente și ce urmează a fi construite în Municipiul Bacău. Această variantă se bazează pe utilizarea în continuare a amplasamentelor stațiilor de pompare și a rezervoarelor existente, înlocuind practic numai componentele surselor individuale de captare și de tratare a apei. De asemenea, pentru eficientizarea hidraulică a sistemului aducțiunii s-a propus realizarea unei gospodării de apă noi în localitatea Cleja ce conține un rezervor nou cu capacitatea de 800 m3, de unde este posibilă pomparea apei către rezervorul existent din Somușca și mai departe, prin curgere gravitațională către GA Răcăciuni.

Lucrările necesare pentru realizarea acestei aducțiuni sunt următoarele:

- Înlocuirea aducțiunii existente DN600 Azbo/Beton/Oțel de pe strada Calea Dr. Alexandru Șafran cu conductă nouă PEHD DN600, PN10 pe o lungime de aproximativ 4.300 m

- Realizarea conexiunii noii aducțiunii DN400 PEHD într-un cămin prevăzut cu vană de izolare și racord de golire

- TRONSON 1 – 2 - Realizarea primului segment al aducțiunii pe un traseu paralel cu drumul județean DJ119, pe partea stângă, cu conducta PEHD, PN10, De400, L=500 m (Q=108,4 L/s) de la cota +175,0 m la cota +190,0 m.

- Construcția unei noi stații de pompare într-un amplasament nou, la cota +190,0 m. Stația de pompare va fi prevăzută cu un rezervor tampon și un grup de pompare prevăzut cu 4 pompe (3+1) cu convertizor de frecvență.

- TRONSON 3 - 4 - Realizarea celui de-al doilea segment al aducțiunii pe un traseu paralel cu drumul județean DJ119, pe partea stângă, cu conducta PEHD, PN10, De400, L=2400 m (Q=108,4 L/s) de la cota +175,0 m la cota +205,0 m, până în poziția stației de tratare și pompare actuale a localității Sărata.

- Reabilitarea stației de pompare actuale Sărata care realizează pomparea apei potabile (Q=6,0 L/s) de la cota +205,0 m la rezervorul existent de 200 m3 amplasat la cota +255,0. În amplasamentul stației de pompare existente se va construi un nou rezervor cu capacitatea de 400 m3.

- Gospodăria de apă existentă de la Sărata rămâne nemodificată, realizând numai reabilitarea sistemului electric și integrarea noului sistem de instrumentație și transmisie SCADA.

- TRONSON 4 - 6 - Realizarea celui de-al treilea segment al aducțiunii pe un traseu paralel cu drumul județean DJ119, pe partea stângă, cu conducta PEHD, PN10, De400, L=3600 m (Q=102,4 L/s) de la cota +205,0 m la un vârf cu cota maximă +225,0 m și o coborâre la cota +205,0 până în poziția conexiunii cu ramura aducțiunii către Nicolae Bălcescu – Galbeni - Gioseni.

- TRONSON 6 - 7 - Realizarea ramurii de aducțiune de la DJ119 la Gospodăria de Apă existentă  a localității Nicolae Bălcescu, cu conductă PEHD, PN10, De250, L=1450 m (Q=39,5 L/s) de la cota +205,0 m la cota +175,0 m

- TRONSON 7 - 8 - Realizarea conexiunii din noua ramură de aducțiune la gospodăria de apă existentă Nicolae Bălcescu cu conductă PEHD, PN10, De160, L=100 m (Q=16,5 L/s). În incinta gospodăriei de apă existente se vor dezafecta stația de tratare apă și stația de pompare existentă către Buchila. Rezervorul existent cu capacitatea de 600 m3 se va păstra și se va amplasa un nou rezervor cu capacitatea de 450 m3, precum și o nouă stație de pompare cu hidrofor pentru punerea sub presiune a rețelei de distribuție din localitatea Nicolae Bălcescu.

- TRONSON 7 - 9 - Se continuă ramura de aducțiune cu conductă PEHD, PN10, De200, L=5750 m (Q=23 L/s) prin localitatea Nicolae Bălcescu cu subtraversarea drumului național DN2 și a căii ferate până la gospodăria de apă Galbeni existentă.

- TRONSON 9 - 10 - Realizarea conexiunii din noua ramură de aducțiune la gospodăria de apă existentă Galbeni cu conductă PEHD, PN10, De90, L=100 m (Q=3,9 L/s). În incinta gospodăriei de apă existente se vor dezafecta stația de tratare apă și stația de pompare existentă. Rezervorul existent cu capacitatea de 200 m3 se va păstra și se va amplasa un nou rezervor cu capacitatea de 300 m3, precum și o nouă stație de pompare cu hidrofor pentru punerea sub presiune a rețelei de distribuție din localitatea Galbeni.

- TRONSON 9 - 11 - Se continuă ramura de aducțiune cu conductă PEHD, PN10, De180, L=3900 m (Q=19,1 L/s) prin localitatea Galbeni cu supratraversarea barajului lacului de acumulare Bistrița-Siret până la gospodăria de apă Gioseni existentă.

- În Gospodăria de apă Gioseni există un rezervor de 800 m3 care se va păstra. Stația de pompare pentru punerea sub presiune a rețelei de distribuție în localitățile Gioseni, Tamaș și Furnicari se va reabilita.

- TRONSON 6 - 12 - Continuarea aducțiunii principale de la bifurcația ramurii către GA Nicolae Bălcescu către Gospodăria de apă existentă Buchila cu conductă PEHD, PN10, De315, L=2850 m (Q=62,9 L/s), de la cota +205,0 m la cota +190,0 m.

- În punctul de intersecție a Drumului Județean DJ119 cu Drumul Comunal 169 se va realiza o cameră de conexiuni unde se va realiza un by-pass al traseului refulării de la GA existent Buchila.

- În Gospodăria de apă existentă Buchila de la cota +190,0 m se va realiza reabilitarea stației de pompare existentă către rezervorul din Valea Seacă (Q=10,1 L/s) amplasat la cota +280,0 m. De asemenea în cadrul acestei gospodării se va amplasa și un rezervor suplimentar cu capacitatea de 150 m3 necesar suplimentării volumului de acumulare în sistemul Buchila-Valea Seacă.

- Gospodăria de apă existentă de la Valea Seacă rămâne nemodificată, realizând numai reabilitarea sistemului electric și integrarea noului sistem de instrumentație și transmisie SCADA.

- TRONSON 13 - 14 - Continuarea aducțiunii principale în lungul Drumului Județean DJ119 spre Faraoani, până la intersecția cu drumul comunal 167 și în continuare până la Gospodăria de Apă existentă Faraoani, cu conductă PEHD, PN10, De280, L=5700 m (Q=52,8 L/s), de la cota +190,0 m la cota +185,0 m cu traversarea unui deal cu o cotă maximă de +235,0 m.

- În punctul de intersecție a Drumului Județean DJ119 cu Drumul Comunal 167 se va realiza o cameră de conexiuni unde se va realiza un by-pass al traseului refulării de la GA existent Faraoani.

- În Gospodăria de apă existentă Faraoani de la cota +185,0 m se va realiza reabilitarea stației de pompare existentă către rezervorul din Faraoani (Q=14,1 L/s) amplasat la cota +315,0 m. De asemenea în cadrul acestei gospodării se va amplasa și un rezervor suplimentar cu capacitatea de 300 m3 necesar suplimentării volumului de acumulare în sistemul Faraoani.

- Gospodăria de apă existentă de la Faraoani rămâne nemodificată, realizând numai reabilitarea sistemului electric și integrarea noului sistem de instrumentație și transmisie SCADA.

- TRONSON 15 - 16 - Continuarea aducțiunii principale în lungul Drumului Județean DJ119H spre Cleja, până la intersecția cu drumul comunal 165 și în continuare până la Gospodăria de Apă nouă Cleja, cu conductă PEHD, PN10, De250, L=6300 m (Q=38,7 L/s), de la cota +185,0 m la cota +225,0 m cu traversarea unui deal cu o cotă maximă de +265,0 m.

- În localitatea Cleja se propune realizarea unei noi gospodării de apă amplasată la cota +225,0 pentru a permite o distribuție mai eficientă a apei în localitate deoarece peste 80% din localitate poate fi alimentată utilizând apa stocată la această cotă. În această nouă gospodărie de apă se va amplasa noul rezervor de 800 m3 și se va instala un nou grup de pompare (Q=25,4 L/s) către rezervorul Somușca de la cota +365,0 m.

- TRONSON 17 - 18 – Se realizează înlocuirea conductei existente pe același traseu cu conductă nouă de refulare PEHD, PN16, De225, L=2400 m (Q=25,4 L/s), de la cota +225,0 m la cota +370,0 m.

- Gospodăria de apă existentă de la Somușca situată la cota +365,0 m unde este amplasat rezervorul existent cu volumul de 300 m3 rămâne nemodificată, realizând numai reabilitarea sistemului electric și integrarea noului sistem de instrumentație și transmisie SCADA.

- TRONSON 18 - 19 – După punctul de derivație laterală către GA Somușca, conducta de aducțiune pompată își continuă traseul de-a lungul drumului județean DJ119 către localitatea Ciucani până la intersecția cu Drumul Comunal 110, cu conductă PEHD, PN16, De180, L=6100 m (Q=18,4 L/s). Pe traseu se amplasează la cota +345,0 un cămin cu o vană de aerisire automată pentru a realiza rupere presiunii.

- TRONSON 19 – 20  – Din punctul de ramificație a aducțiunii către Fundul Răcăciuni și către Răcăciuni se continuă aducțiunea spre Gâșteni cu conductă PEHD, PN10, De140, L=3500 m, (Q=11,5 L/s) până la noua gospodărie de apă Gâșteni.

- Se va realiza o nouă gospodărie de apă ce conține un rezervor de 400 m3, din care se va alimenta gravitațional atât localitatea Gâșteni cât și rezervoarele din GA Răcăciuni.

- TRONSON 20 – 21  – De la punctul de racord cu GA Gâșteni se va continua aducțiunea către GA existent Răcăciuni cu conductă PEHD, PN16, De125, L=4900 m (Q=8,4 L/s).

- În gospodăria de apă existentă de la Răcăciuni de la cota +195,0 există 2 rezervoare de beton armat semi-îngropate având fiecare un volum de 200 m3. Se va construi un nou rezervor suplimentar de beton armat având capacitatea de 400 m3.

- Tronson 19 – Fundu Răcăciuni – Coincide cu rețeaua de distribuție Fundu Răcăciuni din contractul de execuție.

Din punct de vedere al nivelului de dotare și a lucrărilor necesare pentru obiectele ce vor face parte din schema complexă a aducțiunii s-au identificat următoarele tipuri principale:

- Gospodării de apă existente, incluzând rezervor de acumulare, unde nu sunt necesare rezervoare suplimentare:

  - GA Sărata – rezervor existent 200 mc

  - GA Gioseni – rezervor existent 800 mc

  - GA Valea Seacă – rezervor existent 500 mc

  - GA Faraoani – rezervor existent 700 mc

  - GA Somușca – rezervor existent 300 mc

- Gospodării de apă existente, incluzând rezervor de acumulare, unde se amplasează rezervoare suplimentare noi:

  - GA Nicolae Bălcescu – rezervor existent 600 mc, rezervor nou 450 mc

  - GA Galbeni – rezervor existent 200 mc, rezervor nou 300 mc

  - GA Răcăciuni – rezervoare existente 2 x 200 mc = 400 mc, rezervor nou 400 mc

- Gospodării de apă existente, unde nu sunt amplasate rezervoare de acumulare și unde se vor amplasa rezervoare de acumulare noi:

  - GA Sărata – rezervor nou 200 mc, reabilitare SP spre rezervor

  - GA Buchila – rezervor nou 150 mc, SP aducțiune nou, reabilitare SP spre rezervor

  - GA Faraoani – rezervor nou 300 mc, SP aducțiune, reabilitare SP spre rezervor

- Gospodării de apă noi

  - GA Bacău – SP principal aducțiune – rezervor nou 100 mc

  - GA Cleja – SP aducțiune - rezervor nou 800 mc

  - GA Gâșteni – rezervor nou 400 mc

Măsuri de investiţie propuse pentru ZAA Bacau Sud

In vederea asigurarii sursei comune necesara functionarii sistemelor de alimentare cu apa din Zona de alimentare cu apa Bacau Sud, s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Reabilitare aductiune De 600 mm L=4300 m

- Realizare aductiune De 400 mm L=6500 m

- Realizare aductiune De 315 mm L=2850 m

- Realizare aductiune De 280 mm L=5700 m

- Realizare aductiune De 250 mm L=7750 m

- Realizare aductiune De 225 mm L=2400 m

- Realizare aductiune De 200 mm L=5750 m

- Realizare aductiune De 180 mm L=10000 m

- Realizare aductiune De 140 mm L=3500 m

- Realizare aductiune De 125 mm L=4900 m

- Realizare aductiune De 90 mm L=3600 m

- Realizare SRP (3+1 pompe) pe aductiune

Figura 1 11:  Realizarea unei aductiuni pentru Zona de alimentare cu apa Bacau Sud

##### 2.2.1.2.1.. Sistem de alimentare cu apă Măgura

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 4.974 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Magura s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare conducta de aductiune L=6,787 km;

- Reabilitare statie de clorinare Qtr=13 l/s in GA existenta;

- Realizare 2 rezervoare de 300 mc in gospodaria de apa existenta Magura

- Realizare statie de clorinare Qtr=3,25 l/s;

- Realizare 2 statii de pompare;

- Realizare rezervor de inmagazinare V=200 mc in gospodaria de apa noua Sohodol;

- Extindere retea de distributie L=12,945 km

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Magura sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 8:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Magura

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei |  |  |  |
| Aductiuni | -Conducta de aductiune care va alimenta gospodaria de apa amplasata in Magura. -Conducta de aductiune care va transporta apa de la GA Magura la rezervor Sohodol | -Conducta PEHD, PE100RC: De 180 mm PN 6 L=3257 m; -Conducta PEHD, PE100RC: De 110 mm PN 6; PN10 L=3.530 m; | Pentru asigurarea cerintei de debit la etapa de perspectiva (anul 2048) : -de 13l/s pentru GA Magura. -4l/s pentru rezervorul din Sohodol. |
| Statii de tratare | Reabilitare statiei de clorare din Gospodaria de apa Magura | Reabilitare statiei de clorare din Gospodaria de apa Magura | Asigurarea capacitatii de clorinare pentru reteaua de distributie |
|  | Realizarea unei statii de clorinare la rezervorul de la Sohodol | Realizarea unei statii de clorinare | Asigurarea capacitatii de clorinare pentru reteaua de distributie |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervoare noi | Realizarea unui rezervor de 200 mc in Sohodol. Realizarea a doua rezervoare de 300 mc in gospodaria existenta din Magura | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2048 |
| Statii de pompare | Statii de pompare | Realizarea a doua noi grupuri de pompare | -grup de pompare pentru asigurarea alimentarii cu apa a rezervorului din Sohodol |
| Retea de distributie | Extinderi retele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | Lungime totala extindere retea L=12.945 ml | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din Magura. |

Statii de tratare

In gospodaria de apa existenta se va executa o statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu pentru un debit QIC = 13,0 l/s si o doza de clor de max 2,5 mg/l.

De asemenea, se propune o statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu, pentru un debit QIC = 3,25 l/s si o doza de clor de max 2,5 mg/l, si in noua gospodarie de apa care va deservi satele Crihan si Sohodol.

Dezinfecţia apei cu clor va asigura dezinfecţia finală a apei şi clorul remanent in reţeaua de distribuţie a apei.

Statia de clorinare se va amplasa intr-un container metalic si va cuprinde:

- Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate max 1 l/h) cu reglaj automat în funcție de debitul de apă brută și de doza presetată. Punctul de injectie va fi in camera de vane, pe conducta generala de admisie a apei in rezervoare;

- Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate de 0,2 l/h) controlat automat în funcție de senzorul de clor rezidual amplasat pe conduca de apa la iesirea din gospodaria de apa și va avea punctul de injecție în aval de senzor; dozarea de hipoclorit va asigura in permanenta un clor remanent de maxim  0,5 mg/l la iesirea din rezervor.

- Recipient de hipoclorit cu un volum de 200 litri (necesar pentru 30 zile de consum mediu de solutie hipoclorit)

In gospodaria de apa se va amplasa un container metalic (2,50 x 6,20 m), cu rol de cladire administrativa.

Aceasta va fi dotata cu toate utilitățile necesare, funcție de procesele ce se desfășoară în interior: energie electrică, încălzire, ventilații, apă rece, apă caldă, canalizare. Cladirea va fi compartimentată pentru a asigura funcțiunile unui birou, grup sanitar și hol de acces. Se va asigura încălzirea spațiilor la temperaturile normate tipurilor de activități ce se desfășoară în interior.

Energia termică necesară încălzirii obiectelor noi va fi asigurată de o centrală termică electrică.

Ventilația va fi asigurată în locațiile cu prezența umană continuă sau în zonele unde există o acumulare de căldură, condensație, acumulări de gaze, mirosuri grele etc. Toate sistemele de ventilație vor avea controlul debitului și amortizor zgomot pentru ca, la distanta de 1,0 m de sursa zgomotului, nivelul acestuia sa fie sub 55 dB.

In acest container (in incaperea birou) va fi amplasat si dispeceratul SCADA local.

##### 2.2.1.2.2. .Sistem de alimentare cu apă Sărata (UAT Sarata)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 2.162 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Sarata s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

-	Conservarea forajelor existente;

-	Realizare aductiune De 110 mm L=50 m;

-	Reabilitare SP Sarata (in amplasamentul SP existent);

-	Realizare rezervor V=200 mc;

-	Realizare statie de reclorinare Q=6 l/s – 2 buc;

-	Reabilitare SP Sarata (in amplasamentul GA existent);

-	Extindere retea de distributie L=8,460 km.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Sarata sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 9: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Sarata

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Conservarea forajelor existente | Conservarea forajelor existente | Noua sursa o reprezinta conducta de apa potabila de la STAP Barati |
| Aductiuni | Realizare conducta de aductiune | Conductă PEHD De110 mm, PN10 L=50 m | Transportul debitului sursei la statia de reclorinare si rezervor |
| Statii de tratare | Statii de tratare | Statie de reclorinare | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. |
| Rezervoare de inmagazinare | Realizare rezervor de inmagazinare | 1 rezervor de inmagazinare V=200 mc | Pentru asigurarea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare | Reabilitare statii de pompare | Reabilitare SP Sarata (in amplasamentul SP existent); Reabilitare SP Sarata (in amplasamentul GA existent); | Pentru asigurarea presiunii necesare bunei functionari a sistemului de alimentare cu apa. |
| Retea de distributie | Extindere retea de distributie | L = 8.462 m cu diametre De 110 mm si De 125 mm | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru consumatorii din SA Sarata |

Statii de tratare

In amplasamentul statiei de pompare existenta va fi amplasată o stație de pompare și un echipament de re-clorinare. De aici se va realiza pomparea către rezervorul din gospodăria de apă existenta (GA Sarata) prin intermediul conducte de refulare existente.

În interiorul clădirii, pe perete se va monta o pompă dozatoare cu membrană capabilă să susțină dozarea unui debit de soluție de hipoclorit (cu concentrație între 6-12 %) între 0,2-3 L/h la o presiune de 8 bar în conducta de refulare a grupului de pompare. Pe capacul etanș al rezervorului de hipoclorit se va monta un traductor ultrasonic de nivel rezistent la vaporii de clor (din plastic sau oțel inoxidabil) și o supapă de admisie a aerului. Controlul debitului de hipoclorit dozat se va face proporțional cu debitul pompat prin intermediul unui RTU local. Valoarea punctului de setare a dozei de hipoclorit dozată se va face de către PLC-ul sistemului astfel încât să asigure obținerea concentrației de  clor total setate de operator la valoarea măsurată în analizorul on-line de clor de la intrarea în rezervorul din cea de-a doua gospodărie de apă.

În cazul în care nivelul apei din rezervorul din cea de-a doua gospodărie de apă atinge nivelul maxim se transmite semnalul de oprire a pompării apei clorinate către rezervorul existent de 200 m3. Pornirea pompei se va face la atingerea unui nivel minim al apei pre-setat în rezervorul existent de 200 m3.

Rezervoare de inmagazinare

In cadrul statiei de pompare existente se va amplasa un nou rezervor cu capacitatea de 200 m3 similar celui existent.

În rezervor se vor instala flotoare cu contacte pentru nivelul minim, nivelul minim de incendiu și nivelul maxim și un traductor de nivel ultrasonic.

Se va amplasa un RTU care va realiza comunicația GSM cu gospodăria de apă 1N și cu dispeceratul central SCADA.

Se prevede instalarea unui grup generator de urgență cu alimentare pe benzină amplasat în exterior, cu pornire AR, și afișarea duratei de funcționare si a energiei electrice produse.

Statii de pompare

Reabilitare SP Sarata (in amplasamentul SP existent)

Pe amplasamentul noii stații de pompare se va construi o clădire cu regim de înălțime parter, cu dimensiunile în plan de 4,70 x 6,00 m cu pereți din zidărie de BCA de 25 cm placați pe exterior cu termosistem de 10 cm, cu fundații de beton armat și stâlpișori portanți de 25x 25 cu centură la partea superioară de beton armat de 25x25 cm și placă beton armat de 8 cm grosime ce asigură o înălțime utilă de minim 3,0 m.

Acoperișul va fi realizat în patru ape pe șarpantă de lemn cu învelitoare de tablă de oțel galvanizată vopsită electrostatic, cu jgheaburi și burlane cu descărcare la nivelul ierbii pe un pat anti-eroziune. Clădirea va fi prevăzută cu o ușă L=1,80 m, H=2,0 m, metalică galvanizată la cald cu glisare pe verticală și sistem de închidere cu cheie (Alternativ se acceptă închiderea cu rulou metalic termoizolat). Nu se vor amplasa ferestre.

Ventilația va fi de tip natural cu grilă de aspirație montată în ușă la partea inferioară și burlan de evacuare cu ieșire laterală la partea superioară pe direcția opusă.

Încălzirea se va realiza cu ventilo-convectoare electrice cu termostat, pentru menținerea unei temperaturi minime pe timpul iernii de 6°C.

Împrejurul clădirii se vor realiza trotuare de circulație din beton turnat cu panta spre spațiul verde delimitat de bordură cu rosturile izolate cu masticuri bituminoase.

Drumul de acces va fi asfaltat și va avea lățimea de totală de 5,5 m (2 x (2,25 carosabil + 0,5 acostament = 2,75 m) = 5,5 m). La o distanță de 10 m față de conturul exterior al clădirii (rezultând o parcelă de 28,0 x 26,7 m = 747,6 mp și  un perimetru de 109,4 m) se va realiza o împrejmuire cu gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 montată pe stâlpi metalici galvanizați dispuși la o distanță de 2,5 m înglobați în fundații individuale de beton de 25x25 cm cu adâncimea de 1 m. La partea inferioară, plasa se va îngloba la mijloc într-o centură continuă perimetrală cu grosimea de 10 cm, ce este fundată la o adâncime de 40 cm în teren și 15 cm deasupra terenului.

Accesul în incintă se va realiza pe o poartă glisantă realizată din oțel galvanizat prevăzută cu încuietoare cu cheie.

Se va realiza racordul electric prin prelungirea cu aproximativ 1,5 km a cablului existent de la puțul P2 până la amplasamentul noii GA1N (cablu pe stâlpi sau subteran).

Se va înlocui echipamentul de măsură a consumului electric cu un contor ce are posibilitatea transmiterii tuturor parametrilor electrici în RTU local. Se va face instalația de împământare și de paratrăznet. Se va asigura iluminatul exterior pe toată durata nopții cu senzor crepuscular. Se va instala sistem de alarmare anti-efracție și sistem de supraveghere video cu transmisie GSM la dispeceratul central.

În interiorul clădirii se va amplasa un rezervor de polietilenă de tip suprateran cu volumul de 3 mc, (L=1,9 m, H=1,7 m, B=1,6 m), un grup de pompare compus din 2 (1+1) pompe Q=6 L/s, H=110 mca, și un rezervor de hipoclorit din polietilenă amplasat pe un europalet de plastic cu posibilitate de manipulare cu forkliftul.

Racordul aducțiunii se va face în rezervor la partea inferioară iar racordul aspirației pompelor se va face tot la partea inferioară a rezervorului în zona opusă aducțiunii. Pe conducta de aducțiune, în interiorul clădirii, înainte de racordul la rezervorul tampon, se va instala o vană de izolare manuală și o electrovană.

În rezervor se vor amplasa două flotoare de nivel minim și maxim ce comandă deschiderea electrovanei de aducțiune. De asemenea se va monta un traductor de măsurare continuă a nivelului.

Grupul de pompare va conține vane de izolare manuale pe fiecare aspirație și refulare a pompelor, clapeți anti-retur pe conductele de refulare individuale, traductor de presiune pe colectorul comun de refulare, debitmetru electromagnetic de măsurare a debitului pompat.

Se prevede instalarea unui grup generator de urgență cu alimentare pe benzină amplasat în exterior, cu pornire AR, și afișarea duratei de funcționare, a energiei electrice produse și a consumului de combustibil.

Reabilitare SP Sarata (in amplasamentul GA existent)

Pentru gospodăria de apă 2 (rezervor + clorinare)

- Construcția unei clădiri similare cu cea de la gospodăria de apă 1

- În interiorul noii clădiri se va amplasa un rezervor de hipoclorit (concentrație 6-12%) și o pompă dozatoare cu membrană (Q=0,1-1 L/h, H=1 bar) și aceleași dotări auxiliare (senzor nivel, supapă de admisie aer). Se va amplasa un grup hidrofor de pompare alcătuit din 1+1 pompe Q=3 L/s, H=45 m și un rezervor de compensare a debitelor și presiunilor cu membrană elastică de 0,5 m3.

- Se vor amplasa două analizoare on-line de clor, unul pe intrare apei în rezervor și altul pe ieșirea apei din rezervor. Dozarea soluției de hipoclorit pe ieșirea din rezervor se va face proporțional cu debitul ieșit în rețeaua de distribuție și diferența dintre concentrația de clor existentă la ieșirea din rezervor și concentrația necesară, setată de operator. Apa de ieșire din analizoare se va colecta într-un recipient de plastic și se va pompa cu o mică pompă submersibilă în rezervor.

##### 2.2.1.2.3 Sistem de alimentare cu apă Buchila (UAT Nicolae Balcescu)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 3.039 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Buchila s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Conservarea forajelor existente;

- Realizare statie de reclorinare Qtr=10 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare (in amplasament existent SP Buchila) V=150 mc;

- Reabilitare statie de pompare existenta in SP Buchila;

- Reabilitare statie de pompare existenta in GA Buchila;

- Realizare statie de pompare aferenta aductiunii principale;

- Realizarea unei statii de pompare tip booster;

- Realizare retea de distributie L=10,534 km

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Buchila sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 10:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Buchila

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Conservarea forajelor existente | Conservarea forajelor existente | Noua sursa o reprezinta conducta de apa potabila de la STAP Barati |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse | - | - |
| Statii de tratare | Statii de tratare | Statie de reclorinare | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. |
| Rezervoare de inmagazinare | Realizare rezervor de inmagazinare | 1 rezervor de inmagazinare V=150 mc | Pentru asigurarea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare | Reabilitare statii de pompare | Reabilitare statie de pompare existenta in SP Buchila; Reabilitare statie de pompare existenta in GA Buchila. | Pentru asigurarea presiunii necesare bunei functionari a sistemului de alimentare cu apa. |
|  | Realizare statie de pompare | Realizarea unei statii de pompare tip booster (repompare in retea); Realizare statie de pompare aferenta aductiunii principale. |  |
| Retea de distributie | Extindere retele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | Extinderi rețele de apă în lungime totală L=10.534 m, PEID De 110mm Branșamente 310 buc | Pentru asigurarea accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din satele Valea Seacă și Buchila și realizarea unui grad de conectare de 100%. |

Statii de tratare

In amplasamentul statiei de pompare existenta va fi amplasată o stație de pompare și un echipament de re-clorinare. De aici se va realiza pomparea către rezervorul din gospodăria de apă existenta (GA Valea Seaca) prin intermediul conducte de refulare existente.

În interiorul clădirii, pe perete se va monta o pompă dozatoare cu membrană capabilă să susțină dozarea unui debit de soluție de hipoclorit (cu concentrație între 6-12 %) la o presiune de 8 bar în conducta de refulare a grupului de pompare. Pe capacul etanș al rezervorului de hipoclorit se va monta un traductor ultrasonic de nivel rezistent la vaporii de clor (din plastic sau oțel inoxidabil) și o supapă de admisie a aerului. Controlul debitului de hipoclorit dozat se va face proporțional cu debitul pompat prin intermediul unui RTU local. Valoarea punctului de setare a dozei de hipoclorit dozată se va face de către PLC-ul sistemului astfel încât să asigure obținerea concentrației de  clor total setate de operator la valoarea măsurată în analizorul on-line de clor de la intrarea în rezervorul din cea de-a doua gospodărie de apă.

În cazul în care nivelul apei din rezervorul din GA Valea Seaca atinge nivelul maxim se transmite semnalul de oprire a pompării apei clorinate către rezervorul existent de 500 m3. Pornirea pompei se va face la atingerea unui nivel minim al apei pre-setat în rezervorul existent de 500 m3.

##### 2.2.1.2.4,.Sistem de alimentare cu apă Nicolae Balcescu

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 4.861 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Nicolae Balcescu s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Conservarea forajelor existente;

- Desfiintarea statiei de tratare existenta;

- Desfiintarea statiei de pompare existenta;

- Realizare conducta de aductiune L=0,10 km;

- Realizare statie de reclorinare Qtr=16,5 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare V=450 mc;

- Reechipare statie de pompare existenta in GA;

- Realizare retea de distributie L=8,762 km;

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Nicolae Balcescu sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 11: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Nicolae Balcescu

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Conservarea forajelor existente | Conservarea forajelor existente | Noua sursa o reprezinta conducta de apa potabila de la STAP Barati |
| Aductiuni | Realizare conducta aductiune | Conductă PEHD De160 mm, PN10 L=100 m | Transportul debitului sursei la gospodaria de apa |
| Statii de tratare | Statii de tratare | Statie de reclorinare | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. |
| Rezervoare de inmagazinare | Realizare rezervor de inmagazinare | 1 rezervor de inmagazinare V=450 mc Extinderea gospodăriei de apă existente in N. Bălcescu (retele în incintă, caminele aferente, alei in incinta, imprejmuire si porti) | Pentru asigurarea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. Asigurarea zonei de protectie sanitara cu regim sever; |
| Statii de pompare | Reabilitare statie de pompare | Reabilitare statie de pompare existenta in gospodaria de apa | Pentru asigurarea presiunii necesare bunei functionari a sistemului de alimentare cu apa. |
| Retea de distributie | Extinderi retele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | Extinderi rețele de apă în lungime totală L=8.762 m, PEID De 110mm Branșamente 220 buc Hidranti Dn 80 mm 90 buc. | - Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din satul Nicolae Bălcescu |

Statii de tratare

In amplasamentul gospodariei de apa existenta va fi amplasată o stație de pompare și un echipament de re-clorinare.

În interiorul clădirii, pe perete se va monta o pompă dozatoare cu membrană capabilă să susțină dozarea unui debit de soluție de hipoclorit (cu concentrație între 6-12 %) la o presiune de 8 bar în conducta de refulare a grupului de pompare. Pe capacul etanș al rezervorului de hipoclorit se va monta un traductor ultrasonic de nivel rezistent la vaporii de clor (din plastic sau oțel inoxidabil) și o supapă de admisie a aerului. Controlul debitului de hipoclorit dozat se va face proporțional cu debitul pompat prin intermediul unui RTU local. Valoarea punctului de setare a dozei de hipoclorit dozată se va face de către PLC-ul sistemului astfel încât să asigure obținerea concentrației de  clor total setate de operator la valoarea măsurată în analizorul on-line de clor de la intrarea în rezervorul din cea de-a doua gospodărie de apă.

##### Sistem de alimentare cu apă Galbeni

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 1.555 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Galbeni s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Conservarea forajelor existente;

- Desfiintarea statiei de tratare existenta;

- Desfiintarea statiei de pompare existenta;

- Realizare conducta de aductiune L=0,10 km;

- Realizare statie de reclorinare Qtr=3,9 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare V=300 mc;

- Realizare statie de pompare in cadrul gospodariei de apa existenta.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Galbeni sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 12:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Galbeni

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Conservarea forajelor existente | Conservarea forajelor existente | Noua sursa o reprezinta conducta de apa potabila de la STAP Barati |
| Aductiuni | Realizare conducta aductiune | Conductă PEHD De110 mm, PN10 L=100 m | Transportul debitului sursei la gospodaria de apa |
| Statii de tratare | Desfiintare statie de tartare | Desfiintarea statiei de tartare existenta | Nefunctionare corespunzatoare si grad avansat de uzura |
|  | Realizare statie de reclorinare | Statie de reclorinare | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. |
| Rezervoare de inmagazinare | Realizare rezervor de inmagazinare | 1 rezervor de inmagazinare V=300 mc | Pentru asigurarea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare | Desfiintare statie de pompare | Desfiintarea statiei de pompare existenta | Nefunctionare corespunzatoare si grad avansat de uzura |
|  | Realizare statie de pompare | Realizare statie de pompare | Pentru asigurarea presiunii necesare bunei functionari a sistemului de alimentare cu apa. |
| Retea de distributie | Nu sunt lucrari propuse | - | - |

Statii de tratare

Statia de tratare si statia de pompare existente pe amplasamentul gospodariei de apa se vor desfiinta.

Pe amplasamentul gospodariei de apa existenta se va construi o clădire cu regim de înălțime parter care va adaposti atat statia de tratare, cat si statia de pompare.

Dimensiunile în plan ale constructiei sunt 4,70 x 6,00 m cu pereți din zidărie de BCA de 25 cm placați pe exterior cu termosistem de 10 cm, cu fundații de beton armat și stâlpișori portanți de 25x25 cm cu centură la partea superioară de beton armat de 25x25 cm și placă beton armat de 8 cm grosime ce asigură o înălțime utilă de minim 3,0 m.

Acoperișul va fi realizat în patru ape pe șarpantă de lemn cu învelitoare de tablă de oțel galvanizată vopsită electrostatic, cu jgheaburi și burlane cu descărcare la nivelul ierbii pe un pat anti-eroziune. Clădirea va fi prevăzută cu o ușă L=1,80 m, H=2,0 m, metalică galvanizată la cald cu glisare pe verticală și sistem de închidere cu cheie (Alternativ se acceptă închiderea cu rulou metalic termoizolat). Nu se vor amplasa ferestre.

Ventilația va fi de tip natural cu grilă de aspirație montată în ușă la partea inferioară și burlan de evacuare cu ieșire laterală la partea superioară pe direcția opusă.

Încălzirea se va realiza cu ventilo-convectoare electrice cu termostat, pentru menținerea unei temperaturi minime pe timpul iernii de 6°C.

Împrejurul clădirii se vor realiza trotuare de circulație din beton turnat cu panta spre spațiul verde delimitat de bordură cu rosturile izolate cu masticuri bituminoase.

Drumul de acces va fi asfaltat și va avea lățimea de totală de 5,5 m (2 x (2,25 carosabil + 0,5 acostament = 2,75 m) = 5,5 m). La o distanță de 10 m față de conturul exterior al clădirii se va realiza o împrejmuire cu gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 montată pe stâlpi metalici galvanizați dispuși la o distanță de 2,5 m înglobați în fundații individuale de beton de 25x25 cm cu adâncimea de 1 m. La partea inferioară, plasa se va îngloba la mijloc într-o centură continuă perimetrală cu grosimea de 10 cm, ce este fundată la o adâncime de 40 cm în teren și 15 cm deasupra terenului.

Accesul în incintă se va realiza pe o poartă glisantă realizată din oțel galvanizat prevăzută cu încuietoare cu cheie.

Se va înlocui echipamentul de măsură a consumului electric cu un contor ce are posibilitatea transmiterii tuturor parametrilor electrici în RTU local. Se va face instalația de împământare și de paratrăznet. Se va asigura iluminatul exterior pe toată durata nopții cu senzor crepuscular. Se va instala sistem de alarmare anti-efracție și sistem de supraveghere video cu transmisie GSM la dispeceratul central.

În interiorul clădirii se va amplasa un rezervor de polietilenă de tip suprateran cu volumul de 3 mc, (L=1,9 m, H=1,7 m, B=1,6 m), un grup de pompare compus din 2 (1+1) pompe Q=7 l/s, H=20 mca, și un rezervor de hipoclorit din polietilenă amplasat pe un europalet de plastic cu posibilitate de manipulare cu forkliftul.

Racordul aducțiunii se va face în rezervor la partea inferioară iar racordul aspirației pompelor se va face tot la partea inferioară a rezervorului în zona opusă aducțiunii. Pe conducta de aducțiune, în interiorul clădirii, înainte de racordul la rezervorul tampon, se va instala o vană de izolare manuală și o electrovană.

În rezervor se vor amplasa două flotoare de nivel minim și maxim ce comandă deschiderea electrovanei de aducțiune. De asemenea se va monta un traductor de măsurare continuă a nivelului.

##### Sistem de alimentare cu apă Gioseni-Tamasi (UAT Gioseni si UAT Tamasi)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 7.087 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Gioseni-Tamasi s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Conservarea forajelor existente;

- Desfiintarea statiei de tratare existenta;

- Desfiintarea statiei de pompare existenta;

- Realizare statie de reclorinare Qtr=19,1 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare V=400 mc;

- Realizare statie de pompare in cadrul gospodariei de apa existenta;

- Extindere retea de distributie a apei in Tamasi L=2,684 km si in Gioseni L=3,836 km;

- Realizarea statiilor de repompare apa potabila.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Gioseni-Tamasi sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 13: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Gioseni-Tamasi

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Conservarea forajelor existente | Conservarea forajelor existente | Noua sursa o reprezinta conducta de apa potabila de la STAP Barati |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse | - | - |
| Statii de tratare | Desfiintare statie de tratare | Desfiintarea statiei de tratare existenta | Nefunctionare corespunzatoare si grad avansat de uzura |
|  | Realizare statie de reclorinare | Realizare statie de reclorinare Qtr=19,1 l/s | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. |
| Rezervoare de inmagazinare | Realizare rezervor de inmagazinare | Realizarea unui rezervor de inmagazinare V=400 mc | Pentru asigurarea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare | Desfiintare statie de pompare | Desfiintarea statiei de pompare existenta | Nefunctionare corespunzatoare si grad avansat de uzura |
|  | Realizare statie de pompare | Realizare statie de pompare in gospodaria de apa | Pentru asigurarea presiunii necesare bunei functionari a sistemului de alimentare cu apa. |
|  | Realizare statii de repompare | 2 statii in Tamasi si 1 statie in Gioseni | Pentru optimizarea funcţionării retelei de distributie şi pentru a se asigura regimul de presiune necesar |
| Retea de distributie | Extinderi retele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | Lungime totala extindere retea L=3.836 ml in Gioseni si L=2.198 ml in Tamasi | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din Tamasi si Gioseni |

Statii de tratare

Statia de tratare si statia de pompare existente pe amplasamentul gospodariei de apa se vor desfiinta.

Pe amplasamentul gospodariei de apa existenta se va construi o clădire cu regim de înălțime parter care va adaposti atat statia de tratare Qtr=19,1 l/s, cat si statia de pompare.

Dimensiunile în plan ale constructiei sunt 4,70 x 6,00 m cu pereți din zidărie de BCA de 25 cm placați pe exterior cu termosistem de 10 cm, cu fundații de beton armat și stâlpișori portanți de 25x25 cm cu centură la partea superioară de beton armat de 25x25 cm și placă beton armat de 8 cm grosime ce asigură o înălțime utilă de minim 3,0 m.

Acoperișul va fi realizat în patru ape pe șarpantă de lemn cu învelitoare de tablă de oțel galvanizată vopsită electrostatic, cu jgheaburi și burlane cu descărcare la nivelul ierbii pe un pat anti-eroziune. Clădirea va fi prevăzută cu o ușă L=1,80 m, H=2,0 m, metalică galvanizată la cald cu glisare pe verticală și sistem de închidere cu cheie (Alternativ se acceptă închiderea cu rulou metalic termoizolat). Nu se vor amplasa ferestre.

Ventilația va fi de tip natural cu grilă de aspirație montată în ușă la partea inferioară și burlan de evacuare cu ieșire laterală la partea superioară pe direcția opusă.

Încălzirea se va realiza cu ventilo-convectoare electrice cu termostat, pentru menținerea unei temperaturi minime pe timpul iernii de 6°C.

Împrejurul clădirii se vor realiza trotuare de circulație din beton turnat cu panta spre spațiul verde delimitat de bordură cu rosturile izolate cu masticuri bituminoase.

Drumul de acces va fi asfaltat și va avea lățimea de totală de 5,5 m (2 x (2,25 carosabil + 0,5 acostament = 2,75 m) = 5,5 m). La o distanță de 10 m față de conturul exterior al clădirii se va realiza o împrejmuire cu gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 montată pe stâlpi metalici galvanizați dispuși la o distanță de 2,5 m înglobați în fundații individuale de beton de 25x25 cm cu adâncimea de 1 m. La partea inferioară, plasa se va îngloba la mijloc într-o centură continuă perimetrală cu grosimea de 10 cm, ce este fundată la o adâncime de 40 cm în teren și 15 cm deasupra terenului.

Accesul în incintă se va realiza pe o poartă glisantă realizată din oțel galvanizat prevăzută cu încuietoare cu cheie.

Se va înlocui echipamentul de măsură a consumului electric cu un contor ce are posibilitatea transmiterii tuturor parametrilor electrici în RTU local. Se va face instalația de împământare și de paratrăznet. Se va asigura iluminatul exterior pe toată durata nopții cu senzor crepuscular. Se va instala sistem de alarmare anti-efracție și sistem de supraveghere video cu transmisie GSM la dispeceratul central.

În interiorul clădirii se va amplasa un rezervor de polietilenă de tip suprateran cu volumul de 3 mc, (L=1,9 m, H=1,7 m, B=1,6 m), un grup de pompare compus din 2 (1+1) pompe Qtotal =50,8 l/s, H=60 mCA, și un rezervor de hipoclorit din polietilenă amplasat pe un europalet de plastic cu posibilitate de manipulare cu forkliftul.

Racordul aducțiunii se va face în rezervor la partea inferioară iar racordul aspirației pompelor se va face tot la partea inferioară a rezervorului în zona opusă aducțiunii. Pe conducta de aducțiune, în interiorul clădirii, înainte de racordul la rezervorul tampon, se va instala o vană de izolare manuală și o electrovană.

În rezervor se vor amplasa două flotoare de nivel minim și maxim ce comandă deschiderea electrovanei de aducțiune. De asemenea se va monta un traductor de măsurare continuă a nivelului.

##### Sistem de alimentare cu apă Fărăoani (UAT Faraoani)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 5.309 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Faraoani s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Conservarea forajelor existente;

- Desfiintarea statiei de tratare existenta;

- Desfiintarea statiei de pompare existenta;

- Realizare statie de reclorinare Qtr=14,1 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare (in amplasament existent SP Faraoani) V=200 mc;

- Realizare statie de pompare in SP Faraoani (catre GA Faraoani);

- Realizare statie de pompare aferenta aductiunii principale;

- Extinderea retelei de distributie L=1,672 km.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Faraoani sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 14: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Faraoani

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Conservarea forajelor existente | Conservarea forajelor existente | Noua sursa o reprezinta conducta de apa potabila de la STAP Barati |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse | - | - |
| Statii de tratare | Desfiintare statie de tratare | Desfiintarea statiei de tratare existenta | Nefunctionare corespunzatoare si grad avansat de uzura |
|  | Realizare statie de reclorinare | Realizare statie de reclorinare Qtr=14,1 l/s | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. |
| Rezervoare de inmagazinare | Extindere capacitate de inmagazinare | Rezervor nou de 200 mc | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2045 |
| Statii de pompare | Desfiintare statie de pompare | Desfiintarea statiei de pompare catre Rezervorul de 700 mc existenta | Nefunctionare corespunzatoare si grad avansat de uzura |
|  | Realizare statie de pompare | Realizare statie de pompare in gospodaria de apa catre rezervorul de 700 mc; Realizare statie de pompare aferenta aductiunii principale. | Pentru asigurarea presiunii necesare bunei functionari a sistemului de alimentare cu apa. |
| Retea de distributie | Extinderi retele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | Lungime totala extindere retea L=1.672 ml | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din Faraoani |

Statii de tratare

Statia de tratare si statia de pompare existente pe amplasamentul gospodariei de apa se vor desfiinta.

In amplasamentul statiei de pompare existenta va fi amplasată o stație de pompare și un echipament de re-clorinare. De aici se va realiza pomparea către rezervorul din gospodăria de apă existenta (GA Faraoani) prin intermediul conducte de refulare existente.

În interiorul clădirii, pe perete se va monta o pompă dozatoare cu membrană capabilă să susțină dozarea unui debit de soluție de hipoclorit (cu concentrație între 6-12 %) la o presiune de 8 bar în conducta de refulare a grupului de pompare. Pe capacul etanș al rezervorului de hipoclorit se va monta un traductor ultrasonic de nivel rezistent la vaporii de clor (din plastic sau oțel inoxidabil) și o supapă de admisie a aerului. Controlul debitului de hipoclorit dozat se va face proporțional cu debitul pompat prin intermediul unui RTU local. Valoarea punctului de setare a dozei de hipoclorit dozată se va face de către PLC-ul sistemului astfel încât să asigure obținerea concentrației de  clor total setate de operator la valoarea măsurată în analizorul on-line de clor de la intrarea în rezervorul din cea de-a doua gospodărie de apă.

În cazul în care nivelul apei din rezervorul din GA Faraoani atinge nivelul maxim se transmite semnalul de oprire a pompării apei clorinate către rezervorul existent de 700 m3. Pornirea pompei se va face la atingerea unui nivel minim al apei pre-setat în rezervorul existent de 700 m3.

##### Sistem de alimentare cu apă Cleja (UAT Cleja)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 6.894 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Cleja s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Conservarea forajelor existente;

- Realizare statie de reclorinare (in GA Cleja) Qtr=13,30 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare (in GA Cleja) V=800 mc;

- Realizare statie de pompare (in GA Cleja) aferenta aductiunii principale;

- Realizare statie de reclorinare (in GA Somusca) Qtr=7,0 l/s;

- Realizarea a doua statii de pompare tip booster;

- Extinderea retelei de distributie L=4,513 km.

Statii de tratare

In amplasamentul propus pentru GA Cleja, va fi amplasată o stație de pompare și un echipament de re-clorinare. De aici se va realiza pomparea către celelalte gospodarii de apa amplasate in aval, aferente zonei de alimentare cu apa Bacau-Sud.

În interiorul clădirii, pe perete se va monta o pompă dozatoare cu membrană capabilă să susțină dozarea unui debit de soluție de hipoclorit (cu concentrație între 6-12 %) pentru un debit de 13,3 l/s, la o presiune de 8 bar în conducta de refulare a grupului de pompare. Pe capacul etanș al rezervorului de hipoclorit se va monta un traductor ultrasonic de nivel rezistent la vaporii de clor (din plastic sau oțel inoxidabil) și o supapă de admisie a aerului. Controlul debitului de hipoclorit dozat se va face proporțional cu debitul pompat prin intermediul unui RTU local. Valoarea punctului de setare a dozei de hipoclorit dozată se va face de către PLC-ul sistemului astfel încât să asigure obținerea concentrației de  clor total setate de operator la valoarea măsurată în analizorul on-line de clor de la intrarea în rezervorul din cea de-a doua gospodărie de apă.

In amplasamentul existent al GA Somusca, va fi amplasat un echipament de re-clorinare. În interiorul clădirii, pe perete se va monta o pompă dozatoare cu membrană capabilă să susțină dozarea unui debit de soluție de hipoclorit (cu concentrație între 6-12 %) pentru un debit de 7,0 l/s, la o presiune de 8 bar în conducta de refulare a grupului de pompare. Pe capacul etanș al rezervorului de hipoclorit se va monta un traductor ultrasonic de nivel rezistent la vaporii de clor (din plastic sau oțel inoxidabil) și o supapă de admisie a aerului. Controlul debitului de hipoclorit dozat se va face proporțional cu debitul pompat prin intermediul unui RTU local. Valoarea punctului de setare a dozei de hipoclorit dozată se va face de către PLC-ul sistemului astfel încât să asigure obținerea concentrației de  clor total setate de operator la valoarea măsurată în analizorul on-line de clor de la intrarea în rezervorul din cea de-a doua gospodărie de apă.

##### Sistem de alimentare cu apă Fundu Racaciuni (UAT Racaciuni)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 3.889 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Fundu Racaciuni s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Conservarea forajelor existente;

- Realizare statie de reclorinare (in GA Gasteni) Qtr=10,0 l/s;

- Realizare rezervor inmagazinare V=400 mc;

- Realizarea unei statii de pompare in incinta GA Gasteni;

- Realizarea unei statii de pompare tip booster;

- Extinderea retelei de distributie L=11,365 km.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Fundu Racaciuni sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 15: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Fundu Racaciuni

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Conservarea forajelor existente | Conservarea forajelor existente | Noua sursa o reprezinta conducta de apa potabila de la STAP Barati |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse | - | - |
| Statii de tratare | Realizare statie de reclorinare | Realizare statie de reclorinare in GA Gasteni Qtr=10,0 l/s | Dezinfectia apei potabile si asigurarea concentratiei de clor remanent. |
| Rezervoare de inmagazinare | Realizare rezervor de inmagazinare | Realizare rezervor de inmagazinare V=400 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare | 1 statie de pompare in cadrul GA | Statie de pompare in cadrul GA 1+1: Q=12,1 l/s și H=115 mCA O pompa de incendiu: Q=5 l/s și H=115 mCA | Presiunea apei în sistemul de distribuție |
|  | 1 statie de pompare tip booster | statie de pompare tip booster 1+1: Q=1,6 l/s și H=25 mCA O pompa de incendiu: Q=5 l/s și H=25 mCA | Pentru asigurarea presiunii in zona inalta a localitatii Fundu Racaciuni |
| Retea de distributie | Extindere retea de distributie | L = 11.365 m cu diametre De 110 mm, De 125 mm, De 160 mm, De 180 şi De 200 mm | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din localitatea Fundu Racaciuni |

Statii de tratare

In amplasamentul propus pentru GA Gasteni, va fi amplasată o stație de pompare și un echipament de re-clorinare.

În interiorul clădirii, pe perete se va monta o pompă dozatoare cu membrană capabilă să susțină dozarea unui debit de soluție de hipoclorit (cu concentrație între 6-12 %) pentru un debit de 10,0 l/s, la o presiune de 8 bar în conducta de refulare a grupului de pompare. Pe capacul etanș al rezervorului de hipoclorit se va monta un traductor ultrasonic de nivel rezistent la vaporii de clor (din plastic sau oțel inoxidabil) și o supapă de admisie a aerului. Controlul debitului de hipoclorit dozat se va face proporțional cu debitul pompat prin intermediul unui RTU local. Valoarea punctului de setare a dozei de hipoclorit dozată se va face de către PLC-ul sistemului astfel încât să asigure obținerea concentrației de  clor total setate de operator la valoarea măsurată în analizorul on-line de clor de la intrarea în rezervorul din cea de-a doua gospodărie de apă.

##### Sistem de alimentare cu apă Racaciuni (UAT Racaciuni)

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Racaciuni s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare statie de reclorinare Qtr=7,8 l/s;

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Racaciuni sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 16: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Racaciuni

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Statii de tratare | Statie de clorinare | Statie de reclorare Qtr=7,8 l/s | Asigurarea capacitatii de clorinare pentru reteaua de distributie |
| Rezervoare de inmagazinare | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Statii de pompare | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Retea de distributie | Nu sunt lucrari propuse |  |  |

Statii de tratare

In gospodariile de apa se va executa o statie de reclorinare cu hipoclorit de sodiu, Qtr=7,8 l/s.

Dezinfecţia apei cu clor va asigura dezinfecţia finală a apei şi clorul remanent in reţeaua de distribuţie a apei.

Statia de reclorinare va cuprinde:

- Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate max 1 l/h) cu reglaj automat în funcție de debitul de apă brută și de doza presetată. Punctul de injectie va fi in camera de vane, pe conducta generala de admisie a apei in rezervoare;

- Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate de 0,2 l/h) controlat automat în funcție de senzorul de clor rezidual amplasat pe conduca de apa la iesirea din gospodaria de apa și va avea punctul de injecție în aval de senzor; dozarea de hipoclorit va asigura in permanenta un clor remanent de maxim  0,5 mg/l la iesirea din rezervor.

- Recipient de hipoclorit cu un volum de 200 litri (necesar pentru 30 zile de consum mediu de solutie hipoclorit)

#### ZONA DE ALIMENTARE CU APA DARMANESTI

##### 2.2.1.3.1. Sistem de alimentare cu apă Darmanesti (UAT Darmanesti)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 14.192 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Darmanesti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizarea unei statii de pompare;

- Reechiparea a 2 statii de pompare existente;

- Extinderea retelei de distributie L=6,831 km.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Darmanesti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 17: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Darmanesti

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Statii de tratare | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Statii de pompare | Realizarea unei statii de pompare noua si reechiparea a 2 statii de pompare existente | SP Lapos 1 cu 1+1 pompe avand Q= 4,8 l/s, H=55m si reabilitarea structurii statiei. SP Lapos 1 cu 1+1 pompe avand Q= 1.3 l/s, H=55m SP Salatruc cu 1+1 pompe avand Q= 8,0 l/s, H=50m | Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie. |
| Retea de distributie | Extinderea retelelor de apă, inclusiv, traductoare de presiune si clor rezidual, bransamente si hidranti, monitorizare SCADA | Lungime totala retea L=6.831 m | Acoperire 100% cu retea de alimentare cu apa a sistemului Darmanesti. |

##### 2.2.1.3.2. Sistem de alimentare cu apă Moinesti (UAT Moinesti)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 23.622 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Moinesti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Reabilitare conducta de aductiune L= 5,80 km;

- Reabilitare rezervoare de inmagazinare;

- Realizare 11 statii de pompare;

- Extindere retea de distributie L=21,02 km;

- Reabilitare retea de distributie L=28,357 km;

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Moinesti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 18: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Moinesti

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Aductiuni | Reabilitare conducte de aductiune | Conductele de aductiune se vor reabilita de la intersectia str. Pacii cu str. Lunca, pana la cele trei gospodarii de apa; Lungimea totala a conductelor de aductiune rehabilitate este de 5,80 km. Conductele se vor realiza din tevi de PEID Pn6/10, De = 200-400 mm. | Conductele de aductiune existente sunt cu vechime foarte mare si grad ridicat de uzura; La acestea sunt racordati foarte multi consumatori; Conductele existente sunt pozate partial pe proprietati private; |
| Statii de tratare | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Reabilitare instalatii hidraulice | Instalatiile hidraulice aferente rezervorelor de inmagazinare a apei in cele trei gospodarii de apa vor fi reabilitate Se vor inlocui conductele, armaturile, echipamentele de control si siguranta | Gradul ridicat de uzura al instalatiilor aferente rezervoarelor; Reabilitarea conductelor de aductiune si a retelelor principale de distributie de la rezervoare; |
| Statii de pompare | Statii de pompare a apei | -Se va executa o statie de pompare in gospodaria Pini pentru pomparea apei catre gospodaria Cristea -Se vor executa noua statii de pompare noi | Prin realizarea extinderii retelei de distributie a apei in Moinesti nu se mai poate asigura presiunea necesara la bransamentele de apa si la hidrantii de incendiu cat si debitul necesar; Statiile de pompare vor fi integrate SCADA |
| Retea de distributie | -Reabilitare retea de distributie -Extindere retea de distributie | Se va reabilita o lungime de 28.357 m de retea de distributie cu conducte din PEID pn6/10, De = 110-355 mm; Se va extinde reteaua de distributie a apei cu o lungime de 21.020 m executata cu conducte din PEID Pn6/10, De = 110-280 mm Retelele se vor integra SCADA prin montarea de senzori de clor rezidual senzori de presiune | Asigurarea conditiilor de debit pentru extinderea retelei de distributie; Cresterea gradului de conectare la 100% Asigurarea posibilitatii conectarii abonatilor racordati la conductele de aductiune Integrare SCADA |

##### 2.2.1.3.3. Sistem de alimentare cu apă Casin (UAT Casin)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 3.871 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Casin s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare statie de pompare catre GA Curita;

- Reabilitare conducta de aductiune Casin L= 3,110 km;

- Realizare conducta de aductiune Casin – Curita L= 3,220 km;

- Realizare statie de clorinare Qtr=3,5 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare V=250 mc;

- Extindere retea de distributie L=12,977 km;

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Casin sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 19: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Casin

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Aductiuni | Reabilitare aductiune Onesti-Casin Realizare aductiune Casin-GA Curita | Reabilitare aductiune PEID De 250 mm L=0,3 km Realizare aductiune PEID De 250 mm L=0,33 km | Asigurarea debitului necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de tratare | Statie de reclorinare | Statie de reclorinare Qtr=3,5 l/s | Asigurarea cantitatii de clor remanent in reteaua de distributie |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de inmagazinare | Rezervor de inmagazinare V=250 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare | Stație de pompare Cașin – GA Curița | Stația de pompare va fi echipată cu 1+1 pompe având Q=3,5 l/s și H=56 m | Asigură transportul apei de la Cașin la gospodăria de apă Curița. |
| Retea de distributie | Realizarea retelelor de apă, inclusiv, traductoare de presiune si clor rezidual, bransamente si hidranti, monitorizare SCADA | Lungime totala retea L=12.977 m | Acoperire 100% cu retea de alimentare cu apa a SA Casin |

Statie de tratare

In gospodaria de apa Curita se va executa o statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu.

Conform breviarului de note de calcul, instalațiile s-au dimensionat la un debit QIC = 3,5 l/s si o doza de clor de max 2,5 mg/l.

Adiacent rezervorului nou de 250 mc se va realiza o construcție parter cu dimensiunile în plan de 6 x 4 m și înălțimea la streașină de 3,0 m, realizată în structură de zidărie de BCA termoizolată, amplasată pe o fundație de beton armat, cu centură și placă de beton armat la partea superioară, cu un acoperiș tip pod circulabil cu șarpantă de lemn și cu învelitoare de tablă galvanizată vopsită. Apele pluviale colectate de pe acoperiș sunt preluate de un sistem de jgheaburi și burlane după care sunt descărcate în spațiul verde într-o zonă special amenajată anti-eroziune. Clădirea va avea în interior o compartimentare ce va separa rezervoarele de stocare și instalația de dozare hipoclorit, un birou administrativ și camera instalațiilor hidromecanice ale rezervorului. Pe tot conturul obiectelor de construcții se va amenaja un trotuar cu lățimea de 1 m, realizat din beton turnat având rosturile izolate cu mastic bituminos elastic.

În cazul localităților mici, variațiile diurne și sezoniere de consum sunt foarte mari iar durata de staționare a apei în rezervoare poate să ajungă la valori foarte mari (câteva zile). Deoarece clorul existent în apă se consumă chimic sau se evaporă există riscul stocării unei ape ce nu are o dezinfecție corespunzătoare normelor sanitare. Pentru a evita acest risc s-a prevăzut instalarea unei pompe de recirculare prin intermediul căreia se poate realiza re-clorinarea (prin punctul Dozare clor 1) și mixarea corespunzătoare a apei stocate în rezervoare numai atunci când este necesar.

Înainte de ieșirea apei în rețeaua de distribuție s-a amplasat un analizor de clor (QIT-Cl) prin intermediul căruia un PLC local comandă debitul pompei dozatoare de hipoclorit (din punctul de Dozare clor 2 – Corecție) proporțional cu debitul măsurat cu debitmetrul FQIRT și cu diferența dintre concentrația măsurată și concentrația necesară la intrarea în rețeaua  de distribuție.  Stocarea hipocloritului se va face într-un rezervor de polietilenă cu volumul de 1 m3 amplasat pe suport de plastic de tip Europalet (0,8x1,2 m) ce poate fi manipulat cu forkliftul. Se va amplasa o pompă dozatoare cu membrană având capacitatea de dozare de la 0,1 la 1 L/hr pentru o înălțime de pompare de 1 bar.

Schema tehnologică principală este prezentată în figura următoare:

Debitul de apă este măsurat on-line atât la ieșirea din stația de tratare cât și la intrarea în gospodăria de apă (FQIRT). Apa tratată este introdusă în zona superioară a rezervorului, prin intermediul unor vane cu flotor (sau a unor comutatoare cu flotor și electrovană).

In acest container (in incaperea birou) va fi amplasat si dispeceratul SCADA local.

Rezervoare de inmagazinare

Rezervorul din incinta GA Curița are o capacitate de 250 m3 asigurând rezerva de apă pentru compensarea variațiilor consumului, rezerva de apă pentru stingerea incendiului din exterior, re-clorinarea apei distribuite în rețea pentru a corespunde concentrației necesare de clor, re-clorinarea apei stocate în rezervor prin recirculare, precum și asigurarea presiunii necesare la branșamentele fiecărui consumator prin intermediul unei stații de pompare.

Debitul de apă este măsurat on-line atât la ieșirea din stația de tratare cât și la intrarea în gospodăria de apă (FQIRT). Apa tratată este introdusă în zona superioară a rezervorului, prin intermediul unor vane cu flotor (sau a unor comutatoare cu flotor și electrovană).

##### 2.2.1.3.4. Sistem de alimentare cu apă Dofteana (UAT Dofteana)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 10.871 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Dofteana s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Reechiparea unei statii de repompare SRP1 existente;

- Extinderea retelei de distributie L=1,128 km;

- Reabilitarea retelei de distributie L=9,527 km

- Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Dofteana sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 20:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Dofteana

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de tratare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de pompare | Reechipare statie de repompare SRP1 | Grup de pompare 1+1 pompe avand Q= 14,5 l/s, H=40mCA si 1 pompa incendiu Q=10 l/s, H=40m (in SRP1 Dofteana) | Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie |
| Retea de distributie | Extindere si reabilitare retele apă, inclusiv, traductoare de presiune si clor rezidual, bransamente si hidranti, monitorizare SCADA | Lungime totala extindere retea L=1.128 m Lungime totala reabilitare retea L=9.257 m | Reabilitarea retelei vechi de fonta si otel avand pierderi semnificative de apa si extinderea conductei de refulare din SRP1 pana in zonele inalte ale retelei de distributie |

##### Sistem de alimentare cu apă Poduri (UAT Poduri)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 7.817 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Poduri s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere capacitate statie de clorinare;

- Inlocuire rezervor existent cu V=700 cu rezervor nou V=1300 mc;

- Realizare 4 statii de pompare tip booster;

- Extinderea retelei de distributie L=9,830 km;

- Reabilitarea retelei de distributie L=5,208 km

Statii de tratare

Statia de tratare a apei existenta in cadrul Gospodariei de apa Poduri, cu o capacitate instalata de 51 mc/h si de exploatare de 9 mc/h, va fi reabilitata prin marirea capacitatii astfel incat sa se realizeze dezinfectia prin clorare a debitului de apa tranzitat in conditiile realizarii investitiilor in extinderea retelelor de distributie. Conform breviarelor de calcul, debitele aferente SAA Poduri sunt: Qor,max = 135,94 mc/h, Qzi,max = 1467,14 mc/h.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Poduri sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 21: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Poduri

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Statii de tratare | Reabilitare statie de tratare | Statia de tratare existenta la Poduri se va reabilita prin marirea capacitatii de dezinfectie prin clorare astfel incat sa asigure dezinfectia debitului tranzitat. | Cresterea debitului tranzitat prin extinderea retelei de distributie |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de inmagazinare Imprejmuire | Gospodaria de apa Poduri dotata cu un rezervor cu capacitatea de 700 mc, va fi suplimentata cu un rezervor cu capacitatea de 600 mc; Gospodaria de apa necesita si marirea zonei cu regim sever prin executia unei imprejmuiri cu suprafata de 800 mp | Asigurarea rezervei intangibile de incendiu si a necesarului de apa pentru SAA Poduri in conditiile extinderii retelei de distributie a apei. Respectarea normelor in vigoare privind asigurarea zonelor de protective cu regim sever pentru rezervele de apa. |
| Statii de pompare | Statii de pompare a apei | Se vor executa patru statii de pompare | Prin realizarea extinderii retelei de distributie a apei in Poduri nu se mai poate asigura presiunea necesara la bransamentele de apa si la hidrantii de incendiu cat si a debitelor necesare Statiile de pompare vor fi integrate SCADA |
| Retea de distributie | Reabilitare retea de distributie Extindere retea de distributie | Se va reabilita o lungime de 5208 m de retea de distributie cu conducte din PEID Pn6/10, De = 110 -160 mm; Se va extinde reteaua de distributie a apei cu o lungime de 9830 m executata cu conducte din PEID Pn6/10, De = 110 -125 mm Retelele se vor integra SCADA prin montarea de senzori de clor residual, senzori de presiune | Asigurarea conditiilor de debit pentru extinderea retelei de distributie; Cresterea gradului de conectare la 100% Integrare SCADA |

##### Sistem de alimentare cu apă Targu Ocna (UAT Targu Ocna)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 12.601 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Targu Ocna s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Reabilitarea retelei de distributie L=7,42 km.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Targu Ocna sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 22:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Targu Ocna

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de tratare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de pompare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Retea de distributie | Reabilitare retele apă, inclusiv, traductoare de presiune si clor rezidual, bransamente si hidranti, monitorizare SCADA | Lungime totala reabilitare retea L=7.420 m | Reabilitarea conductelor vehi de otel si azbociment care prezita pierderi de apa Monitorizare principalii parametrii de functionare ai sistemului de alimentare cu apa |

##### Sistem de alimentare cu apă Targu Trotus (UAT Targu Trotus)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 2.183 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Targu Trotus s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extinderea retelei de distributie L=3,192 km.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Targu Trotus sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 23: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Targu Trotus

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de tratare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de pompare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Retea de distributie | Extindere retea de distributie, inclusiv traductoare de presiune si clor rezidual, bransamente si hidranti, camine monitorizare presiune si clor rezidual cu transmitere la SCADA | Lungime totala extindere retea L=3.192 m din care: De110mm, L= 1.708 si De 63 mm, L=1.483m | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din localitatea Targu Trotus. Se asigura un concept modern de operare, inclunzand automatizare si control SCADA la nivel local pentru monitorizarea parametrilor retelei de distributie |

##### Sistem de alimentare cu apă Tuta (UAT Targu Trotus)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 2.183 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Tuta s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extinderea retelei de distributie L=0,23 km.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Tuta sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 24:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Tuta

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de tratare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de pompare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Retea de distributie | Extindere retea de distributie, inclusiv traductoare de presiune si clor rezidual, bransamente si hidranti, camine monitorizare presiune si clor rezidual cu transmitere la SCADA | Lungime totala extindere retea L=230 m din care: De90mm, L= 87 si De 63 mm, L=143 m | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din localitatea Tuta Se asigura un concept modern de operare, inclunzand automatizare si control SCADA la nivel local pentru monitorizarea parametrilor retelei de distributie |

##### Sistem de alimentare cu apă Viisoara (UAT Targu Trotus)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 1.091 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Viisoara s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Reabilitare rezervor V=200 mc.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Viisoara sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 25: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Viisoara

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de tratare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Reabilitare rezervor 200 mc | Reabilitare structurala; inlocuirea instalatiei hidraulice din camera de vane; imprejmuirea zonei de protective sanitara | Remedierea defectiunilor si extinderea duratei de viata a constructiei; siguranta in exploatare |
| Statii de pompare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Retea de distributie | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |

##### Sistem de alimentare cu apă Gura Vaii (UAT Gura Vaii)

Pentru sistemul de alimentare cu apa Gura Vaii, nu sunt propuse investitii in cadrul POIM.

##### Sistem de alimentare cu apă Magiresti (UAT Magiresti)

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Magiresti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Reabilitarea retelei de distributie L=1,307 km;

- Extinderea retelei de distributie L=5,466 km;

- Reabilitarea a 2 statii de pompare tip booster;

- Realizarea a 3 statii de pompare tip booster.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Magiresti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 26: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Magiresti

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de tratare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de pompare | Statii de pompare | -Reabilitarea a 2 statii de pompare tip booster; -Realizarea a 3 statii de pompare tip booster | Pentru asigurarea parametrilor necesari (debit, presiune) pentru furnizarea apei potabile la consumatori |
| Retea de distributie | Retea de distributie | Reabilitare retea de distributie L=1,307 km; Extindere retea de distributie L=5,466 km | -Reabilitarea retelelor de distributie are scopul de a asigura posibilitatea extinderii sistemului de retele de distributie; -Extinderea sistemului de retele de distributie propus are scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din sistemul de alimentare cu apa Magiresti |

##### Sistem de alimentare cu apă Ardeoani (UAT Ardeoani)

Pentru sistemul de alimentare cu apa Ardeoani, nu sunt propuse investitii in cadrul POIM.

##### Sistem de alimentare cu apă Buhusi (UAT Buhusi)

In cadrul sistemului de alimentare cu apa Buhusi s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Reabilitare aductiune L=5,745 km;

- Realizare statie de tratare;

- Extindere retea de distributie L=1,650 km;

- Reabilitare retea de distributie L=4,495 km.

Statii de tratare

Cerința de apă calculată pentru sistemul Buhuși este de 59 L/s. Calitatea apei a fost estimată prin intermediul prelevării unor probe din puțurile aflate în exploatare în frontul de captare Buhuși. Probele au fost analizate atât în laboratorul regiei de apă cât și în cadrul unui laborator acreditat (buletinele de analiză sunt prezentate în anexă), acestea concluzionând faptul că se constată depășiri mari ale concentrației de nitrați, precum și o mare încărcare microbiologică. De asemenea se constată o valoare mare a durității și a conținutului de săruri dizolvate (conductivității).

Pentru îmbunătățirea calității apei este necesară realizarea unei stații de tratare. Aceasta se va amplasa în zona frontului de captare, pe un teren existent, aparținând unui puț dezafectat, având dimensiunile de 50,0 x 50,0 m = 2500 m2 și un perimetru de 200 m.

Stația de tratare este o clădire (26,35 x 15 m) având la subsol un bazin de beton armat cu compartimente de mixare cu adâncimea apei de 3 m și o cameră tehnică unde sunt amplasate pompele de recirculare și pompele de transport a apei potabile către gospodăria Buhuși. Accesul în subsolul tehnic se face prin intermediul unei scări prevăzute cu un gol central prin care pot fi scoase echipamentele din subsol prin intermediul unui palan.

Deoarece principalele probleme ale sursei de apă ce este în contact hidrologic permanent cu terenul de la suprafață (surse de mică adâncime) se datorează substanțelor dizolvate ce nu pot fi eliminate/neutralizate eficient prin soluțiile clasice (aerare, coagulare, floculare, sedimentare, filtrare pe nisip) s-a ales utilizarea unui proces cu membrane ce asigură atât o reținere eficientă a acestora cât și o dezinfecție corespunzătoare fără a fi necesară dozarea excesiva de clor.

Apa brută captată prin intermediul puțurilor de mică adâncime din zona orizontului freatic este pompată prin intermediul unor aducțiuni la care sunt racordate maxim 2 pompe de puț și este evacuată în camera de mixare a apei brute cu soluția concentrată de clor. Din această cameră apa este condusă pe un canal de contact și mixare de tip plug-flow cu lățime de 1,5 m, lungimea de 20 m și adâncimea apei de 3 m. Scopul acestei trepte este de asigura o dezinfecție corespunzătoare a apei brute cu o concentrație a clorului de 1 mg/L = 0,1 kgCl2/h. În cazul în care este necesară o dezinfecție mai îndelungată s-a prevăzut amplasarea unei pompe de recirculare având o capacitate de 100 m3/h. Această etapă este importantă deoarece principală problemă a membranelor consta în colmatarea porilor cu biomasă organică ceea ce duce la mărirea numărului și cantității de apă necesară pentru spălarea membranelor.

În zona terminală a bazinului de clorinare este amplasată conducta de aspirație a instalației de ultrafiltrare. Scopul acestei trepte este de a reține toate particulele în suspensie și coloidale precum și eventualii hidroxizi rezultați din oxidarea fierului și manganului înainte de realiza filtrarea finală prin osmoză inversă. Instalația UF lucrează în sistem „dead-end filtration” ceea ce înseamnă că debitul de apă efluent este egal cu debitul de apă influent. În momentul în care pierderea de sarcină hidraulică depășește o anumită valoare pre-setată (de regulă odată la 45 minute), se oprește accesul apei brute și se inițiază procesul de spălare inversă (aproximativ 2-3 minute) cu apă curată (Opțional, funcție de tipul instalației, se poate utiliza și spălare cu aer). Apă murdară rezultată de la spălare este evacuată în bazinul tampon adiacent clădirii principale. Periodic (săptămânal) se realizează și o spălare chimică cu un ciclu mai îndelungat și cu folosirea de acizi (acid acetic sau clorhidric) și oxidanți puternici (peroxid, clor, permanganat etc). În general membranele UF sunt tolerante la clor și de aceea nu este necesară neutralizarea clorului.

Efluentul instalației de ultrafiltrare ce conține clor este introdus într-un al doilea bazin unde se realizează atât neutralizarea clorului (cu tiosulfit de sodiu de exemplu) cât și amestecul cu soluția anti-scalantă (pentru a evita depunerea calciului). Această etapă are rolul de a proteja membranele instalației de osmoză ce sunt sensibile la acțiunea clorului. În funcție de polaritatea materialului membranelor, se poate produce concentrarea polarizată a ionilor la suprafața membranei urmată de depunerea pe suprafața membranei și colmatarea fizică a acestora, lucru care trebuie evitat prin dozarea de substanțe anti-scalante.

La capătul bazinului de neutralizare clor și mixare anti-scalanți se amplasează aspirația pompei instalației de osmoză inversă. Având în vedere concentrația sărurilor din apa brută se estimează că presiunea maximă necesară va fi de 10-15 bar cu trecere prin trei trepte și o eficiență a recuperării (recovery) de peste 85%. Instalația de osmoză poate conține un pre-filtru micrometric sau poate să se bazeze exclusiv pe calitatea filtratului instalației UF (tot de calitate micrometrică/nanometrică). Procesul de osmoză inversă produce permanent atât apă pură (filtrat sau permeat) ce este evacuată în bazinul de stocare final de apă trată cât și apă murdară (concentrat) ce este evacuată în bazinul de mixare cu apa murdară rezultată de la spălarea UF. Controlul eficienței recuperării se va realiza automat prin operarea unei electrovane pe ieșirea de apă filtrată precum și prin măsurarea on-line a debitului de apă intrată, a debitului de apă filtrată și a debitului de concentrat simultan cu monitorizarea presiunii în fiecare tub de module de membrane. Instalația va conține conducte de prelevare probe din fiecare tub de module de membrane.

Deoarece permeatul instalației de osmoză este în general extrem de sărac în substanțe minerale s-a prevăzut posibilitatea realizării unui proces de tip split în care numai o parte din apa ultrafiltrată să treacă prin instalația de osmoză, cealaltă parte urmând a fi transferată direct în bazinul de stocare a apei tratată unde se realizează mixarea și omogenizarea cu permeatul instalației de osmoză precum și cu alte substanțe chimice necesare stabilizării acesteia. De asemenea, la intrarea în acest bazin se va realiza și dozarea de clor în doza necesară asigurări concentrației maxime reziduale la ieșirea spre gospodăria de apă. Raportul de mixare a permeatului cu apa UF va fi stabilit de operator urmând ca sistemul de automatizare SCADA să controleze automat atât pompele care realizează alimentarea instalațiilor cât și electrovanele de control. Procesul va fi dimensionat în 3 ipoteze de operare: 1) utilizarea întregii cantități de filtrat UF ca apă potabilă fără trecerea prin instalația de osmoză; 2) utilizarea a jumătate din debitul de apă UF ca apă tratată cealaltă jumătate urmând a fi trecută prin instalația de osmoză după care se amestecă în rezervorul de apă tratată; 3) utilizarea a întregii cantități de apă UF pentru tratarea prin instalația de osmoză, întreaga cantitate de apă urmând a fi stocată în rezervorul de apă tratată. Pentru a putea asigura eficient aceste 3 scenarii principale de operare s-a prevăzut amplasarea două instalații de osmoză având fiecare capacitatea de tratare de jumătate din debitul captat. În cazul utilizării unei instalații de osmoză cu trei trepte se poate ajunge la eficiențe de recuperare (recovery) de peste 85%, chiar și 90%.

Nivelul de automatizare va asigura funcționarea stației de tratare fără a fi necesară prezența unui operator uman. Se vor asigura UPS-uri pentru alimentarea de siguranță a dispozitivelor electronice și se va asigura un grup electrogen cu pornire automată în cazul întreruperii tensiunii principale.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Buhusi sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 27: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Buhusi

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei |  |  |  |
| Aductiuni | Reabilitare conducta de aductiune care va alimenta gospodaria de apa de pe str. I.I. de la Brad Reabilitare conducta de aductiune ce pleaca din gospodaria de apa si alimenteaza rezervorul de 1.000 mc din zona inalta a orasului | Conducta PEHD De 300 mm, PN 10 si PN 6, L=5.745 m | Pentru asigurarea alimentarii cu apa a celor doua rezervoare este necesara aceasta reabilitare a conductelor ce au o varsta inaintata, avarii si multe pierderi de apa |
| Statii de tratare | Realizare statie de tratare |  |  |
| Rezervoare de inmagazinare |  |  |  |
| Statii de pompare |  |  |  |
| Retea de distributie | Extinderi si reabilitari ale retelei de distributie a apei, inclusiv debitmetre, bransamente si hidranti | Lungime totala reabilitare retea L= 4.495 ml, extindere retea L= 1.650 ml | Reabilitarile propuse sunt pe tronsoane ce au un numar repetat de avarii si multe pierderi de apa. Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din Buhusi. |

##### Sistem de alimentare cu apă Balcani (UAT Balcani)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 7.779 locuitori.

In cadrul sistemului de alimentare cu apa Balcani s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare front de captare – 10 foraje;

- Realizare statie de pompare apa bruta;

- Realizare conducta de aductiune L= 5,257 km;

- Realizare statie de tratare Qtr=22,1 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare V=2x650 mc;

- Realizare retea de distributie L=29,818 km;

- Realizare 4 statii de repompare tip booster.

Captarea apei

Sursa sistemului de alimentare cu apă Balcani o reprezintă un front de captare realizat din 10 foraje. Fiecare foraj având un debit de Q = 2 l/s și adâncimea H = 8 m. Forajele comunică între ele printr-o conductă în lungime de 100-150  m intre fiecare foraj.

Noul front de captare va fi amplasat, conform recomandărilor studiului hidrogeologic, pe malul terasei Tazlăului, în satul Frumoasa și va consta în 10 puțuri săpate cu captare din apa freatică, cu adâncimea de 15 m, și o coloană de exploatare de ∅900 prevăzută cu filtre Johnson. Se estimează că din forajele de exploatare se va obține un debit de cca. 2,0-2,5 L/s pentru o denivelare de 2-3 m, adâncimea nivelului hidrostatic fiind la aproximativ 5-6 m. Necesarul de apă pentru comuna Balcani a fost calculat la un debit de 22,1 L/s, de unde rezultă că ar fi necesare un număr de 8-10 puțuri forate.

Puțurile sunt amplasate la distanțe de aproximativ 100-150 m între ele și sunt protejate conform normelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă cu lungimea totală de 350 m.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

Puțurile laterale pompează apa brută extrasă din foraj către zona puțului central care este amplasat în incinta stației de tratare care a fost poziționată în cadrul frontului de captare.

Statii de tratare

Stația de tratare este amplasată într-o clădire demisol-parter cu dimensiunile de 6,5 x 20,5 m și înălțimea utilă de minimum 4 m sau atât cât este necesar pentru montajul echipamentelor, amplasată într-o incintă împrejmuită cu dimensiunile de 26,45 x 48,05 m, o suprafață de 1270,92 m2 și un perimetru de 149 m. Rezervoarele tampon și bazinele tehnologice de mixare și retenție s-au amplasat la subsolul clădirii stației de tratare.

În clădirea tehnologică se vor amplasa filtrele de nisip, filtrele GAC, filtrele de remineralizare, skid-ul instalației de osmoză inversă și grupurile de pompare. Pentru recipientele de stocare și pompele dozatoare de chimicale necesare dezinfecției și pre-tratării pentru osmoza inversă, s-a prevăzut realizarea unui spațiu închis în interiorul clădirii tehnologice. De asemenea s-a prevăzut și construcția unui spațiu închis pentru amplasarea echipamentelor electrice și de automatizare – MCC precum și a PLC-urilor și RTU-urilor sistemului SCADA.

Procesul tehnologic

O schemă de principiu a funcționării procesului tehnologic de tratare este prezentată în figura următoare.

Calitatea apei a fost estimată prin intermediul prelevării unor probe din fântânile din apropierea frontului de captare precum și din puțurile existente în frontul de captare ce au aceeași sursă de apă subterană și sunt realizate în aceeași soluție constructivă. Probele au fost analizate atât în laboratorul regiei de apă cât și în cadrul unui laborator acreditat (buletinele de analiză sunt prezentate în anexă), acestea concluzionând faptul că se constată depășiri mari ale concentrației de nitrați, precum și o mare încărcare microbiologică. În unele amplasamente s-au constatat și concentrații mari ale fierului. De asemenea se constată o valoare mare a durității și a conținutului de săruri dizolvate (conductivității).

Deoarece principalele probleme ale sursei ce este în contact hidrologic permanent cu terenul de la suprafață (surse de mică adâncime) se datorează substanțelor dizolvate ce nu pot fi eliminate/neutralizate eficient prin soluții clasice s-a ales utilizarea unui proces cu membrane ce asigură atât o reținere eficientă a acestora cât și o dezinfecție corespunzătoare fără a fi necesară dozarea excesiva de clor.

Apa brută captată prin intermediul puțurilor de mică adâncime din zona frontului de captare este pompată prin intermediul unei conducte de aducțiune către bazinul tampon de apă brută dimensionat pentru a putea prelua întreaga cantitate de apă brută pe durata (max. 15 min.) spălării unui filtru. Din acest bazin apa brută este pompată în filtrele rapide de nisip sub presiune (2 buc. x ɸ2,0 m). Din filtrele de nisip o parte din apă este transferată în bazinul de pre-tratare a instalației de osmoză iar o altă parte este evacuată în rezervorul de stocare apă filtrată. Distribuția procentuală către cele două destinații se va face prin intermediul unei electrovane cu trei căi controlate de sistemul SCADA funcție de încărcarea apei brută cu poluanți astfel încât să apa tratată să se încadreze în cerințele de calitate legale. În bazinul de pre-tratare se introduc și se mixează chimicalele necesare pentru instalația de osmoză (hipoclorit, antiscalanți, declorinare etc.). Din acest bazin se preia apa pre-tratată pentru instalația de osmoză inversă. Instalația de osmoză va fi alcătuită din elemente de presiune dispuse în trei trepte succesive, în serie, pentru tratarea concentratului, astfel încât să rezulte o recuperare de minim 90% și o cantitate cât mai redusă de concentrat.

Apa filtrată pe nisip este mixată cu permeatul rezultat din osmoză într-un rezervor intermediar de unde poate fi opțional pompată către filtrul GAC și/sau către filtrul de remineralizare sau direct către bazinul de dezinfecție finală unde este mixată cu hipoclorit într-un bazin cu șicane de tip plug-flow cu timp minim de retenție de 30 min. Din acest bazin apa este pompată în rezervorul suprateran realizat din oțel.

Procesul va fi dimensionat în 3 ipoteze de operare: 1) utilizarea întregii cantități de apă filtrată pe nisip ca apă potabilă fără trecerea prin instalația de osmoză; 2) utilizarea a jumătate din debitul de apă filtrată pe nisip ca apă tratată cealaltă jumătate urmând a fi trecută prin instalația de osmoză; 3) utilizarea întregii cantități de apă filtrată pe nisip pentru tratarea prin instalația de osmoză.

Apa uzată rezultată de la spălarea filtrelor de nisip și din concentratul instalației de osmoză va fi colectată într-un bazin tampon de unde este evacuată sub presiune, prin intermediul unui grup de pompare, printr-o conductă PEHD DE40 amplasată împreună cu conducta de aducțiune, pe același traseu, către frontul de captare unde se va realiza diluția cu apa din emisar astfel încât să fie respectate normele legale privind calitatea apei descărcate în emisar. Alternativ se prevede și posibilitatea evacuării apei din bazinul tampon prin intermediul vidanjelor pentru utilizarea apei ce conține nutrienți pentru irigații.

Nivelul de automatizare va asigura funcționarea stației de tratare fără a fi necesară prezența unui operator uman. Se vor asigura UPS-uri pentru alimentarea de siguranță a dispozitivelor electronice și se va asigura un grup electrogen cu pornire automată în cazul întreruperii tensiunii principale.

In acest container (in incaperea birou) va fi amplasat si dispeceratul SCADA local.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Balcani sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 28: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Balcani

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Front captare prin foraje | Foraje la 8 m adâncime, Q = 2.0 l/s | Asigurarea debitului necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Aductiuni | Aductiune de la frontul de captare la GA | Conductă PEID Dn 250 mm L=5,25 km | Transportul debitului sursei la GA |
| Statii de tratare | Statie de tratare | Stație de tratare Qtr = 22,1 l/s | Tratarea apei din foraje de mica adancime |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervoare de înmagazinare | Rezervoare V=2x650 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare | 1 statie de pompare apa bruta 4 statii de repompare tip booster | SP 1+1 pompe Q = 20 l/s H = 53 m 4 SRP tip booster | Transportul apei de la entru de captare la gospodăria de apă. Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie |
| Retea de distributie | Realizare conducte de distributie apă, debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | Lungime totala extindere retea L=29.818 ml | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru consumatorii din SA Balcani |

##### Sistem de alimentare cu apă Tescani (UAT Beresti – Tazlau)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 1.179 locuitori.

In cadrul sistemului de alimentare cu apa Tescani s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare front de captare – 3 foraje;

- Realizare conducta de aductiune L= 1,182 km;

- Realizare statie de tratare Qtr=4,4 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare V=200 mc si statie de reclorinare;

- Realizare retea de distributie L=11,767 km

Statii de tratare

Stația de tratare este amplasată într-o clădire parter cu dimensiunile de 9,0 x 17,4 m și înălțimea utilă de minimum 4 m sau atât cât este necesar pentru montajul echipamentelor, amplasată într-o incintă împrejmuită cu dimensiunile de 37,4 x 36,8 m, o suprafață de 1376,32 m2 și un perimetru de 148,4 m. Rezervoarele tampon și bazinele tehnologice de mixare și retenție s-au amplasat îngropat, în exterior, în zona din spate a clădirii tehnologice.

În clădirea tehnologică se vor amplasa filtrele de nisip, filtrele GAC, filtrele de remineralizare, skid-ul instalației de osmoză inversă și grupurile de pompare. Pentru recipientele de stocare și pompele dozatoare de chimicale necesare dezinfecției și pre-tratării pentru osmoza inversă, s-a prevăzut realizarea unui spațiu închis în interiorul clădirii tehnologice. De asemenea s-a prevăzut și construcția unui spațiu închis pentru amplasarea echipamentelor electrice și de automatizare – MCC precum și a PLC-urilor și RTU-urilor sistemului SCADA.

Împrejurul clădirii s-a prevăzut un trotuar cu lățimea de 1 m, realizat din beton turnat cu rosturi ce vor fi izolate cu mastic bituminos elastic. Restul spațiului va fi amenajat prin înierbare iar pe contur se va planta gard verde din arbuști ornamentali pereni.

Din stația de tratare se realizează pomparea apei tratate, pe o lungime de aproximativ 2,5 km către noua gospodărie de apă Teșcani în incinta căreia se va amplasa rezervorul de acumulare cu volumul de 350 m3 pe un teren având dimensiunile de 28 x 34 m, rezultând o suprafață totală de 952 m2 și un perimetru de 124 m. În interiorul gospodăriei de apă, lângă noul rezervor se va construi o clădire cu dimensiunile 6,0 x 4,0 m și înălțimea de 4 m, care va conține instalațiile hidromecanice ale rezervorului, o cameră pentru tablourile electrice și echipamentele SCADA și o cameră pentru stocarea și dozarea soluției de hipoclorit prin care se asigură atât clorinarea apei stocate în rezervor cât și corecția dozei de clor înainte de distribuția în rețea.

Procesul tehnologic

Calitatea apei a fost estimată prin intermediul prelevării unor probe din fântânile din apropierea frontului de captare precum și din puțurile aflate în exploatare în frontul de captare ce au aceeași sursă de apă subterană și sunt realizate în aceeași soluție constructivă. Probele au fost analizate atât în laboratorul regiei de apă cât și în cadrul unui laborator acreditat (buletinele de analiză sunt prezentate în anexă), acestea concluzionând faptul că se constată depășiri mari ale concentrației de nitrați, precum și o mare încărcare microbiologică. În unele amplasamente s-au constatat și concentrații mari ale fierului. De asemenea se constată o valoare mare a durității și a conținutului de săruri dizolvate (conductivității).

Deoarece principalele probleme ale sursei ce este în contact hidrologic permanent cu terenul de la suprafață (surse de mică adâncime) se datorează substanțelor dizolvate ce nu pot fi eliminate/neutralizate eficient prin soluții clasice s-a ales utilizarea unui proces cu membrane ce asigură atât o reținere eficientă a acestora cât și o dezinfecție corespunzătoare fără a fi necesară dozarea excesiva de clor.

Apa brută captată prin intermediul puțurilor de mică adâncime din zona frontului de captare este pompată prin intermediul unei conducte de aducțiune către bazinul tampon de apă brută dimensionat pentru a putea prelua întreaga cantitate de apă brută pe durata (max. 15 min.) spălării unui filtru. Din acest bazin apa brută este pompată în filtrele rapide de nisip sub presiune (2 buc. x ɸ2,0 m). Din filtrele de nisip o parte din apă este transferată în bazinul de pre-tratare a instalației de osmoză iar o altă parte este evacuată în rezervorul de stocare apă filtrată. Distribuția procentuală către cele două destinații se va face prin intermediul unei electrovane cu trei căi controlate de sistemul SCADA funcție de încărcarea apei brută cu poluanți astfel încât să apa tratată să se încadreze în cerințele de calitate legale. În bazinul de pre-tratare se introduc și se mixează chimicalele necesare pentru instalația de osmoză (hipoclorit, antiscalanți, declorinare etc.). Din acest bazin se preia apa pre-tratată pentru instalația de osmoză inversă. Instalația de osmoză va fi alcătuită din elemente de presiune dispuse în trei trepte succesive, în serie, pentru tratarea concentratului, astfel încât să rezulte o recuperare de minim 90% și o cantitate cât mai redusă de concentrat.

Apa filtrată pe nisip este mixată cu permeatul rezultat din osmoză într-un rezervor intermediar de unde poate fi opțional pompată către filtrul GAC și/sau către filtrul de remineralizare sau direct către bazinul de dezinfecție finală unde este mixată cu hipoclorit într-un bazin cu șicane de tip plug-flow cu timp minim de retenție de 30 min. Din acest bazin apa este pompată în rezervorul suprateran realizat din oțel.

Procesul va fi dimensionat în 3 ipoteze de operare: 1) utilizarea întregii cantități de apă filtrată pe nisip ca apă potabilă fără trecerea prin instalația de osmoză; 2) utilizarea a jumătate din debitul de apă filtrată pe nisip ca apă tratată cealaltă jumătate urmând a fi trecută prin instalația de osmoză; 3) utilizarea întregii cantități de apă filtrată pe nisip pentru tratarea prin instalația de osmoză.

Apa uzată rezultată de la spălarea filtrelor de nisip și din concentratul instalației de osmoză va fi colectată într-un bazin tampon de unde este evacuată sub presiune, prin intermediul unui grup de pompare, printr-o conductă PEHD DE40 amplasată împreună cu conducta de aducțiune, pe același traseu, către frontul de captare unde se va realiza diluția cu apa din emisar astfel încât să fie respectate normele legale privind calitatea apei descărcate în emisar. Alternativ se prevede și posibilitatea evacuării apei din bazinul tampon prin intermediul vidanjelor pentru utilizarea apei ce conține nutrienți pentru irigații.

Nivelul de automatizare va asigura funcționarea stației de tratare fără a fi necesară prezența unui operator uman. Se vor asigura UPS-uri pentru alimentarea de siguranță a dispozitivelor electronice și se va asigura un grup electrogen cu pornire automată în cazul întreruperii tensiunii principale.

In acest container (in incaperea birou) va fi amplasat si dispeceratul SCADA local.

In gospodaria de apa langa rezervor este prevăzută instalarea unei instalații de clorinare cu hipoclorit. Această instalație urmărește îndeplinirea a două funcțiuni principale:

Asigurarea unei concentrații corespunzătoare a clorului în interiorul rezervoarelor astfel încât indiferent de consumul sezonier de apă (respectiv aportul de apă proaspătă către rezervor și consumul din rezervor) să fie asigurată o anumită concentrație minimă a clorului care să împiedice dezvoltarea microorganismelor;

Corecția concentrației de clor la ieșirea apei potabile în rețeaua de distribuție astfel încât să fie îndeplinite condițiile de asigurare a unei concentrații minime și maxime de clor în diverse puncte ale rețelei de distribuție (minime la capetele rețelei și maxime la punctul de conectare în rețeaua de distribuție).

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Tescani sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 29: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Tescani

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Front captare prin foraje | 3 foraje la 15 m adâncime, Q = 2.0 l/s/foraj | Asigurarea debitului necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Aductiuni | Aductiune de la frontul de captare la GA | Conductă PEID Dn 250 mm L=2,48 km | Transportul debitului sursei la GA |
| Statii de tratare | Statie de tratare Statie de reclorinare langa rezervor | Stație de tratare Qtr = 4,4 l/s | Tratarea apei din foraje de mica adancime Dezinfectia apei potabile. |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de înmagazinare | Rezervor V=300 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Retea de distributie | Realizare conducte de distributie apă, debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | Lungime totala extindere retea L=11,767 km | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru consumatorii din SA Tescani |

##### Sistem de alimentare cu apă Barsanesti (UAT Barsanesti)

In cadrul sistemului de alimentare cu apa Barsanesti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare front de captare – 3 foraje;

- Realizare statie de pompare apa bruta;

- Realizare conducta de aductiune L= 7,675 km;

- Gospodarie de apa noua cu statie de tratare  Qtr=10,6 l/s si rezervor de inmagazinare V=800 mc;

- Realizare retea de distributie L=12,684 km;

- Realizare 4 statii de repompare tip booster.

Captarea apei

Noul front de captare va fi amplasat în zona de Est a localității Bârsănești și va fi compus din 3 puțuri forate de suprafață cu adâncimea de 15 m și diametrul coloanei de 180 mm, captând apa din acviferul freatic de suprafață, cu un debit estimat preliminar între 2,5-3,5 l/s fiecare puț, ajungând la un debit total al frontului de captare de 10,6 l/s (aprox. 38 m3/h).

Puțurile sunt amplasate la distanțe de aproximativ 130 m între ele și sunt protejate conform normelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă cu lungimea totală de 350 m.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

De la fiecare din cele două puțuri laterale pornește o conductă de aducțiune ce se unește cu conducta puțului din mijloc pe o aducțiune comună prin care se realizează pomparea apei brute, direct din pompele de puț, pe o lungime de aproximativ 7,5 km, către gospodăria de apă în incinta căreia se va amplasa rezervorul de acumulare cu volumul de 800 m3 și stația de tratare a apei pe un teren având dimensiunile de 48 x 48 m, rezultând o suprafață totală de 2304 m2 și un perimetru de 192 m.

Statii de tratare

In gospodaria de apa noua s-a amplasat stația de tratare a apei, langa rezervorul nou de 800 mc, rezultând o incintă cu dimensiunile de 48 x 48 m, o suprafață de 2304 m2 și un perimetru de 200 m.

Stația de tratare este amplasată într-o clădire parter având un perete tangent la una din laturile rezervorului, cu dimensiunile de 13,0 x 12 m și înălțimea utilă de minimum 4 m sau atât cât este necesar pentru montajul echipamentelor. Rezervoarele tampon și bazinele tehnologice de mixare și retenție s-au amplasat îngropat, în exterior, în zona din spate a clădirii tehnologice.

În clădirea tehnologică se vor amplasa filtrele de nisip, filtrele GAC, filtrele de remineralizare, skid-ul instalației de osmoză inversă și grupurile de pompare. Pentru recipientele de stocare și pompele dozatoare de chimicale necesare dezinfecției și pre-tratării pentru osmoza inversă, s-a prevăzut realizarea unui spațiu închis în interiorul clădirii tehnologice. De asemenea s-a prevăzut și construcția unui spațiu închis pentru amplasarea echipamentelor electrice și de automatizare – MCC precum și a PLC-urilor și RTU-urilor sistemului SCADA.

Împrejurul clădirii s-a prevăzut un trotuar cu lățimea de 1 m, realizat din beton turnat cu rosturi ce vor fi izolate cu mastic bituminos elastic. Restul spațiului va fi amenajat prin înierbare iar pe contur se va planta gard verde din arbuști ornamentali pereni.

Procesul tehnologic

Cerința de apă calculată pentru sistemul Bârsănești este de 10,1 L/s = 38 m3/h. Pentru rezolvarea acestei cerințe s-a realizat un studiu hidrogeologic pentru identificarea sursei de apă. Conform acestui studiu s-a propus realizarea unui front de captare a apei freatice de suprafață alcătuit din 3 puțuri cu adâncimea de 15 m și coloana cu diametrul de 180 mm.

Calitatea apei a fost estimată prin intermediul prelevării unor probe din fântânile din apropierea frontului de captare precum și din puțurile aflate în exploatare în frontul de captare Bârsănești ce au aceeași sursă de apă subterană și sunt realizate în aceeași soluție constructivă. Probele au fost analizate atât în laboratorul regiei de apă cât și în cadrul unui laborator acreditat (buletinele de analiză sunt prezentate în anexă), acestea concluzionând faptul că se constată depășiri mari ale concentrației de nitrați, precum și o mare încărcare microbiologică. În unele amplasamente s-au constatat și concentrații mari ale fierului. De asemenea se constată o valoare mare a durității și a conținutului de săruri dizolvate (conductivității).

Deoarece principalele probleme ale sursei ce este în contact hidrologic permanent cu terenul de la suprafață (surse de mică adâncime) se datorează substanțelor dizolvate ce nu pot fi eliminate/neutralizate eficient prin soluții clasice s-a ales utilizarea unui proces cu membrane ce asigură atât o reținere eficientă a acestora cât și o dezinfecție corespunzătoare fără a fi necesară dozarea excesiva de clor.

Apa brută captată prin intermediul puțurilor de mică adâncime din zona frontului de captare este pompată prin intermediul unei conducte de aducțiune către bazinul tampon de apă brută dimensionat pentru a putea prelua întreaga cantitate de apă brută pe durata (max. 15 min.) spălării unui filtru. Din acest bazin apa brută este pompată în filtrele rapide de nisip sub presiune (2 buc. x ɸ2,0 m). Din filtrele de nisip o parte din apă este transferată în bazinul de pre-tratare a instalației de osmoză iar o altă parte este evacuată în rezervorul de stocare apă filtrată. Distribuția procentuală către cele două destinații se va face prin intermediul unei electrovane cu trei căi controlate de sistemul SCADA funcție de încărcarea apei brută cu poluanți astfel încât să apa tratată să se încadreze în cerințele de calitate legale. În bazinul de pre-tratare se introduc și se mixează chimicalele necesare pentru instalația de osmoză (hipoclorit, antiscalanți, declorinare etc.). Din acest bazin se preia apa pre-tratată pentru instalația de osmoză inversă. Instalația de osmoză va fi alcătuită din elemente de presiune dispuse în trei trepte succesive, în serie, pentru tratarea concentratului, astfel încât să rezulte o recuperare de minim 90% și o cantitate cât mai redusă de concentrat.

Apa filtrată pe nisip este mixată cu permeatul rezultat din osmoză într-un rezervor intermediar de unde poate fi opțional pompată către filtrul GAC și/sau către filtrul de remineralizare sau direct către bazinul de dezinfecție finală unde este mixată cu hipoclorit într-un bazin cu șicane de tip plug-flow cu timp minim de retenție de 30 min. Din acest bazin apa este pompată în rezervorul suprateran realizat din oțel.

Procesul va fi dimensionat în 3 ipoteze de operare: 1) utilizarea întregii cantități de apă filtrată pe nisip ca apă potabilă fără trecerea prin instalația de osmoză; 2) utilizarea a jumătate din debitul de apă filtrată pe nisip ca apă tratată cealaltă jumătate urmând a fi trecută prin instalația de osmoză; 3) utilizarea întregii cantități de apă filtrată pe nisip pentru tratarea prin instalația de osmoză.

Apa uzată rezultată de la spălarea filtrelor de nisip și din concentratul instalației de osmoză va fi colectată într-un bazin tampon de unde este evacuată sub presiune, prin intermediul unui grup de pompare, printr-o conductă PEHD DE40 amplasată împreună cu conducta de aducțiune, pe același traseu, către frontul de captare unde se va realiza diluția cu apa din emisar astfel încât să fie respectate normele legale privind calitatea apei descărcate în emisar. Alternativ se prevede și posibilitatea evacuării apei din bazinul tampon prin intermediul vidanjelor pentru utilizarea apei ce conține nutrienți pentru irigații.

Nivelul de automatizare va asigura funcționarea stației de tratare fără a fi necesară prezența unui operator uman. Se vor asigura UPS-uri pentru alimentarea de siguranță a dispozitivelor electronice și se va asigura un grup electrogen cu pornire automată în cazul întreruperii tensiunii principale.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Barsanesti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 30:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Barsanesti

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Front captare prin foraje | 3 foraje la 10 m adâncime, Q = 2.0 l/s/foraj | Asigurarea debitului necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Aductiuni | Aductiune de la entru de captare la GA | Conductă de aductiune PEID L=7,475 km | Transportul debitului sursei la GA |
| Statii de tratare | Statie de clorinare | Stație de clorinare Qtr = 10,6 l/s | Dezinfectia apei potabile. |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervoare de înmagazinare | Rezervoare V=2x400 mc | Pentru asigurarea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare |  |  |  |
| Retea de distributie | Realizare conducte de distributie apă, entrue debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | Lungime totala extindere retea L=12,684 km | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru consumatorii din SA Barsanesti |

##### Sistem de alimentare cu apă Blagesti(UAT Blagesti)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 7.357 locuitori.

In cadrul sistemului de alimentare cu apa Blagesti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare front de captare – 8 foraje;

- Realizare conducta de aductiune L= 2,868 km;

- Realizare statie de clorinare Qtr=18 l/s;

- Realizare rezervoare de inmagazinare V=2x500 mc;

- Realizare retea de distributie L=11,502 km;

- Realizare 5 statii de repompare tip booster.

Statii de tratare

Calitatea apei a fost estimată prin intermediul prelevării unor probe din fântânile din apropierea frontului de captare precum și din puțurile aflate în exploatare în frontul de captare Buhuși ce au aceeași sursă de apă subterană și sunt realizate în aceeași soluție constructivă. Probele au fost analizate atât în laboratorul regiei de apă cât și în cadrul unui laborator acreditat (buletinele de analiză sunt prezentate în anexă), acestea concluzionând faptul că se constată depășiri mari ale concentrației de nitrați, precum și o mare încărcare microbiologică. În unele amplasamente s-au constatat și concentrații mari ale fierului. De asemenea se constată o valoare mare a durității și a conținutului de săruri dizolvate (conductivității).

Deoarece principalele probleme ale sursei de apă ce este în contact hidrologic permanent cu terenul de la suprafață (surse de mică adâncime) se datorează substanțelor dizolvate ce nu pot fi eliminate/neutralizate eficient prin soluțiile clasice (aerare, coagulare, floculare, sedimentare, filtrare pe nisip) s-a ales utilizarea unui proces cu membrane ce asigură atât o reținere eficientă a acestora cât și o dezinfecție corespunzătoare fără a fi necesară dozarea excesiva de clor.

În zona de mijloc a frontului de captare s-a amplasat stația de tratare a apei, într-un amplasament comun cu unul din puțuri, rezultând o incintă cu dimensiunile de 26 x 74 m, o suprafață de 1924 m2 și un perimetru de 200 m.

Stația de tratare este o clădire (24,0 x 6,5 m) având la subsol un bazin de beton armat cu compartimente de mixare cu adâncimea apei de 3 m și o cameră tehnică unde sunt amplasate pompele de recirculare și pompele de transport a apei potabile către gospodăria Blăgești. Accesul în subsolul tehnic se face prin intermediul unei scări prevăzute cu un gol central prin care pot fi scoase echipamentele din subsol prin intermediul unui palan.

La nivelul parterului există o cameră 5,75 x 12,0 m unde vor fi amplasate skid-urile instalațiilor de ultrafiltare și de osmoză inversă. De asemenea, în restul spațiului disponibil s-a amenajat un spațiu pentru depozitarea buteliilor de clor, o cameră pentru echipamentele de dozare a clorului, o cameră de stocare a rezervoarelor de chimicale, un laborator, o cameră de echipamente/servere MCC și un birou în care va fi realizat dispeceratul local al sistemului compus din fronturile de captare, STAP, gospodăria de apă, rețeaua de distribuție. În apropierea clădirii s-a prevăzut și construcția unui bazin unde se va stoca apa de spălare a instalației UF precum și concentratul de la instalația de osmoză. Acestea vor fi evacuate în emisar dacă au diluția maximă admisibilă sau vor fi preluate cu autovidanjele și vor fi descărcate în stația de epurare.

În interiorul amplasamentului s-a prevăzut realizarea a două drumuri de acces auto: unul pentru a facilita introducerea/evacuarea tuburilor de membrane și altul pentru a permite accesul mașinilor ce realizează transportul chimicalelor și a buteliilor de clor.

Împrejurul clădirii s-a prevăzut un trotuar cu lățimea de 1 m, realizat din beton turnat cu rosturi ce vor fi izolate cu mastic bituminos elastic. Restul spațiului va fi amenajat prin înierbare iar pe contur se va planta gard verde din arbuști ornamentali pereni.

Apa brută captată prin intermediul puțurilor de mică adâncime din zona orizontului freatic este pompată prin intermediul unor aducțiuni la care sunt racordate maxim 2 pompe de puț și este evacuată în camera de mixare a apei brute cu soluția concentrată de clor. Din această cameră apa este condusă pe un canal de contact și mixare de tip plug-flow cu lățime de 0,75 m, lungimea de 20 m și adâncimea apei de 2 m. Volumul total al apei în acest bazin este de 30 m3. Scopul acestei trepte este de asigura o dezinfecție corespunzătoare a apei brute cu o concentrație a clorului de 1 mg/L = 0,1 kgCl2/h. În cazul în care este necesară o dezinfecție mai îndelungată s-a prevăzut amplasarea unei pompe de recirculare având o capacitate de 100 m3/h. Această etapă este importantă deoarece principală problemă a membranelor consta în colmatarea porilor cu biomasă organică ceea ce duce la mărirea numărului și cantității de apă necesară pentru spălarea membranelor.

În zona terminală a bazinului de clorinare este amplasată conducta de aspirație a instalației de ultrafiltrare. Scopul acestei trepte este de a reține toate particulele în suspensie și coloidale precum și eventualii hidroxizi rezultați din oxidarea fierului și manganului înainte de realiza filtrarea finală prin osmoză inversă. Instalația UF lucrează în sistem „dead-end filtration” ceea ce înseamnă că debitul de apă efluent este egal cu debitul de apă influent. În momentul în care pierderea de sarcină hidraulică depășește o anumită valoare pre-setată (de regulă odată la 45 minute), se oprește accesul apei brute și se inițiază procesul de spălare inversă (aproximativ 2-3 minute) cu apă curată (Opțional, funcție de tipul instalației, se poate utiliza și spălare cu aer). Apă murdară rezultată de la spălare este evacuată în bazinul tampon adiacent clădirii principale. Periodic (săptămânal) se realizează și o spălare chimică cu un ciclu mai îndelungat și cu folosirea de acizi (acid acetic sau clorhidric) și oxidanți puternici (peroxid, clor, permanganat etc). În general membranele UF sunt tolerante la clor și de aceea nu este necesară neutralizarea clorului.

Efluentul instalației de ultrafiltrare ce conține clor este introdus într-un al doilea bazin unde se realizează atât neutralizarea clorului (cu tiosulfit de sodiu de exemplu) cât și amestecul cu soluția anti-scalantă (pentru a evita depunerea calciului). Această etapă are rolul de a proteja membranele instalației de osmoză ce sunt sensibile la acțiunea clorului. În funcție de polaritatea materialului membranelor, se poate produce concentrarea polarizată a ionilor la suprafața membranei urmată de depunerea pe suprafața membranei și colmatarea fizică a acestora, lucru care trebuie evitat prin dozarea de substanțe anti-scalante.

La capătul bazinului de neutralizare clor și mixare anti-scalanți se amplasează aspirația pompei instalației de osmoză inversă. Având în vedere concentrația sărurilor din apa brută se estimează că presiunea maximă necesară va fi de 10-15 bar cu trecere prin trei trepte și o eficiență a recuperării (recovery) de peste 80%. Instalația de osmoză poate conține un pre-filtru micrometric sau poate să se bazeze exclusiv pe calitatea filtratului instalației UF (tot de calitate micrometrică/nanometrică). Procesul de osmoză inversă produce permanent atât apă pură (filtrat sau permeat) ce este evacuată în bazinul de stocare final de apă trată cât și apă murdară (concentrat) ce este evacuată în bazinul de mixare cu apa murdară rezultată de la spălarea UF. Controlul eficienței recuperării se va realiza automat prin operarea unei electrovane pe ieșirea de apă filtrată precum și prin măsurarea on-line a debitului de apă intrată, a debitului de apă filtrată și a debitului de concentrat simultan cu monitorizarea presiunii în fiecare tub de module de membrane. Instalația va conține conducte de prelevare probe din fiecare tub de module de membrane.

Deoarece permeatul instalației de osmoză este în general extrem de sărac în substanțe minerale s-a prevăzut posibilitatea realizării unui proces de tip split în care numai o parte din apa ultrafiltrată să treacă prin instalația de osmoză, cealaltă parte urmând a fi transferată direct în bazinul de stocare a apei tratată unde se realizează mixarea și omogenizarea cu permeatul instalației de osmoză precum și cu alte substanțe chimice necesare stabilizării acesteia. De asemenea, la intrarea în acest bazin se va realiza și dozarea de clor în doza necesară asigurări concentrației maxime reziduale la ieșirea spre gospodăria de apă. Raportul de mixare a permeatului cu apa UF va fi stabilit de operator urmând ca sistemul de automatizare SCADA să controleze automat atât pompele care realizează alimentarea instalațiilor cât și electrovanele de control. Procesul va fi dimensionat în 3 ipoteze de operare: 1) utilizarea întregii cantități de filtrat UF ca apă potabilă fără trecerea prin instalația de osmoză; 2) utilizarea a jumătate din debitul de apă UF ca apă tratată cealaltă jumătate urmând a fi trecută prin instalația de osmoză după care se amestecă în rezervorul de apă tratată; 3) utilizarea a întregii cantități de apă UF pentru tratarea prin instalația de osmoză, întreaga cantitate de apă urmând a fi stocată în rezervorul de apă tratată. Pentru a putea asigura eficient aceste 3 scenarii principale de operare s-a prevăzut amplasarea două instalații de osmoză având fiecare capacitatea de tratare de jumătate din debitul captat. În cazul utilizării unei instalații de osmoză cu trei trepte se poate ajunge la eficiențe de recuperare (recovery) de peste 85%, chiar și 90%.

Nivelul de automatizare va asigura funcționarea stației de tratare fără a fi necesară prezența unui operator uman. Se vor asigura UPS-uri pentru alimentarea de siguranță a dispozitivelor electronice și se va asigura un grup electrogen cu pornire automată în cazul întreruperii tensiunii principale.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Blagesti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 31:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Blagesti

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Front de captare format din 8 foraje. | Realizarea unui entru de captare cu 8 foraje noi. | Pentru asigurarea cerintei de debit la etapa de perspectiva (anul 2048) de 18l/s este necesara executarea a 8 foraje. |
| Aductiuni | Conducta de aductiune care va alimenta gospodaria de apa | Conducta PEHD, PE100RC: De 200 mm PN 10 L=1719 m; De 180 mm, PN6, L=1149 | Pentru transportul apei de la noul front de captare, la gospodaria de apa, este necesara o conducta de aductiune. |
| Statii de tratare | Statie de clorinare | Statie de clorare | Asigurarea capacitatii de clorinare pentru reteaua de distributie |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervoare noi | Realizarea a doua rezervoare de 500 mc. | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2048 |
| Statii de pompare | Statii de pompare | 5 statii de pompare tip booster | Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie |
| Retea de distributie | Extinderi retele apă, pentru debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | Lungime totala extindere retea L=11,502 km | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din Blagesti. |

##### Sistem de alimentare cu apă Filipesti (UAT Filipesti)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 2.868 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Filipesti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere front de captare – 2 foraje;

- Extindere conducta de aductiune L=0,47 km;

- Realizare statie de tratare Qtr=10 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare V=150 mc;

Captarea apei

Sursa de apă existentă va fi extinsă prin intermediul unui nou front de captare amplasat pe o parcelă cu dimensiunile de aproximativ 215 m x 25,5 m, unde se vor amplasa două puțuri noi P4N și P5N (și puțuri de observație aferente) având aceleași dimensiuni și captând același acvifer al celor 3 puțuri existente P1E, P2E, P3E. Conducta de transport apă brută va subtraversa drumul dintre cele două fronturi de captare (existent și cel nou) și va evacua apa brută captată de noile puțuri în noua stație de tratare ce se va construi în apropierea puțului existent P3E.

Cele trei puțuri existente vor fi incluse în noul sistem. În cadrul acestui proiect, pentru acestea va fi prevăzută realizarea unor lucrări de curățare și deznisipare precum și înlocuirea echipamentelor hidromecanice (pompe, conducte și vane) și a instrumentației (debitmetre, traductor de presiune, senzor de nivel apă în puț, măsurare mărimi electrice pompă, controller PLC, transmițătoare RTU etc.). De asemenea în amplasamentul fiecărui puț se va fora un nou puț de observație pentru a permite monitorizarea permanentă a variației curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua on-line eficiența efectivă a puțului. Se va înlocui de asemenea și conducta de transport apă brută a fiecărui puț existent către noua stația de tratare ce se va construi în apropierea puțului P3E.

Statii de tratare

Apa captată prin intermediul celor 3 puțuri existente și a celor 2 puțuri noi este apă de tip freatic, semi-aerobă, supusă poluării intense cu nitrați și alți poluanți chimici și bacteriologici infiltrați la nivelul pânzei freatice de suprafață.

Pentru tratarea corespunzătoare a acestui tip de apă brută este necesară utilizarea unei tehnologii cu osmoză inversă cu tratarea parțială a apei brute (sistem de tip split) controlate astfel încât să se asigure atât reducerea poluanților solubili la concentrațiile necesare cât și echilibrarea apei din punct de vedere al alcalinității și potențialului de precipitare/agresivitate. Deoarece principală problemă a sistemelor de tratare cu membrane constă în colmatarea acestora cu particule solide, este necesară realizarea unei pre-filtrări prin intermediul unei instalații de ultrafiltrare sau cu filtre de nisip sub presiune. De asemenea pentru a evita formarea de biofilme ce pot produce colmatarea membranelor s-a prevăzut realizarea unei dezinfecții preliminare într-un reactor de contact.

Permeatul instalației de osmoză inversă poate fi trecut printr-un filtru de re-mineralizare după care apa tratată va fi clorinată și stocată într-un rezervor local de 150 m3 de unde poate fi pompată către rezervorul de stocare existent de 500 m3.

Stația de tratare este o clădire (24,0 x 6,5 m) având la subsol un bazin de beton armat cu compartimente de mixare cu adâncimea apei de 3 m și o cameră tehnică unde sunt amplasate pompele de recirculare și pompele de transport a apei potabile către rezervorul de 500 m3. Accesul în subsolul tehnic se face prin intermediul unei scări prevăzute cu un gol central prin care pot fi scoase echipamentele din subsol prin intermediul unui palan.

La nivelul parterului există o cameră 5,75 x 12,0 m unde vor fi amplasate skid-urile instalațiilor de ultrafiltare (sau a filtrelor de nisip) și de osmoză inversă. De asemenea, în restul spațiului disponibil s-a amenajat un spațiu pentru depozitarea buteliilor de clor, o cameră pentru echipamentele de dozare a clorului, o cameră de stocare a rezervoarelor de chimicale, un laborator, o cameră de echipamente/servere MCC și un birou în care va fi realizat dispeceratul local al sistemului compus din fronturile de captare, STAP, gospodăria de apă, rețeaua de distribuție. În apropierea clădirii s-a prevăzut și construcția unui bazin unde se va stoca apa de spălare a instalației UF precum și concentratul de la instalația de osmoză. Acestea vor fi evacuate în emisar dacă au diluția maximă admisibilă sau vor fi preluate cu autovidanjele și vor fi descărcate în stația de epurare.

În interiorul amplasamentului s-a prevăzut realizarea a două drumuri de acces auto: unul pentru a facilita introducerea/evacuarea tuburilor de membrane și altul pentru a permite accesul mașinilor ce realizează transportul chimicalelor și a buteliilor de clor.

Împrejurul clădirii s-a prevăzut un trotuar cu lățimea de 1 m, realizat din beton turnat cu rosturi ce vor fi izolate cu mastic bituminos elastic. Restul spațiului va fi amenajat prin înierbare iar pe contur se va planta gard verde din arbuști ornamentali pereni.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Filipesti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 32:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Filipesti

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Foraje | Suplimentarea sursei existente cu 2 foraje noi, echipate cu pompe submersibile Q=3l/s,H=90mCA, cu integrarea acestora in sistemul SCADA | -Asigurarea debitului suplimentar necesar -Asigurarea monitorizarii si controlul sistemului |
| Aductiuni | Conducte de legatura intre foraje | Conducta de legatura intre foraje ce se uneste cu aductiunea existenta , din teava PEID, PE100,Pn10, De 90mm, L=300m si De 110mm, L=470m | Pentru transportul apei brute de la noile foraje prevazute pana in conducta de aductiune existenta, ce transporta in gospodaria de apa existenta debitul necesar alimentarii cu apa a satelor Filipesti, Galbeni, Carligi. |
| Statii de tratare | -Statie de tratare | -1 buc.statie containerizata cu capacitatea Q=10l/s cu integrarea in sistemul SCADA | Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei distribuite catre reteaua de distributie existenta din satele Filipesti, Carligi si Galbeni.in conformitate cu Directiva 98/83/EC si Tratatul de aderare capitolul 22; Asigurarea monitorizarii si controlul sistemului |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor inmagazinare | -1 buc rezervor V=150mc | Asigurarea volumului de inmagazinare a apei la capacitatea necesara. |
|  |  | -echipare rezervor cu echipament SCADA | Pentru monitorizarea si controlul sistemului. |
|  |  | -extinderea gospodariei de apa existente (retele in incinta GA existente caminele aferente, alei in incinta, imprejmuire si porti) | -Asigurarea zonei de protectie sanitara cu regim sever; -asigurarea functionarii sistemului de alimentare cu apa |
| Statii de pompare | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Retea de distributie | Nu sunt lucrari propuse |  |  |

##### Sistem de alimentare cu apă Racova-Garleni (UAT Racova si UAT Garleni)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 10.286 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Racova-Garleni s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare front de captare format din 10 foraje;

- Realizare conducta de aductiune L= 4,299 km si conducta de transport L=0,971 km;

- Realizare statie de tratare;

- Realizare rezervoare de inmagazinare V=2x600 mc;

- Realizare 3 statii de pompare;

- Realizare retea de distributie a apei in Racova L=17,605 km si in Garleni L=33,318 km.

Captarea apei

Noul front de captare va fi amplasat în zona de Sud a localității Racova și va fi compus din 10 puțuri forate cu adâncimea de 15 m și diametrul coloanei de 180 mm, captând apa din acviferul freatic de suprafață, cu un debit estimat preliminar între 2,5-3,0 L/s fiecare puț, ajungând la un debit total al frontului de captare între 25-30 L/s (90-108 m3/h).

Puțurile sunt amplasate de-a lungul unei linii la distanțe de 100 m între ele și sunt protejate conform cerințelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă cu lungimea totală de 1000 m.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

Statii de tratare

În zona de mijloc a frontului de captare s-a amplasat stația de tratare a apei, într-un amplasament comun cu unul din puțuri, rezultând o incintă cu dimensiunile de 26 x 74 m, o suprafață de 1924 m2 și un perimetru de 200 m.

Stația de tratare este o clădire (24,0 x 6,5 m) având la subsol un bazin de beton armat cu compartimente de mixare cu adâncimea apei de 3 m și o cameră tehnică unde sunt amplasate pompele de recirculare și pompele de transport a apei potabile către gospodăria Racova. Accesul în subsolul tehnic se face prin intermediul unei scări prevăzute cu un gol central prin care pot fi scoase echipamentele din subsol prin intermediul unui palan.

Parterul clădirii este realizat dintr-o structură cu pereți portanți din zidărie de BCA cu stâlpișori și centuri de beton armat, închisă cu o placă de beton armat la partea superioară. Peste placă se va realiza un acoperiș cu șarpantă de lemn de tip pod circulabil învelit cu tablă galvanizată vopsită. Compartimentările interioare se vor realiza tot cu pereți de BCA.

La nivelul parterului există o cameră 5,75 x 12,0 m unde vor fi amplasate skid-urile instalațiilor de ultrafiltare și de osmoză inversă. De asemenea, în restul spațiului disponibil s-a amenajat un spațiu pentru depozitarea buteliilor de clor, o cameră pentru echipamentele de dozare a clorului, o cameră de stocare a rezervoarelor de chimicale, un laborator, o cameră de echipamente/servere MCC și un birou în care va fi realizat dispeceratul local al sistemului compus din fronturile de captare, STAP, gospodăria de apă, rețeaua de distribuție. În apropierea clădirii s-a prevăzut și construcția unui bazin unde se va stoca apa de spălare a instalației UF precum și concentratul de la instalația de osmoză. Acestea vor fi evacuate în emisar dacă au diluția maximă admisibilă sau vor fi preluate cu autovidanjele și vor fi descărcate în stația de epurare.

În interiorul amplasamentului s-a prevăzut realizarea a două drumuri de acces auto: unul pentru a facilita introducerea/evacuarea tuburilor de membrane și altul pentru a permite accesul mașinilor ce realizează transportul chimicalelor și a buteliilor de clor.

Împrejurul clădirii s-a prevăzut un trotuar cu lățimea de 1 m, realizat din beton turnat cu rosturi ce vor fi izolate cu mastic bituminos elastic. Restul spațiului va fi amenajat prin înierbare iar pe contur se va planta gard verde din arbuști ornamentali pereni.

O schemă de principiu a funcționării procesului tehnologic de tratare este prezentată în figura următoare:

Cerința de apă calculată pentru sistemul Racova este de 26,6 L/s = 95,8 M3/h. Pentru rezolvarea acestei cerințe s-a realizat un studiu hidrogeologic pentru identificarea sursei de apă. Conform acestui studiu s-a propus realizarea unui front de captare a apei freatice de suprafață alcătuit din 10 puțuri cu adâncimea de 15 m și coloana cu diametrul de 180 mm.

Calitatea apei a fost estimată prin intermediul prelevării unor probe din fântânile din apropierea frontului de captare precum și din puțurile aflate în exploatare în frontul de captare Buhuși ce au aceeași sursă de apă subterană și sunt realizate în aceeași soluție constructivă. Probele au fost analizate atât în laboratorul regiei de apă cât și în cadrul unui laborator acreditat (buletinele de analiză sunt prezentate în anexă), acestea concluzionând faptul că se constată depășiri mari ale concentrației de nitrați, precum și o mare încărcare microbiologică. În unele amplasamente s-au constatat și concentrații mari ale fierului. De asemenea se constată o valoare mare a durității și a conținutului de săruri dizolvate (conductivității).

Deoarece principalele probleme ale sursei de apă ce este în contact hidrologic permanent cu terenul de la suprafață (surse de mică adâncime) se datorează substanțelor dizolvate ce nu pot fi eliminate/neutralizate eficient prin soluțiile clasice (aerare, coagulare, floculare, sedimentare, filtrare pe nisip) s-a ales utilizarea unui proces cu membrane ce asigură atât o reținere eficientă a acestora cât și o dezinfecție corespunzătoare fără a fi necesară dozarea excesiva de clor.

Apa brută captată prin intermediul puțurilor de mică adâncime din zona orizontului freatic este pompată prin intermediul unor aducțiuni la care sunt racordate maxim 2 pompe de puț și este evacuată în camera de mixare a apei brute cu soluția concentrată de clor. Din această cameră apa este condusă pe un canal de contact și mixare de tip plug-flow cu lățime de 0,75 m, lungimea de 20 m și adâncimea apei de 2 m. Volumul total al apei în acest bazin este de 30 m3 ceea ce asigură o retenție de 18 minute. Scopul acestei trepte este de asigura o dezinfecție corespunzătoare a apei brute cu o concentrație a clorului de 1 mg/L = 0,1 kgCl2/h. În cazul în care este necesară o dezinfecție mai îndelungată s-a prevăzut amplasarea unei pompe de recirculare având o capacitate de 100 m3/h. Această etapă este foarte importantă deoarece principală problemă a membranelor consta în colmatarea porilor cu biomasă organică ceea ce duce la mărirea numărului și cantității de apă necesară pentru spălarea membranelor.

În zona terminală a bazinului de clorinare este amplasată conducta de aspirație a instalației de ultrafiltrare. Scopul acestei trepte este de a reține toate particulele în suspensie și coloidale precum și eventualii hidroxizi rezultați din oxidarea fierului și manganului înainte de realiza filtrarea finală prin osmoză inversă. Instalația UF lucrează în sistem „dead-end filtration” ceea ce înseamnă că debitul de apă efluent este egal cu debitul de apă influent. În momentul în care pierderea de sarcină hidraulică depășește o anumită valoare pre-setată (de regulă odată la 45 minute), se oprește accesul apei brute și se inițiază procesul de spălare inversă (aproximativ 2-3 minute) cu apă curată (Opțional, funcție de tipul instalației, se poate utiliza și spălare cu aer sau oxigen). Apă murdară rezultată de la spălare este evacuată în bazinul tampon adiacent clădirii principale. Periodic (săptămânal) se realizează și o spălare chimică cu un ciclu mai îndelungat și cu folosirea de acizi (acid acetic sau clorhidric) și oxidanți puternici (peroxid, clor, permanganat etc). În general membranele UF sunt tolerante la clor și de aceea nu este necesară neutralizarea clorului.

Efluentul instalației de ultrafiltrare ce conține clor este introdus într-un al doilea bazin unde se realizează atât neutralizarea clorului (cu tiosulfit de sodiu de exemplu) cât și amestecul cu soluția anti-scalantă (depunerea calciului). Această etapă are rolul de a proteja membranele instalației de osmoză ce sunt sensibile la acțiunea clorului. În funcție de polaritatea materialului membranelor, se poate produce concentrarea polarizată a ionilor la suprafața membranei urmată de depunerea pe suprafața membranei și colmatarea fizică a acestora, lucru care trebuie evitat prin dozarea de substanțe anti-scalante.

La capătul bazinului de neutralizare clor și mixare anti-scalanți se amplasează aspirația pompei instalației de osmoză inversă. Având în vedere concentrația sărurilor din apa brută se estimează că presiunea maximă necesară va fi de 10-15 bar cu trecere prin două trepte și o eficiență a recuperării (recovery) de peste 80%. Instalația de osmoză poate conține un pre-filtru micrometric sau poate să se bazeze exclusiv pe calitatea filtratului instalației UF (tot de calitate micrometrică/nanometrică). Procesul de osmoză inversă produce permanent atât apă pură (filtrat sau permeat) ce este evacuată în bazinul de stocare final de apă trată cât și apă murdară (concentrat) ce este evacuată în bazinul de mixare cu apa murdară rezultată de la spălarea UF. Controlul eficienței recuperării se va realiza automat prin operarea unei electrovane pe ieșirea de apă filtrată precum și prin măsurarea on-line a debitului de apă intrată, a debitului de apă filtrată și a debitului de concentrat simultan cu monitorizarea presiunii în fiecare tub de module de membrane. Instalația va conține conducte de prelevare probe din fiecare tub de module de membrane.

Deoarece permeatul instalației de osmoză este în general extrem de sărac în substanțe minerale s-a prevăzut posibilitatea realizării unui proces de tip split în care numai o parte din apa ultrafiltrată să treacă prin instalația de osmoză, cealaltă parte urmând a fi transferată direct în bazinul de stocare a apei tratată unde se realizează mixarea și omogenizarea cu permeatul instalației de osmoză precum și cu alte substanțe chimice necesare stabilizării acesteia. De asemenea, la intrarea în acest bazin se va realiza și dozarea de clor în doza necesară asigurări concentrației maxime reziduale la ieșirea spre gospodăria de apă. Raportul de mixare a permeatului cu apa UF va fi stabilit de operator urmând ca sistemul de automatizare SCADA să controleze automat atât pompele care realizează alimentarea instalațiilor cât și electrovanele de control. Procesul va fi dimensionat în 3 ipoteze de operare: 1) utilizarea întregii cantități de filtrat UF ca apă potabilă fără trecerea prin instalația de osmoză; 2) utilizarea a jumătate din debitul de apă UF ca apă tratată cealaltă jumătate urmând a fi trecută prin instalația de osmoză după care se amestecă în rezervorul de apă tratată; 3) utilizarea a întregii cantități de apă UF pentru tratarea prin instalația de osmoză, întreaga cantitate de apă urmând a fi stocată în rezervorul de apă tratată. Pentru a putea asigura eficient aceste 3 scenarii principale de operare s-a prevăzut amplasarea două instalații de osmoză având fiecare capacitatea de tratare de 50 m3/h. În cazul utilizării unei instalații de osmoză cu trei trepte se poate ajunge la eficiențe de recuperare (recovery) de peste 85%, chiar și 90%.

Nivelul de automatizare va asigura funcționarea stației de tratare fără a fi necesară prezența unui operator uman. Se vor asigura UPS-uri pentru alimentarea de siguranță a dispozitivelor electronice și se va asigura un grup electrogen cu pornire automată în cazul întreruperii tensiunii principale.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Racova-Garleni sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 33: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Racova-Garleni

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Realizarea unui nou front de captare pentru debitul Qnec=26,6 l/s | Front de captare format din 10 puturi forate la H=15 m | Pentru asigurarea cerintei de debit la etapa de perspectiva (anul 2048). Debitul necesar se va asigura prin realizarea unui nou front de captare. |
| Aductiuni | Conducta de aductiune care va alimenta gospodaria de apa | Conducta PEHD De 250 mm, PN 16, L=4299 m | Pentru transportul apei de la noul front de captare, la gospodaria de apa, este necesara o conducta de aductiune. |
| Statii de tratare | Statie de tratare Q=26,6 l/s | Statie de tratare pentru reducerea parametrilor care depasesc valorile maxime admise | Asigurarea unei calitati bune a apei potabile |
| Rezervoare de inmagazinare | 2 rezervoare de inmagazinare | V=2x600 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare | Statii de repompare in retea | SRP1 avand 1+1 pompe Q= 1,0 l/s, H=20 mCA SRP2 avand 1+1 pompe Q= 1,0 l/s, H=20 mCA SRP3 avand 1+1 pompe Q= 1,0 l/s, H=20 mCA | Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie |
| Retea de distributie | Realizarea retelelor de apă, inclusiv, traductoare de presiune si clor rezidual, bransamente si hidranti, monitorizare SCADA | Lungime totala retea L=33.144 m | Acoperire 100% cu retea de alimentare cu apa a comunei Garleni |  |

##### Sistem de alimentare cu apă Hemeius (UAT Hemeius)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 4.703 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Hemeius s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare conducta de aductiune la GA2 Hemeius L=3,02 km;

- Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit Qtr=13,3 l/s;

- Realizare rezervoare V=2x500 mc;

- Realizarea a doua statii de pompare;

- Extindere retea de distributie a apei L=27,835 km

Statii de tratare

Statia de tratare existenta din gospodaria de apa GA1 va ramane in functiune si va asigura alimentarea cu apa de calitate a unei zone din reteaua de distributie Hemeius.

Amplasamentul noii gospodarii de apa este situat in centrul comunei, in apropierea strazii Rozelor, langa Avicola, pe un teren pus la dispozitie de Primaria Hemeius. Incinta gospodariei de apa propuse va avea dimensiunile de circa 70x55 m (3850 mp).

In gospodaria de apa GA2 se va executa o statie de reclorinare cu hipoclorit de sodiu.

Conform breviarului de note de calcul, instalațiile s-au dimensionat la un debit QIC = 13,3 l/s si o doza de clor de max 2,5 mg/l.

Dezinfecţia apei cu clor va asigura dezinfecţia finală a apei şi clorul remanent in reţeaua de distribuţie a apei.

In gospodaria de apa GA2 Hemeius se va amplasa un container metalic (4 x 9m), cu rol de cladire administrativa.

Aceasta va fi dotata cu toate utilitățile necesare, funcție de procesele ce se desfășoară în interior: energie electrică, încălzire, ventilații, apă rece, apă caldă, canalizare. Clădirea va avea în interior o compartimentare ce va separa rezervoarele de stocare și instalația de dozare hipoclorit, stația de pompare în rețeaua de distribuție, un birou administrativ și camera instalațiilor hidromecanice ale rezervoarelor.. Se va asigura încălzirea spațiilor la temperaturile normate tipurilor de activități ce se desfășoară în interior.

Energia termică necesară încălzirii obiectelor noi va fi asigurată de o centrală termică electrică.

Ventilația va fi asigurată în locațiile cu prezența umană continuă sau în zonele unde există o acumulare de căldură, condensație, acumulări de gaze, mirosuri grele etc. Toate sistemele de ventilație vor avea controlul debitului și amortizor zgomot pentru ca, la distanta de 1,0 m de sursa zgomotului, nivelul acestuia sa fie sub 55 dB.

In acest container (in incaperea birou) va fi amplasat si dispeceratul SCADA local.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Hemeius sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 34:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Hemeius

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei |  |  |  |
| Aductiuni | Conducta de aductiune la GA2 Hemeius si camine | Conducta PEID De 160 mm, L=3.020 m; 2 camine de golire, un camin aerisire | Completarea debitului necesar la sursa QIc (pentru anul de dimensionare 2048) |
| Statii de tratare | Statie de reclorinare cu hipoclorit Qtr=13,3 l/s | Instalatii si echipamente aferente, inclusiv tablou de automatizare si control | Asigurarea clorului remanent in reteaua de distributie |
| Rezervoare de inmagazinare | 2 x 500 m3 | Rezervoare supraterane, metalice, cu instalatiile hidraulice aferente si camera de vane | Asigurarea capacitatii de inmagazinare, conform cerintei anului 2048 |
| Statii de pompare | Grup de pompare 1+1 pompe avand Q= 13,3 l/s, H=30mCA (in GA Margineni) SP din GA2 avand 1+1 pompe Q= 33,8 l/s |  | Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie |
| Retea de distributie | Extindere retele apă, inclusiv, traductoare de presiune si clor rezidual, bransamente si hidranti, monitorizare SCADA | Lungime totala extindere retea L=27.835 m | Acoperire 100% cu retea de alimentare cu apa a satelor Hemeius si Lilieci |

##### Sistem de alimentare cu apă Livezi (UAT Livezi)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 6.000 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Livezi s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere sursa prin realizarea unui front de captare cu 4 foraje;

- Realizare conducta de aductiune de la frontul de captare la GA L=1,26 km;

- Realizare conducta de aductiune de la GA la reteaua de distributie L=0,833 km;

- Realizare statie de tratare Qtr=16,2  l/s;

- Realizare statie de clorinare Qtr=16,2 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare V=600 mc.

Captarea apei

Cerința de apă la nivelul anului 2048 este de QIC = 16,2 l/s.

| Debit necesar pentru Livezi – an 2045 | Qsursa (l/s) |
| --- | --- |
|  | 16,2 |
| Debit asigurat in prezent din sursa subterana – dren | 9,1 |
| Debitul suplimentar (deficit) va fi asigurat din sursa noua de captare – an 2045 | 7,02 |

Pentru realizarea debitului necesar la sursa, in conformitate cu breviarul de note de calcul, a rezultat un numar suplimentar de 4 puturi, care vor furniza un debit total de circa 10 l/s. Noul front de captare este propus a fi amplasat in zona de sud a localitatii Livezi, in vecinatatea drumului national DN 11. Puturile proiectate se vor fora la 20 m adancime, si vor furniza un debit capabil de circa 2,5 l/put. Fiecare put ce alcatuieste frontul de captare se va imprejmui cu un gard de sarma, lungimea totala a imprejmuirii va fi de circa 4x80 m=320 ml. In fiecare put se va prevedea o pompa submersibila avand caracteristicile estimate de: Q=2,5 l/s, H=125 mCA.

Noul front de captare va fi amplasat, conform recomandărilor studiului hidrogeologic, pe malul pârâului din localitate, și va consta în 4 puțuri săpate cu captare din apa freatică, cu adâncimea de 8 m, și o coloană de exploatare de ∅900 prevăzută cu filtre Johnson. Se estimează că din forajele de exploatare se va obține un debit de cca. 2,0 – 3,0 L/s pentru o denivelare de 2-3 m, adâncimea nivelului hidrostatic fiind la aproximativ 5-6 m. Debitul de apa necesar suplimentar fata de dren pentru comuna Livezi a fost calculat la un debit de 10,5 L/s, de unde rezultă că ar fi necesare un număr de 4 puțuri forate.

Puțurile sunt amplasate la distanțe de aproximativ 80 m între ele și sunt protejate conform normelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă cu lungimea totală de 350 m.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

Puțurile laterale pompează apa brută extrasă din foraj către zona puțului central care este amplasat în incinta stației de tratare care a fost poziționată în cadrul frontului de captare.

La drenul existent se vor prevedea instrumentatii de masura si transmitere la distanta a debitului si presiunii, care se vor integra in sistemul SCADA.

Statie de tratare

De asemenea, asa cum recomanda si studiul hidrogeologic preliminar, in cadrul acestui proiect se va prevedea si o statie de tratare pentru eliminarea nitratilor din apa bruta, pentru debitul total de 16,2 l/s, la nivelul anului de referinta 2048.

Stația de tratare este amplasată într-o clădire parter cu dimensiunile de 9,0 x 17,4 m și înălțimea utilă de minimum 4 m sau atât cât este necesar pentru montajul echipamentelor, amplasată într-o incintă împrejmuită cu dimensiunile de 37,4 x 36,8 m, o suprafață de 1376,32 m2 și un perimetru de 148,4 m. Rezervoarele tampon și bazinele tehnologice de mixare și retenție s-au amplasat îngropat, în exterior, în zona din spate a clădirii tehnologice.

În clădirea tehnologică se vor amplasa filtrele de nisip, filtrele GAC, filtrele de remineralizare, skid-ul instalației de osmoză inversă și grupurile de pompare. Pentru recipientele de stocare și pompele dozatoare de chimicale necesare dezinfecției și pre-tratării pentru osmoza inversă, s-a prevăzut realizarea unui spațiu închis în interiorul clădirii tehnologice. De asemenea s-a prevăzut și construcția unui spațiu închis pentru amplasarea echipamentelor electrice și de automatizare – MCC precum și a PLC-urilor și RTU-urilor sistemului SCADA.

Împrejurul clădirii s-a prevăzut un trotuar cu lățimea de 1 m, realizat din beton turnat cu rosturi ce vor fi izolate cu mastic bituminos elastic. Restul spațiului va fi amenajat prin înierbare iar pe contur se va planta gard verde din arbuști ornamentali pereni.

Din stația de tratare se realizează pomparea apei tratate, pe o lungime de aproximativ 2,6 km către noua gospodărie de apă Livezi, amplasată în imediata apropiere a gospodăriei existente ce conține două rezervoare 2 x 200 m3. În incinta gospodăriei se va amplasa noul rezervor de acumulare cu volumul de 600 m3 pe un teren având dimensiunile de 50 x 39,5 m, rezultând o suprafață totală de 1975 m2 și un perimetru de 179 m. Lângă noul rezervor se va construi o clădire cu dimensiunile 9,0 x 4,0 m și înălțimea de 4 m, care va conține instalațiile hidromecanice ale rezervorului, o cameră pentru tablourile electrice și echipamentele SCADA și o cameră pentru stocarea și dozarea soluției de hipoclorit prin care se asigură atât clorinarea apei stocate în rezervor cât și corecția dozei de clor înainte de distribuția în rețea.

Procesul tehnologic

Calitatea apei a fost estimată prin intermediul prelevării unor probe din fântânile din apropierea frontului de captare precum și din puțurile aflate în exploatare în frontul de captare ce au aceeași sursă de apă subterană și sunt realizate în aceeași soluție constructivă. Probele au fost analizate atât în laboratorul regiei de apă cât și în cadrul unui laborator acreditat (buletinele de analiză sunt prezentate în anexă), acestea concluzionând faptul că se constată depășiri mari ale concentrației de nitrați, precum și o mare încărcare microbiologică. În unele amplasamente s-au constatat și concentrații mari ale fierului. De asemenea se constată o valoare mare a durității și a conținutului de săruri dizolvate (conductivității).

Deoarece principalele probleme ale sursei ce este în contact hidrologic permanent cu terenul de la suprafață (surse de mică adâncime) se datorează substanțelor dizolvate ce nu pot fi eliminate/neutralizate eficient prin soluții clasice s-a ales utilizarea unui proces cu membrane ce asigură atât o reținere eficientă a acestora cât și o dezinfecție corespunzătoare fără a fi necesară dozarea excesiva de clor.

Apa brută captată prin intermediul puțurilor de mică adâncime din zona frontului de captare este pompată prin intermediul unei conducte de aducțiune către bazinul tampon de apă brută dimensionat pentru a putea prelua întreaga cantitate de apă brută pe durata (max. 15 min.) spălării unui filtru. Din acest bazin apa brută este pompată în filtrele rapide de nisip sub presiune (2 buc. x ɸ2,0 m). Din filtrele de nisip o parte din apă este transferată în bazinul de pre-tratare a instalației de osmoză iar o altă parte este evacuată în rezervorul de stocare apă filtrată. Distribuția procentuală către cele două destinații se va face prin intermediul unei electrovane cu trei căi controlate de sistemul SCADA funcție de încărcarea apei brută cu poluanți astfel încât să apa tratată să se încadreze în cerințele de calitate legale. În bazinul de pre-tratare se introduc și se mixează chimicalele necesare pentru instalația de osmoză (hipoclorit, antiscalanți, declorinare etc.). Din acest bazin se preia apa pre-tratată pentru instalația de osmoză inversă. Instalația de osmoză va fi alcătuită din elemente de presiune dispuse în trei trepte succesive, în serie, pentru tratarea concentratului, astfel încât să rezulte o recuperare de minim 90% și o cantitate cât mai redusă de concentrat.

Apa filtrată pe nisip este mixată cu permeatul rezultat din osmoză într-un rezervor intermediar de unde poate fi opțional pompată către filtrul GAC și/sau către filtrul de remineralizare sau direct către bazinul de dezinfecție finală unde este mixată cu hipoclorit într-un bazin cu șicane de tip plug-flow cu timp minim de retenție de 30 min. Din acest bazin apa este pompată în rezervorul suprateran realizat din oțel.

Procesul va fi dimensionat în 3 ipoteze de operare: 1) utilizarea întregii cantități de apă filtrată pe nisip ca apă potabilă fără trecerea prin instalația de osmoză; 2) utilizarea a jumătate din debitul de apă filtrată pe nisip ca apă tratată cealaltă jumătate urmând a fi trecută prin instalația de osmoză; 3) utilizarea întregii cantități de apă filtrată pe nisip pentru tratarea prin instalația de osmoză.

Apa uzată rezultată de la spălarea filtrelor de nisip și din concentratul instalației de osmoză va fi colectată într-un bazin tampon de unde este evacuată sub presiune, prin intermediul unui grup de pompare, printr-o conductă PEHD DE40 amplasată împreună cu conducta de aducțiune, pe același traseu, către frontul de captare unde se va realiza diluția cu apa din emisar astfel încât să fie respectate normele legale privind calitatea apei descărcate în emisar. Alternativ se prevede și posibilitatea evacuării apei din bazinul tampon prin intermediul vidanjelor pentru utilizarea apei ce conține nutrienți pentru irigații.

Nivelul de automatizare va asigura funcționarea stației de tratare fără a fi necesară prezența unui operator uman. Se vor asigura UPS-uri pentru alimentarea de siguranță a dispozitivelor electronice și se va asigura un grup electrogen cu pornire automată în cazul întreruperii tensiunii principale.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Livezi sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 35: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Livezi

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Front de captare pentru debitul Qnec=7.02 l/s | Front de captare format din 4 puturi forate la H=20 m | Sursa existenta nu are capacitatea de a asigura cerinta de debit la etapa de perspectiva (anul 2048). Debitul suplimentar necesar se va asigura prin realizarea unui nou front de captare. |
| Aductiuni | Conducta de aductiune care va alimenta gospodaria Livezi | Conducta PEHD De 110 mm, PN 16, L=1.260 ml | Pentru transportul apei de la noul front de captare, la gospodaria de apa, este necesara o noua conducta de aductiune. |
|  | Conducta de aductiune de la rezervor GA Livezi la reteaua de distributie | Conducta PEHD De 110 mm, L=833 ml | Pentru asigurarea transportului noului debit in retea, este necesara o noua conducta de aductiune De 110 mm. |
| Statii de tratare | Executie statie de tratare pentru eliminare nitrati din apa bruta | Statie de tratare pentru debitul suplimentar de Q=7,02 l/s | Asigurarea unei calitati corespunzatoare a apei brute |
|  | Executie statie de clorinare pentru dezinfecta totala | Statie de clorinare pentru un debit total de QIC=16,2 l/s | Asigurarea capacitatii de clorinare pentru intreg debitul necesar QIC |
| Rezervoare de inmagazinare | Extindere capacitate de inmagazinare | Rezervor nou de 600 mc | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2045 |
| Statii de pompare | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Retea de distributie | Nu sunt lucrari propuse |  |  |

##### Sistem de alimentare cu apă Manastirea Casin (UAT Manastirea Casin)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 5.268 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Mananstirea Casin s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare rezervor nou V=400 mc;

- Extinderea retelei de distributie L=3,511 km.

Rezervor

In prezent, gospodaria de apa cuprinde doua rezervoare de inmagazinare cu un volum de 2x200 mc care asigura atat compensarea orara si zilnica, precum si rezerva de incendiu.

Conform Breviarului de note de calcul, pentru anul de referinta 2048, a rezultat un volum total necesar de inmagazinare de 805 mc. Scazand volumul rezervoarelor de apa existente de 2x200 mc, a rezultat un volum al rezervorului nou proiectat de 400 mc. Noul rezervor va fi amplasat in aceeasi incinta cu rezervorul existent.

Deoarece cele două rezervoare existente sunt construite recent și sunt în stare foarte bună, s-a decis păstrarea acestora și adăugarea unui rezervor suplimentar construit în aceeași soluție tehnologică cu rezervoarele existente, astfel încât să aibă aceleași cote la fund și la intradosul plăcii superioare. Noul rezervor de beton armat se va construi înspre taluzul existent, la o distanță de aproximativ 3,5-4,0 m de marginea rezervoarelor existente. Pentru asigurarea stabilității versantului s-a propus realizarea unui zid de sprijin de greutate realizat din gabioane. În zona dintre cele 3 rezervoare se va amenaja un trotuar nou din dale de beton armat turnate și rostuite, astfel încât să se realizeze evacuarea corectă a apelor pluviale către spațiul verde sau către drumul de acces. Împrejmuirea existentă va fi modificată astfel încât să se asigure distanța de protecție sanitară necesară (10 m) față de conturul noului rezervor. După această modificare amplasamentul va avea o suprafață de 2042,5 m2 și un perimetru de 178,08 m, conform planului atașat.

Între cele două rezervoare existente există o cameră de vane subterană prevăzută cu goluri de acces cu capac la partea superioară amplasată la aproximativ 40 cm de cota terenului amenajat

Accesul autovehiculelor în amplasamentul gospodăriei de apă se va realiza pe un drum carosabil asfaltat cu caseta având o lățime de 5,5 m (2 sensuri x 2,75 m în care este inclus acostamentul de 0,5 m). Accesul în incintă se va realiza printr-o poartă metalică culisabilă pe șină cu lățimea de 3,5 m și o poartă pietonală cu lățimea de 90 cm.

Tot amplasamentul va fi iluminat perimetral pe timpul nopții și va fi în permanență monitorizat video.

De asemenea se va instala un sistem de alarmare anti-efracție cu transmiterea alarmelor la distanță, la dispeceratul central.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Manastirea Casin sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 36:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Manastirea Casin

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Statii de tratare | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de inmagazinare | Rezervor de inmagazinare V=400 mc | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2045 |
| Statii de pompare | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Retea de distributie | Extindere retea de ditributie | Extinderea retelei de distributie PEID De 110 mm L=3.511 m | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti locuitorii din SA Manastirea Casin. |

##### Sistem de alimentare cu apă Orbeni (UAT Orbeni)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 3.801 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Orbeni s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere front de captare cu 2 foraje;

- Realizare conducta de aductiune L= 3,333 km;

- Realizare statie de tratare Qtr=10,7  l/s;

- Se desfiinteaza rezervorul de 100 mc si se realizeaza un rezervor de inmagazinare V=500 mc si statie de reclorinare in acelasi amplasament;

- Extindere retea de distributie L=11,503 km;

Captarea apei

Forajul va fi investigat geofizic până la adâncimea finală, H=140 m, cel puţin prin metoda carotajului electric. Pe baza interpretării diagrafiei geofizice, coroborată cu informaţiile obţinute în timpul forajului (probe de sită din 3 in 3 m foraţi sau la schimbarea formaţiunii geologice), cu datele geologice şi hidrogeologice generale ale zonei, se va stabili programul definitiv de tubaj.

Forajul proiectat va fi echipat cu coloană de protecţie Ø 508 mm pe intervalul 0,00 —10,00 m şi de la adâncimea finală la zi, cu coloană de exploatare Ø 180 mm din PVC rigid, prevăzută cu filtre Ø 180 mm cu fante adecvate. Coloana de exploatare va fi împachetată cu pietriş mărgăritar în zona filtrelor (de la talpa sondei până deasupra filtrului superior), se va izola în spate prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat iar spaţiul inelar de deasupra dopului de argilă se va cimenta pe un interval de minimum 10 m. Se va introduce material de umplutură (balast sau argilă) până la cca. 5 m urmând a se efectua o ultima cimentare până la suprafaţa terenului. Sortul pietrişului mărgăritar şi dimensiunile fantelor vor fi stabilite în funcţie de granulometria stratelor ce vor fi captate. Forajul va capta straiele poros-permeabile sarmaţiene întâlnite sub adâncimea de cca. 55 m.

După efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se va efectua testarea hidrogeologică în regim stabilizat a forajului, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitului optim de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile.

Se estimează că din foraj se va obţine un debit de cca. 2,5 – 3,4 l/s, pentru o denivelare de 5,0 – 10,0 m, adâncimea nivelul piezometric regăsindu-se la 20,0 – 25,0 m.

La suprafaţă, forajele vor fi protejate prin cabine semiingropate.

Cabinele vor fi înconjurate cu gard, pentru marcarea zonelor de protecţie sanitară conform normelor în vigoare. In aceste perimetre vor fi interzise orice fel de activităţi, cu excepţia intervenţiilor periodice la foraje şi a activităţilor curente ale personalului deservent (recoltare probe de apă, măsurători de nivel, verificare instalaţie electrică, etc.).

Din cauza conţinutului ridicat de Fe şi Mn forajul F2 Scurta va fi casat:

- în coloana tubată se va introduce pietriş clorinat din decantor pâna la adâncimea de 20 m;

- se va plasa un dop de argilă pe intervalul 20-19 m;

- se va plasa un dop de ciment pe intervalul 19 -14 m;

- se va introduce balast de la 14 m pănă la 2 m şi apoi se va cimenta la zi;

- se va suda un capac metalic de coloana existentă.

Statie de clorinare

In gospodaria de apa cu noul rezervor se va realiza o statie de reclorinare cu hipoclorit de sodiu, Qtr=10,7 l/s .

Dezinfecţia apei cu clor va asigura dezinfecţia finală a apei şi clorul remanent in reţeaua de distribuţie a apei.

Statiile de clorinare se va amplasa intr-un container metalic si va cuprinde:

- Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate max 1 l/h) cu reglaj automat în funcție de debitul de apă brută și de doza presetată. Punctul de injectie va fi in camera de vane, pe conducta generala de admisie a apei in rezervoare;

- Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate de 0,2 l/h) controlat automat în funcție de senzorul de clor rezidual amplasat pe conduca de apa la iesirea din gospodaria de apa și va avea punctul de injecție în aval de senzor; dozarea de hipoclorit va asigura in permanenta un clor remanent de maxim  0,5 mg/l la iesirea din rezervor.

- Recipient de hipoclorit cu un volum de 200 litri (necesar pentru 30 zile de consum mediu de solutie hipoclorit)

Statie de tratare

In gospodaria de apa existenta cu rezervorul de 100 mc, se va realiza o statie de tratare cu debitul 10,7 l/s langa rezervorul propus de 500 mc.

Suprafata necesara este de 1564 mp.

Statia de tratare va asigura tratarea apei brute din foraje.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Orbeni sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 37: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Orbeni

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Doua foraje noi. | Extinderea frontului de captare cu doua foraje noi. | Pentru asigurarea cerintei de debit la etapa de perspectiva (anul 2048) de 10,7l/s este necesara executarea a doua foraje noi. |
| Aductiuni | Conducta de aductiune care va alimenta gospodaria de apa | Conducta PEHD, PE100RC: De 125 mm, PN 20, PN 16 si PN10, L=1490 m; De 110 mm, PN6, L=1843 | Pentru transportul apei de la noul front de captare, la gospodaria de apa, este necesara o conducta de aductiune. |
| Statii de tratare | Statii de clorinare | Statie de tartare Statie de reclorinare | Asigurarea parametrilor necesari pentru apa din foraje Asigurarea capacitatii de clorinare pentru reteaua de distributie |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervoare noi | Un rezervor nou 500 mc | Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu la etapa 2048 |
| Statii de pompare | Nu sunt lucrari propuse |  |  |
| Retea de distributie | Extinderi retele apă,debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | Lungime totala extindere retea L=8.312 ml | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din Orbeni. |

##### Sistem de alimentare cu apă Campeni (UAT Parjol)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 3.119 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Campeni s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare front de captare – 4 foraje;

- Realizare statie de pompare apa bruta;

- Realizare conducta de aductiune L= 3,367 km;

- Realizare statie de clorinare Qtr=8 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare V=600 mc;

- Realizare retea de distributie L=15,970 km;

- Realizare 6 statii de repompare tip booster.

Statii de tratare

Stația de tratare este amplasată într-o clădire parter cu dimensiunile de 9,0 x 17,4 m și înălțimea utilă de minimum 4 m sau atât cât este necesar pentru montajul echipamentelor, amplasată într-o incintă împrejmuită cu dimensiunile de 37,4 x 36,8 m, o suprafață de 1376,32 m2 și un perimetru de 148,4 m. Rezervoarele tampon și bazinele tehnologice de mixare și retenție s-au amplasat îngropat, în exterior, în zona din spate a clădirii tehnologice.

În clădirea tehnologică se vor amplasa filtrele de nisip, filtrele GAC, filtrele de remineralizare, skid-ul instalației de osmoză inversă și grupurile de pompare. Pentru recipientele de stocare și pompele dozatoare de chimicale necesare dezinfecției și pre-tratării pentru osmoza inversă, s-a prevăzut realizarea unui spațiu închis în interiorul clădirii tehnologice. De asemenea s-a prevăzut și construcția unui spațiu închis pentru amplasarea echipamentelor electrice și de automatizare – MCC precum și a PLC-urilor și RTU-urilor sistemului SCADA.

Împrejurul clădirii s-a prevăzut un trotuar cu lățimea de 1 m, realizat din beton turnat cu rosturi ce vor fi izolate cu mastic bituminos elastic. Restul spațiului va fi amenajat prin înierbare iar pe contur se va planta gard verde din arbuști ornamentali pereni.

Din stația de tratare se realizează pomparea apei tratate, pe o lungime de aproximativ 3,6 km către noua gospodărie de apă Pustiana în incinta căreia se va amplasa rezervorul de acumulare cu volumul de 600 m3 pe un teren având dimensiunile de 30,2 x 39,2 m, rezultând o suprafață totală de 1183,84 m2 și un perimetru de 138,8 m. În interiorul gospodăriei de apă, lângă noul rezervor se va construi o clădire cu dimensiunile 9,0 x 4,0 m și înălțimea de 4 m, care va conține instalațiile hidromecanice ale rezervorului, o cameră pentru tablourile electrice și echipamentele SCADA și o cameră pentru stocarea și dozarea soluției de hipoclorit prin care se asigură atât clorinarea apei stocate în rezervor cât și corecția dozei de clor înainte de distribuția în rețea.

Procesul tehnologic

Calitatea apei a fost estimată prin intermediul prelevării unor probe din fântânile din apropierea frontului de captare precum și din puțurile aflate în exploatare în frontul de captare ce au aceeași sursă de apă subterană și sunt realizate în aceeași soluție constructivă. Probele au fost analizate atât în laboratorul regiei de apă cât și în cadrul unui laborator acreditat (buletinele de analiză sunt prezentate în anexă), acestea concluzionând faptul că se constată depășiri mari ale concentrației de nitrați, precum și o mare încărcare microbiologică. În unele amplasamente s-au constatat și concentrații mari ale fierului. De asemenea se constată o valoare mare a durității și a conținutului de săruri dizolvate (conductivității).

Deoarece principalele probleme ale sursei ce este în contact hidrologic permanent cu terenul de la suprafață (surse de mică adâncime) se datorează substanțelor dizolvate ce nu pot fi eliminate/neutralizate eficient prin soluții clasice s-a ales utilizarea unui proces cu membrane ce asigură atât o reținere eficientă a acestora cât și o dezinfecție corespunzătoare fără a fi necesară dozarea excesiva de clor.

Apa brută captată prin intermediul puțurilor de mică adâncime din zona frontului de captare este pompată prin intermediul unei conducte de aducțiune către bazinul tampon de apă brută dimensionat pentru a putea prelua întreaga cantitate de apă brută pe durata (max. 15 min.) spălării unui filtru. Din acest bazin apa brută este pompată în filtrele rapide de nisip sub presiune (2 buc. x ɸ2,0 m). Din filtrele de nisip o parte din apă este transferată în bazinul de pre-tratare a instalației de osmoză iar o altă parte este evacuată în rezervorul de stocare apă filtrată. Distribuția procentuală către cele două destinații se va face prin intermediul unei electrovane cu trei căi controlate de sistemul SCADA funcție de încărcarea apei brută cu poluanți astfel încât să apa tratată să se încadreze în cerințele de calitate legale. În bazinul de pre-tratare se introduc și se mixează chimicalele necesare pentru instalația de osmoză (hipoclorit, antiscalanți, declorinare etc.). Din acest bazin se preia apa pre-tratată pentru instalația de osmoză inversă. Instalația de osmoză va fi alcătuită din elemente de presiune dispuse în trei trepte succesive, în serie, pentru tratarea concentratului, astfel încât să rezulte o recuperare de minim 90% și o cantitate cât mai redusă de concentrat.

Apa filtrată pe nisip este mixată cu permeatul rezultat din osmoză într-un rezervor intermediar de unde poate fi opțional pompată către filtrul GAC și/sau către filtrul de remineralizare sau direct către bazinul de dezinfecție finală unde este mixată cu hipoclorit într-un bazin cu șicane de tip plug-flow cu timp minim de retenție de 30 min. Din acest bazin apa este pompată în rezervorul suprateran realizat din oțel.

Procesul va fi dimensionat în 3 ipoteze de operare: 1) utilizarea întregii cantități de apă filtrată pe nisip ca apă potabilă fără trecerea prin instalația de osmoză; 2) utilizarea a jumătate din debitul de apă filtrată pe nisip ca apă tratată cealaltă jumătate urmând a fi trecută prin instalația de osmoză; 3) utilizarea întregii cantități de apă filtrată pe nisip pentru tratarea prin instalația de osmoză.

Apa uzată rezultată de la spălarea filtrelor de nisip și din concentratul instalației de osmoză va fi colectată într-un bazin tampon de unde este evacuată sub presiune, prin intermediul unui grup de pompare, printr-o conductă PEHD DE40 amplasată împreună cu conducta de aducțiune, pe același traseu, către frontul de captare unde se va realiza diluția cu apa din emisar astfel încât să fie respectate normele legale privind calitatea apei descărcate în emisar. Alternativ se prevede și posibilitatea evacuării apei din bazinul tampon prin intermediul vidanjelor pentru utilizarea apei ce conține nutrienți pentru irigații.

Nivelul de automatizare va asigura funcționarea stației de tratare fără a fi necesară prezența unui operator uman. Se vor asigura UPS-uri pentru alimentarea de siguranță a dispozitivelor electronice și se va asigura un grup electrogen cu pornire automată în cazul întreruperii tensiunii principale.

Tabel 1 38: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Campeni

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Front captare prin foraje | Foraje la 8 m adâncime, Q = 2.0 l/s | Asigurarea debitului necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Aductiuni | Aductiune de la frontal de captare la GA | Conductă PEID Dn 250 mm | Transportul debitului sursei la GA |
| Statii de tratare | Statie de clorinare | Stație de clorinare Qtr = 8.0 l/s | Dezinfectia apei potabile. |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de înmagazinare | Rezervor V = 600 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare | 1 statie de pompare apa bruta 6 statii de repompare tip booster | SP 1+1 pompe Q = 8 l/s H = 120 m 6 SRP | Transportul apei de la entru de captare la gospodăria de apă. Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie |
| Retea de distributie | Realizare conducte de distributie apă, entrue debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | Lungime totala extindere retea L=15.970 ml | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru consumatorii din SA Campeni |

##### Sistem de alimentare cu apă Saucesti(UAT Saucesti)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 5.222 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Saucesti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extinderea retelei de distributie L=8,268 km;

- Realizarea unei statii de pompare tip booster.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Saucesti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 39: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Saucesti

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Aductiuni | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de tratare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Rezervoare de inmagazinare | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statii de pompare | Statie de pompare | Statie de pompare tip booster – hidofor | Pentru asigurarea presiunii de serviciu si a debitului la consumatorii finali |
| Retea de distributie | Retea de distributie | Extindere retea de distributie L=8,268 km. | Extinderea sistemului de retele de distributie propus are scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din localitatea Siretu |

##### Sistem de alimentare cu apă Secuieni(UAT Secuieni)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 2.048 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Secuieni s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare front de captare – 2 foraje;

- Realizare conducta de aductiune L= 1,504 km;

- Realizare statie de clorinare Qtr=5,8 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare V=350 mc;

- Realizare retea de distributie L=11,390 km;

- Realizare unei statii de repompare tip booster.

Captarea apei

Pentru alimentarea cu apă a localității Secuieni s-a propus realizarea unui front de captare alcătuit din două puțuri forate pentru captarea acviferului de adâncime, a unei stații de tratare, a unui rezervor și a unei stații de pompare cu hidrofor pentru punerea sub presiune a rețelei de distribuție apă potabilă.

Frontul de captare propus este amplasat în zona de sud-est a localității, la cota +202,0 m, în două amplasamente împrejmuite. Conform analizei realizate în studiul hidrogeologic a rezultat că este posibilă exploatarea unui debit maxim de 5 L/s prin intermediul a două foraje cu adâncimea de 130 m cu o coloană având diametrul de 180 mm, pentru o denivelare de 3,7-5,0 m și un nivel hidrostatic între 21-25 m. Puțurile sunt amplasate la distanțe de aproximativ 150 m între ele și sunt protejate conform normelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

Statii de tratare

Stația de tratare este amplasată într-o clădire parter cu dimensiunile în plan 13,0 x 12,0 m și înălțimea de 4,5 m, construită din zidărie de cărămidă sau BCA, cu placă de beton armat la partea superioară. Peste placă se va realiza un acoperiș cu șarpantă de lemn de tip pod circulabil învelit cu tablă galvanizată vopsită. Compartimentările interioare se vor realiza tot cu pereți de BCA.

Din punct de vedere a calității apei studiul hidrogeologic indică faptul că  nu există analize ale apei subterane din zona frontului de captare însă sugerează existența unui concentrații mari de amoniu. Având în vedere apropierea de frontul de captare aflat în exploatare al localității Traian și investigațiile realizate pentru frontul Bogdănești s-a adoptat o schemă tehnologică de tratare care să permită tratarea apei brute tipice zonei respective, din acvifere anaerobe de adâncime, ce prezintă un conținut mare de fier și mangan solubil precum și amoniu. De asemenea s-a avut în vedere și istoricul investigațiilor acviferelor din zonă ce indică o valoare foarte mare a sărurilor.

Pentru tratarea acestei ape brute este necesară o tehnologie complexă care presupune atât oxidarea metalelor solubile (fier și mangan) prin aerare în filtre autocatalitice uscate cu ventilație forțată, reținerea coloizilor organici și anorganici (argiloși) și a oxizilor metalici rezultați din oxidare prin filtrarea rapidă pe nisip urmată de separarea clorurilor, sărurilor și amoniului prin osmoză inversă. Pentru stabilizarea apei din punct de vedere a alcalinității se va realiza și re-mineralizarea apei tratate urmată de clorinarea pentru dezinfecție înainte de stocarea în rezervor și distribuție în rețea.

Apa uzată, rezultată de la spălarea periodică a filtrelor precum și concentratul instalației de osmoză, se va colecta într-un bazin tampon de unde va fi evacuată conform conceptului de colectare/tratare/re-utilizare a apei uzate tehnologice elaborat la nivelul întregii companii.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Secuieni sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 40: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Secuieni

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Front captare prin foraje | 2 foraje la 130 m adâncime, Q = 5,8 l/s | Asigurarea debitului necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Aductiuni | Aductiune de la entru de cpatare la GA | Conductă de aductiune L=1,504 km | Transportul debitului sursei la GA |
| Statii de tratare | Statie de tratare | Stație de tratare Qtr = 5,8 l/s | Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei distribuite catre reteaua de distributie in conformitate cu Directiva 98/83/EC siTratatul de aderare capitolul 22; |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de înmagazinare | Rezervor V = 350 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare | 1 statie de repompare tip booster | SP 1+1 pompe Q = 8,4 l/s H = 27 m | Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie |
| Retea de distributie | Realizare conducte de distributie apă, debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | Lungime totala extindere retea L=11,390 km | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru consumatorii din SA Secuieni |

##### Sistem de alimentare cu apă Traian (UAT Traian)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 2.621 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Traian s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere front de captare – 1 foraje;

- Realizare conducta de aductiune L= 0,409 km;

- Realizare statie de tratare la Qtr=7,3 l/s;

- Realizare rezervor de inmagazinare in GA Zapodia V=600 mc;

- Realizare statie de pompare in GA Zapodia;

- Extindere retea de distributie L=7,531 km;

- Realizare unei statii de repompare tip booster.

Captarea apei

Cele două puțuri existente vor fi incluse în noul sistem. În cadrul acestui proiect, pentru acestea va fi prevăzută realizarea unor lucrări de curățare și deznisipare precum și înlocuirea echipamentelor hidromecanice (pompe, conducte și vane) și a instrumentației (debitmetre, traductor de presiune, senzor de nivel apă în puț, măsurare mărimi electrice pompă, controller PLC, transmițătoare RTU etc.). De asemenea în amplasamentul fiecărui puț se va fora un nou puț de observație pentru a permite monitorizarea permanentă a variației curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua on-line eficiența efectivă a puțului.

Sursa de apă existentă va fi extinsă prin intermediul unui puț nou, FN1, amplasat în zona Zapodia, în incinta noii gospodării de apă. Conform studiului hidrogeologic acest puț va permite suplimentarea debitului exploatabil actual cu aproximativ 2,0-2,5 L/s, pentru o denivelare de 8.00 – 10.00 m, adâncimea nivelul hidrostatic regăsindu-se între 6.00 – 11.00 m. Noul puț va fi amplasat într-o cameră din clădirea tehnică a clădirii gospodăriei de apă, apa brută extrasă din puț fiind transportată către noua stație de tratare Traian. În incinta  gospodăriei de apă se va realiza și un puț de observație pentru a permite monitorizarea permanentă a variației curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua on-line eficiența efectivă a puțului.

Statii de tratare

Stația de tratare existentă este într-o stare avansată de uzură iar tehnologia de tratare utilizată (clorinare la break-point) nu este corespunzătoare pentru o funcționare corectă pe termen lung cu costuri acceptabile. Din acest motiv s-a propus realizarea unei noi stații de tratare amplasată în incinta gospodăriei de apă existentă în zona forajului F1. Amplasamentul are o suprafață de 35 m x 20 m = 700 m2 și un perimetru de 110 m.

Stația de tratare este amplasată într-o clădire parter cu dimensiunile în plan 9,0 x 17,40 m și înălțimea de 4,5 m, construită din zidărie de cărămidă sau BCA, cu placă de beton armat la partea superioară. Peste placă se va realiza un acoperiș cu șarpantă de lemn de tip pod circulabil învelit cu tablă galvanizată vopsită. Compartimentările interioare se vor realiza tot cu pereți de BCA.

Având în vedere analizele apei brute s-a adoptat o schemă tehnologică de tratare care să permită tratarea apei brute tipice zonei respective, din acvifere anaerobe de adâncime, ce prezintă un conținut mare de fier și mangan solubil precum și amoniu. De asemenea s-a avut în vedere și istoricul investigațiilor acviferelor din zonă ce indică o valoare foarte mare a sărurilor.

Pentru tratarea acestei ape brute este necesară o tehnologie complexă care presupune atât oxidarea metalelor solubile (fier și mangan) prin aerare în filtre autocatalitice uscate cu ventilație forțată, reținerea coloizilor organici și anorganici (argiloși) și a oxizilor metalici rezultați din oxidare prin filtrarea rapidă pe nisip urmată de separarea clorurilor, sărurilor și amoniului prin osmoză inversă. Pentru stabilizarea apei din punct de vedere a alcalinității se va realiza și re-mineralizarea apei tratate urmată de clorinarea pentru dezinfecție înainte de stocarea în rezervor și distribuție în rețea. În clădirea stației de tratare se vor amplasa și grupurile de pompare care vor realiza pomparea apei potabile către rezervorul existent Hertioana precum și către noul rezervor din gospodăria de apă Zapodia.

Apa uzată, rezultată de la spălarea periodică a filtrelor precum și concentratul instalației de osmoză, se va colecta într-un bazin tampon de unde va fi evacuată conform conceptului de colectare/tratare/re-utilizare a apei uzate tehnologice elaborat la nivelul întregii companii.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Traian sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 41: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Traian

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Extindere front captare prin foraje | 2 foraje la 130 m adâncime, Q = 3, l/s | Asigurarea debitului necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Aductiuni | Aductiune de la reteaua de distributie la GA Traian3 | Conductă de aductiune L=0,409 km | Transportul debitului sursei la GA |
| Statii de tratare | Statie de tartare (reducere amoniu) | Stație de entru Qtr = 7,3 l/s | Dezinfectia apei potabile. |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervoare de înmagazinare | Rezervor de inmagazinare in GA Zapodia V=600 mc | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare | Statii de pompare | 1 statie de pompare tip booster in GA Traian3 1 statie de pompare tip booster retea de distributie Secuieni | Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie |
| Retea de distributie | Extindere conducte de distributie apă, debitmetre, traductoare de presiune, bransamente si hidranti | Lungime totala extindere retea L=5,447 km | Extinderile propuse au scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru consumatorii din SA Traian |

##### Sistem de alimentare cu apă Bogdanesti (UAT Traian)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 2.162 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Bogdanesti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare front de captare – 2 foraje;

- Realizare statie de tratare Qtr=2,1 l/s;

- Realizare statie de pompare tip booster;

- Realizare rezervor de inmagazinare V=250 mc;

- Extinderea retelei de distributie L=4,629 km.

Aceste obiecte se vor amplasa în zona de sud a localității, la cota +196,0 m, în două amplasamente împrejmuite, unul având o suprafață de 22 x 22 m = 484 m2 unde se va amplasa puțul forat F2 și un alt amplasament cu dimensiunile de 45 x 45 m = 2025 m2 unde se va amplasa stația de tratare cu o capacitate de tratare egală cu producția estimată a puțurilor de 5 L/s (pentru o cerință de apă de 2,1 L/s) și un rezervor suprateran din oțel galvanizat având volumul util de 250 m3 pentru un diametru de 7,0 m și o înălțime de 7,0 m.

Captarea apei

Conform analizei realizate în studiul hidrogeologic a rezultat că este posibilă exploatarea unui debit maxim de 5 L/s prin intermediul a două foraje cu adâncimea de 120 m cu o coloană având diametrul de 180 mm, pentru o denivelare de 9-13 m și un nivel hidrostatic între 35-40 m. Puțurile sunt amplasate la distanțe de aproximativ 130 m între ele și sunt protejate conform normelor de protecție sanitară prin intermediul unei împrejmuiri realizate din gard de plasă galvanizată cu înălțimea de 2,5 m, rezultând o incintă cu dimensiunile de 22 x 22 m, suprafața de 484 m2, perimetrul de 88 m. Fiecare puț este amplasat într-o cabină prefabricată de beton armat, semi-îngropată și izolată termic. Accesul către puț se va realiza pe un drum de circulație interioară asfaltat având lățimea de 5,5 m. În exteriorul incintei puțurilor se va amenaja un drum de circulație exterior din piatră spartă.

Incinta fiecărui puț va fi iluminată exterior pe timpul nopții și va fi monitorizată printr-un sistem de supraveghere video. Interiorul cabinei puțurilor va fi monitorizat anti-efracție iar alarmele vor fi transmise la dispeceratul local. La o distanță de 7,5 m de puțul principal se va amplasa un puț de observație unde se va monitoriza permanent variația curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua eficiența efectivă a puțului.

Statii de tratare

Stația de tratare este amplasată într-o clădire parter cu dimensiunile în plan 13,0 x 12,0 m și înălțimea de 4,5 m, construită din zidărie de cărămidă sau BCA, cu placă de beton armat la partea superioară. Peste placă se va realiza un acoperiș cu șarpantă de lemn de tip pod circulabil învelit cu tablă galvanizată vopsită. Compartimentările interioare se vor realiza tot cu pereți de BCA.

Din punct de vedere a calității apei studiul hidrogeologic prezintă valori obținute pentru apa extrasă din foraje executate anterior în vecinătate (zona Prăjești) ce sunt semnificative și pentru noile foraje propuse. Din aceste analize s-a concluzionat următoarele:

- apa subterană are un conținut extrem de ridicat de amoniu (situație specifică tuturor forajelor de adâncime din zona Bacăului) – între 4,5 mg/L și 10,9 mg/L față de max. 0,5 mg/L admis (-> valori de peste 10 ori mai mari decât limita admisibilă).

- în apa subterană există o cantitate mare de cloruri (o situație particulară pentru zona respectivă) – până la 1400 mg/L față de max. 250 mg/L

- valorile concentrației de mangan sunt relativ ridicate (până la 0,12 mg/L față de max. 0,05 mg/L admis). Și concentrațiile de fier sunt la limita maximă admisibilă – 0,2 mg/L.

- valoare conținutului de săruri dizolvate este extrem de mare (conductivitatea între 1000 și 6000 µS/cm față de max. 2500 admis)

- turbiditatea are valori mari (între 4,6 și 35 NTU) chiar și după perioade îndelungate (o lună) de sedimentare

Pentru tratarea acestei ape brute este necesară o tehnologie complexă care presupune atât oxidarea metalelor solubile (fier și mangan) prin aerare în filtre autocatalitice uscate cu ventilație forțată, reținerea coloizilor organici și anorganici (argiloși) și a oxizilor metalici rezultați din oxidare prin filtrarea rapidă pe nisip urmată de separarea clorurilor, sărurilor și amoniului prin osmoză inversă. Pentru stabilizarea apei din punct de vedere a alcalinității se va realiza și remineralizarea apei tratate urmată de clorinarea pentru dezinfecție înainte de stocarea în rezervor și de pomparea în rețeaua de distribuție.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Bogdanesti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 42:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Bogdanesti

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Front de captare | Front de captare – 2 foraje | Sursa va asigura necesarul de debit la etapa de perspectiva (anul 2048). |
| Aductiuni |  |  |  |
| Statii de tratare | Statie de clorinare | Statie de clorinare Qtr=2,1 l/s | Dezinfectia apei potabile. |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor de inmagazinare | Rezervor de inmagazinare cu capacitatea de 250 m3 | Pentru asigurariea volumului de apa necesar sistemului de alimentare cu apa. |
| Statii de pompare | Statie de pompare | Statie de pompare tip booster – hidofor | Pentru asigurarea presiunii de serviciu si a debitului la consumatorii finali |
| Retea de distributie | Retea de distributie | Infiintare de retele apă, bransamente, camine de vane si hidranti | Asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din localitatea Bogdanesti |

##### Sistem de alimentare cu apă Zemes (UAT Zemes)

Numarul de locuitori care vor beneficia de alimentarea cu apa va fi, la nivelul anului 2048, de 3.582 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Zemes s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare conducta de transport L= 10,824 km;

- Realizare statie de clorinare la Qtr=10,3 l/s;

- Realizare rezervor tampon V=15 mc;

- Extindere retea de distributie L=0,354 km;

Statii de tratare

Datorita distantei mari de punctul de racord, in vederea refacerii dozei de clor, s-a prevazut o noua statie de clorinare, amplasata in gospodaria de apa intermediara. Dezinfecţia apei cu clor va asigura dezinfecţia finală a apei şi clorul remanent in reţeaua de distribuţie a apei.

Noua statie se va amplasa intr-un container metalic si va cuprinde:

- un grup de 1+1 dozatoare cu dozare automata a dozei de clor (capacitate de 200 g/h) cu reglaj automat în funcție de debitul de apă și de doza presetată. Punctul de injectie va fi la intrarea in rezervorul tampon;

Statia de clorinare va fi prevazuta cu senzori de clor care vor sesiza depasirea concentratiei maxime  admise de clor in aer si vor declansa o alarma acustica si vizuala. Pentru neutralizarea eventualelor scapari de clor din buteliile de clor prevazute, alaturat statiei de clorinare este prevazut un camin de neutralizare care va sta in permanenta umplut cu lapte de var.

Investitiile propuse in cadrul Sistemului de alimentare cu apa Zemes sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 43: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Sistemul de alimentare cu apa Zemes

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Captarea apei | Racord | Racord la sistemul de aductiuni Statia de tratare Caraboaia – Darmanesti – Rezevor general 300 mc Moinesti – Magiresti – Poduri – Ardeoani. | Sursa existent de apa este intr-o stare avansata de degradare |
| Aductiuni | Conducta de transport | Conducta de transport apa catre rezervoarele existente de inmagazinare L=10,824 km | Pentru transportul apei catre rezervoarele existente |
| Statii de tratare | Statie de clorinare | Stație de clorinare Qtr = 10,3 l/s | Dezinfectia apei potabile. |
| Rezervoare de inmagazinare | Rezervor tampon | Rezervor tampon cu capacitatea de 15 m3 | Asigura aspiratia apei pentru statia de repompare |
| Statii de pompare | Statie de repompare | Statie de repompare Q = 10.3 l/s H = 110 mCA | Asigurarea presiunii necesare in reteaua de distributie |
| Retea de distributie | Retea de distributie | Extindere retea de distributie L=0,354 km | Extinderea sistemului de retele de distributie propusa are scopul de a asigura accesul la apa de calitate pentru toti consumatorii din localitatea Zemes |

### 2.2.2.INVESTIŢII CE SE VOR REALIZA PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERe

#### 3.2.2.2.1.	Aglomerarea Bacau(UAT Bacau, UAT Margineni, UAT Hemeius, UAT Letea Veche, UAT Magura, UAT Luzi Calugara)

Aglomerarea Bacau cuprinde urmatoarele UAT: Bacau, Margineni, Hemeius, Letea Veche, Magura, Luizi Calugara.

Harta Aglomerarii Bacau este reprezentata in figura de mai jos.

Figura 1 12: Harta Aglomerarii Bacau

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Bacau s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=11,117 km in Bacau;

- Reabilitare conducte de canalizare L=7,694 km in Bacau;

- Conducte de refulare 1,239 km in Bacau;

- Extindere conducte de canalizare L=29,486 km in Margineni;

- Conducte de refulare 7,081 km in Margineni;

- Extindere conducte de canalizare L=27,25 km in Hemeius;

- Conducte de refulare 1,978 km in Hemeius;

- Extindere conducte de canalizare L=2,90 km in Fantanele;

- Extindere conducte de canalizare L=6,265 km in Letea Veche;

- Conducte de refulare L=3,136 km in Letea Veche

- Extindere conducte de canalizare L=21,657 km in Magura;

- Conducte de refulare 5.615 m in Magura;

- Extindere conducte de canalizare L=22,979 km in Luizi Calugara;

- Conducte de refulare 2.425 m in Luizi Calugara;

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata in Bacau;

- Reabilitare 1 statie de pompare apa uzata in Bacau;

- Realizare 20 statii de pompare apa uzata in Margineni;

- Reabilitare 3 statii de pompare apa uzata in Margineni;

- Realizare 14 statii de pompare apa uzata in Hemeius;

- Realizare 6 statii de pompare apa uzata in Letea Veche;

- Realizare 6 statii de pompare apa uzata in Luizi Calugara;

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata in Magura;

- Pentru aglomerarea Bacau investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2048.

Staţie de epurare ape uzate/Igienizare platforma de uscare

O data cu modernizarea si retehnologizarea statiei de epurare Bacau, prin autorizatia de mediu s-a interzis depozitarea namolului in vechile platforme de uscare, urmand ca dupa realizarea treptei tertiare acestea sa fie dezafectate, iar suprafata de teren sa fie adusa la categoria de folosinta anterioara.

Asftel, in Programul de Conformare din cadrul Autorizatiei de Mediu nr. 181/5.08.2011, revizuita la 12.05.2016 este trecuta urmatoarea masura cu privire la platfomele de namol: studiu pentru stabilirea solutiilor tehnice pt. Inchiderea platformei de namol si masuri de refacere/reabilitare teren si lucrari de reabilitare a suprafetei, izolarea amolului depus si drenarea apelor meteorice: - termen 20.12.2018.

Prin prezentul proiect se va realiza un set analize privind compusii din componenta namolului, evidentierii gradului de periculozitate si inclusiv procentul de deshidratare pentru stabilirea levigabilitatii, analize facute de un laborator acreditat, incadrarea in tipul de deseu in vederea preluarii cantitatii de namol deshidratat si inchiderii celului 1 de catre Primaria Bacau.

In acest sens avem scrisorile cu nr. 3011 din 2.10.2018 de la CRAB si 11037/28.09.2018 de la Primaria Municipiului Bacau.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Bacau sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 44: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Bacau (UAT Bacau)

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Extindere retea de canalizare Reabilitare retea de canalizare | Extindere retea de canalizare L=12,041 km Reabilitare retea de canalizare L=7,645 km | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata | Reabilitare SPAU Str. Arcadie Septilici | Ca urmare a extinderii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, este necesara reabilitarea statiei de pompare ape uzate |
| Statie de epurare ape uzate | Igienizare paturi de uscare de la vechea statie de epurare Bacau | Analize namol |  |

Tabel 1 45:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Bacau (UAT Margineni)

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Extindere retea de canalizare | Extindere retea de canalizare L=29,531 km | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata | SPAU noi –20 buc. SPAU Reabilitare – 3 buc Conducte de refulare Ltot= 7,081 km | Ca urmare a extinderii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, este necesara reabilitarea statiei de pompare ape uzate |
| Statie de epurare ape uzate | Nu sunt lucrari propuse |  |  |

Tabel 1 46: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Bacau (UAT Hemeius)

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 si Dn 315 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=21.676 m din care Dn 250mm, L= si Dn 315 L=5.424m, Camine de vizitare-205 buc.; Racorduri- 1.046 buc | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata prefabricate | SPAU –14 buc. Conducte de refulare Ltot= 1.426 m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 6 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre colectoarele principale |
| Statie de epurare ape uzate | Nu sunt lucrari propuse |  |  |

Tabel 1 47: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Bacau (UAT Letea Veche)

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=6258 m | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata | SPAU –6 buc. Conducte de refulare Ltot= 3141 m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 6 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare a Municipiului Bacau |
| Statie de epurare ape uzate | Nu sunt lucrari propuse |  |  |

Tabel 1 48: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Bacau (UAT Magura)

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=21,657 km | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata | SPAU –4 buc. Conducte de refulare Ltot= 5.615 m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 6 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare a Municipiului Bacau |
| Statie de epurare ape uzate | Nu sunt lucrari propuse |  |  |

Tabel 1 49: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Bacau (UAT Luizi Calugara)

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=23.701 m | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata | SPAU –6 buc. Conducte de refulare Ltot= 2.425 m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 6 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare a Municipiului Bacau |
| Statie de epurare ape uzate | Nu sunt lucrari propuse |  |  |

#### 3.2.2.2.2.	Custer Moinesti

##### 3.2.2.2.2.1.	Aglomerarea Moinesti (UAT Moinesti)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 27.165 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Moinesti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=18,00 km;

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata;

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Moinesti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 50: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Moinesti

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=18,000 km | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata | SPAU –4 buc. Conducte de refulare Ltot= 849 m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 6 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare |
| Statie de epurare ape uzate | Nu sunt lucrari propuse |  |  |

##### 3.1.2.2.2.2.	Aglomerarea Zemes (UAT Zemes)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 5.169 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Zemes s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=15,931 km;

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Zemes sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 51: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Zemes

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=15,931 km | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata | SPAU –5 buc. Conducte de refulare Ltot= 946 m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 6 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare |
| Statie de epurare ape uzate | Nu sunt lucrari propuse |  |  |

##### 3.1.2.2.2.3.	Aglomerarea Poduri(UAT Poduri)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 8.599 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Poduri s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare conducte de canalizare L=18,640 km;

- Realizare 13 statii de pompare apa uzata;

Aglomerarea Poduri nu dispune de stație de epurare a apelor uzate.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Poduri sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 52:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Poduri

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=18,640 km Camine de record: 883 buc | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata | SPAU –13 buc. Conducte de refulare Ltot= 6,482 m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 6 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare |

#### 3.2.2.2.3.	Cluster Buhusi

Clusterul Buhusi este compus din aglomerarile Buhusi, Racova si Blagesti. Investitiile din acest cluster sunt prezentate mai jos.

Figura 1 13: Clusterului Buhusi

##### 3.2.2.2.3.1.	Aglomerarea Buhusi(UAT Buhusi)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 22.678 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Buhusi s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=0,856 km;

- Reabilitare conducte de canalizare L=0,700 km;

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Buhusi sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 53:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Buhusi

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare |  | Extindere retea de canalizare – 1.410 m; Reabilitarea retea de canalizare – 700 m. | Prin reabilitarea si extinderea retelei de canalizare se va asigura un grad mai mare de colectarea apelor uzate, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |
| Statie de epurare ape uzate | Nu sunt lucrari propuse. |  |  |

##### 3.2.2.2.3.2.	Aglomerarea Racova(UAT Racova)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 2.250 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Racova s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=18,860 km;

- Realizare 13 statii de pompare apa uzata;

- Conducte de refulare

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Racova sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 54: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Racova

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot = 18.860 m, avand Dn 250 mm; Camine de vizitare – 568 buc.; Camine de racord– 973 buc. | Prin extinderea retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei. |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata prefabricate | SPAU – 13 buc. Conducte de refulare: Ltot= 6,873 m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 13 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare. |
| Statie de epurare ape uzate | Nu sunt lucrari propuse |  |  |

##### 3.2.2.2.3.3.	Aglomerarea Blagesti (UAT Blagesti)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 8.093 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Blagesti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=38,365 km;

- Realizare 21 statii de pompare apa uzata;

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Blagesti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 55: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Blagesti

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot = 38,365 km Camine de vizitare – 1207 buc.; Camine entru – 2455 buc. | Prin extinderea retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei. |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata prefabricate | SPAU – 21 buc. Conducte de refulare: Ltot= 12,917 km | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 13 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare. |
| Statie de epurare ape uzate | Nu sunt lucrari propuse |  |  |

#### 3.2.2.2.4.	Aglomerarea Targu Ocna (UAT Targu Ocna, UAT Targu Trotus loc Viisoara, UAT Dofteana loc Bogata)

Agmomerarea Targu Ocna cuprinde urmatoarele UAT-uri: Targu Ocna, Targu Trotus (loc Viisoara) si Dofteana (loc Bogata).

Harta aglomerarii este prezentata mai jos.

Figura 1 14: Harta Aglomerarii Targu Ocna

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 16.704 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Targu Ocna s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=8,881 km;

- Realizare 17 statii de pompare apa uzata;

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Targu Ocna sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 56:Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Targu Ocna

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=8.881 m Dn 250mm, Camine de vizitare-205 buc.; Racorduri- … buc | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata prefabricate | SPAU –17 buc. Conducte de refulare Ltot= 3.358 m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 6 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare |
| Statie de epurare ape uzate | - | - | - |

#### 3.2.2.2.5.	Aglomerarea Darmanesti (UAT Darmanesti)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 16.321 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Darmanesti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=5,112 km;

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata;

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Darmanesti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 57: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Darmanesti

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=5.112m Dn 250mm, Camine de vizitare-103 buc.; Racorduri- 120 buc | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata prefabricate | SPAU – 4 buc. Conducte de refulare Ltot= 443 m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 6 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare |
| Statie de epurare ape uzate | Nu sunt lucrari propuse |  |  |

#### 3.2.2.2.6.	Aglomerarea Parjol – Balcani (UAT Parjol si UAT Balcani)

Aglomerarea Parjol-Balcani cuprinde UAT Parjol si UAT Balcani. Harta aglomerarii este prezentata mai jos.

Figura 1 15: Harta Aglomerarii Parjol-Balcani

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 4.623 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Parjol-Blacani s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=45,196 km;

- Realizare 23 statii de pompare apa uzata;

- Realizare statie de epurare pentru 16.724 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Aglomerarea Balcani-Pârjol nu dispune de stație de epurare a apelor uzate.

Tehnologia de epurare propusă pentru noua stație de epurare este un proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare într-un bazin exterior reactoarelor biologice principale.

Tehnologia propusă pentru stația de epurare Balcani-Pârjol asigură un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului și fosforului și obținerea unui efluent epurat cu încărcări (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localități peste 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25mg/l, Ntotal < 10mg/l, Ptotal < 1mg/l) și în acord cu cerințele restrictive incluse în Avizul de gospodărirea apelor.

Stația de epurare propusă are o capacitate de 16.724 l.e, , care reprezinta populatia echivalenta maxima din 2018 a aglomerarii Balcani-Parjol.

Terenul pe care se va amplasa stația de epurare Balcani-Pârjol este situat în intravilan, pe domeniul public al comunei.

Suprafața de teren pe care se va amplasa stația de epurare noua are o arie de 5.753,1 m2 și un perimetru de 401,3 m.

Schema tehnologică propusă:

Debitele de apă uzată la intrarea în stație sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Q zi med | 2452 | - |
| Q zi max | 3018 | - |
| Q orar max | - | 231,6 |

Încărcările medii zilnice de dimensionare a stației de epurare sunt:

| Parametru | Încărcare poluanți – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 589 |
| CCO-Cr | 1177 |
| MTS | 687 |
| N tot | 108 |
| P tot | 39 |

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv:

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Conform criteriilor tehnico-economice de selecție s-a stabilit că în cazul unui debit orar maxim pe vreme uscată pentru dimensionare mai mare de 120 m3/h (valoare ce determină dimensiunile decantoarelor secundare) devine convenabilă utilizarea unui proces de tip A2O. Din acest motiv s-a ales utilizarea acestui tip de proces pentru stația de epurare Balcani-Pârjol.

De asemenea, valoarea redusă a debitelor și încărcărilor stației de epurare face ca stabilizarea nămolului prin digestie anaerobă să fie nerentabilă. În consecință nu este cazul utilizării unei trepte de decantare primară. Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse s-a optat pentru varianta stabilizării într-un bazin exterior reactoarelor biologice.

Este de așteptat ca valorile debitelor și încărcărilor influentului să crească progresiv pe măsură ce se finalizează contractele de lucrări pentru sistemele de canalizare ale localităților deservite, precum și pe măsură ce populația se racordează la sistemul de canalizare. Perioada tranzitorie până la atingerea termenului final poate să fie de ordinul anilor. Soluția pentru atenuarea riscurilor de funcționare defectuoasă până la atingerea valorilor nominale ale  debitului influent final constă în prevederea mai multor linii de tratare astfel încât capacitatea de procesare să poată fi să poată fi ajustată progresiv. Din acest motiv propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 3 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în trei trepte progresive.

În acest caz este posibilă de asemenea alegerea utilizării fie a unor decantoare secundare circulare (cu dimetrul minim de 16 m și adâncimea minimă a apei de 3,0 m) fie utilizarea unor decantoare longitudinale (cu lățimea minimă de 5 m și adâncimea minimă a apei de 3,0 m).

Dimensionarea decantoarelor secundare este prezentată în detaliu în breviarele de calcul din anexă iar sinteza rezultatelor este prezentată în continuare:

| Caracteristici | Decantoare secundare |
| --- | --- |
|  | Longitudinale cu sucțiune |
| Dimensiuni DS (L x B x H) | 6 m x 32 m x 3 m |
| Suprafața luciului apei | 192 m2 |
| Încărcare specifică de suprafață qA | 0,8 m/h > 1,6 m/h |
| Încărcarea specifică de volum qSV | 304 l/(m2*h) > 500 l/(m2*h) |
| Indicele volumic al nămolului în DS (IVN = SVI) | 120 l/kg |
| Timpul de concentrare al nămolului în DS | 2 h |
| Rata de recirculare externă a nămolului RS | 0,75 |
| Raportul concentrațiilor dintre nămolul recirculat extern și nămolul îngroșat la fundul DS | 0,7 |
| Concentrația nămolului activat în reactoarele biologice | 3,15 kg/m3 |
| Numărul de decantoare secundare | 3 |

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 25% |
| Rata de recirculare internă | 275% |
| Capacitatea de denitrificare | 0,121 > 0,092 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului în reactoarele biologice | 12,6 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 3240 m3 |
| Volumul zonei anaerobe | 324 m3 |
| Volumul zonei anoxice | 810 m3 |
| Volumul zonei oxice | 2430 m3 |
| Producția de nămol | 809 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 886 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 50,1 kg/h |
| Consumul de FeCl3 pentru precipitarea chimică a fosforului | 61,1 kgFe/zi |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 3 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 6 m |
| Lățimea unei linii de reactor biologic | 6 m |
| Lungimea unui compartiment anaerob | 3 m |
| Lungimea unui compartiment anoxic | 6 m |
| Lungimea unui compartiment oxic | 24 m |
| Dimensiuni totale reactoare biologice (L x B x Hb) | 20,0 x 34,50 x 7,0 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice:

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 4 (3+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Cameră distribuție către reactoarele biologice cu deversoare

- Reactoare biologice pe 3 linii, fiecare incluzând:

  - un compartiment anaerob cu un mixer,

  - compartiment anoxic cu un mixer,

  - compartiment oxic cu o pompă de recirculare internă prevăzută cu convertizor de frecvență și debitmetru submersat,

  - sistem de aerare cu difuzori cu cule fine,

  - deversor efluent,

  - canal colectare efluent,

  - senzor redox în compartimentul anoxic,

  - senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat în compartimentul oxic, senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului,

  - senzor concentrație MLSS

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Cameră de distribuție către decantoarele secundare

- 3 decantoare secundare longitudinale cu pod raclor cu sucțiune și colectare spumă la suprafață

- Cămine de colectare și stație de pompare spumă

- Cameră de colectare și conductă de evacuare gravitațională efluent din DS

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Cameră de colectare nămol cu debitmetru pe fiecare conductă de evacuare nămol din fiecare DS

- Stație de pompare nămol recirculat extern prevăzută cu 4 (3+1) pompe cu turație lentă și debitmetru

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Bazin de stabilizare externă a nămolului în exces îngroșat

- Suflante pentru stabilizarea externă a nămolului în exces îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Umplutură generală pentru evitarea inundării amplasamentului

- Drumuri de circulație interioară și drum de acces către stația de epurare din drumul principal

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

Parametrii tratării nămolului sunt:

| rametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Producția de nămol la 12⁰ C | kgSU/zi | 809 |
| Conținut substanță uscată în nămolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de nămol deshidratat | m3/zi | 2,30 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 1,50 |
| Cantitatea de nămol depozitată | to/an | 840 |

Investițiile propuse în prezentul proiect vor prevăzute cu sistem SCADA cu posibilitate transmitere la un dispecerat central.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Parjol-Balcani sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 58: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Parjol-Balcani

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Retea de canalizare | Lungime conducte canalizare gravitationala: L= 45,196 km | Reteaua de canalizare existenta nu acopera integral toate zonele locuite si in Conformitate cu Directiva 91/271/CEE, sistemul actual de colectare nu asigura un grad de conectare de 98% |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare | Statii de pompare noi: 23 buc Integrare SCADA Conducte de refulare 6.842 m. | -Datorita cotelor de teren nefavorabile rezulta necesitatea SPAU-urilor -monitorizarea si controlul sistemului |
| Statie de epurare ape uzate | Statie de epurare | Statie de epurare 16.724 l.e. | -Realizarea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare |

#### 3.2.2.2.7.	Aglomerarea Dofteana (UAT Dofteana)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 11.544 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Dofteana s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Realizare conducte de canalizare L=22,950 km;

- Realizare 21 statii de pompare apa uzata;

- Realizare SE pentru 11.995 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Tehnologia de epurare propusa este cu proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului. Tehnologia propusa pentru statia de epurare Dofteana asigura un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului si fosforului si obtinerea unui efluent epurat cu incarcari (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localitati peste 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25mg/l, Ntotal < 10mg/l, Ptotal < 1mg/l) si in acord cu cerintele restrictive incluse in Avizul de gospodarirea apelor.

Statia de epurare propusa are o capacitate de 11.995 l.e,  care reprezinta populatia echivalenta maxima din 2018 a aglomerarii Dofteana.

Terenul pe care se va amplasa statia de epurare Dofteana este situat in intravilan, pe domeniul public al comunei.

Suprafata de teren pe care se va amplasa statia de epurare noua are o suprafata de 5.310 m2.Accesul spre amplasament se face din DN12A.

Schema tehnologica propusa :

Debitele de apa uzata la intrarea in statie sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Q zi med | 1.302,8 | - |
| Q zi max | 1.609,9 | - |
| Q orar max | - | 121,5 |

Incarcarile medii zilnice de dimensionare a statiei de epurare sunt:

| Parametru | Incarcare poluanti – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 312,68 |
| CCO-Cr | 625,36 |
| MTS | 364,79 |
| N tot | 57,32 |
| P tot | 20,85 |

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv :

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Conform criteriilor tehnico-economice de selecție s-a stabilit că în cazul unui debit orar maxim pe vreme uscată pentru dimensionare mai mare de 120 m3/h (valoare ce determină dimensiunile decantoarelor secundare) devine convenabilă utilizarea unui proces de tip A2O. Din acest motiv s-a ales utilizarea acestui tip de proces pentru stația de epurare Dofteana.

De asemenea, valoarea redusă a debitelor și încărcărilor stației de epurare face ca stabilizarea nămolului prin digestie anaerobă să fie nerentabilă. În consecință nu este cazul utilizării unei trepte de decantare primară. Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse s-a optat pentru varianta stabilizării în reactoarele biologice.

Este de așteptat ca valorile debitelor și încărcărilor influentului să crească progresiv pe măsură ce se finalizează contractele de lucrări pentru sistemele de canalizare ale localităților deservite, precum și pe măsură ce populația se racordează la sistemul de canalizare. Perioada tranzitorie până la atingerea termenului final poate să fie de ordinul anilor. Soluția pentru atenuarea riscurilor de funcționare defectuoasă până la atingerea valorilor nominale ale  debitului influent final constă în prevederea mai multor linii de tratare astfel încât capacitatea de procesare să poată fi să poată fi ajustată progresiv. Din acest motiv propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 4 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în patru trepte progresive.

În acest caz este posibilă de asemenea alegerea utilizării fie a unor decantoare secundare circulare (cu dimetrul minim de 16 m și adâncimea minimă a apei de 3,0 m) fie utilizarea unor decantoare longitudinale (cu lățimea minimă de 5 m și adâncimea minimă a apei de 3,0 m).

Ambele variante au fost dimensionate în breviarele de calcul din anexă iar sinteza rezultatelor este prezentată în continuare :

|  | Decantoare secundare |
| --- | --- |
|  | Radiale | Longitudinale |
| Dimensiuni DS (L x B x H) | Φ 16 m x 3 m | 5 m x 30 m x 3 m |
| Suprafața luciului apei | 402 m2 | 300 m2 |
| Încărcare specifică de suprafață qA | 0,60 m/h > 1,6 m/h | 0,81 m/h > 1,6 m/h |
| Încărcarea specifică de volum qSV | 228 l/(m2*h) > 500 l/(m2*h) | 306 l/(m2*h) > 500 l/(m2*h) |
| Indicele volumic al nămolului în DS (IVN = SVI) | 120 l/kg |
| Timpul de concentrare al nămolului în DS | 2 h |
| Rata de recirculare externă a nămolului RS | 0,75 |
| Raportul concentrațiilor dintre nămolul recirculat extern și nămolul îngroșat la fundul DS | 0,7 |
| Concentrația nămolului activat în reactoarele biologice | 3,15 kg/m3 |
| Numărul de decantoare secundare | 2 |

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 20% |
| Rata de recirculare internă | 275% |
| Capacitatea de denitrificare | 0,110 > 0,092 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului | 25 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 3207 m3 |
| Volumul zonei anaerobe | 182 m3 |
| Volumul zonei anoxice | 641 m3 |
| Volumul zonei oxice | 2566 m3 |
| Producția de nămol | 404 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 498 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 31,1 kg/h |
| Consumul de FeCl3 pentru precipitarea chimică a fosforului | 32,8 kgFe/zi |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 4 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 6 m |
| Lățimea unei linii de reactor biologic | 4 m |
| Lungimea unui compartiment anaerob | 2 m |
| Lungimea unui compartiment anoxic | 7 m |
| Lungimea unui compartiment oxic | 27 m |
| Dimensiuni totale reactoare biologice (L x B x Hb) | 18,50 x 37,50 x 7,0 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice :

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 5 (4+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Cameră distribuție către reactoarele biologice cu deversoare

- Reactoare biologice pe 4 linii fiecare incluzând: un compartiment anaerob cu un mixer, compartiment anoxic cu un mixer, compartiment oxic cu o pompă de recirculare internă prevăzută cu convertizor de frecvență și debitmetru submersat, sistem de aerare cu difuzori cu cule fine, deversor efluent, canal colectare efluent, senzor redox în compartimentul anoxic, senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat în compartimentul oxic, senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului, senzor concentrație MLSS

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Cameră de distribuție către decantoarele secundare

- Decantoare secundare radiale sau longitudinale cu pod raclor cu lamelă de fund și colectare spumă la suprafață.

- Cămine de colectare și stație de pompare spumă

- Cameră de colectare și conductă de evacuare gravitațională efluent din DS

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Cameră de colectare nămol cu debitmetru pe fiecare conductă de evacuare nămol din fiecare DS

- Stație de pompare nămol recirculat extern prevăzută cu 5 (4+1) pompe cu turație lentă și debitmetru

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Bazin tampon de nămol îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Umplutură generală pentru evitarea inundării amplasamentului

- Drum de acces către stația de epurare din drumul principal, aprox. 400 m x 4 m

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

Parametrii tratarii namolului sunt:

| Parametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Productia de namol la 12⁰ C | kgSU/zi | 404 |
| Continut substanta uscata in namolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de namol deshidratat 25% | m3/zi | 1,15 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 0,75 |
| Cantitatea de namol si var depozitata | to/an | 420 |

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Dofteana sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 59: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Dofteana

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250-315 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=22.950m din care: Dn 250mm, L=22.580m si Dn 315 mm, L=370m Camine de vizitare-540 buc.; Racorduri-1485 buc | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata prefabricate | SPAU – 21 buc. Conducte de refulare Ltot= 2.895m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 6 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare |
| Statie de epurare ape uzate | SEAU cu process tip A2O | SEAU pentru 11.995 l.e. | Realizarea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din sistemul de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare |

#### 3.2.2.2.8.	Cluster Casin-Manastirea Casin

Clusterului Casin-Manastirea Casin cuprinde UAT Casin si UAT Manastirea Casin.

Figura 1 16: Harta Clusterului Casin-Manastirea Casin

##### 3.1. 2.2.8.1.	Aglomerarea Casin(UAT Casin)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 4.258 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Casin s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=17,00 km;

- Realizare 12 statii de pompare apa uzata;

- Realizare statie de epurare pentru 10.435 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Aglomerarea Casin nu dispune de stație de epurare a apelor uzate.

Noua statie de epurare va trata apele uzate din clusterul Casin-Manastirea Casin, deservind astfel cele doua aglomerari Casin si Manastirea Casin.

Tehnologia de epurare propusă pentru noua stație de epurare este un proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă în reactoarele biologice principale.

Tehnologia propusă pentru stația de epurare Casin asigură un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului și fosforului și obținerea unui efluent epurat cu încărcări (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localități peste 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25mg/l, Ntotal < 10mg/l, Ptotal < 1mg/l) și în acord cu cerințele restrictive incluse în Avizul de gospodărirea apelor.

Stația de epurare propusă are o capacitate de 10.435 l.e, care reprezinta populatia echivalenta maxima din 2018 a clusterului Casin-Manastirea Casin.

Terenul pe care se va amplasa stația de epurare Casin este situat în intravilan, pe domeniul public al comunei.

Suprafața de teren pe care se va amplasa stația de epurare noua are o arie de 7500 m2 și un perimetru de 352 m.

Schema tehnologică propusă:

Debitele de apă uzată la intrarea în stație sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Q zi med | 1223 | - |
| Q zi max | 1564 | - |
| Q orar max | - | 133,2 |

Încărcările medii zilnice de dimensionare a stației de epurare sunt:

| Parametru | Încărcare poluanți – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 294 |
| CCO-Cr | 587 |
| MTS | 342 |
| N tot | 54 |
| P tot | 20 |

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv:

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Conform criteriilor tehnico-economice de selecție s-a stabilit că în cazul unui debit orar maxim pe vreme uscată pentru dimensionare mai mare de 120 m3/h (valoare ce determină dimensiunile decantoarelor secundare) devine convenabilă utilizarea unui proces de tip A2O. Din acest motiv s-a ales utilizarea acestui tip de proces pentru stația de epurare Casin.

De asemenea, valoarea redusă a debitelor și încărcărilor stației de epurare face ca stabilizarea nămolului prin digestie anaerobă să fie nerentabilă. În consecință nu este cazul utilizării unei trepte de decantare primară. Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse s-a optat pentru varianta stabilizării în interiorul reactoarelor biologice.

Este de așteptat ca valorile debitelor și încărcărilor influentului să crească progresiv pe măsură ce se finalizează contractele de lucrări pentru sistemele de canalizare ale localităților deservite, precum și pe măsură ce populația se racordează la sistemul de canalizare. Perioada tranzitorie până la atingerea termenului final poate să fie de ordinul anilor. Soluția pentru atenuarea riscurilor de funcționare defectuoasă până la atingerea valorilor nominale ale  debitului influent final constă în prevederea mai multor linii de tratare astfel încât capacitatea de procesare să poată fi să poată fi ajustată progresiv. Din acest motiv propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 4 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în patru trepte progresive.

În acest caz este posibilă de asemenea alegerea utilizării fie a unor decantoare secundare circulare (cu dimetrul minim de 16 m și adâncimea minimă a apei de 3,0 m) fie utilizarea unor decantoare longitudinale (cu lățimea minimă de 4 m și adâncimea minimă a apei de 3,0 m).

Dimensionarea decantoarelor secundare este prezentată în detaliu în breviarele de calcul din anexă iar sinteza rezultatelor este prezentată în continuare:

| Caracteristici | Decantoare secundare |
| --- | --- |
|  | Longitudinale cu raclor de fund |
| Dimensiuni DS (L x B x H) | 4 m x 28 m x 3 m |
| Suprafața luciului apei | 112 m2 |
| Încărcare specifică de suprafață qA | 0,79 m/h > 1,6 m/h |
| Încărcarea specifică de volum qSV | 299 l/(m2*h) > 500 l/(m2*h) |
| Indicele volumic al nămolului în DS (IVN = SVI) | 120 l/kg |
| Timpul de concentrare al nămolului în DS | 2 h |
| Rata de recirculare externă a nămolului RS | 0,75 |
| Raportul concentrațiilor dintre nămolul recirculat extern și nămolul îngroșat la fundul DS | 0,7 |
| Concentrația nămolului activat în reactoarele biologice | 3,15 kg/m3 |
| Numărul de decantoare secundare | 3 |

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 25% |
| Rata de recirculare internă | 277% |
| Capacitatea de denitrificare | 0,110 > 0,092 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului în reactoarele biologice | 25 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 3032 m3 |
| Volumul zonei anaerobe | 200 m3 |
| Volumul zonei anoxice | 606 m3 |
| Volumul zonei oxice | 2426 m3 |
| Producția de nămol | 382 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 468 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 29,3 kg/h |
| Consumul de FeCl3 pentru precipitarea chimică a fosforului | 32,0 kgFe/zi |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 4 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 6 m |
| Lățimea unei linii de reactor biologic | 5 m |
| Lungimea unui compartiment anaerob | 2,5 m |
| Lungimea unui compartiment anoxic | 5 m |
| Lungimea unui compartiment oxic | 20,5 m |
| Dimensiuni totale reactoare biologice (L x B x Hb) | 22,5 x 29,6 x 7,0 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice:

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 5 (4+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Cameră distribuție către reactoarele biologice cu deversoare

- Reactoare biologice pe 4 linii, fiecare incluzând:

  - un compartiment anaerob cu un mixer,

  - compartiment anoxic cu un mixer,

  - compartiment oxic cu o pompă de recirculare internă prevăzută cu convertizor de frecvență și debitmetru submersat,

  - sistem de aerare cu difuzori cu cule fine,

  - deversor efluent,

  - canal colectare efluent,

  - senzor redox în compartimentul anoxic,

  - senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat în compartimentul oxic, senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului,

  - senzor concentrație MLSS

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Cameră de distribuție către decantoarele secundare

- 3 decantoare secundare longitudinale cu pod raclor cu raclor de fund și colectare spumă la suprafață

- Cămine de colectare și stație de pompare spumă

- Cameră de colectare și conductă de evacuare gravitațională efluent din DS

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Cameră de colectare nămol cu debitmetru pe fiecare conductă de evacuare nămol din fiecare DS

- Stație de pompare nămol recirculat extern prevăzută cu 5 (4+1) pompe cu turație lentă și debitmetru

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Bazin tampon de nămol îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Umplutură generală pentru evitarea inundării amplasamentului

- Drumuri de circulație interioară și drum de acces către stația de epurare din drumul principal

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

Parametrii tratării nămolului sunt:

| Parametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Producția de nămol la 12⁰ C | kgSU/zi | 382 |
| Conținut substanță uscată în nămolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de nămol deshidratat | m3/zi | 1,09 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 0,7 |
| Cantitatea de nămol depozitată | to/an | 400 |

Investițiile propuse în prezentul proiect vor prevăzute cu sistem SCADA cu posibilitate transmitere la un dispecerat central.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Casin sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 60: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Casin

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Retea de canalizare | Lungime conducte canalizare gravitationala: L=17,00 Km | Reteaua de canalizare existenta nu acopera integral toate zonele locuite si in Conformitate cu Directiva 91/271/CEE, sistemul actual de colectare nu asigura un grad de conectare de 98% |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare | Statii de pompare noi: 12 buc Integrare SCADA Conducte de refulare in lungime totala de 2.565 m. | -Datorita cotelor de teren nefavorabile rezulta necesitatea SPAU-urilor -monitorizarea si controlul sistemului |
| Statie de epurare ape uzate | Statie de epurare | Statie de epurare pentru 10.435 l.e.-pentru clusterul Casin-Manastirea Casin format din aglomerarile Casin si Manastirea Casin | -Realizarea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare din cele doua aglomerari si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare |

##### 3.1.2.2.8.2. Aglomerarea Manastirea Casin (UAT Manastirea Casin)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 4.258 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Manastirea Casin s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=21,920 km;

- Realizare 19 statii de pompare apa uzata;

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Manastirea Casin sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 61: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Manastirea Casin

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Retea de canalizare | Lungime conducte canalizare gravitationala: L=21,920 Km | Reteaua de canalizare existenta nu acopera integral toate zonele locuite si in Conformitate cu Directiva 91/271/CEE, sistemul actual de colectare nu asigura un grad de conectare de 98% |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare | Statii de pompare noi: 19 buc Integrare SCADA Conducte de refulare cu lungime totala de 4.573 m. | -Datorita cotelor de teren nefavorabile rezulta necesitatea SPAU-urilor -monitorizarea si controlul sistemului |
| Statie de epurare ape uzate | Nu sunt lucrari propuse | Apele uzate din aglomerarea Manastirea Casin vor fi tratate la statia de epurare Casin |

#### 3.2.2.2.9.	Cluster Valea Seaca

Clusterul Valea Seaca cuprinde UAT Valea Seaca si UAT Orbeni.

Figura 1 17: Harta Clusterului Valea Seaca

##### 3.1.2.2.9.1.	Aglomerarea Valea Seaca (UAT Valea Seaca)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 4.623 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Valea Seaca s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=6,795 km;

- Realizare 2 statii de pompare apa uzata;

- Reabilitare 2 statii de pompare apa uzata;

- Conducte de refulare 1798

- Extindere statie de epurare la 9.143 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Statia de epurare proiectata va epura toate apele uzate menajere din Clusterul Valea Seaca.

Amplasamentul existent are o suprafață împrejmuită de aproximativ 40 x 20 m = 800 m2, suprafață care este insuficientă pentru amplasarea noilor obiecte. S-a propus construcția noii stații de epurare pe un teren viran adiacent amplasamentului existent, pe o suprafață de 30 x 46 m = 1380 m2 și un perimetru de 152 m. Datorită reliefului sunt necesare lucrări de stabilizare a platformei prin intermediul unor ziduri de sprijin de greutate (de exemplu din gabioane).

Tehnologia de epurare propusă pentru noua stație de epurare este un proces cu funcționare secvențială de tip SBR cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă într-un reactor biologic extern.

Tehnologia propusă pentru stația de epurare Valea Seaca asigură un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului și fosforului și obținerea unui efluent epurat cu încărcări (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localități sub 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25 mg/l, Ntotal < 15 mg/l, Ptotal < 2 mg/l) și în acord cu cerințele restrictive incluse în Avizul de gospodărirea apelor.

Stația de epurare propusă are o capacitate de 9143 l.e, care reprezinta populatia echivalenta maxima a clusterului din anul 2018.

Debitele de apă uzată la intrarea în stație sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Q zi med | 1180 | - |
| Q zi max | 1540 | - |
| Q orar max | - | 148 |

Încărcările medii zilnice de dimensionare a stației de epurare sunt:

| Parametrul | Încărcare poluanți – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 283,2 |
| CCO-Cr | 566,3 |
| MTS | 330,4 |
| N tot | 51,9 |
| P tot | 18,9 |

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv:

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Deoarece variațiile diurne ale debitului influent sunt foarte mari în cazul stațiilor de epurare de capacitate mică, este preferabilă utilizarea unui proces cu funcționare discontinuă ce poate la rândul lui să se adapteze automat oricăror variații ale debitului și încărcărilor influentului prin simpla modificare a duratei alocate unui subproces (anaerob, anoxic, oxic, sedimentare, evacuare efluent tratat, evacuare nămol exces).

Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse, în special datorită constrângerilor de spațiu disponibil în amplasamentul existent, s-a optat pentru varianta stabilizării în exteriorul reactoarelor biologice. Propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 4 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în patru trepte ce pot intra în funcțiune progresiv atunci când este nevoie.

În cazul sistemelor de tip SBR, nu este necesară utilizarea de decantoare secundare, separarea efluentului tratat realizându-se chiar în interiorul reactoarelor biologice într-o secvență de timp special destinat sedimentării. Deoarece sedimentarea se realizează în regim staționar fără existența unor curenți hidraulici generați de intrarea efluentului și de evacuarea efluentului, concentrația economică a nămolului activat (MLSS) are valori mai mari decât în cazul sistemelor cu curgere continuă, rezultând în consecință volume necesare mai mici ale reactoarelor biologice.

Optimizarea funcționării sistemelor de tip SBR se face automat prin intermediul senzorilor REDOX ce monitorizează evoluția activității biologice (reacții biochimice de oxido-reducere). Elaborarea unor programe de gestionare a secvențelor de introducere în reactoarele biologice a debitului și a încărcărilor efective ale influentului precum și a aerării, și evacuării efluentului și nămolului, poate asigura o funcționare optimă a sistemului în condiții de variație extremă a condițiilor externe.

Principalii parametrii de dimensionare a procesului de epurare au fost:

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 25% |
| Durata maximă a unui ciclu | 1,41 ore |
| Capacitatea de denitrificare | 0,098 > 0,092 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului în reactoarele biologice | 11 zile |
| Vârsta nămolului în reactoarele de stabilizare | 14 zile |
| Vârsta totală a nămolului | 25 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 964 m3 |
| Volumul anaerob | 222 m3 |
| Producția de nămol | 396 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 381 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 27,3 kg/h |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 4 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 6 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice:

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 4 (3+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Reactoare biologice pe 4 linii, fiecare incluzând:

  - 2 mixere cu pale mari și turație lentă,

  - sistem de aerare cu difuzori cu bule fine,

  - deversor colector efluent cu nivel reglabil controlabil prin SCADA,

  - canal colectare efluent,

  - senzor redox,

  - senzor concentrație MLSS

  - senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat,

  - senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului,

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol, debitmetru și senzor măsurare SS

- Stație de transfer nămol între reactoarele biologice

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Bazin de stabilizare aerobă de nămol îngroșat

- Stație de pompare nămol stabilizat extern

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Drumuri de circulație interioară și drum de acces către stația de epurare din drumul principal

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

Parametrii tratării nămolului sunt:

| Parametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Producția de nămol la 12⁰ C | kgSU/zi | 396 |
| Conținut substanță uscată în nămolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de nămol deshidratat | m3/zi | 1,13 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 0,7 |
| Cantitatea de nămol depozitată (cu concentrația SS=35%) | to/an | 412 |

Investițiile propuse în prezentul proiect vor fi prevăzute cu sistem SCADA cu posibilitatea transmiterii și controlului la distanță de la un dispecerat central.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Valea Seaca sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 62: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Valea Seaca

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Retea de canalizare Ltot=6,795 km | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata | SPAU noi–2 buc. SPAU reabilitare – 2 buc Conducte de refulare Ltot= 1,798 km | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 11 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare |
| Statie de epurare ape uzate | Extindere SEAU | Extindere SEAU pentru 9.143 l.e. | Realizarea si punerea in functiune a stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din sistemul de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare |

##### 3.1.2.2.9.2.	Aglomerarea Orbeni (UAT Orbeni)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 4.181 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Orbeni s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=19,724 km;

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata;

- Conducte de refulare 3.790 m.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Orbeni sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 63: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Orbeni

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=19,724 km | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata prefabricate | SPAU –5 buc. Conducte de refulare Ltot= 3,791 km | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 6 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare |
| Statie de epurare ape uzate | - | - | Apele uzate vor fi epurare la statia Valea Seaca. |

#### 3.2.2.2.10.	Aglomerarea Cleja (UAT Cleja)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 8.593 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Cleja s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=23,194 km;

- Realizare 12 statii de pompare apa uzata;

- Realizare statie de epurare apa uzata de 8.929 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Aglomerarea Cleja nu dispune de stație de epurare a apelor uzate.

Tehnologia de epurare propusă pentru noua stație de epurare este un proces cu funcționare secvențială de tip SBR cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă în reactoarele biologice principale.

Tehnologia propusă pentru stația de epurare Cleja asigură un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului și fosforului și obținerea unui efluent epurat cu încărcări (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localități sub 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25 mg/l, Ntotal < 15 mg/l, Ptotal < 2 mg/l) și în acord cu cerințele restrictive incluse în Avizul de gospodărirea apelor.

Stația de epurare propusă are o capacitate de 8.929 l.e. care reprezinta populatia echivalenta maxima a aglomerarii din anul 2018.

Terenul pe care se va amplasa stația de epurare Cleja este situat în intravilan, pe domeniul public al comunei.

Suprafața de teren pe care se va amplasa stația de epurare noua are o arie de 3.300,64 m2 și un perimetru de 280,4 m.

Schema tehnologică propusă:

Debitele de apă uzată la intrarea în stație sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Q zi med | 1010 | - |
| Q zi max | 1304 | - |
| Q orar max | - | 106,8 |

Încărcările medii zilnice de dimensionare a stației de epurare sunt:

| Parametru | Încărcare poluanți – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 242 |
| CCO-Cr | 485 |
| MTS | 283 |
| N tot | 44 |
| P tot | 16 |

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv:

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Deoarece variațiile diurne ale debitului influent sunt foarte mari în cazul stațiilor de epurare de capacitate mică, este preferabilă utilizarea unui proces cu funcționare discontinuă ce poate la rândul lui să se adapteze automat oricăror variații ale debitului și încărcărilor influentului prin simpla modificare a duratei alocate unui subproces (anaerob, anoxic, oxic, sedimentare, evacuare efluent tratat, evacuare nămol exces).

Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse s-a optat pentru varianta stabilizării în interiorul reactoarelor biologice.

Este de așteptat ca valorile debitelor și încărcărilor influentului să crească progresiv pe măsură ce se finalizează contractele de lucrări pentru sistemele de canalizare ale localităților deservite, precum și pe măsură ce populația se racordează la sistemul de canalizare. Perioada tranzitorie până la atingerea termenului final poate să fie de ordinul anilor. Soluția pentru atenuarea riscurilor de funcționare defectuoasă până la atingerea valorilor nominale ale  debitului influent final constă în prevederea mai multor linii de tratare astfel încât capacitatea de procesare să poată fi să poată fi ajustată progresiv. Din acest motiv propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 4 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în patru trepte progresive.

În cazul sistemelor de tip SBR, nu este necesară utilizarea de decantoare secundare, separarea efluentului tratat realizându-se chiar în interiorul reactoarelor biologice într-o secvență de timp special destinat sedimentării. Deoarece sedimentarea se realizează în regim staționar fără existența unor curenți hidraulici generați de intrarea efluentului și de evacuarea efluentului, concentrația economică a nămolului activat (MLSS) are valori mai mari decât în cazul sistemelor cu curgere continuă, rezultând în consecință volume necesare mai mici ale reactoarelor biologice.

Optimizarea funcționării sistemelor de tip SBR se face automat prin intermediul senzorilor REDOX ce monitorizează evoluția activității biologice (reacții biochimice de oxido-reducere). Elaborarea unor programe de gestionare a secvențelor de introducere în reactoarele biologice a debitului și a încărcărilor efective ale influentului precum și a aerării, și evacuării efluentului și nămolului, poate asigura o funcționare optimă a sistemului în condiții de variație extremă a condițiilor externe.

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 35% |
| Durata maximă a unui ciclu | 3,7 ore (222 minute) |
| Capacitatea de denitrificare | 0,120 > 0,114 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului în reactoarele biologice | 25 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 5556 m3 |
| Volumul anaerob | 160 m3 |
| Volumul zonei anoxice | 1946 m3 |
| Volumul zonei oxice | 3613 m3 |
| Producția de nămol | 700 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 805 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 50,9 kg/h |
| Consumul de FeCl3 pentru precipitarea chimică a fosforului | 59,3 kgFe/zi |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 4 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 6 m |
| Lățimea unui linii de reactor biologic | 15 m |
| Lungimea unui compartiment anaerob | 15 m |
| Dimensiuni totale reactoare biologice (L x B x Hb) | 16,0 x 62,5 x 7,0 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice:

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 3 (2+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Reactoare biologice pe 4 linii, fiecare incluzând:

  - 2 mixere cu pale mari și turație lentă,

  - sistem de aerare cu difuzori cu cule fine,

  - deversor colector efluent cu nivel reglabil controlabil prin SCADA,

  - canal colectare efluent,

  - senzor redox,

  - senzor concentrație MLSS

  - senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat,

  - senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului,

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol, debitmetru și senzor măsurare SS

- Stație de transfer nămol între reactoarele biologice

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Bazin tampon de nămol îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Umplutură generală pentru evitarea inundării amplasamentului

- Drumuri de circulație interioară și drum de acces către stația de epurare din drumul principal

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

Parametrii tratării nămolului sunt:

| Parametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Producția de nămol la 12⁰ C | kgSU/zi | 700 |
| Conținut substanță uscată în nămolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de nămol deshidratat | m3/zi | 2,0 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 1,3 |
| Cantitatea de nămol depozitată | to/an | 255,5 |

Investițiile propuse în prezentul proiect vor fi prevăzute cu sistem SCADA cu posibilitatea transmiterii la un dispecerat central.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Cleja sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 64: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Cleja

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Retea de canalizare | Lungime conducte canalizare gravitationala: Dn 250 mm, L=23,194 Km Lungime conducte de refulare: De 90mm, De 125 mm L=2,913Km Noi racorduri individuale: 1328 buc. | Reteaua de canalizare existenta nu acopera integral toate zonele locuite si in Conformitate cu Directiva 91/271/CEE, sistemul actual de colectare nu asigura un grad de conectare de 98% |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare | Statii de pompare noi: 12 buc Integrare SCADA | -Datorita cotelor de teren nefavorabile rezulta necesitatea SPAU-urilor -monitorizarea si controlul sistemului |
| Statie de epurare ape uzate | Statie de epurare | Statie de epurare 8.929 l.e. | -Realizarea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare |

#### 3.2.2.2.11.	Aglomerarea Nicolae Balcescu (UAT Nicolae Balcescu)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 10.401 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Nicolae Balcescu s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=10,660 km;

- Realizare 12 statii de pompare apa uzata;

- Reechiparea unei statii de pompare apa uzata;

- Reabilitare si extindere statie de epurare apă uzată.

Staţie de epurare ape uzate

Stația de epurare existentă, conform documentației tehnice existente, este dimensionată pentru un debit mediu zilnic de 1440 mc/zi, corespunzând unui număr de 12.000 LE. Tehnologia de epurare folosită este de tip MBBR/IFAS cu compartimente oxice, anoxice și decantoare secundare lamelare. Nămolul este tratat printr-o instalație de deshidratare cu saci. Efluentul este dezinfectat prin intermediul unei instalații UV.

Stația de epurare existenta este amplasată în zona mlăștinoasă a luncii inundabile a Siretului, fiind construită pe o umplutură generală cu înălțimea de aproximativ 3 m, într-o incintă împrejmuită cu perimetrul de 275,8 m și o suprafață de 4247,2 m2.

Nu sunt solicitate suprafete suplimentare fata de suprafata aceasta.

Din analiza documentației tehnice de proiectarea stației de epurare existente se constată faptul că aceasta nu a fost dimensionată pentru eliminarea nutrienților (azot și fosfor) iar valorile de proiectare a concentrației solidelor în suspensie în efluent ating valoarea de 60 mg/L. Aceste caracteristici de proiectare nu mai satisfac cerințele legale actuale.

- Din evaluarea realizată pe amplasament s-a constatat faptul că stația de epurare nu atinge performanțele de reducere asumate la faza de proiectare. De asemenea s-a constatat faptul că echipamentele, construcțiile și instalațiile existente sunt complet funcționale și sunt în stare bună.

- În aceste condiții s-a stabilit că este necesară modificarea procesului de epurare astfel încât să se atingă parametrii de calitate ai efluentului necesari, re-utilizând construcțiile și echipamentele existente. De asemenea este necesară și îmbunătățirea modului de deshidratare a nămolului în exces.

- În continuare se prezintă o evaluare a modului în care pot fi re-utilizate elementele existente precum și o prezentare a noilor elementele ce trebuie asigurate pentru atingerea performanțelor necesare din punct de vedere legal:

- Stație de pompare influent – se păstrează construcția existentă și pompele existente. Se înlocuiesc senzorii/traductorii de nivel și debitmetrul electromagnetic de pe conducta de refulare.

- Grătar cu sită tip tambur – se elimină

- Separator de grăsimi existent – se elimină. Se refolosește suflanta.

- Unități compacte site fine, deznisipator și separator de grăsimi – Se adaugă două unități compacte din oțel inoxidabil.

- Bazin existent (600 m3) de omogenizare a debitelor și încărcărilor – se curăță și se păstrează construcția existentă. Se refac pantele fundului, se re-impermeabilizează pereții și planșeul și se reamplasează mixerele. Se înlocuiesc senzorii/traductorii de nivel.

- Stația de pompare din bazinul tampon – se păstrează. Se adaugă convertizoare de frecvență pentru fiecare pompă. Se adaugă debitmetru electromagnetic pe conducta de refulare.

- Reactoare biologice noi de tip SBR – în zona de Vest față de bazinele actuale se va realiza construcția unor noi reactoare biologice cu funcționare secvențială de tip SBR pe patru linii, inclusiv o cameră acoperită pentru amplasarea noilor electrovane de distribuție a influentului, a instalațiilor de distribuție a aerului, a instalațiilor de colectare a efluentului tratat prin deversoare mobile, a pompelor de evacuare nămol în exces și a pompelor de transfer inter-reactoare. Cota superioară a noilor bazinelor va fi egală cu cota reactoarelor existente. Reactoarele vor avea o înălțime minimă a apei de 5 m. În jurul reactoarelor se va realiza o umplutură din pământ compactat și se vor amplasa trotuare de circulație. Se vor prevedea toate elementele de automatizare și de instrumentație necesare pentru monitorizarea și controlul SS, nivelelor, debitelor de apă și aer, presiunilor de apă și aer, temperaturii și caracteristicilor fizice ale apei (pH, conductivitate, potențial dox, concentrație de oxigen) și a calității efluentului (amoniu, azotați, NT, CCO, PT).

- Bazine MBBR aerobe existente, prima treaptă (aprox. 6 x 12 m) – se dezafectează funcțional. Se acoperă cu pereți din zidărie și acoperiș din tablă galvanizată vopsită amprentată. Se reutilizează pentru amplasarea noilor unități compacte de site fine, deznisipator aerat și separator de grăsimi.

- Bazine MBBR aerobe existente, a doua treaptă (aprox. 6 x 12 m) – se dezafectează funcțional. Se acoperă cu pereți din zidărie și acoperiș din tablă galvanizată vopsită amprentată. Se reutilizează pentru amplasarea noilor unități de îngroșare mecanică și  deshidratare nămol.

- Bazine anoxice existente (aprox. 6 x 12 m) – se dezafectează funcțional. Se reutilizează ca bazine tampon pentru nămolul în exces evacuat, nămolul îngroșat mecanic și dacă este necesar pentru SP supernatant.

- Decantoare secundare lamelare existente - se dezafectează funcțional. Se reutilizează ca bazine de stabilizare aerobă prin aerare extinsă externă.

- Hală tehnologică și birou – Se păstrează. Turbo-suflantele existente se înlocuiesc cu suflante volumice amplasate într-o nouă cameră. Instalația de deshidratare cu saci existentă se elimină.

- Se va amenaja o nouă stație de stocare și dozare clorură ferică pentru precipitarea chimică a fosforului.

- Stația de pompare efluent – se păstrează construcția existentă și pompele existente. Se înlocuiesc senzorii/traductorii de nivel și debitmetrul electromagnetic de pe conducta de refulare.

- Platformă nouă cu racord auto la drumul existent – se va construi un nou zid de sprijin pe latura de Est a amplasamentului. În spațiul delimitat de noul zid de sprijin și noile clădiri = bazinele existente se va construi o platformă carosabilă asfaltată la cota trotuarului perimetral actual și o nouă poartă de acces auto racordată la drumul existent. Suprafața noii platforme va fi de aproximativ 600 m2.

- Sistem SCADA nou – se va realiza un nou sistem SCADA pentru monitorizarea și controlul procesului atât local cât și la distanță prin transmitere/recepție către dispeceratul central prin comunicație GSM și/sau prin cablu internet dacă există

- Alte sisteme noi – Se va realiza un nou sistem de alarmă și avertizare antiefracție, un sistem de monitorizare video a incintei și un sistem de iluminat exterior corespunzător.

- În spațiul administrativ se va amenaja și echipa un laborator local prevăzut cu aparatura necesară realizării testelor zilnice uzuale (IVN, SS, etuvă, spectro-fotometru etc.).

Criterii de proiectare

Pentru calculul noii stații de epurare s-au considerat următoarele valori ale debitelor și încărcărilor:

- Numărul de locuitori echivalenți: 10.811 PE(care reprezinta populatia echivalenta maxima a aglomerarii in 2018)

- Debitul mediu zilnic: 1.095 m3/zi

- Debitul orar maxim pe vreme uscată: 118 m3/h

- Debitul orar maxim pe vreme ploioasă: 236 m3/h

- Debitul specific zilnic: 101,27 L/(PE*zi)

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Nicolae Balcescu sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 65: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Nicolae Balcescu

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Retea de canalizare | Lungime conducte canalizare gravitationala: Dn 250 mm, L=10,660 Km Lungime conducte de refulare: De 90mm, L=3,178 Km Noi racorduri individuale: 322 buc. | Reteaua de canalizare existenta nu acopera integral toate zonele locuite si in Conformitate cu Directiva 91/271/CEE, sistemul actual de colectare nu asigura un grad de conectare de 98% |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare | Statii de pompare noi: 12 buc Pompe noi în SPAU-A existenta Integrare SCADA | -Datorita cotelor de teren nefavorabile rezulta necesitatea SPAU-urilor -Datorită extinderilor din Valea Seacă pentru zona înaltă a satului (zona Albeni), pentru SPAU-A existenta este necesară înlocuirea pompelor existente -Monitorizarea si controlul sistemului |
| Statie de epurare ape uzate | Statie de epurare | A fost prevăzuta reabilitarea si extinderea statiei de epurare existenta. | Stația de epurare existenta se constată faptul că aceasta nu a fost dimensionată pentru eliminarea nutrienților (azot și fosfor) Stația de epurare nu atinge performanțele de reducere asumate la faza de proiectare |

#### 3.2.2.2.12.	Cluster Racaciuni

Cluster Racaciuni va cuprinde Aglomerarile Racaciuni si Fundu Racaciuni.

Figura 1 18: Harta Clusterului Racaciuni

##### 3.2.2.2.12.1.	Aglomerarea Racaciuni(UAT Racaciuni)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 4.899 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Racaciuni s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=21,990 km;

- Realizare 6 statii de pompare apa uzata;

- Realizare statie de epurare pentru 8.159 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Statia de epurare proiectata va epura toate apele uzate menajere din Clusterul Racaciuni.

Pentru a diminua problemele generate de alegerea unui alt amplasament din punct de vedere administrativ dar și al relocării conductelor influentului și efluentului s-a propus construcția noii stații de epurare în amplasamentul existent. Amplasamentul existent are o suprafață împrejmuită de aproximativ 30 x 30 m = 900 m2, suprafață care este insuficientă pentru amplasarea noilor obiecte. S-a propus așadar o mărire a suprafeței cu 16 m pe una din laturi astfel încât suprafața totală să ajungă la 1380 m2 și un perimetru de 152 m.

Pentru a satisface cerințele minimale de descărcare a apelor uzate în emisar pe perioada construcției s-a propus realizarea investiției în două etape. Astfel în prima etapă se va construi și pune în funcțiune treapta mecanică de tratare primară constând în grătare rare, stație de pompare influent, unități compacte de deznisipare cu site fine, deznisipator aerat și separator de grăsimi și conectarea acestei trepte la căminul efluent existent. În cea de-a doua etapă se va demola construcția existentă și se va construi noua treaptă biologică și linia de tratare a nămolului.

Tehnologia de epurare propusă pentru noua stație de epurare este un proces cu funcționare secvențială de tip SBR cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă într-un reactor biologic extern.

Tehnologia propusă pentru stația de epurare Răcăciuni asigură un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului și fosforului și obținerea unui efluent epurat cu încărcări (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localități sub 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25 mg/l, Ntotal < 15 mg/l, Ptotal < 2 mg/l) și în acord cu cerințele restrictive incluse în Avizul de gospodărirea apelor.

Stația de epurare propusă are o capacitate de 8.159 l.e, care reprezinta populatia echivalenta maxima a clusterului din anul 2018.

Debitele de apă uzată la intrarea în stație sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Q zi med | 1157,4 | - |
| Q zi max | 1467,37 | - |
| Q orar max | - | 119,34 |

Încărcările medii zilnice de dimensionare a stației de epurare sunt:

| Parametru | Încărcare poluanți – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 277,8 |
| CCO-Cr | 555,6 |
| MTS | 324,1 |
| N tot | 50,9 |
| P tot | 18,5 |

Schema tehnologică propusă:

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv:

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Deoarece variațiile diurne ale debitului influent sunt foarte mari în cazul stațiilor de epurare de capacitate mică, este preferabilă utilizarea unui proces cu funcționare discontinuă ce poate la rândul lui să se adapteze automat oricăror variații ale debitului și încărcărilor influentului prin simpla modificare a duratei alocate unui subproces (anaerob, anoxic, oxic, sedimentare, evacuare efluent tratat, evacuare nămol exces).

Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse, în special datorită constrângerilor de spațiu disponibil în amplasamentul existent, s-a optat pentru varianta stabilizării în exteriorul reactoarelor biologice. Propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 4 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în patru trepte ce pot intra în funcțiune progresiv atunci când este nevoie.

În cazul sistemelor de tip SBR, nu este necesară utilizarea de decantoare secundare, separarea efluentului tratat realizându-se chiar în interiorul reactoarelor biologice într-o secvență de timp special destinat sedimentării. Deoarece sedimentarea se realizează în regim staționar fără existența unor curenți hidraulici generați de intrarea efluentului și de evacuarea efluentului, concentrația economică a nămolului activat (MLSS) are valori mai mari decât în cazul sistemelor cu curgere continuă, rezultând în consecință volume necesare mai mici ale reactoarelor biologice.

Optimizarea funcționării sistemelor de tip SBR se face automat prin intermediul senzorilor REDOX ce monitorizează evoluția activității biologice (reacții biochimice de oxido-reducere). Elaborarea unor programe de gestionare a secvențelor de introducere în reactoarele biologice a debitului și a încărcărilor efective ale influentului precum și a aerării, și evacuării efluentului și nămolului, poate asigura o funcționare optimă a sistemului în condiții de variație extremă a condițiilor externe.

Principalii parametrii de dimensionare a procesului de epurare au fost:

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 25% |
| Durata maximă a unui ciclu | 1,62 ore |
| Capacitatea de denitrificare | 0,098 > 0,091 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului în reactoarele biologice | 11 zile |
| Vârsta nămolului în reactoarele de stabilizare | 14 zile |
| Vârsta totală a nămolului | 25 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 950 m3 |
| Volumul anaerob | 180 m3 |
| Producția de nămol | 387 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 372 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 26,5 kg/h |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 4 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 6 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice:

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 4 (3+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Reactoare biologice pe 4 linii, fiecare incluzând:

  - 2 mixere cu pale mari și turație lentă,

  - sistem de aerare cu difuzori cu bule fine,

  - deversor colector efluent cu nivel reglabil controlabil prin SCADA,

  - canal colectare efluent,

  - senzor redox,

  - senzor concentrație MLSS

  - senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat,

  - senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului,

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol, debitmetru și senzor măsurare SS

- Stație de transfer nămol între reactoarele biologice

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Bazin de stabilizare aerobă de nămol îngroșat

- Stație de pompare nămol stabilizat extern

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Drumuri de circulație interioară și drum de acces către stația de epurare din drumul principal

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

Parametrii tratării nămolului sunt:

| Parametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Producția de nămol la 12⁰ C | kgSU/zi | 387 |
| Conținut substanță uscată în nămolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de nămol deshidratat | m3/zi | 1,1 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 0,7 |
| Cantitatea de nămol depozitată (cu concentrația SS=35%) | to/an | 444 |

Investițiile propuse în prezentul proiect vor fi prevăzute cu sistem SCADA cu posibilitatea transmiterii și controlului la distanță de la un dispecerat central.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Racaciuni sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 66: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Racaciuni

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Retea de canalizare | Lungime conducte canalizare gravitationala L=21,990 Km Lungime conducte de refulare: L=2,587 Km Noi racorduri individuale 1.823 buc. | Reteaua de canalizare existenta nu acopera integral toate zonele locuite si in Conformitate cu Directiva 91/271/CEE, sistemul actual de colectare nu asigura un grad de conectare de 98% |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare | Statii de pompare noi: 6 buc Integrare SCADA Conducte de refulare 2587 m | -Datorita cotelor de teren nefavorabile rezulta necesitatea SPAU-urilor -monitorizarea si controlul sistemului |
| Statie de epurare ape uzate | Statie de epurare | Extinderea si reabilitarea stației de epurare pentru 8.159 l.e. | Extinderea si reabilitarea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare |

##### 3.2.2.2.12.2.	Aglomerarea Fundu Racaciuni (UAT Fundu Racaciuni)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 2.956 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Fundu Racaciuni s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=11,750 km;

- Realizare 7 statii de pompare apa uzata;

- Conducte de refulare

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Fundu Racaciuni sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 67: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Fundu Racaciuni

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Retea de canalizare | Lungime conducte canalizare gravitationala L=11,750 Km Lungime conducte de refulare: L=1,889 Km Noi racorduri individuale 734 buc. | Reteaua de canalizare existenta nu acopera integral toate zonele locuite si in Conformitate cu Directiva 91/271/CEE, sistemul actual de colectare nu asigura un grad de conectare de 98% |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare | Statii de pompare noi: 7 buc Integrare SCADA Conducte de refulare 1889 m | -Datorita cotelor de teren nefavorabile rezulta necesitatea SPAU-urilor -monitorizarea si controlul sistemului |
| Statie de epurare ape uzate | Nu sunt propuse investitii. | Nu sunt propuse investitii. | Apele uzate menajere vor fi epurate in cadrul SE Racaciuni. |

#### 3.2.2.2.13.	Aglomerarea Garleni (UAT Garleni)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 7.523 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Garleni s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=24,770 km;

- Realizare 9 statii de pompare apa uzata;

- Extindere statie de epurare la 7.818 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Pentru a diminua problemele generate de alegerea unui alt amplasament din punct de vedere administrativ dar și al relocării conductelor influentului și efluentului s-a propus construcția noii stații de epurare în amplasamentul existent.

Tehnologia de epurare propusă pentru noua stație de epurare este un proces cu funcționare secvențială de tip SBR cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă într-un reactor biologic extern.

Tehnologia propusă pentru stația de epurare Gârleni asigură un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului și fosforului și obținerea unui efluent epurat cu încărcări (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localități sub 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25 mg/l, Ntotal < 15 mg/l, Ptotal < 2 mg/l) și în acord cu cerințele restrictive incluse în Avizul de gospodărirea apelor.

Stația de epurare propusă are o capacitate de 7818 l.e.

Suprafața de teren pe care se va amplasa stația de epurare are o arie de 1190 m2 și un perimetru de 145,2 m.

Debitele de apă uzată la intrarea în stație sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Q zi med | 868,25 | - |
| Q zi max | 1132,56 | - |
| Q orar max | - | 97,71 |

Încărcările medii zilnice de dimensionare a stației de epurare sunt:

| Parametru | Încărcare poluanți – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 208,4 |
| CCO-Cr | 416,8 |
| MTS | 243,1 |
| N tot | 38,2 |
| P tot | 13,9 |

Schema tehnologică propusă:

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv:

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Deoarece variațiile diurne ale debitului influent sunt foarte mari în cazul stațiilor de epurare de capacitate mică, este preferabilă utilizarea unui proces cu funcționare discontinuă ce poate la rândul lui să se adapteze automat oricăror variații ale debitului și încărcărilor influentului prin simpla modificare a duratei alocate unui subproces (anaerob, anoxic, oxic, sedimentare, evacuare efluent tratat, evacuare nămol exces).

Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse, în special datorită constrângerilor de spațiu disponibil în amplasamentul existent, s-a optat pentru varianta stabilizării în exteriorul reactoarelor biologice. Propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 4 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în patru trepte ce pot intra în funcțiune progresiv atunci când este nevoie.

În cazul sistemelor de tip SBR, nu este necesară utilizarea de decantoare secundare, separarea efluentului tratat realizându-se chiar în interiorul reactoarelor biologice într-o secvență de timp special destinat sedimentării. Deoarece sedimentarea se realizează în regim staționar fără existența unor curenți hidraulici generați de intrarea efluentului și de evacuarea efluentului, concentrația economică a nămolului activat (MLSS) are valori mai mari decât în cazul sistemelor cu curgere continuă, rezultând în consecință volume necesare mai mici ale reactoarelor biologice.

Optimizarea funcționării sistemelor de tip SBR se face automat prin intermediul senzorilor REDOX ce monitorizează evoluția activității biologice (reacții biochimice de oxido-reducere). Elaborarea unor programe de gestionare a secvențelor de introducere în reactoarele biologice a debitului și a încărcărilor efective ale influentului precum și a aerării, și evacuării efluentului și nămolului, poate asigura o funcționare optimă a sistemului în condiții de variație extremă a condițiilor externe.

Principalii parametrii de dimensionare a procesului de epurare au fost:

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 25% |
| Durata maximă a unui ciclu | 1,49 ore |
| Capacitatea de denitrificare | 0,098 > 0,091 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului în reactoarele biologice | 11,8 zile |
| Vârsta nămolului în reactoarele de stabilizare | 13,2 zile |
| Vârsta totală a nămolului | 25 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 760 m3 |
| Volumul anaerob | 115 m3 |
| Producția de nămol | 225 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 278 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 16,3 kg/h |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 4 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 5-6 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice:

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 4 (3+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Reactoare biologice pe 4 linii, fiecare incluzând:

  - 2 mixere cu pale mari și turație lentă,

  - sistem de aerare cu difuzori cu bule fine,

  - deversor colector efluent cu nivel reglabil controlabil prin SCADA,

  - canal colectare efluent,

  - senzor redox,

  - senzor concentrație MLSS

  - senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat,

  - senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului,

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol, debitmetru și senzor măsurare SS

- Stație de transfer nămol între reactoarele biologice

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Bazin de stabilizare aerobă de nămol îngroșat

- Stație de pompare nămol stabilizat extern

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Drumuri de circulație interioară și drum de acces către stația de epurare din drumul principal

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

Parametrii tratării nămolului sunt:

| Parametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Producția de nămol la 12⁰ C | kgSU/zi | 290 |
| Conținut substanță uscată în nămolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de nămol deshidratat | m3/zi | 0,828 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 0,529 |
| Cantitatea de nămol depozitată (cu concentrația SS=35%) | to/an | 302 |

Investițiile propuse în prezentul proiect vor fi prevăzute cu sistem SCADA cu posibilitatea transmiterii și controlului la distanță de la un dispecerat central.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Garleni sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 68: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Garleni

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | ConducteDn 250, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=24.770 m, Camine de vizitare-513 buc.; Racorduri-1.878 buc | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata prefabricate | SPAU –9 buc. Conducte de refulare Ltot= 3.253 m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 6 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre colectoarele principale |
| Statie de epurare ape uzate | - | Extindere capacitate la 7.818 l.e | Extinderea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare |

#### 3.2.2.2.14.	Aglomerarea Magiresti (UAT Magiresti)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 4.567 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Magiresti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=19,361 km;

- Realizare 3 statii de pompare apa uzata;

- Extindere statie de epurare la 4.739 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

În aglomerarea Măgirești există o stație de epurare a apelor uzate pusă în funcțiune în anul 2003, finanțată prin programul SAPARD.

Stația de epurare existentă are la bază o tehnologie cu biofilme fixate și nămol activat (MBBR-IFAS) prin care se realizează numai reducerea substanțelor organice pe bază de carbon fără reducerea nutrienților. Epurarea se realizează într-un bazin metalic tip container monobloc în care se introduce aer prin intermediul unor suflante. Din evaluările realizate pe teren rezultă faptul că stația de epurare existentă nu îndeplinește cerințele legale actuale și este imposibilă re-utilizarea unor obiecte existente în vederea îmbunătățirii procesului.

În concluzie este necesară construcția unei stații noi de epurare.  Pentru a diminua problemele generate de alegerea unui alt amplasament din punct de vedere administrativ dar și al relocării conductelor influentului și efluentului s-a propus construcția noii stații de epurare în amplasamentul existent. Amplasamentul existent are o suprafață împrejmuită de aproximativ 45 x 39,35 m = 1770,5 m2 și un perimetru de 168,7 m.

Pentru a satisface cerințele minimale de descărcare a apelor uzate în emisar pe perioada construcției s-a propus realizarea investiției în două etape. Astfel în prima etapă se va construi și pune în funcțiune treapta mecanică de tratare primară constând în grătare rare, stație de pompare influent, unități compacte de deznisipare cu site fine, deznisipator aerat și separator de grăsimi și conectarea acestei trepte la căminul efluent existent. În cea de-a doua etapă se va demola construcția existentă și se va construi noua treaptă biologică și linia de tratare a nămolului.

Tehnologia de epurare propusă pentru noua stație de epurare este un proces cu funcționare secvențială de tip SBR cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă într-un reactor biologic extern.

Tehnologia propusă pentru stația de epurare Măgirești asigură un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului și fosforului și obținerea unui efluent epurat cu încărcări (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localități sub 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25 mg/l, Ntotal < 15 mg/l, Ptotal < 2 mg/l) și în acord cu cerințele restrictive incluse în Avizul de gospodărirea apelor.

Stația de epurare propusă are o capacitate de 4739 l.e., care reprezinta populatia echivalenta maxima a aglomerarii din anul 2018.

Debitele de apă uzată la intrarea în stație sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Q zi med | 696,53 | - |
| Q zi max | 884,63 | - |
| Q orar max | - | 79,87 |

Încărcările medii zilnice de dimensionare a stației de epurare sunt:

| Parametru | Încărcare poluanți – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 167,2 |
| CCO-Cr | 334,3 |
| MTS | 195 |
| N tot | 30,6 |
| P tot | 11,1 |

Schema tehnologică propusă:

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv:

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Deoarece variațiile diurne ale debitului influent sunt foarte mari în cazul stațiilor de epurare de capacitate mică, este preferabilă utilizarea unui proces cu funcționare discontinuă ce poate la rândul lui să se adapteze automat oricăror variații ale debitului și încărcărilor influentului prin simpla modificare a duratei alocate unui subproces (anaerob, anoxic, oxic, sedimentare, evacuare efluent tratat, evacuare nămol exces).

Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse, în special datorită constrângerilor de spațiu disponibil în amplasamentul existent, s-a optat pentru varianta stabilizării în exteriorul reactoarelor biologice. Propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 4 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în patru trepte ce pot intra în funcțiune progresiv atunci când este nevoie.

În cazul sistemelor de tip SBR, nu este necesară utilizarea de decantoare secundare, separarea efluentului tratat realizându-se chiar în interiorul reactoarelor biologice într-o secvență de timp special destinat sedimentării. Deoarece sedimentarea se realizează în regim staționar fără existența unor curenți hidraulici generați de intrarea efluentului și de evacuarea efluentului, concentrația economică a nămolului activat (MLSS) are valori mai mari decât în cazul sistemelor cu curgere continuă, rezultând în consecință volume necesare mai mici ale reactoarelor biologice.

Optimizarea funcționării sistemelor de tip SBR se face automat prin intermediul senzorilor REDOX ce monitorizează evoluția activității biologice (reacții biochimice de oxido-reducere). Elaborarea unor programe de gestionare a secvențelor de introducere în reactoarele biologice a debitului și a încărcărilor efective ale influentului precum și a aerării, și evacuării efluentului și nămolului, poate asigura o funcționare optimă a sistemului în condiții de variație extremă a condițiilor externe.

Principalii parametrii de dimensionare a procesului de epurare au fost:

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 25% |
| Durata maximă a unui ciclu | 1,74 ore |
| Capacitatea de denitrificare | 0,098 > 0,091 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului în reactoarele biologice | 11 zile |
| Vârsta nămolului în reactoarele de stabilizare | 14 zile |
| Vârsta totală a nămolului | 25 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 650 m3 |
| Volumul anaerob | 120 m3 |
| Producția de nămol | 216 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 259 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 16,2 kg/h |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 4 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 6 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice:

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 4 (3+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Reactoare biologice pe 4 linii, fiecare incluzând:

  - 2 mixere cu pale mari și turație lentă,

  - sistem de aerare cu difuzori cu bule fine,

  - deversor colector efluent cu nivel reglabil controlabil prin SCADA,

  - canal colectare efluent,

  - senzor redox,

  - senzor concentrație MLSS

  - senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat,

  - senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului,

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol, debitmetru și senzor măsurare SS

- Stație de transfer nămol între reactoarele biologice

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Bazin de stabilizare aerobă de nămol îngroșat

- Stație de pompare nămol stabilizat extern

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Drumuri de circulație interioară și drum de acces către stația de epurare din drumul principal

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

Parametrii tratării nămolului sunt:

| Parametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Producția de nămol la 12⁰ C | kgSU/zi | 216 |
| Conținut substanță uscată în nămolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de nămol deshidratat | m3/zi | 0,62 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 0,39 |
| Cantitatea de nămol depozitată (cu concentrația SS=35%) | to/an | 225 |

Investițiile propuse în prezentul proiect vor fi prevăzute cu sistem SCADA cu posibilitatea transmiterii și controlului la distanță de la un dispecerat central.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Magiresti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 69: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Magiresti

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=19,361 km | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata | SPAU noi–3 buc. Conducte de refulare Ltot= 0,929 km | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 11 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare |
| Statie de epurare ape uzate | Extindere SEAU | Extindere SEAU pentru 4.739 l.e. | Realizarea extinderii stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din aglomerare, deoarece capacitatea statiei existente nu era suficienta si nu indeplinea conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare |

#### 3.2.2.2.15.	Aglomerarea Targu Trotus (UAT Targu Trotus)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 4.803 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Targu Trotus s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=17,883 km;

- Realizare 11 statii de pompare apa uzata;

- Extinderea statiei de epurare la 4.995 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Aglomerarea Targu Trotus dispune de statie de epurare, realizata in anul 2014, aflata in conservare. Stația de epurare existentă, este dimensionată pentru un debit zilnic maxim Qzimax = 468 m3/zi, și Qzimed = 360 m3/zi, pentru 4.300 LE. SEAU conține un grătar cu sită de tip tambur, o stație de pompare de intrare, un decantor primar, un selector anaerob, un modul biologic pe două linii de tip MBBR cu decantoare secundare verticale cu lamele, un îngroșător de nămol, o stație de deshidratare cu filtru presă cu plăci. De asemenea mai există un bazin de stabilizare aerobă a nămolului. Stația nu a fost pusă în funcțiune și nu s-a identificat gura de vărsare în emisar (este posibil să nu fi fost construită).

Amplasamentul SEAU este împrejmuit și există branșament funcțional la rețeaua de energie electrică.

Situația propusă

Din analiza datelor tehnice de proiectare se constată faptul că debitul de dimensionare al stației de epurare existente este de aproximativ două ori mai mic decât debitul necesar actual: Qzimed=589 m3/zi.

Din evaluarea pe teren a stării construcțiilor și echipamentelor existente se constată o degradare a acestora precum și o construcție necorespunzătoare (de ex. Echipamentul de deshidratare este amplasat sub un șopron fără pardoseală și fără izolarea termică corespunzătoare). De asemenea, prin tehnologia utilizată (MBBR) este foarte dificilă atingerea parametrilor de calitate ai efluentului necesari în condițiile legislative actuale.

În aceste condiții, s-a stabilit că soluția optimă este de a re-utiliza obiectele care pot fi reabilitate și corespund noilor cerințe, de a elimina obiectele și echipamentele care nu corespund și de adăuga obiecte și echipamente noi în amplasamentul  existent.

În continuare se prezintă o evaluare a modului în care pot fi re-utilizate elementele existente precum și o prezentare a noilor elementele ce trebuie asigurate pentru atingerea performanțelor necesare din punct de vedere legal:

- Stație de pompare influent – se păstrează construcția existentă. Pompele existente se înlocuiesc cu pompe de capacitate corespunzătoare. Se înlocuiesc senzorii/traductorii de nivel și debitmetrul electromagnetic de pe conducta de refulare.

- Grătar cu sită tip tambur – se elimină

- Unități compacte site fine, deznisipator și separator de grăsimi – Se adaugă două unități compacte din oțel inoxidabil într-o nouă clădire acoperită sau într-o clădire amplasată peste decantorul primar existent.

- Decantor primar existent – se poate păstra construcția existentă în vederea amplasării unităților mecanice compacte. De asemenea se poate refolosi ca bazin de stabilizare externă a nămolului în exces îngroșat. Dacă nu se refolosește, se demolează și se reface amplsamentul.

- Unitățile biologice MBBR modulare cu decantoare secundare, suflante și pompe de recirculare – se elimină de pe amplasament.

- Bazinul de stabilizare nămol primar existent – se poate refolosi ca bazin de stabilizare externă a nămolului în exces îngroșat sau ca bazin tampon pentru nămol sau supernatant. Dacă nu se refolosește se demolează.

- Clădirea și echipamentul de deshidratare existent se vor elimina din amplasament.

- Containerul administrativ existent se va elimina din amplasament.

- Se va construi o nouă clădire suflante și pentru noile echipamente de îngroșare și deshidratare nămol. Se va construi o clădire pentru laboratorul stației, vestiare/grup sanitar și birou/cameră control SCADA.

- Se va construi o nouă linie de tratare biologică alcătuită din patru reactoare cu funcționare secvențială de tip SBR, prevăzute cu deversor colector cu deplasare controlată. Adiacent noilor reactoare se va realiza o cameră acoperită care va conține noilor electrovane de distribuție a influentului, a instalațiilor de distribuție a aerului, a instalațiilor de colectare a efluentului tratat prin deversoare mobile, a pompelor de evacuare nămol în exces și a pompelor de transfer inter-reactoare. Reactoarele vor avea o înălțime minimă a apei de 5 m. În jurul reactoarelor se va realiza o umplutură din pământ compactat și se vor amplasa trotuare de circulație. Se vor prevedea toate elementele de automatizare și de instrumentație necesare pentru monitorizarea și controlul SS, nivelelor, debitelor de apă și aer, presiunilor de apă și aer, temperaturii și caracteristicilor fizice ale apei (pH, conductivitate, potențial redox, concentrație de oxigen) și a calității efluentului (amoniu, azotați, NT, CCO, PT).

- Se vor procura suflante noi, volumice, prevăzute cu convertizoare de frecvență și echipamente de îngroșare mecanică a nămolului și echipamente de deshidratare a nămolului de tip filtru presă cu plăci.

- Se va amenaja o nouă stație de stocare și dozare clorură ferică pentru precipitarea chimică a fosforului.

- Se reface conducta de evacuare a efluentului și gura de vărsare în emisar.

- Sistem SCADA nou – se va realiza un nou sistem SCADA pentru monitorizarea și controlul procesului atât local cât și la distanță prin transmitere/recepție către dispeceratul central prin comunicație GSM și/sau prin cablu internet dacă există

- Alte sisteme noi – Se va realiza un nou sistem de alarmă și avertizare antiefracție, un sistem de monitorizare video a incintei și un sistem de iluminat exterior corespunzător.

Criterii de proiectare

Pentru calculul noii stații de epurare s-au considerat următoarele valori ale debitelor și încărcărilor:

- Numărul de locuitori echivalenți: 4.995 PE, care reprezinta populatia echivalenta maxima a aglomerarii din anul 2018.

- Debitul mediu zilnic: 589 m3/zi

- Debitul orar maxim pe vreme uscată: 65 m3/h

- Debitul orar maxim pe vreme ploioasă: 130 m3/h

- Debitul specific zilnic: 117,92 L/(PE*zi)

Încărcări și concentrații poluanți influent:

| Descriere | Notație | Încărcări zilnice [kg/zi] | Concentrații [mg/L] |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCO | 282,7 | 480,0 |
| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 141,4 | 240,0 |
| Materii totale solide | MTS | 164,9 | 280,0 |
| Azot total Kjedahl | NTK | 25,9 | 44,0 |
| Azot amoniacal | NH4-N | 15,5 | 26,4 |
| Azot organic | NH4-org | 10,4 | 17,6 |
| Fosfor total | PT | 9,4 | 16,0 |

- Concentrații poluanți efluent:

| Descriere | Notație | Concentrații [mg/L] |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen | CCO | 120 |
| Consum biochimic de oxigen | CBO5 | 25 |
| Materii totale solide | MTS | 35 |
| Azot total | NT | 10 |
| Azot amoniacal | NH4-N | 2 |
| Azot din azotați | NO3-N | 8 |
| Azot organic | NH4-org | 0 |
| Fosfor total | PT | 1 |

- Temperatura minimă de dimensionare: 10°C

- Temperatura minimă pentru calcularea producției de nămol: 12°C

- Temperatura maximă pentru calcularea cerinței de oxigen: 20°C

- Vârsta minimă a nămolului în reactoarele biologice: 12,5 zile

- Vârsta minimă totală a nămolului stabilizat: 25 zile

- Indicele volumic al nămolului, de calcul: 120 L/kg

- Numărul minim de reactoare biologice: 4 buc.

- Adâncimea minimă a apei în reactoarele biologice: 5 m

- Concentrația maximă MLSS în reactoarele biologice: 4,5 kg/m3

- Concentrația minimă SS în nămolul îngroșat mecanic: 4% = 40 kg/m3

- Concentrația minimă a nămolului deshidratat: 35% = 350 kg/m3

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Targu Trotus sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 70: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Targu Trotus

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=17.883 m Dn 250mm, Camine de vizitare-376 buc.; Racorduri-343 buc | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata prefabricate | SPAU –11 buc. Conducte de refulare Ltot= 4.498 m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 11 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre statia de epurare |
| Statie de epurare ape uzate | Extindere SEAU | Extindere SEAU pentru 4.995 l.e. | Realizarea sipunerea in functiune a stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din sistemul de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare |

#### 3.2.2.2.16.	Aglomerarea Faraoani (UAT Faraoani)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 5.840 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Faraoani s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=4,227 km;

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata;

- Extindere statie de epurare apa uzata la 6.056 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Pentru a diminua problemele generate de alegerea unui alt amplasament din punct de vedere administrativ dar și al relocării conductelor influentului și efluentului s-a propus construcția noii stații de epurare în amplasamentul existent. Pentru a satisface cerințele minimale de descărcare a apelor uzate în emisar pe perioada construcției s-a propus realizarea investiției în două etape. Astfel în prima etapă se va construi și pune în funcțiune treapta mecanică de tratare primară constând în grătare rare, stație de pompare influent, unități compacte de deznisipare cu site fine, deznisipator aerat și separator de grăsimi și conectarea acestei trepte la căminul efluent existent. În cea de-a doua etapă se va demola construcția existentă și se va construi noua treaptă biologică și linia de tratare a nămolului.

Tehnologia de epurare propusă pentru noua stație de epurare este un proces cu funcționare secvențială de tip SBR cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă într-un reactor biologic extern.

Tehnologia propusă pentru stația de epurare Faraoani asigură un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului și fosforului și obținerea unui efluent epurat cu încărcări (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localități sub 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25 mg/l, Ntotal < 15 mg/l, Ptotal < 2 mg/l) și în acord cu cerințele restrictive incluse în Avizul de gospodărirea apelor.

Stația de epurare propusă are o capacitate de 6.056 l.e. care reprezinta populatia echivalenta maxima a aglomerarii din anul 2018.

Suprafața de teren pe care se va amplasa stația de epurare are o arie de 1190 m2 și un perimetru de 145,2 m.

Debitele de apă uzată la intrarea în stație sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Q zi med | 650,3 | - |
| Q zi max | 844,9 | - |
| Q orar max | - | 76,6 |

Încărcările medii zilnice de dimensionare a stației de epurare sunt:

| Parametru | Încărcare poluanți – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 156,1 |
| CCO-Cr | 312,2 |
| MTS | 182,1 |
| N tot | 28,6 |
| P tot | 10,4 |

Schema tehnologică propusă:

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv:

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Deoarece variațiile diurne ale debitului influent sunt foarte mari în cazul stațiilor de epurare de capacitate mică, este preferabilă utilizarea unui proces cu funcționare discontinuă ce poate la rândul lui să se adapteze automat oricăror variații ale debitului și încărcărilor influentului prin simpla modificare a duratei alocate unui subproces (anaerob, anoxic, oxic, sedimentare, evacuare efluent tratat, evacuare nămol exces).

Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse, în special datorită constrângerilor de spațiu disponibil în amplasamentul existent, s-a optat pentru varianta stabilizării în exteriorul reactoarelor biologice. Propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 4 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în patru trepte ce pot intra în funcțiune progresiv atunci când este nevoie.

În cazul sistemelor de tip SBR, nu este necesară utilizarea de decantoare secundare, separarea efluentului tratat realizându-se chiar în interiorul reactoarelor biologice într-o secvență de timp special destinat sedimentării. Deoarece sedimentarea se realizează în regim staționar fără existența unor curenți hidraulici generați de intrarea efluentului și de evacuarea efluentului, concentrația economică a nămolului activat (MLSS) are valori mai mari decât în cazul sistemelor cu curgere continuă, rezultând în consecință volume necesare mai mici ale reactoarelor biologice.

Optimizarea funcționării sistemelor de tip SBR se face automat prin intermediul senzorilor REDOX ce monitorizează evoluția activității biologice (reacții biochimice de oxido-reducere). Elaborarea unor programe de gestionare a secvențelor de introducere în reactoarele biologice a debitului și a încărcărilor efective ale influentului precum și a aerării, și evacuării efluentului și nămolului, poate asigura o funcționare optimă a sistemului în condiții de variație extremă a condițiilor externe.

Principalii parametrii de dimensionare a procesului de epurare au fost:

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 25% |
| Durata maximă a unui ciclu | 1,49 ore |
| Capacitatea de denitrificare | 0,098 > 0,091 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului în reactoarele biologice | 11 zile |
| Vârsta nămolului în reactoarele de stabilizare | 14 zile |
| Vârsta totală a nămolului | 25 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 531 m3 |
| Volumul anaerob | 115 m3 |
| Producția de nămol | 218 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 210 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 15 kg/h |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 4 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 5-6 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice:

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 4 (3+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Reactoare biologice pe 4 linii, fiecare incluzând:

  - 2 mixere cu pale mari și turație lentă,

  - sistem de aerare cu difuzori cu bule fine,

  - deversor colector efluent cu nivel reglabil controlabil prin SCADA,

  - canal colectare efluent,

  - senzor redox,

  - senzor concentrație MLSS

  - senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat,

  - senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului,

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol, debitmetru și senzor măsurare SS

- Stație de transfer nămol între reactoarele biologice

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Bazin de stabilizare aerobă de nămol îngroșat

- Stație de pompare nămol stabilizat extern

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Drumuri de circulație interioară și drum de acces către stația de epurare din drumul principal

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

| Parametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Producția de nămol la 12⁰ C | kgSU/zi | 218 |
| Conținut substanță uscată în nămolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de nămol deshidratat | m3/zi | 0,622 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 0,397 |
| Cantitatea de nămol depozitată (cu concentrația SS=35%) | to/an | 250 |

Parametrii tratării nămolului sunt:

Investițiile propuse în prezentul proiect vor fi prevăzute cu sistem SCADA cu posibilitatea transmiterii și controlului la distanță de la un dispecerat central.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Faraoani sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 71: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Faraoani

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 200 si Dn 250 mm, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=4227 m din care Dn 200mm, L=723 m, Dn 250 mm, L= 3504; Camine de vizitare-112 buc.; Racorduri- 105 buc | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata prefabricate | SPAU –4 buc. Conducte de refulare Ltot= 749 m | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 8 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre colectorul principal existent in lungul DJ 252B |
| Statie de epurare ape uzate | Realizare statie de epurare | Capacitate SEAU proiectata: 6.056 l.e | realizarea unei noi stații de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare in intreaga aglomerare, si conformarea cu nomele romanesti si europene in vigoare |

#### 3.2.2.2.17.	Aglomerarea Gioseni (UAT Gioseni)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 4.506 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Gioseni s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=9,339 km;

- Realizare 11 statii de pompare apa uzata;

- Rechiparea statiei de pompare apa uzata SPAU2;

- Extindere statie de epurare apa uzata la 4.677 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Pentru a diminua problemele generate de alegerea unui alt amplasament din punct de vedere administrativ dar și al relocării conductelor influentului și efluentului s-a propus construcția noii stații de epurare în amplasamentul existent. Amplasamentul existent are o suprafață împrejmuită de aproximativ 50 x 50 m = 2500 m2 și un perimetru de 200 m.

Pentru a satisface cerințele minimale de descărcare a apelor uzate în emisar pe perioada construcției s-a propus realizarea investiției în două etape. Astfel în prima etapă se va construi și pune în funcțiune treapta mecanică de tratare primară constând în grătare rare, stație de pompare influent, unități compacte de deznisipare cu site fine, deznisipator aerat și separator de grăsimi și conectarea acestei trepte la căminul efluent existent. În cea de-a doua etapă se va demola construcția existentă și se va construi noua treaptă biologică și linia de tratare a nămolului.

Tehnologia de epurare propusă pentru noua stație de epurare este un proces cu funcționare secvențială de tip SBR cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă într-un reactor biologic extern.

Tehnologia propusă pentru stația de epurare Gioseni asigură un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului și fosforului și obținerea unui efluent epurat cu încărcări (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localități sub 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25 mg/l, Ntotal < 15 mg/l, Ptotal < 2 mg/l) și în acord cu cerințele restrictive incluse în Avizul de gospodărirea apelor.

Stația de epurare propusă are o capacitate de 4677 l.e. care reprezinta populatia echivalenta maxima a aglomerarii din anul 2018.

Debitele de apă uzată la intrarea în stație sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Q zi med | 544,4 | - |
| Q zi max | 700,2 | - |
| Q orar max | - | 64,7 |

Încărcările medii zilnice de dimensionare a stației de epurare sunt:

| Parametru | Încărcare poluanți – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 130,7 |
| CCO-Cr | 261,3 |
| MTS | 152,4 |
| N tot | 24 |
| P tot | 8,7 |

Schema tehnologică propusă:

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv:

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Deoarece variațiile diurne ale debitului influent sunt foarte mari în cazul stațiilor de epurare de capacitate mică, este preferabilă utilizarea unui proces cu funcționare discontinuă ce poate la rândul lui să se adapteze automat oricăror variații ale debitului și încărcărilor influentului prin simpla modificare a duratei alocate unui subproces (anaerob, anoxic, oxic, sedimentare, evacuare efluent tratat, evacuare nămol exces).

Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse, în special datorită constrângerilor de spațiu disponibil în amplasamentul existent, s-a optat pentru varianta stabilizării în exteriorul reactoarelor biologice. Propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 4 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în patru trepte ce pot intra în funcțiune progresiv atunci când este nevoie.

În cazul sistemelor de tip SBR, nu este necesară utilizarea de decantoare secundare, separarea efluentului tratat realizându-se chiar în interiorul reactoarelor biologice într-o secvență de timp special destinat sedimentării. Deoarece sedimentarea se realizează în regim staționar fără existența unor curenți hidraulici generați de intrarea efluentului și de evacuarea efluentului, concentrația economică a nămolului activat (MLSS) are valori mai mari decât în cazul sistemelor cu curgere continuă, rezultând în consecință volume necesare mai mici ale reactoarelor biologice.

Optimizarea funcționării sistemelor de tip SBR se face automat prin intermediul senzorilor REDOX ce monitorizează evoluția activității biologice (reacții biochimice de oxido-reducere). Elaborarea unor programe de gestionare a secvențelor de introducere în reactoarele biologice a debitului și a încărcărilor efective ale influentului precum și a aerării, și evacuării efluentului și nămolului, poate asigura o funcționare optimă a sistemului în condiții de variație extremă a condițiilor externe.

Principalii parametrii de dimensionare a procesului de epurare au fost:

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 25% |
| Durata maximă a unui ciclu | 1,49 ore |
| Capacitatea de denitrificare | 0,098 > 0,092 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului în reactoarele biologice | 11 zile |
| Vârsta nămolului în reactoarele de stabilizare | 14 zile |
| Vârsta totală a nămolului | 25 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 444 m3 |
| Volumul anaerob | 97 m3 |
| Producția de nămol | 182 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 176 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 12,6 kg/h |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 4 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 6 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice:

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 4 (3+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Reactoare biologice pe 4 linii, fiecare incluzând:

  - 2 mixere cu pale mari și turație lentă,

  - sistem de aerare cu difuzori cu bule fine,

  - deversor colector efluent cu nivel reglabil controlabil prin SCADA,

  - canal colectare efluent,

  - senzor redox,

  - senzor concentrație MLSS

  - senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat,

  - senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului,

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol, debitmetru și senzor măsurare SS

- Stație de transfer nămol între reactoarele biologice

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Bazin de stabilizare aerobă de nămol îngroșat

- Stație de pompare nămol stabilizat extern

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Drumuri de circulație interioară și drum de acces către stația de epurare din drumul principal

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

Parametrii tratării nămolului sunt:

| Parametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Producția de nămol la 12⁰ C | kgSU/zi | 182 |
| Conținut substanță uscată în nămolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de nămol deshidratat | m3/zi | 0,52 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 0,33 |
| Cantitatea de nămol depozitată (cu concentrația SS=35%) | to/an | 190 |

Investițiile propuse în prezentul proiect vor fi prevăzute cu sistem SCADA cu posibilitatea transmiterii și controlului la distanță de la un dispecerat central.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Gioseni sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 72: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Gioseni

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=9.339 m; Camine de vizitare-238 buc.; Racorduri- 230 buc | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata prefabricate | SPAU –11 buc. Conducte de refulare Ltot= 1.110 m Reechipare SPAU2 | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 11 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre colectorul principal existent in lungul DJ 252B |
| Statie de epurare ape uzate | Extindere statie de epurare | Capacitate SEAU pentru: 4.677 l.e. | Extinderea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu nomele romanesti si europene in vigoare |

#### 3.2.2.2.18.	Aglomerarea Filipesti (UAT Filipesti)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 3.155 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Filipesti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=20,942 km;

- Realizare 15 statii de pompare apa uzata;

- Extinderea statiei de epurare la 3.285 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Pentru a diminua problemele generate de alegerea unui alt amplasament din punct de vedere administrativ dar și al relocării conductelor influentului și efluentului s-a propus construcția noii stații de epurare în amplasamentul existent. Pentru a satisface cerințele minimale de descărcare a apelor uzate în emisar pe perioada construcției s-a propus realizarea investiției în două etape. Astfel în prima etapă se va construi și pune în funcțiune treapta mecanică de tratare primară constând în grătare rare, stație de pompare influent, unități compacte de deznisipare cu site fine, deznisipator aerat și separator de grăsimi și conectarea acestei trepte la căminul efluent existent. În cea de-a doua etapă se va demola construcția existentă și se va construi noua treaptă biologică și linia de tratare a nămolului.

Tehnologia de epurare propusă pentru noua stație de epurare este un proces cu funcționare secvențială de tip SBR cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă într-un reactor biologic extern.

Tehnologia propusă pentru stația de epurare Filipești asigură un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului și fosforului și obținerea unui efluent epurat cu încărcări (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localități sub 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25 mg/l, Ntotal < 15 mg/l, Ptotal < 2 mg/l) și în acord cu cerințele restrictive incluse în Avizul de gospodărirea apelor.

Stația de epurare propusă are o capacitate de 3285 l.e. care reprezinta populatia echivalenta maxima a aglomerarii din anul 2018.

Suprafața de teren pe care se va amplasa stația de epurare are o arie de 1991 m2 și un perimetru de 179,6 m.

Debitele de apă uzată la intrarea în stație sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Q zi med | 480,04 | - |
| Q zi max | 636,26 | - |
| Q orar max | - | 57,52 |

Încărcările medii zilnice de dimensionare a stației de epurare sunt:

| Parametru | Încărcare poluanți – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 115,2 |
| CCO-Cr | 230,4 |
| MTS | 134,4 |
| N tot | 21,1 |
| P tot | 7,7 |

Schema tehnologică propusă:

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv:

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Deoarece variațiile diurne ale debitului influent sunt foarte mari în cazul stațiilor de epurare de capacitate mică, este preferabilă utilizarea unui proces cu funcționare discontinuă ce poate la rândul lui să se adapteze automat oricăror variații ale debitului și încărcărilor influentului prin simpla modificare a duratei alocate unui subproces (anaerob, anoxic, oxic, sedimentare, evacuare efluent tratat, evacuare nămol exces).

Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse, în special datorită constrângerilor de spațiu disponibil în amplasamentul existent, s-a optat pentru varianta stabilizării în exteriorul reactoarelor biologice. Propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 4 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în patru trepte ce pot intra în funcțiune progresiv atunci când este nevoie.

În cazul sistemelor de tip SBR, nu este necesară utilizarea de decantoare secundare, separarea efluentului tratat realizându-se chiar în interiorul reactoarelor biologice într-o secvență de timp special destinat sedimentării. Deoarece sedimentarea se realizează în regim staționar fără existența unor curenți hidraulici generați de intrarea efluentului și de evacuarea efluentului, concentrația economică a nămolului activat (MLSS) are valori mai mari decât în cazul sistemelor cu curgere continuă, rezultând în consecință volume necesare mai mici ale reactoarelor biologice.

Optimizarea funcționării sistemelor de tip SBR se face automat prin intermediul senzorilor REDOX ce monitorizează evoluția activității biologice (reacții biochimice de oxido-reducere). Elaborarea unor programe de gestionare a secvențelor de introducere în reactoarele biologice a debitului și a încărcărilor efective ale influentului precum și a aerării, și evacuării efluentului și nămolului, poate asigura o funcționare optimă a sistemului în condiții de variație extremă a condițiilor externe.

Principalii parametrii de dimensionare a procesului de epurare au fost:

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 25% |
| Durata maximă a unui ciclu | 3,09 ore |
| Capacitatea de denitrificare | 0,098 > 0,091 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului în reactoarele biologice | 11 zile |
| Vârsta nămolului în reactoarele de stabilizare | 14 zile |
| Vârsta totală a nămolului | 25 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 392 m3 |
| Volumul anaerob | 86 m3 |
| Producția de nămol | 161 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 155 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 11,1 kg/h |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 4 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 5-6 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice:

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 4 (3+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Reactoare biologice pe 4 linii, fiecare incluzând:

  - 2 mixere cu pale mari și turație lentă,

  - sistem de aerare cu difuzori cu bule fine,

  - deversor colector efluent cu nivel reglabil controlabil prin SCADA,

  - canal colectare efluent,

  - senzor redox,

  - senzor concentrație MLSS

  - senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat,

  - senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului,

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol, debitmetru și senzor măsurare SS

- Stație de transfer nămol între reactoarele biologice

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Bazin de stabilizare aerobă de nămol îngroșat

- Stație de pompare nămol stabilizat extern

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Drumuri de circulație interioară și drum de acces către stația de epurare din drumul principal

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

| Parametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Producția de nămol la 12⁰ C | kgSU/zi | 161 |
| Conținut substanță uscată în nămolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de nămol deshidratat | m3/zi | 0,460 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 0,294 |
| Cantitatea de nămol depozitată (cu concentrația SS=35%) | to/an | 168 |

Parametrii tratării nămolului sunt:

Investițiile propuse în prezentul proiect vor fi prevăzute cu sistem SCADA cu posibilitatea transmiterii și controlului la distanță de la un dispecerat central.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Filipesti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 73: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Filipesti (UAT Filipesti)

| Tabelul 2-2 Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea FilipestiInvestitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Retea de canalizare | Lungime conducte canalizare gravitationala: Dn 200-250 mm, L=20,942 Km Lungime conducte de refulare: PEID, De 90 mm, De 110mm, De 160mm L=7,68 Km Noi racorduri individuale: 547 buc. | Reteaua de canalizare existenta nu acopera integral toate zonele locuite si in Conformitate cu Directiva 91/271/CEE, sistemul actual de colectare nu asigura un grad de conectare de 98% |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare | Statii de pompare noi: 15 buc Integrare SCADA | -Datorita cotelor de teren nefavorabile rezulta necesitatea SPAU-urilor -monitorizarea si controlul sistemului |
| Statie de epurare ape uzate | Statie de epurare | Extindere statie de epurare la 3.285 l.e. | -descarcarea apelor uzate in conformitate cu Directiva 91/271/CEE |

#### 3.2.2.2.19.	Aglomerarea Tamasi (UAT Tamasi)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 3.290 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Tamasi s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=7,165 km;

- Realizare 8 statii de pompare apa uzata;

- Reechipare SPAU1;

- Constructie  statie de epurare noua  3.418 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Amplasamentul existent are o suprafață insuficientă pentru a permite construcția noii stații de epurare. Din acest motiv s-a propus amplsarea noii stații de epurare vis-a-vis de stația de epurare existentă pe un teren cu o suprafață de aproximativ 1756 m2 și un perimetru împrejmuit de 185,9 m.

Construirea noii stații de epurare se poate face fără întreruperea funcționării stației actuale.

Tehnologia de epurare propusă pentru noua stație de epurare este un proces cu funcționare secvențială de tip SBR cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă în bazinele biologice (stabilizare internă).

Tehnologia propusă pentru stația de epurare Tamași asigură un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului și fosforului și obținerea unui efluent epurat cu încărcări (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localități sub 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25 mg/l, Ntotal < 15 mg/l, Ptotal < 2 mg/l) și în acord cu cerințele restrictive incluse în Avizul de gospodărirea apelor.

Stația de epurare propusă are o capacitate de 3418 l.e. care reprezinta populatia echivalenta maxima a aglomerarii din anul 2018.

Debitele de apă uzată la intrarea în stație sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Q zi med | 544,39 | - |
| Q zi max | 700,18 | - |
| Q orar max | - | 64,73 |

Încărcările medii zilnice de dimensionare a stației de epurare sunt:

| Parametru | Încărcare poluanți – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 110,7 |
| CCO-Cr | 221,4 |
| MTS | 129,1 |
| N tot | 20,3 |
| P tot | 7,4 |

Schema tehnologică propusă:

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv:

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Deoarece variațiile diurne ale debitului influent sunt foarte mari în cazul stațiilor de epurare de capacitate mică, este preferabilă utilizarea unui proces cu funcționare discontinuă ce poate la rândul lui să se adapteze automat oricăror variații ale debitului și încărcărilor influentului prin simpla modificare a duratei alocate unui subproces (anaerob, anoxic, oxic, sedimentare, evacuare efluent tratat, evacuare nămol exces).

Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse, s-a optat pentru varianta stabilizării interne, în reactoarele biologice. Propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 4 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în patru trepte ce pot intra în funcțiune progresiv atunci când este nevoie.

În cazul sistemelor de tip SBR, nu este necesară utilizarea de decantoare secundare, separarea efluentului tratat realizându-se chiar în interiorul reactoarelor biologice într-o secvență de timp special destinat sedimentării. Deoarece sedimentarea se realizează în regim staționar fără existența unor curenți hidraulici generați de intrarea efluentului și de evacuarea efluentului, concentrația economică a nămolului activat (MLSS) are valori mai mari decât în cazul sistemelor cu curgere continuă, rezultând în consecință volume necesare mai mici ale reactoarelor biologice.

Optimizarea funcționării sistemelor de tip SBR se face automat prin intermediul senzorilor REDOX ce monitorizează evoluția activității biologice (reacții biochimice de oxido-reducere). Elaborarea unor programe de gestionare a secvențelor de introducere în reactoarele biologice a debitului și a încărcărilor efective ale influentului precum și a aerării, și evacuării efluentului și nămolului, poate asigura o funcționare optimă a sistemului în condiții de variație extremă a condițiilor externe.

Principalii parametrii de dimensionare a procesului de epurare au fost:

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 25% |
| Durata maximă a unui ciclu | 3,32 ore |
| Capacitatea de denitrificare | 0,098 > 0,092 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului în reactoarele biologice | 25 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 795 m3 |
| Volumul anaerob | 78 m3 |
| Producția de nămol | 143 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 166 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 8,1 kg/h |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 4 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 6 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice:

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 4 (3+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Reactoare biologice pe 4 linii, fiecare incluzând:

  - 2 mixere cu pale mari și turație lentă,

  - sistem de aerare cu difuzori cu bule fine,

  - deversor colector efluent cu nivel reglabil controlabil prin SCADA,

  - canal colectare efluent,

  - senzor redox,

  - senzor concentrație MLSS

  - senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat,

  - senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului,

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol, debitmetru și senzor măsurare SS

- Stație de transfer nămol între reactoarele biologice

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Drumuri de circulație interioară și drum de acces către stația de epurare din drumul principal

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

Parametrii tratării nămolului sunt:

| Parametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Producția de nămol la 12⁰ C | kgSU/zi | 143 |
| Conținut substanță uscată în nămolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de nămol deshidratat | m3/zi | 0,41 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 0,26 |
| Cantitatea de nămol depozitată (cu concentrația SS=35%) | to/an | 149 |

Investițiile propuse în prezentul proiect vor fi prevăzute cu sistem SCADA cu posibilitatea transmiterii și controlului la distanță de la un dispecerat central.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Tamasi sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 74: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Tamasi

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Conducte Dn 250, camine de vizitare si racorduri la consumatori | Ltot=7165 m, Camine de vizitare-190 buc.; Racorduri- 196 buc | Prin executia retelei de canalizare se va asigura colectarea apelor uzate din intreaga aglomerare, crescand astfel gradul de confort al populatiei |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare apa uzata prefabricate | SPAU –8 buc. Conducte de refulare Ltot= 860 m Reechipare SPAU1 | Ca urmare a realizarii retelei de canalizare si avand in vedere configuratia terenului, sunt necesare 8 statii de pompare care vor dirija apele uzate menajere catre colectorul principal existent in lungul DJ 252B |
| Statie de epurare ape uzate | Constructie statie de epurare noua | Capacitate SEAU 3.418 l.e | Constructia unei stații de epurare noi este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu nomele romanesti si europene in vigoare |

#### 3.2.2.2.20.	Aglomerarea Cotofanesti (UAT Cotofanesti)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 3.246 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Cotofanesti s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=14,256 km;

- Realizare 13 statii de pompare apa uzata;

- Realizare statie de epurare la 3.379 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Aglomerarea Coțofănești nu dispune de stație de epurare a apelor uzate.

Tehnologia de epurare propusă pentru noua stație de epurare este un proces cu funcționare secvențială de tip SBR cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă în reactoarele biologice principale.

Tehnologia propusă pentru stația de epurare Coțofănești asigură un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului și fosforului și obținerea unui efluent epurat cu încărcări (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localități sub 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25 mg/l, Ntotal < 15 mg/l, Ptotal < 2 mg/l) și în acord cu cerințele restrictive incluse în Avizul de gospodărirea apelor.

Stația de epurare propusă are o capacitate de 3.379 l.e.

Terenul pe care se va amplasa stația de epurare Coțofănești este situat în intravilan, pe domeniul public al comunei.

Suprafața de teren pe care se va amplasa stația de epurare noua are o arie de 3600 m2 și un perimetru de 272 m.

Schema tehnologică propusă:

Debitele de apă uzată la intrarea în stație sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Q zi med | 441,5 | - |
| Q zi max | 554 | - |
| Q orar max | - | 50,65 |

Încărcările medii zilnice de dimensionare a stației de epurare sunt:

| Parametru | Încărcare poluanți – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 106 |
| CCO-Cr | 212 |
| MTS | 124 |
| N tot | 19 |
| P tot | 7 |

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv:

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Deoarece variațiile diurne ale debitului influent sunt foarte mari în cazul stațiilor de epurare de capacitate mică, este preferabilă utilizarea unui proces cu funcționare discontinuă ce poate la rândul lui să se adapteze automat oricăror variații ale debitului și încărcărilor influentului prin simpla modificare a duratei alocate unui subproces (anaerob, anoxic, oxic, sedimentare, evacuare efluent tratat, evacuare nămol exces).

Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse s-a optat pentru varianta stabilizării în interiorul reactoarelor biologice.

Este de așteptat ca valorile debitelor și încărcărilor influentului să crească progresiv pe măsură ce se finalizează contractele de lucrări pentru sistemele de canalizare ale localităților deservite, precum și pe măsură ce populația se racordează la sistemul de canalizare. Perioada tranzitorie până la atingerea termenului final poate să fie de ordinul anilor. Soluția pentru atenuarea riscurilor de funcționare defectuoasă până la atingerea valorilor nominale ale  debitului influent final constă în prevederea mai multor linii de tratare astfel încât capacitatea de procesare să poată fi să poată fi ajustată progresiv. Din acest motiv propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 4 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în patru trepte progresive.

În cazul sistemelor de tip SBR, nu este necesară utilizarea de decantoare secundare, separarea efluentului tratat realizându-se chiar în interiorul reactoarelor biologice într-o secvență de timp special destinat sedimentării. Deoarece sedimentarea se realizează în regim staționar fără existența unor curenți hidraulici generați de intrarea efluentului și de evacuarea efluentului, concentrația economică a nămolului activat (MLSS) are valori mai mari decât în cazul sistemelor cu curgere continuă, rezultând în consecință volume necesare mai mici ale reactoarelor biologice.

Optimizarea funcționării sistemelor de tip SBR se face automat prin intermediul senzorilor REDOX ce monitorizează evoluția activității biologice (reacții biochimice de oxido-reducere). Elaborarea unor programe de gestionare a secvențelor de introducere în reactoarele biologice a debitului și a încărcărilor efective ale influentului precum și a aerării, și evacuării efluentului și nămolului, poate asigura o funcționare optimă a sistemului în condiții de variație extremă a condițiilor externe.

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 30% |
| Durata maximă a unui ciclu | 3,7 ore (222 minute) |
| Capacitatea de denitrificare | 0,110 > 0,111 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului în reactoarele biologice | 25 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 1338 m3 |
| Volumul anaerob | 76 m3 |
| Volumul zonei anoxice | 405 m3 |
| Volumul zonei oxice | 945 m3 |
| Producția de nămol | 267 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 310 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 19,5 kg/h |
| Consumul de FeCl3 pentru precipitarea chimică a fosforului | 23,3 kgFe/zi |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 4 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 5 m |
| Lățimea unui linii de reactor biologic | 6 m |
| Lungimea unui compartiment anaerob | 11,25 m |
| Dimensiuni totale reactoare biologice (L x B x Hb) | 13,5 x 29,5 x 6,0 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice:

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 3 (2+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Reactoare biologice pe 4 linii, fiecare incluzând:

  - 2 mixere cu pale mari și turație lentă,

  - sistem de aerare cu difuzori cu cule fine,

  - deversor colector efluent cu nivel reglabil controlabil prin SCADA,

  - canal colectare efluent,

  - senzor redox,

  - senzor concentrație MLSS

  - senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat,

  - senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului,

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol, debitmetru și senzor măsurare SS

- Stație de transfer nămol între reactoarele biologice

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Bazin tampon de nămol îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Umplutură generală pentru evitarea inundării amplasamentului

- Drumuri de circulație interioară și drum de acces către stația de epurare din drumul principal

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

Parametrii tratării nămolului sunt:

| Parametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Producția de nămol la 12⁰ C | kgSU/zi | 267 |
| Conținut substanță uscată în nămolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de nămol deshidratat | m3/zi | 0,76 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 0,49 |
| Cantitatea de nămol depozitată | to/an | 97,5 |

Investițiile propuse în prezentul proiect vor fi prevăzute cu sistem SCADA cu posibilitatea transmiterii la un dispecerat central.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Cotofanesti sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 75: Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Cotofanesti

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Retea de canalizare | Lungime conducte canalizare gravitationala: L=14,256 Km Noi racorduri individuale: 456 buc. | Reteaua de canalizare existenta nu acopera integral toate zonele locuite si in Conformitate cu Directiva 91/271/CEE, sistemul actual de colectare nu asigura un grad de conectare de 98% |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare | Statii de pompare noi: 13 buc Integrare SCADA Conducte de refulare in lungime totala de 3.429 m. | Datorita cotelor de teren nefavorabile rezulta necesitatea SPAU-urilor -monitorizarea si controlul sistemului |
| Statie de epurare ape uzate | Statie de epurare | Statie de epurare noua 3.379 l.e. | Realizarea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare |

#### 3.2.2.2.21.	Aglomerarea Stefan cel Mare (UAT Stefan cel Mare)

Numarul de locuitori care vor beneficia de serviciile sistemului de canalizare va fi, la nivelul anului 2048, de 2.602 locuitori.

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare din aglomerarea Stefan Cel Mare s-au propus urmatoarele masuri de investitii:

- Extindere conducte de canalizare L=27,216 km;

- Realizare 20 statii de pompare apa uzata;

- Realizare statie de epurare pentru 2.702 l.e.

Staţie de epurare ape uzate

Aglomerarea Ștefan cel Mare nu dispune de stație de epurare a apelor uzate.

Tehnologia de epurare propusă pentru noua stație de epurare este un proces cu funcționare secvențială de tip SBR cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă în reactoarele biologice principale.

Tehnologia propusă pentru stația de epurare Ștefan cel Mare asigură un proces de epurare strict controlat, cu eliminarea carbonului, azotului și fosforului și obținerea unui efluent epurat cu încărcări (C, N, P) mult sub limitele impuse de NTPA-001/2005, pentru localități sub 10.000 l.e., zone sensibile (CBO5 < 25 mg/l, Ntotal < 15 mg/l, Ptotal < 2 mg/l) și în acord cu cerințele restrictive incluse în Avizul de gospodărirea apelor.

Stația de epurare propusă are o capacitate de 2702 l.e. care reprezinta populatia echivalenta maxima a aglomerarii din anul 2018.

Terenul pe care se va amplasa stația de epurare Ștefan cel Mare este situat în intravilan, pe domeniul public al comunei.

Suprafața de teren pe care se va amplasa stația de epurare noua are o arie de 3600 m2 și un perimetru de 272 m.

Schema tehnologică propusă:

Debitele de apă uzată la intrarea în stație sunt:

| Debit | m3/zi | m3/h |
| --- | --- | --- |
| Cotofanesti Q zi med | 502 | - |
| Q zi max | 573 | - |
| Q orar max | - | 46,4 |

Încărcările medii zilnice de dimensionare a stației de epurare sunt:

| Parametru | Încărcare poluanți – kg/zi |
| --- | --- |
| CBO5 | 121 |
| CCO-Cr | 241 |
| MTS | 141 |
| N tot | 22 |
| P tot | 8 |

În faza de selectare a opțiunilor s-au identificat două soluții viabile, respectiv:

- proces cu curgere continuă de tip A2O (compartiment Anaerob+Anoxic+Oxic) cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

- proces cu operare secvențială de tip SBR cu cicluri Anaerobe+Anoxice+Oxice cu stabilizarea aerobă prin aerare extinsă a nămolului

Deoarece variațiile diurne ale debitului influent sunt foarte mari în cazul stațiilor de epurare de capacitate mică, este preferabilă utilizarea unui proces cu funcționare discontinuă ce poate la rândul lui să se adapteze automat oricăror variații ale debitului și încărcărilor influentului prin simpla modificare a duratei alocate unui subproces (anaerob, anoxic, oxic, sedimentare, evacuare efluent tratat, evacuare nămol exces).

Deoarece, conform prevederilor legale, nămolul evacuat din stația de epurare trebuie să fie stabilizat, procesul de epurare trebuie să fie un proces cu stabilizarea aerobă a nămolului prin aerare extinsă. Aceasta presupune o vârstă minimă a nămolului de 25 zile. Stabilizarea aerobă se poate realiza fie în reactoarele biologice la concentrația MLSS, fie într-un alt bazin, după concentrarea acestuia, prin aerarea o durată de timp rezultată ca diferența dintre vârsta minimă a nămolului necesară pentru nitrificare și 25 zile. În evaluarea economică a soluției propuse s-a optat pentru varianta stabilizării în interiorul reactoarelor biologice.

Este de așteptat ca valorile debitelor și încărcărilor influentului să crească progresiv pe măsură ce se finalizează contractele de lucrări pentru sistemele de canalizare ale localităților deservite, precum și pe măsură ce populația se racordează la sistemul de canalizare. Perioada tranzitorie până la atingerea termenului final poate să fie de ordinul anilor. Soluția pentru atenuarea riscurilor de funcționare defectuoasă până la atingerea valorilor nominale ale  debitului influent final constă în prevederea mai multor linii de tratare astfel încât capacitatea de procesare să poată fi să poată fi ajustată progresiv. Din acest motiv propunerea evaluată a avut în vedere distribuția procesului biologic pe 4 linii de tratare. De asemenea și pentru pompele influent și suflante se va aplica principiul divizării capacității în patru trepte progresive.

În cazul sistemelor de tip SBR, nu este necesară utilizarea de decantoare secundare, separarea efluentului tratat realizându-se chiar în interiorul reactoarelor biologice într-o secvență de timp special destinat sedimentării. Deoarece sedimentarea se realizează în regim staționar fără existența unor curenți hidraulici generați de intrarea efluentului și de evacuarea efluentului, concentrația economică a nămolului activat (MLSS) are valori mai mari decât în cazul sistemelor cu curgere continuă, rezultând în consecință volume necesare mai mici ale reactoarelor biologice.

Optimizarea funcționării sistemelor de tip SBR se face automat prin intermediul senzorilor REDOX ce monitorizează evoluția activității biologice (reacții biochimice de oxido-reducere). Elaborarea unor programe de gestionare a secvențelor de introducere în reactoarele biologice a debitului și a încărcărilor efective ale influentului precum și a aerării, și evacuării efluentului și nămolului, poate asigura o funcționare optimă a sistemului în condiții de variație extremă a condițiilor externe.

| Reactoare biologice |
| --- |
| Fracția anoxică VDN/VAT | 30% |
| Durata maximă a unui ciclu | 3,5 ore (210 minute) |
| Capacitatea de denitrificare | 0,110 > 0,104 kg/kgCBO |
| Vârsta nămolului în reactoarele biologice | 25 zile |
| Volumul anoxic+oxic VAT | 1100 m3 |
| Volumul anaerob | 70 m3 |
| Volumul zonei anoxice | 330 m3 |
| Volumul zonei oxice | 770 m3 |
| Producția de nămol | 211 kg/zi |
| Cerința medie de oxigen | 249 kg/zi |
| Cerința maximă de oxigen | 15,7 kg/h |
| Consumul de FeCl3 pentru precipitarea chimică a fosforului | 17,9 kgFe/zi |
| Numărul de linii de reactoare biologice propuse | 4 |
| Adâncimea apei în bazinele biologice | 5 m |
| Lățimea unui linii de reactor biologic | 6 m |
| Lungimea unui compartiment anaerob | 11,25 m |
| Dimensiuni totale reactoare biologice (L x B x Hb) | 13,5 x 29,5 x 6,0 m |

Conform schemei bloc (PFD), noua stație de epurare conține următoarele obiecte de construcții și/sau tehnologice:

Treapta de tratare primară (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Grătar rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area grătarului rar cu curățare automată

- Grătar rar cu curățare manuală pentru by-pass-area întregii stații de epurare

- Container rețineri grosiere

- Debitmetru electromagnetic pe conducta de by-pass general

- Stavilă cu operare automată pe la intrarea în stația de pompare influent

- Stație de pompare influent cu 3 (2+1) pompe submersibile cu convertizor de frecvență

- Debitmetru influent

- Unități compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator de grăsimi cu transportor/compactor rețineri fine și transportor/spălător nisip

- Prelevator de probe influent + stație măsurare online parametrii de calitate influent

- Containere rețineri fine compactate, containere nisip, containere grăsimi

- Bazin de preluare apă vidanjată

- Unitate de dezodorizare aer viciat treapta primară și deshidratare nămol

Treapta de tratare biologică

- Reactoare biologice pe 4 linii, fiecare incluzând:

  - 2 mixere cu pale mari și turație lentă,

  - sistem de aerare cu difuzori cu cule fine,

  - deversor colector efluent cu nivel reglabil controlabil prin SCADA,

  - canal colectare efluent,

  - senzor redox,

  - senzor concentrație MLSS

  - senzor de măsurare concentrație oxigen dizolvat,

  - senzor amoniu/nitrați în canalul de evacuarea efluentului,

- Clădire ce conține camera electrică și stația de suflante cu convertizor de frecvență și sistem de distribuție a aerului cu debitmetru de aer și vane de control pentru fiecare linie de distribuție.

- Prelevator de probe efluent + stație măsurare online parametrii de calitate efluent

- Gură de evacuare efluent în emisar

- Stație de pompare nămol în exces cu 2 (1+1) pompe de nămol, debitmetru și senzor măsurare SS

- Stație de transfer nămol între reactoarele biologice

- Instalație de stocare și dozare clorură ferică

Treapta de tratarea a nămolului (Unități de proces amplasate într-o clădire)

- Îngroșător mecanic nămol în exces

- Bazin tampon de nămol îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare clorură ferică pentru coagularea nămolului îngroșat

- Instalație de stocare/preparare/dozare polimeri pentru deshidratarea nămolului îngroșat

- Instalație de deshidratare nămol îngroșat de tip filtru presă cu plăci

- Containere de stocare/transport nămol deshidratat

- Stație de pompare supernatant

- Stație de hidrofor pentru apa tehnologică

Alte elemente necesare

- Clădire pentru laborator local și corp administrativ

- Sistem SCADA local interfațat cu dispeceratul general

- Transformator electric și grup generator

- Instalații electrice, iluminat, paratrăznet, împământare

- Branșamente la rețelele de utilități

- Umplutură generală pentru evitarea inundării amplasamentului

- Drumuri de circulație interioară și drum de acces către stația de epurare din drumul principal

- Împrejmuire, plantare spații verzi, colectarea/evacuarea apelor pluviale din amplasament, drumuri, trotuare și platforme interioare

- Instruirea personalului de exploatare

Pentru a confirma posibilitatea încadrării construcțiilor necesare în amplasamentul disponibil s-a realizat o soluție posibilă, așa cum este prezentat în planul de situație anexat (și în figura următoare). Pe baza acestei variante s-a realizat evaluarea costurilor pentru stabilirea bugetului necesar al investiției.

Parametrii tratării nămolului sunt:

| Parametru | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Producția de nămol la 12⁰ C | kgSU/zi | 211 |
| Conținut substanță uscată în nămolul deshidratat | % | 35 |
| Volumul de nămol deshidratat | m3/zi | 0,60 |
| Consum anual de polimeri | to/an | 0,38 |
| Cantitatea de nămol depozitată | to/an | 77,0 |

Investițiile propuse în prezentul proiect vor fi prevăzute cu sistem SCADA cu posibilitatea transmiterii la un dispecerat central.

Investitiile propuse in cadrul Aglomerarii Stefan Cel Mare sunt sumarizate in urmatorul tabel:

Tabel 1 76:  Rezumat masuri de investiţii propuse pentru Aglomerarea Stefan Cel Mare

| Investitia | Componentele investitiei | Descrierea masurii | Justificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare | Retea de canalizare | Lungime conducte canalizare gravitationala: L=27,216 Km | Reteaua de canalizare existenta nu acopera integral toate zonele locuite si in Conformitate cu Directiva 91/271/CEE, sistemul actual de colectare nu asigura un grad de conectare de 98% |
| Staţii de pompare apa uzata | Statii de pompare | Statii de pompare noi: 20 buc Integrare SCADA Conducte de refulare cu lungime totala de 5.780 m. | -Datorita cotelor de teren nefavorabile rezulta necesitatea SPAU-urilor -monitorizarea si controlul sistemului |
| Statie de epurare ape uzate | Statie de epurare | Statie de epurare pnetru 2.702 l.e. | -Realizarea stației de epurare este necesară pentru epurarea apelor uzate colectate din extinderea sistemului de canalizare, si conformarea cu normele romanesti si europene in vigoare |

### DESCRIEREA ETAPELOR PROIECTULUI ( CONSTRUCȚIE, FUNCȚIONARE, DEMONTARE /DEZAFECTARE/ÎNCHIDERE/POSTÎNCHIDERE)

Implementarea proiectului propus se desfășoară pe o perioadă de maxim 5 ani, timp în care se vor realiza instalații și construcţii cu specific apă -canal, cu caracter permanent.

Implementarea proiectului propus se esaloneaza pe o perioada de 5 ani ce va cuprinde:

a. Etapa pregatitoare;

b. Etapa  construcţiei

c. Etapa de dezafectare

c. Etapa  punerii  în  funcţiune

#### 1.4.1.1. Etapa pregatitoare

Etapa pregatitoare consta, in principal, in materializarea culoarului retelelor de alimentare cu apa si canalizare, indepartarea spatiilor verzi si a vegetatiei lemnoase existente, amenajarea drumurilor de acces daca este cazul.

#### 1.4.1.2. Etapa construcției

Etapa constructie consta in organizarea  de  santier  pentru  construcţii,  execuţia  construcţiei  conform proiectului tehnic, probe tehnologice, efectuarea remedierilor.

Pe durata executării lucrărilor de construcţie se vor respecta următoarele:

• Legea 90/1996 privind protecţia muncii;

• Normele generale de protecţia muncii;

• Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor;

Prezenta documentație, la faza de Proiect pentru autorizaţia de construcţie, va fi elaborată cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 şi Legii 10/1995 şi a normativelor tehnice în vigoare.

Zona de organizare de șantier se va încadra în prevederile Ordinului Comun MMDD Nr. 1415/06.11.2008 și MF Nr. 3395/17.11.2008.

Organizarea de santier

Antreprenorul va prevedea garduri în jurul șantierelor de construcții înainte de începerea lucrărilor, pe care le va demonta după ce acestea vor fi finalizate. Gardul va fi realizat conform Proiectului de Organizare de Șantier întocmit și aprobat.

Organizarea de şantier se va desfăşura în mai multe etape caracteristice:

- instalarea şantierului - reprezentând un volum minim de lucrări de organizare necesare începerii în condiţii normale a lucrărilor de bază, instalare în termene scurte.

- dezvoltarea şi adaptarea organizării şantierului - conform necesităţilor rezultate din programul de desfăşurare a lucrărilor de bază şi condiţiilor speciale survenite pe parcursul execuției

- dezafectarea lucrărilor de pe şantier (mutare, demolare, demontare etc.) care trebuie făcută rapid în condiţii optime de redare a terenului, amplasamentului pentru folosinţa iniţială.

- Lucrări necesare organizării de şantier

Organizarea de santier

Organizarea de şantier va consta din:

- amenajarea corespunzătoare a suprafeţei destinate organizării de şantier şi a căilor de acces aferente (inclusiv împrejmuire şi semnalizare);

- conectarea la sursele de apă şi energie electrică, prin racorduri la sistemele de alimentare aflate în zona amplasamentului;

- instalarea temporară a unor toalete mobile ecologice;

- amenajarea unor magazii provizorii cu rol de depozitare a materialelor de construcţii şi a sculelor/utilajelor;

- instalarea temporară a unor vestiare şi containere de lucru pentru muncitori şi pentru personalul coordonator;

- amenajarea unor spaţii de depozitare temporară a deşeurilor, cu colectarea selectivă a acestora

- amenajarea unui spatiu tehnic, paza si materiale PSI.

Pentru executarea reţelelor distribuţie/aducţiuni apă potabilă, canalizare apă uzată/evacuare şi staţii de pompare organizarea de şantier va consta din:

- delimitarea corespunzătoare a perimetrului ocupat de organizarea de şantier;

- semnalizarea corespunzătoare a punctelor de lucru care afecteazã trotuarele şi partea carosabilă a străzilor pentru a evita producerea de accidente de circulaţie;

- întreţinerea sistemelor de dirijare a circulaţiei în condiţiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare, asigurând permanent condiţii pentru buna circulaţie a vehiculelor şi pietonilor;

- instalarea temporară a unor toalete mobile ecologice;

- amenajarea unor magazii provizorii cu rol de depozitare a materialelor de construcţii şi a sculelor/utilajelor;

- instalarea temporară a unor vestiare şi containere de lucru pentru muncitori şi pentru personalul coordonator;

- amenajarea unor spaţii de depozitare temporară a deşeurilor, cu colectarea selectivă a acestora;

- Utilizarea unei folii pentru depozitarea pământul excavat, pentru a nu deranja circulaţia şi a preveni scurgerea noroiului pe timp ploios, pe zonele carosabile şi pietonale;

- Transportarea pământului rezultat din excavări în locuri special amenajate pentru a nu deranja circulaţia şi a preveni scurgerea noroiului pe timp ploios, pe zonele carosabile şi pietonale. La finalul lucrărilor pământul va fi adus înapoi pentru aducerea amplasamentului la starea iniţială.

Incinta Organizării de șantier va  cuprinde următoarele zone:

- Parcare autoturisme personal tehnic;

- Spațiu depozitare materiale;

- Spațiu tehnic, pază și materilale P.S.I.;

- Spațiu toalete ecologice;

- Spațiu amenajat pentru circulație;

- Spațiu amenajat pentru acces și parcare utilaje de construcții;

- Spațiu pentru spălare și igienizare utilaje.

Localizarea organizării de santier

Organizarea de şantier este sarcina antreprenorului, care urmează să fie desemnat în urma procesului de licitaţie publică, şi care va stabili soluţiile cele mai avantajoase, cu acceptul CRAB

Se recomanda ca locatiile pentru organizarea de santier in cazul lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare sa fie pe cat posibil in zona cea mai indepartata de zona rezidentiala dar si  a speciilor din ariile protejate pentru a reduce disconfortul produs populatiei si animalelor, pe durata executarii lucrarilor.

Amplasamentul organizarii de santier va fi pus la dispozitia Antreprenorului de autoritatea locala. In plus, Antreprenorul va avea acces permanent pe un drum de acces pentru a ajunge pe santier.

Amplasamentul privind organizarea de şantier se poate stabili având în vedere anumite criterii:

  - Asigurarea unei suprafeţe cât mai compacte pentru organizarea de santier, care sa insumeze max.2500 mp;

  - Terenul sǎ fie poziţionat pe cât posibil în afară zonelor locuite sau la periferia localitǎţilor şi nu în vecinǎtatea zonelor împǎdurite sau cu florǎ sau faunǎ protejate;

  - Parcugerea unor distanţe cât mai mici între amplasamentul organizǎrii de şantier şi punctele de aprovizionare pe de o parte, respectiv amplasamentele lucrǎrilor ce urmeazǎ a fi executate, pe de altǎ parte;

  - Acces facil la drumurile principale;

  - Adoptarea celor mai economice soluții pentru transportul muncitorilor;

  - Suprafeţele incintei şi a drumului de acces sǎ fie stabile;

Antreprenorul va întocmi Proiectul de Organizare Șantier (P.O.E.) înainte de începerea execuției pentru branșamentele și construcțiile provizorii necesare organizării șantierului.

Se vor avea in vedere actiuni si masuri adecvate in cazuri de urgenta, incluzand:

- echipament de prim ajutor (pansamente etc.);

- persoana(e) pregatita(e) sa acorde primul ajutor;

- comunicarea si transportul la cel mai apropiat spital de urgenta;

- echipament de monitorizare;

- echipament de salvare;

- echipament impotriva incendiilor;

- sisteme de comunicatie cu cea mai apropiata brigada de pompieri.

- Organizările de şantier vor fi dotate cu instalaţii / staţii de epurare a apelor uzate sau vor fi conectate la sistemele de canalizare, acolo unde acestea există.

- Locaţiile organizărilor de şantier sunt alese în vecinătatea amplasamentului lucrărilor pentru a reduce emisiile de poluanţi atmosferici generate de transportul materiilor prime şi al deşeurilor.  Amplasamentul organizărilor de şantier este racordat la drumurile de exploatare existente in zona analizată, astfel incât nu va fi necesară realizarea unor noi drumuri de exploatare.

- Pentru amplasarea fiecărei organizării de şantier va fi ocupată temporar o suprafaţă de 2.500 – 8.000 m2, conform datelor din tabelul 3.

Tabel 1 77:  Detalii despre organizările de şantier

| Nr. Crt. | UAT/localitate | Suprafața organizărilor de șantier (mp) |  | Intravilan | Extravilan | Ocupat temporar | Ocupat permanent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bacau | 4.500 |  | 2000 | 2.500 | DA | nu |
| 2 | Margineni | 2.500 |  | nu | 2.500 | DA | nu |
| 3 | Moinesti | 4000 |  | nu | 4000 | DA | nu |
| 4 | Poduri | 4000 |  | nu | 4000 | DA | nu |
| 5 | Buhusi | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 6 | Racova | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 7 | Blagesti | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 8 | Darmanesti | 4000 |  | nu | 4000 | DA | nu |
| 9 | Tg Ocna | 4000 |  | nu | 4000 | DA | nu |
| 10 | Tg Trotus | 4000 |  | nu | 4000 | DA | nu |
| 11 | Dofteana | 4000 |  | nu | 4000 | DA | nu |
| 12 | Stefan Cel Mare | 8000 |  | nu | 8000 | DA | nu |
| 13 | Cotofanesti | 8000 |  | nu | 8000 | DA | nu |
| 14 | Casin | 8000 |  | nu | 8000 | DA | nu |
| 15 | Manastirea Casin | 8000 |  | nu | 4000 | DA | nu |
| 16 | Racaciuni | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 17 | Valea Seaca | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 18 | Luizi Calugara | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 19 | Sarata | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 20 | Balcani | 4000 |  | nu | 4000 | DA | nu |
| 21 | Parjol | 4000 |  | nu | 4000 | DA | nu |
| 22 | Beresti Tazlau | 4000 |  | nu | 4000 | DA | nu |
| 23 | Garleni | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 24 | Hemeius | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 25 | Barsanesti | 6500 |  | 2500 | 6500 | DA | nu |
| 26 | Magiresti | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 27 | Zemes | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 28 | Gioseni | 4000 |  | 4000 | nu | DA | nu |
| 29 | Faraoani | 4000 |  | 4000 | nu | DA | nu |
| 30 | Cleja | 4000 |  | 4000 | nu | DA | nu |
| 31 | Tamasi | 2000 |  | nu | 2000 | DA | nu |
| 32 | Letea Veche | 4000 |  | 4000 | nu | DA | nu |
| 33 | Saucesti | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 34 | Traian | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 35 | Secuieni | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 36 | Nicolae Balcescu | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 37 | Livezi | 4000 |  | 4000 | nu | DA | nu |
| 38 | Madura | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |
| 39 | Orbeni | 250 |  | 500 | nu | DA | nu |
| 40 | Filipesti | 2500 |  | 2500 | nu | DA | nu |

ACCESUL PE ŞANTIER

Avand in vedere specificul lucrarilor proiectate care au amplasamentul pe trama stradala a localitatii, obligatoriu si caile de acces ce se vor folosi sunt arterele de circulatie din localitate care vor deveni si santierul propriu zis.

Folosirea arterelor de circulatie se va face cu aprobarea autoritatilor locale iar restrangerea si redirijarea circulatiei se va face cu aprobarea serviciului Politie Rutiere in conformitate cu legislatia in vigoare.

Antreprenorul se va asigura ca drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu sunt murdarite ca rezultat al folosirii, iar in cazul in care se murdaresc, conform opiniei Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate masurile pentru a le curata, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Antreprenorul se va asigura ca nu exista depuneri de pamant si pietris, pe drumurile publice sau private ca rezultat al lucrarilor.

Toate vehiculele care parasesc santierul vor fi curatate corespunzator si spalate cu apa.

Inainte de inceperea oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul va face cai temporare de acces, incluzand si drumuri provizorii de ocolire, care pot fi necesare din cand in cand cu aprobarea Beneficiarului.

Antreprenorul va intretine aceste cai de acces in conditii adecvate pentru siguranta si trecerea usoara a echipamentelor si vehiculelor pana la terminarea lucrarilor.

Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Beneficiarul in ceea ce priveste starea suprafetelor terenurilor publice si private pe care se face accesul inainte de inceperea oricarei lucrari, pentru a le face adecvate accesului. Antreprenorul va mentine aceste suprafete intr-o stare de curatenie rezonabila si le va repara in timpul executiei lucrarilor. La terminarea utilizarii de catre Antreprenor a acestor cai de acces el va aduce suprafetele la o conditie cel putin egala cu cea dinaintea folosirii lor.

Beneficiarul va negocia si va face posibil Antreprenorului accesul spre santier pe teren privat, atunci cand nu exista alta alternativa. Accesul negociat se va acorda dupa ce Antreprenorul va face toate eforturile pentru acces.

Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a santierului in terenurile private fara permisiunea prealabila a Beneficiarului si fara consimtamantul proprietarilor acestor terenuri.

In functie de strada pe care se va lucra, se vor asigura, dupa caz, conditii de circulatie pentru circulatia normala sau temporar se va scoate strada din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate pentru aceasta.

Inainte de inceperea oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul va trebui sa asigure drumuri de acces temporare, incluzand toate devierile si podurile in partea implicata a santierului, toate cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul va mentine aceste drumuri de acces intr-o conditie adecvata pentru o trecere in siguranta a utilajelor si vehiculelor pana cand nu mai sunt necesare scopului contractului.

Antreprenorul va intocmi un document cu care Supervizorul sa fie de acord privind conditiile oricaror suprafete private de pamant sau oricaror suprafete publice cultivate sau intretinute prin  intermediul  carora se realizeaza accesul la santier inainte de folosinta si va trebui sa pastreze aceste suprafete  intr-un stadiu rezonabil de curatenie si intretinere in timpul executiei lucrarilor.

La terminarea folosirii de catre Antreprenor a acestor cai de acces, el va trebui sa aduca suprafetele la niste conditii cel putin egale cu cele existente inainte de a fi folosite de catre el.

Toate drumurile, „drepturile de acces”, trotuarele si altele lucruri asemanatoare care nu fac parte din lucrarile permanente, dar sunt cerute de catre Antreprenor sau de catre Supervizor pe sau aproape de santier direct sau indirect in legatura cu lucrarile  prevazute in contract, vor fi denumite Drumuri de Serviciu. Aceste drumuri vor fi considerate ca Lucrari Temporare.

Antreprenorul va construi toate Drumurile de Serviciu, care vor trebui sa fie in conformitate cu standardele in vigoare, astfel incat sa poata fi folosite normal si in siguranta in orice conditii climatice. Antreprenorului nu i se va rambursa nici o suma pentru folosirea Drumurilor de Serviciu de catre altii decat Beneficiarul, personalul sau agentii Supervizorului si Antreprenorului, cu conditia ca acestia sa foloseasca aceste drumuri cu aprobarea Supervizorului si in mod direct sau indirect in legatura cu Lucrarile din cadrul Contractului.

Antreprenorul va ridica si va mentine imprejmuiri temporare si porti, , pentru a inchide aria lucrarilor de efectuat, si orice alte suprafete de teren care pot fi necesare.

Nici o persoana neautorizata nu va putea intra pe Santier. Nu se considera persoane neautorizate organele de control nationale si internationale care au atributii specifice prevazute de legislatia in vigoare.

Antreprenorul va trebui sa respecte legile nationale si codul rutier in vigoare.

Antreprenorul va asigura Beneficiarului servicii de transport , la cererea Beneficiarului, in scopul exclusiv al executarii contractului si pe toata durata contractului.

Inainte ca orice lucrare sa inceapa si care afecteaza folosirea drumurilor principale sau a oricarei autostrazi, propunerea referitoare la conditiile de lucru al Antreprenorul va fi supusa aprobarii scrise din partea Supervizorului si a Autoritatii Nationale a Drumurilor si Politiei.

Pe toata desfasurarea Contractului, Antreprenorul va trebui sa coopereze cu Autoritatea Nationala a Drumurilor si cu Politia privind lucrarile, accesul pe orice drum principal sau pe orice autostrada.  Antreprenorul va informa Supervizorul despre orice cerinta sau aranjamente facute cu Autoritatea Nationala a Drumurilor si cu Politia.

Antreprenorul trebuie sa cunoasca reglementarile privind executia lucrarilor in domeniul public sub trafic cu anumite restrictii de circulatie.

Unde devierea oricarei sosele, oricarui trotuar sau drum public este efectuata temporar pentru lucrari, Antreprenorul va trebui sa furnizeze si sa mentina o alternativa, acceptata de catre Supervizor, care va trebui sa fie operationala inainte de orice interferenta cu un drum existent.

Unde sunt necesare rampe, acestea vor fi furnizate si mentinute la un standard adecvat in ceea ce priveste toate categoriile de trafic sau pietonii care vor sa le foloseasca. Antreprenorul va fi responsabil de inchiderea, devierea drumurilor si semnalizarea acestora dupa cum este cerut.

Antreprenorul trebuie sa mentina o ruta de acces pentru vehiculele de urgenta pe toate proprietatiile si la orice ora.

Cand traficul nu poate fi evitat, Antreprenorul trebuie sa asigure un sistem de control al traficului acceptate de catre Supervizor si Autoritatile Politiei.

Executia lucrarilor

Conductele de aductiune se va poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a conductei. Peretii transeii vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste creasta conductei si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru semnalizarea conductei de apa se va monta o bandã de culoare albastra.

Dupa executarea lucrarilor, se trece la refacerea terenului afectat la starea initiala.

Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face in spatiul verde, pe marginea drumului, in vecinatatea santului drumului, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997.

Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1,30 m.

Conducta de aductiune din proximitatea ariilor protejate

Conductele prevazute in proximitatea si interiorul ariei protejate sunt conducte de  PEID, montate la adancimi cuprinse intre 1.3 si 3.5 m. Diametrul conductelor nu va depasi 300 mm ;

Conductele prevazute in proximitatea ariei protejate se vor amplasa in ampriza drumului national (DN12A), pe partea dreapta a acestuia, la circa 3 m de aria protejata, in directia de mers spre municipiul Onesti;

Lățimea traseelor necesare în faza de execuție a lucrărilor este de max. 2,0 m (1m santul, 1m zona depozitare temporara pamant excavat);

In functie de tehnologia aplicata de Antreprenor, montarea conductelor se va realiza prin sapatura deschisa, in transee sprijinite corespunzator cu dulapi si spraituri de metal sau lemn (conductele se vor monta pe un pat de pozare din nisip de minim 10 cm, iar umpluturile se vor executa cu material rezultat din sapatura), ori prin metoda forajului orizontal dirijat;

Conducta de aductiune din interiorul ariei protejate

Se vor monta camine de lansare de dimensiuni aproximative de 5x7 m după care conducta de aducțiune se va monta subteran prin metoda forajului orizontal între căminele de lansare.

Conductele prevazute din interiorul ariei protejate sunt conducte de  PEID, montate la adancimi cuprinse intre 1.3 si 3.5 m. Diametrul conductelor nu va depasi 300mm

In functie de tehnologia aplicata de Antreprenor, montarea conductelor se va realiza prin sapatura - deschisa, in transee sprijinite corespunzator cu dulapi si spraituri de metal sau lemn (conductele se vor monta pe un pat de pozare din nisip de minim 10 cm, iar umpluturile se vor executa cu material rezultat din sapatura), ori prin metoda forajului orizontal dirijat.

Conductele de distributie se vor poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita.

Subtraversarea drumurilor cu conducte care transporta lichide sub presiune se va face in conformitate cu STAS 9312-87 – “Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte – Prescriptii de proiectare”.

Executia forajului orizontal se va face de catre o intreprindere specializata, care dispune de utilajul necesar si un personal cu calificare adecvata.

Săpăturile în zonele de intersectie cu alte rețele se vor efectua manual, cu deosebită atenție și cu anunțarea prealabilă a societăților care exploatează rețelele intersectate. Se vor respecta normele de tehnica securității muncii, conform normativelor în vigoare.

Conductele de distributie se vor poza subteran, prin metoda prin sapatura clasica deschisa.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a conductei. Peretii transeii vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste creasta conductei si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului. Pentru semnalizarea conductei de apa se va monta o bandã de culoare albastra.

Dupa executarea lucrarilor, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala

Amplasarea colectoarelor de canalizare si a conductelor de refulare se va face pe spatiul verde, pe marginea drumurilor, in vecinatatea santului drumurilor, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997.

Colectoarele de canalizare se vor executa din tuburi din PVC, SN8, Dn 250 si se vor poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita, pe un pat de nisip.

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si va avea o panta care sa asigure o functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incat sa asigure o viteza de autocuratire a canalului.

Conductele de refulare se vor poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita, pe un pat de nisip.

Adancimea de pozare a conductelor va fi in medie de 1,50 m.

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a canalului. Peretii transeii vor fi sprijiniti obligatoriu. Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste creasta canalului si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana la cota terenului.

Se vor efectua urmatoarele inspectari si testari:

- inspectarea vizuala, la care vor fi verificate panta, directia, aspectul suprafetei interioare al

- tuburilor, adancimea si imbinarea corecta a tuburilor;

- proba de etanseitate;

- proba de presiune - pentru conductele sub presiune

#### 1.4.1.3.	Etapa de dezafectare

Lucrari de demolare

Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului

Lucrarile de demolare identificate pentru realizarea proiectului sunt:

- Demolare Statie de tratare existenta Faraoani

- Demolare statie de pompare Faraoani existenta care pompeaza apa catre rezervorul de 700 m

- Demolare Statie de tratare existenta Gioseni Tamasi

- Demolarer Statie de Pompare in GA Tamasi

- Demolare Statie de tratare Galbeni

- Demolare Statie de pompare Galbeni

Dezafectarea rezervorului de inmagazinare a apei Livede consta in demolarea constructiilor si instalatiilor, precum si eliminarea deseurilor din amplasament.

Toate lucrarile de demolare si evacuare deseuri din apmplasament se vor realiza avand in vedere exigentele impuse atat de beneficiar cat si de autoritatile competente in ceea ce priveste normele de:

sanatate si securitate in munca,

protectia mediului,

gestiunea deseurilor,

transportul pe drumurile publice etc.

Modalitatea si operatiile de demolare vor fi stabilite de antreprenorul care va realiza aceste lucrari.

Alte lucrari de demolare

Pe parcursul derularii lucrarilor de reabilitare retele de apa canal pot aparea situatii in care portiuni are retelei care face obiectul reabilitarii sa fie realizate din azbociment sisa fie necesara demolarea acestora.

Pentru aceste cazuri se vor aplica masurile impuse de legislatia in vigoare referitoare la azbest:

HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest modificata si completata prin HG nr.734/2006

HG nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile legate de expunerea la azbest

Dezafectare conducte subterane si supraterane

In practica existenta la nivelul tarii noastre, situatiile de dezafectare a sistemelor de alimentare cu apa potabila și canalizare sunt foarte reduse, materializandu-se prin reabilitari/modernizari de sisteme, mai degraba decat prin dezafectarea totala a acestora. In situatia in care se va impune dezafectarea investițiilor de alimentare cu apa și canalizare propuse prin intermediul prezentului proiect, aceasta va fi realizata numai dupa realizarea unui proiect tehnic / grafic de execuție în acest sens și doar după ce s-au asigurat soluții alternative pentru deservirea populației cu aceste servicii. La finalizarea duratei de viață a acestora, conductele vor rămâne îngropate, construcțiile gospodăriilor de apă se pot dezafecta, iar materialele care pot fi recuperate se vor duce la centre specializare în reciclarea lor, iar bazinele de vizitare și vanele acestea se vor acoperi cu pământ pentru a nu prezenta un pericol pentru siguranța populației.

În vederea unui management eficient al activității de dezafectare a obiectivelor care vor fi supuse dezafectării (enumerate în paragraful anterior), următoarelor aspecte vor fi avute în vedere:

- Inventarierea clădirilor, instalațiilor și rețelelor tehnologice și de utilități existente pe amplasament;

- Inventarierea substanțelor din instalațiile ce vor fi dezafectate (compoziție, cantitate, toxicitate);

- Stabilirea destinației materialelor din instalații;

- Stabilirea modului de neutralizare sau eliminare a substanțelor periculoase sau depreciate calitativ, cu respectarea legislației în vigoare și numai prin unități specializate și autorizate;

- Stabilirea soluțiilor de depozitare corespunzătoare pentru substanțele sau materialele rezultate din activitățile de dezafectare pentru care nu există soluții imediate de neutralizare și eliminare, precum și monitorizarea strictă a acestora;

Stabilirea utilajelor, resurselor energetice și umane necesare desfășurării activității de dezafectare.

Dupa izolarea conductelor scoase din uz de cele functionale, conductele aflate la suprafaţă vor fi golite de partea lichidă din interiorul lor (apa), daca este cazul.

Pentru conductele îngropate, se vor săpa gropi de poziţie pentru determinarea traseului acestora. Tăierea conductelor se realizează astfel încât lungimea cupoanelor care rezultă să facă posibil transportul acestora la locul de depozitare.

#### I.4.1.4. Etapa punerii în funcțiune

După executarea lucrărilor,  din  punctul  de  vedere  al  protecției  mediului  urmează să se  realizeze  următoarele activităţi evaluate în costul total al investiţiei:

- pământul în exces se evacuează în zonele indicate de administraţiile publice locale;

- drumurile  de  acces  care  eventual  s-au amenajat  pentru  acces  la  borne  se  aduc  la  starea  iniţială prin  nivelarea  terenului  şi refacerea stratului vegetal;

- deseurile care nu pot fi reciclate vor fi eliminate prin depozitare din zona de lucru pe bază de contracte încheiate;

- deseuile reciclabile vor fi colectate selectiv si predate la colectori autorizati /valorificatori

- se vor planta arbori  taiati in zonele defrisatecu speciile indicate si in locatiile puse la dispozitie de catre autoritatile publice locale respectiv custodele ariilor naturale protejate.

Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia lucrarilor se face conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, „Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (HG nr. 273/94) si a altor reglementari specifice.

Etapele de realizare a receptiei sunt:

- receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract;

- receptia finala - dupa terminarea perioadei de garantie prevazuta in proiect.

In practica existenta la nivelul tarii noastre, situatiile de dezafectare a sistemelor de alimentare cu apa potabila și canalizare sunt foarte reduse, materializandu-se prin reabilitari/modernizari de sisteme, mai degraba decat prin dezafectarea totala a acestora. In situatia in care se va impune dezafectarea investițiilor de alimentare cu apa și canalizare propuse prin intermediul prezentului proiect, aceasta va fi realizata numai dupa realizarea unui proiect tehnic / grafic de execuție în acest sens și doar după ce s-au asigurat soluții alternative pentru deservirea populației cu aceste servicii. La finalizarea duratei de viață a acestora, conductele vor rămâne îngropate, construcțiile gospodăriilor de apă se pot dezafecta, iar materialele care pot fi recuperate se vor duce la centre specializare în reciclarea lor, iar bazinele de vizitare și vanele acestea se vor acoperi cu pământ pentru a nu prezenta un pericol pentru siguranța populației.

Durata etapei de funcționare

Durata etapei de funcționare a obiectivelor propuse prin prezentul proiect a fost estimată la circa 50 de ani. La expirarea duratei de funcționare,  beneficiarul va  decide reabilitarea obiectivului, în funcţie de starea  instalațiilor si constructiilor la acel moment. Pe perioada de funcționare,  proiectul nu va genera impact negativ asupra mediului și sănătății umane.

### INFORMAŢII PRIVIND PRODUCŢIA CARE SE VA REALIZA ŞI RESURSELE FOLOSITE ÎN SCOPUL PRODUCERII ENERGIEI NECESARE ASIGURĂRII PRODUCŢIEI

Date referitoare la productia ce se va realiza și la resursele energetice necesare în vederea realizarii acesteia sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Tabel 1 78:Informatii privind productia și necesarul resurselor energetice

| Productia | Resurse egergetice folosite în scopul desfasurarii productiei |
| --- | --- |
| Denumirea | Cantitate | Denumirea | Cantitate | Furnizor |
| apă tratată | 35 mil mc/an | motorină | necuantificabilă la acest moment | De la distribuitori specializați |
|  |  | ulei de motor | necuantificabilă la acest moment | De la distribuitori specializați |
|  |  | ulei hidraulic | necuantificabilă la acest moment | De la distribuitori specializați |
|  |  | energie electrică inclusiv pentru SP | 14 mil kwh/an | De la distribuitori de energie autorizați |
| apă epurată | 16 mil mc/an | energie electrică inclusiv pentru SPAU | 17 mil kwh/an | De la distribuitori de energie autorizați |

### INFORMAŢII DESPRE MATERIILE PRIME, SUBSTANȚELE SAU PREPARATELE  CHIMICE

Principalele materiile prime utilizate în faza de execuţie a investiţiilor ce fac obiectul proiectului sunt:

Tabel 1 79:  Materii prime, faza de execuţie lucrări

| Materie prima | Destinatie | Provenienta | Cantitate maxima utilizata | Periculozitate [P/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Bacau |
| Nisip (tone) | Pozare conducte aducţiune şi canalizare | Societati comerciale specializate | 87.10 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 19418 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 76296 | N |
| Conducta PEID(m) | Refulari canalizare |  | 1010 | N |
| Pamânt (tone) | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 256.95 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Luzi Calugara |
| Nisip | Pozare conducte canalizare | Societati comerciale specializate | 34.5 | N |
| Conducta PVC | Reţea canalizare |  | 23.701 | N |
| Conducta PEID (m) | Refulari canalizare |  | 2.425 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 216.9 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Margineni |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 86.90 | N |
| Conducta PVC | Reţea canalizare |  | 29531 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 4363 | N |
| Conducta PEID(m) | Refulari canalizare |  | 7081 | N |
| Conducta aductiune (m) | Reţea alimentare |  | 21547 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 314.99 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Letea Veche |
| Nisip | Pozare canalizare | Societati comerciale specializate | 956 | N |
| Conducta PVC | Reţea canalizare |  | 6265 | N |
| Conductă PEID | Refulari |  | 3292 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 2819 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Magura |
| Fluid de foraj | Executie puturi | Societati comerciale specializate |  | P |
| Nisip | Pozare conducte de aducţiune si alimentare |  | 63,85 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 21.657 | N |
| Conducta PEID (m) | Refulari canalizare |  | 2.112 | N |
| Conducta PEID (m) | Reţea alimentare si aductiune |  | 19.732 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 405,8 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Gioseni |
| Nisip | Pozarea conductelor de aductiune | Societati comerciale specializate | 1170 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 9340 | N |
| Conducta PEID (m) | Retea alimentare |  | 3305 | N |
| Conducta PEID (m) | Conducte de refulare |  | 1110 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 1645 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Tamasi |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 943 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 7167 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 3069 | N |
| Conducta PEID (m) | Conducte de refulare |  | 860 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor |  | 1310 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Sarata |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 5.52 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare (fara aductiune) |  | 8.460 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 10.84 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Faraoani |
| Nisip | Nisip | Societati comerciale specializate | 565 | N |
| Conducta PVC (m) | Conducta PVC (m) |  | 4229 | N |
| Conducta PEID (m) | Conducta PEID (m) |  | 1672 | N |
| Conducta PEID | Conducta PEID |  | 749 | N |
| Pamânt | Pamânt | Pamant din excavatii | 783 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Cleja |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 2366 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 23.151 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 4688 | N |
| Conducta PEID (m) | Conducte de refulare |  | 2913 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 3563 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Racaciuni |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 60.1 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 33.425 | N |
| Conducta PEID (m) | Refulari canalizare |  | 4.476 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare (fara aductiune) |  | 11.365 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 199.5 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Darmanesti |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 3887 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 5554 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 6817 | N |
| Conducta (FD) | Aductiune bruta |  | 9627 | N |
| Conducta (FD) | Aductiune tratata |  | 1911 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 10187 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Moinesti (aductiune si colector canalizare pentru ZEMES) |
| Nisip (tone) | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 3101+40696 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 1032+18000 | N |
| Conducta PEID (m) | Reţea alimentare |  | 4017+55177 | N |
| Pamânt (tone) | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 4864+161164 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Casin |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 3904 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 17000 | N |
| Conducta Refulare PEID | Reţea canalizare |  | 2611 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 13101 | N |
| Conducta PEID | Aductiune |  | 6329 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 11434 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Dofteana |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 6075 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 10369 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 25423 | N |
| Conducta FD | Aductiune tratata |  | 7832 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 9783 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Poduri |
| Nisip(to) | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 22219 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 18640 | N |
| Conducta PEID(m) | Reţea alimentare |  | 15038 | N |
| Pamânt(to) | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 106029 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Targu Ocna |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 3421 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 8776 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 10954 | N |
| Conducta FD | Aductiune tratata |  | 8750 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 4034 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Targu Trotus |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 4758 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 22377 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 3998 | N |
| Conducta FD | Aductiune tratata |  | 7773 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 7428 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Magiresti |
| Nisip (tone) | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 23023 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 19361 | N |
| Conducta PEID (m) | Conducte refulare canalizare |  | 929 | N |
| Conducta PEID (m) | Reţea alimentare |  | 6773 | N |
| Pamânt (tone) | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 46611 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Buhusi |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 11.13 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 1556 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 6145 | N |
| Conducta aductiune | Reţea alimentare |  | 5190 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 28.02 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Parjol |
| Fluid de foraj | Executie puturi | Societati comerciale specializate |  | P |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare |  | 4248 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 20897 | N |
| Conducta PEID | Refulări |  | 2250 | N |
| Conducta PEID | Aducțiune |  | 3367 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 15965 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 12273 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Balcani |
| Fluid de foraj | Executie puturi |  |  | P |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 6388 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 24177 | N |
| Conducta PEID | Refulări |  | 5855 | N |
| Conducta PEID | Aducțiune |  | 5307 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 28539 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 19802 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Beresti-Tazlau |
| Fluid de foraj | Executie puturi |  |  | P |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 1425 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 2885 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 11363 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 3396 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Barsanesti |
| Fluid de foraj | Executie puturi | Societati comerciale specializate |  | P |
| Nisip (tone) | Pozare conducte alimentare |  | 12882 | N |
| Conducta PEID (m) | Reţea alimentare |  | 20159 | N |
| Pamânt (tone) | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 21392 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Blagesti |
| Fluid de foraj | Executie puturi | Societati comerciale specializate |  | P |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare |  | 141.5 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 38365 | N |
| Conducta PEID (m) | Refulari canalizare |  | 12917 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 45670 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 425 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Filipesti |
| Fluid de foraj | Executie puturi | Societati comerciale specializate |  | P |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare |  | 3910.50 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 20942 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 7677 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor |  | 1221.50 | N |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Pamant din excavatii | 3910.50 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Racova |
| Fluid de foraj | Executie puturi | Societati comerciale specializate |  | P |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare |  | 46.97 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 18660 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 19660 | N |
| Conducta PEID | Refulari canalizare |  | 4299 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 6873 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Garleni |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 10349 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 52678 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 34112 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 13259 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Hemeius |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 6979 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 31492 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 27827 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 8789 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Manastirea Casin |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 3111 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 23202 | N |
| Conducta PEID | Refulari |  | 4555 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 3353 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pământ excavat | 9690 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Orbeni |
| Fluid de foraj | Executie puturi | Societati comerciale specializate |  | P |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare |  | 39.8 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 19.724 | N |
| Conducta PEID (m) | Refulari canalizare |  | 3.791 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare (fara aductiune) |  | 11.503 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pământ excavat | 311.9 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Saucesti |
| Nisip (tone) | Pozare conducte alimentare | Societati comerciale specializate | 5519 | N |
| Conducta PEID (m) | Reţea alimentare |  | 8268 | N |
| Pamânt (tone) | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 9739 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Secuieni |
| Fluid de foraj | Executie puturi |  |  |  |
| Nisip (tone) | Pozare conducte alimentare | Societati comerciale specializate | 10538 | N |
| Conducta PEID (m) | Reţea alimentare |  | 16206 | N |
| Pamânt (tone) | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 18864 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Traian |
| Fluid de foraj | Executie puturi |  | nd | P |
| Nisip (tone) | Pozare conducte alimentare | Societati comerciale specializate | 5911 | N |
| Conducta PEID (m) | Reţea alimentare |  | 8848 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 10456 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Zemes |
| Nisip (tone) | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 19426 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 14899 | N |
| Conducta PEID (m) | Conducte refulare canalizare |  | 946 | N |
| Conducta PEID (m) | Reţea alimentare |  | 7161 | N |
| Pamânt (tone) | Umplerea săpăturilor | Pamant din excavatii | 47037 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Cotofanesti |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 1795 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 14213 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 3736 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pământ excavat | 5685 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Stefan cel Mare |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 3344 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 27725 | N |
| Conducta PEID | Refulări |  | 5718 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pământ excavat | 10790 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Nicolae Balcescu |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 1664 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 3276 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 9877 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pământ excavat | 821 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Valea Seaca |
| Nisip | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 2027 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 6152 | N |
| Conducta PEID | Reţea alimentare |  | 9491 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pământ excavat | 1593 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Buchila |
| Nisip (mc) | Pozare conducte alimentare şi canalizare | Societati comerciale specializate | 550 | N |
| Conducta PVC (m) | Reţea canalizare |  | 1232 | N |
| Conducta PEID (m) | Reţea alimentare cu apa si conducte de refulare |  | 3106 | N |
| Pamânt (mc) | Umplerea săpăturilor | Pământ excavat | 360 | N |
| Materii prime execuţie lucrări la nivelul localităţii Onesti |
| Nisip | Pozare conducte aductiune | Societati comerciale specializate | 847 | N |
| Conducta FD | Aductiune tratata |  | 4666 | N |
| Pamânt | Umplerea săpăturilor | Pământ excavat | 1686 | N |

La materiile prime listate în tabelul de mai sus, se adaugă materialele folosite pentru gospodăriile de apă, a puţurilor şi a echipamentelor complementare reţelelor, respectiv: ciment, beton, cofraje, balast, piese de imbinare etc.

Materiile prime care se vor utiliza în cadrul staţiilor de clorinare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| CL | staţie de clorinare | Denumirea comercială a substanţei | Cantitatea maximă utilizată | Caracteristici Periculoase / Nepericuloase (P/N) | Fraze de risc şi simbol de periculozitate | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL 14 | staţie de clorinare Stejaru | Clor molecular gazos | 2,880 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
| CL 14 | staţie de clorinare GA1 Sarata (la DJ 119) si GA2 Sarata (sus) | Clor molecular gazos | 0,022x2kg/h | P | H270, H331, H315, H319, H335, H400, 280DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 0,681x2 l/h 184x2 L/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 14 | GA Nicolae Balcescu | Clor molecular gazos | 0,059 kg/h | P | H270, H331, H315, H319, H335, H400, 280DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 1,873 L/h 506 L/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 14 | GA Galbeni | Clor molecular gazos | 0,014 kg/h | P | H270, H331, H315, H319, H335, H400, 280DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 0,443 L/h 120 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL14 | staţie de clorinare GA Magura+Sohodol | Clor molecular gazos | 0,047 kg/h | P | H270, H331, H315, H319, H335, H400, 280DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 1,475 L/h 398 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL14 | GA Fantanele (Hemeius) | Clor molecular gazos | 0,012 kg/h | P | H270, H331, H315, H319, H335, H400, 280DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 0,375 L/h 101 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri) |
| CL14 | GA Luncani (Margineni) | Clor molecular gazos | 0,014 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 0,439 L/h 118,6 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 15 | staţie de clorinare GA Zemes | Clor molecular gazos | 0,037 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 1,169 L/h 315 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 15 | staţie de clorinare STAP Parjol +GA Parjol | Clor molecular gazos | 0,030x2 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 0,953x2 L/h 257,4x2 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL15 | STAP Balcani (la front) | Clor molecular gazos | 0,073 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 2,304 L/h 622 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL15 | staţie de clorinare GA Balcani (sus) | Clor molecular gazos | 0,080 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 2,508 L/h 677,3 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL15 | STAP Beresti Tazlau (la front) + GA Beresti -Tazlau (sus) | Clor molecular gazos | 0,016x2 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 0,499x2 L/h 134,8x2 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 15 | STAP Livezi (la front) + GA Livezi (sus) | Clor molecular gazos | 0,058x2 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 1,839 x2 L/h 496,4 x2l/15zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 15 | staţie de clorinare GA Poduri | Clor molecular gazos | 0,071 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 2,225 L/h 600,6 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL16 | staţie de clorinare STAP Barsanesti | Clor molecular gazos | 0,038 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 1,203 L/h 324,8 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL16 | staţie de clorinare STAP Curita Casin | Clor molecular gazos | 0,012 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 0,363 L/h 98,1 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL17 | staţie de clorinare GA Buchila si Valea Seaca | Clor molecular gazos | 0,036x2 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 1,146x2 L/h 308,5x2l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL17 | staţie de clorinare Gioseni | Clor molecular gazos | 0,069 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 2,168 L/h 585,3 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL17 | staţie de clorinare GA1 Faraoani (DJ119) si GA2 Faraoani (sus) | Clor molecular gazos | 0,051x2 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 1,600x2 L/h 432,1x2l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 17 | staţie de clorinare Cleja (la DJ 119) | Clor molecular gazos | 0,048 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 1,510 L/h 407,6 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 17 | staţie de clorinare GA Somusca | Clor molecular gazos | 0,025 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 0,794 L/h 214 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 17 | staţie de clorinare GA1 Orbeni si GA2 Orbeni | Clor molecular gazos | 0,039x2 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 1,214x2 L/h 327,9 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 17 | staţie de clorinare GA Racaciuni | Clor molecular gazos | 0,030 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 0,951 L/h 256 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 19 | staţie de clorinare STAP Racova (la front) si GA Racova (sus) | Clor molecular gazos | 0,096x2 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 3,019x2 L/h 815,2 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 19 | STAP Blagesti (la front) si GA Blagesti (sus) | Clor molecular gazos | 0,065x2 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 2,043x2 L/h 551,6 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 19 | STAP Buhusi (la front) | Clor molecular gazos | 0,0212 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
| CL 19 | staţie de clorinare STAP Filipesti (la front) si GA Filipesti (sus) | Clor molecular gazos | 0,033x2 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 1,044x2 L/h 281,9x2 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 19 | staţie de clorinare STAP Traian | Clor molecular gazos | 0,026 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 0,829 L/h 223,7 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 19 | staţie de clorinare STAP Bogdanesti | Clor molecular gazos | 0,008 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 0,238 L/h 64,4 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL 19 | staţie de clorinare STAP Secuieni (la front) | Clor molecular gazos | 0,014 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |
|  |  | Soluţie de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor | 0,431 L/h 116,5 l/15 zile | P | CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru vieţuitoare acvatice; EUH031 – contactul cu acizi produce gaz toxic DSC:C; R34-R31- N; R50 | Depozitarea in rezervoare metalice cu protectie interioara anticoroziva, la temperaturi de max. 250 C, in spatii uscate, departe de caldura si razele soarelui. Din cauza instabilitatii hipocloritului de sodiu, trebuie evitat contactul direct al produsului cu metalele (cobalt, cupru, fier, nichel si aliajele acestora si săruri). |
| CL20 | staţie de clorinare STAP Gheraiesti | Clor molecular gazos | 0,972 kg/h | P | CLP: H270-oxidant puternic; H315 – iritant pentru piele; H319- iritant pentru ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-iritant pentru caile respiratorii; H400 foarte toxic pentru vieţuitoarele Acvatice H280 DSP: O;R8-T; R23- Xi; R36/37/38-N; R50 | Se depozitează în butelii sub presiune, în locuri special amenajate, sub cheie, ine ventilate, protejate de lumina solară şi de temperaturi mai mari de 52°C |

Pe amplasamentul staţiilor se vor utiliza reactivi de urmărire ai parametrilor fizico-chimici şi biologici ai apei brute şi potabile. Aceşti reactivi se vor utiliza însă în cantităţi mici, strict pentru uz de laborator.

De asemenea pe amplasament se vor mai utiliza materiale de întreţinere, respectiv: ulei motor, rulmenţi, tabla, detartrant pentru curtarea apometrelor, electrozi pentru sudură.

În cazul sistemelor de canalizare, materii prime sunt folosite in cadrul staţiilor de epurare ape uzate.

Ca şi în cazul sistemelor de apa potabilă, pentru operarea sistemului de canalizare se vor utiliza materiale de întreţinere, respectiv: ulei motor, rulmenţi, tabla, detartranţi, electrozi pentru sudură etc.

Energia şi combustibilii utilizaţi cu modul de asigurare a acestora

Pe amplasamentul gospodariilor de apa se va utiliza energia electrică pentru încălzirea pavilioanelor administrativ (calorifere electrice), a apei menajere destinată personalului şi pentru funcţionarea echipamentelor aferente gospodăriilor de apă.

Energia electrică se va utiliza de asemenea pentru funcţionarea staţiilor de pompare apă potabilă şi apă uzată.  Energia electrică se va asigura prin bransarea la reţelele electrice existente în zonă.

Combustibilii utilizaţi (motorina) pentru funcţionarea utililajelor atât în faza de execuţie cât şi exploatare (pentru mentenanţă) se vor procura de staţiile de la staţiile de distribuţie a carburanţilor. Nu se va stoca combustibil pe amplasamentele care fac obiectul proiectului.

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi sănătăţii populaţiei

Stocarea şi manipularea substanţelor chimice periculoase care vor fi utilizate se vor face în condiţii de siguranţă, numai de personal instruit şi conform prevederilor din fişele tehnice de securitate.Fişele cu date tehnice de securitate vor fi disponibile atât în aceste spaţii de depozitare, cât şi în locaţiile unde substanţele chimice vor fi manipulate.

Rezervorulde hipoclorit de sodiu va fi amplasat într-un spațiu special amenajat in incinta statiei de clorinare, prevăzut cu ventilație mecanică. De asemenea, încăperea unde va fi amplasat rezervorul va fi prevăzută cu pardoseala realizată din materiale antiacide şi cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.

Aplicabilitatea prevederilor Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (Legea 59/2016)

Conform datelor furnizate de proiectant pe amplasamentul staţiei dezinfecție este  prezentă o singură substanţă, hipoclorit de sodiu, care este menţionată în anexa nr. 1  (partea a 2 a) din Legea nr. 59/2016:

Poziţia 41Amestecurile (*) de hipoclorit de sodiu clasificate ca periculoase pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 1 [H400] care conţin mai puţin de 5% clor activ şi neclasificate în niciuna dintre celelalte categorii de pericole din partea 1 din anexa nr. 1.

Cantităţile relevante pentru încadrarea amplasamentelor de nivel inferior: 200 tone si superior: 500 tone

Pe amplasamentul staţiilor de clorare de la STAP Onesti captare criburi rau Trotus si Cuciur se vor utiliza mai puţin de 1 tonă/an de hipoclorit de sodiu, prin urmare, nu intra sub incidenţa prevederulor Legii 59/2016.

O altă categorie de produse cu potenţial caracter periculos o constituie lubrifianţii şi uleiurile. Aceste produse se aprovizionează în ambalaje originale şi se stochează controlat în incinta pavilionului administrativ. Pavilionul este prevăzut cu pardoseală betonată, diminuându-se astfel pericolul potenţial de poluare a solului.

Societatea SC CRAB ține evidența strictă cu privire la cantități, caracteristici, mijloace de asigurarea a substanțelor și preparatelor periculoase și raporteaza anual la APM Bacău.

În procesul de execuție al obiectivelor propuse nu se vor utiliza substanțe toxice şi periculoase.

În organizarea de şantier, nu vor exista depozite de carburanţi, alimentarea utilajelor şi a autovehiculelor se va realiza la stațiile de combustibil din zonă.

# INFORMAŢII DESPRE POLUANŢII FIZICI ŞI BIOLOGICI CARE AFECTEAZĂ MEDIUL, GENERAŢI DE ACTIVITATEA PROPUSĂ

În cadrul prezentului capitol sunt furnizate informaţii cu privire la poluanţii fizici şi biologici care pot afecta factorii de mediu pe durata realizării proiectului propus şi pe durata funcţionării obiectivelor propuse prin proiect. Se remarcă faptul că sursele de poluare au caracter accidental. În condiţii normale de funcţionare a utiilajelor şi a instalaţiilor şi în condiţiile respectării măsurilor preventive propuse prin prezentul studiu, producerea unor forme de impact asupra factorilor de mediu este nesemnificativă.

În cadrul derulării etapelor de lucru ce se realizează in Execuția proiectului rezultă următoarele aspecte principale de mediu care sunt prezentate, împreună cu impactul pe care îl generează asupra mediului, în tabelul următor:

| Activitate | Aspect de mediu | Impact asupra mediului | Evaluarea impactului |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcționarea defectuoasă a stațiilor de epurare | Poluarea apei | Emisarii în care se deversează apele să fie impurificați din punct de vedere biologic | nesemnificativ |
| Toate etapele proiectului | Emisii de praf | Poluare temporara aer | mediu |
|  |  | Cresterea temporara a indicelui de disconfort | mediu |
|  | Gestionarea necorespunzatoare a deseurilor | Poluarea solului si a apei | Mediu |
|  | Poluarea aerului datorita Gazelor de fermentare | Surse difuze lineare determinate de platformele de stocare a namolului rezultat de la statiile de epurare | Mediu |
| Organizare santier | Schimbarea temporara a folosintei terenului | Impact peisagistic temporar | nesemnificativ |
|  | Zgomot | Poluare fonica temporara | mediu |
| Pregătirea culoarului de lucru şi săparea santului pentru amplasarea conductelor si/sau altor obiecte investitionale | Distrugerea temporara a structurii solului | Scaderea temporara a fertilitatii solului | mediu |
|  | Curatarea terenului pentru executia lucrarilor | Impact peisagistic temporar | mediu |
|  | Taieri de arbori | Impact peisagistic temporar | nesemnificativ |
|  | Depozitarea în afară culoarului de lucru a pământului excavat şi a materialelor de construcţie în timpul execuției | Distrugerea temporară a vegetaţiei | mediu |
|  | Emisii de noxe in aer | Poluare atmosferica temporara | nesemnificativ |
| Funcționarea utilajelor si autoutilitarelor | Zgomot | Poluare fonica temporara Cresterea temporara a indicelui de disconfort | nesemnificativ |
|  | Emisii de noxe de aer | Poluare atmosferica temporara | Nesemnificativ |
|  | Scurgeri accidentale de uleiuri sau compustibil in sol sau apa | Poluare sol | mediu |
|  |  | Poluare apa | mediu |

APA

În perioada de execuție a investitiilor principalele surse de poluare pentru ape se pot produce in principal în cazul scurgerilor accidentale si datorita gestionarii necorespunzătoare a deşeurilor tehnologice rezultate în urma activităţii de realizare a infrastructurii de apa si apa uzata (uleiurile minerale uzate rezultate de la utilaje, deşeuri metalice, deşeuri de beton, recipienţi metalici cu urme de vopsea, deseuri de PVC provenite de la conducte etc).

Sunt posibile și pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din mașinile și utilajele șantierului. Manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în apropierea corpurilor de apă pot conduce și ele la producerea unor deversări accidentale în apele de suprafață sau subterane.

Local și pe perioade scurte de timp, pot să apară nivele înalte de turbiditate ca efect al antrenării de sedimente în timpul desfășurării lucrărilor, precum și modificarea regimului cantitativ al apei, determinat de lucrări temporare în albie.

În perioada de execuție a lucrărilor de reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din judetul Bacău impactul potențial al activităților de execuție a lucrărilor asupra calității apei va fi în general local, limitat de traseul conductelor și de intensitate redusă, în situația apariției unei poluări accidentale și a migrării poluanților în apa de suprafață.

Surse potenţiale de poluanţi pe durata execuţiei puţurilor de captare apă subterană:

- în perioda execuţiei lucrărilor există riscul modificării hidrodinamice a perimetrului captării precum şi închiderea fisurilor prin care apele subterane circulă;

- în cazul neizolării necorespunzătoare a stratelor superioare contaminate în timpul forării puţului, există riscul contaminării stratelor acvifere de adâncime, ducând la degradarea calităţii apei extrase şi generând un impact major asupra alimentării cu apă a utilizatorilor situaţi în aval;

- în perioada execuţiei puţului rezultă cantităţi semnificative de apă uzată. Ţinând cont că în perioada de execuţie, amplasamentul nu va fi racordat la reţeaua de canalizare (lucrarile de execuţie a reţelei de canalizare realizandu-se simultan), evacuarea apelor rezultate în urma acestor lucrări poate afecta zona, în special dacă apele prezintă pH-ul bazic ca urmare a utilizării de substanţe deblocante (hexametafosfat).

Surse potenţiale de poluanţi pe durata execuţiei /extinderii gospodăriilor de apă

Execuţia unei gospodării de apă presupune o organizare de şantier de anvergură, cu lucrări de execuţie diversificate, care necesită un număr relativ ridicat de utilaje şi materiale de construcţie pentru execuţia proiectului.

În aceste condiţii, pe perioada executării gospodariilor de apă vor fi utilizate substanţe, materii prime şi finite care în mod accidental pot duce la contaminarea apelor freatice şi a celor de suprafaţă. Dintre aceste substanţe sau materii se pot enumera:

- materiale de construcţii primare: ciment, var, ipsos, materiale lemnoase, nisip, pietris;

- materiale de construcţii secundare: lapte de var, lapte de ciment, resturi de ciment, rumeguş şi alte materiale lemnoase;

- alte materiale şi substanţe folosite în organizarea de şantier: uleiuri minerale pentru utilaje, combustibil auto, carbid sau butelii cu acetilena, lacuri şi vopsele.

- Organizărilor de şantier vor fi amplasate la distanţă mare de albiile minore ale râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista şi in afara ariilor naturale protejate. Spaţiul ocupat de organizările de şantier va fi limitat la strictul necesar. La finalizarea lucrărilor, spaţiile afectate temporar de organizările de şantier va fi redat destinaţiei originale. In toată perioada realizării lucrărilor, constructorul va lua toate măsurile pentru reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.

Impactul potenţial al lucrărilor de construcţie asupra apelor este temporar şi reversibil. La finalizarea lucrărilor de construcţie vor dispărea şi potenţialele surse de poluare a apelor de suprafaţă sau subterane.

În perioada de exploatare, infrastructurii de apa si apa uzata, apele de suprafaţă şi apele freatice pot fi afectate astfel:

- gestionarea neadecvata a apei uzate sau a namolului rezultat de la statiile de epurare, precum si a celui de la curatarea conductelor de transport ape uzate poate determina o contaminare a apelor freatice;

- eventualele situatii de avarie a conductelor de transport al apelor uzate ar putea determina infiltraţii ale apelor uzate şi respectiv potenţiala contaminare a apelor de suprafaţă sau a apelor freatice.

Singurele surse punctiforme de poluare a apelor in perioada de execuţie a lucrărilor la infrastructura de apă şi de apă uzată din judeţul Băcău sunt reprezentate de apele uzate menajere generate in cadrul organizărilor de şantier şi a fronturilor de lucru şi de fluidele de foraj.

Cantitatea de apă uzată evacuată in cadrul organizării de şantier depinde de numărul muncitorilor prezenţi, cantitatea de apă caldă disponibilă, de condiţiile de lucru. Cantităţile de ape uzate evacuate in cadrul fronturilor de lucru vor fi semnificativ mai mici decât cele evacuate in cadrul organizării de şantier.

In stațiile de epurare propuse prin proiect SEAU Casin, SEAU Cleja, SEAU Cotofanesti, SEAU Dofteana, SEAU Faraoani, SEAU Filipesti,  SEAU Garleni, SEAU Gioseni, SEAU Magiresti,  SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Parjol, SEAU Racaciun, SEAU Stefan cel Mare, SEAU Tamasi, SEAU Targu Trotus, SEAU Valea Seaca se vor decarca ape uzate menajere cu caracteristici conform NTPA 002/2005. Dupa epurarea mecano-biologica, indepartarea azotului si fosforului, efluentul stațiilor de epurare va avea caracteristicile conform NTPA 001/2005.

În perioada de exploatare în condiții normale de fucnționare nu va exista impact asupra corpului de apă.

AER

Sursele de poluare pentru aer se manifesta numai pe perioada de execuție si pot fi:

- pulberi şi praf generate de lucrările de săpare a tranşeelor pentru pozarea conductelor, emisia acestor poluanti va fi limitata în timp pentru un amplasament dat - lucrările se vor executa pe tronsoane, care sunt programate succesiv în funcţie de graficul de execuţie şi ritmul de finalizare a lucrărilor.

- utilajele si echipamentele prin funcționarea lor in zona fronturilor de lucru. Poluarea specifica activitatii utilajelor si echipamentelor se apreciaza după consumul de carburanti care genereaza poluanti precum: NOx, SOx, CO, COVnm, aldehide, hidrocarburi, acizi organici, particule in suspensie si sedimentabile.

- traficul rutier desfasurat atât in si dinspre organizarea de santier. Poluarea specifica traficului rutier se apreciaza după consumul de carburanti care genereaza poluanti precum: NOx, CO, COVnm, particule in suspensie si sedimentabile.

- neîntreținerea necorespunzatoare a utilajelor si vehiculelor

- praful generat de excavatiile realizate, traficul utilajelor si manipularea materialelor de constructii

- depozitarea in conditii improprii a combustibililor utilizati pentru realizarea lucrărilor de constructii

Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele rutiere şi nerutiere prin păstrarea valorilor concentraţiilor de poluanţi sub limitele normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor în bună stare de funcționare şi în bune condiţii tehnice.

Într-o Statie de Epurare gasim trei feluri de gaze: hidrogenul sulfurat (H2S), bioxidul de carbon (CO2) si metanul (CH4). Hidrogenul sulfurat se determina si daca se afla în cantitati mici, prin mirosul specific de „oua clocite”. Prezenta acestuia în apa indica o apa uzata veche tinuta în conditii de anaerobie. În concentratii mari este toxic. Metanul si bioxidul de carbon sunt indicatori ai fermentarii anaerobe. Metanul este exploziv în amestec cu aerul în proportie de 1:5 pâna la 1:15.

Un management corespunzator al activitatii pentru reducerea emisiilor de miros pe perioada executiei ecologizarii batalului de namol duce la minimizarea poluarii aerului.

Poluanţii menţionaţi se manifestă doar pe o perioadă scurtă de timp şi pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie care se mută odată cu evoluţia lucrărilor.De aceea, se estimează că în perioada de construcţie impactul poluant asupra atmosferei va fi minim şi perioada de expunere va fi redusă.

In perioada de operare, sursele de polare a aerului pot fi reprezentate de stațiile de pompare ape uzate si de stația de epurare ape uzate.

Se presupune că lucrările se vor face pe tronsoane tehnologice, fapt ce va implica deplasarea periodică a fronturilor de lucru și respectiv a zonelor cu impact negativ.

Ținând cont de aspectele menționate, se poate considera că lucrările aferente organizării de șantier nu vor avea un impact semnificativ și pe termen lung asupra calității aerului.

Din punctul de vedere al factorului de mediu AER, activitatea de pe amplasamentele studiate nu va reprezenta o sursa semnificativa de poluare.

SOL

În perioada de execuție sursele potenţiale de poluare ale solului, subsolului si apelor freatice ar putea fi:

- traficul mijloacelor si utilajelor grele dinspre si in organizarea de santier genereaza poluanti atât de la arderea combustibililor (NOx, SO2, CO, pulberi), cât și de la funcționarea utilajelor in fronturile de lucru (NOx, SO2, CO, Pb, pulberi), poluanti care prin intermediul mediilor de dispersie, in special prin sedimentarea poluantilor din aer, se pot depune pe suprafață solului si conduce la modificări structurale ale profilului de sol;

- neîntreținerea necorespunzatoare si defectiuni tehnice ale utilajelor, alimentare cu carburanti, reparatii utilaje, accidente ce pot genera pierderi de combustibili si ulei care se pot depune in sol, conducand, de asemenea, la modificări structurale ale solului;

- deseurile rezultate atât in procesele tehnologice, cât și cele menajare se pot depune si polua solul;

- depozitarea necontrolata şi pe spații neamenajate a carburanţilor şi lubrifianţilor precum și a altor materiale necesare execuției lucrărilor

- neecologizarea corespunzătoare a batalului de namol existent din Bacău.

Solul va fi afectat temporar de lucrări de realizarea a infrastructurii de apa si apă uzată.

În perioada de execuție a lucrărilor, riscul potenţial de poluare a solului este dat de pierderi accidentale de carburanţi sau lubrifianţi de la vehicule, de la echipamentele electromecanice.

O parte din pamantul excavat pe traseele de pozare a conductelor va fi utilizat la reumplere şi aducerea la cotele iniţiale după pozarea conductelor, iar restul va fi transportăt la un depozitul de deşeuri municipale, pentru a fi folosit ca material de acoperire.

Aplicarea masurilor specifice de prevenire și diminuare a impactului potențial (verificare periodica și remediere imediata a defecțiunilor, sistem de colectare a apelor uzate) va conduce la un impact potențial nesemnificativ.

Perioada de operare

Înlocuirea componentelor vechi și deteriorate ale sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare cu elemente noi, superioare calitativ, reduce semnificativ probabilitatea producerii de poluări accidentale ca urmare a unor avarii ale acestor componente.

În perioada de restaurare a vegetației, în zonele unde au fost realizate lucrări de excavații, pot apărea fenomene de eroziune, de instabilitate a solului, cauzate de scurgerea apei din precipitații.

Pe amplasamentul stațiilor de tratare a apei potabile și de epurare a apelor uzate, în cazul depozitarii necorespunzătoare a substanțelor chimice (potențial periculoase), acestea pot fi antrenate și dizolvate sub acțiunea apelor meteorice și prin infiltrare în sol, pot conduce la un impact local negativ (poluarea solului și a apelor subterane).

De asemenea, stocarea necorespunzătoare a nămolului provenit din procesul de tratare a apei potabile și epurare a apei uzate, poate genera un impact negativ asupra solului și a apelor subterane.

În cazul unei operări in condiţii normale - fără defecţiuni - nu vor exista surse de poluare a solului , subsolului si apelor freatice.

BIODIVERSITATE

Proiectul se afla in proximitatea/interiorul ariilor naturale protejate ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești; ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu;	ROSCI0434 Siretul Mijlociu; 	ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni; ROSCI0318 Magura Târgu Ocna; ROSCI0351 Culmea Cucuieţi; RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna;RONPA0147 Padurea de Pini.

Etapa de constructie

Impactul negativ al realizării şi exploatării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău este nesemnificativ, temporar şi reversibil, cu excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe de teren. Impactul rezidual nu este semnificativ deoarece suprafeţele ocupate permanent reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa analizată, la nivelul acestor  suprafeţe nu au fost identificate specii protejate de floră sau faună. De asemenea, aceste zone nu reprezintă areal de hrănire sau de reproducere pentru speciile de faună.

În cazul lucrarilor propuse in proiectul analizat, în cazul evaluării impactului asupra siturilor Natura 2000 nu a fost identificată posibilitatea aparitiei unor impacturi negative semnificative.

În etapa de operare a obiectivelor (componentele sistemelor de aducțiune, de distribuție și de canalizare), se poate estima că impactul asupra florei și faunei este practic inexistent.

PEISAJ

Pe perioada de realizare a lucrărilor, peisajul va fi afectat prin dislocarea trotarelor, a drumurilor, spațiilor verzi și eventuale tăieri de arbori.

După finalizarea lucrărilor, antreprenorul va aduce terenul la starea inițială și va proceda la refacerea spațiilor verzi și replantarea cel puțin al aceluiați număr de arbori în amplasamentele indicate de către primarii.

MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC

Etapa de constructie

Locuitorii riverani strazilor pe care se vor desfasura lucrarile (si implicit beneficiari ai investitiei) vor suporta in mod indirect impactul datorat fazei de executie datorita poluantilor aerului si al zgomotului suplimentar indus de utilajele in functiune.

Solutiile tehnice adoptate si modalitatea de executarea a lucrărilor prevăzute prin proiect nu prezinta risc asupra populației si sanatătii umane și contribuie la ridicarea nivelului de trai prin conectarea întregii populații la serviciile centralizate de alimentare cu apă și canalizare.

Etapa de exploatare

Prin epurarea corespunzătoare a apelor uzate se elimină o sursă importantă de poluare a apelor subterane si de suporafata, a solului si subsolului.

ZGOMOT SI VIBRATII

Activitatea utilajelor din statiile de tratare, a statiilor de pompare externe si a utilajelor din statiilor de epurare va genera o poluare fizica din punct de vedere al zgomotului, incadrata in normele in vigoare. Astfel, zgomotul va fi determinat de:

- functionarea utilajelor specifice procesului de vehiculare ape potabile si uzate (canalizare) si epurarea acestora;

- circulatia masinilor de transport.

Atenuarea zgomotului generat de functionarea instalatiilor sau de alte activitati desfasurate pe amplasament se va putea realiza prin peretii cladirilor; acoperisurile cladirilor construite din materiale fonoizolante, extinctia naturala datorita departarii de sursa.

Se poate estima ca, nivelul de zgomot la limita amplasamentului se incadreaza in limita maxim admisa pentru zonele de locuit de 50 dB(A), conform STAS 10009/1988. Nu au existat masuratori anterioare ale nivelului de zgomot pe amplasamentele studiate.

Toate suflantele sunt izolate fonic cu panouri speciale, iar pompele din statiile de pompare apa potabila sau apa uzata sunt pompe submersibile. Obiectivele nu va reprezenta o sursa majora de vibratii.

# DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE DE TITULARUL PROIECTULUI ŞI INDICAREA MOTIVELOR ALEGERII UNEIA DINTRE ELE

Analiza alternativelor  a fost realizata pe doua componente:

- Alimentarea cu apă

- Colectarea, tratarea si deversarea apelor uzate

La evaluarea alternativelor s-au aplicat criterii tehnice, de mediu  incluzand si evaluarea riscurilor legate de efectele schimbarilor climatice si economice si Amplasarea in vecinatatea sau interiorul siturilor Natura 2000.Detalierea alternativelor propuse se afla in cap 8 SF.

In tabelul de mai jos se prezinta principalele alternative pentru sistemele de alimentare cu apa din cadrul proiectului.

Tabel 1 80:  Descrierea alternativelor apa

| Lucrare | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | Alternativa 4 | Optiunea aleasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reabilitarea conductei de aductiune apa bruta de la Scorteni la statia de tratare Barati | Reabilitarea conductei de aductiune apa bruta Dn 800 mm prin executia unei noi conducte Dn 800 mm, L=21.543 m din fonta ductila Dn 800 mm, montata pe un traseu aflat in exclusivitate pe domeniul public | Pastrarea conductei de aductiune existenta in functiune. | Reabilitarea conductei de aductiune apa bruta Dn 800 mm numai in zonele cele mai afectate, in care apar cele mai frecvente avarii. |  | Alternativa 1 |
| Sistemul de alimentare cu apa Magura | Optiune 1: Asigurarea debitului necesar, pentru SAA Magura, din GA Barati | Optiune 2: Realizarea sistemului independent de alimentare cu apă in localitatile Crihan si Sohodol |  |  | Alternativa 1 |
| Reabilitarea conductelor de alimentare cu apa din Bacau | Reabilitarea a 53,753 km de conducte de alimentare cu apa. | Pastrarea conductelor existente in functiune | - |  | Alternativa 1 |
| Zona de alimentare cu apa a zonei de alimentare cu apa Bacau Sud | Realizarea Zonei de alimentare cu apa Bacau Sud, care va include SAA Sarata, SAA N. Balcescu, SAA Buchila, SAA Galbeni, SAA Gioseni-Tamasi, SAA Faraoani, SAA Cleja, SAA Racaciuni, SAA Fundu Racaciuni. | Sisteme independente de alimentare cu apa SAA Sarata, SAA N. Balcescu, SAA Buchila, SAA Galbeni, SAA Gioseni-Tamasi, SAA Faraoani, SAA Cleja, SAA Racaciuni, SAA Fundu Racaciuni | Sisteme independente de alimentare cu apa SAA Sarata, SAA N. Balcescu, SAA Buchila, SAA Galbeni, SAA Gioseni-Tamasi, SAA Faraoani, SAA Cleja, SAA Racaciuni, SAA Fundu Racaciuni cu aport de debit din STAP Barati |  | Alternativa 1 |
| Suplimentarea sursei de apa a Zonei de alimentare cu apa Bacau | Realizarea unei statii de reducere a manganului pentru frontul de captare Gheraiesti I, cu o capacitate de 200 l/s. | Realizarea unei captari de suprafata din acumularea Bacau si transportul apei brute catre GA Barati | Extinderea fronturilor de captare Margineni I si Margineni II |  | Alternativa 1 |
| Reabilitarea conductei de aductiune apa bruta Valea Uzului – Caraboaia | Optiunea 1 – Reabilitare conducta de aductiune apa bruta Lacul Poiana Uzului - STAP Caraboaia, prin realizarea unei conducte noi pe un amplasament nou | Optiunea 2 – Reabilitare conducta de aductiune apa bruta Lacul Poiana Uzului - STAP Caraboaia, prin realizarea unei conducte noi pe un amplasament nou combinata cu relining pe doua portiuni ale traseului existen | Optiunea 3 – Conducta de aductiune apa bruta Lacul Poiana Uzului - STAP Caraboaia, rămâne la stadiul actual, fără nicio investiție |  | Alternativa 1 |
| Reabilitarea conductei de aductiune apa potabila Caraboaia – Onesti | Optiunea 1 – Reabilitare conducta de aductiune apa potabila STAP Caraboaia - Onesti, prin realizarea unei conducte noi pe un amplasament nou | Optiunea 2 – Reabilitare conducta de aductiune apa potabila STAP Caraboaia - Onesti, prin realizarea unei conducte noi pe un amplasament nou combinata cu relining pe trei portiuni ale traseului existent | Optiunea 3 – Conducta de aductiune apa potabila STAP Caraboaia - Onesti, păstrarea situației existente, fără investiții |  | Alternativa 1 |
| Sistemul de alimentare cu apa Casin | Optiunea 1: Asigurarea debitului necesar din aductiunea magistrala Caraboaia - Onesti prin reabilitarea conductei de aductiune, realizarea gospodariei de apa Curita si extinderea retelei de distributie | Opţiunea 2: Realizarea captarii de apa subterana, a conductei de aductiune, a statiei de tratare din gospodaria de apa Curita si extinderea retelei de distributie |  |  | Alternativa 1 |
| Sistemul de alimentare cu apa Dofteana | Extinderea si reabilitarea SAA Dofteana, prin realizarea de conducte noi | Extinderea si reabilitarea SAA Dofteana, prin metoda Cast In Place Pipe (CIPP) | Pastrarea retelelor de distributie din SAA Dofteana in starea actuala |  | Alternativa 1 |
| Reabilitarea conductelor de alimentare cu apa din Targu Ocna | Reabilitarea retelelor de distributie din SAA Targu Ocna, prin realizarea de conducte noi | Reabilitarea retelelor de distributie din SAA Targu Ocna, prin metoda Cast In Place Pipe (CIPP) | Pastrarea retelelor de distributie din SAA Targu Ocna in starea actuala |  | Alternativa 1 |
| Sistemele de alimentare cu apa Balcani si Campeni | Realizarea a doua sisteme de alimentare cu apa | Realizarea Zonei de alimentare cu apa Balcani - Campeni cu alimentarea cu apa bruta din aductiunea Valea Uzului - STAP Barati | Realizarea Zonei de alimentare cu apa Balcani - Campeni cu alimentarea cu apa potabila din SAA Moinesti |  | Alternativa 1 |
| Sistemul de alimentare cu apa Tescani | Realizarea unui sistem de alimentare cu apa cu sursa proprie | Realizarea unui sistem de alimentare cu apa bransat la aductiunea de apa bruta a municipiului Bacau | - |  | Alternativa 1 |
| Sistemele de alimentare cu apa Racova-Garleni si Blagesti | Realizarea a doua sisteme de alimentare cu apa independente. | Realizarea Zonei de alimentare cu apa Racova – Garleni – Blagesti | Extinderea SAA Racova- Garleni- Blagesti prin asigurarea debitului suplimentar necesar din SAA Buhusi | Extinderea SAA Racova- Garleni- Blagesti prin asigurarea debitului suplimentar necesar din SAA Bacau | Alternativa 1 |
| Sistemul de alimentare cu apa Hemeius | Extinderea SAA Hemeius prin asigurarea debitului suplimentar necesar din SAA Bacau | Extinderea SAA Hemeius prin asigurarea debitului suplimentar necesar prin extinderea frontului de captare existent |  |  | Alternativa 1 |
| Sistemul de alimentare cu apa Orbeni | Extinderea SAA Orbeni prin extinderea sursei din Orbeni | Extinderea SAA Orbeni prin extinderea sursei din Scurta | Extinderea SAA Orbeni din GA Racaciuni prin extinderea conductei de transport din SZAA Bacau -Sud |  | Alternativa 1 |
| Sistemele de alimentare cu apa Traian, Bogdanesti si Secuieni | Realizarea Zonei de alimentare cu apa Traian – Bogdanesti – Secuieni prin extinderea sistemului de alimentare cu apa Traian | Realizarea a trei sisteme de alimentare cu apa independente |  |  | Alternativa 2 |
| Optiuni pentru sistemul de alimentare cu apa Zemes | Extinderea SAA Zemes prin reabilitarea sursei existente | Extinderea SAA Zemes prin bransare la conducta de aductiune apa potabila Moinesti-Ardeoani |  |  | Alternativa 2 |

In continuare se prezinta principalele alternative pentru canalizare din cadrul proiectului

Tabel 1 81: Descrierea alternativelor apa uzata

| Lucrare | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 3 | Optiunea aleasa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aglomerarea Bacau | Reabilitare retele de colectare apa uzata | Se pastreaza situatia existenta, nu se reabiliteaza retelele de colectare apa uzata |  | Alternativa 1 |
| Aglomerarea Zemes | Extinderea sistemului de canalizare in Agl. Zemes cu descarcarea apelor uzate in sistemul de canalizare al Agl. Moinesti | Extinderea sistemului de canalizare in Agl. Zemes cu realizarea unei statii de epurare proprii |  | Alternativa 1 |
| Aglomerarile Poduri si Magiresti | Realizarea Clusterului Poduri-Magiresti | Realizarea a doua sisteme de canalizare separate in Aglomerarile Poduri si Magiresti |  | Alternativa 2 |
| Aglomerarea Poduri | Realizarea unei statii de epurare pentru Aglomerarea Poduri | Epurarea apelor uzate menajere din Aglomerarea Poduri in SE Moinesti Nord |  | Alternativa 2 |
| Aglomerarile Buhusi, Blagesti si Racova | Realizarea Clusterului Buhusi (aceasta optiune prevede realizarea sistemelor de canalizare in aglomerarile Blagesti si Racova si epurarea apelor uzate din cele doua sisteme in statia de epurare din Buhusi) | Realizarea a trei sisteme de canalizare separate in Aglomerarile Buhusi, Blagesti si Racova | Realizarea Clusterului Buhusi - parte a aglomerarii Racova descarcare apa uzata in aglomerarea Garleni | Alternativa 1 |
| Aglomerarile Pustiana, Frumoasa si Schitu-Frumoasa | Realizarea Clusterului Parjol – Balcani | Realizarea a trei sisteme de canalizare separate in Aglomerarile Pustiana, Frumoasa si Schitu-Frumoasa | Realizarea Clusterului Balcani si a Aglomerarii Pustiana | Alternativa 1 |
| Aglomerarile Casin si Manastirea Casin | Realizarea Clusterului Casin – Manastirea Casin | Realizarea a doua sisteme de canalizare separate in Aglomerarile Casin si Manastirea Casin | Realizarea Clusterului Casin-Manastirea Casin cu deversare in reteaua existenta a Municipiului Onesti | Alternativa 1 |
| Aglomerarile Racaciuni si Fundu Racaciuni | Realizarea Clusterului Racaciuni (care va fi format din Aglomerarile Racaciuni si Fundu Racaciuni) | Realizarea a doua sisteme de canalizare separate in Aglomerarile Racaciuni si Fundu Racaciuni |  | Alternativa 1 |
| Aglomerarile Orbeni si Valea Seaca | Realizarea Clusterului Valea Seaca (care va fi format din Aglomerarile Valea Seaca si Orbeni) | Realizarea a doua sisteme de canalizare separate in Aglomerarile Valea Seaca si Orbeni |  | Alternativa 1 |
| Aglomerarea Stefan Cel Mare | Realizarea Aglomerarii Stefan Cel Mare | Descarcarea apelor uzate din Aglomerarea Stefan Cel Mare in SEAU Onesti |  | Alternativa 1 |

# PROCESE TEHNOLOGICE

Avand in vedere caracteristicile proiectului, investitii in cadrul infrastructurii de apa si apa uzata nu se pune problema unor procese tehnologice de productie.

Vom prezenta mai jos tehnologia de executie a investitiilor propuse si procesele tehnologice de functionare pentru statiile de epurare si tratare.

5.1.1 Tehnologia de executie a retelei de apa și canalizare

La pozarea conductelor noi, se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Subtraversările se vor realiza în tub de protecţie din oţel. Gropile de lansare vor fi folosite pentru realizarea căminelor de vane, de o parte şi de alta a traversării. Întâi se va executa forajul şi apoi se vor executa căminele.

Tehnologia de executie a retelelor de apa este urmatoarea:

- trasarea axului conductei si fixarea reperilor de nivelment, necesari in perioada de executie a lucrarilor;

- desfacerea pavajului existent din ampriza retelelor (daca este cazul);

- executarea sapaturilor si a sprijinirilor (daca este cazul) – excavatiile rezultate urmand a se depozita pe aceeasi parte a strazii si partial transportate in depozite intermediare;

- executia patului din nisip pentru pozarea conductelor;

- lansarea si montarea conductelor si bransamentelor;

- executia caminelor de vane conform proiectului;

- executia hidrantilor de incendiu conform proiectului;

- realizarea probei de presiune si remedierea eventuala a defectiunilor;

- executia umpluturii transeii cu material excavat si compactarea acestuia;

- montarea grilei de semnalizare albastre;

- transportul excedentului de pamant;

- refacerea pavajului carosabilului (daca este cazul).

- receptia si punerea in functiune.

Pe timpul noptii, zona de lucru va fi semnalizata luminos

La pozarea conductelor se va ține seama de celelalte reţele edilitare existente (LES linie electrică subterană de 20 kV, 6kV şi 1 kV; LEA linie electrică aeriană; cabluri alimentare reţea transport urban; TC telefonie; telecomunicaţii locale, interne şi internaţionale; gaze naturale de medie presiune şi presiune redusă; apă; termoficare; canalizare menajeră şi pluvială, etc).

La definitivarea amplasării canalului colector se vor avea în vedere prevederile STAS 8591 – 97 privind reţelele edilitare subterane.

In cazul in care lucrarile vor intersecta alte retele subterane existente a caror pozitie nu a fost confirmata prin avize de societatile detinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare evitarii perturbarii bunei functionari a acestora.

Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu anuntarea prealabila a societatilor care exploateaza retelele intersectate. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare.

La terminarea lucrărilor terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea iniţială, respectiv se vor reface drumurile, trotuarele, spaţiile verzi afectate si se va replanta cel putin acelasi numar de arbori taiati.

# DESEURI

Gestionarea deşeurilor generate atât pe durata realizării lucrărilor de execuţie cât şi pe perioada operării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău se va efectua în conformitate cu prevederile legale în sectorul gestionării deşeurilor.

Atat in faza de construire cat şi in cea de operare se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor republicată şi ale HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Gestionarea deşeurilor în perioada de execuţie a lucrărilor

Principalele tipuri de deşeuri,codificate conform HG nr. 856/2002 care vor rezulta pe parcursul execuţiei lucrărilor de extindere şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare sunt:

Tabel 1 82: Tipuri deşeuri generate în perioada execuţiei lucrărilor

| Activitate generatoare | Deseu generat | Cod deseu | Mod gestionare | Mod de stocare temporară |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de excavare | Pământ şi pietre din excavarea şanţurilor de pozare | 17 05 04 | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Stocare temporară în incinta organizării de șantier |
|  | Asfalturi cu conţinut de gudron de huilă | 17 03 01* | Eliminare prin operatori economici autorizați | Stocare temporară în incinta organizării de șantier |
|  | Deşeuri de beton | 17 01 01 | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Stocare temporară în incinta organizării de șantier |
| Activităţi de constructie | Amestecuri de beton, caramizi, materiale ceramice de la realizarea construcţiilor | 17 01 07 | Reutilizare la realizarea umpluturilor | Stocare temporară în incinta organizării de șantier |
|  | Deşeuri de lemn din cofraje | 17 02 01 | Reutilizare sau eliminare prin operatori economici autorizați | Stocare temporară în incinta organizării de șantier |
|  | Materiale plastice Deseuri din polietilena (HDPE) şi PVC – folie şi tubulatura | 17 02 03 | Valorificate prin operatori economici autorizați | Stocare temporară în incinta organizării de șantier |
|  | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase (vopsele, diluanti, adezivi etc) | 15 01 10* | Eliminare prin operatori economici autorizați | Colectate în recipienţi adecvaţi Depozitare la nivelul organizării de şantier. |
| Activităţi întreţinere vehicule şi utilaje | Uleiuri uzate | 13 02 06* | Valorificare sau eliminare prin operatori economici autorizați | Colectate separat, pe tipuri, şi stocate temporar în recipienti metalici în incinta organizarii de santier |
|  | Materiale impregnate cu produse petroliere (lavete, filtre auto ulei) | 15 02 02* | Eliminare prin operatori economici autorizati | Colectate în containere metalice şi stocate în incinta organizarii de santier |
| Activităţile personalului angajat | Deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 | Eliminare prin operatori economici autorizati | Depozitare în pubele ecologice la nivelul organizării de şantier |
|  | Deşeuri de plastic (folie, banda, etc) de la materiile prime şi materialele utilizate | 15 01 02 | Valorificare prin operatori economici autorizati | Colectate în recipiente adecvate - Depozitare la nivelul organizării de şantier. |

Codificarea deşeurilor s-a realizat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Pentru etapa de executie a lucrărilor se recomandă următoarele măsuri:

- constructorul va fi obligat prin documentele de achizitie a serviciului (respectiv caietele de sarcini) sa elaboreze şi sa prezinte un Plan de gestionare a deseurilor pentru intreaga durata a santierului. Planul va trebui sa asigure, ca cerinta minimala, conformitatea deplina cu cerintele legale în vigoare la data atribuirii contractului;

- colectarea selectivă a deşeurilor (pe cât posibil la locul de generare), în pubele / containere inscripţionate corespunzător, localizate în spaţii special amenajate (betonate şi acoperite) şi valorificarea / eliminarea acestora prin intermediul societăţilor abilitate;

- pământul de excavatie va fi refolosit pe cat de mult posibil ca material de umplutura. Solul contaminat va fi considerat deseu şi va fi inlaturat în consecinta. Surplusul de pamant va fi depozitat în spatii aprobate de municipalitate. Stratul de sol vegetal va fi indepartat şi depozitat în gramezi separate şi va fi reinstalat dupa reumplerea santurilor (daca nu este contaminat);

- nămolul şi nisipul colectate în cadrul operaţiilor de curăţare a sistemului de canalizare, a rezervoarelor etc vor fi tratate şi uscate înainte de a fi eliminate;

- depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se reducă riscul poluării solurilor şi a apei freatice.

Gestionarea deşeurilor generate în perioada de operare

Principalele tipuri de deşeuri care rezultă în etapa de operare vor fi:

- deșeuri tehnologice

  - nămoluri de la staţiile de epurare ape uzate,

  - namol şi sedimente rezultate în urma operatiilor de curatare a reţelei de conducte de canalizare şi a altor echipamente şi instalatii din cadrul reţelei de canalizare (ex. SPAU, canale etc)

  - materiale impregnate cu produse petroliere (ex. lavete, filtre auto de ulei), deseuri metalice (resturi metalice rezultate şi piese de schimb neutilizabile), ambalaje

- deseuri asimilabile rezultate din Activităţile personalului angajat.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

În perioada de realizare a investiţiei ar putea fi considerată necesară utilizarea punctuală şi în situaţii excepţionale a sudurii cu flacără oxiacetilenică.

Tabel 1 83: Substanţe chimice periculoase utilizate la realizarea investiţiei

| Substanțele periculoase | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxigen | Pentru lucrările de sudură | Pe amplasamentul organizării de şantier, tuburi sub presiune pe rastel, sub cheie, separat de orice alte materiale | Periculos |
| Acetilenă | Pentru lucrările de sudură | Pe amplasamentul organizărilor de şantier, tuburi sub presiune pe rastel, sub cheie, separat de orice alte materiale | Periculos |
| Clor (Cl2) | Gaz galben verziu | Butelii de clor depozitate în stația pentru stocare și dozare reactivi | Periculos R23, R36/37/38, R50 Toxic, N (periculos pentru mediu) |

# ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PROIECTULUI SI EVOLUȚIA PROBABILĂ A STĂRII MEDIULUI ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Scopul acestei analize este de a evalua modul în care proiectul răspunde nevoilor și cerințelor stării mediului din zona judetului Bacau și a tendinței sale de evoluție.

Alternativa 0 reprezintă cadrul de referință pentru evaluarea proiectului, iar analiza acesteia s-a realizat pe baza gradului actual de cunoaștere cu privire la starea mediului și la tendințele evoluției sale.

Neimplementarea proioectului va avea efect asupra asupra factorilor de mediu apa, sol si sanatatea umană.

Realizarea, extinderea, reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, precum și a sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate va conduce la îmbunătățirea calităţii apelor.

Sistemele de alimentare cu apă, aflate în exploatare, nu beneficiază de instalații de tratare sau clorinare, astfel calitatea apei prelevate de la sursă nu îndeplinește întotdeauna condițiile de calitate, conform normativelor de calitate. In judetul Bacau intreruperile a alimentarii cu apă a populatiei este des intalnita.

Neimplementarea sistemelor centralizate de colectare şi epurare a apelor uzate va conduce la deprecierea calităţii apelor şi va avea impact inclusiv asupra speciilor acvatice de floră şi faună;

Tabel 1 84: Evoluţia stării mediului în situația neimplementării proiectului

| SECTOR | Aspect de mediu relevant | Evoluţia posibilă în situaţia neimplementării proiectului | Evoluția in cazul implementării |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de apă potabilă | Apă Populaţia și Sănătatea umană Sol Schimbari climatice | În prezent municipiul Bacau nu dispune de un sistem de alimentare cu apă centralizat Avariile conductelor de apa si canalizare vor conduce la intreruperea serviciului de alimentare cu apa, pierderi semnificative (circa 68%), avarii in reteaua de distributie, deficiențe hidraulice. Neasigurarea cerințelor din Directiva 98/83 CE privind calitatea apei destinate consumului uman prin lipsa rețelelor de distribuție în unele zone periferice ale localitatilor. Aductiunea Caraboia – Onesti a fost proiectata pentru a transporta un debit de apa tratata de cca. 800 l/s dar datorita vechimii si avariilor care au avut loc in decursul anilor, nu se poate transporta mai mult de 300 – 350 l/s. Dupa anul 2011, odata cu construirea noi aductiuni de la barajul Valea Uzului pana la Scorteni, aductiunea transporta apa bruta. Neasigurarea unei ape potabile de calitate pentru un numar mare de localitati din judetul Bacau Scoaterea anumitor suprafeţe din circuitul agricol şi ocuparea acestora. pentru realizarea unor noi statii de tratare a apei | Creşterea ratei de conectare la alimentarea cu apă la 100%. Prin aceasta investitie se reduc pierderile din sistem, în reţelele de distribuţie a apei, ceea ce va conduce la conservarea resurselor naturale si asigurarea unei rate crescute de conectare a alimentarii cu apa a populatiei judetului Bacău. In contextul diminuarii efectelor schimbarilor climatice si asigurarea necesarului de apă potabila se propun surse alternative de apă pentru Municipiul Bacău prin reabilitarea fronturilor de captare din Hemeius, Gheraiesti si Margineni si propunerea forajelor noi in 11 UAT-uri: Secuieni, Traian, Filipesti, Blagesti, Parjol, Barsanesti, Racova, Balcani, Beresti Tazlau, Livezi, Orbeni. Aceasta va consta in reabilitarea puțurilor existente (93 puțuri) cât și execuția de puțuri noi (52 puțuri), inclusiv realizarea împrejmuirilor de protecție sanitară și a racordurilor la rețeaua de energie electrică precum și a conductelor de aducțiune de la frontul de captare în zona localităților respective. Se vor construi noi stații de tratare pentru asiguarea unei ape bune din punct de vedere calitativ. Va fi asigurată protejarea surselor de apă potabilă, prin respectarea strictă a distanţelor legale la forajele şi izvoarele de exploatare a apei potabile şi prin protecția sistematică a solului Suprafaţa ocupată permanent de lucrări reprezintă un procent foarte mic din zona analizată, iar spaţiile afectate temporar vor fi refăcute cu solul fertil excavat la inceperea lucrărilor de construcţie. |
| Sistemul de apă uzată | Apă Populaţia și Sănătatea umană Sol Schimbari climatice | În prezent judetul Bacau nu dispune de sistem centralizat de canalizare apă uzată Neasigurarea cerințelor din Directiva 91-271 CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, lipsa completă a rețelelor de canalizare in unele localitati, deficiente de ordin hidraulic sau uzura avansata ale unora din retelele existente Principalele deficiente ale sistemului existent de epurare a apelor uzate sunt urmatoarele: Grad ridicat de uzura pentru instalatiile de epurare; Echipamente hidromecanice invechite, cu eficienta redusa; Lipsa treptei biologice de epurare pentru statia “noua” de epurare; Depasirea indicatorilor de calitate pentru efluentul descarcat in receptorul natural Efluenţi insuficient epurati provoacă poluarea mediului Nu sunt rute suficiente de evacuare a nămolului sau de facilităţi instituite. Poluarea solului, aerului si panzei freatice datorită batalului de namol existent de la SEAU Bacau Scoaterea anumitor suprafeţe din circuitul agricol şi ocuparea acestora. pentru realizarea unor noi Statii de epurare a apei uzate sau extinderea celor existente | Reabilitarea şi extinderea rețelelor de canalizare; Creşterea ratei de conectare la sistemele centralizate sau descentralizate de canalizare; Execuția de racorduri la rețele deja executate Reabilitarea şi extinderea SE existente pentru epurarea apelor uzate urbane Construirea instalațiilor adecvate de tratare a apelor uzate industriale descărcate în rețeaua de canalizare. Implementarea unui Plan de Acţiune pentru gestionarea a evacuărilor de ape uzate industriale în rețelele de canalizare urbană Punerea în aplicare a unui plan de acţiune pentru reutilizarea nămolui valorificare si in ultimul rand eliminare. Ecologizarea batalului de namol va conduce la îmbunătățirea calităţii calitatii vietii riverentilor, eliminarea mirosurilor neplacute Suprafaţa ocupată permanent de lucrări reprezintă un procent foarte mic din zona analizată, iar spaţiile afectate temporar vor fi refăcute cu solul fertil excavat la inceperea lucrărilor de construcţie. |

# IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA  COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA

Conform cerintelor legii 292/2018, in cazul analizei unui proiect, trebuie in mod obligatoriu evidentiate efectele asupra mediului, cu accent pe cele semnificative, determinate de implementarea acestuia. Scopul acestor prevederi consta in identificarea, predictia si evaluarea formelor de impact generate de punerea in aplicare a respectivului proiect.

In cadrul prezentului raport, au fost identificate mai multe forme potentiale de impact asupra factorilor de mediu, cu diferite magnitudini, durate si intensitati. In vederea evaluarii sintetice a impactului potential asupra mediului, in termeni cat mai relevanti, au fost stabilite categorii de impact care sa permita evidentierea efectelor potential semnificative asupra mediului generate proiect.

Tipurile de impact potential semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele/impacturile directe sau secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, reversibile și ireversibile, pozitive si negative, locale, regionale sau globale.

In vederea evaluarii impactului activitatilor proiectului, s-au stabilit cinci categorii de impact, prezentate in tabelul de mai jos.

Tabel 1 85: Categorii de impact

| Categoria de impact | Descriere |
| --- | --- |
| Impact pozitiv semnificativ | Un impact, care este considerat a reprezenta o îmbunătățire a situaţiei existente sau introduce o schimbare pozitivă de lungă durată sau permanentă |
| Impact pozitiv | Un impact, care este considerat a reprezenta o îmbunătățire a situaţiei existente sau introduce o schimbare pozitivă |
| Impact negativ nesemnificativ | Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu. Efecte negative de scurta durata sau reversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact negativ semnificativ | Efecte negative de lunga durata sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu |
| Impact cumulat | Impact care acționează împreună cu alte efecte (inclusiv cele din viitoarele activități concurente sau planificate) pentru a afecta aceleași resurse și / sau receptori ca si proiectul |

Evaluarea complexităţii impactului - complexitatea este determinata de magnitudinea impactului si de probabilitatea de aparitie a impactului. Criteriile utilizate pentru a determina magnituniea si probabilitatea de apariţie a impactului sunt prezentate pe scurt in tabelul de mai jos.  Odată ce se face o evaluare a magnitudinii și a probabilității, complexitatea impactului este evaluata cu ajutorul matricei.

Magnitudinea impactului este data de amploarea, durata și intensitatea impactului.

Tabel 1 86:: Magnitudinea impactului şi probabilitatea de apariţie

| Magnitudine Impact | Definiţie |
| --- | --- |
| Natura | On site – impactul se limiteaza la granitele terenului unde se realizeaza investitiile Local – impactul afectează o zonă pe o rază de 20 km în jurul amplasamentului unde se realizeaza investitiile |
| Durata/frecvența | Temporara - impact se anticipează a fi de scurtă durată și intermitent / ocazional. Termen scurt - efectele care sunt prognozate să dureze numai pe durata perioadei de construcție. Termen lung - impactul va continua pentru durata de viata a Proiectului, dar încetează atunci când proiectul se oprește. Permanent - efecte care cauzează o modificare permanentă a receptorului afectat sau de resurse, care rezistă în mod substanțial dincolo de durata proiectului. |
| Intensitate | Neglijabila - impactul asupra mediului nu este detectabil. Scăzută - impactul afectează mediul afectează în așa fel încât funcțiile și procesele naturale nu sunt afectate. Medie - mediul afectat este modificat însă funcțiile și procesele naturale continuă, deși într-un mod modificat. Mare - funcțiile sau procesele naturale sunt modificate întro asa măsura în care acestea vor înceta temporar sau permanent. |
| Probabilitatea de apariţie a impactului |
| Puţin posibil | Impactul este puţin probabil să apară |
| Posibil | Impactul este probabil sa apară |
| Sigur | Impactul va apărea |

Odată estimată amploarea și probabilitatea de apariţie a impactului se va evalua complexitatea impactului folosind matricea prezentată mai jos.

Tabel 8-1: Complexitatea impactului

| INTENSITATEA IMPACTULUI |
| --- |
| MAGNITUDINEA |  | PROBABILITATEA DE APARIŢIE |
|  |  | Puţin probabil | Probabil | Sigur |
|  | Neglijabil | Neglijabil | Neglijabil | Minor |
|  | Scăzuta | Neglijabil | Minor | Minor |
|  | Medie | Minor | Moderat | Moderat |
|  | Mare | Moderat | Major | Major |

### 8.1.APA

Teritoriul judeţul Bacau  face parte din două bazine hidrografice respectiv partile din Nord, Sud, Centru, Vest apartin  bazinului hidrografic Siret si  Estul apartine bazinului hidrografic Prut- Barlad.

Condiții hidrice și hidrogeologice ale amplasamentului

Proiectul se va implementa pe raza județului Bacău. Amplasamentele investitiilor propuse prin proiectul se afla in bazinul hidrografic Siret.

Figura 1 19: Limitele admistrative ale judetului Bacau şi BH Siret si Prut Barlad

(sursa: ANAR & prelucrare GIS consultant)

#### 8.1.1. APE DE SUPRAFATA

Principalele cursuri de apă din judeţul Bacău sunt prezentate de:

- Râul Siret-străbate judeţul Bacău de la nord (în dreptul localităţii Hârleşti) la sud (în dreptul localităţii Cornii de Jos) şi constituie colectorul principal al reţelei hidrografice ce se desfăşoară pe o lungime de 145 km. Râul Siret are că principali afluenţi râurile Trotuş şi Bistriţa.

- Râurile: Tutova (cca. 15 km), Pereschivul (cca.25 km), Zeletinul (cca. 68 km), Berheciul (cca.66 km), Răcătăul (cca. 29 km), Soci, Mora, sunt principali afluenţi ai Siretului în partea de nord-est.

- Râul Trotuş-izvorăşte în Cl. Păltiniş, (judeţul Harghita) are o lungime totală de 169 km, din care 118 km, în judeţul Bacău, între localităţile Făgetu de Sus şi Slobozia, având un bazin cu o suprafaţă de 4.440 kmp, (90 % în judeţul Bacău). Principalii săi afluenţi sunt:

-	pe stânga: Asăul şi Tazlăul, ambele cu izvoarele în munţii Goşmanu-judeţul Neamţ;

-	pe dreapta: Sulta (izv. Vf. Ghempar), Ciobănuş, (izv. Vf. Viscol), Uzul (izv. Vf. Alb judeţul Harghita), Dofteana (izv. Vf. Nemira Mare şi Vf. şandru Mare), Slănicul (izv. Vf. Ghempar, cu 16 izvoare minerale pe cursul superior unde s-a dezvoltaţ staţiunea Slănic Moldova), Oituz (izv. Vf. Muşat judeţul Vrancea), Caşinul (izv. Vf. Clăbuc şi Zboina Neagră), Bogdana, Căiuţi şi Bâlca (care datorită debitului mic şi a rocilor permeabile seacă destul de frecvent).

- Râul Bistriţa-străbate Judeţul Bacău de la Nord (în aval de Buhuşi) la sud pe o lungime de cca. 40 km, intrând pe o veche albie a Siretului (în aval de Bacău).

Debitul mediu multianual specific variaza pe teritoriul judetului Bacau intre 10 l/s,kmp in regiunea montana si 2 l/s,kmp in zona colinara.

Lacurile de inmagazinare - Bacau, Racaciuni, Beresti, Racova, Garleni, Lilieci, Racatau, Horgesti si Poiana Uzului – au rol in generarea de hidroenergie, irigatii, ca sursa de apa de suprafata, ca fond piscicol si structuri de prevenire a inundatiilor.

Cele mai multe lacuri din judetul Bacau au luat nastere in urma amenajarilor facute pe rauri, astfel:

- Bistrita: Bacau I (V = 9.3 mil. mc), Bacau II (V = 5 mil. mc), Racova (V = 10 mil. mc), Garleni (V = 90 mil. mc);

- Tazlau: Belci (Vol = 12 mil. mc), actualmente avariat;

- Uz: Poiana Uzului (V = 9.3 mil mc).

Lacul Poiana Uzului este un lac de acumulare antropic aflat pe cursul inferior al raului Uz, in amonte fata de orasul Darmanesti. Este circumscris pe latura nordica de DJ123, asfaltat pana la gura de varsare a Barzautei dar deteriorat de exploatarile forestiere intensive din zona.

Singurul lac natural este lacul Balatau (V = 150.000 mil. mc), situat pe Izovrul Negru, afluent al Uzului, care a luat nastere printr-o barare naturala in 1883 (prabusirea unui versant datorita ploilor puternice).

Primul acvifer de apa subterana se gaseste la aprox. 6 m adancime in campiile raurilor din judetul Bacau.

Principalele surse de alimentare cu apa sunt: raul Uz, prin lacul Poiana Uzului, pentru orasul Bacau si pentru orasele din valea Trotusului (Moinesti, Darmanesti, Tg. Ocna, Onesti), raul Ciobanus pentru orasul Comanesti, fronturile de captare Ghermanesti si Margineni pentru orasul Bacau si frontul de captare Poiana Morii pentru orasul Buhusi.

In ceea ce priveşte parametrii de calitate, judetul Bacau se caracterizeaza prin starea ecologica moderata in partea de N-V,  centru si buna in partea N-E, E si S.

Figura 1 20: Caracterizarea şi evaluarea stării ecologice şi a potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă (Sursa: sursa Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

#### 8.1.2. APE SUBTERANE

Obiectivele de mediu pentru starea corpurilor de apă subterană implică atingerea stării bune cantitative şi a stării bune calitative (chimice) şi garantarea nedeteriorării acesteia. Obiectivele de mediu reprezentate de „starea bună” din punct de vedere calitativ sunt definite prin valorile de prag stabilite la nivelul corpurilor de apă subterană din România și care au fost aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

În cazul apelor subterane, starea bună implică o serie de “condiţii” definite în Anexa V din Directiva Cadru a Apelor. Condiţiile suplimentare pentru starea chimică şi procedurile de evaluare sunt dezvoltate în Directiva privind Apele Subterane (Directiva 2006/118/EC), precum și în ghidurile dezvoltate la nivelul Strategiei Comune de Implementare a DCA.

La nivelul spatiului hidrografic Siret au fost identificate și delimitate un numar de 6 corpuri de apă subterane. Cele 6 corpuri de apă subterană pentru care s-a facut evaluarea cantitativă și calitativă (chimică), ating starea bună cantitativă.

Figura 1 21: Distribuţia corpurilor de apă subterană freatică atribuite ABA Siret si lucrarile propuse (sursa PMB Siret prelucrare GIS consultant)

Zona studiată, după cum este evidențiat in figura de mai sus, aparține corpului apelor freatice din Lunca și terasele râului Siret și a afluenților săi - Corpul ROSI03.

Acest corp de apă subterană, aflat în zona studiată este de tip poros, permeabil, se dezvoltă în depozitele din lunca și terasele râului Siret și a afluenților acestuia și este de vârstă cuaternară.

- CAPTĂRILE DE APĂ SUBTERANĂ

Cele mai multe captări de apă sunt situate pe corpul de apă subterană ROSI03 - Lunca Siretului şi a afluenţilor săi şi exploatează ~94% din totalul volumelor captate, din corpul de adâncime ROSI06 – Suceava se captează volume mici (0,05%), iar pe corpurile de apă subterană ROSI01- Munţii Suhardului - Obcina Mestecănişului ROSI04 - Munţii Hăghimaş nu există nicio captare de apă.

În figura următoare sunt figurate captările de apă subterană aferente ABA Siret în conformitate cu planul de management bazinal:

Figura 1 22:Captările de apă subterană aferente Administraţiei Bazinale de Apă Siret

Volumele captate din corpurile de apă subterană precum şi repartizarea pe tipuri de utilizări ale apei sunt prezentate tabelul de mai jos.

Tabel 1 87:Volumele captate din corpurile de ape subterane de la ABA Siret

| Corp de apă subterană | Alim. Populaţie (mii mc/an) | Industrie (mii mc/an) | Agricultură (mii mc/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| ROSI01 |  |  | 0,000 |
| ROSI02 | 38,315 | 60,000 | 0,000 |
| ROSI03 | 56.865,460 | 4.627,230 | 1.773,720 |
| ROSI04 |  |  | 0,000 |
| ROSI05 | 46,650 | 221,854 | 101,669 |
| ROSI06 |  | 14,600 | 0,000 |
| TOTAL | 56.950,425 | 4.923,684 | 1.875,389 |

Reîncărcarea acviferelor din spaţiul hidrografic Siret se realizează prin infiltrarea apelor de suprafaţă şi meteorice.

În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncarcare, care conduce la evaluarea corpului de apa subterana din punct de vedere cantitativ, nu se semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare.

Din punct de vedere geologic/hidrogeologic, corpul de apă menționat nu este sub presiune; stratele de acoperire au grosimi cuprinse între 2 – 10 m. Corpul de apă este utilizat pentru alimentarea cu apă a populației, în industrie și zootehnie. Principarii poluatori ai acestui corp de apă sunt industria și agricultura. În ansamblu, starea calitativă și cantitativă ests bună.

Acviferul freatic este cantonat în nisipuri și pietrișuri cu bolovănișuri, acoperite de depozite de argile, argile prăfoase sau nisipoase. Stratele permeabile au grosimi medii de circa 5 m.

Aluviunile afluenților de pe dreapta Siretului au grosimi cuprinse între 5-10 m, uneori ajungându-se la 20 m. În zonele de luncă, depozitele din acoperiș pot lipsi; pe terasă ele ajung să depășească 10 m grosime și sunt constituite din depozite loessoide. Nivelul apelor freatice se situează între adâncimile de 2-15 m.

Tipul de apă (pentru toți afluenții de dreapta ai Siretului) este bicarbonatato-calcice sau bicarbonatato-calcice-magneziene.

Afluenții din stânga Siretului au terasele și luncile slab dezvoltate constituite, în general, din nisipuri care înmagazinează resurse reduse de apă.

Direcția de curgere a fluxului subteran este, în general, dinspre zonele mai înalte spre zonele mai joase, rețeaua hidrografică din zonă drenând stratul freatic.

În lunca râului Trotuș și a afluenților acestuia, depozitele acviferului freatic sunt constituite din nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri situate la adâncimi variabile.

La Borzești, din depozitele terasei superioare situate la adâncimea de 2 - 6 m s-au obținut debite de 6 - 8 l/s, pentru denivelări de 0,5 - 0,8 m. În terasa medie, nivelul apei subterane se află la 0,5 - 2 m de la suprafața terenului.

Lunca pârâul Oituz, înainte de confluența cu valea Trotuș, nu prezintă importanță hidrogeologică, dar din terasa Oituzului s-au obținut 2,2 l/s pentru o denivelare de 0,35 m. Acviferul este constituit din nisipuri pietrișuri și bolovănișuri cu grosimi de până la 5 m.

În lunca pârâului Cașin, debitele obținute sunt cuprinse între 0,5 și 6 l/s. Grosimea depozitelor care cantonează acviferul freatic este de 2-3 m.

În localitatea Comănești din forajele care constituie captarea orașului s-au obținut debite cuprinse între 0,25 l/s și 14,3 l/s.

În jurul orașului Târgu Ocna și în aval de acesta, apele sunt foarte sărate, datorită levigării masivelor de sare care apar la suprafață.

Direcția de curgere a fluxului subteran este, în general, dinspre zonele mai înalte spre zonele mai joase, rețeaua hidrografică din zonă drenând stratul freatic. Această acțiune de drenare este puternică în bazinul Trotuș.

O zonă importantă din punct de vedere al resurselor de apă freatice este zona depozitelor aluvionare din cursul inferior al Trotușului (conul aluvionar al Trotușului).

Astfel, forajele postului hidrogeologic Cornățel au valori ale coeficienților de filtrație cuprinse între 200 - 300 m/zi, ale transimisivității de peste 3000 m2/zi, iar forajul Ruginești are transmisivități de 1700 m2/zi și coeficienți de filtrație de 100 m/zi. Debitele specifice obținute în aceste zone au atins valori de peste 10 l/s/m.

Sub aspect hidrochimic, apele freatice sunt bicarbonatato sulfato-cloro-sodice, iar pe afluenții Trotușului acestea sunt bicarbonatato cloro-sodice sau sodo-calcice.

Ecosistemele terestre dependente de corpul de ape subterane freatice ROSI03 sunt constituite din pajiști de iarbă moale în alternanță cu zăvoaie de anin negru (Alnus glutinosa), salcie și plop.

- Rezultatele evalurăii STĂRII CANTITATIVE a corpului de apa corpului de apa ROSI03, conform informaţiilor prezentate in Planul de Management al SH Siret

Din punct de vedere al riscului neatingerii stării cantitative bune, se specifică că pe teritoriul ABA Siret, toate corpurile sunt clasificate ca nefiind la risc din punct de vedere al impactului determinat de activităţile umane.

Figura 1 23: Starea cantitativă a corpurilor de apă subterană atribuite ABA Siret

In urmatoarele sistemele de alimentare cu apa  sunt propuse fronturile de captare noi : Balcani, Tescani, Livezi, Campeni, Barsanesti, Secuieni, Racova, Blagesti, Bogdanesti, Zapodia, Orbeni si Filipesti.

Totodata, urmatoarele fronturi de captare se reabiliteaza:

- in Bacau sunt prevazute lucrari de de reabilitare a celor 4 fronturi de captare insumand 93 foraje functionale, astfel:

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Hemeius II: 5 puturi cu adancimea de H=8-12m;

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Gheraiesti I: 44 puturi cu adancimea de H=10-12m;

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Margineni I: 28 puturi cu adancimea de H=6.4-12m;

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Margineni II: 16 puturi cu adancimea de H=15-18m;

- In UAT Traian, Sat Zapodia cele două puțuri existente vor fi incluse în noul sistem. În cadrul acestui proiect, pentru acestea va fi prevăzută realizarea unor lucrări de curățare și deznisipare precum și înlocuirea echipamentelor hidromecanice (pompe, conducte și vane) și a instrumentației (debitmetre, traductor de presiune, senzor de nivel apă în puț, măsurare mărimi electrice pompă, controller PLC, transmițătoare RTU etc.). De asemenea în amplasamentul fiecărui puț se va fora un nou puț de observație pentru a permite monitorizarea permanentă a variației curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua on-line eficiența efectivă a puțului.

Monitorizarea cantitativă a apelor subterane

Pentru evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană, anual se efectuează observaţii şi măsurători ale nivelului hidrostatic (în cazul acviferului freatic) şi ale nivelului piezometric (în cazul acviferelor de adâncime) în forajele aparţinând Reţelei Hidrogeologice Naţionale.

Din figura de mai jos se poate observa că la nivelul județului Bacău în perioada 2011-2013, au fost monitorizate corpurile de apă subterană, din punct de vedere cantitativ, printr-un număr de 16 foraje.

Figura 1 24: Rețeaua de monitorizare cantitativă a corpurilor de apă subterane la nivelul județului Bacău

(Sursa:Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României+prelucrare consultant în GIS)

Pentru aprecierea corpurilor de apă subterane care sunt la risc cantitativ, la nivelul anului 2013, s-au avut în vedere evaluarea următoarelor criterii :

- starea cantitativă a apelor subterane - scăderea continuă a nivelurilor piezometrice, pe o durată de minim 10 ani, sub impactul unor exploatări;

- deteriorarea stării chimice a apelor subterane prin atragerea de poluanţi;

- starea ecosistemelor dependente de apele subterane ca urmarea a variaţiei nivelurilor.

Ca urmare a analizei de risc efectuate pe baza criteriilor enumerate anterior rezultă două clase de corpuri de apă :

- corpuri de apă subterana care nu sunt la risc - ele respectă criteriile de risc;

- corpuri de apă la risc.

Din punct de vedere al riscului neatingerii stării cantitative bune, se specifică că pe teritoriul ABA Siret, toate corpurile sunt clasificate CA NEFIIND LA RISC din punct de vedere al impactului determinat de activităţile umane.

- Caracterizarea regimului de curgere a apelor freatice în anul 2017 faţa de anul 2016

Pe baza prelucrărilor statistice efectuate asupra valorilor caracteristice ale nivelurilor piezometrice măsurate într-un număr de 271 de foraje reprezentative a fost elaborată caracterizarea anului hidrogeologic 2017 prin comparaţie cu anul anterior şi cu valorile caracteristice (media lunară multianuală, minima istorică). Interpretarea rezultatelor a fost integrată spaţial ȋn cadrul unităţilor geomorfologice majore ale României.

Din calculul mediilor lunare multianuale, reactualizat la nivelul anului 2016, rezultă că în 21% din situaţiile analizate nu s-au produs modificări, în 37% a scăzut cu valori între 1-50 cm, iar în 42% a crescut cu valori între 1-38 cm. În ceea ce priveşte valorile minime istorice (adâncimi maxime ale nivelurilor piezometrice), în anul 2017 s-au atins valori mai adânci ale nivelului piezometric în 18 foraje.

Diferenţele dintre valorile medii ale adâncimii  nivelurilor piezometrice din anii 2017 şi 2016 au fost reprezentate pe hartă, conform figurii nr. Figura 1-27. La nivelul întregii tări, creşterile de nivel, respectiv forajele simbolizate cu culoare albastru, reprezintă 54% din numărul total al forajelor.

Figura 1 25: Regimul de curgere a apelor subterane freatice în anul 2017

comparativ cu anul anterior (sursa: RSM 2017 APM Bacau)

Nivelul piezimetric este nivelul pana la care poate urca apa unei panze subterane intr-un put care o intercepteaza.

- In Judetul Bacau doar in zona Darmanesti s-au observat cresteri de nivel  piezometric la forajele monitorizate in anul 2017 comparativ cu anul 2016, in restul teritoriului judetului inregistrandu-se scaderi.

- Rezultatele evaluarii STĂRII CALITATIVE a corpului de apa ROSI03, conform informţiilor prezentate in Planul de Management a BH Siret

Corpul de apă subterană ROSI03 aferent ABA Siret nu a fost identificat ca fiind la risc de neatingere a obiectivelor de mediu.

Figura 1 26: Corpul de apa subterana la risc chimic de pe teritoriul Administratiei Bazinale de Apa Siret

Sursa: Planul de Management al BH Siret

În urma analizei efectuate la nivelul spatiului hidrografic Siret, din toate cele 6 corpuri de apă subterană, un corp de apă a fost identificat ca fiind la risc de neatingere a starii chimice bune în anul 2021 (ROSI05).

În anul 2013 a fost urmarită calitatea apei subterane din corpul de apă subterană ROSI03 prin foraje aparţinând Reţelei hidrogeologice Naţionale. S-au înregistrat depăşiri ale standardului de calitate pentru NO3 , ale valorilor prag la indicatorii: NH4, PO4, la cloruri şi sulfaţi.

Ţinând cont de distribuţia forajelor de monitorizare pe suprafaţa corpului de apă subterană se constată o bună monitorizare a acestuia.

Pe baza datelor analizate se consideră că starea chimică a corpului de apă subterană este buna, la niciunul dintre parametrii analizaţi nu s-au stabilit suprafeţe afectate care să depăşească 20 % din suprafaţa întregului corp de apă subterană.

- Monitorizarea chimică a apelor subterane

Conform figurii de mai jos, la nivelul județului Bacău numărul secţiunilor monitorizate din punct de vedere calitativ este de 15 (foraje) din care 12 au prevăzute programe de supraveghere.

Figura 1 27: Reţeaua de monitorizare chimică a corpurilor de apă subterane la nivelul județului Bacău

(Sursa:Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României+prelucrare consultant în GIS)

- Surse de poluare potential semnificative

Pentru corpul de apă subterană ROSI03 au fost identificate ca surse de poluare potential semnificative, unităţi ale industriei chimice (Oneşti, Săvineşti, Piatra Neamţ), unitatea din industria metalurgică (Roman), alimentară (Roman), haldele de steril de la Amurco (fosfogips), precum şi poluarea cauzată de activităţile agricole şi zootehnice (în zona localităţilor Ruginoasa, Săbăoani, Roman, Girov, Şerbeşti, Holt, Traian, Bacău, Cleja şi Gheorghe Doja), care ar putea avea un impact local negativ asupra stării calitative a corpului de apă subterană.

- Alte tipuri de presiuni antropice

În spaţiul hidrografic Siret pe lângă presiunile potenţial semnificative prezentate anterior, au fost identificate şi alte tipuri de activităţi/presiuni care pot afecta starea corpurilor de apă, respectiv: poluări accidentale, activităţile de pescuit şi acvacultură, extragerea balastului şi nisipului din albiile minore ale cursurilor de apă, exploatările forestiere, presiuni neidentificate, etc.

Surse cu potenţial de producere a poluărilor accidentale

Calitatea resurselor de apă este influenţată într-o anumită măsură şi de poluările accidentale, care reprezintă alterări bruşte de natură fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, peste limitele admise, cauzate de factori antropici sau naturali. În funcţie de tipul poluărilor accidentale, acestea pot avea magnitudini şi efecte diferite (locale, bazinale, transfrontaliere) asupra resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, cu posibile repercursiuni asupra stării de sănătate a populaţiei din zonele afectate.

La nivelul spaţiului hidrografic Siret s-a identificat un număr de 202 utilizatori de apă ce pot produce poluări accidentale şi care şi-au elaborat Planuri proprii de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. În anul 2013, nu s-au înregistrat poluări accidentale ale cursurilor de apă de suprafaţă cu ape de mină, substanţe chimice organice şi anorganice, amestec de gaze, materii în suspensie din aluviuni.

Activităţi de piscicultură/acvacultură

O caracteristică importantă a spaţiului hidrografic Siret o reprezintă existenţa iazurilor piscicole, precum şi realizarea de amenajări (amenajării semi-sistematice şi lacuri de acumulare) care au folosinţă piscicolă.

La nivelul anului 2013, în spaţiul hidrografic Siret au fost inventariate 159 iazuri piscicole şi amenajări cu folosinţă piscicolă, cu o suprafaţă totală de 1785,96 ha, nefiind considerate presiuni potenţial semnificative la nivelul spaţiului hidrografic Siret.

Practicarea activităţilor de acvacultură intensivă pot constitui presiuni asupra corpului de apă atunci când:

producţia de peşte este crescută fără asigurarea unor măsuri de purificare specifice ale apei, când pot apărea dejecţii sau scurgeri de substanţe organice, nutrienţi sau contaminanţi de uz veterinar conţinuţi în hrana administrată peştilor;

nu este asigurată o structură adecvată pe specii în bazinele acvatice naturale/antropice;

se produc modificări / alterări hidrologice şi morfologice ale corpurilor de apă.

Modernizarea tehnologiilor de creştere poate sprijini practicile sănătoase, ecologice şi reduce impactul negativ asupra mediului.

Conform Ordinului nr. 400 din 15 martie 2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt stabilite atât zone şi perioade de prohibiţie, cât şi zone de protecţie pentru resursele acvatice vii. Fluviul Dunărea, râul Prut, lacurile Erenciuc şi Belciug, lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, zona Săcălin- Zătoane şi zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, etc. fac obiectul unor restricţii pentru protecţia faunei, astfel încât în aceste zone activitatea de pescuit comercial se supune prevederilor ordinului respectiv, nereprezentând o presiune semnificativă.

Informaţii privind zonele în care se practică pescuitul comercial se regăsesc în cuprinsul cap. 5.2 - Zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic.

Alte presiuni

Extragerea balastului şi nisipului din albiile minore ale cursurilor de apă

O altă categorie de presiuni hidro-morfologice care ar putea avea efecte asupra râurilor o constituie balastierele. Efectele lor se materializează, în general, prin modificarea formei profilului longitudinal, în variabilitatea depozitelor din albia râului şi în procesele de degradare, mai ales de eroziune.

Extragerea balastului şi nisipului din albiile minore ale cursurilor de apă este necesară ţinând seama de efectele pozitive legate de realizarea secţiunilor optime de scurgere, regularizarea şi igienizarea râului în zona de exploatare şi păstrarea talvegului natural al râului.

Având în vedere importanţa acestei activităţi, desfăşurată de regulă în albiile minore ale cursurilor de apă, precum şi implicaţiile unei exploatări neraţionale asupra râurilor, şi această presiune trebuie supusă inventarierii şi monitorizării.

Activităţile de extracţie a balastierelor trebuie să se conformeze autorizaţiilor şi avizelor emise, respectând cantităţile, termenele de exploatare, perioada de refacere a materialului aluvionar din albie.

În cazul extragerii balastului şi nisipului din albiile minore ale cursurilor de apă, această presiune poate fi considerată importantă mai ales în cazul în care apar efecte negative, de natură:

- hidraulică, constând în modificarea regimului natural al curgerii apei şi implicit al transportului de aluviuni;

- morfologică, constând din declanşarea şi/sau amplificarea unor procese de eroziune şi/sau depunerea aluvionară în sectorul de influenţă al balastierei;

- hidrogeologică, constând din modificarea regimului natural al nivelurilor apelor subterane din zona adiacentă;

- poluantă, constând din alterarea calităţii apelor de suprafaţă ca urmare a deversărilor tehnologice poluante de la utilajele din cadrul balastierelor;

- afectarea lucrărilor de amenajare, de protecţie sau de traversare a albiei, cu influenţă asupra siguranţei şi eficienţei funcţionării acestora sau afectarea altor infrastructuri inginereşti destinate captării apei;

- afectarea peisajelor.

De asemenea, această presiune poate avea un impact semnificativ mai ales în cazurile în care condiţiile specifice impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor nu sunt respectate. Astfel este necesar să se respecte perimetrele de exploatare şi volumele de balast extrase să nu depăşească volumele depuse prin aport la viituri, etc.

Exploatările forestiere

Tot, în aceeaşi categorie de alte presiuni se pot înscrie şi exploatările forestiere, în cazul în care acestea se fac haotic, nerespectând prevederile legale, efectul lor materializându-se asupra stabilităţii terenului (prin apariţia eroziunii, formarea de torenţi,alunecări de maluri, amplificarea viiturilor, scăderea ratei de realimentare a straturilor acvifere etc).

Astfel, conservarea şi dezvoltarea patrimoniului silvic constituie o problemă de interes naţional, mai ales astăzi, când schimbările climatice, ne conduc spre o stare naturală extrem de precară. România, de-a lungul timpului, şi-a redus considerabil suprafaţa împădurită, ajungând în prezent la circa 6,52 milioane de hectare., Totuşi, în ultimii ani se constată că, fată de primul Plan de Management (6,37 milioane hectare), a crescut uşor suprafaţa împădurită datorită în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a unor terenuri degradate şi a altora neîmpădurite.

Concluzionând, în spaţiul hidrografic Siret au fost identificate un număr total de 595 presiuni potenţial semnificative. Se constată că ponderea cea mai mare a presiunilor este reprezentată de presiunile difuze - aglomerări umane fără sisteme de colectare şi agricultură şi de presiunile punctiforme - ape uzate evacuate de la sistemele de colectare şi epurare a aglomerărilor.

Zonele potential vulnerabila pentru acvifere libere pentru poluarea cu nitrati

În continuare se va realiza diognoza privind zonele potential vulnerabila pentru acvifere libere pentru poluarea cu nitrati suprapusa cu forajele propuse sau reabilitate prin proiectul nostru. Astfel, se va analiza si evalua contaminarea cu nitrati din surse agricole in scopul identificarii zonelor vulnerabile pentru amplasamentele de interes.

Figura Zonele de vulnerabilitate la poluarea cu nitrati din sursele agricole la nivelul judetului Bacau (extragere in GIS) suprapusa cu fronturile de captare propuse prin proiect  (Sursa:PLAN DE IMPLEMENTARE pentru DIRECTIVA 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitratii proveniti din surse agricole – anexa 5)

Zonele vulnerabie reprezinta 8,64% din suprafata tarii, respectiv 13,93% din suprafata totala agricola a tarii.  Potentialele zone vulnerabile pentru poluarea cu nitrati sunt Amplasamnetele fronturilor de captare din UAT Racova, sat Racova, UAT Blagesti, sat Blagesti, UAT Filipesti, UAT Bacau, UAT Margineni, UAT Hemeius.

| Nr | SAA | UAT | foraje | Adancime | Zone potential Vulnerabile la poluarea cu nitrati confrom suprapunerii Hartii de mai sus in GIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balcani | UAT Balcani, sat Frumoasa | 10 | adâncimea de 8 m | NU |
| 2 | Tescani | UAT Beresti Tazlau, sat Tescani | 3 | adâncimea de 15 m | NU |
| 3 | Livezi | UAT Livezi, sat Balaneasa | 4 | adancime de 20 m | NU |
| 4 | Campeni | UAT Parjol, sat Campeni | 3 | adâncimea de 8 m | NU |
| 5 | Barsanesti | UAT Barsanesti, sat Barsanesti | 3 | adâncimea de 15 m | NU |
| 6 | Secuieni | UAT Secuieni, sat Secuieni | 2 | adâncimea de 130 m | NU |
| 7 | Racova-Garleni | UAT Racova, sat Racova | 10 | adâncimea de 15 m | DA |
| 8 | Blagesti | UAT Blagesti, sat Blagesti | 8 | adâncimea de 15 m | DA |
| 9 | Bogdanesti | UAT Traian, sat Bogdanesti | 2 | adancime de 120 m | NU |
| 10 | Traian | UAT Traian, sat Zapodia | 1 | adancime de 6.00 – 11.00 m | NU |
| 11 | Filipesti | UAT Filipesti | 2 | adancime de 30 m | DA |
| 12 | Orbeni | UAT Orbeni | 2 | adâncimea de 20,0 – 25,0 m. | NU |
| 13 | Bacau | Gheraiesti I, UAT Bacau | 44 | adancimea de 10-12m | DA |
| 14 | Bacau | Margineni I, UAT Margineni | 28 | adancimea de 6.4-12m | DA |
| 15 | Bacau | Margineni II, UAT Margineni | 16 | adancimea de15-18m | DA |
| 16 | Bacau | Hemeius II, UAT Hemeius | 5 | adancimea de 8-12m | DA |
| 17 | Traian | Traian, Zapodia | 2 | adancimea de 6-11 m | NU |

Masuri de reducere impact poluare cu nitrati

Impactul prognozat asupea corpurilor de apa subterana determinat de implementare proiectului

Prin prezentul proiect se propune utilizarea corpurilor de apa subterana ca sursa de alimentare cu apa a populatiei in UAT-urile UAT Balcani, sat Frumoasa,  UAT Beresti Tazlau, sat Tescani, UAT Livezi, sat Balaneasa, UAT Parjol, sat Campeni, UAT Barsanesti, sat Barsanesti, UAT Secuieni, sat Secuieni, UAT Racova, sat Racova, UAT Blagesti, sat Blagesti, UAT Traian, sat Bogdanesti, UAT Traian, sat Zapodia, UAT Filipesti, UAT Orbeni, Gheraiesti I, UAT Bacau, Margineni I, UAT Margineni,  Margineni II, UAT Margineni, Hemeius II, UAT Hemeius

Debitele captate din fronturile de captare propuse prin proiect sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Nr | SAA | UAT | foraje | Debit/foraj | Debit captare | Adancime foraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | l/s | l/s |  |
| 1 | Balcani | UAT Balcani, sat Frumoasa | 10 | 2 | 20 | adâncimea de 8 m |
| 2 | Tescani | UAT Beresti Tazlau, sat Tescani | 3 | 2 | 6 | adâncimea de 15 m |
| 3 | Livezi | UAT Livezi, sat Balaneasa | 4 | 2,5 | 10 | adancime de 20 m |
| 4 | Campeni | UAT Parjol, sat Campeni | 3 | 3 | 9 | adâncimea de 8 m |
| 5 | Barsanesti | UAT Barsanesti, sat Barsanesti | 3 | 3,5 | 10,5 | adâncimea de 15 m |
| 6 | Secuieni | UAT Secuieni, sat Secuieni | 2 | 2,5 | 5 | adâncimea de 130 m |
| 7 | Racova-Garleni | UAT Racova, sat Racova | 10 | 3 | 30 | adâncimea de 15 m |
| 8 | Blagesti | UAT Blagesti, sat Blagesti | 8 | 3 | 24 | adâncimea de 15 m |
| 9 | Bogdanesti | UAT Traian, sat Bogdanesti | 2 | 2,5 | 5 | adancime de 120 m |
| 10 | Traian | UAT Traian, sat Zapodia | 1 | 2,5 | 2,5 | adancime de 6.00 – 11.00 m |
| 11 | Filipesti | UAT Filipesti | 2 | 2,5 | 5 | adancime de 30 m |
| 12 | Orbeni | UAT Orbeni | 2 | 3,4 | 6,8 | adâncimea de 20,0 – 25,0 m. |
| TOTAL | 50 |  | 133,8 |  |

Debitele fronturilor de captare reabilitate sunt prezentate mai jos:

| Front captare | Debit prezent l/s | Debit proiectat dupa reabilitare l/s |
| --- | --- | --- |
| Gheraiesti I | 200 | 294 |
| Margineni I | 103,5 | 103,5 |
| Marginei II | 100 | 130 |
| Hemeius II | 75 | 75,8 |
| Traian, Zapodia | 6 | 6 |
| Total | 484,5 | 609,3 |

Cantitativ – prin proiect nu este prevăzută captarea unui debit de apă suplimentar față de cel autorizat

Asa cum se poate observa din figura de mai jos cea mai mare parte a forajelor de monitorizare cantitativa au niveluri hidrostatice in scadere. Aceste scaderi sunt determinate de lipsa precipitatiilor si nu de impactul activitatilor umane (supraexploatare). Pe de alta parte, in general, consumul de apa a scazut pentru toate tipurile de folosinte (pentru alimentarea populatiei, industrie, irigatii etc).

Figura Regimul de curgere a apelor subterane freatice din judetul Bacau suprapus cu fronturile de captare noi si reabilitate propuse prin proiect

Reincarcarea acviferelor din spatiul hidrografic Siret se realizeaza prin infiltrarea apelor de suprafata si meteorice.

Un debit de 133,8 l/s este preluat din surse subterane noi pentru alimentarea cu apă a sistemelor de apă Balcani, Tescani, Livezi, Campeni, Barsanesti, Secuieni, Racova, Blagesti, Bogdanesti, Zapodia, Orbeni si Filipesti. Zona aparţine corpului apelor freatice  Lunca și terasele râului Siret și a afluenților săi- cod ROSI03. Conform Planului de Management pentru Bazinul hidrografic Siret, corpul de apă subterană ROSI03 este în stare cantitativă bună. În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncărcare, care conduce la evaluarea corpurilor de apă subterană din punct de vedere cantitativ, nu se semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare. Având în vedere că debitul cumulat captat este cu mult mai mic decât rata naturala de realimentare se apreciează că în cazul captarii subterane, din punct de vedere cantitativ capacitatea de absobție nu este afectată.

Calitativ – forajele proiectate conform studiilor hidrogeologice vor avea un impact nesemnificativ asupra calitatii apelor aferente corpulurilor de apa subterana de adancime ROSI03.

În anul 2013 a fost urmarită calitatea apei subterane din corpul de apă subterană ROSI03 prin foraje aparţinând Reţelei Hidrogeologice Naţionale. S-au înregistrat depăşiri ale standardului de calitate pentru NO3 , ale valorilor prag la indicatorii: NH4, PO4, la cloruri şi sulfaţi.

Ţinând cont de distribuţia forajelor de monitorizare pe suprafaţa corpului de apă subterană se constată o bună monitorizare a acestuia.

Pe baza datelor analizate se consideră că starea chimică a corpului de apă subterană este buna, la niciunul dintre parametrii analizaţi nu s-au stabilit suprafeţe afectate care să depăşească 20 % din suprafaţa întregului corp de apă subterană.

In figura de mai jos se prezinta analiza la risc chimic a corpului de apă subterană ROSI03 Lunca și terasele râului Siret

Figura 1 28: Corpul de apa subterana la risc chimic de pe teritoriul judetului Bacau suprapusa cu investitiile propuse noi sau reabilitate in cadrul proiectului privind captarile de apa din subteran

Sursa: Planul de Management al BH Siret

In continuare in tabelul de mai jos se va realiza o analiza privind impactul forajelor proiectate asupra calitatii apelor subterane

Tabel Analiza privind impactul forajelor proiectate asupra calitatii apelor subterane

| Nr | SAA | UAT | foraje | Adancime | Impactul asupra calitatii apelor subterane | Justificarea analizarii impactului luand in considerare si studiile hidrogeologice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balcani | UAT Balcani, sat Frumoasa |  | adâncimea de 8 m | Nesemnificativ | Forajele proiectate (front de captare) vor capta stratul acvifer freatic cantonat în depozitele de terasele raului Tazlau, iar stratele acvifere superioare se vor izola prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, beton si ciment in spatele coloanei de exploatare, în vederea evitării poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă, posibil contaminate.La suprafaţă, forajele vor fi protejate prin cabine semiîngropate, protejate cu biute, cu înăltimea peste cota de innundabilitate. Cabinele vor fi înconjurate cu gard, pentru marcarea zonelor de protecţie sanitară conform normelor în vigoare. In aceste perimetre vor fi interzise orice fel de activităţi, cu excepţia intervenţiilor periodice la foraje şi a activităţilor curente ale personalului deservent (recoltare probe de apă, măsurători de nivel, verificare instalaţie electrică, etc.). |
| 2 | Tescani | UAT Beresti Tazlau, sat Tescani |  | adâncimea de 15 m | Nesemnificativ | Forajele proiectate vor capta stratului acvifer freatic cantonat în depozitele de luncă holocene. Coloana va fi împachetată cu pietriş mărgăritar sort 2 – 4 mm în dreptul filtrului, după care se va izola în spate prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, iar apoi se va cimenta la zi (dop ciment), în vederea evitării poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă, posibil contaminate. După efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se va efectua testarea hidrogeologică în regim stabilizat, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitului optim de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile. |
| 3 | Livezi | UAT Livezi, sat Balaneasa |  | adancime de 20 m | Nesemnificativ | Soluţia optimă o reprezintă execuţia unor foraje hidrogeologice care vor capta stratul acvifer freatic cantonat în depozitele de luncă holocene.Forajul va fi echipat cu o coloană de exploatare PVC Ø 180 mm, prevazută cu filtre Ø 180 mm, tip Johnson . Coloana va fi împachetată cu pietriş mărgăritar sort 2 – 4 mm în dreptul filtrului, după care se va izola în spate prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, iar apoi se va cimenta la zi (dop ciment), în vederea evitării poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă, posibil contaminate. După efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se va efectua testarea hidrogeologică în regim stabilizat a forajului, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitului optim de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile.La suprafaţă, forajele vor fi protejate prin cabine semiîngropate, protejate cu biute, cu înăltimea peste cota de innundabilitate. Cabinele vor fi înconjurate cu gard, pentru marcarea zonelor de protecţie sanitară conform normelor în vigoare. In aceste perimetre vor fi interzise orice fel de activităţi, cu excepţia intervenţiilor periodice la foraje şi a activităţilor curente ale personalului deservent (recoltare probe de apă, măsurători de nivel, verificare instalaţie electrică, etc.). |
| 4 | Campeni | UAT Parjol, sat Campeni |  | adâncimea de 8 m | Nesemnificativ | Forajele proiectate vor capta stratul acvifer freatic cantonat în depozitele de luncă holocene. Forajul vă fi echipat cu o coloană de exploatare Ø 900 mm, metalică, prevazută cu filtre Ø 900 mm, tip Johnson . Coloana va fi împachetată cu pietriş mărgăritar sort 2 – 4 mm în dreptul filtrului, după care se va izola în spate prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, iar apoi se va cimenta la zi (dop ciment), în vederea evitării poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă, posibil contaminate. După efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se va efectua testarea hidrogeologică în regim stabilizat, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitului optim de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile.La suprafaţă, forajele vor fi protejate prin cabine semiîngropate, protejate cu biute, cu înăltimea peste cota de innundabilitate. Cabinele vor fi înconjurate cu gard, pentru marcarea zonelor de protecţie sanitară conform normelor în vigoare. In aceste perimetre vor fi interzise orice fel de activităţi, cu excepţia intervenţiilor periodice la foraje şi a activităţilor curente ale personalului deservent (recoltare probe de apă, măsurători de nivel, verificare instalaţie electrică, etc.). |
| 5 | Barsanesti | UAT Barsanesti, sat Barsanesti |  | adâncimea de 15 m | Nesemnificativ | Forajele proiectate (front de captare) vor capta stratul acvifer freatic cantonat în depozitele de terasa ale raului Tazlau,, iar stratele acvifere superioare se vor izola prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, beton si ciment in spatele coloanei de exploatare, în vederea evitării poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă, posibil contaminate.La suprafaţă, forajele vor fi protejate prin cabine semiîngropate, protejate cu biute, cu înăltimea peste cota de innundabilitate. Cabinele vor fi înconjurate cu gard, pentru marcarea zonelor de protecţie sanitară conform normelor în vigoare. In aceste perimetre vor fi interzise orice fel de activităţi, cu excepţia intervenţiilor periodice la foraje şi a activităţilor curente ale personalului deservent (recoltare probe de apă, măsurători de nivel, verificare instalaţie electrică, etc.). |
| 6 | Secuieni | UAT Secuieni, sat Secuieni |  | adâncimea de 130 m | Nesemnificativ | Forajele proiectate vor capta acviferul de adâncime cantonat în depozitele poros-permeabile sarmaţiene.Forajul proiectat va fi echipat cu coloană de protecţie Ø 508 mm pe intervalul 0,00 – ~10.00 m şi de la adâncimea finală la zi, cu coloană de exploatare Ø 180 mm din PVC rigid, prevazută cu filtre Ø 180 mm cu fantă adecvată. Coloana de exploatare va fi împachetată cu pietriş mărgăritar în zona filtrelor (de la talpa sondei până deasupra filtrului superior), se va izola în spate prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat iar spaţiul inelar de deasupra dopului de argilă se va cimenta pe un interval de minimum 10 m. Se va introduce material de umplutură(balast sau argilă) până la cca. 5 m urmând a se efectua o ultima cimentare până la suprafaţa terenului. Sortul pietrişului mărgăritar şi dimensiunile fantelor vor fi stabilite în funcţie de granulometria stratelor ce vor fi captate. Dupa efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se va efectua testarea hidrogeologică în regim stabilizat a forajului, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitului optim de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile. |
| 7 | Racova-Garleni | UAT Racova, sat Racova |  | adâncimea de 15 m | Nesemnificativ | Forajele proiectate (front de captare) vor capta stratul acvifer freatic cantonat în depozitele de lunca halocene, iar stratele acvifere superioare se vor izola prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, beton si ciment in spatele coloanei de exploatare, în vederea evitării poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă, posibil contaminate.La suprafaţă, forajele vor fi protejate prin cabine semiîngropate, protejate cu biute, cu înăltimea peste cota de innundabilitate.Cabinele vor fi înconjurate cu gard, pentru marcarea zonelor de protecţie sanitară conform normelor în vigoare. In aceste perimetre vor fi interzise orice fel de activităţi, cu excepţia intervenţiilor periodice la foraje şi a activităţilor curente ale personalului deservent (recoltare probe de apă, măsurători de nivel, verificare instalaţie electrică, etc.). |
| 8 | Blagesti | UAT Blagesti, sat Blagesti |  | adâncimea de 15 m | Nesemnificativ | Forajele proiectate (front de captare) vor capta stratul acvifer freatic cantonat în depozitele de lunca halocene, iar stratele acvifere superioare se vor izola prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, beton si ciment in spatele coloanei de exploatare, în vederea evitării poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă, posibil contaminate.La suprafaţă, forajele vor fi protejate prin cabine semiîngropate, protejate cu biute, cu înăltimea peste cota de innundabilitate.Cabinele vor fi înconjurate cu gard, pentru marcarea zonelor de protecţie sanitară conform normelor în vigoare. In aceste perimetre vor fi interzise orice fel de activităţi, cu excepţia intervenţiilor periodice la foraje şi a activităţilor curente ale personalului deservent (recoltare probe de apă, măsurători de nivel, verificare instalaţie electrică, etc.). |
| 9 | Bogdanesti | UAT Traian, sat Bogdanesti |  | adancime de 120 m | Nesemnificativ | Forajele proiectate (front de captare) vor capta acviferul de adâncime cantonat în depozitele poros-permeabile sarmaţiene. Forajele vor fi executate până la adâncimea de 120.0 m, în sistem rotativ cu circulaţie inversă. Forajele vor fi investigate geofizic până la adâncimea finală, H=120 m, cel puţin prin metoda carotajului electric. Pe baza interpretării diagrafiilor geofizice, coroborate cu informaţiile obţinute în timpul forajului (probe de sită din 3 in 3 m foraţi sau la schimbarea formaţiunii geologice), cu datele geologice şi hidrogeologice generale ale zonei, se vor stabili programele definitive de tubaj. Forajele proiectate vor fi echipate cu coloană de protecţie Ø 508 mm pe intervalul 0,00 – ~10.00 m şi de la adâncimea finală la zi, cu coloană de exploatare Ø 180 mm din PVC rigid, prevazută cu filtre Ø 180 mm cu fante adecvate. Coloana de exploatare va fi împachetată cu pietriş mărgăritar în zona filtrelor (de la talpa sondei până deasupra filtrului superior), se va izola în spate prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat iar spaţiul inelar de deasupra dopului de argilă se va cimenta pe un interval de minimum 10 m. Se va introduce material de umplutură (balast sau argilă) până la cca. 5 m urmând a se efectua o ultima cimentare până la suprafaţa terenului. Sortul pietrişului mărgăritar şi dimensiunile fantelor vor fi stabilite în funcţie de granulometria stratelor ce vor fi captate. Dupa efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se vor efectua testări hidrogeologice în regim stabilizat ale forajelor, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitelor optime de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile.La suprafaţă, forajele vor fi protejate prin cabine semiingropate. Cabinele vor fi înconjurate cu gard, pentru marcarea zonelor de protecţie sanitară conform normelor în vigoare. In aceste perimetre vor fi interzise orice fel de activităţi, cu excepţia intervenţiilor periodice la foraje şi a activităţilor curente ale personalului deservent (recoltare probe de apă, măsurători de nivel, verificare instalaţie electrică, etc.). |
| 10 | Traian | UAT Traian, sat Zapodia |  | adancime de 6.00 – 11.00 m | Nesemnificativ | Forajele proiectate vor capta stratul acvifer de adâncime cantonat în depozitele poros-permeabile sarmaţiene., iar stratele acvifere superioare se vor izola prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, beton si ciment in spatele coloanei de exploatare, în vederea evitării poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă.Se va introduce material de umplutură (balast sau argilă) până la cca. 5 m urmând a se efectua o ultima cimentare până la suprafaţa terenului. Sortul pietrişului mărgăritar şi dimensiunile fantelor vor fi stabilite în funcţie de granulometria stratelor ce vor fi captate. Dupa efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se vor efectua testări hidrogeologice în regim stabilizat ale forajelor, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitelor optime de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile.Cabinele vor fi înconjurate cu gard, pentru marcarea zonelor de protecţie sanitară conform normelor în vigoare. In aceste perimetre vor fi interzise orice fel de activităţi, cu excepţia intervenţiilor periodice la foraje şi a activităţilor curente ale personalului deservent (recoltare probe de apă, măsurători de nivel, verificare instalaţie electrică, etc.). |
| 11 | Filipesti | UAT Filipesti |  | adancime de 30 m | Nesemnificativ | Forajele proiectate vor capta stratul acvifer freatic cantonat in depozitele cuaternare, iar stratele acvifere superioare se vor izola prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, beton si ciment in spatele coloanei de exploatare, în vederea evitării poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă.Se va introduce material de umplutură (balast sau argilă) până la cca. 5 m urmând a se efectua o ultima cimentare până la suprafaţa terenului. Sortul pietrişului mărgăritar şi dimensiunile fantelor vor fi stabilite în funcţie de granulometria stratelor ce vor fi captate. Dupa efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se vor efectua testări hidrogeologice în regim stabilizat ale forajelor, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitelor optime de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile.Cabinele vor fi înconjurate cu gard, pentru marcarea zonelor de protecţie sanitară conform normelor în vigoare. In aceste perimetre vor fi interzise orice fel de activităţi, cu excepţia intervenţiilor periodice la foraje şi a activităţilor curente ale personalului deservent (recoltare probe de apă, măsurători de nivel, verificare instalaţie electrică, etc.). |
| 12 | Orbeni | UAT Orbeni |  | adâncimea de 20,0 – 25,0 m. | Nesemnificativ | Forajele proiectate vor capta stratul acvifer de adancime cantonat in depozite poros permeabile sarmatiene.Forajul proiectat va fi echipat cu coloană de protecţie Ø 508 mm pe intervalul 0,00 – ~10.00 m şi de la adâncimea finală la zi, cu coloană de exploatare Ø 180 mm din PVC rigid, prevazută cu filtre Ø 180 mm cu fantă adecvată. Coloana de exploatare va fi împachetată cu pietriş mărgăritar în zona filtrelor (de la talpa sondei până deasupra filtrului superior), se va izola în spate prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat iar spaţiul inelar de deasupra dopului de argilă se va cimenta pe un interval de minimum 10 m. Se va introduce material de umplutură(balast sau argilă) până la cca. 5 m urmând a se efectua o ultima cimentare până la suprafaţa terenului. Sortul pietrişului mărgăritar şi dimensiunile fantelor vor fi stabilite în funcţie de granulometria stratelor ce vor fi captate. Dupa efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se va efectua testarea hidrogeologică în regim stabilizat a forajului, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitului optim de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile. |

Dupa cum se poate observa din tabelul de mai sus forajele proiectate vor avea impact nesemnificativ asupra calitatii apelor aferente corpului de apa subteran de adancime ROSI03 Lunca și terasele râului Siret și a afluenților săi.

Stratele acvifere superioare se vor izola prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, beton si ciment in spatele coloanei de exploatare, în vederea evitării poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă, posibil contaminate.La suprafaţă, forajele vor fi protejate prin cabine semiîngropate, protejate cu biute, cu înăltimea peste cota de innundabilitate.

In zona in care se vor amplasa forajele nu se gasesc obiective cu regim special de protectie, care sa vizeze ocrotirea naturii sau protejarea monumentelor istorice, astfel incat prin functionare, nu se afecteaza ecosistemele acvatice si terestre din zona.

Dupa efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se va efectua testarea hidrogeologică în regim stabilizat a forajului, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitului optim de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile.

Forajele se vor amplasa astfel incat sa fie respectate distantele de protectie sanitara, conform HG nr. 930/2005, Normelor de igiena si recomandarii privind mediul de viata a populatiei, emis de Ministerul Sanatatii.

- Evaluarea potenţialui impact cumulat asupra surselor de apă

Captarea apei din corpul de apă subteran ROSI03 pentru alimentarea cu apă a sistemelor de apă Balcani, Tescani, Livezi, Campeni, Barsanesti, Secuieni, Racova-Garleni, Blagesti, Bogdanesti, Traian, Orbeni si Filipesti.

În conformitate cu prevederile Planului de management al spatiului hidrografic Siret 2016-2021, corpul de apă ROSI03, are în prezent:

- stare cantitativă bună. Starea cantitativă bună se atinge, conform Anexei V din Directiva Cadru Apă, atunci cand resursele de apă subterane disponibile nu sunt depășite de rata de captare medie anuală pe termen lung ;

- stare chimică bună. Evaluarea stării chimice a corpurilor de apa subterana s-a realizat pe baza compararii analizelor chimice efectuare in anul 2013 cu valorile standardelor de calitate a apelor subterane şi cu valorile prag prevăzute in ordinul nr. 621/2014.

Evaluarea impactului cantitativ: prin proiect nu este prevăzută captarea unui debit de apă suplimentar față de cel autorizat.

Un debit de 124,5 l/s este preluat din surse subterane noi pentru alimentarea cu apă a sistemelor de apă Balcani, Tescani, Livezi, Campeni, Barsanesti, Secuieni, Racova-Gîrleni, Blagesti, Bogdanesti. Zona aparţine corpului apelor freatice Lunca și terasele râului Siret și a afluenților săi - cod ROSI03. Conform Planului de management pentru bazinul hidrografic Siret, corpul de apă subterană ROSI03 este în stare cantitativă bună.

În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncărcare, pe baza căreia se face evaluarea corpurilor de apă subterană din punct de vedere cantitativ, nu se semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare. Având în vedere că debitul cumulat captat este cu mult mai mic decât rata naturala de realimentare se apreciează că în cazul captarii subterane, din punct de vedere cantitativ capacitatea de absobție nu este afectată.

Evaluarea impactului calitativ: prin proiect nu sunt prevăzute investiții cu potențial impact asupra calității corpului de apă subterană ROSI03.

- Modificări calitative la nivelul receptorului natural determinate de preluarea apelor uzate epurate de la SEAU existente şi noi construite prin proiect

Managementul apelor uzate

Finalitatea proiectului propus constă în însăşi rezolvarea unor probleme de mediu, întrucât în perioada de funcţionare, instalaţiile de epurare realizate prin proiect vor prelua şi apele uzate generate ca urmare a altor investiţii executate prin alte proiecte, cu respectarea capacităţii maxime de epurare a acestora.

În conformitate cu prevederile Legii Apelor, standardele aplicate în prezent şi care vor fi aplicate în vederea evacuării apelor uzate epurate în receptori de tip ape de suprafaţă, sunt cele stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 188/2002 sunt aprobate:

- Normele tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, (NTPA 011/2002);

- Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, (NTPA –002/2002);

- Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali, (NTPA – 001/2002).

În tabelul  sunt prezentate staţiile de epurare care preiau apele uzate prevăzute a fi colectate prin implementarea proiectului regional finanţat prin POIM precum şi receptorul natural unde este descărcat efluentul.

Tabel 1 88: SEAU existente si propuse care preiau apele uzate din zona proiectului

| Potenţial impact cumulat | Investiţii prevăzute în proiect care pot genera un potenţial impact cumulat | SEAU care preiau apele uzate | Existent /nou | Debit maxim (mc/s) | Emisar efluent SEAU | Debit minim emisar[1] mc/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificări calitative şi cantitative (pozitive sau negative) la nivelul receptorului natural determinate de preluarea apelor uzate epurate de la SEAU | cresterea gradului de conectare la sistemele de canalizare; infiintarea de sisteme de canalizare in aglomerările rurale peste 2.000 LE;Construire SEAU noi şi Reabilitare şi modernizare SEAU existente | SEAU Casin | Nouă | 0,018 | Râul Casin | 5 |
|  |  | SEAU Cleja | Nouă | 0,009 | Râul Siret | 62,5 |
|  |  | SEAU Coţofeneşti | Nouă | 0,006 | Râul Trotus | 17 |
|  |  | SEAU Dofteana | Nouă | 0,018 | Râul Trotus | 17 |
|  |  | SEAU Fărăoani | Existent | 0,010 | Paraul Faraoani - Cocacea | 62,5 |
|  |  | SEAU Filipeşti | Existent | 0,006 | Paraul Precista | 5 |
|  |  | SEAU Garleni | Existent | 0,013 | Râul Limpedea | 5 |
|  |  | SEAU Gioseni | Existent | 0,008 | Balta adiacenta contracanalului Acumulare Racaciuni | 62,5 |
|  |  | SEAU Magiresti | Existent | 0,010 | Râul Tazlaul Sarat | 5 |
|  |  | SEAU Nicolae Balcescu | Existent | 0,017 | Râul Siret | 5,3 |
|  |  | SEAU Pârjol | Nouă | 0,019 | Râul Tazlau | 5 |
|  |  | SEAU Răcăciuni | Existent | 0,015 | Contracanal Acumulare Racaciuni | 62,5 |
|  |  | SEAU Ştefan cel Mare | Nouă | 0,007 | Râul Trotus | 17 |
|  |  | SEAU Tămaşi | Existent | 0,006 | Râul Siret | 62,5 |
|  |  | SEAU Târgu Trotuş | Existent | 0,008 | Râul Trotus | 17 |
|  |  | SEAU Valea Seaca | Existent | 0,018 | Contracanalul Lacului Beresti si in continuare in raul Siret | 5 |
|  |  | Bacau | Existent | 0,483 | raul Bistrita | 62,5 |
|  |  | Moinesti Nord | Existent | 0,070 | Raul Tazlaul Sarat | 5 |
|  |  | Moinesti Sud | Existent | 0,014 | Raul Tazlaul Sarat | 5 |
|  |  | Buhuși | Existent | 0,065 | Raul Bistrita | 62,5 |
|  |  | Târgu Ocna | Existent | 0,036 | Raul Trotus | 25,1 |
|  |  | Dărmănești | Existent | 0,028 | Raul Uz | 35,2 |

Impactul proiectului este unul pozitiv prin reducerea semnificativă a debitelor de apă uzată evacuate în receptorul natural fără o pretratare prealabilă, având in vedere:

- Caracteristicile receptorilor (apelor de suprafaţă) unde este deversat efluentul staţiilor de epurare analizate, respectiv:

  - râul Siret (receptor natural pentru SEAU Cleja, SEAU Fărăoani, SEAU Gioseni, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Răcăciuni, SEAU Tămaşi) cu caracteriticile:

    - debit mediu multianuale (minim) de 62,5 m3/s  şi stare ecologica buna şi stare chimica bună,

    - debitul efluentului de la SEAU Cleja, SEAU Fărăoani, SEAU Gioseni, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Răcăciuni, SEAU Tămaşi este de 0,065 m3/s   cu mult mai mic decât debitul râului Siret,

  - râul Trotus (receptor natural pentru SEAU Coţofeneşti, SEAU Dofteana, SEAU Ştefan cel Mare, SEAU Târgu Trotuş, SEAU Târgu Ocna) cu caracteriticile:

    - debit mediu multianuale de 17 m3/s şi stare ecologica şi chimică buna în secţiunea din zona proiectului,

    - debitul efluentilor SEAU Coţofaneşti, SEAU Dofteana, SEAU Ştefan cel Mare, SEAU Târgu Trotuş, SEAU Targu Ocna  este de 0,076 m3/s este mult mai mic decât debitul râului Trotus,

  - râul Tazlau (receptor natural pentru SEAU Pârjol), curs apa permanent cu un debit mediu anual de 5 m3/s. Debitul efluentului SEAU Pârjol este de 0,040 m3/s cu mult mai mic decât debitul râului Tazlau,

  - pârâul Precista (receptor natural pentru SEAU Filipeşti), curs apa permanent cu un debit mediu anual de 4-5 m3/s. Debitul efluentului SEAU Filipeşti este 0,006 m3/s   cu mult mai mic decât debitul pârâului Precista;

  - râul Limpedea (receptor natural pentru SEAU Garleni), curs apa permanent cu un debit mediu anual de 4-5 m3/s. Debitul efluentului SEAU Garleni este 0,013 m3/s   cu mult mai mic decât debitul râului Limpedea;

  - râul Tazlaul Sarat (receptori naturali pentru SEAU Magiresti, Moinesti Nord, Moinesti Sud), curs apa permanent cu un debit mediu anual de 5 m3/s. Debitul efluentilor SEAU Magiresti, Moinesti Nord, Moinesti Sud este 0,095 m3/s  cu mult mai mic decât debitul râului Tazlaul Sarat;

  - râul Valea Seaca (receptor natural pentru SEAU Valea Seaca), curs apa permanent. Debitul efluentului SEAU Valea Seaca este de 0,018 m3/s   cu mult mai mic decât debitul Râului Valea Seaca;

  - râul Bistrita (receptor natural pentru SEAU Buhuși), curs apa permanent. Debitul efluentului SEAU Buhuși este de 0,065 m3/s   cu mult mai mic decât debitul râului Bistrita;

  - râul Uz (receptor natural pentru SEAU Darmanesti), curs apa permanent. Debitul efluentului SEAU Darmanesti este de 0,028 m3/s   cu mult mai mic decât debitul râului Bistrita;

- o presiune semnificativă asupra surselor de apă de suprafaţă o reprezintă sursele punctiforme de poluare generate de evacurea apelor uzate colectate în sistem centralizat direct in emisar fără a fi în prelabil tratate, conform datelor prezentate în Planurile de de management ale bazinelor hidrografice Siret și Prut Barlad,

Conform calculelor realizate la nivelul studiului de fezabilitate debitul efluentilor de la SEAU este mai mic în comparaţie cu debitul receptorilor naturali, iar apa evacuată in emisari va respecta prevederile NTPA 001/2002.

Analiza cumularii efectelor dintre activitatea de captare/extragere a apei din subteran prin cumularea surselor si evacuarea apelor uzate prin stațiile de epurare propuse (SEAU Casin, SEAU Cleja, SEAU Coţofeneşti,SEAU Dofteana, SEAU Pârjol, SEAU Ştefan cel Mare) 	si existente care se reabiliteaza (SEAU Fărăoani, SEAU Filipeşti,  SEAU Garleni, SEAU Gioseni , SEAU Magiresti,  SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Răcăciuni, SEAU Tămaşi, SEAU Târgu Trotuş, SEAU Valea Seaca) si existente(Bacau, Moinesti Nord, Moinesti Sud, Buhuși, Târgu Ocna, Dărmănești)

In figura de mai jos sunt prezentate locatiile SEAU propuse sau reabilitate prin proiect:

Fig Locatiile SEAU propuse sau reabilitate prin proiect

Impactul prognozat asupra corpului de apa de suprafata Raul Trotus determinat de implementarea proiectului

Raul Trotus este emisarul Statiilor de epurare noi propuse prin proiect SEAU Cotofanesti, Dofteana, Stefan cel Mare, a celor care se vor reabilita SEAU Targu Trotus, precum si a  SEAU Targu Ocna existenta construita prin alte fonduri.

Râul Trotuş are debite medii multianuale de 0,773 m3/s la Lunca de Sus, 3,52 m3/s la Ghimeş Făget, 6,38 m3/s la Goioasa, 17,0 m3/s la Tg. Ocna, 25,1 m3/s la Oneşti şi 35,2 m3/s la Vrânceni.

In figurile urmatoare sunt prezentare corpurile de apă de suprafață din spațiul hidrografic Siret pe categorii precum si starea ecologica in zona de interes.

Fig Starea ecologica a corpurilor de apa suprapunere cu SEAU (prelucrare GIS )

Sursa:  PMBH Siret actualizat

Figura Clasificarea corpurilor de apă de suprafață din spațiul hidrografic Siret (prelucrare GIS )

Sursa:  PMBH Siret actualizat

Starea chimica acorpurilor de apa de suprafata suprapusa cu SEAU (prelucrare GIS) Sursa: Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Caracteristicile statiilor de epurare

SEAU propuse prin proiect vor avea epurare avansata, respectiv treapta mecanica, treapta biologica, eliminarea azotului prin nitrificare si denitrificare, precipitarea chimica pentru indepartarea fosforului si stabilizarea aeroba a namolului.

Cele patru statii de epurare propuse sau reabilitate prin proiect impreuna cu  SEAU existenta de la Targu Ocna, la capacitate maxima de functionare evacueaza apa uzata epurata in raul Trotus de la un total de maxim 35095 l.e. Acest lucru inseamna ca se va reduce presiunea determinata de incarcarea biologica corespunzatoare numarului de persoane din cele doua aglomerari.

Conform analizei interdependenţei corpurilor de apă subterană cu apele de suprafaţă, care a fost actualizată în cadrul elaborării celui de-al doilea Plan de Management Bazinal Siret,  corpul de apă subterană ROSI03 se afla în interdependenţă cu corpul de apă de suprafaţă Trotus portiune codificata RORW12-1-69_B4 care este un corp de apa natural, cu stare chimica buna si potential ecologic moderat ( asa cum se poate observa si din figurile de mai sus) .

Efectele benefice ale epurarii apelor uzate se vor resimti cumulat in emisarul cumun, respectiv raul Trotus, din momentul intrarii in functiune a Statiilor de epurare de la Cotofanesti, Dofteana, Stefan cel Mare, SEAU Targu Trotus, respectiv din anul 2024.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si cerinta de a nu mari gradul de poluare prin evacuari de apa neepurata pe aceasta portiune, ba chiar de a imbunatatii calitatea apei in aceasta sectiune, s-a optat pentru realizarea statiilor de epurare tinand cont de incarcarea biologica determinata de numarul de locuitori echivalenti.

Prin intrarea in functiune a statiilor de epurare mentionate se va reduce impactul asupra raului Trotus.

Impactul prognozat asupra corpului de apa Siret determinat de implementarea proiectului

Raul Siret este emisarul Statiei de epurare noi propuse prin proiect SEAU Cleja, a celor care se vor reabilita SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Tamasi, SEAU Valea SEACA.

Râul Siret, are la intrarea în ţară în secţiunea Siret un debit mediu multianual de 13,0 m3/s. Spre aval debitele cresc mai ales după principalele confluenţe. Astfel, la Lespezi (aval de confluenţa cu Suceava) este de 36,5 m3/s, la Drăgeşti (în aval de confluenţa cu Moldova) de 75,1 m3/s, la Răcătău (în aval de confluența cu Bistriţa) 140 m3/s, la Lungoci (în aval de confluenţa cu Trotuşul şi Putna) – 210 m3/s.

In figurile urmatoare sunt prezentare corpurile de apă de suprafață din spațiul hidrografic Siret pe categorii precum si starea ecologica in zona de interes.

Fig Starea ecologica a corpurilor de apa suprapunere cu SEAU (prelucrare GIS )

Sursa:  PMBH Siret actualizat

Figura Clasificarea corpurilor de apă de suprafață din spațiul hidrografic Siret (prelucrare GIS )

Sursa:  PMBH Siret actualizat

Starea chimica acorpurilor de apa de suprafata suprapusa cu SEAU (prelucrare GIS) Sursa: Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Caracteristicile statiilor de epurare

SEAU propuse prin proiect vor avea epurare avansata, respectiv treapta mecanica, treapta biologica, eliminarea azotului prin nitrificare si denitrificare, precipitarea chimica pentru indepartarea fosforului si stabilizarea aeroba a namolului.

Cele patru statii de epurare propuse sau reabilitate prin proiect, la capacitate maxima de functionare evacueaza apa uzata epurata in raul Siret de la un total de maxim 28473 l.e. Acest lucru inseamna ca se va reduce presiunea determinata de incarcarea biologica corespunzatoare numarului de persoane din cele doua aglomerari.

Conform analizei interdependenţei corpurilor de apă subterană cu apele de suprafaţă, care a fost actualizată în cadrul elaborării celui de-al doilea Plan de Management Bazinal Siret,  corpul de apă subterană ROSI03 se afla în interdependenţă cu corpul de apă de suprafaţă Siret portiune codificata RORW12155B, RORW12-1_B5, RORW12-1_B6, care este un corp de apa puternic modificat, cu stare chimica buna si potential ecologic moderat ( asa cum se poate observa si din figurile de mai sus) .

Efectele benefice ale epurarii apelor uzate se vor resimti cumulat in emisarul cumun, respectiv raul Siret, din momentul intrarii in functiune a Statiilor de epurare de la Cleja, Nicolae Balcescu, Tamasi, Valea Seaca, respectiv din anul 2024.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si cerinta de a nu mari gradul de poluare prin evacuari de apa neepurata pe aceasta portiune, ba chiar de a imbunatatii calitatea apei in aceasta sectiune, s-a optat pentru realizarea statiilor de epurare tinand cont de incarcarea biologica determinata de numarul de locuitori echivalenti.

Prin intrarea in functiune a statiilor de epurare mentionate se va reduce impactul asupra raului Siret

Raportand-ne la datele extrase din Planul de management al Bazinului Hidrografic Siret prin reabilitarea si construirea SEAU propuse prin proiect se va micsora numarul aglomerarilor umane (˃2000 le) care nu au inca statii de epurare si se va mari numarul aglomerarilor dotate cu sisteme de colectare in sistem centralizat, se va micsora numarul de poluare per judet, implicit in spatiul hidrografic Siret.

Totodata, judetul Bacau va contribui prin realizarea investitiilor propuse, la atingerea obiectivelor de mediu in spatiul hidrografic Siret, prin micsorarea numarului de presiuni potential semnificative asupra corpurilor de apa, intrucat se va reduce poluarea cu substante organice, cu nutrienti (azot si fosfor) precum si riscul ecologic asupra corpului de apa de suprafata Siret/Trotus.

Construirea Statiilor de epurare nu va intrerupe conectivitatea longitudinala a raurilor Siret  si Trotus, nu va avea efecte asupra regimului hidrologic si nu va afecta zonele de reproducere.

Masuri de reducere a impactului cumulat

Se va respecta proiectul tehnic la construirea statiilor de epurare precum si parametrii constructivi si tehnonogici care asigura functionarea statiilor de epurare si evecuarea efluentului cu respectarea cerintelor de epurare

Evaluare impact potențial cumulat

În tabelul  de mai jos sunt prezentate rezultatele evaluării impactului potențial cumulat al proiectului atât pe perioada de execuție a lucrărilor cât și pe perioada de operare (30 de ani pentru constructii şi 50 de ani pentru retele de alimentare cu apa şi canalizare) pentru factorul de mediu apă.

| Factor mediu | Impact activități existente/autorizate | Impact proiect (execuție) | Impact proiect (operare) | Impact cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă | Contaminare ape subterane ca urmare a folosirii pesticidelor în agricultură Contaminare corpuri de apă subterane și de suprafață ca urmare a deversării apelor menajere uzate neepurate (in zonele deservite de sistem de alimentare apă, dar fară sistem de canalizare). Deversare apelor uzate industriale epurate din sectorul industrial (emisiile, în unele cazuri depășesc limitele maxime legale) Deversare ape uzate de la SEAU (emisii în limite maxime legale) | În condiții normale de execuție, lucrările de execuţie a investiţiilor propuse nu au o influenţă asupra corpurilor de apă. | Impact pozitiv asupra calității apelor de suprafață prin extinderea sistemelor de canalizare, colectarea și epurarea apei uzate. | Nu există un impact cumulat. Prin implementarea proiectului, calitatea apelor se va îmbunătăți. |

Impactul potenţial asupra apei este prezentat mai jos.

Tabel 1 89: Impactul potenţial asupra apei

| Activitate | Impact potential | Natura impact | Durata/ frecventa | Reversabilitate | Magnitudine | Probabilitate aparitie | Intensitate | Impact cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZA DE EXECUTIE |
| Execuţia fronturi de captare | Riscul modificării hidrodinamice şi hidrostatice a corpului de apă subterană Risc emisii poluanți în apă Degradare calitate acvifer | Local | Pe termen scurt Accidental | Reversibil | Mare | Puţin probabil | Moderat | Impact nesemnifictiv |
| Execuție /reabilitare GA | Poluare accidentală corpuri de apă | Local | Pe termen scurt | Reversibil | Scăzută | Puțin probabil | Minor | Impact nesemnifictiv |
| Execuție /reabilitare SEAU | Poluare accidentală corpuri de apă | Local | Pe termen scurt | Reversibil | Medie | Puțin probabil | Moderat | Impact nesemnifictiv |
| Rețele apă și apă uzată, aducțiuni, colectoare | Poluare accidentală corpuri de apă | Local | Pe termen scurt | Reversibil | Scăzută | Puțin probabil | Minor | Impact nesemnifictiv |
| Captare ape subterane | Supraexploatare resursă apă | Local | Pe termen scurt În condiții de secetă | Reversibil | Scăzută | Puțin probabil | Moderat | Impact nesemnifictiv |
| FAZA DE OPERARE |
| Operare GA | Contaminări accidentale | Local | Pe termen scurt | Reversibil | Scăzută | Puțin probabil | Neglijabil | Nu este cazul |
| Operare rețele alimentare/aducțiuni | Pierderi apă | Local | Pe termen lung Permanent | Reversibil | Scăzută | Probabil însă în limitele acceptate | Minor | Nu este cazul |
| Operare rețele canalizare și colectori | Scurgeri/infiltrări ape uzate și contaminarea accidentală a corpuri de apă | Local | Pe termen scurt Accidental | Reversibil | Scăzută | Puțin probabil | Minor | Nu este cazul |
| Operare SEAU | Poluare de apa accidentala. Scurgeri de apa insuficient epurata | Local | Pe termen scurt Accidental | Reverzibil | Medie | Putin Probabil* | Moderat | Impact nesemnificativ |

Nota *Obiectivul lucrarilor este de a proteja atat calitatea apelor de suprafata cat si calitatea apelor subterane. Astfel, prin masurile constructie adoptrate, prin tehnologia de executie si de exploatare care se vor aplica in conformitate cu legislatia in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a impactului asupra apelor, atat in perioada de executie cat si in perioada de operare. Nu se vor evacua in mediu ape cu incarcatura poluanta. ln statia de epurare intra ape uzate menajere cu caracteristici conform NTPA 002/2005. Dupa epurarea mecano-biologica apa va avea caracteristicile mnform NTPA 001/2005.

- Extinderea impactului

Se va limita la zona în care este amplasat proiectul

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este medie si de complexitate redusă, manifestandu-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, in zonele vizate de proiect, din intravilanul si extravilanul județului Bacău.

- Probabilitatea impactului

Pe perioada de execuție a proiectului, impactul asupra apei este limitat la zonele unde se realizeaza lucrări.

Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuție si regulamentele de exploatare, care se vor aplica  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de  aparitie  a unui impact negativ asupra apei in perioada de exploatare.

- Durata, frecvență si reversibilitatea impactului

Pe perioada de execuție a lucrrailor, în cazul aparitiei unei poluari accidentale, impactul negativ se va manifesta pe o perioada scurta de timp, reversibil.

În condițiile aplicării tuturor măsurilor de reducere a impactului propuse, se poate aprecia ca implementarea și functionarea obiectivului analizat nu va induce dezechilibre în dinamica naturala a componentei hidrice, nici la nivel cantitativ, nici la nivel calitativ. În cadrul acestor proiecte impactul negativ este de regulă de scurtă durată și cu manifestare locală, asociat etapei de execuţie a lucrărilor, specifică oricăror organizări de șantier, în timp ce pe durata funcţionării investiţiilor propuse prin proiect, impactul asociat este unul vădit pozitiv, contribuind la îmbunătăţirea modalităţii de gestionare a resurselor de apă, la managementul eficient şi performant al apelor uzate, creând premisele unei calităţii crescute a vieţii.

Efectul temporar asupra corpurilor de apă

Realizarea lucrărilor necesare dezvoltării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va avea impact semnificativ asupra corpurilor de apă deoarece vor fi folosite utilaje şi tehnologii moderne de lucru. In perioada realizării lucrărilor de construcţie nu se va modifica regimul de curgere al râurilor, adâncimea şi turbiditatea apei, concentraţia oxigenului dizolvat.

Figura 1 29: Albia râului Trotuş

Materialele de construcţie şi deşeurile vor fi depozitate in spaţii special amenajate in cadrul organizărilor de şantier, la distanţă de albiile minore ale râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista, astfel încât să nu existe pericolul pătrunderii lor in apă.

Riscul la inundații în scenariul mediu  pentru judeţul Bacău este prezentat in figura de mai jos:

Sursa: Planul de Management al Riscului la Inundaţii Administraţia Bazinală de Apă Siret & prelucrare consultant

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

In  faza  de  constructie,  in  scopul  reducerii  sau  chiar  al  eliminării  riscurilor  de  poluare  a  apei,  se impun următoarele masuri:

- Lucrările de excavare nu trebuie executate in conditii meteorologice extreme (ploaie, vant  puternic).

- În vederea prevenirii formarii de praf in zonele de lucru se va utiliza apa netratâta pentru  stropirea zonelor de lucru.

- Se  va  realiza  gestionarea  adecvata  a  deseurilor  in  punctele  de  lucru.  Deseurile  solide, materialul rezultat din decopertari, escavatii, combustibilii sau uleiurile nu se vor deversa in cursurile  de  apa.

- Se  recomanda  colectarea  selectiva  a  deseurilor  in  vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

- Instalarea de gratare, in special pentru lucrările executate in locurile in panta, ca protecție  contra eroziunii.

- In  cazul  scurgerilor  accidentale  de  produse  petroliere  se  va  aplica  imediat  substanțe absorbante.

- Se va realiza prevenirea deversarii combustibililor si uleiurilor pe zonele de lucru,

- Utilizarea unor mijloace corespunzatoare din punct de vedere tehnic

- Constructorul va aplica proceduri si masuri de prevenire a poluarilor accidentale.

In faza de exploatare:

- Masuri de control si de reducere a evacuarilor industriale in rețeaua de canalizare, implementate de operatorul rețelei; cadrul acestor activitati va fi inclus intr-un plan de actiuni prin care se vor stabili masuri pentru limitarea impactului evacuarilor de ape uzate.

- Beneficiarul va respecta toate conditiile impuse de către Administratia Bazinala de Apa Siret  prin Avizul de gospodarire a apelor.

### 8.2.AERUL

Judeţul Bacău are o climă continentală, cu ierni reci şi veri calde, şi o circulaţie atmosferică predominantă dinspre nord şi nord-vest. În zonele montane, clima este moderat-continentală cu ninsori importante iarna. Temperatura medie este cuprinsă între 2°C în zona montană şi 9°C în zona subcarpatică.

Teritoriul judeţului aparţine în cea mai mare parte a sa climatului de dealuri şi podişuri, respectiv districtul climatic al subcarpaţilor estici şi într-o măsură restrânsa (în extremitatea să vestică), sectorului cu clima montană. Regimul climatic constituie un exemplu de tranziţie gradată de la clima pronunţat continentală din est, la cea moderată din vest. Relieful prin înălţime, fragmentare şi expunere introduce numeroase nuanţe locale şi face că în cuprinsul judeţului Bacău clima să prezinte deosebiri de la o regiune la alta,astfel se pot deosebi mai multe domenii climatice: climatul munţilor, climatul zonei subcarpatice, climatul colinelor Tutovei şi climatul Văii Siretului.

Temperatura aerului înregistrează valori medii anuale cuprinse între 9°C (în jumătatea de est a judeţului) şi 2°-3° C (extremitatea vestică). Caracteristică pentru judeţul Bacău este distribuţia insulară a temperaturilor, condiţionată de specificul treptelor de relief. Mediile lunii celei mai calde (iulie) au valori cuprinse între 12°C în vest şi 20°C în est. Mediile lunii celei mai reci (ianuarie) au valori cuprinse între -4°C în estul şi centrul judeţului ajungând în dreptul ariilor montane la -7°C.

Regimul precipitaţiilor atmosferice se situează între 550 mm (la limita de est a judeţului) şi 1.000 mm pe culmile montane. Cantităţile medii anuale ale lunii iulie sunt cuprinse între 60-100 mm (în vest) ajungând în partea de est la 20-30 mm. Cantităţile medii anuale ale lunii ianuarie sunt cuprinse între 30-60 mm.

Partea de vest (zona montană şi subcarpatică) are o climă temperat continentală, cu caracter mai răcoros din cauza reliefului predominant muntos, influenţează regimul temperaturii aerului, pe cel al precipitaţiilor şi pe cel al circulaţiei generale a aerului. Valorile medii ale temperaturii aerului variază între 0°C pe culmile înalte, 2°C în munţii mijlocii, 5°C în zonele depresionare şi 6-8°C în Subcarpaţi.

Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor variază între 1400 mm pe culmile cele mai înalte,1200 mm în zona munţilor mici şi mijlocii şi în jur de 800-1000 mm în zonele depresionare şi subcarpatice. Direcţia predominantă a vânturilor înregistrează o frecvenţă mai mare spre vest şi nord-vest, unde vitezele medii depăşesc 10 m/s.

Partea de est (zona de podiş) are un pronunţat caracter continental, marcat prin amplitudini termice mari, lunare şi anuale. Regimul climatic se caracterizează prin veri călduroase şi secetoase şi ierni friguroase bântuite frecvent de viscole puternice.

Regimul termic înregistrează valori medii anuale ce variază între 8°C, în zonele mai înalte de podiş, 9°C în câmpie. Precipitaţiile au o răspândire uşor inegală şi cantităţi mici, de 600 mm anual în sectoarele deluroase de podiş şi, aproximativ 400-500 mm anual în zonele de câmpie şi depresionare. În zona subcarpatică dinamica atmosferei este mai moderată decât în munţi şi podiş, vânturile dominante rămânând cele de vest şi nord-vest urmate de cele din est şi sud-est. În zona montană, îndeosebi iarna, viteza anticiclonului Siberian atinge valori mari: 24-27 m/s.

În extremitatea regiunii subcarpatice, particularitatea climatică o formează frecvenţa efectelor de fohn, determinate de scurgerea aerului dinspre est, sud-est, provenit din masele de aer din vest şi nord-vest care ridică temperatura, dau cer senin şi favorizează producerea secetei.

În zona colinelor Tutovei, vânturile au intensitate mare, pătrund cu uşurinţă iarna ca şi vara, din direcţia est, sud-est, nord, nord – vest în timp ce în valea mijlocie a Siretului (treapta cea mai de jos de relief din judeţul Bacău) dinamica atmosferei se caracterizează printr-o intensă circulate în lungul văii şi curenţi descendenţi de pe versanţi.

Evaluarea impactului cumulat asupra factorului de mediu aer

Executia lucrărilor de infrastructură, în general, poate avea un impact important asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora. Ea constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, o sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate).

Principalele posibilităţi de apariţie a unui impact cumulat în cazul factorului de mediu aer sunt prezentate în de mai jos. Tabel 1 90:. Impact cumulat asupra factorului de mediu aer

| Factor mediu | Impact activități existente/autorizate | Impact proiect (execuție) | Impact proiect (operare) | Impact cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer | Emisii difuze și mobile rezultate din activitățile industriale Emisii mobile trafic rutier Emisii mobile încălzire rezidențială (în sistem descentralizat) Emisii difuze de la gestionarea nămolului de SEAU Emisii difuze la de execuție în curs de realizare a drumurilor nationale | Emisii difuze de la execuție săpături/fundații, decopertare sister rutier Emisii mobile de la funcționarea vehiculelor de transport | În codiții normale de operare a gospodăriilor de apă și a reţelelor de alimentare și canalizare nu se generează emisii în aer. | În perioada de execuție poate apărea un impact cumulat însă de scurtă durată și limitat ca zonă (lucrările se realizează progresiv). Nu există un impact cumulat cu realizarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor nationale avand în vederea ca termenul de finalizare a acestora este anul 2020 |

Substanţe toxice şi periculoase

Un potenţial impact cumulat poate apărea în faza de operare a sistemelor de apă şi apă uzată. Substanţe toxice şi periculoase sunt folosite în cazul operării gospodăriilor de tratare a apei, respectiv clorul  molecular gazos  şi soluţia de hipolorit de sodiu (NaOCl), 6 % clor.

Hipocloritul de sodiu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (Legea 59/2016) respectiv: este menţionat în anexa nr. 1 (partea a 2 a) la Poziţia 41 Amestecurile (*) de hipoclorit de sodiu clasificate ca periculoase pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 1 [H400] care conţin mai puţin de 5% clor activ şi neclasificate în niciuna dintre celelalte categorii de pericole din partea 1 din anexa nr. 1. Cantităţile relevante pentru încadrarea amplasamentelor de nivel inferior: 200 tone şi superior: 500 tone.

Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Bacău este urmărită prin măsurări continue şi discontinui în sistem automat şi manual, efectuate în puncte amplasate în zone reprezentative judeţului. Dotările standard pentru staţiile automate

• BC 1 -  statie de fond urban, situata in Bacau – str. Razboieni nr. 11; • BC 2 - = statie de fond industrial, situata in Bacau – str. Izvoare nr. 1 bis; • BC 3 -  statie de fond industrial, situata in Onesti – str. Cauciucului nr. 1.

Impactul potenţial asupra aerului este prezentat mai jos.

Impactul potenţial asupra aerului

Tabel 1 91: Impactul potenţial asupra aerului

| Activitate | Impact potential | Natura impact | Durata/ frecvența | Reversabilitate | Magnitudine | Probabilitate aparitie | Intensitate impact | Impact cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza de executie |
| Lucrări execuţie săpături/ fundații | Poluare aer cu particulele în suspensie şi particule cu diametre aerodinamice | On site | Termen scurt doar pe perioada lucrărilor | Reversibil | Scăzută | Sigur | Moderat | Impact nesemnificativ |
| Trafic asociat organizării de șantier | Poluare aer cu emisii de particule de la motoarele diesel | Local | Termen scurt doar pe perioada lucrărilor | Reversibil | Medie | Sigur | Moderat | Impact nesemnificativ |
| Pozarea conductelor/ Construirea clădirilor GA Construirea SEAU | Emisii specifice operaţiilor de sudură și de construcții | On site | Termen scurt doar pe perioada lucrărilor | Reversibil | Scăzută | Sigur | Minor | Impact nesemnificativ |
| Faza de operare |
| Captare apă din surse subterane | Nu se generează emisii | - | - | - | - | - | - | Nu este cazul. |
| Operare gospodării de apă | Emisii clor în cazul gestionării necorespunzătoare a acestuia | On site | Pe termen scurt/ spontan | Reversibil | Medie | Puțin Probabil | Minor | Nu este cazul. |
| Operare rețele de alimentare și aducțiuni | Emisii asociate și hidrogen de la acumularea de sedimente | On site | Pe termen scurt/mediu Spontan | Reversibil | Medie | Puțin probabil | Minor | Nu este cazul. |
| Operare rețele de canalizare și colectori | Emisii amoniac (NH3) şi hidrogen sulfurat (H2S) din acumularea de materiale şi sedimente în conducte | Local | Pe termen scurt/mediu Spontan | Reversibil | Medie | Puțin probabil | Minor | Nu este cazul. |
| Operare SEAU | hidrogenul sulfurat (H2S), bioxidul de carbon (CO2) şi metanul (CH4) | Local | Pe termen scurt/mediu Spontan | Reversibil | Medie | Probabil | Moderat | Impact nesemnificativ |

- Extinderea impactului

Nu  exista  riscul  de  a  afecta  calitatea  aerului  si  climei,  cu  atât  mai  mult  nu  exista  riscul  de  extindere a impactului.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este medie si de complexitate redusă, manifestandu-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, in zonele vizate de proiect, din intravilanul si extravilanul localităților din  județului Bacău.

- Probabilitatea impactului

Pe perioada de execuție a proiectului, impactul asupra aerului este limitat la zonele unde se realizeaza lucrări.

Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuție si regulamentele de exploatare, care se vor aplica  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de  aparitie  a unui impact negativ asupra aerului in perioada de exploatare.

- Durata, frecvență si reversibilitatea impactului

Pe perioada de execuție a lucrrailor, emisiile in aer pot sa apara spontan, pe o perioada scurta de timp, reversibil.

Se apreciaza ca emisiile in aer pe perioada de execuție si operare a lucrărilor sunt reduse ca intensitate, afecteaza arii reduse ca suprafață și se suprapun peste emisii de aceeași natură, nedirijate, din alte activități umane.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Utilajele care vor functiona in perioada de execuție vor respecta normele de poluare impuse.

Lucrările organizarii de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care sa reducă emisia de noxe în aer, apa şi pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta.

Se recomanda următoarele masuri pentru perioada de execuție:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor

- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va urmari o umectare a suprafetelor

- verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament si punerea in functiune numai după remedierea eventualelor defectiuni. In acest sens, unitatile de constructii vor trebui sa se doteze cu aparatura de testare necesară si sa efectueze reviziile la utilajele si mijloacele de transport, conform instructiunilor specifice.

Pe perioada de exploatare, se recomanda următoarele masuri:

- Inspectii  periodice  si  operatii  de  decolmatare  a  rețelei  de  canalizare,  in  special  in  cazul conductelor cu curgere gravitaționala, pentru a preveni emisiile de hidrogen sulfurat;

- Inspectii periodice ale rețelei de canalizare pentru a se detecta la tip orice disfunctionalitati si adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea mirosurilor neplacute.

### 8.3.SOL ȘI SUBSOL

Conform Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău, terenul agricol din judeţul Bacău era de 320756 ha în anul 2016, reprezentând 48,45% din suprafaţa totală a judeţului.

Pe ansamblul judeţului Bacău, pădurile ocupă 42,43 % din suprafaţa totală a acestuia.

În perioada 2012-2016 tendinţa generală este de creştere a suprafeţelor de teren agricol cu 0,23% şi în schimb o scădere a suprafeţelor de terenuri neagricole cu un procent de 0,22%.

Figura 1 30:Utilizarea terenurilor la nivelul județului Bacău(Sursa:Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României+prelucrare consultant în GIS)

Scăderea suprafeţelor de terenuri neagricole se datorează reducerii suprafeţelor ocupate cu păduri şi vegetaţie forestieră cu 0,63%, a suprafeţelor ocupate cu ape şi bălţi cu 0,31% şi a celei ocupate cu construcţii. În schimb au crescut suprafeţele ocupate cu drumuri şi căi de comunicaţie precum şi suprafeţele ocupate cu terenuri degradate şi neproductive.

Staţiunea Slănic-Moldova este principala atracţie turistică, vizitatorii venind atât pentru petrecerea timpului liber, cât şi pentru tratament. În apropiere de Slănic-Moldova se găsesc minele de sare Târgu Ocna.

Geologia

Zona internă a Munţilor Carpaţi:

Formaţiunile de roci ale zonei interne a Munţilor Carpaţi cuprind în general intercalări macrogranulare şi unităţi de rocă fragmentată care ar putea găzdui acvifere locale. Aceste posibile acvifere ar putea avea mărime limitată. În cazul în care acviferele de adâncime sunt acoperite de roci impermeabile precum marne şi sisturi argiloase riscul contaminării este considerat drept redus.

Asa cum se poate observa din figura de mai jos următoarele 3 zone reprezintă unităţi de roci permeabile care sunt de interes geologic sporit:

Sedimentele de flis din Albian cuprinzând sisturi şi gresii sunt situate la nord şi sud de valea râului Trotuş între Ghimes-Faget şi Brusturoasa şi la nord şi sud de valea râului Sulta în jurul localităţii Cosnea, constituind munţi până la 1.000 mdMN Aceste roci ar putea găzdui acvifere. În locurile în care acviferele sunt acoperite de roci impermeabile precum sisturi există un risc scăzut de contaminare. Posibile surse de contaminare sunt agricultura şi/sau fermieritul alpin. În prezent, nu există informaţii privind izvoarele din zonă. Astfel,  evaluarea detaliată a datelor va fi necesară.

Sedimentele de flis fragmentat din Paleogen cuprinzând marne şi gresii constituie cea mai mare parte a Munţilor Carpaţi în judeţul Bacău. Aceste roci ar putea găzdui acvifere. În locurile în care acviferele sunt acoperite de straturi impermeabile precum argilă există un risc scăzut de contaminare. Posibile surse de contaminare sunt agricultura şi/sau fermieritul alpin. În prezent, nu există informaţii privind izvoarele din zonă. Astfel, evaluarea detaliată a datelor va fi necesară.

Rocile sedimentare macro-granulare (gresii, conglomerate) din Miocenul inferior (Burdigalian) apar în banda cutată pe direcţia N-S între Sărata la nord şi Gura Văii la sud. Aceste roci ar putea găzdui acvifere. Acviferele nu sunt acoperite de straturi impermeabile, astfel riscul contaminării este ridicat. Posibile surse de contaminare sunt agricultura şi/sau fermieritul alpin. În prezent, nu există informaţii privind izvoarele din zonă. Astfel, evaluarea detaliată a datelor va fi necesară.

Figura 1 31: Harta geologică Bacău

(Sursa: Prelucrare  GIS Harta Geologică a României Institutul Geologic al României)

Zona externă a Munţilor Carpaţi:

Formaţiunile de roci din zona externă a Munţilor Carpaţi cuprind în general sedimente macrogranulare şi roci fragmentate care ar putea găzdui acvifere locale la adâncime. În cazul în care acviferele de adâncime sunt acoperite de straturi de roci impermeabile precum marne şi argilă, riscul de contaminare este considerat redus. Posibile surse de contaminare sunt agricultura şi industria. că şi precondiţie pentru o catalogare precisă a condiţiilor apei subterane se impune realizarea de foraje.

„Stratul de Cindesti“ (P7) este de importanţă hidrogeologică întrucât în general cuprinde acvifere arteziene, în zonele joase ale judeţului. La vest de râul Siret, în zona dintre Dumbrava şi Buciumi în vest şi Orbenii de Jos – Valea Seaca şi Ruginesti în est „Stratul de Cindesti” constituie zona deluroasa ajungând până la altitudinea de 753 mdMN Rocile protectoare aparent lipsesc în zonă, astfel riscul contaminării este considerat că fiind mare. Agricultura ar putea fi o sursă de contaminare în zonă. În prezent, nu există informaţii privind izvoarele din zonă. Astfel, evaluarea detaliată a datelor va fi necesară.

Ca şi precondiţie pentru o catalogare precisă a condiţiilor apei subterane se impune realizarea de foraje.

Podişul Moldovei:

Rocile sedimentare din Miocenul superior şi Pliocenul inferior din partea de nord a Podisului Moldovei până în sud la Buhoci – Filipeni – Colonesti sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile într-o manieră generală, deşi prezenţa acviferelor de adâncime nu poate fi exclusă (Harta hidrogeologică a României, sc. 1:1.000.000 (1969)). Partea sudică a Podisului Moldovei este de un mai mare interes hidrogeologic: aici, rocile sedimentare din Miocenul superior şi Pliocenul inferior cuprind în special nisipuri. Acestea sunt clasificate drept permeabile şi ar putea găzdui acvifere. Aparent, rocile impermeabile sunt absente, astfel riscul de contaminare este ridicat. Agricultura ar putea fi o sursă de contaminare în zonă. În prezent, nu există informaţii privind izvoarele din zonă. Astfel, evaluarea detaliată a datelor va fi necesară.

„Stratul de Cindesti“ apare la marginea sudică a Podisului Moldovei între Homocea şi Corbita, la sud de Lehancea şi între Podu Turcului şi Cabesti. În aceste zone „Stratul de Cindesti” este preponderent acoperit de depozite de loess care au permeabilitate mai scăzută şi ar putea proteja acvifere inferioare. Astfel, riscul contaminării este scăzut. Posibile surse de contaminare sunt agricultura şi industria. că şi precondiţie pentru catalogare precisă a condiţiilor apei subterane se impune realizarea de foraje.

Zone depresionare:

Nu sunt disponibile date hidrogeologice detaliate privind acviferele din zonele joase ale râurilor Siret, Trotuş, Bistriţa şi Negru. În general, pietrisurile şi nisipurile fluviatile permeabile găzduiesc o pânză freatică de mică adâncime la câţiva metri sub nivelul solului. Nu sunt disponibile date privind limitele sedimentelor fluviatile din Holocen la adâncime şi privind posibilele acvifere de adâncime. Stratul freatic acvifer superior comportă în general un risc sporit de contaminare. Posibile surse de contaminare sunt agricultura şi industria. că şi precondiţie pentru catalogarea precisă a condiţiilor apei subterane se impune realizarea de foraje.

Evaluarea impactului cumulat asupra factorului de mediu sol

Principalele posibilităţi de apariţie a unui impact cumulat în cazul factorului de mediu sol/subsol sunt:

- scoaterea din circuitul agricol şi/sau forestier,

- modificarea structurii profilurilor de sol în urma lucrărilor de construcţii şi izolarea unor suprafete de sol de circuitele naturale.

Suprafața totală afectată de execuția lucrărilor este de 305 hectare din care 90,5 % va fi ocupată temporar pe perioada de executie de lucrărilor și 9,5% din total suprafeței va fi ocupată definitiv. Cea mai mare parte a investițiilor, care necesită ocuparea definitiva a terenului (respectiv GA, fronturi de captare, SEAU) reprezintă extinderi ale unor investiții existente prin urmare destinația terenului nu se va schimba.

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, cât şi de faptul că suprafeţele ocupate temporar / definitiv de proiect reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală analizată, impactul cumulat asupra solului nu va fi semnificativ.

Evaluarea impactului cumulat generat de gestionarea deşeurilor (a nămolurilor rezultate de la SEAU și STAP)

Principala preocupare în ceea ce priveşte deşeurile rezultate de la operarea sistemelor de apă şi apă uzată o reprezintă gestionarea nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare ape uzate (SEAU) şi de la staţiile de tratate a apei potabile (STAP).

Nămolurile de la SEAU şi STAP pot genera un potenţial impact cumulat însă la nivelul judeţului s-a întocmit „Strategia de gestionare a nămolurilor”, care prevede o gestionare întegrată a nămolurilor.

Cantităţile de nămoluri generate înainte de implementarea proiectului POIM şi după implementarea acestuia sunt prezentate în tabelul 1.92.

Tabel 1 92:. Evoluţia cantităţilor de nămol generate după implementare proiectului POIM

| Denumire statie | Generare nămol |
| --- | --- |
|  | t3//an |
| SEAU Casin | 403 |
| SEAU Cleja | 294 |
| SEAU Coţofeneşti | 126 |
| SEAU Dofteana | 385 |
| SEAU Fărăoani | 220 |
| SEAU Filipeşti | 123 |
| SEAU Garleni | 289 |
| SEAU Gioseni | 172 |
| SEAU Magiresti | 177 |
| SEAU Nicolae Balcescu | 423 |
| SEAU Pârjol | 506 |
| SEAU Răcăciuni | 292 |
| SEAU Ştefan cel Mare | 106 |
| SEAU Tămaşi | 105 |
| SEAU Târgu Trotuş | 184 |
| SEAU Valea Seaca | 366 |
| TOTAL | 4171 |

Sursa: Strategia de gestionare a nămolurilor in judeţul Bacău

Conform Strategiei de gestionare a nămolurilor elaborată pentru judeţ s-a ales opţiunea valorificării nămolurilor în agricultură.

Tabel 1 93: Evaluarea impactului cumulat pentru factorul de mediu sol

| Factor mediu | Impact activități existente/autorizate | Impact proiect (execuție) | Impact proiect (operare) | Impact cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol/subsol | Soluri contaminte istoric (poluări industriale, gestionarea necorespunzătarea a deșeurilor) Ocupare temporară teren pentru reabilitarea drumurilor nationale | Ocuparea temporară a solurilor Modificarea temporară a structurii profilurilor de soluri Creștere temporară eroziune sol | Ocupare definitivă teren pentru execuția noilor gospodării de apă precum și pentru extinderea stațiilor existente de tratare | Suprafaţa ocupată permanent pentru realizarea lucrărilor este mică raportată la suprafaţa totală a judeţului Bacău, astfel încât impactul cumulate nu este semnificativ. |

Impactul potenţial asupra solului este prezentat mai jos.

Tabel 1 94: Impactul potenţial asupra solului şi subsolului

| Activitate | Impact potenţial | Natura impact | Durata/ Frecvență | Reversabilitate | Magnitudine | Probabilitate aparitie | Intensitate impact | Impact cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza de executie |
| Organizarea de şantier | Ocupare temporară teren | On site | Pe perioada lucrărilor | Reversibil | Medie | Sigur | Minor | Impact nesemnificativ |
|  | Poluări accidentale depozitare necorespunzătoare a deseurilor Scurgeri accidentale de poluanți | On site | Accidental | Reversibil | Medie | Puțin Probabil | Minor | Impact nesemnificativ |
| Executarea săpăturilor în şanț deschis | Modificare structura sol Creștere eroziune sol până la reinstalarea vegetaţiei | On site | Termen scurt pe perioada lucrărilor | Reversibil | Medie | Probabil | Moderat | Impact nesemnificativ |
| Trafic asociat şantierului | Poluare accidentală Contaminarea solului cu metale grele | Local | Termen scurt pe perioada lucrărilor | Reversibil | Medie | Probabil | Moderat | Impact nesemnificativ |
| Faza de operare |
| Operare fronturi captare apă subterană | Ocupare definitivă sol | On site | Permanent | Ireversibil | Scăzută | Sigur | Moderat | Impact nesemnificativ |
| Operare GA | Ocupare definitivă sol | On site | Permanent | Ireversibil | Scăzută | Sigur | Moderat | Impact nesemnificativ |
|  | Contaminare accidentală sol | On site | Temporar Accidental | Reversibil | Scăzută | Puțin probabil | Minor | Nu este cazul. |
| Operare rețele alimentare și aducțiuni | Poluări accidentale în perioadele de întreținere | Local | Temporar Accidental | Reversibil | Scăzută | Puțin probabil | Neglijabil | Nu este cazul. |
| Operare rețele canalizare și colectori, refulări | Poluări accidentale în perioadele de întreținere Scurgeri accidentale/infiltrări ape uzate | local | Temporar Accidental | Reversibil | Medie | Puțin probabil | Minor | Nu este cazul. |
| Operare SEAU | Poluări accidentale în perioadele de întreținere | local | Temporar | Reversibil | Medie | Putin probabil | Minor | Impact nesemnificativ |
|  | Ocupare definitivă sol | On site | Permanent | Ireversibil | Scăzută | Sigur | Moderat | Impact nesemnificativ |
| Operare SPAU | Ocupare definitivă sol | On site | Permanent | Ireversibil | Scăzută | Sigur | Moderat | Impact nesemnificativ |
| Operare SP | Ocupare definitivă sol | On site | Permanent | Ireversibil | Scăzută | Sigur | Moderat | Impact nesemnificativ |

- Extinderea impactului

Impactul se manifesta exclusiv in zona de realizare a lucrărilor prevăzute prin prezentul proiect, respectiv intravilanul și extravilanul localităților din județul Bacău.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitudinea impactului este mică si de complexitate redusă, manifestandu-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, in zonele vizate de proiect, din intravilanul și extravilanul localităților vizate de proiect.

- Probabilitatea impactului

Pe perioada de execuție a proiectului, impactul asupra solului este limitat la zonele unde se realizeaza lucrări.

Se apreciază că impactul asupra solului și subsolului se situează la un nivel neglijabil, atâta timp cât terenul scos din circuitul natural este redus, toate instalațiile și utilajele vor fi exploatate corespunzător, iar deșeurile, materiile prime și substanțele periculoase vor fi gestionate în mod eficient..

- Durata, frecvență si reversibilitatea impactului

Cea mai mare parte a investițiilor, care necesită ocuparea definitiva a terenului (respectiv GA, fronturi de captare, SEAU) reprezintă extinderi ale unor investiții existente prin urmare destinația terenului nu se va schimba.

Datorita masurilor luate, impactul asupra solului se va manifesta numai pe durata de realizare a lucrărilor, după realizarea acestora terenul fiind readus la starea initiala.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât ìn timpul execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

Posibilă sursă de poluare locală a solului, peperioada de execuție, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale  utilajelor.  Alimentarea  utilajelor  si  gresarea  lor  se  va  face  în  locuri  special  amenajate,  luându-se  toate  măsurile  de protecție. Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri  –  anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, etc.); deşeurile se vor depozita separat  pe  categorii  (hârtie;  ambalaje  din  polietilenă,  metale  etc.) în  recipienţi  sau  containere  destinate  colectării acestora.

In faza de execuție, impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin:

- impunerea antreprenorului de a realiza organizari de santier corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor si al protecției factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete cât mai mici de teren;

- evitarea ocuparii terenurilor de calitati superioare pentru organizarile de santier, bazelor de utilaje, depozite temporare sau definitive de terasamente si materiale de contructii;

- interzicerea amplasarii organizarilor de santier, bazelor de utilaje, in arealele protejate sau in zone cu alunecari de teren;

- se va evita poluarea solului cu carburanti, uleiuri rezultati în urma operatiilor de stationare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor si mijloacelor de transport sau datorita functionarii necorespunzatoare a acestora;

- orice rezervor de stocare a combustibililor si carburantilor va fi atent etansat si supravegheat si amplasat pe platforma betonata, prevăzuta cu rigole de scurgere;

- parcarea corespunzatoare a utilajelor si vehiculelor (pe platforma betonata, in masura in care acest lucru este posibil);

- platforma de întreținere si spalare a utilajelor va fi realizata cu o panta suficient de mare care sa asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spalarea utilajelor. Se recomanda dotarea platformei bazine de colectare etanse care sa fie vidanjate periodic;

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate în urma execuției lucrărilor si evacuarea in functie de natura lor pentru depozitare sau valorificare către serviciile de salubritate, pe baza de contract, tinand cont de prevederile Legii nr. 211/2011 privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr. 456/2001 si Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu completarile si modificările ulterioare;

- depozitarea rationala a materialului excavat, astfel incât sa fie ocupate suprafete cât mai mici de teren;

- refacerea solului (reconstructie ecologica) in zonele unde acesta a fost afectat prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje in scopul redarii in circuit la categoria de folosinta detinuta initial. În cazul taierilor de arbori se vor replanta arbori conform prevederilor legislatiei in vigoare;

- evacuarea controlata a apelor uzate in timpul realizarii investitiei, astfel incât sa se evite infiltrarea acestora in panza freatica;

- in perioada de execuție se interzice deversarea apelor uzate neepurate pe sol;

Constructorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 sa realizeze o evidența lunara a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor. Aceasta evidența se va ține pe baza “Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentată în anexa 2 a H.G. 856/2002.

După finalizarea lucrărilor se vor realiza:

- un plan de eliminare a deseurilor in timpul si la finalizarea lucrărilor si ecologizarea zonei după inchiderea santierului

- refacerea terenurilor ocupate temporar si redarea acestora folosintei initiale.

În vederea protejarii impotriva poluarii solului si subsolului se impune in perioada de operare respectarea mai multor masuri, și anume:

- asigurarea unei întrețineri corespunzatoare a infrastructurii de apa/canal;

- monitorizarea calitatii namolului conform normativelor in vigoare, astfel incât sa nu se afecteze calitatea - terenurilor agricole in eventualitatea in care va fi folosit ca ingrasamant;

- se interzice deversarea pe sol a oricaror categorii de ape uzate

### 8.4 BIODIVERSITATEA

Zonele in care se va manifesta impactul dezvoltării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău sunt restrânse la nivelul fiecarei zone de lucru in parte astfel încât nu va exista un impact care să se manifeste pe întreaga zonă analizată pentru realizarea investiţiei.

Impactul prognozat asupra siturilor Natura 2000 este de mică amploare, afectând sub 0,00198 % din teritoriile ariilor naturale protejate, iar intensitatea este scăzută, constând în generare de zgomote pe termen limitat şi de nivel scăzut, emisii de pulberi sedimentabile şi ocuparea temporară / permanentă a unor suprafeţe de teren. In timpul realizării lucrărilor de construcţie se vor produce emisii de pulberi sedimentabile şi de gaze de eşapament de la utilajele care realizează lucrările de construcţie şi de la autoutilitarele care transportă materialele de construcţie. Emisiile vor avea intensităţi medii şi se vor manifesta pe o durată limitată.

Intensitatea scăzută a impactului este determinată şi de amplasarea organizărilor de șantier la distanţă mare de limita ariilor naturale protejate.

La finalizarea lucrărilor de construcţie, impactul se va diminua considerabil până la dispariţie, cu excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe de teren (impact rezidual), dar nici această formă de impact nu este semnificativă având în vedere că suprafeţele ocupate reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală analizată.

In timpul realizării lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău

Realizarea lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău  poate produce impact asupra biodiversităţii ca urmare a decopertării covorului vegetal, a săpării şanţurilor pentru pozarea conductelor, a manevrării materialelor de construcţie şi din cauza zgomotului produs de utilajele folosite.

Deoarece in amplasamentul proiectului nu au fost identificate habitatele pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi nici alte specii de floră de interes conservativ, impactul asupra florei va fi nesemnificativ. Realizarea proiectului nu va conduce la fragmentarea sau afectarea unor habitate de interes comunitar. Cea mai mare parte a proiectului va fi realizată in afara ariilor naturale protejate, in ampriza drumurilor existente, in terenuri arabile, iar impactul proiectului se manifestă numai in amplasamentul acestuia.

Spaţiile prevăzute in proiect a fi ocupate permanent / temporar de lucrări vor fi strict delimitate in teren, iar cele afectate temporar vor fi refăcute la finalizarea lucrărilor cu solul fertil decopertat iniţial. După incheierea lucrărilor, nu vor exista suprafeţe construite in afara celor prevăzute prin proiect.

Amplasamentul proiectului este ocupat de ampriza drumurilor existente, terenuri arabile (clasa de habitate 211 – 213) şi de zone cu vegetaţie spontană (87.2 Ruderal communities), in care nu există specii protejate de floră. Pentru a compensa tăierea câtorva exemplare de arbori, vor fi plantate specii caracteristice in zonele adiacente amplasamentului proiectului, iar aceste zone vor fi întreținute și monitorizate astfel încât să asigure refacerea zăvoiului.

De asemenea, impactul asupra faunei va fi nesemnificativ şi se va manifesta in general prin îndepărtarea temporară a exemplarelor care folosesc amplasamentul proiectului pentru hrănire ca urmare a nivelului zgomotelor şi a vibraţiilor şi a prezenţei lucrătorilor şi a utiajelor. Deoarece suprafaţa ocupată de proiect reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa analizată, astfel incât nu se va reduce semnificativ arealul de hrănire, iar in vecinătatea amplasamentului există habitate similare care pot fi folosite pentru hrănire, impactul nu va fi semnificativ. Amplasamentul proiectului nu reprezintă areal de reproducere pentru speciile observate. După finalizarea lucrărilor de construcţie, amplasamentul proiectului şi zonele din vecinătatea acestuia vor fi repopulate in mod natural.

Impactul realizării lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău se va manifesta numai temporar, perioada de execuţie a lucrărilor are o durată limitată şi pentru diminuarea / eliminarea impactului asupra mediului au fost impuse măsuri stricte de protecţie a mediului (prezentate in cadrul capitolului D al studiului de evaluare adecvată).

Cea mai mare parte a efectelor asupra biodiversităţii sunt temporare şi reversibile, manifestându-se doar in perioada executării lucrărilor de construcţie. La finalizarea lucrărilor, mediul va reveni la starea iniţială, cu excepţia suprafeţelor ocupate permanent de noua infrastructură (impact rezidual).

Impactul direct al implementării proiectului constă in afectarea definitivă sau temporară a unor suprafeţe de teren prin efectuarea lucrărilor de decopertare, respectiv recopertare. Va fi ocupată permanent o suprafaţă de 28.900 m2, din care 4730,84 m2 in cadrul ariilor protejate ROSPA0138 Piatra Șoimului – Scorțeni – Gîrleni, RONPA0147 Pădurea de pini, ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna și ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși – Bacău – Berești.  Acestea sunt reprezentate de suprafeţe antropizate, in general terenuri agricole, fără o biocenoză stabilă.

Suprafaţa ocupată permanent pentru realizarea lucrărilor reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală a ariilor naturale protejate, respectiv 0,000045  % din suprafața ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi 0,00198 % din suprafața ariilor de protecție specială avifaunistică. La nivelul acestor suprafeţe nu au fost identificate exemplare protejate de floră, iar speciile de faună au mobilitate mare şi se vor deplasa in habitatele similare din vecinătate, astfel încât impactul direct al dezvoltării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău va fi nesemnificativ.

Impactul direct se va manifesta numai in amplasamentul proiectului, nu vor fi afectate habitatele pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi ROSCI0434 Siretul Mijlociu deoarece, strict pe amplasament, nu există aceste habitate. In vecinătatea amplasamentului lucrărilor propuse in zona Tg. Ocna a fost identificat habitatul 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, dar acesta nu va fi afectat de realizarea lucrărilor.

Impactul indirect asupra biodiversităţii se va manifesta in special prin deranjarea temporară a speciilor de faună care folosesc amplasamentul pentru hrănire, deranjare ca urmare a nivelului zgomotelor şi vibraţiilor. Deoarece amplasamentul nu este folosit ca areal de reproducere, impactul nu va fi semnificativ. Asupra arealelor de reproducere existente in vecinătatea amplasamentului nu va fi inregistrată nicio formă de impact.

Impactul indirect asupra speciilor de faună se înregistrează in special in perioada de realizare a lucrărilor de construcţii (a căror durată maximă este de 36 luni). Deoarece lucrările vor fi realizate etapizat, impactul se va manifesta punctual la nivelul fiecărui front de lucru. Speciile de faună deranjate de nivelul zgomotului şi al vibraţiilor din amplasamentul fronturilor de lucru se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului proiectului (in zone in care nu se lucrează), astfel incât nu va fi înregistrat un impact semnificativ asupra biodiversităţii.

Nivelul zgomotelor şi vibraţiilor poate avea un impact indirect şi temporar asupra nevertebratelor identificate in zona analizată, dar şi această formă de impact se manifestă punctual la nivelul fiecărui front de lucru şi numai in perioada realizării lucrărilor de construcţie (a căror durată maximă este de 36 luni) şi este reversibil, astfel incât nu va conduce la destabilizarea populaţiilor de nevertebrate identificate in amplasamentul proiectului sau in vecinătatea acestuia.

Nivelul zgomotelor înregistrate in mediul acvatic in perioada realizării lucrărilor de construcţie nu va fi mult superior celui inregistrat in prezent şi nu va avea impact semnificativ asupra speciilor acvatice.

Impactul indirect asupra biodiversităţii se mai poate produce şi ca urmare a:

- emisiilor de poluanţi generate de deplasarea maşinilor grele care transportă materialele de construcţie in cadrul fronturilor de lucru şi deşeurile in afara amplasamentului proiectului;

- emisiilor de poluanţi generate de activitatea utilajelor de construcţie in cadrul fronturilor de lucru (buldozere, încărcătoare, compactoare, repartizoare etc);

- emisiilor de poluanţi generate de manevrarea materialelor de construcţie şi a utilajelor in cadrul organizărilor de şantier (încărcarea / descărcarea materialelor de construcţie, alimentarea cu carburant a utilajelor);

Principalii poluanţi prezenţi in aer in cadrul zonelor de lucru (şantier, căi de acces, organizările de şantier) sunt particulele de praf. In cantităţi mult mai mici pot fi prezenţi şi compuşi precum: NOx, SO2 şi CO.

Deoarece aceste particule se pot depune pe limbul foliar, pot conduce in timp la scăderea productivităţii biologice şi pot afecta procesele fiziologice ale plantelor (fotosinteza şi respiraţia).

Deoarece pentru realizarea lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău vor fi utilizate echipamente şi tehnologii moderne, nivelul emisiilor va fi foarte redus, astfel incât nu va fi afectată semnificativ vegetaţia din zona analizată. De asemenea, datorită concentraţiei scăzute a poluanţilor nu va fi înregistrat un impact semnificativ asupra exemplarelor de faună identificate in amplasamentul proiectului sau în vecinătatea acestuia.

Deoarece acest tip de poluare se va manifesta numai o perioadă limitată de timp, impactul negativ asupra biodiversităţii este limitat.

Impactul imediat (pe termen scurt) se manifestă numai in timpul realizării lucrărilor de construcţie şi punctual in cadrul fiecărui front de lucru, prin disturbarea punctiformă a habitatului in cadrul zonelor ce implică decopertări şi recopertări şi prin depuneri de praf (pulberi sedimentabile) pe aparatul foliar al plantelor. Această formă de impact va inceta la finalizarea lucrărilor de construcţie (după refacerea terenurilor afectate temporar de lucrări). In primele două sezoane de vegetaţie după finalizarea lucrărilor, suprafeţele afectate temporar de lucrări se vor reface in mod natural, astfel încât impactul rezidual asupra biodiversităţii se va limita la ocuparea permanentă a unor suprafeţe de teren, dar având in vedere că aceasta reprezintă un procent foarte mic din zona analizată, impactul rezidual este redus.

Dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va avea un impact pe termen mediu şi lung asupra mediului (cu excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe de teren).

Atât in perioada de realizare a lucrărilor de construcţie, cât şi in perioada de exploatare a infrastructurii de apă nu vor exista efecte secundare negative semnificative.

Efectele temporare asupra ecosistemelor terestre se manifestă prin ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren (decopertarea şi recopertarea lor pentru realizarea organizărilor de şantier şi a şanţurilor pentru pozarea conductelor) şi prin îndepărtarea temporară a speciilor de faună ce utilizează amplasamentul pentru hrănire, către zonele invecinate pe perioada desfăşurării lucrărilor de construcţie. Deoarece spaţiile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea lucrărilor de construcţie, iar exemplarele de faună vor reveni in in zonele din vecinătatea amplasamentului proiectului, efectele temporare nu sunt semnificative.

Efectul temporar asupra corpurilor de apă

Realizarea lucrărilor necesare dezvoltării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va avea impact semnificativ asupra corpurilor de apă deoarece vor fi folosite utilaje şi tehnologii moderne de lucru. In perioada realizării lucrărilor de construcţie nu se va modifica regimul de curgere al râurilor, adâncimea şi turbiditatea apei, concentraţia oxigenului dizolvat.

Impactul indirect asupra ecosistemului acvatic

Impactul indirect asupra asupra mediului acvatic se poate manifesta prin:

- producerea unei poluări accidentale şi locale a apelor şi a sedimentelor cu hidrocarburi sau alte substanţe toxice;

- pătrunderea deşeurilor in corpurile de apă de suprafaţă.

Calitatea apelor este direct dependentă de anumiţi parametri fizico – chimici. Fluctuaţiile acestor parametri influenţează direct organismele acvatice. Pătrunderea in mediul acvatic a unor substanţe toxice poate avea efect indirect asupra organismelor acvatice. Dar deoarece vor fi adoptate tehnici moderne de construcţie, iar deşeurile vor fi depozitate in spaţii special amenajate, in cadrul organizărilor de şantier, la distanţă mare de corpurile de apă de suprafaţă, dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va avea impact asupra corpurilor de apă de suprafaţă şi a speciilor acvatice care le populează.

Impactul permanent asupra biodiversităţii constă in ocuparea permanentă a unor suprafeţe, dar deoarece acestea sunt restrânse la scara dimensională a siturilor afectate, impactul asupra biodiversităţii nu este semnificativ.

Deoarece dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu presupune afectarea semnificativă a factorilor de mediu, iar in zona analizată se desfăşoară și alte tipuri de activităţi, precum cele agricole, impactul sinergic asupra biodiversităţii va fi redus dacă se vor adopta măsurile de reducere a impactului,

De asemenea, dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va avea impact semnificativ asupra vecinătăţilor (definite ca zonele din vecinătatea amplasamentului proiectului, până la o distanţă de 500 m). Impactul se manifestă numai in amplasamentul proiectului datorită specificului investiţiei ce implică numai lucrări locale.

In timpul realizării lucrărilor de construcţie, efectul zgomotului asupra biodiversităţii se rezumă la efectul asupra faunei. Zgomotul este generat in principal de funcţionarea utilajelor necesare realizării lucrărilor de construcţie, dar şi a celorlalte activităţi din cadrul lucrărilor de construcţie.

In cadrul fronturilor de lucru nivelul zomotului poate atinge 117 dB in cazul folosirii excavatoarelor, dar la aproximativ 100 m de aceste fronturi de lucru, nivelul zgomotului atinge valori de 45 dB. In conformitate cu STAS 10009/88, valorile maxim admise ale nivelul de zgomot sunt: 65 dB(A) la limita incintei şi 50 dB(A) la limita receptorilor protejaţi. Astfel incât emisiile de zgomot nu vor afecta suprafeţele din vecinătatea amplasamentului.

Prezenţa utilajelor şi a personalului constructorului şi nivelul crescut al zgomotului determină îndepărtarea temporară a exemplarelor de faună care utilizau amplasamentul proiectului pentru hrănire. Aceste exemplare se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului, in zone in care nu se lucrează, astfel incât nu va fi inregistrat un impact semnificativ asupra biodiversităţii.

Deoarece lucrările vor fi realizate etapizat şi nu simultan, efectul zgomotului nu se va manifesta la nivelul intregului amplasament, ci punctual in cadrul fiecărui front de lucru şi la nivelul principalelor drumuri de acces in amplasamentul proiectului.

Nivelul zgomotului nu va determina modificări semnificative in comportamentul exemplarelor care folosesc amplasamentul proiectului pentru hrănire, deoarece acestea se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului. Repopularea amplasamentului se va produce in mod normal după finalizarea lucrărilor de construcţie.

O altă sursă de zgomot este reprezentată de transportul materialelor de constructii. De asemenea, transportul materialelor, alături de lucrările de decopertare / recopertare pot constitui surse de poluare cu praf a aerului atmosferic. Prezenţa pulberilor sedimentabile in aerul atmosferic poate avea efecte asupra speciilor de faună care folosesc amplasamentul pentru hrănire şi a speciilor de floră din amplasamentul lucrărilor şi din vecinătatea drumurilor de exploatare. Impactul se va manifesta numai in perioada realizării lucrărilor de construcţie (a căror durată maximă este de 36 luni), dar lucrările vor fi realizate etapizat, astfel încât impactul se va manifesta punctual in cadrul fiecărui front de lucru şi in vecinătatea drumurilor de exploatare / de acces in amplasamentul lucrărilor şi nu se va manifesta la nivelul intregului amplasament.

Deoarece depunerile de praf de pe aparatul foliar al plantelor vor fi îndepărtate după prima ploaie, transportul materialelor de construcţie şi lucrările de decopertare / recopertare nu vor avea impact semnificativ asupra biodiversităţii, praful degajat nu va produce perturbări ale proceselor fiziologice şi biochimice ale plantelor din zonele cu vegetaţie spontană din vecinătatea amplasamentului.

Pentru a limita emisiile de praf şi implicit impactul asupra speciilor de faună care folosesc amplasamentul pentru hrănire şi a speciilor de floră, drumurile de exploatare vor fi stropite periodic. De asemenea, această măsură va contribui şi la protejarea personalului constructorului.

Transportul materialelor de construcţie nu va contribui la creşterea semnificativă a traficului pe drumurile existente in vecinătatea amplasamentului proiectului, ci numai la intensificarea temporară a traficului, astfel încât efectele asupra speciilor de floră din vecinătatea drumurilor existente sunt nesemnificative, similare situaţiei actuale.

Impactul rezidual asupra biodiversităţii constă in ocuparea definitivă a unor suprafeţe de teren. Suprafaţa totală ocupată de proiect este de 28.900 m2, din care 4.730,84 m2 in cadrul ariilor protejate ROSPA0138 Piatra Șoimului – Scorțeni – Gîrleni, RONPA0147 Pădurea de pini, ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna și ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși – Bacău – Berești.

Deoarece realizarea proiectului implică ocuparea unor suprafeţe de teren care reprezintă un procent foarte mic raportat la zona analizată, iar pe aceste terenuri nu au fost identificate habitate protejate, aceste terenuri sunt antropizate, impactul rezidual asupra biodiversităţii va fi redus.

In timpul exploatării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău

Exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va genera un impact semnificativ asupra biodiversităţii. In această perioadă, impactul poate fi generat de lucrările de mentenanţă sau de producerea unor avarii / funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare şi de reţelele de canalizare.

Exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la modificarea comportamentului speciilor de faună observate in amplasamentul proiectului deoarece şi in prezent in amplasamentul proiectului există reţele de utilităţi, iar in vecinătatea acestuia există drumuri naţionale şi de exploatare. Amplasamentul proiectului este folosit ocazional ca  areal de hrănire pentru speciile identificate. Nu au fost observate cuiburi ale speciilor de păsări pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești şi ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni.

Pentru a nu afecta speciile de păsări, lucrările de construcţie din cadrul ariilor protejate şi din imediata vecinătate a acestora nu vor fi realizate in perioada de reproducere (martie – iunie).

Integritatea ariilor naturale de interes comunitar ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești, ROSCI0434 Siretul Mijlociu, ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni şi ROSCI0318 Magura Târgu Ocna şi a ariilor protejate de interes naţional RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna şi RONPA0147 Pădurea de Pini nu va fi afectată semnificativ nici in timpul implementării proiectului şi nici in timpul exploatării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, ca urmare a implementării măsurilor de reducere / eliminare a efectelor asupra biodiversităţii, propuse in cadrul cap. “D”.

De asemenea, deoarece amplasamentul proiectului va fi monitorizat in perioada realizării lucrărilor de construcţie şi in primii doi ani de la darea in exploatare, in situaţia apariţiei unor efecte negative asupra mediului care nu au putut fi prevăzute in momentul realizării studiului de evaluare adecvată, vor fi adoptate măsuri pentru a elimina aceste efecte negative.

Realizarea lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va avea impact semnificativ asupra mediului, deoarece:

- in amplasamentul proiectului nu au fost identificate habitate de interes comunitar sau specii protejate de floră;

- amplasamentul proiectului este folosit ocazional ca areal de hrănire sau pasaj de către speciile de faună identificate. Nu au fost observate cuiburi ale acestor specii in amplasamentul proiectului;

- reducerea arealului de hrănire nu va fi semnificativă, iar in vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate similare, in care speciile de faună se pot deplasa in timpul realizării lucrărilor de construcţie;

- dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va conduce la modificări semnificative in comportamentul faunei identificate in amplasamentul proiectului, zona fiind antropizată şi în prezent;

- dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va constitui o barieră in calea migraţiei păsărilor, deoarece inălţimea zborului in timpul migraţiei este mult superioară celei la care se vor realiza lucrările de construcţie şi activităţile din perioada de exploatare.

Mai jos va fi prezentat detaliat impactul asupra fiecărei arii naturale protejate

#### 8.4.1. Evaluarea impactului potenţial asupra ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi a rezervaţiei naturale RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna

În proximitatea sitului de importanţă comunitară  ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna va fi reabilitată conducta de aducţiune Dărmăneşti – Tg. Ocna – Onesti, din a cărei lungime totală 130 m vor fi reabilitaţi la limita sitului şi 1.780 m în proximitate. De asemenea, nici în cadrul rezervaţiei nu vor fi realizate lucrări, ci numai în vecinătatea ei.

Reabilitarea conductei de aducţiune urmeaza trama drumului national DN 12 A, insa in apropierea intersectiei DN 12 A cu DN 12 B acesta se situează la limita ROSCI0318 Măgura Târgu-Ocna.

Conducta de aducţiune este situată la o distanţă de aproximativ 3 m de limita ariei protejate ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi la o distanţă de circa 120 m de limita rezervatiei Măgura – Târgu Ocna.

Pe un tronson de 130 m aducţiunea propusa a se reabilitată va fi la limita ariei protejate ROSCI0318 Măgura Târgu-Ocna. Pentru reabilitarea acestui tronson de aducţiune vor fi montate trei camine de lansare de dimensiuni aproximative de 5 x 7 m după care conducta de aducțiune se va monta subteran prin metoda forajului orizontal între căminele de lansare.

Conductele prevazute la limita ariei protejate sunt conducte din fontă ductilă, montate la adancimi cuprinse intre 1,3 şi 3,5 m. Diametrul conductelor nu va depasi 250 mm.

Conductele prevăzute in proximitatea ariei protejate vor fi amplasate în ampriza drumului naţional (DN 12A), pe partea dreapta a acestuia, la circa 3 m de aria protejată, in direcţia de mers spre municipiul Oneşti.

Lățimea traseelor necesare în faza de execuție a lucrărilor este de maxim 2,0 m (1 m şanţul şi 1 m zona pentru depozitarea temporară a pământului excavat).

În functie de tehnologia aplicata de antreprenor, montarea conductelor se va realiza prin săpătură deschisă, in tranşee sprijinite corespunzător cu dulapi şi spraişuri de metal sau lemn (conductele se vor monta pe un pat de pozare din nisip de minim 10 cm, iar umpluturile se vor executa cu material rezultat din săpătură), ori prin metoda forajului orizontal dirijat.

Pentru realizarea lucrărilor nu se estimează că vor fi tăiaţi copaci.

Traseul şi coordonatele stereo 1970 ale conductei de aducţiune Târgu Ocna – Oneşti care se reabiliteaza in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0318 Magura Târgu Ocna sunt prezentate in figura 75 şi in tabelele 44 şi 45.

Tabel 1 95:. Amplasamentul conductei de aducţiune Târgu Ocna – Onesti in raport cu limitele ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna

Tabel 1 96: Coordonatele STEREO 1970 pentru amplasamentul conductei de aducţiune Târgu Ocna - Oneşti aflata in proximitatea sitului Natura 2000 ROSCI0318 Magura Târgu Ocna

| Nr. crt. | Est | Nord |
| --- | --- | --- |
| 1 | 620.461,09 | 533.913,09 |
| 2 | 620.540,72 | 533.845,34 |
| 3 | 620.659,96 | 533.741,70 |
| 4 | 620.738,20 | 533.653,75 |
| 5 | 621.504,54 | 532.308,08 |
| 6 | 621.601,34 | 532.222,21 |
| 7 | 621.709,03 | 532.166,65 |
| 8 | 621.864,01 | 532.100,52 |
| 9 | 622.208,12 | 531.988,48 |
| 10 | 622.379,68 | 531.953,62 |
| 11 | 622.541,28 | 531.910,95 |
| 12 | 622.671,80 | 531.910,13 |
| 13 | 622.766,59 | 531.939,58 |
| 14 | 622.845,31 | 531.863,19 |
| 15 | 622.812,71 | 531.849,02 |
| 16 | 623.017,28 | 531.830,43 |

Tabel 1 97: Coordonatele STEREO 1970 pentru amplasamentul conductei de aducţiune Târgu Ocna - Oneşti aflata la limita sitului Natura 2000 ROSCI0318 Magura Târgu Ocna

| Nr. crt. | X | Y |
| --- | --- | --- |
|  | 622.208,12 | 531.988,48 |
|  | 622.379,68 | 531.953,62 |
|  | 622.541,28 | 531.910,95 |
|  | 622.671,80 | 531.910,13 |

Prin îngroparea conductei există pericolul ca unele exemplare de arbori să fie afectate minimal prin tăierea unora dintre rădăcini (arborilor aflați în vecinătate habitatului Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum).

Consiliul Judeţean va pune la dispozitie teren pentru replantare unui numar de trei ori mai mare  de copaci. Specia de arbori care se va planta este fagul

Suprafete ocupate permanent în sit

Traseul conductei de aducţiune va fi în vecinătatea sitului ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna. Reabilitarea aducţiunii nu va conduce la ocuparea permanentă a unor suprafeţe din sit.

Evaluarea impactului

Realizarea lucrărilor propuse în cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Bacău în perioada 2014-2020" nu va avea impact semnificativ asupra integrităţii sitului de importanţă comunitară ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi a rezervaţiei naturale RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna sau a speciilor de floră şi faună pentru a căror protecţie au fost desemnate aceste arii naturale protejate. Lucrările vor fi realizate în afara celor două arii naturale protejate. Distanţa dintre amplasamentul lucrărilor şi limita rezervaţiei naturale este de aproximativ 130 m.

In amplasamentul lucrărilor nu au fost identificate specii protejate de floră sau habitate de interes conservativ. In amplasamentul lucrărilor şi in vecinatatea acestuia nu au fost observate exemplare din speciile de faună pentru a căror protecţie a fost desemnat situl de importanţă comunitară ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna.

Figura 1. Detalii ale habitatului 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum identificat în vecinătatea amplasamentului lucrărilor

Figura 1 32:. Aspecte ale vegetaţiei existente in amplasamentul lucrărilor din zona Tg. Ocna

Amplasamentul lucrărilor nu reprezintă loc de reproducere pentru speciile de faună pentru a căror protecţie a fost desemnat ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna, astfel încât impactul asupra biodiversităţii nu va fi semnificativ.

Realizarea lucrărilor de reabilitare a conductei de aducţiune Târgu Ocna – Oneşti va avea impact nesemnificativ şi reversibil asupra biodiversităţii, deoarece lucrările vor fi realizate in amplasamentele existente.

Evaluarea impactului generat in faza de proiectare

Principalele măsuri pentru asigurarea protecţiei ariilor naturale protejate se iau încă din faza de proiectare, prin alegerea locaţiei proiectului şi a organizării de şantier. În cazul reabilitării obiectivelor existente, locaţia proiectului este fixă. Organizarea de şantier va fi amplasată în afara ariilor naturale protejate şi a altor zone sensibile (zone rezidenţiale, malurile râurilor, păduri, etc).

La alegerea locaţiei organizării de şantier au fost folosite următoarele criterii:

- amplasarea in afara ariilor naturale protejate şi a zonelor rezidenţiale;

- amplasarea la distanţă mare de albia râului Trotuş;

- să nu fie necesare defrişări sau ocuparea unor terenuri cu valoare conservativă;

- să nu implice devierea unor reţele aeriene sau subterane.

Evaluarea impactului generat in faza de construcţie

Fazele tehnologice pentru realizarea lucrărilor la reţelele de aducţiune sunt pe scurt următoarele:

- amplasarea organizării de şantier;

- decopertarea zonelor în care vor fi executate lucrările;

- excavarea solului şi a materialului nefertil până la adâncimea recomandată in proiectul tehnic;

- depozitarea pe categorii a materialului fertil şi a celui nefertil;

- realizarea căminelor şi montarea conductelor;

- inlocuirea conductelor / pozarea conductelor noi;

Fazele tehnologice şi tehnologiile de construcţie folosite sunt descrise pe larg in cadrul capitolului A, la punctul 9. Durata construcţiei, funcţionării, dezafectării proiectului şi eşalonarea perioadei de implementare a obiectivelor propuse prin proiect. In cadrul acestui capitol va fi evaluat impactul realizării proiectului asupra biodiversităţii, asupra speciilor şi habitatelor pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi rezervaţia naturală RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna.

Evaluarea impactului asupra habitatelor

Pentru identificarea şi evaluarea impactului trebuie cuantificate intensitatea şi extinderea activităţii generatoare de impact, cât şi tipul impactului care se produce în habitatul respectiv.

Impactul asupra habitatelor, respectiv impactul asupra valorilor şi functiilor acestora se poate încadra in patru categorii:

- distrugerea habitatului;

- fragmentarea habitatului;

- simplificarea habitatului;

- degradarea habitatului.

Realizarea lucrărilor prevăzute în "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Bacău în perioada 2014-2020" şi exploatarea acestor lucrări nu va conduce la distrugerea, afectarea sau simplificarea habitatelor deoarece strict in amplasamentul lucrărilor nu există habitatele pentru a căror protecţie au fost desemnate cele două arii naturale protejate. Habitatul 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum existent în vecinătatea amplasamentului lucrărilor nu va fi afectat de realizarea lucrărilor.

Toate suprafeţele afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea lucrărilor şi vor fi aduse la starea iniţială.

Natura impactului depinde de tipul de stres exercitat de fiecare activitate asupra habitatului. Conform datelor din literatura de specialitate, lucrărilor de reabilitare / construcţie a reţelelor de distribuţie a apei şi de a reţelelor de canalizare le pot fi asociaţi ca factori stresanţi:

- lucrările de decopertări / recopertări;

- contaminarea cu substanţe toxice;

- poluarea fonică.

Lucrările de decopertări vor fi limitate la minimul necesar şi vor fi făcute numai înaintea începerii lucrărilor astfel încât să fie redus impactul asupra mediului. In amplasamentul lucrărilor nu au fost identificate specii de floră de interes conservativ. Toate spaţiile afectate temporar de lucrări vor fi recopertate cu solul fertil excavat iniţial şi va fi monitorizată refacerea acestor suprafeţe, astfel încât lucrările de decopertări – recopertări nu vor avea impact semnificativ asupra biodiversităţii.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la poluarea  terenurilor din amplasamentul proiectului deoarece vor fi folosite tehnici de construcţie şi echipamente moderne, astfel încât emisiile de substanţe poluante să fie reduse / eliminate. Organizarea de şantier va fi amplasată în afara ariilor naturale protejate şi la distanţă de malul cursurilor de apă (râul Trotuş).  Materialele de construcţie şi deşeurile vor fi depozitate in spaţii special amenajate în cadrul organizării de şantier.

Carburanţii şi substanţele periculoase vor fi depozitate in spaţii speciale in scopul evitării poluării platformelor adiacente. Alimentarea cu carburant a utilajelor se va face numai in amplasamentul organizării de şantier, astfel încât terenurile din amplasamentul proiectului şi cele din vecinătatea acestora să nu fie poluate.

Realizarea lucrărilor de reabilitare a conductei de aducţiune Târgu Ocna –Oneşti va contribui la creşterea nivelului zgomotului in amplasamentul analizat, dar acesta nu va avea impact semnificativ asupra biodiversităţii. Va fi înregistrat un nivel mai ridicat al zgomotului numai pe durata fiecărei zile de lucru, la finalizarea lucrărilor nivelul zgomotului va fi similar cu cel înregistrat in prezent, fără afectarea biodiversităţii. Amplasamentul lucrărilor este in imediata vecinătate a drumurilor naţionale 12 A şi 12 B, drumuri intens circulate.

Conform datelor din literatura de specialitate, factorii stresanţi şi procesele enumerate anterior pot avea următoarele efecte asupra habitatelor:

- mortalitate directă a speciilor native;

- stres fiziologic şi diminuarea funcţiei reproductive;

- modificarea comportamentului şi a activităţilor normale;

- modificarea interacţiunii între specii şi invazia speciilor alohtone.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la mortalitatea directă a speciilor native deoarece exemplarele speciilor de faună pentru a căror protecţie au fost desemnate situl de importanţă comunitară ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi rezervaţia naturală RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna nu au fost observate in amplasamentul proiectului. Exemplarele de faună observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului lucrărilor,  ca urmare a nivelului zgomotului şi a prezenţei muncitorilor şi a utilajelor, astfel încât se poate produce numai mortalitatea accidentală a exemplarelor de faună prezente în cadrul fronturilor de lucru. In perioada de exploatare a lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău,  impactul asupra biodiversităţii va fi similar cu cel înregistrat in prezent.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va genera stres fiziologic exemplarelor de faună identificate in amplasamentul proiectului deoarece acestea se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea zonei analizate. Realizarea lucrărilor poate genera stres fiziologic exemplarelor de floră ca urmare a depunerii pulberilor sedimentabile pe aparatul foliar, dar deoarece strict în amplasamentul proiectului nu au fost identificate specii protejate de floră, impactul asupra biodiversităţii nu va fi semnificativ. Pulberile sedimentabile depuse pe aparatul foliar vor fi îndepărtate după primele ploi.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la diminuarea funcţiei reproductive deoarece amplasamentul lucrărilor şi zonele din vecinătatea acestuia nu reprezintă areal de reproducere.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la modificarea comportamentului şi a activităţilor normale ale speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului deoarece exemplarele de faună identificate in zona analizată se pot deplasa in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului proiectului. Deoarece priectul nu presupune ocuparea unor suprafeţe din cadrul ariei protejae, impactul asupra biodiversităţii nu va fi semnificativ. Se va modifica numai densitatea relativă a speciilor in zona analizată, dar realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la diminuarea efectivului populaţional al speciilor identificate in amplasamentul proiectului sau a celor pentru a căror protecţie au fost desemnate situl de importanţă comunitară ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi rezervaţia naturală RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău şi exploatarea acestor lucrări nu va contribui la modificarea interacţiunii între specii şi la invazia speciilor alohtone deoarece nu vor fi introduse specii alohtone. Speciile de faună se vor deplasa in habitatele similare din vecinătate. Toate spaţiile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute cu solul fertil excavat iniţial pentru a fi înlăturat riscul pătrunderii speciilor alohtone.

Evaluarea impactului asupra speciilor de faună

Conform datelor din literatura de specialitate, impactul proiectelor de infrastructura de apă şi apă uzată asupra speciilor de faună se manifesta prin:

- perturbarea (deranjul) speciilor prezente in amplasamentul proiectului;

- modificarea comportamentului normal al indivizilor;

- pierderea de habitat;

- efectul de barieră;

- mortalitatea generată de coliziuni.

Amplasamentul lucrărilor nu reprezintă areal de reproducere sau de hrănire pentru speciile pentru a căror protecţie au fost desemnate situl de importanţă comunitară ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi rezervaţia naturală RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna.  Deoarece nu vor apărea modificări in comportamentul şi activităţile normale ale speciilor de faună, perturbarea speciilor prezente în amplasamentul proiectului nu va fi semnificativă.

Nu vor fi înregistrate pierderi de habitat deoarece in amplasamentul lucrărilor nu există habitate protejate, iar lucrările vor fi realizate în afara ariilor protejate.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu reprezintă barieră pentru speciile de faună identificate în zona analizată.

Ca urmare a nivelului zgomotului, exemplarele de faună identificate in amplasamentul lucrărilor se vor deplasa in habitatele similare din vecinatate, astfel încât nu va creşte rata mortalităţii speciilor de faună in perioada realizării lucrărilor. In perioada de exploatare, impactul asupra biodiversităţii va fi similar celui înregistrat in prezent.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va afecta populaţiile speciilor întâlnite in amplasamentul lucrărilor şi a celor din vecinătatea amplasamentului, inclusiv a celor pentru a căror protecţie au fost desemnate situl de importanţă comunitară ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi rezervaţia naturală RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna deoarece:

a. Proiectul nu implică scoaterea unor suprafeţe mari din circuitul agricol in perimetrul sau in vecinatatea ariilor protejate, deoarece:

- suprafaţa ocupată permanent pentru realizarea lucrărilor este foarte mică (105 m2), iar aceasta este în afara ariilor naturale protejate;

- terenurile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea proiectului şi vor fi redate destinaţiei iniţiale;

- Nu vor fi afectate speciile pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi rezervaţia naturală RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna deoarece:

- in amplasamentul proiectului nu au fost observate speciile pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi rezervaţia naturală RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna;

- speciile observate in amplasamentul lucrărilor şi in vecinătatea acestuia erau in căutarea hranei;

- amplasamentul lucrărilor este o zonă antropizată şi nu reprezintă habitat de reproducere sau de hrănire pentru speciile pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi rezervaţia naturală RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna;

- in amplasamentul lucrărilor nu au fost observaţi juvenili sau cuiburi / adăposturi ale speciilor de faună;

- Nu vor fi afectate habitate de interes comunitar deoarece:

- in amplasamentul lucrărilor nu sunt prezente habitate de interes comunitar;

- habitatul  9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum nu va fi afectat de realizarea proiectului deoarece lucrările vor fi punctuale (vor fi realizate 3 cămine prin intermediul cărora va fi montată conducta ce se reabilitează);

- Realizarea proiectului nu va conduce la fragmentarea habitatelor deoarece:

- in amplasamentul lucrărilor nu există habitate de interes comunitar;

- lucrările vor fi punctuale (vor fi realizate 3 cămine);

- structurile realizate in cadrul proiectului nu vor impiedica deplasarea indivizilor prezenţi la nivelul amplasamentului;

- Nu se va pierde sau degrada habitatul de hrănire al speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului sau menţionate in formularul standard al ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna deoarece:

- deoarece lucrările vor fi punctuale (vor fi realizate 3 cămine prin intermediul cărora va fi montată conducta ce se reabilitează);

- in vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate similare pe care exemplarele de faună observate in amplasamentul proiectului le pot folosi in perioada realizării lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău;

- impactul se manifestă numai in amplasamentul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va exista un impact care să se manifeste la nivelul intregului amplasament;

- Nu vor fi afectate zonele de reproducere, odihnă şi adăpost, deoarece:

- amplasamentul lucrărilor nu reprezintă habitat de reproducere pentru speciile identificate sau pentru cele pentru a căror protecţie au fost desemnate situl de importanţă comunitară ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi rezervaţia naturală RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna;

- in amplasamentul lucrărilor nu au fost observate cuiburi sau juvenili ai speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului;

- realizarea proiectului nu afectează suprafeţe cunoscute ca zone de odihnă şi adăpost;

- Realizarea proiectului nu va conduce la modificări semnificative in densitatea populaţiilor (nr. indivizi / suprafaţă), deoarece:

- realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la reducerea efectivului populaţional al speciilor identificate in amplasamentul proiectului;

- exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătate de unde vor reveni la finalizarea proiectului, astfel încât nu se va modifica decât temporar densitatea relativă;

- realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la creşterea ratei mortalităţii speciilor de faună;

- Zgomotul produs nu va contribui la afectarea semnificativă a speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului deoarece:

- lucrările de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău din vecinătatea sitului de importanţă comunitară Măguta – Târgu Ocna nu vor fi realizate in perioada de reproducere a speciilor identificate in amplasamentul proiectului şi in vecinatatea acestuia sau a celor pentru a căror protecţie a fost desemnat situl;

- exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului ca urmare a nivelului zgomotului şi a prezenţei utilajelor şi a muncitorilor;

- aceste exemplare vor reveni la finalizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, astfel încât impactul nu va fi semnificativ;

- impactul zgomotului se va manifesta numai în cadrul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va fi afectată intreaga suprafaţă a amplasamentului;

- după finalizarea lucrărilor, nivelul zgomotului din amplasamentul analizat va fi mai mic decât limitele impuse prin STAS 10009-2017 Acustică urbană;

- Nu vor fi deviate rutele de migraţie deoarece:

- înălţimea zborului din timpul migraâiei este mult superioară înălţimii până la care se manifestă impactul realizarii lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată (până la 4 m in cazul aerului);

- locaţia proiectului nu reprezintă loc de popas sau de reproducere pentru specii de păsări migratoare;

j. Efectele indirecte asupra populaţiilor de faună din cadrul amplasamentului sau din vecinatatea acestuia sunt nesemnificative deoarece:

- exemplarele de faună observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea proiectului de unde vor reveni la finalizarea lucrărilor;

- la finalizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată, nu va mai exista impact indirect asupra faunei identificate in amplasamentul proiectului.

Ţinând cont de toate aspectele prezentate in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată, impactul negativ al realizării lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată în judeţul Bacău asupra sitului de importanţă comunitară ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi a rezervaţiei naturale RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna este nesemnificativ, temporar şi reversibil.

#### 8.4.2. Evaluarea impactului potenţial asupra ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești şi ROSCI0434 Siretul Mijlociu

In cadrul ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești şi ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi în vecinătatea acestora vor fi realizate următoarele lucrări:

- în proximitatea ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești se vor realiza:

- extindere / reabilitare SEAU Tămaşi – la aproximativ 66 m de limita ariei;

- extinderea şi reabilitarea SEAU Răcăciuni – la aproximativ 250 m de limita ariei;

- reabilitare front de captare Gheraiesti 1 – la aproximativ 20 m de limita ariei;

- realizare statie de reclorinare Galbeni – la circa 84 m de limita ariei;

- aducţiune Galbeni –Gioseni – la aproximativ 5 m de limita ariei;

- în interiorul ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești se va realiza conducta evacuare SEAU Cleja;

- în proximitatea sitului ROSCI0434 Siretul Mijlociu se vor realiza:

- extindere/reabilitare SEAU Tămaşi – la aproximativ 66 m de limita sitului;

- realizare statie de reclorinare Galbeni – la circa 84 m de limita ariei;

- aducţiune Galbeni –Gioseni – la aproximativ 5 m de limita ariei;

Amplasamentele investiţiilor aflate in proximitatea şi interiorul siturilor Natura 2000 ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești şi a ROSCI0434 sunt redate in figurile 78 şi 79, iar coordonatele sunt prezentate in tabelul 46.

Tabel 1 98:. Amplasamentul investiţiilor din UAT Nicolae Balcescu, Cleja, Răcăciuni, Gioseni, Tămaşi în raport cu ariile protejate limitrofe

Figura 1 33:. Amplasamentul investiţiei SEAU Tămaşi in raport cu ariile naturale protejate

Tabel 1 99:  Coordonatele STEREO 1970 pentru amplasamentele  aflate in cadrul siturilor Natura 2000 sau în vecinătatea acestora

| Punct | Investiţie | COORDONATE STEREO 1970 | DENUMIRE SIT NATURA 2000 | Distanţă cea mai apropiata de aria protejata | Lungime in interiorul ariei protejate (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nord | Est |  |  |  |
| 1 | SEAU Tămaşi Noua | 556.542,93 | 652.504,87 | ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești | 66 m |  |
|  |  | 556.545,02 | 652.559,83 | ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești |  |  |
|  |  | 556.515,10 | 652.569,57 | ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești |  |  |
|  |  | 556.515,79 | 652.504,18 | ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești |  |  |
| 2 | GA statie reclorinare şi rezervor Galbeni | 553.402,04 | 649.571,93 | ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești | 184 m |  |
| 3 | Conducta aducţiune pe drum 252 D | 552.371,08 | 650.210,65 | ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești | 5 m |  |
|  |  | 552.371,80 | 650.460,36 | ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești |  |  |
| 4 | Conducta evacuare Cleja | 545.935,02 | 651.751,05 | ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești |  | 240 m |
|  |  | 546.088,52 | 651.940,61 | ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești |  |  |

Realizarea lucrărilor propuse în cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Bacău în perioada 2014-2020" nu va avea impact semnificativ asupra integrităţii sitului de importanţă comunitară ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi a ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești sau a speciilor de floră şi faună pentru a căror protecţie au fost desemnate aceaste arii naturale protejate deoarece majoritatea lucrărilor vor fi realizate în afara ariilor naturale protejate, cu excepţia conductei de evacuare din Cleja ce va fi realizată in cadrul ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești.

In cazul celorlate lucrări, distanţa minimă între amplasamentul proiectului şi limita suprapusă a sitului de importanţă comunitară Siretul Mijlociu şi a ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești este de 5 m în cazul lucrărilor la conducta de aducţiune  pe drumul 252 D.

Realizarea lucrărilor nu va conduce la afectarea / degradarea / fragmentarea sau distrugerea habitatelor pentru a căror protecţie a fost desemnat ROSCI0434 Siretul Mijlociu deoarece în amplasamentul lucrărilor nu au fost identificate specii protejate de floră sau habitate de interes conservativ. Lucrările propuse nu vor fi realizate in cadrul sitului de importanţă comunitară, ci în vecinătatea acestuia.

Detalii ale vegetaţiei existente in vecinătatea amplasamentului SEAU Tămaşi

Aspecte ale vegetaţiei existente in amplasamentul staţiei de tratare Galbeni

Detalii ale vegetaţiei existente in amplasamentul și in vecinătatea SEAU Cleja

. Aspecte ale vegetaţiei existente pe traseul conductei de aducțiune Cleja

In amplasamentul lucrărilor şi in vecinatatea acestuia nu au fost observate exemplare din speciile de faună pentru a căror protecţie a fost desemnat situl de importanţă comunitară ROSCI0434 Siretul Mijlociu, iar dintre speciile de păsări menţionate în formularul standard Natura 2000 al ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești au fost observate numai o parte.

Amplasamentul lucrărilor nu reprezintă loc de reproducere pentru speciile de faună pentru a căror protecţie au fost desemnate cele două arii naturale protejate, astfel încât impactul asupra biodiversităţii nu va fi semnificativ.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată din judeţul Bacău nu va avea impact semnificativ asupra ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va afecta populaţiile speciilor întâlnite in amplasamentul lucrărilor şi a celor din vecinătatea amplasamentului, inclusiv a celor pentru a căror protecţie au fost desemnate situl de importanţă comunitară Siretul Mijlociu şi aria de protecţie specială avifaunistică Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești deoarece:

a. Proiectul nu implică scoaterea unor suprafeţe mari din circuitul agricol din cadrul ariilor  naturale protejate deoarece:

- lucrările vor fi realizate preponderent în afara teritoriilor suprapuse ale sitului de importanţă comunitară Siretul Mijlociu şi ale ariei de protecţie specială avifaunistică Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești, cu excepţia conductei de de evacuare din Cleja ce va fi realizată in cadrul ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - Berești;

- terenurile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea proiectului şi vor fi redate destinaţiei iniţiale;

- Nu vor fi afectate speciile pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești deoarece:

- in amplasamentul proiectului nu au fost observate speciile pentru a căror protecţie a fost desemnat ROSCI0434 Siretul Mijlociu;

- dintre speciile pentru a căror protecţie a fost desemnată ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești au fost observate numai o parte în amplasamentul proiectului şi în zonele din vecinătatea amplasamentului;

- aria de distribuţie a acestor specii este largă, nu este restrânsă numai în zonele din vecinătatea amplasamentului proiectului;

- speciile observate in amplasamentul lucrărilor şi in vecinătatea acestuia erau in căutarea hranei;

- amplasamentul lucrărilor nu reprezintă habitat de reproducere pentru speciile pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești;

- in amplasamentul lucrărilor nu au fost observaţi juvenili sau cuiburi / adăposturi ale speciilor de faună;

- Nu vor fi afectate habitate de interes comunitar deoarece:

- in amplasamentul lucrărilor nu sunt prezente habitate de interes comunitar;

- habitatul 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba pentru a cărui protecţie a fost desemnat ROSCI0434 Siretul Mijlociu nu va fi afectat sub nicio formă de realizarea proiectului deoarece lucrările vor fi realizate in afara sitului;

- Realizarea proiectului nu va conduce la fragmentarea habitatelor deoarece:

- in amplasamentul lucrărilor nu există habitate de interes comunitar;

- lucrările vor fi realizate in afara sitului;

- structurile realizate in cadrul proiectului nu vor impiedica deplasarea indivizilor prezenţi la nivelul amplasamentului;

- Nu se va pierde sau degrada habitatul de hrănire a speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului sau menţionate in formularele standard ale ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești deoarece:

- amplasamentul lucrărilor nu reprezintă areal de hrănire pentru speciile identificate sau pentru cele pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești;

- in vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate similare pe care exemplarele de faună observate in amplasamentul proiectului le pot folosi in perioada realizării lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău;

- impactul se manifestă numai in amplasamentul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va exista un impact care să se manifeste la nivelul intregului amplasament;

- Nu vor fi afectate zonele de reproducere, odihnă şi adăpost, deoarece:

- amplasamentul lucrărilor nu reprezintă habitat de reproducere pentru speciile identificate sau pentru cele pentru a căror protecţie au fost desemnate situl de importanţă comunitară Siretul Mijlociu şi aria de protecţie specială avifaunistică Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești;

- in amplasamentul lucrărilor nu au fost observate cuiburi sau juvenili ai speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului;

- realizarea proiectului nu afectează suprafeţe cunoscute ca zone de odihnă şi adăpost;

- Realizarea proiectului nu va conduce la modificări semnificative in densitatea populaţiilor (nr. indivizi / suprafaţă), deoarece:

- realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la reducerea efectivului populaţional al speciilor identificate in amplasamentul proiectului;

- exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătate de unde vor reveni la finalizarea proiectului, astfel încât nu se va modifica decât temporar densitatea relativă;

- realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la creşterea ratei mortalităţii speciilor de faună;

- Zgomotul produs nu va contribui la afectarea semnificativă a speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului deoarece:

- lucrările de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău din imediata vecinătate a sitului de importanţă comunitară Siretul Mijlociu şi a ariei de protecţie specială avifaunistică Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești nu vor fi realizate in perioada de reproducere a speciilor identificate in amplasamentul proiectului şi in vecinatatea acestuia sau a celor pentru a căror protecţie au fost desemnate cele două arii naturale protejate;

- exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului ca urmare a nivelului zgomotului şi a prezenţei utilajelor şi a muncitorilor;

- aceste exemplare vor reveni la finalizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, astfel încât impactul nu va fi semnificativ;

- impactul zgomotului se va manifesta numai în cadrul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va fi afectată intreaga suprafaţă a amplasamentului;

- după finalizarea lucrărilor, nivelul zgomotului din amplasamentul analizat va fi mai mic decât limitele impuse prin STAS 10009-2017 Acustică urbană;

- Nu vor fi deviate rutele de migraţie deoarece:

- înălţimea zborului din timpul migraţiei este mult superioară înălţimii până la care se manifestă impactul realizarii lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată (până la 4 m in cazul aerului);

- locaţia proiectului nu reprezintă loc de popas sau de reproducere pentru specii de păsări migratoare;

j. Efectele indirecte asupra populaţiilor de faună din cadrul amplasamentului sau din vecinatatea acestuia sunt nesemnificative deoarece:

- exemplarele de faună observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea proiectului de unde vor reveni la finalizarea lucrărilor;

- la finalizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată, nu va mai exista impact indirect asupra faunei identificate in amplasamentul proiectului.

Ţinând cont de toate aspectele prezentate in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată, impactul negativ al realizării lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată în judeţul Bacău asupra sitului de importanţă comunitară Siretul Mijlociu şi al ariei de protecţie specială avifaunistică Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești este nesemnificativ, temporar şi reversibil.

#### 8.4.3. Evaluarea impactului potenţial asupra ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu şi a ROSCI0351 Culmea Cucuieţi

In cadrul acestor două arii naturale protejate nu vor fi realizate lucrări, ci numai în proximitatea ariilor.

- în proximitatea ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu se vor realiza:

- extindere SEAU Filipeşti – la aproximativ 8 m de limita ariei;

- realizare STAP Filipeşti – la aproximativ 1,5 km de limita ariei;

- extinderea şi reabilitarea SEAU Răcăciuni – la aproximativ 250 m de limita ariei;

- în proximitatea sitului ROSCI0351 Culmea Cucuieţi se vor realiza:

- reabilitare STAP Traian – la aproximativ 200 m de limita sitului;

- realizare gospodărie de apă Secuieni – la circa 1,8 km de limita ariei;

Amplasamentele investiţiilor aflate in proximitatea siturilor Natura 2000 ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu şi a ROSCI0351 Culmea Cucuieţi sunt redate in figurile 84 şi 85.

Figura 1 34: Amplasamentul investiţiilor din UAT Filipeşti în raport cu limitele ariilor naturale protejate

Figura 1 35: Amplasamentul investiţiilor din Traian şi Secuieni in raport cu limitele ariilor naturale protejate

Realizarea lucrărilor propuse în cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Bacău în perioada 2014-2020" nu va avea impact semnificativ asupra integrităţii sitului de importanţă comunitară ROSCI0351 Culmea Cucuieţi şi a ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu sau a speciilor faună pentru a căror protecţie au fost desemnate aceaste arii naturale protejate deoarece lucrările vor fi realizate în afara ariilor naturale protejate. Distanţa minimă între amplasamentul proiectului şi limita ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu este de 8 m în cazul lucrărilor de extindere a SEAU Filipeşti.

În amplasamentul lucrărilor nu au fost identificate specii protejate de floră sau habitate de interes conservativ. Lucrările propuse nu vor fi realizate in cadrul sitului de importanţă comunitară, ci în vecinătatea acestuia.

. Detalii ale vegetaţiei existente in amplasamentul SEAU Filipeşti

DC 11 existent in vecinătatea SEAU Filipeşti

In amplasamentul lucrărilor şi in vecinatatea acestuia nu au fost observate exemplare din speciile de faună pentru a căror protecţie a fost desemnat situl de importanţă comunitară ROSCI0351 Culmea Cucuieţi, iar dintre speciile de păsări menţionate în formularul standard Natura 2000 al ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu au fost observate numai o parte.

Amplasamentul lucrărilor nu reprezintă loc de reproducere pentru speciile de faună pentru a căror protecţie au fost desemnate cele două arii naturale protejate, astfel încât impactul asupra biodiversităţii nu va fi semnificativ.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată din judeţul Bacău nu va avea impact semnificativ asupra ROSCI0351 Culmea Cucuieţi şi a ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va afecta populaţiile speciilor întâlnite in amplasamentul lucrărilor şi a celor din vecinătatea amplasamentului, inclusiv a celor pentru a căror protecţie au fost desemnate situl de importanţă comunitară Culmea Cucuieţi şi aria de protecţie specială avifaunistică Lunca Siretului Mijlociu deoarece:

a. Proiectul nu implică scoaterea unor suprafeţe din circuitul agricol din cadrul ariilor  naturale protejate deoarece:

- lucrările vor fi realizate în afara teritoriilor sitului de importanţă comunitară Culmea Cucuieţi şi ale ariei de protecţie specială avifaunistică Lunca Siretului Mijlociu;

- terenurile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea proiectului şi vor fi redate destinaţiei iniţiale;

- Nu vor fi afectate speciile pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu şi ROSCI0351 Culmea Cucuieţi deoarece:

- in amplasamentul proiectului nu au fost observate speciile pentru a căror protecţie a fost desemnat ROSCI0351 Culmea Cucuieţi;

- dintre speciile pentru a căror protecţie a fost desemnată ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu au fost observate numai o parte în amplasamentul proiectului şi în zonele din vecinătatea amplasamentului;

- aria de distribuţie a acestor specii este largă, nu este restrânsă numai în zonele din vecinătatea amplasamentului proiectului;

- speciile observate in amplasamentul lucrărilor şi in vecinătatea acestuia erau in căutarea hranei;

- amplasamentul lucrărilor nu reprezintă habitat de reproducere pentru speciile pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu şi ROSCI0351 Culmea Cucuieţi;

- in amplasamentul lucrărilor nu au fost observaţi juvenili sau cuiburi / adăposturi ale speciilor de faună;

- Nu vor fi afectate habitate de interes comunitar deoarece:

- in amplasamentul lucrărilor sau in vecinătatea acestuia nu sunt prezente habitate de interes comunitar;

- Realizarea proiectului nu va conduce la fragmentarea habitatelor deoarece:

- in amplasamentul lucrărilor nu există habitate de interes comunitar;

- lucrările vor fi realizate in afara sitului;

- structurile realizate in cadrul proiectului nu vor impiedica deplasarea indivizilor prezenţi la nivelul amplasamentului;

- Nu se va pierde sau degrada habitatul de hrănire a speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului sau menţionate in formularele standard ale ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu şi ROSCI0351 Culmea Cucuieţi deoarece:

- amplasamentul lucrărilor nu reprezintă areal de hrănire pentru speciile identificate sau pentru cele pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu şi ROSCI0351 Culmea Cucuieţi;

- in vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate similare pe care exemplarele de faună observate in amplasamentul proiectului le pot folosi in perioada realizării lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău;

- impactul se manifestă numai in amplasamentul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va exista un impact care să se manifeste la nivelul intregului amplasament;

- Nu vor fi afectate zonele de reproducere, odihnă şi adăpost, deoarece:

- amplasamentul lucrărilor nu reprezintă habitat de reproducere pentru speciile identificate sau pentru cele pentru a căror protecţie au fost desemnate situl de importanţă comunitară Culmea Cucuieţi şi aria de protecţie specială avifaunistică Lunca Siretului Mijlociu;

- in amplasamentul lucrărilor nu au fost observate cuiburi sau juvenili ai speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului;

- realizarea proiectului nu afectează suprafeţe cunoscute ca zone de odihnă şi adăpost;

- Realizarea proiectului nu va conduce la modificări semnificative in densitatea populaţiilor (nr. indivizi / suprafaţă), deoarece:

- realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la reducerea efectivului populaţional al speciilor identificate in amplasamentul proiectului;

- exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătate de unde vor reveni la finalizarea proiectului, astfel încât nu se va modifica decât temporar densitatea relativă;

- realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la creşterea ratei mortalităţii speciilor de faună;

- Zgomotul produs nu va contribui la afectarea semnificativă a speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului deoarece:

- lucrările de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău din vecinătatea sitului de importanţă comunitară Culmea Cucuieţi şi a ariei de protecţie specială avifaunistică Lunca Siretului Mijlociu nu vor fi realizate in perioada de reproducere a speciilor identificate in amplasamentul proiectului şi in vecinatatea acestuia sau a celor pentru a căror protecţie au fost desemnate cele două arii naturale protejate;

- exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului ca urmare a nivelului zgomotului şi a prezenţei utilajelor şi a muncitorilor;

- aceste exemplare vor reveni la finalizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, astfel încât impactul nu va fi semnificativ;

- impactul zgomotului se va manifesta numai în cadrul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va fi afectată intreaga suprafaţă a amplasamentului;

- după finalizarea lucrărilor, nivelul zgomotului din amplasamentul analizat va fi mai mic decât limitele impuse prin STAS 10009-2017 Acustică urbană;

- Nu vor fi deviate rutele de migraţie deoarece:

- înălţimea zborului din timpul migraţiei este mult superioară înălţimii până la care se manifestă impactul realizarii lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată (până la 4 m in cazul aerului);

- locaţia proiectului nu reprezintă loc de popas sau de reproducere pentru specii de păsări migratoare;

j. Efectele indirecte asupra populaţiilor de faună din cadrul amplasamentului sau din vecinatatea acestuia sunt nesemnificative deoarece:

- exemplarele de faună observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea proiectului de unde vor reveni la finalizarea lucrărilor;

- la finalizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată, nu va mai exista impact indirect asupra faunei identificate in amplasamentul proiectului.

Ţinând cont de toate aspectele prezentate in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată, impactul negativ al realizării lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată în judeţul Bacău asupra sitului de importanţă comunitară Culmea Cucuieţi şi a ariei de protecţie specială avifaunistică Lunca Siretului Mijlociu este nesemnificativ, temporar şi reversibil.

#### 8.4.4. Evaluarea impactului potenţial asupra ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni-Gîrleni

In zona ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni-Gârleni vor fi realizate următoarele lucrări:

- în proximitatea ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni vor fi realizate:

- conducte de apă şi de canal in interiorul Târdenii Mari – la circa 7 m de limita ariei;

- STAP Luncani  - la aproximativ 32 m de limita ariei (despărţită de DN 2G);

- Rezervor Luncani – la circa 70 m de limita ariei;

- în interiorul sitului ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni vor fi realizate:

- conductă de apă PEID De110 mm pe drumul de legătură dintre localităţile Valea lui Ion şi Poiana Negustorului;

- conductă de aducţiune (PEID De 180 mm) şi conducta de distribuţie (PEID De 250 mm) Blăgeşti pe drumul de pământ existent din afara comunei Blăgeşti;

- GA Blăgești;

- GA Balcani;

- staţie clorinare şi rezervor Balcani;

- aducţiune pentru GA Balcani;

- GA Pârjol - Pustiana;

- aducţiune pentru GA Pârjol - Pustiana;

- reabilitarea conductei de aducţiune apă brută de la Scorţeni la staţia de tratare Baraţi (DN 2G)

În figura 88 sunt reprezentate viitoarele investiţii în raport cu ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni.

Coordonatele STEREO 1970 ale gospodăriei noi de apa Pârjol Pustiana, ale rezervorului şi staţiei de clorinare Balcani aflate in interiorul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0138 Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni sunt prezentate in tabelul 47.

Figura 1 36: Amplasarea GA Pârjol in raport cu limitele ROSPA0138 Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni

Tabel 1 100:. Coordonatele STEREO 1970 pentru amplasamentul gospodăriei de apă nouă Pârjol (rezervor+clorinare) aflate in interiorul ROSPA0138 Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni

| Nr. crt. | Investiţie | Coordonate Stereo 1970 | S investiei in arie (ha) | S sit Natura 2000 (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Est | Nord |  |  |  |
| 1 | GA noua Pârjol | 625.996,75 | 567.642,58 | 0,1184 | 37.445 | 0,000316 |
| 2 | GA noua Pârjol | 626.034,15 | 567.657,50 |  |  |  |
| 3 | GA noua Pârjol | 626.045,81 | 567.629,52 |  |  |  |
| 4 | GA noua Pârjol | 626.008,89 | 567.614,64 |  |  |  |
| 5 | conducta aducţiune | 626.121,38 | 567.604,81 |  |  |  |
| 6 | conducta aducţiune | 626.126,88 | 567.604,79 |  |  |  |

Investiţia noua GA Pârjol ocupa o suprafaţă de 1.183,84 m2 din cadrul ariei de protecţie specială avifaunistică, respectiv 0,000316% din suprafaţă totala a acestei arii protejate.

Rezervorul propus are un volum de 600 m3, diametrul de 10,2 m şi o inaltime de 8,10 m.

Coordonatele STEREO 1970 ale gospodăriei de apa noua Balcani  aflata in interiorul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0138 Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni sunt prezentate in tabelul 48.

Figura 1 37: Amplasarea GA Balcani-Frumoasa in raport cu limitele ROSPA0138 Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni

Tabel 1 101: Coordonatele STEREO 1970 ale amplasamentului gospodăriei de apa noua Balcani-Frumoasa (rezervor+clorinare) aflat in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0138 Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni

| Pct | Investiţie | Coordonate Stereo 1970 | S investiei in arie (ha) | S sit Natura 2000 (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Est | Nord |  |  |  |
| 1 | GA noua Balcani-Frumoasa | 619.909,99 | 574.314,31 | 0,1581 | 37.445 | 0,000422 |
| 2 | GA noua Balcani-Frumoasa | 619.937,81 | 574.299,24 |  |  |  |
| 3 | GA noua Balcani-Frumoasa | 619.884,81 | 574.271,52 |  |  |  |
| 4 | GA noua Balcani-Frumoasa | 619.907,95 | 574.257,43 |  |  |  |
| 5 | conducta aducţiune | 619.925,12 | 574.279,55 |  |  |  |
| 6 | conducta aducţiune | 619.989,19 | 574.072,95 |  |  |  |

Investiţia noua GA Balcani – Frumoasa ocupa o suprafaţă de 1.581 m2 din cadrul ariei de protectie specială avifaunistică, respectiv 0,000422% din suprafaţa totală a acestei arii protejate.

Rezervoarele metalice supraterane au un volum de 650 x 2 m3, diametru de 10,9 m şi o inaltime de 7,6 m.

Amplasamentul investiţiilor din Blăgeşti şi Gîrleni

Conducta de apă propusă Poiana Negustorului şi GA nouă din Blăgeşti vor fi amplasate în cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni.

Figura 1 38:Amplasamentul investiţiilor din Blăgeşti şi Gîrleni in raport cu limitele ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni

Figura 1 39:. Suprapunerea GA Blăgeşti, a conductei de aducţiune Blăgeşti şi a conductei de apa Poiana Negustorului cu limitele ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni

Coordonatele STEREO 1970 ale gospodăriei de apa Blăgeşti şi ale conductei de apă Poiana Negustorului sunt prezentate in tabelul 49.

Tabel 1 102:  Coordonatele STEREO 1970 ale amplasamentului gospodăriei de apă nouă Blăgeşti, ale conductei propuse Poiana Negustorului şi ale conductei de aducţiune Blăgeşti aflate in interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni

| Punct | Investiţie | Coordonate STEREO 1970 | S investiei in arie (ha) | S sit Natura 2000 (ha) | % | Lungime in interiorul ariei protejate (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Est | Nord |  |  |  |  |
| 1 | GA noua Blăgeşti | 626.627,50 | 577.643,97 | 0,1581 | 37.445 | 0,000422 |  |
| 2 | GA noua Blăgeşti | 626.666,18 | 577.627,97 |  |  |  |  |
| 3 | GA noua Blăgeşti | 626.639,51 | 577.585,28 |  |  |  |  |
| 4 | GA noua Blăgeşti | 626.599,49 | 577.603,96 |  |  |  |  |
| 5 | conducta apa Poiana Negustorului | 623.486,71 | 577.768,84 |  |  |  | 1120 m |
| 6 | conducta apa Poiana Negustorului | 623.502,99 | 576.798,43 |  |  |  |  |
| 7 | conducta aducţiune Blăgeşti | 626.684,86 | 577.581,28 |  |  |  | 350 m |
| 8 | conducta aducţiune Blăgeşti | 626.756,88 | 577.881,40 |  |  |  |  |

Conducta de apa propusa Valea lui Ion-Poiana Negustorului va fi amplasată de-a lungul drumului comunal existent situat in interiorul ariei protejate, pe o lungime de aproximativ 1.120 m.

Investiţia noua GA Blăgeşti ocupa o suprafaţă de 1.581 m2 din cadrul ariei de protecţie specială avifaunistică, respectiv 0,000422% din suprafaţă totala a acestei arii protejate.

Conducta de aductine propusa Blăgeşti care va face lagătura cu noua GA Blăgeşti traverseaza ROSPA0138  Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni pe o lungime de aproximativ 350 m.

Amplasamentul investiţiilor din Margineni

Figura 1 40: Amplasamentul investiţiilor din Margineni în raport cu limitele

ROSPA0138  Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni

Figura 1 41: Plan de detaliu reabilitare Luncani 1 şi Luncani 2,

conductă de aducţiune in raport cu limitele ROSPA0138  Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni

Tabel 1 103: Coordonatele STEREO 1970 şi distanţă până  la limitele ariei naturale protejate ROSPA0138  Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni pentru amplasamentele GA reabilitare Luncani 1 şi Luncani 2  (UAT Margineni)

| Punct | Investiţie | Coordonate STEREO 1970 | Distanţă pana la aria protejata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Est | Nord |  |
| 1 | GA reabilitată Luncani 1 | 637.088,68 | 568.798,08 | 47 m |
| 2 | GA reabilitată Luncani 1 | 637.030,15 | 568.798,57 | 47 m |
| 3 | GA reabilitată Luncani 1 | 637.029,15 | 568.750,47 | 47 m |
| 4 | GA reabilitată Luncani 1 | 637.088,68 | 568.749,97 | 47 m |
| 5 | conducta aducţiune reabilitare | 637.227,07 | 568.779,23 | 13 m |
| 6 | conducta aducţiune reabilitare | 636.905,64 | 568.842,71 | 12 m |
| 7 | rezervor reabilitare Luncani 2 | 636.539,07 | 569.264,73 | 80 m |

Conform datelor din figura 93 şi din tabelul 50, gospodăria de apa Luncani 1 ce va fi reabilitată in cadrul proiectului se afla la o distanţă de aproximativ 47 m faţă de limita ariei de protecţie specială avifaunistică, iar conducta de aducţiune ce va fi reabilitată este situată la aproximativ 13 m. Impactul acestor lucrări sunt estompat de DN 2 G care separă amplasamentul investiţiilor de limita ROSPA0138 - Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni.

GA Luncani 2 se află la aproxmativ 80 m de limita ariei de protecţie specială avifaunistică. De asemenea, şi in cazul acestei investiţii impactul este estompat de existenta drumului comunal in imediata apropiere a ariei protejate.

Date tehnice privind investiţiile realizate prin proiect care vor fi realizate în cadrul ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni sau în vecinătatea acestei arii protejate

Date tehnice privind execuția conductei de aducţiune şi de distribuţie apă potabilă  Blăgeşti

- conductele prevazute in proximitatea sau in interiorul ariei protejate sunt conducte de alimentare cu apa din PEID, montate la adâncimi cuprinse intre 1,3 şi 2,5 m. Diametrul conductelor nu va depăşi De 250 mm. Conductele se vor monta pe un pat de pozare din nisip de minim 15 cm, iar umpluturile se vor executa cu material rezultat din săpătură;

- lățimea tranşeelor necesare în faza de execuție a lucrărilor este de 0,9 – 1,0 m;

- montarea conductelor se va realiza prin săpătură deschisă, in tranşee sprijinite corespunzător cu dulapi şi spraituri de metal sau lemn;

Date tehnice privind conducta de aducţiune Scorteni – STAP Baraţi

Lucrari prevăzute la conducta de aducţiune Scorteni – STAP Baraţi in interiorul ROSPA0138 Piatra Soimului – Scorteni - Girleni

Tronsonul de conducta de aductiune prevazut in interiorul ariei protejate (in lungime totala de 57 m) va fi realizat din conducte de fontă ductilă, montată la adâncimi cuprinse intre 1,97 şi 2,66 m. Diametrul conductelor este de 800 mm. Conductele se vor monta pe un pat de pozare din nisip de minim 15 cm, iar umpluturile se vor executa cu material rezultat din săpătură;

- conductele prevăzute in interiorul ariei protejate se vor amplasa in ampriza drumului naţional (DN 2G), pe partea stângă a acestuia (in direcţia de mers spre municipiul Bacău), la limita ariei protejate;

- lățimea tranşeelor necesare în faza de execuție a lucrărilor este de 1,80 – 2,00 m;

- montarea conductelor se va realiza prin săpătură deschisă, in tranşee sprijinite corespunzător cu dulapi şi spraiţuri de metal sau lemn.

Reabilitarea conductei de aducţiune apă brută de la Scorţeni la staţia de tratare Baraţi (DN 2G) va fi realizată în interiorul  ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni- Girleni pe o lungime de 57 m. Potenţialul impact are caracter temporar, manifestându-se numai in perioada execuţiei lucrărilor şi nu presupune defrişarea arborilor.

Lucrări prevăzute la conducta de aducţiune Scorteni – STAP Baraţi in afara ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni - Gîrleni

Conductele prevăzute in proximitatea ariei protejate sunt conducte de  fontă ductilă, montate la adâncimi cuprinse intre 1,79 şi 4,72 m. Diametrul conductelor este de 800 mm. Conductele vor fi montate pe un pat de pozare din nisip de minim 15 cm, iar umpluturile vor fi executate cu materialul rezultat din săpătură;

- conductele prevazute in proximitatea ariei protejate vor fi amplasate in ampriza drumului naţional (DN 2G), pe partea stângă sau dreapta a acestuia (in direcţia de mers spre municipiul Bacău), distanţa minimă fiind de circa 1 m faţă de limita ariei protejate;

- lățimea tranşeelor necesare în faza de execuție a lucrărilor este de 1,80- 2,00 m;

- in functie de tehnologia aplicata de antreprenor, montarea conductelor va fi realizată prin săpătură deschisă, in tranşee sprijinite corespunzător cu dulapi şi spraiţuri de metal sau lemn ori prin metoda forajului orizontal dirijat.

Realizarea lucrărilor propuse în cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată in judeţul Bacău în perioada 2014-2020" nu va avea impact semnificativ asupra integrităţii ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni - Gîrleni sau a speciilor faună pentru a căror protecţie a fost desemnată această arie naturală protejată deoarece majoritatea lucrărilor vor fi realizate la limita ariei naturale protejate sau in zone care nu reprezintă areal de reproducere sau de hrănire pentru speciile pentru a căror protecţie a fost desemnată ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni – Gîrleni.

În amplasamentul lucrărilor nu au fost identificate specii protejate de floră sau habitate de interes conservativ. De asemenea, nu au fost observate cuiburi sau juvenili.

In amplasamentul lucrărilor şi in vecinatatea acestuia au fost observate numai o parte dintre speciile de păsări menţionate în formularul standard Natura 2000 al ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni – Gîrleni.

Amplasamentul lucrărilor nu reprezintă loc de reproducere pentru speciile de faună pentru a căror protecţie a fost desemnată ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni - Gîrleni, astfel încât impactul asupra biodiversităţii nu va fi semnificativ.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va afecta populaţiile speciilor întâlnite in amplasamentul lucrărilor şi a celor din vecinătatea amplasamentului, inclusiv a celor pentru a căror protecţie a fost desemnată ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni - Gîrleni deoarece:

a. Proiectul nu implică scoaterea unor suprafeţe mari din circuitul agricol din cadrul ariilor  naturale protejate deoarece:

- lucrările implică ocuparea unor suprafeţe mici din cadrul ariei naturale protejate, respectiv 1.183,84 m2 pentru GA Pârjol, 1581 m2 pentru GA Balcani și 1.581 m2pentru GA Blăgești reprezentând 0,0016% din suprafața totală a ariei protejate;

- terenurile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea proiectului şi vor fi redate destinaţiei iniţiale;

- Nu vor fi afectate speciile pentru a căror protecţie a fost desemnată ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni - Gîrleni deoarece:

- in amplasamentul proiectului şi în zonele din vecinătatea acestuia au fost observate numai o parte dintre speciile pentru a căror protecţie a fost desemnată ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni - Gîrleni;

- aria de distribuţie a acestor specii este largă, nu este restrânsă numai în zonele din vecinătatea amplasamentului proiectului;

- speciile observate in amplasamentul lucrărilor şi in vecinătatea acestuia erau in căutarea hranei;

- amplasamentul lucrărilor nu reprezintă habitat de reproducere pentru speciile pentru a căror protecţie a fost desemnată  ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni - Gîrleni;

- in amplasamentul lucrărilor nu au fost observaţi juvenili sau cuiburi / adăposturi ale speciilor de faună;

- Nu vor fi afectate habitate de interes comunitar deoarece:

- in amplasamentul lucrărilor nu sunt prezente habitate de interes comunitar;

- lucrările vor fi realizate preponderent in zone foarte antropizate, in ampriza drumurilor exstente sau în vecinătatea acestora;

- Realizarea proiectului nu va conduce la fragmentarea habitatelor deoarece:

- in amplasamentul lucrărilor nu există habitate de interes comunitar;

- structurile realizate in cadrul proiectului nu vor impiedica deplasarea indivizilor prezenţi la nivelul amplasamentului;

- Nu se va pierde sau degrada habitatul de hrănire a speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului sau menţionate in formularul standard al ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni - Gîrleni deoarece:

- amplasamentul lucrărilor nu reprezintă areal de hrănire pentru speciile identificate sau pentru cele pentru a căror protecţie a fost desemnată ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni - Gîrleni;

- in vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate similare pe care exemplarele de faună observate in amplasamentul proiectului le pot folosi in perioada realizării lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău;

- impactul se manifestă numai in amplasamentul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va exista un impact care să se manifeste la nivelul intregului amplasament;

- Nu vor fi afectate zonele de reproducere, odihnă şi adăpost, deoarece:

- amplasamentul lucrărilor nu reprezintă habitat de reproducere pentru speciile identificate sau pentru cele pentru a căror protecţie a fost desemnată aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni - Gîrleni;

- in amplasamentul lucrărilor nu au fost observate cuiburi sau juvenili ai speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului;

- realizarea proiectului nu afectează suprafeţe cunoscute ca zone de odihnă şi adăpost;

- Realizarea proiectului nu va conduce la modificări semnificative in densitatea populaţiilor (nr. indivizi / suprafaţă), deoarece:

- realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la reducerea efectivului populaţional al speciilor identificate in amplasamentul proiectului;

- exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătate de unde vor reveni la finalizarea proiectului, astfel încât nu se va modifica decât temporar densitatea relativă;

- realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la creşterea ratei mortalităţii speciilor de faună;

- Zgomotul produs nu va contribui la afectarea semnificativă a speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului deoarece:

- lucrările de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău din cadrul ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni - Gîrleni şi din imediata vecinătate a acestei arii nu vor fi realizate in perioada de reproducere a speciilor identificate in amplasamentul proiectului şi in vecinatatea acestuia sau a celor pentru a căror protecţie a fost desemnată aria naturală protejată;

- exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului ca urmare a nivelului zgomotului şi a prezenţei utilajelor şi a muncitorilor;

- aceste exemplare vor reveni la finalizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, astfel încât impactul nu va fi semnificativ;

- impactul zgomotului se va manifesta numai în cadrul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va fi afectată intreaga suprafaţă a amplasamentului;

- după finalizarea lucrărilor, nivelul zgomotului din amplasamentul analizat va fi mai mic decât limitele impuse prin STAS 10009-2017 Acustică urbană;

- Nu vor fi deviate rutele de migraţie deoarece:

- înălţimea zborului din timpul migraţiei este mult superioară înălţimii până la care se manifestă impactul realizarii lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată (până la 4 m in cazul aerului);

- locaţia proiectului nu reprezintă loc de popas sau de reproducere pentru specii de păsări migratoare;

j. Efectele indirecte asupra populaţiilor de faună din cadrul amplasamentului sau din vecinatatea acestuia sunt nesemnificative deoarece:

- exemplarele de faună observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea proiectului de unde vor reveni la finalizarea lucrărilor;

- la finalizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată, nu va mai exista impact indirect asupra faunei identificate in amplasamentul proiectului.

Ţinând cont de toate aspectele prezentate in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată, impactul negativ al realizării lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată în judeţul Bacău asupra ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni - Gîrleni va fi este nesemnificativ, temporar şi reversibil, cu excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe de teren, dar şi în cazul acesta impactul nu va fi semnificativ având în vedere că suprafaţa ocupată reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală a ariei naturale protejate (0,0016%).

#### 8.4.5. Evaluarea impactului potenţial asupra RONPA0147 Pădurea de pini

În interiorul RONPA0147 Pădurea de pini sunt propuse următoarele investiții:

- doua staţii de pompare apa potabila investiţie noua în interiorulul rezervaţiei;

- extindere conductă apă 0,7 m în interiorulul rezervaţiei;

- reabilitare aducţiune: 430 m în interiorulul rezervaţiei;

- reabilitare rezervoare în interiorulul rezervaţiei;

- reabilitare conductă apă 19 m în interiorulul rezervaţiei.

În figura 94 sunt reprezentate viitoarele investiţii în raport cu limitele rezervaţiei RONPA0147 Pădurea de pini.

Figura 1 42: Amplasament investiţii propuse prin proiect in zona rezervației RONPA0147 Pădurea de pini

Cu excepţia celor două staţii de pompare, restul investiţiilor propuse (rezervoare, conducta de aductiune de pe drumul de pamant existent din rezervatie etc), sunt localizate în interiorul unui perimetru ce a fost construit înaintea declarării rezervatiei.

Lucrările propuse se încadrează în categoria lucrărilor de interes public major indispensabile pentru “protecţia sănătăţii, securităţii şi mediului”, conform textului extras din “Manualul de aplicare a ghidului privind evaluarea adecvata a impactului planurilor/proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000 şi a procedurii de emitere a avizului custozilor/administratorilor”, ghid elaborat în cadrul proiectului ”Campanie nationala de constientizare privind importanta conservarii biodiversitatii prin Reteaua Natura 2000 in Romania” – cod de proiect 17609. Redimensionarea și refacerea unei rețele ce are ca scop direct asigurarea apei potabile pentru oameni poate fi incadrată ca obiectiv de interes public major – asigurând protecția sănătății umane.

Figura 1 43: Detaliu cu amplasamentul lucrărilor propuse în raport cu limitele rezervaţiei Pădurea de pini

Singurele investiţii propuse care vor ocupa permannet o suprafaţă de teren din rezervaţia  Pădurea de pini  sunt cele două staţii de pompare noi propuse: staţiile de pompare SP11 şi SRP 10 care vor acupa împreună o suprafaţă de  aproximativ 30 m2. Aceasta suprafaţă de teren de 30 m2 va fi adusă la starea iniţială, dar suprafaţa va fi delimitată faţă de situaţia terenului adiacent.

Accesul in incinta SP11 şi SRP10 va fi restricţionat, fiind cu regim sever.

Suprafaţa ocupată de investiţie din suprafaţa totală a rezervaţiei reprezintă un procent de 0,006% (0,03 ha din suprafaţa totală de 51,4 ha).

Realizarea proiectului nu presupune tăierea unor arbori.

Date tehnice privind investiţiile realizate prin proiect in zona rezervației RONPA0147 Pădurea de pini

- Gospodarii de apă existente

Rezerva de apa constituita in Parcul Pini este alcatuita din 4 rezervoare cu o capacitate totală de 7.000 m3, dupa cum urmeaza:

  - Pini 1 – 2 rezervoare de 1.000 m3 fiecare, din beton, amplasate subteran cu camera vanelor comuna – constructie din beton amplasata subteran;

  - Pini 2 – 1 rezervor de 2.500 m3 din beton, amplasat subteran, cu camera vanelor amplasata subteran, constructie din beton;

  - Pini 3 – 1 rezervor de 2.500 m3 din beton, amplasat suprateran, cu camera vanelor amplasata subteran, constructie din beton;

Rezervoarele nu prezinta exfiltratii sau deteriorari vizibile ale structurii care sa conduca la pierderi de apa.

Instalatiile hidraulice aferente rezervoarelor – conducte de alimentare, distributie, preaplin, golire, instalatiile din camerele de vane - sunt din conducte de otel, cu vechime foarte mare şi care se afla intr-o stare de degradare avansata. Din această cauză eventualele reparaţii nu se pot executa in conditii de siguranta şi care sa ofere garantii in functionarea ulterioara.

Coroborand aceste aspecte cu propunerea de reabilitare a conductelor de aductiune care alimenteaza aceste rezervoare şi cu realizarea unei noi distributii din Parcul Pini catre consumatorii municipiului Moinesti, se impune reabilitarea in intregime a instalatiilor hidraulice aferente rezervei de apa din Parcul Pini.

Parcul de rezervoare Pini are constituita zona de protectie sanitara cu regim sever realizata prin imprejmuire cu gard din stalpi şi placi de beton.

Procesul tehnologic GA Pini

Schema tehnologică principală este prezentată în figura 96:

Figura 1 44:Schema tehnologică GA Pini

Toate elementele instalațiilor hidromecanice existente vor fi înlocuite pentru a corespunde noii scheme tehnologice. Toate conductele vor fi realizate din oțel inox AISI 3416L. De asemenea se vor amplasa senzori și traductori de nivel noi, debitmetre electromagnetice pe conducta de intrare și de ieșire a apei, analizor on-line de clor pe conducta de distribuție a apei. Apa tratată din aducțiune este introdusă în paralel în cele patru rezervoare în zona superioară a acestora, prin intermediul unor vane cu flotor (sau a unor comutatoare cu flotor și electrovană).

Menținerea nivelului minim de incendiu în rezervoare se va realiza hidraulic, prin intermediul unei bucle de dezamorsare. În cazul apariției unei alarme de incendiu, rezerva de apă necesară stingerii incendiului va fi pusă la dispoziție prin deschiderea (automat prin comandă de la distanță sau manual prin operare locală) vanei motorizate sigilate amplasate la baza buclei de dezamorsare, care în mod normal este închisă. Celelalte vane au ca scop asigurarea posibilității de izolare a unui rezervor pe durata realizării operațiunilor de întreținere periodică ce presupun închiderea alimentării cu apă, închiderea vanei de evacuare a apei și deschiderea vanei de golire a respectivului rezervor, menținând celelalte rezervoare în funcțiune.

În cazul localităților mici, variațiile diurne și sezoniere de consum sunt foarte mari, iar durata de staționare a apei în rezervoare poate să ajungă la valori foarte mari (câteva zile). Deoarece clorul existent în apă se consumă chimic sau se evaporă există riscul stocării unei ape ce nu are o dezinfecție corespunzătoare normelor sanitare. Pentru a evita acest risc s-a prevăzut instalarea unei pompe de recirculare prin intermediul căreia se poate realiza re-clorinarea (prin punctul Dozare clor 1) și mixarea corespunzătoare a apei stocate în rezervoare numai atunci când este necesar.

Înainte de ieșirea apei în rețeaua de distribuție s-a amplasat un analizor de clor (QIT-Cl) prin intermediul căruia un PLC local comandă debitul pompei dozatoare de hipoclorit (din punctul de Dozare clor 2 - Corecție) proporțional cu debitul măsurat cu debitmetrul FQIRT și cu diferența dintre concentrația măsurată și concentrația necesară la intrarea în rețeaua  de distribuție.  Stocarea hipocloritului se va face în rezervoare de polietilenă cu volumul de 1 m3 amplasate pe suport de plastic de tip Europalet (0,8 x 1,2 m) ce poate fi manipulat cu forkliftul. Se va amplasa o pompă dozatoare cu membrană având capacitatea de dozare de la 0,3 la 3 L/hr pentru o înălțime de pompare de 1 bar.

Nivelul (și respectiv volumul) apei în fiecare rezervor este monitorizat permanent.  Toți parametrii măsurați precum și alarmele anti-efracție și semnalele video de la camerele de monitorizare sunt transmiși către dispeceratul central prin intermediul unei transmisiuni GSM. Nivelul de automatizare va asigura funcționarea gospodăriei de apă fără a fi necesară prezența unui operator uman. Se vor asigura UPS-uri pentru alimentarea de siguranță a dispozitivelor electronice sau se va asigura un grup electrogen cu pornire automată în cazul întreruperii tensiunii principale.

- Staţii de pompare apa potabila – în interiorul ariei protejate

SP11

La gospodaria de apa Pini, pentru alimentarea rezervei de apa constituita in gospodaria de apa Cristea, s-a prevazut executia unei staţii de pompare.

In statia de pompare nou prevazuta, SP11, se vor instala 2 pompe cu turatie variabila, avand debitul maxim Qpompa = 90 m3/h şi inaltimea de pompare H = 40 mCA.

Statia de pompare va fi proiectată ținând cont de amplasarea corectă a pompelor (inclusiv înlocuirea ulterioară a lor), amplasarea instalaţiei hidraulice şi amplasarea instalaţiei electrice, de automatizare, încălzire, etc. Dimensionarea stației de pompare va avea în vedere următoarele elemente:

- accesul la orice parte a instalaţiei să se faca fără riscuri pentru operator;

- instalaţia trebuie să aibă un grad de fiabilitate ridicat;

- clădirea trebuie să aibă asigurată zona de protecţie sanitară;

- în interiorul clădirii, instalaţia hidraulică trebuie montată pe partea opusă față de instalaţia electrică;

- vor fi prevăzute posibilităţi de intervenţie cu echipament mecanic la echipamentele de pompare;

- încălzirea clădirii va fi realizată cu radiatoare electrice, temperatura ambientală în sala pompelor trebuind să fie constantă, de peste 5 grade Celsius.

Pe conducta de refulare se va monta un traductor de presiune, precum şi un debitmetru, pentru masurarea cantitatii de apa bruta care intra in gospodaria de apa Cristea.

SRP10

Conform calculelor de modelare a rețelei, pentru optimizarea funcţionării acesteia şi pentru a se asigura regimul de presiune necesar, au rezultat necesare 10 stații de repompare apă potabilă in localitatea Moinesti, echipate cu 2+1 pompe. Aceste staţii vor fi de tip booster, echipate cu electropompe cu turatie variabila care vor asigura debitul și presiunea necesară în punctele critice în operare normal, amplasate subteran, in camine din PEID cu structura tip figure in 3 straturi. Pe durata incendiului se vor utiliza pompele prevăzute special pentru această situație. Toate echipamentele de pompare pentru funcționarea normală vor fi prevăzute cu rezerve.

- Staţii de pompare apa potabilă – în proximitatea ariei protejate

SRP7 – idem SRP 10

Tabel 1 104: Caracteristicile pompelor din staţiile de pompare

| Stație de pompare | Caracteristici pompa Consum / incendiu | Amplasament |
| --- | --- | --- |
|  | Q [mc/h] | H[mCA] |  |
| SRP 7 | 2,5 / 18 | 65 | Str. Schelei |
| SRP 10 | 162 / 36 | 25 | Gospodaria Pini |

- CONDUCTE

Extinderi conducte

- extindere conducta apa str. M. Sadoveanu – conducta din PEID De 280 mm, amplasament partial in interiorul ariei protejate, L = 0,7 m şi partial in proximitatea ariei protejate, pe str. M. Sadoveanu, in ampriza drumului,  L = 77 m, la o distanta de 2,5 – 3,0 m de limita ariei protejate;

- extindere conducta apa str. Schelei – conducta din PEID De 110 mm, amplasament partial in proximitatea ariei protejate, L = 295 m, pe str. Schelei, in apriza drumului, la o distanta de circa 10 m de limita ariei protejate;

Staţii de pompare

- SRP 7 – statie de repompare apa pe str. Schelei, amplasata in proximitatea ariei protejate, la distanta de 4 m de limita acesteia;

- SP11 şi SPR 10 – conform datelor prezentate mai sus

Reabilitari conducte

- aductiune gospodaria de apa Pini – conducta din PEID De 225 m, amplasata partial in interiorul ariei protejate, L = 54 m şi partial in proximitatea ariei protejate, pe str. M. Sadoveanu, in ampriza drumului, L = 77 m, la o distanta de 2,5 – 3,0 m de limita ariei protejate;

- aductiune gospodaria de apa Cristea (din SP11) -  conducta din PEID De 225 mm, amplasata partial in interiorul ariei protejate, L = 368 m, in acostamentul drumului de pamant existent, fara afectarea arborilor;

- reabilitare conducta de apa str. M.Sadoveanu – conducta din PEID, De 400 mm, amplasata partial in interiorul ariei protejate, L = 19 m;

Reabilitari rezervoare – conform datelor prezentate anterior.

Date tehnice privind execuția conductelor  CL3

- conductele aferente retelelor de apa (aductiuni, extinderi şi reabilitari) prevazute in interiorul şi in proximitatea ariei protejate sunt conductede  PEID, montate la adancimi cuprinse intre 1,20 şi 1,50 m. Diametrul conductelor nu va depasi 400 mm. Conductele se vor monta pe un pat de pozare din nisip de 15 cm, iar umpluturile se vor executa cu material rezultat din sapatura;

- lățimea traseelor necesare în faza de execuție a lucrărilor  este de maxim 1,50 m;

- în functie de tehnologia aplicata de antreprenor, montarea conductelor se va realiza prin sapatura deschisa, in transee sprijinite corespunzator cu dulapi şi spraituri de metal sau lemn, ori prin metoda forajului orizontal dirijat.

Evaluarea impactului asupra rezervaţiei naturale RONPA0147 Pădurea de pini

In amplasamentul lucrărilor şi in vecinatatea acestuia nu au fost observate exemplare de floră sau faună protejate. Majoritatea lucrărilor vor fi realizate in cadrul unui perimetru care a fost construit inainte de declararea rezervaţiei, cu excepţia celor două staţii de pompare.

Amplasamentul lucrărilor nu reprezintă loc de reproducere sau de hrănire pentru speciile de faună, astfel încât impactul asupra biodiversităţii nu va fi semnificativ.

Realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va afecta populaţiile speciilor întâlnite in amplasamentul lucrărilor şi a celor din vecinătatea amplasamentului deoarece:

a. Proiectul nu implică scoaterea unor suprafeţe mari din circuitul agricol din cadrul ariilor  naturale protejate deoarece:

- proiectul presupune preponderent reabilitarea investiţiilor existente, cu excepţia celor două staţii de pompare a apei ce vor fi realizate în cadrul rezervaţiei;

- suprafaţa ocupată permanent pentru realizarea celor două staţii de pompare este de 30 m2, suprafaţă ce reprezintă 0,006% din suprafaţa totală a rezervaţiei;

- reabilitarea conductelor existente presupune numai ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren;

- terenurile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea proiectului şi vor fi redate destinaţiei iniţiale;

- Nu vor fi afectate specii protejate de floră sau faună deoarece:

- in amplasamentul proiectului nu au fost observate specii protejate de floră sau faună;

- speciile observate in amplasamentul lucrărilor şi in vecinătatea acestuia erau in căutarea hranei;

- aria de distribuţie a acestor specii este largă, nu este restrânsă numai în zonele din vecinătatea amplasamentului proiectului;

- amplasamentul lucrărilor nu reprezintă habitat de reproducere pentru speciile de faună observate;

- in amplasamentul lucrărilor nu au fost observaţi juvenili sau cuiburi / adăposturi ale speciilor de faună;

- Nu vor fi afectate habitate de interes comunitar deoarece:

- strict in amplasamentul lucrărilor nu sunt prezente habitate de interes comunitar;

- proiectul nu presupune tăierea unor arbori, ci numai ocuparea permanentă a unei suprafeţe de 30 m2;

- Realizarea proiectului nu va conduce la fragmentarea habitatelor deoarece:

- in amplasamentul lucrărilor nu există habitate de interes comunitar;

- structurile realizate in cadrul proiectului nu vor impiedica deplasarea indivizilor prezenţi la nivelul amplasamentului;

- Nu se va pierde sau degrada habitatul de hrănire a speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului deoarece:

- amplasamentul lucrărilor nu reprezintă areal de hrănire pentru speciile identificate;

- in vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate similare pe care exemplarele de faună observate in amplasamentul proiectului le pot folosi in perioada realizării lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău;

- impactul se manifestă numai in amplasamentul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va exista un impact care să se manifeste la nivelul intregului amplasament;

- Nu vor fi afectate zonele de reproducere, odihnă şi adăpost, deoarece:

- amplasamentul lucrărilor nu reprezintă habitat de reproducere pentru speciile identificate;

- in amplasamentul lucrărilor nu au fost observate cuiburi sau juvenili ai speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului;

- realizarea proiectului nu afectează suprafeţe cunoscute ca zone de odihnă şi adăpost;

- Realizarea proiectului nu va conduce la modificări semnificative in densitatea populaţiilor (nr. indivizi / suprafaţă), deoarece:

- realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la reducerea efectivului populaţional al speciilor identificate in amplasamentul proiectului;

- exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătate de unde vor reveni la finalizarea proiectului, astfel încât nu se va modifica decât temporar densitatea relativă;

- realizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la creşterea ratei mortalităţii speciilor de faună;

- Zgomotul produs nu va contribui la afectarea semnificativă a speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului deoarece:

- lucrările de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău din cadrul rezervaţiei şi din vecinătatea acesteia  nu vor fi realizate in perioada de reproducere a speciilor identificate in amplasamentul proiectului;

- exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului ca urmare a nivelului zgomotului şi a prezenţei utilajelor şi a muncitorilor;

- aceste exemplare vor reveni la finalizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, astfel încât impactul nu va fi semnificativ;

- impactul zgomotului se va manifesta numai în cadrul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va fi afectată intreaga suprafaţă a amplasamentului;

- după finalizarea lucrărilor, nivelul zgomotului din amplasamentul analizat va fi mai mic decât limitele impuse prin STAS 10009-2017 Acustică urbană;

- Nu vor fi deviate rutele de migraţie deoarece:

- înălţimea zborului din timpul migraţiei este mult superioară înălţimii până la care se manifestă impactul realizarii lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată (până la 4 m in cazul aerului);

- locaţia proiectului nu reprezintă loc de popas sau de reproducere pentru specii de păsări migratoare;

j. Efectele indirecte asupra populaţiilor de faună din cadrul amplasamentului sau din vecinatatea acestuia sunt nesemnificative deoarece:

- exemplarele de faună observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea proiectului de unde vor reveni la finalizarea lucrărilor;

- la finalizarea lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată, nu va mai exista impact indirect asupra faunei identificate in amplasamentul proiectului.

Ţinând cont de toate aspectele prezentate in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată, impactul negativ al realizării lucrărilor de infrastructură de apă şi apă uzată în judeţul Bacău asupra rezervaţiei naturale Pădurea de pini este nesemnificativ, temporar şi reversibil, cu excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe de teren (impact rezidual). Impactul rezidual nu este semnificativ având în vedere că suprafaţa ocupată este de 30 m2, respectiv 0,006 % din suprafaţa totală a rezervaţiei.

#### 8.4.6. Evaluarea impactului cumulat asupra factorului de mediu biodiversitate

Evaluarea impactului cumulativ al proiectului analizat cu alte planuri / proiecte existente sau propuse in zonă fără a lua in considerare măsurile de reducere a impactului

In cazul reţelelor de utilităţi existente in vecinătatea amplasamentului proiectului au fost derulate procedurile de evaluare a impactului asupra mediului şi / sau evaluare adecvată, iar in actele de reglementare sunt impuse măsuri care vor trebui respectate in funcţie de faza de realizare in care se va afla obiectivul. Implementarea măsurilor de reducre a impactului asupra mediului in cazul fiecărui obiectiv in parte va contribui la diminuarea / eliminarea impactului atât in amplasamentul respectivului proiect, cât şi la nivelul intregii zone analizate.

In cazul in care măsurile de reducere / eliminare a impactului prevăzute in actele de reglementare nu vor fi implementate, se poate produce afectarea speciilor şi habitatelor prezente in amplasamentele analizate. In situaţia in care nu vor fi folosite tehnologii şi echipamente de construcţie moderne, emisiile de noxe, zgomot şi vibraţii pot avea un nivel care să afecteze mediul in amplasamentul acestor planuri / proiecte.

De asemenea, dacă nu vor fi strict respectate spaţiile prevăzute a fi afectate temporar sau permanent de lucrări pentru fiecare proiect in parte, poate fi afectată starea de conservare a acestor specii protejate.

O altă acţiune care poate afecta starea de conservare a speciilor şi habitatelor dacă nu este făcută corespunzător este managementul deşeurilor. Depozitarea necontrolată, in spaţii care nu sunt amenjate corespunzător poate contribui la afectarea speciilor şi habitatelor, cât şi la deteriorarea aspectului peisajului la nivelul zonei analizate.

Evaluarea impactului rezidual care rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului pentru proiectul propus şi pentru alte PP

Impactul rezidual asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar constă in ocuparea permanentă a unor suprafeţe de teren şi schimbarea destinaţiei acestor terenuri. Deoarece pe suprafeţele care vor fi ocupate definitiv pentru realizarea proiectelor nu au fost identificate habitate de interes comunitar sau specii de floră de importanţă conservativă, impactul rezidual nu este semnificativ.

Cuantificarea impactului cumulat asupra biodiversităţii a fost realizată după următoarele criterii:

- prezenţa habitatelor şi speciilor pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi ROSCI0434 Siretul Mijlociu;

- prezenţa şi distribuţia speciilor de păsări pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești şi ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni;

- numărul de specii protejate identificate in amplasamentul proiectului, nelistate in formularele standard ale ariilor naturale protejate;

- starea de conservare a speciilor şi habitatelor identificate in amplasamentul proiectului;

- gradul de fragmentare a habitatelor prezente in zona analizată;

- gradul de afectare a habitatelor folosite pentru hrănire, cuibărire, odihnă sau adăpost de către speciile de faună identificate la nivelul amplasamentului;

- suprafaţa habitatelor afectate;

- structura şi dinamica populaţiilor identificate in amplasament;

- ecologia speciilor identificate în zona investigată;

Tabel 1 105: Evaluarea impactului cumulat pentru biodiversitate

| Factor mediu | Impact activități existente/autorizate | Impact proiect (execuție) | Impact proiect (operare) | Impact cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biodiversitate și natura 2000 | Emisii apă Emisii zgomot | Emisii apă și zgomot în limitele legale maxim admise | Emisii apă și zgomot în limitele legale maxim admise | În perioada de construcție, zgomotul datorat folosirii utilajelor se va cumula cu cel provenit de la trafic, însă având în vedere că zonele din vecinătatea drumurilor sunt deja antropizate, impactul cumulat va fi minim |

#### 8.4.7. Evaluarea impactului asupra biodiversităţii

In tabelul 52 este prezentat sintetizat impactul dezvoltării şi exploatării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău asupra ariilor naturale protejate existente in zona analizată.

Tabel 1 106: Evaluarea şi cuantificarea efectelor asupra speciilor şi habitatelor de pe amplasament şi asupra celor din vecinătate

| Posibil efect asupra speciilor şi habitatelor de pe amplasament şi a celor din vecinătate | Evaluarea şi diminuarea posibilelor efecte | Indice de impact | Concluzie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Scoaterea unor suprafeţe de teren din circuitul agricol | in terenurile din ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna in care va fi realizat proiectul nu au fost identificate specii de floră sau habitate de interes conservativ; amplasamentul proiectului este ocupat de terenuri agricole şi zone cu vegetaţie spontană caracteristice habitatului Ruderal communities; proiectul va fi realizat in zone in care nu au fost identificate specii de floră de importanţă conservativă; terenurile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea proiectului; suprafaţa scoasă din circuitul agricol reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa analizată; | 0 | Impactul asupra biodiversităţii este nesemnificativ |
| 2. Afectarea speciilor acvatice care trăiesc in albiile râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista | materialele de construcţie şi deşeurile vor fi depozitate in spaţii special amenajate, la distanţă mare de albiile râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista; nu vor exista emisii de poluanţi in apele râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista; nu se vor modifica sub nicio forma regimul de curgere, adâncimea apei şi caracteristicile fizico-chimice ale apelor râurilor Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi ale pârâului Precista; | 0 | Nu va fi modificată calitatea apelor râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista şi implicit nu vor fi afectate speciile acvatice din aceste ape |
| 3. Afectarea unor habitate de importanţă comunitară | în zonele din ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna in care va fi realizat proiectul nu au fost identificate habitate de importanţă comunitară; habitatul 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum identificat în vecinătatea amplasamentului lucrărilor propuse în Târgu Ocna nu va fi afectat de implementarea proiectului; amplasamentul este ocupat de culturi agricole, de habitatul Ruderal communities in care nu există specii de floră de interes conservativ; celelalte habitate pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna şi ROSCI0434 Siretul Mijlociu nu au fost identificate in amplasamentul proiectului şi in vecinătatea acestuia şi nu vor fi afectate sub nicio formă de dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău; | 0 | Prin realizarea şi exploatarea proiectului nu vor fi afectate habitate de importanţă comunitară deoarece acestea nu există in amplasamentul proiectului. |
| 4. Fragmentarea habitatelor | in zona in care va fi realizat proiectul există mai multe drumuri (drumuri naţionale, drumuri de exploatare); noile infrastructuri ce vor fi realizate in cadrul proiectului nu vor constitui bariere in calea migraţiei speciilor de faună identificate in zona analizată, conductele vor fi pozate atunci când este posibil în ampriza drumurilor existente, astfel încât dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va conduce la fragmentarea habitatelor; | 0 | Realizarea proiectului nu va conduce la fragmentarea habitatelor existente in zona analizată |
| 5. Pierderea sau degradarea habitatului de hrănire pentru speciile de faună | impactul dezvoltării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău se va manifesta punctual la nivelul fiecărui punct de lucru; impactul nu se va manifesta la nivelul intregii suprafeţe a proiectului; in vecinătatea zonelor in care se lucrează există habitate similare care pot fi folosite pentru hrănire de către speciile de faună identificate; ocuparea permanentă a unor suprafeţe de teren arabil nu va contribui la reducerea semnificativă a arealului de hrănire a speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului, deoarece aceste suprafeţe reprezintă un procent foarte mic din intreaga suprafaţă analizată; | 0 | In vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate similare care pot fi folosite pentru hrănire de către speciile de faună |
| 6. Afectarea zonelor de cuibărire, odihnă şi adăpost | in amplasamentul proiectului nu au fost observate cuiburi ale speciilor pentru a căror protecţie au fost desemnate cele opt arii naturale protejate sau ale speciilor identificate in aplasamentul proiectului, dar nemenţionate in formularul standard Natura 2000 ale acestor arii protejate; realizarea proiectului nu afectează suprafeţele cunoscute ca zone de cuibărire, odihnă şi adăpost; | 0 | In amplasamentul proiectului nu există locuri de cuibărire / odihnă / adăpost, iar zonele de cuibărire / odihnă / adăpost din vecinătatea amplasamentului proiectului nu vor fi afectate sub nicio formă de realizarea proiectului (datorită distanţei mari dintre amplasamentul lucrărilor şi aceste zone) |
| 7. Schimbări in densitatea populaţiilor (nr. indivizi / suprafaţă) | dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va conduce la modificarea densităţii populaţiilor decât in cadrul fronturilor de lucru, deoarece indivizii se vor deplasa in habitatele similare invecinate; prin implementarea proiectului nu se va modifica efectivul populaţional al speciilor, ci numai densitatea relativă a acestora; realizarea lucrărilor nu va produce decât accidental moartea indivizilor prezenţi in cadrul fronturilor de lucru; in mod normal, indivizii care foloseau accidental amplasamentele fronturilor de lucru pentru hrănire se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului proiectului, astfel incât nu se poate produce mortalitatea acestor indivizi; | 0 | Realizarea proiectului nu va contribui la modificarea efectivului populaţional al speciilor identificate in amplasamentul proiectului, ci numai la modificarea densităţii relative a acestiora ca urmare a deplasării indivizilor in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului proiectului; |
| 8. Efecte negative ca urmare a zgomotului produs | nivelul ridicat al zgomotului şi al vibraţiilor şi prezenţa utilajelor in cadrul zonelor de lucru determină îndepărtarea temporară a exemplarelor de faună identificate in amplasamentul proiectului in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului proiectului; efectul zgomotului nu se va manifesta la nivelul intregului amplasament, ci zonal in cadrul fiecărui front de lucru şi la nivelul principalelor drumuri de acces; amplasamentul proiectului nu reprezintă loc de reproducere pentru speciile de faună identificate, ci este folosit ocazional ca areal de hrănire, astfel încât impactul zgomotului nu va fi semnificativ; | -1 | Nivelul zgomotului şi al vibraţiilor nu va avea impact negativ semnificativ asupra speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului; |
| 9. Efect de barieră sau devieri ale rutelor de migraţie | amplasamentul este situat pe ramura nordică a drumului est-elbic, dar deoarece înălţimea zborului in timpul migraţiei este mult superioară celei la care vor fi realizate lucrările de construcţie, implementarea proiectului nu va constitui o barieră in calea migraţiei păsărilor; locurile de popas ale păsărilor migratoare din vecinătatea amplasamentului proiectului nu vor fi afectate sub nicio formă dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău; de asemenea, proiectul nu va contribui la fragmentarea habitatelor şi nu va constitui o barieră in calea deplasării faunei terestre sau acvatice; | 0 | Nu vor fi deviate rutele de migraţie; |
| 10. Afectarea indirectă a speciilor de faună prin afectarea relaţiilor trofice la nivelul amplasamentului şi/sau schimbări ale etologiei acestora | in perioada realizării lucrărilor de construcţie se poate produce îndepărtarea temporară a faunei care foloseşte ocazional amplasamentul proiectului pentru hrănire; deoarece in vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate similare care pot fi folosite pentru hrănire, nu se vor modifica relaţiile trofice la nivelul zonei analizate; realizarea lucrărilor de construcţie nu va produce modificări semnificative in comportamentul speciilor de faună identificate pe amplasamentul proiectului. | 0 | Dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău va avea efecte indirecte nesemnificative asupra faunei din cadrul amplasamentului sau din vecinătatea acestuia. |

Legendă

| Nivel al indicelui de impact | Situaţiile/condiţiile de atribuire a nivelului indicelui de impact |
| --- | --- |
| -3 | Efect negativ persistent ce prezintă risc ridicat după implementarea măsurilor de reducere a efectelor negative, iar rezultatul evaluării soluţiilor alternative este negativ sau nesigur |
| -2 | Efect negativ persistent chiar după implementarea măsurilor de reducere a efectelor negative, necesitând evaluarea unor soluţii alternative |
| -1 | Efect negativ existent cu valoare nesemnificativă ca urmare a măsurilor |
| 0 | Efect negativ inexistent sau eliminat ca urmare a adoptării măsurilor propuse |
| 0+1 | Efect negativ inexistent sau eliminat ca urmare a adoptării măsurilor propuse, existând şi o serie de efecte pozitive |
| 0+2 | Efect negativ inexistent sau eliminat ca urmare a adoptării măsurilor propuse, existând efecte pozitive clare, in favoarea creşterii statutului de conservare a speciilor şi/sau habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată de interes comunitar |

Tabel 1 107: Evaluarea impactului asupra biodiversităţii generat de dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău

| Aspecte de mediu afectate | Efecte asupra biodiversităţii |
| --- | --- |
|  | Directe | Indirecte | Permanente | Temporare | Termen scurt | Termen mediu | Termen lung | Cumulative | Sinergice |
| Scoaterea unor suprafeţe din circuitul agricol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afectarea speciilor acvatice care trăiesc in albiile râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi pârâul Precista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afectarea unor habitate de importanţă comunitară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fragmentarea habitatelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierderea sau degradarea habitatului de hrănire pentru speciile de faună |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afectarea zonelor de cuibărire, odihnă şi adăpost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schimbări in densitatea populaţiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efecte negative ca urmare a zgomotului produs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efect de barieră sau deviere a rutelor de migraţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afectarea indirectă a speciilor de faună prezente pe amplasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu vor conduce la fragmentarea sau afectarea habitatelor pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna şi ROSCI0434 Siretul Mijlociu.

Realizarea lucrărilor de construcţie nu va produce schimbări in densitatea populaţiilor din zona analizată         (nr. indivizi / suprafaţă). Habitatele naturale de interes comunitar din vecinătatea zonei analizate nu se vor restrânge ca suprafaţă, astfel încât va fi menţinută integritatea ariilor naturale din amplasamentul proiectului şi din vecinătatea acestuia (ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești, ROSCI0434 Siretul Mijlociu, ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni, ROSCI0318 Magura Târgu Ocna, RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna, RONPA0147 Padurea de Pini).

Dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău cu respectarea măsurilor de reducere a impactului recomandate in continuare, nu va avea impact semnificativ asupra mediului.

#### 8.4.8. Măsurile de reducere a impactului şi calendarul implementării acestor măsuri

Este recomandat ca toată perioada de realizare a lucrărilor pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău să fie asistată de o firmă/instituţie specializată in domeniul biodiversitate, care să se implice activ in implementarea durabilă a obiectivelor propuse in cadrul proiectului şi respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului propuse in cadrul prezentului studiu de evaluare adecvată.

Este recomandat ca respectarea măsurilor de reducere a impactului să fie impusă prin caietul de sarcini pe baza căruia vor fi atribuite lucrările de construcţie.  De asemenea, măsurile de reducere a impactului asupra mediului vor fi incluse in planurile de management de mediu.

In cadrul fiecărui front de lucru va exista o copie a acordului de mediu emis pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020” in care vor fi menţionate toate măsurile de reducere a impactului pe care constructorul va fi obligat să le respecte cu stricteţe.

Măsurile de reducere a impactului vor fi prezentate dirigintelui de şantier şi responsabililor punctelor de lucru de către firma care va realiza monitorizarea amplasamentului înainte de începerea lucrărilor de construcţie. Implementarea acestor măsuri va fi monitorizată sistematic, conform planului de monitorizare propus in cadrul prezentului studiu de evaluare adecvată.

Implementarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului este obligatorie atât de către beneficiar, cât şi de executantul lucrărilor. In cadrul devizului general al proiectului au fost prevăzute fonduri speciale pentru implementarea acestor măsuri.  În capitolul 1 (Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului), in subcapitolul 1.3. (Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială a terenului) au fost prevăzute 17.709.560 lei pentru aplicarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului şi aducerea terenurilor afectate temporar de lucrări la starea iniţială.

Implementarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului este responsabilitatea beneficiarului şi a executantului lucrărilor.

In cadrul acestui studiu de evaluare adecvată au fost propuse măsuri de reducere a impactului pentru habitatele  identificate in amplasamentul proiectului şi a fiecărei clase de organisme identificate in zona analizată. Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra unei clase de organisme sunt aplicabile fiecărei specii din clasa respectivă.

De asemenea, vor fi respectate următoarele măsuri generale pentru protecția biodiversității:

- vor fi respectate prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin legea nr. 49/2011;

- vor fi respectate prevederile planurilor de management ale ariilor naturale protejate;

- Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (custode al ariilor) va fi anunțată cu 7 zile inainte de începerea lucrărilor. De asemenea, ANANP va fi informată atât periodic despre stadiul lucrărilor, cât și in termen de 24 h in situația apariției unor probleme pentru a găsi soluții legale împreună cu reprezentanții autorităților pentru protecția mediului;

- amplasamentul proiectului va fi verificat cu atenție înainte de începerea lucrărilor de construcție și vor fi relocate toate exemplarele de faună cu mobilitate redusă. De asemenea, este recomandată relocarea tuturor exemplarelor cu mobilitate redusă (amfibieni, reptile, mamifere mici) identificate in perioada lucrărilor;

- calendarul de efectuare a lucrărilor va fi respectat cu strictețe, iar activitățile vor fi realizate cu maximă operativitate pentru a da posibilitatea animalelor care eventual au părăsit zona, să revină;

- vor fi folosite tehnologii și utilaje de construcție de ultimă generație pentru a limita emisiile de poluanți și a reduce nivelul zgomotelor și vibrațiilor;

- utilajele și auto-utilitarele care transportă materialele de construcție se vor deplasa numai pe drumurile de exploatare existente, iar viteza de deplasare va fi limitată;

- concentrația gazelor de eșapament va fi determinată periodic, iar in situația in care nivelul acestora va fi mai mare decât nivelul maxim admis, vor fi luate măsuri urgente (înlocuirea utilajelor, montarea unor echipamente mai performante pentru limitarea emisiilor);

- nivelul zgomotului va fi determinat periodic, iar in situația in care nivelul zgomotului va depăși nivelul maxim admis, vor fi montate echipamente mai performante de reducere a zgomotului la motoare;

- se va asigura un management eficient al deșeurilor: deșeurile vor fi colectate selectiv, punctele de lucru vor fi dotate permanent cu recipienți adecvați depozitării deșeurilor menajere, deșeurile vor fi transportate la un depozit de deşeuri autorizat prin intermediul unei firme cu care constructorul va încheia un contract;

- carburantul necesar pentru realizarea lucrărilor va fi transportat și depozitat in recipienți corespunzători normelor de depozitare și transport a produselor petroliere;

- personalul constructorului va fi instruit despre conduita în cadrul ariilor naturale protejate şi îî vor fi prezentate informaţii despre speciile protejate care pot fi întâlnite acciddental în cadrul fronturilor de lucru;

Tabel 1 108:  Măsuri pentru protecţia habitatelor identificate in amplasamentului proiectului (habitatul Ruderal communities) şi calendarul implementării acestor măsuri

| Nr. crt | Măsura de reducere a impactului | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| Inaintea începerii lucrărilor de construcţie |
| 1 | zonele propuse in proiect a fi afectate temporar / permanent de lucrări vor fi strict delimitate in teren, astfel încât să nu fie afectate suprafeţe suplimentare din vecinătatea amplasamentului | Executantul lucrărilor |
| 2 | depozitul de carburanţi va fi amplasat in organizarea de şantier situată in afara ariilor protejate | Executantul lucrărilor |
| Perioada construcţiei |
| 1 | este interzisă afectarea de către lucrări a altor suprafeţe faţă de cele prevăzute strict in proiect | Executantul lucrărilor |
| 2 | stratul de sol fertil excavat se va depozita separat de solul nefertil şi va fi folosit pentru refacerea suprafeţelor afectate temporar de lucrări astfel încât să nu existe riscul apariţiei unor specii alohtone / invazive | Executantul lucrărilor |
| 3 | deşeurile vor fi colectate şi depozitate selectiv in spaţii special amenajate in cadrul organizărilor de şantier | Executantul lucrărilor |
| 4 | deşeurile vor fi eliminate periodic din cadrul fronturilor de lucru, pentru a nu afecta calitatea solului fertil şi a nu atrage exemplare de faună | Executantul lucrărilor |
| 5 | autoutilitarele care transportă materiale de construcţie şi utilajele care execută lucrările se vor deplasa numai pe drumurile existente (naţionale, judeţene sau de exploatare). Este strict interzisă staţionarea sau folosirea pentru deplasare a zonelor cu vegetaţie spontană din amplasamentul proiectului | Executantul lucrărilor |
| 6 | lucrările vor fi realizate etapizat, astfel încât să nu fie afectată simultan intreaga suprafaţă a amplasamentului şi să fie redusă perioada de refacere a spaţiilor afectate temporar de lucrări | Executantul lucrărilor |
| 7 | zonele in care vor fi realizate lucrările de construcţie vor fi decopertate înainte de inceperea lucrărilor, astfel încât să se reducă riscul eroziunii eoliene şi al antrenării de pulberi sedimentabile de către vânt sau apele din precipitaţii | Executantul lucrărilor |
| 8 | la finalul unei zile de lucru nu vor fi lăsate şanţuri neacoperite | Executantul lucrărilor |
| 9 | este strict interzisă depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor in afara perimetrului organizărilor de şantier | Executantul lucrărilor |
| 10 | materialele de construcţie (in special cele in vrac) vor fi stocate in cadrul unor depozite compartimentate şi acoperite astfel încât să fie evitată antrenarea lor de vânt sau de precipitaţii | Executantul lucrărilor |
| 11 | vor fi prevenite scurgerile accidentale de hidrocarburi sau alte substanţe folosite pentru realizarea lucrărilor | Executantul lucrărilor |
| 12 | alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai in spaţii special amenajate | Executantul lucrărilor |
| 13 | este interzisă eliminarea apelor uzate înainte de a fi epurate corespunzător | Executantul lucrărilor |
| 14 | spațiile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea lucrărilor cu solul fertil excavat inițial astfel încât să fie eliminat riscul de instalare a speciilor alogene invazive | Executantul lucrărilor |
| In perioada de operare a proiectului |
| 1 | verificarea periodică a stării conductelor şi a funcţionării corecte a staţiilor de epurare şi de tratare a apei | Beneficiarul proiectului |
| 2 | verificarea gradului de refacere a spaţiilor afectate temporar de lucrări (inierbarea acestora) | Beneficiarul prin intermediul unei firme / instituţii specializate in domeniul biodiversitate |
| 3 | monitorizarea periodică a amplasamentului conform planului de monitorizare propus in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată | Beneficiarul prin intermediul unei firme / instituţii specializate in domeniul biodiversitate |
| In perioada dezafectării proiectului |
| Conductele vor fi înlocuite, iar staţiile de tratare a apei şi staţiile de epurare vor fi modernizate / reabilitate. Măsurile sunt similare celor din timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, dar deoarece perioada de realizare a acestora este mult mai mică, impactul asupra mediului va fi mult diminuat | Beneficiarul prin intermediul unui constructor |

Tabel 1 109:. Măsuri pentru protecţia mamiferelor identificate in amplasamentului proiectului şi in vecinătatea acestuia şi calendarul implementării acestor măsuri

| Nr. crt | Măsura de reducere a impactului | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| Inaintea începerii lucrărilor de construcţie |
| 1 | zonele propuse in proiect a fi afectate temporar / permanent de lucrări vor fi strict delimitate in teren, astfel incât să nu fie afectate suprafeţe suplimentare din vecinătatea amplasamentului | Constructorul |
| Perioada construcţiei |
| 1 | este interzisă afectarea de către lucrări a altor suprafeţe faţă de cele prevăzute strict in proiect | Executantul lucrărilor |
| 2 | deşeurile vor fi colectate şi depozitate selectiv numai in spaţii special amenajate in cadrul organizării de şantier | Executantul lucrărilor |
| 3 | deşeurile vor fi eliminate periodic din cadrul fronturilor de lucru, pentru a nu afecta calitatea solului fertil şi a nu atrage exemplare de faună | Executantul lucrărilor |
| 4 | autoutilitarele care transportă materiale de construcţie şi utilajele din şantier se vor deplasa numai pe drumurile de exploatare existente. Este strict interzisă staţionarea sau folosirea pentru deplasare a zonelor cu vegetaţie spontană din amplasamentul proiectului | Executantul lucrărilor |
| 5 | lucrările vor fi realizate etapizat, astfel încât să nu fie afectată simultan intreaga suprafaţă a amplasamentului şi să fie redusă perioada de refacere a spaţiilor afectate temporar de lucrări | Executantul lucrărilor |
| 6 | este strict interzisă depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor in afara perimetrului organizărilor de şantier | Executantul lucrărilor |
| 7 | materialele de construcţie (in special cele in vrac) vor fi stocate in cadrul unor depozite compartimentate şi acoperite | Executantul lucrărilor |
| 8 | vor fi prevenite scurgerile accidentale de hidrocarburi sau alte substanţe folosite pentru realizarea lucrărilor | Executantul lucrărilor |
| 9 | alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai in cadrul unor spaţii special amenajate | Executantul lucrărilor |
| 10 | utilajele de şantier vor fi dotate cu dispozitive de reducere a zgomotului, astfel încât să corespundă nivelului de zgomot maxim admis pentru categoria respectivă de utilaj şi să nu existe riscul de afectare a speciilor de mamifere identificate in amplasamentul proiectului sau a celor din vecinătate | Executantul lucrărilor |
| In perioada de operare a proiectului |
| 1 | verificarea periodică a stării conductelor şi a funcţionării corecte a staţiilor de epurare şi de tratare a apei | Beneficiarul proiectului prin intermediul unei firme specializate |
| 2 | verificarea gradului de refacere a spaţiilor afectate temporar de lucrări (înierbarea acestora) | Beneficiarul prin intermediul unei firme / instituţii specializate in domeniul biodiversitate |
| 3 | monitorizarea periodică a amplasamentului conform planului de monitorizare propus in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată | Beneficiarul prin intermediul unei firme / instituţii specializate in domeniul biodiversitate |
| In perioada dezafectării proiectului |
| Conductele vor fi înlocuite, iar staţiile de tratare a apei şi staţiile de epurare vor fi modernizate / reabilitate. Măsurile sunt similare celor din timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, dar deoarece perioada de realizare a acestora este mult mai mică, impactul asupra mediului va fi mult diminuat | Beneficiarul prin intermediul unui constructor |

Tabel 1 110:  Măsuri pentru protecţia speciilor de avifaună observate in amplasamentul proiectului (inclusiv a celor pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești şi ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni) şi calendarul implementării acestor măsuri

| Nr. crt | Măsura de reducere a impactului | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| Înaintea începerii lucrărilor de construcţie |
| 1 | zonele propuse in proiect a fi afectate temporar / permanent de lucrări vor fi strict delimitate in teren, astfel încât să nu fie afectate suprafeţe suplimentare din vecinătatea amplasamentului | Executantul lucrărilor |
| 2 | amplasamentul proiectului va fi verificat de un biolog. Dacă vor fi observate cuiburi, acestea vor fi mutate in zone in care nu se vor desfăşura lucrări de construcţie | Beneficiarul prin intermediul unei firme /instituţii specializate in domeniul biodiversitate |
| 3 | Lucrările din cadrul ariilor protejate şi din imediata vecinătate a acestora vor fi planificate astfel incât să nu fie efectuate in perioada de reproducere a speciilor identificate in amplasamentul proiectului şi in vecinătatea acestuia (perioada aprilie – iunie) | Beneficiarul proiectului |
| Perioada construcţiei |
|  | este strict interzisă afectarea altor suprafeţe faţă de cele prevăzute in proiect | Executantul lucrărilor |
|  | spaţiile afectate temporar / permanent de lucrări vor fi limitate la cele strict necesare | Executantul lucrărilor |
|  | lucrările vor fi realizate etapizat pentru a limita spaţiile afectate de lucrări şi a reduce impactul asupra speciilor de păsări identificate la nivelul amplasamentului proiectului şi in vecinătatea acestuia | Executantul lucrărilor |
|  | vor fi adoptate măsuri de reducere a nivelului de zgomot astfel încât acestea să se încadreze in limitele prevăzute in STAS 10009/2017 şi să nu afecteze speciile de păsări observate in amplasamentul proiectului şi în vecinătatea acestuia | Executantul lucrărilor |
|  | deşeurile vor fi colectate şi depozitate selectiv in cadrul organizării de şantier. Este strict interzisă depozitarea lor in afara spaţiilor special amenajate | Executantul lucrărilor |
|  | deşeurile vor fi eliminate periodic din amplasamentul proiectului prin intermediul unei firme specializate cu care constructorul va incheia contract | Executantul lucrărilor prin intermediul unei firme specializate |
|  | materialele de construcţie (in special cele in vrac) vor fi stocate in cadrul unor depozite compartimentate şi acoperite | Executantul lucrărilor |
|  | viteza de deplasare a utilajelor şi autoutilitarelor care transportă materiale de construcţie va fi limitată pentru a diminua emisiile de praf | Executantul lucrărilor |
|  | vor fi adoptate tehnici de construcţie moderne astfel incât să fie diminuate emisiile de praf, poluanţi atmosferici, deşeuri | Executantul lucrărilor |
|  | vor fi prevenite scurgerile accidentale de hidrocarburi sau alte substanţe folosite pentru realizarea lucrărilor | Executantul lucrărilor |
|  | spălarea şi reparea utilajelor se vor face numai in centre autorizate, departe de albiile minore ale râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi pârâul Precista şi Trotuş şi in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar | Executantul lucrărilor |
|  | alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai in spaţii special amenajate | Executantul lucrărilor |
|  | echipamentele hidraulice ce vor acţiona în amplasament vor folosi lichide hidraulice netoxice şi biodegradabile | Executantul lucrărilor |
|  | vor fi folosite echipamente şi tehnologii moderne, astfel încât emisiile de poluanţi atmosferici, zgomot şi vibraţii să fie cât mai mici | Executantul lucrărilor |
|  | este strict interzisă izgonirea sau capturarea speciilor de păsări identificate in amplasamentul proiectului de către angajaţii constructorului | Executantul lucrărilor |
| In perioada de operare a proiectului |
| 1 | monitorizarea periodică a amplasamentului conform planului de monitorizare propus in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată | Beneficiarul prin intermediul unei firme /instituţii specializate in domeniul biodiversitate |
| 2 | verificarea periodică a stării conductelor şi a funcţionării corecte a staţiilor de epurare şi de tratare a apei |  |
| In perioada dezafectării proiectului |
| Conductele vor fi înlocuite, iar staţiile de tratare a apei şi staţiile de epurare vor fi modernizate / reabilitate. Măsurile sunt similare celor din timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, dar deoarece perioada de realizare a acestora este mult mai mică, impactul asupra mediului va fi mult diminuat | Beneficiarul prin intermediul unui constructor |

Tabel 1 111: Măsuri pentru protecţia speciilor de reptile şi amfibieni din amplasamentul proiectului şi calendarul implementării şi monitorizării acestor măsuri

| Nr. crt | Măsura de reducere a impactului | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| Înaintea începerii lucrărilor de construcţie |
| 1 | lucrările vor fi planificate astfel incât să nu fie realizate în perioada de reproducere a speciilor de reptile şi amfibieni identificate in amplasamentul proiectului sau a căror prezenţă este posibilă în amplasamentul proiectului (in afara perioadei martie – iunie) | Executantul lucrărilor |
| 2 | zonele propuse in proiect a fi afectate temporar / permanent de lucrări vor fi strict delimitate in teren, pentru a preveni deteriorarea suprafeţelor învecinate | Executantul lucrărilor |
| 3 | amplasamentul proiectului va fi verificat de un biolog. Dacă vor fi observate exemplare cu mobilitate redusă, acestea vor fi mutate in zone in care nu se vor desfăşura lucrări de construcţie | Executantul lucrărilor prin intermediul unui biolog / unei firme /instituţii specializate in domeniul biodiversitate |
| Perioada construcţiei |
|  | spaţiile propuse in proiect a fi afectate de lucrări vor fi clar delimitate in teren şi vor fi respectate cu stricteţe | Executantul lucrărilor |
|  | este strict interzisă afectarea altor spaţii faţă de cele prevăzute in proiectul tehnic | Executantul lucrărilor |
|  | montarea utilajelor de săpăre și derularea activităților ce provoacă vibrații se va realiza in timpul minim posibil și cu utilizarea unui număr minim de personal | Executantul lucrărilor |
|  | lucrările vor fi realizate etapizat, iar şanţurile săpate pentru pozarea conductelor vor fi acoperite la finalul unei zile de lucru astfel incât să nu existe pericolul capturării speciilor de amfibieni şi reptile |  |
|  | vor fi limitate emisiile de zgomot, praf, poluanţi atmosferici, deşeuri astfel incât să fie redus impactul asupra speciilor de reptile şi amfibieni identificate in amplasamentul proiectului | Executantul lucrărilor |
|  | se va preveni formarea unor gropi in cadrul fronturilor de lucru, astfel incât să nu existe pericolul capturării speciilor de amfibieni şi reptile | Executantul lucrărilor |
|  | utilajele vor fi dotate cu dispozitive de reducere a zgomotului, astfel încât să corespundă nivelului de zgomot maxim admis pentru categoria respectivă de utilaj | Executantul lucrărilor |
|  | vor fi folosite echipamente şi tehnologii moderne, astfel încât emisiile de poluanţi atmosferici, zgomot şi vibraţii să fie cât mai mici | Executantul lucrărilor |
|  | va fi limitată viteza de deplasare a utilajelor şi a autoutilaterelor care transportă materiale de construcţie, astfel încât să fie redus riscul de mortalitatea directă a speciilor de reptile şi amfibieni identificate in amplasamentul proiectului | Executantul lucrărilor |
|  | este strict interzisă deplasarea utilajelor şi autoutilitarelor care transportă materialele de construcţie in afara drumurilor existente (naţionale, judeţene sau de exploatare) | Executantul lucrărilor |
|  | dacă in cadrul fronturilor de lucru sau pe drumurile de exploatare din amplasamentul proiectului vor fi întâlnite exemplare de faună cu mobilitate redusă acestea vor fi mutate in zone in care nu se desfăşoară lucrări de construcţie | Executantul lucrărilor |
|  | gropile rezultate din foraje sau din depozitarea utilajelor vor fi acoperite pentru a evita apariția unor false habitate de reproducere pentru amfibieni | Executantul lucrărilor |
| In perioada de operare a proiectului |
| 1 | monitorizarea periodică a amplasamentului conform planului de monitorizare propus in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată | Beneficiarul prin intermediul unei firme /instituţii specializate in domeniul biodiversitate |
| 2 | verificarea periodică a stării conductelor şi a funcţionării corecte a staţiilor de epurare şi de tratare a apei | Beneficiarul proiectului prin intermediul unei firme specializate |
| In perioada dezafectării proiectului |
| Conductele vor fi înlocuite, iar staţiile de tratare a apei şi staţiile de epurare vor fi modernizate / reabilitate. Măsurile sunt similare celor din timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, dar deoarece perioada de realizare a acestora este mult mai mică, impactul asupra mediului va fi mult diminuat | Beneficiarul prin intermediul unui constructor |

Tabel 1 112: Măsuri pentru protecţia speciilor de peşti identificate in amplasamentul analizat şi calendarul implementării şi monitorizării acestor măsuri

| Nr. crt. | Măsura de reducere a impactului | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| Înaintea începerii lucrărilor de construcţie |
| 1 | zonele propuse in proiect a fi afectate temporar / permanent de lucrări vor fi strict delimitate in teren, pentru a preveni deteriorarea suprafeţelor învecinate | Executantul lucrărilor |
| 2 | vor fi alese tehnici de construcţie moderne şi materiale nepoluante pentru a diminua pericolul afectării speciilor de peşti care populează râurile Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi pârâul Precista | Proiectantul lucrărilor |
| Perioada construcţiei |
|  | vor fi utilizate tehnici de construcţie moderne, iar materialele de construcţie vor fi manevrate cu grijă, astfel încât să nu existe pericolul contaminării apelor râurilor Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi ale pârâului Precista şi implicit afectarea speciilor acvatice care trăiesc in apele acestor râuri | Executantul lucrărilor |
|  | deşeurile vor fi colectate in spaţii special amenajate in cadrul organizărilor de şantier, la distanţă mare de albiile monire ale râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi pârâul Precista. Este strict interzisă depozitarea deşeurilor in spaţii neamenajate | Executantul lucrărilor |
|  | deşeurile vor fi eliminate periodic din amplasamentul organizărilor de şantier, prin intermediului unei firme specializate | Executantul lucrărilor prin intermediul unei firme specializate |
|  | păstrarea regimului de curgere şi a adâncimii apelor râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi pârâul Precista | Executantul lucrărilor |
|  | lucrările din vecinătatea cursurilor de apă vor fi efectuate in afara perioadelor ploioase, astfel încât să nu se cumuleze efectul de creştere a turbidităţii apei ca urmare a antrenării de particule sedimentabile de către apele din precipitaţii şi a pătrunderii pământului din excavaţii in albia râului | Executantul lucrărilor |
|  | vor fi prevenite scurgerile accidentale de hidrocarburi sau alte substanţe folosite pentru realizarea lucrărilor | Executantul lucrărilor |
|  | spălarea şi repararea utilajelor se vor face numai in centre autorizate, departe de albiile râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi pârâul Precista şi in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar | Executantul lucrărilor |
|  | alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai in spaţii special amenajate. | Executantul lucrărilor |
|  | echipamentele hidraulice ce vor acţiona în vecinătatea cursurilor râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista vor folosi lichide hidraulice netoxice şi biodegradabile | Executantul lucrărilor |
|  | utilajele vor fi dotate cu dispozitive de reducere a zgomotului, astfel încât să corespundă nivelului de zgomot maxim admis pentru categoria respectivă de utilaj şi să nu afecteze speciile de peşti identificate in amplasamentul proiectului | Executantul lucrărilor |
|  | lucrările de turnare a betonului vor fi complet izolate de cursul de apă prin folosirea unor tehnologii adecvate | Executantul lucrărilor |
|  | este strict interzisă extracţia de nisipuri şi pietrişuri din albiile râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista | Executantul lucrărilor |
|  | este strict interzisă prelevarea de apă din albia râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista | Executantul lucrărilor |
|  | după finalizarea lucrărilor de construcţie, toate materialele de construcţie şi deşeurile vor fi îndepărtate din amplasamentul proiectului | Executantul lucrărilor |
|  | este interzisă eliminarea apelor uzate inainte de a fi epurate corespunzător | Executantul lucrărilor |
| In perioada de operare a proiectului |
| 1 | verificarea periodică a stării conductelor şi a funcţionării corecte a staţiilor de epurare şi de tratare a apei | Beneficiarul proiectului prin intermediul unei firme specializate |
| 2 | verificarea gradului de refacere a spaţiilor afectate temporar de lucrări (inierbarea acestora) | Beneficiarul proiectului |
| 3 | monitorizarea periodică a amplasamentului conform planului de monitorizare propus in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată | Beneficiarul prin intermediul unei firme /instituţii specializate in domeniul biodiversitate |
| In perioada dezafectării proiectului |
| Conductele vor fi înlocuite, iar staţiile de tratare a apei şi staţiile de epurare vor fi modernizate / reabilitate. Măsurile sunt similare celor din timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, dar deoarece perioada de realizare a acestora este mult mai mică, impactul asupra mediului va fi mult diminuat | Beneficiarul prin intermediul unui constructor |

Tabel 1 113: Măsuri pentru protecţia nevertebratelor identificate in amplasamentului proiectului şi calendarul implementării acestor măsuri

| Nr. crt | Măsura de reducere a impactului | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| Inaintea începerii lucrărilor de construcţie |
| 1 | zonele propuse in proiect a fi afectate temporar / permanent de lucrări vor fi strict delimitate in teren, astfel încât să nu fie afectate suprafeţele din vecinătatea amplasamentului proiectului | Executantul lucrărilor |
| 2 | depozitul de carburanţi va fi amplasat pe o platformă betonată in cadrul organizărilor de şantier, in afara ariilor naturale protejate | Executantul lucrărilor |
| Perioada construcţiei |
| 1 | lucrările vor fi realizate etapizat, astfel incât să nu fie afectată intreaga suprafaţă a amplasamentului | Executantul lucrărilor |
| 2 | este interzisă afectarea de către lucrări a altor suprafeţe faţă de cele prevăzute strict in proiect | Executantul lucrărilor |
| 3 | stratul de sol decopertat va fi depozitat separat de materialul nefertil şi va fi folosit pentru refacerea suprafeţelor afectate temporar de lucrări | Executantul lucrărilor |
| 4 | deşeurile vor fi colectate şi depozitate selectiv numai in pubele amplasate in spaţii special amenajate in cadrul organizărilor de şantier | Executantul lucrărilor |
| 5 | deşeurile vor fi eliminate periodic din amplasamentul organizărilor de şantier prin intermediul unei firme specializate | Executantul lucrărilor prin intermediul unei firme specializate |
| 6 | autoutilitarele care transportă materiale de construcţie şi utilajele care execută lucrările vor folosi pentru deplasare numai drumurile existente. Este strict interzisă staţionarea sau folosirea pentru deplasare a zonelor cu vegetaţie spontană din amplasamentul proiectului | Executantul lucrărilor |
| 7 | lucrările vor fi realizate etapizat, astfel incât să nu fie afectată intreaga suprafaţă a amplasamentului proiectului, iar perioada de refacere a zonelor afectate temporar să fie minimă | Executantul lucrărilor |
| 8 | este strict interzisă depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor in afara perimetrului organizărilor de şantier, in spaţii neamenajate corespunzător | Executantul lucrărilor |
| 10 | vor fi prevenite scurgerile accidentale de hidrocarburi şi alte substanţe folosite pentru realizarea lucrărilor | Executantul lucrărilor |
| 12 | spălarea şi repararea utilajelor se vor face numai in centre autorizate, departe de albiile râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista şi in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar | Executantul lucrărilor |
| 13 | alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai in spaţii special amenajate | Executantul lucrărilor |
| 14 | utilajele vor fi dotate cu dispozitive de reducere a zgomotului, astfel încât să corespundă nivelului de zgomot maxim admis pentru categoria respectivă de utilaj şi să nu afecteze speciile de nevertebrate identificate in amplasamentul proiectului | Executantul lucrărilor |
| 15 | nu se va lucra in timpul nopţii, deoarece folosirea surselor de lumină ar atrage insectele in cadrul fronturilor de lucru | Executantul lucrărilor |
| In perioada de operare a proiectului |
| 1 | verificarea gradului de refacere a spaţiilor afectate temporar de lucrări | Beneficiarul proiectului |
| 2 | verificarea periodică a stării conductelor şi a funcţionării corecte a staţiilor de epurare şi de tratare a apei |  |
| 3 | monitorizarea periodică a amplasamentului conform planului de monitorizare propus in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată | Beneficiarul prin intermediul unei firme / instituţii specializate in domeniul biodiversitate |
| In perioada dezafectării proiectului |
| Conductele vor fi înlocuite, iar staţiile de tratare a apei şi staţiile de epurare vor fi modernizate / reabilitate. Măsurile sunt similare celor din timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, dar deoarece perioada de realizare a acestora este mult mai mică, impactul asupra mediului va fi mult diminuat | Beneficiarul prin intermediul unui constructor |

Implementarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului este obligatorie atât pentru beneficiarul proiectului, cât şi pentru executantul lucrărilor. Respectarea acestor măsuri va fi atent monitorizată de către beneficiarul proiectului prin intermediul unei firme / instituţii specializate in biodiversitate, in toate etapele de realizare a proiectului, care va realiza rapoarte periodice de monitorizare in conformitate cu planul de monitorizare propus in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată.

Raportul de monitorizare va fi predat anual către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău sau ori de câte ori va fi solicitat de către reprezentanţii autorităţilor competente.

In perioada de exploatare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, monitorizarea se va realiza pe o durată de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire in funcţie de rezultatele monitorizărilor (gradul de refacere a spaţiilor afectate temporar de lucrări şi de repopulare naturală a amplasamentului proiectului, incadrarea emisiilor de noxe in limitele maxime admisibile, etc).

Dacă in timpul monitorizării se vor înregistra depăşiri ale limitelor impuse prin legislaţia in vigoare in cazul emisiilor, niveluri care pot afecta populaţiile din zona analizată, lucrările vor fi oprite până la remedierea situaţiei (repararea utilajelor, folosirea de filtre, montarea unor panouri fonoabsorbante). In perioada de operare, dacă va fi observată depăşirea limitelor maxime admise de legislaţia in vigoare, va fi extinsă perioada de monitorizare propusă in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată.

### 8.5 PEISAJ

.

Pe perioada de executare a lucrărilor, prin decopertari de soluri si eventualele taieri de arbori, se va manifesta un impact negativ mediu, direct si temporar asupra peisajului si mediului vizual.

Lucrările pe care le vizează proiectul analizat se desfășoară în general în lungul arterelor de circulație, în zone locuite, care sunt deja amenajate antropic. Prin urmare, avand in vedere ca proiectul nu se suprapune unui fond peisagistic neafectat de om, ci din contra, puternic modificat antropic, se apreciaza ca activitatile vor afecta doar temporar valoarea peisagistica a regiunii. Impactul negativ pe care il vor avea activitatile asupra peisajului se va ameliora dupa incheierea lucrarilor de executie si a celor de reamenajare, iar zonele afectate temporar de lucrări, vor fi readuse la funcțiunea anterioară

- Extinderea impactului

Impactul se va limita la zona în care este amplasat proiectul.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnidudinea impactului este medie si de complexitate redusă, manifestandu-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, in zonele vizate de proiect, din intravilanul si extravilanul localităților din județul Bacău.

- Probabilitatea impactului

Pe perioada de execuție a proiectului, impactul este limitat la zonele unde se realizeaza lucrări.

- Durata, frecvență si reversibilitatea impactului

Datorita masurilor luate, impactul asupra peisajului se va manifesta numai pe durata de realizare a lucrărilor, după realizarea acestora terenul fiind readus la starea initiala.

În aceste condiții se poate aprecia că impactul proiectului propus asupra peisajului este negativ nesemnificativ și doar în perioada de execuție a lucrărilor.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- Restricţii privind dimensiunea amplasamentelor construite

- Conservarea vegetaţiei în jurul amplasamentelor construite (dacă există) cât mai mult posibil, pentru a servi drept scuturi vizuale

- Organizare şi întreţinere adecvate ale organizării de şantier, punctelor de lucru printr-o bună gospodărire

- Refacerea amplasamentelor punctelor de lucru imediat după finalizarea lucrărilor in maxim 4 luni

- Alegerea amplasamentului SEAU la relativă depărtare de zonele rezidenţiale sau zone sensibile, conform prevederilor Planului Urbanistic General

- Perdele de arbori în jurul amplasamentelor SEAU, SPAU, Statii de Tratare si SPA.

### 8.6 MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC

Solutiile tehnice adoptate si modalitatea de executarea a lucrărilor prevăzute prin proiect nu prezinta risc asupra populației si sanatătii umane.

Populatia localitatilor poate fi afectata de activitatile de constructie prin:

- emisiile de poluanti gazosi

- nivelul de zgomot si vibratii.

Pe perioada de execuție a lucrărilor se va manifesta un disconfort creat populației din zona limitrofa lucrărilor, fără risc asupra starii de sanatâte a acesteia, disconfort ce se va manifesta temporar, pe termen scurt.

Se estimeaza, ca pe perioada de execuție a lucrărilor, proiectul va genera un impact direct nesemnificativ, momentan si reversibil, asupra populației si sanatâtii umane.

Impactul asupra populatiei este pozitiv, prin asigurarea accesului populației la apă potabilă si la sistemul centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate.

Se  are in  vedere prin implementarea proiectului,  impactul  social  ca  urmare  a imbunatătirii accesului populației la facilitati  de  interes public, care se  creaza  datorita realizarii lucrărilor, acestea conducand la:

- dezvoltarea unui serviciu eficient si integrat de gospodarire comunala, cu posibilitati reale de extindere si dezvoltare;

- imbunatățirea calitații vietii locuitorilor

- imbunatâtirea starii de sanatâte a populației

- imbunatâtirea situației sociale si economice a locuitorilor din zona

Nu s-au constatât in zona afectari majore ale factorilor de mediu cu impact asupra populației si starii de sanătate a acesteia.

În perioada de funcționare, impactul asupra populației poate fi generat de depozitarea necorespunzătoare a nămolurilor, activitățile de întreținere a conductelor, funcționarea defectuoasa a stațiilor de epurare și zgomotul asociat obiectivelor. Activitatea utilajelor din statiile de tratare, a statiilor de pompare externe si a utilajelor din statiile de epurare va genera o poluare fizica din punct de vedere al zgomotului, incadrata in normele in vigoare.

Astfel, zgomotul va fi determinat de:

- functionarea utilajelor specifice procesului de vehiculare ape potabile si uzate (canalizare) si epurarea acestora;

- circulatia masinilor de transport.

Distanta de la SEAU proiectate pana la zonele locuite este prezentat in tabelul de mai jos:

Tabel Distanta de la SEAU propuse prin proiect noi sau cele care se vor reabilita la primele locuinte

| Nr | SEAU care preiau apele uzate | Existent /nou | Distanta pana la prima locuinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEAU Casin | Nouă | cca 620m |
| 2 | SEAU Cleja | Nouă | cca 350m |
| 3 | SEAU Coţofeneşti | Nouă | cca 560m |
| 4 | SEAU Dofteana | Nouă | cca 305m |
| 5 | SEAU Fărăoani | Existent | cca 1,1km |
| 6 | SEAU Filipeşti | Existent | cca 380m |
| 7 | SEAU Garleni | Existent | cca 150m |
| 8 | SEAU Gioseni | Existent | cca 405m |
| 9 | SEAU Magiresti | Existent | cca 150m |
| 10 | SEAU Nicolae Balcescu | Existent | cca 110 m |
| 11 | SEAU Pârjol | Nouă | cca 150m |
| 12 | SEAU Răcăciuni | Existent | cca 1km |
| 13 | SEAU Ştefan cel Mare | Nouă | cca 480m |
| 14 | SEAU Tămaşi | Existent | cca 600 m |
| 15 | SEAU Târgu Trotuş | Existent | cca 150 m |
| 16 | SEAU Valea Seaca | Existent | cca 306 m |

- Extinderea impactului

Impactul pozitiv asupra populației si sanatății umane rezultat prin implementarea proiectului se va manifesta asupra populației din judetul Bacău.

- Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnituținea impactului este mică si de complexitate redusă, manifestandu-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, in zonele vizate de proiect, din intravilanul UAT-urilor din judetul Bacău.

- Probabilitatea impactului

Prin masurile constructive adoptate si prin tehnologia de execuție  aplicata, in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de  aparitie  a unui impact negativ asupra populației si sanatâtii umane.

Pe perioada de operare, prin exploatarea corecta a sistemelor si instalațiilor, impactul va fi unul pozitiv.

- Durata, frecvență si reversibilitatea impactului

Datorita masurilor luate, realizarea  lucrărilor nu va avea impact asupra sanatâtii populației si nici asupra factorilor de mediu.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru SEAU Parjol, SEAU Garleni, SEAU Magiresti, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Targu Trotus se propun urmatoarele masuri de diminuare a impactului asupra populatiei:

- Acoperirea completa a reactoarele SBR;

- Construcția unor filtre biologice pentru tratarea aerului rezultat din aerare (evacuat din bazinele biologice SBR)

- Construcția unor filtre biologice pentru tratarea aerului din clădirea de pre-tratare (grătare rare și dese și deznisipatoare) + clădirea de deshidratare a nămolului

- Nămolul deshidratat NU va fi stocat pe amplasament. Nămolul deshidratat la 35% va fi colectat în containere în clădirea de deshidratare și va fi evacuat prin transport auto la umplerea acestora.

- Se  vor amplasa perdele de protecție din arbori înalți și arbuști pe conturul amplasamentului SEAU

Printre masurile ce se vor adopta, mai ales in timpul etapei de executie a lucrarilor, in vederea asigurarii protectiei locuitorilor se recomandă:

- Utilizarea mijloacelor tehnologice si utilajelor de transport silentioase;

- Tehnologia de executie va permite mentinerea circulatiei mijloacelor de transport si a pietonilor, prin prevederea de podete, parapete, imprejmuirilor semnalizate in sistem controlat ceea ce reduce foarte mult impactul cu efecte negative asupra zonei.

- Lucrarile se vor executa in baza unui program si vor afecta cat mai putin circulatia, asigurand ocolirea punctelor de lucru pe alte trasee, cu semnalizarea corespunzatoare pe timp de zi si noapte;

- Materialele rezultate din sapaturi vor fi transportate pe terenuri stabilite de administratia locala pentru a nu afecta circulatia, urmand a fi readus terenul, la finalizarea, lucrarilor la starea initială ;

- Se va asigura accesul autovehiculelor de interventie (salvare, pompieri, etc.) la imobilele din zona pe toata durata executarii lucrarilor;

- La executarea sapaturilor, se va acorda mare atentie intersectarii retelelor de cu alte retele edilitare existente, pentru a preintampina suspendarea periodica a acestor servicii (aprovizionarea cu energie electrica, telefonie, televiziune etc.);

- Functionarea utilajelor de constructie, a mijloacelor de transport si activitatea de santier nu vor afecta suprafețe extinse;

- O atentie deosebita se va acorda reabilitarii sistemului rutiere si a trotuarelor, care vor fi afectate în vederea pozării conductelor, in acest sens mentionand ca după punerea în funcțiune a investiției, este prevăzut un proiect de reabilitare a arterelor rutiere afectate.

- Prin respectarea normativelor specifice lucrărilor hidroedilitare si normelor de protectia muncii vor fi evitate accidentele in care se pot implica mijloacele de transport ale materiale de constructie, si accidentele provocate de utilajele de constructie.

- asigurarea etanseitatiii recipientilor de stocare a uleiurilor si combustibililor pentru utilaje si mijloacele de transport;

- asigurarea menținerii curateniei traseelor si drumurilor de accces folosite de mijloacele tehnologice de transport;

- umectarea periodica a materialelor de terasamante pentru reducerea emisiilor in atmosfera pe perioada manevrarii, care ar putea afecta factorul uman, asezarile umane si alte obiective de interes public;

- asigurarea de puncte de curatare manuala sau mecanizata a pneurilor utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

- asigurarea accesului echipelor de intervenție a autoritatilor specializate pentru prevenirea sau remedierea unor defectiuni ale rețelelor sau lucrărilor de interes public existente in zona organizarilor de santier;

- constructorul va respecta conditiile impuse prin avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism.

- realizarea lucrărilor pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrări, astfel incât sa fie scurtata perioada de execuție pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative si in acelasi timp pentru tronsoanele afectate sa fie redate destinatiei initiale intr-un interval de timp cât mai scurt

- Funcționarea la parametrii optimi proiectati a utilajelor tehnologice si mijlaocelor de transport pentru reducerea noxelor si zgomotului care ar putea afecta factorul uman

### 8.7. CONDIŢII CULTURALE ŞI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL

Obiectivul de investiții nu va afecta condițiile etnice și culturale din zona. Implementarea obiectivului nu afectează negativ obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice.

In cadrul lucrărilor se va avea in vedere asigurarea supravegherii arheologice in timpul lucrărilor asupra terenului, pe tronsoanele aflate in zona de protecție a monumentelor istorice.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- Asigurarea protecției monumntelor istorice, siturilor arheologice, diverselor asezaminte, constructiilor si amenajarilor existente, ariilor naturale protejate

- In cazul descoperirii, pe parcursul lucrărilor, unor vestigii arheologice întâmplătoare, se va iniția procedura de Cercetare arheologica preventiva, conform Ordinului 2518/2007 emis de Ministerul Culturii si Cultelor.

- In situtia in care pe timpul execuției lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare vor avea loc descoperiri arhelogice intamplatoare vor fi sistate lucrările si se va anunta in termen de 72 de ore autoritatile pe raza careia s-a realizat descoperirea

- Evitarea afectarii altor lucrări de interes public existente pe traseul obiectivului propus;

- Serviciile de supraveghere arheologica vor fi realizate de către instituții de specialitate prin arheologi înscriși in Registrul Arheologilor din Romania, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, cu modificările si completările ulterioare.

- Obiectivul supravegherii arheologice este acela de a determina, într-o arie data, existenta sau absenta patrimoniului arheologic si de a dobândi informații despre acesta, putând conduce la  formularea unei strategii care sa asigure înregistrarea, conservarea sau managementul patrimoniului arheologic.

- Constructorul va respecta conditiile impuse prin avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism.

- Se vor desfășura următoarele activități:

- Elaborarea proiectelor de supraveghere arheologica si aprobarea lor conform reglementarilor in vigoare;

- Desfășurarea supravegherii arheologice;

- Elaborarea rapoartelor de supraveghere arheologica si înaintarea lor către instituțiile cu competente legale in domeniu, conform reglementarilor in vigoare.

Impactul potenţial asupra populaţiei, folosințelor, bunurilor materiale și cultuare este prezentat in tabelul de mai jos.

Tabel 1 114: Impactul potenţial asupra populaţiei, folosințelor, bunurilor materiale și cultuare

| Activitate | Impact potenţial | Natura impact | Durata/ Frecvență | Reversabilitate | Magnitudine | Probabilitate aparitie | Intensitate impact | Impact cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizare de santier | Emisii praf, zgomot și vibrații | On site | Termen scurt Pe perioada lucrărilor | Reversibil | Scăzut | Sigur | Minor | Impact nesemnificativ |
| Execuție gospdării de apă si statii de epurare apă uzată, fronturi de captare apă subterană | Emisii praf, zgomot și vibrații | On site | Termen scurt Pe perioada lucrărilor | Reversibil | Scăzut | Probabil | Minor | Impact nesemnificativ |
| Excavare pământ realizare şanţuri pozare rețele și reumplerea acestora după pozarea conductelor | Emisii praf, zgomot și vibrații | On site | Termen scurt Pe perioada lucrărilor | Reversibil | Medie | Probabil | Moderat | Impact nesemnificativ |
| Transport materiale de construcţii şi pământ excavat | Populaţia/obiectivele din localităţile situate de-a lungul traseului pe unde vor circula masinile de transport poate fi afectată de cresterea traficului rutier respectiv emisiile, zgomotul şi vibraţiile generate de maşinile de transport | Local | Termen scurt Pe perioada lucrărilor | Reversibil | Medie | Probabil | Moderat | Impact nesemnificativ |
| Operare SEAU, SPAU, STAP, SP | Zgomotul datorat functionarea utilajelor specifice procesului de vehiculare ape potabile si uzate (canalizare) si epurarea acestora | Local | Permanent | Ireversibil | Medie | Sigur | Moderat | Impact nesemnificativ daca se aplina Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului pentru SEAU SEAU Parjol, SEAU Garleni, SEAU Magiresti, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Targu Trotus descrise in cap 8.6 |

### 8.8. IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

În conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/ de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, s-a analizat:

- Impactul proiectul asupra climei respectiv emisiile de gaz de seră generate în vederea propunerii de măsuri de reducere şi

- Impactul evoluției schimbărilor climatice şi a fenomenelor extreme asupra proiectuluişi propunerea de măsuri de adaptare la variabilitatea climeiactuale şi viitoare.

#### 8.8.1.Emisii GES

Având în vedere specificul lucrărilor propuse prin prezentul proiect, următoarele surse de emisii de GES au fost luate in considerare:

- Emisii directe:

  - Emisiile de metan (CH4) provenite din procesul de tratare al apei uzate si de la gestionarea  namolului  in incinta statiilor de epurare ape uzate

- Emisii indirecte:

  - Emisii de CO2 provenite din consumul de energie electrica;

  - Emisii CO2 provenite din transportul si eliminarea/valorificarea namolului;

Metoda de calcul a fost aleasa conform Metodologiei EIB: Linii directoare "Amprenta de gaze cu efect de seră indusă: Amprenta de carbon a proiectelor finanțate de Bancă: Metodologii pentru evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a variațiilor emisiilor.

(Metoda #7 Apa uzata & Tratarea Namolului CO2, CH4, Metoda de calcul no. 2 Tratarea aerobica a apelor reziduale fără digestia anaerobă a nămolului. Eliminarea nămolului în depozitele de deșeuri, fomula de calcul fiind:

CO2e (tone/an) = Pop eq * 0,10

Din calculele realizate pentru fiecare SEAU a rezultat o reducere a emisiilor CO2e – 4,3 kt CO2e /an, insumand:

      - emisii CO2e din SEAU – tratare ape uzate si namol: +10,15 kt CO2e /an

      - emisii CO2e din consum de energie electrica: +2,3 kt CO2e /an

      - emisii CO2e din epurarea apelor uzate/reducerea CBO5: -18 kt CO2e /an

      - emisii CO2e pentru transportul si eliminarea namolului: +1,27 kt CO2e /an

Prin urmare, în cazul componentei privind schimbările climatice implementarea proiectului va genera un impact cumulat pozitiv. Realizarea statiilor noi de epurare si reabilitarea si extinderea celor existente contribuie la reducerea gazelor cu efect se sera cu 78% fata de situatia existenta, respectiv cu 18 kt/an.

#### 8.8.2. Impactul schimbărilor climatice şi a fenomenelor extreme asupra investiţiilor

Fenomenele extreme legate de variabilitatea şi schimbarea climatică stau la originea unor tipuri de dezastre naturale, cum sunt inundatiile, alunecarile de teren, seceta, furtuni, cutremure puternice etc.

În cadrul Cererii de Finanţare elaborate pentru proiect în vederea accesării fondurilor prin POIM s-a realizat “Studiul privind impactul şi evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice şi rezistenţa la dezastre inclusive măsuri de adaptare”

Fenomenele extreme legate de variabilitatea şi schimbarea climatică stau la originea unor tipuri de dezastre naturale, cum sunt inundatiile, alunecarile de teren, seceta, furtuni, cutremure puternice etc.

Obiectivul studiului este de a evalua și de a propune soluții de adaptare la variabilitatea climei actuale și de a integra viitoare schimbări climatice  în soluțiile tehnice propuse pentru fiecare dintre investițiile „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020”, respectiv evaluarea riscurilor actuale și viitoare ce pot afecta succesul proiectului considerând schimbările climatice, identificarea, evaluarea si alegerea opțiunilor de adaptare potrivite și rentabile pentru a asigura rezistența la schimbările climatice și integrarea măsurilor de adaptare în ciclul de viață al proiectului.

Analiza s-a realizat pentru întregul proiect ţinând cont însă de caracteristicile climatice a 3 zone aferente investiţiilor propuse a se realiza prin proiect, având în vedere:

- distanțele mari dintre sistemele de apă şi apă uzată din cele cele trei zone,

- condițiile geografice diferă semnificativ în cele trei zone, potențialul impact fiind diferit de la o zona la alta, respectiv:

- zona de munte a Carpatilor Orientali (ce cuprinde 11 UAT-uri: Targu Trotus, Tg. Ocna, Dofteana, Darmanesti, Moinesti, Poduri, Balcani, Parjol, Beresti Tazlau, Magiresti, Zemes);

- zona de dealuri subcarpatice (ce cuprinde 7 UAT-uri: Stefan Cel mare, Cotofanesti, Casin, Manastirea Casin,  Barsanesti, Livezi);

- zona de lunca si terase de pe valea Siretului (ce cuprinde 24 UAT-uri: Bacau, CJ, Orbeni, Valea Seaca, Racaciuni, Cleja, Faraoani, Gioseni, Tamasi,  Nicolae Balcescu, Sarata,  Luizi Calugara, Magura, Margineni, Hemeiusi, Garleni, Racova, Blagesti, Buhusi, Filipesti, Traian, Secuieni, Saucesti, Letea Veche);

in cele trei zone se identifică condiţii climatice diferite,

Figura 1 45:: 1: Zonele aferente investiţiilor propuse a se realiza prin proiect

Astfel, evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra proiectului s-a realizat distinct pentru fiecare din cele trei zone.

Perioada de planificare a proiectului: 2019-2050 din care 2019-2022 perioada de execuţie a lucrărilor şi 2023-2050 perioada de operare.

Studiul s-a elaborat în conformitate cu metodologia elaborată de Direcția Generala Acțiuni Climatice a Comisiei Europene (DG Climate Action) “Non-paper Guideline for Project Managers: Making vulnerable investments climate change resilient”.

Prin urmare, pentru scopul studiului, s-au parcurs 7 etape principale, şi anume:

- ETAPA 1 Evaluarea sensibilității;

- ETAPA 2 Evaluarea expunerii prezente și viitoare;

- ETAPA 3 Evaluarea Expunerii;

- ETAPA 4 Evaluarea riscului;

- ETAPA 5 Identificarea opțiunilor de adaptare;

- ETAPA 6 Evaluarea opțiunilor de adaptare;

- ETAPA 7 Plan de acțiune privind adaptarea.

În ETAPA 1 s-a analizat sensibilitatea sistemelor de apă şi apă uzată la variaţia parametrilor climatici şi la apariţia fenomenelor meteorologice extreme. Parametrii climatici în raport cu care s-a evaluat sensibilitatea proiectului sunt:

Efecte primare ale schimbărilor climatice: precipitaţii şi temperaturi extreme maxime, medii și minime, radiația solară, umiditatea, viteza maximă și medie a vântului,

Efecte secundare/pericole asociate: creșterea nivelului mării, furtuni de nisip, disponibilitatea resurselor de apă, ph ocean, temperatură apă/mare, furtuni, inundaţii, calitatea aerului, eroziune costală, salinitatea solului, eroziune sol, alunecări de teren, efectul de insulă urbană de căldură, mărirea sezoanelor, incendii și cutremure.

Evaluarea s-a realizat fără a considera amplasamentul viitoarelor investiţii, scopul fiind de a indentifica potenţialele pericole relevante pentru tipul investiţiilor care se vor realiza prin proiect. Pentru a evidenţia mai clar potenţialul impact, în analiză, sistemele de apă şi apă uzată au fost împărţite în 3 componente:

- Surse de apă şi tratarea apei,

- Staţii de epurare a apelor uzate şi

- Distribuția apei potabile și colectarea/evacuarea apelor uzate (aducțiuni, rețele alimentare și canalizare, colectoare, conducte de evacuare de la stațiile de epurare a apelor uzate).

Evaluarea nivelului de sensibilitate este apreciat pe baza unui punctaj definit astfel:

| Mare (3 puncte) | ca urmare a apariției pericolului climatic, sistemele de apă/apă uzată se închid pentru mai mult de 2 zile, incident major de poluare cu impact asupra populației și calității apei; |
| --- | --- |
| Mediu (2 puncte) | ca urmare a apariției pericolului climatic, sistemele de apă/apă uzată se închid pentru 1-2 zile, incident de poluare cu impact mediu asupra consumatorilor non-casnici și calității apei |
| Redus (1 punct) | ca urmare a apariției pericolului climatic, sistemele de apă/apă uzată se închid pentru maxim 24 ore, incident minor de poluare cu impact redus asupra sistemelor de distribuție și calității apei |
| Nu (0 puncte) | apariția pericolului climatic nu are impact asupra sistemelor de apa și apă uzată |

În ETAPA 2 Analiza expunerii s-a analizat evoluţia parametrilor climatici în prezent pentru perioada 2010-2030 și în viitor pentru perioada 2040-2050, ținând cont de asemenea de cele 3 componente ale sistemelor de apă şi apă uzată menţionate mai sus.

Estimarea expunerii s-a realizat pentru anii 2030. Pentru evaluarea evoluţiei parametrilor climatici s-au acordat puncte, astfel:

- Mare: evenimentul (riscul) s-a produs cel puţin odată pe an,

- Mediu: evenimentul (riscul) s-a produs o dată o dată la 5 ani,

- Redus: evenimentul (riscul) s-a produs o data în ultimii 25 de ani,

- No: evenimentul (riscul) nu s-a produs niciodată.

Pentru o mai bună înţelegere a efectelor schimbărilor climatice din judeţul Bacau, informaţiile au fost structurate în două subsecţiuni, una în care este prezentată evoluţia parametrilor climatici şi alta în care este prezentat istoricul fenomenelor extreme (efecte secundare).

Estimarea expunerii la condițiile climatice viitoare (perioada 2040-2060) în judeţul Bacau și acordarea punctajului s-a realizat în conformitate cu prevederile ghidului UE astfel:

| Mare | în viitor evenimentul (riscul) va apărea mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice |
| --- | --- |
| Mediu | în viitor evenimentul (riscul) ar putea să apără mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice |
| Redus | în viitor evenimentul (riscul) este puțin probabil să apară mai frecvent ca urmare a schimbărilor climatice |
| Nu | în viitor evenimentul (riscul) nu se va produce niciodată |

ETAPA 3 Evaluarea Vulnerabilităţii combină rezultatele evaluărilor de sensibilitate și expunere pentru a furniza o evaluare globală a vulnerabilității respectiv:

SENSIBILITATE X EXPUNRE = VULNERABILITATE

Această analiza furnizează informații privind vulnerabilitatea la pericole specifice legate de schimbările climatice având în vedere amplasamentul/zona unde se vor realiza investițiile şi permite prioritizarea pericolelor pentru a identifica care sunt pericolele cele mai semnificative și pentru care ar trebui continuată pentru evaluarea riscurilor.

ETAPA 4 Evaluarea riscului se realizează pentru parametrii climatici identificați în etapa 3 ca generând o vulnerabilitate mare și medie pentru proiect.

Evaluarea riscului presupune evaluarea probabilității de apariție si a gravitații efectelor asociate cu pericolele identificate în secțiunile anterioare, precum și evaluarea importanței riscului pentru succesul proiectului.

Pentru a aprecia probabilitatea de aparitie a unui risc identificat in etapa anterioara, se utilizeaza scari de la 1 la 3, a caror semnificatii este redata in tabelul de mai jos.

| Putin probabil | Probabil | 3 - Aproape sigur |
| --- | --- | --- |
| Putin probabil ca evenimentul să se producă: nu a apărut în trecut în zona studiată, posibil să apară în viitor, dar nu mai devreme de anii 2080). | Impactul este posibil sa fi apărut în trecut în zona studiată cu impact minor sau este posibil să se producă până anii 2060) | Impactul a apărut în trecut cu un impact major si este sigur că va apărea până anii 2060 |

În functie de riscurile identificate in etapele anterioare, pentru aprecierea magnitudinii consecințelor asupra proiectului s-au acordat puncte de la 1 la 3, a caror semnificatii este redata in tabelul de mai jos.

| MAGNITUDINEA CONSECINTELOR |
| --- |
| Minor | Moderat | Semnificativ |
| Impact minim din punct de vedere economic, de mediu şi/sau social şi care poate fi rezolvat prin întreţinerea sau modificarea uzuală a operaţiunilor. | Impact economic, de mediu şi social care necesită investiţii ca urmare a daunelor operaţionale – poate necesita măsuri de adaptare. | Impact catastrofic: închiderea instalaţiilor sau impact economic, de mediu şi social major – necesită măsuri de adaptare. |

Riscul este evaluat, ca functie a probabilitatii de producere a unei pagube si a consecintelor probabile/magnitudine, fiind inteles astfel ca mpsurp a mprimii unei amenințări naturale.

PROBABILITATE x MAGNITUDINE = RISC

|  | MAGNITUDINE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILITATE |  | 1 | 2 | 3 |  | Fara risc |
|  | 1 | 1 | 2 | 3 |  | Risc redus |
|  | 2 | 2 | 4 | 6 |  | Risc mediu |
|  | 3 | 3 | 6 | 9 |  | Risc mare |

Din analiza riscului a rezultat că în judetel Bacau sunt necesare măsuri de adaptare pentru apariţia potenţială a următoarelor pericole:

- Precipitații extreme maxime;

- Disponibilitatea apei;

- Furtuni;

- Alunecări de teren/instabilitate sol ;

- Inundații;

- Incendii;

- Cutremurele.

ETAPA 5 Identificarea opţiunilor de adaptare şi ETAPA 6 Evaluarea optiunilor de adaptare, pentru prezentul proiect sunt  tratate împreună. Pentru parametrii climatici identificaţi în etapa 4 şi la care proiectul este vulnerabil sunt analizate şi evaluate măsuri de adaptare.

ETAPA 7 Plan de acţiune cuprinde informaţii privind măsurile de adaptare, costul implementării acestora şi respsabilităţilor actorilor relevanți.

Tabel 1 115:  Plan de acțiune privind adaptarea

| Risc | Scor | Măsuri | Risc rezidual | Cost | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTA 1 SURSE DE APĂ ȘI TRATAREA APEI |
| Disponibilitateaapei | 4 mediu | In perioadele în care nivelul și debitele raurilor si lacurilor scad, afectând volumul de apă preluat în vederea potabilizării, debitul aferent va fi asigurat din alte surse, prin fronturi de captare ape subterane. Prin proiect se vor construi noi statii de captare (stații pompare). Zona 1 – în perioadele în care nivelul și debitul lacului Valea Uzului scade afectând volumul de apă preluat în vederea potabilizării, debitul aferent va fi asigurat din surse subterane existente si propuse. In zona 1 sunt propuse fronturi de captare in Balcani, Parjol si Beresti Tazlau care vor permite captarea unui debit de apa suficient pentru asigurarea debitului necesar. Zona 2 – în perioadele în care nivelul și debitul lacului Valea Uzului scade afectând volumul de apă preluat în vederea potabilizării, debitul aferent va fi asigurat din surse subterane existente si propuse. In zona 2 sunt propuse fronturi de captare in Barsanesti si Livezi. Zona 3 – în perioadele în care nivelul și debitul lacului Valea Uzului scade afectând volumul de apă preluat în vederea potabilizării, debitul aferent va fi asigurat din surse subterane existente si propuse. In zona 3 prin proiect sunt propuse fronturi de captare in Garleni Racova, Blagesti, Traian, Secuieni. Zona 1, 2, 3 : Atragerea utilizatorilor în eforturile de economisire a apei prin sisteme educationale. Reabilitarea aducțiunilor și a rețelelor de distribuție pentru reducerea pierderilor pentru asigurarea cerinței de apă în localitățile deservite sau care urmează a fi deservite. Monitorizarea periodica a debitului sursei de apa de suprafata Lacul Poiana Uzului Îmbunătățirea proceselor de tratare pentru a face față variațiilor și deteriorării parametrilor de calitate ai apei brute | 2 redus | Nu sunt necesare costuri suplimentare. Costurile pentru realizarea acestor investiții sunt incluse în studiul de fezabilitate și în devizul general al proiectului. Este necesara realizarea de campanii de informare si constientizare. Se poate realiza în cadrul proiectului. Nu este necesară includerea în proiect a unor costuri suplimentare pentru realizarea acestei măsuri de adaptare la schimbările climatice. Lucrările au fost incluse deja în Proiect. Costurile au fost incluse deja în Proiect. Costurile au fost incluse deja în Proiect | Consultant pentru 1, 2, 3, 5, 6 CRAB pentru 4 |
| Precipitații extreme maxime | mediu | Zona 1, 2, 3 : Se vor realiza capacități suplimentare de înmagazinare a apei potabile pentru a asigura necesarul de apă în perioadele cu precipitații extreme maxime. Prin proiect sunt prevazute realizarea unor noi rezervoare si statii de pompare. Realizare rezervoare la Filipesti 100 mc, Zapodia, Moinesti Parc Pini 900 mc, Poduri 600 mc, Balcani 650 mc, Parjol 600 mc, Beresti Tazlau Tescani 300 mc, Manastirea Casin 500 mc, Barsanesti 800 mc, Livezi 600 mc, Blagesti 500 mc, Racova 600 mc, Orbeni 700 mc, Racaciuni 400 mc (amplasat in Gasteni), Sarata 200 mc, Casin Curita 250 mc. Astfel, utilizarea apei din rezervoarele de înmagazinare a apei va diminua impactul asupra consumatorilor perioadele în care debitul captat scade. Realizarea principalelor componente ale sistemului de alimentare cu apa (ex. captari, statii de tratare a apei) în zone neinudabile | 2 redus | Nu sunt necesare costuri suplimentare. Costurile pentru realizarea acestor investiții sunt incluse în studiul de fezabilitate și în devizul general al proiectului. Nu sunt necesare costuri de investiții | Consultant |
| Furtuni | 4 mediu | Zona 1, 2 3 : Constructiile pentru captarea si tratarea apei se vor proiecta pentru a fi in siguranta la actiuni climatice. | 2 redus | Nu sunt necesare costuri suplimentare aceste fiind deja incluse în proiect. | Consultant |
| Incendii | 6 mediu | Zona 1, 2, 3: Amplasamentele gospodăriilor de apă sunt prevăzute cu hidranți de apă pentru stingerea incendiilor. De asemenea, la dimensionarea rezervoarelor de apă din incinta gospodăriilor de apă s-a ținut cont de rezerva intagibilă de incendiu. În conformitate cu prevederile legale operatorul instalațiilor este obligat să elaboreze și să implementeze un Plan de prevenire și stingere a incendiilor. | 2 redus | Costurile pentru realizarea acestor investiții sunt incluse în studiul de fezabilitate și în devizul general al proiectului. Planul de prevenire și stingere a incendiilor se va elabora și implementa de către personalul CRAB si deci nu sunt necesare costuri de investiții suplimentare. | Consultant CRAB |
| Alunecarile de teren si instabilitatea solului | 4-6 mare | Zona 1, 2, 3: Pentru amplasamentele noilor investiții propuse a se realiza prin proiect s-au realizat studii geotehnice. Concluzia studiilor geotehnice vor indică daca terenul este stabil, daca riscul geotehnic al constructiei este redus, putându-se funda direct în stratul natural. | 2 redus | Nu sunt necesare costuri suplimentare aceste fiind deja incluse în proiect. | Consultant |
| Cutremure | 9 mare | Zona 1, 2, 3: Proiectarea stațiilor de captare și de tratare a apei este proiectată în conformitate cu prevederile Codului de proiectare seisimică P100/1-2013 în vederea asigurării protecției seismice a clădirilor și construcțiilor cu structuri similare acestora, a Normei metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu toate modificările ulterioare si Normativului P100-92 de proiectare antiseismică care cuprinde principiile pentru evaluarea nivelului de asigurare la acțiuni seismice a construcțiilor existente și stabilirea măsurilor de intervenție. | 2 redus | Nu sunt necesare costuri suplimentare aceste fiind deja incluse în proiect. | Consultant |
| Inundatii | 9 mare | Zona 1, 2, 3 : In zona amplasamentelor unde este propusă realizarea viitoarelor investiții nu au fost raportate incidente cauzate de incendii, insa zonele cu risc de inundaţii sunt pe cursurile de apa Siret, Trotus, Tazlau. | 2 redus | Nu sunt necesare costuri suplimentare aceste fiind deja incluse în proiect. | Consultant |
| Componenta 2 Stații de epurare ape uzate |
| Incendii | 6 mediu | Zona 1, 2, 3 : Amplasamentele existente SEAU sunt prevăzute cu hidranți de apă pentru stingerea incendiilor și cu rezervoare de apă pentru incendii. În conformitate cu prevederile legale operatorul instalațiilor este obligat să elaboreze și să implementeze un Plan de prevenire și stingere a incendiilor | 2 redus | Costurile pentru realizarea acestor investiții sunt incluse în studiul de fezabilitate și în devizul general al proiectului. Planul de prevenire și stingere a incendiilor se va elabora și implenta de către personalul CRAB si deci nu sunt necesare costuri de investiții suplimentare | Consultant CRAB |
| Alunecarile de teren si instabilitatea solului | 6 mediu | Zona 1, 2, 3: Pentru amplasamentele noilor investiții propuse a se realiza prin proiect se vor realiza studii geotehnice. Concluzia studiilor geotehnice vor indică daca terenul este stabil, daca riscul geotehnic al constructiei este redus, putându-se funda direct în stratul natural. | 2 redus | Nu sunt necesare costuri suplimentare aceste fiind deja incluse în proiect. | Consultant |
| Inundatii | 9 mare | Zona 1, 2, 3 : In zona amplasamentelor unde este propusă realizarea viitoarelor investiții nu au fost raportate incidente cauzate de inundatii, insa zonele cu risc de inundaţii sunt pe cursurile de apa Siret, Trotus, Tazlau. Zona 1, 2, 3 : Realizarea Studiilor de inundabilitate în zonele de amplasare ale SEAU (SEAU Casin, SEAU Cleja, SEAU Cotofanest, SEAU Dofteana, SEAU Faraoani, SEAU Filipesti , SEAU Garleni, SEAU Gioseni SEAU Magiresti, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Parjol SEAU Racaciuni, SEAU Stefan cel Mare, SEAU Tamasi, SEAU Targu Trotus, SEAU Valea Seaca) Zona 1, 2, 3 : Realizarea SEAU cu capacitati suficiente pentru a gestiona volumul suplimentar de apa pentru SEAU Faraoani, SEAU Filipesti, SEAU Garleni, SEAU Gioseni, SEAU Magiresti, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Racaciuni, SEAU Tamasi, SEAU Targu Trotus, SEAU Valea Seaca, SEAU Casin, SEAU Cleja, SEAU Cotofanesti, SEAU Dofteana, SEAU Parjol, SEAU Stefan cel Mare. | 2 redus | Nu sunt necesare costuri suplimentare aceste fiind deja incluse în proiect. | Consultant |
| Cutremure | 9 mare | Zona 1, 2,3: Proiectarea SEAU-rilor se va realiza în conformitate cu prevederile Codului de proiectare seisimică P100/1-2013 în vederea asigurării protecției seismice a clădirilor și construcțiilor cu structuri similare acestora, a Normei metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu toate modificările ulterioare si Normativului P100-92 de proiectare antiseismică care cuprinde principiile pentru evaluarea nivelului de asigurare la acțiuni seismice a construcțiilor existente și stabilirea măsurilor de intervenție. | 2 redus | Nu sunt necesare costuri suplimentare aceste fiind deja incluse în proiect. | Consultant |
| Componenta 3 Distribuția apei și colectarea/evacuarea apelor uzate |
| Alunecarile de teren si instabilitatea solului | 6 mediu | Zona 1, 2, 3: Pentru amplasamentele noilor investiții propuse a se realiza prin proiect se vor realiza studii geotehnice. Concluzia studiilor geotehnice vor indică daca terenul este stabil, daca riscul geotehnic al constructiei este redus, putându-se funda direct în stratul natural. | 2 redus | Nu sunt necesare costuri suplimentare aceste fiind deja incluse în proiect. | Consultant |
| Cutremure | 9 mare | Zona 1, 2, 3: Proiectarea conductelor de apă și apă uzată sunt proiectate în conformitate cu prevederile Codului de proiectare seisimică P100/1-2013 în vederea asigurării protecției seismice a clădirilor și construcțiilor cu structuri similare acestora, a Normei metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu toate modificările ulterioare si Normativului P100-92 de proiectare antiseismică care cuprinde principiile pentru evaluarea nivelului de asigurare la acțiuni seismice a construcțiilor existente și stabilirea măsurilor de intervenție. | 2 redus | Nu sunt necesare costuri suplimentare aceste fiind deja incluse în proiect. | Consultant |
| Inundatii | 9 mare | Zona 1, 2,3 : In zona amplasamentelor unde este propusă realizarea viitoarelor investiții nu sunt cu risc la inundatii conform concluziilor studiilor geotehnice. | 2 redus | Nu sunt necesare costuri suplimentare aceste fiind deja incluse în proiect. | Consultant |

# IMPACTUL CUMULATIV CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PROPUSE

- IMPACTUL CUMULAT GENERAT DE IMPLEMENTAREA TUTUROR COMPONENTELOR PROIECTULUI REGIONAL

- EVALUAREA POTENŢIALUI IMPACT CUMULAT ASUPRA SURSELOR DE APĂ

Impactul cumulat asupra surselor de apă a fost tratat in subcapitolul 8.1. Apă.

Debitele de apă captate  sunt mici comparativ cu rata naturala de realimentare se apreciează că în cazul captarii subterane, din punct de vedere cantitativ capacitatea de absobție nu este afectată.

- EVALUAREA POTENŢIALUI IMPACT CUMULAT ASUPRA RECEPTORULUI NATURAL

Modiifcările calitative la nivelul receptorului natural este tratat în  subcapitolul 8.1. Apă.

Stațiile de epurare ape uzate propuse sau reabilitate prin proiect vor fi prevăzute cu treaptă terțiară și asigură reducerea concentrațiilor de poluanți evacuați în corpul de apă, conform legislației în vigoare, iar capacitatea acesteia permite preluarea viitorilor utilizatori ai serviciilor de canalizare.  Debitele efluentilor stațiilor de epurare sunt considerabili mai mici decât debitul receptorilor naturali în secțiunile de evacuare, astfel încât acestea nu influențează regimul hidrologic al receptorilor.

- IMPACT CUMULAT ÎN CAZUL FACTORULUI DE MEDIU AER

În perioada de execuție poate apărea un  impact cumulat însă de scurtă durată și limitat ca zonă (lucrările se realizează progresiv).

Nu există un impact cumulat cu realizarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor nationale avand în vederea ca termenul de finalizare a acestora este anul 2020

- IMPACT CUMULAT ÎN CAZUL FACTORULUI DE MEDIU SCHIMBĂRI CLIMATICE

Pentru determinarea GES au fost luate în considerare :

  - emisiile directe generate de implementarea proiectului și anume emisiile de metan provenite din procesul de tratare a apei uzate și de la gestionarea nămolului în incinta stațiilor de epurare a apelor uzate. In analiză au fost luate în calcule emisiile incrementale, având în vedere creșterea gradului de racordare la rețelele de canalizare, debitul suplimentar de apă uzată tratată în SEAU și cantitatea de nămol aferentă rezultată de la epurarea apelor uzate,

  - emisii indirecte respectiv emisii de CO2 provenite din consumul de energie electrică, de la transportul și eliminarea/valorificarea nămolului.

Din această analiză a rezultat o reducere a emisiilor CO2e cu – 4,3 kt CO2e /an. Prin urmare, în cazul componentei privind schimbările climatice implementarea proiectului va genera un impact cumulat pozitiv.

- IMPACT CUMULAT PRIVIND ZGOMOTUL ŞI VIBRAŢIILE

În perioada de execuţiei investiţiilor principala sursă de zgomot şi vibraţii o reprezintă utilizarea echipamentelor de transport specifice lucărilor de construcţii (betoniere, excavatoare, macara etc).

Din măsurători, efectuate pentru activităţi similare, nivelul de zgomot definit, în zona utilajelor, la o distanţe de 10 – 15 m prezintă valori de: 60 –115 dB(A) – zona de acţiune a mijloacelor auto (basculante, cisterne,etc) sub limita maximă legală prevăzută de legislatie.

Pe durata execuţiei lucrărilor se vor organiza mai multe şantiere ceea ce va duce la evitarea traficului echipamentelor de transport între cele 3 zone. Astfel, având în vedere zona de acţiune a echipamentelor de transport de 10-15 m nu se poate vorbi de un impact cumulat între cele 3 zone unde se vor realiza investiţii prin proiect.

În perioada de operare a sistemelor de apă şi apă uzată principala sursa de zgomot poate fi generată de la funcţionarea staţiilor de pompare si a echipamentelor specifice statilor de epurare. Similar fazei de operare, impactul este unul local şi prin urmare nu se poate vorbi de un impact cumulat între cele 3 zone unde se vor realiza investiţii prin proiect.

Având în vedere cele mai de sus precum şi mai mult în urma aplicării măsurilor de remediere stabilite mai jos putem concluzia ca nu există un impact cumulat între investiţiile aferente celor 3 zone ale proiectului.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

- Printre masurile ce se vor adopta, mai ales in timpul etapei de executie a lucrarilor, in vederea asigurarii protectiei locuitorilor se recomandă:

- Utilizarea mijloacelor tehnologice si utilajelor de transport silentioase;

- Lucrarile se vor executa in baza unui program si vor afecta cat mai putin circulatia, asigurand ocolirea punctelor de lucru pe alte trasee, cu semnalizarea corespunzatoare pe timp de zi si noapte;

- Funcționarea la parametrii optimi proiectati a utilajelor tehnologice si mijlaocelor de transport pentru reducerea noxelor si zgomotului care ar putea afecta factorul uman

- Măsurarea periodică a nivelului de zgomot în amplasamentele SPAU amplasate în zone rezidenţiale sau în vecinătatea altor amplasamente sensibile

- Plantarea de copaci in jurul investitiilor nu foarte silentioase pentru atenuarea poluarii fonice

- IMPACT CUMULAT ÎN CAZUL FACTORULUI DE MEDIU SOL/SUBSOL

Suprafața totală afectată de execuția lucrărilor este de 305 hectare din care 90,5 % va fi ocupată temporar pe perioada de executie de lucrărilor și 9,5% din total suprafeței va fi ocupată definitiv. Cea mai mare parte a investițiilor, care necesită ocuparea definitiva a terenului (respectiv GA, fronturi de captare, SEAU) reprezintă extinderi ale unor investiții existente prin urmare destinația terenului nu se va schimba.

- IMPACT CUMULAT ASUPRA BIODIVERSITATII

Impactul rezidual asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar constă in ocuparea permanentă a unor suprafeţe de teren şi schimbarea destinaţiei acestor terenuri. Deoarece pe suprafeţele care vor fi ocupate definitiv pentru realizarea proiectelor nu au fost identificate habitate de interes comunitar sau specii de floră de importanţă conservativă, impactul rezidual nu este semnificativ.

În perioada de construcție,  zgomotul datorat folosirii utilajelor se va cumula cu cel provenit de la trafic, însă având în vedere că zonele din vecinătatea drumurilor sunt deja antropizate, impactul cumulat va fi minim.

REZUMAT EVALUARE IMPACT POTENȚIAL CUMULAT

În tabelul 54 sunt prezentate rezumatul rezultatele evaluării impactului potențial cumulat al proiectului atât pe perioada de execuție a lucrărilor cât și pe perioada de operare (30 de ani pentru constructii şi 50 de ani pentru retele de alimentare cu apa şi canalizare).

Tabel 1 116:  Rezumal al evaluarii impactului cumulat

| Factor mediu | Impact activități existente/autorizate | Impact proiect (execuție) | Impact proiect (operare) | Impact cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă | Contaminare ape subterane ca urmare a folosirii pesticidelor în agricultură Contaminare corpuri de apă subterane și de suprafață ca urmare a deversării apelor menajere uzate neepurate (in zonele deservite de sistem de alimentare apă, dar fară sistem de canalizare). Deversare apelor uzate industriale epurate din sectorul industrial (emisiile, în unele cazuri depășesc limitele maxime legale) Deversare ape uzate de la SEAU (emisii în limite maxime legale) | În condiții normale de execuție, lucrările de execuţie a investiţiilor propuse nu au o influenţă asupra corpurilor de apă. | Impact pozitiv asupra calității apelor de suprafață prin extinderea sistemelor de canalizare, colectarea și epurarea apei uzate. | Nu există un impact cumulat. Prin implementarea proiectului, calitatea apelor se va îmbunătăți. |
| Aer | Emisii difuze și mobile rezultate din activitățile industriale Emisii mobile trafic rutier Emisii mobile încălzire rezidențială (în sistem descentralizat) Emisii difuze de la gestionarea nămolului de SEAU Emisii difuze la de execuție în curs de realizare a drumurilor nationale | Emisii difuze de la execuție săpături/fundații, decopertare sister rutier Emisii mobile de la funcționarea vehiculelor de transport | În codiții normale de operare a gospodăriilor de apă și a reţelelor de alimentare și canalizare nu se generează emisii în aer. | În perioada de execuție poate apărea un impact cumulat însă de scurtă durată și limitat ca zonă (lucrările se realizează progresiv). Nu există un impact cumulat cu realizarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor nationale avand în vederea ca termenul de finalizare a acestora este anul 2020 |
| Sol/subsol | Soluri contaminte istoric (poluări industriale, gestionarea necorespunzătarea a deșeurilor) Ocupare temporară teren pentru reabilitarea drumurilor nationale | Ocuparea temporară a solurilor Modificarea temporară a structurii profilurilor de soluri Creștere temporară eroziune sol | Ocupare definitivă teren pentru execuția noilor gospodării de apă precum și pentru extinderea stațiilor existente de tratare | Suprafaţa ocupată permanent pentru realizarea lucrărilor este mică raportată la suprafaţa totală a judeţului Bacău, astfel încât impactul cumulat nu este semnificativ. |
| Zgmomot/vibrații | Emisii zgomot | Emisii zgomot în limitele legale maxim admise | Emisii zgomot în limitele legale maxim admise | Impactul este unul local și nu vor exista interferețe între amplasamentele |
| Biodiversitate și natura 2000 | Emisii apă Emisii zgomot | Emisii apă și zgomot în limitele legale maxim admise | Emisii apă și zgomot în limitele legale maxim admise | În perioada de construcție, zgomotul datorat folosirii utilajelor se va cumula cu cel provenit de la trafic, însă având în vedere că zonele din vecinătatea drumurilor sunt deja antropizate, impactul cumulat va fi minim |

Având în vedere, pe de o parte dimensiunea redusă a activităților industriale din zona studiată cât și faptul că proiectul de dezvoltare a ainfrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău reprezintă o continuare a procesului de modernizare a sistemelor de apă și apă uzată, impactul cumulat din perioada de operare va fi unul pozitiv.

Efectele secundare, sinergice, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare rezultate din implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”, cumulate cu Activităţile existente in zona implementarii proiectului nu vor afecta factorii de mediu, datorita masurilor de prevenire şi diminuare a impactului prevazute in faza de constructie şi operare pentru fiecare investiţie.

- IMPACTUL REALIZARII PROIECTULUI CUMULAT CU PROIECTUL DE CONSTRUCTII DE ZONE DE LOCUIT SAU ALTE CONSTRUCTII INDUSTRIALE IN INTRAVILANUL LOCALITATILOR

Din punctul de vedere al impactului asupra mediului, se fac urmatoarele precizari:

- lucrarile mentionate reprezinta lucrari cu impact nesemnificativ asupra solului si subsolului prin realizarea fundatiilor si a lucrarilor de constructie;

- realizarea unor lucrari efectiv de constructie a caselor duce la o concentrare de utilaje la fronturile de lucru;

- nu se identifica un impact remanent in perioada de existenta a constructiilor;

- pentru toate aceste constructii este obligatoriu ca Primariile prin CU sa impuna racordarea obligatorie la sistemele centralizate de alimentare cu apa si sistemelor centralizate de canalizare;

- nu sunt mentionate in aceasta zona defrisari si nici lucrari in albiile raurilor;

- se mentioneaza latura pozitiva a impactului asupra mediului prin realizarea sistemelor de alimentari cu apa si canalizari in zona;

- in perioada de operare nu se identifica un impact semnificativ asupra constructiilor proiectate in zona.

La nivelul zonei analizate in vederea elaborării studiului de evaluare impactului asupra mediului si evaluare adecvata, nu se cunoaşte existenţa altor planuri / proiecte cu care dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău ar putea genera impact cumulat.

Limitele in interiorul cărora s-a efectuat analiza efectelor cumulative a fost de aproximativ 1 km in vecinătatea amplasamentului proiectului.

In evaluarea impactului cumulat s-a ţinut cont de:

- localizarea proiectelor şi distanţele dintre ele;

- căile posibile de cumulare a efectelor: emisii de noxe, zgomot şi vibraţii;

- impactul asupra speciilor şi habitatelor protejate.

Impactul cumulat a fost cuantificat atât pentru perioada realizării lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău (maxim 36 luni), cât şi pentru perioada de operare.

Evaluarea impactului cumulativ al proiectului analizat cu alte planuri / proiecte existente sau propuse in zonă fără a lua in considerare măsurile de reducere a impactului

Impactul proiectului cu proiectul  Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onesti în perioada 2014-2020

S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA este beneficiara proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onesti în perioada 2014-2020”, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM). In cadrul acestui proiect s-a prevazut realizarea urmatoarelor investitii in localitatile ce fac obiectul prezentei documentații.

Tabel 1 117 Investiții propuse în sectorul hidroedilitar prin proiectul din Municipiul Onesti (finantat prin POIM)

| Investitii | Denumire investiții |
| --- | --- |
| Sistem de alimentare cu apă | Realizare sursa de apa, inclusiv statie de tratare: - priza de apa - statie de tratare - rezervor de înmagazinare apă tratată - statie de pompare Realizare aducțiune apă tratată Reabilitare Gospodărie de apă reabilitare rezervor de înmagazinare realizare stație de clorinare reabilitare retele incinta Extinderea rețelei de distribuție apă potabilă existente; Reabilitarea rețelei de distribuție apă potabilă existente; Reabilitarea branșamentelor existente și realizarea de branșamente noi Statii de pompare tip hidrofor Sectorizarea retelei de distributie in zone de presiune si control al pierderilor Realizare sistemelor locale de ridicare a presiunii Lucrări SCADA |
| Sistem de canalizare | Extinderea rețelei de canalizare pentru ape uzate menajere; Reabilitarea rețelei de canalizare pentru ape uzate menajere; Reabilitarea racordurilor existente și realizarea de racorduri noi; Realizarea stațiilor de pompare ape uzate menajere si conducte de refulare; Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din Municipiul Onești Inchidere batal namol Lucrări SCADA |

Evaluare impact potențial cumulat

Tabel 1 118 : Impact cumultat in raport cu investițiile în curs de aprobare din proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onesti în perioada 2014-2020,

| Factor mediu | Impact activități | Impact proiect (execuție) | Impact proiect (operare) | Impact cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă | Contaminare ape subterane ca urmare a folosirii pesticidelor în agricultură Contaminare corpuri de apă subterane și de suprafață ca urmare a deversării apelor menajere uzate neepurate (in zonele deservite de sistem de alimentare apă dar fară sistem de canalizare). Deversare apelor uzate industriale epurate din sectorul industrial (emisiile, în unele cazuri depășesc limitele maxime legale) Deversare ape uzate de la SEAU Onesti existent modernizat si reabilitat in cadrul proiectului precum si sin SEAU propuse prin prezentul proiect | În condiții normale de execuție (inclusiv respectarea măsurilor de prevenire stabilite în secțiunea 8.1), lucrările de execuţie a investitiilor propuse nu au o influenţă asupra corpurilor de apă. | Impact pozitiv asupra calității apelor de suprafață prin extinderea sistemelor de canalizare, colectarea și epurarea apei uzate. Capacitatea SEAU Onesti se va modifica ca urmare a implementării proiectului. Debitele pentru care s-au obținut autorizațiile de mediu se modifică insa debitul efluent al SEAU Onesti este considerabil mai mic decat debitul receptorului natural raul Trotus in sectiunea de evacuare, astfel incat acesta nu influenteaza regimul hidrologic al receptorului. Prin proiectul propus cele mai apropiate investitii decele din Muncipipiul Onesti sunt SEAU Sfefan cel Mare si SEAU Cotofanesti. Imediat in aval de punctele de evacuare a apelor uzate epurate din SEAU Onesti, SEAU Stefan cel Mare si SEAU Cotofanesti nu sunt captari pentru alimentari cu apa pentru potabilizare. | Nu există un impact cumulat negativ. Prin implementarea proiectului, calitatea apelor se va îmbunătăți. |
| Aer | Emisii difuze și mobile rezultate din activitățile industriale Emisii mobile trafic rutier Emisii mobile încălzire rezidențială (în sistem descentralizat) Emisii difuze de la gestionarea nămolului de la SEAU existente si propuse | Emisii difuze de la execuție săpături/fundații, decopertare sister rutier, Emisii mobile de la funcționarea vehiculelor de transport | În codiții normale de operare a gospodăriilor de apă și a relelelor de alimentare și canalizare nu se generează emisii în aer. Emisiile de la SEAU existente si propuse prin proiect | În perioada de execuție poate apărea un impact cumulat însă de scurtă durată și limitat ca zonă (lucrările se realizează progresiv). Emisiile rezultate de la gestionarea nămolurilor rezultate de la SEAU existente si noi propuse prin proiect, sunt emisii difuze cu impact local. Prin implementarea proiectului, cantitatea de nănol generată va crește dar într-o cantitate mică raportată la situația existentă. Impactul cumulat al emisiilor va fi insa pozitiv (ca urmare a reducerii pierderilor și a lucrărilor de reabilitare). |
| Schimbări climatice | Emisii GES rezultate din activitățile industriale și zootehnice Emisii GES de la trafic Emisii mobile încălzire rezidențială (în sistem descentralizat) Emisii GES tratare apă și gestionare nămol | Emisii GES de la transportul materialelor de necesare execuției lucărilor | Emisii GES de la tratarea si epurarea apei. | Prin implementarea proiectului emisiile de CO2e în comparație cu situatia existentăva scadea in cazul ambelor proiecte. La nivel local, nu va exista un impact cumultat având în vedere că obiectivele industriale se află în doar in vecinătatea instalațiilor propuse a se realiza in Municipiul Onesti |
| Sol/subsol | Soluri contaminte istoric (poluări industriale, gestionarea necorespunzătarea a deșeurilor). | Ocuparea temporară a solurilor Modificarea temporară a structurii profilurilor de soluri Creștere temporară eroziune sol | Ocupare definitivă teren pentru execuția noilor GA precum si a noilor SEAU insa suprafetele sunt minore comparativ cu suprafata judetului Bacau/municipiului Onesti | Nu există există o relație între proiect și alte activități în ceea ce privește această componentă. |
| Zgmomot/vibrații | Emisii zgomot în limitele legale maxim admise | Emisii zgomot în limitele legale maxim admise | Emisii zgomot în limitele legale maxim admise | Impactul este unul local și nu vor exista interferețe între amplasamentele activităților existente și cele care se vor realiza prin proiect. |
| Biodiversitate și natura 2000 | Emisii apă Emisii zgomot | Emisii apă și zgomot în limitele legale maxim admise | Emisii apă și zgomot în limitele legale maxim admise | În perioada de construcție zgomotul datorat folosirii utilajelor se va cumula cu cel provenit de la trafic, însă având în vedere distanța mare între arii protejate si investitiile propuse in cazul celor doua proiecte impactul cumulat va fi minim |

In cazul reţelelor de utilităţi existente in vecinătatea amplasamentului proiectului au fost derulate procedurile de evaluare a impactului asupra mediului şi / sau evaluare adecvată, iar in actele de reglementare sunt impuse măsuri care vor trebui respectate in funcţie de faza de realizare in care se va afla obiectivul. Implementarea măsurilor de reducre a impactului asupra mediului in cazul fiecărui obiectiv in parte va contribui la diminuarea / eliminarea impactului atât in amplasamentul respectivului proiect, cât şi la nivelul intregii zone analizate.

In cazul in care măsurile de reducere / eliminare a impactului prevăzute in actele de reglementare nu vor fi implementate, se poate produce afectarea speciilor şi habitatelor prezente in amplasamentele analizate. In situaţia in care nu vor fi folosite tehnologii şi echipamente de construcţie moderne, emisiile de noxe, zgomot şi vibraţii pot avea un nivel care să afecteze mediul in amplasamentul acestor planuri / proiecte.

De asemenea, dacă nu vor fi strict respectate spaţiile prevăzute a fi afectate temporar sau permanent de lucrări pentru fiecare proiect in parte, poate fi afectată starea de conservare a acestor specii protejate.

O altă acţiune care poate afecta starea de conservare a speciilor şi habitatelor dacă nu este făcută corespunzător este managementul deşeurilor. Depozitarea necontrolată, in spaţii care nu sunt amenjate corespunzător poate contribui la afectarea speciilor şi habitatelor, cât şi la deteriorarea aspectului peisajului la nivelul zonei analizate

Impactul și măsurile privind infrastructura subterană

Evaluarea impactului cumulat cu conductele de gaze

Pentru proiect, s-a obtinut avizul favorabil de la compania de transport gaze naturale SNTGN Transgaz SA Medias.

Având în vedere că reţelele de gaze au fost realizate, implementarea proiectului de dezvoltarea a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu poate genera impact cumulat cu conductele de gaze. Cu toate acestea, in perioada realizării lucrărilor propuse în cadrul proiectului există riscul afectării conductelor de gaze din cauza constructiei sau a operarii defectuoase. De exemplu:

- se poate produce avarierea și deteriorarea conductelor de gaze in timpul execuţiei operaţiilor de excavare sau prin montarea forţată a conductei de apă sau canalizare, precum și din cauza comunicării defectuoase cu compania de transport gaze naturale Transgaz SA;

- sau provocarea defectării rețelei de conducte prin modificarea arbitrară a distribuției și structurii rețelei de conducte de gaze din cauza lipsei de conștientizare a problemelor majore legate de prevenire şi protecţie.

Pentru a preveni afectarea conductelor de gaz şi producerea unor incidente este absolut necesară implementarea următoarelor măsuri:

- în zonele de intersectie vizate de sector, conductele de apa şi canalizare proiectate se vor proteja in tuburi metalice pe o lungime de 5 m de fiecare parte a punctelor de intersectie și vor subtraversa conductele de transport gaz la distanta minima de 0,5 m față de generatoarea inferioara a acestora, confom Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin ordinul presedintelui ANRE nr. 118/2013;

- în cazul in care din motive tehnice obiective, nu este posibila subtraversarea conductei de gaz, se premite supratraversarea acesteia, cu condiția introducerii în tuburi metalice de oțel atât a conductei de gaz cât şi a conductei de apa/canalizare, cu respectarea distantei de 0,5 m pe verticala, între generatoarele invecinate ale tuburilor de protectie. Acestea vor avea o lungime de 5 m de fiecare parte a punctului de intersectie.  In acest caz se va intocmi un proiect tehnic de protejare a conductei de gaz ce se va aviza în CTE Trasgaz SA;

- va fi respectată distanta minima de 5 m între conducta de trasport gaze naturale și conducta de apă/canalizare amplasată în paralel/apropiere respectiv distanta minimă de 20 m între conducta de trasport gaz și imprejmuirea staţiilor de pompare proiectate;

- în zona de protectie a conductei de transport gaze naturale (6 m stanga-dreapta), lucrările de săpătură și umplutură se vor executa manual, evitându-se lovirea/deterioarea conductei și a izolației anticorozive. Tot în această zonă nu vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor staționa mașini sau utilaje grele;

- constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor în zona conductelor de transport gaze naturale.

- Nu vor fi folosite substanțe corozive în zona de protectie a conductelor de transport gaze naturale;

- in cazul in care s-a produs o deterioare a rețelei de gaz (atingere izolatie, rupere izolatie, rupere fir trasor, rupere banda avertizoare etc), respectiv reteaua de gaz – prin atingere, lovire sau orice alta actiune mecanica, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezenta reprezentantului Delgaz Grid SA, Trasgaz SA, Dispeceratul de Urgenta, pentru repedierea defectiunii provocate şi /sau constatate;

- deterioarea izolatiei atrage după sine corodarea materialului tubular și aparitia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmari grave (explozii)

- nu vor fi folosite uneltele mecanice pentru construcția de excavări;

- sunt interzise săpăturile mecanice, sablarea și alte operații în apropierea conductei de gaz;

Evaluarea impactului cumulat cu rețelele de fibră optică și telecomunicații, rețelele de cabluri electrice

Deoarece mare parte din conductele prevăzute în cadrul proiectului vor fi aşezate în lungul drumurilor, există posibilitatea ca instalarea conductei să fie necesar a fi realizată paralel sau să fie traversată cu cablul de fibră optică, iar locul de construcție este relativ apropiat de locația cablului cu fibră optică.	
Proiectul de construcție implică excavarea, compactarea și rularea terenurilor, provocând astfel unele pericole și amenințări directe ascunse la cablul de fibră optica ingropat. Înainte de construcție, este necesară comunicarea cu departamentul de management planurile de construcție, iar activitățile de construcție pot fi efectuate după obținerea consimțământului.

După obținerea consimțământului departamentului, activitățile de construcție pot fi efectuate. În timpul construcției, trebuie respectate cu strictețe standardele naționale și să fie protejate instalațiile de cabluri cu fibră optică. Este recomandată reducerea instalării încrucișate a conductelor. De asemenea, este interzisă stivuirea mărfurilor inflamabile și explozive de lângă conducta de comunicare prin cablu de fibră optică și stivuirea deșeurilor de construcție, a materialelor de construcție deasupra suprafeței cablului de fibră optică.

Se vor respecta prevederile Normativelor NTE 007/08/00 “Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice” şi NTE 003/04/00 „Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000V”, precum şi a distantelor minime normate impuse de acestea, astfel, la terminarea lucrarilor de construire conducte de apa şi canalizare:

- distanta minima de apropiere în plan orizontal (apropieri) față de cablurile electrice pozate subteran, existente, trebuie să fie de minim 0,6 m;

- distanța minimă de apropiere în plan vertical (intersecții) fata de cablurile electrice pozate subteran, existente, trebuie să fie de minim 0,2 m

- distanta minima de apropiere pe orizontală între fundația celui mai apropiat stâlp sau orice element al prizei de pamant şi peretele conductei să fie de minim 2 m;

- pe timpul executiei lucrărilor de săpături pentru construire conductelor de gaze şi canalizare se vor lua măsuri de asigurare a stabilității mecanice a stâlpilor, inclusiv refacerea terenului la parametrii normali;

- in apropierea LEA nu se va actiona cu utilaje de ridicat cu brate care să afecteze instalațiile electrice aeriene;

- inainte de inceperea sapaturilor pentru sistemul de canalizare se vor efectua sondaje de indentificare a LES;

- sapaturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea Centrului de Retea Bacău.

Conducte existente in zona conductei de aductiune din Tg. Ocna Aceste proiecte nu vor fi realizate simultan, astfel încât se reduce considerabil posibilitatea de a genera impact cumulat cu dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău. Celelalte proiecte existente in zona analizată au parcurs procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi s-a stabilit că impactul acestora asupra mediului este in limite admisibile. Chiar şi in situaţia in care ar fi exploatate in perioada execuţiei lucrărilor de construcţie sau in perioada de operare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, nu ar genera impact cumulat deoarece impactul se va manifesta local la nivelul fiecărui front de lucru. Noxele emise de utilajele de construcţie sau de autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de contrucţie se diminuează direct proporţional cu creşterea distanţei faţă de locul emiterii, astfel încât până la limita amplasamentului proectului acestea sunt in concentraţii nesemnificative. De asemenea, nivelul zgomotului scade o dată cu creşterea distanţei faţă de locul producerii, astfel încât nu se pot cumula. Impactul și măsurile privind infrastructura de transport Rețeaua de conducte în judetul Bacau in general urmeaza trama stradala a drumurilor judetene sau de trecere a autostrăzii și a căii ferate. Construcția conductei va avea un impact asupra autostrăzii, inclusiv a subsolului suprafeței autostrăzii în timpul și după construcție, precum și a obstacolelor rutiere cauzate de excavarea cu șanțuri a conductelor subterane și așa mai departe. Proiectantul ar trebui să propună planurile de construcție pentru zona de conducte care implică lucrarile pe autostrăzi în timpul perioadei de pregătire și să informeze în prealabil departamentul transport rutier din Ministerul Transporturilor. În timpul construirii acestui proiect, trebuie sa se implementeze strict cerințele de management ale departamentul transport rutier, pentru a se asigura că nu există daune asupra instalațiilor de autostradă și nici o ocupare a terenurilor autostrăzilor. Controlați strict lățimea zonei de construcție și respectați standardele naționale relevante. Restaurarea pe zona afectată trebuie efectuată în timp util după terminarea construcției. Trebuie luate măsuri de protecție corespunzătoare pentru zona care traversează autostrada și calea ferată. În timpul construcției, trebuie să adoptăm metoda de coborâre a țevilor și planul de încrucișare care încurcă conducta de oțel cu conducta din beton armat, iar diametrul interior al țevii trebuie să fie cu 0,4 m mai mult decât diametrul exterior al țevii de oțel. În conformitate cu normativele tehnice internationale privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților, grosimea acoperirii superioare a conductei ar trebui să fie de 1,5 ori mai mare decât diametrul exterior al conductei în sol instabil și ar trebui să fie mai mare de 1,5 m . Având în vedere cerințele de stabilitate ale solului de bază, grosimea solului de acoperire deasupra suprafeței superioare a țevii înălțimea nu trebuie să fie mai mică de 3 m și, în același timp, ar trebui să folosim mașina de coborâre a conductei în ceea ce privește balanța de presiune a șantierului pentru construcții, astfel încât să se asigure că nu există obstacole și colaps, precum și pentru a asigura siguranta traficului.

# MONITORIZAREA

Implementarea proiectului care face obiectul prezentei solicitări de avizare va implica si desfășurarea unor activități periodice privind urmărirea calității factorilor de mediu în zona amplasamentului. Aceste activități sunt suplimentare procedurilor de control ai parametrilor de exploatre a instalațiilor de tratare apa, epurarea apelor uzate si instalatia de tratare termica a namolurilor, care includ printre altele: caracterizarea apelor uzate si a namolurilor intrate precum si a iesirilor, compoziția acestora, consumuri de apă, electricitate, energie termică, instrumentația de proces.

În ceea ce priveşte monitorizarea mediului, pe perioada de realizare a investiţiei se va verifica modul în care s-a aplicat proiectul, conform specificaţiilor prevăzute şi aprobate în actele de reglementare emise de instituţiile în cauză, iar pe de altă parte se va verifica eficienţa măsurilor de minimizare în atingerea scopului urmărit. Astfel de verificări implică inspecţii fizice (amplasarea materiilor prime şi auxiliare utilizate, depozitarea deşeurilor şi gestionarea substanţelor chimice periculoase).

Instalatiile care vor fi utilizate in cadrul sistemului de alimentare cu apa si canalizare, vor fi dotate cu un sistem de automatizare si comanda pentru a controla parametrii procesului tehnologic.

Totodata, emisiile de substante poluante rezultate din procesul de epurare vor fi in permanenta monitorizate prin analiza parametrilor cantitativi si calitativi.

Monitorizarea emisiilor in faza de exploatare va avea ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse in actele de reglementare emise de autoritatile pentru protectia mediului cat si de prevederile actelor normative (O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare, Legea protectiei atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, H.G. 188/2002).

În perioada de exploatare a investiţiei se vor monitoriza parametrii în vigoare în ceea ce priveşte alimentarea cu apă şi evaluarea apelor uzate.

În ceea ce priveşte calitatea apei, vor fi respectate prevederile anexei 1 a legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu privire la monitorizarea de control, aceasta va fi realizată în conformitate cu cerinţele anexei 2 a legii nr. 458/2002, scopul acesteia fiind acela de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege.

Tabel 1 119:. Parametrii pentru monitorizarea de control a calităţii apei potabile

| Parametru monitorizat | CMA/Valoare admisă |
| --- | --- |
| Aluminiu *1) | 200 μg/l |
| Amoniu | 0,50 mg/l |
| Bacterii coliforme | 0/100 ml |
| Culoare | Acceptabil consumatorilor şi nicio modificare anormală |
| Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) | ≥ 6,5; ≤ 9,5 unităţi pH |
| Conductivitate | 2500 μS cm-1 la 20°C |
| Clorul rezidual liber *12) şi 13) |
| - la intrarea în reţea | 0,50 mg/l |
| - la capăt de reţea | 0,25 mg/l |
| Clostridium perfringens *3) | 0/250 ml |
| Escherichia coli | 0/100 ml |
| Fier *1) *4) | 200 μg/l |
| Gust | Acceptabil consumatorilor şi nicio modificare anormală |
| Miros | Acceptabil consumatorilor şi nicio modificare anormală |
| Nitriţi *5) | 0,50 mg/l |
| Oxidabilitate *6) | 5,0 mg O(2)/l |
| Pseudomonas aeruginosa *7) | 0/250 ml |
| Sulfuri şi hidrogen sulfurat *8) | 100 μg/l |
| Turbiditate | ≤ 5 UNT |
| Număr de colonii dezvoltate *7) (22°C şi 37°C) | Nedetectabil la 100 ml |

Monitorizarea tehnologica va fi o actiune distinct si va avea ca scop verificarea periodica a starii de functionare a instalatiei, respectiv verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa si canalizare:

- Functionarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare

- Starea traseelor de alimentare cu apa catre consumatori

- Functionarea instalatiilor de retinere a poluantilor

Pentru prevenrea poluarii mediului pe perioada exploatarii in zona de activitate a obiectivelor analizate se impun urmatoarele masuri:

- identitatea surselor de poluare;

- observarea si controlul continuu al traseului de conducte;

- realizarea unui sitem de monitorizare adecvat;

- planificarea prealabila a reparatiilor capitale ale conductelor.

Cu privire la evacuarea apelor uzate vor fi respectaţi parametrii de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, conform HG nr. 188/2002, modificată şi completată de HG nr. 352/2005, respectiv NTPA 001.

In timpul functionarii statiei de epurare vor fi monitorizate: debitele tratate, calitatea efluentului, calitatea apelor subterane si imisiile de hidrogen sulfurat.

a) Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă se va realiza zilnic, de către personalul staţiei, în cadrul laboratorului propriu şi periodic, la intervale stabilite de către autoritatea în domeniu, de către laboratoare acreditate.

Punctul de prelevare îl va constitui evacuarea efluentului epurat în emisar.

Tabel 1 120: Monitorizarea apelor de suprafață

| indicator de calitate | U.M. | CMA conf. NTPA 001/2005 | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| materii în suspensie | mg/l | 60 | STAS 6593/81 |
| CBO5 | mgO/l | 20 | STAS 6560/82 |
| CCO-Cr | mgO/l | 125 | SR ISO 6060/96 |
| Ntotal | mg/l | 15 | STAS 7312/83 |
| Ptotal | mg/l | 2 | SR EN 1189/99 |

b) Monitorizarea calităţii apelor subterane se va realiza la intervale stabilite de către autoritatea în domeniu, de către laboratoare acreditate.

Punctele de prelevare ale probelor le vor stabili conform precizărilor din Avizul de gospodărire a apelor, emis de către A.N. Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă.

Tabel 1 121:  Monitorizarea apelor subterane

| Indicator de calitate | U.M. | CMA conf. Legii 458/2002, completată cu Legea 11/2004 | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 6,5-9,5 | STAS 6325/75 SR ISO10523/97 |
| oxidabilitate | mgO/l | 5,0 | STAS 3002/85 SR ISO 6060/96 |
| duritate totală | grade germane | 5 | STAS 3326/76 |
| NH4 | mg/l | 0,50 | STAS 6328/85 |
| Cloruri | mg/l | 250 | STAS 3049/88 SR ISO 9297/98 |

c) Monitorizarea calităţii aerului ambiental se va realiza la intervale de timp, stabilite de către autoritatea în domeniu.

Punctul de măsură îl va constitui împrejmuirea incintei staţiei de epurare.

Poluanții propuși pentru monitorizarea emisiilor sunt dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, pulberi, inclusive particule fine de materie, compuși ai clorului.

Tabel 2. Monitorizare aer

| Nr. crt. | Poluantul | Cantitatea de emisii in intervalul de timp mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
|  | Dioxid de sulf | 41 |
|  | Oxizi de azot (NO) | 89,2 Citire fără injecție de uree |
|  | Monoxid de carbon | - 1,51 |
|  | Pulberi, inclusiv particulele fine de materie | 6 – 8 |
|  | Compuși ai clorului (HCl) | 5,75 |

d) Monitorizarea şi raportarea deşeurilor

Deasemenea vor fi păstrate evidenţele privind gestionarea deşeurilor conform prevederilor reglementărilor în vigoare(Legea 211/2011 și HG 856/2002 cu modificările ulterioare), a consumurilor lunare de carburant care vor fi înregistrate.

Tipurile şi cantităţile de deşeuri se vor raporta conform cerinţelor impuse de legislaţia în domeniu(se va realiza fişa fiecărui deşeu, precum şi planul anual de gestiune al deşeurilor).

Dotările și măsurile prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu(poluanți propuși a fi monitorizați), la instalația de uscare, neutralizare și valorificare termica a namolurilor.

Dotările și măsurile prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu sunt prezentate în cele ce urmează:

- Analizor automat de gaze, care comandă și dozarea reactivilor necesari pentru purificarea lor, respectă toate procedurile cerute de standardele europene și SR EN 14956:2004:

- Procedura (QAL 1) utilizată în certificarea performanțelor sistemelor automate de măsurare (procedură pentru demonstrarea compatibilității sistemului de monitorizare pentru sarcina de măsurare a componenților și parametrilor gazului rezidual, specificată prin standardul SR EN 14956:2004);

- Procedura (QAL2) de calibrare a sistemelor de monitorizare continuă, ulterior instalări           sistemului, specificată prin standardul SR EN 14181:2004;

- Procedura (QAL 3) pentru menținerea și demonstrarea calității măsurărilor în timpul funcționării obișnuite, specificată prin standardul SR EN 14181:2004;

-  Procedura (AST) pentru testul de verificare anuală a sistemelor de monitorizare continuă specificată prin standardul EN 14181:2004.

e) Monitorizare biodiversitate

Monitorizarea speciilor şi a habitatelor din amplasamentul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău şi a celor din vecinătatea amplasamentului oferă informaţii despre starea lor de conservare şi permite cuantificarea efectelor pe care construcţia şi exploatarea acestui pod le are asupra biodiversităţii.

Pentru monitorizare a fost folosită metoda BACI (Before After Control Impact), metodă care implică monitorizarea amplasamentului proiectului înaintea începerii lucrărilor de construcţie, in timpul executării lucrărilor de construcţie şi in perioada de exploatare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău.

Pentru realizarea studiului de evaluare adecvată, amplasamentul proiectului a fost monitorizat in decursul unui an calendaristic. Este recomandat ca punctele / transectele de monitorizare să fie păstrate in toate fazele de implementare a proiectului pentru a oferi reprezentativitate datelor.

Monitorizarea florei

Pentru determinarea compoziţiei calitative şi cantitative a florei au fost realizate observaţii în zonele cele mai reprezentative din amplasamentul proiectului. Locaţia a fost aleasă astfel încât să conţină majoritatea speciilor care intră in compoziţia biocenozei.

Majoritatea observaţiilor pentru monitorizarea florei au fost realizate in luna august.

Pentru analiza florei au fost folosite: aparate foto, atlase şi determinatoare (“Ciocârlan V., 2009: Flora ilustrată a României, vol. I şi II; Ciocârlan V., 2004: Flora segetală a României”).

Pentru determinarea habitatelor au fost folosite lucrări precum “Habitatele din România”, Nicolae Doniţă, Aurel Popescu, Mihaela Pauca- Comănescu, Simona Mihăilescu, Iovu Adrian Biriş, 2005; Gafta D., Mountford O. “Manual de Interpretare a Habitatelor din România”, MMDD 2008.

Monitorizarea faunei

Metode de monitorizare a nevertebratelor

Monitorizarea populaţiilor de nevertebrate a inclus observaţii directe ale speciilor de nevertebrate, in amplasamentul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău. Nevertebratele au fost colectate cu ajutorul fileului entomologic şi a capcanelor Barber.

Metode de monitorizare a herpetofaunei

Monitorizarea herpetofaunei a inclus parcurgerea unor transecte vizuale şi analiza unor suprafeţe de control situate la intervale regulate. Durata medie de investigare a unei suprafeţe de control a fost de 5 minute. Au fost notate speciile observate, numărul de exemplare active, tipul de habitat, gradul de acoperire cu vegetaţie a suprafeţei analizate, specificul substratului, etc.

Metode de monitorizare a mamiferelor

Pentru monitorizarea mamiferelor din amplasamentul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău au fost urmate transecte liniare. De asemenea, au fost aplicate metoda căutării active (observarea directă) şi a staţiilor de urme (excremente, urme pe pământ, rămăşiţe, galerii, etc).

Metoda de monitorizare a avifaunei

Păsările prezente pe amplasamentul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău au fost determinate cu ajutorul determinatorului ilustrat „Păsările din România şi din Europa” de Bertel Bruun, Hakan Delin şi Lars Svensson. De asemenea, au fost folosite binoclul, luneta şi aparatul de fotografiat.

S-au efectuat observaţii din puncte fixe, puncte elevate şi pe transecte liniare.

Metoda nr. 1: Evaluare directă din puncte de observare (Vantage Points)

Evaluarea directă din puncte de observare a fost folosită pentru evaluarea populaţiilor de păsări de talie mare, cu zbor planat (răpitoare, berze etc.). Aceste păsări folosesc coloane de aer cald pentru a se înălţa, după care se deplasează cu zbor planat. Sunt astfel uşor de observat şi de identificat de la distanţe mari. Observatorii au stat pe o zonă mai inaltă de unde au putut vedea toată aria. Au fost folosite binocluri şi lunete pentru a facilita monitorizarea. Au fost notate speciile observate, ora la care a avut loc observaţia şi mişcarea păsărilor pe hartă. Această metodă a putut fi realizată simultan din puncte diferite pentru a acoperi toată aria cercetată intr-un timp mai scurt. Au fost obţinute date precise despre mărimea populaţiei, numărul perechilor şi despre teritoriile utilizate de aceste specii.

Metoda nr. 2: Monitorizarea din puncte fixe (point count)

Această metodă a fost folosită pentru recensământul păsărilor de talie mică (ciocănitori, păsări cântătoare).      A putut fi aplicată atât în pădure cât şi pe teren deschis. Punctele de observaţie au fost dispuse într-o reţea dreptunghiulară, iar distanţa dintre ele a fost de 250 m. Traseul a fost parcurs la primele ore ale dimineţii, când păsările au cea mai intensă activitate. In fiecare punct au fost petrecute cinci minute cu observarea vizuală şi ascultarea sunetelor emise de păsări (cântecul sau ciocănitul acestora).

Au fost astfel obţinute date despre efectivul populaţiilor respective.

Metoda nr. 3: Evaluare pe trasee lineare

Metoda a fost folosită in terenurile deschise pentru estimarea mărimii populaţiilor păsărilor de talie mică. Intr-un kilometru pătrat au fost parcurse două trasee cu lungimea de 1 km. Şi această metodă a fost aplicată la primele ore ale dimineţii.

Pe ambele părţi ale traseelor au fost stabilite benzi cu lăţimi diferite (200, 300 sau 500 de metri, in funcţie de protocolul adoptat). In cazul fiecărui specimen observat a fost notată distanţa acestuia faţă de traseu, dar şi poziţia exactă pe hartă.

Au fost astfel obţinute date despre mărimea populaţiei respective, numărul perechilor, a teritoriului ocupat, dar se pot stabili şi corelaţii intre anumite specii şi un tip de habitat.  Rezultatele obţinute au fost extrapolate la toata suprafaţa de analizat. Traseul a trebuit parcurs cu viteză mică, constantă şi a fost evitată deranjarea păsărilor.

Metode de monitorizare a faunei acvatice

Pentru studiul ihtiofaunei din amplasamentul proiectului au fost fixate staţii reprezentative pentru prelevarea materialului biologic. Staţiile au fost amplasate în aval şi in amonte de amplasamentul staţiilor de epurare a apelor uzate pentru a acoperi toata gama de preferinţe ecologice a speciilor de peşti din zonă.

Au fost folosite plasele reofile şi năvoade pentru capturarea peştilor. Aceste metode au permis analiza calitativă, dar nu şi cantitativă a speciilor de peşti existenţi in zona analizată. Efectivul populaţional al speciilor de peşti identificate este dificil de estimat, dar acesta nu va fi influenţat de realizarea proiectului.

Pentru analiza faunei din zona amplasamentului s-au folosit instrumente specifice de observaţie (binocluri BUSHNELL, GPS GARMIN 60CSx; luneta YUKON; aparate foto NIKON D3000 10,2 MP, fileu entomologic, capcane Barber, etc).

Tabel 1 122:Perioadele optime / favorabile pentru monitorizarea faunei

|  | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nevertebrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reptile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări cuibăritoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări sedentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări de pasaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări care iernează |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perioada favorabilă |  |
| Perioada nefavorabilă |  |

# SITUATII DE RISC

În studiul privind schimbările climatice și dezastre naturale, al cărui rezumat este prezentat în secțiunea 8 a fost analizată sensibilitatea, expunerea și vulnerabilitatea componentelor proiectului la cutremure, alunecări de teren/instabilitate sol, eroziunea solului și incendii provocate din cauze naturale.

Din analiză a rezultat că judetul Bacau prezintă un risc în ceea ce privește probabilitea de producere a Precipitațiilor extreme maxime;Disponibilitatea apei;Furtuni;Alunecări de teren/instabilitate sol;Inundații;Incendii;Cutremurele.

În cazul apariției riscului impactul asupra sistemelor de apă și apă uzată este semnificativ putând duce inclusiv la închiderea definitivă a instalațiilor.

Riscul la inundatii in cele 3 scenarii de probabilitate de inundatii este prezentat succinct in figura de mai jos.

Figura 1 46: Lucrarile propuse in proiect suprapuse cu extinderea arealelor inundabile in cele 3 scenarii prin analiza GIS

Din figura de mai sus se observa ca urmatoarele localitati si investitii propuse prin proiect prezinta risc la inundatii:

- Statia clorizare ZEMES

- Fronturile de captare si STAP Balcani

- Fronturi captare Racova Blagesti, inclusiv STAP

- Front captare si STAP Parjol

- Front captare Barsanesti

- SEAU Cotofanesti

Măsuri prevenire/diminuare impact

Zone cu risc de inundaţii sunt în principal în zona cursurilor de apa Siret, Trotus, Tazlau. Masurile care se pot lua in caz de inundatii sunt:

- curățarea, adâncirea sau realizarea, acolo unde nu sunt, a șanțurilor de preluare a apelor pluviale;

- drenarea și asigurarea curgerii apei către șanțurile de captare, astfel încât aceasta să nu mai băltească în gospodării;

- regularizarea unor pâraie, curățirea lor și a canalelor, tuburilor colectoare și a vâlcelelor, pentru a asigura preluarea eventualilor torenți formați;

- crearea de bazine de rezervă pentru captarea viiturilor;

- realizarea unor canale de captare și dirijare a apei, de către deținătorii de construcții situate pe direcția viiturilor de pe versanți;

- Instalațiile aferente sistemului de apă și apă uzată (stații de captare și de tratare a apei, SEAU, rețele apă și apă uzată)  sunt proiectate în conformitate cu prevederile codului de proiectare seisimică P100/1-2013 în vederea asigurării protecției seismice a clădirilor și construcțiilor cu structuri similare acestora,

- amplasamentele viitoarelor gospodăriilor de apă sunt prevăzute cu hidranți de apă pentru stingerea incendiilor. De asemenea la dimensionarea rezervoarelor de apă din incinta gospodăriilor de apă s-a ținut cont de rezerva intagibilă de incendiu,

- Compania Regionala de Apă Bacau va elabora și implementa un Plan de prevenire și stingere a incendiilor.

- Pentru evitarea apariției riscului lipsei disponibilitatii apei se vor lua o serie de masuri:Diminuarea pierderilor din sistemul de distribuție a apei potabile; Informarea și conștientizarea populației privind consumul rațional de apă;Identificarea de surse alternative de apă potabilă;	Identificarea de surse alternative pentru captarea apei din râurile de suprafaţă;Asigurarea de debite suplimentare de apă din alte surse (surse subterane); Construirea unor noi statii de captare (stații pompare).

În cazul avariilor apărute se impun următoarele măsuri:

- Remedierea defectelor:

- Oprirea furnizării cu apă;

- Remedierea defecțiunilor/avariilor într-un timp cât mai scurt;

- La punctele de lucru se vor asigura mijloace de telecomunicație pentru menținerea legăturii între membrii echipelor de intervenție, dispeceratul unității și mijloacele de transport pentru eventuale intervenții.

- Conductele/rețelele vor intra în funcțiune numai după efectuarea tuturor probelor, pentru a avea certitudinea bunei stări de funcționare.

Masurile care se pot lua in caz de alunecari de teren sunt:

- Profilarea taluzului – poate fi obtinuta fie prin reducerea incarcarilor ce actioneaza la partea superioara a versantului, fie prin marirea greutatii la baza alunecarii. Astfel se realizeaza reducerea pantei taluzului. Avantajul unei asemenea solutii este oferit de simplitatea executiei si de lipsa lucrarilor foarte complicate, care, in mod normal, folosesc betoane;

- Drenarea apelor de suprafata si a celor subterane – reprezinta o masura foarte eficienta, fiind necesara in majoritatea cazurilor (cand masa versantul este alcatuita din roci moi), deoarece apa este principalul factor ce determina producerea fenomenului de alunecare. Astfel, prin aceasta masura se evita deteriorarea proprietatilor fizico-mecanice ale pamanturilor din care este alcatuit versantul si scaderea coeziunii;

- Realizarea de filtre inverse pentru reducerea efectului sufoziunii – filtrele inverse, avand o permeabilitate mai mare decat terenul pe care il protejeaza, joaca rolul de colectoare, drenand apa si barand totodata suspensiile transportate in curentul de apa ;

- Stabilizarea folosind vegetatia – inierbarea, diversele plantatii si impadurirea sunt masuri ajutatoare, cu efecte satisfacatoare datorita impiedicarii eroziunii, absorbtiei apei din sol si evitarii aparitiei crapaturilor de contractie, prin uscare la suprafata masivului. Nu trebuie neglijat nici fenomenul de „armare“, pe care radacinile copacilor il pot avea asupra masivului;

- Lucrarile de rezistenta – sunt realizate cu scopul de a spori stabilitatea versantului sau pentru consolidarea alunecarilor deja produse. Cele mai frecvent utilizate sunt zidurile de sprijin. Un alt beneficiu al acestor tipuri de lucrari este ca ofera protectie versantului la eroziunea raurilor si abraziunea marii (ziduri longitudinale, gabioane, fascine etc.);

- Utilizarea ancorelor si a cablurilor pretensionate – reprezinta o alta solutie de stabilizare, in special in cazul rocilor stancoase;

- Tot din categoria lucrarilor de rezistenta fac parte si solutiile care implica piloti, chesoane, barete si pereti mulati. Aceste solutii ofera rezultate foarte bune dar implica costuri ridicate si pot aparea dificultati in executie;

- Imbunatatirea proprietatilor fizico-mecanice ale rocilor – are drept scop sporirea rezistentei la forfecare in masivul alunecator. Imbunatatirea poate fi facuta folosindu-se procedee electrice (electroosmoza), chimice (injectarea rocilor cu diferite substante chimice) sau termice (arderea sau inghetarea rocilor).

ACCIDENTE POTENȚIALE

Accidente potențiale asupra investițiilor prevăzute a se realiza prin proiect cu potential impact semnificativ asupra mediului sunt

- Alunecări de teren/instabilitate sol ca umare a activităților antropice,

- Eroziune sol ca urmare a activităților antropice,

- Incendii provocate de om,

- Accidente în care sunt implicate substanțe poluante și periculoase și anume :

- Scurgeri/infiltrări din rețeua de canalizare,

- Scurgeri/infiltrări nămol de la SEAU,

- Scurgeri/infiltrări substanțe periculoase folosite pentru tratare apei potabile.

În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru înlăturarea cauzei și limitarea efectelor prin:

- Anunțarea autorităților locale de protecția mediului și a colectivului cu atribuții pentru combaterea poluării, în vederea trecerii imediate la măsurile și acțiunile necesare eliminării cauzelor poluării și diminuarea efectelor acestora;

- Informarea asupra operațiilor de sistare a poluării prin eliminarea cauzelor care au produs-o și de combatere a efectelor acesteia;

- Instruirea echipelor de intervenție și a personalului.

În tabelul de mai jos este prezentat impactul potențial produs de apariția evenimentului și măsurile pentru evitarea producerii/diminuării impactului.

Tabel 1 123:  Accidente potențiale și măsuri de prevenire

| Risc | Impact | Măsuri prevenire/reduce |
| --- | --- | --- |
| Alunecări teren / Instabilitate sol | Impact operațional cu consecințe semnificative asupra mediului : Daune la sistemul de apă uzată (SEAU, SPAU, rețele), Contaminarea solului/subsolului și a apelor supterane și de suprafață | În faza de realizarea a studiului de fezabilitate s-au realizat studii geotehnice. Conform acestor studii amplasamentele viitoarelor instalații nu sunt expuse la alunecări teren/instabilitate sol. |
| Eroziune sol |  | În faza de realizarea a studiului de fezabilitate s-au realizat studii geotehnice. Conform acestor studii amplasamentele viitoarelor instalații nu sunt expuse la eroziunea solului. |
| Incendii |  | Amplasamentele existente SEAU sunt prevăzute cu hidranți de apă pentru stingerea incendiilor. De asemenea pe amplasament există rezervoare de apă pentru incendiu. Pentru instalațiile existente CAO are un Plan de prevenire și stingere a incendiilor. Pentru noile amplasamente, CAO va elabora și implementa un Plan de prevenire și stingere a incendiilor. |
| Scurgeri din rețeua de canalizare | Impact de mediu semnificativ : contaminare sol/ subsol, contaminare corpuri de apă subterane și cursuri de apă de suprafață | Realizarea de inspecţii periodice ale reţelei de canalizare pentru detectarea în timp util a disfuncţionalităţilor şi adoptarea măsurilor necesare pentru remediere |
| Scurgere/infiltratii nămol de la SEAU |  | Verificarea periodică a integrității rezervoarelor/platformei unde este gestionat nămolul |
| Scurgeri/infiltratii substanțe periculoase |  | Verificarea periodică a integrității rezervoarelor de preparare a hipocloritului de sodiu şi a conductelor de injecţie aferente noilor staţii de clorinare ce se vor realiza prin proiect |

Tabel 1 124: Măsuri propuse și responsabilități pentru evitarea producerii poluării accidentale

| Activitatea | Natura poluării | Măsuri propuse | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizare de șantier | Poluare sol, ape freatice cu ape uzate menajere în caz de avarii | Remediere avarii | Constructor |
|  | Poluare sol cu hidrocarburi ca urmare a neîntreținerii utilajelor | Întreținere în stare bună a utilajelor Depoluare zonă contaminată |  |
| Amplasament lucrări | Poluare sol cu hidrocarburi ca urmare a neîntreținerii utilajelor | Depoluare zonă contaminată | Constructor |
| Perioada de operare | Defectarea/fisurarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare menajeră | Sistare alimentare cu apă Intervenții pentru remedierea defecțiunilor | Operatorul regional |

# DESCRIEREA DIFICULTATILOR

Nu au fost înregistrate dificultăţi de ordin tehnic sau practic în timpul efectuării evaluării impactului asupra mediului generat de obiectivul analizat.

# REZUMAT NON TEHNIC

DESCRIEREA PROIECTULUI

Investitiile in infrastructura de apa si apa uzata pentru localitatile din judetul Bacau incluse in proiect au avut in vedere imbunatatirea calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei. Prin investitiile cuprinse in acest proiect se continua procesul de extindere si reabilitare ale infrastructurii de apa si apa uzata realizate in etapa 2007-2013 in zonele urbane si se propun investitii in extinderea/infiintarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in zonele rurare.

In prezentul Studiu de fezabilitate au fost propuse investitii pentru infrastructura de apa si apa uzata in 42 de UAT-uri din judetul Bacau, populatia beneficiara in infrastructura de apa fiind de 431.827 locuitori.

Investitiile pentru infrastructura de apa propuse la nivelul zonei de proiect au urmarit:

- dezvoltarea unor sisteme de apa care sa asigure conditiile de calitate a apei conform cu cerintele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, cu influenta directa asupra sanatatii populatiei;

- asigurarea continuitatii in furnizarea serviciului de alimentare cu apa;

- creşterea ratei de conectare a consumatorilor la sistemul centralizat de alimentare cu apă pe străzile prevăzute cu retele de apă;

- reducerea pierderilor de apă din sistem prin lucrări de reabilitare acolo unde au fost depistate astfel de pierderi;

- functionarea sistemelor cu costuri de exploatarea minime;

- asigurarea posibilitatii de extindere a acestor sisteme in viitor.

Prin investitiile propuse s-a urmarit asigurarea cresterii randamentului si a eficientei sistemelor existente de distributie a apei prin eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica cat si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea sistemelor.

In urma analizei sistemelor de alimentare cu apa din punct de vedere a calitatii apei si disponibilitii sursei, a functionalitatii retelei existente si a posibilitatii de extindere, a capacitatii de inmagazinare si tratare, investitiile din cadrul proiectului s-au axat in directia infiintarii unor sisteme de alimentare cu apa care sa dispuna de o sursa de apa care sa respecte conditiile de calitate cu costuri minime de tratare, care sa permita extinderea in viitor al sistemului prin conectarea de noi consumatori.

Investitiile in sectorul de apa din cadrul proiectului sunt destinate asigurarii accesului la apa potabila de calitate a populatiei din localitati ale judetului grupate in 43 de sisteme de alimentare cu apa, din care 25 sunt grupate in 3 zone de alimentare cu apa.

Investitiile din sectorul de apa uzata incluse in cadrul proiectului constau in:

- in aglomerarile urbane extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare in aglomerari care au beneficiat de finantarea POS Mediu 2007-2013;

- infiintarea de sisteme de canalizare in zona rurala, sisteme care sa asigure posibilitatea de dezvoltare ulterioara a sistemului de canalizare si sa permita colectarea si epurarea apelor uzate cu costuri minime.

In zona rurala a judetului Bacau din zona proiectului, s-au identificat 29 aglomerari rurale >2.000 LE definite conform Directivei apa uzate 91/271/EEC. Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei 91/271/EEC., reprezinta „o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de evacuare finala”.

Au fost identificate solutiile tehnice optime pentru colectarea si epurarea apelor uzate colectate de pe suprafata aglomerarilor rurale in care se infiinteaza retele de canalizare. Aglomerarile au fost grupate in clustere deservite de o singura statie de epurare avand la baza configuratia terenului natural, distanta intre aglomerari si existenta statiilor de epurarea si a emisarilor.

Pentru infrastructura de apa uzata din proiect s-au identificat 18 aglomerari care sunt grupate in 7 clustere, si 14 aglomerari care vor fi deservite de statii de epurare proprii.

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare si conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, si conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca de Legea nr. 458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a infrastructurii de apa a judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala.

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare in cadrul judetului Bacau avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort si de conectare al populatiei.

În tabelul de mai jos sunt sunt evidențiate investițiile propuse a se realiza la nivelul fiecărui UAT pentru sistemul de apă și apă uzată inclusiv capacitățile acestora.

Aria de acoperire a proiectului include următoarele sisteme,sisteme zonale si subsisteme de alimentare cu apă  la nivelul județului Bacau .

Investitiile din proiect sunt sumarizate in tabelul de mai jos:

Tabel 1 125:  Rezumat investitiile proiect

| Uat | Investiții SISTEME APA | Investiții CANALIZARE |
| --- | --- | --- |
| Bacău | Extindere retea de distributie a apei in municipiul Bacau, cca 20,2 km; Reabilitare retea de distributie a apei in municipiul Bacau, cca 53,8 km; Statii de demanganizare noua la Gheraiesti Reabilitare front de captare Gheraiesti 1, Margineni 1 si 2, Hemeius 2 Reabilitarea statiei de clorinare de la Stejaru | Igienizare paturi uscare Extindere conducte de canalizare cca L=cca 11,12 km in Bacau; Reabilitare conducte de canalizare cca L=7,7 km in Bacau; Conducte de refulare cca 1,24 km in Bacau; Realizare cca 4 statii de pompare apa uzata in Bacau; Reabilitare cca 1 statie de pompare apa uzata in Bacau |
| Luizi calugara | Nu sunt prevazute lucrari | Extindere conducte de canalizare L=cca 23 km in Luizi Calugara; Conducte de refulare cca 2,2 km in Luizi Calugara; Realizare cca 5 statii de pompare apa uzata in Luizi Calugara |
| Margineni | Reabilitare conducta de aductiune Stejaru – Bacau L=cca 21,46 km; Extindere retea de distributie a apei L=cca 4,37 km Realizare 2 statii de pompare apa tip booster Reabilitare GA Luncani 1; Reabilitare GA Luncani 2 | Extindere conducte de canalizare L=cca 29,5 km in Margineni; Conducte de refulare cca 7,1 km in Margineni Realizare 20 statii de pompare apa uzata in Margineni; Reabilitare 3 statii de pompare apa uzata in Margineni |
| Letea veche | Nu sunt propuse investitii prin POIM | Extindere conducte de canalizare L=cca 6,27 km in Letea Veche; Realizare cca 6 statii de pompare apa uzata in Letea Veche Conducte de refulare in lungime totala de cca 3,2 km |
| Magura | Realizare conducta de aductiune L=cca 7,7 km; Reabilitare statie de clorinare in GA existenta Magura; Realizare 2 rezervoare in gospodaria de apa existenta Magura Realizare cca 2 statii de pompare; Extindere retea de distributie L= cca 12,2 km | Extindere conducte de canalizare L=cca 20,8 km in Magura; Conducte de refulare de cca 5,7 km in Magura; Realizare cca 10 statii de pompare apa uzata in Magura; |
| Sarata | Conservarea forajelor existente; Realizare aductiune de L=cca 50 m; Reabilitare SP Sarata (in amplasamentul SP existent); Realizare rezervor V=200 mc; Realizare statie de reclorinare– 2 buc; Reabilitare SP Sarata (in amplasamentul GA existent); Extindere retea de distributie L=cca 5,069 km. Reabilitare retea de distributie L=cca 3,432 km. | Nu sunt propuse lucrari |
| Gioseni | Tinand cont de faptul ca noua sursa o reprezinta conducta de aductiune apa potabila de la STAP Barati, se vor realiza lucrari de conservare a puturilor existente. Aceste lucrari constau in: Demontarea si depozitarea echipamentelor; Sudarea capacelor metalice ale forajelor; Scoaterea sigurantelor electrice. Se propune: Trecerea in conservare a statiei de clorinare existenta; Trecerea in conservare a statiei de pompare existenta, subdimensionata si cu un grad avansat de uzura; Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit; Realizare rezervor de inmagazinare V=400 mc in incinta gospodariei de apa existenta; Realizare statie de pompare in cadrul gospodariei de apa existenta, in aceeasi cladire cu statia de clorinare; Extindere retea de distributie a apei in Gioseni L=cca 3,31 km; Realizarea unei statii de repompare apa potabila. | Extindere conducte de canalizare L= cca 9,35 km; Realizarea a cca 11 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 1,12 km Rechiparea statiei de pompare apa uzata SPAU2; Executie statie de epurare apa uzata |
| Tamasi | Tinand cont de faptul ca noua sursa o reprezinta conducta de aductiune apa potabila de la STAP Barati, se vor realiza lucrari de conservare a puturilor existente. Se propune: Extindere retea de distributie a apei in Tamasi L=cca 3,1 km Realizarea a cca 2 statii de repompare apa potabila. in retea | Extindere conducte de canalizare L=cca 7,2 km; Realizare a cca 8 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 860m; Reechipare SPAU1 existenta cu echipamente noi; Se propune executia unei noi SEAU pe un amplasament situat in apropierea SEAU existenta. |
| Faraoani | Conservarea forajelor existente; Dezafectarea statiei de clorinare existenta; Dezafectarea statiei de pompare existenta; Realizare statie de reclorinare (in amplasamentul existent al SP Faraoani); Realizare rezervor de inmagazinare (in amplasament existent SP Faraoani) V=300 mc; Realizare statie de pompare (in amplasamentul existent al SP Faraoani); Realizare statie de pompare aferenta aductiunii principale (in amplasamentul existent al SP Faraoani); Extinderea retelei de distributie L= cca 1,7 km. | Extindere conducte de canalizare L=cca 4,23 km; Realizarea a cca 4 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare cca 0,8 km Se propune executia unei noi SEAU pe acelasi amplasament |
| Cleja | Conservarea forajelor existente ce alimenteaza GA Somusca; Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit (in GA noua din Cleja) Realizare rezervor de inmagazinare (in GA noua din Cleja); Realizare statie de pompare (in GA noua Cleja) aferenta aductiunii principale; Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit (in GA Somusca); Realizarea a doua statii de pompare tip booster; Extinderea retelei de distributie L=cca 4,8 km. | Extindere conducte de canalizare L=cca 21,2 km; Realizare a cca 13 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 2,92 km; Realizare statie de epurare apa uzata |
| Racaciuni | Fundu Racaciuni Conservarea forajelor existente; Realizare statie de reclorinare (in GA Gasteni); Realizare rezervor inmagazinare V=400 mc; Realizarea unei statii de pompare in incinta GA Gasteni; Realizarea unei statii de pompare tip booster; Extinderea retelei de distributie L=cca 7,86 km. Racaciuni Realizare statie de reclorinare; | Racaciuni Extindere conducte de canalizare L=cca 34,1 km; Realizarea a cca 13 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 5,86 km; Realizare statie de epurare. |
| Darmanesti | Realizarea unei statii de repompare pentru alimentarea zonelor inalte din Lapos; Reabilitarea si reechiparea a 2 statii de repompare existente in Lapos si Salatruc; Extinderea retelei de distributie L=cca 6,84 km. | Extindere conducte de canalizare L=cca 5,12 km; Realizarea a cca 4 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 0,47 km |
| Moinesti | Reabilitare conducta de aductiune L= cca 5,8 km; Reabilitare rezervoare de inmagazinare; Realizarea a cca 11 statii de pompare; Extindere retea de distributie L=cca 21,1 km; Reabilitare retea de distributie L=cca 28,36 km | Extindere conducte de canalizare L=cca 18 km; Realizarea a cca 4 statii de pompare apa uzata; |
| Casin | Realizare statie de pompare catre GA Curita; Reabilitare conducta de aductiune Casin L= cca 3,2 km; Realizare conducta de aductiune Casin – Curita L= cca 3,23 km; Realizare statie de clorinare; Realizare rezervor de inmagazinare V=250 mc; Extindere retea de distributie L=cca 12,98 km | Extindere conducte de canalizare L=cca 17,00 km; Realizarea a cca 12 statii de pompare apa uzata; Realizare statie de epurare. |
| Dofteana | Reechiparea unei statii de repompare SRP1 existente; Extinderea retelei de distributie L=cca 1,13 km; Reabilitarea retelei de distributie L=cca 9,26 km | Realizare conducte de canalizare L=cca 22,95 km; Realizarea a cca 21 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 2,895 km; Realizare SEAU pentru 11.995 l.e. |
| Poduri | Extindere capacitate statie de clorinare; Inlocuire rezervor existent cu V=700 cu rezervor nou V=1300 mc; Realizarea a cca 4 statii de pompare tip booster; Extinderea retelei de distributie L= cca 9,83 km; Reabilitarea retelei de distributie L=cca 5,21 km | Realizare conducte de canalizare L=cca 18,64 km; Realizarea a cca 13 statii de pompare apa uzata; |
| Targu Ocna | Reabilitarea retelei de distributie L=cca 7,42 km. | Extindere conducte de canalizare L=cca 8,89 km; Realizarea a cca 17 statii de pompare apa uzata Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 3,36 km |
| Targu Trotus | Extinderea retelei de distributie L=cca 3,2 km Tg Trotus Extinderea retelei de distributie L=cca 0,23 km. Tuta Reabilitare rezervor V=200 mc Viisoara. | Extindere conducte de canalizare L=cca 17,89 km; Realizarea a cca 11 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 4,5 km; Extinderea statiei de epurare |
| Gura Vaii | Nu sunt propuse investitii prin POIM | Nu sunt propuse investitii prin POIM |
| Magiresti | Reabilitarea retelei de distributie L=cca 1,31 km; Extinderea retelei de distributie L=5,466 km; Reabilitarea a 2 statii de pompare tip booster; Realizarea a 3 statii de pompare tip booster. | Extindere conducte de canalizare L=cca 19,37 km; Realizarea a cca 3 statii de pompare apa uzata; Extindere statie de epurare |
| Ardeoani | Nu sunt propuse investitii in cadrul POIM. | Nu sunt propuse investitii in cadrul POIM. |
| Buhusi | Reabilitare aductiune L=cca 5,2 km; Realizare statie de tratare; Extindere retea de distributie L=cca 1,63 km; Reabilitare retea de distributie L=cca 4,35 km. | Extindere conducte de canalizare L=cca 0,73 km; Reabilitare conducte de canalizare L=cca 0,8 km; |
| Parjol | Campeni Realizare front de captare; Realizare statie de pompare apa bruta; Realizare conducta de aductiune L= cca 3,37 km; Realizare statie de clorinare; Realizare rezervor de inmagazinare; Realizare retea de distributie L=cca 15,97 km; Realizarea a cca 6 statii de repompare tip booster. Realizare STAP la front captare | Realizare a cca 14 SPAU Realizare colector Parjol-SEAU Parjol de cca 4,72 km Realizare retele canalizare Campeni si Pustiana de cca 22,75 km Realizare retele canalizare Pustiana Realizare statie de epurare pentru Pe traseul rețelelor de canalizare din comuna Pârjol satele Câmpeni și Pustiana un număr de 14 stații de pompare ape uzate, cu conducte de refulare in lungime totala de cca 6.842 m. |
| Balcani | Realizare front de captare; Realizarea statiei de pompare apa bruta; Realizare conducta de aductiune L= cca 5,26 km; Realizare statie de tratare(clorinare); Realizare rezervoare de inmagazinare plus clorinare V=2x650 mc; Realizare retea de distributie L=cca 29,82 km; Realizarea a cca 4 statii de repompare tip booster | Extindere conducte de canalizare L=cca 45,2 km; Pe traseul rețelelor de canalizare din comuna Balcani s-au prevăzut un număr de cca 11 stații de pompare ape uzate Realizare retele canalizare de cca 23,74 km Realizare colector Balcani-Frumoasa-Ludasi-SEAU Parjol de cca 4,1 km |
| Beresti-tazlau | Tescani Realizare front de captare; Realizare conducta de aductiune L= cca 1,19 km; Realizare statie de tratare Realizare rezervor de inmagazinare V=200 mc si statie de reclorinare; Realizare retea de distributie L=1 cca 1,77 km | Nu sunt prevazute lucrari |
| Barsanesti | Realizare front de captare; Realizare statie de pompare apa bruta; Realizare conducta de aductiune L= cca 7,7 km; Gospodarie de apa noua cu statie de tratare si rezervor de inmagazinare V=800 mc; Realizare retea de distributie L=cca 12,69 km; Realizarea cca 4 statii de repompare tip booster. | Nu sunt prevazute lucrari |
| Blagesti | Realizare front de captare; Realizare conducta de aductiune L= cca 2,88 km; Realizare statie de clorinare; Realizare statie de tratare Realizare rezervoare de inmagazinare V=2x500 mc; Realizare retea de distributie L=cca 41,82 km; Realizarea a cca 5 statii de repompare tip booster. | Extindere conducte de canalizare L=cca 38,3 km; Realizare a cca 21 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare de cca 12,37 km |
| Filipesti | Extindere front de captare; Extindere conducta de aductiune L=cca 0,5 km; Realizare statie de tratare; Realizare rezervor de inmagazinare | Extindere conducte de canalizare L= cca 20,95 km; Realizarea cca15 statii de pompare apa uzata; Extinderea statiei de epurare |
| Racova | Realizare front de captare; Realizare conducta de aductiune L= cca 4,32 km Realizare statie de tratare; Realizare rezervoare de inmagazinare V=2x600 mc; Realizare retea de distributie a apei in Racova L=cca 19,67 km | Racova Extindere conducte de canalizare L=cca 17,8 km; Realizarea a cca 13 statii de pompare apa uzata; Conducte de refulare in lungime de cca 7,28 km |
| Garleni | Sursa de alimentare cu apa alcatuita din 10 foraje pentru alimentarea sistemelor Racova si Garleni Executia statiei de tratare cu ultrafiltrare in zona captarii Racova; Executia statiei de pompare apa bruta la GA Racova; Executia conductei de aductiune pana la GA Racova; Executia rezervoarelor 2 x 600 m3 in gospodaria de apa Racova; Executia conductei de legatura intre reteaua Racova si reteaua Garleni, L=cca 0,98 m; Realizare retea de distributie a apei in Garleni L=cca 33,05 km. Realizarea a cca 3 statii de repompare in retea; | Garleni Extindere conducte de canalizare L=cca 24,598 km; Realizarea a cca 9 statii de pompare apa uzata; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 3,26 km; Pe amplasamentul existent se va executa o noua statie de epurare |
| Hemeius | Montarea unui grup de pompare apa potabila in SP Margineni pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare a apei până în gospodaria de apa GA2 Hemeius; Realizare conducta de aductiune de la GA Margineni la GA2 Hemeius L=cca 3,59 km; Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit in GA2 Hemeius; Realizare rezervoare V=2x500 mc in GA2 Hemeius; Realizarea unei statii de pompare in GA2 Hemeius; Extindere retea de distributie a apei L=cca 27,25 km; Fantanele Realizare statie de reclorinare Qtr = 3,3 l/s in cladire existenta | Extindere conducte de canalizare L=cca 27,25 km in Hemeius si Lilieci; Extindere conducte de canalizare L=cca 2,9 km in Fantanele Realizarea a cca 11 statii de pompare apa uzata in Hemeius si Lilieci; Realizarea a cca 3 statii de pompare apa uzata in Fatanele; Realizare conducte de refulare in lungime totala de cca 1,95 km; |
| Livezi | Livezi Extindere sursa prin realizarea unui front de captare; Realizare conducta de aductiune de la frontul de captare la GA L=cca 1,275 km; Realizare conducta de transport apa potabila de la GA la reteaua de distributie L=cca 0,833 km; Conducta de aductiune de la drenul existent la statia de tratare L=960m; Realizare statie de tratare pentru eliminare nitrati; Realizare statie de clorinare Realizare rezervor de inmagazinare V=600 mc in amplasamentul existent al GA Livezi; Realizare statie de pompare de la statia de tratare la GA Livezi; Realizarea a 2 statii de repompare in retea | Nu sunt prevazute lucrari |
| Manastirea casin | Realizare rezervor nou V=400 mc; Extinderea retelei de distributie L=cca 3,52 km | Extindere conducte de canalizare L=cca 21,92 km; Realizarea a cca 19 statii de pompare apa uzata; Prin proiect se propune o noua statie de epurare care va trata apele uzate din clusterul Casin-Manastirea Casin, deservind astfel cele doua aglomerari Casin si Manastirea Casin. Apa epurată va fi deversată în râul Casin. |
| Orbeni | Extindere front de captare; Realizare conducta de aductiune L= cca 3,143 km; Realizare statie de tratare; Se desfiinteaza rezervorul de 100 mc si se realizeaza un rezervor de inmagazinare V=500 mc si statie de reclorinare in acelasi amplasament; Extindere retea de distributie L=cca 8,306 km; Realizare statie de pompare tip booster | Extindere conducte de canalizare L=cca 19,720 km; Realizare 5 statii de pompare apa uzata; Conducte de refulare de cca 3,66 km. Reteaua de canalizare din Clusterul Valea Seaca ce va cuprinde Aglomerarile Valea Seaca (satele Valea Seaca si Cucova) si Orbeni (satele Orbeni si Scurta) va descarca apele uzate in statia de epurare Valea Seaca care se va extinde prin proiect. |
| Saucesti | Extinderea retelei de distributie L=cca 8,27 km; Realizarea unei statii de pompare tip booster. | Nu sunt prevazute lucrari |
| Secuieni | Realizare front de captare; Realizare conducta de aductiune L= cca 1,51 km; Realizare statie de clorinare; Realizare rezervor de inmagazinare V=350 mc; Realizare retea de distributie L=cca 11,4 km; Realizare unei statii de repompare tip booster. | Nu sunt prevazute lucrari |
| Traian | Traian Extindere front de captare; Realizare conducta de aductiune L=cca 0,41 km; Realizare statie de tratare; Realizare rezervor de inmagazinare in GA Zapodia V=600 mc; Realizare statie de pompare in GA Zapodia; Extindere retea de distributie L=cca 7,54 km; Realizare unei statii de repompare tip booster. Bogdanesti Realizare front de captare; Realizare statie de tratare; Realizare statie de pompare tip booster; Realizare rezervor de inmagazinare V=250 mc; Extinderea retelei de distributie L=cca 4,63 km. | Nu sunt prevazute lucrari |
| Zemes | Realizare conducta de transport L= cca 10,83 km; Realizare statie de clorinare; Realizare rezervor tampon V=15 mc; Extindere retea de distributie L=cca 0,36 km; Sursa de apa Captare apa de suprafata prin priza montata in acumularea de pe paraul Holmu. | Extindere conducte de canalizare L=cca15,94 km; Realizarea a cca 5 statii de pompare apa uzata; |
| Cotofanesti | Nu sunt prevazute lucrari | Extindere conducte de canalizare L=cca 14,26 km; Realizarea a cca 13 statii de pompare apa uzata; Realizare statie de epurare |
| Stefan cel mare | Nu sunt prevazute lucrari | Extindere conducte de canalizare L=27,216 km; Realizare 20 statii de pompare apa uzata; Realizare statie de epurare pentru 2602 l.e. |
| Nicolae balcescu | Buchila Conservarea forajelor existente; Realizare statie de reclorinare; Realizare rezervor de inmagazinare (in amplasament existent SP Buchila) V=150 mc; Reabilitare statie de pompare existenta in SP Buchila; Reabilitare statie de pompare existenta in GA Buchila; Realizare statie de pompare aferenta aductiunii principale; Realizarea unei statii de pompare tip booster; Realizare retea de distributie L=cca 10,54 km; Nicolae Balcescu Conservarea forajelor existente; Desfiintarea statiei de tratare existenta; Desfiintarea statiei de pompare existenta; Realizare conducta de aductiune L=cca 0,10 km; Realizare statie de reclorinare; Realizare rezervor de inmagazinare V=450 mc; Reechipare statie de pompare existenta in GA; Realizare retea de distributie L=cca 8,77 km Galbeni Conservarea forajelor existente; Desfiintarea statiei de tratare existenta; Desfiintarea statiei de pompare existenta; Realizare conducta de aductiune L=cca 0,10 km; Realizare statie de reclorinare; Realizare rezervor de inmagazinare V=300 mc; Realizare statie de pompare in cadrul gospodariei de apa existenta Sursa de apa Galbeni Tinand cont de faptul ca noua sursa o reprezinta conducta de aductiune apa potabila de la STAP Barati, se vor realiza lucrari de conservare a puturilor existente. Aceste lucrari constau in: Demontarea si depozitarea echipamentelor; Sudarea capacelor metalice ale forajelor; Scoaterea sigurantelor electrice. Statie clorare Galbeni | Nicolae Balcescu Extindere conducte de canalizare L=cca 10,67 km; Realizare a cca 12 statii de pompare apa uzata; Reechiparea unei statii de pompare apa uzata; Reabilitare si extindere statie de epurare apă uzată |
| Valea seaca | Nu sunt prevazute lucrari | Valea Seaca Extindere conducte de canalizare L=cca 6,81 km; Realizare 2 statii de pompare apa uzata; Reabilitare 1 statie de pompare apa uzata; Conducte de refulare de cca 1,92 km Extindere statie de epurare. |

IMPACTUL PROGNOZAT

Folosindu-se practicile certificate în domeniu, s-a făcut o evaluare a impactului în mod analitic (pe fiecare componenta de mediu în parte, analizând atât efectele negative, cât și pe cele pozitive pe care obiectivul le implica), urmărindu-se evaluarea comparativă între starea ideala a mediului și starea posibil a fi generată de proiect. Poluantii evacuati în mediu au fost estimati și comparati cu limitele admise prin legislatia în vigoare.

Aspectele de mediu cu importanța cea mai ridicată având în vedere specificul proiectului au fost:

- Apa;

- Biodiversitatea;

- Aerul;

- Solul;

- Populația.

Majoritatea formelor de impact se vor produce în perioada de execuție, sunt locale, temporare, reversibile și evaluate ca fiind negativ nesemnificative.

Impactul asupra biodiversității a fost evaluat în cadrul studiului de evaluare adecvată, care nu a pus în evidență existența unor forme de impact care să pericliteze obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate cu care interferează proiectul.

Impactul în perioada de funcționare va fi redus, având în vedere că majoritatea instalațiilor care ar putea avea un impact potenția asupra mediului vor fi monitorizate în ceea ce privește emisiile, astfel încât, în cazul unor funcționări în afara parametrilor, se va putea interveni automat, reducându-se/eliminându-se riscul unor poluări accidentale.

Trebuie amintit și impactul pozitiv pe termen lung pe care îl are proiectul asupra sănătății populației, contribuind semnificativ la creșterea confortului edilitar și calitatea vieții.

# Footnotes

Guidelines "Induced GHG Footprint: The carbon footprint of projects financed by the Bank: Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf

# Text boxes

Treapta mecanică primară

Grătare rare, unități mecanice compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator grăsimi

Stație de pompare

Influent

4+1 pompe

Treapta biologică

4 linii reactoare biologice (A2O) cu compartimente anaerobe, anoxice, oxice 4+1 suflante

Treapta biologică

3 Decantoare secundare longitudinale

Stație de pompare nămol recirculat extern

Stație de pompare nămol exces

Îngroșare mecanică

nămol exces

Stocare nămol îngroșat

Stație pompare nămol îngroșat

Deshidratare nămol îngroșat

2+0 filtre presă cu plăci

CONTAINERE

STOCARE SI

TRANSPORT

INFLUENT

EFLUENT

EMISAR

RÂUL

CAȘIN

NĂMOL

DESHIDRATAT

REUTILIZARE

Treapta mecanică primară

Grătare rare, unități mecanice compacte cu site fine, deznisipator aerat, separator grăsimi

Stație de pompare

Influent

2+1 pompe

Treapta biologică

4 linii reactoare biologice SBR, 4+1 suflante

Stație de pompare nămol exces

Îngroșare mecanică

nămol exces

Stocare nămol îngroșat

Stație pompare nămol îngroșat

Deshidratare nămol îngroșat

2+0 filtre presă cu plăci

CONTAINERE

STOCARE SI

TRANSPORT

INFLUENT

EFLUENT

EMISAR

RÂUL

VALEA MICĂ

NĂMOL

DESHIDRATAT

REUTILIZARE

Zona

studiată

Zona

studiată

Corpul de apă subterană ROSI03 Lunca și terasele râului Siret și a afluenților săi este în stare cantitativă bună. În ceeea ce privește balanța prelevări/reîncărcare, care conduce la evaluarea corpurilor de apă subterane din punct de vedere cantitativ, nu se estimează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare.

Asa cum se poate observa si din figura de mai sus, corpul de apă subterană ROSI03 Lunca și terasele râului Siret și a afluenților săi este în stare chimică buna. Acest corp de apa nu este la risc calitativ, captarile existente si propuse in zona nu produc efecte care sa conduca la nerespectarea obiectivelor de mediu solicitate prin Directiva Cadru Apa.

Zona

studiată

Zona analizata