MEMORIU DE PREZENTARE

AMENAJAMENT

U.P. I FARȚADE

Proprietar: S.C. GreenMan Trade S.R.L. şi Farțade Gabriel

Cuprins

A. Descrierea succintă a amenajamentului şi amplasarea acestuia în raport cu ariile natural protejate de interes comunitar

B. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului propus

C. Justificarea dacă planul propus nu are legătură directă sau nu este necesar pentru managementul conservării arieie naturale protejate de interes comunitar

D. Estimarea impactului potenţial al planului asupra speciilor şi habitatelor din ariile natural protejate de interes comunitar

E. Prezentarea măsurilor necesare a fi luate pentru menţinerea statutului de cobservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar

F. Prezentarea unor analize care să cuprindă soluţiile/măsurile optime care se pot lua în cazul arboretelor calamitate pentru refacrea fondului forestier (împădurire/refacere naturală) pentru menţinerea statutului de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar în cazul arboretelor calamitate

G. Tipuri de lucrări silvice care se vor face în aria protejată

MEMORIU DE PREZENTARE

AL AMENAJAMENTULUI U.P. I FARȚADE

A. Descrierea succintă a planului (amenajamentului) şi amplasarea acestuia în raport cu aria naturală protejată de interes comunitar

A1. Descrierea planului (amenajamentului silvic)

- Denumire, definiţie

Prin elaborarea amenajamentului U.P. I FARȚADE, în calitate de administrator al fondului forestier privat proprietarea S.C. GreenMan Trade S.R.L. şi Farțade Gabriel de pe raza comunelor Tamaşi, Vultureni, Cleja, Răcăciuni, Coloneşti, Lipova, Faraoani, Huruieşti şi Parava, jud. Bacău în suprafaţa de 145,24 ha, se urmăreşte stabilirea unui ansamblu de măsuri silviculturale, ecologice, economice şi de interes social prin intermediul cărora pădurile luate în studiu să poată asigura, cu maximum de eficientă, produse şi servicii necesare societăţii.

În esenţă, amenajamentul este instrumentul tehnic de organizare cu continuitate a producţiei pădurilor şi a recoltării produselor acestora în vederea satisfacerii pentru moment şi în viitor a nevoilor locale şi generale.

- Conţinut

Prezentul proiect de amenajament cuprinde elemente privind mărimea şi structura arboretelor, volumul şi creşterea acestora (descrierea parcelară), cantităţile de lemn şi alte produse altele decât lemnul care se pot recolta anual, cu indicarea amplasamentelor în care este permisă efectuarea lucrărilor respective de recoltare, măsurile de ameliorare a stării fitosanitare şi a compoziţiei arboretelor, de împădurire a suprafeţelor neregenerate, necesarul de instalaţii de transport şi construcţii forestiere.

- Obiective

Prezentul amenajament are ca principal obiectiv proiectarea tehnologică pe o perioadă de zece ani a lucrărilor silvice necesare în fondul forestier proprietatea S.C. GreenMan Trade S.R.L. şi Farțade Gabriel.

Tehnologiile propuse de amenajament se subordonează cerinţelor şi strategiei ecologice moderne, definind ca obiective principale: normalizarea structurii şi mărimii fondului de producţie, precum şi a realizării unei concordanţe între structura fondului de producţie şi funcţiile atribuite arboretelor.

Au fost fundamentate deciziile pe care administratorul trebuie să le adopte de la întemeierea până la exploatarea unei păduri:

- examinarea obiectivelor ecologice, economice şi sociale condiţionate de respectarea reglementărilor ligislative în vigoare;

- stabilirea funcţiilor de producţie şi protecţie a arboretelor;

- structuri adecvate funcţiilor respective;

- bazele de amenajare ce asigură crearea structurilor în cauză;

- metodele de reglementare a producţiei pădurii.

Organizarea producţiei forestiere este dirijată de principiul fundamental al dezvoltării planice, în raport cu însuşirile pădurii şi condiţiilor naturale de dezvoltare ale acesteia.

Obiectivele social-economice ce vizează arboretele din ocol sunt prezentate în tabelul următor.

Obiective social-economice şi ecologice

| Nr. crt. | Grupa de obiective şi servicii | Denumirea obiectivului de protejat (realizat) sau a serviciilor de realizat |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protecţia terenurilor şi solurilor | - protecţia pădurilor situate pe stâncării, pe grohotişuri şi a terenurilor cu înclinare mai mare de 35 grade ; - protecţia plantaţiilor de pe terenurilor degradate; -protectia pădurilor amplasate pe terenuri alunecătoare; - protecţia pădurilor situate pe substraturi litologice vulnerabile; |  |
| 2. | Servicii sociale | - păduri care protejează obiective speciale |  |
| 3. | Produse lemnoase | - lemn de stejar, tei, fag,cireş, paltin, salcâm etc. pentru cherestea ; - lemn pentru celuloză, construcţii rurale şi alte utilizări ; |  |
| 4 | Produse accesorii | - vânatul, fructele de pădure, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi aromate, furajele, materiile prime pentru industria lacurilor şi vopselelor, materiile prime pentru artizanat. |

Fiecare arboret este destinat să îndeplinească unul sau mai multe obiective social-economice şi ecologice, dintre care unul este prioritar.

Alte obiective care decurg din cele prezentate anterior sunt:

- Asigurarea unui circuit echilibrat al apei;

- Reglarea climatului, atât la nivel macro dar şi micro;

- Satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc şi construcţie.

A fost elaborat câte un amenajament pentru fiecare din cele 4 unităţi de gospodărire, proiectele cuprinzând următoarele capitole:

- Situaţia teritorial – administrativă;

- Organizarea teritoriului;

- Gospodărirea din trecut a pădurilor;

- Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- Stabilirea funcţiilor social – economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- Reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie (care cuprinde şi un subcapitol special destinat ariilor naturale protejate);

- Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- Protecţia fondului forestier;

- Instalaţii de transport, tehologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- Analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- Diverse;

- Planuri de recoltare şi cultură;

- Planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- Prognoza dezvoltării fondului forestier;

- Evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- Evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

Gospodărirea pădurilor urmează să se realizeze diferenţiat, în raport de funcţiile atribuite arboretelor.

În raza pădurilor amenajate nu sunt constituite arii naturale protejate.

Din arboretele cu funcţii de protecţie mai puţin importante, împreună cu cele destinate în principal producţiei de masă lemnoasă, s-a constituit o subunitate de gospodărire de tip A (110,57 ha) şi o subunitate de gospodărire de tip Q (34,67 ha), în care se reglementează producţia de masă lemnoasă.

Referitor la lucrările silviculturale prevăzute de amenajament se fac următoarele precizări:

- Împăduriri se vor efectua numai în arboretele calamitate prin doborâturi de vânt sau uscate în urma secetelor prelungite şi a atacurilor de insecte (astfel parametrii structurali şi funcţionali ai acestor ecosisteme forestiere degradate vor fi readuşi, într-un timp scurt în limitele normalităţii), dar şi în salcametele şi plopişurile cu suprafaţă mică care sunt prevăzute a fi parcurse cu tăieri râse în parchete de până la 3,0 ha. Compoziţiile de împădurire prevăzute respectă compoziţia tipului natural de pădure, iar materialul seminologic folosit pentru obţinerea puieţilor va fi de provenienţă locală;

- Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă) se vor executa în arborete cu vârsta de până la 100 – 120 ani. Menirea principală a acestor lucrări este de a asigura stabilitatea şi starea de sănătate a pădurilor. Astfel arboretele vor fi conduse către compoziţii ţel corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. În arboretele tinere se va menţine şi un anumit procent de specii care nu prezintă interes economic, dar care urmează a forma o sursă de hrană pentru speciile de animale şi păsări sălbatice din zonă. În cazul tăierilor de igienă se recomandă păstrarea a 1-2 arbori uscaţi/ha (căzuţi la sol, sau în picioare), pentru menţinerea biodiversităţii şi pentru că păsările să-şi poată instala cuiburile.

- În fondul productiv, în cazul arboretelor care au ajuns la vârsta exploatabilităţii (100-120 ani, în funcţie de specie şi clasa de producţie) – vârstă care permite totodată şi conservarea biodiversităţii ecosistemelor forestiere la toate nivelurile, s-au propus, în limita asigurării continuităţii recoltelor pe durata ciclului de producţie (110 ani), următoarele tratamente silviculturale - tăieri de regenerare (de recoltare a masei lemnoase):

- Tăieri în crâng se aplică arboretelor de salcâm, pentru a asigura regenerarea naturală din drajoni şi lăstari;

- Tăieri progresive, în arboretele de gorun, gorunetor-fagete, făgete amestecate. Prin acestea se urmăreşte regenerarea naturală din sămânţă, în proporţii apropiate de cele ale compoziţiei arboretelor naturale. Perioada de regenerare adoptată este de până la 30 de ani.

A2. Amplasarea teritorială

- Localizare geografică şi administrativă

Din punct de vedere geographic U.P. I FARȚADE se află în partea sud-estică a judeţului Bacău, în zona dealurilor mici şi mijlocii din subdistrictul podişul Sacovatului.

Prin aşezare şi prin formele de relief cuprinse, ocolul se caracterizează ca un ocol tipic de dealuri.

Suprafaţa unităţii de producţie U.P. I FARȚADE este de 145,24 ha, situată pe teritoriul judeţului Bacău (raza comunelor Tamaşi, Vultureni, Cleja, Răcăciuni, Coloneşti, Lipova, Faraoani, Huruieşti şi Parava).

Limite

Limitele teritoriale ale pădurii sunt naturale (pâraie, culmi), artificiale (căi de comunicaţie) şi convenţionale.

Limita ocolului este materializată pe teren prin semne amenajistice specifice, confecţionate în conformitate cu instrucţiunile tehnice în vigoare (semnul “H” şi linii verticale materializate pe arbori cu vopsea roşie). De asemenea, pentru delimitarea de proprietăţile vecine s-au folosit borne de beton, iar în unele cazuri şanţuri de pământ şi gardurii vii.

Geologie

Substratul geologic este format din alternanţe de marne argiloase, argile cu intercalaţii de nisipuri, pietrişuri şi gresii care au dus la formarea solurilor argiloiluviale (preluvosoluri), luvice (luvisoluri) sau eumezobazice (eutricambosoluri).

Geomorfologie

Suprafaţă U.P. I FARȚADE se situează în Podişul Central Moldovenesc. Altitudinea variază de la 101-200 m la 201-530 m.

Altitudinea cea mai frecvenţa este în general sub 300 m.

Expoziţia suprafeţelor se prezintă astfel: 17 % însorită, 55% parţial însorită şi 28% umbrită.

Pantă versanţilor este aproape în totalitate moderată şi anume 92% sub 16 grade şi 8% între 16-30 grade.

Hidrologie

Alimentarea apelor din reţeaua hidrologică este mixtă pluvio-nivala, regimul hidrologic având caracterele de regim hidrologic continental.

Pâraie mai importante în cadrul unităţii de producţie sunt: Valea Mare, Valea Zimbrului, Clejuta, Cleja, Valea Mică, Gasteni, ape care gravitează spre bazinul Şiretului. Aceste pârâie şi afluientii lor au ape mari primavera şi viituri pluviale în timpul verii şi toamnei în paralel cu un debit permanent chiar şi în timpul sezonului cald când aceste pâraie nu seacă. Scurgerea de vara este mai mare decât cea de iarnă. Lunile cu scurgere medie deosebit de redusă sunt ianuarie şi februarie.

Chiar dacă reţeaua hidrologică nu este bine dezvoltată totuşi umiditatea solurilor este ridicată, la fel şi capacitatea de aprovizionare cu apă, permiţând speciilor forestiere din zona să realizeze creşteri anuale mari sic lase de producţie ridicate.

Climatologia

După ‘’Monografia geografica’’ României, climatul regiunii se încadrează în tipul ÎI B p 2, ceea ce are semnificaţia de climat continental de dealuri acoperite de păduri din districtul Nordic al Podişului Central Moldovenesc. Acesta reprezintă un climat accentuat continental, cu amplitudini termice mari şi precipitaţii medii anuale limitate.

Temperatura medie anuală este de 8.3 oC, precipitaţiile medii anuale de 529 mm, direcţia vântului predominant fiind NV cu o frecvenţă de 21,6%.

Evapotranspiraţia anuală fiind de 449 mm cu un indice de ariditate de Martonne de 29.

Soluri

În urma cartării a rezultat că solul predominant (46%) este preluvosolul stagnic, urmate de luvosolul stagnic (31%), eutricambosol tipic (11%), preluvosol tipic (4%) şi luvosol tipic (8%).

A3. Arii naturale protejate care fac parte din suprafaţa fondului

Teritoriul amenajamentului luat în studiu se suprapune peste arii naturale protejate.

B. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona planului

La nivel european s-a constituit o reţea ecologică coerentă de zone speciale de conservare, sub numele de “Natura 2000”. Această reţea constă din arii speciale de conservare (SAC- declarate pe baza Directivei Habitate 92/43 EEC) şi arii de protecţie specială avifaunistică (SPA- declarate pe baza Directivei Păsări 79/409 EEC) şi este compusă din situri care adăpostesc habitate naturale de interes comunitar şi habitate ale speciilor de interes comunitar.

Rolul Reţelei “Natura 2000” este de a asigura menţinerea, sau dacă este cazul restabilirea tipurilor de habitate naturale şi a habitatelor speciilor într-o stare de conservare favorabilă, pe cuprinsul ariilor lor de răspândire naturală.

Situri de importanţă Comunitară (SCI) - sunt arii speciale de conservare (Special Areas of Conservation, SAC) – constituite conform Directivei Habitate (Directiva 92/43/CEE privind Conservarea Habitatelor Naturale, a Faunei şi Florei Sălbatice).

Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, inclusiv conservarea habitatelor naturale şi a speciilor din fauna şi flora sălbatică, sunt obiective comunitare esenţiale şi de interes general. Întrucât s-a constatat că pe teritoriul european al statelor membre, habitatele naturale se află, în multe cazuri, într-un proces de deteriorare şi din ce în ce mai multe specii sălbatice sunt periclitate şi pentru că habitatele şi speciile ameninţate fac parte din patrimoniul natural al Comunităţii, iar pericolele care le ameninţă sunt adesea de natură transfrontalieră, a fost necesar să se adoptate reglementări comunitare de conservare a acestora.

Directiva Consiliului Europei 92/43/EEC, din 21.05.1992, referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice („Directiva Habitatelor”) are ca scop principal tocmai promovarea menţinerii biodiversităţii la nivel european, dar cu luarea în considerare şi a condiţiilor economice, sociale, culturale şi a aspectelor regionale şi locale, contribuind astfel la atingerea obiectivului mai general al dezvoltării durabile, întrucât respectiva menţinere a biodiversităţii presupune uneori perpetuarea sau chiar încurajarea activităţilor umane. În mod similar, Directiva Consiliului Europei 79/409/EEC („Directiva Păsări”), din 02.04.1979, se referă la speciile de păsări sălbatice şi la habitatele acestora.

Prin aceste directive, anumite tipuri de habitate naturale şi anumite specii ameninţate au fost desemnate ca priorităţi, urmărindu-se ca măsurile de conservare a lor să poată să fie puse în aplicare cât mai repede. Pentru a menţine sau a readuce habitatele naturale sau speciile sălbatice de importanţă comunitară la un stadiu corespunzător de conservare, s-a considerat necesar să se desemneze arii speciale de conservare (potrivit „Directivei Habitatelor”) şi arii de protecţie specială avifaunistică (potrivit „Directivei Păsări”), astfel încât să se creeze o reţea ecologică europeană coerentă, conform unui program bine stabilit.

Reţeaua ecologică „Natura 2000” reuneşte siturile care adăpostesc tipuri de habitate naturale enumerate în anexa I şi habitatele speciilor enumerate în anexa II din „Directiva Habitatelor”, precum şi siturile care includ habitatele speciilor de păsări enumerate în anexa I din „Directiva Păsări” şi, în cazul speciilor migratoare, zone de înmulţire, de schimbare a penelor, de iernare şi puncte de popas de-a lungul rutelor lor de migrare.

Tipuri de habitate de importanţă comunitară prezente în zona planului:

| Nr.crt. | Denumirea sitului | Tip habitat Natura 2000 | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pădurea Culmea Cucuieti ROSCI 035I | 91Y0-Paduri dacice de stejar şi carpen | 16,1 |

B.1 Situl de importanţă comunitară ROSCI 035I Pădurea Culmea Cucuieti

B.1.1 Amplasamentul sitului ROSCI 035I în zona teritorială a U.P. I FARȚADE.

Situl ROSCI 035I Pădurea Culmea Cucuieti se suprapune parţial peste pădurile incluse în amenajamentul Unităţii de 16.1 ha în Trup de pădure Tamaşi cu parcelele: 45 C, 45 I, 47 B, 48, 49 A, 49 B, 49 C. Precizăm că la această dată situl ROSCI 035I Pădurea Culmea Cucuieti nu este atribuit în custodie de Ministerul Mediului şi Pădurilor.

În interiorul sitului ROSCI 035I Pădurea Culmea Cucuieti s-a identificat o singură arie protejată, aria protejată Frumuşică, amplasamentul acesteia suprapunându-se peste planul de amenajament al U.P. I FARȚADE.

| Nr.crt. | U.P. | u.a. | Tip habitat Natura 2000 | Lucrări propuse | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I FARȚADE | 47 B | 91Y0-Paduri dacice de stejar şi carpen | Curăţiri | 0,7 |
| 2 | I FARȚADE | 45 C |  | RĂRITURI | 2,4 |
| 3 | I FARȚADE | 48, 49 A, 49 B, 49 C |  | T.IGIENĂ | 8 |
| 4 | I FARȚADE | 45 I |  | T.PROGRESIVE | 5 |
| TOTAL |  | 16,1 |

B1.2 Evidenţa habitatelor forestiere identificate în ROSCI 035I Pădurea Culmea Cucuieti

| U.P. | Tip habitat Natura 2000 | Tip pădure | Suprafaţa |
| --- | --- | --- | --- |
| U.P. I FARȚADE | 91Y0-Paduri dacice de stejar şi carpen | 5111 Gorunet normal cu floră de mull |  |  |
|  |  | 5311 Goruneto-sleau cu fag de productivitate superioară |  |  |
|  |  | 5312 Şleau de deal cu gorun şi fag de Ps |  |  |
|  |  | 5321 Goruneto-sleau de productivitate superioară |  |  |
|  |  | 5322 Şleau de deal cu gorun de Ps |  |  |
|  |  | 4221 Făget cu Carex pilosa (m) |  |  |
|  |  | 5324 Şleau de deal cu gorun de Ps |  |  |
|  |  | 4311 Fageto-carpinet cu floră de mull (s) |  |  |
|  |  | 6311Sleau de luncă din regiunea deluroasă |  |  |
|  |  | 6324 Stejareto-sleau de luncă de Pm |  |  |
|  |  | 6142 Stejăret de terase joase şi lunci vechi din regiunea de dealuri (m) |  |  |
|  |  | Stejareto-sleau de luncă (s). |  |  |
| Total păduri | 16,1 |

Calitate şi importanţă:

Situl Pădurea Culmea Cucuieti acoperă o suprafaţă compactă şi întinsă de pădure în zona centrală a Podişului Moldovei. Toată suprafaţa sitului este inclusă în fond forestier, procentul de împădurire fiind de cca. 98%. Situl este reprezentativ pentru tipurl de habitate: 91Y0 “Păduri dacice de stejar şi carpen’’.

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

1188 Bombina bombina

1193	Bombina variegate

1166	Triturus cristatus

Specii de insecte enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:

1089	Morimus funereus

Vulnerabilitate: În raza sitului factorii destabilizatori nu sunt aşa numeroşi dar trebuie luaţi în seamă pentru asigurarea stabilităţii arboretelor şi a continuităţii

Funcţiilor acestora. Unii dintre aceştia se manifesta intens şi continuu, alţii numai izolat şi cu frecvenţă redusă, de aceea trebuie evidenţiaţi.

Aceşti factori sunt: doborâturile de vânt şi rupturile de zăpadă, uscarea, dăunătorii biotici (insecte), alunecări, eroziuni, factori de natură antropică (păşunatul, extrageri în delict), etc.

C. Justificarea dacă planul propus nu are legătură directă sau nu este necesar pentru managementul conservării arieie naturale protejate de interes comunitar

În pădurile UP I FARȚADE declarate situri Natura 2000, amenajamentul silvic propune lucrări silvotehnice menite să asigure exercitarea la nivel optim a funcţiilor de protecţie şi producţie: protecţia solului şi terenurilor contra eroziunii şi alunecării, ameliorarea terenurilor degradate, producerea de seminţe forestiere, producerea de masa lemnoasă de dimensiuni şi sortimente cerute de piaţă, concretizată în buşteni şi alte sortimente industriale.

În acest sens, amenajamentul, care are la bază principiile ştiinţifice moderne ale gospodăririi şi dezvoltării durabile, face parte integrantă din planul de management al ariilor naturale protejate (conform prevederilor Legii 46/2008 – Codul Silvic). Aceasta şi pentru că amenajamentul pune accent pe rolul mediogen remarcabil pe care îl îndeplinesc pădurile în totalitate (fie că fac parte din arii naturale protejate fie că sunt limitrofe sau nu acestora) şi totodată contribuie fundamental la menţinere şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi stării de conservare a întregului fond forestier din zonă.

  - Zonarea funcţională şi tipurile de categorii funcţionale

| Cod | UP | Grupă şi subgrupa funcţională | Tipul de categorie funcţională | Suprafaţa -ha - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSCI 035I | I FARȚADE | I.5. -Paduri situate în Situl Natura 2000 Culmea Cucuieti | q | 16,1 |
| TOTAL ROSCI 035I | 16,1 |

C.2 Lucrări silvotehnice propuse de amenajament în raport cu tipul funcţional al arboretelor

În cazul arboretelor din UP I FARȚADE a fost reglementată producţia de masă lemnoasă constituindu-se o subunitate de protecţie şi producţie şi anume S.U.P. A – Codru regulat.

Referitor la lucrările silvice prevăzute de amenajament, se fac următoarele precizări:

- Răriturile (83,7ha) sunt lucrări de îngrijire cu caracter de selecţie pozitivă, prin care se vor promova arborii sănătoşi şi se va urmări extragerea arborilor din speciile de bază bolnavi, răniţi, defectuos conformaţi, rupţi, cu scurgeri de răşină şi a arborilor din speciile mai puţin valoroase, indiferent de starea lor de sănătate. Se va interveni selectiv, atât în plafonul superior, cât şi în cel inferior, promovându-se exemplarele din speciile valoroase, însă se va urmări să nu să se reducă prea mult consistenţa (sub 0,8) sau să se creeze goluri în arborete. O importanţă deosebită se va acorda alegerii arborilor de viitor. Răriturile se vor aplica în arborete cu vârste între 15 şi 75 de ani, care vor fi parcurse pe parte din suprafaţă sau pe întreaga suprafaţă (în funcţie de caracteristicile fiecărui arboret), cu o singură intervenţie în deceniu. Pe deceniu, se prevede a se extrage 10-12 % din volumul actual total al acestor arborete – cca. 2.8 m3/an/ha.

- Curăţirile (33,7ha) sunt lucrări de îngrijire ce se vor aplica în arboretele, cu vârsta până la 15 ani, de intensitate slabă, volumul de extras fiind de 2-2.5 mc la ha. 	-

- Tăierile de igienă se vor executa pe 103 ha şi vor consta în extragerea arborilor izolaţi răniţi, rupţi, uscaţi, afectaţi de diverşi dăunători, care, prin prezenţa lor în continuare, ar pune în pericol stabilitatea arboretului din jur, fiind favorizate dezvoltarea şi răspândirea unor dăunători ai pădurilor. Se recomandă păstrarea a 1-2 arbori uscaţi/ha (căzuţi la sol sau în picioare) pentru menţinerea biodiversităţii descompunătorilor şi pentru că păsările să-şi poată instala cuiburile. Volumul de extras prevăzut, maxim 1mc/an/ha.

- Tăieri în crâng (17,17 ha) sunt prevăzute în parhete de dimensiuni mici, urmărind regenerarea pe cale vegetativă (lăstari şi drajoni). Tehnica tratamentului urmăreşte înlocuirea arboretului matern ajuns la vârsta exploatabilităţii cu o nouă generaţie, regenerată pe cale naturală din lăstari şi drajoni. Perioada de regenerare va fi de 1 an (perioadă în care arboretul matur va fi înlocuit integral de noul arboret), în funcţie de starea actuală a arboretului şi de lucrările executate anterior. De aceea, în cadrul amenajamentelor, s-a propus ca în arboretele tratate în crâng tăierile să se execute în sezonului rece astfel încât să se asigure continuitatea vegetaţiei.

- Tăierile progresive (29,02 ha) constau în deschiderea de ochiuri de 1-2 înălţimi de arbori, orientate în general spre E-V din cauza climei mai uscate de la dealuri. Acest tratament permite dezvoltarea bună a puieţilor de gorun în centrul şi partea nordică a ochiurilor, creând totodată condiţii mai de umbră în celelalte părţi ale ochiurilor favorabile regenerării speciilor de amestec şi eventual a fagului.

    - Estimarea impactului potenţial al planului asupra speciilor şi habitatelor din ariile naturale protejate

Se poate astfel aprecia, ţinând cont de cele peste şase decenii de gospodărire durabilă şi de numeroşii factori destabilizatori de natură biotică şi abiotică care s-au manifestat în zonă, că menţinerea integrităţii pădurilor şi a biodiversităţii naturale, este o dovadă a calităţii managementului asigurat de personalul silvic, în baza amenajamentelor silvice. Acestea, departe de a fi simple regulamente de exploatare, încorporează cunoştinţe şi analize pluridisciplinare.

De acea subliniem faptul că rolul amenajamentului este unul benefic, pentru menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor, atât la nivelul întregului fond forestier din UP I FARȚADE, cât şi la nivelul arboretelor din aria naturale protejată din zonă, şi că, fără reglementările pe care le implementează, împreună cu alte acte legislative ale sectorului silvic, anumite componente şi conexiuni ale ecosistemelor protejate ar putea fi grav perturbate.

Se poate concluziona că lucrările propuse în amenajamentul silvic U.P. I FARȚADE, îndeosebi cele ce privesc arboretele, de prevenirea şi combaterea gradaţiilor unor insecte sau de creştere a stabilităţii unor arborete tinere la acţiunea factorilor abiotici: secete prelungite, vânturi puternice, au ca principal scop menţinerea stabilităţii şi biodiversităţii ecosistemelor şi speciilor locale.

E. Prezentarea măsurilor necesare a fi luate pentru menţinerea statutului de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar

În acest sens, putem reaminti câteva dintre măsurile necesare a fi luate pentru menţinerea statutului de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar mai importante:

- Conducerea arboretelor la vârste de peste 110 ani, urmărindu-se îndeosebi regenerarea lor naturală din sămânţă;

- Realizarea unor lucrări de îngrijire şi conducere prin care să se menţină şi să se îmbunătăţească starea de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea naturală;

- Promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea de material seminologic de provenienţă locală;

- Anumite moduri de exploatare prevăd conform normativelor în vigoare că resturile de exploatare să rămână în suprafaţa parchetului de exploatare în vederea degradării (putrezirii) pentru a asigura patul germinativ necesar regenerării naturale a pădurii.

- Prin planificarea tăierilor de regenerare în spiritul continuităţii recoltelor pe durate de 110 ani, se realizează un mozaic de habitate naturale aflate în diverse stadii de dezvoltare, lucru benefic în primul rând pentru menţinerea şi dezvoltarea populaţiilor de animale de talie medie şi mare;

- Luarea unor măsuri pentru prevenirea incendiilor;

- Ţinerea sub control a efectivelor populaţiilor de insecte care pot produce gradaţii şi protejarea duşmanilor naturali ai acestora;

- Gospodărirea raţională a speciilor care fac obiectul activităţii de vânătoare, asigurându-se hrană complementară şi suplimentară atunci când este necesar, menţinându-se efectivele şi proporţia dintre sexe la niveluri optime, asigurându-se starea de sănătate şi evitându-se producerea unor epizootii, respectându-se cu stricteţe perioadele de prohibiţie şi evitându-se executarea unor lucrări deranjante în perioada de împerechere;

- Gospodărirea raţională a speciilor care fac obiectul pescuitului, menţinerea arborilor de pe marginea cursurilor de apă, care asigură umbră şi hrană, la nevoie chiar repopulări cu specii indigene, evitarea unor posibile epidemii şi respectarea cu stricteţe a perioadele de prohibiţie;

- Recoltarea raţională şi ecologică a ciupercilor şi fructelor de pădure comestibile şi a speciilor de plante medicinale;

- Recoltarea raţională a masei lemnoase, astfel încât să nu fie afectată stabilitatea şi continuitatea pădurii şi a ecosistemelor

- Suprafaţa importantă cu păduri supuse regimului de conservare specială, în care arbori vor fi menţinuţi până la vârste apropiate de limita fiziologică, ceea ce constituie o garanţie în plus pentru perpetuarea unor specii specializate (cel puţin într-o anumită perioadă a vieţii sau a ciclului de dezvoltare) pe arborete bătrâne.

În plus, în zonă şi în vecinătatea pădurilor, nu s-au propus următoarele:

- Realizarea de construcţii (inclusiv drumuri forestiere);

- Utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe, materiale, deşeuri solide, noxe sau aerosoli care ar putea afecta speciile sau habitatele din siturile „Natura 2000”;

- Realizarea unor activităţi care să devieze cursuri de apă, care să genereze poluare fonică, luminoasă, atmosferică sau prin care să se exploateze diverse zăcăminte minerale de suprafaţă sau subterane (inclusiv ape);

- Realizarea de defrişări pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenului;

- Efectuarea unor activităţi care să determine deteriorarea sau pierderea unor habitate sau specii de interes comunitar;

- Inundarea terenurilor;

- Activităţi sau lucrări care să afecteze direct sau indirect zonele de hrănire, reproducere sau migrare a speciilor de interes comunitar;

- Crearea unor bariere care să ducă la izolarea reproductivă a vreunei specii de interes comunitar.

Prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate.

F. Prezentarea unor analize care să cuprindă soluţiile/măsurile optime care se pot lua în cazul arboretelor calamitate pentru refacerea fondului forestier (împădurire/refacere naturală) pentru menţinerea statutului de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar în cazul arboretelor calamitate

| Nr.crt. | Aria protejată (Rezervaţie / Sit Natura 2000) | Lucrarea prevăzută | Impactul asupra ariei naturale protejate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire | Suprafaţa (ha) |  |
| 1 | Pădurea Culmea Cucuieti ROSCI 035I | Împăduriri | 0.00 | Nesemnificativ. Lucrările nu se vor executa în perioada de reproducere a speciilor protejate. Tăierile progresive se vor executa în afara sezonului de vegetaţie, după ce este asigurată regenerarea naturală din sămânţa. |
|  |  | Curăţiri | 0.07/an |  |
|  |  | Rărituri | 0,24/an |  |
|  |  | Igienă | 0,8/an |  |
|  |  | Tăieri progresive | 0,5 |  |

Prin lucrările adoptate în proiect, (tratamente de tăiere în crâng şi regenerarea pe cale naturală, tăieri de igienă şi de îngrijire a arboretelor tinere, împădurirea terenurilor goale),

- se pierd temporal procente din suprafaţa habitatului vreunei speci, până la înfiinţarea noului arboret-in cazul taietilor în crâng;

- se pierd temporal procente din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar, până la înfiinţarea noului arboret-in cazul tăierilor în crâng;

- se produce temporal fragmentarea habitatelor de interes comunitar, până la înfiinţarea noului arboret-in cazul tăierilor în crâng;

- impactul preconizat nu va produce schimbări în densitatea populaţiilor, ca număr de indivizi sau ca suprafaţă;

- Şi prin amplasarea la distanţă faţă de aria protejată nu se pune problema luării în calcul a unor indicatori chimici-cheie care pot determina modificări legate de resursele de apă sau de alte resurse naturale sau care pot determina modificarea funcţiilor ecologice ale ariei naturale protejate de interes comunitar.

G. Tipuri de lucrări silvice care se vor face în aria protejată

Tratamente prevezute în Unitatea de Producţie I FARȚADE

- tăieri progresive în făgete amestecate, gorunete, gorunete-fagete şi şleauri;

- tăieri în crâng pentru arboretele de salcâm, sălcie şi plopi indigeni;

- - pentru arborete tinere (vârsta până la 2/3 din vârsta exploatabilităţii) se propun a se executa lucrări de îngrijire (curăţiri şi rărituri);

- - anual se vor executa lucrări de igienizare a pădurii, pentru extragerea arborilor uscaţi, atacaţi de insecte, rupţi de vânt şi zăpadă;

- - împăduriri după tăieri rase sau alte cauze;

Administrator/Proprietar,

Ing. FARȚADE GABRIEL

# Text boxes

| Categoria de lucrării | Categoria de lucrării | Categoria de lucrării |
| --- | --- | --- |
| Impaduriri | Impaduriri in poieni si goluri | 0,00/an |
| Lucrari de ingrijire a arboretelor | Degajari | 0.00/an |
|  | Curatiri | 3.37/an |
|  | Rarituri | 8,37/an |
|  | Igiena | 10,3/an |
|  | Taieri rase, urmate de impaduriri | 0,00/an |
| Tratamente silviculturale(taieri de recoltare a masei lemnoase) | Taieri in crang | 17,17 |
|  | Taieri Progresive | 29,02 |