AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR

PROIECT AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

din 29.11.2019

Ca urmare a cererii nr. 160866 / 23.01.2019 adresate de firma  FAIST MEKATRONIC S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, str. Nicolae Filipescu , nr. 2, Parc Industrial Eurobussines 1, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor cu nr. 1301 / 23.01.2019, pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru instalaţie pentru topirea metalelor neferoase şi prelucrări mecanice și instalaţia pentru acoperiri metalice piese turnate, urmare a analizării documentaţiei de susţinere a solicitării, a informării şi participării publicului, a evaluării condiţiilor de operare şi a gradului de conformare cu cerinţele Legii nr. 278 / 24.10.2013, privind emisiile industriale, în baza Ordinului MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată şi completată de Ordinul M.M.G.A. nr. 1158 din  2005 şi Ordinul MMP nr. 3970  din 2012, a O.U.G. nr. 68 din 06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a HG.nr. 1000/2012 (actualizată)  privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG 195/2005 (actualizată) privind protecţia mediului, în condiţiile în care se garanteazǎ că orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate cu prevederile celor mai bune tehnici disponibile, cu cerinţele legislaţiei de mediu şi prevederile prezentei autorizaţii,

se emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

Pentru instalaţiile:

- Instalaţie pentru topirea metalelor neferoase şi prelucrări mecanice, cuprinzând :

- Secţia de turnătorie pentru topirea lingourilor din aliaj de Al – Si – Cu (cca. 95 – 98 % Al) şi turnarea aliajului topit în matriţe, cu următoarele echipamente şi utilaje:

Capacitate totală de topire 10000 kg/h;

Capacitate totală de menținere – 44100 kg.

Capacitate totală de producție – 10000 kg / h.

- Cuptoare pentru topire și menţinere la cald –  8 buc.;

- Cuptoare pentru topire cu bazin basculant – 3 buc.

- Cuptoare tip creuzete de topire aluminiu – 2 buc. ;

- Cuptoare de menținere la cald - 9 buc. ;

- Masini de turnat – 14 buc ;

- 14 mașini pentru preparare emulsie pentru turnătorie (95 % apă dedurizată + 5 % emulsie de turnare) cu următoarele capacităţi: 3 buc x 50 litri şi 11 buc x 200 litri;

- 26 puncte de lucru pentru debavurare manuală ; Instalație gaz ;

- 1 poduri rulant 16 T cu comandă de la sol ;

- 3 poduri rulante 10 T cu comandă de la sol ;

- 19 prese cu acționare hidraulică de 20-50 tone la fiecare mașina de turnare;

- Macara brat rulant 2 T;

- Instalația pentru acoperiri metalice piese turnate – Secția pasivizare - anodizare

Suprafaţa totală de tratare: 150000 mp/an;

Volumul total al cuvelor de tratare : 42,036 mc.

- Prelucrări mecanice CNC, cu următoarele echipamente şi utilaje:

- 90 de centre de prelucrare cu control numeric (CNC) ;

- una bucată mașină de prelucrare cu comandă numerică de mare productivitate Transfer Line STT TTV-8S-13U-120CN HY pentru prelucrarea pieselor specifice de Al.

- 10 masini de vibrofinisare cu pietre din material platisc din care 4 sunt rotative model RS620 si 6 liniare 2 model  BRS55 si 4 model VRE750 ;

- 3 mașini de debavurare sub presiune, marca Sugino, ȋn CNC ;

- 13 mașini de vibrofinisare cu pini magnetici, model FB1200 ;

- Sablare, cu următoarele echipamente şi utilaje:

  - 2 mașini automate de sablat Norblast; 2 mașini automate de sablat Lampugniani;

  - 5 camere de sablat manual;3 mașini de sablat  Rossler; instalaţie aspirare praf;

  - instalatie introducere aer la sablare;

  - instalaţie de recirculare și centrifugare a apei de proces de la vibrofinisare;

  - 4 mașini de șlefuire; 13 posturi de lucru la banc pentru prelucrare manuală prin șlefuire;

  - 5 cuptoare pentru tratament termic din care unul marca Ilveti și patru  marcaHoffman;

  - 4 celule robotizate pentru debavurare piese din aluminiu.

- Secția de Spălare, dotată cu mașini  pentru curățare / degresare și spălare piese aluminiu:

- DURR Ecobase -3 buc.; Sugino 3 buc.

- Garniturare, cu următoarele echipamente şi utilaje:

- robot  Janome pentru dispersat material de substrat (lipici) - 1 buc.

- dispozitiv de curăţat IBS – 1 buc;

- mașini CNC Datron model PR0 0500  pentru dispersat material siliconic – 4 buc;

- mașini CNC Datron model PR0 1000  pentru dispersat material siliconic – 2 buc;

- maşină de mixat Scanrex 2 K servomixer – 2 buc.;

- unitate  Nolato pentru uniformizarea garniturii în câmp electromagnetic – 2 buc;

- cuptor cu transportor Ilveti, pentru tratarea/stabilizare garniturii de silicon la max 150⁰C – 2 buc.; cuptoare cu transportor – 2 buc.;

- congelatoare pentru înmagazinare garnituri – 3 buc (1 functional);

- mașină de măsurat grosime și înălțime garnituri (smartscope);

- compresoare de aer pentru Datron – 2 buc;

De asemenea, în spațiul alocat Secției Garniturare se mai află două mașini de flamat, în conservare, și o instalației nouă pentru păstrare garnituri care înlocuiește vechiul sistem cu refrigerare.

- Secţia Sculărie dotată cu bancurile de lucru, maşinile şi utilajele specific;

- 1 pod rulant 10 T cu comandă de la sol ;

- Secția de asamblare cu  dotari specifice;

- Staţie de aer comprimat, cu următoarele echipamente şi utilaje:

- compresoare marca Atlas Copco, cu motare electrice de 132 KW, p = 7 bar – 3 buc.;

- rezervoare de aer comprimat DE 10000 LITRI – 2 buc – unul de 5000 l și unul de 2000 l;

- 1 compresor cu  turație variabilă GA 132 VSD și 2  compresoare GA 160 VSD.

Cabină de vopsit ȋn cȃmp electrostatic- 2 buc, cu vopsea pulbere, cu capacitate de producţie de: 750.000 m2/ an, dotată cu:

  - 4 elemente de filtrare / cabina;

  - sistem automat de pulverizare electrostatica tip Gema OptiFlex AS07/ cabina;

  - sistem de transport, cernere si rezervor central de pulbere/ cabina;

  - Robot Kuka KR10R1100/cabina ;

  - ecosistem automatizare/cabina

  - Cuptor de polimerizare Ilvet – 1 buc ; Temp polimerizare – Max. 220 grd C.

- Ateliere mecanic pentru întreţinere, cu următoarele echipamente şi utilaje:

- maşini de găurit – 4 buc.; freză – 2 buc.; polizor – 2 buc.;

- strung – 2 buc.; aparat de sudură cu argon – 2 buc.

- Staţie de pre-epurare ape tehnologice cu conţinut de emulsii, cu randament de reducere a substanţelor organice de 90 % ;

- Staţie de pre-epurare ape tehnologice provenite din instalaţia de acoperiri anticorozive, model CFC 10 cu capacitate de 10 mc / h;

- Laborator chimic din cadrul Sectiei Galvanizare, unde se efectueaza analize chimice si alte determinari specifice, in vederea monitorizarii parametrilor bailor de tratare din cadrul Sectiei Galvanizare, precum si a apelor uzate din Statia de tratare emulsii si Statia de Prerepurare a SC FAIST Mekatronic;

- Laborator de control nedistructiv dotat cu instalaţie radiologică de control nedistructiv cu raze X model SRE HEX 40-60;

- Staţie de dedurizare a apei tip Blue Soft 100 VD-RX, prevăzute cu 2 coloane schimbătoare de ioni cu capacitate de 60 mc (pȃnă la regenerare) și rezervor de saramură, V = 1000 l, debit 9,5 – 12 mc/h ;

Statie de dedurizare a apei tip BlueSoft 1200Di4-RX, prevăzute cu 2 coloane rășini cationice, doua anionice, avand următoarele caracteristici tehnice:

  - Valva de comanda RX-74M Control dupa duritate si nivelul de conductivitatesetat 0-200uS

  - Debit nominal-maxim/coloanarasinicationic+anionic (mc/h): 9-12

  - Continut rasini cationice (litri): 2 x 300, Continut rasini anionice (litri): 2 x 400

  - Consum apa/regenerare/coloana rasini: 900-1000 litri.

  - Cantitate aprox. de apa tratata/coloana rasini cationice+ coloana rașini anionice: 52000 litri

  - Tensiune / Frecventa (V/Hz) 220/50

  - Consum energie electrica: 25W/h.

- Stație de demineralizare a apei prin osmoză, tip Aquaclear R06000.

- Centrală termică CT1 de tip ICI KALDAIE REX 62 cu arzător Riello RS 70, P = 620 KW;

- Centrală termică CT2 (aparat de ȋncălzit) de tip Vaillant, P = 120 KW;

- Instalaţie de climatizare – cu agent de răcire – Freon 22 – 108 kg; Freon R410- 198 kg; Freon

R 134- 8,4 kg; Freon R 32-0,76 kg; Freon R407- 160 kg.

Operator : Faist Mekatronic S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, str. Nicolae Filipescu , nr. 2, Parc Industrial Eurobussines 1, judeţul Bihor, nr. de ordine în Registrul Comerţului: J05/913/2005, Cod Unic de Înregistrare :  RO 17506160,

pentru desfǎşurarea activitǎţiilor:

- de topirea lingourilor din aliaj de Al – Si – Cu (cca. 95 – 98 % Al), turnarea aliajului topit în matriţe şi prelucrarea mecanică a pieselor turnate;

- tratarea suprafeţelor  pieselor turnate prin procese electrochimice (pasivare – oxidare anodică).;

- vopsire ȋn cȃmp electrostatic cu vopsea pulbere.

pe amplasamentul din municipiul Oradea, str. Nicolae Filipescu, nr. 2, Parc Industrial Eurobussine 1, judeţul Bihor.

Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea nr. 278 / 24.10.2013 privind emisiile industriale: 2.5. Prelucrarea metalelor neferoase, lit. b):” topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 t / zi pentru plumb şi cadmiu, sau 20 t / zi pentru toate celelalte metale” și 2.6. Tratarea de suprafață a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3 ;

COD CAEN:

2453 – Turnarea metalelor neferoase uşoare;

2561  - Tratarea şi acoperirea metalelor;

2562  - Operaţiuni de mecanică generală;

2599  - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;

3822 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;

4677 – Comerţ cu ridicata a deşeurilor şi resturilor.

Activitate conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului Europei din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi: 2.e. Producţia şi prelucrarea metalelor, i.i. Topirea metalelor neferoase inclusiv a aliajelor şi a produselor recuperate ( rafinare, turnare, etc.) cu o capacitate de topire de 4 t / zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 t / zi pentru toate celelalte metale și 2 f) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice la care volumul total al cuvelor de tratare este egal cu 30 m3.

# Directive aplicabile:

- Directiva 2010 / 75/UE a Parlamentului  European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării).

Cele mai bune tehnici disponibile aplicabile sunt:

- Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile din domeniul metalurgiei și al turnătorilor, mai 2005;

- Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile din domeniul tratării suprafețelor metalice și a materialelor plastice, august 2006;

- Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile privind Emisiiile rezultate de la depozitare, iulie 2006;

- Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile privind principii generale de monitorizare,iulie 2003, adoptat prin Ord. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile aprobate de Uniunea Europeană.;

- JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations, 2018.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către  Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Bihor.

Litigiile legate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea autorizaţiei integrate de mediu se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, în conformitate cu art. 18, din OUG 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/29.06.2006, modificată şi completată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG 164/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Valabilitate: prezenta autorizaţie integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform Legii nr. 219/15.11.2019  pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Autorizaţia conţine    de pagini.

emisă de :        Agenţia pentru Protecţia Mediului BIHOR

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Sanda MERCEA

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Ing. Timea MARE

Intocmit

Ing. Felicia Enache

Consilier superior

CUPRINS

| CONŢINUT | Pag.nr. |
| --- | --- |
| 1. Date de identificare a titularului activităţii |  |
| 2. Temeiul legal |  |
| 3. Categoria de activitate |  |
| 4. Documentaţia solicitării |  |
| 5. Managementul activităţii |  |
| 6. Materii prime şi auxiliare |  |
| 7. Resurse; apă, energie, gaze naturale |  |
|  | 7.1. Apa |  |
|  |  | 7.1.1. Alimentarea cu apă |  |
|  |  | 7.1.2. Evacuarea apelor uzate |  |
|  |  | 7.1.3. Ape subterane |  |
|  | 7.2. Utilizarea eficientă a energiei |  |
|  | 7.3. Gaze naturale |  |
| 8. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament |  |
| 9. Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu |  |
|  | 9.1. Aer |  |
|  | 9.2. Apă |  |
|  | 9.3. Sol |  |
| 10. Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător |  |
|  | 10.1 Aer |  |
|  |  | 10.1.1. Emisii |  |
|  |  | 10.1.2. Imisii |  |
|  | 10.2. Apă (inclusiv apa subterană dacă e cazul) |  |
|  | 10.3. Sol |  |
|  | 10.4. Zgomot |  |
| 11. Gestiunea deşeurilor |  |
|  | 11.1. Deşeuri produse, colectare, stocare temporară |  |
|  |  | 11.1.1. Deşeuri nepericuloase |  |
|  |  | 11.1.2. Deşeuri periculoase |  |
|  | 11.2. Deşeuri valorificate |  |
|  | 11.3. Deşeuri comercializate |  |
|  | 11.4. Depozitare definitivă a deşeurilor |  |
| 12. Intervenţia rapidă/prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă, siguranţa instalaţiei |  |
| 13. Monitorizarea activităţii |  |
|  | 13.1. Aer |  |
|  | 13.2. Apă (inclusiv apa subterană) |  |
|  | 13.3. Sol |  |
|  | 13.4. Deşeuri |  |
|  | 13.4.1. Deşeuri tehnologice |  |
|  | 13.4.2. Deşeuri din ambalaje |  |
|  | 13.5. Zgomot |  |
|  | 13.6. Mirosuri |  |
| 14. Raportări la unitatea teritorială pentru protecţia mediului şi periodicitatea acestora |  |
| 15. Obligaţiile titularului activităţii |  |
| 16. Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor |  |
| 17. Glosar de termeni |  |

1.DATE  DE  IDENTIFICARE  ALE OPERATORULUI

Operator: Faist Mekatronic s.R.L.

Adresa: mun.Oradea, str. Nicolae Filipescu , nr. 2 , Parc Industrial Eurobussines 1 , judeţul Bihor

Certificat de înregistrare:  seria B nr. 1259731, Cod unic de Inregistrare:RO  17506160

Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J05/913/2005

Denumirea instalaţiilor: instalaţie pentru topirea metalelor neferoase și instalaţie pentru tratarea suprafeţelor pieselor turnate prin procese electrochimice (pasivare – oxidare anodică).

2. Temei legal

2.1. În conformitate cu art. 4. alin. 1 din Legea nr. 278 / 24.10.2013 privind emisiile industriale, exploatarea instalaţiilor se poate efectua numai în baza autorizaţiei integrate de mediu.

2.2. Autorizaţia integrată de mediu impune condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice de topire a metalelor neferoase și tratarea suprafeţelor pieselor turnate prin procese electrochimice, din punct de vedere a protecţiei mediului.

2.3. Pentru stabilirea condiţiilor prevăzute de prezenta autorizaţie s-au luat în considerarea următoarele principii:

  - prevenirea poluării în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

  - exploatarea instalaţiei astfel încât să nu se producă nicio poluare semnificativă;

  - evitarea producerii de deşeuri, valorificarea deşeurilor, eliminarea deşeurilor astfel   încât să se evite sau să se reducă orice impact advers asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

  - luarea măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul într-o stare care să permită reutilizarea acestuia.

2.4. Autorizaţia este emisǎ în scopul respectării normelor, definite prin Legea 278 / 2013 privind emisiile industriale, inclusiv mǎsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât sǎ se atingǎ un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul sǎu.

2.5. Conform art. 21 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă reexamineaza periodic condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar, le actualizeaza dupa caz. Reexaminarea si actualizarea, dupa caz, a  autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includereade noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

b) din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

2.6. Autorizaţia de mediu se suspendǎ de cǎtre autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, dupǎ o notificare prealabilǎ, prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor, conform OUG 164/2008 pentru modificarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului. Suspendarea se menţine pânǎ la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendǎrii, desfǎşurarea activitǎţii este interzisǎ.

2.7. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului dispune, dupǎ expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei integrate de mediu.

2.8. Dispoziţiile de suspendare a autorizaţiei şi implicit de încetare a activitãţii sunt executorii de drept, conform art. 17 din OUG 195/2005 ( actualizată) privind protecţia mediului .

3. Categoria de activitate

2453 – Turnarea metalelor neferoase uşoare;

2561  - Tratarea şi acoperirea metalelor;

2562  - Operaţiuni de mecanică generală;

2599  - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;

3822 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;

4677 – Comerţ cu ridicata a deşeurilor şi resturilor.

Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea nr. 278 / 24.10.2013 privind emisiile industriale: 2.5. Prelucrarea metalelor neferoase, lit. b):” topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate şi exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 t / zi pentru plumb şi cadmiu, sau 20 t / zi pentru toate celelalte metale” și 2.6. Tratarea de suprafață a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3.

Activitate conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului Europei din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi: 2.e. Producţia şi prelucrarea metalelor, i.i. Topirea metalelor neferoase inclusiv a aliajelor şi a produselor recuperate ( rafinare, turnare, etc.) cu o capacitate de topire de 4 t / zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 t / zi pentru toate celelalte metale și 2 f) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice la care volumul total al cuvelor de tratare este egal cu 30 m3.

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

4.1  Documentaţia care a stat la baza solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu:

- Solicitare de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr. 1301 din 23.01.2019;

- Raport de amplasament cu documentele anexate, întocmit de S.C.ACORMED S.R.L., Oradea, înscris în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului  la poziţia nr.323;

- Formular de solicitare pentru emiterea AIM, întocmit de S.C. ACORMED S.R.L.,Oradea ;

- Certificat constatator emis ȋn temeiul Legii nr. 359 / 2004 de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângǎ Tribunalul Bihor, eliberat la data de 18.03.2019, pentru activităţile desfășurate de firma Faist Mekatronic SRL;

Certificatul de ȋnregistrare  seria B nr. 3100932 eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângǎ Tribunalul Bihor la data de 29.06.2015;

- Plan de ȋncadrare ȋn zonă; Plan de situaţie; Planul reţelelor de alimentare cu apă și canalizare;

- Plan de ȋnchidere; Plan de intervenţie ȋn caz de incendiu; plan de prevenire și conbatere a poluărilor accidentale;

- Schiţe ale fluxurilor tehnologice realizate de operator;

- Dovada depunerii la APM Bihor a rapoartelor anuale de mediu pentru cele două instalaţii I.P.P.C. pentru anul 2018, ȋnregistrate la A.P.M. Bihor cu nr. 5848 / 15.03.2019 și 5849 / 15.03.2019;

- Dovada depunerii la A.P.M. Bihor a documentului: Politica de prevenire a accidentelor majore pentru amplasamentul Faist Mekatronic SRL – secţia de acoperiri metalice, ȋnregistrat la A.P.M. Bihor cu nr. 15204 / 23.10.2018;

- Completari la documentaţia de solicitare AIM ȋnregistrate la A.P.M. Bihor cu nr. 2421/04.02.2019; 4699 / 01.03.2019; 7323 / 03.04.2019; 11786 / 19.06.2019;

- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 1986 / 27.03.2012 emisă de M.A.I. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Crişana;

- Autorizație de securitate la incendiu nr. 935/15/SU-BH din 16.07.2015, emisă de M.A.I. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana, pentru extindere hală de producție C1;

- Autorizație de securitate la incendiu nr. 1129/16/SU-BH din 13.04.2016, emisă de M.A.I. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana, pentru clădire de depozitare materiale incombustibile;

- Autorizație de securitate la incendiu nr. 1441/17/SU-BH din 29.03.2017, emisă de M.A.I. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana, pentru hală producţie și spaţii administrative.

- Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr. Al 2467 / 2017 emisă de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare ( C.N.C.A.N), valabilă până la data de 28.11.2022;

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 185 / 10.06.2019, emisă de Administraţia Naţională „Apele Romane”,  Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, valabilă până la data de 10.06.2022;

- Extrase CF pentru informare nr. 188464, 194689, 194690 Oradea,  emis de OCPI Bihor , BCPI Oradea în 2015 și 2018;

- Contract de prestarea de servicii comune de gospodărire a apelor nr. 431 / 27.02.2016, ȋncheiat cu A.B.A. Crișuri;

- Contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 10060 / 01.02.2012 încheiat cu S.C. Compania de Apă Oradea S.A.;

- Contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice nr. 133 / 08.12.2017 încheiat cu Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA;

- Contract de vânzare-cumpărare gaze naturale Nr. 559/2018, incheiat cu OMV Petrom Gas SRL;

- Contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare nr. 8760 / 18.04.2016 încheiat cu Rer Ecologic Service S.R.L. și acte adiţionale la contract;

- Contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare nr. 8539 / 09.07.2016 încheiat cu Rer Ecologic Service S.R.L. și acte adiţionale la contract;

- Contract de vȃnzare–cumpărare nr.158170 / 13.12.2018 ȋncheiat cu Pajurca Metal Group SRL;

- Contract de prestări servicii nr. 23 / 05.03.2012 pentru colectare, transport , depozitare temporară şi eliminare finală deşeuri periculoase încheiat cu EcoSafe S.R.L.și Act adiţional nr. 3/16.06.2017;

- Contract de prestări servicii nr. 113245 / 21.06.2017 pentru colectare, transport , depozitare temporară şi eliminare finală sau valorificare a deşeurilor, încheiat cu SC Ecologic Solution Prod S.R.L.și și acte adiţionale la contract ;

- Contract de prestări servicii nr. 2 / 12.06.2018 pentru preluarea, ȋn vederea valorificării, a ambalajelor din lemn, ȋncheiat cu firma Advistim SRL;

-  Contract de prestare a serviciului de salubrizare, sortare/valorificare/depozitare deșeuri nr. 730 din 11.05.2018 ȋncheiat cu firma Eco Bihor SRL și acte adiţionale la contract;

-  Contract de prestări servicii pentru colectarea, transport și eliminare deșeuri industrial nr. 17012 din 12.06.2017 ȋncheiat cu GSS Recycling SRL;

-   Contract de vȃnzare – cumpărare nr. 2020 / 06.06.2018 ȋncheiat cu Hamburger  Recycling Romȃnia SRL;

-  Contract de prestări servicii valorificare nr. 2021 / 06.06.2018 ȋncheiat cu Hamburger  Recycling Romȃnia SRL;

-  Contract de vȃnzare-cumpărare, valorificare a deșeurilor de ambalaje lemn și prestări servicii nr. 137660/28.03.2018 ȋncheiat cu Laspal SRL;

-  Contract de vȃnzare – cumpărare deșeuri metalice și nemetalice incheiat cu Rematinvest SRL;

- Contract de prestări servicii de valorificare a deșeurilor de ambalaje nr. 84/K/BH 28.02.2019, ȋncheiat cu Rematinvest SRL;

-  Protocol de colaborare nr. 148199 ȋn cheiat cu RNP Romsilva – Administraţia Parcului Natural Apuseni;

-  Contract de vȃnzare – cumpărare deșeuri de aluminiu nr. 400/01.07.2012 ȋncheiat cu Standard Industry SRL;

-  Contract de vȃnzare – cumpărare nr. 180734 / 09.10.2019 deșeuri zgura de aluminiu  ȋncheiat cu SC Remat SA Călărași;

-  Contract de prestări servicii nr. 2 /17.03.2017 ȋncheiat cu Stratos Metallum SRL și Act aditional nr. 1/2018;

-  Contract de vȃnzare – cumpărare nr. 7 / 12.07.2019 ȋncheiat cu Euro Pal-Nin SRL;

-  Contract de prestări servicii valorificare nr. 6 / 12.07.2018 ȋncheiat cu Euro Pal-Nin SRL;

- Contract de prestări servicii privind colectarea și eliminarea deșeurilor nr. 403 A/18.09.2019, incheiat cu SC RO Ecologic Recycling SRL ;

- Contract ȋn acord cu Regulamentul (EC) nr. 1013/2006 a Parlamentului European și a Consiliului ȋncheiat cu Wieland Edelmetalle GmbH ;

- Contract de vânzare–cumpărare și prestări servicii nr. 2/6.01.2016, încheiat cu Oliva Verde SRL;

- Contract de vânzare – cumpărare deșeuri nr. 8 din 07.07.2014, încheiat cu S.C. Fieralum S.R.L. Oradea și S.C. Superbon în calitate de transportator;

- Contract de prestări servicii de colectare și depozitare în vederea reciclării DEEE, cu Nr. 53 din 10.02.2015 încheiat cu firma Bene Internațional SRLși Act adiţional la contract;

- Dovada plăţii tarifului de  emitere a autorizației integrată de mediu:  ordin de plată  nr. 221 din 25.03.2019 la  BT;

- Proces verbal de verificare a conformităţii din punct de vedere al protecţiei mediului, înregistrat la APM Bihor cu nr. 7369/ 03.04.2019;

- Proces verbal al sedinţei de dezbatere publică a documentaţiei de solicitare AIM, din data de 23.04.2019, ȋnregistrat la A.P.M. Bihor cu nr. 8639 / 23.04.2019;

- Procesele verbale ale ședinţelor CAT din cadrul APM Bihor: nr. 7440 / 04.04.2019; nr. 8760  din 25.04.2019; nr. 20250 / 28.11.2019;

- Anunţ depunere solicitare AIM, cotidianul Crisana din 28.01.2019 și 14.02.2019; anunţ             public nr. 89945 din 01.03.2019, afişat la sediul Primăriei municipiului Oradea;

- Adresa comuna SRAPM/GNM/ISU înregistrată la APM Bihor cu nr. 20062/25.11.2019;

- Decizia nr. 1197- BH din  28.11.2019 privind emiterea Autorizaţiei Integrate de Mediu - A.P.M. Bihor;

- Anunţ decizie de emitere AIM în cotidianul          din data de               ;

-Anunţ public decizie de emitere AIM publicat pe site-ul A.P.M. Bihor în data de  29.11.2019            şi afişat la sediul Primăriei Municipiului Oradea în data de                  .

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Acţiuni de control: CONDIţII:

5.1.1. Operatorul activităţii va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor din afara limitelor amplasamentului.

5.1.4. Operatorul activităţii trebuie sǎ stabileascǎ şi sǎ menţinǎ un sistem de management al instalaţiei, care trebuie sǎ asigure îndeplinirea cerinţele prezentei autorizaţii,  cu utilizarea unei tehnologii mai curate, a unei producţii mai curate, reducerii şi minimizǎrii deşeurilor.

5.1.5. Operatorul trebuie sǎ asigure luarea măsurilor corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta autorizaţie nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile autorizaţiei, trebuie declarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

5.2. Sisteme de management

- Operatorul are implementat sistemul de management conform cerinţelor standardului BS OHSAS 18001:2007: Certificat nr. 01 213 1521071 emis de TŰV Rheinland, valabil din 22.02.2019 până în 20.08.2021.

- Operatorul are implementat sistemul de management conform cerinţelor standardului SR ISO 14001:2015 ediţia 2:  Certificat nr. 01 104 1521071 emis de TŰV Rheinland, valabil din 19.02.2019 până în 18.02.2022.

5.3. Conştientizare şi instruire: CONDIţII:

5.3.1. Operatorul activităţii trebuie să furnizeze instruiri adecvate pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului.

5.3.2. Personalul care are sarcini clar desemnate în desfăşurarea procesului tehnologic trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţa adecvată.

6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE

6.1. Gama de materii prime şi de materiale utilizate

Operatorul de activitate, în condiţiile prezentei autorizaţii autorizaţii integrate de mediu, va folosi următoarele materiile prime şi materialele, conform cu cele mai bune practici atât în ceea ce priveşte cantităţile cât şi modul de depozitare:

| Principalele materii prime şi auxiliare / utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate pentru om şi mediu |
| --- | --- | --- |
| Turnătorie |
| Lingouri Al Si | Vrac, magazie de tablă | Nepericulos |
| Chem-trend SL- 61088 | Cubicar 1000 L | Periculos |
| Chem-trend SL-1697S | Cubicar 1000 L | Periculos |
| Chem-trend PL - 766 | Cubicar 1000 L | Nepericulos |
| Chem-trend SU 121 | Cubicar 1000 L | Nepericulos |
| Fondal C | Sac carton 20-25kg | Nepericulos |
| Nucleofond SS GR1000 pastila de degazare | Cutie carton 20-25kg | Nepericulos |
| Protect paste | Găleata 25-50kg | Nepericulos |
| HA TRENNPELLETS Ktp 37 | Bidoane tabla 200 L | Nepericulos |
| Acetilena | Butelii 30-40 kg | Periculos |
| Argon 5.3 | Butelii 30-40 kg | Periculos |
| Argon 6.0 | Butelii 30-40 kg | Periculos |
| Azot 4.6 | Butelii 30-40 kg | Pericuios |
| Oxigen | Butelii 30-40 kg | Periculos |
| Dioxid de carbon | Butelii metalice | Periculos |
| Ulei hidraulic Hydrex H46 | Butoaie tabla 210 L/Cubicar 1000 L | Nepericulos |
| Ulei transfer termic Thermrex 32 | Butoaie tabla 210 L/Cubicar 1000 L | Periculos |
| Lubro THERM SINT 32 | Butoaie tabla 210 L | Nepericulos |
| Anderol 555 | Canistre 20 l | Periculos |
| Casting 011H | Canistre 20 l | Nepericulos |
| GPL | Butelii metalice | Periculos |
| Motorina | Canistre metalice 10-20 l | Periculos |
| Houghto- safe 620E | Butoaie tabla 210 L/ Cubicar 1000 L | Periculos |
| Mobil Vactra Oil 2 | Butoaie tabla 210 L | Nepericulos |
| Mobil Vactra Oil 4 | Butoaie tabla 210 L | Nepericulos |
| Chem Trend SL 61007 | Cubicar 1000 L | Nepericulos |
| Coverol 88 | Saci 25kg | Periculos |
| Fonderol 80 - SC | Butoaie tabla 210 l / Cubicar 1000 l | Periculos |
| Chem Trend PLP 126 | Cubicar 1000 L | Nepericulos |
| Prelucrări mecanice CNC |
| Ulei Shell Morlina S2 BL10 | Butoaie tabla 210 L | Periculos |
| Ulei Divinol DHG ISO 46 | Butoaie tabla 210 L | Nepericulos |
| Vaselina Divinol Lithogrease 000 | Butoi tabla 200 L | Nepericulos |
| SurTec 104 | Bidon 25 L | Periculos |
| Soluție SurTec 086 | Bidon 25 L | Periculos |
| Soluție SurTec 132 | Bidon 25 L | Periculos |
| SurTec 010 | Bidon 25 L | Nepericulos |
| Ulei Castrol Magnaglide D220 | Butoi tabla 200 L | Nepericulos |
| Ulei Mobil Velocite OIL nr.3 | Butoi tabla 200 L | Periculos |
| Additive A31(Acetat de calciu) | Saci folie/rafie 25 kg | Nepericulos |
| Additive A34 | Canistre 25 l | Periculos |
| Agent TRIM Clean-Master STAGES clean 2115AL | Canistre 25 l | Periculos |
| Antigel concentrat GlycolExpert G48 | Canistre 25 l | Periculos |
| Blasoclean B | Canistre 25 l | Periculos |
| Blasocut 1000CF | Canistre 25 l/Butoaie tabla 200L | Periculos |
| Blasocut BC35 Kombi | Canistre 25 l | Periculos |
| Castrol Tribol GR100-00 PD | Canistre 5/ 25 l | Periculos |
| Compound Rosier ZF 322 | Bidon plastic 30 L | Periculos |
| Vopsea Thermocromic white-brown CT-165-R1 | Recipient metalic 250 ml | Periculos |
| Ulei Divinol HLP ISO 32 | Bidon plastic 30 L /Butoi tabla 200 L | Nepericulos |
| DIVINOL DHG ISO 68 | Bidon plastic 30 L /Butoi tabla 200 L | Nepericulos |
| Ulei Divinol HLP ISO 22 | Bidon plastic 30 L /Butoi tabla 200 L | Nepericulos |
| DIVINOL ICL ISO 150D | Bidon plastic 30 L /Butoi tabla 200 L | Nepericulos |
| Flocculant AR 8403 | Bidon plastic 30 L | Periculos |
| Flocculant AR 8401 | Bidon plastic 30 L | Nepericulos |
| Elemente plastice de slefuire | role | Nepericuloase |
| Makino Spindle Lubricant | Bidon plastic 30 L | Periculos |
| Metalina B800 | Bidon plastic 30 LButoi tabla 200 L | Periculos |
| Mobil DTE Oil Light | Butoi tabla 200 L | Nepericulos |
| Ulei Roto Injectfluid | Bidoane plastic 20 l | Nepericulos |
| Shell Gadus S3 V 220 C2 | Cartuş 400 g | Periculos |
| Shell Tellus S2 M 32 | Cartuş 400 g | Periculos |
| Smoke resin remover DB | Canistra plastic 10 L | Periculos |
| Soluţie spălat pardosea Karcher RM 752 ASF NTA | Bidon plastic 200 L | Periculos |
| Leybonol LVO 210 | Bidon plastic 200 L | Periculos |
| UNO SV | Bidon plastic 200 L | Nepericulos |
| Pietre debavurare | Saci 25 kg | Nepericulos |
| Hârtie filtranta 60g | 20 role | Nepericulos |
| Filtre tip buzunar, cu rama | 30 role | Nepericulos |
| Hidroxid de sodiu | Cubicar 1 mc | Periculos |
| Acid clorhidric 15% | Cubicar 1 mc | Periculos |
| Torma 7 XT | Canistre 25 L | Periculos |
| Ecocool Mach 40 | Cubicar 1 mc | Periculos |
| Blasoclean AF | Canistre 25 L | Periculos |
| Surtec 102 SFT | Bidon 25 L | Periculos |
| Divinol Reiniger 73 F | Bidon 25/30 L | Periculos |
| Ulei dielectric Ecool Eco | Butoi tabla 210 L | Periculos |
| Activitatea de sablare |
| Nisip pentru sablare | Saci hartie 25 kg, ambalati pe paleti de 1000 kg | Nepericulos |
| Staţia de epurare emulsii |
| Carbune activ | Saci de polietilenă sau PP | Nepericulos |
| Carbonat de calciu (Dolomita) | Saci big-bags de 1000 kg | Periculos |
| Clorură ferică | IBC de 1000 L | Periculos |
| Dihidroxid de calciu (Var calcic hidratat) | Saci de hârtie de 25 kg | Periculos |
| Polielectrolit anionic ( Acrilamidă anionică 1410) | Saci de hârtie de 25 kg | Nepericulos |
| Garniturare |
| Gasket Material Nolato 8510 comp A | Saci big-bags de 1000 l/saci de 25 kg | Nepericulos |
| Gasket Material Nolato 8510 comp B | Saci big-bags de 1000 l/saci de 25 kg | Nepericulos |
| Gasket Material Nolato 8520 part A | Saci big-bags de 1000 l/saci de 25 kg | Nepericulos |
| Gasket Material Nolato 8520 part B | Saci big-bags de 1000 l/saci de 25 kg | Nepericulos |
| Gasket Material Nolato 8801 part A | Saci big-bags de 1000 l/saci de 25 kg | Nepericulos |
| Gasket Material Nolato 8801 part B | Saci big-bags de 1000 l/saci de 25 kg | Nepericulos |
| Gasket Material Nolato 8818 comp A | Saci big-bags de 1000 l/saci de 25 kg | Periculos |
| Gasket Material Nolato 8818 comp B | Saci big-bags de 1000 l/saci de 25 kg | Periculos |
| Gasket Material Nolato 8800 part A | Saci big-bags de 1000 l/saci de 25 kg | Nepericulos |
| Gasket Material Nolato 8800 part B | Saci big-bags de 1000 l/saci de 25 kg | Nepericulos |
| Alcool etilic tehnic denaturat (Tehnisol) | Bidon plastic 1 l | Periculos |
| Silgrease | Cartuş 75 ml | Nepericulos |
| DOW Corning (R) 1200 OS Primer Clear | Butoi metalic 25-50 kg | Periculos |
| Dichtol WFT Macro | Butoi metalic 25-50 kg | Periculos |
| Diluant nitro | Butoi metalic 25-50 kg | Periculos |
| IBS-Spezialreiniger EL/Extra | Butoi metalic 25-50 kg | Periculos |
| Loctite 460 | Butoi metalic 25-50 kg | Periculos |
| Loctite SI 5366 CL CR 310ML EN | Butoi metalic 25-50 kg | Periculos |
| Trishield Ni/C Nolato 8910 A+B | Saci de 25 kg | Periculos |
| Vopsea 821 TPC-ACR | Butoi metalic 25-50 kg | Periculos |
| Vopsitorie în camp electrostatic |
| Vopsea SD03017450227 ALESTA SD NCS S 1002-B MATT FINE TEXTURE | Container /Cutie 25 kg | Nepericulos |
| Vopsea IE13017496927 WBX20KG MZY 510 35/2104 | Container /Cutie 25 kg | Nepericulos |
| Pasivare - Anodizare |
| Sulfat de aluminiu | Sac 25 kg | Periculos |
| Acid azotic | Cubicare 1 mc | Periculos |
| Acid sulfuric (Nordic) | Cubicare 1 mc | Periculos |
| Candoclean 917 | Sac hartie 20 kg | Periculos |
| Candacid 722 | Bidon plastic 25 L | Periculos |
| E-clps 4600 CA | Bidon plastic 25 L | Periculos |
| Candacid 75 | Bidon plastic 20/25 L | Periculos |
| Alfiseal 931 | Bidon plastic 20/25 L | Nepericulos |
| Acid clorhidric 33% | Cubicare 1 mc | Periculos |
| Uniclean 151 | Sac hartie 25 kg | Periculos |
| Stații de dedurizare sunt de tip: BLUE SOFT |
| Clorura de sodiu | saci de 25 kg | Nepericuloasa |
| Alte activități (mentenanță) |
| OEL-Kleen 2000 (granule absorbante pentru hidrocarburi) | saci de 25 kg | Nepericulos |
| Aqua sol power | Canistra plastic 25 L | Periculos |
| Duo split | Canistra plastic 25 L | Nepericulos |
| Flash | Bidon plastic 25 L | Periculos |
| Rollchemik MAF-521/R | Butoi metalic 15-25 kg | Periculos |
| Multi Super 5 Aerosol | Spray 250 ml | Periculos |
| Multifoam | Spray 250 ml | Periculos |
| Nova PTFE Oil | Spray 250 ml | periculos |
| NOVAKLEEN | Canistra plastic 30 L | periculos |
| RSF 16 VZ | Tub 250 ml | Nepericulos |
| Safety Clean Aerosol | Spray 250 ml | Periculos |
| Seal&Bond MS60 | Tub 250/300 ml | Nepericulos |
| Shiny Side | Canistra plastic 15 L | Periculos |
| Spumă Novaleak | Spray 250 ml | Periculos |
| Unsoare Lica 2 | Recipiente din plastic 16 kg | Nepericulos |
| Air 10 | Bidon plastic 30 L | Periculos |
| Ultragras | Spray 250 ml | Periculos |
| Statia de preepurare pentru ape uzate tehnologice, provenite din instalatia de acoperiri anticorozive, model CFC 10, cu capacitatea de 10 mc/h |
| Acid sulfuric | IBC de 1000 L | Periculos |
| Sulfură de sodiu | Saci 25 kg | Periculos |
| Carbune activ | Saci de polietilenă sau PP | Nepericulos |
| Clorură ferică | IBC de 1000 L | Periculos |
| Dihidroxid de calciu (Var calcic hidratat) | Saci de hârtie de 25 kg | Periculos |
| Polielectrolit anionic ( Acrilamidă anionică 1410) | Saci de hârtie de 25 kg | Nepericulos |

## 6.1.1. Cerinţe BAT  privind selecţia materiilor prime

In unitate se aplica recomandarile BAT privind achiziţiile de materii prime, astfel:

- operatorul menţine o listă a materiilor prime utilizate şi evidenţa lunară a consumurilor de materii prime şi materiale auxiliare;

- operatorul revizuiește regulat lista materiilor prime utilizate, ţinȃnd cont de noile dezvoltări în domeniu, pentru utilizarea acelor materiale care sunt mai puţin poluante.

6.2. Substanţe și amestecuri chimice periculoase

6.2.1. In cadrul S.C. Faist Mekatronik S.R.L. Secţia Turnătorie şi Secţia Prelucrări mecanice se utilizează următoarele substanţe chimice periculoase, clasificate ca atare conform Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006:

| Nr. Crt | Substanţe chimice periculoase | Clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase | Cantitate maximă pe amplasament (t) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr cas | Nr. CE | Fraze de pericol conform CLP |  |
| Turnătorie |
| 1 | Chem Trend 61088 a inlocuit Chem-trend SL-3188* | 69011-36-5 872-05-9, 872-05-9 64742-52-5 | 212-819-2 265-155-0 | H319 | 20 |
| 2 | Chem-trend SL-1697S | 69011-36-5 126-86-3 | 500-241-6 204-809-1 | H319; EUH208 | 15 |
| 3 | Fondal C | 497-19-8 | 207-838-8 | EUH210 | 6 |
| 4 | Nucleofond SS | 5834-96-8 | 227-419-3 | EUH210 | 9 |
| 5 | Houghto-Safe 620E | 107-21-1 56-81-5 111-92-2 100-37-8 | 203-473-3 200-289-5 203-921-8 202-845-2 | H302, H373 | 16,5 |
| 6 | Acetilenă | 74-86-2 | 200-816-9 | H220, H230, H280 | 0.2 |
| 7 | Argon | 7440-37-1 | 231-147-0 | H280 | 0.5 |
| 8 | Azot | 7727-37-9 | 231-783-9 | H280 | 1.2 |
| 9 | Oxigen | 7782/44-7 | 231-956-9 | H270, H280 | 0.2 |
| 10 | Dioxid de carbon | 124-38-9 | 204-696-9 | H281 | 0.2 |
| 11 | Casting 011 H | 102-7-16 107-98-2 | 203-049-8 203-539-1 | EUH210 | 7 |
| 12 | Motorina | 68334-30-5 | 269-822-7 | H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411 | 0.5 |
| 13 | GPL ARAGAZ TIP BULROM | 87741-01-3 68477-71-4 106-97-8 74-98-6 68606-26-8 | 289-339-5 270-752-4 203-448-7 200-827-9 271-735-4 | H220; H350; H340 | 0.12 |
| 14 | Ulei Thermrex 32 | 64742-65-0 68442-68-2 90-30-2 | 265-169-7 270-485-3 201-983-0 | H412 | 0.6 |
| 15 | Anderol 555 | 90-30-2 122-39-4 | 201-983-0 204-539-4 | H412; EUH208 | 0.05 |
| 16 | Fonderol 80 | 9043-30-5 2634-33-5 | 220-120-9 | H319, EUH208 | 5 |
| 17 | Coveral 88 | 13775-53-6 14542-23-5 60304-36-1 7784-18-1 1305-78-8 | 237-410-6 238-575-7 262-153-1 232-051-1 215-138-9 | H319, H362, H373, H412 | 6 |
| Prelucrări mecanice CNC |
| 1 | Smoke Resin Remover DB (*) | 1310-58-3 | - | H314, H302 | 0.006 |
| 2 | Blasocut BC 35 Kombi | 217-781-5 212-222-7 500-236-9 223-296-5 420-590-7 | N/A | H319, H412 | 10 |
| 3 | Blasoclean B (*) | N/A | 209-529-3 500-220-1 220-120-9 215-181-3 215-185-5 225-296-5 | H315, H318, 317, H412 | 0.5 |
| 4 | Blasocut 1000 CF (*) | N/A | 271-781-5 203-489-0 201-993-5 | H319 | 0.2 |
| 5 | Floculant AR 8403 | 125351-98-6 | - | H412 | 0.5 |
| 6 | Surtek 086 | 146340-16-1 69011-36-5 | 604-522-5 931-138-8 | H315, H319 | 0.5 |
| 7 | SurTec 104 | 69011-36-5 26183-52-8 | 931-138-8 | H318 | 0.5 |
| 8 | SurTek 132 | 7320-34-5 | N/A | H319 | 0.5 |
| 9 | Lubrifiant pentru axuri CUTTING LUBRICANT MAKINO SPINDLE OIL | 64771-72-8 | 265-233-4 | H304, EUH066 | 1 |
| 10 | Karcher soluție pardoseli RM 752 ASF (*) | 1310-73-2 15763-76-5 1608775-66-1 5989-27-5 | 215-185-5 239-854-6 227-813-5 | H290, H314, H318 | 1,0 |
| 11 | METALINA B 800 (*) | 4500-29-2 78-96-6 105-59-9 31075-24-8 | 224-809-5 201-162-7 203-312-7 - | H314, H412 | 1,0 |
| 12 | Compound ZF 322 (*)- a inlocuit Compound ZF 322 S (*) | 124-07-2 68439-51-0 141-43-5 67701-05-7 68411-30-3 61789-80-8 | - | H318, H315, H412 | 0,5 |
| 13 | Mobil Velocite OIL No. 3 | 128-39-2 64742-55-8 | 204-884-0 926-141-6 265-158-7 | R65, R66 | 0.6 |
| 14 | Additive A34 (*) Versiune noua Blasocut Defoarmes | - | - | H315, H412, EUH208 | 0,5 |
| 15 | SHELL MORLINA S2 BL 10 | 64742-53-6 68937-41-7 128-37-0 | 265-156-6 273-066-3 204-881-4 | H304; H412 | 1,0 |
| 16 | ADITIV TRIM CLEAN 2115AL | 102-71-6 | 203-049-8 | H319 | 0.6 |
| 17 | VASELINA SHELL GADUS S3 V 220 C2 | 68649-42-3 12001-85-3 | 272-028-3 234-409-2 | H412 | 0.010 |
| 18 | ULEI LEYBONOL LVO210 | 90-30-2 | 201-983-0 | H412 | 0.4 |
| 19 | GLYSANTINE 48 | 107-21-1 19766-89-3 12179-04-3 | - | H373; H302 | 0.5 |
| 20 | CT-165-R1- Vopsea termorezistenta -Sectia SO | 1330-20-7 107-98-2 1309-64-4 100-41-4 108-88-3 | 215-535-7 203-539-1 215-175-0 202-849-4 203-625-9 | H226, H315, H332, H351, RCH002a | 0.05 |
| 21 | Castrol Tribol GR 100-00 PD | - | 412-780-3 | H317 | 0.1 |
| 22 | Blasoclean AF | - | 220-120-9 420-590-7 | H315, H319, H317, H335, H412 | 0,5 |
| 23 | Ecocool MACH 40 | - | 420-590-7 265-156-6 204-589-7 205-483-3 259-627-5 | H315, H319, H412 | 10 |
| 24 | Surtec 102 SFT | 28098-03-5 146340-16-1 96690-44-7 141-43-5 | 248-838-8 604-522-5 306-238-4 205-483-3 | H315, H318, H412 | 0,5 |
| 25 | Divinol Reiniger 73 F – a inlocuit Proton 21 | - | 927-676-8 934-956-3 | H304 | 1,5 |
| 26 | Ulei dielectric ECOOL ERO | - | 934-954-2 | H304 | 1,5 |
| Garniturare |
| 1 | Nolato 8818, (8812, 8813) A+B | 7440--02-0 64742-47-8 63394-02-5 7782-42-5 | N/A | H351, H372, H317, H412 | 1.2 |
| 2 | Alcool etilic tehnic denaturat | 64-17-5 78-93-3 107-21-1 27323-41-7 3734-33-6 | 200-578-6 201-159-0 203-473-3 248-406-9 223-095-2 | H225; H319 | 0.6 |
| 3 | IBS-Spezialreiniger EL/Extra | 68551-17-7 | 271-366-9 | H304; EUH066 | 0.1 |
| 4 | Diluant Nitro special | - | - | H225, H304, H312, H315, H319, H336, EUH066 | 0.08 |
| 5 | Dichtol WFT Macro | 123-86-4 71-36-3 | 204-658-1 200-751-6 | H226, H315, H318, H336 | 0.025 |
| 6 | Dow Corning 1200 OS Primer Clear | 18765-38-3 5593-70-4 107-51-7 | 242-560-0 227-006-8 203-497-4 | H226, H318 | 0.025 |
| 7 | Trishield Ni/C- Nolato 8910 A+B | 63394-02-5 7440-02-0 7782-42-5 64742-47-8 | - | H317, H351, H372, H412 | 0.5 |
| 8 | LOCTITE SI 5366 CL CR310ML EN | 200-580-7 224-221-9 | 64-19-7 4253-34-3 | H315; H319 | 0.025 |
| 9 | LOCTITE 460 | 27816-23-5 105391-33-1 119-47-1 123-31-9 | 248-670-5 424-600-0 204-327-1 204-617-8 | H412; EUH202 | 0.025 |
| 10 | Vopsea 821 TPC-ACR | 123-86-4 1330-20-7 64742-95-6 108-65-6 71-36-3 95-63-6 85203-81-2 | 204-658-1 215-535-7 265-199-0 203-603-9 200-751-6 202-436-9 286-272-3 | H226; H319; H336; H412 | 0.1 |
| 11 | Vopsea 821 TPC-ACR | 123-86-4 1330-20-7 64742-95-6 108-65-6 71-36-3 95-63-6 85203-81-2 | 204-658-1 215-535-7 265-199-0 203-603-9 200-751-6 202-436-9 286-272-3 | H226; H319; H336; H412 | 0.1 |
| Mentenanta |
| 1 | NOVA PTFE OIL (*) | 109-66-00 74-98-6 106-97-8 75-28-5 | 203-692-4 200-827-9 203-448-7 200-857-2 | H222, H229, H412 | 0.003 (Spray 250 ml) |
| 2 | NOVAKLEEN ph13 (*) | 67-63-0 6834-92-0 112-34-5 | 200-661-7 229-912-9 203-961-6 | H314 | 0.1 |
| 3 | SAFETY CLEAN AEROSOL (*) | 106-97-8 74-98-6 | 203-448-7 200-827-9 | H22, H229, H336, H412, EUH066 | 0.004 (Spray 250 /400ml) |
| 4 | Aqua-Sol Power (*) | 5131-66-8 1344-09-8 85711-69-9 34590-94-8 69011-36-5 141-43-5 1310-73-2 | 225-878-4 215-687-4 288-330-3 252-104-2 500-241-6 205-483-3 215-185-5 | H314 | 0.1 |
| 5 | Flash (*) | 75-28-5 107-98-2 74-98-6 68391-01-5 85409-23-0 | 200-857-2 203-539-1 200-827-9 269-919-4 287-090-7 | H315, H319, H229 | 0.004 (Spray 250 ml) |
| 6 | ULTRAGAS (*) | 106-97-8 74-98-6 115-07-01 67-64-1 | 203-448-7 200-827-9 204-062-1 200-662-2 | H220, H221, H319, H336, EUH066 | 0.005 (Spray 250/400 ml) |
| 7 | Shiny side (*) | 1310-73-2 68515-73-1 | 215-185-5 | R35 | 0.1 |
| 8 | MAF 521 (*) | 68188-18-1 | - | H319, H315 | 1.5 |
| 9 | Ulei AIR 10 | 64742-65-0 1809—19-4 61788-46-3 | 265-169-7 217-316-1 | H412 | 0.2 |
| 10 | Multisuper 5 aerosol | 90218-04-5 74-98-6 106-97-8 | 290-676-5 200-827-9 203-448-7 | H222, H229 | 0,02 |
| 11 | Multifoam | 111-76-2 67-63-0 106-97-8 74-98-6 | 03-905-0 200-661-7 203-448-7 200-827-9 | H222, H229 | 0,01 |
| Pasivare - Anodizare |
| 1 | Sulfat de aluminiu | 233-135-0 | 10043-01-3 | H318 | 0,50 |
| 2 | E-CLPS 4600 CA | 17439-11-1 7440-48-4 | - | H315, H319 | 1 |
| 3 | Acid sulfuric (Nordic) | 7664-93-9 | 231-639-5 | H314 | 6 |
| 4 | Candoclene 917 | 12179-04-3 68439-46-3 863679-20-3 | 215-540-4 614-482-0 | H318 | 0,5 |
| 5 | Candacid 722 | 7664-38-2 79-14-1 68603-25-8 | 231-633-2 201-180-5 | H314 | 0,3 |
| 6 | Acid azotic | 7697-37-2 | 231-714-2 | H314, H290 | 2 |
| 7 | Alfideox 75 Candacid 75 | 7722-84-1 | 231-765-0 | H271 , H302, H315, H318, H335-H336 | 0,25 |
| 8 | Acid clorhidric min 33% | 7647-01-0 | 231-595-7 | H314, H335, H290 | 2 |
| 9 | Uniclean 151 | 1303-96-4 7722-88-5 Nealocat 111-76-2 84133-50-6 68131-40-8 | 215-540-4 231-767-1 932-051-8 203-905-0 Polymer | H315, H318 H360FD | 0,5 |
| Stații de preepurare |
| 1. | Acid clorhidric min 15% | 7647-01-0 | 231-595-7 | H314, H335, H290 | 4 |
| 2. | Acid Sulfuric | 7664-93-9 | 231-639-5 | H314 | 3 |
| 3. | Clorură ferică-soluție | 7705-08-0 | 231-729-4 | H290, H302, H314 | 5.0 |
| 4. | Hidroxid de sodiu min 30% | 1310-73-2 | 215-185-5 | H314, H290 | 4.0 |
| 5. | Sulfură de sodiu 60/62% | 151-21-3 | 215-211-5 | H290, H301, H314, H400, EUH031, EUH071 | 1.5 |
| 6. | Dihidroxid de calciu | 1305-62-0 | 215-137-3 | H315, H318, H335 | 3,6 |
| 7. | Carbonat de calciu | - | - | H315, H335 | 6,0 |

6.2.2.CONDITIE: Achiziţionarea şi utilizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va efectua numai după obţinerea avizelor şi autorizaţiilor cerute de lege, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare privind clasificarea, etichetarea, depozitarea, manipularea, transportul, ambalarea şi gestionarea acestora.

Operatorul activităţii are obligaţia solicitării de la furnizor şi deţinerea pe amplasament a fişelor tehnice de siguranţă şi securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate, editate în limba română conform Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Substanţele şi amestecurile chimice periculoase utilizate în procesul tehnologic sau în laborator  trebuie păstrate şi depozitate corespunzător, în magaziile desemnate.

6.2.3. CONDITIE: Se va solicita furnizorilor de substanţe chimice dovada înregistrării acestora la Agenţia Europeană de Substanţe Chimice (ECHA) conform Regulamentului 1907/2006 (REACH);

6.2.4. CONDITIE: Operatorul va respecta prevederile Regulamentului CE nr. 648/2004 privind detergenţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului CE nr. 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi ale. Regulamentului nr. 842/2006 privind gestiunea anumitor gaze cu efect de seră;

6.2.5. CONDITIE: se vor lua măsuri astfel ca substanţele chimice periculoase care nu se mai utilizează sau care au ieşit din termenul de garanţie să fie valorificate/eliminate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

6.2.6. CONDITIE: In cazul în care operatorul intenţionează să utilizeze alte substanţe chimice şi preparate în procesul de fabricare, este necesară notificarea prealabilă a Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Bihor.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apa

7.1.1. Alimentare cu apǎ

Alimentarea cu apă, utilizată în scop tehnologic şi igienico-sanitar, este reglementată prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 1/85 / 10.06.2019, emisă de Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Oradea, valabilă pȃnă la: 10.06.2022.

Sursa: 4 foraje subterane, de adȃncime, amplasate în incinta societăţii; (Forajul nr. 4 a fost scos din funcţiune, dezechipat, ȋn conservare, iar ȋn locul acestuia sa realizat forajul nr. 5, ȋn baza Avizului de gospodărire a apelor nr. C 105 / 30.08.2016 emis de Administraţia Bazinală de Apă Crişuri).

- foraj F 1, H = 81 m, Dn=125 mm;            foraj F 2, H=  89 m, Dn =125 mm;

- foraj F 3, H = 89 m, Dn=125 mm;            foraj F 5, H = 200 m , Dn=195 mm;

Volume şi debite de apă autorizate din sursă subterană:

| Volume şi debite autorizate | Apă utilizată în scop igienico-sanitar | Apa utilizată în scop tehnologic ( fără recirculare) |
| --- | --- | --- |
| maxim zilnic | 96 mc (1,11 l/s) | 883,244mc (10,231 l/s) |
| mediu zilnic | 80 mc (0,93 l/s) | 736,20 mc ( 8,52 l/s) |
| minim zilnic | 73,04 mc (0,84 l/s) | 588, 96 mc ( 6,82 l/s) |
| maxim anual | 34,56 mii mc | 161,08 mii mc |
| mediu anual | 28,80 mii mc | 138,51 mii mc |

Cerinţa de apă tehnologică ( grad de recirculare 36 %):

- zilnic maxim : 543,86 mc, respectiv 6,29 l/s; anual 195,79 mii mc;

- zilnic madiu :  468,75 mc, respectiv 5,43 l/s; anual 168,75 mii mc;

- zilnic minim :  376,82 mc, respectiv 4,36 l/s; anual 135,66 mii mc.

Funcţionarea este 360 zile/an, 24 ore/zi.

Instalaţii de captare:

- 3 buc. electropompe submersibile tip GRUNDFOS ( pentru forajele F1, F2 și F3), având caracteristicile: Q= 8mc / h, H =  90 mCA, P = 1,1 kW;

-  1 buc. electropompă submersibilă tip Franklin VS 1915 ( pentru foraj F5), având caracteristicile: Q= 5 l / s, H =  48 mCA, P = 4 kW.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei:

- conducte PE, Dn = 40 mm, L=190 m – pentru apa în scop igienico - sanitar;

- conducte PEHD, Dn = 40 mm, L = 190 m , iar pentru F5  cu Dn = 40 mm, L = 5 m – pentru apa în scop tehnologic;

- rezervor din beton, ȋngropat, cu V= 35 mc, alimentat din forajele F1, F2 și F3;

- rezervor din PP, îngropat, cu V= 40 mc, aferent forajului F5, de unde o parte din apă se pompează către rezervorul cu V = 35 mc, instalat odată cu cele 4 foraje iniţiale, o altă parte se pompează către Staţia de demineralizare aferentă Secţiei Pasivare – Anodizare, iar o altă parte se pompează spre Staţia de dedurizare din Secţia CNC.

Reţeaua de distribuţie:

- apă ȋn scop igienico-sanitar: conducte PHED, Dn = 40 mm, L = 120 m;

- apă ȋn scop tehnologic: conducte PHED, Dn = 40 mm, L = 500 mm.

Apă pentru stingerea incendiilor:

- volum intangibil: V=135 mc, stocat în bazin deschis, impermeabilizat, amplasat la nivelul solului;

- debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din surse: 14 l/s;

- reţeaua pentru stingerea incendiilor exterioară, de tip inelar, din ţeavă PE Ø = 110, este formată din 5 hidranţi, iar reţeaua interioară,  din  ţeavă PE Ø = 63 este formată din 22 hidranţi. Alimentarea reţelei interioare se face  din cea exterioară, prin două racorduri prevăzute cu clapete de sens și robinet de ȋnchidere.

Recircularea apelor

- sistemul de răcire cu apă a maşinilor de turnare este un sistem închis, apele rezultate de la răcirea maşinilor de turnare sunt răcite în două instalaţii de răcire cu tiraj forţat, amplasate în aer liber, pe hala de producţie, iar apoi se recirculă;

- apa de la purjă este colectată în două bazine din PVC cu capacitate de 10 mc fiecare, situate lângă extensia clădirii de la turnare, îngropate, de unde se recirculă; cele două bazine sunt vidanjate de două ori / an şi se completează necesarul de apă de răcire cu apă proaspătă;

- apele de spălare de la scrubere se recirculă timp de 1 an după care o dată cu revizia generală a scruberelor, apele sunt schimbate; apele uzate sunt trimise la staţia de epurare de la secţia Pasivare - Anodizare;

- apa uzată rezultată de la debavurare se recirculă timp de o lună după care sunt preepurate ȋn la staţia de epurare de la secţia Pasivare - Anodizare;

- emulsia utilizată pentru răcirea matriţelor este recirculată printr-un filtru separator, atât cât este posibil, iar apoi este trimisă la staţia de epurare emulsii;

-  Gradul de recirculare internă a apei : 36  % (conform A.G.A. nr. 185 / 10.06.2019).

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Volumele  de ape uzate generate pe amplasament sunt următoarele:

| Categoria apei | receptori autorizaţi | volum total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | zilnic maxim (m3) | zilnic mediu (m3) | zilnic minim (m3) | anual maxim (m3) |  |
| ape tehnologice care necesită epurare | Reţeaua de canalizare a mun. Oradea | 543,86 | 468,75 | 376,82 | 195,79 | Staţie de epurare emulsii Staţie de epurare de la Secţia Pasivare - Anodizare Conform contract nr. 10060 din 01.02.2012 încheiat cu S.C. Compania de Apă Oradea |
| ape uzate menajere | Reţeaua de canalizare a mun. Oradea | 96,00 | 80,00 | 64,00 | 34,56 | Conform contract nr. 10060 / 01.02.2012 încheiat cu S.C. Compania de Apă Oradea |
| ape pluviale | Reţeaua pluvială Parc Industrial Eurobusiness | 251,38 l / s | Separator de produse petroliere Conform contract nr. 10060 / 01.02.2012 încheiat cu S.C. Compania de Apă Oradea |

7.1.3. Apele subterane

Pe amplasament sunt cinci foraje de prelevare ape subterane, dintre care unul este in conservare (Forajul F4 a fost scos din functiune) .

Nu sunt evacuări de ape uzate în apele subterane.

7.2. Utilizarea eficientă a energiei

7.2.1. Energia electrică necesară desfăşurării activităţii este asigurată din reţelele de distribuţie situate în apropierea amplasamentului prin intermediul a două  posturi de transformare PT 6/0,4 KV  (PTAB-1 respectiv PTAB-2).

7.2.2. Energia electrică este folosită pentru:

- acţionarea echipamentelor care deservesc secţiile de producţie;

- iluminatul din interiorul spaţiilor de producţie;

- iluminatul exterior.

7.2.3. CONDITIE: Consumul specific de energie electrică pentru Secţia Turnătorie se va ȋncadrara ȋn prevederile BREF - Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile din domeniul metalurgiei și al turnătorilor, respectiv:  414 KWh / t;

7.2.4. CONDITIE: Consumul specific de energie electrică pentru Secţia Pasivare - Anodizare se va ȋncadrara ȋn prevederile BREF - Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile din domeniul tratării suprafețelor metalice și a materialelor plastice, respectiv:  84,3 KWh / mp.

7.3. Gaze naturale

7.3.1. Gazul natural se utilizează ca şi combustibil la cuptoarele de topire şi la producerea energiei termice în centrala termică. Pentru prepararea agentului termic sunt utilizate 2 cazane dotate cu arzătoare pentru gaz, un cazan de tip ICI KALDAIE, Italia având Pi = 620 kW pentru clădirea C1 şi unul tip Vaillant, având Pi = 120 kW pentru clădirea P+Ep.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE

EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

8.1.1. Localizare amplasamentului

S.C. Faist Mekatronic S.R.L. este amplasată în municipiul Oradea, Zona industrială de vest, Parcul Industrial Eurobusiness I , str. Nicolae Filipescu , nr. 2,  judeţul Bihor, pe partea stângă a şoselei naţionale Oradea-Borş şi are următoarele vecinătăţi:

- la sud: drum industrial și Firma BER MEDICAL SRL;

- la nord: drum industrial / şoseaua Oradea – Borş (DN 1) la cca. 100 m ;

- la est: drum industrial și firma Donatiro SRL;

- la vest: drum industrial și firma Shinheung  Electronics S.R.L.

Suprafaţa totală ocupată de societatea Faist Mekatronic S.R.L. este de 36.977 mp,  din care:

Sc: 22.856 mp; S spațiu verde: 6.424 mp; S platforme exterioare: 7.696 mp.

În incinta unității se află următoarele obiective:

- Corp C1 hală – Sc = 20429 mp, Sd = 24317 mp, ce cuprinde: Instalația pentru topirea lingourilor din aliaj de Al-Si-Cu (Turnătoria) Instalație răcire, Instalația pentru acoperiri metalice piese turnate (Secția pasivizare – anodizare), Sablare, Prelucrări mecanice - CNC, Garniturare, Stație aer comprimat, Stație tratare a apei, 2 Stații de preepurare a apei, Laborator de control nedistructiv, Centrală termică, Instalație climatizare, Stație osmoză, Atelier mecanic, Instalație de vopsire, Stație compresoare;

- Cabină acces PTAB – Sc = 21,85 mp, Sd = 21,85 mp, construcţie realizate din cărămidă, pe fundaţii din beton, acoperită cu tablă tip țiglă;

- Șopron - Sc = 510 mp, Sd = 510 mp - depozit pentru materiale necombustibile, diverse materiale, echipamente de lucru, etc.;

- Hală P+Ep - Sc =1595 mp, Sd = 1880 mp, hală ce cuprinde secțiile de asamblare, sculărie și zona administrativă partial (birouri);

- Casă Poartă secundară - Sc =12 mp, Sd =21,85 mp, construcţie realizate din cărămidă, pe fundaţii din beton, acoperită cu tablă tip țiglă;

- Magazie metalică pentru stocare temporară deșeuri;

- PTAB 1 și PTAB 2, două construcţii cu Stotal =22 mp;

- Bazin deschis  cu apă pentru incendiu cu capacitatea de 132 mc, realizat din beton armat monolit, impermeabilizat la interior și izolat cu membrana bituminoasă ȋn exterior.

- Sopron tricompartimentat, S = 54 mp,  pentru depozitare butelii azot, CO2, oxigen, argon, gaz butan, acetilena;

- Platforme, drumuri acces și parcare pentru 80 (35+45) autovehicule, S = 7696 mp.

8.2 Descrierea utilajelor și instalaţiilor ȋn funcţiune:

8.2.1 Instalaţie pentru topirea metalelor neferoase şi prelucrări mecanice

| Nr. crt. | Număr identif. | Utilaje |  | Număr arzătoare | Putere arzător (kW) | Consum gaze naturale (mc/h) | Capacitate menținere/ topire cuptor (kg) | Capacitate de topire (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip cuptor | Tip mașină turnare | Tip constructiv cuptor |  |  |  |  |  |
| 1 | 3419/ 16 | Cuptor de mentinere la cald Meltec | OMS 650T | Electric cu acoperis radiant | încălzire electrică | NA | (8 kW/h) | 1200 | NA |
| 2 | 2815 | Cuptor de topire si mentinere la cald Botta, 2006 | Buhler 420T | Cu reverberație | 1- topire | 230 | 23 | 1500 | 100 |
| 3 | 2816 | Cuptor de topire si mentinere la cald Botta, 2006 | Buhler 840T | Cu reverberație | 1- menținere 1 - topire | 230 150 | 38 | 2000 | 300 |
| 4 | 3194 | Cuptor de topire si mentinere la cald Botta, 2011 | OMS 950/1 | Cu reverberație | 1- menținere 1 - topire | 230 150 | 38 | 2000 | 300 |
| 5 | 3287 | Cuptor de topire si mentinere la cald Botta, 2012 | OMS 950/2 | Cu reverberație | 1- menținere 1 - topire | 230 150 | 38 | 2000 | 300 |
| 6 | - | Cuptor de topire si mentinere la cald Tecnofusore 130, 2004 | OMS 1850/1 | Cu reverberație | 1- menținere | 230 | 23 | 2000 | 200 |
| 7 | 3399 | Cuptor de topire si mentinere la cald Botta, 2014 | OMS 950/3 | Cu reverberație | 1- menținere 1 - topire | 230 | 23 | 2000 | 300 |
| 8 | 3415 | Cuptor de topire si mentinere la cald Botta, 2014 | OMS 1150 | Cu reverberație | 1- menținere 1 - topire | 230 150 | 38 | 2000 | 300 |
| 9 | 3459 | Cuptor de menținere la cald Botta, 2014 | OMS 1850/2T | Cu reverberație | 1- menținere 1 - topire | 230 150 | 38 | 2000 | 300 |
| 10 | 3481 | Cuptor de menținere la cald Botta, 2015 | OMS 1350/1T | Cu reverberație | 1- menținere 1 - topire | 230 150 | 38 | 2000 | 300 |
| 11 | 3482 | Cuptor de menținere la cald Botta, 2015 | OMS 1350/2T | Cu reverberație | 1- menținere 1 - topire | 230 150 | 38 | 2000 | 300 |
| 12 | 3416 | Cuptor de menținere la cald Botta, 2015 | OMS 2150T | Cu reverberație | 1- menținere 1 - topire | 230 150 | 38 | 3000 | 300 |
| 13 | 3556 | Cuptor de menținere la cald Botta | OMS 950/4 T | Cu reverberație | 1- menținere 1 - topire | 230 150 | 38 | 2000 | 300 |
| 14 | 3555 | Cuptor de menținere la cald Botta, 2016 | F2000/1 | Cu reverberație | 1- menținere 1 - topire | 230 150 | 38 | 1500 | 600 |
| 15 | 3151 | Cuptor de topire cu bazin basculant Botta, 2012 | F2000/2 | Basculant, cu bazin | 2 – topire 1 - mentinere | 1350 | 135 | 2000 | 1200 |
| 16 | 1805 | Cuptor de topire cu bazin basculant Marconi, 2001 | C1100 | Basculant, tip turn | 1- menținere 2 – topire | 755 | 76 | 1100 | 600 |
| 17 | 3370 | Cuptor de topire cu bazin basculant Botta, 2014 | F4000 | Basculant cu două camere, tip turn | 2 – topire 1 - mentinere | 1000 | 100 | 4000 | 1500 |
| 18 | 3320 | Cuptor de topire tip creuzet Botta, 2007 | C600 | Cu creuzet | 1 - topire | 580 | 58 | 600 | 300 |
| 19 | PTRSPR 1000/ 12 | Cuptor de topire tip creuzet LAC, 2015 | F 5000 | creuzet | 1 - topire | 450 | 150 | 5000 | 1200 |
| 20 |  | Cuptor electric de mentinere la cald Meltek | Frech 2500 to (forta de inchidere 2800 to), | Electric | încălzire electrică | 43 kVA |  | 1200 |  |
| Cuptoare mobile (de schimb în etapa de mentenanță) |
| 21 | 2239 | Cuptor de topire si mentinere la cald Botta, 2001 | STP 500T | Cu reverberatie | 1 - mentinere | 256 | 26 | 1500 | 100 |
| 22 | 3523 | Cuptor de menținere la cald Botta (mobil) |  | Cu reverberatie | 1 –mentinere 1 - topire | 230 150 | 38 | 2000 | 300 |
| CAPACITATEA TOTALĂ CURENTĂ |  |  |  |  | 44100 | 10000 |

| Nr. Crt. | Masini de turnat Nr.Intern / Denumire interna | Producator | Model | Nr. de serie | An de fabricatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC 1150 | OMS | OMS 1150 | 596 | 2012 |
| 2 | DC 1350 | OMS | OMS 1350 | 549 | 2013 |
| 3 | DC 1850 | OMS | OMS 1850 | 530 | 2011 |
| 4 | DC 420 | BUHLER | EVOLUTION B42D | 10418202 | 2006 |
| 5 | DC 840 | BUHLER | EVOLUTION B84D | 10418215 | 2004 |
| 6 | DC 950 | OMS | OMS 950 | 698 | 2013 |
| 7 | DC1850/2 | OMS | OMS 1850 | 703 | 2014 |
| 8 | DC 950/2 | OMS | OMS 950 | 770 | 2015 |
| 9 | DC 1350/2 | OMS | OMS 1350 | 771 | 2015 |
| 10 | DC 2150 | OMS | OMS 2150 | 611 | 2015 |
| 11 | DC 950 T/3 | OMS | OMS 950 | 831 | 2016 |
| 12 | DC 950 T/4 | OMS | OMS 950 | 849 | 2016 |
| 13 | DC 650 | OMS | OMS 650 | 837 | 2016 |
| 14 | DC 2800 | FRECH | GDK 2500 - 185 | K02500G0256370 | 2018 |

Pe lȃngă cuptoarele de topire și topire/turnare secția mai cuprinde următoarele utilaje:

- 14 mașini pentru preparare emulsie pentru turnătorie (95 % apă dedurizată + 5 % emulsie de turnare) cu următoarele capacităţi: 3 buc x 50 litri şi 11 buc x 200 litri;

- 26 puncte de lucru pentru debavurare manuală;

- 19 prese cu acționare hidraulică de 20-50 tone la fiecare mașina de turnare;

- Instalație gaz;

- 1 poduri rulant 16 T cu comandă de la sol ;

- 3 poduri rulante 10 T cu comandă de la sol ;

- instalatie de racire a apei pentru matrite: doua bazine ingropate, din PVC, avand V=10 mc fiecare, în care apa se recircula;

- instalaţie de exhaustare gaze de ardere de la cuptoare;

- instalaţie de exhaustare aburi uleioși;

- instalaţie de degazare cu azot / uscător aer / generator azot.

Cuptoarele  sunt cuplate la  sistemul de exhaustare compus din 3 ventilatoare 3000x2500 cu puterea de 55kW; pe traseul sistemului de exhaustare este montat  un schimbator de caldura 3000x2100; Cuptoarele sunt cuplate la un sistem de captare al vaporilor pe care este montat  un schimbator de caldura 3000x2100, un filtru de ulei 4000x1300 si un ventilator 3000 x2500 avand puterea de 110kW.

Pentru optimizarea sistemelor de răcire unitatea deține un bazin subteran de răcire cu volumul de 20m3; diametru de 2000mm si lungime de 6400mm, 3 scrubbere SANU 2500x2500, un scrubber dotat cu două coșuri de exhaustare a gazelor cu vapori uleioși  P – 110 kW și un schimbător de căldură 3000x2100 .Tot sistemul de răcire include  trei turnuri de răcire 2000x2000 și 11 kW fiecare și 2 chillere NOVA și MITA 4000x1500 de putere 47 kW și respectiv 54 Kw si un chiller Industrial Frigo  310Z, Serie: 49147, cu intensitate 190 A si putere : 76 kW

8.2.2. Instalaţia pentru acoperiri metalice piese turnate – Secţia Pasivare – Anodizare

| Nr.crt. | Denumire | Dimensiuni | Volum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incarcare/descarcare | 600 x 1800 x 1200 mm | N/A |
| 2-3-4-6 | Locuri de depozitare |  | N/A |
| 5-74. | Transfer in aer | 600 x 5450 x 1200 mm | N/A |
| 7 | Decapare racks | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 8 | N/A | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 9 | Spălare cu apă caldă | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 10 | Degresare - Candoclene | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 11 | Degresare - Candoclene | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 12 | Spălare | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 13 | Spălare | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 14 | Spălare | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 15 | Deoxidare - Candacid | 610 x 1800 x 1200 mm | 1208 L |
| 16 | Deoxidare - Candacid | 610 x 1800 x 1200 mm | 1208 L |
| 17 | Spălare | 610 x 1800 x 1200 mm | 1208 L |
| 18 | Spălare | 600 x 1800 x 1300 mm | 1188 L |
| 19 | Spălare Demi | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 20 | Pasivare E-CLPS 4600 | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 21 | Spălare Demi | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 22 | Spălare Demi | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 23 | N/A | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 25 | N/A | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 26 | N/A | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 27 | N/A | 601 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 28 | N/A | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 29 | N/A | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 31 | N/A | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 32 | Degresare Candoclene | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 33 | Spalare | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 34 | Spalare | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 35 | Deoxidare - Candacid | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 36 | Spalare | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 37 | Spalare Demi | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 38 | Spalare Demi | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 39 | Pasivare | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 40 -41 | Transfer in apa | 600 x 5460 x 1200 mm | 3604 L |
| 42 | Incarcare/descarcare | 600 x 4000 x 1200 mm | N/A |
| 43 | N/A | N/A | N/A |
| 44 | N/A | N/A | N/A |
| 45 | N/A | N/A | N/A |
| 46 | Degresare Candoclene | 600 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 47 | Spalare | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 48-49 | Spalare | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 50-51 | N/A | N/A | N/A |
| 52 | Deoxidare (Pickling) | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 53 | N/A | N/A | N/A |
| 54 | N/A | N/A | N/A |
| 55 | Anodizare | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 56 | Anodizare | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 57 - 58 | N/A | N/A | N/A |
| 59 | Spalare cascada | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 60 |  | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 61 |  | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 62 | Sigilare (ȋnchidere pori) /Sealing | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 63 | Incarcare / Descarcare | N/A | N/A |
| 64 | N/A | N/A | N/A |
| 65 | N/A | N/A | N/A |
| 66 | Sigilare (ȋnchidere pori) /Sealing | 800 x 1800 x 1200 mm | 1584 L |
| 67 |  | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 68 |  | 600 x 1800 x 1200 mm | 1188 L |
| 69-70-71-72-73 | Locuri de depozitare |  | N/A |

Notă: N/A -  nu se aplică ( nu se utilizează)

Datorită faptului că se preconizează suplimentarea capacităţii de productie la Pasivare piese, in tabelul de mai sus, in pozitiile 9-22 , neutilizate pana acum, a fost trecut fluxul tehnologic pentru Pasivarea suplimentară. Mentionam ca aceasta nu presupune modificări / depășiri ale capacităţii maxime de producţie in Sectia Pasivare – Anodizare.

8.2.3. Secţia Prelucrări mecanice CNC are ȋn dotare:

- 90 centre de prelucrare automată cu comandă numerică (CNC), 70 destinate prelucrării pieselor pentru Telecomunicații și 20 pentru prelucrarea pieselor din industria Auto;

- 10 mașini de debavurare mecanică cu pietre Roessler, în CNC1, 4 bucăți rotative model RS620 si 6 bucăți liniare (2 model  BRS55 si 4 model VRE750);

- 3 mașini de debavurare sub presiune, marca Sugino, în CNC2;

- 13 mașini de debavurare cu pini magnetici, model FB1200;

- o mașină de prelucrare cu comandă numerică de mare productivitate Transfer STT TTV-8S13U-120CN HY; se anticipează instalarea a încă unei astfel de mașini de mare productivitate .

8.2.4. Secţia Sablare  are ȋn dotare:

  - 2 mașini automate de sablat Norblast; 2 mașini automate de sablat Lampugniani;

  - 5 camere de sablat manual;3 mașini de sablat  Rossler; instalaţie aspirare praf;

  - instalatie introducere aer la sablare;

  - instalaţie de recirculare și centrifugare a apei de proces de la vibrofinisare;

  - 4 mașini de șlefuire; 13 posturi de lucru la banc pentru prelucrare manuală prin șlefuire;

  - 5 cuptoare pentru tratament termic din care unul marca Ilveti și patru  marca Hoffman;

  - 4 celule robotizate pentru debavurare piese din aluminiu, din care două sunt construite prin resurse interne iar una este achiziționată de la furnizor extern. Componența unei astfel de celule este următoarea:

- robot ABB; poate suporta o incarcatura utila de 16 kg, la o departare maxima 1,45 m;

- controller robot; în principiu acesta este un calculator industrial adaptat pentru această sarcină;

- tablou pneumatic; contine rampa de aer comprimat (valve on/off, regulatoare de presiune, filtre, etc);

- tablou electric; asigura alimentarea cu energie electrica a celulei;

- stâlp de pozitionare pentru motoarele pneumatice; motoarele pneumatice acţionează două scule pentru prelucrarea mecanică (actual două freze, una de Ø6 mm și una de Ø8 mm)

- tăvi de ȋncărcare cu piese pentru procesat; cadru metalic de susţinere.

- conveior pentru descărcarea pieselor procesate; rezervor de aer comprimat.

8.2.5. Secția de Spălare, dotată cu mașini  pentru curățare / degresare și spălare piese aluminiu:

- DURR Ecobase -3 buc.; Sugino 3 buc.

8.2.6. Garniturare, cu următoarele echipamente şi utilaje:

- robot  Janome pentru dispersat material de substrat (lipici) - 1 buc.

- dispozitiv de curăţat IBS – 1 buc;

- mașini CNC Datron model PR0 0500  pentru dispersat material siliconic – 4 buc;

- mașini CNC Datron model PR0 1000  pentru dispersat material siliconic – 2 buc;

- maşină de mixat Scanrex 2 K servomixer – 2 buc.;

- unitate  Nolato pentru uniformizarea garniturii în câmp electromagnetic – 2 buc;

- cuptor cu transportor Ilveti, pentru tratarea/stabilizare garniturii de silicon la max 150⁰C – 2 buc.; cuptoare cu transportor – 2 buc.;

- congelatoare pentru înmagazinare garnituri – 3 buc (1 functional);

- mașină de măsurat grosime și înălțime garnituri (smartscope);

- compresoare de aer pentru Datron – 2 buc;

De asemenea, în spațiul alocat Secției Garniturare se mai află două mașini de flamat, în conservare, și o instalației nouă pentru păstrare garnituri care înlocuiește vechiul sistem cu refrigerare.

8.2.7. Secția de asamblare cu  următoarele dotări:

- mese de asamblare – 3 buc. ; Leakeage Test – 8 buc.; Optical test – 1 buc.

8.2.8. Secția Scularie cu  următoarele dotări:

- centru frezare Kitamura BRIDGECENTER-8- 1 buc.

- masina de frezat CNC 3 axe/ FPT Industries SPA- 1 buc;

- masina CNC DMC65V/ Deckel Maho GmbH- 1 buc; masina CNC DMC100V  - 1 buc;

masina CNC Milltap700 – 1buc;

- masina de frezat FAMU/ FAMU SRL- 1 buc;

- pantograf/ Fridrich Deckel- 1 buc;

- freza clasica FN32/ TOS Celakovice Zadovad Zebrak- 1 buc;

- strung paralel/ Lunan 1660B/ SGM SPA- 1 buc; Strung automat/ ROMI G10- 1 buc;

- masina electroeroziune Elbomat M2/ AEG Elotherm- 1 buc; Masina electroeroziune

JSDEM NC-F/ JSDEM Co, Ltd.- 1 buc;

- masina de rectificat/ RIBON- 1 buc; Masina de rectificat plan/ Krasny Borets – 1 buc;

- cuptor tratament termic/ UTTIS SRL – 1 buc; cuptor tratament termic/ LAC – 1 buc;

- presa de indoit ABKANT/ BL Construzioni Meccanidre- 1 buc;

- ghilotina/ CCOSI- 1 buc;

- masina roluit table/ Azimut/ Akyapai- 1 buc;

- fierastrau MOD350- 1 buc

- 1 pod rulant10 T cu comandă de la sol ;

8.2.9. Cabină de vopsit ȋn cȃmp electrostatic - 2 buc, cu vopsea pulbere, cu capacitate de producţie de: 750.000 m2/ an, dotată cu:

  - 4 elemente de filtrare / cabina;

  - sistem automat de pulverizare electrostatica tip Gema OptiFlex AS07/ cabina;

  - sistem de transport, cernere si rezervor central de pulbere/ cabina;

  - Robot Kuka KR10R1100/cabina ;

  - ecosistem automatizare/cabina

  - Cuptor de polimerizare Ilvet – 1 buc ; Temp polimerizare – Max. 220 grd C.

8.2.10. Stații de tratare a apei

8.2.10.1. Stație de dedurizare a apei Blue Soft 100 VD-RX cu debit 9,5 12 mc/h, prevăzută cu:

- doua coloane schimbătoare de ioni, cu capacitatea de 60 mc (pană la epuizare);

- rezervor de saramură V= 1000 l.

8.2.10.2. Stații de dedurizare a apei Blue Soft 1200 DI4-RX prevăzută cu 2 coloane rășini cationice, doua anionice, avand următoarele caracteristici tehnice:

  - Valva de comanda RX-74M Control dupa duritate si nivelul de conductivitatesetat 0-200uS

  - Debit nominal-maxim/coloanarasinicationic+anionic (mc/h): 9-12

  - Continut rasini cationice (litri): 2 x 300, Continut rasini anionice (litri): 2 x 400

  - Consum apa/regenerare/coloana rasini: 900-1000 litri.

  - Cantitate aprox. de apa tratata/coloana rasini cationice+ coloana rașini anionice: 52000 litri

  - Tensiune / Frecventa (V/Hz) 220/50

  - Consum energie electrica: 25W/h.

8.2.11. Stația de preparare apă demineralizată prin ozmoză: capacitatea de preparare apa demineralizata ȋn funcţie de temperatura apei la intrarea ȋn staţie:

- 25°C  -  7080 l/h;  15°C  - 6000 l/h;   10°C - 5220 l/h.

8.2.12. Stație de epurare emulsii compusă din:

- Vas separare uleiuri 2500x2500 –, V= 4 mc, dotat cu:

- filtru coalescent (pentru aglomerarea particulelor de uleiuri);

- skimmer cu banda (model schnelltehnik–type 39) pentru acumularea uleiurilor –      Qmax= 6l/min;

- pompa Pedrollo, 8 mc/h, pentru dirijarea emulsiilor separate de uleiuri catre vas de acumulare.

- Vas acumulare emulsii model 10000S forma cilindrica,  Φ2250 x 3100 mm,Vmax = 11470 litri, constructie polipropilena, dotat cu pompa submersibila, 15 mc/h;

- Vas tratare emulsii (2 buc.), model 6000S, formă tronconică, Vmax = 6300 l, construcţie polipropilenă, fiecare avand ȋn dotare:

- senzori de nivel min/max.; agitator axial,(150rpm);

- pompa dozare FeCl3 – ProMinent – model plasmaQmax= 260 l/h;

- robinet servomotorizat pentru descărcarea apelor rezultate ȋn urma tratării;

- robinet servomotorizat pentru descărcarea nămolului format ȋn urma tratării.

- Vas acumulare namol, model 12000S, forma tronconica, Vmax = 12000 l, pentru stocarea nămolului format ȋn urma tratării emulsiilor, ȋn vederea presării acestuia; are ȋn dotare:

- pompă Lowara model CO350/7,Qmax=22.5 mc/h. – pentru dirijarea nămolului din vasele de reaţtie ȋn vasul de acumulare namol;

- senzori de nivel min/max.

- Vas acumularea pătrat 1500 x 2000 x 1500 = 6000 l, constructie AlSi 316L; are ȋn dotare:

- senzori nivel min/max.;

- pompa Lowara model CO350/7, Qmax=22.5 mc/h.– pentru dirijarea apelor tratate către staţia de preepurare ape uzate de la secţia Pasivare-Anodizare.

- Filtru presă model GALIGANI – 2 buc, dimensiuni: 5105x720 = Vmax= 350 l, pentru presarea nămolului.

8.2.13. Stație de preepurare ape de spălare de la scrubere, recirculate timp de un an, ape uzate rezultate de la debavurare, recirculate timp de o luna, ape uzate rezultate de la staţia de epurare emulsii, ape uzate provenite de la instalația de pasivare-anodizare. Instalaţia are ȋn componenţă:

- bazin de acumulare a apelor cu conţinut de cianuri (Cu CN, AgCN), cod LT03, V=20 mc, ȋngropat, din beton armat, impermeabilizat, cu hidroizolaţie din PVC, (momentan în stare de conservare);

- bazin de acumulare a apelor:  faza acidă a regenerărilor instalaţiilor de demineralizare, cod LT01, V=10 mc, ȋngropat, din beton armat, impermeabilizat, cu hidroizolaţie din PVC, (momentan în stare de conservare);

- Bazin de acumulare a apelor cu conţinut de cianură de argint, cod LT02, V=10 mc, ȋngropat, din beton armat, impermeabilizat, cu hidroizolaţie din PVC; este utilizat pentru colectarea apelor de spălare rezultate din procesul de acoperire cu argint al liniei de galvanizare, ȋn vederea recuperării argintului din apele uzate, (momentan în stare de conservare);

- 2 bazine post-oxidare cu aer comprimat, cod LT05 și LT06, ȋngropate, din beton armat, impermeabilizate, cu hidroizolaţie din PVC, V=10 mc fiecare. În aceste bazine sunt conduse apele rezultate din procesul de pasivare-anodizare precum și cele colectate de la stația de emulsii și din celelalte instalații de pe amplasament;

- bazin de omogenizare, cod LT04, ȋngropat, din beton armat, impermeabilizat, cu hidroizolaţie din PVC; V= 50 mc; este utilizat pentru acumularea apelor uzate rezultate din procesul de pasivare-anodizare;

- bazin pentru coagularea  ȋn mediu acid a substanţelor coloidale din apa, cod TT04;

- bazin pentru neutralizare-precipitare, cod TT05;

- bazin pentru neutralizare-precipitare, cod TT06; bazin pentru floculare, TT07;

- 2 decantoare rapide tip lamelar, cod D01 si D02, construite din inox, cu capacitatea de operare de 8 mc/h (capacitate maxima 10 mc/h), dotat cu 4 seturi (16 buc.) pachete lamelare din PVC, pentru fiecare decantor;

- sistem de concentrare a namolului, cod TS01;

- 1 filtru presă pentru compactare namol, tip FAZZINI;

- bazin pentru controlul și corecţia finală a pH-ului apei epurate, TT08, construit din inox; are in dotare: agitator electric – 1 buc., 1 buc. set instrument măsurare pH, compus din electrod de pH și traductor cu afisaj digital al pH-ului, 1 buc. pompa pentru dozare model DOS 50, de 50 l/h, pentru dozarea acidului sulfuric, comandata automat de instrumental de pH;

- Filtru centrifugal tip Centro Pur Nw 60;

- 2 coloane filtrante, una din cuarţ și alta din cărbune active, cod FF01.

8.2.14. Alte dotări auxiliare:

Laborator de control nedistructiv dotat cu instalație radiologică de control nedistructiv cu raze X model SRE HEX 40-60 - Bosello High Technology, Italia; instalaţia este utilizată pentru controlul nedistructiv al lingourilor de Al şi conţine un generator de raze X cu radiogen cu două focare;

Laborator chimic din cadrul Sectiei Galvanizare, unde se efectueaza analize chimice si alte determinari specifice, in vederea monitorizarii parametrilor bailor de tratare din cadrul Sectiei Galvanizare, precum si a apelor uzate din Statia de tratare emulsii si Statia de Prerepurare a SC FAIST Mekatronic;

ATELIER MECANIC DE INTRETINERE dotat cu;

-maşină de găurit – 4 buc., strung – 2 buc., freză; - 2 buc., polizor – 2 buc., aparat de sudură cu argon – 2 buc.

STATIE DE AER COMPRIMAT

- 6 compresoare marca Atlas Copco : Trei sunt echipate cu motoare electric cu Pi = 132 kW, pn = 7 bar, cu turatie fixa ; 1 compresor cu turație variabilă GA 132 VSD, respectiv 2 compresoare GA 160 VSD . -Trei rezervoare de aer comprimat cu volum de 10 mc fiecare.

CENTRALĂ TERMICĂ

- un cazan de tip ICI KALDAIE REX 62, Italia, echipat cu arzător Riello RS 70, cu gaz natural. având Pi = 620 kW pentru clădirea C1; - un cazan de tip Vaillant, având Pi = 120 kW pentru clădirea P+Ep.

Convectoare GALETTI/ cu apă caldă produsă de cazan pentru încălzirea spaţiilor de producţie.

INSTALATIE DE CLIMATIZARE BIROURI ( funcţionează în perioada mai – septembrie)

Alte dotări: electrostivuitoare – 21 buc.; mașini de ȋnfoliat – 4 buc. ; mașini de ambalat – 2 buc. ; - Staţie de inspecţie automată telecom pentru « inspectie automata prezenta componente asamblate”. (CTC), compusă din: Robot colaborativ UR10; Camera video 5Mp ; Dispozitiv pentru sustinere piesa inspectata; Interfata PLC Siemens ; Cilindru pneumatic Festo pentru marcare ; Casa pompelor :pompă PSI tip Wilo – 3 buc. ; pompe tip Pedrollo – 4 buc. Utilaje pentru spălat pardoseală – 8 buc. Mijloace auto de transport: autovehicule proprii – 17 buc.; 2 buc. – subcontractor.

8.2.15. Magaziile de pe amplasament:

| A. MATERIALE CHIMICE |
| --- |
| Codificare / Denumire | Descriere | Capacitate de stocare |
| Secţia Turnătorie şi prelucrări mecanice |
| MDC2-4 | Magazie pentru produse finite turnate | 2,8 tone pe nivel |
| MDC5 | Magazie pentru emulsii și uleiuri | 2,8 tone pe nivel |
| MDC6 | Magazie pentru materii prime substanţe | 2,8 tone pe nivel |
| MCNC6 | Magazie materii prime uleiuri și emulsii | 2,8 tone pe nivel |
| M1 | magazia are trei compartimente A, B, C, fiecare compartiment are raft cu 2 nivele și cuvă de retenție proprie cu V = 1400 l; cuvele de retenție sunt separate între ele: -se depoziteaza acizi concentrați stocați ȋn cubicare din plastic de 1 mc, soluții alcaline stocate ȋn cubicare de plastic de 1 mc și ȋn bidoane de 25 kg așezate pe paleți, alte soluţii | 6000 l+ 9600 kg |
| M2 | magazia are trei compartimente A, B, C, fiecare compartiment are raft cu 2 nivele și cuva de retenție proprie cu V = 1400 l; cuvele de retenție sunt separate între ele: -se depoziteaza acizi concentrați stocați in cubicare din plastic de 1 mc, soluții alcaline stocate ȋn cubicare de plastic de 1 mc și ȋn bidoane de 25 kg așezate pe paleți, alte soluţii | 10000 l+6000 kg |
| M3 | magazia este amenajata cu raft cu 2 nivele și cu o cuva de retenție cu V = 1400 l; -se depozitează acizi și săruri lichide stocate ȋn cubicare din plastic de 1 mc și var ȋn saci de 25 kg, așezaţi pe paleţi. | 4000 l+2500 kg |
| M4 | magazia este amenajata cu raft cu 2 nivele și cu o cuva de retenție cu V = 1400 l; -se depozitează substanțe lichide stocate ȋn cubicare din plastic de 1 mc și solide ȋn saci de 25 kg, așezaţi pe paleţi. | 4000 l+2300 kg |
| M5 | magazia are 2 comparitmente, fiecare avȃnd cȃte un raft cu 3 nivele; fără cuvă de retenţie; -se depoziteaza produse de degresare și decapare ambalate ȋn saci din plastic de 25 kg, așezați pe paleți din lemn. | 19000 kg |
| M6 | rnagazia este amenajata cu raft cu 2 nivele, fără cuvă de retenţie; | 7100 kg |
| M7 | magazia este amenajata cu raft cu 4 nivele, fără cuvă de retenţie; se depoziteaza ambalaje și piese de schimb. | 64 paleti |
| Șopron | S = 510 mp, cu funcțiunea depozit pentru materiale incombustibile, diverse materiale, echipamente de lucru, etc. Infrastructura este realizată din fundații izolate, tip pahar, realizate din beton armat; suprastructura este realizată din elemente prefabricate-stâlpi și grinzi-din beton armat, precomprimat. Închiderile perimetrale pe trei laturi și învelitoarea tip terasă necirculabilă sunt realizate din panouri prefabricate din beton. | S=510 mp |
| buncăr | Cameră blindată cu acces restricționat pe baza de cartele S=30 mp | 15220 kg |
| Sopron tricompartimentat | S=54 mp, cu functiunea de depozit pentru butelii azot, CO2, oxigen, argon, gaz butan, acetilena | 54 mp |

| B. MAGAZII DE DEȘEURI |
| --- |
| Codificare/ Denumire | Descriere | Capacitate de stocare |
| CFD1 | Container de zgură de topire aluminiu / reţele de aluminiu 1 | 25/40 mc |
| CFD2 | Container de zgură de topire aluminiu / reţele de aluminiu 2 | 25/40 mc |
| CFD3 | Container de ambalaje metalice / deșeu metalic feros | 25/40 mc |
| CFD4 | Container de pilitură şi şpan neferos aluminiu | 25/40 mc |
| CFD5 | Container pentru deşeuri din hârtie - carton | 25/40 mc |
| CFD6 | Container pentru deşeuri menajere | 25/40 mc |
| CFD7 | Container pentru deşeu șpan feros | 2 x 1,1 mc |
| CFD8 | Container pentru deşeu moloz | 4,5 mc |
| CFD9 | Spatiu exterior amenajat, imprejmuit si betonat pentru depozitare deseu ambalaj lemn | 24 mp |
| CFD10 | Spatiu exterior amenajat, imprejmuit si betonat pentru depozitare deseu ambalaj plastic | 12 mp |
| CFD11 | Spatiu exterior amenajat, imprejmuit si betonat pentru depozitare deseu ambalaje contaminate/materiale absorbante contaminate | 12 mp |
| CFD12 | Deseuri biodegradabile de la Cantina (Firma externa) | 2 pubele plastic |
| Magazie de tabla (MT) exterioara halei de productie formata din : |
| MD 1 - magazie pentru deșeuri nepericuloase / periculoase | Magazie exterioară halei de productie, prevăzută cu cuvă de retenție cu V=3.000 L; se depoziteaza deseuri nepericuloase/ periculoase ȋn rezervoare din plastic cu capacitate de 1 mc/ saci din polipropilena big-bag/ recipiente plastic 25 l / Butoi tabla 200 L, pe 2 nivele, cu căte 12 poziţii fiecare | 24 mc |
| M D 2 - magazia pentru deseuri nepericuloase/ periculoase | magazie exterioară halei de productie, prevăzută cu cuvă de retenţie cu V=4000 L; se depoziteaza deseuri nepericuloase/ periculoase ȋn rezervoare din plastic cu capacitate de 1 mc/ saci din polipropilena big-bag/ recipiente plastic 25 l / Butoi tabla 200 L, pe 2 nivele cu căte 16 poziţii. | 32 mc |
| M D 3– magazie pentru deșeuri nepericuloase/ periculoase | magazie exterioară halei de productie, prevăzută cu cuvă de retenție cu V = 2000 I ; se depozitează deseuri nepericuloase/ periculoase ȋn rezervoare din plastic cu capacitate de 1 mc/ saci din polipropilena big-bag/ recipiente plastic 25 l / Butoi tabla 200 L, pe 2 nivele a cȃte 8 poziţii fiecare. | 16 mc |
| M D 4- magazie pentru deșeuri nepericuloase / periculoase | magazie exterioară halei de productie, prevăzută cu cuvă de retenţie cu V = 4500 l; se depoziteaza deseuri nepericuloase/ periculoase ȋn rezervoare din plastic cu capacitate de 1 mc/ saci din polipropilena big-bag/ recipiente plastic 25 l / Butoi tabla 200 L, pe 3 nivele a cȃte 18 poziţii fiecare. | 54 mc |

| C. ALTE MAGAZII DE AMPLASAMENT |
| --- |
| Denumire | Loc de amplasare |
| Magazia pentru lingouri de aluminiu | Lângă Secţia Turnătorie (clădire din tablă) |
| Magazia pentru matriţe şi materie primă de tablă pentru Secţia Sculărie | Lângă Secţia Turnătorie (clădire din tablă) |

8.3. Descrierea activităţilor şi proceselor

Capacitatea de producţie maxim realizată la data autorizării:

| Produse şi subproduse | U.M. | Cantităţi anuale maxime |
| --- | --- | --- |
| Instalaţia pentru topirea lingourilor din aliaj de Al – Si – Cu (cca. 95 – 98 % Al) |
| Piese turnate Al - Si | buc | 15 mil buc. /an |
| Prelucrări mecanice |
| Piese prelucrate | buc | 15 mil buc. /an |
| Instalaţia de acoperiri metalice |
| Piese, table de aluminiu şi metale tratate | mp | 150 000 |

8.3.1. Fluxuri tehnologice de producţie autorizate:

| Denumirea procesului | Descrierea fluxurilor tehnologice şi de producţie | Parametrii de proces |
| --- | --- | --- |
| SECŢIA TURNĂTORIE |
| 1. Topirea lingourilor din Al şi aliaje de aluminiu şi turnarea pieselor |
| Aprovizionarea secţiei cu lingouri de Al-Si – Cu 9C.c.A. 95 – 98 % Al, restul alte metale, în principal Si şi Cu, se face săptămânal. |
| 1.1.Topirea lingourilor de Al şi aliaje | topirea lingourilor în cuptoare cu gaz metan prevăzute cu maşini de turnare sau în cuptoare furnal fără maşini de turnare; dacă cuptoarele cu maşini de turnare sunt în modul de menţinere a aluminiului topit, se face alimentarea acestora de la cuptoarele furnal cu ajutorul unei oale de transport aluminiu topit; transvazarea cu lingură, sub hotă, a topiturii în maşina de turnare sub înaltă presiune cu cochilă; cochila sau matriţa este o formă permanentă din metal ( fontă sau oţel) utilizată în procesul de turnare; extragerea pieselor fierbinţi din maşina de turnare cu ajutorul robotului extractor şi transportul lor pe bandă metalică cu ventilaţie ( suflantă) spre debavurare manuală; îndepărtarea surplusului de material cu un ciocan din lemn; o parte din surplusul de material se reciclează în procesul de topire iar c.c.a 10 % ,care nu se poate recicla în proces, se valorifică prin vânzare către firme de profil; răcirea matriţelor cu emulsie care se recirculă şi se completează periodic | capacitate maximă: 10000 kg/h; T = 700 –750 oC debit de aspiraţie hotă: 9000 mc/h 90 % surplus de material se recirculă; 10 % surplus de material se valorifică prin societăţi autorizate. |
| 1.2. Sablare | sablarea pieselor turnate cu ajutorul corpurilor de şlefuit pentru sablare ( nisip pentru sablare) în maşini automate sau semi – automate, funcţie de dimensiunile pieselor; maşinile de sablare sunt închise etanş şi racordate la un filtru cu saci care se curăţă la 2 – 3 săptămâni; prelucrarea manuală a pieselor prin şlefuire la bancurile de lucru prevăzute cu hote de aspiraţie de mici dimensiuni; ambalarea pieselor care se comercializează ca atare în acest stadiu şi depozitarea în magazia pentru produse finite; livrarea pieselor către beneficiari. | capacitate maximă: 10000 kg/h; |
| 2. Prelucrări mecanice |
| 2.1.Prelucrări mecanice | prelucrarea mecanică a pieselor turnate în centrele de prelucrare automată ( CNC) constând în operaţii de: frezare, găurire, filetare, alezare, etc. care au loc în spaţiu etanş, în atmosferă de emulsie care se recirculă şi se completează periodic; emulsia se schimbă semestrial pentru fiecare maşină iar şpanul rezultat se colectează în cuve metalice şi se valorifică prin firme autorizate; | capacitate max. 10000 kg/h; compoziţie emulsie 90 % apă şi 5 % ulei |
| 2.2. Debavurare | debavurarea pieselor prelucrate la maşinile de debavurare mecanică prin rotirea şi lovirea pieselor cu corpuri de şlefuit din plastic dur ( răşini polesterice abrazive); debavurarea are loc în baie de apă cu detergent care se recirculă timp de 24 h apoi este trimisă la staţia de epurare aflată în cadrul Secţiei Galvanizare de pe amplasament | 3 – 4 mc / zi |
| 2.3. Garniturare | curăţarea şi degresarea manuală a suprafeţelor cu alcool etilic tehnic; aplicarea de garnituri sub formă lichidă cu ajutorul unui robot ( Janome) urmată de aplicarea materialului într-un centru de dispersare lipici ( CNC Datron Pro 500 ), garnitura formându – se în câmp electromagnetic realizată în unitatea electromagnetică ( Nolato); tratarea termică în cuptor cu transportor ( Ilvet) pentru obţinerea densităţii necesare garniturilor prin uscare; curăţarea materialului neîntărit folosit la garniturare, măsurarea dimensiunilor pieselor; ambalarea pieselor, în funcţie de solicitarea clientului şi livrare. | capacitate max. 5000 kg/h; timp de păstrare a piesei în câmp electromagnetic 15 s |
| 2.4. Asamblarea pieselor | inserţia pinilor metalici cu ajutorul pistolului pneumatic sau manual cu ciocan; verificarea cu şubler sau calibre; montare manuală a şuruburilor, piuliţelor, helicoilurilor, cablurilor cu ajutorul şurubelniţelor manuale, electrice, pneumatice; verificarea cu calibre speciale; aplicare manuală de etichete autocolante, plăcuţe termo – protectoare, garnituri metalice sau plastice autocolante; ambalare şi livrare la beneficiari. |  |
| 3. Tratarea suprafeţelor prin pasivare - anodizare |
| Piesele de aluminiu, verificate din punct de vedere calitativ și cantitativ sunt introduse ȋn hala pentru acoperiri metalice. Piesele sunt ȋncărcate / descărcate cu vagonet, deplasate pe linia de acoperiri metalice orin intermediul sistemului de translaţie. Aici suferă următoarele faze tehnologice: 3.1. Pregătirea chimică a suprafeţelor; 3.2. Depunerea straturilor de protecţie. | 150000 mp |
| 3.1.1.Incarcare / descarcare | Piesele sunt încărcate pe fixturile corespunzătoare și introduce in procesele de tratamente de suprafată. |  |
| 3.1.2.Decapare racks | Baie folosită pentru eliminarea depunerilor de pe fixturile folosite in procesul tehnologic. Soluția are conținut de acid azotic. | Temperatura mediului ambiant |
| 3.1.3. Degresare | Se îndepărtează substanţele organice și impuritățile rămase în urma proceselor anterioare de pe suprafaţa pieselor, folosind o soluţie cu conținut de Candoclene 917 | T = 50 ±°C Conc.:40 ±5 g/L |
| 3.1.4. Spălare | Se curăţă piesele de urme de soluţie de degresare , evitându-se impurificarea următoarelor băi din fluxul tehnologic | Cond.: max 1000µS/cm pH: max. 9,5 |
| 3.1.5. Spălare | Se curăţă piesele de urme de soluţii , evitându-se impurificarea următoarelor băi din fluxul tehnologic | Cond.: max 700µS/cm pH: max. 8,5 |
| 3.1.6. Deoxidare | Se introduc piesele intr-o solutie cu conținut de Candacid 722, eliminării stratului de oxizi de pe suprafețele nemașinate | T = 30 ±°C Conc.:15 ±5 ml/L |
| 3.1.7. Spălare | Se curăţă piesele de urme de soluţii de deoxidare , evitându-se impurificarea următoarelor băi din fluxul tehnologic | Cond.: max 1000µS/cm pH: max. 8,5 |
| 3.1.8. Spălare cu apă rece demineralizată | Se curăţă piesele de urme de soluţii, evitându-se impurificarea următoarelor băi din fluxul tehnologic | Cond.: max 50 µS/cm pH: min. 5 |
| 3.1.9. Spălare cu apă rece demineralizată | Se curăţă piesele de urme de soluţii, evitându-se impurificarea următoarelor băi din fluxul tehnologic | Cond.: max 50 µS/cm pH: 5-7,4 |
| 3.2.1. Pasivare | Se realizeaza acoperirea anticorozivă a suprafeţei pieselor nevopsite, ȋntr-o solutie cu conținut de E-CLPS 4600 | T = 25 ± 5°C Conc.:30 ±3 ml/L |
| 3.2.2. Transfer ȋn apă | Se curăţă piesele de urme de soluţii | Cond.: max 20 µS/cm pH: min. 5 |
| 3.2.3.Incarcare / descarcare |  |  |
| 3.2.4. Degresare | Se îndepărtează substanţele organice și impuritățile rămase în urma proceselor anterioare de pe suprafaţa pieselor, folosind o soluţie cu conținut de Candoclene 917 | T = 50 ±°C Conc.:40 ±5 g/L |
| 3.2.5. Spălare | Se curăţă piesele de urme de soluţie de degresare , evitându-se impurificarea următoarelor băi din fluxul tehnologic | Cond.: max 1000µS/cm pH: max. 8,5 |
| 3.2.6. Spalare | Se curăţă piesele de urme de soluţii , evitându-se impurificarea următoarelor băi din fluxul tehnologic | Cond.: max 1000µS/cm pH: max. 8,5 |
| 3.2.7. Pickling (Decapare) | Se introduc piesele într-un amestec de acid sulfuric, sulfat de aluminiu, Alfideox 75, ȋn vederea pregătirii suprafeţelor pentru procesul de anodizare | T: 25 ᵒC±5ᵒC C. acid sulfuric: 185 ± 5 g/L C. Aluminiu: 10 g/L C. Alfideox 75: 1± 0,2 g/L |
| 3.2.8. Anodizare | Anodizarea - Oxidarea Anodică: este un proces electrochimic ce constă ȋn obţinerea unui strat protector de oxid de aluminiu rezistent și omogen care asigură protecţia anticorozivă; obţinerea unui strat protector de oxid de aluminiu într-un amestec de acid sulfuric, sulfat de aluminiu. | T: 25 ᵒC±5ᵒC C. acid sulfuric: 185 ± 5 g/L C. Aluminiu: 10-18 g/L |
| 3.2.9 Anodizare | Obtinerea unui strat protector de oxid de aluminiu într-un amestec de acid sulfuric, sulfat de aluminiu | T: 25 ᵒC±5ᵒC C. acid sulfuric: 185 ± 5 g/L C. Aluminiu: 10 -18 g/L |
| 3.2.10. Spălare ȋn cascada | se curăţă piesele de urme de acizi, evitându-se impurificarea următoarelor băi din fluxul tehnologic; spălarea pieselor se face în băile de spălare cu apă reîmprospătată continuu | Cond.: max 50 µS/cm pH: min. 5 |
| 3.2.11 Sigilare (ȋnchidere pori) / Sealing | se introduc piesele ȋn solutie cu conținut de Alfiseal 931 și apă caldă demineralizată, ȋn vederea ȋnchiderii porilor stratului anodizat. | T = 97 ± 2°C pH= 6 ± 0,2 Cond.: max 600 µS/cm |
| 4. Vopsirea pieselor, cu vopsea pulbere, ȋn cȃmp electrostatic Piesele pentru vopsit sunt transportate de catre masa rotativa in fata cabinelor de vopsire (2 Buc) .Cabina este o incinta permanent depresurizata, in fata careia are loc depunerea vopselei pulbere. Pe partea superioara a cabinei este montat ventilatorul de absorbtie, amortizorul de zgomot si rezervorul de aer comprimat al dispozitivelor de scuturare. l este dotata cu un carucior pentru colectarea pulberii nedepuse pe piese si a pulberii scuturate de pe filtre. Recuperarea pulberii si cernerea acesteia se realizeaza printr-o sita. Aerul din incinta cabinei este aspirat de catre ventilator prin elementele de filtrare, dupa care trece prin camera curata si in final este reintrodus in aerul ambiant. Rostul elementelor de filtrare este de a retine particulele de pulbere care nu s-au depus pe piesa si se gasesc in suspensie in aerul din interiorul cabinei. Pe parcursul procesului de lucru aceste filtre se incarca cu granule de pulbere, reducand capacitatea de absorbtie. Pentru a reveni la parametrii nominali, filtrele se curate cu ajutorul unor dispozitive de scuturare pnumatice montate in interiorul lor. Dispozitivele sunt actionate de aerul comprimat din rezervorul montat deasupra cabinei. Cuptor de polimerizare vopsea Ilvet – 1 buc ; Temp polimerizare – Max. 220 grd C. Pentru exhaustare, există o tubulatura ce asigura o ventilatie de 600 mc/ h, cu o flansa de racordare rectangulara de dimensiune interna 160 x 160 mm. |
| 6. Sectia Scularie |
| Secția de sculărie are ca principală activitate executarea SDV-urilor necesare fabricării curente, echipării tehnologice a fabricației noilor produse, precum și SDV-urile destinate asimilării unor procese tehnologice moderne. Aici se realizează și repararea SDV-urilor uzate. Operații existente în sculărie: lucrări de lăcătușerie, ajustare și montaj; sudură; debitare; strunjire; frezare; rectificare; electroeroziune; tratament termic. |
| 5. Control tehnic de calitate |
| Piesele uscate se supun controlului tehnic de calitate cu ajutorul spectrometrului cu fluorescenţă de raze X. Cele la care au fost depistate neconformităţi sunt dirijate spre linia de îndepărtare a straturilor de acoperiri defecte. |
| Inspecţie automata prezentă componente asamblate cu ajutorul o staţie de inspecţie automata telecom. |
| 6. Ambalare Piesele verificate de controlul tehnic de calitate se ambalează conform solicitărilor clienţilor cu hârtie de împachetat şi carton sau se paletizează şi se fixează cu cord STRAP. |

8.3.2. Activitaţi auxiliare

Instalaţii de tratare apă tehnologică:

- Staţie de dedurizare cu schimbători de ioni tip BLUE SOFT 100 VD – RX:

- dimensiuni: 3500x950x2000 mm, greutate 750 kg;

- 2 coloane de schimbători de ioni cu capacitate de 60 mc până la regenerare; perioada de viaţă a răşinii – 5 ani;

- rezervor de saramură de 1000 l, debit max.: 9,5 – 12 mc/h

Se realizează dedurizarea apei tehnologice cu ajutorul schimbătorilor de ioni, proces care constă în înlocuirea ionilor de Ca şi Mg din sărurile dizolvate în apă cu ioni de Na ( sărurile de sodiu nu produc depuneri); regenerarea răşinii se face cu o soluţie de 10 % NaCl.

- Staţie de deionizare de  tip duplex BLUE SOFT 1200 DI 4 – RX:

dimensiuni: 3500x950x2000 mm, greutate 750 kg;

- 2 coloane rășini cationice, doua anionice, cu capacitate de 60 mc până la regenerare; perioada de viaţă a răşinii – 5 ani;

- rezervor de saramură de 1000 l, debit max.: 9,5 – 12 mc/h

Se realizează dedurizarea apei tehnologice cu ajutorul schimbătorilor de ioni, proces care constă în înlocuirea ionilor de Ca şi Mg din sărurile dizolvate în apă cu ioni de Na ( sărurile de sodiu nu produc depuneri); regenerarea răşinii se face cu o soluţie de 15 % HCl si solutie 30-33% NaOH .

- Stație de osmoză.

Capacitate de preparare apa demineralizata conform temperaturii apei la intrarea in statie: 25°C = 7080 L/h ,15°C = 6000 L/h ,10°C = 5220 L/h .

- . INSTALATII PENTRU  RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA

POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. Aer

9.1.1. Emisii dirijate

| Faza de proces / utilaje | Poluanţi | Echipamente tehnologice şi de depoluare identificate | Caracteristici fizice ale surselor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesul de topire şi turnare |
| Cuptoare de topire | -pulberi -oxizi de sulf -oxizi de azot -monoxid de carbon | - Tubulatură de exhaustare D = 0,4 m - Turnuri de spălare gaze (scruber) cu apă cu următoarele caracteristici: - debit total pe C1,C2,C3 = 60 000 Nmc/h; - înălţime turn: 6 m total 18 m de la nivelul solului; - diametru corp turn: 2 m - prevăzut cu umplutură de inele cu D=50 mm separator de picături din PVC, dispozitiv PVC de distribuţie radială, duze anti – înfundare şi diverse accesorii; - un vas de acumulare apă de recirculare cu capacitate de aprox. 3,7 mc; - pompă verticală pentru recirculare apă echipată cu motor IP 55, barieră de vapori, conexiune cu flanşă, debit pompă = 45 mc/h. | Coş de dispersie (C1, C2,C3) din PVC, iar C3 din tablă de inox, amplasat deasupra halei -H = 18 m de la nivelul solului; - D =400 mm; - viteză efluent 3,4 m/s. |
| Maşini de turnare | - ceaţă de ulei (aburi uleioși) | - hote pentru captarea emisiilor rezultate la turnare; - tubulatură de exhaustare D = 0,6 m; - două turnuri dotate cu sistem de filtre cu următoarele caracteristici: - debit 60 000 Nmc/h; -înălţime turn: cca 16 m -diametru corp turn: 0,6 m - prevăzut cu filtre de metal G2-G3 și filtre tip G4 din fibră. Se colectează ulei/emulsionabil în cuvă și se valorifică în stația de preepurare de la emulsii. Motor de 110 kW, cu invertor de frecvență. | Coş de dispersie (C4, C5) format din filtre poziționate pe orizontală în 4 straturi. Amplasat deasupra halei -H = 16 m de la nivelul solului ; - D = 600 mm; - viteză efluent 3,4 m/s. |
| Procesul de prelucrări mecanice |
| Bancuri de şlefuire manuală | -pulberi u | - sistem de exhaustare locală format din hote de aspiraţie, tubulatură, ventilator de aspiraţie cu debit de 14000 Nmc/h, - ciclon cu saci filtranţi pentru reţinerea pulberilor. | Coş de dispersie (C6) amplasat la exteriorul halei, lângă secţia Sablare; H = 6 m D =450 mm; - viteză efluent 0,5 m/s. |
| Procesul de tratare și acoperire a suprafeţelor |
| Linia de acoperiri metalice | - pulberi -oxizi de sulf -oxizi de azot -amoniac | Colectare emisii cu evacuare ȋn turnul de spalare prin: -Sistemul de exhaustare locală format din hote de aspirație, tubulatura, ventilator de aspirație cu debit max. de 65.000 Nmc/h, debit de funcționare c.c.a. 22.000 mc/h |  |
|  |  | Turn de spălare gaze tip VS 65000 cu următoarele caracteristici: -capactiate 65 000 Nmc/h; inalțime turn: cca 6m -diametru corp turn: 2,3 m; viteza efluent: 6,85 m/s compus din: 4 buc. hote (D = 0,5 m) transparente, pentru control ȋncarcare și descărcare corpuri de umplere; 2 camere; corpuri de umplere Eco-Ring; 2 rampe de spălare cu ajustaje tip corp plin alimentate de 2 pompe centrifuge cu debit de 30 mc/h; rezervor pentru stocare lichid de spălare, aflat la baza turnului de spălare; sistem de menținere a nivelului soluției de recirculare cu recompletarea automată a apei pierdute prin evacuare; sistem automat de control al pH-ului; sistem automat de umplerea soluţiei reactive cu ajutorul pompei de dozare (neutilizat) sistem automat de spălare a ajustajelor cu apă curata; turnul este dotat cu sifon de scurgere care permite schimbul total al apei de spalare și cu un prea-plin ca element de siguranţă, conectat la instalaţia de prepurare. | Coș de dispersie: H = 10 m D = 500 mm |
| Producerea agentului termic şi apei calde menajere |
| Cazan CT1 asigură agent termic pentru cladirea C1 | -pulberi -oxizi de sulf -oxizi de azot -monoxid şi bioxid de carbon | Cazan tip ICI Kaldaie REX 62, Pi = 620 KW - echipat cu arzător Riello RS 70; - combustibil: gaz metan de la reţeaua de gaz; - evacuare gaze de ardere cu tiraj forţat. | Coş de dispersie CT1 D = 300 mm H = 14 m. |
| Cazan CT2 asigură agent termic pentruclădirea P+Ep | -pulberi -oxizi de sulf -oxizi de azot -monoxid şi bioxid de carbon | Cazan tip Vaillant, Pi = 120 KW - combustibil: gaz metan de la reţeaua de gaz; - evacuare gaze de ardere cu tiraj forţat. | Coş de dispersie CT2 D = 100 mm H = 0,5 m. |

9.1.2. CondiţiE: Operatorul este obligat să utilizeze şi să menţină în stare optimă de funcţionare toate sistemele de depoluare şi captare noxe cu care sunt dotate sursele de emisii dirijate identificate.

9.1.3. CondiţiI: In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul va respecta următoarele:

- va sista funcţionarea instalaţiei la care a survenit defecţiunea, în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- va notifica, în cel mai scurt timp: APM Bihor, GNM - Comisariatul Judeţean Bihor, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data repunerii în funcţiune a instalaţiei / echipamentului de depoluare, perioada în care a funcţionat fără sistem de depoluare;

- va  păstra înregistrări despre toate aceste incidente.

9.1.4. CondiţiE: Activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea va fi reluată numai după remedierea defecţiunii.

9.2. Apa

9.2.1. Instalaţii de epurare ape tehnologice uzate:

9.2.1.1.Staţia de epurare emulsii

- clădire anti îngheţ situată în exteriorul halei de fabricaţie, perete comun cu secţia turnătorie,           S = 129 mp;

-staţie automată de tratare chimică (coagulare – floculare) a emulsiilor rezultate din procesul turnare sub presiune şi deshidratarea mecanică  a nămolului rezultat;

- randamentul de reducere a substanţelor organice este de 90 %; regim de funcţionare discontinuu, 5 cicluri / zi;

- emulsiile rezultate din procesul de prelucrări mecanice sunt trecute iniţial printr-un sistem de separare emulsie-ulei pe baza de densititate apoi de un separator  de ulei tip Accustrip, cu capacitate de 6 l/s, prevăzut cu filtru de coalescenţă, după care apele cu conţinut de emulsii sunt pompate într-un bazin de stocare – tampon cu V 10 mc, prevăzut cu pompă submersibilă comandată de panoul de comanda  prin care se introduce soluţia de emulsie în vasele de reacţie;

- tratarea chimică are loc în vasul de reacţie cu V = 6 mc, prevăzut cu agitator mecanic, cu 4 tipuri de reactivi:  Var hidratat, dolomită, soluţie 40% clorură ferică (coagulant anorganic concentrat) şi soluţie 0,2 % polielectrolit anionic pentru floculare;

- nămolul format se decantează timp de min. 1 oră; apele epurate se colectează în vasul de colectare cu V = 5 mc, de unde sunt pompate la staţia de epurare din secţia Pasivare - Anodizare de pe acelaşi amplasament;

- nămolul generat se colecteaza într-un vas de stocare nămol V=12mc de unde se transportă în filtru presă printr-o pompă pneumatică, nămolul deshidratat și presat se colectează în saci tip Big Bags.

9.2.1.2.Preepurarea apelor de spălare uzate:

- apele de spălare de la scrubere, după recircularea lor timp de 1 an, sunt preepurate în staţia de epurare de la secţia Galvanizare care se află pe acelaşi amplasament;

- apele uzate rezultate de la debavurare, se recirculă timp de 24 ore, după care sunt preepurate în staţia de epurare de la secţia Galvanizare care se află pe acelaşi amplasament;

- apele uzate rezultate de la staţia de epurare emulsii sunt preepurate în staţia de epurare de la secţia Pasivare - Anodizare care se află pe acelaşi amplasament;

- apa de la purja instalaţiilor de răcire a apei pentru matriţe este colectată în două bazine îngropate, din PVC, având V = 10 mc fiecare, care se vidanjează de 2 ori  pe an;

CONDITII: se va urmări minimizarea consumurilor de apa prin recircularea apelor de răcire a matriţelor şi a apelor de spălare.

9.2.2. Ape fecaloid-menajere

- nu se tratează pe amplasament;

- se evacuează în reţeaua de canalizare menajeră a parcului industrial prin intermediul reţelei de canalizare exterioare.

9.2.4. Ape tehnologice pre-epurate

- sunt deversate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului Oradea prin intermediul sistemului  de canalizare exterior.

9.2.5. Ape pluviale

- Apele pluviale de pe acoperiş, convenţional curate, sunt deversate direct în canalul pluvial al parcului industrial;

- Apele pluviale de pe platforme sunt pre-epurate într-un separator de produse petroliere, după care sunt deversate în canalul pluvial al parcului industrial.

9.2.6. Operatorul activitǎţii deţine planul de amplasament în care sunt prevǎzute toate construcţiile, conductele subterane şi rigole perimetrale.

9.2.7. Toate bazinele de colectare a apelor uzate trebuie etanşate corespunzǎtor pentru a preveni contaminarea solului şi implicit a apei.

9.2.8. Nu este permisǎ evacuarea nici unei substanţe sau materii care polueazǎ mediul în apele de suprafaţǎ sau canalele de scurgere a apelor pluviale de pe amplasament sau în afara acestuia.

9.3. Sol

9.3.1. Surse de poluare:

- scurgeri accidentale de substanţe chimice;

- scurgeri accidentale de produse petroliere;

- poluanţi din efluenţi gazoşi.

9.3.2. CONDITIE: pentru reducerea riscului de contaminare a solului, operatorul va asigura depozitarea materiilor prime, a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie numai pe suprafeţele betonate existente în magaziile/depozitele aferente.

9.3.3. Operatorul va respecta următoarele măsuri pentru evitarea poluării solului:

| Punct vulnerabil | Metoda de evitare a poluării solului |
| --- | --- |
| Reţele de canalizare menajeră subterane – guri de vizitare | - verificarea şi decolmatarea periodică a căminelor betonate |
| Depozitare deşeurilor rezultate din activitate | - depozitarea numai în spaţii betonate, prevăzute cu recipienţi etanşi şi containere de depozitare pentru deşeul menajer |
| Căii de acces | - întreţinerea corespunzătoare a căilor de acces betonate sau asfaltate |

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT CONDITII:

10.1. Aer

10.1.1. Emisii din surse dirijate

10.1.1.1. In desfăşurarea activităţii autorizate, operatorul va asigura respectarea următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile, a caracteristicilor tehnice ale instalaţiei şi a condiţiilor locale de mediu:

- Emisii rezultate din procesele tehnologice desfăşurate pe amplasament

| Faza de proces / utilaje | Sursa de emisie | Poluanţi | Valori limită de emisie (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuptoare de topire | Coş de dispersie – C1-C3 H = 18 m; D= 400 mm; viteză efluent - 3,4 m/s. | pulberi | 5 |
|  |  | monoxid de carbon (CO) | 100 |
|  |  | oxizi de sulf (SO2) | 35 |
|  |  | oxizi de azot ( NOx) | 350 |
| Maşini de turnare | Coş de dispersie - C4, C5 din PVC amplasat deasupra halei H = 16 m; D= 600 mm; - viteză efluent 3,4 m/s. | COT (carbon organic total) | 10 |
| Bancuri de şlefuire manuală ( evacuare ciclon) | Coş de dispersie – C6 H= 12 m;D = 450 mm; - viteză efluent 0,5 m/s. | pulberi | 50 |
| CNC / curăţare piese ( soluţie de spălare piese); Garniturare /curăţare piese; etanșare, umplere goluri garniturare |  | COV | *Valoare prag a consumului de COV, conform Legii nr. 278 din 2013, anexa7, pct. 5 <= 2 t /an |
| Pasivare - Anodizare | Coș de dispersie: H = 10 m D = 500 mm | pulberi | 30 |
|  |  | oxizi de sulf | 10 |
|  |  | oxizi de azot | 500 |
|  |  | amoniac | 10 |

* Conform bilanţului anual al solvenţilor organici cu conţinut de compuși organici volatili (COV) prezentat ȋn Formularul de solicitare AIM, consumul de solvenţi organici la operaţiile de prelucrări mecanice ( CNC și Garniturare) este de 1,802 t / an,  respectiv consumul de COV este de 1,76 t /an < 2 t /an valoarea prag a consumului de COV, conform Legii nr. 278 din 2013, Anexa 7, pct. 5 – Alte tipuri de curăţare a suprafeţelor. Activitatea nu intră sub incidenţa Legii nr. 278 din 2013, Anexa 7 – Dispoziţii tehnice referitoare la instalaţii și activităţi care utilizează solvenţi organici.

b) Emisii rezultate din procesul de obţinere a agentului termic în centrala termică utilizând drept combustibil gazul metan

| Sursa de emisie | Indicator | Valori limită de emisie (mg/Nmc) |
| --- | --- | --- |
| Coş de dispersie – CT1 H = 14 m; D =300 mm Coş de dispersie CT2 H = 0,5 m; D = 100 mm | Pulberi totale (diametrul mediu al pulberii ≤ 5 nm) | 5* mg/Nmc |
|  | monoxid de carbon (CO) | 100 * mg/Nmc |
|  | oxizi de sulf (SOX), exprimaţi ca dioxid de sulf (SO2) | 35 * mg/Nmc |
|  | oxizi de azot (NOX), exprimaţi ca dioxid de azot (NO2) | 350 * mg/Nmc |

*Valoare limită de emisie admisă pentru procese de ardere a combustibililor gazoşi în instalaţii de ardere, raportate la  un conţinut de 3% oxigen în efluenţii gazoşi.

10.1.1.2. Nicio emisie în aer nu trebuie sǎ depǎşeascǎ valoarea limitǎ de emisie stabilitǎ în prezenta autorizaţie. Nu trebuie sǎ existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu.

10.1.2. Imisii

Imisiile specifice determinate de activitatea desfaşurată pe amplasament nu trebuie să depăşească valorile limită stabilite prin standardele în vigoare privind calitatea aerului.

10.2. Apa

10.2.1. Ape uzate de la epurare emulsii

| Nr. crt. | Indicatorul de calitate | U.M. | NTPA 002/2002 Valoare maximǎ admisǎ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatura | oC | 40 |
| 2. | pH | Unit. pH | 6,5-8,5 |
| 3. | CCO-Cr | mg O2/dm3 | 500 |
| 4. | CBO5 | mg O2/dm3 | 300 |
| 5. | Materii in suspensie | mg/dm3 | 350 |
| 6. | Reziduu filtrat la 1050C | mg/dm3 | - |
| 7. | Azot amoniacal | mg/dm3 | 30 |
| 8 | Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm3 | 30 |
| 9 | Fosfor total | mg/dmc | 5 |
| 10. | Sulfaţi | mg/dmc | 600 |
| 11. | Detergenţi | mg/dmc | 25 |
| 12. | Zinc | mg/dmc | 1 |
| 13 | Cupru | mg/dmc | 0,2 |
|  | Ceilalţi indicatori | mg/dm3 | Se vor încadra în prevederile Normativului NTPA 002/2002, aprobat prin HG 188/2002 modificat si completat de HG 352/2005 |

Pentru încadrarea în valorile concentraţiilor de poluanţi conform NTPA 002 /2002 aprobat prin  HG nr. 188/2002 modificat şi completat de HG nr. 352/2005, apele uzate de la staţia de epurare emulsii sunt tratate în staţia de epurare de la secţia Pasivare – Anodizare aflată pe acelaş amplasament.

10.2.2. Ape uzate tehnologice pre-epurate și apele uzate menajere evacuate

Indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice pre-epurate și a apelor uzate menajere, evacuate ȋn canalizare, vor respecta limitele NTPA 002 /2002 aprobat prin  HG 188/2002 modificat şi completat de HG 352/2005, impuse prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 185 / 10.06.2019, valabilă până la 10.06.2022:

| Categoria apei | Indicatori de calitate | Valori limită admise (mg/l ) |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice preepurate | Temperatură | 40o C |
|  | -pH | 6,5 – 8,5 unit pH |
|  | -CBO5 | 300 |
|  | -CCOCr | 500 |
|  | -Sulfaţi | 600 |
|  | -substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30 |
|  | -detergenţi sintetici | 25 |
|  | -azot amoniacal | 0,2 |
|  | -fosfor total | 5,0 |
| Ape subterane din forajele de observaţie | pH, CCO-Mn, amoniu, cloruri, sulfaţi, fosfor total | valorile se vor raporta la valorile probei martor (prima analiză efectuată ȋnainte de prima AIM) |

10.2.3. Ape  pluviale

Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care nu necesită epurare vor respecta limitele stabilite prin HG nr. 352/2005 – NTPA 001/2005 şi respectarea HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase.

10.2.4. Nicio emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie. Nu trebuie să existe alte emisii în apă, semnificative pentru mediu.

10.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

10.2.6. Incărcarea şi descărcarea materialelor trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor şi scurgerilor.

10.3 Sol

10.3.1. Surse de poluare a solului:

- bazine subterane de acumulare a apelor tehnologice uzate care necesită pre-epurare;

- conducte subterane de transport ape tehnologice uzate.

10.3.2. Limitele admise în zona bazinelor de acumulare a apelor uzate tehnologice care necesită pre-epurare, pentru poluanţi specifici, nu pot să depăşească valorile de referinţă stabilite prin Ord. MAPPM 756/1997, pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru terenuri cu folosinţă mai puţin sensibilă:

10.3.3. Se vor evita deversǎrile accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa, în caz contrar se impune eliminarea deversǎrilor accidentale, prin îndepǎrtarea urmǎrilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversǎrilor.

10.3.4. încǎrcarea şi descǎrcarea de materiale, materii prime, auxiliare şi deşeuri trebuie sǎ aibǎ loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

10.3.5. Operatorul are obligaţia sǎ deţinǎ, în depozit, o cantitate corespunzǎtoare de substanţe adsorbante, adecvate pentru controlul oricǎrei deversǎri accidentale de produse.

10.4. Emisii de zgomot din activitatea instalaţiei analizate

10.4.1. Surse de poluare:

- utilajele din fluxurile de producţie, pompe, ventilatoare, etc;

- mijloacele de transport uzinal şi extern.

10.4.2. CONDIţIE: Activitǎţile de pe amplasament nu trebuie sǎ producǎ zgomote în afara amplasamentului în locaţii sensibile la zgomot, care depăşesc condiţiile prezentei autorizaţii.

10.4.3. CONDIȚIE: Valorile limită pentru  nivelul de zgomot, aplicabile zonelor de locuit, sunt cele specificate ȋn SR 10009/20017 – Acustică – Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

11. GESTIONAREA DESEURILOR

11.1. Deşeuri produse, colectate, stocate temporar

11.1.1. Deşeuri nepericuloase:

| cod deşeu, conf. HG 856/2002 | denumire deşeu | sursele de deşeu | Colectare / Depozitare temporară |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 12 | Reziduuri de la coloranti si lacuri, cu exceptia celor de la 08 01 11* | Instalatia vopsire in camp electrostatic | Cutii/ saci big-bag, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 08 02 01 | Deseuri de pulberi de acoperire | Instalatia vopsire in camp electrostatic | Cutii/ saci big-bag, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 08 03 18 | Tonere de la imprimante | De la imprimante laser | Cutie din carton, / platformă betonată în exteriorul halei de producţie |
| 10 10 03 | Zgură de topitorie aluminiu | De la curăţarea cuptoarelor | Container metalic de 40 mc / platformă betonată în exteriorul halei de producţie |
| 10 10 08 | Miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07* | Surplus de material de la turnare sub presiune | Container metalic de 25 mc / platformă betonată în exteriorul halei de producţie |
| 11 01 12 | Lichide apoase de clătire altele decât cele specificate la 11 01 11* | Tanc 2 și 3 de la mașinile DURR ECOBASE | In cubicare de 1000 de litri, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 11 01 14 | Lichide apoase de clătire altele decât cele specificate la 11 01 13* | Tanc 1 de la mașinile Durr Ecobase | In cubicare de 1000 de litri, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 12 01 01 | Pilitură și șpan feros | De la mașinile de frezat și CNC din Sculărie | In container metalic de 2 mc, situat pe platformă betonă în exteriorul halei de producție |
| 12 01 03 | Pilitură şi span neferos de aluminiu | De la mașinile de frezat și CNC din Sculărie | Container metalic de 25 mc / platformă betonată în exteriorul halei de producţie. |
| 12 01 05 | Pilitură și șpan de plastic | De la mașinile de frezat și CNC din Sculărie sculărie | Saci big-bag 500 / 1000 kg, platformă betonată în exteriorul halei de producţie |
| 12 01 17 | Deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 | De la maşinile de sablare | Saci big-bags de 500 / 1000 kg, pe platformă betonată în exteriorul halei de producţie/ Magazie pentru deseuri |
| 12 01 21 | Piese vizate de polizare maruntite şi materiale de polizare maruntite, altele decât cele specificate la 12 01 20 *(Pietre uzate de la debavurare, etc.) | De la mașinile de debavurare ROSLER; De la operatiuni de slefuire la sectii Prelucrari mecanice (Operaţii secundare, Scularie,Mentenanta,) | Cutii / saci big - bags de 500 / 1000 kg, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 15 01 01 | Ambalaje din hârtie şi carton | ambalare | Container metalic de 25 mc / platformă betonată în exteriorul halei de producţie. |
| 15 02 02 | Ambalaje din materiale plastice | De la ambalaje din producţie | Cutii / saci big - bags de 500 / 1000 kg, Spatiu amenajat, imprejmuit pe platforma betonata |
| 15 01 03 | Ambalaje din lemn | ambalare | Spatiu amenajat, imprejmuit pe platforma betonata |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | ambalare materii prime | Container metalic de 25 mc / platformă betonată în exteriorul halei de producţie. |
| 15 01 06 | Ambalaje amestecate | ambalare | cutii / saci big - bags de 500 / 1000 kg |
| 16 01 15 | Fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14* | Antigel de la mașinile DMC | Bidon de 20-50 litri, depozitat în zona de mentenanță de la CNC |
| 16 01 18 | Deseu metale neferoase (carbura) | Productie – Prelucrari mecanice | Cutie din carton |
| 16 02 16 | Componente demontate din echipamente casate, altele decat cele de la 16 02 15* | De la echipamentele din birouri si producţie | Cutie din carton, platformă betonată în exteriorul halei de producţie. |
| 16 03 06 | Deșeuri organice, altele decât cele psecificate la 16 03 05* | Mașinile de la debavurare ROSLER din CNC și de la mașina din Sablare | Cubicare de 1000 litri, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 16 06 05 | Deseuri alte baterii si acumulatoare | Activitati birouri | Recipiente plastic, / platformă betonată în exteriorul halei de producţie |
| 16 10 02 | Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 10 01* | De la mașina SUGINO, spălare piese pe auto, Galvanizare (pasivare), solutie spalare pardoseli sectii | In cubicare de 1000 litri, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si mat. ceramice, altele decat cele specif. la 17 01 06* | Lucrari reparatii | Container metalic 4,5 mc pe platforma betonata |
| 17 02 02 | Deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 sticlă (sticlă de la sablare) | Proces de sablare | cutii |
| 17 04 01 | Deseu cupru bronz, alama | Prelucrari mecanice CNC, Sculărie, Mentenanta | Cutii /Pubele plastic/ Bidoane de tablă de 200 l |
| 17 04 02 | Deseu aluminiu | Turnătorie, Prelucrari mecanice CNC, Sculărie, Mentenanta | Container metalic 25 mc/ Cutii /Pubele plastic/Bidoane de tablă de 200 l |
| 17 04 05 | Fier și oțel | mentenanţă | Bidoane de tablă de 200 l./Container metalic de 25 mc pe platformă betonată |
| 17 08 02 | Materiale de constructii pe baza de gips | Lucrari reparatii | Cutii |
| 17 09 04 | Amestecuri de la construcții (deșeu de la curățarea cuptoarelor) | De la îndepărtarea tencuieli și a șamotei din interiorul cuptoarelor | Pe platformă betontă în container de 13,5 mc |
| 19 08 14 | Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 | Epurarea emulsiilor din staţia de tratare a emulsiilor de la Turnătorie | Se stochează în saci big-bags de rafie de 1000 kg, se depozitează in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 19 09 01 | Deseuri solide de la filtrare | Statii dedurizare/osmoza | Se stochează în saci big-bags de rafie de 1000 kg, se depozitează in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 20 01 03 | Deşeuri municipal amestecate | administrativ | Container metalic de 25 mc pe platformă betonată |
| 20 01 08 | Deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine | cantină | Europubelă de 124 l |
| 20 01 36 | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 | De la echipamentele din birouri si producţie | Se stochează în cutie de carton în sectorul administrativ |
| 19 09 04 | Carbune activ epuizat | Statii tratare | Saci big-bag, , in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 19 09 05 | Rasinni schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | Statii tratare | Cubicare de 1000 litri, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |

11.1.2. Deşeuri periculoase

| cod deşeu, conf. HG 856/2002 | denumire deşeu | sursele de deşeu/ | Colectare / Depozitare temporară |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 03 13* | Săruri solide și soluții cu conținut de metale grele | Preepurare ape tehnologice uzate | In cubicare de 1000 de litri, pe platformă betonă în exteriorul halei de producție |
| 06 13 02* | Cărbune activ epuizat | preepurare | In saci big-bag, pe platformă betonă în exteriorul halei de producție |
| 07 06 01* | Soluții apoase de spălare și soluții mumă (curățare pardoseli | De la spălarea pardoselilor din secții | Cubicare din plastic cu schelet metalic, cu capacitate de 1000 I/ bidoane 25, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 07 06 04* | Alti solventi organici, lichide de spălare și soluții mumă (inlocuitor Proton uzat) | Soluţii CNC | Cubicare din plastic cu schelet metalic, cu capacitate de 1000 l / bidoane 25 l |
| 11 01 05* | Acizi de decapare | Acoperiri metalice | In cubicare de 1000 de litri, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 11 01 09* | Nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe | Statia preepurare | Se stochează în saci big-bags de rafie de 1000 kg, se depoziteaza in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție | Oradea |
| 11 01 16* | Răsini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate | Tratarea apei | Saci big – bags de 1 mc, pe platformă betonă în exteriorul halei de producție |
| 12 01 09* | Emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni | Maşinile de turnare sub presiune; CNC | Cubicare de 1000 litri, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 12 01 14* | Nămoluri de la mașini unelte cu conținut de substanțe periculoase | Prelucrări mecanice-sistemele hidraulice ale utilajelor | Nămolurile sunt stocate în saci big-bags de 1000 kg, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 13 01 10* | Uleiuri minerale | Secţiile Prelucrări mecanice | Cubicare din plastic cu schelet metalic, cu capacitate de 1000 I / bidoane de tablă de 200 l, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 13 01 11* | Uleiuri hidraulice sintetice | Prelucrări mecanice-sistemele hidraulice ale utilajelor | Cubicare din plastic cu schelet metalic, cu capacitate de 1000 l / bidoane de tablă de 200 l, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie de ungere | Prelucrări mecanice-sistemele hidraulice ale utilajelor | Cubicare din plastic cu schelet metalic, cu capacitate de 1000 l/ bidoane de tablă de 200 l, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 13 05 06* | Uleiuri de la separatoarele ulei/apă | Separatorul de la stația de emulsii de la Turnătorie | În cubicare de 1000 de litri cu schelet metalic, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 14 06 03* | Alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi | Prelucrări mecanice | Bidoane 25 l / Cubicare din plastic cu schelet metalic,cu capacitate de 1000 l, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 15 01 10* | Ambalaje contaminate cu substanţe periculoase | Sectii productie | Saci big – bags de 1 mc, paleti lemn, in spatiu amenajat, imprejmuit pe platforma betonata / in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 15 02 02* | Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, ȋmbrăc. de prot. contam cu substanţe periculoase | Producţie şi echipamente uzate de protecţia muncii de pe tot amplasamentul societăţii | Saci big – bags de 1 mc, in spatiu amenajat, imprejmuit pe platforma betonata / in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 16 01 07* | Filtre de ulei | Activitati Productie, Mentenanta | Recipient adecvat, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 16 01 14* | Fluide antigel cu conţ. de substante periculoase | Antigel de la mașinile DMC | Bidon de 20-50 litri, depozitat în zona de mentenanță de la CNC |
| 16 05 06* | Substanţe chimice expirate | Gestiune materii prime | Saci big – bags de 1 mc,paleti lemn, in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | De la stivuitoarele societății și de la mașinile de spălat pardoseli | Recipient adecvat/pe paleti lemn, pe platformă betonată, în exteriorul halei de producție/ in Magazia pentru deseuri, de pe platformă betonă, în exteriorul halei de producție |
| 20 01 01* | Surse de iluminat | De la birouri și de la cantină și alte incinte din fabrică | Container metalic/ cutii, pe platformă betonată, în exteriorul halei de producție |

11.2. Deşeuri valorificate

| cod deşeu, conf. HG 856 /2002 | denumire deşeu | sursele de deşeu / faza procesului tehnologic | destinaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 12 | Reziduuri de la coloranti si lacuri, cu exceptia celor de la 08 01 11* | Instalatia vopsire in camp electrostatic | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 08 02 01 | Deseuri de pulberi de acoperire | Instalatia vopsire in camp electrostatic | Valorificare prin firmă autorizată ; R12 |
| 08 03 18 | Tonere de la imprimante | De la imprimante laser | Valorificare prin firmă autorizată : R12/D5 |
| 10 10 03 | Zgură de topitorie aluminiu | Cuptoare (Turnătorie) | Valorificare prin firmă autorizată : R12/R4 |
| 10 10 08 | Miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07* | Surplus de material de la turnare sub presiune (Turnătorie) | Valorificare prin firmă autorizată : R4 |
| 11 01 12 | Lichide apoase de clătire altele decât cele specificate la 11 01 11* | Tanc 2 și 3 de la mașinile DURR ECOBASE | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 11 01 14 | Lichide apoase de clătire altele decât cele specificate la 11 01 13* | Tanc 1 de la mașinile Durr Ecobase | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 12 01 01 | Pilitură şi şpan feros | Mașinile de la sculărie | Valorificare prin firmă autorizată |
| 12 01 03 | Pilitură şi şpan neferos de aluminiu | Maşinile de prelucări mecanice (CNC) | Valorificare prin firmă autorizată : R12/R4 |
| 12 01 05 | Pilitură și șpan de plastic | De la mașinile de frezat și CNC din Sculărie sculărie | Valorificare prin firmă autorizată : R3/D5 |
| 12 01 17 | Deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 | Maşinile de sablare manuală/automate | Valorificare prin firmă autorizată:R12/R14/D5 |
| 12 01 21 | Piese vizate de polizare maruntite şi materiale de polizare maruntite, altele decât cele specificate la 12 01 20 * (Pietre uzate de la debavurare, etc) | De la mașinile de debavurare ROSLER | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 15 01 01 | Ambalaje de hârtie şi carton | producţie/administrativ | Valorificare prin firmă autorizată : R3 |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastic | producţie/administrativ | Valorificare prin firmă autorizată : R12/R3 |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | Producţie | Valorificare prin firmă autorizată : R3/R1 |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | Producţie | Valorificare prin firmă autorizată : R12/R4 |
| 15 01 06 | Ambalaje amestecate | Aprovizionare cu materii prime şi auxiliare nepericuloase | Valorificare prin firmă autorizată : R12/R1 |
| 16 01 15 | Fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14* | Antigel de la mașinile DMC | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 16 01 18 | Deseu metale neferoase (carbura) | Productie – Prelucrari mecanice | Valorificare prin firmă autorizată : R4 |
| 16 02 16 | Componente demontate din echipamente casate, altele decat cele de la16 02 15* | De la echipamentele din birouri si producţie | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 16 03 06 | Deșeuri organice, altele decât cele psecificate la 16 03 05* | Mașinile de la debavurare ROSLER din CNC și de la mașina din Sablare | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 16 10 02 | Deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 10 01* | De la mașina SUGINO, spălare piese pe auto, Galvanizare (pasivare), solutie spalare pardoseli | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 16 06 05 | Deseuri alte baterii si acumulatoare | Activitati birouri | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 17 02 02 | Deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16* | Procesul de sablare automată/manuală | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 17 04 01 | Deseu cupru bronz, alama | Prelucrari mecanice CNC, Sculărie, Mentenanta | Valorificare prin firmă autorizată : R12/R4 |
| 17 04 02 | Deseu aluminiu | Prelucrari mecanice CNC, Sculărie, Mentenanta | Valorificare prin firmă autorizată : R12/R4 |
| 17 04 05 | Fier și oțel | mentenanţă | Valorificare prin firmă autorizată : R12/R4 |
| 19 09 01 | Deseuri solide de la filtrare | Statii dedurizare/osmoza | Valorificare prin firmă autorizată: R12/D14 |
| 20 01 36 | DEEE | De la birouri și producție | Valorificare prin firmă autorizată :R12 |
| 19 09 04 | Carbune activ epuizat | Statii tratare | Valorificare prin firmă autorizată: R12 |
| 19 09 05 | Rasinni schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | Statii tratare | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 07 06 04* | Alti solventi organici, lichide de spălare și soluții mumă (inlocuitor Proton uzat) | Soluţii CNC | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 12 01 09* | Emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni | Maşinile de prelucrări mecanice | Valorificare prin firmă autorizată : R12/D9 |
| 12 01 14* | Nămoluri de la mașini unelte cu conținut de substanțe periculoase | Prelucrări mecanice-sistemele hidraulice ale utilajelor | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 13 01 10* 13 01 11* 13 02 05* 13 05 06* | Uleiuri | De la utilajele din producţie Turnătorie, CNC compresoare | Valorificare prin firmă autorizată: R12/R1/D9 |
| 14 06 03* | Alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi | Prelucrări mecanice | Valorificare prin firmă autorizată : R12/R3 |
| 15 01 10* | Ambalaje contaminate cu substanţe periculoase | Sectii productie | Valorificare prin firmă autorizată :R12/D9/ R1 |
| 15 02 02* | Absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protective contaminată cu substanţe periculoase | Producţie şi echipamente uzate de protecţia muncii de pe tot amplasamentul societăţii | Valorificare prin firmă autorizată : R12/D13/D14/R1 |
| 16 01 07* | Filtre de ulei | Activitati Productie, Mentenanta | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 16 01 14* | Fluide antigel cu conţ. de substante periculoase | Antigel de la mașinile DMC | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | De la stivuitoarele societății și de la mașinile de spălat pardoseli | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |
| 20 01 01* | Surse de iluminat | De la birouri și de la cantină și alte incinte din fabrică | Valorificare prin firmă autorizată : R4 |
| 11 01 09* | Nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe | Statia preepurare | Valorificare prin firmă autorizată : R12/D9 |
| 06 03 13* | Săruri solide și soluții cu conținut de metale grele | Preepurare ape tehnologice uzate | Valorificare prin firmă autorizată: R12 |
| 06 13 02* | Cărbune activ epuizat | preepurare | Valorificare prin firmă autorizată : R12/D14/D9 |
| 11 01 16* | Răsini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate | Tratarea apei | Valorificare prin firmă autorizată : R12 |

11.3. Deşeuri comercializate / eliminate

| cod deşeu, conf. HG 856 /2002 | denumire deşeu | sursele de deşeu / faza procesului tehnologic | destinaţie |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 03 | Deşeuri municipale şi asimilabile | cantina societăţii | Eliminare prin firmă autorizata / Depozitul ecologic Ecobihor : D5 |
| 20 01 08 | Deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine | cantină | Eliminare prin firmă autorizata / Depozitul ecologic Ecobihor : D5 |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06* | Lucrari reparatii | Eliminare prin firmă autorizata / Depozitul ecologic Ecobihor : D5 |
| 17 08 02 | Materiale de constructii pe baza de gips | Lucrari reparatii | Eliminare prin firmă autorizata / Depozitul ecologic Ecobihor :D5 |
| 17 09 04 | Amestecuri de la construcții (deșeu de la curățarea cuptoarelor) | De la îndepărtarea tencuieli și a șamotei din interiorul cuptoarelor | Eliminare prin firmă autorizat / Depozitul ecologic Ecobihor :D5 |
| 19 08 14 | Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 | Epurarea emulsiilor din staţia de tratare a emulsiilor de la Turnătorie | Eliminare prin firmă autorizata / Depozitul ecologic Ecobihor : R12/D5 |
| 07 06 01* | Soluții apoase de spălare și soluții mumă (curățare pardoseli | De la spălarea pardoselilor din secții | Eliminare prin firmă autorizata : D9/R12 |
| 16 05 06* | Substanţe chimice expirate | Gestiune materii prime | Eliminare prin firmă autorizata : D9 |
| 11 01 05* | Acizi de decapare | Acoperiri metalice | Eliminare prin firmă autorizata : R12/D13 |

11.4. Depozitarea definitivă a deşeurilor

Pe amplasament nu se depozitează definitiv niciun tip de deşeu.

11.4.1. Deşeurile municipale amestecate, cod 20 03 01 se predau la firme autorizate în vederea eliminării prin depozitare în Depozitul ecologic  din municipiul Oradea.

Condiţii:

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, va asigura valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Eliminarea sau recuperarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum s-a precizat la punctul 11.3. al prezentei autorizaţii şi în conformitate cu legislaţia naţională. Nu trebuie eliminate/ recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deşeurilor, actualizată. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fără a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale reciclabile vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- Legea  nr. 211/2011privind regimul deseurilor, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 68 / 2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a <LLNK 832000D0532           20>Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul <LLNK 832008L0098           21>Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- <LLNK 832014R1357           34>Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la <LLNK 832008L0098           20>Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile;

- HG nr. 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată şi completată cu HG 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţei mediului;

- HG nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deseurilor de ambalaje, modificată și completată prin O.U.G. nr. 74 din 17.07.2018;

- Ordinul nr. 794/2012  privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri din ambalaje;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006 completată şi modificată prin OG 25/2008, OUG 37/2008 şi Ordonanţa 15/2010 aprobată prin Legea  167/2010 , OUG 115/2010,  OUG  31 din 27 .08. 2013, <LLNK 12013   384 10 201   0 35>Legea   384 / 24.12. 2013,etc.

- Ordinul nr. 549/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, modificată cu Ordinul 1477/2010;

- Ord. nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ordinul nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009 si Ordin MMP 1032/2011.

- OUG 50/2019 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12005   196182 3C1   0 47>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005  privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea <LLNK 12015   249 12 241   0 18>Legii nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

- Regulamentul CE nr. 1013 / 2006 privind transferul deşeurilor, importul, exportul, tranzitul şi achiziţia intracomunitară de deşeuri pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;

11.9. Deşeurile transferate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate în conformitate cu prevederile HG 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, fără a afecta în sens negativ mediul prin mirosuri dezagreabile, prin împrăştiere sau abandonarea acestora.

11.10. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de etichetare. In timp ce se aşteaptă colectarea, recuperarea sau eliminarea, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate şi separate corespunzător.

11.12  Operatorul are obligaţia colectării selective a deşeurilor menajere şi utilizării pubelelor ecologice pentru depozitarea temporară a acestora.

12.  Intervenţia rapidă/ prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă, siguranţa instalaţiei

12.1. Incadrarea societăţii conform Legii nr. 59 / 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

12.1.1. Amplasamentul nu intră sub incidenţa  Legii nr. 59 / 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase conform adresei comune SRAPM/GNM/ISU înregistrată la APM Bihor cu nr.20062/25.11.2019.

CONDIȚIE: Se vor respecta prevederile art.7 din Legea nr. 59/2016.

# CONDIȚIE: Se vor lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie, într-o manieră consecventă şi eficace.

12.2. Operatorul trebuie să deţină Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care se transmite la APM Bihor  ca parte a raportului anual de mediu. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.1. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă care poate afecta mediul și săsnatea polpulației.

12.2.2. Planul va cuprinde cel puțin următoarele:

- planul rețelelor de alimentare cu apă și punctele de racord la aceste rețele;

- planul rețelelor de canalizare;

- identificarea pericolelor posibile din cadrul amplasamentului;

- evaluarea riscurilor, accidentelor și consecințelor posibile;

- identificarea măsurilor de intervenție și de reducere;

- amplasarea și identificarea echipamentelor care pot fi utilizate în situații de urgență.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. Acesta trebuie să fie disponibil în orice moment pe amplasament și se va pune la dispoziția personalului cu drept de control.

12.2. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul de activitate întocmeşte Programul anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Programul anual de revizii şi reparaţii trebuie reactualizat anual pînă la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

12.2.3. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune societatea (depozitele pentru materii prime şi auxiliare; instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil; clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat; depozite de deşeuri, etc.)

12.2.4. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.5. Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

-obiectivul supus reparaţiei sau verificării;  data efectuării intervenţiei;

-felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);  tipul operaţiei executate;

-responsabilul execuţiei lucrării;  suma de bani repartizată reparaţiilor sau intervenţiilor.

12.2.6. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

- MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Aer

13.1.1. emisii

Monitorizarea emisiilor se va face în conformitate cu prevederile EN-15259/2007 - Calitatea aerului, măsurarea surselor staţionare de emisie, cerinţe pentru secţiunile şi punctelor de măsurare, obiectivele de măsurare, planul şi raportul.

13.1.1.1. Emisii din surse dirijate

Emisii rezultate din procesele tehnologice desfăşurate pe amplasament:

| Cod pct. monitorizare | Punct de emisie | Parametru | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| FST-AE- 1-3 | Coş de dispersie cuptoare de topire si masini de turnare sub presiune C1-C2 – C3 | pulberi CO SO2 NO2 O2 CO2 NO NOX | Anual |
| FST-AE 4-5 | Coş dispersie C4 , C5 | Carbon organic total (COT) | Anual |
| FST-AE 6 | Coş sablare C6 | Pulberi | Anual |
| FST-AE-1 | Coş de dispersie linia de acoperiri metalice | Pulberi Oxizi de sulf Oxizi de azot Amoniac | Anual |
| FST-AE CT1-CT2 | Coş centrala termică CT1, CT2 | pulberi CO SO2 NO2 O2 CO2 NO Nox | Anual |

13.2 Apă:

13.2.1. Ape tehnologice preepurate şi apele menajere (evacuate în canalizare Parc Industrial)

| indicatorul | frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- |
| -pH | Anual (cu laboratoare acreditate) |
| -CCOCr |  |
| -CBO5 |  |
| -Materii în suspensie |  |
| -Azot amoniacal |  |
| -Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |
| -Fosfor total |  |
| -Sulfaţi |  |
| -Detergenţi |  |
| -Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |
| Cupru |  |
| Zinc |  |

* punctul de prelevare: ultimul cămin situat pe canalizarea S.C. Faist Mekatronic S.R.L., înainte de căminul de racordare cu canalizarea parcului industrial.

- Calitatea apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare a parcului industrial este monitorizată zilnic de către operator . SC FAIST Mekatronic, conform prevederilor contractului ȋncheiat cu Compania de Apă Oradea S.A , in cadrul Laboratorul chimic al Sectiei Galvanizare pentru urmatorii indicatori : pH, CCO-Cr; Sulfati, Fosfor, Azot amoniacal.

-Calitatea apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare a parcului industrial este verificată anual prin analize de laborator efectuate de un laborator acreditat, pentru indicatorii din tabel.

13.2.1. Ape meteorice – nu este cazul

13.2.2. Ape subterane – se monitorizează o dată la 5 ani ȋn conformitate cu prevederii Legii 278 din 2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

13.3. Sol – se monitorizează o dată la 10 ani ȋn conformitate cu prevederii Legii 278 din 2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

13.4. Deşeuri

13.4.1. Deşeuri tehnologice

13.4.1.1.Operatorul prezentei autorizaţii are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management ale deşeurilor de pe amplasament, registru care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de  autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/ recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

-  detalii privind expediţiile respinse;

-   detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

13.4.1.2. Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase şi Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

13.4.2. Deşeuri din ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii 249 /2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de  ambalaje.

Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritatea competentă pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu Ordinul M.M.P. nr. 794 / 2012.

13.5. ZGOMOT

- nu se aplică.

13.6. Mirosuri

Activitatea desfăşurată nu produce disconfort olfactiv.

13.7. Alte monitorizări

Se vor monitoriza situațiile în care sunt alte condiţii de funcţionare decât cele normale, în scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului:

- operaţiuni de pornire şi oprire; pierderi din instalaţii; funcţionare necorespunzătoare;

- întrerupere temporară a funcţionării;

Se va ține evidența acestor situații și se vor raporta la autoritatea de mediu.

13.7.1. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Monitorizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va realiza pe cantităţi  şi tipuri de substanţe folosite, conform Regulamentului (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67 / 548 / CEE şi 1999 / 45 / CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907 / 2006, HG nr. 398 / 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor și a Legii nr. 360 din 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea 263 / 2005 si Legea 254 / 2011.

13.7.2. Monitorizare parametrii tehnologici

13.7.2.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fiecărui flux tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.8. Date privind monitorizarea

13.8.1. Monitorizarea fiecărei emisii pe factorul de mediu aer trebuie realizată în conformitate cu standardele de măsurare specifice.

Un raport privind rezultatele acestei monitorizǎri trebuie depus la autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului la termenele stabilite prin autorizația integrată de mediu.

13.8.2.  Monitorizarea parametrilor de calitate pentru apele subterane și pentru sol se va face pe probe prelevate din puţurile de observaţie amplasate ȋn proximitatea staţiilor de tratare emulsii și de preepurare ape tehnologice, pe direcţia de curgere a apelor freatice;

13.8.3. Prelevarea şi analiza probelor privind monitorizarea factorilor de mediu se va realiza de cǎtre laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform Catalogului standardelor româneşti şi prin automonitorizare;

13.8.4. Automonitorizarea se va efectua utilizând proceduri de analiză standardizate validate, cu aparatură verificată metrologic;

13.8.5. Rezultatele automonitorizării se vor verifica prin măsurători paralele efectuate de laboratoare acreditate, cel puţin o dată pe an.

Operatorul informează autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea, reexaminarea, actualizarea autorizaţiilor integrate de mediu cu privire la rezultatele verificării.

13.8.6. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

## Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările;

13.8.7 Operatorul va notifica A.P.M. Bihor în cazul schimbării modalităţilor de efectuare a monitorizarilor.

13.8.8.  In cazul monitorizării emisiilor gazoase, datele de monitorizare se vor completa cu măsurători privind: debitul masic, viteza de evacuare a efluentului gazos, temperatura şi presiunea.

13.8.9. Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293 K şi 101,3 k Pa.

13.8.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizǎrii, prelevǎrii şi analizelor, aşa cum sunt prevǎzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al agenţiei urmând evaluarea rezultatelor testǎrilor.

13.8.11. Operatorul de activitate trebuie să înregistreze într-un registru special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsuratorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor. Operatorul are obligaţia de a înregistra şi arhiva buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.8.12. Rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.8.13. Se va ține evidența situațiilor referitoare la alte condiţii de funcţionare decât cele normale, în scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului:

- operaţiuni de pornire şi oprire;

- pierderi din instalaţii;

- funcţionare necorespunzătoare;

- întrerupere temporară a funcţionării.

14. Raportări la unitatea teritorială pentru protecţia mediului şi periodicitatea acestora

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe întrega perioadǎ de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile în orice moment pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate.

14.1.2. Frecvenţa şi scopul raportǎrilor prevǎzute în autorizaţie pot fi schimbate numai cu acceptul scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

14.1.3. Operatorul autorizaţiei trebuie sǎ înregistreze toate incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu.

14.1.4. Operatorul autorizaţiei trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de desfǎşurarea activitǎţii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul autorizaţiei trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie imediat după primirea reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în Raportul anual de mediu.

14.1.5. Toate rapoartele trebuie certificate ca fiind precise şi reprezentative de cǎtre managerul agentului economic titular al autorizaţiei sau de cǎtre altǎ persoanǎ desemnatǎ de managerul instalaţiei.

14.1.6. Se vor raporta alte condiţii de funcţionare decât cele normale.

  - Raportarea datelor de monitorizare

    - Operatorul va raporta datelele de monitorizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi la Primăria Municipiului Oradea, judeţul Bihor, conform frecvenței stabilite prin prezenta autorizație integrată de mediu.

    - În cazul emisiilor gazoase raportarea va cuprinde cel puţin următoarele date:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

- numele instalaţiei; locaţia instalaţiei; sursa de emisie;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

- tipul poluantului; felul măsurătorii: continuă, discontinuă, momentană;

- cine a efectuat prelevarea şi măsurarea; metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

- condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

- aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

- rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10 (în cazul măsurătorilor continue sau cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE). Rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293 K şi 101,3 kPa.

14.3.  Contribuţia la Registrul Poluanţilor Emişi  şi Transferaţi (E -_PRTR)

14.3.1. Operatorul activităţii are obligaţia de a raporta la APM Bihor, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE, adoptat prin HG 140/2008, cantităţile anuale, împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care din emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu paragraful 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioadă de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţiilor desfăşurate de titular, încadrați în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, care trebuie raportaţi:

- activitatea 2.Producţia şi prelucrarea metalelor, (e)(ii) Topirea metalelor neferoase inclusiv a aliajelor şi a produselor recuperate ( rafinare, turnare, etc.) cu o capacitate de topire de 4 t / zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 t / zi pentru toate celelalte metale,

- activitatea 2.Producţia şi prelucrarea metalelor (f) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice la care volumul total al cuvelor de tratare este egal cu 30 m3 ,sunt următorii:

| Nr. crt. | Nr. CAS | Poluant | Prag pentru emisii (kg/an) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | în aer (coloana 1a) (kg/an | în apă (coloana 1b) (kg/an | Pe sol (coloana 1a) (kg/an |
| 1 | - | Pulberi (PM 10) | 50 000 | - | - |
| 2 | - | Oxizi de azot (NOx/NO2) | 100 000 | - | - |
| 3 | - | Oxizi de sulf (SOx/SO2) | 150 000 | - | - |
| 4 | 630-08-0 | Monoxid de carbon | 500 000 | - | - |
| 5 | 7664-41-7 | Amoniac (NH3) | 10.000 | - | - |
| 6 | 124-38-9 | Dioxid de carbon (CO2) | 100 milioane | - | - |
| 7 |  | Compusi organic volatile ne-metalici (NMVOC) | 100.000 | - | - |
| 8 | 7440-50-8 | Cupru și compuși (exprimați în Cu)* | - | 50 | - |
| 9 | 7440-66-6 | Zinc și compuși (exprimați în Zn)* | - | 100 | - |

* toate metalele vor fi raportate ca masa totală a elementului în toate formele chimice prezente în emisie.

14.3.7 Operatorul va raporta datele de emisie măsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi HG nr.140 / 2008.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1.Raportului anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică, audit deșeuri);

- prezentarea bilanţului apei captate, utilizate, evacuate;

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Ordinul M.M.P.nr. 3299 / 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- analiza impactului activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului prin prezentarea rezultatelor de monitorizare pe factori de mediu în comparație cu valorile limită stabilite prin AIM (se vor atașa buletine de analiză și alte documente relevante - rezultatele măsurătorilor); Se vor raporta de către operator rezultatele automonitorizării verificate prin măsurători paralele efectuate de laboratoare acreditate;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- programul de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare, actualizat;

- investiţii de mediu şi contribuţii la Fondul pentru Mediu;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;

- se vor raporta alte condiţii de funcţionare decât cele normale;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- rezultatul verificării stării tehnice a structurilor subterane;

14.4.2. Raportului anual de mediu (RAM) va fi transmis la APM Bihor până la data de 30 martie a anului în curs, pentru anul anterior.

14.5. Frecvenţa de raportare:

| Raportările | Frecvenţa raportărilor | Data limită a raportării |
| --- | --- | --- |
| Raportul anual de mediu (RAM) | anual | 30 martie |
| Raportul anual pentru Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi (E-PRTR) | anual | 30 aprilie în format scris şi raportarea în format electronic SIM – emisii industriale (IPPC-EPRTR), conform sesiunii de raportare |
| Raportarea gestiunii deşeurilor conform HG nr. 856 / 2002 | anual | 01.02 a anului în curs pentru anul precedent |
| Registrul intrărilor de substanţe şi preparate chimice periculoase | anual | 30 martie în cadrul RAM |
| Raportarea sesizărilor înregistrate din partea publicului | la înregistrare/anual | - |
| Se vor raporta alte condiţii de funcţionare decât cele normale | la funcționare anormală | la funcționare anormală/anual în cadrul RAM |
| Inventarul emisiilor de poluanţi în atmosferă, conform Ordinului 3299/2012, pentru aprobarea metologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă | anual | 15 martie în format scris și în format electronic SIM inventar emisii, conform sesiunii de raportare |
| Rezultatul monitorizărilor impuse prin prezenta autorizație | cu frecvența impusă prin AIM | după obținerea rezultatelor și anual în cadrul RAM |

15. Obligaţiile titularului activităţiI

15.1. Obligaţiile de bază ale titularului activităţii / operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform art. 34, din Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818 / 2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat de Ordinul M.M.G.A. 1158/2005 şi Ordinul M.M.P. nr. 3970 / 2012, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi  în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

-luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2. Orice modificare privind activitatea faţă de documentaţia depusă de titular la solicitarea autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, în 14 zile de la apariţia ei:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

-  modificări privind deţinătorul instalaţiei,

-  măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

15.3. In cazul în care operatorul activităţii urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, acesta este obligat să notifice autoritatea  competentă pentru protecţia mediului cu elementele noi intervenite, necunoscute la data emiterii autorizaţiei. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularii cu privire la obligaţiile de mediu care trebuiesc asumate de păţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu (art. 10-(1) şi 10-(11) din OUG 164/2008, care  modifică şi completează OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006);

15.4. In conformitate cu art. 10 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnǎrii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.5.  Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţiilor din instalaţii.

15.6. Operatorul este obligat sǎ informeze autoritǎţile competente pentru protecţia mediului despre orice schimbare adusǎ instalaţiei sau procesului tehnologic. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului reanalizeazǎ, dupǎ caz, condiţiile de funcţionare stabilite în autorizaţia integratǎ de mediu.

15.7. Nu se va realiza nicio modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.

15.8. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi Gărda Naţionalǎ de Mediu – Comisariatul Judeţean Bihor:

- încetarea permanentă a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.9.  Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.10. Operatorul activităţii trebuie să notifice Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi Garda Naţionalǎ de Mediu-Comisariatul Judeţean Bihor prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii :

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie.

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei.

-  orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.11. In cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane”–  Direcţia Apelor Crişuri.;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.12. Operatorul trebuie să păstreze pe amplasament un dosar pentru informarea publică care să conţină documentele de mediu din care fac parte: autorizaţia integratǎ de mediu, documentele care au stat la baza eliberǎrii ei, rapoartele prezentate, RAM, registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, registrul de evidenţa a managementului deşeurilor şi registrul cu datele de monitorizare, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.13. Documentele de mediu vor fi puse la dispoziţia autoritǎţii de mediu şi / sau autoritǎţii de control pentru verificǎri.

15.14. In conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobată şi modificată prin Legea 265/2006 şi OUG 164/2008,cu modificǎrile ulterioare, conducerea firmei Faist Mekatronik SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului

15.15.  Operatorul activităţii are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la A.P.M. Bihor şi la  autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.16. In conformitate cu OUG 196/2005,aprobată prin Legea nr. 105 / 2006 privind Fondul de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu.

15.17. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform OUG 195/2005 privind protecţia mediului, art. 70, lit.i aprobată şi modificată prin Legea 265/2006 şi OUG 164/2008, cu modificǎrile ulterioare.

15.18. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie / electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul autorităţii pentru protecţia mediului sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818 / 2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat de Ordinul M.M.G.A. 1158/2005 şi Ordinul M.M.P. nr. 3970 / 2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16. Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor

16.1  Oeratorul deține un plan de închidere care conține date referitoare la:

- identificarea și clasificarea problemelor potențiale;

- metodele și resursele necesare pentru ecologizarea și inchiderea depozitului de deșeuri;

- metode de demolare a construcțiilor și alte structuri;

- măsuri de refacere a amplasamentului și refacerea terenului la o stare satisfăcătoare;

- măsuri de gestionare a deșeurilor rezultate din dezmembrări;

16.2. CONDIţIE: La încetarea activitǎţii urmeazǎ a se parcurge cel puţin urmǎtoarele etape:

- golirea instalaţiilor;

- oprirea alimentǎrii cu energie electricǎ;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate spre destinaţii bine stabilite;

- dezafectarea depozitelor de materii prime;

- eliminarea corespunzǎtoare a tuturor deşeurilor de pe amplasament;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- ecologizarea platformei.

16.3. CONDIţIE: La încetarea activităţii operatorul activităţii are obligaţia să notifice APM Bihor înainte de realizarea închiderii potrivit prevederilor art. I.3 din OUG 164/2008 pentru modificarea şi completarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată de Legea 265/2006.

16.4.La încetarea activității  se va reface raportul de amplasament , pentru a stabili aportul de poluare al instalației și măsurile de remediere ce se impun.

- Glosar de termeni

| Autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25A Conform compenteţelor prevăzute în HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, |
| --- | --- |
| Autoritatea centralǎ de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Bulevardul Libertǎţii nr. 2, Sector 5 Bucureşti |
| Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Garda Naţionalǎ de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25A |
| Anual | Toatǎ perioada sau pǎrţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| Autoritatea Localǎ | <<Primǎria şi Consiliul Local >> |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| CAT | Colectivul de Analizǎ Tehnicǎ |
| Cod CAEN | Standard de nomenclaturǎ a activitǎţilor economice |
| IPPC | Prevenirea şi controlul integrat al poluǎrii |
| Locaţie sensibilǎ la zgomot | Orice locuinţǎ, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de învǎţǎmînt, loc de cult sau distracţie sau orice altǎ amenajare sau zonǎ cu atracţie ridicatǎ care, pentru propria funcţionare, necesitǎ absenţa zgomotului la un nivel supǎrǎtor. |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lunǎ |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| SIM | Sistem Integrat de mediu |
| GD Proddes | Statistica deșeurilor generate |
| EPRTR | Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Sǎptǎmânal | În timpul tuturor sǎptǎmânilor de exploatare a instalaţiei |
| Semestrial | Toata perioada sau parti ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toata perioada sau parti ale unei perioade de 3 luni consecutive, începînd cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie |
| Operatorul | FAIST MEKATRONIC SRL |

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Sanda MERCEA

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

ing. Timea MARE

Redactat

ing. Felicia ENACHE

consilier superior

Prezenta Autorizaţie Integratǎ de Mediu a fost redactată în 3 exemplare.

# Text boxes

Ministerul Mediului, Apelor  şi Pădurilor 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului