AVIZ NATURA 2000

Proiect

Nr.   din ...12.2017

Ca urmare a solicitării  nr. 5036/04.05.2017 din partea Comunei Bistrița Bîrgăului, cu sediul în localitatea Bistrița Bîrgăului, str. Principală, nr. 1326, comuna Bistrița Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud, în urma analizării documentelor transmise şi în baza prevederilor art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ NATURA 2000

pentru proiectul: ”Drumuri forestiere în comuna Bistrița Bîrgăului, județul Bistrița - Năsăud” etapa a-II-a, situat în județul Bistrița-Năsăud, pe teritoriul administrativ al comunei Bistrița Bârgăului, extravilan.

Lungimea drumurilor forestiere propuse pentru modernizare este de 12195,00 metri, din care:

- Drumul forestier FE008 UPI Stegea-Jirezi – 7823m;

- Drumul forestier FE011 UP II Șoimu de Sus – 2325m;

- Drumul forestier FE009 UP II Frasinis -1000m;

- Drumul forestier FN003 UP II Frasinis(prelungire FE009 UP II Frasinis) -300m;

- Drumul forestier FE012 UP II Șoimu de Jos -747m;

Suprafața totală ce urmează a fi ocupată definitiv este de 42672 mp.

Drumurile proiectate se desfășoară în bazinele hidrografice ale pâraielor Șoimu de Jos, Șoimu de Sus și Stegea, afluenți pe stânga ai văii Bistrița cod cadastral II-1.24.4. Zona este situată în județul Bisitrița-Năsăud, pe teritoriul administrativ al localității Bistrița-Bîrgăului, în fondul forestier proprietate publica a comunei Bistrița-Bîrgăului, administrat de Ocolul silvic Bistrița-Bîrgăului.

Lucrările propuse a se executa în vederea modernizării celor cinci drumuri forestiere vor conduce la modificări fizice temporare şi permanente ale terenului, astfel:

În profil longitudinal

La proiectarea în profil longitudinal s-a urmărit, corectarea profilului existent al drumului ţinând seama de cotele obligate în dreptul acceselor laterale. Pentru confortul circulatiei se va corecta pe cat posibil profilul longitudinal, dar fara a implica lucrari de terasamente mari. Profilul longitudinal va fi studiat si tinand cont de scurgerea apelor, astfel incat sa se asigure evacuarea acestora in lungul drumului si apoi catre emisar.

În profil transversal

Drumurile forestiere care fac obiectul acestui proiect au părtea carosabilă de 2,75 m, şi  acostamente de o parte şi de alta de 0,375 m.

Ca elemente geometrice se vor proiecta:

- partea  carosabilă  - 2,75 m,

-acostamente- 0,375 m de o parte şi de alta;

- şanturi din beton și rigole;

-drumuri vor avea o singură bandă de circulație .

Structura rutieră va fi formata din următoarele straturi:

- 15 cm strat de uzură din piatră spartă împănată;

- 20 cm strat de bază din balast;

- 10-100 cm umplutură/strat de formă din materiale locale negelive .

Supralărgirea părții carosabile în curbă

La drumurile forestiere cu o singură bandă de circulaţie, supralărgirea se aplică, în întregime, spre interiorul curbei şi, numai excepţional, pentru a evita ziduri de sprijin sau săpături în stâncă, ea se aplică bilateral sau spre exteriorul curbei, dar nu şi la curbele cu raze mici.Pe supralărgiri se va executa același sistem rutier, ca și pe partea carosabilă.

Acostamente

Laţimea acostamentelor va fi de 0,375 m şi se vor realiza pe pe ambele părţi ale drumului. Acolo unde ampriza existentă nu permite realizarea acostamentelor cu lăţimea propusă, ele se vor realiza cu lăţimea variabilă, ori se va renunţa la executarea lor.

Stații de încrucișare. Stații de întoarcere

Pe drumurile  forestiere, având lățimea părții carosabile de 2,75 m se vor realiza stații de incrucisare la distante de maxim 300-400 m.În punctul final (din pădure) al drumului forestier se vor proiecta, în funcţie de condiţiile de relief, staţii de întoarcere, sub formă de platformă sau buclă. Platformele de întoarcere pot avea forme diferite (dreptunghiulare cu colţuri rotunjite, ovoidale) şi pot fi amplasate simetric sau asimetric faţă de axa drumului, în funcţie de relief, urmărindu-se ca lucrările terasiere să fie cât mai reduse, iar drumul stabil. Lăţimea platformei va fi de 15…22 m, lungimea 25…30 m. Stațiile de întoarcere si stațiile de încrucișare vor avea același sistem rutier ca si drumul pe care se executa.

Scurgerea apelor

Apele vor fi colectate în  șanțuri triunghiulare pereate, și prin intermediul podețelor existente și a celor proiectate vor fi transportate către văile și canalele existente, iar de aici către emisaul principal – Rîul Bistrița. Santurile se vor executa în toate zonele de debleu, de-a lungul rambleelor mai mici de 0,5 m şi în porţiunile unde se acumulează ape ce trebuie evacuate.Panta longitudinala a santurilor va urmări declivitatea drumului şi trebuie sa asigure o scurgere normala a apelor. Evacuarea santurilor şi a rigolelor se va face transversal prin podete la distante de maxim 300-400 m, în funcţie de condiţiile locale.Continuizarea scurgerii apelor, in general, si in zona acceselor la proprietati sau la drumurile laterale, in special, se va asigura prin podete avand lungimi adecvate astfel incat sa se acopere latimea drumului de acces.

Sant triunghiular pereat:

| NR. CRT. | TRONSON | ST. | DR. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Interval (km) | lungime(m) | interval (km) | lungime(m) |
| 1 | STEGEA-JIREZI | 2+330 | 2+460 | 130,00 | 0+010 | 0+045 | 35,00 |
|  |  | 2+490 | 2+540 | 50,00 | 0+090 | 0+150 | 60,00 |
|  |  | 2+570 | 2+620 | 50,00 | 0+630 | 0+660 | 30,00 |
|  |  | 2+650 | 2+690 | 40,00 | 0+730 | 0+760 | 30,00 |
|  |  | 2+770 | 2+810 | 40,00 | 0+800 | 0+890 | 90,00 |
|  |  | 3+780 | 3+810 | 30,00 | 1+930 | 1+970 | 40,00 |
|  |  | 3+850 | 3+900 | 50,00 | 2+170 | 2+190 | 20,00 |
|  |  | 3+920 | 3+970 | 50,00 | 2+230 | 2+270 | 40,00 |
|  |  | 4+190 | 4+230 | 40,00 | 3+460 | 3+490 | 30,00 |
|  |  | 4+320 | 4+350 | 30,00 | 4+630 | 4+680 | 50,00 |
|  |  | 4+400 | 4+430 | 30,00 | 4+850 | 4+950 | 100,00 |
|  |  | 5+960 | 6+020 | 60,00 | 5+240 | 5+270 | 30,00 |
|  |  | 6+130 | 6+300 | 170,00 | 5+570 | 5+620 | 50,00 |
|  |  | 6+410 | 6+540 | 130,00 | 5+660 | 5+720 | 60,00 |
|  |  | 6+590 | 6+650 | 60,00 | 5+760 | 5+800 | 40,00 |
|  |  | 6+760 | 6+810 | 50,00 | 5+810 | 5+840 | 30,00 |
|  |  | 6+980 | 7+000 | 20,00 | 5+860 | 5+910 | 50,00 |
|  |  | 7+020 | 7+100 | 80,00 | 7+520 | 7+540 | 20,00 |
|  |  | 7+180 | 7+290 | 110,00 | 7+775 | 7+823 | 48,00 |
|  |  | 7+310 | 7+330 | 20,00 |  |  |  |
|  |  | 7+360 | 7+450 | 90,00 |  |  |  |
| 2 | SOIMU DE JOS | 0+280 | 0+340 | 60,00 | 0+580 | 0+700 | 120,00 |
| 3 | SOIMU DE SUS | 0+600 | 0+690 | 90,00 | 0+140 | 0+210 | 70,00 |
|  |  | 0+820 | 1+360 | 540,00 | 0+250 | 0+280 | 30,00 |
|  |  |  |  |  | 0+310 | 0+360 | 50,00 |
| 4 | FRASINIS | 0+020 | 0+440 | 420,00 | 0+590 | 1+000 | 410,00 |
| 5 | FRASINIS NOU |  |  | 0,00 | 0+000 | 0+300 | 300,00 |

Poduri si Podete

Pe traseul actual al drumurilor podurile si podeţele sunt insuficiente sau degradate sau colmatate. În consecinţa se vor prevedea podeţe noi în punctele cele mai coborâte ale traseului, acolo unde apele traversează drumul în mod haotic şi spală platforma existenta, dar şi în funcţie de schema de evacuarea apelor plecând de la capacitatea santurilor proiectate. Podeţele vor avea în amonte camere de cădere care se vor racorda cu santurile.Pe aceste drumuri pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor podetele existente se vor decolmata, cele subdimensionate se vor inlocui si acolo unde apa stagneaza pe platforma drumului se vor amplasa podete tubulare noi. Se vor amplasa podete tubulare cu diametrul de Ø600mm, Ø800mm si Ø1000mm si lungimea de  5,00- 12,00 m cu camera de cadere si coronamente din beton. In dreptul drumurilor laterale se vor amplasa podete tubulare tip Ø600 mm cu L=7,50m. Se prevăd 61 de podețe din care:  44 poduri tub, 12 podețe dalate și 5 poduri pe grinzi la următoarele poziții;

| TRONSON | TIP TUB | OBSERVATII | POZITIE KM |
| --- | --- | --- | --- |
| STEGEA-JIREZI | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, L=6 m | 0+150 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 0+350 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 0+580 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 0+700 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 0+830 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, L=5 m | 0+990 |
|  | DALAT | PODET EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET DALAT MONOLIT, LUMINA 2.5 m, PC: 5.00 m, CU AMENAJARE AMONTE SI AVAL | 1+280 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET TUBULAR ∅1000, P.C.=6 m | 1+570 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 1+700 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 1+920 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET TUBULAR ∅1000, P.C.=6 m | 2+120 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET TUBULAR ∅800, P.C.=5 m | 2+270 |
|  | GRINZI | POD EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU POD PE GRINZI PREFABRICATE TIP T52-12, PARTE CAROSABILA 5 m | 2+300 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, L=5 m | 2+470 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, L=5 m | 2+670 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅1000, L=7 m | 2+930 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅1000, L=5 m | 3+090 |
|  | GRINZI | POD EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU POD PE GRINZI PREFABRICATE TIP T52-10, PARTE CAROSABILA 5 m | 3+120 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 3+370 |
|  | DALAT | PODET EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET DALAT MONOLIT LUMINA 5 M, PC. 7 M | 3+590 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, L=7 m | 3+610 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET TUBULAR ∅800, P.C.=5 m | 3+910 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET TUBULAR ∅800, P.C.=5 m | 4+050 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 4+220 |
|  | DALAT | PODET EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET DALAT MONOLIT LUMINA 5 M, PC. 5 M | 4+450 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET TUBULAR ∅800, P.C.=5 m | 4+570 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET TUBULAR ∅800, P.C.=5 m | 4+620 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 5+030 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET TUBULAR ∅1000, P.C.=5 m | 5+400 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 5+560 |
|  | DALAT | PODET EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET DALAT MONOLIT LUMINA 5 M, PC. 7 M | 5+805 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 5+865 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 6+035 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 6+430 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 6+695 |
|  | DALAT | PODET TUBULAR EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET DALAT MONOLIT, LUMINA 2.5 m, PC: 7.00 m, CU AMENAJARE AMONTE SI AVAL | 7+020 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, L=7 m | 7+300 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 7+540 |
|  | Total: 31 Poduri TUB, 5 Dalate, 2 pe Grinzi |
| ȘOIMU DE SUS | DALAT | PODET EXISTENT,SE INLOCUIESTE CU PODET DALAT MONOLIT NOU LUMINA 5 M, PC. 5 M | 0+030 |
|  | GRINZI | POD EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU POD PE GRINZI PREFABRICATE TIP T52-10, PARTE CAROSABILA 5 m | 0+490 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 0+820 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 1+020 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 1+105 |
|  | DALAT | PODET EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET DALAT MONOLIT NOU LUMINA 5 M, PC. 7 M | 1+380 |
|  | GRINZI | POD EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU POD PE GRINZI PREFABRICATE TIP T52-10, PARTE CAROSABILA 5 m | 1+440 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 1+700 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 2+030 |
|  | GRINZI | POD EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU POD PE GRINZI PREFABRICATE TIP T52-10,PARTE CAROSABILA 5 m | 2+215 |
|  | DALAT | PODET EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET DALAT MONOLIT NOU LUMINA 5 M, PC. 7 M | 2+320 |
|  | Total: 5 Poduri TUB, 3 Dalate, 3 pe Grinzi |
| FRASINIS | POD TUB | PODET TUBULAR EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET TUBULAR ∅800, P.C.=5 m | 0+040 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET TUBULAR ∅1000, P.C.=5 m | 0+290 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 0+395 |
|  | DALAT | PODET EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET DALAT MONOLIT NOU LUMINA 5 M, PC. 5 M | 0+440 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 0+545 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET TUBULAR ∅800, P.C.=5 m | 0+690 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 0+840 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 0+940 |
|  | Total: 7 Poduri TUB, 1 Dalat |
| ȘOIMU DE JOS | DALAT | PODET EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET DALAT MONOLIT NOU LUMINA 5 M, PC. 5 M | 0+240 |
|  | DALAT | PODET EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET DALAT MONOLIT NOU LUMINA 5 M, PC. 5 M | 0+410 |
|  | DALAT | PODET EXISTENT, SE INLOCUIESTE CU PODET DALAT MONOLIT NOU LUMINA 5 M, PC. 5 M | 0+740 |
|  | Total: 3 poduri dalate |
| FRASINIS NOU | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 0+050 |
|  | POD TUB | PODET TUBULAR NOU ∅800, P.C.=5 m | 0+225 |
|  | Total: 2 poduri tub |
| Total general: 44 poduri tub, 12 Dalate, 5 pe Grinzi |

Intersectii si drumuri laterale

Toate intersectiile si accesele la proprietati vor fi racordate la cotele proiectate ale drumului astfel incat accesul la si de la acestea in drum sa se faca cu usurinta. Drumurile laterale se vor pietrui pe o lungime de 25m de la intersectie, pe latimea de 3,50 m si li se vor amenaja santurile  pe aceasta lungime. La drumurile laterale, unde este cazul, se vor prevedea podete tubulare Φ 600mm L=7,50 m.

| Nr. Crt | TRONSON | NR DRUMURI LATERALE | LUNGIME | LATIME | Suprafata carosabila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ml] | [m] | [m] | [mp] |
| 1 | Drum forestier Stegea-Jirezi | 1,00 | 25,00 | 3,50 | 87,50 |
| 2 | Drum forestier Șoimu de Sus | 1,00 | 25,00 | 3,50 | 87,50 |

Siguranta circulatiei in exploatare

Elementele geometrice in plan, profil longitudinal si transversal vor fi astfel amenajate conform STAS-urilor in vigoare astfel incat circulatia sa se desfasoare in conditii de deplina siguranta si confort. Pe lângă aceste elemente se va prevedea semnalizare orizontala prin marcaje longitudinale si transversale conform STAS 1848/7-85 si semnalizare verticala prin indicatoare rutiere conform STAS 1848/1-86  pe tot traseul proiectat.

Lucrări de consolidare

Pe sectoarele de drum unde datorita corectării traseului atât in plan cat si in profil longitudinal,  pe sectoarele având versanții instabili sau pe zonele unde drumul are taluz expus văilor adiacente, s-au prevăzut lucrări de apărare si susținere din materiale locale. Lucrările de  consolidare sunt reprezentate de:

Consolidare  taluz cu anrocamente

| TRONSON | INTERVAL | LUNGIME |  | TIP APARARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km) | (m) |  |  |
| STEGEA-JIREZI | 0+130 | 1+620 | 1490,00 | ST | TP 1 |
|  | 1+660 | 2+280 | 620,00 | ST | TP 1 |
|  | 2+320 | 3+110 | 790,00 | DR | TP 1 |
|  | 3+130 | 3+580 | 450,00 | ST | TP 1 |
|  | 3+600 | 3+690 | 90,00 | DR | TP 1 |
|  | 3+780 | 3+850 | 70,00 | DR | TP 1 |
|  | 4+460 | 5+740 | 1280,00 | ST | TP 1 |
|  | TOTAL STANGA | 3840,00 |  |
|  | TOTAL DREAPTA | 950,00 |  |
|  | TOTAL | 4790,00 |  |
| SOIMU DE SUS | 0+460 | 0+480 | 20,00 | ST | TP 1 |
|  | 0+500 | 0+520 | 20,00 | DR | TP 1 |
|  | 0+570 | 0+585 | 15,00 | DR | TP 1 |
|  | 0+880 | 0+900 | 20,00 | DR | TP 1 |
|  | 0+940 | 0+980 | 40,00 | DR | TP 1 |
|  | 1+030 | 1+060 | 30,00 | DR |  |
|  | 1+140 | 1+190 | 50,00 | DR |  |
|  | 1+240 | 1+320 | 80,00 | DR |  |
|  | 1+500 | 1+560 | 60,00 | ST |  |
|  | 1+600 | 1+620 | 20,00 | ST |  |
|  | 1+700 | 1+880 | 180,00 | ST |  |
|  | 2+180 | 2+200 | 20,00 | ST |  |
|  | TOTAL STANGA | 300,00 |  |
|  | TOTAL DREAPTA | 255,00 |  |
|  | TOTAL | 555,00 |  |
| FRASINIS | 0+005 | 0+110 | 105,00 | DR | TP 1 |
|  | 0+160 | 0+220 | 60,00 | DR | TP 1 |
|  | 0+330 | 0+350 | 20,00 | DR | TP 1 |
|  | 0+540 | 0+560 | 20,00 | ST | TP 1 |
|  | 0+660 | 1+000 | 340,00 | ST | TP 1 |
|  | TOTAL STANGA | 360,00 |  |
|  | TOTAL DREAPTA | 185,00 |  |
|  | TOTAL | 545,00 |  |
| FRASINIS | 0+000 | 0+300 | 300,00 | ST | TP 1 |
|  | TOTAL STANGA | 300,00 |  |
|  | TOTAL DREAPTA | 0,00 |  |
|  | TOTAL | 300,00 |  |

Zid de sprijin si rigola ranforsata

| TRONSON | INTERVAL | LUNGIME |  | TIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km) | (m) |  |  |
| STEGEA JIREZI | 0+010 | 0+150 | 140 | DR | RR |
|  | 0+460 | 0+500 | 40 | DR | RR |
|  | 0+620 | 0+680 | 60 | DR | RR |
|  | 0+710 | 0+760 | 50 | DR | RR |
|  | 0+800 | 1+090 | 290 | DR | RR |
|  | 1+400 | 1+440 | 40 | DR | RR |
|  | 1+620 | 1+690 | 70 | DR | RR |
|  | 1+930 | 2+000 | 70 | DR | RR |
|  | 2+140 | 2+290 | 150 | DR | RR |
|  | 2+300 | 2+840 | 540 | ST | RR |
|  | 3+460 | 3+560 | 100 | DR | RR |
|  | 3+780 | 3+900 | 120 | ST | RR |
|  | 3+920 | 3+990 | 70 | ST | RR |
|  | 3+920 | 4+100 | 180 | DR | ZID TIP 1 |
|  | 4+125 | 4+140 | 15 | ST | RR |
|  | 4+180 | 4+240 | 60 | ST | RR |
|  | 4+300 | 4+450 | 150 | ST | RR |
|  | 4+630 | 4+680 | 50 | DR | RR |
|  | 4+820 | 4+950 | 130 | DR | RR |
|  | 5+190 | 5+270 | 80 | DR | RR |
|  | 5+570 | 5+620 | 50 | DR | RR |
|  | 5+660 | 5+740 | 80 | DR | RR |
|  | TOTAL TIP 1 | 180 |
|  | TOTAL RIG RANFORSATA | 2355 |
| SOIMU DE JOS | 0+280 | 0+340 | 60 | ST | TIP 2 |
|  | 0+580 | 0+700 | 120 | DR | TIP2 |
|  |  |  | 0 | ST | TIP 2 |
|  |  |  | 0 | ST | 180 |
| SOIMU DE SUS | 0+140 | 0+210 | 70,00 | DR | RR |
|  | 0+250 | 0+280 | 30,00 | DR | RR |
|  | 0+310 | 0+360 | 50,00 | DR | RR |
|  | 0+600 | 0+690 | 90,00 | ST | RR |
|  | 0+820 | 1+360 | 540,00 | ST |  |
|  | TOTAL TIP 1 | 780,00 |
|  | TOTAL ZIDURI |  |
| FRASINIS | 0+020 | 0+440 | 420,00 | ST | RR |
|  | 0+590 | 1+000 | 410,00 | DR | RR |
|  | TOTAL TIP 1 | 830,00 |
|  | TOTAL ZIDURI |  |
| FRASINIS NOU | 0+000 | 0+300 | 300,00 | DR | RR |
|  | TOTAL TIP 1 |  |
|  | TOTAL ZIDURI | 300,00 |

Durata de realizare a execuţiei va fi de 36 de luni, iar perioada de exploatare normala a obiectivului după realizarea investiției este de 30 ani.

Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate

Materiile prime şi cele auxiliare necesare pentru realizarea  terasamentelor sunt redate în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Denumire materie prima | Cantitate aproximativa necesara | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balast | 10955 | mc |
| 2 | Piatra sparta | 7845 | mc |
| 3 | Piatră brută | 7180 | mc |
| 4 | Parapet metalic semigreu | 410 m | m |
| 5 | Anrocamente | 1247 tone | to |
| 6 | Indicatoare rutiere | 25 bucati | buc |
| 7 | Podețe tabulare | 59 bucati | buc |

Organizarea de şantier nu se va realiza în cadrul suprafețelor habitatelor de interes  comunitar din zona proiectului. Suprafeţele ocupate de organizarea de şantier vor fi aduse la cunoștința custodelui și a autorității de mediu, fiind ulterior monitorizate prin Planul de monitorizare.

Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind localizat în totalitate în situl Natura 2000 ROSCI0051 Cușma.

Pentru proiect a fost emisă de către APM BN decizia etapei de încadrare nr. 692/14.11.2017, iar pentru realizarea proiectului s-a obţinut avizul favorabil nr.4433/124 din 05.12.2017 emis cu condiții de către custodele sitului ROSCI0051 Cușma – Asociația Proprietarilor de Pădure Bistricioara Bistrița Bîrgăului.

Prin implementarea proiectului propus nu există pierderi de habitat și nu este afectată starea favorabilă de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ.

Speciile de plante şi faună pentru care s-au desemnat ROSCI0051 Cușma și rezervațiile naturale incluse  nu vor fi afectate negativ de implementarea proiectului.

Datorită caracteristicilor drumurilor, nu există o fragmentare funcţională a habitatelor utilizate de speciile de faună.

Perturbarea datorată lucrărilor din faza de execuţie sau operare este temporară şi nu afectează obiectivele de conservare ale ariei protejate.

Astfel, implementarea proiectului propus nu afectează semnificativ obiectivele de conservare ale ROSCI0051 Cușma.

- Se avizează lucrările mai sus menționate, cu următoarele condiţii:

- respectarea întocmai a proiectului propus spre avizare şi a condiţiilor impuse prin avizele obţinute;

- evitarea ocupării de suprafeţe suplimentare de teren, în afara perimetrului drumului;

- lucrările în albie se vor executa doar în perioadele secetoase și cu debit redus a cursurilor de apă;

- pentru transportul persoanelor şi a materialelor se vor folosi drumurile de acces existente și se vor evita zonele sensibile din aria naturală protejată;

- se vor lua toate măsurile necesare, evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului şi subsolului) şi biotici (florei şi faunei), precum şi pentru reducerea impactului asupra biodiversităţii;

- utilizarea celor mai bune tehnici de execuţie, în vederea reducerii emisiilor şi respectarea acestora pe toată durata execuţiei lucrărilor;

- se vor aplica cu stricteţe măsurile de reducere a impactului pentru speciile şi habitatele naturale protejate din aria naturală protejată traversată;

- este interzisă capturarea animalelor şi nu se vor hrăni animalele în zona de desfășurare a lucrărilor;

- folosirea oricărui tip de resursă naturală, din interiorul ariilor naturale protejate, se va face doar din perimetrele autorizate de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

- este strict interzisă execuţia lucrărilor pe timpul nopţii;

- se va stabili un plan de măsuri de intervenţie în caz de poluare accidentală şi  se vor asigura mijloace necesare;

- se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanţi cât mai mici pe unitatea de putere şi cu control cât mai restrictiv al emisiilor de poluanţi în gazele de eşapament;

- operaţiile generatoare ale unor niveluri de zgomot mai ridicate, vor fi etapizate corespunzător în vederea reducerii la minim a efectelor dăunătoare asupra speciilor;

- utilajele vor fi întreţinute şi exploatate corespunzător, conform regulamentelor de operare, respectarea instrucţiunilor de siguranță şi protecţia muncii. Vor fi verificate periodic mijloacele de transport, în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament. Punerea în funcţiune a acestora se va face numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- utilajele vor fi dotate obligatoriu cu amortizoare de zgomot şi vor acţiona pe traseele şi în timpul programului de lucru stabilite;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silențioase în vederea diminuării zgomotului datorat activităţilor  de construcţie, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă;

- alimentarea cu combustibili a utilajelor tehnologice, se va realiza la punctele de alimentare cu combustibili din incinta organizării de şantier;

- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi) se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci, transportul, iar depozitarea se va face în unităţi specializate pentru eliminare, în vederea limitării şi înlăturării pagubelor;

- execuţia tuturor reparaţiilor utilajelor şi mijloacelor de transport se va face numai în ateliere specializate;

- în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu, care afectează obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată aria protejată, se va anunţa în cel mai scurt timp autoritatea de mediu și custodele în vederea stabilirii măsurilor de remediere, care vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul;

- monitorizarea periodică a zgomotului şi vibraţiilor pe perioada de execuţie a lucrărilor propuse;

- după executarea lucrărilor, terenurile se vor reface şi se vor aduce la starea iniţială;

- se interzice abandonarea și incinerarea deşeurilor;

- este interzisă arderea vegetaţiei pe amplasament şi în zonele limitrofe acestuia;

- se interzice depozitarea necontrolată a excesului de pământ şi moloz rezultat în urma lucrărilor, respectându-se cu stricteţe limitele spaţiilor de depozitare stabilite;

- interzicerea depozitării materialelor de orice tip în apropierea cursurilor de apă, traversate de tronsoanele de drum supuse reabilitării;

- lucrările de decopertare se vor realiza astfel încât, pământul vegetal să poată fi utilizat la refacerea cadrului natural sau pentru realizarea de lucrări de refacere a terenurilor degradate;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor: colectarea, valorificarea şi transportul deşeurilor menajere, deșeurilor metalice, cauciuc, uleiuri uzate şi ambalaje, la unităţi specializate, autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului;

- colectarea şi evacuarea ritmică a deşeurilor menajere pentru a nu atrage animalele şi a evita riscul de îmbolnăvire şi accidentare a acestora sau a personalului. Deșeurile generate pe amplasament nu se vor depozita mai mult de 1 săptămână pe teritoriul ariei naturale protejate (în spații conforme), iar depozitarea se va face la distanțe mai mari de 50 m de albia râurilor și pâraielor

- etapizarea operaţiilor generatoare de praf şi umectarea suprafeţelor decopertate din frontul de lucru în perioadele secetoase, astfel încât nivelul concentraţiilor de pulberi în atmosferă, să fie situate sub valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor;

II. Măsuri generale pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative adverse asupra biodiversităţii

- Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care pot fi întâlnite în perimetrul de execuţie a lucrărilor sunt interzise:

  - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

  - deteriorarea, distrugerea şi/ sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/ sau ouălor din natură;

  - deteriorarea şi/ sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

  - recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- Desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor pentru care s-a determinat prezența pe amplasament sau s-a instituit aria naturală protejată;

- În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările, va limita folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot și nu se va depărta de frontul de lucru;

- Se interzice doborârea arborilor care au fost afectați de lucrări, dacă aceștia prezintă un cuib activ. În acest caz se încearcă asigurarea arborelui până la plecarea puilor din cuib, sau în ultimă instanță relocarea perechii și cuibului în vecinătatea arborelui afectat, în prezența custodelui ariei naturale protejate sau a unor specialiști/instituții/organizații cu rol în protecția, creșterea și reabilitarea animalelor sălbatice;

- La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, în special cervide, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau rănit, se vor contacta administratorul ROSCI0051 Cușma, responsabilul cinegetic și/sau organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform legii;

- Pentru limitarea impactului asupra speciilor de interes comunitar, se recomandă ca desfășurarea lucrărilor în interiorul ariei naturale protejate să nu se realizeze concomitent pe toate sectoarele de drum;

- Se vor respecta măsurile și reglementările conform Regulamentului și Planului de management aprobat al ROSCI0051 Cușma prin OMMAP 1026/2016;

- Este interzis accesul în aria naturală protejată cu câini și lăsarea liberă a acestora pe toată perioada de desfășurare a lucrărilor.

Desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor pentru care s-a instituit aria naturală protejată sau s-a determinat prezența pe amplasament, astfel:

              - 01 ianuarie – 29 februarie: nașterea și creșterea puilor pentru lup – Canis lupus;

              - 15 martie – 15 mai: creșterea puilor de urs – Ursus arctos;

              - 01 februarie – 30 martie: nașterea și creșterea puilor de râs – Lynx lynx și pisică   sălbatică – Felis silvestris;

              - 01martie – 15 aprilie: rotitul cocoșului de munte Tetrao urogallus;

              - 01 martie – 31 august – prioada critică pentru speciile de pești de interes comunitar;

              - 15 martie – 15 iunie: perioada de reproducere a amfibienilor;

              - 01 aprilie – 15 iulie: cuibăritul și creșterea puilor de păsări;

              - 15 mai – 15 iunie: nașterea și creșterea puilor de cerb – Cervus elaphus și căprioară- Capreolus capreolus;

              - 10 septembrie – 15 octombrie: boncănitul la cerb – Cervus elaphus;

- În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările, va limita folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot;

- Personalul nu se va depărta de frontul de lucru;

Se interzice doborârea arborilor care au fost afectați de lucrări dacă aceștia prezintă un cuib activ. În acest caz se încearcă asigurarea arborelui până la plecarea puilor din  cuib,  sau  în  ultimă  instanță  relocarea  perechii  și  cuibului  în  vecinătatea arborelui afectat în prezența custodelui ariei naturale protejate sau a unor specialiști/instituții/organizații  cu  rol  în  protecția,  creșterea  și  reabilitatarea animalelor sălbatice;

III. Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra fiecărei specii posibil afectate de implementarea proiectului

Măsuri de reducere a impactului pentru specia Canis lupus – lup, Ursus arctos – urs brun, Felis silvestris - pisică sălbatică și Lynx lynx - râs:

- lucrările de modernizare se vor realiza în afara perioadei februarie - iunie,  în vederea evitării perioadele critice ale speciilor şi disturbării exemplarelor de carnivore mari:

  - pentru specia urs 15 martie – 15 mai - creșterea puilor;

  - pentru specia lup 01 aprilie – 30 iunie - nașterea și creșterea puilor;

  - pentru specia râs 01 februarie – 30 martie - nașterea și creșterea puilor;

- folosirea unor utilaje cu o capacitate în acord cu cerinţele lucrării (pentru evitarea lucrului cu motor turat în permanența, în vederea reducerii zgomotului dar în același timp și pentru reducerea la maxim posibil a vibraților);

- deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele sălbatice;

- la identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, în special cervide, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau rănit, se vor contacta custodele ROSCI0051 Cușma, responsabilul cinegetic și/sau organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform legii;

- pentru  limitarea  impactului  asupra  speciilor  de  interes  comunitar, desfășurarea lucrărilor în interiorul ariei naturale protejate nu se va realiza concomitent pe toate sectoarele de drum;

- montarea panourilor de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de amfibieni și mamifere mari;

- este interzis accesul în aria naturală protejată cu câini și lăsarea liberă  a  acestora pe toată perioada de desfășurare a lucrărilor.

Măsuri de reducere a impactului pentru specia Lissotriton montandoni – triton carpatic, Bombina variegata – buhai de balta cu burta galbenă

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere, iar desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioada sensibilă a  speciei, respectiv:

- 15 martie – 15 iunie - perioada de reproducere a amfibienilor;

- montarea rigolelor pe marginea drumului se va face doar în periada Septembrie-Februarie pentru a nu avea un impact asupra populației rezidente de amfibieni.

- pentru prevenirea poluării apelor, se vor stabili locuri special amenajate pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor situate la distanţe de minim 50 m faţă de cursurile de apă;

- se vor crea noi habitate umede prin săparea gropilor (cu avizul custodelui ROSCI0051 Cușma), în afara rigolelor drumurilor forestiere Șoimu de Jos și Șoimu de Jos; gropile vor avea o adâncime  de  20-50 cm și o suprafață de 1-3 m2. Ele se vor realiza în zonele care pot permite apei să se mențină

- se vor monta panouri de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de amfibieni și mamifere mari;

Măsuri de reducere a impactului pentru specia Cottus gobio – zglăvozcă

- nu se vor depozita volume de pământ, stânci sau cioate dislocate în zonele în care pot obtura cursurile apelor de suprafaţă;

- lucrările de podeţe tubulare pe cursuri nepermanente de apă se vor executa în timpul perioadelor secetoase, atunci când impactul asupra apei să fie minim;

- în cazurile cursurilor permanente de apă, lucrările la podeţe se vor executa tot în timpul perioadelor secetoase din lunile Septembrie-Noiembrie, dar după devierea temporară a cursurilor, astfel încât materialele utilizate (mortare pentru zidării şi betoane) să nu vină în contact direct cu apa până după realizarea prizei complete a acestora;

- pentru prevenirea poluării apelor, se vor stabili locuri special amenajate pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor situate la distanţe de minim 50 m faţă de cursurile de apă;

alimentarea cu apă se va asigura de la reţele existente sau în sistem îmbuteliat.

Măsuri de reducere a impactului pentru specia Leptidea morsei - albilita de padure, Calimorpha quadripunctaria - fluturele rosu dungat

- refacerea suprafețelor ocupate cu organizarea de șantie;

- interzicerea folosirii becurilor cu vapori de mercur pe o rază de 1 km de la limita habitatului populaţiilor existente, utilizate pentru iluminat. Becurile cu vapori de mercur plasate în apropierea habitatului speciei atrag fluturii, în special masculii. Aceştia, venind la becuri, sunt mâncaţi de lilieci şi dimineaţa de păsări, reducându-se astfel posibilitatea împerecherii cu femelele, consecinţele fiind reducerea efectivelor populaţiei. Dacă tot este necesară folosirea iluminatului se propune schimbarea becurilor cu cele cu vapori de sodiu (cu lumină portocalie, care nu conţin lumină UV, şi nu atrag fluturii).

-interzicerea oricărei forme de defrișare, cu execpția celor prevăzute în proiect

Măsuri de reducere a impactului pentru specia Bonasia bonasia – ieruncă, Tetrao urogallus – cocoș de munte, Turdus pilaris – cocoșar

- La lucrările de terasamente se va utiliza excavatorul în defavoarea buldozerului conform “Ghidului de bune practici pentru drumurile forestiere” şi normativului de proiectare a drumurilor forestiere PD-003-11;

- Lucrările aferente investiției se vor realiza în afara perioadei 1 Martie -30 Iunie.

Măsuri de reducere a impactului pentru specia Tozzia carpatica, Hierachium rotundatum

- Exploatarea forestieră se va executa cu impact minim asupra vegetaţiei ierboase, utilizănd funicularul pe pantele abrupte, fără decopertări de sol prin trageri de lemn, respectând recomadările din amenajamente privind suprafeţele maxime de exploatare a răşinoaselor prin tăieri la ras şi replantări corespunzătoare;

- Este interzisă recoltarea sau vătămarea exemplarelor speciilor, în orice stadiu.

Măsuri de reducere a impactului pentru habitatele 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 91V0 - Păduri dacice de fag: Symphyto-Fagion, 91E0* – Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior

- se  interzic lucrări de amenajare de șantier în cadrul habitatului;

- La lucrările de terasamente se va utiliza excavatorul în defavoarea buldozerului conform “Ghidului de bune practici pentru drumurile forestiere” şi normativului de proiectare a drumurilor forestiere PD-003-11;

- Utilajele echipate cu motor vor respecta HG 332/2007 şi se vor efectua reglaje corespunzătoare în conformitate cu condiţiile impuse de ITP

- Mijloacele de transport pentru materialele de construcţie vor fi prevăzute cu prelată.

- Umezirea pe cât posibil a zonelor de depozitare provizorie a materiilor prime sau a deşeurilor rezultate din săpătură (în special în perioadele cu vânt mai puternic)

- Alimentarea cu energie electrică se face de la reţele existente sau cu un generator mobil.

- Fiecare punct de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile

- Este interzisă plantarea sau semănarea ulterioara – în scop de regenerare – a unor specii care nu sunt elementele florei locale;

- Este interzisă extragerea exemplarelor din speciile edificatoare ale acestuia: Alnus sp., Fraxinus sp., Salix sp.

Măsurile sunt aferente fazei de construcţie şi vor fi implementate de la demararea lucrărilor până la  finalizare.Calendarul de implementare corespunde astfel, cu perioada de construcţie de cca.36 luni.

Responsabilitatea implementării acestor măsuri revine atât beneficiarului şi cât şi constructorului, atât în perioada de execuție cât și de exploatare.

Monitorizarea implementării măsurilor mai sus menţionate, a planului de monitorizare, revine beneficiarului şi constructorului.

Pe perioada de implementare a proiectului și după realizarea acestuia, timp de trei ani se va realiza monitorizarea speciilor şi habitatelor și a măsurilor de conservare prezentate în studiu de evaluare adecvată, în vederea evaluării impactului lucrărilor.

Monitorizarea speciilor şi habitatelor se va face cu respecta protocoalele de monitorizare prezentate în studiu şi în perioadele optime recomandate de evaluator, iar din echipa  de monitorizare  va face parte şi un speciaist  pentru a facilita identificarea  speciilor sau a urmelor întâlnite pe amplsament.

Rapoartele de monitorizare se vor transmite anual Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa – Năsăud.

Eșalonarea perioadelor în care se poate implementa proiectul, coroborate cu perioadele de reproducere, cuibărit, migrație ale speciilor de interes comunitar și perioadele de vegetație, astfel încât impactul să fie minim, se va face conform tabelului:

| Luni/an Specii/habitate | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | noi | dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pești |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevertebrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- perioada critică a speciilor și habitatelor

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative şi avize:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;

- Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- Avizul nr. 4433/124/05.12.2017 emis cu condiții de custodele sitului ROSCI0051 Cușma – Asociația Proprietarilor de Pădure Bistricioara Bistrița Bîrgăului;

La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa - Năsăud, Comisariatul Judeţean Bistriţa - Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu și custodele sitului Natura 2000 ROSCI0051 Cușma – Asociația Proprietarilor de Pădure Bistricioara Bistrița Bârgăului, pentru verificarea conformării cu actul de reglementare.

Prezentul Aviz Natura 2000 conţine concluziile evaluării adecvate şi stabileşte condiţiile de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar traversată de proiect.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de implementare a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.

Titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

Prezentul aviz Natura 2000 poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi reprezintă actul administrativ necesar şi suficient din punct de vedere al protecţiei mediului pentru obţinerea aprobării de dezvoltare pentru proiectul în cauză.

Prezentul aviz a fost emis în 3(trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 14(doisprezece) pagini, semnate şi ştampilate.

# Director Executiv

# biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

# Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Oana ȘTEȚCO							    										    	       			 Întocmit:

Paul Adrian RUS