AVIZ NATURA 2000

- Proiect -

Nr.          din 19.01.2018

Ca urmare a solicitării  nr. 9530/29.08.2016 din partea Oraşului Sîngeorz-Băi, cu sediul în orașul Sîngeorz-Băi, str. Izvoarelor, nr. 2, județul Bistrița-Năsăud, în urma analizării documentelor transmise şi în baza prevederilor art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ NATURA 2000

pentru proiectul: „Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în Oraşul Sîngeorz-Băi, jud. Bistrița-Năsăud”, situat în județul  Bistrița-Năsăud, pe teritoriul administrativ al Oraşului Sîngeorz-Băi, extravilan.

Proiectul prevede modernizarea a şapte drumuri forestiere cu o lungime totală de 10899  metri, din care: Drum forestier Cormaia	- 2852 m, Drum forestier Izvorul Pietrelor – 1200 m, Drum forestier Valea Vinului – 600 m, Drum forestier Porcăreț - 1785 m, Drum forestier Valea Pleșii – 2480 m,  Drum forestier Tătar – 1477 m şi Drum forestier Valea Măgurii – 505 m.

Drumurile forestiere ce fac obiectul investiției se regăsesc în inventarul privind domeniul public al orașului Sîngeorz-Băi, precum și în Amenajamentul Silvic al fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Cormaia Anieș RA.

Drumurile forestiere propuse modernizării au o lățime a părții carosabile de 4 metri pentru drumul forestier Cormaia şi 2,75 metri pe celelalte drumuri forestiere, acostamente între 0,375 – 0,50 metri rezultând o platformă a drumului de 3,50 şi 5 m și o suprafață totală ce urmează a fi ocupată definitiv de 69664.5 mp .

Lucrările propuse a se executa în vederea modernizării celor şapte drumuri forestiere vor conduce la modificări fizice temporare şi permanente ale terenului, astfel:

În profil longitudinal

La proiectarea în profil longitudinal s-a urmărit, corectarea profilului existent al drumului ţinând seama de cotele obligate în dreptul acceselor laterale. Pentru confortul circulației se va corecta pe cât posibil profilul longitudinal, dar fără a implica lucrări de terasamente mari. Profilul longitudinal va fi studiat şi ținând cont de scurgerea apelor, astfel încât să se asigure evacuarea acestora în lungul drumului și apoi către emisar.

În profil transversal

Drumurile forestiere care fac obiectul acestui proiect sunt reprezentate de un drum principal şi şase drumuri secundare.

Ca elemente geometrice se vor proiecta:

Drum forestier principal: Cormaia

- Parte carosabilă  4,00 m

- Acostamente       0,50m   pe ambele părți ale drumului;

- Platforma drum    5,00 m ;

Drumuri forestiere secundare:

- Parte carosabilă  2,75 m

- Acostamente      0,375 m   pe ambele părți ale drumului;

- Platformă drum   3,50 m ;

Se vor realiza șanțuri pereate şi rigole de acostament din beton.

Structura rutieră va fi formată din următoarele straturi:

Pentru drumurile forestiere: Cormaia, Izvorul Pietrelor, Valea Vinului, Porcăret, Tătar, Valea Măgurii şi Valea Pleșii între km :1+220 – 2+500, se recomandă o structură rutieră alcătuită din:

•	umplutură din materiale locale negelive de grosime variabilă;

•	20 cm strat piatră brută;

•	10 cm strat de uzură piatră spartă poligranulară (0-70 mm).

Pentru drumul forestier Valea Pleșii, între km 0+000 – 1+220 se propune:

•	scarificare, reprofilare şi cilindrare pietruire existentă 15-20 cm;

•	15 cm (aport) strat de bază din piatră spartă poligranulară (0-70 mm);

•	6 cm strat legătură BAD20;

•	4 cm strat uzură BA16.

Supralărgirea părții carosabile în curbă

Amenajarea curbelor constă în adoptarea următoarelor măsuri:

- supralărgirea părţii carosabile, pentru a permite înscrierea autovehiculelor în curbă;

- înlocuirea profilului transversal cu două pante din aliniament cu un profil cu pantă transversală unică, spre interiorul curbei, pentru prevenirea derapajului;

- asigurarea vizibilităţii.

La drumurile forestiere cu o singură bandă de circulaţie, supralărgirea se aplică, în întregime, spre interiorul curbei şi, numai excepţional, pentru a evita ziduri de sprijin sau săpături în stâncă, ea se aplică bilateral sau spre exteriorul curbei, dar nu şi la curbele cu raze mici.

Pe supralărgiri se va executa acelaşi sistem rutier ca şi pe drumul care se modernizează.

Acostamente

Lățimea acostamentelor va fi de 0,375-0,50 m şi vor fi consolidate cu piatră spartă. Ele se vor realiza pe o singură parte sau pe ambele părți ale drumului. Pentru drumul forestier Valea Pleșii, între km 0+000 – 1+220, acostamentele se vor realiza cu aceiași structură rutieră ca şi partea carosabilă. Consolidarea se face pentru a evita formarea făgașelor şi a mări siguranța circulației, în situația unei benzi de circulație.

Platforme de încrucișare şi stații de întoarcere

Pe drumurile  forestiere, având lățimea părții carosabile de 2,75-4,00 m se vor realiza stații de încrucișare la distanțe de 300-400 m.

În punctul final (din pădure) al drumului forestier se vor proiecta, în funcţie de condiţiile de relief, staţii de întoarcere, sub formă de platformă sau buclă. Lăţimea platformei va fi între 15-22 m, lungimea 25-30 m. Stațiile de întoarcere și stațiile de încrucișare vor avea aceeaşi structură rutieră ca și cea adoptată pe drumul forestier respectiv.

Scurgerea apelor

Apele pluviale  vor fi colectate în  șanțuri triunghiulare pereate şi rigole de acostament din beton şi prin intermediul văilor şi canalelor existente vor fi transportate către emisarul principal, râul Someșul Mare.

Pentru colectarea apelor pluviale, în locul şanţurilor de pământ existente s-au prevăzut șanțuri triunghiulare pereate pe partea „de la deal” a drumului, care urmăresc profilul longitudinal al drumului și se descarcă în podețele tubulare noi sau înlocuite.

Şanțurile  și rigolele vor avea o lungime de 10819 ml.

Dispozitivele de colectare a apelor pluviale se vor realiza la următoarele poziții kilometrice:

| Nr. crt. | Drum forestier | Șant triunghiular pereat |
| --- | --- | --- |
|  |  | ST. | DR. | Lungime totala |
|  |  | Interval (km) | lungime(m) | interval (km) | lungime(m) | ml |
| 1 | Cormaia | 1+820 | 2+690,00 | 870,00 | 0+000 | 0+600 | 600,00 | 2787,00 |
|  |  |  |  |  | 0+635 | 1+810 | 1175,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2+710 | 2+852 | 142,00 |  |
| 2 | Izvorul Pietrelor | 0+000 | 0+400 | 400,00 | 0+590 | 1+200 | 610,00 | 1190,00 |
|  |  | 0+410 | 0+590 | 180,00 |  |  |  |  |
| 3 | Valea Vinului | 0+025 | 0+300 | 275,00 |  |  |  | 555,00 |
|  |  | 0+320 | 0+600 | 280,00 |  |  |  |  |
| 4 | Porcăret | 1+785 | 1+825 | 40,00 |  |  |  | 40,00 |
| 5 | Pleșii |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 6 | Tătar | 0+000 | 1+477 | 1477,00 |  |  | 0,00 | 1477,00 |
| 7 | Măgurii |  |  | 0,00 | 0+000 | 0+505 | 505,00 | 505,00 |
| Total | 3522 | 3032 | 6554 |

| Nr. crt. | Drum forestier | Rigola acostament |
| --- | --- | --- |
|  |  | ST. | DR. | Lungime totala |
|  |  | interval (km) | lungime (m) | interval (km) | lungime (m) | ml |
| 4 | Porcăret | 0+000 | 1+785 | 1785,00 |  |  | 0,00 | 1785,00 |
| 5 | Pleșii | 0+020 | 2+500 | 2480,00 |  |  | 0,00 | 2480,00 |
| Total | 4265 |  | 4265 |

Poduri şi podețe

Pe drumurile forestiere, pentru asigurarea continuității scurgerii apelor, podețele existente se vor decolmata, cele subdimensionate se vor înlocui şi acolo unde apa stagnează pe platforma drumului se vor amplasa podețe tubulare noi. Se vor amplasa podețe tubulare din țeavă corugată cu diametrul de Ø800mm şi Ø1000mm cu lungimea de 5,00-7,50 m, cu cameră de cădere şi coronamente din beton, precum şi podețe dalate monolite.

Podeţele tubulare existente degradate, sau care nu asigură lățimea necesara, vor fi înlocuite cu podeţe noi din țeava corugată de polietilenă, cu diametre cuprinse între Φ600 mm şi Φ1000 mm. De asemenea s-au prevăzut şi podețe tubulare noi. Pentru fiecare con de dejecție în amonte de podeț s-a prevăzut cameră de cădere de tip prag.

Podețele dalate degradate existente se vor înlocui cu podețe dalate monolite noi sau se vor repara, în funcție de necesitate.

De asemenea, se vor realiza trei poduri noi pe grinzi prefabricate având deschiderea de 9.5 m şi lățimea părții carosabile de 7.00 m, în locul podurilor existente.

Se vor respecta poziţiile kilometrice ale podurilor şi podeţelor, aşa cum sunt ele prezentate în planurile de situaţie şi în documentaţia care a stat la baza emiterii actului de reglementare.

| Nr. crt. | Tip pod / podeţ | Buc. |
| --- | --- | --- |
|  | Total dalate monolite; lumina=2,5 m, PC=5 m | 2 |
|  | Total dalate monolite; lumina=2,5 m, PC=7 m | 1 |
|  | Total dalate monolite; lumina=5 m, PC=6,6 m | 1 |
|  | Total dalate monolite ce se mențin cu reparații | 1 |
|  | Total poduri pe grinzi; deschidere=9,5 m, PC=7 m | 3 |
|  | Total gura de scurgere d 400, cu grătar carosabil şi subtraversare DN400 L=5M | 7 |
|  | Total DN 600; L=5 m | 18 |
|  | Total DN 800; L=5m | 9 |
|  | Total DN 800; L=6m | 15 |
|  | Total DN 1000; L=5m | 3 |
|  | Total DN 1000; L=7,5 m | 5 |
| Total podeţe | 65 |

Podeț dalat lumina 5 m

Descriere generală

Podețul este amplasat în curbă şi are lățimea părții carosabile de 5m+1,6m supralărgirea şi are o oblicitate de 68 de grade dreapta. Lungimea este de 8.1 m, cu suprastructura alcătuită dintr-o dală de beton armat  rezemată pe două culei din beton monolit fundate direct, racordate cu terasamentele prin intermediul aripilor din beton monolit şi corespunde clasei E de încărcare (A30;V80).  În timpul execuției, pentru devierea traficului se va realiza un podeț alcătuit din tuburi din beton DN600 în rambleu de balast.

Albia se va curăța şi se va profila conform secțiunii de scurgere a podețului, atât în amonte cât şi în aval până la extremitățile aripilor şi se va proteja cu un pereu de piatră brută, așezat pe un strat suport de material granular, având  la capete grinzi de încastrare (pinteni) realizate din beton.

În spatele grinzilor de încastrare se va realiza un prag îngropat de piatră brută.

Podețe dalate lumina 2.5 m

Podețul propus are deschiderea de 2.80 m măsurat în axul de rezemare şi  este normal pe axul văii şi este amplasat în aliniament, iar axul podului nou corespunde cu axul drumului pe care este amplasat.

Podețul are următoarele caracteristici generale:

•	Schema statică		  dala simplu rezemată

•	deschidere: 	               	  2.80 ;

•	lăţime parte carosabilă  	   5.00 m ; 7.00 m

•	lungime:      	           	  	3.10 m

•	lumina:                    		  2.50 m

Albia se va curaţa şi se va profila conform secţiunii de scurgere a podeţului , atât în amonte cât şi în aval până la extremităţile aripilor şi se va proteja cu un pereu de beton, aşezat pe un strat suport de material granular, având  la capete grinzi de încastrare (pinteni) realizate din beton. În spatele grinzilor de încastrare se va realiza un prag îngropat de piatra brută.

Poduri pe grinzi prefabricate

Podurile propuse a se înlocui au o deschidere de 9,5 m, cu suprastructură din grinzi prefabricate din beton precomprimat, cu suprabetonare şi infrastructuri masive, având o oblicitate de 66 grade.

Din punct de vedere static, schema de calcul este grindă simplu rezemată, având grinzile rezemate direct pe cuzineţi pe un strat de mortar de 2 cm.

Podurile au următoarele caracteristici:

•	Clasa de încărcare 		   E (A30, V80)

•	Schema statică		  Grinzi simplu rezemate

•	deschidere: 	               	  9.5 m

•	lăţime parte carosabilă  	  7 m

•	lungime:      	           	  	15.00 m

•	lumina:                    		  8.22 m

Infrastructura

Culeele masive au fundațiile directe din beton. Elevația (beton simplu), zidurile întoarse, zidurile de gardă şi banchetele cuzineților (beton armat) se vor realiza din beton şi respectiv elementele din beton armat.

Corpul culeei este prevăzut cu o evazarare de 50 cm având rolul de cunetă, având înclinaţiile înspre cele două barbacane amplasate în corpul culeei.

Spatele culeelor se protejează împotriva apelor de infiltraţie cu hidroizolaţie din bitum filerizat.

Captarea apelor din spatele culeelor se face prin drenuri de 50 cm lăţime şi evacuarea prin barbacane din PVC - F110 mm. Drenurile se vor îmbrăca într-un strat de geotextil neţesut.

Adâncimea de fundare este sub adâncimea de afuiere totală, în stratul de pietriş cu agabaritic, teren care asigură condițiile de rezistență şi stabilitate a infrastructurilor.

Suprastructura

Suprastructura include, în secțiune transversală 11 grinzi prefabricate cu corzi aderente, cu lungimea de 10,00 m şi înălțimea de 52 cm. Grinzile prefabricate T 52-10 se vor monolitiza printr-o placă de suprabetonare din beton C25/30 care pe lângă rolul de a asigura conlucrarea dintre grinzi, mai are şi rolul de strat suport al hidroizolației şi asigurarea pantei transverale unice de 2%.

Grinzile au lungimea de 10 m şi sunt conform proiectului TIP IPTANA Suprastructuri prefabricate din grinzi cu corzi aderente, nr C 441/92/1.

Calea pe pod va fi alcatuită din hidroizolație, protecția hidroizolației şi două straturi asfaltice: strat de legatură şi strat de uzură.

Pe grinda parapetului s-a prevăzut parapet de tip combinat.

Evacuarea apelor de pe pod se face pe la capetele podului în casiul prevăzut a se executa.

Pentru a evita problemele ce apar în zona rosturilor de dilatație se propune renunțarea la acestea şi monolitizarea plăcii de suprabetonare cu zidul de gardă.

Racordarea cu terasamente

Racordarea culeelor cu terasamentele se face cu aripi de beton monolite cu lungimea de 5,00 m şi cu sferturi de con pereate cu zidărie de piatră brută rostuită cu mortar de ciment cu panta 2:3.

Pentru rampele de acces s-a prevăzut realizarea sistemului rutier conform profilului tip de drum.

Scurgerea apelor de pe pod se va face prin casiul amplasat la un capăt al podului.

Amenajarea albiei

Albia se va curăța şi se va profila conform secțiunii de scurgere a podului şi se va realiza un pereu din piatră brută încadrat la capete cu pinteni din beton şi praguri îngropate de piatră brută.

Intersecții şi drumuri laterale

Toate intersecţiile şi accesele la proprietăţi vor fi racordate la cotele proiectate ale drumului astfel încât accesul la şi de la acestea în drum să se facă cu uşurinţă.

Cele  şapte drumuri forestiere se intersectează cu 12  drumurile laterale, iar acestea se vor împietrui pe o lungime de 20 m și o lățime de 3,50m, şi li se vor amenaja șanțurile  pe această lungime. La drumurile laterale se vor prevedea podețe tubulare Φ 600mm L=7,50 m, pentru a nu întrerupe transportul apelor pluviale către emisar.

Lucrări de consolidare

Pe sectoarele de drum unde datorită corectării traseului atât în plan cât şi în profil longitudinal,  pe sectoarele având versanți instabili s-au pe zonele unde drumul are taluz expus văilor adiacente, s-au prevăzut lucrări de apărare şi susținere din materiale locale. Secțiunile tip propuse sunt prezentate în partea desenată.

| DRUM FORESTIER | INTERVAL | LUNGIME | POZITIE | TIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km) | (m) |  |  |
| CORMAIA | 0+090 | 0+140 | 50 | DR | TIP 2 |
|  | 0+180 | 0+200 | 20 | DR | TIP 2 |
|  | 0+270 | 0+390 | 120 | DR | TIP 2 |
|  | 0+490 | 0+590 | 100 | DR | TIP 2 |
|  | 0+615 | 0+635 | 20 | DR | TIP 2 |
|  | 0+800 | 1+040 | 240 | DR | TIP 2 |
|  | 1+200 | 1+240 | 40 | DR | TIP 2 |
|  | 1+280 | 1+320 | 40 | DR | TIP 2 |
|  | 1+580 | 1+600 | 20 | DR | TIP 2 |
|  | 1+640 | 1+650 | 10 | DR | TIP 2 |
|  | TOTAL TIP 2 | 660 |
|  | TOTAL ZIDURI | 660 |
| IZVORUL PIETRELOR | 0+620 | 0+830 | 210 | ST | TIP 2 |
|  | 0+850 | 0+880 | 30 | ST | TIP 2 |
|  | 1+000 | 1+020 | 20 | ST | TIP 2 |
|  | 1+080 | 1+120 | 40 | ST | TIP 2 |
|  | 1+140 | 1+180 | 40 | ST | TIP 2 |
|  | TOTAL TIP 2 | 340 |
|  | TOTAL ZIDURI | 340 |
| VALEA VINULUI | 0+250 | 0+270 | 20,00 | DR | TIP 2 |
|  | 0+250 | 0+300 | 50,00 | ST | TIP 2 |
|  | 0+360 | 0+410 | 50,00 | DR | TIP 2 |
|  | 0+410 | 0+480 | 70,00 | ST | TIP 2 |
|  | 0+540 | 0+560 | 20,00 | ST | TIP 2 |
|  | TOTAL TIP 2 | 210,00 |
|  | TOTAL ZIDURI | 210,00 |
| PORCĂRET | 0+190 | 0+240 | 50,00 | DR | TIP 2 |
|  | 0+220 | 0+260 | 40,00 | ST | TIP 2 |
|  | 0+300 | 0+320 | 20,00 | ST | TIP 2 |
|  | 0+460 | 0+520 | 60,00 | DR | TIP 2 |
|  | 0+620 | 0+660 | 40,00 | DR | TIP 2 |
|  | 0+750 | 0+770 | 20,00 | DR | TIP 2 |
|  | 1+040 | 1+060 | 20,00 | DR | TIP 2 |
|  | 1+090 | 1+120 | 30,00 | DR | TIP 2 |
|  | 1+200 | 1+220 | 20,00 | DR | TIP 2 |
|  | 1+250 | 1+340 | 90,00 | DR | TIP 2 |
|  | 1+470 | 1+490 | 20,00 | DR | TIP 2 |
|  | 1+590 | 1+630 | 40,00 | DR | TIP 2 |
|  | 1+630 | 1+660 | 30,00 | ST | TIP 2 |
|  | TOTAL TIP 2 | 480,00 |
|  | TOTAL ZIDURI | 480,00 |
| VALEA PLEȘII | 1+300 | 1+340 | 40 | DR | TIP 2 |
|  | 1+380 | 1+420 | 40 | ST | TIP 2 |
|  | 1+480 | 1+570 | 90 | ST | TIP 2 |
|  | 1+600 | 1+620 | 20 | ST | TIP 2 |
|  | 1+790 | 1+830 | 40 | ST | TIP 2 |
|  | 2+130 | 2+150 | 20 | ST | TIP 2 |
|  | 2+130 | 2+180 | 50 | DR | TIP 2 |
|  | 2+280 | 2+290 | 10 | ST | TIP 2 |
|  | 2+440 | 2+460 | 20 | ST | TIP 2 |
|  | TOTAL TIP 2 | 330 |
|  | TOTAL ZIDURI | 330 |
| DRUM FORESTIER | INTERVAL | LUNGIME |  | TIP |
|  | (km) | (m) |  |  |
| TĂTAR | 0+200 | 0+300 | 100 | DR | TIP 2 |
|  | 0+360 | 0+380 | 20 | DR | TIP 2 |
|  | 0+410 | 0+430 | 20 | DR | TIP 2 |
|  | 0+510 | 0+530 | 20 | DR | TIP 2 |
|  | 0+560 | 0+580 | 20 | DR | TIP 2 |
|  | 0+640 | 0+720 | 80 | DR | TIP 2 |
|  | 1+340 | 1+400 | 60 | DR | TIP 2 |
|  | 1+450 | 1+470 | 20 | ST | TIP 2 |
|  | TOTAL TIP 2 | 340 |
|  | TOTAL ZIDURI | 340 |
| DRUM FORESTIER | INTERVAL | LUNGIME |  | TIP |
|  | (km) | (m) |  |  |
| MĂGURII | 0+040 | 0+450 | 410 | DR | TIP 2 |
|  | 0+150 | 0+180 | 30 | ST | TIP 4 |
|  | 0+180 | STATIE INTOARCERE | 340 | ST | TIP 3 |
|  | 0+460 | 0+480 | 20 | DR | TIP 2 |
|  | 0+480 | STATIE INTOARCERE | 30 | DR | TIP 1 |
|  | TOTAL TIP 1 | 30 |
|  | TOTAL TIP 2 | 430 |
|  | TOTAL TIP 3 | 340 |
|  | TOTAL TIP 4 | 30 |
|  | TOTAL ZIDURI | 830 |
| TOTAL ZIDURI TIP 1 | 30,00 |  |  |
| TOTAL ZIDURI TIP 2 | 2790,00 |  |  |
| TOTAL ZIDURI TIP 3 | 340 |  |  |
| TOTAL ZIDURI TIP 4 | 30,00 |  |  |
| TOTAL LUNGIME ZIDURI | 3190,00 |  |  |

Apărări de mal:

| DRUM FORESTIER | INTERVAL | LUNGIME | POZITIE | TIP APARARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km) | (m) |  |  |
| CORMAIA | 0+000 | 1+080 | 1080,00 | ST | anrocamente |
|  | 1+160 | 1+240 | 80,00 | ST | anrocamente |
|  | 1+380 | 1+400 | 20,00 | ST | anrocamente |
|  | 1+560 | 1+640 | 80,00 | ST | anrocamente |
|  | 2+220 | 2+360 | 140,00 | DR | anrocamente |
|  | TOTAL STANGA | 1260,00 |  |
|  | TOTAL DREAPTA | 140,00 |  |
|  | TOTAL | 1400,00 |  |
| IZVORUL PIETRELOR | 0+060 | 0+190 | 130,00 | DR | anrocamente |
|  | 0+540 | 0+590 | 50,00 | DR | anrocamente |
|  | TOTAL STANGA | 0,00 |  |
|  | TOTAL DREAPTA | 180,00 |  |
|  | TOTAL | 180,00 |  |
| VALEA VINULUI | 0+580 | 0+600 | 20,00 | DR | anrocamente |
|  | TOTAL STANGA | 0,00 |  |
|  | TOTAL DREAPTA | 20,00 |  |
|  | TOTAL | 20,00 |  |
| PORCĂRET | 1+785 | Statie intoarcere | 40,00 | DR | anrocamente |
|  | TOTAL STANGA | 0,00 |  |
|  | TOTAL DREAPTA | 40,00 |  |
|  | TOTAL | 40,00 |  |
| VALEA PLEȘII | 0+050 | 0+200 | 150,00 | DR | anrocamente |
|  | 0+260 | 0+650 | 390,00 | DR | anrocamente |
|  | 0+780 | 1+180 | 400,00 | DR | anrocamente |
|  | 1+480 | 1+780 | 300,00 | DR | anrocamente |
|  | TOTAL STANGA | 0,00 |  |
|  | TOTAL DREAPTA | 1240,00 |  |
|  | TOTAL | 1240,00 |  |
| TĂTAR | 1+460 | Stație întoarcere | 40,00 | DR | anrocamente |
|  | TOTAL STANGA | 0,00 |  |
|  | TOTAL DREAPTA | 40,00 |  |
|  | TOTAL | 40,00 |  |
| MĂGURII | 0+000 | 0+150 | 150,00 | ST | anrocamente |
|  | TOTAL STANGA | 150,00 |  |
|  | TOTAL DREAPTA | 0,00 |  |
|  | TOTAL | 150,00 |  |
| TOTAL ANROCAMENTE | 3070,00 | ml |  |

Siguranța circulației în exploatare

Indicatoarele rutiere ce urmează a fi instalate pe tronsoanele ce vor fi modernizate vor fi :

- de avertizare ;

- de reglementare.

Pentru asigurarea siguranței circulației se vor monta parapete de tip semi-greu pe toată lungimea sectoarelor având  taluzuri mai înalte de 2 m. Lungimea totală a parapetelor de tip semigreu fiind de 4230 ml pe cele şapte drumuri. Pe podețe se vor amplasa parapete de tip combinat.

Durata de realizare a execuţiei va fi de 36 de luni, iar perioada de exploatare normală a obiectivului după realizarea investiției este de 10 ani.

Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate

Materiile prime şi cele auxiliare necesare pentru realizarea reabilitarea drumurilor forestiere sunt redate în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Denumire materie prima | Cantitate aproximativa necesara | UM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Piatră spartă | 4820 | mc |
|  | Piatră spartă mare | 9800 | mc |
|  | Anrocamente | 3985 | to |
|  | Beton BAD20 | 970,5 | to |
|  | Beton BA16 | 585,5 | to |
|  | Podeț Ø1000 mm, L=5 m cu camera de cădere tip prag și coronamente din beton | 3 | buc |
|  | Podeț Ø1000 mm, L=7.5 m cu camera de cădere tip prag și coronamente din beton | 5 | buc |
|  | Podeț Ø800 mm, L=5 m cu camera de cădere și coronamente din beton | 9 | buc |
|  | Podeț Ø800 mm, L=6 m cu camera de cădere și coronamente din beton | 15 | buc |
|  | Podeț Ø600mm, L=5m cu camera de cădere și coronamente din beton | 18 | buc |
|  | Podeț dalat monolit; lumina 2,50 m, PC=7m | 1 | buc |
|  | Podeț dalat monolit, Lumina=2,5m, PC=5,00m | 2 | buc |
|  | Podeț dalat monolit, Lumina=5m, PC=6,6m | 1 | buc |
|  | Podeț dalat monolit ce se repară | 1 | buc |
|  | Poduri pe grinzi Deschidere=9,5m, PC=7m | 3 | buc |

Organizarea de șantier se va amenaja în afara ariilor naturale protejate.

Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind localizat parțial în siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei și Parcul Național Munții Rodnei.

Amplasamentul proiectului propus este inclus, prin drumurile Valea Vinului, Cormaia și Izvorul Pietrelor, în siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei și în Parcului Național Munții Rodnei. Tronsoanele care se regăsesc în arii protejate sunt:

| Nr. Crt. | Denumire drum forestier conform SF | Lungime (m) | Lungime în SCI, SPA și PNMR (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Drum Forestier Cormaia | 2852 | 2477.7 |
|  | Drum Forestier Izvorul Pietrelor | 1200 | 1037.9 |
|  | Drum Forestier Valea Vinului | 600 | 158.7 |
| Total suprafaţă în arii protejate | 3674,3 |

Pentru proiect a fost emisă de către APM BN decizia etapei de încadrare nr. 788/19.12.2017, iar pentru realizarea proiectului s-a obţinut avizul nr. 1026/20.11.2017, emis cu condiții de către Administrația Parcului Național Munții Rodnei.

Conform proiectului tehnic, suprafața de implementarea a proiectului în situri Natura 2000, respectiv suprafața drumurilor forestiere modernizate, este de 3,06 ha, ceea ce reprezintă 0,0052% din ROSCI0125 Munții Rodnei, 0,0005% din ROSPA005 Munții Rodnei și 0,0052 % din Parcul Național Munții Rodnei.

Obiectivele de conservare ROSCI0125 Munții Rodnei vizează protejarea a 26 de habitate și 7 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni, 3 specii de pești, 9 specii de nevertebrate și 8 specii de plante.

Obiectivele de conservare ale ROSPA 0085 Munții Rodnei vizează 16 specii de păsări.

Importanța Parcul Național Munții Rodnei se datorează geologiei și geomorfologiei munților cât și prezenței a numeroase specii de floră și faună, endemite și relicte glaciare.

În aria proiectului și în proximitatea acestuia au fost identificate următoarele habitate de interes comunitar:

- Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane -  cod 3240

- Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane – cod 3220

- Păduri  aluviale  cu  Alnus  glutinosa  și  Fraxinus  excelsior  (Alno-Padion,  Alnion incanae, Salicion albae) – cod 91E0*

- Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum –cod 9110

În urma evaluării adecvate niciunul din habitate nu poate fi afectat semnificativ de implementarea proiectului, deoarece prin natura sa proiectul nu propune defrișarea unei porțiuni din acestea, nerezultând pierderi de habitate de interes comunitar sau naţional.

Speciile protejate în sit:

Mamifere : Canis lupus (lup), Ursus arctos (urs), Lynx lynx (râs), Lutra lutra (vidra).

Elementele prezentate, corelate cu ecologia şi etologia speciilor de mamifere menţionate conduc la concluzia că suprafaţa deservită de drumuri poate fi utilizată ca habitat de către aceste specii, dar este una foarte restrânsă comparativ cu arealul în care acestea îşi desfăşoară activitatea.

Amfibieni și reptile: Bombina variegata – buhai de baltă cu burta galbenă, izvoraș cu burta galbenă şi Triturus cristatus – triton carpatic,

Impactul cumulat asupra speciei va fi neutru – fără impact.

Pești: Barbus meridionalis –Mreana vânătă sau moioaga,  Cottus gobio- zglăvoc, Eudontomyzon danfordi – chișcar

Impactului asupra speciilor de pești după specificul lucrărilor propuse a fi desfășurate, se poate stabili că nu există impact sigur asupra speciei și habitatului acesteia, astfel că evaluarea încadrează impactul în categoria neutru – fără impact.

Nevertebrate: Calimorpha quadripunctaria – 1078 (fluturele tigru) Carabus hampei – 4012 (carab) Carabus variolosus – 4014 (carab) Carabus zawadzkii – 4015 (carab) Pseudogaurontia excellens – 4024 (gândac)

Elementele prezentate, corelate cu ecologia şi etologia speciilor de nevertebrate menţionate conduc la concluzia că suprafaţa deservită de drumuri poate fi utilizată ca habitat de către aceste specii, dar este una foarte restrânsă comparativ cu arealul în care acestea îşi desfăşoară activitatea. Speciile de nevertebrate enumerate mai sus, pot fi afectate de implementarea proiectului în stadiul de adult, când se deplasează, fiind astfel expuse mortalității prin călcare de către mijloacele auto.

Păsări:  Aegolius funereus - A223, Dendrocopos leucotos - A239, Dryocopus martius - A236, Ficedula albicollis - A321, Ficedula parva - A320, Glaucidium passerinum - A217,

Lanius collurio - A338, Picoides tridactylus - A241, Strix uralensis - A220

Elementele prezentate, corelate cu ecologia şi etologia speciilor de păsări menţionate conduc la concluzia că suprafaţa deservită de drumuri poate fi utilizată ca habitat de către aceste specii, dar este una foarte restrânsă comparativ cu arealul în care acestea îşi desfăşoară activitatea. Având în vedere preferințele speciilor vizate, acestea pot fi afectate de zgomot, în perioada de execuție a lucrărilor, însă luând în considerare mobilitatea speciilor, acestea se pot cu ușurință refugia în perioada de execuție, ulterior revenind și pe porțiunea de habitat din apropierea drumurilor vizate.

Plante: Tozzia carpathica (iarba gâtului) Meesia longiseta – 1389 (mușchi de pământ cu sete lungi),

se apreciază că  impactul asupra speciilor de plante este unul nesemnificativ.

Concluziile studiului de evaluare adecvată, arată că:

- Prin implementarea proiectului propus nu există pierderi de habitat, acesta nu afectează starea favorabilă de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ.

- Speciile de faună pentru care s-au desemnat ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei şi Parcul National Munții Rodnei nu vor fi afectate negativ de implementarea proiectului.

- Datorită caracteristicilor drumurilor, nu există o fragmentare funcţională a habitatelor utilizate de speciile de faună.

- Perturbarea datorată lucrărilor din faza de execuţie sau operare este temporară şi nu afectează obiectivele de conservare ale ariei protejate.

- Astfel, implementarea proiectului propus nu afectează semnificativ obiectivele de conservare ale Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei

Se avizează lucrările mai sus menționate, cu următoarele condiţii:

- Măsuri  cu caracter general, pentru  reducerea impactului asupra mediului:

- respectarea întocmai a proiectului propus spre avizare şi a condiţiilor impuse prin avizele obţinute;

- evitarea ocupării de suprafeţe suplimentare de teren, în afara perimetrului drumului;

- lucrările în albie se vor executa doar în perioadele secetoase și cu debit redus a cursurilor de apă;

- pentru transportul persoanelor şi a materialelor se vor folosi drumurile de acces existente și se vor evita zonele sensibile din aria naturală protejată;

- se vor lua toate măsurile necesare, evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului şi subsolului) şi biotici (florei şi faunei), precum şi pentru reducerea impactului asupra biodiversităţii;

- utilizarea celor mai bune tehnici de execuţie, în vederea reducerii emisiilor şi respectarea acestora pe toată durata execuţiei lucrărilor;

- se vor aplica cu stricteţe măsurile de reducere a impactului pentru speciile şi habitatele naturale protejate din aria naturală protejată traversată;

- este interzisă capturarea animalelor şi nu se vor hrăni animalele în zona de desfășurare a lucrărilor;

- folosirea oricărui tip de resursă naturală, din interiorul ariilor naturale protejate, se va face doar din perimetrele autorizate de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

- este strict interzisă execuţia lucrărilor pe timpul nopţii;

- se va stabili un plan de măsuri de intervenţie în caz de poluare accidentală şi  se vor asigura mijloace necesare;

- se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanţi cât mai mici pe unitatea de putere şi cu control cât mai restrictiv al emisiilor de poluanţi în gazele de eşapament;

- operaţiile generatoare ale unor niveluri de zgomot mai ridicate, vor fi etapizate corespunzător în vederea reducerii la minim a efectelor dăunătoare asupra speciilor;

- utilajele vor fi întreţinute şi exploatate corespunzător, conform regulamentelor de operare, respectarea instrucţiunilor de siguranță şi protecţia muncii. Vor fi verificate periodic mijloacele de transport, în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament. Punerea în funcţiune a acestora se va face numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- utilajele vor fi dotate obligatoriu cu amortizoare de zgomot şi vor acţiona pe traseele şi în timpul programului de lucru stabilite;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silențioase în vederea diminuării zgomotului datorat activităţilor  de construcţie, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă;

- alimentarea cu combustibili a utilajelor tehnologice, se va realiza la punctele de alimentare cu combustibili din incinta organizării de şantier;

- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi) se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci, transportul, iar depozitarea se va face în unităţi specializate pentru eliminare, în vederea limitării şi înlăturării pagubelor;

- execuţia tuturor reparaţiilor utilajelor şi mijloacelor de transport se va face numai în ateliere specializate;

- în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu, care afectează obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată aria protejată, se va anunţa în cel mai scurt timp autoritatea de mediu și custodele în vederea stabilirii măsurilor de remediere, care vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul;

- monitorizarea periodică a zgomotului şi vibraţiilor pe perioada de execuţie a lucrărilor propuse;

- după executarea lucrărilor, terenurile se vor reface şi se vor aduce la starea iniţială;

- se interzice abandonarea și incinerarea deşeurilor;

- este interzisă arderea vegetaţiei pe amplasament şi în zonele limitrofe acestuia;

- se interzice depozitarea necontrolată a excesului de pământ şi moloz rezultat în urma lucrărilor, respectându-se cu stricteţe limitele spaţiilor de depozitare stabilite;

- interzicerea depozitării materialelor de orice tip în apropierea cursurilor de apă, traversate de tronsoanele de drum supuse reabilitării;

- lucrările de decopertare se vor realiza astfel încât, pământul vegetal să poată fi utilizat la refacerea cadrului natural sau pentru realizarea de lucrări de refacere a terenurilor degradate;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor: colectarea, valorificarea şi transportul deşeurilor menajere, deșeurilor metalice, cauciuc, uleiuri uzate şi ambalaje, la unităţi specializate, autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului;

- colectarea şi evacuarea ritmică a deşeurilor menajere pentru a nu atrage animalele şi a evita riscul de îmbolnăvire şi accidentare a acestora sau a personalului;

- etapizarea operaţiilor generatoare de praf şi umectarea suprafeţelor decopertate din frontul de lucru în perioadele secetoase, astfel încât nivelul concentraţiilor de pulberi în atmosferă, să fie situate sub valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor;

II. Măsuri generale pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative adverse asupra biodiversităţii

- Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care pot fi întâlnite în perimetrul de execuţie a lucrărilor sunt interzise:

  - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

  - deteriorarea, distrugerea şi/ sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/ sau ouălor din natură;

  - deteriorarea şi/ sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

  - recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- Desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor pentru care s-a determinat prezența pe amplasament sau s-a instituit aria naturală protejată;

- În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările, va limita folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot și nu se va depărta de frontul de lucru;

- Se interzice doborârea arborilor care au fost afectați de lucrări, dacă aceștia prezintă un cuib activ. În acest caz se încearcă asigurarea arborelui până la plecarea puilor din cuib, sau în ultimă instanță relocarea perechii și cuibului în vecinătatea arborelui afectat, în prezența administratorul ariei naturale protejate sau a unor specialiști/instituții/organizații cu rol în protecția, creșterea și reabilitarea animalelor sălbatice;

- La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, în special cervide, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau rănit, se vor contacta administratorul ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei și Parcul Național Munții Rodnei, responsabilul cinegetic și/sau organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform legii;

- Pentru limitarea impactului asupra speciilor de interes comunitar, se recomandă ca desfășurarea lucrărilor în interiorul ariei naturale protejate să nu se realizeze concomitent pe toate sectoarele de drum;

III. Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra fiecărei specii posibil afectate de implementarea proiectului

Măsuri de reducere a impactului pentru specia Canis lupus (lup), Ursus arctos (urs brun), Lynx lynx (râs), Felis silvestris (pisică sălbatică) și Lutra lutra (vidra).:

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor, respectiv:

  - pentru specia lup 1 ianuarie – 29 februarie - nașterea și creșterea puilor;

  - pentru specia urs 15 martie – 15 mai - nașterea și creșterea puilor;

  - pentru specia râs și pisică sălbatică 01 februarie – 30 martie - nașterea și creșterea puilor;

  - pentru specia vidră:1 martie – 30 iunie nașterea și creșterea puilor;

- Se recomandă montarea panourilor de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de amfibieni și mamifere mari;

Măsuri de reducere a impactului pentru speciile reptile și amfibieni: Lissotriton (Triturus) montandoni, Triturus cristatus, Bombina variegata, Coronella austriaca, Hyla arborea, Lacerta agilis, Rana dalmatina

- Montarea rigolelor pe marginea drumului se va face doar în perioada Septembrie-Februarie pentru a nu avea un impact asupra populației rezidente de amfibieni.

- Pentru prevenirea poluării apelor, se vor stabili locuri special amenajate pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor situate la distanţe de minim 50 m faţă de cursurile de apă;

- Se recomandă crearea unor habitatelor umede prin săparea gropilor (cu avizul administrației ariilor protejate), în afara rigolelor drumurilor forestiere. Gropile vor avea o adâncime  de  20-50 cm și o suprafață de 1-3 m2. Ele se vor realiza în zonele care pot permite apei să se mențină.

- Se recomandă montarea panourilor de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de amfibieni și mamifere mari;

Măsuri de reducere a impactului pentru peşti - Barbus meridionalis, Cottus gobio și Eudontomyzon danfordi:

- Nu se vor depozita volume de pământ, stânci sau cioate dislocate în zonele în care pot obtura cursurile apelor de suprafaţă.

- Lucrările de podeţe tubulare pe cursuri nepermanente de apă se vor executa în timpul perioadelor secetoase, atunci când impactul asupra apei este minim;

- În cazurile cursurilor permanente de apă, lucrările la podeţe se vor executa tot în timpul perioadelor secetoase din lunile Septembrie - Noiembrie, dar după devierea temporară a cursurilor, astfel încât materialele utilizate (mortare pentru zidării şi betoane) să nu vină în contact direct cu apa până după realizarea prizei complete a acestora;

- Pentru prevenirea poluării apelor, se vor stabili locuri special amenajate pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor situate la distanţe de minim 50 m faţă de cursurile de apă;

- Alimentarea cu apă se asigura de la reţele existente sau în sistem îmbuteliat;

Măsuri de reducere a impactului pentru specii de nevertebrate:

- Carabus hampei,  Carabus variolosus, Carabus zawadzkii, Pseudogaurontia excellens,  Drobacia banatica,  Cucujus cinnaberius,  Pholidoptera transsylvanica

  - Refacerea suprafețelor ocupate cu organizarea de șantier;

  - Interzicerea depozitării rumegușului în aria proiectului;

- Callimorpha quadripunctaria, Erebia sudetica, Parnassius mnemosyne

  - Refacerea suprafețelor ocupate cu organizarea de șantier

  - Interzicerea folosirii becurilor cu vapori de mercur pe o rază de 1 km de la limita habitatului populaţiilor existente, utilizate pentru iluminat. Dacă tot este necesară folosirea iluminatului se propune schimbarea becurilor cu cele cu vapori de sodiu (cu lumină portocalie, care nu conţin lumină UV, şi nu atrag fluturii).

  - Interzicerea oricărei forme de defrişare, cu excepția celor prevăzute în proiect.

  - Interzicerea arderii vegetaţiei.

Măsuri de reducere a impactului pentru specii de păsări: Aegolius funereus, Dendrocopos leucotos, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Lanius collurio, Picoides tridactylus, Strix uralensis, Erebia sudetica, Parnassius mnemosyne:

- Refacerea suprafețelor ocupate cu organizarea de șantier;

- La lucrările de terasamente se va utiliza excavatorul în defavoarea buldozerului conform “Ghidului de bune practici pentru drumurile forestiere” şi normativului de proiectare a drumurilor forestiere PD-003-11;

- Accesul cu animale de companie (câini), în zona proiectului sunt interzise;

- Lucrările aferente investiției se vor realiza în afara perioadei 1 Martie - 30 Iunie;

Măsuri de reducere a impactului pentru speciile de Dicranium viride, Buxbaumia viridis, Meesia longiseta

- Orice  formă  de recoltare, distrugere   sau vătămare a exemplarelor aflate  în  mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă;

- Este interzisă depozitarea materialelor de construcție sau a oricăror tipuri de deșeuri în afara spaţiilor special destinate

Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor:  9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 3240-Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane,

91E0*-Păduri  aluviale  cu  Alnus  glutinosa  și  Fraxinus  excelsior  (Alno-Padion,  Alnion incanae, Salicion albae),  3220-Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane

- La lucrările de terasamente se va utiliza excavatorul în defavoarea buldozerului conform “Ghidului de bune practici pentru drumurile forestiere” şi normativului de proiectare a drumurilor forestiere PD-003-11

- Este interzisă afectarea, extragerea exemplarelor din speciile edificatoare ale habitatului 91E0*: Alnus sp., Fraxinus sp., Salix sp.

- Se vor interzice lucrări de amenajare de șantier în cadrul habitatului 91E0*

- Utilajele echipate cu motor vor respecta HG 332/2007 şi se vor efectua reglaje corespunzătoare în conformitate cu condiţiile impuse de ITP

- Mijloacele de transport pentru materialele de construcţie vor fi prevăzute cu prelată

- Este interzisă plantarea sau semănarea ulterioara – în scop de regenerare – a unor specii care nu sunt elementele florei locale;

Monitorizarea implementării acestor măsuri revine beneficiarului în relaţia sa contractuală cu antreprenorul lucrărilor de construcţii, cât şi a administratorului ariei naturale protejate.

Măsurile propuse sunt aferente fazei de construcţie şi vor fi implementate de la demararea lucrărilor până la finalizare. Calendarul de implementare corespunde astfel cu perioada de construcţie (cca. 36 luni)

| Măsura | Cărei categorii de impact negativ se adresează măsura | Responsabil implementare și monitorizarea măsurii |
| --- | --- | --- |
| M1 | Lucrările de modernizare se vor realiza în afara perioadei Februarie- Iunie, în vederea evitării disturbării exemplarelor de carnivore mari cu pui | Direct, pe termen scurt –Disturbarea faunei | Beneficiar/ Constructor |
| M2 | Refacerea suprafețelor ocupate cu organizarea de șantier | Direct, pe termen scurt -Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M3 | La lucrările de terasamente se va utiliza excavatorul în defavoarea buldozerului conform “Ghidului de bune practici pentru drumurile forestiere” şi normativului de proiectare a drumurilor forestiere PD-003-11 | Direct, termen scurt şi lung-Perturbarea/Degradarea habitatelor învecinate | Beneficiar/ Constructor |
| M4 | Nu se vor depozita volume de pământ, stânci sau cioate dislocate în zonele în care pot obtura cursurile apelor de suprafaţă | Indirect, termen scurt – Perturbarea habitatelor învecinate prin afectarea cursurilor de apă şi apariţiei fenomenelor erozionale | Beneficiar/ Constructor |
| M5 | Utilajele echipate cu motor vor respecta HG 332/2007 şi se vor efectua reglaje corespunzătoare în conformitate cu condiţiile impuse de ITP | Indirect, termen scurt şi lung-Perturbarea speciilor şi habitatelor prin emisii atmosferice | Beneficiar/ Constructor |
| M6 | Mijloacele de transport pentru materialele de construcţie vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăştierii de particule cu ajutorul vântului | Indirect, termen scurt şi lung-Perturbarea speciilor şi habitatelor prin emisii atmosferice | Beneficiar/Administrator |
| M7 | Folosirea unor utilaje cu o capacitate în acord cu cerinţele lucrării (pentru evitarea lucrului cu motorul turat în permanenţă dar în acelaşi timp şi pentru reducerea la maxim posibil a vibraţiilor) | Direct, termen scurt -Perturbarea speciilor de faună prin zgomote | Beneficiar/ Constructor |
| M8 | Umezirea pe cât posibil a zonelor de depozitare provizorie a materiilor prime sau a deşeurilor rezultate din săpătură (în special în perioadele cu vânt mai puternic) pentru evitarea transportării de către curenţii de aer a particulelor | Direct, termen scurt - Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M9 | Constructorul va organiza activitatea de colectare, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor din perioada de realizare a obiectivului astfel încât să nu prezinte risc pentru factorii de mediu | Direct, termen scurt - Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M10 | Lucrările de podeţe tubulare pe cursuri nepermanente de apă se vor executa în timpul perioadelor secetoase, atunci când impactul asupra apei să fie minim; | Direct, termen scurt - Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M11 | În cazurile cursurilor permanente de apă, lucrările la podeţe se vor executa tot în timpul perioadelor secetoase, dar după devierea temporară a cursurilor, astfel încât materialele utilizate (mortare pentru zidării şi betoane) să nu vină în contact direct cu apa până după realizarea prizei complete a acestora; | Direct, termen scurt - Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M12 | Montarea rigolelor pe marginea drumului se va face doar în periada Septembrie-Februarie pentru a nu avea un impact asupra populației rezidente de amfibieni. | Direct, termen scurt - Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M13 | Accesul vehiculelor va fi realizat pe drumul de acces deja existent, acestea nestaţionând în afara frontului de lucru; | Direct, termen scurt - Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M14 | Pentru prevenirea poluării apelor, se vor stabili locuri special amenajate pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor situate la distanţe de minim 50 m faţă de cursurile de apă; | Direct, termen scurt - Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M15 | Alimentarea cu energie electrică se face de la reţele existente sau cu un generator mobil | Direct, termen scurt - Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M16 | Alimentarea cu apă se asigura de la reţele existente sau în sistem îmbuteliat | Direct, termen scurt - Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M17 | Fiecare punct de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile | Direct, termen scurt - Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M18 | Deșeurile generate pe amplasament nu se vor depozita mai mult de 1 săptămână pe teritoriul ariei naturale protejate (în spații conforme), iar depozitarea se va face la distanțe mai mari de 50 m de albia râurilor și pâraielor; | Direct, termen scurt - Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M19 | Deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele sălbatice; | Direct, termen scurt - Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M20 | Este interzisă plantarea sau semănarea ulterioara – în scop de regenerare – a unor specii care nu sunt elementele florei locale; | Direct, termen scurt - Perturbarea habitatelor | Beneficiar/Constructor |
| M21 | La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, în special cervide, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau rănit, se vor contacta custodele ROSCI0125 Munții Rodnei, responsabilul cinegetic și/sau organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform legii. | Direct, termen scurt - Perturbarea speciilor | Beneficiar/Constructor |
| M22 | Pentru limitarea impactului asupra speciilor de interes comunitar, se recomandă ca desfășurarea lucrărilor în interiorul ariei naturale protejate să nu se realizeze concomitent pe toate sectoarele de drum | Direct, termen scurt - Perturbarea speciilor | Beneficiar/Administrator |
| M23 | În cazul Drumului Forestier Cormaia, Drumului Forestier Izvorul Pietrelor și a Drumului Forestier Valea Vinului, amplasate parțial în cadrul ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei și Parcul Național Munții Rodnei se recomandă amplasarea organizării de șantier în afara ariilor protejate. | Direct, termen scurt - Perturbarea speciilor și habitatelor | Beneficiar/Administrator |
| MS24 | Se recomandă crearea unor habitatelor umede prin săparea gropilor (cu avizul administratorului ariilor naturale protejate), în afara rigolelor drumurilor forestiere Cormaia, Izvorul Pietrelor și Valea Vinului | Perturbarea speciilor și habitatelor | Beneficiar/Administrator |
| MS 25 | Desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor pentru care s-au instituit ariile naturale protejate sau s-a determinat prezența pe amplasament; | Perturbarea speciilor | Beneficiar/Administrator |
| M26 | Se recomandă montarea panourilor de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de amfibieni și mamifere mari; | Perturbarea speciilor | Beneficiar/Administrator |
| M27 | Pentru limitarea impactului asupra speciilor de interes comunitar, se recomandă ca desfășurarea lucrărilor în interiorul ariilor naturale protejate să nu se realizeze concomitent pe toate sectoarele de drum | Perturbarea speciilor | Beneficiar/Administrator |

Eșalonarea perioadelor în care se poate implementa proiectul, coroborate cu perioadele de reproducere, migrație, ale speciilor de interes comunitar și perioadele de vegetație, astfel încât impactul să fie minim

Perioada de realizare a activităților – verde

Perioada critică a speciilor și habitatelor – roșu

| Luni/an Specii/habitate | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | noi | dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pești |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevertebrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Planul de monitorizare a speciilor și habitatelor de interes comunitar

În urma realizării evaluărilor în teren și a analizei distribuției speciilor și habitatelor de interes comunitar, prezentate în Planul de management al Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei și al ariilor naturale protejate de interes național incluse, în cadrul amplasamentului proiectului și în vecinătatea acestuia se regăsesc următoarele specii și habitate de interes comunitar:

- Mamifere: Canis lupus (lup), Ursus arctos (urs), Lynx lynx (râs), Felis silvestris (pisică sălbatică).

- Reptile și amfibieni: Lissotriton (Triturus) montandoni, Triturus cristatus, Bombina variegata, Coronella austriaca, Hyla arborea, Lacerta agilis, Rana dalmatina

- Pești: Barbus meridionalis

- Nevertebrate: Carabus hampei, Carabus variolosus, Carabus zawadzkii, Pseudogaurontia excellens, Callimorpha quadripunctaria, Erebia sudetica, Parnassius mnemosyne, Drobacia banatica, Cucujus cinnaberius, Pholidoptera transsylvanica

- Păsări: Aegolius funereus, Dendrocopos leucotos, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Lanius collurio, Picoides tridactylus, Strix uralensis, Erebia sudetica, Parnassius mnemosyne

- Plante: Dicranium viride, Buxbaumia viridis, Meesia longiseta

- Habitate:

- 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum,

- 3240-Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane,

- 91E0*-Păduri  aluviale  cu  Alnus  glutinosa  și  Fraxinus  excelsior  (Alno-Padion,  Alnion incanae, Salicion albae),

- 3220-Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane

Drept urmare, pe perioada de implementare a proiectului și după realizarea acestuia, timp de trei ani se vor realiza activități de monitorizare a acestora și a măsurilor de conservare prezentate în studiul de evaluare adecvată, în vederea evaluării impactului lucrărilor și stabilirii după caz a unor noi măsuri de conservare.

Raportat la distribuția speciilor în zona proiectului, speciile de nevertebrate și de plante nu necesită măsuri de monitorizare, cu condiția respectării măsurilor specific de reducere a impactului.

  - Indicatori monitorizați pentru habitate

| Nr crt. | Indicator | Responsabil | Perioada | Frecvența | Raportare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suprafața - ha | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |
| 2. | Starea de conservare: Prezența tuturor speciilor caracteristice/rare Prezența altor specii cheie | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |
| 3. | Pericole/Amenințări | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |
| 4. | Suprafața cu lucrări silvice și lucrările efectuate | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |
| 5. | Suprafața pe care s-au efectuat îmbunătățiri funciare | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |
| 6. | Suprafața afectată de specii invazive | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |
| 7. | Numărul de arbori bătrâni la hectar | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |

- Indicatori monitorizați pentru populaţia speciilor Ursus arctos, Canis lupus și Lynx lynx

| Nr crt. | Indicator | Responsabil | Perioada | Frecvența | Raportare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Efectivul populaţional | Beneficiar/ Administrator drum | Februarie - aprilie perioadă optimă; Noiembrie: perioadă suboptimă | anual | anual |
| 2. | Suprafaţa habitatului specific | Beneficiar/ Administrator drum | Februarie - aprilie | anual | anual |
| 3. | Pericole/Amenințări | Beneficiar/ Administrator drum | Februarie - aprilie | anual | anual |

- Indicatori monitorizați pentru amfibieni

| Nr. Crt. | Indicator | Executant | Perioada | Periodicitate | Raportare APM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Efectivul populaţional | Beneficiar/ Administrator drum | aprilie – iunie | anual | anual |
| 2 | Suprafaţa habitatului specific | Beneficiar/ Administrator drum | aprilie – iunie | anual | anual |

Pe lângă cei doi indicatori specifici se vor coolecta informaţii şi asupra:

- formelor de impact antropic, respective presiuni şi ameninţări;

- altor specii de amfibieni

d)Indicatori monitorizați pentru peşti

| Nr. Crt. | Indicator | Executant | Perioada | Periodicitate | Raportare APM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Efectivul populaţional | Beneficiar/ Administrator drum | August-Noiembrie | în primul an și în anul 3 | în primul an și în anul 3 |
| 2 | Suprafaţa habitatului specific | Beneficiar/ Administrator drum | August-Noiembrie | în primul an și în anul 3 | în primul an și în anul 3 |

Pe lângă cei doi indicatori specifici se vor coolecta informaţii şi asupra:

- formelor de impact antropic, respective presiuni şi ameninţări;

- altor specii de pești

Monitorizarea se va face conform protocoalelor de monitorizare prezentate în Studiul de evaluare adecvată elaborat de P.F. Cengher Calin Bogdan în perioadele menţionate în tabelele de mai sus.

Pentru îndeplinirea Planului de monitorizare a biodiversităţii din echipa de monitorizare va face parte și un specialist  pentru a facilita identificarea speciilor sau a urmelor întâlnite pe amplasament.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative şi avize:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;

- HG nr 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România modificată și completată prin HG nr. 971/2011;

- Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- Avizul nr. 1026/20.10.2017, emis cu condiții de către Administrația Parcului Național Munții Rodnei.

La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa - Năsăud, Comisariatul Judeţean Bistriţa - Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu și Administrați Parcului Național Munții Rodnei, pentru verificarea conformării cu actul de reglementare.

Prezentul Aviz Natura 2000 conţine concluziile evaluării adecvate şi stabileşte condiţiile de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar traversată de proiect.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de implementare a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.

Titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

Prezentul aviz Natura 2000 poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi reprezintă actul administrativ necesar şi suficient din punct de vedere al protecţiei mediului pentru obţinerea aprobării de dezvoltare pentru proiectul în cauză.

Prezentul aviz a fost emis în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 20 (douăzeci) pagini, semnate şi ştampilate.

# Director Executiv

# biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

# Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Oana ȘTEȚCO							    										    	       			 Întocmit:

Alina Șteopan