AVIZ NATURA 2000

- Proiect -

Nr.          din 12.01.2018

Ca urmare a solicitării  nr. 9195/18.08.2016 din partea Comunei Rodna, cu sediul în localitatea Rodna, str. Principală, nr. 756, comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud, în urma analizării documentelor transmise şi în baza prevederilor art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ NATURA 2000

pentru proiectul: „Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în Comuna Rodna, jud. Bistrița-Năsăud”  , situat în județul  Bistrița-Năsăud, pe teritoriul administrativ al comunelor Rodna și Șanț, extravilan.

Proiectul prevede modernizarea a patru drumuri forestiere cu o lungime totală de 9.484 metri, din care drum forestier Valea Mare Jantei – 3.700 metri, drum forestier Valea Secii – 3100 metri, drum forestier Izvorul Roșu – 1330 metri și drum forestier Valea Marte – 1354 metri.

Drumurile forestiere ce fac obiectul investiției se regăsesc în inventarul privind domeniul public al comunei Rodna, precum și în Amenajamentul Silvic al fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Valea Ilvei.

Lungimea totala a drumurilor forestiere propuse modernizării este de 9,44 km cu lățimea părții carosabile de 2,75 metri, acostamente de 0,375 metri rezultând o platformă a drumului de 3,50 m și o suprafața totală ce urmează a fi ocupată definitiv de 58184,5  mp.

Lucrările propuse a se executa în vederea modernizării celor patru drumuri forestiere vor conduce la modificări fizice temporare şi permanente ale terenului, astfel:

In profil longitudinal

La proiectarea în profil longitudinal s-a urmărit, corectarea profilului existent al drumului ţinând seama de cotele obligate în dreptul acceselor laterale. Pentru confortul circulației se va corecta pe cat posibil profilul longitudinal, dar fără a implica lucrări de terasamente mari. Profilul longitudinal va fi studiat si ținând cont de scurgerea apelor, astfel încât sa se asigure evacuarea acestora în lungul drumului și apoi către emisar.

In profil transversal

Drumurile forestiere care fac obiectul acestui proiect sunt drumuri de categoria III, secundare si au partea carosabila de 2,75 m si acostamente de 0,375 m lățime. Panta transversala a drumului este de 2,5%.

Ca elemente geometrice se vor proiecta:

- Parte carosabila     - 2,75  m

- Acostamente       -   2x0,375 m

- Platforma drumului: 3,50 m.

Se vor realiza șanțuri triunghiulare pereate și rigole de acostament carosabile, iar drumurile vor avea o singura banda de circulație şi se va realiza cu  panta unica de 4% spre șanț.

Pentru Valea Mare - Jantei,  Valea Secii, Izvorul Rosu se recomandă o structură rutieră alcătuită din:

  - umplutura din materiale locale negelive de grosime variabilă

  - 20 cm strat piatră brută;

  - 10 cm strat de uzură piatra spartă poligranulară (0-70mm);

Pentru Valea Marte se propune:

- între Km 0+000 – 0+360

  - scarificare, reprofilare și cilindrare pietruire existentă 15-20cm;

  - 15cm (aport) strat de bază din piatră spartă poligranulară (0-70mm);

  - 6cm strat legatură BAD20;

  - 4cm strat uzură BA16.

- între Km 0+360 – km 1+350

  - 25cm strat de fundație din piatră brută ;

  - 15cm strat de bază piatră spartă poligranulară (0-70mm);

  - 6cm strat legatură BAD20;

  - 4cm strat uzură BA16

Supralărgirea părții carosabile în curbă

Amenajarea curbelor constă în adoptarea următoarelor măsuri:

- supralărgirea părţii carosabile, pentru a permite înscrierea autovehiculelor în curbă;

- înlocuirea profilului transversal cu două pante din aliniament cu un profil cu pantă transversală unică, spre interiorul curbei, pentru prevenirea derapajului;

- asigurarea vizibilităţii.

Pe supralărgiri se va executa următorul sistem rutier:

- pentru Valea Mare - Jantei,  Valea Secii, Izvorul Rosu:

  - umplutura din materiale locale negelive de grosime variabilă

  - 20cm strat piatră brută;

  - 10cm strat de uzură piatra spartă poligranulară (0-70mm)

- pentru Valea Marte:

  - 25cm strat de fundație din piatră brută ;

  - 15cm strat de bază piatră spartă poligranulară (0-70mm);

  - 6cm strat legatură BAD20;

  - 4cm strat uzură BA16

Acostamente

Lățimea acostamentelor va fi de 0,375 m si vor fi consolidate cu piatra sparta. Ele se vor realiza pe ambele părți ale drumului, fie pe o singură parte, în funcție de ampriza existentă.

Pe drumul forestier Valea Marte acostamentul se va realiza cu aceiași structură rutieră ca și partea carosabilă.

Platforme de încrucișare şi stații de întoarcere

La intervale de 300-400m, se vor amplasa staţii de încrucişare care au o lățime a părţii carosabile de 5,70 m și lungimea de 20 m. În cazul amplasării în curba, lăţimea staţiilor va fi mai mare cu valoarea supralărgirii specifice curbei respective.

În punctul final (din pădure) al drumului forestier se vor proiecta, în funcţie de condiţiile de relief, staţii de întoarcere, sub formă de platformă sau buclă. Lăţimea platformei va fi între 15-22 m, lungimea 25-30 m. Stațiile de întoarcere și stațiile de încrucișare vor avea aceeaşi structură rutieră ca și cea adoptată pe drumul forestier respectiv.

Scurgerea apelor

Șanțurile se vor executa în toate zonele de debleu, de-a lungul rambleelor mai mici de 0,5 m şi în porţiunile unde se acumulează ape ce trebuie evacuate.

Fundul șanțurilor trebuie situat cu cel puţin 0,1 – 0,2 m sub partea inferioară a sistemului rutier.

Pentru colectarea apelor pluviale, în locul şanţurilor de pământ existente s-au prevăzut șanțuri triunghiulare pereate pe partea „de la deal” a drumului, care urmăresc profilul longitudinal al drumului și se descarcă în podețele tubulare noi sau înlocuite. Şanțurile  și rigolele vor avea o lungime de 9240 ml, respectiv 12088,5 mp.

Dispozitivele de colectare a apelor pluviale se vor realiza la urmatoarele pozitii kilometrice:

| Nr.crt. | Tronson | Șanț triunghiular pereat |
| --- | --- | --- |
|  |  | ST | DR | Lungime Totală (ml) | Suprafață șanț |
|  |  | Interval (km) | Lungime (m) | Interval (km) | Lungime (m) |  |  |
| 1 | Valea Mare Jantei | 0+010 – 3+700 | 3690,00 | - | - | 3690,00 | 5166,00 |
| 2 | Valea Secii | 0+000-0+310 | 310,00 | 0+310-0+465 | 155,00 | 3100,00 | 4340,00 |
|  |  | 0+465-1+470 | 1005,00 | 1+470-1+910 | 440,00 |  |  |
|  |  | 1+910-2+020 | 110,00 | 2+020-3+100 | 710,00 |  |  |
|  |  | 2+110-2+390 | 280,00 | 2+390-3+100 | 710,00 |  |  |
| 3 | Izvorul Roșu | 0+210-1+330 | 1120,00 | 0+000-0+200 | 200,00 | 1320,00 | 1848,00 |
| Total șanț triunghiular pereat | 8110,00 | 11354,00 |

| Nr.crt. | Tronson | Rogolă acostament |
| --- | --- | --- |
|  |  | ST | DR | Lungime Totală (ml) | Suprafață betonată grosime 20 mp |
|  |  | Interval (km) | Lungime (m) | Interval (km) | Lungime (m) |  |  |
| 4 | Valea Marte | 0+880-1+020 | 140,00 | 0+180-0+870 | 690,00 | 1130,00 | 734,50 |
|  |  |  |  | 1+025-1+325 | 300,00 |  |  |
| Total rigolă acostament carosabilă | 1130,00 | 734,50 |

Podețe

Podeţele tubulare existente degradate sau care nu asigură lățimea necesară, vor fi înlocuite cu podeţe noi din țeavă corugată de polietilenă cu diametre cuprinse între Φ600mm și Φ1000mm De asemenea s-au prevăzut și podețe tubulare noi. Pentru fiecare con de dejecție în amonte de podeț s-a prevăzut camera de cădere de tip prag. Podetele dalate existente se vor inlocui cu podete dalate monolite noi.

Albia se va curata și se va profila conform secțiunii de scurgere a podețului, atât în amonte cât și în aval până la extremitățile aripilor și se va proteja cu un pereu de piatră brută, așezat pe un strat suport de material granular, având la capete pe grinzi de încastrare (pinteni) realizate din beton.

| Nr. crt. | Tip podeț | buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podet Ø600 mm, L=5 m cu camera de cadere si coronamente din beton | 2 |
| 2 | Podet Ø800 mm, L=5 m cu camera de cadere si coronamente din beton | 30 |
| 3 | Podet Ø1000 mm, L=5 m cu camera de cadere tip prag si coronamente din beton | 7 |
| 4 | Podet Ø1000 mm, L=7.5 m cu camera de cadere tip prag si coronamente din beton | 7 |
| 5 | Podet dalat monolit; lumina 2,5 m, PC=7 m | 1 |
| 6 | Podet dalat monolit, Lumina=2,5 m, PC=5m | 5 |
| 7 | Podet dalat monolit, Lumina=5 m, PC=6,6m | 1 |
| Total | 53 |

Intersecții si drumuri laterale

Intersecţiile celor 4 drumuri forestiere cu drumurile laterale se vor amenaja cu aceiași structură rutieră pe o lungime de 20-50 m și o lățime de 3,50m, racordările făcându-se cu arce de cerc în funcţie de condiţiile întâlnite în teren.

| Nr. Crt. | Tronson | Nr. drumuri laterale | Lungime (m) | Lățime (m) | Suprafața carosabilă (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Izvorul Roșu | 1 | 20,00 | 3,50 | 70,00 |
| 3 | Valea Mare Jantei | 5 | 20,00 | 3,50 | 350,00 |
| 4 | Valea Marte | 1 | 50,00 | 3,50 | 175,00 |
|  |  | 2 | 20,00 | 3,50 | 140,00 |

Lucrări de consolidare

Pe sectoarele de drum unde datorită corectării traseului atât în plan cât și în profil longitudinal,  pe sectoarele având versanți instabili s-au pe zonele unde drumul are taluz expus văilor adiacente, s-au prevăzut lucrări de apărare și susținere din materiale locale la următoarele poyiţii kilometrice:

| TRONSON | INTERVAL | LUNGIME | ST/DR | TIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km) | (m) |  |  |
| Valea Mare Jantei | 0+160 | 0+230 | 70 | ST | TIP 3 |
|  | 0+160 | 0+230 | 70 | DR | TIP 3 |
|  | 0+410 | 0+480 | 70 | DR | TIP 3 |
|  | 0+520 | 0+560 | 40 | ST | TIP 3 |
|  | 0+950 | 1+000 | 50 | ST | TIP 3 |
|  | 2+045 | 2+140 | 95 | ST | TIP 1 |
|  | 2+080 | 2+100 | 20 | DR | TIP 3 |
|  | 2+230 | 2+380 | 150 | ST | TIP 3 |
|  | 2+620 | 2+650 | 30 | ST | TIP 3 |
|  | TOTAL TIP 1 | 95 |
|  | TOTAL TIP 3 | 500 |
|  | TOTAL ZIDURI | 595 |
| Valea Secii | 0+100 | 0+240 | 140 | ST | TIP 3 |
|  | 0+260 | 0+300 | 40 | DR | TIP 3 |
|  | 0+310 | 0+370 | 60 | DR | TIP 1 |
|  | 0+350 | 0+450 | 100 | ST | TIP 3 |
|  | 0+470 | 0+520 | 50 | ST | TIP 1 |
|  | 0+520 | 0+620 | 100 | DR | TIP 3 |
|  | 0+580 | 0+700 | 120 | ST | TIP 3 |
|  | 0+640 | 0+880 | 240 | DR | TIP 3 |
|  | 0+880 | 0+960 | 80 | ST | TIP 3 |
|  | 0+920 | 0+960 | 40 | DR | TIP 3 |
|  | 1+030 | 1+130 | 100 | ST | TIP 3 |
|  | 1+060 | 1+130 | 70 | DR | TIP 3 |
|  | 1+220 | 1+240 | 20 | DR | TIP 3 |
|  | 1+280 | 1+320 | 40 | DR | TIP 3 |
|  | 1+360 | 1+460 | 100 | DR | TIP 3 |
|  | 1+390 | 1+430 | 40 | ST | TIP 3 |
|  | 1+470 | 1+520 | 50 | DR | TIP 1 |
|  | 1+520 | 1+580 | 60 | DR | TIP 3 |
|  | 1+520 | 1+640 | 120 | ST | TIP 3 |
|  | 1+680 | 1+740 | 60 | DR | TIP 3 |
|  | 1+780 | 1+810 | 30 | DR | TIP 3 |
|  | 1+820 | 1+890 | 70 | DR | TIP 3 |
|  | 1+910 | 1+970 | 60 | ST | TIP 3 |
|  | 1+940 | 2+000 | 60 | DR | TIP 3 |
|  | 2+010 | 2+040 | 30 | DR | TIP 1 |
|  | 2+040 | 2+080 | 40 | DR | TIP 3 |
|  | 2+070 | 2+100 | 30 | ST | TIP 3 |
|  | 2+110 | 2+160 | 50 | ST | TIP 1 |
|  | 2+160 | 2+240 | 80 | ST | TIP 3 |
|  | 2+200 | 2+230 | 30 | DR | TIP 3 |
|  | 2+260 | 2+360 | 100 | ST | TIP 3 |
|  | 2+275 | 2+380 | 105 | DR | TIP 3 |
|  | 2+390 | 2+430 | 40 | DR | TIP 1 |
|  | 2+430 | 2+460 | 30 | DR | TIP 3 |
|  | 2+560 | 2+600 | 40 | DR | TIP 1 |
|  | 2+560 | 2+660 | 100 | ST | TIP 3 |
|  | 2+600 | 2+740 | 140 | DR | TIP 3 |
|  | 2+750 | 2+780 | 30 | DR | TIP 1 |
|  | 2+770 | 2+810 | 40 | ST | TIP 3 |
|  | 2+780 | 2+820 | 40 | DR | TIP 3 |
|  | 2+820 | 2+870 | 50 | DR | TIP 1 |
|  | 2+870 | 3+100 | 230 | DR | TIP 3 |
|  | TOTAL TIP 1 | 400 |
|  | TOTAL TIP 3 | 2655 |
|  | TOTAL ZIDURI | 3055 |
| Valea Marte | 0+000 | 0+040 | 40,00 | ST | TIP 2 |
|  | 0+000 | 0+180 | 180,00 | DR | TIP 1 |
|  | 0+300 | 0+340 | 40,00 | DR | TIP 1 |
|  | 0+530 | 0+610 | 80,00 | ST | TIP 2 |
|  | 0+660 | 0+750 | 90,00 | ST | TIP 2 |
|  | 0+760 | 0+775 | 15,00 | ST | TIP 2 |
|  | 0+830 | 0+875 | 45,00 | ST | TIP 2 |
|  | 1+030 | 1+080 | 50,00 | ST | TIP 4 |
|  | 1+080 | 1+300 | 220,00 | ST | TIP 2 |
|  | TOTAL TIP 1 | 220,00 |
|  | TOTAL TIP 2 | 490,00 |
|  | TOTAL TIP 4 | 50,00 |
|  | TOTAL ZIDURI | 760,00 |
| Izvorul Roșu | 1+160 | 1+230 | 70,00 | ST | TIP1 |
|  | TOTAL TIP 1 | 70,00 |
|  | Total ziduri | 70,00 |
| Total lungime ziduri tip 1 (m) | 785,00 |
| Total lungime ziduri tip 2 (m) | 490,00 |
| Total lungime ziduri tip 3 (m) | 3155 |
| Total lungime ziduri tip 4 (m) | 50,00 |
| Total lungime ziduri (m) | 4480,00 |

Tabel nr.7

| TRONSON | INTERVAL | LUNGIME | ST/DR | TIP APARARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km) | (m) |  |  |
| Izvorul Roșu | 0+000 | 0+205 | 205,00 | ST | anrocamente |
|  | 0+280 | 0+580 | 300,00 | DR | anrocamente |
|  | 0+630 | 1+000 | 370,00 | DR | anrocamente |
|  | 1+070 | 1+330 | 260,00 | DR | anrocamente |
|  | Total stanga | 205,00 |  |
|  | Total dreapta | 930,00 |  |
|  | Total | 1135,00 |  |
| Valea Marte | 0+885 | 1+025 | 140,00 | DR | anrocamente |
|  | Total stanga | 0,00 |  |
|  | Total dreapta | 140,00 |  |
|  | Total | 140,00 |  |
| Valea Mare Jantei | 0+020 | 0+060 | 40,00 | DR | anrocamente |
|  | 0+160 | 0+195 | 35,00 | DR | anrocamente |
|  | Total stanga | 0,00 |  |
|  | Total dreapta | 75,00 |  |
|  | Total | 75,00 |  |
| Total anrocamente | 1350,00 ml |

Siguranța circulației in exploatare

Pentru siguranţa circulaţiei și exploatarea raţională a drumurilor se vor prevede:

- parapete metalice de tip semigreu sau parapet uşor din stâlpi și lise din beton armat clasa minimă C 16/20.

- stâlpi de dirijare din lemn rotund cu lungimea de 1,20m, din care 0,50m se îngroapă și se plantează în poziţie verticală pe acostamente la 15-25cm de la marginea platformei.

- borne kilometrice și hectometrice, executate din beton simplu clasa C 12/15.

- indicatoare pentru orientarea și reglementarea circulaţiei:

Durata de realizare a execuţiei va fi de 36 de luni, iar perioada de exploatare normala a obiectivului după realizarea investiției este de 30 ani.

Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate

Materiile prime şi cele auxiliare necesare pentru realizarea reabilitarea drumurilor forestiere sunt redate în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Denumire materie prima | Cantitate aproximativa necesara | UM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Piatră spartă | 4820 | mc |
|  | Piatra sparta mare | 9700 |  |
|  | Piatra brută zidărie | 3543,75 | mc |
|  | Beton fundație | 490 | mc |
|  | Beton armat pentru zid tip consolă | 50 | mc |
|  | Podeț Ø1000 mm, L=5 m cu camera de cădere tip prag și coronamente din beton | 7 | buc |
|  | Podeț Ø1000 mm, L=7.5 m cu camera de cădere tip prag și coronamente din beton | 7 | buc |
|  | Podeț Ø800 mm, L=5 m cu camera de cădere și coronamente din beton | 30 | buc |
|  | Podeț Ø600mm, L=5m cu camera de cădere și coronamente din beton | 2 | buc |
|  | Podeț dalat monolit; lumina 2,50 m, PC=7m | 1 | buc |
|  | Podeț dalat monolit, Lumina=2,5m, PC=5,00m | 5 | buc |
|  | Podeț dalat monolit, Lumina=5m, PC=6,6m | 1 | buc |
|  | Anrocamente | 3505 | to |
|  | Parapet metalic semigreu | 4160 | m |
|  | Indicatoare rutiere | 49 | buc |

Organizarea de șantier se va amenaja în afara ariilor naturale protejate.

Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind localizat parțial în siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei și Parcul Național Munții Rodnei.

Amplasamentul proiectului propus este inclus prin drumurile Valea Secii și Izvorul Roșu în siturile Natura 2000 ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei și în Parculul Național Munții Rodnei. Tronsoanele care se regăsesc în arii protejate sunt:

- Tronson Izvorul Roșu- Km 0+000 – 1+330=1,31 km

- Tronson Valea Secii- Km 0+000 – 3+100=1,46 km

Pentru proiect a fost emisă de către APM BN decizia etapei de încadrare nr. 767/05.12.2017, iar pentru realizarea proiectului s-a obţinut avizul nr. 1021/20.10.2017, emis cu condiții de către Administrația Parcului Național Munții Rodnei.

Suprafaţa totală estimată a fi ocupată cu desfăşurarea lucrărilor propuse este de aproximativ 5,81 ha, iar pe suprafața ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei și Parcul Național Munții Rodnei, 1,273  ha ceea ce reprezintă aproximativ 0,002%, din suprafaţa ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei și Parcul Național Munții Rodnei.

Obiectivele de conservare ROSCI0125 Munții Rodnei vizează protejarea a 26 de habitate și 7 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni, 3 specii de pești, 9 specii de nevertebrate și 8 specii de plante.

Obiectivele de conservare ale ROSPA 0085 Munții Rodnei vizează 16 specii de păsări.

Parcul Național Munții Rodnei importanța acestuia se datorează geologiei și geomorfologiei munților cât și prezenței a numeroase specii de floră și faună, endemite și relicte glaciare.

Pentru implementarea proiectului este necesar defrișarea/înlăturarea tufărişului şi lăstărişului  din ampriza drumurilor pe o suprafață de 14851 mp, din care 5184 mp in ariile protejate.

Concluziile studiului de evaluare adecvată, arată că:

- Prin implementarea proiectului atât individual cât şi cumulat cu alte proiecte de investiţii din zonă, nu există pierderi de habitat, acesta nu afectează starea favorabilă de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ;

- Speciile de faună pentru care s-au desemnat ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei şi Parcul Naţional Munții Rodnei nu vor fi afectate negativ de implementarea proiectului;

- Datorită caracteristicilor drumurilor, nu există o fragmentare funcţională a habitatelor utilizate de speciile de faună.

- Perturbarea datorată lucrărilor din faza de execuţie sau operare este temporară şi nu afectează obiectivele de conservare ale ariei protejate;

- Implementarea proiectului propus nu afectează semnificativ obiectivele de conservare ale Parcului Naţional Munţii Rodnei, ROSCI0125 Munţii Rodnei şi ROSPA0085 Munţii Rodnei.

- Resursele naturale utilizate la implementarea proiectului nu vor fi extrase din ariile naturale protejate vizate de proiect.

- Prin implementarea proiectului propus nu există pierderi de habitat, acesta nu afectează starea favorabilă de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ.

Se avizează lucrările mai sus menționate, cu următoarele condiţii:

- Măsuri  cu caracter general, pentru  reducerea impactului asupra mediului:

- respectarea întocmai a proiectului propus spre avizare şi a condiţiilor impuse prin avizele obţinute;

- evitarea ocupării de suprafeţe suplimentare de teren, în afara perimetrului drumului;

- lucrările în albie se vor executa doar în perioadele secetoase și cu debit redus a cursurilor de apă;

- pentru transportul persoanelor şi a materialelor se vor folosi drumurile de acces existente și se vor evita zonele sensibile din aria naturală protejată;

- se vor lua toate măsurile necesare, evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului şi subsolului) şi biotici (florei şi faunei), precum şi pentru reducerea impactului asupra biodiversităţii;

- utilizarea celor mai bune tehnici de execuţie, în vederea reducerii emisiilor şi respectarea acestora pe toată durata execuţiei lucrărilor;

- se vor aplica cu stricteţe măsurile de reducere a impactului pentru speciile şi habitatele naturale protejate din aria naturală protejată traversată;

- este interzisă capturarea animalelor şi nu se vor hrăni animalele în zona de desfășurare a lucrărilor;

- folosirea oricărui tip de resursă naturală, din interiorul ariilor naturale protejate, se va face doar din perimetrele autorizate de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

- este strict interzisă execuţia lucrărilor pe timpul nopţii;

- se va stabili un plan de măsuri de intervenţie în caz de poluare accidentală şi  se vor asigura mijloace necesare;

- se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanţi cât mai mici pe unitatea de putere şi cu control cât mai restrictiv al emisiilor de poluanţi în gazele de eşapament;

- operaţiile generatoare ale unor niveluri de zgomot mai ridicate, vor fi etapizate corespunzător în vederea reducerii la minim a efectelor dăunătoare asupra speciilor;

- utilajele vor fi întreţinute şi exploatate corespunzător, conform regulamentelor de operare, respectarea instrucţiunilor de siguranță şi protecţia muncii. Vor fi verificate periodic mijloacele de transport, în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament. Punerea în funcţiune a acestora se va face numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- utilajele vor fi dotate obligatoriu cu amortizoare de zgomot şi vor acţiona pe traseele şi în timpul programului de lucru stabilite;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silențioase în vederea diminuării zgomotului datorat activităţilor  de construcţie, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă;

- alimentarea cu combustibili a utilajelor tehnologice, se va realiza la punctele de alimentare cu combustibili din incinta organizării de şantier;

- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi) se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci, transportul, iar depozitarea se va face în unităţi specializate pentru eliminare, în vederea limitării şi înlăturării pagubelor;

- execuţia tuturor reparaţiilor utilajelor şi mijloacelor de transport se va face numai în ateliere specializate;

- în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu, care afectează obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată aria protejată, se va anunţa în cel mai scurt timp autoritatea de mediu și custodele în vederea stabilirii măsurilor de remediere, care vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul;

- monitorizarea periodică a zgomotului şi vibraţiilor pe perioada de execuţie a lucrărilor propuse;

- după executarea lucrărilor, terenurile se vor reface şi se vor aduce la starea iniţială;

- se interzice abandonarea și incinerarea deşeurilor;

- este interzisă arderea vegetaţiei pe amplasament şi în zonele limitrofe acestuia;

- se interzice depozitarea necontrolată a excesului de pământ şi moloz rezultat în urma lucrărilor, respectându-se cu stricteţe limitele spaţiilor de depozitare stabilite;

- interzicerea depozitării materialelor de orice tip în apropierea cursurilor de apă, traversate de tronsoanele de drum supuse reabilitării;

- lucrările de decopertare se vor realiza astfel încât, pământul vegetal să poată fi utilizat la refacerea cadrului natural sau pentru realizarea de lucrări de refacere a terenurilor degradate;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor: colectarea, valorificarea şi transportul deşeurilor menajere, deșeurilor metalice, cauciuc, uleiuri uzate şi ambalaje, la unităţi specializate, autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului;

- colectarea şi evacuarea ritmică a deşeurilor menajere pentru a nu atrage animalele şi a evita riscul de îmbolnăvire şi accidentare a acestora sau a personalului;

- etapizarea operaţiilor generatoare de praf şi umectarea suprafeţelor decopertate din frontul de lucru în perioadele secetoase, astfel încât nivelul concentraţiilor de pulberi în atmosferă, să fie situate sub valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor;

II. Măsuri generale pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative adverse asupra biodiversităţii

- Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care pot fi întâlnite în perimetrul de execuţie a lucrărilor sunt interzise:

  - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

  - deteriorarea, distrugerea şi/ sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/ sau ouălor din natură;

  - deteriorarea şi/ sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

  - recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- Desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor pentru care s-a determinat prezența pe amplasament sau s-a instituit aria naturală protejată;

- În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările, va limita folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot și nu se va depărta de frontul de lucru;

- Se interzice doborârea arborilor care au fost afectați de lucrări, dacă aceștia prezintă un cuib activ. În acest caz se încearcă asigurarea arborelui până la plecarea puilor din cuib, sau în ultimă instanță relocarea perechii și cuibului în vecinătatea arborelui afectat, în prezența administratorul ariei naturale protejate sau a unor specialiști/instituții/organizații cu rol în protecția, creșterea și reabilitarea animalelor sălbatice;

- La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, în special cervide, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau rănit, se vor contacta administratorul ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei și Parcul Național Munții Rodnei., responsabilul cinegetic și/sau organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform legii;

- Pentru limitarea impactului asupra speciilor de interes comunitar, se recomandă ca desfășurarea lucrărilor în interiorul ariei naturale protejate să nu se realizeze concomitent pe toate sectoarele de drum;

III. Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra fiecărei specii posibil afectate de implementarea proiectului

Măsuri de reducere a impactului pentru specia Canis lupus, Ursus arctos, Felis silvestris și Lynx lynx:

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor, respectiv:

  - pentru specia lup 1 ianuarie – 29 februarie - nașterea și creșterea puilor;

  - pentru specia urs 15 martie – 15 mai - nașterea și creșterea puilor;

  - pentru specia râs și pisică sălbatică 01 februarie – 30 martie - nașterea și creșterea puilor;

- Folosirea unor utilaje cu o capacitate în acord cu cerinţele lucrării în vederea evitării lucrului cu motorul turat în permanenţă, reducerea zgomotului, dar în acelaşi timp şi pentru reducerea la maxim posibil a vibraţiilor

- Deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele sălbatice;

- la identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă) sau rănit, se vor contacta administratorul ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei și Parcul Național Munții Rodnei., responsabilul cinegetic și/sau organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform legii;

- Pentru  limitarea  impactului  asupra  speciilor  de  interes  comunitar,  se  recomandă  ca desfășurarea lucrărilor în interiorul ariei naturale protejate să nu se realizeze concomitent pe toate sectoarele de drum

- Se recomandă pe cât posibil amplasarea organizării de șantier în afara ariei naturale protejate.

- Se recomandă montarea panourilor de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de amfibieni și mamifere mari;

- Este interzis accesul în aria naturală protejată cu câini și lăsarea liberă  a  acestora pe toată perioada de desfășurare a lucrărilor;

- Personalul  nu  se va  depărta  de frontul de lucru;

- Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă este interzisă.

- Se recomandă montarea panourilor de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de mamifere mari;

Măsuri de reducere a impactului pentru speciile reptile și amfibieni: Lissotriton (Triturus) montandoni, Triturus cristatus, Bombina variegata, Coronella austriaca, Hyla arborea, Lacerta agilis, Rana dalmatina

- Montarea rigolelor pe marginea drumului se va face doar în perioada Septembrie-Februarie pentru a nu avea un impact asupra populației rezidente de amfibieni.

- Pentru prevenirea poluării apelor, se vor stabili locuri special amenajate pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor situate la distanţe de minim 50 m faţă de cursurile de apă;

- Se recomandă crearea unor habitatelor umede prin săparea gropilor (cu avizul administrației ariilor protejate), în afara rigolelor drumurilor forestiere. Gropile vor avea o adâncime  de  20-50 cm și o suprafață de 1-3 m2. Ele se vor realiza în zonele care pot permite apei să se mențină.

- Se recomandă montarea panourilor de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de amfibieni și mamifere mari;

Măsuri de reducere a impactului pentru peşti - Barbus meridionalis:

- Nu se vor depozita volume de pământ, stânci sau cioate dislocate în zonele în care pot obtura cursurile apelor de suprafaţă

- Lucrările de podeţe tubulare pe cursuri nepermanente de apă se vor executa în timpul perioadelor secetoase, atunci când impactul asupra apei să fie minim;

- În cazurile cursurilor permanente de apă, lucrările la podeţe se vor executa tot în timpul perioadelor secetoase din lunile Septembrie-Noiembrie, dar după devierea temporară a cursurilor, astfel încât materialele utilizate (mortare pentru zidării şi betoane) să nu vină în contact direct cu apa până după realizarea prizei complete a acestora;

- Pentru prevenirea poluării apelor, se vor stabili locuri special amenajate pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor situate la distanţe de minim 50 m faţă de cursurile de apă;

- Alimentarea cu apă se asigura de la reţele existente sau în sistem îmbuteliat;

Măsuri de reducere a impactului pentru specii de nevertebrate:

- Carabus hampei,  Carabus variolosus, Carabus zawadzkii, Pseudogaurontia excellens,  Drobacia banatica,  Cucujus cinnaberius,  Pholidoptera transsylvanica

  - Refacerea suprafețelor ocupate cu organizarea de șantier

  - Refacerea suprafețelor ocupate cu organizarea de șantier

- Callimorpha quadripunctaria, Erebia sudetica, Parnassius mnemosyne

  - Refacerea suprafețelor ocupate cu organizarea de șantier

  - Interzicerea folosirii becurilor cu vapori de mercur pe o rază de 1 km de la limita habitatului populaţiilor existente, utilizate pentru iluminat. Dacă tot este necesară folosirea iluminatului se propune schimbarea becurilor cu cele cu vapori de sodiu (cu lumină portocalie, care nu conţin lumină UV, şi nu atrag fluturii).

  - Intezicerea oricărei forme de defrişare, cu excepția celor prevăzute în proiect

  - Interzicerea arderii vegetaţiei

Măsuri de reducere a impactului pentru specii de păsări: Aegolius funereus, Dendrocopos leucotos, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Lanius collurio, Picoides tridactylus, Strix uralensis, Erebia sudetica, Parnassius mnemosyne:

- Refacerea suprafețelor ocupate cu organizarea de șantier;

- La lucrările de terasamente se va utiliza excavatorul în defavoarea buldozerului conform “Ghidului de bune practici pentru drumurile forestiere” şi normativului de proiectare a drumurilor forestiere PD-003-11;

- Accesul cu animale de companie (câini), în zona proiectului sunt interzise;

- Lucrările aferente investiției se vor realiza în afara perioadei 1 Martie - 30 Iunie;

Măsuri de reducere a impactului pentru speciile de Dicranium viride, Buxbaumia viridis, Meesia longiseta

- Orice  formă  de recoltare, distrugere   sau vătămare a exemplarelor aflate  în  mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă;

- Este interzisă depozitarea materialelor de construcție sau a oricăror tipuri de deșeuri în afara spaţiilor special destinate

Măsuri de reducere a impactului pentru  habitatul 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

- La lucrările de terasamente se va utiliza excavatorul în defavoarea buldozerului conform “Ghidului de bune practici pentru drumurile forestiere” şi normativului de proiectare a drumurilor forestiere PD-003-11

- Mijloacele de transport pentru materialele de construcţie vor fi prevăzute cu prelată

- Umezirea pe cât posibil a zonelor de depozitare provizorie a materiilor prime sau a deşeurilor rezultate din săpătură (în special în perioadele cu vânt mai puternic)

- Constructorul va organiza activitatea de colectare, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor din perioada de realizare a obiectivului astfel încât să nu prezinte risc pentru factorii de mediu

- Accesul vehiculelor va fi realizat pe drumul de acces deja existent, acestea nestaţionând în afara frontului de lucru;

- Alimentarea cu energie electrică se face de la reţele existente sau cu un generator mobil

- Fiecare punct de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile

- Este interzisă plantarea sau semănarea ulterioara – în scop de regenerare – a unor specii care nu sunt elementele florei locale;

- Se recomandă pe cât posibil amplasarea organizării de șantier în afara ariei naturale protejate.

Monitorizarea implementării acestor măsuri revine beneficiarului în relaţia sa contractuală cu antreprenorul lucrărilor de construcţii, cât şi a administratorul ariei naturale protejate.

Măsurile propuse sunt aferente fazei de construcţie şi vor fi implementate de la demararea lucrărilor până la finalizare. Calendarul de implementare corespunde astfel cu perioada de construcţie (cca. 36 luni)

| Măsura | Cărei categorii de impact negativ se adresează măsura | Responsabil implementare și monitorizarea măsurii |
| --- | --- | --- |
| M1 | Lucrările de modernizare se vor realiza în afara perioadei Martie-Mai, în vederea evitării disturbării exemplarelor de carnivore mari cu pui | Direct, pe termen scurt –Disturbarea faunei | Beneficiar/ Constructor |
| M2 | Refacerea suprafețelor ocupate cu organizarea de șantier | Direct, pe termen scurt -Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M3 | La lucrările de terasamente se va utiliza excavatorul în defavoarea buldozerului conform “Ghidului de bune practici pentru drumurile forestiere” şi normativului de proiectare a drumurilor forestiere PD-003-11 | Direct, termen scurt şi lung-Perturbarea/Degradarea habitatelor învecinate | Beneficiar/ Constructor |
| M4 | Nu se vor depozita volume de pământ, stânci sau cioate dislocate în zonele în care pot obtura cursurile apelor de suprafaţă | Indirect, termen scurt – Perturbarea habitatelor învecinate prin afectarea cursurilor de apă şi apariţiei fenomenelor erozionale | Beneficiar/ Constructor |
| M5 | Utilajele echipate cu motor vor respecta HG 332/2007 şi se vor efectua reglaje corespunzătoare în conformitate cu condiţiile impuse de ITP | Indirect, termen scurt şi lung-Perturbarea speciilor şi habitatelor prin emisii atmosferice | Beneficiar/ Constructor |
| M6 | Mijloacele de transport pentru materialele de construcţie vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăştierii de particule cu ajutorul vântului | Indirect, termen scurt şi lung-Perturbarea speciilor şi habitatelor prin emisii atmosferice | Beneficiar/Administrator |
| M7 | Folosirea unor utilaje cu o capacitate în acord cu cerinţele lucrării (pentru evitarea lucrului cu motorul turat în permanenţă dar în acelaşi timp şi pentru reducerea la maxim posibil a vibraţiilor) | Direct, termen scurt -Perturbarea speciilor de faună prin zgomote | Beneficiar/ Constructor |
| M8 | Umezirea pe cât posibil a zonelor de depozitare provizorie a materiilor prime sau a deşeurilor rezultate din săpătură (în special în perioadele cu vânt mai puternic) pentru evitarea transportării de către curenţii de aer a particulelor | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M9 | Constructorul va organiza activitatea de colectare, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor din perioada de realizare a obiectivului astfel încât să nu prezinte risc pentru factorii de mediu | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M10 | Lucrările de podeţe tubulare pe cursuri nepermanente de apă se vor executa în timpul perioadelor secetoase, atunci când impactul asupra apei să fie minim; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M11 | În cazurile cursurilor permanente de apă, lucrările la podeţe se vor executa tot în timpul perioadelor secetoase, dar după devierea temporară a cursurilor, astfel încât materialele utilizate (mortare pentru zidării şi betoane) să nu vină în contact direct cu apa până după realizarea prizei complete a acestora; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M12 | Montarea rigolelor pe marginea drumului se va face doar în periada Septembrie-Februarie pentru a nu avea un impact asupra populației rezidente de amfibieni. | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor speciilor |  |
| M13 | Accesul vehiculelor va fi realizat pe drumul de acces deja existent, acestea nestaţionând în afara frontului de lucru; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M14 | Pentru prevenirea poluării apelor, se vor stabili locuri special amenajate pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor situate la distanţe de minim 50 m faţă de cursurile de apă; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M15 | Alimentarea cu energie electrică se face de la reţele existente sau cu un generator mobil | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M16 | Alimentarea cu apă se asigura de la reţele existente sau în sistem îmbuteliat | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M17 | Fiecare punct de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M18 | Deșeurile generate pe amplasament nu se vor depozita mai mult de 1 săptămână pe teritoriul ariei naturale protejate (în spații conforme), iar depozitarea se va face la distanțe mai mari de 50 m de albia râurilor și pâraielor; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/ Constructor |
| M19 | Deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele sălbatice; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor speciilor | Beneficiar/ Constructor |
| M20 | Este interzisă plantarea sau semănarea ulterioara – în scop de regenerare – a unor specii care nu sunt elementele florei locale; | Direct, termen scurt-Perturbarea habitatelor | Beneficiar/Constructor |
| M21 | La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, în special cervide, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau rănit, se vor contacta custodele ROSCI0125 Munții Rodnei, responsabilul cinegetic și/sau organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform legii. | Direct, termen scurt-Perturbarea speciilor | Beneficiar/Constructor |
| M22 | Pentru limitarea impactului asupra speciilor de interes comunitar, se recomandă ca desfășurarea lucrărilor în interiorul ariei naturale protejate să nu se realizeze concomitent pe toate sectoarele de drum | Direct, termen scurt-Perturbarea speciilor | Beneficiar/Administrator |
| M23 | În cazul drumurilor Valea Secii și Valea Izvorul Roșu, amplasate în cadrul ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei și Parcul Național Munții Rodnei se recomandă pe cât posibil amplasarea organizării de șantier în afara ariilor protejate. | Direct, termen scurt-Perturbarea speciilor și habitatelor | Beneficiar/Administrator |
| MS24 | Se recomandă crearea unor habitatelor umede prin săparea gropilor (cu avizul administratorului ariilor naturale protejate), în afara rigolelor drumurilor forestiere Valea Secii și Izvorul Roșu | Perturbarea speciilor și habitatelor | Beneficiar/Administrator |
| MS 25 | Desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor pentru care s-au instituit ariile naturale protejate sau s-a determinat prezența pe amplasament; | Perturbarea speciilor | Beneficiar/Administrator |
| M26 | Se recomandă montarea panourilor de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de amfibieni și mamifere mari; | Perturbarea speciilor | Beneficiar/Administrator |
| M27 | Pentru limitarea impactului asupra speciilor de interes comunitar, se recomandă ca desfășurarea lucrărilor în interiorul ariilor naturale protejate să nu se realizeze concomitent pe toate sectoarele de drum | Perturbarea speciilor | Beneficiar/Administrator |

Eșalonarea perioadelor în care se poate implementa proiectul, coroborate cu perioadele de reproducere, migrație, ale speciilor de interes comunitar și perioadele de vegetație, astfel încât impactul să fie minim

Perioada de realizare a activităților – verde

Perioada critică a speciilor și habitatelor – roșu

| Luni/an Specii/habitate | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | noi | dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pești |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nevertebrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Planul de monitorizare a speciilor și habitatelor de interes comunitar

În urma realizării evaluărilor în teren și a analizei distribuției speciilor și habitatelor de interes comunitar, prezentate în Planul de management al Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei, ROSPA0085 Munții Rodnei și al ariilor naturale Protejate de interes național incluse, în cadrul amplasamentului proiectului și în vecinătatea acestuia se regăsesc următoarele specii și habitate de interes comunitar:

- Mamifere: Canis lupus (lup), Ursus arctos (urs), Lynx lynx (râs), Felis silvestris (pisică sălbatică).

- Reptile și amfibieni: Lissotriton (Triturus) montandoni, Triturus cristatus, Bombina variegata, Coronella austriaca, Hyla arborea, Lacerta agilis, Rana dalmatina

- Pești: Barbus meridionalis

- Nevertebrate: Carabus hampei, Carabus variolosus, Carabus zawadzkii, Pseudogaurontia excellens, Callimorpha quadripunctaria, Erebia sudetica, Parnassius mnemosyne, Drobacia banatica, Cucujus cinnaberius, Pholidoptera transsylvanica

- Păsări: Aegolius funereus, Dendrocopos leucotos, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Lanius collurio, Picoides tridactylus, Strix uralensis, Erebia sudetica, Parnassius mnemosyne

- Plante: Dicranium viride, Buxbaumia viridis, Meesia longiseta

- Habitate:  9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Drept urmare, pe perioada de implementare a proiectului și după realizarea actuia, timp de trei ani se vor realiza activități de monitorizare a acestora și a măsurilor de conservare prezentate în studiul de evaluare adecvată, în vederea evaluării impactului lucrărilor și stabilirii după caz a unor noi măsuri de conservare.

Raportat la distribuția speciilor în zona proiectului, speciile de nevertebrate și de plante nu necesită măsuri de monitorizare, cu condiția respectării măsurilor specific de reducere a impactului.

- Indicatori monitorizați pentru habitatul 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Tabel 29

| Nr crt. | Indicator | Responsabil | Perioada | Frecvența | Raportare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suprafața - ha | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |
| 2. | Starea de conservare: Prezența tuturor speciilor caracteristice/rare Prezența altor specii cheie | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |
| 3. | Pericole/Amenințări | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |
| 4. | Suprafața cu lucrări silvice și lucrările efectuate | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |
| 5. | Suprafața pe care s-au efectuat îmbunătățiri funciare | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |
| 6. | Suprafața afectată de specii invazive | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |
| 7. | Numărul de arbori bătrâni la hectar | Beneficiar/ Administrator drum | Aprilie-Iulie | anual | anual |

- Indicatori monitorizați pentru populaţia speciilor Ursus arctos, Canis lupus și Lynx lynx

Tabel 35

| Nr crt. | Indicator | Responsabil | Perioada | Frecvența | Raportare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Efectivul populaţional | Beneficiar/ Administrator drum | Februarie - aprilie perioadă optimă; Noiembrie: perioadă suboptimă | anual | anual |
| 2. | Suprafaţa habitatului specific | Beneficiar/ Administrator drum | Februarie - aprilie | anual | anual |
| 3. | Pericole/Amenințări | Beneficiar/ Administrator drum | Februarie - aprilie | anual | anual |

- Indicatori monitorizați pentru amfibieni

Tabel nr.38

| Nr. Crt. | Indicator | Executant | Perioada | Periodicitate | Raportare APM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Efectivul populaţional | Beneficiar/ Administrator drum | aprilie – iunie | anual | anual |
| 2 | Suprafaţa habitatului specific | Beneficiar/ Administrator drum | aprilie – iunie | anual | anual |

Pe lângă cei doi indicatori specifici se vor coolecta informaţii şi asupra:

- formelor de impact antropic, respective presiuni şi ameninţări;

- altor specii de amfibieni

d)Indicatori monitorizați pentru peşti

| Nr. Crt. | Indicator | Executant | Perioada | Periodicitate | Raportare APM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Efectivul populaţional | Beneficiar/ Administrator drum | August-Noiembrie | în primul an și în anul 3 | în primul an și în anul 3 |
| 2 | Suprafaţa habitatului specific | Beneficiar/ Administrator drum | August-Noiembrie | în primul an și în anul 3 | în primul an și în anul 3 |

Pe lângă cei doi indicatori specifici se vor coolecta informaţii şi asupra:

- formelor de impact antropic, respective presiuni şi ameninţări;

- altor specii de pești

Monitorizarea se va face conform protocoalelor de monitorizare prezentate în Studiul de evaluare adecvată elaborat de P.F. Cengher Calin Bogdan în perioadele menţionate în tabelele de mai sus.

Pentru îndeplinirea Planului de monitorizare a biodiversităţii din echipa de monitorizare va face parte și un specialist  pentru a facilita identificarea speciilor sau a urmelor întâlnite pe amplasament.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative şi avize:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;

- HG nr 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România modificată și completată prin HG nr. 971/2011;

- Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- Avizul nr. 1021/20.10.2017, emis cu condiții de către Administrația Parcului Național Munții Rodnei.

La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa - Năsăud, Comisariatul Judeţean Bistriţa - Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu și Administrați Parcului Național Munții Rodnei, pentru verificarea conformării cu actul de reglementare.

Prezentul Aviz Natura 2000 conţine concluziile evaluării adecvate şi stabileşte condiţiile de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar traversată de proiect.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de implementare a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.

Titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

Prezentul aviz Natura 2000 poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi reprezintă actul administrativ necesar şi suficient din punct de vedere al protecţiei mediului pentru obţinerea aprobării de dezvoltare pentru proiectul în cauză.

Prezentul aviz a fost emis în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 19 (nouăsprezece) pagini, semnate şi ştampilate şi are două Anexe (4 pagini).

# Director Executiv

# biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

# Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Oana ȘTEȚCO							    										    	       			 Întocmit:

Alina Șteopan