AVIZ NATURA 2000

Nr.           din           .05.2018

Ca urmare a solicitării  nr. 13109/29.11.2016 din partea Comunei Tiha Bîrgăului, cu sediul în comunei Tiha Bârgăului, Str. Principală, nr. 452, Comuna Tiha - Bîrgăului, jud. Bistrița - Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, având ultima completare înregistrată cu nr. 5339/15.05.2018, în urma analizării documentelor transmise şi în baza prevederilor art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ NATURA 2000

pentru proiectul: „Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud”, situat în județul  Bistrița-Năsăud, pe teritoriul administrativ al Comunei Tiha Bîrgăului, extravilan.

Proiectul prevede modernizarea a patru drumuri de exploatație agricolă din pământ situate în extravilanul comunei Tiha Bârgăului. Lucrările proiectate au o lungime totală de 8433 m, după cum urmează:  Drum  agricol Valea Șutenilor – 1930 m, Drum  agricol Plaiul Bistriței – 3765 m, Drum  agricol La Lac 1 – 903 m și Drum  agricol La Lac 2 1835 m.

Drumurile forestiere ce fac obiectul investiției se regăsesc în inventarul privind domeniul public al Comunei Tiha Bîrgăului.

Drumurile de exploatație agricolă care fac obiectul acestui proiect sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Nr. Crt | Denumire drum conform SF | Lungime [m] | Platformă de rulare [m] | Acostamente [m] | Parte carosabila [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALEA ȘUTENILOR | 1930 | 3 | 2x0,25 | 3,5 |
| 2 | PLAIUL BISTRIȚEI | 3765 | 3 | 2x0,25 | 3,5 |
| 3 | LA LAC 1 | 1835 | 3 | 2x0,25 | 3,5 |
| 4 | LA LAC 2 | 903 | 3 | 2x0,25 | 3,5 |

Lucrările propuse a se executa în vederea modernizării celor patru drumuri agricole vor conduce la modificări fizice temporare şi permanente ale terenului, astfel:

În profil longitudinal

Profilul longitudinal s-a proiectat, respectând pe cât posibil lungimea minimă a pasului de proiectare și linia terenului natural. Declivitățile proiectate au valori cuprinse intre 1,71 % si 21,67%, racordate prin curbe cu raze cu valori cuprinse intre 200m – 5.000m.

În profil transversal

Drumuri agricole:

- Categorie drum	 				drum de exploatație agricola

- Viteza de proiectare						30km/h

- Lungimea totală				 			8.433,00 m

- Lățime parte carosabilă			 			3,50 m

- Lățime acostamente						0,25m

Sistemul rutier proiectat va avea următoarele caracteristici:

Strat de uzura BA16 				   4 cm

Strat de legătură BADPC20			   5 cm

Piatră spartă					   15 cm

Balast 0-63					   30 cm

Refuz de ciur		 			   10 cm

Total. 						   64 cm

Sistemul rutier pe acostament:

Balast		 			 	  54cm

Platforme de încrucișare

Platformele de încrucișare se realizează cu același sistem rutier prevăzut pentru partea carosabilă și sunt poziționate conform planului de situație.  S-a prevăzut realizarea a 28 platforme de încrucișare.

Amenajarea dispozitivelor de evacuare a apelor

Pentru rezolvarea scurgerii apelor s-au proiectat șanțuri neprotejate din pământ (4025m), șanțuri din beton C25/30(4386m) și șanțuri ranforsate(50m).

Podețe

Pentru asigurarea continuității scurgerii apelor și evacuarea lor de pe partea carosabilă s-au folosit podețe tubulare DN 600, DN 800 si DN 1500 și podețe tip P2 si C3.

| PODEȚE PROIECTATE |
| --- |
| Denumire D.E. | Număr Curent | Pozitie km | Descriere |
| D.E. VALEA SUTENILOR | 1 | 0+005 | Podeț DN 800 proiectat l=9.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 2 | 0+345 | Podeț DN 800 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 3 | 0+710 | Podeț DN 800 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 4 | 1+050 | Podeț DN 800 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 5 | 1+420 | Podeț DN 800 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 6 | 1+915 | Podeț P2 proiectat l=8.40 m se realizează coronamente și aripi |
| D.E. PLAIUL BISTRITEI | 7 | 2+185 | Podeț DN 800 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 8 | 2+353 | Podeț DN 800 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 9 | 2+953 | Podeț DN 600 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 10 | 3+320 | Podet DN 600 proiectat l=6.00 m se realizeaza coronamente si camera de cadere |
|  | 11 | 3+745 | Podeț DN 800 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 12 | 4+070 | Podeț DN 600 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 13 | 4+225 | Podeț DN 600 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 14 | 4+405 | Podeț existent degradat se inlocuiește cu podeț DN 600 nou l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 15 | 4+475 | Podeț DN 600 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 16 | 4+800 | Podeț existent se înlocuiește cu DN 800 l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 17 | 5+260 | Podeț tip C3 proiectat l=6.50 m se realizează coronamente și aripi |
|  | 18 | 5+582 | Podeț DN 1500 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
| D.E. LA LAC 1 | 19 | 5+750 | Podeț DN 600 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 20 | 6+230 | Podeț DN 600 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 21 | 6+640 | Podeț DN 800 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 22 | 7+000 | Podeț DN 800 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 23 | 7+530 | Podeț DN 600 proiectat l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 24 | 7+897 | Podeț existent degradat se inlocuiește cu podeț DN 600 nou l=10.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
| D.E. LA LAC 2 | 25 | 0+050 | Podeț existent degradat se inlocuiește cu podeț DN 600 nou l=6.00 m se realizează coronamente si cameră de cădere |
|  | 26 | 0+225 | Podeț existent degradat se inlocuiește cu podeț DN 600 nou l=6.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
|  | 27 | 0+330 | Podeț existent degradat se inlocuieste cu podeț DN 800 nou l=6.00 m se realizează coronamente si cameră de cădere |
|  | 28 | 0+900 | Podeț DN 600 proiectat l=15.00 m se realizează coronamente și cameră de cădere |
| PODETE PROPUSE PENTRU DESFIINTARE |
| Denumire D.E. | Numar Curent | Pozitie km | Descriere |
| D.E. PLAIUL BISTRITEI | 1 | 2+920 | Podeț existent degradat se desființează |
|  | 2 | 3+190 | Podeț existent degradat se desființează |
|  | 3 | 3+450 | Podeț existent degradat se desființează |
|  | 4 | 3+504 | Podeț existent degradat se desființează |
|  | 5 | 4+098 | Podeț existent degradat se desființează |
|  | 6 | 4+377 | Podeț existent degradat se desființează |
|  | 7 | 4+460 | Podeț existent degradat se desființează |
|  | 8 | 4+590 | Podeț existent degradat se desființează |
|  | 9 | 4+695 | Podeț existent degradat se desființează |
|  | 10 | 4+890 | Podeț existent degradat se desființează |
|  | 11 | 4+920 | Podeț existent degradat se desființează |
|  | 12 | 5+290 | Podeț existent degradat se desființează |
|  | 13 | 5+582 | Podeț existent degradat se desființează |
| D.E. LA LAC 1 | 14 | 6+740 | Podeț existent degradat se desființează |

Drumuri laterale și accese

Drumurile laterale se vor amenaja din același sistem rutier pe o lungime de 20 m. Se vor amenaja 9 drumuri laterale. S-au prevazut 4 podețe tubulare DN 600 la drumurile laterale pentru a asigura continuitatea șanțului.

Durata de realizare a execuţiei va fi de 36 de luni, iar perioada de exploatare normală a obiectivului după realizarea investiției este de 20 ani.

Informaţii despre materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate

Cantitățile utilizate la modernizarea celor patru drumuri agricole sunt următoarele:

| Nr. Crt. | Denumire materie prima | Cantitate aproximativa necesara | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Refuz de ciur | 5392 | mc |
| 2 | Balast | 14526 | mc |
| 3 | Piatră spartă | 5637 | mc |
| 8 | Podețe | 28 | buc |
| 9 | beton asfaltic BADPC20 | 3955 | to |
| 10 | beton asfaltic BA16 | 32680 | to |

Organizarea de șantier se va amenaja în afara ariilor naturale protejate.

Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind localizat în situl Natura 2000 ROSCI0051  Cușma, în afara ariilor protejate de interes național.

Pentru proiect a fost emisă de către APM BN decizia etapei de încadrare nr. 250/23.05.2017, iar pentru realizarea proiectului s-a obţinut avizul custodelui, Asociația Proprietarilor de Pădure Bistricioara Bistrița Bîrgăului – OS Bistrița Bîrgăului, nr. 1221/33/27.03.2017 emis fără condiții.

Conform proiectului tehnic, suprafața de implementare a proiectului în situri Natura 2000, respectiv suprafața drumurilor agricole modernizate, este de 5,4715 ha, ceea ce reprezintă 0,012% din ROSCI0051  Cușma.

Obiectivele de conservare ROSCI0051  Cușma vizează protejarea a 12 tipuri de habitate și 3 specii de mamifere, 4 specii de amfibieni, 5 specii de pești, 5 specii de nevertebrate și 2 specii de plante.

Concluziile studiului de evaluare adecvată, arată că în urma analizării tuturor tipurilor de efecte asupra mediului se constată faptul că nu s-a înregistrat impact negativ semnificativ asupra obiectelor de conservare ale ROSCI0051 Cușma. Astfel, impactul implementării proiectului asupra ariei naturale protejate ca un întreg va avea un impact negativ scăzut, datorat speciilor de interes comunitar observate în zona amplasamentului,  asupra cărora există posibilitatea apariției acestui impact, în imediata proximitate a proiectului. În plus, ecosistemul fiind unul de tip agricol (teren arabil, pajiști, fânațe), are capacitatea de a susţine amenajarea acestor drumuri de exploatație agricolă, fără a produce schimbări perceptibile, iar modificările care se produc nu se fac simţite decât pe amplasamentul obiectivului analizat, adică doar pe drumurile deja existente.

Prin implementarea proiectului propus nu există pierderi de habitat, acesta nu afectează starea favorabilă de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ.

Speciile de plante şi faună pentru care s-au desemnat ROSCI0051 Cușma şi rezervațiile naturale incluse nu vor fi afectate negativ de implementarea proiectului.

Datorită caracteristicilor drumurilor, nu există o fragmentare funcţională a habitatelor utilizate de speciile de faună.

Perturbarea datorată lucrărilor din faza de execuţie sau operare este temporară şi nu afectează obiectivele de conservare ale ariei protejate.

Astfel, implementarea proiectului propus nu afectează semnificativ obiectivele de conservare ale ROSCI0051 Cușma şi rezervațiile naturale incluse

- Măsuri  cu caracter general, pentru  reducerea impactului asupra mediului:

- respectarea întocmai a proiectului propus spre avizare şi a condiţiilor impuse prin avizele obţinute;

- evitarea ocupării de suprafeţe suplimentare de teren, în afara perimetrului drumului;

- lucrările în albie se vor executa doar în perioadele secetoase și cu debit redus a cursurilor de apă;

- pentru transportul persoanelor şi a materialelor se vor folosi drumurile de acces existente și se vor evita zonele sensibile din aria naturală protejată;

- se vor lua toate măsurile necesare, evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului şi subsolului) şi biotici (florei şi faunei), precum şi pentru reducerea impactului asupra biodiversităţii;

- utilizarea celor mai bune tehnici de execuţie, în vederea reducerii emisiilor şi respectarea acestora pe toată durata execuţiei lucrărilor;

- se vor aplica cu stricteţe măsurile de reducere a impactului pentru speciile şi habitatele naturale protejate din aria naturală protejată traversată;

- este interzisă capturarea animalelor şi nu se vor hrăni animalele în zona de desfășurare a lucrărilor;

- folosirea oricărui tip de resursă naturală, din interiorul ariilor naturale protejate, se va face doar din perimetrele autorizate de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

- este strict interzisă execuţia lucrărilor pe timpul nopţii;

- se va stabili un plan de măsuri de intervenţie în caz de poluare accidentală şi  se vor asigura mijloace necesare;

- se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanţi cât mai mici pe unitatea de putere şi cu control cât mai restrictiv al emisiilor de poluanţi în gazele de eşapament;

- operaţiile generatoare ale unor niveluri de zgomot mai ridicate, vor fi etapizate corespunzător în vederea reducerii la minim a efectelor dăunătoare asupra speciilor;

- utilajele vor fi întreţinute şi exploatate corespunzător, conform regulamentelor de operare, respectarea instrucţiunilor de siguranță şi protecţia muncii. Vor fi verificate periodic mijloacele de transport, în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament. Punerea în funcţiune a acestora se va face numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- utilajele vor fi dotate obligatoriu cu amortizoare de zgomot şi vor acţiona pe traseele şi în timpul programului de lucru stabilite;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silențioase în vederea diminuării zgomotului datorat activităţilor  de construcţie, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă;

- alimentarea cu combustibili a utilajelor tehnologice, se va realiza la punctele de alimentare cu combustibili din incinta organizării de şantier;

- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi) se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci, transportul, iar depozitarea se va face în unităţi specializate pentru eliminare, în vederea limitării şi înlăturării pagubelor;

- execuţia tuturor reparaţiilor utilajelor şi mijloacelor de transport se va face numai în ateliere specializate;

- în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu, care afectează obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată aria protejată, se va anunţa în cel mai scurt timp autoritatea de mediu și administratorul ariei protejate în vederea stabilirii măsurilor de remediere, care vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul;

- monitorizarea periodică a zgomotului şi vibraţiilor pe perioada de execuţie a lucrărilor propuse;

- după executarea lucrărilor, terenurile se vor reface şi se vor aduce la starea iniţială;

- se interzice abandonarea și incinerarea deşeurilor;

- este interzisă arderea vegetaţiei pe amplasament şi în zonele limitrofe acestuia;

- se interzice depozitarea necontrolată a excesului de pământ şi moloz rezultat în urma lucrărilor, respectându-se cu stricteţe limitele spaţiilor de depozitare stabilite;

- interzicerea depozitării materialelor de orice tip în apropierea cursurilor de apă, traversate de tronsoanele de drum supuse reabilitării;

- lucrările de decopertare se vor realiza astfel încât, pământul vegetal să poată fi utilizat la refacerea cadrului natural sau pentru realizarea de lucrări de refacere a terenurilor degradate;

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor: colectarea, valorificarea şi transportul deşeurilor menajere, deșeurilor metalice, cauciuc, uleiuri uzate şi ambalaje, la unităţi specializate, autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului;

- colectarea şi evacuarea ritmică a deşeurilor menajere pentru a nu atrage animalele şi a evita riscul de îmbolnăvire şi accidentare a acestora sau a personalului;

- etapizarea operaţiilor generatoare de praf şi umectarea suprafeţelor decopertate din frontul de lucru în perioadele secetoase, astfel încât nivelul concentraţiilor de pulberi în atmosferă, să fie situate sub valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor;

- Măsuri generale pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative adverse asupra biodiversităţii

- Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care pot fi întâlnite în perimetrul de execuţie a lucrărilor sunt interzise:

  - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

  - deteriorarea, distrugerea şi/ sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/ sau ouălor din natură;

  - deteriorarea şi/ sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

  - recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a plantelor, în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- Desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor pentru care s-a determinat prezența pe amplasament sau s-a instituit aria naturală protejată;

- În cadrul perioadelor sensibile, personalul care va desfășura lucrările, va limita folosirea utilajelor/aparatelor care produc zgomot și nu se va depărta de frontul de lucru;

- Pentru limitarea impactului asupra speciilor de interes comunitar, se recomandă ca desfășurarea lucrărilor în interiorul ariei naturale protejate să nu se realizeze concomitent pe toate sectoarele de drum;

- Lucrările de modernizare se vor realiza în afara perioadei Martie - Iunie, în vederea evitării disturbării exemplarelor de Bombina variegata

- Refacerea suprafețelor ocupate cu organizarea de șantier

- Utilajele echipate cu motor vor respecta HG 332/2007 şi se vor efectua reglaje corespunzătoare în conformitate cu condiţiile impuse de ITP

- Mijloacele de transport pentru materialele de construcţie vor fi prevăzute cu prelate

- Umezirea pe cât posibil a zonelor de depozitare provizorie a materiilor prime sau a deşeurilor rezultate din săpătură (în special în perioadele cu vânt mai puternic)

- Constructorul va organiza activitatea de colectare, depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor din perioada de realizare a obiectivului astfel încât să nu prezinte risc pentru factorii de mediu

- Accesul vehiculelor va fi realizat pe drumurile de acces deja existente, acestea nestaţionând în afara frontului de lucru;

- Alimentarea cu energie electrică se face de la reţele existente sau cu un generator mobil

- Fiecare punct de lucru va fi dotat cu toalete ecologice mobile

- Deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele sălbatice;

- Este interzisă plantarea sau semănarea ulterioară – în scop de regenerare – a unor specii care nu sunt elementele florei locale;

- La identificarea pe amplasament sau în proximitatea acestuia a puilor de mamifere, în special cervide, aceștia vor fi lăsați în același loc în care au fost găsiți și zona se va asigura pentru a preveni atacurile câinilor hoinari, concomitent cu părăsirea zonei de către personal. Dacă se constată că puiul este abandonat (și nu doar pe o perioadă scurtă, tipic cervidelor) sau rănit, se vor contacta custodele ROSCI0051 Cușma, responsabilul cinegetic și/sau organizațiile care au obiect de activitate salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice, avizate conform legii.

- Desfășurarea lucrărilor va ține cont de perioadele sensibile ale speciilor pentru care s-a instituit aria naturală protejată sau s-a determinat prezența pe amplasament; aceste perioade și recomandări sunt: 1 martie – 30 iunie: reproducerea amfibienilor, cuibăritul și clocitul ouălor la păsări sălbatice;

- Se recomandă montarea panourilor de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de amfibieni;

- Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra speciilor  de interes comunitar  posibil afectate de implementarea proiectului

| Nr crt | Specie/ habitat | Măsura de reducere a impactului | Implementată în perioada de | Monitorizarea implementării măsurii | Responsabil implementare și monitorizare măsuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | execuție | exploatare |  |  |
| 34 | Bombina variegata | Montarea rigolelor pe marginea drumului se va face doar în perioada August - Februarie pentru a nu avea un impact asupra populației rezidente de amfibieni. | x |  | În perioadele de execuție | Beneficiar/Administrator drum |
|  |  | Pentru prevenirea poluării apelor, se vor stabili locuri special amenajate pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor situate la distanţe de minim 50 m faţă de cursurile de apă; | x | x | În perioadele de execuție și exploatare | Beneficiar/Administrator drum |
|  |  | Se recomandă crearea unor habitate umede prin săparea gropilor (cu avizul custodelui ROSCI0051 Cușma), în afara rigolelor drumurilor propuse; gropile vor avea o adâncime de 20-50 cm și o suprafață de 1-3 m2. Ele se vor realiza în zonele care pot permite apei să se mențină | x | x | În perioadele de execuție și exploatare | Beneficiar/Administrator drum |
|  |  | Se recomandă montarea panourilor de avertizare rutieră în vederea limitării impactului autovehiculelor cu speciile de amfibieni; | x |  | În perioadele de execuție | Beneficiar/Administrator drum |
|  |  | Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; | x | x | În perioadele de execuție și exploatare | Beneficiar/Administrator drum |
| 52 | Turdus pilaris | Refacerea suprafețelor ocupate cu organizarea de șantier | x |  | În perioadele de execuție | Beneficiar/Administrator drum |
|  |  | La lucrările de terasamente se va utiliza excavatorul în defavoarea buldozerului | x |  | În perioadele de execuție | Beneficiar/Administrator drum |
|  |  | Accesul cu animale de companie (câini), în zona proiectului sunt interzise | x | x | În perioadele de execuție și exploatare | Beneficiar/Administrator drum |
|  |  | Lucrările aferente investiției se vor realiza în afara perioadei 1 Martie -30 Iunie | x |  | În perioadele de execuție | Beneficiar/Administrator drum |

Responsabilitatea implementării setului de măsuri de mai sus revine atât beneficiarului cât și contructorului.

Eșalonarea perioadelor în care se poate implementa proiectul, coroborate cu perioadele de reproducere, migrație, ale speciilor de interes comunitar și perioadele de vegetație, astfel încât impactul să fie minim

| Luni/an Specii/habitate | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | noi | dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Păsări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Perioada de realizare a activităților – gri deschis

* Perioada critică a speciilor și habitatelor – gri închis

Calendarul  implementării şi monitorizării măsurilor de reducere a impactului

Măsurile propuse sunt aferente fazei de construcţie și de exploatare și vor fi implementate de la demararea lucrărilor până la finalizare. Calendarul de implementare corespunde astfel cu perioada de construcţie (cca. 36 luni) în acest moment nefiind cunoscută exact eşalonarea activităţilor în timp. Monitorizarea implementării acestor măsuri revine beneficiarului în relaţia sa contractuală cu antreprenorul lucrărilor de construcţii, cât şi a custodelui ariei naturale protejate.

În urma realizării evaluărilor în teren și a analizei distribuției speciilor și habitatelor de interes comunitar, prezentate în Planul de management al sitului ROSCI0051 Cușma, în cadrul amplasamentului proiectului și în vecinătatea acestuia se regăsesc următoarele specii de interes comunitar:

- Păsări: Turdus pilaris

- Amfibieni: Bombina variegata

Drept urmare, pe perioada de implementare a proiectului și după realizarea acestuia, timp de trei ani se vor realiza activități de monitorizare a speciei Bombina variegata și a măsurilor de conservare prezentate în studiul de evaluare adecvată, în vederea evaluării impactului lucrărilor și stabilirii după caz a unor noi măsuri de conservare.

Pentru specia Turdus pilaris nu sunt necesare acțiuni de monitorizare.

Indicatori monitorizați pentru amfibieni

| Nr. Crt. | Indicator | Executant | Perioada | Periodicitate | Raportare APM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Efectivul populaţional | Beneficiar/ Administrator drum | aprilie – iunie | anual | anual |
| 2 | Suprafaţa habitatului specific | Beneficiar/ Administrator drum | aprilie – iunie | anual | anual |

Pe lângă cei doi indicatori specifici se vor colecta informaţii şi asupra:

- formelor de impact antropic, respectiv presiuni şi ameninţări;

- altor specii de amfibieni

Monitorizarea se va face conform protocoalelor de monitorizare prezentate în Studiul de evaluare adecvată elaborat de P.F. Cengher Călin Bogdan, în perioadele menţionate în tabelele de mai sus.

Pentru îndeplinirea Planului de monitorizare a biodiversităţii din echipa de monitorizare va face parte și un specialist  pentru a facilita identificarea speciilor sau a urmelor întâlnite pe amplasament.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative şi avize:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;

- Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- Avizul custodelui nr. 3531/27.03.2017, emis fără condiții de către Asociația Proprietarilor de Pădure Bistricioara Bistrița Bîrgăului – OS Bistrița Bîrgăului

La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa - Năsăud, Comisariatul Judeţean Bistriţa - Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu,  pentru verificarea conformării cu actul de reglementare.

Prezentul Aviz Natura 2000 conţine concluziile evaluării adecvate şi stabileşte condiţiile de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar traversată de proiect.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de implementare a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.

Titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

Prezentul aviz Natura 2000 poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi reprezintă actul administrativ necesar şi suficient din punct de vedere al protecţiei mediului pentru obţinerea aprobării de dezvoltare pentru proiectul în cauză.

Prezentul aviz a fost emis în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 11 (unsprezece) pagini, semnate şi ştampilate.

# Director Executiv

# biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

# Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Oana ȘTEȚCO							    										    	       			 Întocmit:

Alina Șteopan