Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița-Năsăud

DE STAT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - proiect

13.06.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC MIS GRUP SRL din localitatea Anieş, str. Principală, nr. 79, comuna Maieru, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. 3190/20.03.2018, cu ultima completare la nr. 6031/4.06.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.06.2018, că proiectul „Instalare staţie de asfalt mobilă şi staţie concasare”, în localitatea Măgura Ilvei, extravilan, comuna Măgura Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la punctul 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale;

a) mărimea proiectului:

Situaţia existentă :

La această dată pe amplasament sunt prezente următoarele instalaţii şi dotări:

-1 stație de concasare mobilă închiriată marca Fintec 1107, cu capacitatea de prelucrare 350 t piatră/h, compusă din cuva de alimentare (volum de încărcare 5 m3), alimentator, bandă transportoare principală, concasor cu con (putere motor 262 kw), sită sortare;

- staţia functionează cu motorină, având rezervor încorporat, cu capacitatea de 500 litrii.

- 2 excavatoare;

- 2 buldozere;

-1 cilindru compactor;

-1 încărcător frontal;

- mijloace de transport auxiliare - 4 autobasculante cu capacitatea de 16 tone;

- 1 birou şef stație tip container 100 m2,

- 1 rezervor motorină cu capacitatea de stocare 8500 litrii, în cuvă metalică.

Activitatea este autorizată din punct de vedere al protecției mediului prin Autorizația de mediu nr.36/19.03.2014.

Accesul în perimetru se face din DJ 172 D Ilva Mica –Lunca Ilvei, printr-un drum lateral cu lungimea de cca. 500 m faţă de albia minoră a Văii Ilva.

Situaţie propusă:

- prin proiect se propune achizitionarea şi montarea următoarelor instalaţii:

A) o staţie de asfalt mobilă marca AMMANN tip SB 160 cu capacitate de 160 tone/oră,

B) o staţie concasare mobilă cu capacitate de 300 tone/oră,

C)  dezafectarea şi returnarea la proprietar a staţiei de concasare mobilă închiriată, existentă pe amplasament.

- suprafaţa totală a amplasamentului este de 24.595 m2 din care 21.643 m2 teren închiriat de la CRH Agregate Betoane S.A şi 2952 mp teren închiriat de la Primaria Comunei Măgura Ilvei, pe amplasamentul Perimetru temporar de exploatare Turnuri-Măgura Ilvei.

Suprafata totală de  24.595 m2  este structurată astfel :

- 340 m2 teren balastat pentru amplasarea liniei de concasare(fără fundaţii),

- 600 m2 suprafete balastate pentru depozitarea agregatelor minerale concasate,

- 480 m2 teren balastat pentru amplasarea Statiei de mixturi asfaltice (fără fundaţii),

- 800 m2 căi de acces balastate,

-1000 m2 suprafeţe balastate pentru depozitarea materiei prime (piatră),

- 100 m2 birou şef staţie tip container,

- 7 m2  cuvă metalică pentru rezervorul de motorină cu capacitatea de stocare 8500 litrii,

- 21.268 m2 este teren liber constituit din piatra-rocă teren de exploatare şi parţial pământ.

A. Staţia de preparare mixturi asfaltice este compusă din:

1. Instalatie de dozare a agregatelor compusă din :

- grup de 5 (3+2) predozatoare agregate cu capacitatea fiecarui predozator de 25 m3.

Instalaţia mai cuprinde: benzi transportoare înclinate, o grilă vibrantă cu rolul de excludere a materialului de dimensiuni mari şi 2 electro vibratoare pentru compartimentul nisip.

2. Cilindrul uscător are rolul de uscare şi încălzire a agregatelor minerale cu volum de 25,12 m3. La capătul cilindrului se află grupul arzător de tipul mixt, care va funcţiona cu combustibil tip diesel. Acesta va fi  alimentat din rezervorul de combustibil încorporat, amplasat lângă cisternele de bitum şi care are capacitatea de 30 m3 şi putere de 12 MW, cu consum maxim de gaz 1580 Nm3.

După ardere gazele sunt dirijate cu ajutorul unei tubulaturi de gaze arse către filtru.

3. Unitatea pentru controlul poluării, este compusă din filtru cu 336 saci din ţesut aramic cu densitatea de 400 g/m2; suprafaţa totală a filtrului este de 504 m2, capacitatea de filtrare fiind de 43.943 Nm3/h. Există încorporat un sistem de curăţare automată a sacilor prin scuturare.

În procesul de uscare rezultă pulberi fine datorită fricţiunii agregatelor (filer recuperat). Filerul recuperat este stocat în silozul de filer recuperat cu capacitatea de 26 m3, integrat în partea inferioara a uscătorului. Filerul recuperat este reintrodus in fluxul de preparare a mixturii asfaltice.

Noxele (gazele de ardere) sunt dirijate catre cosul de evacuare cu ajutorul unui exhaustor pentru fum cu puterea de 75 kw. Cosul are o înălţime de 19,81 m şi un diametru de 905 mm.

4. Grup pentru siloz filer

Filerul achiziţionat este depozitat într-un siloz orizontal cu capacitatea de 38 m3 poziţionat în partea superioară a cilindrului uscător.

5. Grupul de stocare bitum

Este format din 2 cisterne orizontale de stocare a bitumului, cu capacitatea de 50 m3/cisterna. Bitumul este încălzit de o centrală oleotermică care foloseste un arzător diesel pentru încălzirea uleiului ce este pompat în serpentinele ce încălzesc rezervoarele de bitum. Arzatorul are consumul maxim de 56 kg/ora. Bitumul încălzit este dirijat către turnul de malaxare, cu ajutorul unei pompe electrice de 7,5 kw. Capacitatea de pompare este de 440 litrii/minut.

6. Turnul de malaxare

Ultima fază a preparării mixturilor asfaltice are loc în turnul de malaxare, unde agregatele minerale  uscate, bitumul, filerul/filerul recuperat, pe baza unei reţete se malaxează şi se produce mixtura asfaltică.

Agregatele minerale încălzite de diferite dimensiuni, sunt transportate cu ajutorul unui elevator, către grupul de cernere. Grupul de cernere cuprinde 1 ciur, 5 site plus by pass şi 5 silozuri pentru colectare agrgate minerale sortate. Capacitatea de stocare totală este de 40 tone.

Grupul de malaxare are rolul de a prepara mixtura asfaltică în funcţie de reţetă. Grupul de malaxare este compus din: malaxorul c7, buncăr agregate şi bitum, grup de introducere a bitumului, cântar pentru bitum şi filer. Capacitatea mixerului este de 1800 kg şi puterea de 2 x 22 kw.

Produsul finit rezultat este stocat în silozul de produs finit, pozitionat sub malaxor, care are douâ guri de descarcare cu clapeţi încălziţi electric. Capacitatea totala a silozului este de 32 tone. Silozul are în dotare un sistem de cântărire cu 4 celule şi indicator de nivel maxim.

7. Cabina de comanda

Toate operaţiile de fabricare a mixturii asfaltice sunt comandate din cabina de comandă de tip container dotată cu calculator de proces. Staţia de preparare a mixturilor asfaltice este computerizată, toate operaţiile de preparare, control, gestionare şi funcţionarea întregii staţii se fac cu ajutorul unui soft profesional.

Fluxul de producție cuprinde următoarele operații: depozitarea materiilor prime, uscarea agregatelor, dozarea – malaxarea, transport şi depozitare temporară a mixturii până la livrarea la beneficiari în autobasculante.

B. Staţie de concasare a pietrei mobilă compusă din :

1. Concasor mobil cu fălci tip Kleemann MC 120 Z serie K0070255 – 1 buc.,

2. Concasor mobil cu impact tip Kleemann MR 122 Z serie K0620247 – 1 buc.

3. Ciur sortator mobil tip Kleemann MS 198 serie K0550400 -1 buc;

Stţtia de concasare /sortare este amplasaăa pe platforma din perimetrul de exploatare unde sunt amenajate și platformele de depozitare a produselor finite, cu suprafaţa totală de 340 m2.

Statia de concasare produce sorturi granulometrice de 0-4, 4-8 , 8-16, 16-31 şi piatră spartă 31-63 mm, şi are în dotare un buncăr de alimentare, un ciur primar care separă sterilul de sortul granulometric +25, care este concasat şi este preluat într-un depozit intermediar de unde se sortează pe un ciur secundar obţinâdu-se sorturi de cribluri.

Capacităţile de producţie sunt :

- instalaţie mobilă de concasare cu fălci -300 tone/oră;

- instalaţie mobilă de concasare cu impact – 300 tone/oră;

- ciur sortator mobil tip Kleemann MS 198 serie K0550400- 300 tone/ora.

Activitatea de concasare a pietrei constă în:

- achizţionarea materiei primă – piatra de cariera exploatata şi depozitarea pe platformă balastată;

- concasarea în prima etapă în concasorul mobil cu falci tip Kleemann MC 120 Z, după care materialul rezultat este trecut pe concasor mobil cu impact tip Kleemann MR 122 Z  (cu ciocane). Concasoarele cu șenile sunt amplasate pe platforma balastată, în spaţiu liber;

- sortarea după concasare pe ciurul sortator mobil tip Kleemann MS 198 serie K0550400 de unde rezultă sorturi de agregate minerale granulometrice 0-4, 4-8 ,11.2 ,  8-16, 16-31 şi piatră spartă 31-63 mm, agregate pentru anrocamente CP 45/125 si CP 45/180 ;

- depozitare pe sorturi pe platforma balastată şi utilizarea în staţia de asfaltare şi în lucrările de construcţii.

C. Demontarea staţiei existente

- se demontează componente şi se transportă de pe amlasament cu mijloace de transport asecvate:

- concasorul cu con este mobil, pe senile, se încarcă pe platforma mijlocului de transport;

- cuva de alimentare şi  banda transportoare principală se demonteaza prin desfacerea elementelor de prindere mecanice (şurub, flanse), se încarcă şi se ancoreaza pe platformele de transport;

-rezervorul de mtrorină se transportă fără combustibil.

b) cumularea cu alte proiecte: pe amplasament există şi alte activităţi, activitate de extracţie a pietrei, dar efectul cumulativ nu este semnificativ;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza agregate minerale;

- alimentarea cu apă în scop potabil se face cu apă înbuteliată; în procesele de producţie nu se utilizează apa;

- se vor realiza racord la rețeaua de curent electric din zonă;

d) producția de deşeuri – în faza de implementare a proiectului nu vor rezulta deşeuri decât deşeuri menajere, iar în perioada funcţionării cantitatea de deşeuri generată va fi influenţată de cantitatea de mixtură asfaltică produsă. În perioada de funcționare vor rezulta următoarele tipuri de deșeuri: menajere, metalice, filtre de ulei, rebut mixturi asfaltice, ulei uzat care vor fi colectate selectiv și valorificate prin societăți autorizate.  Toate categoriile de deșeuri generate  vor fi colectate selectiv și valorificate/eliminate prin relații contractuale cu societăți specializate.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

-implementarea proiectului presupune emisii de la mijloacele de transport şi utilajele necesare lucrărilor  în faza construire,

– în etapa de funcționare de la stația de mixturi asfaltice (uscare/amestecare agregate, evacuare gaze de ardere) de la staţia de concasare și de la mijloacele de transport care aprovizionează punctul de lucru și cele care transportă sorturile şi mixtura asfaltică produse vor rezulta emisii, dar prin soluţiile constructive adoptate, echipamentele care se vor utilizate şi prin modul de operare, sunt prevăzute măsuri pentru protecţia factorilor de mediu;

- în procesul de uscare rezultă pulberi fine datorită frictiunii agregatelor (filer recuperat). Fillerul recuperat este stocat în silozul de filer recuperat cu capacitatea de 26 m3, intergrat în partea inferioara a uscătorului. Filerul recuperat este reintrodus in fluxul de preparare a mixturii asfaltice.

- staţia de mixturi asfaltice este dotată cu filtru cu 336 de saci din tesut aramic cu densitatea de 400 g/m2; suprafaţa totală a filtrului este de 504 m2, capacitatea de filtrare fiind de 43.943 Nm3/h. Există încorporat un sistem de curăţare automată a sacilor prin scuturare.

- gazele de ardere sunt dirijate catre cosul de evacuare cu ajutorul unui exhaustor pentru fum cu puterea de 75 kw. Cosul are o înălţime de 19,81 m şi un diametru de 905 mm.

f) riscul de accident tinandu-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: proiectul presupune utilizarea, stocarea, transportul şi manipularea de substanţe sau materiale periculoase, (motorină, bitum) dar prin respectarea măsurilor preventive şi de protecţia factorilor de mediu stabilite prin proiect probabilitatea impactului asupra factorilor de mediu este redusă.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 22/19.03.2018 emis de Primăria comunei Măgura Ilvei, terenul destinat proiectului este proprietate privată şi are destinaţia actuală de construcţii.

2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerative a acestora: nu este cazul.

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – este implicat în zonă montană, atropizată prin avtivitatea anterioară de exploatare piatră;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate – nu este cazul.

f) zonele de protecţie speciale – nu este cazul;

g) ariileîn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost déjà depăşite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – lucrările propuse se execută în subzonă unităţi industriale/depozitare.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, cultural şi arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului, aria geografică și numărul persoanelor afectate - proiectul propus nu va constitui o sursă de poluare a factorilor de mediu prin mărimea, caracteristicile și lucrările propuse;

b) natura transfrontieră a impactului - lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

c) mărimea și complexitatea impactului – impact nesemnificativ pe perioada de execuție și funcționare;

d) probabilitatea impactului - redusă pe perioada de execuție și funcționare;

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – redusă pe perioada de execuție și funcționare.

Proiectul a parcurs etapa de evaluare iniţială, din analiza listei de control pentru etapa de încadrare şi din analiza conform criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii evaluării impactului asupra mediului din Anexa 3 la HG 455/2009, finalizate în şedinţa Comisiei de Analiză Tehnică, nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus.

Anunţurile publice privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu şi privind decizia etapei de încadrare au fost mediatizate prin: afişare la sediul Primăriei Măgura Ilvei, publicare în presa locală, afişare pe site-ul şi la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud.

Nu s-au înregistrat observaţii/comentarii/contestaţii din partea publicului interesat pe durata desfășurării procedurii de emitere a actului de reglementare.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea privind determinarea  emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare şi Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

3. Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.

4. Deşeurile menajere vor fi transportate şi depozitate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate, iar deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi specializate, autorizate pentru valorificarea lor.

5. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor (direct pe sol, etc.) ca şi incinerarea lor.

6. Pământul rezultat din săpături va fi utilizat pentru lucrări de nivelare şi de refacere a terenului.

7. Suprafaţa de teren ocupată temporar pe perioada executării lucrărilor trebuie limitată la strictul necesar şi va fi adusă la starea iniţială după terminarea lucrărilor.

8. Se vor lua toate măsurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi a deşeurilor rezultate;

- asigurarea permanentă a stocului de materiale și dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante);

9. Autovehiculele şi utilajele folosite vor respecta normele şi prevederile privind emisiile de noxe şi de zgomot. Mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi întreţinute corespunzător, pentru a se evita emisiile de noxe în atmosferă şi scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrifianţi.

10. Se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate.

11. Nu se vor executa lucrări de reparaţii a motoarelor, schimbarea uleiului de motor şi hidraulic pe amplasamentul proiectului. Aceste operațiuni se vor efectua numai pe amplasamente autorizate.

12. La stabilirea programului de lucru şi de transport a materialelor necesare se vor lua măsuri de diminuare la minim a potenţialului disconfort creat locuitorilor sau obiectivelor de interes public.

13. Se vor lua măsurile necesare pentru prevenirea degajării şi împrăştierii prafului în timpul execuţiei lucrărilor (instalare barieră de protecţie, umectări ş.a.).

14. Amenajarea corespunzătoare a organizării de şantier în ceea ce priveşte utilităţile (apă, electricitate, dotarea cu grup sanitar ecologic, colectarea apei uzate menajere, după caz) şi depozitarea materialelor periculoase şi inflamabile conform legislaţiei în vigoare.

15. La terminarea lucrărilor se va dezafecta zona organizării de şantier, se vor îndepărta atât materialele rămase neutilizate cât şi deşeurile rezultate în timpul lucrărilor, iar suprafeţele de teren afectate temporar de lucrările de execuţie vor fi aduse la starea iniţială.

16. Instruirea/pregătirea angajaţilor pentru intervenţie în cazul sesizării unor scurgeri accidentale de produse petroliere/uleiuri minerale.

17. În cazul apariţiei unei poluări accidentale se vor lua imediat măsuri de stopare a fenomenului şi de remediere a suprafeţei afectată.

Se va raporta la APM BN şi la CJ BN al GNM orice poluare constatată, indiferent de cauzele apariţiei acesteia.

18. La execuția lucrărilor se vor respecta întocmai cele menționate în memoriul de prezentare (date, parametri), justificare a prezentei decizii.

19. La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud şi Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu pentru verificarea conformării cu actul de reglementare și va solicita revizuirea autorizației de mediu.

Prezentul act de reglementare este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud asupra acestor modificări, înainte de realizarea acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu/Comisariatul judeţean Bistriţa-Năsăud şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,		      		               ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN             									       					        	      	     ing. Marinela Suciu

Întocmit,

ing. Livia Puşcaş