DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - PROIECT

6.12.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC RCS & RDS SA, cu sediul în București, sector 5, str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, pentru proiectul „Construire rețea tehnico-edilitară de fibră optică aeriană și îngropată”, propus a fi amplasat în localitatea Mureșenii Bârgăului, comuna Tiha Bârgăului, judeţul Bistriţa–Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. 6541/15.06.2018, a completărilor înregistrate cu nr. 12125/27.11.2018 și nr. 12216/29.11.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări  prin Legea 49/201, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 5.12.2018, că proiectul: „Construire rețea tehnico-edilitară de fibră optică aeriană și îngropată”, propus a fi amplasat în localitatea Mureșenii Bârgăului, comuna Tiha Bârgăului, judeţul Bistriţa –Năsăud, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fiind amplasat în vecinătatea, pe limita și pe raza sitului de importanță comunitară ROSCI0051 Cușma.

Traseul cablurilor pornește din DN 17 prin locul numit ”Ulița Morii”, în afara ariei protejate, iar după cca. 400 m ajunge pe limita sitului; urmează limita sitului pe o lungime de cca. 500 m, apoi intră în sit pe o lungime de cca. 5750 m.

Situl Cuşma a fost declarat Sit Natura 2000 SCI pentru protejarea a 12 tipuri de habitate (7 habitate de pădure, 2 de tufăriş, 1 de fâneţe montane şi 2 de mlaştini), 4 specii de mamifere, 3 specii de reptile şi amfibieni, 3 specii de peşti şi 5 specii de nevertebrate, toate de interes comunitar.

b) Proiectul prevede montare traseu subteran de fibră optică, pe o lungime de 6645 m.

Traseul rețelei de fibră optică urmează pe toată lungimea traseul unui drum comunal care face legătura cu localitatea Colibița, comuna Bistrița Bârgăului.

Cablul va fi montat în tuburi îngropate la cca. 1 m adâncime, pe un strat de nisip. Lățimea șanțurilor va fi de maxim 50 cm, peste tuburi se va așeza bandă de semnalizare, iar apoi șanțul se va umple cu pământ și se va compacta. La distanțe de cca. 500 m, la schimbări de direcție, sunt prevăzute cămine de tragere.

- Cablurile se vor poza în cea mai mare parte în ampriza drumului comunal, iar pe anumite porțiuni se vor poza pe marginea drumului.

Terenul de pe marginea drumului, unde vor fi îngropate cabluri, este acoperit de vegetație ierboasă, fără valoare conservativă. Acolo unde traseul trece prin zone împădurite, cablurile se vor poza în ampriza drumului, astfel că nu vor fi necesare defrișări.

d) A fost realizat un proiect de reabilitare a drumului comunal, astfel că ar putea rezulta un impact cumulat cu proiectul propus, dar impactul cumulat nu va fi semnificativ, deoarece:

- cele 2 proiecte nu se vor realiza simultan, reabilitarea drumului urmând a se face după realizarea rețelei de fibră optică;

- în ambele cazuri lucrările vor fi de durată relativ scurtă;

- cele 2 proiecte nu presupun aceleași  tipuri de lucrări: rețeaua de fibră optică presupune săpături, montarea cablurilor și  refacerea terenului, iar reabilitarea drumului presupune lucrări la suprafața solului.

e) Pentru realizarea proiectului este necesară o minimă organizare de șantier, respectiv delimitarea unui teren unde să staționeze utilajele după retragerea din zona de lucru până a doua zi, la reluarea activității și unde să fie depozitate unele materiale până la utilizare. Nu este necesară stocarea de substanțe sau preparate chimice/periculoase. Alimentarea cu carburanți a mijloacelor auto și a utilajelor se va face pe amplasamente autorizate.

Terenul necesar organizării de șantier va fi stabilit de comun acord cu reprezentanții autorității publice locale și va fi amplasat în zona traseului care este în afara ariei protejate.

f) Din analiza listei de control pentru etapa de încadrare privind evaluarea adecvată nu rezultă un impact semnificativ al proiectului asupra sitului Natura 2000 ROSCI0051 Cuşma, deoarece cablul se va poza în ampriza drumului existent și pe marginea acestuia, nu sunt necesare defrișări, iar proiectul prevede refacerea terenului la încheierea lucrărilor și aducerea la starea inițială. Ca urmare:

•	obiectivul nu este în legătură directă cu speciile şi habitatele pentru care a fost declarat situl şi nu are efecte semnificative asupra sitului;

•	prin lucrările propuse şi prin respectarea măsurilor preventive şi de protecţia factorilor de mediu propuse, nu va fi afectată suprafaţa habitatelor, nu se va fragmenta habitatul şi nu vor fi afectate speciile de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl; realizarea proiectului nu conduce la o deteriorare semnificativă sau pierderea totală a unor habitate naturale de interes comunitar;

•	proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migraţie și nu va determina izolarea reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar;

•	proiectul nu are influenţă directă asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, folosire de resurse naturale ş.a.;

•	proiectul nu implică tehnologii care să inducă risc de accidente, nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată;

•	lucrările care se vor executa pe suprafața, în vecinătatea și pe limita sitului nu sunt de amploare și numai în perioada de execuție a lucrărilor se va manifesta un impact local, limitat în timp. Se poate aprecia că pe termen mediu și lung dinamica populațiilor criteriu ce au stat la baza desemnării sitului nu va fi influențată;

•	impactul negativ al proiectului asupra sitului va fi nesemnificativ, cu manifestare numai în zonele și în perioada de lucru;

•  nivelul și semnificația impactului datorate proiectului rămân limitate, punctiforme și lipsite de relevanță asupra elementelor ce au stat la baza desemnării sitului.

g) Pentru realizarea proiectului, Asociația Proprietarilor de Pădure Bistricioara, Ocolul Silvic Bistrița Bârgăului, în calitate de custode al sitului Natura 2000 ROSCI0051 Cușma, a emis avizul favorabil nr. 2832/72/29.08.2018, fără condiții.

e) Anuntul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost mediatizat prin afişare la sediul Primăriei comunei Tiha Bîrgăului, publicare în presa locală, afişare pe site-ul şi la sediul APM Bistriţa-Năsăud. Nu s-au înregistrat observații/contestații/comentarii din partea publicului.

Condiţii de realizare a proiectului:

a) Se vor respecta întocmai proiectul şi avizele obţinute. La execuția lucrărilor se vor respecta întocmai cele menționate în memoriul de prezentare (date, parametri) întocmit conform prevederilor Ordinului comun M.M.P./M.A.I./M.A.D.R./M.D.R.T. nr. 135/84/76/1284 din 2010 și ale Ordinului M.M.P. nr. 19/2010, justificare a prezentei decizii.

b) Echipele care vor efectua lucrările și personalul de operare vor fi instruite cu privire la existenţa Sitului Natura 2000 în zona de execuţie a lucrărilor şi asupra măsurilor şi responsabilităţilor privind protecţia acestuia, pentru acţiune în cazul apariţiei de poluări accidentale, scurgeri accidentale de produse petroliere/uleiuri minerale în apă sau pe sol (recuperare, depozitare în recipiente etanşe, eliminare corespunzătoare).

În cazul apariţiei unei poluări accidentale se vor lua imediat măsuri de stopare a fenomenului şi de remediere a suprafeţei afectată.

Se va raporta la APM Bistriţa-Năsăud şi la CJ Bistriţa-Năsăud al GNM orice poluare constatată, indiferent de cauzele apariţiei acesteia.

c) La transportul materialelor şi pentru realizarea lucrărilor propuse se vor folosi numai căile de acces şi drumurile existente. Nu se vor crea drumuri suplimentare temporare sau permanente.

d) Lucrările se vor efectua strict în limitele amplasamentului, conform planului de încadrare în zonă şi a planului de situaţie anexate documentaţiei, fără a se afecta terenurile învecinate.

e) Se va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea unor suprafeţe suplimentare de teren.

f) Organizarea de şantier se va realiza în afara ariei protejate, iar în organizarea de şantier vor exista materiale absorbante şi facilităţi de stocarea a acestora pentru situaţii  de intervenţie în caz de poluare accidentală.

g) Se vor lua măsurile necesare pentru prevenirea degajării şi împrăştierii prafului (instalare barieră de protecţie, umectări ş.a.).

h) Se vor lua toate măsurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi a deşeurilor rezultate;

- asigurarea permanentă a stocului de materiale și dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante).

i) Materialele necesare executării lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate pe suprafaţa de teren aferentă proiectului, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu. Nu se vor depozita materiale de construcţie sau deşeuri în afara perimetrului studiat.

j) Amenajarea corespunzătoare a organizării de şantier în ceea ce priveşte utilităţile (apă, electricitate, dotarea cu grup sanitar ecologic, colectarea apei uzate menajere, după caz) şi depozitarea materialelor periculoase şi inflamabile conform legislaţiei în vigoare.

k)	Se vor realiza spaţii special amenajate pentru colectarea/stocarea temporară a deşeurilor rezultate în timpul realizării proiectului. Nu se va degrada mediul natural prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel (direct pe sol, etc.) sau prin incinerarea lor.

Deşeurile menajere vor fi transportate şi depozitate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate, iar deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi specializate, autorizate pentru valorificarea lor.

Pământul rezultat din săpături şi din excavaţii va fi utilizat pentru lucrări de nivelare la finalizarea lucrărilor.

l) Suprafaţa de teren ocupată temporar pe perioada executării lucrărilor trebuie limitată la strictul necesar şi va fi adusă la starea iniţială după terminarea lucrărilor.

m) Autovehiculele şi utilajele folosite vor respecta normele şi prevederile privind emisiile de noxe şi de zgomot. Mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi întreţinute corespunzător, pentru a se evita emisiile de noxe în atmosferă şi scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrifianţi.

n) Nu se vor executa lucrări de reparaţii a motoarelor, schimbarea uleiului de motor şi hidraulic, alimentare cu carburanţi în zona de implementare a proiectului. Aceste operațiuni se vor efectua numai pe amplasamente autorizate.

o) La terminarea lucrărilor se va dezafecta zona organizării de şantier, se vor îndepărta atât materialele rămase neutilizate cât şi deşeurile rezultate în timpul lucrărilor, iar suprafeţele de teren afectate de lucrările de execuţie vor fi aduse la starea iniţială.

Orice suprafaţă de teren afectată temporar de lucrările propuse va fi refăcută prin rambleiere şi refacerea stratului vegetal sub atenta îndrumare a unui biolog, pentru a se evita introducerea de specii noi.  La refacerea zonelor afectate de activităţile de construire se interzice înierbarea spaţiilor verzi aferente proiectului cu specii vegetale de provenienţă alohtonă, pentru a evita introducerea de specii invazive pe suprafeţele din vecinătatea amplasamentului studiat.

p) Pentru protejarea habitatelor și speciilor de interes comunitar din zona de implementare a   proiectului, sunt interzise:

- orice formă de capturare, ucidere, vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - perturbarea intenţionată a faunei sălbatice, în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare;

  - deteriorarea, distrugerea intenţionată a cuiburilor, locurilor de reproducere, de odihnă, ori de hrănire;

  - desecarea zonelor umede, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă temporare;

  - folosirea erbicidelor, pesticidelor, amendamentelor, îngrăşămintelor chimice sau oricărei substanţe chimice persistente, precum şi a atactanţilor;

  - arderea vegetaţiei.

r) Se vor avea în vedere perioadele critice pentru speciile protejate, în special perioada de reproducere, evitându-se afectarea acestora în perioadele menţionate.

Se vor lua toate măsurile necesare în vederea menţinerii stării actuale de conservare a tipurilor de habitate naturale şi a speciilor de interes comunitar.

s) Se vor respecta prevederile legale în domeniul protecţiei mediului înconjurător, îndeosebi privind conservarea valorilor naturale prevăzute de Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, respectiv:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011;

- Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată şi completată prin H.G. nr. 971/2011;

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act de reglementare este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu se produc modificări.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud asupra acestor modificări, înainte de realizarea acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acestuia după caz, conform art.17, alin. (3) al OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pe durata suspendării, desfăşurarea lucrărilor de punere în aplicare a proiectului este interzisă.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu/Comisariatul judeţean Bistriţa-Năsăud şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Oana ŞTEŢCO				       		                 Întocmit:

Nicoleta Șomfelean