#### ANEXA Nr. 5.E 
la procedură

Continutul - cadru al memoriului de prezentare

- Denumirea proiectului:

Extindere retea gaze naturale si 50 bransamente in localitatea Viisoara, Str. Izv Sarat, V Stegii, Baholt.

- Titular

Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificării:

- denumire titular:

Proiectant: S.C. DIANOVA INSTAL S.R.L. Bistrita

Titularul investitiei: Nacu Eugen si 49 asociati

Beneficiarul investitei: Nacu Eugen si 49 asociati

- adresa titularului, telefon, fax, adresă e-mail:

Loc. Viisoara, Str. Izv Sarat, V Stegii, Baholt, jud. Bistrita-Nasaud.

- reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare:

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

Caracteristici tehnice:

- lungimea totala a conductei proiectata: aprox. 2389ml conducta PEDN63, 90SDR11;

- numar de bransamente proiectate: 50 buc, in lungime de aproximativ 100 ml

Conducta noua va fi conectata la conducta de presiune redusa, diamentru 90mm, din PE, existenta pe Str. Izv. Sarat, Loc.Viisoara.

Traseul conductei va fi pe cât posibil rectiliniu, urmărind reţeaua stradală, marcat prin inscripţii sau prin aplicarea de plăcuţe indicatoare pe construcţii şi/sau stâlpii din imediata vecinătate sau alte repere fixe, de către executant. La stabilirea traseelor se acordă prioritate respectării condiţiilor de siguranţă.

Conducta  se va monta în teritoriul public, în pozare subterană la adâncimea minimă de h = 0,9 m de la generatoarea superioară. În cazul in care adâncimea  minimă de montaj a conductelor nu poate fi respectată, este necesar să se prevadă măsuri de protejare a conductei care să evite deteriorarea acesteia, cu acordul operatorului licenţiat de distribuţie.

Materialul tubular va fi însoţit de certificat de calitate de la producător. Materialele care nu au certificate de calitate se pot folosi numai dacă sunt atestate de un laborator de specialitate.

Pentru execuţia conductei, constructorul va delega instalator (grad IID minim) care va semna şi completa partea scrisă şi desenată a dosarului preliminar.

La începerea lucrărilor se va întocmi proces-verbal de predare a amplasamentului între executant, proiectant, beneficiarul lucrării şi delegaţii intreprinderilor deţinătoare de utilităţi din zonă, ocazie cu care deţinătorii de utilităţi subterane vor indica executantului traseele exacte ale acestora. Traseele utilităţilor vor fi marcate pe teren în mod distinct şi vor fi predate de proprietari executanţilor, operaţie ce se consemnează în scris sub semnătură.

În cazul în care traseele utilităţilor indicate în avizele primite sunt informative, înainte de începerea lucrărilor de săpătură se vor executa sondaje pentru depistarea exactă a cablurilor electrice şi telefonice, a conductelor de apă, canale, canale de termoficare etc., pentru evitarea deteriorării acestora. Dacă se vor întâlni cabluri electrice sau telefonice în canalizaţii sau îngropate direct în pământ se va anunţa imediat conducătorul locului de muncă şi deţinătorii de utilităţi subterane pentru acordarea asistenţei tehnice în timpul lucrărilor. Se vor respecta prevederile art.3.11. - 3.19. din NTPEE-2008 pentru montarea conductelor subterane şi tabelul 1 si tabelul 2, cu privire la distanţele faţă de alte instalaţii, utilităţi şi clădiri.

Conform prevederilor Normelor Tehnice NTPEE-2008 se vor lua măsuri de etanşare a cablurilor electrice, telefonice, CATV, a conductelor de apă şi canalizare pozate în pământ, la intrarea în subsolul clădirilor. Intersectarea conductei de gaze cu alte utilităţi subterane sau lucrări la suprafaţa solului, se va face în general perpendicular  pe  axul  instalaţiei  sau  lucrării  traversate,  conform  prevederilor art.6.24. din NTPPE-2008. În cazuri excepţionale se admit traversări sub un alt unghi dar nu mai mic de 60°.

La intersecţia cu alte utilităţi subterane, conducta de gaze se va monta deasupra acestora, la o distanţă de cel puţin 200 mm. Pentru distanţe mai mici de 200 mm, la traversarea utilităţilor se prevăd tuburi de protecţie adecvate.

Conducta de gaze nu va traversa canale, cămine sau alte construcţii subterane (conform art.6.25. din NTPPE-2008). În cazul în care respectarea art.6.24. şi 6.25. nu este posibilă, conducta va fi introdusă în tub de protecţie. Tuburile de protecţie vor depăşi cu cel puţin 0,5 m în ambele părţi limitele conductei sub sau supratraversate, fiind prevăzute cu găuri la partea superioară si răsuflători, iar capetele etanşate pe conducta din PE (conform art. 6.34. din NTPPE-2008).

Verificările de rezistenţă şi etanşeitate a sistemelor de distribuţie se efectuează de către executant pe tot parcursul realizării lucrărilor. Verificarea se face pe tronsoane, la presiuni conform tabelului 8 din NTPPE-2008 şi se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menţine constantă timp de minim 4 ore.

Proba se execută pe conductele terminate şi se efectuează la presiuni conform tabelului 8 din NTPPE-2008 şi se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menţine constantă timp de 24 ore; în cazul în care se realizează numai recepţia branşamentelor din PE, probele de etanşeitate şi rezistenţă se fac înainte de perforarea conductei.

Timpul de realizare a probei de rezistenţă este de 1 oră, iar pentru proba de etanşeitate este de 24 ore. Verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate se efectuează după egalizarea temperaturii aerului din conductă cu temperatura mediului ambiant; timpul necesar pentru egalizarea temperaturii, este conform valorilor precizate in Tabelul 9 din NTPPE-2008.

Recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a reţelei proiectate se face de operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie prin specialiştii delegaţi la cererea instalatorului autorizat al executantului conform art.13.1. din NTPPE-2008.

Pentru  recepţia  conductei  se  vor  prezenta  obligatoriu  prin  instalatorul  autorizat  al constructorului: planul avizat al lucrării executate cuprinzând diametre, lungimi, schimbări de direcţie, armături, răsuflători, adâncimi de pozare, suduri de poziţie, cămine etc.

Condiţiile de încercare la rezistenţă şi etanşeitate precum şi rezultatele obţinute vor fi consemnate în procese verbale de recepţie, conform Anexei 1 din NTPPE-2008, care se vor anexa la dosarul definitiv.

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu este cazul

- Descrierea amplasarii proiectului:

Proiectul de Extindere retea gaze naturale si 50 bransamente este amplasat in localitatea Viisoara, strada Izv Sarat, V Stegii, Baholt. In zona sunt doar case de locuit.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

a) Protecţia calităţii apelor

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu sunt necesare, în procesul tehnologic nu rezultă ape uzate.

b) Protecţia aerului

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosferă;

Surse de poluanţi pentru aer ar putea fi:

- utilajele folosite pentru transportul materialelor sau persoanelor, de aceea se impune ca acestea să funcţioneze doar în condiţiile în care sunt fiind verificate din punct de vedere tehnic şi sunt în conformitate cu normele actuale în vigoare privind protecţia mediului ;

- gaze rezultate în urma proceselor de imbinare prin sudura şi în acest scop tehnologiile de sudura folosite sunt omologate ISCIR iar sudorii sunt autorizaţi  şi instruiţi din punct de vedere al respectării proceselor de producţie cu respectarea normelor de protecţie a mediului

c) Protecţia împotriva zgomotului şi a vibraţiilor

- sursele de zgomot si de vibratii;

- amenajările si dotările pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor;

Nu sunt necesare, nivelul maxim de zgomot la limita fiind la limita de 50 dB.

d) Protecţia împotriva radiaţiilor

- Sursele de radiaţii

- Amenajarea şi dotările pentru. protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este necesar.

e) Protecţia solului şi a subsolului

- Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

- sursă de poluare a solului şi subsolului o pot constitui conductele, tevile de gaze naturale neizolate sau izolate necorespunzător. În acest scop se vor lua măsuri de protejare şi realizare a izolaţiei anticorozive a materialului tubular.

- Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului

- izolarea ţevilor şi a instalaţiilor montate subteran se va face cu respectarea strictă a prevederilor STAS  7335/3-86;

- izolarea materialului tubular se va face în staţii de izolare şi la locul de lucru în dreptul îmbinărilor şi pentru corectarea unor mici defecte de izolare;

- izolarea executată pe şantier va avea aceleaşi caracteristici calitative ca şi cea executată în staţie;

- izolarea materialului tubular se va executa cu polietilenă, deoarece acest sistem de izolare anticoroziv asigură o protecţie superioară a conductelor îngropate, asigură protecţia împotriva agenţilor chimici şi biochimici solubili în apă şi a apei din sol. Durabilitatea sistemului de izolaţie anticorozivă cu polietilenă este de 50 ani, cu condiţia respectării tehnologiei de punere în operă şi exploatare.

- In general se vor utiliza tevi din polietilena PE 100 SDR 11, care au o durata de viata normata de 50 ani.

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările si măsurile pentru protectia biodiversitătii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Activitatea de executie a conductei si branşamentului de gaze naturale – racordarea imobilului la utilitati - nu are implicaţii asupra faunei, florei, apei sau a  arerului.

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fată de asezările umane, respectiv fată de monumente istorice si de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

- lucrările, dotările si măsurile pentru protectia asezărilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public se va realiza în confomitate cu prevederile şi normele tehnice în vigoare, respectând NTPEE 2008.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea

- lista deseurilor (clasificate si codificate în conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantităti de deseuri generate;

- programul de prevenire si reducere a cantitătilor de deseuri generate;

- planul de gestionare a deseurilor;

Deşeurile rezultate sunt cele menajere generate de organizarea de şantier şi resturile de conductă sau ţevi recuperate în urma procesului de producţie şi care vor fi transportate fie la un centru de reciclare fie înapoi la  beneficiar, respectând normele de mediu valabile în cazul depozitării materialelor.

i) Gospodărirea substanţelor si preparatelor chimice periculoase

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

- modul de gospodărire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sănătătii populatiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:

Nu este cazul.

- Descrierea tuturor efectelor semnificative asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:

- impactul asupra populatiei, sănătătii umane, biodiversitătii (acordând o atentie specială speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitătii si regimului cantitativ al apei, calitătii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea si complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

- Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenteze negativ calitatea aerului în zonă.

Pe timpul execuţiei lucrărilor se respectă prevederile Normativului de prevenirea incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora –C300. În proiecte se includ prevederile actelor normative tehnice care să permită executarea şi exploatarea obiectivelor/sistemelor de distribuţie în condiţii de  deplină  siguranţă  şi  sănătate, atât pentru personalul de execuţie cât şi pentru personalul de exploatare.

- Legătura cu alte acte normative si/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul.

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul se va realiza în confomitate cu prevederile şi normele tehnice în vigoare, respectând NTPEE 2008

- Lucrari necesare organizarii de santier:

## MONTAJUL CONDUCTELOR

Conducta de polietilenă din prezentul proiect se asamblează prin: electrosudare (electrofuziune);

Asamblarea se va efectua de către sudori autorizaţi pentru acest tip de procedeu, cu respectarea specificaţiilor din fişele tehnologice din prezenta documentaţie. Executarea îmbinărilor sudate si lansarea conductelor poate fi realizată la temperaturi cuprinse între 5-40° C.

Conductele vor fi lansate in şanţ Ia scurt timp după asamblarea tronsoanelor, dar nu înainte de încheierea ciclului de răcire al fiecărei suduri, indiferent de procedeul utilizat.

Se va urmări instalarea tronsoanelor în săpătură, în aceeaşi zi în care au fost asamblate, pentru a se evita expunerea lor la variaţii de temperatură sau la acţiunea razelor solare.

Toate îmbinările realizate între ţevi sau între ţevi şi armături sau elemente de asamblare trebuie să prezinte cel puţin aceeaşi rezistenţă cu a ţevii utilizate.

La coborârea conductelor în şanţ se vor utiliza frînghii, chingi sau scânduri. Este interzisă utilizarea dispozitivelor mecanice metalice, pentru această procedura. Lansarea conductei în şanţ se va face cu evitarea contactului acesteia cu pereţii şanţului sau cu alte obstacole apărute în săpătură.

Ţeava va fi poziţionată pe cât posibil pe mijlocul şanţului, şerpuit, eventualele schimbări de direcţie necesare, fiind posibile în limita unei raze de curbură minime de 30 x Dn pentru SDR 11.

Curbele se vor realiza fară aport de căldura.

Pentru identificarea ulterioară a traseelor conductelor, s-a prevăzut instalarea pe toata lungimea acesteia a unui fir trasator. Se va folosi un fir metalic din Cu, cu izolaţie corespunzătoare unei tensiuni de străpungere de minim de 5 kv, monofilar, cu secţiunea minimă de 0,8 mm . Acesta se va monta la adâncimea generatoarei superioare a conductei, fiind prins de aceasta, la distanţe de max. 5 m, cu bandă adezivă. In zonele extravilane, capetele firului trasator vor fi introduse în cutii de acces, pozate la distanţa de 300 m una de alta, în trotuar sau zone verzi, care vor permite cuplarea echipamentelor de detectare la suprafaţa solului.

Evitarea distugerii conductelor de gaze din polietilenă, cu ocazia unor lucrări ulterioare în zona reţelei de distribuţie, se va împiedica prin instalarea în săpătură, a unei benzi sau grile avertizoare, din polietilenă, de culoare galbenă, cu inscripţia GAZ METAN. Banda se va poza la o înălţime de 25cm, de la generatoarea superioară a conductei, având lăţimea minimă de 15 cm.

Conductele de polietilenă vor fi pozate numai subteran, exceptând cazul unor tronsoane rectilinii de conductă ce pot fi montate aerian în tub de protecţie. Conductele din politilenă nu se vor monta în soluri saturate cu produse petroliere sau solvenţi agresivi pentru acestea.

## MONTAJUL BRANŞAMENTULUI

Materialul tubular utilizat pentru execuţia branşamentului din polietilenă este ţeava de polietilenă PE 100 SDR 11.

Branşamentele de gaze naturale din polietilenă se vor poza cu pantă ascendentă spre postul de reglare sau robinetul de branşament, adâncimea minimă la capătul pantei va fi dc 0,5 m. Distanţa minimă dintre cota finită a solului şi robinetul dc branşament va fi de 0,1 m .Adâncimea de pozare se poate reduce in cazuri speciale cu condiţia montării ţevilor în tub de protecţie .

Lăţimea şanţului se va alege în aşa fel încât de fiecare parte a ţevii să rămână un spaţiu liber de min.10 cm. Lăţimea minimă admisă, pentru crearea unor condiţii optime de lucru, va fi de 40 cm. Fundul şanţului va fi nivelat şi acoperit cu un strat de nisip de granulatic 0,3 - 0,8 mm cu înălţimea de 10-15 cm. Nu sunt admise denivelări evidente ale fundului de şanţ. Prezenţa pe fundul şanţului sau în stratul de nisip a unor pietre sau aglomerări de pământ, rezultate din săpătură fiind dc asemenea interzisă. Dupa pozarea ţevii, se umple şanţul cu nisip până când grosimea acestuia, compactat manual depăşeşte cu 10 cm gencratoarea superioară a conductei.

Materialul rezultat din săpătură, va fi introdus treptat în straturi de max 30 cm şi va fi compactai manual .Umplerea şanţului, se va efectua pe zone dc 20 - 30 m, avansând într-o singură direcţie dinspre conducta spre robinetul dc branşament. In zonele în care conducta este pozată în carosabil din asfalt, macadam sau beton, se se va reface stratul iniţial al carosabilului, in proporţie de 100%.

Branşamentul proiectat se va racorda la conducta de distribuţie, prin intermediul unei piese de racord T, conform detaliului de execuţie.

Branşamentul proiectat se va executa prin procedeul de electrofuziune, toate elementele de asamblare, fiind specifice acestui procedeu.

Elementele componenete ale unui branşament sunt : T-ul de branşament, cuplele de electrofuziune, ţeava, capătul de branşament şi robinetul dc branşament cu sferă montat în poziţie verticală.

T-ul de branşament, la branşamentele de polietilenă, este un fiting de electrofuziune prevăzut cu un dispozitiv de perforare a conductei pe care este montat. Dimensiunea T-ului. este aleasă în funcţie dc diametrul exterior ai conductei pe care este montat ( De) şi diametrul branşamentului (de). Cuplele de electrofuziune se utilizează ia imbinarca ţevii branşamentului cu T-ul de branşament, respectiv, capătul de branşament. Capătul de branşament este elementul care asigură tranziţia dc la teavă dc polietilenă, branşamentului, la extremitatea din oţel a acestuia. Pentru evitarea deteriorării premature a capătului de branşament, prin coroziune, pentru branşamentele din polietilenă se vor instala capete de branşament de tip neanodic, cu următoarele caracteristici:

- ţeava activă a capătului de branşament, în pământ, va fi din polietilenă (se recomandă executarea acesteia dintr-o singură bară de tevă);

- tranziţia PE - OL se va realiza printr-un element pozat deasupra solului;

- ţeava din polietilenă ce va ieşi din pământ va fi protejată într-un tub dc protecţie din oţel izolat, ce va asigura protecţia împotriva radiaţilor solare a ţevii active din polietilenă şi rezistenţa mecanică a ansamblului;

- montajul ansamblului va prezenta agrement tehnic conform prevederilor in vigoare.

Traseul branşamentelor va fi rectiliniu, perpendicular pe conducta de distribuţie, având pantă ascendentă călre capătul de branşament. Pentru situaţii care impun racordarea sub un alt unghi, acesta nu va fi mai mic dc 60°. Ele sc vor monta subteran, în teritoriul public, până la limita de proprietate a imobilelor ce urmează a fi racordate la reţeaua dc distribuţie .

Elementele de identificare a traseelor conductelor, firul trasator şi banda avertizoare, se vor prelungi şi pe traseul branşamentelor, sc vor racorda la acestea şi se vor instala în acelaşi mod. Firul trasator se va cupla galvanic la firul trasator al conductei prin utilizarea unor conectori din ţeava de cupru, legătura fiind izolată electric cu bitum sau mastic .

La ieşirea capătului de branşament din pământ se va monta o rasuflătoare de perete, pentru asigurarea posibilităţii de detectare a eventualelor scăpări de gaze datorate defectelor apărute pe reţeaua de distribuţie. Rasuflatoarea se va monta în aşa fel încât orice deplasare accidentală a acesteia să nu afecteze sau să producă distrugerea ţevii de polietilenă a branşamentului. In cazul folosirii unor capete de branşament cu rasuflătoare incorporată se va renunăa la rasuflatoarea de perete.

Intersecţia branşamentelor cu alte utilităţi se va face perpendicular pe axul instalaţiei (în cazuri excepţionale se admite traversarea şi sub un alt unghi dar nu mai mic de 60°) la cel puţin 200mm deasupra altor instalaţii. Pentru distanţe mai mici de 200mm şi pentru subtraversarea altor instalaţii se vor prevedea tuburi de protecţie. Tuburile de protecţie se confecţionează din materiale noi, şi vor depăşii în ambele părţi limitele instalaţiei sau construcţii cu cel puţin 0,5m. Diametrul inteior al tubului de protecţie se stabileşte în funcţie de diametrul conductei :

di tub = de cond + 50 mm. La capetele tubului de protecţie se vor monta răsuflători de carosabil sau de zonă verde. Peste conducta din PE care afost acoperită pe toata lungimea cu un strat de nisip de 0,1 m în dreptul răsuflătorilor se va adăuga un strat de piatră măruntă de 0,15 m peste care se montează calota răsuflători i.

Verificările şi probele de rezistenţă şi etanşeitate se vor realiza conform fişei tehnice din caietul de sarcini pentru execuţie.

- Proiectarea lucrărilor de construcţii constă în următoarele faze:

- proiect tehnic şi caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor

- detalii de execuţie

- documentaţie pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire

  - Proiectantul va obţine toate toate avizele specificate în Certificatul de Urbanism

  - Tipul şi dimensiunile ţevii din care va fi executat bransamentul de gaze au fost alese pe baza datelor din tema de proiectare, aplicând criteriul căderilor de presiune minime de-a lungul conductei şi având în vedere şi considerente economice.

  - Conducta, armăturile aferente, instalaţiile proiectate, vor fi supuse probelor de presiune. Probele de presiune se vor face pentru toată instalaţia proiectată, (vezi capitolul “Controlul calităţii execuţiei. Probe de presiune”).

  - Desfăşurarea procesului tehnologic de execuţie a bransamentului - conform “Normativului Tehnic pentru proiectarea şi executia sistemelor de alimentare cu gaze N.T.2008”, se compune din următoarele faze:

- Preluarea traseului de către constructor;

- Terasamente pentru montarea conductei;

- Tehnologie de execuţie (se va decapa stratul vegetal şi se va depozita  de o parte a şanţului; se sapă şanţul  până la adâncimea menţionată prin îndepărtarea stratului steril ce se va depozita de cealaltă parte a şantului);

- Prescripţii de execuţie(săparea şanţurilor se va face manual sau mecanizat, în funcţie de configuraţia şi natura terenului, de aglomeraţia de reţele subterane; şanţul se va executa cu fundul drept, fără denivelări, cu pereţii fără asperităţi, pentru a nu deteriora conducta/izolaţia conductei la coborârea în şanţ şi pentru a asigura o rezemare continuă a conductei de pământ; în cazul unor terenuri pietroase care ar putea deteriora  conducta/izolaţia conductei se va aşterne un strat de pământ sau nisip peste pietre);

- Asamblarea ţevilor(bransamentul de gaz se asamblează prin sudura; schimbările de direcţie ale conductei, atât în plan orizontal cât şi în plan vertical se vor face prin curbe sudate la  90° sau 45°;  sudurile se vor executa de sudori autorizaţi pe baza Prescripţiilor Tehnice  PT CR 9-2003 şi STAS 9352/2-74, pe baza procedurilor de sudare omologate în conformitate cu PT CR 7-2003);

- Completarea izolaţiei pe traseu(se curăţă porţiunea de aplicare a izolaţiei, în jurul îmbinărilor; se completează izolaţia în jurul îmbinărilor, apoi se verifică cu defectoscopul electric cu scântei, continuitatea izolaţiei);

- Lansarea conductei în şanţ (lansarea conductei în şanţ  se va face numai manual; conducta se prinde în chingi de pânză căptuşite cu material moale pentru a proteja izolaţia exterioară; nu se vor târâ conductele pe fundul şanţului; deplasarea longitudinală va fi făcută în afara şanţului);

- Astuparea şanţurilor(se va aşeza întâi stratul de steril, iar apoi stratul fertil; umplerea şanţului se va face în straturi subţiri, cu pământ mărunt şi prin compactare după fiecare strat; se prevăd lucrări pentru refacerea cadrului natural astfel încât, după terminarea execuţiei lucrărilor, terenul să se aducă la profilul iniţial);.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Traseul lucrarilor de si montare post reglare si masurare, in Loc. Viisoara, Str. Izv Sarat, V Stegii, Baholt, Nr. , judetul Bistrita-Nasaud se va reface la forma initiala: solul in care se pozeaza conductele se va sapa maual/mecanizat functie de posibilitatile zonei ; dupa pozarea conductelor, santul se va umple cu pamantul rezultat din sapatura; pamantul se va compacta ; surplusul de pamant rezultat in urma sapaturilor va fi  transportat in locuri special amenajate. Se prevăd lucrări pentru refacerea cadrului natural astfel încât, după terminarea execuţiei lucrărilor, terenul să se aducă la profilul iniţial.

Se va respecta legislatia de mediu in vigoare.

- Anexe - piese desenate

Planul de incadrare in zona a obiectivului

Planul de situatie

Documentatie format electronic

Data								Semnatura