Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIȚA - NĂSĂUD

DE STAT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

16.01.2019 - proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC ÎNDEMÎNAREA PRODCOM SRL, cu sediul în localitatea Livezile, nr. 309/J, comuna Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru proiectul: Amplasare staţie de producţie asfalt şi platformă de spălare auto, propus a fi amplasat în localitatea Livezile, extravilan, fn, comuna Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. 11.933 din data de 21.11.2018, cu ultima completare la nr. 363/14.01.2019, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.01.2019, că proiectul: Amplasare staţie de producţie asfalt şi platformă de spălare auto, propus a fi amplasat în localitatea Livezile, extravilan, fn, comuna Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa 2, la punctul 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale și la punctul 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului:

- suprafaţa totală a terenului este de 21.732 m2;

- pe acest teren există următoarele construcţii: hală prefabricate - 1.308 m2, extindere hală existentă - 1018 m2, staţie asfalt Lintec - 446 m2, gospodărie bitum - 199 m2, buncăr stocare mixtură - 404 m2, rezervor CLU 20 tone - 1.241 m2, predozator - 2.055 m2, staţie alimentare carburanţi - 119 m2, cântar - 57 m2, staţie preparare betoane - 106 m2, post trafo - 10 m2, staţie pompare - 289 m2, puţ alimentare - 18 m2, depozit filer - 30 m2, puţ alimentare - 31 m2, staţie sortare, spălare agregate - 140 m2;

- proiectul prevede amplasarea unei noi staţii de preparare mixturi asfaltice, tip Beninhowen, cu o suprafaţă de 446 m2, în vederea înlocuirii staţiei existente de tip Lintec;

- staţia va produce mixturi asfaltice utilizând ca materii prime agregate de carieră şi de râu, bitum şi filer de calcar;

- staţia de mixturi  va avea  o capacitate de  producţie de 160 t/h şi va fi complet  automatizată;

- instalatia este compusă din :

- predozator de agregate compus din 5  compartimente pentru fiecare sort de agregate;

- 2 rezervoare verticale de bitum cu capacitate de 30 t fiecare;

- 1 ciclon pentru filer;

- 2 rezervoare de 20 t, respectiv de 30 t pentru combustibil lichid, care au aparţinut staţiei vechi Lintec;

- uscător de agregate;

- unitate de filtrare a prafului;

- unitate de dozare a materialelor componente cu sistem de cântărire;

- unitate de malaxare;

- 2 buncăre de stocare mixtură;

- bitumul este încălzit electric prin  intermediul unor serpentine aflate pe peretii rezervoarelor şi ai conductelor;

- încălzirea agegatelor se va realiza cu combustibil CLU;

- platforma de spălare auto, cu suprafaţa de 289 m2, propus a fi realizată, va fi utilizată pentru spălarea mijloacelor auto din dotarea societăţii;

- platforma va fi betonată, evacuarea apei se va face printr-o rigolă într-un   bazin decantor- separator de hidrocarburi, tricompartimentat;

b) cumularea cu alte proiecte: proiectul are efect cumulativ cu activitatea existentă pe amplasament, autorizată cu Autorizaţia de mediu nr. 101/27.04.2012, dar având în vedere vecinătatea cu DN 17, care este intens circulată și generatoare de zgomot și vibrații de la trafic şi înlocuirea staţiei de mixturi asfaltice existente cu o staţie având parametrii tehnici de funcţionare superiori staţiei de tip Lintec existente, impactul cumulativ al proiectului va fi nesemnificativ în comparație cu situația existentă;

- platforma de spălare va fi utilizată pentru spălarea mijloacelor auto din dotarea societăţii, pentru a evita ieşirea acestora murdare pe drumurile publice;

c) utilizarea resurselor naturale: staţia va produce mixturi asfaltice utilizând ca materii prime agregate de carieră şi de râu, bitum şi filer de calcar;

Utilități:

1. Alimentare cu apă:

- alimentarea cu apă a platformei de spălare mijloace auto se va face de la un puţ forat cu Dn = 180 mm şi H=8 m;

- staţia de mixturi asfaltice nu utilizează apa;

2. Evacuarea apelor uzate:

- apele de spălare de la platforma de spălare mijloace auto vor fi evacuate printr-o rigolă cu lungimea de 12 m, lăţimea de 0,5 m şi înălţimea de 0,7 m, într-un  decantor  cu 3 compartimente,  cu volum de 12 m3, 8 m3 şi 8 m3, cu rol de separator de hidrocarburi, după care vor fi evacuate în râul Bistriţa;

- apele pluviale de pe platformele betonate ale staţiei de mixturi asfaltice vor fi colectate într-un separator de hidrocarburi, de unde, după separarea uleiurilor, vor fi evacuate în râul Bistriţa;

- are Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 105/21.02.2017, valabilă până la 21.02.2019, eliberată de Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa Cluj-Napoca;

3. Energie electrică: din rețeaua existentă;

d) producția de deşeuri:

- principalele categorii de deşeuri rezultate din activitate vor fi deşeuri menajere şi ape uleioase;

- apele uleioase se vor colecta în recipienţi şi se vor preda la societăţi specializate în colectarea şi neutralizarea lor;

- pentru depozitarea temporară a deşeurilor menajere vor fi amplasate pubele, pe platforme betonate; acestea vor fi predate  societăţii de salubrizare, pe bază de contract;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- sursele de poluanţi pentru aer sunt constituite de gazele de ardere ale combustibilului utilizat pentru încălzirea agregatelor în uscător, precum şi de pulberile fine rezultate la uscarea agregatelor;

- pentru reţinerea pulberilor este utilizată o unitate de filtrare care antrenează pulberile fine şi le stochează într-un ciclon, de unde sunt reintroduse în procesul de fabricaţie gradual;

- din arderea combustibilului lichid  uşor (CLU) rezultă  monoxid de carbon, bioxid de sulf şi oxizi de azot;

- în conformitate cu prevederile din cartea tehnică a instalaţiei, acestea se încadrează în limitele prevăzute de normele europene;

- sursele de zgomot şi de vibraţii sunt constituite de motoarele din dotare; acestea sunt prevăzute cu sisteme inverter, fiind mult mai silenţioase decât motoarele clasice;

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice sunt constituite din scăpări accidentale la descărcarea combustibilului (spargerea  unui furtun);

- rezervoarele de combustibil sunt amplasate pe platforme betonate cu posibilitatea colectării acestora în separatorul de hidrocarburi;

- în cazul deversărilor accidentale se vor utiliza materiale absorbante, care vor fi stocate în recipienţi metalici şi apoi predate unităţilor specializate;

f) riscul de accident ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate:

- substanţele, produsele şi preparatele chimice periculoase utilizate în activitate sunt: bitum, combustibil termic lichid, vaselină;

- bitumul si combustibilul sunt aprovizionate cu cisterne speciale aparţinând transportatorilor;  procesul de descărcare este asigurat prin intermediul unor pompe cu racorduri etanşe la rezervoarele de stocare;

- vaselina este păstrată în butoaie metalice care se dau la schimb furnizorilor, la aprovizionare.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de urbanism nr. 139/31.10.2018, emis de Primăria Comunei Livezile, terenul este situat în extravilanul Comunei Livezile, având folosinţa actuală de curţi construcţii şi neproductiv;

- accesul se va realiza prin accesul existent în momentul de faţă al bazei de producţie, respectiv din DN 17;

2.2 relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciale: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţia în vigoare au fost deja depăşite; nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate

- proiectul va ocupa o suprafață de 735 m2, din care 446 m2 staţia de preparare mixturi asfaltice şi 289 m2 platforma de spălare a autovehiculelor;

b) natura transfrontieră a impactului:

- lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;

c) mărimea şi complexitatea impactului:

- impactul asupra mediului și asupra populației va fi redus, atât pe perioada execuţiei proiectului, cât şi în perioada de funcţionare;

d) probabilitatea impactului:

- se monitorizează nivelul de zgomot, emisiile de la uscătorul de agregate, pulberile sedimentabile,  prin măsurători cu societăţi specializate;

- se monitorizează apele de la separatoarele de hidrocarburi, prin măsurători în conformitate cu prevederile din Autorizaţia de gospodărire a apelor;

- în cazul deversărilor accidentale de bitum pe sol, acesta se va lăsa să ajungă la temperatura mediului, după care se va reintroduce în procesul de fabricaţie;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

- la încetarea activităţii se va readuce terenul la starea iniţială;

- în caz de poluări accidentale se vor utiliza materiale absorbante; societatea are contract cu firmă specializată în reciclare de deşeuri;

- în vederea refacerii stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului, se vor picona platformele betonate şi se vor concasa elementele din beton, iar materialul rezultat va fi reutilizat ca agregat la prepararea betoanelor.

Proiectul a parcurs etapa de evaluare iniţială și etapa de încadrare, din analiza listei de control pentru etapa de încadrare, finalizată în şedinţa Comisiei de Analiză Tehnică, nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus.

Anunţul solicitării de obținere a acordului de mediu a fost mediatizat prin afişare la sediul Primăriei Comunei Livezile, prin publicare în presa locală şi afişare pe site-ul şi la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud.

Nu s-au înregistrat observaţii/contestaţii/comentarii din partea publicului interesat.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.

3. Deşeurile  menajere vor fi transportate şi depozitate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate, iar deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi specializate, autorizate pentru valorificarea lor.

4. Atât pentru perioada execuţiei lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare a obiectivului, se vor lua toate măsurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi a deşeurilor rezultate;

- asigurarea permanentă a stocului de materiale și dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante).

5. Mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi întreţinute corespunzător, pentru a se evita emisiile de noxe în atmosferă şi scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrifianţi.

6. La încheierea lucrărilor se vor îndepărta atât materialele rămase neutilizate, cât şi deşeurile rezultate în timpul lucrărilor.

# 7. La execuția lucrărilor se vor respecta întocmai cele menționate în memoriul de prezentare (date, parametrii), justificare a prezentei decizii.

8. La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud şi Comisariatul Județean Bistriţa-Năsăud al GNM pentru verificarea conformării cu actul de reglementare și va solicita și obține revizuirea Autorizației de mediu nr. 101/27.04.2012.

Prezentul act de reglementare este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu se produc modificări.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud asupra acestor modificări, înainte de realizarea acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Naţională de Mediu/Comisariatul judeţean Bistriţa-Năsăud şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/5004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,	                                                    ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ing. Marinela Suciu

Întocmit,

ing. Cornelia Vrăsmaș