Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRITA-NASAUD

DECIZIE INIŢIALĂ

12 septembrie 2019

Urmare a notificării depuse de SC PELAREX TEAM SRL, cu sediul în municipiul Dej, str. Orizont, nr. 3, ap. 43, judeţul Cluj, privind prima versiune a planului: PUZ Amplasare incinerator deșeuri de origine animală și anexe aferente, în localitatea Uriu, extravilan, identificat prin CF 26274 Uriu, judeţul Bistriţa-Năsăud, solicitare înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița sub nr. 4487/03.04.2019, completată la nr. 10722/30.08.2019, în baza:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD,

- urmare a consultării titularului planului, a autorității de sănătate publică și a autorităților interesate de efectele implementării planului în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din 11.09.2019,

- în urma parcurgerii etapei de încadrare conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

- în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3, litera a) și a Anexei 1 - Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,

- urmare a informării publicului prin anunţuri repetate şi în lipsa oricărui comentariu din partea publicului,

decide:

planul: Plan Urbanistic Zonal - Amplasare incinerator deșeuri de origine animală și anexe aferente, în localitatea Uriu, extravilan, identificat prin CF 26274, comuna Uriu, judeţul Bistriţa-Năsăud,

titular: SC PELAREX TEAM SRL, cu sediul în municipiul Dej, str. Orizont, nr. 3, ap. 43, judeţul Cluj,

nu necesită evaluare de mediu, nu necesită evaluare adecvată și se adoptă fără aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare sunt:

- prezentul Plan Urbanistic Zonal are ca scop  introducerea în intravilan a parcelei ca trup și stabilirea reglementărilor necesare zonei pentru construirea unui incinerator de deșeuri de origine animală și anexele aferente (precizarea regimului de înălţime şi a indicatorilor privind utilizarea terenului (POT, CUT, realizare accese carosabile şi pietonale, aliniamente obligatorii, distanţe de retragere de la aliniament, echiparea edilitară a amplasamentului, reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri, reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului);

- conform Certificatului de urbanism nr. 184/31.10.2018 emis de către Primăria comunei Uriu regimul economic al terenului este livadă;

- terenul studiat prin PUZ, cu suprafața totală de 5300 m2, conform extras de carte funciară nr. 26274/19.11.2018, este proprietate privată a SC PELAREX TEAM SRL și este situat în extravilanul localității Uriu, comuna Uriu. Parcela se află la sud de localitate, în vecinătatea unei balastiere situată pe malul drep al râului Someșul Mare, în vecinătatea sitului Natura 2000 ROSCI0437 Someșul Mare;

- prin PUG-ul comunei Uriu zona studiată are folosința actuală teren arabil;

Bilanţ teritorial

| Nr. crt. | Funcțiune | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp | % | mp | % |
| 1. | Construcții | - | - | 406 | 7,66 |
| 2. | Spații verzi amenajate | - | - | 3.547 | 66,92 |
| 3. | Dalaje, platforme, circulații | - | - | 1.347 | 25,42 |
| 4. | Teren agricol în extravilan | 5.300 | 100,00 | - | - |
| 5. | TOTAL | 5.300 | 100,00 | 5.300 | 100,00 |

Indici urbanistici de utilizare și ocupare a terenului propuși sunt:

P.O.T. maxim = 50,00%				CUT maxim = 0,8

Se propune introducerea în intravilan, funcţiunea propusă este construcții, spații verzi amenajate și  dalaje, platforme, circulații, pe parcelă se propune un incinerator de deșeuri de origine animală și anexele aferente.

Investiția va cuprinde:

- o hală care va include incineratorul, depozite frigorifice, zone de curățare, o zona de spălare și uscare, o zona de depozitare ambalaje și deșeuri menajere;

- un corp de clădire destinat birourilor;

- o zonă destinată puțului forat;

- o zonă destinată bazinului vidanjabil;

- o zonă pentru rezervorul de combustibil suprateran;

- platforme betonate destinate circulației auto și pietonale și parcării;

- spații verzi;

- împrejmuire.

Construcțiile se vor amplasa în mod izolat pe parcelă, retrase de la aliniament.

Retragerea față de aliniamentul la drumul de exploatare este de 8,00 m, retragerea minimă față de limitele laterale (de nord și sud) este de 3,00 m și retragerea minimă față de limita posterioară (de est) este de 5,00 m.

Descriere tehnologică

- incineratorul trebuie să respecte prevederile Regulamentului nr. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală),

- incineratorul este de dimensiuni mari care  poate furniza o rată de ardere de până la 400 kg/h, asigurând arderea rapidă a deşeurilor,

- incineratorul este construit din oţel anodizat de 5 mm şi la interior este capitonat cu ciment refractar dens, de 10 -12 cm. Capitonajul refractar gros conferă o izolaţie termică, asigurând o temperatură constantă şi un consum minim de combustibil – motorină, opţional păcură sau CLU,

-la exterior este aplicată vopsea anticorozivă, rezistentă la temperaturi ridicate şi la fluctuaţii de temperatură.

Materialul de incinerat este introdus in camera primară. Aici el va fi distrus la temperaturi de până la 1350°C. Gazele rezultate în timpul arderii sunt trecute printr-o cameră secundară, unde sunt supuse timp de 2 secunde unui tratament termic la minim 8500C.

Incineratorul este prevăzut cu panou de comandă. Toate operaţiunile sunt făcute utilizând panoul de comandă. Panoul de comandă este prevăzut cu PLC programabil și are următoarele funcţii de bază: preîncălzire, temporizator, reglaj temperatură, oprire de avarie. Cenuşa rezultată este sterilă, poate fi eliminată la sfârşitul fiecărui ciclu sau la sfârşitul unei zile.

PĂRŢI COMPONENTE INCINERATOR

A.	Cameră Primară (sau principală) cu capac prevăzut cu contragreutăţi,

B.	Cameră secundară (sau post combustie),

C.	Arzătoare,

D.	Panou de comandă,

E.	Coşul de fum.

A. Camera Primară (2,40 m3)

Camera primară este construită integral din oţel anodizat şi capitonată cu ciment refractar de cea mai bună calitate și este prevăzută cu unul sau două arzătoare performante şi cu emisii scăzute de NOx, CO2. În camera primară sunt introduse deșeurile ce urmează a fi incinerate. Camera primară este prevăzută cu o trapă de încărcare (capac) care va fi închisă pe tot parcursul unui ciclu de incinerare. Descărcarea cenuşii va fi efectuată manual sau automat. Opţional camera primară poate fi prevăzută cu uşă pentru eliminarea cenuşii.

B. Camera Secundară

Camera secundară este construită din acelaşi material ca şi camera principală, este de asemenea prevăzută cu un arzător de dimensiuni mai mici decât cele din camera principală, pentru un consum redus de combustibil. Rolul acestei camere este de a purifica gazele rezultate în urma arderii primare, astfel gazele sunt supuse unui tratament termic de minim 850°C timp de 2 secunde.

C. Arzătoare

Incineratorul este echipat cu arzătoare cu funcţionare complet automatizată şi ventilare continuă. Arzătoarele funcţionează folosind ca tip de combustibil: motorina.

D. Panou de Comandă a fost proiectat pentru ca incineratorul să poată funcţiona automat şi să poată fi uşor de operat.

E. Coşul de fum este montat la ieşirea din camera secundară. Acesta este realizat din oţel inoxidabil de calitate superioară. Înălţimea coşului de fum va fi de 1 m peste nivelul clădirii.

Se acceptă la incinerare numai deşeuri de origine animală (subproduse şi produse de origine animală) degradate calitativ.

Conform Anexei 1 a H.G. nr. 1076/2004 pentru planuri, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

I. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor:

PUZ-ul propus creează un cadru pentru proiecte şi pentru activităţi viitoare şi stabileşte reglementări urbanistice pentru o zonă limitată la amplasamentul studiat.

Prin PUZ-ul studiat se propune introducerea în intravilan a parcelei ca trup și stabilirea reglementărilor necesare zonei pentru construirea unui incinerator de deșeuri de origine animală și anexele aferente (precizarea regimului de înălţime şi a indicatorilor privind utilizarea terenului (POT, CUT, realizare accese carosabile şi pietonale, aliniamente obligatorii, distanţe de retragere de la aliniament, echiparea edilitară a amplasamentului, reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri, reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului);

Planul urbanistic zonal coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a zonei studiate și asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană a zonei cu Planul Urbanistic General al comunei Uriu. În privința alocării resurselor creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:

- terenul studiat prin PUZ, cu suprafața totală de 5300 m2, identificat cu extras de carte funciară nr. 26274/19.11.2018, este proprietate privată a SC PELAREX TEAM SRL Dej și este situat în extravilanul localității Uriu;

- conform PUG al comunei Uriu terenul studiat este situat în extravilanul localității Uriu și are folosință de teren arabil;

- funcțiunea propusă: UTR zona gospodărire comunală;

- conform documentației depusă, PUZ-ul propus respectă condițiile din Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Uriu cu privire la parcelarea terenurilor, amplasarea și retragerea construcțiilor, asigurarea acceselor și parcărilor, echiparea tehnico-edilitară, asigurarea de spații verzi ș.a.;

- proiectul propus nu conduce la posibilitatea apariţiei de efecte semnificative asupra mediului şi nu influenţează alte planuri şi programe;

- amplasamentul nu este situat în zonă de arie naturală protejată sau în arie în care standardele de calitate ale mediului, stabilite de legislaţie, au fost depăşite;

- terenul studiat nu este expus riscurilor naturale (fenomene de instabilitate, inundabilitate).

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

- este prevăzută o suprafață de 3547 m2, respectiv 66,92 % spațiu verde;

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

- factorul de mediu apa: alimentarea cu apă se va realiza dintr-un puț forat, evacuarea apei uzate menajere în bazin vidanjabil; pentru prepararea agentului termic se va prevedea un rezervor suprateran de combustibil lichid –motorină, pentru funcționarea centralei termice proprii;

- factorul de mediu aer: principalele surse de poluare a aerului sunt emisiile rezultate din procesul de incinerare, traficul auto și arderea combustibilului lichid (motorină) pentru încălzire; - factorul de mediu sol: poate fi afectat prin depozitări necontrolate de deșeuri. Prin respectarea prevederilor legislației de mediu în vigoare privind modul de depozitare pentru toate categoriile de deșeuri colectate și generate, efectele negative asupra factorului de mediu sol vor fi reduse;

##### e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de ex. planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor):

- planul va respecta la implementare legislația națională și comunitară de mediu în vigoare;

II. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor:

- În condiţiile în care implementarea se va face cu respectarea legislației de mediu în vigoare, nu se identifică efecte negative asupra factorilor de mediu.

b) natura cumulativă a efectelor:

- P.U.Z.-ul nu generează efecte negative asupra altor planuri și programe.

c) natura transfrontieră a efectelor:

- Nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

- Prin soluții constructive corespunzătoare adoptate la realizarea investiției şi prin respectarea tuturor măsurilor impuse în desfăşurarea activităţii nu se va produce un impact semnificativ asupra sănătății și mediului.

-  Titularul a obținut Notificarea nr. 50 din 11.04.2019 emisă de Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, prin care se specifică faptul că planul este în concordanță cu normele de igienă și sănătate publică;

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate):

- Efectele generate de plan sunt de mică amploare raportate la suprafața studiată.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

(ii)depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

(iii) folosirea terenului în mod intensiv;

- În urma amenajărilor propuse, procentul de ocupare al terenului va fi de maxim 50 %, iar coeficientul de ocupare al terenului de maxim 0,8.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional:

- Nu există efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional.

Obligațiile titularului:

- Titularul are obligația de a respecta legislația de mediu în vigoare.

- Titularul planului are obligația de a supune procedurii de adoptare planul și orice modificare a acestuia, numai în forma avizată de autoritatea competentă de protecția mediului.

- Titularul planului/programului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare a planului/ programului, înainte de realizarea modificării.

- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziție autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în totalitate titularului planului.

- Titular va respecta Avizul de gospodărire a apelor emis de SGA BN nr. BN 47 din 10.07.2019 cu următoarele condiții: după aprobarea PUZ-ului, precedând obținerea autorizația de construire, este necesară obținerea Avizului de amplasament, iar pentru realizarea proiectului este necesară obținerea Avizului de gospodărire a apelor.

- Titular va respecta Avizul nr. 705/02.07.2019 emis de Agenția Națională de Arii Naturale Protejate, aviz favorabil cu condiții - la faza de proiect se va prezenta un raport privind prezența pe amplasament a speciilor ce constituie obiectivele de conservare din ROSCI0437 Someșul Mare între Mica și Beclean, respectiv Triturus vulgaris ampelensis.

Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu:

Anunţuri publice privind depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu a fost mediatizat prin publicare în presa locală și afişare pe site-ul şi la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud.

Anunțul public privind decizia inițială a etapei de încadrare publicat pe situl APM Bistrița Năsăud.

Nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului interesat.

Prezenta decizie este valabilă pe toată durata implementării planului, dacǎ nu intervin modificǎri ale acestuia.

Pentru obţinerea autorizaţiei de construire a obiectivelor prevăzute se va urma procedura de reglementare conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/5004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,		                                            ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ing. Marinela Suciu

ÎNTOCMIT,

geogr. Elena Greab

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIȚA - NĂSĂUD

Adresa: strada Parcului nr. 20, Bistrița, cod 420035, jud. Bistrița-Năsăud

E-mail: office@apmbn.anpm.ro; Tel.0263 224 064; Fax 0263 223 709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679