AVIZ NATURA 2000

Nr.    din  .06.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. DIMEX-2000 Company S.R.L, cu sediul în localitatea Rebrișoara, str. Gării, nr.315,comuna Rebrișoara, judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr.7877/07.07.2017, cu ultima completare la nr.6917/29.05.2019, în urma analizării documentelor transmise şi în baza prevederilor art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind  regimul  ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea 49/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ NATURA 2000

pentru proiectul: „Perimetru temporar extracție agregate minerale din albia majoră a râului Someşul Mare Floreşti D14 ”, propus a fi amplasat  în  localitatea Chiuza, comuna Chiuza și localitatea Florești, comuna Nimigea, extravilan, județul Bistrița-Năsăud.

Proiectul intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat parțial în sitului Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare.

Situl Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare a fost declarat pentru protecția și conservarea următoarelor specii de interes comunitar:

mamiferul

- 1355 Lutra lutra (vidra);

reptila

- 1220 Emys orbicularis (ţestoasă de apă);

amfibienii

- 1188 Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roşie);

- 1193 Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă);

peștii

- 1130 Aspius aspius  (avat);

- 1124 Gobio albipinnatus (porcusor de nisip) ;

- 2511 Gobio kessleri (petroc);

- 1122 Gobio uranoscopus (chetrar, petroc);

- 1134 Rhodeus sericeus amarus (boarcă);

- 1146 Sabanejewia aurata (dunăriţă);

Suprafața ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0393 Someșul Mare este de 526.3 ha.

Din suprafața totală a perimetrului de exploatare de 44000 m2, o suprafaţă de 27956 m2 se suprapune cu aria naturală protejată ROSCI0393 Someșul Mare. Această suprafață reprezintă 0,53% din totalul ariei naturale protejate de interes comunitar.

Proiectul este amplasat în albia majoră a râului Someșul Mare, mal stâng la distanțe cuprinse între 20 - 45 m față de albia minoră a  râului Someșului Mare și 800-1200 m față de localități.

Accesul la perimetru se va face din DJ 172 Cociu - Mocod, pe un drum lateral - Drumul Balastierei și un drum de exploatație agricolă existent pe latura sud - estică a amplasamentului de acces la terenurile agricole. Drumul Balastierei în lungime de 950 m este realizat din macadam și aparține comunei Nimigea.

Cu următoarele condiții:

- Conform certificatului de urbanism nr. 21/10.07.2018, emis de către Consiliul Județean Bistrița – Năsăud, amplasamentul are categoria de folosință - teren arabil și neproductiv, fiind alcătuit din următoarele parcele:

- 1400 mp – tarla 46, parcela 47/3;

- 5800 mp – tarla 46/2, parcela 67;

- 3600 mp – tarla 46, parcela 17;

- 3400 mp – tarla 46, parcela47/4;

- 4000 mp – tarla 46/1, parcela47/3;

- 5948 mp – tarla 46/1, parcela47/2;

- 5562 mp – tarla 46/1, parcela47/1;

- 9000 mp – contract de vânzare cumpărare Petri Ioan;

- 9000 mp – contract de vânzare cumpărare Ilișiu Ioan.

- Proiectul prevede exploatarea de nisip și pietriș, dintr-un perimetru temporar cu o suprafață de 44000 m2, din care suprafața exploatabilă este de 36984 m2 diferenţa reprezentând-o zona pilierilor de siguranţă, astfel:

- anul 2019-2020 - total suprafaţă: 22.689 m2, din care suprafața exploatabilă 19.405 m2, diferența de 3.284 m2 fiind reprezentată de suprafața pilierului de siguranță cu lățime de 5 m;

- anul 2020-2021 - total suprafaţă: 21.311 m2, din care suprafața exploatabilă 17.680 m2, diferența de 3.631 m2 fiind reprezentată de suprafața pilierului de siguranță cu lățime de 5 m.

- Extracţia agregatelor minerale din perimetrul Florești 14, se va efectua eşalonat pe trimestre, pe o perioadă de 2 ani. Regimul de lucru prevăzut fiind de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână.

- Volumul resursei, cantitatea totală de nisip şi pietriş care se va exploata va fi de 85.400 m3 din care: în primul an 32.500 m3, iar în anul al doilea 52900 m3.

- Conform avizului de gospodărire a apelor nr.271/ 08.10.2018,  perimetrul se prezintă sub forma unui poligon neregulat, pe malul stâng al râului Someșul Mare – albie majoră, având  S = 44000 m2.

Suprafața perimetrului de exploatare a pietrișului și nisipului, Florești D14, are următoarele coordonate geografice (în sistem de proiecție Stereo 1970):

| nr. pct. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | 637177 | 637215 | 637250 | 637290 | 637305 | 637337 | 637374 | 637389 |
| y | 444085 | 444053 | 444040 | 444035 | 444038 | 444053 | 444081 | 444099 |
| nr. pct | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| x | 637407 | 637419 | 637391 | 637386 | 637270 | 637210 | 637315 | 637355 |
| y | 444135 | 444207 | 444259 | 444286 | 444455 | 444292 | 444267 | 444195 |

- Exploatarea perimetrului Florești D14 se va face prin lucrări miniere la zi. Extracția agregatelor minerale se realiza cu excavatorul, deasupra pânzei freatice până la nivelul de 271,30 m, nivelul pânzei freatice fiind la nivelul de 270,3 m. Deschiderea zăcământului s-a proiectat pe latura de nord și est în două puncte, prin execuția drumului de acces, din care se vor realiza tranșee de deschidere pe treptele + 273,00 m și + 272,00 m.        Drumul de acces va fi racordat la perimetru, la cota + 274,00 m.

- Zăcământul reprezentat de nisipuri și pietrișuri aluvionare alcătuiesc un complex terigen de culoare cenușie, de o mare varietate petrografică: argile, cuarț, șisturi cuarțitice, gnaise, gresii, andezite, calcare, tufuri vulcanice.

- Extracția agregatelor minerale se va face în fâșii longitudinale, cu lățimea de 5-7 m și lungimea între 20-60 m, sensul exploatării fiind de la est spre vest într-o singură treaptă pe toată grosimea resurselor. Procesul tehnologic, va consta în următoarele faze tehnologice:

- bornarea perimetrului de exploatare cu delimitarea pilierilor de siguranță;

- decopertarea zăcământului;

- extracția balastului, folosind un excavator;

- încărcarea balastului extras, în autocamioane și transportul acestuia;

- execuția lucrărilor de terasamente la taluzuri, pentru configurare geometrică și stabilitate;

- finisarea taluzurilor și plantarea de specii native.

- Se instituie perimetral amplasamentului pilier de siguranță cu lățimea de 5 m. Suprafața ocupată de pilierii de siguranță este de 6915 m2.

- Sterilul rezultat din coperta zăcământului constituit din sol vegetal și argile, are grosime variabilă (grosimea medie luată în calcul fiind de 0,85 m). Datorită grosimii considerabile a cuverturii edafice și a rocii alterate, se poate contura o adevărată treaptă de decopertă. Decopertarea se va executa începând din partea superioară a resursei, dinspre latura vestică a perimetrului de exploatare, avansând spre latura estică a acestuia.

- Materialul steril rezultat din decopertare, se va încărca cu excavatorul în autobasculante și se va depozita pe o platformă temporară de depozitare, cu suprafața de cca. 500 m2, situată în partea sudică a amplasamentului, în afara ariei naturale protejate ROSCI0393 Someșul Mare.

- Organizarea de șantier se va amenaja în partea sudică a amplasamentului, în afara ariei naturale protejate și va avea următoarele coordonate: 637234 N și 444329 E.

Pentru organizarea de șantier sunt prevăzute a se executa următoarele lucrări:

- amenajarea drumului de acces în perimetrul de exploatare – nu este necesar, este deja amenajat;

- amenajarea de drumuri tehnologice de acces la frontul de excavație;

- amenajarea unui grup sanitar ecologic;

- amenajarea unei platforme de depozitare intermediară a materialului steril,  rezultat din lucrările de decopertare.

Organizarea de șantier va cuprinde facilitați pentru depozitarea controlată, selectivă, a tuturor categoriilor de deșeuri. Deșeurile menajere vor fi colectate în pubele și evacuate periodic de către firma autorizată de salubritate din zonă. Toate operațiunile legate de întreținerea utilajelor vor fi efectuate în afara amplasamentului, în baza de producție a beneficiarului. Utilajele de extracție și transport sunt parcate în timpul nopții pe un teren amenajat în acest scop situat la marginea perimetrului, în zona organizării de șantier.

- Drumul existent pe latura estică a amplasamentului, care deservește atât terenurile agricole cât şi alte perimetre de exploatare a nisipului şi pietrişului din zonă, nu va fi afectat. În primul an de exploatare se lucrează în altă zonă, iar în al doilea an de exploatare el va fi utilizat ca drum perimetral de retragere de pe amplasament și închiderea finală a perimetrului.

- Lucrările de refacere a mediului vor avea în vedere rambleierea, nivelarea și compactarea  solului vegetal, rezultat din decopertarea întregii suprafețe exploatabile, astfel încât la final terenul să revină la destinația inițială. Fiecare taluz al excavației, va fi nivelat la un unghi de 450 pentru a se asigura stabilitatea acestuia. Se va asigura integritatea malurilor râului Someșul Mare și a drumului de exploatare agricolă, situat pe latura sud - estică a amplasamentului.

Reconstrucție ecologică a amplasamentului proiectului intră în sarcina beneficiarului și se va face sub îndrumarea unui specialist. Aceasta va face obiectul unui proiect personalizat și adaptat condițiilor, care vor rezulta în urma exploatării. Se vor adopta măsuri de plantare a unor specii locale și de aducere a suprafeței exploatate la un tip de habitat  specific zonei.

- Studiul de evaluare adecvată elaborat de S.C. ASRO SERV S.R.L. Sibiu, persoană juridică înregistrată în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului, poziţia 651, pentru: RM, RIM, RA, RS, BM, EA, înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud cu nr.2546/27.02.2019, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 6917/29.05.2019, a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Concluziile studiului de evaluare adecvată sunt:

- Obiectivul nu este în legătură directă cu speciile pentru care a fost declarat situl şi nu are efecte negative semnificative asupra sitului;

- Prin lucrările propuse şi prin respectarea măsurilor preventive şi de protecţie a factorilor de mediu propuse, nu va fi afectată suprafaţa habitatului, nu se va fragmenta habitatul şi nu vor fi afectate speciile de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl;

- Realizarea proiectului nu conduce la o deteriorare semnificativă sau pierderea totală a unor habitate naturale de interes comunitar;

- Proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migraţie și nu vă determina izolarea reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar;

- Proiectul nu are influenţă directă asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, folosire de resurse naturale ş.a.;

- Proiectul nu implică tehnologii care să inducă risc de accidente, nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe sau materiale care ar putea afecta speciile şi/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturală protejată de interes comunitar a fost desemnată;

- În timpul funcționării se vor produce deșeuri menajere care vor fi transportate și depozitate prin relația contractuală cu operatorul de salubritate iar deșeurile valorificate se vor preda la societăți specializate pentru valorificarea lor;

- Nu există alți factori care ar trebui luați în considerare, că de exemplu dezvoltări conexe, care ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate;

- Nu s-au identificat pe amplasamentul proiectului sau în vecinătatea acestuia habitate naturale sau specii de interes comunitar, astfel că nu sunt afectat direct sau indirect zonele de hrănire, reproducere sau migrație a speciilor mai sus menționate, prin implementarea proiectului propus;

- Proiectul propus nu are influență directă asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului de ape subterane dintr-un acvifer comportamental, perturbarea prin zgomot sau lumina, poluare atmosferică;

- Proiectul propus nu vă duce la o izolare reproductiva a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intra în compoziția unui habitat de interes comunitar.

Din analiza posibilului impact pe care îl poate induce proiectul asupra obiectivelor de conservare pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSCI0393 Someşul Mare,  evaluatorul consideră că implementarea proiectului nu va afecta nici o specie pentru care a fost declarat situl ROSCI0393 Someşul Mare.

Deoarece:

- Pe amplasament nu există specii cu valoare conservativă, rare sau endemice, specifice unui anumit tip de habitat.

- Habitatele existente în zona perimetrului de exploatare sunt degradate. Atât suprafața din sit, cât și suprafața din afara sitului în care se va implementa proiectul este dominată de specii de plante invazive, predominante fiind Amorpha fruticosa (amorfă, salcâm mic, salcâm mov), care formează tufărișuri continui și impenetrabile, Solidago canadensis (sânziană de grădină), alături de Salix sp. (salcie).

- În acest areal există și zone umede permanente, formate pe locul unor foste balastiere cu vegetație palustră, respectiv Phragmites australis (stuf) și Typha angustifolia (papură).

- Suprafața nu adăpostește un tip de habitat prioritar și nu constituie habitat pentru vreo specie de pești, amfibieni și reptilă de importanță comunitară.

- Pe amplasament sau în vecinătatea acestuia nu au fost identificate speciile de interes comunitar pentru care a fost desemnat ROSCI0393 Someșul Mare.

- Perimetrul analizat nu constituie habitat principal de hrănire sau reproducere pentru niciuna dintre speciile menţionate în formularul standard Natura 2000. Singura specie care deplasându-se pe distanțe mari, poate interfera cu proiectul este vidra. Zona poate face parte din teritoriul speciei Lutra lutra și poate constitui habitat al vidrei, folosit cel puțin pentru dispersie. Datorită activității de pe amplasament, vidra va evita temporar zona. Amplasamentul proiectului nu reprezintă habitat de înmulțire sau hrană pentru aceasta.

- Efectul implementării proiectului asupra speciilor de amfibieni: Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roşie), Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă),  reptilei: Emys orbicularis  (țestoasă europeană de baltă), speciilor de pești: Aspius aspius (avat), Gobio albipinnatus (porcusor de șes), Gobio kessleri (porcușor de nisip), Gobio uranoscopus (porcuşor de vad), Rhodeus sericeus amarus (boarcă),  Sabanejewia aurata (zvârlugă aurie) este: nul. Speciile nu sunt prezente în zona proiectului de balastieră.

- Efectul implementării proiectului asupra speciei Lutra lutra (vidra) este: temporar. Amplasamentul balastierei nu afectează starea de conservare a acestei specii, iar în perioada de derulare a activităților, datorită zgomotului, speciile din zonă vor evita perimetrul adiacent.

- Prin derularea proiectului și prin prezența celorlalte perimetre deja exploatare, nu au fost afectate caracteristicile fizice și chimice ale biotopului, care să ducă la o afectare a statutului de conservare a speciilor. În cazul amfibienilor, pot fi chiar elemente de extindere a arealelor lor.

- Având în vedere că în zona proiectului nu au fost identificate speciile de interes comunitar, supuse conservării, suprafața afectată de proiect este mică și de scurtă durată, iar proiectul nu are legătură cu râul Someșul Mare nici direct, dar nici indirect, și luând în considerare că nu va influența nivelul pânzei freatice,  se consideră că la nivelul întregului sit, nu vor exista modificări privind structura populațiilor, evoluția numerică a speciilor din cadrul ariei protejate. Procentul de specii afectate este zero.

- Cu toate că în zonă există foarte multe, foste sau actuale, perimetre de exploatare a balastului, nu au fost identificate alte proiecte existente, propuse sau aprobate care pot genera impact cumulativ cu proiectul analizat. Singurul impact cumulat evaluat de către elaboratorul studiului de evaluare adecvată S.C. ASRO SERV S.R.L. Sibiu este  impactul cumulativ care poate să apară datorită pulberilor, gazelor de eșapament și de zgomotul generate de funcționarea utilajelor și transportul din zona perimetrului de exploatare și cele ale stației de sortare, aflată în imediata apropiere.

- Impact cumulativ datorat zgomotului este posibil să se producă aleator, se vă manifesta un timp limitat și va avea magnitudinea redusă. Prin măsurile luate în perioada de exploatare, prin utilizarea de utilaje care nu depășesc limitele admise, se estimează că acest impact nu vă fi în măsură să afecteze semnificativ speciile cu valoare conservativă din zonă.

- Impact cumulativ datorat pulberilor și gazelor de ardere de la utilaje și mijloacele de transport. Există probabilitatea apariției unui impact cumulativ datorită particulelor antrenate de curenții de aer. Cantitatea de pulberi ce ajunge prin sedimentare în apa râului este estimată ca fiind redusă, nu este în măsură a modifica compoziția chimică și turbiditatea apei.

- Impactul cumulativ asupra speciilor prezente în sit este considerat nesemnificativ. Chiar dacă în amonte și în aval mai există obiective care pot face obiectul unei analize a impactului cumulat, având în vedere faptul că proiectul analizat nu are un impact deosebit asupra mediului, fapt pentru care nu a fost supus evaluării impactului asupra mediului și având în vedere că studiul de evaluare adecvată, pune în evidență faptul că speciile care fac obiectul conservării sitului Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare nu pot fi afectate în niciun fel de activitatea declarată și desfășurată conform legislației în vigoare,  se consideră  de către evaluator că nu se poate vorbi de un impact cumulat.

Se avizează lucrările mai sus menționate, cu următoarele condiții:

- Măsuri cu caracter general, pentru  reducerea impactului asupra mediului:

- respectarea întocmai a proiectului propus spre avizare şi a condiţiilor impuse prin avizele obţinute;

- desfășurarea lucrărilor strict pe amplasament, se  interzice ocuparea de suprafeţe suplimentare de teren;

- bornarea perimetrului de exploatare, cu delimitarea pilierilor de siguranță;

- se vor folosi drumurile de acces existente, care vor fi întreținute corespunzător și se vor evita zonele sensibile din aria naturală protejată RSCI0393 Someșul Mare;

- etapizarea operaţiilor generatoare de praf, umectarea căilor de acces, a drumurilor tehnologice și  a suprafeţelor decopertate din frontul de lucru în perioada secetoasă şi ori de câte ori situaţia o impune în funcţie de frecvenţa traficului şi condiţiile atmosferice, astfel încât nivelul concentraţiilor de pulberi în atmosferă, să fie situate sub valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor;

- reducerea vitezei autovehiculelor grele în zona de lucru, deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare cu viteze de maxim 20 km/h;

- se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor pe amplasament;

- gestionarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deşeuri; colectarea, depozitarea valorificarea şi transportul deşeurilor menajere, la unităţi specializate, autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului;

- se vor colecta şi evacua ritmic deşeurile menajere, pentru a nu constitui atractanți pentru animalele şi a se evita riscul de îmbolnăvire a acestora;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silențioase în vederea diminuării zgomotului datorat activităţilor de exploatare, precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor în atmosferă;

- se vor folosi mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanţi cât mai mici pe unitatea de putere şi cu un control, cât mai restrictiv al emisiilor de poluanţi în gazele de eşapament;

- utilajele vor fi întreţinute şi exploatate corespunzător, conform regulamentelor de operare, respectarea instrucţiunilor de siguranță şi protecţia muncii. Vor fi verificate periodic mijloacele de transport, în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament. Punerea în funcţiune a acestora se va face numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

- utilajele vor fi dotate obligatoriu cu amortizoare de zgomot şi vor acţiona pe traseele şi în timpul programului de lucru stabilit la 8 ore/zi, 5 zile/săptămână;

- alimentarea cu combustibili a utilajelor tehnologice nu se va face în perimetrul balastierei;

- se interzice amenajarea oricăror depozite de carburanți și uleiuri în zona amplasamentului;

- în cazul unor poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi) se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci, transportul, iar depozitarea se va face în unităţi specializate pentru eliminare, în vederea limitării şi înlăturării pagubelor;

- execuţia tuturor reparaţiilor utilajelor şi mijloacelor de transport se va face în afara amplasamentului, numai în ateliere specializate;

- autobasculantele se vor încărca corespunzător transportului de gabarit adecvat masei transportate și vor fi prevăzute cu bene etanșe;

- utilizarea celor mai bune tehnici de execuţie, în vederea reducerii emisiilor şi respectarea acestora pe toată durata execuţiei lucrărilor;

- berma de lucru va fi profilată pentru a se asigura scurgerea apelor pluviale, se impune respectarea pantei bermelor de lucru de maximum 7 %, care asigură reducerea vitezei de circulaţie a apei până la viteza ce asigură sedimentarea particulelor solide antrenate;

- respectarea cu stricteţe a unghiurilor de taluz;

- executarea de săpături se va face astfel încât nu se va atinge nivelul la care se află pânza freatică;

- evitarea contactului unor substanţe periculoase (motorină, uleiuri minerale) şi a unor deșeuri menajere şi tehnologice cu cantităţile de pământ decopertate;

- se va stabili un plan de măsuri de intervenţie în caz de poluare accidentală şi se vor asigura mijloace necesare;

- operaţiile generatoare ale unor niveluri de zgomot mai ridicate, vor fi etapizate corespunzător în vederea reducerii la minim a efectelor dăunătoare asupra speciilor;

- monitorizarea periodică a zgomotului şi vibraţiilor pe perioada de execuţie a lucrărilor propuse;

- se vor lua toate măsurile necesare, evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului şi subsolului) şi biotici (florei şi faunei), precum şi pentru reducerea impactului asupra biodiversităţii;

- se vor aplica cu stricteţe măsurile de reducere a impactului pentru speciile şi habitatele naturale protejate din aria naturală protejată;

- este interzisă capturarea animalelor şi nu se vor hrăni animalele în zona de desfășurare a lucrărilor;

- în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu, care afectează obiectivele de conservare pentru care a fost desemnată aria protejată, se va anunţa în cel mai scurt timp autoritatea de mediu și responsabilul cu administrarea ariei protejate -  Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea stabilirii măsurilor de remediere, care vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul;

- Măsuri pentru prevenirea și reducerea oricăror efecte semnificative adverse asupra biodiversităţii

Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care pot fi întâlnite în perimetrul autorizat sunt interzise:

  - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

  - deteriorarea, distrugerea şi/ sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/ sau ouălor din natură;

  - deteriorarea şi/ sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

  - recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a plantelor, în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

  - deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra speciilor posibil afectate de implementarea proiectului

- Măsuri pentru protejarea obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0393 Someșul Mare

- se interzice depozitarea de materiale și/sau realizarea oricăror lucrări în afara perimetrului Florești D14, pe suprafețe situate în aria naturală protejată de interes comunitar;

- nu se vor realiza îndiguiri şi/sau baraje, care pot duce la modificări ale nivelului natural al apei în emisar și a funcțiilor hidrologice ale acestuia;

- se interzice degradarea albie și a malului cursului de apă, în timpul și  după execuţiei lucrărilor;

- este interzisă spălarea utilajelor în zona de exploatare sau în cursul de apă;

- este interzisă depozitarea nisipurilor şi pietrişurilor, a materialelor de orice fel  precum şi staţionarea utilajelor în albia sau pe malul cursului de apă;

- nu se vor efectua lucrări de desecare/drenare a zonelor umede;

- se va evita formarea de ochiuri de apă/ bălți pe amplasament și se va respecta cu strictețe adâncimea de exploatare;

- se interzice defrișarea/distrugerea/arderea vegetaţiei existente pe malul râului Someșul Mare (rădăcini, arbori, lăstăriș și stuf), în vederea evitării fragmentării habitatului vidrei și afectării sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului;

- se interzice folosirea tratamentelor și/sau a îngrăşămintelor chimice, erbicidelor, pesticidelor, amendamentelor, precum și a atractanţilor pe amplasament şi în vecinătatea acestuia;

- este interzisă capturarea animalelor și nu se vor hrăni animale în zona de desfășurare a lucrărilor;

- personalul va fi instruit/pregătit cu privire la existența sitului Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare;

- pentru protejarea speciilor, care ar putea apărea pe amplasament, executarea lucrărilor de excavare în aria naturală protejată se vor realiza în afara perioadelor sensibile ale speciilor de interes comunitar pentru care a fost declarat situl - perioada martie-iunie;

- Măsuri specifice pentru protejarea speciilor de interes comunitar:

Tabel.2 Măsuri specifice de reducere a impactului asupra speciilor posibil afectate de implementarea proiectului:

| Specie | Măsura propusă | Frecvenţa de monitorizare a implementării măsurii | Responsabil pentru monitorizarea şi monitorizarea măsurii |
| --- | --- | --- | --- |
| Lutra lutra | desfăşurarea lucrărilor strict pe amplasamentul supus avizării, astfel rezultând o limitare a zgomotelor produse de trafic în zonă; vor fi utilizate numai utilajele şi vehiculele cu inspecţia tehnică la zi; se va respecta programul de lucru pe timpul zilei, se interzic lucrările după apusul soarelui; reducerea vitezei autovehiculelor grele în zona de lucru; interzicerea depozitării necontrolate a deşeurilor; respectarea cu stricteţe a unghiurilor de taluz; respectarea normelor tehnice de exploatare a instalaţiilor; este interzis accesul în aria naturală protejată cu câini și lăsarea liberă a acestora pe toată perioada de desfășurare a lucrărilor; întreţinerea utilajelor de exploatare în bune condiţii prin revizii periodice. | zilnic | S.C. Dimex 2000 Company |
| Bombina variegata și Bombina bombina | întreținerea corespunzătoare a traseelor, pentru a evita acumulările de apă, care pot constitui habitat pentru amfibieni; nu se vor efectua lucrări în perioadele în care emisarul înregistrează nivele crescute precum și în cele cu surplus de umiditate în sol; monitorizarea amplasamentului, iar în cazul identificării de exemplare în zona de lucru se va anunța în cel mai scurt timp responsabilul cu administrarea ariei naturale protejate în vederea luării de măsuri; aplicarea măsurilor cu caracter general pentru protejarea mediului în vederea limitării poluării apei și solului. | zilnic | S.C. Dimex 2000 Company |
| Emys orbicularis | monitorizarea amplasamentului, iar în cazul identificării de exemplare în zona de lucru se va anunța în cel mai scurt timp responsabilul cu administrarea ariei naturale protejate în vederea luării de măsuri. | zilnic | S.C. Dimex 2000 Company |

Măsurile  de reducere a impactului, mai sus menționate sunt aferente fazei de implementare a proiectului și vor fi aplicate pe toată durata acestuia de la demararea lucrărilor până la finalizarea acestora.

Calendarul de implementare a acestora corespunde, astfel cu perioada de exploatare (cca. 24 luni) în acest moment nefiind cunoscută exact eşalonarea activităţilor în timp. Responsabil pentru implementarea și monitorizarea măsurilor trasate, este beneficiarul: S.C. Dimex 2000 Company SRL.

Cu toate că în urma evaluărilor în teren realizate de către S.C. ASRO SERV S.R.L. Sibiu și a analizei distribuției speciilor și habitatelor de interes comunitar în cadrul amplasamentului proiectului și în vecinătatea acestuia, nu au fost identificate speciile pentru care a fost declarat situl ROSCI0393 Someșul Mare, și având în vedere că vecinătatea amplasamentului îndeplinește calitatea de habitat potențial pentru specia vidră,  pentru amfibieni și reptile, se va monitoriza în permanență, de la demararea investiției și până la finalizarea lucrărilor de refacere, prezența pe amplasament și în imediata vecinătate a acestuia, speciile:

mamiferul:1355 Lutra lutra (vidra);

reptila: Emys orbicularis (ţestoasă de apă);

amfibienii: 1188 Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roşie) și

1193 Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă);

Tabel.3 Plan de monitorizare a speciilor de interes comunitar

| Nr.crt | Specia | Perioada | Indicator | Metodă recomandată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lutra lutra | ianuarie - decembrie | nr. exemplare observate | Inventarierea semnelor de prezență; |
|  |  | martie-mai septembrie - decembrie | urme pe zăpadă/ nămol, lăsături, resturi de alimente |  |
| 2. | Bombina bombina, Bombina variegata | aprilie - august | nr. exemplare observate | Transectul linear activ diurn; Transectul linear activ acvatic diurn (larve de amfibieni); |
| 3. | Emys orbicularis | aprilie - septembrie | nr. exemplare observate | Transectul vizual diurn; |

Monitorizarea se va face prin metodele recomandate în “Ghidul sintetic de monitorizare a speciilor comunitare de reptile și amfibieni din Romania”, în perioadele optime indicate mai sus,  pe amplasament și pe malul râului Someșul Mare din zona amplasamentului, precum și în ochiurile de apă/ bălțile permanente din vecinătatea proiectului.

Pentru îndeplinirea Planului de monitorizare a biodiversităţii din echipa de monitorizare va face parte și un specialist pentru a facilita identificarea speciilor sau a urmelor întâlnite pe amplasament.

Se va transmite Agenției pentru Protecția Mediului un raport anual de monitorizare a măsurilor propuse și a semnelor de prezență a speciilor de mamifere, amfibieni și reptile de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl ROSCI0393 Someșul Mare, conform tabelelor de mai sus. Se vor inventaria, de asemenea, semnele de prezență pentru orice alte specii de mamifere, reptile și amfibieni prezente în zona amplasamentului.

Proiectul deține avizele nefavorabile ale Agenției Naționale pentru Arii Naționale Protejate nr:47 din 22.08.2017 și 179 din 21.09.2017.

În urma analizei studiului de evaluare adecvată înregistrat la APM BN cu nr.2546/27.02.2019, pentru realizarea proiectului s-a obţinut avizul favorabil al Agenției Naționale pentru Arii Naționale Protejate, nr.168/07.03.2019, emis cu următoarele condiții:

1.	beneficiarul are obligația de a respecta cu strictețe legislația de mediu în vigoare și în special prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare;

2.	beneficiarul se va asigura că echipele de lucrători sunt instruite cu privire la existența sitului Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare în zona de execuție a lucrărilor, la măsurile pe care trebuie să le adopte, precum și la responsabilitățile care le revin cu privire la protecția acestuia, cunoașterea și respectarea prevederilor legale în domeniul protecției factorilor de mediu pentru toate tipurile de lucrări executate în cadrul proiectului;

3.	lucrările se vor face în conformitate cu documentația și vor fi organizate numai în perimetrul autorizat, cu respectarea coordonatele punctelor înscrise și a condițiilor menționate în Memoriul tehnic transmis care Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița Năsăud;

4. se impune aplicarea de măsuri prin care materialul excavat să nu fie antrenat de ape în timpul manipulării și stocării acestuia;

5. în procesul de excavare nu se fac depozite mari (îngreunează scurgerea apelor mari prin obturarea secțiunii de scurgere a cursului) care sa rămână de pe o zi pe alta, ci doar atât cât este necesar pentru scurgerea apei și cât se încarcă în ziua respectivă de lucru;

6. pentru respectarea regimului de scurgere a râului Someșul Mare, adâncimea de extracție se va face doar până la nivelul talvegului;

7. se recomandă realizarea de drenuri și canale în jurul perimetrului de exploatare și a drumurilor de acces pentru colectarea apelor din precipitații în scopul protecției calității apelor de suprafața. subterane;

8. este strict interzisă spălarea în râul Someș a mijloacelor de transport, agregatelor si utilajelor;

9. pentru protejarea solului, se va interzice accesul în incinta perimetrului de exploatare a utilajelor/mijloacelor de transport necorespunzătoare, cu pierderi de combustibil și/sau lubrifianți, ori cu alte probleme tehnice;

10.deșeurile rezultate în timpul realizării investițiilor lucrărilor situate în aria protejată se vor colecta selectiv și vor fi preluate de firme autorizate cu care beneficiarul are contracte încheiate;

11. materialele necesare pe perioada execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate din cadrul perimetrului de exploatare, astfel încât sa se asigure protecția factorilor de mediu;

12. se recomandă utilizarea de toalete ecologice;

13. se interzice distrugerea, arderea și tăierea vegetației ierboase lemnoase, precum folosirea tratamentelor chimice în interiorul și în vecinătatea lucrărilor, în orice perioadă a anului;

14. drumurile de acces din zona de exploatare vor fi întreținute și amenajate corespunzător, iar circulația pe malurile râului interzisă în scopul evitării degradării;

15. pentru limitarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile se va efectua stropirea drumurilor de transport și circulație, în perioadele uscate din timpul derulării lucrărilor;

16. mijloacele de transport, vor fi acoperite cu prelată, pentru evitarea pierderilor de balast în timpul transportului;

17. respectarea măsurilor și lucrărilor propuse pentru refacerea mediului, cu execuție a lucrărilor de refacere a mediului ce se va face etapizat, atât în perioada operațională, cât și după încetarea activității de exploatare, pentru protecție și conservare în aria naturală protejata ROSCI0393 Someșul Mare;

18. în timpul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare în vederea menținerii stării actuale de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar;

19. este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare, în cazul în care în perimetrul de exploatare ori în vecinătatea acestuia există/apar exemplare de mamifere Lutra lutra; de asemenea este interzisă deteriorarea și/sau distrugerea intenționată a locurilor de reproducere, de creștere, hibernare și de odihnă ale acestora;

20. în vederea protejării vidrei (Lutra lutra), lucrările se vor desfășura numai pe perioada de zi;

21. în cazul unui eveniment care pune în pericol mediul, se anunță imediat autoritățile pentru protecția mediului, inclusiv custodele, reprezentat de Agenția Naționale pentru Arii Naturale Protejate.

22. se interzic distrugerea, arderea și tăierea vegetației ierboase și lemnoase precum și folosirea tratamentelor chimice în interiorul și în vecinătatea (100 m) habitatelor frecventate de speciile de interes comunitar;

23. echipele de lucrători vor fi instruite cu privire la existența ariei naturale protejate ROSCI0393 Someșul Mare în zona de execuție a lucrărilor, cu precădere asupra măsurilor și responsabilităților ce le revin privind protecția acestuia, precum și pentru cunoașterea și respectarea prevederilor legate în domeniul protecției factorilor de mediu pentru toate lucrările executate în cadrul proiectului;

24. se vor utiliza numai utilajele și vehiculele cu inspecția tehnică la zi;

25. se va respecta programul de lucru pe timpul zilei;

26. gestionarea deșeurilor tehnologice și a celor menajere se va realiza conform legislației în vigoare, Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

27. titularul proiectului are obligația să informeze imediat A.N.A.N.P. despre orice modificare ulterioară a proiectului;

28. pe perioada aplicării prezentului proiect, în cazul unor incidente sau accidente care afectează semnificativ mediul, habitatele și speciile protejate pentru care au fost declarate ariei naturale protejate ROSCI0393 Someșul Mare, va fi anunțata A.N.A.N.P. în maxim 24 ore, iar restaurarea va fi executata pe cheltuiala titularului, cu avizul A.N.A.N.P.

Analiza calității studiului de evaluare adecvată s-a făcut în ședința Comitetului de Analiză Tehnică întrunit în data de 05 iunie 2019, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița Năsăud.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative şi avize:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Ordinul nr.1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate;

- Hotărârea nr.997/2016  privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate;

- Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor modificată și completată prin OUG nr.68/2016, aprobată prin Legea nr.166/2017;

- Hotărârea Guvernului nr.352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- Hotărârea Guvernului nr.1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- Decizia etapei de încadrare nr.603/18.12.2018, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița - Năsăud;

- Avizele de gospodărire a apelor nr.271 din 08.10.2018,  emis de către Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa ;

- Certificat de urbanism nr.21/10.07.2018, emis de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;

- Avizul favorabil eliberat cu condiții al Agenției Naționale pentru Arii Naționale Protejate, nr. 168/07.03.2019;

La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa - Năsăud, Comisariatul Judeţean Bistriţa - Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu,  pentru verificarea conformării cu actul de reglementare.

Prezentul Aviz Natura 2000 conţine concluziile evaluării adecvate şi stabileşte condiţiile de realizare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar din vecinătatea proiectului.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de implementare a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.

Titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării.

Prezentul act a fost emis baza H.G nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordinului nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, notificarea fiind depusă în anul 2017 ( nr. APM: 7.877/07.07.2017), Decizia Etapei de Încadrare fiind emisă înainte de intrarea in vigoare a Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, la data de 18 decembrie 2018 (nr. APM: 603/18.12.2018).

Prezentul aviz Natura 2000 poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi reprezintă actul administrativ necesar şi suficient din punct de vedere al protecţiei mediului pentru obţinerea aprobării de dezvoltare pentru proiectul în cauză.

Prezentul aviz a fost emis în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 14 (patrusprezece) pagini, semnate şi ştampilate.

# Director Executiv

# biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

# Şef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Ing. Anca Maria Zaharie		       			     	   Întocmit:								    	       		           Alina Mureșan