Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

- proiect 20 ianuarie 2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA TELCIU, cu sediul în localitatea Telciu, str. Principală, nr. 744/B, comuna Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru proiectul: Construire centrală de cogenerare biomasă, reţea de termoficare, conectare la reţea de distribuţie a energiei electrice, comuna Telciu, județul Bistriţa-Năsăud, propus a fi amplasat în localitatea Telciu, intravilan, fn, comuna Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud sub nr. 13968/18.11.2019, ultima completare la nr. 537/20.01.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.01.2020, că proiectul: Construire centrală de cogenerare biomasă, reţea de termoficare, conectare la reţea de distribuţie a energiei electrice, comuna Telciu, județul Bistriţa-Năsăud, propus a fi amplasat în localitatea Telciu, intravilan, fn, comuna Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la punctul pct. 3,  lit. a) instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul a parcurs etapa de evaluare iniţială şi etapa de încadrare, din analiza listei de control pentru etapa de încadrare, definitivată în cadrul ședinței C.A.T. şi în baza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa 3 la Legea nr. 292/2018, nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus.

Pe parcursul derulării procedurii de mediu, anunţurile publice la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu şi pentru încadrarea proiectului au fost mediatizate prin: afişare la sediul Primăriei Comunei Telciu, publicare în presa locală, afişare pe site-ul şi la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud.

Nu s-au înregistrat observaţii/comentarii/contestaţii din partea publicului interesat până la această etapă de procedură.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

- proiectul prevede realizarea unei instalaţii pentru producerea de energie electrică şi termică din surse regenerabile, ce foloseşte drept combustibil aproximativ 1.550 t/an (pentru funcţionare 2000 de ore/an) de biomasă de tip lemn şi resturi rezultate din exploatarea silvică şi procesarea primară a lemnului necontaminat, precum şi biomasa de origine agricolă;

- agentul termic va fi distribuit clădirilor publice (liceul, grădiniţa, primăria, sala de festivităţi, capela, baia comunală, after-school, sala de sport, cămin cultural, dispensar etc.), prin intermediul unei reţele de termoficare care va fi realizată pe domeniul public, folosind acostamentul reţelei de drumuri şi străzi din localitate iar energia electrică produsă va fi livrată în SEN printr-un punct de conexiune cu reţeaua de medie tensiune care traversează amplasamentul şi care va asigura consumul de energie electrică care survine în urma utilizării acestor spaţii şi iluminatului stradal;

- lucrările prevăzute vor fi realizate pe un teren  situat în intravilanul localităţii Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud şi încadrate în PUG Telciu în  zona de dezvoltare industrială;

- lucrările de construcţii vor consta în realizarea unei platforme de producţie care va cuprinde: zona de cântărire, stocare şi prelucrare biomasă; hală instalaţie de cogenerare; bunker alimentare biomasă; cabina transformatoarelor ridicătoare de tensiune; răcitoare generator; punct control acces şi cântărire;

          - - suprafaţa amplasamentului - 5000 m2, lungimea reţelei de termoficare - circa 1000 m;

          - - accesul pe amplasament: accesul auto în incintă se realizează din drumul comunal DC1;

- centrala va avea o producţie utilă - electrică de circa 0,5 MWhe şi termică de 1,7 MWt/h şi va utiliza tehnologia ORC (OIL Rankine Cycle), în care, ca agent de lucru, sunt utilizate fluide organice precum izobutanul, izopentanul, freonul sau fluidele siliconice;

- agentul termic utilizat va fi uleiul termic deoarece folosirea apei ca agent termic de producere a energiei electrice şi termice aduce cu sine câteva dezavantaje şi implicit costuri mai mari de întreţinere şi exploatare;

- pe camera de ardere este instalat un arzător pe motorină a cărui utilizare este limitată la următoarele scopuri: prima ardere a materialelor refractare; pornirea instalaţiei de pre-încălzire a materialelor refractare; în timpul funcţionării normale a echipamentului nu este prevăzută utilizarea sa;

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate:

- pe  amplasament există 2 clădiri cu funcţiunea de depozit - fosta secţie de împletit coşuri de nuiele;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

  - - în timpul construcţiei se vor folosi:

            - - combustibil pentru alimentarea utilajelor şi mijloacelor auto;

            - - energie electrică pentru funcţionarea unor utilaje;

            - - apa pentru personalul muncitor şi lucrările de construcţie/reabilitare/amenajare spaţii de producţie;

- în timpul funcţionării, se vor utiliza:

- energie electrică, pentru acţionarea instalaţiilor, echipamentelor şi funcţionarea utilajelor şi pentru iluminat;

- apa, în scopuri menajere şi tehnologice (completare pierderi prin evaporare);

- material lemnos, ca materie primă;

Utilităţi necesare pentru desfăşurarea activităţii:

- energie electrică (iluminat, funcţionare utilaje): 86 kW;

- apa în scop menajer: 15 m3/zi, de la reţea;

- canalizare: în reţeaua de canalizare existentă în zonă, iar de aici apele vor ajunge la Staţia de epurare;

- reţea de termoficare realizată pe domeniul public, îngropată, cu o lungime de circa 1000 ml;

- d) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- - în timpul realizării proiectului deşeurile rezultate vor fi în principal din categoria 17: deşeuri din construcţii şi demolări;

- - în timpul funcţionării vor deşeuri de ambalaje (hârtie - carton, plastic, lemn), cenuşă, nămol de la degazare condens, deşeuri menajere, ulei uzat; aceste deşeuri vor fi colectate selectiv, în recipienţi pentru colectare selectivă şi vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- - deşeurile vor fi gestionate conform prevederilor HG 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- - deşeurile menajere vor fi predate societăţii de salubrizare, cu care Primăria Telciu are încheiat contract;

e) poluarea şi alte efecte negative:

Factorul de mediu apă:

- în perioada realizării proiectului: pentru perioada organizării de şantier se vor folosi utilităţile existente pe amplasament;

- în perioada de funcţionare a obiectivului: alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza din apă de la reţeaua publică (potabilă);

- apele uzate ce rezultă din funcţionarea obiectivului  sunt reprezentate de:

- ape  tehnologice din fluxul tehnologic - doar de la întreţinerea spaţiilor, pierderile de apă fiind prin evaporare;

- ape uzate menajere - vor fi evacuate în reţeaua de canalizare comunal;

- apele pluviale - parţial se infiltrează în sol, parţial se scurg natural;

Factorul de mediu aer:

- în perioada realizării proiectului: potenţialii poluanţi pentru atmosferă sunt reprezentaţi de pulberi provenite din manevrarea şi transportul materialelor de construcţie; emisiile de gaze de eşapament ale maşinilor şi utilajelor folosite la transportul materialelor utilizate în aceasta faza;

- în perioada de funcţionare: sursele de poluanţi pentru aer sunt emisii de pulberi din procesele de descărcare şi depozitare materii prime şi emisii de la arderea biomasei: CO, NOx, SOx, pulberi;

- pe perioada realizării investiţiei se vor lua măsuri de control privind manevrarea şi transportul materialelor care vor fi utilizate la realizarea lucrărilor de construcţie; nu se prevăd instalaţii pentru reţinerea, tratarea şi dispersia poluanţilor în atmosferă, ci se urmăreşte prevenirea formării de praf şi utilizarea de autovehicule cu verificarea ITP corespunzătoare

- toate echipamentele instalaţiei care se va achiziţiona sunt de generaţie nouă;

- prin proiect sunt prevăzute sisteme de reţinere, tratare şi dispersie a poluanţilor în atmosferă (filtru la coşul cazanului);

Zgomot şi vibraţii: echipamentele generatoare de zgomot și vibraţii vor fi prevăzute cu amortizoare și se vor amplasa în incinte închise;

Factorul de mediu sol:

- în perioada implementării proiectului pot apărea scurgeri accidentale de la utilajele şi autovehiculele utilizate pe durata lucrărilor de execuție a proiectului, în perioada funcţionării instalaţiei - depozitări necontrolate de deşeuri;

- în perioada implementării proiectului se vor lua următoarele măsuri:

- în incinta amplasamentului vor fi amenajate spaţii de depozitare pentru colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile (plastic, hârtie/carton, municipale amestecate, metalice, materiale de construcţie);

- utilajele vor avea verificările tehnice la zi;

- eliminarea şi valorificarea deşeurilor rezultate se va realiza doar prin operatori autorizaţi;

- se va asigura dotarea cu materiale absorbante pentru eventualele scurgeri de carburanţi;

- pe perioada funcţionării obiectivului:

- apele uzate vor fi colectate prin reţele adecvate;

- instalaţiile se amplasează în incinte impermeabilizate;

- toate reţelele de canalizare, rigolele şi pardoseala vor fi verificate periodic, pentru a preveni eventuale defecţiuni;

- emisiile de pulberi din procese vor fi reţinute în echipamente specifice;

- materiile prime şi deşeurile tehnologice se vor depozita şi gestiona corespunzător.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- nu vor fi utilizate substanţe care să inducă riscuri de accidente majore sau dezastre;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): amplasamentul este situat la circa1 km de centrul localității, între DC1 și râul Telcișor, într-o zonă slab locuită (există câteva locuințe disparate, de cealaltă parte a drumului comunal);

- pe latura vestică funcționează un gater și o unitate de prelucrare primară a lemnului.

2. Amplasarea proiectelor:

2.1 utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor:

- conform Certificatului de Urbanism nr. 17/13.09.2019, emis de către Primăria Comunei Telciu, terenul este inclus în domeniul public, în intravilanul localităţii;

2.2 bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: resursele naturale utilizate pentru realizarea proiectului sunt disponibile în zonă;

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: proiectul nu este amplasat în zone umede, riverane, sau guri ale râurilor;

b) zone costiere şi mediul marin: proiectul nu este amplasat în zonă costieră sau mediu marin;

c) zonele montane şi forestiere: terenul nu este amplasat în fond forestier;

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: proiectul nu se află amplasat în arie naturală protejată de interes naţional, comunitar, internaţional;

e) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

- proiectul nu se află amplasat în arie naturală protejată;

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: proiectul nu este amplasat într-o astfel de zonă;

g) zonele cu o densitate mare a populației:

- în zona amplasamentului propus nu există obiective protejate şi/sau de interes public şi nu există locuinţe apropiate;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:

- proiectul nu este amplasat în zonă cu peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural și arheologic.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

a) Importanța și extinderea spațială a impactului:

- lucrările ce urmează a fi executate pentru realizarea proiectului precum şi activitatea desfăşurată în cadrul acestuia la funcţionare, nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu şi nu vor crea un disconfort relevant pentru populaţie;

- va fi afectată direct doar suprafaţa de teren pe care se realizează proiectul (pe locul de construcţie a halei centralei sunt ruinele a două magazii, care vor trebui îndepărtate);

- realizarea reţelei va afecta traficul pe o distanţă de circa1 km, dar o perioada scurtă de timp (circa 2 săptămâni);

- din punct de  vedere socio-economic realizarea obiectivului va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării zonei;

b) Natura impactului:

- deoarece zona în care se va realiza proiectul este definită ca având destinaţie servicii şi producţie, pe parcelă fiind 2 depozite iar la N-V se învecinează cu un gater şi secţie de prelucrare primară a lemnului, cu căi de acces şi utilităţi prezente, se estimează că proiectul în cauză nu va avea un impact negativ asupra terenului şi vecinătăţilor, fără impact asupra sănătăţii umane, disconfortul creat datorită lucrărilor de construire, săpăturilor şi circulaţiei autovehiculelor necesare, este de scurtă durată;

c) Natura transfrontieră a impactului: lucrările propuse nu au efect transfrontier;

d) Intensitatea şi complexitatea impactului: impactul este redus şi se manifestă asupra factorilor de mediu aer şi zgomot, doar pe perioada execuţiei lucrărilor;

e) Probabilitatea impactului:

- proiectul dispune de tehnologie cu grad înalt de integrare, monitorizare și control, având senzori, analizoare şi procesoare industriale, camere de supraveghere a procesului în toate fazele şi traseele importante, transmisie și control online, realități care facilitează diminuarea riscului de impact negativ asupra mediului sau a sănătății publice sub cel al unei sobe populare, obișnuite în zonă;

- impact cu probabilitate redusa;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:

- impactul va fi reversibil si temporar.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:

- proiectul nu are impact cumulativ cu alte proiecte;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului:

- se va  planta o perdea vegetala de protecţie fonică.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.

3. Deşeurile menajere vor fi transportate şi depozitate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate, iar deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi specializate, autorizate pentru valorificarea lor.

4. Atât pentru perioada execuţiei lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare a obiectivului, se vor lua toate măsurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi a deşeurilor rezultate;

- asigurarea permanentă a stocului de materiale și dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante).

5. Mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi întreţinute corespunzător, pentru a se evita emisiile de noxe în atmosferă şi scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrifianţi.

6. La încheierea lucrărilor se vor îndepărta atât materialele rămase neutilizate, cât şi deşeurile rezultate în timpul lucrărilor.

# 7. La execuția lucrărilor se vor respecta întocmai cele menționate în memoriul de prezentare (date, parametrii), justificare a prezentei decizii.

8. În scopul conservării și protejării speciilor de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute in anexele nr. 4 A si 4 B din OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, care trăiesc în afara ariilor naturale protejate, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;

e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natura, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

9. La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud şi Comisariatul Județean Bistriţa-Năsăud al GNM pentru verificarea conformării cu actul de reglementare şi va solicita şi obţine Autorizaţia de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ŞEF SERVICIU 						      ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,			CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU,

ing. Marinela Suciu  					      ing. Anca Zaharie

ÎNTOCMIT, 					                   ÎNTOCMIT,

ing. Cornelia Vrăsmaş			                      ecolog Alina Şteopan

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Adresa str. Parcului, nr.20, Bistrița, Cod 420035; jud. Bistrița-Năsăud

E-mail: office@apmbn.anpm.ro; Tel.0263/224064; 0263/236382; Fax 0263/223709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679