AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

DECIZIA DE REVIZUIRE A DECIZIEI ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 147 din 03 APRILIE 2019

proiect din 15.02.2024

Ca urmare a notificării  privind modificările aduse proiectului: " Înființarea unei Plantații de Alun în UAT Bistrița”, amplasat în municipiul Bistrița, extravilan, CF 65320, reglementat prin Decizia etapei de încadrare nr. 147 din 03.04.2019 revizuită prin Decizia nr. 213 din data de 02.05.2022, depusă de AGRO AVELA POP SRL, cu sediul în localitatea Leșu, nr. 264, comuna Leșu, județul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. 459/15.01.2024, ultima completare cu nr. 1966/15.02.2024, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.02.2024, că modificările  aduse proiectului " Înființarea unei Plantații de Alun în UAT Bistrița”, în municipiul Bistrița, extravilan, județul Bistriţa-Năsăud, nu se supun evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat Anexa 2, la punctul 1. a) proiecte pentru restructurarea proprietăților funciare rurale, 1.b) proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafețelor parțial antropizate în scop agricol intensive, 1.c) proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigații și desecări,

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul a parcurs etapa de evaluare iniţială şi etapa de încadrare, din analiza listei de control pentru etapa de încadrare şi din analiza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa 3 la Legii nr. 292/2018 nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus.

Anunţurile publice privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu şi privind decizia etapei de încadrare au fost mediatizate prin afişare la sediul Primăriei municipiului Bistrița, publicare în presa locală, afişare pe site-ul şi la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud.

Nu s-au înregistrat observaţii/comentarii/contestaţii din partea publicului interesat pe durata desfășurării procedurii de emitere a actului de reglementare.

1) Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect :

Proiectul a mai fost supus avizării în anul 2019 și a fost emisă Decizia Etapei de Încadrare nr. 147 din 03/04/2019, în 2022 a mai fost supus unei revizuiri și s-a emis D.E.I. nr. 213 din 02.05.2022 de revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare nr. 147 din 03/04/2019.

Proiectul are ca obiectiv principal înființarea, pe o suprafață efectivă de 7,81 ha a unei plantații  de  alun în sistem superintensiv. Suprafața totală luată în studiu este de 8,51 ha, fiind ocupată la ora actuală de o plantație clasică de pruni, cu soiuri depășite tehnic.

Accesul spre terenul propus pentru plantare se face dintr-un drum de exploatare agricolă, care va trebui remodelat și consolidat. Suprafața a fost proiectată astfel încât, prin rețeaua de drumuri din incintă cu o lățime de 6 m, să se poată ajunge ușor cu utilajele agricole în orice parte a plantației.

Suprafața alocată va fi plantată în sistem superintensiv, cu aluni. Materialul săditor va fi procurat de la pepiniere autorizate, recoltarea și sortarea fructelor se va realiza manual, astfel încât acestea vor putea fi valorificate ca produse proaspete imediat după. Înființarea plantației presupune realizarea lucrărilor de defrișare, de organizare și amenajare a teritoriului, de pregătire a terenului, de fertilizare și dezinfecție a solului, de administrare a gunoiului de grajd, achiziționarea materialului săditor, plantatul pomilor, instalarea sistemului de împrejmuire, a sistemului de gospodărire a apelor și a sistemului de irigare.

Se vor achiziționa următoarele utilaje și echipamente agricole: tractor, încărcător frontal, cupă, furci paleți, combină tractată, remorcă pentru alune, ventilator cu tuburi, perie rotativă hidraulică, tocătoare cu disc, remorcă tehnologică, mașină de împrăștiat gunoi, atomizor tractat, foarfeci electrice, burghiu de săpat găuri plantare pomi.

Pentru adăpostirea acestora și pentru depozitarea fructelor în plantație se va construi o hală cu o suprafață construită de 154.60 m2. Hala va avea structura de rezistenţă tip cadre transversale metalice alcătuite din grinzi transversale IPE360 şi stâlpi HEA280. Închiderile sunt de tip panouri sandwich dispuse pe directie orizontala cu exteriorul şi interiorul din tablă cutată şi miez termoizolant. La interior sunt  zona de vestiar și grupuri sanitare și zona de depozitare fructe.

Față de prima variantă au mai fost aduse următoarele modificări :

| TABEL COMPARATIV Caracteristici proiect conf. D.E.I. nr. 147/03.04.2019 | Caracteristici proiect conf. D.E.I. nr. 213/02.05 2022 Modificari aduse la proiect Suprafata teren = 8.51ha Suprafata teren = 8.51ha Suprafata teren = 8.51ha Suprafata Parcela 1 = 4.58 ha Suprafata Parcela 1 = 4.58 ha Suprafata Parcela 1 = 4.58 ha Suprafata Parcela 2 = 3.23 ha Suprafata Parcela 2 = 3.23 ha Suprafata Parcela 2 = 3.23 ha Suprafata cuveta = 415 mp Suprafata cuveta = 415 mp Suprafata cuveta = 400 mp Suprafata teren cultivat = 7.81 ha Suprafata teren cultivat = 7.81 ha Suprafata teren cultivat = 7.81 ha Hala depozitare fructe si garare utilaje = 332.91 mp Hala depozitare fructe si garare utilaje = 154 mp Suprafata teren liber = 6585 mp Suprafata teren liber = 6252.09 mp S camera tehnica = 11.47 mp S alei auto = 291.81 mp S Alei pietonale = 62.90 mp Suprafata teren liber = 6,079.82 mp |
| --- | --- |

Pe amplasament sunt prevăzute a se realiza:

- lucrări de defrișare: se vor executa pe suprafața de 8,50 ha a livezii îmbătrânite existentă. Pomii vor fi scoși inclusiv cu sistemul radicular, materialul lemnos bun pentru foc va fi valorificat, iar materialul subțire, ramurile și crengile, se va toca.  Zonele cu tufăriș vor trebui, de asemenea, defrișate. Pentru această lucrare s-a obținut Autorizația de defrișare nr. 2/14.01.2019,

- organizarea și amenajarea teritoriului

- Accesul spre terenul propus pentru plantare se face dintr-un drum de exploatare agricolă, care va trebui remodelat și consolidat.

- Trupul destinat plantației are suprafața totală de 8,51 ha. În urma organizării teritoriului în vederea ușurării lucrărilor mecanizate, au rezultat două parcele cu o suprafața efectivă rămasă pentru plantare de 7,81 ha, care va fi organizată în două parcele, parcela nr. 1, cu o suprafață de  4,58 ha și parcela nr. 2, cu o suprafață de  3,23 ha. Lungimea rândurilor este cuprinsă între 100 - 130 m, ideală pentru lucrările agricole. Parcelele au fost proiectate astfel încât, prin rețeaua de drumuri din incintă cu o lățime de 6 m, să se poată ajunge ușor cu utilajele agricole în orice parte a plantației.

- lucrări de pregătire a terenului și fertilizare: Având ca scop obținerea unor suprafețe cu o înclinație apropiată, necesare pentru a preîntâmpina fenomenele de stagnare a apei în lungul pantei, vor fi executate în regie proprie, cu un buldozer pe un tractor de 81-180 CP, lucrările de nivelare ale viitoarelor parcele. Deoarece terenul pe care este propusă înființarea plantației este relativ uniform, se vor realiza doar câteva modelări. Prin scarificare se va optimiza, pentru o anumită perioadă, raportul dintre volumul parții solide a solului și cel lacunar; pe de altă parte, este redusă sau înlăturată starea de tasare a materialului de sol până la un nivel acceptabil al relațiilor dintre sol, apă, aer, planta cultivată și tehnologii;

- lucrări fertilizare: gunoiul de grajd bine fermentat, procurat de la fermierii din zona, se va împrăștia pe toată suprafața sau pe rândurile pe care să fie plantați pomii, încorporându-se în sol cu freza sau cu grapa cu discuri;

- lucrări de arat și nivelare superficială: lucrările, precum aratul și discuitul, se vor realiza cu utilaje închiriate. Se va ara la o adâncime de cca 30 cm și se vor face două discuiri;

- sistem de irigare prin picurare: Suprafata va fi irigată printr-un sistem de irigare îngropat cu un singur tub de picurare pe rândul de plante.

Stația de pompare va fi amenajată în vecinatatea cuvetei  într-o anvelopa din beton si va fi echipata cu o instalatie avand o presiune minima de lucru de 8.5 bari si o putere nominala de aproximativ 10 kW. Statia va fi echipata cu 2 pompe una de serviciu si una de revizie.

Conductele principale pornesc de la pompa principala amplasata la nivelul lacului, aceasta urca până la nivelul drumului dintre cele două parcele, unde se va amplasa stația de filtrare. De acolo va porni o conductă care va deservi cele 3 zone din partea de jos și o altă conductă care va urca la cele trei zone de udare din partea de sus a livezii.

Conducta este prevazută la capetele sale cu valve de golire și de aerisire pentru o bună funcționare și mentenanță a sistemului.

Conductele din Pehd Dn 63 vor avea o lungime de 610 m.

Conductele secundare fac legatura dintre conductele principale și liniile de picurare. Acestae vor fi din Pehd Dn 32 cu lungime de 677 m.

Conducta colectoare din Pehd Dn 63 cu lungime de 261 m va prelua apele din liniile de picurare de pe parcela 2

Sistemul de filtrare, ales în funcție de tipologia sursei de alimentare cu apă a livezii (lac), este un filtru cu nisip capabil să filtreze până la 60 mc/h. Acesta va fi dotat cu filtru de siguranță cu sită de 3’’ și automatizare. Dimensiunea filtrelor a fost mărită datorită faptului că sursa de apă este un lac natural cu multe impurități.

Sistemul de filtrare este compus dintr-o pompă de dozare a îngrășământului, care are o capacitate de injectare de până la 350 litri/h.

Această pompă are un motor trifazat și va fi conectată la automatizarea sistemului de irigare pentru a ușura munca operatorului.

- împrejmuirea plantație: Pentru protejarea plantației de pomi împotriva rozătoarelor mari (iepuri, căprioare) este necesar a se efectua o împrejmuire din gard pe stâlpi de beton și plasă de sârmă. Se folosesc stâlpi de 2,4 m amplasați la 2,5 m unul de altul si fixați în gropi de 0,60 m. Plasa de sârmă are lățimea de 1,7 m aceasta se amplasează pe stâlpii din beton fiind îngropată 20 cm în sol și fixată cu cârlige, ptr ca vânatul să nu poată intra în plantație ridicând plasa. Pentru rigidizarea plasei de sârmă se trag trei rânduri de sârmă galvanizată de 2,5 mm, o sârmă în partea superioară un rând la mijloc si un rând la partea inferioară. La partea superioară a gardului se montează doua rânduri de sârmă ghimpată.Gardul este amplasat pe perimetru exterior al plantației, lungimea totală este de 1.277 ml;

- înființarea culturii: După efectuarea pichetări se trece la săparea manuală a gropilor pentru plantare, cu o dimensiune medie 50/50/50 cm.

Alunii înainte de plantare, vor fi mocirliți într-o groapă pregătită în acest scop, prin amestecarea a ¾ părți pământ lutos şi o parte bălegar proaspăt de vită cu o cantitate corespunzătoare de apă, astfel încât mocirla să adere bine pe rădăcina pomilor. Alunii se vor planta astfel încât punctul de altoire să fie la 15 cm de la nivelul solului. Este recomandat ca, după plantare, a se uda pomii cu cca 10 litri de apă la fiecare groapă, în două reprize.

| PRODUCȚIE | IMPLEMENTARE | MONITORIZARE/FUNCTIONARE |
| --- | --- | --- |
|  | AN 1 | AN 2 | AN 3 | AN 4 | AN 5 | AN 6 | AN 7 | AN 8 |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Productie alun superintensiv. Tone/ha | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,50 | 1,00 | 1,25 | 2,00 | 3,00 |
| Suprafata alun superintensiv. Recoltată | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
| Producție alun superintensiv. Total tone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 7,81 | 9,76 | 15,62 | 23,43 |

Lucrări necesare organizării de șantier: Organizarea de șantier pentru investiția de bază constă în amenajarea spațiilor pentru depozitarea materialelor necesare precum și a utilităților aferente. Materialele care urmează să fie utilizate vor fi asigurate de către executantul lucrării.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate:

- Proiectul nu are efecte cumulative cu alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:

- se utilizează solul pentru plantare și apa pentru irigare, pietriș și nisip pentru construcție;

Utilități:

În proiect este prevăzută și realizarea unui sistem de irigații prin picurare, format din: pompă și conexiune la sursa de apă, cap de control principal, conductele secundare și fitingurile aferente acestora, liniile de picurare și automatizarea.

1. Necesarul de apă se va asigura prin colectarea surplusului de ape meteorice de pe amplasament într-un bazin de acumulare cu suprafața de 400 m2 şi volumul de colectare și stocare a apei de 1.400 m3. Apa se va utiliza la irigare şi tratamente fitosanitare.

Apa menajeră necesară pentru grupurile sanitare va fi folosită din cuveta de acumulare și va fi pompată cu o pompă tip hidrofor.

Pentru irigare va fi amenajata în vecinatatea cuvetei stația de pompare  într-o anvelopă din beton și va fi echipată cu o instalație având o presiune minimă de lucru de 8.5 bari și o putere nominală de aproximativ 10 kW. Stația va fi echipată cu 2 pompe una de serviciu și una de revizie.

Conductele principale pornesc de la pompa principală amplasatăa la nivelul lacului, aceasta urcăa până la nivelul drumului dintre cele două parcele, unde se va amplasa stația de filtrare. De acolo va porni o conductă care va deservi cele 3 zone din partea de jos și o altă conductă care va urca la cele trei zone de udare din partea de sus a livezii.

Conducta este prevazută la capetele sale cu valve de golire și de aerisire pentru o bună funcționare și mentenanță a sistemului.Conductele din Pehd Dn 63 vor avea o lungime de 610 m.Conductele secundare fac legatura dintre conductele principale și liniile de picurare. Aceste vor fi din Pehd Dn 32 cu lungume de 677 m.Conducta colectoare din Pehd Dn 63 cu lungime de 261 m va prelua apele din liniile de picurare de pe parcela 2.

Sistemul de filtrare, ales în funcție de tipologia sursei de alimentare cu apă a livezii (lac), este un filtru cu nisip capabil să filtreze până la 60 mc/h. Acesta va fi dotat cu filtru de siguranță cu sita de 3’’ și automatizare. Dimensiunea filtrelor a fost mărită datorita faptului că sursa de apă este un lac natural cu multe impurități.

2. Evacuare ape uzate- Apa menajeră necesară pentru grupurile sanitare va fi folosită din cuveta de acumulare și va fi pompată cu o pompa tip hidrofor. Apele uzate menajere din fiecare grup sanitar sunt preluate de colectoare de canalizare orizontale, care le deversează în canalizarea menajeră din incinta obiectivului, de unde ajung în bazinul vidanajabil propus de 5 m3;

3. Energie electrică -  energia electrică va fi produsă de panouri fotovoltaice și vor fi achiziționate în cadrul prezentului proiect.Se vor monta 32 de panouri fotovoltaice cu o putere totală de 14.72 kw cu un invertor de 15 kw și o putere de stocare de 24.56 kw. Panourile se vor monta pe acoperișul halei metalice.

4.Încălzire – nu este cazul.

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate: - se generează:

- deșeuri organice – provenite din tăieri și curățarea spațiilor verzi;

- deșeuri plastice – provenite de la ambalajele fertilizatorilor și a produselor fito-sanitare;

- deșeuri menajere – provenite de la personalul din ferma, sunt colectate provizoriu în recipienţi, după care sunt transportate şi depozitate pe amplasamente autorizate, prin relaţie contractuală cu operatorul de salubrizare;

Deșeurile urmează circuitul specific fiecărui tip de reciclare/eliminare.

e) poluarea si alte efecte negative: în timpul realizării proiectului vor fi emisii și zgomot de la utilaje și mijloace de transport. În timpul funcționării, nu rezultă emisii.

f) riscurile pentru sănătatea umană (de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: produsele fitosanitare care se utilizează vor fi manevrate conform legislației specifice în vigoare, nu prezintă riscuri de accidente majore.

g) riscurile pentru sanatatea umana (de ex., din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice): Dată fiind locația și natura activității, respectiv proiectul se implementează în extravilan, în afara zonei de locuit, livada nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană. Proiectul a luat în calcul toate elementele, astfel încât lucrările ce se vor efectua să nu reprezinte o amenințare pentru igiena, sănătatea și siguranța lucrătorilor, nici să exercite un impact asupra calității mediului sau a climei.

2. Amplasarea proiectelor:

2.1. utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 2152/12.12.2023 emis de Primăria Municipiului Bistrița, terenul destinat proiectului este teren fâneață cu destinație agricolă conform PUG al municipiului Bistrița aprobat prin HCL nr. 136/2013 teren situat în extravilan.

2.2 bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: resursele naturale utilizate pentru realizarea proiectului sunt disponibile în zonă;

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, riverane, sau guri ale râurilor;

b) zone costiere şi mediul marin –proiectul nu este amplasat în zonă costieră sau mediu marin;

c) zonele montane şi forestiere –proiectul este amplasat în extravilanul municipiului Bistrița, nu este amplasat în zonă montană și forestieră;

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arie naturală protejată de interes național, comunitar, internațional;

e) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – proiectul nu este amplasat în niciuna din zonele de mai sus;

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – proiectul nu este amplasat intr-o astfel de zonă;

g) zonele cu o densitate mare a populației –proiectul este amplasat in extravilan;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:– proiectul nu este amplasat în peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural și arheologic

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

a) Importanța și extinderea spațială a impactului – lucrările ce urmează a fi executate pentru realizarea proiectului precum și activitatea desfășurată în cadrul acestuia la funcționare, nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu şi nu vor crea un disconfort pentru populaţie. Va fi afectată direct doar suprafața de teren pe care se realizează proiectul în timpul efectuării lucrărilor, iar locul de implementare al proiectului este situat în extravilan.

b) Natura impactului - lucrările ce urmează a fi executate pentru realizarea proiectului, nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu şi nu vor crea un disconfort pentru populaţie;

c) Natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontier.

d) Intensitatea şi complexitatea impactului - impactul va fi redus, se va manifesta doar pe perioada realizării proiectului asupra factorului de mediu sol.

e) Probabilitatea impactului – este redusă, apare pe perioada de realizare a proiectului.

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – impactul se va manifesta pe perioada de execuţie fiind reversibil odată cu lucrările de refacere a amplasamentului la încetarea activităţii (durata de existenta a plantatiei poate ajunge la peste 40 ani).

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate- nu are efect cumulativ cu alte proiecte.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului- nu este cazul de implementare măsuri de evitare sau reducere a impactului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Conform adresei nr. 3/32-20.07.2022/02.02.2024 emisă de SGA Bistrița-Năsăud, pentru proiectul propus se menține Decizia nr. 32/20.07.2022 - proiectul propus nu necesită elaborarea SEICA.

Condiţii de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate în incintă, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.

3. Deşeurile de tip menajer vor fi transportate şi depozitate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate.

4. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor (direct pe sol, etc.) ca şi incinerarea lor.

5. Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

6. In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

7. Se vor lua toate măsurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport utilizate;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi a deşeurilor rezultate;

- asigurarea permanentă a stocului de materiale și dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante);

8. Autovehiculele şi utilajele folosite vor respecta normele şi prevederile privind emisiile de noxe şi de zgomot. Mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi întreţinute corespunzător, pentru a se evita emisiile de noxe în atmosferă şi scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrifianţi.

9. Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto, schimburile de ulei și reparațiile auto se vor face numai pe amplasamente autorizate,

10. Se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate. Titularul activităţii are obligaţia asigurării cu instalaţiile corespunzătoare acestui scop - instalaţii de spălare şi sistem colector de ape uzate.

11. La stabilirea programului de lucru şi de transport a materialelor necesare se vor lua măsuri de diminuare la minim a potenţialului disconfort creat locuitorilor sau obiectivelor de interes public.

12. La terminarea lucrărilor suprafeţele de teren afectate temporar de lucrările de execuţie vor fi aduse la starea iniţială.

13. În scopul conservării și protejării speciilor de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute in anexele nr. 4 A si 4 B din OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, care trăiesc în afara ariilor naturale protejate, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;

e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natura, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

14. La execuția lucrărilor se vor respecta întocmai cele menționate în memoriul de prezentare (date, parametri), justificare a prezentei decizii.

15. Se vor respecta toate măsurile și condițiile impuse prin avizul de gospodărire a apelor emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;

16. La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud şi Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu pentru verificarea conformării cu actul de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ŞEF SERVICIU 					          ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,			    CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

ing. Marinela Suciu  					        ing. Anca Zaharie

ÎNTOCMIT, 						ÎNTOCMIT,

ecolog Catrinel Dodan                                                       ing Paul Rus

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Strada Parcului, nr.20, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, Cod poștal 420035

Tel.: +4 0263224064    Fax: +4 0263223709  e-mail: office@apmbn.anpm.ro  website: http://apmbn.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679