Ministerul Mediului, Apelor și Protecției Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRIȚA - NĂSĂUD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

proiect  din 2.11.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA LECHINŢA cu sediul în localitatea Lechinţa, str. Independenţei, nr. 506, comuna Lechinţa, pentru proiectul ”Sistem de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localităţile Chiraleș, Ţigău,  Sâniacob, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în localităţile  Chiraleș, Ţigău,  Sâniacob,  domeniul public, comuna Lechinţa, județul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud cu nr. 12709/7.11.2022, cu ultima completare la nr. 13404/2.11.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 1.11.2023, că proiectul ”Sistem de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localităţile Chiraleș, Ţigău,  Sâniacob, comuna Lechința, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în localităţile  Chiraleș, Ţigău,  Sâniacob,  domeniul public, comuna Lechinţa, județul Bistriţa-Năsăud,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la punctul 10, lit. f) “construcția căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor”;

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare fiind amplasat parţial pe limita sitului ROSCI0400 Şieu Budac şi în imediata vecinătate a acestuia;

- proiectul propus intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul a parcurs etapa de evaluare iniţială şi etapa de încadrare, din analiza listei de control pentru etapa de încadrare şi din analiza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa 3 la Legea nr. 292/2018, nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus.

Anunţurile publice privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu şi privind decizia etapei de încadrare au fost mediatizate prin afişare la sediul Primăriei Lechința, publicare în presa locală, afişare pe site-ul şi la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud.

Nu s-au înregistrat observaţii/comentarii/contestaţii din partea publicului interesat pe durata desfășurării procedurii de emitere a actului de reglementare.

1. Caracteristicile proiectului

a)dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se realizează rețeaua de canalizare a comunei Lechinta care cuprinde satele Chiraleș, Țigau, Sâniacob. Apa uzată menajeră din satele Chiraleș, Țigău, Sâniacob va fi colectată și pompată către  stația de epurare proiectată.

Sistemul de canalizare menajeră va fi un sistem cu functionare mixtă, gravitațional și prin pompare acolo unde configurația terenului nu permite funcționarea gravitațională a sistemului.

Lungimea totală a infrastructurii de apă uzată menajeră în localitățile Chiraleș, Țigău, Sâniacob  este 22650 ml din care:

- 15459 ml de apă uzata este realizată din conducte de PVC, SN8 cu De 250 mm cu curgere gravitatională;

- 7191 ml conducte de refulare  sub presiune PEHD, PN10,PE 100, De 90 mm;

- cămine de vizitare 432 bucăți;

- cămine de vane (conducta de refulare)  Lxlxh=1.5 x 1.5 x 2m  în număr de 15 bucăţi;

- 9 stații de pompare;

- căminele de  racord pentru canalizare în număr de 636 bucăţi.

Repartiția acestora este:

a) localitatea Chiraleș

Lungimea totală a infrastructurii de apă uzată este L=9881ml din care:

- 7057 ml de apă uzată este realizată din conducte de PVC, SN8 cu diametrele De250mm cu curgere gravitatională;

- 2824 ml conducte de refulare  sub presiune PEHD, PE 100;

- cămine de vizitare 160 bucăți;

- căminele de racord pentru canalizare în număr de 261 bucăţi.

b) localitatea  Sâniacob

Lungimea totală a infrastructurii de apă uzată în localitatea Sâniacob  este 5319 ml, din care:

- 3680 ml de apă uzata este realizată din conducte de PVC, SN8 cu diametrele De250mm cu curgere gravitatională.

- 1639 ml conducte de refulare  sub presiune PEHD, PE 100,

- cămine de vizitare 98 bucati,

- căminele de racord pentru canalizare sunt în număr de 182 bucăţi.

c) localitatea Țigău

Lungimea totală a infrastructurii de apă uzată în localitatea Sâniacob  este 7450 ml din care:

- 4722ml de apă uzata este realizată din conducte de PVC, SN8 cu diametrele De250mm cu curgere gravitatională;

- 2728 ml conducte de refulare  sub presiune PEHD, PE 100;

- cămine de vizitare 174 bucăți;

- cămine de racord pentru canalizare sunt în număr de 193 bucăţi.

Căminele de vizitare pentru canalizare sunt în număr de 432 bucăţi în aliniamente la distanţa de maxim 60 m sau la orice schimbare de direcţie, care permit accesul la canale în scopul controlării şi întreţinerii stării acestora.

Stații pompare – SPAU-uri pe reteaua principală.

Stațiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe (1A+1R) cu capacitatea calculată în funcție de debitul colectat și de înălțimea de pompare necesară pe refulare. S-a optat pentru stații de pompare ape uzate echipate cu sisteme de  pompe  sumersibile cu rotor de tip vortex și cu automatizare în sistem SCADA.

Stația de epurare:

Capacitatea statiei de epurare este proiectata pentru 1500 LE (LE = locuitori echivalenti) și are o capacitate hidraulică de Qzi.med =180.00 m3/zi și Qzi.max=234.00 m3/zi

Principiul de bază al funcționării statiei de epurare Stainless Cleaner este epurarea biologică cu biomasă in suspensie, cu denitrificare frontală și recircularea biomasei din decantorul secundar și stabilizarea aerobă a nămolului.

Tehnologia stațiilor de epurare Stainless Cleaner concentrează etapele epurării într-o singura unitate compactă. Clădirea propusă este compusă dintr-o parte subterană reprezentată de bazinul compartimentat cu pereți din beton armat și o parte supraterană cu regim de înălțime parter, având destinația de clădire tehnologic-administrativă pentru stația de epurare.

Bilanțul teritorial include:

- suprafața împrejmuită S=1288 m2

- suprafața subsol S=185.57 m2

- suprafața parter S= 61.58 mp

- suprafața platformă S=16.28 mp

Accesul în incintă se realizează printr-un acces pietonal și un acces auto.

Alimentarea cu apă se va face din rețeaua de alimentare cu apă a localității.

Apele reziduale menajere vor fi ghidate în compartimentul de denitrificare.

În clădirea stației de epurare sunt prevăzute 3 panouri radiante de încălzire.

Etapele pentru stația de epurare sunt:

- pre-epurarea mecanică fină

- epurarea biologică cu denitrificare frontală și recirculare

- nitrificarea și stabilizarea nămolului

- decantare secundară

- deshidratarea nămolului

- măsurarea debitului influent cu un debitmetru inductiv

- măsurarea debitului efluent și a by-passului cu un debitmetru Parshall

- dezinfecție efluent cu soluție de hipoclorit de sodiu.

Pre-epurarea mecanică fină presupune dotarea cu un echipament integrat de sitare și deznisipare. În sită sunt reținute suspensiile solide mai mari decat ochiurile sitei care are o porozitate de 5 mm. Apa impreuna cu suspensiile fine trece de sita prin partea inferioara și ajunge in deznisipator. Reținerile de pe sita sunt ridicate cu ajutorul a patru perii rotative și sunt deversate într-un container. În cazul in care apa uzată conține o cantitate mai mare de grăsimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - aceasta va pluti la suprafata cilindrului de liniștire de unde poate fi indepartată, manual și depozitată într-un container special de grăsimi.

Zona de denitrificare este zona în care are loc îndepărtarea biologică a azotului din apa uzată. În condiții anoxice, populația de bacterii din nămolul activat folosesc oxigenul fixat chimic din nitrați în procesul de respirație. Astfel nitrații sunt reduși la azot molecular gazos care este eliberat în atmosferă.

Zona de oxidare – nitrificare - reprezintă zona cea mai mare a reactorului biologic în care are loc oxidarea biologică a substanțelor organice și nitrificarea ionilor de amoniac.

Vârsta nămolului este proiectata pentru a atinge peste 20 de zile (oxidare – nitrificare si stabilizarea aerobă a nămolului). Pe radierul bazinului de aerare sunt fixate elementele de aerare.

Zona de decantare - în compartimentul de oxidare-nitrificare se află un decantor secundar tip Dortmund. Intrarea apei epurate și a biomasei în suspensie în decantorul secundar se face printr-un cilindru de liniștire. Decantorul secundar este echipat cu instalație automată de îndepărtare a spumei de la suprafața acesteia și a cilindrului de liniștire.

Dezinfecția efluentului – se face prin dozare de soluție de hipoclorit de sodiu. Pompa de dozare a soluției de hipoclorit de sodiu este pornită simultan cu influentul din stație și se oprește cu o întârziere față de acesta.

Îndepărtarea fosforului din apa uzată - îndepărtarea surplusului de fosfor este realizată prin adăogarea unui coagulant (solutie de sulfat feric cu concentratie 40%) în treapta de pre-epurare mecanică, printr-o instalatie de dozare care este formata dintr-un recipient de depozitare a coagulantului, o pompa dozatoare și conducta de dozare. Pompa de dozare este controlată de un întrerupător cu timer care va fi setat în funcție de influentul din stație (program de zi si de noapte).

# Depozitul pentru nămol are menirea de acumulare și stabilizare a nămolului în exces. Bazinul este echipat cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului.

Deshidratarea nămolului – se realizează într-o instalație de deshidratare a nămolului Stainless Sacker S6. Principiul de deshidratare constă în agregarea flocoanelor de namol prin folosirea unui floculant polimeric (Praestol) care crește eficiența deshidratării nămolului. În urma deshidratării, volumul namolului este redus de 4 ori.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate:

La data prezentei un eventual efect cumulativ ar putea fi cauzat de o corelare a lucrărilor cu traficul din zonă și reabilitarea DJ 151. Factorul de mediu aer este singurul care ar putea fi afectat de un potențial impact cumulativ în faza de executie, prin generarea emisiilor rezultate în urma lucrărilor de construcție, precum și prin creșterea nivelului de zgomot specific activității. Având în vedere faptul că etapa de execuție a lucrărilor va avea o durată relativ scurtă de timp, iar suprafața afectată de lucrări va fi redusă, se preconizează un risc scăzut de generare a unui impact cumulat cu traficul, nesemnificativ.

Prin respectarea măsurilor de evitare și reducere a impactului asupra factorilor de mediu nu se va manifesta un efect cumulativ asupra factorilor de mediu.

În perioada de functionare nu va exista nicio relație cu proiecte care pot genera impact cumulativ.

c) utilizarea resurselor naturale in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversității:

La realizarea proiectului se va utiliza teren, nisip, balast, piatră spartă, apă.

Suprafața totală ce urmează a fi ocupată provizoriu este  S=22650 m2.

Suprafata totală ce urmează a fi ocupata definitiv este  S=2651 m2.

Utilități:

Alimentarea cu energie electrică este realizată prin racord la reţeaua de distribuţie a localităţii.

Alimentarea cu apă se va face din reteaua de alimentare cu apă a localității.

Apele reziduale menajere vor fi ghidate in compartimentul de denitrificare.

În clădirea statiei de epurare trebuie prevăzute 3 panouri radiante pentru încălzire. Acestea vor fi montate deasupra sitei automate cu perii, echipamentului pentru deshidratarea nămolului și pentru unitatea de preparare a floculantului. Radiatoarele vor porni in baza unor senzori de temperatură atunci când temperatura va scădea sub valoarea de 5°C. Unul dintre grupurile sanitare va fi prevazut un radior electric.

d) cantitatea si tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În perioada de realizare a proiectului se vor genera:

- deșeuri din săpăturile efectuate pentru pozare de conducte și realizare fundații – pământ și pietre;

- deșeuri rezultate de la întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport (acumulatori , anvelope, ulei de motor uzat);

- deșeuri de tip menajer.

În perioada de funcţionare a investiției vor rezulta:

- impuritățile reținute de echipamentul de sitare-deznisipare (20 t/an). Impuritatile trebuie stocate intr-un container de unde sunt transportate si depozitate conform legislatiei in vigoare.

- nămol stabilizat aerob (nămol deshidratat, 87 t/an). Nămolul deshidratat este stabilizat biologic și poate fi depozitat conform legislației în vigoare, sau poate fi utilizat ca și compost.

Deșeurile  se vor colecta selectiv  şi se vor gestiona conform prevederilor legale în vigoare.

e) poluarea şi alte efecte negative:

- în perioada realizării proiectului pot apărea emisii de praf de la manevrarea materialelor și emisii de la mijloacele de transport a materialelor, zgomot de la realizarea lucrărilor;

- aceste emisii au un caracter temporar și se pot lua măsuri pentru reducerea acestora (stropiri, program de lucru adaptat pentru execuția lucrarilor și operațiuni de transport, folosirea unor mijloace de transport performante, etc).

- în perioada de funcționare, nu vor fi surse de discomfort, zona de locuit este la distanță față de stația de epurare.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- la implementarea proiectului nu se utilizează substanţe periculoase sau tehnologii care să inducă risc de accidente;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de ex., din cauza contaminarii apei sau a poluării atmosferice): proiectul nu prezintă risc pentru sănătatea umană, a obținut Notificarea cu nr. 109/8.05.2023 de la Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud fiind în conformitate cu prevederile din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 65/24.10.2022, valabil 12 luni de la data emiterii, prelungit până la 25.10.2024, emis de Primăria Comunei Lechința, terenurile destinate proiectului constituie domeniul public al comunei Lechința..

Stația de epurare va fi localizată la intersecția DJ 115 cu Drumul comunal 27A, la 0.5 km de pârâul Dipșa și de limitele sitului. Apele uzate se varsă într-un pârâu necadastrat, ce trece prin apropierea stației și care, după aprox 500 m se varsă în pârâul Dipșa.

2.2 bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: în perioada de realizare se utilizează teren și agregate naturale, resurse existente în zonă.

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zonă umedă sau riverană;

b) zone costiere şi mediul marin –proiectul nu este amplasat în zonă costieră sau mediu marin;

c) zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în fond forestier;

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul este amplasat parţial pe limita sitului ROSCI0400 Şieu Budac şi în imediata vecinătate a acestuia;

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – proiectul nu este amplasat într-o astfel de zonă;

g) zonele cu o densitate mare a populației –proiectul nu este amplasat în zonă cu densitate mare a populație;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul nu este amplasat în peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural și arheologic.

3.Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

3.1 importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - impactul se va manifesta mai mult în faza de realizare a proiectului, se va manifesta local, doar la locul execuției săpăturilor pentru pozarea subterană a conductelor și pentru realizarea obiectivelor de la stația de epurare și de pe rețeaua de canalizare. La funcționare, impactul se va manifesta pentru factorul de mediu aer (miros, zgomot) local, pe amplasamentul stației de epurare, dar populația nu va fi afectată, zona de locuit fiind situată la aprox. 800 m de acest amplasament. Pentru realizarea proiectului a fost obținut avizul de gospodărire al apelor nr......./......2023, deci impactul este nesemnificativ.

3.2  natura impactului: - impactul este redus, nesemnificativ și local, și se manifestă în perioada de realizare a proiectului și după punerea în funcțiune a stației de epurare;

3.3  natura transfrontalieră a impactului: - proiectul nu este amplasat în apropierea zonei de frontieră;

3.4  intensitatea şi complexitatea impactului: - impactul este redus, se manifestă asupra factorului de mediu aer, apă și sol pe perioada de realizare a proiectului, iar asupra apei, și pe perioada de funcționare a proiectului;

3.5 probabilitatea impactului: - impact cu probabilitate redusa manifestat mai ales în timpul realizării proiectului și accidental (nefuncționarea stației de epurare în parametri) la funcționarea obiectivului;

3.6 debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - impactul va fi unul reversibil si temporar;

3.7  cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: impactul se poate cumula (funcție de perioada de realizare a proiectului) cu cele datorate proiectelor menționate la pct. 1.b), dar prin respectarea de măsuri impuse, impactul cumulativ va fi nedemnificativ și se va manifesta doar în perioada de realizare a proiectului.

3.8 posibilitatea de reducere efectivă a impactului:

- efectuarea lucrărilor cu utilaje și autovehicule verificate tehnic și readucerea suprafețelor de teren afectate de lucrări pe măsura finalizării acestora;

- funcționarea stației de epurare în parametri constructivi.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare fiind amplasat  parţial în situl ROSCI0400 Şieu Budac şi în imediata vecinătate a acestuia.

În conformitate cu documentația depusă, în raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar, amplasamentul proiectului se află localizat parțial în situl Natura 2000 ROSCI0400 Șieu - Budac, respectiv:

- se suprapune pe două sectoare cu limita sitului ROSCI0400 Șieu Budac: pe o distanță de 550 m, pe traseul DJ151, între localitățile Chiraleș și Lechința, si pe o lungime de 50 m, la traversarea pârâului Lechința, pe drumul comunal 27A (47.063703, 24.325341). În aceste zone, limitele sitului se învecinează cu 10 din cele 432 de cămine de vizitare prevăzute de proiect;

- subtraversarea unui apendice al sitului, pe o lungime de 50 m, peste pârâul Lechința, în zona podului din localitatea Chiraleș de pe DJ172G (47.087211, 24.315415);

- stația de epurare va fi localizată la intersecția DJ 115 cu Drumul comunal 27A, la 0.5 km de pârâul Dipșa și de limitele sitului. Apele uzate din stație vor fi evacuate într-un pârâu necadastrat, ce trece prin apropierea stației și care, după aprox 500 m se varsă în prâul Dipșa;

- din cele 9 staţii de pompare a apelor uzate menajere prevăzute de proiect cea mai aproiată de limitele sitului este SPAU3 la o distanță de aproximativ 50 m, restul fiind amplasate la distanțe cuprinse între 130 și 3200 m;

Din analiza documentației depuse și din analiza impactului în raport cu obiectivele specifice de conservare, nu rezultă un impact negativ semnificativ al proiectului asupra sitului Natura 2000 ROSCI0400 Șieu-Budac:

- prin lucrările propuse şi prin respectarea regulilor de execuție a lucrărilor și a condițiilor în care se va realiza proiectul, nu va fi afectată suprafaţa habitatelor, nu se vor fragmenta habitate de interes comunitar şi nu vor fi afectate speciile de interes comunitar pentru care au fost desemnate cele două situri, astfel că nu va fi afectată starea favorabilă de conservare a acestora;

- prin implementarea proiectului propus nu vor exista pierderi de habitate ale speciilor de interes comunitar de pești, amfibieni și vidră pentru care a fost declarat situl  ROSCI0400 Șieu-Budac și nu se va produce o izolare reproductivă a acestor specii sau a speciilor tipice care intră în compoziţia habitatelor acestora

- în zona de implementare a proiectului nu sunt prezente habitate de interes comunitar;

- în cazul mamiferului vidra (Lutra lutra) conform ultimelor studii specia a fost identificată în aproape tot situl, însă pe pârâul Dipșa nu există încă observații cu privire la prezența acesteia. Specia a fost identificată la o distanță de aproximativ 3 km față de zona în care proiectul traversează râul și de 4,5 km față de stația de epurare;

- zona pârâului Dipșa poate fi considerată un habitat potențial de hrănirea al speciei Lutra lutra, însă impactul implementării proiectului este însă nesemnificativ având în vedere că specia are un areal vast dat de teritoriile extinse,  habitatul de pe marginea drumului unde proiectul se implementează, nu este un habitat tipic de hrănire sau reproducere pentru Lutra lutra, iar impactul potențial asupra speciei este unul temporar și se va manifesta doar în perioada în care au loc lucrările;

- în cazul speciei Bombina variegata specia a fost identificată în vecinătatea râului Șieu, la marginea localităților Arcalia și Crainimăt, la o distanță de aproximativ 3 km față de zona în care proiectul subtraversează râul și de 4,5 km față de stația de epurare, astfel ținând cont de tipul lucrărilor, de situația din teren și de biologie speciei aceasta nu va fi afectată de implementarea proiectului;

- în cazul speciilor de ihtiofaună, acestea au fost identificate la diferite distanțe față de proiect, după cum urmează:

- specia Aspius aspius (aun) a fost identificată la confluența râului Someșul Mare cu râul Șieu la o distanță mai mare de 14 km față de proiect ;

- speciile Romanogobio kesslerii (petroc) și Romanogobio uranoscopus (chetrar) sunt prezente în cele două habitate acvatice curgătoare mai mari din sit (Șieu și Budac), însă nu au fost identificate în punctele de colectare din Dipșa, distanța față de proiect fiind de aproximativ 2 km față de zona în care proiectul subtraversează râul și de 3,8 km față de stația de epurare;

- speciile Barbus carpathicus (mreană vânătă), Rhodeus amarus (boarcă), Romanogobio vladykovi (porcușor de nisip) și Sabanejewia balcanica (dunăriță) sunt prezente în majoritatea habitatelor acvatice din sit, inlusiv în râul Dipșa, fiind identificate în zona de implementare a proiectului;

- un impact potențial se poate manifesta doar asupra celor patru specii identificate în zona proiectului, însă impactul va fi nesemnificativ având în vedere că lucrările prevăzute în proiect nu vor afecta populația sau habitatul speciilor, nu vor duce la apariția unor fragmentări longitudinale sau laterale ale cursului de apă, nu vor afecta structura naturală a albiei, numărul de meandre și vegetația ripariană. Lucrările nu vor fi amplasate în albia majoră sau albia minoră a râului Dipșa, acestea fiind amplasate în vecinătate, iar traversările râului suntsubtraversări prin foraj orizontal drept, fără a interveni în albia pârâului. În perioada implementării și funcționării proiectului se va urmări păstrarea a cel puțin clasa de calitate II pentru toți parametri prin efectuarea de analize a apei ;

- lucrările prevăzute în zona de suprapunere, vecinătate și lucrările la stația de epurare (inclusiv canal de deversare) pot modifica parametrii de calitate ai apei și pot produce disturbarea temporară a indivizilor, datorită încărcării temporare a apelor cu suspensii, însă impactul va fi unul temporar și nesemnificativ, având în vedre că,  în vederea minimizării impactului potențial asupra speciilor protejate de pești, lucrările care se vor desfășura în aceste zone se vor realiza în afara perioadelor sensibile ale acestora, respectiv în afara perioadei martie – iulie, perioada de reproducere a speciilor de ihtiofaună;

În vederea reduceri riscului apariției unui impact negativ și pentru menținerea obiectivelor de conservare, s-a propus aplicarea unui set de recomandări/condiții de execuție necesare a fi respectate în vederea asigurării impacturilor nesemnificative. Lucrările prevăzute în zonele de suprapunere sau aflate în vecinătatea sitului Natura2000 ROSCI0400 Șieu – Budac și lucrările la stația de epurare (inclusiv canal de deversare)  se vor desfășura în afara perioadelor sensibile pentru spciile de interes comunitar, respectiv în afara lunilor februarie – august.

Responsabilitatea implementării regulilor de execuție a lucrărilor și a condițiilor în care se va realiza proiectul asumate prin memoriu revine atât beneficiarului și cât și contractorului. Mecanismele de implementare sunt de natură legislativă și tehnică prin întocmirea corespunzătoare a caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor.

Pentru proiect, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a emis punctul de vedere favorabil prin adresa nr. 872/10.04.2023.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Conform adresei nr.13373/1.11.2023 emisă de SGA Bistrița-Năsăud, pentru proiect nu este necesară elaborarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpului de Apă (SEICA).

Condiţii de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Se vor respecta toate condițiile impuse prin Avizul favorabil cu condiții nr. ......./.......2023 emis de ANANP.

3. Se vor respecta condițiile din Avizul de gospodărire a apelor nr........./.......2023.

4.Organizarea de șantier se va realiza pe amplasamentul desemnat prin proiect.

5. Suprafețele afectate vor fi readuse la starea inițială pe măsura terminării lucrărilor.

6. Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.

7. Deşeurile menajere vor fi transportate şi depozitate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate, iar deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi specializate, autorizate pentru valorificarea lor. Colectarea deşeurilor menajere se va face în mod selectiv. Gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare

8. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor (direct pe sol, etc.) şi incinerarea lor.

9. Se vor lua toate măsurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport şi utilaje utilizate;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi a deşeurilor rezultate;

- asigurarea permanentă a stocului de materiale și dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante).

10. Autovehiculele şi utilajele folosite vor respecta normele şi prevederile privind emisiile de noxe şi de zgomot. Mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi întreţinute corespunzător, pentru a se evita emisiile de noxe în atmosferă şi scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrifianţi.

11. Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto și schimburile de ulei se vor face numai pe amplasamente autorizate.

12. Se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate.

13. La stabilirea programului de lucru şi de transport a materialelor necesare se vor lua măsuri de diminuare la minim a potenţialului disconfort creat locuitorilor.

14. La terminarea lucrărilor se vor îndepărta materialele rămase neutilizate cât şi deşeurile rezultate în timpul lucrărilor, iar suprafeţele de teren afectate de lucrările de execuţie vor fi aduse la starea iniţială.

15. La execuția lucrărilor se vor respecta întocmai cele menționate în memoriul de prezentare (date, parametri), justificare a prezentei decizii.

16. Pentru protecția biodiversității ariilor naturale protejate de interes comunitar,  a speciilor și de interes comunitar posibil prezente pe amplasamentul proiectului și a speciilor și habitatelor de interes comunitar din vecinătatea ariilor naturale protejate, se vor respecta următoarele condiții de execuție a proiectului:

- lucrările prevăzute a se desfășura în zonele de suprapunere sau aflate în vecinătatea sitului Natura2000 ROSCI0400 Șieu – Budac și lucrările la stația de epurare (inclusiv canal de deversare)  se vor realiza în afara perioadei februarie-iulie, în vederea evitării disturbării populațiilor speciilor de mamifere (Lutra lutra), amfibieni (Bombina variegata), speciilor de ihtiofaună Aspius aspius (aun), Barbus carpathicus (mreană vânătă), Romanogobio vladykovi (porcușor de nisip), Romanogobio kesslerii (petroc), Romanogobio uranoscopus (chetrar), Rhodeus amarus (boarcă), Sabanejewia balcanica (dunăriță);

- este interzisă depozitarea de materiale și afectarea sub orice formă a vecinătăţilor amplasamentului și ocuparea de suprafețe suplimentare de teren, lucrările se vor desfășura strict în perimetrul amplasamentului pentru a evita afectarea habitatelor și speciilor de interes comunitar;

- este interzisă exploatarea oricăror resurse naturale din cadrul arieu naturale protejate de interes comunitar ROSCI0400 Șieu-Budac;

- nu se vor efectua lucrări de desecare/drenare a zonelor umede din vecinătatea amplasamentului, în vederea protejării speciilor de amfibieni, și nu se vor deversa nici un fel de substanțe și/sau ape uzate neepurate în râul Dipșa în vederea protejării speciilor de amfibieni și pești pentru care au fost declarate cele două situri Natura 2000;

- nu se va defrișa/distruge/arde vegetaţia riparienă, erbacee și arbustivă existentă pe malurile râului Dipșa;

- organizarea de santier se va amenaja în afara ariei naturale protejate și la o distanță de cel puțin 50 m de albia cursurilor de apă;

- se vor umezi pe cât posibil zonele de depozitare provizorie a materiilor prime sau a deşeurilor rezultate din săpătură (în special în perioadele de secetă și cu vânt puternic) pentru evitarea transportării de către curenţii de aer a particulelor;

- este interzisă realizarea de căi noi de acces precum și circulația și parcarea utilajelor în afara amplasamentelor și a drumurilor de acces, pe suprafața ariei naturale protejate de interes comunitar aflată în vecinătate;

- deșeurile generate pe amplasament nu se vor depozita mai mult de 1 săptămână, iar depozitarea se va face în afara teritoriului ariei naturale protejate de interes comunitar (în spații conforme), în locuri în care nu pot avea acces animalele sălbatice și la distanțe mai mari de 50 m de albia râurilor și pâraielor;

- în cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activităţii, se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia mediului;

- este interzisă plantarea sau semănarea ulterioara – în scop de regenerare – a unor specii care nu sunt elementele florei locale;

- se vor monitoriza parametrii de calitate a apei în vederea păstrării a cel puțin clasei de calitate II a apei pentru protejarea speciilor de pești de interes comunitar;

17. La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud și Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu pentru verificarea conformării cu actul de reglementare, se va solicita și obține autorizația de mediu pentru funcționare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ŞEF SERVICIU 						    ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,	CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU                          ing. Marinela Suciu  					          	 ing. Anca Zaharie

Întocmit, 						          Întocmit,

ing. Csilla Hapca 					  biolog Crina Năstase

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BISTRITA-NASAUD

Adresa :STRADA Parcului, nr.20, Bistrita,  Cod . 420035, Jud. Bistrita-Nasaud

E-mail: office@apmbn.anpm.ro ; Tel. 0263 224 064; Fax . 0263 223 709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679