Ministerul Mediului Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: 00/00.00.2020

Titularul autorizaţiei: SC LABORATOR EXPERT SRL

cu sediul social în mun. Buzău, DN 2B km. 9+270-km. 9+527 (partea stângă), camera 1, jud. Buzău

Locaţia activităţii: loc. Faurei, Oras Faurei, nr. Cadastral 70406, judetul Braila (punct de lucru)

Categoria de activitate conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificata de OUG 101/2017, anexa nr.1–categoria: 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste : pct a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte , asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege

Codul CAEN rev. 2: 0147 (0124 - rev. 1) Creşterea păsărilor.

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BRĂILA

Titlul: FERMĂ DE CREŞTERE PUI DE CARNE

Data emiterii: 00.00.2020

DIRECTOR EXECUTIV,                               ŞEF  SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

Ciprian CUZMIN                                       Daniela Ligia DOBRE

ÎNTOCMIT,

Felicia RADU

CUPRINS

| Nr. crt. | Denumire capitol | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date de identificare a titularului activităţii | 3 |
| 2 | Temeiul legal | 3 |
| 3 | Categoria de activitate | 5 |
| 4 | Documentaţia solicitării | 5 |
| 5 | Managementul activităţii | 6 |
| 6 | Materii prime şi auxiliare | 8 |
| 7 | Resurse de apă, energie, gaze naturale | 9 |
| 8 | Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologie existente pe amplasament | 10 |
| 9 | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 13 |
| 10 | Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot | 13 |
| 11 | Gestiunea deşeurilor | 18 |
| 12 | Prevenirea şi manegementul situaţiilor de urgenţă | 19 |
| 13 | Monitorizarea activităţii | 20 |
| 14 | Raportări către agenţia pentru protecţia mediului | 22 |
| 15 | Obligaţiile titularului activităţii | 24 |
| 16 | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor | 26 |
| 17 | Glosar de termeni | 27 |
| 18 | Anexe | 28 |

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC Laborator Expert SRL

Sediul: mun. Buzău, DN 2B km. 9+270-km. 9+527 (partea stângă), camera 1, etaj 1, Jud. Buzău

Telefon: 0238710414/0722134689

Fax: 0238710516

E-mail: adina.bostina@avicolabuzau.ro

Număr de înmatriculare: J10/486/2009

Cod unic de înregistrare: CUI RO 8875702,

Amplasamentul activităţii: localitatea Faurei, Oras Faurei, nr. Cadastral 70406, judetul Braila (punct de lucru)

Vecinatăţile amplasamentului  :

N – teren agricol

E – drum de exploatare

S – teren agricol si SC CODINTENSIV  SRL –ferma crestere pui

V – zona CFR

# TEMEIUL LEGAL

Prevederile legislative în baza cărora a fost emisă autorizaţia integrată de mediu şi pe care titularul este obligat să le respecte în desfăşurarea activităţii sunt următoarele:

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările si completările ulterioare;

-Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, cu modificările ulterioare;

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

-Legea 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998, cu modificările ulterioare;

-Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  aprobate prin H.G. nr.123/2002;

-H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare.

# Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificata de OUG 101/2017 , inclusiv respectării măsurilor privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a factorilor mediului,  în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite,  inclusiv activităţilor de management al deşeurilor de pe amplasament.

# În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activităţilor, iar răspunderea pentru corectitudinea raportului de amplasament revine autorului.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Aveți obligația solicitării vizei anuale a autorizației de mediu, cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea/vizarea acesteia.

Autorizaţia de mediu pentru care nu se obține viza anuală îşi încetează efectele juridice.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

-Conform Anexei 1 a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, modificata de OUG 101/2017, activitatea se încadrează la pct.  6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste : pct a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege

-Conform Ordinului INS nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională activitatea se incadreaza la Cod CAEN: 0147  Creşterea păsărilor.

-Alte activitati care se desfasoara pe amplasament dar care nu intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, modificata de OUG 101/2017:

COD CAEN 0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor

COD CAEN 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

COD CAEN 4623 Comert cu ridicata al animalelor vii

Capacitatea proiectată a instalaţiei: 35.700 locuri/hala, respectiv  321.300  locuri/serie, 7 serii/an.

# Activitatea fermei este proiectata sa se desfasoare continuu, timp de 365 de zile pe an, 24 ore/zi in cate 3 schimburi, timp de 8 ore/schimb cu un numar de cca 16 angajati.

Pentru desfasurarea activitatilor titularul detine urmatoarele obiective:

-9 Halele de crestere pui de carne, fiecare cu suprafata utila de 1890.00mp cu structura metalica, cu inchiderile si invelitorile din panouri termoizolante;

- 9 buncare exterioare depozitare furaj cu capacitate de 9t;

- 2 depozite asternut (platforme betonate) cu suprafata de 600mp/depozit;

-filtru sanitar: constructie parter cu suprafata utila de 163.57mp; spatiile interioare au functiuni de vestiare pentru haine strada, dus, vestiare haine de lucru, depozit medicamente, birou admnistrativ, sala de mese, camera medic veterinar;

-2 foraje de adancime (H=145m) pentru alimentare cu apa;

-gospodaria de apa si casa pompelor:  doua rezervoare metalice, supraterane, cu capacitatea de 225mc care reprezinta rezerva de apa de incendiu si rezervor cu capacitatea de 350mc care reprezinta rezerva de apa pentru ferma; casa pompelor este o cladire pe o structura din beton armat si  zidarie, supraterana, avand pozitionate pompele la cota terenului amenajat;

-bazin de stocare ape tehnologice de 400 mc, protejat impotriva scurgerilor si infiltratiilor cu un strat de hidroizolatie sub cuva betonata, asezat pe un strat de beton de egalizare; cota maxima a nivelului de apa acumulata in bazin nu va depasi 1.5m. fata de fundul bazinului; bazinul este imprejmuit cu un gard de protectie  si maluri de pamant  care sa previna eventualele accidente;

-bazin de stocare ape pluviale cu V=48 mc, betonat, etans;

-bazin de stocare ape uzate menajere de 54 mc, betonat, etans, vidanjabil;

-bazin pentru colectare levigat de V=50 mc din beton armat,  etans vidanjabil;

-platforma de stocare si mineralizare gunoi, betonata cu suprafata utila de 1368.00 mp,  inchisa perimetral pe 3 laturi cu ziduri cu inaltimea de 2.00 m; platforma  este prevazuta cu rigola de colectare a levigatului racordata la bazinul vidanjabil de levigat de 50mc.

-camera frigorifica (container prefabricat amplasat pe platforma betonata) in interiorul careia este montata o lada frigorifica;

-cabina poarta (container prefabricat amplasat pe o platforma betonata);

-post trafo si 3 grupuri electrogene;

-3 foraje de observatie pentru monitorizarea calitatii panzei freatice;

-imprejmuire teren cu garduri de protectie;

-aleile si platformele betonate interioare realizate din beton rutier conform NE 014 -03;

-plantatie perimetrala de protectie.

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii Autorizaţiei cuprinde:

-Cerere nr. 750/02.09.2019 (nr. APM Brăila 13515/03.09.2019), pentru emiterea autorizației integrata de mediu, întocmită de S.C. Laborator Expert SRL S.R.L.;

-Formular de solicitare şi Raport de amplasament elaborate de ENI LIDIA PAULINA, persoană fizică înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 294;

-Anunţ public privind depunerea solicitării realizat de titular prin publicare timp de 10 zile începând cu data de 03.09.2019 în ziarul ’’Obiectiv-Vocea Brăilei’’si afisare de APM Braila pe sit-ul agentiei in data de 04.09.2020;

-Contract de nr. 17/27.08.2019 incheiat cu SC Prep Art Multimedia SRL (agentie de publicitate)  pentru difuzare publicitara la Radio Braila Dens FM;

-Proces verbal nr. APM Brăila 14617/23.09.2019, de verificare a amplasamentului şi a modului de delimitare/identificare a instalaţiei;

-Anunţ public privind dezbaterea publică  realizat de titular prin publicare în ziarul ’’Obiectiv-Vocea Brăilei’’, în data de 24.02.2020 si prin afisare la sediul Primariei Faurei (nr. 1171/24.02.2020);

-Anunt public privind dezbaterea publică  afisat de APM Braila pe sit-ul agentiei in data de 24.02.2020;

-Invitații la şedinţa de dezbaterea publică;

-Autorizaţie de Gospodărire a Apelor (AGA), nr. 145/27.11.2018, valabilă până la data de 30.11.2021 si Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. BR 351/2018 emise de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa”;

-Adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Brăila inregistrata la APM Braila cu nr. 7442/18.05.2020;

-Autorizaţie sanitară veterinară nr. 13/16.10.2018 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila;

-Rapoarte de incercari nr. 1619/28.06.2019, nr. 2473/13.09.2018, nr. 3396/30.10.2018 emise de Lajedo SRL;

-Contract de prestari servicii nr. 1056/20.08.2012 incheiat cu SC Aaylex Prod SRL pentru colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de pui, cu anexă la contract;

-Contract de prestari servicii nr. 59/22.01.2019 incheiat cu ANIF-Filiala Teritoriala Dunarea Inferioara pentru preluarea apelor pluviale in canalul de desecare Buzoel Sud;

-Contract de prestări servicii nr. 23/03.01.2013, încheiat cu SC Avicola Buzău SA pentru activităţi de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie;

-Contract de colaborare nr. 600/18.10.2018 încheiat cu SC Visan Martrans SRL pentru preluarea gunoiului de grajd, transportul acestora si împrăştierea pe terenurile agricole deţinute de acesta in baza Studiului pedologic si agrochimic intocmit de Oficiul de studii pedologice si agrochimice Buzau, beneficiar  SC Visan Martrans SRL;

-Contract de colaborare nr. 905/15.10.2019 incheiat cu SC Sismad Agro SRL pentru preluarea gunoiului de grajd impreuna cu levigatul  transportul a si împrăştierea pe terenurile agricole deţinute de acesta in baza Studiului agrochimic intocmit de Logos Humus SRL, beneficiar Sismad Agro SRL;

-Contract de prestare nr. 269/14.06.2017, a serviciului de salubrizare a localitatilor/agenţilor economici si vidanjarea apelor uzate, (epurate de CUP Dunarea Braila in baza Contractului de prestare a serviciului public de canalizare nr. 2257/01.04.2015), încheiat cu Serviciul Public de Salubrizare Faurei;

-Contract de presări servicii nr. 345/08.05.2014, încheiat cu SC Protect Colector SRL Buzău pentru preluarea si transportul deseurilor periculoase si nepericuloase;

-Contract de vanzare-cumparare gaze naturale nr. 3006312835/26.09.2018 incheiat cu Engie Romania SA;

-Contract de furnizare a energiei electrice nr. 3007625707/2017,  încheiat cu Engie Romania SA;

-Contract nr. 931/24.05.2013 încheiat cu SC MSD COM SRL pentru preluarea deşeurilor;

-Contract de vanzare, incheiere de autentificare nr. 4535/05.09.2017;

-Contract de cesiune a Contractului de concesiune nr. 2639/2011, autentificat sub nr. 1522/2011 de notar public Stefan Vergu, incheiere de autentificare nr. 3464/02.11.2017;

-Extrase de carte funciara nr. 32794/27.12.2017 si nr. 32804/27.12.2017 emise de OCPI Braila;

-Certificat de înregistrare seria BN, nr. 2168985/22.10.1996 şi Certificat constatator nr. 30365/09.08.2018 emise de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău;

-Completari la documentatia tehnica inregistrate la APM Braila cu nr. 185838/26.11.2019, nr. 2688/14.02.2020, nr. 5313/30.03.2020 si nr. 7579/20.05.2020;

-Fişe tehnice de securitate;

-Plan de inchidere a instalatiei si de refacere a amplasamentului;

-Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

-Planuri de situație și de încadrare în zonă a obiectivului;

-Puncte de vedere transmise de membrii CAT privind draftul autorizației integrate de mediu si inregistrate la APM Braila cu nr.: 7504/19.05.2020 – adresa Directiei pentru Agricultură Județeană Brăila; 7206/13.05.2020 – adresa Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila SA; 7387/18.05.2020 - email din din partea Primariei municipiului Brăila; 7232/14.05.2020 – email din partea Consiliului Județean Brăila; 7442/18.05.2020– adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila; 7339/15.05.2020 – Direcția Județeana pentru Cultură Brăila; 7330/15.05.2020-Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Braila.

-Decizia de emitere nr. 7654/22.058.2020 a autorizației integrate de mediu.

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Conştientizare şi instruire

# Operatorul va aplica acţiuni conştientizare ale sistemelor de instruire pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale, care să asigure că toate operaţiunile de pe amplasament nu vor determina deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu de pe amplasament sau din afara limitelor acestuia, astfel:

# constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatia integrata de mediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru,

# constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea în conditii normale si conditii anormale,

# constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare integrata de mediu,

# prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci când apar emisii accidentale,

# constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire.

# Operatorul va desfasura actiuni de constientizare si instruire a personalului potrivit  calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie (fisa de post).

# Personalul trebuie să cunoască şi să respecte instrucţiunile de lucru, normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

# Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, este instruit în acest domeniu, prin absolvirea unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia, atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol; pe panourile semnalizatoare se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate, conform Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale cu rol in planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta.

### Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

  - Responsabilităţi

# Operatorul are desemnată prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, operatorul, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, asistă persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control, punând la dispoziţia acestora evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi facilitează controlul activităţilor, precum şi prelevarea de probe (după caz).

# Operatorul este responsabil de:

# siguranţa instalaţiilor în perioada de funcţionare, cât şi în perioada de oprire printr-o întreţinere planificată și de prevenire;

# revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea preveni toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol; operatorul trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei factorilor de mediu;

# remedierea oricărui prejudiciu rezultat din funcţionarea activităţilor, cauzat vecinătăţilor sau mediului în general;

# pregătirea și intervenția în caz de urgență;

# conformarea cu legislația in domeniul mediului, cu monitorizarea factorilor de mediu şi respectarea prevederilor cuprinse în AIM.

# Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să fie accesibil în orice moment personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

# Acţiuni de control

# Operatorul va iniţia acţiuni de control şi remediere în vederea constatării neconformităţilor cu prevederile AIM.

# În cazul constatării oricăror neconformităţi operatorul are următoarele obligaţii:

# să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

# să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

# să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

# să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

# Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

# responsabilităţi;

# evidenţele de întreţinere;

# registre de monitorizare;

# rezultatele analizelor;

# rezultatele auditurilor;

# Operatorul va controla modul de funcţionare a instalaţiilor de pe amplasament şi în special a instalaţiilor pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu şi va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

# Operatorul se va asigura, prin acţiuni de control, că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât funcționarea instalațiilor să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului.

# Notificarea APM Brăila

## Operatorul este obligat să notifice APM Brăila în următoarele cazuri:

## dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

## la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii etc.;

## în cazul oricărui incident sau accident care afectează semnificativ mediul, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului și a autorității competente pentru inspecție și control la nivel local; în termen de maxim 24 ore de la producerea poluării accidentale transmite la APM Brăila, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform Anexei III la prezenta AIM; dacă este cazul se va retransmite acest raport cu  informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator; raportul privind accidentul este  parte integrantă a Raportului anual de Mediu;

## în cazul încălcării condițiilor prevăzute în AIM, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

- la oprirea/pornirea instalaţiei, cu 48 ore înainte;

- dacă apar modificări ale prevederilor actelor de reglementare care au stat la baza emiterii AIM;

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Operatorul are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate, dupa caz, în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Consumurile, natura şi modul de stocare a materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate sunt prezentate în tabelul 6.1:

Tabelul 6.1.

| Principalele materii prime/utilizari | Cantitatea utilizată la capacitatea proiectata (321.300 capete/serie) | Modul de ambalare şi depozitare |
| --- | --- | --- |
| Apa | 3895.7 mc/serie 35.600 mc/an | Gospodaria de apa |
| Furaje | 1200 t/serie | Buncare furaje |
| Asternut paie | 100 t/serie | Depozite de asternut |
| var | 100 kg/serie | Filtru sanitar |
| Medicamente /vaccinuri | 410 kg/serie | Filtru sanitar |
| Dezinfectanti | 1300 l/serie | Filtru sanitar |
| Motorina | 300 l/an | Cubitainer cu capacitatea de 1 t |
| Energie electrica | 58.681kw/serie | - |
| Gaz metan | 706.950mc/an | De la reteaua de distributie |

# RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

## 7.1.Apa

## 7.1.1 Alimentarea cu apa

Sursa de apă:  Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza din sursa subterana proprie formata din 2 foraje de adancime, amplasate in incinta obiectivului, avand urmatoarele coordonate STEREO 70: F1: X:400.875; Y:677.455 si F2:X: 400.726 ;Y:677.409; forajele sunt protejate cu cămine din beton, prevăzute cu capace metalice asigurate cu lacăte, având asigurată şi zona de protecţie sanitară.

Instalaţii de captare:

- un foraj de  adâncime, cu următoarele caracteristici: H = 145 m; Q = 5 l/s, NHs = artezian, NHd = -11 m.

- un foraj de  adâncime, cu următoarele caracteristici: H = 145 m; Q = 5 l/s, NHs = artezian, NHd = -12 m.

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile. Apa captata din sursa subterana este masurata cu apometru montat pe fiecare foraj.

- Instalatii de inmagazinare:

- rezervor cu capacitatea de 350 mc, stocare apa potabila si tehnologica;

- rezervor cu capacitatea de 225 mc,  stocare rezerva de apa pentru stingerea incendiilor;

- Instalaţii de distribuţie: distribuţia apei la utilizatorii interni ai fermei se face printr-un inel de apa format din  conducte din PEHD cu Dn = 100 mm.

Volumele de apă necesare pentru desfăşurarea activităţii sunt prezentate în tabelul 7.1.1.:

Tabelul 7.1.1.

| Categoria apei | Necesar de apă |
| --- | --- |
|  | maxim mc/zi | mediu mc/zi | minim mc/zi | Anual (mii mc) |
| Total | 74,72 | 62,27 | 51,89 | 27,27 |
| Tehnologică | 73,43 | 61,19 | 50,99 | 26,80 |
| Menajeră | 1,29 | 1,08 | 0,9 |  |

7.1.2  Evacuarea apelor uzate

- Apele pluviale colectate de pe acoperisurile halelor sunt colectate intr-un bazin betonat cu capacitatea de 48 mc. De aici sunt pompate in canalul de desecare din vecinatate, conform Acordului tehnic nr.7/24.02.2017, emis de ANIF Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Dunarea Inferioara Braila.

- Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare intr-un bazin betonat etans vidanjabil cu capacitatea de 54 mc. Periodic, vor fi vidanjate de catre SC Serviciu Public de Salubrizare Faurei SRL, conform contractului nr.264/14.06.2017.

- Apele uzate tehnologice sunt colectate într-un bazin etanş vidanjabil, îngropat, din beton armat,  cu V = 400 mc, prin intermediul unei retele de canalizare formate din  din  conducte PVC-KG Dn = 160 mm-250mm. Periodic, vor fi vidanjate de catre SC Serviciu Public de Salubrizare Faurei SRL.

- Dejectiile solide (aşternutul cu dejecţii de pasăre) va fi stocat pe o o platforma de depozitare temporara a gunoiului de grajd cu o suprafata utila de 1368 mp inchis perimetral pe 3 laturi cu pereti cu inaltimea de 2 m. Acestea vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru fermentare/stabilizare, cu respectarea prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, în baza studiilor pedologice si agrochimice întocmite.

- Levigatul colectat pe pe platforma de colectare a dejectiilor este dirijat catre un bazinul de colectare a levigatului, din beton armat cu V=50 mc. Acesta va fi vidanjat si imprastiat pe terenurile agricole in vederea fertilizarii.

Instalaţii de colectre si preepurare:

- Bazin betonat etans vidanjabil pentru stocarea temporara a apelor uzate tehnologice  V= 400 mc;

- Bazin betonat etans vidanjabil pentru colectarea si  stocarea temporara a levigatului  V=50mc;

- Bazin betonat pentru colectarea si  stocarea temporara a apelor pluviale  V=48 mc;

- Bazin betonat etans vidanjabil cu V=54 mc pentru colectarea apelor uzate menajere.

Volumele de apă uzată evacuate sunt sunt prezentate în tabelul 7.1.2.:

Tabelul 7.1.2.

| Categoria apei uzate | Volume de ape uzate evacuate |
| --- | --- |
|  | maxim mc/zi | mediu mc/zi | minim mc/zi | Anual (mii mc) |
| Menajere | 1.02 | 0,85 | 0,70 | 0,31 |
| Tehnologice | 1,83 | 1,53 | 1,27 | 0,55 |

Pentru utilizarea eficientă a apei, (conformarea cu BAT 5) in ferma s-au luat următoarele măsuri:

- sistemele de adpare sunt dotate cu contoare de apa, picuratori cu cupita recuperatoare,  echipament de clatire automata; disponibilitatea apei (ad libitum),

- la nivelul societatii se  tin evidente de intretinere in vederea verificarii, detectarii si repararii eventulalelor defectiuni aparute,

- spălarea halelor se face cu jet sub presiune, cu un consum mic de apă.

7.2    Utilizarea eficientă a energiei

Energie electrica

Alimentarea cu energie electrică se realizeaza din reteaua de distributie in baza contractului de furnizare a energiei electrice. Masurarea energiei electrice la intrare in sistemul de consum se realizeaza prin intermediul unui contor .

Consumatorii interni sunt reprezentati prin:

- Instalaţii de iluminat hale şi spaţii de lucru; iluminat extern pe timpul nopţii;

- Instalatii hale (alimentare cu furaj,  iluminare hala);

- Instalatii componente ale buncarelor de furaj (motoare buncare stoc);

- Centrala termica-partea electrică.

Consumul de energie electrica  cca 410.766 kw/an.

Pentru furnizarea energiei electrice în caz de avarii societatea dispune de  3 grupuri electrogene cu urmatoarele capacitati: doua de 600mc si unul de 400 mc, amplasate in încăperi special amenajate, închise şi cu acces restricţionat.

Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme se aplica urmatoarele masuri:

- sisteme de încălzire/răcire și de ventilație au eficiență ridicată si in hale  sistemul de iluminat este compus din 2 linii de lampi, fiecare cu cate 28 de lampi LED de 50/60 Hz, 32.5 W (conformarea cu BAT 8),

- alimentarea  cu  energie  electrica  realizeaza  pe  baza  de contract,

- punctul de transformare energie electrica este dotat cu 1 transformator cu puterea de 250kVA, fara continut de compusi bifenilpoliclorurati,

## Combustibili

##### Gazul metan care se alimenteaza prin racord de la instalatia de distributie din zona amplasamentului este utlizat la:

- incalzirea fiecarei hale cu cate 4 turbosuflante/hala prevazute fiecare cu cate un cos de evacuare a gazelor arse avand inaltimea de 2m si diametru de 150 mm. Cosurile de evacuare gaze arse sunt montate pe acoperis;

- incălzirea spatiilor administrative de la filtrul sanitar se realizează prin centrala termica Ferroli 35kw.

Motorina necesară funcţionării grupurilor electrogene este alimentată de la staţiile de distributie carburanti şi stocată în cubitainere  cu V=1mc, amplasate pe platformă betonată. Parcul auto al societăţii este alimentat de la staţiile de distributie carburanti.

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Terenul  pe care sunt amplasate halele de producţie şi anexele corespunzătoare acestora are S= 94700 mp conform contractului de vanzare autentificat sub nr. 4535/05.09.2017 si contractului de concesiune nr 2639/26.04.2011, autentificat sub nr.1522/26.04.2011, cu incheiere de autentificare nr. 3464/02.11.2017 incheiat cu Primaria Faurei.

Incinta fermei este impartita in 2 zone, curata si murdara, accesul facandu-se dupa ce se trece prin dezinfector. Dezinfectorul auto are rolul de a spala si dezinfecta total mijloacele de transport care intra in ferma. In zona carosabila este prevazut si un cantar auto.

Tehnologia de crestere a puilor de carne este crestere la sol folosind asternutul permanent de resturi vegetale asigurandu-se o densitatea medie de cca 20 capete pui/mp.

Activitatea de creştere a puilor de carne se realizează în 9 hale identice cu suprafata utila de 1890 mp/hala cu pardoseală betonată. Fiecare hala este dotata cu:

-4 linii de hranire dispuse in lungul halei  pe care sunt montate cate 182  hranitori/linie, adica un total de 728 hranitori pe hala; fiecare hala are prevazuta la exterior un buncar de otel cu o  capacitate de 9 t in care se depoziteaza furajul; acesta va alimenta un sistem transportor catre buncarasele din hale;

-5 linii de adapare cu 661 de adapatori/linie prevazute cu sistem de clatire automat; alimentatorul de apa este dotat cu contor de apa si medicator care asigura doze de medicamente pentru pui, corespunzator varstei;

-4 turbosuflante alimentate cu gaze naturale, pentru incalzire prevazute fiecare cu cate un cos de evacuare a gazelor arse avand inaltimea de 2 m si diametru de 150 mm; cosurile de evacuare gaze arse sunt montate pe acoperis;

-sistem de ventilatie: 11 ventilatoare de capacitatea  41.930 mc/h  in fronton si 6 ventilatoare de capacitate 12.000 mc/h  in coama pentru evacuarea aerului din hala si 96 clapeti si doua perdele tip rulou amplasate pe  lateralele halelor pentru admisia aerului proaspat in hala;

-sistem de racire tip pad cooling (fagure): prin intermediul unor duze aceasta spreiaza apa in pulbere final la o temperatura de cca 18 C0, asigurand o scadere a temperaturii in hala cu 4-5 C0;

sistemul de iluminat: 2 linii de lampi/hala, fiecare cu cate 28 de lampi Led de 50/60Hz, 32,5 W (56 becuri /hala).

Toate instalatiile de control electronic pentru  masurarea temperaturii, pornirea sistemului de ventilatie, sistemului de incalzire si sprayere a aerului (cand este cazul) sunt montate in holul de acces in hale.

Popularea halelor

-Transportul puilor de o zi de la statia de incubatie in halele de productie se face cu autospeciala ce apartine furnizorilor, autorizata sanitar-veterinar, prevazuta cu sursa proprie de incalzire si ventilatie, in ladite speciale.

-Introducerea puilor in hala se face la varsta de o zi,  se repartizeaza in halele pregatite corespunzator, respectand densitatile de populare; in cadrul fermei pasarile sunt crescute la sol, pe pat de crestere raspandit pe toata suprafata halei de crestere a pasarilor, distribuit in cantitate si grosime variabila, in functie de anotimp.

Cresterea puilor

-Alimentatia puilor: alimentatia puilor pe toata perioada de crestere se face cu furaj echilibrat fabricat dupa retete optimizate conform cerintelor puilor de carne;  retetele de furajare se vor fabrica in functie de varsta puilor si vor cuprinde un amestec de cereale, sroturi proteice, premix vitamino-mineral si alti aditivi furajeri, astfel incat sa se realizeze un spor mediu de 50-55 g/zi furajata; alimentatia puilor de o zi va incepe imediat; in primele 4 zile frontul de furajare se suplimenteaza cu furaje asezate pe hartie speciala, biodegradabila, ce se aseaza sub liniile de adapare; evolutia greutatii corporale a puilor de carne are loc conform unui ciclu matematic conform caruia cresterea treptata a sporului de greutate bazat pe un spor proteic atinge maximum la varsta de 42 de zile; furajele combinate vor fi aduse de la o fabrica de nutreturi combinate autorizata sanitar-veterinar si se vor depozita in buncarele exterioare de la capetele halelor; descarcarea se realizeaza pneumatic; media de consum de furaje pe serie/cap de pui este de 3,6 kg la livrare, respectiv 1,7 kg furaj pentru 1 kg carne in viu.

-Adaparea puilor se face cu adapatori tip picurator care asigura permanent apa proaspata cu temperatura de 18-200C; cu 8 ore inainte de populare se umple cu apa sistemul de adapare pentru ca apa sa poata fi incalzita la temperatura tehnologica necesara puilor; cantitatea de apa necesara este dubla fata de  cantitatea de nutrienti consumata zilnic; in sistemul de adapare este administrat si tratamentul medicamentos, prin medicator care asigură dozele de medicamente pentru pui corespunzător vârstei.

-Microclimat: temperatura are un rol important in procesul de crestere si dezvoltare; la puii mici controlul asupra temperaturii este redus, aceasta proprietate se dezvolta incepand cu ziua a 5 a de viata; cu cel putin 48 de ore inaintea popularii halelor cu pui de o zi, se pun in functiune sursele de incalzire, reglandu-se temperatura necesara; comportamentul puilor este un parametru al confortului termic: daca temperatura este prea ridicata puii se vor raspandi spre pereti, daca exista curenti de aer se vor grupa in zona opusa formarii curentilor de aer iar daca puii se simt bine acestia se raspandesc pe toata suprafata compartimentului; umiditatea relativa optima admisa in hale este de 60-80%; aceasta poate varia functie de sezon si temperatura din hala: in prima saptamana se face ventilatie fortata cu ajutorul clapetilor fara sa se porneasca ventilatoarele care pot crea curenti de aer; in perioada de vara se pornesc ventilatoarele, dar se va regla viteza curentilor de aer functie de temperatura din hale si de varsta puilor.

-Iluminatul: in prima perioada de viata (prima saptamana) intensitatea luminoasa trebuie sa fie mare, in jur de 20 lux/mp pentru ca puii sa gaseasca usor sursa de hrana si apa; iluminatul este asigurat de 2 linii de lampi/hala, fiecare cu cate 28 de lampi Led de 50/60 Hz,32.5 W/linie;  programul de iluminat al halelor va fi: in primele doua saptamani 1 ora intuneric  si 23 ore lumina si in saptamana 3-6 : 4 ore intuneric si 20 ore lumina

Depopularea halelor

Cand puii au ajuns la varsta de sacrificare sunt livrati catre un abator de pasari autorizat sanitar-veterinar; livrarea se face cu mijloace de transport speciale conform graficului intocmit de catre abator; incarcarea in mijloace de transport se face manual, respectand conditiile tehnice de manipulare.

Depozitarea gunoiului de grajd

Dupa livrarea  pasarilor se face evacuarea asternutului impregnat cu dejectiile (gunoi de grajd) mecanic cu utilaje echipate corespunzator prin usile special practicate; gunoiul de grajd este stocat pe o platforma betonata cu suprafata utila de 1368.00 mp; platforma este inchisa perimetral pe 3 laturi cu ziduri avand inaltimea de 2.00 m; platforma  este prevazuta cu drenaj levigat si racordata la bazinul de 50mc; gunoiul de grajd si levigatul dupa o perioada de de max. 6 luni in vederea fermentării aerobe şi transformării în îngrăşământ natural va fi predat fermierilor pe baza de contract (Sc Visan Martrans SRL si Sismad Agro SRL) pentru a fi administrat pe terenurile agricole cu respectarea condiţiilor din studiilor agrochimice si a prevederilor legale in vigoare.

Spalarea

Dupa golirea halelor urmeaza operatia de maturare si spalare mecanica cu apa sub presiune. Apele uzate tehnologice rezultate sunt colectate într-un bazin betonat cu V=400 mc si vidanjate de Seviciul Public de Salubrizare Faurei conform contract.

Igienizarea halelor

Igienizarea halelor cuprinde urmatoarele faze:  spalat (inmuiat)  cu detergent, dezinfectie cu solutie de dezinfectant (utilaje, pereti, ventilatoare), limpezit, retusat, uscare hala, dezinfectie pardoseala si pereti, varuit, incalzit hala, introdus asternut, dezinfectie asternut si pereti, dezinfectie coloana de distributia apei catre adapatori, dezinfectie exterior hala.

După parcurgerea acestor etape  se reia un nou ciclu de creştere.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA   POLUANŢILOR ÎN MEDIU

# Aer

-Instalaţii de ventilaţie a halelor: fiecare hala are în dotare 11 ventilatoare de capacitatea  41.930 mc/h  in fronton si 6 ventilatoare de capacitate 12.000 mc/h  in coama pentru evacuarea aerului din hala si 96 clapeti si doua perdele tip rulou amplasate pe  lateralele halelor pentru admisia aerului proaspat in hala;

-Cosuri de evacuare a gazelor arse cu inaltimea de 2 m si diametru de 150 mm aferente turbosuflantele de încălzire a halelor ce funcţionrază cu gaz metan, montate pe acoperis.

9.2     Apă

-Bazin betonat vidanjabil, cu V=54 mc pentru stocarea temporară a apelor uzate menajere.

-Bazin de betonat vidanjabil cu V=400 mc, pentru stocarea temporara a apelor uzate tehnologice, protejat impotriva scurgerilor si infiltratiilor cu un strat de hidroizolatie sub cuva betonata, asezat pe un strat de beton de egalizare.

-Bazin betonat vidanjabil cu V=50mc pentru colectarea levigatului rezultat de la platforma de stocare gunoi de grajd.

-Rigole pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale de pe platformele betonate ale fermei in bazin betonat vidanjabil cu V= 48 mc pentru stocarea temporară a apelor pluviale.

9.3   Sol

# -Platforma betonată cu suprafata utila de 1368.00 mp inchisa perimetral pe 3 laturi cu ziduri avand inaltimea de 2.00 m; platforma  este prevazuta cu drenaj levigat si racordata la bazinul de 50mc; (conformarea cu BAT 15)

-Platforme betonate interioare circulaţia mijloacelor auto şi a utilajelor de manipulare;

# 9.4     Alte dotări

# -camera frigorifica dotata cu ladă frigorifică pentru stocarea temporară a cadavrelor;

-perdea vegetală de protecţie în jurul amplasamentului;

# 10.     CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

# Aer

# Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisii si emisiile punctiforme dirijate rezultate din activitate si evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.a).

tabelul 10.1.1.a)

| Nr crt | Activitatea | Punct de descarcare a emisiilor | Poluanti | VLE (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 (mg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producere energie termica | Cosurile de evacuare ale turbosuflantelor | SO2, NOx, CO, pulberi | 35 350 100 5 |

Sursele de emisii si emisiile punctiforme nedirijate rezultate din activitate si evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.b).

Tabelul 10.1.1.b)

| Nr crt | Activitatea | Punct de descarcare a emisiilor | Poluant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crestere pui in hale | Sistemul de ventilaţie al halelor de creştere | Amoniac (NH3), metan (CH4), protoxid de azot (N2O), dioxid de carbon CO2, mirosuri (H2S), praf (pulberi sedimentabile si in suspensie, PM10,PM2,5) |
| 2 | Manipularea asternutului uzat si stocare temporara a gunoiului de grajd pe platforma betonata | Emisii difuze de suprafata | Amoniac (NH3), metan (CH4), protoxid de azot (N2O), mirosuri (H2S), (pulberi sedimentabile si in suspensie, PM10,PM2,5) |

Emisiile de poluanţi în atmosferă la limita amplasamentului, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.1.c).

Tabelul 10.1.1.c).

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE conform Legii 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Emisii difuze | La limita amplasamentului | CO | 10 mg/m3N |
|  |  |  | NO2 | 200 µg/m3N |
|  |  |  | SO2 | 350 µg/m3N |
|  |  |  | PM10 | 50 µg/m3N |

Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din halele de pasari se aplica urmatoarele masuri:

- aplicarea asternutului proaspat se realizeaza manual si alimentarea este ad libitum, (conformarea cu BAT 11),

- hala care este prevazuta la exterior  cu cate un buncar de otel etans in care se depoziteaza furajul,

- descărcarea furajelor în buncare  se realizează pneumatic si din buncare in buncarasele din hala se realizeaza mecanic,

- aprovizionarea cu furaje a halelor se realizează cu mijloace auto ale furnizorului, care intră în incintă pe poarta principală, trec prin press-ul de dezinfecţie de la intrare şi ajung in dreptul fiecarei hale.

# 10.2  Apă

# 10.2 1.  Tipuri de ape uzate şi poluanţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluanţii existenţi în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Natura apei uzate | Poluanţi emişi | Mod de colectare/stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activităţi administrative | Ape menajere | pH, suspensii, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, fosfor total, detergenţi sintetici biodegradabili | Colectate în sistemul de canalizare menajeră şi stocate temporară în bazin betonat vidanjabil de 54 mc |
| 2. | Activităţi de creştere păsări | Ape tehnologice care se vor epura la o staţie de epurare autorizată | pH, suspensii, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, fosfor total, detergenţi sintetici biodegradabili. | Colectate în sistemul de canalizare tehnologică şi stocate în bazin betonat vidanjabil de 400 mc |
| 3. | Precipitaţii | Ape pluviale | Materii totale în suspensie | Colectate prin rigolele existente pe amplasament si stocate in bazin betonat de 48 mc |

### 10.2.2.  Mod de epurare/evacuare, valorile limită admise la evacuare.

Modul de epurare/evacuare din fermă, precum şi valorile limită admise la evacuare sunt prezentate în tabelul 10.2.2.

Tabelul 10.2.2.

| Nr. crt. | Tipul apei uzate | Mod de epurare/ evacuare din fermă | Poluanţii emişi* | UM | VLE conform H.G. 352/2005 (NTPA 002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape menajere şi ape uzate tehnologice | Vidanjate de Seviciul Public de Salubrizare Faurei si epurate in staţie de epurare autorizată a CUP Dunarea Braila SA | pH | unităţi de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | suspensii | mg/dm3 | 350 |
|  |  |  | CBO5 | mg O2/dm3 | 300 |
|  |  |  | CCOCr | mg O2/dm3 | 500 |
|  |  |  | azot amoniacal | mg/dm3 | 30 |
|  |  |  | fosfor total | mg/dm3 | 5 |
|  |  |  | detergenţi sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25 |

  - Sol şi apă subterană

10.3.1  Emisii de poluanţi în sol şi apa subterană

Sursele generatoare de poluanţi şi poluanţii emişi în sol şi apa subterana sunt prezentate în tabelul 10.3.1.

Tabelul 10.3.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Factor de mediu | Poluanţii emişi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activităţi de creştere păsări | Sol | Cu |
|  |  |  | Cd |
|  |  |  | Pb |
|  |  |  | Zinc |
|  |  |  | TPH |
| 2 |  | Apă subterană | pH |
|  |  |  | CBO5 |
|  |  |  | CCO-Cr |
|  |  |  | Fosfor total |
|  |  |  | Azot total |
|  |  |  | Azotiţi |
|  |  |  | Azotaţi |
|  |  |  | Amoniu |
|  |  |  | Fosfati |
|  |  |  | Oxidabilitate |
|  |  |  | Cloruri |
|  |  |  | sulfati |

10.3.2 Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol

Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol sunt prezentate în tabel   10.3.2

Tabelul 10.3.2

| Nr. crt | Locul de prelevare | Indicator analizat | Metoda de analiza | Frecventa | Valori de referinta - Raport de incercare nr. 3396/30.10.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amonte de platforma de gunoi de grajd Cod proba 6754 | Cu | SR EN ISO 11885:2009 EPA 305 1A SR ISO 11466/99 PSL-07 ed 1, rev 2 | anual | 10,7 mg/kg s.u. |
|  |  | Cd |  |  | <0,751 mg/kg s.u. |
|  |  | Pb |  |  | 2,16 mg/kg s.u. |
|  |  | Zinc |  |  | 18,8 mg/kg s.u. |
|  |  | TPH | ASTM D 7066-04 PSL-O5 ed 4, rev 2 |  | 148 mg/kg s.u. |
| 2 | Aval de platforma de gunoi de grajd Cod proba 6755 | Cu | SR EN ISO 11885:2009 EPA 305 1A SR ISO 11466/99 PSL-07 ed 1, rev 2 | anual | 16,5 mg/kg s.u. |
|  |  | Cd |  |  | <0,75 mg/kg s.u. |
|  |  | Pb |  |  | 3,23 mg/kg s.u. |
|  |  | Zinc |  |  | 38,4 mg/kg s.u. |
|  |  | TPH | ASTM D 7066-04 PSL-O5 ed 4, rev 2 |  | <59,42 mg/kg s.u. |

1-limita de cuantificare a metodei

2-aceste activitati nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

10.3.3  Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane

Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane sunt prezentate în tabelul   10.3.3

Tabelul 10.3.3

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea de referinţă conform Raport de incercare nr. 1619/28.06.2019 | Frecvenţa de analiză | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj nr. 1 Cod proba 2472 | pH la 250C | 7,0 | semestrial | SR ISO 10523/2012 |
|  | CCO-Cr | 264 mg O2/l |  | MERSK 14895 |
|  | CBO5 | 70,00 mgO2/l |  | SR EN 1899-2/2002 |
|  | Fosfor total | <0,0652 |  | SR EN ISO 6878/2005 |
|  | Azot total | 2.50 mg/l |  | ISO/TR 11905-2/1997 |
|  | Azotiţi | 0,057 mg/l |  | SR EN 26777/2002 |
|  | Azotaţi | 6,2 mg/l |  | Merck 09713 |
|  | Amoniu (NH4+) | 0,890 m/l |  | SR ISO 7150-1/2001 PSL-04, pct. 6.5.6 |
|  | Fosfati | <0,202 mg/l |  | Merck 14543 PSL-04, ed. 5, rev. 2, pct. 6.5.13 |
|  | Cloruri | 265 mg/l |  | Merck 14543 PSL-o4, ed. 5, rev. 2, pct. 6.5.17 |
|  | Sulfati | 39 mg/l |  | Merck 14548 PSL-04, ed. 5, rev. 2, pct. 6.5.15 |
|  | Consumul chimic de oxigen (CCO-Mn) | 6,9 mg/l |  | Merck 14694 |
| Foraj nr. 2 Cod proba 2472 | pH la 250C | 7,0 | semestrial | SR ISO 10523/2012 |
|  | CCO-Cr | 270 mg O2/l |  | MERSK 14895 |
|  | CBO5 | 70 mgO2/l |  | SR EN 1899-2/2002 |
|  | Fosfor total | <0,0652 |  | SR EN ISO 6878/2005 |
|  | Azot total | 2,28 mg/l |  | ISO/TR 11905-2/1997 |
|  | Azotiţi | <0,0412 |  | SR EN 26777/2002 |
|  | Azotaţi | 8.90 mg/l |  | Merck 09713 |
|  | Amoniu (NH4+) | 0,900 m/l |  | SR ISO 7150-1/2001 PSL-04, pct. 6.5.6 |
|  | Fosfati | <0,202 |  | Merck 14543 PSL-04, ed. 5, rev. 2, pct. 6.5.13 |
|  | Cloruri | 244 mg/l |  | Merck 14543 PSL-o4, ed. 5, rev. 2, pct. 6.5.17 |
|  | Sulfati | 41 mg/l |  | Merck 14548 PSL-04, ed. 5, rev. 2, pct. 6.5.15 |
|  | Consumul chimic de oxigen (CCO-Mn) | 6,6 mg/l |  | Merck 14694 |
| Foraj nr. 3 Cod proba 2472 | pH la 250C | 6,9 | semestrial | SR ISO 10523/2012 |
|  | CCO-Cr | 259 mg O2/l |  | MERSK 14895 |
|  | CBO5 | 60 mgO2/l |  | SR EN 1899-2/2002 |
|  | Fosfor total | <0,0652 |  | SR EN ISO 6878/2005 |
|  | Azot total | 2,81 mg/l |  | ISO/TR 11905-2/1997 |
|  | Azotiţi | <0,0412 |  | SR EN 26777/2002 |
|  | Azotaţi | 6,0 mg/l |  | Merck 09713 |
|  | Fosfati | <0,202 |  | Merck 14543 PSL-04, ed. 5, rev. 2, pct. 6.5.13 |
|  | Cloruri | 253 mg/l |  | Merck 14543 PSL-o4, ed. 5, rev. 2, pct. 6.5.17 |
|  | Sulfati | 34 mg/l |  | Merck 14548 PSL-04, ed. 5, rev. 2, pct. 6.5.15 |
|  | Consumul chimic de oxigen (CCO-Mn) | 2,0 mg/l |  | Merck 14694 |

  - Zgomot si vibratii

Sursele principale de zgomot sunt sursele interne - hale de crestere pui si sursele externe pozitionate in aer liber - transportul auto.

| Sursa de zgomot | Natura zgomotului sau vibraţiei | Acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot |
| --- | --- | --- |
| Halele de crestere pui-funcţionarea ventilatoarelor | Zgomot produs de motoarele ventilatoarelor in caz de defectiuni | Intreţinere curenta, oprire si reparaţii, dupa caz |
| Trafic auto | Zgomot produs de traficul auto | Reducerea vitezei de trafic |

-Masurile conform BAT 9 sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili

-Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului se vor încadra în prevederile  STAS 10.009/2017  privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot , astfel: 65 dB pe timp de zi, respectiv 55 dB pe timp de noapte.

  - Miros

Sursele de mirosuri din ferma sunt constituite de:

- halele de crestere a puilor de unde rezulta emisii de amoniac si hidrogen sulfurat care sunt evacuate prin sistemul de ventilaţie;

- din evacuarea apelor uzate tehnologice din cadrul fermei prin retele de canalizare cu dirijare in bazin etanș vidanjabil, cu durata limitata de stationare si eliminate prin vidanjare; sistemul de colectare si de eliminare a acestor ape uzate de pe incinta conduce la emisii de mirosuri neplacute pe o perioada limitata cu concentratia acestora spre limita inferioara, aceasta fiind favorizata si de amplasamentul fermei intr-o zona deschisa.

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite din hale (conformarea cu BAT 31) în cadrul fermei se aplica urmatoarele masuri:

- ventilatie corespunzatoare in vederea mentinerii climatului favorabil cresterii puilor de carne precum si de evitare a cresterii umiditatii asternutului,-mentinerea asternutului uscat urmare a sistemului de adapare prevazut cu cupite recuperatoare.

Pentru a se reduce emisiile de amoniac provenite de la depozitarea dejectiilor solide  (conformarea cu BAT 14), depozitul utilizat pentru stocarea temporara a dejectiilor în cadrul fermei este cu trei pereti de 2m.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

In fermele de crestere a  pasarilor, principalele tipuri de deseuri  sunt gunoiul de grajd si deseurile de tesuturi animaliere. Daca in cazul gunoiului de grajd, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire, in cazul cadavrelor, mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare. Celelalte tipuri de deseuri sunt in general in cantitati nesemnificative si depind de activitatile conexe desfasurate in ferma.

Deşeurile generate de societate vor fi colectate separat conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi cu  respectarea prevederilor H. G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor  şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

# Deşeuri produse, colectate, stocate temporar

# Deşeuri nepericuloase

# Tipurile de deşeuri nepericuloase rezultate din activitatea fermei şi managementul acestora sunt prezentate în tabelul 11.1.1.

Tabelul 11.1.1

| Denumire deşeu | Cantitatea generată | Cod deşeu | Mod de gestionare /operatiuni conform anexelor din Legea 211/2011 actualizata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei | 165 t/serie | 02 01 06 | Terenuri agricole/ R10 | - | Platforma betonata |
| Deseuri de tesuturi animale | 11 t/serie | 02 01 02 | Instalatie de biogaz/ R3 | - | Camera frigorifica |
| Ambalaje de hartie carton | 20 kg/an | 15 01 01 | Prin societati autorizate/R12 | - | Spatiu special amenajat |
| Ambalaje de materiale plastice | 20 kg/an | 15 01 02 | Prin societati autorizate/R12 | - | Spatiu special amenajat |
| Deșeuri de metal | 50 kg/an | 02 01 10 | Prin societati autorizate/R10 | - | Spatiu special amenaja |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | 1,2 t/an | - | Prin societati autorizate/D5 | Pubele pe platforma betonata |

11.1.2. Deşeuri periculoase

# Tipurile de deşeuri periculoase rezultate din activitatea fermei şi managementul acestora sunt prezentate în tabelul 11.1.2

Tabelul 11.1.2

| Denumire deşeu | Cantitatea prevazută a fi generată | Cod deşeu | Mod de gestionare /operatiuni conform anexelor din Legea 211/2011 actualizata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 0,1 gk/an | 15 01 10* | - | Prin societati autorizate/D15 | Spatiu special amenajat |
| Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 50 buc/an | 20 01 21* | Prin societati autorizate/R5 | - | Spatiu special amenajat |
| Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | 25 gk/an | 18 02 02* | - | Prin societati autorizate/D15 | Spatiu special amenajat |

11.2 Deşeuri refolosite-nu este cazul

11.3 Depozitare definitivă a deşeurilor –nu este cazul

# PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1. INCADRARE

Operatorul nu intră sub incidenţa prevederilor H.G. nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

12.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE ŞI PERICULOASE

Substanţele toxice şi periculoase utilizate pe amplasament sunt prezentate in tabelul 12.2:

Tabelul 12.2

| Nr Crt | Denumirea comerciala amestecului chimic | Identificarea chimica internationala Substante chimice periculoase continute de amestec/ Continut procentual | Nr. CE | Nr. CAS | Clasificare pericol/ Fraze de risc (Conform Regulament 1272/2008/CE) | Cantitati anuale utilizate (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Clasa de pericol si categoria (Cod-uri) | Fraza de pericol (Cod-uri) |  |
| 1 | ALKAFOAM | 2-(2-butoxyethoxy) ethanol (1-10%) | 203-961-6 | 112-34-5 | Eye Irrit. 2 | H319 | 2100 |
|  |  | Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (1-10%) | 200-573-9 | 64-02-8 | Acute Tox. 4; Eye Dam. 1 | H302, H318 |  |
|  |  | Hidroxid de sodiu (1-10%) | 215-185-5 | 1310-73-2 | Skin Corr. 1A | H314 |  |
| 2 | VIROGUARD | Formaldehidă (1-10%) | 200-001-8 | 50-00-0 | Carc. 1B; Muta. 2; Acute Tox 3; Acute Tox 3; Acute Tox 3; Skin Corr. 1B; Skin Sens. 1 | H350, H341, H301, H311, H331, H314, H371 | 1400 |
|  |  | Benzalkonium chloride (1-10%) | 270-325-2 | 68424-85-1 | Skin Corr. 1C; Acute Tox. 4; Aquatic Acute 1 | H314, H302+312, H400 |  |
|  |  | Glutaraldehida (1-10%) | 203-856-5 | 111-30-8 | Acute Tox. 3; Acute Tox. 3; Skin Corr. 1B; Resp. Sens. 1 ; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1 | H331, H301, H314, H334, H317, H400 |  |
| 3 | BIOSECT | Hidrocarburi C10 aromatice, <1% naftalene (50-80%) | 918-811-1 | – | Asp. Tox. 1; STOT SE 3; Aquatic Chronic 2 | H304, H336, H411 | 350 |
|  |  | Cipermetrina 40/60, 93% (25%) | 257-842-9 | 52315-07-8 | Acute Tox. 4; Acute Tox. 4; STOT SE 3; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1 | H302, H332, H335, H400, H410 |  |
|  |  | Benzensulfonic acid (1-5%) | 932-231-6 | – | Eye Dam. 1; Skin Irrit. 2 | H318, H315 |  |
|  |  | 2-metilpropan-1-olo (1-5%) | 78-83-1 | 78-83-1 | Flam. Liq. 3; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3 | H226, H318, H315, H335, H336 |  |
| 4 | KILCOX EXTRA | Glutaraldehidă (10-30%) | 203-856-5 | 111-30-8 | Acute Tox. 3; Acute Tox 3; Skin Corr. 1B; Resp. Sens. 1; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1 | H331, H301, H314, H334, H317, H400 | 1050 |
|  |  | Benzalkonium chloride (1-10%) | 270-325-2 | 68424-85-1 | Skin Corr. 1C; Acute Tox. 4; Aquatic Acute 1 | H314; H302+312; H400 |  |
|  |  | 4-Chloro-3-Methylphenol (1-10%) | 200-431-6 | 59-50-7 | Acute Tox. 4; Acute Tox. 4; Eye Dam. 1; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1 | H312; H302; H318; H317; H400 |  |
| 5 | DESOGERME SANICHOC | Formaldehyde (10-25%) | 200-001-8 | 50-00-0 | Tox. Acuta. 3; Tox. Acuta. 3; Coroziv cutanat 1B; Sensibilitate cutanata 1; Tox. Acuta 3; STOT SE 3; Mutagenitate 2; Carcinogenitate 1B | H301 H311, H314, H317, H331, H335, H341, H350 | 2450 |
|  |  | Didecyldimethylammonium chloride (2,5-10%) | 230-525-2 | 7173-51-5 | Tox. Acuta. 4; Tox. Acuta. 4; Coroziv cutanat 1B; Cronic acvatic 2; Acut acvatic 1 | H302, H312, H314, H411, H400 |  |
|  |  | Glutaral (2,5-10%) | 203-856-5 | 111-30-8 | Tox. Acuta. 3; Coroziv cutanat 1B; Sensibilitate cutanata 1; Tox. Acuta 2, Sensibilitate respiratorie 1; Cronic acvatic 2 | H301; H314; H317; H330; H334; H411 |  |
|  |  | 2-butoxyethanol (0-2,5%) | 203-905-0 | 111-76-2 | Tox. Acuta. 4; Tox. Acuta. 4; Iritatie cutanata 2; tox. Acuta 4; Iritatia ochilor 2; Tox. Acuta 4 | H302; H312; H315; H319; H332 |  |
|  |  | Terpineol (0-2,5%) | 232-268-1 | 8000-41-7 | Iritatie cutanata 2; Iritatia ochilor 2 | H315; H319 |  |
|  |  | Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (0-2,5%) | 270-325-2 | 68424-85-1 | Tox acuta 4; Coroziv cutanat 1B; Acut acvatic 1; Cronic acvatic 1 | H302; H314; H400; H410 |  |
|  |  | Methanol (0-2,5%) | 200-659-6 | 67-56-1 | Lichid inflamabil 2; Tox. acuta 3; Tox. Acuta 3; Tox. acuta 3; | H225; H301; H311; H331; H370 |  |
| 6 | AQUAZIX PLUS | Peroxid de hifrogen (50%) | 231-765-0 | 7722-84-1 | Acute Tox. 4; Aquatic Chronic 3; Ox. Liq. 2; Skin Corr. 1A; STOT SE 1 | H302+H332; H412; H272; H314; H335 | 2100 |
|  |  | Argint (0,036-0,038%) | 231-131-3 | 7440-22-4 | – | – |  |
| 7 | RACAN | Difenacoum (0,005%) | 259-978-4 | 56073-07-5 | Acute Tox. 1; Acute Tox. 1; Acute Tox. 1; Repr. 1B; STOT RE 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1 | H300, H310, H330, H360, H372, H400, H410 | 315 |
| 8 | VAR | Hipoclorit de calciu (26,2-32,3%) | 231-908-7 | 7778-54-3 | Ox. Sol 2; Acute Tox. 4; Skin Corr. 1B; Aquatic acute 1 | H272, H302, H314, H400 | 700 |
|  |  | Hidroxid de calciu (6,8-22,4%) | 215-137-3 | 1305-62-0 | – | – |  |
|  |  | Clorura de calciu (2,5-7,5%) | 233-140-8 | 10043-52-4 | Eye Irrit. 2 | H319 |  |
| 9 | MOTORINA | Combustibil diesel (93-93,5%) | 269-822-7 | 68334-30-5 | Lichide inflamabile 3; Toxicitate acuta 4; Iritarea pielii 2; Cancerigenitate 2; Toxicitate asupra unui organ tinta specific 2; Pericol prin aspirare 1; Periculos pentru mediul acvatic 2 | H226, H332, H315, H351, H373, H304, H411 | 300 |
|  |  | Acizi grași, C16-18 şi C18-nesat., Me ester (6,5-7%) | 267-015-4 | 67762-38-3 | – | – |  |

12.3. MASURI DE PREVENIRE SI CONTROL

-Operatorul deţine documente care permit cunoaşterea naturii şi riscurilor substanţelor, preparatelor periculoase prezente în instalaţiile sale (fişele de securitate).

-Substanţele chimice toxice şi periculoase sunt stocate în spaţii (magazii) special amenajate, supravegheate, în ambalaje originale/rezervoare speciale construite şi protejate în funcţie de caracteristicile fizico-chimice ale fiecărei substanţe în parte.

-Recipienţii care conţin substanţe periculoase poartă inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire.

Operatorul trebuie să se asigure că este funcţional Planul de prevenire si combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor negative asupra mediului care se revizuieste şi actualizeaza în funcţie de condiţiile nou apărute si disponibil în orice moment pentru inspecţia autorităţilor de specialitate. În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale au fost stabilite:

- sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu,

- lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale,

- fişa poluanţilor potenţiali,

- programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale,

- componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor,

- componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale,

- lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din înregistrările scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- tipul, momentul şi durata defecţiunii,

- cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

- urmările defecţiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului,

toate măsurile iniţiate.

Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală (conformarea cu BAT 2) în cadrul fermei se aplica urmatoarele masuri:

- amplasarea halelor s-a facut tinandu-se cont de normele de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, exigentele sanitar-veterinare,etc.,

- incinta fermei este impartita in 2 zone, curata si murdara, accesul spre zona curata facandu-se dupa ce masinile trec prin rampa de spalare si dezinfectare.

- in  cadrul fermei exista intocmite: Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale cu rol in planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta, Plan de intretinere a echipamentelor si instalatiilor, Registru de evidenta a defectiunilor, Instructiuni de lucru pentru echipamente si instalatii,

- societatea detine camera frigorifica pentru depozitarea animalelor moarte.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

## Monitorizarea consumurilor in ferma: pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea tine evidenta saptamanal si/sau lunar si/sau anual (conformare BAT 29) pentru:

## consumurile de apă potabilă si tehnologică; consumul anual se raporteaza in RAM;

## consumul de energie electrică;

## consumul de gaze naturale;

## consumul de motorină;

## numărul de animale care intră și ies si care se inregistreaza in RAM;

## consumul de furaje;

## cantitate de gunoi de grajd generat  si valorificat anual, raportata în RAM.

## Monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat  (conformare cu BAT 24) se va face o data pe,  realizata prin:

## calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor, sau

## estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total.

Limitele de emisie se vor compara cu valorile BAT-AEL pe tipuri de animale.

Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, titularul a luat urmatoarele masuri (conformarea cu BAT 3 si BAT 4):

- alimentatia puilor pe toata perioada de crestere se face cu furaj echilibrat fabricat dupa retete optimizate conform cerintelor puilor de carne,

- retetele de furajare sunt fabricate in functie de varsta puilor si cuprind in amestec cereale, sroturi proteice, premix vitamino-mineral si alti aditivi furajeri, astfel incat sa se realizeze un spor mediu de 50-55 g/zi furajata,

- pe parcursul cresterii puii primesc urmatoarele retete de furaj (hranirea in mai multe etape):

-demaraj –furaj care se administreaza puilor in prima perioada de crestere si care constituie aproximativ 20 % din cantitatea de furaje a intregii perioade;

-crestere –furaj ce se administreaza puilor in perioada cea mai lunga si care constituie 60% din cantitatea de furajare a intregii perioade;

-finisare –furaj care se administreaza puilor in ultima parte a ciclului de crestere si ingrasare si reprezinta 20% din cantitatea totala de furaje ce revin pe cap de pui broiler;

- in cadrul fermei se utilizeaza enzime autorizate conform Reg CE 1831/2003 in vederea favorizarii asimilarii eficiente a nutrientilor si reducerea pierderilor prin excretie a acestor nutrienti.

## Monitorizarea emisiilor de amoniac  (conformarea cu BAT 25) se va face o data pe an,  realizata prin:

- estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere.

## estimare prin utilizarea factorilor de emisie.

Limitele de emisie se vor compara cu valorile BAT-AEL pe tipuri de animale

## Monitorizarea emisiilor in aer la limita amplasamentului

Monitorizarea emisiilor la limita amplasamentului (spre zona locuita) se va efectua conform prevederilor din t abelul nr. 13.4.

Tabelul nr. 13.4.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Emisii difuze | La limita amplasamentului | CO | semestrial |
|  |  |  | NO2 |  |
|  |  |  | SO2 |  |
|  |  |  | PM10 |  |

## Monitorizarea emisiilor in apa evacuată

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.2.1.

Tabelul nr. 13.2.1.

| Nr. crt. | Tipul apei uzate | Poluanţii emişi* | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape menajere şi ape uzate tehnologice | pH | La fiecare vidanjare |
|  |  | suspensii |  |
|  |  | CBO5 |  |
|  |  | CCOCr |  |
|  |  | azot amoniacal |  |
|  |  | fosfor total |  |
|  |  | detergenţi sintetici biodegradabili |  |

*La solicitarea APM Braila sau ABA Buzau se pot face determinari si la alti indicatori ai apelor uzate.

## Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane

## Monitorizarea calităţii solului

Monitorizarea va consta în analiza calităţii solului recoltat monte si aval de platforma de depozitare temporară a gunoiului de grajd. Monitorizarea se va face conform tabelului nr. 13.3.1.

## Tabelul nr. 13.3.1.

| Nr. crt | Locul de prelevare | Indicator analizat | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amonte si aval de platforma de gunoi de grajd | Cu | anual |
|  |  | Cd |  |
|  |  | Pb |  |
|  |  | Zinc |  |
|  |  | TPH |  |

## Monitorizarea calităţii apei subterane

Conform autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 145/27.11.2018 monitorizarea va consta în analiza calităţii apei subterane prelevate din forajele de observaţie din cele trei foraje de observaţie amplasate unul amonte si unul aval fata de platforma de depozitare a gunoiului de grajd si unul aval fata de bazinul de stocare a apelor tehnologice, semestrial. Monitorizarea se va face conform tabelului următor:

Tabel 13.3.2.

| Nr. Crt. | Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cele trei foraje de observaţie | pH | Semestrial |
| 2 |  | CCO-Cr |  |
| 3 |  | CBO5 |  |
| 4 |  | Fosfor (P+PO4) |  |
| 5 |  | Azot total |  |
| 6 |  | Azotiţi |  |
| 7 |  | Azotaţi |  |
| 8 |  | Amoniu (NH4+) |  |
| 9 |  | Fosfati |  |
| 10 |  | Cloruri |  |
| 11 |  | Sulfati |  |
| 12 |  | Consumul chimic de oxigen (CCO-Mn) |  |

## Deşeuri

## Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările ulterioare se va ţine lunar evidenţa deşeurilor produse conform prevederilor H.G. 856/2002, cu modificările ulterioare, evidenţă ce va cuprinde următoarele informaţii: tip, cod, instalaţia producătoare, cantitatea,  modul de stocare, data predării, cantitatea predată către transportator, date privind expediţiile respinse. Se va întocmi un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru verficare şi control.  Acest registru trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

- cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de coduri, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- numele transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase/nepericuloase şi locul de depozitare/eliminare.

Raportare anuală pentru evidenţa gestiunii deşeurilor generate de activităţile proprii, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, conform art. 49 din Legea 211/20111, republicată cu modificările ulterioare și cap. Note, pct. 1- art. II, alin. (2) din OUG nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (conform anexei nr. 1 la HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, până la aprobarea unui nou format de raportare).

## Monitorizare zgomot

Activităţile de pe amplasament vor respecta limitele nivelului de zgomot pentru incinte industriale conform STAS 10009/88: în timpul zilei - 65 dB (A) curba de zgomot Cz 60.

## -Monitorizarea nivelului de zgomot se va face in cazul in care apar sesizari din partea receptorilor sensibili la limita exterioară a fermei, pe latura dinspre zona locuită, pe perioada desfăşurării activităţii; măsurătorile de zgomot se vor efectua de către laboratoare acreditate.

## Monitorizare miros

Monitorizarea mirosului se va face prin efectuarea unui studiu de dispersie intocmit de o persoana juridica atestata, doar in situatia unor sesizari sau reclamantii din partea receptorilor sensibili.

## Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere existent la documentatie

# RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.

  - Raportările, frecvența și data depunerii acestora la APM Braila sunt prezentate in tabelul 14.1.

tabelul 14.1.

| Raport | Frecvenţa | Data de depunere a raportărilor |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform anexei II | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) | Anual | Până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | In maxim 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Plan de închidere a amplasamentului | - | La data producerii |
| Sesizari (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii în care s-a facut sesizarea. |
| Notificare in caz de opriri ale instalatiilor (pentru reparatii capitale), conform anexei III | Ori de câte ori apar | Cu 48 de ore înaintea opririi |

- conform art. 5 alin. (1)-(4) şi art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului nr. 91/689/CEE şi nr. 96/61/CE și a H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, operatorul va raporta la A.P.M. Brăila, până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a următoarelor:

- emisiile în aer, apă, sol, apa subterana,  a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

- transferurile în afara amplasamentului, de deşeuri nepericuloase dacă depăşesc 2000 tone/an, pentru oricare operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia operaţiilor de eliminare pentru „amendarea solului” şi „injecţie subterană de adâncime” la care se referă Art. 6, indicând “R” sau ”D”, respectiv dacă deşeul este destinat valorificării sau eliminării şi pentru transferurile transfrontieră a deşeurilor periculoase, numele şi adresa valorificatorului sau eliminatorului de deşeuri şi al amplasamentului pe care se face valorificarea sau eliminarea efectivă;

- transferurile în afara amplasamentului, a oricăror poluanţi specificaţi în Anexa II, prin apele uzate care sunt destinate epurării pentru care valoarea de prag specificată în Anexa II coloana 1 b este depaşită.

- Registrelele cerute de prezenta Autorizaţie trebuie sa fie păstrate pe amplasament şi puse la dispozitia persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

- Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor trebuie depuse la sediul A.P.M. Brăila în conformitate cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

- Operatorul trebuie să deţină un dosar la sediul unităţii, pentru informarea publicului care trebuie să conţină minimum: copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Brăila şi acesta, autorizaţia integrată de mediu (A.I.M.), formularul de solicitare, deciziile referitoare la vizarile anuale ale prezentei A.I.M., Raportările către A.P.M. Brăila, alte aspecte pe care operatorul le consideră relevante.

# OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ACTIVITĂŢII

- Respectarea urmatoarelor acte normative:

-OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările ulterioare;

-OUG nr. 68/2007, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-Ord. M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

-STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată şi rectificată;

-H.G. nr. 188/2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

-Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul M.S. nr. 119/2014, actualizat;

-Ord. M.A.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

-OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată de Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

-HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

-H.G. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

-OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

-H.G. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-OG nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2017;

-Ord. MMGA 1282/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

-Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) cu modificările şi completările ulterioare;

-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;

-Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase cu modificările ulterioare

-Regulamentul (UE) nr.142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1069/2009 al Parlamementului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care sunt destinate consumului uman;

-HG nr. 551/2018 din 17 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

-Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

-Ordinul M.A.P.P.M. nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu;

- Gestiunarea deșeurilor:

-Să prevină generarea deșeurilor.

-Să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor generate din propria activitate pentru fiecare tip de deşeu, să încadreze fiecare tip de deşeu generat în lista deşeurilor stabilită prin decizia comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora și să o transmită anual la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului.

-Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special  fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

-Deşeurile se colectează şi se stochează separat pe categorii (periculoase și nepericuloase) conform cerințelor legale specifice fiecărei categorii.

-Titularul are obligaţia să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

-Deșeurile generate se pregătesc pentru valorificare/se valorifică cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului,  numai pe bază de contract cu operatori autorizaţi

-Este obligatorie colectarea separată cel puţin a următoarelor categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă şi valorificarea prin operatori autorizaţi.

-Deșeurile care nu au fost supuse unei operațiuni de valorificare se supun  unei operaţiuni de eliminare prin operatori autorizați; eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop şi abandonarea deşeurilor sunt interzise;

-Deșeurile se transporta către operatorul economic care realizează operaţia valorificare sau eliminare numai conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul româniei.

-Să respecte cerinţele privind colectarea, transportul, depozitarea, manipularea, deşeurilor de origine animală, respectiv al subproduselor animale şi al produselor derivate de la acestea, care nu sunt destinate consumului uman, stabilite prin normele sanitare veterinare; stocarea preliminară a cadavrele se  face în condiţii de refrigerare.

-Deșeurile de ambalaje se colectează separat și se valorifică prin  operatori economici autorizați.

-Este interzisă amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv cu alte deșeuri și încredinţarea acestora în vederea eliminării prin depozitare finală.

-Echipamentele electrice și electronice din dotare, devenite deșeuri (DEEE) se predau spre valorificare unui operator de salubrizare sau unui unui operator autorizat pentru colectare/tratare DEEE.

-Mijloacele auto din dotare se vor gara numai pe suprafețe impermeabile iar intervențiile pentru întreținerea/repararea acestora se vor realiza numai prin operatori autorizați.

-Se va asigura luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate productiv sau funcţional;

-Se va asigura îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor prin desemnarea unei persoane din rândul angajaţilor proprii sau să delege aceste obligaţii unei terţe persoane;

-Se va permite accesul autorităţilor de inspecţie şi control la documentele care se referă la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor.

-Dejecţiile solide (aşternutul cu dejecţii de pasăre, mineralizate), vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru fermentare/stabilizare, cu respectarea prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, în baza studiilor pedologice si agrochimice întocmite.

- Gestionarea substanțelor/amestecurilor periculoase:

-Să ţină evidenţa strictă a cantităţilor de substanţe/amestecuri periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare.

-Pentru substanţele/produsele chimice utilizate se vor deţine fişele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH); se vor respecta prevederile din fise cu privire la utilizare, manipulare, depozitare etc.

# Monitorizarea activității:

-Toate analizele probelor prelevate pentru toţi factorii de mediu se vor efectua de către laboratoare acreditate, care utilizează metodologii în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare.

-Frecvenţa monitorizarii aşa cum este prevăzută în prezenta autorizaţie, poate fi modificată doar cu acordul scris al A.P.M. Brăila după evaluarea monitorizarii anterioare.

-Operatorul trebuie să asigure ca toate emisiile in mediu se vor incadra in limitele prevazute de prezenta autorizatie.

-Operatorul trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate la puncte de prelevare şi monitorizare prevazute in autorizatie.

-Se va asigura accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii organelor de control abilitate.

-Se va permite accesul autorităţilor de inspecţie şi control la documentele care se referă la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor.

-Inregistrarea tuturor prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii;.

- Exploatarea instalaţiei se va realiza cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie și a următoarelor prevederi generale:

-Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

-Luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

-Valorificarea sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, eliminarea cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului a deşeurilore generate, în ordinea priorităţii şi potrivit prevederilor legale.

-Utilizarea eficientă a energiei.

-Luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecinţelor acestora.

-Luarea măsurilor necesare pentru pentru readucerea amplasamentului la o stare satisfacătoare, în cazul încetării definitive a activităţii.

-Luarea măsurilor necesare pentru prevenirea generării unor cantități mari de deşeuri, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Ord. MMGA şi al Ministrului Integrarii Europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, cu modificările ulterioare.

-Recepţionarea, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, in conformitate cu normele specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (acolo unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

-Evitarea manipulării dejecţiilor în perioade defavorabile dispersiei (ceaţă, vânt puternic), când mirosul poate fi transportat pe distanţe lungi.

-Intreţinerea  perdelei vegetalede protectie.

-Aplicarea prevederilor  BREF pentru reducerea emisiilor de mirosuri, prin practicarea unor tehnici nutriţionale de reducere a conţinutului de azot şi fosfor din bălegar care conduc şi la diminuarea nivelului mirosurilor din halele de creştere şi din exteriorul acestora.

-Curăţarea zilnică și menţinerea în bună stare a căilor de acces de pe amplasament.

-Utilizarea maşinilor şi utilajelor rutiere şi nerutiere în stare bună de funcţionare şi cu toate reviziile tehnice la zi.

-Verificarea periodică a circuitelor şi bazinelor de stocare a dejectiilor, a rezervoarelor de motorină din cadrul grupurilor electrogene  în vederea depistării la timp a eventualelor scurgeri şi luarea măsurilor de remediere.

-Desfășurarea activităţilor numai pe suprafeţe betonate.

-Depozitarea cadavrelor în spaţiul frigorific până la incinerare.

-Deţinerea de substanţe de absorbţie adecvate pentru absorbţia oricărei pierderi de produs petrolier.

-Depozitarea deşeurilor numai în spaţiile amenajate special în acest scop.

-Valorificarea/eliminarea deşeurilor în conformitate cu prevederile autorizaţiei și cu prevederile legislaţiei  de mediu.

# -Respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie; în cazul aparitiei unor neconformitati fata de prevederile autorizatiei, operatorul are următoarele obligaţii:

- informarea imediată a autorității competente pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei,

- luarea imediată a măsurilor necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din prezenta Autorizaţie,

- respectarea întocmai a măsurilor suplimentare impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformitatii,

- întreruperea operării instalaţiei sau a unor părţi relevante ale acestora, până la restabilirea conformării, în cazul în care încalcarea condiţiilor din Autorizaţie reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra factorilor de mediu, până la restabilirea conformarii.

-In cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili: pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de fermă in timpul funcționarii, se vor pune in aplicare, cu respectarea prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, cu completarile si modificarile ulterioare, tehnicile BAT 12 din DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor care constau in elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (conform BAT 12), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (conform BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

-Prezentarea, la solicitarea autorității competente de protecția mediului, a tuturor informațiilor necesare în scopul reexaminării conditiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizarii emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

-Solicitarea, în urma reexaminării condiţiilor de autorizare de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, a  reactualizării autorizaţiei în următoarele situaţii:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţie sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alţi poluanţi;

- din motive de siguranţă în functionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care  prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- prevederile unor noi reglementari legale o impun;

- oricare alte situaţii considerate necesare, în mod obiectiv şi justificat de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

-În cazul producerii oricărui incident sau accident care afecteaza mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

in cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului

- să ia imediat măsurile preventive necesare prevăzute la art. 10, alin. (1), care trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

- să informeze APM Brăila şi CJGNM Brăila în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării; informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor, conform prevederilor alin. (1) se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

- în termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

- în cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, APM Brăila şi CJGNM Brăila despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

- să informeze în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului APM Brăila şi CJGNM Brăila despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de  operator,

- să acţioneze imediat pentru a controla, izola, elimina sau, în caz contrar, pentru a gestiona poluanţii respectivi şi/sau orice alţi factori contaminanţi,

- să ia măsurile reparatorii necesare, conform art. 17-19.

-Înregistrarea tuturor incidentelor care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu și luarea tuturor măsurilor pentru remedierea efectelor acestora.

-Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din înregistrările scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- tipul, momentul şi durata defecţiunii,

- cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

- urmările defecţiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului,

- toate măsurile iniţiate.

-Înregistrarea tuturor reclamaţiilor de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi detalii privind natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii.

## -Reînnoirea actelor de reglementare şi contractelor de prestări servicii la expirarea acestora, documente ce au stat la baza emiterii prezentei Autorizaţii.

## -Actualizarea Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute şi asigurarea că acesta este funcţional. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

-Notificarea APM Brăila în situaţiile prevăzute la cap. 5-Notificarea APM Brăila şi depunerea raportărilor către APM Brăila conform cap. 14-Raportări.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului

La încetarea activităţii, la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea operatorul, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. După oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- punerea în siguranţă a instalaţiei;

- oprirea alimentării cu energie electrică, combustibili şi apă industrială;

- golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- curăţarea circuitelor de ape uzate menajere şi tehnologice şi a rigolele de colectare a apelor pluviale;

- curăţarea/sau spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor, bazinelor de stocare ape uzate, a spaţiilor de stocare materii prime şi materiale;

- colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor prin firme autorizate;

- investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate înainte de începerea activităţii;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- anunţarea oricărui eveniment la A.P.M Brăila.

# Planul de închidere definitivă a instalaţiei

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi ale acesteia, operatorul trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

# Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului,

## golirea completă de conţinut potenţial periculos şi curatarea conductelor şi a rezervoarelor, după caz,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a operatorului.

## La dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor este obligatorie solicitarea şi  obţinerea acordului de mediu conform prevederilor legale în vigoare.

## Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor  afectate intr-o stare care să permită reutilizarea lor.

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului şi apelor subterane pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către autoritatea pentru protecţia mediului,emitentă, împreună cu reprezentatnţii Gărzii Naţionale de Mediu .

# GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| A.P.M. Brăila | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila |
| Administraţie locală | Primăria oraşului Făurei, Consiliul Local al oraşului Făurei, C.J. Brăila |
| Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord M.M.G.A. 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat si Prevenirea Poluării |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 şi 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 şi 22.00 |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | sat Surdila Greci, com. Surdila Greci, jud.Brăila |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

# ANEXE

# ANEXA  I - Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica și combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr.crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa (5cm) în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita normale (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Den. deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat, (t) | Valorificare, (t) | Eliminare, (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator | luna | cumulat | Agent economic eeliminator | Stoc luna |

ANEXA II -Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA III -RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ............................................. | Autorizaţie integrata de mediu nr. ...................... |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluării |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa în mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi factori |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |