Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: 00 din 00.00.2020

Titularul autorizaţiei: SC OLSUIN SRL, cu sediul social în sat Golești, comuna Golești, Complex Suintest, DJ 205 C, km 1, județul Vrancea

Locaţia activităţii: extravilan comuna Salcia Tudor, județul Brăila, Tarlaua 52, Parcela 268/3

Categoria de activitate conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa I, pct.  6.6. b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg) și

6.6. c) 750 de locuri pentru scroafe

Codul CAEN rev. 2:  0146 (0123 - rev. 1) Creşterea porcinelor

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BRĂILA

Titlul: Ferma de reproductie, selectie si ingrasare a porcilor

Data emiterii: 00.00.2020

| DIRECTOR EXECUTIV Ciprian CUZMIN | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII, Daniela Ligia DOBRE |
| --- | --- |
| ÎNTOCMIT Felicia RADU Steluta MARDALE Steluta MARDALE |

CUPRINS

| Nr. crt. | Denumire capitol | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date de identificare a operatorului | 3 |
| 2 | Temeiul legal | 3 |
| 3 | Categoria de activitate | 4 |
| 4 | Documentaţia solicitării | 5 |
| 5 | Managementul activităţii | 7 |
| 6 | Materii prime şi auxiliare | 9 |
| 7 | Resurse de apă, energie, combustibil | 10 |
| 8 | Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologie existente pe amplasament | 14 |
| 9 | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 19 |
| 10 | Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot | 22 |
| 11 | Gestiunea deşeurilor | 26 |
| 12 | Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă | 27 |
| 13 | Monitorizarea activităţii | 27 |
| 14 | Raportări către agenţia pentru protecţia mediului | 29 |
| 15 | Obligaţiile titularului activităţii | 30 |
| 16 | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor | 35 |
| 17 | Glosar de termeni | 36 |
| 18 | Anexe | 37 |

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: SC OLSUIN SRL cu sediul social in sat Golești, comuna Golești, Complex Suintest, DJ 205C, km 1, C 247, camera  9, Pavilion administrativ, județul Vrancea

Titularul autorizaţiei: SC OLSUIN SRL, cu sediul social in sat Golești, comuna Golești, Complex Suintest, DJ 205C, km 1, C 247, camera  9, Pavilion administrative, județul Vrancea

Nr. de telefon: 0237 231 300; Fax: 0237 231 304

Adresa de e-mail: office@premiumporc.com ; environmentgmexpert@gmail.com

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/345/20.05.2016

Cod Unic de Înregistrare: 24267600

Locaţia activităţii: extravilan comuna Salcia Tudor, Tarlaua 52, Parcela 268/3, județul Brăila

Suprafaţa totală de teren pe care este amplasata Ferma de reproductie, selectie si ingrasare a porcilor este de 212.176 m2, din care suprafata construita 47.882.58 mp.

Vecinatăţile amplasamentului

la nord: canal

la sud: drum exploatare

la est si vest : teren proprietate Primarie Salcia Tudor

Folosirea actuală a terenului din împrejurimile complexului constă în principal din activităţi agricole, în planul de amenajare teritorială şi urbanism a localităţii acest teren primind destinaţia de teren agricol. În zona în care este amplasat obiectivul analizat nu există zone rezidenţiale, spaţii de recreere, monumente istorice, de arhitectură sau alte zone şi obiective de interes tradiţional, public sau istoric. Pentru stabilirea situației de referință înainte de punerea in funcțiune a facilităților de separare și stocare a dejecțiilor, au fost instalate sase foraje de monitorizare a calitatii apei subterane si s-au prelevat probe de sol aminte si aval de laguna de ape uzate.

# TEMEIUL LEGAL

Prevederile legislative în baza cărora a fost emisă autorizaţia integrată de mediu şi pe care titularul este obligat să le respecte în desfăşurarea activităţii sunt următoarele:

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările si completările ulterioare;

-Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, cu modificările ulterioare;

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

-Legea 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998, cu modificările ulterioare;

-Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  aprobate prin H.G. nr.123/2002;

-H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare.

# Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificata de OUG 101/2017 , inclusiv respectării măsurilor privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a factorilor mediului,  în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite,  inclusiv activităţilor de management al deşeurilor de pe amplasament.

# În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activităţilor, iar răspunderea pentru corectitudinea raportului de amplasament si a formularului de solicitare revine autorului.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Aveți obligația solicitării vizei anuale a autorizației de mediu, cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea/vizarea acesteia.

Autorizaţia de mediu pentru care nu se obține viza anuală îşi încetează efectele juridice.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

-Conform Anexei 1 a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, modificata de OUG 101/2017, activitatea se încadrează la

- pct. 6.6. b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg) și

- pct. 6.6. c) 750 de locuri pentru scroafe.

Activitate IED:

Cod CAEN 0146 -  Creşterea porcinelor.

Activităţi non IED conexe:

CAEN 0162 – Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

CAEN 3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

CAEN 4611 – Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

CAEN 4623 – Comerţ cu ridicata al animalelor vii

CAEN 8122 – Activităţi specializate de curăţenie

CAEN 8129-Alte activitatio de curatenie

➢Coduri NOSE-P (Ord MAPM 1144/2002): 110.05 - Instalaţii pentru creşterea porcilor (> 2.000 capete);

➢Coduri SNAP 2 (Ord MAPM 1144/2002): 1005 - Managementul dejecţiilor animaliere (întreg grupul).

Capacitatea proiectată a instalaţiei:

Hala nr.1 – 1630 loc. scroafe,

Hala nr. 2 – 1630 loc. scroafe,

Hala nr. 3 – 1407 loc. scroafe, 57 scroafe in izolare (bolnave ), 11 vieri de incercare,

Hala nr. 4 -  650 loc. scroafe sau scrofite inseminate in boxe individuale,

Hala nr. 5 -  650 loc. scroafe sau scrofite inseminate in boxe individuale,

Hala nr. 6 – 1680  loc. tineret intarcat de 10-20 kg,

Hala nr. 7 – 1900 loc. scroafe prasila (femele selectionate spre reproductive),

Hala nr. 8 –1900 loc. scroafe prasila (femele selectionate spre reproductive)

Hala nr. 9 – 186 loc. vieri.

Total: 11701 din care:

-matca reproductie: 6024 loc. scroafe sau scrofite  inseminate

-vieri incercare 11 loc.,

-vieri reproductie 186 loc.,

Produsii rezultati:

-porc tineret 10-20 kg -1680 loc.,

-scroafe prasila (femele selectionate pentru reproductive) - 3800 loc.

Dotări pentru desfasurarea activitatilor pe amplasament operatorul detine:

-hale pentru porci:

-2 hale gestație comună (H1 si H2), cu suprafata construita de 4286,40 mp/hala, cu 2 compartimente/hala (C1 si C2), C1 cu 36 boxe si C2 cu 38 boxe;

-1 hala de inseminare (H3), cu suprafata construita de 4376,90 mp cu 12 comparimente (C); C1-C10 cu 140 de boxe fiecare, C11 cu16 boxe pentru carantina, iar C12 cu11 boxe;

-2 hale de maternitate (H4 si H5), cu suprafata construita de 4341,15 mp/hala, cu cate 5 compartimente, fiecare compartiment cu 650 de boxe;

-1 hala de tineret < 10 kg (H6), cu suprafata construita de 1638,10 mp, cu 4 compartimente, fiecare cu 2 boxe;

-2  hale (H7 si H8), de femele selectinate pentru reproductie sau numai o hala de femele selectinate pentru reproductie si o hala de ingrasatorie fiecare cu suprafata construita de 1733,00 mp; H7 cu 4 compartimente, fiecare cu 16 boxe; H8 cu 12 compartimente, C1-C10 fiecare cu 6 boxe, C11 cu16 boxe iar C12 cu11 boxe;

-1 hala de vieri (H9) cu suprafata construita de 1817,00 mp, cu 3 compartimente (din care 1 compartiment pentru carantina), fiecare cu 62 boxe.

Halele sunt dotate cu: sistem de furajare, sistem de adapare si sistem de ventilatie.

-Filtru sanitar, spații administrative si sistem de stocare furaje (in cadrul H6), (vestiare, grupuri sanitare, dusuri, bucatarie, oficiu, sala de mese, depozit); sistemul de stocare furaje se compune din 12 silozuri de 24 mc/siloz si un siloz de 3,5 mc, echipamente pentru descarcare in, si din silozuri cu echipamente de transport furaje spre compartimentele din halele H1-H7. Hala H 8 se alimenteaza din 2 silozuri de 18mc/siloz si un siloz de 3,5 mc iar H 9 se alimenteaza din 2 silozuri de 9 mc toate amplasate in exteriorul halelor.

-Gospodăria de apă: trei foraje de adâncime cu H=90 m, rezervor de stocare apa suprateran de 200 mc dotat cu sistem de pompare (1+1), Q=30mc/h si retea de distributie a apei cu L=1200m.

-Sistem de colectare, transport, stocare/procesare dejectii (amestec de dejectii si apa uzata tehnologica), format din:

-canale si conducte de colectare a dejectiilor amplasate sub pardoseala halelor;

-bazin îngropat betonat etanş de 100 mc, dotat cu electropompe submersibile pentru drenaj cu debit de refulare variabil cu Q = 20-190 mc/h, pompa de caldura (pentru halele H4, H5 si H6) si staţie de pompare dejectii,

-conducta de transport dejectii, de 730 m in bazinul de stocare de 416,60 mc (din beton armat, prevăzut cu mixer si pompă submersibilă cu tocător),

-2 separatoare de tip Bauer (40 mc/oră), din care unul de rezerva, montate într-o incintă carcasată care separa dejectiile solide de dejectiile lichide;

-platformă betonata pentru stocarea dejectiilor solide de cca. 1.000 mp și cca 3.000 mc, cu pereți din beton armat de 3 m, zonă de acces si pante de scurgere a apelor pluviale catre bazinul de colectare dejecții,

-bazin din beton armat pentru stocarea dejectiilor lichide de cca. 22 mc,

-laguna semi–îngropată pentru stocarea dejectiilor lichide de cca. 19.500 mc, etanşeizată cu membrană geotextilă electrosudabilă, acoperită cu o membrană geotextilă electrosudabilă, rezistentă la UV, pe care sunt  montate supape de dispersie a acumulărilor de gaze; de asemenea, laguna este prevăzută cu:

- sistem de golire (format din bazin betonat de cca 80 mc, conductă și pompă montată în bazin),

- sistem de barbotare pentru mixarea conţinutului lagunei, (format din țevi PEHD de cca. 280 m, montate perimetral, la partea superioară a taluzului și pompă de volum mare),

- sistem de avertizare a eventualelor scurgeri în taluz (deteriorarea membranei), format din țevi din PVC de cca. 48 m, montate în taluz și pe fundul lagunei,

- scări de evacuare de urgenţă.

-Incinerator și spații anexă la incinerator: incinerator tip Volkan 1000, cap. de încărcare 900-1.200 kg, combustibil - GPL asigurat din rezervor tip Skid de 5 mc; spatii anexa: incintă depozitare cenușă de 17,10 mp, cameră frig de 6 mp si capacitatea de stocare de cca. 3.000 kg, cameră necropsie de 9 mp, grup sanitar de 4,50 mp; platformă pentru spălare tomberon de 18,00 mp.

-Alte dotări:

-instalatie de stocare si distributie motorina de 10 mc pentru consumul intern,

-instalatie de stocare si distributie  GPL de 900-1200 kg, pentru functionarea incineratorului,

-post trafo PCTZ de 1000 KVA in zona H6,

-2 generatoare de curent  400 kw, fiecare cu rezervor de motorina incorporat de 700 l,

-cântar pod bascula de 60 t si cabina aferenta;

-dezinfector rutier;

-bazine betonate vidanjabile de 30 mc, respectiv 9 mc pentru colectarea apelor uzate menajere,

-retea de conducte perforate din PVC si panta de scurgere pentru ape drenate si ape pluviale, descarcate in bazin din beton armat subteran de cca 120 mc, cu evacuare in canalul de desecare riveran,

-6 foraje de monitorizare calitate ape subterane (trei in zona halelor si trei in zona lagunei),

-containere metalice pentru prefiltru sanitar, respectiv pentru depozitarea de materiale diverse,

-platforme betonate de 4060 mp,

-alei pietonale de 470 mp,

-alei carosabile betonate de 5860mp,

-strat de piatra intre hale – S=24450 mp,

-imprejmuire de biosecuritate din plasa sudata cu L= 270 ml,

-imprejmuire de biosecuritate suplimentara din plasa sudata  cu L= 1120 ml,

-imprejmuire de exterioara din plasa sudata cu L = 1370 ml,

-perdea vegetala de protectie pe latura de nord-vest a amplasamentului in directia satului Gulianca.

-Echipamentele mobile și mijloace de transport:

-incărcător telescopic JCB;

-remorca auto 750 kg;

-transportator cereale remorcă 3 m3;

-Dacia Duster Laureate 1.5 dCI 110CP 4x4;

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii Autorizaţiei cuprinde:

-Cerere înregistrată la APM Brăila cu nr. 15341/03.10.2019, pentru emiterea Autorizației integrate de mediu, întocmită de SC OLSUIN SRL.

-Formular de solicitare și Raport de amplasament elaborate de Environment Gm Expert SRL, administrator Mirela Guzu persoană juridică înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 570 – www.mmediu.ro;

-Anunţ  public privind depunerea solicitării apărut în ziarul ”Obiectiv Vocea Brailei”, publicat timp de 10 zile începând cu data de 27.09.2019 Brăilei’’si afisare de APM Braila pe sit-ul agentiei in data de 07.10.2019;

-Contract de publicitate (radio) nr. 4066/27.09.2019 încheiat cu Media Grup bService International SRL privind difuzarea pe postul KS FM Braila a anunţului public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației Integrate de Mediu.

-Certificat de inregistrare sedia B, nr. 3288357 emis de ORC de pe langa Tribunalul  Vrancea la data de 31.07.2008.

-Certificat constatator  eliberat la data de 22.08.2018 de ORC de pe langa Tribunalul Vrancea în baza declarației pe propria răspundere nr 26874/20.08.2018.

-Procese verbale APM Brăila nr. 17058/04.11.2019 de verificare a amplasamentului si a modului de delimitare/identificare a instalaţiei, respectiv nr. 2803/18.02.2020 încheiat la verificarea finalizarii lucrarilor proiectului „Demolare 2 corpuri de cladire (C4, C5), renovare echipare si extindere hală existentă de creștere a porcilor si realizare imprejmuire” (hala de vieri).

-Anunţ public privind dezbaterea publică apărut în ziarul ”Infobraila”, publicat în data de 27.02. 2020, „Obiectiv Vocea Brailei” in data de 28.02.2020, la sediul Primariei Salcia Tudor in 27.02.2020, la sediul administrativ al societatii in data de 27.02.2020.

-Anunt public privind dezbaterea publică  afisat de APM Braila pe sit-ul agentiei in data de 27.02.2020;

-Invitații la şedinţa de dezbaterea publică.

-Indrumar ANPM Bucuresti nr. 1/1456/20.03.2020 inregistrat la APM Braila cu nr. 4876/20.03.2020 privind modalitatea de desfasurare a sedintelor de dezbatere publica pe perioada starii de urgenta instituia prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020.

-Autorizaţie de gospodărire a apelor (AGA) nr. 149/06.11.2019, modificatoare a Autorizatiei de gospodărire a apelor nr. 37/28.03.2018 valabilă până la data de 31.03.2021, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa”.

-Act aditional la Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. BR 728/2016 eliberat de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa”.

-Autorizatie zootehnica de functionare nr. 69/10.06.2019 emisa de Ministerul agriculturii si Dezvoltarii Rurale-Agentia Nationala pentru Zootehnie „Pr. Dr. G. K. Constantinescu” pentru autorizarea Centrului de colectare, prelucrare, depozitare si comercializare a materialului seminal de vieri.

-Autorizaţie sanitară veterinară NR-RO-BR-026-INCP/2/19.09.2018 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila pentru Incinerator de capacitate mica  (<50kg/ora).

-Autorizaţie sanitară veterinară nr. 15/23.11.2017 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila pentru Exploatatie comerciala pentru cresterea si reproductia porcinelor.

-Autorizaţie sanitară veterinară nr. 17/19/12/2018 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila pentru Unitate din domeniul reproductiei si selectiei –centru de recoltare material seminal suine.

-Autorizatie sanitar veterinara nr. 11/13.12.2019 emisa de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila pentru Unitate specializata care asigura servicii de DDD.

-Certificate de calificare profesionala nr. 136/17.02.2020 (Dumitrascu M. Costel-Cosmin) si nr. 142/17.02.2020 (Manolachi N. Adi-Ionut) –agenti dezinfectie deratizare dezinsectie.

-Notificare nr. 49/21.02.2020 inregistrata la APM cu nr. 3204/24.02.2020, privind certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate, conform Ord. Min. Sanatatii nr. 1030/2009 modificat si completat prin Ord. M.S. nr. 251/2012 si Ord. M.S. nr. 1182/2012, emisa de Directia de Sanatate Publica Braila.

-Proces verbal de constatare nr. 87/18.02.2020 intocmit de reprezentanti ai Serviciului de control in sanatate publica din cadrul Directiei de Sanatate Publica Braila.

-Fişe tehnice de securitate pentru substante periculoase folosite.

-Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

-Plan propriu de biosecuritate al fermei SC Olsuin SRL –punct de lucru Gulianca, comuna Salcia Tudor.

-Plan de situație și plan de încadrare în zonă a obiectivului.

-Punct de vedere emis de Biroul Calitatea Factorilor de Mediu  nr. 6665/30.04.2020.

-Punct de vedere emise de Serviciul Monitorizare si Laboratoare nr. 6425/224.04.2020.

-Completări depuse la documentație cu adresele înregistrate la APM Brăila cu nr. 17452/07.11.2019 (exemplarele corecte ale Formularului de solicitare și Raportului de amplasament), nr. 17895/14.11.2019, nr. 1996/05.02.2020, nr. 2775/17.02.2020, nr. 2803/18.02.2020, nr. 3204/24.02.2020, nr. 3611/02.03.2020, nr. 5021/24.03.2020, nr. 5163/26.03.2020, nr. 5374/31.03.2020, nr. 6402/23.04.2020, nr. 7540/20.05.32020.

-Declaratie pe propria raspundere nr. 86/24.02.2020 inregistrata la APM Braila cu nr. 3238/25.02.2020 data de Iorgulescu Adria Director adjunct al SC Olsuin SRL, privind conformarea lucrarilor sistemului de colectarea si evacuare a dejectiilor cu proiectul tehnic si cu actele de reglementare emise din punct de vedere al protectiei mediului.

-Solicitare facuta de SC Olsuin SRL nr. 52/06.02.2020 inregistrata la APM Braila cu nr. 2112/06.02.2020 privind stadiul procedurii de reglementare.

-Contract de vanzare-cumparare, incheiere de autentificare nr. 2158/06.04.2017.

-Extras de carte funciara pentru informare –carte funciara nr. 75059 Salcia Tudor.

-Contract de furnizare energie electrica consumator eligibil nr. AVA186MN/10.09.2019 incheiat cu Getica 95 Com SRL.

-Contract de prestari servicii nr. 225/02.04.2015 incheiat cu Agro Investment Moldova SRL.

-Contract de furnizare nr. 161/26.02.2019 incheiat cu II Moroiu Constantin si Studiu agrochimic al teritoriului  intocmit de SC Cartare Agrochimica SRL pentru II Moroiu Constantin, inregistrat la Braila cu nr. 2405/12.02.2020.

-Contract de servicii publice de salubrizare pentru agenti economici nr. 360/15.09.2019, incheiat cu SC Atmedut Serv SRL.

-Contract de prestari servicii nr. 191/22.07.2019 incheiat cu SC Enal Petricris SRL.

-Contract privind efectuarea serviciilor de vidanjare nr. 185/31.10.2019, incheiat cu SC Sevicii Ecologice Negrea SRL.

-Contract de prestari servicii nr. 603/27.05.2016 cu act aditional actualizat in 22.04.2019, incheiat cu SC protect Colector SRL.

-Puncte de vedere transmise de membrii CAT privind draftul autorizației integrate de mediu si inregistrate la APM Braila cu nr.: 7100/11.05.2020 - adresa Directiei de Sanatate Publica Braila; 7340/15.05.2020 si 7393/18.05.2020– adresele Directiei Judetene pentru Cultura Braila; 7205/1305.2020 – adresa Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila SA; 7135/12.05.2020-adresa Sistemului  de Gospodarire a Apelor Braila;  7387/18.05.2020 - email din din partea Primariei municipiului Brăila; 7547/20.05.2020 – email din partea Consiliului Județean Brăila;– 7500/19.05.2020-adresa Directiei pentru Agricultura a Judetului Braila;

-Decizia de emitere nr. 7655/22.05.2020 a autorizației integrate de mediu.

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Conştientizare şi instruire

# Operatorul detine fișe individuale de instructaj pentru protecția muncii și PSI, personalul fiind instruit conform următoarelor acte legislative/instrucțiuni:

# Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006;

# Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii securității și sănătății în muncă;

# HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

# Instrucțiuni de securitate a muncii pentru activități specifice din cadrul unității.

# Suplimentar, programul de instruire a personalului se realizează din 6 în 6 luni, cu procese verbale de instruire, cu începere la 2 luni de la emiterea autorizației integrate de mediu, instruirea personalului relevant axându-se pe următoarele aspecte:

# cerințele Autorizației integrate de mediu,

# efectele potențiale ale activității asupra mediului, în condiții normale și anormale de funcționare;

# raportarea abaterilor;

# prevenirea emisiilor accidentale și luarea măsurilor de reducere a efectelor atunci când acestea se produc.

# Operatorul va realiza acţiuni de conştientizare ale sistemelor de instruire si pentru personalul contractant si cei care achizitioneaza echipament si materiale, care să asigure că toate operaţiunile de pe amplasament nu vor determina deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu de pe amplasament sau din afara limitelor acestuia.

# Operatorul va realiza actiuni de constientizare si instruire a personalului potrivit  calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie (fisa de post).

# Personalul trebuie să cunoască şi să respecte instrucţiunile de lucru, normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

# Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, este instruit în acest domeniu, prin absolvirea unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

# Personalul de exploatare cunoaște și respectă prevederile reglementărilor relevante privind creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor.

# Personalul echipei de mentenanță este experimentat în domeniul reparării și întreținerii echipamentelor.

# Managementul societății, responsabilul cu protecția mediului și personalul de exploatare sunt instruiți și au alocate responsabilități specifice privind planificarea și gestionarea situațiilor de urgență.

### Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia, atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol; pe panourile semnalizatoare se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate, conform Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale cu rol in planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta.

### Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

  - Responsabilităţi

# Operatorul are desemnată prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, operatorul, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, asistă persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control, punând la dispoziţia acestora evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi facilitează controlul activităţilor, precum şi prelevarea de probe (după caz).

- Operatorul, prin personalul de conducere va analiza performanța de mediu – conform cerințelor autorizației integrate de mediu, măsurile de prevenire a accidentelor, sesizările locuitorilor din vecinătate, respectarea codului de bună practică agricolă la împrăștierea dejecțiilor solide si lichide. Rezultatele acestei analize vor fi documentate într-un raport scris.

# Operatorul este responsabil de:

# siguranţa instalaţiilor în perioada de funcţionare, cât şi în perioada de oprire printr-o întreţinere planificată și de prevenire;

# revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea preveni toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol; operatorul trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei factorilor de mediu;

# remedierea oricărui prejudiciu rezultat din funcţionarea activităţilor, cauzat vecinătăţilor sau mediului în general;

# pregătirea și intervenția în caz de urgență;

# conformarea cu legislația in domeniul mediului, cu monitorizarea factorilor de mediu şi respectarea prevederilor cuprinse în AIM.

# Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să fie accesibil în orice moment personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

# Acţiuni de control

# Operatorul va iniţia acţiuni de control şi remediere în vederea constatării neconformităţilor cu prevederile AIM.

# În cazul constatării oricăror neconformităţi operatorul are următoarele obligaţii:

# să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

# să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

# să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

# să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

# Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

# responsabilităţi;

# evidenţele de întreţinere;

# registre de monitorizare;

# rezultatele analizelor;

# rezultatele auditurilor;

# Operatorul va controla modul de funcţionare a instalaţiilor de pe amplasament şi în special a instalaţiilor pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu şi va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

# Operatorul se va asigura, prin acţiuni de control, că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât funcționarea instalațiilor să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului.

# Notificarea APM Brăila

## Operatorul este obligat să notifice APM Brăila în următoarele cazuri:

## dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

## la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii etc.;

## în cazul oricărui incident sau accident care afectează semnificativ mediul, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului și a autorității competente pentru inspecție și control la nivel local; în termen de maxim 24 ore de la producerea poluării accidentale transmite la APM Brăila, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform Anexei III la prezenta AIM; dacă este cazul se va retransmite acest raport cu  informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator; raportul privind accidentul este  parte integrantă a Raportului anual de Mediu;

## în cazul încălcării condițiilor prevăzute în AIM, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

- la oprirea/pornirea instalaţiei, cu 48 ore înainte;

- dacă apar modificări ale prevederilor actelor de reglementare care au stat la baza emiterii AIM;

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Consumurile, natura şi modul de stocare a materiilor prime/materialelor auxiliare/combustibili utilizate în procesul de producţie, la capacitate maximă, sunt prezentate în tabelul 6.1:

Tabelul 6.1.

| Nr. crt. | Materii prime/materiale utilizate în activitate | Cantitatea utilizată la capacitatea proiectata (max.11701 locuri) | Modul de ambalare şi depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | furaje concentrate | 8000 t/an | Stocare în silozurile aferente halelor de producție |
| 3 | vitamine, vaccinuri, antibiotice | cca 150 l/an | farmacia veterinară |
| 4 | dezinfectanţi | 1800 l/an | în ambalajul furnizorilor: -bidoane plastic, depozitarea acestora se face intr-o magazie in incinta fermei |
| 8 | motorină | 10.000 l/an | statie Diesel (rezervor metalic subteran cu capacitatea de 10 mc) si revervoarele generatoarelor de curent electric |
| 9 | GPL | 50.000 l/an | - rezervor metalic cu capacitate 900-1200 kg pentru incinerator |
| 10 | energie electrică | 2000 MWh/an | -asigurata de Getica 95 Com SA |

# RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

## Apă

## Alimentarea cu apă potabilă (conform AGA 149/06.11.2019)

Instalaţii de captare: captarea apei se face din 3 foraje de medie adâncime amplasate în incinta fermei cu următoarele caracteristici tehnice:

Forajul F1:  H = 90 m; Nst=artezian +2,40m, Nd exp= - 5,93 m, Q exP=1,6 l/s.

Forajul F2:  H = 90 m; Nst=artezian +2,40m, Nd exp= - 2,32 m, Q exP=1,6 l/s .

Forajul F3: H =90 m, Nst= artezian +2,40m, Nd exP= -5,92m, Q exP=1,6 l/s

Forajele sunt echipate cu câte o pompă submersibilă, cu Q = 6 m3/h si H = 40 mCA.

Instalaţii de tratare: nu este cazul.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei: aducţiunea apei se face printr-o conductă din PEHD, cu Dn = 90 mm şi L = 40m cu înmagazinare în rezervor metalic suprateran de 200 mc.; in interiorul halelor sunt montate cate un bazin din mase plastice de 1mc.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile: distribuţia apei de la rezervorul aerian la consumatorii interni, se face prin intermediul unei conducte din PEHD cu Dn = 63-32-25 mm şi L = 1200 m; pomparea apei la consumatori se face printr-un grup de pompare format din doua pompe centrifuge de suprafata in sistem hidrofor cu vase de expansiune (2X1000 l), cu debit de 30 mc/h.

Apa pentru stingerea incendiilor se asigura din rezervorul de 200mc, rezerva intangibila pentru stingerea incendiilor fiind de 100mc.

Volumele de apa autorizate pentru desfăşurarea activităţii este prezentat în tabelul 7.1.1.:

Tabelul 7.1.1

| Volume de apa autorizate (conform AGA 149/06.11.2019) |
| --- |
| Maxim (mc/zi) | Mediu (mc/zi) | Minim (mc/zi) | Maxim anual (mii mc) |
| 192,30 | 147,92 | 67,29 | 70,19 |

Sunt aplicate recomandarile din concluziile BAT (BAT 5) privind utilizarea eficienta a apei:

- forajul din care este asigurată apa necesară funcționării fermei este prevăzut cu un apometru, cu ajutorul căruia se menține evidența utilizării apei, verificat metrologic la un interval de timp recomandat de organismele abilitate.

- personalul de exploatare asigură supravegherea instalațiilor pentru detectarea unor eventuale scurgeri de apă și repararea în cel mai scurt timp a conductelor/instalațiilor din care sunt identificate scurgerile,

- pentru curățarea adăposturilor și a echipamentelor instalate în acestea de folosesc dispozitive cu jet de apă sub presiune,

- in cadrul fermei se utilizează echipamente de adăpare de tip biberon/suzetă pentru toate categoriile de animale și, suplimentar, pentru purcei se folosesc și adăpătoare cu nivel constant și presiune redusă, care asigură disponibilitatea apei (ad libitum),

7.1.2  Evacuarea apelor uzate

Din activitatea fermei rezulta ape uzate tehnologice, ape pluviale si ape uzate menajere.

- Apele uzate tehnologice (amestec de dejectii si apa uzata tehnologica) rezulta din spalarea boxelor cu apa sub presiune la temperatura naturala si cu materiale de dezinfectie; boxele nu se spala zilnic, periodicitatea operaţiilor de curăţare/spălare a halei depinde de faza de creştere în care se gasesc porcii; colectarea dejecţiilor si a apelor uzate se face sub podeaua halei de creştere, în canale comune cu reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate de la igienizarea halelor; in canalele colectoare se colectează atât fecalele cât şi urina animalelor, eventualele pierderi de apă de la sistemele de adăpare si de furaj.

-stocare: din canalele colectoare dejectiile sunt evacuate intr-un bazin îngropat betonat etanş de 100 mc, dotat cu electropompa submersibile pentru drenaj cu debit de refulare variabil, Q = 20-190 mc/h, pompa de caldura Klimadan (incalzirea prin pardoseala in halele H4, H5 si H6 prin recuperarea caldurii din dejectii); din bazin prin intermediul staţiei de pompare, dejectiile sunt transportate prin conducta de 730 m la bazinul de 416mc din beton armat, prevăzut cu mixer si pompă submersibilă cu tocător pentru dejecții (aflat in zona lagunei); dejectiile de la hala H9 sunt colectate in doua bazine/camine betonate de 20 mc si printr-o conducta de 290 m sunt transportate in bazinul de stocare dejectii de 416mc.

-separare: se face intr-o instalaţie de presare-stoarcere de tip Bauer (capacitatea de prelucrare de 40 mc/oră), montată într-o incintă carcasată cu plăci metalice cutate de unde rezulta dejectii solide si dejectii lichide.

-stocarea dejectiilor solide (pentru compostare-cca. 3340mc/an) se face pe o platformă betonata de cca. 1.000 mp și cca 3.000 mc, cu pereți din beton armat de 3 m, zonă de acces si pante de scurgere a apelor pluviale către rigola si evacuare in bazinul de 416mc;

-stocarea dejectiilor lichide (cca 30.000mc/an) se face in bazin din beton armat de cca. 22 mc de unde este pompata pentru tratare aeroba in laguna de cca. 19.500 mc; laguna este etanşeizată cu membrană geotextilă electrosudabilă, acoperită cu o membrană geotextilă electrosudabilă, rezistentă la UV, pe care sunt  montate supape de dispersie a acumulărilor de gaze; de asemenea, laguna este prevăzută cu:

- sistem de golire (format din bazin betonat de cca 80 mc, conductă și pompă montată în bazin),

- sistem de barbotare pentru mixarea conţinutului lagunei, (format din țevi PEHD de cca. 280 m, montate perimetral, la partea superioară a taluzului și pompă de volum mare),

- sistem de avertizare a eventualelor scurgeri în taluz (deteriorare membrane), format din țevi din PVC de cca. 48 m, montate în taluz și pe fundul lagunei.

- scări de evacuare de urgenţă.

Apa uzata si namolul dupa o stationare pe o perioada de cca 6 luni (pentru tratare aeroba, respectiv compostare) sunt preluate de Agro Investments Moldova SRL si utilizate ca fertilizant natural pe terenurile agricole aflate in administrarea II Moroiu Constantin de pe raza judetului Braila in baza Studiului agrochimic al teritoriului  intocmit de SC Cartare Agrochimica SRL .

- Apele uzate menajere din zona filtrului sanitar si din zona incineratorului sunt colectate in bazine betonate vidanjabile de 30 mc, respectiv 9 mc si vidanjate periodic de SC Sevicii Ecologice Negrea SRL, conform contract nr. 185/31.10.2019.

- Apele pluviale si de drenaj sunt colectate prin intermediul unui sistem de conducte si camine intr-un bazin etans din beton armat subteran de cca 120 mc de unde vor fi pompate cu electropompa submesibila de drenaj Q=60 mc/h in canalul de desecare riveran.

Volumele de apă uzată evacuate (conform AGA nr. 149/06.11.2019) sunt sunt prezentate în tabelul 7.1.2.:

- Tabelul 7.1.2.

| Categoria apei | Volum zilnic (mc ) | Volum anual (mc) |
| --- | --- | --- |
|  | max. | med. | min. |  |
| Menajere | 0,83 | 0,64 | 0,29 | 234 |
| Tehnologice | 98.00 | 91,54 | 79,80 | 33.410* |

*Din care fractie solida cca. 3.340mc si cca. 30.000 mc fractie lichida

Reducerea producerii de ape uzate (conformarea cu BAT 6):

-colectarea separata a apei pluviale de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate,

-menținerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil.

Reducerea emisiilor în apă provenite din apele uzate (conformarea cu BAT 7):

-bazine betonate etanse pentru colectarea dejectiilor si apelor uzate si laguna acoprita cu membrana din geotextil,

-utilizarea ca fertilizant natural pe terenurile agricole aflate in apropierea fermei a dejectiilor.

Reducerea emisiilor de amoniac în aer provenite dintr-un depozit îngropat (lagună) de dejecții lichide (conformarea cu BAT 17):

-reducerea la minim a amestecării dejecțiilor lichide stocate temporar în laguna; golirea se face prin conductele instalate la baza acestora,

-laguna este acoprita cu membrana din geotextil.

Reducerea emisiilor în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat) (conformarea cu BAT 18):

-capacitatea suficientă pentru stocarea dejectiilor lichide si pe perioada in care nu este posibila aplicarea acestora pe terenurile agricole (volum stocare lacuna de 19.500 m3 iar volumul de dejectii lichide rezultate si stocate pentru o perioada de sase luni este de cca 15.070mc),

-bazine betonate etanse și sisteme de pompare pentru colectarea și transportul dejecțiilor lichide,

-laguna este realizata parțial în debleu și parțial în rambleu, prevăzute cu un sistem de impermeabilizare cu geomembrană din materiale rezistente la impactul dejecțiilor stocate,

-laguna este prevăzuta cu un sistem de detectare a scurgerilor (conductă perforată montată sub sistemul de impermeabilizare în cel mai de jos punct conectată la o conductă verticală montată în taluz, dotată cu capac de protecție).

7.2    Utilizarea eficientă a energiei

In Ferma energia este folosita pentru iluminarea si ventilarea halei, incalzirea spatiului administrativ prin corpuri electrice, pentru aprovizionarea si distributia furajelor si a apei, precum si gestionarea dejectiilor. Alimentarea cu energie electrică a Fermei se realizează din rețeaua națională de distribuție, pe bază Contractului de furnizare energie electrică încheiat cu GETICA98COMS.R.L. Alimentarea fermei se face printr-un post de transformare propriu 1000 kVA.

Combustibili utilizati în cadrul fermei:

-GPL necesar functionarii incineratorului stocat in instalatie de stocare si distributie de 900-1200 kg.

-motorina necesară funcţionării grupurilor electrogene, stocată în rezervoarele încorporate în grupurile electrogene si rezervorul subteran cu capacitatea de 10 mc.

Utilizarea eficientă a energiei (conformarea cu BAT 8):

-utilizarea de sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată:

-controlul și comanda automată a acestor sisteme, cu ajutorul unor computere de proces;

-utilizarea de ventilatoare cu consum redus de energie;

-utilizarea unui sistem de climatizare folosind energia geotermica la hala H9;

-utilizarea sistemelor de răcire care constau în pulverizare cu apă și care sunt utilizate numai la necesitate (în perioadele cu temperaturi foarte ridicate), iar atunci când sunt în funcțiune, acestea au o funcționare intermitentă;

-izolarea pereților cu polistiren expandat si a plafoanelor cu poliuretan extrudat, dotarea halelor cu ferestre cu rame din PVC și geamuri termopan etanșe,

-utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic: utilizarea în exclusivitate a iluminatului cu tuburi LED LUHIS (2 x 18 W/lampă) în halele nou renovate, utilizarea a câte trei linii de iluminat cu tuburi LED și tuburi fluorescente în restul halelor.

-utilizarea unei pompe de caldura (recuperarea caldurii din bazinul de dejectii) pentru halele H4, H5 si H6.

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1    Descrierea instalaţiei

Ferma de reproductie, selectie si ingrasare a porcilor ocupa o suprafata de cca. 212.176 mp  de teren, situată în extravilanul com. Salcia Tudot, jud. Brăila, între localitatile Gulianca si Salcia Tudor la o distanţă de cca 4 km pana la limita teritorial administrativa a județului Vrancea,  de cca 1,4 km pana la prima locuinta din satul Gulianca  si de cca 4,2 km pana la prima locuinta din satul Corbu Nou (conformarea cu BAT 2.a). Accesul se face din drumul judetean ce leaga localitatea Gulianca de Salcia Tudor.

Procesul de producție specific acestei Ferme se derulează în 2,4 cicluri de fatare/an, este de cca. 202.600 capete tineret porcin cu greutate de 10-20 kg, respectiv un numar de cca 3890 purcei pe saptamana  care sunt livrati la ferme de ingrasare sau se vand catre terte companii.

Activitățile Fermei se desfășoară în 9 hale de producție prezentate mai jos:

-doua hale gestație comună (H1 si H2), de 4286,40 mp/hala, cu 2 compartimente/hala (C1 si C2), C1 cu 36 boxe si C2 cu 38 boxe; halele sunt prevăzute cu pardoseală perforata din grătare din beton, pardoseală din beton elicopterizat, si sub pardoseala canale colectoare dejectii, din beton armat si conducta de evacuare printr-un sistem de vacuum,

-o hala de inseminare (H3), de 4376,90 mp cu 12 comparimente (C); C1-C10 cu 140 de boxe fiecare, C11 cu16 boxe pentru carantina, iar C12 cu11 boxe; hala este prevăzuta cu pardoseală perforata din grătare din beton, pardoseală din beton elicopterizat si sub pardoseala canale colectoare dejectii, din beton armat si conducta de evacuare printr-un sistem de vacuum,

-doua hale de maternitate (H4 si H5), de 4341,15 mp/hala, cu cate 5 compartimente, fiecare compartiment cu 650 de boxe; halele sunt prevăzute cu pardoseală partial perforata (grătare din PVC), pardoseală din beton elicopterizat si sub pardoseala canale colectoare dejectii, din beton armat si conducta de evacuare printr-un sistem de vacuum; hala H5 este prevazuta cu o rampa de intrare iesire porci in hale prin coridorul tehnologic,

-o hala de tineret < 10 kg (H6), de 1638,10 mp, cu 4 compartimente, fiecare cu 2 boxe; hala este prevăzută cu pardoseală perforata cu grătare din PVC și pardoseală din beton cu panta pentru scurgerea dejecțiilor sub pardoseala, canal colector din beton armat si conducta de evacuare printr-un sistem de vacuum; hala mai are in componenta un filtru sanitar, (vestiare, grupuri sanitare, dusuri, bucatarie, oficiu, sala de mese, depozit), spații administrative si un spatiu de depozitare furaje,

-doua hale (H7 si H8), de femele selectionate pentru reproductie, fiecare de 1733,00 mp; H7 cu 4 compartimente, fiecare cu 16 boxe; H8 cu 12 compartimente, C1-C10 fiecare cu 6 boxe, C11 cu16 boxe iar C12 cu11 boxe; halele sunt prevazute cu pardoseală perforata din grătare din beton si sub pardoseala canale colectoare dejectii din beton armat si conducta de evacuare;

-coridor tehnologic comun pentru halele H1-H8 pe care sunt amplasate conductele tehnologice, calculatoarele de proces si accesul personalului si accesul porcilor in compartimentele halelor;

-o hala de vieri (H9) de 1817,00 mp, cu 3 compartimente (din care 1 compartiment pentru carantina), fiecare cu 62 boxe; hala este prevazuta cu pardoseală perforata din grătare din beton pentru colectarea dejectiilor in 4 canale longitudinale cu un volum total de 245 mc; dejectiile sunt evacuate separat din compertimentele  C1 si C2, respectiv C3 in cate un bazin  betonat de 20 mc/bazin; hala are un corp administrativ- filtru sanitar de 163 mp (grupuri sanitare, vestiare, laborator cu scopul de a recolta material seminal, prepararea acestui material seminal in doze de inseminare ce urmeaza a fi folosite in ferma de reproductie) si o rampa de intrare/iesire vieri;

sistem de furajare

-12 silozuri de 24 mc/siloz si un siloz de 3,5 mc, amplasate in interiorul halei H6, pentru alimentarea halelor H1-H7;

-2 silozuri de 18mc/siloz si un siloz de 3,5 mc, pentru alimentarea halei H 8, amplasate in exteriorul acesteia,

- 2 silozuri de 14 mc pentru alimentarea halei H9 amplasate in exteriorul acesteia,

-sistem automat de preluare a furajului din silozuri (snec transportor carcasat) din silozuri direct in hranitoarele aflate in interiorul compartimentelor din fiecare hala.

sistem de adăpare

-conducte de PVC și tuburi de 8 mm PEL pentru toate halele si adăpătoare din oțel, conectată printr-o țeavă de 1 m lungime in fiecare boxa; in boxe sistemul de adăpare este tip suzetă care asigura un debit de 0,5 – 1,5 l/minut, suzetele deschizându-se printr-o valvă acționată de animale,

-medicator electronic pe fiecare compartiment, prevăzut cu o pompă de dozare rezistentă la acțiunea substanțelor chimice, cu capacitate de dozare ajustabilă de la 0,05 la 4% care aministreaza medicatia in apa de baut.

sistem de incalzire (recuperarea caldurii din dejectii)

-pompa de caldura Klimadan montata in bazinul de colectare dejectii de 100mc, echipamente conexe amplasate in camera tehnica din hala H6, conducte prin care circula agentul termic (apa) pentru incalzirea prin pardoseala a halelor H4, H5 si H6.

sistem de ventilaţie

-sistem de ventilatie in halele H1-H8 format din:

-guri de admisie aer montate pe ambele părți laterale ale halelor, dotate cu grile de transfer confecționate din poliuretan de înaltă densitate, cu o grosime de 25 mm,

-ventilatoare de coamă, SKOV DA 600, debit orar maxim 13.100 mc/h  debit nominal orar 12.000 mc /h, montate axial pe acoperiș în învelitoare (H1 si H2-cate 17 ventilatoare, H3-22 ventilatoare, H4 si H5- cate 25 ventilatoare, H6-12 ventilatoare, H7-24 ventilatoare si H8-19 ventilatoare); functionarea gurilor de admisie si a ventilatoarelor sunt comandate de calculatoare de proces aflate pe coridorul tehnologic,

-tubulaturi de exhaustare cu diametru 900 mm si înălțimea acesteia peste coama/nivelul învelitoarei halelor este de 80 cm,

-sistem de climatizare in hala H 9, de tip Boar Station care foloseste energia geotermala:

-retea de 50 de tuburi din PVC de 50m lungime amplasate subteran la o adancime de 2 m, ventilator (ce are inclus si o unitate de filtrare), putere de 11 kW, debit de 16800mc/h pentru admisia aerului in compartimentele C1 si C2 si filtrul sanitar,

-retea de 25 de tuburi din PVC de 50m lungime amplasate subteran la o adancime de 2 m si un ventilator (ce are inclus si o unitate de filtrare), putere de 5,5 kW, debit de 7700mc/h pentru pentru admisia aerului in compartimentul C3,

-tubulaturi de ventilatie amplasate pe directia longitudinala a cmpartimentelor prevazute pe fata inferioara cu orificii de admisie a aerului si prize in tavan de distributie aer in filtrul sanitar,

-guri de exhaustare rectangulare de 600 x 600 mm/fiecare compartiment prin care iese aerul viciat,

-sistem de umidificare prin pulverizare alcătuit din pompă și duze de pulverizare apă, pentru menținerea temperaturii optime în hale.

Sistemele de ventilație si climatizare sunt prevăzute cu senzori de pornire automată, în funcție de temperatura și umiditatea din hale. Programul de funcționare este variabil pentru a asigura respectarea unor curbe de temperatură specifice categoriei de animale.

Conform Ord. ANSVSA nr.20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, în adăposturile pentru porcine, volumul de aer circulant trebuie să se încadreze în următoarele intervale, în funcţie de vârsta porcinelor şi de anotimp (iarna/vara), exprimate în m3/h/cap:

a) vieri şi scroafe: minimum 70-85 mc/h/cap - iarna; maximum 150 mc/h/cap - vara;

b) scroafe cu purcei: minimum 100-150 mc/h/cap - iarna, maximum 200 mc/h/cap - vara;

c) tineret porcin: minimum 10-20 mc/h/cap - iarna, maximum 50 mc/h/cap – vara.

Echipamentele montate asigura indeplinirea acestor parametri

sistem de colectare si tratare al dejectiilor (amestec de dejectii si apa uzata tehnologica)

-canale de colectare amplasate sub fiecare zona cu pardoseala din gratare din halele de porci si conducte de evacuare amplasate sub canalelele colectoare;

-bazin îngropat betonat etanş de 100 mc, pentru stocarea dejectiilor colectate de la halele H1-H8 dotat cu:

-electropompe submersibile pentru drenaj cu debit de refulare variabil, Q = 20-190 mc/h,

-pompa de caldura pentru halele H4, H5 si H6 (se recupereaza caldura din dejectii),

-conducta de transport de 730 m, la bazinul de stocare,

-bazinul de stocare din beton armat de 416 mc, prevăzut cu mixer si pompă submersibilă cu tocător pentru dejecții (aflat in zona lagunei de dejectii);

-doua bazine/camine betonate de 20 mc pentru colectarea dejectiilor de la hala H9,

-conducta de transporta in bazinul de 416mc,

-instalaţie de presare-stoarcere de tip Bauer (capacitatea de prelucrare de 40 mc/oră), montată într-o incintă carcasată cu plăci metalice cutate (una in functiune si una de rezerva), din care rezulta doua faze: dejectiile solide si dejectiile lichide

-platformă betonata pentru stocarea dejectiilor solide de cca. 1.000 mp și cca 3.000 mc, cu pereți din beton armat de 3 m, zonă de acces si pante de scurgere a apelor pluviale către rigola si evacuare in bazinul de 416 mc;

-bazin din beton armat de cca. 22 mc pentru stocarea dejectiilor lichide de unde este pompata pentru tratare aeroba in laguna;

-laguna de cca. 19.500 mc pentru stocarea dejectiilor lichide etanşeizată cu membrană geotextilă electrosudabilă, acoperită cu o membrană geotextilă electrosudabilă, rezistentă la UV, pe care sunt  montate supape de dispersie a acumulărilor de gaze; de asemenea, laguna este prevăzută cu:

- sistem de golire (format din bazin betonat de cca 80 mc, conductă și pompă montată în bazin),

- sistem de barbotare pentru mixarea conţinutului lagunei, (format din țevi PEHD de cca. 280 m, montate perimetral, la partea superioară a taluzului și pompă de volum mare),

- sistem de avertizare a eventualelor scurgeri în taluz (deteriorarea membrane), format din țevi din PVC de cca. 48 m, montate în taluz și pe fundul lagunei,

- scări de evacuare de urgenţă;

-bazin betonat vidanjabil de 30 mc, respectiv 9 mc pentru colectarea apelelor uzate menajere din zona filtrului sanitar si din zona incineratorului (vidanjate periodic de SC Sevicii Ecologice Negrea SRL conform contract nr. 185/31.10.2019),

-retea de conducte perforate din PVC si panta de scurgere pentru ape drenate si pluviale, descarcate in bazin din beton armat subteran de cca 120 mc, cu evacuare in canalul de desecare riveran,

-incinerator (32,50 mp) cu următoarele specificații tehnice: tip Volkan 1000, volumul camerei principale - 2,38 mc, capacitatea de încărcare 900-1.200 kg, combustibil - GPL asigurat din rezervor tip Skid de 5 mc, consum combustibil GPL: 6 - 8 litri/oră, coș pentru evacuarea gazelor arse cu Ø=300 mm și H=7 m, montat pe platformă betonată cu pereți de sprijin, acoperită cu tablă cutată.

-incintă depozitare cenușă - 17,10 mp,

-cameră frig - 6 mp si capacitatea de stocare de cca. 3.000 kg,

-cameră necropsie - 9 mp,

-grup sanitar - 4,50 mp,

-platformă pentru spălare tomberon - 18,00 mp,

-instalatie de stocare si distributie motorina de 10 mc pentru consumul intern,

-instalatie de stocare si distributie  GPL de 900-1200 kg, pentru functionarea incineratorului,

-post trafo PCTZ de 1000 KVA in zona H6,

-2 generatoare de curent  400 kw cu rezervor de motorina incorporat de 700 l,

-cântar pod bascula de 60 t si cabina aferenta,

-dezinfector rutier,

-6 foraje de monitorizare calitate ape subterane (trei in zona halelor si trei in zona lagunei),

-containere metalice pentru prefiltru sanitar, respectiv pentru depozitarea de materiale diverse.

# 8.2 Descrierea fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

In cadrul fermei se desfasoara urmatoatele activitati:

-Pregătire hale în vederea populării:

Curățarea și igienizarea halelor se realizează în raport cu ciclurile de producție. Aceste activități se realizează după depopularea halelor și înainte de o nouă populare. Acest proces constă în principal din evacuarea dejecțiilor, curățarea cu dispozitive cu jet de apă sub presiune și igienizarea cu o soluție de material dezinfectant. Frecvența de curățare/igienizare a fiecărui compartiment din incinta halelor este, prin urmare, egală cu numărul ciclurilor de producție realizate pe an, în fiecare unitate de producție.

Tehnologia pentru curățarea și igienizarea compartimentelor care se aplica în cadrul Fermei după depopulare, asigură o eficiență ridicată, cu un consum redus de apă și constă din următoarele faze tehnologice:

-evacuarea dejecțiilor si apelor uzate din bazinele de sub pardoseală,

-pulverizarea de apă în scopul înmuierii depunerilor de pe sistemele de hrănire, adăpare, alte echipamente din incinta compartimentului, pereți și pardoseală;,

-spălarea depunerilor înmuiate cu ajutorul spumei active generată cu ajutorul unor dispozitive speciale portabile de amestecare a produsului generator de spumă (soluție de săpun) cu apă,

-efectuarea primei spălări cu ajutorul unor dispozitive cu jet sub presiune – prin care de îndepărtează cca. 85 % din depuneri,

-finalizarea spălării – clătirea, cu ajutorul unor dispozitive cu jet sub presiune, care asigură îndepărtarea 100 % a depunerilor,

-igienizarea incintei prin aplicarea soluției diluate de dezinfectant, tot cu ajutorul unor dispozitive cu jet sub presiune,

-dezumidificarea incintei – prin punerea în funcțiune a tuturor ventilatoarelor, acționate automat prin computerul de proces,

-văruirea pereților și a altor elemente din incinta compartimentului,

-dezumidificarea incintei – prin punerea în funcțiune a tuturor ventilatoarelor, acționate automat prin computerul de proces.

Toate echipamentele utilizate pentru curățarea și spălarea compartimentelor în perioada de vid sanitar, precum și a autocamioanelor de transport animale sunt inspectate periodic pentru verificarea pierderilor potențiale și înlocuirea sau remedierea acestora.

-Aprovizionarea, stocarea și distribuția hranei

Furajele necesare pentru funcționarea Fermei sunt achiziționate preparate pentru a fi direct utilizate, de la firme de profil, pe bază de contract. Transportul furajelor în Fermă se face cu autospeciale, care sunt descărcate de pe rampa auto într-un buncăr intermediar. Din buncăr, furajele sunt preluate de o bandă orizontală cu elevator până la cota benzii transportoare montată într-un sistem închis, pe o estacadă realizată la o cotă superioară punctelor de descărcare în silozurile de furaje aferente halelor de producție. Aprovizionarea furajelor din siloz în hrănitoarele din compartimentele de producție este controlată automat de senzorii sistemului de extragere, în funcție de cererea de hrană din fiecare compartiment și, respectiv, din fiecare hală de producție. Tipul hranei utilizate este în concordanță cu nevoile fiziologice și funcțiile vitale corespunzătoare speciei, categoriei de porcine (purcei, porci). În fermă se utilizează doar hrana uscata in diferite rețete, care asigură necesarul de energie, aminoacizi, minerale și vitamine pentru efectivul Fermei. Măsurile de hrănire includ hrănirea în faze, formularea dietelor bazate pe nutrienţi digestibili/ disponibili, utilizând diete cu cantităţi reduse de proteină şi supliment de amino acid şi utilizând diete cu fosfor redus şi supliment de fitaze şi/sau fosfaţi anorganici foarte digestibil. În continuare, utilizarea la nevoie a aditivilor (enzime, stimulatori de creştere) în hrană pot creşte eficienţa în hrană, astfel crescând reţinerea nutrientului şi reducând cantitatea de nutrienţi rămasă în dejecţii.

-Popularea halelor

Popularea fermei va începe cu scrofiţe la greutatea de 90-120 kg din rasele şi metişii stabiliţi şi a vierilor. Calculul privind popularea conform cu fluxul tehnologic are la bază mărimea grupei de montă şi durata de formare a grupei stabilite. Calitatea scrofiţelor şi a vierilor ce se vor cumpara vor fi stabilite prin metodele clasice, pe baza documentelor de testare. Animalele cumpărate vor fi ţinute în carantină pentru o perioadă stabilită prin reglementările sanitar - veterinare, timp în care li se vor preleva probe de sange şi vor fi vaccinate conform programelor strategice. Scroafele si scrofitele inseminate vor fi tinute in boxe individuale pana la aproximativ 35 de zile de gestatie dupa care, vor fi mutate in boxe comune pana la aproximativ 105 - 115 zile de gestatie. Cu 5 - 10 zile inainte de data estimata a fatarii femelele se vor muta in maternitate unde vor sta pana aproximativ 28 de zile dupa fatare cand vor fi intarcate si mutate in boxele de asteptare monta in vederea insamantarii. Dupa scoaterea scroafelor, purceii raman pe loc pentru 1 - 2 zile dupa care vor fi trasferati in cresa. unde intretinerea acestuia se va face in compartimente si boxe special amenajate, care vor fi astfel dimensionate incat sa poata prelua in totalitate, pe serii de productie, purcei intarcati din maternitate, asigurand in acelasi timp livrarea tineretului la varsta de 37 de zile si o greutate corporala de 25-30 kg catre ingrasatorii. Ca si la maternitate, in cresa, unitatea functionala este compartimentul, popularea si depopularea lui facandu-se dupa principiul totul plin, totul gol. Ferma va fi dotata cu un laborator de testare si preparare a dozelor de material seminal necesare insamantarii scroafelor si scrofitelor ce manifesta estrusul.

-Inseminare, gestatie individuala

In boxele halei H3 de inseminare sunt aduse scrofitele depistate la al II-lea ciclu de calduri, femelele insamantate si reintrate in calduri si femelele dupa intarcare. Aici se face stimularea caldurilor cu lumina provenita de la tuburi de neon. Stimularea se face si cu vierul incercator, care este situat pe coridorul dintre sirurile de boxe. Inseminare se face de 2 ori, cu material seminal de la acelasi vier. Femelele stau aici 7 zile. In boxele de gestatie individuala sunt transferate femelele montate la sala de monte, in functie de saptamana de monte.

Zilnic se face controlul cu vierul incercator, pentru a depista femelele care revin in calduri dupa monta adica nu sunt gestante. Acestea sunt extrase din lot si sunt transferate in sala de monta unde sunt insamantate din nou (daca nu au mai mult de 3 monte infecunde consecutive). Femelele stau aici 30-35 de zile, cand li se face controlul ecografic al gestatiei, de aici cele gestante fiind transferate in hala de gestatie grup, iar cele negestante fiind mutate la sala de monte (daca nu au mai mult de 3 monte infecunde consecutive).

-Gestatie in grup (comuna)

Scroafele gestante sunt lotizate conform varstei de gestatie si sunt mutate in hala H1 si hala H2 unde vor sta pana la 110 zile dupa monta. Scrofitele sunt lotizate dupa varsta si sunt trecute in boxele de asteptare, unde va fi urmarita aparitia caldurilor, va fi notata, iar la al II-lea ciclu de calduri vor fi mutate in sala de monta. Se va face zilnic depistarea caldurilor la scrofite si verificarea starii de gestatie cu ajutorul vierului incercator. Femelele presupuse gestante care manifesta calduri vor fi extrase din lotul din care fac parte si vor fi transferate la sala de monta. Se va nota data depistarii caldurilor si se va verifica istoricul scroafei, pentru eliminarea femelelor cu peste 3 insamantari infecunde consecutive. La 110 zile de la monta, femelele gestante vor fi spalate si vor fi transferate in compartimentul de maternitate.

-Maternitate

Aici scroafele (hala H4 si hala H5) sunt transferate la 115 zile de la monta; pe durata sederii li se face tratamentul antiparazitar si sunt observate pentru depistarea semnelor premergatoare fatarii. Dupa fatare, femelele impreuna cu produsii de conceptie vor sta in maternitate 28 de zile, dupa care urmeaza intarcarea, femelele fiind transferate la sala de monte, iar purceii in compartimentele de cresa. Compartimentele de maternitate sunt folosite conform principiului “totul plin, totul gol”, dupa fiecare ciclu compartimentul fiind curatat riguros si dezinfectat, iar apoi este lasat gol 7 zile, pentru a asigura vidul sanitar.

-Tineret

Aici purceii (hala H6) stau de la varsta de 28 de zile, pana la varsta de 65 - 70 de zile, cand purceii vor fi livrati catre ingrasatorii la greutatea de 25-30 kg.

-Hrănirea porcilor include hrănirea în faze, formularea dietelor bazate pe nutrienți digerabili/disponibili, utilizând diete cu cantități reduse de proteină brută și supliment de amino-acizi, precum și diete cu fosfor redus și supliment de fitaze și/sau fosfați anorganici foarte ușor digerabili. Suplimentar, utilizarea aditivilor (enzime, stimulatori de creștere) în hrană pot crește eficiența în hrană, îmbunătățind astfel reținerea nutrienților și reducând cantitatea de nutrienți excretată (rămasă în dejecții).

-Sistemul de adăpare  utilizat este tip suzeta, asigurând un consum redus de apă. Consumul de apă pentru adăpat este dublu față de cantitatea de furaje administrate/cap de porc. Debitul sistemului de adăpare tip suzetă este de 0,5 – 1,5 l/minut, suzetele deschizându-se printr-o valvă acționată mecanic de animale.

-Microclimatul intern al halelor este controlat prin intermediul sistemelor de ventilație la putere scăzută, respectiv, printr-un sistem de ventilație la presiune negativă, controlat de un micro-procesor, pe baza înregistrării permanente a temperaturii și umidității. Sistemul de ventilație este functional 24 ore/zi, ventilatoarele fiind prevăzute cu senzori de pornire automată, în funcție de temperatura și umiditatea din hale. Programul de funcționare al ventilatoarelor este variabil pentru a asigura respectarea unor curbe de temperatură specifice categoriei de animale, respectiv: purcei – halele de creștere și scroafe, scrofite in halele de reproductie.

Conform Ord. ANSVSA nr.20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, în adăposturile pentru porcine, volumul de aer circulant trebuie să se încadreze în următoarele intervale, în funcţie de vârsta porcinelor şi de anotimp (iarna/vara), exprimate în m3/h/cap:

a) vieri şi scroafe: minimum 70-85 mc/h/cap - iarna; maximum 150 mc/h/cap - vara;

b) scroafe cu purcei: minimum 100-150 mc/h/cap - iarna, maximum 200 mc/h/cap - vara;

c) tineret porcin: minimum 10-20 mc/h/cap - iarna, maximum 50 mc/h/cap – vara.

Incălzirea se face in halele H4, H5 si H6. Boxele sunt echipate cu sisteme de încălzire în pardoseală, cu ajutorul unei pompe de caldura care recupereaza caldura din bazinul de dejectii. Temperatura în compartiment este controlată printr-un senzor de temperatură.

-Iluminatul este asigurat prin tuburi de iluminat sigilate, amplasate în tavan, constând din: lămpi cu LED marca LUHIS (2 x 18 W/lampă) în toate halele. Iluminatul se face cu becuri economice cu sistem de protectie impotriva umiditatii.

-Colectarea dejectiilor (amestec de dejectii si apa uzata tehnologica) se face periodic din subsolul boxelor/compartimentelor, cu o frecvență care depinde de categoria de greutate a animalelor și în perioada de vid sanitar, în bazinul de colectare din incinta fermei, de unde sunt pompate prin conducta de transport dejecții, prin căminul de vane, în facilitățile pentru separarea și stocarea temporară a dejecțiilor. Dejectiile lichide  si solide dupa o stationare de cca 6 luni (pentru tratare aeroba, respectiv compostare) sunt preluate de Agro Investments Moldova SRL si utilizate ca fertilizant natural pe terenurile agricole aflate in administrarea II Moroiu Constantin de pe raza judetului Braila in baza Studiului agrochimic al teritoriului  intocmit de SC Cartare Agrochimica SRL .

-Colectarea cadavrelor de purcei/porci se face zilnic din boxele/compartimentele halelor în containere speciale, fiind apoi stocate într-o cameră frigorifică, până la eliminare finală prin incinerare in incineratorul propriu sau predate la terti (SC Enal Petricris SRL conform Contract de prestari servicii nr. 191/22.07.2019).

-Colectarea apelor uzate menajere din zona filtrului sanitar si din zona incineratorului se face  in bazin betonat vidanjabil de 30 mc, respectiv 9 mc si vidanjate periodic de SC Sevicii Ecologice Negrea SRL conform contract nr. 185/31.10.2019.

-Colectarea apelor pluviale si de drenaj se face prin intermediul unui sistem de conducte si camine intr-un bazin etans din beton armat subteran de cca 120 mc de unde vor fi pompate cu electropompa submesibile de drenaj Q=60 mc/h in canalul de desecare riveran.

8.3 Activități conexe

Principalele activități conexe desfășurate în cadrul Fermei și asociate direct de funcționarea Fermei constau în:

-Asigurarea de agent termic necesar încălzirii boxelor din filtrul sanitar ( pentru creșterea purceilor) si din halele de maternitate se face cu o pompa de caldura care foloseste caldura din bazinul de dejectii;

Generarea de curent electric în perioadele de întreruperi în furnizarea energiei electrice din sistemul național, cu ajutorul a doua generatoare de curent, care funcționează cu motorină.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA   POLUANŢILOR ÎN MEDIU

# Aer

- Sistem de ventilatie in halele H1-H8:

-guri de admisie aer montate pe părțile laterale ale acestora, dotate cu grile de transfer confecționate din poliuretan de înaltă densitate, cu o grosime de 25 mm,

-ventilatoare de exhaustare aer viciat din hale, SKOV DA 600, cu debit orar maxim 13.100 mc/h,  debit nominal orar 12.000 mc/h, montate axial pe acoperiș în învelitoare (H1 si H2-cate 17 ventilatoare, H3-22 ventilatoare, H4 si H5- 25 ventilatoare, H6-12 ventilatoare, H7-24 ventilatoare si H8-19 ventilatoare); functionarea gurilor de admisie si a ventilatoarelor sunt comandate de calculatoare de proces aflate pe coridorul tehnologic,

-tubulaturi de exhaustare cu diametru 900 mm si înălțimea acesteia peste coama/nivelul învelitoarei halelor de 80 cm,

- Sistem de climatizare in hala H 9, de tip Boar Station care foloseste energia geotermala:

-retea de 50 de tuburi din PVC, de 50m lungime amplasate subteran la o adancime de 2 m, ventilator (ce are inclus si o unitate de filtrare), putere de 11 kW, debit de 16800mc/h, pentru admisia aerului in compartimentele C1 si C2 si filtrul sanitar,

-retea de 25 de tuburi din PVC de admisie aer, de 50m lungime amplasate subteran la o adancime de 2 m si un ventilator (ce are inclus si o unitate de filtrare), putere de 5,5 kW, debit de 7700mc/h pentru admisia aerului in compartimentul C3,

-tubulaturi de ventilatie amplasate pe directia longitudinala a cmpartimentelor prevazute pe fata inferioara cu orificii de admisie a aerului si prize in tavan de distributie aer in filtrul sanitar,

-guri de exhaustare rectangulare de 600 x 600 mm/fiecare compartiment prin care iese aerul viciat

- Coşul de dispersie al incineratorului Ø=300 mm și H=7 m.

## Apă

-canale de colectare a dejectiilor (amestec de dejectii si apa uzata tehnologica) amplasate sub fiecare zona cu pardoseala din gratare din halele de porci si conducte de evacuare amplasate sub canalelele colectoare;

-bazin îngropat betonat etanş de 100 mc, pentru colectarea dejectiilor dotat cu electropompe submersibile pentru drenaj cu debit de refulare variabil, Q = 20-190 mc/h, pompa de caldura pentru halele H4, H5 si H6 si staţie de pompare dejectii,

-conducta de 730 m de transport dejectii in bazinul de 416,60 mc (din beton armat, prevăzut cu mixer, pompă submersibilă cu tocător pentru dejecții),

-doua bazine betonate de stocare dejectii de cate 20 mc aferente halei H9 si conducta de transport PEHD de 290m,

-2 separatoare de tip Bauer (40 mc/oră), din care una de rezerva, montate într-o incintă carcasată;

-bazin din beton armat pentru stocarea dejectiilor lichide de cca. 22 mc,

-laguna semi–îngropată pentru stocarea dejectiilor lichide de cca. 19.500 mc, etanşeizată cu membrană geotextilă electrosudabilă, acoperită cu o membrană geotextilă electrosudabilă, rezistentă la UV, pe care sunt  montate supape de dispersie a acumulărilor de gaze; de asemenea, laguna este prevăzută cu:

-sistem de golire (format din bazin betonat de cca 80 mc, conductă și pompă montată în bazin),

-sistem de barbotare pentru mixarea conţinutului lagunei, (format din țevi PEHD de cca. 280 m, montate perimetral, la partea superioară a taluzului și pompă de volum mare),

-sistem de avertizare a eventualelor scurgeri în taluz (deteriorarea membrane), format din țevi din PVC de cca. 48 m, montate în taluz și pe fundul lagunei,

-scări de evacuare de urgenţă,

-bazin betonat vidanjabil de 30 mc, respectiv 9 mc pentru colectarea apele uzate menajere din zona filtrului sanitar si din zona incineratorului,

-retea de conducte perforate din PVC si panta de scurgere pentru ape drenate si pluviale, descarcate in bazin din beton armat subteran de cca 120 mc, cu evacuare in canalul de desecare riveran,

9.3   Sol

- cuvă betonata subterana pentru amplasarea rezervorului de motorină de 10 mc, prevăzut cu pompă de alimentare si sisteme de siguranta,

-platformă betonata pentru stocarea dejectiilor solide rezultata de la separarea acestora, de cca. 1.000 mp și cca 3.000 mc, cu pereți din beton armat de 3 m, zonă de acces si pante de scurgere a apelor pluviale catre bazinul de colectare dejecții de 416 mc, care asigură depozitarea dejecțiilor solide în timpul perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora (conformarea cu BAT 15),

-incintă betonata depozitare cenușă - 17,10 mp,

-platformă pentru spălare tomberoane cadavre - 18,00 mp,

-platforma betonata pentru amplasarea instalatiei de stocare si distributie GPL utilizat la functionarea incineratorului,

-pardoseli betonate pentru: camera frigorifică si camera necropsie,

-retele de canalizare etanse pentru colectarea si transportul dejectiilor,

-platforme betonate interioare pentru circulaţia mijloacelor auto şi a utilajelor de manipulare,

-spatii betonate pentru stocarea materialelor folosite in activitate.

# CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

# Aer

# 10.1.2  Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele generatoare de emisii din activitatea de creştere a porcilor, evacuate în atmosferă, sunt următoarele:

-halele de producție în care sunt adăpostite animalele – poluanți: amoniac (NH3), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), hidrogen sulfurat (H2S), particule totale în suspensie (TSP), particule (PM10, PM2,5) și metan (CH4);

-facilitățile de separare și stocare temporară dejecții – poluanți: amoniac (NH3), oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), hidrogen sulfurat (H2S), metan (CH4) și oxid azotos (N2O);

-funcționarea surselor mobile (utilaje și autovehicule) – poluanți: oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), dioxid de sulf (SO2), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), particule totale în suspensie (TPS), particule (PM10, PM2,5), particule cu conținut de metale grele (Cd, Ni), compuși organici condensabili (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice – HAP), metan (CH4) și oxid azotos (N2O);

-incineratorul de cadavre de animale-poluanti: oxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), bioxid de sulf (SO2), pulberi, COT.

b) Emisii difuze:

Din activitatea desfasurata in halele de crestere a porcilor pe toate fazele tehnologice, de la facilitățile de separare și stocare temporară dejecții si de la funcționarea surselor mobile (utilaje și autovehicule).

Emisiile de poluanţi în atmosferă la limita amplasamentului, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.2.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE conform Legii 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Emisii difuze | La limita amplasamentului | CO | 10 mg/m3N |
|  |  |  | NO2 | 200 µg/m3N |
|  |  |  | SO2 | 350 µg/m3N |
|  |  |  | PM10 | 50 µg/m3N |

# 10.2  Apă uzata

# 10.2 1.  Tipuri de ape uzate şi poluanţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate (care se vor epura la o staţie de epurare autorizată) şi poluanţii existenţi în acestea sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Natura apei uzate | Poluanţi emişi | Mod de colectare/stocare/tratare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Activităţi administrative | Ape uzate menajere | pH, suspensii, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, fosfor total, detergenţi sintetici biodegradabili | colectare în bazin betonat vidanjabil de 30 mc, din zona filtrului sanitar si bazin de 9 mc din zona incineratorului |

### 10.2.2.  Mod de epurare/evacuare, valorile limită admise la evacuare.

Modul de epurare/evacuare din fermă, precum şi valorile limită admise la evacuare sunt prezentate în tabelul 10.2.2.

Tabelul 10.2.2.

| Nr. crt. | Tipul apei uzate | Mod de epurare/ evacuare din fermă | Poluanţii emişi* | UM | VLE conform H.G. 352/2005 (NTPA 002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape menajere şi ape uzate tehnologice | Vidanjate de SC Servicii Ecologice Negrea SRL | pH | unităţi de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | suspensii | mg/dm3 | 350 |
|  |  |  | CBO5 | mg O2/dm3 | 300 |
|  |  |  | CCOCr | mg O2/dm3 | 500 |
|  |  |  | azot amoniacal | mg/dm3 | 30 |
|  |  |  | fosfor total | mg/dm3 | 5 |
|  |  |  | detergenţi sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25 |

-La solicitarea A.P.M. Brăila şi A.B.A. Buzău se vor analiza şi alţi indicatori.

  - Sol şi apă subterană

10.3.1  Emisii de poluanţi în sol şi apa subterană

Sursele generatoare de poluanţi şi poluanţii emişi în sol şi apa subterana sunt prezentate în tabelul 10.3.1.

Tabelul 10.3.1

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Factor de mediu | Poluanţii emişi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activităţi de creştere porci si activitatile conexe (tratarea dejectiilor si a apelor uzate tehnologice). | Sol | Mg |
|  |  |  | Cu |
|  |  |  | Pb |
|  |  |  | Zn |
|  |  |  | Fosfor total |
|  |  |  | Azotiti |
| 2 |  | Apă subterană | pH |
|  |  |  | NH4+ |
|  |  |  | NO2- |
|  |  |  | NO3- |
|  |  |  | PO43- |
|  |  |  | SO42- |
|  |  |  | Cloruri |
|  |  |  | CCOMg |

10.3.2 Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol

Monitorizarea calităţii solului pe amplasamentul Fermei se realizează din doua puncte de observaţie S1 si S2, amplasate in zona lagunei de dejectii (amonte si aval), la doua adancimi (-5cm si -30 cm), conform planului de situatie si a rapoartelor de incercari anexate la documentul Raport privind situatia de referinta.

Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol conform Rapoartelor de incercari (RI) nr. 4661/10.09.2019, nr. 4662/10.09.2019, nr. 4663/10.09.2019 si nr. 4664/10.09.2019, realizate de Rompetrol Quality Control SRL (laborator acreditat RENAR) sunt prezentate în tabelul 10.3.2.

Tabelul 10.3.2

| Nr. crt | Locul de prelevare | Indicator analizat | Metoda de analiza | Valori de referinta (mg/kg su) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RI nr. 4661 S1-5cm | RI nr. 4662 S1-30cm | RI nr. 4663 S2-5cm | RI nr. 4664 S2-30cm |
| 1. | Limitrof lagunei de stocare dejectii lichide | Mg | SR ISO 11047/1999 | 353,5 | 323,4 | 372,2 | 355,1 |
|  |  | Cu | SR ISO 11047/1999 | 36,8 | 35,7 | 40,1 | 37,9 |
|  |  | Pb | SR ISO 11047/1999 | 43,4 | 40,9 | 42,2 | 40,3 |
|  |  | Zinc | SR ISO 11047/1999 | 89,9 | 80,6 | 89,0 | 81,5 |
|  |  | Fosfor total | STAS 7184-7/1987 HACH 8178 SI 8190 | 7,99 | 10,68 | 7,08 | 9,18 |
|  |  | Azotiti | STAS 7184-7/1987 ISO 26777/A99-2006 | 0,179 | 0,495 | 0,258 | 0,807 |

10.3.3  Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane

Monitorizarea calităţii apei freatice pe amplasamentul Fermei se realizează prin sase foraje de observaţie, amplasate trei in zona halelor si trei in zona lagunei de stocare dejectii lichide, conform planului de situatie atasat la documentul Raport privind situatia de referinta.

Elemente chimice din apa subterana monitorizate si valorile de referinţă sunt conform prevederilor Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 149/06.11.2019 si a Rapoartelor de incercari anexate la autorizatie. Probele sunt prelevate de reprezentantii ABA Buzau si SGA Braila iar Rapoartele de incercare nr. 1699/29.10.2019-F1, nr. 1700/29.10.20191-F2, nr. 1701/29.10.2019-F3, nr. 1702/29.10.20191-F4, nr. 1703/29.10.20191-F5, nr. 1704/29.10.20191-F6 sunt realizate de SC Laborator Muntenia SRL (laborator acreditat RENAR) si sunt prezentate în tabelul 10.3.3

Tabelul 10.3.3

| Nr. Crt. | Indicator analizat | Forajul F1 | Forajul F2 | Forajul F3 | Forajul F4 | Forajul F5 | Forajul F6 | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH (unit. pH) | 6,878 | 7,217 | 7,152 | 7,427 | 8,497 | 7,652 | SR ISO 10523/2012 |
| 2 | NH4+ (mg/l) | 0,668 | 0,902 | 0,226 | 0,281 | 0,077 | 0,302 | SR ISO 7150/2001 |
| 3 | NO2- (mg/l) | <0,04 | 1,88 | 0,342 | >0,04 | >0,04 | 0,852 | SR EN 26777/2002 |
| 4 | NO3- (mg/l) | 0,295 | 2,886 | 45,77 | 5,945 | 11,297 | 14,352 | SR ISI 7890/2000 |
| 5 | PO43- (mg/l) | 0,168 | 0,21 | 9,524 | 0,279 | 3,578 | 0,333 | SR EN ISO 6878/2005 |
| 6 | SO42- (mg/l) | 1748,8 | 1730,1 | 1726,1 | 1740,7 | 1632,7 | 1577,9 | EPA 9038/1986 |
| 7 | Cloruri (mg/l | 8004,5 | 3826,08 | 868,6 | 3321,9 | 814,57 | 1861,3 | SR ISO 9297/2001 |
| 8 | CCOMg mg/l) | 12,64 | 10,428 | 11,218 | 12,482 | 5,688 | 9,322 | SR EN ISO 8467/2001 |

-La solicitarea A.P.M. Brăila si ABA Buzau se vor analiza şi alţi indicatori.

  - Zgomot

-Conform  STAS 10.009-88 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot; alin. 4.1-limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita spatiilor functionale, valoarea LAeqT  nu nu va depasi  65 dB la limita amplasamentului obiectivului autorizat.

  - Miros

Sursele de mirosuri din ferma sunt constituite de:

- halele de crestere a porcilor din care evacuarea aerului se realizeaza prin sistemul de ventilaţie, mirosul provenind de la dejecţiile de porci;

- procesul de incinerare a cadavrelor de animale;

- tratarea dejectiilor.

Reducerea emisiilor de amoniac provenite din fiecare adăpost de porci (conformare BAT 30):

-sistem de aspirat – prin vacuum creat în conductele de evacuare a amestecului de dejecții și ape uzate tehnologice de la curățare/igienizare la halele H1-H6, (podele prevazute partial cu gratare,

-evacuarea periodica a dejecțiilor (prin spălare cu ajutorul unor dispozitive cu apă sub presiune) la durate de timp corelate cu categoria de greutate a animalelor sau ori de câte ori este necesar și obligatoriu, în perioada de vid sanitar (la depopularea compartimentelor);

-bazine de colectare a amestecului de dejecții și ape uzate tehnologice de curățare/igienizare,

-racirea dejectiilor din bazinul de dejectii si utilizarea caldurii la incalzirea halelor H4, H5 si H6,

Reducerea emisiilor de amoniac din depozitarea dejectiilor solide (conformarea cu BAT 14):

-dejecțiile solide sunt stocate pe o platformă betonată, care are un raport suprafața emițătoare și volum grămadă de dejecții solide de 1:3;

Reducerea emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor lichide (conformarea cu BAT 16 si BAT 17):

-laguna de stocare are un raport redus suprafață emițătoare/volum, este construita în sistem semi-îngropat,

-amestecarea dejectiilor este redusa, golirea lagunei se face prin conductele instalate la baza acesteia,

-laguna de stocare dejecții lichida este prevăzuta cu acoperitoare plutitoare cu geomembrană din plastic flexibilă și rezistentă la radiații UV, care sunt fixate în șanțul de ancorare din partea superioară a taluzului lagunelor și sunt susținute de dispozitive flotante; acoperitoarele sunt prevăzute cu supape de evacuare a gazelor acumulate și cu orificii de introducere a conductelor utilizate la omogenizarea dejecțiilor prin barbotare.

Reducerea emisiilor de azot, fosfor, mirosuri și organisme patogene microbiene în aer și apă și pentru a facilita depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea pe sol (conformarea cu BAT 19):

-separarea mecanică a dejecțiilor lichide (separatoare cu presă si șnec),

-stocarea separata a celor două fracții lichide și solide în facilități separate, oferă o mai mare flexibilitate în valorificarea acestora prin împrăștiere pe terenurile agricole,

-fermentarea (aerarea) dejecțiilor lichide.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de Ferma vor fi colectate separat conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi cu  respectarea prevederilor H. G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

# Deşeuri produse, colectate, stocate temporar

# Deşeuri nepericuloase

# Tipurile de deşeuri nepericuloase rezultate din activitatea Fermei şi managementul acestora sunt prezentate în tabelul 1.1.1.

Tabelul 1.1.1

| Nr. crt | Denumire deşeu | Cod deşeu cf. HG 856/02 | Cantitate generată (t) | Managementul deşeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valorificare | Eliminare |
| 1. | Deşeuri de ţesuturi animale (cadavre porcine) | 02 01 02 | Cca 180 | - | Incinerator propriu sau prin SC Enal Petricris SRL conform Contract de prestari servicii nr. 191/22.07.2019 |
| 2. | Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 | 19 08 14 | Cca 3340 mc | Imprăştiere pe teren agricol de SC Agri Investment Moldova SRL, conform Contract de prestari servicii nr. 225/02.04.2015, actualizat | - |
| 3. | Cenuşă de ardere şi zguri de la incinerare deşeurilor de ţesuturi animale | 19.01.12 | Cca 2 | - | SC PROTECT COLECTOR SRL conform contract nr.603/27.05.2016, actualizat |
| 4. | Deşeuri a caror colectare si eliminare care nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor | 18 02 03 | Cca 1,250 | SC PROTECT COLECTOR SRL conform contract nr.603/27.05.2016, actualizat | - |
| 5. | Deşeuri de ambalaje de hârtie şi carton | 15 01 01 | Cca 16 |  |  |
| 6. | Deşeuri de ambalaje de materiale plastice (PVC, PE, PET) | 15 01 02 | Cca 8 |  |  |
| 7. | Deşeuri de ambalaje din lemn | 15 01 03 | Cca 2 |  |  |
| 8. | Anvelope uzate | 16 01 03 | Cca 10 buc | - | SC PROTECT COLECTOR SRL conform contract nr.603/27.05.2016, actualizat |
| 9. | Deșeuri menajere | 20 02 01 | Cca 20 | - | SC ATMEDUT SERV SRL, conform contract nr. 360/15.09.2019 |

11.1.2. Deşeuri periculoase

# Tipurile de deşeuri periculoase rezultate din activitatea Fermei şi managementul acestora sunt prezentate în tabelul 11.1.2

tabelul 11.1.2

| Nr. crt | Denumire deşeu | Cod deşeu cf. HG 856/02 | Cantitate generată (t) | Managementul deşeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valorificare | Eliminare |
| 5. | Uleiuri și lubrifianți/Periculos | 13 02 04* 13 02 08* | Cca 0,2 | - | SC PROTECT COLECTOR SRL conform contract nr.603/27.05.2016, actualizat |
| 9. | Deșeuri de ambalaje contaminate cu substanțe periculoase/Periculos | 15 01 10* | Cca 1,5 |  |  |

11.2 Deşeuri refolosite-nu este cazul

11.3 Depozitare definitivă a deşeurilor –nu este cazul

# PREVENIREA  ŞI  MANAGEMENTUL  SITUAŢIILOR  DE  URGENŢĂ

12.1. INCADRARE

Operatorul nu intră sub incidenţa prevederilor H.G. nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

12.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE ŞI PERICULOASE

Substanţele toxice şi periculoase utilizate pe amplasament sunt prezentate in tabelul 12.2:

| Nr. crt | Denumirea comerciala a amesteculuii chimic | Identificarea chimica internationala Substante chimice periculoase continute de amestec/ Continut procentual | Nr.CE | Nr. CAS | Clasificare pericol/ Fraze risc (conf.Regulament 1272/2008/CE) | Cant. anuale utilizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Clasa de pericol si categoria Cod(uri) | Fraza de pericol Cod (uri) |  |
|  | Motorina | Combustibil diesel (93-93,5%) | 269-822-7 | 68334-30-5 | Lichide inflamabile 3; Toxicitate acuta 4; Iritarea pielii 2; Cancerigenitate 2; Toxicitate asupra unui organ tinta specific 2; Pericol prin aspirare 1; Periculos pentru mediul acvatic 2 | H226, H332, H315, H351, H373, H304, H411 | 10 000 l/an |
|  |  | Acizi grași, C16-18 şi C18-nesat., Me ester (6,5-7%) | 267-015-4 | 67762-38-3 | – |  |  |
|  | GPL Propan | Pentru ardere în instalaţii de combustie pe gaze lichefiate, autorizate în acest scop. Component de amestec pentru GPL auto | 271-735-4 | 68606-26-8 |  | H220, H280, H340, H350 | 50.000 l/an |
|  | VIRKON S | -Pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate) ( 40 - 55%) -Acid benzenesulfonic, C10-13-achil derivati, saruri de sodium (10-20 %) -Acid malic(1-10%) -Sulphamidic acid(1-10%) -Sodium toluenesulfonate (1-5%) -Peroxodisulfat de dipotasiu (˂ 1,5%) | 274-778-7 270-115-0 230-022-8 226-218-8 235-088-1 231-781-8 | 70693-62-8 68411-30-3 6915-15-7 5329-14-6 12068-03-0 7727-21-1 | -Acute Tox.4, Skin Corr.1B -Acute Tox.4, Skyn irrit.2, Eye Dam.1 -Acute Tox.4, Skyn irrit.2, Eye Dam.1, STOT SE 3 -Eye Irrit.2 Skyn irrit.2, Aquatic Chronic 3 -Skyn irrit.2, Eye Irrit.2 Ox. Sol.3, Acute Tox.4, Eye Irrit.2 STOT SE 3, Skyn irrit.2, Resp.Sens 1 | -H302, H314 -H302, H315, H318 -H302, H315, H318, H335 -H319, H315, H412 -H315, H319 -H272, H302, H319, H335, H315, H334 | 900 l /an |
|  | Vanosept Van | Produsul trebuie considerat ca si amestec substante (Glutaral 15g Alkyl (C12-16) -dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-C16)) 9g) | 203-856-5 | 111-30-8 | Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1 | -H301, H331, H314 , H317, H400 | 900 l / an |

12.3. MASURI DE PREVENIRE SI CONTROL

-Operatorul detine Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor negative asupra mediului, care se revizuieste şi actualizeaza în funcţie de condiţiile nou apărute si disponibil în orice moment pentru inspecţia autorităţilor de specialitate (conformarea cu BAT 2). În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale au fost stabilite:

-sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu,

-lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale,

-fişa poluanţilor potenţiali,

-programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale,

-componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor,

-componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale,

-lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale.

-Operatorul detine un plan pentru verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, (conformarea cu BAT 2), cum ar fi:

-depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere,

-pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare,

-sistemele de aprovizionare cu apă și furaje,

-sistemul de ventilație și senzorii de temperatură,

-silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi),

-Pentru situații de urgență specifice activităților desfășurate în cadrul Fermei, respectiv, apariția unor epizootii sau zoonoze (boală infecțioasă sau parazitară la animale), se aplică prevederile din Planul de biosecuritate a Fermei.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

## Monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretata rezultată din dejectii (conformare cu BAT 24) se va face o data pe an pe tipuri de animale,  realizata prin:

## -calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor, sau

## -estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total.

Limitele de emisie se vor compara cu valorile BAT-AEL pe tipuri de animale.

Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, precum si fosforul total excretat satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, titularul a luat urmatoarele masuri (conformarea cu BAT 3 si BAT 4):

-conținutul de proteine brute este redus prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot, bazat pe necesitățile de energie ale diferitelor categorii de animale și pe aminoacizi digestibili,

-hrănirea animalelor se face în mai multe etape, în funcție de categoria de animale și de greutatea acestora, prin asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție,

-furajele utilizate pentru hrănirea animalelor conțin o cantitate controlată de aminoacizi esențiali, în vederea diminuării conținutului de proteină brută,

-utilizarea de aditivii furajeri din categoria enzimelor sau probioticelor, care asigură ameliorarea digestibilității furajelor sau influențarea florei gastrointestinale.

-utilizarea de fosfați anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parțială a surselor convenționale de fosfor din furaje.

## Monitorizarea consumurilor in Ferma

## Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati precum si deseuri, societatea tine evidenta saptamanal si/sau lunar si/sau anual (conformare BAT 29) pentru:

## consumurile de apă potabilă si tehnologică; consumul anual se raporteaza in RAM;

## numărul de animale care intră și ies (inclusiv nasterile si maternitatile) si se inregistreaza in RAM;

## consumul de furaje

## consumul de energie electrică pentru intregul complex de porci;

## consumul de GPL;

## consumul de motorină;

## cantitatile de cadavre

## cantitatile de dejectii (solide si lichide) generate  si valorificate anual, raportate în RAM.

## Monitorizarea emisiilor de amoniac in aer (conformare cu BAT 25) se va face o dată pe an pe tipuri de animale, prin:

## -estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere, sau

## -estimare prin utilizarea factorilor de emisie

Limitele de emisie se vor compara cu valorile BAT-AEL pe tipuri de animale

## Monitorizarea emisiilor in aer la limita amplasamentului

Monitorizarea emisiilor la limita amplasamentului (N) se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.4.4.

Tabelul nr. 13.4.4.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Emisii difuze | La limita amplasamentului | CO | semestrial |
|  |  |  | NO2 |  |
|  |  |  | SO2 |  |
|  |  |  | PM10 |  |

## Monitorizarea emisiilor în apa epurata evacuată

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.4.1.

Tabelul nr. 13.4.1.

| Nr. crt. | Tipul apei uzate | Poluanţii emişi* | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape menajere şi ape uzate tehnologice | pH | La fiecare vidanjare |
|  |  | suspensii |  |
|  |  | CBO5 |  |
|  |  | CCOCr |  |
|  |  | azot amoniacal |  |
|  |  | fosfor total |  |
|  |  | detergenţi sintetici biodegradabili |  |

*La solicitarea APM Braila sau ABA Buzau se pot face determinari si la alti indicatori ai apelor uzate.

## Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane

## Monitorizarea calităţii solului

Monitorizarea va consta în analiza calităţii solului recoltat amonte si aval de laguna de dejectii lichide. Monitorizarea se va face la indicatorii determinati prin Rapoartele de incercari nr. 4661/10.09.2019, nr. 4662/10.09.2019, nr. 4663/10.09.2019 si nr. 4664/10.09.2019, realizate de Rompetrol Quality Control SRL, conform tabelului nr. 13.5.1.

## Tabelul nr. 13.5.1.

| Nr. crt | Locul de prelevare | Indicator analizat | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Limitrof lagunei de stocare ape uzate (amonte si aval la adancimi de -5cm si -30 cm) | Mg | anual |
|  |  | Cu |  |
|  |  | Pb |  |
|  |  | Zinc |  |
|  |  | Fosfor total |  |
|  |  | Azotiti |  |

## Monitorizarea calităţii apei subterane

Monitorizarea va consta in analiza calitatii apei subterane la elemente chimice prevazuate de  Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 149/06.11.2019 si raportate la valorile de referinţă prevazute de Rapoartele de incercari nr. 1699/29.10.2019-F1, nr. 1700/29.10.20191-F2, nr. 1701/29.10.2019-F3, nr. 1702/29.10.20191-F4, nr. 1703/29.10.20191-F5, nr. 1704/29.10.20191-F6 realizate de SC Laborator Muntenia SRL. Monitorizarea se va face conform tabelului 13.5.2:

Tabelul 13.5.2

| Nr. Crt. | Locul prelevării probei | Indicator analizat | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cele sase foraje de monitorizare | pH (unit. pH) | semestrial |
| 2 |  | NH4+ (mg/l) |  |
| 3 |  | NO2- (mg/l) |  |
| 4 |  | NO3- (mg/l) |  |
| 5 |  | PO43- (mg/l) |  |
| 6 |  | SO42- (mg/l) |  |
| 7 |  | Cloruri (mg/l |  |
| 8 |  | CCOMg mg/l) |  |

## Deşeuri

## -Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările ulterioare se va ţine lunar evidenţa deşeurilor produse conform prevederilor H.G. 856/2002, cu modificările ulterioare, evidenţă ce va cuprinde următoarele informaţii: tip, cod, instalaţia producătoare, cantitatea, modul de stocare, data predării, cantitatea predată către transportator, date privind expediţiile respinse. Se va întocmi un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru verficare şi control.  Acest registru trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

-cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de coduri, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

-numele transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

-confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase/nepericuloase şi locul de depozitare/eliminare.

-Raportare anuală pentru evidenţa gestiunii deşeurilor generate de activităţile proprii, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, conform Legii  211/2011 privind regimul deșeurilor , republicată cu modificările ulterioare, art. 49 și cap. Note, pct. 1-Art. II, alin. (2), conform anexei nr. 1 la HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, până la aprobarea unui nou format de raportare.

## Monitorizare zgomot

Nu se impune o monitorizarea a factorului de poluare zgomot deoarece receptorii sensibili cei mai apropiati sunt la cca 1,4km (satul Gulianca).

## Monitorizare miros

Monitorizarea mirosului se va face prin efectuarea unui studiu de dispersie intocmit de o persoana juridica atestata, doar in situatia unor sesizari sau reclamantii din partea receptorilor sensibili.

## Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere existent la documentatie

# RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.

  - Raportările, frecvența și data depunerii acestora la APM Braila sunt prezentate in tabelul 14.1.

Tabelul 14.1.

| Raport | Frecvenţa | Data de depunere a raportărilor |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform anexei II | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) | Anual | Până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | In maxim 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Plan de închidere a amplasamentului | - | La data producerii |
| Sesizari (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii în care s-a facut sesizarea. |
| Notificare in caz de opriri ale instalatiilor (pentru reparatii capitale), conform anexei III | Ori de câte ori apar | Cu 48 de ore înaintea opririi |

- conform art. 5 alin. (1)-(4) şi art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului nr. 91/689/CEE şi nr. 96/61/CE și a H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, operatorul va raporta la A.P.M. Brăila, până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a următoarelor:

- emisiile în aer, apă, sol, apa subterana,  a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

- transferurile în afara amplasamentului, de deşeuri nepericuloase dacă depăşesc 2000 tone/an, pentru oricare operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia operaţiilor de eliminare pentru „amendarea solului” şi „injecţie subterană de adâncime” la care se referă Art. 6, indicând “R” sau ”D”, respectiv dacă deşeul este destinat valorificării sau eliminării şi pentru transferurile transfrontieră a deşeurilor periculoase, numele şi adresa valorificatorului sau eliminatorului de deşeuri şi al amplasamentului pe care se face valorificarea sau eliminarea efectivă;

- transferurile în afara amplasamentului, a oricăror poluanţi specificaţi în Anexa II, prin apele uzate care sunt destinate epurării pentru care valoarea de prag specificată în Anexa II coloana 1 b este depaşită.

-Registrelele cerute de prezenta Autorizaţie trebuie sa fie păstrate pe amplasament şi puse la dispozitia persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

-Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor trebuie depuse la sediul A.P.M. Brăila în conformitate cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

-Operatorul trebuie să deţină un dosar la sediul unităţii, pentru informarea publicului care trebuie să conţină minimum: copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Brăila şi acesta, autorizaţia integrată de mediu (A.I.M.), formularul de solicitare, deciziile referitoare la vizarile anuale ale prezentei A.I.M. Raportările către A.P.M. Brăila, alte aspecte pe care operatorul le consideră relevante.

# OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ACTIVITĂŢII

- Activitatea se va desfășura cu respectarea urmatoarelor acte normative:

-OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările ulterioare;

-OUG nr. 68/2007, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-Ord. M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

-STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată şi rectificată;

-H.G. nr. 188/2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

-Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul M.S. nr. 119/2014, actualizat;

-Ord. M.A.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

-OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată de Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările ulterioare;

-H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

-Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

-OG nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2017, cu modificările ulterioare

-HG nr. 551/2018 din 17 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

-Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002

-HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

-OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

-Regulament (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Regulamentul (CE) nr. 453/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind  înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

-Ord. nr.1.552/743/03-12.12-12-2008 al MMDD şi al MADR pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole

-Ordinul MMGA și al MAPDR nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole cu modificările și completările ulterioare (Ordinul MMAP și al MADR nr. 990/1.809/2015);

-Ord. MMGA/MAPDR nr. 296/216/11/13.05. 2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

-Ord.MMGA/MAPD nr. 242/197/26.03.2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi

-Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole aprobat prin Decizia nr. 21130/DC/14.10.2010 a Comisiei interministeriale pentru aplicarea planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

-HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

-Ord. MMGA nr. 344 /2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu completările ulterioare

- Obligațiile operatorului privind gestiunea deșeurilor:

-titularul este obligat să prevină generarea deșeurilor.

gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special  fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

deșeurile generate din activitate se colectează separat, conform prevederilor legale specifice fiecărei categorii de deșeuri, fiind obligatorie colectarea separată cel puţin a următoarelor categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă, provenite din deşeurile menajere şi asimilabile acestora şi valorificarea prin operatori autorizaţi.

-este interzisă amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat cu alte deșeuri și încredinţarea acestora în vederea eliminării prin depozitare finală;

-deşeurile  generate din propria activitate se încadrează în lista deşeurilor stabilită prin Decizia Comisiei 2014/955/UE şi se  asigură evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare, titularul este obligat să  transmită evidența gestiunii deșeurilor anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

-deșeurile generate se pregătesc pentru valorificare/se valorifică cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului,  numai pe bază de contract cu operatori autorizaţi;

-deșeurile care nu au fost supuse unei operațiuni de valorificare se supun  unei operaţiuni de eliminare prin operatori autorizați; eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop şi abandonarea deşeurilor sunt interzise;

-este interzisă abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.

-deșeurile de ambalajele rezultate din activitate se colectează separat și se predau spre valorificare unui operator autorizat de salubrizare sau de colectare/tratare a deșeurilor .

-este interzisă amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat cu alte deșeuri și încredinţarea acestora în vederea eliminării prin depozitare finală;

-echipamentele electrice și electronice din dotare, devenite deșeuri (DEEE) se predau spre valorificare unui operator de salubrizare sau unui unui operator autorizat pentru colectare/tratare DEEE;

-transportul deşeurilor se realizează în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

-pentru uleiul uzat (inclusiv filtrele de ulei):

- colectarea se face în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, iar stocarea, în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate,

- sunt interzise: deversarea în apele de suprafaţă, evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare, amestecarea cu alte substanțe, cu carburanți, colectarea, stocarea şi transportul în comun cu alte tipuri de deşeuri și gestionarea acestuia de către persoane neautorizate;

- se va păstra evidenţa uleiului proaspăt consumat și a uleiului uzat predat spre valorificare și modul cum s-a valorificat;

-anvelopele uzate rezultate din activitate se stochează  pe suprafețe betonate, separat, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării și anvelope uzate nereutilizabile; aceste deșeuri se predau operatorilor economici autorizați pentru colectare și valorificare conform legii, nu se abandonează pe sol, prin îngropare, sau în ape de suprafață, nu se incinerează și nu se amestecă cu alte deșeuri;

-echipamentele electrice și electronice din dotare (unelte elctrice, echipamente informatice, etc.), devenite deșeuri (deee), se predau spre valorificare numai unui operator de salubritate sau unui centru specializat și autorizat pentru colectare DEEE;

-se vor executa intervenții pentru întreținere/reparații curente la parcul de mașini numai in spații amenajate special pentru prevenirea poluării cu scurgeri de carburanți și uleiuri uzate;

-se va asigura luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate productiv sau funcţional;

-se va asigura îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor prin desemnarea unei persoane din rândul angajaţilor proprii sau să delege aceste obligaţii unei terţe persoane;

-mijloacele auto din dotare se vor gara numai pe suprafețe impermeabile iar intervențiile pentru întreținerea/repararea acestora se vor realiza numai prin operatori autorizați

-având în vedere că activitatea fermei precum și zona în care se valorifică compostul și apa din lagună  sunt situate în UAT Salcia Tudor - zonă vulnerabilă la nitraţi , titularul se va asigura că utilizarea compostului și a apei din lagună la fertilizarea terenurilor agricole se va face cu respectarea legislației referitoare la prevenirea poluării cu nitrați:va ţine evidenţa cantităţilor de nămol și apă mineralizată, va elabora planuri de gestiune a acestora se va asigura că fertilizarea se face în baza unui studiu agrochimic.

- Obligațiile operatorului privind gestiunea substantelor si preparatelor periculoase:

-titularul are obligatia de a deține fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.830/2015 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), pentru toate substanțele și preparatele chimice utilizate;

-se vor respecta prevederile din fişele cu date de securitate privind depozitarea, manipularea utilizarea substanțelor chimice;

-se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor de substanţe şi preparate periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare.

- Obligațiile operatorului privind monitorizarea activității:

-toate analizele probelor prelevate pentru toţi factorii de mediu se vor efectua de către laboratoare acreditate, care utilizează metodologii în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare;

-frecvenţa monitorizarii aşa cum este prevăzută în prezenta autorizaţie, poate fi modificată doar cu acordul scris al A.P.M. Brăila după evaluarea monitorizarii anterioare;

-operatorul trebuie să asigure ca toate emisiile in mediu se vor incadra in limitele prevazute de prezenta autorizatie;

-operatorul trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate la puncte de prelevare şi monitorizare prevazute in autorizatie;

-se va asigura accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii organelor de control abilitate.

-se va permite accesul autorităţilor de inspecţie şi control la documentele care se referă la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

-înregistrarea tuturor prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii;

- Exploatarea instalaţiei se va realiza cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie și a următoarelor prevederi generale:

-aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

-valorificarea sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, eliminarea cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului a deşeurilore generate, în ordinea priorităţii şi potrivit prevederilor legale;

-utilizarea eficientă a energiei;

-luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecinţelor acestora;

-luarea măsurilor necesare pentru pentru readucerea amplasamentului la o stare satisfacătoare, în cazul încetării definitive a activităţii.

-luarea măsurilor necesare pentru prevenirea generării unor cantități mari de deşeuri, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Ord. MMGA şi al Ministrului Integrarii Europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, cu modificările ulterioare;

-recepţionarea, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, in conformitate cu normele specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (acolo unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu;

-evitarea manipulării dejecţiilor în perioade defavorabile dispersiei (ceaţă, vânt puternic), când mirosul poate fi transportat pe distanţe lungi;

-întreţinerea  perdelei vegetale;

-aplicarea prevederilor  BREF pentru reducerea emisiilor de mirosuri, prin practicarea unor tehnici nutriţionale de reducere a conţinutului de azot şi fosfor din bălegar care conduc şi la diminuarea nivelului mirosurilor din halele de creştere şi din exteriorul acestora;

-curăţarea zilnică și menţinerea în bună stare a căilor de acces de pe amplasament;

-utilizarea maşinilor şi utilajelor rutiere şi nerutiere în stare bună de funcţionare şi cu toate reviziile tehnice la zi;

-verificarea periodică a circuitelor şi bazinelor de stocare a dejectiilor, inclusiv a lagunei, a rezervoarelor de motorină inclusiv cele din cadrul grupurilor electrogene  în vederea depistării la timp a eventualelor scurgeri şi luarea măsurilor de remediere;

-desfășurarea activităţilor numai pe suprafeţe betonate;

-depozitarea cadavrelor de porci în spaţiul frigorific până la incinerare;

-deţinerea de substanţe de absorbţie adecvate pentru absorbţia oricărei pierderi de produs petrolier;

-depozitarea deşeurilor numai în spaţiile amenajate special în acest scop;

-valorificarea/eliminarea deşeurilor în conformitate cu prevederile autorizaţiei și cu prevederile legislaţiei  de mediu;

# - respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie; în cazul aparitiei unor neconformitati fata de prevederile autorizatiei, operatorul are următoarele obligaţii:

-informarea imediată a autorității competente pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei;

-luarea imediată a măsurilor necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din prezenta Autorizaţie.

-respectarea întocmai a măsurilor suplimentare impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformitatii.

-întreruperea operării instalaţiei sau a unor părţi relevante ale acestora, până la restabilirea conformării, în cazul în care încalcarea condiţiilor din Autorizaţie reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra factorilor de mediu, până la restabilirea conformarii.

-eliminarea cenusii rezultate în urma incinerării cadavrelor de animale la un depozit de deșeuri nepericuloase va fi condiționată de realizarea de teste privind compoziţia deşeului şi comportarea la levigare, realizate de către un laborator abilitat independent cu respectarea prevederilor Ordinului 95/2005, Secțiunea 2 și 3, din care să rezulte că cenusa nu este un deseu periculos, având în vedere precizările din:

    - art. 8 alin. 2 din Legea 211: ”în cazul unui tip de deșeu care se încadrează potrivit listei deșeurilor sub două coduri diferite în funcție de posibila prezența a unor caracteristici periculoase - codurile marcate cu asterisc, încadrarea ca deșeu nepericulos se realizează de catre producătorii și deținatorii de astfel de deșeuri numai în baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiză și a altor documente relevante” , precum și

    - anexa la Ordinul 95/2005, punctul 3.1.1: ”pot fi acceptate în depozitele de deşeuri nepericuloase, fără a fi supuse nici unei testări deşeurile municipale”,

-valorificarea cenusii rezultate în urma incinerarii cadavrelor de animale pentru fertilizarea terenurilor agricole în amestec cu namolul de epurare deshidratat poate fi permisă doar în situația în care se va preciza acest lucru în studiul agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) şi aprobat de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

- In cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili: pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de fermă in timpul funcționarii, se vor pune in aplicare, cu respectarea prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, cu completarile si modificarile ulterioare, tehnicile BAT 12 din DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor care constau in elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (conform BAT 12), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (conform BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

- Prezentarea, la solicitarea autorității competente de protecția mediului, a tuturor informațiilor necesare în scopul reexaminării conditiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizarii emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

- Solicitarea, în urma reexaminării condiţiilor de autorizare de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, a  reactualizării autorizaţiei în următoarele situaţii:

a)poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţie sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alţi poluanţi;

b)din motive de siguranţă în functionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c)este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care  prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

d)prevederile unor noi reglementari legale o impun;

e)oricare alte situaţii considerate necesare, în mod obiectiv şi justificat de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

- În cazul producerii oricărui incident sau accident care afecteaza mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

in cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului

- să ia imediat măsurile preventive necesare prevăzute la art. 10, alin. (1), care trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

- să informeze APM Brăila şi CJGNM Brăila în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării; informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor, conform prevederilor alin.(1) se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

- în termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

- în cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, APM Brăila şi CJGNM Brăila despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

- să informeze în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului APM Brăila şi CJGNM Brăila despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de  operator.

- să acţioneze imediat pentru a controla, izola, elimina sau, în caz contrar, pentru a gestiona poluanţii respectivi şi/sau orice alţi factori contaminanţi;

- să ia măsurile reparatorii necesare, conform art. 17-19;

- Înregistrarea tuturor incidentelor care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu și luarea tuturor măsurilor pentru remedierea efectelor acestora.

- Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din înregistrările scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

-tipul, momentul şi durata defecţiunii,

-cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

-urmările defecţiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului,

-toate măsurile iniţiate.

- Înregistrarea tuturor reclamaţiilor de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi detalii privind natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii.

## Reînnoirea actelor de reglementare şi contractelor de prestări servicii la expirarea acestora, documente ce au stat la baza emiterii prezentei Autorizaţii.

## Actualizarea Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute şi asigurarea că acesta este funcţional. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

- Notificarea APM Brăila în situaţiile prevăzute la cap. 5-Notificarea APM Brăila şi depunerea raportărilor către APM Brăila conform cap. 14-Raportări.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului

La încetarea activităţii, la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. După oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

-punerea în siguranţă a instalaţiei;

-oprirea alimentării cu energie electrică, combustibili şi apă industrială;

-golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

-curăţarea circuitelor de ape uzate menajere şi tehnologice şi a rigolele de colectare a apelor pluviale;

-curăţarea/sau spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor, bazinelor statiei de epurare, a spaţiilor de stocare materii prime şi materiale;

-colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor prin firme autorizate;

-investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate înainte de începerea activităţii;

-asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

-anunţarea oricărui eveniment la A.P.M Brăila.

# Planul de închidere definitivă a instalaţiei

## -În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi ale acesteia, operatorul trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

# -Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului,

## golirea completă de conţinut potenţial periculos şi curățarea conductelor şi a rezervoarelor, după caz,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## -Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a operatorului.

## -La dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor este obligatorie solicitarea şi  obţinerea acordului de mediu conform prevederilor legale în vigoare.

## -Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

## -La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului şi apelor subterane pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către reprezentanţii CJGNM Brăila  si APM Braila.

# GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| A.P.M. Brăila | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila |
| Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| IED | Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCOCr | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord M.M.G.A. 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat și Prevenirea Poluării |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 şi 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 şi 22.00 |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Com. Tufesti, jud.Brăila |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

# ANEXE

# ANEXA  I - Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica și combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr.crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa (5cm) în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita normale (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Den. deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat, (t) | Valorificare, (t) | Eliminare, (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator | luna | cumulat | Agent economic eeliminator | Stoc luna |

ANEXA II -Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA III -RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ............................................. | Autorizaţie integrata de mediu nr. ...................... |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluării |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa în mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi factori |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |