Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: 1/25.11.2013, actualizată la data de 00.00.2021

Valabilă pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală conform legislației de mediu în vigoare.

Titularul autorizaţiei: AAYLEX ONE SA (fost S.C. ECO AVIS BEST PROIECT SRL)

cu sediul social în mun. Buzău, DN 2B km. 9+270-km. 9+527 (partea stângă), camera 11, etaj 1, Judeţul Buzău

Locaţia activităţii: localitatea Făurei, str. Aviculturii, intravilanul orașului Făurei,  adresa CIE 31.1, nr. cadastral 70320, jud. Brăila

Categoria de activitate conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificata de OUG 101/2017, anexa nr.1–categoria: 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste : pct a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte , asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege

Categoria de activitate conform REGULAMENTUL (CE) NR. 166/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului este: 7.(a).(i)- Instalatii de crestere intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor cu 40 000 locuri pentru pasari

Codul CAEN rev. 2: 0147 (0124 - rev. 1) Creşterea păsărilor.

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BRĂILA

Titlul: FERMĂ PENTRU CREŞTEREA PUILOR DE CARNE

DIRECTOR EXECUTIV,                                          ŞEF  SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

Ciprian CUZMIN                                                    Laura-Daniela BĂDAȘCU

ÎNTOCMIT,

Felicia RADU

CUPRINS

| Nr. crt. | Denumire capitol | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date de identificare a titularului activităţii | 3 |
| 2 | Temeiul legal | 3 |
| 3 | Categoria de activitate | 5 |
| 4 | Documentaţia solicitării | 6 |
| 5 | Managementul activităţii | 9 |
| 6 | Materii prime şi auxiliare | 12 |
| 7 | Resurse de apă, energie, gaze naturale | 13 |
| 8 | Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologie existente pe amplasament | 15 |
| 9 | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 17 |
| 10 | Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot | 19 |
| 11 | Gestiunea deşeurilor | 25 |
| 12 | Prevenirea şi manegementul situaţiilor de urgenţă | 27 |
| 13 | Monitorizarea activităţii | 31 |
| 14 | Raportări către agenţia pentru protecţia mediului | 34 |
| 15 | Obligaţiile titularului activităţii | 35 |
| 16 | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor | 42 |
| 17 | Glosar de termeni | 44 |
|  | Anexe | 44 |

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Titular: AAYLEX ONE SA (fost S.C. ECO AVIS BEST PROIECT SRL)

Sediul: în mun. Buzău, DN 2B km. 9+270-km. 9+527 (partea stângă), camera 11, etaj 1, Judeţul Buzău

Telefon: 0238710414/0722134689

Fax: 0238710516

E-mail: marilena.ghiauru@avicolabuzau.ro

Număr de înmatriculare: J10/351/15.06.2010

Cod unic de înregistrare: 27063965

Amplasamentul activităţii: localitatea Făurei, str. Aviculturii, intravilanul orașului Făurei,  adresa CIE 31.1, nr. cadastral 70320, jud. Brăila

Vecinatăţile amplasamentului analizat :

- nord :  Drum de exploatare

- sud : Drum de exploatare şi calea ferată aparţinând S.N.C.F.R.

- vest :  Canal de desecare

- est : Teren aparţinând Primăriei Făurei

Amplasamentul investiţiei se află în zona de sud-vest  a Oraşului Făurei.

-Coordonate stereo 70 si geografice:

| Nr crt | Stereo 70 | Geografice |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | N | E |
| 1 | 400511.147 | 677582.451 | 45°05'05.27934" | 27°15'14.25930" |
| 2 | 400573.206 | 677766.653 | 45°05'03.67118" | 27°15'14.19552" |
| 3 | 400411.462 | 677793.049 | 45°05'01.37260" | 27°15'14.58485" |
| 4 | 400400.411 | 677730.400 | 45°05'01.16501" | 27°15'14.61723" |
| 5 | 400362.805 | 677609.283 | 45°05'00.79631" | 27°14'57.15082" |
| 6 | 400364.350 | 677601.798 | 45°05'00.80424" | 27°14'57.15086" |
| 7 | 400390.330 | 677598.710 | 45°05'04.06750" | 27°14'57.32016" |
| 8 | 400437.980 | 677592.260 | 45°05'04.93673" | 27°14'57.37611" |
|  | 400454.953 | 677589.963 |  |  |

# TEMEIUL LEGAL

Prevederile legislative în baza cărora a fost emisă autorizaţia integrată de mediu şi pe care titularul este obligat să le respecte în desfăşurarea activităţii sunt următoarele:

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-H.G. nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

-H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia;

-Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

-Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

-Ordinul MMAP nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

-Documentul de referință asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru creșterea intensivă a păsărilor și porcilor, ediția 2017;

-Legea 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998, cu modificările ulterioare;

-Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  aprobate prin H.G. nr.123/2002;

-H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare.

- In conformitate cu prevederile Ord. MMAP nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației integrate de mediu:

-titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei integrate de mediu, conf. art. 5,

-solicitarea aplicării vizei anuale a autorizaţiei integrate de mediu se va face cu maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

-în cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială

-decizia privind viza anuală devine anexă la autorizația integrată de mediu și  face parte integrantă din aceasta.

- Autorizaţia de mediu pentru care nu se obține viza anuală îşi încetează efectele juridice.

- Prezenta autorizaţie integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. 2(2^1) din Legea nr. 219/15.11.2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

- Autorizaţia integrată de mediu este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificată de OUG 101/2017, inclusiv respectării măsurilor privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a factorilor mediului,  în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

- Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite,  inclusiv activităţilor de management al deşeurilor de pe amplasament.

- În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activităţilor, iar răspunderea pentru corectitudinea raportului de amplasament și a formularului de solicitare revine autorului.

- Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către reprezentanţii CJGNM Brăila  și ai APM Brăila.

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

- Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

-Conform Anexei 1 a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, modificată de OUG 101/2017, activitatea se încadrează la pct.  6.6. Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacităti de peste : pct a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, așa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege.

-Conform Ordinului INS nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională activitatea se încadrează la Cod CAEN: 0147 - Creşterea păsărilor.

# Capacitatea proiectată a instalaţiei: 29.624 locuri/hală/serie, 148.116 locuri/serie, 1.036.840 locuri pui de carne/an, 7 serii/an.

Din activitatea AAYLEX ONE SA rezultă 2.026,2265 t pui vii/an

Pentru realizarea capacităţii, operatorul deţine pe amplasament:

- 5 hale echipate corespunzător, cu o suprafaţă utilă pe hală de 1559,8 mp şi  suprafaţă utilă totală de 7799 mp;

- filtru sanitar pentru personalul care deserveşte ferma cu o suprafaţă utilă de 167,59 mp;

- puţ forat;

- gospodărie de apă;

- bazin pentru colectare ape uzate tehnologice de 180 mc;

- bazin pentru colectare levigat de 50 mc;

- bazin pentru colectare ape uzate menajere de 25 mc;

- reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, reţele de alimentare cu GPL, reţele de alimentare cu energie electrică;

- depozit aşternut cu o suprafaţă utilă de 250,00 mp;

- platformă de dejecţii cu o suprafaţă utilă de 500 mp;

- mașină și camera frigorifică şi cabină poartă cu o suprafaţă utilă de 4,48 mp;

- camera de comandă/hală cu o suprafaţă utilă de 9,70 mp;

- rampă de spălare auto cu dezinfector cu o suprafaţă utilă de 35,70 mp;

- cântar basculă;

- rețea de alimentare cu gaz metan

- cladire grup electrogen cu o suprafaţă utilă de 15,81 mp;

- post de transformare;

- alei şi platforme betonate interioare;

- perdea de protecție vegetală.

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu nr. 05/04.08.2020 cuprinde:

-Cerere nr. 417/24.06.2021 (nr. APM Brăila 11095/07.07.2021, pentru actualizarea autorizației integrate de mediu nr. 01/25.11.2013, întocmită de S.C. Eco Avis Best Proiect SRL.;

-Cerere nr. 473/08.12.2021 înregistrată la APM Brăila cu nr. 18024/09.12.2021, de transfer a autorizației integrate de mediu nr. 1/25.11.2013 emisă pentru S.C. Eco Avis Best Proiect SRL către noul titular al activității AAYLEX ONE SA;

- Declaraţie pe propria răspundere dată de noul titular că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă Autorizaţia integrată de mediu 01/25.11.2013,

- Certificat de înregistrare seria B nr. 4325222 eliberat în 03.12.2021 și Certificat constatator (emis în baza declarației pe propria răspundere nr. 55058/02.12.2021) emise de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău,

- Sentința nr. 27/2021 emisă de Tribunalul Buzău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

-Compararea cu cerințele BAT  (Documentul de referinta asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru creșterea intensivă a păsărilor și porcilor, ediția 2017) elaborate de ENI LIDIA PAULINA, persoană fizică înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 294;

-Anunţ public privind depunerea solicitării realizat de titular prin publicare în ziarul ’’Obiectiv-Vocea Brăilei’’și afișare la sediul Primăriei Făurei în data de 23.06.2021.

-Anunț public postat pe APM Brăila pe sit-ul agenției în data de 23.06.2021;

-Proces verbal nr. APM Brăila 12378/04.08.2021, de verificare a amplasamentului şi a modului de delimitare/identificare a instalaţiei;

-Autorizaţie de Gospodărire a Apelor (AGA), nr. 27/08.09.2020, valabilă până la data de 30.09.2023 și Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. BR 787/2021 emise de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa”;

-Autorizație de securitate la incendiu nr. 165/14/SU-BR din 25.03.2014 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dunărea al județului Brăila.

-Autorizaţie sanitară veterinară nr. 275/2013 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila;

-Contract de prestări servicii nr. 149/03.03.2021 încheiat cu SC Pro Air Clean SA.

-Contract de prestări servicii nr. 653/26.11.2012 încheiat cu SC Aaylex Prod SRL.

-Contract de prestări servicii din 24.12.2012, încheiat cu SC Avicola Buzău SA.

-Contract de prestări servicii nr. 402/21.06.2013, încheiat cu SC Protect Colector SRL.

-Protocol de colaborare nr. 1873/24.06.2014 încheiat cu Asociația Recolamp.

-Contract nr. 932/24.05.2013 încheiat cu SC MSD COM SRL pentru preluarea deşeurilor metalice şi nemetalice, ulei uzat, anvelope uzate, pet-uri, plastic, hârtie, carton, sticlă, DEEE-uri şi acumulatori auto uzaţi.

-Contract nr. 3/04.01.2019 privind evacuarea apelor pluviale, încheiat cu ANIF-Filiala Brăila.

-Contract de colaborare nr. 12/12.01.2018 încheiat cu SC Sismad Agro SRL pentru preluarea gunoiului de grajd şi a levigatului, transportul acestora cu mijloace proprii în vederea împrăştierii pe terenurile agricole deţinute de acesta.

-Contract de vânzare cumpărare îngrățăminte naturale nr. 490/11.11.2020, încheiat cu Frizonmaica West Wild River SRL.

-Contract de prestări servicii de salubrizare agenţi economici nr. 132/26.02.2015, încheiat cu Serviciul Public de Salubrizare Făurei.

-Contract de prestări servicii de canalizare nr. 2257/01.04.2015 încheiat cu CUP Dunărea Brăila.

-Contract de prestări servicii nr. 737/03.01.2013, încheiat cu SC M si N Ecologic Colectări SRL pentru servicii de vidanjare şi transport ape uzate;

-Contract de concesiune, încheiere de autentificare nr. 7406/13.10.2010 încheiat cu Primăria Făurei privind situaţia juridică a terenului;

-Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, nr. 487/26.07.2021;

-Punct de vedere emis de Biroul Calitatea Factorilor de Mediu nr. 17931/07.12.2021;

-Punct de vedere emis de Serviciul Monitorizare și Laboratoare nr. 17288/19.11.2021.

-Puncte de vedere transmise de membrii CAT privind draftul autorizației integrate de mediu înregistrate la APM Brăila cu nr.: 17469/24.11.2021 – adresa Direcției pentru Agricultură Județeană Brăila; 17624/26.11.2021 – adresa Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila SA; 17708/02.12.2021 - email din partea Primăriei municipiului Brăila; 17942/08.12.2021 – email din partea Consiliului Județean Brăila; 17580/25.11.2021– adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila; 17787/03.12.2021 – Direcția Județeana pentru Cultură Brăila; 17643/26.11.2021-Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Brăila; 17474/24.11.2021-Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dunărea” Brăila.

-Punct de vedere al Agenției Nationale pentru Protecția Mediului înregistrat la APM Brăila cu nr. 8335/09.06.2020;

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Sistemul de management

# Societatea nu este certificată conform SR EN ISO 14001 și nu este înregistrată conform Schemei de Audit și Management de Mediu (EMAS).

# În cadrul fermei se întocmește și se actualizează periodic planul de întreținere și reparație a instalațiilor și echipamentelor utilizate.

# În fermă se aplică tehnici, conform prevederilor Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a păsărilor de curte referitoare la:

# Sisteme de management de mediu pentru a îmbunatăți performanța de mediu globală (BAT 1), prin:

# planificarea și stabilirea procedurilor și planurilor în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;

# punerea în aplicare a procedurilor cu acordarea unei atenții deosebite: structurii și responsabilității, formării, conștientizării, competenței, comunicării, implicării angajaților, documentației; controlului eficient al proceselor; programelor de întreținere; pregătirii și intervenției în caz de urgență; garantării conformității cu legislația în domeniul protecției mediului;

# punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (BAT 9) și/sau a unui plan de gestionare a mirosului (BAT 12) în cazul în care se preconizează și/sau s-au dovedit o poluare fonică și/sau neplăceri cauzate de mirosuri a receptorilor.

# Buna organizare internă pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală (BAT 2), prin:

# perfecționarea personalului prin instruiri periodice cu privire la reglementările relevante, creșterea animalelor, sănătatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucrătorilor, planificarea și gestionarea situațiilor de urgență,

# verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, din cadrul fermei, cum ar fi: platformele de dejecții; bazinele de colectare a apelor uzate; instalațiile de alimentare cu apa și canalizare; sistemele de aprovizionare cu furaje; sistemele de ventilație și senzorii de temperatură,

# actualizarea periodică a Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale și de intervenție în caz de accidente, care include modul de acțiune în cazul unor avarii sau poluări accidentale.

# amplasarea halelor s-a facut tinându-se cont de normele de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, exigențele sanitar-veterinare,etc.,

# incinta fermei este împărtită în 2 zone, curată și murdară, accesul spre zona curată făcându-se dupa ce mașinile trec prin rampa de spălare și dezinfectare.

# în  cadrul fermei există întocmite: Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale cu rol în planificarea și gestionarea situatiilor de urgență, Plan de întreținere a echipamentelor și instalațiilor, Registru de evidența a defecțiunilor, Instrucțiuni de lucru pentru echipamente și instalații,

# societatea deține camera frigorifică pentru depozitarea animalelor moarte.

# Conştientizare şi instruire

# Operatorul aplică acţiuni de conştientizare ale sistemelor de instruire pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanții și cei care achizitionează echipament și materiale, care să asigure că toate operaţiunile de pe amplasament nu vor determina deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu de pe amplasament sau din afara limitelor acestuia, astfel:

# conștientizarea implicațiilor reglementării dată de Autorizația integrată de mediu pentru activitatea companiei și pentru sarcinile de lucru,

# conștientizarea tuturor efectelor potențiale asupra mediului rezultate din funcționarea în condiții normale și condiții anormale,

# conștientizarea necesității de a raporta abaterea de la condițiile de autorizare integrată de mediu

# prevenirea emisiilor accidentale și luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale,

# conștientizarea necesitatii de implementare și menținere a evidențelor de instruire.

# Personalul trebuie să cunoască şi să respecte instrucţiunile de lucru, normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

# Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, este instruit în acest domeniu, prin absolvirea unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 23 alin (5) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

# Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia, atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

# În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol; pe panourile semnalizatoare se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate, conform Planului de prevenire și combatere a poluarilor accidentale cu rol în planificarea și gestionarea situațiilor de urgență.

# Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

  - Responsabilităţi

# Operatorul are desemnată prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, operatorul, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, asistă persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control, punând la dispoziţia acestora evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi facilitează controlul activităţilor, precum şi prelevarea de probe (după caz).

# Operatorul este responsabil de:

# siguranţa instalaţiilor în perioada de funcţionare, cât şi în perioada de oprire printr-o întreţinere planificată și de prevenire;

# revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea preveni toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol; operatorul trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei factorilor de mediu;

# remedierea oricărui prejudiciu rezultat din funcţionarea activităţilor, cauzat vecinătăţilor sau mediului în general;

# pregătirea și intervenția în caz de urgență;

# conformarea cu legislația în domeniul mediului, cu monitorizarea factorilor de mediu şi respectarea prevederilor cuprinse în AIM.

# Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să fie accesibil în orice moment personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

# Acţiuni de control

# Operatorul va iniţia acţiuni de control şi remediere în vederea constatării neconformităţilor cu prevederile AIM.

# În cazul constatării oricăror neconformităţi operatorul are următoarele obligaţii:

# să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

# să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

# să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

# să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

# Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

# responsabilităţi;

# evidenţele de întreţinere;

# registre de monitorizare;

# rezultatele analizelor;

# rezultatele auditurilor;

# Operatorul va controla modul de funcţionare a instalaţiilor de pe amplasament şi în special a instalaţiilor pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu şi va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

# Operatorul se va asigura, prin acţiuni de control, că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât funcționarea instalațiilor să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului.

# Notificarea APM Brăila

# Operatorul este obligat să notifice APM Brăila în următoarele cazuri:

# dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

# la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii etc.;

# în cazul oricărui incident sau accident care afectează semnificativ mediul, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului și a autorității competente pentru inspecție și control la nivel local; în termen de maxim 24 ore de la producerea poluării accidentale transmite la APM Brăila, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform Anexei III. Dacă este cazul se va retransmite acest raport cu  informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator. Raportul privind accidentul este  parte integrantă a R.A.M.;

# în cazul aparitiei unor neconformitati fata de prevederile autorizatiei, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu;

# la oprirea/pornirea planificată a instalaţiei, cu 48 ore înainte;

# dacă apar modificări ale prevederilor actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei.

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Operatorul are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate, după caz, în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Consumurile, natura şi modul de stocare a materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate sunt prezentate în tabelul 6.1:

Tabelul 6.1.

| Nr. crt. | Materii prime/materiale utilizate | Cantitatea utilizată la capacitatea proiectata (1.066.435 pui/an) | Modul de ambalare şi depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | furaje concentrate | 3213 t | buncăre exterioare |
| 2 | apă potabilă | 14151 mc | rezervor metalic |
| 3 | medicamente | 0,525 t | farmacia veterinară |
| 4 | dezinfectanţi | 0,265 t | în ambalajul furnizorilor, cu stocare temporară în magazie amenajată; |
| 5 | var igienizare | 1,4 t | în ambalajul furnizorilor |
| 6 | motorină | 200 t | achiziţionată de la staţiile PECO cu stocare temporară în butoaie din plastic pe platforma betonată |
| 7 | Gaz metan | 149.500mc | - |
| 8 | aşternut vegetal | 60 t | depozit aşternut, betonat |
| 9 | energie electrică | 217.500 kW | - |

Pentru a satisface nevoile nutriționale ale pasarilor, titularul a luat următoarele măsuri (conformarea cu BAT 3 și BAT 4):

- alimentația pasarilor puilor pe toată perioada de creștere se face cu furaj echilibrat fabricat după rețete optimizate conform cerințelor puilor de carne,

- rețetele de furajare sunt fabricate în funcție de vârsta puilor și cuprind : porumb sau grau, srot de soia, srot de floarea soarelui,ulei,carbonat de calciu, fosfat,bicarbonat de sodiu,clorura de sodiu,metionina,lizina.în amestec cereale, șroturi proteice, premix vitamino-mineral și alti aditivi furajeri, astfel încât să se realizeze un spor mediu de 50-55 g/zi furajată,

- pe parcursul creșterii puii primesc următoarele rețete de furaj (hrănirea în mai multe etape):

-demaraj –furaj care se administreaza puilor în prima perioadă de creștere și care constituie aproximativ 20 % din cantitatea de furaje a întregii perioade;

-creștere –furaj ce se administrează puilor în perioada cea mai lungă și care constituie 60% din cantitatea de furajare a întregii perioade;

-finisare –furaj care se administrează puilor în ultima parte a ciclului de creștere și îngrasare și reprezinta 20% din cantitatea totală de furaje ce revin pe cap de pui broiler;

- în cadrul fermei se utilizează o strategie nutrițională echilibrată în azot, și cu adaos de aminoacizi esențiali, enzime autorizate conform Reg CE 1831/2003 în vederea favorizării asimilării eficiente a nutrienților și reducerea pierderilor prin excreție a acestor nutrienți.

# RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

## Alimentarea cu apa potabilă în scop igienico-sanitar şi tehnologic  este asigurată din sursă subterană proprie aflată în incinta amplasamentului.

Instalaţia de captare: puţ forat cu H= 120 m, Nhs= -8 m, Nhd= -10 m, Q capabil = cca. 10 l/s, raza de influenţă = 50 m, transmisivitate= 4,47*10-3, tubat cu coloana PVC 7”şi 5 ½, echipat cu electropompă submersibilă  şi pompă hidrofor în vederea asigurării debitelor de apă necesare activităţii.

# Instalaţia de tratare: instalaţie de filtrare, formată din 2 filtre autocurăţitoare, cu cartuş inox pentru apă potabilă;  pompă dozatoare soluţie clorură ferică 25% RPG 603 stocată în rezervor de 100 litri.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei: conductă de aducţiune PEID,  Dn 100 mm, Pn 12 bar de la puţul forat la  rezervorul de înmagazinare  de 50 mc (metalic, subteran, amplasat pe platformă din beton armat).

# Reţeaua de distribuţie a apei potabile: inel apă pentru întreaga fermă asigurându-se numărul necesar de hidranţi şi debitul de apă pentru prevenirea şi stingere a incendiilor; distribuţia apei la consumatorii tehnologici şi menajeri se face prin conductă de aducţiune PEID, Dn 140 mm; distribuţia apei tehnologice la fiecare hală  şi de incendiu  se face prin conducte PEID, Dn 75 mm; distribuţie a apei la filtrul sanitar se face prin conductă PEID, Dn 40 mm;

Apa pentru stingerea incendiilor: volum intangibil 54 mc stocată în rezervor metalic, subteran, amplasat pe platformă din beton armat; în situaţii speciale se poate utiliza apa direct din foraj.

Volumele de apă necesare pentru desfăşurarea activităţii sunt prezentate în tabelul 7.1.1.:

Tabelul 7.1.1.

| Categoria apei | Necesar de apă |
| --- | --- |
|  | maxim mc/zi | mediu mc/zi | minim mc/zi | Anual max. (mii mc) |
| Menajeră | 1,90 | 1,52 | 1,22 | 0,694 |
| Tehnologică | 46,56 | 37,25 | 29,80 | 17,00 |

- Consumul anual de apa în fermă  este conform Bref, tabelul  3.11: pentru păsări de carne,  consumul anual de apa este cuprins între  30 -70 (l/pasǎre/an).

Pentru utilizarea eficientă a apei, (conformarea cu BAT 5) în fermă s-au luat următoarele măsuri:

- sistemele de adăpare sunt dotate cu contoare de apă, picurători cu cupiță recuperatoare,  echipament de clătire automată; disponibilitatea apei (ad libitum),

- la nivelul societății se țin evidențe de întreținere în vederea verificării, detectării și reparării eventulalelor defecțiuni apărute,

- spălarea halelor se face cu jet sub presiune, cu un consum mic de apă.

7.1.2  Evacuarea apelor uzate

Apele uzate sunt evacuate în reţelele de canalizare în sistem separativ asfel:

- apele uzate menajere sunt preluate prin sistemul de canalizare menajeră (conducte PVC Dn 200 mm, L= 12 m),  stocate temporar în bazin din beton armat, cu V= 25 mc şi vidanjate periodic de către o societate autorizată pentru acest tip de servicii, cu evacuare la o staţie de epurare autorizată;

- apele uzate tehnologice sunt preluate prin sistemul de canalizare tehnologică (conducte PVC Dn 200 mm, L= 210 m) şi stocate temporar în bazin de retenţie cu un  V =180 mc, cu secţiune trapezoidală,  acoperit  de o membrană hidroizolantă dispusă pe toată suprafaţa bazinului; bazinul este prevăzut cu o pasarelă pentru acces tehnic, împrejmuire perimetrală cu gard din plasă metalică şi cu 2 electropompe cu care apele uzate vor fi pompate pentru umectarea dejecţiilor; excesul de apă va fi administrat pe terenurile agricole pentru fertirigare, cu respectarea condiţiilor din actele normative şi în baza studiului agrochimic; în situaţia în care apele uzate nu pot fi împraştiate pe terenurile agricole acestea se vor vidanja de către o societate autorizată pentru acest tip de servicii, cu evacuare la o staţie de epurare autorizată;

- levigatul rezultat de la platforma de dejecţii este colectat în bazin vidanjabil din beton armat, de 50 mc şi administrat pe terenurile agricole la fertirigare, cu respectarea condiţiilor din actele normative şi în baza studiului agrochimic;

- apele pluviale de pe amplasamentul fermei se scurg gravitaţional prin rigole în bazin de colectare şi de aici se pot iriga spaţiile verzi ale fermei sau deversate în canalul de desecare din apropierea amplasamentului.

Volumele de apă uzată evacuate sunt sunt prezentate în tabelul 7.1.2.:

Tabelul 7.1.2.

| Categoria apei uzate | Receptori autorizaţi | Volume de ape uzate evacuate |
| --- | --- | --- |
|  |  | maxim mc/zi | mediu mc/zi | minim mc/zi | Anual max. (mii mc) |
| Menajere | Bazin vidanjabil cu V=25 mc | 1,52 | 1,22 | 0,97 | 0,555 |
| Tehnologice | Bazin de retenţie cu V= 180 mc | 2,70 | 2,15 | 1,72 | 0,985 |

În fermă se aplică tehnici, conform prevederilor Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a păsărilor de curte referitoare la:

- reducerea producerii de ape uzate (BAT 6), prin:

  - menținerea zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil.

  - reducerea la minim a consumului de apă prin curățarea mecanică uscată a halelor și folosirea unor  pompe de apă de spălare cu presiune ridicată.

  - separarea apelor de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate.

- reducerea emisiilor în apă provenite din apele uzate (BAT 7), prin:

  - scurgerea apelor uzate către bazine de colectare vidanjabile aferente filtrului sanitar, halelor de creștere și platformelor de stocare a dejecțiilor.

  - asigurarea unei decantări a apelor uzate tehnologice în bazinele de stocare vidanjabile.

7.2    Utilizarea eficientă a energiei

Energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se realizeaza din rețeaua de distribuție în baza contractului de furnizare a energiei electrice. Măsurarea energiei electrice la intrare în sistemul de consum se realizează prin intermediul unui contor .

Consumatorii interni sunt reprezentați prin:

- Instalaţii de iluminat hale şi spaţii de lucru; iluminat extern pe timpul nopţii;

- Instalații hale (alimentare cu furaj,  iluminare hală);

- Instalații componente ale buncărelor de furaj (motoare buncăre stocare);

- Incinerator și centrală termică-partea electrică.

Pentru furnizarea energiei electrice în caz de avarii societatea dispune de două grupuri electrogene tip UMEB cu putere maximă de 110kVA/grup, amplasate în clădire separată, special amenajată cu acces restricţionat. Grupurile electrogene sunt dotate cu  rezervoare de motorină cu capacitate de 300l/rezervor/grup.

Pentru utilizarea eficientă a energiei (conformarea cu BAT 8), în fermă se aplică următoarele măsuri:

- sistemele de încălzire/răcire și de ventilație au eficiență ridicată,

- sistemul de iluminat este compus din 3 linii de lămpi, (40 lămpi/hală) și sistem de reglare a intensității luminoase

- alimentarea  cu  energie  electrică  realizeaza  pe  baza  de contract,

- punctul de transformare energie electrică este dotat cu 1 transformator cu puterea de 250kVA, fără conținut de compuși bifenilpoliclorurați.

##### Combustibili: Gazul metan care se alimentează prin racord de la instalația de distribuție din zona amplasamentului este utlizat pentru funcționarea:

- Turbosuflantelor pentru încălzirea halelor;

- Centralei termice Ferroli 34kw pentru încălzirea spațiilor administrative de la filtrul sanitar.

- Incineratorului de cadavre.

Motorina necesară funcţionării grupurilor electrogene este alimentată de la staţiile de distributie carburanți şi stocată în cubitainere cu V=1mc, amplasate pe platformă betonată. Parcul auto al societăţii este alimentat de la staţiile de distribuție carburanți.

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Terenul  pe care sunt amplasate halele de producţie şi anexele corespunzătoare acestora are S= 30.003 mp conform contractului de concesiune nr. 7406/13.10.2010 încheiat cu Primăria Oraşului Făurei. Accesul în incintă se realizează din drumul de exploatare aflat în partea de nord a amplasamentului. Distanţa dintre fermă şi cea mai apropiată locuinţă din oraşul Făurei este de 750 m măsuraţi în linie dreaptă. Parcul auto care deserveşte activitatea de creştere a puilor de carne este format din: 3 încărcătoare frontale şi 1 tractor cu remorcă,  închiriate conform contract.

Activitatea de creştere a puilor de carne se realizează în 5 hale identice cu suprafața utilă=1.559,8mp, cu pardoseală betonată. Sistemul de creştere este la sol pe pat absorbant, în hale bine izolate, ventilate forţat  și echipate cu sisteme de adăpare fără scurgeri (sistem VEA).

În cadrul fermei se va folosi principiul ,,totul plin-totul gol”. Durata unui ciclu de producţie va fi de max. 38 de de zile. După fiecare ciclu de creştere, halele vor fi complet golite, spălate şi igienizate. Popularea/depopularea celor 5 hale nu se va face simultan, ci pe rând, în aşa fel încât atunci când curăţarea se realizează într-o hală, celelalte hale vor fi populate cu pui în diferite faze de creştere. Durata perioadei de vid sanitar şi igienizarea halelor este de aproximativ 14 zile. Puii de carne, proveniţi de la staţii de incubaţie specializate, vor fi crescuţi de la vârsta de o zi până la 38 de zile, când se livrează la abator pentru sacrificare . Într-un an vor fi crescute 7 serii de pui.

Fiecare hală este echipată cu:

-buncăr exterior de 16,5 mc, prevăzut cu sistem de umplere pneumatic; descarcărcarea se realizează cu sistem melc Flex 90 prevăzut  cu unitate de ghidare, senzor şi întrerupător motor;

-sistem de furajare compus din 3 linii de alimentare cu hrană cu o lungime de 105 m dispuse în lungul halei pe care vor fi montate 423 hrănitori (73 păsări/hrănitor); liniile de alimentare asigură transportul hranei de la buncărul exterior la minibuncărele liniilor de alimentare;

-sistem de adăpare cu duze format din: 4 linii de adăpare, suspendate, cu 29 de secţiuni, fiecare cu 24 de picurători  tip lubing cu cupiţă recuperatoare; numărul total de picurători este de 2784 buc, ceea ce înseamnă 11,1 păsări/picurător; sistemul include o instalaţie de conectare la apă, sistem anticăţărare, filtru apă;

-sistem de ventilaţie format din: 9 ventilatoare de 38.500 mc/h fiecare poziţionate astfel: 5 pe spatele halei, 2 pe lateral- stânga şi 2 pe lateral-dreapta, dar tot spre spatele halei; 1 ventilator de 18.900 mc amplasat pe spatele halei; 5 de 12.000 mc/h amplasate în tavanul halei; 60 de guri/clapeţi de aer, pentru admisia aerului în hala, poziționaţi în peretele lateral, acţionate automat de un troliu electric; eliminarea aerului din hală se face prin ventilatoarele de tavan; un calculator proces pentru comanda climatizării;

-sistem de iluminat  compus din 3 linii lămpi şi sistem de reglare a intensităţii luminoase;

-sistem de răcire pentru perioada foarte caldă, de tip padcooling; sistemul constă în circulaţia aerului  din exterior în interiorul halei printr-un panou  tip fagure pe care curge o perdea de apă; la contactul aerului cu peretele umed acesta este răcit cu până la 4-50C;

-sistem de încălzire a halelor realizat cu elemente radiante (4 aeroterme /hală fiecare cu consum de 5,75 kg/h GPL); pe faze de creştere temperaturile sunt următoarele: pui 1-10 zile vara: 32-330 C,  iarna: 33-340 C; pui 11-20 zile: vara: 23-250 C, iarna 26-240C; pui 21-30 zile: vara 22-240 C, iarna 20-180 C; peste 30 zile vara 22-260 C, iarna 20-210 C;

Popularea halelor

-Transportul puilor de o zi de la stația de incubație în halele de producție se face cu autospeciala ce aparține furnizorilor, autorizată sanitar-veterinar, prevăzută cu sursă proprie de încălzire și ventilație, în lădițe speciale.

-Introducerea puilor în hală se face la vârsta de o zi, se repartizează în halele pregătite corespunzător, respectând densitățile de populare; în cadrul fermei păsările sunt crescute la sol, pe pat de creștere răspândit pe toată suprafață halei de creștere a păsărilor, distribuit în cantitate și grosime variabilă, în funcție de anotimp.

Creșterea puilor

-Alimentația puilor: alimentația puilor pe toată perioada de creștere se face cu furaj echilibrat fabricat dupa rețete optimizate conform cerințelor puilor de carne;  rețetele de furajare se vor fabrica în funcție de vârsta puilor și vor cuprinde un amestec de cereale, șroturi proteice, premix vitamino-mineral și alți aditivi furajeri, astfel încât să se realizeze un spor mediu de 50-55 g/zi furajată; alimentația puilor de o zi va începe imediat; în primele 4 zile frontul de furajare se suplimentează cu furaje așezate pe hîrtie specială, biodegradabilă, ce se așează sub liniile de adăpare; evoluția greutății corporale a puilor de carne are loc conform unui ciclu matematic conform căruia creșterea treptată a sporului de greutate bazat pe un spor proteic atinge maximum la vârsta de 42 de zile; furajele combinate vor fi aduse de la o fabrică de nutrețuri combinate autorizată sanitar-veterinar și se vor depozita în buncarele exterioare de la capetele halelor; descărcarea se realizează pneumatic; media de consum de furaje pe serie/cap de pui este de 3,6 kg la livrare, respectiv 1,7 kg furaj pentru 1 kg carne în viu.

-Adăparea puilor se face cu adăpători tip picurător care asigură permanent apa proaspată cu temperatura de 18-200C; cu 8 ore înainte de populare se umple cu apă sistemul de adăpare pentru ca apa să poată fi încalzită la temperatura tehnologică necesară puilor; cantitatea de apă necesară este dubla față de  cantitatea de nutrienți consumată zilnic; în sistemul de adapare este administrat și tratamentul medicamentos, prin medicator care asigură dozele de medicamente pentru pui corespunzător vârstei.

-Microclimat: temperatura are un rol important în procesul de creștere și dezvoltare; la puii mici controlul asupra temperaturii este redus, această proprietate se dezvoltă începând cu ziua a 5 a de viață; cu cel putin 48 de ore înaintea populării halelor cu pui de o zi, se pun în funcțiune sursele de încălzire, reglându-se temperatura necesară; comportamentul puilor este un parametru al confortului termic: dacă temperatura este prea ridicată puii se vor răspandi spre pereți, dacă există curenți de aer se vor grupa în zona opusă formării curenților de aer iar dacă puii se simt bine aceștia se răspândesc pe toata suprafață compartimentului; umiditatea relativă optimă admisă în hale este de 60-80%; aceasta poate varia funcție de sezon și temperatura din hală: în prima săptămană se face ventilație forțată cu ajutorul clapeților fără să se pornească ventilatoarele care pot crea curenți de aer; în perioada de vară se pornesc ventilatoarele, dar se va regla viteza curenților de aer funcție de temperatura din hale și de vârsta puilor.

-Iluminatul: în prima perioada de viață (prima săptămână) intensitatea luminoasă trebuie să fie mare, în jur de 20 lux/mp pentru ca puii să găsească ușor sursa de hrană și apă; iluminatul este asigurat de 2 linii de lămpi/hală, fiecare cu câte 28 de lămpi Led de 50/60 Hz,32.5 W/linie;  programul de iluminat al halelor va fi: în primele două săptămâni 1 ora întuneric  și 23 ore lumină și în săptămâna 3-6: 4 ore întuneric și 20 ore lumină.

Depopularea halelor

Când puii au ajuns la vârsta de sacrificare sunt livrați către un abator de păsări autorizat sanitar-veterinar; livrarea se face cu mijloace de transport speciale conform graficului întocmit de către abator; încărcarea în mijloace de transport se face manual, respectând condițiile tehnice de manipulare.

Depozitarea gunoiului de grajd

După livrarea păsărilor se face evacuarea așternutului impregnat cu dejecții (gunoi de grajd) mecanic cu utilaje echipate corespunzător prin ușile special practicate; gunoiul de grajd este stocat pe o platformă betonată cu suprafață utilă de 1368.00 mp; platforma este închisă perimetral pe 3 laturi cu ziduri având înălțimea de 2.00 m; platforma  este prevăzută cu drenaj levigat și racordată la bazinul de 50mc; gunoiul de grajd și levigatul după o perioadă de max. 6 luni pentru fermentare aerobă şi transformare în îngrăşământ natural va fi predat fermierilor pe bază de contract pentru a fi administrat pe terenurile agricole cu respectarea condiţiilor din studiilor agrochimice și a prevederilor legale în vigoare.

Spălarea

După golirea halelor urmează operația de măturare și spălare mecanică cu apă sub presiune. Apele uzate tehnologice rezultate sunt colectate într-un bazin betonat cu V=400 mc și utilizate pentru umectarea gunoiului de grajd de pe platformă dacă este cazul și vidanjate de Seviciul Public de Salubrizare Făurei conform contract.

Igienizarea halelor

Igienizarea halelor cuprinde următoarele faze:  spălat (înmuiat)  cu detergent, dezinfecție cu soluție de dezinfectant (utilaje, pereți, ventilatoare), limpezit, retușat, uscare hală, dezinfecție pardoseală și pereți, văruit, încălzit hală, introdus așternut, dezinfecție așternut și pereți, dezinfecție coloană de distribuția apei către adăpători, dezinfectie exterior hală.

După parcurgerea acestor etape  se reia un nou ciclu de creştere.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA   POLUANŢILOR ÎN MEDIU

# Aer

-Instalaţii de ventilaţie a halelor: fiecare hală are în dotare 9 ventilatoare de 38.500 mc/h fiecare poziţionate astfel: 5 pe spatele halei, 2 pe lateral- stânga şi 2 pe lateral-dreapta, dar tot spre spatele halei; 1 ventilator de 18.900 mc amplasat pe spatele halei; 5 de 12.000 mc/h amplasate în tavanul halei; 60 de guri/clapeţi de aer, pentru admisia aerului în hala, poziționaţi în peretele lateral, acţionate automat de un troliu electric; eliminarea aerului din hală se face prin ventilatoarele de tavan; un calculator proces pentru comanda climatizării;

-Coş de dispersie la centrala termică murală care funcţionează pe GPL, ce deserveşte filtrul sanitar.

## Apă

-Bazin betonat vidanjabil, cu V=25 mc pentru stocarea temporară a apelor uzate menajere.

-Bazin de retenţie cu V=180 mc, protejat de o membrană hidroizolantă, pentru stocarea temporară a apelor uzate tehnologice.

-Bazin betonat vidanjabil cu V= 50mc pentru stocarea temporară a levigatului rezultat de la platforma de dejecţii.

-Rigole pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale de pe platformele betonate ale fermei.

9.3   Sol

-Platforma betonată pentru stocarea dejecţiilor cu S= 500 mp,  prevăzută pe două laturi cu pereţi laterali din beton cu H= 2 m şi canale de drenaj pe celelalte două laturi pentru colectarea levigatului în bazin betonat cu V=50 mc, (conformarea cu BAT 15);

-Platforme betonate interioare pentru circulaţia mijloacelor auto şi a utilajelor de manipulare;

# 9.4     Alte dotări

# -spaţiu frigorific dotat cu ladă frigorifică de 400 kg pentru stocarea temporară a cadavrelor;

-perdea vegetală de protecţie;

# 10.     CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

# Aer

# Emisii atmosferice rezultate din activitate

-Sursele de emisii și emisiile punctiforme rezultate din activitate și evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.a).

Tabelul 10.1.1.a)

| Nr crt | Activitatea | Punct de descarcare a emisiilor | Poluanți | VLE (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 (mg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asigurarea agentului termic | Coșurile de evacuare ale turbosuflantelor, ale centralei termice | SO2, NOx, CO, pulberi | 35 350 100 5 |

-Sursele de emisii și emisiile difuze rezultate din activitate și evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.b).

Tabelul 10.1.1.b)

| Nr crt | Activitatea | Punct descarcare emisii | Poluant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creștere pui în hale | Sistemul de ventilaţie al halelor de creştere | Amoniac (NH3), metan (CH4), protoxid de azot (N2O), dioxid de carbon (CO2), mirosuri (H2S), praf (pulberi sedimentabile și în suspensie, PM10,PM2,5) |
| 2 | Manipularea așternutului uzat și stocare temporară a gunoiului de grajd pe platformă betonată | Emisii difuze de suprafață | Amoniac (NH3), metan (CH4), protoxid de azot (N2O), mirosuri (H2S), (pulberi sedimentabile și în suspensie, PM10,PM2,5) |

Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE/a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, Tabelul 3.2 BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru puii de carne  cu o greutate finală de până la 2,5 kg sunt prevăzute următoarele valori:

| Parametru | BAT-AEL (2) (kg de NH3/spațiu pentru animal/an) |
| --- | --- |
| amoniac, (exprimat în NH3) | 0,01 – 0,08 |

(2)limita inferioară a intervalului este asociată cu utilizarea unui sistem de purificare a aerului.

Conform Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a păsărilor de curte referitoare la managementul nutrițional – BAT3, pentru azotul total excretat asociat BAT sunt prevăzute următoarele valori:

| Parametru | Azot total excretat asociat BAT (kg de N excretat/ spatiu pentru animal/an) |
| --- | --- |
| azotul total excretat, (exprimat ca N) | 0,2 – 0,6 |

Conform Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la cresterea în sistem intensiv a păsărilor de curte,  referitoare la managementul nutrițional – BAT4, pentru fosforul total excretat asociat BAT sunt prevăzute următoarele valori:

| Parametru | Fosfor total excretat asociat BAT (kg de P2O5 excretat/ spatiu pentru animal/an) |
| --- | --- |
| fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | 0,05 – 0,25 |

Emisiile de poluanţi în atmosferă la limita amplasamentului, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.1.c).

Tabelul 10.1.1.c).

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE conf. Legii 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Emisii difuze | La limita amplasamentului | CO | 10 mg/m3 |
|  |  |  | NO2 | 200 µg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 350 µg/m3 |
|  |  |  | PM10 | 50 µg/m3 |

Având în vedere dotările pentru evacuarea și dispersia poluanților în aer precum și concluziile raportului de amplasament, se asigură respectarea Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la cresterea în sistem intensiv a pasarilor de curte privind emisiile de

- Pulberi provenite din adaposturile de animale (BAT 11) prin:

- aprovizionarea cu furaje a halelor cu mijloace auto ale furnizorului, care intră în incintă pe poarta principală, trec prin press-ul de dezinfecţie de la intrare şi ajung în dreptul fiecărei hale.

- stocarea furajului în buncăre de oțel etanșe,

- descărcarea pneumatică a furajelor în buncare și mecanică din buncăre în buncărașele din hale,

- aplicarea manuală a așternutului proaspat și alimentarea ad libitum,

- Amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor (BAT 14) prin utilizarea unui depozit cu raport redus dintre suprafață emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide (depozitul utilizat este prevăzut pe 2 laturi cu pereți de 2 m înălțime).

- Amoniac provenite din hale (BAT 31) printr-o ventilație corespunzătoare în vederea menținerii climatului favorabil creșterii puilor de carne precum și în scopul  evitării creșterii umidității așternutului.

- Mirosuri prin:

  - elaborarea și punerea în aplicare a planului de gestionare a mirosurilor în cazul apariției unor sesizări privind disconforul la nivelul receptorilor sensibili (BAT 12);

  - reducerea emisiilor de mirosuri și a impactului acestora (BAT 13) prin:

- reducerea nutrienților din dejecții având ca scop scăderea nivelului emisiilor de mirosuri din hale,

- utilizearea sistemelor de adăposturi care pun în aplicare principiul de menținere a suprafețelor uscate și curate,

- igienizarea pe baza unui program de curățenie și pe baza unui plan de control și combatere a dăunatorilor a zonelor prevăzute pentru platforma de stocare dejecții și camera frigorifică.

- Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate conform BAT 26 prin utilizarea:

  - standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri).

  - în cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

# 10.2  Apă

# 10.2 1.  Tipuri de ape uzate şi poluanţii emişi

Sursele generatoare şi poluanţii existenţi în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Natura apei uzate | Poluanţi emişi | Mod de colectare/stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activităţi administrative | Ape menajere | pH, suspensii, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, fosfor total, detergenţi sintetici biodegradabili | colectare în sistemul de canalizare menajeră şi stocare temporară în bazin betonat cu V=25 mc. |
| 2. | Activităţi de creştere păsări | Ape tehnologice | pH, suspensii, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, fosfor total, detergenţi sintetici biodegradabili | colectare în sistemul de canalizare tehnologică şi stocare în bazin de retenţie protejat cu membrană hidroizolantă cu V=180 mc. |
| 3. | Precipitaţii | Ape pluviale | Materii totale în suspensie | colectare în rigolele existente pe amplasament |

### 10.2.2.  Mod de epurare/evacuare, valorile limită admise la evacuare.

Modul de epurare/evacuare din fermă, precum şi valorile limită admise la evacuare sunt prezentate în tabelul 10.2.2.

Tabelul 10.2.2.

| Nr. crt. | Tipul apei uzate | Mod de epurare/ evacuare din fermă | Poluanţii emişi* | UM | VLE conform H.G. 352/2005 (NTPA 002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape menajere şi ape uzate tehnologice | Vidanjate de Seviciul Public de Salubrizare Făurei și epurate în staţie de epurare autorizată a CUP Dunarea Brăila SA | pH | unităţi de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | suspensii | mg/dm3 | 350 |
|  |  |  | CBO5 | mg O2/dm3 | 300 |
|  |  |  | CCOCr | mg O2/dm3 | 500 |
|  |  |  | azot amoniacal | mg/dm3 | 30 |
|  |  |  | fosfor total | mg/dm3 | 5 |
|  |  |  | detergenţi sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25 |

Notă

-Nici o emisie în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilită în tabelul 10.2.2.

-Nu trebuie să existe alte emisii în apă semnificative pentru mediu.

-La solicitarea A.P.M. Brăila şi A.B.A. Buzău se vor analiza şi alţi indicatori.

-Prelevarea şi analiza probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză acreditat.

  - Sol şi apă subterană

10.3.1  Emisii de poluanţi în sol şi apa subterană

Sursele generatoare de poluanţi şi poluanţii emişi în sol şi apa subterană sunt prezentate în tabelul 10.3.1.

Tabelul 10.3.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Factor de mediu | Poluanţii emişi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activităţi de creştere păsări | Sol | Cu |
|  |  |  | Cd |
|  |  |  | Pb |
|  |  |  | Zinc |
| 2 |  | Apă subterană | pH |
|  |  |  | CCO-Cr |
|  |  |  | CBO5 |
|  |  |  | Fosfor total (P+PO4) |
|  |  |  | Azot total |
|  |  |  | Azotiţi |
|  |  |  | Azotaţi |

10.3.2 Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol

Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol sunt prezentate în tabel   10.3.2

Tabelul 10.3.2

| Nr. crt | Locul de prelevare | Indicator analizat | Metoda de analiza | Frecventa | Valori de referinta - Raport de incercare nr. 0452/17.09.2012 mg/kgsu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Din zona platformei de gunoi de grajd Cod proba 0718 | Pb | SR ISO 11466/1999, EPA 3054 si analiza SR EN ISO11885/2009 | anual | 11,09 |
|  |  | Cu |  |  | 31,04 |
|  |  | Zn |  |  | 58,48 |
|  |  | Cd |  |  | 0,15 |
| 2 | La limita amplasamentului Cod proba 6755 | Pb |  |  | 7,85 |
|  |  | Cu |  |  | 20,38 |
|  |  | Zn |  |  | 36,00 |
|  |  | Cd |  |  | 0,12 |

-Valorile indicatorilor de calitate din sol conform rapoartelor de încercări determinate înainte de începerea activității se vor constitui în referință pentru evaluarea calității solului pe toată perioada desfășurării activitaților de pe amplasament.

-La solicitarea A.P.M. Brăila şi A.B.A. Buzău se vor analiza şi alţi indicatori.

-Prelevarea şi analiza probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză acreditat.

10.3.3  Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane

Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane sunt prezentate în tabelul   10.3.3.

Tabelul 10.3.3

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat (conform AGA nr. 37/19.03.2020) | Valoarea de referinţă din buletinul de analiză nr. 0401/26.08.2013 | Frecvenţa de analiză | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj nr. 1 | pH | 6,52 | semestrial | SR ISO 10523/2012 |
|  | CCO-Cr | 46 mg O2/l |  | MERSK 14895 |
|  | CBO5 | 11,00 mgO2/l |  | SR EN 1899-2/2002 |
|  | Fosfor total (P+PO4) | 0,11 mg/l |  | SR EN ISO 6878/2005 |
|  | Azot total | 2.20 mg/l |  | ISO/TR 11905-2/1997 |
|  | Azotiţi | 0.29 mg/l |  | SR EN 26777/2002 |
|  | Azotaţi | 4.60 mg/l |  | Merck 09713 |
| Foraj nr. 2 | pH | 6,60 | semestrial | SR ISO 10523/2012 |
|  | CCO-Cr | 22 mg O2/l |  | MERSK 14895 |
|  | CBO5 | 6,00 mgO2/l |  | SR EN 1899-2/2002 |
|  | Fosfor total (P+PO4) | 0,19 mg/l |  | SR EN ISO 6878/2005 |
|  | Azot total | 2.90 mg/l |  | ISO/TR 11905-2/1997 |
|  | Azotiţi | 1.38 mg/l |  | SR EN 26777/2002 |
|  | Azotaţi | 8.90 mg/l |  | Merck 09713 |
| Foraj nr. 3 | pH | 6.63 | semestrial | SR ISO 10523/2012 |
|  | CCO-Cr | 44 mg O2/l |  | MERSK 14895 |
|  | CBO5 | 10,00 mgO2/l |  | SR EN 1899-2/2002 |
|  | Fosfor total (P+PO4) | 0.05 mg/l |  | SR EN ISO 6878/2005 |
|  | Azot total | 3.30 mg/l |  | ISO/TR 11905-2/1997 |
|  | Azotiţi | 0.04 mg/l |  | SR EN 26777/2002 |
|  | Azotaţi | 4.70 mg/l |  | Merck 09713 |

Notă

-Valorile indicatorilor de calitate din apa subterană conform rapoartelor de încercari determinate înainte de începerea activitatii se vor constitui în referință pentru evaluarea calității apelor subterane pe toată perioada desfășurării activitaților de pe amplasament și nu trebuie să depașească VLE conform  Ord. nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România (Corp apă subterană ROAG12).

-La solicitarea A.P.M. Brăila şi A.B.A. Buzău se vor analiza şi alţi indicatori.

-Prelevarea şi analiza probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză acreditat.

  - Zgomot și vibratii

Sursele principale de zgomot sunt sursele interne - hale de creștere pui și sursele externe poziționate în aer liber - transportul auto.

| Sursa de zgomot | Natura zgomotului sau vibraţiei | Acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot |
| --- | --- | --- |
| Halele de creștere pui-funcţionarea ventilatoarelor | Zgomot produs de motoarele ventilatoarelor în caz de defecțiuni | Întreţinere curentă, oprire și reparaţii, după caz |
| Trafic auto | Zgomot produs de traficul auto | Reducerea vitezei de trafic |

-Tehnicile conform BAT 9 de elaborare și punere în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili.

-În fermă se aplică tehnicile conform prevederilor Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la cresterea în sistem intensiv a pasarilor de curte referitoare la emisiile de zgomot (BAT 10) prin: luarea de măsuri operaționale (accesul în hale numai a personalului instruit, cu experiență) și utilizarea de echipamente de ventilație silențioase cu turație variabilă.

-Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului se vor încadra în prevederile  STAS 1009/2017  privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot, astfel: 65 dB pe timp de zi.

  - Miros

Sursele de mirosuri din fermă sunt constituite de:

- halele de creștere a puilor de unde rezultă emisii de amoniac și hidrogen sulfurat care sunt evacuate prin sistemul de ventilaţie;

- din evacuarea apelor uzate tehnologice din cadrul fermei prin rețele de canalizare cu dirijare în bazin etanș vidanjabil, cu durata limitată de staționare și eliminate prin vidanjare; sistemul de colectare și de eliminare a acestor ape uzate de pe incinta conduce la emisii de mirosuri neplacute pe o perioadă limitată cu concentrația acestora spre limita inferioară, aceasta fiind favorizată și de amplasamentul fermei într-o zonă deschisă.

În fermă se aplică tehnicile conform prevederilor Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la cresterea în sistem intensiv a pasarilor de curte referitoare la reducerea emisiilor de amoniac provenite din:

- hale (BAT 31):

- ventilație corespunzătoare în vederea menținerii climatului favorabil creșterii puilor de carne precum și de evitare a creșterii umidității așternutului,

- menținerea așternutului uscat urmare a sistemului de adăpare prevăzut cu cupițe recuperatoare.

- depozitarea dejecțiilor solide  (BAT 14)

- depozit cu raport redus dintre suprafață emițătoare și volumul grămezii de dejecții solide (depozitul utilizat este prevăzut pe 2 laturi cu pereți de 2 m înălțime).

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

În fermele de creștere a  păsărilor, principalele tipuri de deșeuri  sunt gunoiul de grajd și deșeurile de țesuturi animaliere. Dacă în cazul gunoiului de grajd, nu există tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind între anumite limite în functie de rasă, cantitatea de hrană și de apă, clima, tipul de adăpost și dotarea cu instalații de furajare/adăpare/ventilare/încalzire, în cazul cadavrelor, menținerea mortalitătii în limitele normale se realizează prin respectarea cerințelor de bune practici veterinare. Celelalte tipuri de deșeuri sunt în general în cantități nesemnificative și depind de activitățile conexe desfășurate în fermă.

Deşeurile generate de societate vor fi colectate separat conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi cu  respectarea prevederilor H. G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

# Deşeuri produse, colectate, stocate temporar

# Deşeuri nepericuloase

# Tipurile de deşeuri nepericuloase rezultate din activitatea fermei şi managementul acestora sunt prezentate în tabelul 11.1.1.

Tabelul 11.1.1

| Denumire deşeu | Cantitatea Generată estimată | Cod deşeu | Mod de gestionare /operatiuni conform anexelor din OUG nr. 92/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Materii fecale, urină și gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei | Cca 2250 t/an | 02 01 06 | Terenuri agricole/ R10 | - | Platformă betonată |
| Nămol bazin de retenție și bazin de levigat | Cantități variabile | 02 01 01 |  |  |  |
| Deșeuri de țesuturi animale | 25 t/an | 02 01 02 | Instalație de biogaz prin societăți autorizate/ R3 | Instalație de incinerare prin societăți autorizate / D10 | Stocare temporară în masină frigorifică și camera frigorifica si eliminate la operator autorizat |
| Ambalaje din hârtie carton | 400 kg/an | 15 01 01 | prin societăți autorizate/R12 | - | Spatiu special amenajat |
| Ambalaje din materiale plastice | 100 kg/an | 15 01 02 | Prin societăți autorizate/R12 | - | Spatiu special amenajat |
| Deșeuri din metal | 50 kg/an | 02 01 10 | Prin societăți autorizate/R10 | - | Spatiu special amenajat |
| Deșeuri menajere | 1,2 t/an | 20 03 01 | - | Prin societăți autorizate/D5 | Pubelă pe platformă betonată |

11.1.2. Deşeuri periculoase

# Tipurile de deşeuri periculoase rezultate din activitatea fermei şi managementul acestora sunt prezentate în tabelul 11.1.2

Tabelul 11.1.2

| Denumire deşeu | Cantitatea prevăzută a fi generată | Cod deşeu | Mod de gestionare /operațiuni conform anexelor din OUG nr. 92/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 0,1 t/an | 15 01 10* | - | Prin societăți autorizate/D15 | Spațiu special amenajat |
| Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | 50 buc/an | 20 01 21* | Prin societăți autorizate/R5 | - | Spațiu special amenajat |
| Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | 40 kg/an | 18 02 02* | - | Prin societăți autorizate/D15 | Spațiu special amenajat |
| Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | 100l/an | 13 02 05* | Prin societăți autorizate/R5 | - | Spațiu special amenajat |

11.2 Deşeuri refolosite-nu este cazul

11.3 Depozitare definitivă a deşeurilor –nu este cazul

# PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

12.1. ÎNCADRARE

Operatorul nu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

12.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE ŞI PERICULOASE

Substanţele toxice şi periculoase utilizate pe amplasament sunt prezentate în tabelul 12.2:

Tabelul 12.2

| Nr Crt | Denumirea comerciala amestecului chimic | Identificarea chimică internațională Substanțe chimice periculoase conținute de amestec/ Conținut procentual | Nr. CE | Nr. CAS | Clasificare pericol/ Fraze de risc (Conform Regulament 1272/2008/CE) | Cantități anuale utilizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Clasa de pericol și categoria (Cod-uri) | Fraza de pericol (Cod-uri) |  |
| 1 | ALKAFOAM | 2-(2-butoxyethoxy) ethanol (1-10%) | 203-961-6 | 112-34-5 | Eye Irrit. 2 | H319 | 350l |
|  |  | Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (1-10%) | 200-573-9 | 64-02-8 | Acute Tox. 4; Eye Dam. 1 | H302, H318 |  |
|  |  | Hidroxid de sodiu (1-10%) | 215-185-5 | 1310-73-2 | Skin Corr. 1A | H314 |  |
| 2 | VIROGUARD | Formaldehidă (1-10%) | 200-001-8 | 50-00-0 | Carc. 1B; Muta. 2; Acute Tox 3; Acute Tox 3; Acute Tox 3; Skin Corr. 1B; Skin Sens. 1 | H350, H341, H301, H311, H331, H314, H371 | 700l |
|  |  | Benzalkonium chloride (1-10%) | 270-325-2 | 68424-85-1 | Skin Corr. 1C; Acute Tox. 4; Aquatic Acute 1 | H314, H302+312, H400 |  |
|  |  | Glutaraldehida (1-10%) | 203-856-5 | 111-30-8 | Acute Tox. 3; Acute Tox. 3; Skin Corr. 1B; Resp. Sens. 1 ; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; | H331, H301, H314, H334, H317, H400 |  |
| 3 | BIOSECT | Hidrocarburi C10 aromatice, <1% naftalene (50-80%) | 918-811-1 | – | Asp. Tox. 1; STOT SE 3; Aquatic Chronic 2; | H304, H336, H411 | 100l |
|  |  | Cipermetrina 40/60, 93% (25%) | 257-842-9 | 52315-07-8 | Acute Tox. 4; Acute Tox. 4; STOT SE 3; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; | H302, H332, H335, H400, H410 |  |
|  |  | Benzensulfonic acid (1-5%) | 932-231-6 | – | Eye Dam. 1; Skin Irrit. 2 | H318, H315 |  |
|  |  | 2-metilpropan-1-olo (1-5%) | 78-83-1 | 78-83-1 | Flam. Liq. 3; Skin Irrit. 2; STOT SE 3; STOT SE 3; | H226, H318, H315, H335, H336 |  |
| 4 | KILCOX EXTRA | Glutaraldehidă (10-30%) | 203-856-5 | 111-30-8 | Acute Tox. 3; Acute Tox 3; Skin Corr. 1B; Resp. Sens. 1; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; | H331, H301, H314, H334, H317, H400 | 400l |
|  |  | Benzalkonium chloride (1-10%) | 270-325-2 | 68424-85-1 | Skin Corr. 1C; Acute Tox. 4; Aquatic Acute 1 | H314; H302+312; H400 |  |
|  |  | 4-Chloro-3-Methylphenol (1-10%) | 200-431-6 | 59-50-7 | Acute Tox. 4; Acute Tox. 4; Eye Dam. 1; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; | H312; H302; H318; H317; H400 |  |
| 5 | DESOGERME SANICHOC | Formaldehyde (10-25%) | 200-001-8 | 50-00-0 | Tox. Acuta. 3; Tox. Acuta. 3; Coroziv cutanat 1B; Sensibilitate cutanata 1; Tox. Acuta 3; STOT SE 3; Mutagenitate 2; Carcinogenitate 1B | H301 H311, H314, H317, H331, H335, H341, H350 | 1000l |
|  |  | Didecyldimethylammonium chloride (2,5-10%) | 230-525-2 | 7173-51-5 | Tox. Acuta. 4; Tox. Acuta. 4; Coroziv cutanat 1B; Cronic acvatic 2; Acut acv. 1 | H302, H312, H314, H411, H400 |  |
|  |  | Glutaral (2,5-10%) | 203-856-5 | 111-30-8 | Tox. Acuta. 3; Coroziv cutanat 1B; Sensibilitate cutanata 1; Tox. Acuta 2, Sensibilitate respiratorie 1; Cronic acv. 2 | H301; H314; H317; H330; H334; H411 |  |
|  |  | 2-butoxyethanol (0-2,5%) | 203-905-0 | 111-76-2 | Tox. Acuta. 4; Tox. Acuta. 4; Iritatie cutanata 2; tox. Acuta 4; Irit. ochilor 2; Tox. Acuta 4 | H302; H312; H315; H319; H332 |  |
|  |  | Terpineol (0-2,5%) | 232-268-1 | 8000-41-7 | Iritatie cutanata 2; Irit. ochilor 2 | H315; H319 |  |
|  |  | Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides (0-2,5%) | 270-325-2 | 68424-85-1 | Tox acuta 4; Coroziv cutanat 1B; Acut acvatic 1; Cronic acv. 1 | H302; H314; H400; H410 |  |
|  |  | Methanol (0-2,5%) | 200-659-6 | 67-56-1 | Lichid inflamabil 2; Tox. acuta 3; Tox. Acuta 3; Tox. acuta 3; | H225; H301; H311; H331; H370 |  |
| 6 | AQUAZIX PLUS | Peroxid de hifrogen (50%) | 231-765-0 | 7722-84-1 | Acute Tox. 4; Aquatic Chronic 3; Ox. Liq. 2; Skin Corr. 1A; STOT SE 1 | H302+H332; H412; H272; H314; H335 | 400l |
|  |  | Argint (0,036-0,038%) | 231-131-3 | 7440-22-4 | – | – |  |
| 7 | RACAN | Difenacoum (0,005%) | 259-978-4 | 56073-07-5 | Acute Tox. 1; Acute Tox. 1; Acute Tox. 1; Repr. 1B; STOT RE 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1 | H300, H310, H330, H360, H372, H400, H410 | 30l |
| 8 | VAR | Hipoclorit de calciu (26,2-32,3%) | 231-908-7 | 7778-54-3 | Ox. Sol 2; Acute Tox. 4; Skin Corr. 1B; Aquatic acute 1 | H272, H302, H314, H400 | 1,4t/an |
|  |  | Hidroxid de calciu (6,8-22,4%) | 215-137-3 | 1305-62-0 | – | – |  |
|  |  | Clorura de calciu (2,5-7,5%) | 233-140-8 | 10043-52-4 | Eye Irrit. 2 | H319 |  |
| 9 | MOTORINA | Combustibil diesel (93-93,5%) | 269-822-7 | 68334-30-5 | Lichide inflamabile 3; Toxicitate acuta 4; Iritarea pielii 2; Cancerigenitate 2; Toxicitate asupra unui organ tinta specific 2; Pericol prin aspirare 1; Periculos pentru mediul acvatic 2 | H226, H332, H315, H351, H373, H304, H411 | 200t/an |
|  |  | Acizi grași, C16-18 şi C18-nesat., Me ester (6,5-7%) | 267-015-4 | 67762-38-3 | – | – |  |

12.3. MĂSURI DE PREVENIRE și CONTROL

-Operatorul deţine documente care permit cunoaşterea naturii şi riscurilor substanţelor, preparatelor periculoase prezente în instalaţiile sale (fişele de securitate).

-Substanţele chimice toxice şi periculoase sunt stocate în spaţii (magazii) special amenajate, supravegheate, în ambalaje originale/rezervoare speciale construite şi protejate în funcţie de caracteristicile fizico-chimice ale fiecărei substanţe în parte.

-Recipienţii care conţin substanţe periculoase poartă inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire.

Operatorul trebuie să se asigure că este funcţional Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor negative asupra mediului care se revizuiește şi actualizează în funcţie de condiţiile nou apărute și disponibil în orice moment pentru inspecţia autorităţilor de specialitate. În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale au fost stabilite:

- sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu,

- lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale,

- fişa poluanţilor potenţiali,

- programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale,

- componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor,

- componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale,

- lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din înregistrările scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- tipul, momentul şi durata defecţiunii,

- cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

- urmările defecţiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului, toate măsurile iniţiate.

- MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

## 13.1 Monitorizarea consumurilor în fermă:  pentru buna desfățurare a activității și minimizarea consumurilor de materii prime, materiale și utilități, societatea ține evidența săptămânal și/sau lunar si/sau anual (BAT 29) (raportate în RAM):

## -consumurile de apă potabilă și tehnologică;

## -consumul total de energie electrică;

## -consumul de gaz metan;

## -consumul de motorină;

## -numărul de animale care intră și ies;

## -consumul de furaje;

## -cantitatea de gunoi de grajd generat și valorificat anual.

## 13.2 Monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat  se va face o data pe an  (BAT 24) realizată prin:

## -calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor, sau

## -estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor pentru conținutul de azot total și de fosfor total.

## 13.3 Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru puii de carne cu o greutate finală de până  la 2,5kg  (conformarea cu BAT 25) se va face o dată pe an,  realizată prin:

-calculare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere.

## -estimare prin utilizarea factorilor de emisie.

## 13.4 Monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale (conformare cu BAT 27) se va face o dată pe an,  realizată prin:

-estimare prin utilizarea factorilor de emisie.

## 13.5  Monitorizarea emisiilor în aer la limita amplasamentului

Monitorizarea emisiilor la limita amplasamentului (spre zona locuită) se va efectua conform prevederilor din tabelul nr. 13.4.

Tabelul nr. 13.4.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | Frecventa de monitorizare | VLE conf. Legii 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Emisii difuze | La limita amplasamentului | CO | semestrial | 10 mg/m3 |
|  |  |  | NO2 |  | 200 µg/m3 |
|  |  |  | SO2 |  | 350 µg/m3 |
|  |  |  | PM10 |  | 50 µg/m3 |

## 13.7 Monitorizarea emisiilor în apa evacuată

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.2.1.

Tabelul nr. 13.2.1.

| Nr. crt. | Tipul apei uzate | Poluanţii emişi* | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape menajere şi ape uzate tehnologice | pH | La fiecare vidanjare |
|  |  | suspensii |  |
|  |  | CBO5 |  |
|  |  | CCOCr |  |
|  |  | azot amoniacal |  |
|  |  | fosfor total |  |
|  |  | detergenţi sintetici biodegradabili |  |

## Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane

## Monitorizarea calităţii solului

Monitorizarea va consta în analiza calităţii solului recoltat amonte și aval de platforma de depozitare temporară a gunoiului de grajd. Monitorizarea se va face conform tabelului nr. 13.3.1

Tabelul nr. 13.3.1.

| Nr. crt | Locul de prelevare | Indicator analizat | Frecvența de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amonte și aval de platforma de gunoi de grajd | Cu | anual |
|  |  | Cd |  |
|  |  | Pb |  |
|  |  | Zinc |  |

## Monitorizarea calităţii apei subterane

Conform autorizației de gospodarire a apelor nr. 27/08.09.2020 monitorizarea va consta în analiza smestrială a calităţii apei subterane prelevate din cele trei foraje de observaţie amplasate unul amonte, unul aval față de platforma de depozitare a gunoiului de grajd și unul aval față de bazinul de stocare a apelor tehnologice, conform tabelului 13.3.2:

Tabel 13.3.2.

| Nr. Crt. | Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cele trei foraje de observaţie | pH | Semestrial |
| 2 |  | CCO-Cr |  |
| 3 |  | CBO5 |  |
| 4 |  | Fosfor total |  |
| 5 |  | Azot total |  |
| 6 |  | Azotiţi |  |
| 7 |  | Azotaţi |  |

## Deşeuri

- Conform OUG 92/26.08.2021 privind regimul deşeurilor titularul este obligat cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare, după care să întocmească o listă a acestora.

- Să ţină o evidenţă cronologică lunară tabelară a deșeurilor după:

  - codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

  - destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant;

  - cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

care se păstrează cel puțin 3 ani.

- Evidența deșeurilor se pune la dispoziţia:

- APM Brăila, în format letric la cerere şi în format electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM, conform procedurii de raportare a datelor şi informaţiilor și registrului electronic instituite de ANPM, până la 15 martie a anului următor celui de raportare ,

- autorităţilor competente de control, la cerere.

- Raportare anuală a datelor privind evidenţa gestiunii deşeurilor, până la 15 martie anul următor raportării,  conform procedurii de raportare a datelor şi informaţiilor și registrului electronic instituite de  ANPM, în sistemul pus la dispoziție de APM Brăila, conform art. 48, alin (1),  (3) și (7) și art. 49 alin (15)  din OUG 92/26.08.2021 privind regimul deşeurilor, precum și la finalizarea proiectului.

## Monitorizare zgomot

## Monitorizarea nivelului de zgomot se va face o dată pe an și ori de câte ori apar sesizari din partea receptorilor sensibili la limita exterioară a fermei, pe latura dinspre zona locuită, pe perioada desfăşurării activităţii; măsurătorile de zgomot se vor efectua de către laboratoare acreditate.

## Monitorizare miros

În situația în care se vor dovedi neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili titularul activității va pune în aplicare și va revizui periodic un plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu, care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.”

## Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere existent la documentație.

# RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI

Raportările, frecvența și data depunerii acestora la APM Brăila sunt prezentate în tabelul 14.1.

Tabelul 14.1.

| Raport | Frecvenţa | Data de depunere a raportărilor |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform anexei II | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) | Anual | Până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | In maxim 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Plan de închidere a amplasamentului | - | La data producerii |
| Sesizari (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii în care s-a facut sesizarea. |
| Notificare în caz de opriri ale instalațiilor (pentru reparatii capitale), conform anexei III | Ori de câte ori apar | Cu 48 de ore înaintea opririi |

- conform art. 5 alin. (1)-(4) şi art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului nr. 91/689/CEE şi nr. 96/61/CE și a H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, operatorul va raporta la A.P.M. Brăila, până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a următoarelor:

- emisiile în aer, apă, sol a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

- transferurile în afara amplasamentului, de deşeuri nepericuloase dacă depăşesc 2000 tone/an, pentru oricare operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia operaţiilor de eliminare pentru „amendarea solului” şi „injecţie subterană de adâncime” la care se referă Art. 6, indicând “R” sau ”D”, respectiv dacă deşeul este destinat valorificării sau eliminării şi pentru transferurile transfrontieră a deşeurilor periculoase, numele şi adresa valorificatorului sau eliminatorului de deşeuri şi al amplasamentului pe care se face valorificarea sau eliminarea efectivă;

- transferurile în afara amplasamentului, a oricăror poluanţi specificaţi în Anexa II, prin apele uzate care sunt destinate epurării pentru care valoarea de prag specificată în Anexa II coloana 1 b este depaşită.

- Registrelele cerute de prezenta Autorizaţie trebuie sa fie păstrate pe amplasament şi puse la dispoziția persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

- Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor trebuie depuse la sediul A.P.M. Brăila în conformitate cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

- Operatorul trebuie să deţină un dosar la sediul unităţii, pentru informarea publicului care trebuie să conţină minimum: copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Brăila şi acesta, autorizaţia integrată de mediu (A.I.M.), formularul de solicitare, deciziile referitoare la vizările anuale ale prezentei A.I.M., Raportările către A.P.M. Brăila, alte aspecte pe care operatorul le consideră relevante.

# OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ACTIVITĂŢII

- Respectarea următoarelor acte normative:

-OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările ulterioare

-OUG  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

-Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

-H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-H.G. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;

-OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

-H.G. 170/2004  privind gestionarea anvelopelor uzate;

-Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;

-Ord. MAPPM 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului cu modificările și completările ulterioare;

-Ord. MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;

-Ord. M.M.G.A. nr. 242/2005 şi Ord. 197/2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării -Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

OG 47/2005, privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animala;

-Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

-Regulament (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Regulamentul (CE) nr. 453/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind  înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

-Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

-Ordinul MAPPM nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

-Ordinul M.A.P.P.M. nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu;

-OUG nr. 68/2007, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările ulterioare.

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

-Ord. M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferica și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

-STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

-Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată şi rectificată.

-Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

-H.G. nr. 188/2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare.

-Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul M.S. nr. 119/2014, actualizat.

# Referitor la gestionarea deșeurilor:

Deșeurile se vor gestiona conform OUG  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, republicată cu modificările ulterioare, titularul fiind obligat:

- să prevină generarea deșeurilor;

- să ia măsuri pentru reducerea volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

- toate operațiunile de gestionare a deşeurilor, de colectare tratare și transport, trebuie să se realizeze cu aplicarea ierarhiei deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare, după care să întocmească o listă a acestora;

- titularul va asigura colectarea separată a deșeurilor generate, conform prevederilor legale specifice fiecărei categorii de deșeuri: menajere și asimilabile reciclabile (cel puţin pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă);

- deşeurile colectate separat nu se  amestecă cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite;

- să adopte măsurile necesare pentru a elimina înainte/în timpul valorificării, substanţele periculoase, amestecurile şi componentele provenite de la deşeuri periculoase;

- deşeurile periculoase se colectează şi se stochează separat;

- pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- să ţină o evidenţă cronologică lunară tabelară a deșeurilor,  care se păstrează cel puțin 3 ani, după:

  - codul deşeului, cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

  - destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant;

  - cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

- evidența deșeurilor se pune la dispoziţia:

  - APM Brăila, în format letric la cerere şi în format electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM, conform procedurii de raportare a datelor şi informaţiilor și registrului electronic instituite de ANPM, până la 15 martie a anului următor celui de raportare ,

  - autorităţilor competente de control, la cerere.

- titularul are obligația să asigure

  - spații pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului;

  - să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate;

  - să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor.

- titularul va efectua operaţiunile de tratare a deșeurilor generate și colectate prin intermediul unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor sau a unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţile de tratare a deşeurilor prevăzute în anexele nr. 3 şi 7 la OUG 92/2021 privind gestionarea deșeurilor

- valorificarea deşeurilor se va face numai prin operatori autorizaţi cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- este obligat să supună deşeurile care nu pot fi valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului; eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop şi abandonarea deşeurilor este interzisă;

- este interzisă amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat cu alte deșeuri și încredinţarea acestora în vederea eliminării prin depozitare finală; deșeurile de ambalajele se colectează separat și se valorifică prin  operatori economici autorizați;

- este interzisă incinerarea deşeurilor care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare şi reciclare;

- incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă;

- deșeurile reciclabile/valorificabile se predau unui operator de salubrizare sau unui operator autorizat pentru colectarea și tratarea deșeurilor;

- echipamentele electrice și electronice din dotare devenite deșeuri (DEEE), menționate în anexa nr. 4 la OUG nr. 5/2015, se colectează separat și se predau spre valorificare unui operator de salubritate sau unui operator specializat și autorizat pentru colectare/tratare DEEE;

- bateriile din DEEE devenite deșeuri se colectează separat și se încredințează spre tratare unui operator autorizat;

- deșeurile se transporta către operatorul economic care realizează operaţia de valorificare sau eliminare conform prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularului de aprobare a transportului deșeurilor periculoase și a formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, după caz cu mijloacele auto ale operatorului autorizat de salubrizare, sau ale operatorilor cărora li se încredințează deșeurile spre valorificare sau eliminare;

- pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane; persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- să permită accesul pe amplasament și să asiste persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie toate documentele justificative relevante conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate, în vederea controlului aplicării prevederilor legale privind regimul deșeurilor;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- uleiurile uzate se vor colecta separat în recipiente adecvate şi se vor stocarea în condiţii de siguranţă;

- dejecţiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole, cu respectarea prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, în conformitate cu studiul agrochimic întocmit.

Referitor la  gestionarea substanțelor periculoase:

- pentru substanţele/amestecurile periculoase utilizate, deținute sau preparate se vor deţine fişele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 868/2020 de modificare a anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

- se vor respecta prevederile din fişele cu date de securitate privind depozitarea, manipularea utilizarea substanțelor/amestecurilor chimice;

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor de substanţe şi preparate periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare;

- recipientele care conţin substanţe periculoase vor purta inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire;

- substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri se vor elimina în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu.

# Monitorizarea activității:

-Toate analizele probelor prelevate pentru toţi factorii de mediu se vor efectua de către laboratoare acreditate, care utilizează metodologii în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare.

-Frecvenţa monitorizarii aşa cum este prevăzută în prezenta autorizaţie, poate fi modificată doar cu acordul scris al A.P.M. Brăila după evaluarea monitorizarii anterioare.

-Operatorul trebuie să asigure ca toate emisiile în mediu se vor încadra în limitele prevăzute de prezenta autorizație.

-Operatorul trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate la puncte de prelevare şi monitorizare prevăzute în autorizație.

-Se va asigura accesul la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii organelor de control abilitate.

-Se va permite accesul autorităţilor de inspecţie şi control la documentele care se referă la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor.

-Inregistrarea tuturor prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii;.

- Exploatarea instalaţiei se va realiza cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie și a următoarelor prevederi generale:

-Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

-Luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

-Valorificarea sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, eliminarea cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului a deşeurilor generate, în ordinea priorităţii şi potrivit prevederilor legale.

-Utilizarea eficientă a energiei.

-Luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecinţelor acestora.

-Luarea măsurilor necesare pentru readucerea amplasamentului la o stare satisfacătoare, în cazul încetării definitive a activităţii.

-Luarea măsurilor necesare pentru prevenirea generării unor cantități mari de deşeuri, potrivit prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurolor, ale OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale Ord. MMGA şi al Ministrului Integrarii Europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, cu modificările ulterioare.

-Recepţionarea, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, în conformitate cu normele specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (acolo unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

-Evitarea manipulării dejecţiilor în perioade defavorabile dispersiei (ceaţă, vânt puternic), când mirosul poate fi transportat pe distanţe lungi.

-Întreţinerea  perdelei vegetalede protectie.

-Aplicarea prevederilor BREF pentru reducerea emisiilor de mirosuri, prin practicarea unor tehnici nutriţionale de reducere a conţinutului de azot şi fosfor din bălegar care conduc şi la diminuarea nivelului mirosurilor din halele de creştere şi din exteriorul acestora.

-Curăţarea zilnică și menţinerea în bună stare a căilor de acces de pe amplasament.

-Utilizarea maşinilor şi utilajelor rutiere şi nerutiere în stare bună de funcţionare şi cu toate reviziile tehnice la zi.

-Verificarea periodică a circuitelor şi bazinelor de stocare a dejectiilor, a rezervoarelor de motorină din cadrul grupurilor electrogene  în vederea depistării la timp a eventualelor scurgeri şi luarea măsurilor de remediere.

-Desfășurarea activităţilor numai pe suprafeţe betonate.

-Depozitarea cadavrelor în spaţiul frigorific până la incinerare.

-Deţinerea de substanţe de absorbţie adecvate pentru absorbţia oricărei pierderi de produs petrolier.

-Depozitarea deşeurilor numai în spaţiile amenajate special în acest scop.

-Valorificarea/eliminarea deşeurilor în conformitate cu prevederile autorizaţiei și cu prevederile legislaţiei  de mediu.

# -Respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta autorizaţie; în cazul apariției unor neconformități față de prevederile autorizației, operatorul are următoarele obligaţii:

- informarea imediată a autorității competente pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei,

- luarea imediată a măsurilor necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din prezenta Autorizaţie,

- respectarea întocmai a măsurilor suplimentare impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității,

- întreruperea operării instalaţiei sau a unor părţi relevante ale acestora, până la restabilirea conformării, în cazul în care încalcarea condiţiilor din Autorizaţie reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra factorilor de mediu, până la restabilirea conformarii.

-In cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili: pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de fermă în timpul funcționarii, se vor pune în aplicare, cu respectarea prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, cu completarile și modificarile ulterioare, tehnicile BAT 12 din DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor care constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (conform BAT 12), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (conform BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

-Prezentarea, la solicitarea autorității competente de protecția mediului, a tuturor informațiilor necesare în scopul reexaminării conditiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizarii emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

-Solicitarea, în urma reexaminării condiţiilor de autorizare de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, a  reactualizării autorizaţiei în următoarele situaţii:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţie sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alţi poluanţi;

- din motive de siguranţă în functionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care  prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- prevederile unor noi reglementari legale o impun;

- oricare alte situaţii considerate necesare, în mod obiectiv şi justificat de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

-În cazul producerii oricărui incident sau accident care afecteaza mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

in cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului

- să ia imediat măsurile preventive necesare prevăzute la art. 10, alin. (1), care trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

- să informeze APM Brăila şi CJGNM Brăila în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării; informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor, conform prevederilor alin. (1) se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

- în termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

- în cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, APM Brăila şi CJGNM Brăila despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

- să informeze în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului APM Brăila şi CJGNM Brăila despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de  operator,

- să acţioneze imediat pentru a controla, izola, elimina sau, în caz contrar, pentru a gestiona poluanţii respectivi şi/sau orice alţi factori contaminanţi,

- să ia măsurile reparatorii necesare, conform art. 17-19.

-Înregistrarea tuturor incidentelor care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu și luarea tuturor măsurilor pentru remedierea efectelor acestora.

-Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din înregistrările scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- tipul, momentul şi durata defecţiunii,

- cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

- urmările defecţiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului,

- toate măsurile iniţiate.

-Înregistrarea tuturor reclamaţiilor de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi detalii privind natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii.

## -Reînnoirea actelor de reglementare şi contractelor de prestări servicii la expirarea acestora, documente ce au stat la baza emiterii prezentei Autorizaţii.

## -Actualizarea Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute şi asigurarea că acesta este funcţional. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

-Notificarea APM Brăila în situaţiile prevăzute la cap. 5-Notificarea APM Brăila şi depunerea raportărilor către APM Brăila conform cap. 14-Raportări.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului

La încetarea activităţii, la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea operatorul, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dîntre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. După oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- punerea în siguranţă a instalaţiei;

- oprirea alimentării cu energie electrică, combustibili şi apă industrială;

- golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- curăţarea circuitelor de ape uzate menajere şi tehnologice şi a rigolele de colectare a apelor pluviale;

- curăţarea/sau spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor, bazinelor de stocare ape uzate, a spaţiilor de stocare materii prime şi materiale;

- colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor prin firme autorizate;

- investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate înainte de începerea activităţii;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- anunţarea oricărui eveniment la A.P.M Brăila.

# Planul de închidere definitivă a instalaţiei

## In conformitate cu Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale la incetarea definitivă a activităţii titularul/operatorul are obligatia de a evalua starea de contaminare a solului și apelor subterane. în cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativa a solului sau apelor subterane comparativ cu stadiul initial, prezentat în raportul privind situatia de referinta (inclus în raportul de amplasament), titularul/operatorul activității are obligatia sa ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incat sa aduca amplasamentul la stadiul initial.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi ale acesteia, operatorul trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

# Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului,

## golirea completă de conţinut potenţial periculos şi curatarea conductelor şi a rezervoarelor, după caz,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a operatorului.

## La dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor este obligatorie solicitarea şi obţinerea acordului de mediu conform prevederilor legale în vigoare.

## Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate intr-o stare care să permită reutilizarea lor.

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului şi apelor subterane pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

# GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| A.P.M. Brăila | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila |
| Administraţie locală | Primăria oraşului Făurei, Consiliul Local al oraşului Făurei, C.J. Brăila |
| Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord M.M.G.A. 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat și Prevenirea Poluării |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 şi 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 şi 22.00 |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | sat Surdila Greci, com. Surdila Greci, jud.Brăila |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în OUG nr. 92/2021 |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

# ANEXE

# ANEXA  I - Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica și combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

EMISII

-rezultatele monitorizării cantității de azot și fosfor total excretat,

-rezultatele monitorizării emisiilor de amoniac provenite din fiecare adăpost,

-rezultatele monitorizării emisiilor de pulberi provenite din fiecare adăpost,

-rezultatele monitorizării emisiilor în aer la limita amplasamentului,

Nota: pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa (5cm) în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita normale (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Den. deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat, (t) | Valorificare, (t) | Eliminare, (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator | luna | cumulat | Agent economic eeliminator | Stoc luna |

ANEXA II -Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA III -RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ............................................. | Autorizaţie integrata de mediu nr. ...................... |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluării |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa în mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi factori |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |