Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

Draft AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

nr. xx din xx.xx.2021

Titularul autorizaţiei: SC BONA AVIS SRL, cu sediul social în județul Brăila, oraș Ianca, str.Calea Brăilei nr.3

Amplasament: județul Brăila, oraș Ianca, Calea Brăilei, nr. 3-Abatorul de păsări Ianca

Încadrarea activităţii conform:

- Anexei 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,modificată și comlpetată prin OUG 101/14.12.2017

- Anexei 1 la Regulamentul (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați,

| Nr.ctr. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.4., lit. a) | Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de producţie de peste 50 de tone carcase pe zi |  |  |

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 8.a | Abatoare-cu o capacitate de producție de carcase de 50 de tone pe zi |

- Codul Nose-P: 105.03 - Producția de produse alimentare și băuturi(întregul grup)

- Codul SNAP 2: 0406

Clasificarea activităților din economia națională CAEN:

- Codul CAEN: 1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

- Codul CAEN: 1013 – Fabricarea produselor din carne(inclusiv din carne de pasăre)

- Codul CAEN : 3700- Colectarea și  epurarea apelor uzate

- Codul CAEN : 3811- Colectarea deșeurilor periculoase

- Codul CAEN: 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

- Codul CAEN: 5210 – Depozitări

Valabilitatea: pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform legislației în vigoare

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

Data emiterii: xx.xx.2021

| DIRECTOR EXECUTIV, Ciprian CUZMIN | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII Nicoleta ROADEVIN |
| --- | --- |
| ÎNTOCMIT, Laura Daniela Bădașcu |

CUPRINS

| Nr. crt. | Denumire capitol | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date de identificare a operatorului | 3 |
| 2 | Temeiul legal | 3 |
| 3 | Categoria de activitate | 4 |
| 4 | Documentaţia solicitării | 4 |
| 5 | Managementul activităţii | 7 |
| 6 | Materii prime şi auxiliare | 9 |
| 7 | Resurse de apă, energie, combustibil | 12 |
| 8 | Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologie existente pe amplasament | 23 |
| 9 | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 37 |
| 10 | Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot | 43 |
| 11 | Gestiunea deşeurilor | 50 |
| 12 | Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă | 55 |
| 13 | Monitorizarea activităţii | 56 |
| 14 | Raportări către agenţia pentru protecţia mediului | 61 |
| 15 | Obligaţiile titularului activităţii | 63 |
| 16 | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor | 73 |
| 17 | Glosar de termeni | 75 |
| 18 | Anexe | 76 |

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: S.C.BONA AVIS S.R.L.

Sediul social: județul Brăila, județul Brăila, oraș Ianca, str.Calea Brăilei nr.3

Telefon: 0239/668 166

Fax: 0239/668 166

E-mail: office@bonaavis.ro

Număr înregistrare O.R.C.: J09/209/2003

Cod fiscal: RO 15290646

# TEMEIUL LEGAL

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările si completările ulterioare;

-Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, cu modificările ulterioare;

-Legea 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998, cu modificările ulterioare;

-Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  aprobate prin H.G. nr.123/2002;

-H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare.

Ținând cont de recomandările documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile(BREF):

- Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal by products Industries, May 2005

- Reference Document on The General Principles of Monitoring, July 2003,

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite,  inclusiv activităţilor de management al deşeurilor de pe amplasament.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Încălcarea prevederilor legislației de ma sus atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine operatorului.

Prezenta autorizație de mediu impune condițiile de desfășurare a activității instalației în scopul respectării prevederilor legale privind protecția mediului.

Verificarea conformării cu prevederile autorizației integrate de mediu se face de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila împreună cu reprezentanții Comisariatului Județean Brăila al Gărzii Naționale de Mediu.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate: conform Anexei 1 a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, activitatea se încadrează la  punctul 6.4., lit. a) Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de producţie de peste 50 de tone carcase pe zi.

Conform certificatului constatator, activitățile desfășurate  de operator sunt următoarele:

Activitatea principală desfășurată pe amplasament:

Cod CAEN 1012 -  Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre.

Activități auxiliare desfășurate pe amplasament:

-  Codul CAEN: 1013 – Fabricarea produselor din carne(inclusiv din carne de pasăre)

-  Codul CAEN : 3700- Colectarea și  epurarea apelor uzate

-  Codul CAEN : 3811- Colectarea deșeurilor periculoase

-  Codul CAEN: 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

-  Codul CAEN: 5210 – Depozitări

Capacitatea proiectată a instalaţiei: abatorul de păsări dispune de o linie de abatorizare pasari automatizata cu:

- capacitatea de procesare a carcaselor de pasari de 80 t carcasa/zi , ± 400 t/sapt, respectiv de 40.000 capete/zi, la un regim de lucru de cca 16 h/zi

- capacitatea de preparare carne  10 t/zi, ± 40 t/sapt

- capacitatea procesare carne tocata ±2 t/zi, 10 t/sapt

- capacitate carne separata mecanic ± 8 t/zi ±40 t/sapt

- capacitate de transare ± 50 t/zi ± 250 t/sapt

Capacitatea maxima de procesare este de 12.000.000 capete/an.(Greutatea medie a pasarilor in viu este de 1.8-2 kg).

Autorizația integrată de mediu se referă la instalația delimitată conform planului de situație general al societății, anexă la documentația de solicitare.

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

-Formular de solicitare înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 20174/23.12.2019, pentru emiterea autorizației integrate de mediu, întocmită de ENI LIDIA PAULINA persoană fizică înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 294 și ARSENE SIMONA STĂNICA persoană fizică înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 294 și ARSENE SIMONA STĂNICA persoană fizică înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 163.

- Raport de amplasament înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 20174/23.12.2019, pentru emiterea autorizației integrate de mediu, elaborat de ENI LIDIA PAULINA persoană fizică înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 294 și ARSENE SIMONA STĂNICA persoană fizică înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 294 și ARSENE SIMONA STĂNICA persoană fizică înregistrată în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr. 163.

-Contract de publicitate (Radio) inregistrat cu nr.5570/19.12.2019 încheiat cu Media group services Internațional privind difuzarea pe postul local radio Braila a anunţului public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației Integrate de Mediu.

-Dovezi privind achitarea tarifelor pentru fiecare etapa din procedură.

- Certificat de Înregistrare seria B nr.3065382 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul  Brăila la data de 27.05.2015.

- Certificat constatator  emis la data de 14.05.2021 de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Braila în baza declarației pe propria răspundere nr.13422  din 12.05.2021.

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

- Plan de închidere propus la încetarea definitivă a activității.

- Procese verbale de verificare a amplasamentului nr. 3753/04.03.2020 și 1105/22.01.2021.

- Dovezile informării publicului cu privire la depunerea solicitării, organizarea ședinței de dezbatere publică și la decizia de emitere a autorizației integrate de mediu;

-Adresa APM Brăila nr.6710/21.04.2021 cu privire la participarea reprezentanților APM Brăila la ședința de dezbatere publică.

- Adresa titularului nr.1827/21.04.2021 înregistrata la APM Brăila cu nr.6816/22.04.2021 cu privire la ședința de dezbatere publică.

- Completări ale documentației înregistrate la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr.7918/28.05.2020, 15107/15.10.2020, 2888/17.02.2021;

- Corespondență cu titularul autorizației privind proiectul autorizației, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila cu nr. 18357/11.12.2020, 18984/28.12.2020, 6076/14.04.2020, 550/14.01.2020, 3811/04.03.2021,6335/22.04.2020,13437/09.09.2020, 6710/21.04.2021, 7274/29.04.2021, 8336/19.05.2021 și nr.9930/15.06.2021 ;

-  Rapoarte de încercare aferente analizelor privind starea de referință pentru sol;

- Puncte de vedere ale Serviciului Monitorizare și Laboratoare și ale Biroului Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila;

- Procese verbale ale ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică Brăila nr.17906/02.12.2020, 12819/27.08.2020, 17968/03.12.2020, 1971/04.02.2021, 3766/04.03.2021,  6361/15.04.2021, 7250/29.04.2021 si nr.9664/10.06.2021;

-Autorizaţie de Gospodărire a Apelor (AGA) nr. 8/12.03.2019, valabilă până la data de 12.03.2022, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa”;

- Autorizaţie sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. 1/17.12.2014 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila;

- Autorizaţie sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală nr. 9461/19.06.2015 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare,TRACES;

-Certificat de Aprobare nr.10228431/04.11.2019 emis de Lloyd’ Register pentru abatorizarea și producerea cărnii de pasăre proaspătă( refrigerată și congelată, întreagă, tăieturi, măruntaie,MDM) și prepararea cărnii de pasăre-tocată și condimentată, ambalată în pungi și tăvi din PE,PP,PET, Ps în atmosferă normală, vid și MAP;

-Certificat de Aprobare nr.10231351/15.11.2019 emis de Lloyd’ Register pentru abatorizarea și producerea cărnii de pasăre proaspătă( refrigerată și congelată, întreagă, tăieturi, măruntaie,MDM) și prepararea cărnii de pasăre-tocată și condimentată, ambalată în pungi și tăvi din PE,PP,PET, Ps în atmosferă normală, vid și MAP- Domeniul de produse 1;

-Certificat HALAL nr.3376/28.08.2019 emis de Comunitatea Musulmană București;

- Contract nr. 570/08.05.2018 privind utilizarea serviciului public de salubrizare încheiat cu  Direcția Serviciilor Publice Ianca pentru preluarea deseurilor municipale și a deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat;

- Contract de prestari servicii nr. 844/12.10.2011 încheiat cu S.C. Protect Colector S.R.L. pentru preluarea deseurilor periculoase și nepericuloase și Actul adițional nr.6 la acesta;

-Contract de vanzare-cumparare nr. 270/26.02.2016 încheiat cu AD TOTAL GREEN COLLECT SRL pentru preluarea deșeurilor metalice și nemetalice;

-Contract nr.1532/18.07.2012 și Act Adițional nr.9 la acesta, încheiate cu SC Clean Tech International SRL pentru valorificarea deșeurilor de origine animală;

- Protocol de colaborare nr. 1957/20.06.2011 încheiat cu RECOLAMP pentru preluarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice;

- Contract nr. 15290646/D1/1 din 01.06.2004 încheiat cu SC FDEE-Electrica Muntenia Nord SA Ploiesti-SDEE Braila pentru furnizarea energiei electrice;

-Contract de furnizare a gazelor naturale nr.3000355501/05.05.2010 încheiat cu SC GDF SUEZ Energy România SA;

-Contract de furnizare a apei potabile nr.6015/07.07.2010 încheiat cu SC CUP Dunărea Brăila.

-Contract de prestarea serviciului public de canalizare nr.6015/07.07.2010 încheiat cu SC CUP Dunărea Brăila;

-Contract de furnizare nr.8/22.08.2019 încheiat cu SC Biocarnic Esco SRL pentru preluarea sângelui rezultat în urma sacrificării din abator;

-Contract de prestari servicii nr.20/04.11.2019 încheiat cu SC Autocivic SRL pentru asigurarea serviciilor de asistență tehnică și service;

- Contract de prestari servicii nr. 443/13.08.2019 încheiat cu S.C. Cazacioc & Co S.R.L. pentru preluarea și neutralizarea  deseurilor de origine animala;

-Contract de service nr.260/28.06.2006 încheiat cu SC KAESER KOMPRESSOREN Romania SRL pentru asigurarea mentenanței echipamentelor de producere si tratare aer comprimat;

-Contract de întreținere instalație frigorifică nr.MF 1954/01.04.2010 încheit cu SC Frigotehnica SRL si Act Adițional nr.1/2011 la acesta;

-Contract service Prevent nr.3322P/17.08.2017 încheiat cu SC Toyota Material Handling Romania SRL pentru asigurarea revizii tehnice periodice auto;

-Contract pentru transferarea responsabilității privind realizarea obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaj nr.EPR 10320/10.10.2016 și Actul Adițional nr.5 la acesta;

-Contract de prestări servicii de vidanjare și preluare nămoluri  nr.77/19.02.2020 încheiat cu SC Fortireko SRL ;

-Scheme tehnologice ;

-Fişe cu date de securitate pentru substantele periculoase folosite;

-Buletine de analiză ;

-Plan de situație și plan de încadrare în zonă a obiectivului;

-Puncte de vedere transmise de membrii Comisiei de Analiză Tehnică Brăila privind proiectul autorizației integrate de mediu;

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

  - Sistemul de management

- Titularul implementeaza sistemul de management SR EN ISO 14001, nu este certficat conform ISO 14001 si nu este inregistrat conform Schemei de Audit şi Management de Mediu (EMAS).

- Există programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante, ce intră în responsabilitatea directorului tehnic.

- Prin grafice de revizii şi reparaţii se vor asigura inregistrarea necesitatilor de intretinere si revizie, intră în responsabilitatea directorului tehnic.

- Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare se vor asigura prin buletine de analiza emise de laboratoare acreditate, monitorizarea factorilor de mediu se efectueaza cu laboratoare acreditate RENAR conform obligatiilor prevazute in autorizatii.

- Nu este elaborat un sistem prin care se vor identifica principalii indicatori de performanta in domeniul mediului.

- Există un sistem prin care se va stabili si se va mentine un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei, Conform Certificatului ISO/IEC 17065, intra în responsabilitatea șefilor de producție.

- A fost elaborat Planul de prevenire și combatere a poluarilor accidentale și de intervenție în caz de accidente, care include modul de acționare în cazul unor avarii sau poluări accidentale, respectiv: lista punctelor critice de unde pot proveni poluările accidentale, măsurile și lucrările pentru prevenirea poluărilor accidentale, modul de acțiune în cazul poluării, programe de instruire, responsabilități, care se revizuiște la fiecare modificare, răspunde responsabilul de mediu.

- Conform raportului de amplasament, operatorul va respecta  recomandările documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile(BREF):-Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal by products Industries, May 2005 si Reference Document on The General Principles of Monitoring, July 2003, managementul de mediu este considerat BAT cu conditia sa fie elaborate si implementate urmatoarele proceduri:

- identificarea si evaluarea aspectelor de mediu

- masurarea si monitorizarea performantei

- evaluarea conformarii la cerintele legale

- pregatirea pentru situatii de urgenta

- investigarea incidentelor de mediu

- gestiunea deseurilor

- audit intern

- Societatea nu este certificat conform ISO 14001, dar detine:

- Certificat HALAL inregistrat sub nr. 3376/28.08.2019, act ce certifica faptul ca produsul carne de pasare realizat de catre BONA AVIS  SRL este conform SHERIAT-ului (legea sacra a islamului) deci ce poate fi consumata de catre musulmani din intreaga lume.

- Certificat ISO/IEC 17065 Slaughtering and production of fresh Pountry Meat(refrigerated and frozen, whole, cuts, offal, MDM) and poultry meat preparation: minced and spiced, packed in PE,PP,PET, PS bags and trays, in normal atmosphere, vacuum and MAP COID :21287.

  - Instruire

- Sistemele de instruire vor fi aplicate și vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si material, prin elaborarea unui registru cu responsabilități, care cuprinde urmatoarele elemente:

- conștientizarea implicatiilor reglementarii data de autorizatia integrata de mediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru;

- conștientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si conditii anormale;

- conștientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare integrata de mediu;

- prevenirea emisiilor accidentale și luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale;

- conștientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire.

- Conform formularului de solicitare, există o declaratie clara a calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie, acestea sunt specificate prin fisa postului , responsabil biroul personal.

- Standardele de instruire a personalului pentru acest sector industrial, sunt sunt specificate prin fisa postului , responsabil biroul personal.

- A fost elaborată o procedură scrisa pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective, procedura PSI.

- A fost elaborată o procedură scrisa pentru evidența, investigare, comunicare si raportare a sesizărilor privind protecția mediului, incluzand luarea de masuri corrective și de prevenire a repetării, procedura de mediu.

- Se realizează annual audituri independente Lloyd’s-organism de certificare privind calitatea produsului dar care urmărește și aplicarea procedurilor de mediu, pentru a verifica daca sunt realizate evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului.

  - Revizuirea si raportarea performantelor de mediu

- Prin responsabilul privind protecția mediului se va analiza performanta de mediu si va asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca aceasta politica ramane relevanta.

- Nu există proceduri scrise privind controlul	modificarii procesului in instalatie, proiectarea dar exista proceduri scrise privind proiectarea și retrospective instalatiilor noi, tehnologiei sau a altor proiecte importante, aprobarea de capital, alocarea de resurse, planificarea și programarea, includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de functionare; politica de achizitii, evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si cu cheltuielile.

- Există raportari audit de mediu privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit) solicitate de Autoritatea de Reglementare si pentru eficientizarea sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si îmbunatatirile viitoare planificate.

- Nu sunt elaborate proceduri privind raportari externe prin declaratii publice privind mediul.

  - Managementul documentatiei si registrelor

- Există procedure scrise, privind managementul documentației și al registrelor, se vor completa registre scrise referitoare la politici, responsabilități, ținte, evidențele de intretinere, proceduri.

- Se vor completa registre scrise privind protecția mediului privind monitorizarea, instruiri, sesizari si incidente, rezultatele auditurilor, rezultatele revizuirilor.

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Operatorul va utiliza materiile prime descrise în documentație, conform cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, în conformitate cu fișelor tehnice de securitate(unde este cazul), atât în ceea ce privește cantitățile cât și modul de depozitare,cu respectarea condițiilor de siguranță pentru personal și mediu.

Principala materie prima o reprezinta pasarile vii. Pasarii vin de la fermele producatoare, sunt transportati la abator cu autocamioane autorizate in acest scop. Receptia se face atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ .

Capacitatea de procesare a carcaselor de pasari de 80 t carcasa/zi respectiv de 40.000 capete/zi, la un regim de lucru de cca 16 h/zi, capacitatea maximă de procesare este de 12.000.000 capete/an.

| DENUMIRE | CANTITATE/an | Mod de stocare |
| --- | --- | --- |
| Pasari vii | Nr de capete: 12.000.000 | Ferme crestere pasari |
| Apa | 107.460 mc/an(autorizata prin autorizatia de gospodarire a apelor) | Racord la reteaua de alimentare cu apa potabila a localitatii Ianca conform contract nr. 6015/2010 CUP Dunarea Braila si 2 surse subterane |
| Energie electrica | 4.353.655 kW/an | Contract furnizare energie electrica nr. 15290646/D1/01.06.2004 incheiat cu SC FDEE ELECTRICA MUNTENIA NORD SA Ploiesti-sucursala de distributie si furnizare a energiei electrice Braila |
| Gaz metan | 1.242.118 mc/an | Contract privind furnizarea reglementata gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici nr.3000355501/05/05/2010 |
| Vaselina | 60 kg/an | In ambalajul furnizorilor, depozitarea in spatii special amenajate, aceste substantele sunt gestionate, manipulate de personal cu calificare, conform prevederilor legale |
| Ulei de transmisie | 20 kg/an | Nu are loc o stocare pe amplasament, societatea are incheiat contract de prestari servicii –asigurarea de servicii de asistenta tehnica si service pentru autovehicule- incheiat cu SC AUTOCIVIC ARL |
| Dezinfectanti si detergenti | 28 t/an | In ambalajul furnizorilor, depozitarea in spatii special amenajate, aceste substantele sunt gestionate, manipulate de personal cu calificare, conform prevederilor legale |
| Sapun lichid, detergenti igienico sanitar | 1 t/an | Magazie produse chimice |
| Amoniac | 4000 kg/an | Nu exista stocare de amoniac pe amplasament, doar in instalatiile de racire |
| Ambalaje navete plastic | 10 t/an | Magazie ambalaje |
| Ambalaj tavite polistiren | 80 t/an | Magazie ambalaje |
| Ambalaj pungi polietilena | 60 t/an | Magazie ambalaje |
| Folie polietilena | 90 t/an | Magazie ambalaje |
| etichete | 1 t/an | Magazie ambalaje |
| Ambalaje hartie-carton | 854 t/an | In spatiu special amenajat, magazie |
| Ambalaje lemn | 845 t/an | Magazie ambalaje |
| Ambalaj metalic(clipsuri metalice) | 1 t/an | Magazie ambalaje |
| Floculant | 5,500 t/an | In spatiu special amenajat, magazie |
| Clorura ferica | 239 t/an | In spatiu special amenajat, pe platforma betonata |
| Var hidratat | 294 t/an | In spatiu special amenajat, pe platforma betonata |
| Motorina | 150 t/an | In spatiu special amenajat |
| Ulei hidraulic | 0.060 t/an | Nu are loc o stocare pe amplasament, societatea are incheiat contract de prestari servicii –incheiat cu SC KAESER KOMPRESSOREN ROMANIA SRL |
| Echipamente de protectie (manusi, capeline,masti,halate,combinezoane) | Manusi:2.250.000 buc/an | In magazia de depozitare ambalaje |
|  | Capeline:500.000 buc/an |  |
|  | Masti polipropilena: 100.000 buc/an |  |
|  | Halat UF 8000 buc/an |  |
|  | Combinezon UF 6500 buc/an |  |

Modul de depozitare a materiilor prime, a produselor si materialelor utilizate

| Denumirea materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic | Modul de depozitare/ambalare |
| --- | --- |
| Pasarii vii | Zona de receptie a pasarilor vii prevazuta cu platforma speciala de preluare a pasarilor din mijloacele de transport |
| apa | Gospodaria de apa |
| Ambalaje | Depozit special amenajat pentru depozitarea ambalajelor(pungi,caserole,folie,cartoane )prevazuta in zona de receptie. Navetele inainte de introducere in circuitul de productie sunt stocate pe un amplasament special amenajat |
| Echipamente de protectie | Depozitate in magazia destinata depozitarii ambalajelor |
| Dezinfectanti, detergenti, substante necesare functionarii statiei de epurare | Magazii, incinte securizate, in ambalajul producatorului si insotite de fisele de securitate. |
| Gaz natural | Reteaua de distributie |
| Energie electrica | Preluare din reteaua nationala |

# RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

## Apă

Modul de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate este reglementat prin Autorizația de Gospodărire a Apelor (AGA) nr. 8/12.03.2019, valabilă până la data de 12.03.2022, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa”.

Sistemul de alimentare cu apă potabilă și tehnologică al obiectivului cuprinde:

-	sursa de apa potabilă și tehnologică;

-	instalații de aducțiune și înmagazinare;

-	rețeaua de distribuție a apei.

    - 1.Alimentarea cu apă potabilă

Sursa de apă- Alimentarea cu apa in scop potabil se realizeaza prin racord la reteaua de alimentare cu apa potabila a localitatii Ianca (conform Contract de furnizare a apei potabile nr. 6015 din 07.07.2010, incheiat cu S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A.).

Volumele si debite de apa autorizate:

- Vzi max = 2.9 mc            Qzi max=0.050 l/s          -anual =0.87 mii mc/an

- Vzi med =2.4 mc             Qzi med= 0.042 l/s        - anual = 0.72 mii mc/an

- Vzi min = 1.8 mc             Qzi min =0.031 l/s         - anual = 0.54 mii mc/an

Instalatii de captare: racord  la reteaua de alimentare cu apa a orasului Ianca conducta din OL cu Dn= 100 mm.

Instalatii de tratare:- nu sunt necesare

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei:

- Conducte din OL cu Dn= 100 mm si L= 250 m

- Inmagazinarea apei: rezervor semingropat din beton armat, cu V= 500 mc, amplasat in incinta unitatii

Instalatii de distributie:

Distributia apei din conducta de aductiune de la caminul de racord la reteaua localitatii la utilizatorii interni se face prin conducte de OL si PEID cu Dn= 30-60 mm si lungime totala de 400 m si la presiunea existenta in retea.

7.1.1. 2 Alimentarea cu apă tehnologică în scop tehnologic și igienico-sanitar:

Sursa de apa:

1.Sursa subterana proprie, compusa din 2 foraje de medie adâncime, amplasate in incinta unitatii, există și un al 3-lea foraj în incinta unității dezafectat

2.Racord la reteaua de alimentare cu apa potabila a localitatii Ianca(conform Contract de furnizare a apei potabile nr. 6015 din 07.07.2010, incheiat cu S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A.).

Volumele si debite de apa autorizate:

- Vzi max = 573.2 mc (9.8 l/s)         -anual =171.96 mii mc/an

- Vzi med =477.7 mc (8.3 l/s)          - anual = 143.31 mii mc/an

- Vzi min = 358.2 mc (6.2 l/s)          - anual = 107.46 mii mc/an.

Din surse subterane(foraje):

- Vzi max = 403.0 mc (6.9 l/s)         -anual =120.90 mii mc/an

- Vzi med =335.9 mc (5.8 l/s)          - anual = 100.77 mii mc/an

- Vzi min = 251.8 mc (4.4 l/s)          - anual = 75.54 mii mc/an.

Instalatia de captare subteran: 2 foraje cu adancime :

F1 cu H1= 45 m , Nhs1=-7.0 m, Nhd2=-10.0 m, Qcap=10.8 mc/h

F2 cu H2=48 m, , Nhs2=-7.0 m, Nhd1=-18.0 m, ,Qcap=4.0 mc/h.

Instalatii de captare in scop igienico-sanitar:

1.sursa subterana compusa din doua foraje de medie adancime, amplasate in incinta unitatii, avand urmatoarele caracteristici tehnice:

-Forajul F1 este echipat cu o electropompa submersibila tip DAB AS4E-17, tip 4GC Tesla, avand Q=3.6-11.4 mc/h,H=92-22 mCA si P= 2.2 kw.

-Forajul F2 este echipat cu o electropompa submersibila tip DAB CS4E-13,  avand Q=1.8-6.0 mc/h,H=74-36 mCA si P= 1.1 kw.

In incinta societatii se mai afla un foraj de medie adancime H=55 m, dezafectat.

2.Racord la reteaua de alimentare cu apa potabila a localitatii Ianca-conducta din OL cu Dn= 100 mm.

Instalatii de tratare:-

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei:

- Aductiunea apei de la foraje la rezervorul de inmagazinare a apei cu V=500 mc, se face prin intermediui unor conducte din Ol cu Dn=80 mm, in lungime de cca 150m

- Aductiunea apei de la caminul de racordare la reteaua localitatii, la rezervorul de inmagazinare a apei cu V=500 mc, se face prin intermediul unei conducte din Ol cu Dn=100 mm, in lungime de cca 250 m

- Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor semingropat din beton armat, cu V= 500 mc, amplasat in incinta societatii.

Instalatia de distributie a apei:

Apa este pompata in reteaua de distributie cu ajutorul unei statii de pompare echipata cu 2+1 electropompe Grundfos tip CR 32-3, avand Q= 30 mc/h si P=5.5 kw.

Instalatii de tratare a apei tehnologice:

-4 instalatii de dedurizare a apei PENTAIR WATER STRUCTURAL C-2160-A3, amplasate in cladirea centralei termice a unitatii.

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei tehnologice:

- Aductiunea apei de la foraje la rezervorul de inmagazinare a apei cu V=500 mc, se face prin intermediul unor conducte din Ol cu Dn=80 mm, in lungime de cca 150m;

- Aductiunea apei de la caminul de racordare la reteaua localitatii, la rezervorul de inmagazinare a apei cu V=500 mc, se face prin intermediul unei conducte din Ol cu Dn=100 mm, in lungime de cca 250 m;

- Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor semingropat din beton armat, cu V= 500 mc, amplasat in incinta societatii;

Instalatii de distributie a apei tehnologice:

1.Distributia apei din conducta de aductiune de la caminul de racord la reteaua localitatii, la utilizatorii interni ai unitatii (apa pentru abatorizare), se face printr-o retea de conducte din OL si PEID cu Dn=30-6 mm in lungime de cca 150 m si la presiunea existenta in retea

2. Distributia apei de la rezervorul cu V=500 mc, la utilizatorii interni de apa (apa pentru stropit), se face printr-o retea de conducte din OL si PEID cu Dn=30-60 mm in lungime de cca 350 m.

7.1.1.3.Alimentrarea cu apă pentru stingerea incendiilor se asigura intr-un rezervor semingropat , din beton armat, cu V=250 mc, amplasat in incinta unitatii, Vintangibil= 250 mc, alimentat din puțul forat nr.1 și se distribuie prin pompare, catre 2 hidranti interiori si 3 hidranti exteriori, printr-o retea de conducte de incendiu din OL cu Dn=80 mm, L= 150-400m, cu ajutorul unei pompe de incendiu, amplasata langa rezervorul cu V= 250 mc.

## Gradul de recirculare al apei- In desfășurarea procesului tehnologic, apa nu se recirculă.

## Norme de consum de apă:

| Operatia in procesul tehnologic | Valoarea conform BAT (l/t carcasa) | Valoare amplasament l/t carcasa |
| --- | --- | --- |
| Igienizare camioane de transport Oparire Eviscerare Deplumare Detasare si prelucrarea organelor si gaturilor Racire Spalare-dezinfectie | 5070-67400 | 4975 l/t carcasa= 107.460 mc/an: 21.600 t/an la 12.000.000 buc/an* 1,8kg/buc=21.600t/an |

## Prevederile BAT referitoare la consumul de apă în unitate:

## BAT prevede pentru astfel de unități  de producție consumuri de apă tehnologică cuprinse între 5 și 67 l apă /1 kg carcasă procesată. Consumul de apă înregistrat pe unitate se încadrează în prevederile BAT.

## Tehnici aplicate de operator pentru utilizarea eficientă a apei:

In desfășurarea procesului tehnologic, apa nu se recirculă și conform raportului de amplasament, folosirea apei va avea in vedere prevederile documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile Document BREF “Industria abatoarelor si a subproduselor de origine animala”- varianta in limba engleza- punctul 5.1.1.1., referitoare la utilizarea eficientă a apei (BAT 5) prin:

- Menținerea unei evidențe a utilizării apei prin inregistrarea consumurilor;

- gestionarea si reducerea la minimum a cantitatilor de apa

- minimizarea cantității de apă utilizată în procesul de curățare și igienizare, prin adoptarea de măsuri: îndepărtarea resturilor grosiere, spălarea cu substanțe de spălare(detergenți), clătirea cu jet de apă, razuirea uscata a vehiculelor de livrare si inainte de curatarea cu un furtun de apa la inalta presiune, dezinfectarea cu solucții în concentrația stabilită în funcție de tip și durata de contact, acolo unde este cazul,

- uscarea prin ventilație naturală

- furtunele și echipamentele de spălare sunt verificate periodic și reparate

- evitarea spalarii carcaselor si, acolo unde acest lucru nu este posibil, reducerea la minimum a procesului, impreuna cu aplicarea tehnicilor de abatorizare curate

    - Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate(tehnologice, menajere și pluviale) se realizează în sistem separativ, prin intermediul rețelelor de canalizare. Apele menajere uzate provenite de la grupurile sanitare si dusuri si apele tehnologice uzate provenite din procesul de abatorizare, sunt colectate prin intermediul unor retele de conducte din tuburi de beton, PEID si PVC-KG cu Dn=200-315 mm, in lungime totala de circa 1500 m, prin care ajung intr-o statie de epurare ape uzate, cu trepte mecanica, chimica, cu o suprafata utila de cca 744 mp, după care sunt evacuate în rețeaua de canalizarea a orașului Ianca, conform contractului nr.6015/07.07.2010 încheiat cu CUP Dunărea Brăila .

| Categoria apelor uzate | Receptor | Volum total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic(mc) | Anual (mii mc) |
|  |  | maxim | mediu | minim |  |
| -menajere -tehnologice | Retea de canalizare CUP Dunarea Braila-oras Ianca | 22.2 456 | 18.5 380 | 13.9 285 | 6.66 136.4 |

Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 8/12.03.2019 emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa” volumele de ape uzate evacuate autorizate:

| Ape menajere uzate , Qm | Ape tehnologice uzate, Qt |
| --- | --- |
| Volum zilnic maxim =22.20 mc | Volum zilnic maxim = 456.0 mc |
| Volum zilnic mediu = 18.5 mc | Volum zilnic mediu = 380.0 mc |
| Volum zilnic minim =13.9 mc | Volum zilnic minim =285.0 mc |
| Q orar maxim=0.00039 mc/s | Q orar maxim =0.008 mc/s |
| V anual =6.66 mii mc | V anual =136.8 mii mc |

Apele uzate menajere provenite din activitatea administrativa sunt colectate in reteaua de canalizare si epurate in statia de epurare, descarcarea apelor epurate se face in reteaua de canalizare a localității Ianca.

Apele uzate tehnologice provenite de la abatorizare ce sunt colectate in reteaua de canalizare si epurate in statia de epurare, descarcarea apelor epurate se face in reteaua de canalizare a localității Ianca .

Apele uzate provenite de la spalariile auto ce sunt preepurate intr-un separator de produse petroliere din beton armat cu V =2,5 mc, sunt colectate in reteaua de canalizare si epurate in statia de epurare , descarcarea apelor epurate se face in reteaua de canalizare a localității Ianca .

Apele pluviale(meteorice) cazute pe acoperisuri si pe suprafata amenajata a unitatii colectate prin jgheaburi si rigole pluviale, sunt preluate de canalizarea pluviala, prin care ajung in canalizarea de ape uzate a societatii si mai departe in statia de epurare a apelor uzate. Apele meteorice cazute pe suprafata neamenajata(spatii verzi) a unitatii, se infiltreaza in sol.

Epurarea apelor uzate-Instalatii de preepurare și stația de epurare

Instalatii de preepurare:

- un decantor –separator de produse petroliere, din beton armat, cu V= 2,5 mc, pentru apele rezultate de la spălătoria auto existentă în incintă

- un bazin decantor-separator cu site plane

Stația de epurare: cu trepte mecanică și chimică,(s-a renunțat la treapta biologica), tratează apa uzată cu ajutorul polimerilor, linia de epurare constă într-un tratament de separare mecanică cu ajutorul unor site rotative cu autocurățare, urmată de un proces de omogenizare într-un bazin din oțel galvanizat suprateran, tratamentul fizico-chimic și separare prin filtrare pentru a reduce încărcarea apei până la nivelul permis. Apa epurată va fi colectată în canalul colector și evacuată către căminul de evacuare.

Stația de epurare este dotată cu următoarele construcții, instalații și echipamente:

- Statie de pompare:

  - SP1 – preia  apele uzate provenite de la sacrificare si eviscerare, echipata cu 1+1 pompe submersibile Averse cu Q= 90 mc/h, Hp= 12 mCA si P= 5.1 kW, apa este pompată către sita rotativă 1

  - SP2 (pentru apele uzate provenite de la deplumare) echipata cu 1+1 pompe submersibile Averse cu Q= 90 mc/h, Hp= 12 mCA si P= 5.1 kW, apa este pompată către sita rotativă 2

  - SP3 (pentru apele uzate menajere si tehnologice echipata cu o pompa submersibila Averse cu Q= 30 mc/h, Hp= 8 mCA si P= 2.3 kW,  apa este pompată către sita rotativă 3

apele uzate de la SP1 și SP2, sunt preluate de o pompă submersibilă cu Q= 90 mc/h, P=2,3kW

- Treapta mecanică

- Sistem mecanic de sitare, format din 3 site rotative de separare model TR63/120/0,5-2 buc și TR 63/90/0,5-1 buc

- Bazin de Omogenizare-Egalizare, suprateran, metalic, dotat cu sistem de aerare cu bule fine, V=543mc, capacitatea de 200 Nmc/h și 2 pompe centrifuge

- Bazin Biologic – Anoxic(in functiune doar ocazional, V=434mc, suprateran, metallic cu aeratoare tip disc)

- Bazin Biologic  - Aerob cu membrane ultrafltrante( utilizat ca și bazinul de omogenizare, V=1842mc, suprateran, metallic cu aeratoare tip disc);

- Treapta chimică- grasimile sunt extrase cu ajutorul polimerilor în bazinul FRC

- Unitate de coagulare și flotație model FRC 40, prevăzută cu pompă  de dozare coagulant, pompă dozare soda, pompă dozare floculant, instalație automata  de preparare și dozare polielectrolit și tubulatură de reacție, care utilizeaza clorura ferica FeCl3

- 2 module cu 4 casete de membrane ultrafiltrante instalate în bazine semiîngropate din polipropilenă

- Desnisipator din beton armat cu V=10 mc;

- Pavilion tehnologic care adăposteste unitatea de flotație, filtru presă pentru deshidratare nămol, echipamente de pompare și dozare, motoare electrice, presostate, electroventile, senzori de nivel, suflantă aer, debitmetru apă, instalșie de automatizare și control

- Camin de evacuare apa epurata și prelevare probe: CM 4;

- Camin de intersectie: CM1, CM 2, CM 3, cămine cu vane stavilar (localizate in spatele fiecarui bazin), pentru accesul apelor uzate – 2 buc; gratar pentru retinerea suspensiilor grosiere – 2 buc;

- Retele de conducte de legatura intre instalatiile statie de epurare, din PEID, PVC-KG si metalice cu Dn= 315-50 mm

- Instalație tip filtru presă pentru deshidratarea nămolului

- Platformă depozitare nămol deshidratat, betonată, cu rigolă perimetrală

- Bazin permeat din beton armat

Nămolul rezultat din tratamentul fizico-chimic este tratat printr-un sistem de deshidratare în filtru presă ntoare-separatoare este curățat periodic și preluat de un operator autorizat

Linia apei

- Reținerea materiilor grosiere în treapta mecanică prin sistemul de sitare

- Egalizarea debitelor și omogenizarea compoziției apelor uzate în bazinul de egalizare

- Pomparea apelor uzate prin intermediul pompelor submersibile,

- Alimentarea continua cu debite corespunzătoare, a unității de epurare chimică

- Reducerea substanțelor organice prin epurare chimică

Linia nămolului-dispunem de 2 tipuri de namol pentru separare:

- Namolul ce a flotat ;

- Namolul decantat;

NAMOLUL FLOTAT se separa intr-o zona de concentrare unde  este raclat de la suprafata si are timp de retinere in zona de concentrare. Namolul produs este evacuat prin compartimentul de iesire namol, gravitational prin tubulatura, iar apa uzata cade in depozit pana la camera de culegere de unde este evacuate prin conducte, iar namolul este deshidratat printr-un filtru presă

-Nămolul rezultat de la epurarea apelor uzate  este stocat în cadrul depozitului de nămol Sutila=96mp, capaciatate de 106mc nămol deshidratat, prevăzută cu canal colector din beton pentru preluarea levigatului și acumularea acestuia într-un bazin din beton cu V=4,5mc, din care prin pompare, levigatul este condus în bazinul aferent treptei mecanice din cadrul stației de epurare prorii.Nămolul este curățat periodic și preluat de SC Fortireko SRL, în baza contractului nr.77/19.02.2020

-Nămolul rezultat din separatorul de hidrocarburi este curățat periodic și preluat de SC Fortireko SRL, în baza contractului nr.77/19.02.2020

Din statia de epurare, apele uzate epurate sunt evacuate cu ajutorul stației de pompare ape uzate catre reteaua de canalizare a orasului Ianca, de unde apele uzate ajung in statia de epurare a orasului Faurei (SE Ape Uzate Faurei).

Avand in vedere dotarile instalatiei si concluziile raportului de amplasament, se va asigura o reducere a efectelor emisiilor provenite din apele uzate in concordanta cu prevederile documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile Document BREF “Industria abatoarelor si a subproduselor de origine animala”- varianta in limba engleza- punctul 5.1.5., referitoare la utilizarea eficientă a apei (BAT 5), referitoare la:

- Tratarea apelor uzate (BAT 5.1.5), se face în conformitate cu prevederile BAT,astfel

- pe amplasament există statie proprie de epurare a apelelor uzate menajere, tehnologice si meteorice, acestea sunt colectate printr-o retea de canalizare si ajung in statia de epurare ape uzate cu 3 trepte: mecanică, chimica si biologica(in conservare).

- Statia de epurare este prevazuta cu un bazin decantor-separator cu site plane, statii de pompare SP1, SP2, SP3; site rotative (3 buc), bazin de omogenizare/egalizare cu sistem de aerare; bazin de fermentatie anoxic(functional in caz de nevoie), bazin de fermentatie aeroba, unitate de flotatie cu sistem de barbotare aer, sistem de screpere, gospodaria de reactiv(agenti de coagulare-floculare, solutie de dezinfectare); gospodaria de namol, care cuprinde tanc pentru colectare namol, pompe de circulare si recirculare in bazinul anoxic, filtru presa de namol; baterie de patru casete filtrante; bazin colectare apa epurata cu deversare in caminul final de colectare catre statia de epurare.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate inainte de evacuarea in reteaua de canalizare a orasului sunt urmariti daca se incadreaza in limitele prevazute de HG.188/2002 și HG 351/2005, prin efectuarea periodică de analize de laborator trimestrial, în conformitate cu Autorizaţiea de Gospodărire a Apelor nr. 8/12.03.2019 emisă de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa”

| Indicatorul de calitate | UM | Valori limita admisibile |
| --- | --- | --- |
| pH | Unit pH | 6.5-8,5 |
| Materii in suspensie | mg/dmc | 350 |
| CBO5 | mgO2/dm3 | 300 |
| CCOCr | mgO2/dm3 | 500 |
| Azot amoniacal | mg/dmc | 30 |
| Substante extractibile cu solvent organici | mg/dmc | 30 |
| Detergenti sintetici | mg/dmc | 25 |
| Fosfor total | mg/dmc | 5 |

-Instalatii de masurare a apelor evacuate : debitmetru electromagnetic montat in pavilionul tehnologic( la instalatia de floculare)

-Instalații de captare-2 foraje – 2 apometre

Referitor la Tratarea apelor reziduale –punctul 5.1.5 – este un tratament realizat “ la capatul tevii” necesar datorita faptului ca apa reziduala provine din surse diferite .Aceste surse inseamna apa provenind de la curatarea vehiculelor , a echipamentelor si a instalatiilor si de la spalarea carcaselor si a subproduselor de origine animala.

Nu exista concluzii cu privire la daca era mai bine tratarea apelor reziduale din abatoare si / sau subproduse de origine animala in instalatii aplicabile pe amplasament sau la o tratare a apelor uzate municipale.

Pentru tratarea apelor reziduale provenite din abatoare si instalatii de obtinere a subproduselor de origine animala, BAT este de a face urmatoarele :

1.se aplica screening-ul initial al solidelor folosind site

2 eliminarea grasimii din apa reziduala, folosind un colector de grasime

3 utilizarea unei instalatii de flotatie, eventual combinat cu utilizarea floculantilor, pentru a elimina resturile solide suplimentare

4. utilizarea unui rezervor de egalizare a apei reziduale

5. asigurarea  capacitatii de retinere a apei reziduale in exces

6. prevenirea scurgerii si producerii  mirosului din rezervoarele de tratare a apelor reziduale, prin  etansarea peretilor  si fundului bazinului , si acoperirea sau aerarea acestora

7. supunerea efluentului unui proces de tratare biologica

8. eliminarea de azot si fosfor.

9. eliminarea de namoluri produse si utilizarea  in alte operatiuni asociate subproduselor de origine animala

10. efectuarea periodica a unor analize de laborator ale compozitiei efluentului si inregistrarea acestora

La nivelul societatii  apele menajere, tehnologice si meteorice provenite de pe amplasament sunt colectate printr-o retea de canalizare si ajung in statia de epurare ape uzate cu  trepte: mecanică, chimica. Indicatorii de calitate ai apelor uzate inainte de evacuarea in reteaua de canalizare a orasului sunt urmariti trimestrial daca se incadreaza in limitele prevazute de HG 351/2005.  Namolul de la statia de epurare dupa deshidratare este ridicat de catre SC FORTIREKO SRL .

Statia de epurare cuprinde:-statii de pompare SP1, SP2, SP3 prevazute cu site rotative (3 buc), bazin de omogenizare; bazin de fermentatie anoxic (in conservare), bazin de fermentatie aeroba (utilizat ca si bazinul de omogenizare), unitate de flotatie cu sistem de barbotare aer, gospodaria de reactiv(agenti de coagulare-floculare, solutie de dezinfectare); gospodaria de namol, care cuprinde tanc pentru colectare namol,  filtru presa de namol; camine de intersectie, camine cu vane stavilar, gratar retinere suspensii grosiere, separarea grasimilor fiind efectuata in treapa chimica cu ajutorul polimerilor, bazin colectare apa epurata cu deversare in caminul final de colectare catre statia de epurare, statie de pompare ape uzate catre reteaua de canalizare. Apa uzata  rezultata in urma sacrificarii si eviscerarii  (viscere) este pompata spre SP1 (separator mecanic), aici cu ajutorul unei pompe submersibile apa uzata este separata de viscere, acestea sunt pompate si colectate spre valorificare, iar apa uzata rezultata dupa separare  ajunge in bazinul de omogenizare.

Apa uzata rezultata in urma deplumarii (pene) este pompata spre SP2 (separator mecanic), aici cu ajutorul unei pompe submersibile apa uzata este separata de pene, acestea sunt pompate si colectate spre valorificare, iar apa uzata rezultata dupa separare ajunge in  bazinul de omogeanizare.

Apele  uzate rezultate de pe fluxul tehnologic, apele menajere, apele pluviale, apele provenite de la separatorul de produse petroliere si apele rezultatae de la presarea namolului sunt pompate spre separatorul mecanic SP3, prin conducte separate. Aici, cu ajutorul pompei submersibile, apa dupa separare ajunge in bazinul de omogenizare.

Din bazinul de omogenizare apa este condusa spre FRC (unitatea de flotatie)unde este tratata chimic  pentru neutralizarea incarcaturii prezente in apa reziduala. Dupa etapa chimica rezulta namolul ce urmeaza a fi dehidratat, iar apa este colectata si condusa catre reteaua de canalizare a orasului Ianca (cu deversare in statia de epurare a orasului Faurei).

Punctul 5.2. precizeaza BAT suplimentare care inseamna:

- razuirea uscata a vehiculelor de livrare si inainte de curatarea cu un furtun de apa la inalta presiune

- evitarea spalarii carcaselor si, acolo unde acest lucru nu este posibil, reducerea la minimum a procesului, impreuna cu aplicarea tehnicilor de abatorizare curate

- colectarea continua a subproduselor, uscate si separate unele de altele, pe tot parcursul liniei de abatorizare, in combinatie cu operatiuni optimizate de scurgere a sângelui, si colectarea sângelui si separarea operatiunilor de depozitare si de manipulare a diferitelor tipuri de subproduse

- utilizarea unor sisteme duble de scurgere in sala de scurgere a sangelui

- colectarea deseurilor uscate de pe podea

- eliminarea derivatiilor care nu sunt necesare de pe linia de abatorizare

- izolarea si acoperirea sterilizatoarelor pentru cutite, impreuna cu sterilizarea cutitelor folosind abur la joasa presiune

·     -   utilizarea unor incinte de curatare a mâinilor si a sorturilor prevazute cu „priza de apa”

- gestionarea si monitorizarea utilizarii aerului comprimat

- gestionarea si monitorizarea utilizarii ventilatiei

- utilizarea unor ventilatoare centrifugale cu palete arcuite spre spate in sistemele de refrigerare si de ventilatie.

1.Societatea este dotata cu o statie de dezinfectie auto: Rampa pentru spalare-dezinfectare mijloace de transport auto este amenajata corespunzator, cu pavimente betonate, prevazute cu canal central de colectare a apelor uzate, cu descarcare in decantor separator de produse petroliere si sedimente, cu o capacitate de 2,25 mc tip TEHNIX. Apele preepurate colectate de pe aceste circuite sunt dirijate prin instalatiile existente pe amplasament in SP 3 a statiei de epurare ;

2.la nivelul societatii exista 3 ecluze -dezinfectoare maini – montate in zona livrare,zona murdara( sangerare-eviscerare)  si zona curata( transare-amabalare)

3.colectarea deseurilor de tesuturi animaliere(viscere), materiile care sunt improprii pentru consum ori procesare (cadavre,confiscari, rezultate din procesul tehnologic de abatorizare; parti din pasari sacrificate la abator, improprii consumului uman, sau respinse la control dar care nu sunt afectate de nicio boala transmisibila la om sau animale, sange, pene) se realizeaza separat in containere marcate corespunzator si ridicate periodic conform protocoalelor sau contractelor incheiate cu firme autorizate.

  - Utilizarea eficientă a energiei

Alimentarea cu energie electrica - din reteaua existentă pe amplasament, folosita pentru iluminat si funcționarea echipamentelor și instalațiilor din componența abatorului, cca 4.353MW/an, asigurata prin Contract de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari nr. 15290646/D1/1 din 01.06.2004 incheiat cu SC FDEE ELECTRICA MUNTENIA NORD SA PLOIESTI-SUCURSALA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE BRAILA. Societatea detine un generator amplasat intr-o cladire separata, prevazuta cu platforma betonata, generator de tip FG WILSON 240kW, ce funcționează pe bază de motorină, cu o capacitate a rezervorului de 500l, care asigură necesarul de energie electrică,  până la 8 ore.

Alimentarea cu agent termic: - Centrala termica proprie echipata cu un cazan tip RIELLO RTQ 1074 care asigura agentul termic pentru incalzirea spatiilor, apa calda menajera si tehnologica. Centrala functioneaza cu arzator pe gaz metan si are capacitatea de 1074 KW. Pe amplasament mai exista un cazan tip Sime, in conservare. Evacuarea gazelor arse se face prin intermediul cosurilor de evacuare, câte unul pentru fiecare cazan

| Activitatea | Sursa | Dimensiuni coșuri evacuare |
| --- | --- | --- |
| Centrala termica | Cazan 1 | Cos de dispersie cu Dn= 350 mm,circumferinta 1300 mm, H= 13 ml, Lat : 45.13450, long :27.54270 |
|  | Cazan 2 (in conservare) | Cos de dispersie cu Dn= 350 mm,circumferinta 1300 mm, H= 11 ml, Lat : 45.13450, long :27.54270 |

Centrala termica functionala este o instalatie de ardere medie, existenta, pusa in functiune in anul 2013, conform definitiei din Legea 188/2018 privind instalatiile medii de ardere-.instalaţie de ardere existentă

Alimentarea cu gaze naturale –este asigutată prin racordare la rețeua  de distribuție, conform contract pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici incheiata cu SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA.,  consum cca.1.242.118 Nmc/an, utilizat pentru alimenarea centralei termice

| Resurse folosite în scopul asigurării producției |
| --- |
| Denumirea | Cantitatea | Furnizor |
| Energie electrică | 4.353MW/an | SDEE MN-SDEE Braila SA |
| Gaze naturale | 1.242.118 Nmc/an | SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA |

Pentru respectarea recomandarilor B.A.T. privind utilizarea eficienta a energiei, se au in vedere:

- urmarirea periodica si contorizarea cantitatii de energie consumata;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

Se cere o buna cunoastere a procesului de productie si de consum pentru a putea identifica zonele cu prioritati si optiunile pentru imbunatatirea performantelor privind protectia mediului.

Orice defectiuni, verificari periodice ale instalatiilor electrice, sunt asigurate, pe baza de contract, cu societati specializate, autorizate.

Tehnologia de abatorizare aplicata in cadrul societatii, cat si dotarile cu echipamente conduc la consumuri de utilitati in limitele BAT:

Consumuri specifice de energie:

| Activitati cu consum de energie | Sursa de energie | Consum specific de energie (kwh/t carcasa) | Consum specific indicat in BREF (kwh/t carcasa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fazele din fluxul de abatorizare si din instalatiile conexe | Reteaua publica | 217,7 kwh/t=4.353.655 kw/27000 t | 152-860 |

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Amplasamentul activităţii: județul Brăila, - Abatorul de pasari este amplasat in jud. Braila. oras Ianca, calea Brailei, nr.3, in zona industriala a orasului. Spatiul este amenajat, cu suprafata totala de aprox. 13412 mp, din care suprafata construita este de aprox. 8 045 mp.

Categoria de activitate: conform Anexei 1 a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, activitatea se încadrează la  punctul 6.4., lit. a) Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de producţie de peste 50 de tone carcase pe zi.

La punctul de lucru se va desfasura activitatea abator de păsări , avand o capacitate de producţie de peste 50 de tone carcase pe zi, incadrata in anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.4., lit. a) Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de producţie de peste 50 de tone carcase pe zi ; conform clasificării activităților din economia națională

Activitatea principală desfășurată pe amplasament:

Cod CAEN 1012 -  Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre.

Activități auxiliare desfășurate pe amplasament:

- Codul CAEN: 1013 – Fabricarea produselor din carne(inclusiv din carne de pasăre)

-  Codul CAEN : 3700- Colectarea și  epurarea apelor uzate

-  Codul CAEN : 3811- Colectarea deșeurilor periculoase

- Codul CAEN: 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

- Codul CAEN: 5210 – Depozitări

Societatea se invecineaza la sud si est cu terenuri agricole, la nord cu lacul piscicol Ianca si la vest SC AGRIMON SRL Fabrica de ulei.

Vecinatăţile amplasamentului analizat :

- Nord: lacul piscicol Ianca

- Sud: terenuri agricole, DN 2B Brăila-Buzău

- Est: terenuri agricole

- la vest:  SC AGRIMON SRL Fabrica de ulei

Amplasamentul este situat la o distanta mai mare de 500 m fata de teritoriile protejate definite in sensul prevederilor Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, distantele minime de protectie sanitara prevazute fiind de 500 m, conform art.11, respectiv de 1200 m pe directia N-NE, cu acces direct din DN 2B Brăila-Buzău.

Punctul de lucru este amplasat in afara ariilor protejate, acesta situandu-se in vecinatatea (la o distanta de 0,07 km) sitului Natura 2000 ROSPA 0048 Ianca-Plopu Sarat.

Pe amplasamentul punctului de lucru sunt edificate următoarele constructii, instalații:

- Corp C1- constructii industriale si edilitare- 3485 mp-corp abator

- Corp C2- constructii anexa -15 mp-statie epurare ape uzate

- Corp C3- constructii anexa -172 mp-depozit materiale

- Corp C4- constructii anexa -105 mp-magazie

- Corp C5- constructii anexa -71 mp-bazin apa dedurizabila

- Corp C6- constructii anexa -20 mp-magazie

- Corp C7- constructii anexa -213 mp-bazin apa

- Corp C8- constructii anexa -9 mp-depozit substante dezinfectante

- Corp C9- constructii anexa -3 mp-statie dezinfectie

- Corp C10- constructii anexa -104 mp-rampa

- Corp C11- constructii anexa -36 mp-pod bascula

- Corp C12- constructii anexa -12 mp-cabina pod bascula

- Corp C13- constructii anexa -99 mp-platforma tehnologica

- Corp C14- constructii anexa -44 mp-platforma tehnologica

- Corp C15- constructii anexa -382 mp-rampa descarcare

- Corp C16- constructii anexa -70 mp-vestiar

- Corp C17- constructii anexa -1138 mp-compartiment livrare

- Corp C18- constructii anexa -107 mp-spalatorie auto

Instalația este compusă din:

- Abator de păsări cu o capacitate  maximă de procesare de 12.000.000 capete an, astfel

- capacitatea de procesare a carcaselor de pasari de 80 t carcasa/zi , ± 400 t/sapt, respectiv de 40.000 capete/zi, la un regim de lucru de cca 16 h/zi

- - capacitatea de preparare carne  10 t/zi, ± 40 t/sapt

- - capacitatea procesare carne tocata ±2 t/zi, 10 t/sapt

- - capacitate carne separata mecanic ± 8 t/zi ±40 t/sapt

- - capacitate de transare ± 50 t/zi ± 250 t/sapt

Greutatea medie a pasarilor in viu este de 1.8-2 kg.

Alte activitati conexe desfășurate pe amplasament

- Stație de epurare a apelor uzate, capacitate Qzi max= 478,2 mc/zi( Qzi max ape uzate tehnologice= 456 mc/zi+Qzi max ape uzate menajere = 22,2 mc/zi)

  - Dotări

1.Cladire abator-cladire P+2E partial,Sc=3485mp, cladire realizata pe structură metalică, închideri perimetrale și învelitoare din panouri termoizolante, spatiile destinate activitatii sunt compartimentate si amenajate conform fluxului tehnologic si cuprinde:

Parter:

- Zona receptie și agățare animale vii-rampă, zona spălare cuști și încărcare cuști, control recepție rampa receptie pasari vii,

- Zona abatorizare-sala sacrificare, sala deplumare, linie automatizata pentru eviscerare, taiere gheare, transare, incinta racire-zvantare carcase;zonă spălare navete;

- Depozit frig, Sc=1100mp format din 3 depozite, destinat depozitarii de carne de pasăre congelată cu capacitatea rulata zilnic 10000 kg, depozitarea carnii se face paletizat, stivuita pe 5 nivele pana la inaltimea de 10 m(agentul frigorific utilizat este amoniacul in cantitate de cca 4000 kg/an, nnu are loc o stocare pe amplasament, incarcarea cu amoniac se realizeaza de catre firma care asigura mentenanta aparatelor frigorifice –SC FRIGOTEHNICA SRL Bucuresti).

- Zona instalație refrigerare rapidă, Sc=468mp

- zona livrare-rampa incarcare-livrare produs finit;

- diferite spații tehnice;

- spatii pentru depozitarea separata a ambalajelor si altor materiale (substante dezinfectante, detergenti, etc);

- laborator tehnologic si chimic;

- grupuri sanitare, filtre sanitare;

Etaj(partial cladire): spatii social-administrative

2.Gospodăria de apă Sc=744 mp, compusă din :

- 3 foraje de alimentare cu apă, 2 în funcțiune și unul în conservare

- Statie epurare ape uzate, regim de înălțime tip P, Sc= 15mp, care cuprinde bazine și instalații specifice și un pavilion tehnologic, 3 statii de pompare SP1, SP2, SP3; site rotative (3 buc), bazin de omogenizare/egalizare cu sistem de aerare; bazin de fermentatie anoxic (functional in caz de nevoie), bazin de fermentatie aeroba, unitate de flotatie cu sistem de barbotare aer, sistem de screpere, gospodaria de reactiv(agenti de coagulare-floculare, solutie de dezinfectare); gospodaria de namol, care cuprinde tanc pentru colectare namol, pompe de circulare si recirculare in bazinul anoxic, filtru presa de namol; baterie de patru casete filtrante; bazin colectare apa epurata cu deversare in caminul final de colectare catre statia de epurare.

- Sistem propriu de canalizare

3.Centrală termică abator - Centrala termica proprie echipata cu un cazan tip RIELLO RTQ 1074 care asigura agentul termic pentru incalzirea spatiilor, apa calda menajera si tehnologica. Centrala functioneaza cu arzator pe gaz metan si are capacitatea de 1074 KW. Pe amplasament mai exista un cazan tip Sime, dar care este in conservare

4.Centrală frig- incintă situată tot în clădirea abatorului, amplasată lângă centrala termică, cu intrare separată, formata din conducte și instalații de producere și transport agent frigorific.Pe amplasament nu se depozitează agent frigorific.

5.Stație de spălare mijloace auto, Sc=150mp, prevăzută cu rampa pentru spalare-dezinfectare mijloace de transport auto este amenajata corespunzator, cu pavimente betonate, prevazute cu canal central de colectare a apelor uzate, cu descarcare in decantor separator de produse petroliere si sedimente, cu o capacitate de 2,25 mc tip TEHNIX. Apele preepurate colectate de pe aceste circuite sunt dirijate prin instalatiile existente pe amplasament in SP 3 a statiei de epurare.

6.Statie distribuție carburanți pentru mijloacele proprii compusă dintr-un rezervor  suprateran, amplasat în cuvă metalică de retenție rezervor metalic, cu capacitatea de 22310 l, amplasat pe o platformă betonată de 24 mp cu rebord din beton inaltimea de 200 mm pentru preluarea unor eventuale pierderi accidentale, prevăzut cu pompă de distribuție carburanți si imprejmuita cu gard din plasa sudata, la cca 15 m de poarta de acces in incinta si la cca28 m de soseaua DN2B Braila-Buzau.

7.Zonă colectatare temporară deșeuri, inclusiv   pentru depozitarea temporara a namolului deshidratat,  platforma betonata prevazuta cu un canal care preia levigatul din masa de namol si il dirijeaza intr-un camin colector cu un volum util de 4.5 mc din care prin pompare este deversat in bazinul treptei mecanice a statiei de epurare.

8.Mijloace de transport: 5 autoutilitare frigorifice de 7,2 t ; 5  autoutilitare frigorifice de 3,5 t; o semiremorca de  42 t cu bitemperatura controlata, un cap tractor de 60 t, un autocamion de 26 t, un camion, 10 autoutilitare, 8 autoturisme.

9.Utilaje utilizate: manitou cu un consum de motorina de 5 l/h, motostivuitor TFG S50 consum propan gaz 4 l/h , motostivuitor TFG 435 consum propan gaz 4 l/h.

10.Cabină poartă tiruri, pod basculă,

11.Drumuri și platforme betonate, pentru accesul auto și pietonal și platforme tehnologice

12.Împrejmuire incintă.

Abatorul dispune de următoarele facilități -Intrarile in spatiile de productie sunt prevazute cu ecluze igienice utilate corespunzator. Pentru a asigura conformitatea cu cerintele legale sanitar-veterinare s-au adoptat anumite masuri constructive. Astfel toate suprafetele din zona de productie sunt prevazute cu materiale impermeabile, usor de igienizat. Pardoselile sunt antiderapante si antiacide. Au fost prevazute scafe la toate imbinarile din pereti si respectiv dintre pereti si tavane. La imbinarile dintre pereti si pardoseala sunt prevazute scafe sau elemente prefabricate de protectie antisoc de inaltime de 40 cm, avand la partea inferioara rotunjiri gen scafa. Spatiile de productie si cele de depozitare au climatul controlat si sunt prevazute dispozitive de monitorizare a parametrilor de microclimat.

Abatorul este dotat: linie de conveiere pentru transport pasari; linie automata de transare tip STORK, masina de eviscerare dotat cu jgheb pentru colectare sange; sistem de transport hidraulic pentru preluare si evacuare deseuri de abatorizare; oparitor automat; deplumator; finisor pene si fulge; sistem imersie cu instalatie chiller tip YORK si camera de zvantare pentru carcase; sala prelucrare gheare; masini automate pentru ambalare si foliere tip ULMA; compresor aer tip AIR TOWER care deserveste masinile de ambalat ;masini de etichetat; tamblere rotative pentru condimentat; banda si instalatie automata pentru spalare-dezinfectare navete ; depozit refrigerare vrac in vederea prelucrarii,  instalatie de refrigerare carcase de pasari tip STORK (echipata cu instalatie frigorifica proprie cu amoniac); linie de congelare rapida produs finit; masini automate pentru ambalare si foliere, compresor aer, masini de etichetat; banda si instalatie automata pentru spalare-dezinfectare navete; depozit refrigerare vrac si tunele de congelare (2 buc); depozite de refrigerare(3 buc); depozite de congelare(2 buc) ; depozite pentru ambalaje.

8.2 Activități desfășurate pe amplasament

Flux tehnologic abator:

1.Receptia pasarilor vii-de la fermele producatoare, pasarile sunt transportate la abator folosind autocamioane autorizate in acest scop, prevazute cu containere special destinate. Receptia pasarilor se face in zona destinata acestei operatii si se face atât cantitativ si calitativ, cât si din punct de vedere sanitar-veterinar. Zona de receptie este o zona inchisa si este prevazuta cu platforme speciale de preluare a pasarilor din camioane si transferate manual pe linia de agatare. Acest spatiu este prevazut cu sistem de ventilatie si climatizare in functie de anotimp si dispozitive „fly-killere” pentru combaterea insectelor. Agatarea se face de catre personal instruit, cu respectarea normelor de bunastare a animalelor. Spatiul are un microclimat controlat, asigurand astfel conditiile de bunastare a pasarilor impuse de legislatia in vigoare.

Dupa golire, camioanele de transport sunt igienizate in statia de spalare, dotata cu apa si materiale necesare igienizarii.

Intrari                                      Proces                              Iesiri

pasari vii	pasari vii

Pasari vii	pasari vii

Pasari vii	pasari vii

Praf, pulberi, mirosuri

Apa potabila	apa uzata

2.Asomarea - Pasarile sunt suspendate pe dispozitivul de agatat cu capul in jos si sunt asomate prin trecerea capului printr-o baie de apa traversata de curent electric. Asomatorul este prevazut cu dispozitive de masurare si indicare a parametrilor electrici.

Intrari                                Proces	Iesiri

Pasari vii	                                                            Pasari asomate

Apa potabila	apa uzata

3.Sangerarea - Sangerarea se face prin sectionarea venei carotide si a venei jugulare printr-o incizie executata cu ajutorul dispozitivului automat. In aceasta zona actioneaza un  operator care are sarcina de a verifica daca pasarile sunt asomate si daca sângereaza corespunzator.

In  cazul in care este necesar, se realizeaza incizia  manuala. Sangele este pompat intr-un tanc de colectare (capacitate 2 t) si ulterior este transportat catre o statie de biogaz. Odata sangerate, pasarile parcurg pe conveier distanta necesara emisiei complete a sangelui, pana in zona in care se executa oparirea.

Intrari	     Proces	Iesiri

Pasari asomate	                        pasari sacrificate

Iluminat 220 lucsi	    Sange

4.Oparirea - Pasarile sunt oparite in flux continuu prin trecerea conveierului cu pasari printr-o instalatie de oparire, alcatuita din doua bazine cu apa incalzita la + 52ºC - + 56ºC (in medie + 53ºC). Acest tip de oparire a fost prevazut pentru obtinerea unei calitati superioare a carcasei de pasare.

Temperatura de oparire este controlata prin intermediul unui termoregulator, cu scopul de a realiza o oparire eficienta si uniforma care va usura deplumarea. Eficienta oparirii este controlata prin durata timpului petrecut de conveier in instalatia de oparire (aproximativ 180 sec), precum si prin monitorizarea automata a temperaturii apei de oparire. Apa din oparitor se schimba permanent, adaugându-se 0,5 l de apa pentru fiecare pasare ce trece prin oparitor.

Intrari	Proces	            Iesiri

Pasari sacrificate                                                                            pasari oparite

Apa fierbinte apa potabila	apa uzata

5.Deplumarea - Indepartarea penelor se executa imediat ce pasarile au iesit din instalatia de oparire, cu ajutorul a doua siruri de deplumatoare prevazute cu degete de cauciuc, care realizeaza o deplumare completa fara deteriorarea carcasei. Deplumarea se executa in cca 1 minut pentru fiecare pasare. Apa uzata se pompeaza impreuna cu penele catre un separator de pene. Dupa separare, penele se transfera intr-un container special destinat prin intermediul unui transportator cu melc si ulterior sunt ridicate de catre o societate autorizata in vederea valorificarii. Dupa deplumare carcasele se spala cu apa, prin dusare.

Intrari	Proces	Iesiri

Pasari deplumate

pasari oparite

apa uzata

apa potabila

iluminat 220 lucsi	pene

6.Indepartarea capului si a picioarelor -Indepartarea capului si a picioarelor se face dupa iesirea din deplumator si dupa ce se realizeaza controlul sanitar-veterinar, cu ajutorul unor echipamente de taiat capuri si sectionare de picioare. Acestea sunt colectate si depozitate in depozit frigorific urmand a fi comercializate. Carcasa rezultata este transferata pe conveierul de eviscerare.

Intrari	      Proces	   Iesiri

Pasari deplumate

Iluminat 220 lucsi	cap, picioare

7.Eviscerarea carcaselor - Eviscerarea carcaselor se face in mai multe etape, efectuandu-se automatizat o serie de sectiuni in corpul pasarii in vederea extragerii masei gastro-intestinale cat mai intregi, evitarea ruperii acesteia si implicit a contaminarii carcaselor cu continut gastro-intestinal. In acest sens linia va fi dotata cu echipamente de decupare a cloacei, de deschidere a cavitatii abdominale, de extragere a masei gastro-intestinale, de extragere a pulmonilor, de extragere a gusei si de spalare a carcaselor eviscerate atat prin interior cat si prin exterior. Organele vor pleca pe o linie paralela cu linia de carcase in asa fel ca fiecare pachet de organe sa corespunda carcasei din care a fost extras, in vederea efectuarii controlului sanitar-veterinar. Pentru acest control, s-a prevazut o arie special destinata, dotata cu lumina corespunzatoare.

Intrari                                              Proces                                   Iesiri

Carcasa pasari fara cap si picioare                            carcasa pasari deschisa abdominal

apa potabila, iluminat 220 lucsi	apa uzata

carcasa pasari deschisa abdominal

apa potabila, iluminat 550 lucsi

Extr

carcasa finisata

carcasa pasari eviscerata	gusa si trahee

apa uzata

pachet intestinal+organe	                      organe pasari

apa potabila si iluminat 220 lucsi	deseuri (fiere si viscere)

apa uzata

8.Detasarea si prelucrarea organelor si gaturilor- Dupa efectuarea controlului sanitar-veterinar, organele interne sunt detasate din carlige si separate. Inima, ficatul si pipota sunt dirijate pentru prelucrare ulterioara in dispozitive speciale, apoi sunt racite si ambalate. Racirea se face cu ajutorul apei reci, in dispozitivele cu spirale.

Stomacul glandular si intestinele sunt dirijate in dispozitivul dedicat preluarii acestora si evacuate cu ajutorul pompei de vacuum spre camera de colectare a deseurilor (subproduselor necomestibile-subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman). Toate aceste deseuri sunt dirijate, dupa colectare, catre camera frigorifica urmand a fi ridicate de catre o firma autorizata in vederea valorificarii. Detasarea gatului se executa dupa indepartarea gusei si inainte de spalarea finala a carcasei.In functie de tipul de prelucrare, gatul se separa de carcasa cu piele sau fara piele.

gat

organe pasari                                                                       ficat, inima, pipota

apa potabila, iluminat 220 lucsi	apa uzata

pipota pasari	                                                                                         pipota pasari finisata

apa potabila, iluminat 220 lucsi	                                      continut stomacal

organe	apa uzata

apa potabila

9.Racirea carcaselor -Racirea pasarilor taiate este urmatorul pas in fluxul tehnologic si se executa in flux continuu, intr-un tunel de racire special destinat, cu ajutorul curentilor de aer si prin sprayere cu apa. Racirea este incheiata atunci cand temperatura la os a carcasei ajunge la +2-+4 °C.

Intrari                                            Proces                                             Iesiri

Carcase eviscerate	                             carcasa preracita

apa potabila, iluminat 110 lucsi	apa uzata

10.Transarea pasarilor-In functie de cerintele structurii de productie carcasele sunt dirijate pe liniile de transare, unde se face separarea pe portiuni anatomice. Aria in care se executa aceste operatiuni este prevazuta cu instalatie de climatizare a aerului la temperatura de max. +10°C si este dotata cu sterilizatoare pentru cutite, mese de lucru, diferite conveiere si dispozitive de transare sau dezosare:

- dispozitive pentru transare aripi (diverse sectiuni);

- dispozitive pentru transare, dezosare piept si detasarea filetului;

- dispozitive pentru transare si dezosare pulpa (pentru cele doua portiuni anatomice);

-dispozitive pentru indepartarea tartitei, sectionarea carcasei in diverse portiuni anatomice;

Portiunile anatomice rezultate in urma transarii sunt dirijate pe liniile de ambalare in pungi de polietilena sau in caserole de polistiren expandat, infoliate. Pachetele sunt cantarite pe cantarele de linie, ambalate apoi in cutii de carton in vederea depozitarii la refrigerare sau pentru congelare, in functie de cerinte.

Dupa executarea operatiunilor de transare/dezosare linia aeriana este spalata si dezinfectata cu ajutorul unei instalatii ce functioneaza in flux continuu si reintra in circuit.

Sala de transare mai este prevazuta cu aparate de ambalare semiautomate, spalatoare de maini, mese de fasonare si de ambalare, precum si cu o linie destinata transportului navetelor, atat curate cat si murdare.

Aceasta linie deserveste intreaga arie de transare si transporta atat navetele curate din aria de spalare navete catre transare, cat si navetele murdare catre aria de spalare. Aria de spalare navete se afla in vecinatatea ariei de transare, iar aici se face igienizarea navetelor interne cat si a celor venite din exterior (utilizate la comercializare), ce sunt receptionate in spatiul exterior special proiectat. Pentru spalarea navetelor este prevazuta o masina dedicata acestora.

Intrari	         Iesiri

Pulpe dezosate

Pulpe pasari

Pulpe pasari cu spate

Ciocanele pasari                                     piept dezosat

carcase racite                                                pulpe pasari superioare

-aer conditionat                                      aripi pasari, piept cu os

-iluminat 220 lucsi                                                 	oase,piele

-aer pneumatic

Societate autorizata in vederea valorificarii

11.Carnea dezosata mecanic - Capacitatea va fi de 8 t/zi. In plus este prevazut un detector de metale (cu conveier orizontal). Masina de obtinut carne dezosata mecanic este prevazuta cu sistem propriu de igienizare (CIP).

In urma procesului de transare/dezosare, precum si de la obtinerea carnii dezosata mecanic, rezulta diverse tipuri de deseuri din categoria III (oase, resturi de fasonare, defecte ascunse, etc.), care sunt trimise catre camera frigorifica de depozitare  deseuri de origine animaliera.

12.Preambalarea pasarilor taiate - Zona de receptie si de depozitare a ambalajelor (pungi, caserole, folie, cartoane) este proiectata separat.

Zona de ambalare in cartoane este izolata de celelalte arii, fiind considerata o zona “murdara”. Astfel orice intersectie de fluxuri va fi evitata. Cartoanele se vor forma in zona depozitului, dupa care vor fi transferate in zona de ambalare cu ajutorul unui conveier, in acest fel  eliminandu-se eventualele riscuri de contaminare prin intermediul cartoanelor.

Preambalarea pasarilor taiate sau portiunilor transate se face manual si automat, folosind pentru aceasta pungi de polietilena inchise si caserole de polistiren. Pasarile preambalate si/sau ambalate in cutii de carton/navete sunt dirijate apoi catre depozitele de produse refrigerate sau, in vederea congelarii, catre tunelul de congelare.

Intrari                                                            Proces                                            Iesiri

carcase racite produse transate		produse preambalate

iluminat 220 lucsi	deseuri ambalaje

aer pneumatic

aer conditionat

13.Congelarea carcaselor, a organelor si a pieselor transate - Dupa ambalare, produsele rezultate in fluxul descris mai sus sunt trimise catre tunelul de la –40°C(cutii carton). Congelarea este considerata terminata atunci cand temperatura de echilibru (atinsa de masa produsului dupa stabilizarea termica, cand nu mai exista transfer termic intre produs si mediul de racire) a produsului atinge –18°C. Dupa congelare, produsele ambalate sunt dirijate in depozitele de congelare (in numar de trei), la o temperatura de – 18 – 20ºC.

Intrari                                      Proces                                       Iesiri

produse ambalate	produse congelate

-frig	zgomot

14.Depozitarea in regim de refrigerare- Produsele preambalate se ambaleaza in navete din material plastic si/sau cutii de carton si se depoziteaza intr-un depozit frigorific, la temperatura de 0 ± 2°C.

Intrari                                 proces                                 iesiri

Produse preambalate                                                                 Produse refrigerate ambalate

frig	ambalaje

15.Pregatire comenzi, livrare si transport: Livrarea pasarilor refrigerate preambalate se poate face in lazi de material plastic sau cutii carton, iar produsele congelate ambalate se vor livra in cutii de carton si  navete de plastic.

Pregatirea comenzilor se face in aria de paletizare, in care cutiile de carton se aranjeaza pe paleti, paletii sunt infoliati si apoi livrati.

Transportul se face cu vehicule prevazute cu instalatii frigorifice, pentru a asigura mentinerea temperaturilor scazute pe toata durata transportului: 0...+4°C pentru produsele refrigerate si –18 °C pentru produsele congelate.

16.Evacuarea deseurilor

- Receptie pasari vii – Pasarile moarte sunt dirijate catre camera frigorifica si apoi sunt expediate catre firma autorizata in vederea eliminarii .

- Sângerarea – Sângele este pompat intr-un tanc de colectare  si ulterior este utilizat in Statia de Biogaz a societatii CLEAN TECH INTERNATIONAL S.R.L..

- Oparirea si deplumarea – Apa si penele ajung in canalul de evacuare, dupa care penele sunt separate si sunt transferate in containere speciale prin intermediul unui transportator cu melc si ulterior sunt preluate de o societate autorizata pentru distrugere / reciclare.

- Eviscerare – Stomacul glandular si intestinele pasarilor sunt evacuate cu ajutorul pompei de vacuum spre camera frigorifica  de colectare a acestor deseuri( subproduse necomestibile-subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman) urmand a fi transporate  la o societate autorizata in vederea eliminarii.

- Spalare navete – Navetele folosite la transportul produsului finit, dupa golire, se intorc din piata si ajung din nou in circuitul de productie prin zona de spalare, unde sunt igienizate spre  a fi refolosite. Cele cu neconformitati (rupte) sunt separate, transportate  si depozitate pe platforma de depozitare a deseurilor, de unde vor fi preluate periodic de catre firme autorizate pentru colectarea si valorificarea acestor tipuri de deseuri.

- Transare / Dezosare  – In urma acestui proces, precum si de la obtinerea carnii separate mecanic, rezulta diverse tipuri de deseuri necomestibile (oase, resturi de fasonare, confiscari etc- subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman) ce vor fi evacuate in camera frigorifica ajungând apoi la o societate autorizata in vederea eliminarii.

- Ambalare si livrare produs finit – In urma acestui proces rezulta mai multe tipuri de deseuri de ambalaje deteriorate(aceste deseuri de ambalaje nu reprezinta deseuri de ambalaje post consum, sunt deseuri de ambalaje rezultate pe amplasament): mase plastice (folie, caserole, pungi), ambalaje hârtie – carton (etichete, cutii si role carton), lemn (paleti deteriorati), deseuri de ambalaje provenite de la aprovizionare cu diverse materii prime. Se va face colectarea separata a deseurilor ce vor fi apoi transportate  si depozitate pe platforma de depozitare a deseurilor, de unde vor fi preluate periodic de catre firme autorizate pentru colectarea si valorificarea acestor tipuri de deseuri.

- Deseurile menajere sunt dirijate catre platforma de depozitare a deseurilor unde exista un container, de unde sunt preluate periodic de catre firme autorizate pentru colectarea si transportul acestor tipuri de deseuri.

- Activitatea de transport (anvelope uzate)precum si cea de mentenanta (ulei,piese de schimb) Societatea detine un contract prestari servicii de asistenta tehnica si service pentru autovehiculele detinute cu   SC AUTOCIVIC SRL, si contract de service utilaje echipamente incheiat cu SC KAESER COMPRESSOR ROMANIA SRL .

- Activitatea de igienizare (bidoane contaminate cu substante periculoase) sunt dirijate catre platforma de depozitare a deseurilor, etichetate corespunzator, de unde sunt  preluate periodic de catre firme autorizate pentru colectarea si transportul acestor tipuri de deseuri.

17.Spalare navete: Navetele folosite in transare, dupa golire, se intorc in circuitul de productie printr-o arie de spalare, unde sunt igienizate, apoi sunt dirijate inapoi in transare. Pentru spalarea navetelor este prevazuta o masina destinata acestora.

Resturile de carne, oase se evacueaza la spatiu frigorific de stocare a deseuri de tesuturi animaliere, iar resturile de servete de hartie de unica folosinta, manusi etc, se colecteaza in cosuri de gunoi speciale si evacuate prin firme autorizate.

Intrari 	      Proces	Iesiri

navete murdare	Navete curate

apa , detergent

Apa uzata      Statie de epurare

18.Igienizarea-La sfarsitul zilei de productie sau dupa caz la sfarsitul anumitor etape, ariile de abatorizare/procesare/transare si utilajele folosite sunt igienizate de catre o echipa specializata, conform unor proceduri documentate. Detergentii si substantele dezinfectante folosite sunt aprobate pentru utilizare in industria alimentara. Ele sunt depozitate intr-un spatiu special amenajat si securizat, cu supravegherea stricta a gestionarii acestora. Controlul igienizarii se face prin controlul preoperational si testele de sanitatie, aplicandu-se masuri corective cand situatia o impune.

In cadrul proceselor de productie sunt utilizati diferiti recipienti si ustensile mobile sau de mana (cimbere inox, navete de plastic, carucioare inox, cutite) . Acestea sunt igienizate pe parcursul zilei de productie (igienizarea operationala) in camera special prevazuta; pentru sterilizarea cutitelor s-au prevazut sterilizatoare cu apa la temperatura de +82°C, utilizate in timpul lucrului.

Apa, detergent,dezinfectanti	apa uzata                statie de

Epurare

19.Controlul sanitar veterinar- In vederea asigurarii salubritatii materiei prime la receptie se verifica actele sanitar-veterinare, originea pasarilor, conditiile de transport, starea custilor de transport, starea de sanatate a pasarilor. Controlul pe fluxul tehnologic se realizeaza continuu, incepand cu receptia si pana la livrarea produsului finit, astfel :

- Controlul sanitar-veterinar ante-mortem al pasarilor introdusi la sacrificare

- Controlul sanitar-veterinar al pasarilor dupa deplumare

- Controlul sanitar-veterinar al carcaselor si al organelor dupa eviscerare

- Controlul temperaturii carcaselor dupa racire

- Controlul starii de igiena al abatorului

- Controlul temperaturii din spatiile climatizate

- Controlul temperaturii in depozite refrigerate si congelate

- Monitorizarea deseurilor si confiscatelor

- Controlul procesului de transare-ambalare

- Controlul starii de sanatate a personalului si efectuarea de analize periodice specifice pentru industria alimentara

- Recoltarea de probe pe loturi de produse pentru analizele cerute de programele strategice

- Control calitatii apei

- Controlul livrarilor in ceea ce priveste documentele insotitoare, starea termica a produselor, conformitatea cu datele inscrise pe eticheta

- Controlul daunatorilor.- Operatie efectuata de catre personal competent si instruit, dezinsectia se efectueaza prin pulverizare cu insecticide si prin utilizarea de fly-killere, ce se aplica pe suprafetele exterioare ale constructiilor indeseobi pe partile expuse la soare si din dreptul locurilor de acces spre interior, in jurul gurilor de aerisire. Pentru interior acest tip de dezinsectie se face numai daca este strict necesar si numai dupa ce spatiile au fost golite, respectiv dupa efectuarea spalarii si a operatiilor de dezinfectie. Solutia este pulverizata cu pompa pe intreaga suprafata insistand pe suprafetele preferate de insecte. Se poate relua procedura dupa ce a fost depasita perioada de remanenta prescrisa in specificatiile tehnice ale produselor.Suprafetele folosite sunt cele aprobate prin utilizarea in actiunile de D.D.D. in sectorul de industrie alimentara . Deratizarea se realizeaza prin metode mecanice sau chimice numai in exteriorul cladirilor

Flux tehnologic al stației de epurare ape uzate

Fluxul statiei de pre-epurare a apelor uzate tehnologice este alcatuit din:

- Camine cu vane stavilar (localizate in spatele fiecarui bazin), pentru accesul apelor uzate – 2 buc;

- Gratar pentru retinerea suspensiilor grosiere – 2 buc;

- Separator – decantor de grasimi si alte suspensii, cu curatire manuala, 2 compartimente, evacuarea depunerilor facandu-se alternativ din cele doua compartimente;

- Cheson de preluare a apelor uzate preepurate;

- Statia de pompare ape uzate catre reteaua de canalizare a orasului Ianca, de unde apele uzate ajung in statia de epurare a orasului Faurei (SE Ape Uzate Faurei).

Linia de epurare consta intr-un tratament de separare mecanica cu ajutorul unor Site rotative cu autocuratare, urmata de un proces de omogenizare si neutralizare intr-un bazin din otel galvanizat suprateran, tratamentul fizico-chimic urmat de separare prin filtrare si membrane pentru a reduce incarcarea apei pana la nivelul permis.

Namolurile provenite din tratamentul fizico-chimic sunt tratate printr-un sistem de deshidratare in filtru presa.

Ultrafiltrarea se realizeaza sub presiunea coloanei de apa de deasupra modulului de membrane, dinspre exterior spre interior. Porii membranelor au dimensiunea de 0.4 microni, realizand ultrafiltrarea efluentului. Efluentul epurat va fi lipsit de materii solide in suspensie.

Apa epurata va curge catre bazinul de pemeat si apoi catre prea-plinul acestuia catre caminul de evacuare.

8.3 Functionarea în condiții diferite decât cele normale-situații de urgență/condiții anormale de funcționale

Titularul activității va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanță ai instalației, incluzând alarmarea rapidă și eficientă a operatorilor instalației privind abaterile de la funcționarea normală a instalației.

In cadrul obiectivului exista proceduri de actiune in caz de evenimente periculoase, respectiv există Plan de Prevenire si Combatere a Poluarilor Accidentale și un Plan de Interventie la incendiu iar in cazul apariției unor calamitati se va aplica Planul de protectie civila.  Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale trateaza orice situatie ce ar putea aparea pe amplasament, in scopul minimizarii efectelor negative asupra mediului. Astfel au fost stabilite potentialele surse poluatoare pentru factorii de mediu. Lista punctelor critice de pe amplasament care pot produce poluari accidentale, fisa poluantilor potentiali, programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarii accidentale, componenta colectivului constituit pentru rezolvarea situatiilor de urgenta interna, componenta echipelor de combatere a poluarii accidentale, lista dotarilor si materialelor necesare pentru interventii in caz de poluari accidentale.

În caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la o poluare iminentă se vor anunța persoanele cu atribuții prestabilite pentru combaterea avariilor, în vederea trecerii imediate la măsurile și acțiunile necesare eliminării cauzelor și reducerii ariei de răspândire a substanțelor poluante, colectarea, transportul și depozitarea intermediară în condiții de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării, neutralizarii sau distrugerii substanțelor poluante.Se vor anunța imediat autoritățile competente pentru protecția mediului și sistemului de gospodărire a apelor asupra desfășurării operațiunilor de sistare a poluării accidentale.

Posibilele situatii de risc ce pot aparea pe amplasament :

-scurgeri accidentale de substante chimice (substante de dezinfectie, combustibili sau substante utilizate la statia de epurare)

-defectiuni in alimentarea cu energie electrica ce poate conduce la nefunctionalitatea intalatiilor de frig. Societatea detine o sursa de rezerva de curent electric care sa intre automat in functiune in caz de intrerupere a alimentarii cu curent electric, respectin deține un generator de curent care asigura independenta energetica a amplasamentului pentru o perioadă de până la 8 h ;

- aparitia unor fisuri la bazinele  de ape uzate sau in cadrul rețelei de canalizare, se izolează circuitul/zona respectivă, având în vedere capacitatea de stocare existentă pe amplasament

- decesul unui număr mare de păsări, cadavrele vor depozitate în spațiu frigorific  și va fi anunțată imediat firma cu care societatea are încheiat contract în vederea ridicării acestora în regim de urgență

-incendii. In acest scop societatea va fi dotata cu echipamente de interventie in caz de incendii, apa pentru stingerea incendiilor se asigura din rezervorul de inmagazinare cu V= 250 mc.Volumul intangibil este de 250 mc, apa de incendiu se distribuie prin pompare, catre 2 hidranti interiori si 3 hidranti exteriori, printr-o retea de conducte de incendiu din OL cu Dn=80 mm, cu ajutorul unei pompe de incendiu.

Personalul este instruit in permanenta pentru gestionarea corecta a unor situatii de risc iar principalele masuri luate la nivelul societatii, sunt :

      - dotarea cu materiale necesare conform prevederilor legislatiei specifice ISU

      - reteaua de hidranti se mentine in stare de functionare

      - unitatea detine sursa de rezerva pentru furnizare energie electrica

      - personalul va fi instruit periodic

      - accesul pe amplasament se efectueaza doar pe portile de acces in conditii stabilite prin proceduri interne

      - sunt asigurate mijloace de comunicare cu institutiile abilitate.

Planul care identifica pericolele de amplasament, in special in legatura cu prevenirea accidentelor va contine cel putin -planul retelelor de alimentare cu apa si punctele de racord la aceste retele, planul retelelor de canalizare, evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile.

Alte conditii de functionare decat cele normale: Procesele de abatorizare a pasarilor sunt procese in care fluxul tehnologic este prevazut cu echipamente automatizate, aparitia unor defectiuni ale utilajelor, echipamentelor din dotare ce implica oprirea sau avaria instalatiilor nu implica un impact major asupra mediului.

In conditii anormale de exploatare sau a unor avarii

# 9.INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA   POLUANŢILOR ÎN MEDIU

# Aer

Sursele generatoare de poluanti sunt reprezentate de :

- 1.Centrala termica abator- Procesele de ardere a combustibililor

| Nr crt | Activitatea | Sursa | Punct de descarcare a emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala termica | Cazan 1 | Cos de dispersie cu Dn= 350 mm,circumferinta 1300 mm, H= 13 ml Lat : 45.13450, long :27.54270 |
|  |  | Cazan 2 (in conservare) | Cos de dispersie cu Dn= 350 mm,circumferinta 1300 mm, H= 11 ml Lat : 45.13450, long :27.54270 |

- sisteme de ventilație(descarcare pasari, incarcare/descarcare produse finite , aprovizionare, intretinere incinta societatii) și activitati de transport

- emisii de miros datorate activitatilor de eviscerare, managementul deseurilor de abatorizare), epurarea apelor uzate

2.Sistemele de ventilare- ventilatoarele sunt destinate împrospătării aerului din spațiile de lucru și aducerea acestuia la parametri necesari de temperatură și umiditate. Sistemele de ventilatie s-au organizat pe zonele tehnologice .

Avand in vedere dotarile instalatiei si concluziile raportului de amplasament, se va asigura o reducere a efectelor emisiilor, in concordanta cu prevederile documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile Document BREF “Industria abatoarelor si a subproduselor de origine animala”- varianta in limba engleza- punctul 5.2., referitoare la gestionarea și monitorizarea ventilației și utilizarea unor ventilatoare centrifugale cu palete în sistemele de refrigerare și de ventilație:

- Ventilația  se face în conformitate cu prevederile BAT (BAT 5.2),  este asigurată pe zone tehnologice, astfel:

- Zona agatare pasari vii/rampa receptive pasari:

- un sistem de evacuare a aerului cu 4 ventilatoare a cate 1.400 rotatii/min. cu o capacitate de  6000 mc/h, montate pe tavan. Vara functioneaza toate cele 4 ventilatoare, in timp ce iarna sunt folosite doar 2 dintre ele. La refulare toate cele 4 ventilatoare sunt prevazute cu dispozitiv de evacuare jet vertical.

- Un sistem de introducere aer proaspat natural cu 4 ventilatoare avand fiecare capacitatea de 6000 mc/h, montate pe tavanul incaperii functionand doar vara.

- Ventilatia se produce si natural, datorita celor 2 cai de acces rampa pasari vii.

-   Zona oparire/deplumare:

- Un sistem de evacuare aer pentru iarna si vara alcatuit din 2 ventilatoare axiale a cate 10.000 mc/h fiecare.

- Zona eviscerare:

- Un  sistem de evacuare aer pentru iarna si vara alcatuit din 2 ventilatoare cu capacitatea de 10.000 mc/h fiecare, amplasate in podul ethnic.  Iarna functionand un singur ventilator, iar vara ambele.

- Zona navete:

- Un sistem de evacuare are tip hota montate pe tavan cu tubulatura circulara, grile de aspiratie, ce functioneaza tot timpul anului.

- Ventilatia se produce natural cu ajutorul caii de acces pentru navete.

Toate zonele de pe fluxul tehnologic sunt prevazute cu instalatii/sisteme de racire, care functioneaza pe tot parcursul anului, scopul acestora este de a asigura evacuarea aerului viciat din zona curate si aportul de aer proaspat si sa creeze o suprapresiune in zona curata care sa impiedice venirea mirosurilor dinspre zona murdara, astfel :

-rampa receptie pasari vii: 6 buc x 6,840 mc/h

-rampa hol: 6  buc x 3,880 mc/h

-ambalare 1: 4 buc x 7,460 mc/h

-ambalare 2: 6 buc x 7,110 mc/h

-culoar 1: 2 buc  x 3,680 mc/h

-culoar 2: 1 buc x 1,940 mc/h

-livrare: 3 buc  x 5,500 mc/h

-sala spiral freser: 4 buc x 1,990 mc/h

-sas: 1 buc x 1,940 mc/h

-dezosat: 4 buc x 6,830 mc/h

-condimentat: 1 buc  x 4,070 mc/h

-mdm: 3 buc x 7,670 mc/h

-refrigerare tampon 1: 2  buc x 12,000 mc/h

-refrigerarea tampon 2 : 2buc x 12,000 mc/h

-depozit frig ( produse congelate): 12 buc x 8,000 mc/h

## Apă

| Nr.crt | Activitatea/instalația generatoare | Tip ape uzate | Mod evacuare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abatorizare | Ape uzate tehnologice | Colectare in reteaua proprie de canalizare si epurate în stația proprie de epurare | Retea de canalizare CUP Dunarea Braila-oras Ianca |
| 2 | Spalatoria auto incinta |  | sunt preepurate intr-un separator de produse petroliere din beton armat cu V =9 mc, sunt colectate in reteaua de canalizare si epurate in statia de epurare din incintă |  |
| 3 | Activități administrative | Ape uzate menajere | Colectare in reteaua proprie de canalizare si epurate în stația proprie de epurare |  |
| 4 | Precipitații | Ape meteorice | Colectate prin jgheaburi și rigole pluviale, sunt preluate de canalizarea pluviala, prin care ajung in canalizarea de ape uzate a societatii si mai departe in statia de epurare a apelor uzate. Apele meteorice cazute pe suprafata neamenajata(spatii verzi) a unitatii, se infiltreaza in sol. |  |

Referitor la tratarea apelor reziduale Documentul BREF “Industria abatoarelor si a subproduselor de origine animala”- varianta in limba engleza-–punctul 5.1.5 – este un tratament realizat “ la capatul tevii” necesar datorita faptului ca apa reziduala provine din surse diferite

Pentru tratarea apelor reziduale provenite din abatoare si instalatii de obtinere a subproduselor de origine animala, BAT este de a face urmatoarele :

1.se aplica screening-ul initial al solidelor folosind site

2 eliminarea grasimii din apa reziduala, folosind un colector de grasime

3 utilizarea unei instalatii de flotatie, eventual combinat cu utilizarea floculantilor, pentru a elimina solide suplimentare

4. utilizarea unui rezervor de egalizare a apei reziduale

5. asigurarea  capacitatii de retinere a apei reziduale in exces

6. prevenirea scurgerii si producerii  mirosului din rezervoarele de tratare a apelor reziduale, prin  etansarea peretilor  si fundului bazinului , si acoperirea sau aerarea acestora

7. supunerea efluentului unui proces de tratare biologica

8. eliminarea de azot si fosfor.

9. eliminarea de namoluri produse si utilizarea  in alte operatiuni asociate subproduselor de origine animala

10.  efectuarea periodica a unor analize de laborator ale compozitiei efluentului si inregistrarea acestora

Avand in vedere dotarile instalatiei si concluziile raportului de amplasament, se poate considera că sunt îndeplinite cerințele BAT 5-pct.5.1.5, avand în vedere faptul că:

-La nivelul societatii  apele menajere, tehnologice si meteorice provenite de pe amplasament sunt colectate printr-o retea de canalizare si ajung in statia de epurare ape uzate cu 2 trepte:mecanica si chimica.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate inainte de evacuarea in reteaua de canalizare a orasului sunt urmariti trimestrial daca se incadreaza in limitele prevazute de HG 351/2005.

- Namolul de la statia de epurare dupa deshidratare este ridicat de catre SC FORTIREKO SRL .

-Statia de epurare este prevazuta cu un bazin decantor-separator cu site plane, statii de pompare SP1, SP2, SP3; site rotative (3 buc), bazin de omogenizare/egalizare cu sistem de aerare; bazin de fermentatie anoxic(functional in caz de nevoie), bazin de fermentatie aeroba, unitate de flotatie cu sistem de barbotare aer, sistem de screpere, gospodaria de reactiv(agenti de coagulare-floculare, solutie de dezinfectare); gospodaria de namol, care cuprinde tanc pentru colectare namol, pompe de circulare si recirculare in bazinul anoxic, filtru presa de namol; baterie de patru casete filtrante; bazin colectare apa epurata cu deversare in caminul final de colectare catre statia de epurare.

Totodată, se poate considera că sunt respectate și prevederile Punctul 5.2. precizeaza BAT 5 suplimentar-punctul 5.2 prin aplicare următoarelor măsuri :

- razuirea uscata a vehiculelor de livrare si inainte de curatarea cu un furtun de apa la inalta presiune

- evitarea spalarii carcaselor si, acolo unde acest lucru nu este posibil, reducerea la minimum a procesului, impreuna cu aplicarea tehnicilor de abatorizare curate

- colectarea continua a subproduselor, uscate si separate unele de altele, pe tot parcursul liniei de abatorizare, in combinatie cu operatiuni optimizate de scurgere a sângelui, si colectarea sângelui si separarea operatiunilor de depozitare si de manipulare a diferitelor tipuri de subproduse

- utilizarea unor sisteme duble de scurgere in sala de scurgere a sangelui

- colectarea deseurilor uscate de pe podea

- eliminarea derivatiilor care nu sunt necesare de pe linia de abatorizare

- izolarea si acoperirea sterilizatoarelor pentru cutite, impreuna cu sterilizarea cutitelor folosind abur la joasa presiune

·    -   utilizarea unor incinte de curatare a mâinilor si a sorturilor prevazute cu „priza de apa”

Cât și prin adoptarea următoarelor măsuri:

-Societatea este dotata cu o statie de dezinfectie auto: Rampa pentru spalare-dezinfectare mijloace de transport auto este amenajata corespunzator, cu pavimente betonate, prevazute cu canal central de colectare a apelor uzate, cu descarcare in decantor separator de produse petroliere si sedimente, cu o capacitate de 2,25 mc tip TEHNIX. Apele preepurate colectate de pe aceste circuite sunt dirijate prin instalatiile existente pe amplasament in SP 3 a statiei de epurare ;

-la nivelul societatii exista 3 ecluze -dezinfectoare maini – montate in zona livrare,zona murdara( sangerare-eviscerare)  si zona curata( transare-amabalare)

Referitor la „Curatarea instalatiilor si echipamentelor”-punctul 5.1.4. din BREF, BAT inseamna realizarea urmatoarelor :

- gestionarea si reducerea la minimum a cantitatilor de apa si a detergentilor;

- alegerea detergentilor cu impact minim asupra mediului fara a modifica eficienta procesului de igienizare;

- evitarea cat este cu putinta a agentilor de curatare si dezinfectare cu continut de clor;

- utilizarea acolo unde echipamentul permite, a unui sistem de curatare in punctul de lucru

La nivelul societatii nu sunt utilizati detergenti si dezinfectanti  pe baza de clor.

Pentru activitatile de curatenie si igienizare, igiena mijloacelor de transport cat si de combatere a daunatorilor, societatea are implementate proceduri specifice fiecarei activitati ce au ca rol stabilirea metodologiei de efectuare a acestor activitati. Astfel:

Combaterea daunatorilor(activitate de dezinsectie si deratizare). Operatie efectuata de catre personal competent si instruit .

Dezinsectia se efectueaza prin pulverizare cu insecticide si prin utilizarea de fly-killere.

Dezinsectia chimica se face prin pulverizarea de substante insecticide, ce se aplica pe suprafetele exterioare ale constructiilor indeseobi pe partile expuse la soare si din dreptul locurilor de acces spre interior, in jurul gurilor de aerisire.Pentru interior acest tip de dezinsectie se face numai daca este stric necesar si numai dupa ce spatiile au fost golite, respectiv dupa efectuarea spalarii si a operatiilor de dezinfectie. Solutia este pulverizata cu pompa pe intreaga suprafata insistand pe suprafetele preferate de insecte. Se poate relua procedura dupa ce a fost depasita perioada de remanenta prescrisa in specificatiile tehnice ale produselor.

Suprafetele folosite sunt cele aprobate prin utilizarea in actiunile de D.D.D. in sectorul de industrie alimentara .

Deratizarea se realizeaza prin metode mecanice sau chimice numai in exteriorul cladirilor

Curatenia si igienizarea :

- Indepartarea resturilor grosiere

- Spalarea cu substante de spalare(detergenti)

- Clatirea cu jet de apa

- Dezinfectarea cu solutii in concentratie stabilita in functie de tip si durata de contact, acolo unde este cazul. Concentratia solutiilor este determinata de gradul de incarcatura microbiana a suprafetelor si de mentiunile din instructiunile de utilizare ale agentului chimic

- Clatirea cu jet de apa

- Uscarea se realizeaza prin ventilatie artificiala.

c) Sol

SURSE POTENTIALE DE POLUANTI PENTRU SOL SI SUBSOL

Tinand cont de activitatile desfasurate in cadrul obiectivului studiat se mentioneaza urmatoarele surse potentiale de poluanti pentru sol :

- posibilitatea depunerii pe sol a poluantilor emisi initial in atmosfera (gaze de ardere, pulberi);

- manipularea si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor;

- gestionarea necorespunzatoare a rezervorului de depozitare motorina

- manipularea necorespunzatoare a substantelor chimice periculoase utilizate pe amplasament

Pentru a preveni eventualele poluări ale solului, pe amplasament au fost prevăzute următoarele măsuri:

- desfășurarea activităților se realizează pe suprafețe betonate

-instalațiile și construcțiile din incinta instalației sunt verificate periodic

- Rampa pentru spalare-dezinfectare mijloace de transport auto este amenajata corespunzator, cu pavimente betonate, prevazute cu canal central de colectare a apelor uzate, cu descarcare in decantor separator de produse petroliere si sedimente, cu o capacitate de 2,25 mc.

-utilizarea materialelor absorbante in cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substante chimice,acestea vor fi colecatate ulterior în containere si predate unor firme autorizate

-Colectarea si transportul apelor uzate( apă uzată tehnologică, apă uzată provenită de la spălătoria auto) catre statia de epurare se realizeaza prin reteaua interna de canalizare formata din conducte subterane.

- Apele pluviale colectate de pe acoperișuri, de pe platformele și căile de acces amenajate sunt evacuate gravitațional în sistemul de canalizare al abatorului, ape cazute direct pe sol sunt infiltrate în sol.

- Rezervorul metalic destinat depozitarii motorinei este amplasat in cuva metalica de retentie pe o platforma de beton de 24 mp cu rebord din beton inaltimea de 200 mm pentru preluarea unor eventuale pierderi accidentale.

- Magazile de depozitare detergenti, dezinfectanti, substante deratizare, dezinsectie, substante utilizate la functionarea statiei de epurare au pardoseli betonate, cantitatea scursa dintr-un ambalaj nu va ajunge in exterior fiind colectata in recipiente cu capac prin curatarea zonei cu materiale absorbante.

-Rezervoarele de clorura ferica avand capacitate  de 1 mc sunt amplasate pe suprafata betonata.

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale; se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- Se va asigura pe amplasamentul, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp

- Pentru circulaţia mijloacelor auto şi a utilajelor de manipulare se vor utiliza platformele betonate interioare.

- Cadavrele de păsări se vor stoca temporar in container metalic depozitat în spațiu frigorific  cu caapcitate de 15 to, iar cadavrele și confiscărire rezultate în urma procesului tehnologic vor fi depozitate într-un cubitainer de 1to, amplasate in spatiu special amenajat pentru stocarea deseurilor, pana la predarea catre operator autorizat in vederea eliminarii.

- Namol provenit de la epurarea efluentilor in incinta este stocat temporar in spatiu special amenajat pe o platformă betonată, acoperită, pănă la preluarea acestuia de catre o firma autorizata

-Deseuri  rezultate din activitatea desfasurata pe amplasament sunt stocate temporar in spatiu special amenajat, amenajat pe o platformă betonată,  pana la livrarea catre o firma autorizata

-Se va planifica şi se va realiza periodic activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc.; rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie

-Se va asigura monitorizarea anuală a parametrilor pentru calitatea solului din punctele de monitorizare din perimetrul instalației și se vor analiza în raport cu valorile de referință.

# 10.CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

# Aer

# 10.1.2  Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele generatoare de emisii din activitatea de abatorizarea păsărilor, evacuate în atmosferă, sunt următoarele:

- Procesele de ardere a combustibililor.

- activitati auxiliare de transport, descarcare pasari, incarcare/descarcare produse finite , aprovizionare, intretinere incinta societatii

- emisii de miros datorate activitatilor de eviscerare, managementul deseurilor de abatorizare), epurarea apelor uzate

- Emisii punctiforme dirijate

Valori limită de emisie pentru factorul de mediu aer

| Activitatea | Sursa | Punct de descarcare a emisiilor | Poluant | VLE conform Ordin M.A.P.P.M. 462/1993 (mg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica | Cazan 1 | Cos de dispersie cu Dn= 350 mm,circumferinta 1300 mm, H= 13 ml Lat : 45.13450, long :27.54270 | CO SO2 NOx Pulberi | 100 35 350 5 |
|  | Cazan 2 (in conservare) | Cos de dispersie cu Dn= 350 mm,circumferinta 1300 mm, H= 11 ml Lat : 45.13450, long :27.54270 | CO SO2 NOx Pulberi | 100 35 350 5 |

Pulberi - Rampa pentru spălare-dezinfectare mijloace de transport auto este amenajata corespunzător, cu pavimente betonate, prevăzute cu canal central de colectare a apelor uzate, cu descărcare în decantor separator de produse petroliere și sedimente, cu capacitatea de 2,5mc

- Emisii difuze(fugitive) și mirosuri  - din activitatea desfasurata in pe amplasamentul abatorului de păsări sunt considerate surse difuze acele surse care emană în atmosferă emisii necontrolate şi nedefinibile. Astfel, emisia are loc, de regulă, în cantităţi mici.

Prin surse difuze (fugitive) înţelegem acele emisii care provin din următoarele zone tehnologice

| Abatoare de procesare a cărnii de pasăre |
| --- |
| Preluarea animalelor | Medie |
| Secţia de deplumare fulgi | Medie |
| Cazanul de opărire | Mare |
| Maşina de deplumare | Mare |
| Secţia de sacrificare | Mică |
| Stocarea subproduselor animale | Medie |
| Îndepărtarea subproduselor animale | Medie |
| Depozitarea sângelui rezidual | Medie |
| Îndepărtarea sângelui rezidual | Medie |
| Curăţarea canalizării | Medie |
| Gurile de scurgere a canalizării | Medie |

În vederea reducerii emisiilor de miros:

- se va respecta cu strictețe procesul tehnologic

- se va limita expunerea la miros a receptorilor sensibili, sub nivelul acceptabil de disconfort

- se vor limita mirosurile utilizând tehnici eficiente de tratament sau alte măsuri de minimizare a emisiilor, când prevenirea nu este posibilă

- se va institui un sistem de bune practici pentru controlul mirosului incluzând sisteme eficiente de depozitare a deșeurilor și de reținere a mirosului

- se va scurta perioada de depozitare a subproduselor animale

- toate operațiile de pe amplasament se vor realiza astfel încât emisiile și mirosurilesă nu determine o deteriorare a calității aerului înconjurător

- Emisii fugitive :  sistemele de ventilatie care s-au organizat pe zone tehnologice, respectiv în: zona agatare pasari vii/rampa receptive pasari, zona oparire/deplumare,  zona eviscerare, zona navete:

În situația în care se constată existența unor emisii de pulberi în zona de recepție a păsărilor, nivelul de emisie posibil a fi atins, conform BAT este de 5mg/Nmc.

Măsuri pentru protecția factorului de mediu aer:

- implemenatrea unui program de verificare și de întreținere preventivă a echipamentelor și instalațiilor în vederea eliminării posibilelor accidente în atmosferă

- efectuarea periodică de analize a gazelor de arse provenite de la centrala termică

- managementul mirosului

# 10.2  Apă

Sursele generatoare de ape uzate (care se vor epura in staţia de epurare autorizată existentă pe amplasamentul abatorului de păsări deținuță de Bona Avis S.R.L.) şi poluanţii existenţi în acestea:

| Nr.crt | Activitatea/instalația generatoare | Tip ape uzate | Poluanți emiși | Mod evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abatorizare | Ape uzate tehnologice | pH, materii în suspensii, CBO5, CCOCr, azot amoniacal, fosfor total, detergenţi sintetici biodegradabili, substanţe extractibile cu solvenţi organici, | Colectare in reteaua proprie de canalizare si epurate în stația proprie de epurare |
| 2 | Spalatoria auto incinta |  |  | sunt preepurate intr-un separator de produse petroliere din beton armat cu V =9 mc, sunt colectate in reteaua de canalizare si epurate in statia de epurare din incintă |
| 3 | Activități administrative | Ape uzate menajere |  | Colectare in reteaua proprie de canalizare si epurate în stația proprie de epurare |
| 4 | Precipitații | Ape meteorice |  | Colectate prin jgheaburi și rigole pluviale, sunt preluate de canalizarea pluviala, prin care ajung in canalizarea de ape uzate a societatii si mai departe in statia de epurare a apelor uzate. Apele meteorice cazute pe suprafata neamenajata(spatii verzi) a unitatii, se infiltreaza in sol. |

Valorile admise ale poluanților din apele uzate epurate se vor încadra in limitele impuse prin autorizația de gospodărire a apelor deținută de Bona Avis SRL pentru punctul de lucru în care este amplasată stația de epurare ce deservește  acest punct de lucru.

Valori limita pentru indicatorii din apa uzata evacuata:

| Nr. Crt. | Indicator | Valori impuse prin Aut.gospod. ape 8/12.03.2019 (mg/l) | frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5 – 8,5 | trimestrial |
| 2 | Suspensii | 350 |  |
| 3 | CBO5 | 300 |  |
| 4 | CCOCr | 500 |  |
| 5 | Azot amoniacal | 30 |  |
| 6 | Fosfor total | 5 |  |
| 7 | detergenti | 25 |  |
| 8 | Subst. extractibile | 30 |  |

  - Sol

Sursele generatoare de poluanţi sunt: activitatile conexe abatorizării (depozitarea deșeurilor, colectarea apelor uzate tehnologice, depozitarea combustibilului, spălătoria auto).

| Locul de unde poate proveni poluarea | Posibilele cauze | Poluanti potentiali | Obs |
| --- | --- | --- | --- |
| Magazii de depozitare detergenti, dezinfectanti, substante deratizare, dezinsectie, substante utilizate la functionarea statiei de epurare | Avarierea ambalajelor, pierdere de substante periculoase | Atasat fisele de securitate a substantelor chimice utilizate pe amplasament | Magazia este betonata, cantitatea scursa dintr-un ambalaj nu va ajunge in exterior fiind colectata in recipiente cu capac prin curatarea zonei cu materiale absorbante. Rezervoarele de clorura ferica avand capacitate de 1 mc sunt amplasate pe suprafata betonata |
| Spatiu depozitare motorina | Pierderi de carburant prin manipulare necorspunzatoare sau avarierea rezervorului | TPH | Rezervorul metalic cu capacitatea 9 mc destinat depozitarii motorinei este amplasat in cuva metalica de retentie pe o platforma de beton de 24 mp cu rebord din beton inaltimea de 200 mm pentru preluarea unor eventuale pierderi accidentale. Pompa de distributie carburant este dotata cu pistol de livrare, sistem de comanda si transmitere la distanta a datelor. In imediata vecinatate a statiei de motorina exista amplasat un recipient cu nisip precum si un stingator de incendii. Societatea are incheiat contract cu ROMPETROL DOWNSTREAM SRL avand ca obiect vanzarea de carburanti. |
| Traseul conductelor de transport apa uzata, deseuri organice | Colmatarea conductelor de preluare ape uzate,avarierea conductelor | Poluanti de natura organica si usor degradabile | Societatea are intocmit plan de prevenire a poluarilor accidentale, plan de reparatii si revizie tehnica |
| Statie de epurare | Deteriorare pereti bazine | Poluanti organici si metale grele | Societatea are intocmit plan de prevenire a poluarilor accidentale, plan de reparatii si revizie tehnica |
| Spalatorie auto | Pierderi accidentale de ape uzate impurificate cu hidrocarburi si substante tensioactive de curatare | Ape uzate impurificate cu hidrocarburi si substante tensioactive | Verificarea periodica a retelelor si remedierea defectiunilor. |

Controlul calitatii solului se va realiza din 4 puncte de prelevare, iar rezultatele analizelor se vor compara cu probele martor reprezentate de prima analiză efectuată pentru fiecare indicator în parte și nu vor depăși următoarele valori obținute (conform Rapoartelor de incercare realizate de ALS Life Sciences România Ploieşti), astfel:

- in 2 puncte de monitorizare amonte si aval statie stocare motorina:

- in 2 puncte de monitorizare amonte si aval statie epurare:

I.   In vederea stabilirii valorilor de referinta privind calitatea solului a fost efectuat raportul de incercare nr. PI1907488/12.12.2019 prin recoltarea probelor in 2 puncte de monitorizare amonte si aval statie stocare motorina:

1.Astfel in primul punct de monitorizare amplasat amonte statie de motorina indicatorul Total Hidrocarburi petroliere are o valoare de 60,2 mg/kgSU

2.In cel de al doilea punct amplasat in aval de statia de motorina, acelasi indicator are valoare de 60.3 mg/kg SU.

Raportul de incercare cu nr. PI1907488/12.12.2019 se va constitui ca proba de referinta privind calitatea solului. Valorile vor fi considerate un punct de referinta pentru stabilirea gradului de afectare a componentei de mediu sol, in urma unor evaluari viitoare.

- In vederea stabilirii valorilor de referinta privind calitatea solului in zona statiei de epurare a fost efectuat raportul de incercare nr. PI2101368/04.03.2021 prin recoltarea probelor in 2 puncte de monitorizare prin prelevarea de probe in 2 puncte de referinta amplasate amonte si aval de statia de epurare, la adancimea de 5 cm si 30cm, urmand a fi urmariti indicatorii: pH, cadmiu, cupru, crom, mangan, nichel, plumb, zinc.

- Indicatorii de monitorizare recomandati si valorile de referinta  propuse :

| Indicator analizat | Valori de referință (mg/kg s.u.) | Frecventa de prelevare și analiză |
| --- | --- | --- |
|  | Punct de monitorizare S1 (amonte statia epurare) | Punct de monitorizare S2 (aval statia epurare) | Punct de monitorizare S3 (amonte rezervor combustibil) | Punct de monitorizare S4 (aval rezervor combustibil) |  |
|  | Adâncime 5 cm | Adâncime 30 cm | Adâncime 5 cm | Adâncime 30 cm |  |  | anuală |
| ph | 8,5 | 8,51 | 8,01 | 8,49 | - | - |  |
| Cupru | 10,9 | 11,6 | 12,9 | 11,5 | - | - |  |
| Cadmiu | 0,0818 | 0,0802 | 0,14 | 0,101 | - | - |  |
| Crom | 5,82 | 5,72 | 8,81 | 6,78 | - | - |  |
| Mangan | 282 | 307 | 305 | 297 | - | - |  |
| Nichel | 11,2 | 11,9 | 11,9 | 11,6 | - | - |  |
| Plumb | 6,57 | 6,99 | 9,37 | 8,78 | - | - |  |
| Zinc | 24,6 | 26,3 | 56,1 | 26,7 | - | - |  |
| TPH | - | - | - | - | 60,2 mg/kgSU | 60,3 mg/kgSU |  |

Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate și menționate în tabel trebuie să se conformeze  prevederilor Ord. M.A.P.A.M. 756/1997, valorile acestora trebuie să se încadreze în valorile admise de prezentul ordin, astfel :

| Nr. crt. | Indicatori | Valori admise (mg/kg) conform prevederilor Ord. M.A.P.A.M. 756/1997 | Frecventa de prelevare și analiză |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valori normale | Pragul de alerta | Pragul de intervenție | anuală |
|  | Cupru | 20 | 250 | 500 |  |
|  | Zinc | 100 | 700 | 1500 |  |
|  | Mangan | 900 | 2.000 | 4.000 |  |
|  | Cadmiu | 1 | 5 | 10 |  |
|  | Crom | 30 | 300 | 600 |  |
|  | Nichel | 20 | 200 | 500 |  |
|  | Plumb | 20 | 250 | 1000 |  |

Pe baza Planului de autocontrol intocmit conform Normelor sanitar veterinare, la nivelul societatii sunt efectuate saptamanal buletine de analiza fizico chimica prin laborator acreditat si microbiologic prin laboratorul uzinal pentru probe recoltate din cele 2 surse de apa subterana. Sunt urmariti indicatorii: miros, gust, culoare, amoniac, clor rezidual, conductivitate electrica, nitriti, nitrati, pH, temperatura, turbiditate si indicatorii microbiologici: numar de colonii la 37 grade, numar de colonii la 22 grade, bacterii coliforme, escherichia coli, enteroci, valorile determinate fiind comparate cu valorile limita admise conform Legii 458/2002 forma republicata si consolidata.

Societate are intocmit Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale potrivit Ordinului MAPPM nr. 278/1997  privind Metodologia cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare.

In acest plan sunt prevazute toate situatiile de poluari accidentale, modul de comunicare in cadrul societatii, personalul desemnat care trebuie sa ia deciziile si masurile ce se impun in diverse situatii.

Masuri de reducere si prevenire a impactului asupra solului si subsolului

      - desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

      - verificarea periodica a instalatiilor si constructiilor din incinta instalatiei;

      - incarcarile  și descarcarile de materiale trebuie să

      - utilizarea materialelor de absorbtie in cazul scaparilor accidentale  de produse petroliere sau substante chimice. Aceste materiale vor fi colectate in containere si ulterior ridicate de catre firme autorizate in vederea incinerarii;

      - toate tipurile de deseuri, sunt preluate periodic sau la cerere de firme specializate in vederea eliminarii sau valorificarii, pe baza de contract.

  - Zgomot

Sursele principale de zgomot sunt sursele interne si sursele externe pozitionate in aer liber :

      - sursele interne : spatiile de procesare carne

      - sursele externe: transportul auto

| Sursa de zgomot | Natura zgomotului sau vibratiei | Actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Functionarea compresoarelor din dotarea instalatiilor de racire si de aer comprimat, precum si a ventilatoarelor | Zgomot produs de functionarea compresoarelor | Reparatii,intretinere si oprire in cazul aparitiei zgomotului. | -mentenanta adecvata a echipamentelor, a caror deteriorare poate conduce la cresterea zgomotului; Operatorul trebuie sa foloseasca tehnici de control a zgomotului care sa asigure ca zgomotul produs de instalatie nu conduce la cauze rezonabile de sesizari ale populatiei din vecinatate |

Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului se vor încadra în prevederile  STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot, se vor respecta limitele admisibile ale nivelului de zgomot pentru zone industriale, astfel: 65 dB la limita amplasamentului(spatiului funcțional).

  - MIROS

Conform Standardului Național 12574/87-Condiții de calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră că emisiile de substanțe puternic mirositoare depășesc concentrațiile maxim admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil și persistent este sesizat olfactiv.

În cadrul unui abator de procesare a cărnii, trebuie luate ca puncte de reper sursele de emisie (sursa:Ghid pentru abatoare cu o capacitate de sacrificare mai mare de 50 t/zi- Proiect Twinning RO2006/IB/EN-08 „Implementarea si  Controlul Aquis-ului Comunitar de Mediu focusat pe Zgomotul Ambiental-Faza II), care pot proveni din următoarele zone tehnologice:

| Abatoare de procesare a cărnii de pasăre |
| --- |
| Preluarea animalelor | Medie |
| Secţia de deplumare fulgi | Medie |
| Cazanul de opărire | Mare |
| Maşina de deplumare | Mare |
| Secţia de sacrificare | Mică |
| Stocarea subproduselor animale | Medie |
| Îndepărtarea subproduselor animale | Medie |
| Depozitarea sângelui rezidual | Medie |
| Îndepărtarea sângelui rezidual | Medie |
| Curăţarea canalizării | Medie |
| Gurile de scurgere a canalizării | Medie |

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi stocate separat conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, și predate către operatori autorizați în vederea valorificării/eliminării. Pe amplasamenul analizat este organizata o platforma de pozitare selectiva a deseurilor rezultate din activitatea de productie a abatorului de pasari. Depozitul de are o suprafata totala de aprox. 240 mp, compartimentat in cinci boxe cu radier si pereti din beton armat cu o inaltime de aprox. 1.0 m construiti pe trei laturi, cea de a patra latura fiind libera pentru a permite accesul.

- Deseuri generate pe amplasament din activitatea de productie

| Denumire deseu | Cod deseu Conform Deciziei 2014/955/UE | Stare fizica | Sursa generatoare | Mod de eliminare/valorificare | Cantitati estimative (t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de tesuturi animaliere rezultate din procesul tehnologic de abatorizare (viscere) | 02 02 02 | solida | Abatorizare | 1. viscere -Stocare temporara in container metalic marcat pentru, de capacitate 15 tone, container furnizat si ridicat zilnic de firma CLEAN TECH, pe baza acordului incheiat intre parti, cu scopul valorificarii in cadrul fabricii de faina proteica –cod valorificare R-12 | 4500 |
| Materii care sunt improprii pentru consum ori procesare; Rezultate din procesul tehnologic de abatorizare (parti din pasari sacrificate la abator, improprii consumului uman, sau respinse la control dar care nu sunt afectate de nicio boala transmisibila la om sau animale; sange si pene) | 02 02 03 | solida | Transport pasari, abatorizare | 1.cadavre,confiscari, rezultate din procesul tehnologic de abatorizare; parti din pasari sacrificate la abator, improprii consumului uman, sau respinse la control dar care nu sunt afectate de nicio boala transmisibila la om sau animale- Stocare temporara in container metalic de capacitate 15 tone depozitat intr-un spatiu frigorific cu volumul de 72mc () in vederea eliminarii prin incinerare pe baza contractului incheiat cu SC CAZACIOC &CO SRL/D-aceasta este o solutie de back-up in cazul in care SC BIOCARNIC SRL nu functioneaza- cod de eliminare D-10 2. cadavre si confiscari rezultate din procesul tehnologic de abatorizare; parti din pasari sacrificate la abator, improprii consumului uman, sau respinse la control dar care nu sunt afectate de nicio boala transmisibila la om sau animale- Stocare temporara in cubitainer de 1 tona- cu scopul valorificarii in statie de biogaz, pe baza de contract cu SC BIOCARNIC SRL, nr 6/15.04.2020. –cod de valorificare R-12 3. sange- Stocare temporara in cubitainer de 1 tona- cu ridicare zilnica cu scopul valorificarii in statie de biogaz, pe baza de contract cu SC BIOCARNIC SRL. –cod de valorificare R12 Deseurile sunt transportate la firme in vederea valorificarii sau eliminarii de catre firme transportatoare autorizate: SC ALEX CONSULTING SRL cu autorizatia nr. RO-IL-004TRANS/2,3-30.12.2019 si SC VANT DIN PUPA SRL cu autorizatia nr. RO-TL-002TRANS/2,3/10.02.2020. 4. pene -Stocare temporara in container metalic marcat separat pentru , de capacitate 15 tone (container furnizat si ridicat zilnic de firma CLEAN TECH, pe baza acordului incheiat intre parti, cu scopul valorificarii in cadrul fabricii de faina proteica- cod de valorificare R12 | 900 1500 |
| Namol provenit de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale | 19 08 14 | semisolida | Statia de epurare | Namolul deshidratat provenit de la statia de epurare este stocat in cadrul depozitului de namol ce are o suprafata utila de 96 mp si o capacitate de depozitare de 106 mc namol deshidratat. Acesta este prevazut cu canal colector din beton pentru prelucrarea levigatului si a acumularea acestuia intr-un bazin din beton cu V util 4,5 mc, din care, prin pompare, levigatul este condus in bazinul aferent treptei mecanice din statia de epurare proprie. Namol de la epurarea efluentilor in incinta este preluat pe baza de contract de catre firma autorizata.(Societatea a avut contract incheiat cu SC GREEN ATLANTIC SRL, la aceasta data societatea a incheiat contract cu SC FORTIREKO SRL).-cod eliminare D9 | 700 |
| Deseuri de ambalaje de hartie carton rezultate din activitatea desfasurata pe amplasament | 15 01 01 | solida | Activitatea de abatorizare | Stocare temporara intr-o boxa din cadrul depozitului pentru colectarea separata a deseurilor rezultate din activitate; spatiul este betonat, acoperit, incuiat pana la livrarea deseurilor catre firma SC ECOGREEN METAL HOUSE SRL Contract nr. 180/18.10.2019-cod de valorificare R12 | 25 |
| Deseuri de ambalaje de material plastic rezultate din activitatea desfasurata pe amplasament(in principal navete plastic, folie, caserole neconforme) | 15 01 02 | solida | Activitatea de abatorizare | Stocare temporara in boxa destinata colectarii deseurilor de plastic pana la livrarea catre firma autorizata pentru preluarea deseurilor din plastic cu scopul valorificarii- cod valorificare R12-contract incheiat cu SC FABYOAN RECICLING SRL | 20 |
| Ambalaje de lemn-paleti | 15 01 03 | solida | Activitatea de abatorizare | Stocare temporara pe platforma betonata localizata in zona statiei de epurare pana la livrarea catre SC ECOGREEN METAL HOUSE SRL Contract nr. 180/18.10.2019 cod valorificare R-12 | 20 |
| Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02(echipamente de protectie ) | 15 02 03 | solida | Activitatea de abatorizare | Stocate in container urmand a fi preluate de catre firma autorizata SC PROTECT COLECTOR SRL- cod de eliminare D9 | 2 |
| absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase | 15 02 02* | solida | Activitatea de abatorizare | Stocate in container urmand a fi preluate de catre firma autorizata SC PROTECT COLECTOR SRL- cod de eliminare D9 | 2 |
| Ambalaje care contin reziduri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | solida | Activitate de intretinere | Stocare temporara in boxa destinata colectarii acestor tipuri de deseuri pana la preluarea acestora de catre firma furnizoare de substante chimice - cod de eliminare D9 | 0.80 |
| deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor | 18 02 03 | solida |  | Stocare temporara in pubela inchisa, securizata, etansata preluate in vederea eliminarii SC PROTECT COLECTOR SRL- cod de eliminare D9 | 0.8 |
| Deseuri metalice | 17 04 05 | solida |  | Stocare temporara in magazia de piese de schimb este prevazut un spatiu cu destinatia colectarii deseurilor metalice pana la livrare catre firma autorizata in vederea valorificarii SC ECOGREEN METAL HOUSE SRL Contract nr. 180/18.10.2019 cod valorificare R12 | 15 |
| Tuburi fluorescente | 20 01 21* | Solid |  | Stocare temporara in containere amplasate in zona administrativa in vederea predarii firmei autorizate SC RECOLAMP SRL –cod valorificare R12. | 0.060 |
| Anvelope scoase din uz, filtre de ulei,placute de frana, fluide antigel. | 16 01 03, 16 01 07, 16 01 12, | Solid | Activitati de transport | Toate aceste activitati au loc pe amplasamentul service-ului iar deseurile raman in custodia lor. Contract nr. 20/04.11.2019 SC AUTOCIVIC SRL | 0.005 |
| Deseuri menajere-municipale amestecate | 20 03 01 | solid | Activitati de intretinere | Stocare container amplasat in una din boxele din cadrul depozitului de deseuri pana la preluare de firma de salubritatecod eliminare D1 | 5 |

- Deseuri post consum

In vederea ambalarii produselor societatea introduce pe piata o cantitate de ambalaje care vor deveni deseuri post consum astfel

- ambalaj plastic - cca 240 t/an

- ambalaj de hartie carton – cca. 855 t/an,

-paleti lemn –cca.30 t/an,

-ambalaje metalice –cca.1 t/an,

Navetele folosite la transportul produsului finit, dupa golire, se intorc din piata si ajung din nou in circuitul de productie prin zona de spalare, unde sunt igienizate spre  a fi refolosite. Cele cu neconformitati (rupte) sunt separate, transportate  si depozitate pe platforma de depozitare a deseurilor, de unde vor fi preluate periodic de catre firme autorizate pentru colectarea si valorificarea acestor tipuri de deseuri.

Ambalajele contaminate cu substante chimice sunt dirijate catre platforma de depozitare a deseurilor, etichetate corespunzator, urmand a fi  preluate de catre firma furnizoare de substante chimice. Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje se va face, cu respectarea următoarelor :

  - Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

  - Conform Legii 249/2015, titularul în calitate de operator economic care introduce pe piaţa naţională produse ambalate

  - este responsabil pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor proprii care sunt puse pe piață;

  - trebuie să fie înregistrat la Administraţia Fondului pentru Mediu

  - este obligat să țină o evidenţă cantitativă pentru ambalajele introduse pe piaţa naţională, pe tip de material şi pe tip de ambalaj, primar, secundar şi pentru transport

  - trebuie să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru ambalajele introduse pe piaţa naţională, individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piaţă naţională sau prin intermediul unei organizaţii autorizate care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului astfel încât să asigure recuperarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje postconsum rezultate

  - raportatea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje către autorităţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu Ord.MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

  - se vor colecta separat ambalajele provenite de la substanțe periculoase

  - este interzisă amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat cu alte deșeuri și încredinţarea acestora în vederea eliminării prin depozitare finală;

Pentru respectarea cerintelor privind gestionarea deseurilor de ambalaje corespunzatoare cantitatii de produse introduse pe piata romaneasca, s-a incheiat un contract pentru preluarea responsabilitatii cu un operator economic autorizat, care valorifica in numele SC BONA AVIS  SRL intreaga cantitate de  ambalaje introduse pe piata respectiv cu SC FEPRA INTERNATIONAL SA (contract nr. EPR10320/10.10.2016 cu acte aditionale aferente). Astfel, obiectivul global de valorificare prin reciclare, cat si obiectivele minime de valorificare prin reciclare, pe tipuri de materiale, sunt  realizate prin transferarea responsabilitatii. Obligatia raportarii ambalajelor conform Legii nr 249/2015  cu modificarile ulterioare, pe tip de material revine operatorului economic autorizat  careia i s-a predat responsabilitatea .

Cantitatea de ambalaje (primar si secundar) utilizate este de 0.0116 kg/kg produs.

# PREVENIREA  ŞI  MANAGEMENTUL  SITUAŢIILOR  DE  URGENŢĂ

-Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legea  nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

-Operatorul detine un Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor negative asupra mediului, care se revizuieste şi actualizeaza în funcţie de condiţiile nou apărute si disponibil în orice moment pentru inspecţia autorităţilor de specialitate .

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale au fost stabilite:

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale;

- Fișa poluanților potențiali din cadrul unității

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Modul de acțiune în cazul unor poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluare.

- Procedurile privind înregistararea informațiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală

- Personalul este instruit in permanenta pentru gestionarea corecta a unor situatii de risc ;

- Societatea este dotata cu materiale necesare conform prevederilor legislatiei specifice ISU ;

- Reteaua de hidranti se mentine in stare de functionare ;

- Accesul pe amplasament se efectueaza doar pe portile de acces in conditii stabilite prin proceduri interne ;

- Sunt asigurate mijloace de comunicare cu institutiile abilitate.

Prin natura activității, în cadrul societății pot apare situații de urgență generate de incendii, pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei lor, in cadrul societatii s-au prevăzut instalații de stingerea incendiilor, astfel:

      - Apa pentru stingerea incendiilor se asigura din rezervorul de inmagazinare cu V= 250 mc.Volumul intangibil este de 250 mc. Pentru apa de incendiu exista o electropompa tip Lotru 125, amplasata in statia de pompare. Apa de incendiu se distribuie prin pompare, catre 2 hidranti interiori si 3 hidranti exteriori, printr-o retea de conducte de incendiu din OL cu Dn=80 mm, cu ajutorul unei pompe de incendiu;

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Se impune o monitorizare a parametrilor tehnologici, a surselor de emisii asociate activitatilor si a calitatii componentelor de mediu potential receptori in scopul evaluarii conformarii cu cerintele legale specifice de mediu.Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acțiuni

- Supraveghere din partea organelor abilitate și cu atribuții de control

- Automonitorizare

- Automonitorizarea este obligația societății și are următoarele componente

- Monitorizarea emisiilor și calității factorilor de mediu

- Monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces

- Monitorizarea post-închidere

- Toate analizele din cadrul activității de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare și analiză specifice/menționate în autorizație

- Echipamentele de monitorizare și analiză trebuie exploatate și întreținute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie

- Frecvența , metodele și scopul monitorizării, prelevării probelor și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Brăila după evaluarea rezultatelor testărilor

- Monitorizarea factorilor de mediu se va realiza doar în laboratoare specializate

Puncte de monitorizare

Titularul autorizației trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur și permanent la următoarele puncte de prelevare și monitorizare

Puncte monitorizare a emisiilor în aer-cele 2 coșuri de evacuare a gazelor arse de la centrala termică

Puncte monitorizare a nivelului zgomotului-monitorizarea zgomotului nu este impusă datorită distanței mari de zona locuită a orașului Ianca.Monitorizarea zgomotului se va realiza numai în cazul unor sesizări și reclamații sau la solicitarea APM Brăila și GNMCJ Brăila, la limita incintei față de stația de epurare

Puncte monitorizare a emisiilor în apă uzată- evacuare apă uzată epurată dinstația de epurare

Puncte monitorizare a emisiilor în sol

- zona statiei de epurare( adâncime de 5cm și 30cm),

- Zona stație rezervorului de combustibil

Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare și monitorizare cerute de reprezentanții APM Brăila, GNMCJ Brăila.Un raport al unor astfel de rezultate trebuie depus anual, la termenele solicitate , ca parte a R.A.M. .

## Monitorizarea factorului de mediu aer,

Instalația de ardere deținută, cu capacitatea de 1074kW intră sub incidența Legii nr.188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere.

Monitorizarea emisiilor se va face la fiecare 3 ani, conform Tabelului 1 din Partea 1 a Anexei nr.2 a legii menționate, pentru următorii poluanți

      - Dioxid de azot          - 250 mg/m3

      - Monoxid de carbon  - 100 mg/m3

Primele măsurători se vor face în termen de patru luni de la autorizare.

## Monitorizarea factorului de mediu apă – Indicii de calitate și frecvența de monitorizare, respectiv , numărul minim de probe de prelevat la intervale regulate de timp se va efectua în conformitate cu prevederile Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 8/12.03.2019.

## Analizele se vor efectua în laboratoare specializate, cu frecvență trimstrială(conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 8/12.03.2019) iar buletinele de analiză obținute în urma automonitorizării se vor depune la APM Brăila.

Indicatorii de calitate a apelor uzate menajere și tehnologice epurate, evacuate din stația proprie de epurare în sistemul de canalizare al orașului Ianca, de unde vor fi epurate în stația de epurare Făurei, se vor încadra în valorile limită admisibile prevăzute în HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare

| Tipul apei | Indicator | Valori impuse prin Aut.gospod. ape 8/12.03.2019 (mg/l) | frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice,pluviale și menajere epurate | pH | 6,5 – 8,5 | Trimestrial, conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 8/12.03.2019 |
|  | Suspensii | 350 |  |
|  | CBO5 | 300 |  |
|  | CCOCr | 500 |  |
|  | Azot amoniacal | 30 |  |
|  | Fosfor total | 5 |  |
|  | detergenti | 25 |  |
|  | Subst. extractibile | 30 |  |

## Monitorizarea calităţii solului

## Se vor efectua determinari anuale in punctele si la indicatorii determinati prin rapoartele de incercare realizate un laborator specializat, respectiv:

| Indicator analizat | Valori de referință (mg/kg s.u.) | Frecventa de prelevare și analiză |
| --- | --- | --- |
|  | Punct de monitorizare S1 (amonte statia epurare) | Punct de monitorizare S2 (aval statia epurare) | Punct de monitorizare S3 (amonte rezervor combustibil) | Punct de monitorizare S4 (aval rezervor combustibil) |  |
|  | Adâncime 5 cm | Adâncime 30 cm | Adâncime 5 cm | Adâncime 30 cm |  |  | anuală |
| ph | 8,5 | 8,51 | 8,01 | 8,49 | - | - |  |
| Cupru | 10,9 | 11,6 | 12,9 | 11,5 | - | - |  |
| Cadmiu | 0,0818 | 0,0802 | 0,14 | 0,101 | - | - |  |
| Crom | 5,82 | 5,72 | 8,81 | 6,78 | - | - |  |
| Mangan | 282 | 307 | 305 | 297 | - | - |  |
| Nichel | 11,2 | 11,9 | 11,9 | 11,6 | - | - |  |
| Plumb | 6,57 | 6,99 | 9,37 | 8,78 | - | - |  |
| Zinc | 24,6 | 26,3 | 56,1 | 26,7 | - | - |  |
| TPH | - | - | - | - | 60,2 mg/kgSU | 60,3 mg/kgSU |  |

Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate și menționate în tabel trebuie să se conformeze  prevederilor Ord. M.A.P.A.M. 756/1997, valorile acestora trebuie să se încadreze în valorile admise de prezentul ordin, astfel :

| Nr. crt. | Indicatori | Valori admise (mg/kg) conform prevederilor Ord. M.A.P.A.M. 756/1997 | Frecventa de prelevare și analiză |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valori normale | Pragul de alerta | Pragul de intervenție | anuală |
|  | Cupru | 20 | 250 | 500 |  |
|  | Zinc | 100 | 700 | 1500 |  |
|  | Mangan | 900 | 2.000 | 4.000 |  |
|  | Cadmiu | 1 | 5 | 10 |  |
|  | Crom | 30 | 300 | 600 |  |
|  | Nichel | 20 | 200 | 500 |  |
|  | Plumb | 20 | 250 | 1000 |  |

## Se vor preleva probe din fiecare punct la adâncimile de 5 cm și 30 cm și se vor analiza următorii indicatori: Cu, Zn, Mn, Cd,  Cr, Ni, Pb, TPH

  - Monitorizarea  zgomotului

Nu se impune monitorizarea pentru factorul de mediu zgomot, valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului se vor încadra în prevederile  STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot, se vor respecta limitele admisibile ale nivelului de zgomot pentru zone industriale, astfel:65 dB  la limita amplasamentului(spațiului funțional). In situația în care se vor inregistra reclamatii cu privire la depăsirea nivelului de zgomot peste limitele admise, nivelul zgomotului va fi analizat pe baza unui buletin de analiză realizat de către titularul activității prin intermediul unui laborator specializat, iar rezultatele măsurătorii vor fi incluse în RAM.

  - Monitorizarea mirosului

Se consideră că depășesc CMA-urile acele substanțe al căror miros persistent și supărător este sensibil olfactiv. Titularul este obligat să efectueze vericări periodice și să întrețină preventiv instalațiile tehnologice și echipamentele de depoluare(sistemele de ventilație și climatizare), conform celor mai bune tehnici disponibile în domeniu.

## Monitorizarea Deşeurilor

Deseuri tehnologice- operatorul este obligat să-și desfășoare activitate cu respectarea următoarelor:

## Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările ulterioare, se va asigura evidenţa lunara a deşeurilor produse conform prevederilor H.G. 856/2002, cu modificările ulterioare, evidenţă ce va cuprinde următoarele informaţii: tip, cod, instalaţia producătoare, cantitatea,  modul de stocare, data predării, cantitatea predată către transportator, date privind expediţiile respinse. Se va întocmi un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru verficare şi control. Acest registru trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

-cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de coduri, în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

-numele transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

-confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase/nepericuloase şi locul de depozitare/eliminare.

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

      - Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase.

      - Produsele devenite improprii consumului uman, devenite deșeuri alimentare biodegradabile (biodeșeuri) se colectează separat și se tratează corespunzător prin compostare, transformare în biogaz sau  incinerare în instalații autorizate, pentru a evita eliminarea prin depozitare.

Ambalaje și deșeuri de ambalaje

  - Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

  - Raportatea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje către autorităţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu Ord.MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

  - Este interzisă amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat cu alte deșeuri și încredinţarea acestora în vederea eliminării prin depozitare finală;

## Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere existent la documentatie.

  - Monitorizare tehnologică

Operatorul  este obligat să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic și să mențină înregistrări corespunzătoare, pentru verificarea încadrării consumurilor tehnologice cu cerințele BAT, prin evidenta periodica a:

## consumurilor de apă potabilă si tehnologică, consumul anual se va raporta in RAM;

## consumului de energie electrică pentru intregul amplasamentul ;

## consumului de gaze naturale pentru intregul amplasamentul;

13.9.Monitorizarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substanțelor periculoase, pe cantități și tipuri de substanțe folosite.

  - Se vor utiliza numai substanțe și amestecuri periculoase achiziționate de la furnizori autorizați

  - titularul are obligatia de a deține fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.830/2015 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), pentru toate substanțele și preparatele chimice utilizate;

  - Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate, dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

  - se vor respecta prevederile din fişele cu date de securitate privind depozitarea, manipularea utilizarea substanțelor chimice;

  - se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor de substanţe şi preparate periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare.

  - Titularul este obligat să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de transport şi stocare substanțe periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006".

  - Depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din material adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv; în spaţii adecvate, special destinate acestui scop ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

  - Transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare; – desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

  - Să se asigure prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare pentru recipientele care conţin preparate chimice periculoase;

  - Să se asigure eliminarea în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu a substanţelor periculoase devenite deşeuri;

# RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI

Raportările, frecvența și data depunerii acestora la APM Braila sunt prezentate in tabelul următor:

| Raport | Frecvenţa | Data de depunere a raportărilor |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform anexei II | Anual | Până la data de 31.03 a fiecărui an, pentru anul precedent. |
| Raportare pentru evidenţa gestiunii deşeurilor generate, conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările ulterioare, art. 49 și cap. Note, pct. 1-Art. II, alin. (2), conform anexei nr. 1 la HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, până la aprobarea unui nou format de raportare. | Anual | Până la 31 martie a anului următor celui de raportare |
| Raportare conform anexei 1 a Ord. MMP 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, în cazul în care implementarea obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului pentru ambalajele introduse pe piaţa naţională se realizează individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piaţă naţională | Anual | Până cel tarziu la data de 25 februarie a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportarea |
| Raportare statistica la solicitarea APM Brăila, privind deşeurile generate conform metodologiei și sistemului de raportare actualizate anual de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului (Sistemul integrat de mediu-chestionar ” PROD DES ”) | Anual | Până la data de 31.03 a fiecărui An, pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) | Anual | Până la data de 30.04 a fiecărui An, pentru anul precedent |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | In maxim 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Anual | Până la data de 01.02 al fiecărui an, pentru anul precedent |
| Plan de închidere a amplasamentului | - | La data producerii |
| Sesizari (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii în care s-a facut sesizarea. |
| Notificare in caz de opriri ale instalatiilor (pentru reparatii capitale), conform anexei III | Ori de câte ori apar | Cu 48 de ore înaintea opririi |

Conform art. 5 alin. (1)-(4) şi art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului nr. 91/689/CEE şi nr. 96/61/CE și a H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, operatorul va raporta la A.P.M. Brăila, până la data de 30.04 a fiecărui an, pentru anul precedent, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, ale următoarelor:

- emisiile în aer, apă, sol,  pentru fiecare poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

-Registrelele cerute de prezenta Autorizaţie trebuie sa fie păstrate în siguranță pe amplasament şi vor fi puse la dispozitia persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

-Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor trebuie depuse la sediul A.P.M. Brăila, în conformitate cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

-Operatorul trebuie să deţină un dosar la sediul unităţii, pentru informarea publicului care trebuie să conţină minimum: copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Brăila şi acesta, autorizaţia integrată de mediu (A.I.M.), formularul de solicitare, deciziile referitoare la vizarile anuale ale prezentei autorizatii, raportările către A.P.M. Brăila, alte aspecte pe care operatorul le consideră relevante.

# OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ACTIVITĂŢII

În conformitate cu prevederile Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.M.A.P. nr. 1150/2020:

- titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu, la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei de mediu, (art.5);

- solicitarea aplicării vizei anuale a autorizaţiei de mediu se va face cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna emiterii autorizației;

- decizia privind viza anuală devine anexă la autorizația de mediu și face parte integrantă din aceasta.

  - Activitatea se va desfășura cu respectarea urmatoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.M.A.P. nr. 1150/2020;

-Ord. M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

-STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii  deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;

-OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

-Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;

-Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;

-Regulamentul nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

-H.G. nr. 188/2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificările ulterioare;

-HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul M.S. nr. 119/2014, actualizat;

-O.U.G. nr. 68/2007  privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ord. MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

-HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

-Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare republicată

-HG nr.1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului;

-HG nr.1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- Procedura de realizare a bilanţurilor de mediu aprobată prin Ord. M.A.P.P.M nr. 184/1997;

- Reglementarea privind evaluarea poluării mediului aprobată prin Ord. M.A.P.M. nr. 756/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea  nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

  - Obligaţiile privind exploatarea instalaţiei

- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecţie a mediului, obligaţiilor şi responsabilitaţilor ce-i revin, precum şi asupra condiţiilor din autorizația integrată de mediu, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare.

# La solicitarea autorității competente pentru protecția mediului se vor prezenta toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

# Se vor lua toate măsurile necesare

# de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

# care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

# pentru evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru eliminarea acestora, în scopul evitării sau reducerii impactului asupra mediului;

# pentru utilizarea eficientă a energiei;

# pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

# pentru evitarea oricărui risc de poluare în cazul încetării definitive a activităţii şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

# Se vor lua următoarele măsuri pentru utilizarea eficientă a energiei:

# contorizarea cantităţii de energie consumată şi urmărirea periodică a consumului;

# asigurarea funcţionării corespunzătoare a sistemului încălzire;

# asigurarea iluminării spațiilor cu sisteme ce asigură consum mic de energie;

# întocmirea unui raport anual privind consumul de energie;

# identificarea şi aplicarea măsurilor de utilizare eficientă a energiei.

- Utilajele şi echipamentele din dotare se vor întreţine corespunzător astfel încât funcţionarea acestora să nu permită evacuarea de poluanţi în mediu; orice disfuncţionalitate va conduce la adoptarea de măsuri în vederea eliminării cauzelor şi minimizării efectului negativ asupra factorilor de mediu.

- Se vor asigura lucrările şi dotările ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului.

- Reţelele de alimentare cu apă și sistemul interior de canalizare se vor exploata în condiții tehnice corespunzătoare, cu respectarea tuturor normativelor și regulamentului de exploatare, se vor verifica periodic și întreține în scopul prevenirii pierderilor de apă și deversării de apă uzată.

- Pentru protecția solului și subsolului se vor adopta următoarele măsuri

  - manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale; se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

  - structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

  - Se va asigura pe amplasamentul, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

  - Se va planifica şi se va realiza periodic activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc.; rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie

  - Se va asigura luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate productiv sau funcţional ;

  - Operatorul trebuie să asigure în permanenţă gestionarea corespunzătoare a nămolului rezultat din staţia de epurare fără a produce poluarea solului, a apelor subterane sau de suprafaţă.

  - Se va asigura monitorizarea anuală a parametrilor pentru calitatea solului din punctele de monitorizare din perimetrul instalației și se vor analiza în raport cu valorile de referință.

  - Să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la documentele care se referă la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor.

- Se va realiza monitorizarea periodică a activității conform capitolului 13.

- Operatorul se va asigura că toate emisiile în mediu se vor încadra în limitele prevăzute de prezenta autorizație.

- Operatiunile de instalare si/sau intretinere si service a echipamentelor de refrigerare/climatizare se va face numai cu operatori autorizaţi conform Regulamentului nr. 303/2008 al Comisiei, de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

- se vor  implementa acţiuni de prevenire a risipei alimentare, după caz, prevăzute prin Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare,  înainte de a dispune neutralizarea deşeurilor generate, pentru prevenirea generării deșeurilor alimentare biodegradabile (biodeșeuri).

- Se vor actualiza registrele scrise referitoare la politici, responsabilități, ținte, proceduri, evidențele privind sesizările si incidentele, evidentele privind instruirile.

- Modul de desfășurare a activității se va raporta Agenției pentru Protecția Mediului Brăila conform capitolului 14.

- Se vor înregistra toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi detalii privind natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii.

- Se vor reînnoi actele de reglementare, contractele de prestări servicii şi alte documente ce au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, la expirarea acestora, și se vor depune la Agenția pentru Protecția Mediului Braila.

- În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, se vor respecta prevederile actelor intrate în vigoare care modifică, completează sau le abrogă pe cele vechi.

- La solicitarea autorității competente de protecția mediului, se vor prezenta toate informațiile necesare în scopul reexaminării conditiilor de autorizare, rezultatele monitorizarii emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

- Se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Brăila în următoarele situații:

- apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației, precum şi a oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în orice situaţii care implică schimbarea titularului activităţii (dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii etc).

- În cazul apariției unor neconformități față de prevederile autorizației, operatorul are următoarele obligaţii:

- informarea imediată a autorității competente pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea prezentei  autorizaţii;

- luarea imediată a măsurilor necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu.

- respectarea întocmai a măsurilor suplimentare impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformității.

- întreruperea operării instalaţiei sau a unor părţi relevante ale acestora, până la restabilirea conformării, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţie reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformarii.

  - Obligațiile privind gestiunea deșeurilor:

# Operatorul are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

# Se va încadra fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană prin Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

# Se vor actualiza fișele de caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate, conform prevederilor Legii nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Anexei 1 la Ord. nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista naționala de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri și se vor transmite la Agenția pentru Protecția Mediului Brăila;

  - să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor;

  - Să asigure raportarea datelor privind gestionarea deșeurilor la solicitarea autorității teritoriale pentru protecția mediului conform metodologiei și sistemului de raportare actualizate anual de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

  - colectarea separată cel puţin a următoarelor categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă provenite din deşeurile menajere şi asimilabile acestora şi valorificarea prin operatori autorizaţi;

  - deșeurile trebuie colectate, stocate şi transportate separat, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, fără să se amestece cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

  - să asigure colectarea separată a uleiurilor uzate și a filtrelor de ulei, precum şi stocarea în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi protecţia mediului;

  - pentru uleiul uzat (inclusiv filtrele de ulei) conform HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate:

  - colectarea se face în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, iar stocarea, în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate,

  - sunt interzise: deversarea în apele de suprafaţă, evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare, amestecarea cu alte substanțe, cu carburanți, colectarea, stocarea şi transportul în comun cu alte tipuri de deşeuri și gestionarea acestuia de către persoane neautorizate,

  - se va păstra evidenţa uleiului proaspăt consumat și a uleiului uzat predat spre valorificare și modul cum s-a valorificat,

  - se interzice valorificarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limita admise de legislaţia în vigoare;

  - pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, stocare și transport a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările ulterioare;

  - deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase.

  - Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

  - Conform Legii 249/2015, titularul în calitate de operator economic care introduce pe piaţa naţională produse ambalate

  - este responsabil pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor proprii care sunt puse pe piață;

  - trebuie să fie înregistrat la Administraţia Fondului pentru Mediu

  - este obligat să țină o evidenţă cantitativă pentru ambalajele introduse pe piaţa naţională, pe tip de material şi pe tip de ambalaj, primar, secundar şi pentru transport

  - trebuie să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru ambalajele introduse pe piaţa naţională, individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piaţă naţională sau prin intermediul unei organizaţii autorizate care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului astfel încât să asigure recuperarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje postconsum rezultate

  - raportatea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje către autorităţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu Ord.MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

  - se vor colecta separat ambalajele provenite de la substanțe periculoase

  - este interzisă amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat cu alte deșeuri și încredinţarea acestora în vederea eliminării prin depozitare finală;

  - echipamentele electrice și electronice din dotare, devenite deșeuri (DEEE) se predau spre valorificare unui operator de salubritate sau unui centru specializat și autorizat pentru colectare DEEE.

  - Să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legea 211/2011 privind regimul deşeurilor prin desemnarea unei persoane din rândul angajaţilor proprii sau să delege aceste obligaţii unei terţe persoane;

- Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

- Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

  - Deșeurile se transportă numai cu respectarea prevederilor  HG 1061/2008.

  - Titularul este obligat să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006".

  - Pentru prevenirea generării deșeurilor alimentare biodegradabile (biodeșeuri) se recomandă implementarea unor acţiuni de prevenire a risipei alimentare, după caz, prevăzute prin Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare,  înainte de a dispune neutralizarea deşeurilor generate.

  - Produsele devenite improprii consumului uman, devenite deșeuri alimentare biodegradabile (biodeșeuri) se colectează separat și se tratează corespunzător prin compostare, transformare în biogaz sau  incinerare în instalații autorizate, pentru a evita eliminarea prin depozitare.

# Obligațiile privind gestionarea substanţelor toxice şi periculoase:

  - Se vor utiliza numai substanțe și amestecuri periculoase achiziționate de la furnizori autorizați

  - titularul are obligatia de a deține fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.830/2015 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), pentru toate substanțele și preparatele chimice utilizate;

  - Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate, dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

  - Se vor respecta prevederile din fişele cu date de securitate privind depozitarea, manipularea utilizarea substanțelor chimice;

  - Se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor de substanţe şi preparate periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare.

  - Titularul este obligat să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de transport şi stocare substanțe periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006".

  - Depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din material adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv; în spaţii adecvate, special destinate acestui scop ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

  - Transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

  - Desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

  - Să se asigure prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare pentru recipientele care conţin preparate chimice periculoase;

  - Să se asigure eliminarea în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu a substanţelor periculoase devenite deşeuri;

  - efectuarea de operatiuni de instalare si/sau intretinere si service a echipamentelor de refrigerare/climatizare se va face numai cu operatori autorizaţi conform Regulamentului nr. 303/2008 al Comisiei, de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

# Obligațiile privind managementul mirosurilor:

- Se va elabora un plan de management al mirosurilor, in cazul aparitiei unor sesizari privind disconfortul la nivelul receptorilor sensibili, care se va revizui periodic, se va actualiza in conformitate cu legislatia in vigoare și se va prezenta autorității competente pentru protecţia mediului și care va include următoarele elemente:

- un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare;

- un protocol pentru monitorizarea mirosurilor;

- un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri;

- un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere;

- o analiză a incidentelor referitoare la mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele legate de mirosuri.

- Se vor aplica prevederile BREF pentru reducerea emisiilor de mirosuri, prin întreținerea corespunzătoare a instalației de ventilație și climatizare din incinta abatorului, mentinerea igienei in abator, optimizarea traseelor produselor generatoare de miros, s-au prevăzut containere pentru stocare produselor genaratoare de miros cu eliminarea zilnică a acestora, au fost prevăzute grătare, site pe canalele din spațiile de lucru pentru a evita înfundarea căminelor/canalizării spre stația de epurare, se urmărește prevenirea stagnării apelor uzate prin curățarea frecventă a sifoanelor de pardoseală, site grătare și funcționarea corectă a stației de epurare, măsuri care conduc la diminuarea nivelului mirosurilor din abator şi din exteriorul acestuia.

- Incinta spațiilor de lucru din abator și căile de acces de pe amplasament se vor curăţa zilnic și se vor menţine în stare bună de funcționare.

  - Obligațiile operatorului privind monitorizarea activității

- Monitorizarea activității se va realiza conform prezentei autorizații, iar rezultatele se vor raporta către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

- Rezultatele monitorizării se vor prezenta într-o formă adecvată și prelucrate grafic, pentru a permite autorității competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

- Frecvenţa monitorizării, aşa cum este prevăzută în prezenta autorizaţie, poate fi modificată doar cu acordul scris al Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, după evaluarea monitorizării anterioare.

- Analizele probelor prelevate se vor efectua de către laboratoare acreditate, pentru toţi factorii de mediu, care utilizează metodologii în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare.

- Într-un registru special se vor înregistra metodele de determinare, condiţiile de prelevare, rezultatele măsurătorilor, datele privind eroarea de măsurare/incertitudinea măsurătorilor, etc.

- Buletinele de analizǎ emise de terţi se vor înregistra şi arhiva.

- Se va asigura accesului reprezentanţilor organelor de control abilitate la punctele de prelevare şi monitorizare a emisiilor în mediu.

  - Obligațiile privind prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale se va actualiza după caz, se va respecta și va fi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către persoanele autorizate pentru verificare şi control.

- Se vor actualiza registrele scrise referitoare la evidențele de întreținere, precum și cele privind sesizarile si incidentele.

- Se vor înregistra toate defecţiunile în funcţionare și incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu și se vor lua măsuri pentru remedierea efectelor acestora.

- Înregistrările vor fi puse la dispoziţia autorităţilor responsabile și vor face referire la: tipul, momentul şi durata defecţiunii; cantitatea de substanţe nocive eliberate; urmările defecţiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului, precum și toate măsurile iniţiate.

- Titularul activităţii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanţă ai instalaţiei, incluzând alarmarea rapidă şi eficientă a operatorilor instalaţiei privind abaterile de la funcţionarea normală a instalaţiei.

- Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului de combatere a acestora.

- Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un program anual de întreținere, revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea obiectivului, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător. Planul trebuie să cuprindă pentru toate utilităţile de care dispune amplasamentul periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii, care trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

- Acțiunile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru, care va cuprinde minim următoarele date: obiectivul supus reparaţiei sau verificării; data efectuării intervenţiei; felul intervenţiei (planificată sau neplanificată); tipul operaţiei executate; responsabilul execuţiei lucrării și fondurile repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

- Toate activităţile de administrare se vor executa în baza prevederilor legale referitoare la protecţia muncii şi prevenirea incendiilor. Toate persoanele care desfăşoară o activitate pe depozit trebuie să fie instruite corespunzător în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protecţia muncii.

- Personalul angajat trebuie să fie instruit anual şi să fie informat imediat la apariţia de noi reglementări legate de funcţionarea instalației, cu privire la:

# organizarea activităţilor (planul de funcţionare, instrucţiuni de funcţionare, planul de alarmă etc.);

# modificarea obligaţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a mediului;

# modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în cazuri de urgenţă.

# Se vor lua toate măsurile necesare în vederea asigurării dotării tehnice pentru intervenţie în cazul unor accidente, precum și pentru intervenție în cazul unei poluări accidentale.

# În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului

# se vor lua imediat măsurile preventive necesare, care trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor;

# în termen de doua ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării se vor  informa Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila, cu privire la momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

- în termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive se vor  informa Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila, cu privire la măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

# în cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, se vor  informa Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila în termen de 6 ore de la momentul la care s-a constatat ineficienţa măsurilor luate, cu privire la: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

# În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului

# se vor lua măsuri imediate de eliminare a cauzelor care au produs poluarea, de îndepărtare a poluanților (inclusiv prin folosirea unor materiale absorbante) şi de remediere a efectelor produse, proporţional cu prejudiciul cauzat, în scopul controlării, izolării, eliminării sau, în caz contrar, gestionării factorilor contaminanţi;

# se vor înştiinţa în maxim două ore Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Brăila, cu privire la: momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de  operator.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII  INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului

La încetarea activităţii, la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

După oprirea activităţii, se impun luarea următoarelor măsuri:

-punerea în siguranţă a instalaţiei;

-oprirea alimentării cu energie electrică, combustibili şi apă;

-golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

-curăţarea circuitelor de ape uzate menajere şi tehnologice şi a rigolele de colectare a apelor pluviale;

-curăţarea/sau spălarea tuturor instalaţiilor și rezervoarelor;

-colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor prin firme autorizate;

-investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate înainte de începerea activităţii;

-asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

-anunţarea oricărui eveniment la A.P.M Brăila.

# Planul de închidere definitivă a instalaţiei

## -În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi ale acesteia, operatorul evalueaza starea de contaminare a solului si a apelor subterane cu substante periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalatie. In cazul in care instalatia a determinat o poluare semnificativa a solului sau a apelor subterane cu substante periculoase relevante, comparativ cu starea prezentata in raportul privind situatia de referinta  și ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incât sa readuca amplasamentul la starea descrisa in raportul privind situatia de referinta. In acest scop se ia in considerare si fezabilitatea tehnica a unor astfel de masuri. In cazul incetarii activitatii respectiv dezafectarii instalatiilor se va acorda o atentie deosebita eliberarii complete de continut a rezervoarelor si a celorlalte fluide, etc.

La incetarea activitatii urmeaza a se parcurge masurile prevazute in Planul de inchidere a instalatiei si de dezafectare a amplasamentului :

- curatarea mecanica a spatiilor tehnologice pentru depozitarea temporara a deseurilor

- igienizarea spatiilor si a conductelor ce urmeaza a fi dezafectate ;

- obtinerea avizelor pentru desfiintarea obiectivului, stabilirea si amenajarea spatiilor pentru depozitare temporara, selectiva a materialelor rezultate de la dezafectarea instalatiilor ;

- golirea rezervoarelor existente pe amplasament ;

- deconectarea echipamentelor, verificarea si avizarea desfacerii legaturilor conductelor;

- oprirea alimentarii cu energie electrica respectiv gaz metan ;

- demontarea circuitelor electrice, desfiintarea circuitelor electrice si celorlalte utilitati ;

- eliminarea completa a fluidelor tehnologice din instalatii si tratarea lor inainte de evacuare ;

- demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate spre destinatii bine stabilite ;

- dezafectarea depozitelor de materii prime ;

- teste de validare a calităţii solului şi apei subterane;

- ecologizarea platformei ;

- îndepărtarea de pe amplasament a tuturor materialelor potenţial poluante;

- in cazul incetarii activitatii respectiv dezafectarii instalatiei se va acorda o atentie deosebita a partilor din instalatie ;

- in functie de destinatia ulterioara a terenului se va reabilita suprafata ocupata in prezent de instalatia autorizata.

Prin dezafectarea totala a obiectivului vor rezulta o serie de materiale care urmeaza a se colecta pe categorii, gestionându-se ca atare:

- Ulei (hidraulic)– se va transporta la unitati specializate in vederea neutralizarea acestora

- Deseuri metalice sau echipamente casate – se vor preda la unitati specializate

- Moloz din constructii (cladiri respectiv platforme) – urmeaza a se utiliza ca materiale de umplutura, cu respectarea prevederilor legale la data respectiva

# -Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului,

## golirea completă de conţinut potenţial periculos şi curățarea conductelor şi a rezervoarelor, după caz,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## -Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a operatorului.

## -La dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor este obligatorie solicitarea şi  obţinerea acordului de mediu conform prevederilor legale în vigoare.

## -Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

## -La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului şi apelor subterane pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către reprezentanţii Comisariatului Judetean Brăila al Garzii Nationale de Mediu si Agentia pentru Protectia Mediului Braila.

# GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| A.P.M. Brăila | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila |
| Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| IED | Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCOCr | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord M.M.G.A. 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat și Prevenirea Poluării |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 şi 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 şi 22.00 |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

# ANEXE

# ANEXA  I - Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica și combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr.crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa (5cm) în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita normale (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Den. deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat, (t) | Valorificare, (t) | Eliminare, (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator | luna | cumulat | Agent economic eeliminator | Stoc luna |

ANEXA II -Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA III -RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ............................................. | Autorizaţie integrata de mediu nr. ...................... |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluării |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa în mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi factori |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |

# Text boxes

Receptie cantitativa si calitativa

Stationare odihna

Descarcare,agatare conveier

Statie de epurare

Spalare masini

Asomare

Statie de epurare

Sacrificare-sangerare

Statie de biogaz BIOCARNIC ESCO SRL

Oparire

Statie de epurare

Deplumare

Statie de epurare

CLEAN TECH INTERNATIONAL SRL

Carcase pt eviscerare

Separare cap si picioare de carcasa

Stocare spatiu frigorific urmand comercializarea

Deschidere cavitate abdominala

Statie de  epurare

Eviscerare propriu zisa

Societate autorizata in vederea valorificarii

agere gusa si trahee

Spalare

Statie epurare

Societate autorizata in vederea valorificarii

Extragere pachet intestinal si fiere

Statie de epurare

Taiere gat

Separare:ficat, inimi,pipota

Statie de epurare

Curatare pipote

Societate autorizata in vederea valorificarii

Spalare organe

Statie epurare

Racire organe

Racire carcasa

Statie de epurare

D

E

Z

O

S

A

R

E

T

R

A

N

S

A

R

E

Preambalare carcase si produse transate

congelare

Refrigerare-mentinere; ambalare finala

Spalare navete

igienizare