Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRĂILA

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

NR. 11/29.11.2011, revizuită la  data de 21.09.2017 și la data de 00.00.2022

Titularul Autorizaţiei: S.C. CRUCIANI IMPEX SRL

Sediul social: sat Dedulești, com. Mircea Vodă, jud. Brăila

Locaţia activităţii: sat Dedulești, com. Mircea Vodă, jud. Brăila

Categoria de activitate conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa I, pct.  6.6. b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg) și 6.6. c) 750 de locuri pentru scroafe

Categoria de activitate conform REGULAMENTUL (CE) NR. 166/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului este: 7.(a).(ii)- Instalații de creștere intensiva a păsărilor de curte sau a porcilor cu 2000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg) și  7.(a).(iii)- Instalații de creștere intensiva a păsărilor de curte sau a porcilor cu 750 locuri pentru scroafe

Codul CAEN rev. 2:  0146 (0123 - rev. 1) Creşterea porcinelor

Valabilitatea: pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală conform legislatiei de mediu în vigoare.

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI  BRĂILA

Titlul: FERMĂ DE CREȘTERE, PRODUCțIE, REPRODUCȚIE, SELECȚIE ȘI COMERCIALIZARE A PORCILOR,

Data emiterii: 00.00.2022

DIRECTOR EXECUTIV,                                          ŞEF  SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

Ciprian CUZMIN                                                    Laura-Daniela BĂDAȘCU

ÎNTOCMIT,

Felicia RADU

CUPRINS

| Nr. crt. | Denumire capitol | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date de identificare a operatorului | 3 |
| 2 | Temeiul legal | 3 |
| 3 | Categoria de activitate | 5 |
| 4 | Documentaţia solicitării | 7 |
| 5 | Managementul activităţii | 9 |
| 6 | Materii prime și auxiliare | 12 |
| 7 | Resurse de apă, energie, combustibil | 12 |
| 8 | Descrierea instalaţiei și a fluxurilor tehnologie existente pe amplasament | 15 |
| 9 | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu | 21 |
| 10 | Concentraţii de poluanţi admise la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot | 22 |
| 11 | Gestiunea deşeurilor | 25 |
| 12 | Prevenirea și managementul situaţiilor de urgenţă | 27 |
| 13 | Monitorizarea activităţii | 29 |
| 14 | Raportări către agenţia pentru protecţia mediului | 32 |
| 15 | Obligaţiile titularului activităţii | 33 |
| 16 | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor | 39 |
| 17 | Glosar de termeni | 41 |
| 18 | Anexe | 41 |

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: S.C.  CRUCIANI IMPEX S.R.L cu sediul social în sat Dedulești, str.Principală nr. 150, comuna Mircea Vodă, județul Brăila

Nr. de telefon: 0239662177; 0239669111

Adresa de e-mail: office@cruciani.ro

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J39/345/20.05.2016

Cod Unic de Înregistrare: 12941545, J09/109/2000

Locaţia activităţii: extravilanul satului Dedulesti, comuna Mircea Voda, Cvartal 9, parcela 58/1, str. Principală nr. 150, judet Brăila

Telefon: 0239662177; 0239669111

Persoana de contact: Monica Negrescu, tel:0723579111

Obiectivul are următoarele vecinatăți: nord teren arabil, sud teren arabil, vest drum comunal, est teren arabil. Amplasamentul fermei se află la o distanță de cca 1.3 km de localitatea Dedulești iar funcționarea acesteia este avizată de Direcția de Sănătate Publică Brăila în baza referatului INSP-CRSP Iați.

Coordonate Stereo 70 și geografice:

| Sistem de proiectie Stereo 70 | Coordonate geografice |
| --- | --- |
| Pct | X | Y | Longitudine | Latitudine |
| 1 | 438286.251 | 697486.126 | 3°56'13.893" | 6°15'11.425" |
| 2 | 438233.712 | 697661.415 | 3°56'12.194" | 6°15'17.06" |
| 3 | 438134.407 | 697991.510 | 3°56'8.982" | 6°15'27.671" |
| 4 | 438029.069 | 698341.209 | 3°56'5.575" | 6°15'38.913" |
| 5 | 437915.381 | 698718.628 | 3°56'1.899" | 6°15'51.046" |
| 6 | 437729.621 | 698725.555 | 3°55'55.892" | 6°15'51.268" |
| 7 | 437793.035 | 698485.226 | 3°56'2.234" | 6°15'27.93" |
| 8 | 437805.032 | 698472.259 | 3°56'6.23" | 6°15'11.368" |
| 9 | 437824.703 | 698402.083 |  |  |
| 10 | 437819.057 | 698399.471 |  |  |
| 11 | 437925.732 | 697999.547 |  |  |
| 12 | 438013.775 | 697669.477 |  |  |
| 13 | 438052.768 | 697523.294 |  |  |
| 14 | 438055.423 | 697500.226 |  |  |
| 15 | 438049.319 | 697484.370 |  |  |
| 16 | 438267.549 | 697476.468 |  |  |

# TEMEIUL LEGAL

Prevederile legislative în baza cărora a fost emisă Autorizaţia şi pe care titularul este obligat să le respecte în desfăşurarea activităţii sunt următoarele:

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul MMAP nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anualea autorizați ei de mediu  și autorizați ei integrate de mediu;

-H.G. nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

-H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia;

-Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

-Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

-Documentul de referință asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru creșterea intensivă a păsărilor și porcilor, ediția 2017;

-Legea 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998, cu modificările ulterioare;

-Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  aprobate prin H.G. nr.123/2002;

-H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare.

- In conformitate cu prevederile Ord. MMAP nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației integrate de mediu:

-titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei integrate de mediu, conf. art. 5,

-solicitarea aplicării vizei anuale a autorizaţiei integrate de mediu se va face cu maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

-în cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială

-decizia privind viza anuală devine anexă la autorizația integrată de mediu și  face parte integrantă din aceasta.

- Autorizaţia integrată de mediu pentru care nu se obține viza anuală îşi încetează efectele juridice.

- Prezenta Autorizaţie își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. 2(2^1) din Legea nr. 219/15.11.2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

- Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, modificată de OUG 101/2017, inclusiv respectării măsurilor privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a factorilor mediului,  în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

- Prezenta Autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite,  inclusiv activităţilor de management al deşeurilor de pe amplasament.

- În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activităţilor, iar răspunderea pentru corectitudinea raportului de amplasament și a formularului de solicitare revine autorului.

- Verificarea conformării cu prevederile Autorizaţiei se face de către reprezentanţii CJGNM Brăila  și ai APM Brăila.

- Nerespectarea prevederilor prezentei Autorizaţii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

- Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

- Prezenta Autorizație nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

-Conform Anexei 1 a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, modificata de OUG 101/2017, activitatea se încadrează la

- pct. 6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste:

- b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg) și

- c) 750 de locuri pentru scroafe.

Activitate IED: Cod CAEN 0146 -  Creşterea porcinelor.

Activităţi non IED conexe:

## -cod CAEN 1091- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

## -cod CAEN 8121- Activități generale de curățenie a clădirilor

## - cod CAEN 5224- Manipulări

## - cod CAEN 5210- Depozitări

## -cod CAEN -Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

➢Coduri NOSE-P (Ord MAPM 1144/2002): 110.05 - Instalaţii pentru creşterea porcilor (> 2.000 capete);

➢Coduri SNAP 2 (Ord MAPM 1144/2002): 1005 - Managementul dejecţiilor animaliere

Capacitatea de producție a fermei este de 7.508 locuri total, din care:

-scroafe și scrofițe înainte și după montă 506  locuri;

- scroafe și scrofițe la fătare = 204 locuri

Total-710 locuri

- tineret înțărcat  1.890 locuri

- porci la îngrasat  4.896 locuri

Total-6786 locuri

Total vieri reproducție- 12 locuri

## Capacitatea fabricii de preparare a hranei pentru animale este de 40 t/zi

Dotări pentru desfasurarea activităților pe amplasament

-hale pentru creșterea porcilor cu următoarele destinații și capacități:

| Nr. hala | Destinație hală | Nr. compartiment | Nr. boxe | Nr. locuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala nr.1 (Gestațe 1) | scoafe înainte și după montă | Compartiment 1 | 20 | 280 |
|  | scrofițe înainte și după montă | Compartiment 2 | 14 | 196 |
|  | femele de reproducție în așteptare |  | 30 | 30 |
|  |  | Total |  | 506 |
|  | vieri | Compartiment 2 | 12 | 12 |
|  | rezerva/ izolare animale bolnave |  | 2 | - |
| Hala nr.5 (maternitate și tineret) | Scoafe la fătare | Maternitatea nr.1 | - | 42 |
|  |  | Maternitatea nr.2 |  | 14 |
|  |  | Maternitatea nr.3 |  | 14 |
|  |  | Maternitatea nr.4 |  | 14 |
|  |  | Maternitatea nr.5 |  | 60 |
|  |  | Maternitatea nr.6 |  | 60 |
|  |  | Total |  | 204 |
|  | tineret înțărcat | Tineret 1 | 42 | 630 |
|  |  | Tineret 2 | 42 | 630 |
|  |  | Tineret 3 | 42 | 630 |
|  |  | total | 126 | 1.890 |
| Hala nr. 12 (îngrășătorie 2) | porci la îngrășat | Compartiment 5 | 12 | 612 |
|  |  | Compartiment 6 | 12 | 612 |
|  |  | Compartiment 7 | 12 | 612 |
|  |  | Compartiment 8 | 12 | 612 |
|  |  | total | 48 | 2.448 |
| Hala nr. 13 (îngrășătorie 1) | porci la îngrășat | Compartiment 1 | 12 | 612 |
|  |  | Compartiment 2 | 12 | 612 |
|  |  | Compartiment 3 | 12 | 612 |
|  |  | Compartiment 4 | 12 | 612 |
|  |  | total | 48 | 2.448 |

Halele 4, 6, 7, 8, 9 și 19 sunt foste hale de creștere, momentan aflate în conservare  nefiind utilate cu instalațiile specifice, au o funcționalitate ocazională de magazii de depozitare. Halele nr. 2, nr. 3 și nr. 11, din considerente economice sunt blindate și scoase din funcțiune.

-Bucataria furajeră cu următoarele dotări: cântare pentru dozare, șnec moară, moara tip Skiold pentru macinat, amestecator 1000 kg, șnec transfer furaje către buncărul mobil, buncăr mobil pentru furaje, tractor transport furaje la buncărele halelor.

-filtru dezinfecție pentru dezinfecția roților autovehiculelor, precum și burete îmbibat cu soluție dezinfectantă pentru persoane și atomizor portabil.

-cabină poartă.

-pod basculă de 60 t.

-sediu administrativ (vestiare, dușuri, grupuri sanitare, birouri, centrală termică).

-filtru igienico-sanitar.

-cameră generator electric cu generator electric de 250 kVA, utilizat în fermă în caz de avarii, ce funcționează pe motorină.

-post trafo-două transformatoare care se află sub administrația RENEL și care nu conțin PCB.

-șopron pentru stocare cereale și sroturi.

-magazie pentru piese de schimb.

-cabinet sanitar-veterinar.

-container frigorific pentru depozitarea temporară a mortalităților care utilizează ca agent de răcire Freon 404 A (mentenanța se realizează pe bază de comandă); după golire se realizează dezinfecția cu produse dezinfectante specifice.

-atelier de întreținere și reparații  pentru reparații curente.

-buncăre/silozuri furaje.

-rampă pentru îmbarcarea porcilor ajunși la greutatea de sacrificare/livrare.

-rețele de drumuri și platforme interioare.

-rețea de hidranți interiori și exteriori.

Ferma este asigurată perimetral printr-un gard de protecție. Accesul în ferma se face prin intermediul unei porți funcționale supravegheată de personalul angajat. Accesul în ferma a mijloacelor auto se face numai după dezinfecția acestora cu substanțe specifice.

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii Autorizaţiei cuprinde:

-Cerere înregistrată la APM Brăila cu nr. 11963/26.07.2021, pentru revizuirea Autorizației integrate de mediu nr. 11/29.11.2011, revizuită la data de 21.09.2017, întocmită de SC CRUCIANI IMPEX SRL.

-Formular de solicitare și Raport de amplasament elaborate de ing. ENI LIDIA PAULINA, care se regăsește la poz.  869 în Lista expertilor care elaborează studii  de mediu, document constituit în baza prevederilor Ord. MAP nr. 1134/27.05.2020.

-Anunţ  public privind depunerea solicitării apărut în ziarul ”Info Braila” în data de 22.07.2021 Brăilei’’, afișare la sediul Primăriei Mircea Vodă în data de 22.07.2021 și afișare de APM Brăila pe sit-ul APM Brăila în data de 03.08.2021.

-Contract de vânzare-cumpărare, încheiere de autentificare nr. 1144/16.02.2001 încheiat cu Cruciani Cleto și  Contract de vănzare-cumpărare, încheiere de autentificare nr. 5399/29.10.2007 încheiat cu SC Winstar Internațional SRL  privind situaţia juridică a terenului.

-Certificat de înregistrare seria B nr. 3102625 din 24.04.2000 şi Certificate constatatoare din 10.07.2015 și 12.12.2018, emise de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila.

-Proces verbal nr. APM Brăila 12911/13.08.2021 de verificare a amplasamentului şi a modului de delimitare/identificare a instalaţiei.

-Anunţ public privind dezbaterea publică apărut în ziarul InfoBraila, în data de 21.10.2021 și afișat sit-ul APM Brăila în data de 21.10.2021.

-Proces verbal nr. 17477/24.11.2021 încheiat la şedinţa de dezbatere publică;

-Invitații la şedinţa de dezbaterea publică.

-Autorizaţie de Gospodărire a Apelor (AGA), nr. 76/28.05.2020, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa”.

-Autorizaţie sanitar veterinară nr. 14/02.09.2021 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.

-Notificare nr. 187/19.06.2019 privind certificarea conformității cu normele de igienă și sănătste publică conform Ord. MS nr. 1030/2009 modificat de Ord. MS nr. 251/2012 și de Ord. MS nr. 1185/2012, emisă de Direcția de Sănătate Publică Brăila.

-Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. BR 322/2021 eliberat de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Buzău-Ialomiţa”.

-Aviz de racordare nr. 30201420453/21.11.2014 emis de Filiala de Distribuție Electrică Muntenia Nord.

-Contract de livrare GPL nr. 11955/11.06.2010, încheiat cu SC ButanGaz România SA.

-Contract de furnizare a apei potabile nr. 90734/01.01.2016, încheiat cu CUP Dunărea Brăila.

-Contract nr. 17/18.01.2019 privind utilizarea serviciului public de salubrizare –persoane juridice, încheiat cu Direcția Serviciilor Publice Ianca.

-Contract de prestari servicii de neutralizare prin incinerare nr. EFS 190336/02.12.2019 încheiat cu SC Eco Fire Sistems SRL.

-Contract de prestari servicii serie ENG nr. 26027/22.02.2021 încheiat cu SC Eco Neutralizare Grindași.

-Contract de prestari servicii nr. 11725/21.12.2020, încheiat cu SC Setcar SA.

-Fişe tehnice de securitate pentru substanțele periculoase folosite.

-Studiu pedologic de evaluate calitativă a terenurilor extravilane nr. 496/25.09.2020, întocmit de Oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimice Brăila.

-Studiu agrochimic nr. 674/23.12.2020, întocmit de Oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimice Brăila.

-Rapoarte de analiză a calitații apei subterane și solului.

-Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

-Plan de situație și plan de încadrare în zonă a obiectivului.

-Plan de amplasament.

-Punct de vedere emis de Biroul Calitatea Factorilor de Mediu  nr. 16407/02.11.2021.

-Punct de vedere emise de Serviciul Monitorizare și Laboratoare nr. 16310/01.11.2021.

-Completări depuse la documentație înregistrate la APM Brăila cu nr. 14517/27.09.2021,  nr. 17709/02.12.2021, nr. 18305/16.12.2021, 3211/02.03.2021.

-Puncte de vedere transmise de membrii CAT privind draftul AIM și înregistrate la APM Braila cu nr.: 1229/21.01.2022 - adresa Directiei de Sanatate Publica Braila; 1688/01.02.2022 și nr. 1569/28.01.2022– adresele Directiei Judetene pentru Cultura Braila; 1198/21.01.2022 – adresa Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila SA; 1145/20.01.2022 - email din din partea Primariei municipiului Brăila; 1629/31.01.2022-Comisariatului Judeţean Brăila al Gărzii Naţionale de Mediu 1873/03.02.2022 – Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dunărea” al Județului Brăila;– 1054/19.01.2022-adresa Directiei pentru Agricultura a Judetului Braila;

-Punct de vedere al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, inregistrat la APM Braila cu nr. 0000/00.03.2022;

-Anunt public privind decizia de emitere a AIM afisat de APM Braila pe sit-ul agentiei în data de 10.02.2022;

-Anunţ public privind decizia de emitere a AIM apărut în ziarul ”Infobraila”, publicat în data de 21.02.2022 si depus la APM Braila in data de 02.03.2022.

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Sistemul de management

# Societatea nu este certificată conform SR EN ISO 14001 și nu este înregistrată conform Schemei de Audit și Management de Mediu (EMAS).

# În cadrul fermei se întocmește și se actualizează periodic planul de întreținere și reparație care vizează verificarea și mentenanța tuturor echipamentelor, sistemelor de depozitare, precum și a celor de asigurare a utilităților. Este întocmit și implementat și un program de curățenie, dezinfecție și deratizare.

# În fermă se aplică tehnici, conform prevederilor Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la:

# sisteme de management de mediu pentru a îmbunatăți performanța de mediu globală (conformarea cu BAT 1), prin:

-se întocmesc documentațiile necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor de mediu, cele privind gospodărirea apelor și sănătatea populaţiei şi animalelor, etc.,

-are loc un control eficient al proceselor, cu respectarea prevederilor legale privind normele de monitorizare a standardelor de microclimat, precum și a necesarului de apă și hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din fermă,

-sunt întocmite programe de întreținere a dotărilor existente în cadrul fermei,

-sunt adoptate planuri ce cuprind pregătirea și intervenția în caz de urgență;

-este garantată conformitatea cu legislația în domeniul protecției mediului prin monitorizarea factorilor de mediu şi respectarea prevederilor cuprinse în AIM.

# punerea în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului (conformarea cu BAT 9) și/sau a unui plan de gestionare a mirosului (conformarea cu BAT 12) în cazul în care se preconizează și/sau s-au dovedit o poluare fonică și/sau neplăceri cauzate de mirosuri a receptorilor.

# buna organizare internă pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului și pentru a îmbunătăți performanța globală (conformarea cu BAT 2), prin:

-respectarea prevederilor Ord. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare, ferma se află la cca 1,3 km de localitatea Dedulești, funcționarea acesteia fiind avizată de Direcția de Sănătate Publică Brăila în baza referatului INSP-CRSP Iași.

-aplicarea la nivelul fermei a planului de management a situațiilor de urgență, a programului de combatere a efectelor poluărilor accidentale la sursa de apă, a planului de prevenire și combatere a poluarilor accidentale.

-aplicarea la nivelul fermei a planului de întreținere și reparații care vizează verificarea și mentenanța tuturor echipamentelor, sistemelor de depozitare, precum și a celor de asigurare a utilităților,  este întocmit și implementat și un program de curățenie, dezinfecție și deratizare.

- aplicarea la nivelul fermei a planului de gestionare a deșeurilor.

- societatea deține container frigorific pentru depozitarea animalelor moarte.

- incinta fermei este împărtită în 2 zone, curată și murdară, accesul spre zona curată făcându-se după ce mașinile trec prin rampa de spălare și dezinfectare.

# Conştientizare și instruire

# Operatorul aplică acţiuni de conştientizare ale sistemelor de instruire pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanții și cei care achizitionează echipament și materiale, pentru a se asigura că toate operaţiunile de pe amplasament nu vor conduce la  deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu de pe amplasament sau din afara limitelor acestuia, astfel:

# conștientizarea implicațiilor reglementării dată de AIM pentru activitatea companiei și pentru sarcinile de lucru,

# conștientizarea tuturor efectelor potențiale asupra mediului rezultate din funcționarea în condiții normale și condiții anormale,

# conștientizarea necesității de a raporta abaterea de la condițiile de AIM,

# prevenirea emisiilor accidentale și luarea de măsuri atunci când apar emisii accidentale,

# conștientizarea necesității implementării și menținerii evidențelor de instruire.

# Operatorul aplică acţiuni de educare și formare a personalului (conformarea cu BAT 2):

-instruirea lunară a personalului în ceea ce privește aspectele de protecția mediului: evidența instruirilor se ține prin fișele individuale de instructaj periodic care se realizează la toate nivelele și constă în prezentarea problemelor care pot apărea atât la operarea normală a instalațiilor, precum și în condiții anormale de funcționare.

# personalul trebuie să cunoască şi să respecte instrucţiunile de lucru, normele P.S.I. și de protecţia muncii în vigoare.

# personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, este instruit în acest domeniu, prin absolvirea unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 23 alin (5) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

# În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol; pe panourile semnalizatoare se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate, conform Planului de prevenire și combatere a poluarilor accidentale cu rol în planificarea și gestionarea situațiilor de urgență.

# Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare și salvare în caz de urgenţă.

  - Responsabilităţi

# Operatorul are desemnată prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările și modificările ulterioare, operatorul, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, asistă persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control, punând la dispoziţia acestora evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante și facilitează controlul activităţilor, precum și prelevarea de probe (după caz).

# Operatorul este responsabil de:

# siguranţa instalaţiilor în perioada de funcţionare, cât și în perioada de oprire printr-o întreţinere planificată și de prevenire;

# revizia și întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare și a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea preveni toate emisiile de poluanţi în aer, apă și sol; operatorul trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei factorilor de mediu;

# remedierea oricărui prejudiciu rezultat din funcţionarea activităţilor, cauzat vecinătăţilor sau mediului în general;

# pregătirea și intervenția în caz de urgență;

# conformarea cu legislația în domeniul mediului, cu monitorizarea factorilor de mediu şi respectarea prevederilor cuprinse în AIM.

# Un exemplar din prezenta AIM trebuie să fie accesibil în orice moment personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

# Acţiuni de control

# Operatorul va iniţia acţiuni de control și remediere în vederea constatării neconformităţilor cu prevederile AIM.

# În cazul constatării oricăror neconformităţi operatorul are următoarele obligaţii:

# să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea AIM;

# să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

# să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

# să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, până la restabilirea conformităţii în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului;

# Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare și păstrare a înregistrărilor privitoare la pritecția mediului cuprinzând: responsabilităţi, evidenţe de întreţinere, registre de monitorizare, rezultatele analizelor, rezultatele auditurilor.

# Operatorul va controla modul de funcţionare a instalaţiilor de pe amplasament și în special a instalaţiilor pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu și va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

# Operatorul se va asigura, prin acţiuni de control, că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât funcționarea instalațiilor să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului.

# Notificarea APM Brăila

# Operatorul este obligat să notifice APM Brăila în următoarele cazuri:

# dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

# la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii etc.;

# în cazul oricărui incident sau accident care afectează semnificativ mediul, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului și a autorității competente pentru inspecție și control la nivel local; în termen de maxim 24 ore de la producerea poluării accidentale transmite la APM Brăila, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform Anexei III. Dacă este cazul se va retransmite acest raport cu informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator. Raportul privind accidentul este  parte integrantă a R.A.M.;

# în cazul apariției unor neconformitati față de prevederile AIM, prin informarea imediată a autorității competente pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea AIM;

# la oprirea/pornirea planificată a instalaţiei, cu 48 ore înainte;

# dacă apar modificări ale prevederilor actelor de reglementare care au stat la baza emiterii AIM.

# MATERII PRIME și AUXILIARE

Consumurile, natura și modul de stocare a materiilor prime/materialelor auxiliare/combustibili utilizate în procesul de producţie, la capacitate maximă, sunt prezentate în tabelul 6.1:

Tabelul 6.1

| Nr.crt | Materii prime și auxiliare | Cantitatea utilizată | Mod de ambalare și depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Creșterea porcilor |
| 1 | Furaje | 2931t/an | Stocate în hale betonate și buncăre hale |
| 2 | Medicamente și vitamine | 240 flacoane/an | Ambalate în ambalajele originale și stocate în spații special destinate |
| 3 | Vaccinuri | 6600 doze/an |  |
| 4 | Substanţe de dezinfecţie, deratizare | 2400 l/an 80 kg/an | Stocate în ambalajele originale în spațiu special destinat, ventilat natural . |
| 5 | uleiuri de motor și transmisie | 10 l/an | Stocate în butoaie metalice de 20 l din plastic și de 200 l și stocate în incinta atelierului mecanic |
| 6 | motorină | 12 mc/an | Stocată în rezervoare metalice amplasate în incintă betonată asigurată cu lacăt |
| 7 | GPL | 17 mc/an | Stocat în rezervor metalic suprateran de 5 mc pe platformă betonată |
| 8 | Energie electrica (valoare medie din ultimii 5 ani) | 178840 kWh/an | Preluare din rețeaua națională |
| 9 | Apa-volum mediu autorizat | 32170 mc/an | Gospodaria de apă |
| 10 | Oxigen | 2 butelii/an | Butelii amplasate în incinta atelierului mecanic |
| 11 | Acetilenă | 1 butelie/an |  |
| 12 | Argon | 1 butelie/an |  |
| 13 | Vaselină | 5 kg/an | Depozitată în atelierul mecanic |
| Fabricarea nutrețurilor combinate |
| 1 | cereale | 8120t/an | Stocate vrac în două șoproane betonate și hale cu destinația de magazii |
| 2 | șroturi | 2250t/an | Stocate vrac în două șoproane betonate |
| 3 | aditivi | 2123t/an | Ambalați în saci din hârtie și stocați în magazine betonată, ventilată natural, asigurată |
| 4 | ulei brut furajer | 185mc/an | Stocate în bazin din polstif de 4t, cubitainer 1t și bazine metalice de 2 t și 4t; bazinele sunt amplasate pe platformă betonată |
| 5 | energie electrică | 150.000kvh/an | Preluare din rețeaua națională |

Managementul nutritional

Pentru a satisface nevoile nutriționale ale porcilor, titularul respectă următoarele măsuri (conformarea cu BAT 3 și BAT 4):

- se aplică tehnici de furajare care cuprind administrarea furajului în sistem diferențiat pe categorii de animale și faze biologice, se folosesc materii prime de calitate pentru ca animalele să beneficieze de  furaj ce conține proteine cu nivel de digestibilitate ridicat și cu un profil de aminoacizi  adecvat.

- reţetele de furajare, sunt formulate în funcţie de categoria de animale, de necesitățile fiziologice ale fiecarei etape, se utilizează nutreț combinat pe baza de grâu, orz, șrot de soia (OMG), șrot de floarea soarelui, tărâțe de grîu, coajă de soia, ulei vegetal, fosfat monocalcic, carbonat de calciu, sare, acidifiant, vitamine și minerale, enzime, (metionină, treonină, triptofan, valină) antiaglomerant și antioxidanți.

- în rețetă sunt incluși aminoacizi esențiali: de ex. lizină.

- în rețetă se utilizează aditivi autorizați conform Regulamentul CE 1831/2003 (enzime, probiotice), care îmbunătațesc digestibilitatea proteinei, respectiv a furajului:

-scroafe  în lactație: proteină brută=16-17 %, lizină =0,86%

-scroafe gestante: proteină brută=13%, lizină =0,56%

-purcei înțărcați: proteină brută =16-17%, lizină =1,1 %

-porc în creștere:  proteina brută =17%, lizină =1,1 %

-porci la îngrășăt: proteină brută =13-17%, %, lizină =0,8-0.9 %

- procentul de fosfor și procentul de calciu din rețetele administrate în fermă pe categorii de animale sunt:

-scroafe în călduri și scroafe gestante:  fosfor total = 0,29%, iar calciu =0,8%.

-scroafe în lactație fosfor total =0,32, iar calciu  0,88%

# RESURSE de APĂ, ENERGIE, Combustibili

## Apă

## Alimentarea cu apă potabilă (conform AGA nr. 76/28.05.2020)

Instalaţii de captare: captarea apei se face din 2 foraje de medie adâncime amplasate în incinta societăţii cu următoarele caracteristici tehnice:

Forajul F1:  H = 58 m; Qcap. = 2,5 l/s; NHS = -10 m; NHd = -35 m;

Forajul F2:  H = 53 m; Qcap. = 2,5 l/s; NHS = -7,5 m; NHd = -22,5 m.

Forajele sunt echipate cu câte o pompă submersibilă tip Rovatti, cu Q = 9 m3/h; H = 48 mCA, P =  3 Kw şi n = 2.900 rot/min.

Instalaţii de tratare: nu este cazul.

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei: aducţiunea apei se face printr-o conductă din azbociment, cu Dn = 80 – 125mm și L = 170m cu înmagazinare în 2 rezervoare astfel: un  rezervor semiîngropat din beton armat, cu V = 200m3 din care apa este pompată prin intermediul a 2 pompe tip SADU 65 ( una de rezervă ) la un  rezervor metalic aerian, izolat termic cu H = 10m și V = 35m3.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile: distribuţia apei de la rezervorul aerian la consumatorii interni, se face gravitaţional, prin intermediul unei conducte din azbociment cu Dn = 100mm şi L = 1.330m; reţeaua de distribuţie este inelară în zona grajdurilor și ramificată în zona construcţiilor auxiliare.

Volumele de apa autorizate și utilizate în fermă sunt prezentate în tabelul 7.1.1.:

Tabelul 7.1.1

| Volume de apa autorizate (conform AGA nr. 76/28.05.2020) |
| --- |
| Maxim (mc/zi) | Mediu (mc/zi) | Minim (mc/zi) | Maxim anual (mii mc) |
| 105,75 | 88,13 | 44.06 | 38,600 |

- Pentru utilizarea eficientă a apei, (conformarea cu BAT 5) titularul respectă următoarele măsuri:

-contorizarea consumului de apă;

-aplicarea procedurilor operaționale pentru verificarea și ajustarea periodică a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile;

-aplicarea procedurilor operaționale pentru detectarea și repararea scurgerilor de apă apărute accidental;

-utilizarea pompelor de înaltă presiune care necesita un consum mic de apă, în cadrul operațiunilor de curățenie;

-alimentare cu apă prin sistem automatizat cu adapatoare cu niplu/suzete asigurând în același timp disponibilitatea apei (ad libitum);

-se respectă consumul de apă pe fiecare categorie de porc prevăzut în “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs”: scroafe lactante-17 l/zi/cap, scrofițe-12 l/zi/cap, scroafe gestante-14 l/zi/cap, purcei tineri-3 l/zi/cap, porci la îngrăşat-9 l/zi/cap, vieri-16 l/zi/cap.

-igienizarea periodică a fermei: în medie de 4 ori/an, cantitatea de apă necesară este: 150,16 m3/an = 0,411 m3/zi

7.1.2  Evacuarea apelor uzate

Apele uzate rezultate (dejecții solide și lichide, ape de spălare și igienizare rezultate din hale, colectate prin intermediul a două canale longitudinale, amplasate pe mijocul fiecărei halei, acoperite cu grătare din elemente prefabricate din beton) apele menajere și apele pluviale de pe acoperișurile clădirilor sunt epurate într-un ansamblu de instalații de epurare format din:

-reţea de canalizare exterioară, (tuburi de azbociment, cu Dn = 400mm și Ltotal = 1.330m),

-camin betonat de cca. 30mc pentru colectarea apelor uzate de la gestație și tineret și cămin betanat de cca 15 mc pentru apele  uzate de la îngrășătorie;

-bazin tip cheson de cca. 50mc care comunică cu căminele betonate, si stație de pompare SP1;

-instalaţie de separare, (decantor centrifugal tip CM 26/5) în care se separă două fracții (solidă și lichidă);

Pentru fracția lichidă:

-rezervor metalic cu V = 45m3 pentru colectarea fracției lichide care este pompată printr-un sistem de pompare (amplasat într-o construcţie de protecţie de 3,90 x 4,14m) la amplasamentul  bazinelor de decantare și stocare;

-bazine de decantare și stocare cu capacitate totală de 9585mc (2 decantoare primare cu Vtotal =150mc, 2 decantoare secundare cu Vtotal=1590mc și 2 bazine de stocare cu Vtotal = 7845m3); conform AGA nr. 76/28.05.2020 dejecțiile lichide rezultate în urma procesului de epurare, după o stocare de cca. 6 luni (perioadă optimă de stocare), sunt administrate cu vidanja (V = 10 m3) şi un tambur de irigaţii ca fertilizant pe terenurile agricole exploatate.

Pentru fracția solidă

-platformă betonată de cca. 60mp amplasată lângă separator de unde este transportată pentru mineralizare cu încărcătorul frontal WOLA la 2 platforme de 500 mp fiecare, existente în incinta fermei, betonate, împrejmuite pe 3 laturi cu pereți din beton cu H=3.5 m și prevăzute cu rigole de colectare levigat (care se evacuează în bazinul tip cheson); după mineralizare (aprox. 6 luni) rezultă nămolul care este folosit ca fertilizant pe terenurile agricole exploatate sau, în cazul unui excedent, livrat pe bază de contract unor unităţi cu profil de producţie vegetală; conform AGA nr. 76/28.05.2020 utilizarea nămolului (fracției solide) la fertilizarea terenurilor agricole se va face conform prevederilor BAT (Cele mai bune tehnici disponibile), Ordinelor comune ale M.M.G.A. şi M.A.P.D.R. nr.344/708/2004, 243/197/2005, 1.182/1.270/2006, STAS nr. 9450/88,  Codului de bune practici agricole Volumul I ,,Protecţia apelor împotriva poluării cu fertilizanţi proveniţi din agricultură şi prevenirea fenomenelor de degradare a solului provocate de tehnicile agricole" şi Studiului OSPA Brăila.

Volumele de apă uzată evacuate (conform AGA nr. 76/28.05.2020) sunt prezentate în tabelul 7.1.2.:

Tabelul 7.1.2.

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum anual ( mii mc ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | max. | med. | min. |
| Menajere | Bazine de stocare | 0,75 | 0,72 | 0,31 |
| Tehnologice* |  | 69,12 | 57,6 | 28,8 |

*Din care fractie solidă 6-7%

Pentru reducerea producerii de ape uzate (conformarea cu BAT 6) titularul respectă următoarele măsuri:

-menținerea în permanentă stare de curățenie a suprafețelor din curte;

-reducerea consumului de apă prin operațiuni de curățare mecanică a halelor și a utilajelor și spălarea cu apă sub presiune;

-colectarea separată a apelor meteorice necontaminate: de pe spații verzi infiltrează în sol iar parte  din curtea interioară  se scurg spre terenurile riveranei fermei.

Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate (conformarea cu BAT 7) titularul respectă următoarele măsuri:

-colectarea apelor uzate în bazine betonate etanșe;

-epurarea apelor uzate într-un ansamblu de instalații de epurare;

-utilizarea dejecțiilor lichide rezultate în urma procesului de epurare, ca fertilizant natural pe terenurile agricole aflate în apropierea fermei, cu ajutorul unei vidanje și a unui tambur de irigaţii.

Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit (conformarea cu BAT 18) titularul respectă următoarele măsuri:

-bazinele de stocare dejecții lichide din beton sunt impermeabilizate cu vopsea epoxidică, grosimea pereților este de cca de 30 cm, rezistenți la influențe chimice, termice și mecanice,

-există capacitate suficientă pentru stocarea dejecțiilor lichide și pe perioada în care nu este posibilă aplicarea acestora pe terenurile agricole (volum stocare 9585 m3 iar volumul de dejecții lichide rezultate și stocate pentru o perioada de șase luni este de cca 5083 m3),

-în cadrul fermei tot sistemul de canalizare este îngropat, toate dejecțiile se colectează în cheson, pe traseu sunt camine de vizitare/observație,

-la nivelul fermei există: plan de întreținere și reparații care pentru verificarea și mentenanța tuturor echipamentelor, sistemelor de depozitare, precum și a celor de asigurare a utilităților, este întocmit și implementat un program de curățenie, dezinfecție și deratizare.

Pentru a reduce emisiilor de azot, fosfor, mirosuri și organisme patogene microbiene în aer și apă și pentru a facilita depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea pe sol (conformarea cu BAT 19) titularul respectă următoarele măsuri:

-separarea mecanică cu ajutorul unui separator cu centrifugal,

-transportul dejecțiilor pentru împrăștierea pe sol se realizează la un cost rezonabil.

-compostarea dejecțiilor solide pe perioadă de cca 6 luni, pe 2 platforme de 500 mp fiecare betonate, împrejmuite pe 3 laturi cu pereți din beton cu H=3.5 m și prevăzute cu rigole de scurgere.

Pentru  a reduce emisiile de azot, fosfor și organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide (conformarea cu BAT 20) titularul respectă următoarele măsuri:

-există Studiu agrochimic și Studiu pedologic de evaluare calitativă a terenurilor pentru terenul pe care urmează să se  împrăștie dejecțiile lichide și nămolul,

-împrăștierea dejecțiilor lichide și a nămolului numai cu respectarea prevederilor  Codului bunelor practici agricole,

-aplicarea dejecțiilor lichide și a nămolului doar în baza recomandărilor OJSPA  emise în baza buletinelor de analiză efectuate și a studiilor agrochimice,

-împrăștierea dejecțiilor lichide cu vidanja și un tambur de irigaţii, iat încorporarea imediată cu un tractor prevazut cu plug  astfel încât riscul de scurgere este diminuat,

-accesul facil la depozitul de dejecții lichide, pe un drum de exploatare, iar la platforma de stocare dejecții solide prin drumurile din incinta fermei,

-verificarea periodică a tractorului și vidanjei pentru menținerea acestora în stare bună de funcționare.

Pentru a reduce emisiilor de amoniac în aer rezultate din imprăștierea pe sol a dejecțiilor lichide (conformarea cu BAT 21) titularul respectă următoarele măsuri:

-utilizarea unui dispozitiv de împrăștiere în fașii prin utilizarea tamburilor de irigații și rampă orizontală cu duze de stropire la înaltime mica (vidanja),

-aplicarea dejecțiilor lichide conform recomandarilor emise de OJSPA pe  baza evaluarii calității dejecțiilor lichide cat și a calității terenului agricol ce urmeaza a fi fertilizat.

Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de productie pentru cresterea porcilor (inclusiv scroafe), (conformarea cu BAT 23) în cadrul fermei se face calculul  emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție și transmiterea acestuia anual în cadrul raportării PRTR.

7.2    Utilizarea eficientă a energiei

Ferma de porci se alimentează cu energie electrică de la reţeaua S.C. ELECTRICA S.A. Sucursala Brăila, prin intermediul unui racord electric aerian de 20 kV din L.E.A. 20 kV Deduleşti, alimentată la rândul ei din staţia de transformare 110/20 kV Ianca. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor interni a fermei se face prin intermediul unor tablouri electrice amplasate în principalele sectoare de activitate şi prin cabluri electrice tip ACYABY pozate aerian pe stâlpi din beton și din metal, precum și pe clădiri. Unitatea are în exploatare un transformator electric de 250 kVA, întreţinut periodic de personalul Staţiei de distribuţie Brăila. Transformatorul foloseşte ulei de transformator din grupa 2004, fără conţinut de compuşi bifenilpolicloruraţi.

Pentru utilizarea eficientă a energiei (conformarea cu BAT 8) titularul respectă următoarele măsuri:

- contorizarea continuă a consumului de energie;

- iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie;

- reabilitarea totală a instalaţiei de distribuţie atât în exteriorul halelor, cât şi în interiorul acestora atunci când este cazul.

- sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu eficiență ridicată la halele de tineret şi maternitate

- iluminatul prin intermediul lămpilor cu neon în fiecare compartiment, astfel încât să asigure animalelor iluminat mai mare de 80 lucşi timp de 8 ore/zi. La hala nr. 5 – maternitate şi tineret se utilizează și becuri cu încălzire.

## Combustibili

## Societatea detine pe amplasament :

- în cadrul halei de maternitate un generator de aer cald Tecnoclima tip TC80 E + arzator Riello cu putere termica de 93 kw, debit aer 7600 mc/h, consum GPL 7.45 Kg/h,

- în filtrul sanitar sunt 2 centrale termice ARISTON GENIUS 36 SS, P nominala 36 kw, combustibil GPL si 2 boilere modelul FERROLI CALYPSO 150 VEMT; Ferroli Calypso este un boiler termoelectric echipat cu doua surse de incalzire (rezistenta electrica + serpentina); sistemul combinat de încălzire reprezinta modul cel mai rapid de a obține temperatura dorită a apei;

- la pavilionul administrativ încălzirea și producerea apei calde se efectuează cu o centrală termică tip ARISTON GENIUS 36 SS, P nominală 36 kw, ce funcționează pe GPL.

Centralele  termice funcționale sunt  instalații de ardere medie, existente, puse în funcțiune; conform definitiei din Legea 188/2018 privind instalațiile medii de ardere - instalație de ardere existenta - o instalație de ardere pusa în funcțiune înainte de 20 decembrie 2018 sau o instalație de ardere ale carei condiții de funcționare au fost incluse într-o autorizație de mediu emisă înainte de 19 decembrie 2017 în baza legislației naționale privind procedura de emitere a autorizatiei de mediu, cu condiția ca instalația să fi fost pusă în funcțiune până cel tarziu la 20 decembrie 2018. Conform prevederilor art. 5 alin. (2) prevederile alin 1 se aplică începând cu 1 ianuarie 2029, pentru instalațiile medii de ardere existente, cu o putere termică nominală mai mică sau egală cu 5 MW.

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI și A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1    Descrierea instalaţiei

## Activitatea de creștere intensivă a porcilor grași în vederea comercializării se desfașoară în 4 hale ale căror compartimente au pardoseală din beton fără așternut. Popularea halelor se face după principiul “totul plin-totul gol” pe compartiment. În cursul unui an sunt crescute cca 2,5 serii de scroafe, 2,8 serii de porci grași; între serii, se fac operațăuni de spălare și dezinfectie. Durata perioadei de vid sanitar și igienizare hale este de aproximativ 7 zile. După faza de reabilitare sanitară, compartimentele și boxele se populează din nou. Rezultă 6600 porc gras/an respectiv o producție de aproximativ 790 to/an porc gras. Pentru începerea activității se aduc animalele pentru reproducție (scroafe și vieri) de la unități specializate. Principalele etape în desfășurarea activității sunt:

## -Recoltarea materialului seminal și însămânțarea artificială a scroafelor și scrofițelor. Gestața-scroafele confirmate ca fiind gestante sunt cazate în compartimentele de gestațe, pentru o perioada de aproximativ  114 zile.

## -Maternitatea, de la naștere până la înțărcare aprox 28 zile.

## -Creșterea de aproximativ 42 zile.

## -Îngrășarea la greutăți > 110 Kg, 120 zile

## -Livrarea porcilor vii la greutăți > 110 Kg

Procesele operaționale din cadrul fermei de porci sunt prezentate în cele ce urmează:

-popularea adăposturilor cu animale (scroafe și vieri) aduse din alte ferme și instalarea acestora în hale,

-înseminarea scroafelor și creșterea purceilor până la greutatea de livrare la îngrășătorii,

-adăpostire, constând din asigurarea condițiilor de creștere și reproducție a animalelor în hale, cu diverse destinații; halele au pardoseală din beton, cu pantă către două canale longitudinale, amplasate pe mijocul halei, acoperite cu grătare din elemente prefabricate din beton,

-depozitare cereale și materii prime proteice,

-prepararea furajelor combinate în bucătaria furajeră proprie,

-furnizare hrană, constând din: aprovizionare cu mijloace auto, descărcare în buncăre amplasate în exteriorul halelor și administrare în hale, prin rețeaua de distribuție, la fiecare boxă;

-alimentare cu apă, prin sistem automatizat cu adăpatoare cu niplu/suzete;

-curățarea adăposturilor, prin spălarea la sfârșitul fiecărui ciclu de producție; această operațiune include colectarea și evacuarea dejecțiilor, în amestec cu apa de spălare, din hale către canalizarea exterioara;

-asistența veterinara de specialitate.

Descrierea activităților și proceselor:

Animalele sunt crescute în adăposturi, în care se menține un microclimat corespunzător, care să asigure un spor maxim de greutate într-un timp minim. Tehnologia de exploatare urmărește valorificarea potențialului biologic al animalelor, utilizarea rațională a furajelor, a utilajelor din dotare, a adăposturilor și a forței de muncă, în scopul realizării unei producții ritmice, constante calitativ și cu costuri controlabile pe unitatea de produs. Astfel, în compartimentele de reproducție sunt crescute același număr de animale (scroafe și vieri) care sunt mutate în funcție de perioada biologică. Activitatea de producție din fermă se va desfășura pe baza unei tehnologii de exploatare, care reprezintă un ansamblu de procese, metode, operații sau faze ce se desfasoară într-o anumită ordine și corelare, respectând anumite condiții și folosind o gamă de echipamente mecanice care se referă la furajare, adăpare și microclimat.

- Recepția animalelor și popularea

La sosirea în fermă, scrofițele și vierii sunt descarcăți și directionați spre hala în care sunt cazate pentru ciclul de creștere. Odată facută cazarea în boxele de creștere, este necesară observarea acestora pentru o anumită perioadă, astfel încât să se observe orice manifestare care ar putea suspiciona o eventuală îmbolnăvire, caz în care se impune intervenția imediată a medicului veterinar și după caz izolarea exemplarelor suspicionate. Animalele cazate vor beneficia imediat după instalarea în hală de apă la discreție și de furaj. Aceste aspecte ajută la acomodarea cât mai rapid la noile condiții de fermă și au ca efect diminuarea pierderilor de greutate în primile zile după populare.

Scroafele confirmate ca fiind gestante vor fi cazate în compartimente de gestațe pentru o perioada de 114 zile de gestațe. Înainte de data estimată a fătării femelele se mută în maternitate unde vor sta aproximativ 28 de zile de la naștere până la înțărcare. După scoaterea scroafelor, purceii rămân pe loc pentru 1 - 2 zile după care vor fi transferați în compartimentele de tineret până la greutate < 30 kg, când ajung în halele de îngrășătorie .

- Inseminare

In halele 1 și 2 sunt adăpostite scroafele și scrofițele înainte și după montă, și vierii. După montă, femelele stau în boxele individuale până la confirmarea gestației și apoi ținute în grup.

3. Maternitate

După fatare, femelele împreună cu sugarii vor sta în maternitate 28 de zile, când sunt înțărcați și scroafele transfertate în halele de gestație, iar purceii în compartimentele de tineret. Compartimentele de maternitate sunt folosite conform principiului “totul plin, totul gol”; după fiecare ciclu compartimentul este curățat riguros și dezinfectat, iar apoi este lasat gol 7 zile, pentru a asigura vidul sanitar.

4.Tineret

În halele de tineret purceii stau aproximativ 42 de zile după care sunt transferați la îngrășătorie.

Alimentația animalelor

Cantitatea și compoziția furajului administrat sunt diferențiate pe faze biologice. Reţetele de furajare, sunt formulate în funcţie de categoria de animale, de necesitatile fiziologice ale fiecarei etape. Se utilizeaza nutret combinat pe baza de grau, orz, șrot de soia (OMG), șrot de floarea soarelui, tărâțe de grâu, coaja de soia, ulei vegetal, fosfat monocalcic, carbonat de calciu, sare, acidifiant, vitamine și minerale, enzime, aminoacizi (lizină, metionină, treonină, triptofan, valina) antiaglomerant și antioxidanți.

Sistemul de iluminat se realizeaza prin intermediul lămpilor cu neon în fiecare compartiment astfel încât să asigure animalelor iluminat mai mare de 40 lucși timp de 8 ore/zi conform Ord. ANSVSA nr. 20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, în adăposturile pentru porcine.

Adăparea: se face printr-un sistem automatizat de alimentare cu apă, realizat din conducte din P.V.C. prevăzute cu suzete din inox din care beau apă animalele.

Hranirea se face printr-un sistem automatizat din oțel inox la halele de îngrășătorie și manual la celelalte hale. Aprovizionarea fiecărui grajd se face cu un buncăr mobil cu manipularea pneumatică a furajului. Pentru fiecare grajd există un siloz sau mai multe silozuri dimensionate corespunzător care sunt alimentate cu furaje și care asigură stocarea lor între două aprovizionări (buncărul de la hala de gestațe are capacitatea de 6 t, buncărele de la halele 13 și 12 au capacitatea de 9 t/buc). Distribuția hranei la fiecare animal se face printr-un sistem de transport intern prin conducte. În halele 12 și 13 de îngrășătorie sistemul de furajare este automatizat, prin conducte acționate prin cablu care asigură distribuția hranei la fiecare animal.

Microclimat

Sistemul de încălzire al halei nr. 5 (maternitate și tineret) este constituit din eleveuze electrice, generator de aer cald alimentat cu GPL și tun de aer cald alimentat cu motorină.

Ventilația: sistem de ventilație mixt, prin subpresiune, realizându-se prin intrarea liberă a aerului curat pe orizontală. Gurile de admisie a aerului curat sunt amplasate pe ambii pereți longitudinali, deasupra geamurilor. Pentru evacuarea aerului viciat sunt prevăzute coșuri de ventilație, amplasate pe acoperiș, pe un rând. Debitul de aer este reglabil funcție de anotimp, prin intermediul ferestrelor (ferestre cu deschidere în sus – vara și cu deschidere în jos iarna).

Ventilația mecanică este utilizată în exclusivitate, sau numai pentru completarea celei naturale. Acest sistem mixt de ventilație asigură un schimb continuu de aer, prin gurile de admisie amplasate în pereții longitudinali și cosurile de evacuare de pe acoperiș.

Conform Ord. ANSVSA nr.20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, în adăposturile pentru porcine, volumul de aer circulant trebuie să se încadreze în următoarele intervale, în funcţie de vârsta porcinelor şi de anotimp (iarna/vara), exprimate în m3/h/cap:

a) vieri şi scroafe: minimum 70-85 mc/h/cap - iarna; maximum 150 mc/h/cap - vara;

b) scroafe cu purcei: minimum 100-150 mc/h/cap - iarna, maximum 200 mc/h/cap - vara;

c) tineret porcin: minimum 10-20 mc/h/cap - iarna, maximum 50 mc/h/cap – vara.

Sistemul de colectare al dejecțiilor constă din pardoseală din beton, cu pantă către două canale longitudinale, amplasate pe mijlocul halelor, acoperite cu grătare din elemente prefabricate din beton, de unde dejecțiile sunt preluate în rețeaua de canalizare exterioară. Evacuarea apelor uzate se face permanent, atunci cand se constata depășirea concentrației de amoniac în hală, precum și când este depășit volumul bazinului de stocare. În acest moment se deschide un sifon, prin care se evacuează gravitațional apele uzate continute de bazinul de stocare. După trecerea prin separator, fracția lichida ajunge în bazinele de decantare și stocare, iar partea solida este transportata către platformele betonate de stocare, până la stabilizare/mineralizare.

Pregatirea fermei, respectiv a boxelor pentru populare

Activitățile de pregatire a popularii au ca scop final asigurarea condițiilor optime pentru exprimarea întregului potențial genetic al materialului biologic cu care se face popularea fermei în vederea obținerii produsului finit, în condiții tehnologice și de zooigiena cât mai perfecte. Aceasta acțiune presupune mai multe etape și activități precum:

  - stabilirea numărului de animale (scrofițe și vieri) care constituie o serie de înlocuire; aceasta operatiune este una extrem de importantă și se face ținând cont de potențialul genetic și de reproducție a efectivului matcă.

  - aplicarea protocolului D.D.D. cuprinde un complex de măsuri și activități care asigură un mediu sigur pentru cazarea animalelor. Astfel sunt curățate, dezinfectate spațiile de cazare, echipamentele, aleile și toate zonele de circulatie din ferma, filtrul sanitar, se pregatesc dezinfectoarele de incaltaminte și cel rutier.  Se aplica programul de dezinsectie și cel de deratizare.

  - efectuarea tuturor reparatiilor necesare pentru asigurarea funcționarii perfecte a componentelor tehnologice folosite pentru procesul de creștere a porcilor; astfel se face o inspectie amanuntita la toate traseele de furajare, urmarindu-se imbinarile tevilor de transport al furajului. Acelasi lucru se face și la reteaua de apa. Foarte importanta este verificarea suzetelor de adapare deoarece ingestia de apa trebuie sa fie asigurata în functie de starea de intretinere a fiecarui animal și de stadiul productiv în care se gaseste acesta, apa la discretie fiind un element tehnologic vital pentru asigurarea unor condiții biologice necesare creșterii și ingrasarii. În cadrul acestor operatiuni se incadreaza și verificarea ventilatiei, respectiv sistemului de incalzire.

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma (40 t/zi)

- Fazele procesului

- Receptia materiilor prime

-receptia cantitativa- se realizeaza pe fiecare produs și consta în verificarea pe baza de cantarire a tuturor cantitatilor fizice din produsele care se aprovizioneaza. Masurarea se face prin cantarire cu ajutorul cantarului pod bascula de 60 t din dotare.

-receptia calitativa –consta în examinarea caracteristicilor fizice (culoare, miros, gust, forma, grad de omogenitate, umiditate, greutate hectolitrica, corpuri straine și daunatori) și a compozitiei chimice (proteine, examene microbiologice, toxicologice, contaminari și reziduuri). Verificarea parametrilor fizici se realizeaza în regie proprie cu ajutorul unei dotari simple: site pentru corpuri straine și umidometru, iar cele de ordin calitativ se realizeaza la laboratoarele autorizate cu care societatea are contract.

2. Manipularea materiilor prime

-descarcarea mecanizata sau manuala

-transportul de la receptie la magaziile de depozitare temporara, iar de aici la bucataria furajera care se face cu mijloace de transport de tip tractor cu remorca, wolla.

3.Depozitarea materiilor prime (in magazii și pe platforme semiacoperite)

4.Dozarea materiilor prime –masurarea prin cantarire în vederea obtinerii amestecului conform retetelor de fabricatie, pentru fiecare specie și categorie de animale.

5. Omogenizarea componentelor-necesara pentru ca toate elementele componente ale unei sarje sa fie cat mai uniforme sub aspectul granulatiei, sau sa nu depaseasca o anumita limita superioara conform parametrilor de calitate ai retetei repsective. Gradul de omogenizare al amestecului este influentat de timpul de amestecare care este determinat de sortimentele furajere prezente în reteta care este de 10 minute și tipul de mestecator utilizat. Principiul de lucru al amestecatorului se bazeza pe operatiunile de impingere-ridicare–rostogolire a intregii mase a componentelor.

b.Bilant de materiale

Materiile prime folosite în procesul de fabricatie sunt cereale în proportie de cca 75% (porumb, orz, grau, mazare), sroturi și tarate în proportie de cca 22% și aditivi furajeri și premixuri în proportie de cca 3%. Cerealele provin din productia agricola proprie si/sau sunt achizitionate direct de la alti producatori agricoli. Sroturile și taratele se achizitioneaza de la societati de profil și sunt insotite de documente de conformitate și calitate. Aditivii fuajeri și premixurile provin de la societati comerciale acreditate pentru produse specifice și sunt insotiti de certificate sanitar veterinare care atesta valabilitatea, folosirea acestora în hrana animalelor, precum și fisele tehnice în care sunt descrise elementele componente.

c. Descrierea procesului tehnologic

Materiile prime –cerealele și sroturile (macroelemente) sunt depozitate pe platforme de unde sunt preluate cu sistemul de transport wolla-tractor iar aditivii furajeri (microelementele) sunt depozitati în magazii separat de unde sunt preluati manual și adusi în incinta bucatariei furajere. După dozare cerealele și sroturile sunt preluate prin intermediul snecului de absorbtie în moara spre macinare, de unde ajung prin intermediul altui snec în amestecator. Microelementele dozate sunt introduse direct în amestecator. Sarja standard de furaj este o tona iar timpul de fabricatie este de cca 45 min. în functie de tipul de furaj este administrat uleiul prin intermediul instalației de sprayere. După amestec (cca 10 min ) furajul gata preparat este transferat printr-un snec către exterior, în buncarul mobil sau remorca pentru a ajunge la buncarele de consum de la halele de productie.

d. Securitatea și biosecuritatea

Incinta bucatariei de producere furaj este separata de restul fermei, intr-o cladire separata.

Paza intregii ferme este asigurata permanent. Intrarile de acces în incinta bucatariei furajere sunt prevazute cu sisteme de inchidere și asigurare cu lacate, accesul se face separat pentru personal și mijloace de transport rutiere proprii fata de accesul pentru mijloacele de transport destinate relatiilor comerciale, intrarile fiind prevazute cu dezinfectoare pentru persoane și rutier. Grupul social la care au acces salariatii bucatarie furajere este prevazut cu vestiare, dusuri, spalator și sala de mese. Grupul sanitar este prevazut cu wc-uri, cabine separate precum și spalator.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA   POLUANŢILOR ÎN MEDIU

# Aer

Instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea și dispersia   poluanţilor în mediu și sursele generatoare sunt prezentate în tabelul 9.1

tabelul 9.1

| Nr. crt. | Sursa poluatoare | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu |
| --- | --- | --- |
| 1 | H nr. 1 (gestație 1) | Compartimentul 1 - 5 aerisiri cu ventilator (8.000mc/h/ventilator) Compartimentul 2 - 5 aerisiri fără ventilator Compartimentul 2: 2 aerisiri cu ventilator (24.000mc/h/ventilator), practicate în peretele lateral |
| 2 | H nr. 5 (Maternitate şi tineret) | Maternitate 1: 2 aerisiri cu ventilator (8.000mc/h/ventilator) Maternitate 2, 3, 4 câte 1 aerisire fără ventilator Maternitate 5 și 6 câte 3 aerisiri fără ventilator Tineret 1, 2, 3 cu câte 2 aerisiri cu ventilator (8000mc/h/ventilator) |
| 3 | H nr. 12 (Îngrăşătorie 2) | Compartimentele 5, 6, 7 și 8 cu câte 5 aerisiri fără ventilator |
| 4 | H nr. 13 (Îngrăşătorie 1) | Compartimentele 1, 2, 3, 4 cu câte 5 aerisiri fără ventilator |
| Fiecare aerisire are Φ=0,70 m şi H=cca. 1m peste cornișa halei |
| 5 | Centrala pe motorină | Coș de dispersie cu Φ=0,4 m și H=3,5 m |
| 6 | Trei centrale pe GPL | Trei coșuri de dispesie fiecare cu Φ=0,3m și H=2 m |

Coşurile de ventilaţie (aerisirile) sunt amplasate pe acoperişul halelor pe un rând. Debitul de aer este reglabil în funcţie de anotimp, prin intermediul ferestrelor (ferestre cu deschidere în sus vara, respectiv deschidere în jos iarna). Ventilaţia naturală/mixtă asigură un schimb continuu de aer prin ferestrele amplasate în pereţii longitudinali şi coşurile de evacuare amplasate în acoperiş pe un rând la nivelul coamei. Intensitatea schimbului de aer este condiţionată de suprafaţa deschiderilor de admisie și a coşurilor de evacuare, de înălţimea de aspiraţie, de diferenţa de temperatură dintre masa aerului din adăpost şi mediul exterior (gurile de admisie și coşurile de evacuare sunt prevăzute din construcţie cu clapete care pot reduce în funcţie de necesităţi secţiunile de circulaţie a aerului). Emisiile rezultate din activitatea propriu zisa de creștere a porcilor provin în principal din fermentatia enterica și managementul dejecțiilor. Emisiile sunt cel mai adesea difuze și greu de masurat la sursa. Prin utilizarea unei atmosfere controlate în interiorul halelor, utilizarea de adapatori cu niplu care asigura pierderi reduse de apa, probabilitatea de fermentare a dejecțiilor este redusă, astfel emisiile în atmosfera vor fi diminuate. Centralele  termice sunt de mica capacitate, astfel ca sunt considerate fara  mare relevanta în cumularea emisiilor de pe amplasament.

## Apă

-sistem de colectare și separare a apelor uzate format din: reţea de canalizare, bazin betonat de colectare și pompare tip cheson, presa de separare, rezervor metalic de stocare, sistem de pompare și reţeaua de canalizare pentru transport ape uzate la bazinele de stocare și mineralizare,

-ansamblu de epurare format din: 2 decantoare primare, cu Vtotal= 1590 m3, 2 decantoare secundare, cu Vtotal = 150 m3, 2 bazine de stocare cu Vtotal = 7.845 m3,

-rigole de colectare levigat aferente platformelor betonate pentru stocarea dejecțiilor, cu evacuare în rezervorul metalic de stocare.

9.3   Sol

-platformă betonată cu S=600mp pentru stocarea dejecțiilor aferentă presei de separare,

-2 platforme betonate, împrejmuite pe 3 laturi cu pereți din beton cu H=3.5 m, de 500 mp fiecare, existente în incinta fermei, prevăzute cu rigole de scurgere, pentru stocarea temporara a fracției solide,

-platforma betonată pentru stocarea dejecțiilor cu S= 60 mp,

-platformă betonată pentru amplasarea rezervorului de GPL,

-alei și drumuri betonate pentru circulaţia mijloacelor auto şi a utilajelor.

9.4 Alte dotari

-container frigorific pentru stocarea temporară a cadavrelor.

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

10.1.1 aer

# Emisii atmosferice rezultate din activitate

-Sursele de emisii și emisiile punctiforme rezultate din activitate și evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.a).

Tabelul 10.1.1.a)

| Nr crt | Activitatea | Punct de descarcare a emisiilor | Poluanți | VLE (conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 (mg/m3N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asigurarea agentului termic | Coșurile de evacuare centralelor termice ce funcționează pe GPL | SO2, NOx, CO, pulberi | 100 35 350 5 |

-Sursele de emisii și emisiile difuze rezultate din activitate și evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.b).

Tabelul 10.1.1.b)

| Nr crt | Activitatea | Punct de descarcare a emisiilor | Poluant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creștere porci în hale | Sistemul de ventilaţie al halelor de creştere | Amoniac (NH3), metan (CH4), protoxid de azot (N2O) |
| 2 | Manipularea și stocarea temporară a dejecțiilor pe platformă betonată | Emisii difuze de suprafață | Amoniac (NH3), mirosuri (H2S), pulberi |

-Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE/a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, BAT 30, Tabelul 2.1 BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci sunt prevăzute următoarele valori:

| Parametru | Categorie de animale | BAT-AEL (Kg NH3 /spatiu pentru animal/an |
| --- | --- | --- |
| Amoniac exprimat ca NH3 | Scoafe aflate în calduri și scroafe gestante | 0,2-2,7 |
|  | Scroafe care alapteaza (inclusiv purcei) din boxele de fatare | 0,4-5,6 |
|  | Pucei intarcati | 0,03-0,53 |
|  | Porci pentru îngrășare | 0,1-2,6 |

- Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE/a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, Managementul nutrițional – BAT3, Azotul total excretat asociat BAT trebuie să respecte următoarele valori:

| Parametru | Categorie de animale | Azot total excretat asociat BAT (1) (Kg de N excretat/spatiu pentru animal/an |
| --- | --- | --- |
| Azot total excretat, exprimat ca N | Purcei intarcati | 1,5-4,0 |
|  | Porci pentru îngrășare | 7,0-13.0 |
|  | Scroafe (inclusiv purcei) | 17,0-30,0 |

- Conform Deciziei de punere în aplicare (UE) a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE/a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, Managementul nutrițional – BAT4, Fosforul total excretat asociat BAT trebuie să respecte următoarele valori:

| Parametru | Categorie de animale | Fosfor total excretat asociat BAT (1) (Kg de P2O3 excretat/spatiu pentru animal/an |
| --- | --- | --- |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O3 | Purcei înțărcați | 1,2-2,2 |
|  | Porci pentru îngrășare | 3,5-5,4 |
|  | Scroafe (inclusiv purcei) | 9,0-15,0 |

Emisiile de poluanţi în atmosferă la limita amplasamentului, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.1.c).

Tabelul 10.1.1.c).

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE conf. Legii 104/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Emisii difuze | La limita amplasamentului | CO | 10 mg/m3 |
|  |  |  | NO2 | 200 µg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 350 µg/m3 |
|  |  |  | PM10 | 50 µg/m3 |

Având în vedere dotările pentru evacuarea și dispersia poluanților în aer se asigură respectarea Deciziei de punere în aplicare (UE) a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE/a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor privind emisiile de:

- Amoniac provenite din halele de crestere (conformarea cu BAT 30) prin:

- canale amenajate sub cota pardoselii care preiau dejecțiile și apele uzate cu evacuare continuă la reţeaua de canalizare.

- separarea în două fracții solide și lichide,

- menținerea pardoselii uscate și curate prin utilizarea materialelor higroscopice/zeolit mineral, în halele de  porci la îngrășat și scroafe gestante,

- Mirosuri prin:

  - elaborarea și punerea în aplicare a planului de gestionare a mirosurilor în cazul apariției unor sesizări privind disconforul la nivelul receptorilor sensibili (conformarea cu BAT 12);

  - reducerea emisiilor de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite din fermă (conformarea cu BAT 13) prin:

- distanță de peste 1000 m dintre amplasamentul fermei și zona locuită, respectand prevederile Ord. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare.

- suprafață redusă a sistemului de colectare dejecțiilor din hale,

- evacuarea permanentă a dejecțiilor din hale,

- igienizarea pe baza unui program de curățenie și pe baza unui plan de control și combatere a dăunatorilor a zonelor prevăzute pentru platforma de stocare dejecții și camera frigorifică.

# 10.2  Apă uzata

# 10.2 1.  Tipuri de ape uzate şi poluanţii emişi

Tabelul 10.2.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Natura apei uzate | Mod de colectare/stocare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Activităţi administrative | Ape uzate menajere | Apele uzate tehnologice colectate prin intermediul a două canale longitudinale, amplasate pe mijocul fiecărei halei, acoperite cu grătare din elemente prefabricate din beton sunt epurate împreună cu apele menajere și apele pluviale într-un ansamblu de instalații de epurare (format din instalație de separare prin presare, bazine de decantoare și de stocare și platforme nămol), din care rezultă: -dejecții lichide, -nămol de la curățarea bazinelor de stocare a fracției lichide, -nămol obținut după mineralizarea fracției solide rezultate la separarea apei uzate. |
|  | Activități de creştere a porcilor, | Ape uzate tehnologice (dejecții solide și lichide în amestec cu apa de la igienizare) |  |
|  | Ape din precipitaţii | Ape pluviale de pe acoperișuri |  |

### 10.2.2.  Mod de valorificare.

Conform prevederilor AGA nr. 76/28.05.2020, emisă de A.B.A Buzău – Ialomiţa:

- dejecțiile lichide se vor utiliza pentru fertilizarea terenurilor agricole conform prevederilor Studiului agrochimic întocmit de Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice Brăila,

-nămolul de epurare va fi utilizat pentru fertilizarea terenurilor agricole, cu respectarea prevederilor BAT (Cele mai bune tehnici disponibile), Ordinelor comune MMGA si MAPDR nr. 344/708/2004, 242/197/2005 si nr. 1182/1270/2006, STAS-ului nr. 9458-88, Codului de bune practici agricole, volumul I „Protecţia apelor împotriva poluării cu fertilizanți proveniți din agricultură și prevenirea fenomenelor de degradare a solului provocate de practicile agricole” și Studiului agrochimic întocmit de Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice Brăila.

  - Sol și apă subterană

10.3.1  Emisii de poluanţi în sol și apa subterană

Sursele generatoare de poluanţi şi poluanţii emişi în sol și apa subterana sunt prezentate în tabelul 10.3.1.

Tabelul 10.3.1

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Factor de mediu | Poluanţii emişi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activităţi de creştere porci și activitățile conexe. | Sol (incintă fermă-S1, S4, S6, S7, S8 bazine de stocare S2 si S9) | pH, amoniu, azotiți, azotați, cupru, zinc, mangan, cadmiu, nichel, plumb, mercur și crom și TPH la S1 |
| 2 |  | Apă subterană | pH, amoniu, azotiți azotati, sulfuri , sulfati, fosfor total |

10.3.2 Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol

Monitorizarea calităţii solului pe amplasamentul Fermei se realizează din opt puncte de observaţie S1, S4, S6, S7, S8 și în zona bazinelor de apă uzată S2 și S9 la două adancimi (-5cm și -30 cm), conform planului de situatie și a rapoartelor de încercări anexate.

Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol conform Rapoartelor de încercări (RI) nr. 881/20.08.2010, si nr. 181/11.02.2022 emise de Lajedo SRL Ploiești (laborator acreditat RENAR) sunt prezentate în tabelul 10.3.2.

Tabelul 10.3.2

| Loc prelevare | Indicatori | VLE (mg/Kg su)-5 cm | VLE (mg/Kg su) -35 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| Incinta fermă-S1 | pH | 7.68 | 7.64 |
|  | Amoniu | 42.2 | 41.30 |
|  | Azotiți | 3.20 | 2.74 |
|  | Azotați | 241.20 | 236.20 |
|  | Cupru | 20.0 | 6,40 |
|  | Zinc | 40,0 | 29,6 |
|  | Mangan | 213 | 116 |
|  | Cadmiu | <0,75 | <0,75 |
|  | Nichel | 9,77 | 4,77 |
|  | plumb | 5,05 | <5,0 |
|  | Mercur | <0,025 | <0,025 |
|  | Crom | 14,5 | 8,35 |
|  | TPH | 88 | 75 |
| Incinta fermă-S4 | pH | 7.42 | 7.41 |
|  | Amoniu | 42.46 | 40.32 |
|  | Azotiți | 10.20 | 8.38 |
|  | Azotați | 304.96 | 294.65 |
|  | Cupru | 7,80 | 28,1 |
|  | Zinc | 23,1 | 45,7 |
|  | Mangan | 104 | 192 |
|  | Cadmiu | <0,75 | <0,75 |
|  | Nichel | 4,06 | 9,87 |
|  | plumb | 23,1 | 5,14 |
|  | Mercur | <0,025 | <0,025 |
|  | Crom | 6,91 | 6,91 |
| Incinta fermă-S6 | pH | 7.78 | 7.78 |
|  | Amoniu | 18.30 | 18.10 |
|  | Azotiți | 0.88 | 0.74 |
|  | Azotați | 21.30 | 20.80 |
|  | Cupru | 19,0 | 11,1 |
|  | Zinc | 35,3 | 28,1 |
|  | Mangan | 139 | 90,1 |
|  | Cadmiu | <0,75 | <0,75 |
|  | Nichel | 6,77 | 3,6 |
|  | plumb | <5,0 | 1,81 |
|  | Mercur | <0,025 | <0,025 |
|  | Crom | 11,3 | 6,85 |
| Incinta fermă-S7 | pH | 7.72 | 7.70 |
|  | Amoniu | 32.36 | 30.26 |
|  | Azotiți | 12.10 | 11.70 |
|  | Azotați | 226.40 | 222.53 |
|  | Cupru | 10,3 | 8,04 |
|  | Zinc | 27,8 | 23,5 |
|  | Mangan | 94,8 | 117 |
|  | Cadmiu | <0,75 | <0,75 |
|  | Nichel | 3,99 | 5,13 |
|  | plumb | <5,0 | <5,0 |
|  | Mercur | <0,025 | 10 |
|  | Crom | 7,13 | 8,22 |
| Incinta fermă-S8 | pH | 7.66 | 7.69 |
|  | Amoniu | 34.98 | 32.33 |
|  | Azotiți | 13.06 | 12.07 |
|  | Azotați | 244.93 | 226.37 |
|  | Cupru | 8,63 | 9,37 |
|  | Zinc | 25,4 | 26,6 |
|  | Mangan | 96,5 | 94,3 |
|  | Cadmiu | <0,75 | <0,75 |
|  | Nichel | 4,03 | 4,08 |
|  | plumb | <5,0 | <5,0 |
|  | Mercur | <0,025 | <0,025 |
|  | Crom | 7,17 | 7,31 |
| Zona bazinelor de decantare și stocare fracție lichidă-S2 | pH | 7.86 | 7.95 |
|  | Amoniu | 25.59 | 27.87 |
|  | Azotiți | 2.60 | 2.81 |
|  | Azotați | 573.61 | 587.36 |
|  | Cupru | 9,17 | 6,22 |
|  | Zinc | 20,3 | 15,3 |
|  | Mangan | 138 | 105 |
|  | Cadmiu | <0,75 | <0,75 |
|  | Nichel | 6,23 | 4,24 |
|  | plumb | <5,0 | <5,0 |
|  | Mercur | <0,025 | <0,025 |
|  | Crom | 9,52 | 7,25 |
| Zona bazinelor de decantare și stocare fracție lichidă-S9 | pH | 7.86 | 7.95 |
|  | Amoniu | 25.59 | 27.87 |
|  | Azotiți | 2.60 | 2.81 |
|  | Azotați | 573.61 | 587.36 |
|  | Cupru | 13,4 | 5,79 |
|  | Zinc | 24,2 | 15,1 |
|  | Mangan | 79,6 | 104 |
|  | Cadmiu | <0,75 | <0,75 |
|  | Nichel | 2,91 | 4,24 |
|  | plumb | <5,0 | <5,0 |
|  | Mercur | <0,025 | <0,025 |
|  | Crom | 5,70 | 7,23 |

-Valorile indicatorilor de calitate din sol conform rapoartelor de încercări se vor constitui în referință pentru evaluarea calității solului pe perioada desfășurării activitaților de pe amplasament.

-La solicitarea A.P.M. Brăila şi A.B.A. Buzău se vor analiza şi alţi indicatori.

-Prelevarea şi analiza probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză acreditat.

10.3.3  Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane

Elemente chimice din apa subterana monitorizate și valorile de referinţă sunt conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr. 76/28.05.2020 și a Rapoartului de încercări nr. 0288/30.08.2011 întocmit de SC LAJEDO SRL Ploiești, a Buletinului de analiza nr. 3910/26.01.2018, întocmit de SC SETCAR SA și sunt conform tabelului 10.3.3

Tabelul 10.3.3

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Factor de mediu/puncte de prelevare | Poluanţii emişi | Valori de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activităţi de creştere porci și activități conexe | Apă subterană: foraj de observaţie amplasat în aval de bazinele de decantare și stocare fracție lichidă | pH (unit. pH) | 7.65 |
| 2 |  |  | NH4+ (mg/l) | 6.94 |
| 3 |  |  | NO2- (mg/l) | <0.040 |
| 4 |  |  | NO3- (mg/l) | 15.60 |
| 5 |  |  | SO42- (mg/l) | 24.20 |
| 6 |  |  | PO43- (mg/l) | 0.050 |
| 7 |  |  | Cloruri (mg/l | 112 |

Notă

-Valorile indicatorilor de calitate din apa subterană conform rapoartelor de încercari se vor constitui în referință pentru evaluarea calității apelor subterane pe toată perioada desfășurării activitaților de pe amplasament și nu trebuie să depașească VLE conform  Ord. nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România (Corp apă subterană ROAG12).

-La solicitarea A.P.M. Brăila şi A.B.A. Buzău se vor analiza şi alţi indicatori.

-Prelevarea şi analiza probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză acreditat.

  - Zgomot

Sursele principale de zgomot sunt sursele interne - hale de creștere pui și sursele externe poziționate în aer liber - transportul auto.

| Sursa de zgomot | Natura zgomotului sau vibraţiei | Acţiunile întreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot |
| --- | --- | --- |
| Halele de creștere pui-funcţionarea ventilatoarelor | Zgomot produs de motoarele ventilatoarelor în caz de defecțiuni | Întreţinere curentă, oprire și reparaţii, după caz |
| Trafic auto | Zgomot produs de traficul auto | A reduce vitezei de trafic |

-Tehnicile conform BAT 9 de elaborare și punere în aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, sunt aplicabile doar în cazurile în care se preconizează și/sau s-a dovedit o poluare fonică la nivelul receptorilor sensibili.

-În fermă se aplică tehnicile conform prevederilor Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la emisiile de zgomot (conformarea cu BAT 10) prin:

- respectarea  Ord. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare .

- pentru a reduce nivelului de zgomot, sunt aplicate următoarele măsuri:

- utilizarea echipamentului de către personal cu experiență, luarea de măsuri  pentru controlul  zgomotului în cursul activităților de întreținere:

- conducere preventivă a autovehiculelor grele;

- manipularea și manevrarea dispozitivelor de încărcare a remorcilor din afara clădirii organizate astfel încât să se reducă amploarea operării mașinilor;

- reducerea vitezei autovehiculelor grele.

-Valorile admisibile ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului se vor încadra în prevederile  STAS 1009/2017  privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot, astfel: 65 dB pe timp de zi.

  - Miros

Sursele de mirosuri din fermă sunt constituite de:

- halele de creștere a porcilor de unde rezultă emisii de ammoniac, metan și protoxid de azot care sunt evacuate prin sistemul de ventilaţie;

- din evacuarea apelor uzate prin rețele de canalizare cu dirijare în bazine betonate etanșe și tratarea/procesarea acestora în ansambulul intalațiilor de epurare.

În fermă se aplică tehnicile conform prevederilor Concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile referitoare la creșterea în sistem intensiv a porcilor referitoare la a reduce emisiilor de mirosuri și a impactului acestora (conformarea cu BAT 13) prin:

- distanță de peste 1000 m dintre amplasamentul fermei și zona locuită, respectand prevederile Ord. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare.

- suprafață redusă a sistemului de colectare dejecții din hale,

- evacuarea permanentă a dejecțiilor din hale

- igienizarea pe baza unui program de curățenie și pe baza unui plan de control și combatere a dăunatorilor a zonelor prevăzute pentru platforma de stocare dejecții și camera frigorifică.

Nu au fost dovedite  neplăceri cauzate de mirosuri  la nivelul receptorilor sensibili.

Rezultatele tuturor monitorizarilor  se înregistrează, se prelucrează și se transmit într-o formă adecvată autorității de mediu, ca parte a RAM.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi colectate separat conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi cu  respectarea prevederilor H. G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

# Deşeuri produse, colectate, stocate temporar

# Deşeuri nepericuloase

# Tipurile de deşeuri nepericuloase rezultate din activitatea Fermei și managementul acestora sunt prezentate în tabelul 11.1.1.

Tabelul 11.1.1

| Categoria | Cod deseu | Cantitate | Mod de gestionare /operațiuni conform OUG 92/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Deseuri de tesuturi animale (cadavre) | 02 01 02 | 30 t/an | - | prin societati autorizate/D10 | stocate temporar în camera frigorifica |
| Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02 | 15 02 03 | 0.3 t/an | - | prin societati autorizate/D15 | stocate temporar în magazie 30mp |
| Ambalaje de hartie carton | 15 01 01 | 0.5 t/an | prin societati autorizate/R12 | - | stocate temporar în spatii special amenajate |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 0.2 t/an | prin societati autorizate/R12 | - |  |
| amestecuri metalice | 17 04 07 | 1 t/an | prin societati autorizate/R12 | - |  |
| deseuri amestecate de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 | 17 09 04 | 20 t/an | - | prin societati autorizate/D15 |  |
| anvelope scoase din uz | 16 01 03 | - | - | - | predate societatilor care efectueaza service-ul auto |
| deseuri menajere | 20 03 01 | 3 mc/an | - | prin societati autorizate/D5 | colectat în pubele |
| nămol | 19 08 14 | 720,74 t/an | fertilizant pe terenurile agricole/R10 | - | stocat pe 2 platforme cu suprafata de cca 500 mp fiecare |

11.1.2. Deşeuri periculoase

# Tipurile de deşeuri periculoase rezultate din activitatea Fermei şi managementul acestora sunt prezentate în tabelul 11.1.2

Tabelul 11.1.2

| Categoria | Cod deseu | Cantitate | Mod de gestionare /operațiuni conform anexelor din OUG 92/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | 0.5 t/an | - | prin societati autorizate/D15 | stocate temporar în spatii special amenajate |
| Ambalaje de hartie carton | 15 01 01 | 0.5 t/an | prin societati autorizate/R12 | - |  |
| tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 20 01 21* | 0.01 t/an | prin societati autorizate/R5 | - | stocate temporar în magazie 30mp |
| deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor | 18 02 02* | 0.1 t/an |  | prin societati autorizate/D15 | colectate separat în cutii speciale din plastic eco în incinta halelor |
| filtre de ulei | 16 01 07* | - | - | - | sunt predate societatilor care efectueaza service-ul auto |
| baterii cu plumb | 16 06 01* | - | - | - |  |
| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 13 02 05* | - | - | prin societati autorizate/D15 | stocat tempora pe amplasament în butoi metalic |

11.2 Deşeuri refolosite-nu este cazul

11.3 Depozitare definitivă a deşeurilor –nu este cazul

# PREVENIREA  ŞI  MANAGEMENTUL  SITUAŢIILOR  DE  URGENŢĂ

12.1. INCADRARE

Operatorul nu intră sub incidenţa prevederilor Legii  nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

12.2. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR TOXICE și PERICULOASE

Substanţele toxice şi periculoase utilizate pe amplasament sunt prezentate în tabelul 12.2:

Tabelul 12.2

| Denumirea comerciala | Substante chimice periculoase continute de amestec/ Continut procentual | Nr.CE | Nr. CAS | Clasificare (conf.Regulament 1272/2008/CE) | Cantitati anuale utilizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Clasa de pericol si categoria Cod(uri) | Fraze de pericol |  |
| Dezinfectant VULKAN-biocid | Compusi cuaternari de amoniu, Cloruri de Benzyl-C12-16-Alchildimetil 23.3% | 270-325-2 | 68424-85-1 | Acute Tox.4 Skin Corr 1B Aquatic Acute 1 Aqutic cronic=1 | H302 H314 H400 H410 | 2400 l/an |
|  | Glutaral 14.9 % | 203-856-5 | 111-30-8 | Acute Tox.3 Skin Corr 1B Skin Sens 1A Aquatic Tox 2 Resp Sens 1 | H301 H314 H317 H330 H334 |  |
|  | Clorura de didecil dimetil amoniu 2.4 % | 230-525-2 | 7173-51-5 | Acute Tox.4 Skin Corr 1B | H302 H314 |  |
|  | Acid citric 0 ≤ x% ≤ 2.5 | 201-069-1 | 5949-29-1 | Eye Irrit. 2, | H319 |  |
|  | Terpinolene 0 ≤ x% ≤ 2.5 | 209-578-0 | 586-62-9 | Asp. Tox. 1, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, M Chronic = 1 | H304 H317 H400 H410 |  |
|  | Dipentene 0 ≤ x% ≤ 2.5 | 205-341-0 | 138-86-3 | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, M Chronic = 1 | H226 H315 H317 H400 H410 |  |
| AGITA 10WG | Thiamethoxam 10-<20 % | 428-650-4 | 153719-23-4 | Aquatic Acute 1, M Acute = 1 Aquatic Chronic 1, M Chronic = 1 | H400 H410 | 10 kg/an |
|  | (Z)-9-TRICOSENE 0.0-0.1 % | 248-505-7 | 27519-02-4 |  |  |  |
| SUPER KILLER 25EC | Cipermetrina 25% | 257-842-9 | 52315-07-8 | Acute Tox 3 Acute Tox 4 STOT SE 3 Aquatic Chronic 1 | H302 H332 H335 H410 | 20 l/an |
|  | Alcool izopropilic 45% | 200-661-7 | 67-63-0 | Flam Liq 2 Eye Irrit 2 STOT SE 3 | H225 H319 H336 |  |
|  | Glicerol formal 26% | 225-248-9 | 4740-78-7 | Eye Irrit 2 | H319 |  |
|  | Polisorbat 80 4% | 500-019-79 | 9005-65-6 | - | - |  |
| NORA PASTA | Difenacoum | 259-978-4 | 56073-07-5 | Acute Tox. 1 (Oral), Acute Tox. 1 (Dermal), Acute Tox. 1 (Inhalation:dust,mist), Repr. 1B, STOT RE 1 Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, | H300 H310 H330 H360D H372 H400 (M=10) H410 (M=10) | 50 kg/an |
| Motorina | Motorina combustibil <100 % | 269-822-7 | 68334-30-5 | Susceptibil de a provoca cancer Inflamabil, cat 3 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Acute Tox 4 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungita sau repetata Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung | H351 H226 H304 H315 H332 H373 H411 | 12.000 l/an |
|  | Biodisel (esteri metilici ai acizilor grasi din uleiuri vegetale) 0-7% | 267-015-4 | 67762-38-3 |  |  |  |
|  | Aditivi<1% | - | - | - | - |  |
| Oxigen comprimat | oxigen | 231-956-9 | 7782-44-7 | Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire | H270 H280 | 2 butelii/an |
| argon | argon | 231-147-0 | 7440-37-1 | Contine un gaz de racire, poate cauza arsuri sau leziuni criogenice | H281 | 1 butelie/an |
| acetilena | acetilena | 200-816-9 | 74-86-2 | Gaz extrem de inflamabil Pericol de explozie, chiar şi în absenţa aerului Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire | H220 H230 H280 | 1 butelie/an |
| Ulei hidraulic | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 0-100% | 265-157-1 | 64742-54-7 | neclasificat | - | 10 l/an |
|  | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic 0-100% | 265-169-7 | 64742-65-0 | neclasificat | - |  |
|  | 2,6-di-tert-butylphenol <0.% | 204-884-0 | 128-39-2 | Skin Irrit 2 Aquatic Acute 1 Aquatic chronic 1 | H315 H400 H410 |  |
| Ulei motor | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic <89 % | 265-157-1 | 64742-54-1 | neclasificat |  | 5 l/an |
|  | Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts 0.7-1.2% | 283-392-8 | 84605-29-8 | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2, | H315 H318 H411 |  |
|  | Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs., calcium salts 0.1-1 % | 274-263-7 | 70024-69-0 | Skin Sens. 1B, | H317 |  |
|  | Bis(nonylfenyl)amine 0.1-0.6% | 253-249-4 | 36878-20-3 | Aquatic Chronic 4, | H413 |  |
|  | fenol, dodecilbenzen, ramificat 0.1-0.3% | 310-154-3 | 121158-58-5 | Skin Irrit. 2 Eye Irrit 2 Repr. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, | H315 H319 H361F H400 H410 |  |
| Ulei transmisie | Uleiuri reziduale (din petrol), deparafinate cu solvent | 265-166-0 | 64742-62-7 | neclasificat |  | 5 l/an |
|  | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | 265-157-1 | 64742-54-7 | neclasificat |  |  |
|  | Amines, C12-14-tert-alkyl (Long chain alkyl amine) | 273-279-1 | 68955-53-3 | Acute Tox. 4 (Oral), Acute Tox. 3 (Dermal), Acute Tox. 2 (Inhalation:gas), Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1A, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, | H302 H311 H330 H314 H317 H335 H400 H410 |  |
|  | Alkyl phosphate | - | - | Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3, | H31 H318 H412 |  |
|  | Alkyl dithio thiadiazole | 289-493-3 | 89347-09-1 | Aquatic Chronic 3 | H412 |  |
|  | (Z)-octadec-9-enylamine | 204-015-5 | 112-90-3 | Acute Tox. 4 (Oral), Asp. Tox. 1, STOT SE 3, STOT RE 2, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, (M=10) Aquatic Chronic 1, (M=10) | H302 H304 H335 H373 H314 H400 H410 |  |
| GPL | Gaz petrolier lichefiat |  | 68476-85-7 | Gaze extreme de inflamabile Contine gaz sub presiune-poate exploda daca este incalzit Poate provoca anomalii genetice Poate provoca cancer | H220 H280 H340 H350 | 17 mc/an |
| Vaselina | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 0-92% | 265-157-1 | 64742-54-7 | neclasificat | - | 5 kg/an |
|  | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic 0-92% | 265-169-7 | 64742-65-0 | neclasificat | - |  |

12.3. MASURI DE PREVENIRE și CONTROL

-Operatorul deține Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor negative asupra mediului, care se revizuiește și actualizează în funcţie de condiţiile nou apărute și disponibil în orice moment pentru inspecţia autorităţilor de specialitate (conformarea cu BAT 2). În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale au fost stabilite:

-sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu,

-lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale,

-fişa poluanţilor potenţiali,

-programul de măsuri și lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale,

-componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor,

-componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale,

-lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale.

-Operatorul detine un plan pentru verificarea, repararea și întreținerea periodică a structurilor și a echipamentelor, (conformarea cu BAT 2), cum ar fi:

-depozitele de dejecții lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere,

-pompele pentru dejecții lichide, dispozitive de amestec, separatoare și irigatoare,

-sistemele de aprovizionare cu apă și furaje,

-sistemul de ventilație și senzorii de temperatură,

-silozurile și echipamentele de transport (de exemplu, supape, țevi),

-Pentru situații de urgență specifice activităților desfășurate în cadrul Fermei, respectiv, apariția unor epizootii sau zoonoze (boală infecțioasă sau parazitară la animale), se aplică prevederile din Planul de biosecuritate a Fermei.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

## Monitorizarea consumurilor în Fermă (conformare BAT 29)

## Pentru buna desfasurare a activității și minimizarea consumurilor de materii prime, materiale și utilitati precum și deseuri, societatea tine evidenta saptamanal si/sau lunar si/sau anual, pentru:

## consumurile de apă potabilă și tehnologică; numărul de animale care intră și ies (inclusiv nasterile și maternitatile);

## consumul de furaje;

## consumul de energie electrică pentru întregul complex de porci;

## consumul de combustibili;

## cantitățile de deșeuri;

## Monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretata rezultat din dejecțiile animaliere (conformare cu BAT 24) se va face o data pe an pe tipuri de animale,  realizata prin:

## -calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor, sau

## -estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total.

## Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer (conformare cu BAT 25) se va face o dată pe an pe tipuri de animale, prin:

-estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal  total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere,

-calcularea prin masurarea concentratiei de amoniac si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard ISO, nationale sau internationale sau a altor metode care asigura date de o calitate stiințifică echivalenta,

-estimare prin utilizarea factorilor de emisie.

## Monitorizarea emisiilor în aer la limita amplasamentului

Monitorizarea emisiilor la limita amplasamentului, spre zona locuită se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.4.4.

Tabelul nr. 13.4.4.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Punct de monitorizare | Poluanţii emişi | Frecventa de monitorizare | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Emisii difuze | La limita amplasamentului spre zona locuită | CO | anual | Standardizate |
|  |  |  | NO2 |  |  |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | PM10 |  |  |

## Monitorizarea emisiilor în apa epurata evacuată

Conform AGA nr. nr. 76/28.05.2020, monitorizarea calității fracției lichide este prezentată în tabelul 13.5:

Tabelul 13.5

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Punct de monitorizare | Indicatori analizați | Frecventa de monitorizare | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Activități de creștere porci și activități conexe | rezervoarele de stocare a fracției lichide | conform Studiului agrochimic întocmit de OSPA Brăila | înainte de fiecare utilizare la irigarea culturilor | Standardizate |

## Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane

## Monitorizarea calităţii solului

Monitorizarea calității solului din zona amplasamentului fermei si din zona rezervoarelor de decantare și stocare fracție lichidă se va face la 2 adâncimi (5 cm si 30 cm), conform tabelului nr. 13.6.1.

Tabelul nr. 13.6.1

| Puncte de monitorizare | Indicatori analizați | Frecvenţa de monitorizare | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| -incinta fermei în punctele S1, S4, S6, S8; -zona rezervoarelor de decantare și de stocare a fracției lichide în punctele S2 şi S9 amplasate amonte și aval | pH, Amoniu, Azotiți Azotați, Cupru, Zinc, Mangan, Cadmiu, Nichel, Plumb Mercur, Crom și TPH la S1 | O dată la 2 ani | Standardizate |

## Monitorizarea calităţii apei subterane

Conform AGA nr. 76/28.05.2020 monitorizarea calității apei subterane se va face printr-un foraj amplasat în zona rezervoarelor de decantare și de stocare a fracției lichide, în aval de acestea. Indicatorii de calitate care se monitorizează sunt:  pH (unit. pH), NH4+ (mg/l), NO2- (mg/l), NO3- (mg/l), PO43- (mg/l), SO42- (mg/l), Cl- (mg/l). Monitorizarea este prezentată în tabelul 13.5.2:

Tabelul 13.5.2

| Nr. Crt. | Puncte de monitorizare | Indicatori analizați | Frecvenţa de monitorizare | Metode de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | foraj amplasat în aval de rezervoarele de decantare și de stocare a fracției lichide | pH (unit. pH) | Semestrial | Standardizate |
| 2 |  | NH4+ (mg/l) |  |  |
| 3 |  | NO2- (mg/l) |  |  |
| 4 |  | NO3- (mg/l) |  |  |
| 5 |  | PO43- (mg/l) |  |  |
| 6 |  | SO42- (mg/l) |  |  |
| 7 |  | Cloruri (mg/l) |  |  |

## Deşeuri

Conform OUG 92/26.08.2021 privind regimul deşeurilor titularul este obligat cumulativ să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare, după care să întocmească o listă a acestora.

Să ţină o evidenţă cronologică lunară tabelară a deșeurilor după:

  - codul deşeului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea în tone, natura şi originea deşeurilor generate, precum şi cantitatea de produse şi materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operaţiuni de valorificare, eliminare;

  - destinaţia, frecvenţa colectării, modul de transport şi metoda de tratare prevăzută pentru deşeuri, atunci când este relevant;

  - cantitatea de deşeuri în tone încredinţată spre eliminare.

care se păstrează cel puțin 3 ani.

Evidența deșeurilor se pune la dispoziţia:

- APM Brăila, în format letric la cerere şi în format electronic în sistemul pus la dispoziţie de APM, conform procedurii de raportare a datelor şi informaţiilor și registrului electronic instituite de ANPM, până la 15 martie a anului următor celui de raportare ,

- autorităţilor competente de control, la cerere.

Se va face raportare anuală a datelor privind evidenţa gestiunii deşeurilor, până la 15 martie anul următor raportării,  conform procedurii de raportare a datelor şi informaţiilor și registrului electronic instituite de  ANPM, în sistemul pus la dispoziție de APM Brăila, conform art. 48, alin (1),  (3) și (7) și art. 49 alin (15)  din OUG 92/26.08.2021 privind regimul deşeurilor, precum și la finalizarea proiectului.

## Monitorizare zgomot

-Nu se impune o monitorizarea a factorului de poluare zgomot deoarece receptorii sensibili cei mai apropiați sunt la cca 1,3km (satul Dedulești).

## -Monitorizarea nivelului de zgomot se va face în cazul în care apar sesizari din partea receptorilor sensibili la limita exterioară a fermei, pe latura dinspre zona locuită, pe perioada desfăşurării activităţii; măsurătorile de zgomot se vor efectua de către laboratoare acreditate.

## Monitorizare miros

- În situația în care se vor dovedi neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili titularul activității va pune în aplicare și va revizui periodic un plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu, care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri, pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

- Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate conform BAT 26 prin utilizarea:

  - standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri).

  - în cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

Monitorizarea post – închidere

La încetarea definitivă a activității titularul/operatorul activitații are obligația de evalua starea de contaminare a solului și apelor subterane. În cazul în care instalația a determinat o poluare seminficativă a solului sau a apelor subterane, comparativ cu stadiul inițial prezentat in Raportul privind situația de referință (inclus în Raportul de amplasament), titularul/operatorul activității are obligația să ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât readucă amplasamentul la stadiu inițial.

Rezultatele tuturor monitorizărilor se înregistrează, se prelucrează și se transmit într-o formă adecvată autorității de mediu ca parte a Raportului anual de mediu.

# RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.

  - Raportările, frecvența și data depunerii acestora la APM Braila sunt prezentate în tabelul 14.1. Tabelul 14.1.

| Raport | Frecvenţa | Data de depunere a raportărilor |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform anexei II | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR) | Anual | Până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | In maxim 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor și cheltuielilor de mediu | Anual | Până la 01.02 al fiecărui an pentru anul precedent |
| Plan de închidere a amplasamentului | - | La data producerii |
| Sesizari (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii în care s-a facut sesizarea. |
| Notificare în caz de opriri ale instalațiilor (pentru reparatii capitale), conform anexei III | Ori de câte ori apar | Cu 48 de ore înaintea opririi |

- conform art. 5 alin. (1)-(4) și art. 16 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi și modificarea directivelor Consiliului nr. 91/689/CEE și nr. 96/61/CE și a H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului, operatorul va raporta la A.P.M. Brăila, până la 30.04 al fiecărui an pentru anul precedent, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a următoarelor:

- emisiile în aer, apă, sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

- transferurile în afara amplasamentului, de deşeuri nepericuloase dacă depăşesc 2000 tone/an, pentru oricare operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia operaţiilor de eliminare pentru „amendarea solului” şi „injecţie subterană de adâncime” la care se referă Art. 6, indicând “R” sau ”D”, respectiv dacă deşeul este destinat valorificării sau eliminării şi pentru transferurile transfrontieră a deşeurilor periculoase, numele şi adresa valorificatorului sau eliminatorului de deşeuri și al amplasamentului pe care se face valorificarea sau eliminarea efectivă;

- transferurile în afara amplasamentului, a oricăror poluanţi specificaţi în Anexa II, prin apele uzate care sunt destinate epurării pentru care valoarea de prag specificată în Anexa II coloana 1 b este depaşită.

-Registrelele cerute de prezenta Autorizaţie trebuie sa fie păstrate pe amplasament şi puse la dispozitia persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

-Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor trebuie depuse la sediul A.P.M. Brăila în conformitate cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

-Operatorul trebuie să deţină un dosar la sediul unităţii, pentru informarea publicului care trebuie să conţină minimum: copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Brăila și acesta, Autorizaţia, formularul de solicitare, deciziile referitoare la vizarile anuale ale prezentei A.I.M. Raportările către A.P.M. Brăila, alte aspecte pe care operatorul le consideră relevante.

# OBLIGAŢIILE OPERATORULUI ACTIVITĂŢII

- Activitatea se va desfășura cu respectarea urmatoarelor acte normative:

-OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările ulterioare;

-OUG nr. 68/2007, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările ulterioare;

-Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-Ord. M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

-STAS 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată şi rectificată;

-Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 188/2002  privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

-Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul M.S. nr. 119/2014, actualizat;

- OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările ulterioare

- OUG  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;

- OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

- H.G. 170/2004  privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;

- Ord. MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;

- Ord. M.M.G.A. nr. 242/2005 şi Ord. 197/2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru a reduce aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru a reduce aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi.

- Ord. MMGA nr. 344 /2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu completările ulterioare;

- OG 47/2005, privind reglementări de neutalizare a deşeurilor de origine animala;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- Regulament (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Regulamentul (CE) nr. 453/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind  înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- Obligațiile operatorului privind gestiunea deșeurilor:

Deșeurile se vor gestiona conform OUG  nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, republicată cu modificările ulterioare, titularul fiind obligat:

- să prevină generarea deșeurilor;

- să ia măsuri pentru a reduce volumului deşeurilor generate, în special al deşeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare;

- toate operațiunile de gestionare a deşeurilor, de colectare tratare și transport, trebuie să se realizeze cu aplicarea ierarhiei deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să clasifice şi să codifice deşeurile generate din activitate conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare, după care să întocmească o listă a acestora.

- deșeurile generate din activitate se colectează separat, conform prevederilor legale specifice fiecărei categorii de deșeuri;

- să asigure colectarea separată a deșeurilor, cel puţin pentru hârtie, metal, plastic şi sticlă;

- deşeurile colectate separat nu se  amestecă cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite;

- să adopte măsurile necesare pentru a elimina înainte/în timpul valorificării, substanţele periculoase, amestecurile şi componentele provenite de la deşeuri periculoase;

- deşeurile periculoase se colectează şi se stochează separat;

- pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- titularul are obligația să asigure

- spații pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze a reduce riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului;

- să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

- să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor.

- titularul va efectua operaţiunile de tratare a deșeurilor colectate/generate

- prin mijloace proprii sau

- prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor;

- sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor;

- valorificarea deşeurilor se va face numai prin operatori autorizaţi cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- titularul se va asigura că deşeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operaţiuni de valorificare;

- este interzisă incinerarea deşeurilor care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare şi reciclare;

- incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă;

- deșeurile reciclabile/valorificabile se predau unui operator de salubrizare sau unui operator autorizat pentru colectarea și tratarea deșeurilor;

- deșeurile care nu au fost supuse unei operațiuni de valorificare se supun  unei operaţiuni de eliminare prin operatori autorizați; eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop şi abandonarea deşeurilor sunt interzise;

- deșeurile se transporta către operatorul economic care realizează operaţia valorificare sau eliminare numai conform prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane; persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- să permită accesul pe amplasament și să asiste persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control punându-le la dispoziţie toate documentele justificative relevante conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate, în vederea controlului aplicării prevederilor legale privind regimul deșeurilor;

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei şi dacă acestea prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4 a OUG 92/2021, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor pregătire prealabilă, reciclare, valorificare şi eliminare a acestora;

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală;

- este obligatorie colectarea separată a deșeurilor de tip menajer de la personalul lucrător, cel puțin pentru hârtie, carton, plastic și sticlă și valorificarea corespunzătoare; este interzisă amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate separat cu alte deșeuri și încredinţarea acestora în vederea eliminării prin depozitare finală;

- echipamentele electrice și electronice din dotare devenite deșeuri (DEEE), cum ar fi diverse unelte elctrice, după caz, se predau spre valorificare numai unui operator de salubritate sau unui centru specializat și autorizat pentru colectare DEEE;

- anvelopele uzate rezultate din activitate se stochează  pe suprafețe betonate, separat, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării și anvelope uzate nereutilizabile; aceste deșeuri se predau operatorilor economici autorizați pentru colectare și valorificare conform legii, nu se abandonează pe sol, prin îngropare, sau în ape de suprafață, nu se incinerează și nu se amestecă cu alte deșeuri;

- Pentru ambalaje:

- deșeurile de ambalajele se colectează separat și se valorifică prin  operatori economici autorizați;

- este interzisă amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv cu alte deșeuri și încredinţarea acestora în vederea eliminării prin depozitare finală;

- uleiurile uzate se vor colecta separat în recipiente adecvate şi se vor stocarea în condiţii de siguranţă.

- nămolul de epurare va fi utilizat pentru fertilizarea terenurilor agricole după trecerea perioadei de stocare necesară pentru mineralizare (cca. 6 luni), cu respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 344 /2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu completările ulterioare precum și ale Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, în conformitate cu studiile agrochimic și pedologic întocmite de OSPA Brăila, în baza permisului de aplicare emis de APM Brăila.

- Obligațiile operatorului privind gestionarea substanțelor periculoase:

- pentru substanţele/amestecurile periculoase utilizate, deținute sau preparate se vor deţine fişele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 868/2020 de modificare a anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

- se vor respecta prevederile din fişele cu date de securitate privind depozitarea, manipularea utilizarea substanțelor/amestecurilor chimice;

- se va ţine evidenţa strictă a cantităţilor de substanţe şi preparate periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform legislaţiei specifice în vigoare;

- recipientele care conţin substanţe periculoase vor purta inscripţii de identificare, avertizare, prescripţii de siguranţă şi folosire;

- substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri se vor elimina în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu.

- Obligațiile operatorului privind monitorizarea activității:

-toate analizele probelor prelevate pentru toţi factorii de mediu se vor efectua de către laboratoare acreditate, care utilizează metodologii în conformitate cu normele și reglementările în vigoare;

-frecvenţa monitorizarii aşa cum este prevăzută în prezenta Autorizaţie, poate fi modificată doar cu acordul scris al A.P.M. Brăila după evaluarea monitorizarii anterioare;

-operatorul trebuie să asigure ca toate emisiile în mediu se vor incadra în limitele prevazute de prezenta Autorizatie;

-operatorul trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate la puncte de prelevare și monitorizare prevazute în Autorizatie;

-se va asigura accesul la orice alte puncte de prelevare și monitorizare cerute de reprezentanţii organelor de control abilitate.

-se va permite accesul autorităţilor de inspecţie şi control la documentele care se referă la originea, natura, cantitatea și destinaţia deşeurilor;

-înregistrarea tuturor prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii;

- Exploatarea instalaţiei se va realiza cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta Autorizaţie și a următoarelor prevederi generale:

-aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

-valorificarea sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, eliminarea cu evitarea sau a reduce oricărui impact asupra mediului a deşeurilor generate, în ordinea priorităţii şi potrivit prevederilor legale;

-utilizarea eficientă a energiei;

-luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecinţelor acestora;

-luarea măsurilor necesare pentru pentru readucerea amplasamentului la o stare satisfacătoare, în cazul încetării definitive a activităţii.

-luarea măsurilor necesare pentru prevenirea generării unor cantități mari de deşeuri, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor și a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Ord. MMGA şi al Ministrului Integrarii Europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor, cu modificările ulterioare;

-recepţionarea, manipularea și depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, în conformitate cu normele specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (acolo unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu;

-evitarea manipulării dejecțiilor în perioade defavorabile dispersiei (ceaţă, vânt puternic), când mirosul poate fi transportat pe distanţe lungi;

-întreţinerea  perdelei vegetale;

-aplicarea prevederilor  BREF pentru a reduce emisiilor de mirosuri, prin practicarea unor tehnici nutriţionale de reducere a conţinutului de azot și fosfor din bălegar care conduc și la diminuarea nivelului mirosurilor din halele de creştere şi din exteriorul acestora;

-curăţarea zilnică și menţinerea în bună stare a căilor de acces de pe amplasament;

-utilizarea maşinilor şi utilajelor rutiere și nerutiere în stare bună de funcţionare și cu toate reviziile tehnice la zi;

-verificarea periodică a circuitelor şi bazinelor de stocare a dejecțiilor, inclusiv a lagunei, a rezervoarelor de motorină inclusiv cele din cadrul grupurilor electrogene  în vederea depistării la timp a eventualelor scurgeri și luarea măsurilor de remediere;

-desfășurarea activităţilor numai pe suprafeţe betonate;

-depozitarea cadavrelor de porci în spaţiul frigorific până la incinerare;

-deţinerea de substanţe de absorbţie adecvate pentru absorbţia oricărei pierderi de produs petrolier;

-depozitarea deşeurilor numai în spaţiile amenajate special în acest scop;

-valorificarea/eliminarea deşeurilor în conformitate cu prevederile Autorizaţiei și cu prevederile legislaţiei  de mediu;

# - respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta Autorizaţie; în cazul aparitiei unor neconformitati fata de prevederile Autorizatiei, operatorul are următoarele obligaţii:

-informarea imediată a autorității competente pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea Autorizaţiei;

-luarea imediată a măsurilor necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din prezenta Autorizaţie.

-respectarea întocmai a măsurilor suplimentare impuse de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformitatii.

-întreruperea operării instalaţiei sau a unor părţi relevante ale acestora, până la restabilirea conformării, în cazul în care încalcarea condiţiilor din Autorizaţie reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra factorilor de mediu, până la restabilirea conformarii.

- In cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili: pentru a preveni sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de fermă în timpul funcționarii, se vor pune în aplicare, cu respectarea prevederilor Legii 278/2013 privind emisiile industriale, cu completarile și modificarile ulterioare, tehnicile BAT 12 din DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor care constau în elaborarea, punerea în aplicare și revizuirea periodică a unui plan de gestionare a mirosurilor, în cadrul sistemului de management de mediu (conformarea cu BAT 12), care include următoarele elemente: (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (conform BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri.

- Prezentarea, la solicitarea autorității competente de protecția mediului, a tuturor informațiilor necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizarii emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

- Solicitarea, în urma reexaminării condiţiilor de autorizare de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, a  reactualizării Autorizaţiei în următoarele situaţii:

a)poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în Autorizaţie sau includerea de noi valori-limita de emisie pentru alţi poluanţi;

b)din motive de siguranţă în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c)este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului care  prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

d)prevederile unor noi reglementari legale o impun;

e)oricare alte situaţii considerate necesare, în mod obiectiv şi justificat de către  autoritatea competentă pentru protecţia mediului, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

- În cazul producerii oricărui incident sau accident care afecteaza mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

in cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului

- să ia imediat măsurile preventive necesare prevăzute la art. 10, alin. (1), care trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

- să informeze APM Brăila și CJGNM Brăila în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării; informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor, conform prevederilor alin.(1) se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

- în termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului și eficienţa acestora.

- în cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, APM Brăila și CJGNM Brăila despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

- să informeze în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului APM Brăila și CJGNM Brăila despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de  operator.

- să acţioneze imediat pentru a controla, izola, elimina sau, în caz contrar, pentru a gestiona poluanţii respectivi şi/sau orice alţi factori contaminanţi;

- să ia măsurile reparatorii necesare, conform art. 17-19;

- Înregistrarea tuturor incidentelor care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc pentru mediu și luarea tuturor măsurilor pentru remedierea efectelor acestora.

- Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte semnificative asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din înregistrările scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

-tipul, momentul şi durata defecţiunii,

-cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

-urmările defecţiunii  în interiorul şi exteriorul obiectivului,

-toate măsurile iniţiate.

- Înregistrarea tuturor reclamaţiilor de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi detalii privind natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii.

## Reînnoirea actelor de reglementare şi contractelor de prestări servicii la expirarea acestora, documente ce au stat la baza emiterii prezentei Autorizaţii.

## Actualizarea Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute şi asigurarea că acesta este funcţional. Planul trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către persoanelor autorizate pentru verificare şi control.

- Notificarea APM Brăila în situaţiile prevăzute la cap. 5-Notificarea APM Brăila şi depunerea raportărilor către APM Brăila conform cap. 14-Raportări.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului

La încetarea activităţii, la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea operatorului, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. După oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

-punerea în siguranţă a instalaţiei;

-oprirea alimentării cu energie electrică, combustibili şi apă industrială;

-golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

-curăţarea circuitelor de ape uzate menajere şi tehnologice și a rigolele de colectare a apelor pluviale;

-curăţarea/sau spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor, bazinelor statiei de epurare, a spaţiilor de stocare materii prime și materiale;

-colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate și valorificarea/eliminarea lor prin firme autorizate;

-investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate înainte de începerea activităţii;

-asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

-anunţarea oricărui eveniment la A.P.M Brăila.

# Planul de închidere definitivă a instalaţiei

## -In conformitate cu Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale la incetarea definitivă a activităţii titularul/operatorul are obligatia de a evalua starea de contaminare a solului și apelor subterane. în cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativa a solului sau apelor subterane comparativ cu stadiul initial, prezentat în raportul privind situatia de referinta (inclus în raportul de amplasament), titularul/operatorul activității are obligatia sa ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incat sa aduca amplasamentul la stadiul initial.

## -În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi ale acesteia, operatorul trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

# -Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor și rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului,

## golirea completă de conţinut potenţial periculos şi curățarea conductelor şi a rezervoarelor, după caz,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## -Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a operatorului.

## -La dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor este obligatorie solicitarea și obţinerea acordului de mediu conform prevederilor legale în vigoare.

## -Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

## -La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului şi apelor subterane pentru a constata gradul de poluare și necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

# GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| A.P.M. Brăila | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila |
| Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| IED | Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCOCr | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord M.M.G.A. 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat și Prevenirea Poluării |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 și 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 și 22.00 |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Com. Tufesti, jud.Brăila |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

# ANEXE

# ANEXA  I - Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica și combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

EMISII

-rezultatele monitorizării cantității de azot și fosfor total excretat,

-rezultatele monitorizării emisiilor de amoniac provenite din fiecare adăpost si din întegul proces de producție,

-rezultatele monitorizării emisiilor în aer la limita amplasamentului,

-rezultatele monitorizării zgomotului (in cazul în care apar sesizari din partea receptorilor sensibili)

- rezultatele monitorizării mirosurilor (in situatia în care se vor dovedi neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili)

Nota: pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa (5cm) în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita normale (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Den. deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat, (t) | Valorificare, (t) | Eliminare, (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator | luna | cumulat | Agent economic eeliminator | Stoc luna |

ANEXA II -RAPOARTE SINGULARE

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXA III -RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ............................................. | Autorizaţie integrata de mediu nr. ...................... |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluării |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa în mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi factori |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |