AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ...... din ........

Ca urmare a solicitării de obținere a acordului de mediu depuse de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV prin DIRECȚIA TEHNICĂ – Serviciul Investiții, cu sediul în județul Brașov, mun. Brașov, Bd. Eroilor, nr. 8, înregistrată la APM Brașov cu nr. 2834 din 28.02.2024 și cu completările ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu  modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse, la dosar, cu nr. 3773/18.03.2024, nr. 3815/18.03.2024, nr. 3271/07.03.2024, nr. 5429/18.04.2024, nr. 5977/30.04.2024 și nr. .........., autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.05.2024, că proiectul „RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ STUPINI A PARCULUI DE PRODUCȚIE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun. Brașov, zona: DE 92 – tarla 13, Calea Feldioarei (DN 13), DE 614 – tarla 92 ( str. Luncii), amplasament identificat prin CF nr. 176367 Brașov, nr. cad. 176367, CF nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, CF nr. 109563 Brașov, nr. cad. 109563, CF nr. 173981 Brașov, nr. cad. 173981, CF nr. 140376 Brașov, nr. cad. 140376, CF nr. 143885 Brașov, nr. cad. 143885, CF nr. 105330 Brașov, nr. cad. 105330, CF nr. 110318 Brașov, nr. cad. 110318, CF nr. 142725 Brașov, nr. cad. 142725, CF nr. 151850 Brașov, nr. cad. 151850 conform C.U. nr. 285/08.02.2024 emis de Primăria Municipiului Brașov nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa Nr. 2, la punctul 3. a) instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

- Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Terenul pe care se vor realiza lucrările se află în intravilanul Municipiului Brașov, este domeniul public și privat a Municipiului Brașov, conform Certificatului de Urbanism nr. 285 din 08.02.2024, eliberat de Primăria Municipiului Brașov.

Situația existentă:

În prezent, parcul de producție energie din surse regenerabile nu este racordat la rețeaua de energie electrică.

Situața propusă

Racordarea se va executa prin 2 linii electrice subterane și un cablu de fibră optică, în lungime de aproximativ 4,1 km.

Pozarea cablului 2 x 3 x 1 x 240 mmp cu izolație uscată din polietilenă reticulată se va executa pornind din Punctul de Conexiuni amplasat pe domeniul privat al Beneficiarului (Primăria Brașov) până în celulele de medie tensiune din Stația Electrică Stupini.

În paralel cu cele 2 circuite de medie tensiune, în același șanț se monta și un cablu de fibră optică pentru comunicația între parcul fotovoltaic și stația electrică aparținând a DEER Brașov.

Săpătura se va realiza mecanizat sau manual la o adâncime de 0,9 m și o lățime de 0,4 m.

Caracteristicile investiției

- realizarea unui racord electric de medie tensiune conectat in Stația Electrica 110/  20 kV STUPINI, bara 20 kV, celule de rezerva J17 si J06;

- Racordarea se va executa prin 2 linii electrice subterane și un cablu de fibră optică, în lungime de aproximativ 4,1 km;

- Pozarea cablului 2 x 3 x 1 x 240 mmp cu izolație uscată din polietilena reticulata se va executa pornind din Punctul de Conexiuni amplasat pe domeniul privat al Beneficiarului (Primăria Brașov) până în celulele de medie tensiune din Stația Electrică Stupini;

- În paralel cu cele 2 circuite de medie tensiune, în același șanț se monta și un cablu de fibră optică pentru comunicația între parcul fotovoltaic și stația electrică aparținând a DEER Brașov;

- traseul propus traversează cursul de apă Ghimbășel în zona intravilan Municipiul Brașov, strada Calea Feldioarei, pod la drumul DN13 (E 60) Tronson Brașov (DN 1) – Feldioara. Lucrarea de traversare va fi pozată pe estacada existentă din administrarea Primăriei Municipiului Brașov.

Traversări cursuri de apă:

Traversarea este propusă în aval pod la în zona intravilan a municipiului Brașov, strada Calea Feldioarei, aval pod la drumul DN 13 (E60) în zona construcțiilor de apărare împotriva inundațiilor:

- dig Ghimbășel la Stupini ms, ID: ABAO_303, Den_incint: Stupini 4 – aval de traversare;

- dig Ghimbășel la Stupini tr. III md, ID: ABAO_300, Den_incint: Stupini 3 – aval de traversare;

- dig Ghimbășel la Colonia Bod tr. I ms, ID: ABAO_304, Den_incint: Bod 2 – amonte de pod;

- dig Ghimbășel la Stupini tr. IV md, ID: ABAO_299, Den_incint: Stupini 5 – amonte de pod.

Supratraversare pr. Ghimbășel în secțiunea pod la drumul DN13 (E 60), Tronson DN13: Brașov (DN 1) – Feldioara, strada Calea Feldioarei, intravilan Brașov (Stupini) județ Brașov, traversare curs de apă, cu -2 linii electrice subterane A2XS(FL)2Y - 1x240 mmp (6 fire de 240 mmp în paralel) – montate în țeavă DN 160 și - cablu de fibră optică –  montat în țeavă DN 40, în partea de aval pod, pozate pe estacadă existentă.

Caracteristici tehnice supratraversare pr. Ghimbășel:

- Lungime traversare: 	- 35,3 m;

- Coordonate Stereo70:

Mal drept 	X=468478.739 Y=545239.884;

Mal strâng 	X=468444.278 Y= 545239.671;

- Cota talveg estacadă: 	- 512,46 mdMN;

- Cota intrados estacadă: - 517.66 mdMN;

- NAQ1% estacadă = 516,36 mdMN; 	Q1%= 240 mc/s;

- Distanță NAQ1% la Cota cablu proiectat: - 1,93 m

- Cota cabluri proiectate: - 518.29 mdMN;

- Cota talveg Pod: - 512,73 mdMN;

- Cota intrados Pod: - 517.48 mdMN;

- NAQ1% pod = 516,629 mdMN; Q1%= 240 mc/s;

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Terenul aferent construcției va fi delimitat. Accesul în incintă se va face din accesul existent.

În vederea asigurării unui flux normal al lucrărilor, se va asigura ordinea și curățenia în zona lucrărilor. Se vor respecta condițiile din avize și acorduri.

Curățenia în șantier este obligatorie și poate constitui un motiv de oprire a lucrărilor de construcții daca acestea influențează în mod negativ condițiile de mediu, confortul și siguranța riveranilor sau calitatea lucrărilor executate.

Localizarea organizării de şantier;

Incinta proiectului propus: Parcul de Producție Energie din Surse Regenerabile - Municipiul Brașov.

Impactul asupra mediului în ceea ce privește lucrările de organizare este unul limitat în timp și spațiu, numai pe perioada lucrărilor de construcție și montaj și nu este unul semnificativ dacă se respectă evitarea răspândirii materialelor de construcții pe terenurile vecine, cât și depozitarea corespunzătoare deșeurilor (descris punctual anterior).

Se apreciază că măsurile de atenuare și eliminare a impactului, propuse împreună cu obligația beneficiarului de a respecta legislația de mediu sunt suficiente pentru adresarea tuturor impacturilor identificate a apare în perioada de execuție și exploatare a lucrărilor.

- toate locurile cu risc de accidente vor fi împrejmuite și semnalizate corespunzător existând persoana specializata pentru aceasta activitate.

- va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusă sanitară.

Organizarea de șantier pentru lucrările solicitate se va asigura în incintă, fără a afecta proprietățile vecine și rețele edilitare existente.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Amplasamentul lucrărilor va fi adus la starea inițială după terminarea lucrărilor. De asemenea suprafețele ocupate temporar vor fi aduse la starea inițială.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:

„Amenajare parc producție energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul U.A.T - Municipiului Brașov”, propusă a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Brașov, str. DN 13, nr. F.N, identificat prin CF nr. 164516 Brașov, nr. cad. 164516, în suprafață de 164.296 mp, CF nr. 164517 Brașov, nr. cad. 164517, în suprafață de 154.189 mp, CF nr. 164518 Brașov, nr. cad. 164518, în suprafață de 19.995 mp, CF nr. 164519 Brașov, nr. cad. 164519, în suprafață de 5.358 mp, pentru care există emisă: Autorizația de construire nr. 525 din 19.12.2023 și rum de acces parc fotovoltaic.

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii: nu este cazul;

d) cantitatea și tiputile de deșeuri generate/gestionate:

Lucrările propuse presupun producerea deșeurilor de construcții, inclusiv sol, în cantități greu de estimat cu exactitate.

Deșeurile rezultate sunt reprezentate de:

- Deșeuri de materiale de construcție și demolare, cum ar fi beton, lemn, metal, cabluri, țevi, etc.;

- Deșeuri biodegradabile, cum ar fi resturi vegetale.

- Deșeurile menajere.

Nu se vor genera deșeuri industriale de pe amplasament.

Managementul deșeurilor

Principiile unei gestionări corespunzătoare a deșeurilor vizează în special maximizarea randamentelor de utilizare a energiei, indiferent de forma în care se află și minimizarea cantităților de reziduuri rezultate. Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor urmărește pe cât posibil neutralizarea, reciclarea acestora și minimizarea cantităților depozitate pe rampe. Aceste metode au în vedere utilizarea proceselor și a metodelor care nu pun în pericol sănătatea populației și a mediului înconjurător, ca urmare a producerii și eliminării deșeurilor specifice din industrie.

Deșeurile amestecate de materiale de construcție și amestecurile metalice sunt deșeuri provenite de la surplusul de materiale de construcții. Construcțiile vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri rezultate să fie limitate la minim.

Antreprenorul are obligația, conform H.G. nr. 856/2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, să țină evidența lunară a producerii, stocării provizorii, tratării și transportului, reciclării și depozitării definitive a deșeurilor. Pentru obiectivele proiectate, tipurile de deșeuri rezultate din activitatea de construcții se încadrează în prevederile cuprinse în HG 856/2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, codul 17 – Deșeuri din construcții și demolări. Cantitățile de deșeuri pot fi apreciate, global, după listele cantităților de lucrări.

Este dificil de făcut o evaluare cantitativă a acestor deșeuri, tehnologiile adoptate de antreprenor fiind prioritare în evaluarea naturii și cantității de deșeuri.

Activitățile din șantier vor fi monitorizate din punct de vedere al protecției mediului, monitorizare ce va cuprinde și gestiunea deșeurilor.

Modul de gospodărire a deșeurilor se prezintă în felul următor:

Deșeuri menajere – colectarea se va face pe baza de contract în pubele metalice amplasate în zone special amenajate. Acestea vor fi transportate la depozitele de deșeuri autorizate sau la stațiile  de transfer ale localităților învecinate.

Vor fi păstrate evidente cu cantitățile predate în conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Deșeuri biodegradabile – colectarea se va face pe suprafețe special amenajate, în vederea compostării sau valorificării.

Deșeuri metalice – colectarea se va face pe suprafețe special amenajate și valorificate pe baza de contract cu autoritățile specializate.

Vor fi păstrate evidente cu cantitățile valorificate în conformitate cu prevederile din Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Deșeuri materiale de construcții – colectarea pe zone special amenajate și valorificare prin utilizarea la umpluturi.

Deșeuri toxice și periculoase

În afara deșeurilor prevăzute în proiect, în șantier se pot acumula deșeuri specifice activității acestora. Se pot acumula cantități de uleiuri de motor de la întreținerea utilajelor, piese metalice (piese de schimb de la reparațiile utilajelor), anvelope uzate, Deșeuri de echipamente electrice și electronice, etc.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice se vor valorifica pe plan local prin unități specializate și autorizate.

- Poluarea si alte efecte negative:

Protectia calitatii apelor:

În perioada de execuție a lucrărilor potențialele surse de poluare pentru factorul de mediu apă sunt:

- pierderi accidentale de carburanți de la utilajele folosite.

- pierderi accidentale de materiale folosite în execuția lucrărilor (pământ, cabluri, beton, țevi PVC, fier);

Categoriile de poluanți pot fi antrenați în apă de suprafață în amestec cu precipitațiile scurse la suprafața terenului. Printr-o bună întreținere a acestora în parametrii normali de funcționare impactul acestora este nesemnificativ.

#### Măsuri de diminuare a impactului asupra calității apelor:

- Pentru evitarea poluării apelor, alimentarea cu carburanți și lubrifianți a utilajelor, precum și reparațiile curente ale acestora, se vor efectua numai în locuri special amenajate, cu personal calificat.

- Se va acorda atenție permanent la modul de evacuare a apelor pluviale din perimetrul organizării de șantier.

- În caz de scurgere accidentală, din diferite motive, se va urmări înlăturarea deșeurilor și a efectelor negative;

- Se vor respecta toate măsurile prevăzute în avizele, autorizațiile și dispozițiile APM;

- Utilajele folosite vor corespunde normelor europene de funcționare;

Protectia calității aerului:

Sursele principale de poluare a aerului specifice execuției lucrărilor pot fi grupate după cum urmează:

- activitatea de șantier propriu-zisă din perioada de execuție;

- funcționarea utilajelor, mijloacelor de transport din dotare;

- transportul materialelor și a personalului.

Poluanții generați pot fi:

- pulberi în suspensie și sedimentabile rezultate ca urmare a excavării și deplasării mijloacelor de excavare și transport;

- emisii de noxe provenite de la gazele de eșapament ale utilajelor și mijloacelor de transport;

- emisii de compuși organici volatili rezultate din stocarea și manipularea combustibililor.

Efectele vor fi scurtă durată și de intensitate scăzută și se vor manifesta numai la nivel local.

#### Condiții de realizarea a proiectului pentru diminuarea impactului asupra aerului

- Utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în cea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament, care vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni. De asemenea acestea vor corespunde normelor europene de zgomot și funcționare;

- Utilizarea utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

- Limitarea vitezei de transport.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

In timpul executiei lucrarilor sursa de zgomot si de vibratii este reprezentata de motoarele utilajelor, inclusiv sunetele cu care se bat stalpii de sustinere a structurii metalice in pamant.

In timpul exploatarii nu exista surse de zgomot si/sau vibratii (Productia de energie verde prin captarea si conversia energiei solare nu genereaza nici un fel de zgomot) cu exceptia zgomotului cauzat de autoturismele personalului de intretinere atunci cand exista interventii.

Protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul. Pentru implementarea proiectului nu este necesara utilizarea sau stocarea de substante radioactive.

Protectia solului si subsolului:

Principalele surse potențiale de poluare în perioada de execuție a lucrărilor de construcție sunt:

- poluarea accidentală a solului prin manipularea produselor petroliere.

- poluarea solului prin utilizarea utilajelor și mijloacelor de transport defecte ce pot determina scurgeri.

- manipularea neglijentă a produselor petroliere de către personalul ce deservește utilajele și mijloacele de transport utilizate

- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor;

- nerespectarea graficelor de întreținere și reparații a utilajelor și mijloacelor de transport.

#### Condiții de realizarea a proiectului pentru diminuarea impactului asupra solului

- schimbările de ulei și alimentarea cu carburanți a utilajelor se va efectua numai în unități autorizate;

- întreg personalul va fi instruit pentru respectarea normelor de protecție a mediului;

- utilajele și mijloacele auto utilizate se vor spăla la nevoie doar în stații de spălare autorizate;

- se va asigura un stoc permanent de produse absorbante a produselor petroliere;

- traseul va fi semnalizat cu bandă de avertizare caracteristică rețelelor de electricitate subterane.

Monitorizarea lucrărilor de execuției vor asigura adoptarea măsurilor necesare de protecție a mediului.

Considerăm că o poluare semnificativă cu produse petroliere poate să apară doar în cazul unor situații de risc sau în urma unor grave încălcări de disciplină a muncii.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Distanța față de așezările umane:

- Proiect situat în intravilan Brașov.

Amplasamentul nu figurează în lista monumentelor istorice aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015.

Distanță fată de arii protejate Natura2000:

Proiect propus situat la o distanță de:

- 4,1 km față de ROSCI0415 - Lunca Bârsei, Sit de importanță comunitară, poziționat la Est de investiție;

- 4,06 km față de ROSCI0055 - Dealul Cetății Lempeș - Mlaștina Hărman, Sit de importanță comunitară, poziționat la Est de investiție;

- 4,06 km față de RONPA0268 - Dealul Cetății Lempeș - Mlaștina Hărman, arie protejată de interes național, poziționată la Est de investiție;

#### Condiții de realizarea a proiectului pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public:

- se evită afectarea așezărilor umane prin producerea de zgomot peste limitele admise de legislația în vigoare.

- se va impune un program de lucru corespunzător pentru executantul lucrărilor de construcție

- traseul va fi semnalizat cu bandă de avertizare caracteristică rețelelor de electricitate subterane.

- riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice : lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente.

- riscurile pentru sănătatea umană

Se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2023, cu modificările și completările ulterioare;

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor:

În conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 285/08.02.2024 emis de Primăria Municipiului Brașov, terenul este situat in intravilanul mun. Brașov.

Imobilele se află situate în: Intravilan.

Dreptul de proprietate

Domeniul privat: conf. extrase de CF Brașov anexate

Domeniul public al Municipiului Brașov: conf. extrase de CF Brașov anexate

Domeniul privat al Municipiului Brașov: conf. celor înscrise sub B19 din extras de CF nr. 109563 Brașov

Folosinta actuala: arabil, drum, faza PUG, aprobată cu HCL nr. 144/2011, aflată în perioada de valabilitate, conform HCL Brasov, nr. 117/2021.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul.

vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus pe perioada de execuție a proiectului;

e)cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: în zona amplasamentului sunt propuse a se implementa și alte proiecte pentru folsire a energiei regenerabile cu legăturile tehnice aferente.

f) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

g) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa <LLNK 12007    57182 3?2  28 57>art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul prpus intră sub incidenţa art. 48 si nu intră art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru proiect a fost emisă Consultația tehnică nr. 7858/CT/03.10.2023 emisă de SGA Brașov;

Pentru realizarea proiectului a fost emis Avizul de gospodărire a apelor nr..................., emis de SGA Brașov.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. ..... din ...........emis de SGA Brașov:

- Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnicã înaintatã spre avizare si condiţiile din impuse prin Certificatul de Urbanism.

- Elaboratorul documentaţiei tehnice îşi asumã responsabilitatea exactitãţii datelor şi informaţiilor cuprinse în prezentul proiect, conform Ordinului 828 din 2019, anexa 1, cap. II. procedura de emitere a avizului de gospodãrirea apelor – art. 9 (6).

- Orice modificare de soluție față de cea avizată duce la obținerea unui nou aviz de gospodarire a apelor, în caz contrar avizul emis este considerat nul.

- Conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare Art. 81, alin. (3^4), beneficiarii lucrărilor de tip traversări/subtraversări bunuri administrate de Administrația Națională ”Apele Române”, au obligativitatea plății tarifului de utilizare.

- Beneficiarul are obligaţia, conform Legii Apelor 107 din 1996, sã anunţe la S.G.A. Braşov data începerii lucrãrilor, cu cel puţin 10 zece zile înaintea începerii acestora.

- Beneficiarul și proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligația să anunțe orice modificare față de prevederile prezentului aviz.

- Se vor respecta zonele de protecție a cursurilor de apă confom Legii Apelor nr. 107 din 1996, cu modificările și completările ulterioare - anexa nr. 2.

- Execuția lucrărilor avizate nu va pune în pericol lucrările existente în albiile și malurile cursurilor de apă precum și execuția altor lucrări hidrotehnice necesare în viitor;

- Pe perioada de execuție a lucrărilor, constructorul va permite în caz de necesitate accesul și intervenția pentru execuția unor lucrări sau acțiuni necesare în caz de inundații, poluări accidentale sau alte situații specifice cursurilor de apă;

- Pe toată durata de execuție a lucrărilor de investiții, beneficiarul are obligația să asigure scurgerea liberă a apelor și să nu obtureze secțiunea de curgere;

- În timpul execuției lucrărilor se interzice depozitarea materialelor de orice fel, a utilajelor sau a altor echipamente în albiile sau pe malurile cursurilor de apă.

- După finalizarea lucrărilor, constructorul va salubriza și igieniza cursul de apă de resturile materialelor rămase;

- Orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției sau exploatării acestora, datorită viiturilor sau a altor evenimente independente de activitatea de întretinere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice revine în sarcina constructorului;

- Se vor lua masuri de prevenire a poluarii cursurilor de apa cu produse petroliere pe durata executiei lucrarilor;

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- Se vor respecta, în integralitate, prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor de modernizare vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

- Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- La finalizarea ciclului de viață al panourilor fotovoltaice, se vor identifica și lua toate măsurile necesare pentru valorificarea/reciclarea acestora.

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Municipiului Brașov în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de executie a lucrarilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa.

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate in emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrarilor cat si dupa aceasta;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibratiilor  produse de sapatura   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de executie și  de fundare, în vederea  incadrarii valorilor parametrilor vibratiilor in limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi, in zona amplasamentului, in perioada realizarii lucrarilor de constructie, se vor respecta urmatoarele conditii:

  - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

  - minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, macinare, spargerea betonului, nisip, pietris, activitati de sablare/slefuire, etc.);

  - se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

  - curatarea/spalarea vehiculelor care ies de pe santier;

  - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului;

- Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane si mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

- se interzice stocarea temporară si depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

- este interzisa amplasarea in incinta organizarii de santier a statiilor de preparare beton, fara asigurarea sistemului de preepurare ape uzate tehnologice si a sistemului de protectie a atmosferei importiva poluarii cu pulberi;

- în vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi pentru pulberi, respectiv, PM 2,5 și PM 10, în zona amplasamentului, în perioada lucrărilor de construcție se vor respecta următoarele condiții:

a) utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasă etc.) cu care se va acoperi pământul excavat, până la reutilizarea sau transportul lui;

b) utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

c) se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vânt;

d) curățarea roților vehiculelor care ies de pe șantier;

e) oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stațioanare, în zona șantierului.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind Protectia Mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

La finalizarea proiectului, înainte de punerea în funcțiune, titularul va solicita și obține autorizaţie de mediu conform prevederilor Odinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

În situaţia abandonării lucrărilor de realizare a proiectului se vor lua măsuri care să prevină, diminueze sau reducă impactul, direct sau indirect, asupra aşezărilor umane, florei, faunei, solului, apei, aerului, bunurilor materiale, etc.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU  A.A.A.,                                                         ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                           Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                                   ÎNTOCMIT:

Consilier Alexandra Mihaela SIPOS                                                  Consilier Iulia ENE